GSH型强磁力回转搅拌

磁力反应釜使用说明书

威海汇鑫化工机械有限公司

前    言

感谢您选用“汇鑫”牌系列反应釜，请您在安装和使用之前详细阅读本说明书。

通过阅读使用说明书，您可以获得设备安装、使用和维护等方面的知识，能够解决设备使用过程中遇到的一些常见问题。

因产品的更新改造需要，本公司将周期性修改本说明书中的内容以适应于产品的新功能、新特性，所作改动将融入新的版本，本公司保留不作通知。

因用户使用介质或工作参数的特殊性，本公司保留不作通知而修改产品结构和产品零部件的权利。

本设备出厂前，各项性能指标都经过严格的检测，但考虑到运输过程中产生的碰撞、震动等其它因素，可能造成某部位的损坏，所以当你收到本设备时，如有异常，请及时与本公司联系。

一流的质量、一流的服务，保您满意！

欢迎您再次选用“汇鑫”牌系列反应釜。

目    录

- 工作原理及性能简介…………………………………（4）

- 技术特性及适用范围…………………………………（4）

- 设备规格和性能………………………………………（5）

- 设备结构说明…………………………………………（7）

- 安装调试及使用………………………………………（7）

- 设备维护及安全………………………………………（10）

- GSH-型磁力耦合传动器的折卸维修…………………（10）

- 常见故障现象及原因…………………………………（11）

- 服务内容………………………………………………（12）

安 全 注 意 事 项

  - 严禁超压、超温使用。

  - 严禁带压拆卸受压元件。

  - 设备注油孔严禁带压加入润滑油。

  - 本设备请与地面垂直放置。

  - 不要试图修理、更换、改造和焊接受压元件，请与供应商联系。

一、工作原理及性能简介

GSH型强磁力回转搅拌反应釜的核心部件GSH-型磁力偶合传动器是一种利用永磁材料进行磁力耦合传动的传动装置。磁力耦合器利用磁钢透过不锈钢仍能相互吸引的原理，制作一密封罩体与釜体固定连接，形成静密封腔，有效防止泄漏。密封罩体内外各设一用永磁材料制作的转子，转子上用小磁钢块组成磁钢环，磁钢块N、S极错落排列。由于磁钢具有异性相吸、同性相斥的特性，内外磁钢通过磁力作用在轴向和旋转方向上相互定位。当电机带动外转子旋转时，内转子则跟随作同步旋转，内转子再通过连轴器带动釜内搅拌轴旋转，达到搅拌目的。磁力耦合器放弃了填料密封的那种通过填料密封搅拌轴的结构，采用内外磁转子用磁力透过密封罩体传递扭矩的全新传动方式，釜内搅拌部件完全在釜体静密封腔内部旋转，不伸出釜体外部，彻底解决了填料密封无法克服的泄漏问题，使反应介质处于绝对封闭的状态中，无任何泄漏和污染。

GSH型强磁力回转搅拌反应釜是填料密封反应釜的全新替代产品，适用于化工、制药、染料及微生物工程等行业，尤其适用于工作介质易燃易爆、有毒及加氢、高压、真空、高速搅拌等填料密封无法使用的化学反应。

二、技术特性及适用范围

技 术 特 性

1、革除了搅拌轴的动密封，改为静密封，使物料处于全静密封状态下进行搅拌操作，因密封持久可靠。

2、密封与润滑不需要注入介质，避免了二次污染，从而保证了  物料的纯度。

3、节约能耗，取消了密封用压紧填料，可节约搅拌功率20％左右。

4、比传统转速提高2～6倍，缩短搅拌时间，强化反应过程，提高设备生产能力。

5、运转平稳，震动小，噪声低。

6、结构紧凑，日常维护方便，检修周期长，零部件更换迅速，检修技术容易掌握。

7、设计结构合理，操作使用方便，特别适合实验室内试验项目使用。

适 用 范 围

1、气、液、固三相搅拌化学反应等传热介质单元操作。

2、易燃、易爆、极毒的氢化、氧化、氟化、硫化等化工反应过程。

3、对不锈钢呈轻微腐蚀（0.05～0.13mm/年）的化工工艺场合。

4、工作压力为-0.1～30.0MPa，工作温度-30～350℃。

5、搅拌转速0～750r/min。

三、设备规格和性能

我公司生产的GSH型磁力搅拌高压反应釜已形成标准化、系列化，常规产品主要参数见下表：

|  | 公称容积L |
| --- | --- |
|  | 0.1~0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 设计压力MPa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 设计温度℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 工作压力MPa | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 工作温度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 搅拌转速r/min | 0～750 | 0～750 | 0～750 | 0～750 | 0～750 |
| 电机功率W | 150 | 200 | 200 | 600 | 600 |
| 加热功率KW | 1 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |

我公司可按客户要求设计制作非常规的反应釜，设计压力范围0～35Mpa，设计温度范围-30℃～450℃。

该设备主要参数

| 公称容积 | L | 全容积 | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 | MPa | 工作压力 | MPa |
| 设计温度 | ℃ | 工作温度 | ℃ |
| 爆破片爆破压力 | MPa | 冷却盘管换热面积 | m2 |
| 加热方式 |  | 加热功率 | KW |
| 搅拌转速 | r/min | 电机型号 |  |
| 搅拌器形式 |  | 搅拌器公称直径 | mm |
| 设备总高度 | mm | 设备总重 | kg |

四、设备结构说明（见附图）P13

如图所示，本设备是由伺服电机、磁力耦合传动器（包括内转子、外转子、密封罩体）、搅拌部件、釜盖部件、冷却盘管部件、釜体、电加热部件及电器控制仪表等部分组成。

釜体、釜盖组成该设备的主体部分，是介质反应的场所。釜体内圆筒材料可根据反应介质的不同选用碳钢、不锈钢、钛材、镍材、锆材、哈氏合金等材料。电机通过一根O-A型三角带带动磁力耦合传动器旋转，磁力耦合传动器通过冷却体下端的M24X1.5螺纹固定于釜盖上。电机是反应搅拌的动力源，通过控制仪表里的调速器控制其输出转速。磁力耦合传动器则通过内外转子的磁力作用，将电机产生的扭矩通过密封罩体不经接触的传递到釜内搅拌部件，驱动搅拌器旋转，达到反应的目的。

五、安装调试及使用

1、高压反应釜操作车间要求通风良好，且符合防爆要求。一间操作车间放置多台反应釜时，每两台中间要用可靠的防爆墙隔开。放置时保持设备与地面的垂直。对反应介质易燃、易爆的设备应安装防静电的接地装置，消除静电隐患。

2、为适用高温高压的操作环境，釜体与釜盖、磁力耦合器与釜盖等密封面之间多采用锥面与圆弧面、圆弧面与圆弧面之间的接触密封方式。密封面非常光滑，操作及维修时要注意保护，若使用合理，可使用千次以上。上紧主螺栓时不可用力过猛，不得超过规定拧紧力矩范围50-80N.M；且应按对角分布原则，均匀对称地上紧螺栓，分2～3次拧紧，以防止挤坏密封面。装卸釜盖时，要轻拿轻放，防止密封面相互撞击，出现疤痕。密封面损伤后，要重新磨抛光后，方可恢复密封性能。

3、设备组装完毕后，用手转动电机皮带轮，带动搅拌轴旋转，若有阻滞、卡死或听到异常响声应立即检查，排除故障。

4、上述工作完成后，按设计压力进行气密性试验，保压15～30分钟，不得有泄漏。

5、当釜内工作温度超过120℃时，必须由冷却水进口通入循环冷却水，以保证磁力耦合器内工作温度不大于100℃，防止温升过高引起磁钢褪磁。通入循环冷却水降低温度，有利于延长轴套寿命。磁力耦合传动器应使用单独的冷却水系统，严禁冷却水经过釜内冷却盘管循环后进入磁力耦合传动器。

磁力耦合传动器轴承、轴套表

| 型号 | 数量 | 安装部位 | 润滑情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石墨复合轴套III | 1 | 内磁钢转子上端 | 自润滑 | 自制复合石墨 |
| 石墨复合轴套II | 1 | 密封支座上端 | 自润滑 | 自制复合石墨 |
| 石墨复合轴套I | 1 | 密封支座下端 | 自润滑 | 自制复合石墨 |
| 单列向心球轴承 | 2 | 外磁钢转子 | 润滑脂 | 外购 |

6、设备配套控制仪表应放置于干燥、卫生和通风良好的单独设置的电气控制车间。

7、设备先进行空载试运转，合格后将设备升至工作压力和工作温度进行试运转，运转时间不少于30分钟。试运转合格后方可投入正常使用。

8、当设备搅拌轴工作转速大于100r/min时，伺服电机不可直接在工作转速下启动，要通过转速调节可控硅控制转速缓慢提升至工作转速，提速时间不少于30秒。否则可能由于搅拌器惯性阻力过大，导致磁力耦合传动器工作过载，甚至损坏耦合器。

9、当磁力耦合传动器工作过载时（搅拌器卡住不转，而电机正常运转），磁力耦合器内会发生咔咔的噪音，耦合器的内外转子磁钢脱啮。此时必须立即停车检查，不得继续运转，否则会引起磁钢温度过高导致磁褪磁，磁力耦合传动器损坏。

10、因反应釜工作环境恶劣，影响轴套的使用寿命。设备正常运行后，应注意倾听磁力耦合传动器内有无磨擦的声音，如果有，说明轴套因磨损导致间隙过大，需马上更换。非标准轴承、轴套由我公司独家生产提供，请勿乱用。

11、磁力耦合传动器的折卸维修，应由我公司专业人员或经过我公司培训的人员进行，并选择一处干净卫生的场所，尽量避免铁磁性材料等杂质进入内外磁钢的间隙中，并保证内外磁钢与密封罩体的同心度，以免引起内外转子磨损。注意不得碰伤密封罩体，影响承压强度，若不慎碰伤应进行修补（磁力耦合传动器的拆卸过程见第七章GSH-型磁力耦合传动器拆卸维修）。

六、设备维护及安全

1、应严格按产品铭牌上标定的工作压力和工作温度操作使用，以免造成危险。

2、严格遵守产品使用说明书中关于冷却、注油等方面的规定，做好设备的维护和保养。

3、所有阀门使用时，应缓慢转动阀杆（针），压紧密封面，达到密封效果。关闭时不易用力过猛，以免损坏密封面。

4、电气控制仪表应由专人操作，并按规定设置过载保护设施。

七、GSH-型磁力耦合传动器拆卸维修

注意！拆卸以前，应排净釜内物料并泄压。如反应介质易燃易爆或有毒，应先清洗干净再行拆卸。

- 首先取下密封罩体上端的测速器部件。

- 再将釜盖部件与釜体部件连接的主螺栓卸开，将釜盖部件连同磁力耦合传动器一起取下来，松开连轴器，将下搅拌轴部件和连轴器一起取下来。然后卸开磁力耦合传动器冷却体与釜盖连接的螺纹，将磁力耦合传动器从釜盖部件上取下来。

- 将顶封盖和冷却体与密封罩体连接的螺纹卸开，将密封罩体连同内外磁钢转子和上搅拌轴出，这样法兰冷却体就取下来了。

- 然后按结构图，取出并更换石墨复合轴套I；取出并更换复合轴套II。为防止轴套高温膨胀，挤住搅拌轴，石墨复合轴套应采用较大的间隙配合。如配合较紧，装配时需修磨轴套。

- 用手把住上搅拌轴，将内磁钢转子和顶端封头向上捅出，然后卸下并更换石墨复合轴套II。注意：装卸时外磁钢将以较大的磁力把内磁钢转子向内吸入，装卸时注意不要挤手。

- 搅拌轴磨损严重的需要重新加工，其配合表面必须光滑。

- 新换上的轴套手动盘车应运转自如，不得有阻滞卡死现象。

- 上下轴承全部重新安装完毕，应进行气密性试验。确认各密封部位无泄漏后方可投入生产使用。

- 在维修过程中，注意防止有异物落入釜内，砸伤釜体内表面或密封面。

八、常见故障现象及原因

1、故障现象：密封面处出现泄漏。

故障原因：螺栓螺纹松动；密封面损伤。

排除方法：将螺栓重新上紧；重新修麿抛光密封面。

2、故障现象：阀门处出现泄漏。

故障原因：阀杆（针）、阀口密封面损坏。

3、排除方法：维修、更换阀杆（针）、阀口。

3、故障现象：外磁钢旋转，内磁钢不转，电机电流减小。

故障原因：釜内温升过高，冷却水循环不畅，内磁钢因高温褪磁。加氢反应，内磁钢套有裂纹，内磁钢损坏膨胀。

排除方法：通知供货商，重新更换内磁钢。

4、故障现象：磁力耦合传动器内有磨擦的噪音。

故障原因：轴套、轴承磨损，间隙过大，内磁钢转动出现跳动。

排除方法：与供货商联系，更换轴承、轴套。

九、服务内容

我公司多年从事磁力驱动装置的制造，设计制造经验丰富，可为客户提供以下方面的特殊服务。

- 特殊性能参数的磁力驱动装置的设计和制造。

- 填料密封或机械搅拌反应釜改制成磁力驱动反应釜。

- 国内外各类磁力搅拌反应釜的维护和维修。

- 各种特殊结构的试验用GSH型高压反应釜的设计与制造。

附  图

# Text boxes

目

项

标

指