单门门禁使用说明书

2008年前门禁说明书

- 工作环境：

| 编号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 工作：0℃-45℃ 存储：-20℃-+55℃ |
| 2 | 相对湿度 | 工作：40％-90％RH 存储：20％-90％RH |
| 3 | 大气压力 | 工作：86kpa-106kpa 存储：86kpa-106kpa |

- 电气指标：

| 编号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电电压电流 | DC9~13，≤Ma |
| 2 | 读卡距离 | ＞12cm， (与天线有关) |
| 3 | 读卡时间 | ＜0．1s |
| 4 | 可增加卡数量 | 1000pcs |

- LR01-B接线说明：

| +12V | 12V电源输入 |
| --- | --- |
| GND | 电源地、信号地 |
| NC | 常闭端 |
| NO | 常开端 |
| COM | 公共端 |
| OPEN | 开门按钮，接低电平有效 |

- 使用说明

设置管理卡：（增加卡和删除卡）

方法：设置J4=0（0为低电平）→重新上电→BIBI→红绿灯交替闪烁→刷第一张卡（定义为“增加卡”）→刷第二张卡（定义为“删除卡”）→BIBI→设置J4=1（1为高电平）→重新上电

注意：“增加卡”和“删除卡”不能为同一张卡。

5．设置图：

6．增加用户卡：

方法：在正常模式下，刷已授权的“增加卡” → BIBI → 绿灯闪烁 → 刷要增加的用户卡任意多张 → 刷“增加卡” → BIBI结束

注意：同一张卡在上述操作中只能增加一次。

7．删除用户卡：

方法：在正常模式下，刷已授权的“删除卡” → BIBI → 红灯闪烁 → 刷要删除的用户卡任意多张 → 刷“删除卡” → BIBI结束

8．开锁延时：

开锁延时可通过J2设定，具体如下：

J2              延时时间

- 5秒

- 1秒

9．开锁输出选择：（COM端有12V，5V，GND三种选择）

方法：把板背面的焊盘短路即可。如下图：

10．删除所有卡：

方法：刷“删除卡” → 刷“增加卡”→ 刷“删除卡”

11．恢复“删除所有卡”操作（注：在执行操作9后，如又执行了操作6，则此操作无效。）

方法：刷“增加卡” → 刷“删除卡”→ 刷“增加卡”

12．红外键盘操作说明：

- 进入系统：

* xxxx #→CALL    红灯亮光     XXXX为四位密码出厂设置为1234

- 刷卡增加：

*11 #→CALL     绿灯闪烁，此时可以连续增加多张卡片。

*#→CALL　　　结束增加，绿灯灭，红灯亮。

- 依卡号增加：

*12#→CALL→？？？？？？？？→#→CALL   “？？？？？？？？”为卡上印刷的后面8位卡号

*#→CALL　　　结束增加，绿灯灭，红灯亮。

- 删除卡：

刷卡删除       *21#→CALL      红灯闪烁

*#→CALL

依卡号删除     *22#→CALL→？？？？？？？？→#→CALL    印刷的后面8位卡号

删除所有卡：   *23#→CALL

（5）  执行一次开门动作：   *53#→CALL

（6）  门常开：       *51#→CALL      绿灯亮

恢复常态：     *#→CALL

*6#→CALL       绿灯灭

（7）  修改密码：     *0#→CALL  *XXXX#→CALL     “XXXX为4位新密码”

*6#→CALL       退出所有操作  红灯灭

13．板尺寸图：