HX150平 面 研 磨 机    说 明 书

目  录

一、概述-------------------------------------------------------------1

二、技术性能及主要技术参数----------------------------------1

三、工作原理-------------------------------------------------------1

四、磨削前的准备-------------------------------------------------2

五、机器的操作----------------------------------------------------2

六、机器的调整与润滑-------------------------------------------3

七、机器的安装----------------------------------------------------3

八、维护与保养----------------------------------------------------3

九、常见故障原因与排除方法----------------------------------4

十、附图------------------------------------------------------------４

图1、磨头传动示意图--------------------------------------５

图2、润滑示意图--------------------------------------------６

图3、操作示意图（台盆磨削）--------------------------７

图4、结构示意图---------------------------------------------8

图5、电路图--------------------------------------------------9

一、概述：

本机用于高速磨削卫生瓷洁具（如座便器、洗面器等）与地面或台面的接触平面，使其更加平稳地接触，使产品提高档次，是高档卫生瓷洁具生产不可缺少的设备。

二、技术性能及主要技术参数：

1、驱动形式：电动机、减速机、链条传动；

2、电动机：a.磨轮电机：Y90L-2  2.2kW   2840r/min

b.升降电机：Y90L-6   1.1kW  910r/min

3、磨轮直径：φ150mm

4、磨轮转速：2840r/min        线速度：22.3m/s

5、减速机速比：i=1：12

6、行程开关：JLXK1-111

7、外形尺寸（长×宽×高）：1825X1260X2070

8、工作环境温度：5℃以上

三、工作原理：

1、磨削：电动机将动力经联轴器传至磨轮，使其高速旋转，冷却水经磨轮下部的注水装置沿磨轮水孔下行流至被磨洁具，在磨轮高速旋转下，水沿磨轮做切向运动以实现对被磨洁具的冷却和防尘。

磨轮移动采用两个摇臂中间铰链，另一摇臂沿立轴摆动的结构，使磨轮达到万向效果，从而磨削工件的任意位置。

2、工作台升降：工作台升降是以手动或电动来实现的，将机器前面的转换手柄移至电动部位，可用控制按钮来操作工作台升降，当工作台移动到上（或下）行程接近终点时，行程开关自动切断电源，将手柄拨至手动部位，可用手摇转手轮来实现工作台的升降，特别注意:手柄在手动位置时不可用电动来控制工作台升降。

3、水冷却：本机冷却系统由储水箱、循环水泵等组成。首先，把储水箱加满冷却水，按下水泵起动按钮，水泵将储水箱内的水送至磨轮头部，沿磨轮切向溢出，连同磨削的瓷屑一起流入内水箱，经内水箱收集由机器左侧的出水管流入储水箱。经储水箱分级沉淀后，水流入泵池经水泵送至磨轮，从而使冷却水循环使用。

根据使用情况，适当调节供水球阀（安装在摇臂上），可得到不同流量的水流，水流以磨轮运动时不外溢为宜。由于水在运动中会不断的蒸发，因此需适时往储水箱增补冷却水。根据生产状况，适时清除储水箱内沉淀的瓷屑。一般状况下，每周清洗一次储水箱，更换新水。

四、磨削前的准备：

1、被磨洁具的找正与卡紧：

a、洗面台盆：当被磨削工件在台板上放置后，以铅笔在凸起处做高位点标记，然后放置在工作台板上，底部垫几个“V”形木片，用磨轮找正，同时用手升降工作台，当几个高位点均与磨轮下面距离一致时，按下压把将工件卡紧（见图3）。

b、座便器：将座便器倒置在调整座上，然后调整框架上的调节杆，使被磨削面距磨轮的距离一致。

2、以上准备工作完毕后，打开水泵开关，使水流到磨轮方可进行磨削。

五、机器的操作：

1、磨轮的操作：磨轮的启动开关设置在磨头的握把内，以手握紧，磨轮启动，松开时，磨轮停转，在磨轮长时间连续运转时，轴承部位会产生一定的热量，但不会损伤机器部件，温度一般不会超过60℃。

首次启动磨轮应先点动，观察旋向是否与标注的旋向（箭头）一致。如反向，应立即调整，否则磨轮会自行脱落。

2、工作台操作：

a、手动：将机器前面的转换手柄向右拨至手动位置（如果手柄不能一次拨到位，可将手轮转动一个角度再拨），转动手轮，工作台便可升降，手动适用于找正或微调。

b、电动：转换手柄向左拨至电动位置，按动按钮便可升降工作台，电动适用于工作台的大范围升降，为方便操作者工作，本机设有活动外框，放取工件时，可将其拉开，但磨削时必须将其关闭，以免冷却水溅出。

六、机器的调整与润滑：

1、轴承调整：摇臂轴承（见图1），一轴顶部的园螺母用于调整一轴的轴承间隙；二轴底盖可调整二轴的轴承间隙；三轴上盖可调整磨轮轴的轴承间隙。

2、角带、链轮调整：工作台升降电机的传动角带（或链轮）以涨紧轮来调整；手动升降的链条以移动手轮轴承座和涨紧槽轮调整；工作台移动轨道以顶紧螺杆来调整。

3、润滑：（请见图2）工作台升降减速机轴承加高速黄油，换向轴套加高速黄油，润滑油根据用户实际使用情况定期加注。升降轨道的润滑由机器外部的注油泵进行润滑。

七、机器的安装：

将机器放置在平整的水泥地面上，水泥面厚度应不小于150mm，平面度每平方米不大于3mm。

八、维护与保养：

1、本机必须进行经常性的维护，如对各磨擦部位及各润滑点要经常检查并加足润滑油，以保证机器良好的工作。

2、对机内残留的磨屑每班要认真冲洗。

3、用户应根据自身的工作制度，对本机制定大中小检修制度，以保证机器的良好状态。

九、常见故障、原因及排除方法：

| 故 障 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 工 作 台 不 能 升 降 | 1.保险器烧断 | 更换保险器 |
|  | 2.没有将转换手柄拨到 所需的位置 | 按所需方式拨到位 |
|  | 3.电动升降的控制开关失灵 | 检查或更换方式 |
|  | 4.转换手柄拨不到位 | 手轮摇转一个角度再拨 |
|  | 5.电机联轴器或角带故障 | 打开左侧下部罩壳检查 |
| 工作台摆动 | 轨道产生间隙 | 打开后部罩壳调整 |
| 电动升降时手轮随之转动 | 离合器滑套严重缺油 | 重新加油或更换滑套换 |
| 转换手柄在手动位置时电动升降 依然启动 | 电动升降控制失灵 | 参见“工作台升降” |
| 磨轮不能启动 | 1.保险器烧断 | 更换保险器 |
|  | 2.握把开关失灵 | 修理或更换开关 |
| 磨轮不能停止 | 握把开关失灵 | 修理或更换开关 |
| 磨头摇臂 上下晃动 | 各轴轴承产生间隙 | 按“机器的调整”来调整 |

十、附图

图1、磨头传动示意图

图2、润滑示意图

图3、操作示意图（台盆磨削）

图4、结构示意图

图5、电路图