云南省腾冲市小田河水电站竣工环境保护验收调查报告

建设单位：腾冲佳瑞水电开发有限公司

编制单位：云南保兴环境科技咨询有限公司

二〇二一年五月

建设单位法人代表：                （签字）

编制单位法人代表：                （签字）

项 目 负 责 人：尹加林

报 告 编 写 人：彭杨清

建设单位（盖章）                   编制单位（盖章）

电话：13988253780                   电话：0871-65323863

传真：/                             传真：0871-65323863

邮编：679399                        邮编：650000

地址：云南省德宏州腾冲市平原镇 地址：中国（云南）自由贸易实验区昆明片                                   盈金路中段                                 区经开区洛羊街道办事处螺蛳湾国际商贸

城小商品加工基地一期A29幢6层601号

目  录

前言	1

1.项目概况	3

1.1项目简介	3

1.2工程竣工环境保护验收范围及内容	3

1.3工程竣工环保验收工作开展情况	3

2.综述	6

2.1编制依据	6

2.2调查目的及原则	10

2.3调查方法	10

2.4调查范围及因子	11

2.5敏感目标	11

2.6调查重点	13

2.7验收执行标准	14

3.工程调查	18

3.1工程建设过程调查	18

3.2工程基本情况	19

3.3项目重大变动情况	22

3.4工程运行工况调查	23

4.环境影响报告书及其审批文件回顾	25

4.1环境影响报告书主要结论及建议	25

4.2环评批复结论及要求	31

4.3环境保护措施落实情况调查	33

5.环境保护措施落实情况调查	40

5.1污染物治理/处置设施	40

5.2生态恢复工程	44

5.3工程总投资和环保投资	46

6.验收监测内容	49

6.1污染物排放监测	49

6.2环境质量监测	49

7.质量保证和质量控制	50

7.1监测分析方法	50

7.2人员能力	51

7.3质量保证与质量控制	51

8.验收监测结果	52

8.1验收监测时生产工况	52

8.2污染物排放监测结果	52

8.3环境质量监测、调查结果	53

9.工程建设对环境影响的调查	57

9.1生态环境	57

9.2水环境	66

9.3环境空气	67

9.4声环境	68

9.5固体废物影响	70

10.风险事故防范及应急措施调查	72

10.1风险事故类型	72

10.2风险事故应急措施	72

10.3环境风险事故调查情况及应急措施有效性	73

10.4结论及建议	74

11.环境管理及监测计划落实情况调查	75

11.1环境管理机构状况调查	75

11.2施工期环境管理现状调查	75

11.3环境监理情况	75

11.4监测计划落实情况调查	77

11.5调查结论及建议	78

12.公众参与调查	79

12.1调查方法	79

12.2调查时间	79

12.3调查范围	79

12.4调查情况	79

12.5公示情况	80

12.6调查结果统计	81

12.7调查结论及建议	81

13.调查结论及建议	83

13.1项目基本概况	83

13.2环境保护执行情况	83

13.3调查结果及验收监测	84

13.4验收调查结论	87

13.5建议	89

附表：

“三同时竣工验收一览表”

附件：

附件1：云南省环境保护厅关于保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书的批复（云环审〔2011〕114号）；

附件2：腾冲县人民政府关于小田河流域水能规划报告的批复（腾政复〔2007〕58号）；

附件3：腾冲县建设局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函；

附件4：腾冲县国土资源局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函；

附件5：腾冲县水务局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函；

附件6：保山市水利局关于腾冲县小田河水电站工程水土保持方案初步设计报告书的批复（保水〔2009〕349号）；

附件7：保山市水利局关于腾冲县小田河水电站工程水资源论证报告的审查意见（保水〔2009〕420号）；

附件8：云南省国土资源厅关于云南省腾冲县小田河水电站项目建设用地压覆矿产资源调查结果的备案证明（〔2010〕093号）；

附件9：委托书；

附件10：营业执照；

附件11：关于项目竣工发电情况的说明；

附件12：发电量统计表；

附件13：化粪池清掏协议；

附件14：云南省保山市腾冲县小田河电站竣工环境保护验收检测报告及工况记录表；

附件15：电站生态流量泄放设施与在线监测系统项目合同书.；

附件16：电站危险废物收贮合同；

附件17：电站生态流量下泄系统数据截图。

附图：

附图1：项目区地理位置图；

附图2：项目区水系图；

附图3：项目区总平面布置图；

附图4：项目厂区及环保设施平面布置图；

附图5：项目竣工环境保护验收监测点位图；

# 前言

小田河位于腾冲市境内，系明朗河右岸一级支流。明朗河属明朗河水系，南底河右岸一级支流。小田河流域位于东经98°13′18″-98°22′42″，北纬24°57′01″-25°05′14″的范围内。流域背面与明朗河主河缅箐河相邻，西与槟榔江相望，南与南底河支流南箐河相近，东与明朗河相连。流域内主要包括了荷花乡的明朗、西河村、中荷乡的勐新、勐蚌、寺脚等村寨。

小田河全长26.2km，径流面积132km2，流域长约14km，平均宽7.8km，流域平均海拔1897m。流域形状近似扇形，地势西高东低，最高点位于流域西北部，海拔2574m，最低点位于小田河与明朗河交汇处，海拔1330m。

小田河水电站位于腾冲市西约14km的小田河下游河段上，坝址位于腾冲市中和镇地理坐标为东经97°48.221′，北纬24°41.056′，厂址位于腾冲市荷花乡地理坐标为东经97°48.221′，北纬24°41.056′。小田河电站工程引用流量为4.88m3/s，设计水头39.5m，装机容量为2×5000KW，保证出力2300kW，多年平均发电量0.4922亿kW·h，年利用小时数4922h。枢纽建筑物由取水坝、引水工程、调压井、压力管道和主副厂房（包括主变压器）五部分组成，工程等别四等，工程规模为小（1）型。

本项目环评设计总投资5350.33万元，其中环保投资459.95万元，实际总投资7100万元，实际环保投资471.2万元。

本工程环境影响报告书于2011年1月由云南大学编制完成，2011年5月18日取得“云南省环境保护厅关于云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书的批复（云环审〔2011〕114号）”。本工程于2011年8月陆续开工建设，由于项目在建设过程中资金不到位等原因，导致电站建设周期较长，电站于2021年1月竣工，工程环保设施主要为生态流量口及在线监控设备、危废暂存间、弃渣场植被恢复等。电站于2021年1月开始发电运行稳定。且对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目不属于纳入排污许可证管理的建设项目。

为加强项目工程竣工验收阶段的环境保护管理，防止环境污染和生态破坏，确保环境保护设施与主体工程同时建设、投产和使用，按照国家环境保护总局颁布的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》(环办环评函[2017]1235号)，建设单位应该对该项目环境保护设施进行调查、监测，进行自主验收。2021年1月，建设单位腾冲佳瑞水电开发有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司承担本工程竣工环境保护验收调查工作，编写该项目的环境保护验收调查报告。我公司技术人员根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）、《云南省建设项目环境保护管理规定》等竣工验收监测的有关技术要求，经现场勘察、资料收集并整理后编写本项目《验收监测方案》。现根据现场监测情况、样品分析结果以及环保检查结果，编制本项目《云南省腾冲市小田河水电站竣工环境保护验收调查报告》。

# 1.项目概况

## 1.1项目简介

项目名称：云南省腾冲市小田河水电站

项目性质：新建

建设单位：腾冲佳瑞水电开发有限公司

建设地点：腾冲市荷花镇

总投资：项目实际总投资7100万元，实际环保投资471.2万元，实际环保投资占总投资6.64%。

## 1.2工程竣工环境保护验收范围及内容

本次竣工环保验收范围与环境影响评价文件的评价范围一致，包括主体工程区（大坝枢纽区、厂区枢纽、引水系统）以及临时工程（临时施工生产生活区、弃渣场），验收内容主要包括：项目建设内容、环评及批复要求环保设施/措施建设及执行情况、对周围环境的影响是否满足环评及批复要求。

## 1.3工程竣工环保验收工作开展情况

### 1.3.1验收工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范   水利水电》（HJ464-2009）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  生态影响类》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和建议的落实情况，调查分析该工程在建设和运营期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救措施，全面做好环境保护工作。

因此，腾冲佳瑞水电开发有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司进行该项目竣工环境保护验收调查工作。

### 1.3.2验收工作程序

本项目竣工环境保护验收工作程序详见下图。

图1.3-1   水利水电建设项目竣工环保验收技术工作程序图

### 1.3.3验收工作开展情况

调查单位接受委托后，于2021年1月启动项目环保验收工作，在建设单位的大力配合下，详细研阅了环境影响报告书及批复、设计文件等相关资料，于2021年1月11日-13日对工程区域环境状况进行了实地踏勘，对评价范围内的环境敏感点、受工程建设影响的生态恢复状况、水土保持情况、工程环保措施执行情况等方面进行了重点调查，拟定了厂界噪声、水环境监测方案及生态环境影响调查方案等，并于2020年2月4日-2020年2月6日委托保山谱利分析测试有限公司开展了竣工环保验收监测，在此基础上编制完成了《云南省腾冲市小田河水电站竣工环境保护验收调查报告》，“以下简称《验收报告》”。

# 2.综述

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家相关法律

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月01日）；

- 《中华人民共和国森林法》（2016.7.2修订，2017年11月1日施行）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年11月1日施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）。

### 2.1.2国家相关法规

- 《基本农田保护条例》（国务院第257号令，国务院，2011年1月8日修订）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）；

- 《土地复垦条例》（国务院第592号令，2011.2.22）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院令第204号，2017年10月7日修订）；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院令第666号，2016年2月6日修订）；

- 《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第687号，2017年10月7日修订）；

- 《风景名胜区条例》（2016年2月6日修正）；

- 《国务院关于严格保护珍贵稀有野生动物的通令》（国发〔2000〕38号，2000.11.26）；

- 《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》（国务院，1985.6.21）；

- 《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号，国务院，2000.12.6）；

- 《国务院关于坚决制止占用基本农田进行植树等行为的紧急通知》（国发明电[2004]1号，国务院，2004.3.20）。

### 2.1.3部委规章

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号，2012.08.07）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号，环境保护部，2015.1.8）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（第一批，农业部、林业局；1999.9.9）；

- 《国家重点保护野生动物名录》（农业部、林业局；1989）；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，环办[2015]52号，2015.6.4）；

- 《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）；

- 国家环保总局《关于印发《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》的函（环评函〔2006〕4号）；

- 《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（环发〔2004〕24号）；

- 《环境保护公众参与办法》（2019年1月1日施行）；

- 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》(环办环评函[2017]1235号)。

### 2.1.4地方法律、法规

- 《云南省环境保护条例》(云南省人民代表大会常务委员会，2004.6.29修订)；

- 《云南省森林条例》（2018.11.29修正）；

- 《云南省林地管理办法》（1997.3.31）；

- 《云南省基本农田保护条例》（2000.5.26）；

- 《云南省自然保护区管理条例》(云南省人民代表大会常务委员会，1997.12.3发布，1998.3.1起实施)；

- 《云南省珍贵树种保护条例》（2002.1.21）；

- 《云南省陆生野生动物保护条例》（1997.1.1）；

- 《云南省建设项目环境保护管理规定》（2002.1.1）；

- 《云南省重点保护野生动物名录》（1988 年）；

- 《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（2010年修订）；

- 《云南省珍稀濒危植物保护管理暂行规定》（1995.6.5）；

- 《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020 年）》（云环发〔2014〕34 号）；

- 《保山市地表水水环境功能区划（2010～2020 年）》。

### 2.1.5相关导则与规范

- 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007），2008年2月1日起实施；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范  水利水电》（HJ464-2009）；

- 《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）。

### 2.1.6工程技术资料

（1）《腾冲县小田河流域水能规划报告》；

（2）《腾冲县小田河水电站可行性研究报告》；

（3）《腾冲县小田河水电站地质灾害评估报告》；

（4）《腾冲县小田河电站工程水土保持方案报告书》；

（5）《腾冲县小田河电站工程水资源论证报告书》；

（6）《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》；

# （7）《云南省保山市腾冲县小田河水电站竣工环境保护验收监测报告》。

### 2.1.7相关批复文件

（1）腾冲县人民政府关于小田河流域水能规划报告的批复（腾政复〔2007〕58号）；

（2）保山市发展和改革委员会关于做好腾冲县小田河水电站核准工作通知（保发改能源〔2009〕392号）；

（3）腾冲县建设局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函；

（4）腾冲县国土资源局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函；

（5）腾冲县水务局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函；

（6）保山市水利局关于腾冲县小田河水电站工程水土保持方案初步设计报告书的批复（保水〔2009〕349号）；

（7）保山市水利局关于腾冲县小田河水电站工程水资源论证报告书的审查意见（〔2009〕420号）；

（8）云南省国土资源厅关于腾冲县小田河水电站项目建设用地压覆矿产资源调查结果的备案证明（〔2010〕093号）；

（9）云南省环境保护厅关于保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书的批复（云环审〔2011〕114号）。

## 2.2调查目的及原则

### 2.2.1调查目的

（1）调查工程在施工、运行期间，环境影响报告书、工程设计资料，以及对各级环保行政主管部门批复要求的措施落实情况。

（2）调查本工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监测与调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。

（3）通过公众意见调查，了解公众对本工程建设期及试运行期环境保护工作的意见、对当地经济发展的作用、对工程所在区域居民工作和生活的影响情况，针对公众的合理要求提出解决建议。

（4）根据工程环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

### 2.2.2调查原则

（1）科学、客观、公正原则

调查过程应以批准的环评文件、审批文件和工程设计文件为基本要求，客观公正地对建设项目的环保设施和措施进行核查。

# （2）整体性、综合性原则

应充分利用已有的工程资料，对工程建设过程进行回顾，并与环境监测结果、公众意见调查结果相结合。

# （3）可操作性原则

对项目存在的环境问题应根据实际情况提出切实可行的建议。

## 2.3调查方法

（1）原则上按《建设项目竣工环境保护验收技术规范—生态影响类》（HJ/T 394/2007）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范—水利水电》（HJ646-2009）中的要求执行，并参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南—污染影响类》要求。

（2）环境影响分析采用资料调研、现场调查和现状监测相结合的方法。

（3）调查采用“全面调查、突出重点”的方法。

## 2.4调查范围及因子

根据项目特点和《建设项目竣工环境保护验收技术规范—水利水电》（HJ646-2009）的要求，本次调查范围与环境影响评价文件的评价范围一致，包括主体工程区（大坝枢纽区、厂区枢纽、引水系统）、拦河坝下游减水河段、进场公路、“三场”等。调查范围和调查因子详见下表。

表2.4-1   调查范围和调查因子一览表

| 项目 | 调查范围 | 调查因子 | 与环评变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 陆生生态 | 调查区1700m以下范围，总面积988.24hm 2，重点是工程占地区24.35hm 2。 | 土地利用、流域动植物（包括重点保护的野生动植物和区域特有动植物）、水土流失、植被、自然景观。 | 与环评一致 |
|  | 水生生态 | 小田河干支流。 |  |  |
|  | 水土流失 | 项目建设区、直接影响区。 |  |  |
| 地表水环境 | 水库区105m，坝址以下至厂房间7.45km河段，厂房以下至汇口间3.76km。 | PH、DO、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群、流量。 | 与环评一致 |
| 环境空气 | 施工区并外延100m范围内，场内交通公路两侧200m范围内。 | 粉尘。 | 与环评一致 |
| 声环境 |  | LAeq。 | 与环评一致 |
| 社会环境 | 项目所在中和镇、荷花乡，以及其余人群。 | 工程占地损失、发电效益、供水、供电、人群健康、自然景观等。 | 与环评一致 |

## 2.5敏感目标

根据现场勘查，项目引水系统、厂房位置均与环评一致，未发生变更。且项目取水口、压力管道、电站厂房等工程区域200m范围内无村庄、学校等居民集中点，无环境敏感目标。

### 2.5.1环境敏感区

经调查，本项目与腾冲火山地热国家地质公园及腾冲热海、火山国家风景名胜区距离较近，小田河水电站与区域敏感区关系具体如下：

表2.5-1    小田河水电站与区域敏感区关系一览表

| 序号 | 敏感区 | 位置关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腾冲地热、火山国家级风景名胜区 | 坝址和厂址均在腾冲地热、火山国家级风景名胜区以外，距离风景区二级保护区边界直线距离约3km。 |
| 2 | 腾冲火山地热国家地质公园 | 电站坝址、厂址等所有构筑物均不位于三级保护区。 |

综上所述，本项目不涉及饮用水水源地保护区，也不涉及文物古迹等。工程位于腾冲地热、火山国家级风景名胜区、腾冲火山地热国家地质公园边界范围以外，但由于距离较近，因此将腾冲地热、火山国家级风景名胜区、腾冲火山地热国家地质公园列为环境敏感目标。。

### 2.5.2生态环境保护目标

经调查，项目生态环境保护目标与环评一致。

表2.5-1    工程主要生态环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 环评阶段 | 验收阶段 | 与环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珍稀动植物 | 季风常绿阔叶林；雀鹰、普通鵟、红隼、白鹇、原鸡、等国家Ⅱ级重点保护野生动物。 | 季风常绿阔叶林；雀鹰、普通鵟、红隼、白鹇、原鸡、等国家Ⅱ级重点保护野生动物。 | 一致 |
| 2 | 鱼类 | 缺须鱼丹、腾冲墨头鱼、盈江条鳅、多纹南鳅等伊洛瓦底江特有种。 | 缺须鱼丹、腾冲墨头鱼、盈江条鳅、多纹南鳅等伊洛瓦底江特有种。 | 一致 |
| 3 | 水土流失 | 工程区域（枢纽区、弃渣场、施工场地、临时道路、永久道路） | 工程区域（枢纽区、弃渣场、施工场地、临时道路、永久道路） | 一致 |

### 2.5.3水环境保护目标

经调查，项目水环境保护目标与环评一致，主要为电站所在河流—明朗河右岸一级支流小田河河段段。

表2.5-2     工程主要水环境保护目标

| 保护 目标 | 坐标 | 影响 范围 | 保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 小田河河段 | / | / | 淹没区、坝址下游河段。 | 电站取水坝址至厂房尾水口河段、尾水口下游的水质水环境功能、质量。 （2）保证减水河段生态用水供给，河道有不小于0.411m3/ s生态流量下泄。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅵ类标准 |

### 2.5.4环境空气保护目标

工程环境空气影响主要在施工期，由于运营期间项目拦河坝、压力管道、电站厂房等工程区域200m范围内无村庄、学校等居民集中点，故不设大气环境保护目标。

### 2.5.5声环境保护目标

经调查，工程坝址、厂址均未发生变更，与环评一致，由于运营期间项目拦河坝、压力管道、电站厂房等工程区域200m范围内无村庄、学校等居民集中点，故不设声环境保护目标。

### 2.5.6社会环境保护目标

项目社会环境保护目标主要为工程所在区域村民，如：荷花乡村民以及周围散户居民，影响主要为工程占地影响、农田灌溉影响。

云南省腾冲市小田河水电站属于河道引水式开发，淹没影响不涉及房屋和人口，也无生活性移民和生产性移民搬迁安置问题。

## 2.6调查重点

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—水利水电》（HJ464-2009）要求，并结合项目的特点，项目竣工环保验收调查的重点为：水利枢纽工程（1个取水坝、压力管道、厂区）及附属工程（进场道路、渣场、生活区等）建设造成的生态环境影响、水环境影响；运行期间产生的环境污染影响；分析《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》及其批复和工程设计中提出的各项环境保护措施的落实情况及其效果，并根据调查结果做出环境保护验收调查结论，对存在的问题提出环境补救措施。

### 2.6.1生态影响调查重点

由于在项目区内未发现珍稀鱼类、洄游鱼类以及珍稀动植物，因此，根据项目环境影响报告书、环境影响报告书批复，对渣场和厂区的植被恢复和水土流失治理效果、以及项目区陆生生态、水生生态现状进行调查。

### 2.6.2水环境影响调查重点

水环境调查的内容主要包括两方面：

# （1）河流水环境质量调查

因电站建成发电运行对水质的影响；电站生活污水处理设施运行情况。

# （2）电站发电运行调度对河流水文情势变化影响

电站发电调度运行，对下游河段河流流量将产生影响。流量的变化是否影响河流生态、农田灌溉用水等，是本次调查的重点。

### 2.6.3声环境影响调查重点

运营期间噪声会对项目区厂界产生影响，由于项目厂区周围200m范围内没有保护目标存在，因此声环境影响调查重点为厂界噪声。

### 2.6.4社会环境调查重点

电站建设对社会环境的影响主要包括：土地占用情况，当地居民生活水平情况，人群健康情况等。土地占用是本次调查的重点。

## 2.7验收执行标准

本次环境影响调查，原则上采用云南大学编制的《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》以及云南省环境保护厅关于云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书的批复（云环审〔2011〕114号）中所采用的评价标准作为环保验收的标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。

### 2.7.1环境质量标准

（1）地表水

参考《保山市地表水环境功能区划2010-2020年），属于腾冲县城-出境口段主要水功能为工业用水，保护类别为IV类，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准，验收执行标准与环评一致，具体见下表。

表2.7-1   地表水环境质量标准（节选）   （单位：mg/L）

| 类别 | pH （无量纲） | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV类 | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤20000 |

（2）环境空气

环评中项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，验收执行标准与环评一致，具体标准值见下表。

表2.7-2   环境空气质量标准（浓度限值）     单位：ug/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| 颗粒物 （粒径小于等于10um） | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| 颗粒物 （粒径小于等于2.5um） | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 氮氧化物 （NOx） | 年平均 | 50 |
|  | 24小时平 | 100 |
|  | 1小时平均 | 250 |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |

（3）声环境

项目区域属于农村地区，声环境参照执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，验收执行标准与环评一致，具体标准值见下表。

表2.7-3  声环境质量标准   单位： dB（A）

| 评价标准 | 标准值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008 | 2类 | 60 | 50 |

### 2.7.2排放标准

（1）施工期排放标准

# ①废气

项目施工期废气污染物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，根据水电工程施工期的污染特性，按无组织排放浓度限值计。具体见下表：

表2.7-4  大气污染物排放标准        单位：mg/m3

| 污 染 物 | TSP | NOx |
| --- | --- | --- |
| 标 准 值 | 1.0 | 0.12 |

②废水

施工期生产废水经沉淀池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用，生活废水经处理后回用作绿化肥料及场地洒水，不外排。

表2.7-5  污水综合排放标准  （单位:mg/l）

| 项目 | PH | COD | BOD5 | 粪大肠菌群数 | SS | TP | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 6~9 | ≤100 | ≤20 | ≤100 | ≤70 | ≤0.5 | ≤10 | ≤5 |

# ③噪声

项目施工期施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，具体见下表：

表2.7-6   建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：LeqdB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运行期排放标准

# ①废水排放标准

项目生活废水经化粪池处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排，化粪池定期由周围农户清掏作农肥使用，食堂泔水定期由周围农户清运后综合利用。发电机组维修过程产生的含油废水采用真空滤油机进行处理，处理后用于绿化及降尘。

# ②大气污染物排放标准

环评中只计列了施工期废气排放标准，经验收组核实，项目运营期产生的废气主要为食堂油烟，项目内有1个食堂，设置1个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模，排放标准具体见下表：

表2.7-7   饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | ≥60 |

③噪声排放标准

运营期厂界噪声执行执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，验收执行标准与环评一致。

表2.7-8   工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：LeqdB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

④固体废物

电站运行期产生的生活垃圾、大坝打捞的浮渣、泥沙，均为一般固废，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；产生的废矿物油属于危险固废，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。

# 3.工程调查

## 3.1工程建设过程调查

### 3.1.1工程建设进度调查

根据调查，项目前期工作开展情况及建设过程见下表。

表3.1-1   项目前期工作开展情况及建设过程一览表

| 序号 | 进度情况 | 文件名称 | 审批部门 | 审批文号 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作开展情况 | 腾冲县人民政府关于小田河流域水能规划报告的批复 | 腾冲县人民政府 | 腾政复〔2007〕58号） | 2007年2月26日 |
| 2 |  | 保山市发展和改革委员会关于做好腾冲县小田河水电站核准工作通知 | 保山市发展和改革委员会 | 保发改能源〔2009〕392号 | 2009年7月31日 |
| 3 |  | 腾冲县建设局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函 | 腾冲县建设局 | / | 2009年8月5日 |
| 4 |  | 腾冲县国土资源局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函 | 腾冲县国土资源局 | / | 2009年8月10日 |
| 5 |  | 腾冲县水务局关于同意腾冲县小田河水电站建设的函 | 腾冲县水务局 | / | 2010年6月5日 |
| 6 |  | 保山市水利局关于腾冲县小田河水电站工程水土保持方案初步设计报告书的批复 | 保山市水利局 | 保水〔2009〕349号 | 2009年9月19日 |
| 7 |  | 保山市水利局关于腾冲县小田河水电站工程水资源论证报告书的审查意见 | 保山市水利局 | 〔2009〕420号 | 2009年12月6日 |
| 8 |  | 云南省国土资源厅关于腾冲县小田河水电站项目建设用地压覆矿产资源调查结果的备案证明 | 云南省国土资源厅 | 〔2010〕093号 | 2010年3月16日 |
| 9 |  | 云南省环境保护厅关于保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书的批复 | 云南省环境保护厅 | 云环审〔2011〕114号 | 2011年5月23日 |
| 10 | 开工建设 | / | / | / | 2011年10月 |
| 11 | 工程完工 | / | / | / | 2021年1月 |

## 3.2工程基本情况

### 3.2.1地理位置

小田河水电站位于腾冲市西约14km的小田河下游河段上，坝址位于腾冲市中和镇地理坐标为东经97°48.221′，北纬24°41.056′，厂址位于腾冲市荷花乡地理坐标为东经97°48.221′，北纬24°41.056′，厂房位于大坝下游约4km的小田河左岸，压力管道沿左岸布设。

经现场核实，项目地理位置情况与环评一致，工程地理位置图详见附图。

### 3.2.2工程组成简介

工程名称：云南省腾冲市小田河水电站

工程等级：工程等级为Ⅵ级；

开发方式：河道引水式；

开发任务：以单一发电为主；

装机容量：10000（2×5000）KW。

项目工程组成见下表。

表3.2-1    云南省腾冲市小田河水电站组成及特性一览表

| 项目 | 工程 名称 | 工程建设内容及特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评阶段 | 验收阶段 |  |
| 主体工程 | 首部取水建筑物 | 拦河坝 | 拦河坝采用混凝土重力坝。溢流坝总长17.5m，分为两个坝段，坝顶高程1592m，最大坝高为9.5m，底宽为8.5m。溢流坝型式采用实用堰，堰顶采用圆弧倒角。溢流坝上游面垂直，下游坝坡为1：0.8。坝体中间选用C15埋石混凝土，溢流面表层0.6m采用C20混凝土。 | 与环评一致 |
|  |  | 泄洪冲沙建筑物 | 冲沙闸位于左岸，紧邻溢流坝，与溢流坝平行布置。冲砂闸设一道工作闸门，闸门孔口尺寸为宽×高为2.0m×2.0m。冲砂闸底板高程1587.85m，比进水口底板高程低2m。冲砂闸闸体长度8.5m，宽为3.8m，高为10.15m，闸顶高程为1597m。 | 与环评一致。 |
|  |  | 首部取水闸 | 取水闸位于左岸冲沙闸旁，紧邻冲砂闸布置。取水闸与冲砂闸采用整体浇筑。取水闸设置一道平板工作闸门，闸门孔口尺寸为宽×高为2.0m×2.0m。闸底板高程为1589.85m，闸体长度为8.5m，宽为3.7m，高为8.15m，闸顶高程为1597m，与冲砂闸闸顶高程齐平。取水闸前设置一宽2.8米，高7米的拦污栅。 | 与环评一致。 |
|  | 引水系统 | 引水明渠 | 引水明渠全长1532.37m，设计引用流量为6.4m3/s，渠道I=0.0015。为矩形断面型式。 | 根据现场调查及建设单位提供资料，引水明渠为全封闭式，实际全长1000m，引用流量为6.4m3/s，渠道I=0.0015。为矩形断面型式。 | 较环评阶段引水明渠较少532.37m。其他未发生改变。 |
|  |  | 引水隧洞 | 1#引水隧洞长189.729m，为无压隧洞，过水断面为城门洞形，内径2.2m。2#引水隧洞长2660.695m，为有压隧洞，在2#隧洞前设置承压井。 | 根据现场调查及建设单位提供资料，电站在建设过程中，优化设计，取消1#、2#隧洞支洞建设，1#、2#隧洞合并为一个隧洞，引水隧洞实际长3059m。为无压隧洞，过水断面为城门洞形，内径2.2m。2#引水隧洞长2660.695m，为有压隧洞，在合并后1#隧洞前设置承压井。 | 较环评阶段引水隧洞个数由原来的两个合并为一个，长度较环评阶段增加208.58m，其他未发生改变。 |
|  |  | 压力管道 | 压力管道型式为沟埋式。主管长度为470.872m，主管外径为1.40m。 | 与环评一致。 |
|  | 厂区枢纽 区 | 电站厂区枢纽布置于小田河左岸13#沟上游约20m的河边Ⅰ级阶地上，为地面式厂房。主要由主厂房、副厂房。升压站等建筑物组成。 | 与环评一致。 |
|  |  | 主厂房 | 主厂房由主机间、安装间、高压开关柜室、厂变及励磁变室组成。主厂房内设二台混流式水轮发电机组，机组间距为12m 。主厂房长33m、宽12.2m，总高度16.87m。发电机层地面高程为1371.27m。 | 与环评一致。 |
|  |  | 副厂房 | 副厂房紧邻主厂房上游侧布置，宽度为5.2m，高度为5.4m，上游侧厂用电盘室和开关柜室楼板，电盘室高程为1372m。开关柜室布置于主机间上游侧，地面高程为1372m。 | 与环评一致。 |
|  |  | 中控室 | 中控室及计算机室为单层钢筋混凝土框架结构，外框尺寸长9.6m，宽10.8m，层高6.13m，室内地坪高程1371.27m。 | 与环评一致。 |
|  |  | 升压站 | 升压站布置于中控室的另一端，升压站地面高程为1380m，占地25×11.5（长×宽）。站内电气设备采用中型布置方式，共布置有1台主变压器、1个35KV主变进线间隔、1个35KV出线间隔。 | 与环评一致。 |
|  | 厂区枢纽 | 办公生活区 | 位于厂房西南侧（包括员工宿舍、办公室、厨房、化粪池等） | 与环评一致。 |
| 施工 辅助工程 | 弃渣场 | 电站共设置7个弃渣场。 | 由于施工条件限制及施工过程优化设计，项目建设取消了1#支洞、2#支洞建设，继而取消了4#、5#弃渣场的使用，建设过程中实际使用5个弃渣场。 | 较环评减少2个弃渣场使用。 |
|  | 取料场 | 设置1#、2#号石料场 | 工程建筑材料全部外购成品，未使用石料场。 | 未使用石料场 |
|  | 施工道路 | 项目施工公路采用水电工程四级公路，包括0.3km的新建公路和5km 的扩建公路。 | 与环评一致。 |
| 其他环保工程 | 化粪池 | 小田河电站生活区设置容积为8m3的化粪池处理生活废水。 | 与环评一致。 |
|  | 生态流量下泄在线监测系统 | / | 已安装生态流量在线监测系统并于腾冲市水务局联网 | 较环评新增 |
|  | 危废暂存间 | / | 依托小田河电站厂房废油品存放间改造 | 较环评新增 |

### 3.2.3工程开发任务和规模

（1）根据环境影响报告，工程开发任务为发电，为单一目标，经调查核实，工程坝区按设计进行建设，未新增农灌、饮用、航运等功能，开发任务与环评一致。

（2）工程设计装机容量为装机容量为10000（2×5000）KW，多年平均发电量为0.4922亿kW·h，年利用小时数为4922h。经调查核实，装机容量与环评一致，未发生变化。

### 3.2.4运行方式

根据环评报告，小田河水电站为引水式电站，电站取水方式为：项目电站运行方式为引水式。流程为：大坝蓄水——>引水系统——>调压井——>压力管道输送至发电机组——>发电。

经现场调查核实，项目实际运行方式与环评一致，未发生变更，均为引水式。

### 3.2.5电站管理人员

根据环评报告书，工程运行期定员编制为15人，经调查核实，实际运行中，电站共设置管理人员12人。

### 3.2.6工程占地

针对工程占地调查，验收调查组主要采用环评报告、施工监理报告数据、建设方提供的资料并结合现场调查情况进行统计。云南省腾冲市小田河水电站占地包括建筑永久占地、施工临时占地，具体面积统计如下。

表3.2-2   工程占地面积复核情况一览表

| 序号 | 项目 | 占地面积（hm2） | 复核说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评阶段 | 验收阶段 |  |
| 1 | 永久占地 | 首部枢纽区 | 1.03 | 1.03 | 与环评一致 |
| 2 |  | 电站厂房区 | 0.88 | 0.88 | 与环评一致 |
| 3 |  | 永久道路 | 1.15 | 1.15 |  |
|  |  | 小计 | 3.06 | 3.06 |  |
| 4 | 临时占地 | 弃渣场 | 1.41 | 0.88 | 较环评减少0.53 hm2。 |
|  |  | 石料场 | 0.65 | 0 | 较环评减少0.65 hm2。 |
|  |  | 临时道路 | 18.4 | 18.4 | 与环评一致。 |
|  |  | 小计 | 20.46 | 19.28 | 较环评减少1.18hm2。 |
| 合计 | 23.52 | 22.34 | 较环评减少1.18hm2。 |

根据现场踏勘及建设单位资料，实际征地与设计占地面积一致，未发生较大变化。

### 3.2.7主要设备

项目主要设备有水轮机组、发电机组、变压器等，设备具体情况见下表。

表3.2-3  项目内主要设备一览表

| 名称 | 数量 | 环评型号 | 实际型号 | 与环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水轮机组 | 2 | HL551-WJ-60 | HL551-WJ-60 | 与环评一致 |
|  |  | HL551-WJ-60 | HL551-WJ-60 |  |
| 发电机组 | 2 | SFW800-8/1180 | SFW800-8/1180 | 与环评一致 |
|  |  | SFW800-8/1180 | SFW800-8/1180 |  |

## 3.3项目重大变动情况

参照环保部办公厅于2015年6月4日发布的《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中“水电建设项目重大变动清单”，梳理本工程重大变更情况。

表3.3-1   本工程重大变更情况梳理

| 项目 | 环发〔2015〕52号文“水电建设项目重大变动清单” | 工程实际建设内容 | 是否属于重大变更且向不利影响改变 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 开发任务中新增供水、灌溉、航运等功能。 | 工程开发任务主要为发电，无新增任务，与环评一致 | 否 |
| 规模 | 1、单台机组装机容量不变，增加机组数量；或单台机组装机容量加大20%及以上。 | 工程实际设置发电机组2台，单台机组装机容量为5000KW，与环评一致。 | 否 |
|  | 2、水库特征水位如正常蓄水水位、死水位、汛限水位等发生变化；水库调节性能发生变化。 | 与环评相比，未发生变化；水库调节性能为径流式无调节，与环评一致。 | 否 |
| 地点 | 坝址重新选址，或坝轴线调整导致新增重大生态保护目标。 | 坝址与环评一致，无调整。 | 否 |
| 生产工艺 | 1、枢纽坝型变化；堤坝式、引水式、混合式等开发方式变化。 | 工程枢纽坝型为混凝土重力坝，与环评一致；开发方式为引水式，与环评一致 | 否 |
|  | 2、施工方案发生变化涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感区。 | 施工方案未发生变化。 | 否 |
| 环境保护措施 | 枢纽布置取消生态流量下泄保障措施、过鱼措施、分层取水水温减缓措施等主要环保措施。 | 项目环评及批复主要环保措施为生态流量下泄保障措施，项目已按要求实施，工程不涉及过鱼措施、分层取水水温减缓等措施。 | 否 |

根据上表对工程变更情况的梳理，本工程实际建设情况基本与环评一致，无重大变更。

## 3.4工程运行工况调查

工程设计装机容量为装机容量为10000（2×5000）KW，多年平均发电量为0.4922亿kW·h，年利用小时数为4922h。本次调查收集了运行4个月的生产运行数据（详见附件），具体详见下表。

表3.4-1    项目（2021年1-4月）运行工况数据一览表

| 时间 | 月发电量 （万KW·h） | 达设计发电量比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 2021.01-2021.04 | 330.5 | 81 |

根据上表可看出，近年发电量，达设计年发电量75%以上，能够满足竣工环境保护验收工况要求。

# 4.环境影响报告书及其审批文件回顾

2011年1月，云南大学编制完成《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》（报批稿），2011年5月18日云南省环境保护厅以“云环审〔2011〕114号”对报告书进行了批复，工程环境影响报告书及批复情况回顾如下。

## 4.1环境影响报告书主要结论及建议

### 4.1.1工程概况

小田河水电站位于腾冲市西约14km的小田河下游河段上，坝址位于腾冲市中和镇地理坐标为东经97°48.221′，北纬24°41.056′，厂址位于腾冲市荷花乡地理坐标为东经97°48.221′，北纬24°41.056′m。小田河电站工程引用流量为4.88m3/s，设计水头39.5m，装机容量为2×5000KW，保证出力增加2300kW，多年平均发电量0.4922亿kW·h，年利用小时数4922h。

### 4.1.2工程分析结论

### 小田河水电站为引水式电站，工程以发电为单一开发目标，无灌溉、供水等综合利用要求。小田河水电站工程施工期环境影响源主要表现在“三废一噪”的排放及施工开挖、填筑、占地等活动对地形、土壤、植被等自然条件的破坏，同时导致新增水土流失；工程运行期影响源主要是大坝阻隔、引水发电等水生生物、陆生生物和水环境等产生影响。

### 4.1.3环境现状评价结论

小田河水电站区域主要为构造剥蚀地貌之中切割中山陡坡地形构造侵蚀地貌之中切割中山陡坡地形，局部沿河道两岸为河流侵蚀堆积地貌缓坡地形，分布有一级阶地。依据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》（B806-201）工程区50年超越概率为10％的地震动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为8度。

小田河流域位于大盈江流域范围内，属亚热带季风气候区，受印度洋季风气候的影响，兼有大陆性气候和海洋性气候的特点，干湿季分明，光照丰富，雨量充沛，日温差大。据腾冲县气象资料，流域多年平均降水量在1460mm左右，多年平均气温17.1℃。

流域内的径流来源于降水，径流量的年际、年内变化情势及其空间分布与降水量基本一致，洪水由暴雨形成，发生时间与暴雨相对应，由于汇流河道比降较大，属典型的山区性河流，洪水具有历时短、过程陡涨陡落的特点，洪水过程尖瘦，产、汇流历时短。电站坝址悬移质年沙量7.7×104t，年输沙量为8.13×10t河流含沙量为0.66kg/m3。

根据《云南省地表水水环境功能区划（复审本》（云南省环保局，2001年6月），大盈江腾冲县城～户宋河交汇口主要功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水水质标准。小田河为南底河（大盈江一级支流）的支流，参照大盈江执行地表水Ⅳ类水标准。小田河河流水质主要受到上游农村生活污水和农业面源污染影响。根据云南省水环境监测中心德宏州分中心2009年2月和2010年2月在小田河电站坝址处水质和厂址处采样监测结果，坝址断面水质满足该河段Ⅳ类地表水环境功能区划的要求厂址断面达到了地表水V类水质标准，超标因子为石油类，分析超标的原因为附近农业机械随意进入河道出现漏油所致。

评价区分布的土壤大多为黄红壤。黄红壤的成土过程以脱硅富铝化作用为主，由于处在山地相对温凉湿润的气候条件下，土壤和空气湿度增加，呈现黄化附加过程，即因土体内氧化铁的结晶水增加，土体逐渐变为橙黄色。

依据《中国植被》和《云南植被》专著中采用的植被分类原则和分类单位，小田河电站评价区的植被类型共有5个植被型，5个植被亚型和6个群落。评价区海拔变化不甚明显，植被垂直分布规律也不十分明显，季风常绿阔叶林是评价区的水平地带性植被。评价区季风常绿阔叶林以栲、石栎为优势，是在受西南季风和东南季风交替影响的云南高原上出现的一类常绿阔叶林，与南部的热带雨林（热带雨林北缘）邻接。季风常绿阔叶林人为干扰后形成旱冬瓜等为优势的落叶阔叶林，评价区公路两侧可见旱冬瓜林成片分布，或形成人工种植的云南松林和杉木林在人为干扰明显持续时间长、程度较强的地带，则形成以毛菜为主的稀树灌木草丛，如评价区部分撂荒地即为该植被类型。

评价区所处的植物区系属于古热带植物区滇、缅泰植物地区。但该地区地处古热带植物区与东亚植物区的过渡地带，为滇缅、泰植物地区与横断山地区的过渡区。该评价区共有维管束植物103科，256属，366种，其中，蕨类植物27科，42属，59种；种子植物75科，214属，307种评价区内有被列入国家重点保护野生植物名录的植物喜树 Camptotheca acuminata1种，不属于保护范围，评价区无名木古树分布。

评价区共记录陆生脊椎动物21目50科94种，其中两栖类1目6科9种，爬行类2目6科10种，鸟类12目27科59种，哺乳类6目11科16种有国家重点保护动物有Ⅱ级保护鸟类7种，两栖类、爬行类和哺乳类没有保护种分布。被

《中国濒危动物红皮书》列为易危动物有两栖类的双团棘蛙胸 Paa yunnanensis爬行类的三索蛇 Elaphe radiata和加拉眼镜蛇 Naja kaouthia，哺乳类的豹猫 Felis bengalensisa。无局限分布于项目范围区的特有属、种。

小田河共分布有鱼类9种，隶属于鲤形目和站形目共2目，鲤科、鳅科和塘鳢科3科。其中主要为鲤形目鱼类，共8种占总种数的85.7％另有1种为形目塘科的黄鱼幼鱼。其中土著鱼类7种，外来种种。小田河没有国家级、省级重点保护的鱼类，也未发现有中国濒危动物红皮书的种类。分布有伊洛瓦底江特有种4种，分别是缺须鱼丹、腾冲墨头鱼、盈江条鳅、多纹南鳅。

小田河水电站工程建设区天然状态下，总体属轻度侵蚀区，其水土流失的主要形式是水力侵蚀，有少量的重力水力混合侵蚀。除坡耕地上有中度水土流失发生外，其他区域水土流失不明显。电站建设前，工程枢纽区除林地、水田和荒草地具有水保持功能外，无其它人为的水土保持设施。

根据《腾冲火山地热风景名胜区总体规划》说明书和图册，小田河及明朗河不位于风景名胜区“五片三线”范围内，也没有风景区外围景点分布。小田河水电站流域不位于《腾冲火山地热国家地质公园总体规划》的范围内，流域内也无地质遗迹分布。

### 4.1.4环境影响预测评价结论

1、主要有利影响

（1）小田河水电站多年平均发电量为0.4922亿kWh，可以为开发当地资源，

促进地方经济发展提供强大的电力保障。按每kW·h电创造国民生产产值6.1元/k·h计算，电站每年可创国民生产总值达2.40亿元。

（2）电站利用可再生能源（水能资源）发电，如以同等规模火电站计，每年可节约不可再生能源标煤1.43×104t。有利于保护不可再生资源。

（3）施工期大量人力、财力的投入，将为当地提供就业机会，促进当地的经济发展；电站运行期间，不仅为地方带来可观的利税，而且带动相关产业发展。

2、主要不利影响

（1）对水环境的影响

小田河电站施工期水质将受到砂石料加工系统混凝土拌合系统废水、施工人员生污水和其它零星污水排放的影响，由于排放量小，对河流水质影响很小，但超过了《污水综合排放标准》二级标准，需处理后达标排放。

电站运行后，引水发电将导致坝址至厂房间总长约7.45km河道水量减少，下泄坝址处多年平均流量的10％的生态流量后，并且坝址至厂房尾水区间流域面积28.7km2，区间径流量3374.35万m3，对拦河坝至厂房间的天然河道区间补充水量，随着各支流的汇入，引水发电对河道的减水影响有所减弱。

（2）对声环境的影响

施工区噪声源强较大的地方为混凝土拌和系统、枢纽施工场所及场内交通干线。在距离施工区350m以外和交通干线两侧150m以外，即可达到《声环境质量标准》2类区标准，热水塘村远离施工区，工程施工不会对其产生影响，施工噪声仅对施工临时生活区产生影响。但本工程利用原有公路作为进场道路将影响热水塘村部分居民。

（3）对空气环境的影响

施工高峰期间燃油、爆破过程中将产生CO8.51t，NOX9.08t、CmHn0.8826t、SO20.64t污染气体，这些有害气体将对现场施工人员和紧临生活区工人产生一定的影响。

在场内公路、大坝工区、隧洞出口等处，施工将加大空气粉尘浓度。此外，频繁的交通将对工程进场公路沿线产生较大的粉尘污染，粉浓度约为0.29mg/m3～0.36mg/m3。

（4）固体废弃物排放影响

施工区日产生活垃圾约170kg，施工期间产生的生活垃圾总量约为76.5t因本电站施工生活区较为分散，生活垃圾的排放特点为点多面广。生活垃圾如果不进行适当处置，将会孳生蚊蝇和鼠害，其渗滤液可能会污染河流水质及地下水水

质。电站运行期年生活垃圾排放总量5.48t长期在电厂周围堆放，会影响电厂的环境卫生和景观，并对厂区附近水域水质产生影响

施工总弃渣量为118005m3，并设置了7个弃渣场堆放弃渣。其数量很大，如果不能稳定堆放在固定的地点，受降水冲刷、重力侵蚀影响，将造成严重的水土流失影响。

（5）对植被与植物的影响

工程施工总占地24.35hm，占用自然植被季风常绿阔叶林1.30hm2，占评价区该植被类型的2.05％，占第一重面山范围内该植被类型的0.83％；工程占用杉木林5.21hm，占用云南松林1.22hm2，占用旱冬瓜林4.23hm2，占用三种植被总面积10.66hm2。工程影响的植物种类在评价区及小田河流域内广泛分布，并且工程占地面积较小，施工结束后进行覆土绿化，由于占地区周边仍保留有季风常绿阔叶林的树种，经过一定时间的自然恢复更新演替，施工区可以原生物种为主要结构的景观结构。因此，工程建设不会导致评价区植被分布的明显变化，也不会导致植物种的灭绝和植物种群数量的明显变化，评价区仍是以杉木林和云南松林为主的植被类型。

（6）对陆生动物的影响

评价区动物生境较为贫乏，动物分布种群数量也较少。工程建设导致部分生

境面积消失，对两栖类和爬行类影响较大，对鸟类和哺乳类影响较小，本区分布种类大多能适应生境类型广泛，且工程占地分散，随着施工期的结束和生境的恢复，新的生态系统和动物分布格局形成，影响得以逐渐减小。

（7）对鱼类的影响

挡水坝阻隔和下游部分河段减水将分隔了上下游水生生态系统，上下游鱼类

将不能进行基因交流，孤立的小种群同样也将引起种群的衰退。电站引水发电致使下游水量减少势必会危及下游水生生态系统的稳定性，下游鱼类分布格局、息地、繁殖场所将发生较大变化。种群数量都明显减少，种群出现衰退，鱼类的空间分布格局发生明显变化。

（8）水土流失影响

电站建设过程中，工程区征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，建设期内水土流失总量达5830.93t，如不采取水土保持措施松散的弃土弃渣遭遇暴雨、洪水的冲蚀，很容易对区域土地生产力，区域生态境、河道水质及小田河电站本身等造成不同程度的危害。项目建设区扰动地表面积为24.35hm2，施工活动损坏地表植被，形成大面积裸露地表，改变土壤结构降低或丧失水土保持功能。

（9）人群健康影响

施工期大部分施工人员来自外地，有可能将外地病源带入，而且工程开工后施工人员增加并相对集中，施工区生活设施简陋，医疗卫生条件有限若施工范围存在传染病源，将使得施工人员极易成为易感人群，有可能造成一些疾病的暴发和流行，影响施工人员的身体健康。施工人员排放的生活垃圾、生活污水粪便，如不妥善处置，容易引起鼠、蚊、蝇的孳生，造成施工区环境卫生质量下降和疾病传播，危害施工人员身体健康，进而影响施工进度。

### 4.1.5环境保护措施结论

1、水环境保护措施

施工期砂石料加工系统自然沉淀处理、混凝土拌合系统废水采用加酸沉淀处理措施；施工临时生活区修建排水设施和化粪池进行收集处理；其它零星废污水设集水池自然沉淀后排放。运行期开展水质监测，以评估发电引水下游河段水量减少导致纳污能力降低后下游水质变化。

2、声环境保护措施

将生活区与生产区隔开一定距离，将生活区窗户安排在远离生产区的一侧；合理安排施工时间表，对爆破施工时间进行管制对噪声现场施工人员的防治措施主要是控制噪声源及其传播途径，加强噪声源旁施工人员的个人防护。对热水塘村采取设置醒目的限速禁鸣标志，改善路面状况等加以减免。

3、大气环境保护措施

钻机安装除尘装置；运用产生粉尘较少的爆破技术；施工区配置洒水车定时降尘。道路洒水等制度等均可有效降低粉尘污染。加强受大气污染影响严重的施工人员个人防护；对于尾气排放量与污染物含量相对较高的车辆，要求安装尾气净化器；生活区燃煤应设烟囱并达到一定的高度。

4、固体废弃物处置措施

工程建设中产生的弃渣运往规划的渣场采取水保持措施进行治理生活区的垃圾及时清扫，尽可能分类收集，不能回收利用的并送往垃圾收集处进行填埋处理。

5、植被与植物保护措施

对施工人员宣传教育；在人员集中地方挂牌标记；严格控制施工开挖，施工活动应保证在征地范围内；对保存的较好的季风常绿阔叶林森林群落尽量避让进行施工区的植被恢复与生态重建。

6、陆生动物保护措施

对施工区进行动物生境恢复：加强施工人员管理和教育，减小施工对动物的

影响:设置动物保护方面的警示牌。

7、鱼类保护措施

运行期下泄坝址处10％的生态流量，以维护下游河道生态系统的稳定性:强化渔业管理，杜绝不合法的渔业方式，并加强上下游河段的管理，以弥补水电站

建设对河流生境的影响；增强公众保护意识

8水土保持措施

（1）弃渣场区

本工程布置了7个弃渣场，在建设过程中实际使用3个，渣场受降雨和地势的共同影响存在发生滑坡、泥石流等水土流失危害的可能。主体工程对弃渣场设计了相关的工程措施，但还不能满足水土保持要求，对渣体稳定后的植被恢复也没有进行相关设计。水土保持方案根据各渣场的实际情况，进行了水土保持工程措施、植被恢复措施及临时防护措施综合治理。

工程措施:对于各渣场布设浆砌石挡墙、浆砌石排水沟以及表土剥离，经计算，共布设浆砌石挡墙415m，土石方开挖420.50m3，M.5浆砌石1626.50m3布设浆砌石排水沟860m，土石方开挖672.60m3，M7.5浆砌石498.90m3表土剥离4230 m3。

（2）交通道路防护

施工道路路基及边坡防护是维护道路稳定的重要措施，同时也是主体工程的

重要组成部分，主体工程设计中的工程措施满足水土保持要求，但是还缺乏有效的植物措施，水土流失不能够得到完全控制。

水土保持方案对交通道路的植物措施防护主要为永久道路栽植行道树和临时道路撒草植被恢复，树种选择红木荷和旱冬瓜，株距3m，共需冬瓜和红木荷各902株，草种选择为狗牙根，撒播密度为60kg/hm2，共需撒播狗牙根1104kg

（3）施工辅助设施

由于施工辅助设施的建筑物都是临时的，其配套的各种防护措施也相对简易，工使用过程中如果维护不到位，容易产生损坏，从而导致水土流失；临时设施拆除后，没有植物措施做补充，造成开挖面裸露，也会产生水土流失。

该区的植被恢复方式主要为选用旱冬瓜和红木荷营造水土保持生态林，并在

行间撒播狗牙根，栽植规格同交通道路防护工程，经计算，需冬瓜和红木荷各549株，播狗牙根25.80kg。

（4）料场开采及剥离料存放

料场的开采面，更易受到降雨和径流的冲蚀。剥离表土的保存、渣料的存放

等过程也容易产生水土流失。

水保持方案对该区进行了工程措施与植物措施相结合的防护措施，其中工

程措施主要为设置截水沟，截水沟长度为435m，其工程量为土石方明挖310.59m3，浆砌石237.51m3；植物措施为在坡脚栽植崖爬藤，在开采平台撒播狗牙根，经计算，需狗牙根的种子44.40kg，需崖爬藤苗700株。

（5）人群健康保护措施

建立疫情报告制度和应急处理机制，并接受当地卫生部门的监督检查对施工人员进行劳动保护；加强工区卫生管理，做好饮用水、餐馆、厕所等的卫生管理

（6）环境保护投资

小田河水电站工程环境保护静态投资为459.95万元，其中枢纽建筑物环境保护工程为383.15万元，占总投资的96.2％；独立费用为54.9万元，占总投资的13.8％；基本预备费为21.9万元，占总投资的5.5％

### 4.1.7环境影响综合评价结论

小田河水电站属于清洁型能源基础设施建设工程，是国家大力扶持的水电建设产业，电站建设符合云南省产业政策，对培育云南省电力支柱产业和实现“云电外送”，促进边疆贫困地区经济发展具有重要作用。电站不涉及自然保护区、风景名胜区和水源保护区，工程选址和施工“三场”布置基本合理。

工程建设带来的主要不利环境影响表现在筑坝阻隔鱼类通道，引水发电改变了区域河段水文情势和影响水生生态系统，施工占地破坏了植被及动植物资源，施工期“三废”与噪声污染，以及施工扰动地表产生的水土流失影响等方面。在采取相应的环境保护措施后，除大坝阻隔、引水发电改变河流水生生境，对鱼类饵料组成、基因交流、产卵繁殖等产生的明显不利影响，以及工程损毁植被属不可逆的长期影响外，其它不利影响均可采取措施尽可能地将其影响减小到较小程度。在我国现行的环境保护法律法规的框架内，没有制约工程建设的重大不利环境影响因素，从环境保护的角度讲，小田河水电站的建设是可行的。

## 4.2环评批复结论及要求

2011年5月18日，云南省环境保护厅以文件“《关于云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书的批复》（云环审〔2011〕114号）”对《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》进行了批复，批复要求如下：

一、小田河水电站位干保山市腾冲县境内小田河上，是《小田河流域水能规划报告》中单级开发的电站。项目总投资5350.33万元，其中环保投资459.95万元，为无调节性的引水式开发电以发电为主要开发目标。工程内容主要包括拦河坝（坝高9米同水明渠（1532.37米）引水隧洞（1引水隧洞189.7292水隧洞2660.695米）、压力管道及发电厂房等相关设施机容量2×5MW。我厅同意按照该项目环境影响报告书中所述时规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设

二、项目建设和运行管理应重点做好的工作

（一）项目建设和运行中必须落实下泄生态用水放流设施，设置单独的永久性放流管道，保证电站初期蓄水和运行期坝后减脱水河段泄放水量不少于0.411m3/s，确保满足下游河道生态用水需要。切实履行承诺，要优先保证小田河沟取水，确保腾冲县荷花乡尖山村、明朗村、中和乡勐蚌村的用水需求。当减水河段需水与发电产生矛质时，必须首先满足减水河段的用需要。随着地方经济社会发展对减水河段用水量的增加，你公司必须增加下泄相应的流量。

（二）施工期及运行期生产、生活废水经处理后全部回用，禁止外排。生活垃圾尽可能分类收集综合利用，不能利用的须统一集妥善处理。

（三）进一步优化进场公路、输变电线路设计和施工组织，减少施工占地，尽可能少占耕地和河滩地严格按照施工总体平面布置确定施工范围，禁止越界施工。

（四）认真落实施工道路、渣场及临时占地的水保措施及生态修复措施，弃渣场须严格按照“先挡后弃”的原则进行堆渣，禁止随意弃渣。渣场沿河一侧及沟口上游须设置多道挡墙，避免强降雨条件下可能发生的泥石流隐患。严禁弃渣进入河道，堆渣过程避免较大石块对溢流道造成破坏。

（五）加强对施工期环境管理，施工场地周围及公路沿线的热水塘村等环境敏感点须设置禁鸣和限速的醒目标志，定期保养进行项目建设路面并采取洒水降尘措施，防止噪声扰民和扬尘污染。合理安排施工作业时间，对爆破施工时间进行管制，减缓噪声影响。采取洒水降尘、易泼酒物料盖运输等施，控制扬尘和粉尘的环境影响。

（六）施工结束后应取有效措施，采用本地树种对临时占地进行生态恢复，做好植被抚育绿化，维护环境风貌。

（七）电结厂房尾水口下必须设置挡水设施，避免尾水冲刷造成地质灾害和泥石流隐患。

（八）施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一件实施，并委托环境监测构及时开展施工期的环境监测工作。施工期工程环境报告和施工期环境监测报告应作为项目竣工环保验调查的内容之一。

三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，工期间每半年应向我厅书面报告工程建设环境保护执行情况，每年报送年度总结报告，并抄送保山市环保局、腾冲县环保局。项目试运行须报经保山市环保局批准，竣工环保验收须经我厅批准后方可正式投入运行。

四、工程实施中如发生重大变更以及环境保护措施执行与批复方案发生变化须重新报载厅批准。

请保山市环保局、腾冲县环保局负责组织该项目的环境执法现场监察和监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

## 4.3环境保护措施落实情况调查

### 4.3.1环评报告书提出的环保措施落实情况调查

云南大学编制的《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》中提出的运行期环保措施落实情况调查如下表。

表4.3-1    环评提出环保措施落实情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评提出的环保措施 | 实际情况 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境保护 | 植被措施 | 对施工人员宣传教育；在人员集中地方挂牌标记；严格控制施工开挖，施工活动应保证在征地范围内；对保存的较好的季风常绿阔叶林森林群落尽量避让进行施工区的植被恢复与生态重建。 | 根据现场调查以及建设方提供的资料，建设方施工期期间已加强环保宣传和管理，也未发生森林火灾；未出现随意扩大施工范围及随意采伐林木的现象；施工期间未发生施工人员乱砍乱伐的现象，且施工期施工场地、迹地、弃渣场已进行植被恢复，种植当地常见树种。 施工期未发发相关投诉事件。 | 满足 |
|  |  | 野生动物保护措施 | 对施工区进行动物生境恢复：加强施工人员管理和教育，减小施工对动物的影响:设置动物保护方面的警示牌。 | 根据建设方提供的资料以及现场调查，施工期间未发生施工人员捕杀野生动物的现象，并且实施过程中加强了监督和设置警示牌，并与相关管理部门协作督查，且未发生相关投诉事件。 | 满足 |
|  |  | 鱼类保护措施 | 运行期下泄坝址处10％的生态流量，以维护下游河道生态系统的稳定性:强化渔业管理，杜绝不合法的渔业方式，并加强上下游河段的管理，以弥补水电站建设对河流生境的影响；增强公众保护意识。 | 根据现场踏勘情况以及建设方提供的数据，项目已在取水坝冲砂闸位置设置了放流口且安装了腾冲市水务局监管的水电站生态流量监控、监测设备，且监控数据通过GPRS传输到腾冲市水务局水资源监控管理平台，由水资源管理部门进行实时监督，保证减脱水河段不断流，维持河道生态平衡，根据建设单位提供的生态流量在线监测系统数据为0.487m3/s～0.754m3/s，满足要求。 | 满足 |
| 2 | 废水处理措施 | 施工期砂石料加工系统自然沉淀处理、混凝土拌合系统废水采用加酸沉淀处理措施；施工临时生活区修建排水设施和化粪池进行收集处理；其它零星废污水设集水池自然沉淀后排放。运行期开展水质监测，以评估发电引水下游河段水量减少导致纳污能力降低后下游水质变化。 | 根据建设单位提供资料及现场调查，施工区共设置2个沉淀池，混凝土拌和系统废水与施工人员洗手废水经收集进行沉淀处理后回用于砂浆拌和、洒水降尘，废水不外排。 运行期生活废水设置的容积为8m3的化粪池处理后，回用于厂区绿化和道路洒水降尘，不外排； | 满足 |
| 3 | 固废 处理 | 工程建设中产生的弃渣运往规划的渣场采取水保持措施进行治理，生活区的垃圾及时清扫，尽可能分类收集，不能回收利用的并送往垃圾收集处进行填埋处理。 | 据建设单位提供资料及现场调查，项目建设中产生的弃渣已运往规划的渣场，未随意堆放，施工期产生废弃砖块、混凝土块、已用于进场道路铺路，废旧木材、钢材已交由废旧资源回收站回收，塑料包装袋及生活垃圾已集中收集后交由环卫部门处置。未随意丢弃。施工期间未发生相关投诉。 根据现场踏勘以及建设方提供的资料，建设方已定期将生活垃圾集中收集于项目内设置的垃圾桶内，定期清运至热水塘村垃圾处置点，随村庄垃圾一同处置。 | 满足 |
| 4 | 噪声控制措施 | 将生活区与生产区隔开一定距离，将生活区窗户安排在远离生产区的一侧；合理安排施工时间表，对爆破施工时间进行管制对噪声现场施工人员的防治措施主要是控制噪声源及其传播途径，加强噪声源旁施工人员的个人防护。对热水塘村采取设置醒目的限速禁鸣标志，改善路面状况等加以减免。 | 根据建设单位提供资料，施工期间运输车辆行驶经过或穿过的居民点的乡村道路时已采取减速慢行，禁止鸣笛，禁止车辆超速超载等措施；施工区已采用低噪声施工机械；物资运输时均安排在白天进行，夜间不进行运输；施工期间已加强机械设备的维修和保养，且加强施工人员劳动保护，发放防噪用具，适当缩短劳动时间。施工期间未发生相关投诉。 运营期间项目已加强机械设备的维修和保养，加强厂区绿化，发电机已安装机械减震垫。 | 满足 |
| 5 | 大气污染防治措施 | 钻机安装除尘装置；运用产生粉尘较少的爆破技术；施工区配置洒水车定时降尘。道路洒水等制度等均可有效降低粉尘污染。加强受大气污染影响严重的施工人员个人防护；对于尾气排放量与污染物含量相对较高的车辆，要求安装尾气净化器；生活区燃煤应设烟囱并达到一定的高度。 | 根据建设单位提供资料及现场调查，项目施工开挖及回填采用了遮盖等相应措施，且施工期间项目配备了洒水车，定时对施工区域及运输道路进行洒水降尘；施工期对粉状物料均采取袋装运输，从而避免物料洒落；项目施工期间对施工人员发放防尘口罩，并采取轮班制进行施工。施工期间未发生相关投诉。 项目运营期厨房使用能源为电能，未产生燃煤废气。 | 满足 |
| 6 | 水土保持措施 | 工程措施:对于各渣场布设浆砌石挡墙、浆砌石排水沟以及表土剥离，经计算，共布设浆砌石挡墙415m，土石方开挖420.50 m3，M.5浆砌石1626.50 m3布设浆砌石排水沟860m，土石方开挖672.60m3，M7.5浆砌石498.90m3表土剥离4230 m3。 水土保持方案对交通道路的植物措施防护主要为永久道路栽植行道树和临时道路撒草植被恢复，树种选择红木荷和旱冬瓜，株距3m，共需冬瓜和红木荷各902株，草种选择为狗牙根，撒播密度为60kg/hm2，共需撒播狗牙根1104kg； 对石料场的工程措施主要为设置截水沟，截水沟长度为435m，其工程量为土石方明挖310.59m3，浆砌石237.51m3；植物措施为在坡脚栽植崖爬藤，在开采平台撒播狗牙根，经计算，需狗牙根的种子44.40kg，需崖爬藤苗700株。 | 根据施工期建设单位提供资料以及现场踏勘的情况， 施工期施工场地、迹地、弃渣场已进行植被恢复，种植当地常见树种。项目编制了《水土保持方案初步设计报告书》，但还未进行验收，且建设方已按照其中要求采取了相应的水土保持措施。 | 基本 满足 |
| 7 | 人群健康保护措施 | 建立疫情报告制度和应急处理机制，并接受当地卫生部门的监督检查对施工人员进行劳动保护；加强工区卫生管理，做好饮用水、餐馆、厕所等的卫生管理 | 施工期间对施工人员安全和卫生防护进行了培训，对施工生产、生活区垃圾收集桶进行了灭蚊灭蝇措施，对施工人员进行了安全教育并制定严格的安全规定，对施工人员配发安全帽等防护用具，禁止无关人员进入施工区域；并在施工生产、生活区配备了日常药品。 运行期对生活区职工进行了卫生防疫工作及安全培训，并配备日常用药。 | 满足 |

根据上表对照分析，工程建设及运行期间已按照要求实施了环评提出的环境保护措施。

### 4.3.2环评批复要求落实情况

2012年9月30日，云南省环境保护厅对《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》出具了“环评批复（云环审〔2011〕114号）”。

具体要求落实情况分析如下。

表4.3-2    云南省环境保护厅出具的批复要求落实情况一览表

| 序号 | 云南省环境保护厅出具的批复要求（云环审〔2011〕114号） | 实际情况 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小田河水电站位干保山市腾冲市境内小田河上，是《小田河流域水能规划报告》中单级开发的电站。项目总投资5350.33万元，其中环保投资459.95万元，为无调节性的引水式开发电以发电为主要开发目标。工程内容主要包括拦河坝（坝高9米同水明渠（1532.37米）引水隧洞（1引水隧洞189.7292水隧洞2660.695米）、压力管道及发电厂房等相关设施。 | 项目建设地点、经营规模未发生改变，实际项目总投资7100万元，其中环境保护投资471.2万元，占总投资6.64%。 | 基本 满足 |
| 2 | 项目建设和运行中必须落实下泄生态用水放流设施，设置单独的永久性放流管道，保证电站初期蓄水和运行期坝后减脱水河段泄放水量不少于0.411m3/s，确保满足下游河道生态用水需要。切实履行承诺，要优先保证小田河沟取水，确保腾冲县荷花乡尖山村、明朗村、中和乡勐蚌村的用水需求。当减水河段需水与发电产生矛质时，必须首先满足减水河段的用需要。随着地方经济社会发展对减水河段用水量的增加，你公司必须增加下泄相应的流量。 | 根据现场踏勘情况以及建设方提供的数据，在取水坝冲砂闸位置设置了放流口且安装了腾冲市水务局监管的水电站生态流量监控、监测设备，且监控数据通过GPRS传输到腾冲市水务局水资源监控管理平台，由水资源管理部门进行实时监督，保证减脱水河段不断流，维持河道生态平衡，根据建设单位提供的生态流量在线监测系统数据为0.487m3/s～0.754m3/s，满足要求。 | 满足 |
| 3 | 施工期及运行期生产、生活废水经处理后全部回用，禁止外排。生活垃圾尽可能分类收集综合利用，不能利用的须统一集妥善处理。 | 施工区共设置2个沉淀池，混凝土拌和系统废水与施工人员洗手废水经收集进行沉淀处理后回用于砂浆拌和、洒水降尘，废水不外排。食堂泔水定期由周围农户清运后综合处理。且发电机组维修过程产生的含油废水采用真空滤油机进行处理，处理后用于绿化及降尘，废油部分暂存于原小田河厂房已设置的10m2危废暂存间中。 根据现场踏勘以及建设方提供的资料，建设方已定期将生活垃圾集中收集于项目内设置的垃圾桶内，定期清运至热水塘村垃圾处置点，随村庄垃圾一同处置。 | 满足 |
| 4 | 进一步优化进场公路、输变电线路设计和施工组织，减少施工占地，尽可能少占耕地和河滩地严格按照施工总体平面布置确定施工范围，禁止越界施工。 | 根据现场调查以及建设方提供的资料，建设方施工期期间已加强环保宣传和管理，也未发生森林火灾；未出现随意扩大施工范围及随意采伐林木的现象；施工期间未发生施工人员乱砍乱伐、捕杀野生动物的现象，且施工期施工场地、迹地、弃渣场已进行植被恢复，种植当地常见树种。施工期未发发相关投诉事件。 | 满足 |
| 5 | 认真落实施工道路、渣场及临时占地的水保措施及生态修复措施，弃渣场须严格按照“先挡后弃”的原则进行堆渣，禁止随意弃渣。渣场沿河一侧及沟口上游须设置多道挡墙，避免强降雨条件下可能发生的泥石流隐患。严禁弃渣进入河道，堆渣过程避免较大石块对溢流道造成破坏。 | 根据施工期建设单位提供资料以及现场踏勘的情况，施工期施工场地、迹地、弃渣场已进行植被恢复，种植当地常见树种。项目编制了《水土保持方案初步设计报告书》，但还未进行验收，且建设方已按照其中要求采取了相应的水土保持措施。 | 满足 |
| 6 | 加强对施工期环境管理，施工场地周围及公路沿线的热水塘村等环境敏感点须设置禁鸣和限速的醒目标志，定期保养进行项目建设路面并采取洒水降尘措施，防止噪声扰民和扬尘污染。合理安排施工作业时间，对爆破施工时间进行管制，减缓噪声影响。采取洒水降尘、易泼酒物料盖运输等施，控制扬尘和粉尘的环境影响。 | 根据建设单位提供资料，施工期间运输车辆行驶经过或穿过的居民点的乡村道路时已采取减速慢行，禁止鸣笛，禁止车辆超速超载等措施；施工区已采用低噪声施工机械；物资运输时均安排在白天进行，夜间不进行运输；施工期间已加强机械设备的维修和保养，且加强施工人员劳动保护，发放防噪用具，适当缩短劳动时间。项目施工开挖及回填采用了遮盖等相应措施，且施工期间项目配备了洒水车，定时对施工区域及运输道路进行洒水降尘；施工期对粉状物料均采取袋装运输，从而避免物料洒落；项目施工期间对施工人员发放防尘口罩，并采取轮班制进行施工。施工期间未发生相关投诉。 | 满足 |
| 7 | 施工结束后应取有效措施，采用本地树种对临时占地进行生态恢复，做好植被抚育绿化，维护环境风貌。 | 根据施工期建设单位提供资料以及现场踏勘的情况，施工期施工场地、迹地、弃渣场已进行植被恢复，种植当地常见树种。 | 满足 |
| 8 | 电结厂房尾水口下必须设置挡水设施，避免尾水冲刷造成地质灾害和泥石流隐患。 | 电站厂房尾水口实际建成后，未设置尾水口挡水设施，根据本次验收现场调查及建设单位提供资料，项目尾水口位于厂房南侧，电站来水经过水轮机和尾水渠后，水流势能得到很大程度的释放，水流势能已大部分转化为水轮机动能用于发电，且经尾水渠进一步削弱，尾水汇入小田河河道时冲刷力度已很小，而且小田河河道较宽，对河道的冲刷影响不大。且本次验收现场调查，项目电站厂房尾水口，未发现明显的水土流失现象，河水清澈，河岸稳定性较好，边植被恢复较好，未发现发电尾水对小田河河道冲刷造成的影响。 | 基本 满足 |
| 9 | 施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一件实施，并委托环境监测构及时开展施工期的环境监测工作。施工期工程环境报告和施工期环境监测报告应作为项目竣工环保验调查的内容之一。 | 建设单位施工期间按有关规定进行施工环境监理工作，基本落实环保投资及各项环保措施，施工期未进行环境监测，施工期间未收到有关项目的投诉，项目施工对周围环境影响小。 | 基本 满足 |

综上所述，工程建设满足云南省环境保护厅出具的环评批复（云环审〔2011〕114号）中的相关要求。施工期间未收到有关项目的投诉，项目施工对周围环境影响小。

# 5.环境保护措施落实情况调查

## 5.1污染物治理/处置设施

### 5.1.1废水

（1）施工期

项目施工期废水主要为混凝土拌合站废水、生活废水。

工程产生的混凝土拌和系统废水与施工人员洗手废水经收集后进行沉淀处理后回用于砂浆拌和、洒水降尘，废水不外排。

施工期生活污水采用隔油池+化粪池处理，主要污染物分别为SS、动植物油等，隔油池上层油污清掏后袋装，通生活垃圾一同进行处置，化粪池出水用于灌溉或绿化。

# （2）运营期

根据现场调查，本项目共设有12名员工负责厂区运行，均在项目内食宿。项目废水产生量约为0.5m3/d，项目设置1个8m3的化粪池处理生活废水，化粪池定期由周围农户清掏作农肥使用，食堂泔水定期由周围农户清运后综合利用。且发电机组维修过程产生的含油废水采用真空滤油机进行处理，处理后用于绿化及降尘，废油部分暂存于已设置的10m2危废暂存间中。

| 项目真空滤油机 | 项目区化粪池（8m3） |
| --- | --- |

### 5.1.2废气

（1）施工期

工程施工期废气主要为扬尘，均为无组织排放，主要采取洒水降尘、易扬尘物料篷布覆盖的措施、粉状物料均采取袋装运输，从而避免物料洒落。

# （2）运营期

工程运营期废气主要为食堂油烟，油烟产生量小，经稀释扩散后对周围环境影响小。

### 5.1.3噪声

（1）施工期

工程施工期噪声主要施工机械设备噪声，源强在90~100dB（A），工程主要通过夜间不施工；加强设备的维护和保养；运输车辆行驶经过或穿过的居民点的乡村道路时采取减速慢行，禁止鸣笛，禁止车辆超速超载等措施；采用达标的施工、低噪声施工机械等措施，减小噪声影响，且施工期间未出现投诉事件。

# （2）运营期

工程运营期噪声主要为发电机组和水泵噪声。发电机组共2台，噪声源强为85dB（A），位于厂房内，主要通过减震、厂房墙体进行隔声；且物资运输时均安排在白天进行，夜间不进行运输；定期检修机组，保证正常运作，从而降低噪声带来的影响。同时根据本次验收监测，项目厂界北、南、西三侧厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，厂界东侧厂界噪声昼间、夜间不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，昼间超标1.1～1.8 dB（A），夜间超标5.3～5.6 dB（A）；项目东厂界昼间、夜间噪声超标主要是因为该部分厂界位于河流旁，超标主要是由河流流水声造成声环境本底值增加，导致项目厂界噪声超标。项目周围无敏感目标，不会对周围环境造成太大影响。

### 5.1.4固废

（1）施工期

项目施工期固废主要为弃渣，即废弃的土石方、砖块、水泥块等，均为一般固废。由于项目开挖的土石方多数进行回填利用，其余堆存于弃渣场中。根据现场踏勘情况，弃渣场周围300m范围内无敏感点，目前已进行了植被恢复，具体情况如下。

| 1#弃渣场现状 | 2#弃渣场现状 |
| --- | --- |
| 3#弃渣场现状 | 6#弃渣场现状 |
| 7#弃渣场现状 | 施工营地恢复现状 |

图5.1-1   弃渣场

# （2）运营期

项目运营期固废主要为生活垃圾、大坝打捞浮渣、泥沙、废矿物油及油桶等。

生活垃圾和大坝打捞的浮渣、泥沙，均为一般固废，产生量约为1t/a，项目在厂区和坝区分别设有垃圾收集点进行收集，生活垃圾和大坝打捞的浮渣定期清运至附近村庄垃圾处置点，随村庄垃圾一同处置；泥沙集中收集堆放，由周围村民清运用作于铺路、建房等材料。

废矿物油及油桶产生量约为0.25t/a，属于危险固废，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08，根据现场踏勘以及建设提供的资料，建设方废矿物油已配备滤油机过滤后重复使用，其中产生的滤渣、废油及油桶已存放于已建设的面积为10m2的危废暂存间中，定期委托保山市鑫鑫祥再生资源有限公司清运处置，具体见附件：危废处置协议。

| 危废暂存间外部 | 危废暂存间围堰 |
| --- | --- |

## 5.2生态恢复工程

### 5.2.1生态放流

建设方在取水坝设置安装生态流量在线监测系统，且安装了腾冲市水务局监管的水电站生态流量监控设备，由水资源管理部门进行实时监督，保证减脱水河段不断流，维持河道生态平衡，根据建设单位提供的生态流量在线监测系统数据为0.487m3/s～0.754m3/s，满足要求。详见下图：

| 生态流量在线监测设备1 | 生态流量在线监测设备2 |
| --- | --- |
| 生态流量在线监测设备3 | 生态流量在线监测设备4 |

### 5.2.2临时占地恢复

本工程施工布置分为两个施工区，即首部枢纽施工区、厂区枢纽施工区。首部枢纽施工区主要满足首部枢纽、引水明渠进口的生产、生活需要；厂区枢纽施工区主要满足压力管道、厂房的生产、生活需要。目前，首部枢纽施工区、厂区枢纽施工区已恢复。具体见下图：

| 首部枢纽施工区 | 厂区枢纽施工区 |
| --- | --- |

### 5.2.3水土保持工程

根据现场踏勘及建设方提供资料，截止目前，云南省腾冲市小田河水电站对于各渣场布设浆砌石挡墙、浆砌石排水沟以及表土剥离，对永久道路栽植行道树和临时道路撒草植被恢复，树种选择红木荷和旱冬瓜，

| 厂区雨水收集沟 | 厂区枢纽挡墙 |
| --- | --- |

## 5.3工程总投资和环保投资

项目竣工后，根据建设单位提供的信息，由于项目建设过程中资金问题导致建设周期较长、原材料价格上涨等原因项目实际总投资7100万元，实际环保投资471.2万元，实际环保投资占总投资6.64%，项目实际环境保护投资如下表所示：

表5.4-1  项目实际环境保护投资一览表

| 类别 | 环评阶段 | 验收阶段 |
| --- | --- | --- |
|  | 环保设施 | 数量及规格 | 合计 （万元） | 环保设施 | 数量及 规格 | 合计 （万元） |
| 水土保持工程 | 工程措施 | 1项 | 66.63 | 工程措施 | 1项 | 130 |
|  | 植物措施 | 1项 | 34.73 | 植物措施 | 1项 | 35 |
|  | 施工临时措施 | 1项 | 144.20 | 施工临时措施 | 1项 | 130 |
| 废水治理 | 施工期 | 砂石料加工系统废水处理费 | 2座 | 0.8 | 施工废水沉淀池 | 2座 | 0.8 |
|  |  | 混凝土拌合系统废水处理费 | 1座 | 2.0 | 沉砂池 | 1座 | 3.0 |
|  | 运营期 | 生活污水处理费 | 1个 | 0.8 | 化粪池 | 1个 | 1.0 |
|  |  | 机修含油废水处理费 | 1项 | 0.8 | 真空滤油机 | 1台 | 2.0 |
|  |  | 零星生产废水处理费 | 1项 | 0.5 | 沉淀池 | 1座 | 0.6 |
| 废气治理 | 施工期 | 洒水车 | 1辆 | 18 | 洒水车 | 1辆 | 20 |
|  |  | 现场施工人员防护费 | 1项 | 0.6 | 现场施工人员防护费 | 1项 | 0.6 |
|  | 运营期 | 运行费 | / | 2.25 | 运行费 | / | 3 |
|  |  | 其他预留费 | 1项 | 2.0 | 其他预留费 | 1项 | 2.0 |
| 噪声治理 | 施工期 | 设备减震设施等 | / | 2.0 | 设备减震设施等 | / | 2.0 |
|  | 运营期 | 发电机减震垫 | / | 2.0 | 发电机减震垫 | / | 2.0 |
| 固废 治理 | 施工期 | 垃圾收集桶 | 20个 | 0.8 | 垃圾收集桶 | 20个 | 1.0 |
|  | 运营期 | 垃圾收集桶 | 10个 | 0.4 | 垃圾收集桶 | 10个 | 0.5 |
|  |  | 垃圾处理费 | / | 0.3 | 垃圾处理费 | / | 0.3 |
|  |  | / | / | / | 危废暂存间 | 1间，面积5m2 | 1.0 |
| 陆生动植物保护工程 | 生境恢复费 | 1项 | 6.0 | 生境恢复费 | 1项 | 16.0 |
|  | 警示标识牌 | 1项 | 0.6 | 警示标识牌 | 1项 | 0.6 |
|  | 宣传与管理费 | 1项 | 4.0 | 宣传与管理费 | 1项 | 4.0 |
| 水生生物保护工程 | 鱼类保护管理与宣传费 | 1项 | 6.0 | 鱼类保护管理与宣传费 | 1项 | 6.0 |
|  | 增殖放流和鱼类保护区补偿预留费 | 1项 | 50 | 增殖放流和鱼类保护区补偿预留费 | 1项 | 50 |
|  | / | / | / | 生态流量在线监测系统 | / | 3.0 |
| 人群健康保护工程 | 疾病监测调查 | 1项 | 1.2 | 疾病监测调查 | 1项 | 1.2 |
|  | 施工区消毒处理 | 1项 | 0.5 | 施工区消毒处理 | 1项 | 0.5 |
|  | 生活水源保护 | 1项 | 0.8 | 生活水源保护 | 1项 | 0.8 |
|  | 健康宣传 | 1项 | 0.4 | 健康宣传 | 1项 | 0.4 |
|  | 预防药品 | 1项 | 3.0 | 预防药品 | 1项 | 3.0 |
| 环境监测 | 环境监测费用 | 1项 | 31.03 | 环境监测费用 | 1项 | 1.0 |
| 环评编制费 | / | 10 | 环评编制费 | / | 10 |
| 竣工环境保护验收、监测费 | / | 8 | 竣工环境保护验收、监测费 | / | 6 |
| 其他费用 | / | 36.9 | 其他费用 | / | 36.9 |
| 总计 | 459.95 | 总计 | 471.2 |

# 6.验收监测内容

## 6.1污染物排放监测

项目厂界噪声监测内容详见下表。

表6.1-1   项目厂界噪声监测内容一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂房东面1m | Leq（A） | 连续监测2天，昼夜各1次 |
| 2# | 厂房南面1m |  |  |
| 3# | 厂房西面1m |  |  |
| 4# | 厂房北面1m |  |  |

## 6.2环境质量监测

根据现场调查，项目水环境保护目标主要为工程进行开发利用的明朗河右岸一级支流的小田河，根据《云南省地表水环境功能区划2010-2020年），小田河水质保护类别为Ⅵ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅵ类水标准。

图6.2-1  小田河河段

本次竣工环保验收对小田河共设3个监测断面，具体为1#位于取水口上游50m处、2#位于尾水口附近、3#位于尾水口下游250m处。监测因子包括：pH、DO、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类、粪大肠杆菌。具体情况详见下表。

表6.2-1  小田河河段水环境质量监测点位一览表

| 编号 | 监测点位 | 经纬度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 取水口上游50m处 | E: 98°19'27.885"， N: 24°59'50.144" | pH、DO、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠杆菌 | 监测3天，每天采样1次 |
| 2# | 尾水口附近 | E:98°21'36.715"， N:24°59'49.488" |  |  |
| 3# | 尾水口下游250m处 | E: 98°21'37.294"， N:24°59'53.254" |  |  |

# 7.质量保证和质量控制

## 7.1监测分析方法

项目样品监测类别包括废水及水环境、噪声，使用的监测分析方法详见下表。

表7.1-1   本项目样品监测分析方法

| 样品名称 | 检测 项目 | 检测依据 | 检测设备 | 仪器 编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 水温 | 温度计或颠倒温度计测定法GB13195-91 | 温度计 | — | — |
| 水 | pH值 | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）国家环境保护总局（2002） | PHBJ-260型 便携式pH计 | JL-50 | — |
| 水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法HJ506-2009 | JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 | JL-49 | — |
| 水 | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | 50mL 酸式滴定管 | — | 4mg/L |
| 水 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 50mL 碱式滴定管 | — | 0.5mg/L |
| 水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 722S可见 分光光度计 | JL-03 | 0.025mg/L |
| 水 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 722S可见 分光光度计 | JL-03 | 0.01mg/L |
| 水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | JL-06 | 0.05mg/L |
| 水 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ970-2018 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | JL-06 | 0.01mg/L |
| 水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-89 | AL104电子天平 | JL-01 | 4mg/L |
| 水 | 粪大肠 菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T347-2007 | SW-CJ-1D 单人净化工作台 | FZ-02 | — |
| 声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | AWA6228 多功能声级计 | JL-11 | — |
|  |  |  | AWA6221A 声校准器 | JL-29 |  |
|  |  |  | PH-SD2 便携式三杯风向风速仪 | JL-53 |  |

## 7.2人员能力

本次竣工环境保护验收监测，共有2名采样人员，7名分析人员参与，均已取得云南省环境保护厅发放的“云南省社会环境监测人员上岗合证”，均为持证上岗人员。

## 7.3质量保证与质量控制

为了确保监测数据的代表性、完整性、准确性、精密性和可比性，对监测过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制：

- 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法，监测人员一律经过机构培训，持证上岗。

- 监测仪器经过计量部门定期检定合格，并在有效期内使用。

- 严格按照验收方案开展监测工作，合理布设监测点位，保证监测点位的科学性。

- 采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写了采样记录，按规定保存，运输样品。

- 水样测定按照规定带质控密码样、平行样、加标样；噪声测定前后校准仪器，一次对分析结果进行质量控制。

- 监测数据严格实行三级审核制度。

# 8.验收监测结果

## 8.1验收监测时生产工况

项目共设有2台发电机组，竣工验收监测是通过发电机组开启情况确定项目监测期间的时间运行工况。竣工验收监测期间，项目2台发电机组均满负荷开启运行，监测期间实际工况达设计81%。

表8.1-1   验收监测期间工况一览表

| 名称 | 设计年发电量（万kW·h/年） | 运营时间 | 设计日 发电量 | 监测日期 | 验收监测期间日产量 | 工况（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电量 | 4922 | 365天/年 | 13.5万kW·h/天 | 2021年2月4日—2月6日 | 11万kW·h/天 | 81 |

## 8.2污染物排放监测结果

### 厂界噪声

项目厂界噪声监测委托保山谱利分析测试有限公司进行，监测时间为2021年2月4日-2021年2月6日，监测结果见下表。

表8.2-1   噪声监测结果    单位: dB(A)

| 编号 | 测点 名称 | 监测时间 | 等效声级 [ Leq dB(A) ] | 达标 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值 |  |  |
| 1# | 厂房东面1m | 2021-2-4 | 昼间 | 61.1 | 60 | 超标 | 厂界位于河流旁，超标主要是由河流流水声造成的。 |
|  |  |  | 夜间 | 55.6 | 50 | 超标 |  |
|  |  | 2021-2-5 | 昼间 | 61.8 | 60 | 超标 |  |
|  |  |  | 夜间 | 55.3 | 50 | 超标 |  |
| 2# | 厂房南面1m | 2021-2-4 | 昼间 | 50.1 | 60 | 达标 | / |
|  |  |  | 夜间 | 45.5 | 50 | 达标 | / |
|  |  | 2021-2-5 | 昼间 | 51.8 | 60 | 达标 | / |
|  |  |  | 夜间 | 45.6 | 50 | 达标 | / |
| 3# | 厂房西面1m | 2021-2-4 | 昼间 | 48.1 | 60 | 达标 | / |
|  |  |  | 夜间 | 42.0 | 50 | 达标 | / |
|  |  | 2021-2-5 | 昼间 | 49.1 | 60 | 达标 | / |
|  |  |  | 夜间 | 42.9 | 50 | 达标 | / |
| 4# | 厂房北面1m | 2021-2-4 | 昼间 | 47.9 | 60 | 达标 | / |
|  |  |  | 夜间 | 41.6 | 50 | 达标 | / |
|  |  | 2021-2-5 | 昼间 | 49.0 | 60 | 达标 | / |
|  |  |  | 夜间 | 42.3 | 50 | 达标 | / |

项目厂界噪声监测结果显示，项目厂界北、南、西三侧厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，厂界东侧厂界噪声昼间、夜间不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，昼间超标1.1～1.8 dB（A），夜间超标5.3～5.6 dB（A）；项目东厂界昼间、夜间噪声超标主要是因为该部分厂界位于河流旁，超标主要是由河流流水声造成声环境本底值增加，导致项目厂界噪声超标。项目周围无敏感目标，不会对周围环境造成太大影响。

## 8.3环境质量监测、调查结果

### 8.3.1空气环境

项目位于腾冲市荷花镇明朗河一级支流的小田河河段上，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级环境质量标准。根据现场踏勘调查，调查区无其他工业企业分布，无大的空气污染源分布，调查区内空气污染源主要为汽车尾气和道路扬尘以及居民生活产生的烟气，产生的废气量少，且区域内植被状况良好，覆盖率较高，对空气具有净化稀释作用。

项目区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

### 8.3.2水环境

项目水环境质量检测委托保山谱利分析测试有限公司进行，采样时间为2021年2月4日-2021年2月6日，检测结果详见下表。

表8.3-1小田河河段地表水水环境质量检测结果

| 监测项目 采样地点 日期 | pH（无量纲） | DO (mg/L) | 水温 | SS (mg/L) | 总氮 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 石油类(mg/L) | 粪大肠杆菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#位于取水口上游50m处 | 2021-2-4 | 7.50 | 7.41 | 11.4 | 8 | 0.68 | 5 | 1.8 | 0.060 | 0.03 | 0.01L | 230 |
|  | 2021-2-5 | 7.58 | 7.36 | 11.0 | 9 | 0.65 | 5 | 1.9 | 0.074 | 0.02 | 0.01L | 330 |
|  | 2021-2-6 | 7.48 | 7.39 | 10.6 | 7 | 0.63 | 5 | 1.9 | 0.051 | 0.02 | 0.01L | 230 |
| 2#位于尾水口附近 | 2021-2-4 | 7.32 | 7.62 | 13.0 | 5 | 0.70 | 6 | 2.1 | 0.054 | 0.03 | 0.01L | 330 |
|  | 2021-2-5 | 7.41 | 7.41 | 13.4 | 7 | 0.67 | 7 | 1.9 | 0.063 | 0.03 | 0.01L | 490 |
|  | 2021-2-6 | 7.29 | 7.54 | 12.2 | 7 | 0.68 | 6 | 2.2 | 0.043 | 0.03 | 0.01L | 490 |
| 3#位于尾水口下游250m处 | 2021-2-4 | 7.46 | 7.74 | 11.6 | 12 | 0.71 | 8 | 2.7 | 0.110 | 0.04 | 0.01L | 490 |
|  | 2021-2-5 | 7.46 | 7.50 | 11.2 | 11 | 0.69 | 7 | 2.6 | 0.136 | 0.03 | 0.01L | 490 |
|  | 2021-2-6 | 7.41 | 7.67 | 11.3 | 13 | 0.70 | 8 | 2.8 | 0.104 | 0.04 | 0.01L | 790 |
| 最大值 | 7.50 | 7.74 | 13.4 | 13 | 0.71 | 8 | 2.8 | 0.136 | 0.04 | 0.01L | 790 |
| IV类水质标准（SS执行农田灌溉水质标准（GB 5084-2005）中的水作标准） | 6～9 | ≥3 | — | ≤80 | ≤1.5 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤20000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果，电站运行期间，小田河河段的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准，项目运营对小田河河段水质影响较小。

# 9.工程建设对环境影响的调查

## 9.1生态环境

### 9.1.1水资源利用影响防治措施及可行性分析

# （1）生态流量实时监测结果分析

根据2021年4月10日—12日腾冲市生态水资源监测系统对本项目生态流量数值进行监测，具体数据见下表。

表9.1-1   本项目生态流量监控数值一览表

| 监测项目 | 电站生态流量下放口 |
| --- | --- |
|  | 2020.4.10 | 2020.4.11 | 2020.4.12 |
| 流量 | 0.487 | 0.681 | 0.754 |

由上表可知，小田河扩容工程电站生态流量＞0.411m3/s，能够满足该河段生态用水需求，目前项目生态流量下泄口已安装了在线监控装置，且监控数据通过GPRS传输到腾冲市水务局水资源监控管理平台，由水资源管理部门进行实时监督，保证减脱水河段不断流，维持河道生态平衡。

# （2）公众调查

根据对项目周边团体和居民调查，项目运行期间，取水坝下游减水河段未出现过脱水现象。

# （5）小结

工程设置的放流口生态流量满足批复要求，工程运行未对下游用水户、生态环境造成不利影响。

### 9.1.2陆生生态调查分析

### 9.1.2.1工程占地影响调查分析

（1）淹没区占地影响调查分析

根据水土保持方案报告及现场调查核实，工程大坝枢纽按设计建设，拦河坝高程、拦河坝总库容等指标与环评一致，均未发生变更，工程淹没区与环评一致，淹没区内无耕地、矿藏，不涉及生产和生活性移民搬迁。

淹没区占地面积、占地类型与环评阶段一致，其产生影响与环评预测一致，仅淹没河谷两岸少量灌木、荒草地，影响较小。

# （2）永久占地影响调查分析

根据建设单位资料，工程实际永久占地面积3.06hm2，与环评一致，具体统计如下。

表9.1-2   建筑永久占地变化情况一览表（单位：hm2）

| 占地类型 | 梯田 | 灌木林地 | 荒山 荒坡 | 其他 用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积hm2 | 环评 | 0.17 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 3.06 |
|  | 验收 | 0.17 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 3.06 |
|  | 变化 | / | / | / | / | / |

根据上表统计可知，工程建筑永久占地面积与环评一致，项目实际建设的影响与环评预测一致。

# （3）施工临时占地影响调查分析

根据环境影响报告书，项目临时占地主要是项目施工期的弃渣场，环评设计7个弃渣场，实际使用5个，实际占地面积为0.88hm2，占地类型主要为梯田、灌木林地、荒山荒坡；环评设计2个石料场，实际建设时石料外购，未进行石料开采。

# ①弃渣场

环评中共设置了7处弃渣场，实际使用5个，占地面积为0.88hm2，占地类型为梯田、灌木林地、荒山荒坡。本工程建设弃渣场基本满足弃渣需求。根据现场调查，弃渣场已进行了植被恢复，恢复效果较好。

# ②影响分析

根据调查结果，施工结束后工程均进行了植被恢复，经现场调查，施工迹地恢复状况良好。

### 9.1.2.2植被及植物影响调查分析

（1）调查方法、范围及内容

①调查方法

本次验收植物调查采用现场调查、访问和查阅历时资料相结合的方法。

②评价与调查范围

验收调查范围与评价范围一致，现场调查工作的重点为电站取水坝及周边、厂房、引水系统等永久占地区和弃渣场等临时占地区及周边邻近区域。评价范围为各工程占地区及周边200m范围内的区域，减水河段及周边200m范围内区域。

③调查内容

本项目陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被类型及分布特征，植物资源现状，国家级保护植物、云南省级重点保护野生植物、名木古树、狭域特有植物物种现状、分布情况等。

# （2）植被主要类型及分布特征

①植被现状

评价区海拔变化不甚明显，植被垂直分布规律也不十分明显，季风常绿阔叶

林是评价区的水平地带性植被。评价区季风常绿阔叶林以、石栎为优势，是在

受西南季风和东南季风交替影响的云南高原上出现的一类常绿阔叶林，与南部的

热带雨林（热带雨林北缘）邻接。

依据《中国植被》和《云南植被》专著中采用的植被分类原则和分类单位小田河电站评价区的植被类型共有5个植被型，5个植被亚型和6个群落。详见下表。

表4.2-2小田河电站评价区的植被类型

| 植被型 | 植被亚型 | 群落 |
| --- | --- | --- |
| 常绿阔叶林 | 季风常绿阔叶林 | 刺栲—西南桦林 |
| 落叶阔叶林 | 桤木林 | 旱冬瓜林 |
| 暖性针叶林 | 暖温性针叶林 | 云南松林 |
| 稀树灌木草丛 | 暖温性稀树灌木草丛 | 含云南松的毛蕨菜中草丛 |
| 人工植被 | 人工植被 | 杉木林 |
|  |  | 水田 |

②植被主要类型及特征

1）季风常绿阔叶林

季风常绿阔叶林是南亚热带气候条件下发育的地带性植被，也称为南亚热带常绿阔叶林，是云南亚热带南部常绿阔叶林的主要类型，分布纬度较偏南，海拔也较低。群落的区系成分与邻近的印、缅、泰的区系成分有广泛的联系。季风常绿阔叶林在滇南各地分布在1000m～1500m的范围有时也可延伸至800m左右。

但由于长期的人为破坏和干扰，这一类型多被思茅松林所替代（滇西为云南松）或者成为萌生灌丛，保留较好的季风常绿阔叶林反而面积较小，分散在各处。

季风常绿阔叶林是评价区内的地带性植被，评价区坝址河谷两侧山势陡峭，

人为干扰较小，仍保留有一定面积；在坝址至厂址间河段左岸的部分地段，也分布有该类型，但受人类破坏影响明显，没有连续成片分布。评价区季风常绿阔叶林记录有刺西南桦1群落。

群落保存于箐沟陡坡地段，人为影响相对较小，但从群落组成种类来看，仍

有一定的次生性，上层中有西南桦和云南松，林下栲类、石栎常绿树种群落，可分为3层，乔木层高15m，层盖度60％，主要类有西南桦（Betula alnoides刺（Castanopsis hystrix）、高山（Castanopsis delavayi）、短刺（Castanopsis echidnocarpa）、华南石标Lithocarpus fenestratus云南松（Pinus yunnanensi）和红木荷（Schima wallichi）等。灌木层高1.5m，层盖度30%，主要种类有英迷（Viburnum dilatatum）、尖子木（Oxyspora panicutata）、岗（Eurya groffi金锦香sbeckia chinensis）地檀香（Gaultheria forrestii）红果树（Lindera communis）和大叶紫珠（Callicarpa macrophylla）等。草本层高0.6m，层盖度25％，主要种类有紫茎泽兰Eupatorium adenophorum）、乌（Sphenomeris chinensis）、香（Elsholtzia ciliata红果苔草（Carex baccans）和风尾（Pteris cretica var. intermedia）等。

2）落叶阔叶林

落叶阔叶林是温带和北亚热带中一种重要的水平带性植被，在中国东部比较常见，典型的落叶阔叶林由栎属（Quercus）、桦属（Betula）等优势树种构成。在我国西部地区，这种水平地带性植被止于四川盆地，在云贵高原上是一种山地环境中发育的垂直植被类型，具有不稳定和次生的特点。

评价区沿小田河两侧河谷片断分布有旱冬瓜林。群落高低参差不齐，从2m-12m不等。具明显次生特征，河岸多巨石处群落高0m-12m，而公路旁坡地只有2m-5m高。群落总盖度60-70％。可分乔木层、灌木层和草本层三层。乔木

层高8m-12m，层盖度50-60％，只有冬瓜（Alnus nepalensis）一种，灌木层高

约1m，层盖度5-10％，常见卵叶南烛（Lyonia ovalifolia）和早冬瓜幼树。草本层高0.2m-1m，层盖度可达20-30％，常见铁其（ Dicranopteris linearis）地刷子

石松（Lycopodium complanatum）禾草等。

3）暖温性针叶林

评价区内分布的暖温性针叶林为云南松林。云南松林是云南现状植被类型中

分布面积最广的一种类型。分布海拔多在1500m-2800m之间。占云南省森林面积的70％它是滇中高原面上与半湿润常绿阔叶林相对应的次生类型。这种类型在许多地方表现为一种持久的状态，但从其本质上看，它具有不稳定、适应贫瘠旱的生境等先锋群落的特征，而且幼苗在隐蔽条件下不能更新，因此从长久的观点来看最终是要为地带性的常绿阔叶林所替代。目前，为干扰后形成的次生林或飞播、种植的人工林都有相当的面积。

小田河沿江两岸海拔1390-1450m坡面分布较多，并以左岸居多。群落高9m15m，群落总盖度60-80％。可分乔木层、乔木亚层、灌木层和草本层。乔木层高10m-15m，层盖度50—70％，优势种为云南松云南松针叶较短，枝条稀疏，致使林下较明亮，植物生长较好。乔木亚层高8-15m，层盖度40-60％，主要种类有多穗石标Lithocarpus polystachyus）灌木层高0.5-2m，层盖度20-30％，常见毛杨梅（ Myrica esculenta）、卵叶南烛（ Lyonia ovalifolia）、小叶杜鹃（Rhododendron microphyton）、野把子（Elsholtzia rugulosa）等。草本层高0.4-1.5m有毛菜（Pteridium revolutum）红果苔草（Carex baccans）、边果鳞毛aDryopteris marginata）和沿草（Ophiopogon bodinieri）等。

4）暖温性稀树灌木草丛

评价区内一种典型的次生植被类型，即俗称的“草坡”，是各种森林植被长

期反复破坏后或撂荒地上生长的次生植被。因为反复受人为干扰，乔木层基本消

失或呈萌丛状。

评价区内的此类植被可划为毛蕨菜姜黄草丛。沿江两岸均有分布，项目厂址附近山坡，连片分布且至海拔1400m以上，周围有云南松林。随放牧火烧等干扰程度不同，草地乔木种类变化较大，但其均为先锋植物。群落以草本植物为主，可分灌木层和草本层二层。群落高0.5m-1.5m，群落总盖度80-100％灌木层高0.5m1.5m，层盖度5-10％，常见云南松（Pinus yunnanensis）响叶杨（Populus adenopoda）的幼树。其它有半灌木状的紫茎泽兰Eupatorium adenophorum）草本层高0.5-1m，优势种类有毛菜（Pteridium revolutum）、姜黄（Curcuma longa）四脉金茅（Eulalia quadrinervis）、牡（Artemisia japonica）、飞蓬（Conyza canadensis）宿苞豆（Shuteria hirsute）和长序草Valeriana hardwickin）。

5）杉木林

杉木林是人工植被类型，原生植被属暖性针叶林（植被型）中的一个群系，滇东北和滇西南有天然林分布。杉木为速生树种，适应湿润的气候，10年左右即可成用材林，是绿化和植被恢复的重要林种。

杉木林为人工林，生长比较整齐，群落分为乔木层、灌木层和草本层乔木层以杉木（Cunninghamia lanceolata）为主，偶尔掺有早冬瓜（AInus nepalensis）和云南松（Pinus yunnanensi），群落高10m-15m，群落总盖度75％90％木层高0.5m-2.0m层盖度约5％，主要有卵叶南烛（ Lyonia ovalifolia）小叶杜鹃（Rhododendron microphyton）草本层高0.5-1m，优势种类有毛菜Pteridium revolutum）、姜黄（Curcuma longa）、牡蒿（Artemisia japonica）、飞蓬（Conyza Canadensis）等

# ③植物现状

# A珍稀濒危保护植物与特有物种

根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年）、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989年）及野外调查结果，评价区内未发现有国家级、省级重点保护野生植物分布。

# B名树古木

根据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南古树名木名录的通知》和实地走访，在调查范围内未发现有名木古树分布。

# C工程建设对植被及植物资源影响调查结论

# ①工程对植被的影响

现场勘查结果表明，调查范围内植被类型、区系与环评一致，主要是一些当地常见的种类，工程建设并未导致物种的灭绝，未造成紫茎泽兰、飞机草等外来植物大量入侵，未对区域植被多样性造成影响。

工程对区域植被类型的影响调查结论与环评一致：工程建设对区域植被类型区系影响小。

# ②评价区植物资源的影响

根据本工程环境影响评价期间的调查结果，评价区人工植被分布广泛，其中栽培较多的有西南桦、云南松等，在野生植物中，种群数量较多的有短刺栲、紫茎泽兰、棕叶芦、飞机草、盐肤木等。

本次验收调查结果表明，区域内无论是人工种植的植物还是野生植物，其种类组成，种群规模与环评现场调查时无显著差异。电站建成至今，各占地工程周边、水库周边的植物组成亦无显著变化。

项目运营期至今，未发生电站驻守职工到周边山上乱砍滥伐、随意破坏周边植被的现象。电站运营期间职工对周边植被的影响很小。

综上所述，电站运营至今，除了工程占地区的植被植物遭到破坏以外，工程建设未对周边的植被组成及分布格局造成显著影响，区域内的植物种类及种群规模亦未因工程的建设而发生显著改变。在接下来的运营期，只要业主加强管理，提高职工的环保意识，则工程运营期对周边的植被植物影响很小。

### 9.1.2.3动物资源影响调查分析

本次调查区共记录陆生脊椎动物21目50科94种，其中两栖类1目6科9种，爬行类2目6科10种，鸟类12目27科59种，哺乳类6目11科16种。

（1）两栖类

调查区分布的9种两栖动物全部为东洋界成分，迄今未发现有古北界成分和古北东洋两界成分分布。在9种两栖动物中，西南区种类占绝对优势，有7种，占全部两栖动物种数的77.8％；华南区和华中华南区种类各有1种，分别占全部两栖动物种数的11.1％；无华中区种类分布。评价区没有国家级和云南省级重点保护野生动物分布，被《中国濒危动物红皮书》列为易危动物的仅有1种，即双团棘胸蛙 Paa yunnanensis，调查也未发现该地区特有种类分布。

（2）爬行类

调查区分布的10种爬行动物全部为东洋界种类其中西南区种类占绝对优势，有6种，占全部爬行动物种数的60.0％；华南区种类有3种，占全部爬行动物种数的30.0％；华中华南区种类有1种，占全部爬行动物种数的10.00％没有国家级和云南省级重点保护野生动物:被《中国濒危动物红皮书》列为易危动物的仅有2种，即三索锦蛇 Elaphe radiata和加拉眼镜蛇 Naja kaouthia，调查未发现该地区特有种类分布。

（3）鸟类

从鸟类的地理区划来看，评价区处于东洋界华南区，资料分析表明，无论从全部鸟类来看还是从繁殖鸟类来看，东洋种都占优势广布种也占有相当的比例评价区鸟类区系从属分析见4.3-3。评价区记录有国家重点保护动物中鸟类7种，分别是雀鹰、普通意、红隼、白鹇、原鸡、鸮、斑头鸺，全部为国家Ⅱ级保护种类，占评价区鸟类种数的11.9％；另有5猛禽和2种雉类，5种猛禽中鹰类2种、隼类1种、类2种，这些种类多为常见的种类。调查未发现该地区特有种类分布。

（4）哺乳类

在评价区分布的16种哺乳动物中，东洋界种类有14种，占评价区哺乳动物的绝对优势，为哺乳动物总种数的87.5％；古北东洋两界共有种类有2种，占全部哺乳动物种数的12.5％；无古北界种类分布。在东洋界种类中，东洋界广布种占优势，有9种，约占全部东洋界种数的64.29％；西南区种类有4种，约占全部东洋界种数的28.6％；华南区种类有1种，约占全部东洋界种数的7.1％；无华中区种类和华中华南区种类分布。

调查区没有国家级和云南省级重点保护野生动物分布。被《中国濒危动物红

皮书》列为易危动物的仅有1种，即豹猫Felis bengalensis，约占全部哺乳动物种数的6.25％。调查未发现该地区特有种类分布。

# （5）工程建设对动物影响调查结论

工程建设对陆栖脊椎动物的影响具体表现为破坏植被导致动物栖息地受到损害，根据现场调查，工程区域已经基本上没有重要的陆栖脊椎动物的栖息地或主要活动场所了，项目建设对陆栖脊椎动物的不良影响并不显著。工程施工和运行可能迫使一些物种向周边区域迁移，根据现场调查及访问，从工程施工建设至今，并未看到显著的陆栖脊椎动物迁移的现象，因此，工程建设对该地区陆栖脊椎动物整体的物种数量和种群数量没有产生显著的不良影响；鸟类的迁徙多在高空进行，项目建设对鸟类的迁徙产生不良影响小。

从现场调查情况来看，项目周围分布有广泛的人工林和天然林，为陆栖脊椎动物迁移提供了空间和栖息环境。因此，项目建设除了对少量爬行动物影响较大外，对绝大多数动物种类影响很小。另外，工程建设过程中也未发现捕杀或伤害野生动物的现象，工程建设总体上对陆栖脊椎动物的影响较小。

综上所述，根据本项目验收调查情况，验收期间所采取的减免和补偿措施的落实情况及效果均能满足环境影响评价文件中所提出的措施效果，与预测情况基本一致。

### 9.1.3水生生态调查分析

主要调查内容为项目流域的鱼类区系组成、优势种类、分布、生活习性、生态条件等、鱼类区系历史变化情况、珍稀鱼类的经济或学术价值等，具体如下：

# （1）鱼类资源现状

根据槟榔江、大盈江等干流梯级电站环境影响评价调查结果，以及《云南鱼类志》等重要著作中的历史调查资料，槟榔江～大盈江在南底河汇口河段共

分布有土著鱼类26种，分属于4目5科17属。该河段另有麦穗鱼、棒花鱼、

鮍、食蚊鱼4种外来种。

小田河共分布有鱼类9种，属于2目3科，其中土著鱼类7种，外来种2

种。没有国家级、省级重点保护的鱼类，也未发现有中国濒危动物红皮书的种类。

小田河共分布有伊洛瓦底江特有种4种，分别是缺须鱼丹、腾冲墨头鱼、盈江条鳅、多纹南鳅。

# ①洄游性鱼类

从现场调查及国内文献资料记载看，项目流域无洄游性鱼类。

# ②珍惜濒危及特有鱼类

从现场调查及国内文献资料记载看，项目流域无珍惜濒危鱼类分布，但分布有伊洛瓦底江流域的特有种，即：南方裂腹鱼Schizothorax meridionalis、盈江条鳅Nemacheilus yingjiangensis等。

# （2）鱼类“三场”调查情况

根据现场调查及文献记载，本项目河段并未发现集中的“鱼类三场”即产卵场、索饵场和越冬场的分布。分布于本项目河段的土著鱼类，其繁殖场所一般位于其栖息场所周围，于河道中产漂浮卵或沉性粘性卵，并在河道中发育生长。且河段分布的土著鱼类大多为适应江河、湖泊环境的种类，根据其习性，索食行为可发生于其栖息场所周围。

# （3）工程建设对水生生态的影响调查

本工程建设对鱼类的影响主要表现为施工污染物入河影响水质，间接对鱼类造成影响；运营期间对对鱼类生境造成影响具体为：其一，是拦河坝建筑物对河道的阻断影响，使坝址上下游河流的生物量交换受到较大的阻隔。其二，是拦河坝等建筑物的建设使坝址上游河流的水文因子发生了较大的改变，其水容量扩大、水位抬升、流速减缓等，使河段内鱼类的生存环境发生了改变。

# ①拦河坝的阻隔影响对鱼类资源的影响

本项目建设的拦河坝将使河流被人为条块分割，限制了其中的水生生物的生存空间。电站建设的阻隔影响将直接造成鱼类生境的片断化。根据现场调查的情况来看，目前评价区未发现需要特别保护的水生动物资源、江湖洄游性鱼类和集中的鱼类“三场”分布。大坝阻隔将对鱼类资源产生一定的不利影响，但这些鱼类生活史的完成不依赖于坝下水域，仍可在拦河坝末端水域或支流库叉水域栖息、繁殖，大坝阻隔和蓄水淹没对其影响有限的。

# ②拦河坝建设对浮游植物的影响

本项目拦河坝建成后汇水区域延长，使得坝区水位抬高、水流减缓、水体扩散能力减弱、营养盐在坝湾和支流滞留时间延长，给浮游植物的繁殖创造了良好的条件，能够使得浮游植物更好的进行繁殖。因此，本项目建设后对浮游植物的影响较小。

# （4）水生生态保护措施及其效果

根据建设单位提供资料及调查访问，本工程在施工期间规范施工，不随意倾倒土石方，工程施工期注意做好水土流失防治工作，施工期产生的施工废水均通过收集沉淀后回用。施工期注意做好安全生产工作，施工期未发生施工机械油污泄漏污染河流的事件。本工程施工期对河流水质影响较小，对相关河段的鱼类影响很小。另外，建设单位在施工期、运营期注意做好生态环境保护宣传工作，施工期未发生施工人员捕捞、电鱼、毒鱼等破坏鱼类资源的行为，工程施工期对鱼类的总体影响很小。

根据现场勘查，项目大坝建设与设计一致，为引水式发电，取水坝库容较小，为径流无调节形式，对取水坝水生环境改变较小，对鱼类生境影响小；针对坝址下游减水河段，项目已按照环评及批复要求，在取水坝设置了放流口，且安装生态流量在线监测系统，保证生态放流。根据现场勘查，坝址下游河段未出现脱水现象，同时根据对流域鱼类现状的调查，验收阶段鱼类资源与环评阶段大体一致未发生显著变化，项目运营期对鱼类影响较小。

综上所述，根据本项目验收调查情况，项目对水生生态影响所采取措施的落实情况及效果均能满足环境影响评价文件中所提出的措施效果，与预测情况基本一致。

### 9.1.4水土流失影响调查分析

根据现场踏勘以及建设方提供的资料，施工期间建设单位严格按水土保持方案采取水保措施。施工期期间未发生大规模水土流失现象。

### 9.1.5景观影响调查评价

项目施工期间由于表土开挖的原因，区域呈现出与自然景观不协调的景色。但临时用地的位置均较为隐蔽，现在已经进行了植被恢复，随着所种植被的生长恢复，施工迹地对周围景观的影响将得到恢复。目前项目已经完成了临时用地等已进行了植被恢复，对区域景观影响不大。

### 9.1.6对下游水资源利用的影响调查评价

电站运行后，引水发电将导致坝址至厂房间长740m河道水量减少，电站在11月～翌年5月没有弃水。拦河坝至厂址间有常流水的沟左岸有8条、右岸有9条，其中坝址与下游左岸最近支流间河段长度为0.9km，在保证电站坝址处多年平均流量10％的生态用水后，电站下游不会出现断流现象。

坝址至厂房尾水区间流域面积28.7km2，区间径流量3374.35万m3，对拦河坝至厂房间的天然河道区间补充水量，随着各支流的汇入，引水发电对河道的减水影响有所减弱。

本电站工程无调节功能，即“来多少，放多少的运行方式，电站引水发电对厂房尾水下游河段的流量和年内分配没有影响。但电站在调试、检修、增减发电负荷和放水冲沙时，下游尾水位波动较大，水流不稳定，不稳定流此期间向下游演进过程中，随着河道的坦化作用，影响逐渐减弱。故本工程运行后，不会对厂房下游的农田灌溉、生态用水等造成影响。综上所述，本电站运行，不会对下游的水资源利用对象产生明显影响。

### 9.1.7结论和建议

（1）目前项目生态流量下泄口已安装了在线监控装置，且监控数据通GPRS传输到腾冲市水务局水资源监控管理平台，由水资源管理部门进行实时监督，保证减脱水河段不断流，维持河道生态平衡，根据建设单位提供的生态流量在线监测系统数据为0.4577m3/s～0.5152m3/s，满足要求。

（2）项目实际总占地面积环评一致。工程建筑永久占地中减少了灌木林地的占用，增加荒草地占地面积，工程实际建设中相较于环评，减少了对天然植被的破坏。且施工结束后工程均进行了植被恢复或复耕，经现场调查，施工迹地恢复状况良好，工程施工建设造成的影响小。

（3）工程建设期间对引水系统、弃渣场、拌合站等进行了优化，施工过程中未造成外来物种入侵，对施工迹地及工程周边进行了植被恢复，工程建设前后，周边植被组成及分布格局未出现显著影响，区域内的植物种类及种群规模亦未因工程的建设而发生显著改变。

（4）工程建设占用了脊椎动物栖息环境，在施工期造成一定不利影响，但项目占地在评价范围比例较小，项目建设不会改变区域生境，也未造成区域动物的迁徙或灭绝，影响较小。

（5）工程坝址的建设严格按照设计进行，采用引水式，并建设了生态泄漏口，建成后未改变拦河坝水生生境、未影响坝址下游生态流量，建设前后，流域鱼类资源无显著变化。

## 9.2水环境

### 9.2.1施工废水影响分析

项目施工期产生的废水主要为混凝土拌和站废水，以及生活废水。根据建设单位提供资料，混凝土拌和系统废水与施工人员洗手废水经收集进行沉淀处理后回用于砂浆拌和、洒水降尘，废水不外排。

施工期生活污水采用沉淀池加化粪池处理，主要污染物分别为SS、动植物油等，油污由当地农民运走，化粪池出水用于灌溉或绿化，主要污染物及粪便未直接排入河流，对地表水环境产生的影响较小。

同时，根据对项目周边村民和团体的走访调查，项目施工中未出现废水乱排乱放现象，未对小田河河段造成影响。

### 9.2.2运营期废水影响分析

根据现场调查，本项目共设有12名员工负责厂区运行，均在项目内食宿。项目废水产生量约为0.5m3/d，项目设置了1个容积为8m3的化粪池处理生活废水，回用于项目区洒水降尘，化粪池定期由周围农户清掏作农肥使用，食堂泔水定期由周围农户清运后综合利用。

机修废水采用真空滤油机进行处理，处理后用于绿化及降尘，且含油部分暂存于小田河电站厂房已设置的5m2危废暂存间中暂存，并定期交由保山市鑫鑫祥再生资源有限公司妥善处理。

### 9.2.3电站运行对水文情势影响分析

通过现场调查，目前项目生态流量下泄口已安装了在线监控装置，且监控数据通过GPRS传输到腾冲市水务局水资源监控管理平台，由水资源管理部门进行实时监督，保证减脱水河段不断流，维持河道生态平衡。根据建设单位提供的生态流量在线监测系统数据为0.4577m3/s～0.5152m3/s，大于环评及批复要求0.411m3/s；保证了下游的生态流量，并未造成坝下河段脱水。因此，本项目建设的放流口是满足要求的，对下游水文情势影响较小。

### 9.2.4结论及建议

（1）施工期间混凝土拌和系统废水与施工人员洗手废水经收集进行沉淀处理后回用于砂浆拌和、洒水降尘，废水不外排。生活污水采用沉淀池加化粪池处理，主要污染物分别为SS、动植物油等，油污由当地农民运走，化粪池出水用于灌溉或绿化，施工期废水未对地表水体造成较大影响。

（2）运营期产生的废水主要为生活废水，项目项目设置了1个容积为8m3的化粪池处理生活废水，回用于项目区洒水降尘，化粪池定期由周围农户清掏作农肥使用，食堂泔水定期由周围农户清运后综合处理，废水不外排，对小田河水质及坝址下游农田灌溉影响较小。且机修废水采用真空滤油机进行处理，含油部分暂存于已设置10m2的危废暂存间中暂存，并交由保山市鑫鑫祥再生资源有限公司妥善处理。

（3）通过对取水口上游50m处、尾水口附近、尾水口下游250m处的水质进行监测，小田河河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，电站运营未对小田河河段水质造成较大影响。

（4）根据流量监测数据，取水坝下泄生态流量约为0.4577m3/s～0.5152m3/s，满足要求，大于环评及批复要求的0.411m3/s；保证了下游的生态流量，并未造成坝下河段脱水，对下游水文情势影响较小。

（5）电站建设及运营期间均未对小田河造成较大影响，施工期和运营期采取的水污染防治措施是可行的。

## 9.3环境空气

### 9.3.1施工期环境空气影响调查

施工过程中的土方开挖、弃土、场地平整、施工材料的运输、加工、堆放等工程行为以及施工机械废气的排放等对周围空气环境产生一定的不良影响，根据建设单位提供资料及现场调查，建设单位和施工单位采取如下措施，有效地减轻了影响。

# （1）拌合站设置在敏感点的下风向，并采用封闭作业；

（2）石灰、散装水泥等散装物料现场装卸及堆存过程中，采取了洒水、蓬布遮挡等降尘措施；

（3）施工道路适时采取了洒水降尘措施，运输车辆未超载运输，并用篷布覆盖运输物料，防止物料飞扬、洒漏；

（4）施工期间对施工人员发放防尘口罩，并采取轮班制进行施工。

工程施工期间对当地大气环境造成了一定的不良影响，但在采取上述措施后，影响程度较轻，根据对周边居民和团体的走访调查，工程施工期间扬尘虽对周围环境造成一定不利影响，但影响较小，周边公众均表示可接受。同时，项目施工期间，保山市生态环境局腾冲分局也未收到相关环保投诉。

### 9.3.2运营期环境空气影响调查

根据调查，项目运营期间废气主要为食堂油烟废气。本项目运行工作人员较少，产生的油烟较少，通过空气稀释后无组织排放，项目区域植被覆盖率高，食堂油烟外排对周围环境影响小。

### 9.3.3结论及建议

项目对环境空气的影响主要在施工期间，施工期按照环评及批复要求采取的减缓措施，未对当地大气环境质量造成较大影响，且现施工期已结束，影响已消失。

## 9.4声环境

### 9.4.1施工期声环境影响调查

根据建设单位提供资料，结合走访沿线居民了解情况，施工期采取了以下声环境保护措施：

（1）施工单位尽量选用低噪施工机械，加强各类施工设备的维护和保养，从根本上降低噪声源强。

（2）施工场地均远离敏感点布置，运输车辆途径敏感点时降低速度行驶并禁止鸣笛。

（3）合理安排作业时间，高噪声作业尽量在昼间进行，施工单位建立了明确的安全文明生产制度，规范施工人员行为。

（4）物资运输时均安排在白天进行，夜间不进行运输。

（5）已加强施工人员劳动保护，发放防噪用具，适当缩短劳动时间。

施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失，工程施工期无噪声扰民投诉记录。

### 9.4.2运营期声环境影响调查

本项目的噪声源主要为电站发电机组和水泵，均采取了减震措施，设置在室内使用，项目厂界噪声监测结果显示，项目厂界北、南、西三侧厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，厂界东侧厂界噪声昼间、夜间不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，昼间超标1.1～1.8 dB（A），夜间超标5.3～5.6 dB（A）；项目东厂界昼间、夜间噪声超标主要是因为该部分厂界位于河流旁，超标主要是由河流流水声造成声环境本底值增加，导致项目厂界噪声超标。项目周围无敏感目标，不会对周围环境造成太大影响。

### 9.4.3结论及建议

- 项目厂址周围200m范围内均无声环境敏感点。

（2）施工期采取了采用低噪施工设备、合理安排施工时间、运输车辆途径敏感点时限速禁鸣等措施，且加强施工人员劳动保护，发放防噪用具，适当缩短劳动时间。施工期未对周围村民造成较大影响，未收到声环境环保投诉。

（3）运营期噪声源主要为发电机组运行噪声，根据监测结果，项目厂界北、南、西三侧厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，厂界东侧厂界噪声昼间、夜间不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求，昼间超标1.1～1.8 dB（A），夜间超标5.3～5.6 dB（A）；项目东厂界昼间、夜间噪声超标主要是因为该部分厂界位于河流旁，超标主要是由河流流水声造成声环境本底值增加，导致项目厂界噪声超标。项目周围无敏感目标，不会对周围环境造成太大影响。

建议：加强项目发电设备维护保养，使其处于良好的运行状态，减小噪声源强。

## 9.5固体废物影响

### 9.5.1施工期固体废物影响调查分析

施工期固体废物主要有建筑垃圾、施工表土、生活垃圾等。

# （1）建筑垃圾和施工弃渣

根据建设单位提供资料以及现场调查，施工迹地、弃渣场已进行植被恢复，周边进行恢复的植被长势良好。周围环境影响小，并且根据对周边村民走访调查，施工中无乱堆乱放渣土的现象，无相关投诉事件。

# （2）生活垃圾

施工期生活垃圾集中收集后依托小田河电站生活区的垃圾处理设施处置，无乱堆乱放现象，对周围环境影响小。

# （3）小结

项目施工期产生的施工开挖的表土和生活垃圾均进行了合理处置，对周围环境影响小。

### 9.5.2运营期固体废物影响调查分析

根据现场调查，电站运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾，食堂泔水、大坝打捞的漂浮物，废矿物油及油桶等。

# （1）生活垃圾

小田河电站运行员工共12名，垃圾产生量较少，厂区设有垃圾收集点，产生的生活垃圾统一收集后，清运至厂区附近热水塘村垃圾收集点，随村庄垃圾一同处置。

# （2）食堂泔水

小田河电站运行员工共12名。食堂泔水产生量较少，用泔水桶收集后由附近村民清运后综合处理。

# （3）大坝打捞的漂浮物及泥沙

大坝打捞的漂浮物主要为河流上游冲刷下来的瓜果皮、烂木头、塑料等固废，均为一般固废，项目在坝区设有垃圾收集点，打捞的漂浮物统一收集后在小田河电站生活区设置的垃圾收集池中焚烧处理；泥沙集中收集堆放，由周围村民清运用作于铺路、建房等材料。

# （4）废矿物油及油桶

项目运营会产生少量的废矿物油等，废矿物油主要为设备跑冒滴漏以及设备检修中产生，根据建设提供的资料，废矿物油及油桶量约为0.25t/a。

根据《国家危险废物名录》，废矿物油属于危险固废，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08。根据现场踏勘以及建设提供的资料，建设方已建设了面积10m2的危废暂存间暂存废矿物油以及废矿物油桶，且签订了危废处置协议，具体见附件。

项目运营期产生的固体废物均进行了合理的收集处置，对周围环境影响小。

### 9.5.3结论及建议

项目施工期和运营期固体废弃物均采取了合理的处置方式，施工期使用的渣场采取了相应的拦挡措施，运行稳定，并已进行植被恢复措施，恢复状况良好，未对周围环境造成影响。

建议：根据现场调查，项目危险废物未建立台账，后续运行中应加强危险废物管理，监理台账和危险废物处置转移联单，规范项目的运行管理。

# 10.风险事故防范及应急措施调查

## 10.1风险事故类型

（1）风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A中风险物质包括附录A中规定，建设方提供的资料以及实地踏勘的情况，项目涉及的危险物质主要为机油。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行对比，油类物质属于附录B突发环境事件风险物质。 本项目涉及风险物质使用量机油（0.25t），查风险评价导则附录B，其使用量与临界量如下表所示。

表10.1-1  项目生产过程中涉及的环境风险物质表

| 序号 | 风险物质名称 | CAS号 | 突发事件案例以及遇水反应生成的物质 | 临界量 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等） | / | a，b | 2500t | 0.25t |

项目环境风险等级评定结果（Q=0.25/2500＜1直接评定环境风险等级为“一般—水（Q0）”）。

（2）风险潜势判断

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质， 按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t

当 Q＜1  时，该项目环境风险潜势为Ⅰ

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要是机油。经计算，Q=0.0001＜1，表明项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评级工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照上表确定评价工作等级。

表10.1-2  风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言， 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价等级确定为低于三级，进行简单分析。

## 10.2风险事故应急措施

### 10.2.1应急预案备案情况调查

云南省腾冲市小田河水电站运行期间，从未发生过任何环境事件。根据现场调查，项目已根据电站运行可能发生的风险事故，建设方采取了相应的防范措施，并定期进行应急演练。

### 10.2.2现有应急措施情况调查

（1）事故预防措施

针对水电站工程潜在的突发环境事件，项目采取了以下预防措施。

# ①生态环境风险和下游用水风险事故预防措施

工程已按环评要求设置了放流口。具体如下：在取水坝设置安装生态流量在线监测系统，且安装了腾冲市水务局监管的水电站生态流量监控设备，由水资源管理部门进行实时监督，保证减脱水河段不断流，维持河道生态平衡。根据监测数据，取水坝放流口流量约为0.4577m3/s～0.5152m3/s，满足批复要求0.411m3/s，可保证下游生态流量。

- 通过项目设有专职的巡视人员，定时对放流口、河道等进行巡视检

查有无堵塞，若发现堵塞及时疏通。

# ②电站油品泄漏风险

项目内存在油品泄露风险，包含有变压器、发电机组、废矿物油桶等危险源。

- 变压器位于升压站，升压站底部设置泄露物收集池，顶部采用碎石铺垫；

- 项目依托小田河厂房设置的1间面积10m2的危废暂存间，进行危废品暂存。

- 加强操作人员培训和管理，规范操作人员操作方式，避免因操作不当、

失误造成运行事故；

- 设置专人进行设备的维护保养工作，对存在的安全隐患的设备、管道、

阀门及时进行修理或更换。

# （2）事故应急处理措施

# ①发电机组漏油处置措施

- 发现泄漏时，当班人员应及时上报上级部门；

- 将发电机停止运行，应急抢险组人员至现场查看泄露原因；

- 若是密封件损坏或是使用不当造成轻微泄露，则应立即更换或调整密封件，修复后补充足够的汽轮机油，清理现场，方可恢复运行；

- 若是焊接处漏油，则应将发电机内所有油全部排放至集油池内，方可焊接，焊接完成后补充足够的汽轮机油；

- 事故处理完成后清理现场，恢复正常运行。

# ②储油桶漏油处置措施

- 发现泄漏时，当班人员应及时上报上级部门；

- 警戒疏散组设置警戒区域，禁止明火靠近；

- 及时堵漏，将桶内所有油品更换至新的油桶内储存；

- 将泄漏油品收集至废油桶交由有资质单位处置；

- 事故处理完成后清理现场。

## 10.3环境风险事故调查情况及应急措施有效性

通过项目运行期可能存在的环境风险事故情况的调查，结合本工程的特点进行分析，电站运行时主要存在生态环境风险，以及漏油事故造成水体污染等环境风险事故。电站已针对上述环境风险采取有效的应急响应措施，将风险事故造成的环境影响降至最低。

据调查结果可知，建设单位对水电站环境风险事故防范工作十分重视，采取的管理措施均取得了应有的效果，没有因管理失误造成对环境的不良影响，水电站工程施工期和运行期没有发生过重大的环境风险事故，也没有发生过电站用油泄漏事故。

## 10.4结论及建议

建设方在运行期间并采取了相应的预防措施和应急措施，能够有效的防止突发环境事件造成污染事件，但尚未针对运行中潜在的环境风险事件编制突发环境事件应急预案。

建议：应尽快编制突发环境事件应急预案，并及时到当地环保部门进行备案，并定期进行演练，保证发生环境事件时做到及时有效的处置。

# 11.环境管理及监测计划落实情况调查

## 11.1环境管理机构状况调查

根据调查，本电站设置兼职的环境管理机构和管理人员。项目的环境管理工作由厂长统一负责，其他员工配合协作，主要包括：环保设施运行情况的巡视检查、环保资料的归档、环保手续的办理等。

## 11.2施工期环境管理现状调查

根据建设单位提供资料，云南省腾冲市小田河水电站环境管理工作由工程建设单位（业主）负责，设立了相应的环境保护管理机构，管理内容主要是根据工程环境影响评价中提出的施工期和运行期环境保护措施，落实环境保护经费，实施保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系。

经过调查，项目施工期环境管理工作到位，未发生重大环境污染事件及投诉事件，与环评时一致。

## 11.3环境监理情况

电站工程环境监理应遵循国家及地方有关环境保护的政策和法律法规的要求，在施工期对所有实施环境保护项目的专业部门及项目承包人的环境保护工作进行监督、检查，确保工程环境影响报告书中提出的环境保护措施得到落实，主要工作任务包括：

（1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。

（2）对工程环境保护实施规划的项目进行监督检查，采取检查、指令文件等监理方式。

（3）根据有关法律法规及环境保护项目合同，对实施环境保护项目的专业部门和项目承包人的工作进行抽查、监督，提出有关环境保护工作的时限。

（4）对施工期各项环保措施进行监理，监督和检查各施工单位环保措施实施情况和实际效果；检查施工单位负责的渣场、施工迹地的处理恢复情况。

（5）对工程项目承包人的环境季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

（6）根据有关法律法规及项目合同，协助项目环境管理机构和有关主管部门处理工程各种环境事故与环境纠纷。

（7）负责落实环境监测的实施，审核有关环境监测报表，根据水质等监测结果，对电站工程及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。

（8）编制环境监理工报告报送项目环境管理机构，对环境监理工作进行总结，提出工程存在的主要环境问题和解决问题的建议，并说明今后环境监理工作安排和工作重点。

本工程环境监理的工作内容主要包括生态环境保护、水环境、声环境、大气环境和社会环境等方面。环境监理具体内容见下表。

表11.3-1    云南省腾冲市小田河水电站环境监理内容一览表

| 分类 | 项目 | 监理内容 | 要求 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 森林植被 | 1、禁止乱砍乱伐，严禁施工人员在林区用火； 2、对外来设备及设施所用的木质包装材料进行焚烧销毁，杜绝外来虫害在工程区蔓延； 3、对工程建设区造成的植被破坏，尽可能加以恢复。 | —— | 适时监督 |
|  | 陆生动物 | 严禁猎杀野生动物。 | —— | 适时监督 |
|  | 鱼类 | 严禁捕鱼、捞鱼。 | —— | 适时监督 |
|  | 河流生态 | 保证取水坝常年都有0.411m3/s的下泄生态流量。 | 不小0.411m3/s的下泄生态流量。 | 定期检查 |
|  | 水土保持 | 弃渣场设置挡墙和截洪沟，并进行植被恢复。 | 严格按照《云南省保山市腾冲县小田河水电站初步设计水土保持方案》要求实施 | 定期检查 |
| 水 环 境 | 混凝土拌和系统、施工人员洗手废水 | 设置混凝土废水处理系统，混凝土拌和系统废水经沉淀处理后回用于砂浆拌和、洒水降尘，废水不外排。 | —— | 施工期检查 |
|  | 生活废水 | 施工期：施工期生活污水采用沉淀 池加化粪池处理，油污由当地农民运走，化粪池出水用于灌溉或绿化。 运营期：修旱厕，食堂污水用泔水桶收集。 | —— | 适时检查 |
| 大气环境 | 混凝土拌和 | 安装除尘装置，施工人员配发口罩。 | —— | 施工期检查 |
|  | 砂石料加工系统 | 场地配备洒水设备，定时洒水，施工人员配发口罩。 | —— | 施工期检查 |
|  | 施工场地 | 配备洒水设备，洒水降尘。 | —— | 施工期检查 |
|  | 车辆运输 | 运输车辆密闭运输。 | —— | 施工期检查 |
| 噪声 | 车辆运输 | 通过居民点路段限速禁鸣。 | —— | 施工期检查 |
|  | 施工作业 | 1、切割等高噪声作业设置工棚，于工棚内进行； 2、给高噪声作业人员配备耳塞等防护品。 3、运输车辆行驶经过或穿过的居民点的乡村道路时减速慢行，禁止鸣笛，禁止车辆超速超载。 4、选用达标的施工机具、低噪声施工机械或工艺。 5、改进施工工艺，加强机械设备的维修和保养。 | —— | 施工期检查 |
| 固废 | 建筑垃圾 | 可利用的进行综合利用，不可利用的于生活垃圾收集后于垃圾池中焚烧。 | 严禁倾倒入河 | 施工期检查 |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集点，定期清运至小田河生活区垃圾池中焚烧。。 | —— | 定期检查 |

## 11.4监测计划落实情况调查

### 11.4.1施工期监测计划落实情况

根据建设单位提供资料，工程在施工中已按照报告书及批复要求建设了水环境治理设施，施工期间无废水外排，未对区域地表水体造成较大影响，且施工期间未进行监测。同时，工程施工期间也未收到关于项目的环保投诉情况，工程施工对周围环境影响小。

### 11.4.2运营期监测计划落实情况

竣工验收阶段委托保山谱利分析测试有限公司于2021年2月4日-2021年2月6日对运营期地表水环境和声环境现状进行了监测。

表11.4-1    环境监测情况一览表

| 监测项目 | 环境影响报告书要求 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小田河水质 | 点位 | ①取水口上游50m处； ②尾水口下游100m处。 | 共设3个监测断面，具体为1#位于取水口上游50m处、2#位于尾水口附近、3#位于尾水口下游250m处。 | 已落实。 |
|  | 频次 | 每3年监测1次 | 连续3天，1次/天。 | 已落实。 |
| 噪声 | 点位 | —— | 东、南、西、北四面厂界各设1个点位。 | 验收阶段补充。 |
|  | 频次 | —— | 连续2天，昼夜各1次。 | 验收阶段补充。 |
| 外排废水 | 点位 | —— | —— | 食堂废水与其他生活废水进入8m3的化粪池预处理，化粪池由当地农户定期清掏作农肥使用，食堂泔水定期由当地农户清运后综合处理，生活废水不外排。 |
|  | 频次 | —— | —— |  |

根据上表，环评报告书中提出的监测计划均已落实。

## 11.5调查结论及建议

（1）工程落实了各项环境管理和环境污染防治措施，同时将环境监理纳入工程监理，定期编制监理报告，反映了施工期环保措施执行情况。工程按照环评报告书要求，环保竣工验收阶段开展了声环境、地表水环境监测，基本满足环保要求。

（2）建设单位下一阶段应完善环境管理制度，建立“环境意识”教育制度，不断提高全体职工的环境保护意识。

# 12.公众参与调查

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—水利水电》的要求，竣工环境保护验收调查应进行公众意见调查，了解公众对工程施工期及运行期环境保护工作的意见，以及工程建设对影响范围内居民工作和生活的环境影响情况。在公众知情的情况下开展。可采用问询、问卷调查、座谈会、媒体公示等方法，较为敏感或知名度较高的项目也可以采取听证会的方式。调查对象应选择工程影响范围内的公众、有关行业主管部门和有关专家等。公众意见调查应从性别、年龄、职业、居住地、受教育程度等方面覆盖社会各层次公众的意见，少数民族地区应有一定比例的少数民族代表。

## 12.1调查方法

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—水利水电》的要求，本针对该项目的实际情况，本次验收调查采用了问卷调查方式。

## 12.2调查时间

本次竣工环境保护验收公众参与调查时间为2021年3月01日~3月5日。

## 12.3调查范围

社会公众：主要为项目周边村民以及企业注册所在地附近居民。

社会团体：主要为项目周边及企业注册所在地企事业单位，政府单位等。具体为：腾冲市荷花镇明朗完小、腾冲市荷花镇明朗社区村民委员会、腾冲市荷花镇人民政府、腾冲永俊建材有限公司、云南顺兴石业有限责任公司、腾冲大唐水电开发有限公司、腾冲清荷水电开发有限责任公司、腾冲大唐水电管理有限公司、腾冲盟宇水电开发有限公司。

## 12.4调查情况

本次调查共计发放调查问卷60份，其中社会团体10份，社会公众50份；共计回收60份，其中社会团体10份，社会公众50份，回收率为100%。

调查内容主要包括：

（1）群众部分：

①参与者基本情况。

②项目简介。

③项目实施可能产生的环境影响。

④项目拟采取的环境影响减缓对策和措施。

⑤公众意见和建议。

（2）单位和社会团体部分：

①项目简介。

②项目实施可能产生的环境影响。

③项目拟采取的环境影响减缓对策和措施。

④社会团体对规划的意见和建议。

## 12.5公示情况

根据环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的相关规定，本次验收公众参与总共进行了公示，具体如下：

在腾冲市荷花镇明朗社区村民委员会粘贴《云南省保山市腾冲县小田河水电站》公众参与调查信息公示稿，公示时间为2020年3月01日~3月10日；具体见下图。

图12.5-1：公众参与调查现场公示图

## 12.6调查结果统计

本次公众参与调查针对个人共发放表格50份，收回50份，回收率为100%。

本次社会团体调查表共发放表格10份，收回10份，回收率为100%。经统计，公众及团体意见主要如下：

- 依法按照相关法律法规进行水电站运行管理。

- 加强管理，注意保护生态环境，注意废弃物收集处理工作，勿对周边林地造成污染。

- 运营期间，加强管理，确保周边生态环境不被污染和破坏。

- 禁止厂区生活垃圾乱丢乱放。

- 加强绿化、植被恢复。

（6）加强环保法律法规的宣传。

## 12.7调查结论及建议

本次公众调查调查了项目区周边受影响相对较大的居民和单位。调查人群具有较强的代表性，调查结果公正客观。

在被调查的单位和个人问卷中，大家都满意该项目的建设，都表示项目施工期间没有发生过纠纷和环境扰民现象，社会团体以及公众都认可项目在施工以及运行期间采取的环保措施。

建设方在今后运行中应加强于周边公众的联系，了解公众对本项目运行意见，若出现扰民情况，及时采取措施。

# 13.调查结论及建议

## 13.1项目基本概况

项目名称：云南省腾冲市小田河水电站

建设规模：装机2×5000kW，多年平均发电量为778万kW·h，年利用小时数为4862h，保证出力291kW。

建设单位：腾冲佳瑞水电开发有限公司

建设地点：腾冲市荷花镇

项目性质：新建

项目投资：项目实际总投资7100万元，实际环保投资471.2万元，实际环保投资占总投资6.64%。

开工时间：2011年10月

完工时间：2021年1月

环评报告编制单位：云南大学

验收监测单位：保山谱利分析测试有限公司

调查报告编制单位：云南保兴环境科技咨询有限公司

## 13.2环境保护执行情况

（1）环保手续执行情况

2012年7月，建设单位委托云南大学编制了《云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书》，2012年9月30日云南省环境保护厅以云环审〔2011〕114号文批复了“云南省保山市腾冲县小田河水电站环境影响报告书”，同意项目建设。本工程于2011年10月陆续开工建设，于2021年1月竣工。

（2）环保措施落实情况

根据现场调查，项目环保措施基本按照《环境影响报告书》及省环保局许可文件要求进行了落实。排水采用“雨污分流制”，废水设置了真空滤油机、化粪池进行处理；生活垃圾、大坝打捞的漂浮物等固废均进行了统一收集，定期清运至小田河电站生活区附近热水塘村垃圾收集点，并村庄生活垃圾一起处置；其中打捞的泥沙集中收集堆放，由周围村民清运用作于铺路、建房等材料；废矿物油已配备滤油机过滤后重复使用，其中产生的滤渣、废油及油桶已存放于小田河电站已建设的面积为10m2的危废暂存间中，定期委托保山市鑫鑫祥再生资源有限公司清运处置，具体见附件，处置率100%；弃渣场进行了植被恢复，施工用地、施工便道等均进行了硬化或植被恢复；取水坝设置了放流口，放流口流量满足批复要求。

项目建设期间，州、县环保部门多次深入施工现场进行检查督促，发现问题及时解决，总体上建设项目基本落实了环评及批复要求，建设及运营期间无环境投诉、违法或处罚记录。

## 13.3调查结果及验收监测

### 13.3.1生态环境影响调查

（1）水资源利用影响调查

电站为径流引水式，调节性能小，电站投入运行后，将造成取水口至尾水口期间约300m河段及回水河段的水文情势发生变化。水量的减少会对生态造成一定影响，项目通过在取水坝设置不小于0.411m3/s的生态流量。小田河河段的减水河段未出现断流现象，不会对水资源利用造成不利影响。项目运行至今也未收到河流两岸农户关于农灌水的投诉。

（2）土地利用

项目实际总占地面积为3.06hm2，与环评一致。使用的拌合站、弃渣场等临时占地均已完成植被恢复，项目施工对自然植被的影响较环评预测减小。

（3）植物

通过现场调查，工程占地内植物区系与周边的植物区系相似，主要是一些常见种类，这些种类在工程占地范围外广泛分布，工程建设并未导致物种的灭绝，并未对区域内的维管植物的多样性造成严重影响。区域内无国家重点保护野生植物分布。没有发现古树名木。

（4）动物

从整体上说，电站建设使动物的栖息和活动场所缩小，如小型穴居兽类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏后，少数动物的繁殖受到一定影响。迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，但不会导致物种的消失。两栖类动物也会受到了一定影响，种群在一段时间内有大的波动，随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群得以恢复或略有增长。

（5）鱼类

明朗河河中下游的叠水河河段流域共有鱼类9种，主要是喜激流鱼类和底栖鱼类，未发现洄游性鱼类，也没有国家和云南省保护鱼类，但分布有伊洛瓦底江流域的特有种，即：南方裂腹鱼Schizothorax meridionalis、盈江条鳅Nemacheilus yingjiangensis，电站的修建对该地区的鱼类资源造成的影响并不显著。

（6）水土保持

项目施工期间已采取相应的水土保持措施， 根据现场踏勘及建设方提供的资料，施工期间未发生滑坡、泥石流、水土流失等自然灾害。

### 13.3.2水环境影响调查

（1）施工期

项目施工期混凝土拌和系统废水与施工人员洗手废水经收集进行沉淀处理后回用于砂浆拌和、洒水降尘，废水不外排。

施工期生活污水采用沉淀加化粪池处理，主要污染物分别为SS、动植物油等，油污由当地农民运走，化粪池出水用于灌溉或绿化，主要污染物及粪便未直接排入河流，对地表水环境产生的影响较小，施工期废水未对地表水体造成较大影响。

（2）运营期

根据现场调查，本项目共设有12名员工负责厂区运行，均在项目内食宿。项目设置了1个容积为10m3的化粪池处理生活废水，回用于项目区洒水降尘，化粪池定期由周围农户清掏作农肥使用，食堂泔水定期由周围农户清运后综合利用。废水不外排，对小田河河段的水质及坝址下游农田灌溉影响较小。

机修废水采用真空滤油机进行处理，处理后用于绿化及降尘，含油部分暂存于小田河电站厂房已设置10m2的危废暂存间中暂存，并定期交由保山市鑫鑫祥再生资源有限公司妥善处理。

### 13.3.3环境空气影响调查

（1）施工期

工程施工期间对当地大气环境造成了一定的不良影响，但在采取洒水降尘、物料堆存及运输使用篷布遮盖等措施后，影响程度较轻，且影响是暂时的，随着工程的结束，影响随之消失。工程施工期间未收到关于大气污染的环保投诉。

（2）运营期

项目运营期产生的废气主要为食堂油烟，通过大气稀释后无组织排放，项目区域植被覆盖率高，食堂油烟外排对周围环境影响小。

### 13.3.4声环境影响调查

（1）施工期

施工期采取了采用低噪施工设备、合理安排施工时间、运输车辆途径敏感点是限速禁鸣等措施，施工期未对周围村民造成较大影响，未收到声环境环保投诉。

（2）运营期

运营期噪声源主要为发电机组运行噪声，运营期间未收到关于噪声的投诉。

### 13.3.5固体废物影响调查

（1）施工期

施工期固体废物主要有建筑垃圾、施工弃渣、生活垃圾等。根据水土保持方案初步设计报告书以及建设方提供的资料，本工程建设土石方开挖26612m3，直接回填利用量17695m3，其余按要求运至弃渣场堆存。并按水土保持方案的要求施工结束后对弃渣场进行了植被恢复，弃渣场周边无环境敏感目标，地质条件较为稳定，未发生泥石流等自然灾害，未造成严重的水土流失；施工期生活垃圾集中收集后依托小田河生活区的垃圾处理设施处置。施工期固废均进行了合理的处置，对周围环境影响小。

（2）运营期

电站运营期固废主要为员工生活垃圾、食堂泔水、大坝打捞的漂浮物、泥沙、废矿物油及油桶。本小田河电站员工共12名，垃圾产生量较少，大坝打捞的漂浮物主要为河流上游冲刷下来的瓜果皮、烂木头、塑料等固废，均为一般固废。运营期一般固废统一收集后清运小田河电站生活区附近热水塘村垃圾收集点，随同村庄垃圾一同处置，其中的泥沙集中收集堆放，由周围村民清运用作于铺路、建房等材料，食堂泔水委托周围村民定期清运后综合处理，化粪池定期委托周围村民清运用于施肥；废矿物油已配备滤油机过滤后重复使用，其中产生的滤渣、废油及油桶已存放于已建设的面积为10m2的危废暂存间中，定期委托保山市鑫鑫祥再生资源有限公司清运处置，具体见附件。运营期固废均进行了合理的收集处置，对周围环境影响小。

### 13.3.6环境风险

通过项目运行期可能存在的环境风险事故情况的调查，结合本工程的特点进行分析，电站运行时主要存在生态环境风险，以及漏油事故造成水体污染等环境风险事故，项目环境风险等级评定结果（Q=0.25/2500＜1直接评定环境风险等级为“一般—水（Q0）”）。目前电站未针对上述环境风险编制了突发环境事件应急预案，且尚未在环保局进行备案，建议项目及时编制突发环境事件应急预案，并到当地环保部门进行备案。

13.3.7公众参与

公众参与调查结果表明，工程建设及运营期间均未对项目周边区域自然环境及敏感点造成较大影响，周边团体和公众对本工程采取的环保措施及运行情况基本满意，均表示支持本项目的建设。

## 13.4验收调查结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）建设单位不得提出验收合格意见的情况，项目实际如下：

表13.4-1  与国环规环评〔2017〕4号不得提出验收合格意见对照分析

| 国环规环评〔2017〕4号中不得提出验收合格意见的情况 | 本项目情况 | 是否属于 |
| --- | --- | --- |
| （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 本项目已按环评及批复要求建成环保设施，并已主体工程同时使用。 | 否 |
| （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 项目食堂废水与其他生活废水进入化粪池，化粪池定期委托周围村民定期清掏用作农肥、食堂泔水由周围村民定期运走后综合处理，废水不外排；电站周围200m范围无敏感目标，电站产生的噪声对周围环境影响较小；污染物均符合相关标准、环评及批复要求，项目无重点污染物总量控制指标要求。 | 否 |
| （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 项目为生态类建设项目，电站装机容量、引水方式、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施也未发生重大变动，且对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），均不属于重大变更。 | 否 |
| （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 项目建设中未造成重大环境污染和生态破坏，施工中临时用地均已进行复耕或植被恢复。 | 否 |
| （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，项目不属于纳入排污许可证管理的建设项目。 | 否 |
| （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 项目无分期建设、分期投产情况。 | 否 |
| （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 项目无此情况。 | 否 |
| （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 | 项目无此情况。 | 否 |

根据调查，云南省腾冲市小田河水电站，环境保护手续齐全，生态恢复基本完成，小田河河段的水质满足功能区划要求，运营噪声对周边敏感点影响较小，生活垃圾、生产固废均可得到妥善处置。项目基本落实了环境影响报告书及批复文件提出的各项环境保护措施，有效防止或减轻了项目对周围环境的影响和生态破坏，项目施工及运行期间环保部门未接到相关污染投诉,对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），项目无不得提出验收合格意见的情况，符合项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

## 13.5建议

（1）根据现场调查，项目危险废物未建立台账，后续运行中应加强危险废物管理，监理台账和危险废物处置转移联单，规范项目的运行管理。

（2）目前项目未对运行中潜在的环境风险事件编制突发环境事件应急预案，且尚未在环保局备案，也无应急演练，发生突发环境事件时，可能存在应急迟缓，导致污染发生的可能。建议及时编制突发环境事件应急预案，并及时到当地环保部门进行备案，并定期进行演练，保证发生环境事件时做到及时有效的处置。

# Text boxes

腾冲佳瑞水电开发有限公司

云南保兴环境科技咨询有限公司