昌宁县力宏商品混凝土有限责任公司

年产30万立方商品混凝土搅拌站建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年4月23日，昌宁县力宏商品混凝土有限责任公司组织召开“年产30万立方商品混凝土搅拌站建设项目”竣工环境保护验收评审会，在现场勘查、听取昌宁县力宏商品混凝土有限责任公司关于该项目建设情况介绍和云南平正环保科技有限公司对项目竣工环境保护验收监测报告表的汇报后，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、经认真审阅验收资料、咨询相关问题和充分讨论后，形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （1）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产30万m³商品混凝土搅拌站建设项目

建设单位：昌宁县力宏商品混凝土有限责任公司

建设地点：保山市昌宁县田园镇达丙社区观音山脚；

建设性质：新建；

工程内容及规模：项目占地面积为12072m²，总建筑面2617m²。设置有HZS-180生产线2条，年生产商品混凝土30万m³。该项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公共工程及环保工程等组成。

## （2）建设工程及环保审批情况

2018年12月，昌宁县力宏商品混凝土有限责任公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作，2019年1月4日，该项目获得昌宁县环境保护局的批复，昌环字[2019]3号。

现项目已正常投入使用，各环保设施运行正常。

## （3）投资情况

项目实际总投资为490万元，环保实际投资114.12万元，占总投资的23.29%。

## （4）验收范围

主要为工程建设扰动的区域，与环评阶段范围一致。

# 二、工程变动情况

本次验收为整体验收，本项目的主体工程、配套工程、公用工程、环保工程建设情况与环评阶段相比较，存在部分变化情况。水泥筒仓由原来的4个增加为6个，相应的褶皱式布袋除尘器增加为10套；将危废暂存间位置变更。

根据现场踏勘，对比《年产30万立方商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》及昌宁县环境保护局关于做出的关于该项目的批复（昌环字[2019]3号），本项目实际情况与原环评设计情况比较，未增加对环境的不良影响，无重大变更，满足验收要求。

# 三、环境保护设施建设情况

## （1）废气

本项目中运输车辆产生的扬尘经洒水降尘、自然扩散；每个粉料储罐自带1套褶皱式布袋除尘器，每台搅拌机配套1套脉冲式袋式除尘器，共10套褶皱式布袋除尘器，2套脉冲式袋式除尘器。粉尘分类收集回用于生产；料场三面围挡及遮盖；输料系统的半封闭设施。

## （2）废水

该项目实行雨污分流，并设置了1个350m3的四级沉淀池收集处理搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水、地面冲洗废水、实验室仪器清洗废水收集至沉淀池沉淀后回用于生产用水，不外排；生活污水依托昌宁县新鑫源建筑材料有限责任公司已建的化粪池处理后，定期委托环卫部门清运至污水处理厂处理达标后排放。

## （3）噪声

通过对设备安装减震垫、主要产噪设备置于室内、围墙隔声、定期检修等措施后，噪声对环境影响不大。

## （4）固体废物

项目运营期产生的生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处置；除尘灰、罐车及搅拌机废混凝土作为原料重新进入搅拌机用于生产；实验室固废、沉淀池收集池沉渣经晾干后外售昌宁县新鑫建筑材料有限责任公司进行免烧砖的制作；废矿物质油委托保山市鑫鑫祥再生资源有限责任公司清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

## （1）监测期间的生产工矿

验收监测期间，项目主体工程及各项环保设施、配套设施运行正常，符合建设项目竣工环境保护验收监测的有关规定，具备验收监测要求。

## （2）废气监测

根据现场调查，该项目由于筒仓顶部排气筒不可开检测孔，不具备监测条件，因此，本次验收不对其进行监测，仅对厂界的无组织颗粒物进行监测。

根据监测结果可知，该项目厂界无组织废气中颗粒物的监控点与参考点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值要求。。

## （3）废水调查结论

项目废水不外排，均得到妥善处置，满足环保要求。

## （4）噪声监测

经过连续两天昼、夜各一次的监测，验收监测结果显示，该项目厂界四周噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求；厂区内宿舍区敏感点处能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准要求。

## （5）固废调查结论

经调查，项目运营期间产生的固体废弃物均得到合理处置，不会对周围环境产生大的影响。

# 五、工程建设对环境的影响

项目运行期采取有效的环境污染防治措施，产生的废气、噪声均达标，废水、固废均得到妥善处置。项目运营至今未发生环境污染事件，对区域生态环境影响不大。

# 六、验收结论

根据调查，本项目基本落实了环境影响报告表及行政许可文件提出的各项环境保护措施，有效防止或减轻了项目对周围环境的影响和生态破坏，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），项目无不得提出验收合格意见的情况，符合项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

# 七、验收人员信息

验收人员的姓名、单位、电话详见签到表。

昌宁县力宏商品混凝土有限责任公司

# 2021年4月23日