唐山三孚硅业股份有限公司

新增一套四氯化硅精馏装置项目

环境影响报告书

（报批版）

建 设 单 位：唐山三孚硅业股份有限公司

编 制 单 位：河北奇正环境科技有限公司

编 制 时 间：二○一九年四月

目  录

1概述	1

1.1项目由来及建设的必要性	1

1.2建设项目特点	1

1.3评价工作过程	1

1.4分析判定相关情况	2

1.5项目关注的主要环境问题及环境影响	6

1.6评价结论	6

2总则	7

2.1编制依据	7

2.2评价目的及原则	10

2.3评价内容与评价重点	11

2.4环境影响因素识别及评价因子筛选	12

2.5与相关规划符合性分析	14

2.6评价标准	20

2.7评价等级及评价范围	24

2.8环境保护目标	31

3建设项目工程分析	33

3.1现有工程及在建工程	33

3.2扩建工程	55

3.3本工程完成后全厂情况总结	75

4环境质量现状调查与评价	78

4.1地理位置	78

4.2自然环境概况	78

4.3环境质量现状监测与评价	93

4.4区域污染源调查与评价	110

5施工期环境影响分析	118

5.1施工期大气环境影响分析	118

5.2施工期废水影响分析	119

5.3施工期噪声影响分析	120

5.4施工期固废影响分析	121

6运营期环境影响预测与评价	122

6.1大气环境影响评价	122

6.2地表水环境影响分析	134

6.3地下水环境影响预测与评价	135

6.4声环境影响评价	149

6.5固体废物环境影响分析	151

6.6生态环境影响分析	152

7环境风险评价	153

7.1风险调查与识别	153

7.2风险评价等级及评价范围	165

7.3源项分析	168

7.4事故后果影响评价	170

7.5环境风险管理	171

7.6事故应急防范措施	174

7.7事故应急预案	177

7.8风险评价结论	179

7.9风险防范设施验收一览表	179

8环境保护措施及其可行性论证	182

8.1废气治理措施可行性论证	182

8.2废水治理措施可行性论证	183

8.3噪声治理措施可行性论证	184

8.4固体废物防治措施可行性论证	184

9环境影响经济损益分析	185

9.1经济效益分析	185

9.2环境影响分析	185

9.3环境损益分析	186

9.4小结	188

10环境管理与监测计划	189

10.1环境管理	189

10.2污染物排放管理要求	191

10.3环境监测计划	192

10.4排污口规范化	193

10.5污染物排放清单	194

10.6环保“三同时”验收	195

11结论	197

11.1建设项目情况	197

11.2环境质量现状	198

11.3污染物排放情况	199

11.4主要环境影响	199

11.5公众意见采纳情况	199

11.6环境保护措施	199

11.7环境影响经济损益分析	200

11.8环境管理与监测计划	201

11.9项目可行性结论	201

附图及附件：

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边关系及敏感点分布图；

附图3：项目平面布置图；

附图4：唐山南堡经济开发区用地规划图（2014-2020）；

附图5：环境监测布点及大气评价范围图；

附图6：项目风险评价范围及保护目标分布图；

附件：

# 附件1：唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目备案信息；

# 附件2：唐山三孚硅业股份有限公司土地证；

# 附件3：唐山三孚硅业股份有限公司现有排污许可证；

# 附件4：唐山三孚硅业股份有限公司15000吨三氯氢硅项目环评批复；

# 附件5：唐山三孚硅业股份有限公司15000吨三氯氢硅项目验收意见；

# 附件6：唐山三孚硅业股份有限公司三氯氢硅扩建工程项目环评批复；

# 附件7：唐山三孚硅业股份有限公司三氯氢硅扩建工程项目验收意见；

# 附件8：唐山三孚硅业股份有限公司5.6万吨/年氢氧化钾项目环评批复；

# 附件9：唐山三孚硅业股份有限公司5.6万吨/年氢氧化钾项目验收意见；

# 附件10：唐山三孚硅业股份有限公司3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目环评批复；

# 附件11：唐山三孚硅业股份有限公司3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目验收意见；

# 附件12：唐山三孚硅业股份有限公司污水处理站技改项目环评批复；

# 附件13：唐山三孚硅业股份有限公司污水处理站技改项目验收意见；

# 附件14：唐山三孚硅业股份有限公司燃气锅炉及脱盐水装置项目环评批复；

# 附件15：唐山三孚硅业股份有限公司年产0.6万吨四氯化硅工程项目环评批复；

# 附件16：唐山三孚硅业股份有限公司液氮气化项目环评批复；

# 附件17：唐山三孚硅业股份有限公司空分项目环评批复；

# 附件18：关于南堡经济开发区规划环境影响报告书的审查意见；

# 附件19：监测报告；

# 附件20：本项目专家技术咨询会专家意见及专家组名单；

# 附件21：专家意见修改单

# 附件22：委托书；

# 附件23：建设项目环评审批基础信息表。

# 1概述

## 1.1项目由来及建设的必要性

唐山三孚硅业股份有限公司位于唐山南堡经济开发区，公司成立于2006年10月20日，是一家以生产三氯氢硅、氢氧化钾为主的省级高新技术企业，是目前国内最大的三氯氢硅生产基地，公司注册资金15016.66万元，2017年总资产10.2亿元人民币，拥有各类专业技术人员490人。

按纯度四氯化硅分为工业级（四氯化硅含量≥98%）、高纯级（四氯化硅含量≥99.9999%），目前市场工业级四氯化硅占据市场60%份额，高纯级四氯化硅占据市场40%份额；随着三孚硅业高纯四氯化硅提纯二期工程项目开始投入建设并稳步推进，届时，高纯四氯化硅产量将达到3万吨/年；目前厂内工业级四氯化硅产能为9900t，已不能满足高纯四氯化硅生产需求；为了保证高纯四氯化硅提纯的原料供应及满足日益增长的市场需求，本次拟新增四氯化硅精馏塔装置，外购工业级四氯化硅20411t，其产品精馏四氯化硅作为高纯四氯化硅生产原料使用，可提高高纯四氯化硅产品的质量，不但符合公司的整体经济利益，更可为企业带来可观的社会利益，为企业的生存与发展打下坚实的基础。因此三孚硅业拟投资400万元于唐山三孚硅业股份有限公司西厂区现有厂区内建设新增一套四氯化硅精馏装置项目，项目建成后年产2.56万吨精馏四氯化硅、0.471万吨普通四氯化硅。

## 1.2建设项目特点

本项目为扩建项目，采用一级精馏的物理精制工艺路线，该方法优点为生产温度和压力均较低，能耗低，投资小，自动控制水平较高。本项目依托三孚硅业现有公辅设施，生产过程不凝气及储罐呼吸废气均依托厂区现有环保设施，不另行新建，厂区现有公辅设施、环保设施能够长期稳定运行，能够保证项目生产需要。

本项目原料为外购四氯化硅（纯度≥99.76%），产品为精馏四氯化硅（纯度≥99.9%）及普通工业级四氯化硅（纯度≥99%），精馏四氯化硅作为高纯四氯化硅生产原料，与三孚硅业现有生产系统相衔接；普通级四氯化硅作为产品外售。

## 1.3评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对照环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）的要求，本项目属于“36基本化学原料制造”，本项目应编制环境影响报告书。因此，唐山三孚硅业股份有限公司委托河北奇正环境科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。评价单位河北奇正环境科技有限公司接受委托后，依据国家和地方的法律法规、发展规划和其他有关技术资料，进行了项目的初步工程分析，以及项目环境影响区域的环境现状调查，明确了评价重点、评价范围及评价工作等级；其次，对项目做了进一步工程分析、环境现状调查与监测；最后，通过汇总、分析收集调查的各种资料、数据，从环境保护角度确认了项目建设的可行性，给出了评价结论。唐山三孚硅业股份有限公司第一次公示于2018年11月9日~11月22日于周边村庄进行了张贴公告，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）要求，唐山三孚硅业股份有限公司2019年3月21日，于企业公司网站、唐山晚报及周边村庄进行了第二次公示，公示期间，三孚硅业均未收到反馈。并按照《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了《唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目环境影响报告书》（报审版），2019年4月10日，唐山三孚硅业股份有限公司在企业会议室组织了本项目环境影响报告书专家技术咨询会，会后评价单位根据专家意见，对报告书进行了认真补充和修改，完成了《唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目环境影响报告书》（报批版）。

## 1.4分析判定相关情况

（1）项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类，本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）中的限制、淘汰类项目，河北唐山南堡经济开发区行政审批局以南开审批投资备字[2018]116号同意项目备案，项目建设符合国家和地方产业政策。

（2）与（环环评[2016]150号）文件符合性

本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符合，具体分析如下：

①生态保护红线

本项目为四氯化硅精馏项目，位于唐山南堡经济开发区，河北省政府批复的省级开发区范围内，项目选址不涉及铁路、公路、航道、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。

②环境质量底线

本项目对工程产生的主要废水、废气、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物均能达标排放，满足总量控制要求。项目区域有一定环境容量。本项目产生的污染物采取相应措施后均满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。

③资源利用上线

本次为四氯化硅精馏项目，项目位于三孚硅业现有厂区内，不新增占地，本次项目不会突破资源利用上线。

④环境准入负面清单

根据《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》，开发区西区环境准入负面清单为“不符合国家产业政策及相关准入条件”，唐山三孚硅业股份有限公司位于开发区西区，本项目为四氯化硅精馏项目，河北唐山南堡经济开发区行政审批局以南开审批投资备字[2018]116号同意项目备案，因此，本项目不属于开发区环境准入负面清单中禁止和限制类项目，项目建设符合开发区规划要求。

（3）与（环发[2015]178号）文件符合性

本项目与《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）相符合，具体分析如下：

本项目属于四氯化硅精馏项目，符合国家、河北省相关产业政策要求，严格落实了规划环评报告书中空间管控和负面清单的要求。

（4）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析

本项目为四氯化硅精馏项目，不属于高VOCs排放企业，生产过程中不产生有机废气，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。

（5）与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治条例》、《河北省净土保卫战三年行动计划（2018--2020年）》、《唐山市水污染防治工作方案》符合性分析。

表2.5-1    本项目与相关大气污染防治政策的符合性

| 环保政策 | 政策要求 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》 | 加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 公司现有生产供热由开发区集中供热管网供热，厂区建设10t/h天然气锅炉进行备用；厂区不设燃煤设施。 | 符合 |

续表2.5-1    本项目与相关大气污染防治政策的符合性

| 环保政策 | 政策要求 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 | 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。 | 本项目不属于“十小”企业，也不属于十大重点行业，本项目为四氯化硅精馏项目，循环冷却水排水经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂。 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划》 | 结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 | 本项目无生产固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。 | 符合 |
| 《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》 | 空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。加快遵化等地电镀工业企业技术改在和转型升级。 | 公司现有生产供热由开发区集中供热管网供热，厂区建设10t/h天然气锅炉进行备用；厂区不设燃煤设施。 | 符合 |
| 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》 | 全面整顿燃煤小锅炉。到2017年，各设区市和省直管县（市）城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。 | 公司现有生产供热由开发区集中供热管网供热，厂区建设10t/h天然气锅炉进行备用；厂区不设燃煤设施。 | 符合 |
|  | 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理。 | 本项目为四氯化硅精馏项目，不产生有机废气，不涉及重点行业。 | 符合 |
|  | 强化施工工地扬尘环境监管。积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路必须进行地面硬化。 | 施工期采取设置围挡、施工现场道路地面进行硬化，洒水抑尘等措施，施工现场道路进行地面硬化，对全部运输车辆整车冲洗。 | 符合 |

续表2.5-1    本项目与相关大气污染防治政策的符合性

| 环保政策 | 政策要求 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《河北省水污染防治条例》 | 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 三孚硅业现有污水处理站一座，厂区废水经污水站预处理后，排入市政污水管网。 本项目废水主要为循环冷却水排水，经市政污水管网。 | 符合 |
| 《河北省净土保卫战三年行动计划（2018--2020年）》 | 全面调查工业固体废物产生情况，筛选产生量大的地区、重点行业和重点企业，建立固体废物类别和处置流向清单。 | 本项目固体废物均进行了妥善处置。 | 符合 |
| 关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知（唐办发[2019]3号） | (19)严格环境准入门槛。严守“生态红线、环境质量底线、资源消费上限”要求，提高节能环保准入门槛，实施大气环境分区管控。禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目按照相关规定实行减量置换。新建的工业项目要入园进区 | 项目不属于产能严重过剩行业和新增产能项目，位于唐山南堡经济 开发区 | 符合 |
| 《唐山市水污染防治工作方案》 | 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。 | 本项目为四氯化硅精馏项目，不属于高污染、高耗水行业；本项目循环冷却水排水经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂。 | 符合 |

综上所述，项目建设符合国家产业政策，与（环环评[2016]150号）文件相符合，与（环发[2015]178号）相符合，与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符合，与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治条例》、《河北省净土保卫战三年行动计划（2018--2020年）》、《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知（唐办发[2019]3号）、《唐山市水污染防治工作方案》相符合。

## 1.5项目关注的主要环境问题及环境影响

本项目重点关注的以下几个方面：

（1）项目产生的废气如何进行有效收集、处理，确保各类废气实现达标排放，重点关注外排废气对周围环境的影响及重点污染物是否增加。

（2）本项目循环冷却水排水经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂。

（3）项目所在区域地面做好有效的防腐、防渗工作，关注项目对地下水的防治措施和影响。

（4）重点关注现有罐区环境风险。

## 1.6评价结论

唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目位于唐山市南堡经济开发区内，不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、 京津冀战略规划、生态环境保护规划、南堡经济开发区规划等相关规划要求；建设内容符合当前国家及地方相关产业政策要求，清洁生产总体达到国际先进水平，本项目建设符合生态红线管理要求，满足工业园区规划环评“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，项目满足大气环境防护距离的要求，本项目废水经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可防控水平。公示期间，唐山三孚硅业股份有限公司未收到公众反馈。综上，在落实总量控制指标的前提下，从环保角度分析工程建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日起施行）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日起施行）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日起施行）；

（12）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日起施行）；

（13）	《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行）；

（14）	《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）。

### 2.1.2环境保护法规、部门规章

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》；国发[2011]35号文；

- 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2015年11月3日；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号；

- 《全国主体功能区规划》，国发[2010]46号；

- 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版)，国家发展和改革委员会2013第21号令；

- 《全国地下水污染防治规划(2011～2020年)》，2011年10月28日，环发[2011]128号；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 2018年4月28日修订；

- 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，（国发[2012]3号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

- 关于印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知，环发[2013]104号；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103号；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

- 《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》，环环评[2016]95；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》(环环评〔2018〕11号)；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

- 《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告 2018年 第9号）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，公告，2016年第74号；

- 《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号；

- 《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，2017年4月1日；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）（2019年1月1日起施行）；

- 河北省十三届人大常委会《河北省水污染防治条例》，2018年9月1日；

- 河北十二届人大四次会议《河北省大气污染防治条例》，2016年1月13日；

- 河北省人民政府关于印发《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》的通知，冀政发（2017）3号，2017年2月26日；

- 《河北省环境污染防治监督管理办法》，河北省人民政府令[2008]第2号；

- 关于调整公布《河北省水功能区划》的通知，冀水资[2017]127号；

- 河北省十二届人大常委会《河北省环境保护公众参与条例》，2014年11月28日；

- 《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》（冀环办发〔2018〕23号）；

- 《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，冀政[2012]24号；

- 河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）的通知，冀政办发[2015]7号；

- 《关于进一步加强信息公开工作规范环评文件编制的通知》，冀环办发[2012]195号；

- 《关于进一步优化发展环境加快建设项目环评审批工作的通知》，冀环评[2012]275号；

- 河北省环境保护厅《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》冀环办[2013]22号；

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总[2014]283号；

- 关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知，2013年9月6日；

- 河北省人民政府办公厅《关于印发河北省突发环境事件应急预案的通知》，冀政办字[2015]171号，2015年12月25日；

- 关于印发《河北省水污染防治工作方案》的通知，2015年12月31日；

- 《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》，冀政发[2018]18号，2018年8月23日；

- 河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018－2020年）》的通知；

- 《唐山市水污染防治工作方案》，2016年9月18日；

- 《唐山市公布2019年“十项重点工作”工作任务》，2019年1月2日；

- 《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市生态建设与环境保护“十三五”规划的通知》（唐政办字[2017]127号）；

- 《唐山市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，(唐政字〔2018〕105号)。

### 2.1.3技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南　总则》（HJ817－2017）；

- 《污染源源强核算技术指南　准则》（HJ884－2018）；

### 2.1.4行政和技术文件

（1）河北唐山南堡经济开发区行政审批局关于本项目的备案信息；

（2）《唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目简介》；

（3）本项目环评委托书；

（4）唐山三孚硅业股份有限公司提供的其它技术资料。

## 2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在地区的环境特点、环境质量以及污染物排放总量的控制目标，客观、科学地对本工程在建设期及建成后的运营期可能带来的环境问题进行论证，并通过评价达到以下目的：

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状材料；

（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，分析生产工艺的先进性，论证是否采用了清洁生产工艺；

（3）通过分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境影响程度及范围，提出环境风险防范措施；

（4）通过分析项目投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标；

（5）从技术、经济等角度论证拟采取的环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低；

（6）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价内容与评价重点

### 2.3.1评价内容

本次环评工作内容有：概述、总则、建设项目概况及工程分析、环境质量现状调查与评价、施工期环境影响分析、运营期环境影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等。

### 2.3.2评价重点

根据本项目污染物排放特点及所处环境，本次评价工作重点为建设项目概况及工程分析、污染防治措施可行性论证、环境影响预测与评价。

## 2.4环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.4.1环境影响因素识别

（1）施工期环境影响因素

废气：场地平整、土方作业、石灰等建筑材料堆存中，施工车辆进出建筑工地时将产生一定量的运输扬尘；各种燃油机械的废气、运输车辆产生的尾气等。

废水：施工过程中产生少量生活污水。

噪声：施工机械作业时产生的机械噪声及运输车辆产生的交通噪声。

固体废物：施工建筑垃圾及生活垃圾。

（2）运营期环境影响因素

废气：精馏不凝气、储罐呼吸废气及装置区无组织废气。

废水：循环冷却水排水。

噪声：泵类噪声。

固废：本项目无生产固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。

根据该项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表2.4-1。

表2.4-1    环境影响因素分析表

| 环境因素 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境 空气 | 水环 境 | 声环境 | 土壤 | 景观 |
| 施工期 | 地基处理 | -1D | -- | -1D | -1D | -1D |
|  | 基建施工 | -1D | -- | -1D | -1D |  |
|  | 材料运输 | -1D | -- | -- | -- | -- |
|  | 建筑材料堆存 | -1D | -- | -- | -1D | -1D |
| 营 运 期 | 废气 | -1C | -- | -- | -- | -- |
|  | 废水 | -- | -1C | -- | -1C | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -1C | -- | -- |
|  | 固废 | -- | -- | -- | -- | -- |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.4-1可知，施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境，随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、水环境、声环境方面。

### 2.4.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，确定本项目污染源及环境影响评价因子，见表2.4-2。

表2.4-2    项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、HCl |
|  | 污染源评价 | HCl |
|  | 影响评价 | HCl |
| 地下水环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氰化物、硫酸盐、硫化物、挥发性酚类、铁、锰、汞、砷、铅、氟、镉、六价铬、菌落总数、总大肠杆菌群、石油类 |
|  | 污染源评价 | pH、COD、氨氮、SS |
|  | 影响评价 | 耗氧量、氨氮 |
| 土壤 | 现状评价 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、阳离子交换量 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响评价 | 等效A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | -- |
|  | 影响分析 |  |
| 环境风险 | 风险评价 | 四氯化硅 |

## 2.5与南堡经济开发区规划符合性分析

### 2.5.1与南堡经济开发区规划符合性分析

### 2.5.1.1规划概况

南堡经济开发区成立于1991年，1995年被河北省政府批准为省级开发区（冀政函[1995]127号），该区位于唐山市东南45km处，东至唐海县边界，南至南堡盐场，西至黑沿子镇边界，北至海滨边界，规划总面积为20km2。

国土资源部于2003年核准南堡经济开发区面积为15km2，并于2006年5月由第14号公告发布。规划范围为西至污水处理厂，北至沿海公路，南至南堡盐场，东至二十一号路，产业定位以发展盐化工和石油化工为主。

2009年9月河北省人民政府发文批准唐山南堡经济开发区扩大规划区域范围（冀政函[2009]88号文），同意唐山南堡经济开发区由原来的15km2扩大到26km2。新扩大规划区划11平方公里，分两个区块。其中，区块一10.56km2，东至唐海县三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域（张前村）；区块二0.44km2，东至张中村、尖坨子村，南至尖坨子村，西至尖坨子村，北至尖坨子村、张中村。

南堡经济开发区新扩东区（区块一）距曹妃甸湿地较近，主要发展轻污染的一、二类工业，而南堡开发区的发展定位主要是以化工产业为主，且现状省政府新批扩区面积主要为东区，不能解决南堡开发区的产业发展用地不足问题且现状部分企业已突破省政府批复的26km2范围，根据南堡开发区产业发展需要，在省政府批复范围的基础上，在西区新增8.92km2范围后，南堡经济开发区由原有15km2扩至34.92km2。

南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划（2014-2020）》，规划范围包括中心城区东西两个分区，西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950m左右，总面积24.36km2（其中包括现有开发区为15km2、省政府冀政函[2009]88文件批复区块二0.44km2），东区东至唐海县三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域（张前村），总面积10.56km2（冀政函[2009]88文件批复区块一）；两片区总面积约为34.92km2。

《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》由河北奇正环境科技有限公司于2014年编制完成，2014年9月得到河北省环境保护厅批复（冀环开函[2014]1128号），见附件。

#### 2.5.1.2规划范围及规划期限

《唐山市南堡经济开发区总体规划（2014～2020年）》规划范围包括中心城区东西两个分区，西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950m左右，总面积24.36km2（其中城西工业区20.3km2、城北工业区4.06km2）；东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56km2。两片区总面积约为34.92km2。

规划期限为2014～2020年。其中，基准年为2013年，近期为2014-2016年，远期为2017～2020年。

#### 2.5.1.3产业定位

以化工、化纤、新型建材、机械加工及其它一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。

表2.5-2    开发区规划产业发展方向一览表

| 序号 | 规划产业 | 发展方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化工产业 | 盐化工及其下游产品、有机硅及其下游产品为主的化工产业 |
| 2 | 化纤产业 | 差别化粘胶短纤维 |
| 3 | 机械加工 | 设备加工、机械制造（不含喷漆、酸洗、碱洗、电镀等重污染工序） |
| 4 | 新型建材 | 新型墙体材料、卫生陶瓷、新型结构材料加工 |
| 5 | 一类工业 | 电子工业（组装）、软件研发、动漫产业等 |

#### 2.5.1.4规划用地布局

开发区总体布局：规划构建“一心、两区”的布局结构形态。

一心：完善综合服务功能

即南堡开发区综合发展核心。从未来曹妃甸开发区整体发展水平提升和服务需求拓展的要求出发，完善城市型综合服务功能，大力优化城区环境，带动生活环境的改善，营造城市活力和吸引力，成为区域城镇生活职能的重要组成部分。

两区：促进生产功能的完善、延伸和拓展

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。其中现状南堡经济开发区位于城西工业区内。各区产业发展方向见表2.5-3。

表2.5-3    各区产业发展方向一览表

| 分区 | 产业定位 |
| --- | --- |
| 西区 | 城西工业区 | 化工、化纤、新型建材等 |
|  | 城北工业区 | 北部重点发展传统的化工产业，南部发展新型建材业及其它一类工业（电子工业（组装）、软件研发、动漫产业等） |
| 东区 | 城东工业区 | 重点发展机械加工业及其它一类工业（电子工业（组装）、软件研发、动漫产业等） |

本项目位于西区的城西工业区，符合开发区规划用地布局；项目为四氯化硅精馏生产项目，属于有机硅及其下游产品为主的化工产业项目，符合开发区产业规划。

#### 2.5.1.5市政基础设施规划

1、给水工程规划

（1）供水规划

开发区内生活用水及部分工业用水由南堡供水公司供水系统统一供给，水源为地下水，供水能力0.86万m3/d。三友集团采用集团自备供水系统，水源引自陡河水库地表水，供水能力5.5万m3/d。

根据《南堡开发区曹南引水工程项目申请报告》，开发区于6号路北侧、8号路东侧建设净水厂一座，以陡河水库为水源，引水量6.9万m3/d；(2500万m3/a)。目前地表水厂已建成验收，南堡开发区总设计供水能力11万m3/d（4000万m3/a）。

（2）管网规划

开发区供水管网采用环枝结合，干管管材采用铸铁管，支管的布置沿规划道路敷设，目前供水管网已经建成。

目前，地表水厂暂未达到设计供水能力，本项目新鲜水依托三孚硅业供水系统提供，三孚硅业现有自备井两眼，出水量为2574m3/d，剩余出水量为1211.93m3/d，本项目新鲜水用量为7.2m3/d，可满足项目用水需求。

2、排水工程规划

南堡经济开发区污水处理厂位于城西工业区，占地11.22hm2，一期处理能力为8万m³/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准。于2002年8月24日投入试运行，现已通过验收。

南堡经济开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟”，该厂主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分供给南堡经济开发区中水回用工程，另一部分由水泵房提升后向西穿过规划十九号路接入明渠输送至黑沿子干渠。南堡经济开发区污水处理厂一期再生水回用系统，其深度处理装置规模为2万m3/d，该项目2005年4月经省环保局批准，于2008年12月30日通过了河北省环保局的阶段性验收，验收文号为冀环验[2008]302号。中水回用利用南堡经济开发区污水处理厂出水为水源，采用“混凝沉淀-CMF微滤膜-反渗透”处理工艺，处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准，处理后出水回用于三友热电，综合利用不外排。

污水处理厂二期扩建处理规模为6万m3/d的污水处理设施、扩建处理规模为6万m3/d的再生水系统，同时正在对现状污水处理厂进行升级改造，升级改造及扩建工程完成后污水总处理能力达到14万m3/d，总再生水处理能力达8万m3/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理厂扩建工程已建成验收。升级改造和扩建工程实施后主要工艺流程见图2.5-1。

目前进入南堡经济开发区污水处理厂的水量约10万m3/d。

污水处理厂设计进出水水质见表2.5-4。

表2.5-4    污水处理厂设计进出水水质一览表

| 指标 | 设计进水水质 | 设计出水水质 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 500 | 50 | 50 |
| SS | 400 | 30 | 30 |
| 氨氮 | 45 | 5 | 5 |

本项目排放的废水为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，废水量较小，并且满足污水处理厂进水水质要求，不会对南堡开发区污水处理厂正常运行产生不利影响。

3、电力工程规划

(1)电力负荷预测

根据用地规划布局，采用负荷密集法对开发区进行电力负荷预测，规划期末，南堡城区最大电力负荷为37.94万kW，最大利用小时数取4200小时/年，则全区用电量为15.8亿kW·h/年。

(2)电力设施规划

南堡经济开发区内有南化220kV变电站1座，供电能力360MVA；华北电网110kV变电站1座，供电能力81.5MVA；三友集团热电分公司电厂供电能力160MVA，可满足开发区需求。

本项目供电依托厂区现有供电设施，本项目总用电量为18万kW·h/a，可满足项目需求。

4、供热工程规划

(1)供热规划

根据《唐山南堡经济开发区总体规划》（2014-2020）及《唐山市南堡区集中供热规划》（2013-2020），开发区供热规划由三友热电、东区新建锅炉房负责。

根据园区供热规划，开发区总供热负荷可达1529.5MW，且规划的供热热源能连续稳定供热，其供热辐射半径合理，可满足开发区需求。

(2)供热现状

目前，开发区主要由唐山三友热电公司集中供热，三友热电供热设施主要为新厂区的3×240t/h循环流化床锅炉及2×60MW发电机组、1×480t/h高温高压煤粉锅炉及1×30MW发电机组，总供热能力1183MW。

(3)供热管网

开发区各供热站在其供热区域内皆采用枝状管网，各供热站之间应利用管网相互联通。供热管道采用直埋敷设，特殊地段可采用通行式或半通行地沟敷设。

本项目生产所用蒸汽由唐山三孚硅业股份有限公司现有供热系统提供，公司供热系统蒸汽由唐山三友热电有限责任公司提供，根据《唐山市南堡开发区热力规划》，唐山三友热电有限责任公司为南堡开发区企业供热，可保证各企业正常生产需要。

### 2.5.2评价功能区划

（1）大气环境功能区划

区域大气属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类功能区。

（2）水环境功能区划

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）区域环境噪声功能区划

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)）3类声环境功能区。

## 2.6评价标准

### 2.6.1环境质量标准

（1）环境空气：

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1要求；

（2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准要求。

（3）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

（4）土壤环境执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准要求。

环境质量标准值见表2.6-1。

表2.6-1    环境质量标准

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 年平均60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |
|  |  | 1小时平均500 |  |  |
|  | PM10 | 年平均70 |  |  |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均35 |  |  |
|  |  | 24小时平均75 |  |  |
|  | NO2 | 年平均40 |  |  |
|  |  | 24小时平均80 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | O3 | 1小时平均200 |  |  |
|  |  | 日最大8小时平均160 |  |  |
|  | CO | 24小时平均4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均10 |  |  |
|  | HCl | 1小时平均50 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1 |
|  |  | 24小时平均15 |  |  |
| 地下水 | pH值 | 6.5～8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
|  | 硝酸盐氮 | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |  |  |
|  | 挥发性酚 | ≤0.002 |  |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 |  |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  |
|  | 砷 | ≤0.01 |  |  |
|  | 汞 | ≤0.001 |  |  |
|  | 镉 | ≤0.005 |  |  |
|  | 铬(六价) | ≤0.05 |  |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |  |
|  | 铅 | ≤0.01 |  |  |

续表2.6-1    环境质量标准

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | MPN/100mL | 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准 |
|  | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL |  |
|  | 石油类 | ≤0.3 | mg/L | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间65，夜间55 | dB(A) | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 土壤环境 | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准 |
|  | 镉 | 65 |  |  |
|  | 铬（六价） | 5.7 |  |  |
|  | 铜 | 18000 |  |  |
|  | 铅 | 800 |  |  |
|  | 汞 | 38 |  |  |
|  | 镍 | 900 |  |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 |  |  |
|  | 氯仿 | 0.9 |  |  |
|  | 氯甲烷 | 37 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 616 |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 |  |  |
|  | 苯 | 4 |  |  |
|  | 氯苯 | 270 |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 |  |  |

续表2.6-1    环境质量标准

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 乙苯 | 28 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准 |
|  | 苯乙烯 | 1290 |  |  |
|  | 甲苯 | 1200 |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |  |
|  | 邻二甲苯 | 640 |  |  |
|  | 硝基苯 | 76 |  |  |
|  | 苯胺 | 260 |  |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |  |
|  | 䓛 | 1293 |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |  |
|  | 萘 | 70 |  |  |

### 2.6.2污染物排放标准

（1）施工期厂界扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求；运营期HCl排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求、表5企业边界大气污染物排放限值要求；

（2）废水排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1水污染物排放限值中间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准要求；

（3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

污染物排放标准值见表2.6-2～表2.6-4。

表2.6-2    大气污染物排放标准

| 时期 | 污染物名称 | 浓度限值(mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | PM10 | 监测点浓度限值：80μg/m3 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求 |
|  |  | 达标判定依据：2次/d |  |
| 运营期 | HCl | 有组织：20mg/m3 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求、表5企业边界大气污染物排放限值要求 |
|  |  | 无组织：0.05mg/m3 |  |

表2.6-3    废水污染物排放标准一览表                  单位：mg/L

| 标准 因子 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1水污染物排放限值 | 本项目执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～9.5 | 6～9 | 6～9 |
| SS | 400 | 100 | 100 |
| COD | 500 | 200 | 200 |
| 氨氮 | 45 | 40 | 40 |
| 氯化物 | 500 | -- | 500 |

表2.6-4    噪声排放标准一览表

| 类别 | 评价因子 | 时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 噪声 | 等效A声级 | 施工期 | dB(A) | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
|  |  | 运营期 |  | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |

## 2.7评价等级及评价范围

依据《导则》规定，结合该项目的性质、规模、污染物排放特点及污染物排放去向和周围环境状况，确定本次环境影响评价等级。

### 2.7.1大气评价等级及范围

（1）大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

- Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量

浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

- 评价等级判别表

评价等级按表2.7-1的分级判据进行划分

表2.7-1    评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（2）废气污染源参数

估算数值计算各污染物参数见表2.7-2、2.7-3。

表2.7-2   废气污染源参数一览表（点源）

| 序号 | 污染源 | 排气筒底部中心坐标/° | 排气筒（m） | 烟气 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 | 高度 | 内径 | 速度m/s | 温度K | HCl |
| 1 | 废气处理装置废气 | 118.198491 | 39.263908 | 15 | 0.8 | 0.99 | 298.15 | 0.005 |

注：本项目废气点源估算为叠加现有工程后排放量。

表2.7-3     废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源名称 | 起点 坐标/° | 面源参数（m） | 污染源排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 高度 | X边长 | Y边长 | 方向角（度） | HCl |
| 装置区无组织废气 | 118.198468 | 39.263799 | 10 | 6.5 | 3 | 0 | 0.0007 |
| 储罐区无组织废气 | 118.198565 | 39.264253 | 10 | 70 | 23 | 0 | 0.0007 |

注：*以面源西南角为起点。

（3）估算模型参数

表2.7-4    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 46900 |
| 最高环境温度/℃ | 40.8 |
| 最低环境温度/℃ | -19.0 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

注：本项目位于南堡经济开发区，周边3km内主要为开发区规划区，因此，根据导则要求，项目城市/农村选项为城市；根据项目所在区域地形数据，本项目土地利用类型为城市。

（4）估算模型计算结果

项目废气污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%估算模型计算结果一览表见表2.7-5。

表2.7-5     主要污染源估算模型计算结果一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 最大贡献浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 废气处理装置废气 | HCl | 0.88794 | 50 | 1.775 | -- | 二级 |
| 面源 | 装置区无组织废气 | HCl | 2.3871 | 50 | 4.774 | -- | 二级 |
|  | 罐区无组织废气 | HCl | 0.69064 | 50 | 1.381 | -- | 二级 |

综合以上分析，项目大气有组织点源中HCl最大贡献浓度0.88794μg/m3，占标率1.775%；无组织面源中HCl最大贡献浓度2.3871μg/m3，占标率4.774%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

本项目为编制环境影响报告书的化工项目，且污染源数量≥2，根据导则5.3.3.2相关要求，评价等级需提高一级，则本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

（5）评价范围

本工程大气评价范围径为厂界为中心，边长为5km的矩形区域，总面积为25km2。

### 2.7.2水环境评价等级

#### 2.7.2.1地表水环境影响评价等级划分

本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，排入市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂。本项目不新增职工定员，不新增生活污水产生量。根据《环境影响评价技术导则　地表水环境》（HJ2.3－2018）的相关规定，确定本项目地表水评价等级为三级B，项目仅对循环冷却水排水达标排入污水处理厂可行性进行分析。

#### 2.7.2.2地下水环境影响评价等级划分

（1）地下水评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表（见表1.5-1），本项目属于L石化、化工85、专用化学品制造项目。因此，该项目属于I类项目。

根据调查，评价区内生活用水及部分工业用水由南堡供水公司供水系统统一供给，水源为地下水，部分工业用水由厂区自备井提供，因此本项目场地内不存在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，也没有除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，周边无分散式饮用水水源地。因此，本项目地下水环境敏感程度定为“不敏感”。

综上分析，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水评价等级为二级，见表2.7-6。

表2.7-6    建设项目评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）地下水环境影响调查的范围确定

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，利用公式计算法确定，公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，取2；

K—渗透系数，0.151m/d；

I—水力坡度，2.6‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，0.18，无量纲。

根据计算下游迁移距离L约为22m。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）8.2.1中调查评价范围基本要求，地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则，因此确定评价范围如图2.7-6所示：东北以京曹高速为界，东南以张庄子西村为界，西北以沙河一线为界，西南至滨海镇南界。确定本次工作调查与评价区面积约为25.7km2。

图2.7-6    项目调查评价范围图

### 2.7.3声环境评价等级及范围

(1)环境特征

本项目所在区域为（GB3096-2008）中的3类标准适用区，工程厂址周围无学校、疗养院、医院及风景游览区等敏感目标。

(2)声环境影响

本项目将采取完善的噪声防范措施，预计投产后环境噪声增加值小于3dB(A)，且受影响人口不发生变化，不会对周围环境产生明显影响。

综合以上分析，根据导则确定本项目声环境评价等级为三级，评价范围为厂界。

### 2.7.4环境风险评价等级及范围

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价等级的确定。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析。风险评价等级划分依据见表2.7-7。

表2.7.7    环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（2）风险评价等级划分确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ级，评价工作等级划分为三级；地表水环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析；地下水环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析。

（3）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价范围确定依据，本项目大气环境风险评价范围为自项目边界外延3 km的矩形区域；项目废水经处理后达标排入开发区污水处理厂，不直接排入地表水体，地表水环境风险评价范围确定为厂区废水总排口达标排放，事故放水不外排；地下水环境风险评价范围为同地下水评价范围。

### 2.7.5生态环境影响分析

本项目位于唐山市南堡经济技术开发区，唐山三孚硅业股份有限公司西厂区现有厂区内进行建设，不新增占地，且项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，属一般工业区。根据《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)中评价等级的划分依据，确定本项目仅做生态环境影响分析。

## 2.8环境保护目标

本工程位于唐山三孚硅业股份有限公司，评价区域内没有自然保护区、水源地、重点文物、珍稀动植物等特殊环境敏感点。大气环境保护目标为评价范围内的敏感点，厂界为声环境保护目标，根据实地调查可知，评价区下游不存在分散式饮用水水源地，因此本次评价地下水环境保护目标为评价区内潜水含水层。环境保护目标及保护级别见表2.8-1。

表2.8-1    环境保护目标及保护级别

| 名称 | 坐标/° | 保护对象 | 保护内容 | 环境功 能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 118.201927° | 39.247712° | 百旺家苑小区 | 833户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1要求 | S | 1780 |
|  | 118.205427° | 39.247688° | 海月花园小区 | 1333户 |  | SE | 1810 |
|  | 118.208277° | 39.247710° | 南港新城小区 | 933户 |  | SE | 1860 |
|  | 118.192449° | 39.244448° | 滨海花园小区 | 1000户 |  | SW | 2140 |
|  | 118.213008° | 39.282897° | 老王庄东北街村 | 1066户 |  | NE | 2180 |
|  | 118.201842° | 39.242618° | 畅夏园 | 500户 |  | S | 2280 |
|  | 118.200805° | 39.242542° | 碱厂生活区 | 1166户 |  | S | 2310 |
|  | 118.208446° | 39.242537° | 硕秋园 | 1166户 |  | SE | 2400 |
|  | 118.214078 | 39.242187 | 张庄村 | 2970户 |  | SE | 2590 |
| 声环境 | 厂界 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | -- | -- |
| 地下水 | 评价区内潜水含水层 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | -- | -- |
| 环境风险 | 大气：项目周围外3km环境敏感点及周边企业 地表水：厂区废水总排口达标排放，事故放水不外排； 厂址及周边区域地下水 | 环境风险可防控 | -- | -- |
| 土壤环境 | 厂区内及周边土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准 | -- | -- |

# 3建设项目工程分析

## 3.1现有工程及在建工程

### 3.1.1生产规模及环保执行情况

唐山三孚硅业股份有限公司位于唐山南堡经济开发区，公司成立于2006年10月20日，是一家以生产三氯氢硅、氢氧化钾为主的省级高新技术企业，是目前国内最大的三氯氢硅生产基地，公司注册资金15016.66万元，拥有各类专业技术人员490人。

唐山三孚硅业股份有限公司现有工程年产15000吨三氯氢硅项目已取得河北省环境保护厅（河北省环境保护局）环评批复及验收；三氯氢硅扩建工程项目已取得河北省环境保护厅环评批复及验收；5.6万吨/年氢氧化钾项目已取得河北省环境保护厅环评批复及验收；3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目（一期）已取得唐山市环保局环评批复及南堡开发区安全生产与环境保护局验收；污水处理站技改项目已取得南堡开发区安全生产与环境保护局批复及验收。在建工程3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目（二期）已取得唐山市环保局环评批复，目前正在进行建设；燃气锅炉及脱盐水装置项目已取得南堡开发区安全生产与环境保护局批复，目前正在进行试生产，尚未验收；年产0.6万吨四氯化硅工程项目已取得南堡开发区安全生产与环境保护局批复，目前试生产；空分项目已取得河北唐山南堡开发区行政审批局批复，目前正在进行建设；液氮气化项目已取得唐山市曹妃甸区行政审批局批复，目前正在建设。唐山三孚硅业股份有限公司现有及在建项目环评及验收批复见附件。本次有效期内排污许可证于2016年4月取得，排污许可证号为PWX-130263-0014-16。

公司现有及在建工程生产规模及环保执行情况见表3.1-1。

表3.1-1    公司现有工程和在建工程生产规模及环保执行情况

| 序号 | 产品名称 | 生产规模(t/a) | 环评批复情况 | “三同时”验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15000吨三氯氢硅项目 |
| 1.1 | 三氯氢硅 | 15000 | 河北省环境保护厅（原河北省环境保护局）表[2007]196号 | 河北省环境保护厅（原河北省环境保护局）验收，冀环验[2008]100号 | 现有工程 |
| 1.2 | 四氯化硅 | 3900 |  |  |  |
| 1.3 | 31%盐酸 | 137.7 |  |  |  |

续表3.1-1    公司现有工程和在建工程生产规模及环保执行情况

| 序号 | 产品名称 | 生产规模(t/a) | 环评批复情况 | “三同时”验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 三氯氢硅扩建工程项目 |
| 2.1 | 三氯氢硅 | 50000 | 河北省环境保护厅（原河北省环境保护局）冀环评[2008]443号 | 河北省环境保护厅验收，冀环验[2009]165号 | 现有工程 |
| 2.2 | 四氯化硅 | 6000 |  |  |  |
| 2.3 | 31%盐酸 | 210 |  |  |  |
| 3 | 5.6万吨/年氢氧化钾项目 |
| 3.1 | 48%钾碱 | 1166000 | 河北省环境保护厅冀环评[2010]136号 | 河北省环境保护厅验收，冀环评函[2011]1032号 | 现有工程 |
| 3.2 | 片状钾碱 | 40000 |  |  |  |
| 3.3 | 氯化氢 | 40000 |  |  |  |
| 3.4 | 31%高纯盐酸 | 10000 |  |  |  |
| 3.5 | 液氯 | 10000 |  |  |  |
| 3.6 | 氯气 | 35500 |  |  |  |
| 3.7 | 次氯酸钠 | 150 |  |  |  |
| 4 | 3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目（一期） |
| 4.1 | 光纤级四氯化硅 | 10000 | 唐山市环境保护局唐环发[2014]142号 | 南堡开发区安全生产与环境保护局验收，南开安环[2016]45号 | 现有工程 |
| 4.2 | 普通四氯化硅 | 2400 |  |  |  |
| 4.3 | 4N四氯化硅 | 400 |  |  |  |
| 5 | 3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目（二期） |
| 5.1 | 光纤级四氯化硅 | 20000 | 唐山市环境保护局唐环发[2014]142号 | 正在建设 | 在建工程 |
| 5.2 | 普通四氯化硅 | 4800 |  |  |  |
| 5.3 | 4N四氯化硅 | 800 |  |  |  |
| 6 | 污水处理站技改项目 |
| 6.1 | 污水处理站技改项目 | 南堡开发区安全生产与环境保护局南开安环[2012]35号 | 南环验[2013]2号 | 现有工程 |
| 7 | 燃气锅炉及脱盐水装置项目 |
| 71 | 蒸汽供应能力 | 10t/h | 南堡开发区安全生产与环境保护局南堡安环[2017]12号 | 正在建设 | 在建工程 |
| 7.2 | 脱盐水供应能力 | 30t/h |  |  |  |

续表3.1-1    公司现有工程和在建工程生产规模及环保执行情况

| 序号 | 产品名称 | 生产规模(t/a) | 环评批复情况 | “三同时”验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 年产0.6万吨四氯化硅工程项目 |
| 8.1 | 四氯化硅 | 6000 | 南开安环[2017]19号 | 正在建设 | 在建工程 |
| 8.2 | 盐酸 | 167 |  |  |  |
| 9 | 液氮气化项目 |
| 9.1 | 氮气 | 200Nm3/L | 唐曹审批环境水务环表[2017]51号 | 正在建设 | 在建工程 |
| 10 | 空分项目 |
| 10.1 | 高纯氮气 | 1800Nm3/h | 南审环评[2018]6号 | 正在建设 | 在建工程 |
| 10.2 | 氧气 | 300Nm3/h |  |  |  |
| 10.3 | 仪表空气 | 3500Nm3/h |  |  |  |
| 10.4 | 液氧 | 20L/h |  |  |  |
| 10.5 | 液氮 | 80L/h |  |  |  |

### 3.1.2工作制度

现有工程拥有员工490人，工作制度采用四班三运转，每班8小时，年生产333天（合计8000小时/年）

### 3.1.3工艺流程简述

#### 3.1.3.1三氯氢硅生产工艺流程

该工艺以硅粉、氯化氢气体为原料，在三氯氢硅沸腾炉内280～310℃及0.1～0.15MPa(表)的条件下反应，生成三氯氢硅、四氯化硅混合气体，反应混合气体先经存渣槽、沉降器、袋滤器除尘，之后经二级冷凝得到三氯氢硅、四氯化硅混合液进入中间产品储罐，剩余不凝反应气经进一步冷凝后进入变压吸附装置回收处理。三氯氢硅、四氯化硅混合液经提纯分离后分别进入储罐保温、充N2加压储存。HCl压缩机浓H2SO4封液作为生产硫酸钾的原料经管道外售至三孚钾肥有限公司，三氯氢硅生产反应方程式如下：

主反应：Si+3HCl→ SiHCl3↑+H2↑

副反应：Si+4HCl→SiCl4↑+2H2↑

三氯氢硅生产工艺流程见图3.1-1。

#### 3.1.3.2氢氧化钾生产工艺流程

该工艺采用先进的离子膜电解法生产工艺，主要包括一次盐水工序、二次盐水精制工序、电解工序、氯氢处理工序、液氯工序、氯化氢合成及高纯盐酸工序、蒸发和片碱工序。

（1）一次盐水工段

主要包括配水、化盐、反应、沉降、凯膜过滤、盐泥压滤等工序，反应方程式如下：

K2SO3 + Cl2 + H2O = K2SO4 + 2HCl

K2SO4 + BaCl2 = Ba2SO4  +2 KCl

该工段工艺流程见图3.1-2。

（2）二次盐水精制工段

一次盐水进入螯合树脂塔后通过离子交换，使盐水中含有的微量Ca2+、Mg2+等多价阳离子含量达到规定值≤20wtppb。由离子交换树脂塔出来的二次精制盐水再经盐水加热器送入电解工段。该工段工艺流程见图3.1-3。

（3）电解工段

二次盐水精制工段来的精制盐水进入电解槽各单元阳极室经电解后产生淡盐水和氯气，经分离后，氯气送到氯气处理工段，淡盐水由淡盐水泵送到脱氯塔进行脱氯后用于化盐。阴极室内电解产生氢气和钾碱，经分离后，氢气被送至氢处理工段，部分阴极液经碱冷却器冷却至45℃后进入氢氧化钾中间槽，然后经氢氧化钾中间槽泵送至各用户，绝大部分的阴极液又通过阴极液循环泵循环至阴极室循环使用。主要反应如下：

该工段工艺流程图见图3.1-4。

（4）氯氢处理工段

该工段主要包括淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理及非正常废氯处理等。

①淡盐水脱氯

淡盐水脱氯采用真空脱氯工艺，根据氯气在不同压力下有不同的溶解度的原理，使溶解在盐水中的氯气在减压情况下逸出。脱氯后的淡盐水用钾碱来调节pH值，然后用K2SO3进行化学脱氯后送至一次盐水工段化盐。淡盐水脱氯工段工艺流程及排污节点见图3.1-5。

图3.1-5    淡盐水脱氯工段工艺流程图

②氯气处理

自电解工段来的约85℃湿氯气（常压）经氯水循环喷淋塔冷却至45℃后再进入氯气冷却器与10℃冷冻水进行热交换，使氯气温度下降到12～15℃，冷却后的氯气经水雾分离器后进入氯气干燥塔底部与塔顶下来的95wt%硫酸逆流接触干燥，再进入干燥塔上部泡罩部分，与塔顶下来的98 wt %硫酸逆流接触干燥，出塔氯气温度约30℃，含水小于50wtppm。干燥后的氯气进入氯气压缩机加压到0.13MPa左右，经酸雾分离器捕集其酸雾后到氯气分配台，送至各用户。浓度降至75 wt %后的硫酸作为生产硫酸钾的原料经管道送至三孚钾肥有限公司原料硫酸储罐。氯气处理工段工艺流程及排污节点见图3.1-6。

图3.1-6    氯气处理工段工艺流程图

③氢气处理工段

自电解工段来的约80℃湿氢气（常压）经氢气冷却塔用32℃的循环水进行冷却和洗涤，氢气中所含碱雾及蒸汽冷凝水被冷却水带走，氢气温度降至约40℃，再进入氢气压缩机加压至0.10MPa左右，然后经氢气冷却器冷却后进入水雾捕集器除去水雾，并送至分配台。经处理后的氢气用于合成氯化氢。

该工段工艺流程及排污节点见图3.1-7。

图3.1-7    氢气处理工段工艺流程图

④非正常氯气及废氯处理

事故氯气、除害氯气一起进入尾气吸收塔的下部，在塔内与自塔顶喷淋下来的循环20%NaOH碱液逆流接触，尾气从吸收塔的顶部经25m高的排气筒排入大气。该工段工艺流程及排污节点见图3.1-8。

图3.1-8    非正常氯气、废氯处理工艺流程图

（5）液氯工段

自氯氢处理工序来的原料氯气经液化后流入液氯贮槽，再经液氯汽化器直接汽化后送至氯化氢合成装置。该工段工艺流程图3.1-9。

图3.1-9    液氯工段工艺流程图

（6）氯化氢合成工段

由氯氢工序来的合格氯气（纯度≥93%，压力＞0.08MPa）和合格氢气（纯度≥98%，压力0.065～0.10MPa）分别进入氯气缓冲罐和氢气缓冲罐，缓冲后经管道阻火器按照1：1.10的摩尔比分别注入二合一石墨合成炉燃烧器的内管和外管，充分混合燃烧生成氯化氢气体。氯化氢气体经空气冷却器冷却后进入石墨冷却器，用循环水将氯化氢气体冷却至30℃以下，再经过酸分离器分离出冷凝盐酸，送入缓冲罐至三氯氢硅装置。该工段工艺流程及排污节点见图3.1-10。

（7）蒸发工段

由电解工序送来的32 wt％的碱液（约80℃）首先进入电解液高位贮槽，再送至Ⅰ效降膜蒸发器、在Ⅰ效降膜蒸发器内被Ⅱ效降膜蒸发器来的水蒸气加热，再由过料泵打入板式换热器中，被Ⅱ效降膜蒸发器来的48 wt %液碱再次加热后进入Ⅱ效降膜蒸发器内，被外界来的水蒸气加热浓缩至48 wt％左右的碱后，用过料泵打入板式换热器中，与Ⅰ效降膜蒸发器来的液碱进行热交换降温后，再经碱冷却器用冷却水冷却到40℃送往成品碱贮槽。

该工段工艺流程及排污节点见图3.1-11。

（8）片碱工段

自蒸发工序来的48wt％碱液用泵送至降膜蒸发器，降膜蒸发器二次蒸发至60 wt %左右后用泵送至降膜浓缩器，浓缩器内用熔盐泵将经加热后约415～430 ℃的熔盐（53%KNO3）送入，作为热源将碱蒸发浓缩至98 wt % ～99 wt %熔融碱，熔盐最终回至熔盐炉循环使用，熔融碱则送至片碱机冷却后，制得片状氢氧化钾。该工段工艺流程见图3.1-12。

#### 3.1.3.3高纯四氯化硅提纯工艺流程

该工艺以工业级四氯化硅和钢瓶氯气为原料，先进行光催化将绝大部分Si-H键用Cl-置换成Si-Cl键。为降低能耗，采用一级脱轻塔塔顶蒸汽作为一级脱重塔塔釜热源的方法进行热耦合，二级脱轻塔塔顶蒸汽作为二级脱重塔塔釜热源的方式进行热耦合。生产过程中反应式如下：

SiHCl3+Cl2=SiCl4+HCl；

SiH3Cl+3Cl2=SiCl4+3HCl；

SiH2Cl2+2Cl2=SiCl4+2HCl；

CH3SiCl3+Cl2=(CHCl2)SiCl3+2HCl

工艺流程图3.1-13。

#### 3.1.3.4四氯化硅工程工艺流程

（1）备料阶段

原料硅石粉和石油焦吨袋均从原料库通过叉车运输至四氯化硅装置区，用电动葫芦提升至装置10m上料平台后，倒入各自料仓进行干燥，料仓外侧设有保温夹套，夹套内为循环蒸汽，同时，经电加热器加热至150℃的N2通入料仓，将硅石粉及石油焦中的水分带出。

（2）反应阶段

①四氯化硅合成

本工序主要任务为将氯气通入四氯化硅反应炉内与过量的硅石粉及石油焦反应生成含四氯化硅的混合气体，加料过程为连续进料，氯气反应率为99.99%。

原料硅石粉及石油焦按2:1比例经星型下料器混合后，通过气力输送（氯气）带入反应炉，在炉内始终保持约1.5m高的料位，在约1200℃的高温下反应（热源由Si与Cl2发生氯化反应过程中产生，当产热不足时，可在炉内通入少量O2，与石油焦中的C发生氧化反应产热），还原生成单质硅，同时在反应炉底部通入氯气，氯气通入速率为0.637t/h，和单质硅发生氯化反应生成四氯化硅；石油焦中的部分高分子有机组分在高温下裂化会有一定量的CH4生成，CH4在氯化炉中与Cl2反应生成HCl、C，炉内同时伴生有CO、CO2、SO2、SiHCl3等杂质。混合气体经管道进入下一步工序。

该阶段发生的化学反应方程式如下：

主反应：

SiO2+3C→SiC+2CO↑；

SiO2+2SiC→3Si+2CO↑；

SiO2+SiC+C→2Si+2CO↑；

Si + 2Cl2→SiCl4↑；

SiO2+C+2Cl2 →SiCl 4↑+CO2↑；

副反应：

2CO+O2→2CO2↑；

C+O2→CO2↑；

CH4+2Cl2 →4HCl ↑+C

SiO2+S+2Cl2→SiCl 4↑+ SO2↑

Si+3HCl→SiHCl3↑+H2↑；

SiHCl3+O2→SiO2+ HCl↑+ Cl2↑。

②混合气体除尘

本工序主要任务为去除混合气体中的颗粒物杂质。

反应过程中硅石、石油焦为过量的，因此，反应后的混合气体中会含有少量石油焦、硅石等粉尘，反应后的混合气经换热器将温度由1100℃降至约200℃后，由旋风分离器进行除尘，经布袋除尘器再次除尘后，进入到下一工序。旋风分离器分离出的粉尘经管道回流至反应炉。

为防止布袋除尘器灰斗中的气相SiCl4及SiHCl3在低温下冷凝成液相混入灰渣中，除尘器外壳外侧设有保温夹套，采用低压蒸汽进行换热。布袋除尘器除尘灰每天排一次，由人工将除尘罐受料口接至除尘器存渣罐出灰口，除尘罐出风口接集气软管，每次排放历时约5～10min，排灰废气经集气软管收集后与上述硅石粉、石油焦干燥废气一同引至1台布袋除尘器处理，之后再经1台湿式除尘塔处理，最后经30m高排气筒排放，除尘灰在罐内经叉车运送至原料库，返回备料工序。

③四氯化硅分离

本工序主要任务为将混合气体中的四氯化硅冷凝成液相并收集作为成品。

经布袋除尘器除尘后的混合气体首先进入到除尘塔进行喷淋除尘，淋洗料采用液相SiCl4，塔釜中的循环液相SiCl4由后续冷凝工序定期补充，淋洗下来的粉尘在塔釜中沉淀后由液相四氯化硅带入反应炉再次进行反应。

经淋洗后的混合气体通过管道进入到机前冷凝器，在机前冷凝器二级冷凝作用下（一级为循环水冷却，二级为冷冻盐水冷却，冷冻盐水温度为-25℃，），将混合气体中的大部分气相SiCl4、SiHCl3冷凝至液相，进入机前储罐储存，未冷凝的混合气经压缩机压缩后，通过管道进入机后冷凝器，在-25℃循环冷冻盐水作用下，将混合气体中剩余气相SiCl4、SiHCl3中的大部分冷凝至液相，进入机后储罐，与机前产品储罐中的SiCl4、SiHCl3一起，经管道送至现有三氯氢硅扩建工程项目罐区四氯化硅储罐储存，不凝气进入下一工序。经机前及机后冷凝后，四氯化硅产品收率99.9%。

④不凝气的洗涤

本工序主要任务为通过四级淋洗系统去除混合气体中的Cl2、HCl、及少量的SiCl4、SiHCl3。

冷凝后分离出的混合气首先进入酸洗塔，混合气体中的HCl被稀盐酸吸收，生成的浓盐酸（25%）经管道外售至三孚钾肥有限公司；之后进入第二级水洗塔，HCl被水进一步吸收，同时在酸洗及水洗作用下，混合气体中的SiCl4、SiHCl3在水解作用下生成H2SiO3及HCl。水洗塔出来的5%稀盐酸作为补水进入以及酸洗塔；经第二级水洗塔处理的混合废气再进入第三级碱洗塔，经5%Na2SO3、10%Na2CO3水溶液洗涤，除去混合气体中剩余的Cl2、HCl，之后进入第四级水洗塔去除混合气体中混带的碱雾。

该阶段发生的化学反应方程式如下：

SiCl4+3H2O=H2SiO3↓+4HCl；

SiHCl3＋3H2O→H2SiO3↓＋3HCl＋H2↑；

Na2CO3+2HCl→2NaCl+ H2O+CO2↑；

Na2CO3+2Cl2+H2O→2NaCl+2HClO+CO2↑；

Na2SO3+Cl2+ H2O→Na2SO4+2HCl↑。

（3）尾气燃烧利用

经四级水洗塔洗涤及水雾捕集器除雾后，含CO、CO2和少量的SO2、H2、颗粒物混合性尾气经管道进入2t/h废气燃烧锅炉，同时通过天然气管道向炉内通入天然气作为助燃气与尾气中的CO、H2一同在炉内燃烧，产生的蒸汽并入厂内蒸汽管网供厂区使用，燃烧后的废气经15m高烟囱排放。

（4）出渣

为防止灰渣中的气相SiCl4及SiHCl3在低温下冷凝成液相混入灰渣中，缓冲罐外侧设有保温夹套，采用低压蒸汽换热。反应炉灰渣每天排放一次，由人工将受渣罐受料口接至缓冲罐出渣口，每次排放历时约5～10min，排渣废气经集气软管收集后与上述硅石粉、石油焦干燥废气及除尘器排灰废气一同引至1台布袋除尘器处理，之后再经1台湿式除尘塔处理，最后经30m高排气筒排放，炉灰渣在罐内经叉车运送至原料库，装入吨袋后定期外售。

本项目工艺流程及排污节点图见图3.1-14。

### 3.1.4公用工程

（1）供电

现有及在建工程供电电源引自南堡经济开发区南化220kV变电站。南堡经济开发区南化220kV变电站现在装有两台180000kVA的三圈变压器，总容量为360000kVA。南化站变电站供电由两路电源，一路来自宋家营220kV变电站。另一路来自安各庄500kV变电站。

（2）供热

现有工程所需蒸汽由唐山三友热电有限责任公司提供，供汽压为0.7MPa。根据《唐山市南堡开发区热力规划》，唐山三友热电有限责任公司为南堡开发区的集中供热热源，主要保证三友集团有限公司各企业的蒸汽供应，并规划可向开发区其他企业包括居民区供热。为保证因热电厂检修等原因导致蒸汽不足时的生产用气，唐山三孚硅业股份有限公司在建燃气锅炉及脱盐水装置项目新建10t/h低压蒸汽燃气锅炉1台。

开发区分配给公司蒸汽量为24万t/a，目前公司蒸汽用量为12万t/a，尚有12万t/a余量。

（3）供气

①压缩空气

现有工程空压站含1620Nm3/h空压机组3台、7200Nm3/h空压机1台，压力0.85MPa，为微油螺杆压缩机，该机型比其它类型空压机具有易损件少、振动小，噪音低、效率高，容量可自动无级调节等特点。

②氮气

现有工程制氮装置含800Nm3/h制氮机组2台、400Nm3/h制氮机组1台、100Nm3/h制氮机组1台，压力0.6MPa，氮气采用变压吸附制氮方式；氮气制备能力为1800Nm3/h空分机组1台，采用空分制氮方式，制氮所需压缩空气由生成的仪表气供给。成品氮气由管道输送到各装置，并设氮气罐贮存，用于装置开停车时使用。

（3）制冷

现有工程15000吨三氯氢硅项目及三氯氢硅扩建工程项目所用-35℃冷冻盐水采用30万大卡溴化锂制冷机组，冷冻盐水供给量可达240m3/h，压力0.4MPa。使用循环量为200m3/h，剩余40m3/h；5.6万吨/年氢氧化钾项目建设冷冻站一座，循环量为100m3//h。冷冻站制冷机组采用蒸汽溴化锂吸收式冷水机组两台，一开一备，制冷吸收剂选用溴化锂。

（3）循环水

现有工程15000吨三氯氢硅项目及三氯氢硅扩建工程项目循环水装置含1000m3/h逆流玻璃钢冷却塔2台，风机功率45KW/台；选用循环水泵5台（用4备1），单台流量530m3/h、压力0.42Mpa；供水温度小于32℃、回水温度37℃、温差5℃；5.6万吨/年氢氧化钾项目建设2500m3/h的循环水站1座，使用机械通风逆流冷却塔；3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目2座循环水塔，单塔冷却水量500m3/h，一期循环水正常用量225.3m3/h，二期循环水正常用量437.2 m3/h，补充新鲜水来自现有厂区。

（4）脱盐水

现有工程所用脱盐水依托唐山三友项目热电站，唐山三友项目为唐山三孚股份有限公司现有厂区脱盐水的总供水能力50m³/h。唐山三孚硅业股份有限公司在建燃气锅炉及脱盐水装置项目新建30m³/h脱盐水装置1套，该项目目前试运行，该项目投产后，可为唐山三孚股份有限公司现有、在建及拟建工程提供脱盐水。

（5）给排水

①给水

现有工程新鲜水由厂区自备水井提供，厂区地下水井已经取得了取水许可证（见附件），现有厂区有自备井两眼，出水量为2574m3/d，现有及在建工程新鲜水用水量1346.8m3/d，主要为生产工艺用水、脱盐水制备用水、循环水用水、化验室用水、生活用水、绿化用水等。

②排水

现有及在建工程生产、生活废水产生量377.2m3/d，生产废水经现有厂区污水处理站处理后与生活污水满足相关标准后进入开发区污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂；脱盐水制备排水、锅炉排污水作为清净下水排入南堡经济开发区污水处理厂。

现有工程水平衡见图3.1-15。

### 3.1.5现有工程污染防治措施及达标情况

根据企业验收报告及环评资料，现有及在建工程污染源治理措施及达标情况如下。

（1）废气污染源及防治措施

废气污染防治措施及达标排放情况见表3.1-2。

表3.1-2（a）    现有工程废气污染防治措施及达标排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 周界外最高浓度（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期水环真空泵废气 | 粉尘 | 布袋除尘器+ 15m高排气筒1套 | 0.001 | 8.16 | -- | 达标 |
| 二期水环真空泵废气 | 粉尘 | 布袋除尘器+ 15m高排气筒1套 | 0.001 | 7.91 | -- | 达标 |
| 三氯氢硅合成不凝尾气 | HCl | 变压吸附装置+ 15m高排气筒1套 | 0.004 | 4.91 | -- | 达标 |
| 废氯气 | Cl2 | 氢氧化钠碱液二级吸收塔1套+25m高排气筒 | 2.05×10-4 | 2.33 | -- | 达标 |
| 氯化氢合成及高纯盐酸工段尾气 | HCl | 一级降膜吸收塔+二级降膜吸收塔+尾气吸收塔+30m高排气筒 | 1.16×10-3 | 4.76 | -- | 达标 |
| 1#淋洗塔尾气 | HCl | 碱性水淋洗塔+ 15m高排气筒1套 | 1.82×10-3 | 5.72 | -- | 达标 |
| 2#淋洗塔尾气 | HCl | 碱性水淋洗塔+ 15m高排气筒1套 | 1.79×10-3 | 5.66 | -- | 达标 |
| 无组织废气 （唐山氯碱北） | Cl2 | -- | -- | -- | 0.28～0.31 | 达标 |
|  | HCl | -- | -- | -- | 0.16～0.18 | 达标 |
| 无组织废气 （三孚东厂区） | Cl2 | -- | -- | -- | 0.16～0.19 | 达标 |
|  | HCl | -- | -- | -- | 0.16～0.18 | 达标 |

表3.1-2（b）    在建工程废气污染防治措施及达标排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 周界外最高浓度（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目（二期） | 1#淋洗塔尾气 | HCl | 碱性水淋洗塔+ 15m高排气筒1套 | 3.64×10-3 | 2.43 | -- | 达标 |
|  | 2#淋洗塔尾气 | HCl | 碱性水淋洗塔+ 15m高排气筒1套 | 0.05 | 16.77 | -- | 达标 |

续表3.1-2（b）    在建工程废气污染防治措施及达标排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 周界外最高浓度（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产0.6万吨四氯化硅工程项目 | 硅石粉、石油焦干燥废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+水除尘塔+30m高排气筒 | 0.01 | 6.4 | -- | 达标 |
|  | 工艺排灰、排渣废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  | 0.01 | 6.25 | -- | 达标 |
|  |  | HCl |  | 0.022 | 13.7 | -- | 达标 |
|  |  | Cl2 |  | 0.01 | 6.25 | -- | 达标 |
|  | 废气燃烧锅炉烟气 | SO2 | 低氮燃烧器+15m高烟囱 | 0.0069 | 2.86 | -- | 达标 |
|  |  | NOx |  | 0.066 | 27.6 | -- | 达标 |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.01 | 4.165 | -- | 达标 |
| 低压蒸汽燃气锅炉烟气 | SO2 | 低氮燃烧器+21m高烟囱 | 0.031 | 2.86 | -- | 达标 |
|  | NOX |  | 0.301 | 27.6 | -- | 达标 |
|  | 烟尘 |  | 0.045 | 4.165 | -- | 达标 |

（2）废水污染源及防治措施

现有及在建工程生产、生活废水产生量384.2m3/d，生产废水经现有厂区污水处理站处理后与生活污水满足相关标准后进入开发区污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂。

三孚硅业现有污水处理站工艺流程见图3.1-1。

三孚硅业现有污水处理站处理能力为600m3/d，污水处理站主要进行中和、沉淀处理，根据唐山三孚硅业股份有限公司现有工程的监测，污水处理站经处理后外排废水中pH 8.06、SS 31mg/L、COD 156 mg/L、Cl- 52.2mg/L、氨氮0.042mg/L、动植物油＜0.04mg/L，污水处理站排水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及南堡开发区污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声

根据唐山三孚硅业股份有限公司现有工程的监测，现有厂区厂界四周噪声监测值：昼间52.2~60.6dB（A)；夜间45.3~52.8dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准。

（4）固废

固废产生及处置情况见表3.1-3。

表3.1-3    现有及在建工程固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固体废物来源及名称 | 产生量（t/a） | 分类（分类码） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiHCl3合成炉废渣 | 3800.6 | 一般工业固废 | 外售做建筑材料及耐火材料添加剂 |
|  | 沉降器颗粒粉尘 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器粉末 |  |  |  |
| 2 | 变压吸附塔吸附剂 | 108 | 一般工业固废 | 由生产厂家回收 |
| 3 | 一次盐水盐泥滤饼（含水60%） | 560 | 一般工业固废 | 收集后用于铺路、回填等综合利用 |
| 4 | 一级分子筛塔废分子筛 | 1.5 | 一般工业固废 | 由制造厂家 进行回收再生 |
|  | 二级分子筛塔废分子筛 |  |  |  |
| 5 | 板框压滤机电石渣浆不溶物滤饼（含水60%） | 550 | 一般工业固废 | 收集后用于铺路、回填等综合利用 |
| 6 | 除尘灰 | 33.783 | 一般工业固废 | 回收利用 |
| 7 | 反应炉灰渣 | 66 | 一般工业固废 | 外售作燃料 |
| 8 | 废分子筛 | 0.05 | 一般工业固废 | 经吹脱再生后回用于生产 |
| 9 | 生活垃圾 | 50.52 | 城市生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |

（5）现有工程及在建工程污染物排放汇总

根据三孚硅业现有工程《排放污染物许可证》（证书编号：PWX-130263-0014-16）及环评报告中污染物排放数值，现有工程主要污染物排放情况见表3.1-4。

表3.1-4    现有工程全厂污染物排放情况一览表     单位：t/a

| 项目 | 大气污染物 | 水污染物 | 固体 废物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOX | HCl | Cl2 | COD | 氨氮 | 氯化物 |  |
| 排放量 | 0.059 | 0 | 0 | 3.475 | 0.56 | 11.12 | 0.376 | 7.37 | 0 |

表3.1-5    在建工程全厂污染物排放情况一览表     单位：t/a

| 项目 | 大气污染物 | 水污染物 | 固体 废物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOX | HCl | Cl2 | COD | 氨氮 | 氯化物 |  |
| 排放量 | 0.16 | 0.178 | 0.648 | 0.605 | 0.002 | 2.079 | 0.02 | 2.775 | 0 |

### 3.1.6现有工程存在的环保问题

通过对现有工程的环保措施现场检查得出，现有工程废气、废水、固废、噪声、防渗等环保措施满足环保的要求，项目厂区占地范围内未发现存在环保问题。

## 3.2扩建工程

### 3.2.1项目基本概况

（1）项目名称：唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目。

（2）建设单位：唐山三孚硅业股份有限公司。

（3）建设性质：扩建。

（4）建设地点：项目位于唐山市南堡经济技术开发区，唐山三孚硅业股份有限公司西厂区现有厂区内，项目中心坐标北纬39°15´49.99″，东经118°11'55.16"。厂区东侧为希望路，隔路为开发区空地，西侧为唐山三友硅业有限公司，北侧为唐山奥瑟亚化工有限公司，南侧为唐山三友氯碱有限责任公司。距本项目所在厂区最近的敏感点为南1780m处的百旺家苑小区，其余敏感点为东南1810m处的海月花园小区、1860m处的南港新城小区、西南2140m处的滨海花园小区，东北2180m处的老王庄东北街村、南2280m处畅夏园、2310m处的碱厂生活区、东南2400m处的硕秋园、2590m处的张庄村。地理位置见附图1，周边关系见附图2。

（5）建设规模：本次新增一套四氯化硅精馏装置，本项目建成后年产2.56万吨精馏四氯化硅、0.471万吨普通四氯化硅。

（6）工程投资：本项目总投资400万元，其中环保投资6万元，占总投资的1.5%。

（7）工程占地：本项目占用唐山三孚硅业股份有限公司现有土地，占地面积19.5m2，不新增占地，唐山三孚硅业股份有限公司土地证见附件。

（8）项目平面布置

本工程布置在三孚硅业西厂区现有厂区内，于三氯氢硅扩建工程主厂房北侧，三氯氢硅扩建工程罐区南侧进行建设，厂区平面布置不发生变化。厂区布置因地制宜，功能分明，人流物流通畅，符合环保要求。厂区平面布置见附图3。

（9）项目主要建设内容

本工程于三氯氢硅扩建工程主厂房北侧，三氯氢硅扩建工程罐区南侧进行建设，新建本次四氯化硅精馏塔装置，本项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1    本工程组成一览表

| 工程内容 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 装置区 | 1座，占地面积19.5m2，三层钢操作平台44.00m2，主要布设四氯化硅精馏塔、换热器、回流罐等设备。 | 新建 |
| 辅助工程 | 罐区 | 1座，770m2，用于原料四氯化硅、成品精馏四氯化硅及普通四氯化硅储存。 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 | 循环冷却水系统：依托现有循环水系统，设计循环水量为50m3/h。 | 依托现有 |
|  |  | 新鲜水：依托现有供水系统提供，本次新增新鲜水用量为5994m3/a。 | 依托现有 |
|  | 供电 | 依托现有供电系统，新增用电量为18万kW·h。 | 依托现有 |
|  | 供热 | 依托厂区现有供热系统，供热热源由厂区三友热电厂蒸汽提供，本项目蒸汽用量为2.24万t/a。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气 | 有组织 | 生产过程精馏不凝气 | 经止逆装置收集引入厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置（分子筛吸附+一级碱洗）处理，随后由15m高排气筒（P1）排放 | 依托现有 |
|  |  |  | 储罐呼吸废气 |  |  |
|  |  | 无组织 | 生产装置区、储罐区无组织废气经采取加强有组织收集处理，装置合理设计安装、强化设备维修、规范操作等措施减少废气无组织排放。 | 依托现有 |
|  | 废水 | 本项目循环冷却水排水排入市政污水管网，最终进入南堡经济开发区污水处理厂；本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活污水。 | 依托现有 |
|  | 噪声 | 采取低噪声设备、基础减振、风机消声、厂区合理布局等措施。 | 新建 |
|  | 固废 | 本项目无生产固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。 | 依托现有 |
|  | 防渗 | ①储罐区为重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 ②本项目装置区为一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 | 储罐区依托现有，本项目装置区为新建 |
|  | 其他 | 依托厂区内现有330m3初期雨水收集池（兼消防废水池），初期雨水及事故废水分批输送到污水处理站处理达标后排入南堡经济开发区污水处理厂进一步处理。 | 依托现有 |

（10）劳动定员及工作制度：企业现有劳动定员490人，实行四班三运转，每班8小时，年工作333天（合计约8000小时/年），本次项目不新增职工劳动定员，维持现有人员不变。

（11）预计投产日期：预计2019年5月建成。

（12）主要经济技术指标

本项目主要技术经济指标见表3.2-2。

表3.2-2    本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要指标 |  |  |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 19.5 |
| 2 | 项目总投资 | 万元 | 400 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 万元 | 350 |
| 2.2 | 流动资金 | 万元 | 50 |
| 二 | 主要数据 |  |  |
| 1 | 年均销售收入 | 万元 | 1820 |
| 2 | 总成本费用 | 万元 | 1380 |
| 3 | 年均净利润总额 | 万元 | 440 |

### 3.2.2产品方案

（1）产品规模

本项目建成后，新增一套四氯化硅精馏装置，项目产品方案见表3.2-3。

表3.2-3    项目产品方案表

| 产品类型 | 名称 | 形状 | 质量标准 | 生产规模（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 精馏四氯化硅 | 液态 | 企业标准 | 2.56万 | 精馏四氯化硅储罐储存，用作高纯四氯化硅提纯原料 |
|  | 普通四氯化硅 | 液态 | 企业标准 | 0.471万 | 普通四氯化硅储罐储存，作为普通级四氯化硅产品外售 |

本项目投产后，唐山三孚硅业股份有限公司四氯化硅产品链图见图3.2-1~2。

随着三孚硅业高纯四氯化硅提纯二期工程项目开始投入建设并稳步推进，届时，高纯四氯化硅产量将达到3万吨/年；目前厂内工业级四氯化硅产能为9900t，已不能满足高纯四氯化硅生产需求；为了保证高纯四氯化硅提纯的原料供应及满足日益增长的市场需求，本次拟新增四氯化硅精馏塔装置，外购工业级四氯化硅20411t，其产品精馏四氯化硅作为高纯四氯化硅生产原料使用。

（2）产品质量标准

项目各产品标准见表3.2-4~5。

表3.2-4    产品精馏四氯化硅质量指标（企业控制指标）

| 项目 | 单位 | 指标 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 | wt% | ≥99.9 | 金属杂质 | wt% | ≤0.000002% |
| 其他氯硅烷 | wt% | ≤0.01 | B、P | wt% | ≤0.000001% |

表3.2-5   产品普通四氯化硅质量指标（企业标准）

| 项目 | 单位 | 指标 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 | wt% | ≥99 | 金属杂质 | wt% | ≤0.01% |
| B、P | wt% | ≤0.001% |  |  |  |

### 3.2.3原辅材料、能源及动力

（1）原辅材料消耗

本项目所需要的原料为四氯化硅，项目主要原辅材料消耗一览表见表3.2-6。

表3.2-6    主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 形态及包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |
| 1 | 四氯化硅 | t/a | 30311 | 液体，储罐 | 含量wt%约为99.76%，其中9900t为公司自产，20411t为公司外购 |
| 二 | 能源消耗 |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 5994 | 液态，管道输送 | 依托现有供水系统 |
| 3 | 电 | 万kWh/a | 18 | -- | 依托现有供电系统 |
| 4 | 蒸汽 | t/a | 2.24 | 气态，管道输送 | 依托现有供热系统 |

（2）原辅材料及成品储运方案

项目原辅材料及成品的储存方式见表3.2-7。

表3.2-7   原辅材料及成品储存方式一览表

| 序号 | 物料名称 | 形态 | 存放位置 | 储存方式及规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |
| 1 | 四氯化硅 | 液态 | 罐区 | 储罐储存，容积50m3 储罐数量：1个 储存温度：常温， 储存压力：0.08MPa |
| 二 | 产品 |
| 2 | 精馏四氯化硅 | 液态 | 罐区 | 储罐储存，容积88m3 储罐数量：1个 储存温度：常温， 储存压力：0.08MPa |
| 3 | 普通四氯化硅 | 液态 | 罐区 | 储罐储存，容积20m3 储罐数量：1个 储存温度：常温， 储存压力：0.08MPa |

本项目所用储罐均采用氮封。

（3）原辅材料理化性质

四氯化硅为无色或淡黄色发烟液体，有刺激味，易潮解。相对密度（水=1）1.48，分子量为170，熔点-170℃，沸点57.6℃，遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性，可混溶于苯、氯仿、石油醚、等多数有机溶剂。易燃性：不燃，无特殊燃爆特性。急性毒性：LC50 54640mg/kg (大鼠吸入)，本品对皮肤、呼吸系统、消化道有强烈刺激作用，能引起眼、喉、肺部刺激，引发炎症及水肿现象，有可能引起窒息。

本项目所用四氯化硅成分表见表3.2-8。

表3.2-8    原料四氯化硅成分一览表

| 成分 | 四氯化硅 | 其他氯硅烷 | 杂质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 99.76 | 0.01 | 0.23 |

### 3.2.4主要设备情况

项目技改完成后主要设备见表3.2-9。

表3.2-9    项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 设备规格 | 数量台/套 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |
| 1 | 四氯化硅精馏塔 | ø1800*49087 | 1 | Q345R | 新增 |
| 2 | 四氯化硅加热器 | ø1000*4100，F=112m2 | 1 | Q345R | 新增 |
| 3 | 精制塔冷凝器 | ø700*4550，F=80.9m2 | 1 | 壳Q345R管S316 | 新增 |
| 4 | 高纯TET塔冷却器（高纯四氯化硅塔） | ø500*3415，F=32.5m2 | 1 | Q345R | 新增 |
| 5 | 精制塔塔釜冷却器 | ø325*2205，F=6.3m2 | 1 | 20 | 新增 |
| 6 | 回流罐 | ø1500*3800 V=4.5m3 | 1 | Q345R | 新增 |
| 7 | 回流泵 | P0608U-516，流量：40，扬程55，功率18.5 | 2 | -- | 新增 |
| 8 | 进料泵 | P0204T-316，流量：5，扬程55,功率5.5 | 2 | -- | 新增 |
| 二 | 罐区 |
| 9 | 原料四氯化硅储罐 | Ø3200*12*6900 V=50m3 | 1 | 碳钢 | 现有 |
| 10 | 精馏四氯化硅储罐 | Ø3400*10310 V=88.2m3 | 1 | 碳钢 | 现有 |
| 11 | 普通四氯化硅储罐 | Ø2400*10*4896 V=20m3 | 1 | 碳钢 | 现有 |

### 3.2.6工艺流程及排污节点简述

本项目采用一级精馏的物理精制工艺路线。

本项目具体工艺如下：

（1）原料卸车

本项目外购纯度为99.76%的四氯化硅，经罐车运输进厂，由卸料泵通过管道卸入原料四氯化硅储罐储存，四氯化硅储罐为氮封储存，可有效减少储罐大小呼吸废气，储罐顶部设有止逆阀，呼吸废气经止逆阀后，经管道引入厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理。

本工序主要污染源为储罐呼吸废气（G1）、储罐区无组织废气（G3），设备运行噪声（N）。

（2）精馏精制

生产时，储罐内的原料四氯化硅经原料泵泵入本次新增四氯化硅精馏塔，由厂区内现有蒸汽供热管道（蒸汽温度220~280℃）与换热设备换热后，间接对四氯化硅原料进行加热，加热温度90℃，精馏压力为0.15MPa，由塔中部进料，绝大部分四氯化硅气化，由精馏塔塔顶排出，经塔顶配套冷凝器（介质为循环水，33℃）冷凝，冷凝温度(40℃)，大部分作为产品泵入储罐内暂存，剩余部分经回流泵泵入回流罐，回流温度(82.4℃)，回流进入精馏塔参与精制过程；剩余四氯化硅及杂质作为普通四氯化硅由塔底泵入储罐储存。

本项目四氯化硅精馏过程中会有精馏不凝气产生，经管道引入厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理。

本工序主要污染源为精制不凝气（G2）、装置区无组织废气（G4）、设备生产过程中产生的噪声（N）。

本项目工艺流程及排污节点图见图3.2-3。

本项目排污节点分析见表3.2-10。

表3.2-10    本项目排污节点分析一览表

| 污染类型 | 排污节点 | 污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 储罐呼吸废气 | 氯硅烷 | 连续 | 止逆装置收集+经管道引入厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置（分子筛吸附+一级碱洗）处理，随后由15m高排气筒（P1）排放； |
|  | G2 | 精馏不凝气 | 氯硅烷 | 连续 |  |
|  | G3 | 储罐区无组织废气 | 氯硅烷 | 连续 | 储罐安装呼吸阀，安装卸车气回收系统，设备密闭，加强有组织收集处理，储罐氮封 |
|  | G4 | 装置区无组织废气 | 氯硅烷 | 连续 | 设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，生产中做好工艺指标控制，加强管理 |
| 废水 | W | 循环冷却水排水 | COD、SS、盐类 | 间歇 | 经市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂 |
| 噪声 | N | 生产设备、泵类 | A声级 | 连续 | 选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂区合理布局等 |
| 固废 | 本次项目生产过程中无固废产生 |

### 3.2.7物料平衡

#### 3.2.7.1工程总物料平衡

根据工程设计资料，本项目总物料平衡见表3.2-11及图3.2-4。

表3.2-11    工程总物料平衡表

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 序号 | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 原料四氯化硅 | 30311 | 1 | 产品 | 精制四氯化硅 | 25600 |
|  |  |  | 2 |  | 普通四氯化硅 | 4710 |
|  |  |  | 3 | 废气 | 氯硅烷不凝气 | 1 |
| 总计 | 30311 | 总计 | 30311 |

### 3.2.8公用工程

#### 3.2.8.1供电

本项目供电依托厂区现有供电设施，本项目总用电量为18万kW·h/a，可满足项目需求。

#### 3.2.8.2供热

本项目用热由厂区现有供热系统提供，热源来自唐山三友热电有限责任公司提供，开发区分配给公司蒸汽量为24万t/a，目前公司蒸汽用量为12万t/a，尚有12万t/a余量，本项目蒸汽用量为2.24万t/a（2.8t/h），能够满足项目用热需求。

蒸汽冷凝水收集后用于现有氢氧化钾项目化盐工序使用。

#### 3.2.8.3循环冷却水

本项目循环水水量50 m3/h，设计供水温度33℃，回水温度40℃，浓缩倍数为4.0。从年产5.6万吨氢氧化钾车间循环水管网接入，供水能力2500m3/h，余量约1000m3/h，满足本项目生产需要。

#### 3.2.8.4给排水

（1）给水

本工程由三孚硅业现有供水系统提供，本次新增用水主要为循环冷却水补水。

本项目循环冷却水依托原有循环冷却水系统，本次新增循环水用量为1200m3/d（50m3/h），新增循环水补水量为18m3/d，补水采用新鲜水；

生活用水：本项目不新增职工劳动定员，不新增职工生活用水。

（2）排水

本项目排水采用清污分流制，生产废水及生活污水经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂；雨水进入现有厂区雨水排水系统。

生活污水：本项目不新增职工定员，不新增生活污水产生量；

生产废水：本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，排入市政污水管网，最终进入南堡经济开发区污水处理厂。

本项目蒸汽冷凝水经收集后，用于现有氢氧化钾项目化盐工序使用，冷凝水量为2.8m3/h，不外排。

### 3.2.9污染源及治理措施分析

#### 3.2.9.1废气污染源及污染防治措施

本项目涉及废气污染源主要为生产过程中产生的精馏不凝气等。

1、有组织废气

本项目精馏过程塔顶不凝气其主要成分为氯硅烷，不凝气经止逆装置后，送厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理，该废气处理装置风量为1800m3/h，项目工艺不凝气产生量为0.125kg/h，储罐呼吸废气产生量为0.03kg/h。

精馏不凝气、储罐呼吸废气经管道送厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理，该废气处理装置采用分子筛吸附+一级碱洗处理，废气先由分子筛进行吸附，本项目分子筛采用一用一备，一套吸附，另一套由干式真空泵进行解析，解析废气送淋洗塔处理，淋洗塔主要原理为氯硅烷首先与水发生水解反应，生成H2SiO3及HCl，其中H2SiO3沉淀至淋洗池，HCl与Ca(OH)2反应生成CaCl2及H2O，不凝气及储罐呼吸废气经一级碱洗处理后，由15m高排气筒排放，一级淋洗过程中氯硅烷被水解，生成的HCl为0.1kg/h，该废气处理效率为99%，则本项目HCl排放速率为0.001kg/h，现有工程HCl排放速率为0.004kg/h，本项目投产后，叠加现有工程废气排放，该废气处理装置HCl排放速率为0.005kg/h，废气量为1800m3/h，排放浓度为2.78mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求。

2、无组织废气

本项目无组织废气主要来自于储罐区及装置区。

①储罐区无组织废气

储罐区无组织废气污染源，主要为液体物料在装卸、储存、输转过程中，及贮罐的“大呼吸”作用和“小呼吸”作用，将产生氯硅烷无组织排放废气。

所谓“大呼吸”是指贮罐进发物料时的呼吸。贮罐进物料时，由于物料面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到贮罐停止收物料，所呼出的物料蒸气造成物料蒸发的损失。

贮罐在没有收发物料作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料品蒸发速度、物料气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出物料蒸气和吸入空气的过程造成的物料气损失，为“小呼吸”损失。

采取加强有组织收集、加强操作管理、物料卸车时通过采用气相平衡管使储罐与罐车相连，减少储罐大呼吸排放，且本项目罐区采用氮封处理，可有效减少物料的呼吸废气排放。无组织废气中氯硅烷无组织排放速率为0.001kg/h，本次按照氯硅烷遇空气中水分全部水解生成HCl计，因此，本项目无组织HCl排放速率为0.0007kg/h，排放量为0.0126t/a。

②装置区无组织废气

装置区无组织废气主要为车间生产设施的跑冒滴漏产生的氯硅烷，氯硅烷的排放速率为0.001kg/h，本次按照氯硅烷遇空气中水分全部水解生成HCl计，因此，本项目无组织HCl排放速率为0.0007kg/h。

为有效的控制项目无组织排放，项目还将采取以下措施：

a、在设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，液体输送采用密闭性能好的泵，对易损部件及时进行系更新，保证生产系统处于密闭状态。

b、生产中做好工艺指标控制，保证生产稳定有序进行，消除及避免潜在的事故隐患，减少无组织排放。

c、运行期间加强设备巡检，发现事故苗头，及时采用补救措施，制定严格的内部管理制度，强化设备的维护和维修管理，杜绝生产设备、管道阀门的跑冒滴漏，使生产设备和设施达到化工行业无泄漏企业的标准要求。

d、加强职工素质培养，减少因操作问题而产生的无组织废气逸散，在易产生无组织废气逸散的节点加装集气软管，集中收集无组织废气送废气处理措施处理，减少污染物排放。

e、针对化工企业的无组织泄漏现状，国外普遍采取对管线组件可能的泄漏排放点进行直接检测，即通过实施泄漏检测修复（LDAR）技术控制排放，及时发现存在泄漏现象的组件，并进行修复或替换，实现降低泄漏排放的目标。

通过上述措施后，项目整个生产装置的泄漏率处于国内先进水平，可极大减少无组织废气排放。

综上所述，无组织排放废气中HCl能够满足能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值，对周围环境影响较小。

表3.2-12    本工程大气污染源及污染物排放情况一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染物 | 污染物产生 | 处理措施 | 污染物排放 | 排放 时间 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生 量（m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 工艺 | 效率 % | 污染物 | 核算方法 | 废气排放 量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |  |
| 四氯化硅精馏生产线 | 四氯化硅精馏装置 | 氯硅烷 | 物料衡算法 | 100 | 1250 | 0.125 | 经管道引入废气处理装置处理 | 100 | 氯硅烷 | 物料衡算法 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 储罐区 | 储罐区有组织废气 | 氯硅烷 | 类比法 |  | 300 | 0.03 |  | 100 | 氯硅烷 | 类比法 |  | -- | -- | -- | 100 |
| 废气处理装置 | 废气处理装置 | HCl | 物料衡算法 | 1800（本项目投产后，总废气量） | 55.6 | 0.1 | 经管道引入的氯硅烷由分子筛吸附+一级碱洗处理，然后由15m高排气筒排放 | 99 | HCl（叠加现有工程） | 物料衡算法 | 1800（本项目投产后，总废气量） | 2.78 | 0.005 | 0.0005 | 100 |
| 生产区 | 生产装置区无组织废气 | HCl | 类比法 | -- | -- | 0.0007 | 设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，生产中做好工艺指标控制，加强管理 | -- | HCl | 类比法 | -- | -- | 0.0007 | 0.0056 | 8000 |
| 储罐区 | 储罐区无组织废气 | HCl | 类比法 | -- | -- | 0.0007 | 储罐安装呼吸阀，安装卸车气回收系统，设备密闭，加强有组织收集处理，储罐氮封 | -- | HCl | 类比法 | -- | -- | 0.0007 | 0.0056 | 8000 |

本项目废气仅在装置开停车、检修时，使用氮气吹扫带出，本项目废气年排放时间为100h/a。

大气污染物有组织排放量核算见表3.2-13，大气污染物无组织排放量核算见表3.2-14，大气污染物年排放量核算见表3.2-15。

表3.2-13    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | DA001 | HCl | 2.78 | 0.005 | 0.0005 |
| 主要排放口合计 | SO2 | 0 |
|  | NOx | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 |
|  | HCl | 0.0005 |
| 一般排放口 |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般排放口合计 | -- | -- |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | HCl | 0.0005 |

表3.2-14    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 厂界 | 储罐区 | HCl | 储罐安装呼吸阀，安装卸车气回收系统，设备密闭，加强有组织收集处理，储罐氮封 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值 | 0.05 | 0.0056 |
| 2 | 厂界 | 装置区 | HCl | 设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，生产中做好工艺指标控制，加强管理 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值 | 0.05 | 0.0056 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放合计 | HCl | 0.0112 |

表3.2-15    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0 |
| 2 | NOx | 0 |
| 3 | 颗粒物 | 0 |
| 4 | HCl | 0.0117 |

#### 3.2.9.2废水污染源及污染防治措施

本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，排入市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂。本项目不新增职工定员，不新增生活污水产生量。

表3.2-16    本工程废水产生及治理情况一览表

| 污染源及名称 | 排放量m3/d | 污染物组成 | 排放规律 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环冷却水排水 | 4.5 | COD、SS、盐类 | 间断 | 排入市政污水管网 |

本项目厂区总排水口水质见表3.2-17。

表3.2-17   厂区总排水口水质

| 项目 | 水量 m3/d | 水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | SS | 氨氮 | 盐类 |
| 循环冷却水排水 | 4.5 | 6~9 | 30 | 80 | -- | 20 |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 | -- | 6.5~9.5 | 500 | 400 | 45 | -- |
| 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1水污染物排放限值中间接排放要求 | -- | 6~9 | 200 | 100 | 40 | -- |
| 达标情况 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

本项目循环冷却水排水经厂区总排污口排入市政污水管网，排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1水污染物排放限值中间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表见表3.2-18。

#### 3.2.9.3噪声污染源及污染防治措施

本项目主要噪声设备为泵类等，噪声值为75~95dB(A）。项目采取低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等措施，采取以上措施后，经距离衰减、围墙隔挡，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

本项目主要噪声源及治理措施一览表见表3.2-19。

表3.2-18　　项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 处理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量（m3/d） | 产生浓度（mg/L） | 产生速率（kg/d） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废水排放量（m3/d） | 排放浓度（mg/L） | 排放速率（kg/d） | 排放量（t/a） |  |
| 循环水系统 | 循环水系统 | 循环水系统排水 | SS | 类比法 | 4.5 | 80 | 0.36 | 排入开发区污水处理厂 | -- | -- | 4.5 | 80 | 0.36 | 0.12 | 333 |
|  |  |  | COD |  |  | 30 | 0.135 |  | -- | -- |  | 30 | 0.135 | 0.045 | 333 |
|  |  |  | 盐类 |  |  | 20 | 0.09 |  | -- | -- |  | 20 | 0.09 | 0.03 | 333 |

表3.2-19    项目主要噪声源及治理措施一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪措施及效果 | 噪声排放值 | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB（A） | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值dB（A） |  |
| 生产装置区 | 四氯化硅精馏装置 | 泵类 | 频发 | 类比法 | 75～95 | 基础减振、厂房隔声 | 降低15～20dB（A） | 类比法 | 55~75 | 8000 |

#### 3.2.9.4固体废物

本次项目生产过程中无固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。

#### 3.2.9.5防腐、防渗措施

本次项目于二期主厂房北侧，二期罐区南侧进行建设，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，本次新建装置区设为重点防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；罐区依托现有防渗，已采取的防渗措施为三合土铺地，再用10-15cm厚防渗水泥硬化，周围设围堰，围堰内墙和底部贴玻璃纤维布刷环氧树脂，四周设集水沟，并用环氧树脂做防渗、防腐处理。

#### 3.2.9.6非正常工况

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常状况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放，及工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放等。下面就拟建项目投产后容易造成污染的几个非正常排污进行分析。

1、非正常生产状况下废气污染源及防治措施

（1）工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析

各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，开车时先打开环保设施，并保证其正常运行，物料投料量逐渐加大、停车时物料停止投料，当工艺设备完全停车后，再关闭环保设施，装置内物料量均较正常生产时小的多，污染物的排放量小于正常生产时的排放量，且开停车系统置换气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。

（2）工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放

当工艺设备运行不正常时，可直接导致工艺装置产生废气中污染物浓度大幅增加，通常调节工艺参数可实现工艺设备正常运行，或进行停车处理，使废气能够达标排放，不会对环境造成直接影响；当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物浓度超标排放。

根据工程分析可知，本工程生产过程中产生的工艺不凝气经管道引入厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理随后由15m高排气筒排放。工程非正常工况废气排放主要是当废气处理不能正常运行时，若不能及时采取有效措施，而造成污染物的非正常排放。

本项目在非正常工况下，应立即停产检修，并尽快使设备进入正常生产状态，减轻污染物对周围环境的影响，本项目非正常工况污染物排放主要为废气处理装置不正常运行，处理效率降低至50%，HCl叠加现有工程后排放速率为0.25kg/h。

2、非正常生产状况下废水污染源及防治措施

生产非正常工况主要是临时停车和计划停车。在生产中由于操作失误或突然停电、停水而造成局部停车时，将有液体物料排出，需作安全处理。一般临时性停车只会有少量污染物的产生，不会造成大量污染物的产生及排放。

本次项目新增循环冷却水排水，经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。

### 3.2.10清洁生产分析

本项目采用一级精馏的物理精制工艺路线，产品为精馏四氯化硅及普通四氯化硅。

结合本项目的实际情况，本次评价从选择先进的工艺技术及设备方面，对该项目清洁生产内容进行分析：

（1）工艺技术

项目以四氯化硅为主要原料，在精馏塔内90℃下进行精馏，塔顶为精馏四氯化硅，塔底为普通四氯化硅，含氯硅烷的不凝气送入厂区现有三氯氢硅废气处理装置处理。该工艺具有流程短、生产能大，连续自动化程度高，操作环境好等优点，工艺先进、成熟、工业化程度高。

（2）生产设备

①拟建工程设备的选取上以密封装置和低压装置为主，并配有排料泵、输料泵、冷凝器，尽可能的减少氯硅烷的挥发及损耗。

②在过程控制上本项目减少人工操作中间环节，机械自动控制各段流程速度，以充分发挥工艺、设备的潜在能力，稳定工艺操作，提高精度，减少人为误差，使故障率降低，一方面有利于强化生产管理，提高产品质量，降低能耗，另一方面使操作简便，减轻操作人员的劳动强度。

③项目整套生产装置为密闭装置，生产条件为90℃，0.15MPa，能耗低，投资小。

（3）本次项目与现有工程对比分析

本项目单位产品能耗、物耗及排污指标与三孚硅业现有工程对比情况见表3.2-20。

表3.2-20    单位产品能耗及排污指标对比一览表

| 比较项目（t/t） | 本项目 | 三孚硅业现有工程 |
| --- | --- | --- |
| 能耗 | 水 | 0.234 | 2.965 |
|  | 电（kWh/t） | 7.03 | 345.11 |
| 排污 | 废气（kg/t） | 0.0005 | 0.038 |
|  | 废水（m3/t） | 0.059 | 0.847 |
|  | 固废（t/t） | -- | 0.034 |

由上表可知，本项目单位产品能耗、排污指标对比三孚硅业现有工程均较低，清洁生产水平较高。

综上所述，本项目采用生产工艺先进，通过采用较为先进的工艺及密封性能较好的设备等措施，减少污染排放，提高产品产率，是利用现代高新技术进行产业化生产的具体体现，能耗物耗和污染物排放均可达到国际先进水平，符合清洁生产要求。

### 3.2.11污染物排放汇总及总量控制分析

#### 3.2.11.1污染物排放汇总

本工程污染物年排放情况见表3.2-21。

表3.2-21    本工程污染物年排放量一览表          单位（t/a）

| 项目 | 污染物 | 本工程排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 |
|  | NOx | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 |
|  | HCl | 0.0117 |
| 废水 | COD | 0.045 |
|  | SS | 0.12 |
|  | 氨氮 | 0 |
|  | 盐类 | 0.03 |
| 固废 | -- | 0 |

#### 3.2.11.2总量控制分析

总量控制是我国环境保护与管理的有效方法，《建设项目环境保护管理条例》中规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物的排放总量控制的要求。结合项目特点，确定本项目总量控制因子为：二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮、工业固体废物。

根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）及唐山市地方要求，COD及氨氮总量核算标准值按污水处理厂出水水质核算，即COD执行50mg/L，氨氮执行5mg/L。总量控制目标值如下：

①SO2、NOx总量计算

本项目无SO2、NOx产生，因此，SO2：0t/a，NOx：0t/a，根据环评预测，HCl排放量为0.0117t/a。

②COD、氨氮总量计算

本项目新增循环冷却水排水量为4.5m3/d，本项目循环冷却水排水污染物仅涉及COD，无氨氮。

COD：M=4.5×333×50mg/L×10-6=0.0749t/a≈0.075t/a；

氨氮：0t/a。

综上所述，本项目总量控制指标为SO2：0t/a，NOx：0t/a，HCl：0.007t/a；COD：0.075t/a，氨氮：0t/a。

## 3.3本工程完成后全厂情况总结

### 3.3.1产品生产规模

表3.3-1    扩建工程完成后全厂产品生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量t/a | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯氢硅 | 65000 | 15000吨三氯氢硅项目、三氯氢硅扩建工程项目（现有工程，已验收） | 外售 |
| 2 | 四氯化硅 | 9900 |  | 自用 |
| 3 | 31%盐酸 | 347.7 |  | 外售 |
| 4 | 四氯化硅 | 6000 | 0.6万吨四氯化硅工程项目（在建工程） | 外售/自用 |
| 5 | 25%盐酸 | 167 |  | 外售 |
| 6 | 48%钾碱 | 1166000 | 5.6万吨/年氢氧化钾项目（现有工程，已验收） | 外售 |
| 7 | 片状钾碱 | 40000 |  | 外售 |
| 8 | 氯化氢 | 40000 |  | 外售 |
| 9 | 31%高纯盐酸 | 10000 |  | 外售 |
| 10 | 液氯 | 10000 |  | 外售/自用 |
| 11 | 氯气 | 35500 |  | 外售/自用 |
| 12 | 次氯酸钠 | 150 |  | 外售 |
| 13 | 光纤级四氯化硅 | 30000 | 3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目（一期工程：现有工程，已验收；二期工程：在建工程） | 外售 |
| 14 | 普通四氯化硅 | 7200 |  | 外售 |
| 15 | 4N四氯化硅 | 1200 |  | 外售 |
| 16 | 精馏四氯化硅 | 25600 | 新增一套四氯化硅精馏装置项目（本项目） | 自用 |
| 17 | 普通四氯化硅 | 4710 |  | 外售 |

### 3.3.2本工程完成后全厂水平衡

项目建成后，全厂水平衡图见图3.3-1。

### 3.3.3主要污染物排放及总量控制指标变化情况

#### 3.3.3.1污染物排放“三本账”

拟建工程实施后，三孚硅业全厂污染物排放量变化情况见表3.3-2。

表3.3-2    建设项目污染物“三本账”一览表          单位（t/a）

| 项目 | 污染物 | 现有工程排放量 | 在建工程排放量 | 本工程排放量 | “以新带老”削减量 | 全厂排放量 | 新增量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.648 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.059 | 0.16 | 0 | 0 | 0.219 | 0 |
|  | HCl | 3.475 | 0.605 | 0.012 | 0 | 4.092 | +0.012 |
|  | Cl2 | 0.56 | 0.002 | 0 | 0 | 0.562 | 0 |
| 废水 | COD | 11.12 | 2.079 | 0.045 | 0 | 13.244 | +0.045 |
|  | 氨氮 | 0.376 | 0.02 | 0 | 0 | 0.396 | 0 |
|  | 氯化物 | 7.37 | 2.775 | 0 | 0 | 10.145 | 0 |
| 固废 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 3.3.3.2总量控制指标变化情况

拟建工程实施后，全厂污染物总量控制指标变化情况见表3.3-3。

表3.3-3    建设项目污染物总量控制指标情况一览表          单位（t/a）

| 项目 | 大气污染物 | 废水污染物 |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOX | COD | 氨氮 |
| 现有工程 | 0 | 0 | 11.39 | 0.39 |
| 在建工程 | 1.266 | 3.535 | 6.06 | 0.446 |
| 拟建工程 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |
| 全厂 | 1.266 | 3.535 | 17.525 | 0.836 |
| 增加量 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |

# 4环境质量现状调查与评价

## 4.1地理位置

南堡经济开发区位于唐山市南部，介于东经118°10'53"～118°19'02"，北纬39°18'40"～39°03'33"之间。西北距北京200km、西南距天津滨海开发区20km、天津港45km，北距唐山市区45km，东至秦皇岛120km，距正在建设的“河北省一号工程”——曹妃甸港及曹妃甸工业区20km，京山铁路汉－南(汉沽至南堡)支线直达区内，港口运输和铁路运输方便快捷。

项目位于唐山市南堡经济技术开发区，唐山三孚硅业股份有限公司西厂区现有厂区内，项目中心坐标北纬39°15´49.99″，东经118°11'55.16"。厂区东侧为希望路，隔路为开发区空地，西侧为唐山三友硅业有限公司，北侧为唐山奥瑟亚化工有限公司，南侧为唐山三友氯碱有限责任公司。距本项目所在厂区最近的敏感点为南1780m处的百旺家苑小区，其余敏感点为东南1810m处的海月花园小区、1860m处的南港新城小区、西南2140m处的滨海花园小区，东北2180m处的老王庄东北街村、南2280m处畅夏园、2310m处的碱厂生活区、东南2400m处的硕秋园。地理位置见附图1，周边关系见附图2。

## 4.2自然环境概况

### 4.2.1地形地貌

唐山市由低山丘陵区和平原区两种地貌单元组成，地势北高南低，山地、丘陵和平原呈明显的地貌阶梯。滦县以上为低山丘陵区，丘陵密布，低山丘陵区海拔高度一般在50~500m，最高点为迁西县北部的八面峰，海拔高度为842m；山地经长期侵蚀、剥蚀，形态复杂，较大山间盆地迁安盆地（254km2）、卢龙盆地（63km2）两个盆地，盆地内地形平坦开阔。平原区中北部为燕山山前冲洪积平原，地面高程在50m以下，地势一般平坦，地面坡降0.5‰；南部滨海平原区地势低洼，地面高程1.5~10m，地面坡降0.12‰，排水困难，有盐碱地分布，在滦河入海处有明显的三角洲地貌形态。

南堡经济开发区位于唐山市南部丰南区，丰南区地处冀东滨海平原，地势东北高西南低，地表被新生代第四纪冲积、洪积和海相沉积物所覆盖，厚度为500~600m，平均海拔2.5m，地势平缓北高南低，属冲积平原。

### 4.2.2敏感环境保护调查

唐山三孚硅业股份有限公司位于唐山市南堡经济技术开发区，经现场调查，本项目评价区域内无重点文物保护单位、饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区、革命历史古迹等特殊环境敏感点。

### 4.2.3区域地质条件

### 4.2.3.1地质构造

区域位于中朝准地台（I1）华北断拗（II24）黄骅台陷（III214）南堡断凹（Ⅳ252）东南部，西南紧邻马头营台凹（Ⅳ253）。基底构造较复杂，新构造活动强烈。燕山运动塑造了本区的主要构造格局，区域内断裂主要有滦县-乐亭断裂、石臼坨断裂、宁河-昌黎断裂和柏各庄断裂（图4.2-1）。现分述如下：

图4.2-1    区域地质构造分布简图

滦县-乐亭断裂：为长约30km，走向NW20°，倾向NE，断距120m的逆断层，为一条活动断层。

石臼坨断裂：南起于柏各庄断层，向东北-近北东方向延展，倾向南，是构成马头营凸起南部边界的基底断层，呈正断层性质。由于钻孔控制较少，研究程度尚低。

宁河-昌黎断裂：是一条主要活动断裂，长度大于130km，走向NEE，倾向SE，倾角60～80°的正断层。通过地震电测深剖面资料，推测为深断裂带。该断裂西起宁河，向东经滦南、昌黎入渤海。该断裂形成于前古生代，中新生代以来发生强烈活动。

柏各庄断裂：该断裂总体走向NW，倾向SW，倾角30～50°，长约35km，是一条隐伏的晚第三纪活动断裂。

#### 4.2.3.2地层岩性

区域内地表均为第四系地层，厚度约为500m，其下为第三系（R），基底为中生界（Mz）地层。第四系地层主要为海陆相交互沉积物，各层之间沉积连续，主要岩性为粘土、粉土、粉细砂、细砂、砂砾石及中、粗砂等。

区域内第四系地层由老到新分别为：下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）。分述如下：

①下更新统（Q1）

为一套冲洪积及河湖相沉积物，呈棕褐、黄褐棕黄色，以粉质粘土、粘土为主，结构致密，富含钙质结核和铁锰质结核。砂层以中砂、细砂为主，分选中等，磨圆较差。底界深度约500m。

②中更新统（Q2）

为一套冲洪积、河湖相为主的沉积物，颜色以黄褐、棕黄色为主，局部呈褐黄色。由粉质粘土、粉土夹细砂、中砂组成，含较多的分散核、钙核、铁锰结核、软体动物化石及碎片，见有明显的长石风化白点，砂层中偶见砾卵石，上段砂层中矿物成份石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见；下段砂层石英珠状砂消失，砂层中矿物成份长石、暗色矿物明显增加。底界埋深一般在300～400m。

③上更新统（Q3）

为一套冲积、洪积、冲积海积混合成因沉积物。由粉土、粉质粘土夹细砂、细粉砂、中砂组成。以灰、黄灰、褐灰、灰黄色为主，间呈褐黄、棕黄色。含有较丰富的软体、微体古生物化石及分散钙、钙质结核等，砂层中石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见，比较普遍夹有两个海相沉积层。底界埋深一般在120～160m。

④全新统（Q4）

为一套冲积主夹湖沼、海相沉积物。由灰色、黄灰色为主的粉土、粉质粘土、粉细砂组成，夹有淤泥质层或海相层，结构疏松，含有较丰富的软体古生物化石，底层厚度一般13～21m。

表4.2-1    区域地层简表

| 地层单位 | 岩性、沉积特征 | 底板埋深（m） |
| --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 |  |  |
| 新生界Kz | 第四系 | 全新统Q4 | 海相沉积和陆相冲积而成淤泥质，粘土、粉质粘土、粉土、粉砂、黄白色粉细砂、细砂层 | 13~21 |
|  |  | 上新统Q3 | 海陆相交互沉积的粉质粘土、粉细砂互层。 | 120~160 |
|  |  | 中更新统Q2 | 冲积、湖积而成，棕黄、棕褐色粉质粘土和细砂。粘性土沉积厚度较大，比较稳定。 | 300~400 |
|  |  | 下更新统Q1 | 底界深度约500m，冲积、湖积而成，主要岩性为细砂、粉质粘土互层 | 350~500 |

### 4.2.4区域水文地质条件

#### 4.2.4.1水文地质分区

从区域上来看，调查评价区位于滦河地下水系统，东部边界至渤海岸边，西部沿陡河断裂方向以粘性土弱透水边界与潮白河-蓟运河地下水系统区相接。区域上分为2个子区，山前倾斜平原水文地质区与滨海平原水文地质区，本项目属于滨海平原水文地质区。

①冲洪积倾斜平原水文地质区（I）

区域上的冲洪积倾斜平原水文地质区（I）处于燕山山前平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层岩性以砂、砾石、卵石为主，地下水位埋深0.5～18.8m，浅层水富水性从东北向西南方向递减，在乐亭县城东北部地区富水性一般大于5000m3/d，在新寨镇—毛庄乡一带富水性为3000～5000m3/d；深层水富水性空间分布规律与浅层水较为相似，在马头营—胡家坨一线西北地区富水性一般大于5000m3/d。

②滨海平原水文地质区（II）

区域上的滨海平原水文地质区（II）处于渤海北岸滨海平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层以多层结构为主，岩性一般以粉细砂为主，局部含有中砂，大部分地区为有咸水分布区，在有咸水区局部存在浅层淡水，浅层淡水厚10～60m，其下为咸水体，地下水位埋深0.5～4m。浅层水富水性均较小，在马头营—胡坨一带富水性为1000～3000 m3/d，在古河乡—汤家河镇—姜各庄一带富水性为500～1000 m3/d，在柳赞镇—王滩镇一带富水性为100～500m3/d；深层水富水性在马头营—胡家坨一线东南地区富水性为3000～5000m3/d，而在中王堡乡附近带富水性最小为1000～3000m3/d。

其中，本次工作调查评价区位于区域上的滨海平原水文地质区（II）南端。

#### 4.2.4.2含水组划分

本区水文地质条件主要受滦河冲积和海积形成，属于冲积海（湖）积平原亚区（滨海平原区）。第四系松散岩类孔隙水按地下水埋藏条件可划分为浅层地下水和深层地下水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层自上而下划分为四个含水层组。

第Ⅰ含水层组底界面埋深40～60m；第Ⅱ含水层组底界面埋深120～170m；第Ⅲ含水层组底界面埋深250～350m；第Ⅳ含水层组底界面埋深350～550m。

①第Ⅰ含水层组

含水层岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，导水系数约100m2/d，单井涌水量为300～600m3/d。降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上全为大于5g/L的高矿化Cl－Na水。

②第Ⅱ含水层组

含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下水径流缓慢，因此，该组大部分地下水为高矿化的Cl－Na水。

③第Ⅲ含水层组

含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单井涌水量为1200～2400m3/d，局部小于600m3/d。

④第Ⅳ含水层组

含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单井涌水量以1200～2400m3/d及600～1200m3/d为主。

#### 4.2.4.3富水性分区

按水文地质条件和目前开采现状，区域上含水层概化为浅层地下水和深层地下水。浅层地下水系指与当地大气降水、地表水体有直接补排关系、自由水体的潜水和与当地潜水具有较密切水力联系的微承压水。在区域上主要是在全淡水区的第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组，底界埋深一般在120～200m；在有咸水区为分布在深层淡水之上的浅层淡水、微咸水及半咸水，底界埋深一般为150～220m。深层地下水在平原全淡水区是指第Ⅲ含水组；在有咸水区则指咸水体之下的深层淡水，其底界埋深分别为400m及550m左右。在全淡水区浅层水是地下水的主要开采层；在有咸水区，深层水是地下水的主要开采层。

为了反映含水层（组）富水性的空间分布规律和不同富水等级相互对比，根据机民井和钻孔实际抽水资料，按照单位涌水量进行分区。

①浅层地下水

含水岩性以细砂为主，单井单位涌水量一般在5～20m3/h·m，咸水体底板一般在40～120m，从西至东逐渐变深。浅层含水层底界面埋深一般在150～220m，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下径流缓慢。

②深层地下水

含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差。单井单位涌水量西部一般在20～40m3/h·m，东部一般小于20m3/h·m。

#### 4.2.4.4地下水补给、径流、排泄条件

①浅层水

区域上浅层地下水主要接受大气降水入渗补给，其次为河流入渗、渠道渗漏、灌溉入渗和地下水的侧向径流补给。

浅层地下水整体流向由北向南，与地表水基本一致，水力坡度一般为1‰，地下水径流条件良好。丰南南部－唐海北部一带受地下水集中开采影响，地下水位埋深较大，达15～30m，漏斗中心30～40m，在丰南区胥各庄周围形成浅层地下水位降落漏斗，地下水流改变为向漏斗中心流动。唐海南部因咸水分布厚度较大，地下水基本未开采，地下水水位埋深一般为2～4m。

浅层地下水的主要排泄方式为：人工开采、地下水侧向流出、潜水蒸发和越流排泄。

②深层水

深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流及上覆含水层的越流补给，山前平原区主要接受地下水侧向补给、开采条件下含水层弹性释放量及越流补给；滨海平原区，侧向补给微弱，主要是越流补给。

在天然条件下，地下水总体流向由北向南，径流比较缓慢，在唐海南堡至大清河盐场一带集中开采区形成了深层地下水位降落漏斗，地下水流变为由四周向漏斗中心汇流的趋势，水力坡度增大。

深层地下水的主要排泄方式为：人工开采和侧向流出。

（5）隔水层

第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，各含水组在垂直方向上均有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，无明显的水力联系。但从宏观分析，Ⅰ、Ⅱ含水组之间的粉质黏土层，因含水层的混合利用、开采井深度不一，因而早已被开采所沟通，具有不同程度的水力联系。

Ⅱ、Ⅲ含水组之间有一层粉质黏土层，厚度大于10m，稳定且连续，无明显水利联系，下部Ⅲ含水组为深层承压水含水组。

区域浅层水文地质图见图4.2-2，区域深层水文地质图见图4.2-3，区域水文地质剖面图见图4.2-4，区域综合水文地质柱状图见图4.2-5。

图4.2-2    区域浅层水文地质图

图4.2-3    区域深层水文地质图

图4.2-4    Ⅰ-Ⅰ′水文地质剖面图

图4.2-5    区域综合水文地质柱状图

#### 4.2.4.5地下水动态特征

区内多年来地下水水位呈下降趋势，主要成因为在滨海地区过量开采地下水资源，在南堡、大清河一带集中开采区已形成地下水水位下降漏斗，年内变化趋势与大气降水变化、开采量变化趋势一致，一般3～5月农灌开采地下水，水位下降，5月底或6月初出现全年最低水位，随着雨季的到来，地下水停止开采，水位逐渐回升。回升速度由山前至滨海逐渐减慢，高水位迟后时间逐渐增长，高水位一般持续到翌年3月下旬左右，年动态曲线基本呈马鞍型变化。

①年内变化规律

a、浅层地下水

浅层水年平均水位变幅在2～3m之间，平均2.3m，全淡水区开采量较大，水位变幅相应较大，为2.90～3.68m；有咸水区浅层水由于开采程度较低或无开采，地下水水位变幅较小，在0.30～0.55m之间。

在沿海大面积的咸水未被开采，浅层水位动态类型保持“降水、灌溉入渗补给－蒸发排泄型”。该区地下水位埋深很浅，主要排泄方式为潜水蒸发，地下水位动态曲线为低幅单峰双谷型。

b、深层地下水

深层水与滨海地区深层淡水年内变化为：4、5月份农灌开采地下水，水位则大幅度迅速下降，年变幅一般5～8m。由于开采程度各地不同，水位变幅差异较大，一般在3.08～4.45m之间，平均3.91m。在有咸水区深层淡水年平均水位变幅5.03～6.49m，平均5.75m，开采强度较大的西部地区如丰南碱厂、南堡开发区、曾家湾水源地等地，水位变幅超过10m。

深层水位动态类型主要为“越流、径流补给－开采排泄型”。主要分布在开采程度较高的有咸水区。其特点是交替作用比较缓慢，开采强烈地区水位升降幅度大。水位动态曲线多呈单峰单谷型，见图4.2-6。

图4.2-6    越流、径流补给－开采排泄型

②多年变化特征

全淡水区以开采浅层水为主，下降速率平均约0.40m/a；在咸水区以开采深层地下水为主，下降速率较大。主要是受地下水集中开采影响较大，浅层水下降较快的区域是在咸淡水界线附近，深层水下降较快的区域是在降落漏斗区附近。

深层水在全淡水区与有咸水区的下降速率也存在差异，有咸水区又分为漏斗区和漏斗区外围两区。在全淡水区丰南西葛庄，2001－2011年地下水水位下降9.05m，下降速率为0.905m/a，见图4.2-7；在有咸水区漏斗区丰南碱厂，2001－2011年地下水水位下降19.45m，下降速率为1.945m/a，见图4.2-8。

总的来看，自2001年以来，受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位呈阶梯式下降趋势。

图4.2-7    丰南西葛庄地下水位埋深长观曲线

图4.2-8    丰南碱厂地下水位埋深长观曲线

#### 4.2.4.6地下水化学特征

①浅层水水化学特征

浅层孔隙水受地貌和循环条件的影响，呈现出由北向南水平水化学分带规律，咸淡水分界线以浅层水矿化度2g/L为界线，矿化度值由北向南依次增大，全淡水区矿化度小于1g/L，1-2g/L的区域为微咸水区，>2g/L的区域为咸水区，滨海地区部分咸水矿化度大于5g/L。

②深层水水化学特征

深层水含水介质主要为冲积层和湖积层，因此不同深度的地下水具有相似的水化学类型，具有一定的规律性，水化学类型由北向南依次为：HCO3－Ca、HCO3－Ca·Na、HCO3－Na·Ca、HCO3－Na水，由于含水介质含盐量较低，因此深层孔隙水多为矿化度小。

图4.2-9    区域浅层水化学图

图4.2-10    区域深层水化学图

### 4.2.5地表水

丰南区境内自东向西有小戟门河及黑沿子排干渠、沙河、陡河、西排干渠、津唐运河五条骨干排水渠，有分别汇入五条骨干河流的支流渠道25条。

(1)西排干渠：位于老陡河以西，津唐公路以东，北起侉子庄乡的魏家庄北，向南流过宣庄、毕武庄、西河各乡，于涧河入海，系1965年人工开挖而成，为贯穿南北的人工排水河道，全长38km，宽12-32m，流域面积203km2。西排干渠属季节性河流，最大流量78m3/s，平时少水，除汛期排水外，其余均依靠陡河供水和槽蓄沥水用于农田灌溉。

(2)陡河：系天然河道，发源为东西两支。东支发源于迁安县的管山，西支发源于丰润县马庄户，在双桥水库汇合，自北向南穿越唐山市南部的侯边庄进入丰南稻地镇，到董各庄乡又分为大小两支，大支（老陡河）向南流，过黄各庄、尖字沽，于涧河入渤海；小支向西流过宣庄、王兰庄镇，转向东南，于栏杆桥复与大支汇合入海。陡河全长121.5km，流域面积1340km2，其中境内河长43km，流域面积288km2。

(3)小戟门河及黑沿子排干：小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠。1962年发挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东和沙河汇合后入海河道全长53km，流域面积240km2，其中境内36.3km，流域面积174km2。承担滦南、唐海、军垦和丰南区汛期及汛后排洪、排沥任务。

(4)沙河：属于季节性河流，两岸多沙，平时河床干涸，汛期洪水张发往往决口成灾或河床改道，经过治理，草泊水库以北最大流量为650m3/s。80年代以来，由于上游厂矿排放废水，已成为常年河道，并可通过幸福河、陡河、煤河为津唐运河季节性输水。总长163km，流域面积1219km2。其中丰南区境内流程62.5km，流域面积257km2。

(5)津唐运河：为发展津、唐两地水运而开挖的人工河道。北起胥各庄镇白石庄，南至汉沽农场裴庄汇入还乡河改道，全长27.8km，流域面积576km2，其中境内285km2。

(6)双龙河：发源于滦县茨榆坨南，经滦南县流入唐海县境内第六农场，经第二、十、四、十一和七农场，至南堡、咀东注入渤海，河长55km，流域面积488.43km2，流经县境30km，境内流域面积321.43km2。

本项目排水采用清污分流制，循环冷却水排水进入开发区污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂；雨水进入现有厂区雨水排水系统。

南堡经济开发区污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水一部分供给南堡经济开发区中水回用工程，另一部分由水泵房提升后向西穿过规划十九号路接入明渠输送至黑沿子干渠。

### 4.2.6气候气象

该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为12.9℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65%；年平均降雨量574mm，降水多集中在6~8月，占全年降水量的70%；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年平均日照时数2798.2小时。

年最多风向为NW风，次多风向为E风，年静风频率2.67%。年总平均风速为3.38m/s。

## 4.3环境质量现状监测与评价

### 4.3.1 环境空气现状监测与评价

#### 4.3.1.1环境空气质量达标区判定

根据唐山市环境保护局于2018年6月5日发布的《2017年唐山市环境状况公报》中相关数据进行判定。

表4.3-1     区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 μg/m3 | 标准值 μg/m3 | 标准指数 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 60 | 0.667 | 达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | -- | 150 | -- | -- |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 59 | 40 | 1.475 | 不达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | -- | 80 | -- | -- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 119 | 70 | 1.7 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95位百分位数 | -- | 150 | -- | -- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 66 | 35 | 1.886 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95位百分位数 | -- | 70 | -- | -- |
| CO | 24小时平均第95位百分位数 | -- | 4000 | -- | -- |
| O3 | 8小时平均第90位百分位数 | -- | 160 | -- | -- |

根据生态环境部环境影响评价服务平台中环境空气质量模型技术支持服务系统中的分析数据，唐山市2017年CO 24小时平均第95百分位数为3.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为205ug/m3。

根据公报及分析结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM2.5、PM10、O3。

#### 4.3.1.2其他污染物环境质量现状监测

本项目HCl质量现状监测数据引用《唐山三孚硅业股份有限公司年产0.6万吨四氯化硅工程项目环境影响报告书》中由河北德普环境监测有限公司于2017年3月15日～3月21日进行现状监测数据。

（1）其他监测因子（除常规污染物）

HCl。

（2）监测点位

项目其它污染物补充监测点位见表4.3-2。

表4.3-2   其它污染物补充监测点位信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/° | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 老王庄村 | 118.216379° | 39.281347° | HCl | 2017年3月15日～3月21日 | NE | 2180 |
| 三友碱厂生活区 | 118.192347° | 39.244097° | HCl |  | SE | 2310 |

（3）监测时段与频次

监测频次：HCl监测1小时平均浓度。

HCl 1小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min。

（4）监测分析方法：

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。

表4.3-3    大气污染物分析方法表

| 项目 | 分析方法 | 分析方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值 |
| HCl | 离子色谱法 | 《空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ549-2016） | 0.02 |

（5）其他污染物现状监测结果

根据监测，其他污染物现状监测结果见表4.3-4。

表4.3-4   各监测点1小时平均浓度及评价结果

| 监测点 名称 | 监测 因子 | 平均 时间 | 评价标准μg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老王庄村 | HCl | 45min | 50 | ND~0.03 | 60 | 0 | 达标 |
| 三友碱厂生活区 | HCl | 45min | 50 | ND~0.03 | 60 | 0 | 达标 |

由分析结果可知，HCl浓度满足《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，区域环境质量较好。

### 4.3.2地下水环境质量现状监测与评价

为查明项目区所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对评价区范围进行水文地质调查。

本次评价工作所完成的工程量如下：

（1）2018年11月，完成了水文地质调查面积约25.7km2，涉及水井13口；

（2）收集野外试验数据6组，其中潜水抽水试验4组，承压水抽水试验2组；

（3）布置水位监测点10个，收集水质监测点8个。

#### 4.3.2.1地下水监测点布设

本次评价水质监测引用《唐山三孚硅业股份有限公司年产0.6万吨四氯化硅工程环境影响报告书》中2017年3月地下水监测数据。监测井点布设情况见表4.3-5及图4.3-1。

表4.3-5    地下水监测井点一览表

| 编号 | 位置 | 监测层位 | 相对项目区位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| Q1 | 唐曹高速南1 | 浅层 | N | 1400 | 水质及水位 |
| Q2 | 三友氯碱北 |  | NW | 2400 | 水质及水位 |
| Q3 | 张庄子北 |  | S | 1200 | 水质及水位 |
| Q4 | 污水处理厂东南 |  | SW | 2300 | 水质及水位 |
| Q5 | 盐化厂农场 |  | SW | 4000 | 水质及水位 |
| Q6 | 一支队东南 |  | E | 3200 | 水位 |
| Q7 | 污水厂 |  | SW | 3300 | 水位 |
| Q8 | 五支队西北 |  | SW | 2600 | 水位 |
| Q9 | 张庄子东北 |  | E | 4200 | 水位 |
| Q10 | 唐曹高速南2 |  | N | 2700 | 水位 |
| S1 | 三友氯碱西 | 深层 | W | 2400 | 水质 |
| S2 | 滨海镇 |  | S | 1400 | 水质 |
| S3 | 生态休闲园 |  | SW | 2800 | 水质 |

图4.3-1    水质监测布点图

#### 4.3.2.2地下水水质监测与评价

（1）监测项目

K+、Ca+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类，共计30项。

（2）监测时段

引用数据水质监测时段为2017年3月，监测一期，监测一天。

（3）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，水质评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（4）检测方法

采用国家相关监测分析方法，各因子监测分析法见表4.3-6。

表4.3-6    水质监测项目及分析方法

| 序号 | 项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 5.1玻璃电极法 | -- |
|  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L |
|  | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 8.1称量法 | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 9.1纳氏试剂分光光度法 | 0.020mg/L |
|  | 硝酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 5.3离子色谱法 | 0.08mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 10.1重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |
|  | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 3.2离子色谱法 | 0.1mg/L |
|  | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 2.2离子色谱法 | 0.15 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 1.2离子色谱法 | 0.75 mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 2.1多管发酵法 | 2MPN/100mL |
|  | 细菌总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 | -- |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
|  | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 4.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 | 0.01mg/L |
|  | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |

续表4.3-6    水质监测项目及分析方法

| 序号 | 项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 2.1原子吸收分光光度法 | 0.020 mg/L |
|  | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 3.1原子吸收分光光度法 | 0.005 mg/L |
|  | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 8.1原子荧光法 | 1×10-4 mg/L |
|  | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 6.1氢化物原子荧光法 | 1×10-3 mg/L |
|  | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 9.1无火焰原子吸收分光光度法 | 5×10-4 mg/L |
|  | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 11.1无火焰原子吸收分光光度法 | 2.5×10-3 mg/L |
|  | 钾 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 22.1火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 mg/L |
|  | 钠 |  | 0.01 mg/L |
|  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB 11905-89 | 0.02 mg/L |
|  | 镁 |  | 0.002 mg/L |
|  | 碳酸根 | 酸碱指示剂滴定法（B） 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） | -- |
|  | 碳酸氢根 |  |  |

（5）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）V类标准，石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

（6）水质监测结果及评价

地下水监测数据见表4.3-7、4.3-8，水化学分析见表4.3-9、4.3-10。

表4.3-7    地下水现状监测结果与评价一览表

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | Q1唐曹高速南 | Q2三友氯碱北 | Q3张庄子北 | Q4污水处理厂东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 无量纲 | ＜5.5，＞9 | 8.32 | -- | 8.21 | -- | 8.14 | -- | 8.28 | -- |
| 总硬度 | mg/L | ＞550 | 1779 | 3.23 | 1847 | 3.36 | 1802 | 3.28 | 1221 | 2.22 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ＞2000 | 2118 | 1.06 | 2206 | 1.10 | 2271 | 1.14 | 1824 | 0.91 |
| 耗氧量 | mg/L | ＞10 | 4.47 | 0.45 | 3.86 | 0.39 | 3.78 | 0.38 | 4.20 | 0.42 |
| 氨氮 | mg/L | ＞0.5 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.18 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | ＞30 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ＞0.1 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 硫酸盐 | mg/L | ＞350 | 503 | 1.44 | 523 | 1.49 | 566 | 1.62 | 494 | 1.41 |
| 氯化物 | mg/L | ＞350 | 510 | 1.46 | 586 | 1.68 | 545 | 1.56 | 389 | 1.11 |
| 氟化物 | mg/L | ＞2.0 | 0.8 | 0.40 | 0.8 | 0.40 | 0.9 | 0.45 | 1.0 | 0.50 |
| 氰化物 | mg/L | ＞0.1 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 挥发酚 | mg/L | ＞0.01 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 铬（六价） | mg/L | ＞0.1 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 石油类 | mg/L | 0.3 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 铁 | mg/L | ＞1.5 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 锰 | mg/L | ＞1.0 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 镉 | μg/L | ＞10 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 铅 | μg/L | ＞100 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 汞 | μg/L | ＞1 | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 砷 | μg/L | ＞50 | 8.3 | 0.17 | 6.8 | 0.14 | 8.1 | 0.16 | 7.1 | 0.14 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ＞100 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 菌落总数 | CFU/mL | ＞1000 | 45 | 0.045 | 26 | 0.026 | 35 | 0.035 | 41 | 0.041 |

表4.3-8    地下水现状监测结果与评价一览表

| 监测项目 | 单位 | Q5盐化厂农场 | S1三友氯碱西 | S2滨海镇 | S3生态休闲园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 无量纲 | -- | -- | 8.27 | 0.85 | 8.42 | 0.95 | 8.46 | 0.97 |
| 总硬度 | mg/L | 1461 | 2.66 | 150 | 0.33 | 58.0 | 0.13 | 64.0 | 0.14 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1888 | 0.94 | 408 | 0.41 | 328 | 0.33 | 313 | 0.31 |
| 耗氧量 | mg/L | 3.88 | 0.39 | 1.87 | 0.62 | 2.08 | 0.69 | 1.69 | 0.56 |
| 氨氮 | mg/L | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.90 | 0.13 | 0.65 | 0.04 | 0.20 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | ND | -- | 6.1 | 0.31 | 5.8 | 0.29 | 4.0 | 0.20 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 硫酸盐 | mg/L | 511 | 1.45 | 12 | 0.05 | 11 | 0.04 | 15 | 0.06 |
| 氯化物 | mg/L | 459 | 1.31 | 88.8 | 0.36 | 55.9 | 0.22 | 28.9 | 0.12 |
| 氟化物 | mg/L | 0.7 | 0.35 | 0.8 | 0.80 | 0.8 | 0.80 | 1.0 | 1.00 |
| 氰化物 | mg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 挥发酚 | mg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 铬（六价） | mg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 石油类 | mg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 铁 | mg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 锰 | mg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 镉 | μg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 铅 | μg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 汞 | μg/L | ND | -- | ND | -- | ND | -- | ND | -- |
| 砷 | μg/L | 8.0 | 0.16 | 1.6 | 0.03 | 4.0 | 0.08 | 3.6 | 0.07 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 菌落总数 | CFU/mL | 39 | 0.039 | 31 | 0.31 | 25 | 0.25 | 21 | 0.21 |

表4.3-9    地下水水化学类型判定表

| 监测点 监测因子 | Q1唐曹高速南 | Q2三友氯碱北 | Q3张庄子北 | Q4污水处理厂东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % |
| 阳离子 | 钾(mg/L) | 5.1 | 0.13 | 0.4% | 4.67 | 0.12 | 0.3% | 4.38 | 0.11 | 0.3% | 2.35 | 0.06 | 0.2% |
|  | 钠(mg/L) | 60.6 | 2.63 | 7.4% | 58.5 | 2.54 | 6.9% | 60.6 | 2.63 | 7.3% | 45.8 | 1.99 | 7.1% |
|  | 钙(mg/L) | 371.7 | 18.59 | 52.2% | 382.3 | 19.12 | 51.9% | 371.7 | 18.59 | 51.6% | 322.8 | 16.14 | 57.7% |
|  | 镁(mg/L) | 173.5 | 14.22 | 40.0% | 183.5 | 15.04 | 40.9% | 179.5 | 14.71 | 40.8% | 119.5 | 9.80 | 35.0% |
|  | 合计 | 610.9 | 35.57 | 100.0% | 628.97 | 36.82 | 100.0% | 616.18 | 36.05 | 100.0% | 490.45 | 27.99 | 100.0% |
| 阴离子 | 碳酸根(mg/L) | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.0% |
|  | 碳酸氢根(mg/L) | 715 | 11.72 | 32.1% | 696 | 11.41 | 29.4% | 657 | 10.77 | 28.4% | 670 | 10.98 | 34.1% |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 503 | 10.48 | 28.7% | 523 | 10.90 | 28.1% | 566 | 11.79 | 31.1% | 494 | 10.29 | 31.9% |
|  | 氯化物(mg/L) | 510 | 14.37 | 39.3% | 586 | 16.51 | 42.5% | 545 | 15.35 | 40.5% | 389 | 10.96 | 34.0% |
|  | 合计 | 1728 | 36.57 | 100.0% | 1805 | 38.81 | 100.0% | 1768 | 37.91 | 100.0% | 1553 | 32.23 | 100.0% |
| 水化学类型 | Cl•HCO3•SO4 -Ca•Mg型 | Cl•HCO3•SO4 -Ca•Mg型 | Cl•HCO3•SO4 -Ca•Mg型 | Cl•HCO3•SO4 -Ca•Mg型 |

表4.3-10    地下水水化学类型判定表

| 监测点 监测因子 | Q5盐化厂农场 | S1三友氯碱西 | S2滨海镇 | S3生态休闲园 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % | ρ(B)mg/L | c（1/zBz±） mmol/L | x（1/zBz±） % |
| 阳离子 | 钾(mg/L) | 2.49 | 0.06 | 0.2% | 2.64 | 0.07 | 1.1% | 2.35 | 0.06 | 1.8% | 2.35 | 0.06 | 1.7% |
|  | 钠(mg/L) | 32.4 | 1.41 | 5.0% | 74.4 | 3.23 | 50.8% | 46.90 | 2.04 | 62.3% | 49.1 | 2.13 | 61.8% |
|  | 钙(mg/L) | 339.8 | 16.99 | 60.0% | 36.5 | 1.83 | 28.7% | 14.00 | 0.70 | 21.4% | 15 | 0.75 | 21.7% |
|  | 镁(mg/L) | 120.5 | 9.88 | 34.9% | 15.1 | 1.24 | 19.4% | 5.80 | 0.48 | 14.5% | 6.2 | 0.51 | 14.7% |
|  | 合计 | 495.19 | 28.34 | 100.0% | 128.64 | 6.37 | 100.0% | 69.05 | 3.27 | 100.0% | 72.65 | 3.45 | 100.0% |
| 阴离子 | 碳酸根(mg/L) | 0 | 0.00 | 0.0% | 8 | 0.27 | 3.6% | 9.00 | 0.30 | 7.9% | 9 | 0.30 | 8.3% |
|  | 碳酸氢根(mg/L) | 637 | 10.44 | 30.7% | 272 | 4.46 | 59.6% | 102.00 | 1.67 | 44.3% | 134 | 2.20 | 60.6% |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 511 | 10.65 | 31.3% | 12 | 0.25 | 3.3% | 11.00 | 0.23 | 6.1% | 15 | 0.31 | 8.6% |
|  | 氯化物(mg/L) | 459 | 12.93 | 38.0% | 88.8 | 2.50 | 33.5% | 55.90 | 1.57 | 41.7% | 28.9 | 0.81 | 22.5% |
|  | 合计 | 1607 | 34.02 | 100.0% | 380.8 | 7.48 | 100.0% | 177.90 | 3.78 | 100.0% | 186.9 | 3.62 | 100.0% |
| 水化学类型 | Cl•SO4•HCO3 -Ca•Mg型 | Cl•HCO3 -Na•Ca型 | Cl•HCO3 -Na型 | HCO3 -Na型 |

由表4.3-6、4.3-7可知，从地下水监测与评价结果可以看出：浅层地下水各监测点出现耗氧量、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性固体等均出现超标现象，这主要是因为浅层水为咸水，属于地质结构和水文地质结构等自然因素造成的。深层水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明该区域深层地下水水质良好，是具有供水意义的含水层。

由表4.3-8、4.3-9地下水水化学类型判定结果可知，项目区浅层地下水水化学类型主要为Cl•HCO3•SO4 -Ca•Mg型水，深层地下水水化学类型主要为Cl•HCO3 -Na型水。

#### 4.3.2.3地下水水位动态监测

本次工作在2018年11月，进行了水位调查工作，绘制评价区范围流场图（图4.3-2），水位监测结果见表4.3-11。

表4.3-11    地下水水位调查表

| 编号 | 点位 | 坐标 | 地表高程(m) | 水位埋深(m) | 水位标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| Q1 | 唐曹高速南1 | 604078 | 4350367 | 5.30 | 1.87 | 3.43 |
| Q2 | 三友氯碱北 | 601520 | 4349531 | 3.61 | 1.21 | 2.40 |
| Q3 | 张庄子北 | 604783 | 4347212 | 3.35 | 0.88 | 2.47 |
| Q4 | 污水处理厂东南 | 602700 | 4346422 | 3.58 | 2.20 | 1.38 |
| Q5 | 盐化厂农场 | 600279 | 4346648 | 1.98 | 0.90 | 1.08 |
| Q6 | 一支队东南 | 607250 | 4347409 | 4.49 | 0.94 | 3.55 |
| Q7 | 污水厂 | 601511 | 4345726 | 2.78 | 1.52 | 1.26 |
| Q8 | 五支队西北 | 601989 | 4346010 | 2.02 | 0.65 | 1.37 |
| Q9 | 张庄子东北 | 608057 | 4346819 | 3.55 | 0.51 | 3.04 |
| Q10 | 唐曹高速南2 | 602732 | 4351109 | 5.11 | 1.22 | 3.89 |

图4.3-2    2018年11月调查评价区潜水流场图

### 4.3.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测时间及监测频次

2019年3月11日，监测1天，监测分昼间（6：00～22：00）和夜间（22：00～6：00）进行。

（2）监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求的方法执行。

（3）监测结果

监测结果见下表。

表4.3-12     噪声现状监测结果              单位：dB（A）

| 监测点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 61 | 63 | 62 | 63 |
| 夜间 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| 评价标准 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |
| 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 夜间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现状监测表明，厂界各监测点声级值昼间在61~63dB(A)之间，夜间声级值在51~53dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。

### 4.3.4土壤质量现状监测与评价

（1）监测点位

共布设2个监测点，分别位于厂区办公楼前、现有生产装置区，其中厂区办公楼前取表层样点，生产装置区取柱状样点，0~0.5m、0.5~1.5 m、1.5~3 m 分别取样，具体监测点位见图。

（2）监测因子

监测项目：pH值、阳离子交换量、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

（3）评价标准

规划区评价标准采用国家《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

（4）评价结果

土壤监测数据与评价如表4.3-13。

由表4.3-13分析可知，各监测点监测因子监测值均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

表4.3-13    土壤环境监测结果及评价  （单位：mg/kg，PH除外）

| 点位 项目 | 第二类用地筛选值 | 2018.12.12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 办公楼前 | 生产装置区 |
|  |  | 0.5m | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| pH值（无量纲） | -- | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
| 阳离子交换量（cmol/kg） | -- | 8.4 | 15.7 | 13.6 | 13.3 |
| 砷 | 60 | 7.00 | 4.39 | 5.26 | 5.08 |
| 镉 | 65 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 铬(六价) | 5.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | 18000 | 18 | 22 | 23 | 27 |
| 铅 | 800 | 18.9 | 19.2 | 20.4 | 21.7 |
| 汞 | 38 | 0.043 | 0.041 | 0.073 | 0.106 |
| 镍 | 900 | 28 | 30 | 30 | 31 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯仿 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯甲烷 | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二氯甲烷 | 616 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 四氯乙烯 | 53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯苯 | 270 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4.3-13    土壤环境监测结果及评价  （单位：mg/kg，PH除外）

| 点位 项目 | 第二类用地筛选值 | 2018.12.12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 办公楼前 | 生产装置区 |
|  |  | 0.5m | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 乙苯 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯乙烯 | 1290 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 甲苯 | 1200 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 邻二甲苯 | 640 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硝基苯 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯胺 | 260 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2-氯酚 | 2256 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 䓛 | 1293 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 萘 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

## 4.4区域污染源调查与评价

### 4.4.1区域污染源调查

拟建项目位于唐山市南堡经济技术开发区，根据现场踏勘，评价区域内主要污染源为园区内已建成工业企业的污染源，主要包括唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三孚硅业股份有限公司、唐山百孚化工有限公司、唐山三友志达钙业有限公司等。各企业污染源排放情况如下。

表4.4-1    开发区现有企业环保“三同时”执行情况及主要污染物排放量一览表                                  单位：t/a

| 序号 | 企 业 名 称 | 废气污染物 | 废水污染物 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | Cl2 | HCl | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 3984.92 | 6899.42 | 1872.34 | -- | -- | -- | -- | 已验收 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 （含480t/h的高温高压煤粉炉） | 454.12 | 433.22 | 142.712 | -- | 7.917 | 124.518 | 8.089 | 60Kt/a有机硅、3万吨有机硅系列产品、有机硅下游系列产品、有机硅二期改扩建工程已验收；，3.2万吨/年硅橡胶产品项目（其它装置）、有机硅副产物生产硅油项目、有机硅单体技术改造环评已批复，在建 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | -- | -- | 12.36 | -- | -- | 1816 | 6.23 | 已验收 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 1674.7 | 0.340 | 已验收 |
| 5 | 唐山三友集团远达纤维有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 816.1 | 0.298 | 已验收 |
| 6 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | -- | -- | 157.84 | 5.282 | 2.305 | 46.8 | -- | 40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造项目 已验收；10万吨/年球型树脂环评已批复，在建 |
| 7 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 0.545 | 1.975 | 0.335 | 0.562 | 3.704 | 13.199 | 0.396 | 三氯氢硅6.5万t/a，四氯化硅0.99万t/a，5.6万吨/年氢氧化钾项目，3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目一期工程已验收；3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目一期工程在建，燃气锅炉及脱盐水装置项目环评已批复，在建；年产0.6万吨四氯化硅工程项目已批复，在建；空分项目已批复，在建 |
| 8 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 0.45 | 20.91 | 0.98 | 0.3 | -- | 10.56 | -- | 环评已批复，未建 |
| 9 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.02 | 1.16 | 1.45 | 0.001 | 0.212 | 14.00 | -- | 一期年产5000吨海绵钛已验收；二期年产10000t/a海绵钛环评已批复，在建 |
| 10 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.062 | 3.12 | -- | -- | -- | 13.3 | -- | 已验收 |
| 11 | 唐山百孚化工有限公司 | 1.37 | 4.82 | 4.9 | -- | -- | 2.36 | -- | 环评已批复，在建 |
| 12 | 唐山晋多化工产品有限公司 | -- | 7.66 | 1.5 | -- | -- | 16.55 | 1.65 | 已验收 |
| 13 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.016 | 3.63 | -- | 0.03 | 0.689 | 1.218 | 0.104 | 已验收 |
| 14 | 唐山三友志达钙业有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已验收 |

续表4.4-1    开发区现有企业环保“三同时”执行情况及主要污染物排放量一览表                                  单位：t/a

| 序号 | 企 业 名 称 | 废气污染物 | 废水污染物 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | Cl2 | HCl | COD | 氨氮 |  |
| 15 | 唐山兴琳科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 0.06 | 已验收 |
| 16 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.103 | 1.498 | -- | -- | -- | 1.05 | 0.09 | 已验收 |
| 17 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | -- | -- | 17.513 | -- | -- | 12.1 | -- | 已验收 |
| 18 | 唐山三江化工有限公司 | 0.01 | 0.61 | 0.6 | -- | -- | 2.07 | 0.11 | 已验收 |
| 19 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 3.41 | -- | 1.17 | -- | -- | 1.12 | 0.043 | 已验收 |
| 20 | 唐山科德轧辊有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.01 | 已验收 |
| 21 | 唐山市三元塑胶有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已验收 |
| 22 | 唐山春澳实业有限公司 | -- | -- | 22.14 | -- | -- | 1.31 | -- | 已验收 |
| 23 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.05 | 2.33 | 33.674 | -- | -- | 7.94 | 0.39 | 已验收 |
| 24 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 0.315 | -- | 0.151 | -- | -- | 0.23 | 0.08 | 环评已批复，在建 |
| 25 | 唐山领创净水技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已验收 |
| 26 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.0108 | 0.193 | 0.0103 | -- | -- | 0.72 | -- | 已验收 |
| 27 | 南堡经济开发区污水处理厂 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.02 | 已验收 |
| 28 | 唐山通嘉科技有限公司 | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 环评已批复，在建 |
| 29 | 唐山市欣颐化工有限公司 | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | -- | 环评已批复，在建 |
| 30 | 唐山昆铁科技有限公司 | -- | -- | 14.2 | -- | -- | 1.54 | 0.09 | 环评已批复，在建 |
| 31 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.005 | 0.211 | 0.0168 | -- | -- | 1.26 | 0.09 | 环评已批复，在建 |
| 32 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.01 | 环评已批复，在建 |
| 33 | 唐山云博机械设备公司 | -- | -- | 0.00042 | -- | -- | 1.7 | 0.1 | 环评已批复，在建 |
| 34 | 唐山基佳科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.07 | 环评已批复，在建 |
| 35 | 唐山佳博刷业有限公司工业刷辊项目 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 0.08 | 环评已批复，在建 |
| 36 | 唐山光华机械设备有限公司 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 0.53 | 0.05 | 环评已批复，试生产 |
| 37 | 唐山市南堡开发区晨光精细化工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 0.06 | 环评已批复，在建 |
| 38 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 0.005 | 0.211 | -- | -- | -- | -- | -- | 已验收 |
| 合计 | 4445.073 | 7383 | 2285.88752 | 6.637 | 15.294 | 5127.323 | 18.511 | -- |

### 4.4.3评价方法

项目评价区域内环境污染源评价方法采用污染负荷法，计算方法如下：

评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中：Pij---j 污染源i 污染物的等标污染负荷；

Coi---i 污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

Qij---j 污染源i 污染物污染物的排放量，t/a；

（i=1，2，3…n，污染物个数）

式中：Pi---j 污染源(工厂)的等标污染负荷。

式中：P---某区域的等标污染负荷之和。

式中：Kj---j污染源在区域中的污染负荷比。

### 4.4.4评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见表4.4-2。

表4.4-2    污染源调查评价标准

| 项目 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 烟（粉）尘 | mg/m3 | 0.30 |
|  | SO2 | mg/m3 | 0.15 |
|  | NOx | mg/m3 | 0.12 |
|  | HCl | mg/m3 | 0.015 |
|  | Cl2 | mg/m3 | 0.03 |
| 废水污染物 | COD | mg/L | 10 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.0 |

### 4.4.5大气污染源调查结果与评价

本项目评价区域废气污染源调查与评价结果见表4.4-3。

表4.4-3    废气污染源调查评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | HCl | Cl2 |  |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 26566.13 | 57495.17 | 6241.13 | 0.00 | 0.00 | 90302.43 | 90.284 | 1 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 3027.48 | 3610 | 475.71 | 527.8 | 0.00 | 7641.14 | 7.639 | 2 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.041 | 14 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 5 | 唐山三友集团远达纤维有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 6 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 526.13 | 153.67 | 176.07 | 855.87 | 0.856 | 3 |
| 7 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 0.853 | 4.992 | 0.367 | 245.8 | 18.667 | 270.679 | 0.271 | 4 |
| 8 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 32.27 | 15.47 | 49.61 | 0.050 | 12 |
| 9 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.13 | 9.67 | 4.83 | 0.00 | 0.03 | 14.66 | 0.015 | 18 |
| 10 | 唐山百孚化工有限公司 | 0.52 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 0.031 | 16 |
| 11 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 0.41 | 26.00 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 40.54 | 0.041 | 15 |
| 12 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 9.13 | 40.17 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 65.63 | 0.066 | 10 |
| 13 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 0.00 | 63.83 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 68.83 | 0.069 | 9 |
| 14 | 唐山三江化工有限公司 | 0.11 | 30.25 | 0.00 | 45.93 | 1.00 | 77.29 | 0.077 | 7 |
| 15 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 16 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 0.69 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 0.013 | 19 |
| 17 | 唐山春澳实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 58.38 | 0.058 | 11 |
| 18 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.07 | 5.08 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.007 | 20 |
| 19 | 唐山领创净水技术有限公司 | 22.73 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 0.027 | 17 |
| 20 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |

续表4.4-3    废气污染源调查评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | HCl | Cl2 |  |  |  |
| 21 | 唐山德川化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 22 | 唐山光华机械设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 23 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.074 | 8 |
| 24 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 2.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.003 | 22 |
| 25 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 26 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.07 | 1.61 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.002 | 25 |
| 27 | 唐山市惠中化学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 28 | 唐山宇洋达污油水处理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.001 | 27 |
| 29 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.003 | 21 |
| 30 | 唐山通嘉科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 0.047 | 13 |
| 31 | 唐山市欣颐化工有限公司 | 0.03 | 1.76 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.002 | 23 |
| 32 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 33 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 34 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 35 | 唐山云博机械设备公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 36 | 唐山基佳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.002 | 26 |
| 37 | 唐山佳博刷业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 38 | 唐山市晨光精细化工有限公司 | 0.03 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.002 | 24 |
| 合计 | 29633.8 | 61526.6 | 7619.61 | 1019.6 | 221.237 | 100020.9 | 100 | -- |
| Ki（%） | 29.63 | 61.51 | 7.62 | 1.02 | 0.22 | -- | -- | -- |

由表4.4-3可知，评价区域范围形成了以NOx污染为主的大气污染，其次为SO2，评价区域排放的大气污染物等标负荷为100020.9，NOx等标污染负荷为61526.6，占废气污染物总排放污染负荷的61.51%，SO2等标污染负荷为29926.8，占废气污染物总排放污染负荷的29.63%，烟（粉）尘等标污染负荷为7619.61，占废气污染物总排放污染负荷的7.62%，HCl等标污染负荷为1019.6，占废气污染物总排放污染负荷的1.02%，Cl2等标污染负荷为221.237，占废气污染物总排放污染负荷的0.22%。区域内第一污染源为唐山三友热电有限责任公司，大气污染物等标污染负荷为90302.43，占废气污染物总排放污染负荷的90.284%。

### 4.4.6废水污染源调查结果与评价

本项目评价区域废水污染源调查与评价结果见表4.4-4。

表4.4-4    废水污染源调查及评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 12.45 | 8.09 | 20.54 | 3.892 | 5 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 181.60 | 6.23 | 187.83 | 35.347 | 1 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 167.47 | 0.34 | 167.81 | 31.579 | 2 |
| 5 | 唐山三友集团远达纤维有限公司 | 81.61 | 0.30 | 81.91 | 15.414 | 3 |
| 6 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.881 | 6 |
| 7 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 1.274 | 0.377 | 1.651 | 0.311 | 8 |
| 8 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 0.079 | 14 |
| 9 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.263 | 9 |
| 10 | 唐山百孚化工有限公司 | 53.85 | 0.00 | 53.85 | 10.134 | 4 |
| 11 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.250 | 10 |
| 12 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.045 | 17 |
| 13 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 1.66 | 1.65 | 3.31 | 0.623 | 7 |
| 14 | 唐山三江化工有限公司 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.043 | 18 |
| 15 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.034 | 21 |
| 16 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.038 | 20 |
| 17 | 唐山春澳实业有限公司 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.228 | 11 |
| 18 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 0.060 | 15 |
| 19 | 唐山领创净水技术有限公司 | 0.11 | 0.04 | 0.16 | 0.030 | 22 |
| 20 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |

表4.4-4    废水污染源调查及评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 21 | 唐山德川化工有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.006 | 27 |
| 22 | 唐山光华机械设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 23 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.024 | 23 |
| 24 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.019 | 24 |
| 25 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 26 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.013 | 25 |
| 27 | 唐山市惠中化学有限公司 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.008 | 26 |
| 28 | 唐山宇洋达污油水处理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 29 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 30 | 唐山通嘉科技有限公司 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.045 | 17 |
| 31 | 唐山市欣颐化工有限公司 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.041 | 19 |
| 32 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.004 | 28 |
| 33 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 0.051 | 16 |
| 34 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.030 | 22 |
| 35 | 唐山云博机械设备公司 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 0.038 | 20 |
| 36 | 唐山基佳科技有限公司 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.019 | 24 |
| 37 | 唐山佳博刷业有限公司 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.034 | 21 |
| 38 | 唐山市晨光精细化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 合计 | 513.084 | 18.307 | 531.391 | 100 | -- |
| Ki（%） | 96.555 | 3.445 | -- | -- | -- |

由上表可知，评价区域排放的废水污染物等标污染负荷为530.21，以COD为主，COD等标污染负荷为512.09，占废水污染物总排放污染负荷的96.58%，氨氮等标污染负荷为18.12，占废水污染物总排放污染负荷的3.42%，废水污染源排名第一位的是唐山三友化工股份有限公司，水污染物等标排放量为187.83，占总排放污染物等标排放量的35.43%。

# 5施工期环境影响分析

本次项目于三孚硅业西厂区内进行建设，本次施工期影响主要为精馏塔建设过程中产生的影响。

## 5.1施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的污染主要为运输车辆的行驶、混凝土制备、装卸施工材料、施工机械填挖土方以及挖掘弃土临时堆存引起的扬尘。

生产装置表面物料扬尘、施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域，影响附近居民及单位职工的生活和工作。

针对施工期扬尘污染问题，本评价根据根据《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《河北省建筑施工扬尘治理方案》（冀建安〔2017〕9号）的相关规定，提出在施工中必须采取如下措施，来减轻二次扬尘对周围环境的影响：

（1）三孚硅业必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等；

（2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，围挡高度不低于1.8米；

（3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设；

（4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路；

（5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控；

（6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露；

（7）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施；

（8）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置，搬运时应有降尘措施，余料及时回收；

（9）施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；

（10）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒；

（11）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾；

（12）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运；

（13）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次；

（14）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损；

（15）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作；

（16）施工厂地施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动的地点，参照《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，设置1个施工扬尘监测点，对施工区域扬尘进行日常监控。

建筑施工工地采取工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”措施；在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最低。另外，施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中一氧化碳等污染物浓度增高，但不会对居民区造成影响，并且此类废气为间断排放，随施工结束而结束，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。

## 5.2施工期废水影响分析

施工期产生的废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水。施工设备清洗和水泥养护排水水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。

施工期生活污水一般指施工人员生活和食堂排放的生活污水，依托厂区现有污水处理站处理达标后，经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂。因此，施工期产生的生产和生活污水不会对区域环境产生明显影响。

## 5.3施工期噪声影响分析

### 5.3.1噪声源强

施工噪声主要来自于各种施工机械和车辆及推土机、挖掘机、装卸机、基础阶段的打桩机、和混凝土振捣过程。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见表5.3-1。

表5.3-1    施工机械产噪值一览表        单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 声级/距离(dB(A)/m) | 序号 | 设备名称 | 声级/距离(dB(A)/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 85.7/5 | 4 | 混凝土振捣器 | 79/5 |
| 2 | 挖掘机 | 84/5 | 5 | 运输车辆 | 79.2/5 |
| 3 | 推土机 | 83.6/5 | 6 | 夯土机 | 82/5 |

### 5.3.2预测计算

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lro-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表5.3-2。

表5.3-2    主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

| 序号 | 机 械 | 不同距离处的噪声贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 250m | 300m | 400m | 500m |
| 1 | 装载机 | 67.6 | 64.1 | 59.7 | 53.7 | 51.7 | 50.1 | 47.6 | 45.7 |
| 2 | 挖掘机 | 65.9 | 62.4 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 48.4 | 45.9 | 44.0 |
| 3 | 推土机 | 65.5 | 62.0 | 57.6 | 51.6 | 49.6 | 48.0 | 45.5 | 43.6 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 60.9 | 57.4 | 53.0 | 47.0 | 45.0 | 43.4 | 40.9 | 39.0 |
| 5 | 夯土机 | 63.9 | 60.4 | 56.0 | 50.0 | 48.0 | 46.4 | 43.9 | 42.0 |
| 6 | 运输车辆 | 61.1 | 57.6 | 53.2 | 47.2 | 45.2 | 43.6 | 41.1 | 39.2 |

### 5.3.3施工期噪声影响分析

将表5.3-2噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相互对照可以看出：

施工期，昼间距工地40m，夜间200m即可满足施工场界噪声限值的要求。

另外，由于工程建设需消耗一定量的沙石、水泥等建筑材料，该材料的运输将使通向工地的公路车流量增加，产生的交通噪声将对运输路线沿途的声环境产生一定的影响。需采取一些简单可行的降噪措施，对此，本评价提出以下要求和建议：

（1）建设单位与施工单位签订合同的同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

（3）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

在采取以上措施的情况下，对周围声影响较小。

## 5.4施工期固废影响分析

固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是施工人员的废弃物品。由于撒落的泥土容易随风飘落到其它地区形成扬尘污染，施工中要加强对这些固体废物的管理，提出从产生、运输、堆放地点等各环节减少撒落，及时打扫，避免污染环境；特别在夏季施工时生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。因此对于生活垃圾应集中堆放及时清理，外运到环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。

# 6运营期环境影响预测与评价

## 6.1大气环境影响预测与评价

### 6.1.1  基础资料分析

#### 6.1.1.1气象数据

（1）多年气象数据统计

项目采用唐海气象站（54535）资料，气象站位于唐山市唐海县，地理坐标为东经118.45º，北纬39.28º，海拔高度1.5m。以下资料根据1998-2017年气象数据统计分析。

表6.1-1    唐海气象站近20年的主要气候资料统计结果表

| 项目 | 数量及单位 | 项目 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | 12.9℃ | 降雨量 | 年平均降雨量 | 574 mm |
|  | 极端最低气温 | -19.0℃ |  | 最大小时暴雨强度 | 20.7 mm |
|  | 极端最高气温 | 40.8℃ | 日照 | 年平均日照时数 | 2798.2 h |
|  | 最冷月平均气温 | -4.2 ℃， |  | 日照时数最多五月日均 | 9.3 h |
|  | 最热月平均气温 | 26℃ |  | 日照时数最少十二月日均 | 6.1 h |
| 风速 | 年平均风速 | 3.38m/s | 风向 | 全年最多风向 | NW |
|  | 瞬时极大风速 | 37 m/s |  | 全年次多风向 | E |
| 气压 | 年平均气压 | 1015 hPa |  | 全年静风频率 | 2.67% |

（2）评价基准年气象数据

项目评价基准年为2017年。

项目地面气象数据采用唐海气象站2017年全年地面气象数据。

表6.1-2    观测气象数据信息一览表

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标/° | 相对距离km | 海拔高度m | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 唐海 | 54535 | 一般站 | 118.45 | 39.28 | 19.7 | 1.5 | 2017年 | 风速、风向、总云量、低云量和干球温度 |

高空气象模拟数据时次为2017年逐日08、20时，模拟网格点编号为860085。该高空气象数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模型采用两层嵌套，第一层网格中心为北纬35(，东经113.0(，格点为65×68，分辨率为81km×81km；第二层网格格点为第二层网格格点为131×151，分辨率为27km×27km，覆盖我国大部分地区地区。该模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。

表6.1-3    模拟气象数据信息一览表

| 模拟点坐标/° | 相对距离 km | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纬度 | 经度 |  |  |  |  |
| 39.33 | 118.34 | 13.9 | 2017年 | 大气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向及风速 | WRF |

图6.1-1    2017年风向玫瑰图

#### 6.1.1.2地形数据

项目地形数据使用SRTM3 90m数据，下载地址：http://dds.cr.usgs.gov/ srtm/vwesion2_1/SRTM3/ Eurasia/每个文件是1°×1°格点内的数据。

地理数据中的土地利用类型取自U.S.Geological Surveys EROSData Center EROS的全球30"的数据库的亚洲部分。模拟区域地形较为复杂，地形特征见6.1-2。

图6.1-2    项目所在区域地形示意图

### 6.1.2大气环境影响预测方案

#### 6.1.2.1预测范围及预测计算点

项目大气评价等级为一级，考虑项目周围环境特征和气象条件，本次大气预测范围确定为以厂址为中心，边长为5.0km×5.0km的矩形区域，步长为100m，总面积25km2。计算点为预测范围内网格点及敏感点，见表6.1-4。

表6.1-4   区域主要环境空气敏感点

| 序号 | 名称 | X（m） | Y（m） | 海拔高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百旺家苑小区 | 266 | -1427 | 3.6 |
| 2 | 海月花园小区 | 499 | -1447 | 3.15 |
| 3 | 南港新城小区 | 947 | -1488 | 1.21 |
| 4 | 滨海花园小区 | -595 | -1754 | 9.01 |
| 5 | 老王庄东北街村 | 1676 | 1513 | 2.68 |
| 6 | 畅夏园 | 433 | -1912 | 4.94 |
| 7 | 碱厂生活区 | 149 | -1981 | 5.62 |
| 8 | 硕秋园 | 961 | -1942 | 2.07 |
| 9 | 张庄村 | 1470 | -1961 | 1.79 |

#### 6.1.2.2预测模式及参数

本项目预测范围属于局地尺度，结合唐海县评价基准年气象参数，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERMOD模型进行模拟运算。因项目污染物仅涉及HCl，不涉及SO2及NOx，故不再评价二次PM2.5。

（1）预测软件

大气环境影响评价系统（AermodSystem）4.3。

（2）AERMOD参数设置如下：

表6.1-5    地表分区及参数

| 地面类型 | 扇区度数 | 季节 | 反照率 | 波文比 | 地表粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 90~270° | 冬季 | 0.35 | 1.5 | 1 |
|  |  | 春季 | 0.14 | 1 | 1 |
|  |  | 夏季 | 0.16 | 2 | 1 |
|  |  | 秋季 | 0.18 | 2 | 1 |
| 耕地 | 270~90° | 冬季 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
|  |  | 春季 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
|  |  | 夏季 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
|  |  | 秋季 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

#### 6.1.2.3预测方案

本次工程位于不达标区，项目不涉及基本污染物；仅涉及HCl排放；详细的预测情景组合见表6.1-6。

表6.1-6    预测情景组合

| 序号 | 污染源类别 | 排放形式 | 预测因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源 | 正常排放 | HCl | 短期浓度 | 最大浓度占标率 |
| 2 | 新增污染源 -以新代老污染源 -区域削减源 +区域在建、拟建源 | 正常排放 | HCl | 短期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后达标情况 |
| 3 | 新增污染源 | 非正常排放 | HCl | 小时浓度 | 最大浓度占标率 |
| 4 | 新增污染源 -以新代老污染源 +全厂现有污染源 | 正常排放 | HCl | 短期浓度 | 大气防护距离 |

### 6.1.3污染源强方案

（1）本项目新增污染源

本项目新增污染源见表6.1-7及6.1-8。

（2）区域消减源

区域内HCl不涉及削减源。

（3）区域在建及拟建污染源

区域新增、在建污染源源强一览表见表6.1-10。

（4）非正常工况污染源

非正常工况污染源见表6.1-11。

表6.1-7    本项目大气有组织排放污染源统计表

| 序号 | 污染源 | 排气筒坐标（m） | 排气筒（m） | 烟气 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 海拔 | 高度 | 内径 | 速度m/s | 温度K | HCl |
| 1 | 废气处理装置废气 | -0.28 | -0.52 | 2.8 | 15 | 0.8 | 0.99 | 298.15 | 0.005 |
| 2 | 废气处理装置废气（现有工程） | -0.28 | -0.52 | 2.8 | 15 | 0.8 | 0.99 | 298.15 | -0.004 |

注：本项目废气处理装置废气排放为叠加现有工程后排放量，本次预测需削减现有工程排放量。

表6.1-8    本项目无组织大气影响预测污染源统计表

| 污染源名称 | 面源顶点坐标（m） | 面源参数（m） | 污染源排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xs | Ys | Zs | 高度 | X边长 | Y边长 | 方向角（度） | HCl |
| 装置区无组织废气 | 8.03 | -19.92 | 3.01 | 10 | 6.5 | 3 | 0 | 0.0007 |
| 储罐区无组织废气 | 17.27 | -0.52 | 2.8 | 10 | 70 | 23 | 0 | 0.0007 |

表6.1-9    项目以新带老有组织排放污染源统计表

| 序号 | 污染源 | 排气筒坐标（m） | 排气筒（m） | 烟气 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 海拔 | 高度 | 内径 | 速度m3/s | 温度K | HCl |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

表6.1-10   区域新增、在建污染源源强一览表

| 序号 | 污染源 | 排气筒坐标（m） | 排气筒（m） | 烟气 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 海拔 | 高度 | 内径 | 速度m3/s | 温度K | HCl |
| 1 | 唐山三孚电子材料有限公司 | 废气处理装置废气 | 401 | 23 | 2.62 | 15 | 1.2 | 14.4 | 293 | 0.001 |

表6.1-11   工程非正常工况下废气污染物排放

| 序号 | 污染源 | 排气筒坐标（m） | 排气筒（m） | 烟气 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 海拔 | 高度 | 内径 | 速度m3/s | 温度K | HCl |
| 1 | 生产工艺废气 | -0.28 | -0.52 | 2.8 | 15 | 0.8 | 0.99 | 298.15 | 0.25 |

### 6.1.4本项目正常工况贡献质量浓度

环境空气敏感点及区域最大地面浓度点HCl最大浓度贡献值见表6.1-12。

表6.1-12    项目HCl贡献浓度一览表

| 污染物 | 敏感点 | 平均时段 | 最大贡献浓度μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 百旺家园小区 | 1小时平均 | 0.1624 | 17090406 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0078 | 170904 | 0.05 | 达标 |
|  | 海月花园小区 | 1小时平均 | 0.0894 | 17082401 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0071 | 170824 | 0.05 | 达标 |
|  | 南港新城小区 | 1小时平均 | 0.1957 | 17080900 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0226 | 170815 | 0.15 | 达标 |
|  | 滨海花园小区 | 1小时平均 | 0.1854 | 17062901 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0219 | 170819 | 0.15 | 达标 |
|  | 老王庄东北街村 | 1小时平均 | 0.0915 | 17072400 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0084 | 170723 | 0.06 | 达标 |
|  | 畅夏园 | 1小时平均 | 0.0822 | 17090406 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.004 | 170904 | 0.03 | 达标 |
|  | 碱厂生活区 | 1小时平均 | 0.1818 | 17080400 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0151 | 170724 | 0.10 | 达标 |
|  | 硕秋园 | 1小时平均 | 0.1646 | 17072421 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0162 | 171002 | 0.11 | 达标 |
|  | 张庄村 | 1小时平均 | 0.1146 | 17080900 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0138 | 170815 | 0.09 | 达标 |
|  | 网格最大值 | 1小时平均 | 1.1926 | 17112915 | 2.39 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.1493 | 170723 | 1.00 | 达标 |

由预测结果可知，拟建项目污染源HCl对网格点及关心点1小时平均、24小时平均最大贡献浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

### 6.1.5本项目叠加区域相关污染源后预测结果

预测考虑本项目污染物贡献值与现状值、在建源污染物贡献值叠加后，减去区域削减源贡献值后的最终预测浓度，并进行达标分析。

环境空气敏感点及区域最大地面浓度点HCl最大浓度预测值见表6.1-13。

表6.1-13    项目HCl浓度一览表

| 污染物 | 敏感点 | 平均时段 | 贡献浓度μg/m3 | 占标率 % | 现状值 μg/m3 | 叠加后浓度μg/m3 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 百旺家园小区 | 1小时平均 | 0.1286 | 0.26 | 30 | 30.1286 | 60.26 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.006 | 0.04 | -- | 0.006 | 0.04 | 达标 |
|  | 海月花园小区 | 1小时平均 | 0.0493 | 0.10 | 30 | 30.0493 | 60.10 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0049 | 0.03 | -- | 0.0049 | 0.03 | 达标 |
|  | 南港新城小区 | 1小时平均 | 0.0995 | 0.20 | 30 | 30.0995 | 60.20 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.013 | 0.09 | -- | 0.013 | 0.09 | 达标 |
|  | 滨海花园小区 | 1小时平均 | 0.163 | 0.33 | 30 | 30.163 | 60.33 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0134 | 0.09 | -- | 0.0134 | 0.09 | 达标 |
|  | 老王庄东北街村 | 1小时平均 | 0.0848 | 0.17 | 30 | 30.0848 | 60.17 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0068 | 0.05 | -- | 0.0068 | 0.05 | 达标 |
|  | 畅夏园 | 1小时平均 | 0.0707 | 0.14 | 30 | 30.0707 | 60.14 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0033 | 0.02 | -- | 0.0033 | 0.02 | 达标 |
|  | 碱厂生活区 | 1小时平均 | 0.1341 | 0.27 | 30 | 30.1341 | 60.27 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0115 | 0.08 | -- | 0.0115 | 0.08 | 达标 |
|  | 硕秋园 | 1小时平均 | 0.0791 | 0.16 | 30 | 30.0791 | 60.16 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0131 | 0.09 | -- | 0.0131 | 0.09 | 达标 |
|  | 张庄村 | 1小时平均 | 0.0667 | 0.13 | 30 | 30.0667 | 60.13 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0085 | 0.06 | -- | 0.0085 | 0.06 | 达标 |
|  | 网格最大值 | 1小时平均 | 1.1938 | 2.39 | 30 | 31.1938 | 62.39 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.115 | 0.77 | -- | 0.115 | 0.77 | 达标 |

由预测结果可知，叠加现状值及区域其它污染源后，评价范围内各网格点及关心点1小时平均、24小时平均最大预测浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D二级标准。

图6.1-3    叠加污染源后HCl 1小时平均预测浓度图

图6.1-4    叠加污染源后HCl 24小时平均预测浓度图

### 6.1.6非正常工况预测

环境空气敏感点及区域最大地面浓度点HCl及非甲烷总烃小时平均最大浓度贡献值见表6.1-14，预测图见6.1-5。

表6.1-14    本项目非正常工况HCl贡献质量浓度

| 污染物 | 敏感点 | 平均时段 | 最大贡献浓度μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 百旺家苑小区 | 1小时平均 | 2.77 | 17090406 | 5.54 | 达标 |
|  | 海月花园小区 | 1小时平均 | 2.88 | 17082401 | 5.76 | 达标 |
|  | 南港新城小区 | 1小时平均 | 6.23 | 17080900 | 12.46 | 达标 |
|  | 滨海花园小区 | 1小时平均 | 6.28 | 17072501 | 12.56 | 达标 |
|  | 老王庄东北街村 | 1小时平均 | 3.25 | 17072400 | 6.50 | 达标 |
|  | 畅夏园 | 1小时平均 | 1.98 | 17061601 | 3.96 | 达标 |
|  | 碱厂生活区 | 1小时平均 | 5.22 | 17080400 | 10.44 | 达标 |
|  | 硕秋园 | 1小时平均 | 5.84 | 17072421 | 11.68 | 达标 |
|  | 张庄村 | 1小时平均 | 3.85 | 17080900 | 7.70 | 达标 |
|  | 网格最大值 | 1小时平均 | 24.64 | 17070705 | 49.28 | 达标 |

由预测结果可知，本项目非正常工况下污染源HCl小时平均浓度对敏感点的占标率为3.96%～12.56%；区域最大地面浓度点占标率为49.28%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D二级标准要求。

图6.1-5    非正常工况HCl 1小时平均预测浓度图

### 6.1.7厂界达标排放分析

使用AERMOD对项目面源排放的各污染物厂界排放浓度进行预测，在厂界处设置厂界点，间距为20m，预测得到各厂界点的最大值作为项目对厂界的贡献浓度。

表6.1-15    大气污染物厂界贡献浓度值

| 污染物 | 厂界 | 坐标（m) | 浓度值μg/m3 | 厂界浓度限值μg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| HCl | 东厂界 | 151.55 | 35.8 | 2.92 | 0.2909 | 50 | 达标 |
|  | 南厂界 | -16.44 | -121.91 | 4.62 | 0.6876 |  | 达标 |
|  | 西厂界 | -187.86 | 28.94 | 2.54 | 0.3906 |  | 达标 |
|  | 北厂界 | -16.44 | 169.5 | 2.96 | 0.3238 |  | 达标 |

从以上预测结果可以看出，HCl的厂界贡献浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值要求，对周围环境影响较小。

### 6.1.8防护距离

1、大气环境防护距离

本项目采取了如下减少无组织排放的控制措施：，采用自动化、密闭化生产工艺替代敞开式生产工艺；采用自动化、密闭化生产工艺替代敞开式生产工艺；提建立“泄漏检测与修复”管理制度，运行期间加强设备巡检，定期检测，建立信息管理平台全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复。

预测范围内的各污染因子在厂界外网格点贡献浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的二级标准，故本项目不需设大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

三孚硅业现有厂区卫生防护距离设定为500m，因此，本次维持现有卫生防护距离不变，仍为500m。目前，在厂区500m范围内无居住区、学校、医院等敏感点，根据园区规划，该区域用地为工业用地，今后在本工程周围的发展规划中，5 00m范围内禁止建设居民居住区、学校、医院等敏感点。

## 6.2地表水环境影响分析

本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，排入市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂。本项目不新增职工定员，不新增生活污水产生量。

南堡开发区污水处理厂，收水范围为南堡开发区内工业及生活污水。南堡开发区污水处理厂现有处理规模14万m3/d，已验收投入运行，目前实际处理污水量为10万m3/d，尚有污水处理余量为4万m3/d。开发区污水管网已铺设至项目所在区域。本项目循环冷却水排水排放量4.5m3/d，水质简单，因此，本项目废水排放对南堡开发区污水处理厂影响较小。

## 6.3地下水环境影响预测与评价

### 6.3.1评价区水文地质条件

#### 6.3.1.1含水组划分

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据评价区含水层岩性、地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水；第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四系承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在400m以下。

①浅层水

浅层水底界深度约160m，总厚度105~108m，含水层主要岩性为粉细砂为主，根据钻孔ZK1~ZK4，单位涌水量4.41~9.1m3/h·m，属潜水及微承压水，咸水层，水化学类型多样化，矿化度＞2g/L。根据水文地质图调查区地下水位1~5m，浅层水是地下水积极循环交替层，该层对地下水开发利用意义不大，但对生态环境的研究和保护起到重要作用。

②深层水

底界深度大于200m，含水层厚度约70~90m。含水层主要岩性以中细砂为主，根据ZK5~ZK6深水井抽水试验数据单位涌水量为50m3/h·m。主要水化学类型为HCO3-Na型，矿化度＜0.5g/L，为调查区具有供水意义的含水层。调查区深层水地下水埋深小于20m，深层地下水由于人为开采，地下水水位波动较大。

#### 6.3.1.2隔水层

第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，各含水组在垂直方向上有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，但Ⅰ、Ⅱ含水组之间的粉质黏土层不稳定，再加上含水层的混合利用、开采井深度不一，因而早已被开采所沟通，具有不同程度的水力联系。

Ⅱ、Ⅲ含水组之间有一层粉质黏土层，厚度大于10m，稳定且连续，无明显水力联系，下部Ⅲ含水组为深层承压水含水组。

#### 6.3.1.3地下水补给、径流、排泄条件

①地下水补给条件

评价区第Ⅰ、Ⅱ含水组接受大气降水入渗补给、地下水侧向径流补给、河道渗漏补给及农田灌溉回归补给，以大气降水入渗与侧向径流补给为主。第Ⅲ含水组主要接受侧向径流补给和第Ⅱ含水组的越流补给。

②地下水径流条件

评价区内第Ⅰ、Ⅱ含水组的含水层颗粒较细，水位受海水潮汐影响，地下水以垂直运动为主，径流缓慢。第Ⅲ含水组地下水流向受季节和人工开采影响而变化。

③地下水排泄条件

评价区第Ⅰ、Ⅱ含水组地下水主要排泄方式为蒸发。第Ⅲ含水组地下水的排泄方式主要为生活开采、工农业生产开采用水及侧向径流排泄。

#### 6.3.1.4地下水动态

①浅层水动态特征

调查范围区内浅层水为咸水，不具有供水意义。由于调查区内浅层水没有供水意义，地下水动态基本处于稳定状态，地下水位的变化主要受降水影响，水位升、降变化不大。7月份以后，随着雨季的到来，降雨入渗补给增加，水位开始升高。调查区内浅层地下水位的变化主要受降水及潜水蒸发的影响，动态类型属降水入渗补给~蒸发排泄型。

②深层地下水动态特征

区域内深层承压水主要提供城镇居民生活用水和工厂企业，开采层位多为200m以下。因其开采层位较深，浅层地下水和降雨无法直接补给，水位变化特征属于开采—径流动态补给型。一般特征是每年10月至翌年3月，开采量减小，侧向补给量大于开采量，水位缓慢上升；3月—8月因开采增加，水位逐渐下降，但下降的幅度主要受到开采量的影响，若开采量没有明显变化则水位基本保持不变，若开采量增加较快且持续时间较长，则地下水位迅速下降，并且很难恢复至年初水平。多年动态总体特征是地下水位持续性下降，这主要是近二十年来逐年加剧的超采地下水的结果。

评价区水文地质图见图6.3-1。

#### 6.3.1.5水文地质试验

为查明评价区包气带和含水层渗透性，共收集《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》中野外抽水试验数据6组，并于2018年12月进行渗水试验一组，由试验数据可求取包气带垂向渗透系数和含水组的水文地质参数。

（1）渗水试验

①试验方法

渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响试验采用的双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高25cm。双环法在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为由内外环之间渗入的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流，试验一直进行到渗入水量稳定不变时为止。

②渗水试验成果

表6.3-1    评价区包气带渗水试验数据统计表

| 编号 | 位置 | 时间T（h） | 渗水层岩性 | 渗水量Q（cm3/s） | 渗水面积F（m2） | 内环水头高度Z（m） | 毛细压力HK（m） | 渗入深度L（m） | 渗透系数K（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目区 | 12 | 粉粘 | 0.91 | 0.051 | 0.20 | 1 | 0.20 | 5.27E-05 |
| 说明 | 1）渗透系数计算公式：； 2）渗水环（内环）直径R=0.25m； 3）渗水环（内环）面积：F=0.051m2； 4）粉质粘土毛细压力HK=1m（参考《土工试验规程》） |

（2）抽水试验

抽水试验是野外工作最常见的水文试验方法，主要是针对渗透系数较大，富水性较好的含水层，一般通过抽水钻孔的特性曲线和实际涌水量，评价含水层的富水性，推断和计算钻孔（井）最大涌水量和单位涌水量；确定含水层的渗透系数。

①试验原理

抽水试验资料的处理主要利用Theis公式，用配线法计算非稳定流的抽水试

验，对                取对数：

…………………………………（6.3-1）

对（4.3-1）改写为

………………………………（6.3-2）

对（4.3-2）取对数为

…………………………………（6.3-3）

在出水量Q保持不变的情况下，上式中的括号部分对试验而言是常数。因此，在S与r2/t， 和应该也有关系。在双对数坐标纸上绘制—标准曲线，在另一张模板相同的透明双对数坐标纸上绘制实测的—曲线，将实测曲线置于标准曲线上，在保持对应坐标轴彼此平行的条件下平移，直到两曲线重合。任取一配点，记录配点对应坐标，、、、计算相关参数。

抽水期间电压水量平稳，观测频率先密后疏，取得了可靠的观测资料，运用AquiferTest软件中的Theis井流分析进行计算，可以得到相应的对比曲线，同时可以方便的求出相应的渗透系数。浅层具体处理结果如图6.2-2，深层水处理结果如图6.3-3。

②浅层水抽水实验结果

经过现场抽水试验验证，调查区范围内浅层水渗透系数在6.44E-07m/s～1.08E-06之间。

（2）深层水抽水实验结果

经过抽水试验验证，调查区范围内深层水渗透系数在2.51E-06～4.27E-06m/s之间，浅层水与深层水试验结果见表6.3-2。

表6.3-2    水文地质试验结果表

| 钻孔 编号 | 类型 | 渗透系数（m/s） | 渗透系数（m/d） | 稳定流量（m3/h） | 稳定降深（m） | 钻孔深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1 | 潜水 | 1.08E-06 | 9.33E-02 | 10 | 20.06~20.30 | 61 |
| ZK2 | 潜水 | 1.20E-06 | 1.04E-01 | 10 | 21.20～21.36 | 61 |
| ZK3 | 潜水 | 6.44E-07 | 5.56E-02 | 8 | 28.00~28.16 | 61 |
| ZK4 | 潜水 | 1.75E-06 | 1.51E-01 | 4 | 8.32~8.40 | 63 |
| ZK5 | 承压水 | 8.55E-06 | 7.39E-01 | 60 | 10.25~10.27 | 400 |
| ZK6 | 承压水 | 2.32E-06 | 2.00E-01 | 30 | 18.28~18.53 | 228 |

### 6.3.2地下水环境影响预测

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）相关要求，本项目地下水环境影响评价级别为二级，根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水环境的目的，但根据该区水文地质条件，本次工作将采用解析法进行预测与评价。

（1）污染源分析

本次改扩建工程无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，排入市政污水管网，最终进入南堡经济开发区污水处理厂。正常工况下，厂区各作业区均采取防渗漏等措施，不会发生污染情况。若在非正常情况，厂区污水站地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行可能会对地下水环境产生影响。

（2）地下水污染预测情景设定

本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测。

预测情景主要分为正常工况、非正常工况两种情景。

①正常工况

正常工况下，厂区各作业区均采取防渗漏等措施，污染物从源头得到控制，污染物污染地下水的可能性很小。

②非正常工况下

本次改扩建工程无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量较小，因此本次地下水预测从全厂方面考虑，根据工程分析可知，生活污水中耗氧量和氨氮浓度最高，因此本次非正常工况假设生活污水输送管道跑冒滴漏，生活污水流经未防渗地段或防渗层破坏地段，透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。

故在非正常工况情景下，会产生一定量含耗氧量和氨氮的污染物，如果防渗措施不当，污染物很容易穿过包气带进入含水层，造成污染。因此从最不利的角度出发，本次评价将对非正常工况无防渗情况下，运用解析法进行模拟预测。

综上分析，本项目在非正常工况下，根据本项目特征，选取耗氧量和氨氮两种特征因子作为非正常工况下特征污染物进行预测。

（3）污染预测模型概化及建立

①污染预测模型的概化

在非正常工况情形下，污染物运移可概化为两个相互衔接的过程：①污染物由地表垂直向下穿过包气带进入浅层含水层的过程；②污染物进入浅层含水层后，随地下水流进行迁移的过程。在发生污染事故时，在项目场区内，包气带平均厚度较小，为了考虑最不利的情况和使预测模型简化，在本次预测中忽略了包气带的防污作用，概化为污染物直接进入浅层含水层，然后污染物在浅层含水层中随着水流不断扩散。故本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

a、假定含水层等厚、均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度相比可忽略；

b、假定定量的定浓度的生活污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c、污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

由于跑、冒、滴、漏的污水污水量较小，因此按最不利条件考虑在无防渗的情况下废水穿过包气带的情形。污染物在含水层的情况可以概化为示踪剂（污染物离子）瞬时注入的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行水流方向为x轴。

本次模拟计算根据评价区内地下水的水质现状、以及项目污染源的分布及类型，选取对地下水环境质量影响负荷较大的耗氧量和氨氮指标作为本项目具有代表性污染物溶质离子；同时考虑到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类标准中，对其含量分别要求为耗氧量≤3.0mg/L、氨氮≤0.2mg/L，为了提高污染物模拟计算结果的安全性，选用地下水Ⅲ类标准限值作为本次地下水污染物最高检出限。

②污染预测模型的建立

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面连续点源的预测模型为：

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M——承压含水层厚度；

mM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

——圆周率。

③模型参数的选取

利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

a、污染物泄漏质量：管线由于连接处（如法兰、焊缝）开裂或腐蚀磨损等原因，会发生污水泄漏。若发生泄漏处的地下水无防渗层，则将导致泄漏污染物污染地下水。设定采取的渗漏检测发现及修复非正常工况时间为10d，则污水的泄漏量为：0.16m3/d，泄漏量按生活污水总量的10%计算。

泄漏污水量中耗氧量和氨氮的浓度分别为450mg/L和35mg/L，因此10天内COD和氨氮污染物外泄量分别为720g和56g；

模拟计算中，将项目区泄露的污染物看做瞬时污染。显然，这样概化，计算结果更为保守，完全符合工程设计的思想。

b、通过项目区现场试验，可知当管道发生破裂，出现污染事故时，一般在平面上的影响半径都在2m左右，因此取横截面面积为：

m2。

c、含水层的厚度M：通过收集的地质资料，可知项目区域含水层平均厚度约为10m。

d、有效孔隙度：含水层粉细砂的有效孔隙度n：取n=0.18；

e、水流实际平均流速u：由试验数据可得，地下水含水层渗透系数平均为0.10m/d。水力坡度I为0.7‰。因此地下水的渗透流速u=K×I/n=0.10m/d×0.7‰/0.18=0.0004m/d。

f、纵向x方向的弥散系数DL：含水层纵向弥散度αL=10m，由此计算项目含水层中的纵向弥散系数DL==10×0.0004m/d=0.004m2/d；

g、横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般，αT=0.1×αL，因此αT=0.0004m。

④预测结果分析

将前面确定的的参数代入模型公式，便可以求出不同层位，任何时刻的耗氧量和氨氮的浓度。

耗氧量和氨氮废水瞬时进入含水层的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则可利用模型求取COD和氨氮的浓度。

将确定的的参数代入模型，便可以求出浅层含水层不同位置，任何时刻的耗氧量和氨氮的浓度分布情况。耗氧量和氨氮在含水层中迁移100天、1000天、1800天等的污染质锋面（参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），饮用水水质各项指标不得低于III类水的标准，污染晕前锋取耗氧量浓度3.0mg/L为标准、氨氮浓度0.2mg/L为标准运移的距离，以及污染物的影响范围。预测结果见表6.3-3、表6.3-4以及图6.3-4、图6.3-5。

表6.3-3    泄漏污水中耗氧量污染含水层范围预测表

| 污染时间 | 最低浓度（mg/l） | 最大浓度（mg/l） | 最大运移距离（m） | 是否超出厂区边界 | 超出厂区南边界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 3.0 | 43 | 10.1 | 否 | ---- |
| 1000天 | 3.0 | 5.0 | 22.8 | 否 | ---- |
| 1800天 | 3.0 | 3.2 | 31.6 | 否 | ---- |

图6.3-4    耗氧量在浅层含水层中的运移预测（标准限值为3.0mg/L）

表6.3-4    泄漏氨氮污染含水层范围预测表

| 污染时间 | 最低浓度（mg/l） | 最大浓度（mg/l） | 最大运移距离（m） | 是否超出厂区边界 | 超出厂区南边界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 0.2 | 3.20 | 11.2 | 否 | ---- |
| 1000天 | 0.2 | 0.40 | 23.7 | 否 | ---- |
| 1800天 | 0.2 | 0.24 | 33.2 | 否 | ---- |

图6.3-5    氨氮在浅层含水层中的运移预测（标准限值为0.2mg/L）

模拟结果显示：污染物浓度随着运移距离逐渐在减小，当污染物在地下水运移1800天后，耗氧量浓度接近检出限浓度3.0mg/L，氨氮浓度接近检出限浓度0.2mg/L。当污染物渗漏到地下水后，耗氧量和氨氮在含水层污染物最大运移距离分别为31.6和33.2m，含水层沿水流方向污染影响范围超出厂区边界。项目区域浅层地下水无开发利用价值，不作为饮用水使用，项目泄露对周围居民、村庄影响较小。

### 6.3.3地下水污染防治措施

地下水环境影响预测和评价结果显示，在没有适当的地下水保护管理措施的情况下，拟建工程对其下游的地下水环境将构成威胁，会污染地下水。为确保地下水环境和水质安全，需采取适当的管理和保护措施。

（1）保护管理原则

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

①预防为主、标本兼治；

②源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

③充分合理预见和考虑突发重大事故；

④优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

⑤新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

（2）地下水污染防治措施

本次扩建工程布置在三孚硅业西厂区现有厂区内，本工程于原有三氯氢硅装置界区内，在原有四氯化硅分馏塔东北侧，新建本次四氯化硅精馏塔装置，厂区平面布置不发生变化，原有装置区均已做防渗，因此本次防渗分区仅对四氯化硅精馏塔装置进行要求。

表6.3-5    防渗分区及防渗防腐要求一览表

| 防渗级别 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一般防渗区 | 四氯化硅精馏塔装置 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |

### 6.3.4地下水监控措施

#### 6.3.4.1监控井布设方案

（1）监控井布设

厂区现有3眼地下水监控井，分布于厂区上游和下游，符合监控要求，因此本次评价不新增地下水监控井；

（2）监测因子

本次地下水评价未新增特征因子，因此地下水监控不新增因子。

（3）监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

#### 6.3.4.2地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解基地污水管道是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。

### 6.3.5地下水环境影响评价结论

（1）环境水文地质现状

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。区内主要分为4个含水层组，，其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水；第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四系承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在400m以下。

根据监测数据可知，浅层地下水各监测点出现耗氧量、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性固体等均出现超标现象，这主要是因为浅层水为咸水，属于地质结构和水文地质结构等自然因素造成的。深层水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明该区域深层地下水水质良好，是具有供水意义的含水层。

（2）地下水环境影响

根据预测结果，污染物若发生泄漏，污染物由东北向西南方向运移，如果叠加出现防渗层破损情况，则对排污管线附近地下水造成影响。但由于评价区浅层地下水为苦咸水，无开发利用价值且浅层水与深层水之间无明显水力联系，因此，项目区部分特征污染物的渗漏将会对厂区附近的浅层地下水环境产生影响，但不会对周边敏感点产生影响。

（3）地下水环境污染防控措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

①源头控制

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污废水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，初期污染雨水等在场区内收集及预处理后通过管线送全厂污废水处理场处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

②分区防治

对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《防渗技术规范》要求，根据项目区各作业区可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

③污染监控与应急响应

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范（HJ/T164-2004）的要求，结合项目区水文地质条件，厂区共布设地下水监控井3眼。上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（4）地下水环境影响评价结论

本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质资料的基础上，开展了详细的水文地质勘查、现场试验和水文地质条件分析，通过建立模型，设置了可能出现的非正常情景，对非正常工况防渗层破裂情景下模拟和预测对项目区附近区域地下水环境的影响，结果显示：若不采取防渗措施，一旦发生泄漏，将会对项目区附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的非正常情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对水环境的影响是可以接受的，从环境保护角度讲，该项目选址合理，项目可行。

## 6.4声环境影响评价

### 6.4.1噪声源强

项目主要噪声源为泵类产生的噪声，经类比调查各噪声源噪声值见表6.4-1。

表6.4-1   主要噪声源降噪效果一览表      单位：dB(A)

| 噪声来源 | 数量（套） | 噪声源强dB（A） | 到场界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 | 北 | 东 | 南 | 西 |
| 泵 | 4 | 95 | 75 | 260 | 160 | 51 | 100 |

### 6.4.2预测因子、方位

（1）预测因子：等效连续A声级。

（2）预测方位：厂界各监测点。

### 6.4.3预测模式

噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。

（1）室外声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

各声源对预测点的贡献值按A声级计算公示为：

LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+ Aatm +Abar+Agr+Amisc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Agr──地面效应引起的A声级衰减量；

Aemisc──其他多方面效应。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000米空气吸收系数。

④Agr及Aemisc衰减

Agr（地面效应）及Aemisc（其他衰减）包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以20dB(A)作为厂房围护的隔声量。

④根据厂房结构（门、窗），分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的高度为a，宽度为b，其中b＞a；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

（几乎不衰减）        （）

（类似线源）           ()

（类似点源）           ()

### 6.4.4预测步骤

（1）以本项目厂区中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

（3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

### 6.4.5预测结果与评价

表6.4-2    噪声预测结果                         单位：dB（A）

| 预测点名称 | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 61 | 51 | 27.3 | 61.4 | 51.3 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 63 | 52 | 31.2 | 64.1 | 52.8 |  |  |
| 西厂界 | 62 | 52 | 35.4 | 63.5 | 53.1 |  |  |
| 北厂界 | 63 | 53 | 22.1 | 63.8 | 53.7 |  |  |

由表6.4-2看出，项目投产后，项目噪声源对厂界的贡献值为22.1～35.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。贡献值叠加现状监测之后的厂界昼间预测值为61.4～64.1dB（A），夜间预测值为51.3～53.7dB（A），满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。距离项目最近的敏感点为南1780m处的百旺家苑小区，经距离衰减后，项目产生的噪声不会对周边居民产生影响。

## 6.5固体废物环境影响分析

本项目无生产固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾，不会对环境产生影响。

## 6.6生态环境影响分析

本项目于三孚硅业西厂区现有厂区内，本次项目于三孚硅业现有厂区内进行建设，不新增占地，因此本项目建设不会对生态环境产生明显影响。项目生态影响主要表现为占地，区域内无农业种植物、树木、草本植物、芦苇和国家保护的珍稀植物。本工程运行期间对周围环境的影响不大，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。生态保护、恢复及补偿措施如下：

①强化生态环境保护意识；

②对项目及周边区域进行绿化，既美化了环境，又减少了项目运行对周围生态环境的影响。

# 7环境风险评价

根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

## 7.1风险调查与识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

### 7.1.1物质危险性识别

项目涉及到的危险性物质为四氯化硅，在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性，其物化性质及毒性见表7.1-1、表7.1-2。

表7.1-1    项目涉及主要物料理化特性一览表

| 序号 | 物质分类 | 化学名称 | 形态 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | 闪点 (℃) | 爆炸极限% | 危险 特性 | 危险度 H | 分布 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料 | 四氯化硅 | 液体 | -70 | 57.6 | -- | 无意义 | -- | -- | 储罐区、生产装置区 |
| 2 | 燃料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 中间产品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 副产品 | 四氯化硅 | 液体 | -70 | 57.6 | -- | 无意义 | -- | -- | 储罐区、生产装置区 |
| 5 | 产品 | 四氯化硅 | 液体 | -70 | 57.6 | -- | 无意义 | -- | -- | 储罐区、生产装置区 |
| 6 | 污染物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

燃烧爆炸危险度按以下公式计算：H=（R-L）/L

式中：H—危险度；R—燃烧（爆炸）上限；L—燃烧（爆炸）下限

危险度H值越大，表示其危险性越大。

表7.1-2    毒性物质主要危害及毒性分级

| 序号 | 化学名称 | 侵入途径 | 健康危害 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化硅 | -- | 对眼睛及上呼吸道有强烈刺激作用。高浓度可引起角膜混浊，呼吸道炎症甚至肺水肿。眼睛直接接触可致角膜及眼睑严重灼伤。皮肤接触后可引起组织坏死。本品可引起溶血反应而导致贫血。 | LD50 无资料 LC50 54640mg/kg，(大鼠吸入) |

本项目依托厂区现有罐区，本次不新增储罐数量、储存种类及储存量，储罐区危险单元不变，本次仅新增装置区存在量。本次仅对涉及储罐及装置区进行分析，根据项目厂区生产装置及平面布置功能区划，项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果，见表7.1-3、图7.1-1。

表7.1-3    项目危险单元划分

| 序号 | 风险单元 | 危险物质 | 单元内最大存在量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 四氯化硅 | 13.05 |
| 2 | 罐区 | 四氯化硅 | 153.9 |

有上表可知，项目生产装置区、罐区等，均为主要潜在风险。项目各危险单元分布图见图7.1-1。

### 7.1.2生产系统危险性识别

（1）生产系统危险性识别范围

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（2）生产设施及生产过程主要危险部位分析

根据工艺流程和生产特点，项目生产设施及生产过程主要危险部位为生产装置区、罐区等。

生产过程中可能发生的潜在风险事故及其原因见表7.1-4。

（3）伴生、次生事故分析

工程应严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范（2018版修订）》（GB50016）进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质贮罐与装置区均满足安全距离要求，贮罐周围设置有防火堤，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。

项目设置事故废水三级防控系统，当生产装置区及罐区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水，全部进入厂区总容积330m3初期雨水收集池（兼消防废水池）储存，分批排入厂区污水站处理，不会引发伴生、次生事故。

（4）运输事故

本项目的危险物料在运输时，存在由于发生交通事故而引发的物料泄漏、发生火灾和爆炸等事故。本项目危险物料的运输全部委托有资质的单位运输。

在危险化学品运输过程中，可能引发危险化学品货物泄漏的原因有：车辆相撞、与固定物相撞、车辆急转弯、非事故引发的泄漏。可能引发运输车辆事故的一些原因，可大致分为以下几类：人员失误、车辆故障、管理失效、外部事件。

### 7.1.3危险物质向环境转移的途径识别

本项目毒害物质扩散途径主要有如下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

水环境扩散：拟建项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态烃未能得到有效收集而进入清净下水系统或雨排系统，通过排水系统排放入地表水体，对地表水环境造成影响。

地下水环境扩散：本项目液态危险物质泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。

危险物质向环境转移的途径识别见表7.1-4、图7.1-2。

表7.1-4    项目环境风险及环境影响途径识别表

| 序号 | 风险单元 | 风险源 | 作业 特点 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 四氯化硅精馏塔 | 常温 低压 | 四氯化硅 | 塔及管道泄漏中毒 | 大气 | 居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公 | -- |
| 2 | 罐区 | 四氯化硅储罐 | 常温 低压 | 四氯化硅 | 罐及管道泄漏中毒 | 大气 |  | -- |

### 7.1.4危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目储罐区不新增储罐，储存物料种类及数量不变，仅装置区新增四氯化硅储存量，项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表7.1-5。

表7.1-5    项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 新增最大存在总量qn/t | 临界量 Qn/t | q/Q值 | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化硅 | 10026-04-7 | 13.05 | 5 | 2.61 | 10≤Q＜100 |
| 项目Q值Σ | 2.61 |  |

根据上表可知，本项目Q值划分为10≤Q＜100。

（2）行业及生产工艺（M）

本项目行业及生产工艺M值计算结果，见表7.1-6。

表7.1-6    项目行业及生产工艺M值计算结果表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 | M值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏工序 | 精馏工艺 | 1 | 5 | M=5，为M4 |
| 项目M值Σ |  | 5 |  |

根据上表可知，本项目M值M=5，为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断见表7.1-7。

表7.1-7    危险物质及工艺系统危险性等级判断 （P）表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q值划分为10≤Q＜100，M值为M4，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。

### 7.1.5环境敏感目标调查

#### 7.1.5.1环境敏感特征

经调查，项目周边大气环境、地表水环境、地下水环境敏感特征情况，见表7.1-8。

表7.1-8   项目环境敏感特征表

| 环境敏感特征 |
| --- |
| 环境空气 | 厂址周围5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 百旺家苑小区 | S | 1832 | 居住区 | 2499 |
|  | 2 | 海月花园小区 | SSE | 1915 | 居住区 | 3999 |
|  | 3 | 南港新城小区 | SE | 1990 | 居住区 | 2799 |
|  | 4 | 滨海花园小区 | SSW | 2214 | 居住区 | 3000 |
|  | 5 | 碱厂生活区 | S | 2344 | 居住区 | 3498 |
|  | 6 | 畅夏园 | S | 2368 | 居住区 | 1500 |
|  | 7 | 老王庄东北街村 | NE | 2454 | 居住区 | 3198 |
|  | 8 | 硕秋园 | SSE | 2535 | 居住区 | 3498 |
|  | 9 | 西苑小区 | S | 2737 | 居住区 | 1320 |
|  | 10 | 老王庄西南街村 | E | 2934 | 居住区 | 1600 |
|  | 11 | 东苑小区 | SSE | 2988 | 居住区 | 2899 |
|  | 12 | 张庄村 | SE | 2995 | 居住区 | 8900 |
|  | 13 | 尖坨子村 | S | 4173 | 居住区 | 6890 |
|  | 14 | 南堡开发区医院 | S | 2830 | 医疗卫生 | 300 |
|  | 15 | 南堡开发区实验中学 | SE | 2320 | 文化教育 | 1000 |
|  | 厂址周边500m 范围内人口数小计 | 870 |
|  | 厂址周边5km 范围内人口数小计 | 46900 |
|  | 大气环境敏感程度E 值 | E2 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 | 排水点水域环境功能 | 24小时内流经范围 |
|  | 1 | 黑沿子排干 | 纳污水体 | 其他 |
|  | 内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 黑沿子排干 | S3 | Ⅳ类 | 3197 |
|  | 地表水环境敏感程度E 值 | E3 |
| 地下水 | 厂址周围5km范围内 |
|  | 序号 | 环境敏感 区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带 防污性能 | 与下游 厂界距离/m |
|  | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 | E3 |

#### 7.1.5.2环境敏感程度（E）分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境敏感程度（E）分级包括大气环境、地表水环境、地下水环境，分别进行分级判定。

（1）大气环境

本项目大气环境敏感性分级判定见表7.1-9。

表7.1-9 大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | 项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于5万人，周边 500m范围内人口总数小于1000人，不存在其他需要特殊保护区域。 判定本项目大气环境敏感分级为E2级。 |
| E2 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于 100人，小于200人 |  |
| E3 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |  |

根据上表可知，本项目大气环境敏感分级为E2级。

（2）地表水环境

地表水功能敏感性分区见表 7.1-10，环境敏感目标分级见表 7.1-11，地表水环境敏感程度分级见表 7.1-12。

表7.1-10   地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 | 项目周边地表水体为黑沿子排干，为Ⅳ类水体，但项目设有废水三级防控系统，事故情况下废水收集入事故废水池，经厂区污水站处理后达标排入园区污水处理厂集中处理， 不直接外排入上述地表水体。 判定本项目地表水环境敏感性为 F3级。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

根据上表可知，项目地表水环境敏感特征为低敏感F3级。

表7.1-11   环境敏感目标分级表

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 项目事故废水经厂区污水站处理后达标排入园区污水处理厂集中处理， 不直接外排入地表水体。项目不涉及类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标。 判定本项目环境敏感目标敏感性为 S3级。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |  |

根据上表可知，项目环境敏感目标分级为S3级。

表7.1-12  地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度分级为E3级。

（3）地下水环境

项目地下水功能敏感性分区表7.1-13，包气带防污性能分级见表7.1-14，地下水环境敏感程度分级见表7.1-15。

表7.1-13   地下水功能敏感性分区表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. | 项目位于唐山市南堡经济技术开发区内，不属于地下水敏感、较敏感区。 判定本项目地下水环境敏感特征为不敏感G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

根据上表可知，项目地下水环境敏感特征为不敏感G3。

表7.1-14  包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 | 包气带岩性为粉质粘土，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s。 判定本项目包气带防污性能分级为D2。 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定； Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。 |  |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |

根据上表可知，项目包气带防污性能分级为D2。

表7.1-15  地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据上表可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E3级。

综上，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别为E2、E3、E3。

### 7.1.6环境风险潜势划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。建设项目环境风险潜势划分依据，见表7.1-16。

表7.1-16  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质和工艺系统的危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

本项目危险物质和工艺系统的危险性（P）为P4，大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别为E2、E3、E3，根据上表可知，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险潜势分别为Ⅱ、Ⅰ、Ⅰ级。

## 7.2风险评价等级及评价范围

（1）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见表7.2-1。

表7.2-1    环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。 |

本项目大气环境风险潜势为Ⅱ级，评价工作等级划分为三级；地表水环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析；地下水环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析。

（2）风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，项目风险评价范围见表7.2-2。

表7.2-2   风险评价范围表

| 环境要素 | 风险导则中—评价范围确定依据 | 本项目风险评价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 等级 | 范围 |
| 大气环境 | 大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于 5 km；三级评价距建设项目边界一般不低于 3 km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于 200 m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于 100 m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围 | 三级 | 自项目边界外延 3 km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 地表水环境风险评价范围参照 HJ 2.3 确定 | 简单分析 | 厂区废水总排口达标排放，事故放水不外排 |
| 地下水环境 | 地下水环境风险评价范围参照 HJ 610 确定 | 简单分析 | 同地下水评价范围 |
| 注：环境风险评价范围应根据环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标 |

本项目大气环境风险评价范围为自项目边界外延 3 km的矩形区域；项目废水经处理后达标排入园区污水处理厂，不直接排入地表水体，地表水环境风险评价范围确定为厂区废水总排口达标排放，事故放水不外排；地下水环境风险评价范围及保护目标为同地下水评价范围及保护目标。

大气评价范围及环境敏感目标，见图7.2-1。

## 7.3源项分析

### 7.3.1国内同类生产装置事故类比调查

生产中危险化学品一旦发生泄漏，将会导致一系列人身危害和财产损失事故发生。如易燃气体、液体或固体泄漏遇到火源就会燃烧、爆炸；腐蚀性物料泄漏喷溅到身体会造成化学灼伤；员工不慎将泄漏毒性物料摄入体内，将会导致急性中毒或职业病。

国内外同类型的生产企业跑冒滴漏、火灾、爆炸事故时有发生，根据有关资料统计，事故大致分为四种类型，火灾、化学爆炸、中毒窒息和人身伤亡。前三类是生产因素造成的，第四类属坠落等机械伤害事故。前三类生产事故中，违章操作占29.6%，设备损坏、缺陷故障占14.9%。在生产事故中，有39.9%的事故发生在检修期间。因此，必须从生产和管理等方面采取综合措施预防事故的发生。

国内同类生产企业典型事故案例汇总见表7.3-1。

表7.3-1     国内同类生产装置及运输过程典型事故案例汇总表

| 序号 | 事故 类型 | 事故过程 | 事故原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化硅泄漏 | 16日上午10点30分左右，湖北钟祥市金福祥纺织厂旁一贮存40吨的四氯化硅贮罐发生泄漏。钟祥市消防大队和公安、安监、气象等有关部门的联合行动，救援疏散群众800余人，至17日早晨6时30分救援结束。 | 设备损坏 | 未造成人员中毒反应，无人员伤亡 |

### 7.3.2最大可信事故

#### 7.3.2.1最大可信事故确定

由于设备损坏或操作失误引起物料泄漏，大量释放的易燃、易爆、有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。对事故后果的分析通常是在一系列假设前提下进行的。典型泄漏主要有设备损坏（全部破裂）和泄漏（100%或10%孔径）两种。当物料发生泄漏时，化学废气直接扩散到空气中，对周围环境造成污染。物料泄漏时，大量泄漏的物料会蒸发到大气中，污染周围环境，如遇明火会燃烧、爆炸。

事故发生频率小于 10-6/年的事件是极小概率事件，事故风险情形设定不考虑上述情形。根据事故类比调查并结合本项目特点，确定本项目假定最大可信事故为四氯化硅储罐出口管道阀门泄漏后遇明火发生火灾爆炸事故引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放，及危险物质四氯化硅泄漏引起的中毒事故，及危险物质泄漏、事故废水对地表水体、地下水环境的环境风险影响。

#### 7.3.2.2事故发生概率确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1，泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等。

项目四氯化硅储罐，泄漏孔径为10 mm孔径的泄漏事故概率为1.0×10-4次/a。

### 7.3.3事故源强设定

（1）泄漏时间的确定

应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。

本项目风险单元设置有紧急隔离系统，确定的事故应急反应时间为10min。

（2）泄露模型

本项目液体泄漏采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，按表7.2-3中选取；

A——裂口面积，m2。

表7.3-2    液体泄漏系数Cd

| 雷诺数 Re | 裂口形状 |
| --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

（3）四氯化硅泄露量

本项目四氯化硅采用常温低压储存，设50m3固定顶储罐1座，储存高度6.9m；88.2m3固定顶储罐1座，储存高度10m；设20m3固定顶储罐1座，储存高度5m。假设四氯化硅88.2m3储罐泄漏，泄漏孔径为 10mm，则裂口面积为0.0000785m2。四氯化硅储罐泄漏量计算结果见表7.3-3。

表7.3-3     四氯化硅储罐泄漏量计算

| 泄漏物质 | 温度（K） | 系统压力（Pa） | 环境压力（Pa） | 裂口面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 273 | 500000 | 1.01325×105 | 0.0000785 |
| 四氯化硅 | 液体密度（kg/m3） | 裂口形状 | 气体泄漏系数 | 泄漏速率（kg/s） |
|  | 1480 | 圆形 | 0.65 | 1.85（液位8m） |
| 特性参数：Cd=0.65，密度（四氯化硅）=1480kg/m3， h=8m，T0=273K，t=10min |

通过上述计算可知，四氯化硅储罐发生泄漏时四氯化硅的泄漏速率为1.85kg/s，泄漏时间持续10min，总的泄漏量为1.11t。

## 7.4事故后果影响评价

### 7.4.1大气环境风险评价

本项目大气环境风险潜势为Ⅱ级，评价工作等级划分为三级，本次仅定性分析大气环境影响。本项目风险物质为四氯化硅，储罐发生泄漏后，会有部分四氯化硅扩散进入大气，扩散量较少，不会对附近村庄居民造成中毒、死亡等严重后果。

### 7.4.2地表水环境风险分析

项目产生的循环冷却水排水，正常工况下经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂处理，不会对所在区域地表水产生污染影响。泄露的危险液态物料，可能会直接或与雨水系统排出各自厂区，对地表水环境产生影响。

本项目废水达标排放南堡开发区污水处理厂处理，不直接外排地表水体，大大降低了对周围地表水体造成污染影响的可能性。初期雨水由厂区初期雨水池进行收集，其余雨水通过规划的雨水管网排入地表水体。

本项目采取严格的事故废水三级防控体系，物料储存区及装置区均按相关要求设置围堰及事故水池，设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入外环境，对地表水环境产生不利影响。

### 7.4.3地下水环境风险分析

本项目已在厂区采取分区防渗措施、设置监控井，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。

环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件有很多，事故发生的天气条件千差万别，具有极大的不确定性，发生事故排放的强度有多种可能。这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。在采取有效的安全措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平。

## 7.5环境风险管理

### 7.5.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

### 7.5.2环境风险防范措施

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

#### 7.5.2.1厂区现有环境风险防范措施回顾分析

本项目依托厂区现有罐区，本次不新增储罐数量、储存种类及储存量，储罐区危险单元不变。2018年11月三孚硅业已编制了《突发环境事件综合应急预案》（2018年版），并于南堡开发区环境保护局进行了备案。三孚硅业目前采取的风险防范措施完善，投入生产至今未发生过风险事故。

#### 7.5.2.2选址、总图布置及建筑安全防范措施

（1）选址

项目位于唐山南堡经济开发区，项目周围以工业企业为主，不属于环境敏感地区，距项目最近的敏感点为南1780m处的百旺家苑小区。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

①该项目的工程设计和总图布置及施工均委托正规设计单位、施工单位承担，工程设计施工均严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB500016-2014）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定等级设计。

②根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。工程厂区合理划分管理区、工艺生产区、及储运设施区，各区按其危害程度采取了相应的安全防范措施进行管理。

③厂区结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，可满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。危险场所为环行道路，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。

#### 7.5.2.3危险化学品贮运安全防范措施

（1）危险化学品贮存安全要求

工程投产后，危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外还应满足《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）要求。

（2）贮存安全防范措施

各储存设备及储存方式符合国家标准要求，设置明显的标志，由专人管理，并定期检查。每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。合理控制各种液体物料的储存量，尽量减少危险化学品储存总量。

项目罐区均应按罐组设有防火堤，罐组防火堤内的有效容积应满足该罐区一个最大储罐容积，符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008》，可保证事故状态下泄露物料在堤内储存，可有效避免物料溢流对环境造成的污染。

（3）储罐区内防火堤的设计满足以下要求：

A  防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；

B  立式储罐防火堤的高度，其高度应不小于1m；

C  管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；

D  在防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施。

#### 7.5.2.4工艺技术设计安全防范措施

（1）根据工艺要求主体生产装置，不管使用敞开式或半敞开式建（构）物，还是采用封闭式建（构）筑物，都必须确保生产装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。

（2）采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，装置设计考虑必要的操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。

（3）为确保安全操作，保障设备、人身安全，反应炉设置必要的温度、压力、流量等检测仪表，并设置必要的联锁和紧急停车系统等，紧急停车及安全联锁由SIS系统来完成。

（4）四氯化硅精馏生产装置均为自动化操作，对于控制精度较高的参数均采用自动调节，以保证生产装置的连续平稳运行。

（5）罐区储罐设置有高低液位报警系统，并引入主控室，自动监测罐内液位高低，并与进料关闭装置连锁，避免操作失误造成的冒罐事故。

#### 7.5.2.5自动控制及电气仪表设计安全防范措施

（1）公司控制系统拟采用先进的控制系统，对各装置进行集中显示、控制和操作。对危险化学工艺单元，设置温度、压力监控设施，设温控联锁装置，保证工艺参数在正常可控范围内，避免事故的发生。

（2）公司所用仪表均按所处区域的防爆等级选用本安型或隔爆型仪表，爆炸危险场所采用防爆灯具。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。装置、罐区及油品装卸区，均设防雷击、防静电系统。电缆尽可能采用地下敷设，紧急电源线及仪表电缆线布置在危险区域地上时，采用相应级别的电缆电线。装置区内电缆的选用充分考虑阻燃、环境腐蚀等不利因素。

（3）装置区内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，装置内工作接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，接地电阻不大于4欧。烟囱设避雷针，单独接地，接地电阻不大于30欧。

(4 )装置区内所有设备及可燃气体、可燃液体管道，在进出装置处设置静电接地设施，通过地下静电接地网和全厂静电接地网相连，及时消除在生产过程中集聚的静电危害。

#### 7.5.2.6风险管理防范措施

（1）企业应认真贯彻落实企业安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。加强从业人员宣传、教育和培训，持证上岗，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危化品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。

（2）公司应配置处置危化品泄漏事故的相关设备、器材（如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等）。现场工作人员应熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位危化品的种类、理化性质和生产工艺流程，熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，掌握预防危化品泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能，严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。

（3）建立突发事故报告与应急响应制度与规程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

（3）企业应在厂区设置明显的风向标，在各风险单元设置有毒有害危险物质泄漏自动检测仪、报警仪，进行厂区事故环境风险实时自动监控。应在厂区不同方向分设2个以上人流、物流大门，并结合厂区主要风险单位分布、应急救护场所位置、厂区道路及与厂外交通道路情况，安排企业事故应急疏散线路，在厂区明显位置设图示意，保证事故状态下人员可根据当时风向、自动选择安全、合理的应急疏散撤离线路，保证应急疏散的快捷、有序、高效。

#### 7.5.2.7事故连锁效应和继发事故的防范措施

化工行业的各种设计规范虽然已考虑相应的事故防范措施，如：罐区防火堤、装置区围堰的设置，危险装置的防火间距等一系列的措施，在得到落实的前提下，可以保证项目的生产安全，对于环境风险的防范也能起到决定性的作用。由于设计规范的完善，在切实落实各项规范要求、加强管理，严格操作与各种制度的建立的前提下，事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的可能性极小。

考虑到项目存储有大量危险化学品，是潜在的高风险行业，一旦发生事故连锁效应，或事故重叠引发继发事故，就会造成无法估量的损失，并对环境造成严重的污染。所以在后期的运行与管理中，仍然需要引起高度的重视。

## 7.6事故应急防范措施

### 7.6.1四氯化硅泄漏事故应急措施

项目可能发生四氯化硅泄漏事故的装置主要有储罐、车间和输送管线的阀门及泵等部位。应在上述部位设置四氯化硅泄漏检测报警装置。当发生四氯化硅泄漏后，气体探测器报警，同时将信号送入控制室SIS系统和DCS系统，立即开启阀门将四氯化硅迅速压入备用贮罐中，以减少四氯化硅的泄漏和挥发量。

四氯化硅发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并根据四氯化硅的泄漏量对泄漏区进行隔离，严格限制人员出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断火源，并对四氯化硅储罐区的泄漏点进行堵漏，控制四氯化硅的泄漏量。

### 7.6.2事故废水三级防控措施

为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料和污水对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，三孚硅业已建立“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生影响。

（1）一级防控措施

项目现有工程生产装置区外围设置有围堰可实现截流，围堰通过管道与厂区现有事故水池相连，管道上设总阀门和两通阀门，关闭总阀门可阻断废水排放途径，通过两通阀门可实现初期雨水和后期雨水的有效分离。

（2）二级防控

厂区设有容积为330m3的消防废水收集池一座将事故状态下的消防废水全部导入收集池中，初期雨水的产生情况已在现有工程的初期雨水计算中考虑，这里就不重复计算。收集的初期雨水通过雨水管道首先汇入事故水池，约15min后关闭进入事故水池的阀门，将后期的清净雨水切换到厂区外雨水管线，完成初期雨水和后期雨水的排放。事故水池可有效容纳厂区产生的事故废水、消防废水及初期雨水等，保证物料和废水有足够的缓冲处理空间，防止对污水处理站的处理能力产生冲击。事故水池排水时首先开启出事故水池处阀门井内阀门，然后通过污水泵将废水排出，通过事故水管网分批次送入污水处理站进行处理。

消防废水收集池可对废水起到收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

（3）三级防控

唐山三孚硅业股份有限公司在厂区雨水排放口和污水排放口处设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。水处理站作为第三级防控措施收集事故废水，将污染控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防废水造成环境污染。

综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时事故废水对外环境的影响，确保环境安全，不会产生大的环境风险事故。

## 7.7事故应急预案

本项目依据南堡经济开发区事故应急预案，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，提出突发环境事故应急预案纲要，供企业及管理部门参考。企业应在安全管理中具体化和完善突发环境事故应急救援预案，并在地方环保管理部门备案。

（1）预案编制程序

突发环境事故应急预案编制程序，见图7.7-1。

图7.7-1    突发环境事故应急预案编制工作程序图

（2）应急救援预案纲要

考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与工业园区、地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与工业园区、地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

（3）应急预案的主要内容

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。

具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表7.7-1。

表7.7-1    突发环境事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 生产装置区、罐区。 |
| 2 | 应急计划区 | 生产装置区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 南堡开发区及唐山市：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： 1.火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 2.防物质泄漏扩散设备等。 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 平时安排人员应急救援培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料 |

## 7.8风险评价结论

（1）项目涉及危险物质为四氯化硅，主要分布在生产装置区、储罐区等危险单元中，存在危险因素主要为设备及管道设计、制造、安装缺陷、腐蚀、材料老化、违章操作，引起危险物质事故泄漏，遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。

本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险潜势分别为Ⅱ、Ⅰ、Ⅰ级，大气环境、地表水环境、地下水环境风险评价工作等级分别划分为三级、简单分析、简单分析，大气环境风险评价范围为自项目边界外延 3 km的矩形区域，地表水环境风险评价范围为厂区废水、雨水总排口，地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。

（2）项目采取严格的事故废水三级防控体系，物料储存区及装置区均按相关要求设置围堰及事故水池，设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入地表水环境，对地表水环境产生不利影响。

（3）储罐发生泄漏后，会有部分四氯化硅扩散进入大气，扩散量较少，不会对附近村庄居民造成中毒、死亡等严重后果；项目已在厂区采取分区防渗措施、设置监控井，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。

（4）建议。项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与开发区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。

## 7.9风险防范设施验收一览表

项目风险防范设施“三同时”验收一览表见表7.9-1。

表7.9-1    风险防范设施“三同时”验收一览表

| 项目 | 风险防范措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 生产装置区 | 控制系统、连锁装置、电视监测系统 | 依托现有 |
| 火灾爆炸 灭火措施 | 防护服、防毒面具、检测等器材 | 依托现有 |
|  | 可燃气体及有毒气体报警系统 | 依托现有 |
|  | 外封式堵漏带、各种管夹、便携式、推车式干粉灭火器等应急物品 | 依托现有 |
|  | 119火警电话、120急救电话及及应急通讯装置 | 依托现有 |
| 装置区围堰 | 装置区设置有围堰，围堰高度200mm，围堰外排出水管道处均设置了切换阀门 | 1 |
| 储罐区 | 设置防火围堰，围堰高度1m；储罐设静电接地装置和避雷装置；储罐区设有事故罐，紧急情况下可将泄漏的储罐内的物料转移至事故罐，防止大量泄漏 | 依托现有 |
| 事故池 | 本项目依托现有330m3事故池（兼消防废水池）一座，可满足全厂事故废水及消防废水暂存收集 | 依托现有 |
| 事故急救措施 | 配备防毒面具、空气呼吸器、胶靴、胶手套和防护眼镜、洗眼器 | 依托现有 |
| 正规设计、安全评价 | 委托正规设计单位设计，委托资质单位进行安全评价 | -- |
| 事故应急制度 | 制定污染事故应急处置及预防预案、应急操作手册、配套规章制度、相关人员人手一册 | -- |
| 安全标示 | 生产装置区等重要防范部位都要设置安全标示 | -- |
| 事故应急监测措施 | 制定应急环境监测计划，包括监测因子、监测点位、监测频次等 | -- |
| 突发环境事件应急预案 | 应急计划区；应急组织；应急状态分类及应急响应程序；应急设施、 设备与器材；应急通讯、通知和交通；应急环境监测及事故后评估；应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材；应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康；应急状态终止与恢复措施；人员培训及演练；公众教育信息纪录和报告 | -- |
| 应急预案演习 | 定期进行应急预案训练及演习，并有培训演习记录 | -- |
| 合计 | -- |

项目环境风险评价自查表见表7.9-2。

表7.9-2    环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 四氯化硅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 13.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 870 人 | 5km范围内人口数 46900 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 √ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 √ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 √ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 √ | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1 □ | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 √ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 √ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 √ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 □ | E2 √ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 √ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 √ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ √ | I √ |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 √ | 简单分析 √ |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ | 易燃易爆 √ |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 √ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √ |
|  | 影响途径 | 大气 √ | 地表水 √ | 地下水 √ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 √ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 四氯化硅泄漏检测报警装置和碱液喷淋装置 |
| 评价结论与建议 | 结论：储罐发生泄漏后，会有部分四氯化硅扩散进入大气，扩散量较少，不会对附近村庄居民造成中毒、死亡等严重后果；项目已在厂区采取分区防渗措施、设置监控井，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。 建议：项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与开发区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# 8环境保护措施及其可行性论证

## 8.1废气治理措施可行性论证

### 8.1.1技术可行性分析

工艺反应过程产生的不凝气及储罐呼吸废气中主要成分为氯硅烷。

该工程废气的处理流程为：

生产废气→分子筛吸附→一级碱洗→15m高排气筒排放

项目废气主要为氯硅烷，依托厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理，采用“分子筛吸附+一级碱洗”，分子筛吸附采用新型的PSA变压吸附处理工艺，本项目精馏不凝气经压缩机加压并经流量计计量后进入由5台吸附塔组成的PSA系统，由入口端通入，四氯化硅被吸附剂吸附，每台吸附器在不同时间依次经历吸附(A)、均压降(EiD)、顺放（PP）、逆放（D）、抽空（V）、抽空冲洗（VP）、均压升（EiR）、最终升压（FR）等步骤，脱除了四氯化硅的气体从出口放出；被吸附的四氯化硅气体在逆放和抽空过程中被解吸出来作为产品气，同时吸附剂获得再生，吸附塔进入下周期的吸附循环。产品气经过两级稳压后进入压缩机加压并稳压输出回收利用。

经吸附后的四氯化硅进入碱洗装置，由于氯硅烷具有遇水发生水解反应，生成H2SiO3及HCl，H2SiO3沉淀至淋洗池，HCl与碱中和反应后，剩余HCl由15m高排气筒排放。因此，工艺尾气中氯硅烷排放可不予考虑。

经水解后的氯硅烷，反应放出HCl。我国现有企业对含氯化氢废气治理技术有水吸收法、吸附法、冷凝法及其它方法。根据有关资料调查，在调查的63家企业中，普通采用的是水吸收法，共有53家占84%，吸附法4家占6%，冷凝法2家占3%，其它方法4家占6%。各种HCl净化措施统计分析结果见表8.1-1。

表8.1-1    HCl处理技术设施及效果

| 序号 | 方法 | 工艺简介 | 适用范围 | 净化效果（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附法 | 以SPP－I型吸附法 | 中、低浓度、大中、小风 | 97.3 |
| 2 | 吸收法 | 用吸收塔处理HCl，以碱液为吸收剂 | 低浓度、各种风量 | ＞97 |
| 3 | 冷凝法 | 以石墨冷凝器进行吸收HCl | 高浓度废气 | ＞90 |
| 4 | 降膜法 | 以水为吸收剂，用降膜式吸收器 | 高浓度废气 | ＞90 |

本项目对水解后产生的HCl采用一级碱液吸收工艺进行处理。类比同类工程，本项目HCl吸收率达99%。

目前三孚硅业厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置设计废气量处理能力为4000m3/h，目前废气处理量为1700m3/h，尚有处理余量为2300m3/h，本项目废气量为100m3/h，废气处理装置处理能力能够满足本项目需要；根据三孚硅业厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置季度例行检测报告，该废气处理装置HCl排放浓度为0.48~4.57mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求；该废气处理装置能够稳定达标排放，因此本项目依托现有废气处理装置能够满足生产要求。

通过以上分析，本项目依托厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置“分子筛吸附+一级碱洗”工艺可行。

### 8.1.2经济合理性分析

项目大气治理措施依托厂区现有，本次不再新建，本项目大气防治措施从经济上可行。

### 8.1.3长期稳定运行可靠性分析

项目安排专人对废气治理设备定期检修，保证设备正常运行，严格规范职工操作，该废气处理措施自运行以来，能够稳定达标，因此，本项目废气治理措施稳定运行可靠。

综上所述，本项目大气防治措施从技术可行性、经济可行性、长期稳定运行可靠性角度分析，措施可行。

## 8.2废水治理措施可行性论证

本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，排入市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂。本项目不新增职工定员，不新增生活污水产生量。

南堡开发区污水处理厂，收水范围为南堡开发区内工业及生活污水。南堡开发区污水处理厂现有处理规模14万m3/d，已验收投入运行，目前实际处理污水量为10万m3/d，尚有污水处理余量为4万m3/d。开发区污水管网已铺设至项目所在区域。本项目循环冷却水排水排放量4.5m3/d，属于清净下水，水质较好，直接排入市政污水管网，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1水污染物排放限值中间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准要求。

综上所述，本项目废水治理措施可行。

## 8.3噪声治理措施可行性论证

本项目在满足工艺要求的前提下，本项目生产装置选用低噪声设备，基础作减振处理；噪声值较高的压缩机采取隔声措施；厂区合理布局，尽量避免高噪声源临近厂界，降低对厂界噪声的影响。

本工程对其噪声源所采取的控制措施，均为目前国内普遍采用的经济、实用、有效手段，实践表明其控制效果明显。

采取以上措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，因此，本工程对其噪声源所采取的控制措施是可行有效的。

## 8.4固体废物防治措施可行性论证

本次项目生产过程中无固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。

# 9环境影响经济损益分析

## 9.1经济效益分析

项目主要经济指标见表9.1-1。

表9.1-1    工程经济效益一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 经济指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 400 | -- |
| 2 | 年平均总成本 | 万元 | 1380 | 平均 |
| 3 | 年均销售收入 | 万元 | 1820 | 平均 |
| 4 | 净利润 | 万元 | 440 | 平均 |

从表9.1-1可以看出，本项目投产后，可实现年销售收入1820万元，年均净利润440万元。

因此综合来看本项目经济效益明显，从经济角度看本项目可行。

## 9.2环境影响分析

本项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表9.2-1。

表9.2-1    本项目实施后环境质量现状对比情况一览表

| 环境要素 | 环境质量现状 | 环境影响预测结果 | 环境功能是否降低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1标准 | 项目Pmax=0.693% | 否 |
| 地表水 | -- | 本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排入市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂。本项目不新增职工定员，不新增生活污水产生量。 | 否 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | 厂区按功能分区进行分区防渗 | 否 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 | 厂界贡献值与现状值叠加后满足质量标准 | 否 |

由上表可知，本项目对周边环境质量影响较小。

## 9.3环境损益分析

### 9.3.1环境污染损失分析

由于本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。这里通过收取环境保护税来估算经济损失，根据《中华人民共和国环境保护税法》（2016.12.25）及《河北省人民代表大会常务委员会关于环境保护税应税大气污染物和水污染物适用税额的决定》，COD污染当量值为1、氨氮污染当量值为0.8、SS污染当量值为4、SO2污染当量值为0.95、NOx污染当量值为0.95、一般性粉尘污染当量值为4。

项目固废处置符合国家有关规定，不收取环境保护税，而且不涉及噪声污染及征收超标排污费，因此只进行废气、废水排污费的计算。

项目污染物排放量及环境保护税见表9.3-1。

表9.3-1    项目环境保护税计算

| 污染 类型 | 污染因子 | 污染当量值 （千克） | 每当量收 费标准（元） | 项目污染排放量（千克/年） | 污染排放当量 | 项目环境保护税 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.95 | 4.8 | -- | -- | -- |
|  | NOx | 0.95 | 4.8 | -- | -- | -- |
|  | 颗粒物 | 4 | 4.8 | -- | -- | -- |
|  | HCl | 10.75 | 4.8 | 124 | 11.53 | 55.3 |
| 废水 | COD | 1 | 5.6 | 18 | 18 | 100.8 |
|  | 氨氮 | 0.8 | 5.6 | -- | -- | -- |
|  | SS | 4 | 5.6 | 48 | 12 | 67.2 |
| 合计 | 223.3 |

因此，本项目运行后，需缴纳排污费约223.3元。

### 9.3.2环保投入分析

项目环保设施投资估算见表9.3-2。

表9.3-2    项目环保投资估算一览表

| 项目 | 环保设施名称 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 扬尘 | 施工场地硬化、洒水设备、开挖的泥土及时运走处理好、覆盖易起尘的建筑材料。 | 0.2 |
|  | 噪声 | 选用低噪施工机械，合理安排施工时间，合理规划施工场地施工机械布置。 | 0.1 |
|  | 废水 | 依托厂区现有污水处理设施。 | -- |
|  | 固废 | 建筑垃圾运送至政府指定地点填埋、生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一处置。 | 0.2 |
|  | 管理 | 施工期环境监理和监测等。 | 0.5 |
|  | 小计 | 1 |
| 营运期 | 废气 | 本项目工艺不凝气经止逆装置后，依托厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理，随后经15m高排气筒排放 | -- |
|  | 废水 | 本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排入市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂。本项目不新增职工定员，不新增生活污水产生量 | -- |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、减振基础、室内布置、加装消声器 | 4 |
|  | 防渗 | 见6.2.2.2小节 | -- |
|  | 风险 | 见7.9小节 表7.9-1 | 1 |
|  | 小计 | 5 |
| 合计 | 6 |

（1）环保投资占总投资的比例（HJ）

式中：HT—环保投资，万元；

JT —总投资，万元。

本项目总投资为400万元，环保投资为6万元，故HJ为1.5%。

（2）投产后环保费用占工业总产值的比例（HZ）

项目投产后的环保费用采用下面公式来估算：

式中：CH—“三废”处理成本费，包括“三废”处理的材料费、运行费，万元/年；

J —“三废”处理车间经费，包括每年环保设备维修、管理、折旧费，技术措施及其他不可预见费，万元/年；

i —成本费用的项目数；

k —车间经费的项目数。

根据估算：

（1）项目每年用于“三废”治理的费用按环保投资费用的8%计，则总的CH为0.48万元/年；

（2）车间经费中，环保设备维修、管理费用按1万元/年计，环保设备折旧年限为15年，则折旧费用为0.38万元/年，技术措施及其他不可预见费用取2万元/年，故J=3.38万元/年。

投产后的年环保费用总计为HF=3.86万元。

### 9.3.3环境经济损益分析

环境经济损益分析见表9.3-3。

表9.3-3    环境经济损益分析表 (单位：万元/a)

| 环境污染损失 | 环保投入 | 环境收益 | 损益分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| -0.02 | -3.86 | -- | -3.88 |

注：“+”表示受益，“-”表示损失

由表10.3-4可知，项目环境损益估算为-3.88万元/a。

### 9.3.4环境成本和环境系数

（1）年环境代价

年环境代价Hd即为环境损益估算，项目为3.88万元/年。

（2）环境系数

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge，本项目年工业产值按年均利润总额GE为440万元，因此，本项目的环境系数0.009。

## 9.4小结

项目的实施对当地的经济发展也有一定的促进作用，对缓解当前社会普遍存在的就业紧张的状况有一定的益处。通过本项目生产过程中采取的废气、废水及噪声治理等措施后，大幅度降低项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

# 10环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

## 10.1环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

### 10.1.1环境管理机构

为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。

目前，本公司设有安全环保部，部内有专门的环境管理和环境监测人员负责专管全公司环境管理工作，部内设有环境监测化验人员，对大气污染源、水污染源以及厂内环境具有相当的监测分析能力，具备监测应基本配置的监测仪器，已有较好的环境管理基础和经验。

### 10.1.2环境管理的职责

（1）贯彻执行国家和地方的环保法规和有关标准；

（2）制定和修改本单位环境保护规章制度并监督执行；

（3）积极推行清洁生产，保障环保设施正常运行，确保污染物达标排放；

（4）制定项目环境监测年度计划，完成各项环境监测任务；

（5）编制企业环保规划并组织实施；

（6）组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质；

（7）认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题。

### 10.1.3环境管理内容

本项目运行时，会对周围环境产生一定的影响，项目所采取的环保措施应尽可能减少对周围环境的不利影响。运行期环境管理要求如下：

（1）建立健全各项环保管理制度：厂级环境管理制度；环保设施操作工岗位责任制；防治污染设备管理与维修制度；防治污染设备操作规程；环境保护工作责任考核奖罚制度；厂区、办公室环境卫生保洁制度。

（2）厂区内干净整洁。

### 10.1.4施工期的环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）项目应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

施工期环境保护管理内容见表10.1-1。

表10.1-1    建设项目环境保护管理工作计划

| 环保项目 | 施工期环境保护管理内容 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 施工现场全部封闭围挡，道路、场地硬化；洒水抑尘；车辆限速；三体材料设暂存库或苫布覆盖；四季以上大风天气禁止土方作业；渣土运输车实现密闭运输；施工使用商品混凝土和预拌砂浆；设置监测点 | 无组织废气排放满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求；环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 |
| 废水 | 生活污水依托现有设施 | 本次不新增污水排放 |

续表10.1-1    建设项目环境保护管理工作计划

| 环保项目 | 施工期环境保护管理内容 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 围墙隔声；禁止夜间作业 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求 |
| 固废 | 建筑垃圾、生活垃圾清运 | 不外排 |
| 防渗 | ①重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 ②一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 ③简单防渗区：一般地面硬化。 |

### 10.1.5项目运行期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

## 10.2污染物排放管理要求

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目营运期的环境管理由安全生产环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。

## 10.3环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据项目特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

①建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。

②定期向环保局上报监测结果。

③监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

根据环保部环发〔2013〕81号《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）的规定，企业可依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表10.3-1。

表10.3-1    环境监测工作计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期扬尘 | 施工场地车辆进出口 | PM10 | 2次/天 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求 |
| 废气 | 厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置排气筒 | HCl | 1次/年 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求； |
|  | 厂界 | HCl | 1次/年 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值 |
| 废水 | 厂区总排口 | pH 、COD、NH3-N、SS、动植物油、氯化物 | 1次/年 | 《污水综合排放标准》(GB8978－1996)表4中的二级排放标准和南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 地下水 | 地下水流向上游 | pH、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物 | 厂区及下游1次/半年，厂区上游1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  | 厂区内上游边界 |  |  |  |
|  | 厂区内下游边界 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

注：地下水监测点分布详见图6.2-16。

## 10.4排污口规范化

1、废气排污口规范化

本项目依托厂区现有排气筒，废气排气筒高度符合标准要求，已按《污染源监测技术规范》要求在废气治理设施前后已设置采样口，不监测时用管帽、盖板等封闭。

2、废水排污口规范化

本项目污水主要为循环冷却水排水，经厂区总排水口排入市政污水管网，厂区总排水口由南堡开发区环保局与建设单位环保管理部门共同认定，已设置了污染源标志牌，标志牌内容包括点位名称、编号、排污去向及主要污染因子等，总排水口已安装污水流量计及流量槽。

3、固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并设置标志牌。

表10.4-1    环境保护图形符号表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 废水排放口 | 表示污水向水体 排放 |

表10.4-2    环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

## 10.5污染物排放清单

（1）工程组成

项目位于唐山市南堡经济技术开发区，占地面积19.5m2，本工程于原有三氯氢硅装置界区内，在原有四氯化硅分馏塔东北侧，新建本次四氯化硅精馏塔装置。

表10.5-1    污染源排放清单-主体工程

| 工程内容 | 建设内容及规模 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 生产装置区 | 新建生产装置区1座，占地面积19.5m2，三层钢操作平台44.00m2，主要布设四氯化硅精馏塔、换热器、回流罐等设备。 |
| 辅助工程 | 罐区 | 依托现有罐区，770m2，用于原料四氯化硅、成品精馏四氯化硅及普通四氯化硅储存。 |
| 运行时间 | 8000h/a |
| 产品及产能 | 年产2.56万吨精馏四氯化硅、0.471万吨普通四氯化硅 |
| 原料 | 四氯化硅30311t/a |

（2）污染物排放信息

本项目污染物排放信息见表10.5-2。

表10.5-2    污染物排放清单-有组织废气环保措施及排污口介绍

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 风量m3/h | 去除效率 | 排污口 编号 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程不凝气 | 氯硅烷 | 经管道引入废气处理装置处理 | 1800 | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | 储罐呼吸废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 废气处理装置尾气 | HCl | 经管道引入的氯硅烷由分子筛吸附+一级碱洗处理，然后由15m高排气筒排放 |  | 99 | 1# | H=15m Φ=0.8m | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求 |

## 10.6环保“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。拟建工程竣工环保“三同时”验收一览表、风险防范设施“三同时”验收一览表分别见表10.6-1。

表10.6-1    本项目环保设施“三同时”验收内容一览表

| 项目 | 污染源 | 治理措施 | 备注 | 数量 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程不凝气、储罐呼吸废气 | 经管道引入厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置（分子筛吸附+一级碱洗）处理，然后由15m高排气筒（P1）排放 | 依托现有处理措施 | 1套 | HCl：≤20mg/m3； | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求 |
|  | 生产区无组织废气 | 设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，生产中做好工艺指标控制，加强管理 | 新建 | -- | HCl：≤0.05mg/m3 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值 |
|  | 罐区无组织废气 | 储罐安装呼吸阀，安装卸车气回收系统，设备密闭，加强有组织收集处理，储罐氮封 | 依托现有 |  |  |  |
| 废水 | 循环冷却水排水 | 经市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂 | -- | pH：6～9、COD：≤200mg/L、氨氮：≤40mg/L、SS：≤100mg/L | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1水污染物排放限值中间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 |
| 噪声 | 采取低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等措施 | -- | 厂界：昼间≤65dB(A)， 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 固废 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 防渗 | ①重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行。 ②一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 ③简单防渗区：为其他非污染区除预留用地及绿化用地外区域，厂区地面除绿化用地外采取三合土铺底，上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 |
| 风险 | 见7.9章表7.9-1 |

# 11结论

## 11.1建设项目情况

（1）项目概况

项目名称：唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目。

建设单位：唐山三孚硅业股份有限公司。

建设性质：扩建。

项目投资：本项目总投资400万元，其中环保投资6万元，占总投资的1.5%。

建设规模：本次新增一套四氯化硅精馏装置，本项目建成后年产2.56万吨精馏四氯化硅、0.471万吨普通四氯化硅。

劳动定员及工作制度：企业现有劳动定员490人，实行四班三运转，每班8小时，年工作333天（合计约8000小时/年），本次项目不新增职工劳动定员，维持现有人员不变。

（2）项目选址

项目位于唐山市南堡经济技术开发区，唐山三孚硅业股份有限公司西厂区现有厂区内，项目中心坐标北纬39°15´49.99″，东经118°11'55.16"。距本项目所在厂区最近的敏感点为南1780m处的百旺家苑小区。

（3）建设内容

本工程于三氯氢硅扩建工程主厂房北侧，三氯氢硅扩建工程罐区南侧进行建设，新建本次四氯化硅精馏塔装置。

（4）产业政策符合性

项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类，本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）中的限制、淘汰类项目，河北唐山南堡经济开发区行政审批局以南开审批投资备字[2018]116号同意项目备案，项目建设符合国家产业政策。

（5）项目衔接

①供电

本项目供电依托厂区现有供电设施，本项目总用电量为18万kW·h/a，可满足项目需求。

②供热

本项目用热由厂区现有供热系统提供，热源来自唐山三友热电有限责任公司提供，能够满足项目用热需求。

③循环冷却水

本项目循环水水量50m3/h，设计供水温度33℃，回水温度40℃。从年产5.6万吨氢氧化钾车间循环水管网接入，供水能力2500m3/h，余量约1000m3/h，满足本项目生产需要。

④给排水

a、给水

本工程由三孚硅业现有供水系统提供，本次新增用水主要为循环冷却水补水。

本项目循环冷却水依托原有循环冷却水系统，本次新增循环水用量为1200m3/d（50m3/h），新增循环水补水量为18m3/d，补水采用新鲜水；

b、排水

本项目排水采用清污分流制，生产废水及生活污水经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂；雨水进入现有厂区雨水排水系统。

## 11.2环境质量现状

（1）空气环境质量现状

现状监测表明：根据唐山市环境保护局于2018年6月5日发布的《2017年唐山市环境状况公报》，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM2.5、PM10；HCl浓度满足《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，区域环境质量较好。

（2）地下水质量现状

现状监测表明：浅层地下水各监测点出现耗氧量、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性固体等均出现超标现象，这主要是因为浅层水为咸水，属于地质结构和水文地质结构等自然因素造成的。深层水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，说明该区域深层地下水水质良好，是具有供水意义的含水层。由表4.3-8、4.3-9地下水水化学类型判定结果可知，项目区浅层地下水水化学类型主要为Cl•HCO3•SO4 -Ca•Mg型水，深层地下水水化学类型主要为Cl•HCO3 -Na型水。

（3）土壤环境质量现状

现状监测表明：各监测点监测因子监测值均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。

（4）声环境质量现状

现状监测表明：厂界各监测点声级值昼间在61~63dB(A)之间，夜间声级值在51~53dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。

## 11.3污染物排放情况

根据工程分析结果，本项目污染物排放量如下：大气污染物：SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、HCl 0.0117t/a；水污染物：COD 0.045t/a、SS 0.12t/a、氨氮0t/a、盐类0.03t/a；工业固体废物：0t/a。

## 11.4主要环境影响

（1）大气环境影响

由估算结果可知，污染物占标率<10%，各类污染物对地面的贡献浓度均较小，对环境空气不会产生明显的影响，因此项目运营后对周围大气环境影响很小。

综上所述，项目实施后不会对区域大气环境产生明显影响。

（2）水环境影响

项目不新增废水排放，不会增加地表水污染负荷和污水量，对地表水环境不造成影响。

在项目采取报告中提出的防渗、监控等地下水环境保护措施后，本项目对地下水环境的影响程度较小，在强化管理、切实落实各项环保措施，确保全部污染物达标排放的前提下，本项目建设从地下水环境保护角度而言是可行的。

（3）声环境影响

拟建完成后，噪声源对东、西、南、北厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，对居民点声环境无影响。

（4）固体废物境影响

本次项目生产过程中无固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。

## 11.5公众意见采纳情况

两次环评信息公示期间，均未收到任何反馈意见。

## 11.6环境保护措施

（1）废气

①有组织废气

本项目精馏过程塔顶不凝气其主要成分为氯硅烷，不凝气经止逆装置后，送厂区现有三氯氢硅装置区废气处理装置处理，废气排放浓度满足满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值中无机氯化合物及氯酸盐工业标准要求。

②无组织废气

本项目储罐采用立式压力罐，无储罐“大小呼吸”废气产生，本项目无组织废气主要来自于装置区，经设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，生产中做好工艺指标控制，加强管理，无组织废气满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值。

综上所述，本项目的废气防治措施可行。

（2）废水

本项目无其他生产废水产生，新增生产废水主要为循环冷却水排水，排水量为4.5m3/d，排入市政污水管网，最终排入南堡经济开发区污水处理厂。

因此，污水处理措施可行。

（3）噪声

本项目主要噪声设备为泵类等，噪声值为75~95dB(A）。项目采取低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等措施，采取以上措施后，经距离衰减、围墙隔挡，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

综上，该项目采取的噪声污染治理措施可行。

（4）固体废物

本次项目生产过程中无固废产生，本次不新增职工劳动定员，不新增职工生活垃圾。

综上，该项目采取的固废污染治理措施可行。

（5）环境风险

风险评价结果表明，项目风险值小于化工行业背景值，说明其环境风险值处于可接受水平。

## 11.7环境影响经济损益分析

项目对废水、废气、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响，生态环境得到有效改善。预测结果表明，项目投产后污染物排放对环境影响较小。本工程污染防治措施具有较好的环境效益。

该项目建成后，不仅会促进开发区今后的快速发展，也给当地提供一定的就业岗位，安排富余劳动力就业，有利于社会的稳定和当地居民收入的提高，同时也给企业自身带来了一定利润。所以本项目的实施，具有很好的社会效益。

## 11.8环境管理与监测计划

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

## 11.9项目可行性结论

唐山三孚硅业股份有限公司新增一套四氯化硅精馏装置项目位于唐山市南堡经济开发区内，不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、 京津冀战略规划、生态环境保护规划、南堡经济开发区规划等相关规划要求；建设内容符合当前国家及地方相关产业政策要求，清洁生产总体达到国际先进水平，本项目建设符合生态红线管理要求，满足工业园区规划环评“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，项目满足大气环境防护距离的要求，本项目废水经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可防控水平。公示期间，唐山三孚硅业股份有限公司未收到公众反馈。综上，在落实总量控制指标的前提下，从环保角度分析工程建设可行。

# Text boxes

粗格栅

进水泵房

细格栅

旋流

沉砂池

配水井

选择池

Carrousel2000型

氧化沟

二次提升

泵房

高效

沉淀池

多功能

滤池

加氯接触池

污泥脱水机房

污泥

浓缩池

回流及剩余

污泥泵房

二次

沉淀池

现状污水处理厂

回流污泥

剩余污泥

再生水

升级改造工程

开发区废水

粗格栅

进水泵房

水解池

高效

沉砂池

配水井

Carrousel2000型

氧化沟

污泥脱水机房

污泥

浓缩池

回流及剩余

污泥泵房

二次

沉淀池

扩建工程

回流污泥

剩余污泥

开发区废水

二次提升

泵房

高效

沉淀池

多功能

滤池

加氯接触池

再生水

图2.5-1    南堡经济开发区污水处理厂升级改造和扩建工程实施后主要工艺流程图

厂区位置

开发区范围

老王庄村

3km

图2.7-1    项目周边3km范围土地类型图

图2.7-2    中国干湿状况划分图

图2.7-3    废气处理装置废气估算结果折线图

图2.7-4    装置区无组织废气估算结果折线图

图2.7-5    罐区无组织废气估算结果折线图

图3.1-1    三氯氢硅生产工艺流程图

缓冲罐2

炉渣

盐酸酸雾捕集

HCl压缩机

7℃冷却器

三氯氢硅合成炉

硅粉

硅粉计量罐

一二级袋滤器

沉降器

分馏塔

水  冷

循环水

冷凝水

循环撤热

三氯氢硅成品罐

浓H2SO4

冷凝器

蒸汽

再沸器

再沸器

蒸汽

缓冲罐1

HCl气体

水环真空泵

一次水

变压吸附装置

壳冷器

除尘塔冷

酸雾捕集

盐水深冷

蒸汽

冷凝水

循环水

硅粉干燥器

存渣罐

旋风分离器

硅粉池

袋式除尘器

加热N2

副产品盐酸

副产品浓盐酸

盐水深冷

隔膜压缩机或往复机

中间储罐

分馏塔

四氯化硅成品罐

冷凝器

盐水深冷

硫酸填料塔

硫酸泡罩塔

硫酸酸雾捕集

浓H2SO4

皮带车

化盐桶

1#折流槽

原盐

气水混合器

加压溶气罐

KOH溶液、未脱氯淡盐水

空气

预处理器

2#折流槽

除钙K2CO3

中间槽

凯膜过滤器

2%K2SO3

溶液

滤渣

过滤器

压滤机

滤饼

BaCl2溶液

配水槽

除硝反应器

回收淡盐水

盐泥

后折流槽

图3.1-2    一次盐水工艺流程图

絮凝剂FeCl3

15-18wt％

的盐酸再生

前反应槽

一次盐水储槽

W1

一次精制盐水贮槽

滤盐水泵

鳌合树脂塔

二次精制盐水贮槽

电解工段

纯水

盐酸

钾碱溶液

一次盐水

图3.1-3    二次盐水精制工艺流程图

湿  氯

湿  氯

氯气处理工序

脱氯塔

阳极循环槽

阳极室

阴极循环槽

32%液碱

淡盐水

湿  氢

氢气处理工序

淡盐水去化盐

二次盐水

纯水

去液碱蒸发工序

图3.1-4    电解工艺流程图

冷却器

31 wt %盐酸

阴极室

离子膜电解槽

淡盐水脱氯塔

送一次化盐

水雾捕集器

气

水

分

离

器

脱氯淡盐水

冷

凝

水

回收至氯气总管

来自电解工段淡盐水

来自氯气处理工段氯水

脱

氯

废

气

去废氯处理系统

K2SO3

95%硫酸

氯水循环喷淋

塔

氯气冷却器

水雾分离器

氯气干燥塔

送出界区

湿氯气

98%浓硫酸贮槽

硫酸冷却器

75%硫酸

氯气压缩机

氢气冷却塔

氢气压缩机

水雾捕集器

洗涤水、冷凝水

湿氢气

循环水

用氢单元

氢气

氢气碱

塔

氢气水洗塔

SiHCl3副产

氢气

一次水

氢气冷却器

次氯酸钠

塔

板式换热器

尾气吸收塔

NaOH

贮槽

NaOH

贮槽

开停车氯气

冷却水

冷却水

次氯酸钠

事故氯气

除害氯气

氯气处理废气

贮槽放空气

氯气

不凝气

废氯处理

冷冻盐水

捕雾器

液氯分离器

液化器

液氯贮槽

冷冻盐水

液氯汽化器

氯化氢

合成

31wt%盐酸贮槽

尾气吸收

塔

风机

氢气缓冲罐

二合一石墨合成炉

H2

液氯

氯气缓冲罐

氯化氢

三氯氢硅装置

一级降膜吸收塔

二级降膜吸收塔

液氯汽化器

纯水

图3.1-10    氯化氢合成工段工艺流程图

图3.1-11    蒸发工段工艺流程图

32%碱液

水蒸气

高位贮槽

Ⅰ效蒸发器

Ⅱ效蒸发器

板式换热器

48%液碱罐

冷 凝 器

蒸汽

蒸汽

图3.1-12    片碱工段工艺流程图

冷 凝 器

真 空 泵

48%碱液

熔盐

降膜蒸发器

降膜浓缩器

片碱机

包装

燃料H2

送一次化盐工序

图3.1-13    高纯四氯化硅提纯工艺流程图

SiCl4、SiHCl3

机前缓冲罐

机后缓冲罐

除尘灰

除尘灰

缓冲罐

天然气管道

排放

压缩机

产品

经管道送至高纯四氯化硅项目原料储罐

副产蒸汽

副产25%稀盐酸

补水

尾气

15m烟囱

废气燃烧炉

四级水洗塔

三级碱洗塔

二级水洗塔

一级酸洗塔

SiCl4

补充SiCl4

物料除尘塔

SiCl4、SiHCl3

机后储罐

机前储罐

机后深冷

机前深冷

机前水冷

布袋除尘器

原料气旋分

混合气

换热器

O2

SiCl4、SiHCl3、Cl2、HCl、CO、CO2

炉渣

存渣罐

Cl2

氯气带入

老厂氯气管道

反应炉

1200℃

排放

30m排气筒

淋洗塔

废气

布袋除尘器

氮气

蒸汽

蒸汽

石油焦料仓

硅石粉料仓

石油焦

硅石粉

电动葫芦

图3.1-14    工艺流程及排污节点图

图3.1-15    现有工程水平衡图    单位：m3/d

新鲜水1344.07

一期、二期三氯氢硅工程

生产用水（-3.7）

15.2

17.5

污水处理站

开发区污水处理厂

生活用水（-8.8）

44.8

36

三期氢氧化钾工程生产用水（-161.2）

68.3

17.1

90

循环水（-282）

450

168

21787.2

26

124

绿化（-24.7）

24.7

四期高纯四氯化硅工程地面冲洗及化验室用水

84

84

24

循环水（-375.6）

441.2

60.8

33600

20

6

中和池渣浆配置（-60.8）

148

384.2

四期高纯四氯化硅工程化验室用水

24

脱盐水制备

锅炉用水

用热单元（-36）

55.2

228

192

19.2

169.92

114.72

226.92

57

76.2

废气燃烧锅炉（-0.24）

36

0.72

地面设备清洗（-0. 4）

0.48

1.52

除尘塔及淋洗塔（-1.63）

5.43

3.8

1.6

1560

6.7

18

图3.1-1    污水站污水处理工艺简图

澄清桶

缓冲池

南堡开发区污水处理厂

污水

中和池

压滤机

污泥进行铺路、回填等综合利用

图3.2-1    公司现有全厂产品链图      单位：t/a

图3.2-2    本项目投产后全厂产品链图      单位：t/a

图例：

G 废气    N噪声    S固废

图3.2-3    精制四氯化硅工艺流程及排污节点图

图3.2-4    工程总物料平衡图        单位：t/a

图3.2-5    项目水平衡图      单位：m3/d

图3.3-1    本项目完成全厂水平衡图    单位：m3/d

新鲜水1359.27

一期、二期三氯氢硅工程

生产用水（-3.7）

15.2

17.5

污水处理站

开发区污水处理厂

生活用水（-8.8）

44.8

36

三期氢氧化钾工程生产用水（-161.2）

65.5

17.1

90

循环水（-295.5）

468

172.5

21787.2

26

128.5

绿化（-24.7）

24.7

四期高纯四氯化硅工程地面冲洗及化验室用水

84

84

24

循环水（-381）

441.2

60.8

34800

20

6

中和池渣浆配置（-60.8）

148

388.7

四期高纯四氯化硅工程化验室用水

24

脱盐水制备

锅炉用水

用热单元（-36）

55.2

228

192

19.2

169.92

114.72

226.92

57

76.2

废气燃烧锅炉（-0.24）

36

0.72

地面设备清洗（-0. 4）

0.48

1.52

除尘塔及淋洗塔（-1.63）

5.43

3.8

1.6

1560

6.7

18

蒸汽

冷凝水

2.8

36

本项目位置

本项目位置

本项目位置

本项目位置

本项目位置

图6.3-1    评价区水文地质图

图6.3-2    浅层抽水试验拟合曲线图

图6.3-3    深层抽水试验拟合曲线图

西南方向

西南方向

生产装置区风险单元

风险物质：四氯化硅

罐区风险单元

风险物质：四氯化硅

图7.1-1   项目危险单元分布图

图7.1-1    项目危险单元分布图

图7.1-2    危险物质向环境转移的途径图

项目厂址

百旺家苑小区

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

图例：

| 序号 | 保护对象 |
| --- | --- |
| 1 | 百旺家苑小区 |
| 2 | 海月花园小区 |
| 3 | 南港新城小区 |
| 4 | 滨海花园小区 |
| 5 | 碱厂生活区 |
| 6 | 畅夏园 |
| 7 | 老王庄东北街村 |
| 8 | 硕秋园 |
| 9 | 西苑小区 |
| 10 | 老王庄西南街村 |
| 11 | 东苑小区 |
| 12 | 张庄村 |
| 13 | 尖坨子村 |
| 14 | 南堡开发区医院 |
| 15 | 南堡开发区实验中学 |

图7.2-1   项目厂界周边环境保护目标图

生产不凝气

储罐呼吸废气

分子筛吸附

一级碱洗

排气筒

图8.1-1    废气处理流程图