唐山梦牌科技有限公司

年产10万件木制浴室家具项目

环境影响报告书

（报批版）

| 建设单位： | 唐山梦牌科技有限公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 河北水美环保科技股份有限公司 |
| 证书编号： | 国环评证乙字第1244号 |
| 编制时间： | 2017年11月 |

目  录

1、概述	- 1 -

1.1项目由来及建设的特点	- 1 -

1.2环境影响评价过程简介	- 2 -

1.3相关情况分析判定	- 2 -

1.4主要环境问题	- 4 -

1.5环境影响报告书主要结论	- 4 -

2、总则	- 5 -

2.1评价依据	- 5 -

2.2 评价因子与评价标准	- 8 -

2.3 评价工作等级和评价范围	- 13 -

2.4相关规划及功能区划	- 19 -

2.5环境保护目标	- 22 -

3、工程分析	- 23 -

3.1本项目概况	- 23 -

3.2主要生产设备	- 25 -

3.3原辅材料及油漆类物料平衡	- 27 -

3.4 工艺流程简述	- 31 -

3.5产排污节点分析	- 34 -

3.6公用工程	- 36 -

3.7污染源强及拟采取的治理措施	- 37 -

3.8非正常工况污染源及污染防治措施	- 50 -

3.9清洁生产水平分析	- 50 -

3.10项目主要污染物排放情况	- 50 -

4、环境现状调查与评价	- 52 -

4.1自然环境现状调查与评价	- 52 -

4.2环境保护目标调查	- 54 -

4.3环境质量现状调查与评价	- 55 -

4.4区域污染源调查	- 66 -

5、环境影响预测与评价	- 71 -

5.1施工期环境影响分析	- 71 -

5.2运营期环境影响预测与评价	- 71 -

6、污染防治措施可行性论证	- 89 -

6.1 废气污染防治措施可行性论证	- 89 -

6.2 废水污染防治措施可行性论证	- 95 -

6.3 噪声污染防治措施可行性论证	- 96 -

6.4 固废污染防治措施可行性论证	- 97 -

6.5防渗措施可行性分析	- 99 -

7、环境风险评价	- 100 -

7.1风险识别	- 100 -

7.2风险评价等级及评价范围	- 102 -

7.3最大可信事故及源项分析	- 103 -

7.4风险防范及减缓措施	- 104 -

7.5应急预案框架	- 108 -

7.6风险评价结论和建议	- 112 -

8、环境影响经济损益分析	- 113 -

8.1经济效益	- 113 -

8.2环保投资估算	- 113 -

8.3环境效益分析	- 115 -

8.4社会经济效益分析	- 115 -

9、环境管理与监测计划	- 116 -

9.1环境管理	- 117 -

9.2环境监测	- 117 -

9.3施工期监理	- 119 -

9.4污染物排放清单及“三同时”验收	- 120 -

9.5信息公开	- 127 -

9.6总量指标	- 128 -

10、环境影响评价结论与建议	- 131 -

10.1结论	- 131 -

10.2建议	- 138 -

附图部分：

附图1  本项目地理位置图

附图2  项目周边关系及监测布点示意图

附图3  唐山梦牌科技有限公司平面示意图

附图4  本项目生产车间内部分区图

附图5 南堡经济开发区产业规划布局图

附件部分：

附件1  备案证

附件2  建设工程规划许可证

附件3  建设用地规划许可证

附件4 《唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制浴室家具项目环境质量现状监测报告》（河北众智检现字【2017】HP08013号）

附件5 《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见》冀环评函[2014]1128号

附件6 专家名单及专家意见

# 1、概述

## 1.1项目由来及建设的特点

（1）由来

本世纪初，我国房地产市场每年以20％以上的速度增长，住宅建设的迅速发展带动家具的大量需求。为此，唐山梦牌科技有限公司做了充分的市场调研，调研发现浴室家具市场存在较为广阔的发展前景，为满足市场的供求关系，唐山梦牌科技有限公司拟投资8500万元建设年产10万件木制浴室家具项目。

（2）项目建设的特点

唐山梦牌科技有限公司于2013年实施了“唐山梦牌科技有限公司新建400万件电子智能便盖项目”，南堡开发区安全生产与环境保护局于2013年6月出具该项目环评批复文件（南开安环[2013]17号），目前该项目建设完成了生产车间、办公楼等建构筑物，暂未进行生产车间内部结构施工以及生产设备的安装。唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制浴室家具项目位于唐山梦牌科技有限公司现有厂区内（具体位置情况见附图3），利用唐山梦牌科技有限公司现有厂房进行建设。

本项目属于新建项目，项目利用唐山梦牌科技有限公司现有厂房，改建隔离底漆喷漆房1套（1间）、面漆喷漆房1套（2间），引进高速电脑裁板锯、全自动封边机、数控五面钻等生产设备115台，建成后年产10万件木制浴室家具。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C2110木制家具制造业。本项目主要以各类板材、油漆、拼板胶、瓦楞纸、五金配件为主要原材料，经下料、拼装、打磨、喷漆、安装等生产工艺加工成浴室柜。

项目建设在现有的厂区内进行，不会对周边生态环境造成影响，建设期主要对厂区周边声环境、大气环境产生一定影响。

运行期产生废气、废水、噪声、固废等污染因子，本项目废气达标排放，废水处理达标后回用或外排园区污水管网，最终进入园区污水处理厂；噪声厂界达标；固废均进行合理处置，不外排。

## 1.2环境影响评价过程简介

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，该项目需编制环境影响报告书。唐山梦牌科技有限公司于2017年7月委托河北水美环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位在现场调查、收集资料，分析了解该项目工程特点和周围环境特征的基础上，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制浴室家具项目环境影响报告书》（报审版）。报告编制过程中，建设单位分别于2017年7月28日-8月10日，2017年9月27日-2017年10月16日在项目周围敏感点进行了两次公示，并于第二次公示期间，在评价范围内敏感点：滨海花园、百旺家苑进行了公众参与调查。

## 1.3相关情况分析判定

（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目；本项目不属于河北省人民政府办公厅《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》限制类、淘汰类项目；河北唐山南堡经济开发区经济发展局已为本项目出具备案信息（南开经发投资备字[2017]18号），项目建设符合国家及地方产业政策要求。

（2）《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》已编制完成，2014年5月27日河北省环境保护局组织有关专家和相关部门代表队报告书进行了审查，2014年9月2日河北省环境保护厅出具了审查意见。《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》结论以及审查意见指出，唐山南堡经济开发区应严格项目准入，科学规划发展产业，入区企业应符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）等文件相关产业政策要求，限制“高耗能、高污染”项目入区；开发区东区不得布设重污染项目。

本项目位于唐山南堡经济开发区西区，项目符合《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》结论以及审查意见中明确的产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目。本项目与《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》结论以及审查意见相符。

（3）本项目位于河北唐山南堡经济开发区6号路北侧，项目建设区域内不涉及重要生态功能区、生态敏感和脆弱区、禁止开发区三大类生态保护红线区域。

（4）根据环境质量现状监测结果，区域内大气环境各因子检测值均满足相关标准要求。所在区域内深层地下水各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）III类标准要求；浅层地下水个别监测点高锰酸盐指数、氟化物存在超标现象，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）III类标准要求。厂界区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（5）本项目位于河北唐山南堡经济开发区规划的工业用地内，满足规划用地布局的要求，符合园区土地利用总体规划。

（6）该项目的建设根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置；）该项目工艺装置区与库房区之间保持一定的防火安全距离，各生产车间和仓库配备有防火安全设备；工程设计和施工中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准；根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置；合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。厂区平面布置合理。

（7）环境影响分析表明，项目投产后，废气、废水、噪声均得到有效的治理，实现达标排放，对周围环境的影响较小。

（8）建设单位公众参与调查结果表明，100％的被调查者认为本项目所选厂址合理，100％的被调查者对本项目建设持支持态度，无人持反对意见，说明该项目的建设得到了公众的支持。

（9）本项目无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离设置为100m，生产车间距最近的敏感点滨海花园为2300m，因此，本项目建设符合卫生防护距离要求。

综上所述，该项目建设可行。

## 1.4主要环境问题

本项目生产过程中主要涉及木材的加工以及喷漆。木材切割、打磨等机加工过程中会产生部分木质粉尘，木制品表面喷漆过程中会产生部分挥发性有机废气和漆雾，若不进行有效污染控制措施将对环境空气造成污染影响。本次评价中针对木材开料机加工过程产生的木质粉尘采用中央集尘+脉冲袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放；底漆打磨工序（人工打磨区）产生粉尘采用干式粉尘处理器处理，机器打磨区产生粉尘采用中央集尘+脉冲袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放；喷漆及烘干工序产生的漆雾、有机废气采用“水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭”处理后通过15m高排气筒排放；水帘机及水式喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后循环使用，不外排；生活污水产生量较少，水质简单，外排园区污水管网，最终进入南堡经济开发区污水处理厂；一般工业固体废物和危险废物分类收集、妥善处置，危险废物送具有相应危废处置资质的单位处置；主要设备噪声采取隔声、减振、消声等控制措施。在严格落实上述环保措施的前提下，项目对环境的影响在可接受范围内。

## 1.5环境影响报告书主要结论

唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制家具项目符合国家和地方产业政策；项目选址符合当地规划要求；生产规模符合相关要求；项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，对周围环境影响不大；项目符合清洁生产要求；项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；大多数公众支持该项目建设，项目具有良好的经济和社会效益。综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1评价依据

### 2.1.1环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27修正)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1)；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.3.1)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7)；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1)；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》(2008.08.29)。

### 2.1.2环境保护法规、规章

- 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号令；

- 《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005年]39号；

- 《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.8.1；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，环发[2010]113号；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020)规划纲要》，第十二届全国人民代表大会第四次会议通过(2016年3月16日)；

- 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

- 关于印发《全国生态保护“十三五”规划纲要的通知》(环生态[2016]151号)；

- 《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》，(环环评 [2016]95号)；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），发展与改革委员会令第21号；

- 关于印发《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》的通知，环发[2011]128号；

- 《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》，环办[2012]5号；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办[2013]103号；

- 《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，环发[2013]104号；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，公告2013年第31号；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017.9.1；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

- 关于印发《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》的通知，环大气[2016]80号；

- 《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》，工信部联节[2016]217号；

- 《河北省建设项目环境保护管理条例》，河北省第八届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，2005年3月25日修订；

- 《关于进一步加强建设项目环境管理的通知》，冀环管[2000]506号；

- 《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》，河北省环境保护局 河北省发改委 [2005]238号；

- 《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》，冀环办发[2007]65号，2007.05.30；

- 《关于建设项目主要污染物排放总量管理的通知》，冀环办发[2008]23号；

- 《河北省减少污染物排放条例》，2009.7.1；

- 《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016）；

- 《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》，冀环办发[2010]238号，2010.11.24；

- 《关于进一步加强环境保护工作的决定》，冀政[2012]24号；

- 《关于印发河北省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，中共河北省委、河北省人民政府，2013.9.6。

- 《关于进一步加强建设项目环境管理的通知》，冀环评[2013]232号；

- 《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》，冀环办发[2014]165号；

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总[2014]283号；

- 关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》的通知，冀政办发[2015]7号；

- 河北省第十届人民代表大会常务委员会《河北省大气污染防治条例》，2016.3.1；

- 《唐山市人民政府办公厅印发<关于改善城区大气环境质量的实施意见>的通知》(唐政办函[2008]28号)；

- 《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》(唐发[2013]14号)；

- 唐山市环境保护局关于挥发性有机污染物治理工作的补充通知》(唐环污控[2015]10号)。

### 2.1.3技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016；

- 《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008；

- 《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-1993；

- 《环境影响评价技术导则－地下水环境》，HJ610-2016；

- 《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009；

- 《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004；

- 《固体废物鉴别导则（试行）》，国家环保总局公告2006年11号；

- 《危险废物鉴别技术规范》，HJ/T298-2007；

- 《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号。

### 2.1.4项目有关文件

- 唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制家具项目可行性研究报告；

- 唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制家具项目环境质量现状监测报告；

- 唐山梦牌科技有限公司提供的其它工程技术资料；

- 委托书。

## 2.2 评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

根据本项目特性，结合建设地区环境状况，全面分析判别该项目建设不同阶段对环境可能产生影响的因子、影响途径，初步估算影响程度，用矩阵法对可能遭受工程影响的环境要素和评价因子进行识别、筛选。环境影响要素识别结果见表2-1。

- 环境影响要素及影响程度识别一览表

| 环境要素 阶段 | 自然环境 | 生态环境 | 环境 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气 环境 | 土壤 环境 | 地表 水体 | 地下 水体 | 声环 境 | 陆生 生物 | 水生 生物 | 水土 保持 |  |
| 施 工 期 | 内部结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 设备安装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营 运 期 | 废气排放 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 废水排放 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 固体废物 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 设备噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：表中数字表示影响程度，0表示基本无影响；1表示影响较小；2表示影响中等；3表示影响较大。

根据环境影响要素识别结果，结合项目所在区域环境质量现状及本项目的工艺特点、污染物排放特征，通过筛选确定本项目的评价因子，见表2-2。

- 评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、苯乙烯、二甲苯、甲醛、非甲烷总烃 |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、苯乙烯、甲苯、二甲苯、丙酮、非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度 |
|  | 影响评价 | TSP、PM10、苯乙烯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氟、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数；K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 污染源评价 | COD、氨氮 |
|  | 影响评价 | 氨氮、高锰酸盐指数 |
| 噪声 | 污染源评价 | 声压级 |
|  | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响预测与评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 木材下脚料、废胶桶、油漆桶、漆雾毡、含漆除尘灰、污水处理站污泥及生活垃圾 |
|  | 影响分析 | 木材下脚料、废胶桶、油漆桶、漆雾毡、含漆除尘灰、污水处理站污泥、废活性炭及生活垃圾 |
| 风险 | 风险评价 | 漆料（主要成分二甲苯、苯乙烯） |

### 2.2.2评价标准

2.2.2.1环境质量标准

（1）环境空气：TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二甲苯、苯乙烯、甲醛、丙酮参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限制》（DB13/1577-2012）二级标准。

（2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（3）地下水：潜层水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅴ类标准。承压水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

环境质量标准见表2-3。

- 环境质量标准一览表

| 类别 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | TSP（μg/m3） | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级 标准 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
|  | PM2.5（μg/m3） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
|  | PM10（μg/m3） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | SO2（μg/m3） | 年平均 | 60 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
|  | NO2（μg/m3） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | O3（μg/m3） | 24小平均 | 200 |  |
|  |  | 最大8小时平均 | 160 |  |
|  | CO（mg/m3） | 24小平均 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
|  | 二甲苯（mg/m3） | 一次最高容许浓度 | 0.30 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 苯乙烯（mg/m3） |  | 0.01 |  |
|  | 甲醛（mg/m3） |  | 0.05 |  |
|  | 丙酮（mg/m3） |  | 0.8 |  |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1小时平均 | 2.0 | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限制》（DB13/1577-2012） |
| 地下水 | pH | 6.5-8.5 | ＜5.5，＞9 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993） |
|  | 总硬度（mg/L） | ≤450 | ＞550 |  |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | ＞2000 |  |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 | ＞10 |  |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | ≤20 | ＞30 |  |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | ≤0.02 | ＞0.1 |  |
|  | 氨氮（mg/L） | ≤0.2 | ＞0.5 |  |
|  | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | ＞350 |  |
|  | 氯化物（mg/L） | ≤250 | ＞350 |  |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 | ＞0.01 |  |
|  | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ＞0.1 |  |
|  | 铁（mg/L） | ≤0.3 | ＞1.5 |  |
|  | 锰（mg/L） | ≤0.1 | ＞1.0 |  |
|  | 铜（mg/L） | ≤1.0 | ＞1.5 |  |
|  | 锌（mg/L） | ≤1.0 | ＞5.0 |  |
|  | 汞（mg/L） | ≤0.001 | ＞0.001 |  |
|  | 砷（mg/L） | ≤0.05 | ＞0.05 |  |
|  | 镉（mg/L） | ≤0.01 | ＞0.01 |  |
|  | 氟（mg/L） | ≤1.00 | ＞2.0 |  |
|  | 六价铬（mg/L） | ≤0.05 | ＞0.1 |  |
|  | 铅（mg/L） | ≤0.05 | ＞0.1 |  |
|  | 镍（mg/L） | ≤0.05 | ＞0.1 |  |
|  | 总大肠杆菌（个/L） | ≤3.0 | ＞100 |  |
|  | 细菌总数（个/ml） | ≤100 | ＞1000 |  |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 昼间 | ≤65dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  |  | 夜间 | ≤55dB（A） |  |

2.2.2.2污染物排放标准

（1）废气

开料机加工区颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准；喷漆房、底漆打磨颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（染料尘、炭黑尘）二级标准；喷漆废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

生产车间颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其它企业边界大气污染物浓度限值要求；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值。其标准值见表2-4。

- 废气污染物排放标准

| 排放源 | 污染物名称 | 排气筒 高度(m) | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开料机 加工废气 | 颗粒物 | 15 | 120 | 3.5 | — | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 喷漆废气 | 颗粒物(染料尘、炭黑尘) | 15 | 18 | 0.51 | — |  |
|  | 苯乙烯 |  | — | 6.5 | — | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 臭气浓度 |  | — | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |  |
|  | 甲苯 |  | 合计20 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表1家具制造业标准限值要求 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 60 | 最低去除率70% |  |
| 开料机加工、底漆打磨、喷漆房 | 颗粒物 | 无组织 | — | — | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 喷漆房无组织 | 甲苯 |  | — | — | 0.6 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 二甲苯 |  | — | — | 0.2 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | — | — | 2.0 |  |
|  | 苯乙烯 |  | — | — | 5.0 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值 |

（2）废水：废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 A级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，并满足开发区污水处理厂进水水质要求。

- 废水排放标准值

| 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996三级标准 | 6~9 | 500 | 400 | — |
| GB/T31962-2015表1A级标准 | 6.5~9.5 | 500 | 400 | 45 |
| 开发区污水处理厂进水水质要求 | — | 350 | 400 | — |
| 本项目执行标准值 | 6.5~9 | 350 | 400 | 45 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准。

- 噪声排放限值

| 项目 | 时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 运营期 | 厂界昼间65dB（A） 夜间55 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
|  | 施工期 | 场界昼间70dB（A） 夜间55 dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 -2011） |

（3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定。

## 2.3 评价工作等级和评价范围

### 2.3.1评价等级

1.5.1.1水环境

1.5.1.1.1地表水

本项目废水主要为水帘机及水式喷淋塔废水、生活污水。水帘机及水式喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后全部回用，生活污水直接外排开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的地表水影响评价分级判据，不对地表水确定评价等级，仅外排污水进行达标排放分析。

1.5.1.1.2地下水

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

（1）建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“ 锯材、木片加工、家具制造”，属于Ⅲ类建设项目。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-7。

- 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目评价区域位于河北唐山南堡经济开发区，周围不涉及集中式饮用水源准保护区、特殊地下水资源保护区、集中式饮用水水源补给径流区、分散式饮用水源地，地下水环境敏感程度属于不敏感。

- 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据表1-4，本项目评价工作等级为三级。

1.5.1.2 大气环境

①评价工作级别划分的依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表2-9。

- 评价工作级别

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

②Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率的计算公式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

利用导则推荐的估算模式SCREEN3计算Pmax和D10%，估算模式参数取值及计算结果见表2-10~2-11。

- 有组织废气污染源参数及计算结果一览表

| 参数名称 | 单位 | 开料机加工 | 底漆喷漆房废气 | 底漆打磨 | 面漆喷漆房废气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 漆雾 | 苯乙烯 | 甲苯 | 二甲苯 | 丙酮 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 漆雾 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 烟气流量 | m3/h | 40000 | 30000 | 20000 | 20000 |
| 污染物 排放速率 | kg/h | 0.039 | 0.03 | 0.001 | 0.164 | 0.00475 | 0.11 | 0.178 | 0.04 | 0.0177 | 0.013 | 0.092 | 0.164 |
| 烟囱几何高度 | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 烟囱出口内径 | m | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 2.0 |
| 烟囱出口处 的烟气温度 | ℃ | 25 |
| 烟囱出口处 的环境温度 | ℃ | 13.3 |
| 城市/乡村 | — | 城市 |
| Pmax | % | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.5 | 0.03 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.56 | 0.15 |
| D10% | m | 均未出现 |
| 评价等级 | － | 三级 |

由表2-10可以看出，各有组织污染物中占标率P值中最大者为面漆喷漆房废气中二甲苯，Pmax=0.56%，D10%未出现。

- 无组织废气污染源参数及计算结果一览表

| 参数名称 | 单位 | 开料机加工 | 底漆打磨 | 底漆喷漆房 | 面漆喷漆房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 苯乙烯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.206 | 0.089 | 0.0625 | 0.004 | 0.067 | 0.0018 | 0.073 | 0.036 | 0.005 | 0.0375 | 0.067 |
| 面源有效高度 | m | 10 |
| 面源 长度 | m | 87.8 | 36.3 | 100 | 80 |
| 面源 宽度 | m | 17 | 7.3 | 60 | 75 |
| 评价 标准 | mg/m3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.0 |
| 环境温度 | ℃ | 13.3 |
| 城市/乡村 | — | 乡村 |
| Pmax | % | 5.66 | 3.71 | 2.59 | 7.42 | 4.25 | 0.56 | 1.66 | 1.53 | 0.32 | 4.77 | 1.28 |
| D10% | m | 均未出现 |
| 评价等级 | － | 三级 |

由表2-11可以看出，各无组织污染物中占标率P值中最大者为底漆喷漆房无组织废气中苯乙烯，Pmax=7.42%，D10%未出现。

③评价工作级别确定

由表2-10~ 2-11可以看出，Pmax最大值为7.42%，D10%未出现，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)对评价工作等级的确定原则，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

1.5.1.3 声环境评价等级

（1）建设区域所处的声环境功能类别

本项目厂址位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准地区。

（2）项目建设前后所在区域噪声级的变化

设计对项目噪声源采取了厂房隔声、基础减振、消声等降噪措施，预计对周围敏感目标声环境的影响不大，项目建设前后敏感目标噪声级增高＜3dB（A）。

（3）受建设项目影响人口的数量

本项目位于河北唐山南堡经济开发区，距离项目最近的敏感点为南侧2300m的滨海花园。

根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）等级划分判据，确定声环境影响评价的工作等级为三级。

1.5.1.4环境风险评价等级

①物质危险性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中表2判断，本项目涉及的油漆、稀释剂为易燃液体。危险废物鉴别标准见表2-12。

- 物质危险性标准

| 物质 类别 | 等级 | LD50(大鼠经口)mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC50(小鼠吸入，4小时)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5<LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是 20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压) 可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

②重大危险源辨识

本项目所有单元的最大存贮量及临界量见表2-13。

- 重大环境风险源辨识

| 序号 | 物料名称 | 存在量（t） | 临界量（t） | 重大环境 风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 储存区 | 生产装置 |  |  |
| 1 | 油漆及稀释剂 | 2.2 | — | 5000 | 否 |

由表2-13可以看出，本项目不存在重大环境风险源。

③环境敏感性分析

现场踏勘可知，本项目周围无自然保护区、文物、珍稀动植物资源、社会关注区等区域，环境敏感程度一般。

④评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中规定环境风险评价工作级别划分情况见表2-14。

- 评价工作级别划分一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

综合以上分析，确定本项目环境风险评价等级为二级，应详细说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。

### 2.3.2评价范围

（1）环境空气评价范围

以项目污染源为中心，半径2.5km的圆形区域。

（2）地下水评价范围

根据项目区水文地质条件、地下水流动特征和敏感点位置，同时考虑本项目对地下水环境影响范围及影响程度，故确定评价范围为以厂区为中心，向北延伸1km，向南延伸4km，向西延伸0.5km，向东延伸0.5km，调查评价区的面积约为5km2。

（3）声环境影响评价范围：厂界外1m范围。

（4）风险评价：以风险源为中心，半径3km的圆形区域。

## 2.4相关规划及功能区划

### 2.4.1相关规划

2.4.1.1南堡经济开发区总体规划

2.4.1.1.1规划概况

1995年，河北省人民政府冀政函[1995]127号文《河北省人民政府关于同意建立南堡经济开发区的批复》同意建立南堡经济开发区。

随着唐山“四点一带”开发建设战略的实施，南堡经济开发区被纳入曹妃甸开发区范围，原有的15平方公里已不能满足区域产业发展和开发区布局的需要，为适应加快发展的需要，扩区19.92平方公里，总规划面积34.92平方公里。

规划范围包括中心城区东西两个分区，西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950米左右，总面积24.36平方公里；东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56平方公里。两片区总面积约为34.92平方公里。针对新的扩区方案，南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划（2013-2020）》。

《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》已编制完成，2014年5月27日河北省环境保护局组织有关专家和相关部门代表队报告书进行了审查，2014年9月2日河北省环境保护厅出具了审查意见。

2.4.1.1.2规划产业定位

（1）产业定位

以化工、化纤、新型建材、机械加工及其它一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。

（2）各区产业发展方向

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。各区产业发展方向见表2-15。

- 各区产业发展方向一览表

| 分区 | 产业定位 |
| --- | --- |
| 西区 | 城西工业区 | 化工、化纤、新型建材等 |
|  | 城北工业区 | 北部重点发展传统的化工产业，南部发展新型建材业及其它一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |
| 东区 | 城东工业区 | 重点发展机械加工业及其它一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |

本项目位于南堡经济开发区西区城西工业区内，属于家居建材产业，符合南堡经济技术开发区西区城西工业区“化工、化纤、新型建材”的产业定位要求（见附图5产业布局图）。

2.4.1.1.3规划用地布局

开发区总体布局：规划构建“一心、两区”的布局结构形态。

一心：完善综合服务功能

从未来曹妃甸开发区整体发展水平提升和服务需求拓展的要求出发，完善南堡经济开发区的公共服务功能，通过综合服务中心的建设，带动生活环境的改善，营造城市活力和吸引力。

两区：促进生产功能的完善、延伸和拓展

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。

本项目位于南堡经济技术开发区城西工业区内，项目占地为南堡经济开发区总体规划的三类工业用地，该项目建设符合城市总体规划要求。

2.4.1.2南堡经济开发区市政基础设施规划

南堡经济技术开发区经过十多年的建设，基础设施完善，可为进驻开发区的企业提供良好的投资环境和发展空间。

2.4.1.2.1供热

唐山三友碱业（集团）有限公司下属的的热电分公司，是开发区目前唯一供热热源。其主要任务是为公司内部的纯碱生产车间、三友化纤等公司供应生产用蒸汽，还承担向三友碱业公司、开发区内其他部分工业企业以及居民小区生产、生活集中供热、供电的任务。现有480t/h 锅炉2台、240t/h 锅炉3台、130t/h 锅炉6台，蒸汽总产量2460 t/h，总蒸汽用量2057 t/h，尚有403 t/h的余量。

2.4.1.2.2供水

南堡经济开发区淡水资源匮乏，区内无集中式生活饮用水源地。工业生产部分企业有自备水井，三友化工公司、三友氯碱公司、三友化纤生产用水由三友集团供水站提供，三友集团供水站水源引自陡河水库，日供水能力4.5万吨。

规划于南堡经济开发区6号路北侧、8号路东侧新建一座净水厂，以唐海平原水库为水源，供水规模9万m3/d。

本项目生产用水依托唐山梦牌瓷业科技有限公司自备水井。

2.4.1.2.3南堡经济开发区污水处理厂

南堡经济开发区污水处理厂位于开发区的西部，占地138.27亩，日处理能力为8万m3，服务面积20km2，开发区污水管网已建成，具备收集开发区内污水的能力。南堡经济开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟→絮凝沉淀”，该厂主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，进水水质为COD 350mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分供给南堡经济开发区中水回用工程，另一部分排入黑沿子排干。

南堡经济开发区污水处理厂于2002年8月24日投入试运行，现已通过验收。目前进入南堡经济开发区污水处理厂的水量约8万m3/d。

南堡经济开发区污水处理厂2014年底将处理规模扩建至14万m3/d，完全可以接纳本项目增加的少量生活污水。因此，拟建建工程依托该污水处理厂可行。

### 2.4.2功能区划

大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

## 2.5环境保护目标

本项目位于唐山市南堡经济开发区，项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。

根据工程性质及周围环境特征，确定大气环境保护目标为周边2.5km范围内的居民点，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水保护目标为厂址所在区域地下水，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；声环境保护目标为厂界声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；环境风险保护目标为厂区周围3km范围内的居民点。环境保护目标和保护级别见表2-16。

- 主要保护目标和保护级别

| 环境 要素 | 敏感点名称 | 与厂址相对方位 | 与厂址相对距离（m） | 与生产车间距离（m） | 性质 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 滨海花园 | SE | 2300 | 2350 | 居住区 | （GB3095-2012）二级标准、（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度，（DB13/1577-2012）二级标准；（CH245-71）一次最大允许浓度。 |
|  | 百旺家苑 | SE | 2450 | 2510 | 居住区 |  |
| 地下水 | 地下水 | 厂区周围地下水 | 潜水：(GB/T14848-93)Ⅴ类标准 承压水(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 厂界外1m | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 环境风险 | 距源3km范围内的居民区 | 不受风险事故明显影响 |

# 3、工程分析

唐山梦牌科技有限公司于2013年实施了“唐山梦牌科技有限公司新建400万件电子智能便盖项目”，南堡开发区安全生产与环境保护局于2013年6月出具该项目环评批复文件（南开安环[2013]17号），目前该项目建设完成了生产车间、办公楼等建构筑物，暂未进行生产车间内部结构施工以及生产设备的安装。唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制浴室家具项目位于唐山梦牌科技有限公司现有厂区内（具体位置情况见附图3），利用唐山梦牌科技有限公司现有车间进行建设，目前本项目已经建设完成。

## 3.1本项目概况

（1）项目名称：年产10万件木制浴室家具项目。

（2）建设单位：唐山梦牌科技有限公司。

（3）建设地点：本项目位于唐山市南堡经济开发区唐山梦牌科技有限公司厂区内，厂区中心地理位置坐标为北纬39°15'37.05"，东经118°10'42.10"。厂址东侧为规划工业用地（现状为空地），其北侧、东侧均为三友化纤厂二期，南侧为6#路，西侧为三友专用铁路线。本项目厂界南距滨海花园2300m，项目评价范围内无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹、风景名胜区等敏感点分布。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

（4）建设性质：新建。

（5）建设规模：项目建成后年产10万件木制浴室家具。

（6）产品方案：本项目产品为浴室柜，具体情况见表3-1。

- 产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 主要材料 | 表面处理工艺 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴室柜 | 板材、五金等 | 底漆+面漆 | 万件 | 10 | 木制浴室家具 |

（7）工程占地及总投资：总占地面积5840m2，总投资8500万元，其中环保投资为65万元，占项目总投资的0.76%。

（8）劳动定员：总定员90人。

（9）工作制度：

本项目年工作时间280d，每天1班，每班8h，全年2240h。

（10）实施进度：计划2017年12月开始建设，目前已经建设完成。

（11）建设内容：

本项目利用唐山梦牌科技有限公司1座现有生产车间进行建设，生产车间内设板材烘干房、开料机加工区、底漆区、底漆打磨区、面漆区、原料及成品库房等主要设施，引进高速电脑裁板锯、全自动封边机、数控五面钻等生产设备115台，配套建设供水、供电等辅助工程以及废气处理等相关环保设施，项目建成后年产10万件木制浴室家具。本项目基本情况见表3-2，主要建、构筑物见表3-3。

- 项目基本情况一览表

| 项目 | 内容 | 建设 情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 利用唐山梦牌科技有限公司现有厂房（1座）建设1条浴室柜生产线，主要建设内容包括：在现有厂房内隔制板材烘干房、开料机加工区、底漆区、底漆打磨区、面漆区等 | 利用现有车间 进行建设 |
| 辅助 工程 | 原料及成品库房布置在生产车间东侧 |  |
| 公用 工程 | 供电 | 设置1座独立变配电室，安装1台变压器 | 新建 |
|  | 供热 | 生活取暖采用空调，生产用热采用电加热 |  |
|  | 供水 | 由自来水管网供水 |  |
| 环保 工程 | 废气防治措施： ①开料机加工区：中央集尘+1套布袋除尘器+1根15m排气筒； ②底漆喷涂：1套“水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭”装置处理后通过1根15m排气筒外排； ③底漆打磨工序：人工打磨区（1套干式粉尘处理器+车间内排放）；机器打磨区（中央集尘+1套布袋除尘器+1根15m排气筒） ④面漆喷涂及烘干：2套“水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭”装置通过各自15m排气筒外排 废水防治措施： 水帘机及水式喷淋塔废水：气浮沉淀后循环利用，不外排 | 新建 |
|  | 厂区分区防渗，重点污染防治区的防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效；一般污染防治区采用混凝土硬化处理 | 新建 |
|  | 厂区生产设备降噪、隔声措施 | 新建 |
| 依托 工程 | 生活办公依托唐山梦牌瓷业有限公司现有设施（唐山梦牌瓷业有限公司位于本项目南侧150m，与唐山梦牌科技有限公司同属同一法人） | 依托 现有 |

- 主要建构筑物一览表

| 序号 | 建(构)筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利用1座1层现有钢结构厂房进行 建设 ，长146m、宽40m、 层高10m | 板材烘干房 | 95 | 95 | — |
| 2 |  | 开料机加工区 | 1494 | 1494 | — |
| 3 |  | 底漆打磨区 | 263 | 263 | — |
| 4 |  | 底漆喷涂房 | 103 | 103 | 尺寸：14.2m×7.3m×3.3m |
| 5 |  | 面漆喷涂房1 | 36 | 36 | 尺寸：5m×7.3m×3.3m |
| 6 |  | 面漆烘干房1 | 80 | 80 | 尺寸：11m×7.3m×3.3m |
| 7 |  | 面漆喷涂房2 | 36 | 36 | 尺寸：5m×7.3m×3.3m |
| 8 |  | 面漆烘干房2 | 81 | 81 | 尺寸：11m×7.3m×3.3m |
| 9 |  | 原料库房 | 803 | 803 | — |
| 10 |  | 成品库房 | 570 | 570 | — |
| 11 |  | 危废储存间 | 13 | 13 | — |
| 12 |  | 其它 | 2265 | 2265 | 主要包括半成品区、预留区及其它辅助用房 |
| 合计 | 5840 | 5840 | — |

（12）本项目平面布置

根据厂区地形、物流人流方向、生产功能分区等具体条件，厂区总平面布置如下：本项目位于唐山梦牌科技有限公司厂区中部现有的1座厂房内，厂房西南侧为开料机加工区、厂房北侧由西至东依次为板材烘干房、底漆打磨区、底漆喷涂区、面漆喷涂区，成品及原料库房位于厂房东侧。

本项目厂区总平面布置见附图2。

## 3.2主要生产设备

（1）本项目主要设备见表3-4。

- 车间主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速电脑裁板锯（前上料） | 台 | 1 |
| 2 | 辅助上料平台 | 台 | 1 |
| 3 | 电子精密推台锯(45度) | 台 | 1 |
| 4 | 全自动封边机 | 台 | 1 |
| 5 | 曲线封边机(半自动） | 台 | 1 |
| 6 | 木工三排钻 | 台 | 1 |
| 7 | 数控雕刻机 | 台 | 1 |
| 8 | 摇臂可调式手拉锯 | 台 | 1 |
| 9 | 细木工带锯机 | 台 | 1 |
| 10 | 木工液压冷压机(单头) | 台 | 1 |
| 11 | 木工液压冷压机(双头) | 台 | 1 |
| 12 | 立式单轴木工铣床 | 台 | 1 |
| 13 | 立式双轴木工铣床 | 台 | 1 |
| 14 | 自动送材机（四轮） | 台 | 2 |
| 15 | 单轴立式地锣机 | 台 | 1 |
| 16 | 木工锣铣床(吊锣) | 台 | 1 |
| 17 | 门铰钻孔机（双头） | 台 | 1 |
| 18 | 台钻 | 台 | 1 |
| 19 | 木工梳齿开榫机 | 台 | 1 |
| 20 | 数控CNC加工中心（PTP) | 台 | 1 |
| 21 | 直线边缘砂边机 | 台 | 1 |
| 22 | 木工定厚宽砂机（1.3米） | 台 | 1 |
| 23 | 立式窜动式砂光机 | 台 | 2 |
| 24 | 卧式砂光机 | 台 | 1 |
| 25 | 精密底漆砂光机(1.3米上浮式) | 台 | 1 |
| 26 | 三角砂光机 | 台 | 1 |
| 27 | 半自动打包机 | 台 | 1 |
| 28 | 横截木工圆锯机（气动断料锯） | 台 | 1 |
| 29 | 多功能磨刀机 | 台 | 1 |
| 30 | 螺杆式空压机 | 台 | 1 |
| 31 | 压缩空气冷干机 | 台 | 1 |
| 32 | 木工中央除尘系统 | 套 | 1 |
| 33 | 半成品恒温干燥房 | 套 | 1 |
| 34 | 底漆喷漆房 | 套 | 1 |
| 35 | 面漆喷漆房 | 套 | 2 |
| 36 | 废气处理系统 | 套 | 2 |
| 37 | 废水过滤处理系统 | 套 | 1 |
| 38 | 木磨/油磨除尘系统 | 套 | 1 |
| 39 | 盐雾测试机（酸性） | 台 | 1 |
| 合计 | 台（套） | 115 |

（2）生产设备清洁生产水平

本项目使用的生产设备技术成熟，应用广泛，定期维护保养，保证设备正常运转，从生产设备分析，本项目符合清洁生产要求。

## 3.3原辅材料及油漆类物料平衡

### 3.3.1主要原辅材料

（1）本项目原材料及能源消耗见表3-5。

- 主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木指接板 | - | 800 | m3/a | 外购 |
| 2 | 人造胶合板 | - | 800 | m3/a | 外购 |
| 3 | PVC板 | - | 400 | m3/a | 外购 |
| 4 | PU稀释剂 | 15kg/桶 | 12 | t/a | 外购 |
| 5 | PU固化剂 | 10kg/桶 | 12 | t/a | 外购 |
| 6 | PU面漆 | 聚氨酯油漆，20kg/桶 | 24 | t/a | 外购 |
| 7 | PE稀释剂 | 15kg/桶 | 15 | t/a | 外购 |
| 8 | PE白底漆 | 不饱和聚酯油漆，25kg/桶 | 20 | t/a | 外购 |
| 9 | PE透明底漆 | 不饱和聚酯油漆，25kg/桶 | 5 | t/a | 外购 |
| 10 | 拼板胶 | - | 1 | t/a | 外购 |
| 11 | 五金配件 | - | 80 | t/a | 外购 |
| 12 | 新水 | - | 1428 | m3/a | 自来水 |
| 13 | 电 | - | 140万 | kwh/a | 电网 |

①PU面漆：本项目使用的油漆为PU净面亮光清面漆，PU系列油漆简称聚氨酯漆，具有优异的装饰与保护性能，其主要优点是具有良好的物理机械性能，漆膜坚硬耐磨，并耐撞击。对木材的附着性很强，具有优异的耐化学腐蚀性能，并有很好的耐热、耐寒性能，涂膜丰满光亮。PU漆喷涂之前要与固化剂、稀释剂按一定比例进行调配，本项目使用的PU面漆：固化剂：稀释剂=2:1:1。

根据供漆单位提供的资料，PU面漆成分见表3-6。

- PU面漆成分一览表

| 名称 | 成分 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 挥发份 | 其他 |  |
|  | 甲苯 | 二甲苯 | 乙苯 | 醋酸正丁酯 | 甲基异丁酮 |  |  |
| 含量% | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 55 | 100 |

②PU稀释剂：用于降低油漆粘度或稠度，改变其工艺性能而加入的与油漆混溶性良好的液体物质。本项目所用的PU稀释剂各组分含量表见表3-7。

- PU稀释剂各组分含量表

| 名称 | 成分（挥发份） | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 二甲苯 | 醋酸正丁酯 | 甲基醋酸乙酯 | 乙苯 | 二异丁基酮 | 庚酮 |  |
| 含量% | 40 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 100 |

③PU固化剂：固化剂是一类增进或控制固化反应的物质或混合物，聚氨酯漆喷涂过程中需要进行固化，固化的份量占了油漆总份量的一部分，PU固化剂成分见表3-8。

- PU固化剂成分一览表

| 名称 | 成分 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 挥发份 | 其他 |  |
|  | 醋酸正丁酯 | 醋酸乙酯 |  |  |
| 含量% | 40 | 20 | 40 | 100 |

④PE底漆： PE底漆为不饱和聚酯油漆，其溶剂为苯乙烯，成膜时参与反应。与溶剂型木器漆相比，PE漆的优点是具有“100%的反应能力”，这意味着液态组成物能在引发剂的作用下，没有副产物释放出来而能全部转变为固态聚合物。根据供漆单位提供的资料，PE底漆成分分别见表3-9、表3-10。

- PE透明底漆成分一览表

| 名称 | 成分 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 挥发份 | 其他 |  |
|  | 苯乙烯 | 二甲苯 | 2-丁酮 |  |  |
| 含量% | 20 | 4 | 4 | 72 | 100 |

- PE白底漆成分一览表

| 名称 | 成分 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 挥发份 | 其他 |  |
|  | 苯乙烯 | 乙酸丁酯 |  |  |
| 含量% | 16 | 4 | 80 | 100 |

⑤PE稀释剂：用于降低油漆粘度或稠度，改变其工艺性能而加入的与油漆混溶性良好的液体物质。根据供漆单位提供的资料，PE稀释剂成分见表3-11。

- PE稀释剂各组分含量表

| 名称 | 成分（挥发份） | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 苯乙烯 | 甲苯 | 丙酮 |  |
| 含量% | 15 | 50 | 35 | 100 |

⑥拼板胶：本项目所用拼板胶属环保型胶粘剂，为乳白色无粗颗粒均匀液体，主要成分为醋酸乙烯酯、丙烯酸和醋酸丁酯等。

（2）原料清洁生产

本项目使用的原辅材料有各类板材、油漆、稀释剂、固化剂、五金件等，简单、易得，毒性相对较小，建议随着技术的成熟，逐步以水性环保漆代替油漆，提高企业清洁生产水平。

### 3.3.2物料平衡

（1）底漆工序油漆物料平衡

根据底漆喷涂所用原料中挥发分的比例估算污染物排放量。本项目所用底漆包括PE透明底漆和PE白底漆，均为不饱和聚酯油漆。PE透明底漆年用量为5t/a，挥发分约占28%，为1.4t/a；PE白底漆年用量为20t/a，挥发分约占20%，为4t/a；PE稀释剂年用量为15t/a，挥发分占100%，为15t/a。综上可知，底漆喷涂所用原料共40t/a，其中挥发分含量约为20.4t/a，固化成分约19.6t/a。

PE底漆为不饱和聚酯油漆，其溶剂为苯乙烯，成膜时参与反应。与溶剂型木器漆相比，PE漆的优点是具有“100%的反应能力”，这意味着液态组成物能在引发剂的作用下，没有副产物释放出来而能全部转变为固态聚合物。同时，根据《低挥发低流失不饱和聚酯/苯乙烯绝缘漆及其应用工艺》(作者：黄愔)可知：为保证绝缘漆的充分固化，绝缘漆中至少有15%苯乙烯参与交联固化反应，《苯乙烯在不饱和聚酯树脂固化过程中的作用》(作者：杨睿、汪昆华)一文指出在一定条件下，参与固化的苯乙烯全部发生交联反应，不再向外界挥发。

综上所述，理想状态下PE底漆喷涂过程几乎没有副产物释放出来而能全部转变为固态聚合物。本项目按最不利因素考虑，确定本项目底漆喷涂过程中苯乙烯至少有15%参与交联固化反应，其余的苯乙烯按挥发考虑，同时除苯乙烯外的其他挥发性溶剂按全部挥发考虑。由此确定，整个底漆喷涂工序总挥发分产生量约为14.2t/a。

根据相关研究资料，PE漆喷漆阶段挥发分产生量占总挥发产生量的30-40%，本项目取35%，则喷涂阶段挥发分产生量为4.97t/a；PE漆流平阶段挥发分产生量占总挥发分产生量的60-70%，本项目取65%，则流平阶段挥发分产生量为9.23t/a。低压空气喷涂效率一般在45-65%之间，本项目取55%，则漆雾产生量约为8.82t/a。

本项目底漆喷涂采用密闭喷漆房，喷漆废气经收集后送水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由15m排气筒排放。废气处理系统对漆雾的处理效率为 99%，对有机组分的处理效率为95%。

项目底漆喷涂工序油漆走向示意图见图3-1，油漆质量平衡表见表3-12。

- 底漆喷涂工序油漆走向示意图（单位：t/a）

- 底漆喷涂工序油漆质量平衡表

| 收 入(t/a) | 支 出(t/a) |
| --- | --- |
| 项目 | 漆料及稀释剂数量 | 流平固化 进入产品 | 净化去除 | 排放量 | 合计 |
| 底漆喷涂 | 40 | 16.98 | 22.22 | 0.8 | 40 |

（2）面漆工序油漆物料平衡

根据面漆喷涂所用原料中挥发分的比例估算污染物排放量。本项目所用面漆为PU面漆。PU面漆年用量为24t/a，挥发分约占45%，为10.8t/a；PU稀释剂年用量为12t/a，挥发分占100%，为12t/a；PU固化剂年用量为12t/a，挥发分占60%，为7.2t/a。综上可知，面漆喷涂所用原料共48t/a，其中挥发分含量约为30t/a，固化成分约18t/a。

本项目按最不利因素考虑，确定本项目面漆喷涂过程中挥发性溶剂全部挥发。由此确定，整个面漆喷涂工序总挥发分产生量约为30t/a。根据相关研究资料，PU漆喷漆阶段挥发分产生量占总挥发产生量的30-40%，本项目取35%，则喷涂阶段挥发分产生量为10.5t/a；PU漆流平阶段挥发分产生量占总挥发分产生量的60-70%，本项目取65%，则流平阶段挥发分产生量为19.5t/a。低压空气喷涂效率一般在45-65%之间，本项目取55%，则漆雾产生量约为8.1t/a。

本项目面漆喷涂采用密闭喷漆房，喷漆废气经水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由15m排气筒排放（本项目共设2间密闭喷漆房，配套建设2套喷漆废气净化装置）。废气处理系统对漆雾的处理效率为 99%，对有机组分的处理效率为95%。

项目面漆喷涂工序油漆走向示意图见图3-2，油漆质量平衡见表3-13。

- 面漆喷涂工序油漆走向示意图（单位：t/a）

表3-13   面漆喷涂工序油漆质量平衡表

| 收 入(t/a) | 支 出(t/a) |
| --- | --- |
| 项目 | 漆料及稀释剂数量 | 流平固化 进入产品 | 净化去除 | 排放量 | 合计 |
| 面漆喷涂 | 48 | 9.9 | 36.52 | 1.58 | 48 |

## 3.4 工艺流程简述

本项目产品为木制浴室家具（浴室柜），所用原辅材料主要包括各类板材、五金配件、瓦楞纸、油漆等。生产工艺流程主要包括：备料工序、开料机加工工序、底漆喷涂工序、面漆喷涂工序、包装工序，本项目底漆、面漆喷涂后自然晾干，仅冬季进行烘干处理。工艺流程及排污节点见图3-3。

- 生产工艺流程及产排污节点图

1、备料工序

根据客户要求选择合适的材料进行备料，针对进厂板材可能受潮的情况，本项目拟对进厂板材在50℃的环境下进行电烘干处理8-24h。

2、开料机加工工序

（1）开料

将需要开料的素板在电子开料锯上按要求的规格尺寸进行自动下料，部分小幅面的板件可用精密推台锯裁成规格板，开料后厚度公差未达到饰面加工要求的素板要经过自动宽带砂光机经行定厚砂光和精砂提高板面质量。

（2）封边

需要封边的板件，采用封边机封边，以提高板材表面外观，提高档次。

（3）钻孔

利用先进的三排钻进行板材钻孔。

（4）锣型

有型边及需要铣线槽的板件在立轴铣床、CNC自动镂铣机上进行锣型处理。

（5）拼装

将前工序加工好的板件用枪钉、拼板胶、夹具拼装成白坯框架

（6）打磨

将拼装好的白坯产品，用自动砂光机器和手工辅助机器进行磨光处理，磨光完成后准备进入滴漆喷涂工序。

3、底漆喷涂工序

本项目底漆喷涂共喷涂2次。第一次喷涂：将打磨光滑的白坯产品在底漆喷漆房内完成PE透明底漆喷涂，喷涂完成后送烘干房烘干4-8h，本项目烘干房采用烤灯进行烘干，底漆喷房与烘干房为一体式设施，二者废气经同一套废气处理设施处理。烘干后后进入底漆打磨区，人工使用砂光设备对漆面进行打磨，使之更加的光滑平整、厚度均匀一致。第二次喷涂：将打磨好的工件在底漆喷漆房内完成第PE白底漆喷涂，喷涂完成后送烘干房烘干4-8h，然后进入底漆打磨区，人工使用砂光设备或采用自动机器对漆面进行打磨，使之更加的光滑平整、厚度均匀一致。底漆喷涂工序完成后准备进入面漆喷涂工序。底漆喷涂废气经1套“水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭”处理后由15m排气筒排放。

4、面漆喷涂工序

底漆喷涂完成的工件进入面漆喷漆房进行PU面漆喷涂，喷面漆后送烘干房烘干8-12h，本项目烘干房采用烤灯进行烘干，面漆喷房与烘干房为一体式设施，二者废气经同一套废气处理设施处理。本项目设面漆喷漆房、面漆烘干房各2间，针对面漆喷涂废气本项目共设置2套喷漆废气治理设施。面漆喷涂废气（包括喷涂和烘干）经 “水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭”处理后由15m排气筒排放。

5、包装工序

产品加工完成后，成品进行简单包装,包装后暂存于成品仓库内待售。

## 3.5产排污节点分析

### 3.5.1主体工程及排污节点

本项目生产过程中排放的主要污染物为废气、废水、噪声、固废。

（1）废气：木材开料机加工工序产生含尘废气（G1）、拼装过程涂胶产生的有机废气（G2）、底漆喷涂、烘干产生的有机废气（G3）、底漆打磨产生的含尘废气（G4）、面漆喷涂、烘干产生的有机废气（G5）。

（2）废水：喷漆废气净化装置水帘机及水式喷淋塔产生的废水（W1）。

（3）噪声：木材下料产生的机械设备噪声（N1）、木材加工产生的机械设备噪声（N2）、板材封边产生的机械设备噪声（N3）、板材打孔产生的机械设备噪声（N4）、白坯打磨产生的机械设备噪声（N5）、拼装产生的机械设备噪声（N6）、底漆打磨产生的机械设备噪声（N7）。本项目机械设备噪声源强在75~100dB(A)之间，拼装噪声源强在在75~80dB(A)之间，为间断性噪声。

（4）固废：木材下料、加工、封边、打孔过程产生的下脚料（S1、S2、S3、S4），主要为废木材下脚料；拼装过程产生的废胶桶（S5）；喷漆工序产生的废油漆桶（S6）、漆雾毡（S7）、废活性炭（S8）；底漆打磨废气净化过程产生的除尘灰（S9）。

### 3.5.2辅助工程及排污节点

废水：职工生活污水（W2）。

固废：污水处理站污泥（S10）、职工生活垃圾（S11）。

噪声：各式除尘风机噪声（N7）、空压机噪声（N8）。

### 3.5.3生产工艺产污环节一览表

本项目排污节点及环保措施见表3-14。

表3-14   本项目排污节点及环保措施一览表

| 污染 类型 | 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生 特征 | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 水帘机及水式喷淋塔废水 | COD、SS | 间断 | 污水处理站处理后回用 |
|  | W2 | 职工生活污水 | COD、SS、NH3-N | 间断 | 直接外排园区污水处理厂 |
| 废气 | G1 | 开料机加工 | 颗粒物 | 连续 | 中央集尘+脉冲袋式除尘器 |
|  | G2 | 拼装 | 非甲烷总烃 | 间断 | 以无组织形式外排 |
|  | G3 | 底漆喷涂、烘干 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯乙烯、VOCs | 连续 | “水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭”处理装置 |
|  | G4 | 底漆打磨 | 颗粒物 | 连续 | 人工打磨：干式粉尘处理器+车间内排放 |
|  |  |  |  | 连续 | 机器打磨：中央集尘+脉冲袋式除尘器 |
|  | G5 | 面漆喷涂、烘干 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、VOCs | 连续 | “水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭”处理装置 |
| 噪声 | N1-N5 | 木工加工机械 | LeqdB(A) | 连续 | 厂房隔声、基础减振 |
|  | N6 | 拼装 |  | 间断 |  |
|  | N7 | 底漆打磨 |  | 间断 |  |
|  | N8 | 各式辅助风机 |  | 连续 |  |
|  | N9 | 空压机 |  | 连续 |  |
| 固废 | S1-S4 | 木材加工 | 下脚料 | 间断 | 收集后外售 |
|  | S5 | 拼装 | 废胶桶 | 间断 | 送具有相应危险废物处置 资质的单位处理 |
|  | S6-S8 | 喷漆 | 油漆桶、漆雾毡、废活性炭 | 间断 |  |
|  | S9 | 底漆打磨 | 含漆除尘灰 | 间断 |  |
|  | S10 | 污水处理站污泥 | 污泥 | 间断 |  |
|  | S11 | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 环卫部门集中处置 |

### 3.5.4工艺清洁生产

本项目家具生产工艺较为简单，成熟、可靠，应用广泛，从生产工艺指标分析，本项目符合清洁生产的要求。

## 3.6公用工程

### 3.6.1供电

该项目用电约140万kwh/a，由国家电网供给，可满足项目生产用电需求。

### 3.6.2供热

项目生产用热由电热提供，厂区不设锅炉等设施，生活取暖采用电采暖。

### 3.6.3给排水

①给水

本项目用水主要为水帘机及水式喷淋塔用水和生活用水，年用水量为3780m3/a，其中循环水量为2352m3/a、新鲜水用量为1428m3/a，新水由唐山梦牌瓷业有限公司自备水井提供，满足本项目供水要求。

本项目共设置3套水式喷淋塔，水帘机及水式喷淋塔总用水量为2520m3/a（9m3/d），其中循环水用量为2352m3/a、新水用量为168m3/a。水帘机及水式喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后循环使用，循环水池定期补水0.6m3/d，年补充新水168m3/a。

本项目职工人数为90人，厂区内不设食堂、宿舍，生活用水参照《河北省用水定额-生活用水》（DB13/T1161.3-2016），人均用水量按50L/人·d计，生活用水量为4.5m3/d（1260m3/a）。

②排水

本项目所排污水主要为生活污水，水帘机及水式喷淋塔废水9m3/d（2520m3/a）经污水处理站处理后循环利用，不外排。职工生活污水按照用水80%计算，废水产生量为3.6m3/d（1008m3/a），产生量较少，水质较简单，直接外排开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂。

本项目水平衡表见表3-15，水平衡图见图3-4。

表3-15    本项目全厂水平衡表

| 序号 | 用水类型 | 新鲜水用水量(m3/a) | 循环水水量(m3/a) | 产生废水量(m3/a) | 排放量 (m3/a) | 损失量 (m3/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 1260 | 0 | 1008 | 1008 | 252 | 外排开发区污水管网 |
| 2 | 水帘机及喷淋塔用水 | 168 | 2352 | 2520 | 0 | 168 | 经污水处理站处理后循环利用不外排，定期补充新水 |
| 3 | 合计 | 1428 | 2352 | 3528 | 1008 | 420 |  |

注：项目运行按280天计。

图3-4   水平衡图  单位：m3/d

## 3.7污染源强及拟采取的治理措施

### 3.7.1废气

（1）开料机加工工序木质粉尘废气

本项目生产车间开料机加工工序木料在下料、加工等过程中会产生一定量的木质粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，类比胶合板生产过程中粉尘产生量（木工加工过程），工业粉尘产生量5.5kg/t木材，本项目木料密度按平均值0.7t/m3计算，木质粉尘产生量为9.24t/a，产生速率为4.125kg/h。

根据建设单位提供资料，本项目开料机加工工序设置中央集尘系统，通过集气管道与开料机加工区产尘设备预留排气孔相连接，收集该区域产生的含尘废气，含尘废气的有效收集效率大于95%，收集的粉尘经集气管道进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理效率可达99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。本项目开料机加工区配套风机的风量为40000m3/h，因此，经处理后的粉尘的排放浓度为0.975mg/m3，排放速率为0.039kg/h，排放量为0.087t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

未被收集的5%的木质粉尘废气在车间内以无组织形式排放，粉尘废气的无组织排放量为0.462t/a，无组织排放速率为0.206kg/h。

（2）拼装过程产生的施胶废气

本项目拼装过程使用拼板胶，拼板胶用量（1t/a）较小，施胶过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放，类比同类生产企业确定本项目施胶废气年排放非甲烷总烃0.05t/a。

（3）底漆喷涂废气

根据底漆喷涂所用原料中挥发分的比例估算污染物排放量。本项目所用底漆包括PE透明底漆和PE白底漆，均为不饱和聚酯油漆。PE透明底漆年用量为5t/a，挥发分约占28%，为1.4t/a；PE白底漆年用量为20t/a，挥发分约占20%，为4t/a；PE稀释剂年用量为15t/a，挥发分占100%，为15t/a。综上可知，底漆喷涂所用原料共40t/a，其中挥发分含量约为20.4t/a，固化成分约19.6t/a。

PE底漆为不饱和聚酯油漆，其溶剂为苯乙烯，成膜时参与反应。与溶剂型木器漆相比，PE漆的优点是具有“100%的反应能力”，这意味着液态组成物能在引发剂的作用下，没有副产物释放出来而能全部转变为固态聚合物。同时，根据《低挥发低流失不饱和聚酯/苯乙烯绝缘漆及其应用工艺》(作者：黄愔)可知：为保证绝缘漆的充分固化，绝缘漆中至少有15%苯乙烯参与交联固化反应，《苯乙烯在不饱和聚酯树脂固化过程中的作用》(作者：杨睿、汪昆华)一文指出在一定条件下，参与固化的苯乙烯全部发生交联反应，不再向外界挥发。

综上所述，理想状态下PE底漆喷涂过程几乎没有副产物释放出来而能全部转变为固态聚合物。本项目按最不利因素考虑，确定本项目底漆喷涂过程中苯乙烯至少有15%参与交联固化反应，其余的苯乙烯按挥发考虑，同时除苯乙烯外的其他挥发性溶剂按全部挥发考虑。由此确定，整个底漆喷涂工序总挥发分产生量约为14.2t/a。

根据相关研究资料，PE漆喷漆阶段挥发分产生量占总挥发产生量的30-40%，本项目取35%，则喷涂阶段挥发分产生量为4.97t/a；PE漆流平阶段挥发分产生量占总挥发分产生量的60-70%，本项目取65%，则流平阶段挥发分产生量为9.23t/a。低压空气喷涂效率一般在45-65%之间，本项目取55%，则漆雾产生量约为8.82t/a。

本项目底漆喷涂采用密闭喷漆房，喷漆废气经收集后送水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由15m排气筒排放。废气处理系统对漆雾的处理效率为 99%，对有机组分的处理效率为95%。

根据油漆、稀释剂的成分及用量，并结合前述章节物料平衡，确定本项目底漆喷涂废气中各污染物的产生量，具体情况见下表。

表3-16   本项目底漆喷涂废气污染物产生量一览表  单位：t/a

| 工序 | 污染物产生量 |
| --- | --- |
|  | 漆雾 | 苯乙烯 | 甲苯 | 二甲苯 | 丙酮 | 非甲烷总烃 | VOCs |
| 底漆喷涂 | 8.82 | 0.45 | 7.5 | 0.2 | 5.25 | 8.15 | 14.2 |

根据表3-16可知：底漆喷涂过程中漆雾、苯乙烯、甲苯、二甲苯、丙酮、非甲烷总烃、VOCs的产生量分别为8.82t/a、0.45t/a、7.5t/a、0.2t/a、5.25t/a、8.15t/a、14.2t/a，产生速率分别为3.93kg/h、0.2kg/h、3.35kg/h、0.09kg/h、2.34kg/h、3.64kg/h、6.34kg/h。

本项目底漆喷涂采用密闭喷漆房，底漆喷涂完成后在喷漆房内自然晾干。底漆喷涂废气经水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由1根15m排气筒排放。废气处理系统对漆雾的处理效率为 99%，对有机组分的处理效率为95%，风机风量为30000m3/h。

生产过程中，有机废气的收集率按98%计，漆雾、苯乙烯、甲苯、二甲苯、丙酮、非甲烷总烃、VOCs的收集量分别为8.64t/a、0.441t/a、7.35t/a、0.196t/a、5.145t/a、7.987t/a、13.916t/a，产生速率分别为3.86kg/h、0.197kg/h、3.28kg/h、0.0875kg/h、2.3kg/h、3.566kg/h、6.34kg/h，产生浓度分别为128.67mg/m3、6.57mg/m3、109.33mg/m3、2.92mg/m3、76.67mg/m3、118.86mg/m3、211.34mg/m3。根据去除效率计算可知，漆雾、苯乙烯、甲苯、二甲苯、丙酮、非甲烷总烃、VOCs外排浓度分别为1.28mg/m3、0.33mg/m3、5.47mg/m3、0.15mg/m3、3.83mg/m3、5.95mg/m3、10.56mg/m3、臭气浓度100(无量纲)，外排速率分别为0.04kg/h、0.001kg/h、0.164kg/h、0.004375kg/h、0.11kg/h、0.178kg/h、0.317kg/h，排放量分别为0.09t/a、0.022t/a、0.367t/a、0.0098t/a、0.246t/a、0.4t/a、0.7t/a。底漆喷涂废气中污染物漆雾排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准限制要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度及废气净化处理效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1大气污染物排放限值家具制造业相关要求，苯乙烯排放浓度及速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），外排臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

底漆喷涂房中未被收集的漆雾、苯乙烯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs以无组织形式外排，排放速率分别为0.08kg/h、0.004kg/h、0.067kg/h、0.0018kg/h、0.073kg/h、0.127kg/h，无组织排放量分别为0.18t/a、0.009t/a、0.15t/a、0.004t/a、0.163t/a、0.284t/a。无组织废气漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放浓度监控限值，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值其他企业要求，苯乙烯、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值。

（4）底漆打磨废气

每次底漆喷涂完成后均需要对工件进行修补打磨，打磨工序分为人工打磨区和设备打磨区，打磨过程中会产生一定量的底漆打磨粉尘。

人工打磨：类比同类家具厂相关数据，本项目底漆打磨粉尘产生量为0.2t/a，打磨工序采用1套干式粉尘处理器处理底漆打磨粉尘，底漆打磨粉尘通过引风机吸入处理器中，处理器中设有过滤器，将粉尘收集至下方收集斗中，定期清理。干式粉尘处理器收集率可达90%，则未被收集的底漆打磨粉尘量为0.02t/a；干式粉尘处理器过滤效率为99%，经过滤后排放量为0.0018t/a，经处理后车间内直接排放，底漆打磨粉尘无组织排放速率为0.0098kg/h，经车间顶部的换气装置排出室外。厂界废气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放浓度监控限值。

设备打磨：根据建设单位提供资料，本项目设备打磨工序设置中央集尘系统，通过集气管道与打磨设备预留排气孔相连接，收集该区域产生的含尘废气，含尘废气的有效收集效率大于95%，收集的粉尘经集气管道进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理效率可达99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。本项目设备打磨区配套风机的风量为20000m3/h，类比同类生产企业确定经处理后的粉尘的排放浓度为2mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.09t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

（5）面漆喷涂废气

根据面漆喷涂所用原料中挥发分的比例估算污染物排放量。本项目所用面漆为PU面漆。PU面漆年用量为24t/a，挥发分约占45%，为10.8t/a；PU稀释剂年用量为12t/a，挥发分占100%，为12t/a；PU固化剂年用量为12t/a，挥发分占60%，为7.2t/a。综上可知，面漆喷涂所用原料共48t/a，其中挥发分含量约为30t/a，固化成分约18t/a。

本项目按最不利因素考虑，确定本项目面漆喷涂过程中挥发性溶剂全部挥发。由此确定，整个面漆喷涂工序总挥发分产生量约为30t/a。根据相关研究资料，PU漆喷漆阶段挥发分产生量占总挥发产生量的30-40%，本项目取35%，则喷涂阶段挥发分产生量为10.5t/a；PU漆流平阶段挥发分产生量占总挥发分产生量的60-70%，本项目取65%，则流平阶段挥发分产生量为19.5t/a。低压空气喷涂效率一般在45-65%之间，本项目取55%，则漆雾产生量约为8.1t/a。

根据油漆、稀释剂的成分及用量，并结合前述章节物料平衡，确定本项目面漆喷涂废气中各污染物的产生量，具体情况见下表。

表3-17   本项目面漆喷涂废气污染物产生量一览表  单位：t/a

| 工序 | 污染物产生量 |
| --- | --- |
|  | 漆雾 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | VOCs |
| 面漆喷涂 | 8.1 | 1.2 | 8.4 | 15 | 30 |

根据表3-17计算可知：面漆喷涂过程中漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs的产生量分别为8.1t/a、1.2t/a、8.4t/a、15t/a、30t/a，产生速率分别为3.62kg/h、0.54kg/h、3.75kg/h、6.7kg/h、13.4kg/h。

本项目共设2间密闭喷漆房，每间喷漆房分别设置1套水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭净化装置，喷漆废气经处理后分别由各自15m排气筒排放。废气处理系统对漆雾的处理效率为 99%，对有机组分的处理效率为95%，每套处理系统的风机风量均为20000m3/h。

生产过程中，有机废气的收集率按98%计，每套废气净化装置中漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs的收集量分别为3.969t/a、0.588t/a、4.116t/a、7.35t/a、14.7t/a，产生速率分别为1.77kg/h、0.26kg/h、1.84kg/h、3.28kg/h、6.56kg/h，产生浓度分别为88.5mg/m3、13mg/m3、92mg/m3、164mg/m3、328mg/m3。根据去除效率计算可知，漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度外排浓度分别为0.88mg/m3、0.65mg/m3、4.6mg/m3、8.2mg/m3、16.4mg/m3、100（无量纲），外排速率分别为0.0177kg/h、0.013kg/h、0.092kg/h、0.164kg/h、0.328kg/h，每套净化装置中漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs排放量分别为0.04t/a、0.029t/a、0.206t/a、0.367t/a、0.735t/a。面漆喷涂废气中污染物漆雾排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准限制要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度及废气净化处理效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1大气污染物排放限值家具制造业相关要求，外排臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

每间面漆喷涂房中未被收集的漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs以无组织形式外排，排放速率分别为0.036kg/h、0.005kg/h、0.0375kg/h、0.067kg/h、0.134kg/h，无组织排放量分别为0.081t/a、0.012t/a、0.084t/a、0.15t/a、0.3t/a。无组织废气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值其他企业要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值。

综上所述，本项目废气污染物排放汇总见表3-18：

表3-18   项目废气污染物排放汇总一览表

| 编号 | 污染源 | 运行 时间 (h/a) | 废气 产生量 (m3/h) | 污染因子 | 污染物产生情况 | 污染物排放状况 | 治理措施 | 净化 效率 (%) | 排气筒 高度 (m) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |  |  |
| 1 | 开料机加工废气 | 2240 | 40000 | 颗粒物 | 103 | 4.125 | 9.24 | 0.975 | 0.039 | 0.087 | 中央集尘系统+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 99 | 15 | 1 |
| 2 | 底漆喷涂废气 | 2240 | 30000 | 漆雾 | 128.67 | 3.86 | 8.64 | 1.28 | 0.04 | 0.09 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒 | 99 | 15 | 1 |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 6.57 | 0.197 | 0.441 | 0.33 | 0.001 | 0.022 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 109.33 | 3.28 | 7.35 | 5.47 | 0.164 | 0.367 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 2.92 | 0.0875 | 0.196 | 0.15 | 0.004375 | 0.0098 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 118.86 | 3.566 | 7.987 | 5.95 | 0.178 | 0.4 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 211.34 | 6.34 | 13.916 | 10.56 | 0.317 | 0.7 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | — | — | 100（无量纲） | — | — |  | 95 |  |  |
| 3 | 底漆打磨 | 2240 | 20000 | 颗粒物 | 200 | 4 | 9 | 2.0 | 0.04 | 0.09 | 中央集尘系统+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 99 | 15 | 1 |
| 4 | 面漆喷涂废气1 | 2400 | 20000 | 漆雾 | 88.5 | 1.77 | 3.969 | 0.88 | 0.0177 | 0.04 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒 | 99 | 15 | 1 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 13 | 0.26 | 0.588 | 0.65 | 0.013 | 0.029 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 92 | 1.84 | 4.116 | 4.6 | 0.092 | 0.206 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 164 | 3.28 | 7.35 | 8.2 | 0.164 | 0.367 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 328 | 6.56 | 14.7 | 16.4 | 0.328 | 0.735 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | — | — | 100（无量纲） | — | — |  | 95 |  |  |
| 5 | 面漆喷涂废气2 | 2400 | 20000 | 漆雾 | 88.5 | 1.77 | 3.969 | 0.88 | 0.0177 | 0.04 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒 | 99 | 15 | 1 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 13 | 0.26 | 0.588 | 0.65 | 0.013 | 0.029 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 92 | 1.84 | 4.116 | 4.6 | 0.092 | 0.206 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 164 | 3.28 | 7.35 | 8.2 | 0.164 | 0.367 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 328 | 6.56 | 14.7 | 16.4 | 0.328 | 0.735 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | — | — | 100（无量纲） | — | — |  | 95 |  |  |
| 无组织 排放 | 开料机加工区 | 2240 | — | 颗粒物 | — | 0.206 | 0.462 | — | 0.206 | 0.462 | — | — | — | — |
|  | 施胶废气 | 2240 | — | 非甲烷总烃 | — | 0.022 | 0.05 | — | 0.022 | 0.05 | — | — | — | — |
|  | 底漆喷漆房无组织废气 | 2240 | — | 漆雾 | — | 0.08 | 0.18 | — | 0.08 | 0.18 | — | — | — | — |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | — | 0.004 | 0.009 | — | 0.004 | 0.009 | — | — | — | — |
|  |  |  |  | 甲苯 | — | 0.067 | 0.15 | — | 0.067 | 0.15 | — | — | — | — |
|  |  |  |  | 二甲苯 | — | 0.0018 | 0.004 | — | 0.0018 | 0.004 | — | — | — | — |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | — | 0.073 | 0.163 | — | 0.073 | 0.163 | — | — | — | — |
|  |  |  |  | VOCs | — | 0.127 | 0.284 | — | 0.127 | 0.284 | — | — | — | — |
|  | 底漆打磨 | 2240 | — | 颗粒物 | — | 0.089 | 0.2 | — | 0.0098 | 0.0218 | 干式粉尘处理器 | 99 | — | 1 |
|  |  |  |  |  | 100 | 2.5 | 5.6 | 2 | 0.05 | 0.11 | 中央集尘+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 99 | 15 | 1 |
|  | 面漆喷漆房1无组织废气 | 2240 | — | 漆雾 | — | 0.036 | 0.081 | — | 0.036 | 0.081 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | 甲苯 | — | 0.005 | 0.012 | — | 0.005 | 0.012 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | 二甲苯 | — | 0.0375 | 0.084 | — | 0.0375 | 0.084 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | 非甲烷总烃 | — | 0.067 | 0.15 | — | 0.067 | 0.15 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | VOCs | — | 0.134 | 0.3 | — | 0.134 | 0.3 | — | — | — | — |
|  | 面漆喷漆房2无组织废气 | 2240 | — | 漆雾 | — | 0.036 | 0.081 | — | 0.036 | 0.081 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | 甲苯 | — | 0.005 | 0.012 | — | 0.005 | 0.012 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | 二甲苯 | — | 0.0375 | 0.084 | — | 0.0375 | 0.084 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | 非甲烷总烃 | — | 0.067 | 0.15 | — | 0.067 | 0.15 | — | — | — | — |
|  |  |  | — | VOCs | — | 0.134 | 0.3 | — | 0.134 | 0.3 | — | — | — | — |

### 3.7.2废水

本项目产生的废水主要有生产废水、生活污水。

（1）生产废水

本项目生产废水主要为水帘机及水式喷淋塔废水。水帘机及水式喷淋塔废水产生量为9m3/d，主要污染物为COD、SS。本项目拟建1座污水处理站，用于处理水帘机及水式喷淋塔废水，废水经处理后全部回用。污水处理站设计处理规模10m3/d，处理工艺为“气浮沉淀”， 主要利用溶气系统产生的溶气水中的微气泡，与水中的悬浮物絮体粘合在一起，悬浮物随微气泡一起上升至水面形成浮渣，通过气浮上部的刮渣机把它们刮去排到污泥池中，而分离水则通过底部穿孔管进入清水池。

本项目厂区污水处理站工艺如图3-5所示：

图3-5   厂区污水处理站处理工艺流程简图

表3-19  废水处理设备设施一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | L3000*W2000*H1500 | 套 | 1 | 容积：9m3 |
| 污泥池 | L2000*W2000*H1000 | 套 | 1 | 容积：4m3 |
| 清水池 | L3000*W2000*H1500 | 套 | 1 | 容积：9m3 |
| 混凝气浮机 | DYYX-10 | 套 | 1 |  |
| 刮渣机 | GY-1 | 套 | 1 |  |
| 板框压滤机 | — | 套 | 1 |  |
| 释放器 | TJ-40 | 套 | 2 |  |
| 加药箱 | YYCB-400 | 套 | 2 |  |
| 管道泵 | 管道泵 | 套 | 1 |  |
| 曝气系统 | DN50 | 套 | 1 |  |

（2）生活污水

本项目职工人数为90人，均为当地村民，厂区内不设食堂、宿舍，生活用水参照《河北省用水定额-生活用水》（DB13/T1161.3-2016），人均用水量按50L/人·d计，生活用水量为4.5m3/d（1260m3/a），生活污水按照用水80%计算，废水产生量为3.6 m3/d（1008m3/a），经厂区污水管网直接排入市政污水管网，最终进入开发区污水处理厂。

### 3.7.3噪声

项目营运期，噪声源主要是生产加工设备运行噪声，各设备声功率级值见表3-20。

表3-20    项目营运期设备噪声一览表  单位：dB（A）

|  | 设备名称 | 源强dB（A）（措施前） | 治理措施 | 降噪效果 | 位置 | 发声性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 木工加工机械 | 75-100 | 厂房隔声 | 15dB（A | 室内 | 连续 |
|  | 拼装 | 75~80 | 厂房隔声 | 15dB（A | 室内 | 间断 |
|  | 底漆打磨 | 80 | 厂房隔声 | 15dB（A | 室内 | 间断 |
|  | 各类辅助风机 | 85 | 减振基础 | 10dB（A | 室外 | 连续 |
|  | 空压机 | 90 | 减振基础、厂房隔声 | 25dB（A | 室内 | 间歇 |

本项目生产设备及除尘设备风机运行时产生机械噪声，源强在75-100dB(A)。经采取车间隔声、底座减振等措施以及厂房隔声等作用后，生产车间噪声源强降至75 dB(A)左右。

### 3.7.4固体废物

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废水、危险废物、生活垃圾。其中一般工业固体废物主要为木工区产生的木材下脚料，危险废物主要包括废胶桶、油漆桶、漆雾毡、含漆除尘灰、废活性炭、污水处理站污泥，其产生量及综合利用情况见表3-21，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况见表3-22。

表3-21   固体废物产生量及综合利用情况表    单位t/a

| 序号 | 名 称 | 类 别 | 产生量t/a | 产生特征 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-S4 | 木材下脚料 | 一般固废 | 50 | 连续 | 收集后外售 |
| S5 | 废胶桶 | HW13 | 0.1 | 间断 | 送具有相应危废处置资质的单位处置 |
| S6 | 油漆桶 | HW12 | 5 | 间断 |  |
| S7 | 漆雾毡 |  | 15 | 间断 |  |
| S8 | 废活性炭 |  | 8 | 间断 |  |
| S9 | 含漆除尘灰 |  | 5 | 间断 |  |
| S10 | 污水处理污泥 |  | 5 | 连续 |  |
| S11 | 生活垃圾 | — | 12 | 连续 | 送当地环卫部门处理 |

表3-22     危险废物贮存场所基本情况表

| 贮存场所 名称 | 危险废物名称 | 危废 类别 | 危废代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 储存间 | 废胶桶 | HW13 | 900-014-13 | 生产车间东南侧 | 13m2 | 堆存 | 满足项目需求 | 3个月 |
|  | 油漆桶 | HW12 | 900-252-12 |  |  |  |  |  |
|  | 漆雾毡 |  |  |  |  | 桶装 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含漆除尘灰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理污泥 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目危废储存间设置于生产车间东南侧，占地13m2，危险废物暂存于危废储存间，委托有相应危废资质的单位处理。危废储存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）进行设计，危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

危废储存间建设方案：危废暂存间的容积必须满足本项目的存储需求，顶部保留100mm以上的空间，危废暂存间内部危险废物的存储必须使用符合标准的特定容器，且容器完好无损，容器材质与危险废物相容，用于存储危废的特定容器必须贴有危险废物标签，标明了所盛危险废物名称、类别、数量等信息，危险废物暂存必须满足防风、防雨、防晒的要求。

防渗要求：危废暂存间地面采取铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，再用20cm厚水泥+抗渗剂硬化，四周墙壁表面涂刷环氧树脂层，使防渗层的防渗性能不低于6.0m厚，危废暂存间渗透系数小于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

### 3.7.5厂区防渗措施

本项目按重点污染防治区、一般污染防治区分区域进行防渗处理。重点防治区包括危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池；一般防治区包括生产车间其它区域，均需要采取防渗措施。

目前本项目生产车间已按一般防治区的要求采取了相应的防渗措施，本评价要求本项目在建设过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，参照《石油化工防渗工程技术规范》（征求意见稿），并结合厂区实际，进行防渗处理：

①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限。

②重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效，一般污染防治区采取硬化处理。

③地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，防渗性能满足②要求。

④加强污水管道的维护和管理，防止物料的跑冒滴漏，本项目雨、污水管采用DN500的HDPE双臂波纹管，壁厚5mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，各污水检查井采用一次注塑成型的塑料检查井，壁厚3mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

⑤厂区除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区不见黄土。

⑥加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。

### 3.7.6污染物产生、废物回收利用清洁生产水平分析

本工程通过采用先进污染控制技术措施，采用先进工艺，各种污染物产生量较小，从源头上控制污染，减少“三废”排放量。从污染物产生指标、废物回收利用指标分析，本项目符合清洁生产的要求。

## 3.8非正常工况污染源及污染防治措施

非正常工况主要是考虑废气净化设施发生故障，导致废气未经处理直接外排，造成区域大气环境污染。

本评价要求，建设单位要定期对生产车间下料机加工区中央集尘、脉冲袋式除尘系统、打磨工序的干式粉尘处理系统、喷漆工序水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭等环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。

## 3.9清洁生产水平分析

清洁生产指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程来说，清洁生产要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，降低所有废物的数量和毒性；对产品来说，清洁生产旨在减少产品从原料的提纯到产品的最终处置的整个生命周期过程中对人类和环境的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和提供的服务中去。

从清洁生产的定义和内涵可知，清洁生产是以综合预防污染为目的的环境战略，以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。

根据《清洁生产审核指南》要求，从项目的原料、工艺技术方案、装备、节能降耗、减少污染物排放等方面分析，本项目的清洁生产水平属于二级。

## 3.10项目主要污染物排放情况

本项目主要污染物排放情况见表3-23。

表3-23  本项目完成后全厂污染物排放汇总一览表    单位t/a

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 治理削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 木质粉尘 | 8.778 | 8.691 | 0.087 |
|  | 含漆粉尘 | 5.6 | 5.51 | 0.09 |
|  | 漆雾 | 16.618 | 16.448 | 0.17 |
|  | 苯乙烯 | 0.441 | 0.419 | 0.022 |
|  | 甲苯 | 8.526 | 8.101 | 0.425 |
|  | 二甲苯 | 4.312 | 3.8902 | 0.4218 |
|  | 丙酮 | 5.25 | 5.004 | 0.246 |
|  | 非甲烷总烃 | 22.687 | 21.553 | 1.134 |
|  | VOCs | 43.316 | 41.146 | 2.17 |
| 无组织废气 | 木质粉尘 | 0.462 | 0 | 0.462 |
|  | 含漆粉尘 | 0.022 | 0 | 0.022 |
|  | 漆雾 | 0.342 | 0 | 0.342 |
|  | 苯乙烯 | 0.009 | 0 | 0.009 |
|  | 甲苯 | 0.208 | 0 | 0.208 |
|  | 二甲苯 | 0.416 | 0 | 0.416 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.513 | 0 | 0.513 |
|  | VOCs | 0.934 | 0 | 0.934 |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 1008 | 0 | 1008 |
|  |  | COD | 0.403 | 0 | 0.403 |
|  |  | SS | 0.252 | 0 | 0.252 |
|  |  | 氨氮 | 0.035 | 0 | 0.035 |
| 固废 | 一般固废 | 62 | 62 | 0 |
|  | 危险固废 | 26.1 | 26.1 | 0 |
| 噪声 | 等效A声级 | 厂界达标 |

# 4、环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

南堡经济开发区位于唐山市南端，南临渤海，靠近新生盐场，界定面积381.4km2，是国务院批准的2000年唐山城镇体系布局中确定的唐山沿海化工城市。所在位置距天津港约40km，距唐山市约45km。

本项目位于南堡经济开发区西外环以西、沿海公路以南、6#路以北。东侧为唐山三友氯碱有限责任公司，西侧为空地，南侧隔6号路为唐山梦牌瓷业有限公司，北侧为唐山三友远达纤维有限公司。距离最近敏感点为东南侧2300m处的滨海花园，除此之外评价范围内无其他自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域。

工程地理位置见附图1，周边环境关系见附图2。

### 4.1.2地形地貌

厂址位于陡河下游低洼平原，属“滨海低平原”，地势低洼平坦，地形坡度不大于0.14‰，地面海拔高度2.0~3.5m之间，相对高差较小，多为盐碱苇地，无耕地，无任何拆迁问题。

### 4.1.3地表水

地表水系主要为沙河和黑沿子排干。

沙河发源于迁安市好树店，在丰南注入草泊水库，转经黑沿子排干河入海，全长163km，流域面积1219km2。该河为季节性河流，夏季水量暴涨，春、秋、冬三季基本处于干涸或呈潜流状态，主要功能为排洪和灌溉，并接纳沿途的工矿企业排水，在入海口处建有黑沿子防潮闸。

黑沿子排干河发源于滦南县武庄（在唐海县小戟村以上称小戟门河，以下称黑沿子排干渠），在距入海口2km处与沙河汇合后入海。全长42.2km，流域面积240km2。目前主要接纳沿途工厂的污水、是开发区唯一的排污渠道。

小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东和沙河汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2里，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万立方米；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。

本项目生产废水经厂内污水处理站处理后回用于水帘机及喷淋塔，生活污水经管线送至南堡经济开发区污水处理厂处理。

### 4.1.4地下水

本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，地层基本上呈水平分布，参照唐山三友硅业有限公司地质勘探资料，80m深度内自上而下分为十层，表层粘土，中为亚粘土，深层为轻亚粘土。上部地耐力为90kPa，下卧层地耐力为220 kPa。

水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下含水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10～110米，属潜水～微承压水，矿化度达2～48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以粘沙土隔开；第二含水组埋深120～360米，单层厚度8～15米，与第三含水组以砂粘土隔开；第三含水组底板深度在400米以下。深层地下水一般为低矿化度（0.4～0.6g/L）软水，水温19.5～25℃，目前水位-16～20米，据水利局1975～1988年统计，水位年降速1.1米。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东北流向西南。

### 4.1.5气候气象

气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。年平均气温为12.1℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65％；年平均降雨量558.6mm，降水多集中在6～8月，占全年降水量的70％；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年累积日照时间2717.6小时。

区域年主导风向不明显；夏季主导风向为E~SE方向，风频和为35.73%；冬季主导风向为W~NW方向，风频和为36.37%。年总平均风速为4.7m/s。

全年各类稳定度频率中，中性类最高，为65.16％，稳定类所占频率为16.98％，不稳定类为17.87％，从稳定度的频率分布看，区域大气湍流状况对污染物的扩散有利。

## 4.2环境保护目标调查

（1）环境功能区划

本项目位于唐山市南堡经济开发区，评价区域属于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中规定的2类区；地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类区。

（2）主要环境敏感区

本项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。

根据项目性质及周围环境特征，确定大气环境保护目标为周边2.5km范围内的居民点；地下水保护目标为厂址周围地下水；声环境保护目标为厂界声环境；环境风险保护目标为厂区周围3km范围内的居民点。环境保护目标清单见下表。

- 主要保护目标详细情况表

| 保护目标 | 地理位置 | 服务功能 | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与厂址相对方位 | 与厂址相对距离（m） |  |  |  |
| 环境空气 | 滨海花园 | SE | 2300 | 居民居住区 | 当地居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度 |
|  | 百旺家苑 | SE | 2450 | 居民居住区 |  |  |
| 地下水 | 厂区周围地下水（承压水） | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 厂界外1m | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 环境风险 | 距源3km范围内的居民区 | 不受风险事故明显影响 |

## 4.3环境质量现状调查与评价

本次评价环境质量现状监测数据源自《唐山梦牌科技有限公司年产10万件木制浴室家具项目环境质量现状监测报告》（河北众智检现字【2017】HP08013号），监测报告见附件。

### 4.3.1大气环境质量现状监测与评价

4.3.1.1环境空气质量现状监测

（1）监测点位、因子

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，结合本项目工程特点、评价区地形、气象及地区功能特征，在评价区布设2个监测点，分别是百旺家苑、小戟门河。

监测因子：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃、甲醛。

（2）监测周期与频率

SO2、NO2、CO监测小时平均浓度和24小时平均浓度，PM10监测24小时平均浓度，O3监测小时平均浓度和8小时平均浓度；二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃、甲醛监测一次浓度。小时平均浓度每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00；24小时平均浓度每天采样20个小时。

同时观测记录总云量、低云量、风向、风速、气压、气温等气象参数。

监测时间：2017年8月22日~28日，连续监测7天。

（3）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法》进行。

具体分析方法、依据和检出限见表4-2。

- 分析方法、依据和检出限

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 小时0.007、日0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 小时0.005、日0.003 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010 |
| CO | 非分散红外法 | GB/T 9801-1988 | 0.3 |
| O3 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ 504-2009 | 0.010 |
| 苯乙烯 | 气相色谱法 | HJ584-2010 | 0.0015 |
| 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T15516-1995 | 0.006 |
| 二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 | HJ584-2010 | 0.0015 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | 0.04 |

5.1.2环境空气质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi—i评价因子标准指数；

Ci—i评价因子实测浓度，mg/m3；

C0i—i评价因子标准值，mg/m3。

（2）评价因子及评价标准

评价因子： PM10、SO2、NO2、CO、O3、二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃、甲醛。

评价标准：PM10、SO2、NO2、CO、O3采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二甲苯、苯乙烯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限制》（DB13/1577-2012）二级标准。

（3）监测统计及评价结果

2017年8月22日~8月28对7个监测点进行取样监测分析，监测结果见表4-3～4-11。

- SO2环境空气质量现状监测结果浓度 单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 时均 | 百旺家苑 | 0.025 | 0.007 | 0.50 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.022 | 0.007 |  | 0 | 0 |
|  | 日均 | 百旺家苑 | 0.023 | 0.008 | 0.15 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.020 | 0.009 |  | 0 | 0 |

- NO2环境空气质量现状监测结果浓度   单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 时均 | 百旺家苑 | 0.055 | 0.008 | 0.20 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.052 | 0.009 |  | 0 | 0 |
|  | 日均 | 百旺家苑 | 0.052 | 0.019 | 0.08 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.053 | 0.018 |  | 0 | 0 |

- PM10、PM2.5环境空气质量现状监测结果  浓度单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 日均 | 百旺家苑 | 0.099 | 0.066 | 0.15 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.088 | 0.050 |  | 0 | 0 |
| PM2.5 |  | 曹妃甸区 | 0.032 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 |

注：PM2.5 数据来自曹妃甸区实时监测数据

- CO环境空气质量现状监测结果浓度单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 时均 | 百旺家苑 | 2.8 | 0.4 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 2.7 | 0.3 |  | 0 | 0 |
|  | 日均 | 百旺家苑 | 2.5 | 0.6 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 2.4 | 0.5 |  | 0 | 0 |

- O3环境空气质量现状监测结果浓度   单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3 | 时均 | 百旺家苑 | 0.084 | 0.011 | 0.20 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.084 | 0.010 |  | 0 | 0 |
|  | 日均 （8小时） | 百旺家苑 | 0.080 | 0.029 | 0.16 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.080 | 0.027 |  | 0 | 0 |

- 苯乙烯环境空气质量现状监测结果浓度单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 乙 烯 | 时均 | 百旺家苑 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 未检出 | 未检出 |  | 0 | 0 |

- 二甲苯环境空气质量现状监测结果浓度单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 甲 苯 | 时均 | 百旺家苑 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 未检出 | 未检出 |  | 0 | 0 |

- 非甲烷总烃环境空气质量现状监测结果浓度单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 时均 | 百旺家苑 | 0.41 | 0.19 | 2.0 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.56 | 0.21 |  | 0 | 0 |

- 甲醛环境空气质量现状监测结果浓度单位：mg/m3

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 超标率（％） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 时均 | 百旺家苑 | 0.045 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 | 0.046 | 0.005 |  | 0 | 0 |

现状监测结果表明，各污染物1小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)最高浓度限值要求，非甲烷总烃浓度满足河北省《大气环境质量 非甲烷总烃限值》(GB13/1577-2012)要求限值；PM2.524小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB30957-2012)二级标准要求。PM10、CO、O3、SO2、NO2的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB30957-2012)二级标准要求。

评价结果：根据上述评价方法和评价标准取得的评价结果列于表4-12。

- 环境空气质量现状评价结果

| 因子 | 项目 | 监测点位 | 标准值 （mg/m3） | 标准指数(Pi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 |
| SO2 | 时均 | 百旺家苑 | 0.50 | 0.05 | 0.014 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.044 | 0.014 |
|  | 日均 | 百旺家苑 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.13 | 0.06 |
| NO2 | 时均 | 百旺家苑 | 0.2 | 0.275 | 0.04 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.26 | 0.045 |
|  | 日均 | 百旺家苑 | 0.08 | 0.65 | 0.24 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.66 | 0.23 |
| PM10 | 日均 | 百旺家苑 | 0.15 | 0.66 | 0.44 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.59 | 0.33 |
| PM2.5 | 日均 | 曹妃甸区 | 0.075 | 0.43 | 0.33 |
| CO | 时均 | 百旺家苑 | 10 | 0.28 | 0.04 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.27 | 0.03 |
|  | 日均 | 百旺家苑 | 4 | 0.625 | 0.15 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.6 | 0.125 |
| O3 | 时均 | 百旺家苑 | 0.2 | 0.42 | 0.055 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.42 | 0.05 |
|  | 日均 （8小时） | 百旺家苑 | 0.16 | 0.5 | 0.18 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.5 | 0.17 |
| 苯乙烯 | 时均 | 百旺家苑 | 0.01 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0 | 0 |
| 二甲苯 | 时均 | 百旺家苑 | 0.3 | 0 | 0 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0 | 0 |
| 非甲烷总烃 | 时均 | 百旺家苑 | 2 | 0.205 | 0.095 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.28 | 0.105 |
| 甲醛 | 时均 | 百旺家苑 | 0.05 | 0.9 | 0.1 |
|  |  | 小戟门河 |  | 0.92 | 0.1 |

现状评价结果表明，各污染物1小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)最高浓度限值要求，非甲烷总烃浓度满足河北省《大气环境质量 非甲烷总烃限值》(GB13/1577-2012)要求限值；PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB30957-2012)二级标准要求。

### 4.3.2地下水环境质量现状监测与评价

4.3.2.1地下水环境质量现状监测

（1）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氟、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数共计29项。

（2）监测布点

根据项目所在区域地下水流向—自东北到西南，本评价在评价区域内设置3个潜水含水层监测点，分别为：1#老王庄东村、2#梦牌卫浴自备水井、3#尖坨子村；1个具有饮用水价值的含水层监测点，老王庄东村。

（3）监测时间、频次

2017年8月22日对各监测点进行了取样监测分析，监测1天，每天取样一次。

（4）监测分析方法

按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-85)、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行，见表4-13。

- 地下水监测分析方法

| 序号 | 污染物名称 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 5.1 | 0.01 |
| 2 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 7.1 | 1.0 mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 重量法 | GB/T 5750.4-2006 8.1 | -- |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 1.1 | 0.05 mg/L |
| 5 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 3.3 | 0.1mg/L |
| 6 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 9.1 | 0.002mg/L |
| 7 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法（热法） | GB/T 5750.5-2006 1.3 | 5 mg/L |
| 8 | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 5.2 | 0.2 mg/L |
| 9 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 10.1 | 0.001 mg/L |
| 10 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 9.1 | 0.02 mg/L |
| 11 | 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 2.1 | 1.0 mg/L |
| 12 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 4.1 | 0.002 mg/L |
| 13 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 10.1 | 0.004 mg/L |
| 14 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 2.2 | -- |
| 15 | 细菌总数 | SPX-70BⅢ Q2-009 | GB/T5750.11-2006 1.1 | -- |
| 16 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 5.1 | 0.005 mg/L |
| 17 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 6.1 | 1.0ug/L |
| 18 | 汞 | 冷原子吸收法 | GB/T 5750.6-2006 8.2 | 0.04ug/L |
| 19 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 9.1 | 0.2ug/L |
| 20 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 11.1 | 4ug/L |
| 21 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 2.1 | 0.3mg/L |
| 22 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中3.1 | 0.1mg/L |
| 23 | K+ | 离子色谱仪 PIC-10 S-006 | HJ 812-2016 | 0.02 mg/L |
| 24 | Na+ | 离子色谱仪 PIC-10 S-006 | HJ 812-2016 | 0.02 mg/L |
| 25 | Ca2+ | 离子色谱仪 PIC-10 S-006 | HJ 812-2016 | 0.03 mg/L |
| 26 | Mg2+ | 离子色谱仪 PIC-10 S-006 | HJ 812-2016 | 0.02 mg/L |
| 27 | CO32- | 25mL酸式滴定管 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.12.1 | -- |
| 28 | HCO3- | 25mL酸式滴定管 |  | -- |
| 29 | Cl- | 离子色谱仪 PIC-10 S-006 | HJT84-2016 | 0.007 mg/L |
| 30 | SO42- | 离子色谱仪 PIC-10 S-006 | HJT84-2016 | 0.018 mg/L |

5.2.2地下水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子标准指数法进行评价，计算公式为：

pH值的标准指数为：

pHj≤7时

pHj＞7时

式中：Si—单项水质参数i在j点的标准指数；

Cij—污染物i在j点的浓度，mg/l；

Csi—水质参数i的地下水水质标准，mg/l；

SPHj—pH在j点的标准指数；

pHj—j点的pH值；

pHsd—地表水质量标准中规定的pH下限；

pHsu—地表水质量标准中规定的pH上限；

（2）评价标准

潜水采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅴ类标准进行评价，承压水采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准进行评价。

（3）评价结果及分析

- 潜水含水层监测结果表　　 单位：mg/L

| 监测点位 监测因子 | 标准值 | 监测日期 | 1#老王庄 东村 | 2#梦牌卫浴自备水井 | 3#尖坨 子村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井深（m） | -- | 8月22日 | 120 | 130 | 100 |
| 水位（m） | -- | 8月22日 | 25 | 20 | 30 |
| PH | ＜5.5，＞9 | 8月22日 | 7.98 | 8.01 | 8.12 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 总硬度 | ＞550 | 8月22日 | 327 | 351 | 339 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | ＞10 | 8月22日 | 3.1 | 3.5 | 3.3 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 溶解性总固体 | ＞2000 | 8月22日 | 1788 | 1954 | 1821 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化物 | ＞2.0 | 8月22日 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 挥发酚 | ＞0.01 | 8月22日 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 硫酸盐 | ＞350 | 8月22日 | 225 | 268 | 247 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 硝酸盐 | ＞30 | 8月22日 | 1.18 | 5.47 | 1.43 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 亚硝酸盐 | ＞0.1 | 8月22日 | 0.018 | 0.013 | 0.014 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | ＞0.5 | 8月22日 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氯化物 | ＞350 | 8月22日 | 432 | 398 | 411 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氰化物 | ＞0.1 | 8月22日 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 六价铬 | ＞0.1 | 8月22日 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | ＞100（个/L） | 8月22日 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 细菌总数 | ＞1000（个/mL） | 8月22日 | 63 | 57 | 55 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | ＞0.1 | 8月22日 | 17.8 | 14.5 | 18.2 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 锰 | ＞1.0 | 8月22日 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铁 | ＞1.5 | 8月22日 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 汞 | ＞0.001 | 8月22日 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 砷 | ＞0.05 | 8月22日 | ND | ND | 0.0187 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 镉 | ＞0.01 | 8月22日 | 0.0092 | 0.0084 | 0.002 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |

- 饮用水含水层（承压水）监测结果表  单位：mg/L

| 监测点位 监测因子 | 标准值 | 监测日期 | 老王庄东村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井深（m） | -- | 8月22日 | 350 |
| 水位（m） | -- | 8月22日 | 40 |
| PH | 6.5～8.5 | 8月22日 | 8.35 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.9 |
| 总硬度 | ≤450 | 8月22日 | 21.2 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.047 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 8月22日 | 2.9 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.967 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 8月22日 | 374 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.374 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 8月22日 | 0.5 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.5 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.5 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 8月22日 | 99.8 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.4 |
| 硝酸盐 | ≤20 | 8月22日 | 0.075 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.004 |
| 亚硝酸盐 | ≤0.02 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.025 |
| 氨氮 | ≤0.2 | 8月22日 | 0.02 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.1 |
| 氯化物 | ≤250 | 8月22日 | 26.4 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.11 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.02 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.04 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0（个/L） | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0 |
| 细菌总数 | ≤100（个/mL） | 8月22日 | 50 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.5 |
| 铅 | ≤0.05 | 8月22日 | 0.0031 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.062 |
| 锰 | ≤0.1 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.5 |
| 铁 | ≤0.3 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.5 |
| 汞 | ≤0.001 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.05 |
| 砷 | ≤0.05 | 8月22日 | ND |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.01 |
| 镉 | ≤0.01 | 8月22日 | 0.0007 |
|  |  | 超标率 | 0 |
|  |  | 标准指数(Pi) | 0.07 |

- 地下水主要离子浓度监测结果  单位：mg/L

| 序号 | 监测因子 | 监测点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO32- | 老王庄东村（潜水） | ND |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | ND |
|  |  | 尖坨子村 | ND |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 8.8 |
| 2 | HCO32- | 老王庄东村（潜水） | 386.7 |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | 365.5 |
|  |  | 尖坨子村 | 302.8 |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 192.3 |
| 3 | SO42- | 老王庄东村（潜水） | 225 |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | 268 |
|  |  | 尖坨子村 | 247 |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 99.8 |
| 4 | Cl- | 老王庄东村（潜水） | 432 |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | 398 |
|  |  | 尖坨子村 | 411 |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 26.4 |
| 5 | Ca2+ | 老王庄东村（潜水） | 75.2 |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | 83.8 |
|  |  | 尖坨子村 | 70.7 |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 6.47 |
| 6 | K+ | 老王庄东村（潜水） | 1.58 |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | 1.28 |
|  |  | 尖坨子村 | 1.43 |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 0.44 |
| 7 | Mg2+ | 老王庄东村（潜水） | 27.5 |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | 30.9 |
|  |  | 尖坨子村 | 26.3 |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 1.11 |
| 8 | Na+ | 老王庄东村（潜水） | 395 |
|  |  | 梦牌卫浴自备水井 | 358 |
|  |  | 尖坨子村 | 372 |
|  |  | 老王庄东村（承压水） | 138 |

从分析结果可以看出，项目所在区域邻近海域，浅层地下水受当地地质条件影响，属于《地下水质量标准》（GB/T14848－93）规定的Ⅴ类水体。

从分析结果可以看出，项目所在区域内饮用水含水层pH值、总硬度、高锰酸盐指数、挥发酚、硫酸盐、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、六价铬、总大肠菌群、镉、铅、锰、铁、砷等所有监测因子的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）III类标准要求。

### 4.3.3声环境质量现状监测与评价

4.3.3.1声环境质量现状监测与评价

（1）监测因子

等效连续A声级Leq（A）；

（2）监测点位

厂区边界外1m。

（3）监测时间与频率

2017年8月22日监测一天，分昼间（06：00-22：00）、夜间（22：00-06：00）两个时段进行，各测量一次；

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定进行。

4.3.3.2声环境质量现状评价

（1）评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。

（2）评价标准

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

（3）评价结果

声环境质量现状监测与评价结果见表4-17。

- 声环境现状监测与评价结果一览表   单位：dB(A)

| 点位 | 时间 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 8月22日 | 昼间 | 54.2 | 65 |
|  |  | 夜间 | 44.9 | 55 |
| 南厂界 |  | 昼间 | 55.9 | 65 |
|  |  | 夜间 | 45.3 | 55 |
| 西厂界 |  | 昼间 | 55.3 | 65 |
|  |  | 夜间 | 45.9 | 55 |
| 北厂界 |  | 昼间 | 55.6 | 65 |
|  |  | 夜间 | 45.5 | 55 |

由表4-17可以看出：本项目四周厂界昼间噪声54.2～55.9dB（A）之间，夜间噪声44.9～45.9dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

该区域声环境质量现状较好。

## 4.4区域污染源调查

### 4.4.1区域污染源情况

南堡经济开发区内工业企业主要有三友集团公司热电分公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友兴达化纤股份有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、三友化工、相林皮革、唐山氯碱、百孚化工、惠中化学、三江化工、天赫钛业、新鹰卫浴、梦牌瓷业、三孚硅业、晋友化工、晋多化工共15家企业，均执行了“三同时”制度。南堡经济开发区内企业污染物排放量调查结果见表4-18。

- 南堡经济开发区内各企业外排污染物调查结果一览表  单位：t/a

| 企业名称 | 污染物（t/a） | “三同时”执行情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 烟(粉)尘 | SO2 | CS2 | H2S | COD |  |
| 三友集团公司热电分公司 | 621.3 | 3654.4 |  |  |  | 执行，已验收 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |  |  | 409.2 | 47.6 | 816.1 | 执行，已验收 |
| 唐山三友兴达化纤股份有限公司 |  |  | 750.8 | 20.8 | 786 | 执行，已验收 |
| 三友化工 | 301.9 | 585.7 |  |  | 210.4 | 执行，已验收 |
| 相林皮革公司 |  |  |  |  | 336.96 | 执行，已验收 |
| 唐山氯碱 | 106.3 |  |  |  | 7.63 | 执行，已验收 |
| 百孚化工 | 4.9 | 11.5 |  |  | 0.528 | 执行，已验收 |
| 惠中化学 |  | 23.8 |  |  | 1.15 | 执行，已验收 |
| 三江化工 |  | 59.5 |  |  | 0.57 | 执行，已验收 |
| 天赫钛业 |  |  |  |  | 14 | 执行，已验收 |
| 新鹰卫浴 | 0.38 | 1.89 |  |  | 12.1 | 执行，已验收 |
| 梦牌瓷业 | 0.46 | 2.3 |  |  | 13.3 | 执行，已验收 |
| 三孚硅业 | 0.216 |  |  |  | 1.704 | 执行，已验收 |
| 晋友化工 |  |  |  |  |  | 执行，已验收 |
| 唐山三友远达纤维有限公司8万吨/年粘胶短纤维 |  |  | 409.2 | 47.6 | 816.1 | 执行，已验收 |
| 唐山三友远达纤维有限公司16万吨/年粘胶短纤维 |  |  | 818.4 | 95.2 | 1627.6 | 执行，已验收 |
| 合 计 | 1035.46 | 4339.09 | 2387.6 | 211.2 | 4644.14 |  |

### 4.4.2区域污染源评价

（1）评价方法

评价区域内环境污染源评价方法采用等标污染负荷法，具体计算方法如下：

其中：Pi —— 废水或废气中某污染物的等标污染负荷；

Ci —— 某种污染物的实测评价浓度，mg/L（水），mg/m3（气）；

C0i ——某种污染物的评价标准，mg/L（水），mg/m3（气）；

Q  —— 废气或废水排放量，t/a；

qi —— 废气中某种污染物的绝对排放量，t/a；

Pn —— 某污染源的等标污染负荷；

P  —— 某区域的等标污染负荷之和；

Kn  —— 某污染源在区域中的污染负荷比。

（2）评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见表4-19。

- 污染源调查评价标准

| 项目 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 烟(粉)尘 | mg/m3 | 0.30 |
|  | SO2 | mg/m3 | 0.15 |
|  | CS2 | mg/m3 | 0.04 |
|  | H2S | mg/m3 | 0.01 |
| 废水污染物 | COD | mg/L | 10 |

（3）评价结果

①大气污染源调查评价结果

大气污染源调查评价结果见表4-20。

- 主要大气污染源评价结果

| 污染源 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn(%) | 源强排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 | SO2 | CS2 | H2S |  |  |  |
| 三友集团公司热电分公司 | 2071 | 24363 |  |  | 26433.67 | 23.35 | 2 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |  |  | 10230 | 4760 | 14990 | 13.24 | 5 |
| 唐山三友兴达化纤股份有限公司 |  |  | 18770 | 2080 | 20850 | 18.42 | 3 |
| 三友化工 | 1006.33 | 3904.67 |  |  | 4911 | 4.34 | 6 |
| 相林皮革公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山氯碱 | 354.33 |  |  |  | 354.33 | 0.31 | 8 |
| 百孚化工 | 16.33 | 76.67 |  |  | 93 | 0.08 | 10 |
| 惠中化学 |  | 158.67 |  |  | 158.67 | 0.14 | 9 |
| 三江化工 |  | 396.67 |  |  | 396.67 | 0.35 | 7 |
| 天赫钛业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新鹰卫浴 | 1.27 | 12.60 |  |  | 13.87 | 0.01 | 11 |
| 梦牌瓷业 | 1.53 | 15.33 |  |  | 16.87 | 0.01 | 11 |
| 三孚硅业 | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 0.001 | 12 |
| 晋友化工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山三友远达纤维有限公司8万吨/年粘胶短纤维 |  |  | 10230 | 4760 | 14990 | 13.24 | 4 |
| 唐山三友远达纤维有限公司16万吨/年粘胶短纤维 |  |  | 20460 | 9520 | 29980 | 26.49 | 1 |
| 污染物污染负荷比Kn总（%） | 3451.52 | 28927.27 | 59690 | 21120 | 113188.79 | 100.00 |  |
| 污染物强度排序 | 3.05 | 25.56 | 52.73 | 18.66 | 100.00 |  |  |

经计算，主要大气污染物为CS2，污染负荷比为52.73 %；其次为SO2，污染负荷比为25.56 %。主要大气污染源为唐山三友远达纤维有限公司16万吨/年粘胶短纤维项目，污染分担率占26.49%。

②水污染源调查评价结果

水污染源调查评价结果见表4-21。

- 主要水污染源评价结果

| 污染源 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn(%) | 源强排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD |  |  |  |
| 三友集团公司热电分公司 |  |  |  |  |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 816.1 | 81.61 | 17.60 | 2 |
| 唐山三友兴达化纤股份有限公司 | 786 | 78.60 | 16.95 | 3 |
| 三友化工 | 210.4 | 21.04 | 4.54 | 5 |
| 相林皮革公司 | 336.96 | 33.70 | 7.27 | 4 |
| 唐山氯碱 | 7.63 |  |  |  |
| 百孚化工 | 0.528 | 0.05 | 0.01 | 10 |
| 惠中化学 | 1.15 | 0.12 | 0.02 | 9 |
| 三江化工 | 0.57 | 0.06 | 0.01 | 10 |
| 天赫钛业 | 14 | 1.40 | 0.30 | 5 |
| 新鹰卫浴 | 12.1 | 1.21 | 0.26 | 7 |
| 梦牌瓷业 | 13.3 | 1.33 | 0.29 | 6 |
| 三孚硅业 | 1.704 | 0.17 | 0.04 | 8 |
| 晋友化工 |  |  |  |  |
| 唐山三友远达纤维有限公司8万吨/年粘胶短纤维 | 816.1 | 81.61 | 17.60 | 2 |
| 唐山三友远达纤维有限公司16万吨/年粘胶短纤维 | 1627.6 | 162.76 | 35.10 | 1 |
| ∑Pi | 4644.142 | 463.65 | 100.00 |  |

经计算，主要水污染源为唐山三友远达纤维有限公司16万吨/年粘胶短纤维项目，污染分担率占35.10%。

# 5、环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目利用唐山梦牌科技有限公司1座现有厂房进行建设，施工期主要进行厂房内部结构的隔制以及生产设备的安装，不涉及土建施工，施工期会对周围声环境产生一定的影响，目前本项目已经建设完成，施工期影响已经消除。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1常规气象资料分析

(1)气象资料可用性分析

本项目位于唐山南堡经济开发区内，属于沿海地区，距项目厂址最近的气象站为河北省南堡盐场气象台(39.23°N，118.20°E)，距离小于50km。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)规定，本次评价采用河北省南堡盐场气象台的常规地面气象观测资料，符合“导则”的要求。

根据等级判定，本项目环境空气影响评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的规定：“对于三级评价工程，需调查评价范围内20年以上的主要气候资料。”

根据区域近30年气象资料，当地的温度、风速、风向及风频进行统计分析如下：

①温度

区域内近30年各月平均气温变化情况见表5-3，近30年各月平均气温变化曲线见图5-1。

图5-1      近30年各月平均气温变化曲线图

表5-3            近30年平均温度月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -4.9 | -2.2 | 4.3 | 12.4 | 18.3 | 22.7 | 25.4 | 24.7 | 20.1 | 13.1 | 4.4 | -2.2 | 11.3 |

由表5.2-1分析可知，区域近30年平均气温为11.3℃，7月份平均气温最高为25.4℃，1月份平均气温最低为-4.9℃。

②风速

区域内近30年各月平均风速变化情况见表5-4，近30年各月平均风速变化曲线图见图5-2。

表5-4        近30年各月平均风速变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 4.6 |

由表5-2分析可知，区域近30年的年平均风速为4.6m/s，3月份平均风速最高为6.1m/s，12月份平均风速最低为3.5m/s。

图5-2   近30年各月平均风速变化曲线图

③风向、风频

项目所在区域近30年平均各风向风频变化情况见表5-5，近30年风频玫瑰图、风速玫瑰图见图5-3、图5-4。

表5-5        近30年不同风向对应频率及风速统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 4.2 | 2.8 | 6.5 | 5.2 | 7.1 | 4.1 | 6.4 | 5.1 | 8.6 |
| 风速(m/s) | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | -- |
| 频率 | 8.3 | 11.1 | 3.9 | 6.8 | 4.4 | 9.1 | 5.0 | 1.4 | -- |
| 风速(m/s) | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | -- | -- |

图5-3   近30年风频玫瑰图        图5-4   近30年风速玫瑰图

由表5-5分析，连续3个风向角风频之和均小于30%，因此近30年气象资料统计结果显示该地区无明显主导风向。

5.2.1.2预测内容、预测因子、预测范围

（1）预测内容

各种污染源排放的污染物对下风向2500m范围内的最大小时地面浓度及厂界浓度预测计算。

（2）预测范围

以项目污染源为中心，半径为2.5km的圆形区域。

（3）预测因子

本次评价选定主要预测因子为有组织的颗粒物、苯乙烯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和无组织颗粒物、苯乙烯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

（4）评价标准

估算模式环境质量标准选取见表5-6。

表5-6     估算模式环境质量标准选取

| 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 0.45 mg/m3 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的日均浓度限值3倍 |
| TSP | 0.9 mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 mg/m3 | 河北省地方标准《环境空气质量标准-非甲烷总烃限值》DB13/ 1577—2012二级标准的一小时浓度限值 |
| 二甲苯 | 0.30mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的一次浓度限值 |
| 苯乙烯 | 0.01mg/m3 |  |
| 丙酮 | 0.8mg/m3 |  |
| 甲苯 | 0.6mg/m3 | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）一次最大允许浓度 |

5.2.1.3 污染源参数

表5-7      主要废气污染源源强一览表（点源）

| 污染源 | 污染物 | 排气筒 （m） | 排放速率 （kg/h） | 烟气量 （m3/h） | 出口温度 （℃） | 排气筒内径 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开料机加工 | 颗粒物 | 15m | 0.039 | 40000 | 25 | 0.85 |
| 底漆打磨 | 颗粒物 | 15m | 0.04 | 20000 | 25 | 0.6 |
| 底漆喷涂 | 漆雾 | 15m | 0.04 | 30000 | 25 | 0.7 |
|  | 苯乙烯 |  | 0.001 |  |  |  |
|  | 甲苯 |  | 0.164 |  |  |  |
|  | 丙酮 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  | 0.004375 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.178 |  |  |  |
| 面漆喷涂 | 漆雾 | 15m | 0.0177 | 20000 | 25 | 0.6 |
|  | 甲苯 |  | 0.013 |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  | 0.092 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.164 |  |  |  |

表5-8        项目无组织排放污染物源强（面源）

| 污染源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 长（m） | 宽（m） | 排放高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开料机加工 | 颗粒物 | 0.206 | 87.8 | 17 | 10 |
| 底漆打磨 | 颗粒物 | 0.089 | 36.3 | 7.3 | 10 |
| 底漆喷漆房 | 漆雾 | 0.08 | 14.2 | 7.3 | 10 |
|  | 苯乙烯 | 0.004 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 0.067 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 0.0018 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.073 |  |  |  |
| 面漆喷漆房1 | 漆雾 | 0.036 | 11.1 | 7.3 | 10 |
|  | 甲苯 | 0.005 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 0.0375 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.067 |  |  |  |
| 面漆喷漆房2 | 漆雾 | 0.036 | 11.1 | 7.3 | 10 |
|  | 甲苯 | 0.005 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 0.0375 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.067 |  |  |  |

5.2.1.4 气象条件与地形数据

（1）气象条件

采用估算模式中嵌入的多种预设的气象组合条件，这些组合包括了一些最不利的气象条件。

（2）地形数据

由于项目处于沿海平原地区，5km范围内无高大山体，属于简单地形，故本评价按照评价等级要求，不考虑地形因素影响。

5.2.1.5 预测模式选择

按照评价等级要求，本次预测选用《环境影响评价技术导则—大气导则》（HJ 2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN3）进行大气影响分析。

5.2.1.6 最大小时地面浓度预测结果与评价

本次预测按照SCREEN3模型对项目污染源对下风向不同距离处的地面浓度贡献情况进行了估算。有组织污染物估算结果见表5-9。

表5-9    估算模式预测有组织污染物浓度扩散结果

| 名 称 | 评价因子 | Ci | Pi | Pmax | 最大浓度 出现距离 | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | -- | mg/m3 | % | % | m | m |
| 开料机加工废气 | 颗粒物 | 0.0007 | 0.15 | 0.56 | 1059 | — |
| 底漆打磨废气 | 颗粒物 | 0.0006 | 0.072 |  | 990 | — |
| 底漆喷涂废气 | 颗粒物 | 0.0005 | 0.06 |  | 1017 | — |
|  | 苯乙烯 | 0.00002 | 0.18 |  |  | — |
|  | 甲苯 | 0.003 | 0.5 |  |  | — |
|  | 丙酮 | 0.002 | 0.25 |  |  | — |
|  | 二甲苯 | 0.0001 | 0.03 |  |  | — |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0033 | 0.16 |  |  | — |
| 面漆喷涂废气 | 颗粒物 | 0.0003 | 0.07 |  | 1017 | — |
|  | 甲苯 | 0.0002 | 0.04 |  |  | — |
|  | 二甲苯 | 0.0017 | 0.56 |  |  | — |
|  | 非甲烷总烃 | 0.003 | 0.15 |  |  | — |

由表5-9可知，本项目有组织排放源最大落地浓度占标率为0.56%，D10%均未出现。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目实施后，有组织废气不会对周围环境空气质量产生明显影响。无组织污染物估算结果见表5-10。

表5-10    估算模式预测无组织污染物浓度扩散结果

| 名 称 | 评价因子 | Ci | Pi | Pmax | 最大浓度 出现距离 | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | -- | mg/m3 | % | % | m | m |
| 开料机加工废气 | 颗粒物 | 0.0510 | 5.66 | 7.42 | 280 | — |
| 底漆打磨废气 | 颗粒物 | 0.0334 | 3.71 |  | 98 | — |
| 底漆喷漆房 | 颗粒物 | 0.0228 | 2.59 |  | 98 | — |
|  | 苯乙烯 | 0.0007 | 7.42 |  |  | — |
|  | 甲苯 | 0.0255 | 4.25 |  |  | — |
|  | 二甲苯 | 0.0017 | 0.56 |  |  | — |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0332 | 1.66 |  |  | — |
| 面漆喷漆房 | 颗粒物 | 0.0137 | 1.53 |  | 95 | — |
|  | 甲苯 | 0.0019 | 0.32 |  |  | — |
|  | 二甲苯 | 0.0143 | 4.77 |  |  | — |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0256 | 1.28 |  |  | — |

由表5-10可知，本项目各车间无组织排放源最大落地浓度占标率为7.42%，D10%均未出现。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目实施后，无组织废气不会对周围环境空气质量产生明显影响。

5.2.1.7 无组织厂界浓度预测结果与评价

利用Screen3估算模式对本项目无组织排放的颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃对厂界最大贡献浓度进行估算，通过估算，本项目投产后各污染物无组织排放源对东、南、西、北四厂界的厂界监控点的贡献值列于表5-11。

表5-11    无组织排放污染物厂界浓度预测值一览表

| 污染物 | 厂界贡献浓度预测值（mg/m3） | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |  |
| 颗粒物 | 0.0741 | 0.0646 | 0.0981 | 0.0800 | 各无组织源分别计算出对厂界贡献值，同一污染因子计算对厂界的叠加贡献值 |
| 甲苯 | 0.0124 | 0.0108 | 0.0164 | 0.0134 |  |
| 二甲苯 | 0.0133 | 0.0116 | 0.0175 | 0.0143 |  |
| 苯乙烯 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0007 |  |
| 非甲烷总烃 | 0.0357 | 0.0312 | 0.0473 | 0.0386 |  |

由表5-11可知，颗粒物对厂界的贡献浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物1.0mg/m3；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯对厂界的贡献浓度均符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、二甲苯0.2mg/m3的要求；苯乙烯对厂界贡献浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值：5.0mg/m3。

5.2.1.8 大气环境防护距离

采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离。经计算，评价范围内没有超标点。因此，本项目不设置大气环境防护距离。

5.2.1.9 卫生防护距离分析

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，本项目卫生防护距离的计算采用以下公式计算：

式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—颗粒物采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012），取0.9mg/m3；非甲烷总烃采用《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），取2mg/m3；二甲苯、苯乙烯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），取0.30mg/m3、0.01mg/m3；甲苯参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）一次最大允许浓度，取0.6mg/m3。

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—污染物无组织所在生产单元的等效半径；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数。

本项目卫生防护距离计算结果见表5-12。

表5-12    卫生防护距离参数及结果一览表

| 污染源 | 污染物 | QC (kg/h) | Cm (mg/m3) | S (m2) | 风速 （m/s） | A | B | C | D | L (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间无组织废气 | 颗粒物 | 0.4295 | 0.9 | 146×40 | 4.6 | 260 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 8.023 |
|  | 苯乙烯 | 0.004 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 6.505 |
|  | 甲苯 | 0.077 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 1.682 |
|  | 二甲苯 | 0.0768 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 3.826 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.207 | 2.0 |  |  |  |  |  |  | 1.302 |

由上表可知，本项目各污染物卫生防护距离均为50m。根据卫生防护距离级差原则，排放两种或两种以上时级别提高一级，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此，确定本项目生产车间无组织废气卫生防护距离为100m。

根据现场调查，距离项目最近的为南侧2300m的滨海花园，满足卫生防护距离的要求。为避免当地居民生活区环境空气受本项目影响，建议今后在本项目周围100m区域内不得建设永久性居住区、学校、医院和其它环境敏感设施。

### 5.2.2地下水环境影响预测与评价

5.2.2.1水文地质概况

（1）地层结构特征

评价区位于燕山冲洪积平原的滨海区，属滦河冲积和海相沉积的松散沉积物，受气候、地理和水文地质条件的影响，地下100米以上为咸水层。评价区水文地质条件较差，含水层薄，泥砂较多，给水条件差。评价区地势极为平坦，地形坡度不大于0.14‰，海拔高度为1～4m。

根据钻孔揭露，勘察场地主要地层由滨海相及海陆交互相沉积物构成。在勘探深度范围内，自上而下划分为12个工程地质层，各层土的特征分述如下：

第(层素填土（Q4ml）：黄褐色；松散；湿；以粘性土为主，含少量植物根系。层厚0.40m—2.50m，层顶高程2.01m—3.91m。

第(层粉质粘土（Q4mc）：黄褐色；可塑—软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应。层厚0.70m—3.20m，层顶高程0.41m—2.80m。

第(层粉质粘土（Q4mc）：灰色；软塑—流塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，局部呈粉砂、粉质粘土互层，局部夹粉砂、淤泥质粘土薄层。层厚0.60m—15.10m，层顶高程-3.22—2.83m。

第(1层淤泥粉质粘土（Q4mc）：灰色；流塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应。层厚0.50—0.60m，层顶高程-2.72m—0.00m。

第④层粉砂（Q4mc）：灰色；稍密—中密；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚0.90m—6.00m，层顶高程-14.52m—-9.50m。

第⑤层粉质粘土（Q4mc）：灰色；可塑—软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚0.60—5.70m，层顶高程-16.85m—-11.00m。

第⑥层粉砂（Q4mc）：灰色；中密；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚0.50m—3.20m，层顶高程-18.96m—-14.40m。

第⑦层粉质粘土（Q4mc）：灰色；可塑—软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚0.50—3.60m，层顶高程-20.06m—-15.60m。

第⑧层粉砂（Q4al）：浅黄；中密—密实；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚1.80m—5.40m，层顶高程-21.94m—-18.25m。

第⑨层粉质粘土（Q4al）：褐黄；软塑—可塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚6.10—11.10m，层顶高程-26.24m—-21.50m。

第⑩层细砂（Q4al）：浅黄；密实；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，最大揭露厚6.50m，层顶高程-30.47m。

第⑾层粉质粘土（Q4al）：褐黄；可塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。最大揭露厚10.40m，层顶高程-34.44m。

（2）水文地质特征

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据评价区含水层岩性、地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水，第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四隙承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在500m以下，区内很少开采。

浅层水含水组：浅层水底界深度约180m，总厚度105~108m，含水层主要岩性为粉细砂为主，属微承压水，咸水层，水化学类型为Cl-Na型，矿化度＞3g/L，浅层水是地下水积极循环交替层，该层对地下水开发利用意义不大，但对生态环境的研究和保护起到重要作用。

深层水含水组：底界深度大于260m，含水层厚度约70~90m。含水层主要岩性以中细砂为主，评价区水化学类型为HCO3-Na型，矿化度＜0.5g/L，为评价区具有供水意义的含水层。评价区深层水地下水位小于20m，深层地下水由于人为开采，地下水水位波动较大。

隔水层：第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，各含水组在垂直方向上有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，但Ⅰ、Ⅱ含水组之间的粉质黏土层不稳定，再加上含水层的混合利用、开采井深度不一，因而早已被开采所沟通，具有不同程度的水力联系。Ⅱ、Ⅲ含水组之间有一层粉质黏土层，厚度大于10m，稳定且连续，无明显水利联系，下部Ⅲ含水组为深层承压水含水组。

（3）地下水的补径排条件

补给：评价区第Ⅰ、Ⅱ含水组接受大气降水入渗补给、地下水侧向径流补给。

径流：评价区内第Ⅰ、Ⅱ含水组的含水层颗粒较细，水位受海水潮汐影响，地下水以垂直运动为主，径流缓慢，流向由东北向西南。第Ⅲ含水组地下水流向受季节和人工开采影响而变化。

排泄：评价区第Ⅰ、Ⅱ含水组地下水主要排泄方式为蒸发。第Ⅲ含水组地下水的排泄方式主要为生活开采、工农业生产开采用水及侧向径流排泄。

（4）地下水动态

由于评价区内浅层水没有供水意义，地下水动态基本处于稳定状态，地下水位的变化主要受降水影响，水位升、降变化不大。7月份以后，随着雨季的到来，降雨入渗补给增加，水位开始升高。评价区内浅层地下水位的变化主要受降水及潜水蒸发的影响，动态类型属降水入渗补给~蒸发排泄型。

5.2.2.2区域水文地质条件

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据评价区含水层岩性、地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组。

⑴第Ⅰ含水层组

含水层岩性以粉砂、细砂为主，底板埋深约26m，含水层之上和含水层之间多为粉质粘土层，单位涌水量小于2m³/h•m，属微承压水，该含水组是本次工作调查评价的主要目的层和模型的模拟层。

⑵第Ⅱ含水层组

第二含水层组中海积层较厚。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性、富水性均较差，地下水径流缓慢，补给条件差。

⑶第Ⅲ含水层组

含水层岩性主要为中细砂、细砂，渗透系数6.0m/d，砂层总厚约90m，单位涌水量15-30m³/h•m，矿化度约0.5g/L，为重碳酸钠钙型水，为目前主要开采段。

⑷ 第Ⅳ含水层组

含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与

胶结程度较高，透水性与富水性均较弱，只有部分被工业及生活利用。

其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙微承压水，为浅层水，第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四隙承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在500m以下，区内很少开采。

5.2.2.2.1含水组

（1）浅层水

浅层水底界深度约160m，总厚度105~108m，含水层主要岩性为粉细砂为主，属潜水——微承压水，咸水层，水化学类型为Cl-Na型，矿化度较大，浅层水是地下水积极循环交替层，该层对地下水开发利用意义不大，但对生态环境的研究和保护起到重要作用。

（2）深层水

底界深度大于260m，含水层厚度约70~90m。含水层主要岩性以中细砂为主，评价区水化学类型为HCO3-Na型，矿化度＜0.5g/L，为评价区具有供水意义的含水层。深层地下水由于人为开采，地下水水位波动较大。

5.2.2.2.2隔水层

浅层水和深层水之间有一层粉质黏土层，厚度大于10米，稳定且连续，无明显水力联系。

5.2.2.2.3评价区地下水补、径、排特征

评价区地下水位东北高、西南低，地下水总体流向为NE—SW向；评价区1月份地下水水位标高为-0.34~2.47m，平均0.96m，水力坡度0.5‰，水位埋深0.90~2.73m，平均1.82m。5月份地下水位标高为-0.19~2.53m，平均1.09m，水力坡度0.53‰，水位埋深0.90 ~2.67 m，平均1.69m。

5.2.2.3地下水环境影响评价

本项目水帘机及水式喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后全部回用，生活污水(3.6m3/d)经市政污水管道排入开发区污水处理厂进行处理，项目在生产运行过程中可能由于生活污水泄漏对地下水水质造成影响。

1、地下水污染途径分类

地下水污染途径大致可归为如下四类：

①间歇入渗型。大气降水使污染物随水通过非饱水带，周期性的渗入含水层，主要是污染潜水，淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类。

②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水，如废水聚集地段（如废水渠、废水池等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。

③越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过天窗或者是通过破损的井管污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。

④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

2、地下水污染途径确定

根据导则的要求及以上关于污染途径的描述，对建设项目在不同状况下的地下水污染入侵途径进行分析。本项目场地下赋存第四系松散岩类孔隙水，根据水文地质条件，该地区深层地下水与浅层水之间有稳定、连续的隔水层，不存在直接的水力联系，因此本项目不会发生浅层水越流污染深层地下水的情况，不会发生越流型污染的现象。

本项目地下水污染的主要过程为：危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池等区域发生泄漏，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入地下，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。

因此，本项目地下水的污染途径主要以连续或间歇性入渗和径流污染为主。

(1)正常状况地下水污染途径

正常状况下，建设项目的主要地下水污染源能得到有效防护，污染物不会外排，从源头上得到控制，正常状况在防渗措施下，废水渗漏量极微，因此可不考虑在正常状况下对地下水环境的影响，其污染途径可忽略不计。

(2)非正常状况下地下水污染途径

非正常状况是指建设项目的地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本项目地下水环境来说主要是指在防渗措施不当等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时造成污染物质泄漏，从而对地下水环境造成影响的情况。

3、地下水环境污染防控对策

本评价根据《环境影响技术评价导则·地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定具体地下水环境保护措施与对策。

(1)源头控制。主要包括在工艺、设备、储存设施采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

(2)分区防治。本项目按重点污染防治区、一般污染防治区进行防渗处理。

重点防治区包括危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池；一般防治区包括生产车间其它区域，均需要采取防渗措施。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，参照《石油化工防渗工程技术规范》（征求意见稿），结合厂区实际，本项目防渗工程设计标准及维护需满足下列要求：

①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限。

②重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效，一般污染防治区采取硬化处理。

③地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，防渗性能满足②要求。

④加强污水管道的维护和管理，防止物料的跑冒滴漏，本项目雨、污水管采用DN500的HDPE双臂波纹管，壁厚5mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，各污水检查井采用一次注塑成型的塑料检查井，壁厚3mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

⑤厂区除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区不见黄土。

⑥加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。

(3)污染监控。建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

在本项目场地下游设置地下水监测井1眼，为地下水下游污染控制监测点，监测层位为浅层地下水，按照地下水监控计划进行地下水跟踪监测工作，同时项目监测结果应按项目有关规定及时建立档案，还应定期向主管环境保护部门汇报。

(4)制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险非正常状况下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的方案。

4、地下水环境影响评价结论

(1)环境水文地质现状

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据评价区含水层岩性、地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水，第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四隙承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在500m以下，区内很少开采。

(2)地下水环境影响

本项目水帘机及水式喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后全部回用，生活污水(3.6m3/d)经市政污水管道排入南堡经济开发区污水处理厂进行处理，正常工况不会对地下水产生污染影响，但当防渗系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时会造成污染物质泄漏，从而对地下水环境造成影响。

(3)地下水环境环境污染防控措施

按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定了具体地下水环境污染防控措施，建设单位应严格落实上述地下水污染防控措施。

(4)评价结论

①正常状况对地下水影响评价结论

在正常状况下，危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池等区域均按照相关规范进行防渗处理，厂区地面做了硬化等防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，污染物渗入地下水的量很少或忽略不计。在正常状况下项目地下水污染源难以对地下水产生影响，正常状况下项目对地下水环境的影响可接受。

②非正常状况下对地下水影响评价结论

危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池等区域防渗层破损，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入地下，并造成局部的地下水环境受到污染，同时泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，导致地下水污染范围扩大，但非人为因素以及地质灾害情景下管道破损的可能性不大，一旦发生非正常工况应及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复并截断污染源，将对周边地下水的影响程度降至最低。

综上所述，本项目建设过程中采取报告中提出的防渗、监控等地下水环境保护措施后，本项目对地下水环境的影响程度小，在强化管理、切实落实各项环保措施，确保无新建污水外排设施的前提下，本项目对地下水环境影响是可接受的。

### 5.2.3声环境影响预测与评价

由工程分析可知，本项目生产设备及除尘设备风机运行时产生机械噪声，源强在75-100dB(A)左右。

经采取车间隔声、基础减振等措施以及厂房隔声等作用后，生产车间噪声源强降至75 dB(A)左右。

表5 -13    项目营运期设备噪声一览表  单位：dB（A）

|  | 设备名称 | 源强dB（A）（措施前） | 治理措施 | 降噪效果 | 位置 | 发声性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 木工加工机械 | 75-100 | 厂房隔声 | 15dB（A | 室内 | 连续 |
|  | 拼装 | 75~80 | 厂房隔声 | 15dB（A | 室内 | 间断 |
|  | 底漆打磨 | 80 | 厂房隔声 | 15dB（A | 室内 | 间断 |
|  | 各类辅助风机 | 85 | 减振基础 | 10dB（A | 室外 | 连续 |
|  | 空压机 | 90 | 减振基础、厂房隔声 | 25dB（A | 室内 | 间歇 |

5.2.3.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。

（1）噪声传播衰减模式：

LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0)

式中：LA(r)―距声源r m处的A声级；

LA(r0)―参考位置r0 m处的A声级；

r —预测点距噪声源中心距离，m；

r0 ―参考位置距声源中心距离，m。

（2）声压级合成模式：

式中：Ln―n个声压级的合成声压级，dB(A)；

Li―各声源的A声级，dB(A)。

5.2.3.2预测结果分析

（1）本项目噪声源到各评价点的距离见表5-14。

表5-14    噪声源到各评价点的距离

| 设备名称 | 源强dB(A) | 治理后噪声源强dB(A) | 厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 生产设备 | 75-100 | 75 | 186 | 65 | 130 | 115 |

（2）预测结果与评价

本项目噪声源对厂界的贡献声级及预测结果列于表5-15。

表5 -15    厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测点 | 现状监测值 | 贡献值 | 预测叠加值 | 标准值 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 54.2 | 44.9 | 36.8 | 54.3 | 45.5 | 65 | 55 | － | － |
| 南厂界 | 55.9 | 45.3 | 42.1 | 56.0 | 47.0 | 65 | 55 | － | － |
| 西厂界 | 55.3 | 45.9 | 40.5 | 55.4 | 47.0 | 65 | 55 | － | － |
| 北厂界 | 55.6 | 45.5 | 39.3 | 55.7 | 46.4 | 65 | 55 | － | － |

从表5-15中可以看出，噪声源对各评价点的贡献声级在36.8~42.1dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。和现状噪声值叠加后，厂界昼间噪声预测值在54.3~56.0dB(A)，夜间在45.5~47.0dB(A)，厂界噪声预测值的噪声预测值较现状值有所增加，厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

### 5.2.4固体废物影响分析

本项目固体废物主要有生产车间产生的木材下脚料、废胶桶、油漆桶、漆雾毡、含漆除尘灰、污水处理站污泥、生活垃圾，其产生量及综合利用情况见表5-16。

表5 -16    固体废物产生量及综合利用情况表    单位t/a

| 序号 | 名 称 | 类 别 | 产生量t/a | 产生特征 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-S4 | 下脚料 | 一般固废 | 50 | 连续 | 收集后外售 |
| S5 | 废胶桶 | HW13 | 0.1 | 间断 | 送具有相应危废处置资质的单位处置 |
| S6 | 油漆桶 | HW12 | 5 | 间断 |  |
| S7 | 漆雾毡 |  | 15 | 间断 |  |
| S8 | 废活性炭 |  | 8 | 间断 |  |
| S9 | 含漆除尘灰 |  | 0.2 | 间断 |  |
| S10 | 污水处理污泥 |  | 5 | 连续 |  |
| S11 | 生活垃圾 | — | 12 | 连续 | 送当地环卫部门处理 |

本项目危废储存间设置于生产车间东南侧，占地13m2，危险废物暂存于危废储存间，委托有相应危废资质的单位处理。危废储存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）进行设计，危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

危废储存间建设方案：危废暂存间的容积必须满足本项目的存储需求，顶部保留100mm以上的空间，危废暂存间内部危险废物的存储必须使用符合标准的特定容器，且容器完好无损，容器材质与危险废物相容，用于存储危废的特定容器必须贴有危险废物标签，标明了所盛危险废物名称、类别、数量等信息，危险废物暂存必须满足防风、防雨、防晒的要求。

防渗要求：危废暂存间地面采取铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，再用20cm厚水泥+抗渗剂硬化，四周墙壁表面涂刷环氧树脂层，使防渗层的防渗性能不低于6.0m厚，危废暂存间渗透系数小于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

本项目固废均得到了合理处置，不会对周边环境造成影响。

# 6、污染防治措施可行性论证

## 6.1 废气污染防治措施可行性论证

（1）开料机加工工序木制粉尘废气

根据建设单位提供资料，本项目开料机加工工序设置中央集尘系统，通过集气管道与开料机加工区产尘设备预留排气孔相连接，收集该区域产生的含尘废气，含尘废气的有效收集效率大于95%，收集的粉尘经集气管道进入脉冲袋式除尘器进行处理，脉冲袋式除尘器处理效率可达99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。

SDLC-GS264脉冲布袋式除尘器选型：

外形尺寸：5700*2550*6300mm

过滤风速：1.6m/min

总过滤面积：400m2

滤袋规格：φ160mm*L3000mm

滤袋条数：264条

滤袋材质：涤纶针刺毡

布置参数：11*24

除尘效率：＞99%

脉冲袋式除尘器净化粉尘工艺已较成熟，其除尘效率可达99%以上，经环评计算，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

（2）底漆喷涂废气

本项目底漆喷涂采用密闭喷漆房（底漆喷漆房1间，喷涂完成后自然晾干），底漆喷涂废气主要成分为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，废气经收集后送水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由15m排气筒排放。废气处理系统对漆雾的处理效率为 99%，对有机组分的处理效率为95%。

①漆雾

目前常用的喷漆室的漆雾处理方式有：干式处理、湿式处理，湿式处理中又分为水幕帘式处理、文丘里式水处理和水旋式处理等。

A、干式喷漆室

干式处理喷漆室一般采用折流板、过滤网等干式过滤漆雾，抽风方式一般为底部抽风。喷漆过程中产生的漆雾，在通风机的作用下，进入过滤器被粘附捕集，过滤器结构是把玻璃纤维或纸质纤维制成滤网固定在框架上，除去了漆雾的空气经通风管排至车间外，在使用过程中，当通风量过大或由于过滤器逐渐被漆雾堵塞而影响排放效果时，可通过调节阀调节风量。

干式喷漆室的优点是结构简单，通风量和风压均小，涂料损耗小，涂覆效率高，不使用水，所以不必进行废水处理，能耗低、运行费用低，其缺点是室内壁及折流板容易被漆雾污染，必须经常清扫，漆雾过滤器耗量大，需经常更换，由于漆雾污染设备严重，风机、通风管等部件里面存积的涂料层不可能清理彻底，着火危险性大，干式喷漆室仅用于涂覆效率要求高的间隙式工作的小批量工件的喷涂。

B、湿式喷漆室

水幕式喷漆室的漆雾捕集装置是用循环水来洗涤带漆雾的空气，它的工作原理是使喷漆室的废气和水充分混合。漆雾回收可分成二个部分：一是喷涂工件时，漆雾与水幕碰撞混合，水幕会溶入部分漆雾落入水池；二是未溶入水幕的漆雾由喷漆室上部进风压入水池中，水池内的水循环使用，定期更换。更换的的含漆渣废水定期交由有资质的危险废物处理单位处理，不外排。湿式处理方式处理漆雾的效果比干式处理方式明显，带漆雾的水可循环重复利用。

下面对漆雾各处理方式进行对比，对比情况详见表6-1。

表6-1  漆雾各处理方式对比情况一览表

| 对比项 | 干式 | 湿式 |
| --- | --- | --- |
|  | 干式喷漆室 | 水幕式喷漆室 | 文丘里喷漆室 | 水帘喷漆机 |
| 除漆雾率 | 90%-95% 条件：正确的选择过滤器，并正常更换 | 80%-90% 条件：充分满足水和空气比，水幕均匀 | 95%-97% 条件：水幕不中断， 地面无异物 | 95%-99% 条件：充分满足水和空气比，抽风压力足够大 |
| 维护保养 | 内容 | 根据过滤器前后压差更换过滤材料 | 泵、配管、过滤器、淌水板等检查与清理 | 泵、配管、过滤器等检查与清理 |
|  | 影响 | 直接影响风机性能（风量、气流），到一定程度风量会严重下降 | —— | 水面及文丘里管内存在异物有影响 | 撒水面上的水膜要厚，异物影响较小 |
|  | 检修频率 | 根据涂料和涂装量约每周更换一次 | 根据处理情况，定期清理 | 过滤器以外的水槽及风道每月检修一次 |
|  | 维护难易程度 | 简单（更换过滤器） | 易保养，适宜维修 | 简单 |
| 性能和稳定性 | 稳定性差 | 较稳定 | 在大容量场合下稳定 | 非常稳定 |
| 气流分布 | 由于过滤器的阻力，而使风量变动气流状态过快不好 | 气流较均匀，排风机处气流稍大 | 空气从地面中心吸入，不产生涡流现象，气流状态良好，室内墙壁污染和着色小 |
| 特征 | 适用作为涂料用量少及间隙式生产的小型简易喷漆室，净化空气能力有限，不注意更换风量便急剧下降 | 性能稳定，适用作为连续式生产的中小型涂装室 | 生产批量大及涂装大的轿车及客车等涂装线 |

本项目选用水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡来处理漆雾。该处理装置处理效率高，性能稳定，适用作为连续式生产的中小型涂装室，适合本项目，防治措施可行。

②有机废气

底漆喷涂废气主要成份为非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、二甲苯有机废气，采用“光氧催化氧化+活性炭”处理后高空排放。水式喷淋塔对非甲烷总烃、甲苯、二甲苯难溶于水的有机废气难以去除，不考虑其净化效果，光氧催化氧化装置+活性炭是常见的有机废气处理工艺，去除效率95%以上。

有机溶剂废气常用的主要治理方法有四种：活性炭吸附法、催化燃烧法、洗涤吸收法和光氧催化净化法。其适用范围和优缺点见表6-2。

表6-2   四种废气治理方法的优缺点和适用范围

| 治理方法 | 主要优点 | 主要缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附法 | ①治理效率高； ②废气中有机溶剂能够回收，进行有效利用； ③处理程度可以控制。 | ①活性炭的再生和补充需要花费的费用高； ②处理烘干废气时需先冷却； ③处理喷涂室废气时，需预先除漆雾。 | 适用常温、低浓度、废气量较小的废气治理。 |
| 催化燃烧法 | ①装置占地面积小； ②治理中产生的热量有一部分可以利用。 | ①应去除废气中杂质和漆雾，防止催化剂中毒； ②催化剂使用时间长时，治理效率相应降低； ③治理装置较复杂； ④催化剂和设备价格高。 | 适用于温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。 |
| 洗涤 吸收法 | ①设备费用较低，运行费用低，占地面积较小； ②可治理较大废气量； ③无爆炸、火灾等危险，安全性好。 | ①与其它方法相比，治理效率较低； ②对洗涤吸收液内的废气成分需进行二次处理； ③洗涤吸收液的选用需根据废气内的主要溶剂来确定，对涂料品种有限制。 | 适用于温度较低、废气量较多的场合，以及烘干室、喷涂室混合废气的治理。 |
| 光氧催化净化法 | ①治理效率高； ②废气治理可靠性高； ③设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件； ④容易管理，维护简单。 | ①设备造价高； ②需要预处理工段，对进入催化设备的废气要求较高。 | 适用范围广、成分复杂、浓度含量高的各种废气治理。 |

根据表6-2中的比较各种废气处理方法的优缺点，洗涤吸收法治理效率相对较低，且对洗涤吸收液内的废气成分需进行二次处理；活性炭吸附法治理效率高，但适用常温、低浓度废气；催化燃烧法需要使用催化剂，易造成催化剂中毒，且设计复杂、造价高。考虑本项目工艺的特点，喷漆、流平、晾干共用一套废气处理装置，选用光氧催化净化法+活性炭共同处理项目产生的喷漆废气较为适宜。

本项目漆喷漆作业在水帘喷漆室中完成。喷漆产生的气体经水帘捕集大部分的漆雾颗粒，再经毡去除混入气体中的水雾，含有有机物的废气进入光氧催化净化装置进一步处理，光氧催化净化装置技术成熟，处理效果稳定，其对有机废气的处理效率在75%以上。本项目有机废气经光氧催化净化装置处理后再经活性炭进一步进行吸附处理。活性炭吸附的原理是在多孔性的活性炭可将流体中的某些组分吸引到炭表面并且浓集其表面上，常常被用来吸附处理空气中的有机溶剂物和恶臭物质。为防止漆雾造成活性炭板结影响处理效果，通过及时更换废气入口处的活性炭层解决堵塞问题。活性炭对低浓度有机废气的净化效率能达到80%以上。本项目每套喷漆废气处理设施中设9个活性炭吸附盒，每个吸附盒装30公斤活性炭，活性炭更换频率约30天更换一次。

综上所述，光氧催化净化装置+活性炭对本项目有机废气中有机物的净化效率可达到95%以上，最后经15m高排气筒排放。

经环评计算，底漆喷涂废气中污染物漆雾排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准限制要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度及废气净化处理效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1大气污染物排放限值家具制造业相关要求，苯乙烯排放浓度及速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

采用光氧催化净化技术可靠且运行稳定，只需接通电源，即可正常工作，且该装置运行成本低，一次投资后即可取得良好的环境效益，活性炭价格低廉，只需定期更换即可。因此，本项目底漆喷涂过程产生的废气采用光氧催化+活性炭净化处理的措施技术可行、经济合理。

（3）面漆喷涂废气

本项目共设2间面漆喷漆房，每间面漆喷漆房单独设置一套废气净化设施。面漆喷涂废气主要成分为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，面漆喷涂废气经收集后送水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由15m排气筒排放。面漆喷涂废气的净化设施与底漆喷涂废气净化设施完全相同（包括净化工艺和净化风量），且经环评计算，面漆喷涂废气中污染物漆雾排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准限制要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度及废气净化处理效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1大气污染物排放限值家具制造业相关要求。

因此，本项目对面漆喷涂有机废气采取的措施是可行的。

（4）底漆打磨废气

设备打磨：根据建设单位提供资料，本项目设备打磨工序设置中央集尘系统，收集该区域产生的含尘废气，含尘废气的有效收集效率大于95%，收集的粉尘经集气管道进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理效率可达99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。

SDLC-GS144脉冲布袋式除尘器选型：

外形尺寸：3350*2550*6300mm

过滤风速：1.5m/min

总过滤面积：216m2

滤袋规格：φ160mm*L3000mm

滤袋条数：144条

滤袋参数：覆膜针刺毡

布置参数：9*16

除尘效率：＞99%

脉冲袋式除尘器净化粉尘工艺已较成熟，其除尘效率可达99%以上，经环评计算，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

（5）无组织排放废气

本项目无组织废气有开料机加工工序废气、拼装工序施胶废气、底漆打磨工序废气、各喷漆房未被收集的废气。

①开料机加工工序

本项目木材加工过程中产生的木质粉尘经集气管道收集后采用布袋除尘器处理后由排气筒排放。未经收集的粉尘无组织排放，集气效率按95%计，根据环评计算，粉尘废气的无组织排放量为0.462t/a，无组织排放速率为0.206kg/h。

②拼装工序

本项目拼装过程使用拼板胶，拼板胶用量（1t/a）较小，施胶过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放。类比同类生产企业确定本项目施胶废气年排放非甲烷总烃0.05t/a。

③底漆打磨工序

本项目底漆打磨粉尘采用1套干式粉尘处理器处理。

干式粉尘处理器的工作原理：利用滤筒作为过滤元件，过滤器选用日本合成技术，高强度聚酯长纤维非织布材料，其纤维呈光滑管状，纤维互相交叉，开孔更小，分布更均匀，采用特殊工艺制成具有立体网状结构的微孔膜，具有良好的过滤性能。除尘器采用下抽上排内循环的工作方式含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，首先经过整流板，含尘气体均匀的分散到各滤筒过滤。除尘器工作一段时间后，滤筒上的粉尘逐渐增多致使滤袋阻力上升，导致其透气性减弱。为了使除尘器的阻力控制在限定的范围内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开脉冲电磁阀，使压缩空气由喷吹管各喷口喷射到对应滤筒，造成滤筒内瞬间气体膨胀，使积聚在滤袋外壁上的粉尘抖落，进入灰斗，定期清理。

根据设计单位提供的资料，干式粉尘处理器收集率可达90%，则未被收集的底漆打磨粉尘量为0.02t/a，无组织排放速率为0.0098kg/h。

④喷漆房无组织废气

本项目底漆、面漆喷涂过程中产生的废气会有少量未被收集的废气以无组织形式排放。

以上无组织废气均采取车间内机械排风系统、自然逸散的形式排放，通过估算模式对厂界浓度进行叠加计算，颗粒物对厂界的贡献浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物1.0mg/m3；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯对厂界的贡献浓度均符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、二甲苯0.2mg/m3的要求；苯乙烯对厂界贡献浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值：5.0mg/m3。

综上所述，本项目废气治理措施可行。

## 6.2 废水污染防治措施可行性论证

本项目产生的废水主要有生产废水、生活污水。

### 6.2.1生产废水

本项目生产废水主要为水帘机及水式喷淋塔废水，水帘机及水式喷淋塔废水产生量为9m3/d，主要污染物为COD、SS。本项目拟建1座污水处理站，用于处理水帘机及水式喷淋塔废水，废水经处理后全部回用于喷漆。污水处理站设计处理规模10m3/d，处理工艺为“气浮沉淀”。

本项目厂区污水处理工艺如图6-1所示：

图6-1    厂区污水处理站处理工艺流程简图

该工艺主要利用溶气系统产生的溶气水中的微气泡，与水中的悬浮物絮体粘合在一起，悬浮物随微气泡一起上升至水面形成浮渣，通过气浮上部的刮渣机把它们刮去排到污泥池中，而分离水则通过底部穿孔管进入清水池。

经调查可知，同类生产企业中该工艺技术应用较为普遍，技术成熟、处理效果可靠，适用于本项目水帘机及水式喷淋塔废水的处理，同时污水处理站运行成本较低，可有效减少本项目废水排放，提高水资源利用率。此外，为防止各水池的废水下渗对区域地下水水质造成影响，本评价要求该项目对污水处理站各池体及地面采取防渗处理措施。

综上所述，从技术和经济角度综合分析，本项目生产废水的处理措施的可行的。

### 6.2.2生活污水

本项目生活污水产生量3.6m3/d，产生量较少，水质较简单，经厂区污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂。本项目生活污水管采用DN500的HDPE双臂波纹管，壁厚5mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，各污水检查井采用一次注塑成型的塑料检查井，壁厚3mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

南堡经济开发区污水处理厂位于开发区的西部，占地138.27亩，日处理能力为8万m3，服务面积20km2，开发区污水管网已建成，具备收集开发区内污水的能力。南堡经济开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟→絮凝沉淀”，该厂主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，进水水质为COD 350mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分供给南堡经济开发区中水回用工程，另一部分排入黑沿子排干。

南堡经济开发区污水处理厂于2002年8月24日投入试运行，现已通过验收。目前进入南堡经济开发区污水处理厂的水量约8万m3/d。

南堡经济开发区污水处理厂2014年底将处理规模扩建至14万m3/d，本项目生活污水水质简单，南堡经济开发区污水处理厂尚余处理能力完全可以接纳本项目产生的生活废水。因此，本项目依托该污水处理厂可行。

综上所述，本项目无直接外排废水，不会对地表水环境影响小，防治措施可行。

## 6.3 噪声污染防治措施可行性论证

本项目生产设备及除尘设备风机运行时产生机械噪声，源强在75-100dB(A)，噪声污染防治主要从降低噪声源和控制传播途径两方面考虑，主要采取以下措施：

隔声：是把一个噪声源或是把需要安静的场所封闭在一个小的空间中，与周围环境隔绝起来，一般噪声值可降低15～30db(A)，具有投资少管理费用低的特点，因此是许多工厂控制噪声最有效的措施之一。本项目隔声措施主要包括厂房隔声。

减振：机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振和软连接等措施可减弱设备传给基础的振动，达到降低噪声的目的，一般可降低5～10dB(A)。

消声器：消声器是一种允许气流通过使声能衰减的装置，一般安装在空气动力设备的气流通道上，可以降低设备噪声15-40dB(A)之间，并且具有结构简单，使用寿命长，便于安装、维护的特点。

本项目经采取上述降噪措施后，噪声源强可降低10-25dB(A)，降噪效果显著，通过噪声影响预测，厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，措施可行。

## 6.4 固废污染防治措施可行性论证

本项目产生的固体废物主要有三类：一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

本项目固体废物主要有生产车间产生的木材下脚料、废胶桶、油漆桶、漆雾毡、含漆除尘灰、污水处理站污泥、生活垃圾，其产生量及综合利用情况见表6-3。

表6-3   固体废物产生量及综合利用情况表    单位t/a

| 序号 | 名 称 | 类 别 | 产生量t/a | 产生特征 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-S4 | 下脚料 | 一般固废 | 50 | 连续 | 收集后外售 |
| S5 | 废胶桶 | HW13 | 0.1 | 间断 | 送具有相应危废处置资质的单位处置 |
| S6 | 油漆桶 | HW12 | 5 | 间断 |  |
| S7 | 漆雾毡 |  | 15 | 间断 |  |
| S8 | 废活性炭 |  | 8 | 间断 |  |
| S9 | 含漆除尘灰 |  | 5 | 间断 |  |
| S10 | 污水处理污泥 |  | 5 | 连续 |  |
| S11 | 生活垃圾 | — | 12 | 连续 | 送当地环卫部门处理 |

项目对各种固体废物进行了综合利用或合理处置，将生产过程中产生的有利用价值的固体废物全部外售，避免了固体废物对环境的影响，实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。

对于危险废物，建设单位已与有资质危废处置单位签订了危废协议，可接纳处置本项目产生的危废。同时，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置危废暂存间，并且在危险废物运输过程中，严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行，以实现固体废物的资源化、减量化、无害化。

危险废物处置措施可行性分析：

（1）危险废物的贮存容器

对于不同型态的危险废物需由专门容器进行贮存，应符合以下要求：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（2）危险废物的贮存设施

危险废物在送往有资质单位进行处置前，须在厂区设置危废暂存场所，其可行性简要分析如下：

①厂址所处区域地质结构稳定，厂区地面高于该地地下水最高水位。不易受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响。

②危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。

③不同废物存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分有防漏裙角，装入专用容器（必须由专业厂家设计）。

④在危险废物仓库外设危险废物警示标志，写明危险废物种类和危害，专人管理。

（3）危险废物的转移、运输

危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。

（4）危险废物的最终处置

危险废物在危废暂存间内临时贮存，定期（每个3个月送1次）送有资质单位处置。

经过采取以上措施，危险废物的贮存、运输和处理符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求，措施可行。

综上所述，本项目固废全部合理处置或综合利用，措施可行。

## 6.5防渗措施可行性分析

本项目按重点污染防治区、一般污染防治区分区域进行防渗处理。重点防治区包括危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池；一般防治区包括生产车间其它区域，均需要采取防渗措施。

目前本项目生产车间已按一般防治区的要求采取了相应的防渗措施，本评价要求本项目在建设过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，参照《石油化工防渗工程技术规范》（征求意见稿），并结合厂区实际，进行防渗处理：

①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限。

②重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效，一般污染防治区采取硬化处理。

③地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，防渗性能满足②要求。

④加强污水管道的维护和管理，防止物料的跑冒滴漏，本项目雨、污水管采用DN500的HDPE双臂波纹管，壁厚5mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，各污水检查井采用一次注塑成型的塑料检查井，壁厚3mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

⑤厂区除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区不见黄土。

⑥加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。

采取以上措施后，可有效阻止污染物下渗，防渗措施可行。

# 7、环境风险评价

根据环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存等新建、改建和技术改造项目进行风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、储存过程的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 7.1风险识别

### 7.1.1物质风险识别

本项目原辅材料、中间及最终产品中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为油漆、稀释剂，油漆及稀释剂对人体的危害主要来源于所含的苯乙烯、二甲苯。本次评价涉及到的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中物质危险性标准进行分析，物质危险性标准见表7-1。

- 物质危险性标准

| 项目 | 类别 | LD50(大鼠经口) mg/kg | LD50(大鼠经皮) mg/kg | LC50(小鼠吸入，4小时) mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态， 在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

油漆、稀释剂在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险性，油漆及稀释剂中苯乙烯、二甲苯的物化性质及毒性见表7-2。

- 风险物质物化性质及毒性一览表

| 化学名称 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | 相对密度 (水) | 闪点 (℃) | 爆炸极限 (体积%) | 毒理学资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 苯乙烯 | -30.6 | 146 | 0.909 | 34.4 | 1.1 | 6.1 | LD50（大鼠经口）：5000mg/kg, |
| 二甲苯 | 13.3 | 138.4 | 0.86 | 25 | 1.1 | 7.0 |  |

由表7-2中物料毒性分级可知，油漆及稀释剂中的苯乙烯、二甲苯属于低毒类，所以本项目油漆及稀释剂为易燃低毒液体。

### 7.1.2生产、储存设施风险识别

根据有毒有害物质的分析，本项目使用的部分原辅材料具有易燃性、毒性，在运输和存储过程中，参照同类企业类比调查情况，可能发生的风险有：

（1）物料泄漏事故

①储存过程潜在危险性：本项目油漆采用桶装形式存储于库房内，生产过程中按7日生产所需量进行储存，储存量为2.2t。虽然存储量很小，但一旦发生泄露事故，有机废气（以苯乙烯、二甲苯等为主要成分）直接扩散到空气中，对周围环境空气造成污染影响。

②装卸作业时操作不当；对明火源管理不严等，都有可能导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

（2）火灾事故风险

原料仓库里储存较大量的木材等易燃物质，由于操作不当致使易燃物质遇明火或者其它原因都有可能引发火灾爆炸事故及次生污染事故，次生污染主要是物料不完全燃烧产生一氧化碳及伴生的有机废气对周围环境空气造成污染影响，以及消防废水得不到妥善收集、处理可能对地下水造成的污染影响。

（3）因污染防治措施的非正常使用造成的环境污染事故

污染防治设备故障或工作人员操作失误，导致废气等未经处理直接排放至环境而引起环境污染事故。

### 7.1.3重大危险源识别

重大危险源是指凡生产、加工、运输、使用和贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大污染源。

式中：qi——每种危险物质实际存在量，t。

Qi——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行对照，本项目涉及的油漆及稀释剂不在厂内长期储存，实际存在量远小于临界量，均不构成重大危险源。危险性物质重大危险源辨识结果见下表。

- 危险性物质重大危险源辨别

| 危险化学品 | 实际存在量 | GB18218-2009临界量 | 重大危险源辨识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油漆及稀释剂 | 2.2t | 5000t | 非重大危险源 |

## 7.2风险评价等级及评价范围

### 7.2.1评价等级

本项目涉及的危险物质油漆及稀释剂等贮存和使用过程中的存在危险性，应按照导则要求对其进行环境风险评价工作级别判定。评价工作级别划分依据见表7-4。

- 评价工作级别划分

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目生产中不存在重大危险源，且项目所在地为工业集中区，不属于环境敏感区。因此，本项目风险评价工作等级定为二级评价，按导则要求工作内容包括进行风险识别、源项分析、对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

### 7.2.2风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关规定，本工程风险评价等级为二级，则风险评价范围为风险源强周围3km范围。本项目评价范围内不涉及自然保护区和重要渔业水域、珍惜水生生物栖息等敏感区域。

## 7.3最大可信事故及源项分析

### 7.3.1最大可信事故及事故发生概率

本项目最大可信事故为由于油漆、稀释剂发生泄漏、遇明火等原因导致发生火灾。

据我国154件涂装作业车间发生火灾的原因调查结果表明，涂装作业发生火灾的主要原因：明火（加热，照明等）、电器设备（故障及陈旧）等。我国涂装作业发生火灾原因及比例见表7-5。

- 我国涂装作业发生火灾原因和比例

| 序号 | 火灾原因 | 件数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器设备（故障，陈旧） | 24 | 15 |
| 2 | 烘箱干燥（故障，简陋） | 27 | 18 |
| 3 | 抽烟 | 21 | 14 |
| 4 | 电焊、气割 | 14 | 9 |
| 5 | 明火（加热，照明等） | 43 | 28 |
| 6 | 设备发热 | 5 | 3.3 |
| 7 | 自燃 | 1 | 1.7 |
| 8 | 其他 | 19 | 12 |
| 9 | 合计 | 154 | 100 |

### 7.3.2源项分析

（1）油漆、稀释剂泄漏影响分析

如果油漆、稀释剂泄漏，应按化学品安全技术说明书的要求处置。少量的泄漏用土砂覆盖或棉纱、干布吸附，密封后用容器回收；大量的情况下用土砂覆盖，使表面停止流动后再处理，防止流入河流等水体。废土砂、沾有有机溶剂的棉纱或干布以及泄漏油漆交由有资质的危险废物处理单位处理。

为避免化学品泄露对周边环境保护目标的影响，建设单位应加强对化学品的管理，最大限度减少化学品泄露所引发的环境风险。

（2）油漆、稀释剂火灾影响分析

一旦油漆、稀释剂由于某种原因发生火灾将会产生大量有机废气以及燃烧过程中产生的次生污染物如CO，对环境空气造成污染影响，对周边人群造成危害影响，同时如果消防废水得不到妥善收集、处理将可能会对项目所在区域地表水、地下水、土壤造成污染影响。

（3）废气处理装置故障影响分析

废气发生非正常排放主要是由于喷漆废气净化装置运行异常。

有机废气净化装置出现异常，导致漆雾以及有机废气不能得到有效净化，喷漆废气非正常排放。因此，废气处理装置发生故障时，应立即进行检修，必要时停止生产，以保护周围人群和环境空气质量。

## 7.4风险防范及减缓措施

### 7.4.1风险防范措施

（1）选址、总图布置及建筑安全防范措施

①选址

本项目位于南堡经济开发区工业用地范围内，不存在居民搬迁及新征土地的问题。本项目应设置的卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无集中居民点等需要特殊保护的敏感目标，选址和总图布置满足卫生防护距离要求。

②总图布置和建筑安全防范措施

工程设计和施工中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》等规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离易燃物料的场所，厂房（仓库）其与其他建筑、厂外道路、厂内主、次要道路防火间距必须符合要求。

根据生产车间(工序)生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

（2）危险化学品贮运安全防范措施

贮存设备、贮存方式和储存场所要符合国家有关标准对安全、消防的规定要求。每年进行一次对物料贮存设施的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。储运设施和场所设置明显的警告标志，配置相应的消防设施并由专人管理。

（3）易燃物质储存、生产区风险管理及预防措施

本项目喷漆房、油漆存储区等涉及可燃、有毒物质，是本项目风险事故预防的重点区域，因此其风险管理和事故预防措施是企业风险管理和事故预防的重要内容。本项目主要从以下几个方面对反应区进行管理和风险预防。

①建筑物设计严格按《建筑设计防火规范》进行，保持足够防火间距。

②在喷漆房和仓库设置地表围堰，围堰的容积至少能容纳危险化学品一次最大泄漏量，并采取防渗措施，保证渗透系数小于10-7cm/s。

③厂区设事故应急池，事故情况下尽快将消防废水导入事故应急池，经专业处理，不得随意外排。

④严格遵守禁火制度，生产区附近严禁火源，设置明显的禁火标志牌，机动车进入禁火区排气筒必须戴防火罩。

⑤定期检修设备、管道、阀门等，防止跑冒滴漏。

⑥定时对操作人员进行培训和安全教育，操作人员应持证上岗。

（4）工艺技术设计安全防范措施

采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，装置设计考虑必要的阈度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。在有可能接触有机溶剂的作业场所附近设紧急淋浴设施和洗眼器。管线采用较高的管道设计等级，较高的腐蚀阈量。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。生产车间设防火、防爆、防中毒等事故处理系统；配备应急救援设施，设计救援通道和应急疏散通道。

（5）消防及火灾报警系统

任何人发现火灾后均应立即向公司领导和调度中心报警。报告时讲明火灾地点、着火物、火势大小及周围的情况。公司领导应立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火；尽量将周围易燃品转移或隔离；并根据火势大小、严重程度，决定是否拨打“119”电话报警。同时组织公司义务消防小组迅速集结增援灭火，决定是否启动应急预案。

应急预案启动后，指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困(伤)人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；同时派人到公司门口接消防队，指引消防队迅速到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援小组协助做好其他工作。

（6）管理上采取的防范措施

认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。

加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危险品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。

根据本项目的生产规模和工艺特点，建立相应的兼职处置队伍，购置处置危化品泄漏事故的相关设备、器材(如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等)，经常组织应急处置人员熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位危化品的种类、理化性质和生产工艺流程，便其掌握预防危化品泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能。

（7）产品包装、散料、洒落物清理措施

本项目产品包装过程中要防止洒落，并对因意外导致的散料、包装破损洒落物及时清理，用专用容器收集洒落物。

### 7.4.2事故影响减缓措施

（1）消防设计及事故应急池的设计

①消防设计

本项目生产车间内配备火灾报警和灭火设施。公司水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，应建消防水池（罐）。水池（罐）的容量，应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池（罐）连续补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补充水量。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定，本项目建筑物室内设有室内消火栓，厂房消火栓给水设两个给水进口，室内按25L/S，灭火时间为2小时考虑供水设计，室外按30L/S消防用水设计。此外高低压配电室配置按有关规定设置小型灭火器。

②事故应急池的设计

本项目厂区内设置150m3事故应急池1座，在发生火灾事故状态下，生产区事故废水通过围堰收集，事故废液通过专用排水管道进入厂区内设置的事故应急池，消防过程产生的消防废水，也排入事故应急池。事故消防废水委托有资质的单位处理，不能直接外排至厂外。

（2）事故状态泄漏污染物的应急处理处置措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，运至废物处理场所处置。

（3）火灾事故灭火措施

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂可采用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

（4）危险物质进入环境的可能途径和控制措施

发生泄漏、火灾及其它意外事故时，苯乙烯、二甲苯等可能通过挥发进入大气环境。采取的控制措施为：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器内。运至有资质的危险废物处理单位焚烧处置。不可避免的逸散，将利用大气的稀释扩散作用逐步消除挥发到空气有害气体的危害。

发生泄漏或火灾时，泄漏的物料会随消防水或冲洗水进入废水系统。采取的控制措施为：通过专用排水管道进入废水处理系统。事故状态下，应及时进行停产，对产生的事故废水进行分期分批逐步交有资质部门处理。

（5）事故泄漏后伴生、次生污染和外环境污染物的消除方案

本项目设事故应急池容积为150m3，完全可收容事故状态下产生的污水。产生的废水交有资质部门处理，消除废水次生污染。利用大气的稀释净化作用逐步消除挥发到空气中有害物质的危害。

（6）事故现场应急环境监测方案

监测项目：苯乙烯、二甲苯。

监测频次：事故发生后1小时、4小时、8小时、24小时各监测一次。

监测点位：厂区内设置风向标，根据事故严重程度和泄漏量大小，分别在下风向距离事故源点50m、100m、300m不等距设点，并在下风向居民点设监测点。

监测方法：苯乙烯、二甲苯的监测方法均为气相色谱法。

依据监测结果对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

### 7.4.3事故影响减缓措施

风险防范措施内容一览表见表7-6。

- 风险防范措施内容一览表

| 项目 | 风险防范措施内容 |
| --- | --- |
| 油漆、稀释剂储存 | ①油漆暂存间防雷和防静电，设置危险品储存标志； ②储存区设置火灾自动报警装置及气体泄漏报警装置； ③设置干粉或二氧化碳灭火器，用于扑救灭火； ④设置应急事故池一座； ⑤储存区设置围堰。 |
| 安全管理措施 | ①加强施工监理，确保施工质量； ②检查管道及安全保护系统； ③定期培训提高工人安全意识，严格执行操作规程； ④污染事故应急处理组织； ⑤突发环境事故应急预案。 |

## 7.5应急预案框架

预防是防止事故发生的根本措施，但必须有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援预案。企业应根据危险化学品泄漏事故的风险情况制定切实可行的应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。本报告列出预案框架，以供企业在制定事故应急预案时作参考。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，事故应急预案见下表。

- 事故应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、仓储区、临近地区。 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施设备与材料 | 生产装置和仓库：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；设置事故应急池；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 撤离组织计划，医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 10 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 |
| 11 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故应急小组人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

应急预案的主要内容应包括应急计划区，应急组织机构、人员，报警，紧急疏散，现场急救，泄漏处理，火灾防治和事后恢复等几个方面。

### 7.5.1应急计划区

根据本企业油漆、稀释剂等物料喷漆房及仓库位置，按事故风险情况下可能影响到的人群及其他环境保护目标划定一定范围的应急计划区，在事故发生后，进行紧急封锁和重点防护。

危险目标：喷漆房、仓库。

环境保护目标：项目3公里范围以内居民点。

上述危险目标和环境保护目标应采用图示注明其位置和距离，并标明危险物质储量、使用量、敏感目标人口数量和重要生产设施位置和情况。

### 7.5.2应急组织机构和人员

设立应急领导小组和专(兼)职应急处置人员，主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，指挥地点，常规值班表。

事故风险是生产企业的头等大事，应急领导小组应由企业主要领导和生产、安全、环保、设备、保卫等部门的负责人组成。

### 7.5.3应急预案分级响应条件

按少量泄漏、大量泄漏、小面积火灾、大面积火灾等不同事故及其严重程度规定应急预案的相应条件。规定不同事故情况下执行预案的级别及分级相应程序。

### 7.5.4应急救援保障

规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。

应急人员防护器材：自给正压式呼吸器，防毒服，过滤式防毒面罩（半面罩），化学安全防护眼镜，防静电工作服，橡胶手套。

应急灭火设施器材：抗溶性泡沫、干粉、砂土。

应急泄漏清除器材：砂土或其它不燃材料，大量冲洗水。防爆泵，专用收集器。

### 7.5.5报警和通讯联络方式

主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法。当发生突发性危险品泄漏事故时，现场人员在保护好自身安全的情况下，及时检查事故部位，并向车间主任、车间调度室、应急领导小组报告和“119”报警；报警内容应包括：事故单位、事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、事故性质（外溢、爆炸、火灾）、危险程度、有无人员伤亡以及报警人姓名及联系电话。

### 7.5.6应急控制措施及抢险救援

明确应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材，划定事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染的措施及相应设备的数量、位置。

### 7.5.7人员紧急撤离和疏散计划

按照事故现场、工厂临近区的区域人员及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护程序。包括人员紧急撤离、疏散，制定医疗救护程序，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。事故发生后，应根据危险品泄漏的扩散情况涉及到的范围建立警戒区，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，区域内严禁火种。迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应注意：应向上风方向转移。为使疏散工作顺利进行，车间应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

### 7.5.8事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。制止事故成功后，应对泄漏装置内的残液实施输转作业，然后对泄漏现场进行彻底的洗消，合理处置洗消污水废水，以避免造成水环境污染。事故经紧急处理恢复正常后，应急领导小组应宣布应急状态终止，通知有关人员解除事故警戒，进行事故原因调查等善后恢复工作。

### 7.5.9应急培训计划、公众教育和信息

应急计划制定后，要定期安排人员进行培训与演练。对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

## 7.6风险评价结论和建议

### 7.6.1风险评价结论

（1）本项目涉及低毒易燃危险性物质。虽然但生产环节生产工艺较为简单，但生产过程中一旦防范管理措施不到位，有潜在的事故危险性。

（2）本项目主要风险物质为油漆及稀释剂，厂区内储存量较少，事故原因以易发生频率统计，以易燃品泄漏、泵或设备故障、操作失误、仪表或电器失控为主，在采取一定措施的前提下其环境风险能达到可接受水平。

（3）工程从选址和总图布置、建筑安全、危化品储运、工艺技术设计、自控及仪表、消防和火灾报警以及管理上均采取了相应的风险防范措施。

工程设计了事故及消防废水收集系统；制定了事故泄漏清除措施和火灾灭火措施；分析了危险物质进入环境的可能途径并采取了相应控制措施；考虑了事故泄漏后伴生、次生污染和外环境污染物的消除方案；

制定了事故应急环境监测方案；提出了完整的应急预案框架和主要内容；

综上所述，本工程从环境风险评价角度来看可行。

### 7.6.2风险评价建议

加强安全生产管理和职工安全教育，严格执行工艺操作规程，厂内严禁吸烟和动用明火。定期开展事故应急预案演练，有效预防和降低事故风险。

# 8、环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

## 8.1经济效益

项目总投资8500万元，其中固定资产投资7500万元，铺底流动资金1000万元，投资概算见表8-1。本项目建设期1年，投产后企业年所得税为330万元，年税后净利润为1059万元。

表8-1    投资概算表

| 序号 | 名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 8500 |  |
| 2 | 建设投资 | 7500 |  |
| 3 | 铺底流动资金 | 1000 |  |
| 4 | 年均利润总额 | 1059 |  |
| 5 | 财务内部收益率% | 19.0% | 税后 |
| 6 | 投资回收期（含建设期） | 9.0 | 税后 |

财务内部收益率为19%(税后)，投资回收期9.0年（含建设期）。项目有较好的财务盈利能力和较强的抗风险能力，从经济效益角度分析，该项目具备建设的可行性。

## 8.2环保投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和环境保护所需的设施装置；属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施；为保证生产有良好的环境所采取的防尘、绿化设计均属于环保设施。依据上述原则，本项目的环保设施所包括的内容及投资情况见表8-2。

表8-2    环保设施投资比例表

| 类别 | 防治对象 | 环保措施 | 数量 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水帘机及水式喷淋塔废水 | 采用“气浮沉淀”的处理工艺，设计处理规模10m3/d， | — | 10 |
|  | 生活污水 | 外排开发区污水管网，最终进入南堡经济开发区污水处理厂 | — |  |
| 废气 | 开料机加工区 | 中央集尘+1套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒 | 1 | 50 |
|  | 底漆喷涂 | 1套水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理装置+1根15m排气筒 | 1 |  |
|  | 面漆喷涂 | 2套水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化处理装置+活性炭+2根15m排气筒 | 2 |  |
|  | 底漆打磨 | 人工打磨：1套干式粉尘处理器 | 1 |  |
|  |  | 设备打磨：中央集尘+1套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒 | 1 |  |
| 噪声 | 开料机加工区 | 低噪设备、减振基础、厂房隔声 | 若干 | 2 |
|  | 风机 | 基础减振、厂房隔声、采取软连接 |  |  |
|  | 空压机 | 基础减振、厂房隔声、加装消声器 |  |  |
| 固体 废物 | 废胶桶 | 送具有相应危废处置资质的单位处置 | 0.1t/a | 3 |
|  | 油漆桶 |  | 5t/a |  |
|  | 漆雾毡 |  | 15t/a |  |
|  | 废活性炭 |  | 8t/a |  |
|  | 含漆除尘灰 |  | 5t/a |  |
|  | 污水处理污泥 |  | 5t/a |  |
|  | 下脚料 | 收集后回用 | 50t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 当地环卫部门处理 | 12t/a |  |
| 防渗 | 重点防治区：危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效。 | 计入基础建设投资 |
|  | 一般防治区：生产车间其它区域可采用混凝土硬化处理 |  |
| 合计 |  | 65 |

由表8-2可知，本项目总投资8500万元，其中环保投资为65万元，主要用于废气处理、噪声、环境监测设备及厂区的绿化等，环保投资占总投资的0.76%。根据本项目的污染特点，其环保投资的比例是合理的。

## 8.3环境效益分析

本项目拟投资65万元对废水、废气、设备噪声和固体废物进行治理，该环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”污染控制原则，达到保护环境的目的。通过环保治理措施，该项目废水、废气、噪声可以实现达标排放，固体废物合理处置，这些措施的实施产生的环境效益较明显。

## 8.4社会经济效益分析

（1）该项目建成投产后，年税后净利润为1059万元，财务内部收益率为19.0%（税后），投资回收期9年，上述指标说明，本项目的经济效益较好，并具有较强的抗风险能力。

（2）该项目的实施将产生显著的社会效益，并可为国家创造330万元的税收，

同时还可以吸纳90名劳动力就业，增加多方面人群的收入，对国家贡献较大。

综上所述，该项目具有较好的社会效益。

# 9、环境管理与监测计划

为加强该厂的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量，有效地保护生态环境，执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂的环境管理和环境监测计划。

本项目工程组成情况见表9-1。

表9-1   工程组成情况一览表

| 项目 | 内容 | 建设 情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 利用唐山梦牌科技有限公司现有厂房（1座）建设1条浴室柜生产线，主要建设内容包括：在现有厂房内隔制板材烘干房、开料机加工区、底漆区、底漆打磨区、面漆区等 | 利用现有厂房 进行建设 |
| 辅助 工程 | 原料及成品库房布置在生产车间东侧 |  |
| 公用 工程 | 供电 | 设置1座独立变配电室，安装1台变压器 | 新建 |
|  | 供热 | 生活取暖采用空调，生产用热采用电加热 |  |
|  | 供水 | 由自来水管网供水 |  |
| 环保 工程 | 废气防治措施： ①开料机加工区：中央集尘+1套布袋除尘器+1根15m排气筒； ②底漆喷涂：1套“水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭”装置处理后通过1根15m排气筒外排； ③底漆打磨工序：人工打磨：1套干式粉尘处理器+车间内排放；设备打磨：中央集尘+1套布袋除尘器+1根15m排气筒 ④面漆喷涂及烘干：2套“水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭”装置通过各自15m排气筒外排 废水防治措施： 水帘机及水式喷淋塔废水：气浮沉淀后循环利用，不外排 | 新建 |
|  | 厂区分区防渗，重点污染防治区的防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；一般污染防治区的防渗性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效 | 新建 |
|  | 厂区生产设备降噪、隔声措施 | 新建 |
| 依托 工程 | 生活办公依托唐山梦牌瓷业有限公司现有设施（唐山梦牌瓷业有限公司位于本项目南侧150m，与唐山梦牌科技有限公司同属同一法人） | 依托 现有 |

## 9.1环境管理

### 9.1.1机构组成

该厂实行总经理负责、生产经理主管环保工作的领导体制。设有专门的管理机构——环保部，管理人员有3人。负责全厂的环保和安全工作。各车间由生产主管分管环保工作，并设环保员。

### 9.1.2机构职责

环保管理机构职责在企业原有规定的基础上，经补充、完善如下：

（1）贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；

（2）建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各部门、车间执行环保法规情况；

（3）编制并组织实施环境保护规划和计划；

（4）搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；

（5）组织对基层环保员的培训，提高工作素质；

（6）领导并组织全厂的环境监测工作，建立环境监控档案；

（7）制定各车间的污染物排放指标和治理设施的运转指标，定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。

## 9.2环境监测

### 9.2.1机构组成

该厂可设置独立的环境监测部门，归环保部管理，人员1人，负责全厂的监测工作。也可委托当地环境监测部门进行监测。

### 9.2.2机构职责

（1）依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案，建立健全环境监测站的各项规章制度；

（2）按有关规定及时完成全厂常规监测任务，汇总监测数据，建立污染源档案，并将监测结果及时报上级主管部门；

（3）定期分析监测结果及发展趋势，以防污染事故的发生，如发现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取措施；

（4）加强环保监测人员的技术培训，熟练掌握监测技术，以确保数据的准确性；

（5）参加本厂环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作；

（6）搞好环境监测仪器设备的维护保养和校验工作，确保监测工作正常进行；

（7）按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。

### 9.2.3监测计划

根据实际工作需要可由厂化验室负责该厂主要污染源、污染物的定期和不定期监测，并应配备相应的监测仪器及设备；也可委托当地环保监测站，对本企业污染源进行定期监测。针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下：

表9-2    监测计划一览表

| 序号 | 项目 | 监测项目 | 监测因子 | 取样位置 | 监测频率 | 采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 点源 | 开料机加工废气 | 颗粒物 | 排气筒采样孔 | 1次/年，每天监测3次，连测监测2天。 | 甲苯、二甲苯、苯乙烯：《活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法》；非甲烷总烃：《气相色谱法》（HJ/T 38-1999）；颗粒物：《重量法》。 |
|  |  |  | 底漆 打磨 | 颗粒物 | 排气筒采样孔 |  |  |
|  |  |  | 底漆喷涂废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯乙烯 | 排气筒采样孔 |  |  |
|  |  |  | 面漆喷涂废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 甲苯、二甲苯 | 排气筒采样孔 |  |  |
|  |  | 面源 | 厂界污染物浓度 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯乙烯 | 厂界 | 1次/年，每天监测4次，连测监测2天 |  |
| 2 | 声环境 | 厂界 | Leq | 四周厂界外1m处 | 1次/年，昼、夜各监测一次，连续监测2天 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |

### 9.2.4规范排污口

按照国家环保总局、河北省环保局关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

首先排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警示性标志牌。本项目只需设立提示性标志牌。

废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范，搭设监测平台，废气净化系统前、后预留监测孔。

## 9.3污染物排放清单及“三同时”验收

本项目主要原辅材料组分要求见表3-6～表3-11，污染物排放清单一览表见表9-3，环保设施“三同时验收”一览表见表9-4。

表9-3   污染物排放清单一览表

| 编号 | 污染源 | 运行 时间 (h/a) | 废气 产生量 (m3/h) | 污染因子 | 污染物排放状况 | 治理措施 | 净化 效率 (%) | 排气筒 高度 (m) | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |  |  |  |
| 1 | 开料机加工废气 | 2240 | 30000 | 粉尘 | 0.975 | 0.039 | 0.087 | 中央集尘废气收集口+脉冲袋式除尘器+15m排气筒(P1) | 99 | 15 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准 |
| 2 | 底漆 打磨 | 2240 | 20000 | 粉尘 | 2 | 0.04 | 0.09 | 中央集尘废气收集口+脉冲袋式除尘器+15m排气筒(P2) | 99 | 15 | 1 |  |
| 3 | 底漆喷涂废气 | 2240 | 30000 | 漆雾 | 1.28 | 0.04 | 0.09 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒(P3) | 99 | 15 | 1 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准（染料尘）； 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-20 16)表1中家具制造业标准限值；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 0.33 | 0.001 | 0.022 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 5.47 | 0.164 | 0.367 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.15 | 0.004375 | 0.0098 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 3.83 | 0.11 | 0.246 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 5.95 | 0.178 | 0.4 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 10.56 | 0.317 | 0.7 |  | 95 |  |  |  |
| 4 | 面漆喷涂废气1 | 2240 | 20000 | 漆雾 | 0.88 | 0.0177 | 0.04 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒(P4) | 99 | 15 | 1 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.65 | 0.013 | 0.029 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 4.6 | 0.092 | 0.206 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.2 | 0.164 | 0.367 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 16.4 | 0.328 | 0.735 |  | 95 |  |  |  |
| 5 | 面漆喷涂废气2 | 2240 | 20000 | 漆雾 | 0.88 | 0.0177 | 0.04 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒(P5) | 99 | 15 | 1 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.65 | 0.013 | 0.029 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 4.6 | 0.092 | 0.206 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.2 | 0.164 | 0.367 |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 16.4 | 0.328 | 0.735 |  | 95 |  |  |  |
| 无组织 排放 | 开料机加工 | 2240 | — | 颗粒物 | — | 0.206 | 0.462 | — | — | — | — | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 底漆 打磨 | 2240 | — | 颗粒物 | — | 0.0098 | 0.0018 | — | — | — | — |  |
|  | 拼装 施胶 | 2240 | — | VOCs | — | 0.022 | 0.05 | — | — | — | — |  |
|  | 底漆喷漆房 | 2400 | — | 漆雾 | — | 0.0625 | 0.14 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | — | 0.004 | 0.009 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | — | 0.067 | 0.15 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | — | 0.0018 | 0.004 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | — | 0.073 | 0.163 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | VOCs | — | 0.127 | 0.284 | — | — | — | — |  |
|  | 面漆喷漆房1 | 2400 | — | 漆雾 | — | 0.036 | 0.081 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | — | 0.005 | 0.012 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | — | 0.0375 | 0.084 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | — | 0.067 | 0.15 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | VOCs | — | 0.134 | 0.3 | — | — | — | — |  |
|  | 面漆喷漆房2 | 2400 | — | 漆雾 | — | 0.036 | 0.081 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | — | 0.005 | 0.012 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | — | 0.0375 | 0.084 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | — | 0.067 | 0.15 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | VOCs | — | 0.134 | 0.3 | — | — | — | — |  |
| 污染类别 | 污染源 | 运行 时间 (h/a) | 废水 产生量 (m3/d) | 污染因子 | 污染物排放状况 | 治理措施 | 数量 | 执行标准 |
|  |  |  |  |  | 废水量(m3/a) | 浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
| 废水 | 生活 污水 | 2240 | 3.6 | COD | 1008 | 400 | 0.403 | 直接外排开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂 | — | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 A级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，并满足开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  | SS |  | 250 | 0.252 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.035 |  |  |  |
|  | 水帘机及水式喷淋塔废水 | 2240 | 9 | COD | 2520 | 不外排 | 厂区污水处理站处理后回用 | 1 | — |
|  |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |
| 污染类别 | 污染源 | 固废处理量（t/a） | 处理措施 |
| 固体废物 | 下脚料 | 50 | 收集后外售 |
|  | 废胶桶 | 0.1 | 送具有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | 油漆桶 | 1 |  |
|  | 漆雾毡 | 15 |  |
|  | 废活性炭 | 8 |  |
|  | 含漆除尘灰 | 5 |  |
|  | 污水处理污泥 | 2 |  |
|  | 生活垃圾 | 12 | 集中收集后送当地环卫部门处理 |
| 污染类别 | 污染源 | 源强dB(A) | 治理措施 | 执行标准 |
| 噪声 | 木工机加工、拼装、底漆打磨等 | 75-100 | 低噪设备、减振基础、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
|  | 风机 | 80 | 基础减振、厂房隔声、采取软连接 |  |
|  | 空压机 | 90 | 基础减振、厂房隔声、加装消声器 |  |
|  | 防渗等级 | 位置 | 措施 | 防渗效果 |
| 防渗 | 重点防治区 | 危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池 | 可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层 | 防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效。 |
|  | 一般防治区 | 生产车间其它区域 | 可采用混凝土防渗处理 | 防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 |

表9-4    环保设施“三同时”验收一览表

| 编号 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 净化 效率 (%) | 排气筒 高度 (m) | 数量 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开料机加工废气 | 粉尘 | 中央集尘废气收集口+脉冲袋式除尘器+15m排气筒(P1) | 99 | 15 | 1 | 颗粒物≤120mg/m3 速率≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准 |
| 2 | 底漆打磨 | 粉尘 | 中央集尘废气收集口+脉冲袋式除尘器+15m排气筒(P2) | 99 | 15 | 1 | 颗粒物≤18mg/m3 速率≤0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准 |
| 3 | 底漆喷涂废气 | 漆雾 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒(P3) | 99 | 15 | 1 | 颗粒物≤18mg/m3 速率≤0.51kg/h； 二甲苯及甲苯合计排放浓度≤20mg/m3； 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，最低去除率70%；苯乙烯排放速率≤6.5kg/h | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准（染料尘）； 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-20 16)表1中家具制造业标准限值；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 95 |  |  |  |  |
| 4 | 面漆喷涂废气1 | 漆雾 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒(P4) | 99 | 15 | 1 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 95 |  |  |  |  |
| 5 | 面漆喷涂废气2 | 漆雾 | 水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化装置+活性炭+15m排气筒(P5) | 99 | 15 | 1 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 95 |  |  |  |  |
| 无组织 排放 | 开料机加工 | 颗粒物 | — | — | — | — | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：颗粒物1.0、甲苯0.6、二甲苯0.2、非甲烷总烃2.0、苯乙烯5.0 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 底漆 打磨 | 颗粒物 | — | — | — | — |  |  |
|  | 拼装 施胶 | 非甲烷总烃 | — | — | — | — |  |  |
|  | 底漆喷漆房 | 漆雾 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 苯乙烯 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 甲苯 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 二甲苯 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | VOCs | — | — | — | — |  |  |
|  | 面漆喷漆房1 | 漆雾 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 甲苯 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 二甲苯 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | VOCs | — | — | — | — |  |  |
|  | 面漆喷漆房2 | 漆雾 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 甲苯 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 二甲苯 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | — | — | — | — |  |  |
|  |  | VOCs | — | — | — | — |  |  |
| 污染类别 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 数量 | 验收指标 | 验收标准 |
| 废水 | 生活 污水 | COD | 直接外排开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂 | — | COD≤400mg/L SS≤250mg/L 氨氮≤35mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 A级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，并满足开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | 水帘机机水式喷淋塔废水 | COD | 厂区污水处理站处理后回用 | 1 | 不外排 | — |
|  |  | SS |  |  |  |  |
| 污染类别 | 污染源 | 处理措施 | 验收指标 |
| 固体废物 | 下脚料 | 收集后外售 | 全部得到妥善处置 |
|  | 废胶桶 | 送具有相应危废处置资质的单位处置 |  |
|  | 油漆桶 |  |  |
|  | 漆雾毡 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
|  | 含漆除尘灰 |  |  |
|  | 污水处理污泥 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 送当地环卫部门处理 |  |
| 污染类别 | 污染源 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| 噪声 | 木工机加工、拼装、底漆打磨等 | 低噪设备、减振基础、厂房隔声 | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
|  | 风机 | 基础减振、厂房隔声、采取软连接 |  |  |
|  | 空压机 | 基础减振、厂房隔声、加装消声器 |  |  |
| 防渗 | 防渗等级 | 位置 | 措施 | 验收标准 |
|  | 重点防治区 | 危废暂存间、各喷漆房水帘式喷漆机喷漆区、污水处理站废水池 | 可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层 | 以施工期监理报告为验收依据：保证防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效。 |
|  | 一般防治区 | 生产车间其它区域 | 可采用混凝土防渗处理 | 防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 |

## 9.5信息公开

企业应定期向社会公开下列内容：

（一）企业环境保护方针。

（二）污染物排放总量，包括：

1、废水排放总量和废水中主要污染物排放量；

2、废气排放总量和废气中主要污染物排放量；

3、固体废物产生量、处置量。

（三）企业环境污染治理，包括：

1、企业主要污染治理工程投资；

2、污染物排放是否达到国家或地方规定的排放标准；

3、污染物排放是否符合国家规定的排放总量指标；

4、固体废物处置利用量；

5、危险废物安全处置量。

（四）环保守法，包括：

1、环境违法行为记录；

2、行政处罚决定的文件；

3、是否发生过污染事故以及事故造成的损失；

4、有无环境信访案件。

（五）环境管理，包括：

1、依法应当缴纳排污费金额；

2、实际缴纳排污费金额；

3、是否依法进行排污申报；

4、是否依法申领排污许可证；

5、排污口整治是否符合规范化要求；

6、污染防治设施正常运转率；

7、“三同时”执行率。

企业不得以保守商业秘密为借口，拒绝公开所列的环境信息。

## 9.6总量指标

### 9.6.1项目污染物排放总量控制内容

“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

根据本项目所属行业和污染物排放特点，同时给出了特征污染物非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、二甲苯的建议总量控制指标。

### 9.6.2污染物排放总量控制目标

（1）项目运营过程中产生的有组织废气有开料机加工木质粉尘废气、底漆喷涂废气、面漆喷涂废气；无组织废气有开料机加工工序未被收集的废气、施胶废气、底漆打磨产生的底漆打磨粉尘以及喷漆房中未被收集的颗粒物、苯乙烯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃等。

根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，并结合项目排放污染物的种类及排放特征，本项目污染物排放总量及项目总量核算如下：

表9-5    污染物排放总量一览表  （t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 治理削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 木质粉尘 | 8.778 | 8.691 | 0.087 |
|  | 含漆粉尘 | 5.6 | 5.51 | 0.09 |
|  | 漆雾 | 16.618 | 16.448 | 0.17 |
|  | 苯乙烯 | 0.441 | 0.419 | 0.022 |
|  | 甲苯 | 8.526 | 8.101 | 0.425 |
|  | 二甲苯 | 4.312 | 3.8902 | 0.4218 |
|  | 丙酮 | 5.25 | 5.004 | 0.246 |
|  | 非甲烷总烃 | 22.687 | 21.553 | 1.134 |
|  | VOCs | 43.316 | 41.146 | 2.17 |
| 无组织废气 | 木质粉尘 | 0.462 | 0 | 0.462 |
|  | 含漆粉尘 | 0.022 | 0 | 0.022 |
|  | 漆雾 | 0.342 | 0 | 0.342 |
|  | 苯乙烯 | 0.009 | 0 | 0.009 |
|  | 甲苯 | 0.208 | 0 | 0.208 |
|  | 二甲苯 | 0.416 | 0 | 0.416 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.513 | 0 | 0.513 |
|  | VOCs | 0.934 | 0 | 0.934 |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 1008 | 0 | 1008 |
|  |  | COD | 0.403 | 0 | 0.403 |
|  |  | SS | 0.252 | 0 | 0.252 |
|  |  | 氨氮 | 0.035 | 0 | 0.035 |
| 固废 | 一般固废 | 62 | 62 | 0 |
|  | 危险固废 | 26.1 | 26.1 | 0 |
| 噪声 | 等效A声级 | 厂界达标 |

综上所述，经计算，本项目完成后环评预测项目污染物实际排放总量控制建议指标如下：

COD：0.403t/a；氨氮：0.035t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。

特征污染物排放量如下：

非甲烷总烃：1.647t/a；苯乙烯：0.031t/a；甲苯：0.633t/a；二甲苯：0.8378t/a；丙酮：0.246t/a；VOCs 3.104t/a。

（2）根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》和冀环总[2014]283号《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》规定。

本项目水帘机及水式喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后全部回用于生产、不外排，生活污水执行排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 A级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，并满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。

本项目废水最终进入南堡经济开发区污水处理厂，出水水质指标为：COD50mg/L、氨氮5mg/L。因此本项目废水污染物排放总量为：

COD：1008m3/a×50mg/L=0.0504t/a

氨氮：1008m3/a×5mg/L=0.00504t/a

本项目生产过程及生活均不涉及SO2、NOX的产排。

综上所述，本项目污染物总量控制指标为：

COD：0.0504t/a、氨氮： 0.00504 t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。

# 10、环境影响评价结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1本项目概况

（1）工程概述

项目名称：年产10万件木制浴室家具项目。

建设单位：唐山梦牌科技有限公司。

建设性质：新建。

建设规模：项目建成后年产10万件木制浴室家具（浴室柜）。

建设期：计划2017年12月开始建设，预计施工期8个月，2018年8月建成投产。

劳动定员及工作制度：劳动定员90人，本项目年工作时间280d，每天1班，每班8h，全年2240h。

投资：总投资8500万元，其中环保投资为65万元，占项目总投资的0.76%。

项目选址：本项目位于唐山市南堡经济开发区唐山梦牌科技有限公司厂区内，厂区中心地理位置坐标为北纬39°15'37.05"，东经118°10'42.10"。

（2）建设内容

本项目利用唐山梦牌科技有限公司1座现有厂房建设1座生产车间，生产车间内设板材烘干房、开料机加工区、底漆区、底漆打磨区、面漆区、原料及成品库房等主要设施，引进高速电脑裁板锯、全自动封边机、数控五面钻等生产设备115台，配套建设供水、供电等辅助工程以及废气处理等相关环保设施。

产业政策：对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合指导目录要求；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的规定，本项目不属于新增限值和淘汰类；此外，河北唐山南堡经济开发区经济发展局已为本项目出具备案信息（南开经发投资备字[2017]18号），项目建设符合国家及地方产业政策要求。

（3）项目衔接

给水：本项目用水主要为水式喷淋塔用水和生活用水，年用水量为3780m3/a，其中循环水量为2352m3/a、新鲜水用量为1428m3/a，新水由唐山梦牌瓷业有限公司自备水井提供，满足本项目供水要求。

排水：本项目所排污水主要为生活污水，水帘机及水式喷淋塔废水9m3/d（2520m3/a）经污水处理站处理后循环利用，不外排。职工生活污水按照用水80%计算，废水产生量为3.6m3/d（1008m3/a），产生量较少，水质较简单，直接外排开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂。

供电：该项目用电约140万kwh/a，由开发区电网供给，可满足项目生产用电需求。

供热：项目生产用热由电热提供，厂区不设锅炉等设施，生活取暖采用电采暖。

### 10.1.2环境现状和区域主要环境问题

（1）大气环境质量现状

现状评价结果表明，各污染物1小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)最高浓度限值要求，非甲烷总烃浓度满足河北省《大气环境质量 非甲烷总烃限值》(GB13/1577-2012)要求限值；PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB30957-2012)二级标准要求。

（2）地下水环境质量现状

从分析结果可以看出，项目所在区域邻近海域，浅层地下水受当地地质条件影响，属于《地下水质量标准》（GB/T14848－93）规定的Ⅴ类水体。

从分析结果可以看出，项目所在区域内饮用水含水层pH值、总硬度、高锰酸盐指数、挥发酚、硫酸盐、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、六价铬、总大肠菌群、镉、铅、锰、铁、砷等所有监测因子的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）III类标准要求。

（3）声环境质量现状

监测结果表明：本项目四周厂界昼间噪声54.2～55.9dB（A）之间，夜间噪声44.9～45.9dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

（4）环境保护目标

本项目位于唐山市南堡经济开发区，项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。

根据工程性质及周围环境特征，确定大气保护目标为周边2.5km内居民点，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水保护目标为厂址周围地下水，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；声环境保护目标为厂界声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；环境风险保护目标为厂区周围3km范围内的居民点。

### 10.1.3环保措施可行性结论

（1）废水

本项目所排污水主要为生活污水，水帘机及水式喷淋塔废水9m3/d（2520m3/a）经污水处理站处理后循环利用，不外排。职工生活污水按照用水80%计算，废水产生量为3.6m3/d（1008m3/a），产生量较少，水质较简单，直接外排开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂。

因此，本项目废水治理措施可行。

（2）废气

①木质粉尘废气

根据建设单位提供资料，本项目开料机加工工序设置中央集尘系统，拟在开料机加工区设46个集尘罩收集该区域产生的含尘废气，含尘废气的有效收集效率大于95%，收集的粉尘经集气管道进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理效率可达99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。脉冲袋式除尘器净化粉尘工艺已较成熟，其除尘效率可达99%以上，经环评计算，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

②底漆喷涂废气

本项目底漆喷涂采用密闭喷漆房（底漆喷漆房1间，喷涂完成后自然晾干），底漆喷涂废气主要成分为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，废气经收集后送水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由15m排气筒排放。废气处理系统对漆雾的处理效率为 99%，对有机组分的处理效率为95%。经环评计算，底漆喷涂废气中污染物漆雾排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准限制要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度及废气净化处理效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1大气污染物排放限值家具制造业相关要求，苯乙烯排放浓度及速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

③面漆喷涂废气

本项目共设2间面漆喷漆房，每间面漆喷漆房单独设置一套废气净化设施。面漆喷涂废气主要成分为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，面漆喷涂废气经收集后送水帘机+水式喷淋塔+漆雾毡+光氧催化氧化+活性炭处理后由15m排气筒排放。面漆喷涂废气的净化设施与底漆喷涂废气净化设施完全相同（包括净化工艺和净化风量），且经环评计算，面漆喷涂废气中污染物漆雾排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准限制要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度及废气净化处理效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1大气污染物排放限值家具制造业相关要求。

④底漆打磨废气

每次底漆喷涂完成后均需要对工件进行修补打磨，打磨工序分为人工打磨区和设备打磨区，打磨过程中会产生一定量的底漆打磨粉尘。

设备打磨：根据建设单位提供资料，本项目设备打磨工序设置中央集尘系统，收集该区域产生的含尘废气，含尘废气的有效收集效率大于95%，收集的粉尘经集气管道进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理效率可达99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。本项目设备打磨区配套风机的风量为20000m3/h，类比同类生产企业确定经处理后的粉尘的排放浓度为2mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.09t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

⑤无组织废气

本项目无组织废气有开料机加工工序废气、拼装工序施胶废气、底漆打磨工序废气、各喷漆房未被收集的废气。

1）开料机加工工序

本项目木材加工过程中产生的木质粉尘经集气管道收集后采用布袋除尘器处理后由排气筒排放。未经收集的粉尘无组织排放，集气效率按95%计，根据环评计算，粉尘废气的无组织排放量为0.462t/a，无组织排放速率为0.206kg/h。

2）拼装工序

本项目拼装过程使用拼板胶，拼板胶用量（1t/a）较小，施胶过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放。类比同类生产企业确定本项目施胶废气年排放非甲烷总烃0.05t/a。

3）底漆打磨工序

本项目底漆打磨（人工打磨工序）粉尘采用1套干式粉尘处理器处理。

干式粉尘处理器的工作原理：利用滤筒作为过滤元件，过滤器选用日本合成技术，高强度聚酯长纤维非织布材料，其纤维呈光滑管状，纤维互相交叉，开孔更小，分布更均匀，采用特殊工艺制成具有立体网状结构的微孔膜，具有良好的过滤性能。除尘器采用下抽上排内循环的工作方式含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，首先经过整流板，含尘气体均匀的分散到各滤筒过滤。除尘器工作一段时间后，滤筒上的粉尘逐渐增多致使滤袋阻力上升，导致其透气性减弱。为了使除尘器的阻力控制在限定的范围内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开脉冲电磁阀，使压缩空气由喷吹管各喷口喷射到对应滤筒，造成滤筒内瞬间气体膨胀，使积聚在滤袋外壁上的粉尘抖落，进入灰斗，定期清理。

根据设计单位提供的资料，干式粉尘处理器收集率可达90%，则未被收集的底漆打磨粉尘量为0.02t/a，无组织排放速率为0.0098kg/h。

4）喷漆房无组织废气

本项目底漆、面漆喷涂过程中产生的废气会有少量未被收集的废气以无组织形式排放。

以上无组织废气均采取车间内机械排风系统、自然逸散的形式排放，通过估算模式对厂界浓度进行叠加计算，颗粒物对厂界的贡献浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物1.0mg/m3；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯对厂界的贡献浓度均符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、二甲苯0.2mg/m3的要求；苯乙烯对厂界贡献浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值：5.0mg/m3。

综上所述，本项目废气治理措施可行。

（3）噪声

本项目生产设备及除尘设备风机运行时产生机械噪声，源强在75-100dB(A)，噪声污染防治主要从降低噪声源和控制传播途径两方面考虑，主要采取以下措施：采取室内布置、基础减振、厂房隔声和罗茨风机加装消声器、离心风机进出风口采用软连接等措施控制噪声，再经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，噪声防治措施可行。

（4）固废

本项目产生的固体废物主要有三类：一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

本项目固体废物主要有生产车间产生的一般工业固废:木材下脚料，危险废物:废胶桶、油漆桶、漆雾毡、废活性炭、含漆除尘灰、污水处理站污泥，生活垃圾。

木材下脚料收集后外售；废胶桶、油漆桶、漆雾毡、含漆除尘灰、污水处理站污泥集中分类收集，送危废暂存间暂存，定期交有资质单位代为处置，生活垃圾送当地环卫部门处置。

本项目产生的固体废物均已得到妥善处理、处置，治理措施可行。

### 10.1.4环境影响评价结论

（1）地下水环境

本项目所排污水主要为生活污水，水帘机及水式喷淋塔废水9m3/d（2520m3/a）经污水处理站处理后循环利用，不外排。职工生活污水按照用水80%计算，废水产生量为3.6m3/d（1008m3/a），产生量较少，水质较简单，直接外排开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂。本项目在采取完善的防渗措施，可有效阻止污染物下渗，从水文地质角度分析，项目建设运行对地下水环境影响程度较小。

（2）大气环境

本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的AERMOD模式进行预测。

由大气影响预测结果可以看出本项目投产后，评价范围内区域最大浓度点二甲苯、苯乙烯小时平均浓度最大预测值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次浓度要求；非甲烷总烃小时平均浓度最大预测值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限制》（河北省地方标准DB13/1577-2012）。

本项目的卫生防护距离设定为100m。本项目生产车间距离最近的敏感点为项目南侧2300m的滨海花园，满足卫生防护距离要求。卫生防护距离内严禁建设居民区、学校、医院等环境敏感设施。

本项目废气不会对周围大气环境产生明显影响。

（3）声环境

经预测，噪声源对各评价点的贡献声级在36.8~42.1dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。和现状噪声值叠加后，厂界昼间噪声预测值在54.3~55.7dB(A)，夜间在45.5~47.4dB(A)，厂界噪声预测值的噪声预测值较现状值有所增加，厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物均得以综合利用，妥善处置，无固废外排，对区域环境影响较小。

### 10.1.5环境风险评价

本项目涉及低毒易燃危险性物质。虽然但生产环节生产工艺较为简单，但生产过程中一旦防范管理措施不到位，有潜在的事故危险性。本项目主要风险物质为油漆及稀释剂，厂区内储存量较少，事故原因以易发生频率统计，以易燃品泄漏、泵或设备故障、操作失误、仪表或电器失控为主，在采取一定措施的前提下其环境风险能达到可接受水平。

10.1.8公众参与

本次环评进行过程中，建设单位唐山梦牌科技有限公司采取张贴公告和发放调查表形式进行了公众参与调查。建设单位分别于2017年7月28日-8月10日，2017年9月27日-2017年10月16日在项目周围敏感点进行了两次公示，并于第二次公示期间，在评价范围内敏感点：滨海花园、百旺家苑进行了公众参与调查。两次公示期间均未收到公众反馈意见；本次环评共发放调查表20份，回收有效调查表20份，调查结果表明：本项目建设和厂址选择得到所有被调查公众的支持，被调查公众对本项目建设持支持态度的占100%，无反对意见；100%的被调查者认为本项目所选厂址合理，没有人认为选址不合理。

### 10.1.9工程可行性结论

综上所述，本项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，工程采取了清洁生产工艺；生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小；建设单位进行了公众参与，得到了公众的支持。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行，从环保角度分析，该项目可行。

## 10.2建议

（1）严格执行“三同时”制度，使环保设施落实到实处。

（2）健全企业的环境管理体系，做到安全生产、风险防范、污染预防及各项环境保护、安全生产工作。

（3）加强环境监督和管理，积极配合当地环保部门的监测，及时通报相关信息。

# Text boxes

PE透明底漆

PE白底漆

PE稀释剂

5

20

15

喷漆房

漆雾

有机废气

家具

水帘机

漆雾毡

流平干燥

光氧催化

+活性炭

15m高排气筒

8.82

26.21

4.97

8.82

0.07

9.23

0.8

4.97

26.21

PU面漆

PU稀释剂

PU固化剂

24

12

12

喷漆房

漆雾

有机废气

家具

水帘机

漆雾毡

流平干燥

光氧催化

+活性炭

15m高排气筒

8.1

29.4

10.5

8.1

0.08

19.5

1.58

10.5

29.4

备料

开料

封边

钻孔

锣型

拼装

打磨

底漆喷涂、烘干

打磨

废气、噪声、固废

废气、噪声、固废

噪声

噪声

废气、噪声、固废

底漆喷涂、烘干

打磨

面漆喷涂、烘干

废气、噪声、固废

废气、噪声、固废

废气、固废

废气、固废

废气、噪声、固废

废气、固废

包装待售

0.9

新水

生活用水

3.6

4.5

开发区污水处理厂

水帘机及喷淋塔用水

0.6

0.6

8.4

5.1

厂区污水处理站

9

28.5

去除

13.47

清水

清水

板框压滤机

污泥

刮渣机

污泥池

清水池

气浮沉淀一体机

调节池

废水

清水

清水

板框压滤机

污泥

刮渣机

污泥池

清水池

气浮沉淀一体机

调节池

废水