唐山昆鹏金属再生资源有限公司

废钢渣回收再利用项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：唐山昆鹏金属再生资源有限公司

编制单位：唐山昆鹏金属再生资源有限公司

2019年6月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责 人：张胜军

填      表    人：张胜军

建设单位 唐山昆鹏金属再生资   编制单位 唐山昆鹏金属再生资

源有限公司  （盖章）          源有限公司  （盖章）

电话:13903373835              电话:13903373835

传真:                         传真:

邮编:063505                   邮编:063505

地址:唐山市南堡经济开发区唐   地址:唐山市南堡经济开发区唐

山昆铁科技有限公司厂区内      山昆铁科技有限公司厂区内

表一

| 建设项目名称 | 废钢渣回收再利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 唐山昆鹏金属再生资源有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 唐山市南堡经济开发区唐山昆铁科技有限公司厂区内 |
| 主要产品名称 | 钢渣粒子钢块 |
| 设计生产能力 | 年产钢渣粒子钢块50万吨 |
| 实际生产能力 | 年产钢渣粒子钢块42万吨 |
| 建设项目环评时间 | 2017年11月 | 开工建设时间 | 2018年8月 |
| 调试时间 | 2019年4月 | 验收现场监测时间 | 2019年5月 |
| 环评报告表 审批部门 | 河北唐山南堡经济开发区行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 嘉诚环保工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |
| 投资总概算 | 6500 | 环保投资总概算 | 50 | 比例 | 0.77% |
| 实际总概算 | 5000 | 环保投资 | 200 | 比例 | 4% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年9月1日起施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）； （9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。 （10）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （11）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （12）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）； （13）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （14）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （15）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （16）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； （17）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （18）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）； （19）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； （20）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （21）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）； （22）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）； （23）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （24）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）； （25）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）； （26）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引》（河北省环境保护厅）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）项目上料、出料、烘干、成型过程废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中颗粒物（其他）排放浓度50mg/m3，表2中SO2排放浓度400mg/m3，NOX排放浓度400mg/m3，排气筒高度不低于15m；同时执行《河北省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（冀气领[2018]5号）：颗粒物排放浓度≤30mg/m3，SO2排放浓度≤200 mg/m3，NOx排放浓度≤300 mg/m3限值要求。 （2）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2：中型规模，油烟排放浓度2.0 mg/m3，净化效率不低于75%。 （3）颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3中周界外颗粒物最高允许排放限值：1.0mg/m3；同时满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/ 2169—2018）表5中有厂房车间内颗粒物无组织排放浓度限值8mg/m3的要求。 （4）厂区污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准：COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100mg/L；氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）NH3-N：45 mg/L。 （5）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值：昼间65dB（A）,夜间55dB（A）。 （6）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相应要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的相关规定及修改单。 |

表二

工程建设内容： 项目建设内容为1座生产车间、1座办公附属用房、食堂及住宿均依托唐山昆铁科技有限公司。实际生产能力为年产钢渣粒子钢块42万吨。 项目建构筑物见下表。 表2-1 项目主要建构筑物一览表 序号 建构筑物 层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 生产车间 1 8680 8680 与环评一致 2 办公附属用房 1 156 156 与环评一致 3 燃气调压站 1 90 90 与环评一致 4 危废间 1 24 24 与环评一致 合计 8950 8950 原料库未建，车间内设原料区，总建筑面积减少10250m2 项目生产设备见下表。 表2-2 设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 规格型号 备注 1 板式链条机 3 台 原设计4台提升机保留1台，其余更换为3台链条机 提升机 1 台 2 控温炉（烘干炉） 2 台 2.5m*46m 与环评一致 3 余热回收换热器 2 台 与环评一致 4 液压成型机 7 台 900T 减少1台 5 自动控制系统 2 台 DK1400-CF 与环评一致 6 雾炮 2 台 新增2台 7 电磁吸盘 4 台 与环评一致 8 铲车 2 辆 与环评一致 9 卡车 1 辆 与环评一致 经现场调查和与建设单位核实，该项目生产设备、建设内容及环保设施存在变更情况，其他内容均与环评一致，具体变更情况如下： ①项目设计建设原料库一座，实际未建原料库，原料储存于生产车间原料区； ②项目生产设备中设计4台提升机保留1台，其余更换为3台板式链条机（1#生产线采用板式链条机上料，2#生产线采用提升机上料，压制成型后采用链条机出料），液压成型机减少1台，2套保温箱+中间高温转换器未设置，原料区新增2台雾炮； ③项目设计上料机料斗入料口及烘干炉入料、出料口、液压机分别安装集气罩，收集的废气与烘干炉废气经旋风除尘器（2台）+脉冲布袋除尘器（2台）处理后由20m高排气筒（2根）排放；厂区共设两条生产线，实际为1#生产线链条机上料点上方设置集气罩，烘干炉入料口上方设置集气罩、出料口设置集气管道，液压机上方安装集气罩，将链条机上料废气与烘干炉上料、出料、液压成型废气经管道引至旋风+布袋除尘器进行处理，2#生产线提升机上料点上方设置集气罩，烘干炉入料口上方设置集气罩、出料口设置集气管道，液压机上方安装集气罩，将提升机上料废气与烘干炉上料、出料、液压成型废气经管道引至旋风+布袋除尘器进行处理，两套除尘器处理后的废气经一根20m高排气筒排放。 以上情况不涉及产品变化、污染物种类变化，不属于重大变更。

原辅材料消耗及水平衡： 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 废钢粒 万t/a 38.5 减少7.3万t/a 2 锯口屑、各种小颗粒钢屑和氧化铁 万t/a 3.5 减少0.7万t/a 3 液压油 t/a 36 与环评一致 4 齿轮油 t/a 0.1 与环评一致 5 润滑油 t/a 0.1 与环评一致 1 水 m3/a 2340 与环评一致 2 电 万kwh/a 120 与环评一致 3 天然气 万m3/a 360 与环评一致 注：①本项目所用原辅材料均直接购自炼钢厂、机加工厂，不含有废旧物资回收公司收购的废钢材，因此，不需设置放射性检测仪；②本项目所用原料均为黑色金属，不包含有色金属。 给排水： （1）给水 本项目新鲜用水由园区供水管网提供，水质和水量均能满足要求。项目总用水量为7.8m3/d（2340m3/a），用水主要为职工生活用水和生产用水。 项目劳动定员70人，年生产天数300d。生活用水量按30L/（人·d）计算，则生活用水量为2.1m3/d（630m3/a）。餐饮用水按10L/（人·餐）计算，提供一餐，则餐饮用水量为0.70m3/d（210m3/a）。 项目生产用水主要为余热回收装置循环冷却用水、液压机冷却循环用水、抑尘用水。余热回收装置冷却水用水量为5m3，循环使用，定期补充，每天补充水量为0.5m3/d（150m3/a）；液压机冷却用水量为220m3，循环使用，定期补充，每天补充水量为4.0m3/d（1200m3/a）；原料区采用雾炮抑尘，用水量为0.5m3/d（150m3/a）。 （2）排水 项目冷却水循环使用，不外排，抑尘用水落至原料上或自然挥发，项目排水主要为生活污水和餐饮废水。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.68m3/d（504m3/a），餐饮废水产生量为0.56m3/d（168m3/a）。本项目住宿和食堂依托唐山昆铁科技有限公司宿舍和食堂，则生活污水和餐饮废水依托唐山昆铁科技有限公司处理设施处理后排入污水管网，最终由南堡开发区污水处理厂处理。项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水量平衡图 单位：m3/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目所需原料由原料厂家汽车（原料由苫布进行遮盖）直接运输至厂区生产车间内原料区储存。项目原料主要为废钢粒、锯口屑、各种小颗粒钢屑和氧化铁，废钢粒为圆形，直径为1~2cm，锯口屑、各种小颗粒钢屑和氧化铁形状不规则，尺寸在1mm~30mm之间，原料尺寸满足烘干炉进炉要求，不需进行破碎等预处理，项目原料含水率为20%。原料进厂后，在生产车间原料区分类储存，即废钢粒与锯口屑、各种小颗粒钢屑和氧化铁分别存放。项目压块生产车间东侧设置有一个面积为3000m2的原料区，项目共设置2条生产线，每条生产线生产能力为21万t/a。 （1）上料：生产车间1#生产线通过铲车将物料放至链条机，通过链条机提升物料至烘干炉中，2#生产线通过铲车将物料放至提升机上料斗，通过提升机提升物料至烘干炉中。 （2）加热烘干：项目烘干分为两部分，前半部分为低温对流烘干，原辅材料在低温对流烘干器内进行预热，温度在400℃左右，原辅材料预热完毕后进入精确调温烘干炉烘干，烘干炉温度控制在800℃。烘干炉使用天然气作为燃料，在烘干炉内，热气流与原料固体流逆向运行。 烘干炉废气首先通过旋风除尘器，将大颗粒物料收集沉降，同时起到降温的作用，然后通过余热回收换热器（余热回收换热器采用列管式水循环间接冷却，余热冬季用于取暖，其他季节用于宿舍洗浴），进行换热降温，温度降至200℃以下，经脉冲布袋除尘器处理后，由20m高排气筒排放。 （3）液压成型：加热烘干完毕的物料通过管道输送至液压成型机，按需求调整液压压力（0-315bar动态可调），压制成型。压力机成品块重50~55kg，规格为200mm*200mm，压力机工作效率3块/min。 （4）产品入库：液压成型的产品由板式链条机运出，通过电磁吸盘吊运至生产车间成品区，本项目产品由客户运输车辆进行外运。 生产工艺流程及排污节点见图2-2。 图2-2 工艺流程及排污节点图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1废气 项目产生的废气主要为烘干炉废气、链条机上料废气、烘干炉上料、出料废气、液压成型过程废气，食堂油烟。 （1）烘干炉废气、链条机上料废气、烘干炉上料、出料废气、液压成型过程废气 1#生产线链条机上料点上方设置集气罩，烘干炉入料口上方设置集气罩、出料口设置集气管道，液压机上方安装集气罩，将链条机上料废气与烘干炉上料、出料、液压成型废气经管道引至旋风+布袋除尘器进行处理，2#生产线提升机上料点上方设置集气罩，烘干炉入料口上方设置集气罩、出料口设置集气管道，液压机上方安装集气罩，将提升机上料废气与烘干炉上料、出料、液压成型废气经管道引至旋风+布袋除尘器进行处理，两套除尘器处理后的废气通过风机（总风量为78000m3/h）经一根20m高排气筒排放。 图3-1 旋风+布袋除尘器 图3-2 除尘器排气筒 图3-3 废气处理流程 （2）食堂油烟 项目食堂依托唐山昆铁科技有限公司食堂，食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用排气筒排放。 3.2废水 本项目废水主要为职工生活污水、冷却水。 食堂废水依托唐山昆铁科技有限公司隔油池处理后，与生活污水汇合经化粪池处理后，经管网排入南堡经济开发区污水处理厂处理。 项目生产过程余热回收冷却水及液压机冷却水排入循环水池，经冷却后循环使用不外排。 3.3噪声 本项目噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声，设备包括板式链条机、液压机、风机等，源强为75～90dB（A）。设备置于车间内，基础加装减振垫。 3.4固体废物 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘器收集的收尘灰、液压油擦拭抹布、废润滑油、废齿轮油、液压油及过滤废渣。 除尘器收集的除尘灰主要成分为金属颗粒物等，收集后回用于生产。 为避免液压机设备液压油滴漏，需用抹布对设备表面进行擦拭，混入生活垃圾的废抹布与生活垃圾收集后运至附近垃圾中转站。 检修过程产生的废液压油，设备内液压油定期过滤产生的废渣，生产过程中产生的废润滑油、废齿轮油属于危险废物，分别装入耐腐蚀容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 图3-4 危废间外部 图3-5 危废间内部 图3-6 无组织废气及噪声监测点位图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1主要结论 1、工程概况 （1）项目概况 项目位于唐山市南堡经济开发区唐山昆铁科技有限公司厂区内，厂址中心地理坐标为N 39°14'51.72"，E 118°14'39.12"。项目北侧为空地南侧为四号路（荣华东道），西侧为唐山昆铁科技有限公司的大型铁路养护设备项目，东侧为二十三号路（人民路）。距厂界最近的敏感点为西南侧1110m处的张庄子村，1#1120m、1810m处的西南街村、老王庄西街村。 项目总投资6500万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.46%。项目建成运营后，年可生产钢渣粒子钢50万t。 本项目为废钢渣回收再利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用 第15项“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策；项目不在《河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）》限值类和淘汰类之列，建设符合河北省政策要求。 （2）公用工程 ①给排水：本项目新鲜用水由园区供水管网提供，水质和水量均能满足要求。项目总用水量为7.8m3/d（2340m3/a），用水主要为职工生活用水和生产用水。污水处理依托唐山昆铁科技有限公司污水处理设施处理后排入污水管网，最终由南堡开发区污水处理厂处理。 ②供电：由园区供电电网提供。 ③供热：项目生产用热，由天然气提供，天然气由唐山市科凌天然气技术有限公司提供，目前天然气管网已铺至项目厂区，年用量为360万Nm3。 2、环境质量现状调查 项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地下水基本满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准；声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 3、环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析 厂区烘干炉以天然气作为燃料，在上料机料斗入料口及烘干炉入料、出料口、液压机分别安装集气罩，收集的废气与烘干炉废气经旋风除尘器（2台）+脉冲布袋除尘器（2台）处理后由20m高排气筒（2根）排放，SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2中新建炉窑标准要求。厂界颗粒物浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3无组织颗粒物排放标准限值。 （2）水环境影响分析 本项目生产工序无废水产生，冷却水循环使用，不外排。项目废水主要为职工生活污水、餐饮废水，污水依托唐山昆铁科技有限公司污水处理设施处理后，排入南堡经济开发区污水管网，最终由南堡开发区污水处理厂处理。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要为斗式提升机、压力机和风机等设备的运行噪声，声级值在75～100dB(A)之间。通过选用低噪设备，隔声减振、厂房隔声等措施后，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，项目对区域声环境质量影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为厂内运输以及斗式上料机洒落的物料、旋风除尘和脉冲布袋除尘器收集的收尘灰、液压油擦拭抹布、废润滑油、废齿轮油、液压油及过滤废渣。 散落物料、旋风除尘器、脉冲布袋除尘器收集的收尘灰经收集后回用于生产；液压油擦拭抹布、生活垃圾统一收集后运至附近垃圾中转站；废润滑油、废齿轮油、液压油及过滤废渣分类放置于桶中，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （5）总量控制指标 本项目总量控制建议指标为： SO2：20.139t/a，NOx：20.139t/a，COD：0.034t/a，氨氮：0.003t/a。 4、工程可行性结论 综上所述，唐山昆鹏金属再生资源有限公司废钢渣回收再利用项目符合国家产业政策，选址符合要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，厂区的建设不会对周围环境产生明显影响，项目在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，该项目的建设是可行的。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1）严格贯彻落实项目建设“三同时”制度； 2）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 3）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 4.2审批部门审批意见 本项目于2018年7月26日通过了河北唐山南堡经济开发区行政审批局的审批。 审批意见： 南审环评【2018】21号 根据环评结论，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、唐山昆鹏金属再生资源有限公司废钢渣综合再利用项目位于唐山市南堡经济开发区唐山昆铁科技有限公司厂区内，厂址中心地理坐标为N39°14′51.72″，E118°14′39.12″。该项目建设性质为：新建。项目总投资6500万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.77%；建成后年产50万吨钢渣粒子钢。该项目在河北唐山南堡经济开发区发展局完成备案（备案编号：南开经发投资备字[2017]66号）。我局同意你公司按照环评报告所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目实施中应重点做好以下工作： 1.加强项目建设的施工期环境管理。按照环境评价文件要求，加强施工产生的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。 2.本项目废气排放主要为：投料、放料过程的粉尘废气及天然气烘干炉废气。投料机入料口及烘干炉入料、出料口、液压机分别安装集气罩，收集的废气与烘干炉废气经旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后由20m高排气筒排放，其中SO2、NOX、颗粒物排放浓度均须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1604-2012）中新建窑炉相关标准；厂界颗粒物浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1604-2012）表3无组织颗粒物排放限值。 3.本项目无生产废水产生，冷却水循环使用不外排。该项目职工食堂、洗浴等生活设施均依托唐山昆铁科技有限公司，故本项目无生活污水产生。 4.本项目产噪设备主要为斗式提升机、压力机和风机等设备的运行噪声，通过采取低噪声设备，车间封闭、基础减振等措施，场界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 5.本项目产生的一般固废为：场内运输、上料、放料过程中的散落原料及布袋除尘灰，收集后回用于生产。一般固废的贮存、处置须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求。危险废物为：废润滑油、废齿轮油、液压油及过滤废渣，收集后置于桶中，暂存于危废暂存间，定期委托具备危险废物贮存污染控制标准》及修改单的相关要求。生活垃圾交由环卫部门处理。 6.本项目制冷、取暖均采用空调。 7.该项目核定污染物排放总量为：SO2：20.139t/a、NOX：20.139t/a；COD：0.034t/a，NH3-N：0.003t/a。 三、该项目取得批复后三日内需报送环保部门进行备案，由唐山市环境保护局曹妃甸分局负责日常环境监管工作。 四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后须向我局申请噪声、固废验收。 河北唐山南堡经济开发区行政审批局 公 章 2018 年7月26日 本项目环境保护“三同时”情况落实见表4-1。 表4-1 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 验收标准 落实情况 废气 烘干炉废气 颗粒物 烘干炉使用清洁能源天然气，在上料机料斗入料口及烘干炉入料、出料口、液压机分别安装集气罩，收集的废气与烘干炉废气经旋风除尘器（2台）+脉冲布袋除尘器（2台）处理后由20m高排气筒（2根）排放 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2中新建炉窑标准 实际为1#生产线链条机上料点上方设置集气罩，烘干炉入料口上方设置集气罩、出料口设置集气管道，液压机上方安装集气罩，将链条机上料废气于烘干炉上料、出料、液压成型废气经管道引至旋风+布袋除尘器进行处理，2#生产线治理措施与环评一致，两套除尘器处理后的废气经一根20m高排气筒排放，验收标准执行《河北省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（冀气领[2018]5号） 上料机入料粉尘、烘干炉入料粉尘、烘干炉出料粉尘、液压机液压过程粉尘 厂区无组织颗粒物 安装排风扇，加强通风 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3无组织颗粒物排放标准限值 车间原料区新增2台雾炮进行抑尘，其余已落实 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、 氨氮、动植物油 依托唐山昆铁科技有限公司污水处理设施处理后排入南堡经济开发区污水处理厂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求 已落实 噪声 机械设备 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 已落实 固废 厂内运输以及斗式上料机 上料洒落物料 收集后回用于生产 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 标准要求 已落实 旋风除尘器和脉冲布袋除尘器 收尘灰 职工生活 生活垃圾 收集后运至附近垃圾中转站 液压油擦拭过程 废抹布 生产过程 废液压油 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定和要求 液压油过滤废渣 废润滑油 废齿轮油 危废间 危废暂存间应做好防风、防雨、防晒、防渗漏。设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；设置泄露液体收集装置；存放废液等的容器的地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无缝隙，渗透系数≤10-10cm/s 已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制： 北京京畿分析测试中心有限公司于2019年5月24日至25日进行了验收监测并出具检测报告（ATCCR19052405）。监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。 质量保障体系 1、检测分析中使用的各种仪器均经省计量部门检定合格且在有效使用期内，并在使用前后进行校准，符合质控要求。 2、所有检测分析人员均经过岗前培训，全部人员持证上岗。 3、样品采集、记录、运输保存及实验室分析按照《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ38-2017）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ57-2017）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ693-2014）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB/T 18483-2001）（附录A）、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）、《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）要求进行。 4、厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求进行。

表六

验收监测内容： 受建设单位委托，北京京畿分析测试中心有限公司于2019年5月24日-25日对唐山昆鹏金属再生资源有限公司有组织废气、无组织废气、废水和厂界噪声相关项目进行了检测。检测点位、项目及频次见下表。 表6-1 排放污染物监测点位、项目及频次 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废气 （有组织） 1#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化前采样口 颗粒物 每天3次，监测2天 2#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化前采样口 颗粒物 每天3次，监测2天 1#2#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化后采样口 颗粒物 每天3次，监测2天 高压静电油烟净化器进口 油烟 每天5次，监测2天 高压静电油烟净化器出口 油烟 每天5次，监测2天 废气 （无组织） 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物 每天3次，监测2天 厂界上风向1个点位，下风向3个点位，车间内1个点位 非甲烷总烃 每天3次，监测2天 废水 排水口 pH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油 每天4次，监测2天 噪声 北、东、南、西厂界4个点位 厂界噪声 昼夜各1次，监测2天

表七

验收监测期间生产工况记录： 检测期间工况达到75%以上（见检测报告），满足检测要求。

验收检测结果： 7.1废气有组织检测结果 表7-1 废气有组织检测结果 采样日期 检测点位 检测项目 单位 检测结果 1 2 3 2019.5.24 1#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化前采样口 标干流量 m3/h 8830 8617 8734 颗粒物浓度 mg/m3 44.3 46.2 51.1 颗粒物折算浓度 mg/m3 66.8 70.3 77.8 排放速率 kg/h 0.391 0.398 0.446 二氧化硫浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 二氧化硫折算浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 排放速率 kg/h < 0.026 < 0.026 < 0.026 氮氧化物浓度 mg/m3 50 49 49 氮氧化物折算浓度 mg/m3 76 74 74 排放速率 kg/h 0.442 0.422 0.428 2019.5.24 2#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化前采样口 标干流量 m3/h 8242 7956 7430 颗粒物浓度 mg/m3 39.6 42.4 35.5 颗粒物折算浓度 kg/h 59.2 63.4 54.0 排放速率 m3/h 0.326 0.337 0.264 二氧化硫浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 二氧化硫折算浓度 kg/h < 3 < 3 < 3 排放速率 mg/m3 < 0.025 < 0.024 < 0.022 氮氧化物浓度 mg/m3 46 48 46 氮氧化物折算浓度 kg/h 69 72 70 排放速率 mg/m3 0.379 0.382 0.342 2019.5.24 1#2#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化后采样口 标干流量 m3/h 32209 31175 32095 颗粒物浓度 mg/m3 1.6 1.8 2.0 颗粒物折算浓度 mg/m3 2.5 2.8 3.1 排放速率 kg/h 0.052 0.056 0.064 二氧化硫浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 二氧化硫折算浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 排放速率 kg/h < 0.097 < 0.094 < 0.096 氮氧化物浓度 mg/m3 39 44 44 氮氧化物折算浓度 mg/m3 60 68 67 排放速率 kg/h 1.26 1.37 1.41 颗粒物去除效率 % 92.8 92.4 91.0 2019.5.25 1#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化前采样口 标干流量 m3/h 8862 8615 8671 颗粒物浓度 mg/m3 48.6 41.2 51.6 颗粒物折算浓度 mg/m3 72.7 62.7 79.2 排放速率 kg/h 0.431 0.355 0.447 二氧化硫浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 二氧化硫折算浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 排放速率 kg/h < 0.027 < 0.026 < 0.026 氮氧化物浓度 mg/m3 48 45 49 氮氧化物折算浓度 mg/m3 72 68 75 排放速率 kg/h 0.425 0.388 0.425 2019.5.25 2#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化前采样口 标干流量 m3/h 7484 7234 7581 颗粒物浓度 mg/m3 40.3 37.3 44.1 颗粒物折算浓度 kg/h 61.3 56.8 67.1 排放速率 m3/h 0.302 0.270 0.334 二氧化硫浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 二氧化硫折算浓度 kg/h < 3 < 3 < 3 排放速率 mg/m3 < 0.022 < 0.022 < 0.023 氮氧化物浓度 mg/m3 46 50 46 氮氧化物折算浓度 kg/h 70 77 70 排放速率 mg/m3 0.344 0.362 0.349 2019.5.25 1#2#烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化后采样口 标干流量 m3/h 31544 31703 31531 颗粒物浓度 mg/m3 2.2 1.8 2.4 颗粒物折算浓度 mg/m3 3.4 2.8 3.7 排放速率 kg/h 0.069 0.057 0.076 二氧化硫浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 二氧化硫折算浓度 mg/m3 < 3 < 3 < 3 排放速率 kg/h < 0.095 < 0.095 < 0.095 氮氧化物浓度 mg/m3 50 50 48 氮氧化物折算浓度 mg/m3 77 77 73 排放速率 kg/h 1.58 1.59 1.51 颗粒物去除效率 % 90.5 90.9 90.3 表7-2 废气有组织检测结果 采样日期 检测位置 检测项目 单位 检测结果 1 2 3 4 5 2019.5.24 高压静电油烟净化器进口 烟气标况流量 m3/h 14641 折算油烟排放浓度 mg/m3 4.42 4.38 4.39 4.46 4.50 高压静电油烟净化器出口 烟气标况流量 m3/h 14843 折算油烟排放浓度 mg/m3 0.67 0.62 0.63 0.69 0.61 油烟去除效率 % 85.3 2019.5.25 高压静电油烟净化器进口 烟气标况流量 m3/h 14477 折算油烟排放浓度 mg/m3 4.66 4.54 4.39 4.48 4.48 高压静电油烟净化器出口 烟气标况流量 m3/h 14853 折算油烟排放浓度 mg/m3 0.61 0.58 0.56 0.64 0.65 油烟去除效率 % 86.2 由检测结果可知，烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化后采样口颗粒物有组织排放的最大浓度为3.7mg/m3，二氧化硫最大浓度均<3mg/m3，氮氧化物最大浓度为77mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中颗粒物（其他）排放浓度50mg/m3，表2中SO2排放浓度400mg/m3，NOX排放浓度400mg/m3，同时满足《河北省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（冀气领[2018]5号）：颗粒物排放浓度≤30mg/m3，SO2排放浓度≤200 mg/m3，NOx排放浓度≤300 mg/m3限值要求；油烟净化器出口油烟最大排放浓度为0.69mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2：中型规模，油烟排放浓度2.0 mg/m3，最低去除效率75%的要求。 7.2废气无组织检测结果 表7-3 无组织废气检测结果 采样时间 检测项目 检测点位 检测结果 1 2 3 2019.5.24 颗粒物 1# 0.123 0.115 0.131 2# 0.234 0.276 0.272 3# 0.251 0.298 0.232 4# 0.265 0.276 0.252 5# 0.320 0.346 0.337 2019.5.25 颗粒物 1# 0.129 0.114 0.141 2# 0.230 0.231 0.271 3# 0.261 0.204 0.296 4# 0.219 0.224 0.252 5# 0.327 0.312 0.304 由检测结果可知，厂界颗粒物无组织排放的最大浓度为0.298mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3中周界外颗粒物最高允许排放限值：1.0mg/m3，车间内颗粒物最大浓度为0.346mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/ 2169—2018）表5中有厂房车间内颗粒物无组织排放浓度限值8mg/m3的要求。 7.3废水检测结果 表7-4 废水检测结果 采样时间 检测点位 检测项目 单位 检测结果 1 2 3 4 2019.5.24 生活污水 排放口 pH值 无量纲 7.43 7.52 7.41 7.32 COD mg/L 183 166 172 169 BOD5 mg/L 44.1 40.6 44.5 43.3 悬浮物 mg/L 156 179 192 136 氨氮 mg/L 1.14 1.20 1.52 1.35 动植物油 mg/L < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 2018.5.25 生活污水 排放口 pH值 无量纲 7.37 7.48 7.55 7.61 COD mg/L 154 177 181 151 BOD5 mg/L 39.7 46.1 44.2 38.7 氨氮 mg/L 145 167 183 151 悬浮物 mg/L 1.58 1.48 1.04 1.27 非甲烷总烃（mg/m3） 动植物油 mg/L < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 由检测结果可知，厂区生活污水排放口pH值范围为7.32-7.61，化学需氧量最大排放浓度为183mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度为46.1mg/L，悬浮物最大排放浓度为192mg/L，动植物油排放浓度均小于0.06mg/L，污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。氨氮最大排放浓度为1.58mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。 7.4噪声检测结果 表7-5 厂界噪声检测结果 检测日期 检测点位 检测结果（昼间） 检测结果（夜间） 达标情况 2019.5.24 1#（北侧） 54.7 44.8 达标 2#（东侧） 54.5 43.6 达标 3#（南侧） 54.9 44.4 达标 4#（西侧） 53.3 42.7 达标 2019.5.25 1#（北侧） 54.2 44.3 达标 2#（东侧） 53.9 42.8 达标 3#（南侧） 54.6 44.6 达标 4#（西侧） 54.2 43.1 达标 由检测结果可知，企业各厂界噪声昼间检测值为53.3dB(A)～54.9dB(A)，夜间检测值为42.7dB(A)～44.8dB(A)，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

表八

验收监测结论： 监测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。 （1）废气 由检测结果可知，烘干炉旋风除尘+脉冲布袋除尘净化后采样口颗粒物有组织排放的最大浓度为3.7mg/m3，二氧化硫最大浓度均<3mg/m3，氮氧化物最大浓度为77mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中颗粒物（其他）排放浓度50mg/m3，表2中SO2排放浓度400mg/m3，NOX排放浓度400mg/m3，同时满足《河北省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（冀气领[2018]5号）：颗粒物排放浓度≤30mg/m3，SO2排放浓度≤200 mg/m3，NOx排放浓度≤300 mg/m3限值要求；油烟净化器出口油烟最大排放浓度为0.69mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2：中型规模，油烟排放浓度2.0 mg/m3，最低去除效率75%的要求。 由检测结果可知，厂界颗粒物无组织排放的最大浓度为0.298mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3中周界外颗粒物最高允许排放限值：1.0mg/m3，车间内颗粒物最大浓度为0.346mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/ 2169—2018）表5中有厂房车间内颗粒物无组织排放浓度限值8mg/m3的要求。 （2）废水 由检测结果可知，厂区生活污水排放口pH值范围为7.32-7.61，化学需氧量最大排放浓度为183mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度为46.1mg/L，悬浮物最大排放浓度为192mg/L，动植物油排放浓度均小于0.06mg/L，污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。氨氮最大排放浓度为1.58mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。 （3）噪声 由检测结果可知，企业各厂界噪声昼间检测值为53.3dB(A)～54.9dB(A)，夜间检测值为42.7dB(A)～44.8dB(A)，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 （4）固废 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘器收集的收尘灰、液压油擦拭抹布、废润滑油、废齿轮油、液压油及过滤废渣。 除尘器收集的除尘灰主要成分为金属颗粒物等，收集后回用于生产。 为避免液压机设备液压油滴漏，需用抹布对设备表面进行擦拭，混入生活垃圾的废抹布与生活垃圾收集后运至附近垃圾中转站。 检修过程产生的废液压油，设备内液压油定期过滤产生的废渣，生产过程中产生的废润滑油、废齿轮油属于危险废物，分别装入耐腐蚀容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 （5）总量控制要求 本项目冬季生产车间不供暖，食堂及宿舍依托唐山昆铁科技有限公司，烘干过程采用天然气作为燃料（每天运行24h），废气中各污染物排放总量按检测结果中最大排放速率与工作时间核算： SO2：0.097kg/h×7200h=0.698t/a； NOX：1.59kg/h×7200h=11.448t/a； 颗粒物：0.076kg/h×7200h=0.547t/a； 因此，确定本项目废气中各污染物总量控制指标为SO2：0.698t/a、NOx：11.448t/a。其他污染物：颗粒物：0.547t/a。 项目批复中总量控制指标为SO2：20.139t/a、NOX：20.139t/a；t/a，COD：0.034t/a，NH3-N：0.003t/a。 项目厂区污水排入市政污水管网，厂区污水排放量不增加。 即满足总量控制要求。 （6）结论 综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据检测结果可满足相关环境排放标准要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：唐山昆鹏金属再生资源有限公司              填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 废钢渣回收再利用项目 | 项目代码 | 2017-130296-42-03-000017 | 建设地点 | 唐山市南堡经济开发区唐山昆铁科技有限公司厂区内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类（分类管理名录） | 86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 建设性质 | 新建 |
|  | 设计生产能力 | 年生产钢渣粒子钢块50万t | 实际生产能力 | 年生产钢渣粒子钢块42万t | 环评单位 | 嘉诚环保工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 河北唐山南堡经济开发区行政审批局 | 审批文号 | 南审环评【2018】21号 | 环评文件类型 | 建设项目环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年8月 | 竣工日期 | 2019年4月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 唐山昆鹏金属再生资源有限公司 | 环保设施监测单位 | 北京京畿分析测试中心有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 6500 | 环保投资总概算（万元） | 50 | 所占比例（%） | 0.77 |
|  | 实际总投资（万元） | 5000 | 实际环保投资 （万元） | 200 | 所占比例（%） | 4 |
|  | 废水治理（万元） | 1.0 | 废气治理（万元） | 185 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 1.0 | 绿化及生态（万元 ） | 3.0 | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时间 | 7200小时 |
| 运营单位 | 唐山昆鹏金属再生资源有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2019.6 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 0.0672 |  |  |  | 0.0672 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 0.123 |  |  |  | 0.123 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 23190.48 |  |  |  | 23190.48 |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 0.698 |  |  |  | 0.698 |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  | 0.547 |  |  |  | 0.547 |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 11.448 |  |  |  | 11.448 |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）- （8）- （11），（9）= （4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升