《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万吨水泥稳定碎石项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山融德路桥材料有限公司 |
| 法人代表 | 成金明 | 联 系 人 | 丁爱生 |
| 通讯地址 | 河北省南堡盐场四场3#蒸发池 |
| 联系电话 | 15030552777 | 传真 | / | 邮政编码 | 063305 |
| 建设地点 | 唐山融德路桥材料有限公司院内 |
| 立项审批部门 | 河北唐山南堡经济开发区经济发展局 | 批准文号 | 南开经发投资备字［2017］68号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3029其他水泥类似制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 22000m2 | 绿化面积 (平方米) | 0 |
| 总投资 (万元) | 650 | 其中：环保 投资(万元) | 49 | 环保投资占总投资比例 | 7.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2018年1月 |
| 1、项目由来 唐山融德路桥材料有限公司是一家以公路沥青材料再生研发利用，公路与市政路面材料生产为主的公司。唐山融德路桥材料有限公司位于河北省南堡盐场四场3#蒸发池，企业于2007年委托相关资质单位编制了《年产100万吨沥青混凝土项目环境影响评价报告表》，该环境影响评价文件于2007年9月通过了河北唐山南堡经济开发区环保水务局审批，同年完成验收手续，并核发排污许可证，企业最新排污许可证有效期为2016年8月至2019年8月，发证单位为南堡经济开发区安全生产与环境保护局。为满足最新环保要求，企业对现有工程沥青混凝土生产线产生的有机废气进行治理，对成品卸料口、下料口、沥青储罐产生的有机废气采取低温等离子技术进行处理。2018年1月19日，由唐山市环境保护局曹妃甸区分局组织召开了唐山融德路桥材料有限公司有机废气污染专项治理项目验收会，根据嘉清检测技术有限公司对该公司有机废气污染专项治理工程的检测结果验收组现场勘察论证，验收组同意该专项治理工程通过环保验收。为了改善沥青路面材料产品单一的缺陷，进一步扩大市场份额，唐山融德路桥材料有限公司利用厂区东北部空地新建年产20万吨水泥稳定碎石项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令第44号）相关规定，本项目应编制环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令第44号）相关规定，本项目属于第十九类非金属矿物制品业、第50条砼结构构件制造、商品混凝土加工，应编制环境影响报告表。 为此，2017年10月，唐山融德路桥材料有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我公司组织开展了现场勘查、调研工作，并对项目工程内容进行了全面调查，详细了解了本项目建设内容，在工程进展情况的基础上，按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、工程内容及规模 （1）项目名称：年产20万吨水泥稳定碎石项目。 （2）建设单位：唐山融德路桥材料有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：唐山融德路桥材料有限公司院内。 （5）占地面积：本项目总占地面积为22000m2。 （6）项目投资：本项目总投资650万元，其中环保投资49万元，占总投资的7.5%。 （7）工作制度及劳动定员：本项目年运营时间为120d（每年6、7、8、9月），工作班制为每天1班，每班8h。本项目劳动定员16人。 （8）建设内容及规模：本项目利用厂区22000m2空地建设1座生产车间、1座储料库房、1座警卫室及1座磅房，办公依托厂区现有办公设施，新建项目不新增管理办公人员，相关人员从厂内原有人员中调剂，办公设置无需改变，依托厂区现有办公设施可行。车间内设置800型水泥稳定碎石生产装置1套，项目实施后，可实现年产水泥稳定碎石20万吨。 表1主要建筑物情况一览表 序号 名称 数量 建筑面积 建筑形式 备注 1 储料库房 1座 6000m2 2.5m砖混基础墙+钢结构框架+彩钢板四周封闭 新建 2 警卫室 1间 50m2 砖混结构 新建 3 磅房 1间 100m2 砖混结构 新建 4 生产车间 1座 200m2 彩钢结构 新建 5 办公室 1间 500m2 砖混结构 依托原有 6 危废间 1间 5m2 钢筋混凝土，防腐防渗 新建 7 洗车平台沉淀池 1座 4m×2m×1m 钢筋混凝土防渗 新建 8 洗车平台循环水池 1座 5m×2m×1m 钢筋混凝土防渗 新建 表2产品情况一览表 序号 名称 产量t/a 物理性质 储存情况 1 水泥稳定碎石 20万 粒径5-15mm；密度2.2-2.5g/cm3；含水率4%-5%。 槽车直接运至工地，不在厂区储存 （9原辅材料及能源消耗一览表： 表3项目原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 存储方式 备注 1 ≤5mm碎石 万t/a 4.5 储料库房散装存储 本地购入 2 5-10mm碎石 万t/a 7 3 10-20mm碎石 万t/a 4 4 15-25mm碎石 万t/a 4 5 水泥 万t/a 1.5 水泥储罐储存 6 齿轮油 L/a 150 桶装储存 随买随用，不在厂区储存 7 电 万kWh/a 20 / 本地电网 8 水 m³/a 11479.2 / 市政供水管网 （10）主要生产设备及设施见表4： 表4主要生产设备、设施一览表 名称 数量 单位 型号 800型水泥稳定碎石装置 1 套 / 水泥储罐 2 个 100t 水泥螺旋推进器 2 个 / 皮带机 2 台 / 传送皮带 2 条 10m 电子皮带秤 4 台 / 雾化喷头 24 个 / 雾炮机 1 台 / 洗车平台 1 套 / （11）给排水及供暖： 本项目总用水量为95.66m3/d（11479.2m³/a），新水用量95.66m3/d（11479.2m³/a），循环水量为1.5m3/d（180m3/a）。用水由市政自来水管网提供，能够满足用水要求。 本项目生产用水主要为产品搅拌用水、储料库房及下料仓喷淋用水和车辆清洗用水，搅拌用水量为84m3/d（10080m³/a），全部进入产品。喷淋用水量为11m3/d（1320m³/a），全部蒸发损耗或被产品带走。根据河北省用水定额标准，运输车辆清洗用水量为40L/辆﹒次，每天按照50辆车计算，则用水量为2m3/d（240m3/a），其中新水用量0.5m3/d（60m3/a），循环用水1.5m3/d（180m3/a）。 本项目厂区不设置食堂，企业与河北文丰钢铁有限公司签订员工午餐就餐协议，本厂区职工依托河北文丰钢铁有限公司食堂就餐。本企业与河北文丰钢铁有限公司仅隔一条S262省道，相距300m左右，依托就餐方案可行。厂区内不设宿舍、洗浴、水冲厕所等设施，厕所依托厂区原有旱厕。生活用水主要员工日常饮用、盥洗用水。参考《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB 13/T1161.3-2016），员工生活用水定额10L/人d，本项目劳动定员16人，全年运行120天，则员工生活用水为0.16m3/d（19.2m3/a），废水产生量按用水80%计，则废水量为0.128m3/d（15.36m3/a），水质简单，泼洒地面抑尘。 表5 项目水平衡表（m3/d） 项目 总用水量 新水量 循环水量 损耗水量 废水产生量 搅拌用水 84 84 0 84 0 喷淋用水 11 11 0 11 0 车辆清洗用水 2 0.5 1.5 0.5 0 生活用水 0.16 0.16 0 0.032 0.128 合计 97.16 95.66 1.5 96.532 0.128 本项目水量平衡图见图1： .5m3/d（180m3/a 图1项目水量平衡图单位：m³/d 供暖：生产车间不设取暖措施。 （12）用电：项目建成后，年用电量约为20万kWh/a，依托市政电网，能够满足用电需求。 （13）项目地理位置、平面布置： 地理位置：河北省南堡盐场四场3#蒸发池，唐山融德路桥材料有限公司院内。 平面布置：新建6000m2的储料库房一座位于厂区闲置空地南侧，生产车间位于厂区闲置空地北侧，新建的泵房、门卫室位于厂区闲置空地东侧。 周边关系：项目南侧为原有沥青混凝土生产线，由北向南依次为储料库房、4000型沥青混凝土设备及储罐、辅助设备间及办公室；东、西、北侧均为厂界。该项目厂址北侧为河北文丰实业集团，东侧距S262省道15m，南侧和西侧为空地。本项目平面布置及周边关系见附图2。 （14）选址合理性分析 本项目位于河北省南堡盐场四场3#蒸发池，唐山融德路桥材料有限公司院内。根据中华人民共和国国有土地使用证可知，本项目用地为工业用地。 本项目评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护区域，因此，本项目选址合理。 （15）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。本项目符合产业政策及规划要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 企业于2007年委托相关资质单位编制了《年产100万吨沥青混凝土项目环境影响评价报告表》，该环境影响评价文件于2007年9月通过了河北唐山南堡经济开发区环保水务局审批，同意建设。同年完成验收手续，并核发排污许可证，企业最新排污许可证有效期为2016年8月至2019年8月，发证单位为南堡经济开发区安全生产与环境保护局。现有工程无废水产生，无外排废水。现有工程主要污染物为废气。加热炉使用天然气为燃料，废气经1根15m排气筒排放，符合环保要求；搅拌过程配套脉冲式布袋除尘器，搅拌废气经脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放，符合环保要求；为满足最新环保要求，企业对现有工程沥青混凝土生产线产生的有机废气进行治理，对成品卸料口、下料口、沥青储罐产生的有机废气采取低温等离子技术进行处理。2018年1月19日，由唐山市环境保护局曹妃甸区分局组织召开了唐山融德路桥材料有限公司有机废气污染专项治理项目验收会，根据嘉清检测技术有限公司对该公司有机废气污染专项治理工程的检测结果验收组现场勘察论证，验收组同意该专项治理工程通过环保验收。根据现场勘查及相关文件，现有工程污染物均实现达标排放，符合环保要求，不存在原有污染问题。 新建年产20万吨水泥稳定碎石项目利用厂区东北侧闲置空地建设，不存在与本项目相关原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）位于河北省东北部，唐山市东南部，西部与丰南县接壤，北临滦南县，东部与乐亭县相连，南至渤海北岸，是曹妃甸港的直接腹地。县境内地理坐标为北纬39°07′43"～39°27′23"，东经118°12′12"～118°43′16"，海岸线总长9.1km，土地总面积732.2km2。县人民政府驻地唐海镇，位于县境中偏北部，距唐山市55km，距河北省省会石家庄367km，距天津市140km，距秦皇岛市150km。 2.地形地貌 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）北部为滦河下游冲积平原，南部则是海退地，地表被新生代第四纪冲积、洪积和海相沉积物所覆盖，厚度为500-600m。平均海拔2.5m，地势北高南低。从北部边缘到4.3m等高线中间地带，属冲积平原，占全县总面积9%，地表坡度在1/2000-1/1000之间，有明显的岗坡、洼地的地形变化。冲积平原以南至海档为滨海平原，面积占全县的80%，地势平坦，坡度在1/5000-1/2500之间。南部沿高潮线筑有防潮堤坝，堤坝以南属于潮间带滩涂，面积占全县的11%，地势平坦，微向南倾。 3.地质构造 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）所处大地构造位置属黄骅拗陷北部、燕山褶皱带前缘部位。境内主要构造单元是南堡拗陷和柏各庄凸起，二者以西南庄断裂带和柏各庄断裂带为界。其中西南庄断裂位于唐海镇-第四农场-第七农场一线，向南延伸至南堡化工厂一带，柏各庄断裂位于第二农场九队-柳赞一线，呈北西至南东走向，为一个南倾断层；南堡拗陷是在华北陆台基底上，经中、新生代断块运动发育而成的断陷盆地，柏各庄凸起西自张庄子，东至坨里、杨岭一带，南以西南庄断裂和柏各庄断裂与南堡拗陷相邻。 4.工程地质 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）地层属第四系全新统浅海沉积层（Qm），根据地层的埋藏条件、岩性特征和物理学性质指标，将场地地基土划分为9个工程地质层，从上至下分别为：粉质粘土、淤泥质粉质粘土、粉砂、粉质粘土、粉质粘土、粉细砂、粉质粘土、粉细砂、粉质粘土。 项目区工程地质属第四全新系统及晚更新构成，地层基本呈水平产状分布。场地地层（表层填土除外）属第四纪全新世海相沉积层（Q4m）场地划分五个工程地质层，从上至下分别为杂填土、粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土。参照相近地质报告，综合评价确定各层地基土承载力如下：粉质粘土100kpa；粉质粘土70kpa；粉质粘土100kpa；粉质粘土180kpa。 5.水文地质 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）境地下水含水层主要为古滦河与沙河冲积而成，富水的粗、中砂层薄而少，水质、含水层及岩性变化都较复杂。地下水稳定水位0.4～1.10m，地下水类型为孔隙潜水，含水层为3层粉砂和5层粉细砂，承压。地下水接受地表水及河流侧向补给，蒸发及地下径流排泄，动态特征为受气象因素影响不明显。地下水的化学类型为氯化钠镁型，pH为6.9。侵蚀性CO2含量为4.67mg/L。评定本场地地下水对混凝土无腐蚀性，对混凝土中的钢筋有中等腐蚀性，应采取抗腐蚀性措施。 6.地表水 流经曹妃甸区唐海镇（原唐海县）境内自然河流及人工开挖的排水干渠有9条，由北向南穿境入海，由西往东依次为沙河、小戟门河、双龙河、县第一排水干渠、小青龙河、溯河、滦南第二排水干渠、滦南第二泄洪道和小清河。以上河流只有第一排水干渠源于县内，其余各河流均发源于上游各县。这些河流属于季节性河流，冬春季水量较少或干枯，汛期则水量剧增。全县河流总流域面积3190.97km2，其中县境集水面积687.5km2，县境河道总长122.86km，年径流量5600万m3，6-9月份径流量占全年的90%以上。 表6 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）主河道一览表 河名 位置 汇入河名 全长 本区境内集水面积（km） 全流域面积（km） 河源 河口 沙河 迁安大石岭沟 新河头 丰南县草泊 108 36 975 小戟门河 滦南武庄窠 戟门 丰南黑沿子排水渠 40 62 231 双龙河 滦县茨榆坨 滦南咀东 渤海 70 256 443 滦下输水干渠 县二排支涵洞 五场四队排水闸 第一入海泄水路 12 159 158 青龙河 滦县雷庄 滦南县高尚堡 渤海 75 23 430 溯河 滦县栗园 滦南县西河 渤海 97 60 618 滦南二排干 滦南胡各庄北 滦南县西河 溯河 25 30 50 滦南第二泄洪道 滦南王土 滦南大庄河 渤海 23 43 142 小青河 滦南湛店子 滦南大庄河 渤海 52 13 150 合 计 687 3180 表7 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）各河系（渠）年径流量表 项目 河名 本区集水面积(km2) 多年平均径流量（万m3) 多年平均径流深（m） 多年平均降水量（m） 多年平均产水模数（万m3/km2) 年径流系数 沙河 36 309 85 605 8.5 0.14 小戟门河 63 539 86 601 8.6 0.14 双龙河 256 2179 85 594 8.5 0.14 滦下输水干渠 159 1227 77 592 7.7 0.13 青龙河 28 226 79 612 7.9 0.13 溯河 60 449 75 605 7.5 0.12 滦南二排干 30 232 8 618 7.3 0.12 滦南第二泄洪道 43 310 73 627 7.3 0.12 小青河 13 92 73 637 7.3 0.11 合 计 687 5600 81 601 8.2 0.135 7.气候与气象 曹妃甸区唐海镇（原唐海县）气候属东部季风区暖温带半湿润季风气候，四季分明，雨热同季，年平均气温10.8℃，春夏两季气温比同纬度地区偏低。全年平均日照时数2878小时，无霜期平均天数188天，常年活动积温在3817℃，作物种植一季有余，两季不足。年平均降雨量636mm，主要集中在7、8月份，占降水量的64%。春季盛行东北和西北风，夏季盛行偏南风，冬季盛行西北风，年平均风速3.8m/s。最大冻土深度为67cm，多年平均蒸发量为993.8mm。 8.生物多样性 全县野生植物达63科，164属，238种。其中苔藓植物2属，2种。蕨类植物4科，4属，5种。被子植物57科，158属，231种。以上野生植物资源中，绝大多数属于湿地野生植物。 植被类型主要是农作物，其次是苇田，穿插在全县各区域的自然野生植物植被也具有鲜明的沿海特色。全县主要农作物有水稻和旱作物，芦苇分布广泛，第七农场为专业植苇场。林业以防护林为主，设计良好的农用防护林带总长2000多公里，栽植的主要树种有杨、柳、榆、槐，面积7.2万亩。 根据河北省湿地资源调查报告，分布在曹妃甸区唐海镇（原唐海县）境内的水鸟大约有50余种，主要有灰鹤、野鸭、大天鹅、苍鹭、白鹭、大鸨、白鹳、灰雁等。2002年4月，国际湿地官员在进行湿地考察确定：唐海湿地的白腰杓鹬、半蹼鹬、红腹滨鹬、泽鹬、黑尾腃鹬、黑翅长脚鹬、环颈鸻、灰斑鸻八种鸟类，达到国际重要意义标准。湿地爬行动物主要有蛇、鳖类。两栖动物主要有青蛙、蟾蜍等。淡水鱼类达20余种，主要有鲤鱼、鲫鱼、鲂鱼、梭鱼、鲈鱼、乌鱼、鲶鱼等，其中鲤鱼、鲫鱼在境内分布最广。 海洋虾类有对虾、白虾、老红虾、狗虾等，淡水虾类有青虾、草虾。近年来，又先后引进了斑节对虾、南美白虾、日本车虾、亚比虾等新品种。海洋蟹类有梭子蟹、长腿蟹、鬼蟹等。淡水蟹类有中华绒螯蟹、溪蟹。此外，还有白蛤、毛蚶、文蛤等贝类。因此，曹妃甸区唐海镇（原唐海县）湿地生物多样性十分丰富。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量 本次环境空气质量监测数据采用河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时监测中于2017年10月9日-15日对曹妃甸区点位进行的监测数据，其监测点位置及监测因子如下表： 表8 各监测点环境空气质量监测结果表（浓度单位：mg/m3） 监测因子 标准值 浓度 超标率 SO2 1小时浓度 0.5 0.025—0.071 0 CO 1小时浓度 10 0.445—3.195 0 NO2 1小时浓度 0.2 0.014—0.047 0 O3 1小时浓度 0.2 0.058—0.199 0 8小时浓度 0.16 0.031—0.16 0 PM10 24小时浓度 0.15 0.096—0.122 0 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.018—0.056 0 由上表可知，环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3096－2012）中二级标准要求。评价区域内环境空气质量良好。 2、声环境质量 项目所在地无常规声环境监测数据。 3.水环境质量 项目所在区域主要地表水为双龙河。根据曹妃甸环境监测站2015年3月~11月的地表水常规监测数据可知，地表水水质情况监测结果如下。 表9地表水环境质量监测与评价结果 点位 项目 3月 5月 7月 9月 11月 平均浓度 标准值 超标率 最大超标倍数 双龙河七场桥断面 pH值 7.22 7.35 7.60 7.50 7.20 7.37 6~9 0 0 溶解氧 7.02 6.39 6.61 6.80 7.10 6.78 2.0 0 0 氨氮 0.317 0.345 0.311 0.326 0.699 0.40 2.0 0 0 BOD 3.70 3.80 3.90 3.80 4.40 3.92 10.0 0 0 CODCr 18.8 17.0 16.1 15.7 20.0 17.52 40 0 0 双龙河七场闸断面 pH值 7.38 7.27 7.70 7.10 7.30 7.35 6~9 0 0 溶解氧 7.00 6.58 6.80 6.80 7.10 6.86 2.0 0 0 氨氮 0.336 0.353 0.328 0.349 0.754 0.424 2.0 0 0 BOD 3.90 3.80 3.70 3.80 4.30 3.9 10.0 0 0 CODCr 19.0 18.4 16.4 15.9 21.6 18.26 40 0 0 注：单位说明：监测结果和标准值中pH—无量纲；COD、氨氮—mg/L。超标率—%；最大超标倍数—无量纲。 根据表9评价结果可以看到，地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于唐山市南堡经济开发区盐场四场，项目2500m范围内没有居住区等环境敏感点，项目所在区域无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）该项目厂址北侧为河北文丰实业集团，东侧距S262省道15m，南侧和西侧为空地。据声环境功能区划分技术规范，相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m+5m划分为4a类声环境功能区，确定西、南、北侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。 表10 环境质量标准一览表 环境 类别 污染 因子 取值时间 浓 度 限 值 标准名称 级别 浓度 单位 环 境 空 气 SO2 1小时平均 二级 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 日平均 150 年平均 60 TSP 日平均 300 年平均 200 NO2 1小时平均 200 日平均 80 年平均 40 PM10 日平均 150 年平均 70 CO 1小时平均 10000 日平均 4000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 声 环 境 等效A声级 昼间 2类区 60 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 夜间 50 昼间 4a类区 70 夜间 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 （2）企业夜间不生产，西侧、南侧、北侧厂界昼间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间：60dB（A）；东侧厂界昼间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准：昼间：70dB（A）。 （3）运营期废气有组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3。运营期废气无组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表3中监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值<0.5mg/m3。 （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16599-2001）（2013年修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改单）。 （5）沥青烟和苯并[α]芘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中沥青烟最高允许排放浓度75mg/m3、苯并[α]芘0.3×10-3mg/m3；沥青烟和苯并[α]芘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中沥青烟：“生产设备周围不得有明显无组织排放存在”、苯并[α]芘：周界外浓度最高点0.008μm/m3。 （6）非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业80mg/m3。 （7）导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）SO2：50mg/m3、NOX：150mg/m3、颗粒物：20mg/m3。 （8）干燥窑废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）SO2：400mg/m3、NOX：400mg/m3、颗粒物：50mg/m3。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家“十三五”规划及《大气污染防治行动计划》，确定总量控制的污染因子为工业烟尘、粉尘、固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中，考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 本项目供热、制冷使用分体空调，不设锅炉等设施，生产过程无废水外排。 本项目主要污染物为颗粒物，根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），本项目根据排放标准法核算颗粒物产生总量。本项目共设置1台脉冲式布袋除尘器风机风量均为10000m3/h，全年有效运行时间为960d，根据排放标准法计算颗粒物： 颗粒物=10mg/m3×10000m3/h×960×10-9=0.096t/a 综上，本项目总量控制建议指标为COD：0t/a；SO2：0t/a；NH3-N：0t/a；NOx：0t/a，颗粒物：0.096t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期： 本项目施工期主要建设内容包括建设6000m2储料库房一座，储料库房为砖混基础墙+彩钢结构；钢结构生产车间1座，建筑面积200m2。对22000m2地面进行全部硬化，购置和安装800型水泥稳定碎石设备一套，包括水泥储罐（100t）2个，电子皮带秤（4台）等设备。 图2 土建施工及排污节点图 运营期： 该项目总投资650万元，建设储料库房一座（6000m2），钢结构生产车间1座（200m2），地面硬化22000m2，购置800型水泥稳定碎石装置一套及相应环保设施。该项目投产后，可实现年产20万吨水泥稳定碎石。 具体生产工艺如下： 原料进厂 外购的成品碎石（粒径为≤5mm、5-10mm、10-20mm、15-25mm）等骨料由自卸汽车运进场内，过秤、验质合格后，按照不同粒径分卸在储料库房内暂存。水泥使用散装水泥罐车运至厂区内，泵送送入水泥储罐储存。 产污节点主要为：运输车辆噪声；骨料卸料以及水泥入仓颗粒物；车辆清洗废水；车辆运输过程产生的扬尘。 上料 四种不同粒径的骨料分别由铲车运至对应的下料仓，所需骨料由下料仓的阀门落到皮带秤的皮带上，称量后的物料落入同一条上料皮带，然后由上料皮带机把骨料送进搅拌装置进料口。所需水泥由水泥储罐经闸门、密闭螺旋给料机、螺旋电子秤按照重量设定值，输出所需水泥送至搅拌装置进料口。所需水按照流量需求，经水泵送至加水器，均匀喷洒在搅拌装置内。下料仓采用彩钢结构3侧封闭，上料侧在下料仓上方设有雾化喷头（4个），上方设有引风管，颗粒物经引风管进入脉冲式布袋除尘器；皮带秤全封闭，侧方设有引风管，颗粒物经引风管进入脉冲式布袋除尘器物料经皮带转运过程设置密闭廊道进行封闭。 产污节点主要为：铲车运输噪声；骨料上料颗粒物，骨料称量时产生的颗粒物。 搅拌 配比完成进入搅拌机的物料，在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋浆片的搅拌下，受到浆片轴向、径向、周向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已经相互得到均匀地拌合，并且具有压实所需的含水量。搅拌机全密闭，设有引风管与脉冲式布袋除尘器相连接。 产污节点主要为：搅拌机运行噪声，搅拌过程产生的颗粒物，废齿轮油。 （4）出料 拌合均匀的物料由出料口落入出料皮带，经由皮带输送至密闭成品暂存仓，成品暂存仓下方设有软连接，通过软连接直接装车运至施工现场。整个物料转运过全部采用彩钢板进行全封闭。 本工序产污节点主要为：运输车辆噪声；车辆清洗废水；车辆行驶产生的扬尘。 生产工艺及排污节点见图3： G-废气；N-噪声；S-固废；W-固废 图3 生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 施工期： （1）扬尘：工程施工期间细料在运输、装卸、堆存等过程中产生的扬尘。 （2）污水：主要为施工生产污水和生活污水。 （3）噪声：主要噪声源为施工机械的噪声及运输车辆噪声。 （4）固体废物：主要为建筑垃圾及生活垃圾。 运营期： （1）废气：本项目废气主要为骨料卸料、上料过程产生的颗粒物，水泥进入水泥储罐过程产生的颗粒物，配料、搅拌过程颗粒物，车辆进出厂扬尘。 （2）废水：本项目废水主要为职工生活废水，车辆清洗废水。 （3）噪声：本项目噪声源主要为运输车辆、装载机、皮带机、风机等设备运行时产生的噪声，其源强为80-90dB(A)。 （4）固体废物：布袋除尘器的除尘灰及职工生活垃圾。 表11 运营期主要污染物及治理措施一览表 类别 产污节点 主要污染物 治理措施 废气 水泥储罐1#2# 颗粒物 下料斗、配料皮带、搅拌机 颗粒物 共用1台脉冲式布袋除尘器+1根15m排气筒 卸料过程 颗粒物 20个雾化喷头+1台雾炮机 进出厂车辆 扬尘 洗车平台1套 废水 生活废水 SS 泼洒地面抑尘 车辆清洗废水 SS 沉淀后循环使用 噪声 搅拌机、皮带机、风机 源强80-90（dB） 本项目新增设备底部设置减震基础 一般固体废物 脉冲布袋除尘器 收尘灰 回用于生产 职工生活 生活垃圾 统一收集，定期交由环卫部门 危险固体废物 减速机 废齿轮油 耐腐容器收集，危废间（5m2）暂存，交由有资质单位处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 水泥储罐 | 颗粒物 | 3.8t/a，400mg/m3 | 0.038t/a，4mg/m3 |
|  |  | 配料皮带、搅拌机 | 颗粒物 | 1.928t/a，200mg/m3 | 0.019t/a，2mg/m3 |
|  | 无组织 | 卸料过程 | 颗粒物 | 1.95t/a | 0.29t/a |
|  |  | 进出场车辆 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | SS | －－ | 泼洒地面抑尘 |
|  | 车辆清洗废水 | SS | －－ | 沉淀后循环使用 |
| 一 般 固 体 废 物 | 布袋除尘器 | 收尘灰 | 5.67t/a | 回用生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.96t/a | 统一收集，定期交由环卫部门处理 |
| 危 险 固 体 废 物 | 减速器 | 废齿轮油 | 150L/a | 由耐腐蚀容器收集，暂存于厂区危废间，定期统一交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是搅拌机、皮带机、风机等机械设备，其源强约为80～90dB（A）。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目对环境的生态影响主要表现在项目土建施工过程造成一定程度上的水土流失。项目建成后，采取地面硬化措施，可起到防治水土流失和生态环境补偿的作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要建设内容包括建设6000m2储料库房一座，储料库房为砖混基础墙+彩钢结构，对22000m2地面进行全部硬化，购置和安装800型水泥稳定碎石设备一套，包括水泥储罐（100t）2个，电子皮带秤（4台）等设备，并且对800型水泥稳定碎石生产线采用彩钢全密闭，占地面积约200m2。 在项目建设过程中，施工期会产生颗粒物、噪声、废水和固体废弃物，并对周围环境产生一定程度的影响。在施工期间，对施工场地及影响范围进行控制划定，并进行适当围护，减少对周围环境的影响。同时应合理安排工序，加强现场管理，采取预防措施，减少扬尘、噪声、废水和固体废物对周边环境的影响。施工期间形成的上述影响在采取适当措施后会得以缓解或消除。 1、大气环境影响分析 本项目施工扬尘的产生环节主要是场地平整、基础开挖、主体施工、建筑垃圾、建筑材料的运输过程等过程中产生的颗粒物以及施工机械及运输车辆在运行过程中产生的废气，均属无组织排放，在时间和空间上较零散，类比相关大气监测资料，距离污染源110m处总悬浮微粒浓度值在0.12～0.79mg/Nm3之间，在小风、静风天气作业时影响范围小，大风天气作业时污染较大。 为加强建筑工程施工扬尘治理，改善大气环境质量，根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的相关规定，并结合拟建项目实际，施工过程中应采取有效的防尘和抑尘措施： （1）施工现场必须实行围挡封闭，围挡高度不得低于1.8m。 （2）施工现场要设置洒水降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时洒水降尘，保持路面清洁湿润。 （3）施工现场土方及砂石等散体材料应集中堆放、严密覆盖、固定牢靠，其他裸露的地面必须采取覆盖或绿化措施。 （4）建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。 （5）施工现场内禁止搅拌混凝土和砂浆。 （6）遇有四级以上大风天气预报或当地政府主管部门发布大气污染预警时，不得进行土方、拆除等易产生扬尘的作业。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，对周围环境的影响较小。 2、声环境影响分析 （1）施工期噪声源强 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声及运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬时噪声；运输车辆噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源源强见下表。 表12 施工期主要施工机械噪声源强 声源 源强dB（A） 推土机 85 吊车 75 电钻 90 （2）影响预测 ①方法 本评价将根据施工噪声的场界限值标准要求，预测施工期工程施工活动的噪声对周围声环境的影响范围。 ②预测模式 采用点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值。 式中：Lr——距声源r处的声级值，dB(A)； Lr0——参考位置r0处的声级值，dB(A)； r——预测点至声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m。 预测主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值，结果见下表。 表13各种施工机械在不同距离处的噪声值与评价结果 单位：dB(A) 设备名称 标准值 不同距离处的噪声预测值dB（A） 昼间 夜间 5m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 100m 推土机 70 55 71 65 59 55 53 51 49 45 吊车 70 55 61 54 49 45 43 41 39 35 电钻 70 55 66 59 54 50 48 46 44 40 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12513-2011）的要求，由表可知，施工现场昼间10m处即可达到噪声限值要求，夜间50m处可达标。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对环境的影响，建设单位施工机械应选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械；厂区外部设有围墙，可减轻施工噪声对外环境的影响，本项目位于唐山市南堡经济开发区盐场四场，2500m范围内无环境敏感目标，因此，本项目施工期产生的噪声不会对环境敏感目标产生影响。 3、废水影响分析 本项目施工期废水为施工废水和生活污水两种，施工废水主要为混凝土养护废水，封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理；生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，三餐外买盒饭解决，厕所依托厂区原有旱厕，因此本项目无废水外排。 4、固体废物影响分析 固体废物主要为施工弃土等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，处置措施如下： （1）清场废物处置：清场废物应及时清运，可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，及时外运清理。 （3）施工生产废料处理：施工期的建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置。对钢筋、钢板等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如砖、石、砂等应及时收集清运到建设监管部门指定的地点。 （4）施工生活垃圾处置：在施工人员集中地设置垃圾筒，与厂区现有生活垃圾一起定时清运至环卫部门指定地点统一处理。

营运期环境影响分析： 1、废气污染源及治理措施 本项目的废气主要为水泥入罐过程、配料搅拌过程和骨料卸料、上料过程产生的颗粒物，进出厂车辆扬尘。水泥入罐过程、配料搅拌过程、上料过程共用1台脉冲式布袋除尘器，但水泥入罐过程不与其他工序同时进行。 水泥入罐过程 本项目水泥由散装水泥罐车采用风送方式输送到水泥储罐，输送过程中储料仓内压力增加会产生高压需要进行排气，排气过程中会产生一定的颗粒物。 本项目共设有100t水泥储罐2座，储罐顶部采用管道串联，在2#储罐顶部使用引风管与共用的1台脉冲式布袋除尘器相连，在2#储罐出气口设有阀门，非水泥进料时段阀门关闭。类比同类项目，粉料上料时产生颗粒物浓度为400mg/m3。骨料上料、配料、搅拌、水泥入罐过程共用1台脉冲布袋除尘器但水泥入罐过程不与其他工序同时进行。除尘器效率为99%，风机风量为10000m3/h，产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，处理后颗粒物的排放浓度为4mg/m3，排放量为0.038t/a。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第II时段大气污染物排放限值10mg/m3的标准要求。 （2）配料、搅拌过程 本项目在皮带秤配料及搅拌过程会产生颗粒物，类比同类项目，配料、搅拌过程产生颗粒物产生量为原料的0.0005%，本项目原料总年用量210000t，则颗粒物的产生量为1.05t/a，搅拌机全封闭，设有引风管与共用的1台脉冲式布袋除尘器相连接，4台皮带秤全封闭，侧面分别设有引风管与共用的1台脉冲式布袋除尘器相连。 （3）骨料上料 本项目成品碎石（粒径为≤5mm、5-10mm、10-20mm、15-25mm）等骨料按粒径分别上料过程中会产生一定的颗粒物，产生量约为原料的0.0005%，本项目骨料总年用量195000t，原料上料过程中颗粒物产生量为0.975t/a。 为了减轻项目无组织颗粒物在上料过程中的影响，项目在骨料仓上方采用彩钢三面封闭，并设置有雾化喷头（4个），上料过程喷淋抑尘。同时上方设有引风管，颗粒物通过集气罩收集后经引风管进入共用的1台脉冲式布袋除尘器。上方集气罩（1m×4m）面积为4m2，废气捕集效率可达到90%，有组织颗粒物总量为0.878t/a。 骨料上料、配料、搅拌过程有组织颗粒物总量为1.928t/a，骨料上料、配料、搅拌、水泥入罐过程共用1台脉冲布袋除尘器但水泥入罐过程不与其他工序同时进行。除尘器效率为99%，风机风量为10000m3/h，产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，处理后颗粒物的排放浓度为2mg/m3，排放量为0.019t/a。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第II时段大气污染物排放限值10mg/m3的标准要求。 （4）骨料卸料过程 本项目成品碎石（粒径为≤5mm、5-10mm、10-20mm、15-25mm）等骨料由厂区运至厂区储料库房内卸料过程中会产生一定的颗粒物，为无组织排放，产生量约为原料的0.001%，本项目骨料总年用量195000t，原料装卸过程中无组织颗粒物产生量为1.95t/a。 为了减轻项目无组织颗粒物在运输过程中产生的影响，采取封闭运输方式，对运输车辆进行遮盖和防护，防止原料散落，污染运输道路；项目储料库房为全封闭，砂石等原材料用汽车运入厂内，直接卸载堆放在储料库房，卸料时采用移动雾炮机进行降尘；原料库内顶部四周设置雾化喷头（20个），定期洒水抑尘。在采取上述治理措施后，无组织颗粒物的排放量可减少约85%，则项目无组织颗粒物排放量0.29t/a，颗粒物排放量较小，厂界无组织排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表3中监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值<0.5mg/m3。 （5）车辆扬尘 本项目碎石运输车辆及水泥稳定碎石运输的槽车，在进出场时会产生扬尘。产生量较少，且间断产生。本项目设置洗车平台1套，对进出厂车辆进行清洗，以降低车辆扬尘对环境的影响。 表14 废气产排情况一览表 类别 产污节点 主要污染物 收集方式 产生浓度和产生量(单位) 治理措施 排放浓度和排放量(单位) 有组排废气 水泥储罐1#、2# 颗粒物 引风管（1个） 3.8t/a，400mg/m3 共用1台脉冲式布袋除尘器+1根15m排气筒 0.038t/a，4mg/m3 下料斗 颗粒物 集气罩（1个4m2） 1.928t/a，200mg/m3 0.019t/a，2mg/m3 配料皮带、搅拌机 集气管（4个） 无组织废气 骨料卸料过程 颗粒物 / 1.95t/a 封闭储料库房+20个雾化喷头+1台雾炮机 0.29t/a 运输车辆 扬尘 / 少量 1套洗车平台 少量 表15 脉冲式布袋除尘器主要参数表 序号 设备名称 技术参数 1 脉冲式布袋除尘器 风机型号：64-72-5A 电机功率：11kw 2 处理风量 7728-15455m³/h 3 过滤面积 125m2 4 滤筒材质 条轮针刺毡 5 过滤风速 <1.0m/s 6 处理效率 99%以上 2、废水污染源及治理措施 本项目生产过程无废水产生，车辆清洗废水沉淀后循环使用。生活废水按用水的80%计，生活废水产生量为15.36m3/a，水质简单，泼洒地面抑尘。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目噪声源主要是搅拌机、皮带机、风机等机械设备，其源强约为80～90dB（A）。 对于来往运输车辆噪声，加强对来往车辆的管理，安排专人指挥进出车辆的次序；车辆进出厂区减速、禁止鸣笛和平稳启动，并在装卸车过程中熄火，尽量减少噪声对周围环境的影响。搅拌机、皮带机等高噪音设备安装在车间内，电机等设备采取相应的减震措施，风机设置基础减震，隔声后可降噪20-25dB（A），各设备噪声源强及污染防治措施见下表。 表16各噪声源强及车间外噪声值一览表单位： dB(A) 序号 噪声源 单台设备噪声源强 数量/台 措施 治理后噪声值dB(A) 1 搅拌机 85 1 基础加装减震垫，置于生产车间内，综合降噪25dB(A) 64.12 皮带机 80 5 基础加装减震垫，置于生产车间内，综合降噪25dB(A) 2 风机 90 3 风机设置基础减震，可降噪20dB(A) 74.77 （1）预测模式采用《环境影响评价技术导则》(HJ2.4-2009)中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： ①点声源 LA(r)=Laref(r0)－Adiv 式中：LA(r)——距声源r m处的A声级； Laref(r0)——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv=20Lg(r/r0) ②预测点的总等效A声级 Leq＝101g 式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 （2）预测结果 噪声源距各边界距离见表17，场界噪声贡献值预测结果见表18。 表17噪声源距各边界距离一览表 单位：m 噪声源 东侧 西侧 南侧 北侧 生产车间 200 70 250 50 风机 200 70 245 55 表18噪声贡献值结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值dB(A) 排放标准dB（A） 达标情况 东厂界 29.06 昼间 70 夜间 55 达标 西厂界 38.3 昼间 60 夜间 50 达标 南厂界 27.4 昼间 60 夜间 50 达标 北厂界 40.4 昼间 60 夜间 50 达标 本项目设备底部设置减震基础，风机设置基础减震，经车间隔声及距离衰减后西侧、南侧、北侧厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间：60dB(A)限值要求；东侧厂界噪声值满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准：昼间：70dB(A)限值要求。且本项目200m范围内无声环境敏感目标，对周围声环境影响较小。 4、一般固体废物治理措施及影响分析 本项目产生的一般固体废物主要为员工日常生活产生的生活垃圾、脉冲式布袋除尘器收集的收尘灰等。 员工生活垃圾产生量0.96t/a，集中收集交环卫部门统一处理。 除尘器定期清理，收尘灰通过卸尘阀人工进行袋装收集，除尘灰产生量约为5.76t/a，回用于生产过程。 5、危险废物治理措施及影响分析 本项目危险废物主要为减速机产生的废齿轮油。减速机废齿轮油按每年更换3次计，废油产生量为150L，在贮存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定执行，危险废物收集容器材质和衬里与危险废物相容，并在贮存危废的容器贴上危废标签，注明危废种类及数量。危废集中收集后暂存危废间，定期送有资质的危险废物处置单位处理。 危废间位于辅助设备间西侧，建设规模5m2，危废间设有明显的标识。危废间地面采用抗渗混凝土浇筑，防渗层厚度为15cm。危废暂存间设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，地面与裙脚涂敷3层环氧树脂、2层玻璃布交互分布进行防腐防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 危废在堆存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）有关规定执行，危险废物收集容器材质和衬里必须与危险废物相容，并在贮存危废的容器贴上危废标签，注明危废种类及数量。危废集中收集后，定期统一交由有资质单位处理，同时企业必须做好危险废物记录，记录上要注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称；危废的记录和货单在危废取出后应继续保留三年。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥储罐 | 颗粒物 | 共用1台脉冲式布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 下料斗、配料皮带、搅拌机 | 颗粒物 |  | 达标排放 |
|  | 骨料卸料过程 | 颗粒物 | 封闭储料库房+20个雾化喷头+1台雾炮机 | 达标排放 |
|  | 进出厂车辆 | 扬尘 | 洗车平台1套 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | SS | 泼洒地面抑尘 | 不外排 |
|  | 车辆清洗 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
| 一 般 固 体 废 物 | 脉冲布袋除尘器 | 收尘灰 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集，交由环卫单位处理 |  |
| 危 险 固 体 废 物 | 减速机 | 废齿轮油 | 由耐腐蚀容器收集，暂存于危废间，定期统一交由有资质单位处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目设备底部设置减震基础，风机设置基础减震，经车间隔声及距离衰减后西侧、南侧、北侧厂界噪声值满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间：60dB(A)限值要求；东侧厂界噪声值满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准：昼间：70dB(A)限值要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目对环境的生态影响主要表现在项目土建施工过程造成一定程度上的水土流失。项目建成后，采取地面硬化措施，可起到防治水土流失和生态环境补偿的作用。 |

表18环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理对象 | 治理措施 | 数量/规格 | 处理能力 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 水泥储罐 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 1套 | 风机风量10000m3/h | ≤10mg/m³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第II时段大气污染物排放限值。 | 10 |
|  | 配料机、搅拌机、下料斗 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 骨料卸料过程 | 颗粒物 | 雾化喷头 | 24个 | 覆盖面积25m2 |  |  | 8 |
|  |  |  | 雾炮机 | 1台 | / |  |  |  |
|  | 进出厂车辆 | 扬尘 | 洗车平台 | 1套 | / | / | / | 2 |
| 一般固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一交由环卫处理 | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16599-2001）（2013年修改单） | / |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 收尘灰 | / | / | / | 回用于生产 |  | / |
| 废水 | 洗尘平台 | 车辆清洗废水 | 沉淀池（8m3） 循环水池（10m3） | 2个 | / | 循环使用 | / | 5 |
| 噪声 | 装载机、搅拌机、皮带机、风机等 | 噪声 | 车间隔声+基础减震 | / | / | 达标排放 | 西侧、南侧、北侧厂界昼间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准：昼间：65dB（A）；东侧厂界昼间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准：昼间：70dB（A） | 2 |
| 危险固废 | 减速机 | 废齿轮油 | 由耐腐蚀容器收集，暂存于危废间 | 5m2 | / | 定期统一交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改单） | 2 |
| 其他 | 实现地面22000m2全部硬化，危废间地面采用抗渗混凝土浇筑，防渗层厚度为15cm。危废暂存间设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，地面与裙脚涂敷3层环氧树脂、2层玻璃布交互分布进行防腐防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 | 20 |
| 合计 | 环保投资占总投资的7.5% | 49 |

结论与建议

1、结论 1.1 产业政策的符合性 唐山融德路桥材料有限公司投资650万元建设年产20万吨水泥稳定碎石项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类和淘汰类，符合国家有关法律法规和政策规定，为允许类。 本项目已在河北唐山南堡经济开发区经济发展局备案，备案号：南开经发投资备字〔2017〕68号，本项目符合国家产业政策要求。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 （1）废气：本项目废气污染源主要为水泥入罐、骨料卸料、上料过程、配料及搅拌过程产生的颗粒物。 水泥入罐过程、上料过程、配料及搅拌共用1台脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第II时段大气污染物排放限值10mg/m3的标准要求。骨料卸料过程产生的颗粒经喷淋抑尘后，运营期废气无组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表3中监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值<0.5mg/m3。 （2）废水：本项目废水主要为员工生活废水，水质简单，泼洒地面抑尘；洗车平台车辆清洗废水沉淀后循环使用，不外排。 （3）噪声：本项目噪声源主要为运输车辆、装载机、搅拌机、皮带机、风机等设备运行时产生的噪声，其源强为80-90dB(A)。 本项目设备底部设置减震基础，风机设置基础减震，经车间隔声及距离衰减后西侧、南侧、北侧厂界噪声值满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间：60dB(A)限值要求；东侧厂界噪声值满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准：昼间：70dB(A)限值要求。 （4）固废：本项目产生的一般固废主要有收尘灰及生活垃圾等。收尘灰统一收集后会用生产；职工日常生活垃圾袋装收集后运至当地环卫部门指定地点统一处理。 本项目危险废物主要为废齿轮油，由耐腐容器统一收集；危废暂存于危废间，统一交由有资质单位处理。 一般工业固体废物处置方法符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16599-2001）（2013年修改单）的要求，危险固体废物处置方法符合危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改单）的要求，措施可行。 1.3 总量控制结论 根据国家“十三五”规划及《大气污染防治行动计划》，确定总量控制的污染因子为工业烟尘、粉尘、固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中，考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 本项目供热、制冷使用分体空调，不设锅炉等设施，生产过程无废水外排。 本项目主要污染物为颗粒物，根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），本项目根据排放标准法核算颗粒物产生总量。本项目共设置1台脉冲式布袋除尘器风机风量均为10000m3/h，全年有效运行时间为960d，根据排放标准法计算颗粒物： 颗粒物=10mg/m3×10000m3/h×960×10-9=0.096t/a 综上，本项目总量控制建议指标为COD：0t/a；SO2：0t/a；NH3-N：0t/a；NOx：0t/a，颗粒物：0.096t/a。 综合结论： 唐山融德路桥材料有限公司投资650万元建设年产20万吨水泥稳定碎石项目，符合国家产业政策。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制和清洁生产要求。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设，从环保角度而言，是可行的。 2、建议 （1）各种废物放置指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染； 增强环保意识，从领导做起，工人要设置兼职环保员，建立环保责任制，落实到人。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

84

84

搅拌用水

产品带走

11

蒸发或产品带走

11

蒸发损耗

喷淋用水

0.5

新水

95.66

1.5

2

车辆清洗用水

沉淀池、循环水池

1.5

蒸发损耗

0.032

0.16

0.128

生活用水

泼洒地面抑尘

污水、扬尘、噪声、固废

设计

施工阶段

进入营运期

备料、清理场地、土石方工程等