目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目特点	2

1.3环境影响评价前期分析及判定	2

1.4环境影响评价工作程序	2

1.5关注的主要环境问题及环境影响	3

1.6环境影响评价的主要结论	3

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价目的及评价原则	10

2.3环境影响要素识别及评价因子	11

2.4评价内容、评价重点	12

2.5评价等级及评价范围	14

2.6评价标准	17

2.7环境保护目标	20

2.8相关规划及环境功能区划	21

3工程分析	26

3.1项目概况	26

3.2项目组成	28

3.3项目主要设备、原辅材料及能源消耗	29

3.4项目清洁生产分析	74

4环境现状调查与评价	75

4.1自然环境现状调查	75

4.2环境质量现状调查与评价	86

4.3区域污染源调查	96

5施工期环境影响分析	100

5.1施工期大气环境影响分析	100

5.2施工期噪声环境影响分析	101

5.3施工期废水环境影响分析	103

5.4施工期固废环境影响分析	103

6运营期环境影响预测与评价	104

6.1大气环境影响预测与评价	104

6.2声环境影响预测与评价	108

6.3地下水环境影响预测与评价	111

6.4废水影响分析	118

6.5固体废物影响分析	119

6.6环境风险分析	119

7环境保护措施及其可行性论证	121

7.1废气污染防治措施可行性论证	121

7.2噪声污染防治措施可行性论证	122

7.3废水污染防治措施可行性论证	123

7.4固体废物处置措施可行性论证	124

7.5防渗工程可行性论证	125

8政策符合性分析	126

9场址选择及平面布局合理性分析	127

9.1场址选择合理性分析	127

9.2平面布局合理性分析	132

10环境经济损益分析	133

10.1环保投资及投资估算	133

10.2环境效益	134

10.3经济效益	135

11环境管理与监测计划	136

11.1环境管理和环境监测	136

11.2环保机构的设置	136

11.3环保机构的职责	136

11.4环境管理制度	137

11.5污染物总量控制	137

11.6污染物排放清单	139

11.7环境监测计划	141

11.8排污口规范化设置	143

11.9项目污染防治措施一览表	144

12环境影响评价结论	148

12.1结论	148

12.2建议	154

1概述

1.1项目由来

唐山三友化工股份有限公司（以下简称三友化工）是全国纯碱和化纤行业的排头兵，为省属国有重点骨干企业。三友化工资产总额230亿元，年销售收入200亿元，员工两万名，可年产纯碱350万吨、粘胶短纤维53万吨、烧碱51万吨、PVC40万吨、特种树脂5.3万吨、有机硅22万吨、氯化钙15万吨。纯碱、粘胶短纤维双双荣获中国名牌，“三友”商标为“中国驰名商标”，产量、质量、出口创汇等五项指标连续多年居同行业首位。产品远销亚、非、欧、美、澳五大洲100多个国家和地区，年国际贸易额6亿美元以上。集团先后获得全国五一劳动奖状、全国优秀企业、全国质量管理先进企业、全国创建和谐劳动关系模范企业等多项荣誉称号。连续多年荣获省国资委经营业绩考核A级单位。

三友化工碱渣废液是由氨碱法纯碱生产工艺所产生的，碱渣废液处置一直是世界性难题。近两年，三友化工不断加大对碱渣及废清液综合治理的投资与研发力度，利用碱渣成功开发了烟道气液体脱硫剂，并开展了碱渣工程土应用、碱渣固体脱硫剂研发等工作；碱渣废清液部分用于氯化钙生产，其余经处理达标后排海。

为进一步推进三废治理，三友化工拟结合周边陶瓷市场和建筑石膏市场情况，与科研单位合作，利用碱渣废清液、除镁粗盐水开发α型高强石膏、β型石膏生产项目，同时将副产盐水回用于纯碱生产系统化盐工序，实现碱渣废清液、除镁粗盐水的资源化处置。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）和《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，该项目需编制环境影响报告书。为此，三友化工委托唐山立业工程技术咨询有限公司进行该项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，经现场勘察、收集相关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的规定和环保主管部门的具体意见，编制完成了《碱渣综合利用--盐石膏项目环境影响报告书》。

1.2建设项目特点

项目位于河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区三友化纯碱分司西侧，分三期建设。本项目为固体废物治理工程，综合利用纯碱分公司碱渣废清液和除镁粗盐水生产α型石膏、β型石膏产品，代替天然石膏，并副产浓盐水。生产过程产生的盐水均得到了合理处置。

项目对环境的主要影响为含尘废气排放对大气环境产生的影响，通过脉冲布袋除尘器处理后，对大气环境影响较小。项目选用低噪声、振动小的设备，经厂房隔音，基础减震等降噪效果较好的措施后，对声环境影响较小。

1.3环境影响评价前期分析及判定

经收集整理相关技术文件：《唐山三友化工股份有限公司碱渣综合利用—盐石膏项目可行性研究报告》已编制完成，河北唐山南堡经济开发区经济发展局已出具关于项目的备案信息；项目用地性质为国有建设用地；符合国家、地方、行业和园区的相关规划要求；符合国家、河北省产业政策。项目已具备开展环评的条件。

1.4环境影响评价工作程序

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）相关规定，环境影响评价分三个阶段，其建设项目环境影响评价工作程序图如图1.4-1所示。

编制环境影响报告书（表）

第三阶段

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

第一阶段

第二阶段

图1.4-1  建设项目环境影响评价工作程序图

1.5关注的主要环境问题及环境影响

项目为新建项目，施工期主要表现为扬尘、机械噪声等对外环境产生影响。

运营期对环境的影响主要表现为含尘废气排放对大气环境产生影响，生产过程及原、辅料和产品贮运过程对地下水环境产生影响，设备噪声对声环境产生影响。

1.6环境影响评价的主要结论

项目符合国家相关产业政策，符合当地土地利用规划、总体规划和环境保护规划；清洁生产水平达到了国内先进水平，符合清洁生产要求；对污染物采取了合理、有效的治理措施；对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能；项目具有良好的经济效益，可以推动当地经济的发展。因此，在落实报告书中提出的各项环保治理措施后，从环境保护的角度，项目是可行的。

在报告书的编写过程中，得到了唐山市曹妃甸区行政审批局和建设单位的大力支持，在此表示感谢。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（修订版，2014.4.24），2015年1月1日起执行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2016.7.2颁布，2016.9.1实施）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（2017.06.28修正，2018.1.1实施）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1实施）；

(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第77号，1996.10.29颁布，1997.3.1实施）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2005.4.1实施，2013年修订）；

(7)《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2日起施行）；

(8)《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，2011.3.1实施）；

(9) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2修订）；

(10) 《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011.1.8修订版）；

(11) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1实施）；

(12) 《中华人民共和国节约能源法》（2007.10.28修订）；

(13) 《中华人民共和国安全生产法》（2002.11.1实施）；

(14) 《河北省环境保护条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会，2005.5.1）；

(15) 《河北省地下水管理条例》（河北省第十二届人大常务会2015.3.1）；

(16) 《河北省固体废物污染环境防治条例》（河北省第十二届人大常务会， 2015.6.1）；

(17) 《河北省大气污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告第5 号，2016.3.1）；

(18) 《河北省工业污染源全面达标排放专项实施方案》。

2.1.2环境保护章程、政策

(1)《关于加快推行清洁生产的意见》（国办发[2003]100号，2003年10月20日）；

(2)《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号，2005年7月2日）；

(3)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

(4)《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国发[2010]33号，2010年5月11日）；

(5)《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号，2010年12月21日）；

(6)《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日）；

(7)《国务院大气污染防治十条措施》（2013年6月14日）；

(8)《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国务院办公厅，国办发[2013]101号，2013年10月25日）；

(9)《关于实施<环境空气质量标准>（GB3095-2012）的通知》（环发[2012]11号，2012年2月29日）；

(10)《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》(环境保护部公告2013年第14号)；

(11)《关于印发<京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案>的通知》（环发[2014]年112号，2014年7月25日）；

(12)《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

(13)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号，2014年12月30日）；

(14)《环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

(15)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2013]37号）；

(16)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2016]31号）；

(17)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会，2013年修正）；

(18)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部环环评[2016]150号）；

(19)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环境保护部办公厅环办[2014]30号）；

(20)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令[2017]第44号）；

(21)《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局安监总危化[2006]10号）；

(22)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环境保护部环发[2010]113号）；

(23)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部文件环发［2012］77号）；

(24)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部环发[2012]98号）；

(25)《关于印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知》（环境保护部、发改委、工信部、财政部、住建部、国家能源局环发[2013]104号）；

(26) 《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）的通知（环境保护部办公厅环办[2013]103号）；

(27)《河北省环境污染防治监督管理办法》（河北省人民政府令[2008]第2号）；

(28)《关于进一步加强环境保护工作的决定》（河北省人民政府冀政[2012]24号）；

(29) 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（河北省人民政府办公厅冀政办发(2015)7号）；

(30)《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（河北省环境保护局冀环办发[2008]23号）；

(31)《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（河北省环境保护厅冀环总[2014]283 号）；

(32)“关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知”（河北省委、河北省人民政府）；

(33) 《河北省城市集中式饮用水水源地环境保护规划（2008~2020年）》（冀环控[2009]5号，2009年1月4日）；

(34) 《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》（冀环办发[2007]163号，2008年1月1日）；

(35) 《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》（冀环办发[2007]65号，2007年5月29日）；

(36)《关于切实做好化工园区环境保护工作的若干意见》（河北省环保厅冀环评[2012]227号）；

(37)《关于进一步加强建设项目环境管理的通知》（河北省环境保护厅冀环评[2013]232 号）；

(38)《关于进一步加强污染防治工作的意见》（冀环防[2012]224号，2012年9月10日）；

(39)《河北省环境保护厅办公室关于我省建设项目环境现状监测执行<GB3095-2012 环境空气质量标准>的通知》（冀环办发[2012]225号，2012年10月10日）；

(40)《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》（冀环评[2013]232号，2013年7月17日）；

(41)《中共河北省委、河北省人民政府关于印发<河北省大气污染防治行动计划实施方案>的通知》（2013年9月6日）；

(42)《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》（2014年11月27日）；

(43) 《关于强力推进大气污染综合治理的意见》（中共河北省委、河北省人民政府，冀发[2017]7号）；

(44) 《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》（冀建安[2017]9号）；

(45)《唐山市大气污染防治攻坚行动实施方案（2013-2017年）》；

(46)《河北省关于强力推进大气污染综合治理的意见》。

2.1.3技术导则及相关技术规范

(1)《环境影响评价技术导则——总纲》(HJ/2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2008）；

(3)《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)；

(4)《环境影响评价技术导则——地面水环境》(HJ/T2.3-1993)；

(5)《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则——生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(8)《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

(9)《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)。

2.1.4相关规划及环境功能区划

(1) 《全国地下水污染防治规划》（2011-2020年）；

(2)《河北省水功能区划》（冀水资[2004]42号）；

(3)《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

(4)《河北省生态环境保护“十三五”规划》（冀政字[2017]10号）；

(5)《南堡经济开发区总体规划》（2012-2020年）。

2.1.5相关技术资料

- 该项目环境影响评价委托书；

- 《唐山三友化工股份有限公司碱渣综合利用—盐石膏项目可行性研究报告》；

- 《唐山三友化工股份有限公司超低盐重质纯碱技术改造工程项目环境影响报告书》及环评批复及验收文件；

- 河北唐山南堡经济开发区经济发展局关于项目的备案信息（南开经发投资备字[2017]35号）。

2.2评价目的及评价原则

2.2.1评价目的

项目建设期和运营期将对自然环境和社会环境产生较大影响，必须妥善处理项目实施和保护环境的关系。项目环境影响评价目的在于：

(1) 通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地周边自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据；

(2) 针对项目的特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素；

(3) 预测项目建成后对当地环境可能造成影响的范围和程度，提出避免或减轻污染的对策和建议；

(4) 分析项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施；

(5) 从技术、经济角度分析采用污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对项目是否可行做出明确的结论；

(6) 确保环境影响报告书为管理部门决策、设计部门优化设计、建设部门环境管理提供科学依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用， 坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、 标准、 政策和规划等， 优化项目建设， 服务环境管理。

(2)科学评价

规范环境影响评价方法， 科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)  突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点， 明确与环境要素间的作用效应关系， 根据规划环境影响评价结论和审查意见， 充分利用符合时效的数据资料及成果， 对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响要素识别及评价因子

2.3.1环境影响因素识别

根据该项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表2.3-1。

表2.3-1    环境影响因素分析表

| 项目 | 自然环境 |
| --- | --- |
|  | 环境空气 | 声环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 生态环境 |
| 施工期 | ●1 | ●1 | - | ●1 | - |
| 运营期 | ●1 | ●1 | - | ●1 | - |

备注：●为不利影响；○为有利影响。下标1、2、3为影响程度，1表示影响很小，2有影响，3明显影响。

由表2.3-1可知，项目的建设对环境的影响是多方面的，存在或正或负的影响。本项目营运期对厂区周围近距离内环境空气、地下水环境和声环境存在一定的负面影响；在经济环境和社会环境等诸多方面影响是正面的，对当地的经济发展会起到一定的积极作用。

2.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果并结合本工程特点，本项目环境影响评价因子筛选结果见表2.3-2。

表2.3-2    评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污染源评价 | 颗粒物 |
|  | 现状评价 | TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、氨 |
|  | 影响评价 | 颗粒物 |
| 地下水 | 污染源评价 | 总硬度、Cl-、SO42-、pH、COD、SS |
|  | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 影响评价 | pH |
| 声环境 | 污染源评价 | A声级 |
|  | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源及影响分析 | 生活垃圾 |

2.4评价内容、评价重点

2.4.1评价内容

本次评价内容确定为：概述、总则、工程分析、环境质量现状调查与评价、施工期环境影响分析、运营期环境影响预测与分析、环境保护措施及其可行性论证、产业政策符合性分析、场址选择及平面布局合理性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划、结论与建议等。

表2.4-1    环评工作内容表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 介绍项目由来，建设项目特点，环评工作程序，关注的主要环境问题及环境影响，环境影响评价的主要结论。 |
| 2 | 总则 | 编制依据，评价目的及评价原则，环境影响要素识别及评价因子，评价内容和评价重点，评价工作等级、评价范围及评价预测年限，评价方法，环境保护目标。 |
| 3 | 工程分析 | 详细介绍工程概况、详细分析项目施工期、运营期污染源、主要影响因素、清洁生产分析。 |
| 4 | 环境现状调查与评价 | 采取现场实测的方法对拟建项目所在地的大气环境质量、声环境、地下水环境质量进行监测与评价。 |
| 5 | 施工期环境影响分析 | 分析论证项目施工期在大气环境、声环境、地下水环境、固体废物等方面对周边环境的影响情况，并针对施工期环境影响提出减缓影响的措施。 |
| 6 | 运营期环境影响预测与分析 | 运营期环境空气、地下水、声环境影响评价，固体废物、环境风险的影响分析；分析和预测项目对环境的影响情况，说明影响程度、影响范围，针对环境影响情况，提出有针对性的减缓措施。 |
| 7 | 环境保护措施及可行性论证 | 分析大气、声、水、固体废物污染、环境风险的保护措施及可行性论证。 |
| 8 | 产业政策符合性分析 | 从国家和地方的相关产业政策分析项目的产业政策符合性 |
| 9 | 场址选择及平面布局合理性分析 | 从规划符合性、环境质量现状、对区域环境的影响程度、环境功能区划、卫生防护距离符合性及公众参与等方面论证场址合理性，对平面布局合理性分析。 |
| 10 | 环境经济损益分析 | 对项目环境经济损益进行分析。 |
| 11 | 环境管理与监测计划 | 制定施工期、运营期环境管理制度，制定施工期环境管理一览表及运营期环境管理与监测计划，列出“三同时”验收一览表，例出污染物总量控制指标。 |
| 12 | 结论与建议 | 根据评价结果给出项目总结论，并提出建议。 |

2.4.2评价重点

根据项目的工程特点及周边环境特征，本次评价的重点放在运营期大气环境、地下水环境的影响预测与评价以及环境保护措施可行性分析等方面。

2.5评价等级及评价范围

2.5.1评价等级

2.5.1.1地表水环境影响评价等级

项目废水为生活废水和后期滤液，生活废水经园区污水管网排入园区污水处理厂，后期滤液与脱硫剂区其他废液一起经沉淀后排海。因此，项目只进行废水排放达标评价，不对地表水环境进行影响评价及分析。

2.5.1.2地下水环境评价等级确定

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。评价等级判定依据见表2.5-1。

表 2.5-1    地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据项目类型、区域环境敏感程度，确定地下水环境评价等级见表2.5-2。

表2.5-2    地下水评价工作等级判定

| 要素 | 项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目类型 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016），项目符合附录A中第152为工业固体废物（含污泥）集中处置，项目涉及碱渣废清液为二类固废，因此项目为Ⅱ类建设项目 | 三级 |
| 环境敏感程度 | 项目所处地区浅层地下水水化学类型为卤水氯化钠型水，饮用水水源均来自深层承压含水层，因此地下水环境敏感程度为不敏感 |  |

综上，确定项目地下水环境影响评价等级为三级。

2.5.1.3大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境（HJ2.2-2008）》中评价等级的划分条件，本项目根据初步工程分析结果，选择1～3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。Pi＝Ci×100%/Coi，式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3；

C0i 一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值。 对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。

最大地面质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。根据本项目特点，选取主要大气污染物评价因子为颗粒物、氨，本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的EPA的Screen3模式模式进行计算。评价工作等级的判定依据见表2.5-3。

表2.5-3    评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

污染物点源、面源源强参数见表2.5-4和2.5-5。

表2.5-4    大气环境影响评价Screen3模式点源计算参数

| 项目 | 排放点编号 | 污染物 | 工况气量(m3/s) | 排气量(m3/s) | 标准值(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 出口温度(k) | 高度(m) | 排气筒内径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程建成后，全项目 | P1 | 点源 | 颗粒物 | 3.33 | 0.45 | 0.21 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P2 | 点源 | 颗粒物 | 7.78 | 0.45 | 0.40 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P3 | 点源 | 颗粒物 | 4.17 | 0.45 | 0.30 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P4、P6 | 点源 | 颗粒物 | 5.83 | 0.45 | 0.42 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P5 | 点源 | 颗粒物 | 11.39 | 0.45 | 0.80 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P7 | 点源 | 颗粒物 | 16.94 | 0.45 | 1.15 | 298 | 35 | 0.3 |

注：其它参数取乡村、简单地形、平地、预测点离地高度0m。

经Screen3模式计算，得出点源、面源评价因子Pmax（%）结果及评价工作等级结果见表2.5-5。

表2.5-5    环境空气评价等级计算结果

| 排放形式 | 排气筒 | 污染物 | Pmax（%） | 最大落地浓度mg/m3 | 最大落地浓度距离m | 判断依据 | 大气评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | P1 | 颗粒物 | 0.48556 | 0.00223 | 570 | Pmax＜10% | 三级 |
|  | P2 | 颗粒物 | 0.60711 | 0.002732 | 730 |  |  |
|  | P3 | 颗粒物 | 0.63956 | 0.002878 | 603 |  |  |
|  | P4、P6 | 颗粒物 | 0.41844 | 0.001883 | 432 |  |  |
|  | P5 | 颗粒物 | 0.43689 | 0.001966 | 3033 |  |  |
|  | P7 | 颗粒物 | 0.70778 | 0.003185 | 570 |  |  |

通过以上计算可知，各污染物最大地面浓度占标率均小于10%，根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三级。

2.5.1.4声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则(声环境)》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价工作等级划分基本原则的规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的3 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

该项目声环境所属功能区是GB3096-2008 规定的3 类地区，建设项目建设前后受影响人口数量变化不大，因此项目声环境评价等级为三级。

2.5.1.5生态环境影响评价等级

项目土地现状为荒地，无明显动、植存在，生态环境为不敏感，因此不对生态环境进行评价和分析。

2.5.1.6风险评价等级

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2014）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中危险物质临界量作为判定是否存在重大危险源的依据。长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元即为重大危险源。根据《危险化学品名录（2012版）》，经对项目所涉及的原料、产品及“三废”进行分析，项目不涉及相关有毒、易燃、易爆的危险化学物质，不存在重大危险源。项目位于南堡经济开发区内，周边无需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，所处环境为非敏感地区，因此项目只对原料泄漏环境风险进行简单分析。

2.5.2评价范围

根据项目各环境要素确定的评价等级，并结合区域环境特征，按“导则”中确定评价范围的相关规定，并综合考虑本项目污染物排放量，确定本项目各环境要素评价范围，见表2.5-6。

表2.5-6     项目评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地下水 | 厂区上游和两侧各1.5km，下游3km，面积约13.5km2 |
| 环境空气 | 以排放源为中心，以2.5km为半径的范围 |
| 声环境 | 厂界外1m |

2.6评价标准

2.6.1环境质量标准

(1)声环境：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T151960-2014）中相关规定，厂界区域执行3类标准；

(2)环境空气：项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

(3)地下水环境：区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ标准。

表2.6-1    环境质量标准值

| 评价要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 类别 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | Leq | 昼间 | 65 | dB（A） | 3类 | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） |
|  |  | 夜间 | 55 | dB（A） |  |  |
| 大气环境 | TSP | 日平均 | 300 | μg/m3 | 二级 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012） |
|  | PM10 | 日平均 | 150 | μg/m3 |  |  |
|  | NO2 | 日平均 | 80 |  |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |  |
|  | SO2 | 日平均 | 150 |  |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |  |
|  | CO | 1小时平均 | 10.0 | mg/m3 |  |  |
|  |  | 日平均 | 4.0 |  |  |  |

续表2.6-1    环境质量标准值

| 评价要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 类别 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM2.5 | 日平均 | 75 | μg/m3 | 二级 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012） |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |  |
| 地下水环境 | pH | 6.5-8.5 | / | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ标准 |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.0 | mg/L |  |  |
|  | 总硬度 | 450 |  |  |  |
|  | 硫酸盐 | 250 |  |  |  |
|  | 氯化物 | 250 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.2 |  |  |  |
|  | 硝酸盐 | 20 |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | 0.02 |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 | 1000 |  |  |  |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 |  |  |  |
|  | 砷 | 0.05 |  |  |  |
|  | 汞 | 0.001 |  |  |  |
|  | 铬（六价） | 0.05 |  |  |  |
|  | 铅 | 0.05 |  |  |  |
|  | 氟 | 1.0 |  |  |  |
|  | 镉 | 0.01 |  |  |  |
|  | 铁 | 0.3 |  |  |  |
|  | 锰 | 0.1 |  |  |  |
|  | 总大肠菌群数 | 3.0 | 个/L |  |  |
|  | 细菌总数 | 100 | 个/mL |  |  |

2.6.2污染物排放标准

(1)噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准；

(2)废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度；

生产过程中有组织废气颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，还要同时满足《唐山2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》相关要求。

(3)废水：生活废水需同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求；排前池滤液排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。

(4)固废：项目产生的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求。

表2.6-2    污染物排放标准

| 时期 | 污染源 | 污染物名称 | 排放标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声 | 昼间噪声 | 70dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 夜间噪声 | 55 dB（A） |  |
|  | 废气 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 运营期 | 噪声 | 昼间噪声 | 65 dB（A） | 3类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  |  | 夜间噪声 | 55 dB（A） |  |  |
|  | 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 30mg/m3 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，同时满足《唐山2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》相关要求 |
|  |  |  | 排放速率 | 31kg/h | 排气筒35m，采用内插法计算 |
|  | 生活废水 | COD | 350mg/L | 同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | SS | 150mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 160mg/L |  |
|  | 排前池滤液 | pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准 |
|  |  | COD | 150mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/L |  |
|  |  | SS | 150 mg/L |  |
| 固废 | 项目产生的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求 |

2.7环境保护目标

项目位于唐山市曹妃甸区南堡经济开发区内，唐山三友化工股份有限公司纯碱公司西侧，厂址中心坐标为北纬39°14′51.36′′，东经118°11′05.68′′，项目北侧相邻唐山三友化工股份有限公司热电厂，东侧与纯碱分公司脱硫剂生产区相邻，西侧为空地，南侧紧邻纯碱分公司盐水精制区。

根据现场勘查，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。因此，确认项目大气环境保护目标为评价区域内的主要居住区、学校和医院，项目水环境保护目标为区域居民深层饮用水源。保护级别为区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”限值规定，区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。具体保护目标及保护级别见表2.7-1。

表2.7-1    项目主要保护对象及保护目标

| 环境要素 | 序号 | 保护对象 | 方位和距离（m） | 功能 | 人口（人） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 海月花园小区 | E1430 | 居住 | 680 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”限值规定 |
|  | 2 | 新苑小区 | E1570 | 居住 | 490 |  |
|  | 3 | 丽馨园 | E1742 | 教学 | 440 |  |
|  | 4 | 南港新城 | E2050 | 居住 | 498 |  |
|  | 5 | 滨海花园小区 | SE580 | 居住 | 1250 |  |
|  | 6 | 西苑小区 | SE1110 | 居住 | 985 |  |
|  | 7 | 南堡开发区医院 | SE1580 | 医疗 | 330 |  |
|  | 8 | 畅夏园 | SE1410 | 居住 | 830 |  |
|  | 9 | 文慧园小区 | SE1800 | 居住 | 525 |  |
|  | 10 | 金港明珠南区 | SE2000 | 居住 | 530 |  |
|  | 11 | 悦城雅居 | SE1820 | 居住 | 255 |  |
|  | 12 | 硕秋园东园 | SE2110 | 教育 | 2500 |  |
|  | 13 | 宏运家园 | SE2400 | 居住 | 810 |  |
|  | 14 | 东苑小区 | SE2080 | 居住 | 1820 |  |
|  | 15 | 南堡实验中学 | SE2530 | 教学 | 370 |  |

续表2.7-1    项目主要保护对象及保护目标

| 环境要素 | 序号 | 保护对象 | 方位和距离（m） | 功能 | 人口（人） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 16 | 张北村 | SE2690 | 居住 | 1110 | 同上 |
|  | 17 | 尖坨子村 | SE2430 | 居住 | 1340 |  |
| 地下水 | 1 | 居民深层饮用水源 | 13.5km2 | 生活用水 | - | 《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准 |

2.8相关规划及环境功能区划

2.8.1城市总体规划

根据唐山市曹妃甸新城总体规划（2008-2020年），规划指导思想是以建设曹妃甸科学发展示范为总揽，以把曹妃甸建设成为“经济发达、科教领先、社会和谐、文化繁荣、生态优美、政治文明、人民幸福”的渤海明珠为总目标，以调整优化经剂结构、转变经济发展方式、建立新型产业体系为工作主线；以建设生态城市为平台；探索实现科学发展的路径、形成科学发展示范体系，实现城市建设、产业发展、环境保护、生态优先的“四位一体”的创新型城市发展模式。规划范围包括唐海县、曹妃甸工业区、南堡经济开好区（含大清河盐场及相应的海域、滩涂、丰南区的滨海镇）、滦南县的南堡镇、柳赞镇等，规划面积1943.7平方公里。依托沿海铁路和迁唐线，充分考虑城市远景发展布局，规划在沿海公路以北、滦南第二泄洪道以西布置产业研发组团，重点发展高新技术产业，以一类工业为主，规划工业用地148.5公顷。

项目位于南堡开发区内，以工业建设为主，符合唐山市曹妃甸新城总体规划要求。

项目位置

项目位置

图2.8-1    唐山市曹妃甸总体规划图

2.8.2曹妃甸新区南堡经济开发区总体规划

曹妃甸新区南堡经济开发区成立于1991年，1995年被河北省政府批准为省级开发区，2012年7月纳入曹妃甸区。全区规划控制面积393.74平方公里，城区规划面积26平方公里。下辖一个镇10个行政村，一个街道办事处6个居委会，总人口5.4万。

规划期限为2014年-2020年，其中基准年为2013年，近期为2014-2016年，远期为2017-2020年。南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划（2013-2020）》。该规划环评由河北科技大学编制，已于2014年9月取得批复，并已取得河北省环保厅《关于转送唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函2014[1128]号）。

南堡经济开发区位于环渤海经济圈中心地带，西邻天津滨海新区，背靠唐山市主城区，面向曹妃甸大港，汉南铁路、张唐铁路、唐曹铁路以及谋划的蒙曹铁路贯穿全境，沿海高速、唐曹高速交汇贯通，是津唐曹半小时经济圈的核心区域，是环渤海地区最具发展潜力的开发区之一。区内道路、管网、供水、供热、供电、供气、污水处理、垃圾处理等基础配套设施完善，学校、医院、银行、网络通讯、保险事业等社会职能健全，各项民生事业协调发展，基本形成了以海洋化工循环产业为特色的城市雏形。

建区二十多年来，南堡开发区充分发挥自身资源优势，围绕延长盐碱化工产业链条发展壮大产业，已经形成了上游海盐生产，中游“两碱一化”（纯碱、氯碱、化纤），下游氯气利用的“三大板块”，基本构筑了海洋化工循环产业体系，初步建立了“盐—碱—氯气—四氯化钛—海绵钛”、“盐-烧碱-粘胶短纤维”、“氢氧化钾—三氯氢硅—气相白炭黑”、“氯气—有机硅—有机硅下游产品”等4条主导产品链，海洋化工循环产业经济总量占工业总产值的80%以上。目前，全区拥有各类工业企业75家，其中，大型国有企业2家，外资企业7家，民营企业66家，主要涉及盐碱、化纤、钛材料、硅材料、陶瓷、装备制造等行业，化工企业30余家，初步形成了以国有大型企业为主导，民营企业、外资企业等中小企业为补充的产业发展格局。2015年，全区完成地区生产总值96.9亿元,实现主营业务收入202亿元，完成固定资产投资65.2亿元，实现全部财政收入14亿元，公共预算收入5.53亿元。

开发区规划性质为以盐化工工业为主，积极发展石油化工的化工城市，其职能是南堡地区的政治、经济、科学、教育中心。

规划将开发区主要分为工业区、中心区、生活居住区及仓储区。工业区位于开发区北部，分成四个工业地段：第一段以三友集团碱业有限公司、焦化厂为主要企业；第二段主要为三友集团化纤有限公司，与三友集团化纤有限公司有关的石化厂、有机化工厂安排在第三段；临近生活居住区的一侧是一些污染小的化工配套企业和地方企业。中心区以公建、交通、商业设施为主，位于开发区的中部，生活居住区位于开发区的南部，仓储区位于开发区西部铁路沿线附近。

由本项目拟建地和南堡经济开发区总体规划图可知，本项目选址占地为规划工业用地。项目选址符合南堡开发区的总体规划。

项目位置

图2.8-2    南堡经济开发区总体规划图

2.8.2环境功能区划

根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《南堡开发区总体规划》，项目所在地空气质量执行二类区标准要求、声环境区划属3类区、地下水环境执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类标准。

3工程分析

3.1项目概况

(1)项目名称：碱渣综合利用--盐石膏项目；

(2)建设单位：唐山三友化工股份有限公司；

(3)建设性质：新建；

(4)建设地点：唐山市曹妃甸区南堡经济开发区内，唐山三友化工股份有限公司纯碱公司脱硫剂生产区西侧，厂址中心坐标为北纬39°14′51.36′′，东经118°11′05.68′′，项目北侧相邻唐山三友化工股份有限公司热电厂，东侧与纯碱分公司脱硫剂生产区相邻，西侧为空地，南侧紧邻纯碱分公司盐水精制区，距离项目最近的敏感点为东南侧580m的 滨海花园小区；

(5)建设内容：项目总建筑面积57000m2，分三期建设，一期建设办公楼、中心控制室、一期工程的原料区和生产装置； 二期建设二期工程的原料区和生产装置；三期建设三期工程的原料区和生产装置；

(6)产品规模：项目一期年产1.5万吨α型石膏产品，5万吨β型石膏产品，副产浓盐水（折盐）5.27万吨；二期年产3万吨α型石膏产品，10万吨β型石膏产品，副产浓盐水（折盐）10.54万吨；三期年产3万吨α型石膏产品，14.5万吨β型石膏产品，副产浓盐水（折盐）6.59万吨。三期项目建成后，年产7.5万吨α型石膏产品，29.5万吨β型石膏产品生产装置，副产浓盐水（折盐）22.4万吨。

(7)产品标准：项目生产的α型产品可按客户需求生产，产品品质均可满足《中华人民共和国建材行业标准α型高强石膏》（JC/T 2038-2010）中四类等级标准要求，β型石膏产品亦可按客户需求生产，产品品质均可满足《中华人民共和国国家标准  建筑石膏》（GB/T 9776-2008）中三类标准要求。产品标准要求具体如表3.1-1和表3.1-2所示。

表3.1-1         α石膏标准(JC/T 2038-2010)

| 等级 | 细度 | 凝结时间（min） | 2h抗折强度（MPa） | 烘干抗压强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （0.125mm方孔筛筛余）（%） | 初凝 | 终凝 |  |  |
| α25 | ≤5 | ≥3 | ≤30 | ≥3.5 | ≥25 |
| α30 |  |  |  | ≥4.0 | ≥30 |
| α40 |  |  |  | ≥5.0 | ≥40 |
| α50 |  |  |  | ≥6.0 | ≥50 |

表3.1-2        β建造石膏(GB/T 9776-2008)

| 等级 | 细度（0.2mm方孔筛筛余）/（%） | 凝结时间（min） | 2h抗折强度（MPa） | 烘干抗压强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初凝 | 终凝 |  |  |
| 3.0 | ≤10 | ≥3 | ≤30 | ≥3.0 | ≥6.0 |
| 2.0 |  |  |  | ≥2.0 | ≥4.0 |
| 1.6 |  |  |  | ≥1.6 | ≥3.0 |

项目产品方案如表3.1-3所示。

表3.1-3        项目产品方案一览表

| 时期 | 产品 | 产能（万t/a） | 品质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | α型石膏 | 1.5 | 满足α25、α30、α40、α50等级要求 |
|  | β型石膏 | 5 | 满足3.0、2.0、1.6等级要求 |
|  | 副产浓盐水 | 5.27 | - |
| 二期工程 | α型石膏 | 3.0 | 满足α25、α30、α40、α50等级要求 |
|  | β型石膏 | 10 | 满足3.0、2.0、1.6等级要求 |
|  | 副产浓盐水 | 10.57 | - |
| 三期工程 | α型石膏 | 3.0 | 满足α25、α30、α40、α50等级要求 |
|  | β型石膏 | 14.5 | 满足3.0、2.0、1.6等级要求 |
|  | 副产浓盐水 | 6.59 | - |
| 三期建成后，全项目 | α型石膏 | 7.5 | 满足α25、α30、α40、α50等级要求 |
|  | β型石膏 | 29.5 | 满足3.0、2.0、1.6等级要求 |
|  | 副产浓盐水 | 22.4 | - |

(8)项目投资：31400万元，环保投资550万元，占总投资1.75%；

(9)项目占地：占地45亩（30000m2）；

(10)劳动定员及工作制度：项目分三期建设，其中一期劳动定员78人，二期劳动定员24人，三期劳动定员30人，三期建成后全厂总人数132人。项目年生产333天，采用4班3运转的工作方式；

(11)建设期限：项目预计2024年底竣工。

3.2项目组成

项目组成分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目建设内容见表3.2-1，厂区主要建、构筑物情况见表3.2-2。

表3.2-1    项目建设主要内容

| 时期 | 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 一期工程 | 主体工程 | 新建年产1.5万吨α型石膏、5万吨β型石膏生产设施 |
|  | 辅助工程 | 1座成品库、1座包装车间 |
|  | 公用工程 | 中央控制室 |
|  | 行政、生活设施 | 办公楼 |
|  | 环保设施 | 9套脉冲布袋除尘设施 |
| 二期工程 | 主体工程 | 新建年产3万吨α型石膏、10万吨β型石膏生产设施 |
|  | 辅助工程 | 与一期共用成品库和包装车间 |
|  | 公用工程 | 与一期共用 |
|  | 行政、生活设施 | 与一期共用 |
|  | 环保设施 | 9套脉冲布袋除尘设施 |
| 三期工程 | 主体工程 | 新建年产3万吨α型石膏、14.5万吨β型石膏生产设施 |
|  | 辅助工程 | 与一期共用成品库和包装车间 |
|  | 公用工程 | 与一期共用 |
|  | 行政、生活设施 | 与一期共用 |
|  | 环保设施 | 12套脉冲布袋除尘设施 |

表3.2-2    厂区主要建、构筑物一览表

| 时期 | 序号 | 建筑物名称 | 尺寸（m） | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 1 | α、β型石膏生产车间 | 35×50×25 | 9000 | 砖混+钢结构 |
|  | 2 | 包装车间 | 35×36×30 | 7000 | 砖混+钢结构；三期共用 |
|  | 3 | 成品库房 | 35×55×25 | 11000 | 砖混+钢结构；暂存成品和转晶剂 |
|  | 4 | 控制室及办公楼 | 16×46×10 | 1800 | 砖混结构，1F为中心控制室，2-3F为办公室 |
|  | 5 | 变压器室 | 5×5×8 | 50 | 砖混+钢结构 |
|  | 6 | 配电室 | 5×5×8 | 50 | 砖混+钢结构 |
|  | 7 | 备件库 | 5×5×8 | 50 | 砖混+钢结构 |
|  | 8 | 检修室 | 5×5×8 | 50 | 砖混+钢结构 |
| 二期工程 | 1 | α、β型石膏生产车间 | 36×57×25 | 13000 | 砖混+钢结构 |
| 三期工程 | 1 | α、β型石膏生产车间 | 41×60×25 | 15000 | 砖混+钢结构 |
| 合计 | 57000 | - |

3.3项目主要设备、原辅材料及能源消耗

3.3.1主要生产设备

项目分三期建设，每期的主要生产设备情况见下表。

表3.3-1    项目一期工程主要生产设备列表

| 原料生成系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 元明粉料仓 | Ф5000*5000，V=100m3 | 1 | 台 | 一期二水石膏生产区 |
| 2 | 下料器 | 输送能力 9t/h | 1 | 台 |  |
| 3 | 管链机 | - | 1 | 台 |  |
| 4 | 溶硝桶 | Ф4000*4000，V=50m3 | 1 | 台 |  |
| 5 | 废清液缓冲桶 | φ5500×5500，V=130m3 | 1 | 台 |  |
| 6 | 反应器 | - | 1 | 台 |  |
| 7 | 缓冲桶Ⅰ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 1 | 台 |  |
| 8 | 带滤机 | - | 1 | 台 |  |
| 9 | 缓冲桶Ⅱ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 1 | 台 |  |
| α型高强石膏粉生产线主要设备 |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 处理量15t/h | 1 | 台 | 一期α、β型石膏生产车间 |
| 2 | 溶解槽 | 20m3 | 1 | 台 |  |
| 3 | 转晶釜 | V=20m³ DN=2600mm 筒体H=3300mm，20m³，夹套压力0.6MPa，夹套165℃ 釜内工作压力0.2MPa ，工作温度120℃，搅拌形式：折叶桨式，18.5kW，搅拌转速n=85r/min | 4 | 台 |  |
| 4 | 石膏分离机 | 处理量3.6m³/h，进口固含量约30%，出口含水率＜15% | 2 | 台 |  |
| 5 | 干燥机 | 处理量：8t/h， 含水率:w1%～20%； w2%～5% | 2 | 套 |  |
| 6 | 回水罐 | 20m3 | 1 | 台 |  |
| 7 | 螺旋输送机 | 输送量3t/h | 3 | 台 |  |
| 8 | 斗式提升机 | 输送量3t/h， | 2 | 台 |  |
| 9 | 缓冲料仓 | 8 m3 | 1 | 台 |  |
| 10 | 改性磨机 | 转子转速： 3600r/min ，处理量3t/h | 1 | 台 |  |
| 11 | 包装机料仓 | 200 m3 | 1 | 台 | 包装车间；三期共用 |
| 12 | 成品包装机 | 阀口袋净重式包装机，计量精度：±1%. | 1 | 台 |  |

续表3.3-1    项目一期工程主要生产设备列表

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 吨袋包装机 | 包装范围：0.5-1.5吨/包，包装精度：±1% | 1 | 台 | 包装区车间、三期共用 |
| β石膏粉生产线主要设备 |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 称重模块 输送量：15t/h变频电机 | 1 | 套 | 一期α、β型石膏生产车间 |
| 2 | 皮带输送机 | 输送量：15t/h | 1 | 套 |  |
| 3 | 干燥机 | 处理量：8t/h， 含水率:w1%～20%； w2%～5% | 2 | 台 |  |
| 4 | 流态煅烧器 | 处理量10t/h ，最佳工作温度150℃ 含水率:w1%～5%；w2%～0.5% | 1 | 台 |  |
| 5 | 螺旋输送机 | 输送量：10t/h | 3 | 台 |  |
| 6 | 斗式提升机 | 提升量10t/h | 2 | 台 |  |
| 7 | 改性磨机 | 转子转速：3600r/min ，处理量10t/h | 1 | 台 |  |
| 8 | 缓冲料仓 | 21m3 | 1 | 台 |  |
| 9 | 蒸汽换热器 | 流量：10000Nm3/h 进风t1=20℃ ，出风t2=160℃； 进气温度T1=195℃， 出水温度≥160℃。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 包装机料仓 | 800 m3 | 1 | 台 | 包装车间；三期共用 |
| 11 | 包装机 | 净重式包装机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 吨袋包装机 | 净重式吨袋包装机，计量精度：±1% | 1 | 台 |  |

表3.3-2    项目二期工程主要生产设备列表

| 原料生成系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 元明粉料仓 | Ф5000*5000，V=100m3 | 2 | 台 | 二期二水石膏生产区 |
| 2 | 下料器 | 输送能力 9t/h | 2 | 台 |  |
| 3 | 管链机 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 溶硝桶 | Ф4000*4000，V=50m3 | 2 | 台 |  |
| 5 | 废清液缓冲桶 | φ5500×5500，V=130m3 | 2 | 台 |  |
| 6 | 反应器 |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 缓冲桶Ⅰ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 2 | 台 |  |
| 8 | 带滤机 |  | 2 | 台 |  |
| 9 | 缓冲桶Ⅱ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 2 | 台 |  |
| α高强石膏粉生产线普通设备 |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 处理量：15t/h | 2 | 台 | 二期α、β型石膏生产车间 |
| 2 | 溶解槽 | 20m3 | 2 | 台 |  |
| 3 | 转晶釜 | V=20m³ DN=2600mm 筒体H=3300mm，20m³，夹套压力0.6MPa,夹套165℃ 釜内工作压力0.2MPa ,工作温度120℃,搅拌形式:折叶桨式，18.5kW,搅拌转速n=85r/min | 8 | 台 |  |
| 4 | 石膏分离机 | 处理量3.6m³/h，进口固含量约30%，出口含水率＜15% | 4 | 台 |  |
| 5 | 干燥机 | 处理量：8t/h， 含水率:w1%～20%； w2%～5% | 4 | 套 |  |
| 6 | 回水罐 | 35m3 | 1 | 台 |  |
| 7 | 螺旋输送机 | 输送量：6t/h | 4 | 台 |  |
| 8 | 斗式提升机 | 输送量：6t/h | 2 | 台 |  |
| 9 | 缓冲料仓 | 12m3 | 1 | 台 |  |
| 10 | 改性磨机 | 转子转速： 3600r/min ，处理能力6t/h | 1 | 台 |  |

续表3.3-2    项目二期工程主要生产设备列表

| β石膏粉生产线主要设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 称重模块 输送量：30t/h变频电机 | 1 | 套 | 二期α、β型石膏生产车间 |
| 2 | 皮带输送机 | 输送量：30t/h | 1 | 套 |  |
| 3 | 干燥机 | 处理量：12t/h， 含水率：w1%～10%；w1%～5% | 2 | 台 |  |
| 4 | 流态煅烧器 | 处理量20t/h ，最佳工作温度150℃ 含水率： w1%～5%；w2%～0.5% | 1 | 台 |  |
| 5 | 螺旋输送机 | 输送量：20t/h | 3 | 台 |  |
| 6 | 斗式提升机 | 提升量：20t/h | 2 | 台 |  |
| 7 | 改性磨机 | 转子转速： 3600r/min ，处理能力20t/h | 1 | 台 |  |
| 8 | 缓冲料仓 | 45m3 | 1 | 台 |  |
| 9 | 蒸汽换热器 | 流量：10000Nm3/h 进风t1=20℃ ，出风t2=160℃； 进气温度T1=195℃， 出水温度≥160℃。 | 1 | 台 |  |

表3.3-3    项目三期工程主要生产设备列表

| 原料生成系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 元明粉料仓 | Ф5000*5000，V=100m3 | 1 | 台 | 三期二水石膏生产区 |
| 2 | 下料器 | 输送能力 9t/h | 2 | 台 |  |
| 3 | 管链机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 溶硝桶 | Ф4000*4000，V=50m3 | 1 | 台 |  |
| 5 | 澄清桶 | Ф24500，V=2784m3 | 3 | 台 |  |
| 6 | 废清液缓冲桶 | φ5500×5500，V=130m3 | 2 | 台 |  |
| 7 | 反应器 |  | 3 |  |  |
| 8 | 缓冲桶Ⅰ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 1 | 台 |  |
| 9 | 缓冲桶Ⅰ-B | Ф7500*6500，V=287m3 | 1 | 台 |  |
| 10 | 带滤机 |  | 2 | 台 |  |
| 11 | 缓冲桶Ⅱ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 1 | 台 |  |
| 12 | 缓冲桶Ⅱ-B | Ф10000*9000，V=706m3 | 1 | 台 |  |

续表3.3-3    项目三期工程主要生产设备列表

| α高强石膏粉生产线普通设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 处理量：15t/h | 2 | 台 | 三期α、β型石膏生产车间 |
| 2 | 溶解槽 | 20m3 | 1 | 台 |  |
| 3 | 转晶釜 | V=20m³ DN=2600mm 筒体H=3300mm，20m³，夹套压力0.6MPa,夹套165℃ 釜内工作压力0.2MPa ,工作温度120℃,搅拌形式:折叶桨式，18.5kW,搅拌转速n=85r/min | 8 | 台 |  |
| 4 | 石膏分离机 | 处理量3.6m³/h，进口固含量约30%，出口含水率＜15% | 4 | 台 |  |
| 5 | 干燥机 | 处理量：8t/h， 含水率:w1%～20%； w2%～5% | 4 | 套 |  |
| 6 | 回水罐 | 20m3 | 1 | 台 |  |
| 7 | 螺旋输送机 | 输送量：6t/h | 4 | 台 |  |
| 8 | 斗式提升机 | 输送量：6t/h | 2 | 台 |  |
| 9 | 改性磨机 | 转子转速： 3600r/min ，处理能力6t/h | 1 | 台 |  |
| 10 | 缓冲料仓 | 12m3 | 1 | 台 |  |
| β石膏粉生产线主要设备 |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 称重模块 输送量：20t/h变频电机 | 2 | 套 | 三期α、β型石膏生产车间 |
| 2 | 皮带输送机 | 输送量：20t/h | 2 | 套 |  |
| 3 | 干燥机 | 处理量：8t/h， 含水率：w1%～10%； w2%～5% | 4 | 台 |  |
| 4 | 流态煅烧器 | 处理量15t/h ，最佳工作温度150℃ 含水率: w1%～5%; w2%～0.5% | 2 | 台 |  |
| 5 | 螺旋输送机 | 输送量：15t/h | 4 | 台 |  |
| 6 | 斗式提升机 | 提升量：15t/h | 4 | 台 |  |
| 7 | 改性磨机 | 转子转速： 3600r/min ，处理能力30t/h | 1 | 台 |  |
| 8 | 缓冲料仓 | 45m3 | 1 | 台 |  |

表3.3-4        三期工程建成后，项目总设备列表

| 原料生成系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 元明粉料仓 | Ф5000*5000，V=100m3 | 4 | 台 | 各期二水石膏生产区 |
| 2 | 下料器 | 输送能力 9t/h | 5 | 台 |  |
| 3 | 管链机 |  | 4 | 台 |  |
| 4 | 溶硝桶 | Ф4000*4000，V=50m3 | 4 | 台 |  |
| 5 | 废清液缓冲桶 | φ5500×5500，V=130m3 | 5 | 台 |  |
| 6 | 澄清桶 | Ф24500，V=2784m3 | 3 | 台 |  |
| 7 | 反应器 |  | 6 | 台 |  |
| 8 | 缓冲桶Ⅰ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 4 | 台 |  |
| 9 | 缓冲桶Ⅰ-B | Ф7500*6500，V=287m3 | 1 | 台 |  |
| 10 | 带滤机 |  | 5 | 台 |  |
| 11 | 缓冲桶Ⅱ-A | Ф5000*7000，V=137m3 | 4 | 台 |  |
| 12 | 缓冲桶Ⅱ-B | Ф10000*9000，V=706m3 | 1 | 台 |  |
| α型高强石膏粉生产线主要设备 |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 处理量：15t/h | 5 | 台 | 各期α、β型石膏生产车间 |
| 2 | 溶解槽 | 20m3 | 4 | 台 |  |
| 3 | 转晶釜 | V=20m³ DN=2600mm 筒体H=3300mm，20m³，夹套压力0.6MPa，夹套165℃ 釜内工作压力0.2MPa ，工作温度120℃，搅拌形式：折叶桨式，18.5kW，搅拌转速n=85r/min | 20 | 台 |  |
| 4 | 石膏分离机 | 处理量3.6m³/h，进口固含量约30%，出口含水率＜15% | 10 | 台 |  |
| 5 | 干燥机 | 处理量：8t/h， 含水率:w1%～20%； w2%～5% | 10 | 套 |  |
| 6 | 回水罐 | 20m3 | 2 | 台 |  |
|  |  | 35m3 | 1 | 台 |  |
| 7 | 螺旋输送机 | 输送量：3t/h | 3 | 台 |  |
|  |  | 输送量：6t/h | 8 | 台 |  |
| 8 | 斗式提升机 | 输送量：3t/h， | 2 | 台 |  |
|  |  | 输送量：6t/h | 4 | 台 |  |

续表3.3-4        三期工程建成后，项目总设备列表

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 缓冲料仓 | 8 m3 | 1 | 台 | 各期α、β型石膏生产车间 |
|  |  | 12m3 | 2 | 台 |  |
| 10 | 改性磨机 | 转子转速： 3600r/min ，处理量3t/h | 1 | 台 |  |
|  |  | 转子转速： 3600r/min ，处理能力6t/h | 2 | 台 |  |
| 11 | 包装机料仓 | 200 m3 | 1 | 台 | 包装车间 |
| 12 | 成品包装机 | 阀口袋净重式包装机，计量精度：±1%. | 1 | 台 |  |
| 13 | 吨袋包装机 | 包装范围：0.5-1.5吨/包，包装精度：±1% | 1 | 台 |  |
| β石膏粉生产线主要设备 |
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 1 | 皮带称重机 | 称重模块 输送量：15t/h变频电机 | 1 | 套 | 各期α、β型石膏生产车间 |
|  |  | 称重模块 输送量：30t/h变频电机 | 1 | 套 |  |
|  |  | 称重模块 输送量：20t/h变频电机 | 2 | 套 |  |
| 2 | 皮带输送机 | 输送量：15t/h | 1 | 套 |  |
|  |  | 输送量：30t/h | 1 | 套 |  |
|  |  | 输送量：20t/h | 2 | 套 |  |
| 3 | 干燥机 | 处理量：8t/h， 含水率:w1%～20%； w2%～5% | 6 | 台 |  |
|  |  | 处理量：12t/h， 含水率：w1%～10%；w1%～5% | 2 | 台 |  |
| 4 | 流态煅烧器 | 处理量10t/h ，最佳工作温度150℃ 含水率:w1%～5%；w2%～0.5% | 1 | 台 |  |
|  |  | 处理量20t/h ，最佳工作温度150℃ 含水率： w1%～5%；w2%～0.5% | 1 | 台 |  |

续表3.3-4        三期工程建成后，项目总设备列表

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 流态煅烧器 | 处理量15t/h ，最佳工作温度150℃ 含水率: w1%～5%; w2%～0.5% | 2 | 台 | 各期α、β型石膏生产车间 |
| 6 | 螺旋输送机 | 输送量：10t/h | 3 | 台 |  |
|  |  | 输送量：20t/h | 3 | 台 |  |
|  |  | 输送量：15t/h | 4 | 台 |  |
| 7 | 斗式提升机 | 提升量：10t/h | 2 | 台 |  |
|  |  | 提升量：20t/h | 2 | 台 |  |
|  |  | 提升量：15t/h | 4 | 台 |  |
| 8 | 改性磨机 | 转子转速：3600r/min ，处理量10t/h | 1 | 台 |  |
|  |  | 转子转速： 3600r/min ，处理能力20t/h | 1 | 台 |  |
|  |  | 转子转速： 3600r/min ，处理能力30t/h | 1 | 台 |  |
| 9 | 蒸汽换热器 | 流量：10000Nm3/h 进风t1=20℃ ，出风t2=160℃； 进气温度T1=195℃， 出水温度≥160℃。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 缓冲料仓 | 21m3 | 1 | 台 |  |
|  |  | 45m3 | 2 | 台 | 包装车间 |
| 11 | 包装机料仓 | 800 m3 | 1 | 台 |  |
| 12 | 包装机 | 净重式包装机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 吨袋包装机 | 净重式吨袋包装机，计量精度：±1% | 1 | 台 |  |

3.3.2原辅材料消耗

项目原辅材料消耗情况见表3.3-5。

表3.3-5    项目一期工程原辅材料及能源消耗情况一览表

| 项目 | 原辅材料名称 | 形态 | 规格 | 年耗量 | 最大储量 | 包装形式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 元明粉 | 晶体 | Na2SO4 99% | 7万t/a | 200t | 仓储 | 一期二水石膏生产区 |
|  | 碱渣废清液 | 液态 | 密度1192g/l左右，CaCl2浓度1.23mol/l左右，NaCl浓度0.95mol/l左右 | 40万m3/a | - | 纯碱分公司脱硫剂生产区经管线输送 | - |
|  | 转晶剂 | 晶体 | - | 60t/a | 3t | 袋装 | 成品库 |
|  | 包装袋 | 固态 | 小袋 | 81.2万条 | 8万条 | - | 包装车间 |
|  |  |  | 吨袋 | 3.25万条 | 0.3万条 | - |  |
| 能源名称 | 消耗量 |
| 蒸汽 | 4万m3/a |
| 电能 | 509万kw·h/a |
| 用水 | 10.23万t/a |

表3.3-6    项目二期工程原辅材料及能源消耗情况一览表

| 项目 | 原辅材料名称 | 形态 | 规格 | 年耗量 | 最大储量 | 包装形式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期工程 | 元明粉 | 晶体 | Na2SO4 99% | 14万t/a | 200t | 仓储 | 二期二水石膏生产区 |
|  | 碱渣废清液 | 液态 | 密度1192g/l左右，CaCl2浓度1.23mol/l左右，NaCl浓度0.95mol/l左右 | 80万m3/a | - | 由纯碱分公司脱硫剂生产区经管线输送 | - |
|  | 转晶剂 | 晶体 | - | 120t/a | 6t | 袋装 | 成品库 |
|  | 包装袋 | 固态 | 小袋 | 162.5万条 | 10万条 | - | 包装车间 |
|  |  |  | 吨袋 | 6.5万条 | 0.6万条 | - |  |

续表3.3-6    项目二期工程原辅材料及能源消耗情况一览表

| 能源名称 | 消耗量 |
| --- | --- |
| 蒸汽 | 8万m3/a |
| 电能 | 1018万kw·h/a |
| 用水 | 20.23万t/a |

表3.3-7    项目三期工程原辅材料及能源消耗情况一览表

| 项目 | 原辅材料名称 | 形态 | 规格 | 年耗量 | 最大储量 | 包装形式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程 | 元明粉 | 晶体 | Na2SO4 99% | 6.26万t/a | 100t | 仓储 | 三期二水石膏生产区 |
|  | 元明粉溶液 | 液态 | 密度1270g/l左右，Na2SO4浓度1.49mol/l左右 | 55.95万m3/a | - | 由纯碱分公司盐水精制区经管线输送 | - |
|  | 碱渣废清液 | 液态 | 密度1192g/l左右，CaCl2浓度1.23mol/l左右，NaCl浓度0.95mol/l左右 | 35.77万m3/a | - | 由纯碱分公司脱硫剂生产区经管线输送 | - |
|  | 除镁粗盐水 | 液态 | 密度1240g/l左右，CaCl2浓度0.12mol/l左右，NaCl浓度5mol/l左右 | 1118万m3/a | - | 由纯碱分公司盐水精制区经管线输送 | - |
|  | 转晶剂 | 晶体 | - | 120t/a | 6t | 袋装 | 成品库 |
|  | 包装袋 | 固态 | 小袋 | 218.75万条 | 12万条 | - | 包装车间 |
|  |  |  | 吨袋 | 8.75万条 | 0.8万条 | - |  |
| 能源名称 | 消耗量 |
| 蒸汽 | 12.2万m3/a |
| 电能 | 1573万kw·h/a |
| 用水 | 27.52万t/a |

三期工程建成后，全项目原辅材料及能源消耗情况见表3.3-8。

表3.3-8    三期工程建成后，全项目原辅材料及能源消耗情况一览表

| 项目 | 原辅材料名称 | 形态 | 规格 | 年耗量 | 最大储量 | 包装形式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程建成后，全项目 | 元明粉 | 晶体 | Na2SO4 99% | 27.26万t/a | 500t | 仓储 | 二水石膏生产区 |
|  | 元明粉溶液 | 液态 | 密度1270g/l左右，Na2SO4浓度1.49mol/l左右 | 55.95万m3/a | - | 由纯碱分公司盐水精制区经管线输送 | - |
|  | 碱渣废清液 | 液态 | 密度1192g/l左右，CaCl2浓度1.23mol/l左右，NaCl浓度0.95mol/l左右 | 155.77万m3/a | - | 由纯碱分公司脱硫剂生产区经管线输送 | - |
|  | 除镁粗盐水 | 液态 | 密度1240g/l左右，CaCl2浓度0.12mol/l左右，NaCl浓度5mol/l左右 | 1118万m3/a | - | 由纯碱分公司盐水精制区经管线输送 | - |
|  | 转晶剂 | 晶体 | - | 300t/a | 15t | 袋装 | 成品库区 |
|  | 包装袋 | 固态 | 小袋 | 462.45万条 | 30万条 | - | 包装车间 |
|  |  |  | 吨袋 | 18.5万条 | 1.7万条 | - |  |
| 能源名称 | 消耗量 |
| 蒸汽 | 24.20万m3/a |
| 电能 | 3100万kw·h/a |
| 用水 | 57.98万t/a |

项目涉及的主要原辅材料理化性质如下：

(1) 元明粉：又名无水硫酸钠，无水芒硝等，呈白色、无臭、有苦味透明晶体， 有吸湿性。本品无毒，酸碱性为中性，不燃。沸点为1404℃，密度2.68g/mL，熔点884℃，无机化合物，不溶于乙醇，溶于水、甘油。主要用于制水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品等。

(2)碱渣废清液：碱渣废清液来自纯碱分公司重碱过滤工序产生的过滤母液，母液蒸氨后得含有碱渣颗粒的蒸氨废液，在通过澄清、离心分离、压滤等手段获得碱渣废清液，每年碱渣废清液产生量约1300万m3。溶液呈碱性，pH值约为10.33。碱渣废清液密度1139g/l左右，其中CaCl2浓度1.23mol/l左右，NaCl浓度0.95mol/l左右。氯化钙溶液微毒、无臭、味微苦。氯化钠溶液无色，无臭，有碱味，无毒。

(3) 除镁粗盐水：来自纯碱公司盐水精制区。溶液密度1240.32g/l左右，CaCl2浓度0.12mol/l左右，NaCl浓度5mol/l左右，理化性质与碱渣废清液相同。

(4)转晶剂：呈晶体状，无毒，不可燃，无挥发性，不含重金属，无放射性，理化性质稳定，对环境影响无显著影响。

3.3.3公用工程

(1)供电：项目用电来自区域电网。一期工程用电量509万kw·h/a，二期工程用电量1018万kw·h/a，三期工程用电量1573万kw·h/a，三期建成后，项目用电量为3100万kw·h/a；

(2)供水：项目新鲜水供水由纯碱分公司供水管网提供。一期工程新鲜水用量10.23万m3/a，二期工程新鲜水用量20.23万m3/a，三期工程新鲜水用量27.52万m3/a。三期建成后，项目总新鲜水用量57.98万m3/a；

(3)排水：项目生活废水经管网排入园区污水处理厂处理。其中一期工程生活废水排放量1038.96m3/a，二期工程生活废水排放量为319.68m3/a，三期工程生活废水排放量为399.60m3/a。三期工程建成后，项目生活废水总排放量为1758.24m3/a；

项目一期工程排前池滤液产生量225.26m3/d，二期工程排前池滤液产生量450.52m3/d，三期工程排前池滤液产生量690.92m3/d，三期工程建成后，全项目排前池滤液产生量为1366.70m3/d，经唐山三友化工股份有限公司统一调配（各期碱渣废清液减少排放量均等量置换唐山三友志达钙业公司碱渣废清液需求量，使全厂碱渣废清液排海总量不变，详见本报告3.3.5章第2项）；

(4)供热：项目蒸汽由唐山三友热电分公司提供，蒸汽冷凝水全部用于项目生产，其中一部分用于α型石膏生产制浆工序配料和脱水分离工序洗涤过滤产品，一部分由于加热工序产生的低压蒸汽回纯碱分公司余热回收系统再利用。项目一期工程蒸汽用量4万t/a，二期工程蒸汽用量8万t/a，三期工程蒸汽用量12.20万t/a，三期建成后，项目蒸汽用量24.20万t/a。

3.3.4工艺流程及排污节点

项目生产的原理是利用Ca2+可与SO42-结合形成二水硫酸钙结晶的化学特性，以及二水硫酸钙结晶成核与生长受过饱和度、温度、搅拌、时间等因素控制的物理特性，生产项目所需石膏产品。

原料为唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司的碱渣废清液、除镁粗盐水和化纤公司的副产元明粉，项目一期、二期主要使用碱渣废清液、除镁粗盐水和固态元明粉进生产，三期生产原料除上述原料外，还直接使用元明粉溶液进行生产。各原料按配比在反应器内进行搅拌混合，使其生成符合粒径要求的二水硫酸钙结晶和氯化钠溶液的混合浆液，经固液分离后，通过控制反应、干燥的各种条件，最终得到α型高强石膏和β型石膏。项目各期生产工艺如下：

一、一期工程

1、二水石膏生产工艺

(1)元明粉溶解

元明粉经槽罐车运至项目场地内，利用车上自带的压力泵，经管道打入元明料料仓内。将元明粉打入元明粉料仓内暂存，经下料器计量后，再通过管链机输送至溶硝桶内，加水（带滤机滤出的浓盐水）进行溶解形成浓度约16%的硫酸钠溶液。

元明粉为晶体，料仓下料器、管链机、溶硝桶均密闭。该工序无废气产生。电机的设备运行时会产生噪声。

(2)结晶反应

碱渣废清液由项目东侧的纯碱分公司的脱硫剂生产区提供，存于项目场内废清液缓冲桶内，废清液缓冲桶设置呼吸口，利用物料泵将硫酸钠溶液和碱渣废清液按9：10比例打入反应器内，反应周期为0.5h，搅拌，进行常温、常压的化合反应，形成二水石膏结晶（CaSO4·2H2O）与氯化钠溶液的混合浆液。反应方程式如下：

2H2O +Na2SO4+CaCl2= CaSO4·2H2O (微溶) +2NaCl

该工序搅拌过程电机运行会产生噪声。

说明：经咨询相关专业人员，并查阅有关资料，碱渣废清液中含极少量的氨（浓度0.005‰），氨极易溶于水中，在生产工序中逸出量极低，排放后对大气环境影响极小，因此本次评价不对生产工序中氨对环境的影响进行分析与评价。

(3)过滤

用泵将混合浆液打入缓冲桶Ⅰ-A内存储收集，经泵输送至带滤机内进行固液分离。带滤机为三段式洗涤、脱水装置，可实现连续洗涤、脱水。洗涤过程采用新鲜水洗涤滤渣进行降氯，使氯的含量小于0.2%。混合浆液经带滤机洗涤、脱水后制得二水石膏湿物料，含水率为35.8%，用于α型、β型石膏生产。前期过滤形成的含盐较高的母液氯化钠的浓度为180g/L，打入缓冲桶Ⅱ-A存储，其中部分回纯碱分公司盐水精制区用于化盐，另一部分用于溶解元明粉。后期过滤形成含盐较低的盐水排入前池，由唐山三友化工股份有限公司统一调配。

该工序运行设备会产生噪声，带滤机过滤后会产生过滤浓盐水。

图3.3-1    二水石膏生产工艺及排污节点图

2、α型高强石膏生产工艺

项目采用先进、成熟的“动态水热法”制备α型高强石膏，将二水石膏配成的浆液在转晶釜内，通过一定时间的加压、加热，并加入适量的转晶剂，得到纯度高、晶型发育完全、性能优越的α型高强石膏。α型高强石膏生产工艺流程如下：

(1)制浆

二水石膏湿物料由皮带称重机称重，经皮带输送至溶解槽，向溶解槽内加入新鲜水、蒸汽冷凝水稀释配浆，通过溶解槽自带搅拌机搅拌，并由底部通入压缩空气（依托纯碱分公司提供）鼓泡混合成悬浮液，最后通过料泵输送至转晶釜。

该工序运行设备会产生噪声。

(2)转晶

二水石膏浆液定量打入转晶釜后，人工加入定量转晶剂，通过蒸汽夹套加热转晶釜升温。在130-160℃、小于0.6MPa的压力条件下，转晶1h左右，使二水石膏结晶体失去部分结晶水，晶型完成重新排列，优化产品抗折强度、抗压强度等物理性质，将二水石膏浆液转化成α型半水石膏湿料，转晶完成后通过釜底保温放料阀将石膏浆液送入离心分离系统。转晶过程化学反应如下：

CaSO4·2 H2O = CaSO4·1/2 H2O + 3/2 H2O

该工序运行设备会产生噪声。

(3)脱水分离

通过石膏分离机的洗涤、离心作用对α型高强石膏浆进行洗涤去杂，并使固液两相分离。石膏分离机作业洗涤原理与带滤机相同，可实现连续洗涤、脱水过程。脱水分离用水来自新鲜水、蒸汽冷凝水及回水罐回用水；脱出的高温离心液（80℃左右）经溢流口排至回水罐，部分用于制浆工序，部分回纯碱公司脱硫区，经管道排至前池内，由唐山三友化工股份有限公司统一调配。固态石膏在重力作用下卸出机外，通过密闭管道依靠重力输送至干燥收集工序。

该工序运行设备会产生噪声。转晶后排料会产生含水热气，由石膏分离机顶部排放。

(4)干燥

固态石膏在干燥机中完成干燥过程，去除游离水。干燥机设有夹套，中间设置1根空心轴，上面密集排列着楔型中空桨叶，蒸汽一部份通入夹套，另一部份经空心轴流经桨叶，使石膏加热均匀、充分，干燥温度约80℃左右。

该工序运行设备会产生噪声。干燥过程会产生含尘废气。

(5)混合改性

干燥后得到α型高强石膏粉料，由出料口通过密闭管道排至密闭的螺旋输送机内，并转运至密闭斗式提升机处，提升至缓冲料仓内，缓冲料仓下与改性磨机相连。α型高强石膏粉料按工艺要求，由电脑自动控制进料量，通过改性粉磨，改变石膏颗粒外形，进而改变产品的物理特性，制得成品石膏粉。项目通过控制粉磨时间，可制得不同细度的产品，以满足不同客户对α型高强石膏的需要。成品α型高强石膏粉混合改性后经改性磨机下部出料口排出。

该工序运行设备会产生噪声。缓冲料仓落料过程会产生含尘废气。

(6)成品包装

混合改性后的α型高强石膏成品粉料由密闭的螺旋输送机和斗式提升机运至包装机上方的料仓内，由管道与不同包装机相连。根据客户需求，可提供阀口袋、敞口袋等不同包装类型，称量精确，包装质量高，包装范围 20-50kg。通过控制系统，操作工人只需将包装袋套入阀口，其它工作即可自动完成，包装好的产品码垛后由叉车完成产品入库工作。若不需散装，可采用吨包装袋，直接通过分接口放出成品高强石膏。

该工序运行设备会产生噪声。包装机料仓落料过程会产生含尘废气。产品包装袋为带有内衬塑料膜的编织袋，产品包装过程密闭 ，包装过程无废气产生。

图3.3-2    α型高强石膏生产工艺及排污节点图

3、β型石膏生产工艺

二水石膏原料经皮带输送设备进入预干燥系统进行预干燥处理，除去大部分游离水，再进入流态化煅烧器内，床层温度稳定在一定温度范围内，除去石膏1.5个结晶水分子，从而形成最终的β石膏粉。温度过高时，会发生过烧，形成无水石膏，温度不稳，会形成不同的结晶体，质量性质将不同，因此要严格控制进入煅烧器蒸汽的温度。产品从煅烧器出来后，先进入冷却料仓，再进入混合改性系统进行改性处理后进入成品仓，提高产品的力学性能，成品仓下接包装机或槽车，可根据客户的不同要求进行不同规格的包装。

(1)预干燥

二水石膏湿料在干燥机中完成预干燥，去除大部份游离水。干燥机工艺、原理与α型高强石膏生产中干燥机原理相同，操作工艺略有不同。干燥后的二水石膏粉料经密闭的管道依靠重力输送至煅烧工序。

该工序运行设备会产生噪声。预干燥过程中会产生含水热气。

(2)煅烧

煅烧工序采用流态化煅烧器，利用蒸汽主管发散式盘管加热，去除二水石膏粉料部分结晶水，温度约为130-160℃。石膏粉料在流化风（由蒸汽换热器提供）的作用下处于流态化状态，从而显著提高了与传热管的接触概率和换热效率，避免因煅烧不均而导致的石膏粉质量下降，使反应充分，提高产品质量。煅烧后的石膏经煅烧器下部出料口排出。β型石膏产品煅烧工艺的主要反应方程式如下：

CaSO4·2H2O=CaSO4·1/2H2O（β型）+3/2H2O

该工序运行设备会产生噪声。煅烧过程中会产生含尘废气。

(3)混合改性

经过煅烧后的β型石膏粉料，由密闭的螺旋输送机和斗式提升机运送至缓冲料仓内，其下部与改性磨机入料口相连。β型石膏粉混合改性工艺与α型高强石膏的混合改性工艺相同。

该工序运行设备会产生噪声。缓冲料仓落料过程会产生含尘废气。

(4)成品包装

β型石膏粉包装工艺与α型高强石膏包装工艺相同。

该工序运行设备会产生噪声。包装机料仓落料过程会产生含尘废气。产品包装袋为带有内衬塑料膜的编织袋，产品包装过程密闭 ，包装过程无废气产生。

图3.3-3    β型石膏生产工艺及排污点节图

二、二期工程

项目二期工程生产工艺与一期相同，产能及相关设备型号有所不同。

三、三期工程

1、二水石膏生产工艺

项目三期工程二水石膏生产采用两种工艺生产，其中利用碱渣废清液和元明粉生产二水石膏工艺与一期工程工艺相同；另一种工艺为利用元明粉溶液与除镁粗盐水生产二水石膏，其生产工艺流程如下：

(1)结晶反应

项目所需除镁粗盐水和元明粉溶液均由纯碱分公司盐水精制区经管道提供，按15.8：1的比例加入反应器中，每批反应时间为0.5h，进行常温、常压的化合反应，形成二水石膏结晶（CaSO4）与氯化钠溶液的混合浆液，由泵打入澄清桶内沉淀增稠，上清液经管道回用于纯碱分公司用于生成纯碱，下层浆料（含水率约在30%-40%之间）泵入缓冲桶Ⅰ存储内收集。

该工序搅拌过程电机运行会产生噪声。

(2)过滤

用泵将混合浆液打入缓冲桶Ⅰ-B内存储收集。用泵输送至带滤机内进行固液分离，工艺过程与一期工程过滤工艺相同。先期滤液打入缓冲桶Ⅱ-B内暂存，与澄清桶上清液一起回用于纯碱分公司生成纯碱，后期滤液与脱硫剂区废液一起经沉淀等处理后排入前池，由公司统一调配。

该工序运行设备会产生噪声，带滤机过滤后会产生过滤浓盐水。

图3.3-4    项目三期利用碱渣废清液生产二水石膏湿料工艺图

2、α型、β型石膏生产工艺

项目三个工程期α型、β型石膏生产工艺与一期工程的生产工艺相同，产能及相关设备型号有所不同。

表 3.3-9    生产排污节点一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 图示 | 主要污染物 | 排放规律 | 处理方式及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |
| 废气 | α型干燥机 | G1 | 颗粒物 | 连续 | 设置2套脉冲布袋除尘器（编号B1-B2）；气量3000m3/h | 同共由1根35m排气筒排放。总风量为12000m3/h |
|  | α型缓冲料仓 | G2 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B3）；气量6000m3/h |  |
|  | β型干燥机 | G1 | 颗粒物 | 连续 | 设置2套脉冲布袋除尘器（编号B4-B5）；气量7500m3/h | 同共由1根35m排气筒排放。 总风量为28000m3/ h |
|  | β型缓冲料仓 | G2 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B6）；气量5000m3/h |  |
|  | β型煅烧器 | G4 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B7）；气量8000m3/h |  |
|  | α型包装机料仓 | G3 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B8）；气量6000m3/h | 同共由1根35m排气筒排放。 总风量为15000m3/ h |
|  | β型包装机料仓 | G3 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B9）；气量9000m3/h |  |
| 废水 | 带滤机过滤 | W1 | Ca2+、SO42-、Na+、Cl-等 | 连续 | 部分用于溶解元明粉，部分依托纯碱分公司盐水精制区化盐，部分排入前池 |
|  | 石膏分离机过滤 | W2 | Ca2+、SO42-等 | 间断 | 部分回用于制浆工序，另一部分排入前池 |
| 噪声 | 各生产工序 | N1-N12 | 设备噪声 | 连续 | 车间消声、基础减振 |

续表 3.3-9    生产排污节点一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 图示 | 主要污染物 | 排放规律 | 处理方式及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期工程 |
| 废气 | α型干燥机 | G1 | 颗粒物 | 连续 | 设置4套脉冲布袋除尘器（编号B10-B13）；气量3000m3/h | 同共由1根35m排气筒排放。 总风量为21000m3/ h |
|  | α型缓冲料仓 | G2 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B14）；气量9000m3/h |  |
|  | β型干燥机 | G1 | 颗粒物 | 连续 | 设置2套脉冲布袋除尘器（编号B15-B16）；气量10000m3/h | 同共由1根35m排气筒排放。 总风量为41000m3/ h |
|  | β型缓冲料仓 | G2 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B17）；气量6000m3/h |  |
|  | β型煅烧器 | G4 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B18）；气量15000m3/h |  |
|  | α型包装机料仓 | G3 | 颗粒物 | 连续 | 与一期包装机料仓的共用 |
|  | β型包装机料仓 | G3 | 颗粒物 | 连续 |  |
| 废水 | 带滤机过滤 | W1 | Ca2+、SO42-、Na+、Cl-等 | 连续 | 部分用于溶解元明粉，部分依托纯碱分公司盐水精制区化盐，部分排入前池 |
|  | 石膏分离机过滤 | W2 | Ca2+、SO42-等 | 间断 | 部分回用于制浆工序，另一部分排入前池 |
| 噪声 | 各生产工序 | N1-N12 | 设备噪声 | 连续 | 车间消声、基础减振 |

续表 3.3-9    生产排污节点一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 图示 | 主要污染物 | 排放规律 | 处理方式及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程 |
| 废气 | α型干燥机 | G1 | 颗粒物 | 连续 | 设置4套脉冲布袋除尘器（编号B19-B22）；气量3000m3/h | 同共由1根35m排气筒排放。 总风量为21000m3/ h |
|  | α型缓冲料仓 | G2 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B23）；气量9000m3/h |  |
|  | β型干燥机 | G1 | 颗粒物 | 连续 | 设置4套脉冲布袋除尘器（编号B24-B27）；气量8000m3/h | 同共由1根35m排气筒排放。 总风量为61000m3/ h |
|  | β型缓冲料仓 | G2 | 颗粒物 | 连续 | 设置1套脉冲布袋除尘器（编号B28）；气量9000m3/h |  |
|  | β型煅烧器 | G4 | 颗粒物 | 连续 | 设置2套脉冲布袋除尘器（编号B29-B30）；气量10000m3/h |  |
|  | α型包装机料仓 | G3 | 颗粒物 | 连续 | 与一期包装机料仓的共用 |
|  | β型包装机料仓 | G3 | 颗粒物 | 连续 |  |
| 废水 | 带滤机过滤 | W1 | Ca2+、SO42-、Na+、Cl-等 | 连续 | 部分用于溶解元明粉，部分依托纯碱分公司盐水精制区化盐，部分排入前池 |
|  | 石膏分离机过滤 | W2 | Ca2+、SO42-等 | 间断 | 部分回用于制浆工序，另一部分排入前池 |
|  | 澄清桶上清液 | - | Ca2+、SO42-、Na+、Cl-等 | 连续 | 回用于纯碱公司纯碱生产工序 |
| 噪声 | 各生产工序 | N1-N12 | 设备噪声 | 连续 | 车间消声、基础减振 |

3.3.5依托纯碱分公司利用浓盐水的可行性分析

1、依托纯碱分公司盐水精制区利用浓盐水可行性分析

纯碱分公司盐水精制区化盐采用逆流直接接触式将外购的海水转化成工业盐，现化盐处理能力为1400-1500m3/h，本项目副产的浓盐水总量为196.47m3/h，可代替外购海水化盐，节约生产成本，因此，项目依托纯碱分公司盐水精制区综合利用浓盐水是可行性的。

2、后期滤液排入前池，由唐山三友化工股份有限公司统一调配可行性分析

纯碱分公司脱硫剂区产生的碱渣废清液年产生量为1300万m3，经外委南堡盐场盐田、唐山市丰南区联友化工有限公司盐田和唐山三友志达钙业公司综合利用一部分。项目其他碱渣废清液外排，全年外排量为290万m3（环评允许排放量）。

但因市场原因，唐山三友志达钙业公司碱渣废清液需求量有所减少，为使唐山三友化工股份有限公司碱渣废清液排海量不增加，唐山三友志达钙业公司（现碱渣废清液综合利用量116万 m3/a）同意配合本项目建设，分期减少利用碱渣废清液，即本项目一期工程建成后，减少利用碱渣废清液32.50万m3/a；项目二期工程建成后，再减少利用碱渣废清液65.00万m3/a；项目三期工程建成后，再减少利用碱渣废清液12.76万m3/a；项目三期工程建成后，总计减少利用碱渣废清液110.26万m3/a，唐山三友志达钙业公司碱渣废清液综合利用量降为5.74万 m3/a。唐山三友化工股份有限公司维持碱渣废清液排放量290万m3/a不变。

项目后期滤液是碱渣废清液降钙降盐后产生的，成份相比碱渣废清液简单，后期滤液排入前池，由唐山三友化工股份有限公司统一调配是可性的。

3、依托纯碱分公司利用澄清桶上清液和先期滤液（利用除镁粗盐水生产二水石膏过滤工序产生的先期滤液）生产纯碱可行性分析

纯碱分公司纯碱的生产是利用除镁粗盐水和硫酸钠溶液反应进行除钙后，经一系列工序制得的。项目所用的除镁粗盐水和硫酸钠溶液均来自纯碱分公司，澄清桶上清液和先期滤液回用于纯碱生产工序不会改变纯碱分公司纯碱生产的原料量，不会增加其生产负担，因此，项目依托纯碱分公司利用澄清桶上清液和先期滤液是可行性的。

3.3.6物料平衡

3.3.6.1理论值与实际值

项目元明粉规格为99%，Na2SO4分子量为142，一期、二期和三期工程元明粉用量分别为7万t/a、14万t/a和6.26万t/a，以一期工程为例计算，一期元明粉中Na2SO4的物质的量=7×99%÷142×1010=4.88×108mol/a。则二期、三期元明粉中Na2SO4的物质的量分别为9.76×108mol/a和4.36×108mol/a。

碱渣废清液中CaCl2浓度1.23mol/L，NaCl浓度0.95mol/L，经计算，一期、二期和三期工程Ca2+的物质的量分别为4.92×108 mol/a、9.84×108 mol/a和4.40×108 mol/a；Cl-的物质的量分别为13.64×108 mol/a、27.28×108 mol/a和12.19×108 mol/a；Na+的物质的量分别为3.80×108mol/a、7.60×108 mol/a和3.40×108 mol/a。

三期工程除镁粗盐水中CaCl2浓度0.12mol/l左右，NaCl浓度5mol/l左右，年消耗量1118万m3/a。经计算，Ca2+的物质的量为13.42×108 mol/a，Cl-的物质的量为585.84×108 mol/a，Na+的物质的量为559.00×108 mol/a。

三期工程元明粉溶液密度1270g/l左右，Na2SO4浓度1.885mol/l左右，年用量为55.95万m3/a。经计算，溶液中Na2SO4的物质的量10.55×108 mol/a。

根据化学反应方程式，理论值与实际值对比关系如下所示：

SO42-      +     Ca2+        →      CaSO4·1/2 H2O

一期理论值：   4.88×108       4.88×108             4.88×108

一期实际值：  4.88×108       4.92×108            4.48×108（折成重量为6.5万吨）

二期理论值：   9.76×108        9.76×108             9.76×108

二期实际值：   9.76×108       9.84×108           8.96×108（折成重量为13万吨）

三期理论值：  14.91×108        14.91×108          14.91×108

三期实际值：  14.91×108       17.82×108      12.07×108（折成重量为17.5万吨）

Na+          +          Cl-           →         NaCl

一期理论值：      13.56×108          13.56×108           13.56×108

一期实际值：      13.56×108      13.64×108        9.00×108（折盐后为5.27万吨）

二期理论值：      27.12×108         27.12×108         27.12×108

二期实际值：   27.12×108         27.28×108      18.00×108（折盐后为10.54万吨）

三期理论值：    592.22×108          592.22×108          592.22×108

三期实际值：   592.22×108      598.03×108      11.26×108（折盐后为6.59万吨）

综上所示，原料投入的实际值均不小于理论值，产品产出的实际值均小于理论值，原料投入和产品产出均符合理论要求。

3.3.6.2主要元素平衡

一期、二期和三期工程各元素平衡表如下：

表3.3-10        Na+平衡表

| 工程 | 原料 | 消耗量 | Na+的物质的量mol/a | 产出项目 | 产出Na+的物质的量mol/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 99%的元明粉 | 70000 t/a | 9.76×108 | 综合利用盐水 | 4.52×108 |
|  | 碱渣废清液 | 40万m3/a | 3.80×108 | 后期滤液 | 4.38×106 |
|  | - | - | - | 副产盐 | 9.00×108 |
| 合计 | 13.56×108 | - | 13.56×108 |
| 二期工程 | 99%的元明粉 | 140000 t/a | 19.52×108 | 综合利用盐水 | 9.04×108 |
|  | 碱渣废清液 | 80万m3/a | 7.60×108 | 后期滤液 | 8.76×106 |
|  | - | - | - | 副产盐 | 18.00×108 |
| 合计 | 27.12×108 | - | 27.12×108 |
| 三期工程 | 99%的元明粉 | 62600 t/a | 8.72×108 | 综合利用盐水 | 580.82×108 |
|  | 碱渣废清液 | 35.77万m3/a | 3.40×108 | 后期滤液 | 1.43×107 |
|  | 元明粉溶液 | 55.95万m3/a | 21.10×108 | 副产盐 | 11.26×108 |
|  | 除镁粗盐水 | 1118万m3/a | 559.0×108 | - | - |
| 合计 | 592.22×108 | - | 592.22×108 |

表3.3-11表        Cl-平衡表

| 工程 | 原料 | 消耗量 | Cl-的物质的量mol/a | 产出项目 | 产出Cl-的物质的量mol/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 碱渣废清液 | 40万m3/a | 13.64×108 | 综合利用盐水 | 4.61×108 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 3.15×106 |
|  | - | - | - | 副产盐 | 9.00×108 |
| 合计 | 13.64×108 | - | 13.64×108 |
| 二期工程 | 碱渣废清液 | 80万m3/a | 27.28×108 | 综合利用盐水 | 9.22×108 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 6.30×106 |
|  | - | - | - | 副产盐 | 18.00×108 |
| 合计 | 27.28×108 | - | 27.28×108 |
| 三期工程 | 碱渣废清液 | 35.77万m3/a | 12.19×108 | 综合利用盐水 | 586.67×108 |
|  | 除镁粗盐水 | 1118万m3/a | 585.84×108 | 后期滤液 | 1.03×107 |
|  | - | - | - | 副产盐 | 11.26×108 |
| 合计 | 598.03×108 | - | 598.03×108 |

表3.3-12         Ca2+平衡表

| 工程 | 原料 | 消耗量 | Ca2+的物质的量mol/a | 产出项目 | 产出Ca2+的物质的量mol/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 碱渣废清液 | 40万m3/a | 4.92×108 | 综合利用盐水 | 4.31×107 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 9.47×105 |
|  | - | - | - | 产品 | 4.48×108 |
| 合计 | 4.92×108 | - | 4.92×108 |
| 二期工程 | 碱渣废清液 | 80万m3/a | 9.84×108 | 综合利用盐水 | 8.61×107 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 1.89×106 |
|  | - | - | - | 产品 | 8.96×108 |
| 合计 | 9.84×108 |  | 9.84×108 |
| 三期工程 | 碱渣废清液 | 35.77万m3/a | 4.40×108 | 综合利用盐水 | 5.72×108 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 3.09×106 |
|  | 除镁粗盐水 | 1118万m3/a | 13.42×108 | 产品 | 12.07×108 |
| 合计 | 17.82×108 | - | 17.82×108 |

表3.3-13       SO42-平衡表

| 工程 | 原料 | 消耗量 | SO42-的物质的量mol/a | 产出项目 | 产出SO42-的物质的量mol/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 99%的元明粉 | 70000 t/a | 4.88×108 | 综合利用盐水 | 3.84×107 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 1.56×106 |
|  | - | - | - | 产品 | 4.48×108 |
| 合计 | 4.88×108 | - | 4.88×108 |
| 二期工程 | 99%的元明粉 | 140000 t/a | 9.76×108 | 综合利用盐水 | 7.69×107 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 3.12×106 |
|  | - | - | - | 产品 | 8.96×108 |
| 合计 | 9.76×108 | - | 9.76×108 |
| 三期工程 | 99%的元明粉 | 62600 t/a | 4.36×108 | 综合利用盐水 | 2.79×108 |
|  | - | - | - | 后期滤液 | 5.10×106 |
|  | 元明粉溶液 | 55.95万m3/a | 10.55×108 | 产品 | 12.07×108 |
| 合计 | 14.91×108 | - | 14.91×108 |

3.3.6.3总物料平衡

项目总物料平衡见下表。

表3.3-14    总物料平衡数据表

| 序号 | 投入物料 | 投料量 （t/a） | 损失物质 | 损失量 （t/a） | 产物 | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |
| 1 | 元明粉 | 70000 | 回纯碱分公司综合利用 | 26948.14 | α型石膏 | 15000 |
| 2 | 碱渣废清液 | 折算溶质量76844 | 后期滤液 | 6285.04 | β型石膏 | 50000 |
| 3 | 参与反应的水 | 4034.48 | α型干燥机处颗粒物 | 0.95 | 副产盐 | 52700 |
| 4 | 转晶剂 | 60 | α型缓冲料仓颗粒物 | 0.72 | - | - |
| 5 | - | - | α型包装料仓颗粒物 | 0.20 | - | - |
| 6 | - | - | β型干燥机颗粒物 | 1.60 | - | - |
| 7 | - | - | β型缓冲料仓颗粒物 | 0.48 | - | - |
| 8 | - | - | β型包装料仓颗粒物 | 0.25 | - | - |
| 9 | - | - | β型煅烧器颗粒物 | 1.10 | - | - |
| 11 | 合计 | 150938.48 | - | 33238.48 | - | 117700 |
| 二期工程 |
| 1 | 元明粉 | 140000 | 回纯碱分公司综合利用 | 53896.28 | α型石膏 | 30000 |
| 2 | 碱渣废清液 | 折算溶质量153688 | 后期滤液 | 12570.08 | β型石膏 | 100000 |
| 3 | 参与反应的水 | 8068.96 | α型干燥机处颗粒物 | 1.90 | 副产盐 | 105400 |
| 4 | 转晶剂 | 120 | α型缓冲料仓颗粒物 | 1.44 |  |  |
| 5 |  |  | α型包装料仓颗粒物 | 0.40 | - | - |
| 6 |  |  | β型干燥机颗粒物 | 3.20 | - | - |
| 7 | - | - | β型缓冲料仓颗粒物 | 0.96 | - | - |
| 8 | - | - | β型包装料仓颗粒物 | 0.50 | - | - |
| 9 | - | - | β型煅烧器颗粒物 | 2.20 | - | - |
| 10 | 合计 | 301876.96 | - | 66476.96 | - | 235400 |

续表3.3-14    总物料平衡数据表

| 序号 | 投入物料 | 投料量 （t/a） | 损失物质 | 损失量 （t/a） | 产物 | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程 |
| 1 | 元明粉 | 62600 | 回纯碱分公司综合利用 | 3518485.911 | α型石膏 | 30000 |
| 2 | 元明粉溶液 | 折算溶质量149810 | 后期滤液 | 20539.489 | β型石膏 | 145000 |
| 3 | 碱渣废清液 | 折算溶质量137435 | α型干燥机处颗粒物 | 1.90 | 副产盐 | 65900 |
| 4 | 除镁粗盐水 | 折算溶质量3419112 | α型缓冲料仓颗粒物 | 1.44 | - | - |
| 5 | 参与反应的水 | 10862.07 | α型包装料仓颗粒物 | 0.40 | - | - |
| 6 | 转晶剂 | 120 | β型干燥机颗粒物 | 4.64 | - | - |
| 7 |  |  | β型缓冲料仓颗粒物 | 1.39 | - | - |
| 8 |  |  | β型包装料仓颗粒物 | 0.71 | - | - |
| 9 |  | - | β型煅烧器颗粒物 | 3.19 | - | - |
| 10 | 合计 | 3779939.07 | - | 3539039.07 | - | 240900 |
| 三期建成后，全项目 |
| 1 | 元明粉 | 272600 | 回纯碱分公司综合利用 | 3599330.331 | α型石膏 | 75000 |
| 2 | 元明粉溶液 | 折算溶质量149810 | 后期滤液 | 39394.609 | β型石膏 | 295000 |
| 3 | 碱渣废清液 | 折算溶质量367967 | α型干燥机处颗粒物 | 4.75 | 副产盐 | 224000 |
| 4 | 除镁粗盐水 | 折算溶质量3419112 | α型缓冲料仓颗粒物 | 3.60 | - | - |
| 5 | 参与反应的水 | 22965.51 | α型包装料仓颗粒物 | 1.00 | - | - |
| 6 | 转晶剂 | 300 | β型干燥机颗粒物 | 9.44 | - | - |
| 7 |  |  | β型缓冲料仓颗粒物 | 2.83 | - | - |
| 8 |  |  | β型包装料仓颗粒物 | 1.46 | - | - |
| 9 |  | - | β型煅烧器颗粒物 | 6.49 | - | - |
| 10 | 合计 | 4232754.51 | - | 3638754.51 | - | 594000 |

图3.3-5    一期工程生产物料平衡图    单位： t/a

图3.3-6    二期工程生产物料平衡图    单位： t/a

图3.3-7    三期工程生产物料平衡图    单位： t/a

图3.3-8    三期工程建成后，项目总生产物料平衡图    单位： t/a

3.3.7污染源源强核算

3.6.7.1废气

项目产生的废气分为有组织废气和无组织废气。废气中污染物主要为粉尘和氨，含尘废气经脉冲布袋除尘器处理后经排气筒排放。

(1)有组织废气

1)一期工程有组织废气

在α型石膏生产过程中， 其干燥、缓冲料仓落料、包装料仓落料过程中会产生含尘废气，废气处理措施分别为2套脉冲布袋除尘器、1套脉冲布袋除尘器和1套脉冲布袋除尘器，废气量为3000m3/h，6000m3/h和6000m3/h。粉尘的产生与粉状物料量、起尘程度有关，经类比分析，干燥、缓冲料仓落料、包装料仓落料产尘率分别为0.63%、0.48%、0.13%，干燥、缓冲料仓落料、包装料仓落料粉尘产生量为94.50t/a、72.00t/a和19.50t/a，产生浓度分别为1970.72mg/m3、1501.50mg/m3和406.66mg/m3，产生速率分别为11.82kg/h、9.01kg/h和2.44kg/h。脉冲布袋除尘器除尘效率可达99%以上，经处理后，干燥、缓冲料仓落料、包装料仓落料废气中粉尘排放量分别为0.95t/a、0.72t/a、0.20t/a，排放浓度分别为19.70 mg/m3、15.02 mg/m3和4.07 mg/m3，排放速率分别为0.12kg/h、0.090kg/h和0.024kg/h。干燥、缓冲料仓落料含尘废气经一根35m高排气筒（编号：P1）排放，废气量为12000m3/h，粉尘排放量为1.67t/a，排放浓度为17.41mg/m3，排放速率为0.21kg/h。

在β型石膏生产过程中， 其干燥、煅烧、缓冲料仓落料、包装料仓落料过程中会产生含尘废气，废气处理措施分别为2套脉冲布袋除尘器、1套脉冲布袋除尘器、1套脉冲布袋除尘器和1套脉冲布袋除尘器，废气量分别为7500m3/h，8000m3/h、5000m3/h和9000m3/h。经类比分析，干燥、煅烧、缓冲料仓落料、包装料仓落料产尘率分别为0.32%、0.22%、0.096%、0.049%，粉尘产生量分别为160.00t/a、110.00t/a、48.00t/a、24.5t/a，产生浓度分别为1334.67mg/m3、1720.47mg/m3、1201.20mg/m3、340.62mg/m3，产生速率分别为20.02kg/h、13.76kg/h、6.01kg/h、3.07kg/h。脉冲布袋除尘器除尘效率可达99%以上，经处理后，废气中粉尘排放量分别为1.60t/a、1.10t/a、0.48t/a、0.25t/a，排放浓度分别为13.34 mg/m3、17.20 mg/m3、12.01 mg/m3、3.41mg/m3，排放速率分别为0.20kg/h、0.14kg/h、0.060kg/h、0.031kg/h。干燥、煅烧、缓冲料仓落料含尘废气经一根35m高排气筒（编号：P2）排放，废气量为28000m3/h，粉尘排放量为3.18t/a，排放浓度为14.21mg/m3，排放速率为0.40kg/h。

α型石膏和β型石膏的包装机料仓落料粉尘经一根35m高排气筒（编号：P3）排放，废气量为15000m3/h，粉尘排放量为0.45t/a，排放浓度为3.75mg/m3，排放速率为0.056kg/h。

2)二期工程有组织废气

在α型石膏生产过程中， 其干燥、缓冲料仓落料、包装料仓落料过程中会产生含尘废气，干燥、缓冲料仓落料废气处理措施分别为4套脉冲布袋除尘器和1套脉冲布袋除尘器，废气量分别为3000m3/h和9000m3/h，包装料仓落料废气处理措施与一期共用。干燥、缓冲料仓落料、包装料仓落料粉尘产生量分别为189.00t/a、144.00t/a、39.00t/a，产生浓度分别为1970.72mg/m3、2002.00mg/m3、813.31mg/m3，产生速率分别为23.64kg/h、18.02kg/h、4.88kg/h。脉冲布袋除尘器除尘效率可达99%以上，经处理后，废气中粉尘排放量分别为1.89t/a、1.440t/a、0.39t/a，排放浓度分别为19.70 mg/m3、20.02mg/m3、8.13 mg/m3，排放速率分别为0.24kg/h、0.18kg/h、0.049kg/h。干燥、缓冲料仓落料含尘废气经一根35m高排气筒（编号：P4）排放，废气量为21000m3/h，粉尘排放量为3.33t/a，排放浓度为19.84mg/m3，排放速率为0.42kg/h。

在β型石膏生产过程中， 其干燥、煅烧、缓冲料仓落料、包装料仓落料过程中会产生含尘废气。干燥、煅烧、缓冲料仓落料废气处理措施分别为2套脉冲布袋除尘器、1套脉冲布袋除尘器和1套脉冲布袋除尘器，废气量分别为10000m3/h，15000m3/h、6000m3/h，包装料仓落料废气处理措施与一期共用。干燥、煅烧、缓冲料仓落料、包装料仓落料粉尘产生量分别为320.00t/a、220.00t/a、96.00t/a、49.00t/a，产生浓度分别为2002.00mg/m3、1835.17mg/m3、2002.00mg/m3、681.24mg/m3，产生速率分别为40.04kg/h、27.53kg/h、12.01kg/h、6.13kg/h。脉冲布袋除尘器除尘效率可达99%以上，经处理后，废气中粉尘排放量分别为3.20t/a、2.20t/a、0.96t/a、0.49t/a，排放浓度分别为20.02 mg/m3、18.35 mg/m3、20.02 mg/m3、6.81mg/m3，排放速率分别为0.40kg/h、0.28kg/h、0.12kg/h、0.061kg/h。干燥、煅烧、缓冲料仓落料含尘废气经一根35m高排气筒（编号：P5）排放，废气量为41000m3/h，粉尘排放量为6.36t/a，排放浓度为19.41mg/m3，排放速率为0.80kg/h。

α型石膏和β型石膏的包装机料仓落料粉尘与一期包装机料仓废气共用一根排气筒，二期建成后，排气筒（编号：P3）废气量为15000m3/h，粉尘排放量为1.33t/a（一期0.45 t/a，二期0.88 t/a），排放浓度为11.09mg/m3，排放速率为0.17kg/h。

3)三期工程有组织废气

三期工程中α型石膏生产过程与二期工程相同， 其治理措施和废气排放量亦相同，因此三期工程中α型石膏生产过程废气的产生、排放的量、速率、浓度均相同。干燥、缓冲料仓落料含尘废气经一根35m高排气筒（编号：P6）排放，废气量、粉尘排放量、排放浓度、排放速率均与P4相同。

在β型石膏生产过程中， 其干燥、煅烧、缓冲料仓落料、包装料仓落料过程中会产生含尘废气，废气处理措施分别为4套脉冲布袋除尘器、2套脉冲布袋除尘器、1套脉冲布袋除尘器，废气量为8000m3/h，10000m3/h、9000m3/h，包装料仓落料废气处理措施与一期共用。干燥、煅烧、缓冲料仓落料、包装料仓落料粉尘产生量分别为464.00t/a、319.00t/a、139.20t/a、71.05t/a，产生浓度分别为1814.31mg/m3、1995.75mg/m3、1935.27mg/m3、987.79mg/m3，产生速率分别为58.06kg/h、39.91kg/h、17.42kg/h、8.89kg/h。脉冲布袋除尘器除尘效率可达99%以上，经处理后，废气中粉尘排放量分别为4.64t/a、3.19t/a、1.39t/a、0.71t/a，排放浓度分别为18.14mg/m3、19.96mg/m3、19.35mg/m3、9.88mg/m3，排放速率分别为0.58kg/h、0.40kg/h、0.17kg/h、0.089kg/h。干燥、煅烧、缓冲料仓落料含尘废气经一根35m高排气筒（编号：P7）排放，废气量为61000m3/h，粉尘排放量为9.22t/a，排放浓度为18.91mg/m3，排放速率为1.15kg/h。

α型石膏和β型石膏的包装机料仓落料粉尘与一期包装机料仓废气共用一根排气筒，三期建成后，排气筒（编号：P3）废气量为15000m3/h，粉尘排放量为2.43t/a（一期0.45 t/a，二期0.88 t/a，三期1.10 t/a），排放浓度为20.27mg/m3，排放速率为0.30kg/h。

项目废气产生、排放情况汇总结果见表3.3-15。

表3.3-15    废气产生、排放情况汇总一览表

| 产污环节 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 35m高排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 数量（根） | 气量m3/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 一期工程 | 有组织 | α型干燥机 | 颗粒物 | 1970.72 | 11.82 | 94.50 | 各经1套脉冲布袋除尘器处理（编号B1-B9） | 19.70 | 0.12 | 0.95 | P1 | 1 | 12000 | 1.67 | 17.41 | 0.21 |
|  |  | α型缓冲料仓 | 颗粒物 | 1501.50 | 9.01 | 72.00 |  | 15.02 | 0.090 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | β型干燥机 | 颗粒物 | 1334.67 | 20.02 | 160.00 |  | 13.34 | 0.20 | 1.60 | P2 | 1 | 28000 | 3.18 | 14.21 | 0.40 |
|  |  | β型煅烧器 | 颗粒物 | 1720.47 | 13.76 | 110.00 |  | 17.20 | 0.14 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | β型缓冲料仓 | 颗粒物 | 1201.20 | 6.01 | 48.00 |  | 12.01 | 0.060 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α型包装机料仓 | 颗粒物 | 406.66 | 2.44 | 19.50 |  | 4.07 | 0.024 | 0.20 | P3 | 1 | 15000 | 0.45 | 3.75 | 0.056 |
|  |  | β型包装机料仓 | 颗粒物 | 340.62 | 3.07 | 24.5 |  | 3.41 | 0.031 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |

续表3.3-15    废气产生、排放情况汇总一览表

| 产污环节 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 35m高排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 数量（根） | 气量m3/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 二期工程 | 有组织 | α型干燥机 | 颗粒物 | 1970.72 | 23.64 | 189.00 | 各经1套脉冲布袋除尘器处理（编号B10-B18） | 19.70 | 0.24 | 1.89 | P4 | 1 | 21000 | 3.33 | 19.84 | 0.42 |
|  |  | α型缓冲料仓 | 颗粒物 | 2002.00 | 18.02 | 144.00 |  | 20.02 | 0.18 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | β型干燥机 | 颗粒物 | 2002.00 | 40.04 | 320.00 |  | 20.02 | 0.40 | 3.20 | P5 | 1 | 41000 | 6.36 | 19.41 | 0.80 |
|  |  | β型煅烧器 | 颗粒物 | 1835.17 | 27.53 | 220.00 |  | 18.35 | 0.28 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | β型缓冲料仓 | 颗粒物 | 2002.00 | 12.01 | 96.00 |  | 20.02 | 0.12 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α型包装机料仓 | 颗粒物 | 813.31 | 4.88 | 39.00 | 依托一期 | 8.13 | 0.049 | 0.39 | P3 | 1 | 15000 | 1.33 | 11.09 | 0.17 |
|  |  | β型包装机料仓 | 颗粒物 | 681.24 | 6.13 | 49.00 |  | 6.81 | 0.06 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |

续表3.3-15    废气产生、排放情况汇总一览表

| 产污环节 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 35m高排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 数量（根） | 气量m3/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 三期工程 | 有组织 | α型干燥机 | 颗粒物 | 1970.72 | 23.64 | 189.00 | 各经1套脉冲布袋除尘器处理（编号B19-B30） | 19.70 | 0.24 | 1.89 | P6 | 1 | 21000 | 3.33 | 19.84 | 0.42 |
|  |  | α型缓冲料仓 | 颗粒物 | 2002.00 | 18.02 | 144.00 |  | 20.02 | 0.18 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | β型干燥机 | 颗粒物 | 1814.31 | 58.06 | 464.00 |  | 18.14 | 0.58 | 4.64 | P7 | 1 | 61000 | 9.22 | 18.91 | 1.15 |
|  |  | β型煅烧器 | 颗粒物 | 1995.75 | 39.91 | 319.00 |  | 19.96 | 0.40 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | β型缓冲料仓 | 颗粒物 | 1935.27 | 17.42 | 139.00 |  | 19.35 | 0.17 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α型包装机料仓 | 颗粒物 | 813.31 | 4.88 | 39.00 | 依托一期 | 8.13 | 0.049 | 0.39 | P3 | 1 | 15000 | 2.43 | 20.27 | 0.30 |
|  |  | β型包装机料仓 | 颗粒物 | 987.79 | 8.89 | 71.05 |  | 9.88 | 0.089 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |

3.6.7.2废水

项目一期工程新鲜水用量307.06m3/d，蒸汽冷凝水产生量41.74m3/d；二期工程新鲜水用量607.52m3/d，蒸汽冷凝水产生量83.48m3/d；三期工程新鲜水用量826.48m3/d，蒸汽冷凝水产生量187.50m3/d；三期建成后，项目总新新鲜水用量1741.06m3/d，蒸汽冷凝水产生量62478m3/d。

项目一期生活废水产生量3.12m3/d，主要污染物为COD、氨氨等，COD浓度≤350mg/L、氨氮≤40mg/L，经污水管网排入园区污水处理厂；二水石膏前期滤液中1092.98 m3/d的滤液用于溶解元明粉，1210.86 m3/d的滤液用于化盐，后期滤液产生量189.55m3/d，与回水罐35.71m3/d的滤液一起经管道排至前池内，由唐山三友化工股份有限公司统一调配（各期碱渣废清液减少排放量均等量置换唐山三友志达钙业公司碱渣废清液需求量，使全厂碱渣废清液排海总量不变，项目二期、三期工程不再详述）。滤液中 Ca2+0.6g/L，Na+1.60g/L，SO42-2.37g/L，Cl-1.78g/L，COD浓度约11.9mg/L，氨氮浓度约为14.76mg/L（COD、氨氮浓度数据来自《唐山三友化工股份有限公司超低盐重质纯碱技术改造项目环境影响报告书》）；α型石膏生产过程中脱水分离工序产生的滤液81.86m3/d的滤液用于制浆工序。

一期工程未建成前，脱硫剂区碱渣废清液经外委其他单位综合利用一部分，其他外排大海。一期工程建成后，所需碱渣废清液均来自脱硫剂区，量为1201.20m3/d（40万m3/a），排入前池的滤液为225.26m3/d（7.50 万m3/a），经全厂调配后碱渣废清液排海量不变。

二期生活废水产生量0.96m3/d，经污水管网排入园区污水处理厂；二水石膏前期滤液中2185.96m3/d的滤液用于溶解元明粉，2421.72 m3/d的滤液用于化盐，后期滤液产生量379.10m3/d，与回水罐71.42m3/d的滤液一起经管道排至前池内，由唐山三友化工股份有限公司统一调配；α型石膏生产过程中脱水分离工序产生的滤液163.72m3/d的滤液用于制浆工序。

二期工程所需碱渣废清液量为2402.40m3/d（80万m3/a），排入前池的后期滤液为450.52 m3/d（15.00万m3/a），经全厂调配后碱渣废清液排海量不变。

三期生活废水产生量1.20m3/d，经污水管网排入园区污水处理厂；澄清桶上清液产生量33813.57m3/d，用除镁粗盐水生产二水石膏的先期滤液为1358.37 m3/d，均用于纯碱分公司生产纯碱用；用碱渣废清液生产二水石膏的前期滤液中1954.79m3/d的滤液用于溶解元明粉，1082.81 m3/d的滤液用于化盐，后期滤液产生量619.50m3/d（其中用碱渣废清液生产二水石膏过滤的后期滤液169.50m3/d，用除镁粗盐水生产二水石膏过滤的后期滤液450m3/d），与回水罐71.42m3/d的滤液经管道排至前池内，由唐山三友化工股份有限公司统一调配；α型石膏生产过程中脱水分离工序产生的滤液163.72m3/d的滤液用于制浆工序。

三期工程所需碱渣废清液量为1074.17m3/d（35.77万m3/a），排入前池的后期滤液为690.92 m3/d（23.01万m3/a），经全厂调配后碱渣废清液排海量不变。

三期建成后，项目生活废水产生量5.28m3/d，主要污染物为COD、氨氨等，COD浓度约为350mg/L、氨氮约40mg/L，经污水管网排入园区污水处理厂；澄清桶上清液产生量33813.57m3/d，用除镁粗盐水生产二水石膏的先期滤液为1358.37 m3/d，均用于纯碱分公司生产纯碱用；用碱渣废清液生产二水石膏的前期滤液中5233.73m3/d的滤液用于溶解元明粉，4715.39 m3/d的滤液用于化盐，后期滤液产生量1188.15m3/d（其中用碱渣废清液生产二水石膏过滤的后期滤液738.15m3/d，用除镁粗盐水生产二水石膏过滤的后期滤液450m3/d），与回水罐178.55m3/d的滤液经管道排至前池内，由唐山三友化工股份有限公司统一调配；α型石膏生产过程中脱水分离工序产生的滤液409.30m3/d的滤液用于制浆工序。

三期工程建成后，所需碱渣废清液量为4677.77m3/d（155.77万m3/a），排入前池的后期滤液为1366.70m3/d（45.51万m3/a），经全厂调配后碱渣废清液排海量不变。

项目每期工程均有生活废水和滤液排放，各期废水中污染物排放情况如表3.3-16。

表3.3-16        项目废水污染物排放情况

| 周期 | 项目 | 污染物 | 浓度（mg/L） | 废水排放量m3/a | 污染物排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 生活废水 | COD | 350 | 1038.96 | 0.364 |
|  |  | 氨氮 | 40 |  | 0.0416 |
|  | 排前池滤液 | COD | 11.90 | 7.50万 | 0.893 |
|  |  | 氨氮 | 14.76 |  | 1.107 |
| 二期工程 | 生活废水 | COD | 350 | 319.68 | 0.112 |
|  |  | 氨氮 | 40 |  | 0.0128 |
|  | 排前池滤液 | COD | 11.90 | 15.00万 | 1.785 |
|  |  | 氨氮 | 14.76 |  | 2.214 |
| 三期工程 | 生活废水 | COD | 350 | 399.6 | 0.140 |
|  |  | 氨氮 | 40 |  | 0.0160 |
|  | 排前池滤液 | COD | 11.90 | 23.01万 | 2.738 |
|  |  | 氨氮 | 14.76 |  | 3.396 |
| 三期工程合计 | 生活废水 | COD | 350 | 1758.24 | 0.616 |
|  |  | 氨氮 | 40 |  | 0.0704 |
|  | 排前池滤液 | COD | 11.90 | 45.51万 | 5.416 |
|  |  | 氨氮 | 14.76 |  | 6.717 |

项目各期水平衡表、图如下所示。

表3.3-17      一期工程水平衡图一览表             m3/d

| 项目 | 进水量 | 循环水量 | 综合利用 | 损失量 | 出水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 碱渣废清液含水量 | 设备密封出水 | 蒸气 | 浓盐水循环量 | 脱水分离滤液 | 用于生产 | 蒸汽回收 | 化盐 | 员工生活 | 转晶 | 脱水分离 | 干燥 | α型石膏产品 | β型石膏产品 | 排入前池 | 生活废水排放 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面冲洗 | 预干燥 | 煅烧 | - |  |  | 后期滤液 | 回水罐外排滤液 |  |
| 生活水 | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 地面冲洗 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备密封 | 140.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反应、过滤 | 161.09 | 1201.2 | 140.07 | 0 | 1092.98 | 0 | 101.95 | 0 | 1210.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.55 | 0 | 0 |
| 蒸汽加热 | 0 | 0 | 0 | 145.76 | 0 | 0 | 41.74 | 104.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α型石膏产品 | 23.54 | 0 | 41.74 | 0 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 12.96 | 9.49 | 2.80 | 0 | 0 | 35.71 | 0 |
| β型石膏产品 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 43.91 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1610.21 | 140.07 | 187.5 | 1092.98 | 81.86 | 283.76 | 104.02 | 1210.86 | 2.78 | 29.50 | 56.87 | 9.49 | 2.80 | 9.32 | 189.55 | 35.71 | 3.12 |
|  | 1937.78 | 1174.84 | 1598.64 | 98.64 | 240.50 |

表3.3-18        二期工程水平衡图一览表             m3/d

| 项目 | 进水量 | 循环水量 | 综合利用 | 损失量 | 出水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 碱渣废清液含水量 | 设备密封出水 | 蒸气 | 浓盐水循环量 | 脱水分离滤液 | 用于生产 | 蒸汽回收 | 化盐 | 员工生活 | 转晶 | 脱水分离 | 干燥 | α型石膏产品 | β型石膏产品 | 排入前池 | 生活废水排放 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面冲洗 | 预干燥 | 煅烧 | - |  |  | 后期滤液 | 回水罐外排滤液 |  |
| 生活水 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| 地面冲洗 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备密封 | 280.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反应、过滤 | 322.18 | 2402.4 | 280.14 | 0 | 2152.96 | 0 | 203.90 | 0 | 2421.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.10 | 0 | 0 |
| 蒸汽加热 | 0 | 0 | 0 | 291.52 | 0 | 0 | 83.48 | 208.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α型石膏产品 | 47.08 | 0 | 83.48 | 0 | 163.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 25.92 | 18.99 | 5.59 | 0 | 0 | 71.42 | 0 |
| β型石膏产品 | 156.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.36 | 87.82 | 0 | 0 | 18.64 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3213.82 | 280.14 | 375.00 | 2152.96 | 163.72 | 567.52 | 208.04 | 2421.72 | 4.24 | 59.00 | 113.74 | 18.99 | 5.59 | 18.64 | 379.10 | 71.42 | 0.96 |
|  | 3868.96 | 2316.68 | 3197.28 | 195.97 | 475.71 |

表3.3-19        三期工程水平衡图一览表             m3/d

| 项目 | 进水量 | 循环水量 | 综合利用 | 损失量 | 出水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 设备密封出水 | 原料含水量 | 蒸气 | 浓盐水循环量 | 脱水分离滤液 | 用于生产 | 澄清液 | 蒸汽回收 | 化盐 | 员工生活 | 转晶 | 脱水分离 | 干燥 | α型石膏产品 | β型石膏产品 | 排入前池 | 生活废水排放 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤先期液 |  |  | 地面冲洗 | 预干燥 | 煅烧 | - |  |  | 后期滤液 | 回水罐外排滤液 |  |
| 生活水 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 地面冲洗 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备密封 | 377.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反应、过滤 | 269.31 | 1074.17 | 0 | 1954.79 | 0 | 91.17 | 0 | 0 | 1082.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 0 |
| 反应、澄清 | 0 | 33573.57 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 33813.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤 | 551.67 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 183.30 | 1358.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 蒸汽加热 | 0 | 0 | 0 | 187.50 | 0 | 0 | 83.48 | 0 | 104.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α型石膏产品 | 47.08 | 0 | 83.48 | 0 | 163.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 25.92 | 18.99 | 5.59 | 0 | 0 | 71.42 | 0 |
| β型石膏产品 | 227.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.02 | 127.34 | 0 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1478.06 | 37767.74 | 270.98 | 1954.79 | 163.72 | 2175.06 | 35171.94 | 104.02 | 1082.81 | 4.30 | 81.66 | 153.26 | 18.99 | 5.59 | 27.03 | 619.5 | 71.42 | 1.20 |
|  | 39516.78 | 2118.51 | 38533.83 | 258.21 | 724.74 |

表3.3-20        三期工程建成后，全项目运行后全厂水平衡图一览表             m3/d

| 项目 | 进水量 | 循环水量 | 综合利用 | 损失量 | 出水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 设备密封出水 | 原料含水量 | 蒸气 | 浓盐水循环量 | 脱水分离滤液 | 用于生产 | 澄清液 | 蒸汽回收 | 化盐 | 员工生活 | 转晶 | 脱水分离 | 干燥 | α型石膏产品 | β型石膏产品 | 排入前池 | 生活废水排放 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤先期液 |  |  | 地面冲洗 | 预干燥 | 煅烧 | - |  |  | 后期滤液 | 回水罐外排滤液 |  |
| 生活水 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |
| 地面冲洗 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备密封 | 797.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反应、过滤 | 1172.79 | 4677.77 | 0 | 5233.73 | 0 | 397.02 | 0 | 0 | 4715.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.15 | 0 | 0 |
| 反应、澄清 | 0 | 33573.57 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 33813.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤 | 551.67 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 183.30 | 1358.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 蒸汽加热 | 0 | 0 | 0 | 624.78 | 0 | 0 | 208.70 | 0 | 416.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α型石膏产品 | 117.70 | 0 | 208.70 | 0 | 409.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 64.80 | 47.47 | 13.98 | 0 | 0 | 178.55 | 0 |
| β型石膏产品 | 462.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.56 | 259.07 | 0 | 0 | 54.99 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3118.70 | 41371.34 | 833.48 | 5233.73 | 409.30 | 3026.34 | 35171.94 | 416.08 | 4715.39 | 11.32 | 170.16 | 323.87 | 47.47 | 13.98 | 54.99 | 1188.15 | 178.55 | 5.28 |
|  | 45323.52 | 5643.03 | 43329.75 | 552.82 | 1440.95 |

图3.3-9    一期工程水平衡图    单位：m3/d

图3.3-10    二期工程水平衡图    单位：m3/d

图3.3-11     三期工程水平衡图    单位：m3/d

图3.3-12     三期工程建成后，全项目水平衡图    单位：m3/d

3.6.7.3噪声

项目主要噪声源为电机、风机、包装机等设备产生的噪声，噪声源强在80-95dB(A)，主要噪声源见表3.3-21。

表3.3-21        主要噪声源    单位dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 75 | 基础减震、厂房隔音 | 55 |
| 2 | 风机 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 3 | 包装机 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |

3.6.7.4固体废物

项目产生的固体废物包括废包装袋和员工生活垃圾。一期工程废包装袋0.12t/a，生活垃圾0.39t/a；二期工程废包装袋0.24t/a，生活垃圾0.12t/a；三期工程废包装袋0.24t/a，生活垃圾0.15t/a。三期工程建成后，项目总固体废物中废包装袋0.60t/a，外售处理。生活垃圾0.66t/a，统一由环卫部门清运。

固体废物产生、排放情况汇总结果见表3.3-22。

表3.3-22        固体废物产生、排放情况汇总一览表

| 工程期 | 固体废物名称 | 产生量 | 固体废物性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 废包装袋 | 0.12 t/a | 一般固废 | 外售处理 |
|  | 生活垃圾 | 0.39t/a | 一般固废 | 统一由环卫部门清运 |
| 二期工程 | 废包装袋 | 0.24 t/a | 一般固废 | 外售处理 |
|  | 生活垃圾 | 0.12t/a | 一般固废 | 统一由环卫部门清运 |
| 三期工程 | 废包装袋 | 0.24 t/a | 一般固废 | 外售处理 |
|  | 生活垃圾 | 0.15t/a | 一般固废 | 统一由环卫部门清运 |
| 三期工程建成后，全项目 | 废包装袋 | 0.60 t/a | 一般固废 | 外售处理 |
|  | 生活垃圾 | 0.66t/a | 一般固废 | 统一由环卫部门清运 |

3.4项目清洁生产分析

清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。不断改进设计，使用清洁的能源、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

项目为固体废物综合利用项目，综合利用碱渣废清液和除镁粗盐水生产石膏，可有效减少固废的排放量，减轻对外环境的不良影响。项目生产过程自动化控制比较先进，充分考虑了经济实用性，采用一套国产DCS系统对该装置进行控制、监视。生产设备能源利用率较高，充分利用蒸汽冷凝水，以减少新鲜水用量。项目产品品质好，合格率较高，原料利用率较高。

经综合分析，项目企业清洁生产水平可以达到国内清洁生产先进水平。符合清洁生产要求。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境现状调查

4.1.1地理位置

南堡经济开发区位于唐山市南部，介于东经118°13′53″～118°19′02″，北纬39°18′40″～39°03′33″之间。西北距北京200km、西南距天津滨海新区20km、天津港45km，北距唐山市区45km，东至秦皇岛120km，距正在建设的“河北省一号工程”——曹妃甸港及曹妃甸工业区20km，京山铁路汉—南（汉沽至南堡）支线直达区内，港口运输和铁路运输方便快捷。即将建成联成网络的沿海高速公路、唐曹高速公路、沿海铁路，把南堡开发区与天津港、曹妃甸港连成整体，使其成为京、津、秦乃至整个“三北”地区到达曹妃甸港口的必经之路，成为连接天津滨海新区和曹妃甸大港的桥梁和纽带。

唐山市曹妃甸区南堡经济开发区内，唐山三友化工股份有限公司纯碱公司西侧，厂址中心坐标为北纬39°14′51.36′′，东经118°11′05.68′′，项目北侧相邻唐山三友化工股份有限公司热电厂，东侧与纯碱分公司脱硫剂生产区相邻，西侧为空地，南侧紧邻纯碱分公司盐水精制区，距离项目最近的敏感点为东南侧580m的滨海花园小区。

4.1.2地形地貌

南堡地区地质为第四纪全新统及晚更新统构成，其地质构造属于华北坳陷区次一级单元黄骅坳陷。位于丰南县冲积平原和滨海洼地两种地貌类型之一的滨海洼地上，所在地海拔高程在1.5～3米之间。地势低平，地形坡度不大于0.14%。地质钻探该区该区土层分层自上而下为：素填土、亚粘土层、轻亚粘土、亚粘土。

本项目所在区域地势平坦，无不良地质构造。

4.1.3气候与气象

气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.9℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65％；年平均降雨量574mm，降水多集中在6～8月，占全年降水量的70％；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年累积日照时间2798.2小时。

年主导风向为SSW风，其风向频率为10.1%，次主导风向为WSW风，风向频率为8.67%，年静风频率2.53％。年总平均风速为4.6米/秒。

全年各类稳定度频率中，中性类最高，为65.16％，稳定类所占频率为16.98％，不稳定类为17.87％，从稳定度的频率分布看，区域大气湍流状况对污染物的扩散有利。

1、地面风

风向：年风向中频率中SSW风向最大，为10.10%，年静风频率为2.53%。风频的大小反映了其下风向受污染时间的长短。一月份盛行风向为NW、NNW，七月份盛行风向为ESE、SSW。各风向频率见表4.1-1。

表4.1-1　　   风向频率表（%）

| 风向 | 年 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2.53 | 3.07 | 1.34 | 1.64 | 4.05 | 1.66 | 4.56 | 0.81 | 3.09 |
| N | 3.11 | 3.55 | 3.34 | 1.64 | 3.89 | 3.97 | 4.72 | 2.12 | 1.63 |
| NNE | 4.54 | 6.30 | 3.34 | 3.60 | 4.86 | 6.62 | 6.03 | 3.26 | 2.28 |
| NE | 3.84 | 5.49 | 3.17 | 2.45 | 4.21 | 5.63 | 5.86 | 1.47 | 2.44 |
| ENE | 5.40 | 7.92 | 3.51 | 4.58 | 5.51 | 7.28 | 7.98 | 3.91 | 2.44 |
| E | 6.01 | 6.46 | 8.01 | 7.04 | 2.59 | 6.46 | 9.93 | 2.93 | 4.72 |
| ESE | 7.15 | 3.23 | 6.84 | 14.40 | 4.21 | 5.13 | 5.21 | 8.14 | 10.10 |
| SE | 3.97 | 1.62 | 3.84 | 9.17 | 1.30 | 2.52 | 2.77 | 3.42 | 7.33 |
| SSE | 5.81 | 2.10 | 6.84 | 11.13 | 3.24 | 1.99 | 3.75 | 8.79 | 8.62 |
| S | 6.66 | 2.42 | 8.85 | 10.47 | 5.02 | 6.13 | 3.58 | 6.03 | 10.91 |
| SSW | 10.10 | 4.52 | 12.19 | 12.27 | 11.51 | 9.93 | 5.54 | 13.68 | 11.24 |
| SW | 7.52 | 6.14 | 8.68 | 5.24 | 10.05 | 5.96 | 4.40 | 12.05 | 7.65 |
| WSW | 8.67 | 8.40 | 9.35 | 5.24 | 11.67 | 8.44 | 7.33 | 11.40 | 7.49 |
| W | 4.33 | 7.27 | 3.34 | 2.13 | 4.54 | 5.46 | 3.58 | 3.09 | 5.21 |
| WNW | 6.87 | 9.21 | 6.34 | 3.44 | 8.43 | 8.11 | 7.82 | 6.03 | 5.54 |
| NW | 7.65 | 11.79 | 5.18 | 3.60 | 8.91 | 8.11 | 10.10 | 6.51 | 5.86 |
| NNW | 5.85 | 10.50 | 4.84 | 1.96 | 6.00 | 6.79 | 6.84 | 6.35 | 3.42 |

风速：年平均风速为4.6m/s，四月份平均风速最大，为5.9m/s，七月份平均风速为4.9m/s，一月份平均风速最小，为3.6m/s。日变化中，02时风速最低，为3.9m/s；日出后风速逐渐增大，14时达到最大5.7m/s，之后又开始减弱。平均风速见表4.1-2。

表4.1-2   　　各方位平均风速　　　　单位：m/s

| 风向 | 年 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 4.9 | 4.4 |
| NNE | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 4.5 |
| NE | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 4.8 | 3.9 |
| ENE | 4.2 | 3.7 | 5.7 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 4.9 |
| E | 5.7 | 4.3 | 7.4 | 5.4 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 7.1 | 6.4 |
| ESE | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 5.5 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 5.4 |
| SE | 5.2 | 2.6 | 6.4 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 6.3 | 5.5 |
| SSE | 5.1 | 2.9 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 4.9 |
| S | 5.0 | 2.7 | 6.0 | 5.3 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.0 |
| SSW | 5.2 | 2.7 | 6.6 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 4.7 |
| SW | 4.7 | 3.5 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 4.3 |
| WSW | 4.6 | 3.7 | 5.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 3.7 |
| W | 3.9 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| WNW | 4.6 | 3.4 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 7.2 | 3.9 |
| NW | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 7.6 | 3.8 |
| NNW | 4.4 | 4.1 | 5.9 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 6.5 | 4.1 |
| 总 | 4.6 | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 5.7 | 4.6 |

图4.1-1    风频玫瑰图

2、污染系数

污染系数综合了风向风速的作用，某方位的污染系数越大，其下风向受污染的程度就越重。计算公式为：

式中：f－－某方位的风向频率(％)；

U0－－某时段各方位的平均风速(m/s)；

U－－某时段某方位的平均风速(m/s)；

各方位污染系数见表4.1-3。年污染系数SSW向最大，一月份污染系数NW向最大，七月份污染系数ESE向最大。

表4.1-3   　　各方位污染系数表

| 方位 | 年 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.43 | 3.63 | 3.93 | 1.88 | 4.05 | 4.18 | 5.40 | 2.27 | 1.66 |
| NNE | 5.20 | 6.98 | 4.01 | 3.70 | 5.68 | 7.66 | 6.80 | 3.78 | 2.29 |
| NE | 4.43 | 6.10 | 3.73 | 3.03 | 4.40 | 6.36 | 6.66 | 1.59 | 2.64 |
| ENE | 5.63 | 7.78 | 3.56 | 4.94 | 5.53 | 7.40 | 8.26 | 4.11 | 2.34 |
| E | 5.37 | 5.84 | 7.07 | 6.63 | 2.51 | 5.77 | 8.57 | 2.61 | 3.92 |
| ESE | 6.63 | 3.01 | 6.57 | 13.51 | 4.31 | 4.76 | 4.81 | 7.99 | 9.22 |
| SE | 3.72 | 1.87 | 3.67 | 8.80 | 1.24 | 2.32 | 2.86 | 3.23 | 6.61 |
| SSE | 5.47 | 2.31 | 6.85 | 10.60 | 3.10 | 2.10 | 3.49 | 8.62 | 8.31 |
| S | 6.35 | 2.77 | 8.70 | 10.03 | 5.13 | 5.55 | 3.21 | 6.25 | 10.37 |
| SSW | 9.48 | 5.14 | 11.51 | 11.96 | 10.57 | 8.85 | 4.95 | 13.62 | 11.01 |
| SW | 7.44 | 6.20 | 8.59 | 5.22 | 9.87 | 5.75 | 4.04 | 12.77 | 7.84 |
| WSW | 8.66 | 8.21 | 9.36 | 5.36 | 11.46 | 8.17 | 6.52 | 12.06 | 8.23 |
| W | 4.67 | 7.30 | 3.51 | 2.51 | 4.68 | 5.53 | 3.64 | 3.65 | 5.59 |
| WNW | 6.87 | 9.42 | 6.41 | 3.47 | 7.62 | 8.35 | 8.07 | 5.32 | 5.93 |
| NW | 7.37 | 9.90 | 6.19 | 4.01 | 8.26 | 8.33 | 9.33 | 5.58 | 6.39 |
| NNW | 5.94 | 9.74 | 4.81 | 2.38 | 5.90 | 7.01 | 7.49 | 5.94 | 3.58 |

3、 大气稳定度

大气稳定度直接表征了大气扩散湍流的强度。采用HJ/T2.2-93中提供的pasguill稳定度分类法，对近五年观测的气象数据分类统计，获得年的稳定度分布频率。在全年各类稳定度频率中，中性D类最高，为65.16%；稳定类所占频率为16.98%，不稳定类为17.87%。中性D类中，风速在0-2.9m/s之间的稳定度频率只有5.05%。从稳定度的分布来看，评价区的扩散湍流状况对污染物的扩散是有利的。

4、边界层风特征

冬季近地面风向以NW为主要风向，风向频率为17.8%，平均风速2.8m/s；300米高度风向以W为主要风向，风向频率为18.6%，平均风速为5.5m/s。夏季近地面10-100米风向以SE、SSW、SW为主要风向，平均风速为4.8 m/s，300米高度主要风向为SSE、S，平均风速为6.2 m/s，800米高度风向以SSW、W为主。风速随高度增加而增大，300米以下风速随高度的变化近似服从指数律：

式中：m---幂指数；

Uz1、Uz2---分别为Z1、Z2高度上的平均风速(m/s)。

拟合300米以下的实测风速，得到拟建开发区冬季和夏季各稳定度下的幂指数值，见表4.1-4。不稳定和中性时，南堡夏季幂指数稍稍大于冬季，稳定类时则相反。

表4.1-4      不同稳定下幂指数

| 地点 | B | C | D | E、F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南堡冬季 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.31 |
| 南堡夏季 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| HJ/T2.2-93 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.32 |

图4.1-2    污染系数图

表4.1-5        年风向风速稳定度联合频率（%）

| 稳定度 风速 (m/s) 风向 | A-B | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <1.0 | 1-1.9 | <1.0 | 1-1.9 | 2-2.9 | 3-4.9 | 2-2.9 | 3-4.9 | 5-5.9 | <1.0 | 1-1.9 | 2-2.9 | 3-4.9 | 5-5.9 | ≥6 | <1.0 | 1-1.9 | 2-2.9 | 3-4.9 | <1.0 | 1-1.9 | 2-2.9 |
| N | - | - | - | 0.05 | - | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | - | 0.11 | 0.16 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | - | 0.16 | 0.11 | 0.16 | - | - | 0.11 |
| NNE | - | - | - | 0.11 | - | 0.05 | 0.22 | 0.33 | - | - | 0.38 | 0.22 | 1.03 | 0.27 | 0.60 | - |  | 0.43 | 0.16 | - | - | 0.05 |
| NE | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.16 | 0.27 | - | - | 0.27 | 0.16 | 0.76 | 0.38 | 0.54 | - | 0.11 | 0.33 | 0.11 | - | 0.05 | - |
| ENE | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.11 | 0.38 | 0.05 | - | 0.11 | 0.43 | 1.03 | 0.81 | 1.19 | - | 0.11 | 0.22 | 0.22 | - | - | - |
| E | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.54 | 0.05 | - | 0.11 | 0.22 | 0.71 | 0.71 | 2.93 | - | - | 0.05 | 0.27 | - | - | - |
| ESE | - | - | - | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.65 | - | - | 0.05 | 0.11 | 1.19 | 1.09 | 3.47 | - | - | 0.11 | 0.22 | - | 0.16 | 0.22 |
| SE | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | - | 0.11 | 0.60 | 0.54 | 2.17 | - | 0.11 | 0.05 | 0.38 | - | - | 0.11 |
| SSE | - | - | - | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.49 | 0.16 | - | - | 0.05 | 1.03 | 1.19 | 2.88 | - | 0.11 | 0.05 | 0.60 | - | - | 0.11 |
| S | - | - | - | - | 0.05 | 0.38 | 0.11 | 0.38 | 0.16 | - | - | 0.05 | 0.92 | 1.30 | 2.28 | - | - | 0.16 | 0.71 |  | 0.22 | 0.11 |
| SSW | - | 0.11 | - | - | - | 0.43 | 0.11 | 0.92 | 0.54 | - | - | 0.22 | 0.87 | 1.30 | 4.23 | - | 0.05 | 0.16 | 0.92 | - | 0.05 | 0.22 |
| SW | - | - | - | 0.11 | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 0.92 | 0.43 | - | 0.05 | 0.22 | 0.60 | 1.36 | 2.44 | - | - | 0.22 | 0.81 | - | 0.11 | 0.33 |
| WSW | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.11 | 0.98 | 0.22 | - | 0.11 | 0.22 | 1.03 | 1.09 | 2.93 | - | 0.05 | 0.16 | 1.25 | - | - | 0.38 |
| W | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.33 | 0.60 | 0.05 | - | 0.05 | 0.11 | 0.43 | 0.49 | 0.76 | - | - | 0.05 | 0.60 | - | 0.11 | 0.33 |
| WNW | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.11 | 0.54 | 0.05 | - | 0.11 | 0.16 | 1.03 | 0.71 | 1.85 | - | 0.22 | 0.27 | 0.76 | - | 0.16 | 0.16 |
| NW | - | - | - | 0.05 | - | 0.27 | 0.27 | 0.71 | - | - | 0.05 | 0.11 | 1.19 | 0.92 | 2.61 | - | 0.11 | 0.16 | 0.65 | - | 0.16 | 0.22 |
| NNW | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.43 | 0.22 | - | 0.05 | 0.11 | 1.09 | 0.43 | 1.79 | - | 0.22 | 0.27 | 0.22 | - | 0.16 | 0.11 |
| C | 0.11 | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - | 0.92 | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | 0.60 | - | - |

5、边界层温度特征

辐射逆温的形成容易造成污染物在近地层的堆积，形成地面高浓度，南堡地区全年辐射逆温出现频率较低，各时刻出现频率最高为50%，厚度从几十米到一百多米，逆温强度在1.0℃/100米左右，最大可达3.95℃/100米。辐射逆温一般傍晚形成，夏季较晚一点，在20:00～22:00形成后逐渐发展，早上06:00左右抬升为悬地逆温。

悬地逆温：悬地逆温各时刻的出现频率均在80%以上，底高一般在300米以上，厚度达一百多米，逆温强度一般较小。同一时刻悬地逆温有时会出现二、三层。

混合层计算结果见表4.1-5，表4.1-6，碱厂区域冬季平均混合层高度为512米，夏季平均混合层的高度为712米。

表4.1-5     冬季各时各类稳定度混合层高度（m）

| 时刻 | 07 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B、C |  | 1470 | 1017 |  |  |  |  |
| D | 183 | 632 | 741 | 608 | 647 | 592 | 284 |
| E、F |  |  |  | 480 | 362 | 206 | 212 |
| 平均 | 146 | 738 | 810 | 570 | 532 | 495 | 292 |
| 总平均 | 512 |

表4.1-6    夏季各时各类稳定度混合层高度（m）

| 时刻 | 02 | 08 | 14 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | - | 458 | 848 | - |
| C | - | 912 | 1025 | - |
| D | - | 847 | 960 | 1110 |
| E | - | - | - | 897 |
| F | 251 | 417 | - | 701 |
| 总平均 | 712 |

6、海风陆风特征

海陆环流容易造成污染物的重复污染。碱厂区域地处海陆交界，海风陆风特征的分析是非常重要的。

碱厂区域向岸风风向为SW、SSW、S、SSE、SE，离岸风风向为NNW、N、NNE、NE，冬夏季各种风的出现频率见表4.1-7。

表4.1-7       各种风出现频率

| 时间 | 向岸风 | 离岸风 | 沿岸风 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 34.06 | 17.34 | 46.08 |
| 一月 | 16.8 | 25.84 | 54.28 |
| 四月 | 40.4 | 14.69 | 43.57 |
| 七月 | 48.28 | 9.65 | 40.43 |
| 十月 | 31.12 | 18.96 | 45.86 |

冬季海风一般在13:00时出现，16:00时达到最大，20:00时海风消褪，逐渐转为陆风，陆风的平均风速为3.0m/s，海风的平均风速为2.9m/s。

夏季海风一般在10:00～12:00时出现，16:00～17:00时达到最大，海风的持续时间比冬季长。陆风平均风速为3.7 m/s，海风的平均风速为4.1 m/s。

7、边界层流场特征

碱厂区域地形平坦，流场均匀，由冬、夏季盛行风流场可以看到，排入低空的污染物，冬季其主要的方向是碱厂区域的SE-SSE向，夏季其主要的污染方向是碱厂区域的NNE-N-NNW向。

8、 大气扩散参数

大气扩散参数采用二种方法测试。一是双向风标测距地面20米高度的大气扩散参数，为低矮源和无组织排放源提供依据。二是平衡球测距地面100米高度处的大气扩散参数，为有组织措施的高架源提供依据。测试结果见表4.1-8、4.1-9。

表4.1-8    双向风标计算所得大气扩散参数

| 稳定度类别 | 大气扩散参数回归方程 |
| --- | --- |
| B | óy=0.64065X0.85726 óz=0.42515X0.81457 |
| D | óy=0.42075X0.85821 óz=0.36065 X0.81802 |
| E－F | óy=0.33770X0.85910 óz=0.25727X0.79875 |

表4.1-9    大气平衡球所测扩散参数

| 稳定度类别 | 大气扩散参数回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- |
| B | óy=0.201X0.898 óz=0.421X0.74 | 0.99 0.99 |
| D | óy=0.251X0.821 óz=0.487X0.687 | 0.99 0.99 |
| E－F | óy=0.19X0.823 óz=0.443X0.631 | 0.99 0.99 |

4.1.4地表水

该区域境内的主要河流为小戟门—黑沿子排干，是开发区唯一的排污渠道。与开发区相关的河流还有沙河。

1、小戟门河—黑沿子排干

小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠于小戟门村西汇入草泊水库。该河全长42.2公里，流域面积240平方公里。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7公里，至入海口处无防潮蓄水闸，是南堡经济技术开发区区域内唯一的排污渠道。黑沿子排干在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水；养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。

2、沙河

发源于迁安县如树店，流经滦县、古冶区，穿过草泊水库，于黑沿子村东人海，全长163公里，流域面积1219平方公里。属季节性行洪河道，并接纳沿途的工矿企业排水。除汛期外，大半干涸或呈潜流状态，入海处建有黑沿子防潮闸。

4.1.5水文地质

该区域位于滨海冲洪积、海（湖）积底平原水文地质区西部，处于冲洪积扇群的下部。含水层由冲洪积、海积、湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂含水层构成第四系含水岩系分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，咸水底板埋深一般为10～110米，属潜水～微承压水，矿化度达2～48.14克/升。水化学类型属卤水氯化钠型水，该含水层与第二含水组以粘沙土隔开。第二含水组其底板深度为120～360米，单层厚度一般为8～15米，该含水组与第三含水组以砂粘土隔开。第三含水组其底板深度在400米以下。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向从东流向西南。

4.1.6工程地质

根据勘察结果，项目所在区域分为五个工程地质层。

第一层填土：底板埋深0.3～1.7米，层底标高0.64～-1.87米，地层厚度0.3～1.7米。地质特征：以粉土、粉质粘土、碎砖石、灰渣、垃圾为主，富含苇根等植物碎屑。该层地基承载力较低，不应作为基础持力层。

第二层粉土：底板埋深15.4～19.6米，层底标高-16.63～-20.04米，地层厚度15～16.5米。地质特征：含植物根系及贝壳碎屑，局部夹薄层粉质粘土、粘土。该层粉土分布均匀属中等—高压性土，工程性能基本稳定，地基承载力标准值80Kpa。

第三层粉砂：底板埋深17.2～19.0米，层底标高-16.27～-20.01米，地层厚度0.4～2.6米。地质特征：磨圆中等，分布均匀，以石英长石为主要成分，局部质不纯，局部夹薄层粉土。该层粉砂分布厚度变化较大，工程性能基本稳定。地基承载力标准值130Kpa。

第四层粉土：底板埋深18.5～22.5米，层底标高-17.97～-23.01米，地层厚度＞1米。地质特征：含贝壳碎片，局部夹薄层粉砂、粉质粘土、粘土。地基承载力标准值120Kpa。

第五层粉砂：底板埋深＞25.0米。地质特征：磨圆中等，分选不均，以石英长石为主要成分，局部质不纯，夹薄层粉土。地基承载力标准值180Kpa。

4.1.7南堡经济开发区公用辅助设施情况介绍

1、供电

南堡经济开发区内有南化220KV变电站1座，供电能力18万KVA；京津唐电网110KV变电站1座，供电能力8万KVA；能够为开发区的发展提供坚实的电力保障。

2、供水

南堡经济开发区年供水能力4500万吨，主要来自唐山陡河水库的地表水源和草泊水库的地下水源。

3、蒸汽

热力管网已覆盖全区，热源来自唐山三友集团热电公司的中压煤粉锅炉，供高压蒸汽能力为850吨/小时。

4、天然气

区内建成较完善的生活用气和工业用气管网，生活用气日供应能力5万立方米；工业用气日供应能力30万立方米。

5、排水

唐山南堡经济开发区污水处理厂位于南堡经济开发区的西部、三友化工集团电厂西南侧，占地面积约11.22hm2。该厂是利用荷兰政府贷款和国债拉动资金建设项目，是南堡开发区党工委构筑优美生态环境的重点工程，污水厂设计处理规模为8万m3/d，实际处理量约7.8万m3/d，收水范围为南堡经济开发区生活污水及工业废水。于1999年12月1日开工，2002年8月建成并投入运行。于2005年11月20日通过河北省环境保护局组织的环保设施竣工验收。

该污水厂采用荷兰DHV公司污水处理设备，氧化沟采用Carrousel2000型氧化沟。设计出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，处理后出水由出水泵房提升后向西穿过规划十九号路接入明渠（约3.0km）输送至黑沿子排干渠。该厂验收时主要运行参数见表4.1-10。

表4.1-10         南堡开发区污水处理厂主要运行参数    单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水设计指标 | ≤350 | ≤160 | ≤150 |
| 出水设计指标 | 120 | 30 | 30 |

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1大气环境

4.2.1.1监测点位

按照《环境影响评价技术导则    大气环境》（HJ2.2-2008）中关于监测点位的要求，综合考虑评价区地形特点和项目所在区域气象条件，在项目西南侧空地、滨海花园、项目东北侧空地各设置1个监测点。项目委托河北德禹检测技术有限公司对本项目进行环境现状检测，该公司MA号为170312641303，有效期至2023年8月30日。

4.2.1.2监测因子

根据项目性质、工艺特点及周围环境现状，确定空气环境质量现状监测因子为TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2、氨，共8项。

4.2.1.3监测时间及频率

环境空气质量监测时间为2017年09月30日至10月06日，共7天。CO、PM10、NO2、SO2日平均浓度每天采样20小时；TSP、PM2.5日平均浓度每天采样24小时；O3 8小时平均浓度每8h采样6个小时；CO、NO2、SO2、氨小时平均浓度每天监测4次，时间为：2:00、8:00、14:00、20:00，其中CO、NO2、SO2、氨每次采样45分钟，O3 每次采样60分钟。

4.2.1.4监测方法

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中规定的方法进行监测。监测方法及检出限见表4.2-1。

表4.2-1    环境空气检测分析方及仪器情况一览表    单位：mg/m3

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | 非分散红外法 | 0.3 | GXH-3011A型便携式红外线气体分析器 |
| 2 | TSP | 重量法 | 0.001 | 2071B型多路恒温智能空气/TSP采样仪 ML204/02型电子天平 |
| 3 | PM10 | 重量法 | 0.010 | 2071B型多路恒温智能空气/TSP采样仪 ML204/02型电子天平 |
| 4 | PM2.5 | 重量法 | 0.010 | ZR-3930型空气颗粒物采样器 MS205DU型电子分析天平 |
| 5 | 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 小时：0.007 日均：0.004 | 2071B型多路恒温智能空气/TSP采样仪 SP-723型可见分光光度计 |
| 6 | 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 小时：0.005 日均：0.003 | 2071B型多路恒温智能空气/TSP采样仪 SP-723型可见分光光度计 |
| 7 | 臭氧 | 靛蓝二磺钠分光光度法 | 0.010 | 2071B型多路恒温智能空气/TSP采样仪 SP-752型紫外可见分光光度计 |
| 8 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.01 | 2071B型多路恒温智能空气/TSP采样仪 SP-723型可见分光光度计 |

4.2.1.5监测结果统计

现状监测的结果统计见表4.2-2。

表4.2-2    现状监测结果统计表

| 监测 因子 | 检测点位 | 小时值μg/m3（除CO、氨为 mg/m3） | 日（或8h）均值μg/m3 （除CO、氨为 mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 项目西南侧空地 | 24-70 | 20-30 |
|  | 滨海花园 | 22-68 | 22-31 |
|  | 项目东北侧空地 | 24-73 | 21-31 |
| NO2 | 项目西南侧空地 | 25-77 | 22-35 |
|  | 滨海花园 | 23-74 | 21-33 |
|  | 项目东北侧空地 | 23-71 | 21-35 |
| O3 | 项目西南侧空地 | 26-93 | 68-81 |
|  | 滨海花园 | 26-93 | 70-81 |
|  | 项目东北侧空地 | 26-96 | 71-81 |
| CO | 项目西南侧空地 | 2.2-3.9 | 2.5-2.6 |
|  | 滨海花园 | 2.2-3.9 | 2.5-2.7 |
|  | 项目东北侧空地 | 2.1-3.9 | 2.3-2.8 |
| 氨 | 项目西南侧空地 | 0.082-0.103 | - |
|  | 滨海花园 | 0.093-0.121 | - |
|  | 项目东北侧空地 | 0.112-0.138 | - |
| TSP | 项目西南侧空地 | - | 241-256 |
|  | 滨海花园 | - | 237-258 |
|  | 项目东北侧空地 | - | 238-253 |
| PM10 | 项目西南侧空地 | - | 108-128 |
|  | 滨海花园 | - | 111-122 |
|  | 项目东北侧空地 | - | 113-127 |
| PM2.5 | 项目西南侧空地 | - | 47-58 |
|  | 滨海花园 | - | 51-57 |
|  | 项目东北侧空地 | - | 52-57 |

4.2.1.6评价方法

采用单因子指数法进行评价。

Ii=Ci/Ci0

式中：Ii为评价指数，无量纲。Ii＞1超标，Ii≤1达标；

Ci为评价因子的实测浓度；

Ci0为评价因子环境质量标准值。

4.2.1.7评价结果

环境空气质量现状评价结果见表4.2-3。

表4.2-3    环境空气质量现状评价结果表

| 监测 因子 | 检测点位 | 检测时段 | 浓度 范围 | 标准值 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 项目西南侧空地 | 小时平均浓度（μg/m3） | 24-70 | 500 | 0.048-0.140 |
|  |  | 24小时平均浓度（μg/m3） | 20-30 | 150 | 0.133-0.200 |
|  | 滨海花园 | 小时平均浓度（μg/m3） | 22-68 | 500 | 0.044-0.136 |
|  |  | 24小时平均浓度（μg/m3） | 22-31 | 150 | 0.147-0.207 |
|  | 项目东北侧空地 | 小时平均浓度（μg/m3） | 24-73 | 500 | 0.048-0.146 |
|  |  | 24小时平均浓度（μg/m3） | 21-31 | 150 | 0.140-0.207 |
| NO2 | 项目西南侧空地 | 小时平均浓度（μg/m3） | 25-77 | 200 | 0.125-0.385 |
|  |  | 24小时平均浓度（μg/m3） | 22-35 | 80 | 0.275-0.438 |
|  | 滨海花园 | 小时平均浓度（μg/m3） | 23-74 | 200 | 0.115-0.370 |
|  |  | 24小时平均浓度（μg/m3） | 21-33 | 80 | 0.263-0.413 |
|  | 项目东北侧空地 | 小时平均浓度（μg/m3） | 23-71 | 200 | 0.115-0.355 |
|  |  | 24小时平均浓度（μg/m3） | 21-35 | 80 | 0.263-0.438 |
| O3 | 项目西南侧空地 | 小时平均浓度（μg/m3） | 26-93 | 200 | 0.130-0.465 |
|  |  | 8小时平均浓度（μg/m3） | 68-81 | 160 | 0.425-0.506 |
|  | 滨海花园 | 小时平均浓度（μg/m3） | 26-93 | 200 | 0.130-0.465 |
|  |  | 8小时平均浓度（μg/m3） | 70-81 | 160 | 0.438-0.506 |
|  | 项目东北侧空地 | 小时平均浓度（μg/m3） | 26-96 | 200 | 0.130-0.480 |
|  |  | 8小时平均浓度（μg/m3） | 71-81 | 160 | 0.444-0.506 |
| CO | 项目西南侧空地 | 小时平均浓度（mg/m3） | 2.2-3.9 | 10 | 0.22-0.39 |
|  |  | 24小时平均浓度（mg/m3） | 2.5-2.6 | 4 | 0.625-0.650 |
|  | 滨海花园 | 小时平均浓度（mg/m3） | 2.2-3.9 | 10 | 0.22-0.39 |
|  |  | 24小时平均浓度（mg/m3） | 2.5-2.7 | 4 | 0.625-0.627 |
|  | 项目东北侧空地 | 小时平均浓度（mg/m3） | 2.1-3.9 | 10 | 0.21-0.39 |
|  |  | 24小时平均浓度（mg/m3） | 2.3-2.8 | 4 | 0.575-0.700 |
| 氨 | 项目西南侧空地 | 小时平均浓度（mg/m3） | 0.082-0.103 | 0.2 | 0.410-0.515 |
|  | 滨海花园 |  | 0.093-0.121 |  | 0.465-0.605 |
|  | 项目东北侧空地 |  | 0.112-0.138 |  | 0.560-0.690 |
| TSP | 项目西南侧空地 | 24小时平均浓度（μg/m3） | 241-256 | 300 | 0.803-0.853 |
|  | 滨海花园 |  | 237-258 |  | 0.790-0.860 |
|  | 项目东北侧空地 |  | 238-253 |  | 0.793-0.843 |

续表4.2-3    环境空气质量现状评价结果表

| 监测 因子 | 检测点位 | 检测时段 | 浓度 范围 | 标准值 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 项目西南侧空地 | 24小时平均浓度（μg/m3） | 108-128 | 150 | 0.720-0.853 |
|  | 滨海花园 |  | 111-122 |  | 0.740-0.813 |
|  | 项目东北侧空地 |  | 113-127 |  | 0.753-0.847 |
| PM2.5 | 项目西南侧空地 | 24小时平均浓度（μg/m3） | 47-58 | 75 | 0.627-0.773 |
|  | 滨海花园 |  | 51-57 |  | 0.680-0.760 |
|  | 项目东北侧空地 |  | 52-57 |  | 0.693-0.760 |

根据现状评价结果，TSP、 CO、O3、SO2、NO2、PM10、PM2.5环境质量均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，氨环境质量满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求，区域空气环境良好。

4.2.2声环境质量

4.2.2.1监测因子

等效连续A声级（Leq）。

4.2.2.2监测时间及频率

本次监测按照《声环境质量标准》（GB3096－2008）中有关规定，每个监测点进行一天监测，昼10：00，夜22：00各监测一次，检测时间为2017年10月02日。

4.2.2.3监测方法

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中确定的方法进行。

4.2.2.4监测布点及监测内容

根据项目性质和区域环境特点，在唐山三友化工股份有限公司厂界各设7个监测点。由河北德禹检测技术有限公司采用AWA6228-6型多功能声级计进行监测。

4.2.2.5监测结果评价

环境敏感点噪声监测结果见表4.2-4。

表4.2-4    各评价点声环境现状评价结果统计表        单位：dB(A)

| 监测点位名称 | 时段 | 监测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#东厂界 | 昼间 | 61.3 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 53.1 | 55 | 达标 |
| 2#南厂界 | 昼间 | 62.6 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 52.7 | 55 | 达标 |
| 3#东厂界 | 昼间 | 58.0 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.1 | 55 | 达标 |
| 4#南厂界 | 昼间 | 59.5 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 49.6 | 55 | 达标 |
| 5#西厂界 | 昼间 | 61.8 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 51.7 | 55 | 达标 |
| 6#西厂界 | 昼间 | 61.3 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 53.2 | 55 | 达标 |
| 7#北厂界 | 昼间 | 62.7 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 52.1 | 55 | 达标 |

由监测结果分析可知：监测期间厂界声环境现状均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准要求，昼间噪声＜65dB(A)，夜间噪声＜55dB(A)，昼夜间噪声均不超标。评价区域声环境现状较好。

4.2.3地下水环境质量

4.2.3.1现状监测

(1)水质监测点位

根据区域地下水流向及导则要求，在项目东北、西南、西侧水井各设置1个检测点位。

(2)水质监测因子

水质检测点检测钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数，共27项。

(3)监测时间

2017年05月06日。

(4)监测方法

按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）和《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中确定的方法以及相应国家标准检测方法进行。

4.2.2.2现状评价

(1)评价方法

采用单因子污染指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/Cis

式中：Pi――监测点某因子的污染指数；

Ci――监测点某因子的实测浓度，mg/L；

Cis――某因子的环境质量标准值，mg/L。

pH值评价采用如下模式：

当实测pH值≤7.0时，SpH＝（7.0-pHi）/(7.0-pHsd)

当实测pH值＞7.0时，SpH＝（pHi-7.0）/(pHsu-7.0)

式中：SpH――监测点pH值的污染指数；

pHi――监测点pH值的实测浓度，mg/L；

pHsd――标准中pH的下限值；

pHsu――标准中pH的上限值。

(2)评价结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表4.2-5。

表4.2-5    地下水现状监测结果与评价表 (单位：mg/L，pH值除外)

| 点位 项目 | 项目东北方向水井 | 项目西南方向水井 | 项目西侧水井 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (无量纲) | 监测值 | 8.14 | 8.23 | 8.30 | 6.5~8.5 |
|  | 标准指数范围 | 0.760 | 0.820 | 0.867 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 总硬度 | 监测值 | 98.0 | 62.8 | 64.7 | 450 |
|  | 标准指数范围 | 0.218 | 0.140 | 0.144 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数 | 监测值 | 1.02 | 1.14 | 1.22 | 3.0 |
|  | 标准指数范围 | 0.340 | 0.380 | 0.407 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 溶解性 总固体 | 监测值 | 344 | 422 | 344 | 1000 |
|  | 标准指数范围 | 0.344 | 0.422 | 0.344 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氨氮 | 监测值 | ＜0.02 | 0.091 | ＜0.02 | 0.2 |
|  | 标准指数范围 | ＜0.1 | 0.455 | ＜0.1 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 硝酸盐 | 监测值 | 0.104 | 0.087 | 0.156 | 20 |
|  | 标准指数范围 | 0.0052 | 0.0044 | 0.780 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 亚硝酸盐 | 监测值 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 |
|  | 标准指数范围 | 0.100 | 0.050 | 0.100 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | 监测值 | 89.2 | 81.0 | 118 | 250 |
|  | 标准指数范围 | 0.357 | 0.324 | 0.472 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

续表4.2-5    地下水现状监测结果与评价表 (单位：mg/L，pH值除外)

| 点位 项目 | 项目东北方向水井 | 项目西南方向水井 | 项目西侧水井 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发酚 | 监测值 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
|  | 标准指数范围 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氯化物 | 监测值 | 14.9 | 29.0 | 14.3 | 250 |
|  | 标准指数范围 | 0.0596 | 0.116 | 0.0572 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氟化物 | 监测值 | 0.256 | 0.354 | 0.275 | 1.0 |
|  | 标准指数范围 | 0.256 | 0.354 | 0.275 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 砷 | 监测值 | 4.5×10-3 | 1.1×10-3 | 4.8×10-3 | 0.05 |
|  | 标准指数范围 | 0.090 | 0.022 | 0.096 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 锰 | 监测值 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.1 |
|  | 标准指数范围 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 汞 | 监测值 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | 0.001 |
|  | 标准指数范围 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 铬（六价） | 监测值 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 |
|  | 标准指数范围 | ＜0.080 | ＜0.080 | ＜0.080 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 铁 | 监测值 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.3 |
|  | 标准指数范围 | ＜0.100 | ＜0.100 | ＜0.100 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

续表4.2-5    地下水现状监测结果与评价表 (单位：mg/L，pH值除外)

| 点位 项目 | 项目东北方向水井 | 项目西南方向水井 | 项目西侧水井 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 监测值 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.01 |
|  | 标准指数范围 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 铅 | 监测值 | 2.8×10-3 | 2.9×10-3 | 2.8×10-3 | 0.05 |
|  | 标准指数范围 | 0.056 | 0.058 | 0.056 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 细菌总数（个/L） | 监测值 | 39 | 16 | 8 | 100 |
|  | 标准指数范围 | 0.39 | 0.16 | 0.08 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 总大肠菌群（个/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.0 |
|  | 标准指数范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氰化物 | 监测值 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05 |
|  | 标准指数范围 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

表4.2-6    地下水离子浓度监测结果一览表

| 点位 项目 | 浓度（mg/L，CO32-和HCO3-浓度mmol/L） |
| --- | --- |
|  | 项目东北方向水井 | 项目西南方向水井 | 项目西侧水井 |
| K+ | 0.64 | 0.64 | 1.82 |
| Na+ | 105 | 111 | 122 |
| Ca2+ | 11.3 | 13.9 | 12.1 |
| Mg2+ | 15.2 | 14.3 | 12.7 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 3.78 | 4.15 | 3.78 |
| Cl- | 14.9 | 29.0 | 14.3 |
| SO42- | 89.2 | 81.0 | 118 |

由表4.2-5可知，监测期间各地下水监测点各项监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求，区域地下水水质良好。按照布罗茨基分类方法判定，项目所在区域浅层水水质类型为矿化度小于1.5g/L的HCO3·SO4-Ca·Mg型。

4.2.2.3地下水现状检测点井深及水位

地下水现状检测点井深及水位情况见表4.2-7。

表4.2-7    地下水现状检测点井深及水位情况表

| 项目 | 项目东北方向水井 | 项目西南方向水井 | 项目西侧水井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井深（m） | 500 | 450 | 300 |
| 水位（m） | 100 | 95 | 90 |

4.3区域污染源调查

4.3.1调查范围和内容

本次区域污染源调查范围为环评确定的大气和水环境影响评价范围。主要调查评价区内工业企业大气污染源、水污染源和主要污染物排放情况。

4.3.2污染源评价公式、因子及标准

4.3.2.1评价公式

采用“标污染负荷法”评价，计算公式如下：

(1)某污染物的等标污染负荷（Pi）：

式中：—某污染源的第i种污染物等标污染负荷；

Qi—第i种污染物的绝对排放量（t/a）；

—第i种污染物的评价标准（水为mg/L，气为mg/Nm3）；

(2)某污染源的等标污染负荷（Pn）：

（i=1、2、……j）

(3)某区域的等标污染负荷（P）：

（n=1、2、……k）

(4)区域中某污染物的总等标污染负荷（Pic）：

（n=1、2、……k）

(5)某污染物在区域中的等标污染负荷比（Ki）：

(6)某污染源在区域中的等标污染负荷比（Kn）：

4.3.2.2评价因子

根据该项目附近工业企业的特点，本次污染源的评价因子为：

废气：颗粒物、SO2。

废水：COD。

4.3.2.3评价标准

本次污染源评价采用标准见表4.3-1。

表4.3-1       污染源评价标准表

| 环境要素 | 废气（mg/m3） | 废水（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 污染因子 | 颗粒物 | SO2 | COD |
| 评价标准 | 0.30 | 0.15 | 10 |

4.3.3调查结果

目前评价范围内现有企业及工程包括：三友集团公司热电分公司、相林皮革、唐山百孚化工有限公司、唐山三江化工有限公司、唐山惠中化工有限公司、唐山梦牌瓷业有限公司、唐山天赫钛业有限公司、唐山氯碱有限责任公司“40、50”工程、三友集团兴达化纤有限公司、唐山新鹰卫浴有限公司项目等。

根据调查及咨询环境管理部门，评价区域内现有、在建、待建主要排污企业基本情况见表4.3-2。

表4.3-2        评价区域内各企业污染物调查结果一览表    单位：t/a

| 分类 | 序号 | 企业名称 | 大气污染物 | 水污染物 | 执行“三同时”情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | 烟尘 | COD |  |
| 现有污染源 | 1 | 三友集团公司热电分公司 | 3544.4 | 383.2 | 0 | 已通过环保验收 |
|  | 2 | 相林皮革 | 0 | 0 | 336.96 |  |
|  | 3 | 唐山百孚化工有限公司 | 11.5 | 4.9 | 0.528 |  |
|  | 4 | 唐山三江化工有限公司 | 59.5 | 0 | 0.57 |  |
|  | 5 | 唐山惠中化工有限公司 | 23.8 | 0 | 1.15 |  |
|  | 6 | 唐山梦牌瓷业有限公司 | 2.3 | 0.46 | 13.3 |  |
|  | 7 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0 | 0 | 14 |  |
|  | 8 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 1.89 | 0.38 | 12.1 |  |
|  | 9 | 三孚硅业现有工程 | 0 | 0.059 | 0.11 |  |
| 在建 | 1 | 唐山三友硅业有机硅 | 585.7 | 302.3 | 213.9 | 环评已批复 |
|  | 2 | 唐山氯碱有限责任公司“40、50”工程 | 0 | 157.84 | 46.8 |  |
|  | 3 | 三友集团兴达化纤有限公司 | 0 | 0 | 587.4 |  |
|  | 4 | 三孚硅业5.6万吨/ 年氢氧化钾项目 | 0 | 0 | 2.85 |  |
|  | 5 | 河北申子辰塑胶股份有限公司 | 204.8 | 85.7 | 10.56 |  |
| 合计 | 4229.09 | 849.139 | 1229.668 |  |

4.3.4评价结果

本项目评价区域内废气污染源调查与评价结果见表2-5。

由表2-5可以看出，评价区域内形成以SO2污染为主的大气污染，评价区域内排放的大气污染物等标负荷为33790.69，SO2等标污染负荷为29559.24，占废气污染物总排放污染负荷的87.47%，烟尘等标污染负荷为3166.35，占废气污染物总排放污染负荷的11.33%，区域内第一污染源为三友集团热电分公司，大气污染物等标排放量为24906.66，占废气污染物总排放污染负荷的73.7%。

本项目评价区域内废水污染源调查与评价结果见表2-6。

由表2-6可以看出，评价区域内排放的废水污染物等标污染负荷143.581，废水污染源排名第一的为三友集团兴达化纤有限公司。

表4.3-3         废气污染源调查评价结果

| 企业名称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | 烟尘 |  |  |  |
| 三友集团公司热电分公司 | 23629.33 | 1277.33 | 24906.66 | 77.62 | 1 |
| 唐山三友硅业有机硅 | 3904.67 | 1007.67 | 5273.67 | 16.43 | 2 |
| 河北申子辰塑胶股份有限公司 | 1365.3 | 335.89 | 1701.49 | 10.32 | 3 |
| 唐山氯碱有限责任公司“40、50”工程 | 0 | 526.13 | 1020.13 | 3.18 | 4 |
| 唐山三江化工有限公司 | 396.67 | 0 | 396.67 | 1.24 | 5 |
| 唐山惠中化工有限公司 | 158.67 | 0 | 158.67 | 0.49 | 6 |
| 唐山百孚化工有限公司 | 76.67 | 16.33 | 93 | 0.29 | 7 |
| 唐山梦牌瓷业有限公司 | 15.33 | 1.53 | 16.86 | 0.05 | 8 |
| 唐山新鹰卫浴有限公司 | 12.6 | 1.27 | 13.87 | 0.04 | 9 |
| 合计 | 29559.24 | 3166.35 | 33790.69 |  |  |
| Ki | 87.47 | 11.33 |  | 100 |  |

表4.3-4        废水污染源调查评价结果

| 企业名称 | COD等标负荷 | Pn | Kn | 污染排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三友集团兴达化纤有限公司 | 58.74 | 58.74 | 43.97 | 1 |
| 相林皮革 | 33.70 | 33.70 | 25.23 | 2 |
| 唐山三友硅业有机硅 | 21.39 | 21.39 | 16.01 | 3 |
| 唐山新鹰卫浴有限公司 | 12.1 | 12.1 | 9.06 | 4 |
| 河北申子辰塑胶股份有限公司 | 10.0 | 10.0 | 6.53 | 5 |
| 唐山氯碱有限责任公司“40、50”工程 | 4.68 | 4.68 | 3.50 | 6 |
| 唐山天赫钛业有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.05 | 7 |
| 唐山梦牌瓷业有限公司 | 1.33 | 1.33 | 1.0 | 8 |
| 唐山惠中化工有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 9 |
| 唐山三江化工有限公司 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 10 |
| 唐山百孚化工有限公司 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 11 |
| 唐山三孚硅业 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 12 |
| 合计 | 143.581 | 143.58 | 100 | 13 |
| Ki | 100 |  | 100 |  |

5施工期环境影响分析

施工期主要是在土地平整的基础上，建造生产车间等建筑物，同时安装各类设备，施工中需使用商品混凝土。期间主要污染源如下：

噪声污染源：运输建筑材料车辆产生的交通噪声约90dB(A)；建筑物基础挖掘、浇注等施工工程机械产生的噪声，产噪声值在75-105dB(A)之间；以及设备吊运、安装产生的噪声，产噪值在70-85dB(A)之间。

废气污染源：建筑材料水泥、白灰及地基挖掘弃土转运、临时堆存产生的二次扬尘和车辆运输进出工地所产生的二次扬尘。

废水污染源：主要为混凝土养护水和施工人员生活污水。

固体废物：建筑施工产生的建筑垃圾和地基挖掘产生的弃土。

5.1施工期大气环境影响分析

在工程建筑物施工中，地基挖掘产生的弃土将临时贮存在施工现场周围，地基浇注完毕后，大部分用于回填地基，其余用于厂区平整。在其临时堆存过程中，在一定风力条件下，易产生一定量的二次扬尘。同时，基建施工过程中，水泥、白灰、沙石料堆存及混凝土搅拌也将产生一定量的二次扬尘。

从多家施工现场管理经验知道，施工期扬尘大小，与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关。本评价类比其它施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表5.1-1和表5.1-2列出了北京环科所和石家庄市环境监测中心对不同施工场地扬尘情况的实测数据。

表5.1-1    北京建筑施工工地扬尘监测结果          单位：mg/m3

| 监测位置 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303-0.328 | 0.409-0.759 | 0.434-0.538 | 0.356-0.465 | 0.309-0.336 | 平均风速2.5m/s |
| 均值 | 0.317 | 0.596 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

表5.1-2    石家庄市施工现场扬尘监测结果          单位：mg/m3

| 距工地距离(m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地未洒水 | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |
| 场地洒水 | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |  |

由表5.1-1和表5.1-2可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，150米以外的环境受影响程度较低。同时也可以看出，施工现场采取场地洒水措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的颗粒物浓度。

针对施工期扬尘污染问题，结合类比调查结果及其它施工场地所采取的抑尘措施，评价提出以下要求：

①施工场地四周设置2m高围挡；

②地基挖掘产生的弃土应及时清运；

③每天定时对施工现场、运输道路洒水；

④风速大于4m/s时，停止土方施工；

⑤材料运输时采用苫布遮盖，避免沿途遗洒；

⑥工地出入口设洗轮水槽，确保车辆驶出工地时，车轮无泥土粘连。

施工场地采取了有效措施后，施工颗粒物对环境影响轻微。

5.2施工期噪声环境影响分析

5.2.1噪声影响预测及影响分析

(1)噪声源强

根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见表5.2-1。

表5.2-1    施工机械产噪值一览表

| 序号 | 设备名称 | 声级/距离(dB(A)/m) | 序号 | 设备名称 | 声级/距离(dB(A)/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 85.7/5 | 5 | 夯土机 | 90/5 |
| 2 | 挖掘机 | 84/5 | 6 | 混凝土振捣器 | 87/2 |
| 3 | 推土机 | 88/3 | 7 | 运输车辆 | 83.6/3 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 85/5 |  |  |  |

(2)预测计算

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lro-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表5.2-2。

表5.2-2    主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

| 序号 | 机 械 | 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |  |
| 1 | 装载机 | 68 | 64 | 60 | 54 | 50 | 48 | 45 | 地基挖掘 |
| 2 | 挖掘机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 |  |
| 3 | 推土机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 |  |
| 4 | 夯土机 | 72 | 68 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 |  |
| 5 | 混凝土振捣器 | 61 | 57 | 53 | 47 | 43 | 41 | 39 | 结构 |
| 6 | 混凝土搅拌机 | 67 | 63 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 |  |
| 7 | 运输卡车 | 61 | 58 | 53 | 47 | 44 | 41 | 39 | 运输 |

(3)施工噪声影响分析

将表5.2-2噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》相互对照可以看出：施工阶段昼间60m处可以达到噪声限值要求，夜间300m处方达标。

5.2.2噪声防治措施

距离本项目最近的环境敏感点为东南侧580m的滨海花园小区，项目施工产生的噪声对其影响较小。为避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议：

①施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。

②推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，并在施工场界周围设置维护设施，高噪声设备设置隔音、减噪措施。

③采用商混，现场不设混凝土搅拌设备。

  - 5.3施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水、混凝土养护水。施工场地设置防渗旱厕，生活污水主要为施工人员洗漱产生的废水，主要污染因子为COD、SS，水质简单，水量小，直接用于泼洒场地抑尘，不外排。

混凝土养护水用量很小，不产生地表径流，基本经自然蒸发，不会对水环境产生影响。

  - 5.4施工期固废环境影响分析

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。

施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理。

施工期产生的固体废物在采取上述措施的前提下，不会对周围环境造成不利影响。

6运营期环境影响预测与评价

6.1大气环境影响预测与评价

6.1.1预测因子

根据项目大气污染物排放特点、所在区域的环境空气污染特征以及环评导则的有关规定，选取颗粒物、氨为环境影响评价因子。

6.1.2运营期大气环境影响预测与评价

(1)评价内容

①评价范围

根据拟建工程污染物排放特征、当地的气象特征及周围敏感目标分布情况，确定空气环境影响评价范围以厂区生产车间为中心，2.5km为半径，整个评价区域为19.6km2。

②评价因子

评价因子为颗粒物。

③评价标准

颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准，即颗粒物：0.45mg/m3。

④评价内容

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）推荐估算模式，计算距离项目污染源下风向不同距离处污染物的浓度、最大落地浓度Pmax及占标率。

⑤污染源参数

项目大气预测污染源包括有组织点源和无组织面源，项目主要大气污染源参数见表6.1-1。

表6.1-1    点源排放污染物估算模式计算参数

| 项目 | 排放点编号 | 污染物 | 工况气量(m3/s) | 排气量(m3/s) | 标准值(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 出口温度(k) | 高度(m) | 排气筒内径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程建成后，全项目 | P1 | 点源 | 颗粒物 | 3.33 | 0.45 | 0.21 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P2 | 点源 | 颗粒物 | 7.78 | 0.45 | 0.40 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P3 | 点源 | 颗粒物 | 4.17 | 0.45 | 0.30 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P4、P6 | 点源 | 颗粒物 | 5.83 | 0.45 | 0.42 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P5 | 点源 | 颗粒物 | 11.39 | 0.45 | 0.80 | 298 | 35 | 0.3 |
|  | P7 | 点源 | 颗粒物 | 16.94 | 0.45 | 1.15 | 298 | 35 | 0.3 |

(2)预测结果

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的SCREEN3估算模式，计算污染物自项目污染源扩散到厂界处的污染物的浓度及最大落地浓度，有组织废气预测结果见表6.1-2。

表6.1-2    项目有组织排放污染物厂界浓度分析结果

| 距源中心下风向距离D/m | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） |
| 100 | 0.001198 | 0.26622 | 0.000961 | 0.21351 | 0.001365 | 0.30333 |
| 200 | 0.002064 | 0.45867 | 0.001724 | 0.38311 | 0.002416 | 0.53689 |
| 300 | 0.002016 | 0.448 | 0.001743 | 0.38733 | 0.002441 | 0.54244 |
| 400 | 0.001976 | 0.43911 | 0.001662 | 0.36933 | 0.002336 | 0.51911 |
| 500 | 0.002177 | 0.48378 | 0.002219 | 0.49311 | 0.002739 | 0.60867 |
| 600 | 0.002222 | 0.49378 | 0.002599 | 0.57756 | 0.002878 | 0.63956 |
| 700 | 0.002125 | 0.47222 | 0.002727 | 0.606 | 0.002805 | 0.62333 |
| 800 | 0.001976 | 0.43911 | 0.002708 | 0.60178 | 0.002644 | 0.58756 |
| 900 | 0.001816 | 0.40356 | 0.002613 | 0.58067 | 0.002454 | 0.54533 |
| 1000 | 0.001664 | 0.36978 | 0.002484 | 0.552 | 0.002265 | 0.50333 |
| 1100 | 0.001525 | 0.33889 | 0.002343 | 0.52067 | 0.002088 | 0.464 |
| 1200 | 0.001401 | 0.31133 | 0.002203 | 0.48956 | 0.001927 | 0.42822 |
| 1300 | 0.00129 | 0.28667 | 0.002068 | 0.45956 | 0.001782 | 0.396 |
| 1400 | 0.001193 | 0.26511 | 0.001942 | 0.43156 | 0.001653 | 0.36733 |
| 1500 | 0.001107 | 0.246 | 0.001826 | 0.40578 | 0.001537 | 0.34156 |
| 1600 | 0.001031 | 0.22911 | 0.001719 | 0.382 | 0.001434 | 0.31867 |
| 1700 | 0.000963 | 0.21391 | 0.001622 | 0.36044 | 0.001343 | 0.29844 |
| 1800 | 0.000902 | 0.20047 | 0.001533 | 0.34067 | 0.00126 | 0.28 |

续表6.1-2    项目有组织排放污染物厂界浓度分析结果

| 距源中心下风向距离D/m | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） |
| 1900 | 0.000848 | 0.1884 | 0.001451 | 0.32244 | 0.001186 | 0.26356 |
| 2000 | 0.000799 | 0.17758 | 0.001377 | 0.306 | 0.001119 | 0.24867 |
| 2100 | 0.000755 | 0.16778 | 0.001308 | 0.29067 | 0.001059 | 0.23533 |
| 2200 | 0.000715 | 0.15893 | 0.001246 | 0.27689 | 0.001004 | 0.22311 |
| 2300 | 0.000679 | 0.15087 | 0.001188 | 0.264 | 0.000954 | 0.212 |
| 2400 | 0.000646 | 0.14353 | 0.001135 | 0.25222 | 0.000908 | 0.20184 |
| 2500 | 0.000616 | 0.13682 | 0.001086 | 0.24133 | 0.000866 | 0.19253 |
| 最大浓度 | 0.00223 | 0.48556 | 0.002732 | 0.60711 | 0.002878 | 0.63956 |
| 出现最大浓度的距离 | 570m | 730m | 603m |
| 浓度占标准限值10%时 | - |

续表6.1-2    项目有组织排放污染物厂界浓度分析结果

| 距源中心下风向距离D/m | P4、P6 | P5 | P7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） |
| 100 | 2.36E-05 | 0.00524 | 5.50E-06 | 0.00122 | 3.80E-06 | 0.00084 |
| 200 | 0.001183 | 0.26289 | 0.0006 | 0.13338 | 0.000252 | 0.05596 |
| 300 | 0.001758 | 0.39067 | 0.001639 | 0.36422 | 0.001163 | 0.25844 |
| 400 | 0.001837 | 0.40822 | 0.001821 | 0.40467 | 0.001744 | 0.38756 |
| 500 | 0.001745 | 0.38778 | 0.001793 | 0.39844 | 0.001722 | 0.38267 |
| 600 | 0.001635 | 0.36333 | 0.001724 | 0.38311 | 0.001631 | 0.36244 |
| 700 | 0.001579 | 0.35089 | 0.001591 | 0.35356 | 0.001965 | 0.43667 |
| 800 | 0.001564 | 0.34756 | 0.001539 | 0.342 | 0.001974 | 0.43867 |
| 900 | 0.001562 | 0.34711 | 0.001524 | 0.33867 | 0.001835 | 0.40778 |
| 1000 | 0.001523 | 0.33844 | 0.00149 | 0.33111 | 0.001687 | 0.37489 |

续表6.1-2    项目有组织排放污染物厂界浓度分析结果

| 距源中心下风向距离D/m | P4、P6 | P5 | P7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1（%） |
| 1100 | 0.001453 | 0.32289 | 0.001454 | 0.32311 | 0.00156 | 0.34667 |
| 1200 | 0.00144 | 0.32 | 0.001408 | 0.31289 | 0.001451 | 0.32244 |
| 1300 | 0.001407 | 0.31267 | 0.001371 | 0.30467 | 0.001357 | 0.30156 |
| 1400 | 0.001358 | 0.30178 | 0.001321 | 0.29356 | 0.001278 | 0.284 |
| 1500 | 0.001434 | 0.31867 | 0.001272 | 0.28267 | 0.001244 | 0.27644 |
| 1600 | 0.001518 | 0.33733 | 0.001294 | 0.28756 | 0.001201 | 0.26689 |
| 1700 | 0.001584 | 0.352 | 0.001413 | 0.314 | 0.001183 | 0.26289 |
| 1800 | 0.001636 | 0.36356 | 0.00152 | 0.33778 | 0.001181 | 0.26244 |
| 1900 | 0.001674 | 0.372 | 0.001615 | 0.35889 | 0.001288 | 0.28622 |
| 2000 | 0.001702 | 0.37822 | 0.001698 | 0.37733 | 0.001389 | 0.30867 |
| 2100 | 0.001711 | 0.38022 | 0.001757 | 0.39044 | 0.001467 | 0.326 |
| 2200 | 0.001713 | 0.38067 | 0.001806 | 0.40133 | 0.001538 | 0.34178 |
| 2300 | 0.00171 | 0.38 | 0.001848 | 0.41067 | 0.001603 | 0.35622 |
| 2400 | 0.001703 | 0.37844 | 0.001881 | 0.418 | 0.001661 | 0.36911 |
| 2500 | 0.001691 | 0.37578 | 0.001909 | 0.42422 | 0.001713 | 0.38067 |
| 最大浓度 | 0.001883 | 0.41844 | 0.001966 | 0.43689 | 0.003185 | 0.70778 |
| 出现最大浓度的距离 | 432m | 3033m | 570m |
| 浓度占标准限值10%时 | - |

(3)大气环境影响分析

根据计算结果，有组织废气中颗粒物最大落地浓度为0.003185mg/m3，最大占标率为0.70778%。在各种气象条件下的污染物最大落地浓度可控制在相应的环境质量标准值10%以内，对区域的污染贡献不大，对周围大气环境影响较小。

6.1.4大气环境防护距离

项目无显著的无组织排放源，因此无需设大气环境防护距离。

6.1.5卫生防护距离计算

项目无显著的无组织排放源，因此无需设卫生防护距离。

6.2声环境影响预测与评价

6.2.1噪声源强

项目主要噪声源为电机、风机、包装机等设备产生的噪声，噪声源强在75-80dB(A)，选用低噪声、振动小的设备。

主要噪声源见表6.2-1。

表6.2-1    主要噪声源   单位dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 75 | 基础减震、厂房隔音 | 55 |
| 2 | 风机 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
| 3 | 包装机 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |

本次评价采用如下模式：

(1)单个点声源贡献值

式中：LA(r)—距声源r米处的A声级；

L(ro)—参考位置ro米处的A声级；

Adiv—几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm—大气吸收引起的A声级衰减量；

Agr—地面效应引起的A声级衰减量；

Abar—声屏障引起的A声级衰减量；

Amisc—其它多方面效应引起的A声级衰减量。

(2)几何发散

对于室外声源，本工程无指向性，其几何发散计算式为：

对于室内声源，计算声源在室内靠近围护结构处的声级L1：

然后，计算室外靠近围护结构处的声级L2；

式中：TL-围护结构的传声损失。

(3)空气吸收的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：r—预测点距声源距离（m）；

Ro—参考点距声源的距离(m)；

α—每100米空气吸收系数，项目所在地常年温度10℃，相对湿度62%，其倍频带中心频率500Hz为1.9。

(4)地面效应引起的衰减

采用GB/T17247.2进行计算，评价为混合地面（坚实地面和疏松地面组成），本次评价忽略不计。

(5)声屏障引起的衰减

遮挡物引起的衰减只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，在②中已计算，其它忽略不计。

(6)其它多方面效应引起的衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、温度梯度、风引起的能量衰减，本次评价忽略不计。

(7)预测点贡献值

将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的新增声级值L1：

(8)预测值L

6.2.2预测结果

本次评价采用上述模式对不同噪声源进行预测，预测的厂界位置与《碱渣综合利用—盐石膏项目环境影响评价检测报告》（河北德禹（2017）环检第671号）噪声检测的厂界位置相同。三期工程建成后，全项目的噪声源预测参数见表6.2-2所示。

表6.22    噪声源预测参数

| 位置 | 序号 | 噪声源 | 数量 （台/套） | 处理后叠 加噪声级 | 厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东厂界1# | 南厂界2# | 东厂界3# | 南厂界4# | 西厂界5# | 西厂界6# | 北厂界7# |
| 一期生产车间 | 1 | 电机 | 29 | 59.6 | 850 | 460 | 220 | 580 | 130 | 410 | 520 |
|  | 2 | 风机 | 9 | 69.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 包装机 | 4 | 66.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二期生产车间 | 1 | 电机 | 40 | 71.0 | 950 | 510 | 670 | 640 | 20 | 330 | 480 |
|  | 2 | 风机 | 9 | 69.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三期生产车间 | 1 | 电机 | 50 | 72.0 | 950 | 430 | 640 | 650 | 20 | 430 | 640 |
|  | 2 | 风机 | 12 | 70.8 |  |  |  |  |  |  |  |

项目噪声预测结果见表6.2-3。

表6.23    厂界噪声预测结果

| 时期 | 厂界信息 | 白天(dB(A)) | 夜晚(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 厂界 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 |
| 一期工程建成后 | 1 | 东厂界1# | 12.8 | 61.3 | 61.3 | 12.8 | 53.1 | 53.1 |
|  | 2 | 南厂界2# | 18.1 | 62.6 | 62.6 | 18.1 | 52.7 | 52.7 |
|  | 3 | 东厂界3# | 24.5 | 58.0 | 58.0 | 24.5 | 48.1 | 48.1 |
|  | 4 | 南厂界4# | 16.1 | 59.5 | 59.5 | 16.1 | 49.6 | 49.6 |
|  | 5 | 西厂界5# | 29.1 | 61.8 | 61.8 | 29.1 | 51.7 | 51.7 |
|  | 6 | 西厂界6# | 19.1 | 61.3 | 61.3 | 19.1 | 53.2 | 53.2 |
|  | 7 | 北厂界7# | 17.1 | 62.7 | 62.7 | 17.1 | 52.1 | 52.1 |
| 二期工程建成后 | 1 | 东厂界1# | 13.7 | 61.3 | 61.3 | 13.7 | 53.1 | 53.1 |
|  | 2 | 南厂界2# | 19.1 | 62.6 | 62.6 | 19.1 | 52.7 | 52.7 |
|  | 3 | 东厂界3# | 16.8 | 58.0 | 58.0 | 16.8 | 48.1 | 48.1 |
|  | 4 | 南厂界4# | 17.2 | 59.5 | 59.5 | 17.2 | 49.6 | 49.6 |
|  | 5 | 西厂界5# | 47.3 | 61.8 | 62.0 | 47.3 | 51.7 | 53.1 |
|  | 6 | 西厂界6# | 22.9 | 61.3 | 61.3 | 22.9 | 53.2 | 53.2 |
|  | 7 | 北厂界7# | 19.7 | 62.7 | 62.7 | 19.7 | 52.1 | 52.1 |

续表6.23    厂界噪声预测结果

| 时期 | 厂界信息 | 白天(dB(A)) | 夜晚(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 厂界 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 |
| 三期工程建成后 | 1 | 东厂界1# | 14.9 | 61.3 | 61.3 | 14.9 | 53.1 | 53.1 |
|  | 2 | 南厂界2# | 21.8 | 62.6 | 62.6 | 21.8 | 52.7 | 52.7 |
|  | 3 | 东厂界3# | 18.4 | 58.0 | 58.0 | 18.4 | 48.1 | 48.1 |
|  | 4 | 南厂界4# | 18.2 | 59.5 | 59.5 | 18.2 | 49.6 | 49.6 |
|  | 5 | 西厂界5# | 48.5 | 62.0 | 62.2 | 48.5 | 53.1 | 54.4 |
|  | 6 | 西厂界6# | 21.8 | 61.3 | 61.3 | 21.8 | 53.2 | 53.2 |
|  | 7 | 北厂界7# | 18.4 | 62.7 | 62.7 | 18.4 | 52.1 | 52.1 |

根据预测结果，一期工程建成后，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为48.1dB(A)~53.2dB(A)；二期工程建成后，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为48.1dB(A)~53.2dB(A)；二期工程建成后，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为48.1dB(A)~54.4dB(A)，噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

6.3地下水环境影响预测与评价

6.3.1区域水文地质概况调查

6.3.1.1地层岩性

该区内地表均为第四系地层，厚度约为560m，其下为第三系(R)，基底为中生界(M2-未分)地层。区内第四系地层主要为海陆相交互沉积物，各层之间沉积连续，主要岩性为粘土、粉土、粉细砂、细砂、砂砾石及中、粗砂等。

区内第四系地层由老到新分别为：下更新统(Q1)、中更新统(Q2)、上更新统(Q3)、全新统(Q4)。分述如下：

(1)下更新统(Q1)

底界深度约560m，冲积、湖积而成，主要岩性为细砂、粉质粘土互层。

(2)中更新统(Q2)

由冲积、湖积而成，在垂直方向上分为上、下两段。

中更新统下段(Q21)：底板埋深约410m，主要岩性为棕黄、棕褐色粉质粘土和细砂。粘性土沉积厚度较大，比较稳定。

中更新统上段(Q22)：底板埋深280m，主要岩性为棕黄、棕红、棕褐色粘土、粉土和中细砂。一般层数较多，单层厚度较小。

(3)上更新统(Q3)

底界深度约为200m，厚度105～180m，主要岩性为海陆相交互沉积的粉质粘土、粉细砂互层。

(4)全新统(Q4)

区内广泛分布，底界深度约10～30m，海相沉积和陆相冲积而成，岩性为粉土、粉质粘土、粉细砂、细砂，局部夹淤泥质粉质粘土层。

6.3.1.2水文地质

(1)水文地质分区

调查评价区位于滦河地下水系统，东部边界至渤海岸边，西部沿陡河断裂方向以粘性土弱透水边界与潮白河-蓟运河地下水系统区相接。区域上分为2个子区，冲洪积倾斜平原水文地质区与滨海平原水文地质区。

①冲洪积倾斜平原水文地质区

冲洪积倾斜平原水文地质区(Ⅰ)处于燕山山前平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层岩性以砂、砾石、卵石为主，地下水位埋深0.5～18.8m，浅层水富水性从东北向西南方向递减，在乐亭县城东北部地区富水性一般大于5000m3/d，在新寨镇—毛庄乡一带富水性为3000～5000m3/d。

②滨海平原水文地质区

滨海平原水文地质区(Ⅱ)处于渤海北岸滨海平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层岩性一般以粉细砂为主，大部分地区为有咸水分布区，在有咸水区局部存在浅层淡水，浅层淡水厚10～60m，其下为咸水体，地下水位埋深0.5～4m。浅层水富水性均较小，在马头营—胡坨一带富水性为1000～3000m3/d，在古河乡—汤家河镇—姜各庄一带富水性为500～1000m3/d，在柳赞镇—王滩镇一带富水性为100～500m3/d。

(2)含水组

根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，项目所在区域第四系含水层系自上而下分为四个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，按照相互之间水力联系和含水层水力性质将第Ⅰ含水组划分为浅层咸水，第Ⅱ含水组划分为深层咸水，第Ⅲ、Ⅳ含水组划分为深淡层水。各含水组在垂直方向上均有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，无明显的水力联系。

①第Ⅰ含水组

底板埋深30m左右，其含水层岩性为粉细砂，含水层厚10～20m左右，为潜水，含水层单位涌水量为0.4～1.5m3/h·m，水位埋深1～3m。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度5～15m。据收集水质简分析资料可知，该层水矿化度在15～20g/L左右，水质类型为Na-Cl型，地下水主要来源为地层内沉积残留的海水及大气降水。

②第Ⅱ含水组

底板埋深150m左右。含水层岩性以粉细砂为主，厚度为30～55m左右，含水层分为三层，中间有较厚的粘性土相隔，地下水类型为承压水。单位涌水量3.6m3/h·m左右。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度10～25m。水位埋深1.5～3.0m，该层水矿化度在2～10g/L左右，水质类型为Na-Cl型，地下水主要来源为地层内沉积的残留海水。

③第Ⅲ含水组

底板埋深410m左右。含水层岩性以粉细砂为主，厚度为30～60m左右，含水层分为若干层，中间有较厚的粘性土相隔，为承压水。单位涌水量小于2～6m3/h·m。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度40～100m。该层水位埋深为15～30m，该层水矿化度小于1.0g/L，水质类型为HCO3-Na型 ，为当地工农业及生活用水的主要开采层位。

④第Ⅳ含水组

含水层岩性以粉细砂为主，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。

(3) 地下水补、径、排特征

浅层地下水以大气降入渗补给为主，其次为地表水体(河流入渗补给和渠道渗漏、渠灌入渗补给)和地下水的侧向径流补给。地下水流向由北向南，与地表水基本一致，水力坡度较大，一般为 1‰，地下水径流条件良好。矿化度＜2g/L 的浅层淡水，主要消耗于人工开采及蒸发和以越流的方式补给深层地下水；在没有进行开采的矿化度＞2g/L 区。浅层地下水的主要排泄方式为潜水蒸发及越流排泄。

深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流及上覆含水层的越流补给。在天然条件下，地下水总体流向由北向南，径流比较缓慢，在唐海南堡至大清河盐场一带集中开采区形成了深层地下水降落漏斗，超采改变了地下水的径流方向，形成漏斗中心，地下水流向变为由四周向漏斗中心汇流的趋势，水力坡度增大。主要消耗于人工开采与侧向径流流出。

(4) 地下水动态特征

滨海平原水文地质区(Ⅱ)浅层水由于开采程度较低或无开采，地下水水位变幅较小，在 0.30～0.55m 之间。在滨海平原水文地质区(Ⅱ)大面积的咸水未被开采，浅层水位动态类型保持“降水、灌溉入渗补给—蒸发排泄型”。该区地下水位埋深很浅，主要排泄方式为潜水蒸发，水位动态曲线为低幅单峰双谷型。在滨海平原水文地质区(Ⅱ)以开采深层地下水为主，浅层水开采量较小甚至不开采，因此水位多年变化不大，尚未出现明显的水位下降趋势，只是在咸淡水界线附近浅层水呈现下降趋势。

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)深层水位动态类型可以分为两种，首先是集中开采区以“越流、径流补给-开采排泄型”为主，而在深层地下水开采强度较小的地区，则以“越流、径流补给－径流排泄型”为主。本次评价区内无深层地下水开采，因此属于“越流、径流补给－径流排泄型”，地下水以侧向径流、越流补给和径流排泄为主。由于含水层透水性及富水条件差，并受区域水位下降的影响，地下水排泄量大于补给量，动态曲线多呈斜坡下降型。滨海平原水文地质区(Ⅱ)分为漏斗区和漏斗区外围两种，不同区域深层水的下降速率存在差异，在滨海平原水文地质区(Ⅱ)漏斗区外围 2011 年地下水水位下降21.06m，下降速率为 1.404m/a，漏斗区内部比外围下降速率快。从区域上总的来看，自 1997 年以来，受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位呈阶梯式下降趋势。评价区位于漏斗区外围，距离漏斗区边界约 10km 左右。

(5) 咸水体分布特征及赋存条件

从区域上来看咸水依据埋藏条件、水力性质及动态特征，以埋藏深度 40m 为界划分为浅层咸水和深层咸水。

底界深度小于(等于)40m 的咸水为浅层咸水，深度基本上接近于第Ⅰ含水组，为潜水、半承压水，主要接受大气降水补给、地表水及灌溉水补给，主要呈现潜水动态特征。浅层咸水在全区广泛分布，除古河道带、现代河床、水渠等部位受到淡水渗漏补给强烈的地段外，其他大部分咸水埋藏较浅。

指埋藏深度大于 40m 的咸水。深层咸水主要分布在南部沿海一带，厚度变化较大。垂向上主要包括第Ⅱ含水组，具承压含水层特征，主要接受浅层水的越流补给，侧向径流量很小。

从区域上来看，咸水主要分布在丰南—乐亭一线以南，咸水面积约 3181km 2 ，从区域上看自北向南底板埋深和咸水体厚度均呈逐渐增大的趋势，唐海县、杨岭镇、汤家河以南的沿海地区分布最广，厚度自北向南、自西北向东南底板埋深从60～80m 逐渐增大到 200m 以上。本次评价区所处的曹妃甸岛无浅层淡水，亦无深层淡水，地下水均为咸水，在 100m 深度以下随着深度增大地下水矿化度有所降低，到 300m 以下地下水矿化度依然在 3.0g/L 以上，氯离子含量在 1790.2mg/L。从区域上来看，咸水垂向水化学特征及变化规律可划分为二种基本类型：一种是矿化度在垂向变化呈“上咸下淡”即由浅层咸水逐渐向深层淡水过渡的咸—淡双层结构也是本区的主要结构类型。另一种是“中间咸，两端淡”型，为淡—咸—淡的三层结构，这种类型主要分布乐亭南部滦河附近。咸水的最咸段一般在20～80m(见图 7.2-9)。在沿海一带，浅层即为咸水层的最咸段，或是最咸段被微淡化，矿化度稍低，但仍高于下部，浅层淡水呈透镜体状漂浮在咸水体之上，浅层咸水被地表水体微改造淡化，但总的趋势是上咸下淡，且矿化度 10～30g/L，局部(大清河一带)有卤水分布。向下逐渐过渡到深层淡水。水化学类型由重碳酸～氯化物型、氯化物～重碳酸过渡到单一氯化物钠型。对于评价区而言，其沉积环境为未间断的海相沉积(其上部存在少量的人工吹填沉积)，地层中赋存的地下水始终为海水或古海水，虽然在地质历史时期曾经出存在过山前平原淡水向其径流补给(评价区内在上世纪 70 年代以前的深层水井为自流井)，但随着沿海地区深层地下水开发利用程度的加剧，使得深层地下水位持续下降，进而引发了现在的海、咸水越流补给深层地下水。总体看来，评价区内深层地下水应始终为矿化度较高的咸水或微咸水，不存在自然条件先淡化的可能性，开发利用价值不大。

(6)咸淡水的水力联系

①咸水体内部各层之间水力联系

在区域上同一地点不同深度的观测资料表明，上下各层之间的咸水矿化度与富水性差异明显。一般在滨海平原水文地质区(Ⅱ)咸水体以弱透水层为主，含水层主要是粉细砂，厚度小、单层薄，上下砂层之间的弱透水层和隔水层厚度大，因此相互间水力联系较差，各咸水含水层之间渗透性能较差。但在咸淡水接触部位，由于近山前地带冲积物、冲洪积物发育，隔水层大多以粘砂、砂粘为主，缺乏厚度大连续性好的稳定隔水层，水力联系较强。在滦河口附近局部咸水体底部无明显隔水层，咸水体富存于巨厚的砂层之中，与淡水体直接接触。在乐 5 孔、乐 7孔附近，以往咸淡水界面与本次物探结果对比下移量在 40m 以上，超过了浅层咸水与淡水的水头差(29.6m)，由此也说明当没有相对较好的隔水层时(地层岩性)，咸水对淡水的侵染。

②地下(微)咸水与深层淡水之间的水力联系

地下(微)咸水的水头明显高于深层淡水水头，2010 年深层平均水位埋深31.17m，浅层水位平均埋深 1.54m，深层水与浅层水位差 29.63m，随着深层淡水的长期超采，深层淡水水位持续下降，咸淡水水头差进一步拉大，咸水在压力差作用下补给淡水，咸水底界不断下移，说明咸淡水之间淡水层之间有了存在的水力联系。根据评价区周边地区(唐海县四农场)对浅层咸水和深层淡水的水位的长期监测数据分析可知，评价区的北部深层淡水和浅层咸水的水位动态尚无明显的相互关系。评价区及附近浅层地下水主要与大气降水相关，深层地下水与地下水开采相关，浅层水和深层水水力联系不密切。

项目区域水文地质图见图6.3-1。

项目位置

图6.3-1  区域水文地质图

6.3.2地下水环境影响分析

本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，地层基本上呈水平分布，根据南堡经济开发区水文地质资料，80米深度内自上而下分为十层，表层黏土，中为亚黏土，深层为轻亚黏土。水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下含水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10～110m，属潜水～微承压水，矿化度达2～48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以粘沙土隔开；第二含水组埋深120～360m，单层厚度8～15m，与第三含水组以砂黏土隔开；第三含水组底板深度在400m以下。深层地下水一般为低矿化度（0.4～0.6g/L）软水，水温19.5～25℃，目前水位-16～20m，据水利局1975～1988年统计，水位年降速1.1m。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东流向西南。

由水文地质条件可知，本区域浅层地下水为咸水，不能作为饮用水使用。由地下水水质监测结果可知，中深层地下水水质较好，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类水体标准，其补给源属异地补给，本地浅层水对其影响甚微。由工程分析可知，本项目生活水来自供水管网，生活污水经污水管网排至园区污水处理厂，项目无生产废水产生及外排。厂区雨水排入雨水管网。同时，厂区地面加以硬化处理，具有一定的防渗作用。地下水的污染途径主要来自厂区内跑、冒、滴、漏，废水中的污染物自上而下经过包气带进入含水层，污染对象主要为包气带和浅部含水层。污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流、蒸发蒸腾和入渗等条件影响外，还受包气带的地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。污染物进入含水层时，经过包气带的吸附、分解等作用后，污染物浓度有所降低，废水中污染物经过包气层后，极少量的污染物进入含水层后再经过稀释、转化和运移作用，对浅层地下水的影响大大减小，对深部承压水的影响就更小了。

因此，在加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏的条件下，拟建工程投产后将不会使区域中深层地下水水质发生恶化，对评价区地下水不会产生明显污染。

6.4废水影响分析

项目生活废水经污水管道排入园区污水处理厂处理，不直接排入环境，对环境无明显影响。

排前池滤液COD浓度约11.9mg/L，氨氮浓度约为14.76mg/L，排放采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。项目三期工程建成后，所需碱渣废清液量为4677.77m3/d（155.77万m3/a），排入前池的滤液为1366.70 m3/d，经唐山三友化工股份有限公司统一调配后，排海量不变，对环境影响程度不变。

6.5固体废物影响分析

项目产生的固体废物废包装袋和员工生活垃圾，均为一般固废，废包装袋外售处理，员工生活垃圾统一由环卫部门清运，项目固体废物均得到合理处理，不外排，不会对周围环境造成影响。

6.6环境风险分析

项目所涉及的原料、产品及“三废”进行分析，项目不涉及相关有毒、易燃、易爆的危险化学物质，不存在重大危险源。项目位于南堡经济开发区内，周边无需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，所处环境为非敏感地区，项目环境风险较小。

项目液状原料有碱渣废清液、元明粉溶液和除镁粗盐水，元明粉溶液和除镁粗盐水均经管道由纯碱分公司运至项目地，场内不储存，碱渣废清液场内存储，因此项目碱渣废清液在存储过程中，不慎发生泄漏会对环境产生影响。在生产过程中液状物料不慎发生泄漏会对环境产生影响。

项目每期工程均设置一座50m3的事故池，当发生泄漏后，将物料打入事故池内。通过调查，国内企业事故控制时间一般在10-30分钟之间，参考《环境风险评价实用技术和方法》中有关事故泄漏案例，反应时间也在30分钟之内。因此设定项目确定事故应急反应时间为30分钟。发生泄漏后，操作人员在30分钟内使泄漏物料得到处置，切断并转移泄漏物料。

根据《环境风险评价实用技术和方法》中介绍的典型泄漏案例，确定泄漏口直径为1cm。

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的泄漏公式进行计算：

式中：Q——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，按0.62选取；

A——裂口面积，m2；A=0.0052×3.14=7.85×10-5m2。

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；取101325Pa；

g——重力加速度。取9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，取1m。

根据以上数据计算物料的泄漏速率和泄漏量为0.19kg/s，30分钟泄漏量0.342t。项目设置50m3的事故池是可行、合理的。

综上所述，项目环境风险较小。

7环境保护措施及其可行性论证

7.1废气污染防治措施可行性论证

项目严格按照国发（2013）37号文《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、河北省冀建城[2001]248号《关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》等文件要求实施大气环境保护措施。

7.1.1施工期环境空气保护措施及可行性论证

施工期环境空气保护措施：

(1)业主对施工单位加强监理，要求施工单位在作业期间要文明施工，为减少工程扬尘对周围环境的影响，及时清运多余土方，对堆存土方采取表面夯实处理，并及时对建筑场地洒水降尘，做到文明施工，防止扬尘。

(2)工程承包者应按照弃土处理的要求，在弃土装运的过程中不要超载，装土车进行遮盖，防止沿途洒落，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫；

(3)在工程施工过程中，作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按1.8m以上设置；

(4)设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料，防止二次扬尘污染。

可行性论证：上述措施已普遍在施工环节使用，现已为施工中通用措施，可操作性较高。采取以上污染防治措施后，施工期大气污染将得到有效减缓，项目土建工程量较小，采取的污染防治措施可行。

7.1.2运营期环境空气保护措施及可行性论证

运营期环境空气保护措施：生产过程中各产尘点通过管道收集，经脉冲布袋除尘器处理后高空排放。

项目采用的脉冲布袋除尘器过滤面积在93m2-4361m2之间，处理风量在6000m3/h-15000m3/h，广泛应用于建材、水泥、冶金、机械、化式和耐火材料行业，除尘效率可达到99%。

其工作原理为：①过滤原理，含尘气体从除尘器进出风箱的进风口进入经斜隔板转向至灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，气体中的粗颗粒粉尘落入灰斗，细小尘粒随气流折而向上进入过滤室，粉尘附着于滤袋的外表，净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室，由各分清洁室汇集经出风口中，由收尘系统的主风机吸出而排入大气。②清灰原理，随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，当设备阻力上升到设定值时，清灰装置开始进行清灰。首先，一个分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋，使滤袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。③粉尘收集，经过滤和清灰工作被截离下来的粉尘均落入灰斗，再由灰斗口集中排出。

脉冲布袋除尘器运行稳定、经济，除尘效率高，可靠性强，是国内处理颗粒物通用治理措施，因此项目采用脉冲布袋除尘器处理含尘废气是可行的。

7.2噪声污染防治措施可行性论证

7.2.1施工期声环境保护措施及可行性论证

针对项目施工期对敏感点声环境的影响，环评提出以下几点防治措施，以最大限度的减小施工期噪声对敏感点的影响：

(1)合理选择施工机械设备

尽量采用低噪声机械，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

(2)合理安排施工时间

在保证进度的前提下，施工单位合理安排各类机械的施工时间，减少高噪声设备同时施工的情况。夜间不进行施工作业。

(3)做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工

要向受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。

(4)施工单位需贯彻各项施工管理制度

施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，认真贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关国家和地方的规定。

可行性论证：经噪声源预测，施工阶段昼间40m处可以达到噪声限值要求，夜间不进行施工。施工期噪声污染防治措施可行。

7.2.2运营期声环境保护措施及可行性论证

项目运营期主要噪声源为电机、风机、包装机等设备产生的噪声，噪声源强在75-80dB(A)，选用低噪声、振动小的设备，经厂房隔音，基础减震等降噪效果较好的措施后，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为52.1dB(A)~54.4dB(A)，噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

因此，项目运营期噪声保护措施是可行的。

7.3废水污染防治措施可行性论证

7.3.1施工期废水污染防治保护措施及可行性论证

施工期废水主要为施工人员生活污水和建筑废水，均场区泼洒抑尘。施工期废水水质简单，不会对当地水环境产生不良影响。

可行性论证：建设期废水水质简单，且水量较小，产生量1.0m3/d，场区泼洒抑尘 ，为同类项目通用的处理方式，操作性强，成本低，治理措施可行。

7.3.2运营期废水污染防治保护措施及可行性论证

项目生活废水主要为员工盥洗废水，经污水管网排入园区污水处理厂处理。排前池滤液经唐山三以化工股份有限公司统一调配，全厂碱渣废清液排海量不变。

可行性论证：南堡开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，日处理能力为8万吨。目前，南堡开发区污水处理厂污水处理量约7.8万m3/d。主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，设计进水指标COD不大于350mg/L，BOD不大于160 mg/L，SS不大于150mg/L。出水水质能够达到设计标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准要求。排前池滤液中COD浓度约11.9mg/L，氨氮浓度约为14.76mg/L，排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，对环境影响程度较轻。

因市场原因，唐山三友志达钙业公司碱渣废清液需求量有所减少，为使唐山三友化工股份有限公司碱渣废清液排海量不增加，唐山三友志达钙业公司（现碱渣废清液综合利用量116万 m3/a）同意配合本项目建设，分期减少利用碱渣废清液，即本项目一期工程建成后，减少利用碱渣废清液32.50万m3/a；本项目二期工程建成后，再减少利用碱渣废清液65.00万m3/a；本项目三期工程建成后，再减少利用碱渣废清液12.76万m3/a；本项目三期工程建成后，总计减少利用碱渣废清液110.26万m3/a，唐山三友志达钙业公司碱渣废清液综合利用量降为5.74万 m3/a。本项目各期工程建成后，唐山三友化工股份有限公司维持碱渣废清液排放量290万m3/a不变，对环境影响程度不变。

综上，项目生活废水、外排滤液排处理方式是合理，可行的。

7.4固体废物处置措施可行性论证

7.4.1施工期固体废物污染防治措施及可行性论证

施工期固体废弃物主要是废建筑材料、弃土、施工人员的生活垃圾。

(1)施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。

(2)施工生活垃圾处置：在施工人员集中地设置垃圾筒，定期交由环卫部门处置。

可行性论证：项目固体废物组成成份相对简单，施工产生的固体废物均能得到妥善处置。施工中产生的固体废物对当地环境影响较小，措施可行。

7.4.2运营期固体废物污染防治措施及可行性论证

项目产生的固体废物包括废包装袋和员工生活垃圾。一期工程废包装袋0.12t/a，生活垃圾0.39t/a；二期工程废包装袋0.24t/a，生活垃圾0.12t/a；三期工程废包装袋0.24t/a，生活垃圾0.15t/a。三期工程建成后，项目总固体废物中废包装袋0.60t/a，外售处理。生活垃圾0.66t/a，统一由环卫部门清运。

可行性论证：项目固体废物均得到了妥善处置，固废防治措施可行。

7.5防渗工程可行性论证

项目所涉及的原料和产品不具有腐蚀性，可不设置防腐措施。项目不涉及危险化工原料，无危废产生，项目地面采用一般防渗即可，防渗措施为地面采用15～20cm的抗渗混凝土浇筑进行硬化，渗透系数低于10-7cm/s，或采取其他防渗等级不低于10-7cm/s防渗措施。

可行性论证：设置防渗地面是现化工企业较为通用的风险防控措施，能在一定程度上防止泄漏液污染地下水环境，项目在地面的防渗措施是可行的。

8政策符合性分析

项目为固体废物治理工程，根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本及2013年修正本)》相关要求，项目符合鼓励类第三十八条环境保护与资源节约综合利中第15项““三废”综合利及治理工程”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。

依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015）相关要求，项目不在其限制和淘汰类，为允许类项目，符合河北省产业政策。

根据《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》（2005年修订版）相关要求，项目位于唐山曹妃甸区南堡经济开发区内，不在河北省环境敏感区内，为允许建设项目。

综上所述，项目符合国家和河北省的产为政策。

9场址选择及平面布局合理性分析

9.1场址选择合理性分析

9.1.1规划符合性分析

经逐项分析，项目均符合 《全国地下水污染防治规划》（2011-2020年）、《南堡经济开发区总体规划》（2012-2020年）的相关规划。

9.1.2环境质量现状

根据河北德禹检测技术有限公司关于项目环境现状的检测报告（唐山德禹（2017）环检第671号），对项目大气、声、地下水现状环境进行了监测。

(1)大气环境质量现状

根据检测报告，TSP、PM10、PM2.5、 CO、O3、SO2、NO2环境质量均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，氨环境质量满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求。

(2) 声环境质量现状

根据检测报告，监测期间唐山三友化股份有限公司厂界声环境现状均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准要求，昼间噪声＜65dB(A)，夜间噪声＜55dB(A)，昼夜间噪声均不超标，评价区域声环境现状较好。

(3) 地下水环境质量现状

根据检测报告，监测期间各地下水监测点各项监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求，区域地下水水质良好。

综上，项目环境质量现状良好，有一定环境容量，允许项目建设。

9.1.3对区域的环境影响程度

(1) 大气环境影响分析

根据推荐的SCREEN3估算模式的计算结果，有组织废气中颗粒物最大落地浓度为0.003185mg/m3，最大占标率为0.70778%。在各种气象条件下的污染物最大落地浓度可控制在相应的环境质量标准值10%以内，对区域的污染贡献不大，对周围大气环境影响较小。

(2) 声环境影响分析

三期工程建成后，项目主要噪声设备有电机、风机、包装机等。根据预测结果，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为52.1dB(A)~54.4dB(A)，噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。项目运行后，对声环境影响较小。

(3) 地下水环境影响分析

在加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏的条件下，拟建工程投产后将不会使区域中深层地下水水质发生恶化，对评价区地下水不会产生明显污染。

(4) 废水影响分析

项目生活废水经污水管道排入园区污水处理厂处理，不直接排入环境，对环境无明显影响。

后期滤液与脱硫剂区其他废水一起经沉淀等处理后排海，排放采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。项目对环境影响程度较轻。

(5) 固体废物影响分析

项目产生固废全部得到妥善处理，不外排，不会对周围环境造成影响。

(6) 生态环境影响分析

项目不会对周边生态产生明显影响。

(7)环境风险影响分析

项目每期均设置50m3的事故池，根据以上数据计算物料的泄漏速率和泄漏量为0.19kg/s，30分钟泄漏量0.342t，可收容泄漏的物料，不会造成环境污染。项目环境风险较小。

9.1.4环境功能区划要求

根据项目对环境的影响分析，项目建成后，区域环境空气可满足二类区要求；厂界可满足3类标准要求；地下水环境可满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类标准要求。

9.1.5卫生防护距离符合性

根据计算分析，项目无需设置卫生防护距离。

9.1.6公众参与

9.1.6.1公众参与调查过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局2006年2月14日，环发[2006]28号) 和河北省环境保护厅《关于进一步强化建设项目环境环评公众参与工作的通知》（冀环[办发2010]238号）的规定，公众参与调查工作由唐山三友化工股份有限公司组织负责。本评价的公众参与分两次公示，第一次公示时间为2017年9月4日至9月15日，共10个工作日，公示地点为评价范围内各环境敏感点，共计17处，并在“唐山立业工程技术咨询有限公司”网站进行公示。公示的主要内容：工程概况、建设单位和环评单位的联系方式、环评工作的主要程序和内容。第二次公示时间为2017年10月24日至11月6日，共10个工作日，公示地点与第一次公示相同。公示内容主要为：项目概况、项目对环境可能造成的影响、采取的环境影响对策和措施、环评报告结论、公众查阅报告书简本及索取补充信息的方式和期限、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、建设单位和环评单位的联系方式。并对环境敏感点进行了调查，调查范围为公示区域及附近路口，共发放170份调查表，收回170份调查表。

9.1.6.2公众参与调查结果分析

项目为了充分反映公众对项目的意见，了解不同阶层、不同年龄和不同职业对项目的意见，同时为了达到意见反映的广泛性和代表性，调查对象包括附近居住的干部、工人、居民等。本次公众参与调查范围为环境风险评价范围内17个敏感点，发放170份问卷，回收问卷170份，有效问卷170份。

(1)公众意见的统计分析

为了使公众参与评价能客观反映公众对工程的意见，使公众参与人员有充分的代表性，特别是反映周围居民的意见，本次公众参与评价采取发放公众参与调查表及随机访问的方式进行，听取项目所在地可能受影响公众的意见和建议。参与调查人员情况见表9.1-1。

表9.1-1    公众参与调查对象组成情况一览表

| 项目 | 人数 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 136 | 80.00% |
|  | 女 | 34 | 20.00% |
| 年龄 | 18-35 | 81 | 47.65% |
|  | 36-50 | 73 | 42.94% |
|  | 50以上 | 16 | 9.41% |
| 职业 | 领导干部 | 3 | 1.76% |
|  | 工人 | 165 | 97.06% |
|  | 农民 | 2 | 1.18% |
|  | 学生 | 0 | 0% |
|  | 个体 | 0 | 0% |
| 文化程度 | 大专及以上 | 95 | 55.88% |
|  | 高中 | 59 | 34.71% |
|  | 初中 | 12 | 7.06% |
|  | 小学 | 3 | 1.76% |
|  | 其它 | 1 | 0.59% |

由表9.1-1可以看出，调查对象包括不同年龄、性别、职业和文化程度的人群，其中男性较多，占比80.00%， 18-36岁人群，占调查对象的47.65%，职业以工人居多，占调查对象的97.06%，文化程度以大专以上的居多，占调查对象的55.88%，本次公众参与调查对象能够代表建设项目受影响区域内群众身份特征。

(2)公众参与调查结果统计

公众参与结果统计见表9.1-2。

表9.1-2    公众参与结果统计表

| 项目与您的关系? | 选项 | 项目周边居民 | 周边工作人员 | 行人 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 45 | 125 | 0 | 0 |
|  | % | 26.47 | 73.53 | 0 | 0 |
| 您认为当地目前的环境质量状况属于哪种水平？ | 选项 | 很好 | 良好 | 一般 | 较差 |
|  | 人数 | 10 | 91 | 60 | 9 |
|  | % | 5.88 | 53.53 | 35.29 | 5.29 |
| 您认为当地目前存在的主要环境问题是什么? | 选项 | 大气 | 地表水 | 噪声 | 垃圾 | 地下水 | 不清楚 |
|  | 人数 | 119 | 39 | 58 | 16 | 52 | 1 |
|  | % | 70.00 | 22.94 | 34.12 | 9.41 | 30.59 | 0.59 |
| 您对本项目的了解程度？ | 选项 | 很了解 | 了解 | 听说过 | 不了解 |
|  | 人数 | 5 | 96 | 58 | 11 |
|  | % | 2.94 | 56.47 | 34.12 | 6.47 |
| 您认为本项目带来了哪些方面的环境问题？ | 选项 | 废水污染 | 废气污染 | 噪声污染 | 固废污染 | 对地下水污染 | 不清楚 |
|  | 人数 | 49 | 46 | 65 | 18 | 42 | 12 |
|  | % | 28.82 | 27.06 | 38.24 | 10.59 | 24.71 | 7.06 |
| 您认为本项目应该加强哪方面的环保措施? | 选项 | 水防治措施 | 大气防治措施 | 噪声防治措施 | 固废防治措施 | 防渗措施 | 不清楚 |
|  | 人数 | 62 | 59 | 63 | 21 | 82 | 7 |
|  | % | 36.47 | 34.71 | 37.06 | 12.35 | 48.24 | 4.12 |
| 您认为本项目环保措施是否可行? | 选项 | 可行 | 不可行 | 不清楚 | 提出建议 |
|  | 人数 | 160 | 0 | 10 | 0 |
|  | % | 94.12 | 0 | 5.88 | 0 |
| 您认为本项目建设对当地经济是否有促进作用？ | 选项 | 很有利 | 有利 | 不清楚 | 不利 |
|  | 人数 | 49 | 111 | 10 | 0 |
|  | % | 28.82 | 65.29 | 5.88 | 0 |
| 您是否支持本项目？ | 选项 | 支持 | 接受 | 无所谓 | 反对 |
|  | 人数 | 123 | 43 | 4 | 0 |
|  | % | 72.35 | 25.29 | 2.35 | 0 |

(3)公众参与调查小结

本次调查基本上反映了项目建设区公众的代表性意见，达到了公众参与的目的。项目的建设能够得到建设区绝大多数公众的理解与支持，但的确存在大气、地下水、噪声、固体废物等方面的污染因素。因此，环评要求建设单位从领导上、思想上、工艺技术上和环保措施落实上引起高度的重视，采取相应的、切实的、可行的落实保证措施，真正减小工程对环境的污染和对公众的不利影响。在此基础上，项目应加紧建设，尽快投入运行使用，以实现本地区社会、经济、环境效益的同步发展。

9.2平面布局合理性分析

项目为新建项目，分三期建设。一期工程主要包括成品库、包装车间、α、β型石膏生产车间、二水石膏生产区、中心控制室及办公楼，其中中心控制室及办公楼位于项目南侧，与生产区分开布局。成品库、包装车间、α、β型石膏生产车间、二水石膏生产区位于项目东侧，自北向南依次排列。

二期工程主要包括α、β型石膏生产车间和二水石膏生产区，其中α、β型石膏生产车间位于项目西北侧，二水石膏生产区位于项目西南侧。

三期工程主要包括α、β型石膏生产车间和二水石膏生产区，其中α、β型石膏生产车间位于项目西北侧，北侧与二期α、β型石膏生产车间相邻；二水石膏生产区位于项目西南侧，西侧与二期的二水石膏生产区相邻。

元明粉存于元明粉料仓内，位于二水石膏生产区内，成品及转晶剂存于成品库内，液状原料由管道输入。

项目人员出入口设置厂区南侧，物料出入口设置在北侧，生产、办公生活区相分离，平面布局合理。

10环境经济损益分析

10.1环保投资及投资估算

(1)环保设施投资

项目总投资31400万，其中环保总投资估算为550万元，约占总投资的1.75%，环保投资一览表见表10-1。

表10-1    环保治理措施及设备投资一览表

| 时期 | 序号 | 项目 | 治理设施 | 数量 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 1 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 9 | 45 |
|  | 2 |  | 35m排气筒 | 3 | 6 |
|  | 3 | 噪声 | 减振基础、建筑隔声 | - | 5 |
|  | 4 | 废水 | 经管网排入园区污水处理厂处理 | - | 5 |
|  | 5 | 固废 | 合理处置 | - | 6 |
|  | 6 | 防渗 | 地面采用一般防渗即可，防渗措施为地面采用15～20cm的抗渗混凝土硬化，渗透系数低于10-7cm/s，或采取其他防渗等级不低于10-7cm/s防渗措施。 | - | 160 |
| 二期工程 | 1 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 9 | 45 |
|  | 2 |  | 35m排气筒 | 2 | 4 |
|  | 3 | 噪声 | 减振基础、建筑隔声 | - | 5 |
|  | 4 | 防渗 | 地面采用一般防渗即可，防渗措施为地面采用15～20cm的抗渗混凝土硬化，渗透系数低于10-7cm/s，或采取其他防渗等级不低于10-7cm/s防渗措施。 | - | 100 |
| 三期工程 | 1 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 12 | 60 |
|  | 2 |  | 35m排气筒 | 2 | 4 |
|  | 3 | 噪声 | 减振基础、建筑隔声 | - | 5 |
|  | 4 | 防渗 | 地面采用一般防渗即可，防渗措施为地面采用15～20cm的抗渗混凝土硬化，渗透系数低于10-7cm/s，或采取其他防渗等级不低于10-7cm/s防渗措施。 | - | 100 |
|  | 合 计 | 550万元 |

从以上环保投资情况可以看出，大气、防渗的环保投资占总环保投资的比例为95.27%，与项目污染特征相符，且投资中充分考虑了废气、废水、噪声、固废等的处理，内容较全面，环保投资比例较为合理。

(2)环保设施折旧费

项目环保设施折旧费(C1)由下式计算：

C1=a×C0/n=43.54万元

式中：

a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保设施总投资(万元)；

n——折旧年限，取12年

(3)环保设施运行费

参照国内其它企业有关资料，环保设施的年运行费用(C2)可按环保投资的8%计算。

C2=C0×8%=44万元

(4)环保管理费用

环保管理费用(C3)包括管理部门的办公费、监测费、科研费等，按环保折旧与运行费的5%计算。

C3=(C1+C2)×5%=4.377万元

环保设施运营支出总费用为：C=C1+C2+C3=91.917万元

10.2环境效益

随着各项环保措施的同时设计、同时施工和同时使用，项目的投产会带来显著的环境效益。

(1)项目产生的含尘废气经管道收集，引入脉冲布袋除尘器处理后，通过35m排气筒排放，可使废气达标排放。

(2)项目运营期生活废水经污水管道排入园区污水处理厂处理。

(3)通过采取选用低噪声设备、安装减震基础和建筑隔声等措施来减轻噪声对环境的影响，厂界噪声符合相关标准的要求。

(4)项目产生的固体废弃物全部得到综合利用和合理处置，不直接排入外环境。

总之，项目通过对环境保护的投资，使企业产生的各种污染物均得到有效控制，均可做到稳定达标排放，符合区域总量控制要求，大大减轻了对区域环境的影响程度，具有明显的环境效益。

10.3经济效益

项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益，产品起点高，技术设备先进，为国内行业先进水平。项目的上马及投产能有力地推动我国石膏行业相关产品的供应能力，推动行业进一步发展，提升行业产品质量和市场竞争力。项目建设后可以实现上亿元收入，能够积极促进项目所在地经济的增长，为地方税收做出贡献。

综上所述，项目的建设有利于促进当地经济的发展，增加当地的税收，通过对污染物的治理，减少了污染物的排放，做到了社会效益、经济效益和环境效益的统一。

11环境管理与监测计划

11.1环境管理和环境监测

环境管理是企业日常管理的重要内容。建立环境管理机构，落实监测计划，是推行清洁生产，实施可持续发展战略，贯彻执行国家和地方环境保护法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，实现经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保障和有力措施。因此，对项目污染源实施日常管理和监测，接受当地环境管理部门的监督并及时解决或反馈有关问题，保护好项目所在地的环境质量，不仅是重要的，也是十分必要的。

11.2环保机构的设置

根据国家和河北省的环保法规要求，项目应设有专门的环保机构，该机构设专职环保管理人员1名，负责项目的环境管理工作，并由一名主管领导主抓。

11.3环保机构的职责

(1)贯彻国家和地方环境保护法规、方针、政策，对企业内的环境管理工作全面负责，并接受地方环境保护部门的检查、监督。

(2)负责编制企业的环境保护发展规划和年度发展计划，并及时上报当地环保部门。

(3)负责组织和领导企业污染源监测和数据统计、建档工作。

(4)负责企业环境保护设施运行的监督、管理工作，保证各项污染物稳定达标排放。及时掌握动态，有问题时要及时处理，必要时上报当地环境保护管理部门。

(5)对企业全体成员进行环境保护宣传教育，对环保人员进行定期培训，提高业务能力，保证全体员工有良好的环境保护意识和素质。

(6)推广引进清洁生产工艺技术和先进的污染治理技术，不断提高改善企业的污染防治设施的管理水平，实现三大效益的统一。

11.4环境管理制度

分别制定建设阶段和生产运行阶段的环境管理制度，并针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，制定具体的环境管理要求。

建立日常环境管理制度和环境管理台账，需明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

11.5污染物总量控制

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染源的允许排放量，从而在保证环境质量的前提下，促进区域经济的健康稳定发展。

11.5.1污染物总量控制因子

根据《国家“十三五”主要污染物总量控制规划》，总量控制因子包括化学需氧量（COD）、氨氮(NH3-N)、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。

因此项目污染物总量控制因子为颗粒物、SO2、NOX、COD、NH3-N。

11.5.2污染物总量核算

(1)颗粒物总量核算

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，同时满足《唐山2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》相关要求，即颗粒物≤30mg/m3，全年脉冲除尘器运行7992h，一期工程废气排放量为55000m3/h，二期工程废气排放量为62000m3/h，三期工程废气排放量为82000m3/h。污染物总量＝排放标准×运行时间×废气量，因此一期工程颗粒物排放总量＝30mg/m3×7992h/a×55000m3/h×10-9＝13.187t/a；二期工程颗粒物排放总量＝30mg/m3×7992h/a×62000m3/h×10-9＝14.865t/a；三期工程颗粒物排放总量＝30mg/m3×7992h/a×82000m3/h×10-9＝19.660t/a。三期工程建成后，全项目颗粒物排放总量为47.712 t/a。

(2) 废水重点污染物总量核算

项目废水分为生产废水和生活废水，排前池滤液经公司统一调配，不增加全厂碱渣废清液排海量。项目生活废水经污水管网排入南堡开发区污水处理厂处理，南堡开发区污水处理厂排水要求满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L。项目一期工程生活废水排放量1038.96m3/a，二期工程生活废水排放量319.68m3/a，三期工程生活废水排放量399.6m3/a，三期工程建成后，生活废水排放总量为1758.24 m3/a。各期生活废水中污染物总量核定如下：

一期工程：COD总量＝50mg/L×1038.96 m3/a×10-6=0.0519t/a；

氨氮总量＝5mg/L×1038.96 m3/a×10-6=0.00519t/a；

二期工程：COD总量＝50mg/L×319.68 m3/a×10-6=0.0160t/a；

氨氮总量＝5mg/L×319.68 m3/a×10-6=0.00160t/a；

三期工程：COD总量＝50mg/L×399.6 m3/a×10-6=0.0200t/a；

氨氮总量＝5mg/L×399.6 m3/a×10-6=0.00200t/a；

三期工程建成后：COD总量＝50mg/L×1758.24 m3/a×10-6=0.0879t/a；

氨氮总量＝5mg/L×1758.24 m3/a×10-6=0.00879t/a。

现全厂污染物总量为SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.000t/a、氨氮72.500t/a，各期全厂碱渣清液外排水量不变。

本项目新增加生活水排放量，即一期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.052t/a、氨氮72.505t/a；二期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.068t/a、氨氮72.507t/a；三期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.088t/a、氨氮72.509t/a。

11.5.3总量控制目标的确定

项目废水污染物总量如下：一期工程颗粒物13.187 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0519t/a、氨氮0.00519t/a；二期工程颗粒物14.865 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0160t/a、氨氮0.00160t/a；三期工程颗粒物19.660 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0200t/a、氨氮0.00200t/a。三期工程建成后，全项目颗粒物47.712 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0879t/a、氨氮0.00879t/a。

本项目新增加生活水排放量，即一期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.052t/a、氨氮72.505t/a；二期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.068t/a、氨氮72.507t/a；三期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.088t/a、氨氮72.509t/a。

11.6污染物排放清单

项目污染物排放清单如表11.6-1所示。

表11.6-1    项目污染物排放清单

| 时期 | 污染类别 | 污染物 | 排气筒编号 | 排放源强 | 执行标准 | 主要防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 大气 （有组织） | 颗粒物 | P1 | 17.41mg/m3； 0.21kg/h | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 | 采用脉冲布袋除尘器处理，去除效率达99%以上 |
|  |  |  | P2 | 14.21mg/m3； 0.40kg/h |  |  |
|  |  |  | P3 | 3.75mg/m3； 0.056kg/h |  |  |
|  | 废水 | 生活废水 | COD0.364t/a、氨氮0.0416 t/a | 南堡开发区污水处理厂进水水质要求 | 经污水管网排入园区污水处理厂 |
|  |  | 排前池滤液 | COD0.893t/a、氨氮1.107 t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准 | 与脱硫剂区其他废水一起经沉淀处理后排海 |
|  | 噪声 | 厂界昼间 | 58.0dB(A)~62.7dB(A) | 昼间噪声限值65 dB（A），夜间噪声限值55 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  |  | 厂界夜间 | 48.1dB(A)~53.2dB(A) |  |  |
|  | 固废 | 废包装袋 | 0.12t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求 | 外售 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.39t/a | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准以及标准修改单 | 统一由环卫部门清运 |

续表11.6-1    项目污染物排放清单

| 时期 | 污染类别 | 污染物 | 排气筒编号 | 排放源强 | 执行标准 | 主要防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期工程 | 大气 （有组织） | 颗粒物 | P4 | 19.84mg/m3； 0.42kg/h | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 | 采用脉冲布袋除尘器处理，去除效率达99%以上 |
|  |  |  | P5 | 19.41mg/m3； 0.80kg/h |  |  |
|  |  |  | P3 | 7.55mg/m3； 0.11kg/h |  |  |
|  | 废水 | 生活废水 | COD0.112t/a、氨氮0.0128 t/a | 南堡开发区污水处理厂进水水质要求 | 经污水管网排入园区污水处理厂 |
|  |  | 排前池滤液 | COD1.785t/a、氨氮2.214 t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准 | 与脱硫剂区其他废水一起经沉淀处理后排海 |
|  | 噪声 | 厂界昼间 | 58.0dB(A)~62.7dB(A) | 昼间噪声限值65 dB（A），夜间噪声限值55 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  |  | 厂界夜间 | 48.1dB(A)~53.2dB(A) |  |  |
|  | 固废 | 废包装袋 | 0.24t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求 | 外售 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.12t/a | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准以及标准修改单 | 统一由环卫部门清运 |

续表11.6-1    项目污染物排放清单

| 时期 | 污染类别 | 污染物 | 排气筒编号 | 排放源强 | 执行标准 | 主要防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程 | 大气 （有组织） | 颗粒物 | P6 | 19.84mg/m3； 0.42kg/h | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 | 采用脉冲布袋除尘器处理，去除效率达99%以上 |
|  |  |  | P7 | 18.91mg/m3； 1.15kg/h |  |  |
|  |  |  | P3 | 9.18mg/m3； 0.14kg/h |  |  |
|  | 废水 | 生活废水 | COD0.140t/a、氨氮0.0160 t/a | 南堡开发区污水处理厂进水水质要求 | 经污水管网排入园区污水处理厂 |
|  |  | 排前池滤液 | COD2.738t/a、氨氮3.396 t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准 | 与脱硫剂区其他废水一起经沉淀处理后排海 |
|  | 噪声 | 厂界昼间 | 58.0dB(A)~62.7dB(A) | 昼间噪声限值65 dB（A），夜间噪声限值55 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  |  | 厂界夜间 | 48.1dB(A)~54.4dB(A) |  |  |
|  | 固废 | 废包装袋 | 0.24t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求 | 外售 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.15t/a | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准以及标准修改单 | 统一由环卫部门清运 |

11.7环境监测计划

污染源监测是企业实施环境管理的一项主要工作内容。目的是在项目建成投产后，能迅速、全面、准确地获取监测资料，掌握污染治理设施的运行状态和变化趋势，保证稳定达标排放，为企业和地方环境保护部门的环境管理、污染控制、环境保护规划、计划的落实提供信息，为环境保护决策提供依据。

依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819/2017），排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、 场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

(1)废气监测

废气监测见表11.7-1。

表11.7-1    废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测执行标准 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值；颗粒物≤1.0mg/m3 | 每年一次 |
| 排气筒 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，颗粒物≤120 mg/m3 | 每年一次 |
| 排水口 | 生活废水 | 南堡开发区污水处理厂进水水质要求，COD≤350mg/L，SS≤150mg/L，BOD5≤150mg/L | 每年一次 |
|  | 排前池滤液 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，pH在6-9间，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L，氨氮≤25mg/L | 每年一次 |

(2)地下水监测

为了加强对区域地下水水质的监控，设立3个监测井，并由具有水质监测资质的单位负责对其定期监控地下水水质变化，对项目厂区及下游地下水进行长期水质动态观测，防止地下水被污染，监测计划见表11.7-2。

表11.7.2    地下水监测计划一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目东北方向水井、西南方向水井、西侧水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、挥发酚、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数 | 每年1次 | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 |

(3)噪声监测

监测点位：全厂厂界外1米处各设1个监测点，共计7个监测点（与现状监测点位相同）。

监测项目：厂界噪声。

监测频率：厂界噪声每季监测一次，昼间、夜间分别监测。

11.8排污口规范化设置

项目生产废气为含尘废气，其中一期工程有3根排气筒，编号为P1-P3，二期工程设有2根排气筒，编号为P4-P5，三期工程设有2根排气筒，编号为P4-P5。固体废物包括废包装袋和员工生活垃圾。项目无生产废水排放，生活废水经污水管道排至园区污水处理厂处理。项目有多台噪声设备。因此项目应将排气筒、生活废水排放口、固废贮存场所及各主要噪声设备进行规范化设置。

排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。

(1) 废气排污口规范化设置

废气排污口必须按照原国家环保局制定的《<环境保护图形标志>实施细则》（国家环境保护局环监[1996]463号）的规定，在排气筒附近地面醒目处设置的环境保护图形标志牌。

排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在其进出口分别设置采样口。采样口的的位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源统一监测分析方法（废气部分）》（[82]城环监字第66号）的规定设置。

排污口未经环保部门许可，任何单位和个人不得擅自设置、移动、扩大排污口，需要变更排污口的，须向环保部门申报同意后变更。对各排气筒建档，加强管理要求。

(2) 废水排污口规范化设置

生活废水排污口必须按照原国家环保局制定的《<环境保护图形标志>实施细则》（国家环境保护局环监[1996]463号）的规定，在排口附近地面醒目处设置的环境保护图形标志牌。

排污口未经环保部门许可，任何单位和个人不得擅自设置、移动、扩大排污口，需要变更排污口的，须向环保部门申报同意后变更。对各排污口建档，加强管理要求。

(3) 固废贮存场所标识规范化设置

固废贮存场所采用防风、防雨设计，应在显著位置设置标识牌。

具体设置依据国家相关标准设置。一般工业固体废物贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置。

(4)主要噪声设备标识牌规范化设置

依据《<环境保护图形标志>实施细则》（国家环境保护局环监[1996]463号）的规定，在主要噪声设备附近地面醒目处设置的环境保护图形标志牌，注明主要噪声设备，监测点位，噪声防治措施等信息。

11.9项目污染防治措施一览表

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目运营期项目污染防治措施一览表见表11.9-1。

表11.9-1    项目污染防治措施一览表

| 时期 | 类别 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 有组织废气 | α型干燥机 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 2套；编号B1-B2 | 引入1根35m高排气筒（P1）排空 | 颗粒物≤30mg/m3；排放速率≤31kg/h | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，还要同时满足《唐山2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》相关要求 |
|  |  | α型缓冲料仓 |  |  | 1套；编号B3 |  |  |  |
|  |  | β型干燥机 |  |  | 2套；编号B4-B5 | 引入1根35m高排气筒（P2）排空 |  |  |
|  |  | β型缓冲料仓 |  |  | 1套；编号B6 |  |  |  |
|  |  | β型煅烧器 |  |  | 1套；编号B7 |  |  |  |
|  |  | α型包装机料仓 |  |  | 1套；编号B8 | 引入1根35m高排气筒（P3）排空 |  |  |
|  |  | β型包装机料仓 |  |  | 1套；编号B9 |  |  |  |
|  | 废水 | 生活废水 | COD、SS等 | 经污水管道排至园区污水处理厂处理 | COD≤350mg/m3、 BOD≤160mg/m3、SS≤150mg/m3 | 同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 排前池滤液 | COD、氨氮等 | 与厂区其他废水经沉淀等处理后排海 | pH在6-9间，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L，氨氮≤25mg/L | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准 |
|  | 噪声 | 电机、风机、包装机等设备 | Leq(A) | 低噪声设备+基础减震 | 全厂厂界：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
|  | 固废 | 原料包装 | 废包装袋 | 外售 | 合理处置 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一由环卫部门清运 |  |  |
|  | 风险措施 | 生产区设置50m3的事故池 |
|  | 防渗措施 | 项目生产区地面防渗措施为地面采用15～20cm的抗渗混凝土硬化，渗透系数低于10-7cm/s，或采取其他防渗等级不低于10-7cm/s防渗措施 |

续表11.9-1    项目污染防治措施一览表

| 时期 | 类别 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期工程 | 有组织废气 | α型干燥机 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 4套；编号B10-B13 | 引入1根35m高排气筒（P4）排空 | 颗粒物≤30mg/m3；排放速率≤31kg/h | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，还要同时满足《唐山2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》相关要求 |
|  |  | α型缓冲料仓 |  |  | 1套；编号B14 |  |  |  |
|  |  | β型干燥机 |  |  | 2套；编号B15-B16 | 引入1根35m高排气筒（P5）排空 |  |  |
|  |  | β型缓冲料仓 |  |  | 1套；编号B17 |  |  |  |
|  |  | β型煅烧器 |  |  | 1套；编号B18 |  |  |  |
|  |  | α型包装机料仓 |  |  | 依托一期工程 |  |  |
|  |  | β型包装机料仓 |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 生活废水 | COD、SS等 | 经污水管道排至园区污水处理厂处理 | COD≤350mg/m3、 BOD≤160mg/m3、SS≤150mg/m3 | 同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 排前池滤液 | COD、氨氮等 | 与厂区其他废水经沉淀等处理后排海 | pH在6-9间，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L，氨氮≤25mg/L | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准 |
|  | 噪声 | 电机、风机、包装机等设备 | Leq(A) | 低噪声设备+基础减震 | 全厂厂界：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
|  | 固废 | 原料包装 | 废包装袋 | 外售 | 合理处置 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一由环卫部门清运 |  |  |
|  | 风险措施 | 生产区设置50m3的事故池 |

续表11.9-1    项目污染防治措施一览表

| 时期 | 类别 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期工程 | 有组织废气 | α型干燥机 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 4套；编号B19-B22 | 引入1根35m高排气筒（P6）排空 | 颗粒物≤30mg/m3；排放速率≤31kg/h | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，还要同时满足《唐山2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》相关要求 |
|  |  | α型缓冲料仓 |  |  | 1套；编号B23 |  |  |  |
|  |  | β型干燥机 |  |  | 4套；编号B24-B27 | 引入1根35m高排气筒（P7）排空 |  |  |
|  |  | β型缓冲料仓 |  |  | 1套；编号B28 |  |  |  |
|  |  | β型煅烧器 |  |  | 2套；编号B29-B30 |  |  |  |
|  |  | α型包装机料仓 |  |  | 依托一期工程 |  |  |
|  |  | β型包装机料仓 |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 生活废水 | COD、SS等 | 经污水管道排至园区污水处理厂处理 | COD≤350mg/m3、 BOD≤160mg/m3、SS≤150mg/m3 | 同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 排前池滤液 | COD、氨氮等 | 与厂区其他废水经沉淀等处理后排海 | pH在6-9间，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L，氨氮≤25mg/L | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准 |
|  | 噪声 | 电机、风机、包装机等设备 | Leq(A) | 低噪声设备+基础减震 | 全厂厂界：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
|  | 固废 | 原料包装 | 废包装袋 | 外售 | 合理处置 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定和要求 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一由环卫部门清运 |  |  |
|  | 风险措施 | 生产区设置50m3的事故池 |

12环境影响评价结论

12.1结论

12.1.1概述建设项目情况

(1)项目名称：碱渣综合利用--盐石膏项目；

(2)建设单位：唐山三友化工股份有限公司；

(3)建设地点：唐山市曹妃甸区南堡经济开发区内，唐山三友化工股份有限公司纯碱公司脱硫剂生产区西侧，厂址中心坐标为北纬39°14′51.36′′，东经118°11′05.68′′，项目北侧相邻唐山三友化工股份有限公司热电厂，东侧与纯碱分公司脱硫剂生产区相邻，西侧为空地，南侧紧邻纯碱分公司盐水精制区，距离项目最近的敏感点为东南侧580m的 滨海花园小区；

(4)建设性质：新建；

(5)建设内容：项目总建筑面积57000m2，分三期建设，一期建设办公楼、中心控制室、一期工程的原料区和生产装置； 二期建设二期工程的原料区和生产装置；三期建设三期工程的原料区和生产装置；

(6)产品规模：项目一期年产1.5万吨α型石膏产品，5万吨β型石膏产品，副产浓盐水（折盐）5.27万吨；二期年产3万吨α型石膏产品，10万吨β型石膏产品，副产浓盐水（折盐）10.54万吨；三期年产3万吨α型石膏产品，14.5万吨β型石膏产品，副产浓盐水（折盐）6.59万吨。三期项目建成后，年产7.5万吨α型石膏产品，29.5万吨β型石膏产品生产装置，副产浓盐水（折盐）22.4万吨；

(7)建设期限：2项目预计2024年底竣工；

(8)项目投资：项目总投资31400万元，其中环保投资550万元，占总投资比例的1.75%；

(9)项目占地：占地45亩（30000m2）；

(10) 劳动定员及工作制度：项目分三期建设，其中一期劳动定员78人，二期劳动定员24人，三期劳动定员30人，三期建成后全厂总人数132人。项目年生产333天，采用4班3运转的工作方式；

12.1.2环境质量现状

根据河北德禹检测技术有限公司关于项目环境现状的检测报告（唐山德禹（2017）环检第671号），对项目大气、声、地下水现状环境进行了监测。大气、声、地下水环境质量均满足相应标准要求，区域环境质量现状较好，有一定环境容量，允许项目建设。

12.1.3施工期环境影响及防范措施

12.1.3.1对大气环境影响及防范措施

项目建设施工过程中施工扬尘产生的主要环节包括挖土、堆方、建设、建筑垃圾堆存、建筑材料的运输等。

本次环评对施工扬尘提出具体的治理措施如下：

(1)业主对施工单位加强监理，要求施工单位在作业期间要文明施工，为减少工程扬尘对周围环境的影响，及时清运多余土方，对堆存土方采取表面夯实处理，并及时对建筑场地洒水降尘，做到文明施工，防止扬尘。

(2)工程承包者应按照弃土处理的要求，在弃土装运的过程中不要超载，装土车进行遮盖，防止沿途洒落，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫；

(3)在工程施工过程中，作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按1.8m以上设置；

(4)设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料，防止二次扬尘污染。

总之，施工期间，通过对施工单位加强监理，清运多余土石方，对堆存土方采取表面夯实处理，对作业场地采取围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖蓬布等措施，通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。经类比，预计厂界扬尘浓度0.5mg/m3，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。

12.1.3.2对声环境影响及防范措施

经预测，施工阶段昼间40m处可以达到噪声限值要求。项目夜间不进行施工。施工场地距西厂界最近，为45m，预计厂界噪声贡献值在47-54dB(A)之间，施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工噪声产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失。

12.1.3.3对水环境影响及防范措施

施工期废水主要为施工人员生活污水、混凝土养护水。施工场地设置防渗旱厕，生活污水主要为施工人员洗漱产生的废水，主要污染因子为COD、SS，水质简单，水量小，直接用于泼洒场地抑尘，不外排。

混凝土养护水用量很小，不产生地表径流，基本经自然蒸发，不会对水环境产生影响。

12.1.3.4固体废物对环境的影响及防范措施

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。

施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理。

施工期产生的固体废物在采取上述措施的前提下，不会对周围环境造成不利影响。

12.1.4运营期环境影响防范措施

12.1.4.1对大气环境影响及防范措施

项目产生的废气主要为含尘废气，经管道收集后，引入脉冲布袋除尘器处理，经35m排气筒排空。生产过程会产生一定量的氨无组织排放。

根据推荐的SCREEN3估算模式的计算结果，有组织废气中颗粒物最大落地浓度为0.003185mg/m3，最大占标率为0.70778%。各种气象条件下的污染物最大落地浓度可控制在相应的环境质量标准值10%以内，对区域的污染贡献不大，对周围大气环境影响较小。

12.1.4.2对地下水环境影响及防范措施

项目生活水来自供水管网，生活污水经污水管网排至园区污水处理厂，项目无生产废水产生及外排。厂区雨水排入雨水管网。同时，厂区地面采取一般防渗处理，防渗等级不小于10-7cm/s，具有一定的防渗作用。地下水的污染途径主要来自厂区内跑、冒、滴、漏，废水中的污染物自上而下经过包气带进入含水层，污染对象主要为包气带和浅部含水层。污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流、蒸发蒸腾和入渗等条件影响外，还受包气带的地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。污染物进入含水层时，经过包气带的吸附、分解等作用后，污染物浓度有所降低，废水中污染物经过包气层后，极少量的污染物进入含水层后再经过稀释、转化和运移作用，对浅层地下水的影响大大减小，对深部承压水的影响就更小了。

因此，在加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏的条件下，拟建工程投产后将不会使区域中深层地下水水质发生恶化，对评价区地下水不会产生明显污染。

12.1.4.3对声环境影响及防范措施

对背景值和项目贡献值进行叠加，一期工程建成后，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为48.1dB(A)~53.2dB(A)；二期工程建成后，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为48.1dB(A)~53.2dB(A)；二期工程建成后，全厂各厂界噪声昼间预测值范围为58.0dB(A)~62.7dB(A)，夜间预测值范围为48.1dB(A)~54.4dB(A)，噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

12.1.4.4废水对环境的影响及防范措施

项目生活废水经污水管道排入园区污水处理厂处理，不直接排入环境，对环境无明显影响。

外排滤液与脱硫剂区其他废水一起经沉淀等处理后排海，其中COD浓度约11.9mg/L，氨氮浓度约为14.76mg/L，排放采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。项目三期工程建成后，所需碱渣废清液量为4677.77m3/d（155.77万m3/a），排入前池的滤液为1366.70m3/d（45.51万m3/a），唐山三友志达钙业公司同意配合本项目建设，分期减少利用碱渣废清液，唐山三友化工股份有限公司维持碱渣废清液排放量290万m3/a不变，对环境影响程度不变。

12.1.4.5固体废物对环境的影响及防范措施

项目产生固废全部得到妥善处理，不外排，不会对周围环境造成影响。

12.1.4.6环境风险及防范措施

项目生产过程中，物料的泄漏速率和泄漏量为0.19kg/s，30分钟泄漏量0.342t。项目设置50m3的事故池是可行、合理的，可有效防范围物泄漏对地下水环境的影响。项目环境风险较小。

12.1.5建设项目前后环境质量变化情况

根据项目对环境的影响分析，项目建成后，区域环境空气可满足二类区要求；厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；地下水环境可满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类标准要求。

项目建设不会使区域环境质量发生变化。

12.1.6卫生防护距离符合性

根据计算分析，项目无显著无组织排放源，无需设置卫生防护距离。

12.1.7规划符合性

经综合分析，项目符合南堡经济开发区总体规划的相关要求。

12.1.8产业政策符合性结论

项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本及2013年修正本)》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015）、《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》（2005年修订版）相关要求，符合国家和河北省的产为政策。

12.1.9公众参与结论

项目为了充分反映公众对项目的意见，了解不同阶层、不同年龄和不同职业对项目的意见，同时为了达到意见反映的广泛性和代表性，调查对象包括附近居住的干部、工人、居民等。本次公众参与调查范围为环境风险评价范围内17个敏感点，发放170份问卷，回收问卷170份，有效问卷170份。

公众参与调查基本上反映了项目建设区公众的代表性意见，达到了公众参与的目的。项目的建设能够得到建设区绝大多数公众的理解与支持。

12.1.10平面布局合理性分析结论

项目为新建项目，分三期建设。元明粉存于元明粉料仓内，位于二水石膏生产区内，成品及转晶剂存于成品库内，液状原料由管道输入。项目人员出入口设置厂区南侧，物料出入口设置在北侧，生产、办公生活区相分离，平面布局合理。

12.1.11清洁生产分析结论

项目企业清洁生产水平可以达到国内清洁生产先进水平。符合清洁生产要求。

12.1.12总量控制结论

项目废水污染物总量如下：一期工程颗粒物13.187 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0519t/a、氨氮0.00519t/a；二期工程颗粒物14.865 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0160t/a、氨氮0.00160t/a；三期工程颗粒物19.660 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0200t/a、氨氮0.00200t/a。三期工程建成后，全项目颗粒物47.712 t/a、SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 0.0879t/a、氨氮0.00879t/a。

本项目新增加生活水排放量，即一期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.052t/a、氨氮72.505t/a；二期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.068t/a、氨氮72.507t/a；三期工程建成后全厂污染物总量SO2 0 t/a、NOX 0 t/a、COD 25.088t/a、氨氮72.509t/a。

12.1.13环境经济损益分析结论

目的建设有利于促进当地经济的发展，增加当地的税收，通过对污染物的治理，做到了社会效益、经济效益和环境效益的统一。

12.1.14项目建设可行性总结论

综上所述，该项目符合国家相关产业政策，符合相关规划；清洁生产水平达到了国内先进水平，符合清洁生产要求；对污染物采取了合理、有效的治理措施，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能；项目具有良好的经济效益，可以推动当地经济的发展，符合卫生防护距离要求。因此，在落实报告书中提出各项环保治理措施后，从环境保护的角度，项目是可行的。

12.2建议

(1)严格执行“三同时”制度，充足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

(2)加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

(3)做好环境管理及环境监测工作，如有不正常情况出现，应及时查明原因，并采取补救措施，减少对环境造成的污染。