唐山市胜润生物科技有限公司

L-抗坏血酸棕榈酸酯项目

环境影响报告书征求意见稿

建设单位：唐山市胜润生物科技有限公司

环评单位：保定市新澜环保技术咨询有限公司

完成时间：2018年1月

目    录

1.建设项目概况	1

1.1建设项目背景	1

1.2建设地点	1

1.3主要建设内容	1

1.4生产工艺	2

1.5生产规模	2

1.6建设周期	2

1.7投资	2

1.8产业政策符合性	3

1.9选址可行性	3

2.建设项目周围环境现状	4

2.1评价等级及评价范围：	4

2.2环境影响程度	4

3.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	5

3.1污染源及治理措施	5

3.2评价范围内的环境保护目标分布情况	6

3.3主要环境影响及其预测评价结果	6

3.4环保措施的技术、经济论证结果	8

3.5环境经济损益分析结果	8

3.6环境监测计划及环境管理制度	8

4.公众参与	10

4.1环境信息公开	10

5.环境影响评价结论	13

6.联系方式	14

# 1.建设项目概况

## 1.1建设项目背景

随着人们生活水平不断提高，公众对食品卫生、食品安全提出了新的要求，因此新时期对添加剂需求趋向是有效、安全、低残留、绿色。L-抗坏血酸棕榈酸酯作为继大豆卵磷脂、深海鱼油之后兼具抗肿瘤、抗辐射、抗衰老、抗生物氧化、清除体内自由基、强化血管等多种保健功能的保健品已经风靡欧美市场，再加上发展中国家不断增长的需求以及其作为药用辅料和化妆品添加剂等其他用途的需求，市场前景广阔。

为了满足日益增长的市场需求，唐山市胜润生物科技有限公司拟投资25500万元于南堡经济开发区发展道南侧、清源路东侧建设L-抗坏血酸棕榈酸酯项目，项目设计产能年产L-抗坏血酸棕榈酸酯1800吨。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，该项目需要编制环境影响报告书。为此，唐山市胜润生物科技有限公司委托保定市新澜环保技术咨询有限公司进行该项目的环境影响评价工作。

## 1.2建设地点

项目位于南堡经济开发区发展道南侧、清源路东侧，厂址中心坐标为东经118°10'44.22"，北纬39°14'3.83"。项目北侧为发展道，隔路由西向东依次为河北津宏化工有限公司、唐山龙泉化学助剂有限公司；西侧为规划清源路，隔路为空地；南侧为宜家冷冻厂，东侧为空地，隔空地为唐山偶联硅业有限公司。距项目最近的敏感点为厂界南侧850m的尖坨子。

## 1.3主要建设内容

表1    主要建设内容

| 项目 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间1座，配套600t/aL-抗坏血酸棕榈酸酯生产线3条 | 新建 |
| 辅助工程 | 仓库 | 仓库1座，用于原辅材料及成品存储 | 新建 |
|  | 辅助 用房 | 辅助用房1座，隔开为控制室、工具间、空压机房、锅炉房、变配电室、发电机室、危废暂存间、消防循环水泵间几个分区 | 新建 |
|  | 罐区 | 80m3卧式固定顶叔丁醇储罐2座，60m3卧式固定顶乙酸乙酯储罐2座，60m3卧式固定顶环己烷储罐2座 | 均为 1用1备 |
| 公用工程 | 供电 | 开发区变电站提供，设变配电室、发电机室各1座，配套燃油发电机组1套 | -- |
|  | 给排水 | 新鲜水由开发区统一供给，锅炉用软水制备采用离子交换树脂，化验室纯水制备采用二级反渗透，工艺生成水、生活污水、地面冲洗水、化验室废水经厂区污水处理站处理达标后与循环冷却水排污水、软水制备排水、纯水制备排水、锅炉排污水等清净下水一并排入南堡经济开发区污水处理厂进一步处理 | -- |
|  | 供热 | 项目生产用热由1台4t/h燃气蒸汽锅炉提供 | 新建 |
|  | 供气 | 项目锅炉燃料采用天然气，由当地燃气公司管道供给 | -- |
|  | 制冷 | 冷量供给由公司20万大卡/h制冷机组提供 | -- |
|  | 制氮 | 建设10Nm3/h、20Nm3/h制氮机组各1套 | -- |

## 1.4生产工艺

项目主要建设600t/aL-抗坏血酸棕榈酸酯生产线3条，采用棕榈酸与维生素C在叔丁醇溶剂中，在酶催化剂下经过合成，然后脱除溶剂叔丁醇，所得固体混合物用乙酸乙酯溶解、过滤、结晶、过滤，再用环己烷溶解、过滤、烘干得到品位合格的产品，然后粉碎、包装。项目罐区储罐与车间相应溶剂暂存储罐、配料罐与反应釜之间等均设有气相平衡系统，车间溶剂暂存储罐、配料罐等无废气外排。

## 1.5生产规模

项目设计生产能力为L-抗坏血酸棕榈酸酯1800t/a。

## 1.6建设周期

项目预计2019年12月建成投产。

## 1.7投资

项目总投资25500万元，其中环保投资约352万元，占工程总投资的1.4%。

## 1.8产业政策符合性

项目对照国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不在限制类与淘汰类之列，项目建设符合国家产业政策。

因此，本项目建设符合国家产业政策要求。

## 1.9选址可行性

项目选址符合《“十三五”生态环境保护规划》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《河北省主体功能区规划》、《南堡经济开发区规划》等规划要求。

本项目项目选址位于唐山南堡经济开发区中城西工业区规划的化工产业区，符合园区产业布局规划，唐山南堡经济开发区管理委员会已出具项目选址意见，项目建设符合相关规划。

项目区域环境质量现状较好，项目建设后对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能，符合环境功能区划要求，项目厂址符合卫生防护距离要求，公众支持率较高，因此，项目选址合理。

# 2.建设项目周围环境现状

## 2.1评价等级及评价范围：

（1）大气环境评价等级及评价范围

大气环境评价等级为一级，以项目厂址中心为中心，边长5.0km的矩形区域。

（2）声环境评价范围

声环境评价等级为三级，评价范围为厂界外1m。

（3）地下水环境评价范围

地下水环境评价等级为二级，地下水评价范围为项目上游及两侧各2km，下游4km，面积约24km2。

（4）风险评价

风险评价等级为二级，环境风险评价范围为以风险源为中心，半径为3km的区域。

（5）生态评价

生态评价等级为三级，评价范围为评价范围为厂界外延200m。

（6）地表水评价

项目用水由开发区提供，项目工艺生成水、生活污水、地面冲洗水、化验室废水经厂区污水处理站处理达标后与循环冷却水排污水、软水制备排水、纯水制备排水、锅炉排污水等清净下水一并排入南堡经济开发区污水处理厂进一步处理。因此，本项目地表水环境仅进行污水处理达标分析。

## 2.2环境影响程度

根据环境质量现状监测结果，区域内大气环境各因子均满足相关标准要求；地下水、土壤各监测点的各因子均满足相关标准要求；该区域声环境质量现状较好。环境影响预测结果表明，项目投产后，废气、废水、噪声、固废均得到有效的治理，实现达标排放，不会改变周围环境的功能等级。

# 3.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1污染源及治理措施

（1）废气

项目运营后外排的废气主要包括各工序不凝气、棕榈酸、维生素C与硅藻土加料粉尘、包装粉尘、燃气蒸汽锅炉烟气以及少量其他无组织废气。

本项目各工序不凝气集气管网引至催化燃烧装置统一处置后经24m排气筒达标排放；棕榈酸、维生素C与硅藻土加料粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经24m排气筒达标排放；锅炉为燃天然气蒸汽锅炉，锅炉配套超低氮燃烧设施，废气达标排放。

（2）废水

项目废水包括生产废水及生活污水。生产废水主要为叔丁醇精馏废水、软水制备排水、纯水制备排水、循环冷却水排水、锅炉排污水、化验室废水、地面冲洗水。

项目工艺生成水、生活污水、地面冲洗水、化验室废水经厂区污水处理站处理达标后与循环冷却水排污水、软水制备排水、纯水制备排水、锅炉排污水等清净下水一并排入南堡经济开发区污水处理厂进一步处理。

（3）噪声

本项目噪声源主要为粉碎机、离心机、制冷机组、制氮机组、冷却塔、各种风机及泵类，噪声源强介于70~85dB（A）之间。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施来控制噪声对周围环境产生的影响。

（4）固废

项目产生的固体废物主要有废包装材料、除尘灰、废纤维膜、废酶催化剂、废硅藻土、废离子交换树脂、废试剂瓶和生活垃圾。

一般固废除尘灰中包装除尘灰为产品，作为产品外售；上料除尘灰主要为棕榈酸、VC、硅藻土，回用于生产；废包装材料外售综合利用；废纤维膜交由环卫部门处理。危险废物：废酶催化剂、废硅藻土、废离子交换树脂、废试剂瓶于危废暂存间暂存，定期送资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

综上所述，项目产生固废亦可综合利用或妥善处置，不外排，对环境影响较小。

（5）防渗、防腐措施

项目按重点防治区、一般防治区、非污染防治区分区域进行防渗防腐处理。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中防渗要求，结合厂区实际，新建工程防渗工程设计标准及维护需满足下列要求：

①重点污染防渗区的防渗性能应等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB18598 执行；

②一般污染防渗区的防渗性能应黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s）；或参照GB16889执行；

③简单防渗区进行一般地面硬化；

④各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限；

⑤加加强厂区防渗、防腐设备的检查、维修力度，确保防渗、防腐效果。

经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。

## 3.2评价范围内的环境保护目标分布情况

评价区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定地下水保护目标为厂址周围地下水，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅴ类标准；声环境保护目标为厂界声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准；环境空气保护目标为周围敏感点，保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

## 3.3主要环境影响及其预测评价结果

3.3.1施工期环境影响

施工期环境影响主要为扬尘污染、施工废水、建筑垃圾等。通过采取下述措施可以减缓施工期影响：

（1）大气环境影响

本项目采取抑尘措施后，扬尘对居民产生影响较小。

（2）水环境影响

施工废水主要为施工设备冲洗排水、水泥养护排水，主要污染物为泥砂，水量较小；此外还有施工人员日常生活排放的盥洗污水，废水主要污染物为COD、SS。

盥洗污水水量较少，可泼洒地面抑制扬尘；设备冲洗和水泥养护废水采用沉淀池澄清后，重复利用，不外排。综上所述，施工期废水不会对周围水环境产生明显影响。

（3）声环境影响

由于工程需消耗一定量的建筑材料，材料的运输将使通向工地的公路车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途声环境产生一定的影响。通过加强对运输车辆管理，避开高峰期，禁止夜间运输，可降低对沿线声环境的影响。

（4）固体废物影响

施工期产生的固体废物主要来源于建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。

对于建筑垃圾应在施工过程中充分回收利用，可用于场地平整时低洼处回填，或是铺路等，尽量将固体废物做到资源化、减量化。生活垃圾应集中收集后由环卫部门统一处置。

施工期环境影响是暂时的，施工期结束，影响随之消除。

采取上述措施后，可有效减缓施工期对环境产生的不利影响。

3.3.2运营期环境影响

（1）大气环境质量

各污染物均可达标排放，对空气质量影响较小，环境影响可接受，周围的空气质量基本不发生变化。

（2）水环境质量

项目工艺生成水、生活污水、地面冲洗水、化验室废水经厂区污水处理站处理达标后与循环冷却水排污水、软水制备排水、纯水制备排水、锅炉排污水等清净下水一并排入南堡经济开发区污水处理厂进一步处理。

项目废水不与地表水体发生直接水利联系，不会对地表水环境产生明显影响。项目所在地地层防渗性能一般，在采取有效的防渗措施之后，对地下水污染的可能性大大降低，对区域地下水环境影响较轻。

（3）声环境质量变化趋势

项目噪声源对各评价点的贡献声级均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类区对应标准要求。厂址距离周边居民点较远，根据上述厂界噪声预测结果，再通过距离衰减，对居民区影响很小。

（4）固体废物

项目所产生的固废均妥善处置，不会长期堆存对外环境造成不利影响。

## 3.4环保措施的技术、经济论证结果

从技术、经济两方面论证，本项目拟采取的环保措施可行。

## 3.5环境经济损益分析结果

项目采取了较为完善的环保治理设施，使工程污染物排放得到了有效的控制。项目对大气环境影响较小；项目噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声能够实现达标排放；项目固废均妥善处置不外排。因此，项目不会对周围居民产生不良影响，具有较好的环境效益。

因此，从环境和经济角度分析，该项目是合理可行的综上所述，本项目具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。因此，从环境和经济角度分析，该项目是合理可行的。

## 3.6环境监测计划及环境管理制度

3.6.1环境监测计划

为了解项目建设对环境的影响及区域环境质量变化趋势，建立污染源及污染物监测技术资料分类档案，为环境管理和环境治理提供必要的参考依据，按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)相关要求，制定监测计划。

另外，还应根据管理要求进行不定期监测工作。

3.6.2环境管理制度

（1）机构组成

该公司公司层面设有环境管理领导小组，总经理任组长负责公司环保规划、重大事项的审批；一名副总经理主管环保工作，下设环保总监，职能部门安全管理部。其中，主管环保副总经理兼环保总监。安全管理部负责公司日常环保管理、监督检查和重大事件办理工作。

（2）机构职责

环保管理机构职责在企业原有规定的基础上，经补充、完善如下：

①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；

②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各部门、车间执行环保法规情况；

③编制并组织实施环境保护规划和计划；

④搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；

⑤组织对基层环保员的培训，提高工作素质；

⑥领导并组织全厂的环境监测工作，建立环境监控档案；

⑦制定各车间的污染物排放指标和治理设施的运转指标，定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。

# 4.公众参与

在本项目环境影响报告书编制过程中，进行两次信息公开。

## 4.1环境信息公开

4.1.1第一次环境信息公开

我单位于2018年9月20日～10月11日，在滨海镇、尖坨子、滨海花园、黑沿子东村等地点张贴了一次公示，同时在南堡经济开发区公开网站进行第一次网上公示，第一次网上公示网络链接请于如下网址查询：http://www.nanpu.gov.cn/system/2018/09/21/010037537.shtml。公开信息内容如下：

关于唐山市胜润生物科技有限公司L-抗坏血酸棕榈酸酯项目

环境影响评价征求公众意见的公告（第一次公示）

一、项目概况

项目名称：L-抗坏血酸棕榈酸酯项目

建设地点：南堡经济开发区发展道南侧、清源路东侧

项目概况：唐山市胜润生物科技有限公司L-抗坏血酸棕榈酸酯项目总投资25500万元，总建筑面积20000m2，配套建设办公大楼、员工宿舍、研发与质检中心、锅炉房、精馏塔、配电间、氮气及压缩空气供应系统、真空系统、冷冻系统、消防及其他安全设施等。设计产能：年产L-抗坏血酸棕榈酸酯1800吨。

二、建设单位及联系方式

建设单位：唐山市胜润生物科技有限公司

通信地址：南堡经济开发区发展道南侧、清源路东侧

联系人：贾可

联系电话：18611915334

三、工作程序及主要工作内容

环境影响评价的工作程序：接受环评任务→现场踏勘、资料收集→环境现状调查与监测→公众参与调查→编写环境影响报告书→环保部门审批。

主要工作内容：概述、总则、工程分析、环境现状调查与评价、施工期环境影响分析、营运期环境影响预测与评价、污染防治措施及其可行性论证、产业政策、场址选择及工程布局、环境经济效益和社会效益分析、环境管理与监测计划等。

四、征求公众意见的主要事项

本次公告主要征求公众对本项目建设所涉及环境问题的意见，包括对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识；该项目建设对周围环境影响及采取的环保措施等公众所关心的问题，以便完善报告书的内容。

五、公众提出意见的主要方式

以写信、发传真、发电子邮件、打电话等形式反馈给建设单位，请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

六、公示期限

2018年9月21日至2018年10月12日，共10个工作日。

公示单位：唐山市胜润生物科技有限公司

2018年9月21日

4.1.2第二次环境信息公开

我单位拟进行第二次信息公示，在滨海镇、尖坨子、滨海花园、黑沿子东村等地点张贴了公示，同时在当地报纸进行信息公开，并在南堡经济开发区公开网站进行第二次网上公示。公告内容如下：

唐山市胜润生物科技有限公司L-抗坏血酸棕榈酸酯项目

环境影响评价征求公众意见的公告（第二次公示）

唐山市胜润生物科技有限公司L-抗坏血酸棕榈酸酯项目环境影响评价工作已基本完成，依据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）等有关规定，我公司为广泛征求公众对该项目的建设态度和环境保护方面的意见和建议，现将建设项目的有关信息公告如下：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络连接及查阅纸质报告书的方式和途径

环境影响报告书征求意见稿全文、公众意见表的网络链接请于如下网址查询：http://www.nanpu.gov.cn/zwgk/tztg/index.shtml-通知公告，查阅纸质报告书请与建设单位联系。

二、征求意见的公众范围

本次公示征求公众意见的范围主要为项目所在区域周围居民区等环境敏感点。

三、公众意见表的网络连接

公众意见表的网络连接：http://www.nanpu.gov.cn/zwgk/tztg/index.shtml-通知公告。

四、公众提出意见的方式和途径

您对该项目存在的意见与建议可以通过以下联系方式与项目建设单位联系。

建设单位：唐山市胜润生物科技有限公司；

联系人：贾可；联系电话：18611915334；

评价单位：保定市新澜环保技术咨询有限公司

五、公众提出意见的起止时间

本次公示时间为2019年01月23日至2019年02月05日。

公告单位：唐山市胜润生物科技有限公司

2019年01月23日

# 5.环境影响评价结论

项目建设符合国家产业政策要求，厂址选择可行，清洁生产指标达到了国内先进水平，并采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，项目建设不会改变周围环境质量等级，从环保的角度考虑，该项目建设是可行的。

# 6.联系方式

建设单位：唐山市胜润生物科技有限公司；

联系人：贾可；联系电话：18611915334；

通讯地址/邮编：唐山市胜润生物科技有限公司

附件1：

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期：     年   月   日

| 项目名称 | L-抗坏血酸棕榈酸酯项目 |
| --- | --- |
| 一、本页为公众意见 |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见(注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地、拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容) | (填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页) |

| 二、本页为公众信息 |
| --- |
| (一)公众为公民的请填写以下信息 |
| 姓名 |  |
| 身份证号 |  |
| 有效联系方式 (电话号码或邮箱) |  |
| 经常居住地址 | 省 市 县(区、市) 乡(镇、街道) 村(居委会) 村民组(小区) |
| 是否同意公开个人信息 (填同意或不同意) | (若不填则默认为不同意公开) |
| (二)公众为法人或其他组织的请填写以下信息 |
| 单位名称 |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |
| 有效联系方式 (电话号码或邮箱) |  |
| 地址 | 省 市 县(区、市) 乡(镇、街道) 路 号 |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息 |