建设项目环境影响报告表

项目名称:         雨水回收利用项目

建设单位(盖章):   唐山三友化工股份有限公司

编制日期： 2018 年 1 月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山三友化工股份有限公司雨水回收利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山三友化工股份有限公司 |
| 法人代表 | 么志义 | 联系人 | 赵海 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市南堡经济技术开发区唐山三友化工股份有限公司 |
| 联系电话 | 15081564024 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 河北省唐山市南堡经济技术开发区唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司西侧 |
| 立项审批部门 | 河北唐山南堡经济开发区经济发展局 | 批准文号 | 南开经发投资备字【2017】52号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D469 其他水的处理、利用与分配 |
| 占地面积 (平方米) | 19600m2 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中环保投资 (万元) | 600 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年7月 |
| 工程内容及规模： 1项目背景 1.1项目由来 我国是一个水资源相对贫乏，时空分布又极不均匀的国家，对雨水的综合利用是缓解我国水资源缺乏的有效途径。同时，合理收集雨水，合理储存及节能使用，是节能减排的一个有效途径，是充分发挥雨水利用价值的有效保障，唐山三友化工股份有限公司目前后期雨水经强排泵排放至厂外，进入开发区市政管网。为了合理收集雨水，对雨水综合利用，减少新水的利用量，合理利用资源，唐山三友化工股份有限公司投资600万元建设雨水回收利用项目，将后期雨水收集后回用。 唐山三友化工股份有限公司投资600万元建设的雨水回收利用项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类中“二十二、城市基础设施中的第12项、城市雨水收集利用工程”，且已在河北唐山南堡经济开发区经济发展局备案，备案编号为：南开经发投资备字【2017】52号，因此，建设项目符合国家有关的产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及其它有关建设项目环境保护管理的规定，唐山三友化工股份有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位安排有关环评人员现场踏勘，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求编制该项目的环境影响报告表，环境影响评价报告表编制完成后交给建设单位，由建设单位上报环保局审批。 1.2 公司介绍 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）下设唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司和唐山三友化工股份有限公司热电分公司。唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司纯碱生产采用氨碱法。 2. 工程内容 2.1 地理位置及周边关系 本项目位于河北省唐山市南堡经济技术开发区唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司西侧。项目中心坐标为北纬39.249276°，东经118.179552°，项目地理位置图见附图1。 项目北侧为河北春澳实业有限公司，南侧为水塘，西侧为水塘，东侧为唐山三友化工股份有限公司热电分公司。项目200m范围内无环境敏感点。项目周边关系图见附图2。 2.2项目建设内容及规模 建设内容及规模：新建雨水回收储水池，占地面积约19600平方米（约29.4亩），水池深3.2米，最高液位3米，最大容积5.2万立方米，通过现有设施将纯碱分公司内雨水汇集再利用。项目建构筑见表1。 表1 项目建构筑物一览表 序号 名称 火灾危险性 池深 占地面积 构筑物面积 1 雨水回收储水池 戊 3.2m 19600平米 19600平米 2.3 收水范围及去向 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司、热电分公司，总汇水面积94公顷。收集后期雨水经三友化工纯碱分公司现有澄清设施沉淀后回用。 2.4 雨水汇水量 本项目接收三友化工纯碱分公司和热电分公司雨水，通过各自泵站全部打入本项目雨水回收储水池内，总汇水面积约94公顷，根据资料调查，南堡全年净降水量为700-800mm，则全年收集总雨水量为65.8-75.2万m3。按3年暴雨重现期，实际总降雨量：63600m3/h，平均降雨深度68mm/h。设计雨水流量40000m3/h，此雨水量是整个汇水面积的降雨经过各种地面渗透，绿化等截流后形成地面径流经管道收集排至雨水回收储水池。新建雨水回收储水池容积5.2万方，可容纳3年一遇的暴雨1.3个小时的雨量。 2.5主要设备 表2 施工期主要施工设备 序号 名称 规格型号 数量 单位 1 回收泵 Q=800m3/h；H=60m P=180kW 2 台 2 排涝泵 Q=3000m3/h；H=20m P=250kW 2 台 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 唐山三友化工股份有限公司目前初期雨水经现有雨水管网汇集至现有中水泵房集水池，由水泵加压后被送往现有减排车间澄清池（钢结构，3000m3）澄清沉淀，澄清后的雨水经过清水泵加压后送至中水回用管中，送往各车间冲洗使用（具体用途如石灰窑气洗涤塔用水、电除尘冲洗用水、设备冲洗用水等）。后期雨水经强排泵排放至厂外，进入开发区市政管网。 本项目占地为唐山三友化工股份有限公司空地，现状为盐碱地，三友化工纯碱分公司、热电分公司现有雨水管网已经建成，项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 南堡经济技术开发区位于唐山市南端，南临渤海，靠近新生盐场，界定面积381.4km2，是国务院批准的2000年唐山城镇体系布局中确定的唐山沿海化工城市。本项目所在位置距天津港约40km，距唐山市约45km。 2地形地貌 本项目厂址位于陡河下游低洼平原，属滨海低平原，地势低洼平坦，地形坡度不大于0.14‰，地面海拔高度2.0~3.5m之间，相对高差较小，多为盐碱苇地，无耕地，无任何拆迁问题。 3气候与气象 气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。年平均气温为12.1℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65％；年平均降雨量558.6mm，降水多集中在6～8月，占全年降水量的70％；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年累积日照时间2717.6小时。区域年主导风向不明显；夏季主导风向为E~SE方向，风频和为35.73%；冬季主导风向为W~NW方向，风频和为36.37%。年总平均风速为4.7m/s。全年各类稳定度频率中，中性类最高，为65.16％，稳定类所占频率为16.98％，不稳定类为17.87％，从稳定度的频率分布看，区域大气湍流状况对污染物的扩散有利。 4地表水 本项目区域地表水系主要为沙河和黑沿子排干。 沙河发源于迁安市好树店，在丰南注入草泊水库，转经黑沿子排干河入海，全长163km，流域面积1219km2。该河为季节性河流，夏季水量暴涨，春、秋、冬三季基本处于干涸或呈潜流状态，主要功能为排洪和灌溉，并接纳沿途的工矿企业排水，在入海口处建有黑沿子防潮闸。 黑沿子排干河发源于滦南县武庄（在唐海县小戟村以上称小戟门河，以下称黑沿子排干渠），在距入海口2km处与沙河汇合后入海。全长42.2km，流域面积240km2。目前主要接纳沿途工厂的污水、是开发区唯一的排污渠道。小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东和沙河汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万立方米；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。 5地下水 本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，地层基本上呈水平分布，参照唐山三友硅业有限公司地质勘探资料，80m深度内自上而下分为十层，表层粘土，中为亚粘土，深层为轻亚粘土。上部地耐力为90kPa，下卧层地耐力为220kPa。 水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下含水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10～110米，属潜水～微承压水，矿化度达2～48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以粘沙土隔开；第二含水组埋深120～360米，单层厚度8～15米，与第三含水组以砂粘土隔开；第三含水组底板深度在400米以下。深层地下水一般为低矿化度（0.4～0.6g/L）软水，水温19.5～25℃，目前水位-16～20米，据水利局1975～1988年统计，水位年降速1.1米。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东北流向西南。 6工业区规划 6.1规划情况 根据河北省人民政府批复的南堡开发区总体规划，开发区发展以唐山碱业公司、南堡盐场为依托，在集中紧凑、节约用地的原则下，使总体布局有利于生产、方便生活，达到经济、环境、社会效益的统一，反应海滨化工城市的特色。开发区规划性质为以发展氯碱行业的盐化工为主，积极发展石油化工的特定工业区。 规划将开发区主要分为工业区、中心区、生活居住区及仓储区。工业区位于开发区北部，中心区以公建、交通、商业设施为主，位于开发区的中部，生活居住区位于开发区的南部，仓储区位于开发区西部铁路沿线附近。 6.2区域环评情况 《唐山市南堡开发区区域环境影响报告书》已经通过河北省环保局审查，文号为冀环开函[1994]78号。[1994]78号文件中指出： “四、努力提高水循环利用率和重复利用率，使区内各项用水指标达国内先进水平，以减少污水排放量。所排污水应在区内分散治理的基础上，入城市污水处理厂进一步集中处理，治理合格后优先用于城市中水道、绿化和农业压碱灌溉等，剩余部分排入黑沿子排干东南方向的海水交换活跃区，尽量减轻其对黑沿子排干和近海海域的影响。 “五、南堡开发区为一新兴工业城市，必须坚持经济建设、城市建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，高起点，严要求，环境建设不得欠帐。进区项目要符合产业政策，选址布局应满足城市规划和环境规划。应加强城市环境综合整治，实现集中供气、集中供热和污水、垃圾集中处理。要严把项目关，对工艺落后、污染严重、无有效治理措施的项目，一律不得进区建设。要合理利用能源和资源，努力形成工业、生活的链式生产。” 6.3基础设施 ⑴给水工程 开发区内生活用水及部分工业用水由南堡供水公司供水系统统一供给，水源为地下水，供水能力0.86万m3/d。 ⑵排水工程 南堡经济开发区污水处理厂位于城西工业区，占地11.22hm2，一期处理能力为8万m³/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准。于2002年8月24日投入试运行，现已通过验收。 ⑶电力供应 南堡经济开发区内有南化220kV变电站1座，供电能力360MVA；华北电网110kV变电站1座，供电能力81.5MVA；三友集团热电分公司电厂供电能力160MVA，可满足开发区需求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气 唐山润峰复合材料有限公司年产6000吨不饱和聚酯树脂、36万平方米采光板和玻璃钢复合材料制品项目位于本项目西侧350m，2016年5月24日-5月30日，河北绿环环境检测有限公司对唐山润峰复合材料有限公司环境质量现状进行了监测。 根据监测数据可知：评价区域内各监测点PM1024小时平均浓度为93-141μg/m3；SO21小时平均浓度范围为42-40μg/m3、24小时平均浓度为5-29μg/m3；NO21小时平均浓度范围为15-51μg/m3、24小时平均浓度为20-36μg/m3；CO1小时平均浓度范围为600-1900μg/m3、24小时平均浓度为700-1200μg/m3；O31小时平均浓度范围为30-146μg/m3、8小时平均浓度为58-112μg/m3；PM2.524小时平均浓度为22-79μg/m3。 各评价点NO2、SO2、PM10、PM2.524小时平均浓度，NO2、CO、O3、SO2的l小时平均浓度，O38小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准限值要求。 2 环境噪声 项目位于河北省唐山市南堡经济技术开发区唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司西侧，所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；项目周边无文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。项目主要环境保护目标为项目周边环境。 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二类区 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气质量标准： 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值，标准值见表3。 表3 环境空气质量标准 适应环境 污染因子 环 境 质 量 标 准 取值时间 限值 单位 标准名称及类别 环境空气 PM10 年平均 70 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2 声环境质量标准： 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准。标准值见表4。 表4 环境噪声标准 单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 噪声排放标准 施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准，昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A）。 施工期大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/Nm3。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。标准限值见表5。 表5 项目噪声排放限值 单位dB（A） 标准名称 昼间 夜间 工业企业厂界环境噪声排放标准3类标准限值 65 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 项目为雨水回收利用项目，不涉及SO2、NOx、COD、氨氮的排放。 因此，本项目建议总量控制指标为： SO2：0t/a； NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目建设一座雨水回收储水池，回收雨水，通过现有设施将雨水汇集再利用。 施工工艺：本项目新建雨水回收储水池，现有场地为盐碱地。水池周围坝体主要是由粘土碾压夯实而成的，由场内取土进行填筑压实，施工时每层铺土厚度不大于300mm，采用施工机械进行碾压夯实，储水池内满铺土工膜防渗，再用300mm厚粘土压实，做为保护层。施工工艺及产排污节点见图1。 图1 项目施工流程及产排污节点图 收水、利用工艺：本项目建设一座雨水回收储水池，回收后期雨水，初期雨水治理措施不变。 三友纯碱分公司、热电分公司厂区初期雨水通过现有排水系统汇集到雨水泵站，目前雨水泵站有雨水泵五台，其中三台初期雨水回收泵和两台后期雨水强排泵。后期雨水经后期雨水强排泵通过管道和现有雨水回收沟排放至该项目建设的雨水收集池，后期雨水经强排泵出口分别安装两条直径1.2米的无缝钢管，每条管线长200米，管线出口连接到公司现有雨水回收沟，现有雨水回收沟与该项目雨水储水池之间通过涵洞连接。 若遇暴雨天气，排涝泵可将雨水排至开发区雨水排水渠，用于缓解蓄水池能力。 三友纯碱分公司现有初期雨水处置措施：经现有初期雨水回收泵加压送往现有减排车间澄清池（钢结构，3000m3）澄清沉淀，澄清后的雨水经过清水泵加压后送至中水回用管中，送往各车间冲洗使用（具体用途如石灰窑气洗涤塔用水、电除尘冲洗用水、设备冲洗用水等）。 收水、利用工艺及产排污节点图见图2。 图2 项目收水工艺流程及产排污节点图

主要污染工序： 项目施工期主要污染工序： 项目不设施工营地。因此施工期主要的污染工序是： ⑴ 大气污染：主要是施工扬尘污染，包括运输车辆道路扬尘和土方装卸过程中产生的扬尘。 ⑵ 噪声污染：主要是施工过程中运输车、推土机、装载机、压路机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为80-90dB（A）。 ⑶ 固废污染：本项目施工的固废为挖水池产生的弃土。 ⑷ 废水污染：施工期无废水产生。 项目运营期主要污染工序： 本项目为雨水回收利用项目，项目投入营运后无废气产生，主要为废水、噪声和固废。 ⑴ 废水：若遇暴雨天气，排涝泵可将雨水排至开发区雨水排水渠，用于缓解蓄水池能力。 ⑵ 噪声污染：噪声主要为回收泵、排涝泵运行时产生的噪声，噪声源强为85dB（A）。 ⑶ 固废污染：项目固废主要为雨水回收储水池清理产生的污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编 号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 后期雨水 | SS | 根据暴雨情况排放 | - |
| 固 体 废 物 | 雨水回收储水池 | 污泥 | 25t/5a | 0 |
| 噪 声 | 主要为回收泵、排涝泵运行时产生的噪声，噪声源强为85dB（A）。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 现有项目区是沿海盐碱地，地内无植被，无受国家和地方保护的珍稀野生植物物种。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工不设宿营地，无生活污水、生活固废产生；本项目施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响、施工扬尘影响、施工期产生的弃土影响。 1 大气影响 主要包括运输车辆道路扬尘和土方装卸、摊铺过程中产生的扬尘。 ⑴ 运输车辆道路扬尘 道路扬尘的起尘量与车辆行驶速度、车辆载重、道路表面情况有关。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——交通运输起尘量，kg/km•辆； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t /辆； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 ⑵ 在土方装卸、摊铺过程中产生的扬尘。 土方装卸、摊铺过程中将产生一定量的扬尘，使周围环境空气中总悬浮颗粒物浓度升高，该扬尘主要为天然土壤飞扬产生的粉尘，不含对人群和动植物产生直接毒害作用的污染因子，并随着施工期的结束，该影响亦将随之消除。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，本工程施工过程中主要采取如下防尘和抑尘措施。 ① 加强施工扬尘环境监理。在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案，并将扬尘污染防治纳入施工监理范围，扬尘污染防治费用纳入工程预算。将施工企业扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，定期公布，作为招投标的重要依据。 ② 加强现场执法检查，强化土方作业时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度。推进建筑工地绿色施工。 ③ 运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，以尽量减少道路扬尘产生量。 ④ 施工过程中为避免产生扬尘，采用彩钢板两侧围挡。彩钢板围挡的设置必须由使用单位或生产厂家根据当地的风荷载等情况进行结构设计计算，确保使用安全。 ⑤ 在出现四级以上大风天气时，停止填方作业。 ⑥ 运输土方的车辆必须采取遮盖措施，实行密闭运输，防止物料沿途散落。 总之，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 2 噪声影响分析 ⑴ 噪声源强：主要是在填方过程中运输车、推土机、装载机、压路机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为80-90dB（A），各施工设备运行中的噪声强度见表6。 表6 主要施工机械噪声强度表 序号 设备名称 序号 设备名称 备注 1 运输车 3 装载机 设备1m处 2 推土机 4 压路机 ⑵ 预测计算 施工噪声可按点声源处理，根据合成声源、点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 点声源衰减模式： LI=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r0)——声源r0处声级； r——噪声源到观测点的距离。 叠加声源计算模式： 式中：LA：合成声源声级，dB（A）； n：声源个数； Li：某声源的噪声值，dB（A）。 噪声预测结果详见表7。 表7 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 机械 名称 不同距离处的噪声预测值[dB(A)] 2m 10m 50m 100m 150m 200m 装载机 84 70 55 50 46 44 推土机 80 66 52 46 42 40 运输车 74 60 46 40 36 34 压路机 84 70 55 50 46 44 ⑶ 建筑施工场界达标分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，昼间的噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55 dB(A)。由预测结果可知：昼间施工机械噪声在距施工场地10m处可达到标准限值要求，夜间100m处可达到标准限值要求。 本项目位于河北省唐山市南堡经济技术开发区唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司西侧，项目200m内无环境敏感点，为了减小噪声对周围环境的影响，采取降噪措施。 ⑷ 降噪措施 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ①施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级或以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况； ②建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ③根据项目噪声预测结果，合理安排施工场地； ④在施工场界处应设置3.0米高标准围挡。 ⑤运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 采取上述措施后可将施工噪声的影响控制在一定范围内。 通过采取以上措施后，经类比分析，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，可有效地控制施工期噪声对周围环境的影响，治理措施可行。 3 固废影响 水池挖方的过程中产生的弃土，弃土运至其他施工场地做填方使用。 本项目施工期产生的各种污染均得到合理的处置，施工期环境管理一览表详见表8。 4 生态影响 项目西侧、南侧均为水塘，施工过程中，可能对水塘产生影响。采取的保护措施： ① 合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。施工时利用现有道路作为运料通道，不设施工营地。尽量减少临时占地面积。 ② 在施工建设过程中挖土方，会发生水土流失。建设施工尽量安排于旱季进行，以避免水土流失的发生，从而尽可能降低对生态环境的潜在影响。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，项目区域可在短期内恢复原有生态环境。 表8 施工期环境管理一览表 污染物 防治或控制措施 环境 管理 环境监理 施 工 扬 尘 1.运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶。 施工过程中为避免产生扬尘污染，采用彩钢板两侧围挡。 2.风力超过四级停止土方施工。 3.运输土方的车辆必须采取遮盖措施，实行密闭运输。 4.施工单位应当按照相关规定，制定扬尘污染防治方案，安排专人负责施工过程中环保管理工作。 施工单位环保措施上墙，落实到人，作好施工场地环境管理和保洁工作 建筑行政管理部门及环境管理部门进行定期检查 施 工 噪 声 1.将投标方低噪声施工设备和技术作为中标内容； 2.施工单位开工15日前，携带施工资料等到所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； 3.根据项目噪声预测结果，合理安排施工场地； 4.在施工场界处应设置3.0米高标准围挡。 5.运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 环境监理部门对施工噪声进行监督检查 建筑 垃圾 1.弃土运至其他施工场地做填方使用。 渣土清运至指定地点填埋 建筑行政管理部门、环境管理部门进行定期检查 营运期环境影响分析： 本项目为雨水回收利用项目，项目投入营运后没有废气、废水产生，噪声主要为回收泵、排涝泵运行时产生的噪声。 1 噪声影响分析 噪声主要为回收泵、排涝泵运行时产生的噪声，源强为85dB（A）。本项目回收泵、排涝泵在雨水回收储水池内运行，对周围环境影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 2 雨水利用可行性 雨水水质：三友纯碱分公司主要生产轻质纯碱和重质纯碱。企业现有初期雨水与其他生产废水一并排入厂区澄清池澄清后回用，满足使用要求。本项目收集厂区后期雨水，水质简单，雨水水质优于现有澄清池水质，可满足回用要求。 雨水回用情况：三友化工需要补新水量为55-185m3/h，按平均120m3/h，则每年需补新水103.68万m3/a。现有污水回收利用系统水平衡见图3。 本项目全年收集总雨水量为65.8-75.2万m3，雨水用于石灰窑气洗涤塔用水、电除尘用水、设备冲洗水用水，项目建成后雨水可完全被消纳，雨水代替新水使用。综上所述，本项目雨水回收利用可行。 图3 三友化工现有污水回收利用系统水平衡图 3 废水：若遇暴雨天气，排涝泵可将雨水排至开发区雨水排水渠，用于缓解蓄水池能力。本项目雨水储水池收集后期雨水沉淀处理后回用，后期雨水水质简单，对雨水管网水质无影响。 4固废影响分析 项目固废主要为雨水回收储水池清理产生的污泥，污泥5年清理一次，产生量为25t/5a，项目雨水回收储水池入冬时清理，首先污泥在池中自然干化，人工清理，清理后运至碱渣场筑坝使用。 5 雨水储水池防渗 储水池池内满铺土工膜防渗，再用300mm厚粘土压实，做为保护层。渗透系数≤1×10-7 cm/s。 6 效益分析 项目建成后，可实现合理收集雨水，是节能减排的一个有效途径，是充分发挥雨水利用价值的有效保障。 7产业政策符合性分析 本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类中“二十二、城市基础设施中的第12项、城市雨水收集利用工程”，且已在河北唐山南堡经济开发区经济发展局备案，备案编号为：南开经发投资备字【2017】52号，因此，建设项目符合国家有关的产业政策。 8总量控制分析 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 项目为雨水回收利用项目，不涉及SO2、NOx、COD、氨氮的排放。 因此，本项目建议总量控制指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 后期雨水 | SS | 根据暴雨情况排放 | - |
| 固 体 废 物 | 雨水回收储水池 | 污泥 | 运至碱渣场筑坝使用 | 不外排 |
| 噪 声 | 噪声主要为回收泵、排涝泵运行时产生的噪声，源强为85dB（A）。本项目回收泵、排涝泵在雨水回收储水池内运行，对周围环境影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 现有项目区是盐碱地，地内无植被，无受国家和地方保护的珍稀野生植物物种。本项目对生态环境无影响。 |

结论与建议

一、结论 工程概况 1项目概况 项目名称：雨水回收利用项目； 建设性质：新建； 建设内容及规模：新建雨水回收储水池，占地面积约19600平方米（约29.4亩），水池深3.2米，最高液位3米，最大容积5.2万立方米，通过现有设施将纯碱分公司内雨水汇集再利用。 项目总投资和环保投资：项目总投资600万元，其中，环保投资600万元。 2项目选址 本项目位于河北省唐山市南堡经济技术开发区唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司西侧。项目中心坐标为北纬39.249276°，东经118.179552°，项目地理位置图见附图1。 项目北侧为河北春澳实业有限公司，南侧为水塘，西侧为水塘，东侧为唐山三友化工股份有限公司热电分公司。项目200m范围内无环境敏感点。项目周边关系图见附图2。 3产业政策 唐山三友化工股份有限公司投资600万元建设的雨水回收利用项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类中“二十二、城市基础设施中的第12项、城市雨水收集利用工程”，且已在河北唐山南堡经济开发区经济发展局备案，备案编号为：南开经发投资备字【2017】52号，因此，建设项目符合国家有关的产业政策。 环境影响分析结论 施工期 ⑴施工期噪声环境影响分析结论 为减少项目建设对周围环境的影响，采用低噪音、振动小的设备，从根本上降低源强；对于闲置的机械设备予以关闭或减速；动力机械设备定期检修、保养，以减少机械运行振动噪声。通过采取以上措施，减小对周围环境的影响。 ⑵施工期扬尘环境影响分析结论 运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶；车辆必须采取遮盖措施，实行密闭运输；施工现场四周应设置彩钢板围挡，最大限度的减少扬尘产生。 ⑶施工期固废环境影响分析结论 水池挖方的过程中产生的弃土，弃土运至其他施工场地做填方使用。 运营期 本项目为雨水回收利用项目，项目在工程竣工验收投入营运后没有废气、废水产生，主要为噪声和固废。 噪声主要为回收泵、排涝泵运行时产生的噪声，源强为85dB（A）。本项目回收泵、排涝泵在雨水回收储水池内运行，对周围环境影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 项目污泥5年清理一次，产生量为25t/5a，项目雨水回收储水池入冬时清理，污泥在池中自然干化，清理后运至碱渣场筑坝使用。 总量控制 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目建议总量控制指标为： SO2：0t/a； NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。 二、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和开发区规划，施工期间采用有效的抑尘、降噪措施，合理选择运输通道，不会对大气、噪声和周围环境造成明显影响；营运期间对周围环境无影响。因此，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目运营期“三同时”验收一览表见表9。 表9 环保设施“三同时”验收一览表 项目 治理措施 治理对象 数量 处理 能力 治理效果 验收标准 投资 万元 废气 / / / / / / 600 废水 / / / / / / 噪 声 本项目回收泵、排涝泵在雨水回收储水池内运行，可综合降噪20-30dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 固废 雨水回收储水池清理产生的污泥清理后运至碱渣场筑坝使用。 不外排 雨水回收储水池防渗 池内满铺土工膜防渗，再用300mm厚粘土压实，做为保护层。渗透系数≤1×10-7 cm/s。 总计 占总投资的100% 600

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

荒地

挖方

压实

铺土工膜

扬尘、噪声

扬尘、噪声

黏土压实

噪声

各雨水泵

雨水回收储水池

回收泵

现有澄清池

排涝泵

开发区雨水排水渠

噪声

噪声

噪声

初期雨水

后期雨水

回用