建设项目环境影响报告表

项目名称：高压注浆替代微压注浆及工艺优化项目

建设单位（盖章）：   唐山梦牌瓷业有限公司

编制日期：2017年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 高压注浆替代微压注浆及工艺优化项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山梦牌瓷业有限公司 |
| 法人代表 | 孟 令 来 | 联系人 | 李 金 燕 |
| 通信地址 | 唐山市南堡经济开发区唐山梦牌瓷业有限公司 |
| 联系电话 | 13315517087 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 唐山市南堡经济开发区唐山梦牌瓷业有限公司南堡厂区内 |
| 立项审批部门 | 南堡经济开发区经济发展局 | 批准文号 | 南开经发投资备字【2017】7号 |
| 建 设 性 质 | 技改 | 行业类别 及 代 码 | 3071 卫生陶瓷制品制造 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 84478.58 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 2300 | 其中：环保投资（万元） | 124.2 | 环保投资占 总投资比例 | 5.4% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2018年5月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 唐山梦牌瓷业有限公司成立于1999年，主导产品为节能型座便器。公司下辖丰南区西葛镇工业区公司（一厂）、大新庄分公司（二厂）和南堡分公司（三厂），本次技术改造工程针对南堡公司（三厂），目前南堡公司（三厂）年生产卫生陶瓷80万件，已取得河北省排放污染物许可证[PWQ-130263-0012-16]。为了提高企业竞争力，降低能耗，实现生产技术升级，关键设备自动化、连续化运行能力，提升产品质量，故唐山梦牌瓷业有限公司决定实施高压注浆替代微压注浆及工艺优化项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。唐山梦牌瓷业有限公司于2017年7月委托唐山德安科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，唐山德安科技有限公司组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 |
| 2 工程概况 ⑴项目名称：高压注浆替代微压注浆及工艺优化项目 ⑵建设单位：唐山梦牌瓷业有限公司 ⑶建设性质：技改 ⑷建设规模：在现有厂房内，引进1套德国高压注浆设备。 ⑸工作制度：年工作340天，原料、成型、模具、检验、包装工序实行一班制生产，供浆、高压注浆、修检、施釉、烧成工序实行三班制生产，每班工作8小时。 ⑹劳动定员：项目职工从厂内原有职工调剂，不新增职工。 ⑺建设内容：本项目技改内容为高压注浆替代微压注浆及工艺优化，淘汰原有20条微压注浆生产线，新上一条高压注浆生产线。 ①注浆工序将微压注浆更换为高压注浆，采用高压注浆成型机，坯体自动粘接，机器人自动搬运，生产效率高，节省作业人员。 ②人工搬坯改成助力手搬坯减轻了工人的劳动强度，可以单人作业，提高了工作效率。 项目在青坯库中隔离出一个高压成型室，安装本项目的设备。 主要生产设备设施见表1，项目所占建构筑物一览表见表2，主要原辅材料消耗见表3，技改前后工程内容见表4。 表1 主要生产设备设施 序号 设备名称 数量/台(套) 设备规格型号 备注 1 座便高压注浆成型机 4 WHITECH CBR/2 COMPACT CELL 2 座便高压加工作业线及附属设施 4 3 搬运机器人 4 FANUC M-900iB/700 4 搬坯助力手 4 POSILIFT 5 换模天车 1 2T 6 座便高压成型机设备基础 1 7 升降机 3 8 高压泥浆加热水罐 1 余热水罐 9 制模天车 2 10 空压机 1 合计 25 表2 项目所占建构筑物一览表 序号 建构筑物名称 占地面积 （m2） 建筑物尺寸 结构形式 层数 备注 1 高压成型室 660 30m×22m 彩钢 1 新建 表3 建设项目主要原辅材料消耗表 名 称 技改后年用量 来源 备注 模具 9个 外购 新增 表4 项目建设情况一览表 项目 名称 主要建设内容 备注 技改前 技改后 高压成型室 微压注浆 高压注浆 高压注浆的致密度较高，质量好，且消耗时间短，提高了效率，降低了人力成本。高压注浆坯体干燥时间短，降低了能源消耗。 噪声治理 建筑隔声 建筑隔声 / 固废治理 废坯体返回制泥工序做原料，废模具外售建材企业 废坯体返回制泥工序做原料 / 表5 天然气成分表 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CO2 N2 H2S 热值 94% 2.8% 0.5% 0.2% 2% 0.5% 5mg/m3 35579KJ/m3 ⑻工程投资：项目总投资2300万元，其中环保投资124.2万元，占总投资的5.4%。 ⑼建设地点：项目位于南堡经济开发区唐山梦牌瓷业有限公司院内，厂址中心坐标：N39°15′26.49″，E118°10′48.65″，厂区西侧隔公路为农田，南侧为唐山碱厂，东侧为新鹰卫浴，北侧为唐山烧碱厂。距离厂区最近环境敏感点为东南侧1400m处的滨海镇。（项目地理位置见附图1，平面布置及周边环境见附图2。） 3 公用工程 ⑴供电：本项目年耗电量75万KWh，本项目用电取自市政供电公司，电力供应充足，可满足生产需求。 ⑵供热：本项目车间供热采用窑炉余热与技改前一致。 ⑶给排水：本项目生产工艺流程基本不变，产量不变，不新增用水量。 4 相关政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”属于鼓励类项目，建设项目已取得河北省固定资产投资备案证（南开经发投资备字【2017】7号），符合相关法律法规，符合产业政策。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 唐山梦牌瓷业有限公司始建于1999年，共有三个分厂，本项目所在厂区位于唐山市南堡经济开发区，公司于2005年8月委托河北师范大学资源与环境研究所编制了《年产240万件卫生陶瓷项目》，并于2005年9月15日取得了项目的审批意见，于2009年3月2日通过了验收。 1.现有工程基本情况 ⑴基本情况 现有工程主要建构筑物见表6，现有工程建设情况见表7。 表6 现有工程主要建构筑物一览表 序号 项目名称 结构尺寸 结构形式 建筑面积(m2) 备注 1 成型A车间 186m×60m 彩钢结构 11160 2 成型B车间 186m×60m 彩钢结构 11160 3 原料车间1 186m×21m 彩钢结构 3906 4 原料车间2 30m×36m 彩钢结构 1080 5 施釉车间 42m×64m 彩钢结构 2688 6 烧成车间1 186m×27m 彩钢结构 5022 7 成检包装车间 186m×30m 彩钢结构 5580 8 纸箱库 40m×45m 彩钢结构 3600 2层 9 模具制作车间 90m×16m 彩钢结构 1440 10 模具烘干室1 42m×11m 彩钢结构 462 11 模具烘干室2 42m×11m 彩钢结构 462 12 原料中间仓 30m×18m 彩钢结构 540 13 青坯库 186m×27m 彩钢结构 5022 2层 14 成品库房 132m×70m 彩钢结构 18480 2层 15 办公楼 / 砖混结构 2317 2层 16 宿舍楼 / 砖混结构 2487 3层 17 食堂楼 / 砖混结构 1750 2层 表7 现有工程建设情况 工程分类 项目名称 主要建设内容 主体工程 烧成车间 建有1条天然气隧道窑、1条天然气梭式窑 储运工程 原料车间和成品库房 项目原辅料存放在原料车间，成品在成品库房存放。 辅助工程 办公楼 办公、生活 宿舍楼 食堂 公用 工程 供水 南堡开发区供水管网 供电 南堡开发区电网引入。 供暖 唐山碱厂余热。 排水 废水排入南堡经济开发区污水处理厂。 环保 工程 废气治理 喷釉废气经水膜除尘器处理后经15米高排气筒排放。 隧道窑、梭式窑废气经15米高排气筒排放。 食堂油烟经油烟净化器处理后排放。 废水治理 废水经场内污水处理站处理后排入南堡经济开发区污水处理厂。 噪声治理 建筑隔声。 固废治理 石膏模具外售水泥厂、废坯体作为原料回用。 ⑵主要生产设备及原辅材料消耗 现有工程主要生产设备表8，原辅材料消耗见表9。 表8 建设项目主要使用设备及设施 序号 设备（施）名称 数量（台/套） 型 号 1 燃气隧道窑 1 2 燃气梭式窑 1 3 球磨机 12 4 空压机 6 5 风机 6 表9 现有工程主要原辅材料消耗表 名 称 技改后年用量 来源 长石 3300t/a 外购 湛江土 1680t/a 外购 WBB粘土 1800t/a 外购 紫木节 4800t/a 外购 石英 3000t/a 外购 天然气 648万m3/a 冀东油田铺设管道 电 2592万KWh/a 丰南区电网 水 32.4万t/a 开发区供水管网 2现有工程工艺流程及排污节点 现有工程工艺流程及排污节点见图1。 3现有污染源达标分析 本项目为老企业，根据现场踏勘及河北省排放污染物许可证监测报告（丰字（2016）第409号）项目原有污染情况如下： ⑴ 废水：生产废水主要包括设备冲洗废水（包括球磨机、除铁器、振动筛、泥浆管、石膏模具）、车间地面冲洗废水、修坯废水和试压废水主要是青坯清洗产生的废水，厂区内设有污水处理装置，污水经过竖流式沉淀池和平流式二级沉淀处理后排入污水处理厂，部分要再进行回用的水沉淀后进行纤维过滤再进入回用系统，目前污水处理站运行良好，日处理能力可达1000 m3/d，根据监测报告可知，污染物排放浓度为COD39.2 mg/L、pH值7.82～7.88，SS 44mg/L、氨氮1.61mg/L，废水年排放量约为6.2万m3，产品产量80万件（约合8.59万吨），单位产品（瓷）排水量：1.08m3/t，满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中COD50mg/L、pH值6～9，SS50mg/L、氨氮3mg/L、单位产品（瓷）基准排水量卫生陶瓷：4.0m3/t的要求，故废水达标排放。 ⑵ 废气： ①施釉粉尘 项目施釉线设置水浴除尘器，根据监测报告可知施釉外排粉尘浓度为26.5mg/m3，经15m高排气筒排放，能够满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及2014年修改单，排气筒颗粒物30mg/m3的限值要求。 ③炉窑烟气 根据监测报告可知隧道窑污染物排放浓度分别为烟尘6.9mg/m3、SO233mg/m3、NOx23mg/m3满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及2014年修改单，排气筒颗粒物30mg/m3、SO2：50mg/m3，NOX：180mg/m3的限值要求，梭式窑污染物排放浓度分别为烟尘6.6mg/m3、SO234mg/m3、NOx23mg/m3满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及2014年修改单，排气筒颗粒物30mg/m3、SO2：50mg/m3，NOX：180mg/m3的限值要求。 ⑶ 固废：主要是废瓷、废模具、废坯体等，其中废瓷，废泥坯回收用作原料重新利用，废模具外售，无固体废物外排。 综上所述，原有工程废水、噪声、废气均达标排放，固废得到妥善处置，不外排。已取得河北省排放污染物许可证[PWQ-130263-0012-16]，无环境问题。根据唐山市丰南区气领办发布的《唐山市丰南区大气污染防治工作领导小组办公室关于对全区陶瓷行业实施深度治理的通知》（丰气领办【2018】9号）要求燃气隧道窑配套建设脱硝设施，唐山梦牌瓷业有限公司规划在六月底完成。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地形地貌 南堡开发区为陡河下游低洼平原的一部分，属“低海低平原”，地势低洼平坦，自然坡度约14‰，地面海拔高程1.6-2.9m之间，土壤属重度盐碱质，多为盐碱苇地，可耕地甚少。 2. 气候气象 南堡开发区地处渤海之滨，属大陆性温带半湿润季风气候。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。1月份平均气温-5℃，极端最低气温-20.9℃；7月份平均气温24℃，极端最高气温37.2℃。春夏比其它同纬度地区气温偏低。无霜期平均为188天左右，年平均日照2565小时，雨热期阳光充足，适宜水田作物生长，年平均降水量574mm；70%出现在7、8月份，年平均风速3.8m/s，历史最大风速为18m/s。全年主导风向为西南风，秋季多行西北风，春夏多行西南风。年平均气温11.9℃，最大冻土深度0.7m。 3. 水文地质 开发区附近有四条河流，西面3km处是黑沿子排干河，4km处是沙河，12km处是陡河，东面15km处是双龙河。以上四条河流除陡河外均属季节性河流，全年一半以上时间处于干枯状态，其功能主要是行洪、排涝。 南堡开发区属于滨海冲击平原水文地质区，基岩埋深在1050m以下，上部第四纪冲击物以中细砂为主，地表以下10m之内为微咸水，10-85m为第一含水层（咸水），85-600m为深层淡水，靠远距离侧向补给，含水量不丰富，为淡水贫水区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 本次环境空气质量监测数据采用河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2017年7月13日~7月19日对当地进行的监测数据，其各监测点位置及监测因子如下表10。 表10 大气环境质量监测数据 单位mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标倍数 标准指数 Pi范围 曹妃甸区 SO2 1小时浓度 0.5 0.025~0.068 0 － 0.05~0.136 NO2 1小时浓度 0.2 0.030~0.117 0 － 0.15~0.585 CO 1小时浓度 10 1.771~4.600 0 － 0.177~0.460 O3 1小时浓度 0.2 0.056~0.107 0 － 0.28~0.535 8小时浓度 0.16 0.075~0.102 0 － 0.47~0.64 PM10 24小时浓度 0.15 0.042~0.128 0 － 0.28~0.85 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.038~0.054 0 － 0.51~0.72 由上表可知，PM10、PM2.5、CO、SO2、O3、NO2满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 2、声环境质量现状 项目位于工业区内，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3、地表水质量 小戟门河原为天然排沥河道，沙河属季节性行洪河道，水质一般。 4、地下水质量 评价区域地下水质量良好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准的要求。 5、生态环境 项目所在区域植被主要以人工植被为主。区域内无国家保护的野生动物、原始森林、珍稀或濒危物种和自然保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目评价区域内无其他自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域。具体环境保护目标及保护级别见表11。 表11 环境保护目标及保护级别 环境要素 保护目标 方位 距厂界距离 环境质量功能 环境 空气 滨海镇 SE 1400m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 声环境 厂界 - - 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准： 3类区标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 2、营运期固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单； |
| 总量 控 制 指 标 | 按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，总量控制的污染物为SO2、COD、氨氮和NOx。本项目不新增总量，全厂总量控制指标为SO26.2t/a、氨氮1.24t/a、COD 19.82t/a。 NOX初始排污权核定值为21.05 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为技改项目，生产工艺流程基本不变，不涉及产品产量变化，只是淘汰20条微压注浆生产线，新增1条高压注浆生产线。 高压注浆的工艺流程： 模具经人工搬运至座便高压成型机处，利用换模天车进行更换，之后合模开始注浆，注浆时间约15分钟，然后开始放浆，约1分钟后再次进行注浆巩固，巩固完成后进行脱模，人工修整，之后由搬运机器人搬到成型车间进行干燥。 该工序主要污染源为空压机噪声、高压注浆成型机噪声；废坯体。 除以上技改内容外，其它生产工艺均未发生变化，本项目排污节点图见图1。 图2 高压注浆排污节点图

主要污染工序： 项目营运期主要污染工序： ⑴噪声：主要为新增设备运行时产生的噪声，源强为80-90dB(A)。 ⑵固体废物：主要为注浆成型时产生的废坯体。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 注浆成型 | 废坯体 | 180t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运期 | 主要为新增设备运行时产生的噪声，源强为80~90dB(A)。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目技改内容位于唐山梦牌瓷业有限公司——南堡经济开发区（三厂），施工期是在原有的青坯库车间隔离出一个高压成型室安装新设备，施工过程均在车间内进行，施工期对环境的影响较小。

营运期环境影响分析： 1 噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为新增设备运行时产生的噪声，源强为80~90dB(A)，项目所有产噪设备均布置在车间内。主要噪声源及相关参数见表12，设备距离各厂界距离见表13。 表12 主要噪声源及相关参数 单位：dB(A) 噪声源 数量 （台/套） 源强 dB(A) 声源种类 治理效果 空压机 1 90 室内、连续 建筑隔声，降噪20dB(A) 座便高压注浆成型机 4 80 室内、连续 建筑隔声，降噪20dB(A) 表13 产噪设备距各厂界距离 噪 声 源 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 空压机 180 190 300 140 座便高压注浆成型机 175 190 305 140 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。 ① 室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ② 噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 ⑶预测结果及分析 按照以上预测模式及源强参数，预测计算噪声对四周厂界评价点的噪声预测结果见表14。 表14 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 昼间 夜间 东厂界 26.5 26.5 南厂界 25.7 25.7 西厂界 21.8 21.8 北厂界 28.6 28.6 由表14可知，本项目对厂界噪声贡献值很小，各厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类区标准限值要求：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）的限值要求对环境影响较小。 2 固体废物环境影响分析 注浆成型时产生的废坯料，约180t/a，返回泥浆制作工序作原料。 3 节能及环境效益分析 注浆成型后的坯体放置在成型车间内进行干燥，干燥热源来自窑炉余热及天然气热风炉。采用高压注浆成型工艺后，坯体中的含水量减少，干燥时间变短，天然气热风炉的使用时间减少，因此天然气用量减少。技改前全厂年燃烧天然气4298.8万m3，技改后全厂年燃烧天然气4100万m3，天然气用量减少198.8万m3，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（中册）》中“4430工业锅炉产排污系数表”中燃天然气锅炉产排污系数，燃烧每万标立方米天然气产生的烟气量为136259.17立方米，SO2产生量为0.02S（S指燃气收到基硫份含量，单位为mg/m3）千克，氮氧化物产生量为18.71千克。本项目建成后天然气燃烧排放的废气量减少2708.8万m3/a， SO2年排放量减少0.02t、NOx年排放量减少3.72t。 高压注浆成型成功率在99%，微压注浆成型成功率在95%，高压注浆成型与微压注浆成型相比成功率提高4%，每日减少坯体修检量约为0.2t，节省资源，降低了工人劳动强度。 4 建设前后污染物变化情况 本项目为技改项目，生产工艺流程基本不变，不涉及产品产量变化，只是淘汰了20条微压注浆生产线，新增一条高压注浆生产线并对设备车间进行了工艺优化改造，工艺优化后天然气用量减少，技改项目建设前后主要污染物排放量变化情况见表15。 表15 技改项目建设前后主要污染物排放量变化情况 单位：t/a 类别 污染物 技改前排放量 本项目 以新代老削减量 技改后排放量 建设前后增减量 废气 SO2 5.85 0 0.02 5.83 -0.02 NOx 21.05 0 3.72 17.33 -3.72 废水 COD 3.10 0 0 3.10 0 NH3-N 0.31 0 0 0.31 0 5总量控制分析 按照国家环保“十二五”规划，实行总量控制的污染物为SO2、COD、氨氮和NOx。 ⑴ 废水：本项目无废水外排，COD、氨氮总量指标为0。 ⑵ 废气：本项目无废气外排，SO2、NOx总量指标为0。 综上所述，本项目不新增总量，全厂总量控制指标为SO26.2t/a、氨氮1.24t/a、COD 19.82t/a。 NOX初始排污权核定值为21.05 t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 高压成型室 | 废坯体 | 废坯体返回泥浆制作工序作原料； | 不外排 |
| 噪 声 | 将新增设备全部布置在车间内，本项目产生的噪声对厂界噪声贡献值较小，各厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008) 3类区标准限值要求：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）的限值要求，项目建成后噪声影响对环境影响较小。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理 对象 治理 措施 数量 处理能力 处理效率 验收标准 投资 万元 噪声 设备 噪声 将新增设备全部布置在生产车间内。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008)中3类标准限值要求。 124.2 固废 废坯体返回泥浆制作工序作原料； / 总计 占总投资比例5.4% 124.2 |

结论与建议

一、结论 1 产业政策 唐山梦牌瓷业有限公司投资2300万元建设的高压注浆替代微压注浆及工艺优化项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”鼓励类项目，建设项目已取得河北省固定资产投资备案证（南开经发投资备字【2017】7号），符合国家有关的产业政策。 2 项目选址 项目在南堡经济开发区唐山梦牌瓷业有限公司厂区内建设，不改变原有土地性质，土地类型为工业用地，项目运营后对周围环境影响较小，符合区域环境功能区划。选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域，项目选址合理。 3环保措施可行性分析结论 噪声：将新增设备全部布置在车间内，本项目产生的噪声对厂界噪声贡献值较小，各厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类区标准限值要求：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）的限值要求，综上所述，项目建成后噪声影响对环境影响较小。 固废：废坯料返回泥浆制作工序作原料，措施可行。 4 总量控制 本项目不新增总量，全厂总量控制指标为SO26.2t/a、氨氮1.24t/a、COD 19.82t/a。 NOX初始排污权核定值为21.05 t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和区域环境规划要求，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，环境质量符合标准要求。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

喷    釉

废气

噪声、固废

脱模

注浆

放浆

巩固

搬运模具

固废

废气、固废、噪声

固废

原料入球磨机

注浆成型

图1  生产工艺及污染物排放流程图

陈    腐

干    燥

干燥

废气、噪声

半成品

固废、噪声

成品检验包装

煅    烧

技改工序

废水

合模

半成品检验

修整

修    坯