《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万吨废旧塑料破碎加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山曹妃甸德义恒塑料制品有限公司 |
| 法人代表 | 李志刚 | 联系人 | 李志刚 |
| 通讯地址 | 南堡开发区沿海公路北侧（唐山市南堡开发区深丰模压有限责任公司院内） |
| 联系电话 | 15127520018 | 传真 |  | 邮政编码 | 063305 |
| 建设地点 | 南堡开发区沿海公路北侧（唐山市南堡开发区深丰模压有限责任公司院内） |
| 立项审批部门 | 河北唐山南堡经济开发区行政审批局 | 批准文号 | 南开审批投资备字【2018】23号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2929其他塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 16666.67 | 绿化面积 （平方米） | 1666.67 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中环保投资（万元） | 6.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.33% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年7月 |
| 项目由来 随着社会经济的快速发展，人们的生活水平也逐渐提高，消费水平相对也有所提高，致使废旧聚酯产生量加大，仅唐山市区每年可产生各种废旧聚酯包装物就超万吨，且本地区尚无大规模回收处理单位，原料来源有充分的保障。本项目的提出符合资源节约综合利用和循环经济的发展需要，有效地解决废旧聚酯的“白色污染”问题，同时还可以减少复纺化纤及再生聚乙烯加工行业对石油资源的消耗。因此，唐山曹妃甸德义恒塑料制品有限公司拟投资2000万元建设年产3万吨废旧塑料破碎加工项目是十分必要的。 工程内容及规模： ⑴项目名称：年产3万吨废旧塑料破碎加工项目。 ⑵建设单位：唐山曹妃甸德义恒塑料制品有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：南堡开发区沿海公路北侧（唐山市南堡开发区深丰模压有限责任公司院内）（东经：118°13′8.81″；北纬：39°16′10.18″）。 ⑸产品及建设规模：本项目废旧塑料破碎加工年产3万吨，规格为1cm左右。 ⑹项目组成：该项目租赁唐山市南堡开发区深丰模压有限责任公司现有厂房作为生产车间（内设原料堆场）等，公用工程为办公室，辅助工程包括供水、供电等。主要建构筑物及技术经济指标一览表见表1。 表1 主要建、构筑物及技术经济指标一览表 序号 项目 数值 单位 备注 1 总用地面积 16666.67 ㎡ 25亩 2 总建筑面积 2683 ㎡ 3 其中 1#车间 1900 ㎡ 利用原有建筑，砖混结构，高8米，1层，用于储存原料和生产 2#车间 280 ㎡ 利用原有建筑，砖混结构，高4米，1层，用于储存成品 办公室 455 ㎡ 利用原有建筑，砖混结构，1层 门卫 48 ㎡ 利用原有建筑，砖混结构，1层 ⑺项目占地面积：项目占地16666.67平方米（合25亩）。 ⑻工程总投资及环保投资：工程总投资2000万元，其中环保投资6.5万元，占总投资的0.33%。 ⑼劳动制度及定员：本项目年运行300天，每天3班，每班工作8小时，劳动定员36人，均为本村村民。 ⑽主要能源及原材料消耗见表2： 表2 主要原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 废旧塑料 t/a 30003 原料只来源于啤酒箱套和各种水果箱套 2 电 万kwh/a 198 本地电网 3 新水 m3/a 258 市政管网 ⑾主要生产设备及设施见表3： 表3 主要生产设备、设施 序号 设备名称 数量 备注 1 破碎机 2台 2 板框压滤机 1台 3 电子地秤 1台 4 沉淀池 1座 5m×2m×1.5m 5 清水池 1座 5m×2m×1.5m ⑿给排水及取暖： 给排水：本项目用水分为生产用水和生活用水两部分，新水总量为0.86m3/d（258m3/a）。用水取自市政管网，可满足全厂用水需求。 生产用水主要为破碎过程用水，生产用水量10m3/d（3000m3/a）。破碎过程产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。循环使用过程中会蒸发损失一部分，需要定期补充新鲜水，补充水量为0.5m3/d（150m3/a）。 项目厂区不设食堂及洗浴等设施，宿舍仅供职工休息，厕所为防渗旱厕，因此生活用水主要为职工饮用和盥洗用水，用水量（按每人每天用水10L计）为0.36m3/d（108m3/a），污水产生量（按生活用水量的80%计）为0.288m3/d（86.4m3/a），污水产生量少，水质简单，可作为泼洒厂区地面抑尘用水，不外排。 项目水量平衡图见图1。 取暖：项目冬季生产车间无需供暖，办公室采用空调取暖。 ⒀项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于南堡开发区沿海公路北侧（唐山市南堡开发区深丰模压有限责任公司院内）（东经：118°13′8.81″；北纬：39°16′10.18″），项目地理位置见附图1。 平面布置：本项目厂区内北侧为办公室，西侧为1#生产车间（内设原料堆存区）和门卫室，东侧为沉淀池和2#生产车间，大门位于南厂界。 周边关系：本项目东侧、西侧和北侧均为空地，南侧为厂区道路。项目平面布置及周边关系见附图2。 项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标，主要环境保护目标为项目东侧954米处的老王庄西南街村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南堡经济开发区位于环渤海经济圈中心地带，西邻天津滨海新区，背靠唐山市主城区，面向曹妃甸大港，汉南铁路、张唐铁路、唐曹铁路以及谋划的蒙曹铁路贯穿全境，沿海高速、唐曹高速交汇贯通，是津唐曹半小时经济圈的核心区域，是环渤海地区最具发展潜力的开发区之一。 2、地形地貌 南堡经济开发区是唐山湾“四点一带”重要组成部分。地处曹妃甸和天津滨海新区两大经济板块之间，背靠唐山市，面向曹妃甸大港，铁路、公路、海运等交通条件便捷。南堡经济开发区唐山市唯一的海洋化工产业基地。围绕“大盐场、大碱厂、大港口、大油田”，已经形成以海洋化工为特色，上游海盐生产，中游“两碱一化”，下游氯气利用的“三大板块”，构筑了海洋化工循环产业体系。南堡经济开发区是曹妃甸新区最具活力的投资板块之一。东部10.56平方公里的扩区工程，南部40平方公里的曹妃甸西港池和临港产业区，使南堡开发区具有了建设大项目、发展大产业的承载空间。 项目所在地的南堡地区地质为第四纪全新统及晚更新统构成，其地质构造属于华北坳陷区次一级单元黄骅坳陷。本项目厂址所在地为冲洪积扇群组成的山前倾斜和滨海低平原，地势低洼平坦，是陡河下游低洼平原的一部分。地势极为平坦，场地自然高程1.9米左右，地形坡度约5‰，海拔高度为1~4m。 3、气候气象 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.9℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65%；年平均降雨量574mm，降水多集中在6~8月，占全年降水量的70%；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年平均日照时数2798.2小时。 年最多风向为NW风，其风向频率为14.32%，次多风向为S风，风向频率为14.05%，年静风频率2.39%。年总平均风速为3.07m/s。 4、地表水 本项目所在区域地表水主要为黑沿子排干。 黑沿子排干河发源于滦南县武庄（在唐海县小戟村以上小戟门河，以下称黑沿子排干渠），在距入海口2km处与沙河汇合入海。全长42.2km，流域面积240km2。目前主要接纳沿途工厂的污水、是开发区唯一的排污渠道。小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东河晒和汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万m3；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7Km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。 开发区附近主要河流有沙河。沙河发源于迁安县如树店，流经滦县、唐山东矿区，穿过草泊水库，于黑沿子村东入海，全长163km，流域面积1219km2，属季节性行洪河道，全年一半以上时间处于干涸状态，沿途接纳工矿企业排水，入海处建有黑沿子防潮闸。 5、地下水 本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，地层基本上呈水平分布，参照唐山碱厂工程地质勘探资料，包气带第一层为素填土，褐黄、松散、较湿，以粘性土为主，含碑石及少量植物根系，层厚1.70m；第二层为粉质粘土，灰褐，流塑-软塑，切面光滑，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，层厚8.98m；第三层为粉砂，灰褐，中密-密实，饱和，以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，呈亚圆状态，局部粉土薄层。 水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下含水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10~110米，属潜水~微承压水，矿化度达2~48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以粘沙土隔开；第二含水组埋深120~360米，单层厚度8~15米，与第三含水组以砂黏土隔开；第三含水组底板深度在400米以下。深层地下水一般为低矿化度(0.4~0.6g/L)软水，水温19.5~25℃，目前水位-16~20米。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东北流向西南。 6、生态 本区境内的土壤分布深受地貌、地形和水文地质条件的影响，各类土壤随地形的起伏，呈有规律的分布。褐土分布在地势相对比较高的低山丘陵和冲洪积平原上；潮土分布在冲洪积平原和低平原洼地上；沼泽土处于低平原积水洼地上。 本区主要植被有人工落叶和人工阔叶林，如杨、柳、榆、槐等，经济林有苹果、红果、梨等，灌木有酸枣、荆条；农作物以小麦、玉米、棉花、水稻等为主。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南堡经济开发区成立于1991年，1995年被河北省政府批准为省级开发区，2012年7月纳入曹妃甸区。2014年，全区规划控制面积393.74平方千米，城区规划面积26平方千米。下辖1个镇10个行政村，1个街道办事处6个居委会，总人口5.4万人。全区地区生产总值9 0.3亿元，全部财政收入10.34亿元，公共预算收入4.77亿元，全社会固定资产投资完成6 4.1亿元，实际利用外资2403万美元，进出口总额6.5亿美元，实现主营业务收入143亿元。三次产业结构比3.0:56.1:40.9。规模以上工业完成增加值37.74亿元，第三产业完成增加值37.02亿元,增长10.5%。 全区具有各类工业企业55家，其间，大型国有企业2家，外资企业7家，民营企业46家，首要触及盐碱化工、化纤、钛资料、硅资料、陶瓷、塑胶、皮革、服装等职业，形成了以海洋化工为特征，上游海盐出产，中游“两碱一化”，下流氯气使用的“三大板块”，构筑了海洋化工循环工业系统。一起，市政建立和各项社会工作与经济开展同步推动，水、电、天然气、排污、通讯等配套设备完善，公安、工商、税务、金融等服务部门一应俱全，医疗卫生、文化教育等社会公共工作全部开展。 南堡开发区紧紧抓住举全省之力打造曹妃甸重要增长极的前史机缘，以转方法、调规划、快开展为主线，以打造经济强区、生机南堡、美好家乡为方针，全部实施“出资拉动、项目股动、立异驱动”三大战略，着力构建海洋化工循环工业区、新兴工业培养区、行政商务服务中间“两区一中间”的开展格式。当时，南堡开发区将全部发动东部新扩区10.56平方公里的开发建立。坚持科学计划规划，加速完善基础设备，加大招商引资力度，活跃培养开展海洋化工及化工配备、硅钛资料、仓储物流等工业链配套项目，成为曹妃甸海洋化工循环工业演示基地，逐渐建成特征明显、城市功用齐备、生态环境优秀的西部卫星城。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本次环评环境空气PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3监测数据引用由北京航峰中天检测技术服务有限公司于2017年11月22日-11月28日进行监测的《唐山市钺达再生资源有限公司年产废钢废铁破碎料18万吨项目环境影响报告书环境质量现状检测》中的监测数据，评价范围内设置2个监测点，分别为老王庄西北街村、老王庄西南街村。本项目距离唐山市钺达再生资源有限公司年产废钢废铁破碎料18万吨项目290米，本次评价采用以上资料对区域环境质量进行评价，数据具有代表性和时效性。各监测点位置及监测因子见表4、表5： 表4 监测结果统计一览表 污染物 名称 监测点 1小时平均浓度 24（8）小时平均浓度 计划数据 实际数据 范围 （μg/m3） 计划 数据 实际 数据 范围 （μg/m3） SO2 老王庄西北街村 28 28 10~41 7 7 12~30 老王庄西南街村 28 28 8~41 7 7 11~33 NO2 老王庄西北街村 28 28 17~92 7 7 35~62 老王庄西南街村 28 28 20~86 7 7 33~71 O3 老王庄西北街村 28 28 12~93 7 7 33~60 老王庄西南街村 28 28 8~90 7 7 34~56 CO 老王庄西北街村 28 28 600~1900 7 7 1100~1900 老王庄西南街村 28 28 900~1600 7 7 1400~1800 PM10 老王庄西北街村 / / / 7 7 71~141 老王庄西南街村 / / / 7 7 73~148 PM2.5 老王庄西北街村 / / / 7 7 37~74 老王庄西南街村 / / / 7 7 43~72 表5 评价结果汇总表 污染物名称 监测点名称 标准值 标准指数 1小时平均 24（8）小时平均 1小时平均 24（8）小时平均 SO2 老王庄西北街村 500μg/m3 150μg/m3 0.020~0.082 0.087~0.200 老王庄西南街村 0.016~0.082 0.073~0.220 NO2 老王庄西北街村 200μg/m3 80μg/m3 0.085~0.460 0.438~0.775 老王庄西南街村 0.100~0.430 0.413~0.888 O3 老王庄西北街村 200μg/m3 160μg/m3 0.060~0.465 0.206~0.375 老王庄西南街村 0.040~0.450 0.213~0.350 CO 老王庄西北街村 10000μg/m3 4000μg/m3 0.060~0.190 0.275~0.475 老王庄西南街村 0.090~0.160 0.275~0.450 PM10 老王庄西北街村 / 150μg/m3 / 0.473~0.947 老王庄西南街村 / 0.487~0.987 PM2.5 老王庄西北街村 / 75μg/m3 / 0.493~0.987 老王庄西南街村 / 0.573~0.960 由现状监测结果可知，监测期间各监测点SO21小时平均浓度标准指数为0.016~0.082、日平均浓度标准指数为0.073~0.220；NO21小时平均浓度标准指数为0.085~0.460、日平均浓度标准指数为0.413~0.888；O31小时平均浓度标准指数为0.040~0.465、日最大8小时平均浓度标准指数为0.206~0.375；CO1小时平均浓度标准指数为0.060~0.190、日平均浓度标准指数为0.275~0.475；PM10日均浓度标准指数为0.473~947；PM2.5日均浓度标准指数为0.493~0.987。各评价点NO2、SO2、CO、PM2.5、PM1024小时平均浓度，O3日最大8小时平均浓度，NO2、SO2、O3、COl小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值要求。 2、声环境 本项目所在区域无常规检测数据，声环境现状监测数据引用北京航峰中天检测技术服务有限公司于2017年11月29日对《唐山市钺达再生资源有限公司年产废钢废铁破碎料18万吨项目》厂界声环境进行了现状检测。 声环境质量现状监测及评价结果见下表。 表6 声环境质量现状监测及评价结果一览表 监测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间 监测值 52.4 56.4 54.1 53.8 评价标准 60 60 60 60 评价结果 达标 达标 达标 达标 夜间 监测值 43.3 45.6 43.5 43.2 评价标准 50 50 50 50 评价结果 达标 达标 达标 达标 由表6分析可知，四周厂界环境噪声监测值昼间为52.4~56.4dB（A），夜间为43.2~45.6dB（A），昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 3、地下水 本项目的区域环境水文地质数据引自《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》，监测时间为2013年1月、4月和8月；项目地下水环境现状监测数据引用由河北省水环境监测实验中心于2016年3月10日监测的《唐山三友硅业有限责任公司有机硅副产物生产硅油项目环境质量现状检测》中的地下水水质监测数据。 地下水监测及评价结果见表7。 表7 地下水水质现状监测结果及评价一览表 监测因子 监测点位 标准值 监测值 标准指数 最大超标倍数 超标率（%） pH 1# 6.5-8.5 7.06 0.04 0 0 2# 7.34 0.23 3# 6.78 0.44 4# 6.85 0.3 5# 8.28 0.85 氨氮 1# ≤0.2mg/L 7.97 39.85 107.25 100 2# 5.47 27.35 3# 15.3 76.5 4# 21.65 108.25 5# 7.59 37.95 硝酸盐 1# ≤20mg/L 0.11 0.005 0 0 2# 0.11 0.005 3# 0.11 0.005 4# 0.11 0.005 5# 0.11 0.005 亚硝酸盐 1# 0.02 mg/L 0.0012 0.06 0 0 2# 0.0012 0.06 3# 0.0149 0.745 4# 0.0152 0.76 5# 0.0012 0.06 挥发性酚类 1# ≤0.002mg/L 0.016 8 7.5 40 2# 0.017 8.5 3# 0.001* 0.5 4# 0.001* 0.5 5# 0.001* 0.5 氰化物 1# ≤0.05mg/L 0.002 0.04 0 0 2# 0.002 0.04 3# 0.002 0.04 4# 0.002 0.04 5# 0.002 0.04 砷 1# ≤0.05mg/L 0.003 0.06 0 0 2# 0.008 0.16 3# 0.005 0.1 4# 0.008 0.16 5# 0.012 0.24 汞 1# ≤0.01mg/L 0.0001 0.1 0 0 2# 0.0001 0.1 3# 0.0001 0.1 4# 0.0001 0.1 5# 0.0001 0.1 铬（六价） 1# ≤0.05mg/L 未检出 — 0 0 2# 未检出 — 3# 未检出 — 4# 未检出 — 5# 未检出 — 总硬度 1# ≤450mg/L 1519.5 3.38 30.26 100 2# 1642.7 3.65 3# 9394.1 20.88 4# 14065.4 31.26 5# 1560.5 3.47 铅 1# ≤0.05mg/L 0.037 0.74 0 0 2# 0.026 0.52 3# 0.017 0.34 4# 0.005 0.1 5# 0.005 0.1 氟化物 1# ≤1.0mg/L 1.39 1.39 0.59 80 2# 1.17 1.17 3# 1.59 1.59 4# 1.53 1.53 5# 0.97 0.97 镉 1# ≤0.01mg/L 0.001 0.1 0 0 2# 0.001 0.1 3# 0.001 0.1 4# 0.001 0.1 5# 0.001 0.1 铁 1# ≤0.3mg/L 1.124 3.75 72.87 100 2# 1.089 3.63 3# 6.647 22.16 4# 22.16 73.87 5# 1.131 3.77 锰 1# ≤0.1mg/L 1.283 12.83 68.78 100 2# 1.207 12.07 3# 5.254 52.54 4# 6.978 69.78 5# 1.167 11.67 溶解性总固体 1# ≤1000mg/L 9076.8 9.08 55.06 100 2# 8844.3 8.84 3# 39149.8 39.15 4# 56055.4 56.06 5# 8108.8 8.11 高猛酸盐指数 1# ≤3.0mg/L 17.8 5.93 19.97 100 2# 11.9 3.97 3# 34.5 11.5 4# 62.9 20.97 5# 11.1 3.7 硫酸盐 1# ≤250mg/L 1274.1 5.1 11.66 100 2# 845.2 3.38 3# 2610.8 10.44 4# 3164.8 12.66 5# 623.5 2.49 氯化物 1# ≤250mg/L 3507 14.03 126.05 100 2# 3755.2 15.02 3# 21836.2 87.34 4# 31763.1 127.05 5# 3414.8 13.66 总大肠菌群 1# ≤3.0个/L 未检出 — 0 0 2# 未检出 — 3# 未检出 — 4# 未检出 — 5# 未检出 — 细菌总数 1# ≤100个/mL 28 0.28 0 0 2# 35 0.35 3# 24 0.24 4# 32 0.34 5# 28 0.28 石油类（总量） 1# ≤0.05mg/L 0.05 1 0 0 2# 0.05 1 3# 0.05 1 4# 0.05 1 5# 0.05 1 综上，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，监测因子中除氨氮、挥发性酚类、总硬度（以CaCO3计）、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物标准指数均大于1外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准以及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；氨氮最大超标倍数为107.25、挥发性酚类最大超标倍数为7.5、总硬度最大超标倍数为30.26、氟化物最大超标倍数为0.59、铁最大超标倍数为72.87、锰最大超标倍数为68.78、溶解性总固体最大超标倍数为55.06、高锰酸盐指数最大超标倍数为19.97、硫酸盐最大超标倍数为11.66、氯化物最大超标倍数为126.05。 综合分析超标原因为项目所在地潜水为苦咸水，地下水本底值矿化度较高，是原生底值环境的影响产生，属于地质结构和水文地质结构等自然因素造成的。项目所在区域潜水地下水环境质量差，潜水无开发利用价值。 对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）IV类标准，各监测因子均满足该标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标为项目东侧954米处的老王庄西南街村居民区。具体情况见表8。 表8 环境保护目标 保护 目标 相对于本项目方位 距本项目（米） 人口规模（人） 功能区 规划级别 老王庄西南街村居民区 E 954 2800 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 其执行标准如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、2类区标准。 表9 环境质量标准 环境 要素 污染物 名称 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 SO2 1小时平均500 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 日平均150 年平均60 NO2 1小时平均200 日平均80 年平均40 PM10 日平均150 PM2.5 日平均75 O3 1小时平均200 8小时平均160 声环境 昼间 55 dB（A） 环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区 标准 夜间 45 昼间 60 项目本身执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014]197号）要求，结合项目污染物排放的特点，本项目污染物排放总量控制为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目主要是以回收的废旧塑料为原料，废旧塑料只来源于啤酒箱套和各种水果箱套，年产3万吨废旧塑料破碎加工项目。其生产工艺流程如下： 将回收的废旧塑料运至厂区1#生产车间内的原料堆存区，不在露天堆存，然后由人工挑拣直接投入到破碎机进行破碎，破碎过程中需加水进行，破碎后自然晾干后即得到成品。成品检验合格后入库，待售。 项目生产工艺流程及排污节点见图2。 图2 项目生产工艺流程及排污节点

主要污染工序： ⑴废气：本项目无废气污染源。 ⑵废水：主要为生产废水和职工生活污水。 ⑶噪声：主要为破碎机、板式压滤机及泵类等设备运行时产生的噪声。 ⑷固体废物：主要为沉淀池内产生的污泥以及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD | 300mg/l，0.9t/a | 经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |
|  |  | SS | 200mg/l，0.6t/a |  |
|  | 职工生活污水 | COD SS等 | 少量 | 泼洒地面和绿化， 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 废纸、塑料袋等 | 少量 | 集中收集，送当地环卫部门制定地点，统一处理 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 3t/a | 压缩后送当地环卫部门制定地点，统一处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为破碎机、板式压滤机及泵类等设备运行时产生的噪声，其噪声源强为65-80dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租用现有厂房，对生态环境无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房作为生产车间及附属设施，土建施工量少。施工期对环境的影响主要是物料运输过程产生的扬尘和运输车辆产生的噪声，但其影响是暂时的、局部的，采取一定的抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。 本项目环境敏感点为项目东侧954米处的老王庄西南街村居民区，经过距离衰减后，项目产生的噪声不会对其产生影响。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 本项目无废气污染物。 2、废水治理措施及影响分析 生产用水主要为破碎过程用水，生产用水量10m3/d（3000m3/a）。破碎过程产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。循环使用过程中会蒸发损失一部分，需要定期补充新鲜水，补充水量为0.5m3/d（150m3/a）。 项目厂区不设食堂及洗浴等设施，宿舍仅供职工休息，厕所为防渗旱厕，因此生活用水主要为职工饮用和盥洗用水，用水量（按每人每天用水10L计）为0.36m3/d（108m3/a），污水产生量（按生活用水量的80%计）为0.288m3/d（86.4m3/a），污水产生量少，水质简单，可作为泼洒厂区地面抑尘用水，不外排，对周围环境无影响。 为防止本项目废水下渗污染地下水，本项目需对沉淀池进行防渗处理，防渗效果可满足入渗系数要求截断污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制。 本环评建议采取的防渗措施有： ①水处理构筑物进行防渗处理，确保防渗系数小于10-7cm/s； ②根据2015年5月13日河北省住房和城乡建设厅《关于推广应用新型塑料管道和塑料检查井的通知》（冀建材〔2015〕5号），项目污水管道采用新型塑料PVC管道输送，确保防渗系数小于10-7cm/s。 由以上分析可知，本项目生产过程中产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；生活污水产生量少，水质简单，用于泼洒厂区地面抑尘，不外排，因此本项目产生的废水不会对周围环境产生影响。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目噪声源主要为破碎机、板式压滤机及泵类等设备运行时产生的噪声，其噪声源强为65-80dB（A）。 本项目生产设备均置于封闭生产车间内，生产设备安装时基础加装减振垫。采取上述降噪措施后，可综合降噪25dB（A）以上。本项目经距离衰减，到达项目厂界外1米处噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 项目产生的噪声对环境敏感点——项目东侧954米处的老王庄西南街村居民区声环境均没有影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为沉淀池内产生的污泥以及职工生活垃圾。 沉淀池内污泥的产生量为3t/a，经过板式压滤机后运送至环卫部门指定地点统一处理。 职工产生的生活垃圾主要为废纸、塑料袋等，产生量较少，集中收集运送至环卫部门指定地点统一处理。 因此，本项目产生的固体废物不会对环境产生影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD、SS | 经沉淀池沉淀后，循环利用 | 不外排 |
|  | 职工生活污水 | COD、 SS | 用于泼洒地面和绿化 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 废纸、塑料袋等 | 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 压缩后运送至环卫部门指定地点统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为破碎机、板式压滤机及泵类等设备运行时产生的噪声，其噪声源强为65-80dB（A）。 本项目生产设备均置于封闭生产车间内，生产设备安装时基础加装减振垫。采取上述降噪措施后，可综合降噪25dB（A）以上。本项目经距离衰减，到达项目厂界外1米处噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| 生态保护措施及预期效果 无。 表10 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 序号 污染源 治理措施 治理 对象 数量 处理能力 处理 效率 处理效果 验收标准 投资 （万元） 1 废水 生产废水 沉淀池沉淀后循环使用 COD 2座 每座15m3 不外排 2 SS 职工日常生活 用于泼洒地面和绿化 不外排 — 2 噪 声 破碎机、板式压滤机及泵类等设备运行时产生的噪声 置于封闭生产车间内，生产设备安装时基础加装减振垫 噪声 综合降噪25dB(A) 各厂界噪声低于50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 1.0 3 固废 职工生活 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 废纸、塑料袋等 不外排 —— 沉淀池 压缩后运送至环卫部门指定地点统一处理 污泥 —— 绿硬化 根据“非绿即硬”原则，对厂区进行合理的绿化硬化 0.5 防渗 水处理构筑物进行防渗处理；根据2015年5月13日河北省住房和城乡建设厅《关于推广应用新型塑料管道和塑料检查井的通知》（冀建材〔2015〕5号），项目污水管道采用新型塑料PVC管道输送，确保防渗系数小于10-7cm/s 3 合计 其中环保投资6.5万元，占总投资的0.33% 6.5 |

结论与建议

1、结论 1.1产业政策的符合性及选址合理性 唐山曹妃甸德义恒塑料制品有限公司投资2000万元建设的年产3万吨废旧塑料破碎加工项目，不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类、淘汰类项目之列，不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）之列，并且取得了由河北唐山南堡经济开发区行政审批局出具的备案信息，编号为南开审批投资备字【2018】23号，因此，本项目符合国家产业政策。 本项目位于南堡开发区沿海公路北侧（唐山市南堡开发区深丰模压有限责任公司院内），根据建设单位提供的土地租赁合同可知，本项目用地性质为工业用地。项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目周围无医院、学校和居住区等环境敏感点，厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标，主要环境保护目标为项目东侧954米处的老王庄西南街村居民区。 因此，本项目选址合理。 根据《国家及地方关于开展废旧塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》（环办[2012]138号）可知：本项目厂区面积为16666.67平方米（大于4000平方米），厂房面积（生产车间）为2180平方米（大于2000平方米），年产3万吨废旧塑料破碎加工，并且生产过程无废气产生，废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，因此，本项目符合建设。 1.2营运期环境治理措施及影响分析结论 1.2.1废气 本项目无废气污染源。 1.2.2废水 本项目生产用水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；职工生活污水，用于泼洒厂区地面抑尘，不外排，对周围环境无影响。 措施可行。 1.2.3噪声 本项目噪声源主要为破碎机、板式压滤机及泵类等设备运行时产生的噪声，其噪声源强为65-80dB（A）。 本项目生产设备均置于封闭生产车间内，生产设备安装时基础加装减振垫。采取上述降噪措施后，可综合降噪25dB（A）以上。本项目经距离衰减，到达项目厂界外1米处噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 措施可行。 1.2.4固体废物 本项目固体废物主要为沉淀池内产生的污泥以及职工生活垃圾。 沉淀池内产生的污泥经浓缩后运送至环卫部门指定地点统一处理。 职工产生的生活垃圾主要为废纸、塑料袋等，产生量较少，集中收集运送至环卫部门指定地点统一处理。 措施可行。 1.3 总量控制结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014]197号）要求，结合项目污染物排放的特点，本项目污染物排放总量控制为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。 综合结论： 综上所述，唐山曹妃甸德义恒塑料制品有限公司投资2000万元建设的年产3万吨废旧塑料破碎加工项目，符合国家产业政策，选址合理，采用环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环保角度而言，该项目建设可行。 2、建议 加强企业的环境管理，使企业在获得显著经济效益、社会效益的同时，获得明显的环境效益。应特别注意：各种废物要及时收集，放置在指定地点，不得混堆，定期清运，避免长时间堆存引起二次污染。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。