建设项目环境影响报告表

项目名称:   河北壳牌石油销售有限公司

唐山南堡开发区世纪大道加油站项目

建设单位:河北壳牌石油销售有限公司 (盖章)

中华人民共和国环境保护部制

二〇一八年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北壳牌石油销售有限公司 |
| 法人代表 | 许元晨 | 联系人 | 王海宇 |
| 通讯地址 | 南堡开发区八号路东 |
| 联系电话 | 18633128565 | 传真 | — | 邮政编码 | 063000 |
| 建设地点 | 南堡开发区八号路东 |
| 核准部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建（补办环评） | 行业类别 及代码 | 机动车燃料零售F5264 |
| 占地面积 (平方米) | 4649.84 | 绿化面积 (平方米) | -- |
| 总投资 (万元) | 75 | 其中环保投资 (万元) | 22 | 环保投资占总投资比例 | 29.3% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为了保障世纪路上过往车辆加油的需要、适应车辆保有量增加对成品油的需求，河北壳牌石油销售有限公司拟投资75万元在南堡开发区八号路东新建河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站项目。 项目对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)的限制类和淘汰类之列，项目建设符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保法规、政策的要求，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，河北壳牌石油销售有限公司委托我单位编写该项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关人员对项目选址及周围环境状况进行了详细踏勘，并收集了有关本项目的技术资料。在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了该项目环境影响评价报告表。 1、项目名称 河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站项目 2、建设单位 河北壳牌石油销售有限公司 3、建设性质 新建（补办环评） 4、项目投资 项目总投资75万元，其中环保投资22万元，占总投资的29.3％。 5、建设地点 项目位于南堡开发区八号路东，项目中心地理坐标为北纬39°15'49.66"、东经118°12'53.22"。项目西侧为世纪路，东、西、南侧为空地。项目东北距老王庄西南街村1545m、东北距老王庄东北街村1840m、西南距滨海镇1735m、东南距张庄子北街村2207m，距离项目最近的敏感点为东北侧1545m的老王庄西南街村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 项目工艺设备与站外建(构)筑物距离与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中规定的防火距离对比见表1。 表1 工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距 单位：m 站外建(构)筑物 站内汽油设备 埋地油罐 加油机 通气管管口 设计间距 规范间距 设计间距 规范间距 设计间距 规范间距 世纪路 67 5.5 45 5 64 5 站外建(构)筑物 站内柴油设备 埋地油罐 加油机 通气管管口 设计间距 规范间距 设计间距 规范间距 设计间距 规范间距 世纪路 58 3 45 3 64 3 由表1可知该项目埋地油罐、加油机及通气管管口与项目站外建(构)筑物的设计距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的安全距离要求。 项目站内设施的设计距离(以危险性较大的汽油类设备为例)与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中规定的防火间距对比见表2。 表2 站内设施距离与规范防火间距对比表 单位：m 设施名称 汽油罐 汽油通气管口 加油机 站房 设计间距 规范 间距 设计间距 规范间距 设计间距 规范间距 设计间距 规范间距 汽油罐 0.7 0.5 1.2 0.5 -- -- 7 4 汽油通气管口 -- -- -- -- -- -- 13 4 油品卸车点 -- -- -- -- -- -- 6 4 加油机 -- -- -- -- -- -- 13 5 站房 7 4 13 4 13 5 -- -- 站区围墙 4 3 8 3 -- -- -- -- 注：表中“--”表示无相应设置方案或无防火方案要求。 由表2可知该项目汽油罐、汽油通气管口、油品卸车点、加油机、站房及站区围墙与站内设施的设计距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的安全距离要求。 6、项目占地 项目位于南堡开发区八号路东，总占地面积4649.84m2。唐山市人民政府南堡经济开发区出具了国有土地使用证，详见附件。 7、工程规模 项目站区设30m3柴油储罐2个，30m3汽油储罐3个，年销售柴油1000吨、汽油2000吨。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)的等级划分，项目油罐折后总容积为120m3，汽油单罐容积为30m3，柴油单罐容积为30m3，该加油站为二级加油站。加油站等级划分标准见表3。 表3 加油站等级划分 级别 油罐容积(m3) 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 8、建设内容 项目主要建设内容包括：油罐区、加油罩棚等主体工程及站房、消防设施等辅助设施，主要建设内容见表4。 表4 主要建设内容一览表 工程分类 建设内容 主体工程 油罐区 位于站区东北部，设置30m3柴油地埋储罐2个，30m3汽油地埋储罐3个。 加油罩棚 建筑面积435m2，高8.2m，钢架结构，棚下设3座加油岛，加油岛上布置1台两品四枪加油机，2台两品六枪加油机。 辅助工程 站房 位于站区东部，单层砖混结构，建筑面积280m2，内设便利店、办公室、发电机房、员工休息室、卫生间等。 闲置房 位于站区西北部，单层砖混结构，建筑面积532m2。 消防设施 项目属于二级加油站，设35kg贮压式推车干粉灭火器1具、8kg手提式干粉灭火器18具、3kg手提式二氧化碳灭火器2具、灭火毯5块、消防沙2m³。 公用工程 供热 项目生产不用热，冬季办公采用空调取暖。 供电 项目供电由南堡供电所提供，年用电量5万kWh。 供水 项目无生产用水，盥洗用水由南堡供水公司提供，用水量约266.45m3/a，生活饮用水外购桶装水。 环保工程 废气 加油机设有1套二级油气回收系统，卸油口设有1套一级油气回收系统。 废水 主要为生活污水，经化粪池处理后，经污水管网排至南堡开发区污水处理厂进一步处理。 噪声 选用低噪声设备、安装减振垫、加强出入机动车管理。 固废 加油站日常生活垃圾，由环卫部门统一收集后处理；加油站日常设施维护产生的含油抹布与生活垃圾一同收集处理；清理油罐产生的油泥等危险废物暂存于危险废物桶内，定期送有资质单位处置。 9、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表5。 表5 主要原、辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 来源 1 汽油 t/a 2000 外购 2 柴油 t/a 1000 外购 3 盥洗水 m3/a 266.45 南堡供水公司 4 电 万kWh/a 5 南堡供电所 10、平面布置 加油站按火灾危险性划分属于甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置。在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，力求作到布局合理，布置紧凑，节约用地。油罐区布置于站区东北部；加油区布置于站区中部；站房布置在加油区东部，主要设有便利店、办公室、发电机房、员工休息室、卫生间等；车辆进口设置在站区西南侧，出口设置在站区西北侧，整个站区构建筑物布局合理，有利于过往车辆的进出加油作业。项目平面布置图见附图4。 11、主要生产设备 项目主要生产设备见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 备注 1 汽油储罐 卧式30m3 个 3 双层卧式地埋罐，壁厚6mm 2 柴油储罐 卧式30m3 个 2 双层卧式地埋罐，壁厚6mm 3 油气回收系统 一级 套 1 卸油 4 油气回收系统 二级 套 1 汽油加油 5 潜油泵 -- 台 5 6 双油品加油机 四枪 台 1 7 双油品加油机 六枪 台 2 12、公用工程 (1)给排水 给水：项目无生产用水，用水主要为职工和往来人员盥洗用水及饮用水，盥洗用水采用南堡供水公司提供，饮用水外购桶装水。本次评价对新鲜水用水量进行估算，参照《河北省用水定额》(DB13T1161-2016)，职工盥洗用水量按办公场所用水定额计算，即1.2m3/人·月；往来人员盥洗用水按高速公路服务区设计用水定额计算，即6L/人·次。项目南堡供水公司供水量为0.73m3/d（266.45m3/a），全部为新鲜水，用水量见表7。 表7 用水量估算一览表 序号 项目 用水标准 数量 用水量(m3/d) 备注 1 职工饮用水 2L/人·d 11人 0.022 外购 2 职工盥洗用水 1.2m3/人·月 11人 0.43 新鲜水 3 往来人员盥洗用水 6L/人·次 50人·次/d 0.3 新鲜水 合计 -- -- 0.752 -- 排水：项目无生产废水产生；废水主要为职工及往来人员产生的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则污水产生量为0.60m3/d（219m3/a），厂区设有1座容积为2m3的化粪池，污水经站区化粪池处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求，经污水管网排至南堡开发区污水处理厂进一步处理。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d (2)供电 项目供电由南堡供电所提供，年用电量5万kWh。 (3)供热 项目生产不用热，冬季办公采用空调取暖。 (4)防腐防渗 重点防渗区：罐区、卸油口、围堰区及输油管线。储油罐为双层罐，壁厚6mm，并设置防渗池。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。地下油罐区进行防渗处理，防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，根据油罐数量设置隔池，内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层，防渗池内的空间应采用中性沙回填，上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。具体防渗措施按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《地下工程防水技术规范》（GB50108）和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）中的要求进行。 一般防渗区：罩棚、化粪池。防渗措施要求：防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：站房、站内道路等。防渗措施要求：一般地面硬化。 (5)消防 项目属于二级加油站，需设置一定数量的手提式和推车式干粉灭火器，各建筑物内设置消防通道及灭火器；在火灾隐患部位设立消防监控报警系统。项目消防器材配置见表8。 表8 消防器材配置表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 贮压式推车干粉灭火器 MFZ35 台 1 2 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC8 具 18 3 手提式二氧化碳灭火器 MT3 具 2 4 消防沙 -- m3 2 5 灭火毯 -- 块 4 13、劳动定员及工作制度 项目劳动定员11人，其中办公室人员1人，安全管理人员1人，加油工人9人；项目年工作日365天，加油工人实行三班倒工作制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：无 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 唐山市南堡经济技术开发区地处环渤海地区中心地带，北依燕山，南临渤海，北距唐山市区约50公里，西距汉沽约30公里，南距渤海湾约7公里。 项目位于南堡开发区八号路东，项目中心地理坐标为北纬39°15'49.66"、东经118°12'53.22"。项目西侧为世纪路，东、西、南侧为空地。项目东北距老王庄西南街村1545m、东北距老王庄东北街村1840m、西南距滨海镇1735m、东南距张庄子北街村2207m。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 唐山市地处燕山南麓山前冲洪积倾斜平原，总的地势是北部多山丘，南部较平坦，北高南低。陡河由市区穿过，陡河东侧为低山丘陵区，陡河西侧为陡河冲洪积扇的一部分。本项目场址所在地为冲洪积扇群组成的山前倾斜和滨海低平原，地势低洼平坦，是陡河下游低洼平原的一部分。地势极为平坦，场地自然高程1.9米左右，地形坡度约5‰，海拔高度为1~4m。 3、气候气象 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.9℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65%；年平均降雨量574mm，降水多集中在6~8月，占全年降水量的70%；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年平均日照时数2798.2小时。 年最多风向为SSW风，其风向频率为10.1%，次多风向为WSW风，风向频率为8.67%，年静风频率2.53%。年总平均风速为4.6m/s。 全年各类稳定度频率中，中性类最高，为45.88%，稳定类所占频率为16.98%，不稳定类为17.87%，从稳定度的频率分布看，区域大气湍流状况对污染物的扩散有利。 4、水文地质 本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，地层基本上呈水平分布，参照唐山碱厂工程地质勘探资料，包气带第一层为素填土，褐黄、松散、较湿，以粘性土为主，含碑石及少量植物根系，层厚1.70m；第二层为粉质粘土，灰褐，流塑-软塑，切面光滑，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，层厚8.98m；第三层为粉砂，灰褐，中密-密实，饱和，以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，呈亚圆状态，局部粉土薄层。 水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下含水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10~110米，属潜水~微承压水，矿化度达2~48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以粘沙土隔开；第二含水组埋深120~360米，单层厚度8~15米，与第三含水组以砂黏土隔开；第三含水组底板深度在400米以下。深层地下水一般为低矿化度(0.4~0.6g/L)软水，水温19.5~25℃，目前水位-16~20米。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东北流向西南。 5．地表水系 该区域境内的主要河流为黑沿子排干，是开发区唯一的排污渠道。小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东和沙河汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万m3；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。 开发区附近主要河流有沙河。沙河发源于迁安县如树店，流经滦县、唐山东矿区，穿过草泊水库，于黑沿子村东入海，全长163km，流域面积1219km2，属季节性行洪河道，全年一半以上时间处于干涸状态，沿途接纳工矿企业排水，入海处建有黑沿子防潮闸。 本项目生产、生活废水经厂区污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂进一步处理，最终排入黑沿子排干。 6、植被及生物多样性 唐山辖区内植物种类繁多，北部山区盛产板栗、核桃、苹果、红果等干鲜果品，“京东板栗”驰名中外，林木资源丰富；中部平原盛产玉米、小麦、水稻、花生等农副产品，素有“冀东粮仓”之美誉据文献记载，两三千年之前燕山山地林丛遍野，松柏涛涛，原始森林茂密，南麓枣、栗、榛等野生经济林树种密布。全市野生药材种类繁多，资源蕴藏量较丰富。 唐山良好的地理条件和自然环境，为多种野生动物繁衍、栖息创造了条件。唐山地区濒临渤海，河流众多，近水地区森林茂密，草木繁盛，不单是多种留鸟的终年栖息地，也是多种候鸟的中转站，多种鸟类达200多种。全市淡水鱼有16科46种属。海洋动物种类也较为丰富。 经调查，评价区域内无珍稀动植物种分布，评价区域也不在其它野生动物及鸟类迁徙通道上。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 唐山南堡经济技术开发区是1995年经省政府批准成立的省级开发区，是河北省规划的五大化工基地之一，现已形成以盐化工、海洋化工、精细化工、化纤、有机硅等补充的产业结构。区内现有年产191万吨纯碱的唐山三友化工股份有限公司、年产30万吨聚氯乙烯和30万吨烧碱的唐山氯碱有限公司，年产6万吨有机硅产品的唐山三友硅业有限公司，年产5000吨海绵钛的唐山天赫钛业有限公司和年产盐200万吨的南堡盐场等一大批大中小型企业。开发区规划20平方公里，现已建城区面积为11平方公里，还有9平方公里的面积有待开发。 开发区现有5万人口，城区人口规划在15~20万，现有相应的商业服务网点、文化、邮政、银行、教育、医疗、交通设施，已形成初具规模的城镇格局。区内“二甲”医院2座，中小学4所，体育场3个，全区社会服务设施较完善。开发区内及附近人口主要从事农业、工业、渔业和盐业等。粮食作物主要有小麦、玉米和水稻。养殖业品种有虾、贝类等，现有捕捞船只约470只，渔业产值约占国民经济总收入的15%。 京山铁路线汉沽站至南堡站的汉南支线为规划区通往省内外的交通命脉，三友化工股份有限公司、热电公司现有自备铁路与京山线相连。南堡开发区有沿线高速公路分别连接天津和秦皇岛，连接唐山和曹妃甸的唐曹高速公路从开发区东部通过，两条高速公路均在南堡开发区设有出口。开发区还有东西中三条公路线。北侧津秦沿海公路，为省道2级路，通向天津和秦皇岛；西侧县级丰碱公路连接丰南区；东侧大碱线连接唐山市丰南区。 南堡经济开发区污水处理厂位于开发区的西部，占地11.22hm2，日处理能力为8万m3，开发区污水管网已建成，具备收集开发区内污水收集的能力。于2002年8月24日投入试运行，现已通过验收。 南堡经济开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟”，该厂主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，出水一部分供给南堡经济开发区中水回用工程，另一部分由水泵房提升后向西穿过规划十九号路接入明渠输送至黑沿子干渠。 拟建项目评价范围内无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹、特殊集中式水源地、风景区分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 拟建项目距曹妃甸空气自动监测点（曹妃甸新立小学）约19km，通过统计河北省空气质量自动发布系统中公布数据可知，2017年4月19日-4月25日，NO21小时平均值范围为5μg/m3-33μg/m3，CO1小时平均值范围为0.61mg/m3-2.945mg/m3，PM1024小时平均值为60μg/m3-243μg/m3，SO21小时平均值范围为4μg/m3-68μg/m3。环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水 区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）III 类标准。 3、声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于南堡开发区八号路东，项目中心地理坐标为北纬39°15'49.66"、东经118°12'53.22"。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标。环境保护目标见表9，本项目环境风险等级为二级，评价范围为以项目风险源为中心，半径3km的范围。风险保护目标见表10。 表9 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素 保护对象 方位 最近距离 功能要求 环境空气 老王庄西南街村 NE 1545m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 老王庄东北街村 NE 1840m 滨海镇 SW 1735m 张庄子北街村 SE 2207m 地下水 周围区域 -- -- 《地下水质量标准》 （GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 声环境 东、南、北厂界 -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 西厂界 -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 表10 风险保护目标一览表 保护目标 相对方位 相对风险源距离(m) 性质 老王庄西南街村 NE 1545m 居住区 老王庄东北街村 NE 1840m 居住区 滨海镇 SW 1735m 居住区 张庄子北街村 SE 2207m 居住区

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中的二级标准。 表11 环境空气质量标准 环境要素 污染物 标准值 单位 标准来源 环境 空气 SO2 1小时平均：500 µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均：150 年平均：60 NO2 1小时平均：200 24小时平均：80 年平均：40 PM10 24小时平均：150 年平均：70 PM2.5 24小时平均：75 年平均：35 TSP 24小时平均：300 年平均：200 非甲烷总烃 1小时平均：2.0 mg/m3 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准 2、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 表12 地下水质量标准 单位：mg/L pH除外 项目 pH 高锰酸盐 指数 总硬度 溶解性 总固体 硝酸 盐氮 亚硝酸盐氮 氨氮 标准值 6.5-8.5 ≤3.0 ≤450 ≤1000 ≤20 ≤0.02 ≤0.2 3、西站界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，东、南、北站界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。表13 声环境质量标准 环境要素 类别 昼间 夜间 单位 项目所在区域声环境 2类 60 50 dB(A) 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、运营期站界非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的标准；油气处理装置的油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），即油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度≥4m。 表14 大气污染物排放浓度限值 项目 污染因子 浓度限值/（排放量） 排气筒 高度 标准名称 运营期 非甲烷总烃 2.0mg/m3 -- 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的标准 油气 25g/m3 -- 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 2、运营期西站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准要求，东、南、北站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 表15 环境噪声排放标准 项目 标准值 dB（A） 标准来源 昼间 夜间 运营期 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 3、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质标准。 表16 废水污染物排放标准一览表 污染物 执行标准 pH COD BOD5 SS 氨氮 -- mg/L mg/L mg/L mg/L 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 6~9 500 300 400 -- 南堡开发区污水处理厂进水水质要求 6~9 350 160 150 50 4、固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南的通知》（环办[2010]97号）中的要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx、非甲烷总烃。本项目不涉及SO2、NOx排放。生活污水经化粪池预处理后排入南堡开发区污水处理厂。 根据《省环保厅主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求以及本项目工程特点，主要污染物总量依照国家或地方污染物排放标准来核定。项目外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及南堡开发区污水处理厂进口水质要求，即COD排放标准为350mg/L、氨氮排放标准为50mg/L。据此计算主要废水污染物排放量： COD：219×350×10-6=0.077t/a 氨氮：219×50×10-6=0.011t/a 项目总量控制建议指标为： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a、非甲烷总烃：0.555t/a。 废水：COD：0.077t/a、NH3-N：0.011t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目属于二级加油站，项目汽油均采用外购原料，使用拖车运至站内储罐区贮存，通过加油机外售。工艺流程简述如下： (1)卸油 图2 卸油工艺流程及排污节点 项目采用密闭卸油系统，汽油由油罐车运至加油站罐区，将加油站静电接地导线与油罐车的静电导出设备进行跨接，清除静电。然后采用快速接头将油罐车的卸油管与埋地油罐的快速密闭卸油孔连接在一起，然后接一级油气回收系统，打开油罐进油阀和油罐车卸油阀。最后检查有无溢油、漏油，人工封闭油罐进油口和罐车卸油口。缷油时产生的油气，大部分通过一级油气回收系统收集进入罐车油罐内。 (2)加油 图3 加油工艺流程及排污节点 加油是通过潜油泵将油罐内汽油经加油机上配备的加油枪输送至汽车油箱的过程。将加油枪管口向下充分插入机动车油箱，油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口，油枪由小档位逐渐开至大档位，加油过程中确保加油枪集气罩始终与油箱口保持密闭连接。采用加油机油泵自吸工艺，将相应油品汽油或柴油通过加油机自带的油泵由储油罐抽至机动车油箱。油枪自动跳停时应立即停止向油箱加油。加油完毕，等数秒钟后挂回油枪，并盘整加油枪胶管。 本项目汽油加油枪均为油气回收油枪，加油时机动车油箱内的汽油油气由油气回收油枪、胶管及油气管线抽回至地下汽油储罐。 项目卸油、加油工序主要污染源为加油、卸油口产生的油气，设备运行、车辆行驶噪声，加油站日常设备维护产生的含油抹布及油罐清理产生的油泥等。

主要污染工序： 本项目为新建，因此，本次评价不对施工期环境影响进行分析。 运营期主要污染工序： (1)废气：主要为卸油、加油及油品贮存过程中无组织挥发的油气，主要污染物为非甲烷总烃。 (2)废水：无生产废水产生，主要是职工和往来人员盥洗废水。 (3)噪声：主要为区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，潜油泵、加油机等设备运行时产生的噪声，声压级为60～80dB(A)。 (4)固体废物：主要为职工生活垃圾，加油站日常设备维护产生的含油抹布及油罐清理产生的油泥。 (5)环境风险：项目储存有大量汽油、柴油，属易燃易爆品，存在火灾、爆炸等风险。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油气处理装置排放口 | 油气 | -- | ≤25g/m3 (4m高排气口) |
|  | 站区 | 非甲烷 总烃 | 11.1t/a | 0.555t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 219m3/a | 219m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.074t/a | 300mg/L，0.066t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.042t/a | 150mg/L，0.033t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.006t/a | 30mg/L，0.006t/a |
| 固 体 废 物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 2.01t/a | 环卫部门统一收集后处理 |
|  | 加油站日常维护 | 含油抹布 | 0.1t/a | 混入生活垃圾 |
|  |  | 油泥 | 0.05t/a | 储油罐每5年清理一次，委托具有资质单位统一清理，并负责废油泥的转运，本站不储存 |
| 噪 声 | 项目主要噪声为交通噪声和潜油泵、加油机等设备运行时产生的设备噪声，声压级为60～80dB(A)。经采取选用低噪声设备，并设置减振垫，对油站出入口来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施后，西站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准要求，东、南、北站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 |
| 其他 | 环境风险：本项目属于二级加油站，储存的汽油、柴油均属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 防腐防渗：项目储油罐作防腐处理；地下油罐区进行防渗处理；卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部防腐防渗。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目为新建（补办环评），站区内地面全部进行硬化，无裸露表土，减少扬尘对周围环境影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建（补办环评），因此，本次评价不对施工期环境影响进行分析。

运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 主要为卸油、加油及油品贮存过程中无组织挥发的油气，主要污染物为非甲烷总烃。 为减少站区非甲烷总烃的无组织排放量，本项目设置了油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 1、卸油油气回收系统 卸油油气回收系统（一级油气回收系统）是指将油罐车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。本项目采用密闭卸油系统，卸油时采用一级油气回收系统将油罐内的油气导入罐车内，可减少油罐收油时的大呼吸损失；同时采用平衡浸没式液下自流口自流卸料，使成品油自流到油罐内，可减少卸油时对成品油的扰动作用，降低储罐装料时的蒸发量，减少储罐装料损失。 2、加油油气回收系统 加油油气回收系统（二级油气回收系统）是指将加汽油过程产生的油气通过密闭方式收集进入埋地油罐内的系统。 本项目设有1套二级油气回收系统用于回收汽油加油过程产生的油气。当进行汽油加油操作时，通过真空泵抽吸，将油气经油气回收油枪、胶管及油气管线抽回至地下汽油储罐。项目采用地埋式储油罐，由于该类罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 《散装液态石油产品损耗》(GB11085-1989)规定了散装液态石油产品接卸、贮存、零售的损耗，油品各种损耗规定见表17~19。 表17 贮存损耗率 单位：%，按月计 地区 立式金属罐 隐 罐、浮顶罐 汽油 其他油 不分油品、季节 春冬季 夏秋季 不分季节 A 0.11 0.21 0.01 0.01 B 0.05 0.12 C 0.03 0.09 注：卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计。 表18 卸车损耗率 单位：% 地区 汽油 煤、柴油 润滑油 浮顶罐 其他罐 不分罐形 A 0.01 0.23 0.05 0.4 B 0.20 C 0.13 表19 零售损耗率 单位：% 零售方式 加油机付油 量提付油 称量付油 油品 汽油 煤油 柴油 煤油 润滑油 损耗量 0.29 0.12 0.08 0.16 0.27 参照《散装液态石油产品损耗》(GB11085-1989)中相关规定，本项目位于河北省，属于B类区，油罐为埋地卧式罐，属隐蔽罐。油品贮存过程中油品损耗率忽略不计；油品卸车过程中汽油最大损耗率取0.20%，柴油最大损耗率取0.05%；油品零售过程中汽油最大损耗率取0.29%，柴油最大损耗率取0.08%。 为减少非甲烷总烃的无组织排放量，本项目设置了油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统（汽油）。油气回收装置在运行中无粉尘、杂质和其他污染物的排放。项目油气回收系统回收率达95%以上。项目非甲烷总烃产生及排放量见表20。 表20 项目非甲烷总烃产排量 单位：t/a 污染源 油品贮存 油品卸车 油品零售 合计 非甲烷总烃产生量 0 4.5 6.6 11.1 非甲烷总烃排放量 0 0.225 0.33 0.555 由上表可知，采取措施后，项目非甲烷总烃年排放量为0.555t/a，本项目位于道路旁，位置开阔，空气流动良好，类比同规模加油站监测数据，周界外非甲烷总烃浓度小于2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的标准，对周围环境空气质量影响较小；油气处理装置经罐顶4m高排气口排放，油气排放浓度小于25g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 二、水环境影响分析 (一)地表水环境影响分析 项目无生产废水产生，废水主要是职工及往来人员盥洗废水，产生量按其用水量的80%计，污水产生量为0.60m3/d（219m3/a）；污染物主要为COD、NH3-N、SS，废水经站区化粪池处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求，经污水管网排至南堡开发区污水处理厂进一步处理，不会对地表水水质造成影响。 (二)地下水环境影响分析 1、评价等级的划分 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定： 建设项目类别：对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于目录Ⅴ社会事业与服务业，182、加油、加气站行业类别，按地下水环境影响评价项目类别划分为“报告表 加油站Ⅱ类”。 环境敏感程度：项目场址占地不在饮用水源保护区准保护区内及准保护区外的补给径流区，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、环境敏感区等；项目周边没有分散式饮用水源、集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区。本项目场地的地下水环境敏感程度属不敏感。 具体等级划分见表21。 表21 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 一 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表2中相关规定，项目加油站地下水评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，项目地下水调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水保护目标，并能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，因此结合当地水文地质条件采用自定义法，确定了本次工作地下水环境影响评价范围，以厂区为中心，上游1km至下游3km、侧向1.5km的水文地质单元，总调查评价面积为6km2。 2、地下水环境质量现状调查与评价 （1）地下水补给、径流、排泄条件 本区域上，浅层地下水的补给方式主要有大气降水入渗补给、河流入渗、渠道渗漏、灌溉入渗和地下水的侧向径流补给等。浅层地下水整体流向由东北向西南，与地表水基本一致，水力坡度一般为1‰，地下水径流条件良好。浅层地下水的主要排泄方式以人工开采、地下水侧向流出、潜水蒸发和越流排泄为主。 深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流及上覆含水层的越流补给。由于过度开采，径流比较缓慢。深层地下水的主要排泄方式为人工开采和侧向流出。 （2）地下水水质监测与评价 监测因子：pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、氯化物、井深及水位。 监测点位：本项目监测数据引用《唐山市信业化工有限公司锂电池电解液添加剂项目环境影响报告书》相关监测数据。根据区域地下水走向确定监测点位为老王庄村、中航天赫（唐山）钛业有限公司10000t/a海绵钛（二期）工程厂区和尖坨子村。 监测时间和监测频次：2013年2月17日-2月18日监测两天，每天监测一次，并记录井深。 监测分析方法：地下水质量监测项目分析方法见表22。 表22 地下水质量监测项目分析方法及来源 监测项目 监测分析方法 方法来源 检出限 pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 － 总硬度 EDTA滴定法 GB/T7477-1987 5.0mg/L CODMn 酸性法 GB/T11892-1989 0.5mg/L 溶解性总固体 重量法 GB/T11901-1989 4mg/L 氨氮 纳氏试剂光度法 GB/T7479-1987 0.025mg/L 硫酸盐 离子色谱法 《水和废水监测分析方法》第四版 0.1mg/L 氯化物 无机非金属指标 铬酸钡分光光度法（冷法） GB/T5750.5-2006 5mg/L 监测结果：地下水现状监测结果见表23-25。 表23 地下水质量现状监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 监测 点位 时间 pH 总硬度 CODMn 溶解性总固体 硫酸盐 氨氮 氯化物 井深 水位标高 老王庄 浅层水 8.05~8.05 1052~1059 2.5~2.5 3048~ 3127 425~429 0.057~ 0.059 572~585 4 0.5 深层水 8.10~8.12 29~33 0.9~0.9 327~ 355 38.6~39.5 0.025~ 0.025 29.3~29.5 280 -57 天赫钛业 2月17日 8.11~8.13 1143~1155 1.9~2.0 4052--~ 4159 450~455 0.080~ 0.084 591~604 4 0.4 2月18日 8.03~8.03 22~25 1.0~1.1 276~ 294 42.5~44.3 0.029~ 0.031 31.1~31.5 297 -57.1 尖坨子 2月17日 7.80~7.82 953~960 2.4~2.7 3308~ 3348 411~415 0.068~ 0.074 502~510 4 0.3 2月18日 7.93~7.95 30~35 0.8~1.0 304~ 330 40.1~40.6 0.033~ 0.035 28.0~28.5 300 -57.2 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤3.0 ≤1000 ≤250 ≤0.2 ≤250 — — 表24 浅层地下水质量评价结果 Pi 监测点位 pH 总硬度 CODMn 溶解性 总固体 硫酸盐 氨氮 氯化物 老王庄 0.700~0.700 2.388-2.353 0.833~ 0.833 3.048~3.127 1.700~ 1.716 2.850~2.950 2.228~2.340 天赫钛业 0.740~0.753 2.54~2.567 0.633~ 0.667 4.052~4.159 1.800~ 1.820 4.000~4.200 2.364~2.416 尖坨子 0.533-0.547 2.118~2.133 0.800~ 0.900 3.308~3.348 1.644~ 1.660 3.400~3.700 2.008~2.040 表25 深层地下水质量评价结果 Pi 监测点位 pH 总硬度 CODMn 溶解性 总固体 硫酸盐 氨氮 氯化物 老王庄 0.733~0.747 0.064~0.073 0.300~0.300 0.327~0.355 0.154~158 0.125~0.125 0.117~ 0.118 天赫钛业 0.687~0.687 0.049~0.056 0.333~0.367 0.276~0.294 0.170~0.177 0.145~0.155 0.124~ 0.126 尖坨子 0.620~0.633 0.067~0.078 0.267~0.333 0.304~0.330 0.160~0.162 0.165~0.175 0.112~ 0.114 评价方法：采用单因子标准指数法。公式如下： 式中：Pij---第i点j污染物的标准指数； Cij---第i点j污染物的平均浓度，单位mg/L； Cj---污染物j的评价标准。 pH采用导则中推荐的方法评价，pH值评价公式： Pi=(7.0-CpH)/(7.0-S下)， (CpH≤7时) Pi=(CpH-7.0)/(S上-7.0)， (CpH＞7时) 式中：CpH---pH值的平均值； S上---评价标准中pH值标准的上限； S下---评价标准中pH值标准的下限。 评价标准：地下水环境现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准。 评价结果：根据《地下水质量标准》及监测结果，计算各监测因子的标准指数，浅层地下水现状监测情况见表24，深层地下水现状监测情况见表25。 由表24、25评价结果可知，浅层地下水各评价因子除pH值和氨氮、高锰酸盐指数的标准指数小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准外，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物的标准指数均大于1，水质不能满足标准要求。其超标原因是由于南堡经济开发区地处唐山南部沿海，其原生地质为河流冲积及海湖积而形成，导致该区域地下水矿化度和硬度相对较高。深层地下水监测点各项监测因子标准指数为均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准的要求。 （3）地下水水位动态特征 由于在滨海地区过量开采地下水资源，本区内多年来地下水水位呈下降趋势，在南堡、大清河一带集中开采区已形成地下水水位下降漏斗，年内变化趋势与大气降水变化、开采量变化趋势一致，一般3～5月农灌开采地下水，水位下降，5月底或6月初出现全年最低水位，随着雨季的到来，地下水停止开采，水位逐渐回升。回升速度由山前至滨海逐渐减慢，高水位迟后时间逐渐增长，高水位一般持续到翌年3月下旬左右。 （4）区域水文地质条件 本区域水文地质条件主要受滦河冲积和海积形成，属于冲积海（湖）积平原亚区（滨海平原区）。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层自上而下划分为四个含水层组。 第一含水层组：含水层岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，单井涌水量为300～600m3/d。降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上全为大于5g/L的高矿化Cl－Na水。 第二含水层组：含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下水径流缓慢，该组大部分地下水为高矿化的Cl－Na水。 第三含水层组：含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单井涌水量为1200～2400 m3/d，局部小于600 m3/d。 第四含水层组：含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单井涌水量以1200～2400m3/d及600～1200m3/d为主。 图4 唐山沿海综合水文地质图 （5）场地水文地质条件 根据区域地勘报告可知，勘察场地地层主要由填土、粉质粘土、粉土及粉砂构成，在勘探浓度范围内，自上而下可划分为15个工程地质层，勘察查明钻探所达深度范围内，场地地层(填土除外)属第四纪全新统冲洪积层。根据地层的埋藏条件、岩性特征和物理力学性质指标，将场地地层划分为9个工程地质层，从上至下分别为①素填土、②粉质粘土、③粉砂、④粉质粘土、⑤粉砂、⑥粉质粘土、⑦粉砂、⑧粉质粘土、⑨粉砂，其基本性状分述于表26中《场地地层一览表》。 表26 场地地层一览表 地层名称 层底埋深（m） 厚度（m） 地 层 描 述 ①素填土 0.70～2.80 0.70～2.80 灰褐色，湿，松散，由粘性土组成，含芦苇根系 ②粉质粘土 15.70～18.00 13.30～17.20 灰褐色～灰黄色，可塑～软塑，切感软，切面稍有光泽，干强度、韧性中等，无摇震反应，铁质浸染，偶见植物根系 ③粉砂 17.50～19.90 0.30～3.40 灰黄色，饱和，中密～密实，以长石、石英为主，分选磨圆一般，含少量的粘粒 ④粉质粘土 21.30～25.00 2.70～5.70 灰褐色～灰黄色，可塑，切感较硬，切面稍有光泽，干强度、韧性中等，铁锰浸染 ⑤粉砂 25.00～28.90 1.70～5.50 灰黄色，饱和，密实，以长石、石英质为主，分选磨圆一般，含粘粒 ⑥粉质粘土 31.50～32.90 3.50～6.50 灰黄色～灰褐色，可塑，切感较硬，切面稍有光泽，干强度、韧性中等，铁锰浸染 ⑦粉砂 37.60～39.60 5.10～7.80 灰黄色，饱和，密实，以长石、石英质为主，分选磨圆一般，砂质纯净，夹薄层粉土层 ⑧粉质粘土 43.20～43.20 5.40～5.40 灰黄色～灰褐色，硬塑～软塑，切感较硬，切面稍有光泽，干强度、韧性中等，铁锰浸染 ⑨粉砂 未揭穿 灰黄色，饱和，密实，以长石、石英质，分选较好，磨圆中等，砂质纯净 典型岩土层渗透系数见表27。 表27 典型岩土层的渗透系数 岩土层 渗透系数(cm/s) 岩土层 渗透系数（cm/s） 粉质粘土 1.2×10-6~6.0×10-5 细砂 6.0×10-4~1.2×10-3 粘质粉土 6.0×10-5~6.0×10-4 中砂 6.0×10-3~2.4×10-2 粉砂 6.0×10-4~1.2×10-3 粗砂 2.4×10-2~6.0×10-2 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011)对包气带防污性能的分级划分情况(见表28)可知，本区域内包气带中岩土层防污性能为中等。 表28 包气带防污性能分级 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 中 岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7＜K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 弱 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件 本工程所在厂址不在各级水源地保护区，不在生活供水水源地准保护区以外的补给径流区等相对敏感地区，含水层不易受到污染，地下水环境敏感程度为不敏感。 （6）地下水环境影响分析 地下水能否受到污染，水质能否发生变化，与包气带的防污能力有着密切关系。一般来讲，污染物只有通过包气带才能污染地下水。包气带的净化能力与其环境水文地质即岩性组成、厚度、结构有关。 ①区域包气带对地下水污染途径的阻隔作用 由工程所在区域近年来所做的岩土工程勘察技术报告可以看出，该区域各土层渗透系数在1.2×10-6~6.0×10-5cm/s之间，对地下水污染途径阻隔作用为中等。 ②区域包气带对污染物的吸附和降解作用 污染水在岩层中的自净常常主要是由于吸附和降解作用所致。污染物被吸附的作用发生在岩石颗粒的表面。吸附能的大小主要取决于颗粒的比表面积。所以一些细颗粒岩石具有很大的吸附容量，可以使污染水中的重金属、有机物等的含量大大降低。岩石的净化能力由强至弱大致依次为黄土状亚粘土．亚粘土、亚砂土和中细砂。根据地质部水文地质工程地质研究所的实验资料，有机物在20厘米深度净化率达71~89.9%，100厘米深度达到最大净化率。包气带中吸附的有机污染物在水、空气和微生物的共同作用下，得到降解。 该区域包气带岩层以粉土为主，颗粒粒径较小，表面积大，分散性大，吸附能力较强，包气带中土壤潮湿、空气充足，有利于有机污染物的降解。 本项目污染物以SS、COD、BOD为主，无重金属污染物，该区域包气带对本项目的污染物有很好的吸附和降解效果。

（7）地下水环境保护措施与对策 ①建设项目污染防控对策 ⅰ项目源头控制措施 加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生和非正常状况情况发生。本评价要求建设单位采取完善的防渗措施，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 ⅱ项目分区防渗措施 本项目防渗措施按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的要求设计，可有效较少对地下水的污染，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，确定本项目防渗分区及防渗措施见表29。分区防渗图见图5。 重点防渗区：罐区、卸油口、围堰区及输油管线。储油罐为双层罐，并设置防渗池。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。地下油罐区进行防渗处理，防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并根据油罐的数量设置隔池，内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层，防渗池内的空间应采用中性沙回填，上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。具体防渗措施按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)、《地下工程防水技术规范》(GB50108)和《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》(环办水体函〔2017〕323号)中的要求进行。 一般防渗区：罩棚、化粪池。防渗措施要求：防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：站房、辅房、站内道路等。防渗措施要求：一般地面硬化。 表29 本项目地面防渗措施一览表 项目 防渗分区 防渗措施 主体工程 油罐区 重点防渗区 储油罐为双层罐，并设置防渗池。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。地下油罐区进行防渗处理，防渗池应符合下列规定： ①防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑； ②防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座； ③防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应于500mm； ④防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层； ⑤防渗池内的空间，应采用中性沙回填； ⑥防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施； ⑦防渗池的各隔池内应设检测立管； ⑧装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 罩棚 一般防渗区 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 辅助工程 卸油口 重点防渗区 设置防油堤。抗渗混凝土的抗渗等级不应低于P6，表面涂刷厚度不小于1.0mm聚合物水泥等柔性防水涂料。 围堰区 重点防渗区 采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6，表面涂刷厚度不小于1.0mm聚合物水泥等柔性防水涂料。 站房 简单防渗区 一般地面硬化。 环保工程 化粪池 一般防渗区 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 设备、管道防腐防渗 输油通气管线均采用无缝钢管焊接连接，敷设在行车道及加油岛下的输油管线须敷设在DN100的铸铁套管内。埋设在地面下的输油、通气管线及储油罐在除锈刷两遍防锈漆后，作三层玻璃丝布，四遍环氧树脂漆的防腐，明设管路在除锈刷两遍防锈漆后刷银粉两遍，埋地加油管道采用双层管道。 图5 本项目分区防渗图 ②地下水环境监测与管理 根据地下水水质非正常状态下影响预测、地下水流向和项目的分布特征应在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。当检测出地下水质出现异常时，相关人员应及时采取应急措施。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)的要求确定地下水监测点布设原则，结合场区占地位置，本项目共布设1个地下水跟踪监测井，在站界内西南侧，随时掌握地下水水质变化趋势。监测点布设情况见图6。 图6 地下水跟踪监测井布点图 ③监测频率及监测因子 采用定性监测，通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周1次。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测。 （7）地下水环境影响评价结论 综上所述，本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质条件资料的基础上，分析项目建设对项目场地周边区域地质、包气带及含水层情况。正常状况下，污染物渗入地下的量极小，对项目场地周边地下水环境造成影响的可能性较小；非正常状况下，泄漏污染物对项目周围地下水环境会造成污染，项目占地地下水下游方向会受一定影响，本项目下游附近没有敏感点分布，因此本项目不存在对敏感点地下水的影响，对下游地下水质量的影响随着时间的推移和土壤的吸 附净化后会逐渐减轻直至消失。在严格按照相关规范及本次评价所建议采取的防渗措施后，从环境保护角度讲，该项目建设对地下水环境影响可以接受。 三、声环境影响分析 本项目主要噪声源为项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和潜油泵、加油机等设备运行时产生的设备噪声，声压级为60～80dB(A)。 建设单位采取以下治理措施：加油设备选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 采取以上措施，经过围墙降噪、距离衰减后，西站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准；其他站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 综上所述，本项目产生噪声对周围环境影响不大。 四、固体废物 项目固废主要为职工生活垃圾、油站日常运行维护产生的含油抹布及油罐清理产生的油泥。 其中，生活垃圾为一般废物，含油抹布及油泥为危险废物。根据《国家危险废物名录》（部令 第39号）附录 危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布全过程不按危险废物管理；油泥属“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-221-08，危险特性表现为“毒性、易燃性”。 1、生活垃圾：项目劳动定员11人，生活垃圾产生量以0.5kg/(d·人)计，则生活垃圾产生量为2.01t/a，生活垃圾由环卫部门统一收集后处理。 2、危险废物：通过类比相同规模加油站，日常维护过程中含油抹布产生量约0.1t/a，混入生活垃圾收集清运；油罐清理产生的油泥约0.05t/a，储油罐每5年清理一次，委托具有资质单位统一清理，并负责废油泥的转运，本站不储存。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。 五、环境风险分析 项目建成后，站区存在主要风险物质包括柴油、汽油，因此本次评价对站区存在的主要风险进行分析。 (1)物质理化性质和危险特性 本项目涉及的主要物料为汽油、柴油，其理化性质和危险特性见表30、31。 表30 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点(℃)： <-60 相对密度(水＝1) 0.70~0.79 闪点(℃)： -50 相对密度(空气=1) 3.5 引燃温度(℃)： 415~530 爆炸上限％(V/V)： 6.0 沸点(℃)： 40~200 爆炸下限％(V/V)： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg(小鼠经口)，(120号溶剂汽油) LC50 103000mg/m3小鼠，2小时(120号溶剂汽油) 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 表31 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点(℃)： 45~55℃ 相对密度(水＝1)： 0.87~0.9 沸点(℃)： 200~350℃ 爆炸上限％(V/V)： 4.5 自然点(℃)： 257 爆炸下限％(V/V)： 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 LC50 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 由以上列表分析可知，本项目涉及的物料中，汽油和柴油均为易燃液体。 (2)风险识别 项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1中物质危险性判定标准见表32。 表32 物质危险性标准 LD50(大鼠经口)mg/kg LD50(大鼠经皮)mg/kg LC50(大鼠吸入，4小时)mg/L 有毒物质 1 <5 <1 <0.1 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LD50<0.5 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LD50<2 易燃物质 1 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 爆炸性 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 燃烧爆炸危险度按以下公式计算： H=(R-L)/L 式中：H—危险度 R—燃烧(爆炸)上限 L—燃烧(爆炸)下限 危险度H值越大，表示其危险性越大。 根据上式，可得：H汽油=3.6；H柴油=2。 根据计算可知，项目涉及到的危险物质主要为汽油、柴油，汽油和柴油属易燃液体，在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险性，主要表现在：汽油柴油储罐、加油机等设施设备可能出现泄漏，以及由泄漏所进一步引发的火灾、爆炸等。 (3)重大危险源识别 项目根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的有关规定，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及其数量，当危险物质在单元内存在的数量超过临界量时，即被确定为重大危险源。 当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中：q1，q2…qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2…Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 项目重大危险源的辨识见表33。 表33 物质的临界量表 物质名称 所属类别 临界量Qn(t) 项目贮存量qn(t) qn/Qn 汽油 甲A类低闪点可燃液体 200 65.7 0.33 柴油 丙A类高闪点可燃液体 5000 50.4 0.01 合计 0.34 由上表可知，项目不存在重大危险源。 (4)最大可信事故 根据项目的特点，由于管道损坏或操作失误引起物料从贮罐泄漏，大量释放的易燃、易爆有害物质，可能会导致火灾、爆炸等重大事故的发生，因此确定最大可信事故为汽油储罐泄漏引起的爆炸事故。 据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏、爆炸的事故概率在1×10-6次/a左右，本评价综合考虑工艺和设备技术进步和管理水平提高，给出本工程最大可信事故发生概率取值为K=1×10-6。 (5)汽油泄漏量的确定 本项目主要泄漏物质为液态汽油，其泄漏量按下式计算： =1.6kg/s 式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64； A——裂口面积，m2； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度。 管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.01m=0.001m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0m。 根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为1.6kg/s。10min将有960kg汽油泄漏。 本项目采用的防渗漏措施比较成熟，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开，并在每个罐池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 (6)爆炸后果计算 项目所涉及汽油、柴油为易燃、易爆危险化学品，一旦发生泄漏，物料如遇明火或与空气混合达到一定浓度会发生燃烧、爆炸。根据各物料的暂存数量、燃烧热值、火灾爆炸事故的危害影响程度以及燃烧爆炸危险程度等最终确定，本次风险评价主要考虑汽油储罐管道破裂汽油泄漏引起的爆炸事故对周围环境造成的影响，项目假定汽油泄漏10min引发爆炸，泄露量约960kg。 爆炸事故发生的冲击波对人员具有强伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见表34，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。 表34 冲击波超压对人体的伤害作用 超压(kPa) 伤害作用 超压(kPa) 伤害作用 20-30 轻微损伤 50-100 内脏严重损伤或死亡 30-50 听觉器官损伤或骨折 >100 大部分人员死亡 对于汽油爆炸事故可采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量。TNT当量计算公式如下： WTNT＝1.8aWfQf/QTNT 式中：WTNT—爆炸蒸气云的TNT当量，kg； a—爆炸蒸气云的TNT当量系数，0.03； Wf—爆炸蒸气云中燃料物质的总质量，kg； Qf—燃料的燃烧热，MJ/kg； QTNT—TNT的燃烧热，取4.52MJ/kg。 对于地面爆炸，由于地面反向作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。 由上式估算本项目假定发生汽油泄漏爆炸事故发生时的TNT当量WTNT=527kg。 根据超压－冲量准则和概率模型得到的死亡半径公式： R0.5＝13.6(WTNT/1000)0.37 死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。 重伤半径和轻伤半径由下式计算： X=0.3967WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2] 式中：X—距离，m； △p—超压，psi(1psi=6.9kPa)。 财产损失半径按下式计算： R＝4.6WTNT1/3/[1+（3175/WTNT）2]1/6 通常，死亡半径按超压90kPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算。财产损失半径按13.8kPa计算。 由以上计算得出发生爆炸时死亡半径、重伤半径、轻伤半径、财产损失半径，见表35和图7。 表35 危险物料爆炸伤害后果 物质 汽油 汽油泄漏量(kg) 960 燃烧热(MJ/kg) 45.98 TNT当量(kg) 527 死亡半径(m) 21.6 重伤半径(m) 31.9 轻伤半径(m) 57.2 财产损失半径(m) 65.7 图7 汽油泄漏爆炸事故影响半径 由表35和图7可知，假定汽油泄漏发生爆炸事故时，其死亡半径为21.6m，重伤半径31.9m，轻伤半径57.2m，财产损失半径65.7m，安全区为65.7m以外区域。从伤害后果估算情况来看，发生爆炸事故情况下，轻伤半径57.2m，受危害的主要为本站在岗职工，同时对站区内的人员、世纪路上过往车辆可能有一定的影响。 (7)汽油、柴油泄露对环境影响分析 项目对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面及四壁、输油管线外表面均做防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在防渗池内，不会对地下水造成影响。 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 (8)风险分析与评价 环境风险事故发生时的天气条件千差万别，造成风险事故具有很大程度的不确定性，这样对风险事故的后果预测亦存在着极大的不确定性。 通常风险定义为： 风险(危害/时间)=事故发生概率(事故/单位时间)×危害程度(危害/每次事故) 风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平，一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平见表37。 表37 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值 机构或研究者 最大可接受水平(a-1) 可忽略水平(a-1) 备注 瑞典环保局 1×10-6 化学污染 荷兰建设和环境部 1×10-6 1×10-8 化学污染 英国皇家协会 1×10-6 1×10-7 丹麦Miljostyelsen 1×10-6 化学污染 美国Travis 1×10-6 对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见表38。 表38 各种风险水平及其可接受性程度 风险值(死亡/a) 危险性 可接受程度 10-3数量级 危险性特别高，相当于人的自然死亡率 不可接受 10-4数量级 操作危险性中等 必需立即采取措施改进 10-5数量级 与游泳事故和煤气中毒事故属同一级别 人们对此关心，愿采取措施预防 10-6数量级 相当于地震和天灾的风险 人们并不关心这类事故发生 10-7~10-8数量级 相当于陨石坠落伤人 没人愿意为这类事故投资加以预防 一般而言，对有毒有害工业环境风险值的可接受程度以自然灾害风险值(即10-6/a)为背景值。 根据所计算内容的特点，在具体计算过程中，按照下式计算事故风险值。对于爆炸事故可采用下式进行计算： 事故风险(死亡/年)=爆炸死亡范围内人口数量×爆炸事故发生几率。 由预测分析结果可知，在事故情况下不会发生周围生活居民重伤、死亡等严重后果，死亡半径内均为本站在岗职工。本项目定员11人，采用三班倒工作制，最大在岗人数为5人。取最不利情况，假设事故发生时全部5人均在爆炸死亡范围内，事故发生概率取值为K=1×10-6，按照上式计算可得本项目事故风险值为5×10-6人/a。 因此，拟建项目风险值为10-6数量级，相当于地震和天灾的风险，环境风险属可接受水平。 (9)风险管理及防范措施 为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、消防及火灾报警等方面提出事故风险防范措施。 ①总图布置及建筑安全防范措施 严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)中相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全。 在总图布置中，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)要求考虑了各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。 站场所有建筑物的耐火等级均不低于二级，建筑上均采取下列措施： 地面采用不发火地面；加强通风，尽量设计敞开或利用门窗面积来满足规范要求的泄压面积。不采用铝合金及普通钢门窗。加油站内的设备及管道，凡经增压、输送、储存需显示压力的地方，均应按设《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)要求设压力测点，并应设供压力表拆卸时高压气体泄压的安全泄气孔。压力表量程范围应为2倍工作压力，压力表的准确度不应低于1.5级。 加油站所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。 安装火灾设备检测仪器、消防自控设施。 站区布置1座主出入口，1座逃生通道。以备突发事件时站场人员的安全撤离。 针对本工程的特点和当地的环境特征，设计防火防爆系统。 ②工艺技术及自动控制安全防范措施 在运行中要保持系统的密闭，要严格控制设备。对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏； 设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施紧急切断。 对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 加强火源管理。在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，工作人员应穿棉制品工作服。禁止明火，运营中动火要严格执行有关安全管理制度。 ③消防、防雷与防静电 站区应设置专用报警电话，火灾报警电话：119。 配置应急工具和消防设施，包括一定数量的防毒面具、自给式空气呼吸器，一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。 整个站区范围设置为“防火禁区”，规定进入库区后，严禁携带火种，严禁烟火。在站区内进行维修、电焊等明火作业时，必须申请火票，现场有消防人员负责值勤和监督。 电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据场间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。 对较高的建筑物和设备，设置屋顶面避雷装置，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。 根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，防雷等级按第三类工业建、构筑物考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻不大于30Ω。低压接地系统采用TN-S接地方式，变电所工作接地电阻不大于4Ω。所有正常不带电的电气设备金属外壳，均与PE线可靠连接。 ④运输事故防范措施 本项目中汽油、柴油为易燃易爆的危险品，为防止危险品运输过程中发生意外事故，或发生事故后控制对环境造成的污染影响，从事危险品运输的车辆及人员，必须严格执行《公路危险货物运输规划》和《化学危险安全管理条例》的规定。 ⑤管理防范措施 在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 制定正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 (10)事故应急预案 ①综合应急方案： 发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。 防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。 建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 ②具体应急方案： 根据拟建工程储瓶区的特点，编制事故具体应急方案如下： 当储罐或管线发生较大泄漏时，应采取以下措施： 正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； 立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； 组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 本项目应急预案主要内容见表39。 表39 突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源概况 站场存在泄露和火灾、爆炸风险 2 应急计划区 油罐区、加油区 3 应急组织 成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 4 应急状态分类及应急响应程序 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 5 应急设施、设备与材料 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等。 6 应急通讯、通知和交通 组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急环境监测及事故后评估 有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 8 应急措施 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。 9 撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护。 10 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 11 人员培训与演练 平时安排人员应急救援培训与演练。 12 公众教育与信息 对站区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 13 记录和报告 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。应在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄露加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染浓度，采取应急响应措施。 ③应急职责 应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。 副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。 应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。 ④应急原则 尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 ⑤救援 当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。 消防支队联系电话：119 医疗救急单位的电话：120 ⑥电气火灾的扑救方法 发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 ⑦邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻近单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。 综上所述，对于本项目可能产生的环境风险事故主要是由于汽油、柴油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，受影响的主要为站区工作人员和来加油的车辆及其人员，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 六、选址与平面布置的可行性 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)的规范要求，将拟建项目的选址及平面布置与规范要求进行对照分析，见表40。 表40 本项目选址及平面布置与标准对比情况 项目 标准要求(m) 本项目情况 符合程度 埋地油罐(加油机、通气管管口) 汽油设备 重要公共建筑物 35 周边无重要公共建筑物 符合 明火地点或散发火花地点 17.5(12.5) 周围无明火和火花地点 符合 三类民用建筑保护类别 8.5(7) 距村庄1553m 符合 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 15.5(12.5) 周围无甲乙类物品生产厂房、库房，乙类液体储罐 符合 铁路 15.5 周围无铁路通过 符合 城市主干路 5.5(5) 最近加油机距世纪路45m 符合 架空通信线 5 选址上空无通信线 符合 架空电力线路 6.5 选址上空无电力线路 符合 柴油设备 重要公共建筑物 25 周边无重要公共建筑物 符合 明火地点或散发火花地点 12.5(10) 周围无明火和火花地点 符合 三类民用建筑保护类别 6 距村庄1562m 符合 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 11(9) 周围无甲乙类物品生产厂房、库房，乙类液体储罐 符合 铁路 15 周围无铁路通过 符合 城市主干路 3 最近加油机距世纪路45m 符合 架空通信线 5 选址上空无通信线 符合 架空电力线路 6.5 选址上空无电力线路 符合 其他要求 车辆出入口应分开设置 车辆入口、出口道路分开设置 符合 场地应设置罩棚，有效高度≥4.5m 罩棚高6m 符合 单车道≥4m，双车道≥6m 单车道4m 符合 站内道路转弯半径≥9m 转弯半径为10m 符合 站内道路、停车场路面不应采用沥青路面 水泥地面 符合 由上表对比分析可知，本项目的选址及平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)的规范要求。因此，本项目选址及平面布置是可行的。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油气处理装置排放口 | 油气 | 油气回收装置 （4m高排气口） | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准 |
|  | 站区 | 非甲烷总烃 | 设备密闭，油气回收装置定期保养维护；规范工作人员的操作 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS NH3-N | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质标准 |
| 固 体 废 物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集后处理 | 不外排 |
|  | 加油站日常维护 | 含油抹布 | 混入生活垃圾 |  |
|  |  | 油泥 | 储油罐每5年清理一次，委托具有资质单位统一清理，并负责废油泥的转运，本站不储存。 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声为交通噪声和潜油泵、加油机等设备运行时产生的设备噪声，声压级为60～80dB(A)。经采取选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施后，西站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准要求，东、南、北站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 |
| 其他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全。防腐防渗：项目储油罐作防腐处理；地下油罐区进行防渗处理；卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部防腐防渗。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建（补办环评），站区内地面已全部进行硬化，本项目不涉及施工期建设，没有土方开挖、新增占地等工程。因此，项目对当地生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论： 1、工程概况 (1)项目概况 河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站，位于南堡开发区八号路东，占地面积4649.84m2。该加油站属二级加油站，年销售柴油1000吨、汽油2000吨。项目总投资75万元，其中环保投资22万元，占总投资的29.3%。 项目对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)，不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类；且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制和淘汰类产业，项目建设符合国家产业政策。 (2)辅助工程 ①给排水 给水：项目无生产用水，用水主要为职工和往来人员盥洗用水及饮用水，盥洗用水采用南堡供水公司提供，饮用水外购桶装水。项目新鲜水用水量为0.73m3/d（266.45m3/a），全部为新鲜水。 排水：项目无生产废水产生；废水主要为职工及往来人员产生的生活污水，产生量为0.60m3/d（219m3/a），厂区设有1座容积为2m3的化粪池，污水经站区化粪池处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求，经污水管网排至南堡开发区污水处理厂进一步处理。 ②供电 项目供电由南堡供电所提供，年用电量5万kWh。 ③供热 项目生产不用热，冬季办公采用空调取暖。 ④防腐防渗 重点防渗区：罐区、卸油口、围堰区及输油管线。储油罐为双层罐，并设置防渗池。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。地下油罐区进行防渗处理，防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，根据油罐数量设置隔池，内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层，防渗池内的空间应采用中性沙回填，上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。具体防渗措施按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)、《地下工程防水技术规范》(GB50108)和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）中的要求进行。 一般防渗区：罩棚、化粪池。防渗措施要求：防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：站房、辅房、站内道路等。防渗措施要求：一般地面硬化。 ⑤消防 项目属于二级加油站，需设置一定数量的手提式和推车式干粉灭火器，各建筑物内设置消防通道及灭火器；在火灾隐患部位设立消防监控报警系统。 2、环境质量现状调查 (1)环境空气 区域环境空气满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 (2)地下水 区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）III 类标准。 (3)声环境 区域声环境声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准。 3、环境影响评价结论 (1)大气环境影响分析 主要为卸油、加油及油品贮存过程中无组织挥发的油气，主要污染物为非甲烷总烃。 为减少非甲烷总烃的无组织排放量，本项目设置了油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统（汽油）。油气回收装置在运行中无粉尘、杂质和其他污染物的排放。项目油气回收系统回收率达95%以上，非甲烷总烃年排放量为0.555t/a，本项目位于道路旁，位置开阔，空气流动良好，类比同规模加油站监测数据，周界外非甲烷总烃浓度小于2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的标准，对周围环境空气质量影响较小。油气处理装置经4m高排气口排放，油气排放浓度小于25g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 (2)水环境影响分析 项目无生产废水产生，废水主要是职工及往来人员盥洗废水，产生量为0.60m3/d（219m3/a），污染物主要为COD、NH3-N、SS，废水经站区化粪池处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求，经污水管网排至南堡开发区污水处理厂进一步处理，不会对地表水水质造成影响。 在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小。随着时间的增加，在水动力弥散作用下，污染物在潜水含水层扩散范围先增大后减小，浓度大幅降低直至消失。 (3)声环境影响分析 本项目主要噪声为项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和潜油泵、加油机等设备运行时产生的设备噪声，声压级为60～80dB(A)。 建设单位采取以下治理措施：加油设备选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 采取以上措施，经过围墙降噪、距离衰减后，西站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其他站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 综上所述，本项目产生噪声对周围环境影响不大。 (4)固体废物 本项目固废主要为职工生活垃圾、油站日常运行维护产生的含油抹布及油罐清理产生的油泥。 其中，生活垃圾为一般废物，含油抹布及油泥为危险废物。根据《国家危险废物名录》（部令 第39号）附录 危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布全过程不按危险废物管理；油泥属“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险特性表现为“毒性、易燃性”。 含油抹布与生活垃圾由环卫部门统一收集后处理；储油罐每5年清理一次，委托具有资质单位统一清理，并负责废油泥的转运，本站不储存。 本项目产生的固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。 (5)环境风险分析 本项目为二级加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，但发生的概率极小。 本项目工程设计对风险防范考虑周全，针对性、可操作性强。认真落实各项环保措施，能有效降低风险。建设方从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险角度分析是可行的。 4、总量控制 项目总量控制建议指标为：废气：SO2 0t/a、NOx 0t/a；非甲烷总烃：0.555t/a；废水：COD 0.077t/a、NH3-N 0.011t/a。 5、项目建设的可行性结论 综上所述，河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站符合国家产业政策；选址符合当地规划要求；各项污染防治措施可行；各项污染物能够达标排放；环境风险属可接受水平；防腐防渗措施满足规范要求，项目建设对环境影响较小，从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1、搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 2、加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表36。 表36 建设项目“三同时”工程验收一览表 处理对象 环保治理设施 验收指标 验收标准 投资 (万元) 废气 非甲烷总烃 设备密闭，油气回收装置定期保养维护；规范工作人员的操作 站界浓度≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的标准 -- 油气 站内设置1套二级油气回收系统和1套一级油气回收系统 油气排放浓度≤25g/m3 (4m高排气口) 《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007） 10 废水 生活 污水 站区化粪池处理后，经污水管网排至南堡开发区污水处理厂进一步处理 COD≤350mg/L 氨氮≤50mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质标准 1 噪声 噪声 选用低噪声设备，设置减振垫，机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施 西站界： 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 其他站界： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类和4类标准 1.5 固废 生活 垃圾 环卫部门统一收集处理 不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 1 危险 废物 含油 抹布 (豁免) 混入生活垃圾收集处理 不外排 《国家危险废物名录》（部令 第39号）附录 危险废物豁免管理清单 油泥HW08 储油罐每5年清理一次，委托具有资质单位统一清理，并负责废油泥的转运，本站不储存。 不外排 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 风险 防火 防爆 手提式、推车式灭火器、灭火毯，防雷、防静电设施，可燃气体报警仪 -- -- 2 防腐 防渗 简单防渗区：站房、发电机房及站内道路等。防渗措施要求，一般地面硬化； 一般防渗区：罩棚、化粪池。防渗措施要求：防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 重点防渗区：罐区、卸油口、围堰区及输油管线全部防腐防渗。储油罐为双层罐，并设置防渗池。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。地下油罐区进行防渗处理，防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并根据油罐的数量设置隔池，内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层，防渗池内的空间应采用中性沙回填，上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。具体防渗措施按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《地下工程防水技术规范》（GB50108）和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）中的要求进行。 5 事故预案 制定事故应急预案 -- -- 0.5 生态 硬化 厂区路面全部硬化 -- -- 1 合计 -- -- 22

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 营业执照 附件2 土地证 附件3 建设用地规划许可证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图4 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.152

南堡开发区污水处理厂

0.60

水

化粪池

0.752

生活用水

油罐车车

埋地油罐

G

G  N

G  N

胶管

快速接头

注：G废气  N噪声

一级油气回收

阀门车

油

油

油

油

气

气

油罐

汽车油箱

输油管

加油机

注：G废气  N噪声

二级油气回收

底阀车

油

油

油

油

气

气

G

加油枪

油罐区

图  例

█  重点防渗区

█  一般防渗区

█  简单防渗区

罩棚

卸油口

站房

化粪池

本项目厂界

地下水跟踪监测井