《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响   评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山科信化工有限公司30万吨/年氨水工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山科信化工有限公司 |
| 法人代表 | 裴利军 | 联 系 人 | 刘连号 |
| 通讯地址 | 唐山市南堡经济技术开发区唐山科信化工有限公司 |
| 联系电话 | 18632562777 | 传真 |  | 邮政编码 | 063305 |
| 建设地点 | 唐山市南堡开发区工业区（化工集中区）荣富道与化工路交叉口西北侧 |
| 立项审批部门 | 河北唐山南堡经济开发区经济发展局 | 批准文号 | 南开经发投资备字【2017】1号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 基础化学原料制造C261 |
| 占地面积 （平方米） | 18189.92（合27.28亩） | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 9159.03 | 其中：环保投资（万元） | 98 | 环保投资占总投资比例 | 1.07% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2018年12月 |
| 一、项目背景： 1、项目由来 唐山科信化工有限公司前身为唐山大正平化工销售有限公司。唐山大正平化工销售有限公司成立于2012年3月，注册资金350万元，具有一般纳税人资格，公司主要经营范围为：盐酸、硫酸、液氨、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氨水、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、甲醇、乙醇、粗苯等危险化学品批发。 目前，随着我国人民生活水平的迅速提高，对洁净能源的需求会越来越高，对电需求会越来越高，发电厂的规模和数量会不断增加，发电厂排出的烟气量会增加。随着我国工业化建设步伐的加快，科学发展观的深入贯彻，以及节能减排要求的迫切，环境保护已成为国民经济可持续发展的一个重要组成部分，因此治理烟气需要的氨水会不断扩大，市场前景将非常的广阔。做好烟气氨法脱硫脱硝方法的氨水供应，在增加企业经济效益的同时，创造更好的环境效益和社会效益，已是迫在眉睫，刻不容缓。 因此，唐山科信化工有限公司决定投资建设30万吨/年氨水工程项目。 2、评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）中的有关规定，本项目属于“36、基本化学原料制造”，需编制环境影响报告表。唐山科信化工有限公司于2018年3月委托唐山赛特尔环境技术有限公司承担该项目报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了唐山科信化工有限公司30万吨/年氨水工程项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目名称：唐山科信化工有限公司30万吨/年氨水工程项目。 2、建设单位：唐山科信化工有限公司。 3、建设性质：新建。 4、建设地点：唐山市南堡开发区工业区（化工集中区）荣富道与化工路交叉口西北侧。厂址中心坐标东经118°10′21"，北纬39°14′56"。 5、项目投资：本项目总投资为9159.03万元，其中环保投资为98万元，占总投资的1.07%。 6、工程规模及产品方案： 本项目采用液氨为原料连续生产氨水，主要生产25%的氨水，供给河北省唐山市南堡开发区内及附近区域电厂、钢企、水泥企业烟气脱硫脱硝，也考虑到其他客户的需求，使用一套装置可生产出不同浓度的氨水来满足客户的需求。 本项目氨水产品规格有10%、15%、18%、25%、30%五种不同浓度。本项目生产规模按照25%浓度进行计算，年产量为30万吨。 7、建设内容：本项目主要建设氨水生产线一条及配套的装卸、储存系统、公用辅助工程等，项目主要建构筑一览表见表1。 表1 项目主要建构筑一览表 序号 建筑名称 建筑结构 占地面积（m2） 高度（m） 层数 顶部结构 1 综合楼 钢砼 270 10 4层 钢筋混凝土板 钢砼 108 6 2层 钢筋混凝土板 2 辅助工房 钢砼 280 6 2层 钢筋混凝土板 3 氨水制备及液氨灌瓶车间 钢砼 520 6 1层 钢筋混凝土板 4 氨水罐区 钢筋混凝土防火堤 983.55 - - - 5 液氨罐区 钢筋混凝土防火堤 624.15 - - - 6 液氨储罐遮阳棚 钢结构 600 6 1层 彩钢板 7 液氨泵房和氨压缩机厂房 砖混 108 6 1层 钢筋混凝土板 8 门卫室一 砖混 45 3 1层 钢筋混凝土板 9 门卫室二 砖混 15 3 1层 钢筋混凝土板 10 循环水池 混凝土 176 - 深4m 钢筋混凝土 11 消防水池 混凝土 176 - 深4m 钢筋混凝土 12 事故水池 混凝土 660 - 深2.5m 钢筋混凝土 8、项目主要生产设备设施见表2。 表2 项目主要生产设备设施 序号 设备名称 规格、型号 数量 单位 备注 一 生产系统 1 超级吸氨器 660x600x2440mm，液氨稀释能力4t/h 2 台 2 软水储罐 φ3000×4500mm，30m3，材质：Q235B，常温常压 1 套 3 氨水中间罐 φ3000×6000mm，40m3，材质：碳钢衬塑，常温常压 1 台 4 尾气吸收器 φ200×1400mm，40m3，材质：Q235B，常温常压 1 台 5 软水泵 Q= 25m3/h,H=35m，材质：Q235B，常温 3 台 1 喷淋循环泵 Q= 2m3/h,H=20m，材质：Q235B，常温 2 台 2 氨水循环泵 Q= 25m3/h,H=35m，材质：16Mn，常温 2 台 3 氨水输送泵 Q= 25m3/h,H=35m，材质：16Mn，常温 3 台 4 液氨卸车压缩机 排气量：0.5m3/min，材质：Q345R，介质：氨 2 台 5 液氨装车泵 Q= 40m3/h，材质：16Mn，介质：液氨 1 台 6 液氨倒罐泵 Q= 80m3/h，材质：16Mn，介质：液氨 1 台 7 液氨灌瓶泵 Q= 5m3/h，材质：16Mn，介质：液氨 1 台 8 氨水装车泵 Q= 80m3/h，H=20m,材质：16Mn 3 台 9 地磅 - 1 台 10 液氨自动灌装称 - 8 台 二 液氨储罐区 1 液氨储罐 φ3000×14740，100m3，材质为Q345R 5 台 用四备一 三 氨水储罐区 1 氨水储罐 φ7000×9000，300m3 3 台 2 氨水储罐 φ3200×6000，40m3 5 台 9、项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 使用量 储存形式及位置 最大储存量 1 液氨 7500t/a 储罐/液氨储罐区 274.5t 2 脱盐水 225000t/a —— —— 3 NaCl 640t/a —— —— 4 离子交换树脂 24m3 —— —— 5 润滑油 1t/a —— 6 新水 237831.5 供水管网 7 电 399万KWh/a 本地电网 10、给排水及采暖 本项目所需新鲜水来源于河北唐山南堡经济技术开发区给水管网，水压0.2MPa。本项目用水主要包括生产用水和生活用水两部分。项目年新水用量237831.5t/a。 （1）生活用水 本项目建成后劳动定员为50人，根据河北省地方标准《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1611.3-2016），参考城镇居民用水，用水量为110L/人·天，项目年运行333天，则本项目用水量5.5t/d（1831.5t/a）。项目生活污水排放量按照用水量的80%计，则本项目污水排放量为4.4t/d（1465.2t/a）。 （2）生产用水 ①脱盐水制备用水 本项目氨水制备过程中用水需用脱盐水，脱盐水用量为28.125t/h（合675t/d，225000t/a），该部分用水制备成为脱盐水后用于氨水制备，随产品带走，不外排。 ②离子交换树脂反冲洗水 本项目氨水制备过程中需采用脱盐水，本项目采用离子交换树脂工艺制备脱盐水，离子交换树脂在制备脱盐水后续用氯化钠溶液进行冲洗再生，再生用水量为30t/d（10000t/a）。离子交换树脂再生过程中产生的浓盐水通过罐车进行收集，汽车运输至唐山三友氯碱有限责任公司作为其生产原料使用，不外排。 ③循环水补水 本项目厂区设置一套循环冷却水系统，供水水压0.4MPa。循环水量为300 m3/d，新水补充水量为3 m3/d（1000 m3/a）。 项目水量平衡一览表见表4，水量平衡图见图1。 表4 项目水量平衡一览表 序号 项目 新水用量 损耗量 外排水量 1 生活用水 5.5 1.1 4.4 2 脱盐水制备用水 675 675 0 3 离子交换树脂反冲洗水 30 30 0 4 循环水补充 3 3 0 5 合计 713.5 709.1 4.4 图1 项目水量平衡图 单位：t/d 11、项目建设周期 本项目与2018年5月份开工建设，建设周期7个月，预计于2018年12月份竣工投入使用。 12、劳动定员及工作制度 本工程劳动定员50人，其中生产工人40人，技术人员5人，管理人员5人。 项目年工作天数333天，年有效工作时间为8000小时。 13、地理位置、平面布置及周边关系 地理位置：本项目位于唐山市南堡开发区工业区（化工集中区）荣富道与化工路交叉口西北侧。厂址中心坐标东经118°10′21"，北纬39°14′56"。 周边关系：厂区东北侧隔路从东向西为唐山瑞达混凝土有限公司、泵站、唐山润峰复合材料有限公司、唐山中石石化润滑油有限公司；西侧为唐山禹强化工有限公司（拟建）；南侧隔路为唐山东江化工有限公司硫酸项目区、硫酸钾项目区。 平面布置：本项目主要功能分区有公辅区、生产区、储存装卸区，从东向西依次布置。 公辅区位于厂区东部，拟建综合办公楼一座、辅助工房一座以及消防水池、循环水池。 生产区布置在厂区中部，拟建一间氨水制备车间。 储存装卸区位于厂区西部，储存区位于北侧，装卸区位于南侧。储存区分为液氨罐区和氨水罐区。液氨罐区拟单排分布5台100m3储罐（用四备一），四周设防火堤，液氨储罐至防火堤内堤脚线距离为3m。氨水罐区拟两列分布8台储罐，其中东侧列为3台300m3氨水储罐；西侧列为5台40m3氨水储罐。氨水罐四周设围堰。泵棚拟设于氨水罐的南侧，装卸鹤位拟设于罐区南侧。 厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域。项目选址周围无居民区、医院、学校等环境敏感点，距离厂区最近的居民区为东南方向的滨海花园，相距1300m。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 南堡经济开发区是唐山湾“四点一带”重要组成部分。地处曹妃甸和天津滨海新区两大经济板块之间，背靠唐山市，面向曹妃甸大港，铁路、公路、海运等交通条件便捷。南堡经济开发区唐山市唯一的海洋化工产业基地。围绕“大盐场、大碱厂、大港口、大油田”，已经形成以海洋化工为特色，上游海盐生产，中游“两碱一化”，下游氯气利用的“三大板块”，构筑了海洋化工循环产业体系。南堡经济开发区是曹妃甸新区最具活力的投资板块之一。东部10.56平方公里的扩区工程，南部40平方公里的曹妃甸西港池和临港产业区，使南堡开发区具有了建设大项目、发展大产业的承载空间。 项目所在地的南堡地区地质为第四纪全新统及晚更新统构成，其地质构造属于华北坳陷区次一级单元黄骅坳陷。本项目厂址所在地为冲洪积扇群组成的山前倾斜和滨海低平原，地势低洼平坦，是陡河下游低洼平原的一部分。地势极为平坦，场地自然高程1.9米左右，地形坡度约5‰，海拔高度为1~4m。 2、气候气象 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.9℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65%；年平均降雨量574mm，降水多集中在6~8月，占全年降水量的70%；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年平均日照时数2798.2小时。 年最多风向为NW风，其风向频率为14.32%，次多风向为S风，风向频率为14.05%，年静风频率2.39%。年总平均风速为3.07m/s。 3、地表水 本项目所在区域地表水主要为黑沿子排干。 黑沿子排干河发源于滦南县武庄（在唐海县小戟村以上小戟门河，以下称黑沿子排干渠），在距入海口2km处与沙河汇合入海。全长42.2km，流域面积240km2。目前主要接纳沿途工厂的污水、是开发区唯一的排污渠道。小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东河晒和汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万m3；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7Km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。 开发区附近主要河流有沙河。沙河发源于迁安县如树店，流经滦县、唐山东矿区，穿过草泊水库，于黑沿子村东入海，全长163km，流域面积1219km2，属季节性行洪河道，全年一半以上时间处于干涸状态，沿途接纳工矿企业排水，入海处建有黑沿子防潮闸。 本项目生活污水经市政污水管网，最终排入南堡经济技术开发区污水处理厂进行统一处理。 4、地下水 本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，地层基本上呈水平分布，参照唐山碱厂工程地质勘探资料，包气带第一层为素填土，褐黄、松散、较湿，以粘性土为主，含碑石及少量植物根系，层厚1.70m；第二层为粉质粘土，灰褐，流塑-软塑，切面光滑，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，层厚8.98m；第三层为粉砂，灰褐，中密-密实，饱和，以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，呈亚圆状态，局部粉土薄层。 水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下含水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10~110米，属潜水~微承压水，矿化度达2~48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以粘沙土隔开；第二含水组埋深120~360米，单层厚度8~15米，与第三含水组以砂黏土隔开；第三含水组底板深度在400米以下。深层地下水一般为低矿化度(0.4~0.6g/L)软水，水温19.5~25℃，目前水位-16~20米。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东北流向西南。 5、土壤植被 本区境内的土壤分布深受地貌、地形和水文地质条件的影响，各类土壤随地形的起伏，呈有规律的分布。褐土分布在地势相对比较高的低山丘陵和冲洪积平原上；潮土分布在冲洪积平原和低平原洼地上；沼泽土处于低平原积水洼地上。 本区主要植被有人工落叶和人工阔叶林，如杨、柳、榆、槐等，经济林有苹果、红果、梨等，灌木有酸枣、荆条；农作物以小麦、玉米、棉花、水稻等为主。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境 1995年，河北省人民政府冀政函[1995]127号文《河北省人民政府关于同意建立南堡经济开发区的批复》，同意建立南堡经济开发区。 随着唐山“四点一带”开发建设战略的实施，南堡开发区被纳入曹妃甸开发区范围。原有的15平方公里已不能满足区域产业发展和开发区布局的需要，为适应加快发展的需要，扩区19.92平方公里，总规划面积34.92平方公里。 针对新的扩区方案，南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划(2013-2020）》。目前，该规划环评已批复。 南堡经济开发区规划面积约为34.92平方公里，分为东区和西区，西区北至沿海公路，东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56平方公里，发展定位为机械加工业、电子工业（组装）、软件研发费、动漫产业等；西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950米左右，总面积24.36平方公里，发展定位为化工、化纤、新型建材，规划期限为2014-2020年，近期2014-2016年，远期2017-2020年。 2、产业定位 南堡经济开发区以化工、化纤、新型建材、机械加工及其他一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目环境空气质量引自《河北唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书环境质量现状检测报告》，环境空气质量监测日期2013年6月15日～2013年6月21日。 区域大气常规因子各监测点SO2小时浓度标准指数在0.064-0.307之间，NO2小时浓度标准指数在0.225-0.345之间，O3小时浓度标准指数在0.026-0.113之间，非甲烷总烃小时浓度标准指数在0.15-0.6之间，CO小时浓度标准指数在0.0665~0.6274之间，各监测点SO2、NO2、O3、CO小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境 该区域内声环境质量：昼间46.6dB(A)～52.9dB(A)，夜间41.5dB(A)～47.1dB(A)，声环境质量较好。 3、地下水环境 本项目地下水环境质量现状监测数据引用《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2013年4月23日~2013年4月24日，其监测时间距今不足5年，且监测点位位于本项目地下水环境影响评价范围内，故引用数据有效。 （1）监测点位 表5 监测点位一览表 编号 地理位置 监测层位 监测指标 井深（m） 监测时间 Q01 一支队东南 浅层水 水位、水质 10 2013年4月23日~2013年4月24日 Q02 老王庄 浅层水 水位、水质 10 Q03 唐曹高速南 浅层水 水位 10 Q04 三友氯碱北 浅层水 水位 8 Q05 张庄子东北 浅层水 水位、水质 8 Q06 张庄子北 浅层水 水位、水质 15 （2）监测项目 地下水水质监测项目35项，包括pH值、色度、总碱度、总酸度、总硬度、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐氮、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、钾、钠、钙、镁、溶解性总固体、浑浊度、矿化度、偏硅酸、游离二氧化碳、铜、锌、汞、砷、硒、铅、镉、六价铬、挥发酚、氰化物、耗氧量、氯乙烯、阴离子合成洗涤剂等。水样的采集、保存和分析方法按《生活饮水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）的有关规定执行。 （3）监测时段 本项目引用2013年4月23日～2013年4月24日平水期监测数据。 （4）监测结果 表6 地下水监测结果 监测指标 Q01 Q02 Q05 Q06 PH 7.86 7.07 7.64 7.84 色度 <5 <5 <5 <5 总酸度 3 29 8 5 总碱度 740.7 890.8 306.3 573.9 总硬度 860.8 3323 18616.7 534 氨氮 3.82 0.06 <0.03 0.09 硝酸盐氮 13.49 <0.09 <0.09 <0.09 亚硝酸盐氮 0.011 0.006 1.43 <0.001 碳酸根 0 0 0 0 重碳酸根 903.1 1086.1 373.4 687.2 硫酸盐 370 691.5 8980 576.4 氯化物 415.5 6523.4 30206 1769.4 氟 0.5 0.44 2.16 0.7 钾 46 51.2 954.5 48.7 钠 404.8 3723.5 16065.4 1659.3 钙 90.6 280.6 969.9 48.3 镁 154.1 637 3933.7 119.6 溶解性总固体 2011.3 12464.9 61309.3 3610.3 浑浊度 <1 <1 <1 <1 矿化度 2462.8 13008 61496 4625 偏硅酸 17.47 18.13 7.42 21.6 游离二氧化碳 2.6 25.5 7 6.1 铜 <0.02 0.034 0.071 <0.02 锌 <0.02 0.107 0.21 <0.02 汞 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 砷 <0.005 <0.005 0.009 <0.005 硒 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 铅 0.053 0.025 0.02 <0.01 镉 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 铬（Ⅵ） <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 挥发性酚 <0.002 <0.002 0.004 <0.002 氰化物 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 耗氧量 20.3 19.9 45.6 4.9 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 氯乙烯 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 （5）地下水水质现状评价 ①评价方法 计算公式如下： 式中：Pi—第i个水质因子的标准指数； Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L; Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。 PH的标准指数为： 式中：PpH—pH的标准指数 pH—pH检测值 pHsd—标准中PH的下限值 pHsu—标准中PH的上限值 根据地下水环境功能，深层水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ标准。评价项目中水质指标，地下水质量标准没有的指标项目参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。浅层咸水为劣质咸水，不宜饮用，标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅴ标准。 当Pi≤1时，符合标准；当Pi>1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。 ②评价结果分析 地下水现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准，运用标准指数法进行统计分析。 表7 地下水水质标准指数计算结果 监测指标 Q01 Q02 Q05 Q06 PH 0.57 0.05 0.43 0.56 色度 ND ND ND ND 总硬度 1.91 7.38 41.37 1.19 氨氮 19.10 0.30 ND 0.45 硝酸盐氮 0.67 ND ND ND 亚硝酸盐氮 0.55 0.30 71.50 ND 硫酸盐 1.48 2.77 35.92 2.31 氯化物 1.66 26.09 120.82 7.08 氟 0.50 0.44 2.16 0.70 溶解性总固体 2.01 12.46 61.31 3.61 浑浊度 ND ND ND ND 铜 ND 0.03 0.07 ND 锌 ND 0.11 0.21 ND 汞 ND ND ND ND 砷 ND ND 0.18 ND 硒 ND ND ND ND 铅 1.06 0.50 0.40 ND 镉 ND ND ND ND 铬（Ⅵ） ND ND ND ND 挥发性酚 ND ND 2.00 ND 氰化物 ND ND ND ND 耗氧量 6.77 6.63 15.20 1.63 阴离子合成洗涤剂 ND ND ND ND 氯乙烯 ND ND ND ND 从地下水监测与评价结果可以看出：浅层地下水各监测点因子，相对于《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准均出现高锰酸盐指数、Cl-、SO42-、矿化度、总硬度、溶解性固体等均出现超标现象，这主要是因为浅层水为咸水，属于地质结构和水文地质结构等自然因素造成的。Q1、Q2、Q5氨氮和亚硝酸根有超标现象，超标原因主要以农业面源污染及人畜粪便污染为主，农业上大量使用的农药、化肥、污水灌溉等，都可能引起污染。人畜粪便中动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物高。其余的水质指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准，说明该区域深层地下水水质良好，是具有供水意义的含水层。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程位于唐山市南堡经济技术开发区工业区内，拟建厂址为工业建设用地，建设条件良好。评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。大气环境保护目标为评价范围内的居民点，厂界外1m为声环境保护目标，厂区周围地下水为地下水环境保护目标。环境保护目标及保护级别见8。 表8 环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 相对 方位 相对距离 （m） 性质 保护级别 环境空气 尖坨子村* S 1600 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级 滨 海 镇 滨海花园* SE 1300 西苑小区* SE 1800 三友生活区* SE 2000 海月花园* E 2300 悦城雅居* SE 1350 环境风险 黑沿子镇 W 2800 —— 张庄子村 SE 3400 滨海镇 南港新城 E 2850 硕秋园 SE 2900 金港明珠 SE 2770 宏运家园 SE 3050 东苑小区 SE 2870 开发区第一中学 SE 2700 学校 声环境 厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 地下水 厂址周围区域 《地下水质量标准》（GB/14848-93）Ⅲ类 注：带“*”的环境空气保护目标同时为环境风险保护目标

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气控制执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3参照执行《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高浓度限值； （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准； （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表9 环境质量标准一览表 环境要素 项目 标准值 单位 标 准 来 源 大气环境 PM10 24小时平均 150 µg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) PM2.5 24小时平均 75 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 SO2 24小时平均 150 1小时浓度 500 O3 8小时平均 160 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 1小时浓度 10 NH3 一次浓度 0.20 mg/Nm3 《工业企业设计卫生标准》（TJ/36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 声环境 等效连续声级 昼间 65 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 夜间 55 环境要素 项目 标准值 单位 标准来源 地下水 环境 pH (无量纲) / 6.5~8.5 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类标准 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 溶解性总固体 mg/L ≤1000 氨氮 mg/L ≤0.2 硝酸盐氮 mg/L ≤20 亚硝酸盐氮 mg/L ≤0.02 挥发性酚 mg/L ≤0.002 氰化物 mg/L ≤0.05 高锰酸盐指数 mg/L ≤3.0 氟化物 mg/L ≤1.0 硫酸盐 mg/L ≤250 氯化物 mg/L ≤250 砷 mg/L ≤0.05 汞 mg/L ≤0.001 镉 mg/L ≤0.01 铬（六价） mg/L ≤0.05 铁 mg/L ≤0.3 锰 mg/L ≤0.1 铜 mg/L ≤1.0 锌 mg/L ≤1.0 铅 mg/L ≤0.05 镍 mg/L ≤1.0 钡 mg/L ≤1.0 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模标准限值要求； （2）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求； （3）施工期施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准； （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）要求，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）。 表10 污染物排放标准一览表 类别 污染物 排气筒高(m) 排放速率 （kg/h） 标准来源 有组织废气 NH3 15 4.9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废水污染源名称 污染物 最高允许排放浓度（mg/L） 标准来源 GB8978-1996 GB/T31962-2015 进水水质标准 排水 pH 6~9 —— 6~9 COD 500 500 BOD5 300 300 NH3-N —— 45 45 SS 400 —— 400 动植物油 100 —— 时段 昼间 夜间 标准来源 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)） 运营期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废物 一般固废 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001） 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007） |
| 总量控制标准 | 总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中，考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）文件规定，总量指标“依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 项目产生的生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂处理。 本项目废水产生量为1465.2t/a，则项目COD、NH3-N总量控制指标为： COD：1465.2t/a×50mg/L=0.073t/a NH3-N：1465.2t/a×5mg/L=0.007t/a 本项目废气中特征因子氨气排放量如下： NH3=10000m3/h×8.5mg/m3×8000h=0.68t/a 因此，确定本项目总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.073t/a，NH3-N：0.007t/a；特征因子NH3：0.68t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要生产工艺为氨水的制备，主要分为两个部分，即液氨的接卸和存储及氨水的制备。 1.液氨的接卸和存储 外购来的液氨槽车内的液氨通过氨气压缩机经过装卸车鹤管进入罐区（单罐100m3液氨储罐），暂时储存，再用液氨泵送往氨水生产系统作为制备氨水的原料。 2.液氨的制备 液氨储槽的液氨经液氨泵将液氨送至超级吸氨器内的氨蒸发器中，与热氨水进行热交换，液氨汽化为气氨，气氨进入吸氨器被泵送来的脱盐水吸收形成热氨水，经过冷却器被循环水冷却，再进入氨蒸发器内与液氨换热，氨水得到冷却，冷却后的氨水送往氨水槽储存，再装瓶出售或用氨水泵送至槽车出售。 项目生产工艺流程及排污节点图如下：

图2 项目生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 表11 排污节点情况一览表 种类 工段 项目污染物排放 污染物来源 污染物 排放去向 废水 尾气净化 尾气净化塔 NH4+、OH- 进入项目工艺水储槽，回用于项目生产 软水制备 软水制备装置 NaCl 罐车收集，送三友氯碱作为生产原料回用 主换热器 循环冷却水 —— 循环使用，不外排 生活污水 职工生活 COD、SS 经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂处理 废气 氨水制备 氨水储罐呼吸排放 NH3 尾气净化塔处理后经15m高排气筒排放 氨水运输 氨水装车过程排放 NH3 职工生活 食堂 食堂油烟 安装高效油烟净化器对油烟进行处理 噪声 生产设备设施噪声 Leq 项目所在区域声环境 固废 软水制备 脱盐水设施 废离子交换树脂 在项目危废间暂存，交由有危废处理资质单位处置 生产过程 泵类 废润滑油 职工生活 生活垃圾 废纸、塑料袋等 厂内设置垃圾桶，集中收集，交由环卫部门统一处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 尾气净化塔 | NH3 | 170mg/m3 13.612t/a | 8.5mg/m3 0.68t/a |
|  | 油烟净化器 | 油烟 | 2.64mg/m3 | 1.06mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 主换热器 | 循环冷却水 | 循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
|  | 尾气净化塔 | 尾气净化水 | 回用于生产，不外排 | 回用于生产，不外排 |
|  | 软水制备 | NaCl | 6%NaCl溶液 | 回用于三友氯碱 |
|  | 生活污水 （1465.2t/a） | COD | 420mg/L 0.615t/a | 420mg/L 0.615t/a |
|  |  | SS | 350mg/L 0.513t/a | 350mg/L 0.513t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 0.293t/a | 200mg/L 0.293t/a |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L 0.051t/a | 35 mg/L 0.051t/a |
|  |  | TP | 3 mg/L 0.004t/a | 3 mg/L 0.004t/a |
|  |  | 动植物油 | 40 mg/L 0.059t/a | 40 mg/L 0.059t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 16.65t/a | 集中收集，由环卫部门清运处理 |
|  | 软水制备 | 离子交换树脂 | 24m3/a | 暂存于危废间，由有危废处理资质单位负责清运处置 |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 1t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为超级吸氨器、氨压缩机及各种泵类等设备运转产生的噪声。设备置于车间内，基础安装减振垫，风机采取消声器。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目工程改建在厂址内进行，土地性质为工业用地，不重新征用土地，不占用农田。据现场调查，项目所在地周边均为企业，区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。对周围生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、施工期废气环境影响分析 1.1 污染源分析 施工期大气污染源主要包括扬尘和燃油动力机械产生的废气，如：SO2、CO、NOX等。总体来说施工过程中主要的大气污染物是扬尘。 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。 1.2 施工期扬尘产生量估算 施工期产生的扬尘分为施工现场堆土扬尘和道路运输扬尘两部分。 施工堆土扬尘呈面状污染，施工现场的扬尘强弱与施工现场条件、施工方式、施工设备及施工季节、气象条件及建设地区土质等诸多因素有关，因此其扬尘强弱难以确定，本环评采用类比的方法对本项目施工过程中的扬尘影响情况进行分析。 ⑴运输扬尘 运输扬尘一般在尘源道路两侧30m的范围，扬尘量因路而异，土路比水泥路TSP高2～3倍。根据冶金部建筑研究院《亚洲银行贷款项目——承德市煤气工程报告书》的研究成果，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度高达8~10mg/m3，但是道路扬尘浓度随扬尘点的距离增加而很快下降，在扬尘点下风向150～200m处的浓度几乎接近上风向对照的浓度。 有关研究单位对多个施工工地的扬尘进行现场监测的结果见表12。 表12 建筑施工工地扬尘污染监测结果 单位：mg/m3 监测项目 工地上风向 工地内 工地下风向 备注 50m 100m 150m TSP 0.317 0.599 0.486 0.390 0.322 风速2.4m/s 表中数据显示，工地内的扬尘污染较重，是上风向对照点的1.89倍，在其下风向随距离的增加而减弱，在其下风向150米处与对照面浓度持平。说明在风速为2.4m/s的条件下，施工扬尘的影响范围在150米以内。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～30m范围内。 施工场地洒水抑尘的试验结果见表13。 表13 施工场地洒水抑尘的试验结果 距离（m） 10 20 30 50 TSP小时平均浓度(mg/m3） 不洒水 1.75 1.30 0.780 0.345 洒水 0.437 0.350 0.310 0.250 ⑵堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，建筑材料需露天堆放，部分施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，不同粒径粉尘的沉降速度见表27。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表14 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度 (m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径 (m) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度 (m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径 (m) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度 (m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域。施工扬尘主要与施工管理、施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关。施工扬尘一般高度较低，粉尘颗粒较大，属于瞬时源。北京市环境保护科学研究院也曾经对7个建筑工程的施工工地扬尘情况进行了测定，测定时的风速为2.4m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘较为严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，相当于空气环境质量标准（二级日均浓度标准）的1.4～2.5倍。建筑施工扬尘的影响范围一般在其下风向150m 之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为其上风向对照点的1.5倍，相当于二级空气环境质量标准的1.6倍。正常工况条件下，施工作业的扬尘影响范围一般都在距离施工现场100m之内，根据对一些施工现场的监测结果，距离施工现场100m处，施工粉尘的浓度约在0.2-0.5mg/m3之间。浓度影响值随风速的变化而变化，总的趋势是小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天作业时污染较大；对500m以外的环境空气影响微小。 1.3 施工期扬尘防治措施 根据唐山大气污染整治行动计划和《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》要求，本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （7）拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 （8）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （9）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （10）施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 （11）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （12）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （13）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （14）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （15）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （16）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （17）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （18）建设单位可在施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置;鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。 1.4 其他废气影响分析 ⑴施工机械及车辆废气影响分析 施工机械和运输车辆产生的废气主要污染物为NOx、CO及HC化合物等，污染物的排放量主要由机械设备和车辆采用的燃料及设备性能决定，通过采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气过滤器等部位的清洁，可有效降低机械设备及车辆废气对环境空气的影响，施工机械设备和车辆废气对周围环境空气的影响较小。 ⑵装修废气影响分析 在施工装修阶段会使用油漆和各类涂料对建筑物的室内外进行表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等，产生的装修废气主要污染物为甲醛、甲苯、苯系物等。油漆和喷涂产生废气如苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。装修施工单位使用环保无味油漆，同时挥发需要一定时间，受影响的空间范围一般只局限于油漆面附近，且量小，对建筑物外的大气环境影响较小。 综上所述，加强管理、切实落实好以上措施，施工期废气对环境的影响将会大大降低，且施工期废气对环境的影响将随施工期的结束而消失。 二、施工废水的环境影响分析 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水等，主要污染物为COD、SS。车辆和设备冲洗水成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此经简单沉淀处理后，回用于施工现场洒水抑尘。 根据本项目的建设规模，项目在项目用地东侧建设了施工营地，施工人员产生的生活污水量较少，排入市政污水管网。对于生活污水，工地应适当重视，在整个施工过程中，要倡导文明施工，加强对施工队伍的严格管理，节约用水，杜绝乱排乱泼，防止对环境产生影响。 三、施工噪声的环境影响预测与评价 3.1施工噪声源分析 3.1.1施工机械噪声环境影响预测与分析 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围环境产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。为了更有利分析和控制噪声，从噪声源角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重。不同阶段又各具有独立的噪声特性。 ⑴土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源。 ⑵基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机、以及一些打井机、风镐、移动式空压机等。这些声源基本都是一些固定声源，基本不会对环境构成大的影响。 ⑶结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。结构工程设备如混凝土搅拌机、振捣棒、水泥搅拌和运输车辆等。 结构施工阶段所需要的一般辅助设备如电锯、砂轮等，其发生的多数为撞击声。对于大多数工地的结构施工阶段，其主要声源是振捣棒和混凝土搅拌机，这两种声源工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源。其它一些辅助设备则声功率较低，工作时间也较短。 ⑷装修阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，且多数作业均在室内进行，因此可认为装修阶段不能构成施工的主要噪声源。 3.1.2运输车辆噪声环境影响预测与评价 由工程分析可知，本项目施工期运输车辆噪声在75~90dB(A)之间。为了减少运输车辆噪声对环境保护目标的影响，建议施工期间合理设置运输车辆进出工地的出入口，远离环境保护目标处。当不可避免时，夜间运输车辆出入工地时严禁鸣笛。由于运输车辆流动性较强，较难定量分析，并且随着施工期的结束，运输车辆对周围环境的噪声影响也会结束。因此施工期运输车辆噪声不会对项目所在地周围声环境产生明显不利影响。 3.2预测分析与治理措施 施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：LP：受声点所接受的声压级，dB(A)； Lp0：噪声源的声压级，dB(A)； r：声源至受声点的距离，m； R：噪声源的防护结构及房屋的隔声量，dB(A)； α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； 用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值见下表。 表15 不同施工期噪声影响预测结果 机械名称 源强 dB（A） 不同距离处的噪声预测值【dB（A）】 施工阶段 15m 40m 60m 70m 80m 100m 200m 挖掘机等 95 68 63 59 58 56 54 47 土石方 钻孔桩沉桩机等 100 76 68 64 63 61 59 52 基础 振捣棒等 90 66 60 54 53 51 49 42 结构 升降机等 85 58 49 46 45 43 41 34 装修 由上表预测结果可知在没有其它防护和声屏障的情况下，各施工机械单独施工且当施工位置距离施工场界较近时（根据最靠近场界的建筑物距场界的距离，施工机械距各场界距离＞7m），施工场界噪声均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准限值要求。 为了尽量降低噪声对周围环境保护敏感目标的影响，建设单位必须切实做好下列噪声控制措施： ⑴用低噪声设备，加强设备的维护与管理，确保施工噪声不对周边声环境产生影响。 ⑵可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。 ⑶增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。 ⑷合理安排施工进度，尽量缩短工期。 ⑸加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。 ⑹统筹安排施工，尽可能避免在同一区段同一时间安排大量产生噪声设备同时施工。 四、施工固体废物的环境影响分析 施工期产生的固体废物主要包括：施工人员生活垃圾，废建材洒落的砂石料等建筑垃圾和施工土方。 这些固废在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程洒落满地，车辆粘满泥土会导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和当地环境质量。废弃物处置不当或无规划乱丢乱放，将影响城市的建设和整洁。 建设单位必须采取如下措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响： ⑴建筑垃圾要设固定的暂存场所，并加罩棚或其他形式进行封闭。 ⑵施工人员居住场所要设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，施工单位应与当地市容环卫部门联系，做到及时清理生活垃圾，应做到日产日清，避免长期堆存孳生蚊蝇和致病菌，影响健康。 ⑶施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 ⑷工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 ⑸为保护弃土场生态环境，建设单位与施工单位签订合同时可明确提出工程弃土必须运至渣土管理部门指定地点，不得随意弃置，弃土后应该对弃土场地进行压实、绿化，必要时要进行边坡防护。 ⑹应做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失，污染水体或者堵塞排水管道。 ⑺弃土运输须采用密闭或者封闭良好的车辆，禁止超载运输，防止弃土散落。 建设单位应负责对施工单位进行监督和协调管理，确保以上措施得到落实。 营运期环境影响分析： 一、废气治理措施及影响分析 （1）氨水储罐呼吸排放 对于氨水储罐，在储存和装车作业时会挥发排放氨气。储罐挥发排放的氨气包括两种方式：大呼吸排放和小呼吸排放。大呼吸排放是指储罐进行收发氨水操作时，向环境排放氨气的过程；小呼吸排放则指储罐内氨水静止储存期间，由于温度的变化而引起氨气排放的过程。 ⅰ.呼吸排放（即小呼吸）是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量（根据中国环境工程技术中心的相关文章）： LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB为固定顶罐的呼吸排放量，kg/a； M为储罐内蒸汽的分子量； P为在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa； D为罐的直径，m； H为平均蒸汽空间高度，m； △T为一天之内的平均温度差，℃； FP为涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C为用于小直径罐的调节因子（无量纲）（直径在0~9 m之间的罐体，C=1－0.0123（D－9）2；罐径大于9 m，C=1）； KC为产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0）。 ⅱ.工作排放（即大呼吸）是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸汽饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空间容纳的能力。 可由下式估算固定顶罐的工作排放（根据中国环境工程技术中心的相关文章）： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW为固定顶罐的工作损失，kg/m3投入量； KN为周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K≤36，KN=1； 36﹤K≤220，K﹥220，KN=0.26。 其他的同小呼吸。 根据建设单位提供的资料，上述公式中各参数取值为：MNH3=17，P=17930Pa，D=3.2/7m，H=0.9m，△T=15℃，FP=1.0，C=0.5862/0.9508，KC=1，KN=0.26。 经计算可知，LB（φ=3.2）=16.12kg/a，LB（φ=7.0）=101.25kg/a，LW=0.03kg/m3。 本项目年生产25%的氨水30万吨，经查阅资料可知，25%的氨水密度为910kg/m3，由此可知本项目年氨水通过量约为33万m3。 表16 储罐呼吸排放量一览表 项目 排放系数 通过量（m3） NH3气体排放量（kg/a） 储罐 氨水 小呼吸损失 φ=3.2m储罐 16.12kg/台储罐 5（台） 80.6 φ=7.0m储罐 101.25 kg/台储罐 3（台） 303.75 大呼吸损失 0.041kg /m3通过量 33×104 13516 合计 氨气 33×104 13900.35 本项目年工作时间为8000h，经计算可知，项目呼吸排放产生的氨气的源强为1.7kg/h。 本项目采用一套尾气净化塔对项目呼吸排放产生的氨气进行吸收处理，由于氨气极易溶于水，与水能以1:700的体积比溶解，因此本项目吸收剂采用水。选用的尾气净化塔处理工艺见下图： 图3 尾气净化塔处理工艺流程图 本项目尾气净化塔引风机风量为10000m3/h，对氨气的吸收效率为95%以上，因此本项目排放的废气中氨气的排放速率为0.085kg/h，排放浓度为8.5mg/m3，经15m高排气筒排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中氨排放限值要求。 注： ①本项目液氨储罐为压力储罐，不考虑其大小呼吸的排放。同时，在液氨槽车卸车，向液氨储罐输料过程中，液氨储罐与槽车之间设有平衡管，平衡槽车与储罐之间的压力；同时，液氨储罐超压放散的氨气经管道引入氨压缩机压缩液化后经管道回流入槽车，该系统为密闭循环，无氨气排放。 ②本项目氨水装车过程中，槽车与本项目氨水储罐设置有管道联通，平衡槽车与氨水储罐之间的气压，系统密闭，不会产生氨气外泄。 （2）食堂油烟 本项目建成后，全厂职工有50人在厂内就餐。根据类比调查和有关资料显示：日常家庭中，一般每人每餐耗食用油量为15克，考虑项目餐厅作业性质，本报告按每人每餐耗油量15克。食堂油烟主要成分为动植物油烟雾，本项目建设2个灶眼，属小型规模，食用油消耗量为2.25kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，平均为2.81%，则以每天炊事时间6h计算得到，油烟产生量约为10.54g/h，按单个灶头基准排风量2000m3/h计算，初始浓度约为2.64mg/m3。 本项目食堂采用净化效率60%的油烟净化器，处理后的油烟通过风机进入排风管道自排放口排出，职工食堂废气经过净化后的油烟浓度约为1.06mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型规模标准：油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3，油烟净化设施净化效率不低于60%，对周围环境空气影响较小。 二、废水治理措施及影响分析 2.1 废水产排情况分析 ①项目主换热器冷却水循环使用，不外排； ②项目尾气净化塔废气吸收用水排入工艺水储槽，回用于项目生产，不外排； ③本项目离子交换树脂再生过程中产生的浓盐水通过罐车进行收集，汽车运输至唐山三友氯碱有限责任公司作为其生产原料使用，不外排； ④生活污水： 本项目建成后劳动定员为50人，根据河北省地方标准《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1611.3-2016），参考城镇居民用水，用水量为110L/人·天，项目年运行333天，则本项目用水量5.5t/d（1831.5t/a）。项目生活污水排放量按照用水量的80%计，则本项目污水排放量为4.4t/d（1465.2t/a）。 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，参照《城市给排水工程规划设计实用全书》，生活污水经化粪池处理后，主要污染物浓度分别为SS≤350mg/L，CODcr≤420mg/L，BOD5≤200mg/L，氨氮≤35mg/L、TP≤3mg/L、动植物油≤40mg/L。 表17 生活污水排放水质预测 污染物 CODCr SS BOD5 NH3-N 总磷 动植物油 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 预测值 420 350 200 35 3 40 排放量 0.615 0.513 0.293 0.051 0.004 0.059 本项目各部分生活污水后经过化粪池处理后，各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）NH3-N：45 mg/L限值要求，生活污水经市政污水管网，排入南堡经济开发区污水处理厂。 2.2 地下水环境影响分析 2.2.1 评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据建设项目对地下水环境的影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，第85项，基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造，报告表地下水环境影响评价项目类别为III类。 表18 地下水环境影响评价行业分类表 环评类别 行业类别 报告书 报告表 地下水环境影响评价项目类别 报告书 报告表 L 石化、化工 85 基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火类产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 除单纯混合和分装的 单纯混合或分装的 Ⅰ类 III类 《环境影响评价技术导则水环境》HJ610-2016中，将建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如下表所示。 表19 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建或规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特征地下水资源保护区 较敏感 集中式生活饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建或规划的饮用水水源）准保护区以外的径流补给区，未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感 上述地区以外的其他地区 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 项目场地及附近地区无生活供水水源地准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区；也无生活供水水源地准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它环境敏感区。因此按照HJ610-2016的要求，项目场地地下水敏感程度为属于地下水环境“不敏感区”。 根据HJ 610-2016中关于地下水环境影响评价工作分级的依据，项目地下水环境评价项目类别为III类项目，项目选址区的地下水环境敏感程度为不敏感，因此本项目地下水环境影响评价为III类项目三级级评价。 2.2.2 区域水文地质条件 2.2.2.1 第四系水文地质分区 从区域上来看，调查评价区位于滦河地下水系统，东部边界至渤海岸边，西部沿陡河断裂方向以粘性土弱透水边界与潮白河-蓟运河地下水系统区相接。区域上分为2个子区，山前倾斜平原水文地质区与滨海平原水文地质区。 一、冲洪积倾斜平原水文地质区（Ⅰ） 区域上的冲洪积倾斜平原水文地质区（Ⅰ）处于燕山山前平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层岩性以砂、砾石、卵石为主，地下水位埋深0.5～18.8m，浅层水富水性从东北向南、西南方向递减，在东北部地区富水性一般大于50m3/h·m，在胡各庄、东黄坨一带富水性降为20～30 m3/h·m；深层水富水性空间分布规律与浅层水较为相似，西南部的扒齿港、长凝一带富水性一般大于40m3/h·m，而在西北部的大齐各庄以及东部的阎各庄-汤家河一带富水性10～20 m3/h·m。 二、 滨海平原水文地质区（Ⅱ） 区域上的滨海平原水文地质区（Ⅱ）处于渤海北岸滨海平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层以多层结构为主，岩性一般以粉细砂为主，局部含有中砂，大部分地区为有咸水分布区，在有咸水区局部存在浅层淡水，浅层淡水厚10～60m，其下为咸水体，地下水位埋深0.5～4m。浅层水富水性均小于20m3/h·m，南堡地区、京唐港区富水性仅5～10 m3/h·m，在乐亭莲花池、王滩西南一带富水性小于5 m3/h·m；深层水富水性以10～20 m3/h·m为主，在唐海县十一农场、十农场一带富水性较大，一般30～403/h·m。 其中，本次工作调查评价区位于区域上的滨海平原水文地质区（Ⅱ）南端。 2.2.2.2 第四系含水层组划分 从区域上看，第四系松散岩类孔隙水按地下水埋藏条件可划分为浅层水和深层水，按地下水水力性质可划分为潜水和承压水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层系自上而下划分为四个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，地质时代分别相当于Q4、Q3、Q3和Q1。各含水组在水平方向上分布于倾斜平原和滨海平原两个水文地质区。 一、浅层水 1、第Ⅰ含水层组 在滨海平原水文地质区（Ⅱ），第Ⅰ含水层组底界埋深约20-40m,含水岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，单位涌水量小于2.5m2/h·m。大气降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上为大于5g/L的高矿化氯化钠型水。 2、第Ⅱ含水层组 在滨海平原水文地质区（Ⅱ）,第Ⅱ含水层组底界埋深120-130m,由于受晚更新世以来的海侵影响，海积层约占第Ⅱ含水层组厚度的1/3～1/4。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，单位涌水量5～20m2/h·m，补给条件很差，地下径流缓慢，因此，该组大部分地下水为氯化物-钠型高矿化咸水。 二、 深层水 1、第Ⅲ含水层组 在滨海平原水文地质区（Ⅱ）,第Ⅲ含水层组底界埋深360-420m,含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单位涌水量10～20m2/h·m，局部小于10m3/d。 2、第Ⅳ含水层组 在滨海平原水文地质区（Ⅱ）,第Ⅳ含水层组底界埋深则大于600m,含水层以中细砂、细砂为主，系由厚层粘土、粉质粘土与含水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单位涌水量5～10m2/h·m。 2.2.2.3 地下水系统特征 一、 地下水补径排特征 1、浅层水补径排特征 从区域上来看，浅层地下水主要接受大气降入渗补给，其次为地表水体入渗和地下水的侧向径流补给，还包括农业灌溉回归补给，而地表水体入渗又包括了河流入渗补给和渠道渗漏、渠灌入渗补给。地下水流向由北向南，与地表水基本一致，水力坡度较大，一般为1‰，地下水径流条件良好。矿化度＜2g/L的浅层淡水，主要消耗于人工开采及蒸发和以越流的方式补给深层地下水；在没有进行开采的矿化度＞2g/L区。浅层地下水的主要排泄方式为潜水蒸发。 2、深层水补径排特征 从区域上来看，深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流和上部含水层越流补给,在天然条件下，地下水总体流向由北向南，径流比较缓慢，在唐海南堡至大清河盐场一带集中开采区形成了深层地下水降落漏斗，超采改变了地下水的径流方向，形成漏斗中心，地下水流向变为由四周向漏斗中心汇流的趋势，水力坡度增大。主要消耗于人工开采与侧向径流流出。 二、 地下水流场特征 1、浅层水水位埋深现状及分布特征 （1）浅层水埋深特征 从区域上来看，滨海平原水文地质区（Ⅱ）水位埋深较小，分布规律主要与地形地貌、地表水分布有关，受咸水分布影响，浅层地下水基本未开采，水位埋深一般为0.5～2.0m。咸淡水交界一带，局部受全淡水区地下水集中开采影响，水位埋深较大，调查评价区内水位埋深一般为2.0m左右，其浅层水受周边海水控制，形成一个独立的浅层地下水系统，与陆上海积平原区浅层地下水系统没有地下水水力联系。 （2）浅层水流场特征 从区域地下水流向分析，受地下水集中开采影响，形成局部地下水位降落漏斗，地下水自四周向漏斗中心流动，水力坡度增加到2～5‰，如丰南区黄各庄一带、丰南区大新庄-唐海县六农场一带及乐亭县新寨-马头营一带。 2、深层水水位埋深现状及分布特征 （1）深层水水位埋深特征 以主要开采层的水位代表深层地下水位，从区域上来看，深层地下水位埋深为15～68m，滨海平原水文地质区（Ⅱ）水位埋深较大，分布规律主要与深层地下水的补给条件和开采强度分布有关。咸淡水分区界线附近，水位埋深15～25m，唐海县曾家湾水位埋深25～30m，乐亭县水位埋深一般也为15～25m，汤家河-滦河口一带水位埋深10～15m。再向南逐渐接近地下水位降落漏斗中心，至唐海县四农场-南堡开发区-丰南区黑沿子一带水位埋深逐渐增加到40～50m，局部达50～60m。 （2）深层水流场特征 从区域上来看，深层地下水流向，由于深层地下水补给条件较差，受长期超采影响，在丰南区南部、唐海县、乐亭县南部一带形成大范围降落漏斗，并与天津市漏斗连成一片。在深层地下水漏斗区，受局部集中开采影响形成多个漏斗中心。受南堡开发区集中开采影响，在黑沿子-南堡开发区-老王庄一带形成降落漏斗中心。 2.2.3 调查评价区水文地质特征 2.2.3.1 调查评价区地层特征 根据收集到的《唐山三友热电扩建岩土工程勘察报告》（2004年，位于场地东北部2.2km，属同一地貌单元，地层岩性相似）的内容，将区域内地下50m勘探深度范围内分为14个工程地质层，各工程地质层特征见表20、图4： 表20 邻近场地各工程地质层特征表 序号 名称 工程地质特征 厚度（m） 层底埋深（m） ① 杂填土 杂色，湿，松散，由粘性土、砖块、碎石等组成。局部分布。 0.4-2.0 0.4-2.0 ①2 素填土 褐色，湿，松散～稍密，以粘性土为主，含砖块、碎石。局部分布。 0.6-1.8 0.6-1.8 ①3 耕土 褐色，湿，松散，以粘性土为主，含植物根系。局部分布。 0.3-1.5 0.3-1.5 ② 粉质粘土 褐色，灰黄色，软塑～可塑，土质较均匀，含少量贝壳碎片，有铁锈浸染，含少量植物根，有腥臭味，切面有光泽，干强度中等～高，韧性中～高，无摇振反应。全场区分布。 0.4-4.5 2.1-4.8 ③ 粉质粘土 褐色，灰色，流塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片、云母，有铁锈浸染，含少量植物根，有腥臭味，切面有光泽，干强度中等，韧性中，无摇振反应。顶部较软，下部较硬。全场区分布。 10.2-15 14.9-18.1 ④ 粉砂 褐色，灰色，稍密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部表现为与粉土互层，磨圆度中等，级配较好。全场区分布。 0.8-4.0 16.8-21.0 ⑤ 粉质粘土 褐色，灰黄色，软塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面略有光泽，干强度中等，韧性中，无摇振反应。全场区分布。 0.6-5.5 18.0-24.7 ⑥ 粉砂 褐色，灰色，中密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，磨圆度中等，级配较好。局部缺失。 0.3-3.3 19.2-24.9 ⑦ 粉质粘土 褐色，灰黑色，流塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，局部夹姜石，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，有韧性，无摇振反应。局部缺失。 1.7-6.9 23.3-28.0 ⑧ 粉土 褐黄色，湿，中密～密实，干强度中低，韧性低，摇振反应中等。局部缺失。 0.7-4.8 24.6-28.3 ⑨ 粉砂 黄色，灰色，中密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，含姜石，磨圆度中等，级配较好。全场区分布。 1.5-8.8 26.2-30.37 ⑩ 粉质粘土 褐色，灰黑色，软塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，有韧性，无摇振反应。 0.8-8.2 30.0-37.7 ⑾ 粉砂 褐色，灰色，中密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，磨圆度中等，级配较好。 1.0-6.5 35.0-42.2 ⑿ 粉质粘土 褐色，灰色，硬塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。 2.3-5.0 43.8-45.0 ⒀ 粉砂 黄褐色，灰色，密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，磨圆度中等，级配较好。 2.5-3.7 47.0-48.0 ⒁ 粘土 灰色，褐色，坚硬～硬塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，韧性，无摇振反应。 未揭穿 50m 图4 典型工程地质剖面图 2.2.3.2 调查评价区第四系含水层组划分 根据收集的相关调查评价区内地层资料，结合《冀东平原农田供水水文地质勘察报告》，将调查评价区及场地将第四系含水层由新到老分为四个含水组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，时代分别相当于Q4、Q3、Q2、Q1。 图5 调查评价区Ⅱ-Ⅱ′水文地质剖面图 （1）第Ⅰ含水层组（Q4） 底板埋深40-44m左右，其含水层岩性为粉砂，含水层厚12～14m左右，为潜水-微承压水，含水层单位涌水量为0.4～0.7m3/h·m，水位埋深1.5m左右。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度18-20m。据收集水质简分析资料可知，该层水矿化度在大于5g/L左右，水质类型为Na-Cl型，地下水主要来源为地层内沉积残留的海水及大气降水。 场地附近第Ⅰ含水组底板埋深在42m左右，含水层岩性以粉砂为主，层厚在13.4m左右，第Ⅰ含水层组隔水底板厚度在18.1m以上，隔水层岩性以粉质粘土和粉土为，含水层富水性极差，为咸水。 （2）第Ⅱ含水层组（Q3） 底板埋深130-144m左右。含水层岩性以粉细砂、中细砂为主，厚度为25～30m左右，含水层数多，地下水类型为承压水。单位涌水量小于1.0m3/h·m。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度25～30m。 场地附近第Ⅱ含水层组底板埋深134 m左右，上部为咸水，下部淡水，咸淡水分界线在65m左右，在咸淡水之间有30多m厚的过渡微咸水，65m以下为淡水。含水层以粉砂、中细砂为主，含水层数量多，单层厚度薄，水化学类型为Cl-Na型水，矿化度>5 g/L；65m以下淡水，水化学类型HCO3-Ca·Na型水，矿化度<1 g/L，，该层水以前为该地区的开发利用水层，由于近年来咸水面下降，该水层已不在适应用水要求，目前有少量开发利用。 （3）第Ⅲ含水层组（Q2） 底板埋深340-400m左右。含水层岩性以细砂、粉细砂为主，厚度为70～90m左右，含水层分为若干层，中间有较厚的粘性土相隔，为承压水。单位涌水量小于2.0m3/h·m。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度55～75m。 场地附近第III含水组底板埋深375 m左右，含水层以细砂为主，局部为粉细砂，单位涌水量10 m3/h·m，水位埋深40-50 m，属承压淡水，水化学类型为HCO3-Na型水，矿化度0.3-0.6 g/L，该层水是该地区开发利用的主要含水层。 （4）第Ⅳ含水层组（Q1） 第四系下更新统地层，含水层岩性以细砂为主，底板埋深580 m左右，属承压淡水，该层目前很少有开发利用。 2.2.3.3 重点调查区（场址区）第Ⅰ含水组水文地质特征 （1）含水层及富水性 ①含水层 通过对调查评价区收集到的钻孔资料及进行的水文地质试验可知，可知场地内第Ⅰ含水组含水层分布在地表以下26.9m范围内，由剖面图可以看出： 结合水文地质剖面图和柱状图可知，第Ⅰ含水组主要含水层为粉砂层，厚度在4.1m左右，揭露后的第Ⅰ含水组水位在1.50m，第Ⅰ含水组水位在粉质粘土内，呈现一定微承压水性，第Ⅰ含水组隔水层由均厚7.8m以上的粉质粘土等粘性土层组成，在场地内分布连续稳定，渗透系数小，与下部含水组之间的水力联系小，为相对稳定的隔水层。 由以上分析可知，场地下第Ⅰ含水组的主要含水层夹在两个渗透性能差的粘性土层之间，使得第Ⅰ含水组呈现微承压性，第Ⅰ含水组主要补给来源为含水层上游的侧向补给，排泄以侧向流出为主，第Ⅰ含水组隔水底板分布均匀且连续，由粉质粘土及粉土组成，从而使得场地下第Ⅰ含水组与下部含水组之间水力联系较小。 ②富水性 本次工作在调查评价区第Ⅰ含水组进行3组简易抽水试验，采取稳定流抽水，渗透系数和影响半径计算如下： 式中：K—潜水含水层渗透系数（m/d）; Q—抽水井流量（m3/d）； H—抽水前潜水含水层初始厚度（m）; h—抽水稳定后潜水含水层（m）； R—抽水影响半径（m）； r—抽水井井孔半径（m）； S—抽水水位降深（H-h）（m）。 以上两式联立求解，可得表21。 经过现场简易抽水试验验证，调查评价区范围内第Ⅰ含水组主要岩性为粉砂，渗透系数在1.015-1.037m/d之间，平均值为1.024m/d（表21）。 表21 调查评价区第Ⅰ含水组抽水试验统计及计算结果表 井号 井深 (m) 井径r (m) 水位(m) 抽水 降深S(m) 涌水量Q (m3/d) 抽水前含水层厚度H（m） 渗透 系数K(m/d) 影响 半径R(m) 单位涌水量 q（m3/h·m） JC1# 25 0.18 1.37 6.52 36 4.33 1.019 29.02 0.230 JC2# 25 0.18 1.36 6.07 36 4.53 1.037 30.15 0.247 JC3# 25 0.18 1.33 4.67 36 5.84 1.015 24.84 0.321 平均 0.18 1.35 5.75 36 4.90 1.024 28.00 0.266 最大 0.18 1.37 6.52 36 5.84 1.037 30.15 0.321 最小 0.18 1.33 4.67 36 4.33 1.015 24.84 0.230 （2）地下水的补径排 场址区内第Ⅰ含水组含水层岩性以粉砂为主，沉积时代相当于第四系全新世，水化学类型为Cl-Na型，矿化度大于5.0g/l，为咸水，属潜水—微承压水。 根据调查结果显示项目选址区第Ⅰ含水组水循环形式为：补给以大气降水、含水层上游侧向补给为主，排泄以潜水蒸发及侧向流出为主。 第Ⅰ含水组径流方向与地形一致，由北向南流动，含水层岩性细，水力坡度平缓，地下水径流缓慢。 2.2.3.4 重点调查区包气带特征与防护能力 渗水试验最终确定场地内包气带平均垂向渗透系数0.00752m/d（合8.70×10-6cm/s）。 2.2.3.5 第Ⅱ、Ⅲ含水组水文地质特征简述 （1）第Ⅱ含水组水文地质特征 调查区内第Ⅱ含水组浅层水利用较少，第Ⅱ含水组地下水位埋深40.3～42.42m左右，地下水位标高在-38.3～-40.42m之间，地下水整体流向由东南向西北流动，平均水力坡度为0.11‰。由于调查区内第Ⅱ含水组地下水开发利用程度相对较少，为季节性集中开采，主要为农业灌溉、鱼塘补水及部分小型冷冻厂用水。 （2）第Ⅲ含水组水文地质特征 调查区内第Ⅲ含水组地下水位埋深52m左右，地下水位标高在-40.25～-61m之间，地下水整体流向由南向北流动，平均水力坡度为0.75‰。本层是调查区内城镇和工业用水的主要开采层位，近期随着调查区内社会经济的快速发展，本层地下水开采量逐年增大，因此地下水呈现出逐年下降的趋势。中深层、深层水的补给来源为上游含水层的侧向径流补给和上覆含水层的越流补给，由于超采地下水在南堡开发区周围已形成深层地下水位降落漏斗，漏斗中心在丰32-3附近，地下水由周边向漏斗中心径流，水力坡度较大，排泄方式以人工开采为主，其次为侧向径流。 2.2.3.6 调查评价区地下水系统结构 与区域水文地质条件有所差异，调查评价区内所属第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组的浅层水相互之间水力联系较小，不宜再作为一个整体进行分析研究。因此在本次工作中，将调查评价区内的第Ⅰ含水组、第Ⅱ含水组和第Ⅲ含水组的地下水系统结构分别进行分析。 调查评价区南侧临渤海湾，渤海湾切穿第Ⅰ含水组的含水层，调查区北端为农村或工业区，由地下水系统示意图可以看出，调查区内第Ⅰ含水组主要以大气降水及地表水体下渗补给为主，排泄为潜水蒸发及向海径流排泄。 调查区北部为南堡开发区、黑沿子镇等人类活动剧烈地区，其第Ⅱ含水组下段的淡水在一定时期曾大量利用，现状利用情况较少，但是第Ⅱ含水组的水位埋深在40m左右，因此调查评价区内第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组之间存在约为38m左右的水位差，存在第Ⅰ含水组向第Ⅱ含水组越流补给的情况，第Ⅱ含水组的咸淡水分界线在65m左右，其上部咸水含水层多且单层厚度薄，各含水层之间的相对隔水层厚度大，相对连续稳定，以粉粘和粉土为主，富水性条件差、径流条件不利，因此第Ⅰ含水组对第Ⅱ含水组的越流补给只局限在对第Ⅱ含水组上段咸水的补给，并且隔水层渗透系数小，厚度大因此越流补给量小。而对于第Ⅱ含水组、第Ⅲ含水组，受南堡开发区大量用水产生的地下水降落漏斗影响，其地下水的补给来源目前为南侧滨海部分侧向径流向降落漏斗补给，主要排泄方式为向北侧向流出和人工开采。因此，调查评价区内地下水系统内部直接存在一定的联系，但第Ⅰ含水组与第Ⅱ含水组的联系只局限在咸水直接的相互补给，对淡水资源影响较小。 根据以上分析，由于区域水文地质条件的差异，调查评价区内所属第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组相互之间水力联系较小，不宜再作为一个整体进行分析研究。同时两个含水组与下部深层承压水之间联系不密切，因此在本报告中，将Ⅰ第含水组作为报告中重点调查及评价含水组。 2.2.4 地下水环境影响预测与评价 2.2.4.1 预测方法 根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价采用数值法或解析法进行地下水环境影响分析及评价。本项目厂区选址位于唐山市冲积海积平原区，厂址区内含水层岩性及厚度较为稳定连续，水文地质条件相对简单，同时项目开展了必要的环境水文地质调查及实验，因此本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。 2.2.4.2 预测范围 考虑到项目需要预测的浅层含水层（水质预测），为了说明建设项目对地下水环境的影响，预测范围设置在项目调查评价区，通过不同情境对可能产生的地下水污染进行预测分析评价。本次评价从建设项目污染源源强的设定、泄漏点的选择均是在考虑到区域环境水文地质条件上进行的。 根据工程分析资料，场址区地下水污染源强以场址区事故水池为预测位置，预测范围为整个地下水调查评价区。模拟时间分别设置为100d，1000d，7300d。 2.2.4.3 预测时段 根据工程分析，地下水影响预测时段主要在于生产运行期阶段。依据《环境影响评价技术导则•地下水》（HJ610-2016）要求，本项目对地下水环境的影响应从正常工况、事故工况两种情形进行模拟预测。 ①在正常工况下，本项目污水经市政污水管线排入南堡经济开发区污水处理厂，污水管线由专业的设计公司按照相应标准进行设计，严格的进行防腐防渗，经防渗处理后，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，故本次评估中不对其进行预测。 ②事故工况的选择以事故水池为预测点，选取的事故水池防渗等级不合标准或其他原因从而使防渗层失效，污染物通过直接进入含水层中，在一定的检漏时间内，渗漏的污染物从而污染含水层的情况。 2.2.4.4 预测因子选取 本项目事故工况分水主要为消防废水，主要污染物为氨氮（NH4+），污染物及源强分别为氨氮500 mg/L，按照GB14848/T-93III类标准进行标准指数计算后，氨氮标准指数分别为：2500。按照HJ610-2016的要求，本次预测以氨氮为预测因子进行预测及评价。 2.2.4.5 地下水概化模型建立 1、非正常工况数学模型确定 主要针对事故池事故状况下泄漏污水，直接进入含水层的污染物在项目场地含水层中的运移情况。非正常工况下各类地下或半地下式的污水池，表层防渗工程出现破损或防渗等级不合标准要求，一定时间内渗漏的污染物透过包气带，逐渐渗入至浅层地下水中。 模型概化条件如下：本次使用的模型概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入的概念模型，其主要假设条件为： （1）污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。 （2）评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。 （3）假定含水层流场无限，地下水分散渗流为一维流，流速视为常数； （4）假定污水的渗漏浓度恒定，且污水的渗漏量和渗漏持续的时间成正比。 2、非正常状况下数学模型及参数确定 （1）数学模型 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》要求，一维稳定流动一维水动力弥散问题的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入，可采用的预测数学模型为： 式中：x—距污染物注入点的距离，m； t—时间，d； C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L； m—注入的示踪剂质量，kg； w—横截面面积，m2； C0—注入示踪剂的浓度，mg/L； u—水流速度，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； π—圆周率。 （2）相关参数确定 由以上模型可知，污染物注入的浓度C0；地下水平均流速u；污染物在包气带中的纵向弥散系数DL等参考正常状况模型参数，其它模型参数横截面面积w；注入的示踪剂质量m确定如下： ①污染物注入的浓度C0 根据本项目工程分析可知，项目主要污染源概化至事故池，根据项目工程概况可知，项目破氰池面积为660m2。事故设置有防渗措施钢筋混凝土框架内，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）中关于钢筋混凝土结构满水试验的验收标准为2L/m2·d，既正常状况下钢筋混凝土结构的水池在此渗漏量时，满足验收要求的，非正常状况下假设污水防渗层由于质量问题或其他原因，防渗层出现裂缝或漏洞等，假定项目破事故池泄露时间设定为1d，破氰池渗漏量为正常状况下渗漏量的10倍，则污水收集池各污染物瞬时注入量为：氨氮660g。 ②地下水平均流速 根据对第四系潜水进行的抽水试验统计结果，确定本次模型计算渗透系数1.024m/d。同时由调查评价区内实测等水位线图可知项目场地内地下水径流方向主要是由北向南方向呈一维流动，水力坡度I为0.2‰，因此地下水的渗透流速u=K×I/n=1.024m/d×0.2‰/0.2=0.001m/d。 ③纵向弥散系数: 弥散系数一般是通过野外弥散或室内土柱实验确定，但是由于弥散系数的尺度效应，野外试验和土柱实验均不能较直观的反应污染场地的弥散系数。在本次工作中结合地层岩性特征和尺度特征，参考Xu和Eckstein方程式（1995，基于海量弥散实验测量数据和分型数学的统计公式）确定其弥散度αm，进而计算弥散系数DL。 Xu和Eckstein方程式为： 式中：αm—弥散度； LS—污染物运移的距离（m），根据项目环境水文地质条件，本次选取污染物运移距离按300m计算。按照上式计算可得弥散度αm=7.41m。 由此计算项目场地含水层中的纵向弥散系数： DL=αm×u 式中：DL—含水层中的弥散系数（m2/d）； αm—含水层中的弥散度（m）； u—含水层地下水的流速（m/d）。 按照上式计算可得含水层的纵向弥散系数DL =0.007m2/d。 ④模型影响范围限值等规定 本节根据水文地质参数及污染源强，利用相应的地下水污染模型进行模拟，主要模拟污水处理池在正常及非正常状况下预测因子对地下水的影响状况，根据该地区地下水质量及现状，确定以各预测因子的地下水质量标准（GB/T14848-1993）中的III类标准为超标影响限值；以各预测因子的检测方法检出限作为影响限值。 表22 超标及影响范围限值统计表（单位：mg/L） 序号 预测因子 影响范围限值 超标范围限值 1 氨氮 0.02 mg/L 0.2 mg/L 2.2.4.6 事故工况下地下水环境影响预测及分析 假设项目事故池由于地基或填埋过程产生撕裂或损坏，在此状况下废水排水排入地下水，在忽略包气带的防护性能的前提下，直接进入含水层，对地下水含水层的影响。运算结果见表23、图6。 表23 非正常工况下氨氮运移模型计算表（单位mg/L） 距离（m） 计算天数 100天 1000天 7300天 1 84.20 35.50 10.80 2 31.00 34.30 11.50 3 5.58 30.80 12.00 4 0.49 25.80 12.50 5 0.021 20.10 12.80 6 0.0004 14.60 13.00 10 0 1.97 12.70 11 0 1.00 12.30 12 0 0.47 11.80 13 0 0.21 11.20 14 0 0.09 10.60 15 0 0.03 9.84 16 0 0.0115 9.08 20 0 8.94E-05 5.98 30 0 0 1.06 35 0 0 0.31 36 0 0 0.23 37 0 0 0.18 38 0 0 0.13 39 0 0 0.096 40 0 0 0.070 41 0 0 0.051 42 0 0 0.036 43 0 0 0.026 44 0 0 0.018 45 0 0 0.013 46 0 0 0.009 47 0 0 0.006 48 0 0 0.004 图6 氨氮浓度预测结果图 由图可知，项目在非正常状况下，污染物持续的渗漏，由于事故池的背景值较高，污染物预测中心浓度大，但是由于该地含水层富水性差，地下水径流弱等原因，污染物迁移距离较近，由预测结果可知在发生渗漏后污染物之间进入含水层，在100d、1000d、7300d左右，污染物运移分别运移6m、16m、44m；在100d、1000d、7300d左右，污染物超标的范围分别6m、14m、37m，既项目超标影响范围在下游37m的范围内。 由此可见，非正常工况下，在预测期内污染物最大超标范围为37m，项目事故池距离南厂界距离为84m，因此项目非正常状况下对地下水影响范围小，且超标范围仅在厂区内小范围存在，未出厂界，项目对周边地下水环境产生影响可接受。 2.2.5 地下水环境保护措施与对策 2.2.5.1 建设项目污染防控措施 （1）本项目采取分区防渗措施，严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，可有效较少对地下水的污染，本项目分区防渗具体措施见表24。 表24 本项目地面防渗措施一览表 项目 防渗分区 防渗措施 生产车间地面 一般防渗区 采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗。 事故水池 重点防渗区 采用混凝土进行浇筑，池底及池壁铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s 危废间 重点防渗区 采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗，地面及裙角环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s 氨水罐区、液氨罐区 重点防渗区 氨水及液氨罐区均已铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s，能够满足新建项目对防腐防渗的要求。 项目防渗分区图见图7。 图7 项目防渗分区图 （2）源头控制措施：加强设施设备的维护和管理，选用优质设备和管件，加强日常管理和维修维护工作，防止和较少跑冒滴漏现象的发生和非正常工况的发生。为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应进行环境监理，严格按照防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 2.2.5.2 地下水环境监测与管理 （1）根据HJ610-2016的要求结合《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004，对项目厂区地下水跟踪监测点进行布设。根据HJ610-2016中关于跟踪点监测数量的要求可知，本项目需布设地下水监测点位1个。 （2）监测因子 常规监测因子以项目特征污染物为主，主要为pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、总硬度、氰化物、氯化物等7项。 （3）监测频率 根据该地区环境水文地质特征及结合监测规范要求，对地下水跟踪监测井，逢单月监测一次，5月、9月采样进行一次全分析。地下水监测采样及分析方法应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的有关规定。 监测井位置 项目位置 图8 地下水监测井位置 2.2.6 地下水环境影响评价结论 综上所述，在收集大量历史水文地质条件资料的基础上，通过运用解析法对非正常工况下情景污染物运移的模拟和预测，分析项目建设对项目场地周边区域地下水环境的影响，结果显示：项目在采取地下水监控及发生渗漏后及时处理的情况下，项目事故工况下对下游地下水的影响是可接受的。 三、噪声治理措施及影响分析 3.1 项目主要噪声源及治理措施 拟建工程产噪设备主要为超级吸氨器、氨压缩机机各种泵类等设备噪声，产噪声级在60～90dB(A)。拟建工程采取将产噪设备布置在车间内，基础加装减振垫，风机加装消声器等降噪措施，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果达15dB(A)以上。 表25 项目产噪设备及治理措施一览表 序号 车间 设备名称 数量（台） 源强 治理措施 1 生产 车间 超级吸氨器 2 60 低噪声设备、封闭的生产车间、设备基础减 （可综合降噪15dB（A）） 2 软水泵 3 80 3 喷淋循环泵 2 80 4 氨水循环泵 2 80 5 氨水输送泵 3 80 6 液氨卸车压缩机 2 90 7 液氨装车泵 1 80 8 液氨倒罐泵 1 80 9 液氨灌瓶泵 1 80 10 氨水装车泵 3 80 3.2预测模式 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ⑵室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： ——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，(即按面声源处理)； 当时，(即按线声源处理)； 当时，(即按点声源处理)； ⑶计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值()为： ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 3.3 预测结果及评价 本项目有多台产噪设备，主要来自于氨水制备车间和液氨泵房和氨压缩机厂房两个部分，故本次评价以氨水制备车间和泵棚为整体进行噪声源评价。 表26 噪声源到各评价点的距离 单位：m 噪声源 源强[dB(A)] 到厂界预测点的距离 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 氨水制备车间 74.1 97 25 91 26 液氨泵房和氨压缩机厂房 79.0 141 37 48 59 按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，拟建工程各噪声源对四周厂界的贡献声级值见表27。 表27 噪声源到各厂界的贡献值 单位： dB(A) 噪声源 贡献值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 氨水制备车间 34.4 46.1 34.9 45.8 液氨泵房和氨压缩机厂房 36.0 47.6 45.4 43.6 厂界贡献值 38.3 49.9 45.8 47.8 标准值 昼间 65 65 65 65 夜间 55 55 55 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 本工程噪声源对四周厂界的噪声贡献值为38.3～49.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类标准要求。 另外，现场勘查可知，厂址周边200m范围内无居民集中居住区。因此，本工程实施后，不会对厂址周围声环境产生明显影响。 四、固体废物治理措施及环境影响分析 项目全厂固体废物主要为生活垃圾、废离子交换树脂等。 （1）生活垃圾 项目全厂定员50人，生活垃圾产生量按1kg/人·天计算，则项目生活垃圾产生量为50kg/d（16.65t/a）。 本项目在厂区内设置垃圾桶收集日常产生的生活垃圾，由南堡经济开发区环卫部门负责统一清运处理。 （2）废离子交换树脂 本项目采用离子交换树脂法生产软水，年产生废离子交换树脂24m3。根据部令第39号，《国家危险废物名录》，废离子交换树脂属于危险废物。废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13。项目产生的危险废物储存在密闭容器中，暂存于危废间内，委托危废处理资质单位负责清运处置。 （3）废润滑油 本项目各种泵类在使用过程中会产生一定量的废润滑油，废润滑油产生量为1t/a。根据部令第39号，《国家危险废物名录》，废润滑油属于危险废物。废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。项目产生的危险废物储存在密闭容器中，暂存于危废间内，委托危废处理资质单位负责清运处置。 本项目危险废物储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ①危险废物的储存 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ②危险废物的处理 危险废物委托有资质单位处理。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： 危险废物设立1间危废间，面积10m2，并且地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。在储存间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理。 一般固体废物处置措施满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物处置措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，不会对周围环境产生影响。 采取以上措施后，运营过程中固体废物处理后对环境影响很小。 五、环境风险评价 环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。 遵照国家环保总局（90）环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》的精神，根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险货物品名录表》（GB14561-2003），结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004），对本项目进行风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，提出减少风险的事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低环境危险，减少环境污染的目的。 5.1 风险因子识别及评价等级确定 5.1.1 风险因子识别 本项目主要建设氨水生产线一条及配套的装卸、储存系统、公用辅助工程等。 本项目储罐储存的物质为液氨，液氨属于有毒物质，同时在贮存和输送过程中具有发生火灾、爆炸的危险性。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中给出的“物质危险性标准”和“危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009) ”，确定液氨作为本项目风险评价的风险因子，对其在贮存和输送过程中潜在的风险进行分析评价。 物质危险性标准见表28，液氨的理化性质、燃烧爆炸性、毒理性质等见表29。 表28 物质危险性分类标准一览表 类别 LD50 （大鼠经口）mg/kg LD50 （大鼠经皮）mg/kg LC50（大鼠吸入，4小时）mg/L 有毒 物质 1 <5 <1 <0.1 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃 物质 1 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 表29 液氨的理化、毒理性质 标识 中文名：氨[液化的，含氨＞50%]；液氨 危险货物编号：23003 英文名：Luquid ammonia；ammonia UN编号：1005 分子式：NH3 分子量：17.03 CAS号：7664-61-7 理化性质 外观与性状 无色有刺激性恶臭的气体。 熔点（℃） -77.7 相对密度(水=1) 0.82 相对密度(空气=1) 0.6 沸点（℃） -33.5 饱和蒸气压（kPa） 506.62/4.7℃ 溶解性 易溶于水、乙醇、乙醚。 毒性及健康危害 接触限值 PC-STEL：30mg/m3 侵入途径 吸入。 毒性 LD50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：1390mg/m3，4小时，(大鼠吸入) 健康危害 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 急救方法 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 氧化氮、氨 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） 27.4 引燃温度(℃) 651 爆炸下限（v%） 15.7 危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。不能与下列物质共存:乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。 建规火险分级 乙 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶或附件损坏。平时检查钢瓶漏气情况。搬运时穿戴全身防护服（橡皮手套、围裙、化学面罩）。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 灭火方法 消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 5.1.2 风险因子的危险性识别 1、人体健康危险性 对人体健康的危险性通常是指物质的毒性，毒物的危害程度则通常分为极度危害、高度危害、重度危害和轻度危害四级。毒物危害程度的分级依据如表30。 表30 毒物危害程度分级依据 指标 分级 I （极度危害） II （高度危害） III （中度危害） IV （轻度危害） 中毒 危害 吸入LC50(mg/m3) 经皮LD50(mg/kg) 经口LD50(mg/kg) <20 <100 <25 200— 100— 25— 2000— 500— 500— >20000 >2500 >5000 急性中毒发病状况 易发生中毒，后果严重 可发生中毒，愈后良好 偶可发生中毒 迄今未见急性中毒，但有急性影响 慢性中毒患病状况 患病率高（≥5%） 患病率较高（≤5%）或症状发生率高（≥20%） 偶有中毒病例发生或症状发生率较高（≥10%） 无慢性中毒但有慢性影响 慢性中毒后果 脱离接触后，继续进展或不能治愈 脱离接触后可基本治愈 脱离接触后，可恢复，不致严重后果 脱离接触后，自行恢复，无不良后果 致 癌 性 人体致癌物 可疑人体致癌物 实验动物致癌物 无致癌性 最高容许浓度（mg/m3） <0.1 0.1— 1.0— >1.0 液氨的LD50在25-500mg/kg（哺乳动物经口）之间，液氨的LC50在200-2000mg/kg（哺乳动物吸入）之间，液氨对人体健康的危害程度属于高度危害。 2. 火灾、爆炸危险性 液氨属于乙类火灾危险性物质，故本项目的火灾危险类别为乙类，中毒是主要危险。 5.1.3 环境风险评价工作等级和范围 1. 评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，风险评价的级别划分主要依据评价项目的物质危险性和功能单元中存在的重大危险源判定结果以及项目所在地环境敏感程度等因素，按表31划分： 表31 评价工作级别判定标准（HJ/T169-2004） 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 一级评价应按本标准对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。 二级评价可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 本项目风险因子——液氨属于有毒物质，本项目可研确定的储存规模为400m3，共有单台容积100方储罐5座。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）文件附录A，氨生产场所临界量为40t，贮存场所临界量为100t。参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），氨的临界量为10t。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004的规定：“凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源”。本工程危险物质的数量已超过易燃易爆物质临界量，因此定为重大危险源。辨识结果见表32。 表32 重大危险源辨识表 序号 储存 区域 危险化学品名称 储存区临界量t 实际危险化学品储量t 是否构成 重大危险源 评价 等级 HJ/T169-2004 GB18218-2009 1 液氨罐区 液氨 100 10 274.5 是 一级 2. 评价范围 根据本评价的环境风险评价等级和敏感目标分布情况，环境风险评价范围确定为：罐区外延5km范围区域。 5.2 危险源识别 本项目主要从事氨水的加工，因此生产过程即液氨的储运、氨水调配过程潜在的危险性单元主要有：液氨储罐、超级吸氨器。 5.2.1 液氨储罐危险性识别 液氨储罐区以及氨泵运转过程存在的危险性是本项目最主要的危险源，对氨泵和液氨储罐区的安全要给予高度重视。液氨储罐和氨泵的危险性分析见表33。 表33 液氨储罐、氨泵风险性分析 事故 事故原因 主要现象 主要后果 预防措施 液氨储罐和泵泄漏 1.密封磨损 罐、泵泄露 财产受损 导致火灾 1.紧急停泵，更换密封圈 2.更换新的垫圈 3.校正 4.更换泵体 5.加强通风，排出聚集氨气 2.密垫圈泄露 3.密垫圈压偏 4.罐体、泵体裂纹 火灾 爆炸 1.液氨大量泄漏 着火 财产损失 人员伤害 1.防止物料泄漏、渗漏 2.加强通风防止氨气聚集 3.保持泵房整洁，杜绝火源 4.定时检修，严格遵守检修规程 5.定时巡检及时排除故障 6.及时补救 2.拆卸零部件碰撞产生火花 3.电机或泵体过热 4.电气设备不符合防爆 5.有明火或其它点火源 泵损坏 1.质量缺陷 泵体发热 停止转动 财产受损 影响生产 1.定期检修进出管道、阀门、法兰，清理堵塞物 2.排空泵内气体 3.开泵前检查电机接线 4.调整操作 2.检修质量不合格 3.进、出口堵塞，液位计失灵 4.电机接线错误，反转 5.人员误操作 5.2.2 事故处理过程伴生/次生污染识别 根据本项目的特点，可能发生的风险事故主要是液氨储罐区液氨泄露，挥发的氨气对环境的影响以及火灾爆炸过程中次生的次生的燃烧烟气对环境的影响，事故处理过程中消防水以及事故漏出液氨伴生/次生的环境影响。 5.3 源项分析 5.3.1 事故案例调查及分析 案例一：2002年9月11日，湖南省常德县一辆停靠在“常德县影剧院”门口、装满剧毒液氨的东风牌气罐车突然发生泄漏事故，所载的数吨有毒气体朝影剧院的几家门店喷去，刚刚开门的业主夫妇中毒倒地，生命垂危。 案例二：2000年2月17日，浙江建德市新化化工有限责任公司液氩车间发生一起液氨泄漏的严重事故，造成4人死亡13人受伤。事故原因是因为合成氨储罐阀门爆裂。 案例三：1979年某钢铁公司化肥厂对两台120m3的液氨贮罐进行内部检查，发现内壁有数以百计的裂纹，这些裂纹大部分分布在长年处于液面下部的南极与下温带组焊的周向焊缝上。大多数裂纹与焊缝垂直，由焊缝中心向两侧扩展，裂纹深4mm~6mm，长度一般为10mm~30mm，经分析为液氨引起的应力腐蚀裂纹。 5.3.2 假定最大可信事故 由于设备损坏或操作失误引起液氨从贮罐、管道泄漏，大量释放的有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生，对事故后果的分析通常是一系列假设的前提下进行的。 根据美国M＆Mprotection Consultants.W.G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编(Ⅱ版)”中，论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。 根据事故调查分析和项目生产工艺的特点，确定本工程最大可信事故为液氨储罐泄漏引发的火灾爆炸事故，重点分析因储罐泄露引发的火灾爆炸事故以及发生的泄露中毒事故概率和影响范围。 根据事故统计资料确定本项目储罐泄露事故发生的概率一般为5.0×10-6次/年（罐•a），储罐发生火灾爆炸事故的概率为8.7×10-5次/（罐•a）。 5.3.3 危险物质泄漏事故情况下排放量的确定 假定液氨在事故状态下输送压力阀破裂造成泄漏事故，裂孔直径为20mm，在10min内使贮罐输送管道泄漏得到制止。 ⑴泄漏速率 式中：QLG——液体泄漏速度，kg/s； Cd——两相流泄露系数，可取0.8； A——裂口面积，3.14×10-4m2； P——操作压力或容器压力，Pa； PC——临界原理，Pa，可取PC=0.55P； ρm——两相混合物的平均密度密度，kg/m3，由下式计算； 式中：ρ1——液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3； ρ2——液体密度，kg/m3； Fv——蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算： 式中：Cp——两相混合物的定压比热，J/（kg·K） TLG——两相混合物的温度，K； Tc——液体在临界压力下的沸点，K； H——液体的汽化热，J/kg； 当Fv＞1时，表明液体全部蒸发成气体，这时应该按气体泄漏计算；如果Fv很小，则可近似的按液体泄漏公式计算。 则计算可知，项目液体泄漏速率为1.285kg/s。液体的泄漏量为771kg。 泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。由于液氨沸点均较低，而储罐储存温度和环境温度均为常温，因此液体泄漏时考虑闪蒸蒸发。 闪蒸蒸发速度Q1按下式计算： Q1=F·WT/t1 式中：Q1——闪蒸量，kg/s； WT——液体泄漏总量，kg； t1——闪蒸蒸发时间，s； F——蒸发的液体占液体总量的比例，按下式计算 式中：Cp——液体的定压比热，J/（kg·K）； TL——泄漏前液体温度，K； Tb——液体在常压下的沸点，K； H——液体的汽化热，J/kg。 考虑闪蒸时带走液滴的量，蒸发的液体蒸发系数 Fv= 0.212。 Fv>0.2，液体全部蒸发液体蒸发量为 1.285 kg/s。 5.4 后果计算 5.4.1 泄漏预测与风险分析 5.4.1.1 计算模式 在事故后果评价中采用《环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团排放模式。烟团公式如下： 式中：C（x，y，o）--下风向地面（x，y）坐标处的空气中污染物浓度（mg/m-3）； x0，y0，z0--烟团中心坐标； Q--事故期间烟团的排放量； σx、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX=σy 对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式： 式中：(x，y，o，tw)--第i个烟团在tw（即第w时段）在点(x，y，0)产生的地面浓度； --烟团排放量（mg），为释放率（mg/s），为时段长度（s）； 、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算： 式中： 和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算： 各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算： 式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定： 式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。 5.4.1.2 物质危险性 根据氨气毒理学有关研究资料，人体在不同时间下接触液氨地面浓度的评价指标见表29。 表34 氨气地面浓度评价指标一览表 序号 液氨浓度 (mg/m3) 数值意义 数值来源 1 30 短时间接触容许浓度(15分钟) 《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 2 1390 LC50(半致死浓度) 《危险化学品安全技术全书》，化学工业出版社 5.4.1.3 气象条件 为说明液氨储罐泄漏对厂址周围环境空气造成的影响情况，本评价分别选取小风1.0m/s、南堡近20年平均风速(3.4m/s)和大风(5.0m/s)，以及 B、D、F三种稳定度下，预测液氨泄漏不同时刻下风向地面浓度。 表35 液氨储罐泄露影响预测气象条件 序号 风向 风速 稳定度 备注 1 SW 3.4 B 全年主导风向，及该风向下的全年平均风速 2 SW 3.4 D 3 SW 3.4 F 4 NW 1.0 B 影响敏感点的气象条件 （滨海镇，静风） 5 NW 1.0 D 6 NW 1.0 F 7 NW 3.4 B 影响敏感点的气象条件 （滨海镇，年平均风速） 8 NW 3.4 D 9 NW 3.4 F 10 NW 5.0 B 影响敏感点的气象条件 （滨海镇，大风） 11 NW 5.0 D 12 NW 5.0 F 5.4.1.4 预测结果 表36 事故发生后10分钟下风向最大落地浓度预测结果一览表 风速(m/s) 稳定度 最大落地浓度(mg/m3) 出现距离(m) 浓度大于30mg/m3距离(m) 浓度大于1390mg/m3距离(m) 区间长度 区间长度 1.0 B 35426.27 8.7 391.7 60.8 D 109346.78 8.2 619.4 159.1 F 47755.06 22.3 669.1 246.5 3.4 B 38859.14 25.6 1157 157.6 D 87105.25 24.6 1511.8 263.6 F 107685.77 47.2 1564.4 694.6 5.0 B 17499.48 36.9 953.4 127.8 D 53019.13 35.4 1742.1 213.0 F 114745.81 34.9 2219.3 551.9 表37 事故发生后20分钟下风向最大落地浓度预测结果一览表 风速(m/s) 稳定度 最大落地浓度(mg/m3) 出现距离(m) 浓度大于30mg/m3距离(m) 浓度大于1390mg/m3距离(m) 区间长度 区间长度 1.0 B 3.45 627.1 — — D 55.07 553.9 884.4 — F 165.53 521.2 1080.0 — 3.4 B 8.16 1978.7 — — D 37.87 1759.5 2160.2 — F 365.29 1594.6 2995.1 — 5.0 B 2.65 2912.2 — — D 13.01 2581.8 — — F 142.54 2338.0 4211.5 — 分析可知，假定事故情况为操作人员在10min内使储罐泄漏得到制止，并采取有效的收集措施，即液氨储罐泄漏事故发生后10min，氨气最大地面浓度为114745.81mg/m3，出现在下风向34.9m处，大于半致死浓度(1390mg/m3)限值要求；液氨储罐泄漏事故发生后20min，浓度大于《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中短时间接触容许浓度30mg/m3的最大范围为事故源下风向4211.5m处。在万一发生事故后，必须在最短的时间内对污染物的扩散加以控制。针对本项目的具体情况，本分析将在风险管理中给出合理化的建议。 R=4212m 图8 液氨泄漏事故情况下最大超标范围包络线 5.4.1.5 火灾爆炸事故分析 爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用。为了估算爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见表38，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。 表38 冲击波超压对人体的伤害作用 超压(kPa) 伤害作用 超压(kPa) 伤害作用 20～30 轻微损伤 50～100 内脏严重损伤或死亡 30～50 听觉器官损伤或骨折 ＞100 大部分人员死亡 对液氨爆炸事故可采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量，这样就可以利用有关TNT爆炸效应的实验数据预测蒸汽云爆炸效应。TNT当量计算公式如下： WTNT =1.8αWfQf/QTNT 式中：1.8——地面爆炸系数； α——地面爆炸系数，α=3%； Wf——参与爆炸的物料量，kg(氨气为61700kg)； Qf——热值，kJ/kg(液氨的燃烧热为18603.1kJ/kg)； QTNT——TNT的爆热，取4520kJ/kg； 当液氨储罐发生爆炸事故，假定液氨储罐中全部为氨气参与爆炸。根据公式估算得出：液氨储罐发生爆炸事故的TNT当量WTNT为1230kg。 ②死亡半径R1 R1=13.6(WTNT/1000)0.37 ③重伤半径R2 由下列方程式求解： △Ps=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019 Z=R2/(E/p0)1/3 △Ps=44000/p0 ④轻伤半径R3 轻伤半径R3由下列方程组求解： △Ps=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019 Z=R3/(E/p0)1/3 △Ps=17000/p0 ⑤建筑物破坏半径R财 对于爆炸性破坏，建筑物破坏半径R财的计算公式为： R财=KⅡWTNT1/3/(1+(3175/WTNT)2)1/6 式中：KⅡ——二级破坏系数，KⅡ=4.6。 根据假定事故，本项目液氨储罐发生爆炸事故，后果估算结果见表39。 表39 爆炸伤害后果 储罐爆炸伤害 死亡半径R0.5 重伤半径Rd0.5 轻伤半径Rd0.01 财产损失半径 液氨 35.8 94.5 169.6 109.1 由表39预测结果分析可知，液氨储罐爆炸死亡半径为35.8m，重伤半径为94.5m，轻伤区半径为169.6m，财产损失半径为109.1m。即爆炸事故发生后，最大热源伤害距离为169.6m，事故最大包络线为169.6m，超出厂界的范围内并无居民区等敏感点。因此，当发生假定事故时不会造成周围居民的重伤、死亡等严重后果。 5.5 风险计算及评价 事故发生的条件很多，事故发生时的气象条件千差万别，具有极大的不确定性，发生泄漏事故的排放强度有多种可能，这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。 5.4.1 风险计算 风险可表达为： 风险()=概率()×危害程度() 风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为0。 5.5.2 风险评价 5.5.2.1 风险水平分析 通常事故危害所致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平见表40，在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度见表40。 对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。一般而言，环境风险的可接受程度对有毒有害工业以自然灾害风险值(即10-6/a)为背景值。 表40 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值 机构或研究者 最大可接受水平(a-1) 可忽略水平(a-1) 备 注 瑞典环保局 1×10-6 化学污染物 荷兰建设和环境部 1×10-6 1×10-8 化学污染物 机构或研究者 最大可接受水平(a-1) 可忽略水平(a-1) 备 注 英国皇家协会 1×10-6 1×10-7 Miljostyelsen(丹麦) 1×10-6 化学污染物 Travis(美国) 1×10-6 表41 各种风险水平及其可接受程度 风险值(死亡/a) 危 险 性 可接受程度 10-3数量级 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 不可接受，必须立即采取措施改进 10-4数量级 操作危险性中等 应采取改进措施 10-5数量级 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 人们对此关心，愿采取措施预防 10-6数量级 相当于地震和天灾的风险 人们并不关心这类事故发生 10-7～10-8数量级 相当于陨石坠落伤人 没有人愿意为这类事故投资预防 5.5.2.2 风险值确定 ⑴危害程度的确定 根据本项目最大可信事故预测结果，在事故情况下不会发生周围村庄居民或相邻工业企业职工的中毒、死亡等严重后果，本项目环境危害程度较小，可认为小于1×10-3人/次。 ⑵环境风险值 风险值(R)是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度，其定义为： 风险()=概率()×危害程度() 拟建工程环境风险值=概率×危害程度<1.0×10-3×5.0×10-4=5.0×10-7(人/年)。因此，本项目环境风险值小于5.0×10-7，风险值为10-7数量级，是可以接受的。 5.6 环境风险管理 风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，是期望以最小的成本获得最大安全保障目标的管理活动。 5.6.1 泄漏、火灾、爆炸事故次生环保事件的应急处理措施 前提：任何漏氨事故发生后，第一要素是保障人身安全，及时对车间员工或非维修抢修人员进行疏散，撤离到远离事故现场的“上风向”方向的空旷区。 （1）汇报 事故发生后，立即向相关部门汇报情况。 （2）工艺处理措施 液氨储罐发生漏氨事故后，应迅速关闭事故阀门两边最近的控制阀，并用堵阀门泄漏专用器具进行堵漏。如容器上的阀门漏氨，应关闭泄漏阀前最近的阀门，关闭容器的进液、进气等阀门。在条件、环境允许时，应迅速开启有关阀门，向低压系统进行减压排液。在处理泄漏事故时，应开启排风机进行通风换气。 如发现管道漏氨后，应迅速关闭事故管道两边最近的控制阀门，切断氨液的来源。并采取临时打管卡的办法，封堵漏口和裂纹，然后对事故部位抽空。 （3）疏散人员 在发生重大事故时，立即启动公司事故应急预案，按应急预案规定按响警铃，在听到事故警铃后各车间负责人组织本车间人员有计划的向事故源上风向撤离和疏散，并由公司警卫人员维持秩序，避免人为因素导致事故情况的扩大。根据事故情况，由公司办公室主任负责电话通知相邻企业相关部门负责人员，组织本公司人员的撤离和疏散。同时由公司后勤组汽车队出动车辆带扩音器通知厂区外人员向事故源上风向疏散。 （4）喷淋系统启动 事故发生后，液氨倒罐泵启动，将发生事故的储罐的液氨倒至备用罐，同时液氨储罐或超级吸氨器上方启动水喷淋系统，水喷淋系统应设有相应的排水措施，通过地漏排水，在液氨储罐及超级吸氨器周边设置挡水槛墙，高度为500mm，地面标高坡向地漏处。喷淋系统排水可与紧急泄氨器排水一同排至室外事故水池（事故水池中储存10m3的水，当发生泄漏时，紧急泄氨器直接将液氨泄至事故水池水中）。事故水池容积按布置喷头个数总出水量与紧急泄氨器氨液混合水量相加，使用时间按30min计，通过液氨储罐储量及喷淋水量核算可得事故水池容积60m3即可满足液氨储罐泄漏时产生的废水量。围堰下与事故池联通，围堰及事故水池按标准规定采用防渗系数达标的水泥铺设，保证防渗系数小于10-10cm/s，防止事故污水渗漏。超级吸氨器、液氨储罐等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。 （5）消防废水控制 本项目伴生污染主要是消防废水及含氨污水。对于这两部分废水本报告建议企业设置消防废水池进行收集，后期处理，消防水按25L/s计，持续6h计算，则消防水量540m3，为此本项目设置一座消防废水池（兼事故池），容积为640m3，消防废水池采用混凝土一次性浇筑，保证防渗系数小于10-7cm/s。厂区排污口设置闸板。 （6）企业编制事故应急预案，报相关部门备案。 为了在重大事故发生后能够及时予以控制，防止事故蔓延扩大，有效的组织抢险和救助，单位应对已初步确认的危险场所和部位进行重大事故危险源的评估，对所有被认定的重大危险源，事先进行重大事故后果的定量预测。估计在重大事故发生后的状态，人员伤亡情况，建筑物破坏，设备损坏程度，以及物料泄漏可能引起的火灾爆炸、有毒、有害物质扩散对本单位及周边地区可能造成的危害程度的预测。根据预测，制定事故应急救援预案，组织训练抢险队伍和准备必要的救助物资和器材，以便在事故发生后，迅速有效的采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。 事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。拟建工程应急预案重点如下： ①必须制定应急计划、方案和程序 为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 ②成立重大事故应急救援小组 成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组及时履行其相应的职责，处理事故。 ③事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施 一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。 唐山科信化工有限公司承诺将按国家环保局和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制环境风险应急预案，配备应急物资，日常进行演练，提高员工风险防范意识。本项目生产和贮运系统如果一旦出现突发事故，必须按报备的应急方案，进行紧急处理。 具体应急预案详见表42。 表42 环境风险突发事故应急预案 序号 项 目 内 容 及 要 求 1 危险源概况 超级吸氨器装置区和液氨储罐存在着火灾、爆炸、泄漏等风险 2 应急计划区 超级吸氨器装置区和液氨储罐及邻近区域 3 应急组织 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 地区应急组织机构：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援人员：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 4 应急状态分类及应急响应程序 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 5 应急设施、 设备与材料 生产车间：①火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 原料产品库：①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散 6 应急通讯、 通信和交通 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急环境监测及事故后评估 事故发生后立即由专业队伍负责在下风向布设大气质量监测点，对事故现场大气下风向8.0km范围内进行应急监测，严密监测下风向受影响区泄漏物质的浓度，迅速取得第一批监测数据，以此为依据对事故影响范围作出科学判断，并对事故性质参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施、 清除泄漏措施 方法和器材 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及联锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备，事故泄漏物和消防废水及时收集到事故池中，事故后进行回收或处理。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 9 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 10 应急状态终止 与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 11 人员培训与演练 定期安排人员应急救援培训与演练 12 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 13 记录和报告 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 14 附 件 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料 5.7 环境风险防范措施及投资 拟建工程风险防范措施“三同时”验收清单见表43。 表43 环境风险防范措施“三同时”验收一览表 序号 防 范 措 施 台(套) 投资 (万元) 效 果 1 超级吸氨器及液氨储罐上方宜设置水喷淋系统，并选用开式喷头，开式喷头保护面积按储氨器占地面积确定。液氨储罐水喷淋系统应设有相应的排水措施，液氨储罐处设置地漏排水，在液氨储罐周边设置挡水槛墙，高度为500mm，地面标高坡向地漏处。喷淋系统排水可与紧急泄氨器排水一同排至室外事故水池。设置一座事故池，容积640m3，当液氨储存装置发生泄漏事故时，泄漏料液及消防废水通过排水系统排入事故水池，事故水池防渗处理，围堰及事故水池按标准规定采用防渗系数达标的水泥铺设，保证防渗系数小于10-10cm/s，防止事故污水渗漏 1 50 通过水对液氨进行吸收，减轻环境污染，收集事故情况时的废液，消防废水不直接外排 2 设置消防废水池（兼事故池），当防渗火灾爆炸时，对消防废水及含氨污水进行收集，容积为640m3，消防废水池采用混凝土一次性浇筑，保证防渗系数小于10-10cm/s 2 超级吸氨器及液氨储罐等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动 — 6 预防火灾事故的发生 3 生产装置区设置导流槽 — 2 收集泄漏物料及消防废水 4 编制事故应急预案，报相关部门备案 — 4 制定事故情况下应急措施 合 计 62 -- 六、总量控制指标 据国家“十二五”规划，确定总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中，考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）文件规定，总量指标“依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 项目产生的生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂处理。 本项目废水产生量为1465.2t/a，则项目COD、NH3-N总量控制指标为： COD：1465.2t/a×50mg/L=0.073t/a NH3-N：1465.2t/a×5mg/L=0.007t/a 本项目废气中特征因子氨气排放量如下： NH3=10000m3/h×8.5mg/m3×8000h=0.68t/a 因此，确定本项目总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.073t/a，NH3-N：0.007t/a；特征因子NH3：0.68t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 尾气净化塔 | NH3 | 引风机+尾气净化塔吸收+15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 高效油烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 主换热器 | 循环冷却水 | 循环使用 | 不外排 |
|  | 尾气净化器 | 尾气净化废水 | 回用于生产 |  |
|  | 软水制备 | 软水制备浓盐水 | 回用于三友氯碱 |  |
|  | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门清运处理 | 不外排 |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 暂存于危废间，由有危废处理资质单位负责清运处置 |  |
|  | 生产过程 | 废润滑油 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为缩机、风机、引风机及各种泵类等设备运转产生的噪声。设备置于车间内，基础安装减振垫，风机采取消声器。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后通过覆土回填、恢复临时占地原有地貌，对周围生态环境有补偿作用。 表44 施工期环境监理内容表 污染物 防治或控制措施 环境管理 环境监理 施工 扬尘 1.工程开挖土方集中堆放，及时回填； 2.配备洒水设备，对施工道路定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净； 3.工地出入口设置水池，减少驶出工地车辆轮胎带的泥土量； 4.运输车辆应加盖苫布，入库装卸，临时堆放场应有苫布遮蔽； 5.项目建设采用商品混凝土及商品砂浆。 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 建筑行政管理部门及环境管理部门进行不定期检查 施工 废水 1.混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理； 2.机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。 建筑 垃圾 1.土石方、多余弃土及时清运，不得大量、长期堆存，车辆用苫布遮盖，防止洒落。 2.施工生产废料可分类回收利用，建筑垃圾定时清运到当地有关部门指定的地点； 3.施工人员产生的生活垃圾由垃圾筒收集，指派专人定期将垃圾定时清运至当地垃圾处理场。 施工弃土清运至指定地点填埋 防渗 处理 生产车间地面，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗；事故水池，采用混凝土进行浇筑，池底及池壁铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s；危废间采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗，地面及裙角环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s；氨水罐区、液氨罐区均已铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s，能够满足新建项目对防腐防渗的要求。 |

表45     建设项目竣工环境保护“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数 量 | 治理 对象 | 处理 能力 | 处理 效率 | 治理 效果 | 验收标准 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 氨气呼吸排放 | 管道收集+尾气净化塔+15m高排气筒 | 1套 | 氨气 | 风量10000m3/h | 95% | ≤8.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 20 |
|  | 食堂油烟 | 高效油烟净化器 | 1套 | 油烟 | 4000 m3/h | 60% | ≤2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型规模 | 2 |
| 废水 | 职工生活污水 | 经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂 | —— | COD | --- | --- | 达标排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准；氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）NH3-N：45 mg/L | 1 |
|  |  |  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 各种生产加工设备以及风机等运行过程中产生的噪声 | 各生产设备均置于生产车间内，安装时基础加装减振垫，风机加装消声器 | —— | 噪声 | 综合降噪15dB(A) | 达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 2 |
| 固废 | 废离子交换树脂 | 集中收集，危废间暂存，由有危废处理资质单位负责清运处置 |  | 废离子交换树脂 | --- | 合理处置 不外排 | —— | 1 |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门负责清运处置 |  | 生活垃圾 |  |  |  |  |
| 防渗 | 生产车间地面，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗；事故水池，采用混凝土进行浇筑，池底及池壁铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s；危废间采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗，地面及裙角环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s；氨水罐区、液氨罐区均已铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s，能够满足新建项目对防腐防渗的要求。将施工期监理内容作为验收依据 | 10 |
| 环境风险 | 见环境风险防范措施“三同时”验收一览表 | 62 |
| 合计 | 占总投资的1.07% | 98 |

结论与建议

一、结论 1.1 产业政策符合性及选址合理性 唐山科信化工有限公司投资9159.03万元建设的唐山科信化工有限公司30万吨/年氨水工程项目不属于不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正版)》中限制、淘汰类，属允许类项目；不属于《部分工业行业淘汰类落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰类项目。 河北唐山南堡经济开发区经济发展局出示了项目备案证，予以备案，备案编号：南开经发投资备字【2017】1号。因此，本项目建设符合国家产业政策。 项目位于唐山市南堡经济开发区，占地为规划的工业用地，工程选址符合南堡开发区总体规划。工程排放废气对周围的空气环境质量影响较小，生活污水经市政污水管网排入南堡开发区污水处理厂进一步处理；生产厂区采取完善的防渗措施，可有效防止对地下水的污染；采取噪声治理措施使厂界噪声达标；固体废物全部妥善处置。 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，符合当地环境功能区划。 项目附近无饮用水源保护区、重点文物、风景名胜，距离厂区最近的居民区为东南方向的滨海花园，相距1300m。本项目运营期产生的噪声和废气不对居民产生影响。 因此，本项目选址合理。 1.2 营运期污染防治措施及影响分析 1.2.1 废气 （1）氨水储罐呼吸排放 本项目采用一套尾气净化塔对项目呼吸排放产生的氨气进行吸收处理，由于氨气极易溶于水，与水能以1:700的体积比溶解，因此本项目吸收剂采用水。本项目尾气净化塔引风机风量为10000m3/h，对氨气的吸收效率为95%以上，因此本项目排放的废气中氨气的排放速率为0.085kg/h，排放浓度为8.5mg/m3，经15m高排气筒排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中氨排放限值要求。 （2）食堂油烟 本项目食堂采用净化效率60%的油烟净化器，处理后的油烟通过风机进入排风管道自排放口排出，职工食堂废气经过净化后的油烟浓度约为1.06mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型规模标准：油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3，油烟净化设施净化效率不低于60%，对周围环境空气影响较小。 1.2.2 废水 项目主换热器冷却水循环使用，不外排；项目尾气净化塔废气吸收用水排入工艺水储槽，回用于项目生产，不外排；本项目离子交换树脂再生过程中产生的浓盐水通过罐车进行收集，汽车运输至唐山三友氯碱有限责任公司作为其生产原料使用，不外排。 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，参照《城市给排水工程规划设计实用全书》，生活污水经化粪池处理后各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），同时能够满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质标准，生活污水经市政污水管网，排入南堡经济开发区污水处理厂。 1.2.3 噪声 拟建工程产噪设备主要为超级吸氨器、氨压缩机、各种泵类等设备噪声，产噪声级在60～90dB(A)。在采用低噪声设备、采取隔声、减振、风机加装消声器等降噪措施后，经预测，厂界的噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 1.2.4 固体废物 本项目在厂区内设置垃圾桶收集日常产生的生活垃圾，由南堡经济开发区环卫部门负责统一清运处理；废离子交换树脂属于危险废物。废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13，废润滑油属于危险废物。废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。项目产生的危险废物储存在密闭容器中，暂存于危废间内，委托危废处理资质单位负责清运处置。 1.3 环境风险 本项目原料液氨为危险化学品且构成了重大危险源，在采取了严格的管理措施后，项目的环境风险处于可接受的水平。 1.4 总量控制 据国家“十二五”规划，确定总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中，考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）文件规定，总量指标“依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 因此，确定本项目总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.073t/a，NH3-N：0.007t/a；特征因子NH3：0.68t/a。 综合结论： 综上所述，唐山科信化工有限公司在唐山市南堡经济技术开发区投资9159.03万元新建的唐山科信化工有限公司30万吨/年氨水工程项目，符合国家产业政策，选址合理，采用环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环保角度而言，该项目建设可行。 二、建议 （1）建立健全各项安全管理制度和规定，确保液氨罐区安全运行。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行，建议建设单位设置管理人员负责环境保护管理工作。 （3）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。