唐山三友集团兴达化纤有限公司

2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：唐山三友集团兴达化纤有限公司

环评单位：河北师大环境科技有限公司

环评证书：国环评证乙字第1209号

完成时间：2018年7月

目    录

1概述	1

1.1建设项目概况	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3项目特点和关注的主要环境问题	3

1.4报告书主要结论	3

2总则	4

2.1编制依据	4

2.2评价目的	9

2.3评价原则	10

2.4环境影响因素识别及评价因子	10

2.5评价等级	11

2.6评价范围	14

2.7环境保护目标	16

2.8评价内容与评价重点	18

2.9评价标准	18

3工程分析	22

3.1现有工程	23

3.2在建工程	32

3.3技改工程	40

4环境现状调查与评价	92

4.1自然环境现状调查	92

4.2环境质量现状调查与评价	95

4.3南堡经济技术开发区总体规划	107

4.4环境功能区划	110

4.5南堡开发区基础设施	110

4.6与“三线一单”符合性分析	115

4.7区域污染源调查	117

5施工期环境影响分析	127

5.1施工期大气环境影响分析	127

5.2施工期水环境影响分析	128

5.3施工期声环境影响分析	128

5.4施工期固废影响分析	130

5.5生态环境	130

6运营期环境影响预测与评价	132

6.1大气环境影响预测与评价	132

6.3地表水环境影响分析	154

6.4地下环境影响评价	155

6.4声环境影响预测与评价	166

6.5固体废物影响分析	168

6.6环境风险评价	168

7环保措施可行性论证	181

7.1废气治理措施可行性论证	181

7.2废水治理措施可行性论证	189

7.3噪声防治措施可行性分析	192

7.4固体废弃物处理处置措施可行性分析	192

7.5防腐、防渗措施可行性论证	193

8产业政策、选址可行性及平面布置合理性分析	195

8.1产业政策	195

8.2厂址选择可行性	198

8.3平面布置合理性分析	199

9环境经济损益分析	200

9.1社会效益分析	200

9.2经济效益分析	200

9.3环保投资分析	200

9.4环境经济损益分析	201

10环境管理与监测实施计划	203

10.1施工期环境管理	203

10.2运营期环境管理	203

10.3环境监测计划	207

10.4污染物总量控制分析	207

10.5环保措施“三同时”验收一览表	209

11环境影响评价结论	211

11.1建设项目概况	211

11.2环境质量现状	212

11.3环境保护措施	212

11.4环境影响	214

11.5公众意见采纳情况	215

11.6总量控制	215

11.7总结论	215

附图

附图1建设项目地理位置图

附图2项目厂区平面布置与防渗分区图

附图3项目周边关系图

附图4评价范围与环境质量现状监测布点图

附图5南堡开发区规划图

附图6南堡开发区用地布局图

附图7本项目与唐山市生态保护红线相关关系图

附件

附图1企业投资项目备案信息

附件2土地使用证

附件3河北省环保厅《关于转送唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》

附件4唐山三友化工有限责任公司热电分公司 供热证明

附件5唐山南堡供水有限公司 供水证明

附件6南堡开发区污水处理厂 污水接收证明

附件7河北欣蓝环境科技有限公司  监测报告

附件8唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目检测报告

附件9唐山渤海钢铁有限公司联合重组项目监测报告

附件10污泥外售协议

附件11危险废物处置协议

附件12委托书

附件13建设项目环评审批基本信息表

# 1概述

## 1.1建设项目概况

粘胶纤维是利用天然高分子纤维素为原料，经一系列复杂的化学变化和物理化学变化制成的再生纤维素，是棉纤维代用品和升级品，是纺织工业的重要原料。粘胶纤维是化学纤维中与天然纤维性能相似的纤维，其性能类似天然棉花，但又具有吸湿性强、染色鲜艳和良好的抱合力等优于棉纤维的特点，能以任何比例与各种纤维混纺，用于改变纺织品的组织结构，改善纺织品性能。随着科学技术的发展和生活水平的提高，人类不仅仅满足于对纤维纺织品的一般性需求，而又提出了卫生保健、舒适等性能要求。高性能、多功能的纤维纺织品不断涌现，直接冲击着普通化纤市场。因此，功能性纤维的发展，是化纤产业发展的重要方向之一。

唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称兴达公司）南临渤海，北倚燕山，坐落在河北省唐山市南堡经济开发区境内，以生产粘胶短纤维为主，是我国目前粘胶短纤维项目起点最高，设备最先进的大型企业之一。兴达公司北距沿海公路850m，西北距黑沿子排干3400m。厂址S方向距最近的敏感点百旺家苑800m，ESE方向厂界距曹妃甸湿地最近距离5363m。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域。

兴达公司现有工程主要包括5条3.2万吨生产线（一线至五线）以及5000吨/年特纤维中试线。1998年实施的一线，2006年实施的二、三线，2009年实施的四、五线最初设计能力均为2万吨/年，该5条生产线在2016年实施的竹纤维技术改造项目中通过挖潜改造将生产能力由2万吨/年提至3.2万吨/年，2010年实施了5000吨/年特种粘胶短纤维项目（以下简称中试线），目前的差别化粘胶短纤维总产能为165000吨/年，均履行了环境影响评价和“三同时”制度。另外，兴达公司在2016年还立项了5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目，该项目目前仅建设了15000m3/d污水生化处理，5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用尚未建设。

兴达公司现有设备的配置仍偏保守，产能可挖潜量较大，因此计划在市场形势大好的情况下，凭借雄厚的技术实力，投资14604万元，充分利用原生产线设计的富裕量，实施全面填平补齐及工艺改进、节能改造等技改措施，使产量提高2万吨/年，形成企业总产能达到18.5万吨/年。

根据《唐山三友集团兴达化纤有限公司2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目可行性研究报告》，该项目主要工程改造内容包括3部分：（1）大生产线改造：主生产车间通过调整工艺、增加或改造设备提产2万吨/年，使其产能由现在的16.5万吨/年提至18.5万吨/年。（2）辅助装置及配套工程改造。

该项目前后两次经过河北省发改委备案，第一次备案信息文号为“冀发改产业备字[2017]50号”，后又调整了投资，备案信息文号为“冀发改产业备字[2017]500号”。根据《备案信息》，主要建设内容及规模为：对原有生产线和辅助装置及配套工程进行技术改造，新增建筑面积3300平方米，购置结晶机、一道滤机、酸浴底槽等设备213台（套），新增2万吨/年差别化粘胶短纤维的生产产能，其中莫代尔粘胶短纤维1万吨、着色粘胶短纤维0.5万吨、细旦粘胶短纤维0.5万吨，项目建成后，企业生产能力达到18.5万吨/年。

## 1.2环境影响评价工作过程

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保法律、法规，该项目需进行环境影响评价，工作深度为编制环境影响报告书。为此，唐山三友集团兴达化纤有限公司组织了招标，我河北师大环境科技有限公司中标承担该项目的环境影响评价工作，双方于2017年6月8日签订了环境影响评价服务合同。

签订合同后，我公司立即组织人员详细踏勘了现场，调取了兴达公司历年的环境影响评价文件、环评批复、验收文件、验收监测报告、排污许可证检测报告及其他技术资料和文件，开展了初步工程分析和环境现状调查，进行了环境影响识和评价因子筛选、确定评价重点和环境保护目标、确定评价工作等级、范围和评价标准等一系列工作。由于本次技术改造涉及主生产车间一至五线、辅助装置及配套工程，建设内容琐杂，兴达公司组织了多次沟通、协调会，并于6月底最终确定技术改造内容细节和环评工作方案。

在唐山市环保局、南堡开发区安全与环保局、唐山市行政审批局、唐山市曹妃甸区行政审批局领导的大力支持和远达公司领导、员工的全力配合下，我公司按照《环境影响评价技术导则》的要求和环保主管部门的意见，完成了工程分析、各环境要素环境影响预测、污染防治可行性论证、污染物排放清单和评价结论，经统稿、内部审核、修改，于2017年8月30日编制完成了该项目环境影响报告书报审版，并2017年9月27日通过了唐山市环境工程评估中心组织的技术评估专家评审会，经修改形成了该项目环境影响报告书报批版并报送唐山市环保局审批，但由于新增污染物排放总量指标的限制一直未能批复。2018年5月，建设单位购买了污染物排总量指标，我公司按最新的环保政策、导则要求重新编制了环境影响报告书，并于2018年7月4日通过了唐山市曹妃甸区行政审批局组织的专家评审，会后我公司按照专家意见对环境影响报告书内容进行认真核实、修改，形成了该项目环境影响报告书报批版，经唐山市曹妃甸区行政审批局审批后，可作为该项目建设和环境管理的依据。

## 1.3项目特点和关注的主要环境问题

本次技改是在企业现有的主体工程基础上进行挖潜扩能，同时寻找现有的环保工程的不足加以提升，技改工程的实施位置在规划的基础设施较为完善工业区，环境敏感性不高。工程涉及的差别化粘胶短纤维为产业政策中的鼓励类产品，以废气、废水为污染特点，工程实施后，废气污染物较技改前有所降低，废水污染物有所增加但不直接排入地表水体。

根据建设项目特点和周围环境敏感特征，本次评价关注的环境问题主要有：针对现有工程未治理的低浓度含CS2、H2S采取的以新带老环保措施，技改前后污染物排放量的变化情况；技改项目机内排风、室内排风、污水站（物化段）曝气等含CS2、H2S、臭气对周围敏感点大气环境的影响，酸性废水、碱性废水、低浓度废水等对南堡开发区污水处理厂的影响，设备噪声对区域声环境的影响，一般工业固体废物及危险废物产生的影响，以及CS2等风险物质带来的环境风险影响。

## 1.4报告书主要结论

唐山三友集团兴达化纤有限公司2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目符合国家和地方相关产业政策，符合唐山南堡经济开发区总体规划，选址满足防护距离要求；项目采取了合理、有效的污染防治措施，污染物排放可以做到达标排放；项目建成后不会改变区域大气、水、声环境质量现有功能，对区域环境影响在可接受的程度；在确保落实好各项环保措施并保证其正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环保法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日；

（5）《中华人民共和国环境噪声防治法》1997年3月1日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》2009年1月1日；

（9）《中华人民共和国节约能源法》2016年7月2日；

（10）《中华人民共和国土地管理法》2004年8月28日；

（11）《中华人民共和国水法》2016年7月2日；

（12）《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日。

### 2.1.2环保规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号2017年7月16日）；

（2）《中华人民共和国自然保护区条例》（1994年10月9日中华人民共和国国务院令第167号发布）；

（3）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国发〔2010〕33号，2010年5月11日）；

（4）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月17日）；

（5）《国务院大气污染防治十条措施》（2013年6月14日）；

（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日） ；

（7）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号，2013年10月25日） ；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（10）《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（公信部节〔2010〕218号，2010年5月4日）；

（11）《关于印发〈全国地下水污染防治规划（2011-2020年）〉的通知》（环发〔2011〕128号，2011年10月28日）；

（12）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）；

（13）《关于实施〈环境空气质量标准〉 （GB3095-2012）的通知》 （环发〔2012〕11号，2012年2月29日）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 （环发〔2012〕77号，2012年7月3日） ；

（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月7日）；

（16）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14 号，2013年2月27日）；

（17）《关于印发〈华北平原地下水污染防治工作方案〉的通知》（环发[2013]49号，2013年4月22日）；

（18）《关于印发〈京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》（环发〔2013〕104号，2013年9月17日）；

（19）《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知〉（环办〔2013〕103号，2013年11月14日）；

（20）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号，2013年11月15日）；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

（22）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单（环境保护部令第44号，2018年4月28日）；

（23）《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2017]110号）；

（24）《环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号，2016年10月26日）；

（25）《环境保护部《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》（环办环评[2017]99号）；

（26）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017年第81号）；

（27）《河北省生态保护红线》；

（28）《河北省大气污染防治条例》（2016年3月1日施行）；

（29）《河北省地下水管理条例》（2015年3月1日起实施）；

（30）《河北省固体废物污染环境防治条例》（2015年6月1日起施行）；

（31）《河北省水功能区划的通知》（冀水资〔2017〕127号）；

（32）《河北省水污染防治工作方案》（冀发〔2015〕28号）；

（33）《河北省人民政府关于贯彻国务院〈关于落实科学发展观加强环境保护的决定〉的实施意见》（冀政〔2006〕65号，2006年8月28日）；

（34）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》（冀环办发〔2007〕65号，2007年5月29日）；

（35）《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》（冀环办发〔2007〕163号，2008年1月1日）；

（36）《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办发〔2008〕23号，2008年3月11号）；

（37）《河北省环境保护局关于印发〈河北省城市集中式饮用水水源保护区划分〉的通知》（冀环控〔2008〕4号，2009年1月4日）；

（38）《河北省人民政府关于进一步加强淘汰落后产能工作的实施意见的》（冀政〔2010〕52号，2010年4月9日）；

（39）《关于印发〈建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点〉的通知》（冀环办〔2010〕250号，2010年12月24日）；

（40）《关于进一步加强环境影响评价技术审核工作的通知》（冀环办〔2010〕186号）；

（41）《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》（河北省人民政府，冀政〔2012〕24号，2012年4月9日）；

（42）《河北省人民政府办公厅关于印发河北省实行最严格水资源管理制度实施方案的通知》（冀政办〔2012〕16号，2012年8月2日）；

（43）《关于进一步加强污染防治工作的意见》（冀环防〔2012〕224号，2012年9月10日）；

（44）《河北省环境保护厅办公室关于我省建设项目环境现状监测执行〈GB3095-2012环境空气质量标准〉的通知》（冀环办发〔2012〕225号，2012年10月10日）；

（45）《关于深入开展排污权交易工作的通知》（河北省环境保护厅办公室，冀环办发〔2012〕165号，2013年6月27日）；

（46）《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》（冀环评〔2012〕232号，2013年7月17日）；

（47）《中共河北省委、河北省人民政府关于印发〈河北省大气污染防治行动计划实施方案〉的通知》（2013年9月6日）；

（48）《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》（冀环办发〔2014〕165号，2014年10月28日）；

（49）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号，2014年9月24日）；

（50）《关于进一步明确危险废物鉴别工作有关问题的通知》（冀环办〔2014〕263号）；

（51）《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》（2014年11月27日）；

（52）《河北省水功能区管理规定》（冀政令〔2014〕17号，2015年3月1日起施行）；

（53）《河北省人民政府关于公布平原区地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》（冀政函〔2014〕61号）；

（54）《关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015 年版）的通知》（冀政办发〔2014〕7号，2015年3月6日）；

（55）《关于进一步深化环评审批制度改革意见的通知》（河北省人民政府办公厅2015 年10月13日）；

（56）《河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发〔2014〕7号）；

（57）《关于印发<建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）>的通知》（冀环办字函〔2017〕727号）；

（58）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》（唐环发[2013]39号，2013年5月2日）；

（59）《唐山市2017-2018年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚行动方案》；（61）《唐山市水污染防治工作方案》。

（60）《化纤工业“十三五”发展指导意见》（工信部联消费〔2016〕386号）；

（61）《粘胶纤维行业规范条件（2017）版》。

### 2.1.3技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部2017年第43号公告）；

（9）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（11）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

### 2.1.4相关规划及环境功能区划

（1）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

（2）《纺织工业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕305号）；

（3）《全国地下水污染防治规划》（2011-2020年）；

（4）《河北省生态环境保护“十三五”规划》（冀政字〔2017〕10号）；

（5）《河北省主体功能区规划》（2013年）；

（6）《河北省重金属污染防治“十二五”规划》（2011-2015年）；

（7）《唐山南堡经济开发区总体规划（2014-2020）》；

（8）《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》。

### 2.1.5项目相关文件

（1）环评委托书；

（2）《唐山三友集团兴达化纤有限公司2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目备案信息》（河北省发改委，冀发改产业备字〔2017〕500号）；

（3）《唐山三友集团兴达化纤有限公司2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目可行性研究报告》（河北铭威工程设计有限公司，2017.2）；

（4）《环境质量现状检测报告》（河北欣蓝环境科技有限公司）。

## 2.2评价目的

（1）通过实地调查和现状监测，掌握建设工程所在区域的自然环境、社会经济环境和环境质量现状。

（2）通过工程分析和类比调查，掌握建设工程污染类型、污染物排污节点、排放规律及排放量，为环境影响评价提供基础资料。

（3）论证建设工程采用的环保措施的可行性，提出减轻污染、改善环境的对策和建议，必要时提出替代方案，为管理部门及设计与建设单位提供依据。

（4）从土地利用、规划、环境影响、交通运输和经济等方面对项目选址合理性进行论证。

（5）从环保法规，环境特点，污染防治等方面综合分析，对建设工程的可行性作出明确结论。

## 2.3评价原则

（1）坚持环境评价为工程建设和环境管理服务，注重评价的实用性与科学性。

（2）认真执行环境影响评价法等有关法律、法规，全面贯彻“清洁生产”、“节能减排”、“达标排放”、“总量控制”的原则。

（3）评价内容要突出重点，数据正确，结论可信；环保对策建议可操作性强。

## 2.4环境影响因素识别及评价因子

### 2.4.1环境影响因素识别

根据该项目生产特点和污染物排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表2-1。

表2-1  环境影响因素识别表

| 时段 | 类别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 植被 | 野生动物 | 农作物 | 水土流失 |
| 施工期 | 土方施工 | -1D |  | -1D |  |  |  |  | -1D |
|  | 建筑施工 |  |  | -1D |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装 |  |  | -1D |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 粘胶制备 | -1C | -1C | -1C | -1C |  |  |  |  |
|  | 纺练 | -2C | -1C | -1C | -1C |  |  |  |  |
|  | 酸站 | -1C | -1C | -1C | -1C |  |  |  |  |
|  | 碱液净化车间 | -1C | -1C | -1C | -1C | -1C |  |  |  |
|  | 污水处理 | -1C | -1C | -1C | -1C |  |  |  |  |

备注：1、表中“+”表示正面影响，“-”表示负面影响；2、表中数字表示影响的程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2-1可知，项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境，随着施工期结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、地面水、地下水等方面。

### 2.4.2评价因子筛选

根据项目工程特征、周围环境状况，结合环境影响因素的识别结果，确定本次评价的评价因子，结果见表2-2。

表2-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 污染源评价 | CS2、H2S、臭气浓度 |
|  | 现状评价 | CS2、H2S、PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2 |
|  | 影响预测与评价 | CS2、H2S、臭气浓度 |
| 地表水 | 污染源评价 | pH、COD、SS、氨氮、总锌、硫酸盐、硫化物、钴 |
|  | 影响分析 |  |
| 地下水 | 污染源评价 | pH、COD、氨氮、总锌、硫酸盐、硫化物 |
|  | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32- pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总锌、钴、硫化物 |
|  | 影响评价 | 耗氧量、硫酸盐、硫化物、总锌 |
| 噪声 | 污染源评价 | A声级 |
|  | 现状评价 | LeqdB(A) |
|  | 影响评价 | LeqdB(A) |
| 固体废物 | 污染源评价、影响分析 | 一般固废：废粘胶、废丝、污泥 危险废物：废活性炭 其他废物：生活垃圾 |
| 环境风险 | 影响评价 | CS2 |

## 2.5评价等级

### 2.5.1大气环境评价等级

（1）等级划分依据

《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响评价分级判据见表2-3。

表2-3  大气评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二 | 其他 |
| 三 | Pmax〈10%，或D10%〈污染源距厂界最近距离 |

（2）Pmax及D10%的确定

根据工程分析结果，选用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算Pmax和D10%。

最大地面浓度占标率的计算公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

本次技改后，1#排气塔和2#排气塔中污染物排放量均有所降低，计算评价等级和评价范围时仅考虑新增的污染源。同时本项目各车间相距较近，因此将各车间合同为一个无组织面源考虑。利用导则推荐的估算模式Screen3计算估算模式参数取值及计算结果见表2-4、表2-5。

表2-4  有组织废气污染源参数及计算结果一览表

| 参数名称 | 单位 | 1#排气塔 CS2 | 1#排气塔 H2S | 2#排气塔 CS2 | 2#排气塔 H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量 | m/s | 18.14 | 18.14 | 12.5 | 12.5 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 16.375 | 6.552 | 24.76 | 9.48 |
| 烟囱几何高度 | m | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 烟囱出口内径 | m | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 烟囱出口处的 烟气温度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 烟囱出口处的 环境温度 | ℃ | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 城市/乡村 | — | 乡村 | 乡村 | 乡村 | 乡村 |
| Ci | mg/m3 | 0.0263 | 0.00943 | 0.0246 | 0.0105 |
| 评价标准C0i | mg/m3 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| Pmax | % | 65.73 | 94.27 | 61.55 | 105.2 |
| D10% | m | 14300 | >25000 | 17400 | >25000 |
| 评价等级 | － | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 |

表2-5  无组织废气污染源参数及计算结果一览表

| 参数名称 | 单位 | 无组织排放CS2 | 无组织排放H2S |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.04 | 0.015 |
| 面源有效高度 | m | 10 | 10 |
| 面源长度 | m | 254 | 254 |
| 面源宽度 | m | 195 | 195 |
| 环境温度 | ℃ | 12.1 | 12.1 |
| 城市/乡村 | — | 乡村 | 乡村 |
| Ci | mg/m3 | 0.003 | 0.001 |
| 评价标准C0i | mg/m3 | 0.04 | 0.01 |
| Pmax | % | 7.68 | 11.52 |
| D10% | m | 未出现 | 1000 |
| 评价等级 | － | 三级 | 二级 |

由表2-4和表2-5可以看出，各P值中最大者为2#排气塔排放的H2S，Pmax=105.2%，对应的D10%>25km，大气评价等级应为一级。考虑到HJ2.2-2008中“5.3.2.3.3对于建成后全厂的主要污染物排放总量都有明显减少的改、扩建项目，评价等级可低于一级”和“5.3.2.3.4如果评价范围内包含一类环境空气质量功能区，评价等级一般不低于二级”的规定，本次技改项目实施后，全厂的CS2、H2S均有明显减少，但评价范围内包含一类环境空气质量功能区――曹妃甸湿地，确定本次大气评价等级为二级评价。

### 2.5.2地表水环境评价等级

技改项目新增废水量为2600m3/d，依据“《环境影响评价技术导则》（HJ/T22.3－93）”对污水水质复杂程度的界定，外排污水中污染物类型数为2，且需预测的水质参数数目＜10，污水水质复杂程度属中等。本项目排水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，经市政排水管网排入南堡开发区污水处理厂。因此，本次环评只进行废水对南堡开发区污水处理厂的影响分析。

### 2.5.3地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。评价等级判定依据见表2-6。

表2-6  地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“O纺织化纤”中的除单纯纺丝外的“119、化学纤维制造”，地下水环境影响评价项目类别为II类。根据导则推荐的迁移距离计算公式L=α×K×I×T/ne＝520m，项目处于唐山市南堡经济开发区，厂址下游L、侧向L/2范围内不涉及集中式饮用水源地准保护区或保护区外的补给径流区、分散式饮用水源地等，因此地下水环境敏感程度为不敏感。按表2-6判定地下水评价等级为三级。

### 2.5.4声环境评价等级

本项目厂址处在声环境3类功能区，周围200m范围内无学校、医院、疗养地及风景游览区等特殊环境敏感目标。项目实施前后声环境变化量<3dB(A)，且受影响人口变化很小，确定声环境影响评价工作等级为三级评价。

### 2.5.5环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价等级确定见表2-7、表2-8。根据GB18218-2009判定，CS2的贮存量超过临界量，属重大危险源，因此确定本次环评风险评价等级为一级，对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓措施和应急预案。

表2-7  有毒物质名称及临界值  单位：t

| 危险物质 | 使用量/生产量 | 临界量 | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| CS2 | 1294.8 | 50 | 是 |

表2-8  风险评价等级确定表

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 2.6评价范围

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），评价范围为2#排气塔为中心，半径25km的圆形区域。

（2）声环境

厂界外1m。

（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价范围采用公式计算法确定。

1）计算公式

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne –有效孔隙度，无量纲。

（2）相关参数确定

①变化系数α

α≥1，一般取2。

②渗透系数K

根据《水文地质参数经验值表》，评价区潜水含水层岩性主要为粉细砂，本项目取3.61m/d。

③水力坡度I

通过野外水位调查，绘制等水位线图，调查评价区潜水地下水流向为自东北向西南，潜水含水层水力坡度约为1‰。

④质点迁移天数T

取值不小于5000d，本项目取10800d。

⑤有效孔隙度ne

有效孔隙度是指含水层中流体运移的孔隙体积和含水层物质总体积的比值。依据前人研究成果，对于均质各向同性的潜水含水层，有效孔隙度数值上等于给水度（Jacob Bear，1983）。按《松散岩石给水度参考值》的经验值，给出项目场地潜水含水层的平均有效孔隙度n=0.15。

在以上相关参数确定情况下，下游迁移距离L=520m。包含厂区在内，东北和西南部边界平行于地下水等水位线，东南部边界垂直于地下水等水位线，西北部边界扩展到黑沿子排干，评价区总面积约为51.49km2（图1-1）。

图1-1  地下水评价区域范围图

厂址周围地下水。

（4）风险评价

以CS2罐区为圆心，半径5km的范围。

## 2.7环境保护目标

评价区域内涉及一处自然保护区――曹妃甸湿地鸟类自然保护区。根据工程性质和周围环境特征，确定曹妃甸湿地鸟类自然保护区评价范围内的主要居民点为大气环境保护目标，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级；厂区附近的声环境为声环境保护目标，级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类；厂区附近地下水为地下水保护目标，保护级别为《地下水质量标准》（GB/14848-93）中的III类；厂区周围5km范围内的居民点为环境风险保护目标。具体环境保护目标和保护级别见表2-9。

表2-9  环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护对象 | 相对 方位 | 相对厂界距离m | 相对面源的距离m | 性质 | 保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 曹妃甸湿地自然保护区 | ESE | 5363 | 5500 | 自然保护区 | 不对大气质量产生明显影响 | GB3095-2012一级 |
|  | 百旺家苑 | S | 780 | 860 | 居住区 | 不对大气质量产生明显影响 | GB3095-2012二级 |
|  | 海月花园 | S | 780 | 860 | 居住区 |  |  |
|  | 南港新城 | S | 800 | 890 | 居住区 |  |  |
|  | 滨海花园 | SW | 1450 | 1600 | 居住区 |  |  |
|  | 西苑小区 | SSW | 1750 | 1940 | 居住区 |  |  |
|  | 三友生活区 | SSW | 1400 | 1520 | 居住区 |  |  |
|  | 文慧园 | S | 1850 | 1960 | 居住区 |  |  |
|  | 畅夏园 | S | 1320 | 1440 | 居住区 |  |  |
|  | 悦城雅居 | S | 1320 | 1440 | 居住区 |  |  |
|  | 硕秋园 | SSE | 1340 | 1440 | 居住区 |  |  |
|  | 金港明珠 | S | 1850 | 1950 | 居住区 |  |  |
|  | 宏运家园 | S | 1850 | 1960 | 居住区 |  |  |
|  | 南盐东苑 | S | 2020 | 2120 | 居住区 |  |  |
|  | 老王庄 西北街 | NE | 2260 | 2710 | 居住区 |  |  |
|  | 老王庄 西南街 | ENE | 2260 | 2560 | 居住区 |  |  |
|  | 张庄子 | SE | 1630 | 1760 | 居住区 |  |  |
|  | 尖坨子 | SSW | 3250 | 3390 | 居住区 |  |  |
|  | 黑沿子 | SW | 4900 | 5000 | 居住区 |  |  |
|  | 十一农场 | E | 8100 | 8200 | 居住区 |  |  |
|  | 柳树瞿阝 | NW | 11800 | 12100 | 居住区 |  |  |
|  | 尖字沽 | NW | 15900 | 16200 | 居住区 |  |  |
|  | 西葛 | N | 22000 | 22500 | 居住区 |  |  |
|  | 小集 | NNE | 21500 | 22000 | 居住区 |  |  |
|  | 唐海 | E | 16500 | 17000 | 居住区 |  |  |
|  | 大新庄 | NE | 20500 | 21000 | 居住区 |  |  |
|  | 杨家泊 | W | 25700 | 26000 | 居住区 |  |  |
|  | 王兰庄 | NW | 23800 | 24100 | 居住区 |  |  |
|  | 黄各庄 | NNW | 22500 | 23000 | 居住区 |  |  |
|  | 南堡镇 | SSW | 23700 | 24000 | 居住区 |  |  |
| 声环 境 | 厂界 | － | － | － | － | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | GB3096-2008中3类 |
| 地下 水 | 厂址周围地下水 | － | － | － | － | 不对地下水产生污染影响 | GB/14848-93中Ⅲ类 |
| 环境 风险 | 厂址周围5km内的居民点 |  |  |  |  | 不受风险事故明显影响 |  |

## 2.8评价内容与评价重点

本次环评的评价内容和评价重点列于表2-10。

表2-10  评价内容及重点

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 评价重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程分析 | 现有工程概况、建设进度、存在的环保问题，在建工程概况，技改工程工艺流程、排污节点、污染源强及污染防治措施 | √ |
| 2 | 环境质量现状调查 | 自然环境、区域环境功能概况，环境空气、噪声、地下水环境质量现状，项目所在园区配套设施规划及建设情况，区域污染源调查与评价 |  |
| 3 | 施工期环境影响分析 | 项目施工期环境空气、噪声、地下水、固体废物 |  |
| 4 | 运营期环境影响预测与评价 | 项目运营期环境空气、噪声、地下水、固体废物、环境风险 |  |
| 5 | 环保措施可行性论证 | 主要采取的废气、废水、噪声防治措施的可行性和固体废物的处理处置措施可行性 | √ |
| 6 | 产业政策、选址可行性、平面布置合理性 | 分析产业政策符合性、分析厂址选择的可行性、平面布置的合理性 |  |
| 7 | 环境经济损益分析 | 分析社会效益、经济效益和环境效益 |  |
| 8 | 环境管理与监测计划 | 提出环境管理和环境监测计划建议，提出项目污染物排放总量控制建议指标，列出“三同时”验收一览表 |  |
| 9 | 结论 | 给出工程可行性结论 |  |

注：打“√”的内容为评价重点。

## 2.9评价标准

2.9.1环境质量标准

（1）环境空气：曹妃甸湿地自然保护区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，其他区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； CS2、H2S浓度参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；

（2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准；

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

环境质量标准值见表2-11。

表2-11  环境质量标准一览表

| 项目 | 评价因子 | 标准值 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | PM10 | 24小时平均浓度 | 50 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准 |
|  | PM2.5 | 24小时平均浓度 | 35 |  |  |
|  | SO2 | 24小时平均浓度 | 50 |  |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 150 |  |  |
|  | NO2 | 24小时平均浓度 | 80 |  |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均浓度 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8h平均浓度 | 100 | µg/m3 |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 160 |  |  |
|  | PM10 | 24小时平均浓度 | 150 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | PM2.5 | 24小时平均浓度 | 75 |  |  |
|  | SO2 | 24小时平均浓度 | 150 |  |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 24小时平均浓度 | 80 |  |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均浓度 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8h平均浓度 | 160 | µg/m3 |  |
|  |  | 小时平均浓度 | 200 |  |  |
|  | CS2 | 一次浓度 | 0.04 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许浓度 |
|  | H2S | 一次浓度 | 0.01 | mg/m3 |  |
| 地 下 水 | pH | 6.5-8.5 | —— | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |  |
|  | 总硬度 | ≤450 |  |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  |
|  | 硝酸盐氮 | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 |  |  |
|  | 锌 | ≤1.0 |  |  |
|  | 钴 | ≤0.05 |  |  |
|  | 硫化物 | ≤0.02 |  |  |
| 环境 噪声 | LAeq | 昼间 | 65 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准 |
|  |  | 夜间 | 55 |  |  |

2.9.2污染物排放标准

（1）废气：执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1二级（新扩改建）标准和表2标准；

（2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求；

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

2.9.3控制标准

（1）一般固体废物：执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关规定；

（2）危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。

污染物排放标准详见表2-12。

表2-12  污染物排放标准一览表

| 项目 | 评价因子 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | LAeq | 昼间 | 65dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  |  | 夜间 | 55dB(A) |  |
| 工艺 废气 | CS2 | 120m高排气筒排放速率97kg/h 周界浓度最高点3.0mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级（新扩改建）标准和表2标准 |
|  | H2S | 120m高排气筒排放速率21kg/h 周界浓度最高点0.06mg/m3 |  |
|  | 厂界臭气浓度 | 120m高排气筒60000 20（无量纲） |  |
| 废水 排放 | pH SS COD BOD5 硫化物 总锌 排水量 | 6~9 400 mg/L 500 mg/L 300mg/L 1.0mg/L 5.0mg/L 300m3/t纤维 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | COD BOD5 SS 氨氮 | 500mg/L 300mg/L 150mg/L 5mg/L | 南堡开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 施工噪声 | LAeq | 结 构 昼70dB(A)、夜55dB(A) 装 修 昼65dB(A)、夜55dB(A) | 《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-1990） |
| 厂界 噪声 | LAeq | 昼间 | 65dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
|  |  | 夜间 | 55dB(A) |  |

# 3工程分析

唐山三友集团兴达化纤有限公司现有工程总产能为165000吨，主要包括5条3.2万吨生产线以及5000吨/年特纤维中试线。作为六个项目分别立项、分期实施，主要包括：1998年的2万吨/年差别化粘胶短纤维项目（一线）、2006年的4万吨/年差别化粘胶短纤维项目（二线、三线）、2009年的4万吨/年差别化粘胶短纤维项目（以下简称四线、五线）、2010年的5000吨/年特种粘胶短纤维项目（中试线）、2016年初的竹纤维技术改造项目（一至五线均提产至3.2万吨）、2016年底的5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目。

产品品种包括中长型粘胶短纤维、毛型粘胶短纤维、洁净高白粘胶短纤维、无纺布专用粘胶短纤维、细旦粘胶短纤维、着色粘胶短纤维、阻燃粘胶短纤维、负离子粘胶短纤维等差别化、多功能粘胶短纤维品种，产品差别化率95%以上，并可根据市场需求随时变换生产的品种及产量。

兴达公司各期工程已办理的环保手续及验收情况见表3-1。

表3-1  兴达公司各期工程环保手续履行情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 概况 | 环评批复 | 批准 时间 | 验收文号 | 验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2万吨/年差别化粘胶短纤维项目 | 1条2万吨/年粘胶短纤维生产线（一线） | 环监[1992] 214号 | 1992.6 | 环保总局环监验[2000]20号 | 2000.4 |
| 2 | 4万吨/年差别化粘胶短纤维项目 | 2条2万吨/年粘胶短纤维生产线（二线、三线） | 冀环管[2006] 59号 | 2006.3 | 冀环验[2009]126号 | 2009.5.6 |
| 3 | 4万吨/年差别化粘胶短纤维项目 | 2条2万吨/年粘胶短纤维生产线（四线、五线） | 冀环评[2009] 513号 | 2009 | 冀环验[2010]136号 | 2010.9.19 |
| 4 | 5000吨/年特种粘胶短纤维项目 | 1条5000吨/年特种纤维中试线（中试线） | 唐环发[2010] 167号 | 2010.10.11 | 唐环验[2011]11号 | 2011.4.6 |
| 5 | 竹纤维技术改造项目 | 五条生产线分别提产1.2万吨/年，共提产6万吨/年 | 唐环审[2016] 2号 | 2016.2.19 | 南开安环[2016]43号 | 2016.7.28 |
| 6 | 5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目 | 增加1套硫酸钠浓缩装置、1套200万方/年中水回用装置、1套污水生化处理系统 | 南开安环[2016]59号 | 2016.11.28 | 在建，尚未验收 | － |

根据2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目的建设内容，以及兴达公司已有工程的建设进度，本次环评将主体一至五线和中试线作为现有工程，将5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目作为在建工程，将本次技改作为技改工程，分三部分分析工程的建设内容和各部分的依托关系。

## 3.1现有工程

### 3.1.1现有工程概况

现有工程分主体工程、配套工程、公用工程和环保工程，其组成见表3-2。

表3-2  现有工程组成一览表

| 类别 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 化纤生产 | 5条3.2万吨生产线以及5000吨/年特纤维中试线，包括原液一车间（一、二线）、纺练一车间（一、二线）、酸站一车间（一、二线）；原液二车间（五、中试线）、酸站二车间（五、中试线）；原液三车间（三、四线）、酸站三车间（三、四线）、纺练三车间（三、四、五、中试线） |
|  | 产品方案 | 粘胶短纤维165000吨/年、20%硫酸钠溶液475000吨/年、硫氢化钠溶液57859吨/年 |
| 配套工程 | 仓储 | 浆粕库3座、成品库1座 |
|  | 硫酸罐区 | 500m31个，1000m32个，700m31个，总储量3200m3 |
|  | 液碱罐区 | φ10.3×9.3m的液碱储罐3个，总储量2100m3 |
|  | CS2罐区 | φ8.9×7.8m的地上储罐2个，φ2.8×12.5m的地下储罐10个（其中有2个事故备用储罐），总储量1600m3 |
| 公用工程 | 供电 | 35kVA开关站2座，用电量1.18×108kWh |
|  | 蒸汽管道 | 蒸汽来自唐山三友化工有限责任公司热电分公司，平均用量为180.9t/h |
|  | 供水 | 地下深井1眼，可供水量80m3/h，用于供应生活用水，用量113.9m3/d； 生产用水量26146.9m3/d，来自开发区地表水厂的集中供水 400m3/h软化水站1座，350m3/h软水站1座，软水用量581.4m3/h |
|  | 动力 | 9台空压机，其中6台供气量148m3/min，3台供气量120m3/min，压缩空气需求量为162m3/min。 200m3/h制氮机1台，300m3/h制氮机1台，400m3/h制氮机2台；氮气用量381m3/h。 冷冻站有冷碱水机组9台、冷冻水机组6台，供冷碱水和冷冻水。 原液、纺练车间各1套恒温恒湿空调系统。 |
|  | 生活办公 | 办公楼、职工食堂、生活服务楼，劳动定员1297人 |
| 环保工程 | 废水处理 | 30000m3/d“曝气吹脱-中和-絮凝沉淀”污水处理站1座，配备COD在线监测、规范排放口 |
|  | 废气治理 | 2×40000m3/h“碱洗-活性炭吸附”进1#120m排气塔 120000m3/h“碱洗-活性炭吸附”，污水站曝气排风配套碱洗进2#120m排气塔 |

### 3.1.2现有工程经济技术指标

现有工程经济技术指标见表3-3。

表3-3  现有工程经济技术指标

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 粘胶短纤维 | t/a | 165000 |  |
| 1.1 | 差别化粘胶短纤维 | t/a | 160000 |  |
| 1.2 | 特种粘胶短纤维 | t/a | 5000 |  |
| 2 | 副产品：20%硫酸钠溶液 | t/a | 475000 |  |
| 3 | 副产品：22%硫氢化溶液 | t/a | 57859 |  |
| 二 | 主要原材料、化工料 |  |  |  |
| 1 | 棉浆粕（甲纤92%） | t/a | 33262 |  |
|  | 木浆粕（甲纤95%） | t/a | 77724 |  |
|  | 竹浆粕（甲纤92%） | t/a | 61800 |  |
| 2 | 烧碱（32.1%） | t/a | 330927.8 |  |
| 3 | 二硫化碳（折CS2 100%） | t/a | 10065 | 投加量309.2kg/t甲纤 |
| 4 | 硫酸（折100%） | t/a | 124390 |  |
| 5 | 硫酸锌（98%） | t/a | 2805 |  |
| 6 | 次氯酸钠 | t/a | 2475 |  |
| 7 | 油剂 | t/a | 11550 |  |
| 8 | 氯化钴 | t/a | 16.5 |  |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |
| 1 | 耗水：生产用水 | m3/h | 881.1 | 生产用水 |
| 2 | 耗电 | kWh | 1.18×108 |  |
| 3 | 蒸汽 | t/h | 135 |  |

### 3.1.3现有工程公用工程

（1）给排水

现有工程总用水量662010.8m3/d（27736.8m3/h），其中新鲜水量26260.8m3/d（1094.2m3/h），循环用水量635750m3/d（26489.6m3/h），总循环水利用率96.0%。新鲜水主要用于生产用水26146.9m3/d（881.1m3/h），生活用水113.9m3/d（4.7m3/h）。软水用量13342.6 m3/d（555.9m3/h），由现有2座软水站提供，软水供应能力为18000 m3/d（750m3/h）。

现有工程废水产生总量24899.7m3/d，其中包括酸碱废水17217.4m3/d、低浓度废水7591.1m3/d、生活污水91.2m3/d。酸性废水中的1077.6m3/d回用于硫酸钠溶液配制，酸碱废水、低浓度废水共23730.9m3/d进入现有30000m3/d污水处理站进行处理，再与经化粪池处理的生活污水混合共23822.1m3/d，混合后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，经排水管网排至开发区污水处理厂。

现有工程水量平衡情况见图3-1。

（2）供电

现有工程年耗电量1.18×108kWh，由厂内2座35kV变电所供给。

（3）供热

现有工程所需蒸汽由唐山三友热电有限责任公司提供，平均用量为135t/h。

（4）压缩空气

现有工程压缩空气需要量为162Nm3/min，由现有空气压缩机组9台（7用2备）供给，可供压缩空气268 m3/min。

（5）氮气

现有工程废气回收装置氮气需要量为381Nm3/h，由4台制氮机（200m3/h制氮机1台、300m3/h制氮机1台、400m3/h制氮机2台）提供，可供氮气1300m3/h。

（6）冷冻水

现有冷冻站有冷碱水机组9台、冷冻水机组6台，供冷碱水和冷冻水。

（7）仓储

原料及产品：浆粕库3座、成品库1座。

硫酸：500m3储罐1个、700m3储罐1个、1000m3储罐2个，总储量3200m3。

烧碱：由三友氯碱提供，采用管道输送，烧碱储罐仅作为中间罐及烧碱装置不能正常供应烧碱时应急之用，设3台φ10.3×9.3m的液碱储罐，总储量2100m3。

二硫化碳：现有φ8.9×7.8m的地上储罐2个，φ2.8×12.5m的地下储罐10个（其中有2个事故备用储罐），总储量1600m3。

图3-1  现有工程水量平衡图（单位：m3/d）

### 3.1.5现有工程生产工艺流程

现有工程主要产品为差别化粘胶短纤维，包括中长型粘胶短纤维、毛型粘胶短纤维、洁净高白粘胶短纤维、无纺布专用粘胶短纤维、细旦粘胶短纤维、着色粘胶短纤维、阻燃粘胶短纤维、负离子粘胶短纤维等差别化、多功能粘胶短纤维等几个品种。不同品种的生产工艺仅在纺丝和精练工艺参数有细微差别，产排污环节和排污量基本相同。

（1）粘胶短纤维生产工艺

现有工程采用CS2法生产粘胶短纤维，该法工艺路线为：以浆粕（棉浆、木浆）为主要原料，经过碱液浸渍生产碱纤维素，经压榨、粉碎、浸渍、老成后进入黄化机，在黄化机内与二硫化碳发生反应生成纤维素黄酸酯，然后加稀碱溶解制成粘胶，再经过滤、熟成、脱泡后送去纺丝。在纺丝过程中，粘胶从喷丝头喷出，在凝固浴中再生成纤维素纤维，经牵伸得到一定的强度，切断后进一步后处理（精练），即去酸、水洗、脱硫、上油等，然后烘干、打包成为成品出厂。

（2）酸浴循环和副产硫酸钠溶液工艺

纺丝中过量碱液与硫酸中和生成Na2SO4溶解在纺丝酸浴中，采用结晶、提硝工艺副产20%的硫酸钠溶液，母液中Na2SO4浓度降低，返回酸站配制纺丝浴。

（3）废气回收和副产硫氢化钠溶液工艺

来自铺毛机的冷凝尾气，纺丝机、牵伸机、黄化机、熟成桶、脱泡罐等废气一并进入“碱洗-活性炭吸附”装置，先经过三级串联NaOH碱洗副产22%硫氢化钠溶液外售给唐山市南堡开发区丰实化工有限公司生产NaHS片剂，再经活性炭吸附、蒸汽脱附、冷凝的方法回收CS2。

### 3.1.2现有工程污染源及环保措施

（1）废水

现有工程废水包括碱性废水、酸性废水、低浓度废水和生活污水，根据兴达公司提供的用水量和废水量数据，外排废水量23822.1m3/d。根据《竹纤维技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，进现有30000m3/d“曝气吹脱－中和－混凝沉淀”工艺污水处理站处理后，外排水质pH6.78、COD261mg/L、BOD5 63.3mg/L、氨氮0.114mg/L、SS 60mg/L、硫化物0.400mg/L、总锌 0.95mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求，排入南堡开发区污水处理厂。

（2）废气

现有工程废气包括机内排风、室内排风、污水处理站脱气废气。机内排风包括黄化溶解排风、熟成脱泡排风、纺牵切排风、铺毛槽排风（经冷凝装备回收CS2后）、酸浴脱气、精练排风（精练排风又包括一水洗排风、脱硫排风、后精练排风）等工段排风。室内排风包括废丝间排风、组件清洗间排风。污水处理站脱气废气指污水处理站在酸、碱性废水调节池和曝气吹脱池释放的废气。

现有工程将除脱硫排风、后精练排风外的机内排风送“碱洗-活性炭吸附”废气回收装置处理，再经排气塔排放；脱硫排风、后精练排风和室内排风直接送排气塔排放；污水处理站脱气废气经碱洗装置处理后，送排气塔排放。废气处理方式见图3-2。

现有工程一二线机内排风（除脱硫排风、后精练排风外，约80000m3/h）进2×40000m3/h废气回收装置处理，再与一二线的脱硫排风（约15000 m3/h）、后精练排风（约10000 m3/h）、室内排风（约45000 m3/h）一并排入厂区东南侧的1#排气塔（以下简称1#排气塔）。三四五线及中试线机内排风（除脱硫排风、后精练排风外，约120000m3/h）进120000m3/h废气回收装置处理，污水处理站曝气排风（约30000 m3/h）进碱洗装置处理，再与三四五线及中试线的脱硫排风（约25000 m3/h）、后精练排风（约55000 m3/h）、室内排风（约360000m3/h）一并排入厂区西北侧的2#排气塔（以下简称2#排气塔）。现有工程废气排放方式见图3-3。

根据《竹纤维技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，1#排气塔CS2排放速率为5.85kg/h、H2S排放速率为2.55kg/h；2#排气塔CS2排放速率为14.19kg/h、H2S排放速率为6.3kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。厂界CS2浓度为0.17mg/m3、H2S排放速率为0.016mg/m3、臭气浓度19，满足表1二级（新扩改建）标准。

图3-2  兴达公司现有工程废气处理方式图

图3-3  兴达公司现有工程废气排放方式图

根据兴达公司自行手工监测结果，正常工况下1#排气塔CS2排放速率为49.88kg/h、H2S排放速率为9.498kg/h，2#排气塔CS2排放速率为85.7kg/h、H2S排放速率为16.65kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。1#排气塔和2#排气塔的废气排放情况见表3-4和表3-5。

表3-4  现有工程1#排气塔排放情况一览表

| 废气组成 | 气量 m3/h | CS2浓度 mg/m3 | CS2速率 kg/h | H2S浓度 mg/m3 | H2S速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一二线机内排风 （碱洗吸附后） | 80000 | 150 | 12 | 30 | 2.4 |
| 一二线脱硫排风 | 15000 | 200 | 3 | 400 | 6 |
| 一二线后精练排风 | 30000 | 30 | 0.9 | 45 | 1.35 |
| 一二线室内排风 | 55000 | 15 | 0.8 | 28 | 1.54 |
| 合计 | 180000 | 92.9 | 16.7 | 62.7 | 11.29 |

表3-5  现有工程2#排气塔排放情况一览表

| 废气组成 | 气量 m3/h | CS2浓度 mg/m3 | CS2速率 kg/h | H2S浓度 mg/m3 | H2S速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三四五线、中试线机内排风 （碱洗吸附后） | 120000 | 150 | 18 | 30 | 3.6 |
| 三四五线、中试线线脱硫排风 | 25000 | 200 | 5 | 400 | 10 |
| 三四五线、中试线后精练排风 | 55000 | 30 | 1.65 | 27 | 1.485 |
| 三四五线、中试线线室内排风 | 360000 | 5 | 1.8 | 9 | 3.24 |
| 污水站曝气排风（碱洗后） | 30000 | 130 | 3.9 | 122 | 3.66 |
| 合计 | 590000 | 51.44 | 30.35 | 20.6 | 22.0 |

（3）噪声

现有工程主要噪声源为细粉碎机、粗均化器、风机、真空泵、空压机、冷冻机等，采取减振措施、设置隔声墙、隔音门等。根据《差别化粘胶短纤维技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，现有工程厂界昼间噪声值在53.9-59.8dB(A)之间，夜间噪声值在48.3-52.4dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

（4）固废

现有工程固废为废粘胶（264t/a）和干凝固胶块（87t/a）、未正常牵伸废丝（177t/a）、正常牵伸废丝（1419t/a）、污水处理站污泥（8400t/a）及废气回收装置产生的废活性炭（60t/a）。其中废粘胶和干凝固胶块的粘胶组成未发生变化，回用于生产；未正常牵伸废丝、正常牵伸废丝用水洗净后出售；污水站污泥经脱水后外售迁安平刚物流有限公司综合利用；废活性炭送邢台嘉泰环保科技有限公司处理。

（5）防渗措施

现有工程涉及的腐蚀性物料较多，采取了完善的防腐防渗措施：在罐区、车间、池体、危废间等重点污染区位置多采用“三布五涂”环氧玻璃钢+花岗岩板的形式防渗，污水输送管道采用了玻璃钢材质；在辅助设施等一般污染区采用三合土+水泥的形式防渗；厂区其他地面均做到了“非硬即绿”。

（6）风险防范措施

经现场踏勘，企业在各环境风险单元设置防渗漏、防腐蚀、防流失等措施，CS2地下罐区、酸碱罐区、原液车间1楼、纺练车间各浴站四周、酸站车间各酸槽四周均设有围堰（或防火堤）及事故备用罐；旧污水处理站（已停用），目前作为新污水处理站的事故池、消防废水池（兼做初期雨水收集池）；CS2罐区等风险目标设有有毒气体报警器、可燃气体报警器、消防水炮、灭火器、消防沙箱等应急资源；建立了风险事故三级防控体系，编制了《突发环境事件应急预案》且已在唐山市环保局备案并定期演练。

（7）现有工程环保问题

现有工程环保手续齐全，履行了“三同时”要求，根据现场踏勘和资料收集，现有工程环保设施运行正常，厂区整洁美观，不存在明显环保问题。

根据对兴达公司环保运行台账和自行监测数据的调查分析：（1）现有工程精练脱硫段排风目前未经处理直接排放，尚有提升的空间；（2）污水站曝气排风一级碱洗处理效率不稳定，废气处理深度尚有提升的空间。

针对以上两个问题，兴达公司计划采取以下以新带老环保措施：（1）建设15000m3/h一二线脱硫排风生物处理装置、25000m3/h三四五线（含中试线）脱硫排风生物处理装置，将各条线脱硫区排风单独引出后引入对应的生物处理装置；（2）建设1套36000m3/h废气生物处理装置，处理碱洗后的污水站曝气排风。采取上述以新带老环保措施后，进一步提升现有工艺废气的处理深度，同时提污水站曝气排风处理的深度和稳定性。

## 3.2在建工程

兴达公司在建工程为5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目。

### 3.2.1在建工程概况

在建工程位于兴达公司北侧新增90亩占地内，中心坐标为东经118°12'14.44"，北纬39°15'35.07"。在建工程建设内容包括：增加5万t/a硫酸钠浓缩装置一套利用纺练车间酸性废水生产元明粉；新建200万m3/a中水回用装置一套和15000m3/d污水生化处理，对现有污水站部分出水进行膜处理进行深度处理，产生的中水回用于生产；将膜过滤装置产生的浓水、污水处理站其余排水、生活污水进入生化处理系统进行生化处理后排入市政管网。在建工程组成见表3-6。

表3-6  在建工程组成一览表

| 类别 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 硫酸钠浓缩车间，年产元明粉50000t 膜处理系统、生化处理系统各1套，年提供中水200万m3 |
|  | 仓储 | 20m3元明粉仓1个 |
| 公用 工程 | 供电 | 利用现有配电站，用电量1.1×107kWh |
|  | 蒸汽管道 | 蒸汽来自唐山三友化工有限责任公司热电分公司，平均用量为10t/h |
|  | 供排水 | 生活用水量2m3/d，由自备井提供，生产用水9.6m3/d，来自地表水厂 利用现有工程废水16800m3/d，排水量10761.2 m3/d，提供中水6000m3/d，使现有工程排水量减少6038.8 m3/d |
|  | 生活办公 | 办公楼、职工食堂、生活服务楼，劳动定员25人 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 利用现有30000m3/d“曝气吹脱-中和-絮凝沉淀”污水站、COD在线监测、规范排放口；新增5万吨/年硫酸钠浓缩装置1套；200万方/年中水回用装置1套；15000m3/d生化处理装置1套 |
|  | 废气处理 | 多效蒸发不凝气、生化处理装置废气利用现有污水站碱洗装置，2#排气塔排放 |
|  |  | 元明粉干燥经水喷淋后，31m排气筒排放 |

### 3.2.2在建工程建设进度

根据现场踏勘，在建工程包含的15000m3/d生化处理装置目前已建设完毕并投入使用，目前的18822.1m3/d废水经30000m3/d物化污水站处理后，其中15000m3/d进生化处理装置，其余3822.1m3/d与生化处理装置出水混合外排。目前的污水处理路线见图3-3。

图3-3  兴达公司目前污水处理路线图

5万t/a硫酸钠浓缩装置和200万m3/a中水回用装置目前尚未开始建设，预计2019年12月建成投入使用。在建工程全部完成后，污水处理路线见图3-4。

图3-4  在建工程完成后兴达公司污水处理路线图

### 3.2.3在建工程原材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗一览表见表3-7。

表3-7  在建工程主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 类别 | 用量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaCO3 | 3.0 | t/a | 用于中水回用系统，外购 |
| 2 | PAM | 6.5 | t/a | 用于中水回用系统，外购 |
| 3 | 蒸汽 | 10 | t/h | 用于硫酸钠浓缩，引自三友热电 |
| 5 | 硫酸 | 3.5 | t/a | 用于生化处理系统，依托现有工程 |
| 6 | 液碱 | 2.5 | t/a | 用于生化处理系统，依托现有工程 |
| 7 | 柠檬酸 | 1.2 | t/a | 用于膜装置清洗，外购 |
| 8 | 除垢剂 | 1.0 | t/a | 用于膜装置清洗，外购 |
| 9 | 电 | 1100 | 万kWh | 引自公司现有变电站 |
| 10 | 超滤膜 | 1.5 | t/a | 用于膜过处理，外购 |
| 11 | 反渗透滤膜 | 1.0 | t/a | 用于膜处理，外购 |
| 12 | 保安过滤器滤芯 | 0.5 | t/a | 用于膜处理，外购 |
| 13 | 微孔过滤器滤芯 | 0.8 | t/a | 用于膜处理，外购 |

### 3.2.4在建工程公用工程

（1）给排水

在建工程生活用水2m3/d，由自备井提供，水环真空泵用水9.6m3/d，由地表水厂提供。排水为1.6m3/d生活污水，水环真空泵排水9.6m3/d。在建工程利用现有工程废水量16800m3/d，用新鲜水11.6 m3/d，蒸汽240m3/d，排水总量为10761.2 m3/d。在建工程建成后兴达公司新鲜水用量减少5988.4m3/d，废水排放量将减少6038.8 m3/d。

（2）供电

在建工程用电量为1.1×107kWh，引自唐山三友集团兴达化纤有限公司现有变配电站。

（3）供热

在建工程所需蒸汽由唐山三友热电有限责任公司提供，需要蒸汽量为10t/h。

（4）仓储

元明粉库：1个元明粉料仓，容积20m3。

### 3.2.5在建工程工艺流程及排污节点

#### 3.2.5.1硫酸钠浓缩工艺流程

纺练车间产生的高酸性水温度为90℃，经两级闪蒸闪蒸降温至30~35℃，送至丝束过滤器进行粗过滤，再进入超滤+反渗透装置，浓水进入七效蒸发装置进行硫酸钠浓缩，低浓度水进入污水站。浓缩后的硫酸钠结晶析出，经离心实现固液分离，晶体送气流干燥机干燥后入库待售，母液返回酸站车间使用。

硫酸钠浓缩工艺流程图及排污节点见图3-5。

图3-5  在建工程硫酸钠浓缩工艺流程与排污节点图

#### 3.2.5.2中水回用系统工艺流程

除进行硫酸钠浓缩以外的生产废水经厂区现有物化处理系统预处理后，其中部分废水（12000m3/d）进入膜处理系统进行中水制备，产生的中水（6000m3/d）回用于生产。中水回用系统膜处理系统和生化处理系统组成。

1、膜处理系统

膜处理由V型滤池过滤、UF/RO反渗透膜处理、紫外消毒系统构成。其工艺流程及排污节点图见图3-6。

图3-6  在建工程中水回用工艺流程与排污节点图

2、生化处理系统

膜处理系统产生的浓水、物化处理站剩余排水及生活污水进入生化处理系统处理规模15000m3/d。生化处理系统包括脱钙反应池、沉淀池、A/O池、二沉池、混合水池等。其工艺流程及排污节点见图3-7。

图3-7 生化处理阶段工艺流程及排污节点图

在建工程排污节点及源强见表3-8。

表3-8  在建工程排污节点及源强表

| 类型 | 序号 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放特征 | 处理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 过滤器反洗 | SS | 间断 | 酸性废水调节池 | 2m3/d，SS 200mg/L |
|  | W2 | 膜过滤 | pH | 连续 | 酸性废水调节池 | 2880m3/d，COD 50mg/L |
|  | W3 | 多效蒸发冷凝水 | pH、COD | 连续 | 酸性废水调节池 | 1680m3/d，COD450mg/L |
|  | W4 | 干燥系统冷凝水 | pH、COD | 连续 | 酸性废水调节池 | 190m3/d，COD450mg/L |
|  | W5 | 水环真空泵 | COD、BOD5 | 间断 | 酸性废水调节池 | 7.6m3/d，COD450mg/L |
|  | W6 | 膜处理系统浓水 | SS、硫酸盐 | 连续 | 生化处理系统 | 6000m3/d，COD889mg/L，SS 115.2mg/L |
|  | W7 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 间断 | 生化处理系统 | COD400mg/L、 氨氮25mg/L |
| 废气 | G1 | 多效蒸发 | H2S、CS2 | 连续 | 利用现有碱洗，排入2#排气塔 | 废气量2500m3/h CS2 0.126kg/h H2S 0.037kg/h |
|  | G2 | 脱钙反应池 | H2S、CS2 | 连续 |  |  |
|  | G3 | 干燥 | 颗粒物 | 连续 | 水喷淋，31m排气筒 | 废气量1200 m3/h 12mg/m3、0.014kg/h |
| 噪声 | N1 | 泵类 | 噪声 | 连续 | 减振、隔声 | 65dB(A) |
|  | N2 | 风机 | 噪声 | 连续 | 消声、减振、隔声 | 75dB(A) |
| 固废 | S1 | 膜处理系统 | 更换的废 滤芯/滤膜 | 间断 | 生产厂家回收 | 3.8t/a |
|  | S2 | 污泥脱水 | 泥饼 | 间断 | 外售钢铁烟尘清洁利用的企业处置，三友热电作为污泥处置的备用单位 | 150t/a |
|  | S3 | 员工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 环卫部门统一收集 | 1.4t/a |

## 3.3技改工程

### 3.3.1技改工程概况

（1）项目名称：2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目；

（2）建设单位：唐山三友集团兴达化纤有限公司；

（3）建设地点：唐山三友集团兴达化纤有限公司现有厂区内，厂址中心坐标为东经118°12'14.44"，北纬39°15'35.07"。

（4）建设性质：改扩建；

（5）工程内容：

对原有生产线和辅助装置及配套工程进行技术改造，新增建筑面积3300m2，购置结晶机、一道滤机、酸浴底槽等设备213台（套），新增2万吨/年差别化粘胶短纤维的生产能力，其中莫代尔粘胶短纤维1万吨、着色粘胶短纤维0.5万吨、细旦粘胶短纤维0.5万吨，项目建成后，企业生产能力达到18.5万吨/年。

技改工程工程内容见表3-9。

表3-9  技改工程内容一览表

| 类别 | 建设内容 | 实施位置 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 大生产线改造 | 主生产车间通过调整工艺、增加或改造设备提产2万吨/年，使其产能由现在的16.5万吨/年提至18.5万吨/年。 （1）粘胶车间：①浸压粉工序：提高浸渍温度、浸渍碱浓度、缩短浸渍时间，更换、增加部分设备②老成工序：提高催化剂氯化钴用量、链板堆积高度、缩短老成时间③黄化、后溶解工序：提高CS2加入量，缩短黄化周期，增加过滤机等设备④熟成工序：提高胶液中甲纤组成、提高熟成桶液位和熟成温度 （2）纺练车间：提高酸浴组成，提高纺丝浴循环量，提高脱硫浓度，提高铺毛和烘干厚度，提高循环量。增加1套脱硫浴系数，更换部分设备，增加喷丝孔数 （3）酸站车间：调整酸浴浓度，提高酸浴循环量，新建酸冷结晶楼，更换、增加部分设备，提升酸站车间酸浴处理能力 | 原液一车间、纺练一车间、酸站一车间、原液二车间、酸站二车间、原液三车间、酸站三车间、纺练三车间、 酸冷结晶楼 |
| 辅助装置及配套工程改造 | 碱洗吸附装置改造 | 活性炭层厚度由2m提高至2.5m | 现有碱洗吸附装置 |
|  | 脱硫排风生物处理改造 | 建设2套废气生物处理装置，分别是：15000m3/h风量一二线脱硫排风生物处理装置、25000m3/h三四五线（含中试线）脱硫排风生物处理装置。将各条线脱硫区排风单独引出后引入对应的生物处理装置，利用微生物降解氧化废气中的的CS2、H2S。经过处理后排入1#排气塔。 | 1#排气塔东侧 |
|  | 污水场曝气生物处理改造 | 建设1套36000m3/h风量的废气生物处理装置，将兴达污水站曝气后的碱洗尾气引入生物处理装置，利用微生物降解氧化废气中的CS2、H2S，经处理后排入2#排气塔。 | 污水事故池东侧 |
|  | 危废间改造 | 取消现有污泥板框处的60m2危废间，改为厂区北头200m2危废间 | 硫酸钠浓缩和中水回用工程新征90亩地北头 |

（6）产品方案：见表3-10。

表3-10  产品方案表

| 序号 | 产品 | 产量 | 指标 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差别化粘胶短纤维 | 20000t/a | 莫代尔粘胶短纤维1万t/a，白度＞85%，残硫量8mg/100g | GB/T14463-2008 |
|  |  |  | 着色粘胶短纤维0.5万t/a，残硫量8mg/100g | GB/T14463-2008 |
|  |  |  | 细旦粘胶短纤维，白度＞65%，残硫量8mg/100g | GB/T14463-2008 |
| 2 | 硫酸钠溶液 | 57000t/a | ≥20% | GB/T6009-2003 |
| 3 | 硫氢化钠溶液 | 7232t/a | 22% | HG/T3687-2000 |

差别化粘胶短纤维执行《粘胶短纤维》（GB/T14463-2008），具体指标见表3-11。

表3-11  粘胶短纤维质量标准

| 序号 | 项 目 | 单位 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干断裂强度 ≥ | cN/dtex | 2.15 | 2.00 | 1.90 |
| 2 | 湿断裂强度 ≥ | cN/dtex | 1.20 | 1.10 | 0.95 |
| 3 | 干断裂伸长率 ≥ | % | M1±2.0 | M1±3.0 | M1±4.0 |
| 4 | 线密度偏差率 ± | % | 4.0 | 7.0 | 11.0 |
| 5 | 长度偏差率 ± | % | 6.0 | 7.0 | 11.0 |
| 6 | 超长纤维 ≤ | % | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 倍长纤维 ≤ | mg/100g | 4.0 | 20.0 | 60.0 |
| 8 | 残硫量 ≤ | mg/100g | 12.0 | 18.0 | 28.0 |
| 9 | 油污黄纤维 ≤ | mg/100g | 0 | 5.0 | 20.0 |
| 10 | 白度 | % | M1±3.0 | -- | --- |

元明粉执行《工业无水硫酸钠质量标准》（GB/T6009-2003），具体标准值见表3-12。

表3-12  工业无水硫酸钠质量标准

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 |
| 硫酸钠%（以Na2SO4计） ≥ | 99.3 | 99.0 |
| 水不溶物% ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 钙镁总量%（以Mg计） ≤ | 0.10 | 0.15 |
| 氯化物%（以CL计） ≤ | 0.12 | 0.35 |
| 铁%（以Fe计） ≤ | 0.002 | 0.002 |
| 水份% ≤ | 0.10 | 0.20 |
| 白度%（R457） ≥ | 85 | 82 |

硫氢化钠溶液执行《工业硫氢化钠》（HG/T3687-2000），具体标准值见表3-13。

表3-13  工业硫氢化钠质量标准

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 固体 | 液体 |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 1种 | 2种 |
| 1 | 硫氢化钠（NaHS）质量分数%，≥ | 70 | 68 | 65 | 36 | 28 |
| 2 | 硫化钠（Na2S）/%，≤ | 4.0 | 5 |  | 1.0 | 1.2 |
| 3 | 铁含量 | 协议 |  |  |  |  |

（7）工程投资：总投资14606万元，其中环保投资为2585万元，占总投资的17.7%；

（8）劳动定员：本项目无新增定员；

（9）工作制度：年工作8000小时，三班制，每班8小时；

（10）平面布置：

该公司厂区由开发区6#路分割为南北两部分，其中南部厂区为主厂区，主体工程生产区、生活辅助区、动力车间、浆粕库、原料罐区、废气回收均布设于南部，北部厂区东侧为污水处理站及空地、西侧为浆粕库、浆粕堆放场以及露天堆场，北部厂区北侧为硫酸钠浓缩和中水回用新征90亩地。

主厂区原液车间、纺练车间、酸站车站位于中部，原材料库位于北侧，液碱罐区、硫酸罐区、1#120m排气塔、二硫化碳罐区位于东侧，2×40000m3/h废气回收装置位于东南角，旧污水处理站（已停用，目前作为新污水处理站的事故池、消防废水池）位于东北角，2#120m排气塔、新建120000m3/h废气回收装置、动力站、软化水、配电室位于西侧，在西厂界北部设有1个出口，方便物流出入。综合办公楼、食堂、生活服务楼位于主厂区南侧中部，在南厂界设有1个出口，方便人流出入。

本次技改大生产线改造内容分布在现有生产车间内，15000m3/h一二线脱硫排风生物处理装置、25000m3/h三四五线脱硫排风生物处理装置位于1#排气塔东侧，36000m3/h污水站曝气排风废气生物处理装置位于事故池东侧，新建的危废间位于硫酸钠浓缩和中水回用工程新征90亩地北头。

详细布置见附图3。

（11）建设周期：预计2019年5月竣工。

（12）主要技术经济指标：见表3-14。

表3-14  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 莫代尔粘胶短纤维 | t/a | 10000 | 提产 |
|  | 着色粘胶短纤维 | t/a | 5000 | 提产 |
|  | 细旦粘胶短纤维 | t/a | 5000 | 提产 |
| 2 | 副产品：硫酸钠溶液 | t/a | 57000 | 提产 |
| 二 | 主要原材料、化工料 |  |  |  |
| 1 | 木浆粕（甲纤95%） | t/a | 21300 | 新增 |
| 2 | 竹浆粕 | t/a | 860 | 新增 |
| 3 | 烧碱（折32.1%） | t/a | 40112 | 新增 |
| 4 | 二硫化碳（折CS2 100%） | t/a | 1220 | 新增 |
| 5 | 硫酸（折100%） | t/a | 14000 | 新增 |
| 6 | 硫酸锌 | t/a | 376 | 新增 |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |
| 1 | 耗水：生产用水 | m3/h | 106.4 | 新增 |
| 2 | 耗电 | 万kWh | 1636 | 新增 |
| 3 | 蒸汽 | t/h | 17 | 新增 |
| 四 | 年工作时间 | 小时 | 8000 |  |
| 五 | 建设规模总投资 | 万元 | 14606 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 13616 |  |
| 2 | 铺底流动资金 | 万元 | 990 |  |
| 六 | 年均销售收入 | 万元 | 31680 |  |
| 七 | 年均总成本费用 | 万元 | 26357.89 |  |
| 八 | 年均利润总额 | 万元 | 4124.09 |  |
| 九 | 年均销售税金及附加 | 万元 | 88.74 |  |
| 十 | 年均增值税 | 万元 | 1109.28 |  |
| 十一 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利税率 | % | 31.47 |  |
| 2 | 投资回收期 | 年 | 4.28 | 税前 |
|  | 投资回收期 | 年 | 5.04 | 税后 |
| 3 | 财务内部收益率 | % | 30.6 | 税前 |
|  | 财务内部收益率 | % | 23.88 | 税后 |
| 4 | 财务净现值（Ic=14%） | 万元 | 11860.27 | 税前 |
|  | 财务净现值（Ic=14%） | 万元 | 6874.41 | 税后 |
| 5 | 盈亏平衡点 | % | 29.44 | 生产能力利用率 |

### 3.3.2技改工程与现有工程、在建工程的依托关系

技改工程与现有工程、在建工程的依托关系见表3-15。

表3-15  技改工程与现有工程、在建工程依托关系一览表

| 类别 | 项目 | 现有工程 | 在建工程 | 本次技改工程 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 化纤 生产 | 3.2万吨/年生产线5条（一线至五线） 0.5万吨/年中试线1条 | － | 一线至五线分别提产至3.6万吨/年 | 3.6万t/a差别化粘胶短纤维生产线5条 0.5万吨/年中试线1条 |
|  | 产品 方案 | 粘胶短纤维165000t/a 20%硫酸钠溶液475000t/a 22%硫氢化钠溶液57859t/a | 元明粉50000t/a | 粘胶短纤维20000t/a 20%硫酸钠溶液57000t/a 22%硫氢化钠溶液7013t/a | 粘胶短纤维185000t/a 20%硫酸钠溶液530000t/a 22%硫氢化钠溶液64872t/a 元明粉50000t/a |
| 配套 工程 | 仓储 | 浆粕库3座 | － | 利用现有 | 浆粕库3座 |
|  |  | 成品库1座 | － | 利用现有 | 成品库1座 |
|  | 硫酸 罐区 | 500m31个，1000m32个，700m31个，总储量3200m3 | － | 利用现有 | 500m31个，1000m32个，700m31个，总储量3200m3 |
|  | 液碱 罐区 | 32.1%液碱输送管道；φ10.3×9.3m的液碱储罐3个，总储量2100m3 | － | 利用现有 | 32.1%液碱输送管道；φ10.3×9.3m的液碱储罐3个，总储量2100m3 |
|  | CS2 罐区 | φ8.9×7.8m的地上储罐2个，φ2.8×12.5m的地下储罐10个，总储量1600m3 | － | 利用现有 | φ8.9×7.8m的地上储罐2个，φ2.8×12.5m的地下储罐10个，总储量1600m3 |
| 公用 工程 | 供电 | 35kVA变电所2座，用电量1.18×108kWh/a | 利用现有，用电量0.11×108kWh/a | 利用现有，用电量0.16×108kWh/a | 35kVA变电所2座，用电量1.45×108kWh/a |
|  | 蒸汽 管道 | 蒸汽来自唐山三友化工有限责任公司热电分公司，平均用量135t/h | 来自唐山三友化工有限责任公司热电分公司，平均用量10t/h | 来自唐山三友化工有限责任公司热电分公司，蒸汽用量17t/h | 来自唐山三友化工有限责任公司热电分公司，蒸汽用量162t/h |
|  | 供水 | 地下深井1眼，可供水量80m3/h，用于供应生活用水。生活用水量113.9m3/d | 生活用水量2m3/d，来自自备井 | － | 生活用水量115.9m3/d，利用自备深井 |

续表3-15  技改工程与现有工程、在建工程依托关系一览表

| 类别 | 项目 | 现有工程 | 在建工程 | 本次技改工程 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用 工程 | 供水 | 生产用水量26146.9m3/d，来自开发区地表水厂的集中供水 | 增加6000m3/d中水回用装置，6000m3/d中水回用于生产，新鲜水用量减少5988.4m3/d | 生产用水量3170m3/d，由开发区地表水厂供给 | 生产用水量23328.5m3/d（中水项目建成前为29316.9m3/d），开发区由地表水厂提供 |
|  |  | 400m3/h软化水站1座，350m3/h软水站1座，软水用量555.9m3/h | － | 利用现有软化水站，软水用量71m3/h | 400m3/h软化水站1座，350m3/h软水站1座，软水用量626.9m3/h |
|  | 动力 | 9台空压机，其中6台供气量148m3/min，3台供气量120m3/min，压缩空气需求量为162m3/min | － | 利用现有，不增加压缩空气用量 | 9台空压机，其中6台供气量148m3/min，3台供气量120m3/min，压缩空气需求量为162m3/min |
|  |  | 200m3/h制氮机1台，300m3/h制氮机1台，400m3/h制氮机2台；氮气用量381m3/h | － | 利用现有，不增加氮气用量 | 200m3/h制氮机1台，300m3/h制氮机1台，400m3/h制氮机2台；氮气用量381m3/h |
|  |  | 冷冻站有冷碱水机组9台、冷冻水机组6台 | － | 利用现有 | 冷冻站有冷碱水机组9台、冷冻水机组6台 |
|  |  | 2套恒温恒湿空调系统 | － | 利用现有 | 2套恒温恒湿空调系统 |
|  | 生活 办公 | 办公楼、职工食堂、生活服务楼 | 办公楼、职工食堂、生活服务楼 | 利用现有 | 办公楼、职工食堂、生活服务楼 |
|  | 定员 | 1297人 | 25人 | 无新增 | 1322人 |
| 环保 工程 | 废水 处理 | 30000m3/d“曝气吹脱-中和-絮凝沉淀”污水站1座，配备COD在线监测、规范排放口。废水排放量23822.1m3/d | 200万m3/a中水回用装置；15000m3/d生化处理装置1套。废水排放量减少6038.8 m3/d | 利用现有，废水排放量2600m3/d | 30000m3/d“曝气吹脱-中和-絮凝沉淀”污水站1座、200万m3/a中水回用装置、15000m3/d生化处理装置1套。废水量20383.3m3/d（中水项目建成前为26422.1 m3/d） |

续表3-15  技改工程与现有工程、在建工程依托关系一览表

| 类别 | 项目 | 现有工程 | 在建工程 | 本次技改工程 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废气 治理 | 120000m3/h、2×40000 m3/h“碱洗-活性炭吸附”工艺废气回收装置各1套，处理机内排风，但脱硫排风不处理 | － | 建设15000m3/h一二线脱硫排风生物处理装置、25000m3/h三四五线（含中试线）脱硫排风生物处理装置，将各条线脱硫区排风单独引出后引入对应的生物处理装置。排入1#排气塔 | 120000m3/h、2×40000 m3/h“碱洗-活性炭吸附”工艺废气回收装置各1套、15000m3/h一二线脱硫排风生物处理装置1套、25000m3/h三四五线脱硫排风生物处理装置1套 |
|  |  | 污水站曝气排风配1套碱洗装置 | 利用现有碱洗装置 | 建设1套36000m3/h废气生物处理装置，处理碱洗后的污水站曝气排风 | 污水站曝气排风配1套碱洗装置、1套36000m3/h生物处理装置 |
|  |  | 120m排气塔2座 | 利用现有排气塔 | 利用现有 | 120m排气塔2座 |
|  | 危废 | 污泥板框处的60m2危废间 | － | 取消现有污泥板框处的60m2危废间，改为中水工程新增90亩地北头的200m2危废间 | 200m2危废间 |
|  | 消防 废水 收集 | 利用原废弃污水站作为事故池、消防废水收集池（兼初期雨水收集池） | 利用现有 | 利用现有 | 利用原废弃污水站作为事故池、消防废水收集池（兼初期雨水收集池） |

### 3.3.3原材料消耗及性质

#### 3.3.3.1原材料消耗量

技改项目原材料、能源消耗和贮存情况见表3-16。

表3-16  主要原材料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单耗（/t成品） | 年耗量 | 贮存方式 | 贮存周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木浆粕 | 甲纤95% | t | 1.11 | 21300 | 纸包垛存 | 15 |
|  | 棉浆粕 | 甲纤95% | t |  | 860 |  |  |
| 2 | 烧碱 | 折100% | t | 0.64 | 12876 | 管道输送 | 1 |
| 3 | 二硫化碳 | 折100% | t | 0.061 | 1220 | 贮槽存放 | 20 |
| 4 | 硫酸 | 折100% | t | 0.7 | 14000 | 贮槽存放 | 5 |
| 5 | 硫酸锌 | 98% | t | 0.0188 | 376 | 袋装 | 30 |
| 6 | 色浆 | 炭黑颗粒 | t | 0.03 | 150 | PE桶装 | 20 |
| 7 | 双氧水 | 折100% | t | 0.015 | 900 | 桶装 | 15 |
| 8 | 油剂 | － | t | 0.07 | 4200 | 桶装 | 30 |
| 9 | 氯化钴 | 折100% | t | 0.0002 | 4 | 桶装 | 40 |
| 10 | 电 | － | kWh | 1283 | 0.051×108 | － | － |
| 11 | 蒸汽 | 0.45MPa | t | 7.2 | 4.32×105 | 管道输送 | － |

#### 3.3.3.2原料及产品物化性质

①烧碱（NaOH）：

纯品为无色透明的晶体，密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃。工业品含少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的固体，溶液产品俗名液碱。固碱吸湿性很强，易溶于水、乙醇和煤油，不溶于丙酮。有强碱性，对皮肤、织物、纸张等有强腐蚀性。易从空气中吸收二氧化碳而逐渐变成碳酸钠。

②硫酸（H2SO4，浓度98%）：

无色透明的油状液体，能与水或乙醇相混合，同时放出大量热，暴露空气中则迅速吸水。比重约1.84。空气中安全浓度1mg/m3，以吸入雾粒方式进入人体，对人体产生脱水刺激作用。

③CS2：

为无色或淡黄色的透明液体，极易挥发、易燃、有刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇、乙醚和氯仿。相对密度d4201.2632，熔点－111.5℃，沸点46.2℃，闪点－30℃（闭杯）。可通过吸入蒸汽或皮肤接触而中毒。空气中CS2浓度为0.02%时，就会引起慢性中毒，发生神经系统疾病，反应迟钝，记忆力减退等症状；浓度达0.1%时，30分钟感到头痛，视觉模糊，最后失去知觉。浓度达0.5%时，会立即使所有反射消失，呼吸停止而死亡。国际海事组织建议，其危险品分类属3.1类易燃液体；包装分类属I类一级危险，标志为有毒品6。

④硫化氢（中间产品）

化学式H2S，分子量34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒，急性毒性：LC50 618mg/m3(大鼠吸入)。分子结构与水相似，呈V形，有极性。密度1.539克/升，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃。能溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于乙醇和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。空气充足时生成二氧化硫和水，若空气不足或温度较低时生成硫和水。H2S能跟多种金属离子反应可成不溶于水和酸的硫化物沉淀。

⑤硫酸锌（ZnSO4·7H2O）：

俗称皓矾，无色斜方晶体，相对密度1.957（25℃），易溶于水；加热到280℃失去结晶水而成为无水物，相对密度3.54（25℃）。总锌 对人体毒性较小，但对水生生物的危害较大。针对鱼类的致死浓度始于0.01mg/L；水中锌浓度为1mg/L时对农作物就有危害。

⑥元明粉（Na2SO4）：

白色均匀细颗粒或粉末。无嗅，味咸而带苦。密度2.68g/cm3。熔点884℃。易溶于水，溶解度在0-30。4℃内随温度的升高而迅速增大。溶于甘油，不溶于乙醇。水溶液呈中性。无毒。

⑦硫氢化钠

白色至无色、有硫化氢气味、立方晶体。工业品一般为溶液，呈橙色或黄色；闪点 90℃；熔点52.54℃；溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚等；密度：相对密度(水=1)1.79；稳定性：稳定；危险标记9(自燃物品)。

急性毒性：LD5030mg/kg(大鼠腹腔)；危险特性：遇明火、高热或燃。暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃。燃烧(分解)产物：硫化氢。对眼、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎、肺水肿。中毒和症状可有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。与眼睛直接接触可引起不可逆的损害，甚至失明。

⑧功能性添加剂：

油剂：主要为锭子油类物质，成分为脂肪醇聚氧乙烯醚，用以提高织物的吸湿性、舒适性、悬垂性，改善织物的手感和染色性，有助于防止静电、克服吸尘及起球等缺陷。

色浆：着色粘胶短纤维专用添加的助剂，主要成份为炭黑。炭黑：一种无定形碳，纯黑色的细粒或粉状物。不溶于水、酸和碱。能在空气中燃烧。其主要成分是元素碳，还含有少量的氢、氧、硫和灰分。炭黑粒子近似球形，粒径介于10-500μm间。许多粒子常熔结或聚结成三维键枝状或纤维状聚集体。

### 3.3.3生产设备

技改项目主要生产设备见表3-17。

表3-17   技改项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原液车间 |  |  |  |  |
| 1 | 一道滤机 | KKF18 | Q=5m³/h，P=2.2kW | 8 |  |
| 2 | P2桶 |  | Q=1.45m³，P=2.2kW | 1 |  |
| 3 | 脱泡桶 | BR62 | Q=50.0m³/h | 1 |  |
| 4 | 溶解碱储桶 | 100TLS5-60C | Q=77.8m³ | 1 |  |
| 5 | 二道滤机 | KKF18 | Q=8m³/h，P=2.2kW | 2 |  |
| 6 | 粘胶泵 | SNH1700AR46K2W35 | Q=615L/min，P=22kW | 2 |  |
| 7 | 供纺泵 | SNH1700AR46K2W35 | Q=615/min，P=22kW | 2 |  |
| 8 | 罐式过滤器 | PF150/10 | Q=0.12m³ | 1 |  |
| 9 | 粘胶泵 | SNH1700AR46K2W35 | Q=615L/min，P=22kW | 2 |  |
| 10 | 溶解碱输送泵 | IH100-65-200 | Q=100m³/h，P=22kW | 1 |  |
| 11 | 水环真空泵 | LEMC425 | Q=470m³/h，P=11kW | 2 | 1用1备 |
| 12 | 变性剂计量桶 |  | Q=1.45m³ | 1 |  |
| 13 | 变性剂输送泵 | KCD-55 | Q=300L/h，P=1.5kW | 2 | 1用1备 |
| 二 | 纺练车间 |  |  |  |  |
| 1 | 脱硫浴储槽 |  | Q=3.0m³ | 1 |  |
| 2 | 脱硫浴调配槽 |  | Q=1.0m³ | 1 |  |
| 3 | 脱硫浴调配泵 | CLIH50-32-125 | Q=12.5m³/h，P=2.2kW | 1 |  |
| 三 | 酸站车间 |  |  |  |  |
| 1 | 间壁式换热器 | 钢衬胶/石墨列管 | φ700×4000 | 4 |  |
| 2 | 间壁式换热器 | 钢衬胶/石墨列管 | φ700×2500 | 2 |  |
| 3 | 冷却水泵 | CZ200-400 | Q=550m3/h P=90KW | 1 |  |
| 4 | 冷却水泵 | CZ200-400 | Q=500m3/h P=75KW | 1 |  |
| 5 | 集液槽 | 钢衬胶 | φ1400×2000 | 4 | 3用1备 |
| 6 | 输送泵 | 工程塑料 | Q=60m3/h P=18.5KW | 6 |  |
| 7 | 板式换热器 | 哈氏合金 |  | 4 |  |
| 8 | 结晶器 | 钢衬胶 | φ2700*11000 | 4 |  |
| 9 | 预结晶器 | 钢衬胶 | φ1500*5000 | 4 |  |
| 10 | 母液冷却器 | 钢衬胶 | φ860*4800 | 4 |  |
| 11 | 汽水分离器CS | 钢衬胶 | φ900*2000 | 4 |  |
| 12 | 凝发器SK1/SK2 | 钢衬胶 | φ2100*9500 | 4 |  |
| 13 | 稀硫酸罐 | 钢衬胶 | φ2400*3300 | 2 |  |
| 14 | 母液罐 | 钢衬胶 | φ1800*2800 | 3 |  |
| 15 | 板式换热器 |  | 280m3/h | 6 |  |
| 16 | 换热器 |  | 150m2 | 2 |  |
| 17 | 蒸喷 | 哈氏合金 |  | 8 |  |
| 18 | 酸浴底槽 | 钢衬胶 | φ3400*9500 | 1 |  |
| 19 | 稀硫酸循环泵 | CZ150-315B | Q=320m3/h P=55KW | 8 | 4用4备 |
| 20 | 酸冷结晶循环泵 | CZ65-315 | Q=50m3/h P=22KW | 8 | 4用4备 |
| 21 | 酸冷结晶母液泵 | CZ100-400 | Q=120m3/h P=45KW | 4 | 2用2备 |
| 22 | 母液输送泵 | CZ100-400 | Q=120m3/h P=45KW | 2 | 1用1备 |
| 23 | 反洗罐 |  | φ1800*2800 | 1 |  |
| 24 | 浓酸罐 |  | φ2600*4000*12 | 2 |  |
| 25 | 反洗泵 | 80FUH-35 | H=35m P=15kW | 2 | 1用1备 |
| 26 | 水环真空泵 | 2BE1-252 | 45KW | 9 | 6用3备 |
| 27 | 转股滤机 |  | 8KW | 2 | 1用1备 |
| 28 | 离心机 | HR500 | 59KW | 2 |  |
| 29 | 冷却塔 |  | Q=1000m3/h P=45KW | 2 |  |
| 30 | 冷却水泵 | CZ250-400 | Q=1000m3/h P=160KW | 3 | 2用1备 |
| 31 | S桶 |  | 20m3 | 1 |  |
| 32 | 盐浆泵 | ZA080-316 | Q=50m3/h P=15KW | 2 | 1用1备 |
| 33 | 增浓器 |  | φ2500*3800 | 2 |  |
| 34 | 稀硫酸输送泵 | CZ32-160 | Q=15m3/h P=4KW | 2 | 1用1备 |
| 35 | 引风机 |  | Q=15000m3/h P=800Pa | 2 | 1用1备 |
| 36 | 结晶喂入泵 | CZ100-400 | Q=150m3/h P=45KW | 2 | 1用1备 |
| 37 | 浓碱罐 |  | 4.6 m3 | 1 |  |
| 四 | 动力车间 |  |  |  |  |
| 1 | 排气塔风机 |  | Q=72000m3/h P=2000Pa | 3 | 2用1备 |
| 2 | 精炼生化塔风机 |  | Q=15000m3/h | 2 | 1用1备 |
| 3 | 精炼生化塔风机 |  | Q=25000m3/h, | 2 | 1用1备 |
| 4 | 循环泵 | 离心式 | Q=200m3/h, N=37Kw | 2 | 1用1备 |
| 5 | 碱性水喷淋泵 | 离心式 | Q=200m3/h, N=37Kw | 4 | 2用2备 |
| 6 | 营养液泵 | KBL-75072 | Q=20m3/h, N=5.5Kw | 4 | 2用2备 |
| 7 | 调试循环水泵 | KBL-100202 | Q=100m3/h N=15Kw | 4 | 2用2备 |
| 五 | 电仪车间 |  |  |  |  |
| 1 | 容错控制处理器 | FCP280FT |  | 3 |  |
| 2 | MESH交换机 |  |  | 1 |  |
| 3 | 系统柜 |  | 1m×0.8m×2.2m | 2 |  |
| 6 | PLC柜 |  |  | 3 |  |
| 7 | 变压器 | SCB11-2500/10/0.4KV | DYn11 Uk=6% | 2 |  |
| 8 | 低压配电柜 | GGD3 | 1200×1000×2200 | 28 |  |
| 13 | 变压器馈线柜 | KYN28A-12 | 800×1500×2300 | 3 |  |

### 3.3.4工艺流程、改造方案及排污节点

#### 3.3.4.1工艺路线

#### 技改项目仍采用CS2法生产粘胶短纤维，分粘胶制备、纺丝精炼、酸站（包括副产元明粉）部分，莫代尔粘胶短纤维、着色粘胶短纤维、细旦粘胶短纤维的生产区别仅在粘胶配比（莫代尔纤维需要配入部分竹浆粕、着色纤维需加入色浆）、纺丝和精练的具体参数略有差别（纺丝机喷丝孔径、纺速、脱硫浴温度），三种产品生产中污染物的产生基本没有区别，因此不再分述。3.3.4.2粘胶制备（原液）工艺流程及改造方案

粘胶制备工艺路线如下：

（1）浸渍、压榨、粉碎

浆粕（棉浆、木浆）经人工拆包，由喂粕机均匀地喂入到浸渍桶内进行浸渍搅拌。与此同时，来自碱站的浸渍碱液（浓度235g/L，温度5.0~5.2℃）由碱液泵经碱液计量桶送入浸渍桶中。在浸渍桶内，浆粕被搅拌叶搅碎，并与碱液充分混合形成浆粥（浆粥浓度4.3%）。本次技改不改变浸渍设备的容积及浸渍液位的控制高度，通过提高浸渍碱液的温度（由50℃调整至55℃）和浓度（由230g/L调整至235g/L）来缩短浸渍时间（由60min调整为45min），提高单位时间的浆粥处理量。

反应机理：浆粕和烧碱反应生成碱纤维素：

C6H10O5+NaOH    C6H9O4·ONa+H2O

浆粥在桶内不断循环的同时，一部分定量地从底部出口流出，由浆粥泵打至起缓冲衡压作用的压力平衡桶。通过压缩空气的调节，使平衡桶内浆粥以恒定的压力平衡地送往压榨机进行压榨。压榨后的碱液送压液回收桶处理，碱纤维素则被预粉碎打手粉碎，经料斗落入粉碎机进行细粉碎。粉碎后的碱纤维素形成松软的碎屑，被连续、均匀地排出，送往老成工序。

（2）老成、冷却

经粉碎后的碱纤维素由溜槽落入老成箱内进行中温老成（40~45℃，4~6h），老成工序的目的是使大分子发生降解，通过调节老成时间和温度来控制碱纤的聚合度，在老成过程中滴加少量氯化钴溶液催化剂以降低老成温度，氯化钴本身不发生反应，最终进入废水中。为防止碱纤维素干燥及碳酸化，老成箱完全封闭、保温，并配有蒸汽蛇管，以防冷凝及热损失。本次技改通过提高氯化钴用量、提高老成链板堆积高度（由0.8m提高至1.0m）来缩短老成时间，提高链板单位时间和面积的处理量。

老成后的碱纤维素经螺旋出料装置及碱纤维素喂入装置由罗茨风机风送至黄化称量斗。在罗茨风机出风口设有空气冷却装置，冷空气与碱纤维素进行强制热交换，以使碱纤维素的温度达到黄化工艺要求的温度，再由旋风分离器、空气过滤器收集送至称量斗中称量，经皮带输送机送至黄化机。为防止CO2进入系统而影响粘胶品质，碱纤维素通风全部循环，无粉尘产生。

排污节点：老成箱定期清洗产生一定量碱性废水（●2），送污水站碱性废水调节池。

（3）黄化

碱纤通过溜槽进入黄化机，通过一系列程序控制（进料、抽真空、充氮保护、加CS2反应到黄化终点、解除真空、排风、加第一批溶解碱并冲洗机壁出料），与CS2反应生成纤维素黄酸钠，完成黄化后排料至分散器将纤维素黄酸钠预先切碎，再落入黄酸酯中间桶，送溶解工段。黄化机为不锈钢全封闭结构，黄化完毕后顶部排风（▲1）进入废气回收装置。本次改造提高单批投料量（由10.5t/批提高至11.5t/批）、提高CS2加入量加快黄化反应速度（由32%提高至33.5%以甲纤计），使黄化周期缩短，达到提产目的。

反应机理：

碱纤维素和CS2反应生成纤维素黄酸酯：

OC6H9O4

C6H9O4·ONa+CS2    S=C

SNa

副反应有：

6NaOH+3CS2     2Na2CS3+Na2CO3+3H2O（参加此反应的CS2约占17%）

O-C6H9O4                 ONa

S=C          +NaOH     S=C        +C6H10O5

SNa                      SNa

O-C6H9O4                  ONa

S=C          +2NaOH     S=C       +C6H10O5+ NaHS（反应率0.8%）

SNa                       ONa

（4）溶解

由黄酸酯中间桶送来的物料（第一批溶解碱液已在黄化出料时加入）、第二批、第三批溶解碱液通过粗匀化器和细匀化器（宽的间隙）进入溶解机，同时用泵将物料通过细匀化器以较宽的间隙进行循环研磨，并被溶解机内的搅拌器进行混合。待完成全部进料过程之后，将细匀化器设定为小间隙状态，按照预先设定的时间经细匀化器进行循环研磨至少一小时。溶解好的粘胶用泵送至粘胶中间桶，最后由粘胶泵送至熟成、过滤、脱泡工段。本次技改通过提高溶解碱浓度（由13g/L调整至15g/L）来提高胶液中甲纤组成，降低同等甲纤含量的胶液体积（胶液组成甲纤8.7%、碱4.7%调整至甲纤9.3%碱5.3%），以缩短后续熟成时间。

排污节点：溶解机为密闭结构，机内保持负压，溶解过程释放的含CS2废气（▲2）送废气回收。

（5）熟成、过滤、脱泡

粘胶在进入纺丝前需通过熟成工序提高其粘度，并通过过滤和脱泡除去粘胶中含有的固形物和气泡，以保证随后的纺丝过程能正常进行。自粘胶中间桶送来的粘胶首先经过粘胶换热器调温到约25℃，接着进入预熟成桶进行约2h的预熟成，再进行一道过滤，之后进行10-12h的熟成和快速真空脱泡。脱泡之后的粘胶在混合桶内加入相应功能纤维所需的助剂（如着色纤维加入的色浆），再进行第二道过滤和第三道过滤，过滤后的粘胶进入纺丝桶。从纺丝桶经罐式脱泡之后送往纺丝机。本项目选用KKF型滤机全自动连续过滤粘胶，反冲洗间歇进行，排出的废粘胶（■1）经人工挑出干凝固胶块（■2），废粘胶直接回用，干凝固胶块经清洗后回用。本次技改通过提高熟成桶液位（由70%提高至75%），提高熟成温度（由22℃提高至25℃）来缩短熟成时间，达到提产目的。

排污节点：熟成桶、脱泡罐为密闭结构，产生一定量CS2浓度较高的废气（▲3、▲4），送废气回收装置处理。KKF滤机为封闭式结构，一般不会产生废气，滤机久用后过滤性能下降，约5天拆洗一次，在拆洗时会产生碱性废水（●3）和少量无组织排放的CS2废气（▲5），碱性废水送污水站处理。粘胶车间设备冲洗废水（●4）送污水站碱性废水调节池。技改工程新增过滤机、泵类会产生机械噪声（¤1、¤2）。

（6）碱站及碱液回收系统

压榨出的碱液浓度（约为10~15g/L）进入压液回收桶，再通过回收泵输到微孔过滤器过滤，去除废粘胶等杂质后，进入压液槽，通过输送泵和高压泵进入透析装置。透析出来的净液流入浓碱槽，通过碱泵打入碱站配制浸渍碱。

排污节点：废碱液（●1）送污水处理站作中和剂。碱液回收系统可提高碱液的利用率，回收碱液前微孔过滤器过滤得到的废粘胶（■3）回用，同时可大大降低进入污水站的碱性废水的COD和SS浓度。

（7）原液车间设备改造方案

原液车间增加1台溶解碱输送泵、1个溶解碱储罐、8台一道滤机、1个P2罐、1个罐式过滤器、2台粘胶泵、1个18m3脱泡桶、2台水环真空泵、2台二道滤机，五线原液DCS系统由福克斯波罗ZCP270升级为FCP系统CPU。

粘胶制备工艺流程与排污节点见图3-8。

图3-8  粘胶制备（原液车间）工艺流程及排污节点图

#### 3.3.4.3纺丝精练工艺流程

（1）纺丝

从原液车间送来的粘胶经过纺丝机上的供胶管进入计量泵，经烛形过滤器、曲管从喷丝头喷出，与纺丝机酸浴槽中的纺丝浴反应，纺丝浴的成分为H2SO4 120g/L、Na2SO4 320g/L、ZnSO4 11.5g/L，温度为47-50℃。纤维素黄酸钠固化、分解再生成纤维素，成为连续的丝条，并放出CS2。在凝固浴中成形的丝条经导丝钩、分丝棒绕至纺丝盘，再经导丝盘上方的导丝辊引向机尾，在机尾导丝钩刮去一部分由丝束带出的酸浴，然后进入牵伸工序。

本次技改通过提高酸浴浓度（H2SO4浓度由120g/L调整为125g/L）加快胶液与酸的反应速度、提高纺丝浴循环量（纺丝浴循环量按上限控制，保证酸浴落差不大于10g/L）保证酸浴落差，以达到提产目的。

反应机理：纤维素黄原酸酯在纺丝凝固酸浴中被还原成纤维素，并释放出CS2：

O-C6H9O4

S=C          + H2SO4    C6H10O5+NaHSO4+CS2↑

SNa

同时发生的副反应有：

H2SO4+2NaOH    Na2SO4+2H2O

Na2CS3+H2SO4    Na2SO4+H2S↑+CS2↑

Na2CO3+H2SO4    Na2SO4+H2O+CO2↑

Na2Sx+H2SO4     Na2SO4+H2S↑+(x-1)S↓

排污节点：纺丝机机体由防护窗密闭，机内引风形成负压，反应放出的含CS2、H2S废气（▲6）送废气回收装置，一般不存在无组织排放。但遇喷丝头堵塞需拆洗时，会产生一定量的废丝、冲洗酸性废水（●5）和含CS2、H2S的无组织废气（▲13）。在纺练车间，设有专门的废粘胶丝通风间、组件清洗间，房间中设有大风量吸风口，废丝间排风（▲14）和组件清洗间排风（▲15），直接通过排气塔排放。

（2）牵伸、切断

由纺丝机送来的连续丝束在塑化状态下进入集束牵伸机，牵伸机由第一集束箱、第二集束箱、水洗槽和轧车组成，丝束在两个集束箱之间进行牵伸，以提高丝条的强力。牵伸后经水洗槽清洁、轧车轧水后，进入切断机切成所需长度，经铺毛机铺毛后，再用水冲入精练机。牵伸浴定期部分返回纺丝浴以回收酸浴中的硫酸锌。

排污节点：牵伸机（▲7）、切断机（▲8）为密闭结构，其废气送废气回收装置。铺毛过程温度较高，放出大量CS2、H2S废气，铺毛机为密闭结构，逸出的气体（▲9）通进CS2冷凝器回收CS2后，不凝气送废气回收装置。牵伸机浴站、铺毛机需定期排出一定量酸性废水（●6●7），送污水站处理。

（3）精练

粘胶短纤维成形后，纤维表面含有大量的硫酸及硫酸盐，以及一定量的硫，这些杂质的存在会使纤维泛黄，柔软性和手感等变差，且在干燥后容易变质。因此必须进行彻底的精练处理，以除去纤维表面的酸液、盐类和硫等，便于纺织加工。

精练机包括两站一道水洗、两站脱硫（脱硫反应机理为：6NaOH+3S → Na2SO3+3H2O+2Na2S）、两站二道水洗、三站漂白、一站三道水洗、一站最终水洗、一站上油共12站及最终水洗之后的压榨和上油之后的高压压榨，处理后的纤维经由湿开棉机开松后落入烘干机。

每道洗涤的浴液均设浴站，循环泵循环使用，并补加浓液或软水。最终水洗的新鲜软水由经过CS2冷凝器的冷却水来，若热量不够，也可由新鲜软水管道经蒸汽喷射加热器加热，最终水洗后去一道水洗；将最终水洗后的中间压榨段收集的废水，与一道水洗段的废水一起当作切断机原水，切断水随短纤维至铺毛后，铺毛溢流水排入酸性废水沟；三道水洗为新鲜软水，由经过CS2冷凝器的冷却水来，洗涤后送二道水洗，二道水洗的溢流水部分作为组件清洗水，部分排至碱性废水沟；漂白浴、脱硫浴、上油浴均循环使用，不断补充新液，保持溶液浓度不变，确保精练处理效果。本次技改通过提高脱硫浴浓度（由4.5g/L调整为5.5g/L）增强脱硫效果；提高精炼机精炼网铺毛厚度（由7kg/m2调整为8kg/m2）；提高精炼各浴站的循环量（流量均按上限控制）保证精炼效果。

排污节点：精练机为密闭结构，各段精练均设有相对独立的排风系统。其中一水洗排风（▲10）含有一定量CS2、H2S，送废气回收装置；脱硫排风（▲11）含有较低含量的CS2、H2S，本次技改将脱硫排风直接送排气塔改为送废气回收装置处理；后精练排风（▲12）污染物浓度很低，直接送排气塔排放。一道水洗浴站和去酸浴站定期排水送牵伸工序回用。二道水洗浴站定期排出一定量碱性废水（●8），技改前送污水站处理，本次技改将此一部分低浓度碱性废水送污水站曝气生物处理作为补充水，剩余部分送污水站处理。纺练车间设备冲洗废水（●9）送污水站酸性废水调节池。纺练车间新增泵类会产生机械噪声（¤3）。

（4）烘干、打包

由精练机送来的湿短纤维，经湿开棉后进入链板式烘干机的输送链板上，随链板缓慢向前移动。烘燥采用热风（热源为蒸汽），热空气由上而下地通过纤维层，进行热交换。为避免纤维飞散，在丝层上方装有一层网。纤维经过两段烘干及一段调湿处理之后，再经精开松机开松，由气流输送系统送至打包机。纤维随烘干机气流通过旋风分离器、空气过滤器与空气分离后落入打包机打包，入库。烘干机排风已基本不含污染物，直接由纺练车间顶部排空。本次技改提高烘干机毛毡厚度（由50mm调整为60mm）来提高设备的工作能力。

（5）纺练车间设备改造方案

增加脱硫浴储槽、脱硫浴调配罐、循环泵，二浴管道由PP材质更换为钢衬胶，更换黄白金喷丝头，精炼机、烘干机更换大功率减速机。

#### 3.3.4.4酸浴循环与副产元明粉（酸站车间）

酸站是为粘胶纤维生产需用的凝固浴、塑化浴等调配和回收的工段或车间。它的任务是蒸发除去多余的水分及结晶析出多余的硫酸钠，不断补正溶液的组分；脱除溶液中溶解的气体，滤去溶液中悬浮的硫及硫化物等杂质，并加温到规定的温度，保证浴液按需要量进行循环供应。工艺流程分为两个部分：酸浴循环、脱气、过滤、闪蒸、结晶。

（1）酸浴循环

自纺丝机回来的酸浴首先进入脱气底槽，从脱气底槽送至酸浴脱气装置进行真空脱气。脱气后的酸浴流至脱气回流槽，再由离心泵送去过滤，过滤后的酸浴经闪蒸装置进行蒸发浓缩蒸发出酸浴中多余的水份，其余送往高位槽，由高位槽自流至纺丝机。本次技改提高酸浴浓度（H2SO4浓度由120g/L调整为125g/L）加快粘胶与酸的反应速度，提高纺丝浴循环量保证酸浴落差。

排污节点：酸浴脱气底槽为全密闭结构，酸浴脱气（▲14）通过负压引风送废气回收装置。酸浴脱气冷凝水（●11）为酸性废水，送污水站处理。酸浴过滤器得到的干凝固胶块（■6）回用。酸站车间设备冲洗废水（●13）送污水站酸性废水调节池。酸站车间新增泵类产生机械噪声（¤3）。

（2）副产硫酸钠溶液

经闪蒸的酸浴，一部分返回至混合桶，一部分送蒸发器结晶增浓后送至离心机，分离出的无水硝送到溶解工序，母液回到混合桶。

闪蒸装置出来的浓酸液和结晶机出来的结晶母液分别送入各自的中间槽，再经计量装置送入酸浴混合槽，并通过补加新酸和硫酸锌，经混合槽溢流管线溢流至底槽经纺丝供酸泵输送至纺丝机。

离心机分离出来的芒硝含水不超过5%，补充酸浴闪蒸冷凝水（●12）使其成为含水率20%的硫酸钠溶液，作为原料经管道输送至三友化工纯碱公司。

（3）酸站车间设备改造方案

增加酸冷结晶及配套电气，新建酸冷结晶厂房。增加三套酸冷结晶装置，包括结晶器、预结晶器、母液冷却器、凝发器、换热器等以及结晶喂入泵、带式真空过滤机、稀硫酸罐、盐浆泵、母液泵、S桶等相关配套设备，提升酸站车间酸浴处理能力。

纺练车间、酸站车间生产工艺流程及排污节点见图3-9。

图3-9  纺练车间、酸站车间工艺流程及排污节点图

#### 3.3.4.5公用工程、环保工程排污节点

（1）污水站

技改后，公司污水处理站仍采用“曝气吹脱－中和－混凝沉淀”工艺，生产废水中溶有一定量CS2和H2S，进入污水处理站后在酸、碱性废水调节池和曝气吹脱池大量释放（▲14）。污水站中和沉淀池会产生污泥（■7）。

（2）污水曝气排风生物处理

技改前污水站曝气排风采用碱洗处理后排入1#120m排气塔，技改后，污水站曝气排风先经碱洗处理再进入生物处理装置处理后排入1#120m排气塔，生物处理装置利用微生物降解氧化废气中的CS2和H2S，生成含硫酸的排水（●17）送污水站酸性废水调节池。

（3）碱洗－吸附废气回收装置

由于本次改造主要依靠调整工艺来实现提产目的，主要产生废气的设备和废气量并未增加，但废气中的CS2和H2S含量有所增加，为保证吸附效率，将现有120000m3/h、2×40000m3/h吸附槽的活性炭碳层高度由2m提高至2.5m，保证吸附周期208min不变。因此，本次技改后吸附罐废活性炭（■8）的量有所增加。

#### 3.3.4.6排污节点

技改项目污染源汇总表3-18。

表3-18  技改项目主要污染源一览表

| 类型 | 车间 | 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原液 车间 | ▲1 | 黄化机排风 | CS2 | 间断 | 去废气回收 |
|  |  | ▲2 | 溶解机排风 | CS2 | 连续 | 去废气回收 |
|  |  | ▲3 | 粘胶车间无组织 | CS2 | 间断 | 无组织排放 |
|  |  | ▲4 | 过滤熟成排风 | CS2 | 连续 | 去废气回收 |
|  |  | ▲5 | 脱泡排风 | CS2 | 连续 | 去废气回收 |
|  | 精练 车间 | ▲6 | 纺丝机排风 | CS2、H2S | 连续 | 去废气回收 |
|  |  | ▲7 | 牵伸机排风 | CS2、H2S | 连续 | 去废气回收 |
|  |  | ▲8 | 切断机排风 | CS2、H2S | 连续 | 去废气回收 |
|  |  | ▲9 | 铺毛机排风 | CS2、H2S | 连续 | 冷凝后去废气回收 |
|  |  | ▲10 | 一水洗排风 | CS2、H2S | 连续 | 去废气回收 |
|  |  | ▲11 | 脱硫排风 | CS2、H2S | 连续 | 去废气回收（技改前为直排排气塔） |
|  |  | ▲12 | 后精练排风 | CS2、H2S | 连续 | 排气塔 |
|  |  | ▲13 | 纺练车间无组织 | CS2、H2S | 间断 | 无组织排放 |
|  |  | ▲14 | 废丝间排风 | CS2、H2S | 连续 | 排气塔 |
|  |  | ▲15 | 组件清洗间排风 | CS2、H2S | 连续 | 排气塔 |
|  | 酸站 | ▲16 | 酸浴脱气 | CS2、H2S | 连续 | 去废气回收 |
|  | 其他 | ▲17 | 污水站曝气排风 | CS2、H2S | 连续 | 碱洗后进生物处理（技改前为碱洗） |
| 废水 | 原液 车间 | ●1 | 碱站废碱液 | pH、COD、SS | 间断 | 碱性废水调节池 |
|  |  | ●2 | 老成废水 | pH、COD、SS | 间断 | 碱性废水调节池 |
|  |  | ●3 | KKF滤机冲洗水 | pH、COD、SS、S2-、CS2 | 间断 | 碱性废水调节池 |
|  |  | ●4 | 原液车间设备冲洗 | pH、COD、SS、S2- | 间断 | 碱性废水调节池 |
|  | 纺练 车间 | ●5 | 纺丝机 | pH、COD、SS、S2-、CS2、总锌、SO42- | 连续 | 酸性废水调节池 |
|  |  | ●6 | 牵伸机 |  |  |  |
|  |  | ●7 | 铺毛机 |  |  |  |
|  |  | ●8 | 精练二道水洗 | pH、COD、SS、S2-、CS2、总锌、SO42- | 连续 | 部分用作污水站曝气生物处理补充水（技改前进碱性废水调节池） |
|  |  | ●9 | 纺练车间设备冲洗 | pH、COD、SS、S2-、总锌、SO42- | 间断 | 酸性废水调节池 |
|  |  | ●10 | CS2冷凝酸性水 | pH、CS2、SO42- | 连续 | 酸性废水调节池 |
|  | 酸站 车间 | ●11 | 酸浴脱气冷凝水 | pH、CS2、SO42- | 连续 | 酸性废水调节池 |
|  |  | ●12 | 酸浴闪蒸冷凝水 | pH、CS2、SO42- | 连续 | 用于硫酸钠溶解 |
|  |  | ●13 | 酸站车间设备冲洗 | pH、COD、SS、S2-、总锌、SO42- | 间断 | 酸性废水调节池 |
|  | 其他 | ●14 | 污水站曝气生物处理 | pH、COD、SO42- | 连续 | 酸性废水调节池 |
|  |  | ●15 | 离子交换再生水 | 无机盐 | 间断 | 污水处理站 |
|  |  | ●16 | 冷却系统排污水 | 无机盐 | 间断 | 污水处理站 |
| 噪声 | 原液 车间 | ¤1 | 过滤机 | 85dB(A) | 连续 | 减振、厂房隔声 |
|  |  | ¤2 | 泵类 | 85dB(A) | 连续 | 消声、厂房隔声 |
|  | 其他 | ¤3 | 风机 | 85~90dB(A) | 连续 | 减振、厂房隔声 |
| 固废 | 原液车间 | ■1 | KKF滤机 | 废粘胶 | 间断 | 组成未变化，回用 |
|  |  | ■2 | KKF滤机 | 干凝固胶块 | 间断 | 碱性废料箱 |
|  |  | ■3 | 压液过滤器 | 废粘胶 | 间断 | 组成未变化，回用 |
|  | 纺练车间 | ■4 | 纺丝机 | 未正常牵伸废丝 | 间断 | 洗净后销售 |
|  |  | ■5 | 纺丝机 | 正常牵伸废丝 | 间断 | 洗净后销售 |
|  | 酸站 | ■6 | 酸浴过滤器 | 干凝固胶块 | 间断 | 酸性废料箱 |
|  | 碱液 净化 | ■7 | 污水处理站 | 含Zn(OH)2、CaSO4污泥 | 间断 | 外售综合利用 |
|  | 其他 | ■8 | CS2吸附罐 | 废活性炭 | 间断 | 委托有资质单位焚烧处置 |

注：1.表中粗体部分表示本次技改后新增污染源或处理措施有所变化的污染源；2.本次技改项目仅考虑新增设备的噪声。

### 3.3.5公用工程

#### 3.3.5.1给排水

（1）给水

技改项目总用水量100601.3m3/d，全部为生产用水，其中新鲜水用量3170m3/d，循环用水量97431.3m3/。新鲜水由南堡开发区地表水厂集中供给。

技改后，在建中水系统投运前，兴达公司总用水量930679.6m3/d，新鲜水用量29430.8m3/d，其中生产用水29316.9m3/d，生活用水113.9m3/d，循环用水量901248.8m3/d，总循环水利用率96.8%。

技改项目和中水系统均实施后，兴达公司总用水量930691.2m3/d，新鲜水用量23442.4m3/d，其中生产用水23326.5m3/d，生活用水115.9m3/d，循环用水量907248.8m3/d，总循环水利用率97.5%。

（2）软化水

技改项目软水用量1704m3/d（71m3/h），利用现有2座软化水站。技改后全厂软水用量15046.6m3/d（626.9m3/h），现有软水站软水供应能力为18000 m3/d（750m3/h），可满足技改项目要求。

软化水制备由预处理部分、软水处理系统和盐再生系统组成。中水经石英砂过滤器过滤，截留原水中的颗粒物，降低原水浊度。过滤器上层为小颗料的石英砂颗粒，下层为大颗粒的砾石垫层。经过滤的中水进入钠离子交换器，通过置换反应，水中的金属阳离子与树脂基团中的氢离子交换，吸收水中的绝大部分阳离子，同时释放出氢离子。制备生成的软化水进入贮水池备用。盐再生系统由浓盐池、稀盐池、盐水泵等组成。浓盐池主要是溶解盐，保证盐液充分溶解，稀盐池主要是将饱合盐溶液溶解成再生需用盐浓度5%～10%，经盐水泵输送稀盐液至钠离子交换器进行再生。

（3）排水

技改项目废水排放量2600m3/d，技改项目的废水组成较技改前有所变化：技改前纺练车间二水洗排水为碱性废水，技改后部分二水洗排水进污水站曝气排风生物处理装置作为补充水，生物处理装置排水变为酸性废水。技改后，酸性废水包括纺练酸性废水、酸站酸性废水、污水站曝气生物处理装置排水，低浓度废水包括冷却系统排污、离子交换再生废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站酸性废水调节池。碱性废水包括粘胶车间碱性废水、精练二道水洗废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站碱性废水调节池。

技改后（中水系统投运前）全厂废水排放量26422.1m3/d，利用现有30000m3/d物化污水站和15000m3/d生化污水站处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，经过开发区排水管网排至开发区污水处理厂。技改项目和中水系统均实施后，全厂废水排放量20383.3m3/d，仍利用现有30000m3/d物化污水站和15000m3/d生化污水站处理。

技改项目水量平衡情况分别见表3-19和图3-10。技改实施后，中水工程建成前兴达公司水量平衡情况分别见表3-20和图3-11。技改项目和中水工程均实施后，兴达公司水量平衡情况分别见表3-21和图3-12。

表3-19  技改项目水量平衡表（单位：m3/d）

| 序号 | 用水工序 | 新鲜水量 | 软水水量 | 循环水量 | 耗水量 | 排水量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软水制备 | 1911.6 |  |  | 1704 | 207.6 |  |
| 2 | 碱站 |  | 548.1 | 959.8 |  | 22.3 | 液碱带入+74 进入原液车间-1559.6 |
| 3 | 原液车间 | 99 | 113.5 |  | 7.4 | 279.9 | 浆粕带入+4.4 碱液带入+1559.6 粘胶带走-529.4 |
| 4 | 酸站车间 | 54.1 | 206 | 30205.5 | 183 | 386 | 硫酸带入+1 纺丝浴返回+30644 进硫酸钠溶液-130.6 |
| 5 | 纺练车间 | 346.8 | 828.8 | 7980 | 51.4 | 1128.2 | 粘胶带入+529.4 液碱带入+0.8 反应生成+14.8 蒸汽带入+44.4 纺丝浴带走-30644 产品带走-6.9 去污水站曝气排风生物处理-140 |
| 6 | 污水站曝气排风 |  |  |  |  | 140 | 来自纺练车间+140 |
| 7 | 污水站曝气碱洗和废气回收 |  | 7.6 |  | 4 |  | 液碱带入+7 反应生成+1.5 蒸汽带入+4.2 NaHS溶液含水-16.3 |
| 8 | 冷却水 | 758.5 |  | 58286 | 322.5 | 436 |  |
| 合 计 | 3170 | 1704 | 97431.3 | 2272.3 | 2600 | 原辅材料带入+87.2 反应生成+16.3 产品带走-153.8 |

图3-10  技改项目水量平衡图（单位：m3/d）

表3-20  技改实施后中水工程建成前水量平衡表（单位：m3/d）

| 序号 | 用水工序 | 新鲜水量 | 软水水量 | 循环水量 | 耗水量 | 排水量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软水制备 | 16967 |  |  | 15046.6 | 1920.4 |  |
| 2 | 碱站 |  | 5070.3 | 8878.2 |  | 200 | 液碱带入+683.7 进入原液车间-14432.2 |
| 3 | 原液车间 | 915.6 | 1048.9 |  | 68.5 | 2591.1 | 浆粕带入+41.1 碱液带入+14432.2 粘胶带走-4897 |
| 4 | 酸站车间 | 500.1 | 1189.4 | 279400.5 | 976.9 | 3570.6 | 硫酸带入+10.1 纺丝浴返回+283456.6 进硫酸钠溶液-1208.2 |
| 5 | 纺练车间 | 3208.2 | 7666.7 | 73815 | 476.3 | 10430.5 | 粘胶带入+4897 液碱带入+7.4 反应生成+136.9 蒸汽带入+410.8 纺丝浴带走-283456.6 产品带走-63.8 去污水站曝气排风生物处理-1300 |
| 6 | 污水站曝气排风 |  |  |  |  | 1300 | 来自纺练车间+1300 |
| 7 | 污水站曝气碱洗和废气回收 |  | 70.3 |  | 36.6 |  | 液碱带入+64.8 反应生成+13.9 蒸汽带入+39.2 NaHS溶液含水-151.6 |
| 8 | 冷却水 | 7726 |  | 539155.1 | 1411.7 | 6314.3 |  |
| 9 | 生活用水 | 113.9 |  |  | 22.7 | 91.2 |  |
| 合 计 | 29430.8 | 15045.6 | 901248.8 | 18039.3 | 26422.1 | 原辅材料带入+807.1 反应生成+150.8 产品带走-1423.6 |

图3-11  技改项目实施后中水项目完成前水量平衡图（单位：m3/d）

表3-21  技改项目和中水工程实施后全厂水量平衡表（单位：m3/d）

| 序号 | 用水工序 | 新鲜水量 | 软水水量 | 循环水量 | 耗水量 | 排水量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软水制备 | 16967 |  |  | 15046.6 | 1920.4 |  |
| 2 | 碱站 |  | 5070.3 | 8878.2 |  | 200 | 液碱带入+683.7 进入原液车间-14432.2 |
| 3 | 原液车间 | 915.6 | 1048.9 |  | 68.5 | 2591.1 | 浆粕带入+41.1 碱液带入+14432.2 粘胶带走-4897 |
| 4 | 酸站车间 | 500.1 | 1189.4 | 279400.5 | 976.9 | 3570.6 | 硫酸带入+10.1 纺丝浴返回+283456.6 进硫酸钠溶液-1208.2 |
| 5 | 纺练车间 | 3208.2 | 7666.7 | 73815 | 476.3 | 5630.5 | 粘胶带入+4897 液碱带入+7.4 反应生成+136.9 蒸汽带入+410.8 纺丝浴带走-283456.6 产品带走-63.8 去污水站曝气排风生物处理-1300 去硫酸钠浓缩-4800 |
| 6 | 污水站曝气排风 |  |  |  |  | 1300 | 来自纺练车间+1300 |
| 7 | 硫酸钠浓缩车间 | 9.6 |  |  | 290 | 4759.6 | 来自纺练车间+4800 |
| 8 | 污水站曝气碱洗和废气回收 |  | 70.3 |  | 36.6 |  | 液碱带入+64.8 反应生成+13.9 蒸汽带入+39.2 NaHS溶液含水-151.6 |
| 9 | 冷却水 | 7726 |  | 539155.1 | 1411.7 | 6314.3 |  |
| 10 | 中水系统 | -6000 |  | 6000 |  | -6000 |  |
| 11 | 生活用水 | 115.9 |  |  | 23.1 | 92.8 |  |
| 合 计 | 23442.4 | 15045.6 | 907248.8 | 18039.3 | 20383.3 | 原辅材料带入+807.1 反应生成+150.8 产品带走-1423.6 |

图3-12  技改项目和中水项目实施后全厂水量平衡图（单位：m3/d）

#### 3.3.5.2供电

技改项目年耗电量0.16×108kWh，在现有变电站增加2台2500kVA干式变压器。技改后全厂用电量1.45×108kWh。

#### 3.3.5.3供热

技改项目所需蒸汽仍由唐山三友化工有限责任公司热电分公司提供，需要蒸汽量为17t/h。加上在建工程用汽量10t/h，技改后全厂蒸汽需要量为162t/h。

唐山三友化工有限责任公司热电分公司总供汽能力为2185t/h，目前，已用蒸汽负荷约1844t/h，尚有341t/h余量，扣除远达在建三期20万吨项目用热量198.8t/h、在建Lyocell中试线工程用热量9.8t/h、远达拟建6万吨技改项目用热量54t/h、兴达在建工程用热量10t/h，剩余量为68.4t/h，可满足本项目的蒸汽需求，该公司已同意供应本项目所用蒸汽。

#### 3.3.5.4压缩空气

技改项目不增加压缩空气用量。

#### 3.3.5.5氮气

技改项目不增加氮气用量。

#### 3.3.5.6冷冻水

技改项目冷冻水由现有冷冻站提供，冷冻站内设有-5℃冷碱水机组9台、7℃冷水机组6台，可满足本次技改要求，不需要增容。

#### 3.3.5.6仓储

技改项目主体工程的仓储部分：浆粕库、成品库、硫酸罐区、烧碱罐区、二硫化碳罐区、机物料库均利用现有，仅略增加原料及物料的周转量、略缩短存储周期，现有存储能力即能满足要求。

### 3.3.6物料平衡

#### 3.3.6.1物料平衡

（1）技改后物料平衡

技改后物料平衡情况见表3-22。

表3-22  技改后物料平衡表

| 序号 | 投入项 | 投入量 | 产出项 | 产出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/t粘纤 |  | t/a | kg/t粘纤 |
| 1 | 浆粕 | 205426 | 1110.41 | 粘胶短纤维 | 185000 | 1000.00 |
| 2 | 32.1%烧碱 | 371039.8 | 2005.62 | 硫酸钠溶液 | 530000 | 2864.86 |
| 3 | CS2 | 59884.5 | 323.70 | 元明粉 | 50000 | 270.27 |
| 4 | 98%硫酸 | 141215 | 763.32 | 硫氢化钠溶液 | 64872 | 350.66 |
| 5 | 硫酸锌 | 3181 | 17.19 | 废胶废丝 | 1789.5 | 9.67 |
| 6 | 氯化钴 | 28.5 | 0.15 | 废气回收CS2 | 17382.6 | 93.96 |
| 7 | 色浆 | 150 | 0.81 | 冷凝回收CS2 | 31216.9 | 168.74 |
| 8 | 漂白剂 | 3375 | 18.24 | 废水 | 6763500 | 36559.46 |
| 9 | 油剂 | 15750 | 85.14 | 蒸发损失 | 1081331.46 | 5845.03 |
| 10 | 铺毛蒸汽 | 136933 | 740.18 | 尾气外排 | 457.34 | 2.47 |
| 11 | 废气回收蒸汽 | 13067 | 70.63 |  |  |  |
| 12 | 新鲜水 | 7775500 | 42029.73 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8725549.8 | 47165.12 | 合计 | 8725549.8 | 47165.12 |

#### 3.3.6.2硫元素平衡

由于酸浴中的硫酸根离子与项目排放的CS2、H2S无关，因此仅考虑黄化工段投入的CS2转化及转移情况。

本次技改将黄化工序的CS2投入量由32%甲纤提高到33.5%甲纤，即由309.2kg/t产品提高到323.7kg/t，提高CS2投入量仅会影响黄化反应进行的速度，并未影响参与反应的CS2的量和CS2转化为H2S的量。类比现有工程的生产运行实际状况和各污染治理设施的效率，结合本次技改调整的工艺参数计算得出：技改后，CS2有168.74kg/t（52.13%）被冷凝器回收，有93.96kg/t（29.03%）被活性炭吸附回收，约有46.84kg/t（14.72%）的CS2转化为NaHS，剩余14.16kg/t的CS2与H2S进入产品、废气、废水或废渣当中。可以看出，虽然本次技改提高了CS2的吨产品投入量，但由于采取了增加吸附装置活性炭层厚度的措施，技改后CS2的消耗量仍保持在61kg/t粘纤，CS2的循环利用率仍保持在81.1%。CS2投入与消耗平衡情况见表3-23。

表3-23  CS2投入与消耗平衡情况表

| 序号 | 投入项 | 投入量 | 产出项 | 产出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单耗重 (kg/t粘纤) | 含硫率 (%) | 含硫量 (kg/t粘纤) |  | 单耗重 (kg/t粘纤) | 含硫率 (%) | 含硫量 (kg/t粘纤) |
| 1 | 新投加CS2 | 61 | 84.21 | 51.36 | 粘纤含硫 | 1000 | 0.008 | 0.08 |
| 2 | 冷凝回收CS2 | 168.74 | 84.21 | 142.096 | 冷凝回收CS2 | 168.74 | 84.21 | 142.096 |
| 3 | 废气回收CS2 | 93.96 | 84.21 | 79.124 | 废气回收CS2 | 93.96 | 84.21 | 79.124 |
| 4 |  |  |  |  | 废胶废丝 | 9.68 | 2.3 | 0.22 |
| 5 |  |  |  |  | 排气塔排放CS2 | 1.779 | 84.21 | 1.498 |
| 6 |  |  |  |  | 排气塔排放H2S | 0.693 | 94.12 | 0.652 |
| 7 |  |  |  |  | H2S生成NaHS | 46.84 | 94.12 | 44.08 |
| 8 |  |  |  |  | 无组织排放CS2 | 0.013 | 84.21 | 0.011 |
| 9 |  |  |  |  | 无组织排放H2S | 0.005 | 94.12 | 0.005 |
| 10 |  |  |  |  | 污泥带走 | － | － | 2.097 |
| 11 |  |  |  |  | 随废水外排 | － | － | 2.717 |
| 合计 | － | － | 272.58 | 合计 | － | － | 272.58 |

#### 3.3.6.3其他元素平衡

（1）钠平衡

钠元素平衡情况见表3-24。

表3-24  钠元素平衡表

| 序号 | 投入项 | 投入量 | 产出项 | 产出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | 含钠率 (%) | 含钠量 (t/a) |  | t/a | 含钠率 (%) | 含钠量 (t/a) |
| 1 | 32.1%烧碱 | 371039.8 | 13.64 | 50609.8 | 20%硫酸钠溶液 | 530000 | 5.23 | 27719 |
| 2 |  |  |  |  | 元明粉 | 50000 | 26.16 | 13080 |
| 3 |  |  |  |  | 硫氢化钠溶液 | 64872 | 9.036 | 5861.8 |
| 4 |  |  |  |  | 污泥带走 | 10200 | 0.245 | 25 |
| 5 |  |  |  |  | 随废水外排 | 6763500 | 0.058 | 3924 |
| 合计 | － | － | 50609.8 | 合计 | － | － | 50609.8 |

（2）锌平衡

锌元素平衡情况见表3-25。

表3-25  锌元素平衡表

| 序号 | 投入项 | 投入量 | 产出项 | 产出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | 含锌率 (%) | 含锌量 (t/a) |  | t/a | 含锌率 (%) | 含锌量 (t/a) |
| 1 | 硫酸锌 | 3181 | 39.56 | 1258.4 | 硫酸钠溶液 | 530000 | 0.03 | 159 |
|  |  |  |  |  | 元明粉 | 50000 | 0.069 | 34.5 |
| 2 |  |  |  |  | 污泥带走 | 10200 | 20.26 | 2067.08 |
| 3 |  |  |  |  | 随废水外排 | 6763500 | 0.95mg/L | 6.42 |
| 合计 | － | － | 2267 | 合计 | － | － | 2267 |

### 3.3.7污染源强及拟采取的治理措施

#### 3.3.7.1废水

技改项目的废水组成较技改前有所变化：技改前纺练车间二水洗排水为碱性废水，技改后部分二水洗排水进污水站曝气排风生物处理装置作为补充水，生物处理装置排水变为酸性废水。由于本次技改内容穿插于整个现有工程的各个细节，难以单独厘清技改工程本身的污水水量和水质情况，因此按技改完成后全厂的废水产生情况进行叙述。

技改后，酸性废水包括纺练酸性废水、酸站酸性废水、污水站曝气生物处理装置排水，低浓度废水包括冷却系统排污、离子交换再生废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站酸性废水调节池。碱性废水包括粘胶车间碱性废水、精练二水洗废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站碱性废水调节池。

（1）碱站废碱液（●1）

碱站使用压榨液透析产生的废碱液产生量为200m3/d，含有半纤和少量碱，属于碱性废水，主要污染物浓度分别为pH12-14、COD5000mg/L、BOD5615mg/L、SS1500mg/L，送污水站碱性废水调节池。

（2）老成废水（●2）

老成箱定期清洗产生一定量碱性废水，废水产生量为2541.1m3/d，含有纤维素和少量碱，属于碱性废水，主要污染物浓度分别为pH10-12、COD 2480mg/L、BOD5 350mg/L、SS 1000mg/L，送污水站碱性废水调节池。

（3）KKF滤机冲洗水（●3）

KKF滤机滤机久用后过滤性能下降，在拆洗时会产生碱性废水30m3/d，主要污染物浓度分别为pH 10-12、COD 800mg/L、BOD5 100mg/L、SS 500mg/L、硫化物5000 mg/L，送污水站碱性废水调节池。

（4）原液车间设备冲洗水（●4）

原液车间设备冲洗水产生量为20m3/d，主要污染物浓度分别为pH10-12、COD500mg/L、BOD570mg/L、SS500mg/L、硫化物1680 mg/L，送污水站碱性废水调节池。

（5）纺丝机废水（●5）

纺丝机遇喷丝头堵塞需拆洗时，会产生一定量的废丝、冲洗酸性废水，产生量为4000m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-3、COD1200mg/L、BOD5220mg/L、SS900mg/L、硫化物40 mg/L、Zn2+72mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（6）牵伸机废水（●6）

牵伸机浴站需定期排出一定量酸性废水，产生量为1700m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-3、COD1100mg/L、BOD5200mg/L、SS800mg/L、硫化物36 mg/L、Zn2+68mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（7）铺毛机废水（●7）

铺毛机需定期排出一定量酸性废水，产生量为1400m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-4、COD1000mg/L、BOD5180mg/L、SS750mg/L、硫化物32 mg/L、Zn2+60mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（8）精练二道水洗废水（●8）

二道水洗浴站定期排出一定量低浓度碱性废水，产生量为3300 m3/d，主要污染物浓度分别为pH10-12、COD1300mg/L、BOD5240mg/L、SS700mg/L、硫化物90mg/L、Zn2+5mg/L。本次技改将1300m3/d送污水站曝气生物处理作为补充水，剩余2000 m3/d送污水站碱性废水调节池。

（9）纺练车间设备冲洗废水（●9）

纺练车间设备冲洗废水产生量为40m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-3、COD500mg/L、BOD580mg/L、SS500mg/L、硫化物30mg/L、Zn2+55mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（10）CS2冷凝酸性水（●10）

CS2冷凝酸性水产生量为1290.5m3/d，主要污染物浓度分别为pH5-6、COD467mg/L、BOD573mg/L、SS121mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（11）酸浴脱气冷凝水（●11）

酸浴脱气冷凝水产生量为1200m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-4、COD450mg/L、BOD539mg/L、SS390mg/L、硫化物35mg/L、Zn2+12mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（12）酸浴闪蒸冷凝水（●12）

酸浴闪蒸冷凝水产生量为2408.2m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-4、COD420mg/L、BOD535mg/L、SS400mg/L、硫化物28mg/L、Zn2+14mg/L，其中1208.2m3/d用于配制硫酸钠溶液，其余1200 m3/d送污水站酸性废水调节池。

（13）酸站车间设备冲洗水（●13）

酸站车间设备冲洗水产生量为30m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-3、COD500mg/L、BOD530mg/L、SS650mg/L、硫化物40mg/L、Zn2+60mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（14）污水站曝气生物处理装置废水（●14）

生物处理装置利用微生物降解氧化废气中的CS2和H2S，生成含硫酸的排水1300 m3/d，主要污染物浓度分别为pH2-3、COD800mg/L、BOD5180mg/L、SS2000mg/L、硫化物150mg/L、Zn2+5mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（15）软水站离子交换再生水（●15）

离子交换再生水属于低浓度废水，产生量为1920.4m3/d，主要污染物浓度分别为pH6-9、SS20mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（16）冷却系统排污水（●16）

冷却系统排污水属于低浓度废水，产生量为6314.3m3/d，主要污染物浓度分别为SS20mg/L，送污水站酸性废水调节池。

（17）生活污水（●17）

本次技改不新增劳动定员，技改后生活污水量为113.9m3/d（中水工程投运后为115.9 m3/d），主要污染物浓度分别为COD400mg/L、BOD5300mg/L、SS200mg/L，送生化污水站。

技改后全厂废水污染物产生情况见表3-24。

表3-24  技改后全厂废水污染物产生情况表

| 车间 | 编号 | 污染源 | 产生量 m3/d | pH 无量纲 | COD mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | 硫化物 mg/L | 锌 mg/L | 钴 mg/L | 氨氮 mg/L | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原液 车间 | ●1 | 碱站废碱液 | 200 | 12-14 | 5000 | 615 | 1500 |  |  |  |  | 碱性废水调节池 |
|  | ●2 | 老成废水 | 2541.1 | 10-12 | 2480 | 350 | 1000 |  |  | 19.8 |  |  |
|  | ●3 | KKF滤机冲洗水 | 30 | 10-12 | 800 | 100 | 500 | 5000 |  |  |  |  |
|  | ●4 | 原液车间设备冲洗 | 20 | 10-12 | 500 | 70 | 500 | 1680 |  |  |  |  |
| 纺练 车间 | ●5 | 纺丝机 | 4000 | 2-3 | 1200 | 220 | 900 | 40 | 72 |  |  | 酸性废水调节池 |
|  | ●6 | 牵伸机 | 1700 | 2-3 | 1100 | 200 | 800 | 36 | 68 |  |  |  |
|  | ●7 | 铺毛机 | 1400 | 2-4 | 1000 | 180 | 750 | 32 | 60 |  |  |  |
|  | ●8 | 精练二道水洗 | 2000 | 10-12 | 1300 | 240 | 700 | 90 | 5 |  |  | 有1300m3/d作为污水站曝气排风生物处理装置补充水，剩余排入碱性废水调节池 |
|  | ●9 | 纺练车间设备冲洗 | 40 | 2-3 | 500 | 80 | 500 | 30 | 55 |  |  | 酸性废水调节池 |
|  | ●10 | CS2冷凝酸性水 | 1290.5 | 5-6 | 467 | 73 | 121 |  |  |  |  |  |
| 酸站 车间 | ●11 | 酸浴脱气冷凝水 | 1200 | 2-4 | 450 | 39 | 390 | 35 | 12 |  |  |  |
|  | ●12 | 酸浴闪蒸冷凝水 | 2340 | 2-4 | 420 | 35 | 400 | 28 | 14 |  |  |  |
|  | ●13 | 酸站车间设备冲洗 | 30 | 2-3 | 500 | 30 | 650 | 40 | 60 |  |  |  |
| 其他 | ●14 | 生物处理装置排水 | 1300 | 2-4 | 800 | 180 | 2000 | 150 | 5 |  |  |  |
|  | ●15 | 离子交换再生水 | 1920.4 | 6-9 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ●16 | 冷却系统排污水 | 6314.3 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 需物化处理的废水小计（中水工程投运前） | 26290.5 | 4-5 | 735.5 | 117.5 | 505 | 33.2 | 16.7 |  |  | 物化处理站 |
| 生活 | ●17 | 生活污水（中水工程投运前） | 113.9 | 6-9 | 400 | 200 | 300 |  |  |  | 25 | 生化处理装置 |
| 需物化处理的废水小计（中水工程投运后） | 20290.5 | 4-5 | 735.5 | 117.5 | 505 | 33.2 | 16.7 | 2.48 |  | 物化处理站 |
| 生活 | ●17 | 生活污水（中水工程投运后） | 115.9 | 6-9 | 400 | 200 | 300 |  |  |  | 25 | 生化处理装置 |

技改项目废水排放量2600m3/d，技改后全厂废水排放量26404.4m3/d（中水工程投运后为20383.3 m3/d），利用现有30000m3/d“曝气吹脱－中和－混凝沉淀”物化污水站和15000m3/d生化污水站处理，根据“5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目”环评，同时类比现有工程外排废水水质，处理后的废水水质指标为pH 7-9、COD261mg/L、BOD5 63.3mg/L、氨氮0.114mg/L、SS 60mg/L、硫化物0.4mg/L、总锌0.95mg/L、钴2.48mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，经过开发区排水管网排至开发区污水处理厂。根据兴达公司对废水的实际检测，外排废水中硫酸盐浓度约为5000mg/L，总盐量在9000mg/L。

#### 3.3.7.2废气

技改项目的废气处理方式和排放方式有所变化：技改前未处理的脱硫排风，技改后采用生物处理装置处理；技改前三四五线脱硫排风经2#排气塔排放，技改后采用生物处理装置处理经1#排气塔排放；污水站曝气排风在碱洗处理的基础上增加了生物处理。同时，本次技改依靠调整工艺来实现提产目的，主要产生废气的设备和废气量并未增加，但废气中的CS2 和H2S含量均比例增加，故将各生产线吸附槽的活性炭碳层高度由2m提高至2.5m，增加吸附槽的吸附能力，在维持吸附总周期208min不变的条件下，使吸附能力不下降。

由于本次技改内容穿插于整个现有工程的各个细节，难以单独厘清技改工程本身的废气产排情况，因此按技改完成后全厂的废气产排情况进行叙述。

本项目产生的废气主要包括：机内排风、室内排风、污水站曝气排风，主要污染物为CS2和H2S。

（1）机内排风

黄化机排风（▲1）：黄化过程中会产生含CS2的黄化废气，黄化机为不锈钢全封闭结构，黄化完毕后顶部排风进入废气回收装置，再经排气塔排放。

溶解机排风（▲2）：溶解机为密闭结构，机内保持负压，溶解过程释放的含CS2废气送废气回收，再经排气塔排放。

过滤熟成排风（▲4）：熟成桶为密闭结构，产生一定量CS2浓度较高的废气，送废气回收装置处理，再经排气塔排放。

脱泡排风（▲5）：脱泡罐为密闭结构，产生一定量CS2浓度较高的废气，送废气回收装置处理，再经排气塔排放。

纺丝机排风（▲6）：纺丝机机体由防护窗密闭，机内引风形成负压，反应放出的含CS2、H2S废气送废气回收装置，再经排气塔排放。

牵伸机排风（▲7）：牵伸机为密闭结构，将逸出的气体通过负压吸风送废气回收装置，再经排气塔排放。

切断机排风（▲8）：切断机为密闭结构，将逸出的气体通过负压吸风送废气回收装置，再经排气塔排放。

铺毛机排风（▲9）：铺毛槽温度较高，放出大量CS2、H2S废气，铺毛机为密闭结构，将逸出的气体通过负压吸风送出，进CS2冷凝器回收CS2后，不凝气送废气回收装置，再经排气塔排放。

一水洗排风（▲10）：精练一水洗排风含有一定量CS2、H2S，送废气回收装置再经排气塔排放。

脱硫排风（▲11）：脱硫排风含有较低含量的CS2、H2S，本次技改将脱硫排风直接送排气塔改为送生物处理装置处理再经排气塔排放。

后精练排风（▲12）：后精练排风污染物浓度很低，直接送排气塔排放。

酸浴脱气（▲16）：酸浴脱气底槽为全密闭结构，酸浴脱气通过负压引风送废气回收装置再经排气塔排放。

根据近年来的监测数据和企业运行状况，碱洗-吸附废气回收装置对CS2的去除效率在98.6%，对H2S的去除效率在99.1%。

（2）室内排风

废丝间排风（▲14）：在纺练车间设有专门的废粘胶丝通风间，房间中设有大风量吸风口，直接通过排气塔排放。

组件清洗间排风（▲15）：在纺练车间设有专门的组件清洗间，房间中设有大风量吸风口，组件清洗间排风直接通过排气塔排放。

（3）污水站曝气排风（▲17）

生产废水中溶有一定量CS2和H2S，进入污水处理站后在酸、碱性废水调节池和曝气吹脱池量释放。污水站酸、碱性废水调节池和曝气吹脱池均设全封闭式顶盖，技改前污水站曝气排风采用碱洗处理后排入2#120m排气塔，技改后，污水站曝气排风先经碱洗处理（H2S去除效率约93.5%）再进入生物处理装置处理（CS2去除效率90%、H2S去除效率97%）后排入2#120m排气塔。

技改后含CS2、H2S废气处理方式见图3-13，废气排放方式见图3-14。

图3-13  技改后废气处理方式图

图3-14  技改后废气排放方式图

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，采用类比调查法确定技改工程废气源强。技改后，1#排气塔废气排放量205000m3/h，CS2排放速率为16.375kg/h、H2S排放速率为6.552kg/h，2#排气塔废气排放量565000m3/h，CS2排放速率为24.76kg/h、H2S排放速率为9.48kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。对比技改前，1#排气塔CS2排放速率减少了0.35kg/h、H2S排放速率减少了4.738kg/h，2#排气塔CS2排放速率减少了5.59kg/h、H2S排放速率减少了12.505kg/h。

技改后，1#排气塔和2#排气塔的废气排放情况见表3-25和表3-26。

表3-25  技改后1#排气塔排放情况一览表

| 废气组成 | 气量 m3/h | 产生情况 | 处理措施 | 处理效率 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CS2浓度 mg/m3 | CS2速率 kg/h | H2S浓度 mg/m3 | H2S速率 kg/h |  |  | CS2浓度 mg/m3 | CS2速率 kg/h | H2S浓度 mg/m3 | H2S速率 kg/h |
| 一二线机内排风（铺毛排风冷凝后） | 80000 | 12071 | 965.7 | 3778 | 302.2 | 2×40000m3/h碱洗吸附装置 | CS2 98.6% H2S 99.1% | 169 | 13.52 | 34 | 2.72 |
| 一二线脱硫排风 | 15000 | 225 | 3.375 | 450 | 6.75 | 15000m3/h生物装置 | CS2 90% H2S 97% | 22.5 | 0.3375 | 15 | 0.225 |
| 一二线后精练排风 | 30000 | 34 | 1.02 | 50 | 1.5 | 直排 | － | 34 | 1.02 | 50 | 1.5 |
| 一二线室内排风 | 55000 | 22.5 | 0.56 | 15 | 0.375 | 直排 | － | 22.5 | 0.56 | 15 | 0.375 |
| 三四五线脱硫排风 | 25000 | 225 | 5.625 | 450 | 11.25 | 25000m3/h生物装置 | CS2 90% H2S 97% | 22.5 | 0.5625 | 15 | 0.375 |
| 合计 | 205000 | － | 976.28 | － | 322.075 |  |  | 79.88 | 16.375 | 31.96 | 6.5525 |

表3-26  技改后2#排气塔排放情况一览表

| 废气组成 | 气量 m3/h | 产生情况 | 处理措施 | 处理效率 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CS2浓度 mg/m3 | CS2速率 kg/h | H2S浓度 mg/m3 | H2S速率 kg/h |  |  | CS2浓度 mg/m3 | CS2速率 kg/h | H2S浓度 mg/m3 | H2S速率 kg/h |
| 三四五线机内排风（铺毛排风冷凝后） | 120000 | 12071 | 1448.57 | 3777.8 | 453.3 | 120000m3/h碱洗吸附装置 | CS2 98.6% H2S 99.1% | 169 | 20.28 | 34 | 4.08 |
| 三四五线 后精练排风 | 55000 | 34 | 1.87 | 30 | 1.65 | 直排 | － | 34 | 1.87 | 30 | 1.65 |
| 三四五线室内排风 | 360000 | 6 | 2.16 | 10 | 3.6 | 直排 | － | 6 | 2.16 | 10 | 3.6 |
| 污水站曝气排风 | 30000 | 147 | 4.41 | 2107.7 | 63.23 | 碱洗后进36000 m3/h生物处理装置 | 碱洗 H2S 93.5% 生物处理 CS2 90% H2S 97% | 15 | 0.45 | 5 | 0.15 |
| 合计 | 565000 | － | 1457.01 | － | 521.78 |  |  | 43.82 | 24.76 | 16.78 | 9.48 |

（5）无组织排放

现有工程生产设备（如黄化机、溶解槽、纺丝机、精练机等）均为密闭形式或设备配套全封闭式顶盖，将机内废气负压收集至废气处理装置高空排放；纺练车间设有废丝间、组件清洗间，将废丝和拆洗设备释放出的废气收集至120m排气塔高空排放；污水处理站调节池、中和曝气池均设有全封闭顶盖，将废气全部收集处理后排放；利用CS2不溶于水且比重大于水的特殊性质，将CS2由槽车进储罐和由储罐入车间均采用水压经管道输送的方式，因此CS2储罐基本不存在无组织排放。本项目通过以上无组织排放控制措施，大大降低了废气无组织排放量。

本次技改依靠调整工艺来实现提产目的，主要产生废气的设备和废气量并未增加，技改后原液车间、纺练车间的外逸无组织废气量不会显著增加。根据物料衡算及类比现有工程无组织废气排放量，确定技改项目的无组织排放增加量为CS2 0.04kg、H2S 0.015kg/h。技改完成后全各车间污染物无组织排放量为：CS2 0.34kg、H2S 0.115kg/h。

#### 3.3.7.3噪声

技改工程主要噪声源为新增压榨机、风机、泵类等，所有噪声设备均置于厂房内，并采取减振措施、设置隔声墙、隔音门，风机加装消声器等，噪声值可降低15~30dB(A)。

技改工程新增噪声源及治理情况见表3-27。

表3-27  技改工程噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 台数 | 噪声值 | 降噪措施 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¤1 | 压榨机 | 原液车间 | 1台 | 85dB(A) | 减振、厂房隔声 | 69dB(A) |
| ¤2 | 泵类 | 原液车间 | 9台 | 85dB(A) | 减振、厂房隔声 | 62dB(A) |
|  |  | 纺练车间 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 酸站车间 | 29台 |  |  |  |
| ¤3 | 风机 | 精练生化塔 | 2台 | 85~90dB(A) | 消声、减振、隔声 | 65dB(A) |

#### 3.3.7.4固体废物

技改工程固废为生产过程中产生的废粘胶、废纤维丝、污水处理站污泥、废气回收产生的废活性炭。由于本项目为现有生产线技改，因此固废产生环节不变，仅产生量增加，采取与原生产线相同的防治措施，具体措施如下：

（1）一般固废

技改项目生产中排出的一般固体废物主要是：废粘胶、废纤维和污水处理产生的废污泥渣等。

①废粘胶和干凝固胶块

原液车间正常生产时，KKF过滤机自动反洗，废粘胶送至废胶回收系统，可回收碱液，不排出废粘胶。当更换过滤网，或是维修原液车间其它设备和管道，放出少量的粘胶时，用水冲洗，一同排入碱性地沟里。如发现已结块的干粘胶，则不能排入地沟，取出用废料筒暂存后回用。本次技改新增废粘胶和干凝固胶块量分别为32t/a、10.5t/a。

②废丝

纺练车间主要是从纺丝到切断工序，在生产中排出来的经正常牵伸和未正常牵伸的废丝。废丝收集后洗净后出售。技改项目新增废丝量为193.5t/a。

③污泥

废水处理产生的废污泥含有纤维素、CaSO4和Zn(OH)2，技改后新增污泥量1800t/a，可作为低品位烟道灰资源进行冶炼，可回收其中的金属，也可作为燃料燃烧。经板框压滤机脱水后由运输卡车接收，随产随清，交由迁安平刚物流有限公司回收利用，唐山三友热电有限责任公司作为污泥处置的备用单位。

（2）危险废物

废气回收装置产生的废活性炭为危险废物，技改项目废气回收新增废活性炭7.2t/a，技改后全厂产生量为67.2t/a，采用编织袋包装，危废暂存间暂存，定期送邢台嘉泰环保科技有限公司处理。

技改工程固体废物产生及处置措施见表3-28。

表3-28  固体废物产生及利用情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量 t/a | 危险类别 | 储存方式 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■1■3 | 废粘胶 | 32 | 一般固废 | 废粘胶桶 | 粘胶组成未变化，回用 |
| ■2■6 | 干凝固胶块 | 10.5 | 一般固废 | 碱性废料箱 | 回用 |
| ■4 | 未正常牵伸废丝 | 21.5 | 一般固废 | 废丝间 | 洗净后外售 |
| ■5 | 正常牵伸废丝 | 172 | 一般固废 | 废丝间 |  |
| ■7 | 污泥 | 1800 | 一般固废 | 随产随清 | 外售综合利用 |
| ■8 | 废气回收装置废活性炭 | 7.2 | HW49类 危险废物 | 编织袋装，危废间暂存 | 委托邢台嘉泰环保科技有限公司处理 |
|  | 合计 | 10322.8 |  |  |  |

#### 3.3.7.5防渗防腐措施

为防止厂区周边地下水污染，技改项目分不同污染区域采取不同的防腐防渗措施，具体防腐防渗措施见表3-29，经防渗处理后，重点污染区渗透系数≤10－10cm/s，一般污染区渗透系数≤10－7cm/s。项目分区防渗图见附图5。

表3-29  防渗区域及防渗内容

| 序号 | 污染分区 | 名称 | 防渗及防腐措施 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点污染区 | 一二线脱硫排风生物处理区 | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | ≤10-10cm/s |
|  |  | 三四五线脱硫排风生物处理区 | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | ≤10-10cm/s |
|  |  | 污水站曝气排风生物处理区 | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | ≤10-10cm/s |
|  |  | 新建危废暂存间 | 采用配筋混凝土浇筑，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | ≤10-10cm/s |
| 2 | 一般污染区 | 生产区路面 | 地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化 | ≤10-7cm/s |
| 3 | 非污染区 | 库房 | 10～15cm的水泥硬化处理 |  |

#### 3.3.7.6非正常排放

（1）废水事故排放

废水事故排放可能包括紧急停车废水事故排放和污水站事故排放。

①紧急停车废水事故排放

技改项目化纤生产最大用水部位为纺练车间的纺丝和精练工序，若发生生产事故需紧急停车时，纺丝和精练各级浴站可储存本级浴液，停止加入补充浴液即可避免此类事故排放。

②污水站事故排放

若污水站运行发生故障，出水水质超标，将会对南堡开发区污水处理厂产生严重的冲击影响。该公司污水处理站总有效蓄水量为5500m3，此外公司老污水处理站有效蓄水能力2500m3，总事故调蓄能力为8000m3，可容纳技改后全厂需进污水站的7h的污水量。发生事故后将事故废水送调节池储存，待事故排除后将所存废水处理达标后排放。

（2）废气非正常排放

废气非正常生产排放可能包括以下几个方面：停电造成全厂性紧急停车、正常开停车、废气回收装置活性炭更换等。

①停电

本项目采用双回路方式提供，一般不会突然发生停电造成全厂性紧急停车。

②正常开停车

正常开车前首先启动机内排风和废气回收装置；停车过程中保持机内排风和废气回收装置正常运转，待停车完毕后再关闭排风和废气回收装置。因此正常开停车不会产生高于正常排放的非正常排放。

③废气回收装置活性炭更换

废气回收系统吸附槽更换活性炭时可能存在废气非正常排放。根据供应厂家设计，120000m3/h废气回收线均含6个并联的活性炭吸附槽，4用1备1冲洗，当其中1个吸附槽需更换活性炭时切换至备用槽，其它4个吸附槽仍能维持120000m3/h的处理能力。

假设某个活性炭吸附槽吸附能力下降时（假设由98.6%降至95%），10分钟后工作人员发现并将进入该吸附槽的废气切换至备用槽。则在此10分钟之内，2#120m排气塔CS2排放速率为37.76kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中二级标准。

### 3.3.8清洁生产分析

清洁生产指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程来说，清洁生产要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，降低所有废物的数量和毒性；对产品来说，清洁生产旨在减少产品从原料的提纯到产品的最终处置的整个生命周期过程中对人类和环境的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和提供的服务中去。从清洁生产的定义和内涵可知，清洁生产是以综合预防污染为目的的环境战略，以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。目前，国家尚未制定粘胶纤维行业的清洁生产标准，因此本次评价从生产工艺与装备、资源能源利用、废物回收利用、环境管理等方面进行清洁生产分析。

#### 3.3.8.1生产工艺与装备

粘胶纤维生产是一个复杂的连续过程，为提高资源能源利用效率，保证生产的安全性，唐山三友集团兴达化纤有限公司采用其自主研发的工艺设备，部分引进奥地利兰精公司关键工艺设备，根据生产工艺对自动控制、过程控制的要求，对生产及辅助装置的主要工艺参数实施集中监控和计量，保证和提高产品质量，并为管理人员提供真实可靠的数据。

（1）仪表系统

采用车间集中控制方式，即在生产车间及其它被控车间分别设置控制室，生产过程中的主要工艺参数（如温度、压力、液位、流量等）的模拟信号及开关信号分别送至控制室的仪表盘上。通过各种仪表对上述各种工艺参数进行显示记录、指示、调节和报警。各车间的水、蒸汽、物料、压缩空气等均设置必要的计量仪表，为成本核算和管理提供可靠的数据。

（2）DCS系统

现有一二线、三四五线工程生产装置各设1个中控室。原液和纺练车间采用一套DCS，酸站车间采用一套DCS，废气回收采用一套DCS，其它辅助生产装置采用一套DCS。主生产装置和废气回收分别设操作室，在操作室内控制、操作和管理，分别设远程DCS操作站。

#### 3.3.8.2资源能源利用

本项目采用合理生产工艺，选用高效节能设备，物料尽量重复使用，能源尽量梯级利用。主要包括以下方面：

（1）采用大容量的黄化机，每台黄化机每批黄化量达3000kg甲纤，较普通容量黄化机节省电能20%。

（2）压榨机处产生的碱液采用透析装置重复利用，透析得到的洁净碱液可作为新鲜碱液使用。

（3）精练机后采用高效的高压轧车，使纤维含水率达到110%，而国内一般高压轧车后含水率在130%左右，从而减轻了对纤维烘干的负荷，减少了蒸汽用量。

（4）选用11效蒸发设备浓缩循环酸浴，闪蒸后的二次蒸汽作为加热酸浴的热源，充分利用了蒸汽的热焓，11效蒸发设备每吨水只需耗蒸汽0.3吨左右，大大降低了酸站蒸汽消耗。

（5）国内粘胶纤维生产中对CS2一般采用一级冷凝回收，回收率一般低于40%。本项目采用冷却水－冷冻水二级冷凝回收，使纺练、酸站车间CS2回收率达到50%以上，不仅减少了原料消耗，同时降低了废气排放量。

（6）精练工艺中，采用逆流水洗的方法，使洗涤水多次重复利用，节约用水。CS2冷凝得到的软水也被综合利用。

（7）牵伸浴定期部分返回纺丝浴以回收酸浴中的硫酸锌，大大节约了ZnSO4的用量，降低污水中Zn2+浓度。

#### 3.3.8.3废物回收处理评价

废物循环回收利用，既可减少废物排放，又可降低物耗、能耗。本项目废物循环回收利用包括以下几个方面：

（1）采用“碱洗-活性炭吸附”工艺回收纺练车间、酸站车间产生的富气中的CS2，本次技改增加了吸附装置活性炭层厚度，使技改后的CS2的循环利用率仍保持在80.8%，减少了CS2恶臭废气的排放；同时将废气中的H2S最终转化为NaHS，得到的22%硫氢化钠溶液外售。

（2）粘胶中含有NaOH与酸浴中的硫酸反应不断生成Na2SO4，为避免Na2SO4累积，本项目配有闪蒸提硝系统，得到的硫酸钠溶液作为副产品外售。

（3）对过滤器、滤机产生的性质未发生变化的废粘胶等，进行集中收集回收，重新参与制胶。

#### 3.3.8.4环境管理

技改项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方标准、总量控制和排污许可证管理要求。有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗及水耗有考核，对产品合格率有考核，达到或接近国际先进水平。各种人流、物流包括人的活动区域、物品堆存有明显标识，对跑冒滴漏的能严格控制。

该公司设三级环保管理机构负责日常环保工作，配备专职环保人员。由总经理直接负责，下设主管副总经理，设有专职环保机构――环保管理部，下设环保科，全面负责公司的环境保护管理工作，目前环保管理人员10人。公司目前配备检测人员26人，负责公司的环境及污染源的自行监测工作。在健全环保管理机构的同时，制定了《环保管理绩效考核细则》、《环保设施运行管理制度》、《突发环境事件管理制度》等一系列的管理制度，强化企业的环境管理。

### 3.3.9污染物排放“三本帐”

污染物排放量“三本帐”计算列于表3-30。

表3-30  建设项目污染物“三本帐”一览表

| 类别 | 废气 | 废水 | 固废 t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 废气量 万m3/a | CS2 t/a | H2S t/a | 废水量 万m3/a | COD t/a | 氨氮 t/a | 硫化物 t/a | 总锌 t/a |  |
| 现有工程排放量 | 613000 | 376.4 | 266.32 | 794.07 | 2072.5 | 0.9 | 3.17 | 7.54 | 0 |
| 在建工程排放量 | 3000 | 1.008 | 0.296 | -201.09 | -537.96 | -0.23 | -0.804 | -1.91 | 0 |
| 以新带老削减量 | 0 | -85.68 | -151.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技改项目排放量 | 0 | 37.152 | 23.044 | 86.67 | 226.2 | 0 | 0.35 | 0.82 | 0 |
| 全厂排放量 | 616000 | 329.08 | 128.26 | 679.65 | 1760.74 | 0.67 | 2.716 | 6.45 | 0 |
| 变化量 | 0 | -48.528 | -138.06 | +86.67 | +226.2 | 0 | +0.35 | +0.82 | 0 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查

### 4.1.1地理位置

南堡经济开发区位于唐山市南部，介于东经118°13ˊ53"－118°19ˊ02"，北纬39°18ˊ40"－39°03ˊ33"之间。西北距北京200km、西南距天津滨海开发区20km、天津港45km，北距唐山市区45km，东至秦皇岛120km，距曹妃甸港及曹妃甸工业区20公里。南堡经济开发区东距曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区缓冲区、实验区边界70m，南部为南堡盐场，西侧与唐山市丰南区接壤。南堡经济开发区主城区规划到2020年分为东西两区，西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950m左右，总面积24.36km2；东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场，总面积10.56km2。规划区两片区总面积为34.92km2。

唐山三友集团兴达化纤有限公司位于南堡开发区西区，北距沿海公路600m，西北距黑沿子排干3400m。厂址S方向距最近的敏感点百旺家苑780m，ESE方向厂界距曹妃甸湿地鸟类自然保护区最近距离5363m。除曹妃甸湿地外，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域。

厂址地理位置及见附图1，周边环境关系见附图2。

### 4.1.2地形地貌

厂址位于陡河下游低洼平原，属“滨海低平原”，地势低洼平坦，地形坡度不大于0.14‰，地面海拔高度2.0~3.5m之间，相对高差较小，多为盐碱苇地，无耕地。

### 4.1.3气候

气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。年平均气温为12.1℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65％；年平均降雨量558.6mm，降水多集中在6～8月，占全年降水量的70％；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年累积日照时间2717.6小时。

区域年主导风向不明显；夏季主导风向为E~SE方向，风频和为35.73%；冬季主导风向为W~NW方向，风频和为36.37%。年总平均风速为4.7m/s。

全年各类稳定度频率中，中性类最高，为65.16％，稳定类所占频率为16.98％，不稳定类为17.87％，从稳定度的频率分布看，区域大气湍流状况对污染物的扩散有利。

### 4.1.4地表水

地表水系主要为沙河和黑沿子排干。

沙河发源于迁安市好树店，在丰南注入草泊水库，转经黑沿子排干河入海，全长163km，流域面积1219km2。该河为季节性河流，夏季水量暴涨，春、秋、冬三季基本处于干涸或呈潜流状态，主要功能为排洪和灌溉，并接纳沿途的工矿企业排水，在入海口处建有黑沿子防潮闸。

黑沿子排干河发源于滦南县武庄（在唐海县小戟村以上称小戟门河，以下称黑沿子排干渠），在距入海口2km处与沙河汇合后入海。全长42.2km，流域面积240km2。目前主要接纳沿途工厂的污水、是开发区唯一的排污渠道。

小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东和沙河汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2里，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万m3；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。

技改项目废水经污水处理站处理达标，由市政管线送南堡开发区污水处理厂进一步处理。

### 4.1.5地质构造

本区位于华北断块区的东部，在长期复杂的构造演化中，大致经历了三个阶段：

①太古代至元古代地台结晶基底的形成、形变和固结阶段；

②中、晚元古代至古生代稳定地台盖层发育阶段；

③中、新生代地台解体，陆相盆地盖层形成阶段。

在区域地质构造上，评价区位于黄骅坳陷北段南部及与埕宁隆起交接的地区，而且是北西西向张家口～北京～蓬莱断裂带延经的地区。黄骅坳陷和埕宁隆起分别是渤海湾盆地中的一级负向和正向构造单元。

本区以宁河—昌黎断裂为界，北部为燕山沉降带，南部为华北坳陷区。Ⅲ级构造单元有蓟县坳陷、山海关隆起、黄骅坳陷、渤海中部隆起。新生代以前，隆起与坳陷有着共同的发展历史，基底为太古界和下元古界变质岩系，褶皱、断裂、岩浆活动强烈。盖层由中上元古界、古生界地层组成，其中包含多个不整合面。中生代的燕山运动，使本区地壳活动进入了高潮，以断裂活动和岩浆活动为主，伴有强烈的挤压褶皱。新生代开始发生断裂分异运动，昌黎—宁河断裂以北燕山地区强烈上升，形成隆起，以南地区强烈下沉，形成坳陷，隆起与坳陷之间的高差达10000m以上。

黄骅坳陷地处渤海湾盆地的中部、西、北北东向沧东断裂与沧县隆起相邻，东、北北东～北东向埕西断裂和埕宁隆起相接，北部、北东东向宁河～昌黎断裂同燕山隆起区相毗邻，总体呈北东向分布，具有由一系列北东～北东东向断裂左阶斜列往西南聚敛而向东北撕开的帚状结构。

埕宁隆起北东向分布于渤海湾盆地的中部，陆地部分主要由埕小口凸起和宁津凸起组成，分隔了黄骅坳陷和济阳坳陷，它向北延伸入海到沙垒田凸起，分隔了黄骅坳陷和渤中坳陷。埕宁隆起在早第三纪时，南部基本隆起剥蚀而缺失沉积，北部被北西向埕北断裂和沙南断裂横切形成规模不大的埕北和沙南凹陷，堆积有厚2000m左右的下第三系，沙垒田凸起覆盖有较薄的东营组地层，自晚第三纪以来，埕宁隆起和两侧的坳陷一起同渤海湾盆地整体下沉，沉积了厚1000～1500m的上第三系和第四系地层。

### 4.1.6区域水文地质条件

第四系松散岩类孔隙水，按地下水埋藏条件可划分为浅层地下水和深层地下水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域上第四系含水层自上而下划分为四个含水层组。

（1）第一含水层组

滨海平原地区，含水层岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，导水系数约100m2/d，单井涌水量为300～600 m³/d。由于受蒸发和海侵影响，其水质基本上全为大于5g/L的高矿化Cl-Na水。

（2）第二含水层组

滨海平原地区，由于受晚更新世以来的海侵影响，海积层约占第二含水层组厚度的1/3～1/4。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下水径流缓慢，因此，该组大部分地下水为高矿化的Cl-Na水。

（3）第三含水层组

滨海平原地区，含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单井涌水量为1200～2400 m³/d，局部小于600 m³/d。

（4）第四含水层组

滨海平原地区，含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单井涌水量以1200～2400m³/d及600～1200m³/d为主。

## 4.2环境质量现状调查与评价

本次环境质量现状调查与评价采用资料搜集和现场实测两种方法进行，其中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3大气环境监测数据和曹妃甸湿地（十一农场）CS2、H2S大气环境监测数据引用现有资料，地下水、噪声和其他点位CS2、H2S大气环境采用实测，监测单位为河北欣蓝环境科技有限公司。

PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3大气环境监测数据引用来源为《唐山渤海钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目监测报告》（监测时间为2015年7月4日～2015年7月10日，监测单位为谱尼测试集团有限公司）和《唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目检测报告》（监测时间为2017年3月15日~2017年3月21日，监测单位为河北德普环境检测有限公司）；同时记录的河北大气环境质量实时自动发布系统中曹妃甸新立小学的发布数据，记录时间为2017年7月16日～2013年7月21日。曹妃甸湿地（十一农场）CS2、H2S大气环境监测数据引用源为《唐山三友集团兴达化纤有限公司莫代尔纤维产业化项目监测报告》，监测时间为2014年2月18日~2014年2月24日。

根据《关于进一步深化环评审批制度改革的意见》（河北省人民政府办公厅2015年10月13日）中相关规定“项目环评现状监测数据可充分利用规划环评和已有项目环评5年内的可用监测数据。地下水评价原则上可充分引用在同一个水文地质单元内的评价结论和数据”，本次大气环境质量现状引用数据监测时间均未超过5年，符合文件规定。

PM10、SO2、NO2、CO、O3数据点位为老王庄、三友生活区、黑沿子，引用的PM2.5数据点位为黑沿子、滨海镇、尖坨子、曹妃甸新立小学（唐海），引用的CS2、H2S的数据点位为曹妃甸湿地（十一农场），均位于大气评价范围内，符合大气环境影响评价导则点位布设要求。

### 4.3.1大气环境质量现状

#### 4.3.1.1大气环境质量现状监测

（1）监测时间

引资料监测时间：①PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3大气环境监测数据引用来源为《唐山渤海钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目监测报告》（监测时间为2015年7月4日～2015年7月10日）和《唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目检测报告》（监测时间为2017年3月15日~2017年3月21日）；②曹妃甸湿地（十一农场）CS2、H2S大气环境监测数据引用源为《唐山三友集团兴达化纤有限公司莫代尔纤维产业化项目监测报告》，监测时间为2014年2月18日~2014年2月24日；③ PM2.5记录的河北大气环境质量实时自动发布系统中曹妃甸新立小学的发布数据，记录时间为2017年7月16日～2017年7月21日。

（2）评价因子

PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、CS2、H2S。

（3）监测点位

根据大气评价工作等级、区域污染气象特征及工程大气污染源排放特征，设7个监测点，分别为海月花园、滨海花园、老王庄（西南街）、老王庄（西北街）、黑沿子镇、尖坨子、张庄子，详细情况见表4-1。

表4-1  大气环境质量现状监测点位

| 编号 | 名称 | 方位 | 与本项目距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 海月花园 | S | 780 |
| 2# | 滨海花园 | SW | 1450 |
| 3# | 老王庄（西南街） | NE | 2260 |
| 4# | 老王庄（西北街） | ENE | 2260 |
| 5# | 黑沿子镇 | SW | 4900 |
| 6# | 尖坨子 | SSW | 3250 |
| 7# | 张庄子 | SE | 1630 |

（4）监测频次

按《环境监测技术规范》和《空气及废气监测分析方法》进行，每季每个监测点连续监测7天。CS2、H2S均只监测1小时平均浓度，采样时间为02、05、08、11、14、17、20、23时（每日8次），每次至少有45min的采样时间。采样时同时收集当地气象站观测记录的每天24小时逐时的风向、风速、气温、气压、总云量、低云量等气象数据。

（5）监测分析方法、依据

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按照相关标准进行。具体分析方法、依据见表4-2。

表4-2  大气环境质量监测分析方法、依据

| 序号 | 项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS2 | 亚甲蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（3.1.11.2） | 0.0015mg/m3 |
| 2 | H2S | 分光光度法 | GB/T14680-1993 | 0.001mg/m3 |

#### 4.3.1.2大气环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子污染指数法，计算公式为：Pi＝Ci/C0i

式中：Pi――i评价因子标准指数；

Ci――i评价因子实测浓度，mg/m3；

C0i――i评价因子标准值，mg/m3。

（2）评价结果及分析

CS2、H2S监测统计和评价结果见表4-3，其他因子见表4-4。

表4-3  CS2、H2S监测统计和评价结果

| 监测项目 | 采样点 | 浓度范围mg/m3 | 检出率（%） | 最大污染指数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2 | 海月花园 | 0.0015L | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 滨海花园 | 0.0015L | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 老王庄（西南街） | 0.0015L | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 老王庄（西北街） | 0.0015L | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 黑沿子镇 | 0.0015L | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 尖坨子 | 0.0015L | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 张庄子 | 0.0015L | 0 | 0.02 | 0 |
| H2S | 海月花园 | 0.002～0.005 | 100 | 0.5 | 0 |
|  | 滨海花园 | 0.002～0.005 | 100 | 0.5 | 0 |
|  | 老王庄（西南街） | 0.002～0.005 | 100 | 0.5 | 0 |
|  | 老王庄（西北街） | 0.002～0.005 | 100 | 0.5 | 0 |
|  | 黑沿子镇 | 0.002～0.005 | 100 | 0.5 | 0 |
|  | 尖坨子 | 0.002～0.005 | 100 | 0.5 | 0 |
|  | 张庄子 | 0.002～0.005 | 100 | 0.5 | 0 |

监测结果显示：①各监测点CS2小时浓度全部未检出，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许浓度，取检出限一半CS2浓度为0.00075mg/m3，占标率1.9%；②各监测点H2S小时浓度检出率为100%，评价区域内H2S小时浓度范围为0.002~0.005mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许浓度，最大值占标率50%。

表4-4  其他大气因子监测统计结果

| 点位 | 因子 | 1小时平均 | 24小时平均（O3为8小时平均） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围mg/m3 | 标准指数 | 浓度范围mg/m3 | 标准指数 |
| 老王庄 | PM10 | --- | --- | 0.083-0.146 | 0.553-0.973 |
|  | SO2 | 0.029-0.118 | 0.058-0.236 | 0.049-0.085 | 0.327-0.567 |
|  | NO2 | 0.042-0.077 | 0.021-0.385 | 0.043-0.066 | 0.613-0.825 |
|  | O3 | 0.01-0.111 | 0.05-0.555 | 0.065-0.094 | 0.406-0.588 |
|  | CO | 1.0-3.9 | 0.1-0.39 | 1.6-3.3 | 0.4-0.825 |
| 黑沿子 | PM10 | --- | --- | 0.068-0.102 | 0.453-0.68 |
|  | PM2.5 | --- | --- | 0.037-0.055 | 0.493-0.733 |
|  | SO2 | 0.007-0.055 | 0.014-0.11 | 0.019-0.027 | 0.127-0.18 |
|  | NO2 | 0.010-0.049 | 0.05-0.245 | 0.022-0.032 | 0.275-0.4 |
|  | O3 | 0.01L-0.138 | 0.025-0.69 | 0.087-0.125 | 0.544-0.781 |
|  | CO | 0.25-1.88 | 0.025-0.188 | 0.50-0.88 | 0.125-0.22 |
| 三友生活区 | PM10 | --- | --- | 0.088-0.139 | 0.587-0.927 |
|  | SO2 | 0.029-0.118 | 0.058-0.236 | 0.049-0.083 | 0.327-0.553 |
|  | NO2 | 0.046-0.086 | 0.023-0.43 | 0.050-0.067 | 0.625-0.838 |
|  | O3 | 0.01-0.12 | 0.05-0.6 | 0.062-0.091 | 0.388-0.569 |
|  | CO | 1.0-3.8 | 0.1-0.38 | 1.5-3.2 | 0.375-0.8 |
| 滨海镇 | PM2.5 | --- | --- | 0.043-0.058 | 0.573-0.773 |
| 尖坨子 | PM2.5 | --- | --- | 0.034-0.048 | 0.453-0.64 |
| 曹妃甸新立小学（唐海） | PM2.5 | --- | --- | 0.024-0.056 | 0.32-0.75 |
| 曹妃甸湿地（十一农场） | CS2 | 0.015L | 0.19 | --- | --- |
|  | H2S | 0.0005L~0.002 | 0.025~0.2 | --- | --- |

各监测点SO2小时浓度标准指数在0.0014-0.236之间，NO2小时浓度标准指数在0.021-0.43之间，O3小时浓度指数在0.025-0.69之间，CO小时浓度指数在0.025-0.39之间；各监测点PM2.5 24小时均值标准指数范围在0.32-0.773之间，PM10 24小时均值标准指数范围在0.453-0.973之间，SO2 24小时平均浓度标准指数在0.127～0.567之间，NO2 24小时平均浓度标准指数在0.275～0.838之间，O3最大8小时平均浓度标准指数在0.388-0.781之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。曹妃甸湿地（十一农场）CS2小时浓度指数在0.19，H2S小时浓度指数在0.025~0.02之间，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许浓度限值。

### 4.3.2地下水质量现状

#### 4.3.2.1地下水质量现状监测

（1）监测布点

根据区域地下水流向，布设5个地下水监测点，老王庄（西北街）、三友兴达、黑沿子镇、张庄子、三友远达纤维，监测布点见附图5。

（2）监测因子

离子浓度：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32。

水质因子：pH、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、硫化物、锌、钴。

（3）监测时间与频次

监测单位分别于2017年5月10～11日对工程所在区域地下水质量进行了现状监测。连续监测两天，每天一次。

（4）监测分析方法、依据

按《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-85）中规定的方法进行监测。具体分析方法、依据见表4-5。

表4-5  地下水质量监测分析方法、依据

| 序号 | 项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | 原子吸收分光光度法 | GB/T11904-1989 | 0.05mg/L |
| 2 | 钠 | 原子吸收分光光度法 | GB/T11904-1989 | 0.01mg/L |
| 2 | 钙 | 原子吸收分光光度法 | GB/T11905-1989 | 0.02mg/L |
| 3 | 镁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T11905-1989 | 0.002mg/L |
| 4 | 碳酸根 | 滴定法 | DZ0064.49-1993 | 5mg/L |
| 5 | 碳酸氢根 | 滴定法 | DZ0064.49-1993 | 2mg/L |
| 6 | 硫酸根 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.046mg/L |
| 7 | 氯离子 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.007mg/L |
| 8 | pH | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006 | / |
| 9 | 氨氮 | 分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 10 | 硝酸盐氮 | 分光光度法 | HJ/T346-2007 | 0.08mg/L |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | 分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 12 | 总硬度 | 滴定法 | GB/T5750.4-2006 | 1.0mg/L |
| 13 | 溶解性总固体 | 称重法 | GB/T5750.4-2006 | / |
| 14 | 高锰酸盐指数 | 滴定法 | GB/T5750.7-2006 | / |
| 15 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L |
| 16 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-1987 | 0.0125mg/L |
| 17 | 钴 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6~2016 14.1 | 5μg/L |

#### 4.3.2.2地下水质量现状评价

（1）评价因子

同现状监测因子。

（2）评价标准

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

（3）评价方法

采用单因子污染指标法，其计算公式如下：

a.评价因子j在i监测点的标准指数

式中：Pij—i监测点j因子的污染指数；

Cij—i监测点j因子的实测浓度，mg/L；

Csj—j因子的评价标准值，mg/L。

b.对于pH值，则采用区间标准，计算公式为：

当实测pHi≤7.0时，

当实测pHi>7.0时，

式中：PpH—i监测点的pH评价指数；

pHi—i监测点的水样pH值；

pHsmin—区间标准的下限值；

pHsmax—区间标准的上限值。

（4）评价结果

根据《地下水质量标准》及监测结果，计算各监测因子的标准指数，见表4-6、4-7。

表4-6  浅层地下水质量监测与评价结果

| 地点 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） | 标准值 | 标准指数Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老王庄 （西北街） | K+ | 40.1~41.2 | － | － |
|  | Na+ | 1962~2000 | － | － |
|  | Ca2+ | 203~249 | － | － |
|  | Mg2+ | 200~300 | － | － |
|  | Cl- | 2187~2192 | 250 | 8.748~8.768 |
|  | SO42- | 400~699.8 | 250 | 1.6~2.8 |
|  | HCO3- | 898 | － | － |
|  | CO32 | 未检出 | － | － |
|  | pH | 7.54~7.56 | 6.5-8.5 | 0.36～0.373 |
|  | 氨氮 | 0.18~0.185 | 0.0.5 | 0.36~0.37 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.166~0.170 | 20 | 0.0083~0.0085 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.005～0.006 | 1.00 | 0.005～0.006 |
|  | 总硬度 | 1593~1599 | 450 | 3.54~3.55 |
|  | 溶解性总固体 | 6491~6500 | 1000 | 6.49~6.5 |
|  | 耗氧量 | 1.16~1.2 | 3.0 | 0.387～0.4 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 三友兴达厂区 | K+ | 40.3~40.8 | － | － |
|  | Na+ | 1962~2000 | － | － |
|  | Ca2+ | 201~301 | － | － |
|  | Mg2+ | 300 | － | － |
|  | Cl- | 2199~2200 | 250 | 8.796 |
|  | SO42- | 400.6~650.1 | 250 | 1.6~2.6 |
|  | HCO3- | 158~164 | － | － |
|  | CO32 | 未检出 | － | － |
|  | pH | 7.86~7.88 | 6.5-8.5 | 0.56～0.59 |
|  | 氨氮 | 0.07~0.079 | 0.5 | 0.14～0.158 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.351~0.362 | 20 | 0.018 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.006 | 1.00 | 0.06 |
|  | 总硬度 | 900~904 | 450 | 2~2.01 |
|  | 溶解性总固体 | 9005~9010 | 1000 | 9.005~9.01 |
|  | 耗氧量 | 2.2~2.24 | 3.0 | 0.733～0.747 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 黑沿子镇 | K+ | 20~40.2 | － | － |
|  | Na+ | 1698~2000 | － | － |
|  | Ca2+ | 208~300 | － | － |
|  | Mg2+ | 70.4~300 | － | － |
|  | Cl- | 2499~2501 | 250 | 10.0 |
|  | SO42- | 599.7~995 | 250 | 2.4~3.98 |
|  | HCO3- | 995~1001 | － | － |
|  | CO32 | 11.9 | － | － |
|  | pH | 8.08~8.1 | 6.5-8.5 | 0.72~0.73 |
|  | 氨氮 | 0.062~0.07 | 0.5 | 0.124~0.14 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.469~0.480 | 20 | 0.023~0.024 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.001~0.002 | 1.00 | 0.001~0.002 |
|  | 总硬度 | 1797~1805 | 450 | 1.78~1.79 |
|  | 溶解性总固体 | 10002~10005 | 1000 | 10.0 |
|  | 耗氧量 | 0.84~1.88 | 3.0 | 0.28~0.627 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 张庄子 | K+ | 20~49.8 | － | － |
|  | Na+ | 1700~2000 | － | － |
|  | Ca2+ | 210~299.9 | － | － |
|  | Mg2+ | 69.9~249 | － | － |
|  | Cl- | 2600~2601 | 250 | 10.4 |
|  | SO42- | 600.4 | 250 | 2.4 |
|  | HCO3- | 1202~1213 | － | － |
|  | CO32 | 未检出 | － | － |
|  | pH | 7.42~7.44 | 6.5-8.5 | 0.28~0.293 |
|  | 氨氮 | 0.172~0.174 | 0.5 | 0.344~0.348 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.358~0.366 | 20 | 0.018 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.003～0.004 | 1.00 | 0.003～0.004 |
|  | 总硬度 | 1688~1873 | 450 | 3.75~4.16 |
|  | 溶解性总固体 | 6391~6400 | 1000 | 6.39~6.4 |
|  | 耗氧量 | 1.44~1.48 | 3.0 | 0.48~0.493 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 三友远达纤维 | K+ | 40.1~49.4 | － | － |
|  | Na+ | 1999~2000 | － | － |
|  | Ca2+ | 251~301 | － | － |
|  | Mg2+ | 200~250 | － | － |
|  | Cl- | 2499~2501 | 250 | 10.0 |
|  | SO42- | 599.7~701 | 250 | 2.4~2.8 |
|  | HCO3- | 1001~1007 | － | － |
|  | CO32 | 41.8 | － | － |
|  | pH | 7.78~7.80 | 6.5-8.5 | 0.52~0.533 |
|  | 氨氮 | 0.158~0.166 | 0.5 | 0.316~0.332 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.177~0.181 | 20 | 0.00885~0.00905 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.007 | 1.00 | 0.007 |
|  | 总硬度 | 1698~1702 | 450 | 4.717～4.722 |
|  | 溶解性总固体 | 6295~6302 | 1000 | 6.295~6.302 |
|  | 耗氧量 | 0.64~1.68 | 3.0 | 0.213～0.56 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |

表4-7  深层地下水质量监测与评价结果

| 地点 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） | 标准值 | 标准指数Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老王庄 （西北街） | K+ | 0.148~0.259 | － | － |
|  | Na+ | 100~130 | － | － |
|  | Ca2+ | 0.696~5 | － | － |
|  | Mg2+ | 0.072~1 | － | － |
|  | Cl- | 93~94 | 250 | 0.372~0.376 |
|  | SO42- | 15.6~46.17 | 250 | 0.06~0.18 |
|  | HCO3- | 197~200 | － | － |
|  | CO32 | 6 | － | － |
|  | pH | 8.2~8.22 | 6.5-8.5 | 0.8~0.813 |
|  | 氨氮 | 0.133~0.136 | 0.5 | 0.266~0.272 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.088~0.099 | 20 | 0.0044~0.00495 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.002 | 1.00 | 0.002 |
|  | 总硬度 | 224~228 | 450 | 0.498~0.507 |
|  | 溶解性总固体 | 400~408 | 1000 | 0.4~0.408 |
|  | 耗氧量 | 0.7~0.72 | 3.0 | 0.233~0.24 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 三友兴达厂区 | K+ | 0.257~0.311 | － | － |
|  | Na+ | 100~130 | － | － |
|  | Ca2+ | 4.98~30 | － | － |
|  | Mg2+ | 1 | － | － |
|  | Cl- | 19.6~20.1 | 250 | 0.078~0.080 |
|  | SO42- | 45.29~46.69 | 250 | 0.181~0.187 |
|  | HCO3- | 231~234 | － | － |
|  | CO32 | 9 | － | － |
|  | pH | 8.38~8.4 | 6.5-8.5 | 0.92~0.93 |
|  | 氨氮 | 0.029~0.032 | 0.5 | 0.058~0.064 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.121~0.129 | 20 | 0.006~0.00645 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.002 | 1.00 | 0.002 |
|  | 总硬度 | 238~286 | 450 | 0.529~0.636 |
|  | 溶解性总固体 | 363~370 | 1000 | 0.363~0.37 |
|  | 耗氧量 | 0.86~0.88 | 3.0 | 0.286~0.293 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 黑沿子镇 | K+ | 0.252 | － | － |
|  | Na+ | 100~129 | － | － |
|  | Ca2+ | 1.284~29.9 | － | － |
|  | Mg2+ | 0.155~1.1 | － | － |
|  | Cl- | 27.4~27.9 | 250 | 0.110~0.111 |
|  | SO42- | 44.77~47.74 | 250 | 0.179~0.191 |
|  | HCO3- | 236~249 | － | － |
|  | CO32 | 6 | － | － |
|  | pH | 8.40 | 6.5-8.5 | 0.933 |
|  | 氨氮 | 0.073~0.081 | 0.5 | 0.146~0.162 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.192~0.195 | 20 | 0.0096~0.00975 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.001~0.009 | 1.00 | 0.001~0.009 |
|  | 总硬度 | 280~290 | 450 | 0.622~0.644 |
|  | 溶解性总固体 | 456~462 | 1000 | 0.456~0.462 |
|  | 耗氧量 | 1.00~1.04 | 3.0 | 0.33~0.347 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 张庄子 | K+ | 0.15~0.22 | － | － |
|  | Na+ | 125~129 | － | － |
|  | Ca2+ | 0.23~1.318 | － | － |
|  | Mg2+ | 0.099~0.122 | － | － |
|  | Cl- | 34.3~34.8 | 250 | 0.137~0.139 |
|  | SO42- | 45.29~52.63 | 250 | 0.18~0.21 |
|  | HCO3- | 234~237 | － | － |
|  | CO32 | 11.9 | － | － |
|  | pH | 7.74~7.76 | 6.5-8.5 | 0.493~0.507 |
|  | 氨氮 | 0.073~0.081 | 0.5 | 0.146~0.162 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.151~0.155 | 20 | 0.00755~0.00775 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.001~0.006 | 1.00 | 0.001~0.006 |
|  | 总硬度 | 248~253 | 450 | 0.551~0.562 |
|  | 溶解性总固体 | 485~495 | 1000 | 0.485~0.495 |
|  | 耗氧量 | 0.94~0.96 | 3.0 | 0.313~0.32 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |
| 三友远达纤维 | K+ | 0.18~0.202 | － | － |
|  | Na+ | 100~125 | － | － |
|  | Ca2+ | 0.23~0.627 | － | － |
|  | Mg2+ | 0.074~0.076 | － | － |
|  | Cl- | 40.2~40.7 | 250 | 0.161~0.163 |
|  | SO42- | 14.72~51.58 | 250 | 0.059~0.206 |
|  | HCO3- | 182~188 | － | － |
|  | CO32 | 23.9 | － | － |
|  | pH | 8.12~8.14 | 6.5-8.5 | 0.746~0.76 |
|  | 氨氮 | 0.068~0.073 | 0.5 | 0.136~0.146 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.103~0.106 | 20 | 0.00515~0.0053 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.002 | 1.00 | 0.002 |
|  | 总硬度 | 263 | 450 | 0.584 |
|  | 溶解性总固体 | 328~332 | 1000 | 0.328~0.332 |
|  | 耗氧量 | 1.10~1.12 | 3.0 | 0.367~0.373 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.02 | 0.125 |
|  | 锌 | 0.0125L | 1.0 | 0.006 |
|  | 钴 | 0.005L | 0.05 | 0.05 |

由表4-6和表4-7分析结果可知：调查区内浅层水水质较差，主要超标因子为：氯化物Pi值为8.748~10.4、硫酸盐Pi值为1.6~3.98、溶解性总固体Pi值6.295~10、总硬度Pi值为1.78~4.16。浅层地下水中氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度含量偏高主要与本地区地质结构、地层物质组成有关。评价区地处滨海低平原区，地势平缓，浅层地下水埋深较浅，排泄方式以蒸发为主，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断聚集是造成地下水各类指标偏高的主要原因。

评价区内深层地下水水质较好，所有水质点检测项目均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

### 4.3.3声环境质量现状监测与评价

#### 4.3.3.1声环境质量现状监测

（1）监测因子：等效连续A声级Leq(A)。

（2）监测点位：兴达厂区四周，布设4个监测点，点位分别为厂界东、厂界南、厂界西、厂界北。

（3）监测时间及频率

2017年5月10日，每天昼、夜间各1次。

（4）监测方法：厂界噪声按《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行监测，

（5）监测结果：监测结果见表4-8。

表4-8  声环境质量监测结果

| 监测点位 | 监测值 dB(A) |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界东 | 54.3 | 42.0 |
| 2# | 厂界南 | 53.9 | 44.8 |
| 3# | 厂界西 | 57.0 | 43.8 |
| 4# | 厂界北 | 54.9 | 41.8 |
| 标准值 | 65 | 55 |

#### 4.3.3.2声环境质量现状评价

（1）评价因子：等效连续A声级。

（2）评价标准

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

（3）评价方法

采用现状监测值与标准值直接相比较的方法进行评价。

（4）评价结果

由表4-8可以看出，厂界昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，声环境质量较好。

## 4.3南堡经济技术开发区总体规划

### 4.3.1规划情况

1995年，河北省人民政府冀政函[1995]127号文《河北省人民政府关于同意建立南堡经济开发区的批复》，同意建立南堡经济开发区。

随着唐山“四点一带”开发建设战略的实施，南堡开发区被纳入曹妃甸开发区范围，原有的15km2已不能满足区域产业发展和开发区布局的需要，为适应加快发展的需要，扩区19.92km2，总规划面积34.92km2。

扩区后规划范围包括中心城区东西两个分区，西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950m左右，总面积24.36km2（其中城西工业区20.3km2、城北工业区4.06km2）；东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56km2。

规划期限为2014-2020年。其中，基准年为2013年，近期为2014-2016年，远期为2017-2020年。

针对新的扩区方案，南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划（2013-2020）》。

目前，该规划环评已批复。根据河北省环保厅《关于转送唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函2014[1128]号）（见附件）：

“一、南堡经济开发区规划面积约为34.92平方公里，分为东区和西区，西区北至沿海公路，东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56平方公里，发展定位为机械加工业、电子工业（组装）、软件研发费、动漫产业等；西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950米左右，总面积24.36平方公里，发展定位为化工、化纤、新型建材，规划期限为2014-2020年，近期2014-2016年，远期2017-2020年。

二、在规划优化和调整实施过程中，除严格落实《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》各项要求外，还应做好以下工作：

1、强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，做到环境建设与开发区建设同步规划、同步实施、同步发展、做到产业发展方向与循环经济产业链延伸相协调，经济效益、社会效益、与环境效益相统一，将开发区建成环境保护与经济协调发展的新型园区。

2、严格项目准入，科学规划发展产业，开发区发展要与区域生态功能相协调，符合国家产业政策，入区企业应符合《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》等文件要求，开发区引进项目应采取先进的生产工艺，限制“高耗能、高污染”项目入区。……

3、科学合理调整用地布局和产业结构，东区东临曹妃甸湿地，最近距离保护区核心区480m，距缓冲区、实验区70m。东区东边界与保护区西边界之间禁止建设工业交通道路。东区临保护区三个区域内二类工业用地调整为一类工业用地。东区不得布置重污染项目，东区东边界以西部分区域内布置无污染的一类工业，主要包括电子工业（组装）、软件研发、动漫产业等，其它区域布置简单的机械加工产业（不含喷漆、酸洗、碱洗、电镀），并在开发区分东部三排干两侧设置不低于50m的绿化隔离带，开发区分综合服务中心紧邻三类工业用地一侧规划30m宽的绿化隔离带。城北工业区南侧紧邻综合服务中心区域发展污染交较轻的一类工业，在一类 与生活区之间布置20m宽绿化隔离带。

…………

6、统筹规划并优先建设园区配套的供水、排水、供热等基础设施。尽快完成净水厂配套管网建设，开发区实现集中供水后，关闭区内企业自备水井，加快对南堡污水处理厂提标改造，出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，加快三友热电三台240吨/小时煤粉锅炉、一台480吨/小时煤粉锅炉，三友硅业一台480吨/小时煤粉锅炉综合治理工程烟气治理设备调试，污染物排放需满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中特别排放限值要求。开发区实现集中供热后，关闭区内企业燃煤锅炉。

…………”

### 4.3.2产业定位

（1）产业定位

以化工、化纤、新型建材、机械加工及其它一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。

（2）各区产业发展方向

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区，各区产业发展方向见表4-9。

表4-9  南堡开发区各区产业发展方向一览表

| 分区 | 产业定位 |
| --- | --- |
| 西区 | 城西工业区 | 化工、化纤、新型建材等 |
|  | 城北工业区 | 北部重点发展传统的化工产业，南部发展新型建材业及其它一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |
| 东区 | 城东工业区 | 重点发展机械加工业及其它一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |

技改项目属于化纤类产业，符合南堡经济技术开发区城西区“化工、化纤、新型建材”的产业定位（见附图5）。因此，该项目的建设符合规划区产业定位及布局。

### 4.3.3用地布局

开发区总体布局：规划构建“一心、两区”的布局结构形态。

一心：完善综合服务功能：

从未来曹妃甸开发区整体发展水平提升和服务需求拓展的要求出发，完善南堡经济开发区的公共服务功能，通过综合服务中心的建设，带动生活环境的改善，营造城市活力和吸引力。

两区：促进生产功能的完善、延伸和拓展

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。

本项目位于南堡经济技术开发区西区内，根据南堡经济开发区总体规划用地布局图（见附图6），项目占地为规划的三类工业用地，该项目建设符合城市总体规划要求。

## 4.4环境功能区划

根据《唐山市环境功能区划》、《唐山南堡经济开发区总体规划》，项目区域为二类环境空气质量功能区，环境空气质量要符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；厂区附近声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准；区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

## 4.5南堡开发区基础设施

南堡经济技术开发区经过二十多年的建设，基础设施完善，可为进驻开发区的企业提供良好的投资环境和发展空间。

### 4.5.1供热

（1）供热现状

目前，开发区由唐山三友热电公司集中供热，三友热电供热设施主要包括老厂区的6×130t/h中压煤粉锅炉及43MW发电机组、新厂区的3×240t/h循环流化床锅炉及2×60MW发电机组、2×480t/h高温高压煤粉锅炉及2×30MW发电机组，总供热能力1183MW。

根据《唐山南堡经济开发区总体规划》（2013-2020）及《唐山市南堡区集中供热规划》（2013-2020），开发区供热由三友热电、东区新建锅炉房负责。

三友热电投资8.56亿元在老厂区西侧实施“上大压小”热电联产项目，即新建2×480t/h高温高压煤粉锅炉+2×25MW背压式汽轮发电机组，关停老厂区现有6×130t/h中压煤粉锅炉及43MW发电机组。该工程已于2013年7月取得河北省发改委《关于唐山三友热电有限责任公司热电项目唐山三友热电有限责任公司热电项目开展前期工作的函》（冀发改函[2013]453号），环境影响报告书已于2014年10月10日取得河北省环境保护厅冀环评2014[299]号文件批复。“上大压小”工程已经实施，新增供热负荷84MW，三友热电总供热负荷达1267MW。城东工业区建设一座供热锅炉房，建设5台75t/h的供热锅炉，供热负荷为262.5MW。该项目环评已于2014年4月经唐山市环保局批复，目前已经建设完毕投入运行。

（2）供热管网

开发区各供热站在其供热区域内皆采用枝状管网，各供热站之间应利用管网相互联通。供热管道采用直埋敷设，特殊地段可采用通行式或半通行地沟敷设。

（3）用热现状

三友热电“上大压小”热电联产项目实施后，开发区总供热负荷可达1529.5MW，可以实现连续稳定供热，主要为园区内纯碱、氯碱、硅业、兴达、远达、三友热电及其他企业供热，总用热负荷为1844t/h，尚有341t/h余量.

根据调查，近期园区用热负荷拟增加量主要包括远达在建三期20万吨项目用热量198.8t/h和Lyocell中试线工程用热量9.8t/h、兴达在建硫酸钠浓缩和中水回用项目用热量10t/h、远达拟建6万吨技改项目用量54t/h，扣除上述四个项目的用热量，剩余量为68.4/h，可满足本次技改项目的蒸汽需求，该公司已同意供应本项目所用蒸汽。

### 4.5.2供水

（1）供水现状

开发区内现状生活用水及部分工业用水由南堡供水公司供水系统统一供给，水源为地下水，供水能力0.86万m3/d（315万m3/a）。三友集团采用集团自备供水系统，水源引自陡河水库地表水及草泊水库地下水，陡河水库供水能力4.1万m3/d（1500万m3/a），草泊水库38眼水井，供水能力5.5万m3/d（2000万m3/a）。

（2）新建净水厂

为合理利用水资源，减小对地下水开采，开发区规划于6号路北侧，8号路东侧新建净水厂一座，净水厂以陡河水库水源，自曹妃甸区第十一农场双龙河西岸曹妃甸陡河供水工程主管线57+685位置至南堡开发区建设输水管线，引水量为6.9万m3/d（2500万m3/a）。项目于2014年3月开工建设，目前已经建成投入使用，并通过了环保局环保验收。

净水厂（2500万m3/a）与现有的三友集团引自陡河水库地表水（1500万m3/a）共同为开发区供水，开发区总供水能力达到11万m³/d（4000m³/d），可满足开发区新鲜水需求。

（3）管网建设

开发区供水管网采用环枝结合，干管管材采用铸铁管，支管的布置沿规划道路敷设。2014年8月底所有供水管网已经建成。

技改项目新鲜水用水量为3170m3/d，由园区集中供水供给。

### 4.5.3南堡开发区污水处理厂及中水回用工程

（1）南堡开发区污水处理厂

南堡经济开发区污水处理厂位于开发区的西部，占地138.27亩，日处理能力为8万m3，服务面积20km2，采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟→絮凝沉淀”，该厂主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分供给南堡经济开发区中水回用工程，另一部分排入黑沿子排干。

截止2012年，南堡开发区污水处理厂处理规模已达到设计规模8万m3/d，为此该污水处理厂投资22014.65万元进行升级改造和扩建，建设内容包括增建处理规模为8万m3/d的深度处理设施；扩建处理规模为6万m3/d的污水处理设施、处理规模为6万m3/d的深度处理设施、处理规模为14万m3/d的污泥深度脱水设施，深度处理工艺为“混合反应沉淀+多功能滤池+加氯接触池”，升级改造和扩建工程实施后，总体处理规模达到14万m3/d，设计污水处理厂总排水口出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

改造和扩建完成后处理工艺见图4-1，进出水水质指标见表4-10。

表4-10  南堡开发区污水处理厂进出水指标一览表

| 序号 | 指标 | 进水指标mg/L | 排放浓度mg/L | 去除效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非化纤废水 | 化纤废水 |  | 非化纤废水 | 化纤废水 |
| 1 | COD | 500 | 500 | 50 | 90 | 90 |
| 2 | BOD5 | 200 | 300 | 10 | 95 | 96.7 |
| 3 | SS | 200 | 150 | 10 | 95 | 93.3 |
| 4 | TN | 40 | 15 | 15 | 62.5 | 0 |
| 5 | 氨氮 | 25 | 5 | 5（8） | 80 | 0 |
| 6 | TP | 5 | 1 | 0.5 | 90 | 50 |
| 7 | 粪大肠菌群数 | ＞106个/L | ＞106个/L | ＜1000个/L | 99.9 | 99.9 |

图4-1  南堡经济开发区污水处理厂工艺流程图

唐山市环境保护局于2012年2月出具了南堡开发区污水处理厂扩建工程环评报告的批复（唐环发【2012】23号）。目前，南堡开发区污水处理厂扩建工程已经通过了环保局验收。

（2）管网布置

污水管道采用枝状管网布置，污水管道采用钢筋混凝土圆管。雨水管网采用蓄排结合的排涝方式，管渠结合，雨水管道管材选用钢筋混凝土排水管。再生水管网布置以环状加枝状布置形式，再生水的输水配水系统建成独立系统，采用非金属管道。

目前，污水管网已经铺设至本项目厂区，并在厂区西侧为本项目预留污水总排口。南堡开发区污水处理厂目前处理能力富余较多，本项目废水处理完全可以依托南堡开发区污水处理厂。

（2）南堡开发区中水回用工程

南堡开发区中水回用工程位于开发区污水处理厂东侧，该项目05年4月经省环保局批准，利用南堡开发区污水处理厂出水为水源，采用“混凝沉淀—CMF微滤膜—反渗透”处理工艺，设计出水水质符合回用水标准，可作为城市绿化、冷却循环水及其它城市低质用水。该厂设计处理水量4万m3/d，目前已全部建成投产。

据调查，开发区中水目前主要供给唐山三友化工有限责任公司热电分公司等企业，目前已无剩余供水能力。

## 4.6与“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号)，其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)，本项目关于落实上述要求的分析如下：

1、生态保护红线

根据《河北省生态保护红线》(征求意见稿)，曹妃甸区包括2个红线区：曹妃甸区湿地鸟类省级自然保护区红线区、曹妃甸区沙河河滨岸带敏感红线区。将唐山市生态保护红线区分布图本项目范围进行叠图，本项目不在唐山市生态保护红线区内，详见附图7。

2、环境质量底线

项目所在区域环境空气为一类、二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级、二级标准；区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准；区域地下水主要用于生活及生产用水，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

通过环境质量现状监测，环境空气现状监测标准指数范围均小于1，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级、二级标准要求，区域环境空气质量良好；浅层地下水中氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度含量偏高主要与本地区地质结构、地层物质组成有关，评价区地处滨海低平原区，地势平缓，浅层地下水埋深较浅，排泄方式以蒸发为主，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断聚集是造成浅层地下水各类指标偏高的主要原因。深层地下水水质较好，所有水质点检测项目均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

根据工程分析，本项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。经预测，本项目建成投产后，环境空气敏感点的CS2、H2S、HCl小时平均最大浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最大容许浓度，且CS2、H2S浓度较技改前将有所降低；项目产生废水经厂内污水站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂进一步处理，不会对周围地表水环境产生污染影响；项目采取了严格的分区防渗措施，不会对地下水环境产生明显影响；经预测，项目实施后噪声源对厂区四周厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。项目的建设不会突破环境质量底线。

3、资源利用上线

本项目利用园区邻近唐山氯碱有限责任公司管道输送的液碱、唐山三友热电有限责任公司管道输送的蒸汽，原料能源供应充足。本项目用水由唐山南堡供水有限公司提供，水源为陡河水库地表水，供水能力满足要求，且不取用地下水。因此，本项目未突破资源利用上线。

4、环境准入负面清单

本项目位于唐山曹妃甸区，唐山和曹妃甸无环境准入负面清单，项目不在《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）和《河北省政府核准的投资项目目录》范围内。

根据《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》，规划拟定的进区企业准入条件见表4-11。本项目属于推荐入区的差别化粘胶短纤维项目，不属于禁止入区项目。

表4-11  规划拟定的进区企业准入条件一览表

| 序号 | 产业类型 | 推荐入区项目 | 禁止入区项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工 | 盐化工及其下游产品、有机硅及其下游产品为主的化工产业 | 不符合国家产业政策及相关准入条件 |
| 2 | 新型建材 | 新型墙体材料、卫生陶瓷、新型结构材料加工等 |  |
| 3 | 机械加工 | 设备加工、机械制造 | 含喷漆、酸洗、碱洗、电镀的机械加工项目 |
| 4 | 一类工业 | 电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等 | 不符合国家产业政策及相关准入条件 |
| 5 | 化纤 | 差别化粘胶短纤维 |  |

经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。

## 4.7区域污染源调查

4.7.1区域污染源情况

南堡开发区内工业企业主要有三友集团公司热电分公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、三友化工、唐山氯碱、百孚化工、惠中化学、三江化工、天赫钛业、新鹰卫浴、梦牌瓷业、三孚硅业、晋多化工、唐山奥瑟亚三孚化工有限公司、唐山春澳实业有限公司、唐山市三元塑胶有限公司、唐山市信业化工有限公司、唐山兴琳科技有限公司、唐山金元生物技术有限公司、唐山奥凯陶瓷有限公司、唐山永合水处理剂有限公司、唐山通嘉科技有限公司、唐山市欣颐化工有限公司、唐山好爱喜金属制品有限公司等42家企业，均执行了“三同时”制度。

南堡开发区内企业污染物排放量调查结果见表4-12。

表4-12  开发区现有企业概况表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 6台130t/h的中压煤粉锅炉，6MW背压汽轮机发电机组、12MW双抽汽冷凝式汽轮机发电机组、25MW单抽汽冷凝式汽轮机发电机组，年发电量2.34亿KWh | 已验收 |
|  |  | 3×240t/h循环流化床锅炉、2×60MW抽汽凝汽式汽轮发电机组；1×480t/h高温高压煤粉锅炉、1×30MW抽背式汽轮发电机组年发电量8.64亿KWh | 已验收 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 60Kt/a有机硅 | 已验收 |
|  |  | 3万吨有机硅系列产品 | 已验收 |
|  |  | 有机硅二期改扩建工程 | 已验收 |
|  |  | 有机硅下游系列产品生产规模为12000t/a（107硅橡胶10000t/a，硅油及二次加工系列产品1000t/a，氨基硅系列柔软剂1000t/a） | 已验收 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 200万吨/年纯碱 | 已验收 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 年产粘胶短纤维10万吨，5000吨中试线 竹纤维技术改造项目 5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目 | 已验收 已验收 已批复，在建 |
| 5 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 一期：年产粘胶短纤维8万吨 二期：年产粘胶短纤维16万吨 差别化粘胶短纤维技术改造项目 三期：年产功能性、差别化粘胶短纤维20万吨 新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目 | 已验收 已验收 已验收 已批复，在建 已批复，在建 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造项目 | 已验收 |
|  |  | 10万吨/年球型树脂 | 已验收 |
| 7 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | 三氯氢硅6.5万t/a，四氯化硅0.78万 t/a | 已验收 |
|  |  | 5.6万吨/年氢氧化钾项目 | 已验收 |
|  |  | 10万t/a硅粉生产装置、一套6000t/a白炭黑生产装置、一套8万t碳酸钾生产装置和30万t物流中心 | 环评已批复，在建 |
| 8 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | 6000t/a气相二氧化硅项目 | 环评已批复，已验收 |
| 9 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 20亿只一次性丁腈手套项目 | 环评已批复，未投产 |
| 10 | 唐山天赫钛业有限公司 | 一期年产5000吨海绵钛 | 已验收 |
|  |  | 二期年产10000t/a海绵钛 | 环评已批复，在建 |
| 11 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 年产240万件卫生陶瓷 | 已验收 |
| 12 | 唐山百孚化工有限公司 | 年产2000吨硫代脂类抗氧化剂 1000吨硫代二丙酸 | 已验收 已验收 |
| 13 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 年加工5万吨中性酚纳，年产粗酚4000吨 | 已验收 |
| 14 | 唐山市信业化工有限公司 | C7-9脂肪酸1000 t/a，精制环已甲酸2000 t/a，已内酰胺尼龙2000 t/a | 环评已批复，已验收 |
| 15 | 唐山明通化工有限公司 | 年产1000吨甲基磺酰氯 | 停产 |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | 金属硬面耐磨材料堆焊项目 | 环评已批复，在建 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 年产1000吨医药中间体 | 环评已批复，已验收 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 年产80万件高档卫生洁具，100万件水龙头 | 已验收 |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 年产25000吨焦亚硫酸钠，硫氰酸铵3000吨 | 已验收 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 年产1万吨亚硫酸氢纳联产1万吨无水亚硫酸纳 | 已验收 |
| 21 | 唐山好爱喜金属制品有限公司 | 年产3.6万吨钢纤维制品 | 已验收 |
| 22 | 唐山科德轧辊有限公司 | 年处理1万件轧辊表面 | 已验收 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 年产自行车内胎3290万条 | 已验收 |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | 120万t/a洗煤生产线 | 已验收 |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 年产80万件卫生陶瓷 | 已批复 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 年处置2万吨船舶污水 | 环评已批复，已验收 |
| 27 | 唐山领创净水技术有限公司 | 年产10万吨絮凝剂、水质稳定剂 | 已验收 |
| 28 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 氨基三亚甲基膦酸3000t/a，2-羟基膦酰基乙酸3000t/a，次磷酸基聚马来酸酐3000t/a，聚羧酸减水剂3000t/a，聚环氧琥珀酸3000t/a，聚天冬氨酸3000t/a，聚合硫酸铁15000t/a，复合水处理药剂成品6000t/a | 环评已批复，已验收 |
| 29 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 污水处理能力8万m3/d，再生水2万m3/d | 已验收 |
| 30 | 唐山通嘉科技有限公司 | 年产1000吨氨基硅油项目 | 环评已批复，在建 |
| 31 | 唐山市欣颐化工有限公司 | 年产10000吨乙烯C5 C9系列产品项目 | 未投产 |
| 32 | 唐山昆铁科技有限公司 | 年产1000套铁路大型养路机械设备配件 | 环评已批复，在建 |
| 33 | 唐山华商金属制品有限公司 | 年产30000吨五金制品项目 | 环评已批复，在建 |
| 34 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | 建设年产10000吨机械设备 | 环评已批复，在建 |
| 35 | 唐山云博机械设备公司 | 年产5万吨输送设备及配件项目 | 环评已批复，在建 |
| 36 | 唐山基佳科技有限公司 | 年加工8000吨化工设备项目 | 环评已批复，在建 |
| 37 | 唐山佳博刷业有限公司工业刷辊项目 | 年生产加工刷辊1000根 | 环评已批复，在建 |
| 38 | 唐山光华机械设备有限公司 | 年加工1万吨大型陶瓷设备 | 环评已批复，试生产 |
| 39 | 唐山市南堡开发区晨光精细化工有限公司 | 年产10000吨碳酸乙烯酯 | 环评已批复，未建设 |
| 40 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 年产200000吨硅酸纳和30000吨固体氢氧化钠项目 | 已验收 |
| 41 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 年产二水氯化钙10万吨、无水球钙5万吨 | 已验收 |

根据南堡经济开发区规划环评中数据、环保局提供数据及实际调查数据，南堡开发区内企业污染物排放量调查结果见表4-13~表4-14。

表4-13  主要污染源排放量一览表   单位：t/a

| 序号 | 企 业 名 称 | 废气污染物 | 废水污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟尘 | 粉尘 | COD | 氨氮 |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 1531.22 | 4155.52 | 300.8 | 6.28 | --- | --- |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 2177.04 | 3282.45 | 265.4 | --- | 75.9 | 10.09 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | --- | --- | --- | 12.36 | 1816 | 6.23 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | --- | --- | --- | --- | 1602.1 | 0.340 |
| 5 | 唐山三友远达纤维有限公司 | --- | --- | --- | --- | 2743.7 | 0.298 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | --- | --- | --- | 80.16 | 22.8 | --- |
|  |  | --- | --- | --- | 77.68 | 24.0 | --- |
| 7 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | --- | --- | --- | 0.059 | 2.96 | 0.186 |
| 8 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | --- | --- | --- | 0.56 | 3.52 | 0.07 |
| 9 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 0.45 | 20.91 | --- | 0.98 | 10.56 | --- |
| 10 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.02 | 1.16 | --- | 1.45 | 14.00 | --- |
| 11 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.062 | 3.12 | --- | --- | 13.3 | --- |
| 12 | 唐山百孚化工有限公司 | 1.37 | 4.82 | 4.9 | --- | 2.36 | --- |
| 13 | 唐山晋多化工产品有限公司 | --- | 7.66 | 1.5 | --- | 16.55 | 1.65 |
| 14 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.016 | 3.63 | --- | --- | 1.218 | 0.104 |
| 15 | 唐山明通化工有限公司 | 3.2 | 9.22 | 9.51 | --- | 2.6 | --- |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | --- | --- | --- | --- | 1.15 | 0.06 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.103 | 1.498 | --- | --- | 1.05 | 0.09 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | --- | --- | 16.9 | 0.613 | 12.1 |  |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 0.01 | 0.61 | --- | 0.6 | 2.07 | 0.11 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | --- | --- | --- | 1.17 | 1.12 | 0.043 |
| 21 | 唐山好爱喜金属制品有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 唐山科德轧辊有限公司 | --- | --- | --- | --- | 0.17 | 0.01 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | --- | --- | --- | 22.14 | 1.31 | --- |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.05 | 2.33 | 18.47 | 15.204 | 7.94 | 0.39 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 0.315 | --- | 0.151 | --- | 0.23 | 0.08 |
| 27 | 唐山领创净水技术有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.0108 | 0.193 | 0.0103 | --- | 0.72 | --- |
| 29 | 南堡经济开发区污水处理厂 | --- | --- | --- | --- | 0.22 | 0.02 |
| 30 | 唐山通嘉科技有限公司 | --- | --- | 0.37 | --- | --- | --- |
| 31 | 唐山市欣颐化工有限公司 | --- | --- | 0.82 | --- | --- | --- |
| 32 | 唐山昆铁科技有限公司 | --- | --- | --- | 14.2 | 1.54 | 0.09 |
| 33 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.005 | 0.211 | 0.0168 | --- | 1.26 | 0.09 |
| 34 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | --- | --- | --- | --- | 0.13 | 0.01 |
| 35 | 唐山云博机械设备公司 | --- | --- | 0.00042 | --- | 1.7 | 0.1 |
| 36 | 唐山基佳科技有限公司 | --- | --- | --- | --- | 0.87 | 0.07 |
| 37 | 唐山佳博刷业有限公司工业刷辊项目 | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 0.08 |
| 38 | 唐山光华机械设备有限公司 | --- | --- | --- | 0.47 | 0.53 | 0.05 |
| 39 | 唐山市南堡开发区晨光精细化工有限公司 | --- | --- | --- | --- | 1.15 | 0.06 |
| 40 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 0.005 | 0.211 | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 唐山三友志达钙业有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3713.877 | 7493.543 | 618.8485 | 233.926 | 6388.028 | 20.321 |

表4-14  开发区现有企业特征污染源排放量一览表   单位：t/a

| 序号 | 企 业 名 称 | 废气污染物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 | Cl2 | HCl | H2S | CS2 | 酚类 | 氯乙烯 | 硫酸雾 |
| 1 | 唐山三友硅业有限责任公司 | --- | --- | 0.049 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --- | --- | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --- | --- | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 唐山三友化工股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | --- | --- | --- | 68.4 | 1160 | --- | --- | --- |
| 4 | 唐山三友远达纤维有限公司 | --- | --- | --- | 241.6 | 2153.04 | --- | --- | --- |
| 5 | 唐山氯碱有限责任公司 | --- | 5.282 | 0.804 | --- | --- | --- | 0.69 | --- |
| 6 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | --- | 0.56 | 2.305 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | --- | 0.464 | 0.484 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 河北申子辰塑胶有限公司 | --- | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 唐山天赫钛业有限公司 | --- | 0.001 | 0.212 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 唐山晋多化工产品有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.76 | --- | --- |
| 11 | 唐山明通化工有限公司 | --- | 0.11 | 0.43 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 唐山科德轧辊有限公司 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.044kg |
| 15 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 唐山南堡开发区晨光精细化工有限公司 | 0.72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1.44 | 6.717 | 6.687 | 211.2 | 2387.6 | 1.76 | 1.38 | 0.044kg |

4.7.2区域污染源评价

（1）评价方法

评价区域内环境污染源评价方法采用等标污染负荷法，具体计算方法如下：

其中：Pi —— 废水或废气中某污染物的等标污染负荷；

Ci —— 某种污染物的实测评价浓度，mg/L（水），mg/m3（气）；

C0i ——某种污染物的评价标准，mg/L（水），mg/m3（气）；

Q  —— 废气或废水排放量，t/a；

qi —— 废气中某种污染物的绝对排放量，t/a；

Pn —— 某污染源的等标污染负荷；

P  —— 某区域的等标污染负荷之和；

Kn  —— 某污染源在区域中的污染负荷比。

（2）评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见表4-15。

表4-15  污染源调查评价标准

| 项目 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 烟(粉)尘 | mg/m3 | 0.30 |
|  | SO2 | mg/m3 | 0.15 |
|  | NOx | mg/m3 | 0.04 |
|  | HCl | mg/m3 | 0.05 |
|  | CS2 | mg/m3 | 0.04 |
|  | H2S | mg/m3 | 0.01 |
| 废水污染物 | COD | mg/L | 10 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.5 |

（3）评价结果

①大气污染源调查评价结果

大气污染源调查评价结果见表4-16，水污染源调查评价结果见表4-17。

表4-16  主要大气污染源评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn（%） | 源强排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | CS2 | H2S |  |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 10208.13 | 16622.08 | 1023.6 | --- | --- | 27853.81 | 20.126 | 4 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 14513.6 | 13129.8 | 884.667 | --- | --- | 28528.07 | 20.613 | 3 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | --- | --- | 41.2 | --- | --- | 41.2 | 0.030 | 15 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | --- | --- | --- | 29000 | 6840 | 35840 | 25.896 | 2 |
| 5 | 唐山三友远达纤维有限公司 | --- | --- | --- | 30690 | 14280 | 44970 | 32.493 | 1 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | --- | --- | 267.2 | --- | --- | 267.2 | 0.193 | 6 |
|  |  | --- | --- | 258.933 | --- | --- | 258.933 | 0.187 | 7 |
| 7 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | --- | --- | 0.197 | --- | --- | 0.197 | 1.42E-04 | 31 |
| 8 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | --- | --- | 1.867 | --- | --- | 1.867 | 1.35E-03 | 25 |
| 9 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 3 | 83.64 | 3.267 | --- | --- | 89.907 | 0.065 | 9 |
| 10 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.133 | 4.64 | 4.833 | --- | --- | 9.607 | 6.94E-03 | 20 |
| 11 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.413 | 12.48 | --- | --- | --- | 12.893 | 9.32E-03 | 18 |
| 12 | 唐山百孚化工有限公司 | 9.133 | 19.28 | 16.333 | --- | --- | 44.747 | 0.032 | 14 |
| 13 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 0 | 30.64 | 5 | --- | --- | 35.64 | 0.026 | 16 |
| 14 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.107 | 14.52 | --- | --- | --- | 14.627 | 0.011 | 17 |
| 15 | 唐山明通化工有限公司 | 21.333 | 36.88 | 31.7 | --- | --- | 89.913 | 0.065 | 9 |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.687 | 5.992 | --- | --- | --- | 6.679 | 0.483 | 5 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | --- | --- | 58.377 | --- | --- | 58.377 | 0.042 | 12 |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 0.067 | 2.44 | 2 | --- | --- | 4.507 | 3.26E-03 | 21 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | --- | --- | 3.9 | --- | --- | 3.9 | 2.82E-03 | 22 |
| 21 | 唐山好爱喜金属制品有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 22 | 唐山科德轧辊有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | --- | --- | 73.8 | --- | --- | 73.8 | 0.053 | 11 |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.333 | 9.32 | 112.247 | --- | --- | 121.9 | 0.088 | 8 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 2.1 | 0 | 0.503 | --- | --- | 2.603 | 1.88E-03 | 24 |
| 27 | 唐山领创净水技术有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 28 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.072 | 0.772 | 0.0343 | --- | --- | 0.878 | 6.35E-04 | 29 |
| 29 | 南堡经济开发区污水处理厂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 30 | 唐山通嘉科技有限公司 | --- | --- | 1.233 | --- | --- | 1.233 | 8.91E-04 | 27 |
| 31 | 唐山市欣颐化工有限公司 | --- | --- | 2.73 | --- | --- | 2.733 | 1.97E-03 | 23 |
| 32 | 唐山昆铁科技有限公司 | --- | --- | 47.333 | --- | --- | 47.333 | 0.0342 | 13 |
| 33 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.033 | 0.844 | 0.056 | --- | --- | 0.933 | 6.74E-04 | 28 |
| 34 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 35 | 唐山云博机械设备公司 | --- | --- | 0.0014 | --- | --- | 0.0014 | 1.01E-06 | 32 |
| 36 | 唐山基佳科技有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 37 | 唐山佳博刷业有限公司工业刷辊项目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 38 | 唐山光华机械设备有限公司 | --- | --- | 1.567 | --- | --- | 1.567 | 1.13E-03 | 26 |
| 39 | 唐山市南堡开发区晨光精细化工有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
| 40 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 0.033 | 0.844 | --- | --- | --- | 0.877 | 6.34E-04 | 30 |
| 41 | 唐山三友志达钙业有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 |
|  | ∑Pi | 24759.7 | 29988.65 | 2842.582 | 59690 | 21120 | 138400.932 | 100 |  |
|  | 污染物污染负荷比Kn总（%） | 17.89 | 21.67 | 2.05 | 43.13 | 15.26 |  |  |  |

表4-17  水污染源评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn（%） | 源强排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 0 | --- | --- | 0 | 36 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 7.59 | 6.727 | 14.317 | 3.07 | 4 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 181.6 | 4.153 | 185.753 | 39.8 | 1 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 167.47 | 0.227 | 167.697 | 35.9 | 2 |
| 5 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 81.61 | 0.199 | 81.809 | 17.5 | 3 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 2.28 | --- | 2.280 | 0.5 | 7 |
|  |  | 2.4 | --- | 2.400 | 0.5 | 6 |
| 7 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | 0.296 | 0.124 | 0.420 | 0.09 | 13 |
| 8 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | 0.352 | 0.047 | 0.399 | 0.08 | 14 |
| 9 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 1.056 | --- | 1.056 | 0.23 | 11 |
| 10 | 唐山天赫钛业有限公司 | 1.4 | --- | 1.400 | 0.3 | 8 |
| 11 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 1.33 | --- | 1.330 | 0.28 | 9 |
| 12 | 唐山百孚化工有限公司 | 0.236 | --- | 0.236 | 0.05 | 18 |
| 13 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 1.655 | 1.100 | 2.755 | 0.59 | 5 |
| 14 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.1218 | 0.069 | 0.191 | 0.04 | 20 |
| 15 | 唐山明通化工有限公司 | 0.26 | --- | 0.260 | 0.056 | 16 |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.115 | 0.040 | 0.155 | 0.033 | 24 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.105 | 0.060 | 0.165 | 0.035 | 23 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 1.21 | --- | 1.210 | 0.26 | 10 |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 0.207 | 0.073 | 0.280 | 0.06 | 15 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 0.112 | 0.029 | 0.141 | 0.03 | 26 |
| 21 | 唐山好爱喜金属制品有限公司 | 0 | --- | --- | 0 | 35 |
| 22 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.017 | 0.007 | 0.024 | 0.005 | 33 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 0 | --- | --- | 0 | 35 |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | 0.131 | --- | 0.131 | 0.028 | 28 |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.794 | 0.260 | 1.054 | 0.22 | 12 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 0.023 | 0.053 | 0.076 | 0.016 | 30 |
| 27 | 唐山领创净水技术有限公司 | 0 | --- | --- | 0 | 35 |
| 28 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.072 | --- | 0.072 | 0.015 | 31 |
| 29 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 0.022 | 0.013 | 0.035 | 0.007 | 32 |
| 30 | 唐山通嘉科技有限公司 | 0 | --- | --- | 0 | 35 |
| 31 | 唐山市欣颐化工有限公司 | 0 | --- | --- | 0 | 35 |
| 32 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0.154 | 0.060 | 0.214 | 0.04 | 19 |
| 33 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.126 | 0.060 | 0.186 | 0.04 | 21 |
| 34 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | 0.013 | 0.007 | 0.020 | 0.004 | 34 |
| 35 | 唐山云博机械设备公司 | 0.17 | 0.067 | 0.237 | 0.051 | 17 |
| 36 | 唐山基佳科技有限公司 | 0.087 | 0.047 | 0.134 | 0.029 | 27 |
| 37 | 唐山佳博刷业有限公司工业刷辊项目 | 0.12 | 0.053 | 0.173 | 0.037 | 22 |
| 38 | 唐山光华机械设备有限公司 | 0.053 | 0.033 | 0.086 | 0.018 | 29 |
| 39 | 唐山市南堡开发区晨光精细化工有限公司 | 0.115 | 0.040 | 0.155 | 0.033 | 24 |
| 40 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 0 | --- | --- | 0 | 35 |
| 41 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 0 | --- | --- | 0 | 35 |
| ∑Pi | 453.3028 | 13.548 | 466.851 | 100.00 |  |
| 污染物污染负荷比Kn总（%） | 97.1 | 2.9 |  |  |  |

根据表4-16计算结果，区域内主要大气污染物为CS2，污染负荷比为43.13%；其次为氮氧化物，污染负荷比为21.67%。主要大气污染源为三友集团公司热电分公司，污染分担率占32.493%。

根据表4-17计算结果，区域内主要废水污染物为COD，污染负荷为97.1%；主要水污染源为唐山三友化工股份有限公司，污染分担率占39.8%。

# 5施工期环境影响分析

本项目施工期间污染源主要有施工机械噪声、施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气、废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。

项目施工人员约15人，以周边村庄居民为主，施工现场不设宿舍、食堂、洗浴等生活设施。

## 5.1施工期大气环境影响分析

施工期对大气环境的影响主要为建筑材料及地基挖掘弃土转运、临时堆存产生的二次扬尘和车辆运输进出工地所产生的二次扬尘。

在工程施工中，地基挖掘产生的弃土将临时贮存在施工现场周围，地基浇注完毕后，大部分用于回填地基，其余用于厂区平整。临时堆存过程中，在一定风力条件下，易产生一定量的二次扬尘。

从多家施工现场管理经验可知，施工期扬尘大小，与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，本评价根据施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表5-1和表5-2列出了北京环科所和石家庄市环境监测中心对不同施工场地扬尘情况的实测数据。

表5-1  北京建筑施工工地扬尘监测结果   单位：mg/m3

| 监测位置 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303-0.328 | 0.409-0.759 | 0.434-0.538 | 0.356-0.465 | 0.309-0.336 | 平均内速2.5m/s |
| 均值 | 0.318 | 0.596 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

表5-2  石家庄市施工现场扬尘监测结果   单位：mg/m3

| 距工地距离(m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地未洒水 | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |
| 场地洒水 | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |  |

由表5-1和表5-2 可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，主要影响范围在150m范围内。同时也可以看出，施工现场采取场地洒水措施后，可明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。

为最大限度的避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、 《关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（冀建办安[2013]33 号）、《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》（冀建安[2017]9号）、《唐山市大气污染防治攻坚行动实施方案》，项目施工期采取如下防治措施：

（1）采用商品混凝土，现场禁止设混凝土搅拌站；

（2）施工场地周围设置围挡，施工围挡坚固、严密，高度不得低于2.5m；

（3）施工场地出入口采用水泥或混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设；

（4）施工场地出入口配备车辆冲洗槽，对运输车辆轮胎进行冲洗，严禁车辆带泥上路；

（5）施工现场的水泥等施工建筑材料设封闭的材料库，严禁露天堆放；

（6）施工产生的建筑垃圾及时清运处置，运输车辆外运时加盖苫布；

（7）遇有4级以上大风或重度污染天气时，停止施工作业；

（8）施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，每天洒水不少于2次；

（9）工程施工至2层以上（含2层）时，主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网保持干净、整齐、无破损；

（10）施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧。

在采取以上污染防治措施后，对施工扬尘的控制效率＞70%，施工场地边界无组织粉尘排放浓度小于1.0mg/m3，对周边大气环境影响很小。

## 5.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要为生活污水，施工阶段工作人员约为15人，主要为施工人员盥洗废水，每人每天产生的生活污水量按20L计算，则每天产生的生活污水量0.3m3，生活污水量较小，污染成分简单，就地泼洒道路抑尘，不会对周边环境产生影响。

## 5.3施工期声环境影响分析

### 5.3.1噪声影响预测及影响分析

施工期对声环境的影响主要为建筑材料运输施工机械设备产生的噪声，产噪值在90-103dB(A)之间。

（1）噪声源强

根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械1m处产噪声级见表5-3。

表5-3  施工机械产噪声级一览表

| 序号 | 设备名称 | 声级dB(A) | 序号 | 设备名称 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 95 | 5 | 混凝土振捣器 | 90 |
| 2 | 挖掘机 | 93 | 6 | 电锯、电刨 | 103 |
| 3 | 推土机 | 96 | 7 | 运输车辆 | 90 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 95 |  |  |  |

（2）预测计算

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lro-201g（r/ro）

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表5-4。

表5-4  主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

| 序号 | 机械 | 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] | 施工 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 250m | 300m | 400m | 500m |  |
| 1 | 装载机 | 68 | 64 | 60 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 地基 挖掘 |
| 2 | 挖掘机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |  |
| 3 | 推土机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |  |
| 4 | 混凝土振捣器 | 61 | 57 | 53 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 结构 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 67 | 63 | 59 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 |  |
| 6 | 电锯 | 71 | 67 | 63 | 57 | 55 | 54 | 51 | 49 |  |
| 7 | 运输卡车 | 61 | 58 | 53 | 47 | 45 | 44 | 41 | 39 |  |

（3）施工噪声影响分析

由表5-4噪声源预测计算结果可以看出：施工期间昼间距工地100m，夜间250m即可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。施工场地与周围敏感点均在780m以上，因此项目施工期噪声不会对敏感点造成大的影响，但仍需采取使用低噪设备、加强设备维护等措施，确保施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关限值要求。

### 5.3.2施工噪声防治措施

为最大限度避免和减轻施工噪声对施工场地周围环境的影响，施工期采取以下噪声控制对策和措施：

（1）采用低噪声设备；

（2）在施工过程中设专人对设备保养维护，对现场工作人员培训，严格按操作规范使用各类机械；

（3）合理安排施工布局，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，并在施工场界周围设置维护设施；

（4）选择合理运输线路，施工车辆运输线路远离敏感点，靠近敏感点时应低速、禁鸣。

采取上述措施后，可有效降低施工噪声对周边声环境的影响，对区域声环境影响较小。

## 5.4施工期固废影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾、挖方弃土和生活垃圾。

（1）建筑垃圾：项目采用商品混凝土，建、构筑物多采用混凝土+钢结构形式，建筑垃圾产生量较小，运至城市监管部门指定地点堆存。

（2）挖方弃土：项目地基开挖和部分地下或半地下构筑物开挖会产生少量挖方，根据厂区地形条件， 挖方用于厂区平整， 基本实现土方平衡，无弃土产生。

（3）生活垃圾：施工期人员约15人，生活垃圾产生量约7.5kg/d，集中收集由南堡开发区环卫部门清运处置。

项目施工期产生的固体废物全部得到合理处置，不会对环境产生影响。

## 5.5生态环境

项目位于唐山南堡经济开发区，用地类型为工业用地，项目占地范围内植被覆盖量较少，受工业区人为扰动，基本无野生动物活动，因此，施工期对生态的影响主要为水土流失。

### 5.5.1水土流失因素识别

造成水土流失的原因既有自然因素也有人为因素，自然因素主要有降雨、地貌、土壤与植被等；人为因素主要指人类活动对水土流失的影响。其中，人工扰动是项目建设期水土流失的最主要因素。

### 5.5.2水土流失危害

项目建设过程中水土流失危害主要表现如下：

（1）损坏原有水土保持设施（如林地、草地等），土抗蚀能力减弱，加剧原有的水土流失。

（2）工程开挖或填方，造成开挖面及填方处边坡裸露，被雨水冲蚀，加重区域的水土流失。

### 5.5.3水土保持措施

（1）加强施工管理，控制施工作业区域，最大限度的减少对区域地表的扰动；

（2）项目挖方及时回填处置，减少堆存量及堆存周期；

（3）施工完后裸露的地表进行绿化或硬化，从而减少水土流失量。

采取以上措施后，可有效降低由于施工扰动而产生的水土流失量。随着施工结束，场区硬化、绿化等水土保持设施的建成，水土流失将得到一定的控制。

# 6运营期环境影响预测与评价

## 6.1大气环境影响预测与评价

### 6.1.1预测因子

根据工程分析大气环境影响预测因子为CS2、H2S。

### 6.1.2预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），确定大气环境影响评价范围以2#排气塔为中心，半径25km的圆形区域。

### 6.1.3预测网格及计算点

（1）预测网格

大气环境影响预测范围同评价范围，预测网格采用嵌套网格，第一层网格间距为500m，第二层网格在评价中心5km范围内间距为50m。

（2）计算点

计算点主要分三类：环境空气敏感点、最大落地浓度点以及预测范围内的网格点，评价区域内的主要环境空气敏感点及区位坐标列于表6-1。

表6-1  环境空气计算点坐标一览表

| 编号 | 敏感点名称 | 相对坐标（x，y） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨海花园 | -1048 | -1650 |
| 2 | 百旺家苑 | -114 | -1116 |
| 3 | 海月花园 | -20 | -1410 |
| 4 | 南港新城 | 554 | -1223 |
| 5 | 西苑小区 | -821 | -2064 |
| 6 | 三友生活区 | -354 | -1957 |
| 7 | 文慧园 | -301 | -2144 |
| 8 | 畅夏园 | 6 | -1797 |
| 9 | 悦城雅居 | 207 | -1744 |
| 10 | 硕秋园 | 487 | -1877 |
| 11 | 金港明珠 | 167 | -2331 |
| 12 | 宏运家园 | 474 | -2331 |
| 13 | 南盐东苑 | 363 | -2585 |
| 14 | 老王庄西北街 | 1422 | 2836 |
| 15 | 老王庄西南街 | 2730 | 1354 |
| 16 | 张庄子 | 1328 | -2011 |
| 17 | 尖坨子 | -1676 | -3760 |
| 18 | 黑沿子 | -5094 | -3506 |
| 19 | 十一农场 | 8320 | 350 |
| 20 | 柳树瞿阝 | -7380 | 9300 |
| 21 | 尖字沽 | -9380 | 12850 |
| 22 | 西葛 | -2180 | 22350 |
| 23 | 小集 | 5520 | 21350 |
| 24 | 唐海 | 16820 | 1050 |
| 25 | 大新庄 | 10320 | 18050 |
| 26 | 杨家泊 | -25680 | 3850 |
| 27 | 王兰庄 | -13680 | 20050 |
| 28 | 黄各庄 | -5480 | 22050 |
| 29 | 南堡镇 | 8820 | -21750 |

### 6.1.4区域污染气象特征

本工程大气环境评价等级为二级，根据导则对地面气象观测资料调查的要求，调查距离项目最近的地面气象观测站，近3年内的至少连续1年的逐日、逐次的常规地面气象观测资料。本次评价收集了南堡盐场气象台（坐标为东经118°12'北纬39°12'，距本项目约3.1km）的连续近20年的主要气候统计资料，包括年平均风速和风向玫瑰图、最大风速与月平均风速、年平均气温、极端气温与月平均气温、年平均相对湿度、年均降水量、降水量极值、日照；2015年全年逐日逐时常规地面气象资料，其中包括风向、风速、总云量、低云量、干球温度；MM5中尺度气象模式模拟的2015年08时、20时探空气象资料（网格点坐标东经118°13'北纬39°28'，距本项目为6.5km），包括探空数据层数、每层的气压、高度、气温、风向、风速。气象数据符合环境影响《评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求。

### 6.1.5区域污染气象特征

（1）气象特征值

根据南堡盐场气象台近20年气候统计资料，区域气候特征见表6-2。

表6-2  近20年主要气候特征统计表

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | 4.7m/s | 6 | 年平均相对湿度 | 65% |
| 2 | 年最大风速 | 29.0m/s | 7 | 年平均降雨量 | 558.6mm |
| 3 | 年平均气温 | 12.1℃ | 8 | 最大年降雨量 | 1029.6mm |
| 4 | 极端最高气温 | 38.9℃ | 9 | 最小年降雨量 | 291.3mm |
| 5 | 极端最低气温 | -19.3℃ | 10 | 年日照时数 | 2717.6h |

近20年风频玫瑰图见图6-1。

图6-1  近20年风频玫瑰图

（2）地面气象资料分析

①温度

当地各月平均气温的变化统计情况见表6-3，各月平均温度的变化曲线见图6-2。可以看出当地8月份平均气温最高（26.34℃），1月份气温平均最低（-2.94℃）。

表6-3  各月平均温度的变化统计

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | -2.94 | 0.12 | 6.24 | 13.02 | 19.44 | 23.82 | 25.92 | 26.34 | 22.08 | 15 | 6.54 | -0.78 |

图6-2  各月平均温度的变化曲线图

②风速

逐月平均风速的变化情况分别见表6-4和图6-3。季小时平均风速的日变化见表6-5和图6-4。

表6-4  逐月平均风速的变化情况统计

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 3.02 | 3.44 | 4.41 | 4.75 | 4.65 | 4.04 | 3.57 | 2.81 | 2.69 | 2.79 | 2.97 | 2.82 |

图6-3  各月平均风速的变化曲线图

表6-5  季小时平均风速的日变化  单位：m/s

| 小时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.95 | 3.77 | 3.73 | 3.67 | 3.68 | 3.74 | 3.92 | 4.48 | 4.65 | 4.64 | 4.70 | 4.90 |
| 夏季 | 3.15 | 2.99 | 2.75 | 2.77 | 2.68 | 2.60 | 2.81 | 3.02 | 3.17 | 3.14 | 3.34 | 3.60 |
| 秋季 | 2.50 | 2.46 | 2.36 | 2.41 | 2.36 | 2.28 | 2.34 | 2.55 | 2.82 | 3.08 | 3.13 | 3.36 |
| 冬季 | 2.85 | 2.78 | 2.83 | 2.76 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.61 | 2.88 | 3.24 | 3.54 | 3.65 |
| 小时 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 5.15 | 5.50 | 5.75 | 5.84 | 5.68 | 5.37 | 5.06 | 4.81 | 4.57 | 4.46 | 4.33 | 4.13 |
| 夏季 | 3.78 | 4.14 | 4.31 | 4.49 | 4.34 | 4.34 | 4.10 | 3.86 | 3.58 | 3.59 | 3.45 | 3.26 |
| 秋季 | 3.52 | 3.71 | 3.75 | 3.56 | 3.30 | 2.92 | 2.70 | 2.58 | 2.49 | 2.51 | 2.46 | 2.51 |
| 冬季 | 3.77 | 3.99 | 3.92 | 3.74 | 3.34 | 2.91 | 2.92 | 2.89 | 2.84 | 2.97 | 2.93 | 2.89 |

从风速统计结果看，春季风速大，对大气污染物稀释、扩散有利，秋季风速小对大气污染物稀释、扩散不利。另外，还可以看出白天风速大，夜间风速小，午后风速达到最大。因此，白天由于风速大，有利于大气污染物的扩散、稀释和输送，夜间风速小，不利于大气污染物的扩散、稀释和输送。

图6-4  季小时平均风速的日变化曲线图

③风向、风频

逐月、各季及年风向频率变化情况见表6-6、表6-7。

表6-6  逐月风频统计表  %

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.82 | 1.03 | 15.64 | 4.88 | 10.17 | 0.94 | 2.96 | 0.85 | 4.21 | 1.88 | 8.02 | 2.15 | 11.65 | 4.35 | 21.51 | 3.49 | 3.45 |
| 2月 | 2.79 | 0.74 | 7.94 | 3.28 | 10.74 | 2.79 | 6.52 | 2.70 | 7.84 | 4.75 | 12.65 | 2.55 | 10.25 | 4.07 | 13.58 | 1.13 | 5.69 |
| 3月 | 2.82 | 0.99 | 6.85 | 2.82 | 15.10 | 3.00 | 9.99 | 2.55 | 13.98 | 3.32 | 8.87 | 1.30 | 8.20 | 2.78 | 14.61 | 1.97 | 0.85 |
| 4月 | 3.84 | 0.65 | 8.52 | 1.53 | 15.42 | 3.15 | 11.67 | 3.38 | 15.56 | 4.35 | 10.93 | 1.30 | 7.41 | 2.64 | 8.01 | 1.02 | 0.65 |
| 5月 | 3.63 | 0.54 | 8.87 | 2.06 | 18.06 | 2.64 | 10.04 | 1.70 | 14.92 | 2.78 | 11.83 | 0.81 | 9.32 | 2.28 | 9.01 | 0.63 | 0.90 |
| 6月 | 1.16 | 0.79 | 7.87 | 2.45 | 19.54 | 5.28 | 13.70 | 5.69 | 17.59 | 5.28 | 8.70 | 1.53 | 5.60 | 1.11 | 2.41 | 0.51 | 0.79 |
| 7月 | 0.99 | 0.49 | 10.30 | 3.45 | 16.58 | 6.05 | 20.07 | 2.87 | 9.72 | 3.49 | 15.14 | 1.08 | 3.76 | 1.03 | 3.49 | 0.76 | 0.72 |
| 8月 | 2.33 | 0.81 | 15.55 | 2.28 | 12.72 | 3.05 | 10.30 | 4.48 | 12.37 | 4.84 | 9.50 | 1.66 | 4.53 | 2.24 | 10.17 | 0.90 | 2.28 |
| 9月 | 1.34 | 0.42 | 16.25 | 3.61 | 8.66 | 2.64 | 8.29 | 4.12 | 8.98 | 4.03 | 12.87 | 3.29 | 8.94 | 3.29 | 10.05 | 0.69 | 2.55 |
| 10月 | 1.08 | 0.67 | 15.95 | 5.87 | 9.68 | 2.02 | 4.88 | 1.66 | 6.68 | 3.99 | 13.93 | 3.54 | 7.17 | 3.09 | 14.83 | 0.36 | 4.61 |
| 11月 | 1.99 | 1.39 | 14.21 | 4.49 | 7.69 | 1.44 | 3.29 | 1.62 | 7.50 | 3.47 | 11.62 | 3.01 | 12.41 | 4.86 | 15.69 | 1.71 | 3.61 |
| 12月 | 1.75 | 0.49 | 10.57 | 4.88 | 6.41 | 0.90 | 1.88 | 1.03 | 2.96 | 2.15 | 10.26 | 3.63 | 13.44 | 8.47 | 21.10 | 2.60 | 7.48 |

表6-7  年均风频的季变化及年均风频表  %

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 3.43 | 2.72 | 6.08 | 5.14 | 13.2 | 4.93 | 8.55 | 6.54 | 10.81 | 4.47 | 9.54 | 1.13 | 6.32 | 3.57 | 9.57 | 3.21 | 0.8 |
| 夏 | 2.98 | 2.69 | 8.28 | 4.73 | 13.24 | 4.79 | 12.7 | 4.33 | 12.18 | 4.53 | 10.14 | 2.42 | 5.09 | 2.52 | 5.39 | 2.72 | 1.27 |
| 秋 | 4.47 | 1.82 | 11.48 | 4.67 | 8.68 | 2.03 | 5.48 | 2.46 | 7.71 | 4.83 | 9.82 | 5.28 | 9.48 | 3.74 | 10.54 | 3.92 | 3.6 |
| 冬 | 4.44 | 5.75 | 10.49 | 4.38 | 6.06 | 2.51 | 3.71 | 2.49 | 3.92 | 2.88 | 9.24 | 2.78 | 10.82 | 6.67 | 13.88 | 4.44 | 5.54 |
| 年均 | 3.21 | 2.75 | 8.57 | 3.45 | 10.6 | 3.82 | 8.64 | 3.71 | 8.18 | 5.68 | 9.18 | 4.15 | 8.54 | 3.35 | 10.06 | 3.32 | 2.79 |

由风向、风频统计资料可以看出，区域主导风向不明显；夏季主导风向为E~NE方向，风频和为40.94%；冬季主导风向为W~NW方向，风频和为40.5%。全年及四季风频玫瑰图见图6-5，风速玫瑰图见图6-6。

图6-5  全年及四季风频玫瑰图

图6-6  全年及四季风速玫瑰图

### 6.1.6地形数据

评价区范围内地势平坦，基本不存在高差，与本项目所在区域为平原地区相符，因此本次模拟过程将该区域地形定为简单平坦地形，模拟过程将不考虑地形数据。

### 6.1.7预测和分析内容

本次大气预测将技改后1#排气塔、2#排气塔、新增无组织源作为新增源，将技改前1#排气塔、2#排气塔作为被替代源，将已批远达公司在建三期20万吨工程污染源作为协同源一并考虑其即将产生的影响。根据本项目污染物的特点及大气导则的要求，结合该区域的污染气象特征，采用逐日逐时的方式进行大气环境影响预测，预测内容如下：

（1）典型小时地面浓度预测与分析

①预测逐时气象条件下，新增源外排CS2、H2S对环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度，并绘制评价范围内出现区域小时平均质量浓度最大值时所对应的质量浓度等值线分布图；②被替代源外排CS2、H2S对环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度；③本项目贡献值：新增源贡献值－被替代源贡献值＝本项目的贡献值；④已批在建源外排CS2、H2S协同作用下对环境空气保护目标的地面浓度和相应网格点的地面小时浓度；⑤叠加现状背景值，分析项目建成后最终的区域环境质量状况，即本项目贡献值+协同贡献值+现状监测值＝本项目实施后最终的环境影响，根据叠加后的预测值，分析典型小时气象条件下，外排CS2、H2S对环境空气敏感区和评价范围的最大环境影响，分析是否超标、超标程度、超标位置，分析小时浓度超标概率和最大持续发生时间。

（2）非正常排放地面浓度预测与分析

预测非正常排放情况下，逐时气象条件下，环境空气保护目标的最大地面小时浓度和评价范围内的最大地面小时浓度。分析非正常排放时，外排CS2对环境的最大影响，分析是否超标。

（3）无组织排放厂界监测控点小时浓度预测与分析

预测正常工况下，CS2、H2S无组织排放厂界监控点小时浓度贡献值，分析是否超标。

（4）大气环境防护距离、卫生防护距离计算

根据技改工程实施后CS2和H2S的无组织排放源强计算大气环境防护距离和卫生防护距离，分析无组织面源与周围大气敏感点的距离是否满足防护距离要求。

### 6.1.8预测模式与参数

（1）预测模式

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的AERMOD模式。

（2）污染源参数

废气污染源情况见表6-8、表6-9。

表6-8  有组织点源参数表

| 类别 | 污染源 | X坐标m | Y坐标m | 排气筒高度m | 出口内径m | 烟气流速m3/h | 烟气出口温度K | 年排放小时数h | 评价因子源强g/s | 工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS2 | H2S |  |
| 新增 源 | 1#排气塔 | 225 | -145 | 120 | 2 | 205000 | 313 | 8000 | 16.375 | 6.552 | 正常 |
|  | 2#排气塔 | 0 | 0 | 120 | 4 | 565000 | 313 | 8000 | 24.76 | 9.48 | 正常 |
|  | 2#排气塔 | 0 | 0 | 120 | 4 | 565000 | 313 | 8000 | 37.76 |  | 非正常 |
| 被替 代源 | 1#排气塔 | 225 | -145 | 120 | 2 | 180000 | 313 | 8000 | 16.725 | 11.29 |  |
|  | 2#排气塔 | 0 | 0 | 120 | 4 | 590000 | 313 | 8000 | 30.35 | 21.98 |  |
| 已批 在建 源 | 远达三期160m排气塔 | -3080 | 570 | 160 | 4.8 | 651000 | 313 | 8000 | 115.68 | 12.35 | 正常 |

表6-9  无组织面源源参数表

| 类别 | 污染源 | 面源起始点 | 面源长度m | 面源宽度m | 面源初始排放高度m | 年排放小时数h | 排放 工况 | 排放源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标m | Y坐标m |  |  |  |  |  | CS2 | H2S |
| 新增 源 | 生产车间 | -15 | -220 | 195 | 254 | 10 | 8000 | 正常 | 0.04 | 0.015 |
| 已批 在建 源 | 远达三期原液 | -3415 | 420 | 350 | 69 | 15 | 8000 | 正常 | 0.09 |  |
|  | 远达三期纺练 | -3415 | 510 | 350 | 50 | 15 | 8000 | 正常 | 0.76 | 0.11 |

（3）地面气象参数

地面气象资料使用南堡盐场气象台2015年共计8760小时的逐时气象场（温度场，风场），主要包括风速、风向、总云量、低云量和干球温度等。

（4）高空气象参数

高空气象资料采用MM5中尺度气象模拟数据，模拟高空气象数据模拟网格点坐标（39.28°N118.13°E），模拟网格点距离规划区中心距离为7.1km，满足预测要求。

（5）模式中相关参数

①环境温度

预测环境温度取20年统计平均温度。

②扩散参数

农村地区。

③化学转化

不考虑化学转化。

④近地面参数

模型所需近地面参数（正午地面反照率、白天波文率及地面粗糙度）按一年四季不同，根据项目评价区域特点参考推荐参数进行设置，本项目地面参数选取见表6-10。

表6-10  AERMOD选用近地面参数表

| 季节 | 地面反照率 | 白天波文率 | 地面粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 春季 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 夏季 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 秋季 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

⑤建筑物下洗

不考虑建筑物下洗。

### 6.2.9预测结果及分析

（1）正常工况典型小时气象条件对环境的影响

根据大气导则的要求，预测分析正常工况下污染物CS2、H2S的小时最大落地浓度和敏感点小时最大地面浓度。

①正常工况CS2预测结果

正常工况CS2预测结果详见表6-11。

表6-11  CS2典型小时预测结果  单位：mg/m3

| 预测点 | 出现时间 | 新增源 贡献浓度 | 被替代源 贡献浓度 | 本项目贡献浓度 | 在建源 贡献浓度 | 背景浓度 | 预测浓度 | 预测值 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨海花园 | 15091611 | 0.010905 | -0.012314 | -0.001409 | 0.021687 | 0.00075 | 0.021028 | 52.57 |
| 百旺家苑 | 15062611 | 0.013565 | -0.015493 | -0.001928 | 0.014336 | 0.00075 | 0.013158 | 32.90 |
| 海月花园 | 15062611 | 0.013840 | -0.015725 | -0.001885 | 0.014156 | 0.00075 | 0.013021 | 32.55 |
| 南港新城 | 15091111 | 0.013518 | -0.015327 | -0.001809 | 0.014102 | 0.00075 | 0.013043 | 32.61 |
| 西苑小区 | 15072911 | 0.007966 | -0.009116 | -0.00115 | 0.020757 | 0.00075 | 0.020357 | 50.89 |
| 三友生活区 | 15062611 | 0.010233 | -0.011683 | -0.00145 | 0.017598 | 0.00075 | 0.016898 | 42.25 |
| 文慧园 | 15062611 | 0.010175 | -0.011596 | -0.001421 | 0.018299 | 0.00075 | 0.017628 | 44.07 |
| 畅夏园 | 15062611 | 0.012478 | -0.014162 | -0.001684 | 0.014055 | 0.00075 | 0.013121 | 32.80 |
| 悦城雅居 | 15062611 | 0.012701 | -0.014386 | -0.001685 | 0.013295 | 0.00075 | 0.01236 | 30.90 |
| 硕秋园 | 15062611 | 0.010977 | -0.012417 | -0.00144 | 0.012307 | 0.00075 | 0.011617 | 29.04 |
| 金港明珠 | 15062611 | 0.010676 | -0.012102 | -0.001426 | 0.016364 | 0.00075 | 0.015688 | 39.22 |
| 宏运家园 | 15062611 | 0.009938 | -0.011254 | -0.001316 | 0.014273 | 0.00075 | 0.013707 | 34.27 |
| 南盐东苑 | 15062611 | 0.009658 | -0.010942 | -0.001284 | 0.016244 | 0.00075 | 0.01571 | 39.28 |
| 老王庄 西北街 | 15062711 | 0.005817 | -0.006629 | -0.000812 | 0.009787 | 0.00075 | 0.009725 | 24.31 |
| 老王庄 西南街 | 15060411 | 0.007406 | -0.008363 | -0.000957 | 0.010034 | 0.00075 | 0.009827 | 24.57 |
| 张庄子 | 15120612 | 0.012338 | -0.013798 | -0.00146 | 0.009840 | 0.00075 | 0.00913 | 22.83 |
| 尖坨子 | 15072911 | 0.004943 | -0.005642 | -0.000699 | 0.010875 | 0.00075 | 0.010926 | 27.32 |
| 黑沿子 | 15091611 | 0.005834 | -0.006640 | -0.000806 | 0.010542 | 0.00075 | 0.010486 | 26.22 |
| 曹妃甸湿地（十一农场） | 15020311 | 0.00562 | -0.006349 | -0.000729 | 0.007486 | 0.0075 | 0.014257 | 35.64 |
| 柳树瞿阝 | 15071711 | 0.00282 | -0.003203 | -0.000383 | 0.003480 | － | － | － |
| 尖字沽 | 15071711 | 0.00193 | -0.002191 | -0.000261 | 0.002493 | － | － | － |
| 西葛 | 15081411 | 0.0011 | -0.001257 | -0.000157 | 0.003982 | － | － | － |
| 小集 | 15020211 | 0.00074 | -0.000843 | -0.000103 | 0.001842 | － | － | － |
| 唐海 | 15020311 | 0.00284 | -0.003206 | -0.000366 | 0.004596 | － | － | － |
| 大新庄 | 15120412 | 0.00086 | -0.000983 | -0.000123 | 0.002104 | － | － | － |
| 杨家泊 | 15061811 | 0.00118 | -0.001338 | -0.000158 | 0.002553 | － | － | － |
| 王兰庄 | 15071711 | 0.00102 | -0.001164 | -0.000144 | 0.001716 | － | － | － |
| 黄各庄 | 15103012 | 0.00075 | -0.000853 | -0.000103 | 0.002490 | － | － | － |
| 南堡镇 | 15091311 | 0.00094 | -0.001073 | -0.000133 | 0.002683 | － | － | － |
| 区域最大 浓度点 (600,-700) | 15091311 | 0.016663 | -0.018949 | -0.002286 | 0.034700 | 0.00075 | 0.033164 | 82.91 |

根据表6-11的预测结果可知：技改项目对曹妃甸湿地（十一农场）的CS2小时平均最大浓度贡献值为-0.000729mg/m3，对其他敏感点的CS2小时平均最大浓度贡献值为-0.001928~-0.000103mg/m3，这说明随着技改项目实施，区域内CS2小时平均浓度将会有所降低。考虑远达公司在建三期20万吨工程的污染源，并叠加敏感点现状监测值的最大值后，曹妃甸湿地（十一农场）的小时平均最大浓度为0.014257mg/m3，占标率为35.64%，其他敏感点的小时平均最大浓度范围为0.00913~0.021028mg/m3，占标率为22.83~52.57%。区域小时平均最大浓度出现在相对坐标为（600，-700）的网格点上，技改项目实施后该点CS2小时平均最大浓度为0.033164mg/m3，占标率82.91%，均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最大容许浓度。

新增源CS2典型小时最大浓度贡献值分布见图6-7，区域网格点CS2小时平均最大浓度分布图见图6-8。

图6-7  新增源CS2典型小时贡献浓度等值线分布图（2015年9月13日11时）

图6-8   区域网格点CS2最大小时平均浓度分布图

②正常工况H2S预测结果

H2S小时最大落地浓度和敏感点小时最大地面浓度预测结果见表6-12。

表6-12  H2S典型小时预测结果  单位：mg/m3

| 预测点 | 出现时间 | 新增源 贡献浓度 | 被替代源 贡献浓度 | 本项目 贡献浓度 | 在建源 贡献浓度 | 背景浓度 | 预测浓度 | 预测值 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨海花园 | 15091611 | 0.004269 | -0.008637 | -0.004368 | 0.002315 | 0.005 | 0.002947 | 29.47 |
| 百旺家苑 | 15062611 | 0.005291 | -0.010925 | -0.005634 | 0.001530 | 0.005 | 0.000896 | 8.96 |
| 海月花园 | 15062611 | 0.005405 | -0.011070 | -0.005665 | 0.001511 | 0.005 | 0.000846 | 8.46 |
| 南港新城 | 15091111 | 0.005279 | -0.010788 | -0.005509 | 0.001506 | 0.005 | 0.000997 | 9.97 |
| 西苑小区 | 15072911 | 0.003108 | -0.006430 | -0.003322 | 0.002216 | 0.005 | 0.003894 | 38.94 |
| 三友生活区 | 15062611 | 0.003990 | -0.008246 | -0.004256 | 0.001879 | 0.005 | 0.002623 | 26.23 |
| 文慧园 | 15062611 | 0.003969 | -0.008179 | -0.00421 | 0.001954 | 0.005 | 0.002744 | 27.44 |
| 畅夏园 | 15062611 | 0.004873 | -0.009970 | -0.005097 | 0.001500 | 0.005 | 0.001403 | 14.03 |
| 悦城雅居 | 15062611 | 0.004965 | -0.010112 | -0.005147 | 0.001419 | 0.005 | 0.001272 | 12.72 |
| 硕秋园 | 15062611 | 0.004295 | -0.008719 | -0.004424 | 0.001314 | 0.005 | 0.00189 | 18.90 |
| 金港明珠 | 15062611 | 0.004171 | -0.008515 | -0.004344 | 0.001747 | 0.005 | 0.002403 | 24.03 |
| 宏运家园 | 15062611 | 0.003886 | -0.007909 | -0.004023 | 0.001524 | 0.005 | 0.002501 | 25.01 |
| 南盐东苑 | 15062611 | 0.003775 | -0.007695 | -0.00392 | 0.001734 | 0.005 | 0.002814 | 28.14 |
| 老王庄 西北街 | 15062711 | 0.002270 | -0.004673 | -0.002403 | 0.001045 | 0.005 | 0.003642 | 36.42 |
| 老王庄 西南街 | 15060411 | 0.002898 | -0.005869 | -0.002971 | 0.001071 | 0.005 | 0.0031 | 31.00 |
| 张庄子 | 15120612 | 0.004824 | -0.009691 | -0.004867 | 0.001051 | 0.005 | 0.001184 | 11.84 |
| 尖坨子 | 15072911 | 0.001930 | -0.003976 | -0.002046 | 0.001161 | 0.005 | 0.004115 | 41.15 |
| 黑沿子 | 15091611 | 0.002277 | -0.004677 | -0.0024 | 0.001125 | 0.005 | 0.003725 | 37.25 |
| 曹妃甸湿地（十一农场） | 15020311 | 0.002194 | -0.004349 | -0.002155 | 0.000799 | 0.002 | 0.000644 | 6.44 |
| 柳树瞿阝 | 15071711 | 0.001099 | -0.003203 | -0.002104 | 0.000372 | － | － | － |
| 尖字沽 | 15071711 | 0.000752 | -0.002191 | -0.001439 | 0.000266 | － | － | － |
| 西葛 | 15081411 | 0.000428 | -0.001257 | -0.000829 | 0.000425 | － | － | － |
| 小集 | 15020211 | 0.000290 | -0.000843 | -0.000553 | 0.000197 | － | － | － |
| 唐海 | 15020311 | 0.001108 | -0.003206 | -0.002098 | 0.000491 | － | － | － |
| 大新庄 | 15120412 | 0.000338 | -0.000983 | -0.000645 | 0.000225 | － | － | － |
| 杨家泊 | 15061811 | 0.000460 | -0.001338 | -0.000878 | 0.000273 | － | － | － |
| 王兰庄 | 15071711 | 0.000399 | -0.001164 | -0.000765 | 0.000183 | － | － | － |
| 黄各庄 | 15103012 | 0.000292 | -0.000853 | -0.000561 | 0.000266 | － | － | － |
| 南堡镇 | 15091311 | 0.000368 | -0.001073 | -0.000705 | 0.000286 | － | － | － |
| 区域最大 浓度点 (600，-700) | 15091311 | 0.006513 | -0.013319 | -0.006806 | 0.003705 | 0.005 | 0.001899 | 18.99 |

根据表6-12的预测结果可知：技改项目对曹妃甸湿地（十一农场）的H2S小时平均最大浓度贡献值为-0.004349mg/m3，对其他敏感点的H2S小时平均最大浓度贡献值为-0.005665~-0.00029mg/m3，这说明随着技改项目实施，区域内H2S小时平均浓度将会有所降低。考虑远达公司在建三期20万吨工程的污染源，并叠加敏感点现状监测值的最大值后，曹妃甸湿地（十一农场）的小时平均最大浓度为0.000644mg/m3，占标率为6.44%，其他敏感点的小时平均最大浓度范围为0.000846~0.004115mg/m3，占标率为8.46~51.55%。区域小时平均最大浓度出现在相对坐标为（600，-700）的网格点上，技改项目实施后该点H2S小时平均最大浓度为0.001899mg/m3，占标率18.99%，均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最大容许浓度。

新增源H2S典型小时最大浓度贡献值分布见图6-9，区域网格点H2S小时平均最大浓度分布图见图6-10。

图6-9  新增源H2S典型小时贡献浓度等值线分布图（2015年09月13日11时）

图6-10   区域网格点H2S最大小时平均浓度分布图

（2）非正常排放CS2典型小时气象条件对敏感点的影响

假设某个活性炭吸附槽吸附能力下降时（假设由98.6%降至95%），10分钟后工作人员发现并将进入该吸附槽的废气切换至备用槽。则在此10分钟之内，1#排气塔CS2排放速率为37.76kg/h。计算非正常排放时环境空气敏感点的最大地面小时浓度和评价范围内的最大地面小时浓度结果见表6-13。

表6-13  非正常排放CS2典型小时预测结果  单位：mg/m3

| 预测点 | 出现时间 | 非正常工况 贡献浓度 | 背景浓度 | 预测浓度 | 预测值 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨海花园 | 15091111 | 0.008289 | 0.00075 | 0.009039 | 22.60 |
| 百旺家苑 | 15120612 | 0.011964 | 0.00075 | 0.012714 | 31.79 |
| 海月花园 | 15120612 | 0.011642 | 0.00075 | 0.012392 | 30.98 |
| 南港新城 | 15120612 | 0.011309 | 0.00075 | 0.012059 | 30.15 |
| 西苑小区 | 15091111 | 0.007036 | 0.00075 | 0.007786 | 19.47 |
| 三友生活区 | 15120612 | 0.009158 | 0.00075 | 0.009908 | 24.77 |
| 文慧园 | 15120612 | 0.008955 | 0.00075 | 0.009705 | 24.26 |
| 畅夏园 | 15120612 | 0.010464 | 0.00075 | 0.011214 | 28.04 |
| 悦城雅居 | 15120612 | 0.010256 | 0.00075 | 0.011006 | 27.52 |
| 硕秋园 | 15120612 | 0.008584 | 0.00075 | 0.009334 | 23.34 |
| 金港明珠 | 15120612 | 0.008825 | 0.00075 | 0.009575 | 23.94 |
| 宏运家园 | 15120612 | 0.007977 | 0.00075 | 0.008727 | 21.82 |
| 南盐东苑 | 15120612 | 0.007883 | 0.00075 | 0.008633 | 21.58 |
| 老王庄 西北街 | 15060411 | 0.005055 | 0.00075 | 0.005805 | 14.51 |
| 老王庄 西南街 | 15020311 | 0.005716 | 0.00075 | 0.006466 | 16.17 |
| 张庄子 | 15120612 | 0.009802 | 0.00075 | 0.010552 | 26.38 |
| 尖坨子 | 15062611 | 0.004270 | 0.00075 | 0.00502 | 12.55 |
| 黑沿子 | 15091611 | 0.004969 | 0.00075 | 0.005719 | 14.30 |
| 曹妃甸湿地（十一农场） | 11020311 | 0.004705 | 0.0075 | 0.012205 | 30.51 |
| 柳树瞿阝 | 11071711 | 0.002461 |  |  |  |
| 尖字沽 | 11071711 | 0.001673 |  |  |  |
| 西葛 | 11081411 | 0.001016 |  |  |  |
| 小集 | 11020211 | 0.000628 |  |  |  |
| 唐海 | 11020311 | 0.002422 |  |  |  |
| 大新庄 | 11062711 | 0.000727 |  |  |  |
| 杨家泊 | 11061811 | 0.000983 |  |  |  |
| 王兰庄 | 11071711 | 0.000889 |  |  |  |
| 黄各庄 | 11103012 | 0.000643 |  |  |  |
| 南堡镇 | 11091311 | 0.000782 |  |  |  |
| 评价区域 最大浓度点 (500,-700) | 15091311 | 0.013552 | 0.00075 | 0.014302 | 35.76 |

根据表6-13的预测结果，非正常工况下外排CS2对曹妃甸湿地（十一农场）的贡献浓度为0.004705mg/m3，占标率为11.76%，对其他敏感点的贡献浓度为0.000643~0.011964mg/m3，占标率在1.61~29.91%之间，叠加背景值后，非正常工况下曹妃甸湿地（十一农场）的CS2预测浓度为0.012205mg/m3，占标率为30.51%，其他敏感点的CS2预测浓度为0.00502~0.012714mg/m3，占标率在12.55~31.79%之间，评价区域最大浓度点坐标为（500,-700），贡献浓度为0.013552mg/m3，叠加背景值后预测浓度为0.014302mg/m3，占标率35.76%，均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最大容许浓度。说明废气回收装置切换活性炭吸附槽时，不会对周围大气环境造成明显影响，但仍应尽量维护废气回收装置良好工况，在活性炭使用一定时间之后提早更换，尽量杜绝此类现象发生。

（3）无组织排放厂界浓度预测

采用Aermod模式预测，分析技改工程实施后正常工况下无组织排放的CS2和H2S对四个厂界的最大浓度贡献值，见表6-14。

表6-14  厂界浓度贡献值预测结果  单位：mg/m3

| 污染物 | 厂界 | 贡献浓度 | 周界外浓度限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2 | 东 | 0.0212 | 3.0 | 达标 |
|  | 南 | 0.0220 |  | 达标 |
|  | 西 | 0.0214 |  | 达标 |
|  | 北 | 0.0261 |  | 达标 |
| H2S | 东 | 0.0072 | 0.06 | 达标 |
|  | 南 | 0.0078 |  | 达标 |
|  | 西 | 0.0071 |  | 达标 |
|  | 北 | 0.0088 |  | 达标 |

预测结果为，CS2无组织排放对四个厂界的贡献浓度在0.0212~0.0261mg/m3之间，H2S无组织排放对四个厂界的贡献浓度在0.0071~0.0088mg/m3之间，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

类比九江赛得利化纤厂，该厂粘胶短纤维生产能力为30万吨/年，厂周界的臭气浓度均在20以下，因此本项目厂周界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

（4）大气环境防护距离

由工程分析可知，本项目无组织排放的CS2、H2S属于对人体有害气体。工程产生无组织排放的生产单元相距较近，根据大气导则对大气环境影响预测的要求，将无组织排放源合同为一个面源，利用估算模式对技改工程实施后各无组织排放源计算环境防护距离，计算结果见表6-15。

表6-15  大气环境防护距离计算结果

| 序号 | 物质 | 面源面积（m2） | 排放源强（kg/h） | 质量标准（mg/m3） | 计算距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS2 | 254×195 | 0.34 | 0.04 | 无超标点 |
| 2 | H2S |  | 0.115 | 0.01 | 无超标点 |

由上表可知，大气环境防护距离计算结果无超标点，无需设置大气环境防护距离。本项目生产区无组织面源距最近的居民点百旺家苑860m，满足大气环境防护距离的要求。

（5）卫生防护距离

《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中对有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准有明确的规定，计算公式为：

式中：Cm—标准浓度限值，取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中CS2和H2S的1小时平均浓度，分别为0.04mg/m3和0.01mg/m3。

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，125.6m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，。

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次；A=530，B＝0.021，C＝1.85，D＝0.84。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

经计算，技改后无组织面源（将生产区合并为一个面源）CS2、H2S的卫生防护距离分别为212m和291m，根据GB/T3840-91确定卫生防护距离的规定，卫生防护距离应为400m。本项目无组织面源距最近的居民点百旺家苑860m，满足卫生防护距离的要求。

### 6.2.10大气环境影响评价结论

根据预测结果可以看出，本项目建成投产后，环境空气敏感点的CS2、H2S小时平均最大浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最大容许浓度，且CS2、H2S浓度较技改前将有所降低；无组织排放的CS2、H2S对厂周界贡献浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求；工程建成后车间须设置1300m的防护距离，本项目车间无组织面源距最近的居民点百旺家苑860m，满足卫生防护距离的要求。

## 6.3地表水环境影响分析

### 6.3.1地表水环境影响分析

技改项目废水排放量2600m3/d，技改后全厂废水排放量26404.4m3/d（中水工程投运后为20383.3 m3/d），利用现有30000m3/d“曝气吹脱－中和－混凝沉淀”物化污水站和15000m3/d生化污水站处理，处理后的废水水质指标为pH 7-9、COD 328.9mg/L，BOD5  90.2mg/L，SS 34.8mg/L、硫化物0.49mg/L、Zn2+2.43mg/L、氨氮0.12mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，经过开发区排水管网排至开发区污水处理厂。

可见，本项目废水不直接排入地表水体，对地表水体无直接影响。

### 6.3.2对南堡开发区污水处理厂的影响分析

南堡经济开发区污水处理厂处理规模为14万m3/d，设计污水处理厂总排水口出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。南堡经济开发区污水处理厂已经通过环保局验收，且运行稳定。该污水厂目前有充足的能力够接纳技改项目外排废水。

从水质角度分析，本项目外排污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和开发区污水处理厂进水水质要求，且该污水处理厂投产至今，未发现由于接纳开发区内其它企业粘胶生产线废水而发生的污水处理事故。

通过以上分析可知，技改建项目水质水量均不足以对南堡开发区污水处理厂造成冲击影响，且该污水处理厂已出具证明同意接纳本项目外排的达标污水。

## 6.4地下环境影响评价

### 6.3.1评价区环境水文地质条件

评价区位于燕山冲洪积平原的滨海区，属滦河冲积和海相沉积的松散沉积物，受气候、地理和水文地质条件的影响，地下100m以上为咸水层。评价区水文地质条件较差，含水层薄，泥砂较多，给水条件差。评价区地势极为平坦，地形坡度不大于0.14‰，海拔高度为1～4m。根据本项目岩土勘查资料，本区域包气带主要岩性为粉质粘土和粉土，钻孔见图6-11至图6-12，剖面见图6-13和图6-14。

根据钻孔揭露，勘察场地主要地层由滨海相及海陆交互相沉积物构成。在勘探深度范围内，自上而下划分为12个工程地质层，各层土的特征分述如下：

第①层素填土（Q4ml）：黄褐色；松散；湿；以粘性土为主，含少量植物根系。层厚0.40m~2.50m，层顶高程2.01m~3.91m。

第②层粉质粘土（Q4mc）：黄褐色；可塑~软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应。层厚0.70m~3.20m，层顶高程0.41m~2.80m。

第③层粉质粘土（Q4mc）：灰色；软塑~流塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，局部呈粉砂、粉质粘土互层，局部夹粉砂、淤泥质粘土薄层。层厚0.60m~15.10m，层顶高程-3.22~2.83m。

第③1层淤泥粉质粘土（Q4mc）：灰色；流塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应。层厚0.50~0.60m，层顶高程-2.72m~0.00m。

第④层粉砂（Q4mc）：灰色；稍密~中密；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚0.90m~6.00m，层顶高程-14.52m~-9.50m。

第⑤层粉质粘土（Q4mc）：灰色；可塑~软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚0.60~5.70m，层顶高程-16.85m~-11.00m。

第⑥层粉砂（Q4mc）：灰色；中密；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚0.50m~3.20m，层顶高程-18.96m~-14.40m。

第⑦层粉质粘土（Q4mc）：灰色；可塑~软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚0.50~3.60m，层顶高程-20.06m~-15.60m。

第⑧层粉砂（Q4al）：浅黄；中密~密实；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚1.80m~5.40m，层顶高程-21.94m~-18.25m。

第⑨层粉质粘土（Q4al）：褐黄；软塑~可塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚6.10~11.10m，层顶高程-26.24m~-21.50m。

第⑩层细砂（Q4al）：浅黄；密实；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，最大揭露厚6.50m，层顶高程-30.47m。

第⑾层粉质粘土（Q4al）：褐黄；可塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。最大揭露厚10.40m，层顶高程-34.44m。

图6-11  钻孔柱状图（1）

图6-12  钻孔柱状图（2）

图6-13  1——1’地质剖面图

图6-14  2——2’地层剖面图

### 6.3.2评价区水文地质特征

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据评价区含水层岩性、地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组。

（1）第Ⅰ含水层组

含水层岩性以粉砂、细砂为主，底板埋深约26m，含水层之上和含水层之间多为粉质粘土层，单位涌水量小于2m3/h•m，属微承压水，该含水组是本次工作调查评价的主要目的层和模型的模拟层。

（2）第Ⅱ含水层组

第二含水层组中海积层较厚。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性、富水性均较差，地下水径流缓慢，补给条件差。

（3）第Ⅲ含水层组

含水层岩性主要为中细砂、细砂，渗透系数6.0m/d，砂层总厚约90m，单位涌水量15-30m3/h•m，矿化度约0.5g/L，为重碳酸钠钙型水，为目前主要开采段。

（4）第Ⅳ含水层组

含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。只有部分被工业及生活利用。

其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙微承压水，为浅层水，第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四隙承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在500m以下，区内很少开采。

#### 6.3.2.1含水组分类

（1）浅层水

浅层水底界深度约160m，总厚度105~108m，含水层主要岩性为粉细砂为主，属潜水——微承压水，咸水层，水化学类型为Cl-Na型，矿化度较大，浅层水是地下水积极循环交替层，该层对地下水开发利用意义不大，但对生态环境的研究和保护起到重要作用。

（2）深层水

底界深度大于260m，含水层厚度约70~90m。含水层主要岩性以中细砂为主，评价区水化学类型为HCO3-Na型，矿化度＜0.5g/L，为评价区具有供水意义的含水层。深层地下水由于人为开采，地下水水位波动较大。

#### 6.3.2.2隔水层

浅层水和深层水之间有一层粉质黏土层，厚度大于10m，稳定且连续，无明显水力联系。

#### 6.3.2.3评价区地下水补、径、排特征

由于评价区内无浅水井，为充分了解评价区含水层水位及补径排特征，本次评价借鉴《唐山三友集团兴达化纤有限公司竹纤维技术改造项目环境影响报告书》对兴达公司附近评价区域内的浅水井钻探情况，将评价区域10眼浅水井的定位和高程测量结果汇总见表6-16和表6-17，并绘制等水位线图见图6-16、图6-17。

表6-16  2014年5月20日水井调查成果一览表

| 序号 | 直角坐标（km） | 地面高程 （m） | 水位埋深 （m） | 地下水位标高 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 605096 | 4350544 | 3.47 | 0.94 | 2.53 |
| 2 | 605912 | 4349199 | 3.35 | 0.9 | 2.45 |
| 3 | 603322 | 4349638 | 2.89 | 1.17 | 1.72 |
| 4 | 605762 | 4347627 | 3.21 | 1.31 | 1.90 |
| 5 | 601571 | 4349824 | 2.73 | 1.66 | 1.07 |
| 6 | 600569 | 4348498 | 2.50 | 1.84 | 0.66 |
| 7 | 602374 | 4346278 | 3.24 | 2.53 | 0.71 |
| 8 | 600409 | 4346139 | 2.91 | 2.67 | 0.24 |
| 9 | 598950 | 4346277 | 2.03 | 2.22 | -0.19 |
| 10 | 600729 | 4344312 | 1.46 | 1.64 | -0.18 |

表6-17  2014年9月18日水井调查成果一览表

| 序号 | 直角坐标（km） | 地面高程 （m） | 水位埋深 （m） | 地下水位标高 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 605096 | 4350544 | 3.47 | 1.00 | 2.47 |
| 2 | 605912 | 4349199 | 3.35 | 1.12 | 2.23 |
| 3 | 603322 | 4349638 | 2.89 | 1.31 | 1.58 |
| 4 | 605762 | 4347627 | 3.21 | 1.40 | 1.81 |
| 5 | 601571 | 4349824 | 2.70 | 1.74 | 0.96 |
| 6 | 600569 | 4348498 | 2.50 | 2.07 | 0.43 |
| 7 | 602374 | 4346278 | 3.24 | 2.72 | 0.52 |
| 8 | 600409 | 4346139 | 2.91 | 2.73 | 0.18 |
| 9 | 598950 | 4346277 | 2.03 | 2.37 | -0.34 |
| 10 | 600729 | 4344312 | 1.46 | 1.72 | -0.26 |

图6-16  2014年5月浅层地下水等水位线图

图6-17  2014年5月浅层地下水等水位线图

从图6-16和图6-17可看出，评价区地下水位东北高、西南低，地下水总体流向为NE—SW向；评价区1月份地下水水位标高为-0.34~2.47m，平均0.96m，水力坡度0.5‰，水位埋深0.90~2.73m，平均1.82m。5月份地下水位标高为-0.19~2.53m，平均1.09m，水力坡度0.53‰，水位埋深0.90 ~2.67 m，平均1.69m。评价区2期地下水位标高、埋深、水力坡度、地下水主要流向等因素基本一致。

#### 6.3.2.4地下水的补径排条件

（1）地下水补给条件

评价区浅层地下水接受大气降水入渗补给、地下水侧向径流补给。

（2）地下水径流条件

评价区内浅层地下水的含水层颗粒较细，水位受海水潮汐影响，地下水以垂直运动为主，径流缓慢，流向由东北向西南。深层地下水流向受季节和人工开采影响而变化。

（3）地下水排泄条件

评价区浅层地下水主要排泄方式为蒸发排泄和侧向径流。深层地下水的排泄方式主要为生活开采、工农业生产开采用水及侧向径流排泄。

#### 6.3.2.5地下水动态

由于评价区内浅层水没有供水意义，地下水动态基本处于稳定状态，地下水位的变化主要受降水影响，水位升、降变化不大。随着雨季的到来，降雨入渗补给增加，水位开始升高。评价区内浅层地下水位的变化主要受降水及蒸发的影响，动态类型属降水入渗补给~蒸发排泄型。

### 6.3.3水文地质试验结果

根据《唐山三友集团兴达化纤有限公司竹纤维技术改造项目环境影响报告书》中的水文地质试验试验结果，厂区第四系包气带岩性为粉质粘土，平均厚度约为2.5m，单层厚度Mb＞1.0m，抽水试验结果标明，调查区范围内潜水含水组渗透系数在2.19～5.17m/d之间，平均值为3.68m/d。项目场地潜水含水组渗透系数为5.17m/d。渗水试验最终确定项目场地包气带的平均垂向渗透系数为6.436×10-5cm/s。

因此，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）之规定，厂区内包气带防护性能分级为中等。

### 6.3.4地下水环境影响预测与评价

本次技改项目实施位置与唐山三友集团兴达化纤有限公司竹纤维技术改造项目环境影响报告书接近，且环境水文地质条件、水动力场条件相似。《唐山三友集团兴达化纤有限公司竹纤维技术改造项目环境影响报告书》中地下水评价等级为一级，本次地下水影响预测与评价结果拟类比该环境影响报告书的预测结果。

（1）地下水污染预测

①正常工况无防渗情景

项目区正常工况无防渗情景，至30年模拟期末，含水层中各污染物虽均有超标，但超标范围都没有到达最近的敏感点，因此污染物泄露仅会对厂区周围局部地下水水质产生影响。

②正常工况有防渗情景

正常工况有防渗情景下，地下水污染程度明显减弱，含水层中各污染物的最大浓度均未超过地下水质量标准。因此该情境下，污染物泄露不会对地下水产生影响。

③污水管道事故工况情景

非正常工况有防渗情景，预测期内地下水中的污染物浓度在逐渐减小，影响范围在逐渐扩大，至30年模拟期末，含水层中各污染物虽均有超标，但超标范围相对已有所减小。

（2）地下水影响评价

①由预测结果可知，污染物在水动力条件作用下主要由东北向西南方向运移。

②由预测结果可知，增加防渗设施后能有效地降低对地下水环境的影响。因此，应对项目区内实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统，强化地下水应急排水措施。

③本区地下水水力梯度较小，污染物迁移较慢。

④事故情况下，污染物泄漏量增加，但只要地面防渗措施不出现问题，对地下水造成污染的风险较低，如果叠加出现防渗层破损情况，则对排污管线及污水缓冲罐附近地下水造成影响，污染风险较大。

⑤由于评价区水源井目前都是开采深层承压水，与浅层水之间有厚层的粘土相隔，在分层止水成井质量完好情况下，上部污染浅层水对深部承压水越流污染的可能性小。通过预测可知，项目区部分特征污染物的渗漏将会对项目区附近的地下水环境产生影响，但不会对周边水源井产生影响。

⑥结合评价区水文地质条件，预测结果表明该项目建设，将对地下水环境产生一定影响，但当在对项目区实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统，强化地下水应急排水措施的基础上，从地下水环境保护角度看，其影响是可控的。

### 6.3.5地下水水质监控系统

兴达公司已设置地下水污染监控井，并建立了地下水长期监控系统，建立了完善的监测制度，配备了先进的检测仪器和设备，如发生地下水污染事故可及时发现、及时控制。

监控井的监控目标为较易污染的是浅层地下水，监测频率为每年2次，监测项目为pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、锌。监测结果按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，若发现污染和水质恶化时，及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

### 6.3.6地下水评价结论

该项目所在地地层防渗性能一般，在采取有效的防渗措施之后，对地下水污染的可能性大大降低，对区域地下水环境影响较轻。

## 6.4声环境影响预测与评价

由工程分析可知，本项目新增噪声源主要为压榨机、风机、泵类等。

为说明工程投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以现状厂界噪声监测点为评价点，预测工程噪声对各评价点的贡献值，然后与现状监测噪声值叠加计算工程投产后各评价点的噪声值。

### 6.4.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

### 6.4.2预测结果分析

（1）技改工程噪声源到各评价点的距离见表6-18。

表6-18  噪声源到各评价点的距离  单位：m

| 生产工序 | 噪声源 | 设备位置 | 数量(台) | 源强 [dB(A)] | 到厂界预测点的距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| ¤1 | 压榨机 | 原液车间 | 1台 | 69 | 205 | 220 | 250 | 660 |
| ¤3 | 泵 | 原液车间 | 9台 | 62 | 205 | 220 | 250 | 660 |
|  |  | 纺练车间 | 1台 |  | 200 | 300 | 280 | 580 |
|  |  | 酸站车间 | 29台 |  | 220 | 280 | 260 | 600 |
| ¤2 | 风机 | 纺练车间 | 2台 | 65 | 200 | 300 | 280 | 580 |

（2）预测结果与评价

建设工程噪声源对厂界的贡献声级及预测结果列于表6-19。

表6-19  厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测点 | 现状监测值 | 贡献值 | 预测叠加值 | 标准值 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 54.3 | 42.0 | 46.5 | 55.0 | 47.8 | 65 | 55 | － | － |
| 南厂界 | 53.9 | 44.8 | 44.2 | 54.4 | 47.5 |  |  | － | － |
| 西厂界 | 57.0 | 43.8 | 46.0 | 57.3 | 48.0 |  |  | － | － |
| 北厂界 | 54.9 | 41.8 | 37.9 | 55.0 | 43.3 |  |  | － | － |

从表6-19中可以看出，噪声源对各评价点的贡献声级在37.9~46.5dB(A)之间，均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区对应标准要求。和现状噪声值叠加后，厂界昼间噪声预测值在54.4~57.3dB(A)，夜间在43.3~48.0dB(A)，厂界噪声预测值的噪声预测值较现状值有所增加，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

厂址距离周边居民点均在780m以上，根据上述厂界噪声预测结果，通过距离衰减，对居民区的噪声贡献影响很小。

## 6.5固体废物影响分析

技改工程固废为生产过程中产生的废粘胶、废纤维丝、污水处理站污泥、回收CS2废气产生的废活性炭。其中废粘胶和干凝固胶块的粘胶组成未发生变化，回用于生产；未正常牵伸废丝、正常牵伸废丝用水洗净后出售；污水站污泥主要成分为纤维素、半纤维素、CaSO4和Zn(OH)2，经板框压滤机脱水后由运输卡车接收，随产随清，外售给迁安平刚物流有限公司回收利用，唐山三友热电有限责任公司作为污泥处置的备用单位；废气回收装置定期更换的废活性炭为危险固废，采用编织袋装贮存于现有危险废物暂存间，定期送邢台嘉泰环保科技有限公司处理。

通过现场调查，发现现有工程固废处理措施均正常运行，未发生由于固废处理不当造成的环境污染事故，技改项目采用与现有工程相同处置措施，同样可以达到相同的处理效果。

技改项目产生的固体废物均得到合理利用或处置，不会长期堆存对外环境造成不利影响。

## 6.6环境风险评价

### 6.6.1风险识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的生产设施风险识别和物质风险识别。生产设施风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施；物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

#### 6.6.1.1物质风险识别

技改后企业所涉及的危险物质主要有CS2、H2S、硫酸、烧碱等，其中除H2S为生产过程产生的废气外，其余均属于生产所需的原料，各类原料均由具有相应资质的运输公司负责运输。硫酸、烧碱分别置于单独的储库内，浓度分别为98%和31.2%，均不具挥发性。技改工程CS2储存依托现有10个φ2.8×12.5m的地下卧式铁罐和2个φ8.9×7.8m的地上储罐储存，地下罐上部用水密封，地上储罐夹套通有冷却水。由于CS2不溶于水且比重大于水的特殊性质，将CS2由槽车进储罐和由储罐入车间均采用水压经管道输送的方式。CS2在生产过程中释放，大部分通过冷凝器和活性炭吸附装置回收，并返回原料储罐或中间罐内，剩余部分由排气塔排放。H2S为生产过程的副产物，随废气一起经处理设施净化后排放。工程涉及到的危险品主要理化特性和危险类别见表6-20，物质危险性标准见表6-21。

表6-20  物质危险性一览表

| 序号 | 物质 名称 | 相态 | 贮存量(t) |  | 易燃易爆性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 密度 (g/cm3) | 闪点 （℃） | 沸点 （℃） | 爆炸极限 (体积，％) | 危险度 | 毒物分类 | 急性 | 危险度 |
| 1 | CS2 | 液 | 1300 | 1.26 | -30 | 46.2 | 0.8~52.8% | 易燃 | I | LC50：3388mg/kg* | 有毒 |
| 2 | H2S | 气 | － | 1.19 | <-50 | -60.4 | 4.0~46％ | 易燃 | III | LC50：618mg/kg | 有毒 |
| 3 | 硫酸 | 液 | 1000 | 1.84 | － | 330 | － | 腐蚀 | III | LD50：2140mg/kg |  |
| 4 | 液碱 | 液 | 780 | 2.13 | － | 1390 | － | 腐蚀 |  |  |  |

注*：CS2的LC50按体积分数0.1%计算得出。

表6-21   物质危险性标准

| 类 别 | LD50(大鼠经口) mg/kg | LD50(大鼠经皮) mg/kg | LC50(小鼠吸入,4小时) mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在，并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体-闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

由表6-20和表6-21可以看出，技改项目所涉及的主要物料看，CS2和H2S有因泄漏而导致火灾、爆炸或中毒等重大事故的可能性，硫酸和液碱有因泄漏而导致污染地下水的可能。

#### 6.6.1.2生产设施风险识别

生产设施的风险因素主要是黄化机、CS2地下储罐、CS2架空输送管道、CS2运输车辆可能发生泄漏，或者CS2冷凝回收系统发生故障致使CS2大量排放，或废气处理设施发生故障造成H2S在厂区附近大量无组织排放。由于硫酸、烧碱未列入导则附导A1中，且储罐均配有围堰并采取完备的防渗措施，故本次风险评价仅考虑CS2和H2S的风险影响。

根据工艺特点和导则附录A1，本项目潜在的风险类型包括泄漏、火灾和爆炸三种类型。可能发生的危险因素分析见表6-22。

表6-22  本项目主要风险因素分析

| 事故可能发生环节 | 风险类型 | 原因 | 风险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存 | 泄漏 | 储罐液面水封水少，阀门破损，设备破损，违章操作，维护不够，安全阀及控制系统失灵 | CS2l |
| 生产 | 泄漏 | 黄化机密封不严、冷凝回收系统故障、停电 | CS2 |
| 运输 | 泄漏、火灾、爆炸 | 管线腐蚀、破损、密封门破损、运输车辆事故等 | CS2 |
| 环保设施 | 泄漏 | 尾气处理系统故障、风机故障 | CS2、H2S |

#### 6.6.1.3典型事故分析

据调查，CS2作为主要的化工原料之一，在化工化纤行业中得到广泛应用。而其泄漏会造成火灾爆炸事故，在交通运输和化工企业中常有发生，给人民群众生命财产以及生态环境造成重大危害，经过对国内外近20年来发生的有关CS2泄漏事故的调查资料，选取了较为典型的事故资料列于表6-23。

表6-23  本项目主要风险因素分析

| 序号 | 时间 | 事故内容 | 发生原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1987年5月13日 | 上海某化纤厂再生池出水口橡皮塞脱落，管道内含CS2有害气体外泄，酿成2人中毒，无人员伤亡 | 再生池出水口设计不合理，现场作业时无个人防护，职工擅自用橡皮塞更换出水口螺旋阀 |
| 2 | 1989年10月20日 | 山西省阳城县某化工厂搬运CS2原料桶，操作不当致使CS2大量泄漏，造成1人中毒，无人员伤亡 | 在搬运过程中违反安全操作规程，现场抢救未采取个人防护措施 |
| 3 | 2002年3月15日 | 石家庄市北二环一输运输CS2的槽车侧翻后燃烧爆炸，无人员伤亡 | 司机夜间行车，疲劳驾驶 |
| 4 | 2004年7月15日 | 一输载有CS2的汽车在吐鲁番－乌鲁木齐高速公路上着火，100m内无法靠近，由于扑救及时无人员伤亡 | CS2泄漏自燃 |
| 5 | 2004年8月5日 | 南京化纤股份有限公司一车间外地沟发生爆炸，无人员伤亡 | CS2泄漏造成地沟内积累超标 |
| 6 | 2004年8月18日 | 上海长江化工厂一个1吨左右的沉清罐阀门遗失，罐内30kgCS2和水混合物泄漏，无人员伤亡 | 企业管理混乱，缺乏安全意识 |
| 7 | 2004年9月24日 | 安徽载6吨CS2运输罐车泄漏自燃，无人员伤亡 | 罐车密封不严，缺乏维护 |
| 8 | 2005年3月18日 | 湖北荆州载20吨CS2罐车泄漏，无人员伤亡 | 贮罐为自制，不具备运输危险化学品资质 |
| 9 | 2005年3月21日 | 京沪高速公路载重14吨CS2泄漏爆炸，1人受伤 | 载重货车右后轮胎发生爆炸 |
| 10 | 2005年4月23日 | 余姚市双象化纤有限责任公司原液车间内储存有大量CS2，因泄漏发生火灾，未造成人员伤亡 | 原液车间输送带发生故障，产生火花，火花引燃计量室内泄漏的CS2，引起燃烧爆炸 |
| 11 | 2006年12月29日 | 辽宁省丹东市化学纤维有限责任公司一处CS2管道泄漏，引起火灾，未造成人员伤亡 | 输送管道的年久失修 |
| 12 | 2007年2月3日 | 四川曲靖市会泽县境内的国道213线，一辆载有12吨CS2的罐车发生泄漏和火灾，由于处理及时，未造成人员伤亡 | 罐车密封不严，缺乏维护 |

经过对国内外近年来发生的有关CS2泄漏事故的调查资料，企业内部发生事故和物料运输过程发生事故的频率各占约一半。企业发生事故的主要原因归纳起来有：①生产过程中违反安全操作规程；②企业管理混乱；③缺少个人防护措施，发生事故后不能及时处置。运输过程发生事故的主要原因有：①运输车辆缺少维护检查，事故率高；②运输贮罐为自制，不具备运输危险化学品的资质；③司机疲劳驾驶。在被调查的案例中，未出现由于CS2燃烧爆炸而产生的伴生事故。

#### 6.6.1.4重大风险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），重大事故指工业活动的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或财产造成重大损失，对环境造成严重污染的事故；而重大危险源是指凡生产、加工、运输、使用和贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元。本工程项目重大危险源识别见表6-24。

表6-24  重大危险源识别表

| 危险物质 | 使用量/生产量 | 临界量 | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| CS2 | 1220 | 50 | 是 |

经由上表分析可见，本项目CS2的储存量超过临界量的限值，CS2属于有毒、易燃易爆物质，一旦发生泄漏会对周围环境造成较大危害，构成重大危险源。故本次评价采取一级评价，评价范围CS2罐区半径5km范围。

#### 6.6.1.5危险源引发、伴生事故可能性分析

本工程严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）、《建筑设计防火规范（2001版）》（GBJ16-87）进行总图布置和消防设计，储罐区与装置区均满足安全距离要求，贮罐设置有围堰，一旦某一危险源发生泄漏、爆炸、火灾，均能在本区域得到控制，一般不会发生事故连锁反应。

#### 6.6.1.6现有工程风险防范措施

该公司现有工程从立项、设计、建设安装及试生产，严格执行国家安全生产“三同时”的有关规定，办理了安全生产手续，项目安全“三同时”手续齐备；公司目前设置了专职安全管理机构，有专职安全管理人员7名，全部取得了安全管理人员资格证，各生产车间配置了专职安全员；安全责任制、安全管理制度、安全操作规程等“安全三项制度”齐全，并得到认真的落实；制定了专项的安全绩效考核制度，按照规定每日开展安全检查。二硫化碳罐区属于重大危险源，为该公司的安全风险管理重点，二硫化碳罐区分别于2007年10月和2008年5月，由唐山思科特评估咨询公司进行了安全现状评价；在重大危险源安全措施方面，一是加强运行管理、巡检，实行四级安全检查制度，严格执行动火管理、出入登记管理、工艺操作规程等制度；是加强监控管理，罐区及二硫化碳输送管线安装视频监测摄像头13台，并与集团应急救援大队联网，实现了全面监控；罐区安装可燃气体监控探头8个，可以随时监控可燃气体浓度；三是加强事故应急预案管理，制定了重大危险源事故应急预案，并最少每年进行一次演练。现有工程风险防范措施见表6-25。

表6-25  现有工程风险防范措施落实情况表

| 序号 | 名称 | 现有工程防范设施实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CS2罐区 | CS2罐区配自动报警仪2个，自动泡沫灭火系统10套 |
| 2 | CS2地上储罐 | 围堰长39m宽17.2m高0.5m，有效容积335m3，可容纳1个CS2地上储罐的储量（装填系数不超过50%） |
| 3 | CS2地下储罐 | 地下卧式储罐10个（其中有2个事故备用储罐），放置在二硫化碳储罐储槽内，并采用水封储存，并定期检测储槽底部水层下是否存在二硫化碳，储槽上设遮阳防雨棚 |
| 4 | 硫酸罐区 | 围堰长40m宽34m高0.5m，有效容积680m3，可容纳1个硫酸储罐的储量； |
| 5 | 液碱罐区 | 围堰长40m宽34m高0.5m，有效容积680m3，可容纳1个液碱储罐的储量（装填系数不超过80%） |
| 6 | 罐区、车间 | 防毒面具若干 |
| 7 | 消防废水收集 | 厂内老污水处理站调节池（容积2500m3）作为消防废水收集池（兼初期雨水收集池） |

由表-25可以看出：现有工程采取了完善事故风险防范措施，并且均已通过验收，不存在遗留问题；技改工程风险防范措施均可利用现有工程的相关设施。

#### 6.6.1.7厂址周围5km范围内敏感目标分布

评价范围内可能受风险影响的敏感目标见表6-26，总人口约45000人。本项目环境风险评价范围不涉及自然保护区和饮用水水源地、重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地等区域。

表6-26  厂址周围5km范围敏感目标一览表

| 序号 | 名称 | 类别 | 方向 | 距离 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百旺家苑 | 居住区 | S | 780 | 22000 |
| 2 | 海月花园 | 居住区 | S | 780 |  |
| 3 | 南港新城 | 居住区 | S | 800 |  |
| 4 | 滨海花园 | 居住区 | SW | 1450 |  |
| 5 | 西苑小区 | 居住区 | SSW | 1750 |  |
| 6 | 三友生活区 | 居住区 | SSW | 1400 |  |
| 7 | 文慧园 | 居住区 | S | 1850 |  |
| 8 | 畅夏园 | 居住区 | S | 1320 |  |
| 9 | 悦城雅居 | 居住区 | S | 1320 |  |
| 10 | 硕秋园 | 居住区 | SSE | 1340 |  |
| 11 | 金港明珠 | 居住区 | S | 1850 |  |
| 12 | 宏运家园 | 居住区 | S | 1850 |  |
| 13 | 南盐东苑 | 居住区 | S | 2020 |  |
| 14 | 老王庄西北街 | 居住区 | NE | 2260 | 2600 |
| 15 | 老王庄西南街 | 居住区 | ENE | 2260 | 2200 |
| 16 | 张庄子 | 居住区 | SE | 1630 | 3200 |
| 17 | 尖坨子 | 居住区 | SSW | 3250 | 3500 |
| 18 | 黑沿子 | 居住区 | SW | 4900 | 12000 |

### 6.6.2源项分析

本次技改后，CS2的使用量不增加，仅增加CS2的使用量和周转次数，增加幅度不大，最大可信事故及其后果与现有工程基本一致。因此确定最大可信事故为CS2地上储罐泄漏后引起中毒或爆炸，泄漏概率为1×10-5次/年。

### 6.6.3风险事故影响后果

根据《唐山三友集团兴达化纤有限公司竹纤维技术改造项目环境影响报告书》，CS2地上储罐泄漏事故的最大半致死浓度范围为15.6m，其风险值为3.3×10-8人/年；CS2蒸气云爆炸事故时死亡半径为1.2m，其风险值为1.4×10-8人/年。风险值均处在可接受水平。

### 6.6.4风险防范措施

#### 6.6.4.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）技改项目选址在南堡开发区，该公司院内，远离居民区，厂界距最近的居民点百旺家苑780m，周围没有森林等易引起火灾的因素。

（2）该项目的工程设计和总图布置设计严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定等级设计。

（3）根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

（4）合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

（5）厂区总平面应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。厂区内主要装置的设置符合《化工企业安全卫生设计规定》，原料、产品和中间产品的储存和管理符合《危险化学品安全管理条例》和要求。

（6）厂区内设立气体防护站，对全厂的有害气体及危险性作业进行监测防护；负责全厂防护器材的保管、发放、维护及检修；对生产现场的气体中毒和事故受伤者进行现场急救。

#### 6.6.4.2二硫化碳的运输风险防范措施

本工程所使用的CS2主要来自辽阳化工厂，距本工程500km，通过汽车运输到本厂，运输路线是：辽阳经京沈高速公路到丰南，再经丰碱公路到本厂。丰碱公路两侧大部分为盐碱荒地，少量农田，居民点一般离公路4~5km。

应从以下几方面防范风险事故：

（1）承担运输的单位应具有安全部门核发的危险品运输资质。

（2）司机和押运人员需经过安全培训，由安全部门核发上岗证书。

（3）CS2运输车辆应符合安全运输要求，并定期进行安全检查，持有安全生产合格证。

（4）运输车辆上应配备灭火器、防毒面具及其他急救用品，车上安装有防静电的接地装置。

（5）运输路线应上报安全部门，获得批准后实施。

（6）运输途中需要停靠或非正常停车均应报当地公安部门。

（7）司机应保证精力充沛，避免疲劳驾驶。

（8）运输途中发生流散、泄漏及爆炸等情况时，承运及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施和必要的安全措施。

#### 6.6.4.3二硫化碳贮存风险防范措施

（1）使用二硫化碳的黄化间为防爆场所，建筑设计为防爆结构，设有足够的泄爆面积。黄化间属甲类火灾危险性，建筑上采取相应的防火措施，采用不发火花地面。

（2）二硫化碳管道输送时用水压，输送速度不超过1m/s。采取措施防止冬季发生管道冻结现象。为了防止污染环境和流失，密封和压送水进行循环使用。

（3）为了防止二硫化碳挥发，二硫化碳贮罐装料不超过3/4，其余为水封面。贮罐浸入水里。设2个事故备用储罐，一旦发生泄漏，将泄漏二硫化碳打入备用储罐储存。二硫化碳储罐设防日光爆晒棚。

（4）使用二硫化碳的场所和贮存二硫化碳的地方经常检测空气中二硫化碳浓度，使工作场所浓度不超过10mg/m3。

（5）二硫化碳罐区和黄化间严禁火种靠近。

（6）二硫化碳罐区和黄化间的电气设备采用防爆设备，防爆等级dIICT5，集中电气控制远距黄化机。仪表采用气动仪表。

（7）管道和设备均有可靠的静电接地，接地电阻不大于4欧姆。

（8）二硫化碳设地上罐区，周围有围堰，两个储罐之间有隔堤。单个围堰长39m宽17.2m高0.5m，有效容积335m3，可容纳1个CS2地上储罐的储量（装填系数不超过50%）；在防火堤内，每个二硫化碳储罐边上设一个有毒气体检测仪，引入DCS，当二硫化碳检测仪检测到空气中二硫化碳气体浓度达到短时间接触容许浓度（10mg/m3）时，发出报警信号，实现声光报警，以便值班室人员及时发现泄漏点，及时处理；罐壁上设有固定式冷却水喷淋系统；储罐设置液位显示引入到DCS显示，并且将储罐液位与卸车泵连锁，当液位达到上限卸车泵停止运行；

（9）CS2地下卧式储罐10个（其中有2个事故备用储罐），放置在二硫化碳储罐储槽内，并采用水封储存，并定期检测储槽底部水层下是否存在二硫化碳，进而确定二硫化碳储罐的安全情况；二硫化碳储罐储槽上设遮阳防雨棚；二硫化碳的输送采用水压方式，减少二硫化碳泄漏的可能性；储罐在储存二硫化碳前，首先在二硫化碳储罐内注满水，再采用水压的方式把二硫化碳运输罐内的二硫化碳压至二硫化碳储罐内；同时储罐设置液位显示引入到DCS显示，并且将储罐液位与卸车泵连锁，当液位达到上限卸车泵停止运行。

#### 6.6.4.4发生事故时的应急措施

（1）指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如果事故扩大时，应请求支援。

（2）危险物品发生火灾时，应急救援队伍立即赶赴现场，在指挥部的指挥下，履行各自的职责。治安队要在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒，并组织队伍疏散未燃烧的物质，对固定的易燃液体的容器要不断地进行冷却，防止因火场温度影响，使液体受热膨胀，容器炸裂，液体溢出，扩大火灾。

（3）医疗救护队到达现场后，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎和氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

（4）生产、安全部门到达事故现场后，查明危险物品浓度的扩散情况，根据当时风向风速判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

（5）厂内一旦发生重大事故，本单位抢险力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部立即向上级的友邻单位通报，必要时请求社会力量援助，社会援助队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络，引导并告之安全注意事项。

（6）抢险抢修队根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行设备抢修，控制事故，以防事故扩大。

（7）当事故得到控制，立即成立两个专门工作小组：①在主管生产厂长领导下，组成由安全、生产部门参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施；②成立抢修小组，研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。

（8）若硫酸或液碱储罐发生泄漏事故，则用耐酸泵或耐碱泵将泄漏物料泵入其他储罐，围堰冲洗废水和围堰内雨水由雨水明沟收集至该公司老污水处理站调节池，分批加入新污水处理站处理后达标排放。

（9）若二硫化碳储罐发生泄漏事故，首先在围堰内充水，使水浮在二硫化碳以上形成水封，再用泵将下层的二硫化碳泵入事故备用罐。

### 6.6.5应急预案

#### 6.6.5.1南堡经济开发区应急预案

根据《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》：

（1）建立要害企业档案

从发生污染事故的可能性出发，选择污染危害大，地域敏感，污染事故发生机率相对高的企业，作为要害单位，按厂区布局、污染装置位置、主要污染物及其排放管网和排放去向等内容建立档案。涉及环境风险的企业应根据具体生产情况，分别制定《酸碱泄漏事故处理应急预案》、《废水处理站事故处理应急预案》，《危险废物泄漏应急预案》，并在日后管理中贯彻实施。危险废物贮存场所及设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定的要求，并按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求填写五联单。建设单位应做好存放场所的防渗透和泄漏措施，避免污染周围环境。

（2）建立本地区环境优先污染物名单

确定环境优先污染物名单，便于有条件地优先关注一些重点污染物，建立污染物的理化性质、环境毒理和快速监测等技术资料。

（3）建立本地区的重点污染源分布图

它包括污染源所处的地理位置，邻近的地域、大气的环境功能，地势、地貌、重要设施、人口密度、交通。

（4）建立污染事故场内应急预案

环境污染事故场内应急预案，是污染事故防范和应急的重要组成部分，是最早采取的应急措施。目的旨在预防污染事故的发生，对发生的污染事故将其消灭在萌芽阶段，或控制其进一步扩大，是最有效地减轻事故污染的重要环节。

场内应急预案由事故发生单位负责制定。内容应包括：污染事故场内防范措施、初期控制措施、应急报告制度、消防去污等方面。

（5）建立污染事故场外应急预案

当环境污染事故后果超过了场区边界，并对场外环境有较大影响时，就必须由场内、场外人员共同行动，实施总应急计划。

场外应急预案由污染事故发生单位和应急办公室共同负责制定，内容侧重于场外应急的防护范围划定、监控、人员疏散、应急求援、交通路线、污染评价等方面。

#### 6.6.5.2兴达公司应急预案

兴达公司于2015年11月份编制签署发布了环境事件应急预案，已于2015年12月14日上报唐山市环境保护局备案，备案编号为130263-2015-008-H，应急预案内容见表6-36。

兴达公司应严格遵循环境事件应急预案中要求，确保应急预案的实施，同时需根据此次技改工程调整情况对应急预案进行相应修改完善，做到与南堡经济开发区应急预案进行联动，达到良好应急效果。应急预案内容见表6-27。

### 6.6.7环境风险评价结论

现有工程已经通过了环保验收，风险防范措施落实到位，技改项目实施后依托现有风险防范措施，措施可行。为保证风险防范措施的有效运行，建议对其风险防范措施进行规模及效果进行跟踪调查。

三友兴达纤维有限公司制定了完善的安全、风险管理规章制度以及完善的风险应急预案，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施。技改工程在生产装置及其公用工程设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术、有效的安全措施和成熟可靠的抗风险措施。

因此，技改后工程的环境风险属可接受水平。

表6-27  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场内应急预案 | 应急计划区 | 装置区、贮罐区、临近区 |
|  |  | 应急组织机构、人员 | 成立厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理 |
|  |  | 预案分级响应条件 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
|  |  | 预案内容 | 污染事故场内防范措施、初期控制措施、应急报告制度、消防去污 |
|  |  | 应急救援保障 | 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材。防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 |
|  |  | 应急处置措施 | CS2泄漏：事故应急处置措施要注意做好五个方面：①是根据现场情况划分警戒区，处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风（或侧上风）方向。②处置人员的应采取必要的个人防护措施，如穿着隔绝式防化服，戴化学安全防护眼镜、橡胶手套，佩戴空气呼吸器。③应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，并加强通风。④小量泄漏：用砂土、蛭石灰或其它惰性材料吸收；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，喷雾状水冷却和稀释蒸气。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。⑤如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救，同时注意用大量的直射水流冷却容器壁。若有可能，应尽快将可移动的物品转移出火场。若出现容器通风孔声音变大或容器壁变色等危险征兆，则应立即撤退。 CS2中毒急救措施：急性中毒者必须即移至新鲜空气处，以利毒物加速从呼吸道排出。皮肤污染应立即清洗。在接触CS2的24小时内，尿中排出CS2最多，因此轻症者可多饮茶水，必要时用高渗葡萄糖静脉滴注，重症者给甘露醇或山梨醇等药物，对促进毒物排出、防止脑水肿有一定效果，深度昏迷者曾有用冬眠治疗法而获得好转者。H2S中毒急救措施：H2S中毒者，应尽快脱离现场，移至通风良好处，呼吸衰弱者需立即进行人工呼吸。值得注意的是，H2S中毒者往往会出现短时间的假死现象，此时切不能中断人工呼吸，必须等医务人员到达现场后，再遵照医务人员的嘱咐进行抢救。 |
|  |  | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
|  |  | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 和当地环境监测站签署协议，一旦发生事故，及时进行应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估、为指挥部门提供决策依据。一旦发生中毒事故，马上开展救援。 |
| 2 | 场外应急预案 | 启动条件 | 当环境污染事故后果超过了场区边界，并对场外环境有较大影响时，就必须由场内、场外人员共同行动，实施总应急计划。 |
|  |  | 内容 | 场外应急的防护范围划定、监控、人员疏散、应急求援、交通路线、污染评价等方面 |

# 7环保措施可行性论证

## 7.1废气治理措施可行性论证

本项目产生的废气主要包括三类：（1）机内排风（2）室内排风（3）污水站曝气排风。

技改项目对现有工程废气处理实施了如下技术改造：（1）技改前未纳入废气处理的脱硫排风，技改后采用生物处理装置处理；（2）污水站曝气排风在碱洗处理的基础上增加了生物处理；（3）将各生产线吸附槽的活性炭碳层高度由2m提高至2.5m，增加吸附槽的吸附能力，在维持吸附总周期208min不变的条件下，使吸附能力不下降。

本节从技术、经济两个角度论述废气治理措施及其技术改造的可行性。

### 7.1.1处理工艺比选

（1）含CS2和H2S废气的来源

粘胶纤维生产过程中使用CS2作为溶剂，在制胶过程中部分CS2同烧碱发生反应生成三硫代碳酸钠（Na2CS3），粘胶在纺丝浴中形成丝条时，三硫代碳酸钠同硫酸发生反应，从而产生H2S气体，其它与纤维结合的CS2在纤维再生时，又重新释放出来。

①机内排风的来源

在原液、纺练、酸站等生产工序均有CS2、H2S排出，形成工艺废气。产生部位有：黄化机、熟成桶、脱泡桶（罐）、纺丝机、牵伸机、切断机、铺毛机、精练机、酸浴脱气等工段产生的废气。其中原液车间废气主要成份为CS2，由游离的CS2挥发产生；纺练车间工艺废气同时含有CS2和H2S，纺丝机废气主要源于粘胶与硫酸反应，牵伸机、铺毛机、精练机废气主要源于高温逸出；酸站车间工艺废气同时含有CS2和H2S，主要来源于酸浴真空脱气。

②室内排风

纺练车间的废丝间和组件清洗间，在废丝清洗和组件清洗以及暂存过程中产生同时含有CS2和H2S的废气。

③污水站曝气排风

生产废水中溶有一定量CS2和H2S，进入污水处理站后在酸、碱性废水调节池和曝气吹脱池量释放。

（2）废气的性质特点

①同时含有CS2和H2S，两种物质物化特性相差较大，CS2沸点高达46.2℃，而H2S沸点低、有还原性和弱酸性，难以在同一条件下用同一吸收（吸附）剂将两种气体以较经济的形式去除（回收）；②机内排风产生点多，各排放点废气量、浓度差异较大，CS2浓度以铺毛机排风最大（可达100g/m3），以后精炼排风最低（约100mg/m3），废气CS2浓度远高于H2S；③室内排风风量大，浓度低；④污水站曝气排风浓度低，H2S浓度高于CS2；⑤易燃易爆、恶臭有毒：CS2和H2S均为挥发性、低闪点、有毒性和恶臭的物质，废气处理应首先考虑机体密闭，同时应注意安全性。

（3）含CS2和H2S废气的治理方法

废气中同时含有CS2和H2S，且两种物质难以采用同一种方法去除，目前国内外粘胶纤维厂废气治理方法有冷凝回收法、活性炭吸附法、燃烧法及生物法4种方法。

①冷凝法

冷凝法是回收高浓度CS2最经济的措施，冷凝效率一般大于30％，在采用冷却水和冷冻水二级冷凝时，回收效率可达45~75%。

冷凝回收法适用于铺毛机排风的前置处理，兴达公司现有工程铺毛机排风采用冷凝回收法先回收大部分的CS2再进下一步处理。冷凝法主要设备为列管式冷凝器。混合气体首先通过冷却水使大部分水蒸汽被冷凝为水回到二浴槽，部分CS2冷凝为液体，再通过冷盐水使废气中的CS2进一步冷凝，由于CS2在水中溶解度很小、比重大于水的特点，冷凝得到的CS2位于冷凝水下分层，回收得到的CS2纯度较高，可直接回用于黄化工段。使用冷凝回收CS2时，须确保铺毛机的密闭性，若密封不好，空气进入，H2S被空气中的氧氧化成单质硫，挂在冷凝器壁上，影响热交换，降低冷凝效果。

冷凝法工艺流程见图7-1。

图7-1  冷凝法工艺流程图

②活性炭吸附法

用活性炭吸附法处理含CS2和H2S废气一般是用碱吸收H2S后活性炭吸附回收CS2技术。活性炭吸附CS2是以物理吸附为主的放热吸附，吸附后的活性炭采用蒸汽脱附，脱附气体再采用冷却水和冷冻水冷凝回收，适用于CS2浓度高、气温低的废气。固定床活性炭吸附法在粘胶短纤维厂的应用，主要是处理原液车间黄化机、溶解机、熟成过滤工段以及高浓度废气冷凝后产生的中高浓度（<10g/m3）废气。活性炭吸附法对气体的吸附较完全，吸附效率一般可达98％以上，该法投资较高，运行费用也较高，同时吸附过程中将放出大量热能，故吸附时应杜绝空气进入吸附器，否则有爆炸的危险。

兴达公司现有工程机内排风（精练机脱硫段、后精练段除外）采用“碱洗-活性炭吸附”装置处理。其处理工艺见图7-2。

图7-2 “碱洗-活性炭吸附”工艺流程图

③燃烧法

燃烧法是将含CS2、H2S的废气通过燃烧炉燃烧，进行氧化反应，其工艺原理为：废气经燃烧炉后，温度达到350℃左右，进入反应器中在第一层燃烧催化剂作用下，发生化学反应，使CS2、H2S全部氧化成SO2：

H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O + 124 Kcal/mol

CS2 + 3 O2 → CO2 + 2SO2 + 264 Kcal/mol

在第二层催化剂的作用下，全部SO2氧化成SO3：

SO2 + 1/2 O2 → SO3 + 22 Kcal/mol

整个反应过程为放热过程，气体离开反应器的温度达到420℃，然后进行冷凝，冷凝过程中部分气体水合成硫酸蒸气，即：

SO3 + H2O → H2SO4 + 24 Kcal/mol

进一步冷凝，全部SO3水合成硫酸，硫酸蒸气冷凝成液体，最终产品为硫酸，可直接用于生产工艺。该法适用于总硫浓度高的废气，但如果总硫浓度低，燃料消耗高，不经济。工艺流程见图7-3。

图7-3  燃烧法工艺流程图

④生物处理法

生物处理法（简称生物法）是应用噬硫杆菌群的生化作用，它们利用CS2和H2S为营养物质进行自我繁殖和新陈代谢，将废气中的CS2和H2S转化为无害的CO2气体排放、单质硫或硫酸盐，从而达到彻底治理CS2、H2S的目的。生物处理法适用于废气量大，质量浓度低的废气处理，最低质量浓度可达20~300mg/m3。其工艺流程见图7-4。

图7-4  生物处理法工艺流程图

⑤四种常用方法比较

根据冷凝回收等四种废气治理技术的各自特点，从适用性、处理效果及费用等方面进行比较，列于表7-1。

表7-1  粘胶纤维废气治理技术比较

| 治理方法 | 冷凝回收法 | 碱洗吸附法 | 燃烧法 | 生物法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气浓度 | 爆炸极限以上高浓度 CS2>51%（体积比） | >2g/m3 | >2g/m3 | <2g/m3 |
| 可净化物质 | CS2 | CS2、H2S | CS2、H2S | CS2、H2S |
| CS2治理效果 | 45~75% | >95% | >99% | 90% |
| H2S治理效果 | 无 | 98.6% | >99% | 97% |
| 操作温度 | －8~40℃ | <50℃ | 420℃ | 常温 |
| 投资费用 | 低 | 较高 | 高 | 低 |
| 运行费用 | 低 | 高 | 高 | 低 |

### 7.1.2含CS2、H2S废气收集方式可行性

兴达公司现有工程针对含CS2、H2S废气已采取了完善收集措施：黄化机、溶解机、熟成桶、脱泡罐、牵伸机、切断机、铺毛机、精练机、酸浴脱气底槽为封闭结构，产生的废气可全部收集；纺丝机机体由防护窗密闭，机内引风形成负压，产生的废气可全部收集；废丝间和组件清洗间排风内设有大风量吸风口，在房间内形成负压，产生的废气基本可全部收集；污水站酸、碱性废水调节池和曝气吹脱池均设全封闭式顶盖，产生的废气可全部收集。

类比国内外粘胶短纤维生产企业，兴达公司现有工程的含CS2、H2S废气收集措施水平均优于或等于其他企业，基本无可提升的空间，因此技改后仍采用现有的废气收集措施是可行的。

### 7.1.3生产工艺废气治理可行性

（1）生产工艺废气治理工艺可行性

现有工程机内排风（黄化溶解排风、过滤熟成排风、脱泡排风、纺牵切排风、经冷凝处理后的铺毛排风、精练一水洗排风）送“碱洗-活性炭吸附”废气回收装置处理，再经排气塔排放，根据近年来的监测数据和企业运行状况，碱洗-吸附废气回收装置对CS2的去除效率在98.6%，对H2S的去除效率在99.2%。现有工程精练脱硫排风、后精练排风和室内排风直接送排气塔排放。排气塔的CS2、H2S排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求，可做到连续稳定达标排放。

（2）脱硫排风治理技改可行性

技改前直接排放的精练脱硫排风增加生物处理装置处理，一二线脱硫排风风量15000m3/h，三四五线脱硫排风风量25000m3/h，本项目新增15000 m3/h和25000m3/h生物处理装置各1套，分别处理一二线、三四五线脱硫排风。根据兴达公司自行手工监测结果，脱硫排风中CS2浓度为225mg/m3、H2S浓度为450mg/m3，符合生物法处理的条件要求，脱硫排风采用生物处理装置处理后，脱硫排风中的CS2浓度降至22.5mg/m3、H2S浓度为15mg/m3，排气塔中外排的CS2和H2S浓度和速率均可进一步降低，因此技改后的工艺废气治理工艺可行。

（3）碱洗装置利用现有的可行性

根据兴达公司提供的资料，碱洗－吸附装置中三级碱液喷淋塔的高度为8.35m，设双填料，每层填料厚度为300mm，碱洗时气液比控制在200：1，其设计时在处理H2S含量低于5g/m3时均可达到最高的去除效率。

本次技改依靠调整工艺来实现提产目的，主要产生废气的设备和废气量并未增加，但废气中的H2S含量均比例增加，根据工程分析，H2S含量增加比例约为20%，技改后进入三级碱洗喷淋塔的H2S浓度约为3778mg/m3，仍在碱洗喷淋塔的最佳处理浓度范围内，不需调整气液比即可保持技改前的H2S去除效果，利用现有碱洗装置可行，建议在实际操作中适当提高碱液比例，以确保对H2S的去除效果。

（4）吸附装置技改可行性

本次技改依靠调整工艺来实现提产目的，主要产生废气的设备和废气量并未增加，但废气中的CS2 和H2S含量均比例增加，根据工程分析，CS2 和H2S含量增加比例约为20%，故将各生产线吸附槽的活性炭碳层高度由2m提高至2.5m，增加吸附槽的吸附能力约20%，在维持吸附总周期208min不变的条件下，使吸附能力不下降，吸附装置技改可行。

### 7.1.4污水站曝气排风治理技改可行性

由工程分析可知，本项目技改后，污水站曝气排风风量约为30000m3/h，CS2浓度约为146mg/m3，H2S浓度约为2107.7mg/m3，先经现有曝气排风碱洗装置处理后，H2S浓度降至137mg/m3，属于风量大、浓度低的废气，满足CS2浓度低于2g/m3的处理要求。

本次技改项目拟在事故池东侧建设1套36000m3/h污水站曝气排风生物处理装置，将污水站曝气排风碱洗后的尾气引入生物处理装置，该装置为双层填料结构，利用微生物降解氧化废气中的CS2和H2S，废气经过处理后排入1#排气塔高空排放。

微生物降解CS2和H2S的反应如下：

CS2 + H2O → COS + H2S

COS + H2O → CO2 + H2S

2H2S + O2  → 2H2O + 2S + 能量

2S + 3O2 +2H2O → 2H2SO4 + 能量

生物装置运行过程中消耗碳源和不断产生硫酸，需要定期补加营养液和碱液。兴达公司根据生产实际，拟采用精练二水洗废水代替新鲜碱液，根据实验结果，三套生物处理装置（15000m3/h、25000 m3/h、36000 m3/h各1套）需要精练二水洗废水1300m3/d即可满足要求，而兴达公司废水产生量为3300m3/d，满足生物处理装置的要求。

根据兴达公司与生物处理装置提供方签订的协议，生物处理装置对CS2和H2S去除效率分别达到95%、99%。根据文献《生物法综合处理粘胶纤维生产废气中的H2S和CS2》，兰精公司目前采用的生物处理装置与本项目相同，对CS2和H2S去除效率分别达到90%、97%。为保险起见，本次环评按CS2和H2S去除效率分别为90%、97%考虑，技改后2#排气塔中CS2和H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求，且较技改前有明显降低。

因此本次技改在污水站曝气碱洗处理后的尾气增加生物处理装置可行。

## 7.2废水治理措施可行性论证

### 7.2.1现有污水站处理现状

（1）运行状况及处理能力

现有工程废水排放量23822.1m3/d，由现有30000m3/d物化污水站和在建工程的15000m3/h生化系统处理，在建工程中水系统建成前，兴达公司废水仅通过物化污水站处理即可达标排放，生化系统主要用于处理在建工程中水系统浓水。目前物化污水站的剩余处理能力为6177.9 m3/d，该污水站已经投入运行多年，通过了环境保护主管部门的例行检查，运行状态稳定。

（2）处理工艺及设计参数

现有污水站处理工艺流程见图7-5。

图7-5  污水处理工艺流程

酸性废水和低浓度废水由酸性废水管道进入污水处理站，碱性废水经碱性废水管道进入污水处理站。先经过格栅，污水中的粘胶块、废丝及悬浮杂质被清除之后，分别进入酸性废水和碱性废水调节池，通过提升泵提升到中和曝气池进行吹脱。中和后的废水呈酸性，在中和曝气池中，废水与风机吹来的空气进行充分接触搅动，使溶入水中的挥发物H2S、CS2等解析，转为气相净化处理。

经过曝气吹脱的废水自流至反应沉淀池，在配水槽中加入石灰乳，调节pH值到中性，废水在沉淀池中停留约10小时，中和生成的CaSO4、Zn(OH)2沉入池底，定期排出送往污泥浓缩池后经板框压滤机进行脱水，沉淀后的上清液出水经市政管网送开发区污水处理厂进一步处理。

其设计参数为：

碱性废水进水水质：pH 10-12、COD 2500mg/L、BOD5800mg/L、SS1000mg/L、硫化物100mg/L。

酸性废水进水水质：pH 2-4、COD1000mg/L、BOD5200mg/L、SS700mg/L、硫化物30mg/L、总锌500mg/L。

出水水质：满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时须满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求。

### 7.2.2技改后废水依托现有污水站的可行性

（1）水量依托可行性

技改项目废水排放量2600m3/d，污水站剩余处理能力为6177.9m3/d。技改后废水排放量26422.1m3/d，现有污水站剩余处理能力满足技改项目废水处理要求。中水工程建成后，全厂废水排放量减少至20383.3m3/d，污水站处理能力均能满足要求。

（2）水质依托可行性

技改项目的废水组成较技改前有所变化：技改前纺练车间二水洗排水为碱性废水，技改后部分二水洗排水进废气生物处理装置作为补充水，生物处理装置排水变为酸性废水。

技改后，酸性废水包括纺练酸性废水、酸站酸性废水、污水站曝气生物处理装置排水，低浓度废水包括冷却系统排污、离子交换再生废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站酸性废水调节池。碱性废水包括粘胶车间碱性废水、精练二道水洗废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站碱性废水调节池。

根据工程分析，技改后碱性废水混合水质见表7-2，酸性废水和低浓度废水混合水质见表7-3。

表7-2  技改后碱性废水混合水质

| 编号 | 污染源 | 产生量 m3/d | pH 无量纲 | COD mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | 硫化物 mg/L | 锌 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ●1 | 碱站废碱液 | 200 | 12-14 | 5000 | 615 | 1500 |  |  |
| ●2 | 老成废水 | 2541.1 | 10-12 | 2480 | 350 | 1000 |  |  |
| ●3 | KKF滤机冲洗水 | 30 | 10-12 | 800 | 100 | 500 | 5000 |  |
| ●4 | 原液车间设备冲洗 | 20 | 10-12 | 500 | 70 | 500 | 1680 |  |
| ●8 | 精练二道水洗 | 2000 | 10-12 | 1300 | 240 | 700 | 90 | 5 |
| 混合废水 | 4791.1 | 10-12 | 2074 | 312 | 890 | 76 | 2 |
| 碱性废水进水水质要求 |  | 10-12 | 2500 | 800 | 1000 | 100 |  |

表7-3  技改后酸性废水、低浓度废水混合水质

| 编号 | 污染源 | 产生量 m3/d | pH 无量纲 | COD mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | 硫化物 mg/L | 锌 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ●5 | 纺丝机 | 4000 | 2-3 | 1200 | 220 | 900 | 40 | 720 |
| ●6 | 牵伸机 | 1700 | 2-3 | 1100 | 200 | 800 | 36 | 680 |
| ●7 | 铺毛机 | 1400 | 2-4 | 1000 | 180 | 750 | 32 | 600 |
| ●9 | 纺练车间设备冲洗 | 40 | 2-3 | 500 | 80 | 500 | 30 | 550 |
| ●10 | CS2冷凝酸性水 | 1290.5 | 5-6 | 467 | 73 | 121 |  |  |
| ●11 | 酸浴脱气冷凝水 | 1200 | 2-4 | 450 | 39 | 390 | 35 | 120 |
| ●12 | 酸浴闪蒸冷凝水 | 2340 | 2-4 | 420 | 35 | 400 | 28 | 140 |
| ●13 | 酸站车间设备冲洗 | 30 | 2-3 | 500 | 30 | 650 | 40 | 600 |
| ●14 | 污水站曝气生物处理 | 1300 | 2-4 | 800 | 180 | 2000 | 150 | 50 |
| ●15 | 离子交换再生水 | 1920.4 | 6-9 |  |  | 20 |  |  |
| ●16 | 冷却系统排污水 | 6314.3 |  |  |  | 20 |  |  |
| 混合废水 | 21535.2 | 2-6 | 523 | 90 | 482 | 26 | 250 |
| 酸性废水进水水质要求 |  | 2-4 | 1000 | 200 | 700 | 30 | 500 |

由表7-2和表7-3可见，技改后进碱性废水调节池和酸性废水调节池的混合废水水质仍能满足现有30000m3/d物化污水站的进水水质指标要求，且总体污染物浓度较技改前变化不大，技改后废水水质可依托现有30000m3/d物化污水站处理。

综上所述，从技改后废水水量、水质角度考虑，依托现有污水站处理是可行的。

## 7.3噪声防治措施可行性分析

技改工程主要噪声源为新增压榨机、风机、泵类等，所有噪声设备均置于厂房内，并采取减振措施、设置隔声墙、隔音门，风机加装消声器等，噪声值可降低15~30dB(A)。

声源控制主要为基础减振和消声器。机械设备噪声是由于物体振动产生的，通过对机械设备基础减振，达到降噪的目的；消声器是安装在空气动力设备（如风机）的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声装置。消声器能够阻挡声波的传播，允许气流通过，是控制噪声的有效工具，消声量 25dB(A)左右，可有效降低噪声对外环境的影响。

厂房隔声是噪声传播途径控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到均质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能仅是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播，隔声量可达到 15dB(A)，可有效降低噪声对外环境的影响。

根据预测，技改项目设备噪声在采取以上治理措施后，经厂房隔挡、距离衰减厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区对应标准。因此该项目噪声污染防治措施可行。

## 7.4固体废弃物处理处置措施可行性分析

项目对各类固体废物进行分类处置，其中一般工业固体废物外售综合利用，危险废物交资质单位处置。

（1）一般固体废物

废粘胶和干凝固胶块的粘胶组成未发生变化，回用于生产；未正常牵伸废丝、正常牵伸废丝用水洗净后出售；污水站污泥主要成分为纤维素、半纤维素、CaSO4和Zn(OH)2，纤维素、半纤维素等可燃成分重量比占20%以上，该污泥属于一般固废，交由迁安平刚物流有限公司回收利用，唐山三友热电有限责任公司作为污泥处置的备用单位。项目产生的一般固体废物全部资源化、无害化处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。

（2）危险废物处置

废气回收装置定期更换的废活性炭（HW49）为危险固废，采用编织袋装，贮存于厂区危险废物暂存间，定期送邢台嘉泰环保科技有限公司处理。本次技改取消现有污泥板框处的60m2危废间，改为中水工程新增90亩地北头的200m2危废间，危险废物暂存间地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物兼容；储存间内设有安全照明设施和观察窗口，存放危废容器的地方无裂缝防渗、防腐地面；各类危险废物均分开存放。危险废物暂存间满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志；危险废物管理由建设单位按月报送管理计划，如需转移，在河北省固体废物管理信息平台创建电子联单，危废接收单位确认接收后形成电子联单，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。

项目危险废物贮存、转移及处置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。

综上所述，项目各类固体废物均得到合理处置，处置措施均符合标准、政策要求，因此，采取的固废处置措施可行。

## 7.5防腐、防渗措施可行性论证

防腐、防渗处理是防止地下水污染的重要环境保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。为防止厂区周边地下水污染，项目对厂区进行了分区防渗处理，根据各区域可能泄露至地面污染物的性质和各生产单元的构筑方式，将新增部分厂区划分为：重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。根据项目各工序可能泄露的污染物性质，确定项目各分区防渗措施如下：

（1）重点污染防治区：包括一二线脱硫排风生物处理区、三四五线脱硫排风生物处理区、污水站曝气排风生物处理区、新建危废暂存间。

以上区域基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8，渗透系数不大于10-10cm/s。

（2）一般污染防治区：生产区路面地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数不大于10-7cm/s。

（3）非污染防治区：库房采用10～15cm的水泥硬化处理。

采取上述防腐、防渗措施后，渗透系数满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)对各功能分区的防渗系数要求，因此，项目防腐、防渗措施可行。

# 8产业政策、选址可行性及平面布置合理性分析

## 8.1产业政策

### 8.1.1《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），“腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产”属于鼓励类项目。

本项目为2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中的鼓励类项目。

### 8.1.2《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》符合性

经查阅，技改工程不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目，符合河北省最新产业政策要求。

### 8.1.3《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》符合性

根据工信部公告，《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》已替代《粘胶纤维行业准入条件》（工消费[2010]第94号公告）。根据《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》规定，分析本项目符合性见表8-1。

表8-1  《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》符合性对比表

| 序号 | 行业规范条件要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、生产企业布局 |
| 1 | 新建和改扩建粘胶纤维项目要符合国家产业规划和产业政策，符合本地区生态环境和土地利用总体规划要求 | 符合国家产业规划和产业政策，符合南堡开发区土地利用总体规划要求 | 符合 |
| 2 | 在国务院、国家有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区、饮用水水源保护区，有关法律、法规规定禁止建设工业企业的区域内，食品、药品、精密制造等严防污染的企业周边及居民聚集区不得新建粘胶纤维生产企业 | 选址位于南堡开发区，不属于环境敏感区，不在严防污染的企业周边，不在居民聚集区内 | 符合 |
| 3 | 严禁新建粘胶长丝项目，严格控制新建粘胶短纤维项目 | 改扩建粘胶短纤维项目 | 符合 |
| 4 | 改扩建粘胶纤维项目，要充分利用资源和能源，实施清洁生产和循环利用 | 资源能源利用、清洁生产水平处于国内同行业先进水平 | 符合 |
| 二、工艺和装备要求 |
| 1 | 新建和改扩建粘胶纤维项目要符合《产业结构调整指导目录》的要求，采用产污强度小、节能环保的工艺和设备，鼓励生产差别化、功能化、高性能、绿色环保型产品 | 符合《产业结构调整指导目录》的要求，生产差别化、功能化产品 | 符合 |
| 2 | 改扩建粘胶纤维项目总生产能力要达到：粘胶短纤维为年产80000吨及以上，产品差别化率高于30% | 改扩建后总生产能力达到185000吨，产品差别化率90% | 符合 |
| 3 | 采用先进的连续浸渍压榨粉碎联合机，保证碱纤维素的合格组成和粉碎度 | 采用连续浸渍压榨粉碎联合机 | 符合 |
| 4 | 采用先进的老成机，保证碱纤维素老成的温度和时间稳定 | 先进的老成机保证老成的温度和时间稳定 | 符合 |
| 5 | 采用自动配料、加料系统，黄化过程采用程序自动控制，黄化机应有泄压设施（泄压阀门或泄压膜）等安全装置 | 采用自动配料、加料系统，黄化过程采用DCS自控 | 符合 |
| 6 | 采用先进的粘胶溶解工艺及粉碎、研磨设备，提高粘胶的溶解及过滤性能 | 先进的粘胶溶解工艺及粉碎、研磨设备 | 符合 |
| 7 | 采用连续自动过滤装置和废粘胶处理装置，保证粘胶的纺丝可纺性 | 连续自动过滤装置和废粘胶处理装置 | 符合 |
| 8 | 粘胶短纤维纺练装备按不同品种的要求进行选择，原则上采用密闭性好、变频调速的设备 | 纺练装备密闭性好、变频调速 | 符合 |
| 9 | 酸站的酸浴循环系统要采用酸浴脱气装置和废酸液回收处理装置；回收系统要采用多级闪蒸装置和芒硝结晶、焙烧制元明粉装置，元明粉制取量要大于产生量的60%以上 | 酸站配套酸浴脱气和废酸液回收，回收系统采用11级闪蒸和芒硝结晶、焙烧制元明粉装置，元明粉制取量为产生量的90% | 符合 |
| 10 | 粘胶纤维生产要采用有效的“三废”治理或回收装置 | 采用有效的“三废”治理或回收装置 | 符合 |
| 11 | 为严格生产的工艺控制，应全线采用DCS集散式自动控制系统 | 全线采用DCS集散式自动控制系统 | 符合 |
| 12 | 要求对冷凝水、冷却水、废水、废热等资源进行综合高效利用 | 对冷凝水、冷却水、废水、废热等资源进行综合高效利用 | 符合 |
| 13 | 对现有年产2万吨及以下粘胶短纤维生产线实施限期逐步淘汰或技术改造，鼓励有条件的企业通过技术改造后，形成差别化、功能性、高性能的粘胶纤维生产线，差别化、功能性产品占全部产品的比重高于50％ | 现有生产线生产能力均大于年产2万吨 | 符合 |
| 三、质量与管理 |
| 1 | 新建或改扩建粘胶短纤维生产装置，吨产品耗水量≤55吨；生产用水重复利用率≥90% | 吨产品耗水量52.8吨，生产用水重复利用率97.5% | 符合 |
| 2 | 新建或改扩建粘胶短纤维生产装置，吨产品综合能耗≤1000公斤标煤。 | 吨产品综合能耗980公斤标煤 | 符合 |
| 四、环境保护 |
| 1 | 新建和改扩建粘胶纤维项目的废水原则上应自行处理或接入集中工业废水处理设施处理后达标排放，不得接入城镇污水处理系统。 | 满足 | 符合 |
| 2 | 采用高效节能环保的污泥处理工艺，实现污泥无害化处理 | 满足 | 符合 |
| 3 | 废气排放必须达到国家和地方相关大气污染物排放标准的控制要求 | 满足 | 符合 |
| 4 | 厂界噪声要符合国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008） | 满足 | 符合 |
| 5 | 新建和改扩建粘胶短纤维生产装置要采用先进可靠的CS2回收装置，全硫量回收达到87％以上 | 采用活性炭吸附回收CS2，回收率达98.6% | 符合 |
| 6 | 对原液浸渍产生的压液回流碱和过滤产生的废粘胶回收利用 | 有压液碱回收和过滤废粘胶回收 | 符合 |
| 五、质量与管理 |
| 1 | 产品质量要符合相关的国家标准和行业标准，粘胶短纤维产品一等品率达到99%以上 | 一等品率达到99.8% | 符合 |
| 2 | 粘胶纤维生产企业应实行三级能源、用水计量管理，并设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，建立管理考核制度和数据统计系统 | 实行三级能源、用水计量管理，设安全环保部对能源、取水、排污情况进行监督，建立管理和统计系统 | 符合 |

### 8.1.4备案情况

该项目目前已经过河北省发改委备案，备案信息文号为“冀发改产业备字[2017]500号”。

综上所述，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中的鼓励类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；符合《粘胶纤维行业规范条件（2017）版》要求；本项目已经在河北省发展和改革委员会备案。因此，该项目的建设符合国家产业政策。

## 8.2厂址选择可行性

（1）规划符合性

唐山三友集团兴达化纤有限公司位于南堡经济技术开发区城西工业区内，技改工程是对该公司现有工程进行提产改造。城西工业区产业定位为“化工、化纤、新型建材”，技改项目属于化纤类产业，符合城西工业区的产业定位；本项目占地为现有占地，占地均为规划的三类工业用地，符合城西工业区的用地规划。因此技改项目的建设符合南堡经济技术开发区总体规划。

（2）环境影响程度

环境影响预测结果表明，项目技改后，废气部分依托现有废气治理措施、部分进一步处理，废水依托现有及在建废水处理站，噪声采取措施后得到有效的治理，均能实现达标排放，其中废气污染物排放量较技改前有所降低，因此不会改变周围环境的功能等级。

（3）环境敏感区

本项目位于曹妃甸湿地和鸟类保护区实验区边界外西侧5363m，项目废水经厂内污水处理站处理达标后经管道南堡开发区污水处理厂。项目建设地点不在自然保护区范围内，且外排废水和自然保护区不发生关系，项目建设符合国家法律对自然保护区保护规定和曹妃甸湿地和鸟类自然保护区保护要求。

（4）大气环境防护距离、卫生防护距离

经计算，技改项目实施后，车间无组织面源需设置的卫生防护距离为400m，车间距最近的居民点――百旺家苑860m，满足卫生防护距离要求。

（5）环境风险

经预测，本项目CS2地上储罐泄漏事故的最大半致死浓度范围为15.6m，CS2蒸气云爆炸事故时死亡半径为1.2m，风险源距周围居民点均较远，环境风险水平在可接受的水平。

（6）公众参与调查结果

公众参与调查结果表明，82%被调查者认为该项目选址合理，18%的被调查者不关心项目选址；89%被调查者支持该项目的建设，11%的人表示无所谓，没有人提出反对意见。在项目在公示期间，没有人对项目的实施提出反对意见。

综上所述，技改工程选址符合南堡经济开发区总体规划；厂址周围敏感度一般；污染物实现达标排放、对周围环境的影响较小；满足大气环境防护距离及卫生防护距离的要求，并得到了当地大多数公众的支持，本项目选址可行。

## 8.3平面布置合理性分析

兴达公司厂区由开发区6#路分割为南北两部分，其中南部厂区为主厂区，主体工程生产区、生活辅助区、动力车间、浆粕库、原料罐区、废气回收均布设于南部，北部厂区东侧为污水处理站及空地、西侧为浆粕库、浆粕堆放场以及露天堆场，北部厂区北侧为硫酸钠浓缩和中水回用新征90亩地。

主厂区原液车间、纺练车间、酸站车站位于中部，原材料库位于北侧，液碱罐区、硫酸罐区、1#120m排气塔、二硫化碳罐区位于东侧，2×40000m3/h废气回收装置位于东南角，旧污水处理站（已停用，目前作为新污水处理站的事故池、消防废水池）位于东北角，2#120m排气塔、新建120000m3/h废气回收装置、动力站、软化水、配电室位于西侧，在西厂界北部设有1个出口，方便物流出入。综合办公楼、食堂、生活服务楼位于主厂区南侧中部，在南厂界设有1个出口，方便人流出入。

本次技改大生产线改造内容分布在现有生产车间内，15000m3/h一二线脱硫排风生物处理装置、25000m3/h三四五线脱硫排风生物处理装置位于1#排气塔东侧，36000m3/h污水站曝气排风废气生物处理装置位于事故池东侧，新建的危废间位于硫酸钠浓缩和中水回用工程新征90亩地北头，体现了合理紧凑、功能分区明确、便于生产管理的原则；各类生产辅助设施及环保设施与生产设置紧密结合，对应设置，如脱硫排风生物处理装置布置在1#排气塔东侧，布局紧凑、合理。

综合以上分析，本项目平面布置合理。

# 9环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

## 9.1社会效益分析

本项目年产差别化粘胶短纤维2万吨，可较好地满足国内即国际市场的需求，不仅具有现实的市场，而且具有潜在的发展市场。工程投入运行后，为当地提供了一定的就业机会，提高当地居民收入，同时，通过纳税，增加地方财政收入，带动周边经济发展，具有较为明显的社会效益。

## 9.2经济效益分析

本工程总投资14604万元，投产后年产差别化粘胶短纤维2万吨，正常年销售收入31680万元，年平均利润总额4124.09万元，投资回收期为4.28年，年可上缴利税1031.02万元。本项目对市场需求变化的适应能力强，产品生产具有较强的抗风险能力，有一定的市场竞争力，经济效益较好。

## 9.3环保投资分析

本项目环保投资金额及所占比例见表9-1。

表9-1  环保设施投资一览表

| 类别 | 环保设施名称 | 数量 | 处理对象 | 环保投资(万元) | 所占比例(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 15000m3/h生物处理装置 | 1套 | 一二线脱硫排风 | 500 | 81.2 |
|  | 25000m3/h生物处理装置 | 1套 | 三四五线脱硫排风 | 700 |  |
|  | 36000m3/h生物处理装置 | 1套 | 污水站曝气排风的碱洗尾气 | 900 |  |
| 废水 | 废水收集管道 | 若干 | 污水站曝气排风生物处理装置的废水 | 400 | 15.5 |
| 噪声 | 加装消声器、基础减震、厂房隔声 | 若干 | 设备噪声 | 20 | 0.8 |
| 固废 | 厂区北头危险废物暂存间 | 1 | 吸附装置产生的废活性炭 | 5 | 0.2 |
| 防渗 | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | 新增 | 一二线脱硫排风生物处理区 | 60 | 2.3 |
|  | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | 新增 | 三四五线脱硫排风生物处理区 |  |  |
|  | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | 新增 | 污水站曝气排风生物处理区 |  |  |
|  | 采用配筋混凝土浇筑，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | 新增 | 新建危废间 |  |  |
|  | 地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化 | 新增 | 生产区路面 |  |  |
|  | 10～15cm的水泥硬化处理 | 新增 | 库房 |  |  |
| 合计 |  |  | 2585 | 100 |

技改项目环保投资2585万元，占总投资的17.7%。环保投资中，废气治理措施和废水治理措施分别占81.2%和15.5%，符合本项目特点。

## 9.4环境经济损益分析

### 9.4.1环保费用估算

环保费用包括环保设施的运行费用和管理费用，具体发生于电费、药剂费、设备折旧费，人工费和维修费等项目。

各项环保措施的运行费用估算见表9-2。

表9-2  环保设施运行费用估算

| 序号 | 项目 | 运行费用（万元/年） | 创造产值（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染控制 | 90 |  |
| 2 | “碱洗-活性炭吸附”装置处理工艺废气 | 700 | 8200 |
| 3 | 污水站曝气排风处理 | 170 |  |
| 4 | 固废处置 | 40 |  |
| 5 | 噪声控制 | 6 |  |
| 6 | 环境监测 | 8 |  |
| 合计 | 1014 | 8200 |

由表9-2分析可见，本项目环保设施运行收益扣除运行费用1014万元/年，可为企业创造利润7186万元/年。

### 9.4.2环境经济损益分析

技改项目产生的主要环境问题是废水和废水污染，企业在落实本报告书提出的各项环保措施后，可使项目产生的各项污染物达标排放，大幅度削减废气、废水中的污染物排放量，具体指标如下：

（1）为提高产能，本次技改将黄化CS2的加入量由309.2kg/t甲纤提高至323.7kg/t甲纤，造成工艺废气中CS2和H2S的产生浓度增加。将各生产线吸附槽的活性炭碳层高度由2m提高至2.5m，增加吸附槽的吸附能力，在维持吸附总周期208min不变的条件下，使吸附能力不下降。技改后CS2的消耗量仍保持在61kg/t粘纤，CS2的循环利用率仍保持在81.1%。

（2）采用生物处理装置对脱硫排风处理，采用生物装置对污水站曝气排风的碱洗尾气进行处理后，可削减CS2 85.68t/a，削减H2S排放量151.94t/a。

（3）废水处理处理原液车间、纺练车间、酸站车间的废水，处理后可削减COD 98.8t/a，实现污水达标排放。

（4）噪声控制措施使各噪声源取得15-30dB(A)的降噪效果，可使厂界噪声达标。

（5）对本项目地面分区防渗处理，可防止污染物下渗污染地下水。

# 10环境管理与监测实施计划

为加强该厂的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量，有效地保护生态环境，执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂的环境管理和环境监测计划。

## 10.1施工期环境管理

### 10.1.1环境管理机构

施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。

主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。

### 10.1.2主要职责

（1）贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。

（2）对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。

（3）推广应用施工环境保护先进技术。

（4）组织开展必要的环境保护专业技能培训，提供施工人员的环境保护意识。

（5）听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

## 10.2运营期环境管理

### 10.2.1环境管理机构

该公司设三级环保管理机构负责日常环保工作，配备专职环保人员。由总经理直接负责，下设主管副总经理，设有专职环保机构――环保管理部，下设环保科，全面负责公司的环境保护管理工作，目前环保管理人员10人。公司目前配备检测人员26人，负责公司的环境及污染源的自行监测工作。

### 10.2.2机构职责

环保管理机构职责在企业原有规定的基础上，经补充、完善如下：

（1）贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；

（2）建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各部门、车间执行环保法规情况；

（3）编制并组织实施环境保护规划和计划；

（4）搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；

（5）组织对基层环保员的培训，提高工作素质；

（6）领导并组织全厂的环境监测工作，建立环境监控档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表；

（7）制定各车间的污染物排放指标和治理设施的运转指标，定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。

### 10.2.3污染物排放清单及环境管理要求

项目污染物排放清单及环境管理要求见表10-1。

表10-1  污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 工程组成及原辅材料 |
| --- |
| 工程组成 | 一线至五线分别提产至3.6万吨/年 |
| 原辅材料 | 木浆粕、棉浆粕、烧碱、二硫化碳、硫酸、硫酸锌 |
| 环保措施及污染物排放要求 |
| 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排污口信息 | 执行标准 |
|  |  | 环保设施 | 数量 | 参数 | 排气筒编号 | 排气筒高度 | 内径 |  |
| 废气 | 一二线机内排风 | CS2、H2S | 碱洗吸附装置 | 1套 | 2×40000m3/h | 1#排气塔 | 120 | 2m | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表2标准 |
|  | 一二线脱硫排风 | CS2、H2S | 生物处理装置 | 1套 | 15000 m3/h |  |  |  |  |
|  | 一二线后精练排风 | CS2、H2S | 直排 | － | 30000 m3/h |  |  |  |  |
|  | 一二线室内排风 | CS2、H2S | 直排 | － | 55000 m3/h |  |  |  |  |
|  | 三四五线脱硫排风 | CS2、H2S | 生物处理装置 | 1套 | 25000 m3/h |  |  |  |  |
|  | 三四五线机内排风 | CS2、H2S | 碱洗吸附装置 | 1套 | 120000m3/h | 2#排气塔 | 120 | 4m | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表2标准 |
|  | 三四五线后精练排风 | CS2、H2S | 直排 | － | 55000 m3/h |  |  |  |  |
|  | 三四五线室内排风 | CS2、H2S | 直排 | － | 360000 m3/h |  |  |  |  |
|  | 污水站曝气排风 | CS2、H2S | 碱洗+生物处理装置 | 1套 | 36000 m3/h |  |  |  |  |
| 废水 | 碱站废碱液 | pH、COD、SS | 依托现有30000m3/d物化污水站和在建15000m3/d生化污水站 | 1套 | 200 m3/d | － | － | － | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  | 老成废水 |  |  |  | 2541.1m3/d |  |  |  |  |
|  | KKF滤机冲洗水 | pH、COD、SS、S2-、CS2 |  |  | 30 m3/d |  |  |  |  |
|  | 原液车间设备冲洗 |  |  |  | 20 m3/d |  |  |  |  |
|  | 纺丝机 | pH、COD、SS、S2-、CS2、总锌、SO42- |  |  | 4000 m3/d |  |  |  |  |
|  | 牵伸机 |  |  |  | 1700 m3/d |  |  |  |  |
|  | 铺毛机 |  |  |  | 1400 m3/d |  |  |  |  |
|  | 精练二道水洗 |  |  |  | 2000m3/d |  |  |  |  |
|  | 纺练车间设备冲洗 |  |  |  | 40m3/d |  |  |  |  |
|  | CS2冷凝酸性水 | pH、CS2、SO42- |  |  | 1290.5m3/d |  |  |  |  |
|  | 酸浴脱气冷凝水 |  |  |  | 1200m3/d |  |  |  |  |
|  | 酸浴闪蒸冷凝水 |  |  |  | 2340m3/d |  |  |  |  |
|  | 酸站车间设备冲洗 | pH、COD、SS、S2-、总锌、SO42- |  |  | 30m3/d |  |  |  |  |
|  | 生物处理装置排水 | pH、COD、SO42- |  |  | 1300m3/d |  |  |  |  |
|  | 离子交换再生水 | 无机盐 |  |  | 1920.4m3/d |  |  |  |  |
|  | 冷却系统排污水 | 无机盐 |  |  | 6314.3m3/d |  |  |  |  |

## 10.3环境监测计划

### 10.3.1监测机构组成

环境监测是污染防治的重要内容，对装置（单元）的排污状况和环境质量进行有效监测，不仅能够及时发现由于管理、技术等方面原因造成对环境的影响和问题，采取相应的处理措施，而且为环保设施的长期稳定运行提供信息支持。该厂目前配备监测人员26人，开展自行监测。

### 10.3.2人员职责

（1）按有关规定及时协助完成全厂常规监测任务，建立污染源档案；

（2）参加本厂环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作；

（3）按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。

### 10.3.3监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》，针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下表：

表10-3  监测计划一览表

| 类别 | 污染源 | 采样位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 点源 | 机内排风 车间排风 污水站曝气排风 | 1#排气塔采样口 2#排气塔采样口 | CS2、H2S、臭气浓度 | 每季1次 |
|  | 面源 | 厂界无组织 | 厂界 | CS2、H2S、臭气浓度 | 每季1次 |
| 废水 | 生产生活污水 | 厂区排放口 | 厂区排放口 | 流量、pH、COD、硫化物、总锌 | 除总排口流量和COD为在线监测外，其它项目每月1次 |
| 地下水 | 地下水 | 上游水井 厂区水井 下游水井 | 现有监控井 | pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解总固体、总硬度、氨氮、总锌、钴、硫化物 | 每年1次 |
| 噪声 | 厂界 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 每年1次 |

## 10.4污染物总量控制分析

污染物排放总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目地，确定区域内各类污染源的允许排放速率，从而在保证实现环境质量的前提下，促进区域经济的健康稳定发展。它是实现区域环境保护的重要手段，它将促进节约能源、优化产业结构、有效治理污染。

### 10.4.1总量控制因子的确定

按照《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》的要求，全国实行排放量控制的主要污染物有SO2、NOx、COD和氨氮，并结合本项目的污染物特征，确定污染排放总量控制因子为：COD、氨氮。

10.4.2污染物排放量

根据项目工程分析及污染源强核算，污染物排放量见表10-4。

表10-4  项目污染物排放量统计分析

| 类别 | 废气 | 废水 |
| --- | --- | --- |
| 污染物 | 废气量 万m3/a | CS2 t/a | H2S t/a | 废水量 万m3/a | COD t/a | 氨氮 t/a |
| 技改工程排放量 | 0 | 37.152 | 23.044 | 86.67 | 226.2 | 0 |

### 10.4.2总量控制指标

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197 号）中指标审核规定“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量(行业最高允许排水量)、烟气量等予以核定”。项目污染总量指标按照排放标准发进行核定。

#### 10.4.2.1排放标准

厂区总排口污水中的COD、氨氮排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。总量核算采用南堡经济开发区污水处理厂排水标准，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，即COD 50mg/L、氨氮5mg/L。

#### 10.4.2.1污染物总量指标核算

本项目不涉及废气主要污染物排放，根据本项目废水排放量、排放浓度，废水污染物排放总量指标核算如下：

COD总量指标＝排水量（m3/a）×COD排放浓度（mg/L）×10－6＝866667×50×10－6＝43.333t/a

氨氮总量指标＝排水量（m3/a）×氨氮排放浓度（mg/L）×10－6＝866667×5×10－6＝4.333t/a

即本项目污染物排放总量指标为：COD 43.333t/a、氨氮4.333t/a。

## 10.5环保措施“三同时”验收一览表

依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在建设项目完成后，应对环境保护设施进行验收。验收内容见表10-5。

表10-5  环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 防治对象 | 防治设施 | 数量(套) | 要求及效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一二线脱硫排风 | 15000m3/h生物处理装置 | 1 | 1#和2#排气塔CS2排放速率<97kg/h，H2S排放速率<21kg/h，臭气浓度<60000 厂界CS2<3mg/m3，H2S<0.06mg/m3，臭气浓度＜20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建和表2标准 |
|  | 三四五线脱硫排风 | 25000m3/h生物处理装置 |  |  |  |
|  | 机内排风 | 废气回收装置的炭层厚度由2m提高至2.5m | － |  |  |
|  | 污水站曝气排风 | 利用现有碱洗，新增36000m3/h生物处理装置 | 1 |  |  |
| 废水 | 全厂废水 | 利用现有30000m3/d物化污水站和在建15000m3/d生化污水站 | 1 | pH 6-9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 150mg/L 硫化物1.0mg/L 总锌5.0mg/L 氨氮5mg/L 排水量＜300m3/t纤维 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 所有噪声设备均置于厂房内，采取减振、隔声、消声等 |  | 厂界噪声： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类区标准 |
| 固废 | 废粘胶 | 废粘胶桶暂存全部回用 | － | 不长期堆存，不排入外环境 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求 |
|  | 干凝固胶块 | 碱性废料桶暂存全部回用 |  |  |  |
|  | 未正常牵伸废丝、正常牵伸废丝 | 洗净后销售 |  |  |  |
|  | 污泥 | 随产随清，外售综合利用 | － |  |  |
|  | 废活性炭 | 编织袋装暂存，危废暂存间暂存，送有资质的单位处理 | － |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及修改单中相关要求 |
| 防渗 | 一二线脱硫排风生物处理区 | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 | 渗透系数≤10-10cm/s |  |
|  | 三四五线脱硫排风生物处理区 | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 |  |  |
|  | 污水站曝气排风生物处理区 | 基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 |  |  |
|  | 新建危废暂存间 | 采用配筋混凝土浇筑，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8 |  |  |
|  | 生产区路面 | 地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化 | 渗透系数≤10-7cm/s |  |
|  | 库房 | 10～15cm的水泥硬化处理 |  |  |

# 11环境影响评价结论

## 11.1建设项目概况

### 11.1.1基本情况

（1）项目名称：2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目；

（2）建设单位：唐山三友集团兴达化纤有限公司；

（3）建设地点：唐山三友集团兴达化纤有限公司现有厂区内，厂址中心坐标为东经118°12'14.44"，北纬39°15'35.07"。

（4）建设性质：改扩建；

（5）工程内容：对原有生产线和辅助装置及配套工程进行技术改造，新增建筑面积3300平方米，购置结晶机、一道滤机、酸浴底槽等设备213台（套），新增2万吨/年差别化粘胶短纤维的生产产能，其中莫代尔粘胶短纤维1万吨、着色粘胶短纤维0.5万吨、细旦粘胶短纤维0.5万吨，项目建成后，企业生产能力达到18.5万吨/年。

产品方案：差别化粘胶短纤维20000t/a（包括莫代尔粘胶短纤维10000t/a、着色粘胶短纤维5000t/a、细旦粘胶短纤维5000t/a），副产硫酸钠溶液57000t/a、硫氢化钠溶液7232t/a。

（7）工程投资：总投资14606万元，其中环保投资为2585万元，占总投资的17.7%；

（8）劳动定员：本项目无新增定员；

（9）工作制度：年工作8000小时，三班制，每班8小时；

（10）建设周期：预计2019年5月竣工。

### 11.1.2厂址选择可行性

兴达公司位于南堡开发区西区，北距沿海公路850m，西北距黑沿子排干3400m。本次技改工程在现有占地内进行，厂址S方向距最近的敏感点百旺家苑800m，ESE方向厂界距曹妃甸湿地最近距离5363m。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域。

技改工程选址符合南堡经济开发区总体规划；厂址周围敏感度一般；污染物实现达标排放、对周围环境的影响较小；满足大气环境防护距离及卫生防护距离的要求，并得到了当地大多数公众的支持，本项目选址可行。

### 11.1.3产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中的鼓励类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；符合《粘胶纤维行业规范条件（2017）版》要求；本项目已经在河北省发展和改革委员会备案。因此，该项目的建设符合国家产业政策。

## 11.2环境质量现状

### 11.2.1大气环境质量现状

根据历史资料统计和现场实测统计，各点位中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3检测浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，CS2、H2S检测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高允许浓度限值，区域大气环境质量较好。

### 11.2.2地下水质量现状

根据历史资料统计和现场实测统计，调查区内浅层水水质较差，溶解性总固体、硫酸盐、总硬度含量偏高主要与本地区地质结构、地层物质组成有关。评价区内深层地下水水质较好，所有水质点检测项目均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

### 11.2.3声环境质量现状

根据监测结果统计分析，项目厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，声环境质量较好。

## 11.3环境保护措施

### 11.3.1废水治理措施

技改后，酸性废水包括纺练酸性废水、酸站酸性废水、废气生物处理装置排水，低浓度废水包括冷却系统排污、离子交换再生废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站酸性废水调节池。碱性废水包括粘胶车间碱性废水、精练二水洗废水，经环氧玻璃钢管道重力流排至污水处理站碱性废水调节池。

技改项目废水排放量2600m3/d，技改后全厂废水排放量26404.4m3/d（中水工程投运后为20383.3 m3/d），利用现有30000m3/d“曝气吹脱－中和－混凝沉淀”物化污水站和15000m3/d生化污水站处理，根据“5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目”环评，处理后的废水水质指标为pH 7-9、COD261mg/L、BOD5 63.3mg/L、氨氮0.114mg/L、SS 60mg/L、硫化物0.4mg/L、总锌0.95mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，经过开发区排水管网排至开发区污水处理厂。

### 11.3.2废气治理措施

技改工程废气包括机内排风、室内排风、污水站曝气排风。技改项目废气处理方式和排放方式有所变化：技改前未处理的脱硫排风，技改后采用生物处理装置处理；技改前三四五线脱硫排风经2#排气塔排放，技改后采用生物处理装置处理经1#排气塔排放；污水站曝气排风在碱洗处理的基础上增加了生物处理。同时，本次技改依靠调整工艺来实现提产目的，主要产生废气的设备和废气量并未增加，但废气中的CS2 和H2S含量均比例增加，故将各生产线吸附槽的活性炭碳层高度由2m提高至2.5m，增加吸附槽的吸附能力，在维持吸附总周期208min不变的条件下，使吸附能力不下降。

技改后，1#排气塔废气排放量205000m3/h，CS2排放速率为16.375kg/h、H2S排放速率为6.552kg/h，2#排气塔废气排放量565000m3/h，CS2排放速率为24.76kg/h、H2S排放速率为9.48kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。对比技改前，1#排气塔CS2排放速率减少了0.35kg/h、H2S排放速率减少了4.738kg/h，2#排气塔CS2排放速率减少了5.59kg/h、H2S排放速率减少了12.505kg/h。

### 11.3.3噪声治理措施

技改工程主要噪声源为新增压榨机、风机、泵类等，所有噪声设备均置于厂房内，并采取减振措施、设置隔声墙、隔音门，风机加装消声器等，噪声值可降低15~30dB(A)。

### 11.3.4固体废物治理措施

项目对各类固体废物进行分类处置，其中一般工业固体废物外售综合利用，危险废物交资质单位处置。

（1）一般固体废物：废粘胶和干凝固胶块的粘胶组成未发生变化，回用于生产；未正常牵伸废丝、正常牵伸废丝用水洗净后出售；污水站污泥主要成分为纤维素、半纤维素、CaSO4和Zn(OH)2，纤维素、半纤维素等可燃成分重量比占20%以上，该污泥属于一般固废，交由迁安平刚物流有限公司回收利用，唐山三友热电有限责任公司作为污泥处置的备用单位。

（2）危险废物处置：

废气回收装置定期更换的废活性炭（HW49）为危险固废，采用编织袋装，贮存于厂区危险废物暂存间，定期送邢台嘉泰环保科技有限公司处理。

### 11.3.5防腐防渗措施

将新增部分厂区划分为：重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。根据项目各工序可能泄露的污染物性质，确定项目各分区防渗措施如下：

（1）重点污染防治区：包括一二线脱硫排风生物处理区、三四五线脱硫排风生物处理区、污水站曝气排风生物处理区、新建危废暂存间。

以上区域基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8，渗透系数不大于10-10cm/s。

（2）一般污染防治区：生产区路面地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数不大于10-7cm/s。

（3）非污染防治区：库房采用10～15cm的水泥硬化处理。

## 11.4环境影响

### 11.4.1大气环境影响

根据预测结果可以看出，本项目建成投产后，环境空气敏感点的CS2、H2S小时平均最大浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最大容许浓度，且CS2、H2S浓度较技改前将有所降低；无组织排放的CS2、H2S对厂周界贡献浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求；工程建成后车间须设置400m的防护距离，本项目车间无组织面源距最近的居民点百旺家苑860m，满足卫生防护距离的要求。

### 11.4.2地表水环境影响

本项目废水不直接排入地表水体，对地表水体无直接影响。技改建项目水质水量均不足以对南堡开发区污水处理厂造成冲击影响，且污水处理厂已出具证明同意接纳本项目外排的达标污水。

### 11.4.3地下水环境影响

项目采取了完善的地下水污染控制措施，根据预测结果，正常工况下，项目对地下水影响轻微。

### 11.4.4声环境影响

噪声源对各评价点的贡献声级在37.9~46.5dB(A)之间，均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区对应标准要求。和现状噪声值叠加后，厂界昼间噪声预测值在54.4~57.3dB(A)，夜间在43.3~48.0dB(A)，厂界噪声预测值的噪声预测值较现状值有所增加，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

厂址距离周边居民点均在780m以上，根据上述厂界噪声预测结果，通过距离衰减，对居民区的噪声贡献影响很小。

### 11.4.5固体废物

技改项目产生的固体废物均得到合理利用或处置，不会长期堆存对外环境造成不利影响。

### 11.4.6环境风险

通过环境风险分析，项目涉及原辅材料可能产生的风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。

## 11.5公众意见采纳情况

唐山三友集团兴达化纤有限公司分别于2017年6月9日~2017年6月22日、2017年8月1日至2017年8月14日进行了两次公示，根据公众参与调查结论，89%的被调查者对项目的建设表示赞同，公示期间没有收到反对意见。

## 11.6总量控制

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197 号）核算，项目污染物排放总量指标如下：

废水污染物总量指标：COD：43.333t/a、氨氮4.333t/a。

## 11.7总结论

综上所述，唐山三友集团兴达化纤有限公司2万吨/年差别化粘胶短纤维技改项目符合国家和地方相关产业政策，符合唐山南堡经济开发区总体规划，选址满足防护距离要求；项目采取了合理、有效的污染防治措施，污染物排放可以做到达标排放；项目建成后不会改变区域大气、水、声环境质量现有功能，对区域环境影响在可接受的程度；在确保落实好各项环保措施并保证其正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

# Text boxes

新鲜水

软水站

净水站

三友热电

原液车间

纺练车间

（精练机循环水量65835）

酸站车间

冷却水池

废气碱洗和废气回收

冷却塔

达标排放

污水站

23730.9

5878.3

硫酸带入9.1

浆粕带入36.7

液碱带入609.7

1712.8

废水

主物料

新鲜水

软水

蒸汽

冷却水

4522.2.3

12872.6

7918.4

粘胶含水

4367.6

936.4

产品含水

56.9

反应生成

122.1

793.9

4262.2

983.4

249195

252812.6

424.9

液碱带入6.6

10462.3

6837.9

2315.2

61.1

1089.2

480869.1

6967.5

13342.6

62.7

32.6

35

487836.6

816.6

446

2861.4

15055.4

366.4

26146.9

401.1

液碱带入57.8

反应生成12.4

NaHS溶液

含水135.3

碱站

177.7

23822.1

19179.4

3184.6

进入硫酸钠溶液

1077.6

化粪池

地下水

办公生活

91.2

113.9

22.7

牵伸

切断

铺毛槽

一道水洗

脱硫

后精练

烘干

差别化粘胶短纤维

纺丝

熟成脱泡

酸浴脱气

黄化溶解

冷凝回收

老成

浸压粉

浆粕等

图 例

机内排风

室内排风

污水站脱气

屋顶排放

废气回收

废丝间

组件清洗间

排气塔

污水站脱气

碱洗

铺毛槽

纺牵切

熟成脱泡

酸浴脱气

黄化溶解

2×40000m3/h

废气回收

废丝间

1#

排

气

塔

一

二

线

一水洗

脱硫

后精练

组件清洗

80000m3/h

15000m3/h

30000m3/h

55000m3/h

污水站曝气排风

30000m3/h

铺毛槽

纺牵切

熟成脱泡

酸浴脱气

黄化溶解

120000m3/h

废气回收

废丝间

三

四

五

线

中

试

线

一水洗

脱硫

后精练

组件清洗

120000m3/h

25000m3/h

55000m3/h

360000m3/h

180000m3/h

2#

排

气

塔

590000m3/h

碱性废水

酸性废水

低浓废水

格栅

格栅

碱性废水调节池

碱性废水调节池

中和曝气池

空气

鼓风机

废气去碱洗

反应沉淀池

石灰乳

絮凝剂

开发区污水处理厂

污泥浓缩池

污泥

机械脱水

外售

生化处理系统

生活污水

浆粕

浸渍

压榨

粉碎

中温老成

送风冷却

黄化

称量

碱液净化车间

溶解

中间桶暂存

预熟成

熟成

真空脱泡

二、三道过滤

罐式脱泡

▲1

▲3

▲4

压液

软水、CS2

溶解碱

一道过滤

碱站

配碱

氯碱公司浓碱

软水

浸渍碱

过滤

透析

净液

废碱液●1

粘胶

●2

▲2

▲3

▲5●3¤1

■1■2

▲5●3¤2

■1■2

图 例

主物料流向

污染物流向

碱液流向

▲－废气  ●－废水

¤－噪声  ■－固废

■3

▲4

图 例

主物料流向

污染物流向

二次水流向

▲－废气  ●－废水

¤－噪声  ■－固废

纺丝

粘胶

牵伸

切断

铺毛

一道水洗

脱硫

二道水洗

漂白

三道水洗

最终水洗

中间轧水

上油

高压轧油

烘干

纺丝浴

软水

软水

双氧水

烧碱

锭子油

浓硫酸、硫酸锌、软水

打包

差别化粘胶短纤维

脱气

过滤

结晶

增浓

离心

溶解

硫酸钠溶液

混合

纺丝浴

高位槽

加热

母液

▲6●5

■4■5▲13

▲7●6

▲8

▲9●7

▲10

▲16●11

●12

●8

■6

▲12

▲11

闪蒸

浓酸

新鲜水

软水站

净水站

三友热电

原液车间

纺练车间

（精练机循环水量7980）

酸站车间

冷却水池

废气碱洗和废气回收

冷却塔

达标排放

污水站

2600

436

硫酸带入1

浆粕带入4.4

液碱带入74

207.6

废水

主物料

新鲜水

软水

蒸汽

冷却水

548.1

1559.6

959.8

粘胶含水

529.4

113.5

产品含水

6.9

反应生成

14.8

183

516.6

206

30205.5

30644

51.4

液碱带入0.8

1128.2

828.8

279.9

7.4

322.5

58286

758.5

1704

7.6

4

4.2

59044.5

99

54.1

346.8

1911.6

44.4

3170

48.6

液碱带入7

反应生成1.5

NaHS溶液

含水16.3

污水站曝气排风生物处理

碱站

22.3

140

140

2600

2411.5

386

进入硫酸钠溶液

130.6

新鲜水

软水站

净水站

三友热电

原液车间

纺练车间

（精练机循环水量73815）

酸站车间

冷却水池

废气碱洗和废气回收

冷却塔

达标排放

污水站

26330.9

6314.3

硫酸带入10.1

浆粕带入41.1

液碱带入683.7

1920.4

废水

主物料

新鲜水

软水

蒸汽

冷却水

5070.3

14432.2

8878.2

粘胶含水

4897

1049.9

产品含水

63.8

反应生成

136.9

976.9

4778.8

1189.4

279400.5

283456.6

476.3

液碱带入7.4

10430.5

7666.7

2591.1

68.5

1411.7

539155.1

7726

15046.6

70.3

36.6

39.2

546881.1

915.6

500.1

3208.2

16967

410.8

29316.9

449.7

液碱带入64.8

反应生成13.9

NaHS溶液

含水151.6

污水站曝气排风生物处理

碱站

200

1300

1300

26422.1

21590.9

3570.6

进入硫酸钠溶液

1208.2

化粪池

地下水

办公生活

91.2

113.9

22.7

新鲜水

软水站

净水站

三友热电

原液车间

纺练车间

（精练机循环水量73815）

酸站车间

冷却水池

废气碱洗和废气回收

冷却塔

达标排放

物化污水站

26290.5

6314.3

硫酸带入10.1

浆粕带入41.1

液碱带入683.7

1920.4

废水

主物料

新鲜水

软水

蒸汽

冷却水

5070.3

14432.2

8878.2

粘胶含水

4897

1049.9

产品含水

63.8

反应生成

136.9

976.9

4778.8

1189.4

279400.5

283456.6

476.3

液碱带入7.4

10430.5

7666.7

2591.1

68.5

1411.7

539155.1

7726

15046.6

70.3

36.6

39.2

546881.1

915.6

500.1

3208.2

16967

410.8

23326.5

449.7

液碱带入64.8

反应生成13.9

NaHS溶液

含水151.6

污水站曝气排风生物处理

碱站

200

1300

1300

20383.3

21600.5

3570.6

进入硫酸钠溶液

1208.2

化粪池

地下水

办公生活

92.8

115.9

23.1

硫酸钠

浓缩车间

9.6

4800

290

5630.5

4759.6

中水系统

生化污水站

12000

6000

6000

29326.5

20290.5

牵伸

切断

铺毛槽

一道水洗

脱硫

后精练

烘干

差别化粘胶短纤维

纺丝

熟成脱泡

酸浴脱气

黄化溶解

冷凝回收

老成

浸压粉

浆粕等

图 例

机内排风

室内排风

污水站脱气

屋顶排放

废气回收

废丝间

组件清洗间

排气塔

污水站脱气

碱洗

生物处理

生物处理

铺毛槽

纺牵切

熟成脱泡

酸浴脱气

黄化溶解

2×40000m3/h

废气回收

废丝间

1#

排

气

塔

一

二

线

一水洗

脱硫

后精练

组件清洗

80000m3/h

15000m3/h

30000m3/h

55000m3/h

污水站曝气排风

30000m3/h

铺毛槽

纺牵切

熟成脱泡

酸浴脱气

黄化溶解

120000m3/h

废气回收

废丝间

三

四

五

线

中

试

线

一水洗

脱硫

后精练

组件清洗

120000m3/h

25000m3/h

55000m3/h

360000m3/h

205000m3/h

2#

排

气

塔

565000m3/h

15000m3/h

生物处理

36000m3/h

生物处理

25000m3/h

生物处理

全年，静风

2.79%

春季，静风

3.8%

夏季，静风

3.27%

秋季，静风

3.6%

冬季，静风

3.54%

机内排风

三

级

碱

洗

除雾

18.5%

NaOH

活性炭吸附

22%

NaHS

外售

排放

返回碱洗

回收

不凝气

充氮脱附

蒸汽

冷凝

冷凝水

回收

CS2

酸性废水

低浓度废水

碱性废水

格栅

格栅

酸性废水调节池

碱性废水调节池

中和曝气池

空气

鼓风机

废气去碱洗

反应沉淀池

石灰乳

絮凝剂

开发区污水处理厂

污泥浓缩池

污泥

机械脱水

外

售