目录

1概述	6

1.1项目由来	6

1.2项目建设的必要性	7

1.3评价工作过程	7

1.4分析判定相关情况	7

1.5项目关注的主要环境问题及环境影响	11

1.6评价结论	11

2总论	12

2.1编制依据	12

2.2评价目的及原则	15

2.3环境影响因素识别及评价因子	16

2.4评价内容及评价重点	18

2.5评价标准	18

2.6评价等级及评价范围	22

2.7环境保护目标与保护级别	29

3 建设项目工程分析	31

3.1现有工程	31

3.2拟建工程	32

3.3本项目污染源排放汇总	63

3.4新建工程完成后公司情况总结	64

4环境质量现状监测与评价	66

4.1自然环境现状调查	66

4.2南堡经济开发区规划	68

4.3环境质量现状监测与评价	72

4.4区域污染源	88

5施工期环境影响分析	96

6环境影响预测与评价	97

6.1大气环境影响预测与评价	97

6.2水环境影响分析	104

6.3声环境影响评价	130

6.4固体废物环境影响分析	133

6.5生态环境影响分析	135

7 污染防治措施可行性论证	136

7.1废气污染防治措施可行性论证	136

7.2废水污染防治措施可行性论证	139

7.3噪声污染防治措施可行性论证	142

7.4固体废物污染防治措施可行性论证	142

7.5依托现有设施可行性论证	143

8环境风险评价	148

8.1风险识别	148

8.2源项分析	153

8.3 环境风险与评价	158

8.4 环境风险管理	160

8.5 应急预案	168

8.6 环境风险事故泄漏物料及废水收集处置措施	171

8.7风险防范设施验收一览表	171

9环境经济损益性分析	173

9.1社会效益分析	173

9.2环境损益分析	173

9.3环保设施投资估算	173

9.4环境经济效益分析	174

10环境管理与监测计划	177

10.1环境管理	177

10.2环境监测计划	179

10.3污染源监控措施	180

10.4排污许可证管理要求	181

10.5污染物排放清单	181

10.6环境保护“三同时”验收	185

11结论与建议	188

11.1结论	188

11.2项目建设可行性结论	194

11.3建议	194

附图附件

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：监测布点及评价范围图；

附图3：项目周边关系图；

附图4：项目厂区平面布置图；

附图5：南堡经济开发区总体规划图；

附图6：南堡产业布局规划图；

附图7：南堡用地布局规划图。

附件：

附件1：唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目备案证：南开经发投资备字[2018] 27号；

附件2：唐山晋广化工有限公司的建设用地规划意见；

附件3：唐山晋广化工有限公司土地证（冀唐国用2013第7491号）；

附件4：天然气供气协议；

附件5：南堡经济开发区供水公司供水协议；

附件6：污水接收证明；

附件7：其他合作协议；

附件8：河北省环境保护局关于《唐山市南堡开发区区域环境影响报告书审批意见的函》(冀环评函[2014]1128号)；

附件9：唐山晋广化工有限公司年产800吨5-氯戊酰氯项目环评批复；

附件10：唐山晋广化工有限公司年产800吨5-氯戊酰氯项目环境竣工验收意见的函；

附件11：唐山晋广化工有限公司年产500吨丁酰胺项目环评批复；

附件12：唐山晋广化工有限公司年产500吨丁酰胺项目环境竣工验收意见的函；

附件13：唐山永正环境监测有限公司关于《唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司年产500吨丁酰胺项目竣工验收报告》（唐永检字（2018）[验]第01027号）；

附件14：河北德普环境监测有限公司关于《唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目检测报告》（德普环检字（2017）第H047号）；

附件15：河北德普环境监测有限公司关于《唐山三友氯碱有限责任公司24万吨/年特种球型聚氯乙烯树脂扩建项目检测报告》（德普环检字（2017）第H213号）；

附件16：委托书；

附件17：专家意见；

附件18：建设项目环评审批基础信息表。

# 1概述

1.1项目由来

唐山晋广化工有限公司成立于2011年12月，原企业名称为“唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司”，于2018年5月30日，更名为“唐山晋广化工有限公司”。企业坐落于唐山市南堡开发区5号路南，外环路东部，厂区占地面积约20000平方米。

唐山晋广化工有限公司800吨/年5-氯戊酰氯项目环境影响报告书于2013年9月2日取得由唐山市环保局出具的环评批复（唐环发【2013】98号），该项目于2015年2月15日完成环保验收（唐环评函【2015】23号）。原有项目主要生产设备为合成釜、精馏塔等，为综合利用已有设备及附属设备和已建公用工程，现改建为年产500吨丁酰胺项目，主要利用原有项目的反应釜、精馏塔，新购置安装部分反应釜及尾气处理装置。唐山晋广化工有限公司年产500吨丁酰胺项目环境影响报告书于2017年12月6日取得唐山市曹妃甸区行政审批局出具的环评批复（唐曹审批环境水务科书【2017】17号），该项目于该项目于2018年3月9日完成大气、水污染防治措施的验收，与2018年5月8日完成噪声和固废污染防治措施的环保验收（南审环验函【2018】3号）。唐山晋广化工有限公司年储存4万吨烧碱、6万吨苯酚钠项目环境影响报告表于2017年11月20日取得唐山市曹妃甸区行政审批局出具的环评批复（唐曹审批环境水务环表【2017】139号），该项目于该项目于2018年3月9日完成大气、水污染防治措施的验收，与2018年5月8日完成噪声和固废污染防治措施的环保验收（南审环验函【2018】4号）。

本项目产品对叔丁基苯乙腈可用作调配香料的组分。随着产品的应用越来越广泛，国内的供应能力严重不足，有广阔的市场前景。

为满足国内日益增长的需求，公司拟投资1500万元利用原有厂房，建设唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目，同时新建原料对叔丁基氯化苄和产品对叔丁基苯乙腈的储罐各二座、新建初期雨水收集池一座。

## 1.2项目建设的必要性

（1）项目建设用地位于南堡经济开发区城西工业区，符合“化工、化纤、新型建材”的产业定位。本项目依托厂区内现有厂房、污水处理站、废气处理设施及其他生活设施和公用工程。厂区整体规划科学合理。

（2）项目产品对叔丁基苯乙腈可作为调配香料的组分，有广阔的市场前景。

（3）项目产生的废气经降膜吸收/冷凝+活性炭吸附+光催化氧化+25m排气筒外排，废气中污染物产生量较小，废气量满足原有项目光催化氧化设备要求，能够保证废气中污染物达标排放。

（4）为减少生产投料和包装工序产生的无组织废气，本项目拟新建原料对叔丁基氯化苄和产品对叔丁基苯乙腈的储罐各二座。生产投料及包装工序均是使用泵通过管道输送，减少了无组织废气的产生。

（5）新建225m3初期雨水收集池一座，以满足对厂区初期雨水的收集。

## 1.3评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院关于《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改版）规定，该项目应编制环境影响报告书。唐山晋广化工有限公司委托河北德源环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。

接收委托后，本单位技术人员根据唐山晋广化工有限公司提供的相关资料及项目选址、规模、性质和工艺路线等，对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划进行了符合性分析，确定项目可开展环境影响评价工作。在此基础上，我单位组织有关人员对项目厂址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并根据相关工程详细资料，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的规定，编制完成了《唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目环境影响报告书》。

在环境影响评价工作期间，建设单位分两次进行了网上公示，两次环评信息公示期间，均未收到任何反对意见。

## 1.4分析判定相关情况

- 与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的符合性

唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类，为允许类。

（2）与冀政办发[2015]7号文的符合性

本项目位于唐山南堡经济开发区内，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中的限制、淘汰类项目。

（3）项目备案情况

河北唐山南堡经济开发区经济发展局立项备案（南开经发投资备字[2018]27号），项目建设符合国家产业政策。

（4）与园区规划符合性

本项目为新建类型项目，位于唐山南堡开发区荣业道南侧，化工路东侧。依托公司现用土地及厂房，用地性质为工业用地，符合唐山南堡开发区总体规划。

开发区规划产业发展方向以化工产业为主，对叔丁基苯乙腈项目符合开发区产业规划。

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。其中现状南堡经济开发区位于城西工业区内，产业定位为化工、化纤、新型建材等，本项目位于西区的城西工业区，符合开发区规划用地布局。

（5）其他产业政策分析

本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《水污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物削减计划通知》以及《河北省水污染防治工作方案》的符合性分析见表1.4-1。

（6）本项目“三线一单”符合性分析

本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单的符合性分析，见表1.4-2。

表1.4-1  本项目与相关大气污染防治政策的符合性

| 环保政策 | 政策要求 | 本项目实际 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》 | 1、在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 2、加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。 | （1）公司位于唐山南堡经济开发区，项目位于现有厂区内；（2）本生产项目采用燃气导热油炉供热。 | 符合 |
| 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》 | 1、全面整顿燃煤小锅炉。到2017年，各设区市和省直管县（市）城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。 2、耗煤建设项目要实行煤炭减量替代； 3、强化施工工地扬尘环境监管。加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。 |  | 符合 |
| 《国务院关于印发水污染防治行动计划》 | 全面控制污染物排放。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。（环境保护部牵头，科技部、工业和信息化部、商务部等参与） | 园区污水处理厂已建成运行，项目工艺废水为蒸馏水，回用于原料溶解使用。 | 符合 |
| 《河北省水污染防治工作方案》 | 到2016年底前，全省所有工业园区（工业集聚区）全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。（省环境保护厅牵头，省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省商务厅等部门参与） |  | 符合 |
| 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》 | 实施挥发性有机物综合治理。强化无组织排放废气收集，采取密闭措施，安装高效集气装置；加强有组织废气治理，配套安装焚烧等高效治理设施 | 项目生产废气经管道引至废气处理装置（采用降膜吸收、冷凝、吸附处理） | 符合 |
| 《重点行业挥发性有机物削减计划通知》 | 根据不同行业 VOCs 排放浓度、成分，选择催化燃烧、蓄热燃烧、吸附、生物法、冷凝收集净化、电子焚烧、臭氧氧化除臭、等离子处理 、光催化等针对性强、治理效果明显的处理技术对VOCs 废气进行处理处置。 |  | 符合 |

表1.4-2  本项目与“三线一单”政策的符合性

| 政策 | 政策要求 | 本项目实际 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线等生态环境敏感脆弱区域。 原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 | 南堡经济开发区东区东临曹妃甸湿地。东区不得布置重污染项目，东区东边界以西部分区域布置无污染一类工艺。 本项目位于南堡经济开发区内城西工业区，发展定位为化工、化纤、新型建材等，本项目符合开发区产业规划。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 按照环境质量不断优化的基本原则，以改善环境质量为目标，衔接大气、水、土壤环境质量管理要求，确定分区域、分流域、分阶段的环境质量底线目标要求。 | 本公司原有项目已取得排污许可证，本项目对原有项目锅炉进行技术改造，有效降低颗粒物、SO2、NOx的排放浓度。加上现有项目导热油炉的排放后，仍然比原有排污许可证上排放量低。可满足区域总量控制要求。本项目新增污水为设备、地面清洗水，进入厂内污水处理站处理后排入南堡污水处理厂，对环境影响较小。 | 符合 |
| 资源利用上限 | 提升自然资源开发利用效率。衔接各地区资源能源“总量和强度双管控”要求，以改善环境质量、保障生态功能为目标，考虑生态安全、环境质量改善、环境风险管控等要求，完善水资源、土地资源开发利用和能源消耗的总量、强度、效率等要求。 | 本项目新增导热油炉一台，使用天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，减少SO2、NOx的排放。本项目无生产废水产生，产生的蒸馏水有效回用，最大程度增加水的回用率。营运过程中消耗的电能、燃气、水资源等相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 以“三大红线”为核心的环境管控要求，转化为空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面的管控要求，建立各环境管控单元的环境准入负面清单，明确禁止和限制的环境准入要求。 | 本项目位于南堡经济开发区城西工业区，属于化工类，符合开发区产业规划。 不在该区域的负面清单内。 | 符合 |

## 1.5项目关注的主要环境问题及环境影响

本项目对周围环境的影响主要表现在运营期对大气环境、水环境、和声环境的影响。本项目依托公司现有公辅设施，新增的生产设备安装在已有厂房中，在施工期影响主要为生产设备及储罐的运输与安装，因此不考虑施工期的环境影响。本次环评在运营期主要关注生产工艺废气对大气环境的影响；生产废水主要为蒸馏水，回用于生产，对水环境的影响较小；生产设备噪声对周围声环境的影响：危险废物、一般工业固废等固体废物以及环境风险对周围环境的影响。具体关注内容如下：

①废气：项目对叔丁基苯乙腈废气主要进行“降膜吸收/冷凝+活性炭吸附+光催化氧化”为由25m排气筒排放。

②废水：生产污水主要为蒸馏水，回用于生产；设备、地面清洗水、生活污水。

③噪声：项目主要产噪设备为各种泵类、离心机等。

④固体废物：项目危险废物主要为废活性炭、釜残、氰化钠包装袋、四丁基溴化铵包装袋；一般固废为：生活垃圾。

## 1.6评价结论

环评单位通过调查和分析，依据项目基础资料以及国家、地方有关法规和标准综合评价后认为：

唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目符合国家产业政策，选址符合园区总体规划，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，外排污染物对周围环境影响不大，可以满足当地环境功能区划的要求；项目符合清洁生产要求环境风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；污染物排放总量符合污染物总量控制要求；具有良好的经济和社会效益。从环境保护角度分析，项目建设可行。

报告书编制过程中，得到南堡经济开发区行政审批局、建设单位及设计单位的大力支持，在此表示衷心感谢。

# 2总论

2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

- 《中华人民共和国节约能源法》2016年7月修订；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月修订

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日。

### 2.1.2环境保护法规

- 国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017年10月1日起施行；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号文；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本2013年修订）》，国家发改委2013年第21号令，2013年5月1日起施行；

- 国务院关于印发《全国主体功能区规划》的通知，国发[2010]46号；

- 关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知，环办水体函[2017]323号；

- 《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》 ，环办[2013]104号；

- 国家发展改革委关于印发《河北沿海地区发展规划》的通知，国家发改委，发改地区[2011]2592号；

- 《关于进一步环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部文件 环发[2012]77号；

- 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，环境保护部公告2013年第59号；

- 《危险化学品安全管理条例》，国务院令 第591号，2011年12月1日起施行；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2016]31号；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号；

- 《国务院关于印发大气污染行动计划的通知》，国务院国发[2013]37号；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环境保护部 环环评[2016]150号；

- 《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》，环发[2011]128号；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第44号，2017年9月1日施行；

- 关于印发《国家环境保护“十三五”发展规划》的通知，环科技[2017]49号；

- 《“十三五”生态环境保护规划》，国发[2016]65号；

- 关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知，环境保护部，环环评[2016]95号，2016年7月15日；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

- 《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，环境保护部公告2013年 第14号；

- 关于印发《生态保护红线划定指南》的通知，环办生态[2017]48号；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103号；

- 关于落实《大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入》的通知，环办[2014]30号；

- 《河北省环保厅关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》，冀环办字函[2017]544号。

- 《河北省大气污染防治条例》，2016年3月1日起实施；

- 《河北省环境保护公众参与条例》，2015年1月1日；

- 《河北省环境污染防治监督管理办法》，河北省人民政府令[2008]第2号2008年3月1日起施行；

- 《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》，省环境保护厅 2014年10月28日发布；

- 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015版）的通知》，冀政办发〔2015〕7号)；

- 关于印发《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》的通知，冀环办发[2010]250号；

- 《重点行业挥发性有机物削减计划通知》，工信部联节[2016]217号；

- 关于印发《河北省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》的通知，冀环办发[2017]47号；

- 《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》，冀环办发[2010]238号。

- 河北省人民政府办公厅关于印发《河北省沿海地区总体规划》的通知，冀政办函[2012]14号；

- 河北省人民政府办公厅关于印发《河北省“十三五”能源发展规划》的通知，冀政办字[2017]114号；

- 《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，冀政[2012]24号；

- 《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，河北省人民政府办公厅 冀政办发[2015]7号；

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总〔2014〕283号；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发〔2014〕197号；

- 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）

- 河北省建设厅发布《河北省建筑施工扬尘治理方案》，2017年3月20日；

- 《关于印发京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案的通知》，2017年3月23日；

- 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）。

### 2.1.3环境影响评价规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（8）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。

### 2.1.4相关文件

（1）项目建议书；

（2）项目环评委托书；

（3） 唐山市南堡经济开发区经济发展局备案证（南开经发投资备字[2018] 27号）；

（4）唐山晋广化工有限公司提供的其它技术资料。

2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过现场调研、资料收集及环境监测等手段，掌握拟建项目所在地的区域自然环境、社会环境及环境质量现状。

（2）通过工程分析，确定该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子。

（3）分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目运营期对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治措施。根据该工程污染物排放情况和区域环境容量，提出该工程的主要污染物排放总量控制建议指标。

（4）论证拟采取的环境保护措施的可行性、合理性及清洁生产水平，并针对存在的问题，提出建设及生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

（5）论证项目选址方案的环境可行性及该项目对国家产业政策、区域总体发展规划、环境功能区划、达标排放和污染物排放总量控制的符合及相容性。

（6）分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境影响程度及范围，提出环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术支持，为环境保护主管部门提供决策依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

- 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

- 科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

- 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响因素识别及评价因子

### 2.3.1环境影响因素识别

为正确分析该项目建设可能对自然环境、生态环境产生的影响，结合项目生产工艺和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表2.3-1    环境影响因素识别结果

| 类 别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环 境 空 气 | 地 表 水 | 地 下 水 | 声 环 境 | 植 被 | 陆 域 生 物 | 水 土 流 失 |
| 施工期 | 设备安装 |  |  |  | -1D |  |  |  |
| 营运期 | 物料运输及储存 | -1C |  | -1C | -1C |  |  |  |
|  | 废气 | -1C |  |  | -1C |  | -1C |  |
|  | 废水 |  | -1C | -1C | -1C | -1C |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1C |  |  |  |
|  | 固废 | -1C |  | -1C | -1C | -1C |  |  |
|  | 绿化 | -1C |  |  | +1C | +1C |  | +1C |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

由表1.3-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为声环境，随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、地下水和声环境三个方面。

### 2.3.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，确定本项目污染源及环境影响评价因子，见表2.3-2。

表2.3-2    项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、臭氧、非甲烷总烃、 |
|  | 污染源评价 | SO2、NOX、非甲烷总烃、 |
|  | 影响评价 | SO2、NOX、非甲烷总烃、氰化氢 |
| 地下水 水环境 | 现状评价 | K+、Ca+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物（Cl-）、硫酸盐（SO42+）、pH值、总硬度（以CaCO3计）、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫化物、氯化物、氟化物、碘化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、 |
|  | 污染源评价 | 氰化物、氨氮 |
|  | 影响评价 | 氰化物、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 危险废物：污水处理站污泥、废活性炭、氰化钠内包装袋、四丁基溴化铵包装、釜残； 一般废物：生活垃圾。 |
|  | 影响分析 |  |
| 环境风险 | 风险评价 | 氰化钠仓库 |
|  | 影响分析 | 氰化钠储运风险 |

2.4评价内容及评价重点

### 2.4.1评价内容

本次环评工作内容有：区域环境概况、工程分析、环境质量现状调查与评价、运营期环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等。

### 2.4.2评价重点

根据本项目污染物排放特点及所处环境，本次评价工作重点为工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证。

2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行河北省《大气环境质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。

（2）浅层地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准，深层地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

（3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；

表2.5-1    环境空气质量标准

| 项目 | 评价因子 | 浓度限值 | 标准值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | TSP | 24小时平均 | 0.3mg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 0.075mg/m3 |  |
|  |  | 年平均 | 0.035mg/m3 |  |
|  | PM10 | 24小时平均 | 0.15mg/m3 |  |
|  |  | 年平均 | 0.07mg/m3 |  |
|  | SO2 | 24小时平均 | 0.15mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.50mg/m3 |  |
|  | NO2 | 24小时平均 | 0.08mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.20mg/m3 |  |
|  | CO | 24小时平均 | 0.004mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.01mg/m3 |  |
|  | 臭氧 | 1小时平均 | 0.2mg/m3 |  |
|  |  | 8小时平均 | 0.16mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 mg/m3 | 《大气环境质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 |

表2.5-2    地下水质量标准

| 项目 | 污染物名称 | Ⅲ类标准 | Ⅴ类标准 | 单位 | 标准值来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 | pH | 6.5-8.5 | <5.5，>9 | 无量纲 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） |
|  | 总硬度 （以CaCO3计） | ≤450 | >650 | mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤3 | >10 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 | >2000 | mg/L |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20 | >30 | mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1 | >4.8 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5 | >1.5 | mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250 | >350 | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 | >350 | mg/L |  |
|  | 挥发性酚类 （以苯酚计） | ≤0.002 | >0.01 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 | >2.0 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 | >0.1 | mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.02 | >0.1 | mg/L |  |
|  | 碘化物 | ≤0.08 | >0.5 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | >0.3 | mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3 | >2.0 | mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.1 | >1.5 | mg/L |  |
|  | 锌 | ≤1 | >5.0 | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001 | >0.002 | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | >0.01 | mg/L |  |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 | >0.10 | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.01 | >0.01 | mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01 | >0.10 | mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1 | >1.5 | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.01 | >0.05 | mg/L |  |
|  | 铝 | ≤0.01 | >0.5 | mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | >100 | CFU/ml |  |
|  | 细菌总数 | ≤100 | >1000 | CFU/100ml |  |
|  | 石油类 | ≤0.3 | mg/L | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |

表2.5-3    声环境质量标准

| 项目 | 评价因子 | 浓度限值 | 标准值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类 |

### 2.5.2污染物排放标准

（1）本项目生产工艺废气中的非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”标准；无组织废气颗粒物、氰化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；燃气导热油炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）。

（2）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准和南堡开发区污水处理厂进水水质要求，氯化物满足河北省《氯化物排放标准》（DB13/831-2006）中表1其它行业Ⅰ类三级标准。

（3）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应的标准值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

（4）固体废物执行《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）、《危险废物鉴别标准》（GB5087.1~7-2007）、《国家危险废物名录》（2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

污染物排放标准值见表2.5-4~表2.5-6。

表2.5-4    大气污染物排放标准一览表

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 | 厂区边界浓度限值（mg/m3） | 限值标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 5.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点限值 |
| 氰化氢 | 1.9 | 25 | 0.15 |  | 0.024 |  |
| 二氧化硫 | 10 | - | - | 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号） | 0.4 |  |
| 颗粒物 | 5 |  |  |  | 1.0 |  |
| 氮氧化物 | 30 |  |  |  | 0.12 |  |
| 非甲烷总烃 | 80（最低去除率90%） | - | - | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016）中表1“有机化工业”标准 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016）中表2其他企业标准 |

表2.5-5    废水污染物排放标准一览表

| 标准级别 | 污染物 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、河北省《氯化物排放标准》（DB13/831-2006）中表1其他行业Ⅰ类三级标准 | PH | 6~9 | —— |
|  | SS | 400 | mg/L |
|  | BOD5 | 300 |  |
|  | COD | 500 |  |
|  | NH3-N | —— |  |
|  | 氯化物 | 350 |  |
|  | （AOX）（以Cl计） | 8 |  |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）中A级 | NH3-N | 45 | mg/L |
|  | 总氰化物 | 0.5 |  |
| 唐山市南堡经济技术开发区 污水处理厂进水水质 | PH | 6~9 | —— |
|  | SS | 400 | mg/L |
|  | BOD5 | 200 |  |
|  | COD | 500 |  |
| 河北省《氯化物排放标准》（DB13/831-2006）表1规定的三级排放标准 | 氯化物 | 350 | mg/L |

表2.5-6    噪声排放标准一览表

| 污染源 | 主要噪声源 | 噪声限值dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 施工期 | 施工设备 | 70 | 55 |
| 运营期 | 生产设备 | 65 | 55 |

2.6评价等级及评价范围

依据《导则》规定，结合该项目的性质、规模、污染物排放特点及污染物排放去向和周围环境状况，确定本次环境影响评价等级。

### 2.6.1大气评价等级及范围

（1）大气环境评价等级划分依据

《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响评价分级判据见表2.6-1。

表2.6-1    评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥80%，且D10% ≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax<10%，或D10%<污染源距厂界最近距离 |

（2）Pmax及D10%的计算

根据本项目污染物排放特点，选用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物的下风向最大落地浓度Pmax的占标率及地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离D10%，依据表2.6-1判据进行大气评价等级判定。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中最大地面浓度占标率的计算公式：

Pi＝Ci×100%/Coi

式中：Pi——第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3，即GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ 36—79 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值。

本项目污染源源强和估算模式参数取值见表2.6-2和表2.6-3，该项目污染源估算模式结果见表2.6-4。

表2.6-2    点源估算模式参数取值一览表

| 项目 | 尾气处理装置排气筒 | 燃气导热油炉 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 |
| 污染物参数名称 | 单位 | 非甲烷总烃 | SO2 | NOX |
| 烟气流量 | m3/h | 7038 | 340.3 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.04435 | 0.0035 | 0.01028 |
| 排气筒高度 | m | 25 | 15 |
| 排气筒内径 | m | 0.325 | 0.3 |
| 评价标准 | mg/m3 | 2.0 | 0.5 | 0.25 |
| 排气筒出口烟气温度 | ℃ | 25 | 120 |
| 排气筒出口环境温度 | ℃ | 20 | 20 |
| 城市/乡村 |  | 乡村 |

表2.6-3    面源估算模式参数取值一览表

| 项目 | 生产车间 | 生产车间 |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 单位 | 氰化氢 | 颗粒物 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.0005 | 0.003 |
| 面源参数 | m | 65×15 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.01 | 1 |
| 城市/乡村选项 | -- | 乡村 |

（3）确定大气评价等级

项目主要污染物最大地面浓度占标率计算结果见表2.6-4。

表2.6-4    项目大气评价等级计算结果

| 序号 | 污染源 | 评价因子 | Ci(mg/m3) | Coi(mg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.0007817 | 2.0 | 0.0391 | —— | 三级 |
| 2 | 燃气导热油炉 | SO2 | 0.0005197 | 0.5 | 0.0104 | —— | 三级 |
|  |  | NOX | 0.001527 | 0.25 | 0.6108 | —— | 三级 |
| 3 | 无组织排放 | 颗粒物 | 0.0015 | 1 | 0.15 | —— | 三级 |
|  |  | 氰化氢 | 0.00025 | 0.01 | 2.5 | —— | 三级 |

注：Ci污染物最大地面浓度；Coi污染物环境质量标准，Pmax污染物最大地面浓度占标率；D10%地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离。

由上表可知，本项目Pmax=2.5%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

综上所述，确定本项目大气评价等级为三级。

（4）评价范围

根据评价工作等级，确定环境空气评价范围为以尾气处理装置排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域，总面积19.625km2。

### 2.6.2水环境评价等级及范围

#### 2.6.2.1地表水评价等级

本项目生产废水为蒸馏水，回用于原料氰化钠的溶解使用，因此本项目不产生生产废水。本项目建成后厂区劳动人员数量无增加，产生的生活污水量不发生变化。本项目产生的设备、地面清洗水进厂区污水处理站处理后，排入南堡污水处理厂进一步处理。项目所有污水均不与地表水系发生直接联系。地表水环境影响评价范围为厂总排水口。

#### 2.6.2.2地下水评价等级及评价范围

①地下水环境影响评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，该项目属I类建设项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-5。

表2.6-5    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护 区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

南堡经济开发区东区东临曹妃甸湿地，根据《关于转送唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评[2014]1128号）的相关要求，东区临保护区三个区域内不得布置重污染项目。本项目位于南堡经济开发区西区的城西工业区。因此对属敏感区的曹妃甸湿地，影响较小，符合规划环评的相关政策要求。

根据本工程所在地及地下水开发利用现状分析：项目厂址占地不在饮用水水源保护区准保护区内及准保护区外的补给径流区，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等；且评价区范围内不在分散式饮用水水源地，村庄用水均采用南堡区供水管网供水。综上所述项目地下水环境敏感程度为不敏感。

建设项目地下水环境影响评价等级划分依据见表2.6-6。

表2.6-6  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据以上分析，项目地下水环境评价建设项目类别为I类，地下水环境敏感程度为不敏感，因此本项目选址区地下水环境影响评价为I类项目二级评价。

②评价范围

本项目地下水环境影响为I类项目二级评价，项目对地下水的影响主要是项目非正常状况下污水处理站池体泄漏对地下水水质的污染影响。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，对其下游迁移距离进行计算，公式计算法公式：

L=α×K×I×T/ne。

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数， m/d，经过调查，项目第四系含水层岩性为海相沉积的粉砂、粉土互层，保守渗透系数取值为1.5m/d；

I—水力坡度，0.2‰；

T—质点迁移天数，取值5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取值0.18。

经计算下游迁移距离L=16.7m。

该计算值的范围内不能体现该地区的环境水文地质条件，为此采用查表法及自定义法结合公式计算结果统筹考虑地下水调查评价范围，依据本项目周边区域的地质构造特征、水文地质条件、地表水系发育现状及地形地貌特征，根据项目所处平面位置，项目所在地地下水流场大致为由北向南流动，水文地质调查评价区范围为：以厂界为边界，向西、东、北侧各延伸1.0km，向南延伸2.0km，调查评价区范围确定为6km2。（图2.6-1）。

图2.6-1   调查评价范围图

2.6.3声环境评价等级及范围

（1）评价等级

厂址位于规划的南堡经济技术开发区内，用地性质为工业用地。厂区东侧隔规划路为唐山瑞尔斯达建材有限公司，南侧紧邻唐山信通源粘合剂有限公司，西侧隔唐山三友化工股份有限公司专用铁路为南堡经济开发区外环路，北侧为唐山兴琳科技有限公司。项目东南1300m处为滨海花园，东2000m处为海月花园。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的相关规定并考虑到项目通过合理布局、采取完善的噪声防治措施，拟建项目完成后敏感点噪声级增加小于3dB(A)，建成前后受影响人口变化较小，不会对周围环境产生明显影响。因此，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

声环境影响评价范围：拟建项目厂界外1m。

### 2.6.4环境风险评价等级及范围

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价等级评定见表2.6-7。

表2.6-7    评价工作级别确定

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（2）风险评价等级划分依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2009），重大事故指工业活动的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或财产造成重大损失，对环境造成严重污染的事故。《危险化学品重大危险源辩识》（GB18212-2009）中给出了危险物质临界量，作为判定是否存在重大危险源的依据。长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元即为重大危险源。

当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量。

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009），同时根据上节物质危险性识别分析，选择风险性和毒性相对较大的来进行重大危险源辨识。见表2.6-8。

表2.6-8 重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 危险性分类及说明 | 氰化钠仓库存储量（t） | 作业场所最大量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化钠 | 有毒固体 | 45 | 0.6 | 50 | 0.912 |
| 合计 |  |  | 0.912 |

在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的附录及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中对一些物质的临界量进行了限制，超过临界量的即为重大危险源，在范围内的属于非重大危险源。

本项目涉及的原料物质主要为对叔丁基氯化苄、氰化钠、四丁基溴化铵、产品及最终主副产品为对叔丁基苯乙腈、氯化钠。经判定只有氰化钠列入重大危险源物质，但未超过临界量值，故项目不构成重大危险源。

即qi/Qi = （罐区存储量+车间存储量）/临界量；

对比附录，本项目0.912<1，本项目含有毒危险物质氰化钠，因此认定不构成重大危险源。

（2）评价等级及范围确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中评价工作级别划分原则，确定本项目事故影响评价等级为二级。评价范围为以项目氰化钠仓库为中心，半径3公里的范围，总面积28.26km2。

## 2.7环境保护目标与保护级别

评价区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。具体环境保护目标和保护级别见表2.7-1。

表2.7-1    环境保护目标及保护级别

| 环境 要素 | 保护对象 | 相对 方位 | 相对距离 (km) | 性质 | 人口 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 滨海花园 | SE | 1.3 | 居民区 | 3500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 畅夏园 | E | 2.3 |  | 3000 |  |
|  | 海月花园 | E | 2.0 |  | 4000 |  |
|  | 三友生活区 | SE | 2.1 |  | 4800 |  |
|  | 开发区第一幼儿园 | SE | 2.3 | 学校 | 300 |  |
|  | 南堡开发区医院 | SE | 2.2 | 医院 | 500 |  |
|  | 南堡汽车客运站 | E | 2.0 | 客运站 | 100 |  |
| 声环境 | 厂界 | -- | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 地下水 | 厂址周围区域 | -- | 《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类 |

本项目环境风险评价等级为二级，评价范围为风险源周围3km。通过对项目厂址附近3km范围内主要居民、学校、医院等环境敏感点的现场调查，风险保护目标及人口分布见表2.7-2。

表2.7-2    风险保护目标一览表

| 保护对象 | 与厂址相对方位 | 与风险源相对距离 (km) | 人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居 民 区 | 滨海花园 | SE | 1.35 | 3500 |
|  | 畅夏园 | E | 2.37 | 3000 |
|  | 海月花园 | E | 2.1 | 4000 |
|  | 三友生活区 | SE | 2.2 | 4800 |
|  | 尖坨子 | S | 2.95 | 2500 |
|  | 黑沿子 | SW | 2.5 | 2800 |
| 学校 | 开发区第一中学 | SE | 2.4 | 300 |
| 医院 | 南堡开发区医院 | SE | 2.3 | 500 |
| 客运站 | 南堡开发区汽车客运站 | E | 2.1 | 100 |
| 企业 | 唐山信通源粘合剂有限公司 | S | 相邻 | 50 |
|  | 唐山瑞尔斯达有限公司 | W | 隔路相邻 | 40 |
|  | 唐山兴琳科技有限公司 | S | 相邻 | 30 |
|  | 唐山欣颐化工有限公司 | S | 0.3 | 20 |
|  | 三友化工集团 | SSE | 0.1 | 800 |
|  | 南堡污水处理厂 | SW | 0.85 | 300 |
| 合计 | —— | —— | 约2.3万人 |

# 3 建设项目工程分析

3.1现有工程

唐山晋广化工有限公司，原名：“唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司”，于2018年5月30日更名为“唐山晋广化工有限公司”。

本公司于2013编制完成《唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司800吨/年5-氯戊酰氯项目环境影响报告书》，2013年9月2日取得唐山市环境保护局环评批复意见（唐环发[2013]98号），该项目于2015年2月15日通过唐山市环境保护局验收（唐环评函[2015]23号），项目建设规模为年产800吨5-氯戊酰氯、5-氯戊腈、5-氯戊酸。由于市场原因，企业目前仅生产5-氯戊腈，原生产5-氯戊酰氯、及 5-氯戊酸的部分设备用于改建年产500吨丁酰胺项目。公司于2017年6月由唐山赛特尔环境技术有限公司编制了《唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司年产500吨丁酰胺项目环境影响报告书》，2017年12月6日取得环评批复（唐曹审批环境水务科书【2017】17号）；2018年3月9日通过了环保验收；2017年11月由中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制了《唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司年储存4万吨烧碱、6万吨苯酚钠溶液项目环境影响报告表》，2017年11月20日取得环评批复（唐曹审批环境水务环表【2017】139号），2018年3月9日通过了环保验收。

### 3.1.1现有建设内容

唐山晋广化工有限公司现有工程为年产500吨5-氯戊腈及500吨丁酰胺项目，主要建设内容见表3.1-1，主要建构筑物见表3.1-2。

表3.1-1   现有工程主要建设内容一览表

| 项目 | 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建设3座生产车间，采用钢筋混凝土框架结构，其中1#、3#为预留车间，现有工程生产设备布设于2#车间。 |
| 辅助工程 | 服务楼 | 为生产提供服务，如产品化验及车间人员日常会议等，采用钢筋混凝土框架结构，占地面积220m2。 |
|  | 仓库 | 丙类仓库一座，采用钢结构，占地面积960m2，主要储存二氯丁烷和塑料桶。 |
|  |  | 甲类仓库一座，采用钢筋混凝土框架结构，占地面积258m2。 |
|  |  | 甲类仓库一座，采用钢筋混凝土框架结构，占地面积100m2，专用于储存氰化钠。 |
|  | 水泵房 | 建设水泵房一座，占地面积80m2。 |
|  | 消防废水池 | 建设地下260m3消防废水池一座。 |
| 公用工程 | 供水 | 项目用水由南堡开发区市政管网供给。 |
|  | 供电 | 本项目用电由南堡开发区市供电站提供，厂内设2台250kVA干式变压器，总装机容量约280kW。 |
|  | 供热 | 厂内已有燃气锅炉房一座，内设4t/h燃气锅炉一台； |
|  | 循环冷却水池 | 依托现有400m3循环水池一座，兼做消防水池，备有消防水泵。 |
| 环保工程 | 废气 | “二级水喷淋吸收”+“活性炭吸附装置+光催化氧化”（依托现有）+25m排气筒 |
|  | 废水 | 厂内已建处理规模为80m3/d KOT生物处理污水处理站一座。 |
|  | 固废 | 200m2危废储存间一座，地面铺设3：7的石灰、粘土混合层，夯实，20cm厚水泥+抗渗剂硬化，铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层，总体渗透系数小于10-10cm/s。（依托现有） |

### 3.1.2现有工程的环保措施排查

现有工程已通过环保验收。根据现有项目竣工监测中废气和废水均达标排放，固废得到合理处置。现有工程不存在环保问题。

3.2拟建工程

### 3.2.1工程概况

（1）项目名称：唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目；

（2）建设性质：新建；

（3）行业类别：化学原料及化学制品制造业C26；

（4）建设单位：唐山晋广化工有限公司；

（5）项目投资：总投资1500万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.3%；

（6）建设地点：项目位于唐山市南堡经济开发区西外环以东，5#路以南，项目占地20000m2，距项目最近敏感点为东南1300m处的滨海花园，厂区中心坐标为东经118°10'37.78"，北纬39°15'12.66"。

（7）建设内容：建设规模为年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目。主要购置安装合成釜、高位槽、精馏釜、真空泵、接收罐等。新建2个40m3对叔丁基氯化苄储罐和2个40m3对叔丁基苯乙腈储罐。一个225m3的初期雨水收集池。项目主要建设内容见表3.2-1，主要建构筑物一览表见表3.2-2。

表3.2-1    项目主要建设内容一览表

| 项目 | 单元名称 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 本项目设备将布设于2#车间中预留位置，主要包括合成釜、精馏釜等，项目以对叔丁基氯化苄和氰化钠为原料，四丁基溴化铵为催化剂，经亲核取代反应得到对叔丁基苯乙腈反应液，再经分相、减压蒸馏得到含量大于99%的成品对叔丁基苯乙腈，分相产生的水进行蒸馏，蒸出的水用于溶解下一批次所用氰化钠，蒸出水后的母液进行离心除去析出的氯化钠。 | 车间依托现有，设备新购 |
| 辅助工程 | 储运设施 | 仓库：氰化钠仓库依托现有氰化钠专用仓库，占地面积100 m2；其他原料依托现有原料仓库。 | 仓库依托现有 |
|  |  | 2个40m3对叔丁基苯乙腈储罐。占地面积40m2。 | 新建 |
|  |  | 2个40m3对叔丁基氯化苄储罐。占地面积40m2。 | 新建 |
|  | 消防废水池 | 依托现有地下260m3消防废水收集池。 | 依托现有 |
|  | 初期雨水收集池 | 新建初期雨水收集池一座，占地面积90m2；体积225m3。 | 新建 |
|  | 服务楼 | 用于管理人员日常办公，为生产提供服务，如产品化验及车间人员日常会议等，采用钢筋混凝土框架结构，占地面积220m2。 | 依托现有 |
| 公用工程 | 给水系统 | 项目用水由南堡开发区市政供水管网供给，本项目新增日用新鲜水用量为2.695m3/d。 | 依托现有 |
|  | 供电系统 | 本项目用电由南堡开发区市电网提供，厂内已设2台250kVA变压器，本项目总装机容量约250kW。 | 依托现有 |
|  | 供热系统 | 厂区已建设临时燃气锅炉房一座，内设4t/h燃气锅炉一台，本项目增加低氮燃烧装置，以满足新的排放标准。 | 改造 |
|  | 供热系统 | 项目拟新建一台1.33t/h燃气导热油炉，用于本项目蒸馏工序，用于满足供热。采用低氮燃烧装置，满足新的排放标准。 | 新建 |
|  | 供气系统 | 所用天然气由唐山科凌天然气技术有限公司提供，本项目天然气用量为18万Nm³/a | 依托现有 |
|  | 循环水系统 | 依托现有400 m3/h循环水系统 | 依托现有 |
|  | 制冷系统 | 项目依托一套15万卡氟利昂制冷机组，为项目生产提供-10℃冷盐水。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水处理装置 | 依托厂区已建处理规模为80m3/d KOT生物处理污水处理站一座。 | 依托现有 |
|  | 废气处理装置 | 合成釜废气G1 | G1经降膜吸收装置，与G2、储罐呼吸气经石墨冷凝器一起，与G3进入“活性炭吸附装置+光催化氧化”（依托现有）+25m排气筒 |
|  |  | 有机相蒸馏废气G2 |  |
|  |  | 萃取釜废气G3 |  |
|  |  | 水相蒸馏废气G4 |  |
|  |  | 储罐呼吸气 |  |
|  |  | 燃气导热油炉 | 低氮燃烧装置+15m烟囱 |
|  | 危险废物暂存间 | 污水处理站污泥和废气处理产生的废活性炭、氰化钠包装袋、四丁基溴化铵包装袋等危险废物均暂存于厂区危废间，定期送有处理资质公司处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 | 依托现有 |
|  | 防腐防渗 | 对生产车间地面等进行不同程度的防腐防渗处理。 | 依托现有 |

表3.2-2    工程主要建筑物、构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 结构 类型 | 数量 | 生产 类别 | 占地面积 (m2) | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务楼 | 砖混 | 1座 | -- | 220 | 二级 | 3层，依托现有 |
| 2 | 1#预留车间 | 混凝土框架 | 1座 | 甲类 | 1200 | 二级 | 1层，预留 |
| 3 | 2#生产车间 | 混凝土框架 | 1座 | 甲类 | 1200 | 二级 | 1层，依托现有 |
| 4 | 3#预留车间 | 混凝土框架 | 1座 | 乙类 | 555 | 二级 | 1层，预留 |
| 5 | 仓库 | 混凝土框架 | 2座 | 丙类 | 960 | 二级 | 1层，依托现有 |
|  |  |  |  | 甲类 | 358 | 二级 | 1层，依托现有 |
| 6 | 燃气锅炉房 | 排架 | 1座 | 丁类 | 168 | 二级 | 依托现有 |
| 7 | 污水处理站 | 混凝土 | 1套 | -- | 120 | -- | 依托现有 |
| 8 | 循环冷却水池 | 混凝土 | 1个 | -- | 120 | -- | 兼消防水池，依托现有 |
| 9 | 消防废水池 | 混凝土 | 1个 | -- | 120 | -- | 依托现有 |
| 10 | 水泵房 | 砖混 | 1座 | -- | 80 | 二级 | 依托现有 |
| 11 | 机修间 | 砖混 | 1个 | -- | 72 | 二级 | 依托现有 |
| 12 | 配电室 | 砖混 | 1个 | -- | 27 | 二级 | 依托现有 |
| 13 | 初期雨水收集池 | 混凝土 | 1座 | -- | 90 | -- | 新建 |
| 14 | 对叔丁基氯化苄储罐 | 地上罐 | 2个 | -- | 40 | -- | 新建 |
| 15 | 对叔丁基苯乙腈储罐 | 地上罐 | 2个 | -- | 40 | -- | 新建 |

（8）占地面积及平面布置

厂区总占地面积20000m2（约30亩），总建筑占地面积6613 m2，其中本项目总建筑占地面积为3884 m2。

厂区平面布置布置

①1#预留车间和2#生产车间布置于厂区东部南侧，3#预留车间位于厂区西北部，对叔丁基氯化苄储罐与对叔丁基苯乙腈储罐位于2#车间南侧，丙类仓库布置在2#车间南侧并靠近厂区南侧围墙，氰化钠专用的甲类仓库位于丙类仓库西侧。

②办公区布置于厂区的东部北侧，与生产车间隔厂内道路相对，主要有办公楼、服务楼等组成。

③辅助生产及公用工程区主要布置在厂区西部，包括污水处理设施、循环冷却池（兼消防水池）、消防废水池、初期雨水池、锅炉房、制冷系统等。变压器室外设置，布置在办公楼东侧。

④厂区东侧面向规划路上设2个出入口，其中南侧出入口为物流口，北侧为人流口。厂内设两横一竖的厂内道路，路宽6m，转弯半径不小于9m。

厂区平面布置见附图4（1）。

（9）劳动定员及工作制度：

本公司原有项目定员29人，其中管理技术人员5人；操作人员共计24人，其中操作人员中共设班长4人，每班操作工5人。生产车间采用四班三运转连续工作制，每班8小时，年工作300天。本项目利用现有工人完成生产，不增加工作人员。

（10）实施进度：项目预计在2018年9月完工，于2018年9月份投产。

### 3.2.2产品方案和质量指标

（1）产品方案

该项目建设年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目；副产品为氯化钠，其中副产品氯化钠年产约317吨。产品方案见表3.2-3。

表3.2-3    项目产品一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对叔丁基苯乙腈 | t | 1000 | 储罐 |
| 2 | 氯化钠 | t | 317 | 袋装 |

（2）质量指标

项目产品质量指标见表3.2-4~5；主要产品及副产品理化性质见表3.2-6。

本项目副产品接收单位对产品指标无硬性技术要求，暂时按本公司企业标准执行：

表3.2-4    主产品对叔丁基苯乙腈产品质量指标

| 名称 | 外观 | 含量 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对叔丁基苯乙腈 | 无色透明液体 | ≥97% | 0.94g/ml |

表3.2-5    副产品氯化钠产品质量指标  （%）

| 指标 名称 | 氯化钠 | 水分 | 水不溶物 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠 | ≥94 | ≤5 | ≤0.4 | ≤0.6 |

表3.2-6    主副产品理化性质和毒理毒性

| 名称、分子式、分子量 | 结构式 | 理化特性 | 危险特性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对叔丁基苯乙腈C12H15N 173 |  | 无色透明液体，沸点290℃，闪点120.4℃ | - | 无资料 |
| 氯化钠 NaCl 58.5 | -- | 白色立方晶体或细小结晶粉末，味咸。熔点(℃)：801；相对密度(水=1)：2.165（25℃）；沸点(℃)：1413；溶于水和甘油，难溶于乙醇。 | 不燃 | -- |

### 3.2.3主要原辅材料及能源消耗

#### 3.2.3.1原辅材料消耗

拟建项目主要原辅材料消耗情况见表3.2-8。

表3.2-8    原辅材料消耗情况一览表

| 产品 | 原料名称 | 规格、指标 | 单耗 （t/t） | 年耗量 （t/a） | 最大储存量 （t） | 储存地点 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对叔丁基苯乙腈 | 对叔丁基氯苄 | ≥99 | 1.05525 | 1055.25 | 47.25 | 厂区罐区 | 外购 |
|  | 氰化钠 | ≥98 | 0.27773 | 277.73 | 45.6 | 厂区氰化钠专用库房 | 外购 |
|  | 四丁基溴化铵 | ≥99 | 0.02089 | 20.89 | 6 | 厂区库房 | 外购 |
|  | 水 | —— |  |  | —— | 市政管网 | 外购 |

#### 3.2.3.2能源消耗

项目辅助材料及动力供应情况见表3.2-9。

表3.2-9   辅助材料和动力规格消耗表

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 年消耗 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | /a |  |
| 1 | 新鲜水 | 0.2MPa/常温 | m3 | 0.809 | 外购 |
| 2 | 电 | — | kWh | 21.5万 | 开发区电网 |
| 3 | 釜残包装桶 | 200L | 个 | 70 | 外购 |
| 4 | 包装袋 | 25kg | 个 | 13000 | 外购 |
| 5 | 天然气 | 0.2MPa | Nm3 | 18万m3 | 外购 |

#### 3.2.3.3原辅材料理化性质

主要原材料及中间产物的理化性质和毒理毒性见表3.2-10。

表3.2-10    原辅材料及及中间产物理化性质和毒理毒性表

| 名称、分子式、分子量 | 结构式 | 理化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对叔丁基氯化苄 C11H15Cl 182.5 |  | 又名4-叔丁基氯化苄，可用作生产杀螨剂哒螨灵的中间体，还用于抗过敏类药物安其敏、氯苯丁嗪的合成，有机合成的重要中间体。沸点（ 7mmHg）：101-105℃，闪点202℃。 | 刺激皮肤、黏膜，催泪并有腐蚀作用 |
| 氰化钠 NaCN 49 |  | 白色或灰色粉末状，有微弱的氰化氢气味。熔点(℃)：563.7；相对密度(水=1)：1.60；沸点(℃)：1496；饱和蒸气压(kPa)：0.13(817℃)；易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。禁配物：酸类、强氧化剂、水。不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。 | LD50：6.4mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料；抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50~100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为４期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。 |
| 四丁基溴化铵 C16H36BrN 322 |  | 熔点 100-104°C，水溶性 600 g/L (20°C) | 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 |

#### 3.2.3.4储运方案

项目储运方案见表3.2-11。原料、产品的运输均委托相关有危险品运输资质公司进行，主要是汽车运输。

表3.2-11    项目原材料、产品储运方案

| 序号 | 物料 | 包装方式 | 规格 | 储存周期(天) | 储存区储量（t） | 作业场所最大量（t） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对叔丁基氯苄 | 储罐 | 40m3 | 13 | 47.25 | 2.835 | 汽车 |
| 2 | 氰化钠 | 桶装 | 50kg | 27 | 45 | 0.6 | 汽车 |
| 3 | 四丁基溴化铵 | 袋装 | 25kg | 75 | 5 | 1 | 汽车 |
| 4 | 主产品对叔丁基苯乙腈 | 储罐 | 40m3 | 15 | 50 | 20 | 汽车 |
| 5 | 副产品氯化钠 | 袋装 | 25kg | 16 | 21 | 21 | 汽车 |
| 6 | 釜残 | 桶装 | 200L | 20 | 0.9 | 0.1 | 汽车 |

### 3.2.4主要生产设备

表3.2-12    主要生产设备一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 (台) | 操作条件 | 材质 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 温度 /℃ | 压力 /MPa |  |  |  |
| 1 | R0101A~C | 萃取釜 | 5000L | 3 | 釜内：10-40 夹套：-10 | 釜内：常压 夹套：0.3 | 搪瓷釜 | 釜内：对叔丁基氯化苄、水夹套：冷盐水 | 新购 |
| 2 | R0102 | 蒸水釜 | 5000L | 1 | 釜内：110 夹套：120 | 釜内：常压 夹套：0.3 | 搪瓷釜 | 釜内：氯化钠、水 夹套：冷盐水、蒸汽 | 新购 |
| 3 | R0103 | 溶解釜 | 5000L | 1 | 釜内：10-40 夹套：-10~120 | 釜内：常压 夹套：0.3 | 搪瓷釜 | 釜内：氰化钠、水 夹套：冷盐水、蒸汽 | 新购 |
| 4 | R0104A~C | 合成釜 | 3000L | 3 | 釜内：10-40 夹套：-10~120 | 釜内：常压 夹套：0.3 | 搪瓷釜 | 釜内：对叔丁基氯化苄、氰化钠、水 夹套：冷盐水、蒸汽 | 新购 |
| 5 | R0105A/B | 蒸馏釜 | 6300L | 2 | 釜内：240 夹套：260 | 釜内：-0.096 夹套：0.3 | 搪瓷釜 | 釜内：对丁叔基苯乙腈 夹套：导热油 | 新购 |
| 6 | V0101A/B | 对叔丁基氯化苄罐 | 40m³占地40m2 | 2 | 常温 | 常压 | 立式固定顶 | 对叔丁基氯化苄 | 新购 |
| 7 | V0102A~C | 氯化苄计量罐 | 1000 L | 3 | 常温 | 常压 | PP | 对叔丁基氯化苄 | 新购 |
| 8 | V0103A~C | 水相计量罐 | 1500L | 3 | 常温 | 常压 | 碳钢 | 水相 | 新购 |
| 9 | V0104 | 萃取水计量罐 | 1500L | 1 | 常温 | 常压 | PP | 丁萃取水 | 新购 |
| 10 | V0106 | 蒸馏水计量罐 | 1500L | 1 | 常温 | 常压 | 碳钢 | 蒸馏水 | 新购 |
| 12 | V0107A~C | 氰化钠计量罐 | 1000 L | 3 | 常温 | 常压 | 不锈钢304 | 氰化钠 | 新购 |
| 13 | V0108A~C | 萃取液计量罐 | 1000 L | 3 | 常温 | 常压 | PP | 对叔丁基氯化苄 | 新购 |
| 14 | V0105 | 蒸馏水接收罐 | 3000 L | 1 | 常温 | 常压 | 碳钢 | 水 | 新购 |
| 15 | V0111A/B | 粗品罐 | 10 m³ | 2 | 常温 | 常压 | 不锈钢304 | 对丁叔基苯乙腈 | 新购 |
| 16 | V0109AB | 前馏罐 | Φ1300 | 2 | 80 | -0.096 | 不锈钢304 | 前馏分 | 新购 |
| 17 | V0110AB | 后馏分罐 | Φ1600 | 2 | 80 | -0.096 | 不锈钢304 | 后馏分 | 新购 |
| 18 | V0112A/B | 成品罐 | 40m³占地40m2 | 2 | 常温 | 常压 | 立式固定顶 | 对丁叔基苯乙腈 | 新购 |
| 19 | E0101 | 溶解釜冷凝器 | 15m2 | 1 | 管程：100 壳程：40 | 管程：常压 壳程：0.3 | 石墨 | 管程：蒸汽 壳程：循环水 | 新购 |
| 20 | E0102 | 蒸水釜冷凝器 | 15m2 | 1 | 管程：100 壳程：40 | 管程：常压 壳程：0.3 | 石墨 | 管程：蒸汽 壳程：循环水 | 新购 |
| 21 | E0103AB | 蒸馏釜冷凝器 | 30m2 | 2 | 管程：240 壳程：40 | 管程：-0.096 壳程：0.3 | 石墨 | 管程：馏分 壳程：循环水 | 新购 |
| 22 | P0101 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 对叔丁基氯化苄 | 新购 |
| 23 | P0102 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 对叔丁基氯化苄 | 新购 |
| 24 | P0103 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 水 | 新购 |
| 25 | P0104 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 水 | 新购 |
| 25 | P0105 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 氰化钠 | 新购 |
| 25 | P0106 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 对丁叔基苯乙腈、水 | 新购 |
| 25 | P0107 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 对丁叔基苯乙腈 | 新购 |
| 25 | P0108 | 打料泵 | -- | 1 | -- | -- | -- | 对丁叔基苯乙腈 | 新购 |

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他设备 |
| 1 | 燃气导热油炉 | 1.33t/h |  | 1 | 新建 |
| 环保设备 |
| 1 | 降膜吸收塔 | φ500，填料2m | PP | 1 | 新建 |
| 2 | 冷凝器 | 石墨 |  | 4 | 新建 |
| 3 | 活性炭吸附塔 | 3m3 | 碳钢 | 1 | 依托现有 |
| 4 | 光催化氧化装置 |  | 不锈钢304 | 1 | 依托现有 |

### 3.2.5工艺流程及排污节点

本项目采用以对叔丁基氯化苄和氰化钠为原料，四丁基溴化铵为催化剂，经亲核取代反应得到对叔丁基苯乙腈反应液，再经分相、减压蒸馏得到含量大于97%的成品对叔丁基苯乙腈，分相产生的水相进行蒸馏，蒸出的水用于溶解下一批次所用氰化钠，蒸出水后的母液进行离心除去析出的氯化钠。

氰化钠由有资质的运输单位汽车运至厂区，由厂区南侧物流入口进入厂区，然后工人穿戴防护用品将氰化钠入库（设置氰化钠专用仓库），装卸过程轻拿轻放，防止氰化钠发生泄漏。

对叔丁基苯乙腈合成过程每批次生产周期为30h，反应转化率按氰化钠计为100%，每批次对叔丁基氯化苄投料4563kg，氰化钠投料1200kg，每批生产对叔丁基苯乙腈4065kg，氯化钠1290kg，年生产对叔丁基苯乙腈1000吨，副产品氯化钠317.343吨。

1、亲核取代反应

将氰化钠固体人工投料加至溶解釜中，关闭人孔盖；用泵将水打入计量罐中，加入定量的水进溶解釜中，搅拌，使氰化钠全部溶于水中，配置成30%氰化钠溶液，等量打入到3个氰化钠溶解计量罐中。

将对叔丁基氯化苄用泵从储罐打至计量罐中，并加入至合成釜中，催化剂四丁基溴化铵人工投料在负压条件下加入至合成釜中，升温至70℃时滴加30%氰化钠溶液，对叔丁基氯化苄与氰化钠的比例为1.02:1（摩尔比）。滴加过程中控制反应体系的pH值为8～9，反应温度为70℃～80℃，保温3小时，降温至30℃时，停止搅拌，静置分层。

合成釜产生废气G1，主要成分为：对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈；催化剂四丁基溴化铵投料时，产生无组织排放废气Gu1。

主反应：

副反应：

反应过程中应严格控制pH值，避免对叔丁基氯化苄水解生成对叔丁基苄醇，影响反应收率。

2、分相

合成釜内物质静置约30分钟，下层水打入萃取水计量罐，之后打入至萃取釜中；同时再从储罐打入对叔丁基氯化苄进入萃取釜中，搅拌30分钟后静置30分钟，下层水返回至萃取水计量罐，上层有机相打入合成釜中对叔丁基氯化苄计量罐；如此再反复两次。

萃取釜产生挥发性气体G3，主要成分为：对叔丁基氯化苄。有机相W2回用于合成釜反应使用。

3、蒸馏

合成釜内反应完毕分出水后的有机相进入到对叔丁基苯乙腈的粗品储罐中，在打入蒸馏釜中进行蒸馏，蒸出的前馏分进入到前馏罐中，打入合成釜中对叔丁基氯化苄的计量罐中进行套用；蒸出的成品进入到对叔丁基苯乙腈的接收罐中，再打入成品对叔丁基苯乙腈储罐中。

后馏分为釜残，主要成分为产品对叔丁基苯乙腈及催化剂等，进入后馏分罐，直接从放料口放出至桶内，作为危险废物暂存于危废间内。放料时采用软连接，避免挥发。

萃取完毕后的水打入至蒸水釜中，常压蒸水，蒸出的水通过冷凝器进入到蒸馏水接收罐中，再从接收罐中打入至溶解釜中的蒸馏水计量罐用于溶解下一批次氰化钠；蒸水完毕后的浓缩液进行离心，得到固体氯化钠，装袋处理；离心后的水溶液再次返回至蒸水釜中进行蒸水。

有机相进入蒸馏釜蒸馏产生的废气为G2，主要成分为：对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈；产生的后馏分为固体废物S1：釜残。萃取后的水相进入蒸水釜蒸馏，产生的废气为G4，主要成分为水。

有机相蒸馏产生的前馏分W1回用于合成釜反应使用；蒸水釜蒸出的水W3回用于溶解氰化钠使用；氯化钠浓缩液离心产生的滤液W4回用于蒸水釜中进行蒸水。

产品对叔丁基苯乙腈生产工艺流程及排污节点图3.2-1。排污节点见表3.2-13。

图3.2-1   生产工艺流程及产污节点图

表3.2-13   产品对叔丁基苯乙腈排污节点表

| 类别 | 节点 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放 规律 | 处理情况 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 合成釜 | 对叔丁基氯化苄 | 半连续 | G1经降膜吸收装置，G2与储罐呼吸气经石墨冷却器处理后，与G3一起进入“活性炭吸附+光催化氧化+25m排气筒”（依托现有） |
|  | G2 | 蒸馏釜 | 对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈 | 半连续 |  |
|  | G3 | 萃取釜 | 对叔丁基氯化苄 | 半连续 |  |
|  |  | 储罐呼吸气 | 对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈 | 半连续 |  |
|  | G4 | 水相氯化钠溶液蒸馏 | 蒸馏水 | 半连续 | 无组织排放 |
|  | Gu1 | 投料 | 四丁基溴化铵 | 半连续 |  |
| 废水 | W1 | 有机相蒸馏前馏分 | 对叔丁基氯化苄等 | 半连续 | 回用至合成釜 |
|  | W2 | 萃取有机相 | 对叔丁基氯化苄、四丁基溴化铵、对叔丁基苯乙腈 | 半连续 | 回用至合成釜 |
|  | W3 | 水相蒸馏 | 蒸馏水 | 半连续 | 回用至溶解氰化钠使用 |
|  | W4 | 氯化钠滤液 | 氯化钠 | 半连续 | 回收至蒸水釜进一步蒸馏 |
| 固废 | S1 | 釜残 | 四丁基溴化铵、对叔丁基氯化苄等 | 半连续 | 危险废物桶装，暂存于危废间，委外处理 |
|  |  | 原料包装袋 | 四丁基溴化铵、氰化钠 | 半连续 | 危险废物暂存于危废间，委外处理 |
| 噪声 |  | 机泵 | 等效A声级 | 半连续 | 基础减震、厂房隔声 |

（3）尾气处理装置

本项目对叔丁基苯乙腈生产产生的尾气处理装置工艺为降膜吸收/石墨冷凝器 +“活性炭吸附+光催化氧化”，处理后的废气经25m排气筒外排。

项目水相蒸馏产生的蒸馏水，用于溶解氰化钠使用。

活性炭吸附装置产生的废活性炭暂存于厂区危废间内，定期送有处理资质公司处理。

尾气处理工艺流程图及排污节点见图3.2-2。排污节点见表3.2-14。

图3.2-2    尾气处理工艺流程图及排污节点

表3.2-14     尾气处理工艺排污节点表

| 类别 | 节点 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放 规律 | 处理情况 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | L1 | 降膜吸收装置 | 对叔丁基氯化苄、水 | 半连续 | 用于溶解氰化钠使用 |
|  | L2 | 石墨冷凝器 | 对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈 | 半连续 | 冷凝液回用于合成釜中 |
| 固废 | S | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 半连续 | 有处理资质公司处理 |

### 3.2.6物料平衡

对叔丁基苯乙腈生产物料平衡表见表3.2.6-1，生产物料平衡图见图3.2.6-5，氯元素、氮元素、氰根离子平衡见图3.2.6-6~8、平衡表见表3.2.6-2~4。

表3.2.6-1   对叔丁基苯乙腈生产物料平衡表     （kg/批次）

| 投入（kg/批） | 产出（kg/批） |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 物料量 | 水平衡 | 氯含量 | 氮含量 | 氰根离子含量 | 序号 | 物料名称 | 物料量 | 水平衡 | 氯含量 | 氮含量 | 氰根离子含量 |
| 1 | 对叔丁基氯化苄 | 4563 |  | 869.85 |  |  | 1 | 产品 | 对叔丁基苯乙腈97% | 4065 |  |  | 319.09 | 592.6 |
| 2 | 催化剂四丁基溴化铵 | 90 |  |  | 3.835 |  |  |  | 其他3% |  |  | 3.954 |  |  |
| 3 | 氰化钠 | 1200 |  |  | 336 | 624 | 2 | 副产品 | 氯化钠 | 1290 | 64.5 | 735.85 |  |  |
| 4 | 水 | 2799 | 2799 |  |  |  | 3 | 固废 | 釜残 | 54.21 |  |  | 3.369 | 5.49 |
| 5 | 萃取剂用对叔丁基氯化苄 | 3000 |  | 571.89 |  |  | 4 | W1回收有机相蒸馏前馏分 | 161.67 |  | 12.631 | 7.828 | 14.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | W2回收有机相 | 3122.7 |  | 571.89 | 9.134 | 10.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | W3回收水 | 2400 | 2400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | W4回收氯化钠滤液 | 520.38 | 308.166 | 116.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 废气 | Gu1 无组织排放 | 0.09 |  |  | 0.004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1 | 6.93 | 5.544 | 0.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G2 | 9.73 |  | 0.898 | 0.410 | 0.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G3 | 0.5 |  | 0.097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G4 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |
| 合计 | 11652 | 2799 | 1441.74 | 339.835 | 624 | 合计 | 11652 | 2799 | 1441.74 | 339.835 | 624 |

图3.2.6-5    对叔丁基苯乙腈生产物料平衡图（kg/批）

表3.2.6-2   对叔丁基苯乙腈生产氯元素平衡表

| 投入（kg/批） | 产出（kg/批） |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 氯元素含量 | 序号 | 物料名称 | 氯元素含量 |
| 1 | 对叔丁基氯化苄 | 869.85 | 1 | 产品 | 对叔丁基苯乙腈97% |  |
| 2 | 催化剂四丁基溴化铵 |  |  |  | 其他3% | 3.954 |
| 3 | 氰化钠 |  | 2 | 副产品 | 氯化钠 | 735.85 |
| 4 | 水 |  | 3 | 固废 | 釜残 |  |
| 5 | 萃取剂用对叔丁基氯化苄 | 571.89 | 4 | W1回收有机相蒸馏前馏分 | 12.631 |
|  |  |  | 5 | W2回收有机相 | 571.89 |
|  |  |  | 6 | W3回收水 |  |
|  |  |  | 7 | W4回收氯化钠滤液 | 116.15 |
|  |  |  | 8 | 废气 | Gu1 无组织排放 |  |
|  |  |  |  |  | G1 | 0.27 |
|  |  |  |  |  | G2 | 0.898 |
|  |  |  |  |  | G3 | 0.097 |
|  |  |  |  |  | G4 |  |
| 合计 | 1441.74 | 合计 | 1441.74 |

图3.2.6-6    对叔丁基苯乙腈生产氯元素平衡图（kg/批）

表3.2.6-3  对叔丁基苯乙腈生产氮元素平衡表

| 投入（kg/批） | 产出（kg/批） |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 氮元素含量 | 序号 | 物料名称 | 氮元素含量 |
| 1 | 对叔丁基氯化苄 |  | 1 | 产品 | 对叔丁基苯乙腈97% | 319.09 |
| 2 | 催化剂四丁基溴化铵 | 3.835 |  |  | 其他3% |  |
| 3 | 氰化钠 | 336 | 2 | 副产品 | 氯化钠 |  |
| 4 | 水 |  | 3 | 固废 | 釜残 | 3.369 |
| 5 | 萃取剂用对叔丁基氯化苄 |  | 4 | W1回收有机相蒸馏前馏分 | 7.828 |
|  |  |  | 5 | W2回收有机相 | 9.134 |
|  |  |  | 6 | W3回收水 |  |
|  |  |  | 7 | W4回收氯化钠滤液 |  |
|  |  |  | 8 | 废气 | Gu1 无组织排放 | 0.004 |
|  |  |  |  |  | G1 |  |
|  |  |  |  |  | G2 | 0.410 |
|  |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  |  |  | G4 |  |
| 合计 | 339.835 | 合计 | 339.835 |

图3.2.6-7    对叔丁基苯乙腈生产氮元素平衡图（kg/批）

表3.2.6-4   对叔丁基苯乙腈生产氰根离子平衡表

| 投入（kg/批） | 产出（kg/批） |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 氰根离子含量 | 序号 | 物料名称 | 氰根离子含量 |
| 1 | 对叔丁基氯化苄 |  | 1 | 产品 | 对叔丁基苯乙腈97% | 592.6 |
| 2 | 催化剂四丁基溴化铵 |  |  |  | 其他3% |  |
| 3 | 氰化钠 | 624 | 2 | 副产品 | 氯化钠 |  |
| 4 | 水 |  | 3 | 固废 | 釜残 | 5.49 |
| 5 | 萃取剂用对叔丁基氯化苄 |  | 4 | W1回收有机相蒸馏前馏分 | 14.54 |
|  |  |  | 5 | W2回收有机相 | 10.6 |
|  |  |  | 6 | W3回收水 |  |
|  |  |  | 7 | W4回收氯化钠滤液 |  |
|  |  |  | 8 | 废气 | Gu1 无组织排放 |  |
|  |  |  |  |  | G1 |  |
|  |  |  |  |  | G2 | 0.77 |
|  |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  |  |  | G4 |  |
| 合计 | 624 | 合计 | 624 |

图3.2.6-8    对叔丁基苯乙腈生产氰根离子元素平衡图（kg/批）

### 3.2.7公用工程

（1）供电

本项目用电来自南堡开发区电网，年耗电量为200万kWh。依托厂内已有的两台250kVA的变压器，本拟建项目总装机功率250kW，全部采用低压供电，电压等级380V/220V，能够满足项目用电需求。

（2）供热

本项目冬季取暖均依托已建临时4t/h的燃气锅炉一台。本项目平均用汽量1t/h，冬季最大用汽量1.8t/h，冬季车间及办公楼取暖用汽量0.8t/h，可以满足需求。本项目燃气锅炉房为临时性的，待开发区集中供热实现后，项目采用集中供热，锅炉房将进行拆除。

项目生产用热拟新建一台1.33t/h燃气导热油炉，用于对本项目蒸馏工序进行供热，预计年用天然气量为18万m3/a。使用时间7200h。

（3）供气

本项目现有燃气锅炉消耗天然气量为2000Nm3/d，项目生产用热拟新建一台1.33t/h燃气导热油炉，用于本项目蒸馏工序使用，导热油炉不会达到满负荷使用，预计年用天然气量为18万m3/a。使用时间7200h。由唐山科凌天然气技术有限公司提供，且供气管网已铺设，可以满足项目需求，协议见附件。

（4）制冷

本项目新购置安装制冷机组，所用-10℃冷盐水（氯化钙）采用15万大卡制冷机组，制冷剂为R22，回水温度为-8℃，冷冻盐水供给量可达100m3/h，压力0.4Mpa。使用循环量为40 m3/h，能够满足项目需求。

（5）给排水

本项目生产和生活用水均来自南堡开发区市政管网，依托现有供水管网，可满足项目用水需求。拟建项目总用水量为2403.395m3/d，其中新鲜水用量为1.427m3/d，蒸馏水回用1.968m3/d，降膜吸收排水回用0.1m3/d，循环水2400m3/d，水重复利用率为99.98%。

①给水

南堡技术开发区建设日供水能力为9.0万m3的水厂一座，该项目位于西外环以东，5#路以南，目前该水厂已投入使用。目前给水管网已铺设完成，本项目建成后可以使用水厂的供水，能满足项目用水需求。

生产用水：对叔丁基苯乙腈生产工序中溶解氰化钠用水2.295m3/d，降膜吸收水0.1m3/d（每周更新一次，单次使用量约为0.7m3）。

循环水系统：本项目依托现有400 m3/h循环水系统，主要为制冷系统提供用水，现有丁酰胺项目使用量为150 m3/h，现有5-氯戊腈项目使用量为50m3/h，本项目循环水用量为100m3/h，因此循环水系统剩余余量可满足项目需求。现有项目因蒸发和排污损失每天需补水24m3/d，补充水为新鲜水。

生活用水：项目劳动定员现有共计29人，生活用水量（包括洗浴用水、冲厕用水及食堂用水等）按120L/人·d计算，则生活用水量为3.5m3/d。本项目不新增劳动人员，无新增生活用水。

②排水

项目排水系统实行雨污分流制，项目厂区已建有完善的雨污管网，且周围有完善的城市道路排水管道，能够实现雨污分流。

生产排污水：对叔丁基苯乙腈生产工序回收蒸馏水1.968m3/d，工艺无组织排放0.021m3/d；回用滤液中带水量0.253m3/d；降膜吸收装置排水0.1m3/d（每周更换一次）。副产品氯化钠带走水量0.053 m3/d。

循环水系统排污水量为12m3/d；生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为2.8m3/d。依托现有，不新增外排水量。

本项目设备清洗水及地面清洗水排水量为0.8m3/d，均排入厂内污水处理站处理后，排入南堡开发区污水处理厂。

本项目给排水水量平衡表见表3.2.7-1，给排水平衡图见图3.2.7-1。

表3.2.7-1    给排水水量平衡表  单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 新鲜水 用量 | 原料带水 | 反应 | 循环水量 | 回用 水量 | 产品带出水量 | 损耗水量 | 排水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 项 目 | 对叔丁基苯乙腈生产 | 0.327 | 0 | 0 | 1.968 | 0.253 | 0.053 | 0.021 | 0 | 滤液回用至水相蒸馏工序 |
|  | 降膜吸收排水 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 用于溶解氰化钠使用 |
|  | 设备清洗水 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 进厂区污水处理站处理，后排入南堡污水处理厂 |
|  | 地面清洗水 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |
|  | 合计 | 1.427 | 0 | 0 | 1.968 | 0.353 | 0.053 | 0.221 | 0.8 |  |

图3.2.7-1    项目给排水水量平衡图（m3/d）

### 3.2.8污染物产生及拟采取的防治措施

#### 3.2.8.1废气

项目运营后产生的废气分为有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为工艺废气，包括对叔丁基苯乙腈生产工序合成釜废气G1、分相时有机相蒸馏产生的不凝废气G2、萃取釜产生的挥发性气体G3、水相蒸馏产生的不凝气G4；燃气导热油炉产生的废气。无组织废气主要为催化剂四丁基溴化铵投料产生的粉尘。对叔丁基氯化苄和对叔丁基苯乙腈储罐产生的呼吸气。

（1）对叔丁基苯乙腈生产工序产生的废气

对叔丁基苯乙腈生产工序产生的废气主要为合成釜废气G1、分相时有机相蒸馏产生的不凝废气G2、萃取釜产生的挥发性气体G3、水相蒸馏产生的不凝气G4。合成釜废气G1主要成分为水蒸气及少量对叔丁基氯化苄；分相后有机相蒸馏产生的对叔丁基苯乙腈经冷凝器冷凝进行回收，冷凝器产生的不凝气G2主要成分为对叔丁基苯乙腈、对叔丁基氯化苄等；萃取釜产生少量挥发气G3主要成分为对叔丁基氯化苄；水相蒸馏产生的不凝气G4主要成分为水；原料对叔丁基氯化苄和产品对叔丁基苯乙腈各有2个40m3的地上储罐，储罐产生呼吸气主要成分为对叔丁基氯化苄和对叔丁基苯乙腈。其中废气G1经降膜吸收装置；废气G2和储罐呼吸气经石墨冷凝器冷凝；经处理后与G3一起进入“活性炭吸附+光催化氧化”装置（共用、依托现有）进行处理后经25m排气筒外排。废气G4主要为水蒸气，直接排空。

原有项目废气产生风量为3258 m3/h，本项目新增引风机风量为3780 m3/h，根据物料平衡得出，对叔丁基苯乙腈工艺废气挥发性有机物产生量为2.858t/a，速率挥发性有机物 0.397kg/h；废气产生浓度为挥发性有机物56.49mg/m3。先经各自的“降膜吸收装置/冷凝器”处理后，进入“活性炭吸附+光催化氧化”装置进行处理，处理效率为90%，排放速率为挥发性有机物 0.0397 kg/h；排放浓度为挥发性有机物5.649 mg/m3。处理后废气由25m排气筒排放。

生产工艺过程中产生的有机废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1大标准限值要求。

（2）燃气锅炉产生的废气

本项目厂区现有一个4t/h燃气锅炉，燃料为天然气，蒸汽正常用量为1 t/h，最大用量为1.8t/h，天然气实际使用量为24万Nm³/a。本次对原有燃气锅炉加装低氮燃烧装置进行技术改造，使其氮氧化物排放量满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）SO2：10mg/m3；NOX：30mg/m3的排放要求。

本项目新建一个1.33t/h的燃气导热油炉，使用时间为7200h/a，预计年使用天然气量为18万Nm³/a。

根据《第一次工业污染源普查 第十分册》相关内容可知，以天然气为燃料的燃气锅炉，其产排污系数为：工业废气量为136259.17标立方米/万立方米-原料；NOX产生量为18.71千克/万立方米-原料；根据河北省天然气有限责任公司（秦丰输气线天然气组分表）可知：总硫（以硫计）为≤200mg/m3。本项目年用天然气量约为18万Nm3/a，由此可知，本项目天然气燃烧产生工业废气量2.45×106Nm3/a，产生的SO2、NOx的量分别为72kg/a、336.78kg/a；产生的SO2、NOx浓度分别为29.4mg/Nm3、137.35mg/Nm3，产生速率分别为10g/h、46.775g/h（运行时间为7200h）。燃气导热油炉采用低氮燃烧装置，再由高度为15m排气筒排放，使NOX及SO2排放浓度满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）的标准要求，SO2：10mg/m3；NOX：30mg/m3。

项目二氧化硫、氮氧化物排放废气污染物总量变化情况见表3.2.8-1。天然气成分表见表3.2.8-2。

表3.2.8-1    二氧化硫、氮氧化物排放废气污染物总量变化情况（t）

| 污染物 项目 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- |
| 原有项目 | 0.096 | 0.449 |
| 原有项目改造 | -0.063 | -0.351 |
| 原有项目改造后 | 0.033 | 0.098 |
| 拟建项目 | 0.025 | 0.074 |
| 全厂排放量 | 0.058 | 0.172 |
| 变化量 | -0.038 | -0.277 |

表3.2.8-2    天然气成分表

| 组分 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 正丁烷 | 组分（Ⅱ类标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %mol | 93.0244 | 3.6709 | 0.6590 | 0.1131 | 高位发热量（MJ/m3） | >31.4 |
| 组分 | 异丁烷 | 正戊烷 | 异戊烷 | 辛戊烷 | 总硫（以硫计）mg/m3 | ≤200 |
| %mol | 0.1135 | 0.0997 | 0.0226 | 0.0488 | 硫化氢mg/m3 | ≤20 |
| 组分 | C6+ | 氮气 | 二氧化碳 | 相对密度 | CO2%（V/V） | ≤3.0 |
| %mol | 0.0834 | 0.6247 | 1.6396 | / | 水露点℃ | 同条件下比环境温度低5℃ |
| 气质 | 硫化氢含量（ppm） | 高热值（MJ/m3） | 低热值（MJ/m3） | 水露点（℃） | 标准中气体体积的标准参比条件是101.325Kpa,20℃ |
|  | 0.60 | 38.0708 | / | -14.4 |  |
| 结论 | 天然气气质符合Ⅱ类标准 |

（3）储罐呼吸气

本项目新建对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈储罐各2个，单个储罐的体积为40m3。储罐产生的呼吸气进入石墨冷凝器（与G2共用），之后进入“活性炭吸附装置+光催化氧化装置”+25m排气筒。

根据《环境保护计算手册》，罐区大、小呼吸气计算公式说明如下：

小呼吸气：项目贮罐由于温度和大气压力变化会引起蒸汽的膨胀和收缩而产生蒸汽排出，即小呼吸废气。该废气量用下式进行估算：

LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）

M—储罐内蒸汽的分子量，

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）

D—罐的直径（m），3.2m;

H—平均蒸汽空间高度（m），

△T—一天之内的平均温度差（℃），15；

FP—涂层因子（无量纲）。根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油取0.65，其他的液体取1.0）

本项目中LB（对叔丁基氯化苄）=2×18.174kg/a=36.348kg/a

LB（对叔丁基苯乙腈）=2×17.134kg/a=34.268kg/a

大呼吸气损耗可按下式计算：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；

K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；

其他同上式。

本项目中LW（对叔丁基氯化苄）=2×0.077kg/m3×40m3=6.16kg

LW（对叔丁基苯乙腈）=2×0.073kg/m3×40m3=5.84kg

4个储罐产生的小呼吸气为70.616kg/a，4个储罐产生的大呼吸气为264kg/a。年产生的储罐呼吸气为0.335t/a。

根据储罐大小呼吸公式，本项目储罐呼吸气产生量为0.335t/a，产生速率为0.0465kg/h。本项目产生速率为采用管道连接至石墨冷凝器（与生产废气G2共用）处理后，进入废气处理装置“活性炭吸附+光催化氧化”通过25m排气筒外排，处理效率为90%，经处理后排放速率为挥发性有机物0.00465kg/h，排放浓度为0.662mg/m3。

（4）无组织废气

①项目在生产投料过程催化剂四丁基溴化铵为粉末且人工在负压条件下投料，会产生少量无组织排放Gu1，产生速率为0.003kg/h，产生量为0.022t/a。

②本项目使用的氰化钠是一种乳块状固体，比重较大，不会产生扬尘，投料人员在进行操作时，必须穿戴好防护服和防毒面具等。但是投料人员在操作不慎的情况下可能会有部分物料散落在溶解釜外，溶解釜下方采用橡胶地垫，便于收集后回用于生产。本项目通过采取上料平台设物料收集挡板、加强投料过程操作管理、定期对操作人员进行上岗培训等措施减少物料散落对环境的影响。

本项目氰化钠专用甲类仓库，并设通风系统，同时仓库进行密闭处理，减少空气流动，内设有毒有害气体报警仪及湿度计，空气湿度较大时在仓库内放置干燥剂，减少空气中的水份，保持空气干燥，从而避免氰化钠的潮解挥发出氰化氢。本项目溶解釜溶解过程进行全封闭，同时严格操作规程，避免将物料洒落，尤其是洒落的物料接触水溶解；一旦出现物料洒落应及时采取措施，将物料处理后回收；同时设通风系统以及有毒有害气体报警仪。

投料过程中氰化钠暴露在空气中可能会与空气中水、二氧化碳等接触，产生少量氰化氢气体，根据原有项目环评报告中的数据得出，预测氰化氢产生速率为0.0005kg/h。

（4）食堂废气

本项目生活设施均依托原有项目已建设施，不新建食堂，就餐人数与原有项目相同，不会新增污染物。

本项目建成后废气污染物排放情况见表3.2.8-2。

表3.2.8-2    工程废气污染物排放情况

| 污染源名称 | 废气量 (m3/h) | 污染物 | 处理前 | 防治措施 | 处理效果(%) | 处理后 | 运行时间(h) | 排气筒高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率(kg/h) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 工艺生产废气 | 原有项目风量3258m3/h；本项目新增加风机量3780m3/h | 非甲烷总烃 | 56.49 | 0.397 | G1经降膜吸收器、G2和储罐呼吸气经石墨冷凝器与G3一起“活性炭吸附+光催化氧化”（共用）+25m排气筒 | 90% | 5.649 | 0.0397 | 0.285 | 7200 | 25 |
| 储罐呼吸气 |  | 非甲烷总烃 | 6.62 | 0.0465 |  |  | 0.662 | 0.00465 | 0.0335 | 7200 |  |
| 燃气导热油炉废气 | 340.3 | SO2 | 29.4 | 0.010 | 低氮燃烧装置 | ≤10mg/m3 | 10 | 0.0035 | 0.025 | 7200 | 15 |
|  |  | NOX | 137.31 | 0.0468 |  | ≤30mg/m3 | 30 | 0.01028 | 0.074 |  |  |
| 无组织排放 | —— | 颗粒物 | —— | 0.003 | —— | —— | —— | 0.003 | 0.022 | 7200 | —— |
|  | —— | 氰化氢 | —— | 0.0005 | —— | —— | —— | 0.0005 | 0.0036 | 7200 | —— |

#### 3.2.8.2废水

（1）废水排放情况

本项目废水包括设备、地面清洗水，生产用水均有效回用。拟建项目排水水质情况见表3.2.8-3。

表3.2.8-3   拟建项目主要废水污染源及防治措施

| 污染源 | 产生量(m3/d) | 污染物(mg/L) | 备注 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | SS | BOD5 | 氨氮 | 氯化物 | 可吸附有机卤化物(以Cl计) |  |  |
| 设备清洗水 | 0.5 | 6-9 | 350 | 600 | 200 | 50 | 100 | 2 | 新增 | 80m3/d KOT生物处理后，进入南堡开发区污水处理厂 |
| 地面清洗水 | 0.3 | 6-9 | 600 | 300 | 300 | 50 | 100 | 2 | 新增 |  |
| 生活污水 | 2.8 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 40 | —— | —— | 依托现有 不新增排水 |  |
| 循环系统排水 | 12 | 6-9 | 150 | 200 | 50 | —— | —— | —— |  |  |

本项目废水处理依托现有的可行性论证见7.6.2章节。

表3.2.8-4    拟建项目外排水水质情况

| 污染源 | 产生量(m3/d) | 污染物(mg/L) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | SS | BOD5 | 氨氮 | 氯化物 | 总氰 化物 | 可吸附有机卤化物(以Cl计) |  |
| 污水处理站 | 0.8 | 6-9 | 300 | 80 | 65 | 35 | 60 | 0.3 | 0.75 | 经市政管网排至南堡污水处理厂 |
| 合计（t/a） | 240 | 6-9 | 0.072 | 0.0192 | 0.0156 | 0.0084 | 0.0144 | 0.000072 | 0.00018 | —— |

#### 3.2.8.3噪声

本项目产生噪声的设备主要为导热油炉风机、离心机及各种泵类，通过类比调查，各噪声源噪声级在80~95dB（A），项目采取基础减震、建筑隔声等措施来控制噪声，采取以上措施后，噪声等级可控制在55-60 dB（A）之间，再经距离衰减，噪声源对各厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

项目采取相关措施，噪声污染源与防治措施见表3.2.8-5。

表3.2.8-5    设备噪声情况表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 源强dB(A) | 治理措施 | 治理后源强 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气导热油炉风机 | 1 | 95 | 低噪声设备。 | 65 |
| 2 | 离心机 | 1 | 95 | 低噪声设备，基础减震，建筑物隔声。 | 65 |
| 4 | 机泵 | 4 | 80 | 基础减震，建筑物隔声。 | 60 |

#### 3.2.8.4固废

拟建项目固体废物主要为尾气处理过程产生的废活性炭、污水处理站产生的污泥、各类原料包装和生活垃圾等。根据《国家危险废物名录》中的相关内容，本项目废活性炭、釜残、污水处理站产生的污泥和废活性炭及氰化钠、四丁基溴化铵原料包装袋均为危险废物，生活垃圾属城市生活垃圾。（氰化钠外包装铁桶不与氰化钠直接接触，属于一般固废，暂存于氰化钠仓库，定期由厂家回收；与氰化钠直接接触的包装袋属于危险废物，暂存于危废间，定期送有处理资质公司处理。）

本项目对原有活性炭吸附装置进行改造，新增一个2m3的串、并连活性炭吸附装置。活性炭在使用3个月后定期进行取样检测，当检测结果达到近饱和状态时，切换废气进入另一个活性炭吸附装置，对近饱和的废活性炭进行收集、更换，收集的废活性炭用内衬塑料的袋子盛装，暂存于危废间内，定期由有资质的公司回收。对活性炭吸附装置改造后可在更换活性炭时有效转换，避免原项目必须停产，才可以更换活性炭而引起的影响。

拟建项目新增污泥产生量0.2t/a，新增氰化钠包装产生量为2.4t/a，新增四丁基溴化铵包装袋产生量0.44t/a，送有处理资质公司处理。对叔丁基苯乙腈生产产生的釜残13.336t/a，危险废物类别为HW38，送有处理资质公司处理。

现有项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，项目劳动定员29人，则生活垃圾产生量为4.35t/a，由当地环卫部门统一处理。本项目不新增劳动人员，不增加生活垃圾产生量。

固废产生量及相应处置措施见表3.2.8-6。

表3.2.8-6    固体废物污染源与防治措施

| 污染工序 | 污染物 | 治理措施 | 本项目 产生量(t/a) | 包装方式 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 污泥 | 委托有资质公司处理 | 0.2 | 桶装 | 危险废物HW38 |
| 尾气处理 | 废活性炭 |  | 1.5 | 带内衬袋装 | 危险废物HW49 |
| 对叔丁基苯乙腈生产 | 釜残 |  | 13.336 | 桶装 | 危险废物HW38 |
| 氰化钠包装袋 |  | 2.4 | 袋装 | 危险废物HW49 |
| 四丁基溴化铵包装袋 |  | 0.44 | 袋装 | 危险废物HW49 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 0 | 袋装 | 一般固废 |

#### 3.2.8.5防腐、防渗措施

为防止污染地下水，工程根据周转物料性质采取了相应措施。

（1）本项目新建占地面积为40m2对叔丁基氯化苄2个和占地面积为40m2对叔丁基苯乙腈储罐2个，储罐为立式固定顶，并设置围堰和导流沟，罐区地面及围堰均进行防腐防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能。

（2）本项目新建占地面积为90m2，体积为225m3初期雨水收集池，其池底及池壁进行防腐防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能。

（3）选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生。

### 3.2.9非正常工况

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放，工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放等。

（1）工艺装置开、停车、检修时污染物排放分析

各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，环保设施处于正常运行状态，开车时物料投料量逐渐加大、停车时物料停止投料，装置内物料量均较正常生产时小的多，污染物的排放量小于正常生产时的排放量，且开停车系统置换气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。

（2）停电

本项目设备用电源，当出现停电事故时，及时切换，确保生产正常运行。

（3）废气处理设施和污水处理站非正常运行

废气处理设施定期巡检，设施做好日常维护等工作，减少设备故障，当治理设施发生严重故障时，停产检修。废水处理设施定期巡检，污水站出口定期委托有资质的监测单位进行监测，设施做好日常维护等工作，减少设备故障，当治理设施发生严重故障时，停产检修。

3.3本项目污染源排放汇总

本项目运营后污染物预测排放情况见表3.3-1。

表3.3-1   本项目运营后污染物预测排放情况一览表  单位：t/a

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 对叔丁基氯化苄生产 | 非甲烷总烃 | 2.85 | 2.565 | 0.285 |
|  | 储罐呼吸气 | 非甲烷总烃 | 0.335 | 0.3015 | 0.0335 |
|  | 燃气锅炉 | SO2 | 0.072 | 0.047 | 0.025 |
|  |  | NOX | 0.337 | 0.263 | 0.074 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 0.022 | 0 | 0.022 |
| 废水 | COD | 0.106 | 0.034 | 0.072 |
|  | SS | 0.117 | 0.0978 | 0.0192 |
|  | BOD5 | 0.066 | 0.0504 | 0.0156 |
|  | 氨氮 | 0.012 | 0.0036 | 0.0084 |
| 固体废物 | 污水处理站 | 污泥 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 尾气处理装置 | 废活性炭 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 釜残 | 13.336 | 13.336 | 0 |
|  | 氰化钠包装 | 2.4 | 2.4 | 0 |
|  | 四丁基溴化铵包装 | 0.44 | 0.44 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 |

3.4新建工程完成后公司情况总结

### 3.4.1唐山晋广化工有限公司全厂基本情况

拟建项目实施后唐山晋广化工有限公司所有工程概况见表3.4-1。

| 序号 | 工程 | 产品/副产品名称 | 产能（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有项目 | 5-氯戊腈 | 500 |
|  |  | 丁酰胺 | 500 |
| 2 |  | 氯化钠 | 455 |
| 3 |  | 硫酸铵 | 487 |
| 4 | 拟建项目 | 对叔丁基苯乙腈 | 1000 |
| 5 |  | 氯化钠 | 317 |

3.4.2项目完成后全厂污染物排放情况

本项目对原有燃气锅炉进行改造，采用低氮燃烧装置，以满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）SO2、NOX排放浓度的标准要求。

项目完成后全厂污染物排放情况见表3.4-2。

表3.4-2    项目运营后污染物排放变化情况一览表    单位：t/a

| 类别 | 项目 | 现有项目 | 本项目排放量 | 以新带老消减量（现有工程升级改造后消减量） | 本项目建成后全厂污染物排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.650 | 0.025 | 0.617 | 0.058 | -0.592 |
|  | NOx | 1.940 | 0.074 | 1.842 | 0.172 | -1.768 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | +0.022 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.81 | 0.32 | 0 | 1.13 | +0.32 |
|  | 氨 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |
|  | 二氯甲烷 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |
|  | 丁酰胺 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| 废水 | COD | 1.96 | 0.012 | 1.491 | 0.481 | -1.479 |
|  | 氨氮 | 0.200 | 0.0012 | 0.153 | 0.048 | -0.152 |
| 固废 | 污水处理站污泥 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氰化钠包装袋 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他原料包装袋 | 1.8 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 釜残 | 0 | 13.336 | 0 | 0 | 0 |

# 4环境质量现状监测与评价

4.1自然环境现状调查

### 4.1.1地理位置

唐山市南堡经济技术开发区地处环渤海地区中心地带，北依燕山，南临渤海，北距唐山市区约50公里，西距汉沽约30公里，南距渤海湾约7公里。

拟建项目位于唐山市南堡开发区，厂址中心坐标为东经118°10'37.78"，北纬39°15'12.66"。厂址东侧隔规划路为唐山瑞尔斯达建材有限公司，南侧紧临唐山信通源粘合剂有限公司，西侧隔唐山三友化工股份有限公司专用铁路为南堡经济开发区外环路，北侧为唐山兴琳科技有限公司。项目东南偏西1300m处为滨海花园，东南2100m处为三友生活区，东2000m处为海月花园，东南2300m处为南堡开发区第一中学，东南2200m处为南堡开发区医院，厂址附近无特殊环境敏感点。项目地理位置见附图1，周边关系见附图3。

### 4.1.2地形地貌

本项目厂址所在地为冲洪积扇群组成的山前倾斜和滨海低平原，地势低洼平坦，是陡河下游低洼平原的一部分。地势极为平坦，场地自然高程1.9米左右，地形坡度约5‰，海拔高度为1~4m。

### 4.1.3水文地质

本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，地层基本上呈水平分布，参照唐山碱厂工程地质勘探资料，包气带第一层为素填土，褐黄、松散、较湿，以粘性土为主，含碑石及少量植物根系，层厚1.70m；第二层为粉质粘土，灰褐，流塑-软塑，切面光滑，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，层厚8.98m；第三层为粉砂，灰褐，中密-密实，饱和，以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，呈亚圆状态，局部粉土薄层。

水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下含水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10~110米，属潜水~微承压水，矿化度达2~48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以粘沙土隔开；第二含水组埋深120~360米，单层厚度8~15米，与第三含水组以砂黏土隔开；第三含水组底板深度在400米以下。深层地下水一般为低矿化度(0.4~0.6g/L)软水，水温19.5~25℃，目前水位-16~20米。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属重碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水力坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东北流向西南。

### 4.1.4地表水

该区域境内的主要河流为黑沿子排干，是开发区唯一的排污渠道。小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东和沙河汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万m3；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。

开发区附近主要河流有沙河。沙河发源于迁安县如树店，流经滦县、唐山东矿区，穿过草泊水库，于黑沿子村东入海，全长163km，流域面积1219km2，属季节性行洪河道，全年一半以上时间处于干涸状态，沿途接纳工矿企业排水，入海处建有黑沿子防潮闸。

本项目生产、生活废水经厂区污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂进一步处理，最终排入黑沿子排干。

### 4.1.5气候气象

该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.9℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65%；年平均降雨量574mm，降水多集中在6~8月，占全年降水量的70%；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年平均日照时数2798.2小时。

年最多风向为NW风，其风向频率为14.32%，次多风向为S风，风向频率为14.05%，年静风频率2.39%。年总平均风速为3.07m/s。

4.2南堡经济开发区规划

南堡经济开发区经过20余年的发展建设，已经形成化工、化纤、有机硅等产业结构，开发区内化工产业独树一帜，纯碱和粘胶纤维产量全国第一，可以为环渤海经济圈内其他工业企业的发展提供优良的上游产品与生产原料。开发区域具备了坚实的产业发展基础，具有良好的发展潜力。

《南堡经济技术开发区总体规划》于1990年4月得到河北省人民政府批复（[1990]37号），开发区占地面积15平方公里。《南堡经济技术开发区区域环境影响报告书》由河北省环境科学研究院于1994年编制完成，1994年9月得到河北省环境保护局批复（冀环开函[1994]78号）。

随着唐山“四点一带”开发建设战略的实施，南堡开发区被纳入曹妃甸开发区范围，原有的15 km2已不能满足区域产业发展和开发区布局的需要，为适应新形势下的战略发展需要，该区牢牢把握省级开发区升级的战略机遇，扩区19.92 km2（其中包括省政府冀政函[2009]88号文已批复的11 km2），总规划面积34.92 km2。南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划（2014-2020）》。

《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》2014年9月得到河北省环境保护厅批复（冀环评函[2014]1128号）。

### 4.2.1规划范围及规划期限

南堡经济开发区规划面积约为34.92平方公里，分为东区和西区，西区北至沿海公路，东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56平方公里，发展定位为机械加工业、电子工业（组装）、软件研发费、动漫产业等；西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950米左右，总面积24.36平方公里，发展定位为化工、化纤、新型建材，规划期限为2014-2020年，近期2014-2016年，远期2017-2020年。

### 4.2.2产业定位

（1）产业定位

以化工、化纤、新型建材、机械加工及其他一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。

（2）各区产业发展方向

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区。东区又称城东工业区。各区产业发展方向见表4.2-1。

表4.2-1  各区产业发展方向一览表

| 分区 | 产业定位 |
| --- | --- |
| 西区 | 城西工业区 | 化工、化纤、新型建材等 |
|  | 城北工业区 | 北部重点发展传统的化工产业，南部发展新型建材业及其他一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |
| 东区 | 城东工业区 | 重点发展机械加工业及其他一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |

本项目属于化工类产业，位于城西工业区。符合南堡经济开发区城区“化工、化纤、新型建材”的产业定位。因此，该项目建设符合南堡经济开发区产业定位的要求。

### 4.2.3规划用地布局

开发区总体布局：规划构建“一心、两区”的布局结构形态。

一心：完善综合服务功能

即南堡开发区综合发展核心。从未来曹妃甸开发区整体发展水平提升和服务需求拓展的要求出发，完善城市型综合服务功能，大力优化城区环境，带动生活环境的改善，营造城市活力和吸引力，成为区域城镇生活职能的重要组成部分。

两区：促进生产功能的完善、延伸和拓展

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。其中现状南堡经济开发区位于城西工业区内。

本项目位于西区的城西工业区，符合开发区规划用地布局。

### 4.2.4市政基础设施规划

#### 4.2.4.1给水工程规划

南堡开发区淡水资源匮乏，区内无集中式生活饮用水源地。本工程新鲜水采用唐山南堡供水有限公司集中供水。

南堡技术开发区规划建设日供水能力为9.0万m3的水厂一座，该工程位于开发区6号路北侧、8号路东侧，目前该水厂建设已完工，水源引自陡河水库，本项目建成后可以使用水厂的供水。本工程拟设置生产生活给水系统，接入管径DN80，供水能力10t/h，系统管道采用钢管，焊接连接。埋地钢管采用环氧煤沥青漆做加强级防腐处理。

开发区供水管网采用环支结合，干管管材采用铸铁管，支管的布置沿规划道路敷设，目前供水管网已经建成。

#### 4.2.4.2排水工程规划

结合开发区发展情况，规划排水体制确定为雨污分流制，到规划期末，开发区内污水处理率应达到100%。

①南堡开发区污水处理厂位于开发区的西部，占地92180m2，日处理能力为8万吨，服务面积20km2，开发区污水管网已基本建成，具备收集开发区区内污水收集的能力。污水处理厂运行初期出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分供给南堡开发区中水回用工程，另一部分排入黑沿子排干排入渤海。

南堡开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟→絮凝沉淀”，主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，进水水质为COD 500mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分供给南堡经济开发区中水回用工程，另一部分由水泵房提升后向西穿过规划十九号路接入明渠输送至黑沿子干渠。南堡经济开发区污水处理厂一期再生水回用系统，其深度处理装置规模为2万m3/d，该项目2005年4月经省环保局批准，于2008年12月30日通过了河北省环保局的阶段性验收，验收文号为冀环验[2008]302号。中水回用利用南堡经济开发区污水处理厂出水为水源，采用“混凝沉淀-CMF微滤膜-反渗透”处理工艺，处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后出水回用于三友热电，综合利用不外排。

南堡开发区污水处理厂于2005年11月20日通过河北省环境保护局组织的环保设施竣工验收，2014年底将处理规模扩建至14万m3/d。目前建设已完工，2015年进行试车投入使用。

目前进入南堡经济开发区污水处理厂的水量约10万m3/d。

②污水处理厂设计出水水质见表4.2-3，设计进水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）。

表4.2-3 污水处理厂设计进出水水质一览表

| 指标 | 设计进水水质 | 设计出水水质 | 去除率% | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 500 | 50 | 90 | 50 |
| SS | 400 | 30 | 92.5 | 30 |
| 氨氮 | 45 | 5 | 88.9 | 5 |

③管网布置

污水管道采用枝状管网布置，污水管道采用钢筋混凝土圆管。雨水管网采用蓄排结合的排涝方式，管渠结合，雨水管道管材选用钢筋混凝土排水管。再生水官网布置以环状家枝状布置形式，再生水的输水配水系统建成独立系统，采用非金属管道。

#### 4.2.4.3电力工程规划

（1）电力负荷预测

根据用地规划布局，采用负荷密集法对开发区进行电力负荷预测，规划期末，

南堡城区最大电力负荷为37.94万kW，最大利用小时数取4200小时/年，则全区用电量为15.8亿kWh年。

（2）电力设施规划

南堡经济开发区内有南化220kV变电站1座，供电能力360MVA：华北电

网110kV变电站1座，供电能力81.5MVA；三友集团热电分公司电厂供电能力160MVA，可满足开发区需求。

#### 4.2.4.4燃气工程规划

（1）规划气源

南堡经济开发区内有唐山南堡中燃燃气有限公司及唐山科凌天然气技术有限公司两家燃气公司，气源均来自冀东油气田的天然气，总供气能力72万m3/d（26000万m3/a）。

（2）管网布置

规划城区采用高、中压两级压力级制。沿高速连接线新建冀唐输气管道至东区门站高压管道，压力为高压A级。沿城区内部主干道新建环网中压燃气管道，并做好与原有中压管道的衔接。城区内新建燃气管道与现状燃气管道联网，双气源供气，保证城区供气安全。

#### 4.2.4.5供热工程规划

根据《唐山南堡经济开发区总体规划》（2013-2020）及《唐山市南堡区集中供热规划》（2013-2020），开发区供热规划由三友热电、东区新建锅炉房负责。开发区总供热负荷可达1529.5MW，且规划的供热热源能连续稳定供热，其供热辐射半径合理，可满足开发区需求。

4.3环境质量现状监测与评价

本次环评声环境质量引用唐山永正环境监测有限公司于2018年2月1日~2日对《唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司年产500吨丁酰胺项目竣工环境保护验收报告》中的监测数据。环境空气监测因子PM10、SO2、NO2、CO、臭氧、非甲烷总烃引用由河北德普环境监测有限公司于2017年12月2日-12月8日对《唐山三友氯碱有限责任公司24万吨/年特种球型聚氯乙烯树脂扩建项目环境影响报告书》中6个监测点位的监测数据。环境空气质量现状监测PM2.5数据引用曹妃甸区自动在线监测2016年3月14日-3月20日。地下水现状质量监测数据引自《唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目环境影响报告书》和《唐山三友氯碱有限责任公司24万吨/年特种球型聚氯乙烯树脂扩建项目环境影响报告书》的监测数据，监测时间分别为2017年3月和2017年12月。土壤质量现状采用河北科赢环境检测服务有限公司于2017年5月26日对唐山晋广化工有限公司进行的监测数值。唐山三友氯碱有限责任公司位于该项目东北侧，距离该项目1.4km；唐山三友硅业有限责任公司位于该项目东北侧，距离该项目2.1km，监测数据均在有效期内，所以本次评价采用以上资料对区域环境质量进行评价，数据有效。监测报告附于附件中。

### 4.3.1环境空气质量现状监测与评价

#### 4.3.1.1环境空气质量现状监测

（1）监测因子

根据项目的特点及当地的环境特征，确定大气环境现状评价因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、臭氧、非甲烷总烃。

（2）监测布点

PM10、SO2、NO2、CO、臭氧、非甲烷总烃引用由河北德普环境监测有限公司于2017年12月2日-12月8日对《唐山三友氯碱有限责任公司24万吨/年特种球型聚氯乙烯树脂扩建项目环境影响报告书》中6个监测点位的监测数据。环境空气质量现状监测PM2.5数据引用曹妃甸区自动在线监测2016年3月14日-3月20日。各监测点位置见表4.3-1及附图2。

表4.3-1    大气现状监测布点情况表

| 序号 | 监测点 | 与本项目的方位 | 与本项目的距离(km) | 功能 | 监测因子 | 监测单位和监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三友氯碱厂址 | NE | 0.8km | 企业 | PM10、SO2、NO2、CO、臭氧、非甲烷总烃 | 河北德普环境监测有限公司，2017年12月2日~12月8日 |
| 2 | 碱厂生活区 | NE | 1km | 居住区 |  |  |
| 3 | 碱厂址西南 | SW | 1.5km | 企业 |  |  |
| 4 | 碱厂址北 | N | 3km | 高速路 |  |  |
| 5 | 碱厂西 | NW | 1.5km | 企业 |  |  |
| 6 | 碱厂址东北 | NE | 2.8km | 居住区 |  |  |
| 7 | 曹妃甸区 | SW | 30.6 | 居住区 | PM2.5 | 曹妃甸区自动在线监测2016年3月14日-3月20日 |

（3）监测时间与频次

引用的检测单位连续监测7天（2017年12月2日-2017年12月8日）。SO2、NO2、CO监测日均浓度和1小时平均浓度。日均浓度每日采样20小时。1小时平均浓度每小时至少有45分钟采样时间，每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00。

PM10、PM2.5监测日均浓度，每日采样20小时。

臭氧引用8小时平均浓度和1小时平均浓度。

非甲烷总烃监测1小时平均浓度浓度。一次浓度每次采样时间60分钟采样时间，每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测方法按《环境空气质量标准》（GB3095－2012）和《空气和废气监测分析方法》中有关规定进行。分析方法、依据及检出下限见表4.3-2。

表4.3-2    监测项目分析方法及分析仪器等一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 | 722G可见分光光度计 | 小时：0.00 7mg/m3 日均：0.004 mg/m3 |
| 2 | NO2 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 | 722G可见分光光度计 | 小时：0.005mg/m3 日均0.003mg/m3 |
| 3 | CO | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB/T9801-1988 | 便携式红外CO分析仪 | 0.3mg/m3 |
| 4 | PM10 | 环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量HJ618-2011 | AUW120D分析天平 | 0.01mg/m3 |
| 5 | PM2.5 | 环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量HJ618-2011 | 分析天平 | 0.01mg/m3 |
| 6 | O3 | 环境空气 臭氧的测定 靓蓝二磺酸钠分光光度法 HJ504-2009 | 722G可见分光光度计 | 0.010 mg/m3 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 空气和废气监测分析方法（第四版）6.1.5.2气相色谱法 | GC9790气相色谱仪 | 0.04 mg/m3 |

#### 4.3.1.2环境空气质量现状评价

- 评价因子

同监测因子。

（2）评价标准

PM10 、PM2.5 、SO2 、NO2 、臭氧、CO 评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 (DB13/1577-2012)表1二级标准。具体标准值参见，表4.3-3。

表4.3-3    大气现状评价标准限值     单位：mg/m3

| 污染物 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均 | 0.15 | 0.075 | 0.15 | 0.08 | 4 | -- | -- |
| 小时平均 | -- | -- | 0.50 | 0.20 | 10 | 0.2 | 2.0 |
| 日最大8小时平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
| 一次最高 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

（3）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi——i污染物标准指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。

（4）评价结果

根据评价方法及评价标准，对区域现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。

监测及评价结果见表4.3-4~表4.3-6。

表4.3-4    PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO日均浓度评价结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 标准指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三友氯碱厂址 | PM10 | 0.054~0.230 | 42.86 | 0.53 | 0.36~1.53 |
|  | SO2 | 0.019~0.046 | 0 | 0 | 0.13~0.31 |
|  | NO2 | 0.036~0.054 | 0 | 0 | 0.51~0.77 |
|  | CO | 0.9~3.0 | 0 | 0 | 0.23~0.75 |
| 碱厂生活区 | PM10 | 0.049~0.218 | 42.86 | 0.45 | 0.32~1.45 |
|  | SO2 | 0.017~0.047 | 0 | 0 | 0.11~0.31 |
|  | NO2 | 0.034~0.058 | 0 | 0 | 0.49~0.83 |
|  | CO | 0.8~2.9 | 0 | 0 | 0.20~0.73 |
| 碱厂西南2.3km处 | PM10 | 0.055~0.225 | 42.86 | 0.50 | 0.36~1.50 |
|  | SO2 | 0.018~0.049 | 0 | 0 | 0.12~0.33 |
|  | NO2 | 0.031~0.057 | 0 | 0 | 0.44~0.81 |
|  | CO | 0.9~2.8 | 0 | 0 | 0.23~0.70 |
| 碱厂北2km处 | PM10 | 0.046~0.221 | 42.86 | 0.47 | 0.31~1.47 |
|  | SO2 | 0.019~0.044 | 0 | 0 | 0.13~0.29 |
|  | NO2 | 0.029~0.056 | 0 | 0 | 0.41~0.80 |
|  | CO | 0.9~3.0 | 0 | 0 | 0.23~0.75 |
| 碱厂西1.5km处 | PM10 | 0.042~0.220 | 42.86 | 0.47 | 0.28~1.47 |
|  | SO2 | 0.017~0.051 | 0 | 0 | 0.11~0.33 |
|  | NO2 | 0.030~0.058 | 0 | 0 | 0.43~0.83 |
|  | CO | 0.9~2.8 | 0 | 0 | 0.23~0.70 |
| 碱厂东北2km处 | PM10 | 0.050~0.228 | 42.86 | 0.52 | 0.33~1.52 |
|  | SO2 | 0.019~0.048 | 0 | 0 | 0.13~0.33 |
|  | NO2 | 0.028~0.056 | 0 | 0 | 0.40~0.80 |
|  | CO | 0.9~2.9 | 0 | 0 | 0.23~0.73 |
| 曹妃甸区 | PM2.5 | 0.041~0.188 | 72 | 1.51 | 0.55~2.51 |

表4.3-5  SO2、NO2、CO、臭氧、氯、氯化氢、非甲烷总烃小时浓度评价结果 （单位：mg/m3）

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 标准指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三友氯碱厂址 | SO2 | 0.012~0.058 | 0 | 0 | 0.02~0.12 |
|  | NO2 | 0.022~0.070 | 0 | 0 | 0.11~0.35 |
|  | CO | 0.4~3.8 | 0 | 0 | 0.04~0.38 |
|  | 臭氧 | ND~0.054 | 0 | 0 | 0~0.34 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.9~1.2 | 0 | 0 | 0.45~0.60 |
| 碱厂生活区 | SO2 | 0.013~0.054 | 0 | 0 | 0.03~0.11 |
|  | NO2 | 0.021~0.071 | 0 | 0 | 0.11~0.36 |
|  | CO | 0.6~3.2 | 0 | 0 | 0.06~0.32 |
|  | 臭氧 | ND~0.050 | 0 | 0 | 0~0.31 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.9~1.2 | 0 | 0 | 0.45~0.60 |
| 碱厂西南2.3km处 | SO2 | 0.011~0.058 | 0 | 0 | 0.02~0.12 |
|  | NO2 | 0.020~0.072 | 0 | 0 | 0.10~0.36 |
| 50 | CO | 0.6~3.6 | 0 | 0 | 0.06~0.36 |
|  | 臭氧 | ND~0.057 | 0 | 0 | 0~0.36 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.9~1.2 | 0 | 0 | 0.45~0.60 |
| 碱厂北2km处 | SO2 | 0.012~0.050 | 0 | 0 | 0.02~0.10 |
|  | NO2 | 0.021~0.070 | 0 | 0 | 0.11~0.35 |
|  | CO | 0.4~3.6 | 0 | 0 | 0.04~0.36 |
|  | 臭氧 | ND~0.059 | 0 | 0 | 0~0.37 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.0~1.2 | 0 | 0 | 0.50~0.60 |
| 碱厂西1.5km处 | SO2 | 0.010~0.068 | 0 | 0 | 0.02~0.12 |
|  | NO2 | 0.019~0.075 | 0 | 0 | 0.10~0.38 |
|  | CO | 0.5~3.6 | 0 | 0 | 0.05~0.36 |
|  | 臭氧 | ND~0.062 | 0 | 0 | 0~0.39 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.9~1.2 | 0 | 0 | 0.45~0.60 |
| 碱厂东北2km处 | SO2 | 0.014~0.059 | 0 | 0 | 0.03~0.12 |
|  | NO2 | 0.016~0.076 | 0 | 0 | 0.08~0.38 |
|  | CO | 0.6~3.8 | 0 | 0 | 0.06~0.38 |
|  | 臭氧 | ND~0.064 | 0 | 0 | 0~0.40 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.9~1.2 | 0 | 0 | 0.45~0.60 |

表4.3-6    臭氧8小时标准指数浓度评价结果 （单位：mg/m3）

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 标准指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三友氯碱厂址 | 臭氧 | 0.030~0.045 | 0 | 0 | 0.19~0.28 |
| 碱厂生活区 | 臭氧 | 0.029~0.042 | 0 | 0 | 0.18~0.26 |
| 碱厂西南2.3km处 | 臭氧 | 0.029~0.046 | 0 | 0 | 0.18~0.29 |
| 碱厂北2km处 | 臭氧 | 0.030~0.050 | 0 | 0 | 0.19~0.31 |
| 碱厂西1.5km处 | 臭氧 | 0.030~0.053 | 0 | 0 | 0.19~0.33 |
| 碱厂东北2km处 | 臭氧 | 0.028~0.054 | 0 | 0 | 0.18~0.34 |

由现状监测结果可知，各监测点SO2小时值标准指数在0.02~0.12之间，日均值标准指数在0.11~0.33之间；NO2小时值标准指数在0.08~0.38之间，日均值标准指数在0.40~0.83之间；CO小时值标准指数在0.04~0.38之间，日均值标准指数在0.20~0.75之间；PM10日均值标准指数在0.28~1.53之间；PM2.5日均值标准指数在1.51；非甲烷总烃小时值标准指数在0.45~0.60之间；臭氧小时值标准指数在0~0.39之间，8小时标准指数在0.18~0.34之间。SO2、NO2、NOX、CO均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，PM10存在超标现象，主要由于项目所在区域属于工业园区，企业较多，烟粉尘排放量较大，应加强园区工业大气治理，减少粉尘排放；PM2.5存在超标现象，主要由于项目所在地域为天气干燥、起尘量大有密切关系。非甲烷总烃小时值标准指数在0.45-0.6之间，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准要求。

### 4.3.2地下水质量现状调查与评价

为查明项目所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对评价范围进行水文地质调查。本次评价引自《唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目》和《唐山三友氯碱有限责任公司24万吨/年特种球型聚氯乙烯树脂扩建项目环境影响报告书》的监测数据，监测时间分别为2017年3月和2017年12月。

#### 4.3.2.1监测点位

地下水水位监测数据引用《唐山三友氯碱有限责任公司24万吨/年特种球型聚氯乙烯树脂扩建项目环境影响报告书》《唐山三友硅业有限责任公司年产300吨电气零部件封装胶、100吨20厘斯端乙烯基硅油项目环境影响报告书》Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7及地下水监测数据及化学分析。监测井点位布置情况见表4.3-7及图4.3-1。

表4.3-7   水位监测点位布设情况表

| 编号 | 位置 | 监测层位 | 相对项目区位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| Q1 | 唐曹高速南 | 浅层 | N | 2100 | 水质及水位 |
| Q2 | 三友氯碱西 |  | NW | 2700 | 水质及水位 |
| Q3 | 张庄子北 |  | SE | 1100 | 水质及水位 |
| Q4 | 污水处理厂东南 |  | SW | 1500 | 水质及水位 |
| Q5 | 盐化厂农场 |  | SW | 2800 | 水质及水位 |
| Q6 | 三友氯碱西 | 深层 | NE | 1700 | 水质及水位 |
| Q7 | 滨海镇西 |  | NW | 3000 | 水质及水位 |

图4.3-1   地下水水质监测点位置图

#### 4.3.2.2地下水水质监测与评价

- 监测因子

K+、Ca+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物（Cl-）、硫酸盐、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、细菌总数、总大肠菌群、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、硒、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类。

（2）监测时间与频率

本次评价石油类监测因子引自《唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目》监测数据，监测时间为2017年3月；其余地下水监测因子引用《唐山三友氯碱有限责任公司24万吨/年特种球型聚氯乙烯树脂扩建项目环境影响报告书》的监测数据，监测时间2017年12月。

（3）评价方法

采样和监测分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）有关规定执行。

采用单因子污染标准指数法，计算公式为：

Pi=Ci/Cis

式中：Pi——监测点某因子的污染指数；

Ci——监测点某因子的实测浓度，mg/L；

Cis——某因子的环境质量标准，mg/L。

pH值评价采用如下模式：

当pH≤7.0时，SpHj=(7.0－pHj)/(7.0－pHsd)

当pH≥7.0时，SpHj=(pHj－7.0)/(pHsu－7.0)

式中：

SpHj——监测点pH值的标准指数；

pHj——监测点pH实测统计代表值；

pHsd——pH值的环境质量标准值下限；

pHsu——pH值的环境质量标准值上限。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（4）检测方法

采用国家相关监测分析方法，各因子监测分析法见表4.3-8。

表4.3-8  水质监测项目及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及国标代号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4 -2006 5.1 玻璃电极法 | —— |
| 2 | 总硬度 （以CaCO3计） | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB /T 5750.4 -2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0m g/L |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg /L |
| 4 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GBfT 5750.4-2006 8.1 称量法 | —— |
| 5 | 硝酸盐 （以N 计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 5.2 紫外分光光度法 | 0.2mg/L |
| 6 | 亚硝酸盐 （以N 计） | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法 | 0.001m g/L |
| 7 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L |
| 8 | 硫酸盐 ( SO42-) | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 1.3 铭酸钡分光光度法（热法） | 5mg/L |
| 9 | 氯化物 ( Cr) | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法 | 1.0mg/L |
| 10 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 3.1 离子选择电极法 | 0. 2mg/L |
| 11 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸－吡唑啉酮光度法 | 0.002mg/L |
| 12 | 挥发性酚类 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.4-2006 9.1 4氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L |
| 13 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 2.5µg/L |
| 14 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.6-2006 2.1 火焰原子吸收分光光度法 | 0.3mg/L |
| 15 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.5µg/L |
| 16 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750 .6-2006 6.1 氢化物原子荧光法 | 1.0µg/L |
| 17 | 猛 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T5750.6-2006 3.1 火焰原子吸收分光光度法 | 0.1mg/L |
| 18 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2 火焰原子吸收分光光度法 | 0.2mg/L |
| 19 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 8.1 原子荧光法 | 0. l µg/L |
| 20 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 5.1 火焰 原子吸收光度法 | 0.05mg/L |
| 21 | 铬（六价） | 《生活饮用水标 准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |
| 22 | 钾 | 《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989 | 0.05mg/L |
| 23 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度 法 | 0.01mg/L |
| 24 | 钙 | 《水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 | 0.02mg/L |
| 25 | 镁 | 《水质钙和镁的测定 原子吸收分光光法》GB/T11905-1989 | 0.002mg/L |
| 26 | 碳酸根 | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、 重碳酸根和氢氧根》 DZ/T 0064.49-1993 | 5mg/L |
| 27 | 重碳酸根 | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、 重碳酸根和氢氧根》 DZ/T 0064.49-1993 | 5mg/L |
| 28 | 细菌总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 1.1 平皿计数法 | —— |
| 29 | 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法 》（第四版增补版）5.2.5.2 滤膜法 | —— |
| 30 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB叮 5750.5-2006 6.1 N, N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.02mg/L |
| 31 | 碘化物 | 《生活饮用水标准检验法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 11.2 高浓度碘化物比色法 | 0.05mg/L |
| 32 | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 7.1 氢化物原子荧光法 | 0.4µg/L |
| 33 | 阴离子表面活性剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 10.1 亚甲基蓝分光光度法 | 0.05mg/L |
| 34 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 1.3 无火焰原子吸收分光光度法 | 10µg/L |

（5）评价标准

浅层地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中V类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准；深层地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。

（6）水质监测结果及评价

地下水监测数据见表4.3-9、4.3-10，水化学分析见表4.3-11。

表4.3-9   浅层地下水水质现状监测结果及评价一览表

| 盐测项目 | 单位 | 标准值 | Q l 唐曹高速南 | Q2 三友氯碱西 | Q3 张庄子北 | Q4 污水处理厂东南 | Q5 盐化厂农场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 |
| pH | 无量纲 | < 5.5, > 9 | 8.12 | 8.24 | 8.33 | 8.21 | 8.07 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | > 650 | 1378 | 1356 | 1874 | 1846 | 1660 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | > 10.0 | 1.33 | 1.31 | 1.21 | 1.25 | 1.22 |
| 溶解性总固体 | mg/L | >2000 | 2032 | 1743 | 2105 | 2085 | 1910 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | > 30 | ND | ND | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | > 4.8 | ND | ND | 0.003 | 0.002 | 0.007 |
| 氨氮(NH4) | mg/L | > 1.5 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | ND |
| 氯化物 | mg/L | > 350 | 450 | 380 | 445 | 433 | 423 |
| 硫酸盐 | mg/L | > 350 | 522 | 467 | 513 | 442 | 438 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | > 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物 | mg/L | > 0.l | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | > 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 硫化物 | mg/L | > 0. l | ND | ND | ND | ND | ND |
| 碘化物 | mg/L | > 0.5 | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | > 0.3 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | mg/L | > 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | mg/L | > 5.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铝 | µg/L | > 500 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硒 | µg/L | > 100 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | > 2.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 猛 | mg/L | > 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | µg/L | >2 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | µg/L | >50 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 铅 | µg/L | > 100 | 9.3 | 4.4 | 7 | 6.9 | 6.8 |
| 镉 | µg/L | > 10 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 铭（六价） | mg / L | >0.10 | ND | ND | ND | ND | 0.005 |
| 细菌总数 | CFU/ml | >1000 | 46 | 52 | 55 | 48 | 57 |
| 总大肠菌群 | CFU/ l 00ml | > 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | mg/L | ≤1.0 | ND | ND | ND | ND | ND |

表4.3-10   深层地下水水质现状监测结果及评价一览表

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | Q6 三友氯碱西 | Q7 滨海镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 8.18 | 0.79 | 8.31 | 0.87 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 54 | 0.12 | 50 | 0.11 |
| 高猛酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 | 0.79 | 0.26 | 0.81 | 0.27 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 382 | 0.38 | 347 | 0.35 |
| 硝酸盐（以N计） | ） mg/L | ≤20 | ND | 0.005 | ND | 0.005 |
| 亚硝酸盐 （以N 计） | mg / L | ≤1.0 | 0.001 | 0.001 | ND | 0.001 |
| 氨氮(NH4) | mg/L | ≤0.5 | ND |  | 0.04 | 0.08 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 42.7 | 0.17 | 24.8 | 0.1 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 73 | 0.29 | 58 | 0.23 |
| 挥发性酚类 （以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ND | 0.5 | ND | 0.5 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ND | 0.02 | ND | 0.02 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 硫化物 | mg/L | <0.02 | ND | 0.5 | ND | 0.5 |
| 碘化物 | mg/L | <0.08 | ND | 0.31 | ND | 0.31 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0 . 3 | ND | 0.08 | ND | 0.08 |
| 铜 | mg/L | ≤l. 0 | ND | 0.1 | ND | 0.1 |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | ND | 0.03 | ND | 0.03 |
| 铝 | µg/L | ≤200 | ND | 0.5 | ND | 0.5 |
| 硒 | µg/L | ≤10 | ND | 0.02 | ND | 0.02 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | ND | 0.5 | ND | 0.5 |
| 猛 | mg/L | ≤0.1 | ND | 0.5 | ND | 0.5 |
| 汞 | µg/L | ≤1 | ND | 0.05 | ND | 0.05 |
| 砷 | µg/L | ≤10 | 1.4 | 0.14 | 1.2 | 0.12 |
| 铅 | µg/L | ≤10 | ND | 0.01 | ND | 0.01 |
| 镉 | µg/L | ≤5 | ND | 0.05 | ND | 0.05 |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ND | 0.04 | ND | 0.04 |
| 细菌总数 | CFU/ml | ≤00 | 45 | 0.45 | 41 | 0.41 |
| 总大肠菌 | CFU/100ml | ≤3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ND | -- | ND | -- |

由表可知，从地下水监测与评价结果可以看出：浅层地下水各因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中V类标准。深层水各因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，说明该区域深层地下水水质良好。

#### 4.3.2.3地下水化学类型分析

表4.3-11   2017年12月地下水水化学类型判定表

| 监测点 | Q I 唐曹高速南 l | Q2 三友氯碱西 | Q3 张庄子北 | Q4 污水处理厂东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | p (B) mg/L | c (1/zBz±) meq/L | x (l/zBz±)％ | p (B) mg/L | c (1/zBz±) meq/L | x (l/zBz±)％ | p (B) mg/L | c (1/zBz±) meq/L | x (l/zBz±)％ | p (B) mg/L | c (1/zBz±) meq/L | x (l/zBz±)％ |
| 阳离子 | 钾 ( mg/L ) | 4.52 | 0.12 | 0.40% | 4.76 | 0.12 | 0.40% | 5.1 | 0.13 | 0.30% | 4.99 | 0.13 | 0.30% |
|  | 钠 ( mg/L ) | 67.5 | 2.93 | 9.10% | 75.3 | 3.27 | 10.10% | 45.6 | 1.98 | 5.10% | 56.6 | 2.46 | 6.40% |
|  | 钙( mg/L ) | 375 | 18.75 | 58.20% | 275 | 13.75 | 42.20% | 437 | 21.85 | 56.00% | 418 | 20.9 | 54.40% |
|  | 镁(mg/L ) | 125 | 10.42 | 32.30% | 185 | 15.42 | 47.30% | 181 | 15.08 | 38.60% | 179 | 14.92 | 38.80% |
|  | 合计 | 572.02 | 32.22 | 100.00% | 540.06 | 32.56 | 100.00% | 668.7 | 39.05 | 100.00% | 658.59 | 38.41 | 100.00% |
| 阴离子 | 碳酸根(mg/L) | ND | 0 | 0.00% | 13 | 0.43 | 1.50% | ND | 0 | 0.00% | ND | 0 | 0.00% |
|  | 碳酸氢根(mg/U | 620 | 10.16 | 30.10% | 550 | 9.02 | 30.20% | 632 | 10.36 | 30.90% | 701 | 11.49 | 34.90% |
|  | 硫酸盐(mg/U | 522 | 10.88 | 32.30% | 467 | 9.73 | 32.60% | 513 | 10.69 | 31.80% | 442 | 9.21 | 28.00% |
|  | 氯化物(mg/L ) | 450 | 12.68 | 37.60% | 380 | 10.7 | 35.80% | 445 | 12.54 | 37.30% | 433 | 12.2 | 37.10% |
|  | 合计 | 1592 | 33.71 | 100.00% | 1410 | 29.88 | 100.00% | 1590 | 33.58 | 100 .0% | 1576 | 32.9 | 100.00% |
| 水化学类型 | Cl• SO4•HCO3-Ca•Mg 型 | Cl• SO4•HCO3-Mg•Ca 型 | Cl• SO4•HCO3-Ca•Mg 型 | Cl• HCO3•SO4-Ca•Mg 型 |

| 监测点 | QS 盐化厂农场 | S1 三友氯碱西 | S2 滨海镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | p (B) mg/L | c (1/zBz±) meq/L | x (l/zBz±)％ | p (B) mg/L | c (1/zBz±) meq/L | x (l/zBz±)％ | p (B) mg/L | c (1/zBz±) meq/L | x (l/zBz±)％ |
| 阳离子 | 钾 ( mg/L ) | 4.76 | 0.12 | 0.40% | 4.99 | 0.13 | 1.90% | 5.34 | 0.14 | 2.00% |
|  | 钠 ( mg/L ) | 51.9 | 2.26 | 6.60% | 129 | 5.61 | 83.10% | 135 | 5.87 | 83.90% |
|  | 钙( mg/L ) | 370 | 18.5 | 53.90% | 13 | 0.65 | 9.60% | 12.7 | 0.64 | 9.10% |
|  | 镁(mg/L ) | 161 | 13.42 | 39.10% | 4.34 | 0.36 | 5.40% | 4.22 | 0.35 | 5.00% |
|  | 合计 | 587.66 | 34.3 | 100.00% | 151.33 | 6.75 | 100.00% | 157.26 | 6.99 | 100.00% |
| 阴离子 | 碳酸根(mg/L) | 0 | 0 . 00 | 0 .0 % | 14 | 0.47 | 6.60% | 20 | 0.67 | 11.50% |
|  | 碳酸氢根(mg/U | 642 | 10.52 | 33.30% | 234 | 3.84 | 54.60% | 198 | 3.25 | 55.80% |
|  | 硫酸盐(mg/U | 438 | 9.13 | 28.90% | 73 | 1.52 | 21.60% | 58 | 1.21 | 20.80% |
|  | 氯化物(mg/L ) | 423 | 11.92 | 37.70% | 42.7 | 1.2 | 17.10% | 24.8 | 0.7 | 12.00% |
|  | 合计 | 1503 | 31.57 | 100.00% | 363.7 | 7.03 | 100.00% | 300.8 | 5.82 | 100.00% |
| 水化学类型 | Cl• HCO3•SO4-Ca•Mg 型 | HCO3-Na 型 | HCO3 -Na 型 |

由上表可知，地下水水化学类型判定结果可知，项目区浅层地下水水化学类型主要为Cl•SO4•HCO3--Ca•Mg型水，深层地下水水化学类型主要为HCO3-Na型水。

#### 4.3.2.4地下水水位动态监测

本次工作在2018年3月，进行了水位调查工作，评价区范围流场图如图4.3-2，水位监测结果见表4.3-12。

图4.3-2  评价区流场图

表4.3-12   地下水水位调查表

| 编号 | 点位 | 坐标 | 地表高程（m） | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| Q1 | 唐曹高速南 | 118°11'55.03" | 39°16'26.05" | 5.30 | 3.12 | 2.18 |
| Q2 | 三友氯碱西 | 118°10'6.43" | 39°16'5.69" | 3.61 | 2.04 | 1.57 |
| Q3 | 张庄子北 | 118°12'26.18" | 39°15'2.88" | 3.35 | 1.73 | 1.62 |
| Q4 | 污水处理厂东南 | 118°11'6.40" | 39°14'35.55" | 3.58 | 2.42 | 1.16 |
| Q5 | 盐化厂农场 | 118°9'46.73" | 39°14'41.74" | 1.98 | 1.02 | 0.96 |
| Q6 | 三友氯碱西 | 118°9'36.4" | 39°15'33.24" | 3.26 | 2.05 | 1.21 |
| Q7 | 滨海镇西 | 118°10'10.86" | 39°14'48.53" | 4.31 | 3.16 | 1.15 |

### 4.3.3声环境质量现状监测与评价

声环境质量引用唐山永正环境监测有限公司于2018年2月1日~2日对《唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司年产500吨丁酰胺项目竣工环境保护验收报告》中的监测数据。

（1）监测布点：根据厂界噪声监测，在厂区划定的东、南、西、北厂界外1m处分别设1个监测点，共4个监测点位。

（2）监测项目：等效连续A声级。

（3）监测频次：2018年2月1~2日监测2天，昼夜各监测一次，各点位每次监测10分钟。

（4）监测方法：厂界噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。

（5）监测结果

噪声现状监测数据统计结果见表4.3-13。

表4.3-13    声环境现状监测与评价结果      单位：dB（A）

| 监测点 | 昼间 （max） | 夜间 （max） | 标准值 | 质量状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 57.9 | 48.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 58.9 | 48.8 |  |  |  |  |
| 西厂界 | 58 | 48.6 |  |  |  |  |
| 北厂界 | 57.8 | 48.5 |  |  |  |  |

由监测结果表明，厂界昼间噪声为57.8～58.9dB(A)，夜间噪声为48.5～48.8dB(A)，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)的标准要求，声环境质量较好。

4.3.4土壤环境质量现状监测与评价

引用河北科赢环境检测服务有限公司在2017年5月26日对《唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司年产500吨丁酰胺项目土壤检测》检测报告中的数值。

（1）监测因子

pH、氰化物

（2）监测布点

项目污水处理站污水进口处、氰化钠仓库东侧、2#生产车间内、综合仓库内各设1个采样点，共设4个采样点。

（3）取样方法及样品数量

按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）6.3建设项目土壤环境评价监测采样章节采样。样品数量符合《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的采样要求。

（4）分析方法

分析方法及来源见表4.3-14。

表4.3-14   土壤监测分析方法

| 分析项目 | 测定方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 酸度计 | NY/T 1377-2007 | —— |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ350-2007 | 0.005mg/kg |

（5）监测结果

监测结果见表4.3-15。

表4.3-15    土壤监测结果         单位：mg/kg （pH无量纲）

| 项目 监测点位 | 1# | 2# | 3# | 4# | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 8.31 | 8.97 | 9.39 | 9.52 | —— |
| 氰化物 | ND | ND | ND | ND | ≤8 |

以上监测结果表明，氰化物监测点指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值第二类用地标准。

## 4.4区域污染源

### 4.4.1调查内容

对评价区域内的现有主要排污工业企业及在建主要排污工业企业的基本情况及其产生的主要污染物排污情况进行了调查，其中：

废气污染源调查因子为：烟（粉）尘、SO2、NOx；

废水污染源调查因子为：COD、氨氮。

### 4.4.2调查结果

根据调查及咨询环境管理部门，评价区域内现有、在建、待建主要排污企业基本情况见表4.4-1。

表4.4-1    开发区现有企业环保“三同时”执行情况及主要污染物排放量一览表    单位：t/a

| 序号 | 企 业 名 称 | 废水污染物 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 3984.92 | 6899.42 | 1872.34 | --- | --- | 已验收 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 （含480t/h的高温高压煤粉炉） | 498.2 | 1362.4 | 178.63 | 127.86 | 7.89 | 60Kt/a有机硅、3万吨有机硅系列产品、有机硅下游系列产品已验收；有机硅二期改扩建工程，合成渣浆、高沸物等副产单体环保治理技术改造项目环评已批复，在建 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | --- | --- | 12.36 | 1816 | 6.23 | 已验收 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | --- | --- | --- | 1674.7 | 0.340 | 已验收 |
| 5 | 唐山三友集团远达纤维有限公司 | --- | --- | --- | 816.1 | 0.298 | 已验收 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | --- | --- | 157.84 | 46.8 | --- | 40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造项目 已验收；10万吨/年球型树脂环评已批复，在建 |
| 7 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | --- | --- | 0.059 | 2.96 | 0.186 | 三氯氢硅6.5万t/a，四氯化硅0.78万 t/a，5.6万吨/年氢氧化钾项目5.6万吨/年氢氧化钾项目；10万t/a硅粉生产装置、一套6000t/a白炭黑生产装置、一套8万t碳酸钾生产装置和30万t物流中心环评已批复，在建 |
| 8 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | --- | --- | 0.56 | 3.52 | 0.07 | 环评已批复，在建 |
| 9 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 0.45 | 20.91 | 0.98 | 10.56 | --- | 环评已批复，未建 |
| 10 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.02 | 1.16 | 1.45 | 14.00 | --- | 一期年产5000吨海绵钛已验收；二期年产10000t/a海绵钛环评已批复，在建 |
| 11 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.062 | 3.12 | --- | 13.3 | --- | 已验收 |
| 12 | 唐山百孚化工有限公司 | 1.37 | 4.82 | 4.9 | 2.36 | --- | 已验收 |
| 13 | 唐山晋多化工产品有限公司 | --- | 7.66 | 1.5 | 16.55 | 1.65 | 已验收 |
| 14 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.016 | 3.63 | --- | 1.218 | 0.104 | 环评已批复，在建 |
| 15 | 唐山三友志达钙业有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | 已验收 |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | --- | --- | --- | 1.15 | 0.06 | 环评已批复，在建 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.103 | 1.498 | --- | 1.05 | 0.09 | 环评已批复，在建 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | --- | --- | 17.513 | 12.1 |  | 已验收 |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 0.01 | 0.61 | 0.6 | 2.07 | 0.11 | 已验收 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 3.41 | --- | 1.17 | 1.12 | 0.043 | 环评已批复，在建 |
| 21 | 唐山好爱喜金属制品有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | 已验收 |
| 22 | 唐山科德轧辊有限公司 | --- | --- | --- | 0.17 | 0.01 | 已验收 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | 已验收 |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | --- | --- | 22.14 | 1.31 | --- | 已验收 |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.05 | 2.33 | 33.674 | 7.94 | 0.39 | 已验收 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 0.315 | --- | 0.151 | 0.23 | 0.08 | 环评已批复，在建 |
| 27 | 唐山领创净水技术有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | 已验收 |
| 28 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.0108 | 0.193 | 0.0103 | 0.72 | --- | 环评已批复，在建 |
| 29 | 南堡经济开发区污水处理厂 | --- | --- | --- | 0.22 | 0.02 | 已验收 |
| 30 | 唐山瑞拓科技有限公司 | --- | --- | 0.37 | --- | --- | 环评已批复，在建 |
| 31 | 唐山市欣颐化工有限公司 | --- | --- | 0.82 | --- | --- | 环评已批复，在建 |
| 32 | 唐山昆铁科技有限公司 | --- | --- | 14.2 | 1.54 | 0.09 | 环评已批复，在建 |
| 33 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.005 | 0.211 | 0.0168 | 1.26 | 0.09 | 环评已批复，在建 |
| 34 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | --- | --- | --- | 0.13 | 0.01 | 环评已批复，在建 |
| 35 | 唐山云博机械设备公司 | --- | --- | 0.00042 | 1.7 | 0.1 | 环评已批复，在建 |
| 36 | 唐山基佳科技有限公司 | --- | --- | --- | 0.87 | 0.07 | 环评已批复，在建 |
| 37 | 唐山佳博刷业有限公司工业刷辊项目 | --- | --- | --- | 1.2 | 0.08 | 环评已批复，在建 |
| 38 | 唐山光华机械设备有限公司 | --- | --- | 0.47 | 0.53 | 0.05 | 环评已批复，试生产 |
| 39 | 唐山市南堡开发区晨光精细化工有限公司 | --- | --- | --- | 1.15 | 0.06 | 环评已批复，在建 |
| 合计 | 4488.942 | 8307.962 | 2321.755 | 4533.028 | 20.321 |  |

### 4.4.3评价方法

项目评价区域内环境污染源评价方法采用污染负荷法，计算方法如下：

评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中：Pij---j 污染源i 污染物的等标污染负荷；

Coi---i 污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

Qij---j 污染源i 污染物污染物的排放量，t/a；

（i=1，2，3…n，污染物个数）

式中：Pi---j 污染源(工厂)的等标污染负荷。

式中：P---某区域的等标污染负荷之和。

式中：Kj---j污染源在区域中的污染负荷比。

### 4.4.4评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见表4.4-2。

表4.4-2    污染源调查评价标准

| 项目 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 烟（粉）尘 | mg/m3 | 0.30 |
|  | SO2 | mg/m3 | 0.15 |
|  | NOx | mg/m3 | 0.12 |
| 废水污染物 | COD | mg/L | 10 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.0 |

### 4.4.5大气污染源调查结果与评价

本项目评价区域废气污染源调查与评价结果见表4.4-3。

表4.4-3    废气污染源调查评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 |  |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 26566.13 | 57495.17 | 6241.13 | 90302.43 | 84.075 | 1 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 3321.33 | 11353.33 | 595.43 | 15700.09 | 14.617 | 2 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | 41.2 | 0.038 | 13 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 5 | 唐山三友集团远达纤维有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 526.13 | 855.87 | 0.797 | 3 |
| 7 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 72.47 | 0.067 | 7 |
| 8 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 49.61 | 0.046 | 11 |
| 9 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.13 | 9.67 | 4.83 | 14.66 | 0.014 | 18 |
| 10 | 唐山百孚化工有限公司 | 0.52 | 30.17 | 0.00 | 30.69 | 0.029 | 16 |
| 11 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 0.41 | 26.00 | 0.00 | 40.54 | 0.038 | 13 |
| 12 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 9.13 | 40.17 | 16.33 | 65.63 | 0.061 | 9 |
| 13 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 0.00 | 63.83 | 5.00 | 68.83 | 0.064 | 8 |
| 14 | 唐山三江化工有限公司 | 0.11 | 30.25 | 0.00 | 77.29 | 0.072 | 5 |
| 15 | 唐山好爱喜金属制品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 16 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 17 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 0.69 | 12.48 | 0.00 | 13.17 | 0.012 | 19 |
| 18 | 唐山春澳实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 58.38 | 58.38 | 0.054 | 10 |
| 19 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.07 | 5.08 | 2.00 | 7.15 | 0.007 | 21 |
| 20 | 唐山领创净水技术有限公司 | 22.73 | 0.00 | 3.90 | 26.63 | 0.025 | 17 |
| 21 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |

续表4.4-3    废气污染源调查评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 |  |  |  |
| 22 | 唐山光华机械设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 23 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 73.8 | 0.069 | 6 |
| 24 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | 0.33 | 19.42 | 112.25 | 132 | 0.123 | 4 |
| 25 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 2.10 | 0.00 | 0.50 | 2.6 | 0.002 | 22 |
| 26 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 27 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.07 | 1.61 | 0.03 | 1.71 | 0.002 | 22 |
| 28 | 唐山市惠中化学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 29 | 唐山宇洋达污油水处理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.001 | 26 |
| 30 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 0.003 | 20 |
| 31 | 唐山瑞拓科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 47.33 | 0.044 | 12 |
| 32 | 唐山市欣颐化工有限公司 | 0.03 | 1.76 | 0.06 | 1.85 | 0.002 | 22 |
| 33 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 34 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 35 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 36 | 唐山云博机械设备公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 37 | 唐山基佳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.001 | 25 |
| 38 | 唐山佳博刷业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 27 |
| 39 | 唐山市晨光精细化工有限公司 | 0.03 | 1.76 | 0.00 | 1.79 | 0.002 | 22 |
| 合计 | 29923.83 | 69090.69 | 7735.91 | 107226.03 | 100 |  |
| Ki（%） | 27.91 | 64.43 | 7.21 | / | / | / |

由表4.4-3可知，评价区域范围形成了以NOx污染为主的大气污染，其次为SO2，评价区域排放的大气污染物等标负荷为107226.03，NOx等标污染负荷为69090.69，占废气污染物总排放污染负荷的64.43%，SO2等标污染负荷为29923.83，占废气污染物总排放污染负荷的27.91%，烟（粉）尘等标污染负荷为7735.91，占废气污染物总排放污染负荷的7.21%。区域内第一污染源为唐山三友热电有限责任公司，大气污染物等标污染负荷为90302.43，占废气污染物总排放污染负荷的84.075%。

### 4.4.6废水污染源调查结果与评价

本项目评价区域废水污染源调查与评价结果见表4.4-4。

表4.4-4    废水污染源调查及评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 12.79 | 7.89 | 20.68 | 3.90 | 5 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 181.60 | 6.23 | 187.83 | 35.43 | 1 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 167.47 | 0.34 | 167.81 | 31.65 | 2 |
| 5 | 唐山三友集团远达纤维有限公司 | 81.61 | 0.30 | 81.91 | 15.45 | 3 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.88 | 6 |
| 7 | 唐山三孚硅业有限责任公司 | 0.30 | 0.19 | 0.48 | 0.09 | 12 |
| 8 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 0.08 | 13 |
| 9 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.26 | 8 |
| 10 | 唐山百孚化工有限公司 | 53.85 | 0.00 | 53.85 | 10.16 | 4 |
| 11 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.25 | 9 |
| 12 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 17 |
| 13 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 1.66 | 1.65 | 3.31 | 0.62 | 7 |
| 14 | 唐山三江化工有限公司 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.04 | 17 |
| 15 | 唐山好爱喜金属制品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 16 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 22 |
| 17 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.04 | 17 |
| 18 | 唐山春澳实业有限公司 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.23 | 10 |
| 19 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 0.06 | 14 |
| 20 | 唐山领创净水技术有限公司 | 0.11 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 22 |

续表4.4-4    废水污染源调查及评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标负荷 | Pn | Kn | 污染 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 21 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 22 | 唐山光华机械设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 23 | 唐山市信业化工有限公司 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 26 |
| 24 | 唐山奥瑟亚三孚化工有限公司 | 0.79 | 0.39 | 1.18 | 0.22 | 11 |
| 25 | 河北申子辰塑胶有限公司 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 26 |
| 26 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 27 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 29 |
| 28 | 唐山市惠中化学有限公司 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 29 |
| 29 | 唐山宇洋达污油水处理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 30 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 31 | 唐山瑞拓科技有限公司 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.05 | 15 |
| 32 | 唐山市欣颐化工有限公司 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.04 | 17 |
| 33 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 31 |
| 34 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 0.05 | 15 |
| 35 | 唐山伟旋械机械制造有限公司 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.03 | 22 |
| 36 | 唐山云博机械设备公司 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 0.04 | 17 |
| 37 | 唐山基佳科技有限公司 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 26 |
| 38 | 唐山佳博刷业有限公司 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 22 |
| 39 | 唐山市晨光精细化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 合计 | 511.01 | 18.11 | 529.12 | 100 |  |
| Ki（%） | 96.58 | 3.42 | / | / | / |

由上表可知，评价区域排放的废水污染物等标污染负荷为529.12，以COD为主，COD等标污染负荷为511.01，占废水污染物总排放污染负荷的96.58%，氨氮等标污染负荷为18.11，占废水污染物总排放污染负荷的3.42%，废水污染源排名第一位的是唐山三友化工股份有限公司，水污染物等标排放量为187.83，占总排放污染物等标排放量的35.43%。

# 5施工期环境影响分析

由于本项目主要的建构筑物已经建好，只需进行购买设备、安装，及新建对叔丁基氯化苄和对叔丁基苯乙腈的储罐。所以本项目在建设期间，对环境的影响主要为噪声和少量固废，影响程度较小，随着项目的建设竣工，环境影响也将随之消失。

# 6环境影响预测与评价

6.1大气环境影响预测与评价

### 6.1.1常规地面气象资料分析

（1）资料来源

根据南堡盐场气象台近20年气候统计资料，区域气候特征见表6.1-1。

表6.1-1    近20年主要气候特征统计表

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | 3.38m/s | 6 | 年平均相对湿度 | 65% |
| 2 | 年最大风速 | 29.0m/s | 7 | 年平均降雨量 | 558.6mm |
| 3 | 年平均气温 | 12.1℃ | 8 | 最大年降雨量 | 1029.6mm |
| 4 | 极端最高气温 | 38.9℃ | 9 | 最小年降雨量 | 291.3mm |
| 5 | 极端最低气温 | -19.3℃ | 10 | 年日照时数 | 2717.6h |

（2）多年气象要素分析

根据南堡盐场气象台近20年气象资料，年平均温度和年平均风速的月变化表6.1-2，年均风频的月变化见表6.1-3。

表6.1-2    近20年平均温度、风速月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | -2.94 | 0.12 | 6.24 | 13.02 | 19.44 | 23.82 | 25.92 | 26.34 | 22.08 | 15 | 6.54 | -0.78 |
| 风速m/s | 3.02 | 3.44 | 4.41 | 4.75 | 4.65 | 4.04 | 3.57 | 2.81 | 2.69 | 2.79 | 2.97 | 2.82 |

表6.1-3    年均风频的月变化       单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.82 | 1.03 | 15.64 | 4.88 | 10.17 | 0.94 | 2.96 | 0.85 | 4.21 | 1.88 | 8.02 | 2.15 | 11.65 | 4.35 | 21.51 | 3.49 | 3.45 |
| 2月 | 2.79 | 0.74 | 7.94 | 3.28 | 10.74 | 2.79 | 6.52 | 2.70 | 7.84 | 4.75 | 12.65 | 2.55 | 10.25 | 4.07 | 13.58 | 1.13 | 5.69 |
| 3月 | 2.82 | 0.99 | 6.85 | 2.82 | 15.10 | 3.00 | 9.99 | 2.55 | 13.98 | 3.32 | 8.87 | 1.30 | 8.20 | 2.78 | 14.61 | 1.97 | 0.85 |
| 4月 | 3.84 | 0.65 | 8.52 | 1.53 | 15.42 | 3.15 | 11.67 | 3.38 | 15.56 | 4.35 | 10.93 | 1.30 | 7.41 | 2.64 | 8.01 | 1.02 | 0.65 |
| 5月 | 3.63 | 0.54 | 8.87 | 2.06 | 18.06 | 2.64 | 10.04 | 1.70 | 14.92 | 2.78 | 11.83 | 0.81 | 9.32 | 2.28 | 9.01 | 0.63 | 0.90 |
| 6月 | 1.16 | 0.79 | 7.87 | 2.45 | 19.54 | 5.28 | 13.70 | 5.69 | 17.59 | 5.28 | 8.70 | 1.53 | 5.60 | 1.11 | 2.41 | 0.51 | 0.79 |
| 7月 | 0.99 | 0.49 | 10.30 | 3.45 | 16.58 | 6.05 | 20.07 | 2.87 | 9.72 | 3.49 | 15.14 | 1.08 | 3.76 | 1.03 | 3.49 | 0.76 | 0.72 |
| 8月 | 2.33 | 0.81 | 15.55 | 2.28 | 12.72 | 3.05 | 10.30 | 4.48 | 12.37 | 4.84 | 9.50 | 1.66 | 4.53 | 2.24 | 10.17 | 0.90 | 2.28 |
| 9月 | 1.34 | 0.42 | 16.25 | 3.61 | 8.66 | 2.64 | 8.29 | 4.12 | 8.98 | 4.03 | 12.87 | 3.29 | 8.94 | 3.29 | 10.05 | 0.69 | 2.55 |
| 10月 | 1.08 | 0.67 | 15.95 | 5.87 | 9.68 | 2.02 | 4.88 | 1.66 | 6.68 | 3.99 | 13.93 | 3.54 | 7.17 | 3.09 | 14.83 | 0.36 | 4.61 |
| 11月 | 1.99 | 1.39 | 14.21 | 4.49 | 7.69 | 1.44 | 3.29 | 1.62 | 7.50 | 3.47 | 11.62 | 3.01 | 12.41 | 4.86 | 15.69 | 1.71 | 3.61 |
| 12月 | 1.75 | 0.49 | 10.57 | 4.88 | 6.41 | 0.90 | 1.88 | 1.03 | 2.96 | 2.15 | 10.26 | 3.63 | 13.44 | 8.47 | 21.10 | 2.60 | 7.48 |

图6.1-1  平均温度月变化曲线

图6.1-2  平均风速月变化曲线

20年风频玫瑰图见图6.1-3。

图6.1-3  近20年风频玫瑰图

### 6.1.2环境空气质量影响分析

#### 6.1.2.1评价内容

（1）评价范围

根据拟建工程污染物的排放特征、当地的气象特征及周围敏感目标分布情况，确定空气环境评价范围以根据项目产生污染物的D10%及监测布点情况确定该项目的大气评价范围为以尾气处理装置排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域，总面积19.625km2。

（2）评价因子

预测及评价因子为SO2、NOx、非甲烷总烃、颗粒物。

（3）评价内容

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐估算模式，计算距项目污染源下风向不同距离处污染物的浓度、最大落地浓度Pmax及占标率。

#### 6.1.2.2污染源特征参数

项目大气污染源特征参数，见表6.1-4。

表6.1-4    大气污染源特征参数统计表

| 项目 | 尾气处理装置排气筒 | 燃气导热油炉 | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 |  |
| 污染物参数名称 | 单位 | 非甲烷总烃 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 氰化氢 |
| 烟气流量 | m3/h | 7038 | 340.3 | —— | —— |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.04435 | 0.0035 | 0.01028 | 0.003 | 0.0005 |
| 排气筒高度 | m | 25 | 15 | 65m*15m |
| 排气筒内径 | m | 0.325 | 0.3 | —— | —— |
| 评价标准 | mg/m3 | 2.0 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 0.01 |
| 排气筒出口烟气温度 | ℃ | 25 | 120 | —— |
| 排气筒出口环境温度 | ℃ | 20 | 20 | —— |
| 城市/乡村 | 乡村 |

#### 6.1.2.3预测结果影响分析

大气环境影响预测结果见表6.1-5。

表6.1-5    各废气污染物估算结果

| 距离中心下风向距离D（m） | 尾气处理装置排气筒 | 无组织排放 | 燃气导热油炉尾气 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 氰化氢 | SO2 | NOX |
|  | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（mg/m3） | Pi（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0.0003991 | 0.03991 | 0.0000665 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0002477 | 0.01238 | 0.001475 | 0.1475 | 0.0002458 | 2.458 | 0.0004445 | 0.0889 | 0.001306 | 0.5224 |
| 200 | 0.0007565 | 0.03782 | 0.001487 | 0.1487 | 0.0002478 | 2.478 | 0.0005133 | 0.10266 | 0.001508 | 0.6032 |
| 300 | 0.0007503 | 0.03752 | 0.001411 | 0.1411 | 0.0002352 | 2.352 | 0.0004238 | 0.08476 | 0.001245 | 0.498 |
| 400 | 0.0007273 | 0.03636 | 0.001291 | 0.1291 | 0.0002152 | 2.152 | 0.0003377 | 0.06754 | 0.0009922 | 0.39688 |
| 500 | 0.0007683 | 0.03842 | 0.001085 | 0.1085 | 0.0001809 | 1.809 | 0.0002691 | 0.05382 | 0.0007906 | 0.31624 |
| 600 | 0.0007188 | 0.03594 | 0.0008981 | 0.08981 | 0.0001497 | 1.497 | 0.0002175 | 0.0435 | 0.0006392 | 0.25568 |
| 700 | 0.0006415 | 0.03208 | 0.0007479 | 0.07479 | 0.0001247 | 1.247 | 0.0001789 | 0.03578 | 0.0005257 | 0.21028 |
| 800 | 0.0006018 | 0.03009 | 0.0006333 | 0.06333 | 0.0001055 | 1.055 | 0.0001508 | 0.03016 | 0.000443 | 0.1772 |
| 900 | 0.0006151 | 0.03076 | 0.0005435 | 0.05435 | 0.0000906 | 0.906 | 0.0001486 | 0.02972 | 0.0004367 | 0.17468 |
| 1000 | 0.0006079 | 0.0304 | 0.0004723 | 0.04723 | 0.0000787 | 0.787 | 0.000145 | 0.029 | 0.0004261 | 0.17044 |
| 1100 | 0.0006038 | 0.03019 | 0.0004159 | 0.04159 | 0.0000693 | 0.693 | 0.0001405 | 0.0281 | 0.0004128 | 0.16512 |
| 1200 | 0.0006031 | 0.03016 | 0.0003695 | 0.03695 | 0.0000616 | 0.616 | 0.0001355 | 0.0271 | 0.0003982 | 0.15928 |
| 1300 | 0.0005953 | 0.02976 | 0.0003308 | 0.03308 | 0.0000551 | 0.551 | 0.0001303 | 0.02606 | 0.0003828 | 0.15312 |
| 1400 | 0.000583 | 0.02915 | 0.0002983 | 0.02983 | 0.0000497 | 0.497 | 0.000125 | 0.025 | 0.0003673 | 0.14692 |
| 1500 | 0.0005676 | 0.02838 | 0.0002706 | 0.02706 | 0.0000451 | 0.451 | 0.0001198 | 0.02396 | 0.0003519 | 0.14076 |
| 1600 | 0.0005503 | 0.02752 | 0.000247 | 0.0247 | 0.0000412 | 0.412 | 0.0001147 | 0.02294 | 0.000337 | 0.1348 |
| 1700 | 0.0005321 | 0.0266 | 0.0002265 | 0.02265 | 0.0000377 | 0.377 | 0.0001098 | 0.02196 | 0.0003226 | 0.12904 |
| 1800 | 0.0005134 | 0.02567 | 0.0002087 | 0.02087 | 0.0000348 | 0.348 | 0.0001045 | 0.0209 | 0.0003069 | 0.12276 |
| 1900 | 0.0004948 | 0.02474 | 0.0001931 | 0.01931 | 0.0000322 | 0.322 | 0.0001002 | 0.02004 | 0.0002943 | 0.11772 |
| 2000 | 0.000482 | 0.0241 | 0.0001793 | 0.01793 | 0.0000299 | 0.299 | 9.60E-05 | 0.0192 | 0.0002822 | 0.11288 |
| 2100 | 0.0004791 | 0.02396 | 0.0001677 | 0.01677 | 0.0000279 | 0.279 | 9.22E-05 | 0.01844 | 0.0002708 | 0.10832 |
| 2200 | 0.0004749 | 0.02374 | 0.0001573 | 0.01573 | 0.0000262 | 0.262 | 8.85E-05 | 0.0177 | 0.0002601 | 0.10404 |
| 2300 | 0.0004698 | 0.02349 | 0.0001479 | 0.01479 | 0.0000246 | 0.246 | 8.51E-05 | 0.01702 | 0.00025 | 0.1 |
| 2400 | 0.0004638 | 0.02319 | 0.0001394 | 0.01394 | 0.0000232 | 0.232 | 8.18E-05 | 0.01636 | 0.0002404 | 0.09616 |
| 2500 | 0.0004572 | 0.02286 | 0.0001317 | 0.01317 | 0.000022 | 0.22 | 7.88E-05 | 0.01576 | 0.0002314 | 0.09256 |
| 最大浓度、出现的距离及占标率 | 0.0007817（225m） | 0.0391 | 0.0015 （185m） | 0.15 | 0.00025（185m） | 2.5 | 0.0005197（175m） | 0.104 | 0.001527 （175m） | 0.6108 |
| D10%（m)的最远距离 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

由估算结果可知，其中无组织排放的氰化氢的占标率最高，其最大贡献浓度为0.00025mg/m3，占标率2.5%。由估算结果可知，污染物占标率<10%，各类污染物对地面的贡献浓度均较小，对环境空气不会产生明显的影响，因此项目运营后对周围大气环境影响很小。

#### 6.1.2.4环境防护距离的计算

（1）大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出厂界外的范围，确定为项目大气环境防护距离区域。

大气环境防护距离计算方法如下：

①模型为SCREEN3模型；

②计算选项：

乡村选项。

测风高度=10m。

气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。

③计算点：

为离源中心10~2500m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m，计算点相对源基底高均为0。

④计算输出：

根据计算，无任何超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

本项目主要污染物为无组织废气排放，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T14529-93）有关规定，计算污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

①计算方法与依据

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。

②卫生防护距离计算结果

根据总体工程生产车间的无组织排放作为计算源强，结果见表6.1-7。

表6.1-7    卫生防护距离计算源强参数表

| 污染物 | 年平均风速m/s | 生产单元面积S m2 | 无组织最大排放量 kg/h | 无组织排放浓度限值Cm mg/m3 | 卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 3.38 | 65*15 | 0.003 | 1 | 0.108m |
| 氰化氢 | 3.38 | 65*15 | 0.0005 | 0.024 | 3.21m |

根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在 100m以内时，级差为 50m； 超过 100m，但小于或等于 1000m时级差为 100m，计算的 L 值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目厂界与周围敏感点的卫生防护距离50m。

距离本工程最近的居民区滨海花园为1300m，符合卫生防护距离的要求。

6.2水环境影响分析

### 6.2.1 地表水环境影响分析

项目生产废水为蒸馏水回用于溶解原料氰化钠，项目原有生产废水与项目生活污水均排至厂区污水处理站进行处理后，一起进入开发区污水管网排入南堡开发区污水处理厂。

上述废水均不与地表水环境发生联系，不会对地下水环境产生影响。

### 6.2.2 对南堡污水处理厂的影响分析

南堡污水处理厂为二级污水处理厂，2014年底已将处理规模扩建至14万m3/d，本项目不新增加排入污水处理厂的污水。

从水质角度分析，现有项目排至南堡污水处理厂的水质为pH6~9、COD300mg/L、SS80mg/L、BOD565mg/L、氨氮35mg/L、氯化物60mg/L、总氰化物0.3mg/L、可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计)0.75mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）中A级标准，同时满足南堡开发区污水处理厂的进水水质要求，处理后的废水排入开发区污水处理厂进一步处理。

故本拟建项目的营运不会对南堡污水处理厂产生影响。

### 6.2.3地下水环境影响分析

#### 6.2.3.1 区域水文地质条件

##### 6.2.3.1.1 第四系水文地质分区

从区域上来看，调查评价区位于滦河地下水系统，东部边界至渤海岸边，西部沿陡河断裂方向以粘性土弱透水边界与潮白河-蓟运河地下水系统区相接。区域上分为2个子区，山前倾斜平原水文地质区与滨海平原水文地质区。

一、冲洪积倾斜平原水文地质区（Ⅰ）

区域上的冲洪积倾斜平原水文地质区（Ⅰ）处于燕山山前平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层岩性以砂、砾石、卵石为主，地下水位埋深0.5～18.8m，浅层水富水性从东北向南、西南方向递减，在东北部地区富水性一般大于50m3/h·m，在胡各庄、东黄坨一带富水性降为20～30 m3/h·m；深层水富水性空间分布规律与浅层水较为相似，西南部的扒齿港、长凝一带富水性一般大于40m3/h·m，而在西北部的大齐各庄以及东部的阎各庄-汤家河一带富水性10～20 m3/h·m。

二、 滨海平原水文地质区（Ⅱ）

区域上的滨海平原水文地质区（Ⅱ）处于渤海北岸滨海平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层以多层结构为主，岩性一般以粉细砂为主，局部含有中砂，大部分地区为有咸水分布区，在有咸水区局部存在浅层淡水，浅层淡水厚10～60m，其下为咸水体，地下水位埋深0.5～4m。浅层水富水性均小于20m3/h·m，南堡地区、京唐港区富水性仅5～10 m3/h·m，在乐亭莲花池、王滩西南一带富水性小于5 m3/h·m；深层水富水性以10～20 m3/h·m为主，在唐海县十一农场、十农场一带富水性较大，一般30～403/h·m。

其中，本次工作调查评价区位于区域上的滨海平原水文地质区（Ⅱ）南端。

##### 6.2.3.1.2 第四系含水层组划分

从区域上看，第四系松散岩类孔隙水按地下水埋藏条件可划分为浅层水和深层水，按地下水水力性质可划分为潜水和承压水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层系自上而下划分为四个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，地质时代分别相当于Q4、Q3、Q3和Q1。各含水组在水平方向上分布于倾斜平原和滨海平原两个水文地质区（图6.2-1、图6.2-2）。

一、浅层水

1、第Ⅰ含水层组

在滨海平原水文地质区（Ⅱ），第Ⅰ含水层组底界埋深约20-40m,含水岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，单位涌水量小于2.5m2/h·m。大气降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上为大于5g/L的高矿化氯化钠型水。

2、第Ⅱ含水层组

在滨海平原水文地质区（Ⅱ）,第Ⅱ含水层组底界埋深120-130m,由于受晚更新世以来的海侵影响，海积层约占第Ⅱ含水层组厚度的1/3～1/4。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，单位涌水量5～20m2/h·m，补给条件很差，地下径流缓慢，因此，该组大部分地下水为氯化物-钠型高矿化咸水。

二、 深层水

1、第Ⅲ含水层组

在滨海平原水文地质区（Ⅱ）,第Ⅲ含水层组底界埋深360-420m,含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单位涌水量10～20m2/h·m，局部小于10m3/d。

2、第Ⅳ含水层组

在滨海平原水文地质区（Ⅱ）,第Ⅳ含水层组底界埋深则大于600m,含水层以中细砂、细砂为主，系由厚层粘土、粉质粘土与含水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单位涌水量5～10m2/h·m。

图6.2-1     区域浅层水水文地质图

图6.2-2    区域深层水水文地质图

##### 6.2.3.1.3 地下水系统特征

一、 地下水补径排特征

1、浅层水补径排特征

从区域上来看，浅层地下水主要接受大气降入渗补给，其次为地表水体入渗和地下水的侧向径流补给，还包括农业灌溉回归补给，而地表水体入渗又包括了河流入渗补给和渠道渗漏、渠灌入渗补给。地下水流向由北向南，与地表水基本一致，水力坡度较大，一般为1‰，地下水径流条件良好。矿化度＜2g/L的浅层淡水，主要消耗于人工开采及蒸发和以越流的方式补给深层地下水；在没有进行开采的矿化度＞2g/L区。浅层地下水的主要排泄方式为潜水蒸发。

2、深层水补径排特征

从区域上来看，深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流和上部含水层越流补给,在天然条件下，地下水总体流向由北向南，径流比较缓慢，在唐海南堡至大清河盐场一带集中开采区形成了深层地下水降落漏斗，超采改变了地下水的径流方向，形成漏斗中心，地下水流向变为由四周向漏斗中心汇流的趋势，水力坡度增大。主要消耗于人工开采与侧向径流流出。

二、 地下水流场特征

1、浅层水水位埋深现状及分布特征

（1）浅层水埋深特征

从区域上来看，滨海平原水文地质区（Ⅱ）水位埋深较小，分布规律主要与地形地貌、地表水分布有关，受咸水分布影响，浅层地下水基本未开采，水位埋深一般为0.5～2.0m。咸淡水交界一带，局部受全淡水区地下水集中开采影响，水位埋深较大，调查评价区内水位埋深一般为2.0m左右，其浅层水受周边海水控制，形成一个独立的浅层地下水系统，与陆上海积平原区浅层地下水系统没有地下水水力联系。

图6.2-3    浅层地下水水位埋深及标高等值线图

（2）浅层水流场特征

从区域地下水流向分析，受地下水集中开采影响，形成局部地下水位降落漏斗，地下水自四周向漏斗中心流动，水力坡度增加到2～5‰，如丰南区黄各庄一带、丰南区大新庄-唐海县六农场一带及乐亭县新寨-马头营一带。

2、深层水水位埋深现状及分布特征

（1）深层水水位埋深特征

以主要开采层的水位代表深层地下水位，从区域上来看，深层地下水位埋深为15～68m，滨海平原水文地质区（Ⅱ）水位埋深较大，分布规律主要与深层地下水的补给条件和开采强度分布有关。咸淡水分区界线附近，水位埋深15～25m，唐海县曾家湾水位埋深25～30m，乐亭县水位埋深一般也为15～25m，汤家河-滦河口一带水位埋深10～15m。再向南逐渐接近地下水位降落漏斗中心，至唐海县四农场-南堡开发区-丰南区黑沿子一带水位埋深逐渐增加到40～50m，局部达50～60m。

图6.2-4  深层地下水水位埋深及标高等值线图

（2）深层水流场特征

从区域上来看，深层地下水流向，由于深层地下水补给条件较差，受长期超采影响，在丰南区南部、唐海县、乐亭县南部一带形成大范围降落漏斗，并与天津市漏斗连成一片。在深层地下水漏斗区，受局部集中开采影响形成多个漏斗中心。受南堡开发区集中开采影响，在黑沿子-南堡开发区-老王庄一带形成降落漏斗中心。

#### 6.2.3.2 调查评价区水文地质特征

##### 6.2.3.2.1 调查评价区地层特征

根据收集到的《唐山三友热电扩建岩土工程勘察报告》（2004年，位于场地东北部1.2km，属同一地貌单元，地层岩性相似）的内容，将区域内地下50m勘探深度范围内分为14个工程地质层，各工程地质层特征见表6.2-1、图6.2-5：

表6.2-1       邻近场地各工程地质层特征表

| 序号 | 名称 | 工程地质特征 | 厚度（m） | 层底埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | 杂色，湿，松散，由粘性土、砖块、碎石等组成。局部分布。 | 0.4-2.0 | 0.4-2.0 |
| ①2 | 素填土 | 褐色，湿，松散～稍密，以粘性土为主，含砖块、碎石。局部分布。 | 0.6-1.8 | 0.6-1.8 |
| ①3 | 耕土 | 褐色，湿，松散，以粘性土为主，含植物根系。局部分布。 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 |
| ② | 粉质粘土 | 褐色，灰黄色，软塑～可塑，土质较均匀，含少量贝壳碎片，有铁锈浸染，含少量植物根，有腥臭味，切面有光泽，干强度中等～高，韧性中～高，无摇振反应。全场区分布。 | 0.4-4.5 | 2.1-4.8 |
| ③ | 粉质粘土 | 褐色，灰色，流塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片、云母，有铁锈浸染，含少量植物根，有腥臭味，切面有光泽，干强度中等，韧性中，无摇振反应。顶部较软，下部较硬。全场区分布。 | 10.2-15 | 14.9-18.1 |
| ④ | 粉砂 | 褐色，灰色，稍密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部表现为与粉土互层，磨圆度中等，级配较好。全场区分布。 | 0.8-4.0 | 16.8-21.0 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 褐色，灰黄色，软塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面略有光泽，干强度中等，韧性中，无摇振反应。全场区分布。 | 0.6-5.5 | 18.0-24.7 |
| ⑥ | 粉砂 | 褐色，灰色，中密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，磨圆度中等，级配较好。局部缺失。 | 0.3-3.3 | 19.2-24.9 |
| ⑦ | 粉质粘土 | 褐色，灰黑色，流塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，局部夹姜石，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，有韧性，无摇振反应。局部缺失。 | 1.7-6.9 | 23.3-28.0 |
| ⑧ | 粉土 | 褐黄色，湿，中密～密实，干强度中低，韧性低，摇振反应中等。局部缺失。 | 0.7-4.8 | 24.6-28.3 |
| ⑨ | 粉砂 | 黄色，灰色，中密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，含姜石，磨圆度中等，级配较好。全场区分布。 | 1.5-8.8 | 26.2-30.37 |
| ⑩ | 粉质粘土 | 褐色，灰黑色，软塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，有韧性，无摇振反应。 | 0.8-8.2 | 30.0-37.7 |
| ⑾ | 粉砂 | 褐色，灰色，中密～密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，磨圆度中等，级配较好。 | 1.0-6.5 | 35.0-42.2 |
| ⑿ | 粉质粘土 | 褐色，灰色，硬塑～可塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。 | 2.3-5.0 | 43.8-45.0 |
| ⒀ | 粉砂 | 黄褐色，灰色，密实，饱和，砂质较均匀，以长石、石英为主，含粘粒，局部顶部夹粉土薄层，磨圆度中等，级配较好。 | 2.5-3.7 | 47.0-48.0 |
| ⒁ | 粘土 | 灰色，褐色，坚硬～硬塑，土质较均匀，局部夹粉土、粉砂薄层，含贝壳碎片，有铁锈浸染，切面有光泽，干强度中等，韧性，无摇振反应。 | 未揭穿 | 50m |

图6.2-5  典型工程地质剖面图

##### 6.2.3.2.2 调查评价区第四系含水层组划分

根据收集的相关调查评价区内地层资料，结合《冀东平原农田供水水文地质勘察报告》，将调查评价区及场地将第四系含水层由新到老分为四个含水组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，时代分别相当于Q4、Q3、Q2、Q1。

图6.2-6    调查评价区Ⅱ-Ⅱ′水文地质剖面图

1、第Ⅰ含水层组（Q4）

底板埋深40-44m左右，其含水层岩性为粉砂，含水层厚12～14m左右，为潜水-微承压水，含水层单位涌水量为0.4～0.7m3/h·m，水位埋深1.5m左右。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度18-20m。据收集水质简分析资料可知，该层水矿化度在大于5g/L左右，水质类型为Na-Cl型，地下水主要来源为地层内沉积残留的海水及大气降水。

场地附近第Ⅰ含水组底板埋深在42m左右，含水层岩性以粉砂为主，层厚在13.4m左右，第Ⅰ含水层组隔水底板厚度在18.1m以上，隔水层岩性以粉质粘土和粉土为，含水层富水性极差，为咸水。

2、第Ⅱ含水层组（Q3）

底板埋深130-144m左右。含水层岩性以粉细砂、中细砂为主，厚度为25～30m左右，含水层数多，地下水类型为承压水。单位涌水量小于1.0m3/h·m。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度25～30m。

场地附近第Ⅱ含水层组底板埋深134 m左右，上部为咸水，下部淡水，咸淡水分界线在65m左右，在咸淡水之间有30多m厚的过渡微咸水，65m以下为淡水。含水层以粉砂、中细砂为主，含水层数量多，单层厚度薄，水化学类型为Cl-Na型水，矿化度>5 g/L；65m以下淡水，水化学类型HCO3-Ca·Na型水，矿化度<1 g/L，，该层水以前为该地区的开发利用水层，由于近年来咸水面下降，该水层已不在适应用水要求，目前有少量开发利用。

3、第Ⅲ含水层组（Q2）

底板埋深340-400m左右。含水层岩性以细砂、粉细砂为主，厚度为70～90m左右，含水层分为若干层，中间有较厚的粘性土相隔，为承压水。单位涌水量小于2.0m3/h·m。其底部隔水底板为粘土及粉质粘土，厚度55～75m。

场地附近第III含水组底板埋深375 m左右，含水层以细砂为主，局部为粉细砂，单位涌水量10 m3/h·m，水位埋深40-50 m，属承压淡水，水化学类型为HCO3-Na型水，矿化度0.3-0.6 g/L，该层水是该地区开发利用的主要含水层。

4、第Ⅳ含水层组（Q1）

第四系下更新统地层，含水层岩性以细砂为主，底板埋深580 m左右，属承压淡水，该层目前很少有开发利用。

##### 6.2.3.2.3 重点调查区（场址区）第Ⅰ含水组水文地质特征

（1）含水层

通过对调查评价区收集到的钻孔资料及进行的水文地质试验可知，可知场地内第Ⅰ含水组含水层分布在地表以下26.9m范围内，由剖面图可以看出：

结合水文地质剖面图和柱状图可知，第Ⅰ含水组主要含水层为粉砂层，厚度在4.1m左右，揭露后的第Ⅰ含水组水位在1.50m，第Ⅰ含水组水位在粉质粘土内，呈现一定微承压水性，第Ⅰ含水组隔水层由均厚7.8m以上的粉质粘土等粘性土层组成，在场地内分布连续稳定，渗透系数小，与下部含水组之间的水力联系小，为相对稳定的隔水层。

由以上分析可知，场地下第Ⅰ含水组的主要含水层夹在两个渗透性能差的粘性土层之间，使得第Ⅰ含水组呈现微承压性，第Ⅰ含水组主要补给来源为含水层上游的侧向补给，排泄以侧向流出为主，第Ⅰ含水组隔水底板分布均匀且连续，由粉质粘土及粉土组成，从而使得场地下第Ⅰ含水组与下部含水组之间水力联系较小。

（2）地下水的补径排

场址区内第Ⅰ含水组含水层岩性以粉砂为主，沉积时代相当于第四系全新世，水化学类型为Cl-Na型，矿化度大于5.0g/l，为咸水，属潜水—微承压水。

根据调查结果显示项目选址区第Ⅰ含水组水循环形式为：补给以大气降水、含水层上游侧向补给为主，排泄以潜水蒸发及侧向流出为主。

第Ⅰ含水组径流方向与地形一致，由北向南流动，含水层岩性细，水力坡度平缓，地下水径流缓慢。

（3）地下水流场特征

本次工作在2018年3月，进行了水位调查工作，评价区范围流场图如图6.2-7，水位监测结果见表6.2-3。

图6.2-7  评价区流场图

表6.2-3     调查评价区第Ⅰ含水组地下水位监测结果一览表

| 编号 | 点位 | 坐标 | 地表高程（m） | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| Q1 | 唐曹高速南 | 118°11'55.03" | 39°16'26.05" | 5.30 | 3.12 | 2.18 |
| Q2 | 三友氯碱西 | 118°10'6.43" | 39°16'5.69" | 3.61 | 2.04 | 1.57 |
| Q3 | 张庄子北 | 118°12'26.18" | 39°15'2.88" | 3.35 | 1.73 | 1.62 |
| Q4 | 污水处理厂东南 | 118°11'6.40" | 39°14'35.55" | 3.58 | 2.42 | 1.16 |
| Q5 | 盐化厂农场 | 118°9'46.73" | 39°14'41.74" | 1.98 | 1.02 | 0.96 |
| Q6 | 三友氯碱西 | 118°9'36.4" | 39°15'33.24" | 3.26 | 2.05 | 1.21 |
| Q7 | 滨海镇西 | 118°10'10.86" | 39°14'48.53" | 4.31 | 3.16 | 1.15 |

##### 6.2.3.2.4 第Ⅱ、Ⅲ含水组水文地质特征简述

（1）第Ⅱ含水组水文地质特征

调查区内第Ⅱ含水组浅层水利用较少，第Ⅱ含水组地下水位埋深40.3～42.42m左右，地下水位标高在-38.3～-40.42m之间，地下水整体流向由东南向西北流动，平均水力坡度为0.11‰。由于调查区内第Ⅱ含水组地下水开发利用程度相对较少，为季节性集中开采，主要为农业灌溉、鱼塘补水及部分小型冷冻厂用水。

（2）第Ⅲ含水组水文地质特征

调查区内第Ⅲ含水组地下水位埋深52m左右，地下水位标高在-40.25～-61m之间，地下水整体流向由南向北流动，平均水力坡度为0.75‰。本层是调查区内城镇和工业用水的主要开采层位，近期随着调查区内社会经济的快速发展，本层地下水开采量逐年增大，因此地下水呈现出逐年下降的趋势。中深层、深层水的补给来源为上游含水层的侧向径流补给和上覆含水层的越流补给，由于超采地下水在南堡开发区周围已形成深层地下水位降落漏斗，漏斗中心在丰32-3附近，地下水由周边向漏斗中心径流，水力坡度较大，排泄方式以人工开采为主，其次为侧向径流。

##### 6.2.3.2.5 调查评价区地下水系统结构

与区域水文地质条件有所差异，调查评价区内所属第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组的浅层水相互之间水力联系较小，不宜再作为一个整体进行分析研究。因此在本次工作中，将调查评价区内的第Ⅰ含水组、第Ⅱ含水组和第Ⅲ含水组的地下水系统结构分别进行分析。

调查评价区南侧临渤海湾，渤海湾切穿第Ⅰ含水组的含水层，调查区北端为农村或工业区，由地下水系统示意图可以看出，调查区内第Ⅰ含水组主要以大气降水及地表水体下渗补给为主，排泄为潜水蒸发及向海径流排泄（见图6.2-8）。

调查区北部为南堡开发区、黑沿子镇等人类活动剧烈地区，其第Ⅱ含水组下段的淡水在一定时期曾大量利用，现状利用情况较少，但是第Ⅱ含水组的水位埋深在40m左右，因此调查评价区内第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组之间存在约为38m左右的水位差，存在第Ⅰ含水组向第Ⅱ含水组越流补给的情况，第Ⅱ含水组的咸淡水分界线在65m左右，其上部咸水含水层多且单层厚度薄，各含水层之间的相对隔水层厚度大，相对连续稳定，以粉粘和粉土为主，富水性条件差、径流条件不利，因此第Ⅰ含水组对第Ⅱ含水组的越流补给只局限在对第Ⅱ含水组上段咸水的补给，并且隔水层渗透系数小，厚度大因此越流补给量小。而对于第Ⅱ含水组、第Ⅲ含水组，受南堡开发区大量用水产生的地下水降落漏斗影响，其地下水的补给来源目前为南侧滨海部分侧向径流向降落漏斗补给，主要排泄方式为向北侧向流出和人工开采。因此，调查评价区内地下水系统内部直接存在一定的联系，但第Ⅰ含水组与第Ⅱ含水组的联系只局限在咸水直接的相互补给，对淡水资源影响较小。

根据以上分析，由于区域水文地质条件的差异，调查评价区内所属第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组相互之间水力联系较小，不宜再作为一个整体进行分析研究。同时两个含水组与下部深层承压水之间联系不密切，因此在本报告中，将Ⅰ第含水组作为报告中重点调查及评价含水组。

图6.2-8    调查评价区及附近地区地下水系统结构示意图

#### 6.2.3.3地下水环境影响预测与评价

##### 6.2.3.3.1预测方法

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)要求，二级评价采用数值法或解析法进行地下水环境影响分析及评价。本项目厂区选址位于唐山市冲积海积平原区，厂址区内含水层岩性及厚度较为稳定连续，水文地质条件相对简单，同时项目开展了必要的环境水文地质调查及实验，因此本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。

##### 6.2.3.3.2预测范围

考虑到项目需要预测的浅层含水层（水质预测），为了说明建设项目对地下水环境的影响，预测范围设置在项目调查评价区，通过不同情境对可能产生的地下水污染进行预测分析评价。本次评价从建设项目污染源源强的设定、泄漏点的选择均是在考虑到区域环境水文地质条件上进行的。

根据工程分析资料，场址区地下水污染源强以场址区污水处理站污水池为预测位置，预测范围为整个地下水调查评价区。模拟时间分别设置为100d，1000d，7300d。

##### 6.2.3.3.3预测时段

根据工程分析，地下水影响预测时段主要在于生产运行期阶段。依据《环境影响评价技术导则·地下水》(HJ610-2016)要求，本项目对地下水环境的影响应从正常工况、非正常工况两种情形进行模拟预测。

①在正常工况下，本项目污水处理站采用一体化设备，由专业的设计公司按照相应标准进行设计，严格的进行防腐防渗，经防渗处理后，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，故本次评估中不对其进行预测。

②非正常工况的选择以污水处理站为预测点，选取的污水处理站污水池防渗等级不合标准或其他原因从而使防渗层失效，污染物通过直接进入含水层中，在一定的检漏时间内，渗漏的污染物从而污染含水层的情况。

##### 6.2.3.3.4预测因子选取

现有项目废水包括丁腈生产排水、丁腈喷淋吸收塔排水、设备地面冲洗水、水环真空泵排水、锅炉排水、循环系统排水及生活污水。其中以丁腈生产排水的污染物种类多、污染源强高，因此以丁腈生产排水作为预测地下水污染源，根据工程分析可知，丁腈生产排水首先收集后进入破氰釜，然后与其他污水一起进入80m3/d KOT生物污水处理站处理后排入南堡开发区污水处理池，因此生产排水进入调合池时的源强最高，污染物及源强分别为COD500mg/L、氨氮100 mg/L、氯化物300 mg/L、总氰化物60 mg/L，按照GB/T14848-2017III类标准进行标准指数计算后，COD、氨氮、氯化物、总氰化物标准指数分别为： 166.7、500、1.2、1200。其中以氰化物、氨氮标准指数最高，因此按照HJ610-2016的要求，本次预测以现有项目氰化物、氨氮为预测因子进行预测及评价。

##### 6.2.3.3.5地下水概化模型建立

1）非正常工况数学模型确定

主要针对调合池非正常状况下泄漏污水，直接进入含水层的污染物在项目场地含水层中的运移情况。非正常工况下各类地下或半地下式的污水池，表层防渗工程出现破损或防渗等级不合标准要求，一定时间内渗漏的污染物透过包气带，逐渐渗入至浅层地下水中。

模型概化条件如下：本次使用的模型概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入的概念模型，其主要假设条件为：

（1）污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

（2）评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。

（3）假定含水层流场无限，地下水分散渗流为一维流，流速视为常数；

（4）假定污水的渗漏浓度恒定，且污水的渗漏量和渗漏持续的时间成正比。

2）非正常状况下数学模型及参数确定

1、数学模型

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》要求，一维稳定流动一维水动力弥散问题的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入，可采用的预测数学模型为：

式中：

x—距污染物注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

C0—注入示踪剂的浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

2、相关参数确定

由以上模型可知，污染物注入的浓度C0；地下水平均流速u；污染物在包气带中的纵向弥散系数DL等参考正常状况模型参数，其它模型参数横截面面积w；注入的示踪剂质量m确定如下：

（1）污染物注入的浓度C0

根据原有项目工程分析可知，项目主要污染源概化至丁腈生产排水的破氰釜处，再与其他污水一起进入调合池，项目调合池面积约为14m2（渗漏面积含底面积加侧壁）。调合池为有防渗措施钢筋混凝土框架内，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）中关于钢筋混凝土结构满水试验的验收标准为2L/m2·d，既正常状况下钢筋混凝土结构的水池在此渗漏量时，满足验收要求的，非正常状况下假设污水防渗层由于质量问题或其他原因，防渗层出现裂缝或漏洞等，假定项目调合池检漏时间设定为30d，调合池渗漏量为正常状况下渗漏量的10倍，则污水收集池各污染物瞬时注入量为：氨氮840g，氰化物504g。

（2）地下水平均流速

根据对第四系潜水进行的抽水试验统计结果，确定本次模型计算渗透系数1.024m/d。同时由调查评价区内实测等水位线图可知项目场地内地下水径流方向主要是由东向西方向呈一维流动，水力坡度I为0.2‰，因此地下水的渗透流速u=K×I/n=1.024m/d×0.2‰/0.2=0.001m/d。

（3）纵向弥散系数:

弥散系数一般是通过野外弥散或室内土柱实验确定，但是由于弥散系数的尺度效应，野外试验和土柱实验均不能较直观的反应污染场地的弥散系数。在本次工作中结合地层岩性特征和尺度特征，参考Xu和Eckstein方程式（1995，基于海量弥散实验测量数据和分型数学的统计公式）确定其弥散度αm，进而计算弥散系数DL。

Xu和Eckstein方程式为：

式中：

αm—弥散度；

LS—污染物运移的距离（m），根据项目环境水文地质条件，本次选取污染物运移距离按300m计算。按照上式计算可得弥散度αm=7.41m。

由此计算项目场地含水层中的纵向弥散系数：

DL=αm×u

式中：

DL—含水层中的弥散系数（m2/d）；

αm—含水层中的弥散度（m）；

u—含水层地下水的流速（m/d）。

按照上式计算可得含水层的纵向弥散系数DL =0.007m2/d。

2、地下水模型的概化

本次预测地下水预测点设置在调合池处，在各工况下，项目主要研究污染物在浅层含水层内运移的过程。关于地下水模型的概化内容进行介绍：

（1）模型概化

本预测选择在调合池作为预测对象，模拟调合池在非正常工况情形下，废水进入浅层含水层引起的地下水污染情形，污水模拟主方向为由北向南流，角度191°，模拟位置如图6.2-5所在。

图6.2-9  预测点位置示意图

（2）模型影响范围限值等规定

本节根据水文地质参数及污染源强，利用相应的地下水污染模型进行模拟，主要模拟污水处理池在正常及非正常状况下预测因子对地下水的影响状况，根据该地区地下水质量及现状，确定以各预测因子的地下水质量标准（GB/T14848-2017）中的III类标准为超标影响限值；以各预测因子的检测方法检出限作为影响限值。

表6.2-5    超标及影响范围限值统计表（单位：mg/L）

| 序号 | 预测因子 | 影响范围限值 | 超标范围限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化物 | 0.002 mg/L | 0.05 mg/L |
| 2 | 氨氮 | 0.02 mg/L | 0.2 mg/L |

##### 6.2.3.3.6非正常状况地下水环境影响预测及分析

本项目没有新增的污水进入污水处理站处理，本次对原有项目的污水进行预测分析。

一、氨氮非正常工况下地下水影响范围

假设项目调合池由于地基或填埋过程产生撕裂或损坏，在此状况下废水排水排入地下水，在忽略包气带的防护性能的前提下，直接进入含水层，对地下水含水层的影响。运算结果见表6.2-6、图6.2-10。

表6.2-6  非正常工况下氨氮运移模型计算表（单位mg/L）

| 距离（m） | 计算天数 |
| --- | --- |
|  | 100天 | 1000天 | 7300天 |
| 1 | 84.20 | 35.50 | 10.80 |
| 2 | 31.00 | 34.30 | 11.50 |
| 3 | 5.58 | 30.80 | 12.00 |
| 4 | 0.49 | 25.80 | 12.50 |
| 5 | 0.021 | 20.10 | 12.80 |
| 6 | 0.0004 | 14.60 | 13.00 |
| 10 | 0 | 1.97 | 12.70 |
| 11 | 0 | 1.00 | 12.30 |
| 12 | 0 | 0.47 | 11.80 |
| 13 | 0 | 0.21 | 11.20 |
| 14 | 0 | 0.09 | 10.60 |
| 15 | 0 | 0.03 | 9.84 |
| 16 | 0 | 0.0115 | 9.08 |
| 20 | 0 | 8.94E-05 | 5.98 |
| 30 | 0 | 0 | 1.06 |
| 35 | 0 | 0 | 0.31 |
| 36 | 0 | 0 | 0.23 |
| 37 | 0 | 0 | 0.18 |
| 38 | 0 | 0 | 0.13 |
| 39 | 0 | 0 | 0.096 |
| 40 | 0 | 0 | 0.070 |
| 41 | 0 | 0 | 0.051 |
| 42 | 0 | 0 | 0.036 |
| 43 | 0 | 0 | 0.026 |
| 44 | 0 | 0 | 0.018 |
| 45 | 0 | 0 | 0.013 |
| 46 | 0 | 0 | 0.009 |
| 47 | 0 | 0 | 0.006 |
| 48 | 0 | 0 | 0.004 |

图6.2-10    氨氮浓度预测结果图

由图可知，项目在非正常状况下，污染物持续的渗漏，由于调合池的背景值较高，污染物预测中心浓度大，但是由于该地含水层富水性差，地下水径流弱等原因，污染物迁移距离较近，由预测结果可知在发生渗漏后污染物之间进入含水层，在100d、1000d、7300d左右，污染物运移分别运移6m、16m、44m；在100d、1000d、7300d左右，污染物超标的范围分别6m、14m、37m，既项目超标影响范围在下游37m的范围内。

由此可见，非正常工况下，在预测期内污染物最大超标范围为37m，项目调合池距离南厂界距离为46m，因此项目非正常状况下对地下水影响范围小，且超标范围仅在厂区内小范围存在，未出厂界，项目对周边地下水环境产生影响可接受。

二、氰化物非正常工况下地下水影响范围

假设项目调合池由于地基或填埋过程产生撕裂或损坏，在此状况下废水排水排入地下水，在忽略包气带的防护性能的前提下，直接进入含水层，对地下水含水层的影响，运算结果见表6.2-7、图6.2-7。

表6.2-7  非正常工况下氰化物运移模型计算表（单位mg/L）

| 距离（m） | 计算天数 |
| --- | --- |
|  | 100天 | 1000天 | 7300天 |
| 1 | 50.50 | 21.30 | 6.50 |
| 2 | 18.60 | 20.60 | 6.88 |
| 3 | 3.35 | 18.50 | 7.21 |
| 4 | 0.30 | 15.50 | 7.48 |
| 5 | 0.01 | 12.00 | 7.69 |
| 6 | 0.0003 | 8.73 | 7.83 |
| 7 | 2.78E-06 | 5.90 | 7.89 |
| 8 | 1.41E-08 | 3.71 | 7.87 |
| 9 | 3.49E-11 | 2.17 | 7.78 |
| 10 | 0 | 1.18 | 7.62 |
| 11 | 0 | 0.60 | 7.38 |
| 12 | 0 | 0.28 | 7.08 |
| 13 | 0 | 0.13 | 6.73 |
| 14 | 0 | 0.051 | 6.34 |
| 15 | 0 | 0.019 | 5.91 |
| 16 | 0 | 0.007 | 5.45 |
| 17 | 0 | 0.002 | 4.98 |
| 18 | 0 | 0.001 | 4.51 |
| 19 | 0 | 2.01E-04 | 4.04 |
| 20 | 0 | 5.37E-05 | 3.59 |
| 35 | 0 | 0 | 0.19 |
| 40 | 0 | 0 | 0.0422 |
| 45 | 0 | 0 | 0.0075 |
| 47 | 0 | 0 | 0.0035 |
| 48 | 0 | 0 | 0.0024 |
| 49 | 0 | 0 | 0.0016 |
| 50 | 0 | 0 | 0.0011 |

图6.2-11    氰化物浓度预测结果图

由图可知，项目在非正常状况下，污染物持续的渗漏，由于调合池的背景值较高，污染物预测中心浓度大，但是由于该地含水层富水性差，地下水径流弱等原因，污染物迁移距离较近，由预测结果可知在发生渗漏后污染物之间进入含水层，在100d、1000d、7300d左右，污染物运移分别运移6m、18m、49m；在100d、1000d、7300d左右，污染物超标的范围分别4m、15m、40m，既项目超标影响范围在下游40m的范围内。

由此可见，非正常工况下，在预测期内污染物最大超标范围为40m，项目调合池距离南厂界距离为46m，因此项目非正常状况下对地下水影响范围小，且超标范围仅在厂区内小范围存在，未出厂界，项目对周边地下水环境产生影响可接受。

但是项目含水层污染物运移速度慢，以在泄漏点处易聚集，形成长期的地下水污染源，从而使项目可能会持续对周边地下水产生影响。因此项目必须设置地下水污染监控井，以监控地下水质量现状及趋势。地下水监控设置位置的确定，选取地下水污染运移30d的检出结果进行设定，根据污染物预测结果，项目30d左右地下水影响距离在3m左右。同时考虑地下水监控井应与建构筑等保持一定的安全距离，最终确定项目地下水监控井的布设区间为项目地下水流场下游5m的范围。

#### 6.2.3.4地下水环境保护措施与对策

（1）建设项目污染防控措施

①本项目采取分区防渗措施，严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，可有效较少对地下水的污染，本项目分区防渗图见图6.2-12。具体措施见表6.2-8：

表6.2-8   本项目地面防渗措施一览表

| 项目 | 防渗分区 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间地面及库房（已建） | 一般防渗区 | 采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗。 |
| 事故水池、储罐区、污水处理（已建） | 重点防渗区 | 采用混凝土进行浇筑，池底及池壁铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s |
| 危废间、氰化钠仓库（已建） | 重点防渗区 | 采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗，地面及裙角环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s |
| 对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈罐区（新建） | 重点防渗区 | 新建罐区围堰进行防腐防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能。 |
| 初期雨水收集池（新建） | 重点防渗区 | 池底、池壁防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能。 |

6.2-12   分区防渗图

②源头控制措施：加强设施设备的维护和管理，选用优质设备和管件，加强日常管理和维修维护工作，防止和较少跑冒滴漏现象的发生和非正常工况的发生。为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应进行环境监理，严格按照防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

（2）地下水环境监测与管理

1）根据HJ610-2016的要求结合《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004，对项目厂区地下水跟踪监测点进行布设。根据HJ610-2016中关于跟踪点监测数量的要求可知：

① 一、二级评价的建设项目，一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设1个。

② 明确跟踪监测点的基本功能，如背景值监测点、地下水环境影响跟踪监测点、污染扩散监测点等，必要时，明确跟踪监测点兼具的污染控制功能。

根据要求项目共设置地下水监测井4眼，其中项目背景对照井1眼，位于场址办公区东北内，项目地下水污染扩散监测点1眼，位于1#厂房南厂界处，为地下水下游边界污染控制监测点，地下水环境影响跟踪监测点2眼，主要监视厂区内主要地下水污染源附近，根据区域浅层地下水情况，地下水监测井井深宜在20m以内，监测层位为第四系潜水监测井。

2）地下水监测因子

常规监测因子以项目特征污染物为主，主要为pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、总硬度、氰化物、氯化物等8项。

3）监测频率

根据该地区环境水文地质特征及结合监测规范要求，对项目不同类型地下水监测井采取不同的地下水监测频率，其中背景对照井每年监测一次全分析；地下水跟踪监测井，逢单月监测一次，5月、9月采样进行一次全分析。地下水监测井监测计划见表6.2-9。地下水监测采样及分析方法应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的有关规定。

表6.2-9     地下水跟踪监测计划一览表

| 序号 | 孔号 | 区位 | 流场方位 | 功能 | 监测频率 | 监测层位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC1# | 场址办公区东北 | 上游 | 背景对照井 | 每年5月份，一次全分析 | 第四系潜水监测井，井深20m左右，专门地下水监测井 | pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、总硬度、氰化物、氯化物 |
| 2 | JC2# | 污水处理站南5m | 下游 | 跟踪监测点 | 逢单月监测一次，5月、9月采样进行一次全分析 |  |  |
| 3 | JC3# | 2#车间南 | 下游 | 跟踪监测点 |  |  |  |

图6.2-13  选址区地下水监测井布点图

（3）应急响应

一旦发现地下水发生异常情况，必须采取如下紧急响应措施：

1）当确定发生地下水异常情况时，在第一时间尽快上报主管，通知当地环保局，密切关注地下水水质变化情况。

2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装货设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人及财产的影响。

3）当通过检测发现对周围地下水造成污染事故，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

4）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

5）如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

#### 6.2.3.5地下水环境影响评价结论

（1）环境水文地质现状

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水区内主要分为4个含水层组，其中Ⅰ＋Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水：第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四系承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在400m以下。根据监测数据可知，浅层地下水各因子均符合《地下水质量标准》（GB14848－2017）V类标准。深层水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB14848－2017）Ⅲ类标准，说明该区域深层地下水水质良好，是具有供水意义的含水层。

（2）地下水环境影响

工程对地下水的污染途径主要为：阀门、管道系统的跑、冒、滴、漏，装置区地面的防渗措施非正常状况下可能导致污染物下滲，对周边地下水环境造成污染。防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。

在正常状况下，本项目污水全部经过处理，达到排放标准，且污水管道和构筑物等设施全部进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。

非正常状况下，污染物在含水层中运移预测显示，在预测期内污染物最大超标范围为40m，项目调合池距离南厂界距离为46m，因此项目非正常状况下对地下水影响范围小，且超标范围仅在厂区内小范围存在，未出厂界，项目对周边地下水环境产生影响可接受。

（3）地下水环境污染防控措措施

项目场地地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

①源头控制

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水废水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄泄漏的环境风险事故降低到最低程度：优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在场区内收集及预处理后通过管线送现有污水处理站处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有雨水等走地下管道。

②分区防治

对项目场地可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934－2013）要求，将生厂车间划分为重点污染防治区。

③污染监控与应急响应

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统。依据地下水监测原则，参照《地下水环境测技术规范》（HJ/T164－2004）的要求，结合项目场地水文地质条件，项目共布设地下水监测点3处。上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（4）地下水环境影响评价结论

综上所述，本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质资料的基础上，通过运用解析法对正常状况下和非正常状况情景下污染物穿过包气带直接进入潜水含水层开始运移的模拟和预测，分析项目建设对项目场地周边区域地下水环境的影响，结果显示：正常状况下，污染物渗入地下的量极小，对项目场地周边地下水环境造成影响的可能性较小；非正常状况下，泄漏污染物对泄漏源周围小范围地下水环境造成污染，但影响范围未超出厂界。项目严格按照相关规范要求采取防滲措施后，从环境保护角度讲，该项目目建设对地下水环境影响可以接受。

6.3声环境影响评价

### 6.3.1噪声源强

本项目产生噪声的设备主要为引风机、及各种泵类，本项目均采用先进的工艺设备，其噪声较低，产噪设备均为室内布置，运行规律为不间断、连续运转，厂房的封闭性能较好，经类比调查各噪声源噪声值及分布情况见表6.3-1。

表6.3-1    工程噪声源强    单位dB(A)

| 车间 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强dB(A) | 各车间距各厂界距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 生产车间 | 引风机 | 1 | 90 | 65 | 5 | 35 | 50 | 88 |
|  | 机泵 | 4 | 80 | 60 |  |  |  |  |
| 导热油炉 | 引风机 | 1 | 90 | 65 | 110 | 48 | 6 | 77 |

### 6.3.2预测因子、方位

（1）预测因子：等效A声级

（2）预测方位：厂界各监测点。

### 6.3.3预测模式

（1）室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc──附加衰减量。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000m空气吸收系数。

④附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以25dB(A)作为厂房围护的隔声量。

④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct；

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

（）

()

()

（3）有限长线声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

### 6.3.4预测步骤

（1）以本工程生产车间为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

（3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

### 6.3.5预测结果与评价

厂界噪声预测以现状监测值的最大值进行预测，预测结果见表6.3-2。

表6.3-2      噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测时间及点位 | 现状监测结果 | 拟建工程 贡献值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 57.9 | 48.5 | 54.57 | 59.56 | 55.35 |
| 南厂界 | 58.9 | 48.8 | 38.58 | 58.94 | 49.19 |
| 西厂界 | 58 | 48.6 | 49.58 | 58.58 | 52.13 |
| 北厂界 | 57.8 | 48.5 | 31.64 | 57.81 | 48.59 |

由上表6.3-2可以看出，与现状监测值和拟建项目贡献值叠加后厂界噪声预测值昼间57.81-59.56dB(A)，夜间48.59-55.35dB(A)，大部分噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，仅东厂界超出标准值0.35分贝。周围最近的居民点距工程1300m，工程噪声经距离衰减，对居民点声环境影响较小。

6.4固体废物环境影响分析

### 6.4.1固体废物的种类及处置

拟建项目固体废物主要为有尾气处理过程产生的废活性炭、污水处理站产生的污泥、各类原料包装和生活垃圾等。根据《国家危险废物名录》中的相关内容，本项目废活性炭、污水处理站产生的污泥、各种原料包装桶均为危险固废，生活垃圾属城市生活垃圾。

（1）废活性炭

拟建项目新增尾气处理过程中产生的废活性炭产生量为1.5t/a，危险废物类别为HW49，送有处理资质公司处理。同时危险废物处置过程应严格按照相关规定，执行危险废物联单转运制度，必须做到贮存、运输、处置安全。

（2）污水处理站产生的污泥

现有项目污水处理站产生的污泥量5t/a，危险废物类别为HW38，送有处理资质公司处理。拟建项目新增污泥产生量0.2t/a。

（3）对叔丁基苯乙腈生产产生的釜残

对叔丁基苯乙腈生产产生的釜残13.336t/a，危险废物类别为HW38，送有处理资质公司处理。

（4）各种原料包装

拟建项目新增氰化钠包装袋产生量为2.4t/a，四丁基溴化铵包装袋产生量为0.44t/a，危险废物类别为HW49，送有处理资质公司处理。

（5）生活垃圾

现有项目劳动定员29人，生活垃圾产生量为4.35t/a，由当地环卫部门统一处理，本项目不新增劳动人员，生活垃圾产生量不发生变化。

综上，拟建项目产生固废全部得到妥善处理，不外排，不会对周围环境造成影响。

### 6.4.2危险固体废物贮存要求

根据《一般工业固体废弃物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，如下：

- 项目依托现有专用的危险废物贮存设施，危废间。防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

- 本项目不同种类危险废物不在同一容器内混装，均单独盛装。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

- 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断。设立危险废物标志、危险废物情况的记录等。

- 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

- 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

- 由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

6.4.3危险废物外运管理要求

按照唐山市环保局要求，在“河北省固体废物动态信息管理平台”进行注册。危险废物转移前在平台内按固废管理系统规定的时间节点填报危险废物年报、月度申报、年度管理计划、库存管理等报表，导出危险废物年度管理计划、备案登记表盖章后在地方环保局进行备案。转移危险废物时在固废管理系统创建危险废物转移电子联单，待危险废物经营单位、运输单位确认后开始进行危险废物转移，转移完成后导出危废转移联单，盖章后存档备查。

6.5生态环境影响分析

工程利用现有的生产厂房，新购进生产设备，本项目占地为20000m2，占地范围远小于2km2，且项目占地为工业用地，因此本项目建设不会对生态环境产生明显影响。项目生态影响主要表现为占地，区域无农作物和国家保护的珍稀植物。本工程运行期间对周围环境的影响不大，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。生态保护、恢复及补偿措施如下：

①强化生态环境保护意识；

②对项目及周边区域进行绿化，既美化了环境，又减少了项目运行对周围生态环境的影响。

# 7 污染防治措施可行性论证

7.1废气污染防治措施可行性论证

### 7.1.1废气产生情况及拟采取的措施

（1）有组织废气

项目运营后产生的废气分为有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为工艺废气，包括对叔丁基苯乙腈生产工序合成釜废气G1、分相时有机相蒸馏产生的不凝废气G2、萃取釜产生的挥发性气体G3、水相蒸馏产生的不凝气G4；燃气导热油炉产生的废气。对叔丁基氯化苄和对叔丁基苯乙腈储罐产生的呼吸气。

尾气处理工艺流程图见图7.1-1。

图7.1-1    尾气处理工艺流程图

（2）无组织废气

无组织废气主要为催化剂四丁基溴化铵投料产生的粉尘。

项目采取如下无组织废气防治措施：在投入粉尘类物料四丁基溴化铵时为负压条件，减少了颗粒物无组织排放，本项目采用先进的工艺技术，对设备、物料输送管道及泵的密封处采用较好的石墨材质密封环，同时经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重设备及时进行更换。在生产过程中，工艺物料全部封闭在设备和管道中，与环境隔绝。采取上述措施可以大大降低项目有机废气无组织溢散。

投料过程中氰化钠暴露在空气中可能会与空气中水、二氧化碳等接触，产生少量氰化氢气体，根据原有项目环评报告中的数据得出，预测氰化氢产生速率为0.0005kg/h。

### 7.1.2废气防治措施的可行性论证

（1）有组织废气

对叔丁基苯乙腈生产工序产生的废气主要为合成釜废气G1、分相时有机相蒸馏产生的不凝废气G2、萃取釜产生的挥发性气体G3、水相蒸馏产生的不凝气G4。合成釜废气G1主要成分为水蒸气及少量对叔丁基氯化苄；分相后有机相蒸馏产生的对叔丁基苯乙腈经冷凝器冷凝进行回收，冷凝器产生的不凝气G2主要成分为对叔丁基苯乙腈、对叔丁基氯化苄等；萃取釜产生的挥发性气体G3主要成分为对叔丁基氯化苄；水相蒸馏产生的不凝气G4主要成分为水；原料对叔丁基氯化苄和产品对叔丁基苯乙腈各有2个40m3的地上储罐，储罐产生呼吸气主要成分为对叔丁基氯化苄和对叔丁基苯乙腈。其中废气G1经降膜吸收装置，与废气G2和储罐呼吸气经石墨冷凝器冷凝后，与G3一起进入“活性炭吸附+光催化氧化”装置（共用、依托现有）进行处理后经25m排气筒外排。废气G4主要为水蒸气，直接排空。

挥发性有机物常用的治理措施有燃烧法、催化燃烧法、吸附法、吸收法、冷凝法等，对于不同的废气产生情况采用不同的废气治理方法，具体见表7.1-1。

表7.1-1    有机废气治理方法

| 净化方法 | 方法要点 | 选用范围 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行氧化分解，温度范围为600-1100℃ | 适于中、高浓度范围废气的净化 |
| 催化燃烧法 | 在氧化催化剂作用下，将碳氢化合物氧化为CO2和H2O，温度范围200-400℃ | 适于各种浓度的废气净化，适用于连续排气的场合 |
| 光催化氧化法 | 利用催化剂的光催化活性，将有机物氧化成CO2和H2O及无机小分子物质 | 适于各种浓度的废气净化 |
| 吸附法 | 用适当的吸收剂为废气中有机组分进行物理吸附，温度范围：常温 | 适于低浓度有机废气的净化 |
| 吸收法 | 用适当的吸收剂对废气中有机组分进行物理吸收，温度范围：常温 | 对废气浓度限制较小，适用于含有颗粒物的废气净化 |
| 冷凝法 | 采用低温，使有机物冷却组分冷却至露点一下，液化回收 | 适于高浓度废气净化 |

本项目尾气处理主要运用冷凝法、吸收法、吸附法进行处理。

吸附法主要适用于处理低浓度的有机废气。在处理有机废气的方法中，吸附法应用极为广泛，与其他方法相比具有去除效率高，净化彻底，能耗低，工艺成熟易于推广实用的优点，具有很好的环境和经济效益。吸附法处理废气效率的关键是吸附剂，对吸附剂的要求是具有密集的细孔结构，内表面积大，吸附性能好，化学性质稳定，耐酸碱、耐水、耐高温高压，不易破碎，对空气阻力小。常用的吸附材料为活性炭，吸附率最高可达90%以上。

吸收法为采用适当的吸收剂（如水、酸、碱等介质）在吸收塔内进行吸收，吸收到一定浓度后进行溶剂与吸收液的分离，溶剂回收，吸收液重新使用或另行处理，采用这种方法的关键是吸收剂的选择。吸收法的优点是几乎可以处理各种有害气体，适用范围很广，并可回收有价值的产品，投资费用较少，运行成本低，在一些中小型企业中应用比较广泛。

本项目废气中主要污染物经“降膜吸收/冷凝”处理后，有机污染物浓度降低，再经“活性炭吸附+光催化氧化”对其进一步处理。

燃气导热油炉采用低氮燃烧装置，可有效降低氮氧化物产生，排放浓度可控制在30mg/m3以下。

综合考虑，该项目采用上述处理方法，挥发性有机物去除效率可达到90%~98%左右，经处理后的非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1中标准限值要求。颗粒物排放满足《大气污染物排放综合标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值要求。燃气导热油炉废气污染物SO2、NOx执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）的标准。

综上所述，有机废气治理措施可行。

（2）无组织废气

项目采取如下无组织废气防治措施：采用先进的工艺技术，对设备、物料输送管道及泵的密封处采用较好密封环，同时经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重设备及时进行更换。在生产过程中，工艺物料全部封闭在设备和管道中，与环境想隔绝。采取上述措施可以大大降低项目有机废气无组织溢散。本项目四丁基溴化铵为粉末，在投料时会产生无组织排放，氰化钠投料过程中产生的氰化氢气体无组织排放，厂界外粉尘浓度与氰化氢浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

7.2废水污染防治措施可行性论证

### 7.2.1原有项目污水治理措施

原有项目废水包括丁腈生产排水、丁腈喷淋吸收塔排水、设备地面冲洗水、水环真空泵排水、锅炉排水、循环系统排水及生活污水。全部排至厂区污水处理站进行处理后达标排放。

本项目污水站生物处理采用高效率的KOT生物污水处理技术，该系统中的每个生物处理单元都是独立的三相流化床生物反应器，由池体、曝气系统和特殊的生物培养器组成，空气、水和微生物在培养器表面接触，为微生物的生长和繁殖提供了良好的环境。由于采用了特殊的多种属环境微生物菌群和曝气系统，曝气效率高，污染物分解彻底。污水处理站设计处理规模80m3/d，出水中污染物浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质要求、氯化物同时满足河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表1其它行业Ⅰ类三级标准，和清净下水（锅炉排水和循环系统排水）一起排入南堡开发区污水处理厂。

本拟建项目新增进入污水处理站的废水为设备、地面清洗水，产生量为0.8m3/d。拟建项目建成后原有处理能力可满足厂内需求。

### 7.2.2污水处理站处理措施的可行性

（1）污水处理工艺

本项目污水处理站采用“破氰+活性炭吸附+蒸发装置+KOT生物处理”工艺。

破氰：含氰废水中加入次氯酸钠进行破氰，去除氰根离子。

破氰过程涉及的方程式：

2 NaCN+5NaClO+H2O=5NaCl+2NaHCO3+N2↑

活性炭吸附：其中的有机物经高效炭纤维吸附塔处理，去除一定的COD。

蒸发装置：经过蒸发脱盐系统脱除其中的氯化钠、次氯酸钠、碳酸钠盐类，经过离心分离出盐类，分离后的饱和盐水再进入蒸发系统循环处理；蒸发产生的水蒸气经冷凝后进入KOT生物处理系统。

KOT生物处理系统：KOT生物处理系统模拟自然生态系统的原理，形成一个由多种微生物构成的食物链。宿居于载体（生物培养器）上的优势菌群在投加进池体前处于休眠状态，当接触到污水及生物助剂后，菌群很快被激活。当系统经过短期调试运行正常后，污水中大部分有机物质在很短的时间内被微生物吸附，大分子的有机物被微生物的胞外酶分解成易降解的小分子，可溶性小分子有机物可直接透入细胞膜内。进入细胞内的营养物质在细胞内酶的作用下，经过一系列生化反应，使有机物转化为二氧化碳、水等简单无机物，同时产生能量。微生物利用呼吸作用放出的能量和氧化过程中产生的中间产物合成细胞物质，使菌体大量繁殖。微生物不断进行生物氧化，使污水中有机物不断减少，从而得到净化。

污水处理站工艺见下图7.2-1。

图7.2-1   污水处理站处理工艺

（2）污水处理达标可行性论证

本项目污水处理站处理规模为80m3/d，本项目没有排入污水处理站的废水，为使本项目污水处理站正常运行，将KOT生物处理池中保持一定水位。

现有项目污水处理站废水处理情况见表7.2-1。

表7.2-1   现有项目污水处理站处理效果及进出水水质情况一览表

| 项目 | 水量 （m3/d） | pH | COD | SS | BOD5 | 氨氮 | 氯化物 | 总氰化物 | 可吸附有机卤化物(以Cl计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 4.89 | 6-9 | 483.6 | 282.2 | 359.1 | 73 | 83.2 | 0.9 | 1.6 |
| 出水 | 4.89 | 6-9 | 300 | 80 | 65 | 35 | 60 | 0.3 | 0.75 |
| 去除率（%） | —— | —— | 38 | 72 | 76 | 52 | 28 | 67 | 53 |
| 清净下水 | 16.5 | 6-9 | 163.6 | 228.7 | 50 | —— | —— | —— | —— |
| 总排口水质 | 21.39 | 6-9 | 194.8 | 193.2 | 53 | 7.8 | 14 | 0.06 | 0.2 |
| 执行标准 | —— | 6-9 | 500 | 200 | 200 | 45 | 350 | 0.5 | 8 |

本项目KOT生物处理系统出水污染物浓度设计为pH6~9、COD300mg/L、SS80mg/L、BOD565mg/L、氨氮35mg/L、氯化物60mg/L、总氰化物0.3mg/L、可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计)0.75mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质要求、氯化物同时满足河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表1其它行业Ⅰ类三级标准，和清净下水（锅炉排水和循环系统排水）一起排入南堡开发区污水处理厂进一步处理。

KOT生物处理池设计规模为80m3/d，能够满足全厂废水处理的需要。处理达标后的废水和清净下水混合经污水管网进入南堡开发区污水处理厂进一步处理，污水处理措施可行。

### 7.2.3项目排水进南堡开发区污水处理厂的可行性

本项目原有废水包括生产排水、喷淋吸收塔排水、设备地面冲洗水、水环真空泵排水、锅炉排水、循环系统排水及生活污水。本项目新增设备、地面清洗水0.8m3/d。原有项目KOT生物处理系统出水污染物浓度设计为pH6~9、COD300mg/L、SS80mg/L、BOD565mg/L、氨氮35mg/L、氯化物60mg/L、总氰化物0.3mg/L、可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计)0.75mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质要求、氯化物同时满足河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表1其它行业Ⅰ类三级标准，和清净下水（锅炉排水和循环系统排水）一起排入南堡开发区污水处理厂进一步处理。

南堡开发区污水处理厂2014年底将处理规模扩建至14万m3/d，2015年初已竣工验收，目前南堡开发区污水处理厂污水处理量约为8万t/d。原有项目满足污水处理厂进水水质要求，不会对南堡开发区污水处理厂正常运行产生不利影响。

7.3噪声污染防治措施可行性论证

本项目产生噪声的设备主要为导热油炉风机、废气治理风机、各种泵类，通过类比调查，各噪声源噪声级在80~95dB（A）。本项目噪声防治主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取以下措施：

（1）该项目厂址位于唐山南堡开发区，厂址邻近主要是工业企业、道路等，与周围最近的敏感点为南侧1300米处的滨海花园，项目选址远离噪声敏感点，避免或减轻噪声对其影响。

（2）设备选型时优选振动小、噪声低的设备。

（3）物料泵采用减震基础，设置在厂房内，利用建筑隔挡进行降噪。

在采取以上措施的情况下，设备噪声可降低20~30 dB（A）之间，再经距离衰减，噪声源对各厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

综上分析，项目采取噪声防治措施可行。

7.4固体废物污染防治措施可行性论证

拟建项目固体废物主要为尾气处理过程产生的废活性炭、污水处理站产生的污泥、釜残、各类原料包装和生活垃圾等。根据《国家危险废物名录》中的相关内容，本项目废活性炭、污水处理站产生的污泥废活性炭、釜残及氰化钠、四丁基溴化铵原料包装袋均为危险固废，生活垃圾属城市生活垃圾。

氰化钠外包装铁桶不与氰化钠直接接触，属于一般固废，暂存于氰化钠仓库，定期由厂家回收；与氰化钠直接接触的包装袋属于危险废物，暂存于危废间，定期送有处理资质公司处理。

拟建项目新增尾气处理过程中产生的废活性炭产生量为1.5t/a，危险废物类别为HW49，送有处理资质公司处理。

原有项目污水处理站产生的污泥量5t/a，危险废物类别为HW38，送有处理资质公司处理。拟建项目新增污泥产生量0.2t/a。

拟建项目产生釜残13.336t/a，危险废物类别为HW38；新增氰化钠包装产生量为2.4t/a，四丁基溴化铵包装袋0.44 t/a，危险废物类别为HW49，送有处理资质公司处理。

生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，原有项目劳动定员29人，则生活垃圾产生量为4.35t/a，由当地环卫部门统一处理。本项目不新增劳动人员。

本项目固废处理符合《一般工业固体废弃物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，本项目产生的固体废物均得到合理处置，措施可行。

## 7.5依托现有设施可行性论证

### 7.5.1依托现有废气处理装置可行性论证

根据《唐山晋广化工有限公司年产500吨丁酰胺项目》验收监测报告中数据可知，工艺生产废气（经光催化氧化装置处理）出口处平均流量为3258m3/h；现有光催化氧化装置处理后的离心式通风机流量范围为3400-8900m3/h。

本项目在降膜吸收装置后新增风机，流量为3780m3/h，用于将废气引入活性炭吸附装置、光催化氧化装置，合计最终排放的理论最大流量为7038m3/h<8900m3/h，因此现有装置可以满足新增废气的处理需求。

### 7.5.2依托现有污水处理站可行性论证

（1）现有项目废水排放情况

现有公用项目排水水质情况见表7.5-2。

表7.5-2    现有项目主要废水污染源及防治措施

| 污染源 | 产生量(m3/d) | 污染物(mg/L) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | SS | BOD5 | 氨氮 | 氯化物 | 总氰化物 | 可吸附有机卤化物(以Cl计) |  |
| 氯化钠洗涤排水 | 0.2 | 8-9 | 300 | —— | 200 | 50 | 300 | —— | 6 | 80m3/d KOT生物处理+南堡开发区污水处理厂 |
| 丁腈生产排水 | 0.69 | 7-9 | 500 | —— | 400 | 100 | 300 | 6 | 5 | 破氰釜+80m3/d KOT生物处理+南堡开发区污水处理厂 |
| 5-氯戊腈生产排水 | 9.839 | 7-9 | 800 | —— | 500 | 100 | 200 | —— | 5 | 80m3/d KOT生物处理+南堡开发区污水处理厂 |
| 丁腈喷淋吸收塔排水 | 0.2 | 7-9 | 800 | —— | 500 | 100 | 200 | —— | 5 |  |
| 设备地面冲洗水 | 0.8 | 6-9 | 350 | 600 | 200 | 50 | 100 | —— | 2 |  |
| 水环真空泵排水 | 0.2 | 6-9 | 600 | 300 | 300 | 50 | 100 | —— | 2 |  |
| 生活污水 | 2.8 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 40 | —— | —— | —— |  |
| 锅炉排污水 | 4.5 | 6-9 | 200 | 300 | 50 | —— | —— | —— | —— |  |
| 循环系统排水 | 12 | 6-9 | 150 | 200 | 50 | —— | —— | —— | —— |  |

（2）污水处理系统

原有项目含氰生产工艺排水先进破氰釜进行破氰处理，经活性炭吸附装置处理后，进入蒸发装置出去其中的盐类物质，产生的蒸汽冷凝水与其他废水一同进入KOT生物污水处理站进行处理。

污水处理站工艺流程见图7.5.2-1。

图7.5.2-1   污水处理工艺流程

破氰过程涉及的方程式：

2 NaCN+5NaClO+H2O=5NaCl+2NaHCO3+N2↑

污水站生物处理采用高效率的KOT生物污水处理技术，该系统中的每个生物处理单元都是独立的三相流化床生物反应器，由池体、曝气系统和特殊的生物培养器组成，空气、水和微生物在培养器表面接触，为微生物的生长和繁殖提供了良好的环境。由于采用了特殊的多种属环境微生物菌群和曝气系统，曝气效率高，污染物分解彻底。污水处理站设计处理规模80m3/d，出水污染物浓度为pH6~9、COD300mg/L、SS80mg/L、BOD565mg/L、氨氮35mg/L、氯化物60mg/L、总氰化物0.3mg/L、可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计)0.75mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准及南堡开发区污水处理厂进水水质要求、氯化物同时满足河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表1其它行业Ⅰ类三级标准，和清净下水（锅炉排水和循环系统排水）一起排入南堡开发区污水处理厂进一步处理。

本公司现有项目污水出水水质情况见表7.5-3。

表7.5-3    现有项目外排水水质情况

| 污染源 | 污染物(mg/L) | 去向 |
| --- | --- | --- |
|  | pH | COD | SS | BOD5 | 氨氮 | 氯化物 | 总氰 化物 | 可吸附有机卤化物(以Cl计) |  |
| 污水处理站 | 6-9 | 300 | 80 | 65 | 35 | 60 | 0.3 | 0.75 | 经市政管网排至南堡污水处理厂 |
| 锅炉排污水 | 6-9 | 200 | 300 | 50 | —— | —— | —— | —— |  |
| 循环系统排水 | 6-9 | 150 | 200 | 50 | —— | —— | —— | —— |  |
| 合计（t/a） | 6-9 | 1.25 | 1.24 | 0.34 | 0.05 | 0.09 | 0.0004 | 0.001 | —— |

拟建项目新增废水为设备、地面清洗水，产生量为0.8m3/d，目前厂区内污水处理站处理规模为80m3/d，现有5-氯戊腈项目废水量为9.839m3/d，丁酰胺项目废水量为21.39m3/d，现有项目污水处理站处理量为31.229m3/d，剩余处理能力可满足拟建项目新增的废水处理。因此，本项目依托现有厂内污水处理站可行。

### 7.5.3依托现有危废间可行性论证

项目现有一座占地面积为200m2的危废间，用于存放废活性炭、污水处理站产生的污泥和废活性炭及氰化钠等原料包装袋，生活垃圾属城市生活垃圾。现阶段危废间存储占地面积为60m2，使用率为30%。

拟建项目固体废物主要为尾气处理过程产生的废活性炭、污水处理站产生的污泥、各类原料包装和生活垃圾等。根据《国家危险废物名录》中的相关内容，本项目废活性炭、釜残、污水处理站产生的污泥和废活性炭及氰化钠、四丁基溴化铵原料包装袋均为危险废物。（氰化钠外包装铁桶不与氰化钠直接接触，属于一般固废，暂存于氰化钠仓库，定期由厂家回收；与氰化钠直接接触的包装袋属于危险废物，暂存于危废间，定期送有处理资质公司处理。）

拟建项目新增氰化钠包装产生量为2.4t/a，新增四丁基溴化铵包装袋产生量0.44t/a，对叔丁基苯乙腈生产产生的釜残13.336t/a，废活性炭1.5t/a。

根据现有项目危废间占用率计算，其剩余空间，可以满足拟建项目危险废物暂存条件。

固废产生量及相应处置措施见表7.5-5。

表7.5-5    固体废物污染源与防治措施

| 污染工序 | 污染物 | 治理措施 | 原有项目 产生量(t/a) | 本项目 产生量(t/a) | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 污泥 | 送有处理资质公司进行处理 | 5 | 0.2 | 危险废物HW38 |
|  | 废活性炭 |  | 1 | 0 | 危险废物HW49 |
| 尾气处理 | 废活性炭 |  | 3 | 1.5 | 危险废物HW49 |
| 对叔丁基苯乙腈生产 | 釜残 |  | 0 | 13.336 | 危险废物HW38 |
| 氰化钠包装 |  | 1.5 | 2.4 | 危险废物HW49 |
| 四丁基溴化铵包装 |  | 0 | 0.44 | 危险废物HW49 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 4.35 | 0 | 一般固废 |

### 7.5.4依托现有设施防腐防渗措施介绍

（1）项目生产厂区已有危废间，危废间地面及裙角进行防腐防渗处理，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥，上方再铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s，能够满足项目对防腐防渗的要求。

（2）已建生产车间地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行防腐防渗，渗透系数小于10-7cm/s，能够满足新建项目对防腐防渗的要求。

（3）项目厂区已有事故水池，为水泥浇筑形式，池底及池壁进行铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料3层进行防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s，满足项目对事故水池防腐防渗的要求。

（4）涉及污染物质的部位采用明沟明管。

（5）厂区地面除绿化用地外全部用水泥硬化，渗透系数小于1×10-7cm/s，能够满足新建项目对防腐防渗的要求。

# 8环境风险评价

根据国家环境保护总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等新建、改建和技术改造项目进行风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

8.1风险识别

### 8.1.1物质风险识别

主要物料风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。

#### 8.1.1.1有毒物质、易燃物质、爆炸性物质分类标准及方法

根据本项目所涉及的原料、辅料、中间产品、产品及副产品等物质，凡属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物质、易燃的均列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、贮量及运输量等，并按其危险性或毒性结合相应的评价阈值进行分类排队，筛选风险评价因子。

根据《危险化学品名录》（2015 版）经对本项目所用原料、中间产物及产品进行分析，氰化钠属于危险物质。对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行分类，特性分类见表8.1-1。

表8.1-1    建设项目环境风险评价技术导则物质危险性标准

|  |  | LD50(大鼠经口)mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC50(小鼠吸入，4小时)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

燃烧爆炸危险度按以下公式计算：

H=（R-L）/L

式中：H—危险度

R—燃烧（爆炸）上限

L—燃烧（爆炸）下限

危险度H值越大，表示其危险性越大。

#### 8.1.1.2主要物料的理化特性及危险性

本项目涉及主要物料的理化特性及危险性见表8.1-2。

表8.1-2   本项目所涉及物料的毒性特征分析一览

| 物质 | 理化性质 | 易燃易爆性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氰化钠 | 白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。熔点(℃)：563.7；相对密度(水=1)：1.60；沸点(℃)：1496；饱和蒸气压(kPa)：0.13(817℃)；易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。禁配物：酸类、强氧化剂、水。 | 不燃。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。 | LD50：6.4mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料；抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50~100mg即可引起猝死。 |
| 对叔丁基氯化苄 | 又名4-叔丁基氯化苄，可用作生产杀螨剂哒螨灵的中间体，还用于抗过敏类药物安其敏、氯苯丁嗪的合成，有机合成的重要中间体。沸点（ 7mmHg）：101-105℃，闪点202℃。 |  | 刺激皮肤、黏膜，催泪并有腐蚀作用 |
| 四丁基溴化铵 | 熔点 100-104°C，水溶性 600 g/L (20°C) |  | 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 |
| 对叔丁基苯乙腈 | 无色透明液体，沸点290℃，闪点120.4℃ |  | 吸入、呼吸进入及吞食有害 |

表8.1-3    本项目所涉及物料的毒性特征分析

| 序号 | 物料名称 | LD50（mg/kg） | LC50（mg/L） | 最高容许浓度(mg/m3) | 毒性分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化钠 | 6.4 | — | — | 2 |

根据《危险化学品名录》（2015 版）和《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169-2004)，本项目氰化钠为有毒有害物质，无易燃易爆物质。

8.1.2潜在危险性识别与分析

#### 8.1.2.1生产设施风险识别范围

（1）生产设施风险识别范围

生产设施风险识别范围包括：主要生产装置，贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

（2）生产设施及生产过程主要危险部位分析

本工程工艺过程复杂、控制点多，其主要反应装置为合成釜、蒸馏塔，合成釜是在一定温度和常压下运行的，蒸馏塔是在一定温度和压力下进行的，其他生产装置为萃取釜、压滤机和储罐。生产装置内部主要为生产物料，因此对设备及相应管道的承压、密封和耐腐蚀有一定要求，存在着因设备腐蚀或密封件磨损破裂而引起泄漏进而污染环境的可能性。

本项目的主要事故原因及危害见表8.1-4。

表8.1-4    项目的主要事故原因及危害

| 序号 | 风险评价单元 | 原因 | 危险有害 物料名称 | 主要危险、危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化钠仓库 | 氰化钠储存桶发生破裂或人员误操作，造成氰化钠发生泄漏，造成人员中毒 | 氰化钠 | 泄漏、中毒 |
| 2 | 对叔丁基苯乙腈合成工段 | 氰化钠加料过程误操作造成物料洒落或人员中毒；生产系统管道、阀门、容器连接处密封不良、超期服役、系统管道破裂等造成物料泄漏或人员中毒。 | 氰化钠 | 泄漏、中毒 |
| 3 | 氰化钠溶解 | 氰化钠溶解时人员误操作，造成氰化钠发生泄漏，造成人员中毒 | 氰化钠 | 泄漏、中毒 |

#### 8.1.2.2运输事故

本项目的危险物料在运输时，存在由于发生交通事故、道路状况不好造成储罐破损、阀门破坏、翻车而引发的物料泄漏、发生中毒等事故，对沿途居民、行人及其它设施构成威胁。

在危险化学品运输过程中，可能引发危险化学品货物泄漏的原因有：车辆相撞、与固定物相撞、车辆急转弯、非事故引发的泄漏。可能引发运输车辆事故的一些原因，可大致分为以下几类：人员失误、车辆故障、管理失效、外部事件。详见表8.1-5。

表8.1-5    危险化学品运输车辆事故的引发原因

| 类型 | 原因 |
| --- | --- |
| 人员失误 | ①司机技术不过关（驾驶技术差、安全驾驶规章执行不严、事故处理应急能力差等）； ②司机不安全行车状态（带病行车、过度疲劳等）； ③装车人失误（超重装载；超高装载；过量充装；没对容器采取紧固措施、容器的阀门没有拧紧等）； ④押车人失误（指使司机违章随意停车；搭乘无关人员：擅离职守，使危险货物失去监控，容器压力升高不及时排放，最后导致超压爆炸；或货物落下发生事故等）。 |
| 车辆故障 | ①底盘故障导致发生交通事（发动机故障、车闸故障、方向盘失效、轮胎故障等）； ②罐体缺陷导致发生危险化学品泄漏事故（安全阀发生泄漏、绝缘/热保护的故障、装置发生泄漏、焊接的不好、腐蚀等）； ③安全附件失效导致无法有效控制事故（紧急切断装置失灵、没有消除静电装置、安全阀不动作、液位计、压力表、温度计等故障导致无法正确显示或其与罐体结合处泄漏，缺少消防器材等） |
| 管理失效 | ①司机安全意识不高，对司机的安全教育不够。 ②危险化学品运输车辆、容器未经过检测。 ③危险化学品运输车辆检修、检查执行不严格。 ④运输路线选择和运输时间选择不合理。 ⑤事故应急处理程序不合理。 ⑥运输车辆与运输人员配置不合理。 ⑦危险化学品的装载、包装不合格。 |
| 外部事件 | ①恶劣天气（雪、雨、冰、雾、风等）。 ②路面条件变化（急转弯／陡坡、洪水／塌方、岩石滑动／山崩、地震等） ③其他事故影响（在休息／停车场的火灾、行驶过程中其他车辆事故等） ④故意破坏的行为／阴谋破坏。 |

8.1.2.3 危险源引发伴生或次生事故

本项目严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行总图布置和消防设计，有毒有害物质仓库与装置区均满足安全距离要求，仓库内各类危险化学品分区储存，并且在各储存区四周设置导流沟，桶装物料泄露后可以收集进沟内；对叔丁基苯乙腈和对叔丁基氯化苄储罐周围设置围堰，避免物料泄漏后影响其它区域，造成事故连锁反应。

本项目厂区污水与雨水排放口处设置事故闸门，防止事故时废水排入外环境。

本工程可能产生伴生、次生事故为：

1）氰化钠溶液发生泄漏，产生氰化氢挥发至空气中对周围大气产生影响；

2）天然气管道发生泄漏火灾爆炸事故时，产生的废气及消防废水对周围环境产生影响。

### 8.1.3重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）的有关规定，对项目涉及的化学品进行识别，根据生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。

拟建项目重大危险源识别见表8.1-8。

表8.1-8    重大危险源识别一览表

| 序号 | 物质名称 | 危险性分类及说明 | 氰化钠仓库存储量（t） | 作业场所存储量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化钠 | 有毒固体 | 45 | 0.6 | 50 | 0.912 |
| 合计 |  |  | 0.912 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中评价工作级别划分原则，确定本项目事故影响评价等级为二级。

### 8.1.4风险评价等级及评价范围

根据风险识别，本项目构成重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），项目环境风险评价工作等级定为二级，评价范围为以项目氰化钠为中心，半径3公里的范围，总面积28.26km2。

### 8.1.5风险评价环境保护目标

本项目环境风险评价等级为二级，评价范围为风险源周围3km。通过对项目厂址附近3km范围内主要居民、学校、医院等环境敏感点的现场调查，环境保护目标及人口分布见表8.1-9和附图3。

表8.1-9    风险保护目标及人口分布

| 保护对象 | 与厂址相对方位 | 与风险源相对距离 (km) | 人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居 民 区 | 滨海花园 | SE | 1.35 | 3500 |
|  | 畅夏园 | E | 2.37 | 3000 |
|  | 海月花园 | E | 2.1 | 4000 |
|  | 三友生活区 | SE | 2.2 | 4800 |
|  | 尖坨子 | S | 2.95 | 2500 |
|  | 黑沿子 | SW | 2.5 | 2800 |
| 学校 | 开发区第一中学 | SE | 2.4 | 300 |
| 医院 | 南堡开发区医院 | SE | 2.3 | 500 |
| 客运站 | 南堡开发区汽车客运站 | E | 2.1 | 100 |
| 企业 | 唐山信通源粘合剂有限公司 | S | 相邻 | 25 |
|  | 唐山瑞尔斯达有限公司 | W | 隔路相邻 | 40 |
|  | 唐山兴琳科技有限公司 | S | 相邻 | 30 |
|  | 唐山欣颐化工有限公司 | S | 0.3 | 20 |
|  | 三友化工集团 | SSE | 0.1 | 800 |
|  | 南堡污水处理厂 | SW | 0.85 | 300 |
| 合计 | —— | —— | 约2.3万人 |

根据周边3km范围调查，环境风险不涉及其他饮用水源地保护区、自然保护区、珍稀水生生物栖息地等区域。

8.2源项分析

### 8.2.1 同类事故调查及分析

重点调查国内同行业事故统计分析及典型事故案例资料。

氰化钠事故

①1988年4月25日下午，位于日本东京市南30英里处的某公司狭山工厂泄漏出大量有毒化学品，其中含有77磅氰化钠，这些氰化钠可以毒死35万人。泄漏出的有毒化学品流入东京附近的河内，致使河水中氰化钠的含量高达8．8ppm，高出致死量8.8倍，迫使东京附近的水供应厂关闭水源，严重威胁着东京市居民的用水。这些致命的毒物是从涂料生产工艺中一台泵泄漏出来的。

②2001年9月29日凌晨4时许，陕西丹凤县境内，一辆载有5.2吨剧毒氰化钠溶液的卡车不慎翻入汉江支流铁峪铺河内，约有5吨氰化钠溶液溢出，造成河中生物大面积中毒死亡。由于当地防化部队监控与处理及时，幸而没有造成人员伤亡。

### 8.2.2 最大可信事故的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物质泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

综合考虑物料特性，确定本项目最大可信事故为氰化钠仓库发生泄漏事故。

### 8.2.3 事故源项分析

由于设备损坏或操作失误引起物料泄漏，大量释放的易燃、易爆物质，可能会导致火灾、爆炸等重大事故的发生。对事故后果的分析通常是在一系列假设前提下进行的。

氰化钠属毒害感染性类危险化学品，其特性表现为：①在水中的溶解度越大，其毒性越大，越易被人、畜吸收；②呈固体状时的颗粒度越小，容易飞扬，越易引起中毒；③呈液体状时的沸点越低，挥发性越强，空气中的浓度越大，越易从呼吸道进人人体引起中毒；④是无机毒害品一般本身不燃，但其中的氰化物遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体等。

8.2.3.1氰化钠事故的特点

氰化钠以固体形式储于金属桶内。

氰化钠事故的特点为：

(一)极易造成人员中毒

氰化钠具有剧毒危害，能通过呼吸系统、消化系统和皮肤进入人体，对呼吸酶有强烈抑制作用。中毒初期症状表现为面部潮红、心动过速、呼吸急促、头痛和头晕，然后出现焦虑、木僵、昏迷、窒息，进而出现阵发性抽搐、抽筋和大小便失禁，最后出现心动过缓、血压骤降和死亡。

(二)严重污染环境

氰化钠及其与水、酸作用产生的氰化氢对大气、水域及土壤会造成严重的环境污染，对环境生物尤其是水生物会造成严重危害。

(三)引发燃烧爆炸

氰化钠自身不燃烧，但遇潮湿空气或与酸类接触会产生剧毒、易燃的氰化氢气体，其爆炸极限为5.6%-40%。与氯酸盐、硝酸盐等接触会剧烈反应，引起燃烧爆炸。

8.2.3.2氰化钠事故的处置

(一)报警

遇到氰化钠事故时应问清事故发生的时间、详细地址、泄漏物质的载体、有无人员伤亡等情况，并立即报警。

(二)个人防护

进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，穿着全封闭式防化服或抗腐蚀性的防化学喷溅服以及无钉鞋。对深人事故现场内部实施侦检、关阀堵漏等任务的救援人员更应加强全身性的安全防护。

(三)侦察检测

协助组织人员对事故现场进行侦察检测，掌握泄漏扩散区域，附近水系分布及流向；利用仪器检测事故现场氰化氢气体浓度，明确扩散范围；测定现场及周围区域的风向、风速、气温等气象数据。

(四)设立警戒

根据询情和侦检情况，确定警戒范围，设立警戒标志，布置警戒人员，严格控制人员、车辆出入。氰化钠泄漏量多、扩散范围较大时，应将警戒区域划分为重危区、轻危区和安全区。在整个处置过程中，实施动态监测，并根据监测情况，随时调整警戒范围。

(五)疏散救生

疏散泄漏区域及扩散可能波及范围内一切无关人员。组成救生小组，携带救生器材迅速进人危险区域搜寻遇险和被困人员，并迅速组织营救和疏散。疏散时应明确疏散方向，选择合理的疏散路线，快速转移至安全区域。

(六)排除险情

1．清除火源

切断警戒区内所有电源，停止设备工作。

2.控制扩散

根据现场情况采取有效措施，确保包装容器内的氰化钠不再外泄。在确保安全的情况下，将包装完好的氰化钠及时疏散出危险区域，并建立安全隔离带。对散落在外的氰化钠及时用塑料布或帆布覆盖，避免扬尘。若是氰化钠溶液泄漏，应筑堤或挖坑收容。及时封堵事故现场的排洪沟、下水道，严防氰化钠流人邻近河流、湖泊等水域。

3.关阀断源

管道发生泄漏，泄漏点处在阀门下游且阀门尚未损坏时，可采取关闭阀门断绝物料源的措施制止泄漏。关闭管道阀门时，应在开花或喷雾水枪的掩护下进行。

4.器具堵漏

根据现场泄漏情况，研究制订堵漏方案，分别采取不同的堵漏器具进行堵漏。

(1)管道、储存容器壁因微孔发生跑、冒、滴、漏时，可采用木楔入孔的方怯实施堵漏；

(2)管道、储存容器壁因撕裂发生泄漏，不能采取关阀止漏时，可使用堵漏垫、堵漏楔、捆绑式充气堵漏带或金属外壳内衬橡胶垫等专用堵漏器具实施内外封堵；

(3)阀门法兰盘或法兰垫片损坏发生泄漏时，可采用不同型号的法兰夹具，并注射密封胶的方法进行封堵，也可直接使用专用的阀门堵漏土具实施堵漏。

(七)现场急救

(1)将抢救出来的遇险中毒人员迅速转移至上风或侧上风方向安全地带。

(2)立即清除中毒人员口鼻内异物，使其呼吸新鲜空气。如果呼吸困难或已不能呼吸，则应在现场采取立即供氧或人工呼吸等急救措施。人工呼吸过程中救援人员注意采取措施防止中毒。

(3)立即脱去中毒人员被污染的衣服。皮肤受到污染的，应用流动清水、肥皂水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟；眼睛被污染的，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

(4)中毒严重的，经现场处理后，迅速送医院观察救治。食入一定量的，建议饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。

(八)洗消处理

1．场地和器材洗消

即用水冲洗救援用车辆和器材装备，对冲洗产生的污水及污染地面，则应喷洒漂白粉等强氧化性物质处理，消除其危害；

2.人员洗消

在危险区与安全区交界处设置洗消站。用清水或肥皂水对进人危险区内的人员进行冲洗。需要洗消的人员主要包括中毒人员、救援人员及现场医务人员。

(九)清理移交

用直流水清扫现场，特别是低洼地带、下水道、沟渠等处，确保不留残液残气。排入厂内事故水池，分批次排入厂内污水处理站进行处理。清点人员、车辆及器材。撤除警戒，做好移交，安全撤离。

8.2.3.3氰化钠事故处置要求与注意事项

(1)指挥部的位置及救援车辆的停放，应位于上风或侧上风方向，并与泄漏扩散区域保持适当距离。

(2)在处置泄漏过程中，必须加强个人防护，尤其是深入内部作业人员要做好全身性防护，避免皮肤直接接触氰化钠及其水溶液。救援人员实施作业时，严禁在泄漏区域内的下水道等地下空间顶部、井口处滞留。

(3)中毒人员抢救出来后，要快速脱下可能黏有氰化钠的衣服。任何需要从头上脱下的衣服，应该从身体部位剪开，而不是从头上脱下。对脱下来的被污染衣服要及时密封到专用塑料袋内。处理过程中，要避免接触衣服的受污染部位。

(4)抢险中产生的废水有毒害性、腐蚀性，会污染水源。所有废水都必须进行洗消，且在环保部门检测合格后方可排放，以防造成次生灾害。

(5)加强宣传教育，告知群众不得使用污染水，不得食用捞获的死鱼。更要加强水源水监测工作，定时定点采样，及时公告监测结果，消除群众对事故的恐慌，维护社会稳定。

## 8.3 环境风险与评价

#### 8.3.1 环境风险值

通常风险定义为：

风险（危害/时间）=事故发生概率（事故/单位时间）×危害程度（危害/每次 事故）

根据所计算内容的特点，在具体计算过程中，对于爆炸事故，按照下式计算 事故风险值：

事故风险（死亡人数/年）=爆炸死亡范围×区域范围人口密度×爆炸事故发生 概率

对于泄露事故可采用下式计算： 事故风险（死亡人数/年）=半致死百分率区人口数×50%×事故发生概率×出现不利天气概率

8.3.2 事故后果评价

环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件有很多，事故发生的天气条件千差万别，具有极大的不确定性，发生事故的排放强度有多种可能。 这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。

风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害所至风险水平可分为最大可接受风险水平和可忽略水平。 表 8.3-1 列出了一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。

表 8.3-1   最大可接受水平和可忽略水平的推荐值

| 机构/研究者 | 最大可接受水平（a-1） | 可忽略水平（a-1） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞典环境保护局 | 1×10-6 |  | 化学污染物 |
| 荷兰建设和环境部 | 1×10-6 | 1×10-8 | 化学污染物 |
| 英国皇家协会 | 1×10-6 | 1×10-7 |  |
| Miljostyrelsen（丹麦） | 1×10-6 |  | 化学污染物 |
| Travis 等（美国） | 1×10-6 |  |  |

对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其它活 动中，各种风险水平及其可接受程度见表 8.3-2。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即 10-6/a 为背景值。

表 8.3-2  各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3 数量级 | 损伤危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4 数量级 | 操作危险性中等 | 必须立即采取措施改进 |
| 10-5 数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6 数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不关心这类事故发生 |
| 10-7～10-8 数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿为这种事故投资加以预防 |

根据胡二邦主编的《环境风险评价实用技术和方法》，化工行业风险值为8.33×10-5/年。

8.3.3 风险值计算结果评价

本项目使用的氰化钠为乳块状固体，采用规格为50kg的铁桶包装，储存于氰化钠专用仓库内，不与其他物品混合存放。若无火灾、爆炸等事故，不会发生大规模泄漏。从前面的风险分析结果可知，氰化钠发生泄漏时，及时采取应急处置，其危害程度较小，根据类比调查，本项目重大风险事故的发生概率在1.0×10-5次/年以下。项目风险处于可接受水平。

综合分析，目前国内化工企业，绝大多数都能作到安全运行。在采取有效的安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目制定了完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方 面有成熟的降低事故风险的经验和措施。从风险分析的结果来看，本项目环境风 险在化工行业风险值可接受水平范围内。

## 8.4 环境风险管理

8.4.1 选址、总图布置

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、危险化学品储运、消防及火灾报警等方面提出事故风险防范措施。

### 8.4.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址：本项目厂址位于唐山市南堡经济开发区西外环以东，5#路以南，属于工业用地，周围无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感点，其中距离最近的居民区为滨海花园小区，位于本项目厂界东南1300米处，根据对最大可信事故的预测，在发生风险事故的状态下，居民区不会受到影响。

（2）总图布置方面严格按照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)中有关厂区总平面布置、厂内道路、工艺装置、工艺管道、储运设施、消防等要求进行设计施工。生产区平面布置、设备布置和贮存等设计严格执行有关防火、防爆规定，生产装置内部间距、装置区与储罐的距离以及各建筑物间距严格按《石油化工企业设计防火规范》、《工业企业总平面设计规范》、《中华人民共和国消防法》等法律、法规、标准、规范中规定的防火间距执行。

（3）建筑安全防范措施：建筑物的通道宽度、楼梯形式等均严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相应规定。

### 8.4.2危险化学品贮运风险防范措施

（1）贮存设备、贮存方式要符合国家标准，储存仓库应设置相应的通风、监测、防潮等设施。

（2）每年进行一次对贮存装置的安全检查，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（3）危险化学品必须贮存在设置明显标志的专用仓库，由专人管理，危险化学品入库必须进行核查登记，分类储存（按照安全评价要求），库存应该定期检查。

（4）在生产装置区按照安全评价的要求安装有毒气体报警器、监测仪器等。

（5）储运系统设置明显的警告标志，灭火后的消防废水收集入消防废水池，经污水处理站处理后排入南堡开发区污水处理厂进一步处理。

（6）管线采用较高的管道设计等级，除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

### 8.4.3工艺技术及自动控制安全防范措施

（1）设置集中控制室、工人操作值班室，与生产工艺设备隔离，操作人员在控制室对生产过程试行集中检测、显示、连锁、控制和报警，对安全生产密切相关的参数进行自动调节和自动报警。

（2）建立完善的DCS控制系统，各装置的主要工艺参数送到控制室集中显示、控制和操作。

（3）由于工艺涉及有毒物质，故设置了相应的有毒气体报警装置，储罐设置液位计，以便显示液位高度。

（4）氰化钠专用仓库，设置通风、应急器材等。

### 8.4.4环境风险防范措施

（1）生产过程防范措施

①消防废水收集池：本项目依托现有260m3消防废水收集池，能够满足要求。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），全厂同一时间内火灾次数为一次，车间生产的火灾危险类别为乙类，耐火等级二级，室外消火栓系统用水量为25L/s，室内消火栓系统用水量为10L/s，则消防总用水量为35L/s，火灾延续时间2h，故消防总用水量为252m3。项目依托260m3消防废水池对消防废水进行收集，收集的消防废水分批排入厂区污水处理站处理后排入南堡开发区污水处理厂。

②合成釜发生泄漏防范措施：本项目主要生产装置为合成釜，公司定期停车对合成釜内壁进行检查，以防发生合成釜泄漏事故。发生泄漏的物料能回用的回用，不能回用的做危废处理。

③各种工艺设备（阀门、法兰、泵类）、管道的选型、进货严把质量关，并加强了检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象的发生，电气设备选用防腐型。

④原料氰化钠及四丁基溴化铵运输与投料过程中，工作人员必须佩带防护措施，避免因原料泄漏造成中毒和损伤。各危险化学品储存单元设有防护用品和抢险器材，放置在易于拿取的地方，并妥善保存，定期检查，定期更换，使其持续有效。

以上措施从根本上降低了事故发生率和提高在发生事故情况下的紧急处理能力，防止污染环境。

（2）厂区雨污管网外排口设置紧急切断阀门，紧急情况下，可关闭雨污管网的阀门，将事故水控制在厂区内。

（3）主要危险化学品进厂、储存、生产转运防范措施

1）氰化钠

氰化钠严格实行“五双管理”管理制度，即“双人验收、双人发货、双人保管、双把锁、双本帐”。

a.采购：批量采购由生产部门提出采购申请，报主管副经理批准后执行。

b.装卸运输

①装卸氰化钠时，必须轻装轻卸，严禁摔拖、碰撞、倾倒重压和摩擦，不得损坏包装容器，并注意标志，堆放稳妥。对不符合安全要求的不得装卸。

②运送氰化钠应指派专人押运，并采取防毒、防潮、隔离、防粉尘飞扬和遮阳等措施。

c.储存保管

①氰化钠桶装存于专用甲类仓库，甲类仓库应符合危险品仓库的要求，耐火等级不低于二级，门窗设施必须完好，并应配制防盗栅，防盗装置，报警、监控器，门口设置防鼠档板等设施。

②仓库大门应设置二把锁，一把由仓库专职保管员保管，一把由安全保卫科保管，仓库的钥匙不得带回家中，应设置一个木箱锁好或放入保险箱，以防遗失，未经厂部和安全科的同意其钥匙不得转交任何人代管。一旦发现仓库钥匙遗失，应立即更换锁，并报保卫科备案。

③仓库保管员应熟知氰化钠的性质，具有安全防护知识，经专业培训，考试合格后持证上岗。同时要严格遵守库房管理制度，安全操作规程，严格履行保管职责。

④进仓：氰化钠进仓库须提供提供生产许可证、检验合格证、安全技术说明书，对商品外观，内外标志、容器包装衬垫进行安全检验，氰化钠到仓库后，应立即通知保卫科，过磅存放在专用仓库。包装破损的另行堆放，并加贴封条，过磅完毕后核实数量，开入库单，登记入册，入库单应注明进货日期、数量、送货人、送货单位、押运人员、入库人员及核对人等的签名。

d.领取和使用

①车间领料必须经车间主任批准后方可领给，否则不得领料，车间领料必须随用随领，领取的数量不得超过当班用量，当与包装数不同，出现零星领料时，其拆开的包装应加贴封条，及时退回库房。

②氰化钠搬运时必须戴橡皮手套和活性炭口罩，皮肤破损者严禁接触，搬运完毕后立即搞好个人卫生工作，橡皮手套和活性炭口罩交仓库保管员处理后专柜放置。

③氰化钠储存专用甲类仓库除保管员、安全保卫科及车间领料的人员外任何人不得进入。

④氰化钠的帐册要清楚，册上要注明日期、数量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，一星期结帐核实一次，并上报部门安全主管，若有差错要立即上报，务必查清原因。

e.报废处理

①氰化钠包装铁桶，必须严加管理，收集至危废间内暂存，定期由厂家统一回收。

（4）危废间：本项目依托现有危废间，危废间地面铺设环氧树脂+玻璃纤维3层进行防腐防渗，设置警示标志。

（5）事故废水处理措施

项目依托原有生产车间，车间内已设置导流沟，与事故水池相连；本项目依托厂区事故水池，将事故水排入应急事故池，待事故解除后分批次进入污水处理站进行处理。

### 8.4.5危险化学品泄漏事故及泄漏后次生灾害事故应急处置措施

（1）氰化钠仓库发生泄漏

①应急指挥中心迅速指挥无关人员撤离污染区，并对泄漏污染区进行隔离，限制出入；

②应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服，进入泄漏区进行应急处理，处理过程中不要直接接触泄漏物；

③对于小量泄漏：应避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中进行回收利用；

④对于大量泄漏：采用塑料布、帆布覆盖，然后收集回收处置。

（2）氰化钠中毒处理措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗至少20分钟。就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗20分钟以上。就医，切忌使用油性膏药。

吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。吸入亚硝酸异戊脂，就医。

食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠洗胃。

8.4.6 储罐安全风险防范措施

（1）本项目储罐为地上储罐，应设围堰防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s，满足项目防腐防渗的要求。

①应急处理人员戴防毒面具（全面罩），进入泄漏区进行应急处理，处理过程中不要直接接触泄漏物；

②储罐发生泄漏，切断进出口阀门，并进行堵漏，发生泄漏的物料能回用的进行回用，不能回用的打入污水处理站进行分批次处理；

③若发生储罐物料大量泄漏，将泄漏物料及地面冲洗水通过导流沟排至事故水池暂存，待事故解除后将事故废水分批打入污水处理站进行处理。

- 应急响应

若发现泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏罐区阻隔和泄漏物的回收。在10小时内向环境保护主管部门报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。

（3）其他防范措施

①储罐区设专人负责安全管理事项，负责日常的检查监督以及出现事故时的 应急处理。建立储罐区各级管理人员和操作人员的岗位责任制，明确“谁的岗位谁负责”。加强职工的技术培训，提高操作技能，坚持安全生产思想教育，提高责任心，防止误操作。

②健全消防设施的管理，对职工进行消防教育。

③储罐区整个库区严禁明火。

④定期对储罐的压力、液面、温度进行检查分析。对查出的隐患和问题及时整改。

8.4.7 加强环保管理的预防措施

项目应加强环保管理，主要包括以下几个方面：

（1）定期检查储罐、阀门和管道，防止冷凝器爆裂或阀门泄漏产生气体的无组织排放。

（2）危险品贮运采用罐车或袋装运输，防止泄漏。

（3）建立污染事故应急处理组织，负责污染事故的指挥和处理。

（4）经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏。

（5）发生泄漏后，公司方要积极主动采取果断措施，如停止供料、关闭相应的阀门。

（6）制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生。

（7）加强对干部职工的安全教育培训，同时要储备个人防护和堵漏器材的 投入，比如空气呼吸器、全封闭防化服、管道断裂包扎套等设施。定期发放防护 用品，教育、督促工人佩带。

8.4.8 三级防控体系

为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料和污水对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，唐山晋广化工有限公司建立“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生影响。

- 一级防控措施

本项目的建设位置在公司厂区内建设，生产装置区防控措施：内部设有环形明沟，并与阀井相连，阀井内设置排水管道与事故水池相连，管道上设总阀门和两通阀门，关闭总阀门可阻断废水排放途径，本项目新建容积为225m3的初期雨水收集池，通过两通阀门可实现初期雨水和后期雨水的有效分离。

（2）二级防控措施

项目现有容积为260m3的事故水池，将事故状态下的消防废水全部导入事故水池中，经计算该事故水池容积设置满足项目需求。将污染控制在厂内，防止较大的生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

事故水池对废水起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

（3）三级防控措施

唐山晋广化工有限公司设置处理效率为80m3/d的污水处理站，作为事故状态下的储存和调控手段，将污染控制在区内。雨水排放口总阀门和污水排放口总阀门，可直接截断整个厂区废水外排途径，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。

综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时事故废水对外环境的影响，确保环境安全。

8.4.9 初期雨水及消防废水

唐山晋广化工有限公司拟建1座容积为225m3初期雨水收集池。

- 初期雨水

项目洁净雨水排入市政雨水管网，前15min的初期雨水进入初期雨水收集池，项目新建225m3初期雨水收集池，本厂区外部露天装置区面积约为1000m2，暴雨强度选取该地区近十年最大暴雨量（80mm/h），初期雨水量（按15min计算）为：1000×80×10-3×1/4=20m3/次<225m3，能够满足要求。

- 消防废水

参照中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），事故缓冲设施（消防废水收集池）总有效容积按下式确定：

V总=（V1+V2+V3）max+V4+V5

V1— 收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量

V2— 发生事故的储罐或装置的消防水量，m3

V3— 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3

V4— 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3

V5— 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qf

f — 进入事故废水收集系统的雨水汇水面积

q — 降雨强度，按平均日降雨强度，mm；q＝qn／n

qn — 年平均降雨量，mm

n — 年平均降雨日数。

①物料量V1

本项目装置区主要设备最大容积为0.5m3，物料量核算按照各装置核算，充满度按照90%考虑，泄漏物料量V1为0.45m3。

②消防废水V2

根据有关规定，全厂同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为2h。项目最大消防用水量按生产车间计，室外消防水量为25L/s，室内消防用水量为10L/s，消防用水合计35L/s，消防总用水量为252m3。

综上，项目最大消防废水量V2为252m3。

③其他储存或处理设施的物料量V3

本项目事故过程中传输到其他储存或处理设施的物料量为0。

④废水量V4

本项目无必须进入事故水收集系统的生产废水，V4为0。

⑤降雨量V5

汇水面积按照1000m2进行考虑。项目所在地年平均降水量为574mm，年均降雨天数为70天，据此计算，出事故时可能进入废水收集系统的雨水量为40.2m3。本项目新建225m3初期雨水收集池，以满足需要。

消防废水收集池总有效容积：

V总=（V1+V2+V3）max+V4+V5 =252.45m3。

根据核算结果，消防废水收集池总有效容积为252.45m3，拟建消防废水收集池容积为260m3，可以满足《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）技术要求，确保事故工况下消防废水不外排。

因此，现有消防事故水池260m3容积设置满足项目需求。

8.4.10 其它预防措施

（1）生产设计中尽量减少操作人员接触有毒化学品的机会。具有火灾爆炸 危险或压力设备、容器、管道、贮罐等按规定设计安全阀或防爆膜作为过压保护 设施。在防爆区采用防爆设备。配备水消防和便携式灭火器，用于扑救局部小型 火灾。按照消防规范设置救援通道，并确保通道畅通。

（2）现场配备的应急救援器材，主要有呼吸器、防护服、防毒面具、洗眼器、各种应急药品、喷淋降温装置等应急救援器材。并通过各级安全检查确保其 有效性，以备应急之需。

（3）制定安全管理制度、安全操作规程、岗位安全生产责任制及应急救援预案。

## 8.5 应急预案

事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施将事故的损失降低到最小程度。本项目已编制应急预案，纳入管理内容，并在环保部门进行备案，应急预案按应于园区应急预案进行对接。本工程应急预案重点如下：

（1）必须制定应急计划、方案和程序

为了使突发事故发生后能有条不素的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患

（2）成立重大事故应急求援小组

成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。

（3）事故发生后应采取紧急隔离和散措施

一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在教援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。

具体应急预案详见表8.5-1。

表8.5-1   突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 生产区存在着火灾、爆炸、中毒泄漏风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 生产区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：设事故应急救援指挥领导小组，下设应急教援办公室 专业救授队伍：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理 开发区：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 根据事故的预期后果、影响范围、事故的控制，将事故分为一般危险化学品事故、重大危险化学品事故和特大危险化学品事故。当发及生一般危险化学品事故，影响范围主要在企业内部时，启动企业级应急预案；当发生重大危险化学品事故，影响范围在企业及企业周围区域时，启动区级应急预案；当发生特大危险品化学事故，影响范围超出县域范围时，应启动市级应急预案。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：①火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降降低危害，相应的设施器材配备，事故泄露及时收集到容器或贮之池中，消防废水排入现有工程消防废水收集池，事故后逐步排入污水处理站处理。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规规定，撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状况终止与恢复措施 | 与规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 平时安排人员应急救援培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料 |

## 8.6 环境风险事故泄漏物料及废水收集处置措施

根据本项目的特点，针对不同的事故泄漏应采取不同的泄漏收集措施：

- 生产装置泄漏

本项目生产车间外设有防渗事故池，通过管道与生产车间连接，一旦发生泄漏事故或火灾事故，立即将泄漏物或废水引入事故池内。

- 库区物料泄漏收集和处置措施

考虑到本项目原料有桶装、袋装原料，对于桶装物料容器，在搬运、储存的过程中有发生泄漏的可能性，桶装物料的泄漏量一般较少，一般可控制在几公斤以内，只需设置事故应急砂等隋性材料吸附材料即可，吸收物料后的砂土用桶密封保存后送至环保部门指定的单位进行处理。

- 消防废水收集

若库房、生产装置发生火灾，需用大量的消防水，为确保消防废水不流到外面，本项目消防废水兼初期雨水收集池收集发生火灾事故时的消防废水，消防废水可通过车间外地面收集至厂区事故水池内，再分批放入污水处理站内处理。

8.7风险防范设施验收一览表

项目风险防范三同时一览表见表8.7-1。

表8.7-1    风险防范设施“三同时”验收一览表

| 项目 | 风险防范措施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 库房 | 依托现有原料成品仓库，库房内设隔断，各液体物料储存区四周设收集沟道 | 依托现有 |
| 氰化钠仓库 | 氰化钠设置专用仓库，转运通道及储存仓库安装视频监控 | 依托现有 |
| 对叔丁基氯化苄储罐 | 储罐区设置围堰（围堰围成的净空容积大于储罐容积80m3），围堰内进行防腐防渗防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s。并设置导流沟。 | 新建 |
|  | 储罐设安全警示标志 |  |
| 对叔丁基苯乙腈储罐 | 储罐区设置围堰（围堰围成的净空容积大于储罐容积80m3），围堰内进行防腐防渗防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s。并设置导流沟。 |  |
|  | 储罐设安全警示标志 |  |
| 初期雨水收集池 | 新建225m3的初期雨水收集池一座，用于收集厂区内初期雨水使用。池底与池壁进行防腐防渗防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s。 |  |
| 生产车间 | 合成釜周围设置导流沟，并设置玻璃钢格栅，与污水管网相连，导流沟铺设环氧树脂+玻璃纤维3层进行防腐防渗 | 依托现有 |
| 厂区 | 防护服、防毒面具、检测及堵漏器材 | 安评 |
|  | 应急物资：沙袋、移动潜水泵、吸油棉等 | 安评 |
|  | 消防废水收集池1个，有效容积260m3 | 依托现有 |
|  | 消防灭火器材、车间及储罐防雷装置 | 依托现有 |
|  | 在生产装置区设有毒气体报警器2个 | 依托现有 |
|  | 119火警电话、120急救电话及应急通讯装置 | 消防 |
|  | 厂区污水和雨水总出口设置事故阀门 | 依托现有 |

# 9环境经济损益性分析

项目从社会效益分析、经济效益分析、环保投资分析、环境经济效益分析等四个方面，进行环境经济损益分析，评价项目的环保投资比例和额度能否满足环保要求，通过分析经济收益水平、环保投资及其运转费用与可能取得效益间的关系，说明本项目环保综合效益状况。

9.1社会效益分析

本项目生产规模年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目。目前我国对叔丁基苯乙腈产品市场严重不足，国产能力低。该项目采用先进生产技术，生产成本、运输成本均具有优势。

本项目总投资1500万元，本项目实施后，为当地提供了一定的就业机会，提高当地居民收入，同时，通过纳税，增加地方财政收入，调动周边经济发展，具有较明显的社会效益。

9.2环境损益分析

拟建工程依据国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”污染控制原则，对废水、废气、噪声及固废等均采取了有效的治理措施，使污染物得到有效控制，达到了有效控制污染和保护环境的目的。

（1）本工程采用先进可靠的生产工艺和技术装备从根本上减少了污染物的排放，并对废气污染源采取了比较完善的污染防治措施，各大气污染物均能达标排放。

（2）本工程生产废水污染治理，遵循“清污分流”、“ 节约用水”原则。

（3）本工程噪声设备主要为风机、泵类，本工程从降低声源噪声、控制传播途径、厂址合理布局三方面考虑，采取了有效的治理措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。

9.3环保设施投资估算

### 9.3.1环保投资分析

为实现工程运行过程对环境污染的控制，在建设项目中必须投入一定比例的环保资金，用于环保设施及与环境保护有关的项目。拟建工程总投资1500万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.3%。

环保投资估算见表9.3-1。

表9.3-1    运营期项目环保投资估算表

| 类别 | 序号 | 环保措施内容 | 投资（万元） | 处理效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理措施 | 1 | 初期雨水收集池 | —— | 废水处理后回收利用 | 新建 |
|  | 2 | 厂区应做到清污分流 |  |  | 依托现有 |
|  | 3 | 厂内污水处理站 |  |  |  |
| 大气污染治理措施 | 4 | 工艺废气收集装置、低氮燃烧装置 | 40 | 大气达标排放 | 新建 |
| 噪声污染治理措施 | 5 | 各种真空泵、水泵和风机等设备安置在单独房间，隔声门窗、隔声罩减振垫等 | 10 | 厂界噪声达标 | 部分新建 |
| 固废污染治理措施 | 6 | 固体废物暂存危废间 | —— | 危废暂存地，防腐防渗满足要求 | 依托现有 |
| 环境风险处理措施 | 7 | 消防水收集池、防范措施、应急预案等 | —— | 达规范要求 |  |
| 环保监测 | 8 |  | —— | 进行常规监测 |  |
| 绿化 | 9 | 新增绿化3200m² | —— | 绿化覆盖率 12% |  |
| 消防 | 10 | 消防设备 | —— | - |  |
| 合计 | - | 50 | - | - |

9.4环境经济效益分析

（1）经济效益

项目总投资1500万元，年营业收入可达3395万元，年均利润总额328万元，投资利润率21.87%。根据测算结果，项目在经济效益上是可行的。项目主要技术经济指标见表9.4-1。

表9.4-1   项目主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 1500 | 万元 |
| 2 | 年营业收入 | 3395 | 万元 |
| 3 | 年均利润总额 | 328 | 万元 |
| 4 | 投资利润率 | 21.87 | % |
| 5 | 投资内部收益率（税后） | 10.21 | % |
| 6 | 盈亏平衡点 | 53.36 | % |

（2）环保运行费用

拟建工程总投资1500万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.3%，原项目环保投资80万。本次按照总环保投资额130万元计算。

- 环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费、环保管理费。

1）环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：

a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保设施总投资(万元)；

n——折旧年限，取20年

2）环保设施运行费用C2

参照国内其他企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费用可按环保投资的10%计算。

C2=C0×10%

3）环保管理费用C3

环保管理费用包括企业部门的办公费、监测费和技术咨询费、按环保设施折旧费与运行费用之和的5%计算。

C3=（C1+C2）×5%

4）环保设施经营支出

C=C1+C2+C3

经上述计算后，项目环保设施经营支出费用为13.949万元，环保设施经营支出见表9.4-2。

表9.4-2   环保设施经营支出（万元）

| 环保设施经营支出 | 经营支出 |
| --- | --- |
| 环保设施投资折旧费用C1 | 6.175 |
| 环保设施运行费用C2 | 13 |
| 环保管理费用C3 | 0.96 |
| 合计C=C1+C2+C3 | 20.135 |

项目全年的环保运行费用为20.135万元，而项目年均利润估计为328万元，环保运行费用约占项目利润额的6.14%，采用上述环保措施后，对项目的经济效益不会产生明显的影响，费用支出在企业可承受的范围。

# 10环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

10.1环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

### 10.1.1环境管理机构

为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，，环境保护管理应采取总经理负责制，并配备专职环保管理人员2～3人。该厂可设置独立的环境监测站，也可委托当地环境监测部门进行监测。指派协助监测人员1～2人，协助监测工作。

### 10.1.2环境管理的职责

（1）贯彻执行国家和地方的环保法规和有关标准；

（2）制定和修改本单位环境保护规章制度并监督执行；

（3）积极推行清洁生产，保障环保施正常运行，确保污染物达标排放；

（4）制定项目环境监测年度计划，完成各项环境监测任务；

（5）编制企业环保规划并组织实施；

（6）组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质；

（7）认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题。

### 10.1.3环境管理内容

本项目运行时，会对周围环境产生一定的影响，项目所采取的环保措施应尽可能减少对周围环境的不利影响。运行期环境管理要求如下：

（1）建立健全各项环保管理制度：厂级环境管理制度；环保设施操作工岗位责任制；防治污染设备管理与维修制度；防治污染设备操作规程；环境保护工作责任考核奖罚制度；厂区、办公室环境卫生保洁制度。

（2）厂区内干净整洁，各种生产原材料堆放整齐。

### 10.1.4施工期的环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）项目应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

### 10.1.5项目运行期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、设立环保组织机构、做好日常环境管理台账及各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等；

（7）制定计划，保障各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用。

10.2环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据河北省环保厅《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》中的相关要求，“对排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOCs在线监测设施。对符合上述条件企业的车间及厂界，安装环境在线监测设施或超标报警传感装置。对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置；车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置。”

本项目等效排气筒VOCs排放速率小于2.5kg/h且排气量小于60000m3/h，故不需要安装VOCs在线监测设施和超标报警传感装置。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的规定，结合本项目污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。

（2）定期向南堡环保局上报监测结果。

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

（4）按照《污染源监测技术规范》设置采样点。在工厂总排口、污水处理设施的进水和出水口分别设置采样点。

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，不监测时用管帽、盖板等封闭。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

项目产生的废气、噪声可自行检测或委托有环境监测资质的监测机构代其进行监测。

监测类别、监测位置、监测频次、数据采集与处理、采样分析方法详见表10.2-1。

表10.2-1    环境监测工作计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 |
| 废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、氰化氢 | 1次/年 |
|  | 尾气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃、氰化氢 | 1次/年 |
|  | 导热油炉排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、 | 1次/年 |
| 废水 | 厂总排放口 | pH、COD、SS、氨氮、氰化物 | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 （夜间生产要监测夜间噪声） | 1次/季度 |
| 环境质量监测 |
| 地下水监控井 | 场址办公区东北 | pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、总硬度、氰化物、氯化物 | 每年5月份，一次全分析 |
|  | 污水处理站南5m |  | 逢单月监测一次，5月、9月采样进行一次全分析 |
|  | 2#车间南 |  |  |

## 10.3污染源监控措施

企业应当按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》设置排污口及环保图形标志牌。排水口规范化管理要求见表10.3-1。

表10.3-1  排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理 2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查 4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。 |
| 技术要求 | 1、排污口设置必须应按照环监（1996）470号文要求，实行规范化管理 2、废水采样点应按照《污染源监测技术规范》要求设在总排口 |
| 立标管理 | 1，污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌 2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）及排矸场或采样点较近且醒日处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处 3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌 |

本项目废水应进现有全厂总排污口排放至污水处理厂，评价要求排水口进行规范化整改，使排水口清晰可见，便于采样计量，排水口旁设置环保图形标志牌。

10.4排污许可证管理要求

本项目主要行业类别为“十三、化学原料和化学制品制造”中的“34专用化学产品制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，本项目属于实施重点管理的行业，实施时限为2020年。建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》等排污许可证相关管理要求，在项目投产后申请排污许可证。

日常环境管理中，建设单位需严格按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需符合要求；建设单位需严格按照自行监测方案开展自行监测：建设单位需严格排污许可证中环境管理台账记录要求记录的相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求；建设单位需按照排污许可证要求定期开展信息公示。

10.5污染物排放清单

### 10.5.1环保信息公示

- 公示内容

企业名称：唐山晋广化工有限公司

负责人：刘荣繁

生产地址：唐山市南堡经济开发区荣业道南侧，化工路东侧

联系方式：13180185251

主要产品及规模：项目主要建设内容为新建年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目生产线，其他配套的公用及辅助工程依托现有。

②排污信息

唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目排放的污染物种类、排放量见表3.2.8-2。污染物排放标准见表2.5-4、2.5-5、2.5-6。

- 公开方式及时间要求

公开方式：通过网站、信息公开平台等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

### 10.5.2环境管理台账

唐山晋广化工有限公司应按照有关要求，及时并如实记录项目原辅材料的消耗量及固废产生量等相关内容的环境管理台账，供环保检查。

### 10.5.3污染物排放清单

项目污染物排放情况见下表。

表10.5-1   污染物排放清单主体工程

| 序号 | 项目 | 唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作方式 | 批次生产 |
| 2 | 设备 | 合成釜、精馏釜、接收罐、降膜吸收器等 |
| 3 | 运行时间 | 7200h |
| 4 | 产品及产能 | 年产1000吨对叔丁基苯乙腈 |
| 5 | 原料 | 对叔丁基氯化苄、氰化钠、四丁基溴化铵、水 |

表10.5-2    项目废气污染物排放清单

| 污染源名称 | 废气量 (m3/h) | 污染物 | 处理前 | 防治措施 | 处理效果(%) | 处理后 | 运行时间(h) | 排气筒高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率(kg/h) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 工艺生产废气 | 原有项目风量3258m3/h；本项目新增加风机量3780m3/h | 非甲烷总烃 | 56.49 | 0.397 | G1经降膜吸收器、G2和储罐呼吸气经石墨冷凝器与G3一起“活性炭吸附+光催化氧化”（共用）+25m排气筒 | 90% | 5.649 | 0.0397 | 0.285 | 7200 | 25 |
| 储罐呼吸气 |  | 非甲烷总烃 | 6.62 | 0.0465 |  |  | 0.662 | 0.00465 | 0.0335 | 7200 |  |
| 燃气导热油炉废气 | 340.3 | SO2 | 29.4 | 0.010 | 低氮燃烧装置 | ≤10mg/m3 | 10 | 0.0035 | 0.025 | 7200 | 15 |
|  |  | NOX | 137.31 | 0.0468 |  | ≤30mg/m3 | 30 | 0.01028 | 0.074 |  |  |
| 无组织排放 | —— | 颗粒物 | —— | 0.003 | —— | —— | —— | 0.003 | 0.022 | 7200 | —— |
|  | —— | 氰化氢 | —— | 0.0005 | —— | —— | —— | 0.0005 | 0.0036 | 7200 | —— |

表10.5-3    项目噪声及采取治理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 源强dB(A) | 治理措施 | 治理后源强 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气导热油炉风机 | 1 | 95 | 低噪声设备。 | 65 |
| 2 | 废气风机 | 1 | 90 | 低噪声设备。 | 65 |
| 4 | 机泵 | 4 | 80 | 基础减震，建筑物隔声。 | 60 |

表10.5-4    项目固体废物新增产生及排放情况一览表

| 污染工序 | 污染物 | 治理措施 | 产生量(t/a) | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 污泥 | 送有处理资质公司进行处理 | 0.2 | 危险废物HW38 |
| 尾气处理 | 废活性炭 |  | 1.5 | 危险废物HW49 |
| 生产产生的釜残 |  | 13.336 | 危险废物HW38 |
| 氰化钠包装袋 |  | 2.4 | 危险废物HW49 |
| 四丁基溴化铵包装 | 厂家回收 | 0.44 | 危险废物HW49 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 0 | 一般固废 |

### 10.5.4项目总量控制分析

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下促进区域经济的健康发展。

- 污染物总量控制因子

根据国家总量控制相关要求，结合项目所在区域环境质量现状和项目外排污染物特征，确定以下污染物为项目的总量控制因子：

废气：SO2、NOX；废水： COD、氨氮。

（2）总量计算

本项目总量控制指标

①SO2排放量

废气量2.45×106（m3/a）× 标准浓度10（mg/m3）=0.025（t/a）

②NOX排放量

废气量2.45×106（m3/a）× 标准浓度30（mg/m3）=0.074（t/a）

① COD

总水量240（m3/a) × 50（mg/L）=0.012（t/a）

②氨氮

总水量240（m3/a) × 5（mg/L）=0.0012（t/a）

本拟建项目总量控制为：

大气污染物：SO2 ：0.025t/a、NOX ：0.074t/a。

水污染物：COD：0.012 t/a、氨氮：0.0012 t/a（总量以南堡污水处理厂排放标准计算）。

本项目对原有燃气锅炉进行改造，采用低氮燃烧装置，以满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）SO2、NOX排放浓度分别为10mg/m3、30mg/m3的标准要求。根据原有项目实际年使用24万m3的天然气计算，产生SO2排放量为0.096t/a，NOX排放量为0.449t/a。本次技改可减少SO2排放量为0.063t/a，NOX排放量为0.350t/a。原有锅炉改造后SO2排放量为0.033t/a，NOX排放量为0.098t/a。

（3）总量建议指标

新建项目总量建议指标见表10.5-5。

表10.5-5    新建项目污染物总量建议指标    单位：t/a

| 类别 | 污染物名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.3185 |
|  | SO2 | 0.025 |
|  | NOX | 0.074 |
|  | 颗粒物 | 0.022 |
|  | 氰化氢 | 0.0036 |
| 废水 | COD | 0.012 |
|  | 氨氮 | 0.0012 |

## 10.6环境保护“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目运行期“三同时”环保设施验收清单列入表10.6-1。

表10.6-1    项目环保设施“三同时”验收内容一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺生产废气 | 非甲烷总烃 | “降膜吸收/石墨冷凝器+“活性炭吸附+光催化氧化”+25m排气筒(1根)；本项目在降膜吸收装置后新增加引风机，风量为3780m3/h | 非甲烷总烃≤ 80mg/m3 企业周边浓度限值≤ 2mg/m3； 生产车间浓度限值≤ 4 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1大气污染物浓度限值 | 新建+依托现有 |
|  |  | 氰化氢 | —— | 氰化氢周界外浓度最高限值0.024mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 无组织排放监控浓度限值 | —— |
|  |  | 颗粒物 | —— | 颗粒物周界外浓度最高限值1mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 无组织排放监控浓度限值 | —— |
|  | 对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈储罐 | 对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈 | 石墨冷凝器+“活性炭吸附+光催化氧化”+25m排气筒(1根)（共用） | 周界外浓度最高限值 ≤2 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1大气污染物浓度限值 | —— |
|  | 燃气锅炉 | NOX、SO2、颗粒物 | 低氮燃烧装置+15m烟囱(1根) | NOx 30 mg/m3 SO2 10 mg/m3 颗粒物 5 mg/m3 | 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号） | 新建 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1台 | 处理效率≥60% 油烟≤ 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模标准 | 依托现有 |
| 废水 | 有机相蒸馏前馏分W1 | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、氯化物、总氰化物、AOX(以Cl计) | 回用至合成釜 | pH≤6~9，COD≤500mg/m3，BOD5≤200mg/m3，SS≤400mg/m3，氨氮≤45mg/m3，氯化物≤350mg/m3，总氰化物≤0.5mg/m3，AOX(以Cl计)≤8.0mg/m3 | 废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准与南堡开发区污水处理厂进水水质要求，氯化物满足河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)中表1其它行业Ⅰ类三级标准 | 本项目仅设备、地面清洗水排入污水处理厂，其他生产废水均有效回用 |
|  | 萃取有机相W2 |  | 回用至合成釜 |  |  |  |
|  | 水相蒸馏W3 |  | 回用至溶解氰化钠使用 |  |  |  |
|  | 氯化钠滤液W4 |  | 回收至萃取工序进一步蒸馏 |  |  |  |
|  | 设备清洗水、地面清洗水 | pH、COD、SS | 80m3/d KOT生物处理污水处理站一座 |  |  |  |
| 噪声 | 导热油炉风机 | 低噪声设备 | 昼间<65dB(A)；夜间<55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 新建 |
|  | 机泵 | 基础设减震，建筑物隔声 |  |  |  |
| 固废 | 尾气处理 | 废活性炭 | 暂存危废储存间，定期送有处理资质公司处理 | 危废储存间占地面积200m2 | 不外排 | 依托现有 |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |  |  |
|  | 对叔丁基苯乙腈生产产生的釜残 |  |  |  |  |
|  | 氰化钠包装 |  |  |  |  |
|  | 四丁基溴化铵包装袋 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一处理 | -- |  |  |
| 风险设施 | 新建225m3的初期雨水收集池一座，池底与池壁防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s。 | 其他依托现有 |
|  | 对叔丁基氯化苄储罐区设置围堰（围堰围成的净空容积大于储罐容积80m3），围堰防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s，并设置导流沟，与污水管网相连；对叔丁基苯乙腈储罐区设置围堰（围堰围成的净空容积大于储罐容积80m3），围堰防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s，并设置导流沟，与污水管网相连。 | 新建 |
| 防腐防渗 | 本项目新建对叔丁基氯化苄、对叔丁基苯乙腈储罐区，并设置围堰，罐区地面及围堰防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，渗透系数小于10-10cm/s。 新建225m3的初期雨水收集池一座，池底及池壁渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s等效黏土层的防渗性能，能够满足新建项目对防腐防渗的要求。 拟建项目涉及污染物质的部位采用明沟明管。 拟建项目选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生。 | 依据施工监理单位的单项验收报告。 | 新建 |
| 绿化 | 厂区地面除硬化部分外均进行绿化。 |

# 11结论与建议

11.1结论

### 11.1.1建设项目情况

（1）项目概况

唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目位于唐山市南堡开发区，总投资1500万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.3%。厂内原有劳动定员29人（本项目不新增加劳动人员），年工作300天，四班三运转，每班8小时。

（2）项目选址

项目位于唐山市南堡经济开发区西外环以东，5#路以南，项目占地20000m2，距项目最近敏感点为东南1300m处的滨海花园，厂区中心坐标为东经118°10'37.78"，北纬39°15'12.66"。厂址附近无特殊环境敏感点。项目选址符合开发区规划用地布局。

（3）建设内容

建设规模为年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目。主要购置安装合成釜、精馏釜、接收罐、降膜吸收装置等。

（4）产业政策

该项目不属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正）中“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类项目。该项目已取得唐山南堡开发区经济发展局出具的备案证，备案证号为南开经发投资备字[2018] 27号，也取得了规划、土地等部门的相关文件。

（5）公用工程

（1）供电

本项目用电来自南堡开发区电网，年耗电量为200万kWh。依托厂内已有的两台250kVA的变压器，本拟建项目总装机功率250kW，全部采用低压供电，电压等级380V/220V，能够满足项目用电需求。

（2）供热

本项目冬季取暖均依托已建临时4t/h的燃气锅炉一台。本项目平均用汽量1t/h，冬季最大用汽量1.8t/h，冬季车间及办公楼取暖用汽量0.8t/h，可以满足需求。

项目生产用热拟新建一台1.33t/h燃气导热油炉。年用天然气量为18万m3/a。使用时间7200h。

（3）供气

本项目现有燃气锅炉消耗天然气量为2000Nm3/d，项目生产用热拟新建一台1.33t/h燃气导热油炉。年用天然气量为18万m3/a。由唐山科凌天然气技术有限公司提供，且供气管网已铺设，可以满足项目需求，协议见附件。

（4）制冷

本项目新购置安装制冷机组，所用-10℃冷盐水（氯化钙）采用15万大卡制冷机组，制冷剂为R22，回水温度为-8℃，冷冻盐水供给量可达100m3/h，压力0.4Mpa。使用循环量为40 m3/h，能够满足项目需求。

（5）给排水

本项目生产和生活用水均来自南堡开发区市政管网，依托现有供水管网，可满足项目用水需求。拟建项目总用水量为2403.395m3/d，其中新鲜水用量为1.427m3/d，蒸馏水回用1.968m3/d，降膜吸收排水回用0.1m3/d，循环水2400m3/d，水重复利用率为99.98%。

（6）危废间

本项目依托现有危废间，地面及裙角进行的防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s，满足要求。拟建项目危废主要为尾气处理过程产生的废活性炭、污水处理站产生的污泥、对叔丁基苯乙腈生产产生的釜残、氰化钠包装，按种类分区暂存在危废间内，定期外运至有处理资质公司进行处理。

### 11.1.2环境质量现状和区域主要环境问题

（1）环境质量现状

①空气环境质量现状

由现状监测结果可知，各监测点SO2小时值标准指数在0.02~0.12之间，日均值标准指数在0.11~0.33之间；NO2小时值标准指数在0.08~0.38之间，日均值标准指数在0.40~0.83之间；CO小时值标准指数在0.04~0.38之间，日均值标准指数在0.20~0.75之间；PM10日均值标准指数在0.28~1.53之间；PM2.5日均值标准指数在1.51；非甲烷总烃小时值标准指数在0.45~0.60之间；臭氧小时值标准指数在0~0.39之间，8小时标准指数在0.18~0.34之间。SO2、NO2、NOX、CO均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，PM10存在超标现象，主要由于项目所在区域属于工业园区，企业较多，烟粉尘排放量较大，应加强园区工业大气治理，减少粉尘排放；PM2.5存在超标现象，主要由于项目所在地域为天气干燥、起尘量大有密切关系。非甲烷总烃小时值标准指数在0.45-0.6之间，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准要求。

②地下水质量现状

从地下水监测与评价结果可以看出：浅层地下水各因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准。深层水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域深层地下水水质良好。

项目浅层地下水水化学类型主要为Cl•SO4•HCO3--Ca•Mg型水，深层地下水水化学类型主要为HCO3-Na型水。

③声环境质量现状

引用的监测数据表明，厂界昼间噪声为57.5～58.9dB(A)，夜间噪声为48.2～48.8dB(A)，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)的标准要求，声环境质量较好。

（2）区域污染源调查

评价区域范围形成了以NOx污染为主的大气污染，其次为SO2，评价区域排放的大气污染物等标负荷为107226.03，NOx等标污染负荷为69090.69，占废气污染物总排放污染负荷的64.43%，SO2等标污染负荷为29923.83，占废气污染物总排放污染负荷的27.91%，烟（粉）尘等标污染负荷为7735.91，占废气污染物总排放污染负荷的7.21%。区域内第一污染源为唐山三友热电有限责任公司，大气污染物等标污染负荷为90302.43，占废气污染物总排放污染负荷的84.075%。

评价区域排放的废水污染物等标污染负荷为529.12，以COD为主，COD等标污染负荷为511.01，占废水污染物总排放污染负荷的96.58%，氨氮等标污染负荷为18.11，占废水污染物总排放污染负荷的3.42%，废水污染源排名第一位的是唐山三友化工股份有限公司，水污染物等标排放量为187.83，占总排放污染物等标排放量的35.43%。

评价区域内现有企业和在建项目均已办理了环评手续。

（3）本项目环境保护目标

①大气环境保护目标为周围村庄和居住区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

②声环境保护对象为厂界声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

③地下水环境保护对象为厂址周围区域，保护级别深层水为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

### 11.1.3项目选址可行性

项目符合用地规划，交通运输条件便利，项目所在区域环境有一定容量，工程投产后对环境的影响较小，满足卫生防护距离要求，环境风险在可接受范围之内。因此，项目厂址选择是可行的。

### 11.1.4污染物排放及治理措施可行性结论

（1）废气

本项目尾气处理装置工艺主要为“降膜吸收/冷凝+“活性炭吸附+光催化氧化”，处理后的废气经25m排气筒外排。

对叔丁基苯乙腈生产工序产生的废气主要为合成釜废气G1、分相时有机相蒸馏产生的不凝废气G2、萃取釜产生的挥发性气体G3、水相蒸馏产生的不凝气G4。合成釜废气G1主要成分为水蒸气及少量对叔丁基氯化苄；分相后有机相蒸馏产生的对叔丁基苯乙腈经冷凝器冷凝进行回收，冷凝器产生的不凝气G2主要成分为对叔丁基苯乙腈、对叔丁基氯化苄等；萃取釜产生的挥发性气体G3主要成分为对叔丁基氯化苄；水相蒸馏产生的不凝气G4主要成分为水；原料对叔丁基氯化苄和产品对叔丁基苯乙腈各有2个40m3的地上储罐，储罐产生呼吸气主要成分为对叔丁基氯化苄和对叔丁基苯乙腈。其中废气G1经降膜吸收装置，与废气G2和储罐呼吸气经石墨冷凝器冷凝后，与G3一起进入“活性炭吸附+光催化氧化”装置（共用、依托现有）进行处理后经25m排气筒外排。废气G4主要为水蒸气，直接排空。

生产工艺过程中产生的废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1标准限值要求。

本项目燃气导热油炉年使用天然气18万m3，采用低氮燃烧装置，也满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）即SO2：10mg/m3；NOX：30mg/m3。同时，本项目对原有燃气锅炉进行改造，采用低氮燃烧装置，以满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）的标准要求。

（2）废水

本项目生产废水为蒸馏水回用于原料氰化钠的溶解工序，无生产废水排放。生活污水食堂废水经隔油池处理后与生活污水汇合经化粪池处理后，排至南堡污水处理厂。本项目不新增劳动人员，不新增生活污水排放量。本项目产生的设备、地面清洗水产生量为0.8m3/d，排入厂内污水处理站处理后，排入南堡污水处理厂。

（3）噪声

本项目产生噪声的设备主要为压滤机、废气治理风机及各种泵类，各噪声源噪声级在80~95dB（A），项目采用基础减震、建筑隔声等进行降噪，再经距离衰减，噪声源对各厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物

本项目新增氰化钠包装袋2.4t/a，四丁基溴化铵包装袋0.44t/a，新增废活性炭1.5t/a，危险废物类别为HW49；对叔丁基苯乙腈生产产生的釜残13.336t/a，污水处理站新增的污泥量0.2t/a，危险废物类别为HW38；送有处理资质公司处理。

生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

### 11.1.5项目实施后环境质量变化趋势

（1）大气环境影响

由点源面源估算结果可知，污染物占标率<10%，各类污染物对地面的贡献浓度均较小，对环境空气不会产生明显的影响。

（2）水环境影响

本项目无生产废水排放，生活污水产生量与原有项目相同（无增加量），只有设备、地面清洗水产生，产生量为0.8m3/d，经厂区污水处理站处理后，排至南堡污水处理厂，不会对地表水产生影响。

本次评价根据设定的污染源位置和源强大小，对非正常情境进行模拟预测。预测结果表明，拟建项目将对地下水环境产生一定影响，但当采取严格的防渗措施，监理完善的地下水监控系统，强化地下水应急排水措施的基础上，从地下水环境保护角度看，其影响是可控的。

（3）声环境影响

与现状监测值和拟建项目贡献值叠加后厂界噪声预测值昼间57.81-59.56dB(A)，夜间48.59-55.35dB(A)，大部分噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，仅东厂界超出标准值0.35分贝。周围最近的居民点距工程1300m，工程噪声经距离衰减，对居民点声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响

拟建工程产生的生产固体废物与生活垃圾均采取了妥善处置，不会对外环境产生明显影响。

（5）生态环境境影响

本项目占地为20000m2，占地范围远小于2km2，且项目占地为工业用地，因此本项目建设不会对生态环境产生明显影响。项目生态影响主要表现为占地，区域无农作物和国家保护的珍稀植物。本工程运行期间对周围环境的影响不大，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。

### 11.1.6环境风险防范措施的可行性

本项目涉及的主要物质为氰化钠等，这些物质未构成重大危险源。风险评价等级为二级，评价范围为风险源周围3km。根据风险识别及源项分析，确定本项目最大可信事故为氰化钠发生泄漏。

### 11.1.7清洁生产与总量控制分析结论

项目采用了国内外先进、清洁的生产工艺技术，项目采取了完善的环保治理措施，各类污染物产生指标达到国内外先进水平，符合清洁生产要求。

根据国家总量控制相关要求，结合项目所在区域环境质量现状和项目外排污染物特征，确定本项目污染物总量控制为：

拟建项目总量控制为：

大气污染物：SO2 ：0.025t/a、NOX ：0.074t/a、颗粒物：0.022t/a、非甲烷总烃0.3185t/a。

水污染物：COD：0.012 t/a、氨氮：0.0012 t/a（总量以南堡污水处理厂排放标准计算）。

### 11.1.8环境经济损益分析结论

项目对废水、废气、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，最大程度的进行回收利用，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响，生态环境得到有效改善。预测结果表明，项目投产后污染物排放对环境影响较小。本工程污染防治措施具有较好的环境效益，项目建设还可以带来明显的社会、经济效益。

因此，从环境经济角度分析，项目建设可行。

### 11.1.9公众意见采纳情况结论

两次环评信息公示期间，均未收到任何反惯意见：通过公众参与调查结果表

明：公众对该项目的建设和选址表示赞同，满意项目采取的环保措施，认为该项目的建设有利于本地区经济的增长。项目运营期废气排放问题是本次公众参与调查中公众比较关心的，因此建设单位充分考虑公众所提意见认直落实环保“三同时”制度，确保本次环境影响评价提出的环境保护措施得到贯彻落实，使项目能够顺利实施。

11.2项目建设可行性结论

唐山晋广化工有限公司年产1000吨对叔丁基苯乙腈项目符合国家产业政策，项目选址符合园区总体规划，项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，外排污染物对周围环境影响不大，可以满足当地的环境功能区划的要求；项目符合清洁生产要求；项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；污染物排放总量符合污染物总量控制要求，项目具有良好的经济和社会效益。综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

11.3建议

为最大限度减轻拟建项目外排污染物对周围环境的影响，确保拟建项目各类污染物达标排放及环保设备设施的稳定运行，本评价提出如下建议：

（1）建立健全企业环境保护制度，制定各项规章制度和环保定期考核指标。

（2）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。

（3）加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的正常运行、稳定达标。

（4）切实做好防渗工作，加强生产运营期管理，严格执行检查制度，减少和防止跑、冒、滴、漏现象的发生。

（5）充分利用厂区空地进行绿化，增加厂区绿地面积，改善生态环境。

# Text boxes

亲核取代反应

对叔丁基氯化苄

催 化 剂

30%氰化钠水溶液

亲核取代反应液

上层

对叔丁基苯乙腈粗品

分相

氯化钠水溶液

下层

对叔丁基苯乙腈成品

蒸馏

对叔丁基苯乙腈粗品

本项目位置

北

新建储罐区

本项目装置区

初期雨水池

模拟位置

氨氮：0.2mg/L

氰化物：0.05mg/L

初期雨水池

本项目装置区

新建罐区

0