唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目

环境影响报告书

（报批版）

| 建设单位： | 唐山金元生物制药有限公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 河北贵普环保科技有限公司 |
| 证书编号： | 国环评证乙字第1227号 |
| 完成时间： | 二零一八年四月 |

目录

1概述	- 1 -

2总则	4

2.1编制依据	4

2.2评价因子	8

2.3评价等级	9

2.4评价范围	15

2.5唐山南堡经济开发区总体规划	17

2.6 南堡开发区基础设施	20

2.7环境功能区划	21

2.8环境保护目标	22

2.9评价标准	23

3.工程分析	27

3.1项目概况	27

3.2主要生产设备	36

3.3原辅材料消耗及性质	38

3.4生产工艺流程及排污节点	44

3.5溶剂平衡	68

3.6公用工程	71

3.7污染源强及拟采取的治理措施	74

3.8非正常工况分析	89

3.9污染源排放汇总表	90

3.10清洁生产分析	91

4 环境现状调查与评价	98

4.1自然环境现状调查与评价	98

4.2环境质量现状监测与评价	107

4.3区域污染源调查	119

5 环境影响预测与评价	130

5.1施工期环境影响分析	130

5.2营运期环境影响分析	130

5.3营运期生态环境影响分析	190

6 环境保护措施及可行性论证	192

6.1废气污染防治措施可行性论证	192

6.2废水污染防治措施可行性论证	204

6.3噪声污染防治措施可行性论证	205

6.4固体废物污染防治措施可行性论证	205

7环境风险评价	210

7.1风险识别	210

7.2最大可信事故及源项分析	214

7.3风险管理	216

7.4风险防范措施验收表	218

8环境经济损益分析	220

8.1社会效益分析	220

8.2经济效益分析	220

8.3环保设施投资估算	221

8.4环保效益分析	222

9环境管理与监测计划	223

9.1环保保护管理	223

9.2环境监测计划	233

9.3排污口规范化	233

9.4环境保护“三同时”验收	235

10结论与建议	238

10.1结论	238

10.2建议	243

附图：

| 附图1 | 地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图2 | 周边关系图（包括附图2-1、2-2） |
| 附图3 | 厂区平面布置图及防渗分区图（包括附图3-1、3-2、3-3） |
| 附图4 | 监测布点及评价范围图 |
| 附图5 | 南堡经济开发区产业布局规划图 |

附件：

| 附件1 | 备案证 |
| --- | --- |
| 附件2 | 明确建设规模的复函 |
| 附件3 | 租赁协议 |
| 附件4 | 唐山南堡开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函 |
| 附件5 | 专家签到表、专家意见、修改清单 |
| 附件6 | 污水接收证明 |
| 附件7 | 危废协议 |
| 附件8 | 金元技术验收检测报告 |
| 附件9 | 现状监测报告 |
| 附件10 | 审批登记表 |

# 1概述

（1）项目由来

医药行业是关系人类生命健康的重要产业，是相伴社会经济发展的朝阳产业。中国是世界第二大医药生产国，但是中国的医药均较少有自主创新产品，而且产品结构极不合理，影响了产品附加值的提高，从而严重制约了中国医药经济的发展和融入全球性医药经济的步伐。因此坚持以市场为导向、企业为主体、产学研联合、提高自主技术创新能力，将是今后中国医药工业重要的战略任务。

唐山金元生物制药有限公司是一家集药品研发、生产和销售为一体的民营医药企业，为实现企业协调发展，拟投资9800万元，在唐山南堡经济开发区唐山金元生物技术有限公司（唐山金元生物制药有限公司与唐山金元生物技术有限公司为2个独立的公司）院内建设原料药及制剂项目，年产盐酸特比萘芬原料药10吨、盐酸特比萘芬膏剂500万支、匹多莫德原料药10吨、2,6二叔丁基-4-硝基苯酚200吨。

该项目于2016年6月24日经河北唐山南堡经济开发区经济发展局备案，备案号为南开经发投资备字[2016]13号，后由于企业公司名称及产品发生变化，于2017年10月25日取得了唐山南堡经济开发区经济发展局关于原料药及制剂项目明确建设规模的复函，文号为经发函字[2017]19号。

（2）项目建设的特点

唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目为新建项目，属于化学药品制造项目，本项目租用唐山金元生物技术有限公司厂房，并依托其基础设施进行建设，唐山金元生物技术有限公司项目已通过验收并取得排污许可证，目前处于正常生产。本项目包括原料药的生产、粗品精制及制剂的制备3大种类。

项目新建工程较少，不新增占地，建设期影响较小；运行期间主要污染为原料药及粗品精制产生的有机废气、干燥产生的颗粒物、锅炉燃烧废气，生活污水、纯水制备排水，设备噪声及固体废物（包括危险废物及一般废物）。

本项目废气治理主要依托唐山金元生物技术有限公司环保设备，并依托其排污口排放污染物。

（3）环境影响评价过程简介

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目需要编制环境影响报告书。为此，唐山金元生物制药有限公司委托河北贵普环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在现场调查、收集资料，分析了解该项目工程特点和周围环境特征的基础上，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目环境影响报告书》（报审版）。报告编制过程中，建设单位分别于2017年12月8日-12月21日，2018年1月9日-2017年1月22日在项目周围敏感点及进行了两次公示，并于第二次公示期间，在周边滨海花园小区、西苑小区、百旺家苑小区、黑沿子镇等4个敏感点进行了公众参与调查。

（4）相关情况分析判定

①本项目属于化学药品原料药制造及化学药品制剂制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修正)（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）与《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版），该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委令2013第21号）中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中产业类别，工艺、设备、规模均符合国家及地方当前产业政策。

②本项目厂址位于唐山南堡经济开发区规划的城西工业区（化工、化纤、建材），符合产业规划，满足规划用地布局的要求，符合园区土地利用总体规划。项目建设区域内不涉及重要生态功能区、生态敏感和脆弱区、禁止开发区三大类生态保护红线区域。

③根据环境质量现状监测结果，区域内大气环境各因子除PM2.5指标外，其余指标均未超；该地区地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准；该区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

④本项目的建设根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。厂区平面布置合理。

⑤环境影响分析表明，项目投产后，废气、废水、噪声均得到有效的治理，实现达标排放，固体废物妥善处置，对周围环境的影响较小。

⑥从公众调查统计分析结果可以看出，被调查公众对该项目建设持支持态度的占58.1%，持无所谓态度的占41.9%，无反对意见；61.3%的被调查者认为本项目所选厂址合理，38.7%的人不关心，无反对意见。调查结果表明：本项目建设和厂址选择得到大部分被调查公众的支持。

⑦拟建项目不设大气环境防护距离，卫生防护距离设置为100m，本项目距离最近敏感点滨海花园1750m，因此，拟建项目建设符合卫生防护距离要求。

综上所述，该项目建设可行。

（5）主要环境问题

本项目原料药合成及医药中间体精制过程会产生HCl、颗粒物、二甲基乙酰胺、氯仿、碳酸丙烯酯（有机废气以非甲烷总烃计）等废气，若不进行有效污染控制措施将对环境空气造成污染影响，本项目依托“金元技术”有机废气处理装置并对其提升改造后处理有机废气，工艺为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”，颗粒物采用脉冲布袋除尘器处理，经分析废气均可达标排放；生活污水及纯水制备产生的浓水经园区管网排入南堡开发区污水处理站处理；一般固体废物和危险废物分类收集、妥善处置，危险废物由有资质单位处置；主要设备噪声采取隔声、减振等控制措施。在严格落实上述环保措施的前提下，项目对环境的影响在可接受范围内。

（6）主要结论

唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目符合国家和地方产业政策；项目选址符合当地规划要求；项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，对周围环境影响不大；项目符合清洁生产要求；项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；大多数公众支持该项目建设，项目具有良好的经济和社会效益。综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日修订通过，2016年1月1日起施行)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起修订施行)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7修订)；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起施行)；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日起修订施行)；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》(2009年1月1日起施行)；

（9）《中华人民共和国可再生能源法》(2009年12月26日修正)；

（10）《中华人民共和国节约能源法》(2016年7月修订)。

### 2.1.2环境保护法规、规章

（1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》2017.10.1；

（2）国务院国发〔2005〕39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005.12.3；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》部令第44号，2017.9.1；

（4）《突发环境事件应急预案管理方法》部令第34号，2015.6.5；

（5）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）2007.6.3；

（6）环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》2012.7.3；

（7）中华人民共和国发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改）；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（9）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（10）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》国发（2010）7号；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（12）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（13）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环环评[2016]150号；

（14）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》环评[2016]95号；

（15）《制药工业污染防治技术政策》（环保部2012年第18号公告）；

（16）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）；

（17）河北省第八届人民代表大会常务委员会《河北省水污染防治条例》，1997.10.25；

（18）《河北省大气污染防治条例》，2016年1月13日河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过，自2016年3月1日起施行；

（19）河北省第十届人民代表大会常务委员会《河北省环境保护条例》，2005.3.25；

（20）《河北省环境污染防治监督管理办法》河北省人民政府令[2008]第2号2008.3.5；

（21）河北省人民政府（冀政〔2006〕19号）《关于加快发展循环经济的实施意见》，2006.3.23；

（22）河北省人民政府（冀政〔2007〕82号）《关于印发节能减排综合性实施方案的通知》；

（23）河北省环境保护局冀环办发〔2007〕65号关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知，2007.5.30；

（24）河北省环境保护局、省发改委等7部门联合发布冀环〔2007〕3号《关于加强环境保护促进污染减排的通知》；

（25）河北省环境保护局冀环办发〔2007〕163号关于印发《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》的通知，2007.10.17；

（26）《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》，（冀环管[2005]238号，2005.9）；

（27）《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办法〔2008〕23号文）；

（28）河北省人民政府办公厅办字〔2009〕36号《关于建设项目环境影响评价文件审批权限划分的通知》；

（29）《建设项目环境影响评价文件审批程序规定》（冀环评〔2009〕114号文）；

（30）河北省环境保护厅冀环办发〔2010〕250号关于印发《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》的通知，2010.12.24；

（31）关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的通知，冀环办字[2017]727号；

（32）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（2013.09.06）；

（33）《河北省水污染防治工作方案》；

（34）《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》；

（35）《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）；

（36）关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的通知（冀环办字函〔2017〕727号）；

（37）《关于印发<河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）>的通知》（冀政办发[2015]7号）；

（38）《河北省2015年大气污染防治工作实施方案》（冀气领办（2015）87号），2015.7.14；

（39）《关于进一步深化环评审批制度改革的意见》（省环保厅，2015.10.13）；

（40）《河北省大气污染深入治理三年（2015-2017）行动方案》（河北省环保厅2015年3月）；

（41）《河北省固体废物污染环境防治条例》(2015.6.1)；

（42）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（2013.9.18）；

（43）《唐山市环境空气质量功能区划》(唐山市环境保护局2000年8月)；

（44）《唐山市水环境功能区划》（唐山市环保局2000年8月）；

（45）《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》；

（46）《唐山市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（唐办字[2017]30号）；

（47）《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）。

2.1.3环境保护技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)；

（8）《环境影响评价技术导则—制药建设项目》(HJ611-2011)；

（9）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（11）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告，2017年第43号）；

（13）《国家危险废物名录》（2016.8.1）。

### 2.1.4其它技术文件

（1）备案证及关于本项目明确建设规模的复函（南开经发投资备字[2016]13号，经发函字[2017]19号）；

（2）监测报告；

（3）项目可行性研究报告；

（4）唐山金元生物制药有限公司提供的其它技术资料；

## 2.2评价因子

2.2.1环境影响因素识别

根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，对本项目实施后的主要环境影响要素进行识别，结果见表2-1。

表2-1   受影响的环境要素和污染因子识别表

| 环境要素 影响程度 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气环境 | 土壤环境 | 地表水体 | 地下水体 | 声环境 | 陆生生物 | 水生生物 | 水土保持 |
| 施工期 | 挖掘土方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 材料堆积 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 建筑施工 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 材料运输堆积 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 营运期 | 废气 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固废 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |

注：表中数字表示影响程度，0表示基本无影响；1表示影响较小；2表示影响中等；3表示影响较大。负号“-”表示负面影响，正号“+”表示正面影响。

2.2.2评价因子

根据环境影响要素识别结果，结合项目所在区域环境质量现状及本项目的工艺特点、污染物排放特征，通过筛选确定本项目的现状及影响评价因子，评价因子见表2-2。

表2-2   评价因子一览表

| 时段 | 环境要素 | 评价类别 | 评 价 因 子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 污染源分析 | 颗粒物 |
|  |  | 影响分析 | 颗粒物 |
|  | 噪声 | 污染源评价 | 声压级 |
|  |  | 影响评价 | LeqdB(A) |
|  | 废水 | 污染源评价 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
|  |  | 影响分析 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
|  | 固废 | 污染源评价 | 建筑垃圾、生活垃圾 |
|  |  | 影响分析 | 建筑垃圾、生活垃圾 |
| 营运期 | 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、HCl |
|  |  | 污染源评价 | SO2、NOX、颗粒物、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  |  | 影响分析 | SO2、NOX、颗粒物、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 |
|  |  | 污染源评价 | 氯化物 |
|  |  | 影响分析 | 氯化物 |
|  | 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  |  | 污染源评价 | 声压级 |
|  |  | 影响预测 | Leq(A) |
|  | 固体废物 | 污染源评价 | 废渣、废液、除尘灰、废活性炭、废碱液、废离子交换树脂、废过滤膜、废滤布、废过滤网、废包装及职工生活垃圾 |
|  |  | 影响分析 |  |
|  | 风险评价 | 污染源评价 | 二甲基乙酰胺、碳酸丙烯酯、氯仿、HCl、浓盐酸 |

## 2.3评价等级

### 2.3.1大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对项目产生的污染物进行估算预测，计算公式：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。估算模式环境质量标准选取见表2-3。

表2-3   估算模式环境质量标准选取

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.5 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| 2 | NO2 | 0.2 | mg/m3 |  |
| 3 | 颗粒物 | 0.45 | mg/m3 |  |
| 4 | HCl | 0.05 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 5 | 非甲烷总烃 | 2.0 | mg/m3 | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）二级标准 |

最大地面质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。本环评采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的EPA的Screen3模式进行计算，计算参数见表2-4、表2-5。

表2-4   大气环境影响评价Screen3模式点源计算参数

| 序号 | 污染源 | 污染源 类型 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 烟囱高度（m） | 烟囱出口 内径（m） | 烟气量 （m3/h） | 烟气温度 （k） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 | 点源 | 颗粒物 | 0.00045 | 15 | 0.4 | 7000 | 293 |
|  |  |  | HCl | 0.0052 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1184 |  |  |  |  |
| 2 | 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 | 点源 | 颗粒物 | 0.001025 | 15 | 0.4 | 7000 | 293 |
|  |  |  | HCl | 0.002794 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1334 |  |  |  |  |
| 3 | 脉冲布袋除尘器 | 点源 | 颗粒物 | 0.0131 | 15 | 0.2 | 2000 | 293 |
| 4 | 天然气锅炉 | 点源 | 颗粒物 | 0.003 | 15 | 0.4 | 681.3 | 373 |
|  |  |  | SO2 | 0.00012 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 0.019 |  |  |  |  |

注：其它参数取乡村、简单地形、平地、预测点离地高度0m。

表2-5    大气环境影响评价Screen3模式面源计算参数

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 源的释放长度（m） | 矩形面源的宽度（m） | 矩形面源的高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时 | 面源 | 颗粒物 | 0.06 | 67.4 | 54.3 | 8 |
|  |  | HCl | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.5406 |  |  |  |
| 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时 | 面源 | 颗粒物 | 0.06 | 67.4 | 54.3 | 8 |
|  |  | HCl | 0.0002 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.6193 |  |  |  |

注：其它参数取乡村、简单地形、平地、预测点离地高度0m。

采用估算模式计算出的结果见表2-6。

表2-6   估算模式计算一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大地面浓度占标率（%） | D10%（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程（点源） | 颗粒物 | 2.19E-05 | 0 | -- |
|  | HCl | 0.000253 | 0.51 | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 0.005762 | 0.29 | -- |
| 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程（点源） | 颗粒物 | 4.99E-05 | 0.01 | -- |
|  | HCl | 0.000136 | 0.27 | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 0.006492 | 0.32 | -- |
| 脉冲布袋除尘器 （点源） | 颗粒物 | 0.001582 | 0.35 | -- |
| 天然气锅炉（点源） | 颗粒物 | 0.000771 | 0.17 | -- |
|  | SO2 | 1.16E-05 | 0 | -- |
|  | NOX | 0.009055 | 4.53 | -- |
| 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产过程无组织 （面源） | 颗粒物 | 0.01772 | 1.97 | -- |
|  | HCl | 0.003839 | 7.68 | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1596 | 7.98 | -- |
| 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产过程无组织 （面源） | 颗粒物 | 0.01772 | 1.97 | -- |
|  | HCl | 5.91E-05 | 0.12 | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1681 | 8.4 | -- |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）大气环境影响评价等级的分级判据见表2-7。

表2-7    大气环境影响评价工作等级的确定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

综合以上分析，根据表2-7中大气污染物最大地面浓度占标率计算结果判定，无组织（面源）非甲烷总烃最大落地浓度占标率Pi最大，为8.4%，并且Pmax<10%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级。

### 2.3.2地表水环境评价等级

本项目产生的废水仅为纯水制备系统排水及生活污水，经园区污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂。本次环评仅对污水达标排放及污水处理站接纳的可行性进行论证。

### 2.3.3地下水环境评价等级

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

（1）建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为：M90化学药品制造：生物、生化制品制造，环评类别属于地下水环境影响评价项目类别I类。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-8。

表2-8  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

拟建项目评价区域位于南堡经济开发区，周围不涉及集中式饮用水源准保护区、特殊地下水资源保护区、集中式饮用水水源补给径流区；项目所在评价区内属于分散式饮用水井，地下水环境敏感程度属于较敏感。

根据建设项目评价工作等级分级表，见表2-9，本次地下水环境影响评价级别为一级。

表2-9  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.3.4声环境评价等级

本工程所处区域为声环境功能区《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准适用区，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中噪声对环境影响评价工作等级的划分原则，本项目声环境影响评价等级为三级。

### 2.3.5生态环境评价等级

本项目位于唐山金元生物技术有限公司院内，因此仅进行生态影响分析。

### 2.3.6环境风险评价等级

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价等级评定见表2-10。

表2-10  评价工作级别确定

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（2）风险评价等级划分依据

建设项目所涉及的有毒有害物料主要有浓盐酸（含HCl30%）、HCl气体、碳酸丙烯酯、二甲基乙酰胺、氯仿，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18212-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定，盐酸、氯仿为一般毒性物质；HCl为毒性气体；二甲基乙酰胺、碳酸丙烯酯为可燃液体。

重大危险源是指凡生产、加工、运输、使用和贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大污染源。

式中： --每种危险物质实际存在量，t。

--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)表1、表2中所列危险性物质及其临界量，对照本项目危险性物质及其数量进行重大危险源判定，详见表2-11。

表2-11    本项目重大危险源识别一览表

| 序号 | 物料名称 | 类别 | 临界量（t） | 储存量（t） | q/Q值 | 是否属于重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 毒性气体 | 20 | 0.1 | 0.005 | 否 |
| 2 | 合计 |  | — | — | 0.005 | 否 |

经辨识，本项目=0.005＜1，因此，不构成重大危险源。

（3）环境敏感性

工程所在区域无自然保护区、文物、珍稀动植物资源等敏感目标，不属于环境敏感地区。根据重大危险源判定结果及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价工作级别划分原则，确定本项目风险评价等级为二级。

## 2.4评价范围

（1）大气环境评价范围

依据项目大气环境影响评价等级，考虑厂址所在区域的环境质量现状、气候、气象特征，以及外排废气污染源排污特征，确定本项目大气环境评价范围为：以有机废气处理装置排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域。

（2）地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价范围采用公式计算法确定。

1）计算公式

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne –有效孔隙度，无量纲。

2）相关参数确定

①变化系数α

α≥1，一般取2。

②渗透系数K

根据《水文地质参数经验值表》，评价区潜水含水层岩性主要以粉细砂为主，含水层渗透系数取2.0m/d。

③水力坡度I

通过野外水位调查，绘制等水位线图，调查评价区潜水地下水流向为自东北向西南，潜水含水层水力坡度约为0.25‰。

④质点迁移天数T

取值不小于5000d，本项目取10000d。

⑤有效孔隙度ne

有效孔隙度是指含水层中流体运移的孔隙体积和含水层物质总体积的比值。依据前人研究成果，对于均值各向同性的潜水含水层，有效孔隙度数值上等于给水度（Jacob Bear,1983）。按《松散岩石给水度参考值》的经验值，给出项目场地潜水含水层中砂的平均有效孔隙度n=0.15。

在以上相关参数确定情况下，下游迁移距离L=66.67m。

根据项目区水文地质条件、地下水流动特征和敏感点位置，同时考虑拟建项目对地下水环境影响范围及影响程度，故确定评价范围为以厂区为中心，东北和西南部边界平行于地下水等水位线，东南部边界垂直于地下水等水位线，西北部边界扩展到黑沿子排干，最终确定此次计算评价区总面积约为51km2（图2-1）。

图2-1  调查评价范围图

（3）声环境评价范围

本项目声环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—声环境》中规定，确定声环境评价范围为厂界外1m。

（4）风险评价范围

以危险品库为中心，半径3km范围。

## 2.5唐山南堡经济开发区总体规划

### 2.5.1 规划情况

1995年，河北省人民政府冀政函[1995]127号文《河北省人民政府关于同意建立南堡经济开发区的批复》，同意建立南堡经济开发区。

随着唐山“四点一带”开发建设战略的实施，南堡开发区被纳入曹妃甸开发区范围，原有的15平方公里已不能满足区域产业发展和开发区布局的需要，为适应加快发展的需要，扩区19.92平方公里，总规划面积34.92平方公里。

针对新的扩区方案，南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划（2013-2020）》。

目前，该规划环评已批复。根据河北省环保厅《关于转送唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函2014[1128]号）（见附件）：

“一、南堡经济开发区规划面积约为34.92平方公里，分为东区和西区，西区北至沿海公路，东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56平方公里，发展定位为机械加工业、电子工业（组装）、软件研发费、动漫产业等；西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950米左右，总面积24.36平方公里，发展定位为化工、化纤、新型建材，规划期限为2014-2020年，近期2014-2016年，远期2017-2020年。

二、在规划优化和调整实施过程中，除严格落实《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》各项要求外，还应做好以下工作：

1、强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，做到环境建设与开发区建设同步规划、同步实施、同步发展、做到产业发展方向与循环经济产业链延伸相协调，经济效益、社会效益、与环境效益相统一，将开发区建成环境保护与经济协调发展的新型园区。

2、严格项目准入，科学规划发展产业，开发区发展要与区域生态功能相协调，符合国家产业政策，入区企业应符合《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》等文件要求，开发区引进项目应采取先进的生产工艺，限制“高耗能、高污染”项目入区。

3、科学合理调整用地布局和产业结构，东区东临曹妃甸湿地，最近距离保护区核心区480米，距缓冲区、实验区70米。东区东边界与保护区西边界之间禁止建设工业交通道路。东区临保护区三个区域内二类工业用地调整为一类工业用地。东区不得布置重污染项目，东区东边界以西部分区域内布置无污染的一类工业，主要包括电子工业（组装）、软件研发、动漫产业等，其它区域布置简单的机械加工产业（不含喷漆、酸洗、碱洗、电镀），并在开发区分东部三排干两侧设置不低于50米的绿化隔离带，开发区分综合服务中心紧邻三类工业用地一侧规划30米宽的绿化隔离带。城北工业区南侧紧邻综合服务中心区域发展污染交较轻的一类工业，在一类 与生活区之间布置20米宽绿化隔离带。

4统筹规划并优先建设园区配套的供水、排水、供热等基础设施。尽快完成净水厂配套管网建设，开发区实现集中供水后，关闭区内企业自备水井，加快对南堡污水处理厂提标改造，出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，加快三友热电三台240吨/小时煤粉锅炉、一台480吨/小时煤粉锅炉，三友硅业一台480吨/小时煤粉锅炉综合治理该动产烟气治理设备调试，污染物排放需满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中特别排放限值要求。开发区实现集中供热后，关闭区内企业燃煤锅炉。

### 2.5.2用地布局

开发区总体布局：规划构建“一心、两区”的布局结构形态。

一心：完善综合服务功能

从未来曹妃甸开发区整体发展水平提升和服务需求拓展的要求出发，完善南堡经济开发区的公共服务功能，通过综合服务中心的建设，带动生活环境的改善，营造城市活力和吸引力。

两区：促进生产功能的完善、延伸和拓展

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。

本项目位于南堡经济技术开发区西区内，根据南堡经济开发区总体规划用地布局图（见附图5），项目占地为规划的3类工业用地，该项目建设符合城市总体规划要求。

### 2.5.3 产业定位

（1）产业定位

以化工、化纤、新型建材、机械加工及其它一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。

（2）各区产业发展方向

开发区规划分为西区、东区两大片区，其中西区又分为城西工业区、城北工业区，东区又称城东工业区。各区产业发展方向见表2-12。

表2-12    各区产业发展方向一览表

| 分区 | 产业定位 |
| --- | --- |
| 西区 | 城西工业区 | 化工、化纤、新型建材等 |
|  | 城北 工业区 | 北部重点发展传统的化工产业，南部发展新型建材业及其它一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |
| 东区 | 城东 工业区 | 重点发展机械加工业及其它一类工业（电子工业（组装）、缝纫工业、工艺品制造等） |

本项目工程属于化工类产业，符合南堡经济技术开发区城西工业区的产业定位（见附图6产业布局图）。因此，该项目的建设符合规划区产业定位及布局。

## 2.6 南堡开发区基础设施

南堡经济技术开发区经过十多年的建设，基础设施完善，可为进驻开发区的企业提供良好的投资环境和发展空间。

### 2.6.1供热

唐山三友碱业（集团）有限公司下属的的热电分公司，是开发区目前唯一供热热源。其主要任务是为公司内部的纯碱生产车间、三友化纤等公司供应生产用蒸汽，还承担向三友碱业公司、开发区内其他部分工业企业以及居民小区生产、生活集中供热、供电的任务。现有480t/h 锅炉2台、240t/h 锅炉3台、130t/h 锅炉6台，蒸汽总产量2460 t/h。

本项目用热采用电加热及1台1t/h燃天然气锅炉供热。

### 2.6.2供水

南堡开发区淡水资源匮乏，区内无集中式生活饮用水源地。工业生产部分企业有自备水井，三友化工公司、三友氯碱公司、三友化纤生产用水由三友集团供水站提供，三友集团供水站水源引自陡河水库，日供水能力4.5万吨。

规划于南堡开发区6号路北侧、8号路东侧新建一座净水厂，以唐海平原水库为水源，供水规模9万m3/d。

目前，该净水厂已投入使用。

本项目用水由市政供水管网供给，以唐海平原水库为水源。

### 2.6.3 燃气工程

南堡经济开发区内有唐山南堡中燃燃气有限公司及唐山科凌天然气技术有限公司两家燃气公司，气源来自冀东油气田的天然气，总供气能力72万m3/d（26000万m3/a）。

本项目所用燃气由园区燃气管网供给，且目前所在位置已有燃气管网。

### 2.6.4南堡开发区污水处理厂及中水回用工程

2.5.4.1南堡开发区污水处理厂

污水处理厂规划:南堡经济开发区污水处理厂位于城西工业区，设计规模生产规模均为8万m3/d非化纤废水处理，6万m3/d化纤废水处理，14万m3/d污泥深度脱水，目前污水厂实际生产规模为5万m3/d非化纤废水处理，7万m3/d化纤废水处理，12万m3/d污泥深度脱水。非化纤水采用预处理+生化+加氯接触氧化处理工艺，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》的一级A标准。到规划期末，开发区内污水处理率应达到100%。目前南堡经济开发区污水处理厂非化纤废水剩余处理能力为2万m3/d，本项目废水排放量为43.41m3/d；本项目排放的废水满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求，不会影响其处理工艺。

污水管网布置：污水管道采用枝状管网布置，尽可能在管线较短和埋深较小的情况下，让最大区域上的污水自流排水。

污水管网结合污水厂的建设、道路和竖向规划进行铺设。污水管道按高日高时污水量设计，管材采用钢筋混凝土圆管。

目前排水管道已铺至本项目厂区外，与本项目污水管网接通。因此，本项目废水处理可依托南堡经济开发区污水处理厂。

## 2.7环境功能区划

（1）大气环境功能区

本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区。

（2）水环境功能区划

该区域地下水潜水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准，深层水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

本项目所在地声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类区。

## 2.8环境保护目标

拟建项目位于南堡经济开发区，项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。

根据工程性质及周围环境特征，确定大气环境保护目标为周边2.5km范围内的居民点，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水保护目标为厂址周围地下水，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅴ类标准；声环境保护目标为厂界声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。环境保护目标和保护级别见表2-13，环境风险保护目标见表2-14。

表2-13    环境保护目标及保护对象

| 保护对象 | 方位 | 相对厂界距离m | 人口数（人） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区周围 | — | — | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准 |
| 环境空气 | 滨海花园 | SE | 1750 | 1200 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 |
|  | 西苑小区 | SE | 2450 | 2000 |  |
|  | 百旺家苑小区 | SE | 2620 | 2100 |  |
|  | 黑沿子镇 | SW | 2750 | 50 |  |
| 声环境 | 厂界 | — | 1 | — | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

2-14    风险保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 类别 | 人口数（人） | 方向 | 相对危险品库距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海花园小区 | 居住区 | 1200 | SE | 1700 |
| 2 | 西苑小区 | 居住区 | 2000 | SE | 2500 |
| 3 | 百旺家苑小区 | 居住区 | 2100 | SE | 2600 |
| 4 | 黑沿子镇 | 居住区 | 50 | SW | 2800 |

## 2.9评价标准

### 2.9.1环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准； HCl参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高允许浓度限值；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。

（2）潜水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准，深层水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

（3）噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

环境质量标准见表2-15。

表2-15   环境质量标准

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 24小时平均150 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准 |
|  |  | 1小时平均500 |  |  |
|  | PM10 | 24小时平均150 | μg/m3 |  |
|  | NO2 | 24小时均值80 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | PM2.5 | 24小时平均75 | μg/m3 |  |
|  | HCl | 一次最高容许浓度0.05 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  |  | 日平均0.015 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均值2.0 | mg/m3 | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012） |
| 地下水 | pH | 5.5-9 | — | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅴ类标准 |
|  | pH（无量纲） | 5.5-9 | mg/L |  |
|  | 总硬度 | >550 |  |  |
|  | 耗氧量（CODMn） | >10 |  |  |
|  | 溶解性总固体 | >2000 |  |  |
|  | 氨氮 | >0.5 |  |  |
|  | 硝酸盐 | >30 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | >0.1 |  |  |
|  | 氟化物 | >2.0 |  |  |
|  | 氯化物 | >350 |  |  |
|  | 硫酸盐 | >350 |  |  |
|  | 挥发酚 | >0.01 |  |  |
|  | 氰化物 | >0.1 |  |  |
|  | 六价铬 | >0.1 |  |  |
|  | 铁 | ≤1.5 |  |  |
|  | 锰 | >1.0 |  |  |
|  | 汞 | >0.001 |  |  |
|  | 砷 | >0.05 |  |  |
|  | 镉 | >0.01 |  |  |
|  | 铅 | >0.1 |  |  |
|  | 总大肠杆菌 | >100 | MPN/100mL |  |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 昼间≤65 夜间≤55 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |

### 2.9.2污染物排放标准

（1）废气：生产工艺中颗粒物、HCl等污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控限值要求；非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1及表2中排放限值要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新改扩建）及表2中排放限值要求；锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，且锅炉烟筒不低于8m的要求；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。

（2）废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；营运期工业企业厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，危险废物处置参照执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-2007～GB5085.7-2007）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定。

具体标准值见表2-16、表2-17、表2-18。

表2-16   噪声排放标准

| 项目 | 因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼间 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  |  | 夜间 | dB(A) | 55 |  |
| 噪声 | 场界噪声 | 昼间 | dB(A) | 70 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 夜间 | dB(A) | 55 |  |

表2-17   大气污染物排放标准

| 项目 | 因子 | 最高允许 排放浓度 (mg/m3) | 排气筒（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | HCl | 100 | 15 | 0.26 | 0.20 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控限值要求 |
|  |  | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60，处理效率>90% | — | — | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)有组织执行表1（医药制造工业），无组织执行表2中其他企业排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 15 | — | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新改扩建）及表2中排放限值 |
|  | 天然气锅炉 | 颗粒物 | 5 | — | — | — | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）要求 |
|  |  | SO2 | 10 | — | — | — |  |
|  |  | NOX | 30 | — | — | — |  |

表2-18  废水污染物排放标准

| 污染物 执行标准 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位mg/L | — | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | — |
| 南堡开发区污水处理厂进水水质要求 | — | 500 | 200 | 200 | 25 |
| 本次环评采用标准 | 6-9 | 500 | 200 | 200 | 25 |

# 3.工程分析

## 3.1项目概况

（1）项目名称：原料药及制剂项目；

（2）建设单位：唐山金元生物制药有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：唐山金元生物制药有限公司位于南堡经济开发区化工路8号（唐山金元生物技术有限公司院内），厂区中心坐标为东经118°10'2.70"，北纬39°14'40.10"。厂区北侧为空地，南侧为园区路，西侧为空地，东侧为唐山市信业化工有限公司。具体地理位置见附图1；

（5）项目总投资：总投资9800万元，环保投资30万元，占总投资的0.31%；

（6）劳动定员及工作制度：拟建项目劳动定员24人，管理人员3人，生产技术人员21人，车间采用四班三运转制，全年生产时间为300天，共7200小时。

（7）平面布置：本项目利用唐山金元生物技术有限公司的基础设施进行建设，具体建设、利用原有设施情况如下：

①唐山金元生物技术有限公司1#库房一直闲置，将其改建成唐山金元生物制药有限公司生产车间一（包括原料药的生产和膏剂的制备）；

②唐山金元生物技术有限公司原2#库房东侧部分一直闲置，将其改建为综合库房（非危化品原辅材料、产品库房）；

③唐山金元生物技术有限公司原生产车间（2#厂房）东侧部位进行改造结合北墙外围区域建设2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制车间。

④唐山金元生物技术有限公司原办公楼一直闲置，此次将办公楼第一层改建成化验室；

⑤在2#厂房北侧新建1座危化品库（包括2个危化品间和1个危废暂存间）。

具体平面布置见附图3。

（8）建设规模及产品方案：年产盐酸特比萘芬原料药10吨，盐酸特比萘芬膏剂500万支、匹多莫德原料药10吨、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨，产品方案见表3-1。

表3-1   产品方案一览表

| 类别 | 项目 | 年产量 | （批/年） | 单批产量（kg/批） | 每批次生产周期/h | 包装方式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料药 | 盐酸特比萘芬原料药 | 10t | 309 | 32.4 | 16，可同时生产2批 | 25kg纸桶 | 综合库房 |
|  | 匹多莫德原料药 | 10t | 112 | 89.3 | 17，可同时生产2批 | 25kg纸桶 | 综合库房 |
| 精制 | 2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚 | 200t | 483 | 414.1 | 23，可同时生产2批 | 20kg塑料袋 | 综合库房 |
| 制剂 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 500万支 | 1000 | 5000支 | 4 | — | 综合库房 |
| 副产品 | DCU | 8.816t | 112 | 78.7 | —— | 20kg塑料袋 | 综合库房 |
|  | NaCl | 64.525t | 483 | 133.6 | —— | 20kg塑料袋 | 综合库房 |

（9）建设内容：项目组成及建设内容见表3-2，主要建构筑物见表3-3。

表3-2   本项目组成及建设内容一览表

| 工程分类 | 建设内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 生产车间一：原料药生产车间：年产盐酸特比萘芬原料药10吨、匹多莫德原料药10吨；制剂生产车间：年产盐酸特比萘芬膏剂500万支 |
|  |  | 精制车间：2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制，年精制2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨 |
|  | 储运 | 综合库房：用于非危化品原辅材料、产品的存放，生产时人工转运至生产工段，综合库房的设置符合消防要求 |
|  |  | 危化品库：用于危险化学品的存放，生产时人工转运至生产工段，危化品库的设置符合消防要求 |
| 辅助工程 | 空气净化 | 空气净化系统4套，其中化验室1套；综合库房取样间1套；原料药精制车间1套；膏剂车间1套 |
|  | 循环水池 | 生产车间一：设置1座7.5m3常温水循环水池，1座3m3冰盐水循环水池，1座1.5m3热水循环水池 |
|  |  | 精制车间：设置1座10m3常温水循环水池，1座4.5m3热水循环水池，1座4.5 m3冰盐水循环水池， |
|  | 检验 | 化验室：用于产品性质的检验，依托唐山金元生物技术有限公司办公楼，于1楼建设 |
|  | 消防废水池兼初期雨水池 | 依托唐山金元生物技术有限公司500m3消防废水池兼初期雨水池 |
|  | 事故池 | 9.7m3（4.3m×1.5m×1.5m）事故池1座 |
|  | 办公 | 办公生活依托唐山金元生物技术有限公司办公楼 |
| 公用工程 | 供水 | 园区供水 |
|  | 供电 | 园区电网供应10kV电源，再依托唐山金元生物技术有限公司200KVA变压器供给 |
|  | 供热 | 生活供热依托唐山金元生物技术有限公司；生产采用电加热，水精馏用热采用1台1t/h天然气锅炉并安装低氮燃烧设施 |

续表3-2   本项目组成及建设内容一览表

| 工程分类 | 建设内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气处理 | 有机废气：依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置并对其提升改造，处理工艺为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” +1根15m排气筒 |
|  |  | 原料药制造颗粒物：颗粒物首先经布袋除尘器除尘后与有机废气、HCl一并→“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+1根15m排气筒 |
|  |  | 2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物：依托唐山金元生物技术有限公司脉冲布袋除尘器+ 1根15m排气筒 |
|  | 废水处理 | 仅排纯水制备产生的浓水及生活污水，排入南堡经济开发区污水处理厂 |
|  | 噪声防治 | 基础减振、厂房隔声、风机加消声器 |
|  | 固废贮存 | 危险废物暂存于厂区北侧1座24m2危废暂存间，委托有资质单位处理；一般固废妥善处置 |

表3-3    本项目主要建构筑物一览表

| 项目名称 | 占地面积/m2 | 建筑面积/m2 | 规格尺寸（长×宽×高，m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间一 | 1031.22 | 1031.22 | 67.4×15.3×8 | 1.5m砖混基础，轻钢结构，利用现有改建 |
| 精制车间 | 1005.9 | 1005.9 | 65×15.5×8.4 | 砖混结构，利用现有改建 |
| 化验室及办公室 | 442.25 | 1326.75 | 30.5×14.5×10.5 | 依托现有，3层砖混结构，一层为化验室，二、三层为办公室 |
| 综合库房 | 1031.22 | 1031.22 | 67.4×15.3×8 | 轻钢结构，利用现有改建 |
| 危化品库 | 72 | 72 | 12×6×3.5 | 新建，危废间24m2，位于其中 |
| 盐酸储罐区 | 25 | —— | 5m×5m | 新建，并按要求防腐防渗 |

（10）建设周期：建设期2018年4月-2018年7月。

## 3.2依托情况分析

1、唐山金元生物技术有限公司现状

唐山金元生物技术有限公司产品为L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐和L-焦谷氨酸。其中L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐生产过程产生有机废气及HCl，目前已对生产涉及到的6个反应釜放空共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；另有一台离心机，设置1个4m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至有机废气处理装置，处理工艺为：臭氧发生器+化学洗涤塔” +1根15m排气筒，风机风量为5000m3/h，经检测非甲烷总烃、HCl均可达标排放。

2、本项目与唐山金元生物技术有限公司依托关系

本项目与唐山金元生物技术有限公司依托关系见表3-4。

表3-4  本项目与唐山金元生物技术有限公司的依托关系一览表

| 类别 | 唐山金元生物技术有限公司 | 本项目 | 本项目建设后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 2#厂房西侧：年生产L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐200t/a、年生产L-焦谷氨酸800t/a | 唐山金元生物技术有限公司1#库房改建为本项目生产车间一：原料药生产车间，年产盐酸特比萘芬原料药10吨、匹多莫德原料药10吨；制剂生产车间，年产盐酸特比萘芬膏剂500万支； 唐山金元生物技术有限公司原生产车间（2#厂房）东侧改建为本项目精制车间：2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制，年精制2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨 | 唐山金元生物技术有限公司1#库房改建为本项目生产车间一：原料药生产车间，年产盐酸特比萘芬原料药10吨、匹多莫德原料药10吨；制剂生产车间，年产盐酸特比萘芬膏剂500万支；唐山金元生物技术有限公司原生产车间（2#厂房）东侧改建为本项目精制车间：2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制，年精制2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨； 唐山金元生物技术有限公司2#厂房西侧：年生产L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐200t/a、年生产L-焦谷氨酸800t/a |
| 辅助工程 | — | 依托唐山金元生物技术有限公司办公楼1楼建设化验室 | 唐山金元生物技术有限公司办公楼1楼作为本项目化验室 |
|  | 500m3消防废水池 | 依托唐山金元生物技术有限公司500m3消防废水池兼初期雨水池 | 唐山金元生物技术有限公司及本项目共用1座500m3消防废水池兼初期雨水池 |
| 储运工程 | 唐山金元生物技术有限公司原2#库房西侧部分为其库房 | 唐山金元生物技术有限公司原2#库房东侧部分改建为本项目综合库房；新建危化品库：用于危险化学品的存放 | 唐山金元生物技术有限公司原2#库房西侧部分为其库房，东侧部分改建为本项目综合库房；新建危化品库：用于本项目危险化学品的存放 |
| 生活办公 | 办公楼2、3层 | 办公生活依托唐山金元生物技术有限公司办公楼 | 办公楼2、3层 |
| 公用工程 | 供电 | 园区电网供应10kV电源，厂区200KVA变压器供给 | 依托唐山金元生物技术有限公司 | 园区电网供应10kV电源，厂区200KVA变压器供给 |
|  | 供水 | 园区自来水管网提供 | 依托唐山金元生物技术有限公司 | 园区自来水管网提供 |

续表3-3  本项目与唐山金元生物技术有限公司的依托关系一览表

| 类别 | 唐山金元生物技术有限公司 | 本项目 | 本项目建设后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供气 | 园区供气管网 | 依托唐山金元生物技术有限公司供气管网 | 园区供气管网 |
|  | 供热 | 生活用热采用空调；生产采用电加热 | 生活用热依托唐山金元生物技术有限公司；生产采用电加热，水精馏用热采用1台1t/h天然气锅炉 | 唐山金元生物技术有限公司及本项目生活用热采用空调；唐山金元生物技术有限公司生产采用电加热；本项目生产采用电加热，同时水精馏用热采用1台1t/h天然气锅炉 |
| 环保工程 | 废气 | 有机废气：“臭氧发生器+化学洗涤塔”+1根15m排气筒；颗粒物：脉冲布袋除尘器+15m排气筒，风量5000m3/h； 干燥颗粒物：脉冲布袋除尘器+15m排气筒，风量2000m3/h； | 有机废气：依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置并对其提升改造，处理工艺为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” +1根15m排气筒；原料药制造颗粒物：首先经布袋除尘器除尘后与有机废气、HCl一并→“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+1根15m排气筒，风量7000m3/h； 2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物：依托唐山金元生物技术有限公司脉冲布袋除尘器+ 1根15m排气筒，风量2000m3/h；1台1t/h燃气锅炉为部分工序供热并安装低氮燃烧设施，废气：1根15m排气筒 | 唐山金元生物技术有限公司及本项目有机废气： “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” +1根15m排气筒；原料药制造颗粒物：首先经布袋除尘器除尘后与有机废气、HCl一并→“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+1根15m排气筒，风量7000m3/h； 本项目2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚及唐山金元生物技术有限公司干燥颗粒物：脉冲布袋除尘器（不同时使用）+ 1根15m排气筒，风量2000m3/h；1台1t/h燃气锅炉为本项目部分工序供热并安装低氮燃烧设施，废气：1根15m排气筒 |

1、主体工程依托可行性

①唐山金元生物技术有限公司1#库房一直闲置，将其改建成唐山金元生物制药有限公司生产车间一：原料药生产车间，年产盐酸特比萘芬原料药10吨、匹多莫德原料药10吨；制剂生产车间，年产盐酸特比萘芬膏剂500万支；

②唐山金元生物技术有限公司原生产车间（2#厂房）东侧部位进行改造结合北墙外围区域建设2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制车间：2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制，年精制2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨；唐山金元生物技术有限公司2#厂房西侧：年生产L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐200t/a、年生产L-焦谷氨酸800t/a。

本项目建成后，充分利用了闲置的车间和厂房，资源利用最大化，依托可行。

2、辅助工程依托可行性

①唐山金元生物技术有限公司原办公楼一层一直闲置，此次将办公楼第一层改建成化验室，依托可行；

②唐山金元生物技术有限公司及本项目共用1座500m3消防废水池，本项目灭火消防给水量按10L/s计，消防灭火时间按2小时计，则消防用水量为72m3，主厂房四周均设消防废水收集明沟，确保一旦发生事故，消防废水经明沟（有一定坡度）重力自流至项目厂区500m3消防废水池中，容积可满足需要，无排入外环境的可能。考虑本企业与“金元技术”不同时发生火灾，因此消防废水池依托可行；由于本项目盐酸罐区露天布置，降雨形成的径流对地面冲刷，使跑、冒、滴、漏及沉降于地面的污染物汇集于降雨径流中，因此必须对初期雨水进行收集，收集面积25m2。根据计算，初期雨水收集量为10.8m3，远远小于500 m3消防废水收集池容积，消防废水收集池兼做初期雨水池可满足要求。

3、储运工程依托可行性

唐山金元生物技术有限公司原2#库房西侧部分为其库房，库房东侧部分一直闲置，将其改建为综合库房，用于非危化品原辅材料、产品的存放。充分利用了闲置的车间和厂房，资源利用最大化，依托可行。

4、办公生活依托可行性

唐山金元生物技术有限公司办公楼2、3层为其办公生活用房，本项目拟建项目劳动定员24人，人员较少，且工人主要在车间工作，因此办公生活依托唐山金元生物技术有限公司办公楼可行。

5、公用工程依托可行性

①本项目供电系统由唐山市南堡经济区供电环网柜供应10kV电源，再由本厂区一台200kVA杆装变压器供给各用户点380V电源。该项目总负荷容量为118.17kW，计算负荷为70kW；唐山金元生物技术有限公司总负荷容量为150kW，计算负荷为105kW。本厂200kVA杆装变压器总的计算负载约为180kW，能够满足本项目使用要求，依托可行；

②本项目生活供热依托唐山金元生物技术，依托可行。

6、环保工程依托可行性

本项目与唐山金元生物技术有限公司位于一个厂区院内，本项目有机废气处理装置依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置并对其提升改造并将风量由5000 m3/h提高至7000 m3/h。

（1）唐山金元生物技术有限公司废气收集措施

唐山金元生物技术有限公司有6个反应釜涉及有机废气排放，反应釜放空共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；另有一台离心机，设置1个4m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至有机废气处理装置。

1）上述反应釜1根引风管直径为0.08m，单孔的风量为：L=3600Fvβ

式中：L：排气量，m3/h；

F：工作孔的面积，m2；

v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取12m/s（主风管风速一般取8-12m/s）；

β：安全系数，一般取1.05。

则上述措施所需风机风量为：3600π×（0.08/2）2×12×1.05=227.89m3/h。

2）封闭间换风次数以10次/h计，则所需风量为：4m×4m×2m×10次/h=320 m3/h

综上，唐山金元生物技术有限公司所需风机风量为547.89 m3/h。

（2）本项目废气收集措施

生产车间一：

①合成间：

合成间3台反应釜，均设置回流冷凝器，回流冷凝器放空管共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；合成间1台离心机设置于1个4m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至有机废气处理装置；合成间1台水喷射泵抽真空后，尾气经1根DN50的引风管，连接至有机废气处理装置；

1）合成间反应釜及真空泵引风管直径分别为0.08m、0.05m，根据“L=3600Fvβ”计算，所需风机风量为：

3600π×（0.08/2）2×12×1.05+3600π×（0.05/2）2×12×1.05=316.909m3/h。

2）封闭间换风次数以10次/h计，则所需风量为：4m×4m×2m×10次/h=320 m3/h

②精制间：

精制间整体为封闭间，尺寸为5.5m×4.8m×3m，内设置2台精制釜，1台离心机，该封闭间经空气净化后有外排的排空口，将排空口采用DN200的引风管，连接至有机废气处理装置；

精制间换风次数以10次/h计，则所需风量为：5.5m×4.8m×3m×10次/h=792 m3/h

③烘干间、粉碎间、筛分总混间：

上述3个间分别为单独的封闭间，经空气净化后废气首先经过生产车间一内配置的除尘器除尘后排空，除尘器配套风量为2700 m3/h，将排空口采用DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；

则此处所需风量为2700 m3/h。

2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制车间：

①精制车间南边6个釜：

1个主要用于水、碱溶解粗品固体，未设置回流冷凝器；

2个酸化釜共用1个回流冷凝器；2个酸化釜下方配套2个离心机，由于酸化已至中性，且不存在挥发溶剂，拟考虑此2台离心机不设置封闭间；

1台溶解釜设置回流冷凝器；

2个精制釜各配置1套回流冷凝器；2个精制釜下方配套2个离心机，设置于1个8m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管；

1）上述6个釜反应釜放空口、回流冷凝器放空管共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置，根据“L=3600Fvβ”计算，所需风机风量为：

3600π×（0.08/2）2×12×1.05=227.89m3/h。

2）封闭间换风次数以10次/h计，则所需风量为：8×4×2×10次/h=640 m3/h

②精制车间东侧干燥机

精制车间东侧设置1台双锥回转真空干燥机，双锥回转真空干燥机设置于1个6500mm×6000mm×4100mm的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至脉冲布袋除尘器处理；同时该设备设置1台水喷射泵抽真空，抽真空尾气经DN50的引风管，连接至有机废气处理装置。

根据“L=3600Fvβ”计算，上述脉冲布袋除尘器所需风机风量为：

3600π×（0.2/2）2×12×1.05=1424m3/h。

根据“L=3600Fvβ”计算，上述抽真空尾气所需风机风量为：

3600π×（0.05/2）2×12×1.05=89.019m3/h。

（3）可行性分析

①有机废气处理装置风机风量

综上，唐山金元生物技术有限公司所需风机风量为547.89m3/h；

本项目生产车间一及2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制车间设备设施收集有机废气所需风机风量经加和计算得：

316.909m3/h+320m3/h+792m3/h+2700m3/h+227.89m3/h+6402700m3/h+89.019 m3/h =5085.818m3/h

则：唐山金元生物技术有限公司和本项目所需风机风量共计为5633.708m3/h，唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置配套风机风量提升为7000m3/h，可以满足收集需要。

目前唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置已进行了验收监测，污染物均可达标排放，但考虑到本项目需要依托该装置，为确保污染物达标排放，本项目对其提升改造，改造后处理工艺为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+1根15m排气筒，配套风机风量提升为7000m3/h，经分析污染物均可达标排放；

②精制车间脉冲布袋除尘器风机风量

双锥回转真空干燥机设置于1个封闭间内，根据上述计算，收集产生的颗粒物所需风机风量为1424m3/h，脉冲布袋除尘器风机风量为2000 m3/h，可以满足收集需要。经分析，颗粒物处理后可以达标排放。

## 3.3主要生产设备

拟建项目主要生产设备见表3-5。

表3-5    主要生产设备一览表

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 工艺条件 | 材质 | 功率 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度（℃） | 压力（MPa） |  |  |
| Ⅰ、生产设备、设施 |
| 一 | 原料药及制剂生产项目 |
|  | R301ABC | 反应釜 | 500L | 台 | 3 | 70℃ | 常压 | 搪玻璃 | 3×3 |
|  | S301 | 离心机 | SS-800 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 衬塑 | 5.5 |
|  | E301ABC | 回流冷凝器 | 3m2 | 台 | 3 | 常温 | 常压 | 玻璃 |  |
|  | P301 | 水喷射真空泵 | Q=280m³/h | 台 | 1 | 常温 | 常压 | PP | 5.5 |
|  | V301 | DMAC接收罐 | 300L | 台 | 1 | 常温 | -0.07 | 搪玻璃 |  |
|  | V302 | 氯仿接收罐 | 500L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | R101AB | 精制釜 | 300L | 台 | 2 | 70℃ | 常压 | 不锈钢 | 1.5×2 |
|  | M101 | 平板式离心机 | PB600 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 3 |
|  | P101 | 板框泵 |  | 台 | 1 | 70℃ | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | M102 | 热风循环烘箱 | GMP-0 | 台 | 1 | 80℃ | 常压 | 不锈钢 | 9 |
|  | M104 | 粉碎机 | 20B-X | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 4.75 |
|  | M108 | 震荡筛 | ZS-600 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 0.55 |
|  | M105 | 三维运动混合机 | SYH-200 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 2.2 |
|  | M201 | 乳化机 | MJQ-200 | 台 | 1 | 85℃ | 常压 | 不锈钢 | 3 |
|  | M202 | 灌装机 | MGF-25A | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 0.75 |
|  |  | 纯水装置 | ZE-0.5t/h | 套 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 3.37 |
|  |  | 空压机 | WWD-2/10-Ⅱ | 套 | 1 | 常温 | 0.2 | 不锈钢 | 7.5×2 |
|  |  | 空调机组 |  | 套 | 4 | 常温 | 常压 | 组合件 | 54.3 |
|  |  | 除尘机 | PL-2700 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 碳钢 |  |
|  | V303 | 热水槽 | 500L | 台 | 1 | 90℃ | 常压 | 碳钢 |  |
|  | P302 | 热水泵 | YG32-125 | 台 | 1 | 90℃ | 常压 | 碳钢 | 0.75 |
|  | V304 | 冷水槽 | 2m3 | 台 | 1 | -5-0℃ | 常压 | 碳钢 |  |
|  | P303 | 冷水泵 | YG32-125 | 台 | 1 | -5-0℃ | 常压 | 碳钢 | 0.75 |
|  | V305 | 循环水槽 | 7m3 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 碳钢 |  |
|  | P304 | 循环水泵 | YG32-125 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 塑料 | 0.75 |
|  | 0305AB | 自吸泵 |  | 台 | 2 | 常温 | 常压 | PP |  |
| 二 | 医药中间体精制 |
|  | 101 | 盐酸贮罐 | 10m3 | 台 | 2 | 常温 | 常压 | 玻璃钢 |  |
|  | 102 | 盐酸泵 | 32FP-11-0.75KW | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 聚丙 |  |
|  | 103 | 溶解釜 | 5000L 桨式搅拌 7.5KW | 台 | 1 | 20-70 | 常压 | 搪玻璃 | 防爆电机 |
|  | 104 | 盐酸计量罐 | 800L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 玻璃钢 |  |
|  | 105 | 酸化釜 | 5000L 桨式搅拌 7.5KW | 台 | 1 | 20-70 | 常压 | 搪玻璃 | 防爆电机 |
|  | 106 | 回流冷凝器 | 20m2 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 107 | 酸化釜 | 5000L 桨式搅拌 7.5KW | 台 | 1 | 20-70 | 常压 | 搪玻璃 | 防爆电机 |
|  | 108 | 盐酸计量罐 | 800L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 玻璃钢 |  |
|  | 109 | 离心机 | ss-800 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 防爆电机 |
|  | 110 | 离心机 | ss-800 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 防爆电机 |
|  | 111 | 母液罐 | 200L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 聚丙 |  |
|  | 112 | 碳酸丙烯酯计量罐 | 800L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 玻璃钢 |  |
|  | 113 | 碳酸丙烯酯计量罐 | 800L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 玻璃钢 |  |
|  | 114 | 溶解釜 | 5000L 桨式搅拌 7.5KW | 台 | 1 | 60-70 | 常压 | 搪玻璃 | 防爆电机 |
|  | 115 | 回流冷凝器 | 20m2 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 116 | 抽滤器 | 1000L | 台 | 1 | 60-70 | 常压 | 聚丙 |  |
|  | 117 | 压滤器 |  | 台 | 1 | 60-70 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 118 | 回流冷凝器 | 3m2 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 玻璃 |  |
|  | 119 | 精制釜 | 5000L 桨式搅拌 7.5KW | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 搪玻璃 | 防爆电机 |
|  | 120 | 精制釜 | 5000L 桨式搅拌 7.5KW | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 搪玻璃 | 防爆电机 |
|  | 121 | 回流冷凝器 | 3m2 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 玻璃 |  |
|  | 122 | 离心机 | ss-800 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 衬塑 | 防爆电机 |
|  | 123 | 离心机 | ss-800 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 衬塑 | 防爆电机 |
|  | 124 | 母液槽 | 200L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 聚丙 |  |
|  | 125 | 母液泵 | —— | 台 | 1 | 常温 | 常压 |  | 防爆电机 |
|  | 126 | 精馏釜 | 5000L | 台 | 1 | 110 | 常压 | 碳钢 |  |
|  | 127 | 精馏塔 | φ600×12000 | 台 | 1 | 110 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 128 | 冷凝器 | 40m2 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 129 | 冷凝器 | 20m2 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 130 | 接收罐 | 5m3 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 131 | 接收罐 | 10m3 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 碳钢 |  |
|  | 132 | 降温釜 | 2000L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 搪玻璃 |  |
|  | 133 | 降温釜 | 2000L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 搪玻璃 |  |
|  | 134 | 离心机 | SS-1000 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 135 | 离心机 | SS-1000 | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 不锈钢 |  |
|  | 136 | 中间罐 | 1000L | 台 | 1 | 常温 | 常压 | 搪玻璃 |  |
|  | 137 | 双锥回转干燥机 | 2000L | 台 | 1 | 70 | -0.07 | 搪玻璃 |  |
|  | 201 | 真空泵 | 280型 | 台 | 1 |  |  | 聚丙 |  |
|  | 202、203 | 提升机 | 0.2吨 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 204 | 冷冻机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 205 | 热水槽 | 2m3 | 台 | 1 | 90 |  |  |  |
|  | 206 | 热水泵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ⅱ、检测设备、设施 |
|  | 气相色谱仪 | GC-6890 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 熔点仪 | YRT-3 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 双光束红外分光光度计 | WGH-30 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液相色谱仪 | LC-100 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 生化培养箱（新） | SPX-70 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 双光束红外分光光度计 | WGH-30 | 台 | 1 |  |  |  |  |

## 3.4原辅材料消耗及性质

### 3.4.1原材料消耗

本项目所需原辅材料消耗情况见表3-6。

表3-6    原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 危化目录序号 | 状态及包装形式 | 年用量/生产量（t/a） | 最大存量（t） | 储存 场所 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 包装形式 |  |  |  |  |
| Ⅰ、原料药及制剂 |
| 一 | 盐酸特比萘芬原料药原辅材料 |
|  | N-甲基-1-萘甲胺 | —— | 液态 | 50kg衬塑桶 | 14.986 | 1.5 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | —— | 液态 | 50kg衬塑桶 | 13.565 | 3 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 二甲基乙酰胺 | —— | 液态 | 180kg铁桶 | 2.472 | 1 | 综合库房 | 汽运 |
|  | HCl | 1475 | 气态 | 25kg钢瓶 | 2.595 | 0.1 | 危化品库 | 汽运 |
|  | 氯仿 | 1852 | 液态 | 250kg铁桶 | 24.8 | 2 | 危化品库 | 汽运 |
|  | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg铁桶 | 21.7 | 4.5 | 综合库房 | 汽运 |
| 二 | 盐酸特比萘芬膏剂原辅材料 |
|  | 原料药 | —— | 固态 | 25kg纸捅 | 0.5 | 0.5 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 甘油 | —— | 液态 | 25kg塑料桶 | 5 | 0.2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 羟苯乙酯 | —— | 液态 | 25kg纸板桶 | 0.1 | 0.1 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 吐温-80 | —— | 液态 | 25kg塑料桶 | 1 | 0.2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 白凡士林 | —— | 液态 | 25kg塑料桶 | 10 | 2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 十八醇 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 1 | 0.2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 十六醇 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 2 | 0.5 | 综合库房 | 汽运 |
| 三 | 匹多莫德原料药 |
|  | 焦谷氨酸 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 5.6 | 1 | 综合库房 | 汽运 |
|  | L-噻唑烷-4-甲酸 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 5.22 | 1.5 | 综合库房 | 汽运 |
|  | DCC（二环己基碳二亚胺） | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 8.96 | 2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg铁桶 | 9.38 | 4.5 | 综合库房 | 汽运 |
| Ⅱ、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制 |
| 一 | 原辅材料 |
|  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品 | —— | 固态 | 20kg袋装 | 217.35 | 10 | 综合库房 | 汽运 |
|  | NaOH | —— | 固态 | 25kg袋装 | 34.293 | 2 | 危化库 | 汽运 |
|  | 浓HCl（30%） | —— | 液态 | —— | 106.26 | 10 | 10m3贮罐 | 汽运 |
|  | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg桶装 | 7.412 | 5 | 综合库房 | 汽运 |
| 清场 |
| 1 | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg桶装 | 0.5 | 0.2 | 综合库房 | 汽运 |
| 注：1、最大储存量：根据生产规模及周转需要确定； 2、储罐的存量按储罐的容积、物质密度、安全储存系数计算。 |

### 3.4.2主要原辅材料及产品理化性质

一、原辅材料理化性质

1、N-甲基-1-萘甲胺

表3-7    N-甲基-1-萘甲胺理化性质一览表

| 标识 | 中文名：N-甲基萘甲胺 | 英文名：1-methyl-aminomethyl-naphthalene |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C12H13N | CAS NO：14489-75-9 |
|  | 分子量：171.24 |  |
| 理化性质 | 外观与性状：浅棕红色液体 |
|  | 沸点（ºC）：104 |
| 应用 | 盐酸特比萘芬中间体。 |

2、1-氯-6，6-二甲基-2-庚烯-4-炔

表3-8    1-氯-6，6-二甲基-2-庚烯-4-炔理化性质一览表

| 标识 | 中文名：1-氯-6，6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 英文名：1-Chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C9H13Cl | CAS NO：83554-69-2 |
|  | 分子量：156.65 |  |
| 理化性质 | 密度：0.946 g/cm3 |
|  | 沸点：207.5℃ at 760 mmHg |
|  | 闪点：74.7℃ |
| 应用 | 医药中间体。 |

3、二甲基乙酰胺

表3-9    二甲基乙酰胺理化性质一览表

| 标识 | 中文名：N,N-二甲基乙酰胺 | 英文名：Dimethylacetamide |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式： CH3C(O)N(CH3)2 | CAS NO：127-19-5 |
|  | 分子量：87.12 |  |
| 理化性质 | 外观性质：无色液体 |
|  | 密度：0.9366 g/mL | 沸点：166.1℃ |
|  | 熔点：-20℃ | 闪点：77℃ |
|  | 溶解性：能与水、醇、醚等有机溶剂混合，是一种极性溶剂 |
| 毒理学 | 大鼠经口LD50：5680 mg/kg；吸入LC50：2475 ppm/1h |
| 应用 | 化学反应的常用溶剂。 |

4、氯仿

表3-10    氯仿理化性质一览表

| 标识 | 中文名：氯仿（三氯甲烷） | 英文名：Trichloromethane |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CHCl3分子量：119.38 | CAS NO：67-66-3 |
| 理化性质 | 外观性质：无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。 |
|  | 密度：相对密度（水=1）：1.50 | 沸点：61.3℃ |
|  | 熔点：-63.5℃ | 闪点：—— |
|  | 溶解性：能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶，25℃时1ml溶于200ml水。 |
| 毒理学 | 大鼠经口LD50：908mg/kg | 大鼠吸入LC50：47702mg/m3，4小时 |
|  | 半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg。。 |
| 危险特性 | 本品稳定，不燃，有毒，为可疑致癌物，具刺激性。与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，对金属有强烈的腐蚀性。 |
| 应用 | 有机合成原料、麻醉剂、溶剂、萃取剂等。 |

5、碳酸丙烯酯

表3-11   碳酸丙烯酯理化性质一览表

| 标识 | 中文名：碳酸丙烯酯 | 英文名：Propylene carbonate |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H6O3 | CAS NO：108-32-7 |
|  | 分子量：102.09 |  |
| 理化性质 | 外观性质：无色无臭透明液体。 |
|  | 密度：相对密度（水=1）：1.204 | 沸点：240℃ |
|  | 熔点：-49℃ | 闪点：118℃ |
|  | 溶解性：溶于水，可混溶于丙酮、醇,乙醚、苯、乙酸乙酯等有机溶剂。 |
| 应用 | 可用于溶剂、萃取剂、吸收剂，水溶性染料及颜料的分散剂等。 |

6、盐酸

表3-12    盐酸理化性质一览表

| 标识 | 中文名：盐酸 | 英文名：Hydrochloric Acid |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCl | CAS NO：7647-01-0 |
|  | 分子量：36.5 | 危险货物编号：81013 |
| 理化性质 | 外观性质：无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。 |
|  | 密度：1.149kg/L | 沸点：90℃ |
|  | 熔点：-52℃ | 闪点：—— |
|  | 溶解性：盐酸与水、乙醇任意混溶，浓盐酸稀释有热量放出，氯化氢能溶于苯。 |
| 毒理学 | 兔经口LD50：900mg/kg |
|  | 大鼠吸入LC50：4600ppm，1小时 |
| 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
| 应用 | 工业用途广泛。 |

7、HCl

表3-13    HCl理化性质一览表

| 标识 | 中文名：氯化氢 | 英文名：hydrogen chloride |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCl | CAS NO：7647-01-0 |
|  | 分子量：36.5 |  |
| 理化性质 | 外观性质：无色而有刺激性气味的气体。 |
|  | 熔点：-114.2°C | 沸点：-85°C at 760mmHg |
|  | 密度：1.477g/L（25℃） | 闪点：—— |
|  | 溶解性：氯化氢极易溶于水。氯化氢的水溶液为盐酸 |
| 应用 | 氯化氢主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。 |

8、NaOH

表3-14    NaOH理化性质一览表

| 标识 | 中文名：氢氧化钠 | 英文名：Sodium hydroxide |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | CAS NO：1310-73-2 |
|  | 分子量：40 |  |
| 理化性质 | 外观性质：白色半透明片状或颗粒。 |
|  | 熔点：318.4°C | 沸点：1390°C |
|  | 密度：1.477g/L（25℃） | 闪点：176-178℃ |
|  | 溶解性：极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。 |
| 危险特性 | 氢氧化钠属于强碱性物质，具有强腐蚀性。 |
| 应用 | 工业用途广泛。 |

9、焦谷氨酸

表3-15    焦谷氨酸理化性质一览表

| 标识 | 中文名：焦谷氨酸 | 英文名：Pyroglutamic acid |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H7NO3 | CAS NO：98-79-3 |
|  | 分子量：129.12 |  |
| 理化性质 | 外观性质：无色结晶。 |
|  | 熔点：184°C | 沸点：453.1°C at 760mmHg |
|  | 溶解性：溶于水、醇、丙酮和冰醋酸，微溶于乙酸乙酯，不溶于醚。 |

10、L-噻唑烷-4-甲酸

表3-16    L-噻唑烷-4-甲酸理化性质一览表

| 标识 | 中文名：L-噻唑烷-4-甲酸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H7NO2S | CAS NO：51977-21-0 |
|  | 分子量：133.27 |  |
| 理化性质 | 外观性质：白色结晶性粉末。 |
|  | 熔点：138℃～147℃ | 沸点：289.7°C at760mmHg |
| 应用 | 医药中间体。 |

11、DCC（二环己基碳二亚胺）

表3-17    DCC（二环己基碳二亚胺）理化性质一览表

| 标识 | 中文名：二环己基碳二亚胺 | 英文名：Dicyclohexylcarbodiimide |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C13H22N2 | CAS NO：538-75-0 |
|  | 分子量：206.18 |  |
| 理化性质 | 外观性质：白色或淡黄色晶体。 |
|  | 熔点：33-35℃ | 沸点：122-124°C |
| 应用 | 脱水剂。 |

3.3.2.2产品理化性质

1、盐酸特比萘芬

盐酸特比萘芬（（E）-N-（6，6-二甲基-2-庚烯-4-炔）-N-甲基-1-萘甲胺盐酸盐，分子量327.89，CAS：78628-80-5）原料药为类白色至白色结晶性粉末，是一种具有广谱抗真菌活性的丙烯胺类药物。本品能特异地干扰真菌麦角固醇的早期生物合成，高选择性地抑制真菌的角鲨烯环氧化酶，使真菌细胞膜形成过程中角鲨烯环氧化反应受阻，从而达到杀灭或抑制真菌的作用。

2、匹多莫德

匹多莫德（3—L—焦谷氨酸四氢噻唑啉羧酸，分子量244.27，CAS：121808-62-6，熔点：194-198°C (dec.)，密度：1.53）原料药为白色结晶性粉末，是免疫调节剂，适用于机体免疫功能低下的患者，并可用于预防急性感染，缩短病程，减少疾病的严重程度，可作为急性感染期的辅助用药。

3、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚分子量235.32，CAS：955-03-3，为黄色晶体，是一种医药中间体。

4、DCU（副产品）

二环己基脲（DCU），CAS：2387-23-7，分子式：C13H24N2O，分子质量：224.34，熔点：231-235℃，白色针状晶体。酰胺化反应中的副产物。

5、氯化钠，NaCl（副产品）

化学式NaCl，外观是白色晶体状，分子量58.5，CAS：7647-14-5，熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，无臭味咸，易潮解。易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚。

## 3.5生产工艺流程及排污节点

### 3.5.1产品链图

本项目产品为盐酸特比萘芬原料药、匹多莫德原料药、盐酸特比萘芬乳膏剂及2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制；盐酸特比萘芬原料药、匹多莫德原料药生产涉及药物合成反应，盐酸特比萘芬膏剂生产为原辅料复配过程，2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产为精制过程，主要为产品链图如下：

图3-1  本项目产品链图

### 3.5.2原辅料储运

本项目原辅料运输进厂后，分类储存，危险化学品储存于危化品库，危化品库保持避光、常温、常压；浓盐酸通过汽车槽车运入至罐区，通过泵输送至2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制车间的盐酸贮罐内；其他原辅料储存于综合库房。

### 3.5.3盐酸特比萘芬原料药

#### 3.5.3.1工艺流程及排污节点

盐酸特比萘芬原料药每釜生产周期约为16h，同时运转2釜，1釜为一批。

每釜投料量为N-甲基-1-萘甲胺（原料Ⅰ）：48.5kg、1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔（原料Ⅱ）：43.9kg、HCl气体：8.4kg、二甲基乙酰胺：300kg、氯仿：400kg、碳酸丙烯酯：350kg。其中N-甲基-1-萘甲胺与1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔投料摩尔比为1.01:1，N-甲基-1-萘甲胺、HCl过量。

具体生产工艺流程如下：

1、加成反应

于危化品库将氯仿、HCl钢瓶人工运至生产车间一，于综合库房将二甲基乙酰胺、N-甲基-1-萘甲胺、1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔人工运至生产车间一。

首先将二甲基乙酰胺由自吸泵经溶剂入料口泵入反应釜，然后采用自吸泵依次经溶剂入料口泵入N-甲基-1-萘甲胺、1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔。N-甲基-1-萘甲胺、1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔溶于二甲基乙酰胺中，启动反应釜搅拌器，于常压室温下搅拌4h，此步反应主要为在二甲基乙酰胺为介质的条件下N-甲基-1-萘甲胺和1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔的亲电加成反应，反应为放热反应。

反应方程式如下：

4h后停止搅拌，减压（-0.07Mp，设置1台水喷射泵，用于溶剂的减压浓缩）蒸馏除去二甲基乙酰胺，蒸馏温度70℃，采用循环热水加热，热源为电加热罐，蒸馏出的二甲基乙酰胺经回流冷凝器冷凝后进入密闭二甲基乙酰胺接收罐，二甲基乙酰胺返回反应釜循环利用。蒸馏结束后，反应釜中剩余黄色黏稠液体，通入常温水循环降温至室温，采用自吸泵经溶剂入料口泵入氯仿提纯，搅拌1h充分溶解，然后通入HCl气体（由压力表控制通入量，并称量HCl钢瓶重量），生成盐酸特比萘芬，通入常温水循环降温至室温，反应釜内物料由卸料口经管道输送至离心机离心，离心后得到粗产品34.6kg留在滤袋内，离心液输送至密闭氯仿接收罐，下批套用（套用5次，然后精馏出氯仿回用，釜残入包装桶，暂存于危废间，委托有资质单位处理）。

于反应釜中泵入碳酸丙烯酯（350kg），加入上步制得的盐酸特比萘芬粗品，通循环水加热，70℃下搅拌使粗品全部溶解，溶解后的物料通过管道输送至精制间。

本环节排污节点：投料产生的废气（G1-1、G1-3），浓缩产生的不凝气（G1-2），离心产生的废气（G1-4），投料产生的废气（G1-5），精馏产生的废气（G1-9），离心产生的废离心液（L1-1），设备运行噪声等。

图3-2  盐酸特比萘芬粗品生产工艺及排污节点图

2、精制

盐酸特比萘芬精制在D级洁净区进行，由泵通过板框过滤机过滤出不溶杂质，然后打入精制釜中，通冰盐水使精制釜降温至-3℃~0℃，析出白色结晶，物料从精制釜底部送至离心机离心，每釜分两次离心，15min/次，离心出的碳酸丙烯酯返回精制釜套用（套用5次，然后精馏出碳酸丙烯酯回用，然后入包装桶，暂存于危废间，委托有资质单位处理）。离心完的盐酸特比萘芬固体留在离心机布袋内，取出布袋并将其置于托盘上送至热风循环烘箱进行烘干，60~70℃下烘干2h，烘干结束后，将盐酸特比萘芬原料药加入密闭的粉碎机进行粉碎，粉碎后的原料药再经振荡筛（振荡筛为全封闭结构）筛分后，即得精制品盐酸特比萘芬，筛分不合格的原料药返回粉碎机进行粉碎。每釜得盐酸特比萘芬精制品32.4kg，收率为43.35%。精制品人工装至25kg纸桶即得成品。

本环节排污节点：离心产生的废气（G1-6），烘干产生的废气（G1-7），粉碎、过筛产生的颗粒物（G1-8），精馏产生的废气（G1-10），过滤产生的杂质（S1-1）、废过滤膜（S1-2），精馏产生的废液（L1-2），设备运行噪声等。

图3-3  盐酸特比萘芬精制生产工艺及排污节点图

3、精制

表3-18  盐酸特比萘芬原料药制备排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 主要污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 投料、反应废气 | 二甲基乙酰胺、HCl、臭气浓度 | 间歇 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒 |
|  | G1-2 | 浓缩冷凝废气 | 二甲基乙酰胺、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G1-3 | 投料、反应废气 | 氯仿、HCl、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G1-4 | 离心废气 | 氯仿、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G1-5 | 投料废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G1-6 | 离心废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G1-9 | 精馏废气 | 氯仿、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G1-10 | 精馏废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G1-7 | 烘干废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度、颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器+“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒 |
|  | G1-8 | 粉碎、过筛 | 颗粒物 | 间歇 |  |
| 废液 | L1-1 | 离心废液 | 氯仿、杂质 | 间断 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |
|  | L1-2 | 精馏废液 | 碳酸丙烯酯、杂质 | 间断 |  |
| 固废 | S1-1 | 过滤 | 杂质 | 间断 |  |
|  | S1-2 | 过滤 | 废过滤膜 | 间断 |  |

#### 3.5.3.2物料平衡

盐盐酸特比萘芬原料药制备物料平衡图见图3-4，物料平衡表见3-19。

图3-4  盐酸特比萘芬原料药制备物料平衡图  kg/年

表3-19  盐酸特比萘芬原料药物料平衡表

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | kg/a |  | 项目 | kg/a |
| 1 | 二甲基乙酰胺 | 补加 | 2472 | 1 | 产品 | 10011.6 |
|  |  | 回用 | 90228 | 2 | 废气 | 2344.383 |
| 2 | N-甲基-1-萘甲胺 |  | 14986.5 | 3 | 废液 | 16839.49 |
| 3 | 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 |  | 13565.1 | 4 | 固废 | 6215.535 |
| 4 | 氯仿 | 补加 | 172.648 | 5 | 回收二甲基乙酰胺 | 90228 |
|  |  | 回用 | 24627.352 | 6 | 回收氯仿 | 24627.352 |
| 5 | HCl气体 |  | 2595.6 | 7 | 回收碳酸丙烯酯 | 20080.84 |
| 6 | 碳酸丙烯酯 | 补加 | 1619.16 |  |  |  |
|  |  | 回用 | 20080.84 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 170347.2 | 合计 |  |  | 170347.2 |

### 3.5.4匹多莫德原料药

#### 3.5.4.1工艺流程及排污节点

注：匹多莫德原料药生产装置和盐酸特比萘酚原料药生产装置合用，生产盐酸特比萘酚时不生产匹多莫德，生产匹多莫德时不生产盐酸特比萘酚。

匹多莫德原料药生产所需原料为焦谷氨酸（Ⅰ）、L-噻唑烷-4-甲酸（Ⅱ）、DCC二环己基碳二亚胺（Ⅲ），溶剂主要为碳酸丙烯酯。

匹多莫德原料药每釜生产周期为约为12h，同时运转2釜，1釜为一批。

每釜投料量为焦谷氨酸（Ⅰ）：50kg、L-噻唑烷-4-甲酸（Ⅱ）：46.6kg、DCC（Ⅲ）：80kg、碳酸丙烯酯200kg、碳酸丙烯酯150kg（溶解DCC）。其中焦谷氨酸、L-噻唑烷-4-甲酸与DCC投料摩尔比约为（0.39:0.35:0.39），焦谷氨酸、DCC稍过量。

具体工艺流程如下：

于综合库房将碳酸丙烯酯、L-噻唑烷-4-甲酸、DCC人工运至生产车间一。

将碳酸丙烯酯由自吸泵经溶剂入料口泵入反应釜，人工将焦谷氨酸晶体经投料口加入反应釜，启动反应釜搅拌器，搅拌均匀，然后人工将L-噻唑烷-4-甲酸晶体经投料口加入反应釜，同时于夹套中通入常温水降温至10℃以下，搅拌下由自吸泵通过计量罐向反应釜中滴加DCC（碳酸丙烯酯DCC溶液），DCC为脱水剂，可以使反应平衡正向移动，提高反应收率，反应10h，生成固体副产品DCU（1，3-二环己基脲）Ⅳ87kg。

反应方程式如下：

反应釜内物料由卸料口经管道输送至离心机离心，离心后副产品DCU留在滤袋内，收集后外售；离心液回反应釜中，搅拌下减压（-0.07Mp，设置1台水喷射泵，用于溶剂的减压浓缩）蒸馏除去碳酸丙烯酯约200kg，蒸馏出的碳酸丙烯酯经回流冷凝器冷凝后进入碳酸丙烯酯接收罐，碳酸丙烯酯返回反应釜循环利用。蒸馏完后通常温循环水降温至20℃以下，匹多莫德粗品析出，将反应釜中物料由卸料口经管道输送至离心机离心，匹多莫德粗品留在滤袋内，由托盘送至生产车间一的精制区精制；离心液返回反应釜蒸馏。

本环节排污节点：投料产生的废气（G2-1），离心产生的废气（G2-2），浓缩产生的不凝气（G2-3），浓缩产生的废液（L2-1），设备运行噪声等。

图3-5   匹多莫德粗品生产工艺及排污节点图

2、精制

匹多莫德精制在D级洁净区进行。

于精制釜A中泵入350kg碳酸丙烯酯，通循环热水，60-70℃下搅拌，使粗品全部溶解，用真空泵将物料抽入精制釜B，通冰盐水降温至20度以下析出白色结晶，将精制釜中物料由卸料口经管道输送至离心机离心，每釜分3次甩滤，15min/次，离心出的母液返回精制釜A，套用于下一批精制（套用5次，然后入带盖铁桶，暂存于危废间，委托有资质单位处理）；匹多莫德固体留在留在滤袋内，取出布袋并将其置于托盘上送至热风循环烘箱进行烘干，60~70℃下烘干2h，烘干结束后，将匹多莫德原料药加入密闭的粉碎机进行粉碎，粉碎后的原料药再经振荡筛（振荡筛为全封闭结构）筛分后，即得精制品匹多莫德，筛分不合格的原料药返回粉碎机进行粉碎。每釜得匹多莫德精制品89.3kg，收率为94%。

本环节排污节点：投料产生的废气（G2-4），离心产生的废气（G2-5），烘干产生的废气（G2-6），精馏产生的废气（G2-8），离心产生的废离心液（L2-2），设备运行噪声等。

图3-6   匹多莫德精制生产工艺及排污节点图

表3-20    匹多莫德原料药制备排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 主要污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2-1 | 投料、反应废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒 |
|  | G2-2 | 离心废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G2-3 | 浓缩冷凝废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G2-4 | 投料废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G2-5 | 离心废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G2-8 | 精馏废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G2-6 | 烘干废气 | 碳酸丙烯酯、颗粒物、臭气浓度 | 间歇 | 布袋除尘器+“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒 |
|  | G2-7 | 粉碎、过筛废气 | 颗粒物 | 间歇 |  |
| 废液 | L2-1 | 浓缩废液 | 碳酸丙烯酯、杂质 | 间断 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |
|  | L2-2 | 离心废液 | 碳酸丙烯酯、杂质 | 间断 |  |

#### 3.5.4.2物料平衡

匹多莫德原料药制备物料平衡图见图3-7，物料平衡表见3-21。

图3-7  匹多莫德原料药制备物料平衡图  kg/年

表3-21  匹多莫德原料药物料平衡表

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | kg/a |  | 项目 | kg/a |
| 1 | L-噻唑烷-4-甲酸 |  | 5219.2 | 1 | 产品 | 10000 |
| 2 | DCC |  | 8960 | 2 | 废气 | 1332.8 |
| 3 | 焦谷氨酸 |  | 5600 | 3 | 废液 | 185.4 |
| 4 | 碳酸丙烯酯 | 补加 | 555 | 4 | 回收碳酸丙烯酯 | 46695 |
| 5 |  | 回用 | 46695 | 5 | DCU | 8816 |
| 合计 |  |  | 67029.2 | 合计 |  | 67029.2 |

### 3.5.5 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制

#### 3.5.5.1工艺流程及排污节点

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制所需的原辅料为2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品、NaOH、浓盐酸、碳酸丙烯酯。

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制每釜生产周期约为23h，每釜为1批，1天可生产2批。

每釜投料量为2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品：450kg、NaOH：71kg、纯水3000kg、浓盐酸220kg、碳酸丙烯酯3600kg。其中2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品、NaOH、浓盐酸投料摩尔比为1.09:1:1，浓盐酸稍过量。

于综合库房将2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品、碳酸丙烯酯人工运至2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制车间；于危化品库将NaOH人工运至2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制车间；浓盐酸由2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制车间的盐酸贮罐直接打入生产装置。

具体生产工艺流程如下：

1、第一步精制

①采用流量计将3000L新鲜水送入5000L溶解釜中，搅拌下人工将NaOH固体经投料口加入溶解釜中，待NaOH溶解后加入2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品，通循环热水50℃搅拌溶解1h。2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与NaOH反应生成2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚钠和水，反应方程式如下：

②将已溶好的溶液通过抽滤器抽滤，抽滤出的滤渣作为危废（S1），盛装于25kg包装袋中送入危废间暂存，并委托有资质单位处理；滤液抽送至酸化釜中，盐酸通过盐酸计量罐计量后经入料口送入酸化釜，温度大约50~60℃中，2个酸化釜配套1个回流冷凝器，待pH值为中性（pH试纸测定）后通常温循环水降温至20度以下，2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚开始析出。其中2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚钠与HCl反应生成2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚和NaCl，反应方程式如下：

③酸化釜中物料从酸化釜底部送至离心机离心，每釜分10次离心，15min/次，离心出的2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品留在离心机布袋内进入下一步精制；离心出的母液打至母液罐暂存，然后送入精馏釜精馏，精馏出的水经冷凝器冷凝后暂存于接收罐中，返回溶解釜中回用；釜残送入降温釜中，通常温循环水降温至25度以下，开始有固体析出，物料从降温釜底部送至离心机离心，每釜分2次离心，15min/次，离心出的固体（主要为NaCl）留在离心机布袋内，装袋收集后外售；离心出的母液返回精馏釜精馏。

本环节排污节点：酸化产生的废气（G3-1），抽滤产生的滤渣（S3-1）、废滤布（S3-2），设备运行噪声等。

图3-8   2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚第一步精制生产工艺及排污节点图

2、第二步精制

①碳酸丙烯酯由自吸泵通过碳酸丙烯酯计量罐计量后经入料口送入溶解釜中，溶解釜配套回流冷凝器，通循环热水加热至70℃，搅拌下将上步甩滤出的2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品人工经投料口加入溶解釜中，搅拌溶解，溶好的溶液通过泵抽入精制釜中。

②精制釜各配套回流冷凝器，于精制釜夹套中通冰盐水降温至20℃以下，开始有固体析出，精制釜中物料从精制釜底部送至离心机离心，每釜分10次离心，15min/次，离心出的碳酸丙烯酯母液打至母液罐暂存，套用5次后进行精馏，精馏出的碳酸丙烯酯存于接收罐，回用于生产，釜残用200L带盖铁桶包装后送入危废间暂存，并委托有资质单位处理；离心完的2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚固体留在离心机布袋内，取出布袋并将其置于托盘上送至双锥回转真空干燥机（与碳酸丙烯酯母液精馏共用1台水喷射泵，用于双锥回转真空干燥机烘干及溶剂的减压浓缩）中进行烘干，60℃下烘干3h，烘干结束后，烘干后即为成品，包装后存入综合库房。

本环节排污节点：投料产生的废气（G3-2），离心产生的废气（G3-3），干燥产生的废气（G3-4），精馏产生的废气（G3-5），精馏产生的釜残（L3-1），设备运行噪声等。

图3-9   2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚第二步精制生产工艺及排污节点图

表3-22    2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 主要污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G3-1 | 酸化废气 | HCl | 间歇 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒；干燥工序颗粒物由脉冲布袋除尘器处理+15m排气筒 |
|  | G3-2 | 投料废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G2-3 | 离心废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G3-4 | 干燥废气 | 碳酸丙烯酯、颗粒物、臭气浓度 | 间歇 |  |
|  | G3-5 | 精馏冷凝废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 |  |
| 废液 | L3-1 | 精馏釜残 | 碳酸丙烯酯、杂质 | 间断 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |
| 固废 | S3-1 | 抽滤 | 滤渣 | 间断 |  |
|  | S3-2 | 抽滤 | 废滤布 | 间断 |  |

#### 3.5.5.2物料平衡

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制物料平衡图见图3-10，物料平衡表见3-23。

图3-10   2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制物料平衡图  kg/年

表3-23  2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚物料平衡表

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | kg/a |  | 项目 | kg/a |
| 1 | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品 |  | 217350 | 1 | 产品 | 199962 |
| 2 | NaOH |  | 34293 | 2 | 废气 | 8934.221 |
| 3 | 新鲜水 | 补加 | 25454.1 | 3 | 水蒸气 | 94233.3 |
| 4 |  | 回用 | 1423546 | 4 | 固废 | 483 |
| 5 | 盐酸 |  | 106260 | 5 | 废液 | 18284.5 |
| 6 | 碳酸丙烯酯 | 补加 | 7412.34 | 6 | 回收水 | 1423546 |
| 7 |  | 回用 | 341787.66 | 7 | NaCl | 64525.419 |
| 8 |  |  |  | 8 | 回收碳酸丙烯酯 | 341787.66 |
| 合计 |  |  | 2156103.1 | 合计 |  | 2156103.1 |

### 3.5.6盐酸特比萘芬膏剂

#### 3.5.6.1工艺流程及排污节点

盐酸特比萘芬膏剂生产过程除最后的外包装在一般生产区外，其余均在10万级洁净区。

每1均质乳化罐为1批，全年生产1000批。

盐酸特比萘芬膏剂生产所需原辅料：盐酸特比萘芬为纸桶装固体，甘油、吐温-80、白凡士林均为塑料桶状液体，羟苯乙酯为纸板桶装固体，十八醇为白色颗粒状袋装固体，十六醇为白色叶片状结晶袋装固体；均储存于综合库房。

按处方量精确称量各原辅料，每批投料量分别为盐酸特比萘芬原料药0.5kg、甘油：5kg、羟苯乙酯：0.1kg、吐温-80：1kg、白凡士林：10kg、十八醇：1kg、十六醇：2kg、纯化水30.4kg。

生产流程：

水相：将称量好的甘油、羟苯乙酯、吐温-80加入不锈钢容器中搅拌均匀，然后加入主药，搅拌混合均匀后，倒入加有处方量纯化水的水相罐中，搅拌加热（电加热）至85℃，即得水相，保温备用。

油相：将称量好的白凡士林、十八醇、十六醇经入料口加入油相罐，启动加热至60℃，使物料全部融化，继续搅拌加热（电加热）至85℃，即得油相，保温备用。

膏剂制备：打开真空泵，依次打开水相罐放料阀、油相罐放料阀、乳化罐进料阀，将水相、油相加入均质乳化罐中，保温60℃，并开启变频搅拌，然后启动均质搅拌均质3次，每次6min，均质完成后启动变频搅拌，自然冷却至乳膏形成。制好的乳膏由均质乳化罐倒入不锈钢容器中，抽样检验，合格品人工转移至自动灌装机处，并投料，启动自动灌装机自动灌装，每批约2.5h灌装完毕，灌装完成后于包装区人工外包装后，入库待售。

本环节排污节点：设备运行噪声等。

图3-11   盐酸特比萘芬膏剂制备生产工艺及排污节点图

#### 3.5.6.2物料平衡

盐酸特比萘芬膏剂物料平衡图见图3-12，物料平衡表见3-24。

图3-12  盐酸特比萘芬膏剂物料平衡图  kg/批

表3-24  2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚物料平衡表

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | kg/批 | t/a |  | 项目 | kg/批 | t/a |
| 1 | 盐酸特比萘芬原料药 | 0.5 | 0.5 | 1 | 产品 | 50 | 50 |
| 2 | 甘油 | 5 | 5 | 2 |  |  |  |
| 3 | 羟苯乙酯 | 0.1 | 0.1 | 3 |  |  |  |
| 4 | 吐温-80 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
| 5 | 白凡士林 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |
| 6 | 十八醇 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |
| 7 | 十六醇 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |
| 8 | 纯化水 | 30.4 | 30.4 | 8 |  |  |  |
| 合计 |  | 50 | 50 | 合计 |  | 50 | 50 |

### 3.5.7其他

1、本项目每3个月对生产用容器进行1次清场。

产品制备过程所用容器采用碳酸丙烯酯进行清场，100kg/次/2个月，清场后的溶剂放入废试剂桶，交有资质单位处置；清场产生的废气通过工艺废气的收集措施进行收集进废气处理系统。

本环节排污节点：清场产生的废气（G4-1），清场产生的废溶剂（L4-1）。

2、天然气锅炉

本项目采用1台1t/h天然气锅炉，为2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制的水精馏提供热源，唐山金元生物技术有限公司1台1t/h天然气锅炉建成后一直未使用，本项目天然气用量为36万m3/a。

本环节排污节点：天然气锅炉燃烧废气（G4-2）。

3、有机废气处理装置

本项目有机废气处理依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置（“臭氧发生器+化学洗涤塔”），并对其提升改造，改造后处理工艺为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”装置处理，化学洗涤塔后连接除雾层（过滤网），去除水雾。化学洗涤塔内水箱水量为0.65m3，每个月更换1次；活性炭每三个月更换一次，活性炭装填量为0.6t/套。

本环节排污节点：定期更换的废碱液（L4-2），过滤网（S4-1）、废活性炭（S4-2）。

4、办公生活及其他

生产过程产生的废包装材料S4-3；除尘器产生的除尘灰S4-4；纯水制备产生的浓水W4-1，纯水制备产生的废离子交换树脂S4-5；办公生活产生的生活污水W4-2，生活垃圾S4-6。

表3-25    辅助及其他工程排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 主要污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G4-1 | 清场废气 | 碳酸丙烯酯、臭气浓度 | 间歇 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒 |
|  | G4-2 | 天然气燃烧废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 间歇 | 15m排气筒 |
| 废液 | L4-1 | 清场废溶剂 | 碳酸丙烯酯、杂质 | 间断 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |
|  | L4-2 | 有机废气处理装置 | 废碱液 | 间断 |  |
| 废水 | W4-1 | 纯水制备 | SS | 间断 | 经管网排至南堡开发区污水处理厂 |
|  | W4-2 | 办公生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 |  |
| 固废 | S4-1 | 有机废气处理装置 | 废过滤网 | 间断 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |
|  | S4-2 | 有机废气处理装置 | 废活性炭 | 间断 |  |
|  | S4-4 | 除尘器 | 除尘灰 | 间断 |  |
|  | S4-5 | 纯水制备 | 废离子交换树脂 | 间断 |  |
|  | S4-3 | 生产过程 | 废包装 | 间断 | 厂家回收 |
|  | S4-6 | 办公生活 | 生活垃圾 | 间断 | 环卫部门清运 |

## 3.6溶剂平衡

### 3.6.1二甲基乙酰胺物料平衡

本项目二甲基乙酰胺物料平衡见表3-26、图3-13。

图3-13   本项目二甲基乙酰胺物料平衡图  kg/批

表3-26  本项目二甲基乙酰胺物料平衡表

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | kg/批 | kg /a |  | 项目 | kg/批 | kg/a |
| 1 | 盐酸特比萘芬 | 8 | 2472 | 1 | 废气 | 3.03 | 936.27 |
| 2 |  |  |  | 2 | 废液 | 4.97 | 1535.73 |
| 3 |  |  |  | 3 | 固废 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 8 | 2472 | 合计 |  | 8 | 2472 |

### 3.6.2氯仿物料平衡

本项目氯仿物料平衡见图3-14、表3-27。

图3-14   本项目氯仿物料平衡图  kg/批

表3-27  本项目氯仿物料平衡表

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | kg/批 | kg /a |  | 项目 | kg/批 | kg /a |
| 1 | 盐酸特比萘芬 | 2.78 | 172.648 | 1 | 废气 | 0.16 | 49.44 |
| 2 |  | 397.22 | 24627.352 | 2 | 废液 | 2.62 | 123.208 |
| 3 |  |  |  | 3 | 固废 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 回收 | 397.22 | 24627.352 |
| 合计 |  | 400 | 24800 | 合计 |  | 400 | 24800 |

### 3.6.3碳酸丙烯酯物料平衡

本项目碳酸丙烯酯物料平衡见图3-15、表3-28。

图3-15   本项目碳酸丙烯酯物料平衡图  kg/批

表3-28  本项目碳酸丙烯酯物料平衡表

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | kg/批 | kg /a |  | 项目 | kg/批 | kg /a |
| 1 | 盐酸特比萘芬 | 26.12 | 1619.16 | 1 | 废气 | 27.44 | 8478.96 |
| 2 | 匹多莫德 | 5.74 | 555 | 2 | 废液 | 3695.245 | 163.285 |
| 3 | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚 | 3600 | 7412.34 | 3 | 固废 | 2.115 | 653.535 |
| 4 | 回用 | 1018.14 | 66775.84 | 4 | 回用 | 1018.14 | 66775.84 |
| 5 | 清场 | 100kg/次/2个月 | 500 | 5 | 副产品 | 7.06 | 790.72 |
| 合计 |  | 4750 | 76862.34 | 合计 |  | 4750 | 76862.34 |

## 3.7公用工程

### 3.7.1给排水

（1）给水

拟建项目给水水源为市政自来水，拟建项目总用水量258.96m3/d，其中新鲜水用量220.96m3/d，循环水用量为36m3/d，总循环水利用率13.48%。

新鲜水主要用于生活用水、纯水制备用水、有机废气处理装置补水、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制用水及循环水池补水。

生活用水：拟建项目劳动定员24人；车间采用四班三运转制；全年生产时间为300天，共7200小时。员工均不在厂区食宿，生活用水量约为0.4m3/d（120m3/a）；

纯水制备用水：盐酸特比萘芬膏剂制备过程添加纯水，纯水采用纯水装置制备，制备纯水所用新鲜水量为135m3/d（40500m3/a），制得纯水101.3m3/d（30400m3/a）；

有机废气处理装置补水：有机废气处理装置化学洗涤塔补水0.02m3/d；

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制用水：2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制过程添加新鲜水，添加水量为84.85m3/d（25454.1 m3/a）；

生产过程中反应釜、精制釜夹套水循环使用，其中常温循环水池循环水量分别为7.5m3/d、10m3/d，热水循环水池循环水量为3m3/d、4.5m3/d，冷水循环水池循环水量为1.5m3/d、4.5m3/d，空调净化系统循环水池循环水量为5m3/d，循环水池补水量共为1 m3/d（300 m3/a）；

（2）排水

厂区排水实行雨污分流制，雨水直接排入雨水管网。

本项目常温、热水、冷水循环水池及空调净化系统循环水池中水均为间接冷却或加热水，循环使用不外排；2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制用水精馏后回用于生产，无废水外排；纯水制备产生浓水为33.7m3/d（10110m3/a）；生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a），纯水制备产生的浓水与生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，排入南堡经济开发区污水处理厂。

水平衡表见3-16。

图3-16    拟建项目水量平衡图     （m3/d）

### 3.7.2供电工程

本项目供电系统由唐山市南堡经济区供电环网柜供应10kV电源，再由本厂区一台200kVA杆装变压器供给各用户点380V电源。该项目总负荷容量为118.17kW，计算负荷为70kW；唐山金元生物技术有限公司总负荷容量为150kW，计算负荷为105kW。本厂200kVA杆装变压器总的计算负载约为180kW，能够满足本项目使用要求。

本项目年耗电量为72万KWh。

### 3.7.3供热工程

本项目生活供热依托唐山金元生物技术有限公司；生产采用电加热，2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制的水精馏及双锥回转真空干燥机采用1台1t/h天然气锅炉提供热源并安装低氮燃烧设施，本项目天然气用量为36万m3/a，由园区管网提供。

### 3.6.4供气工程

本项目配备1台空压机，供给各自生产工艺用气，满足工艺需求。

## 3.8污染源强及拟采取的治理措施

### 3.8.1废气污染源及防治措施

#### 3.8.1.1工艺废气污染源及防治措施

1、有组织工艺废气

根据工程分析，将本项目生产产生的废气汇总如下。

表3-29   本项目主要废气污染物排放情况

| 生产车间 | 产品 | 工段 | 主要污染物 | 产生速率（kg/批） | 工段反应时间（h） | 产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间一 | 盐酸特比萘芬 | 粗品 | 投料、反应废气G1-1 | 二甲基乙酰胺 | 0.03 | 4 | 0.0075 |
|  |  |  |  | HCl | 1.02 | 4 | 0.255 |
|  |  |  | 浓缩冷凝废气G2-2 | 二甲基乙酰胺 | 3 | 3 | 1 |
|  |  |  | 投料、反应废气G1-3 | 氯仿 | 0.08 | 1 | 0.08 |
|  |  |  |  | HCl | 0.002 | 2 | 0.001 |
|  |  |  | 离心废气G1-4 | 氯仿 | 0.08 | 0.5 | 0.16 |
|  |  | 精制 | 投料废气G1-5 | 碳酸丙烯酯 | 0.035 | 2 | 0.0175 |
|  |  |  | 离心废气G1-6 | 碳酸丙烯酯 | 0.07 | 0.5 | 0.14 |
|  |  |  | 烘干废气G1-7 | 碳酸丙烯酯 | 2.82 | 2 | 1.41 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 0.3 | 2 | 0.15 |
|  |  |  | 破碎、筛分废气G1-8 | 颗粒物 | 0.15 | 0.5 | 0.3 |
| 生产车间一 | 匹多莫德 | 粗品 | 投料、反应废气G2-1 | 碳酸丙烯酯 | 0.035 | 10 | 0.0035 |
|  |  |  | 离心废气G2-2 | 碳酸丙烯酯 | 0.07 | 0.5 | 0.14 |
|  |  |  | 浓缩冷凝废气G2-3 | 碳酸丙烯酯 | 3.5 | 2 | 1.75 |
|  |  | 精制 | 投料废气G2-4 | 碳酸丙烯酯 | 0.035 | 2 | 0.0175 |
|  |  |  | 离心废气G2-5 | 碳酸丙烯酯 | 0.07 | 0.75 | 0.0933 |
|  |  |  | 烘干废气G2-6 | 碳酸丙烯酯 | 6.96 | 4 | 1.74 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 0.82 | 4 | 0.205 |
|  |  |  | 破碎、筛分废气G2-7 | 颗粒物 | 0.41 | 0.5 | 0.82 |
| 精制车间 | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚 | 一次精制 | 酸化废气G3-1 | HCl | 0.007 | 3 | 0.0023 |
|  |  | 二次精制 | 投料废气G3-2 | 碳酸丙烯酯 | 0.36 | 2 | 0.18 |
|  |  |  | 离心废气G3-3 | 碳酸丙烯酯 | 0.72 | 2.5 | 0.288 |
|  |  |  | 干燥废气G3-4 | 碳酸丙烯酯 | 10.8 | 3 | 3.6 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 4.1 | 3 | 1.367 |
|  |  |  | 精馏冷凝废气G3-5 | 碳酸丙烯酯 | 12.5 | 5 | 2.5 |
| —— | 其他 | 清场废气G4-1 | 碳酸丙烯酯 | 2 | 2 | 1 |

（1）废气收集措施

原料药合成及其精制、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制过程产生的废气主要有二甲基乙酰胺、HCl、氯仿、碳酸丙烯酯、颗粒物，各产污工段源强见上表。

其中生产车间一：

①合成成间：

合成间3台反应釜，均设置回流冷凝器，回流冷凝器放空管共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；合成间1台离心机设置于1个4m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至有机废气处理装置；合成间1台水喷射泵抽真空后，尾气经1根DN50的引风管，连接至有机废气处理装置；

②精制间：

精制间整体为封闭间，精制间内设置2台精制釜，1台离心机，该封闭间经空气净化后有外排的排空口，将排空口采用DN200的引风管，连接至有机废气处理装置；

③烘干间、粉碎间、筛分总混间：

上述3个间分别为单独的封闭间，经空气净化后废气首先经过生产车间一内配置的布袋除尘器除尘后排空，将排空口采用DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；

其中粉碎机、筛分机均为密闭操作的设备，且粉碎机自带除尘，因此粉尘量很小。

2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制车间：

①精制车间南边6个釜

第1个主要用于水、碱溶解粗品固体，未设置回流冷凝器；

2个酸化釜共用1个回流冷凝器；2个酸化釜下方配套2个离心机，由于酸化已至中性，且不存在挥发溶剂，拟考虑此2台离心机不设置封闭间；

1台溶解釜设置回流冷凝器；

2个精制釜各配置1套回流冷凝器；2个精制釜下方配套2个离心机，设置于1个8m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管；

上述6个釜反应釜放空口、回流冷凝器放空管共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；1个封闭间经上方DN80的引风管，连接至有机废气处理装置。

②精制车间北侧2个釜

北侧设置2台降温釜，均未设置回流冷凝器，2个降温釜下方配套2个离心机，降温釜主要是对NaCl水溶液进行降温析晶，不存在挥发溶剂，因此，2台降温釜及配套2个离心机，均无需废气收集。

③精制车间东侧干燥机

精制车间东侧设置1台双锥回转真空干燥机，双锥回转真空干燥机设置于1个6500mm×6000mm×4100mm的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至脉冲布袋除尘器处理；同时该设备设置1台水喷射泵抽真空，抽真空尾气经DN50的引风管，连接至有机废气处理装置。

同时，本项目要求溶剂泵送进料过程均不得敞口，各釜及设备间物料转运均为密闭管道输送。

（2）废气处理装置

本项目采用的有机废气处理装置依托唐山金元生物技术有限公司“臭氧发生器+化学洗涤塔”+1根15m排气筒，配套风机风量5000m3/h，目前唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置已进行了验收监测，污染物均可达标排放，但考虑到本项目需要依托该装置，为确保污染物达标排放，本项目对其提升改造，改造后处理工艺为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+1根15m排气筒，配套风机风量提升为7000m3/h，依托可行性论证详述于报告“6.1废气污染防治措施可行性论证”；

烘干间、粉碎间、筛分总混间配置布袋除尘器，风量2700 m3/h。

精制车间东侧干燥机配套脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒，配套风机风量2000m3/h。

（3）源强及达标分析

盐酸特比萘芬与匹多莫德原料药不同时生产，且此2种原料药合成粗品过程考虑2批同时生产，则：

①盐酸特比萘芬原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时

收集的废气主要为二甲基乙酰胺、HCl、氯仿、碳酸丙烯酯、颗粒物，废气中各污染物产生速率分别为二甲基乙酰胺 2.015kg/h、HCl 0.2606kg/h、氯仿0.48kg/h、碳酸丙烯酯 8.3155kg/h，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生速率为 10.8105kg/h，臭气浓度7000（无量纲），盐酸特比萘芬原料药烘干、破碎、筛分颗粒物0.45kg/h、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物 1.367kg/h。

二甲基乙酰胺可与水任意比例互溶，HCl、氯仿、碳酸丙烯酯溶于碱液，有机废气处理装置为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”，有机废气经碱洗的同时负压吸入臭氧，有机废气收集效率以95%计，处理效率＞99%，则废气中各污染物排放速率分别为二甲基乙酰胺 0.0191kg/h、HCl 0.0025kg/h、氯仿0.0046kg/h、碳酸丙烯酯 0.079kg/h，排放浓度分别为二甲基乙酰胺2.73mg/m3、HCl 0.36mg/m3、氯仿0.66mg/m3、碳酸丙烯酯11.28mg/m3，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃排放速率为0.1027kg/h，排放浓度为14.67mg/m3，臭气浓度500（无量纲）。

盐酸特比萘芬原料药烘干、破碎、筛分颗粒物，经收集后首先采用布袋除尘器处理，然后再经“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”后，除尘效率＞99.9%，则颗粒物排放速率0.00045kg/h，排放浓度为 0.06mg/m3。

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物经收集后采用脉冲布袋除尘器处理，收集效率以95%计，除尘效率＞99%，则颗粒物排放速率0.0131kg/h，排放浓度为6.53mg/m3。

综上非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中要求。

若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，根据唐山金元生物技术有限公司VOCs治理项目验收监测（超环检验（2017）第026号）可知，企业满负荷生产时，有机废气处理装置进口非甲烷总烃最大产生速率为1.57kg/h、HCl最大产生速率为0.275kg/h，则经处理后废气中HCl 排放速率为0.0052kg/h，排放浓度为0.74mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.1184kg/h，排放浓度为16.91mg/m3。

因此，若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，非甲烷总烃仍满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物仍满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

②匹多莫德原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时

收集的废气主要为HCl、碳酸丙烯酯、颗粒物，废气中各污染物产生速率分别为HCl 0.0046kg/h、碳酸丙烯酯 12.3858kg/h，臭气浓度4000（无量纲），匹多莫德原料药烘干、破碎、筛分颗粒物 1.025kg/h、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物 1.367kg/h。

HCl、碳酸丙烯酯溶于碱液，有机废气处理装置为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”，有机废气经碱洗的同时负压吸入臭氧，有机废气收集效率以95%计，处理效率＞99%，则废气中各污染物排放速率分别为HCl 0.0000437kg/h、碳酸丙烯酯 0.1177kg/h，排放浓度分别为HCl 0.0062mg/m3、碳酸丙烯酯 16.81mg/m3，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃排放速率为 0.1177kg/h，排放浓度为16.81mg/m3，臭气浓度250（无量纲）。

匹多莫德原料药烘干、破碎、筛分颗粒物，经收集后首先采用脉冲布袋除尘器处理，然后再经“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”后，除尘效率＞99.9%，则颗粒物排放速率 0.001025kg/h，排放浓度为 0.15mg/m3。

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物经收集后采用脉冲布袋除尘器处理，除尘效率＞99%，则颗粒物排放速率0.0137kg/h，排放浓度为6.85mg/m3。

综上非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中要求。

若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，根据唐山金元生物技术有限公司VOCs治理项目验收监测（超环检验（2017）第026号）可知，企业满负荷生产时，有机废气处理装置进口非甲烷总烃最大产生速率为1.57kg/h、HCl最大产生速率为0.275kg/h，则经处理后废气中HCl 排放速率为0.002794kg/h，排放浓度为0.40mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.1334kg/h，排放浓度为19.06mg/m3。

因此，若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，非甲烷总烃仍满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物仍满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2、无组织废气

本项目对废气产生环节均进行了收集，但仍不能保证对废气完全收集，根据物料衡算：

①盐酸特比萘芬原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时

无组织废气中二甲基乙酰胺排放速率为0.1008kg/h、HCl排放速率为0.013kg/h、氯仿排放速率为0.024kg/h、碳酸丙烯酯排放速率为0.4158kg/h，颗粒物排放速率为0.06kg/h，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃排放速率为 0.5406kg/h，臭气浓度200（无量纲）。

②匹多莫德原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时

无组织废气中HCl排放速率为0.0002kg/h、碳酸丙烯酯排放速率为 0.6193kg/h，颗粒物排放速率为0.06kg/h，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃排放速率为 0.6193kg/h，臭气浓度150（无量纲）。

本项目主要废气污染源及防治措施见表3-30~3-31，废气污染源排放量见表3-32。

表3-30    本项目主要废气污染源及防治措施

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m3 ) | 治理措施 | 处理效率(%) | 风量(m3/h) | 排气筒高度(m) | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸特比萘芬原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时 | 有组织 | 二甲基乙酰胺 | 2.015 | 272 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99 | 7000 | 15 | 2.72 | 0.0191 |
|  |  | HCl | 0.2606 | 36 |  | 99 |  |  | 0.36 | 0.0025 |
|  |  | 氯仿 | 0.48 | 66 |  | 99 |  |  | 0.66 | 0.0046 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 8.3155 | 1128 |  | 99 |  |  | 11.28 | 0.079 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.8105 | 1467 |  | 99 |  |  | 14.67 | 0.1027 |
|  |  | 盐酸特比萘芬原料药颗粒物 | 0.45 | 60 | 除尘器+“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99.9 | 7000 | 15 | 0.06 | 0.00045 |
|  |  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚颗粒物 | 1.367 | 685 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 2000 | 15 | 6.53 | 0.0131 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.06 |
|  |  | HCl | 0.013 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.013 |
|  |  | 二甲基乙酰胺 | 0.1008 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.1008 |
|  |  | 氯仿 | 0.024 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.024 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 0.4158 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.4158 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.5406 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.5406 |

续表3-30    本项目主要废气污染源及防治措施

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m3 ) | 治理措施 | 处理效率(%) | 风量(m3/h) | 排气筒高度(m) | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匹多莫德原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时 | 有组织 | HCl | 0.0046 | 0.62 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99 | 7000 | 15 | 0.0062 | 0.0000437 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 12.3858 | 1681 |  | 99 |  |  | 16.81 | 0.1177 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 12.3858 | 1681 |  | 99 |  |  | 16.81 | 0.1177 |
|  |  | 匹多莫德原料药颗粒物 | 1.025 | 150 | 除尘器+“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99.9 | 7000 | 15 | 0.15 | 0.001025 |
|  |  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚颗粒物 | 1.367 | 685 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 2000 | 15 | 6.53 | 0.0131 |
|  | 无组织 | HCl | 0.0002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0002 |
|  |  | 颗粒物 | 0.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.06 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 0.6193 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.6193 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.6193 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.6193 |

表3-31    本项目与“金元生物科技”一起生产时主要废气污染源及防治措施

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m3 ) | 治理措施 | 处理效率(%) | 风量(m3/h) | 排气筒高度(m) | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸特比萘芬原料药、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制与“金元生物科技”生产时 | 有组织 | 二甲基乙酰胺 | 2.015 | 273 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99 | 7000 | 15 | 2.73 | 0.0191 |
|  |  | HCl | 0.5356 | 74 |  | 99 |  |  | 0.74 | 0.0052 |
|  |  | 氯仿 | 0.48 | 66 |  | 99 |  |  | 0.66 | 0.0046 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 8.3155 | 1128 |  | 99 |  |  | 11.28 | 0.079 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 12.3805 | 1691 |  | 99 |  |  | 16.91 | 0.1184 |
|  |  | 盐酸特比萘芬原料药颗粒物 | 0.45 | 60 | 除尘器+“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99.9 | 7000 | 15 | 0.06 | 0.00045 |
|  |  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚颗粒物 | 1.367 | 685 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 2000 | 15 | 6.53 | 0.0131 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.06 |
|  |  | HCl | 0.013 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.013 |
|  |  | 二甲基乙酰胺 | 0.1008 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.1008 |
|  |  | 氯仿 | 0.024 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.024 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 0.4158 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.4158 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.5406 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.5406 |

续表3-31    本项目与“金元生物科技”一起生产时主要废气污染源及防治措施

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m3 ) | 治理措施 | 处理效率(%) | 风量(m3/h) | 排气筒高度(m) | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匹多莫德原料药、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制与“金元生物科技”生产时 | 有组织 | HCl | 0.2796 | 40 | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99 | 7000 | 15 | 0.40 | 0.002794 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 12.3858 | 1681 |  | 99 |  |  | 16.81 | 0.1177 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 13.9558 | 1906 |  | 99 |  |  | 19.06 | 0.1334 |
|  |  | 匹多莫德原料药颗粒物 | 1.025 | 150 | 除尘器+“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” | 99.9 | 7000 | 15 | 0.15 | 0.001025 |
|  |  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚颗粒物 | 1.367 | 685 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 2000 | 15 | 6.53 | 0.0131 |
|  | 无组织 | HCl | 0.0002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0002 |
|  |  | 颗粒物 | 0.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.06 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 0.6193 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.6193 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.6193 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.6193 |

表3-32    本项目主要废气污染源排放量

| 污染源 | 污染物 | 项目 | 产生量（kg/批） | 年产批次（批） | 产生量 | 排放量（kg/a） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （kg/a） |  | （kg/a） |
| 有组织废气 | 二甲基乙酰胺 | 盐酸特比萘芬 | 3.03 | 309 | 936.27 | 8.8946 | 8.8946 |
|  | HCl | 盐酸特比萘芬 | 1.022 | 309 | 315.798 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚 | 0.007 | 483 | 3.381 | 0.0321 | 0.0321 |
|  | 氯仿 | 盐酸特比萘芬 | 0.16 | 309 | 49.44 | 0.4697 | 0.4697 |
|  | 碳酸丙烯酯 | 盐酸特比萘芬 | 2.925 | 309 | 903.825 | 8.5863 | 8.5863 |
|  |  | 匹多莫德 | 10.67 | 112 | 1195.04 | 11.3529 | 11.3529 |
|  |  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚 | 24.38 | 483 | 11775.54 | 111.8676 | 111.8676 |
|  |  | 清场 | 2 | 5 | 10 | 0.095 | 0.095 |
|  | 非甲烷总烃 | —— | 43.165 | / | 14870.115 | 141.2661 | 141.2661 |
|  | 颗粒物 | 盐酸特比萘芬 | 0.45 | 309 | 139.05 | 0.139 | 0.139 |
|  |  | 匹多莫德 | 1.025 | 112 | 114.8 | 0.1148 | 0.1148 |
|  |  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚 | 1.367 | 483 | 660.261 | 6.3128 | 6.3128 |
| 无组织废气 | HCl | —— | —— | —— | 15.959 |
|  | 颗粒物 | —— |  |  | 28.98 |
|  | 二甲基乙酰胺 | —— |  |  | 46.8135 |
|  | 氯仿 | —— |  |  | 2.472 |
|  | 碳酸丙烯酯 | —— |  |  | 696.2202 |
|  | 非甲烷总烃 | —— |  |  | 745.5057 |

#### 3.8.1.2其他废气污染源及防治措施

1、天然气燃烧锅炉废气

本项目采用1台1t/h天然气锅炉，为2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制的水精馏提供热源，并安装低氮燃烧设施，本项目天然气用量为36万m3。

本项目使用天然气由唐山南堡中燃燃气有限公司提供，天然气成分见下表。

表3-33        天然气成分一览表

| 甲烷 | CmHn | CO2 | 氮气 | 硫化氢 | 高位热值 | 低位热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.2110% | 6.8001% | 0% | 0.9889% | 1.2 mg/Nm3 | 9383kcal/m3 | 8462 kcal/m3 |

根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），燃气锅炉产污系数分别为：NOX 18.71kg/万m3·燃料，加装低氮燃烧设施后NOX可减少80%；SO2 0.02Skg/万m3·燃料，废气量136259.17m3/万m3·燃料。燃烧烟气经1根15m高排气筒排放，经计算，本项目烟气产生量为681.3m3/h，SO2产生速率为0.00012kg/h，NOX产生速率为0.019kg/h，则外排烟气中SO2浓度为0.18mg/m3、NOX浓度为27.59mg/m3，颗粒物类比同类锅炉排放浓度为3.9mg/m3，废气中各污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，且锅炉烟筒不低于8m的要求；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。

### 3.8.2废水污染源及防治措施

本项目常温、热水、冷水循环水池及空调净化系统循环水池中水均为间接冷却或加热水，循环使用不外排；纯水制备制得的纯水用于膏剂的添加水，无废水外排；2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制用水精馏后回用于生产，无废水外排；

纯水制备产生的浓水（33.7m3/d，主要污染物为COD40mg/L）与生活污水（0.32m3/d，COD300 mg/L、BOD5180 mg/L、SS150 mg/L、氨氮25 mg/L），满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，排入南堡经济开发区污水处理厂。

### 3.8.3噪声污染源及防治措施

项目噪声主要来自风机、泵类、空压机、粉碎机、振荡筛、包装机、烘箱、干燥机等设备，各噪声源噪声级在80~95dB（A）。设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，设计部门在设计时要合理布局，本项目采取基础减振、厂房隔声和风机加装隔声罩等措施控制噪声，采取以上措施后，可降噪15~25 dB（A）。

噪声污染源与防治措施见表3-34。

表3-34    本项目噪声污染源及污染防治措施

| 序号 | 设备名称 | 源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 95 | 基础减振，厂房隔声、消声器 | 70 |
| 2 | 离心机 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 60 |
| 3 | 真空泵 | 90 | 基础减振，厂房隔声 | 70 |
| 4 | 离心泵 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 70 |
| 5 | 粉碎机 | 80 | 基础减振，厂房隔声 | 60 |
| 6 | 振荡筛 | 80 | 基础减振，厂房隔声 | 60 |
| 7 | 包装机 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 65 |
| 8 | 空压机 | 95 | 基础减振，厂房隔声 | 70 |
| 9 | 热风循环烘箱 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 65 |
| 10 | 双锥回转真空干燥机 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 65 |

经上述措施及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，周边最近敏感点为东南侧1750m的滨海花园小区，经距离衰减后，对其无影响。

### 3.8.4固体废物污染源及防治措施

本项目产生的固体废物主要有废渣、废液、除尘灰、废离子树脂、废过滤膜、废滤布、废活性炭、废过滤网、废碱液、废包装及职工生活垃圾。按照《国家危险固废名录》规定，本项目产生的危险废物主要包括废渣、废液、除尘灰、废离子树脂、废过滤膜、废滤布、废活性炭、废过滤网、废碱液等，产生的危险废物分类包装、收集后暂存于危废暂存间，定期委托曲阳金隅水泥有限公司安全处置；废包装交由厂家回收；生活垃圾由环卫部门集中清运并卫生填埋。本项目固废产生量、类别及相应处置措施见表3-35。

表3-35  固体废物产生量与处置措施

| 序号 | 污染工序 | 污染物 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤、抽滤 | 废渣 | 6.7 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 | 0 | HW02 |
| 2 | 生产过程 | 废液 | 35.3 |  | 0 | HW02 |
| 3 | 清场 | 废液 | 0.49 |  | 0 | HW02 |
| 4 | 除尘器 | 除尘灰 | 0.90 |  | 0 | HW02 |
| 5 | 纯水制备 | 废离子交换树脂 | 0.1 |  | 0 | HW13 |
| 6 | 过滤 | 废过滤膜 | 0.1 |  | 0 | HW49 |
| 7 | 抽滤 | 废滤布 | 0.1 |  | 0 | HW49 |
| 8 | 有机废气处理装置 | 废活性炭 | 2.0 |  | 0 | HW49 |
| 9 | 有机废气处理装置 | 废过滤网 | 0.1 |  | 0 | HW49 |
| 10 | 有机废气处理装置 | 废碱液 | 6.5m3/a |  | 0 | HW35 |
| 11 | 生产过程 | 废包装 | 3 | 厂家回收 | 0 | 一般固废 |
| 12 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.3 | 环卫部门集中清运 | 0 | 一般固废 |
| 合计 |  |  | 0 |  |

综上，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置。

### 3.8.5防腐防渗措施

为防止项目建设对地下水的影响，项目应加强物料储存设施、环保设施的管理，做好厂区防渗工作，避免物料跑冒滴漏对地下水的污染，本项目采取分区治理的方式进行防渗处理。

本项目各单元、设施分区污染防治区划分见表3-36。

表3-36    拟建工程各单元、设施分区污染防治区划分

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间一 | 地面 | 重点 |
| 2 | 精制车间 | 地面 | 重点 |
| 3 | 化验室及办公室 | 地面 | 一般 |
| 4 | 综合库房 | 地面 | 一般 |
| 5 | 危化品库 | 地面及裙角 | 重点 |
| 6 | 危废暂存间 | 地面及裙角 | 重点 |
| 7 | 盐酸储罐区 | 地面及围堰 | 重点 |
| 8 | 事故池、消防废水池 | 底面及池体四壁 | 重点 |

表3-37    地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中防渗要求具体见表3-36，结合厂区实际，本项目防渗工程设计标准及维护需满足下列要求：

①重点污染防渗区的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行；同时，盐酸储罐区及围堰，采用环氧树脂玻璃钢做防腐层。

对于本项目而言，危化品库、盐酸储罐区、事故池为新建，建设过程参照上述重点防渗区建设；生产车间一、精制车间、消防废水池为依托“金元技术”现有，根据企业提供资料，均由耐酸碱水泥防渗处理，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗、防腐水泥进行硬化，经以上防渗措施处理后防渗层渗透系数小于1×10-7m/s，满足防渗要求。

②一般污染防渗区的防渗性能应黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s）；或参照GB16889执行；

对于本项目而言，化验室及办公室、综合库房为依托“金元技术”现有，根据企业提供资料，均采取水泥硬化处理，混凝土厚度不低于20cm，经以上防渗措施处理后防渗层渗透系数小于1×10-7m/s，满足防渗要求。

③简单防渗区进行一般地面硬化；

④危废暂存间应当参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，地面及储存间裙角采区防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置警示标志。

对于本项目而言，危废暂存间为新建，建设过程参照上述要求建设。

⑤各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限；

⑥加强污水管道的维护和管理，防止物料的跑冒滴漏，同时加强厂区防渗、防腐设备的检查、维修力度，确保防渗、防腐效果；

⑦非污染防治区：采用“非硬即绿”的原则。

经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。

## 3.9非正常工况分析

非正常工况包括以下方面：全厂性紧急停车（如停电）、临时性故障开停车、大检修开停车、污水处理设施运行异常等。下面就项目投产后容易造成污染的几个非正常工况进行分析。

（1）生产装置非正常工况分析

①生产装置在正常生产过程中，遇到停水、停电等意外情况可按操作规程停车。将未反应好的物料放置在釜内，关闭进料出料阀门，待水、电供应正常后恢复生产。非正常停车后物料不外排，不会对外环境造成影响。

②生产装置停车时应最后关闭废气处理装置，开车时应先打开废气处理装置，避免停开车造成污染物非正常排放。

（2）废气处理设施异常等非正常排放分析

项目废气治理设施运行过程中，由于设备故障，导致废气不能达标排放。由于本项目有机废气为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”多级处理工艺，在某一单独设备发生故障时（本报告考虑废气处理装置废气处理效率下降至90%），设备修复过程中，增大剩余处理单元的处理负荷，提高剩余处理单元的处理效率，一般设备故障均可以在2h以内修复完成，如果治理措施不能在短时间内修复，则停止生产，减少非正常工况的污染物排放，待故障修复后，再进行生产。

## 3.10污染源排放汇总表

本项目污染物排放情况见表3-38。

3-38  本项目污染物年排放情况一览表  单位：kg/a

| 类别 | 废气（水）量 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织工艺废气 | HCl | 319.179 | 300.1879 | 3.0321 |
|  |  | 二甲基乙酰胺 | 936.27 | 880.5619 | 8.8946 |
|  |  | 氯仿 | 49.44 | 46.4983 | 0.4697 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 13884.405 | 13056.28 | 131.9018 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 14870.115 | 13983.34 | 141.2661 |
|  |  | 颗粒物 | 914.111 | 878.5644 | 6.5666 |
|  | 天然气锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 19.13 | / | 19.13 |
|  |  | SO2 | 0.864 | / | 0.864 |
|  |  | NOX | 136.8 | / | 136.8 |
|  | 无组织排放 | HCl | 15.959 | / | 15.959 |
|  |  | 二甲基乙酰胺 | 46.8135 | / | 46.8135 |
|  |  | 氯仿 | 2.472 | / | 2.472 |
|  |  | 碳酸丙烯酯 | 696.2202 | / | 696.2202 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 745.5057 | / | 745.5057 |
|  |  | 颗粒物 | 28.98 | / | 28.98 |

续3-38  本项目污染物年排放情况一览表  单位：kg/a

| 类别 | 废气（水）量 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m³/a） | 10206 | / | 10206 |
|  | COD（t/a） | 0.43 | / | 0.43 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0024 | / | 0.0024 |
| 固废 | 一般固废（t/a） | 3.3 | 3.3 | 0 |
|  | 危险废物（t/a） | 52.29 | 52.29 | 0 |

## 3.10清洁生产分析

本项目在运行过程中，使用原材料较为清洁无毒害，各种原材料在生产过程中产生的废料和包装材料尽量做到充分循环利用和回收利用。符合国家可再生能源法的要求。项目生产过程实施机械化控制，避免人工操作的随意性，对运行安全、质量都有了强力的保证，同时减少了整个运行过程中污染物的产生。项目生产线系统稳定，产品先进，物耗、能耗较低，污染物的产生量和排放量较小，同时配备了相应的处理措施，综上所述，本项目符合清洁生产的要求。

### 3.10.1清洁生产分析的目的

清洁生产从本质上来说，是指将整体预防污染的环境策略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加社会经济效益，减少或者消除对人类及环境的风险。就生产过程而言，清洁生产要求最大限度的利用原材料与能源，通过循环利用，重复使用，将原材料最大限度的转化为产品。节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量，应贯穿于生产产品的整个周期。具体措施包括不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采取先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和生产使用过程中污染物的产生和排放。

在引入清洁生产之前，环评关注的重点是污染产生以后对环境的影响以及为消除或减轻这种影响所采取的措施，即对产生的污染物进行末端治理。由于末端治理投资及运行成本太高，大部分企业的末端处理设施没有正常运行，造成我国环境污染状况不能得到有效控制。引入清洁生产分析的目的在于判定出企业可能出现不符合清洁生产的环节，并提出相应的解决方案，从而使企业实现清洁生产，减轻建设项目的末端处理负担，提高建设项目的环境可靠性，降低建设项目的环境责任风险。

### 3.10.2清洁生产水平分析

（1）评价指标体系

化学药品原料药制造清洁生产评价指标体系见表3-39~3-40。

表3-39 化学药品原料药制造清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 20 | 化学合成尾气处理* | — | 5 | 配备废气处理系统，使其有组织排放 | — |
| 2 |  |  | 设备密闭程度 | — | 5 | 100%设备密闭操作 | 85%以上设备密闭操作 | 70%以上%设备密闭操作 | 设备全部密闭，Ⅰ级 |
| 3 |  |  | 设备机械化程度 | — | 5 | 生产全过程机械化连续操作 | 精制过程无人工转移 | 精制过程无人工转移，Ⅱ级 |
| 4 |  |  | 工艺、设备先进程度 | — | 2.5 | 采用国际先进水平工艺，主要设备85%以上为先进水平 | 采用国际先进水平工艺，主要设备80%以上为先进水平 | 采用国际先进水平工艺，主要设备70%以上为先进水平 | 主要设备70%以上为先进水平，Ⅰ级 |
| 5 |  |  | 淘汰落后设备、生产工艺执行情况* | — | 2.5 | 不应使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和设备 | — |
| 6 | 资源能源消耗指标 | 15 | 单位产品综合能耗 | Tce/t | 5 | ≤5 | ≤9 | ≤15 | 2.32，Ⅰ级 |
| 7 |  |  | 单位产品新鲜水消耗 | m3/t | 5 | ≤500 | ≤700 | ≤1000 | 256.3，Ⅰ级 |
| 8 |  |  | 纯化水产水率 | — | 5 | ≥90% | ≥85% | ≥75% | ≥75%，Ⅲ级 |
| 9 | 资源综合利用指标 | 15 | 冷却水重复利用率 | — | 4 | ≥99% | ≥97% | ≥95% | 97.3，Ⅱ级 |
| 10 |  |  | 溶媒回收率* | — | 5 | ≥85% | ≥75% | ≥65% | ≥65%，Ⅲ级 |
| 11 |  |  | 锅炉能源消耗种类 | — | 3 | 燃气 | — |
| 12 |  |  | 水资源梯级使用 | — | 3 | 设备或容器等清洗水梯级使用 | — |
| 13 | 污染物产生指标 | 30 | 单位产品COD产生量 | kg/t | 3 | ≤210 | ≤300 | ≤400 | — |
| 14 |  |  | 单位产品氨氮产生量 | kg/t | 3 | ≤135 | ≤180 | ≤270 | — |
| 15 |  |  | 单位产品危废产生量 | kg/t | 5 | ≤35 | ≤50 | ≤70 | 227，Ⅲ级 |
| 16 |  |  | 水污染物排放* | — | 4 | 符合GB8978-96要求 | — |
| 17 |  |  | 粉尘排放* | — | 5 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 | — |
| 18 |  |  | 非甲烷总烃排放* | — | 5 | 符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》要求 | — |
| 19 |  |  | 恶臭排放* | — | 5 | — | — |
| 20 | 产品特征指标 | 4 | 产品一次生产合格率 | — | 4 | ≥99% | ≥98% | ≥97% | ≥99%，Ⅰ级 |
| 21 | 清洁生产 管理指标 | 16 | 详见表3-40 |

表3-40  化学药品原料药制造清洁生产管理指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁生产管理指标 | 16 | 环境法律法规标准执行情况* | 1.5 | 符合国家和地方相关环境法律、法规 | 符合 |
| 2 |  |  | 产业政策执行情况* | 1.5 | 符合国家和地方相关产业政策 | 符合 |
| 3 |  |  | 开展清洁生产审核情况 | 1.5 | 企业进行了清洁生产审核，设有清洁生产管理部门管理人员 | 企业进行了清洁生产审核，并建立了持续清洁生产机制 | 企业进行了清洁生产审核 | Ⅱ级 |
| 4 |  |  | 岗位培训 | 1.5 | 所有岗位进行定期培训 | 对80%岗位进行定期培训 | 对50%岗位进行定期培训 | Ⅰ级 |
| 5 |  |  | 环境管理 | 1.5 | 通过环境管理体系认证 | 健全、完善环境管理制度并并纳入日常管理 | 较完善的环境管理制度 | Ⅱ级 |
| 6 |  |  | 能源计量管理 | 1.5 | 能源计量器具配备符合GB17167要求，配备专职管理人员，制定年度、月度能源计划，能源指标在公司内部分解 | 能源计量器具配备符合GB1716要求；配备专职管理人员，制定年度、月度能源计划 | 能源计量器具配备符合GB17167要求，配备兼职管理人员 | Ⅱ级 |
| 7 |  |  | 环境监测及信息公开* | 2 | 建立主要污染物监测制度，按照相关部门要求开展污染源监测和信息公开 | 满足 |
| 8 |  |  | 固体废弃物处理处置情况* | 2 | 一般固体废弃物是否采取了废物分类收集、回收、处理；危险废弃物按照《国家危险废弃物名录》进行辨识、分类管理，并按照GB18597相关规定贮存，按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》进行处置 | 满足 |
| 9 |  |  | 排污口规范化管理* | 2 | 排污口设置符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求 | 满足 |
| 10 |  |  | 环境应急预案有效 | 1 | 编制系统的环境应急预案并定期开展环境应急演练 | 满足 |
| 注：①带*为限定性指标。 |

（2）评价方法

为综合考核医药制造企业清洁生产的总体水平，采用限定性指标评价和综合评价指数评价相结合的方法，根据综合评价指数确定企业清洁生产水平等级的评价，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先水平（Ⅰ级）、清洁生产先进水平（Ⅱ级）、清洁生产一般水平（Ⅲ级），详见表3-41。

表3-41   医药制造业不同等级的清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 清洁生产领先水平(Ⅰ级) | P≥92，限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| 清洁生产先进水平(Ⅱ级) | 92＞P≥83，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| 清洁生产先进水平(Ⅲ级) | 83＞P≥75，限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上 |

本项目P=84，所有限定性指标化学合成尾气处理、淘汰落后设备生产工艺执行情况、溶媒回收率、水污染物排放、粉尘排放、非甲烷总烃排放、恶臭排放、环境法律法规标准执行情况、产业政策执行情况、固体废弃物处理处置情况、环境监测及信息公开、排污口规范化管理均满足Ⅱ级基准值要求。综合以上分析，本项目清洁生产水平达到清洁生产先进水平。

### 3.10.3环境管理要求

（1）环境法律法规要求。建设单位要按照国家和河北省有关环境法律、法规，污染物通过治理后做到达标排放，严格执行总量控制原则和排污许可证管理制度，按时足额交纳排污费。

（2）环境审核。严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》，建立环境管理体系；借鉴国内外先进管理经验，进行环境管理。

（3）废物处理处置。排放的废水、废气经治理后达标排放；在设计中尽量选择加工精度高、装配质量好、噪声值低的产品，各种风机进出口加装消声器及用软管连接，并采用减振底座等措施。

（4）相关方环境管理。建设项目在施工期施工方必须加强施工期间工程废水的管理，严禁无组织排放；严格按照建筑规范进行施工，必要时可采取湿法作业；对于建筑垃圾应加强管理，工程完工后，要及时收集，送专门堆场统一填埋。

### 3.10.4推行清洁生产的具体建议

（1）加强企业管理的制度化、规范化、使企业按照现代化标准管理。

（2）建立健全各项环保规章制度，加强环保设施的日常维护，保证污染治理设施长期稳定达标排放，最大限度的减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

（3）生产管理与环境管理各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约的机制，调动职工的主动性和自觉性。

（4）加强企业职工环境法教育，提高环境意识。废水、废气、噪声及固废均有妥善的处理处置，可全部作到达标排放，不会造成污染的转移。

### 3.10.5清洁生产结论

本项目在运行过程中，使用原材料较为清洁无毒害，各种原材料在生产过程中产生的废料最大程度的回收利用。符合国家可再生能源法的要求。项目生产过程实施机械化控制，避免人工操作的随意性，对运行安全、质量都有了强力的保证，同时减少了整个运行过程中污染物的产生。项目生产线系统稳定，产品先进，物耗、能耗较低，污染物的产生量和排放量较小，同时配备了相应的处理措施，综上所述，本项目符合清洁生产的要求。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

唐山南堡经济开发区是1995年河北省政府批准成立的省级经济开发区，位于唐山市南部，西北距北京200公里、西南距天津滨海开发区20公里、天津港45公里，北距唐山市区45公里，东至秦皇岛120公里，距正在建设的“河北省一号工程”——曹妃甸港及曹妃甸开发区20公里。

唐山金元生物制药有限公司位于唐山市南堡开发区工业区化工路8号（唐山金元生物技术有限公司院内），项目东侧为唐山市信业化工有限公司，南侧隔园区路为唐山东石石化科技有限公司，西侧、北侧均为空地，厂区中心坐标为东118°10'2.70"，北纬39°14'40.10"。四周敏感点分布为：厂界东南侧1750m为滨海花园小区，东南侧2620m为海月花园小区，西南侧2750m为黑沿子镇。评价区域内无其他自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域。

### 4.1.2地形地貌

厂址位于陡河下游低洼平原，属“滨海低平原”，地势低洼平坦，地形坡度不大于0.14‰，地面海拔高度2.0~3.5m之间，相对高差较小，多为盐碱苇地，无耕地，无任何拆迁问题。

### 4.1.3气候

气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。年平均气温为12.1℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65％；年平均降雨量558.6mm，降水多集中在6～8月，占全年降水量的70％；年平均蒸发量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年累积日照时间2717.6小时。

区域年主导风向不明显；夏季主导风向为E~SE方向，风频和为35.73%；冬季主导风向为W~NW方向，风频和为36.37%。年总平均风速为3.07m/s。

全年各类稳定度频率中，中性类最高，为65.16%，稳定类所占频率为16.98%，不稳定类为17.87%，从稳定度的频率分布看，区域大气湍流状况对污染物的扩散有利。

### 4.1.4地表水

地表水系主要为沙河和黑沿子排干。

沙河发源于迁安市好树店，在丰南注入草泊水库，转经黑沿子排干河入海，全长163km，流域面积1219km2。该河为季节性河流，夏季水量暴涨，春、秋、冬三季基本处于干涸或呈潜流状态，主要功能为排洪和灌溉，并接纳沿途的工矿企业排水，在入海口处建有黑沿子防潮闸。

黑沿子排干河发源于滦南县武庄（在唐海县小戟村以上称小戟门河，以下称黑沿子排干渠），在距入海口2km处与沙河汇合后入海。全长42.2km，流域面积240km2。目前主要接纳沿途工厂的污水、是开发区唯一的排污渠道。

小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东和沙河汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2里，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万立方米；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。

### 4.1.5地质构造

本区位于华北断块区的东部，在长期复杂的构造演化中，大致经历了三个阶段：

①太古代至元古代地台结晶基底的形成、形变和固结阶段；

②中、晚元古代至古生代稳定地台盖层发育阶段；

③中、新生代地台解体，陆相盆地盖层形成阶段。

在区域地质构造上，评价区位于黄骅坳陷北段南部及与埕宁隆起交接的地区，而且是北西西向张家口～北京～蓬莱断裂带延经的地区。黄骅坳陷和埕宁隆起分别是渤海湾盆地中的一级负向和正向构造单元。

本区以宁河—昌黎断裂为界，北部为燕山沉降带，南部为华北坳陷区。Ⅲ级构造单元有蓟县坳陷、山海关隆起、黄骅坳陷、渤海中部隆起。新生代以前，隆起与坳陷有着共同的发展历史，基底为太古界和下元古界变质岩系，褶皱、断裂、岩浆活动强烈。盖层由中上元古界、古生界地层组成，其中包含多个不整合面。中生代的燕山运动，使本区地壳活动进入了高潮，以断裂活动和岩浆活动为主，伴有强烈的挤压褶皱。新生代开始发生断裂分异运动，昌黎—宁河断裂以北燕山地区强烈上升，形成隆起，以南地区强烈下沉，形成坳陷，隆起与坳陷之间的高差达10000m以上。

黄骅坳陷地处渤海湾盆地的中部、西、北北东向沧东断裂与沧县隆起相邻，东、北北东～北东向埕西断裂和埕宁隆起相接，北部、北东东向宁河～昌黎断裂同燕山隆起区相毗邻，总体呈北东向分布，具有由一系列北东～北东东向断裂左阶斜列往西南聚敛而向东北撕开的帚状结构。

埕宁隆起北东向分布于渤海湾盆地的中部，陆地部分主要由埕小口凸起和宁津凸起组成，分隔了黄骅坳陷和济阳坳陷，它向北延伸入海到沙垒田凸起，分隔了黄骅坳陷和渤中坳陷。埕宁隆起在早第三纪时，南部基本隆起剥蚀而缺失沉积，北部被北西向埕北断裂和沙南断裂横切形成规模不大的埕北和沙南凹陷，堆积有厚2000m左右的下第三系，沙垒田凸起覆盖有较薄的东营组地层，自晚第三纪以来，埕宁隆起和两侧的坳陷一起同渤海湾盆地整体下沉，沉积了厚1000～1500m的上第三系和第四系地层。

### 4.1.6区域水文地质条件

4.1.6.1含水层组

第四系松散岩类孔隙水，按地下水埋藏条件可划分为浅层地下水和深层地下水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域上第四系含水层自上而下划分为四个含水层组。

⑴第一含水层组

滨海平原地区，含水层岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，导水系数约100m2/d，单井涌水量为300～600 m³/d。由于受蒸发和海侵影响，其水质基本上全为大于5g/L的高矿化Cl－Na水。

⑵第二含水层组

滨海平原地区，由于受晚更新世以来的海侵影响，海积层约占第二含水层组厚度的1/3～1/4。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下水径流缓慢，因此，该组大部分地下水为高矿化的Cl－Na水。

⑶第三含水层组

滨海平原地区，含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单井涌水量为1200～2400 m³/d，局部小于600 m³/d。

⑷ 第四含水层组

滨海平原地区，含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单井涌水量以1200～2400m³/d及600～1200m³/d为主。

4.1.6.2富水性分区

按水文地质条件和目前开采现状，区域上含水层概化为浅层地下水和深层地下水。

浅层地下水指以潜水为主，局部微承压的埋藏较浅的地下水，且与当地大气降水、地表水体有直接补排关系。在区域上主要是在全淡水区的第一含水组和第二含水组，底界埋深一般在120～200m；在有咸水区为分布在深层淡水之上的浅层淡水、微咸水及半咸水，底界埋深一般为150～220m。

浅层水与深层水之间具有10~20m的较稳定的粘性土隔水层。深层地下水在平原全淡水区是指第三含水组；在有咸水区则指咸水体之下的深层淡水，其底界埋深分别为400m及550m左右。在全淡水区浅层水是地下水的主要开采层；在有咸水区，深层水是地下水的主要开采层。为了反映含水层（组）富水性的空间分布规律和不同富水等级相互对比，根据机民井和钻孔实际抽水资料，按照单位涌水量进行分区。

（1）浅层地下水

滨海平原地区，含水岩性以细砂为主，单位涌水量一般在5～30m³/h·m，咸水体底板一般在40～120m，从西至东逐渐加深。浅层含水层底界面埋深一般在150～220m，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下径流缓慢。

依据单井单位涌水量，将浅层含水层的富水性分为中等富水区（10～30m³/h·m）、较差富水区（＜10m³/h·m），由附图8可知，本项目区属于较差富水区。

（2）深层地下水

滨海平原地区，含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差。单井单位涌水量一般在10～30m³/h·m。

依据单井单位涌水量，将深层含水层的富水性分为富水区（＞20m³/h·m）、中等富水区（10～20m³/h·m）。由附图9分析可知，本次项目区隶属中等富水区。

4.1.6.3地下水补给、径流、排泄条件

（1）浅层水

区域上浅层地下水主要接受大气降水入渗补给和地下水的侧向径流补给。

浅层地下水水力坡度一般为1‰，地下水径流条件良好，整体流向与地表水基本一致，为由北向南。丰南南部－唐海北部一带受地下水集中开采影响，地下水位埋深较大，达15～30m，漏斗中心30～40m，在丰南区胥各庄周围形成浅层地下水位降落漏斗，地下水流改变为向漏斗中心流动。唐海南部因咸水分布厚度较大，地下水基本未开采，地下水水位埋深一般为1～4m。

浅层地下水的主要排泄方式为：人工开采、地下水侧向径流流出、蒸发和越流排泄。是本项目地下水调查与评价的主要目的层。

（2）深层水

深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流补给，局部有上覆含水层的越流补给，在天然条件下，地下水总体流向由北向南，径流比较缓慢。

深层地下水的主要排泄方式为：人工开采和侧向径流流出。

### 4.1.7地下水水位变化特征

地下水水位变化是补给、径流排泄等诸多因素作用于地下水的综合影响的结果。区内多年来地下水水位呈下降趋势，主要是因为在滨海地区过量开采地下水资源，在南堡、大清河一带集中开采区已形成地下水水位下降漏斗。区内地下水位动态属于径流补给-集中开采型。其特征是年内变化趋势与大气降水变化、开采量变化趋势一致，一般3～5月农灌开采地下水，水位下降，随后的1~2个月（即6、7月份）出现全年最低水位，随着雨季的到来，地下水停止开采，水位逐渐回升，回升速度由山前至滨海逐渐减慢，高水位迟后时间逐渐增长，一般至翌年2~3月份达到最高水位，年动态曲线基本呈马鞍型变化。由于径流缓慢，开采过量，地下水位呈连年下降趋势。

4.1.7.1 年内变化规律

⑴浅层地下水

在沿海大面积的咸水未被开采，浅层水位动态类型保持“降水补给－蒸发排泄型”。该区地下水位埋深很浅，主要排泄方式为潜水蒸发，由于无开采，地下水水位变幅较小，在0.30～0.55m之间。

⑵深层地下水

滨海地区深层淡水年内变化为：4、5月份农灌开采地下水，水位则大幅度迅速下降，年变幅一般5～8m。由于开采程度各地不同，水位变幅差异较大，一般在3.08～4.45m之间，平均3.91m。在有咸水区深层淡水年平均水位变幅5.03～6.49m，平均5.75m，开采强度较大的西部地区如丰南碱厂、南堡开发区、曾家湾水源地等地，水位变幅超过10m。

深层水位动态类型主要为“越流、径流补给－开采排泄型”。主要分布在开采程度较高的有咸水区。其特点是交替作用比较缓慢，开采强烈地区水位升降幅度大。水位动态曲线多呈单峰单谷型。

4.1.7.2 多年变化特征

全淡水区以开采浅层水为主，下降速率平均约0.40m/a；在咸水区以开采深层地下水为主，下降速率较大。主要是受地下水集中开采影响较大，浅层水下降较快的区域是在咸淡水界线附近，深层水下降较快的区域是在降落漏斗区附近。

深层水在全淡水区与有咸水区的下降速率也存在差异，有咸水区又分为漏斗区和漏斗区外围两区。在全淡水区丰南西葛庄，2001－2011年地下水水位下降9.05m，下降速率为0.905m/a；在有咸水区漏斗区丰南碱厂，2001－2011年地下水水位下降19.45m，下降速率为1.945m/a。

总的来看，自2001年以来，受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位呈阶梯式下降趋势。

### 4.1.8地下水水化学特征

4.1.8.1浅层水水化学特征

浅层孔隙水受地貌和循环条件的影响，呈现出由北向南水平水化学分带规律，咸淡水分界线以浅层水矿化度2g/L为界线，自西向东依次经过么家泊村、黄各庄镇、东尖坨村、大新庄镇、西玉坨村、蒋各庄村、冯哨村、小米庄子、石各庄村，以咸淡水分界线为界划分为全淡水区和有咸水区，以北为全淡水，以南为咸水区，矿化度值由北向南依次增大，全淡水区矿化度小于1g/L，1-2g/L的区域为微咸水区，>2g/L区域为咸水区，滨海地区部分咸水矿化度大于5g/L。

全淡水区水化学类型一般自北向南由HCO3－Ca水和HCO3－Ca·Mg水，到咸淡水界线附近过渡为HCO3－Ca·Na水和HCO3－Na·Ca水，咸水区由咸淡水界线附近到沿海地带水化学类型多为Cl－Na水。按阴离子水化学类型排序自北向南依次为HCO3水、HCO3·Cl水、Cl·HCO3水、Cl水，按阳离子可分为Ca、Ca·Mg、Ca·Na、Na·Ca及Na水。

4.1.8.2深层水水化学特征

深层水含水介质主要为冲积层和湖积层，因此不同深度的地下水具有相似的水化学类型，具有一定的规律性，水化学类型由北向南依次为：HCO3－Ca、HCO3－Ca·Na、HCO3－Na·Ca、HCO3－Na水，在区域西北角的大齐各庄和钱营镇区域以HCO3－Ca·Mg水为主，在汤家河镇、胡家坨镇区域见HCO3－Na水，见图2-13。

由于含水介质含盐量较低，因此深层孔隙水多为矿化度小于2g/L的淡水，多分布在0.2～1.0g/L之间。

### 4.1.9环境水文地质问题

4.1.9.1地下水位降落漏斗

随着工农业发展，地下水开采量不断增加，尤其是当地从2002年开始进行农村饮用水示范改革以来，各乡镇由以前的单户分散供水改为水源地地集中供水，各地区深层承压水的大量开采，地下水位已出现了持续下降的状况，唐海县城区集中开采区已经产生明显降落漏斗，其漏斗中心水位埋深为在25m以下。在县城北部毛庄南坨一带由于为京唐港供水水源地，其长时间抽取深层地下水，开采区域出现了小范围的深层地下水位下降漏斗，漏斗中心水位年平均下降值0.15m左右，见附图10。随着开采量的进一步增加，必将导致漏斗的深度及范围进一步扩大，局部含水层会逐渐被疏干。目前单井出水量已发生衰减现象。

4.1.9.2地面沉降

地面沉降是一种区域性、累进性和很难逆转的地面变形灾害。地面沉降的主要危害是地面标高资源遭到损失，汛期雨后地面积水，地表排水不畅，降低河渠泄洪能力，迫使河堤、桥梁下沉，地下管道断裂等。

根据唐山沿海地区的水文地质和工程地质条件，影响地面沉降的因素主要分为自然因素和人为因素：

（1）自然因素

构造运动：唐山沿海地处华北沉降带，长期以来地壳垂直运动是地壳层在发生缓慢变化，环渤海地区现今地壳垂直运动、华北沉降带沉降背景值1mm/a～1.5mm/a。构造沉降也是唐山沿海地区不容忽视的一个问题，泥炭层位埋深差异可视为区域构造差异沉降的表现。

滨海地区的软弱上层自然沉降：广泛分布的软弱上层，其固结状态欠佳。在自重压力作用下，孔隙水压力将逐渐消散，据邻近地区汉沽分层标的长期观测资料，第Ⅰ海相层每年压缩变形量为0.5mm～1.0mm。

（2）人为因素

80年代以来主要长期过量开采深层地下水，承压水水位持续下降，是产生地面沉降的根本原因。唐山沿海地区由于区内强烈开采，区外袭夺，上游补给下降等影响导致滨海地区水位下降。京唐港沿海地带由于连续大量开采地下水，1983-2005年地面累计沉降量造成地面累计沉降值达100mm。

4.1.9.3咸水入侵

根据《冀东平原农田供水水文地质勘察报告》，滨海地带200m以上，淡水与海相介虫成层替出现，海相软体主要分布在60m以上的深度内，本区存在着六次明显的海侵和一次不明显的海侵现象，历次海侵的主要方向均由南向北，历次海侵海相程度早弱晚强。海侵最大边界线与本区咸淡水分界线基本相同，另外，根据海相层中的孢粉和重矿物资料分析，海水入侵和潮汐的渗压作用是本区咸水形成的主要因素。

浅层地下水全部为咸水，尚未开采利用。咸水底板埋深一般在10～80m之间，最深的达120m。在垂直方向上隔水层较稳定，咸水与淡水含水层间水力联系并不明显，但在水平方向上从水文地质剖面图上可以清楚看出淡水含水层延续为咸水含水层，二者是不可分割的，显然其水质矿化度是渐变的关系。

咸水含水层以砂质粘土和粘质砂土为主，渗透条件较差，地下水径流滞缓。地下水水力坡度在0.8‰左右，属地下水径流滞缓或相对停滞带，单井单位涌水量7m³/(h·m)。地下水运动主要受天然因素影响，均以垂直运动为主，其补给来源有大气降水、田间灌溉入渗、河渠入渗；排泄途径是在水动力条件下垂直排泄为主，其次为蒸发排泄。由于海侵和潮汐渗压作用，使得水化学条件复杂化，水质类型由单一结构变为双层结构，即上层为咸水，矿化度大于2g/L，为氯化钠型水，下层为淡水，矿化度小于2g/L，为重碳酸钠型水。

## 4.2环境质量现状监测与评价

本项目环境质量现状中大气监测因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、HCl、非甲烷总烃引用《唐山偶联硅业有限公司年产6000吨甲基三甲氧基硅烷、300吨弱酸黄（一期）项目》相关监测数据，唐山偶联硅业有限公司位于本项目东南1700m，引用的点位“厂区西北2000m”位于本项目上风向1300m，“滨海花园小区”位于本项目下风向1750m，监测点位符合导则要求；PM2.5在上述2个监测点位进行的监测，监测时间为2017.12.17~2017.12.23；

本项目潜水地下水监测数据引用《唐山偶联硅业有限公司年产6000吨甲基三甲氧基硅烷、300吨弱酸黄（一期）项目》及《唐山市三元塑胶有限公司年产15000吨再生胶新建项目环境影响报告书》中相关监测数据，监测时间分别为2017.8.14~2017.8.15、2017.8.30~2017.8.31，本项目厂区及厂区下游2个监测点为监测数据，监测时间为2017.12.27~2017.12.28。

声环境现状数据为监测数据，监测时间为2017年12月17日~18日。

本项目现状监测数据均由河北谱尼测试科技有限公司监测，且引用数据监测数据均有效。

### 4.2.1环境空气现状监测与评价

（1）监测布点

根据本项目大气环境评价等级、功能区分布以及评价区域的地形、气象条件，本次评价共设2个监测点，其具体位置和功能情况见表4-1和附图4监测布点图。

表4-1    大气环境质量现状监测布点情况

| 编号 | 监测点名称 | 与拟建厂址 方位 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | “厂区西北2000m” | NW | 1300 | PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、HCl |
| ▲2 | 滨海花园小区 | SE | 1750 | PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、HCl |

（2）监测因子

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、HCl。

（3）监测时段及频次

SO2、NO2、CO检测24小时平均浓度和1小时平均浓度，PM10、PM2.5检测24小时平均浓度，O3、非甲烷总烃、HCl检测1小时平均浓度。

1小时平均浓度每天采样不少于45分钟；24小时平均浓度每天采样时间不少于20小时。连续检测7天。

（4）监测方法：

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《空气和废气监测分析方法》中有关规定进行。分析方法、依据及检出下限见表4-2。

表4-2    大气污染物分析方法表

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定HJ618-2011 | FA2204B万分之一天平YQ-A-02 | 0.010 |
| 2 | PM2.5 |  |  | 0.001 |
| 3 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度HJ482-2009 | 722N可见分光光度计YQ-A-17 | 24小时值均0.007 1小时值均0.003 |
| 4 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 | 722N可见分光光度计YQ-A-17 | 24小时值均0.005 1小时值均0.003 |
| 5 | CO | 非分散红外法GB9801-1988 | GXH-3011A1型便携式红外线分析器 | 0.3 |
| 6 | O3 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ504-2009 | 721分光光度计 | 0.010 |
| 7 | HCl | 离子色谱法HJ544-2009 | PIC-10型离子色谱仪 | 0.003 |
| 8 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》第四版 | SP-3420A气象色谱仪 | 0.2 |

（5）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi——i污染物标准指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。

（6）监测数据统计分析与评价

监测数据统计分析与评价结果见表4-3。

表4-3    	24小时平均浓度及8小时平均浓度现状监测结果统计评价表

| 序号 | 污染物 | 监测点名称 | 标准值 (mg/m3) | 浓度范围 （mg/m3） | 超标率％ | 标准指数Pi范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 滨海花园 | 24h平均浓度 0.15 | 0.014~0.026 | 0 | 0.093~0.173 |
|  |  | “厂区西北2000m” |  | 0.022~0.034 |  | 0.147~0.227 |
| 2 | NO2 | 滨海花园 | 24h平均浓度 0.08 | 0.029~0.042 | 0 | 0.363~0.525 |
|  |  | “厂区西北2000m” |  | 0.035~0.043 |  | 0.438~0.538 |
| 3 | PM10 | 滨海花园 | 24h平均浓度 0.15 | 0.048~0.104 | 0 | 0.320~0.693 |
|  |  | “厂区西北2000m” |  | 0.044~0.098 |  | 0.293~0.653 |
| 4 | CO | 滨海花园 | 24h平均浓度 4 | 1.24~2.29 | 0 | 0.31~0.57 |
|  |  | “厂区西北2000m” |  | 1.28~2.41 |  | 0.32~0.60 |
| 5 | O3 | 滨海花园 | 24h平均浓度 0.16 | 0.076~0.115 | 0 | 0.475~0.719 |
|  |  | “厂区西北2000m” |  | 0.071~0.113 |  | 0.444~0.706 |
| 6 | PM2.5 | 滨海花园 | 0.075 | 0.053~0.118 | 57.3 | 0.707~1.573 |
|  |  | 厂区西北1300m |  | 0.059~0.108 | 44 | 0.787~1.44 |

表4-4   1小时平均浓度平均浓度现状监测结果统计评价表

| 序号 | 污染物 | 监测点名称 | 标准值 (mg/m3) | 浓度范围 （mg/m3） | 超标率％ | 标准指数Pi范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 滨海花园 | 0.5 | 0.012~0.035 | 0 | 0.024~0.070 |
|  |  | 厂区西北2000m |  | 0.017~0.043 |  | 0.034~0.086 |
| 2 | NO2 | 滨海花园 | 0.2 | 0.023~0.047 | 0 | 0.115~0.235 |
|  |  | 厂区西北2000m |  | 0.021~0.050 |  | 0.105~0.250 |
| 3 | CO | 滨海花园 | 10 | 1~3.12 | 0 | 0.100~0.312 |
|  |  | 厂区西北2000m |  | 1~3.5 |  | 0.100~0.350 |
| 4 | O3 | 滨海花园 | 0.2 | 0.022~0.133 | 0 | 0.110~0.665 |
|  |  | 厂区西北2000m |  | 0.015~0.131 |  | 0.075~0.655 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 滨海花园 | 2 | 0.81~1.42 | 0 | 0.405~0.71 |
|  |  | 厂区西北2000m |  | 0.57~1.41 |  | 0.285~0.705 |
| 7 | HCl | 滨海花园 | 0.05 | 0.0025 | 0 | 0.05 |
|  |  | 厂区西北2000m |  | 0.0025 |  | 0.05 |

由表4-3~表4-4可知，PM10、SO2、NO2、O3、CO监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，PM2.5存在超标现象，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》二级标准， HCl满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准。

### 4.2.2地下水质量现状监测与评价

（1）监测布点

根据区域地下水流向（东北至西南）及地下水导则要求，在评价区域内设置水质监测点位7个。具体监测点位见附图。

表4-5   潜水地下水监测点

| 序号 | 监测点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “厂区西北3000m” | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量（CODMn）、溶解性总固体、氯化物、总硬度、硫酸盐、铅、氟、氰化物、铬（六价）、砷、镉、铁、锰、汞、挥发酚、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32- 、HCO3-、Cl - 、SO42-、总大肠菌群、菌落总数 |
| 2 | 尖坨子村 |  |
| 3 | 张庄子 |  |
| 4 | 黑东村 |  |
| 5 | 老王庄东南街村 |  |
| 6 | 厂区 |  |
| 7 | 厂区下游 |  |

（2）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共29项。

（3）监测时间和频率

其中“厂区西北3000m”、尖坨子村、张庄子、黑东村监测时间是2017年8月14日和2017年8月15日，为引用的《唐山偶联硅业有限公司年产6000吨甲基三甲氧基硅烷、300吨弱酸黄（一期）项目》中相关监测数据；老王庄东南街村监测时间是2017年8月30日和2017年8月31日，为引用的《唐山市三元塑胶有限公司年产15000吨再生胶新建项目环境影响报告书》中相关监测数据；厂区及厂区下游监测时间为2017.12.27~2017.12.28，连续监测2天，每天取样1次。

（4）监测方法

地下水监测方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《水和废水监测分析方法》（第四版）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》和《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）要求进行。分析方法、依据及检出下限见表4-6。

表4-6    地下水环境质量检测分析方法表

| 序号 | 项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.05mg/L |
| 2 | Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.01mg/L |
| 3 | Ca2+ | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | DZ/T0064.13-93 | 4mg/L |
| 4 | Mg2+ | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | DZ/T0064.14-93 | 3mg/L |
| 5 | HCO3- | 滴定法 | DZ/T0064.49-93 | 5mg/L |
| 6 | CO32- | 滴定法 | DZ/T0064.49-93 | 5mg/L |
| 7 | SO32- | 离子色谱法 | DZ/T0064.51-93 | 5.0mg/L |
| 8 | Cl- | 离子色谱法 | DZ/T0064.50-93 | 0.15mg/L |
| 9 | pH | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006 | -- |
| 10 | 耗氧量（CODMn） | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.4-2006 | 0.05mg/L |
| 11 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T5750.4-2006 | 1.0mg/L |
| 12 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006 | 4mg/L |
| 13 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.02mg/L |
| 14 | 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.2mg/L |
| 15 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 16 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | DZ/T0064.51-93 | 5.0mg/L |
| 17 | 氯化物 | 离子色谱法 | DZ/T0064.50-93 | 0.15mg/L |
| 18 | 氰化物 | 流动注射在线蒸馏法 | GB/T8538-2008 | 0.002mg/L |
| 19 | 氟 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006 | 0.1mg/L |
| 20 | 挥发性酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T5750.4-2006 | 0.002mg/L |
| 21 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.0025mg/L |
| 22 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.0005mg/L |
| 23 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.3mg/L |
| 24 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.1mg/L |
| 25 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006 | 0.0001mg/L |
| 26 | 砷 | 氢化原子荧光法 | DZ/T0064.11-93 | 0.001mg/L |
| 27 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| 28 | 总大肠菌群数 | 酶底物法中51孔定量盘法 | GB/T5750.12-2006 | -- |
| 29 | 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T5750.12-2006 | -- |

（5）评价方法：采用单因子指数法，计算公式为：

①Pi=Ci/C0i

式中：Pi—i种污染物的标准指数；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/L；

C0i—i种污染物的环境质量标准，mg/L；

②pH值的标准指数为：

SpH·j=(7.0-pHj)/(7.0-pHsmin)(pHi≤7.0)

SpH·j=(pHj-7.0)/(pHsmax-7.0)(pHi≥7.0)

式中：SpH·j—j点的pH标准指数；

pHj—j点的实测pH值；

pHsmin—评价标准值的下限值；

pHsmax—评价标准值的上限值；

（6）评价标准：采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅴ类标准进行评价。

（7）评价结果及分析：根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。潜水评价结果列于表4-7、4-8。

表4-7    潜水地下水环境质量监测评价结果

| 采样时间 地点 监测项目 | 8.14 | 8.30 | 12.27 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区西北3000m | 尖坨子村 | 张庄子 | 黑东村 | 老王庄东南街村 | 厂区 | 厂区下游 |
| pH (无量纲) | 7.62 | 7.22 | 6.77 | 7.62 | 7.65 | 8.63 | 8.62 |
| 氨氮（以N计），mg/L | 1.08 | 0.283 | 2.19 | 0.710 | ND | 1.57 | 1.77 |
| 硝酸盐氮（以N计），mg/L | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.66 | ND | ND |
| 亚硝酸盐（以N计），mg/L | 0.712 | 0.982 | 0.857 | 0.892 | ND | 0.027 | 0.034 |
| 挥发性酚类（以苯酚计），mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ND | ND | ND |
| 氰化物（以CN-计），mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ND | ND | ND |
| 六价铬（Cr6+），mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ND | ND | ND |
| 氟化物，mg/L | 1.23 | 1.44 | 1.92 | 2.05 | 0.6 | 1.42 | 1.45 |
| 溶解性总固体，mg/L | 6.67×103 | 1.09×104 | 2.55×104 | 2.10×104 | 77 | 1540 | 1805 |
| 耗氧量（CODMn），mg/L | 1.23 | 2.08 | 5.12 | 7.07 | 1.33 | 15.2 | 9.50 |
| 硫酸盐（SO42-），mg/L | 257 | 378 | 875 | 936 | 67.50 | 200 | 209 |
| 氯化物（Cl-），mg/L | 3.16×103 | 4.85×103 | 1.23×104 | 9.56×103 | 36.37 | 572 | 581 |
| 总大肠菌群，个/L | 340 | 630 | 130 | 490 | ＜2 | 230 | 161 |
| 菌落总数，CFU/mL | 3.4×103 | 6.1×103 | 1.8×103 | 5.6×103 | 29 | 956 | 898 |
| 钾，mg/L | 7.80 | 12.4 | 33.4 | 34.1 | 1.47 | 16.9 | 17.2 |
| 碳酸盐（以CO32-计），mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | ND | ND |
| 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 1.44×103 | 2.23×103 | 5.87×103 | 5.96×103 | 36 | 255 | 315 |

续表4-7    潜水地下水环境质量监测评价结果

| 采样时间 地点 监测项目 | 8.14 | 8.30 | 12.27 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区西北3000m | 尖坨子村 | 张庄子 | 黑东村 | 老王庄东南街村 | 厂区 | 厂区下游 |
| 重碳酸盐（以HCO3-计），mg/L | 287 | 311 | 386 | 360 | 236 | 472 | 561 |
| 钙，mg/L | 122 | 184 | 508 | 514 | 5.6 | 34.6 | 35.8 |
| 钠，mg/L | 1.56×103 | 2.34×103 | 5.86×103 | 5.95×103 | 67.2 | 556 | 565 |
| 镁，mg/L | 272 | 424 | 1.10×103 | 1.12×103 | 20.9 | 46.2 | 47.1 |
| 铁，mg/L | 0.0050 | <0.0045 | 0.0074 | <0.0045 | ND | 0.315 | 0.328 |
| 锰，mg/L | 1.16 | 1.72 | 4.06 | 4.17 | ND | 0.0538 | 0.0470 |
| 砷，mg/L | 0.0034 | 0.0034 | 0.0026 | 0.0023 | ND | 0.0098 | 0.0104 |
| 汞，mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | ND | ND | ND |
| 铅，mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ND | ND | ND |
| 镉，mg/L | 0.0012 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0008 | ND | ND | 0.0002 |

表4-8    地下水环境质量监测评价结果

| 采样时间 地点 监测项目 | 8.15 | 8.31 | 12.28 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区西北3000m | 尖坨子村 | 张庄子 | 黑东村 | 老王庄东南街村 | 厂区 | 厂区下游 |
| pH (无量纲) | 7.84 | 7.94 | 7.21 | 7.02 | 7.67 | 8.67 | 8.63 |
| 氨氮（以N计），mg/L | 0.578 | 0.423 | 0.245 | 1.99 | ND | 1.66 | 1.61 |
| 硝酸盐氮（以N计），mg/L | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.66 | ND | ND |
| 亚硝酸盐（以N计），mg/L | 0.519 | 0.724 | 0.982 | 0.842 | ND | 0.028 | 0.030 |
| 挥发性酚类（以苯酚计），mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ND | ND | ND |
| 氰化物（以CN-计），mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ND | ND | ND |
| 六价铬（Cr6+），mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ND | ND | ND |
| 氟化物，mg/L | 1.44 | 1.31 | 1.84 | 1.95 | 0.6 | 1.34 | 1.44 |
| 溶解性总固体，mg/L | 6.29×103 | 9.50×103 | 1.97×104 | 2.14×104 | 71 | 1650 | 1745 |
| 耗氧量（CODMn），mg/L | 1.20 | 2.08 | 3.07 | 5.07 | 1.31 | 8.64 | 8.40 |
| 硫酸盐（SO42-），mg/L | 240 | 310 | 701 | 734 | 36.87 | 201 | 212 |
| 氯化物（Cl-），mg/L | 2.80×103 | 4.12×103 | 9.29×103 | 1.04×104 | 66.83 | 580 | 585 |
| 总大肠菌群，个/L | 230 | 460 | 490 | 630 | ＜2 | 230 | 120 |
| 菌落总数，CFU/mL | 2.8×103 | 6.0×103 | 5.9×103 | 7.5×103 | 25 | 972 | 924 |
| 钾，mg/L | 7.18 | 10.2 | 25.0 | 26.4 | 1.47 | 16.7 | 17.6 |
| 碳酸盐（以CO32-计），mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | ND | ND |
| 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 1.30×103 | 1.83×103 | 4.36×103 | 4.71×103 | 32 | 290 | 310 |

续表4-8    地下水环境质量监测评价结果

| 采样时间 地点 监测项目 | 8.15 | 8.31 | 12.28 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区西北3000m | 尖坨子村 | 张庄子 | 黑东村 | 老王庄东南街村 | 厂区 | 厂区下游 |
| 重碳酸盐（以HCO3-计），mg/L | 281 | 299 | 354 | 366 | 236 | 500 | 502 |
| 钙，mg/L | 110 | 155 | 384 | 403 | 67.3 | 33.1 | 37.4 |
| 钠，mg/L | 1.44×103 | 2.03×103 | 4.29×103 | 4.68×103 | 6.86 | 548 | 575 |
| 镁，mg/L | 246 | 346 | 815 | 888 | 20.9 | 44.0 | 49.0 |
| 铁，mg/L | <0.0045 | 0.0066 | 0.0068 | <0.0045 | ND | 0.289 | 0.314 |
| 锰，mg/L | 1.04 | 1.43 | 3.18 | 3.32 | ND | 0.0410 | 0.0432 |
| 砷，mg/L | 0.0032 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0023 | ND | 0.01 | 0.01 |
| 汞，mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | ND | ND | ND |
| 铅，mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ND | ND | ND |
| 镉，mg/L | 0.0014 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | ND | 0.0002 | 0.0002 |

由上表分析结果可知，区域地下水潜水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

项目共设4个噪声监测点，分别布设在项目厂区东、南、西、北厂界外1m处。

（2）监测因子：等效连续A声级。

（3）监测时间和频率

2017年12月17日~18日，监测2天，昼夜各1次。

（4）监测方法

按《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求的方法进行测量。

噪声监测期间无大风、雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。

（5）评价方法：将现状监测值与标准值比较，判断噪声是否超标，若有超标现象分析超标原因及受影响人口数量及分布。

（6）评价结果：评价结果见表4-11。

表4-11   声环境现状监测及评价结果  单位：dB(A)

| 项 目 | 监测时间 | 时段 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 |
| 监测值 | 2017年12月17日 | 昼间 | 58.3 | 50.2 | 51.1 | 51.5 |
|  |  | 夜间 | 51.7 | 46.5 | 47.2 | 47.7 |
|  | 2017年12月18日 | 昼间 | 58.7 | 49.9 | 51.6 | 52.1 |
|  |  | 夜间 | 51.1 | 46.4 | 47.8 | 47.9 |
| 评价标准 | 昼间 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜间 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 评价结果 | 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4-11可以看出，厂界昼间噪声监测值在49.9~58.7dB(A)之间，夜间噪声监测值在46.4~51.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，评价区域内声环境质量良好。

### 4.2.4生态环境

通过收集现有资料和进行现场调查可知：项目位于南堡经济开发区内，项目周围均为当地企业，自然生态系统极少，生态系统抗逆性和稳定性较差，植物种类较少，且无珍惜保护物种。评价范围内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及省级及以上自然保护区或风景名胜区，不涉及荒漠化地区、大中型湖泊、水库及省级及以上自然保护区或风景名胜区。通过对评价区域土地利用现状进行调查，该项目建设区域为盐碱荒地，主要生长一些耐盐性强的野生植物。主要包括黄须、翅碱蓬、芦苇、狗尾草、马拌、羊角、虎尾草、狼尾草、碱蓬等草木植物，覆盖度在48.3-78.3%之间。

通过对评价区域土地利用现状进行调查，项目占地为规划中的建设用地，且位于唐山金元生物技术有限公司院内，土地利用情况没有发生变化。

## 4.3区域污染源调查

### 4.3.1区域污染源调查

本区域污染源调查主要包括大气污染源及水污染源的重点污染物，以下所调查的企业均已验收或已取得环评批复。

区域内企业环保手续执行情况见表4-12。

表4-12  区域内现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 6台130t/h的中压煤粉锅炉，6MW背压汽轮机发电机组、12MW双抽汽冷凝式汽轮机发电机组、25MW单抽汽冷凝式汽轮机发电机组，年发电量2.34亿KWh | 已验收 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 60kt/a有机硅 | 已验收 |
|  |  | 3万吨有机硅系列产品 | 已验收 |
|  |  | 有机硅二期改扩建工程 | 环评已批复，在建 |
|  |  | 有机硅下游系列产品生产规模为12000t/a（107硅橡胶10000t/a，硅油及二次加工系列产品1000t/a，氨基硅系列柔软剂1000t/a） | 已验收 |
|  |  | 低压蒸汽综合利用节能技术改造项目 | 已批复 |
|  |  | 3.2 万吨/年硅橡胶产品项目 （1 万吨/年 110 硅橡胶产品） | 已验收 |
|  |  | 有机硅单体技术改造项目 | 已验收 |
|  |  | 有机硅副产物生产硅油项目 | 已验收 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 200万吨/年纯碱 | 已验收 |
|  |  | 3×240t/h循环流化床锅炉、2×60MW抽汽凝汽式汽轮发电机组；1×480t/h高温高压煤粉锅炉、1×30MW抽背式汽轮发电机组年发电量8.64亿KWh | 已验收 |
|  |  | 碱渣综合利用项目—200万m³/a液体脱硫剂项目 | 已验收 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 年产粘胶短纤维10万吨 | 已验收 |
|  |  | 5000吨中试线 | 已验收 |
|  |  | 竹纤维技术改造项目 | 已验收 |
|  |  | 5万吨/年硫酸钠浓缩及200万方/年中水回用项目 | 环评已批复，在建 |
|  |  | 唐山市三友化纤Lyocell纤维项目 | 环评已批复，在建 |
|  |  | 120000立方米/小时废气回收项目 | 已验收 |

续表4-12  区域内现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 唐山三友远达化纤有限公司 | 一期：年产粘胶短纤维8万吨 | 已验收 |
|  |  | 二期：年产粘胶短纤维16万吨 | 已验收 |
|  |  | 三期：年产功能性、差别化粘胶短纤维20万吨 | 已验收 |
|  |  | 改建：提产3万吨/年粘胶短纤维 | 环评已批复，在建 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造项目 | 已验收 |
| 7 | 唐山三孚钾肥有限公司 | 年产 10 万吨硫酸钾工程 | 已验收 |
| 8 | 唐山丰实化工有限公司 | 硫氢化钠深加工硫化钠(片状)项目 | 已批复 |
| 9 | 唐山三孚硅业股份有限责任公司 | 一期15000t/a三氯氢硅项目 | 已验收 |
|  |  | 二期50000t/a三氯氢硅项目 | 已验收 |
|  |  | 三期5.6万吨/年氢氧化钾项目 | 已验收 |
|  |  | 污水处理站技改项目 | 已验收 |
|  |  | 四期3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目 | 已验收 |
|  |  | 燃气锅炉及脱盐水装置项目 | 已批复，在建 |
|  |  | 0.6万吨四氯化硅工程项目 | 已批复，在建 |
|  |  | 200Nm3/h液氮气化项目 | 已批复，在建 |
|  |  | 空分项目 | 已批复，在建 |
| 10 | 唐山奥瑟亚化工有限公司 | 6000t/a气相二氧化硅项目 | 环评已批复，已验收 |
|  |  | 环保治理工程升级改造项目 | 已批复 |
| 11 | 唐山天赫钛业有限公司 | 一期年产5000吨海绵钛 | 已验收 |
|  |  | 二期年产10000t/a海绵钛 | 环评已批复，在建 |
| 12 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 年产240万件卫生陶瓷 | 已验收 |
| 13 | 唐山百孚化工有限公司 | 年产2000吨硫代脂类抗氧化剂 | 已验收 |
|  |  | 1000吨硫代二丙酸 | 已验收 |
|  |  | 年产8000吨硫代酯类抗氧剂项目 | 已验收 |
| 14 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 年加工5万吨中性酚纳，年产粗酚4000吨 | 已验收 |

续表4-12  区域内现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司 | 年产500吨丁酰胺项目 | 已验收 |
|  |  | 800吨/年5-氯戊酰氯项目 |  |
|  |  | 年产100吨丁酰胺中间体 |  |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | 金属硬面耐磨材料堆焊项目 | 已验收 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 年产1000吨医药中间体 | 已验收 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 年产80万件高档卫生洁具，100万件水龙头 | 已验收 |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 年产25000吨焦亚硫酸钠，硫氰酸铵3000吨 | 已验收 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 年产1万吨亚硫酸氢纳联产1万吨无水亚硫酸纳 | 环评已批复，在建 |
| 21 | 唐山科德轧辊有限公司 | 年处理1万件轧辊表面 | 已验收 |
| 22 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 年产再生胶2000吨、橡胶胶粉项目 | 已验收 |
|  |  | PVC系列产品项目 | 环评正在进行 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 唐山市三元塑胶有限公司年产自行车内胎2800万条项目现状环境影响评估报告 | 已验收 |
|  |  | 唐山市三元塑胶有限公司年产2000万条自行车内胎扩建项目 |  |
|  |  | 唐山市三元塑胶有限公司年产15000吨再生胶新建项目 |  |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | 120万t/a洗煤生产线 | 已验收 |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 年产80万件卫生陶瓷 | 已批复 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 年处置2万吨船舶污水 | 已验收 |
| 27 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 水处理剂系列产品项目 | 已验收 |
|  |  | 液态聚羟酸减水剂产品干燥设备 | 已批复 |
| 28 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 污水处理能力14万m3/d，再生水2万m3/d | 已验收 |
| 29 | 唐山通嘉科技有限公司 | 年产1000吨氨基硅油项目 | 环评已批复，在建 |

续表4-12  区域内现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 唐山市金瑞洁净煤有限公司 | 年产20万吨复合洁净型煤项目 | 已验收 |
| 31 | 唐山昆铁科技有限公司 | 年产1000套铁路大型养路机械设备配件 | 环评已批复，在建 |
| 32 | 唐山华商金属制品有限公司 | 年产30000吨五金制品项目 | 环评已批复，在建 |
| 33 | 唐山市汉伯化工有限公司 | 锂电池电解液添加剂及系列卤代物项目 | 环评已批复，在建 |
| 34 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 年产200000吨硅酸纳和30000吨固体氢氧化钠项目 | 已验收 |
| 35 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 年产二水氯化钙10万吨、无水球钙5万吨 | 已验收 |
| 36 | 河北津宏化工有限公司 | 年产4000吨工业氯化锌项目 | 已验收 |
| 37 | 河北津宏化工有限公司 | 工业循环冷却水处理剂项目 | 已验收 |
| 38 | 河北盛泉化工有限公司 | 粗酸及甲醇精馏项目一期工程 | 环评已批复 |
| 39 | 唐山科奥化学助剂有限公司 | 年产3000吨抗氧剂项目 | 已验收 |
| 40 | 唐山东沅 化工有限公司 | 3万吨/年油田助剂、100吨/年化学中间体项目 | 已验收 |
| 41 | 唐山瑞尔斯达建材有限公司 | 年产75万平方米透水地砖项目 | 已批复 |
| 42 | 唐山偶联硅业有限公司 | 年产6000吨甲基三甲氧基硅烷、300吨弱酸黄（一期）项目 | 已批复 |
| 43 | 唐山港瑞燃气有限公司 | 南堡30万方/天液化天然气（LNG）项目 | 已批复 |
| 44 | 唐山龙泉化学助剂有限公司 | 年产7500吨橡塑添加剂项目 | 已验收 |
| 45 | 唐山梦牌科技有限公司 | 年产10万件木制浴室家具项目 | 已批复 |
| 46 | 唐山正茂新材料有限公司 | 唐山正茂新材料有限公司年产1000吨热固性粉末涂料项目 | 已批复 |
| 47 | 唐山昆鹏金属再生资源有限公司 | 废钢渣回收再利用项目 | 已批复 |

### 4.3.2区域污染物排放情况调查

工业区内主要企业污染物排放情况见表4-13、4-14。

表4-13   开发区现有企业污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 序号 | 企 业 名 称 | 废气污染物 | 废水污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | COD | 氨氮 |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 396 | 733.73 | 2.8 | 0.14 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 0 | 0 | 2.808 | 0.304 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 342.74 | 777.86 | 25 | 72.5 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0 | 0 | 220.83 | 22.08 |
| 5 | 唐山三友远达化纤有限公司 | 0 | 0 | 2831.97 | 46.97 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 0 | 0 | 46.8 | 0 |
| 7 | 唐山三孚钾肥有限公司 | 2.08 | 6.292 | 5.444 | 0.101 |
| 8 | 唐山丰实化工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 唐山三孚硅业股份有限责任公司 | 0.545 | 1.975 | 13.199 | 0.396 |
| 10 | 唐山奥瑟亚化工有限公司 | 0 | 0 | 1.524 | 0.152 |
| 11 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.02 | 1.16 | 14 | --- |
| 12 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.062 | 3.12 | 13.3 | 0 |
| 13 | 唐山百孚化工有限公司 | 1.37 | 4.82 | 2.36 | 0 |
| 14 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 2.06 | 6.17 | 15.48 | 0.27 |
| 15 | 唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司 | 0.65 | 1.94 | 0.42 | 0.042 |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0 | 0 | 1.15 | 0.06 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.103 | 1.498 | 1.05 | 0.09 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 0 | 0 | 12.1 |  |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 0.01 | 0.61 | 2.07 | 0.11 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 0 | 0 | 1.12 | 0.043 |
| 21 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 |
| 22 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 0.328 | 2.412 | 0 | 0 |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | 0 | 0 | 1.31 | — |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.05 | 2.33 | 7.94 | 0.39 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 0.315 | 0 | 0.23 | 0.08 |
| 27 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.011 | 0.194 | 0.72 | 0.054 |
| 28 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 0 | 0 | 2190 | 219 |

续表4-13   开发区现有企业污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 序号 | 企 业 名 称 | 废气污染物 | 废水污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | COD | 氨氮 |
| 29 | 唐山通嘉科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市金瑞洁净煤有限公司 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0 | 0 | 1.54 | 0.09 |
| 32 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.005 | 0.211 | 1.26 | 0.09 |
| 33 | 唐山市汉伯化工有限公司 | 0.657 | 1.972 | 0.043 | 0.0043 |
| 34 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 0.005 | 0.211 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 河北津宏化工有限公司 | 0.044 | 2.058 | 0.188 | 0.039 |
| 37 | 河北盛泉化工有限公司 | 0.981 | 2.943 | 0.325 | 0.032 |
| 38 | 唐山科奥化学助剂有限公司 | 0.275 | 0 | 2.446 | 7.338 |
| 39 | 唐山东沅化工有限公司 | 0.785 | 2.355 | 0.314 | 0.031 |
| 40 | 唐山瑞尔斯达建材有限公司 | 0 | 0 | 0.081 | 0.019 |
| 41 | 唐山偶联硅业有限公司 | 2.611 | 7.833 | 0.092 | 0.009 |
| 42 | 唐山瑞时盐化工有限公司 | 0.002 | 0.3 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山港瑞燃气有限公司 | 2.133 | 6.404 | 0.964 | 0.097 |
| 44 | 唐山龙泉化学助剂有限公司 | 2.16 | 6.48 | 10.63 | 1.37 |
| 45 | 唐山梦牌科技有限公司 | 0 | 0 | 0.0504 | 0.00504 |
| 46 | 唐山正茂新材料有限公司 | 0 | 0 | 0.014 | 0.001 |
| 47 | 唐山昆鹏金属再生资源有限公司 | 0.2 | 0.935 | 0.084 | 0.008 |

由上表可知，上述企业均已执行了环评审批制度。目前本区域内的重点污染物排放情况为：SO2：757.08t/a，NOX：1576.69t/a；COD：5431.83t/a，氨氮371.92t/a。

### 4.3.3区域污染源评价

（1）评价方法

本项目评价区域内环境污染源评价方法采用等标污染负荷法评价，具体方法如下：

式中：

Pi——i污染物的等标污染负荷；

Pn——某污染源的等标污染负荷；

P——评价区的等标负荷总和；

Kn——某污染源的污染负荷比；

Ci——i污染物实测浓度，mg/L；

Cio——i污染物的评价标准，mg/L；

Q——某污染源的排放量，m3/a。

（2）评价标准

本项目环境影响评价区域内污染调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见表4-15。

表4-15  污染源调查评价标准

| 项目 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 烟（粉）尘 | mg/m3 | 0.30 |
|  | SO2 | mg/m3 | 0.15 |
|  | NOx | mg/m3 | 0.04 |
| 废水污染物 | COD | mg/L | 10 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.5 |

（3）评价结果

大气污染源调查评价结果见表4-16，水污染源调查评价结果见表4-17。

表4-16  主要大气污染源评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 2640.00 | 18343.25 | 20983.25 | 47.19 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 2284.93 | 19446.50 | 21731.43 | 48.87 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 唐山三友远达化纤有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 唐山三孚钾肥有限公司 | 13.87 | 157.30 | 171.17 | 0.38 |
| 8 | 唐山丰实化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 唐山三孚硅业股份有限责任公司 | 3.63 | 49.38 | 53.01 | 0.12 |
| 10 | 唐山奥瑟亚化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 唐山天赫钛业有限公司 | 0.13 | 29.00 | 29.13 | 0.07 |
| 12 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 0.41 | 78.00 | 78.41 | 0.18 |
| 13 | 唐山百孚化工有限公司 | 9.13 | 120.50 | 129.63 | 0.29 |
| 14 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 13.73 | 154.25 | 167.98 | 0.38 |
| 15 | 唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司 | 4.33 | 48.50 | 52.83 | 0.12 |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.69 | 37.45 | 38.14 | 0.09 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 0.07 | 15.25 | 15.32 | 0.03 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 2.19 | 60.30 | 62.49 | 0.14 |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.33 | 58.25 | 58.58 | 0.13 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 27 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.07 | 4.85 | 4.92 | 0.01 |
| 28 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 唐山通嘉科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 唐山市金瑞洁净煤有限公司 | 5.87 | 22.00 | 27.87 | 0.06 |

续表4-16  主要大气污染源评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx |  |  |
| 31 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.03 | 5.28 | 5.31 | 0.01 |
| 33 | 唐山市汉伯化工有限公司 | 4.38 | 49.30 | 53.68 | 0.12 |
| 34 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 0.03 | 5.28 | 5.31 | 0.01 |
| 35 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 河北津宏化工有限公司 | 0.29 | 51.45 | 51.74 | 0.12 |
| 37 | 河北盛泉化工有限公司 | 6.54 | 73.58 | 80.12 | 0.18 |
| 38 | 唐山科奥化学助剂有限公司 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 39 | 唐山东沅化工有限公司 | 5.23 | 58.88 | 64.11 | 0.14 |
| 40 | 唐山瑞尔斯达建材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 唐山偶联硅业有限公司 | 17.41 | 195.83 | 213.23 | 0.48 |
| 42 | 唐山瑞时盐化工有限公司 | 0.01 | 7.50 | 7.51 | 0.02 |
| 43 | 唐山港瑞燃气有限公司 | 14.22 | 160.10 | 174.32 | 0.39 |
| 44 | 唐山龙泉化学助剂有限公司 | 14.40 | 162.00 | 176.40 | 0.40 |
| 45 | 唐山梦牌科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 唐山正茂新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 唐山昆鹏金属再生资源有限公司 | 1.33 | 23.38 | 24.71 | 0.06 |
| ∑Pi | 5047.21 | 39417.32 | 44464.54 | 100.00 |
| 污染物污染负荷比Kn总（%） | 11.35 | 88.65 |  |  |

表4-17  水污染源评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 唐山三友热电有限责任公司 | 0.28 | 0.093 | 0.37 | 0.047 |
| 2 | 唐山三友硅业有限责任公司 | 0.28 | 0.20 | 0.48 | 0.061 |
| 3 | 唐山三友化工股份有限公司 | 2.5 | 48.33 | 50.83 | 6.42 |
| 4 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 22.08 | 14.72 | 36.80 | 4.65 |
| 5 | 唐山三友远达化纤有限公司 | 283.20 | 31.31 | 314.51 | 39.75 |
| 6 | 唐山氯碱有限责任公司 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0.59 |
| 7 | 唐山三孚钾肥有限公司 | 0.54 | 0.067 | 0.61 | 0.077 |
| 8 | 唐山丰实化工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 唐山三孚硅业股份有限责任公司 | 1.32 | 0.26 | 1.58 | 0.20 |

续表4-17  水污染源评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 10 | 唐山奥瑟亚化工有限公司 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.032 |
| 11 | 唐山天赫钛业有限公司 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.18 |
| 12 | 唐山梦牌陶瓷有限公司 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.17 |
| 13 | 唐山百孚化工有限公司 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.030 |
| 14 | 唐山晋多化工产品有限公司 | 1.55 | 0.18 | 1.73 | 0.22 |
| 15 | 唐山市南堡开发区晋广化工产品有限公司 | 0.042 | 0.028 | 0.07 | 0.0088 |
| 16 | 唐山兴琳科技有限公司 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.020 |
| 17 | 唐山金元生物技术有限公司 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.021 |
| 18 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 1.21 | 0 | 1.21 | 0.15 |
| 19 | 唐山三江化工有限公司 | 0.21 | 0.073 | 0.28 | 0.035 |
| 20 | 唐山市南堡开发区惠中化学有限公司 | 0.11 | 0.029 | 0.14 | 0.018 |
| 21 | 唐山科德轧辊有限公司 | 0.017 | 0.0067 | 0.024 | 0.0030 |
| 22 | 唐山市南堡开发区三阳橡胶有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 唐山市三元塑胶有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 唐山春澳实业有限公司 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.017 |
| 25 | 唐山奥凯陶瓷有限公司 | 0.79 | 0.26 | 1.05 | 0.13 |
| 26 | 唐山南堡宇洋达污油水处理有限公司 | 0.023 | 0.053 | 0.076 | 0.0096 |
| 27 | 唐山永合水处理剂有限公司 | 0.072 | 0.036 | 0.11 | 0.014 |
| 28 | 南堡经济开发区污水处理厂 | 219 | 146 | 365 | 46.14 |
| 29 | 唐山通嘉科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市金瑞洁净煤有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山昆铁科技有限公司 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | 0.027 |
| 32 | 唐山华商金属制品有限公司 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.024 |
| 33 | 唐山市汉伯化工有限公司 | 0.0043 | 0.0029 | 0.0072 | 0.00091 |
| 34 | 唐山市南堡经济开发区德川化工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 河北津宏化工有限公司 | 0.019 | 0.026 | 0.045 | 0.0057 |
| 37 | 河北盛泉化工有限公司 | 0.033 | 0.021 | 0.054 | 0.0068 |
| 38 | 唐山科奥化学助剂有限公司 | 0.24 | 4.89 | 5.14 | 0.65 |
| 39 | 唐山东沅化工有限公司 | 0.031 | 0.021 | 0.052 | 0.0066 |

续表4-17  水污染源评价结果

| 序号 | 企 业 名 称 | 等标污染负荷Pi | 等标污染负荷Pn | 污染源污染负荷比Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 40 | 唐山瑞尔斯达建材有限公司 | 0.0081 | 0.013 | 0.021 | 0.0026 |
| 41 | 唐山偶联硅业有限公司 | 0.0092 | 0.006 | 0.015 | 0.0019 |
| 42 | 唐山瑞时盐化工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山港瑞燃气有限公司 | 0.096 | 0.065 | 0.16 | 0.020 |
| 44 | 唐山龙泉化学助剂有限公司 | 1.06 | 0.91 | 1.98 | 0.25 |
| 45 | 唐山梦牌科技有限公司 | 0.0050 | 0.0034 | 0.0084 | 0.0011 |
| 46 | 唐山正茂新材料有限公司 | 0.0014 | 0.00067 | 0.0021 | 0.00026 |
| 47 | 唐山昆鹏金属再生资源有限公司 | 0.0084 | 0.0053 | 0.014 | 0.0017 |
| ∑Pi | 543.18 | 247.95 | 791.13 | 100 |
| 污染物污染负荷比Kn总（%） | 68.66 | 31.34 |  |  |

根据上表4-16计算结果，区域内主要大气污染物为NOX，污染负荷比为88.65%，主要大气污染源为唐山三友热电有限责任公司，污染分担率占47.19%。

根据表4-17计算结果，区域内主要废水污染物为COD，污染负荷为68.66%，主要水污染源为南堡经济开发区污水处理厂，污染分担率占46.13%。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目主要利用现有厂房，涉及环保设备的安装及小部分车间改造及建设，施工量较小，因此施工期对大气环境、声环境影响较小。

本评价提出在施工中必须采取如下措施，减轻对施工期周围大气环境的影响：

1、施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区必须混凝土硬化，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

2、施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

3、施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

4、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

施工期废水主要为施工人员生活污水，厂区设置防渗旱厕，生活污水泼洒抑尘。

施工过程中固体废物主要来源于施工期间材料运输等过程产生的少量建筑垃圾以及施工人员的进驻产生的生活垃圾。施工期的建筑垃圾统一收集后外售，少量施工人员的生活垃圾则由专门人员收集后送生活垃圾处理场统一处理。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响预测与分析

#### 5.2.1.1区域气象资料分析

（1）资料来源

根据南堡盐场气象台1996-2016年20年气候统计资料，区域气候特征见表5-1。

表5-1  近20年主要气候特征统计表

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | 3.07m/s | 6 | 年平均相对湿度 | 65% |
| 2 | 年最大风速 | 29.0m/s | 7 | 年平均降雨量 | 558.6mm |
| 3 | 年平均气温 | 12.1℃ | 8 | 最大年降雨量 | 1029.6mm |
| 4 | 极端最高气温 | 38.9℃ | 9 | 最小年降雨量 | 291.3mm |
| 5 | 极端最低气温 | -19.3℃ | 10 | 年日照时数 | 2717.6h |

（2）多年气象要素分析

根据南堡盐场气象台近20年气象资料，年平均温度和年平均风速的月变化表5-2，年均风频的月变化见表5-3。

表5-2  近20年平均温度、风速月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | -2.94 | 0.12 | 6.24 | 13.02 | 19.44 | 23.82 | 25.92 | 26.34 | 22.08 | 15 | 6.54 | -0.78 |
| 风速m/s | 3.02 | 3.44 | 4.41 | 4.75 | 4.65 | 4.04 | 3.57 | 2.81 | 2.69 | 2.79 | 2.97 | 2.82 |

表5-3  年均风频的月变化       单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.82 | 1.03 | 15.64 | 4.88 | 10.17 | 0.94 | 2.96 | 0.85 | 4.21 | 1.88 | 8.02 | 2.15 | 11.65 | 4.35 | 21.51 | 3.49 | 3.45 |
| 2月 | 2.79 | 0.74 | 7.94 | 3.28 | 10.74 | 2.79 | 6.52 | 2.70 | 7.84 | 4.75 | 12.65 | 2.55 | 10.25 | 4.07 | 13.58 | 1.13 | 5.69 |
| 3月 | 2.82 | 0.99 | 6.85 | 2.82 | 15.10 | 3.00 | 9.99 | 2.55 | 13.98 | 3.32 | 8.87 | 1.30 | 8.20 | 2.78 | 14.61 | 1.97 | 0.85 |
| 4月 | 3.84 | 0.65 | 8.52 | 1.53 | 15.42 | 3.15 | 11.67 | 3.38 | 15.56 | 4.35 | 10.93 | 1.30 | 7.41 | 2.64 | 8.01 | 1.02 | 0.65 |
| 5月 | 3.63 | 0.54 | 8.87 | 2.06 | 18.06 | 2.64 | 10.04 | 1.70 | 14.92 | 2.78 | 11.83 | 0.81 | 9.32 | 2.28 | 9.01 | 0.63 | 0.90 |
| 6月 | 1.16 | 0.79 | 7.87 | 2.45 | 19.54 | 5.28 | 13.70 | 5.69 | 17.59 | 5.28 | 8.70 | 1.53 | 5.60 | 1.11 | 2.41 | 0.51 | 0.79 |
| 7月 | 0.99 | 0.49 | 10.30 | 3.45 | 16.58 | 6.05 | 20.07 | 2.87 | 9.72 | 3.49 | 15.14 | 1.08 | 3.76 | 1.03 | 3.49 | 0.76 | 0.72 |
| 8月 | 2.33 | 0.81 | 15.55 | 2.28 | 12.72 | 3.05 | 10.30 | 4.48 | 12.37 | 4.84 | 9.50 | 1.66 | 4.53 | 2.24 | 10.17 | 0.90 | 2.28 |
| 9月 | 1.34 | 0.42 | 16.25 | 3.61 | 8.66 | 2.64 | 8.29 | 4.12 | 8.98 | 4.03 | 12.87 | 3.29 | 8.94 | 3.29 | 10.05 | 0.69 | 2.55 |
| 10月 | 1.08 | 0.67 | 15.95 | 5.87 | 9.68 | 2.02 | 4.88 | 1.66 | 6.68 | 3.99 | 13.93 | 3.54 | 7.17 | 3.09 | 14.83 | 0.36 | 4.61 |
| 11月 | 1.99 | 1.39 | 14.21 | 4.49 | 7.69 | 1.44 | 3.29 | 1.62 | 7.50 | 3.47 | 11.62 | 3.01 | 12.41 | 4.86 | 15.69 | 1.71 | 3.61 |
| 12月 | 1.75 | 0.49 | 10.57 | 4.88 | 6.41 | 0.90 | 1.88 | 1.03 | 2.96 | 2.15 | 10.26 | 3.63 | 13.44 | 8.47 | 21.10 | 2.60 | 7.48 |

图5-1  平均温度月变化曲线

图5-2  平均风速月变化曲线

20年风频玫瑰图见图5-3。

图5-3  近20年风频玫瑰图

#### 5.2.1.2 大气环境影响预测与评价

1、最大落地浓度分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

本环评采用EPA的Screen3模式进行计算，计算参数见表5-4和表5-5。

表5-4    大气环境影响评价Screen3模式点源计算参数

| 序号 | 污染源 | 污染源 类型 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 烟囱高度（m） | 烟囱出口 内径（m） | 烟气量 （m3/h） | 烟气温度 （k） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 | 点源 | 颗粒物 | 0.00045 | 15 | 0.4 | 7000 | 293 |
|  |  |  | HCl | 0.0052 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1184 |  |  |  |  |
| 2 | 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 | 点源 | 颗粒物 | 0.001025 | 15 | 0.4 | 7000 | 293 |
|  |  |  | HCl | 0.002794 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1334 |  |  |  |  |
| 3 | 脉冲布袋除尘器 | 点源 | 颗粒物 | 0.0131 | 15 | 0.2 | 2000 | 293 |
| 4 | 天然气锅炉 | 点源 | 颗粒物 | 0.003 | 15 | 0.4 | 681.3 | 373 |
|  |  |  | SO2 | 0.00012 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 0.019 |  |  |  |  |

注：其它参数取乡村、简单地形、平地、预测点离地高度0m。

表5-5    大气环境影响评价Screen3模式面源计算参数

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 源的释放长度（m） | 矩形面源的宽度（m） | 矩形面源的高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时 | 面源 | 颗粒物 | 0.06 | 67.4 | 54.3 | 8 |
|  |  | HCl | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.5406 |  |  |  |
| 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时 | 面源 | 颗粒物 | 0.06 | 67.4 | 54.3 | 8 |
|  |  | HCl | 0.0002 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.6193 |  |  |  |

注：其它参数取乡村、简单地形、平地、预测点离地高度0m。

采用估算模式计算出的结果见表5-6~表5-10。

表5-6    点源污染物采用估算模式计算结果表

| 距离 m | 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 100 | 1.68E-05 | 0 | 0.000195 | 0.39 | 0.004431 | 0.22 |
| 200 | 2.06E-05 | 0 | 0.000238 | 0.48 | 0.005423 | 0.27 |
| 300 | 2.18E-05 | 0 | 0.000252 | 0.5 | 0.005725 | 0.29 |
| 400 | 1.86E-05 | 0 | 0.000215 | 0.43 | 0.004898 | 0.24 |
| 500 | 1.86E-05 | 0 | 0.000216 | 0.43 | 0.004905 | 0.25 |
| 600 | 1.8E-05 | 0 | 0.000208 | 0.41 | 0.004722 | 0.24 |
| 700 | 1.65E-05 | 0 | 0.000191 | 0.38 | 0.004335 | 0.22 |
| 800 | 1.48E-05 | 0 | 0.000171 | 0.34 | 0.003902 | 0.2 |
| 900 | 1.35E-05 | 0 | 0.000156 | 0.31 | 0.003547 | 0.18 |
| 1000 | 1.31E-05 | 0 | 0.000151 | 0.3 | 0.003441 | 0.17 |
| 1100 | 1.29E-05 | 0 | 0.000149 | 0.3 | 0.003383 | 0.17 |
| 1200 | 1.31E-05 | 0 | 0.000151 | 0.3 | 0.00344 | 0.17 |
| 1300 | 1.31E-05 | 0 | 0.000152 | 0.3 | 0.003449 | 0.17 |
| 1400 | 1.3E-05 | 0 | 0.00015 | 0.3 | 0.003423 | 0.17 |
| 1500 | 1.28E-05 | 0 | 0.000148 | 0.3 | 0.003371 | 0.17 |
| 1600 | 1.26E-05 | 0 | 0.000145 | 0.29 | 0.003302 | 0.17 |
| 1700 | 1.22E-05 | 0 | 0.000142 | 0.28 | 0.003222 | 0.16 |
| 1800 | 1.19E-05 | 0 | 0.000138 | 0.28 | 0.003134 | 0.16 |
| 1900 | 1.16E-05 | 0 | 0.000134 | 0.27 | 0.003041 | 0.15 |
| 2000 | 1.12E-05 | 0 | 0.00013 | 0.26 | 0.002947 | 0.15 |
| 2100 | 1.08E-05 | 0 | 0.000125 | 0.25 | 0.002849 | 0.14 |
| 2200 | 1.05E-05 | 0 | 0.000121 | 0.24 | 0.002753 | 0.14 |
| 2300 | 1.01E-05 | 0 | 0.000117 | 0.23 | 0.002661 | 0.13 |
| 2400 | 9.78E-06 | 0 | 0.000113 | 0.23 | 0.002572 | 0.13 |
| 2500 | 9.45E-06 | 0 | 0.000109 | 0.22 | 0.002487 | 0.12 |
| Pmax | 0 | 0.51 | 0.29 |
| 最大值出现距离（m） | 281 | 281 | 281 |
| D10% | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

表5-7    点源污染物采用估算模式计算结果表

| 距离 m | 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 100 | 3.84E-05 | 0.01 | 0.000105 | 0.21 | 0.004993 | 0.25 |
| 200 | 4.69E-05 | 0.01 | 0.000128 | 0.26 | 0.00611 | 0.31 |
| 300 | 4.96E-05 | 0.01 | 0.000135 | 0.27 | 0.00645 | 0.32 |
| 400 | 4.24E-05 | 0.01 | 0.000116 | 0.23 | 0.005519 | 0.28 |
| 500 | 4.25E-05 | 0.01 | 0.000116 | 0.23 | 0.005527 | 0.28 |
| 600 | 4.09E-05 | 0.01 | 0.000111 | 0.22 | 0.00532 | 0.27 |
| 700 | 3.75E-05 | 0.01 | 0.000102 | 0.2 | 0.004884 | 0.24 |
| 800 | 3.38E-05 | 0.01 | 9.21E-05 | 0.18 | 0.004396 | 0.22 |
| 900 | 3.07E-05 | 0.01 | 8.37E-05 | 0.17 | 0.003996 | 0.2 |
| 1000 | 2.98E-05 | 0.01 | 8.12E-05 | 0.16 | 0.003877 | 0.19 |
| 1100 | 2.93E-05 | 0.01 | 7.98E-05 | 0.16 | 0.003811 | 0.19 |
| 1200 | 2.98E-05 | 0.01 | 8.12E-05 | 0.16 | 0.003876 | 0.19 |
| 1300 | 2.99E-05 | 0.01 | 8.14E-05 | 0.16 | 0.003886 | 0.19 |
| 1400 | 2.96E-05 | 0.01 | 8.08E-05 | 0.16 | 0.003856 | 0.19 |
| 1500 | 2.92E-05 | 0.01 | 7.96E-05 | 0.16 | 0.003798 | 0.19 |
| 1600 | 2.86E-05 | 0.01 | 7.79E-05 | 0.16 | 0.003721 | 0.19 |
| 1700 | 2.79E-05 | 0.01 | 7.6E-05 | 0.15 | 0.00363 | 0.18 |
| 1800 | 2.71E-05 | 0.01 | 7.4E-05 | 0.15 | 0.003531 | 0.18 |
| 1900 | 2.63E-05 | 0.01 | 7.18E-05 | 0.14 | 0.003427 | 0.17 |
| 2000 | 2.55E-05 | 0.01 | 6.96E-05 | 0.14 | 0.003321 | 0.17 |
| 2100 | 2.47E-05 | 0 | 6.72E-05 | 0.13 | 0.003209 | 0.16 |
| 2200 | 2.38E-05 | 0 | 6.5E-05 | 0.13 | 0.003102 | 0.16 |
| 2300 | 2.3E-05 | 0 | 6.28E-05 | 0.13 | 0.002998 | 0.15 |
| 2400 | 2.23E-05 | 0 | 6.07E-05 | 0.12 | 0.002898 | 0.14 |
| 2500 | 2.15E-05 | 0 | 5.87E-05 | 0.12 | 0.002802 | 0.14 |
| Pmax | 0.01 | 0.27 | 0.32 |
| 最大值出现距离（m） | 281 | 281 | 281 |
| D10% | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

表5-8    点源污染物采用估算模式计算结果表

| 距离m | 天然气锅炉 | 脉冲布袋除尘器 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NO2 | 颗粒物 |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.000677 | 0.15 | 1.02E-05 | 0 | 0.007959 | 3.98 | 0.0014 | 0.31 |
| 200 | 0.00077 | 0.17 | 1.16E-05 | 0 | 0.00905 | 4.53 | 0.001536 | 0.34 |
| 300 | 0.000665 | 0.15 | 9.98E-06 | 0 | 0.007814 | 3.91 | 0.001402 | 0.31 |
| 400 | 0.000654 | 0.15 | 9.8E-06 | 0 | 0.007679 | 3.84 | 0.001257 | 0.28 |
| 500 | 0.000569 | 0.13 | 8.53E-06 | 0 | 0.006684 | 3.34 | 0.001043 | 0.23 |
| 600 | 0.00048 | 0.11 | 7.2E-06 | 0 | 0.005643 | 2.82 | 0.000856 | 0.19 |
| 700 | 0.000404 | 0.09 | 6.06E-06 | 0 | 0.00475 | 2.37 | 0.000718 | 0.16 |
| 800 | 0.000342 | 0.08 | 5.14E-06 | 0 | 0.004024 | 2.01 | 0.000688 | 0.15 |
| 900 | 0.000293 | 0.07 | 4.39E-06 | 0 | 0.00344 | 1.72 | 0.000701 | 0.16 |
| 1000 | 0.000253 | 0.06 | 3.79E-06 | 0 | 0.00297 | 1.49 | 0.000695 | 0.15 |
| 1100 | 0.000223 | 0.05 | 3.34E-06 | 0 | 0.002616 | 1.31 | 0.000674 | 0.15 |
| 1200 | 0.000223 | 0.05 | 3.35E-06 | 0 | 0.00262 | 1.31 | 0.000648 | 0.14 |
| 1300 | 0.000224 | 0.05 | 3.37E-06 | 0 | 0.002636 | 1.32 | 0.000619 | 0.14 |
| 1400 | 0.000223 | 0.05 | 3.35E-06 | 0 | 0.002623 | 1.31 | 0.00059 | 0.13 |
| 1500 | 0.000221 | 0.05 | 3.31E-06 | 0 | 0.00259 | 1.29 | 0.000562 | 0.12 |
| 1600 | 0.000216 | 0.05 | 3.25E-06 | 0 | 0.002543 | 1.27 | 0.000534 | 0.12 |
| 1700 | 0.000212 | 0.05 | 3.17E-06 | 0 | 0.002486 | 1.24 | 0.000507 | 0.11 |
| 1800 | 0.000206 | 0.05 | 3.09E-06 | 0 | 0.002422 | 1.21 | 0.000482 | 0.11 |
| 1900 | 0.0002 | 0.04 | 3.01E-06 | 0 | 0.002354 | 1.18 | 0.000458 | 0.1 |
| 2000 | 0.000195 | 0.04 | 2.92E-06 | 0 | 0.002285 | 1.14 | 0.000436 | 0.1 |
| 2100 | 0.000188 | 0.04 | 2.82E-06 | 0 | 0.002211 | 1.11 | 0.000415 | 0.09 |
| 2200 | 0.000182 | 0.04 | 2.73E-06 | 0 | 0.002139 | 1.07 | 0.000396 | 0.09 |
| 2300 | 0.000176 | 0.04 | 2.64E-06 | 0 | 0.002069 | 1.03 | 0.000378 | 0.08 |
| 2400 | 0.00017 | 0.04 | 2.56E-06 | 0 | 0.002002 | 1 | 0.000362 | 0.08 |
| 2500 | 0.000165 | 0.04 | 2.47E-06 | 0 | 0.001937 | 0.97 | 0.000346 | 0.08 |
| Pmax | 0.17 | 0 | 4.53 | 0.35 |
| 最大值出现距离（m） | 196 | 196 | 196 | 174 |
| D10% | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

表5-9   面源污染物采用估算模式计算结果表

| 距离 m | 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产过程面源 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 10 | 0.004351 | 0.48 | 0.000943 | 1.89 | 0.0392 | 1.96 |
| 100 | 0.01747 | 1.94 | 0.003784 | 7.57 | 0.1574 | 7.87 |
| 200 | 0.01724 | 1.92 | 0.003734 | 7.47 | 0.1553 | 7.77 |
| 300 | 0.01646 | 1.83 | 0.003566 | 7.13 | 0.1483 | 7.42 |
| 400 | 0.0172 | 1.91 | 0.003726 | 7.45 | 0.155 | 7.75 |
| 500 | 0.01609 | 1.79 | 0.003487 | 6.97 | 0.145 | 7.25 |
| 600 | 0.01435 | 1.59 | 0.00311 | 6.22 | 0.1293 | 6.47 |
| 700 | 0.01257 | 1.4 | 0.002723 | 5.45 | 0.1132 | 5.66 |
| 800 | 0.01103 | 1.23 | 0.002389 | 4.78 | 0.09934 | 4.97 |
| 900 | 0.009707 | 1.08 | 0.002103 | 4.21 | 0.08746 | 4.37 |
| 1000 | 0.008594 | 0.95 | 0.001862 | 3.72 | 0.07743 | 3.87 |
| 1100 | 0.007671 | 0.85 | 0.001662 | 3.32 | 0.06911 | 3.46 |
| 1200 | 0.006895 | 0.77 | 0.001494 | 2.99 | 0.06213 | 3.11 |
| 1300 | 0.006232 | 0.69 | 0.00135 | 2.7 | 0.05615 | 2.81 |
| 1400 | 0.005666 | 0.63 | 0.001228 | 2.46 | 0.05105 | 2.55 |
| 1500 | 0.00517 | 0.57 | 0.00112 | 2.24 | 0.04658 | 2.33 |
| 1600 | 0.004743 | 0.53 | 0.001028 | 2.06 | 0.04274 | 2.14 |
| 1700 | 0.004371 | 0.49 | 0.000947 | 1.89 | 0.03939 | 1.97 |
| 1800 | 0.00404 | 0.45 | 0.000875 | 1.75 | 0.0364 | 1.82 |
| 1900 | 0.003748 | 0.42 | 0.000812 | 1.62 | 0.03377 | 1.69 |
| 2000 | 0.003491 | 0.39 | 0.000756 | 1.51 | 0.03146 | 1.57 |
| 2100 | 0.003273 | 0.36 | 0.000709 | 1.42 | 0.02949 | 1.47 |
| 2200 | 0.003076 | 0.34 | 0.000667 | 1.33 | 0.02771 | 1.39 |
| 2300 | 0.002896 | 0.32 | 0.000628 | 1.25 | 0.02609 | 1.3 |
| 2400 | 0.002734 | 0.3 | 0.000592 | 1.18 | 0.02463 | 1.23 |
| 2500 | 0.002586 | 0.29 | 0.00056 | 1.12 | 0.0233 | 1.17 |
| Pmax | 1.97 | 7.68 | 7.98 |
| 最大值出现距离（m） | 165 | 165 | 165 |
| D10% | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

表5-10   面源污染物采用估算模式计算结果表

| 距离 m | 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产过程面源 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 10 | 0.004351 | 0.48 | 1.45E-05 | 0.03 | 0.04128 | 2.06 |
| 100 | 0.01747 | 1.94 | 5.82E-05 | 0.12 | 0.1657 | 8.28 |
| 200 | 0.01724 | 1.92 | 5.75E-05 | 0.11 | 0.1635 | 8.18 |
| 300 | 0.01646 | 1.83 | 5.49E-05 | 0.11 | 0.1562 | 7.81 |
| 400 | 0.0172 | 1.91 | 5.73E-05 | 0.11 | 0.1632 | 8.16 |
| 500 | 0.01609 | 1.79 | 5.37E-05 | 0.11 | 0.1527 | 7.63 |
| 600 | 0.01435 | 1.59 | 4.79E-05 | 0.1 | 0.1362 | 6.81 |
| 700 | 0.01257 | 1.4 | 4.19E-05 | 0.08 | 0.1193 | 5.96 |
| 800 | 0.01103 | 1.23 | 3.68E-05 | 0.07 | 0.1046 | 5.23 |
| 900 | 0.009707 | 1.08 | 3.24E-05 | 0.06 | 0.0921 | 4.6 |
| 1000 | 0.008594 | 0.95 | 2.87E-05 | 0.06 | 0.08154 | 4.08 |
| 1100 | 0.007671 | 0.85 | 2.56E-05 | 0.05 | 0.07278 | 3.64 |
| 1200 | 0.006895 | 0.77 | 2.3E-05 | 0.05 | 0.06543 | 3.27 |
| 1300 | 0.006232 | 0.69 | 2.08E-05 | 0.04 | 0.05913 | 2.96 |
| 1400 | 0.005666 | 0.63 | 1.89E-05 | 0.04 | 0.05376 | 2.69 |
| 1500 | 0.00517 | 0.57 | 1.72E-05 | 0.03 | 0.04905 | 2.45 |
| 1600 | 0.004743 | 0.53 | 1.58E-05 | 0.03 | 0.04501 | 2.25 |
| 1700 | 0.004371 | 0.49 | 1.46E-05 | 0.03 | 0.04148 | 2.07 |
| 1800 | 0.00404 | 0.45 | 1.35E-05 | 0.03 | 0.03833 | 1.92 |
| 1900 | 0.003748 | 0.42 | 1.25E-05 | 0.02 | 0.03556 | 1.78 |
| 2000 | 0.003491 | 0.39 | 1.16E-05 | 0.02 | 0.03313 | 1.66 |
| 2100 | 0.003273 | 0.36 | 1.09E-05 | 0.02 | 0.03106 | 1.55 |
| 2200 | 0.003076 | 0.34 | 1.03E-05 | 0.02 | 0.02919 | 1.46 |
| 2300 | 0.002896 | 0.32 | 9.65E-06 | 0.02 | 0.02748 | 1.37 |
| 2400 | 0.002734 | 0.3 | 9.11E-06 | 0.02 | 0.02594 | 1.3 |
| 2500 | 0.002586 | 0.29 | 8.62E-06 | 0.02 | 0.02454 | 1.23 |
| Pmax | 1.97 | 0.12 | 7.98 |
| 最大值出现距离（m） | 165 | 165 | 165 |
| D10% | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

由表5-6~表5-10可知，当项目投产后，盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”同时生产过程，颗粒物最大落地浓度值为2.19E-05mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0%；HCl最大落地浓度值为0.000253mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0.51%；非甲烷总烃最大落地浓度值为0.005762mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0.29%；

匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”同时生产过程，颗粒物最大落地浓度值为4.99E-05mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0.01%；HCl最大落地浓度值为0.000136mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0.27%；非甲烷总烃最大落地浓度值为0.006492mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0.32%；

天然气锅炉烟气中颗粒物最大落地浓度为0.000771mg/m3，出现在距源中心下风向距离196m，占标率为0.17%；SO2最大落地浓度为1.61E-05mg/m3，出现在距源中心下风向距离196m，占标率为0；NO2最大落地浓度为0.009055mg/m3，出现在距源中心下风向距离196m，占标率为4.53%；

脉冲布袋除尘器处理后颗粒物最大落地浓度为0.001582 mg/m3，出现在距源中心下风向距离174m，占标率为0.35%；

盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚同时生产过程，无组织颗粒物最大落地浓度值为0.01772mg/m3，出现在距源中心下风向距离165m，占标率为1.97%；无组织HCl最大落地浓度值为0.003839mg/m3，出现在距源中心下风向距离165m，占标率为7.68%；无组织非甲烷总烃最大落地浓度值为0.1596mg/m3，出现在距源中心下风向距离165m，占标率为7.98%；

匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚同时生产过程，无组织颗粒物最大落地浓度值为0.01772mg/m3，出现在距源中心下风向距离165m，占标率为1.97%；无组织HCl最大落地浓度值为5.91E-05mg/m3，出现在距源中心下风向距离165m，占标率为0.12%；无组织非甲烷总烃最大落地浓度值为0.1681mg/m3，出现在距源中心下风向距离165m，占标率为8.4%。

本项目厂址位于南堡经济开发区，通过预测结果可知，本项目采取的大气污染防治措施有效，在采取本环评所提措施后，外排废气对周围的环境影响较轻，项目建设不会对周围敏感点大气环境产生明显不利影响。

2、无组织排放污染物厂界浓度预测分析

无组织厂界浓度预测值见表5-11。

表5-11   污染物厂界贡献浓度预测值一览表  （单位：mg/m3）

| 污染物 | 盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时厂界贡献浓度预测值 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
| 东厂界 | 0.004351 | 0.000943 | 0.0392 |
| 南厂界 | 0.01126 | 0.002439 | 0.1014 |
| 西厂界 | 0.01561 | 0.003383 | 0.1407 |
| 北厂界 | 0.01075 | 0.00233 | 0.0969 |

表5-12   污染物厂界贡献浓度预测值一览表  （单位：mg/m3）

| 污染物 | 匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时厂界贡献浓度预测值 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
| 东厂界 | 0.004351 | 1.45E-05 | 0.04128 |
| 南厂界 | 0.01126 | 3.75E-05 | 0.1068 |
| 西厂界 | 0.01561 | 5.2E-05 | 0.1481 |
| 北厂界 | 0.01075 | 3.59E-05 | 0.102 |

根据表5-11~5-12中预测可知：盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时污染物在厂界的最大贡献浓度为：颗粒物0.01561 mg/m3， HCl0.003383mg/m3，非甲烷总烃0.1407mg/m3；匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚生产时颗粒物0.01561 mg/m3，HCl5.2E-05mg/m3，非甲烷总烃0.1481mg/m3，颗粒物、HCl厂界浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃厂界浓度最大值符合《工业企业挥发性有机物排放标准》表2中其他企业排放限值。

3、非正常工况影响预测分析

非正常工况包括以下方面：全厂性紧急停车（如停电）、临时性故障开停车、大检修开停车、废气处理设施故障等，全厂性紧急停车（如停电）、临时性故障开停车、大检修开停车发生的机会很小，污染物排放量较小，因此不进行预测。下面就项目生产过程中废气处理设施发生故障的情况下进行预测。

废气治理措施故障主要考虑装置发生故障导致废气处理效率降低，本报告考虑废气处理装置废气处理效率下降至90%。此工况通常持续时间一般为2小时。事故频率为每年1次事故，非正常工况下污染物排放情况见表5-13，非正常工况下污染物估算模式预防结果见表5-14~5-15。

表5-13  非正常工况下污染物排放情况

| 非正常工况 | 事故频率 | 持续时间 | 排放量 (m3/h) | 去除 效率 % | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| 废气治理措施故障 | 1次/年/台 | 2小时 | 7000 | 90 | 0.64 | 0.0045 | 7.43 | 0.052 | 169.1 | 1.184 |
|  |  |  |  |  | 1.46 | 0.01025 | 3.98 | 0.0279 | 190.6 | 1.334 |

表5-14    非正常工况点源污染物采用估算模式计算结果表

| 距离 m | 非正常工况盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 100 | 0.000169 | 0.04 | 0.001948 | 3.9 | 0.04435 | 2.22 |
| 200 | 0.000206 | 0.05 | 0.002383 | 4.77 | 0.05427 | 2.71 |
| 300 | 0.000218 | 0.05 | 0.002516 | 5.03 | 0.05729 | 2.86 |
| 400 | 0.000186 | 0.04 | 0.002152 | 4.3 | 0.04901 | 2.45 |
| 500 | 0.000187 | 0.04 | 0.002156 | 4.31 | 0.04909 | 2.45 |
| 600 | 0.00018 | 0.04 | 0.002075 | 4.15 | 0.04725 | 2.36 |
| 700 | 0.000165 | 0.04 | 0.001905 | 3.81 | 0.04337 | 2.17 |
| 800 | 0.000148 | 0.03 | 0.001714 | 3.43 | 0.03904 | 1.95 |
| 900 | 0.000135 | 0.03 | 0.001558 | 3.12 | 0.03548 | 1.77 |
| 1000 | 0.000131 | 0.03 | 0.001512 | 3.02 | 0.03442 | 1.72 |
| 1100 | 0.000129 | 0.03 | 0.001486 | 2.97 | 0.03384 | 1.69 |
| 1200 | 0.000131 | 0.03 | 0.001511 | 3.02 | 0.03441 | 1.72 |
| 1300 | 0.000131 | 0.03 | 0.001515 | 3.03 | 0.0345 | 1.73 |
| 1400 | 0.00013 | 0.03 | 0.001504 | 3.01 | 0.03424 | 1.71 |
| 1500 | 0.000128 | 0.03 | 0.001481 | 2.96 | 0.03372 | 1.69 |
| 1600 | 0.000126 | 0.03 | 0.001451 | 2.9 | 0.03303 | 1.65 |
| 1700 | 0.000123 | 0.03 | 0.001415 | 2.83 | 0.03222 | 1.61 |
| 1800 | 0.000119 | 0.03 | 0.001377 | 2.75 | 0.03134 | 1.57 |
| 1900 | 0.000116 | 0.03 | 0.001336 | 2.67 | 0.03042 | 1.52 |
| 2000 | 0.000112 | 0.02 | 0.001295 | 2.59 | 0.02948 | 1.47 |
| 2100 | 0.000108 | 0.02 | 0.001251 | 2.5 | 0.02849 | 1.42 |
| 2200 | 0.000105 | 0.02 | 0.001209 | 2.42 | 0.02753 | 1.38 |
| 2300 | 0.000101 | 0.02 | 0.001169 | 2.34 | 0.02661 | 1.33 |
| 2400 | 9.78E-05 | 0.02 | 0.00113 | 2.26 | 0.02572 | 1.29 |
| 2500 | 9.45E-05 | 0.02 | 0.001092 | 2.18 | 0.02487 | 1.24 |
| Pmax | 0.05 | 5.07 | 2.88 |
| 最大值出现距离（m） | 281 | 281 | 281 |
| D10% | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

表5-15    非正常工况点源污染物采用估算模式计算结果表

| 距离 m | 非正常工况匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”生产过程 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 100 | 0.000384 | 0.09 | 0.001045 | 2.09 | 0.04997 | 2.5 |
| 200 | 0.00047 | 0.1 | 0.001279 | 2.56 | 0.06114 | 3.06 |
| 300 | 0.000496 | 0.11 | 0.00135 | 2.7 | 0.06455 | 3.23 |
| 400 | 0.000424 | 0.09 | 0.001155 | 2.31 | 0.05522 | 2.76 |
| 500 | 0.000425 | 0.09 | 0.001157 | 2.31 | 0.05531 | 2.77 |
| 600 | 0.000409 | 0.09 | 0.001113 | 2.23 | 0.05323 | 2.66 |
| 700 | 0.000376 | 0.08 | 0.001022 | 2.04 | 0.04887 | 2.44 |
| 800 | 0.000338 | 0.08 | 0.00092 | 1.84 | 0.04398 | 2.2 |
| 900 | 0.000307 | 0.07 | 0.000836 | 1.67 | 0.03997 | 2 |
| 1000 | 0.000298 | 0.07 | 0.000811 | 1.62 | 0.03878 | 1.94 |
| 1100 | 0.000293 | 0.07 | 0.000797 | 1.59 | 0.03812 | 1.91 |
| 1200 | 0.000298 | 0.07 | 0.000811 | 1.62 | 0.03877 | 1.94 |
| 1300 | 0.000299 | 0.07 | 0.000813 | 1.63 | 0.03887 | 1.94 |
| 1400 | 0.000296 | 0.07 | 0.000807 | 1.61 | 0.03858 | 1.93 |
| 1500 | 0.000292 | 0.06 | 0.000795 | 1.59 | 0.03799 | 1.9 |
| 1600 | 0.000286 | 0.06 | 0.000778 | 1.56 | 0.03722 | 1.86 |
| 1700 | 0.000279 | 0.06 | 0.000759 | 1.52 | 0.03631 | 1.82 |
| 1800 | 0.000271 | 0.06 | 0.000739 | 1.48 | 0.03531 | 1.77 |
| 1900 | 0.000263 | 0.06 | 0.000717 | 1.43 | 0.03427 | 1.71 |
| 2000 | 0.000255 | 0.06 | 0.000695 | 1.39 | 0.03321 | 1.66 |
| 2100 | 0.000247 | 0.05 | 0.000671 | 1.34 | 0.0321 | 1.61 |
| 2200 | 0.000238 | 0.05 | 0.000649 | 1.3 | 0.03102 | 1.55 |
| 2300 | 0.00023 | 0.05 | 0.000627 | 1.25 | 0.02998 | 1.5 |
| 2400 | 0.000223 | 0.05 | 0.000606 | 1.21 | 0.02898 | 1.45 |
| 2500 | 0.000215 | 0.05 | 0.000586 | 1.17 | 0.02802 | 1.4 |
| Pmax | 0.11 | 2.72 | 3.25 |
| 最大值出现距离（m） | 281 | 281 | 281 |
| D10% | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

根据表5-14~5-15的预测结果，非正常工况下盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”同时生产过程，颗粒物最大落地浓度值为0.000219mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0.05%；HCl最大落地浓度值为0.002533mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为5.07%；非甲烷总烃最大落地浓度值为0.05767mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为2.88%；

非正常工况下匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚与“金元技术”同时生产过程，颗粒物最大落地浓度值为0.000499mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为0.11%；HCl最大落地浓度值为0.001359mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为2.72%；非甲烷总烃最大落地浓度值为0.06498mg/m3，出现在距源中心下风向距离281m，占标率为3.25%；

因此，非正常工况下不会对各大气环境产生明显污染影响。

#### 5.2.1.4防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，经计算本项目无超标点，说明厂界外任何一点的浓度均符合环境质量标准的要求，不需设置污染物排放单元与居民敏感点之间的大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

①计算方法与依据

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。

②卫生防护距离计算结果

根据本工程面源排放结果，确定以颗粒物、HCl、非甲烷总烃的无组织排放作为计算源强，综合考虑全厂相同污染物的面源源强。结果见表5-16~5-17。

表5-16  盐酸特比萘芬、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚卫生防护距离计算结果

| 污染物 | Q （kg/h） | Cm （mg/m3） | S（m2） | A | B | C | D | 5年平均风速m/s | 卫生防护距离 计算值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.06 | 0.45 | 3660 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.07 | 2.061 |
| HCl | 0.013 | 0.05 | 3660 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.07 | 10.384 |
| 非甲烷总烃 | 0.5406 | 2.0 | 3660 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.07 | 10.873 |

表5-17  匹多莫德、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚卫生防护距离计算结果

| 污染物 | Q （kg/h） | Cm （mg/m3） | S（m2） | A | B | C | D | 5年平均风速m/s | 卫生防护距离 计算值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.06 | 0.45 | 3660 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.07 | 2.061 |
| HCl | 0.0002 | 0.05 | 3660 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.07 | 0.072 |
| 非甲烷总烃 | 0.6193 | 2.0 | 3660 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.07 | 12.767 |

根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定，本项目生产车间与周围居民区应有100m卫生防护距离。

本项目卫生防护距离为100m，目前最近敏感点为厂址东南1750m的滨海花园小区，可满足卫生防护距离要求。建议在拟建项目周边100m范围内禁止建设居民住宅、学校、医院等环境敏感点。

### 5.2.2地表水环境影响预测与分析

本项目常温、热水、冷水循环水池及空调净化系统循环水池中水循环使用不外排；2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制用水精馏后回用于生产，无废水外排；

本项目纯水制备产生的浓水与生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求，排入南堡经济开发区污水处理厂。项目排放的污水占南堡开发区污水处理厂处理水量的比例很小，外排废水水质和水量不会对污水处理厂的处理工艺、出水水质产生影响和冲击。

### 5.2.3地下水环境影响预测与分析

对项目评价范围内的地下水环境现状进行调查和评价，是对评价区进行地下水环境影响预测和评价的前提和基础。项目组在接受任务后进行了实地调查、资料收集、水文地质勘察、试验、采样和测试分析等工作，并在此基础上进行了地下水环境影响预测评价。

#### 5.2.3.1地质构造

本区位于华北断块区的东部，在长期复杂的构造演化中，大致经历了三个阶段：

①太古代至元古代地台结晶基底的形成、形变和固结阶段；

②中、晚元古代至古生代稳定地台盖层发育阶段；

③中、新生代地台解体，陆相盆地盖层形成阶段。

在区域地质构造上，评价区位于黄骅坳陷北段南部及与埕宁隆起交接的地区，而且是北西西向张家口～北京～蓬莱断裂带延经的地区。黄骅坳陷和埕宁隆起分别是渤海湾盆地中的一级负向和正向构造单元。

本区以宁河—昌黎断裂为界，北部为燕山沉降带，南部为华北坳陷区。Ⅲ级构造单元有蓟县坳陷、山海关隆起、黄骅坳陷、渤海中部隆起。新生代以前，隆起与坳陷有着共同的发展历史，基底为太古界和下元古界变质岩系，褶皱、断裂、岩浆活动强烈。盖层由中上元古界、古生界地层组成，其中包含多个不整合面。中生代的燕山运动，使本区地壳活动进入了高潮，以断裂活动和岩浆活动为主，伴有强烈的挤压褶皱。新生代开始发生断裂分异运动，昌黎—宁河断裂以北燕山地区强烈上升，形成隆起，以南地区强烈下沉，形成坳陷，隆起与坳陷之间的高差达10000m以上。

黄骅坳陷地处渤海湾盆地的中部、西、北北东向沧东断裂与沧县隆起相邻，东、北北东～北东向埕西断裂和埕宁隆起相接，北部、北东东向宁河～昌黎断裂同燕山隆起区相毗邻，总体呈北东向分布，具有由一系列北东～北东东向断裂左阶斜列往西南聚敛而向东北撕开的帚状结构。

埕宁隆起北东向分布于渤海湾盆地的中部，陆地部分主要由埕小口凸起和宁津凸起组成，分隔了黄骅坳陷和济阳坳陷，它向北延伸入海到沙垒田凸起，分隔了黄骅坳陷和渤中坳陷。埕宁隆起在早第三纪时，南部基本隆起剥蚀而缺失沉积，北部被北西向埕北断裂和沙南断裂横切形成规模不大的埕北和沙南凹陷，堆积有厚2000m左右的下第三系，沙垒田凸起覆盖有较薄的东营组地层，自晚第三纪以来，埕宁隆起和两侧的坳陷一起同渤海湾盆地整体下沉，沉积了厚1000～1500m的上第三系和第四系地层。

图5-4  区域地质构造图

#### 5.3.2.2区域地层岩性

区域内地表均为第四系地层，厚度约为500m，其下为第三系（R），基底为中生界（Mz）地层。第四系地层主要为海陆相交互沉积物，各层之间沉积连续，主要岩性为粘土、粉土、粉细砂、细砂、砂砾石及中、粗砂等。

区域内第四系地层由老到新分别为：下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）。分述如下：

（1）下更新统（Q1）

为一套冲洪积及河湖相沉积物，呈棕褐、黄褐棕黄色，以粉质粘土、粘土为主，结构致密，富含钙质结核和铁锰质结核。砂层以中砂、细砂为主，分选中等，磨圆较差。底界深度约500m。

（2）中更新统（Q2）

为一套冲洪积、河湖相为主的沉积物，颜色以黄褐、棕黄色为主，局部呈褐黄色。由粉质粘土、粉土夹细砂、中砂组成，含较多的分散核、钙核、铁锰结核、软体动物化石及碎片，见有明显的长石风化白点，砂层中偶见砾卵石，上段砂层中矿物成份石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见；下段砂层石英珠状砂消失，砂层中矿物成份长石、暗色矿物明显增加。底界埋深一般在300～400m。

（3）上更新统（Q3）

为一套冲积、洪积、冲积海积混合成因沉积物。由粉土、粉质粘土夹细砂、细粉砂、中砂组成。以灰、黄灰、褐灰、灰黄色为主，间呈褐黄、棕黄色。含有较丰富的软体、微体古生物化石及分散钙、钙质结核等，砂层中石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见，比较普遍夹有两个海相沉积层。底界埋深一般在120～160m。

（4）全新统（Q4）

为一套冲积为主夹湖沼、海相沉积物。由灰色、黄灰色为主的粉土、粉质粘土、粉细砂组成，夹有淤泥质层或海相层，结构疏松，含有较丰富的软体古生物化石，底层厚度一般13～21m。

#### 5.3.2.3区域水文地质条件

本区水文地质条件主要受滦河冲积和海积形成，属于冲积海（湖）积平原亚区（滨海平原区）。

一、含水岩组分布特征

第四系松散岩类孔隙水按地下水埋藏条件可划分为浅层地下水和深层地下水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层自上而下划分为四个含水层组。

第一含水层组底界面埋深40～60m；第二含水层组底界面埋深120～170m；第三含水层组底界面埋深250～350m；第四含水层组底界面埋深350～550m。

⑴第一含水层组

含水层岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，导水系数约100m/d，单井涌水量为300～600m3/d。降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上全为大于5g/L的高矿化Cl－Na水。

⑵第二含水层组

含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下水径流缓慢，因此，该组大部分地下水为高矿化的Cl－Na水。

⑶第三含水层组

含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单井涌水量为1200～2400 m3/d，局部小于600 m3/d。

⑷第四含水层组

含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单井涌水量以1200～2400m3/d及600～1200m3/d为主。

二、隔水层

第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，各含水组在垂直方向上均有大于5m 的粉土、粉质粘土或粘土相隔，无明显的水力联系。但从宏观分析，Ⅰ、Ⅱ含水组之间的粉质黏土层，因含水层的混合利用、开采井深度不一，因而早已被开采所沟通，具有不同程度的水力联系。

Ⅱ、Ⅲ含水组之间有一层粉质粘土层，厚度大于10米，稳定且连续，无明显水利联系，下部Ⅲ含水组为深层承压水含水层。

三、地下水动态特征

区内多年来地下水水位呈下降趋势，主要成因为在滨海地区过量开采地下水资源，在南堡、大清河一带集中开采区已形成地下水水位下降漏斗，年内变化趋势与大气降水变化、开采量变化趋势一致，一般3～5月农灌开采地下水，水位下降，5月底或6月初出现全年最低水位，随着雨季的到来，地下水停止开采，水位逐渐回升。回升速度由山前至滨海逐渐减慢，高水位迟后时间逐渐增长，高水位一般持续到翌年3月下旬左右，年动态曲线基本呈马鞍型变化。

区内多年来地下水水位呈下降趋势，主要成因为在滨海地区过量开采地下水资源，在南堡、大清河一带集中开采区已形成地下水水位下降漏斗，年内变化趋势与大气降水变化、开采量变化趋势一致，一般3～5月农灌开采地下水，水位下降，5月底或6月初出现全年最低水位，随着雨季的到来，地下水停止开采，水位逐渐回升。回升速度由山前至滨海逐渐减慢，高水位迟后时间逐渐增长，高水位一般持续到翌年3月下旬左右，年动态曲线基本呈马鞍型变化。

（1）年内变化规律

①浅层地下水

在沿海大面积的咸水未被开采，浅层水位动态类型保持“降水补给－蒸发排泄型”。该区地下水位埋深很浅，主要排泄方式为潜水蒸发，由于无开采，地下水水位变幅较小，在0.30～0.55m之间。见图5-5。

图5-5  降水渗补给－蒸发排泄型

②深层地下水

深层水与滨海地区深层淡水年内变化为：4、5月份农灌开采地下水，水位则大幅度迅速下降，年变幅一般5～8m。由于开采程度各地不同，水位变幅差异较大，一般在3.08～4.45m之间，平均3.91m。在有咸水区深层淡水年平均水位变幅5.03～6.49m，平均5.75m，开采强度较大的西部地区如丰南碱厂、南堡开发区、曾家湾水源地等地，水位变幅超过10m。

深层水位动态类型主要为“越流、径流补给－开采排泄型”。主要分布在开采程度较高的有咸水区。其特点是交替作用比较缓慢，开采强烈地区水位升降幅度大。水位动态曲线多呈单峰单谷型，见图5-6。

图5-6  越流、径流补给－开采排泄型

（2）多年变化特征

全淡水区以开采浅层水为主，下降速率平均约0.40m/a；在咸水区以开采深层地下水为主，下降速率较大。主要是受地下水集中开采影响较大，浅层水下降较快的区域是在咸淡水界线附近，深层水下降较快的区域是在降落漏斗区附近。

深层水在全淡水区与有咸水区的下降速率也存在差异，有咸水区又分为漏斗区和漏斗区外围两区。在全淡水区丰南西葛庄，2001－2011年地下水水位下降9.05m，下降速率为0.905m/a；在有咸水区漏斗区丰南碱厂，2001－2011年地下水水位下降19.45m，下降速率为1.945m/a。

总的来看，自2001年以来，受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位呈阶梯式下降趋势。

四、地下水化学特征

（1）浅层水水化学特征

浅层孔隙水受地貌和循环条件的影响，呈现出由北向南水平水化学分带规律，咸淡水分界线以浅层水矿化度2g/L为界线，自西向东依次经过么家泊村、黄各庄镇、东尖坨村、大新庄镇、西玉坨村、蒋各庄村、冯哨村、小米庄子、石各庄村，以咸淡水分界线为界划分为全淡水区和有咸水区，以北为全淡水，以南为咸水区，矿化度值由北向南依次增大，全淡水区矿化度小于1g/L，1-2g/L的区域为微咸水区，>2g/L的区域为咸水区，滨海地区部分咸水矿化度大于5g/L。

全淡水区水化学类型一般自北向南由HCO3－Ca水和HCO3－Ca·Mg水，到咸淡水界线附近过渡为HCO3－Ca·Na水和HCO3－Na·Ca水，咸水区由咸淡水界线附近到沿海地带水化学类型多为Cl－Na水。按阴离子水化学类型排序自北向南依次为HCO3水、HCO3·Cl水、Cl·HCO3水、Cl水，按阳离子可分为Ca、Ca·Mg、Ca·Na、Na·Ca及Na水，各分区情况见图5-8。

（2）深层水水化学特征

深层水含水介质主要为冲积层和湖积层，因此不同深度的地下水具有相似的水化学类型，具有一定的规律性，水化学类型由北向南依次为：HCO3－Ca、HCO3－Ca·Na、HCO3－Na·Ca、HCO3－Na水，在区域西北角的大齐各庄和钱营镇区域以HCO3－Ca·Mg水为主，在汤家河镇、胡家坨镇区域见HCO3－Na水，见图5-9。

由于含水介质含盐量较低，因此深层孔隙水多为矿化度小于2g/L的淡水，多分布在0.2～1.0g/L之间。

图5--8  浅层地下水水化学类型分区图

图5-9  深层地下水水化学类型分区图

五、富水性分区

按水文地质条件和目前开采现状，区域上含水层概化为浅层地下水和深层地下水。

浅层地下水指以潜水为主，局部微承压的埋藏较浅的地下水，且与当地大气降水、地表水体有直接补排关系。在区域上主要是在全淡水区的第一含水组和第二含水组，底界埋深一般在120～200m；在有咸水区为分布在深层淡水之上的浅层淡水、微咸水及半咸水，底界埋深一般为150～220m。

浅层水与深层水之间具有10~20m的较稳定的粘性土隔水层。深层地下水在平原全淡水区是指第三含水组；在有咸水区则指咸水体之下的深层淡水，其底界埋深分别为400m及550m左右。在全淡水区浅层水是地下水的主要开采层；在有咸水区，深层水是地下水的主要开采层。为了反映含水层（组）富水性的空间分布规律和不同富水等级相互对比，根据机民井和钻孔实际抽水资料，按照单位涌水量进行分区。

（1）浅层地下水

滨海平原地区，含水岩性以细砂为主，单位涌水量一般在5～30m³/h·m，咸水体底板一般在40～120m，从西至东逐渐加深。浅层含水层底界面埋深一般在150～220m，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下径流缓慢。

依据单井单位涌水量，将浅层含水层的富水性分为中等富水区（10～30m³/h·m）、较差富水区（＜10m³/h·m），本项目区属于较差富水区。

（2）深层地下水

滨海平原地区，含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差。单井单位涌水量一般在10～30m³/h·m。

依据单井单位涌水量，将深层含水层的富水性分为富水区（＞20m³/h·m）、中等富水区（10～20m³/h·m）。本次项目区隶属中等富水区。

六、 区域地下水补给、径流及排泄条件

（1）浅层水

区域上浅层地下水主要接受大气降水入渗补给，其次为河流入渗、渠道渗漏、灌溉入渗和地下水的侧向径流补给。

浅层地下水水力坡度一般为1‰，地下水径流条件良好，整体流向与地表水基本一致，为由北向南。丰南南部－唐海北部一带受地下水集中开采影响，地下水位埋深较大，达15～30m，漏斗中心30～40m，在丰南区胥各庄周围形成浅层地下水位降落漏斗，地下水流改变为向漏斗中心流动。唐海南部因咸水分布厚度较大，地下水基本未开采，地下水水位埋深一般为1～4m。

浅层地下水的主要排泄方式为：人工开采、地下水侧向径流流出、蒸发和越流排泄。是本项目地下水调查与评价的主要目的层。

（2）深层水

深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流及上覆含水层的越流补给，山前平原区主要接受地下水侧向补给、开采条件下含水层弹性释放量及越流补给；滨海平原区，侧向补给微弱，主要是越流补给。

在天然条件下，地下水总体流向由北向南，径流比较缓慢，在唐海南堡至大清河盐场一带集中开采区形成了深层地下水位降落漏斗，地下水流变为由四周向漏斗中心汇流的趋势，水力坡度增大。

深层地下水的主要排泄方式为：人工开采和侧向径流流出。

图5-10  唐山地区浅层水文地质图

图5-11  唐山地区深层水文地质图

图5-12   A-B 纵剖面结构图

#### 5.3.2.4评价区水文地质调查

一、评价区地层结构特征

评价区位于燕山冲洪积平原的滨海区，属滦河冲积和海相沉积的松散沉积物，受气候、地理和水文地质条件的影响，地下100米以上为咸水层。评价区水文地质条件较差，含水层薄，泥砂较多，给水条件差。评价区地势极为平坦，地形坡度不大于0.14‰，海拔高度为1～4m。根据本项目北1000m三友远达纤维公司岩土勘查资料，钻孔见图5-13，剖面见图5-14和图5-15。

根据钻孔揭露，勘察场地主要地层由滨海相及海陆交互相沉积物构成。在勘探深度范围内，自上而下划分为12个工程地质层，各层土的特征分述如下：

第(层素填土（Q4ml）：黄褐色；松散；湿；以粘性土为主，含少量植物根系。层厚0.40m—2.50m，层顶高程2.01m—3.91m。

第(层粉质粘土（Q4mc）：黄褐色；可塑—软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应。层厚0.70m—3.20m，层顶高程0.41m—2.80m。

第(层粉质粘土（Q4mc）：灰色；软塑—流塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，局部呈粉砂、粉质粘土互层，局部夹粉砂、淤泥质粘土薄层。层厚0.60m—15.10m，层顶高程-3.22—2.83m。

第(1层淤泥粉质粘土（Q4mc）：灰色；流塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应。层厚0.50—0.60m，层顶高程-2.72m—0.00m。

第④层粉砂（Q4mc）：灰色；稍密—中密；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚0.90m—6.00m，层顶高程-14.52m—-9.50m。

第⑤层粉质粘土（Q4mc）：灰色；可塑—软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚0.60—5.70m，层顶高程-16.85m—-11.00m。

第⑥层粉砂（Q4mc）：灰色；中密；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚0.50m—3.20m，层顶高程-18.96m—-14.40m。

第⑦层粉质粘土（Q4mc）：灰色；可塑—软塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚0.50—3.60m，层顶高程-20.06m—-15.60m。

第⑧层粉砂（Q4al）：浅黄；中密—密实；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，局部夹粉土、粉质粘土薄层，含粘粒。层厚1.80m—5.40m，层顶高程-21.94m—-18.25m。

第⑨层粉质粘土（Q4al）：褐黄；软塑—可塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。层厚6.10—11.10m，层顶高程-26.24m—-21.50m。

第⑩层细砂（Q4al）：浅黄；密实；饱和；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，最大揭露厚6.50m，层顶高程-30.47m。

第⑾层粉质粘土（Q4al）：褐黄；可塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无振摇反应，局部夹粉土、粉砂薄层。最大揭露厚10.40m，层顶高程-34.44m。

二、评价区水文地质特征

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据评价区含水层岩性、地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组。

⑴第Ⅰ含水层组

含水层岩性以粉砂、细砂为主，底板埋深约26m，含水层之上和含水层之间多为粉质粘土层，单位涌水量小于2m³/h•m，属微承压水，该含水组是本次工作调查评价的主要目的层和模型的模拟层。

⑵第Ⅱ含水层组

第二含水层组中海积层较厚。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性、富水性均较差，地下水径流缓慢，补给条件差。

⑶第Ⅲ含水层组

含水层岩性主要为中细砂、细砂，渗透系数6.0m/d，砂层总厚约90m，单位涌水量15-30m³/h•m，矿化度约0.5g/L，为重碳酸钠钙型水，为目前主要开采段。

⑷ 第Ⅳ含水层组

含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。只有部分被工业及生活利用。

其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙微承压水，为浅层水，第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四隙承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压地下水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般为在500m以下，区内很少开采。

（A）含水组

（1）浅层水

浅层水底界深度约160m，总厚度105~108m，含水层主要岩性为粉细砂为主，属潜水——微承压水，咸水层，水化学类型为Cl-Na型，矿化度较大，浅层水是地下水积极循环交替层，该层对地下水开发利用意义不大，但对生态环境的研究和保护起到重要作用。

图5-13   钻孔柱状图

图5-14   1——1’地质剖面图

图5-15   2——2’地层剖面图

（2）深层水

底界深度大于260m，含水层厚度约70~90m。含水层主要岩性以中细砂为主，评价区水化学类型为HCO3-Na型，矿化度＜0.5g/L，为评价区具有供水意义的含水层。深层地下水由于人为开采，地下水水位波动较大。

（B）隔水层

浅层水和深层水之间有一层粉质黏土层，厚度大于10米，稳定且连续，无明显水力联系。

（C）评价区地下水补、径、排特征

由于评价区内无浅水井，为充分了解评价区含水层水位及补迳排特征，以便为此次地下水环境预测评价提供可靠依据，本次评价对评价区范围内新打10口浅水井，总进尺200m，并及时观测水位，同时采用GPS对水位点定位和高程测量（表5-18~19）。通过系统资料整理，绘制了等水位线图（见图5-16、图5-17）。

从图4-7~8可看出，评价区地下水位东北高、西南低，地下水总体流向为NE—SW向；评价区5月份地下水水位标高为-0.34~2.47m，平均0.96m，水力坡度0.5‰，水位埋深0.90~2.73m，平均1.82m。9月份地下水位标高为-0.19~2.53m，平均1.09m，水力坡度0.53‰，水位埋深0.90 ~2.67 m，平均1.69m。评价区2期地下水位标高、埋深、水力坡度、地下水主要流向等因素基本一致。

表5-18  2017年5月水井调查成果一览表

| 序号 | 直角坐标（km） | 地面高程 （m） | 水位埋深 （m） | 地下水位标高 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 605096 | 4350544 | 3.47 | 1.00 | 2.47 |
| 2 | 605912 | 4349199 | 3.35 | 1.12 | 2.23 |
| 3 | 603322 | 4349638 | 2.89 | 1.31 | 1.58 |
| 4 | 605762 | 4347627 | 3.21 | 1.40 | 1.81 |
| 5 | 601571 | 4349824 | 2.70 | 1.74 | 0.96 |
| 6 | 600569 | 4348498 | 2.50 | 2.07 | 0.43 |
| 7 | 602374 | 4346278 | 3.24 | 2.72 | 0.52 |
| 8 | 600409 | 4346139 | 2.91 | 2.73 | 0.18 |
| 9 | 598950 | 4346277 | 2.03 | 2.37 | -0.34 |
| 10 | 600729 | 4344312 | 1.46 | 1.72 | -0.26 |

表5-19  2017年9月水井调查成果一览表

| 序号 | 直角坐标（km） | 地面高程 （m） | 水位埋深 （m） | 地下水位标高 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 605096 | 4350544 | 3.47 | 0.94 | 2.53 |
| 2 | 605912 | 4349199 | 3.35 | 0.9 | 2.45 |
| 3 | 603322 | 4349638 | 2.89 | 1.17 | 1.72 |
| 4 | 605762 | 4347627 | 3.21 | 1.31 | 1.90 |
| 5 | 601571 | 4349824 | 2.73 | 1.66 | 1.07 |
| 6 | 600569 | 4348498 | 2.50 | 1.84 | 0.66 |
| 7 | 602374 | 4346278 | 3.24 | 2.53 | 0.71 |
| 8 | 600409 | 4346139 | 2.91 | 2.67 | 0.24 |
| 9 | 598950 | 4346277 | 2.03 | 2.22 | -0.19 |
| 10 | 600729 | 4344312 | 1.46 | 1.64 | -0.18 |

图5-16  2017年5月浅层地下水等水位线图

图5-17   2017年9月浅层地下水等水位线图

（D）地下水的补径排条件

（1）地下水补给条件

评价区浅层地下水接受大气降水入渗补给、地下水侧向径流补给。

（2）地下水径流条件

评价区内浅层地下水的含水层颗粒较细，水位受海水潮汐影响，地下水以垂直运动为主，径流缓慢，流向由东北向西南。深层地下水流向受季节和人工开采影响而变化。

（3）地下水排泄条件

评价区浅层地下水主要排泄方式为蒸发排泄和侧向径流。深层地下水的排泄方式主要为生活开采、工农业生产开采用水及侧向径流排泄。

（E）地下水动态

由于评价区内浅层水没有供水意义，地下水动态基本处于稳定状态，地下水位的变化主要受降水影响，水位升、降变化不大。随着雨季的到来，降雨入渗补给增加，水位开始升高。评价区内浅层地下水位的变化主要受降水及蒸发的影响，动态类型属降水入渗补给~蒸发排泄型。

（F）水文地质试验

此次水文地质试验工作包括抽水试验和渗水试验。抽水试验具体要求参照《供水水文地质勘察规范》（GB 50027-2001）进行。同时，通过双环渗水试验测试包气带渗透性能，为数值模拟确定降水入渗系数提供科学依据。试验点分布参见图5-18。

图例：——渗水试验点；——抽水试验点

图5-18  地下水渗水、抽水试验点平面位置图

（1）抽水试验与参数计算

为获取评价区微承压含水层及承压含水层的渗透系数等水文地质参数，本次野外工作中，鉴于从地质沉积规律角度考虑，评价区属于滨海湖积相，从地层岩性来说评价区北部的颗粒要比南部颗粒要大，北部与南部含水层水文地质特征有一定的差异，因此，此次分别在北部的K1和南部的K2浅水井 (图5-18）中进行2组抽水试验。由于这些孔附近都没有同层位钻孔作为观测孔，因此都只进行了单孔抽水试验。抽水期间电压水量平稳，观测频率先密后疏，取得了可靠的观测资料。

A、抽水试验求参原理

①潜水单孔抽水试验求参方法

式为：

式中：Q—抽水流量（m3/d）；

R—抽水影响半径（m）；

K—含水层渗透系数（m/d）；

H0—含水层初始厚度（m）；

rw—抽水井半径（m）；

Sw—抽水孔水位降深（m）。

（2）抽水试验求参结果

利用稳定流求参公式，分别求得影响半径R和含水层渗透系数K。抽水试验求参结果见表5-20。

表5-20  抽水试验成果表

| 编号 | 位置 | 抽水量 (m3/d) | 最大降深 (m) | 渗透系数 (m/d) | 井径 (m) | 含水层厚度 (m) | 影响 半径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | 602821 | 4350409 | 240 | 0.52 | 2.92 | 0.25 | 160 | 8.9 | 浅层 |
| K2 | 600287 | 4346484 | 240 | 0.73 | 2.19 | 0.25 |  | 10.8 |  |

图5-19  K3抽水井岩性柱状图

（2）渗水试验与参数计算

如图5-20，进行试验，渗水达到地下水位时，渗水量趋于稳定，取地下水面为基准面，这时根据达西定律：

当水层厚度较小时，h0可以忽略不计，所以V=K。渗水达到稳定时，下渗速度为：

式中：V—下渗速度；Q—内环渗入流量；W—内环面积。

图5-20  双环渗水试验原理图

双环渗水试验的计算结果参见表5-20。由渗水试验结果可知，评价区内包气带垂向渗透性能变化不大。

表5-20  渗水试验渗透系数结果统计表

| 编号 | 位置 | 实验土层名称 | 垂向渗透系数Kz （cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| S1 | 600883 | 4346707 | 粉质粘土 | 7.31×10-5 |
| S2 | 604381 | 4348280 | 粉质粘土 | 6.42×10-5 |
| S3 | 600462 | 4348356 | 粉质粘土 | 6.58×10-5 |
| S4 | 601948 | 4344821 | 粉质粘土 | 7.15×10-5 |

#### 5.3.2.5地下水环境影响预测

1、污染因子的迁移、转化规律

污染物通过土层垂直下渗，首先经过表层土进入包气带，在包气带内污染物可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随水入渗进入含水层。无机物在自然界是不能降解的，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。吸附作用对于污水中的不同离子的迁移影响程度也不同，各种离子有着各自的迁移特性和规律。有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于地层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。

2、包气带防护性能分析

包气带是大气水和地表水同地下水发生联系并进行水分交换的通道，地下水的防护条件取决于包气带的厚度、岩性和渗透性能及其对污染物的阻滞、吸附、分解等自然净化能力。包气带的不同地层岩性对污染物的防护作用不同，岩性的吸附净化能力由强到弱依次为粘土、亚粘土、粉土、细砂和中粗砂。对于亚粘土质层薄、防渗性能差的地层，一旦在地表形成稳定的污染源，则极易导致污染物持续渗漏，污染浅层乃至深层地下水。

本区潜水位埋深0.66-2.96m。岩性主要为粉土和粉质粘土，包气带平均垂向渗透系数约为6.42×10-5~7.31×10-5cm/s，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）天然包气带防污性能分级参照表，该区域包气带防渗性能为弱。

表5-21    天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度 Mb(1.0m，渗透系数 K(10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度 0.5m(Mb<1.0m，渗透系数 K(10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度 Mb(1.0m，渗透系数10-6cm/s<K(10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述"强"和"中"条件。 |

3. 污染物污染地下水的途径分析

可能对地下水产生影响的主要途径为：

- 通过厂区生产车间渗入地下；

- 通过厂区管网及污水处理站渗入地下；

- 突发事故，使污水外泄渗入地下。

4. 地下水水动力场数值模拟

根据地下水导则的要求、评价区水文地质条件、地下水等水位线及厂区周围相关敏感目标，确定本次地下水环境影响评价的评价范围（即模拟范围）为：包含厂区在内，东北和西南部边界平行于地下水等水位线，为流量边界，东南部边界垂直于地下水等水位线，为零流量边界，西北部边界扩展到黑沿子排干，属河流边界。此次，计算评价区总面积约为51km2。

A、地下水系统概念模型

建立地下水系统的概念模型，是根据建模的要求和具体的水文地质条件，对系统的主要因素和状态进行刻画，简化或忽略与系统目的无关的某些系统的要素和状态，以便于数学描述。

（1）含水层结构概化

根据调查区内的水文地质条件，由于下部承压含水层之上存在稳定的隔水层，不易受到污染，故本次模拟将潜水含水层作为本次模拟计算的主要含水层。

由于研究区内不同地段含水层的渗透性能也不同，含水层为非均质含水层。其非均质性用含水层参数分区概化处理，给出各区的参数均值作为数值计算的初值，经过模型调试和识别，最终将试验参数系统转化为模型参数系统。

含水层为孔隙含水介质，其透水性随方向变化不明显，概化为各向同性含水层。

（2）边界条件的概化

评价区为滨海平原地区。区内浅层地下水的补给来源为大气降水入渗补给和东北部的地下水侧向径流补给；地下水总体上由东北向西南径流；地下水主要排泄方式为地下水径流排泄和蒸发。其东北和西南部边界平行于地下水等水位线，为了简化模型，可视为定流量边界。东南部边界垂直于地下水等水位线，并且从历年地下水流场图上看，等水位线的形状变化不大，因此概化为第二类零流量边界，西北部边界扩展到黑沿子排干，属河流自然边界。

顶部为各节点计算所得潜水水位，以潜水含水层与下部深层承压含水层间的稳定隔水层作为模拟计算的潜水含水层底板。

（3）源汇项处理

①大气降水入渗补给量

潜水含水层在接受大气降水入渗补给。依据有关降水入渗资料，并参考包气带岩性、潜水位埋深、地形、植被等因素，绘出全区降水入渗系数分区图，分别给出各区降水入渗系数平均值，加在模型对应的剖分网格单元上。根据各区面积、降水量、降水入渗系数来计算降水入渗补给量。

②灌溉回归入渗

渠系灌溉入渗补给包括输水干渠渗漏补给和田间灌水入渗补给。计算时将这种补给综合在一起，用灌溉入渗系数分区概化处理。各区的灌溉入渗系数均值，根据灌区的土壤、包气带岩性及潜水位埋深分析给出初值，最终由模型识别确认。

③地下水开采量

工作区内地下水开采有农业灌溉面状开采浅层地下水。农业灌溉面状开采按开采强度进行分区概化，依据开采井的密度和单井抽水量进行分区，分别给出各区开采强度，加在模型对应的剖分网格单元上。

④蒸发

主要采用以下公式计算：

式中，E－地下水蒸发量（mm）

E0－E601蒸发量（mm）

D－地下水位埋深

Dmax－蒸发极限埋深，根据当地资料为4m。

E601蒸发量取当地多年平均蒸发量2295mm。

B、地下水数值模型的建立

（1）数学模型

综上所述，经过对水文地质条件概化处理，计算区水文地质概念模型为非均质各向同性的潜水孔隙含水层的具有二类边界的二维地下水渗流模型。可用如下微分方程的定解问题来描述：

式中：H1－分别为含水层水位；

K1－分别为含水层渗透系数；

μ－潜水含水层的给水度；

z1－为潜水含水层底板标高；

ε－降雨和渠系灌溉入渗强度；

E（x，y）－在浅层降水入渗区，其值为1，非降雨入渗区，其值为0；

W1－含水层其它源汇项；

Q1j－为生产井抽水量；

Ho1－水层初始水位；

Γ2－二类边界；

Ω－渗流计算区域；

q1－含水层边界单宽流量）。

（2）模拟期及初始条件设置

调查区内共进行2次水位统测，分别为2017年5月和2017年9月。因此，模拟期选择为2017年5月到2017年9月，以2017年5月水位为模型初始水位，2017年5月到2017年9月为模型的识别期。每个时段内包括若干时间步长，时间步长为模型自动控制，严格控制每次迭代的误差。

初始水位采用2017年5月的动态观测孔观测水位，按照内插法和外推法得到含水层的初始流场。

各个流量边界的参数主要考虑模拟初和模拟末期的流场，有详细资料的边界，计算边界流入、流出量。

源汇项包括灌溉入渗补给、大气降水入渗补给、侧向径流补给，以及蒸发排泄、人工开采等。各项均换算成相应分区上的强度，然后分配到相应单元格。

（3）模拟区剖分

本次对厂区地下水流模型的数值模拟采用MODFLOW软件系统。

为了建立地下水系统数值模型，对渗流区域进行剖分。在研究区的平面上采用矩形网格剖分，鉴于本次地下水数值模拟的目的是在地下水识别模型的基础上预测厂区项目在正常和非正常状况条件下，地下水污染的时空分布特征及对周边水源井的影响。剖分时对厂区所在区域进行加密处理。为便于垂向上各层水量的转换计算，各层采用统一的剖分格式，计算节点位于单元中心。剖分结果如图5-21所示。

图5-21  模拟区网格剖分图

模拟中的地面标高采用数字高程模型来表示，对模拟范围内1：50000数字化电子地形图进行处理，经过高程点提取、异常点剔出后获得计算区原始高程数据。在此基础上，进一步采用克里格（Kriging）空间插值方法生成数字高程。

（4）模型的识别

模型的识别是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要对参数进行反复地修改和调整某些边界条件、源汇项才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法也称试估－校正法，它属于反求参数的间接方法之一。

运行计算程序，可得到这种水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合同时期的流场，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件，以便更精确地定量研究模拟区的补给与排泄，预报给定水资源开发利用方案下的地下水位。

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

根据以上两个原则，对模拟区地下水系统进行了识别。采用非稳定流过程来进行参数识别。初始流场、实测流场和模拟流场的拟合结果显示，识别后的地下水流场与实测流场基本吻合，说明所建立的数学模型达到了模型精度要求，可以利用该模型对研究区进行地下水水位变化以及污染情景预报。

图5-22  浅层地下水初始流场图（2017.5）

图5-23  2017年9月浅层地下水拟合流场图

（5）水文地质参数

原始参数（K、u）主要根据现场水文地质试验并参考当地区域水文地质资料进行分区和取值，并经过以上对模型的调试和识别，求得计算区内含水层的参数。

渗透系数K、给水度u的非均质分区，见图5-24，各区参数值，见表5-22。

图5-24    浅层含水层参数分区图

表5-22    浅层含水层水文地质参数及弥散度

| 分区编号 | K（m/d） | μ | D（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.15 | 10 |
| 2 | 2.6 | 0.13 | 10 |

C、地下水污染模拟预测

本次污染质模拟计算的模型识别和计算，受到水质资料的限制，模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：①污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；②从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例；③保守型考虑符合工程设计的思想。

（1）溶质运移数学模型

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

-

其中：ne－含水层有效孔隙度；

C － 模拟污染质的浓度；

W － 源汇单位面积上的通量；

Vi － 渗流速度；

C’－ 源汇的污染质浓度；

D－弥散系数；

αL－纵向弥散度；

αH－纵向弥散度；

αV－垂向弥散度；

|V|－速度模；

VL－纵向速度；

VH－横向速度；

VV－垂向速度；

D*－分子扩散系数。

联合求解水流方程和溶质运移方程就可得到污染质的空间分布。

在识别后的水流模型基础上，污染运移模型的参数设定主要是以以往野外试验为参考，由于存在“尺度效应”，因而借鉴前人室内物理模拟试验结果，根据国内外有关弥散系数选择的文献报告，模拟区潜水含水层纵向弥散度均为10m。

（2）情景设定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），须对项目正常状况和非正常状况的情景分别进行预测。本项目已按照相关防渗技术规范设计地下水污染防渗措施，故正常状况下，污染源得到有效防护。依据导则9.4.2规定，可不再进行正常状况情景下的预测。

本次模拟，根据各类情景设计，确定主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，分别对非正常状况下地下水污染物在不同时段的扩散范围、超标范围和进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查确定。

通过对厂区平面布局分析，考虑到在厂区中最有可能发生，且影响比较大的情景进行预测，确定本次预测选择盐酸储罐作为污染源泄漏点。具体见图5-25。

图5-25    预测情境下污染源泄漏点位置

非正常状况情景设定：假定盐酸储罐由于老化、腐蚀等原因导致污染物发生泄漏，预测因子选取浓度较大且具有代表性的Cl-。

（3）源强确定

参考《给排水构筑物工程施工及验收规范》，钢筋混凝土结构构筑物允许渗漏量不超过2 L/m2·d，污染物非正常状况泄漏量假定为允许泄漏量的10倍计，为20L/m2·d。

盐酸储罐非正常状况下，设定污染物持续泄漏的时间为7d，废水中盐酸浓度为30%。

（4）污染预测

本次模拟预测根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测。

根据设定的污染源位置和源强大小，分别对非正常状况下的不同时段进行模拟预测。

此情景条件下的地下水污染模拟结果见图5-26和表5-23。

100d

1000d

3650d

7300d

图5-26  非正常状况下，氯化物在潜水含水层影响范围

表5-23    非正常状况下，氯化物在潜水含水层影响范围

| 运移时间 | 超标距离（m） | 超标范围（m2） | 影响距离（m） | 影响范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | -- | -- | 64.93 | 4581.19 |
| 1000d |  |  | 71.53 | 4902.61 |
| 3650d | -- | -- | 90.37 | 5772.39 |
| 7300d | -- | -- | 139.70 | 8485.32 |

由预测结果可知，模拟期间氯化物的影响范围不断变大，100d左右，影响距离64.93m，影响范围4581.19m2；至7300d，最大影响距离为139.70m，最大影响范围8485.32m2，影响范围始终未超出厂界。所以在设定的盐酸储罐非正常情景下，盐酸泄漏仅会对厂区内发生污水泄露位置局部范围地下水环境有所影响，且本次预测是在考虑最不利情况下的结果，实际在包气带的防护作用下，污染物泄露对地下水环境的影响范围会小的多，不会对周边区域地下水环境产生较大影响。

#### 5.3.2.6地下水环境保护措施

1、地下水污染防治原则

针对厂可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施：主要包括厂区内污染地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理系统处理；末端控制采取按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区防渗的防渗措施。

（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2、地下水污染防治措施

针对本工程污染物排放特点，地下水的污染防治要从以下几个方面采取具有科学性、可行性和可操作性的措施。

（1）防泄漏（渗漏）措施

防泄漏（渗漏）措施是从根本上杜绝和减少污染物泄漏的治本措施，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

①工艺装置

将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。

对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。

罐区应设置围堰，围堰的容积能够容纳储罐的全部容积。

②污水/雨水收排及处理系统

厂区应设置消防废水池兼初期雨水池，用于收集装置污染区地面初期雨水、地面冲洗水及使用过的消防水等；事故时切换到事故池。

③非正常状况检漏

按各防渗分区分别规定其检漏时间，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染流出，及时采取补救措施，控制非正常状况条件下污染产生对地下水环境的影响。

（2）防渗措施

根据地下水污染防渗分区参照表，本项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。

表5-24    地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化。 |

重点防渗区包括生产车间、罐区、消防废水池、危险化学品库房、事故池等；一般防渗区包括锅炉房、综合库房等；简单防渗区包括办公楼、配电室、门卫室等。

参照《石油化工防渗工程技术规范》（征求意见稿），结合厂区实际，本项目工程防渗工程设计标准及维护需满足下列要求：

①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限。

②一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效；重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。

③厂区除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区内不见黄土。

④加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。

图5-27   厂区防渗措施分区图

3、地下水水质监控系统

为了及时准确地掌握厂区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，环评要求建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现，及时控制，并且监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

表5-25   长期水质监测点布置

| 编号 | 相对位置 | 井深（m） | 目标层位 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 厂区东北边界处（上游） | 10 | 潜水 |
| J2 | 厂区 | 10 | 潜水 |
| J3 | 厂区西南边界处（下游） | 10 | 潜水 |

图5-28 地下水长期监测点布置图

监测因子：pH、耗氧量（CODMn）、氯化物等。

监测频率：每年监测两次，分别于枯水期和丰水期。

4、地下水污染应急措施

（1）地下水环境保护的应急预案

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。

根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和项目场地的分布特征应在该区内及该区地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。

一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。

（2）污染突发事件应急措施

①厂区污染突发事件应急排水措施

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

②应急排水处理措施

突发事件的应急排水水量较大，排水可由厂区污水收集系统排入事故池，启动污水处理系统处理，处理后用于生产，如果排水时间较长，排水量超过污水处理能力或超过生产用水量，剩余水量可排入应急外排口，即雨水外排口，排入城市污水管网。

③应急排水的终止

污染地下水排水过程中，应同时进行水质应急监测，要求每小时采样监测一次，监测项目为主要污染物。根据监测结果判断水质已符合《地下水质量标准》的要求，即可终止排水。

（3）建议治理措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置轻型井点的深度及间距，并进行轻型井点试抽工作。

⑤依据轻型井点抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井点出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

#### 5.3.2.7结论

本评价在搜集当地大量的历史水文地质资料基础上，对评价区地下水现状进行了评价，并设置了可能出现的非正常状况情景下模拟和预测对项目附近区域地下水环境的影响，结果显示：项目建设及运行期间在采取严格的防渗和各项地下水保护措施的前提下，对地下水环境的影响较小；从水文地质角度分析，该项目可行。

### 5.2.4声环境环境影响预测与分析

由工程分析可知，本项目噪声源主要为风机、泵类、空压机、粉碎机、振荡筛、包装机、烘箱、干燥机等设备噪声。

为说明工程投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以现状厂界噪声监测点为评价点，预测工程噪声对各评价点的贡献值，然后与现状监测噪声值叠加计算工程投产后各评价点的噪声值。

#### 5.2.4.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。

（1）噪声传播衰减模式：

LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0)

式中：LA(r)――距声源r米处的A声级；

LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级；

r －－预测点距噪声源中心距离，m；

r0 ――参考位置距声源中心距离，m。

（2）声压级合成模式：

式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)；

Li――各声源的A声级，dB(A)。

#### 5.2.4.2预测结果分析

（1）本工程噪声源到各评价点的距离见表5-26。

本项目采取的降噪措施中：厂房隔声可降噪10~30dB，减震垫可降噪5~25dB，消音器可降噪10~20dB，降噪后对噪声源进行评价。

表5-26    噪声源到各评价点的距离  单位：m

| 噪声源 | 降噪前源强 [dB(A)] | 降噪后源强 [dB(A)] | 到厂界预测点的距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 风机 | 95 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 |
| 离心机 | 85 | 60 | 65 | 60 | 75 | 70 |
| 真空泵 | 90 | 70 | 65 | 60 | 75 | 70 |
| 离心泵 | 85 | 70 | 65 | 60 | 75 | 70 |
| 粉碎机 | 80 | 60 | 30 | 47 | 110 | 83 |
| 振荡筛 | 80 | 60 | 35 | 47 | 105 | 83 |
| 包装机 | 85 | 65 | 65 | 47 | 75 | 83 |
| 空压机 | 95 | 70 | 65 | 60 | 75 | 70 |
| 热风循环烘箱 | 85 | 65 | 24 | 47 | 116 | 83 |
| 双锥回转真空干燥机 | 85 | 65 | 23 | 85 | 115 | 45 |

（2）预测结果与评价

建设工程噪声源对厂界的贡献声级及预测结果列于表5-27。

表5-27    厂界昼间噪声预测结果    单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 |
| 1 | 东厂界 | 43.25 | 52.1 | 52.63 | 43.25 | 47.9 | 49.18 |
| 2 | 南厂界 | 41.93 | 58.7 | 58.79 | 41.93 | 51.1 | 51.6 |
| 3 | 西厂界 | 38.34 | 50.2 | 50.47 | 38.34 | 46.5 | 47.12 |
| 4 | 北厂界 | 40.4 | 51.6 | 51.92 | 40.4 | 47.8 | 48.53 |

从表5-27中可以看出，噪声源对各评价点的贡献声级在38.34~43.25dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。和现状噪声值叠加后，厂界昼间噪声预测值在50.47-58.79dB(A)之间，厂界夜间噪声预测值在47.12-49.18dB(A)之间，厂界噪声预测值较现状值有所增加，厂界满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）3类区标准。

厂址周边距最近敏感点为1750m，距离较远，通过距离衰减，对其影响很小。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

#### 5.2.5.1固体废物的种类和处理措施

本项目产生的固体废物主要有废渣、废液、除尘灰、废离子树脂、废过滤膜、废滤布、废活性炭、废过滤网、废碱液、废包装及职工生活垃圾。

按照《国家危险固废名录》规定，本项目产生的危险废物主要包括废渣HW02、废液HW02、除尘灰HW02、废离子树脂HW13、废过滤膜HW49、废滤布HW49、废活性炭HW49、废过滤网HW49、废碱液HW35，产生后暂存于危废暂存间，危险固废暂存于厂区危废暂存间，定期运至曲阳金隅水泥有限公司安全处置（协议见附件），废包装由厂家回收。

一般固废职工生活垃圾，由环卫部门统一收集卫生填埋。

本工程各种固体废物均得到合理处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，不会对环境产生明显不利影响。

#### 5.2.5.2固体废物处置要求

为防止危险固体废物在贮存过程中对周围环境产生影响，危险废物暂存间按照《危险废物储存污染控制标准》的相关要求，地面进耐腐蚀处理，且表面无裂隙，贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免淋溶。做好危险废物储存间标志，内部不同类别的危险物禁止混装，同时根据类别和性质分别标号记录。避免污染物泄漏，污染环境。

本环评提出如下要求：危废贮存过程要做到防风、防雨、防晒，暂存间及其周围地面均采取三层防渗措施：即在底层铺不小于30cm厚的三合土压实，其上铺10cm厚的混凝土，然后用20cm厚高强度混凝土硬化，并涂环氧树脂防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

## 5.3营运期生态环境影响分析

本项目位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为盐碱地、工业项目混杂的人工生态系统。

工程占地面积较小，本项目占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够做到达标排放，本项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生不利影响。

通过对厂区道路绿化，场区道路两侧补充各栽一行抗污染、吸附有害气体能力强的行道树，起遮荫、防尘、减少噪音等作用；在厂区空地补充绿篱围护，绿篱选用抗逆性、萌蘖力和再生力强、分枝多、叶片小而稠密、生长快的灌木，起到改善视野、绿化、美化环境的效果。通过采取以上生态保护及水保措施，影响区域水土流失将基本得到有效控制，且将现状情况有所改善。在采取必要的水土流失防治措施后，将有效补偿施工期对生态环境产生的破坏，不会对区域生态环境产生明显影响。

# 6 环境保护措施及可行性论证

## 6.1废气污染防治措施可行性论证

### 6.1.1有组织工艺废气防治措施可行性论证

#### 6.1.1.1收集可行性

本项目与唐山金元生物技术有限公司位于一个厂区院内，本项目有机废气处理装置依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置并对其提升改造并将风量由5000 m3/h提高至7000 m3/h，收集可行性分析如下。

1、唐山金元生物技术有限公司废气收集措施

唐山金元生物技术有限公司有6个反应釜涉及有机废气排放，反应釜放空共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；另有一台离心机，设置1个4m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至有机废气处理装置。

1）上述反应釜1根引风管直径为0.08m，单孔的风量为：L=3600Fvβ

式中：L：排气量，m3/h；

F：工作孔的面积，m2；

v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取12m/s（主风管风速一般取8-12m/s）；

β：安全系数，一般取1.05。

则上述措施所需风机风量为：3600π×（0.08/2）2×12×1.05=227.89m3/h。

2）封闭间换风次数以10次/h计，则所需风量为：4m×4m×2m×10次/h=320 m3/h

综上，唐山金元生物技术有限公司所需风机风量为547.89 m3/h。

2、本项目废气收集措施

生产车间一：

①合成间：

合成间3台反应釜，均设置回流冷凝器，回流冷凝器放空管共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；合成间1台离心机设置于1个4m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至有机废气处理装置；合成间1台水喷射泵抽真空后，尾气经1根DN50的引风管，连接至有机废气处理装置；

1）合成间反应釜及真空泵引风管直径分别为0.08m、0.05m，根据“L=3600Fvβ”计算，所需风机风量为：

3600π×（0.08/2）2×12×1.05+3600π×（0.05/2）2×12×1.05=316.909m3/h。

2）封闭间换风次数以10次/h计，则所需风量为：4m×4m×2m×10次/h=320 m3/h

②精制间：

精制间整体为封闭间，尺寸为5.5m×4.8m×3m，内设置2台精制釜，1台离心机，该封闭间经空气净化后有外排的排空口，将排空口采用DN200的引风管，连接至有机废气处理装置；

精制间换风次数以10次/h计，则所需风量为：5.5m×4.8m×3m×10次/h=792 m3/h

③烘干间、粉碎间、筛分总混间：

上述3个间分别为单独的封闭间，经空气净化后废气首先经过生产车间一内配置的除尘器除尘后排空，除尘器配套风量为2700 m3/h，将排空口采用DN80的引风管，连接至有机废气处理装置；

则此处所需风量为2700 m3/h。

2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制车间：

①精制车间南边6个釜：

1个主要用于水、碱溶解粗品固体，未设置回流冷凝器；

2个酸化釜共用1个回流冷凝器；2个酸化釜下方配套2个离心机，由于酸化已至中性，且不存在挥发溶剂，拟考虑此2台离心机不设置封闭间；

1台溶解釜设置回流冷凝器；

2个精制釜各配置1套回流冷凝器；2个精制釜下方配套2个离心机，设置于1个8m×4m×2m的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管；

1）上述6个釜反应釜放空口、回流冷凝器放空管共同引至1根DN80的引风管，连接至有机废气处理装置，根据“L=3600Fvβ”计算，所需风机风量为：

3600π×（0.08/2）2×12×1.05=227.89m3/h。

2）封闭间换风次数以10次/h计，则所需风量为：8m×4m×2m×10次/h=640 m3/h

②精制车间东侧干燥机

精制车间东侧设置1台双锥回转真空干燥机，双锥回转真空干燥机设置于1个6500mm×6000mm×4100mm的封闭间，封闭间上方设置DN200的引风管，连接至脉冲布袋除尘器处理；同时该设备设置1台水喷射泵抽真空，抽真空尾气经DN50的引风管，连接至有机废气处理装置。

根据“L=3600Fvβ”计算，上述脉冲布袋除尘器所需风机风量为：

3600π×（0.2/2）2×12×1.05=1424m3/h。

根据“L=3600Fvβ”计算，上述抽真空尾气所需风机风量为：

3600π×（0.05/2）2×12×1.05=89.019m3/h。

3、风机风量可行性分析

①有机废气处理装置风机风量

综上，唐山金元生物技术有限公司所需风机风量为547.89m3/h；

本项目生产车间一及2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制车间设备设施收集有机废气所需风机风量经加和计算得：

316.909m3/h+320m3/h+792m3/h+2700m3/h+227.89m3/h+6402700m3/h+89.019 m3/h =5085.818m3/h

则：唐山金元生物技术有限公司和本项目所需风机风量共计为5633.708m3/h，唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置配套风机风量提升为7000m3/h，可以满足收集需要。

②精制车间脉冲布袋除尘器风机风量

双锥回转真空干燥机设置于1个封闭间内，根据上述计算，收集产生的颗粒物所需风机风量为1424m3/h，脉冲布袋除尘器风机风量为2000 m3/h，可以满足收集需要。

#### 6.1.1.2废气治理措施分析

1、有机废气

目前，国内外有机废气常用的处理方法有燃烧法、氧化法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法等。

一、燃烧法

燃烧法主要有根据燃烧的温度及辅助介质不同又分为直接燃烧法和催化燃烧法两种。

（1）催化燃烧法

催化燃烧法较适合于高浓度、小风量废气的净化，在处理低浓度的废气时，由于要维持300～400℃的催化燃烧温度，需借助于活性炭吸附等浓缩工艺来提高废气的燃烧热值，但废气中的水气、油污及颗粒物易引起活性炭吸附容量下降及催化剂中毒失活等问题，使得该方法的推广和使用在一定程度上受到了限制。

（2）直接燃烧法

直接燃烧法是投加辅助燃料与废气一起送入焚烧炉燃烧，直接焚烧工艺成熟，控制一定的温度条件下污染物去除效率高，焚烧彻底，但在使用过程中经常会产生以下问题：

①若焚烧含氯、溴代有机物和芳烃类物质时极易产生二噁英类强致癌物质，尤其在焚烧炉启动和关闭过程中更易产生，为避免二噁英类物质产生，须提高燃烧温度在1200℃以上，保持如此高的燃烧温度不仅运转费用高，而且对焚烧炉的要求也大大提高。

②焚烧含氯代有机物时会产生氯化氢腐蚀问题，尤其是在高温状态下，氯化氢的腐蚀性能大大增强，不仅对管道存在腐蚀，更严重的是会引起焚烧炉的腐蚀，存在较大的安全隐患。

③若废气中含有卤素、氮元素和硫元素的情况下，采用燃烧法极易产生二次污染物质二噁英、氮氧化合物和硫氧化合物。

④焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。

二、氧化法

氧化法主要采用投加氯、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等强氧化剂来破坏污染物分子，具有反应快，处理装置简单等优点。其缺点是净化效率不高，氧化剂投加量难以控制。

三、吸收法

利用污染物质的物理和化学性质，使用水或化学吸收液对废气进行吸收去除的方法。该方法在设计操作合理的情况下去除效率很高，运转管理方便，但对设备及运行管理要求较高，而且只有能溶解于吸收液或能与吸收液反应的污染物才能被有效去除。

四、吸附法

该方法是当污染物质通过装有吸附剂（如活性炭、疏水分子筛等）的吸附塔时，利用该吸附剂对污染物的强吸附力，将污染物质吸附下来，从而达到净化废气的目的。该方法设备简单，去除效果好，多用于净化工艺的末级处理。但该方法也存在对高浓度废气处理效率低、占地面积大、气阻大、吸附剂需经常更换或再生等缺点，特别是吸附剂脱附后的气体难于收集而最终又排回大气中，是一种不彻底的解决途径。

五、光催化技术

光敏半导体催化氧化或纳米金属氧化物光催化也是近年来的研究热点，但该技术的降解效率受控于污染物质与催化剂表面界面扩散速率，而且催化剂价格昂贵、很容易中毒失效，目前光催化技术很难用于大规模工业化应用，多局限于实验研究及小风量应用阶段。

六、生物法

生物法是近年来研究较多的一种处理工艺，该方法最突出的优点是处理成本低廉、基本无二次污染。生物法虽然在净化低浓度有机污染物时效果明显，具有能耗低的优点，但存在气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、易受污染物浓度及温度的影响等缺点，同时生物法对自动化程度和运行管理要求较高，而且该法仅适用于亲水性及易生物降解物质的处理，对疏水性和难生物降解物质的处理还存在一定难度。从目前国内大多数生物法处理工程来看，运行一段时间后，大多数工程均出现处理效果差、运行不稳定的缺点。

七、等离子法

低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态，当外加电压达到气体的放电电压时，气体被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。

各种废气治理方法的优缺点比较见表6-1。

表6-1  有机废气治理方法对比

| 处理方法 | 处理原理 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 在高温下有机污染物物质与燃料气充分混和，实现完全燃烧 | 适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体 | 净化效率高，污染物物质被彻底氧化分解 | 设备易腐蚀，消耗燃料，处理成本高，易形成二次污染 |
| 氧化法 | 通过投加氯、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等强氧化剂来破坏污染物分子，从而达到净化目的 | 适用范围广，尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气，对疏水性污染物质有很好的去除率 | 反应快，处理装置简单 | 净化效率不高，氧化剂投加量难以控制 |
| 吸收法 | 利用废气中某些物质易溶于水或有机溶剂的特性，使废气成分直接与水或有机溶剂接触，从而溶解以达到净化目的 | 适用于高、低浓度有机废气 | 工艺简单，管理方便，设备运转费用低 | 产生二次污染，需对洗涤液进行处理；净化效率低，应与其他技术联合使用，对硫醇，脂肪酸等处理效果差 |
| 吸附法 | 利用吸附剂的吸附功能使有害物质被吸附，由气相转移至固相 | 适用于处理低浓度、小气量、高净化要求的有机废气 | 净化效率很高，可以处理多组分有机气体 | 吸附剂费用昂贵，再生较困难，要求待处理的有机气体有较低的温度和含尘量 |
| 光催化 | 光催化技术是通过紫外线光照射二氧化钛网来产生大量的主动净化因子（OH），然后快速杀灭细菌，分解污染气体，同时对人体无害 | 适用于小风量有机废气 | 净化能力强、效果持久稳定、无二次污染 | 催化剂价格昂贵、很容易中毒失效，目前光催化技术很难用于大规模工业化应用 |

续表6-1  有机废气治理方法对比

| 处理方法 | 处理原理 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物法 | 废气气体从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤塔，污染物由气相转移至水—微生物混和相，通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解 | 适用于亲水性及易生物降解物质的处理 | 处理成本低廉、基本无二次污染 | 气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、易受污染物浓度及温度的影响 |
| 等离子法 | 介质阻挡放电过程中，等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。 | 适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等行业。 | 电子能量高，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用；运行费用低；无二次污染 | 一次性投资略高 |

2、颗粒物

除尘装置的选择主要考虑因素有：含尘气体的性质（如气量、气度、湿度、气体含尘浓度、粉尘的性质和粒径等）、环境质量标准对净化程度的要求、除尘设备性能等。目前粉尘治理通常采用的除尘系统有布袋除尘器、电除尘器、湿式除尘器和旋风除尘器等。根据该项目的实际情况。

布袋除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。布袋除尘器主要有以下优点：

①布袋除尘器对净化微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99.9%。

②布袋除尘器可以捕集多种干性粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用布袋除尘器净化要比用电除尘器净化效率高很多。

③含尘气体浓度在相当大范围内变化对布袋除尘器除尘效率和阻力影响不大。

④布袋除尘器运行稳定可靠，没有污泥处理和腐蚀等问题，操作、维护简单。

布袋清灰方式采用离线清灰，离线清灰要求除尘器设计为多室组合的形式，实现逐室清灰，当某过滤室需要清灰时，该过滤室与主气流隔离开来，过滤室被隔离是通过设置在进气口或者出气口的阀门实现的。离线脉冲袋式收尘器，它集分室反吹和脉冲喷吹等诸类收尘器的优点，克服了分室反吹时动能强度不够，过滤与清灰同时进行的缺点，因而使袋式收尘器增加了使用适应性，提高了收尘效率。其除尘过程：含尘气体经进气口进入除尘器，较大颗粒的颗粒物直接落入灰斗，含有微粒颗粒物的气体通过滤袋，颗粒物被滞留在滤袋外表面，而气体则经净化后由引风机排入大气。清灰过程：随着过滤工作的不断进行，附着在滤袋外表面的颗粒物不断增多，除尘器运行阻力增大，某一过滤单元的转换阀关闭，过滤单元停止工作，反吹压缩空气逆向进入过滤单元，吹掉滤袋外表面的颗粒物，然后转换阀板打开，该过滤单元重新工作，清灰转向下一过滤单元。整个清灰过程是各个过滤单元轮流交替进行的。

离线清灰具有以下优点：

①穿越滤袋的高压脉冲空气量不必很大即可有效清灰，且所需压力较低。

②从滤袋表面被清除下来的成片颗粒物有足够的时间降落入灰斗，再次飞扬的几率很小。

③清灰频率下降，滤袋寿命得以延长。

④配置脉冲阀数目较少，可减少一次投资和维护工作量。

⑤清灰所需压缩空气量较少，节省电能。

⑥清灰效率高，除尘器能保持较低的压力降，其结果是使除尘系统的运行用度下降。

#### 6.1.1.3废气治理措施方案确定

1、有机废气

根据项目特点，项目有机废气产生浓度较低，成分复杂，主要污染物为二甲基乙酰胺、HCl、氯仿、碳酸丙烯酯、非甲烷总烃等物质。根据废气特点，废气中含酸性气体、溶于水废气，同时考虑到唐山金元生物技术有限公司与本项目位于同一院内，因此废气处理系统依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置（处理工艺为：“臭氧发生器+化学洗涤塔”，经检测，污染物可达标排放），但考虑到本项目依托后，不论从废气量还是污染物种类均有增加，依托其有机废气处理装置不能保证污染物稳定达标排放，因此本项目将有机废气处理工艺提升改造为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”。

有机废气处理装置工艺说明：

收集的有机废气通过管路汇入化学洗涤塔，化学洗涤液中添加片碱，并且负压吸入臭氧，臭氧与碱反应产生羟基自由基，同时，臭氧也是一种氧化性极强的氧化剂，所以洗涤液为具有强氧化性质的碱性洗涤液，化学洗涤液与废气通过填料充分逆流接触，经传质作用将污染物转移到水相，与废气分子发生酸碱中和和氧化分解反应，有效去除废气中的有机废气和酸性气体，然后经除雾层去除水雾，净化后尾气继续进入活性炭吸附装置处理，然后达标排放。

1、化学洗涤塔

化学洗涤塔主要原理为：

收集的有机废气通过管路汇入化学洗涤塔，化学洗涤液中添加片碱，并且负压吸入臭氧，臭氧与碱反应产生羟基自由基，同时，臭氧也是一种氧化性极强的氧化剂，所以洗涤液为具有强氧化性质的碱性洗涤液，化学洗涤液与废气通过填料充分逆流接触，经传质作用将污染物转移到水相，与废气分子发生酸碱中和和氧化分解反应，有效去除废气中的有机废气和酸性气体，然后经除雾层去除水雾。

塔型和结构特点：喷淋净化塔为玻璃钢吸收塔，塔内气体通过风机由下向上送入。在一定的温度和压力下，吸收液由耐腐泵打入塔顶，塔内特有的布液装置使吸收液均匀向下喷淋，形成逆流吸收。喷淋洗涤塔处理废气是在一定的温度和压力下，设备循环喷淋系统中装置高压喷嘴，使碱液能达到雾化状态，在气液相开始接触时便开始组分的溶解和吸收，直到气液相间的传递达到平衡。洗涤塔设备其设备结构为填料塔，用于废气预处理过程，其采用液相介质净化气体处理的工艺，通过液体直接对净化气体进行捕捉和吸收，结构简单。

2、活性炭吸附

活性炭吸附主要原理为：活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的；除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等.这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。活性炭的吸附正是上述二种吸附综合作用的结果。

本项目有机废气处理装置示意图见图6-1。

图6-1  有机废气处理装置示意图

2、颗粒物

本项目生产车间一破碎、筛分、烘干工序处设置的脉冲布袋除尘器滤速1.2m/min，过滤面积13.6m2，滤袋材质为丙纶针刺毡；精制车间拟采用的脉冲布袋除尘器滤速1.2m/min，过滤面积为18m2，滤袋材质为丙纶针刺毡，丙纶针刺毡不仅具有尺寸稳定性好、强度高、伸长小等特点，而且因其表面平整光滑，且有孔隙，高透气性，所以它还具有真空阻力小、节约能源、易清灰等独特优点，处理效率均大于99%。

布袋除尘治理技术已在大多数企业得到了应用，技术成熟可靠。

#### 6.1.1.4废气治理效果

①盐酸特比萘芬原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时

收集的废气主要为二甲基乙酰胺、HCl、氯仿、碳酸丙烯酯、颗粒物，废气中各污染物产生速率分别为二甲基乙酰胺 2.015kg/h、HCl 0.2606kg/h、氯仿0.48kg/h、碳酸丙烯酯 8.3155kg/h，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生速率为 10.8105kg/h，盐酸特比萘芬原料药烘干、破碎、筛分颗粒物0.45kg/h、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物 1.367kg/h。

二甲基乙酰胺可与水任意比例互溶，HCl、氯仿、碳酸丙烯酯溶于碱液，有机废气处理装置为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”，有机废气经碱洗的同时负压吸入臭氧，有机废气收集效率以95%计，处理效率＞99%，则废气中各污染物排放速率分别为二甲基乙酰胺 0.0191kg/h、HCl 0.0025kg/h、氯仿0.0046kg/h、碳酸丙烯酯 0.079kg/h，排放浓度分别为二甲基乙酰胺2.73mg/m3、HCl 0.36mg/m3、氯仿0.66mg/m3、碳酸丙烯酯11.28mg/m3，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃排放速率为0.1027kg/h，排放浓度为14.67mg/m3，臭气浓度500（无量纲）。

盐酸特比萘芬原料药烘干、破碎、筛分颗粒物，经收集后首先采用布袋除尘器处理，然后再经“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”后，除尘效率＞99.9%，则颗粒物排放速率0.00045kg/h，排放浓度为 0.06mg/m3。

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物经收集后采用脉冲布袋除尘器处理，收集效率以95%计，除尘效率＞99%，则颗粒物排放速率0.0131kg/h，排放浓度为6.53mg/m3。

综上非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，根据唐山金元生物技术有限公司VOCs治理项目验收监测（超环检验（2017）第026号）可知，企业满负荷生产时，有机废气处理装置进口非甲烷总烃最大产生速率为1.57kg/h、HCl最大产生速率为0.275kg/h，则经处理后废气中HCl 排放速率为0.0052kg/h，排放浓度为0.74mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.1184kg/h，排放浓度为16.91mg/m3。

因此，若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，非甲烷总烃仍满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物仍满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

②匹多莫德原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品精制生产时

收集的废气主要为HCl、碳酸丙烯酯、颗粒物，废气中各污染物产生速率分别为HCl 0.0046kg/h、碳酸丙烯酯 12.3858kg/h、匹多莫德原料药烘干、破碎、筛分颗粒物 1.025kg/h、2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物 1.367kg/h。

HCl、碳酸丙烯酯溶于碱液，有机废气处理装置为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”，有机废气经碱洗的同时负压吸入臭氧，有机废气收集效率以95%计，处理效率＞99%，则废气中各污染物排放速率分别为HCl 0.0000437kg/h、碳酸丙烯酯 0.1177kg/h，排放浓度分别为HCl 0.0062mg/m3、碳酸丙烯酯 16.81mg/m3，有机废气以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃排放速率为 0.1177kg/h，排放浓度为16.81mg/m3，臭气浓度250（无量纲）。

匹多莫德原料药烘干、破碎、筛分颗粒物，经收集后首先采用脉冲布袋除尘器处理，然后再经“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”后，除尘效率＞99.9%，则颗粒物排放速率 0.001025kg/h，排放浓度为 0.15mg/m3。

2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物经收集后采用脉冲布袋除尘器处理，除尘效率＞99%，则颗粒物排放速率0.0137kg/h，排放浓度为6.85mg/m3。

综上非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，根据唐山金元生物技术有限公司VOCs治理项目验收监测（超环检验（2017）第026号）可知，企业满负荷生产时，有机废气处理装置进口非甲烷总烃最大产生速率为1.57kg/h、HCl最大产生速率为0.275kg/h，则经处理后废气中HCl 排放速率为0.002794kg/h，排放浓度为0.40mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.1334kg/h，排放浓度为19.06mg/m3。

因此，若与唐山金元生物技术有限公司一起生产时，非甲烷总烃仍满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中排放限值要求，HCl、颗粒物仍满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

综上所述，本项目采取的工艺废气治理措施可行。

### 6.1.2天然气锅炉废气的治理措施可行性论证

本项目采用1台1t/h天然气锅炉并安装低氮燃烧设施，为2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制的水精馏提供热源，本项目天然气用量为36万m3，燃烧产生的烟气经1根15m高排气筒排放。

经第三章分析，废气中各污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，且锅炉烟筒不低于8m的要求；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。

### 6.1.2无组织废气防治措施可行性论证

本项目生产中所用各类溶剂、物料均用密封包装桶或密闭储罐，泵输送物料无敞口，并采用自动化程度较高的控制系统进行生产，减少了溶剂的无组织挥发。部分反应装置废气收集装置采用法兰连接，废气收集效率为接近100%，不能采用法兰连接的生产装置采用封闭间收集，收集效率为95%，经物料衡算，废气无组织排放二甲基乙酰胺、HCl、氯仿、碳酸丙烯酯等，对厂区周围大气环境影响较轻。综上所述，本项目采取的无组织防治措施可行。

## 6.2废水污染防治措施可行性论证

本项目常温、热水、冷水循环水池及空调净化系统循环水池中水循环使用不外排；2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制用水精馏后回用于生产，无废水外排；

本项目纯水制备产生的浓水（33.7m3/d）与生活污水（0.32 m3/d）满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求，排入南堡经济开发区污水处理厂。项目排放的污水占南堡开发区污水处理厂处理水量的比例很小，外排废水水质和水量不会对污水处理厂的处理工艺、出水水质产生影响和冲击。

## 6.3噪声污染防治措施可行性论证

项目噪声主要来自风机、泵类、空压机、粉碎机、振荡筛、包装机、烘箱、干燥机等设备，各噪声源噪声级在80~95dB（A）。噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、车间合理布局三方面考虑，主要采取以下措施：

（1）各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品；（2）装卸泵室内布置并作减振处理；（3）空压机、离心机室内布置，并设减振基础；（4）鼓风机室内布置并做减振基础。

采取以上措施后，经预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声防治措施可行。

## 6.4固体废物污染防治措施可行性论证

本项目产生的固体废物主要有废渣、废液、除尘灰、废活性炭、废碱液、废离子树脂、废过滤膜、废滤布、废过滤网、废包装及职工生活垃圾。

（1）危险固废处置措施可行性

按照《国家危险固废名录》规定，本项目产生的危险废物主要包括废渣、废液、除尘灰、废活性炭、废碱液、废离子树脂、废过滤膜、废滤布、废过滤网。其中废渣产生量为6.7t/a，废液产生量为35.79t/a，除尘灰产生量为0.90t/a，均属于危险废物名录当中的医药废物，代码HW02；废碱液产生量为6.5m3/a，属于危险废物名录当中的废碱液，代码HW35；废离子树脂产生量为0.1t/a，属于危险废物名录当中的有机树脂类废物，代码HW13；废过滤膜产生量为0.1t/a，废滤布产生量为0.1t/a，废过滤网0.1t/a，废活性炭2.0t/a，属于危险废物名录当中的其他废物，代码HW49。

表6-1  项目危险废物基本情况表

| 序 号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣 | HW02医药废物 | 271-001-02 | 6.7 | 过滤、抽滤 | 固体 | 废渣 | 毒性 | 暂存于厂区危废暂存间，要求使用符合标准的带盖铁桶或吨包袋盛装分类存储，分别堆放，并粘贴危险废物标签 |
| 2 | 废液 |  | 271-002-02 | 35.79 | 生产过程 | 液体 | 废有机溶液 | 毒性 |  |
| 3 | 除尘灰 |  | 271-005-02 | 0.90 | 除尘器 | 固体 | 药物粉末 | 毒性 |  |
| 4 | 废离子交换树脂 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13 | 0.1 | 纯水制备 | 固体 | 含酸、碱、重金属的高分子化合物 | 腐蚀性 |  |
| 5 | 废过滤膜 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.1 | 过滤 | 固体 | 废过滤膜 | 毒性 |  |
| 6 | 废滤布 |  | 900-041-49 | 0.1 | 抽滤 | 固体 | 废滤布 | 毒性 |  |
| 7 | 废活性炭 |  | 900-041-49 | 2.0 | 有机废气处理装置 | 固体 | 废活性炭 | 毒性 |  |
| 8 | 废滤网 |  | 900-041-49 | 0.1 | 有机废气处理装置 | 固体 | 废滤网 | 毒性 |  |
| 9 | 废碱液 | HW35废碱液 | 900-352-35 | 6.5m3/a | 有机废气处理装置 | 液体 | pH、烃水化合物 | 腐蚀性、毒性 |  |

表6-2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序 号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废渣 | 医药废物 | HW02 | 厂区北侧 | 24m2 | 10个200L带盖铁桶盛装 | 4.0t/a | 半年 |
| 2 |  | 废液 |  |  |  |  | 25个350L带盖铁桶盛装 | 20t/a | 2.5个月 |
| 3 |  | 除尘灰 |  |  |  |  | 1个吨包袋 | 1t/a | 1年 |
| 4 |  | 废离子交换树脂 | 有机树脂类废物 | HW13 |  |  | 1个200L带盖铁桶盛装 | 0.4t/a | 1年 |
| 5 |  | 废过滤膜 | 其他废物 | HW49 |  |  | 2个200L带盖铁桶盛装 | 0.8 t/a | 3个月 |
| 6 |  | 废滤布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 废滤网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 废碱液 | 废碱液 | HW35 |  |  | 2个350L带盖铁桶盛装 | 0.65m3/a | 1个月 |

本项目废渣年产生量为6.7t/a，危废间设置10个200L带盖铁桶，每个带盖铁桶占地面积为0.25m2，每个带盖铁桶可盛装0.4t/a废渣，则废渣的储存能力为4t/a，贮存周期为半年；本项目除尘灰年产生量为0.9t/a，危废间设置1个吨包袋，1m2，每个吨包袋可盛装1t/a除尘灰，则除尘灰的储存能力为1t/a，贮存周期为1年；废液年产生量为35.79t/a，危废间设置25个350L带盖铁桶，每个带盖铁桶占地面积为0.35m2，每个带盖铁桶可盛装0.4t/a废液，则废液的储存能力为10t/a，贮存周期为2.5个月；废碱液产生量为6.5m3/a，危废间设置2个350L带盖铁桶，每个带盖铁桶占地面积为0.35m2，每个带盖铁桶可盛装0.325 m3废碱液，则废碱液的储存能力为0.65m3/a，贮存周期为1个月；废离子交换树脂年产生量为0.1t/a，危废间设置1个200L带盖铁桶，每个带盖铁桶占地面积为0.25m2，每个带盖铁桶可盛装0.4t/a废离子交换树脂，则废离子交换树脂的储存能力为0.4t/a，贮存周期为1年；其他废过滤膜、废滤布、废活性炭、废滤网均为固体，且危废代码均为HW49，产生量共为2.3t/a，危废间设置2个200L带盖铁桶，每个带盖铁桶占地面积为0.25m2，每个带盖铁桶可盛装0.4t/a废过滤膜、废滤布、废活性炭、废滤网，则废过滤膜、废滤布、废活性炭、废滤网的储存能力为0.8t/a，贮存周期为3个月。

综上，本项目危废暂存间共设置13个200L带盖铁桶，占地面积3.25m2；设置27个350 L带盖铁桶，占地面积9.45m2；1个吨包袋，占地面积1 m2。则危废存储设施共占地13.7m2，本项目危废间占地面积24m2，可以满足分区存储需要。

危险固废需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GN 18597-2001）及修改单中相关要求暂存于厂区危废暂存间，要求使用符合标准的带盖铁桶盛装分类存储（盛装液态危险废物铁桶盖顶须带有液体灌注孔且不可掀开，已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不应粘附任何危险废物），分别堆放，并粘贴危险废物标签。危险废物储存间应当参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，四周设围堰，并做到防风、防雨、防晒；地面及储存间裙角采区防渗处理，防渗层采用2mm厚度HDPE膜，防渗系数小于1×10-10cm/s，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，包装容器和包装物上、暂存间均应设置危险废物警示标志及危险废物名称，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托曲阳金隅水泥有限公司处理。

曲阳金隅水泥有限公司危险废物的处理范围包括： HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07（336-005-07除外）、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW24、HW32、HW33（仅限092-003-33）、HW34、HW35、HW37、HW38（261-064-38、261-065-38除外）、HW39、HW40、HW47、HW49（309-001-49、900-044-49、900-045-49除外）、HW50（仅限261-151-50、261-152-50、261-153-50 、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）。项目所产生的危险废物在曲阳金隅水泥有限公司处理经营范围之内，送曲阳金隅水泥有限公司安全处理后不会对环境造成二次污染。

（2）一般固废处置措施可行性

本项目产生的废包装由厂家回收处理；职工生活垃圾，由环卫部门统一收集卫生填埋。

综上，本项目产生的固废均得到了妥善处置，采取的固体废物处理措施可行。

# 7环境风险评价

根据国家环境保护总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存等新建、改建和技术改造项目进行风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、储存过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 7.1风险识别

### 7.1.1物质风险识别

（1）有毒物质、易燃物质、爆炸性物质分类标准及方法

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的规定，对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行分类，特性分类见表7-1。

表7-1    建设项目环境风险评价技术导则物质危险性标准

|  |  | LD50 （大鼠经口）mg/kg | LD50 （大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

（2）主要物料毒性特征分析

本项目涉及到的毒性化学品主要有盐酸、HCl、氯仿、二甲基乙酰胺、碳酸丙烯酯等，其危险性分析见表7-2。

表7-2    主要原料产品危险性一览表

| 序号 | 物料名称 | 理化性质 | 危险特性 | 危险性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易燃易爆 | 毒性 |  |
| 1 | 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，密度1.1492g/cm3，熔点-114.8℃(纯)，沸点108.6℃（20℃），与水混溶，溶于碱液，不燃 | 不燃 | LD50900mg/kg（兔经口）；LC504600ppm，1小时（大鼠吸入） | 一般毒性物质 |
| 2 | HCl | HCl是无色，熔点-114.2℃，沸点-85℃，空气中不燃烧，热稳定，有窒息性的气味，对上呼吸道有强刺激，对眼、皮肤、黏膜有腐蚀，密度大于空气。 | 燃烧性：不燃； | LD50：400mg/kg（兔经口）； LC50：4600mg/m3，1小时(大鼠吸入) | 毒性气体 |
| 3 | 氯仿 | 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。沸点：61.3℃，熔点：-63.5℃，闪点：—— | 燃烧性：不燃； | 大鼠经口LD50：908mg/kg；大鼠吸入LC50：47702mg/m3，4小时；半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg | 一般毒性物质 |
| 4 | 二甲基乙酰胺 | 无色液体，密度：0.9366 g/mL，沸点：166.1℃，熔点：-20℃，闪点：77℃ | 燃烧性：可燃 | 大鼠经口LD50: 5680 mg/kg；吸入LC50: 2475 ppm/1h | 可燃液体 |
| 5 | 碳酸丙烯酯 | 无色无臭透明液体，相对密度（水=1）：1.204，沸点：240℃，熔点：-49℃，闪点：118℃ | 燃烧性：可燃 | —— | 可燃液体 |

由表7-2可知，盐酸、氯仿为一般毒性物质；HCl为毒性气体；二甲基乙酰胺、碳酸丙烯酯为可燃液体。

### 7.1.2生产设施风险识别

（1）生产过程中的危险因素

拟建工程生产工艺涉及HCl、浓盐酸、氯仿、二甲基乙酰胺、碳酸丙烯酯等物质，装置或设备的危险性与各生产项目使用的生产设备型号、压力、尺寸、反应物料、温度、质量等因素相关。总体来看，大致涉及以下具有危险性的生产过程：物料泵送、合成反应、精制过程中可能会造成泄漏等事故。

（2）储存过程中的危险因素

①HCl储存于25kg钢瓶中，存放于危险品库，可能会发生钢瓶破损、漏气，挥发出HCl，影响周围大气环境。

②氯仿原料为250kg铁桶装液体，存放于危险品库，可能会发生涨桶、泄漏，影响水环境，挥发进入大气，影响周围大气环境。

③二甲基乙酰胺原料为180kg铁桶装液体，存放于综合库房，可能会发生涨桶、泄漏，影响土壤、水环境；若遇明火可能发生燃烧，引起火灾。

④碳酸丙烯酯原料为200 kg铁桶装液体，存放于综合库房，可能会发生涨桶、泄漏，影响土壤、水环境；若遇明火可能发生燃烧，引起火灾。

⑤浓盐酸于10m3储罐中储存，可能发生罐体破裂，造成盐酸泄漏，影响土壤、水环境，HCl挥发进入大气，影响周围大气环境。

### 7.1.3环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 7.1.4环境风险评价的重点

环境风险评价的重点为事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。

本次环境风险评价以发生环境风险事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化作为评价重点。具体包括以下内容：

（1）筛选污染因子及事故工段；

（2）通过事故统计分析，确定最大可信事故概率；

（3）预测环境风险事故条件下，有毒有害物质扩散对评价区大气、地表水的环境影响程度和范围；

（4）提出环境风险防范措施和应急预案。

### 7.1.5重大风险源识别

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18212-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，列入危险源的有HCl，根据生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

本项目重大危险源识别见表7-3。

表7-3    本项目重大危险源识别一览表

| 序号 | 物料名称 | 类别 | 临界量（t） | 储存量（t） | q/Q值 | 是否属于重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 毒性气体 | 20 | 0.1 | 0.005 | 否 |
|  | 合计 |  | — | — | 0.005 | 否 |

由表7-3可知，本项目=0.005＜1，因此，厂内不存在重大危险源。

### 7.1.6风险评价等级与评价范围

按照《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2004）有关规定，环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别具体划分按表7-4进行。

表7-4    评价工作级别划分一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

依据风险识别结果，本项目不存在大重大危险源，且不涉及环境敏感区，因此风险评价等级为二级；风险评价范围为风险源周围3km。

### 7.1.7评价范围内敏感目标分布

根据风险评价等级，本评价对项目厂址附近3km范围内主要居民、学校、医院等环境敏感点进行现场调查，涉及总人口约5350人。

表7-5    风险保护目标及人口分布

| 序号 | 敏感点名称 | 相对厂址位置 | 相对危险品库距离（m） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海花园 | SE | 1700 | 1200 |
| 2 | 西苑小区 | SE | 2500 | 2000 |
| 3 | 百旺家苑小区 | SE | 2600 | 2100 |
| 4 | 黑沿子镇 | SW | 2800 | 50 |

根据周边3km范围调查，环境风险不涉及其他自然保护区、风景名胜区、珍稀水生生物栖息地等区域。

## 7.2最大可信事故及源项分析

### 7.2.1最大可信事故

HCl、氯仿、二甲基乙酰胺、碳酸丙烯酯发生泄漏的机率极小，且本项目上述物质除HCl为钢瓶存储外，其余均为铁桶装，储存规格≤250kg/桶，即使发生泄漏，泄漏量极小，若发生泄漏，按照应急预案及相关规范要求进行应急处理，也不会引起人身伤害事故。

根据类比分析结果，确定本项目最大可信事故为浓盐酸泄漏。

### 7.2.2最大可信事故对环境的影响分析

本项目浓盐酸储存于1座10m3盐酸储罐（同时配有1个10m3备用罐），可能发生泄漏原因是罐体破裂。本评价设定裂口面积为0.01m2。按环境风险评价导则液体泄漏公式计算，盐酸泄漏速率为6.31kg/s，事故排放时间按10min考虑，则盐酸泄漏量为3786kg。

发生该假设事故情况下，盐酸在常温下为液体，发生事故后，并不是立即变成气体扩散到空气中，立即采取应急措施。由于盐酸储罐区均设有防腐、防渗措施，并设有围堰，泄漏物可以并控制在围堰内（25m2）。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发3种，由于盐酸常压下的沸点为90℃，而项目储罐储存温度和环境温度均不高于40℃，当液体泄漏时不发生闪蒸和热量蒸发，因此不考虑闪蒸蒸发量和热量蒸发量。分别计算1.0m/s、2.6 m/s及5.0 m/s 3种风速和B、D、E 3种稳定度下质量蒸发速度，经计算不同条件下的排放速率见表7-6。

表7-6  不同条件下的排放速率  kg/s

| 风速 | 盐酸 |
| --- | --- |
|  | B | D | E |
| 1.0m/s | 3.2×10-3 | 3.8×10-3 | 4.1×10-3 |
| 2.6m/s | 7.0×10-3 | 7.9×10-3 | 8.3×10-3 |
| 5.0 m/s | 12.0×10-3 | 13.2×10-3 | 13.5×10-3 |

有毒有害物质在大气中的扩散，一般采用多烟团模式、分段烟羽模式、重气体扩散式等计算，根据本项目特点，采用多烟团模式进行预测，计算公式如下：

式中：C（x,y,o）—下风向地面（x,y）坐标处的空气中污染物浓度，（mg/m3）；

x0,y0,z0—烟团中心坐标；

Q—事故期间烟团排放量；

σx、σy、σz—为X、Y、Z方向的扩散参数（m），常取σx=σy；

在计算事故风险时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利天气条件出现的概率及下风向的人口分布。根据项目所在区域的气象特征，分别选取1.0m/s、2.6m/s和5.0m/s风速B、D、E稳定度预测盐酸储罐泄漏10min时HCl的地面浓度。盐酸储罐泄漏时下风向地面浓度结果见表7-7。

表7-7  盐酸储罐泄漏时下风向地面浓度结果

| 风速/（m/s） | 稳定度 | 最大落地浓度/（mg/m3） | 出现距离/m | 半致死浓度范围/m | 短时间接触容许浓度范围/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | B | 17.4249 | 6.8 | ― | ― |
|  | D | 341.7963 | 4.2 | ― | 18.7 |
|  | E | 818.4947 | 2.3 | ― | 21.0 |
| 2.6 | B | 151.7723 | 14.7 | ― | 33.5 |
|  | D | 1,563.5493 | 10.0 | 10.7 | 89.8 |
|  | E | 10,641.8099 | 5.6 | 12.7 | 219.7 |
| 5.0 | B | 51.3278 | 28.4 | ― | 36.4 |
|  | D | 649.7602 | 19.3 | ― | 82.4 |
|  | E | 5,068.2611 | 10.7 | 12.7 | 197.3 |

由表7-8的预测结果可知，在盐酸管道泄漏事故发生10min时，风速2.6m/s条件，E稳定度下，下风向最大落地浓度 10641.8099mg/m3，出现距离5.6m处，未出厂界，半致死浓度范围最大为12.7m，居住区短时间接触容许浓度范围最大为219.7m，而最近敏感点是厂区东南侧1700m的滨海花园小区，因此受影响人群以本厂职工为主，由于事故状态属短时间排放，因此不会造成周围居民和厂外人员的中毒死亡等严重后果。但一旦发生盐酸泄漏事故，应及时通知可能影响范围内的人群，以降低危害后果。

### 7.2.3最大可信事故发生概率

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中统计数据，目前国内石化装置典型事故风险概率在1×10-5次/年左右，类比国内其他同类装置的运行情况，本项目发生风险事故的原因和概率应与国内现有装置接近；因此，本次风险评价确定最大可信事故发生的概率为1×10-6次/年，处于可接受水平。

## 7.3风险管理

### 7.3.1风险防范措施

#### 7.3.1.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址

本项目选址位于位于南堡经济开发区化工路8号（唐山金元生物技术有限公司院内），厂区北侧为空地，南侧为园区路，西侧为空地，东侧为唐山市信业化工有限公司，距离最近敏感点滨海花园1700m，根据风险预测可知，盐酸泄漏不会对周围居民和厂外人员造成影响，选址可行。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

厂区总平面布置图根据生产特点和安全卫生要求，按照功能分区进行布置。各构筑物间距符合防火设计要求，生产车间内必须确保生产装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。

#### 7.3.1.2工艺系统的安全措施

（1）项目中设备及管线的选材以碳钢和不锈钢为主，反应釜、精制釜、接收罐等存在腐蚀性介质的设备选用搪玻璃材质，可以有效防止因设备腐蚀造成的泄漏事故。

（2）在反应过程中，各反应及精制设备设置有温度检测、调节及压力报警、连锁设施，可以防止操作过程中控制不当造成的泄漏、火灾、爆炸等事故。

（3）为控制事故的发生，降低事故发生率设泄压和止逆设施。

### 7.3.2 事故应急措施

（1）正常工况下，整个生产过程采用的安全控制包括报警、联锁保护等措施。如反应釜、精制釜设有温度、压力检测仪表，具有报警、连锁或调解功能。

（2）氯化氢钢瓶入危险品库存放，防止钢瓶直晒，危险品库采用密闭式建筑。气瓶储存时，空瓶和实瓶分开放置，设置明显标志，并在液氯化氢库旁边设置碱液喷淋塔1座，防止液氯化氢泄漏后氯化氢逸散。严禁在泄漏的钢瓶上喷水。

（3）氯仿、二甲基乙酰胺、碳酸丙烯酯分别为250kg、180kg、200kg铁桶装，发生泄漏的泄漏量约为20-50kg，上述物质发生泄露后应及时收集泄露的物料，采用带盖铁桶装转运至危废暂存间储存，委托有资质的单位另行处置。

危险品库及危废间应设置围堰，地面用砼处理，地面及围堰采取防渗漏措施，用以收集发生泄漏后的物料及消防废水。

（4）盐酸储罐区

本项目盐酸储罐区设置2个10m3盐酸储罐，1用1备，盐酸储罐区设置围堰，围堰尺寸5m×5m×0.5m，罐区采取防渗、防腐措施，围堰内设置1个备用储罐，盐酸泄漏后用泵通过管道将泄漏的废酸及储罐内剩余的酸收集入备用储罐内；罐区储备一定量的石灰，储罐上方设置水雾喷淋装置。

（5）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管，双人双锁、双人运输、双人使用”五双管理制度。

### 7.3.3事故废水（液）、消防废水、初期雨水环境风险防范措施

本项目依托“金元技术”容积为400m3的池子1座，收集生产过程中的消防废水，设置5m3的事故池1座，收集生产过程中泄漏的事故废液。

#### 7.3.3.1事故废液

生产事故废液收集措施：本项目反应釜、精制釜、接收罐最大设备容积为5000L，液体储存量不超过总容积的80%，则废液产生最大量为4m3；在生产车间一合成反应区、精制区，精制车间周边设置导流管，确保其废液经过管道自动流入项目厂区9.7m3事故池中；如果设备发生泄漏则由导流管将废液引至事故池，再泵入反应罐全部回用，所有事故时产生的废液全部收集回用，不外排。

#### 7.3.3.2消防废水

本企业灭火消防给水量按10L/s计，消防灭火时间按2小时计，则消防用水量为72m3，拟建工程在主厂房四周均设消防废水收集明沟，确保一旦发生事故，消防废水经明沟（有一定坡度）重力自流至项目厂区500m3消防废水池中，容积可满足需要，无排入外环境的可能。考虑本企业与“金元技术”不同时发生火灾，因此消防废水池依托可行。消防废水经检验污染物满足南堡污水处理厂进水水质标准后，再排入南堡经济开发区污水处理站处理。

#### 7.3.3.3初期雨水

由于盐酸罐区露天布置，降雨形成的径流对地面冲刷，使跑、冒、滴、漏及沉降于地面的污染物汇集于降雨径流中，因此必须对初期雨水进行收集，收集面积25m2。

在降雨情况下，罐区、盐酸罐区、生产车间收集的初期雨水中含有跑冒滴漏的酸、碱等，按照唐山市暴雨强度计算公式：

q＝935（1＋0.87LgP）/t0.6·

其中  P＝2，t取20min，计算得到暴雨强度为66.73L/秒·公顷。

根据厂区总平面布置情况，汇水面积按盐酸罐区区总面积（25m2）计算；初期雨水的收集时间一般为20min，混凝土地面径流系数为0.9。根据以上参数计算，初期雨水收集量为10.8m3。远远小于500 m3消防废水收集池容积，消防废水收集池兼做初期雨水池可满足要求。收集到的初期雨水检验后，如果满足南堡开发区污水处理站进水水质要求则经污水管网排入污水处理站，如果不能满足进水水质要求，则企业需加药处理至满足进水水质要求后经污水官网排入南堡开发区污水处理站。

### 7.3.4应急预案

为了在重大事故发生后能够及时予以控制，防止事故蔓延扩大，有效的组织抢险和救助， 企业应按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，编制突发环境应急预案，并报主管部门备案。

企业按照已经主管部门备案的突发环境应急预案对发生突发环境事件做出应急反应，使企业在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

## 7.4风险防范措施验收表

本项目不新建厂房，但需在车间建设边沟等辅助设施，风险防范措施验收内容见表7-8。

表7-8  风险事故应急设施及防范措施验收内容

| 项目 | 规格参数 | 作用效果 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间内 | 生产车间一合成、精制区，精制车间设置边沟及引流渠，收集事故时产生的废液，进入事故池，边沟及引流渠采取防腐防渗措施 | 能有效控制泄漏物料扩散，收集泄漏 |
| 危险品库内 | 危险品库及危废间设置围堰 | 有效收集化学品发生泄漏的物料及消防废水 |
| 盐酸储罐区 | 罐区防腐防渗，设置5m×5m×0.5m高围堰，并配备1个备用储罐 | 有效收集化学品发生泄漏的物料 |
| 消防废水池 | 500 m3消防废水池，厂区雨水总排口设置闸门 | 收集消防废水，避免高浓度有机废水直接外排 |
| 事故池 | 9.7m3事故池 | 收集事故状态下废液，避免事故废液泄漏物料扩散，收集泄漏 |
| 本项目风险防范措施 | 在厂区内设置消火栓、消防水管网等 |
| 环境风险应急预案 | 编制突发环境事件应急预案，并报主管部门备案。 |

# 8环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测该项目的实施应体现的经济效益、社会效益和环境效益，本项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

## 8.1社会效益分析

本工程建设不仅促进了工业区今后的快速发展，也给当地提供一定的就业岗位，安排农村富余劳动力就业，有利于社会的稳定和当地居民收入的提高，同时也给企业自身带来了不错的利润，因此，项目的实施，具有很好的社会效益。

## 8.2经济效益分析

项目总投资9800万元，其中建设投资9300万元，流动资金500万元，投资概算见表8-1。本项目建设期1年，投产后可实现年均销售收入3000万元，年均利润总额221.94万元。

表8-1    投资概算表

| 序号 | 名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 9800 |
| 2 | 建设投资 | 9300 |
| 3 | 流动资金 | 500 |
| 4 | 年均销售收入 | 4700 |
| 5 | 年均总成本 | 3100 |
| 6 | 年均净利润总额 | 1367.5 |
| 7 | 财务内部收益率% | 30.06 |
| 8 | 投资回收期（含建设期1年） | 4.31年 |
| 9 | 盈亏平衡点% | 23.78 |

财务内部收益率为30.06%（税后），投资回收期4.31年（含建设期）。项目有较好的财务盈利能力和较强的抗风险能力，从经济效益角度分析，该项目具备建设的可行性。

## 8.3环保设施投资估算

### 8.3.1环保投资分析

本项目环保总投资为30万元，占拟建工程总投资的0.31%。各项环保措施及投资估算见表8-2。

表8-2    环保投资估算一览表

| 序号 | 环保设施 | 数量(台/套) | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机废气收集装置 | 1 | 15 |
| 2 | 脉冲布袋除尘器 | 1 | 2 |
| 3 | 事故池 | 1 | 1 |
| 4 | 消防废水池 | 1 | 2 |
| 5 | 危险废物暂存间 | 1 | 3 |
| 6 | 隔声、减振措施 | 1 | 2 |
| 7 | 其他风险防范措施 | 1 | 5 |
|  | 合计 | -- | 30 |

### 8.3.2环保设施折旧费

项目环保设施折旧费（C1）由下式计算：

C1=a×C0/n=2.85万元

式中：a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保设施总投资（万元）；

n——折旧年限，取10年

### 8.3.3环保设施运行费

参照国内其它企业有关资料，环保设施的年运行费用（C2）为5万元

### 8.3.4环保管理费用

环保管理费用（C3）包括管理部门的办公费、监测费、科研费等，按环保投资的1%计算。

C3=C0×1%=0.3万元

则本项目环保支出总费用为：C=C1+C2+C3=8.15万元。本工程年利润1367.5万元，环保支出费用占总利润的0.6%，在可接受范围之内。

## 8.4环保效益分析

由于项目对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响。通过预测结果也可以看出，项目投产后，污染物的排放对环境的不利影响较小。本工程污染防治措施具有较好的环境效益。

综上所述，本项目的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

# 9环境管理与监测计划

加强企业环境管理，加大企业环境监测力度，是严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，切实落实环境保护措施，严格控制污染物排放总量，有效改善生态环境的重要举措之一。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

## 9.1环保保护管理

### 9.1.1环保管理机构的设置

（1）公司注重环保工作，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作。

（2）公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员。

（3）各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员。

### 9.1.2环保管理机构职责

环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

（1）编制、提出工程建设期、运营期的短期环境保护计划及长远环境保护计划；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门、 环保部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

（3）制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（4）在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的环境保护“三同时”制度；

（5）监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；

（6）参与环保设施竣工验收工作；

（7）负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况；

（8）领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

### 9.1.3环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2） 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。

### 9.1.4企业环境信息公开

#### 9.1.5.1公开内容

（1）基础信息

企业名称：唐山金元生物制药有限公司

法人：霍文树

生产地址：南堡经济开发区

联系方式：13184995818

主要产品及规模：年产盐酸特比萘芬原料药10吨，盐酸特比萘芬膏剂500万支、匹多莫德原料药10吨、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨。

（2）排污信息

唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目环境保护“三同时”验收一览表。

唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目污染物总量控制指标。

（3）环境监测计划

唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目监测计划。

#### 9.1.5.2污染物排放清单

1、项目建设内容情况表

表9-1  本项目建设内容情况表

| 工程分类 | 建设内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 生产车间一：原料药生产车间，年产盐酸特比萘芬原料药10吨、匹多莫德原料药10吨；制剂生产车间，年产盐酸特比萘芬膏剂500万支 |
|  |  | 精制车间：2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制，年精制2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨 |
|  | 储运 | 综合库房：用于非危化品原辅材料、产品的存放，生产时人工转运至生产工段，综合库房的设置符合消防要求 |
|  |  | 危化品库：用于危险化学品的存放，生产时人工转运至生产工段，，危化品库的设置符合消防要求 |
| 辅助工程 | 空气净化 | 空气净化系统4套，其中化验室1套；综合库房取样间1套；原料药精制车间1套；膏剂车间1套 |
|  | 循环水池 | 生产车间一：设置1座7.5m3常温水循环水池，1座3m3冰盐水循环水池，1座1.5m3热水循环水池 |
|  |  | 精制车间：设置1座10m3常温水循环水池，1座4.5m3热水循环水池，1座4.5 m3冰盐水循环水池， |
|  | 检验 | 化验室：用于产品性质的检验，依托唐山金元生物技术有限公司办公楼，于1楼建设 |
|  | 消防废水池 | 依托唐山金元生物技术有限公司500m3消防废水池 |
|  | 事故池 | 9.7m3（4.3m×1.5m×1.5m）事故池1座 |
|  | 办公 | 办公生活依托唐山金元生物技术有限公司办公楼 |
| 公用工程 | 供水 | 园区供水 |
|  | 供电 | 园区电网供应10kV电源，再依托唐山金元生物技术有限公司200KVA变压器供给 |
|  | 供热 | 生活供热依托唐山金元生物技术有限公司；生产采用电加热，水精馏用热采用1t/h天然气锅炉并安装低氮燃烧设施 |

续表9-1  本项目建设内容情况表

| 工程分类 | 建设内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气处理 | 有机废气：依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置并对其提升改造，处理工艺为“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附” +1根15m排气筒 |
|  |  | 原料药制造颗粒物：颗粒物首先经布袋除尘器除尘后与有机废气、HCl一并→“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+1根15m排气筒 |
|  |  | 2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥颗粒物：依托唐山金元生物技术有限公司脉冲布袋除尘器+ 1根15m排气筒 |
|  | 废水处理 | 仅排纯水制备产生的浓水及生活污水，排入南堡经济开发区污水处理厂 |
|  | 噪声防治 | 基础减振、厂房隔声、风机加消声器 |
|  | 固废贮存 | 危险废物暂存于厂区北侧1座24m2危废暂存间，委托有资质单位处理；一般固废妥善处置 |

2、原辅材料组成清单

表9-2  本项目原辅材料组成清单

| 序号 | 名称 | 危化目录序号 | 状态及包装形式 | 年用量/生产量（t/a） | 最大存量（t） | 储存 场所 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 包装形式 |  |  |  |  |
| Ⅰ、原料药及制剂 |
| 一 | 盐酸特比萘芬原料药原辅材料 |
|  | N-甲基-1-萘甲胺 | —— | 液态 | 50kg衬塑桶 | 14.986 | 1.5 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | —— | 液态 | 50kg衬塑桶 | 13.565 | 3 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 二甲基乙酰胺 | —— | 液态 | 180kg铁桶 | 2.472 | 1 | 综合库房 | 汽运 |
|  | HCl | 1475 | 气态 | 25kg钢瓶 | 2.595 | 0.1 | 危化品库 | 汽运 |
|  | 氯仿 | 1852 | 液态 | 250kg铁桶 | 24.8 | 2 | 危化品库 | 汽运 |
|  | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg铁桶 | 21.7 | 4.5 | 综合库房 | 汽运 |
| 二 | 盐酸特比萘芬膏剂原辅材料 |
|  | 原料药 | —— | 固态 | 25kg纸捅 | 0.5 | 0.5 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 甘油 | —— | 液态 | 25kg塑料桶 | 5 | 0.2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 羟苯乙酯 | —— | 液态 | 25kg纸板桶 | 0.1 | 0.1 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 吐温-80 | —— | 液态 | 25kg塑料桶 | 1 | 0.2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 白凡士林 | —— | 液态 | 25kg塑料桶 | 10 | 2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 十八醇 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 1 | 0.2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 十六醇 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 2 | 0.5 | 综合库房 | 汽运 |
| 三 | 匹多莫德原料药 |
|  | 焦谷氨酸 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 5.6 | 1 | 综合库房 | 汽运 |
|  | L-噻唑烷-4-甲酸 | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 5.22 | 1.5 | 综合库房 | 汽运 |
|  | DCC（二环己基碳二亚胺） | —— | 固态 | 25kg纸板桶 | 8.96 | 2 | 综合库房 | 汽运 |
|  | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg铁桶 | 9.38 | 4.5 | 综合库房 | 汽运 |
| Ⅱ、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制 |
| 一 | 原辅材料 |
|  | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚粗品 | —— | 固态 | 20kg袋装 | 217.35 | 10 | 综合库房 | 汽运 |
|  | NaOH | —— | 固态 | 25kg袋装 | 34.293 | 2 | 危化库 | 汽运 |
|  | 浓HCl（30%） | —— | 液态 | —— | 106.26 | 10 | 10m3贮罐 | 汽运 |
|  | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg桶装 | 7.412 | 5 | 综合库房 | 汽运 |
| 清场 |
| 1 | 碳酸丙烯酯 | —— | 液态 | 200kg桶装 |  |  | 综合库房 | 汽运 |
| 注：1、最大储存量：根据生产规模及周转需要确定； 2、储罐的存量按储罐的容积、物质密度、安全储存系数计算。 |

3、污染物排放清单

表9-3  本项目污染物排放清单

| 项目 类别 | 工程组成 | 原辅料要求 | 环保措施及主要运行参数 | 污染物种类 | 排放浓度/排放速率 | 排放量 | 污染物排放的分时段要求 | 排污口信息 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 盐酸特比萘芬原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制制备 | 采用纯度较高的原辅料，使用挥发性较低的溶剂 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒，风量2000m3/h | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚颗粒物 | 6.85mg/m3 | 颗粒物6.5666kg/a、二甲基乙酰胺8.8946kg/a、HCl 3.0321kg/a、氯仿0.4697kg/a、碳酸丙烯酯131.9018kg/a、非甲烷总烃141.2661kg/a | / | 有机废气处理装置排气筒：15m高、出口内径0.4m；脉冲布袋除尘器排气筒：15m高、出口内径0.2m 设置环保标志；便于采样；便于公众监督 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1中排放限值； 非甲烷总烃：排放浓度≤60mg/m3，处理效率>90%；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准， HCl：排放速率≤0.26kg/h 浓度≤100 mg/m3；颗粒物：排放速率≤3.5kg/h 浓度≤120mg/m3 |
|  |  |  | 脉冲布袋除尘器+有机废气处理装置 | 盐酸特比萘芬颗粒物 | 0.09mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒，风量7000m3/h | HCl | 0.5 mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基乙酰胺 | 3.82 mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 | 0.92 mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 碳酸丙烯酯 | 15.8 mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 20.54 mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 匹多莫德原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制制备 |  | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒，风量2000m3/h | 2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚颗粒物 | 6.85mg/m3 |  | / |  |  |
|  |  |  | 脉冲布袋除尘器+有机废气处理装置 | 匹多莫德颗粒物 | 0.205 mg/m3 |  | / |  |  |
|  |  |  | “臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒，风量7000m3/h | HCl | 0.00874mg/m3 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 碳酸丙烯酯 | 23.53mg/m3 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 23.53mg/m3 |  | / |  |  |
|  | 清场 |  |  | 碳酸丙烯酯 | 1.9mg/m3 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.9mg/m3 |  | / |  |  |

续表9-3  本项目污染物排放清单

| 项目 类别 | 工程组成 | 原辅料要求 | 环保措施及主要运行参数 | 污染物种类 | 排放浓度/排放速率 | 排放量 | 污染物排放的分时段要求 | 排污口信息 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 天然气锅炉 | 燃烧天然气 | 1根15m排气筒 | 颗粒物 | 3.9mg/m3 | 颗粒物19.13kg/a、SO20.864kg/a、NOX136.8kg/a | / | 排气筒：15m高、出口内径0.4m；设置环保标志；便于采样；便于公众监督 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号），颗粒物5mg/m3、SO210 mg/m3、NOx/30 mg/m3 |
|  |  |  |  | SO2 | 0.18 mg/m3 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 27.59mg/m3 |  | / |  |  |

续表9-3  本项目污染物排放清单

| 项目 类别 | 工程组成 | 原辅料要求 | 环保措施及主要运行参数 | 污染物种类 | 排放浓度/排放速率 | 排放量 | 污染物排放的分时段要求 | 排污口信息 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界 | 盐酸特比萘芬原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制制备 | 采用纯度较高的原辅料，使用挥发性较低的溶剂 | / | 颗粒物 | 0.06 kg/h | HCl 94.9084kg/a、二甲基乙酰胺46.8135kg/a、氯仿2.472kg/a、碳酸丙烯酯696.2202kg/a、非甲烷总烃745.5057kg/a、颗粒物28.98 kg/a | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，HCl≤0.2mg/m3，颗粒物≤1.0mg/m3； 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》表2中排放限值， 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 |
|  |  |  |  | / | HCl | 0.013 kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 二甲基乙酰胺 | 0.1008 kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 氯仿 | 0.024 kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 碳酸丙烯酯 | 0.4158 kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 非甲烷总烃 | 0.5406 kg/h |  | / | / |  |
|  |  | 匹多莫德原料药与2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制制备 |  | / | HCl | 0.0002 kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 颗粒物 | 0.06 kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 碳酸丙烯酯 | 0.6193 kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 非甲烷总烃 | 0.6193 kg/h |  | / | / |  |
|  |  | 清场 |  | / | 碳酸丙烯酯 | 0.05kg/h |  | / | / |  |
|  |  |  |  | / | 非甲烷总烃 | 0.05kg/h |  | / | / |  |

续表9-3  本项目污染物排放清单

| 项目 类别 | 工程组成 | 原辅料要求 | 环保措施及主要运行参数 | 污染物种类 | 排放浓度/排放速率 | 排放量 | 污染物排放的分时段要求 | 排污口信息 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水及纯水制备产生的废水 | / | 园区污水管网 | COD | 300mg/L | COD：0.43t/a； 氨氮：0.0024t/a | / | 设置环保标志；便于采样；便于公众监督 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准；同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求，COD≤500mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤25mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 | 180mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 150mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25mg/L |  |  |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 选用低噪声设备 | 厂房隔声，基础减震 | 噪声 | / | 达标排放 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)中3类标准，昼间<65dB(A)；夜间<55dB(A) |

续表9-3  本项目污染物排放清单

| 项目 类别 | 工程组成 | 原辅料要求 | 环保措施及主要运行参数 | 污染物种类 | 排放浓度/排放速率 | 排放量 | 污染物排放的分时段要求 | 排污口信息 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 过滤抽滤 | / | 使用符合标准的带盖铁桶或吨包袋盛装分类存储，分别堆放，并粘贴危险废物标签，暂存于危废间，然后委托有资质单位处理 | 废渣 | 6.7 | 0 | / | 妥善处置不外排 | 妥善处理 |
|  | 生产过程 | / |  | 废液 | 35.79 | 0 | / |  |  |
|  | 除尘器 | / |  | 除尘灰 | 0.90 | 0 | / |  |  |
|  | 纯水制备 | / |  | 废离子交换树脂 | 0.1 | 0 | / |  |  |
|  | 有机废气处理装置 | / |  | 废过滤网 | 0.1 | 0 | / |  |  |
|  |  | / |  | 废碱液 | 6.5m3/a | 0 | / |  |  |
|  |  | / |  | 废活性炭 | 2.0 | 0 | / |  |  |
|  | 过滤 | / |  | 废过滤膜 | 0.1 | 0 | / |  |  |
|  | 抽滤 | / |  | 废滤布 | 0.1 | 0 | / |  |  |
|  | 生产过程 | / | 厂家回收 | 废包装 | 3 | 0 | / |  |  |
|  | 职工生活 | / | 环卫部门清运 | 生活垃圾 | 0.3 | 0 | / |  |  |

2、总量控制指标

按照《全国主要污染物排放总量控制计划》及《国家环境保护“十二五”计划》，污染物排放总量控制应遵循“环境危害大的、国家重点控制的主要污染物；环境监测和统计手段能够支持的；能够实施总量控制的”指标筛选原则，并根据本项目的污染物特征，确定污染物排放总量控制因子为：

废水总量控制因子：COD、氨氮；

废气总量控制因子：SO2、NOX；

特征因子：非甲烷总烃

①根据环评预测：

COD：0.43t/a、氨氮：0.0024t/a；SO2：0.0009t/a、NOX：0.137t/a。非甲烷总烃：0.141t/a。

②根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号文，本项目各总量控制因子均按照相应的排放标准核算。

a、废水

下游有污水处理厂的，污染物总量按照污水处理厂出水水质进行核算，南堡经济开发区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，标准中COD浓度为50mg/L，氨氮浓度为5mg/L。

COD：10206m3/a×50×103mg/m3×10-9=0.51t/a

氨氮：10206m3/a×5×103mg/m3×10-9=0.05t/a

b、废气：

燃天然气锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，且锅炉烟筒不低于8m的要求；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。

根据《产排污系数手册（第十分册）》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-天然气工业锅炉可知，工业废气量4905330.12m3/a，则SO2、NOX新增总量为：

SO2=10×4905330.12×10-9=0.048t/a

NOX=30×4905330.12×10-9=0.146t/a

则经核算总量控制指标为：COD：0.51t/a、氨氮：0.05t/a；SO2：0.048t/a、NOX：0.146t/a。

污染物排放总量控制指标建议值见表9-4。

表9-4    本项目污染物排放总量控制指标建议值      单位：t/a

| 项目 | 废气重点污染物 | 废水重点污染物 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | 氮氧化物 | COD | 氨氮 | 非甲烷总烃 |
| 预测排放量 | 0.0009 | 0.137 | 0.43 | 0.0024 | 0.141 |
| 核定排放量 | 0.048 | 0.146 | 0.51 | 0.05 | —— |

## 9.2环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

- 建设方应定期对产生的废水、废气及厂界噪声进行监测。

- 定期向主管环保局上报监测结果。

（3） 监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

监测机构主要对项目产生废水、废气、噪声进行监测，可委托有相关资质的单位进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表9-3~9-4。

表9-3   污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 颗粒物、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度 | 1次/年 |
|  | 天然气锅炉排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX |  |
|  | 有机废气处理装置配套排气筒 | 颗粒物、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
|  | 精制车间脉冲布袋除尘器配套排气筒 | 颗粒物 |  |
| 废水 | 厂区污水总排口 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |
| 噪声 | 厂界 | 昼夜等效连续A声级 |  |

表9-4   环境质量监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 滨海花园小区 | HCl、非甲烷总烃、臭气浓度 | 1次/年 |
| 地下水 | 厂区、厂区下游潜水井 | pH、耗氧量（CODMn）、Cl- | 2次/年，分别于枯水期和丰水期 |

## 9.3排污口规范化

按照国家环保总局、河北省环保局关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

（1）首先排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警示性标志牌。拟建项目只需设立提示性标志牌。

（2）由环境保护局与建设单位环保管理部门一起认定厂总排水口位置，并设立永久标志。采样点一经确定，不得随意更改，并设置污染源标志牌，在厂总排水口标志牌内容包括点位名称、编号、排污去向及主要污染因子等。

（3）废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范，废气净化系统前、后预留监测孔。

（4）经确定的采样点是法定排污监测点，如因其它原因变更时，及时报请再行确定。

考虑到本项目废气治理依托唐山金元生物技术有限公司环保设备，并依托其排污口排放污染物，因此需要对排污口监管情况作出说明：

1、废气排污口

①有机废气处理装置15m排气筒

本项目与唐山金元生物技术有限公司产生有机废气的生产环节时间上重叠，有机废气处理装置15m排气筒由2个公司共同监管，若发生超标情况，则各公司分别进行监测，查找超标原因。

②脉冲布袋除尘器15m排气筒

本项目2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚精制过程干燥工序产生的颗粒物依托唐山金元生物技术有限公司脉冲布袋除尘器进行治理，但本项目不与唐山金元生物技术有限公司同时使用该脉冲布袋除尘器，因此脉冲布袋除尘器15m排气筒由2个公司共同监管，监测在各自生产时分别监测。

③燃天然气锅炉15m排气筒

燃天然气锅炉15m排气筒由唐山金元生物制药有限公司监管。

2、废水排污口

本项目排放废水仅为生活污水及纯水制备排水，与唐山金元生物技术有限公司共用废水排污口，且排放执行的标准相同，因此废水排污口由2个公司共同监管，若发生超标情况，则各公司分别进行监测，查找超标原因。

## 9.4环境保护“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目环境保护三同时验收内容见表9-5。

表9-5    本项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 规模 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料药生产及医药中间体精制 | HCl、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 颗粒物首先经布袋除尘器（风量2700 m3/h，处理效率＞99%）除尘后与有机废气、HCl一并→“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”+1根15m排气筒，风量7000m3/h，处理效率＞99% | 1套 | HCl：排放速率≤0.26kg/h 浓度≤100 mg/m3； 颗粒物：排放速率≤3.5kg/h 浓度≤120 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃：排放浓度≤60mg/m3，处理效率>90%； | 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1中医药制造工业排放限值 |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度≤2000（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值 |
|  | 医药中间体干燥 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒，风量2000m3/h，处理效率＞99% | 1套 | 颗粒物：排放速率≤3.5kg/h 浓度≤120 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； |
|  | 天然气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 天然气锅炉1根15m高排气筒 | 1根 | 锅炉烟筒不低于8m， 颗粒物5mg/m3、SO210 mg/m3、NOx/30 mg/m3 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）要求 |
|  | 无组织 | HCl、颗粒物 | -- | -- | HCl≤0.20mg/m3 颗粒物≤1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表2中其他企业排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 | -- | -- | 臭气浓度≤20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级（新改扩建）标准 |
| 废水 | 生活污水及纯水制备排水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经园区污水管网排至南堡开发区污水处理厂处理 | COD≤500mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤25mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准；同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质 |
| 噪声 | 各产噪设备 | 厂房隔声、基础设减震 | 3类标准：昼间<65dB(A)；夜间<55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) |
| 固废 | 过滤、抽滤 | 废渣 | 于危废间暂存，使用带盖铁桶或吨包袋盛装，分类存储，分别堆放，并粘贴危险废物标签，定期交曲阳金隅水泥有限公司处理 | 所有固废全部综合利用和妥善处置 | 妥善处理 |
|  | 生产过程 | 废液 |  |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 |  |  |  |
|  | 纯水制备 | 废离子交换树脂 |  |  |  |
|  | 过滤 | 废过滤膜 |  |  |  |
|  | 抽滤 | 废滤布 |  |  |  |
|  | 有机废气处理装置 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 有机废气处理装置 | 废过滤网 |  |  |  |
|  | 有机废气处理装置 | 废碱液 |  |  |  |
|  | 生产过程 | 废包装 | 定期厂家回收 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一处理 |  |  |
| 防腐防渗措施 | 危化品库 | 采取重点防渗，防渗性能应黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s |
|  | 盐酸储罐区 | 采取重点防渗，防渗性能应黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，同时采用玻璃钢防腐。 |
|  | 危废暂存间 | 要做到防风、防雨、防晒，暂存间及其周围地面均采取防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s |
|  | 事故池 | 底面及池体四壁，防渗性能应黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s |
| 风险防范措施 | —— | 详见表7-8。 |

# 10结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1项目概况

（1）项目概况

唐山金元生物制药有限公司原料药及制剂项目位于南堡经济开发区。项目总投资9800万元，环保投资30万元，占总投资的0.31%。项目建成后年产盐酸特比萘芬原料药10吨，盐酸特比萘芬膏剂500万支、匹多莫德原料药10吨、2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚200吨。项目总占地面积33500.78m2，本项目利用唐山金元生物技术有限公司的基础设施进行建设，拟建项目劳动定员24人，管理人员3人，生产技术人员21人，车间采用四班三运转制，全年生产时间为300天，共7200小时。

（2）项目选址

本项目厂址位于南堡经济开发区内，厂址中心坐标为东经118°10'2.70"，北纬39°14'40.10"。项目最近的敏感点为东南侧的滨海花园小区，距离为1750m。

（3）产业政策

本项目属于化学药品原料药制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修正)（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）与《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版），该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委令2013第21号）中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中产业类别，工艺、设备、规模均符合国家当前产业政策。且发改委已经对本项目备案，备案号为南开经发投资备字[2016]13号及经发函字[2017]19号。

（4）项目衔接

拟建项目给水水源为市政自来水，拟建项目总用水量256.96m3/d，其中新鲜水用量220.96m3/d，循环水用量为36m3/d，总循环水利用率13.48%。

本项目废水排放量为34.02m3/d。主要为纯水制备系统废水、生活污水等，均经管网排至南堡开发区污水处理厂。

供热：厂区冬季采用空调取暖，生产采用电加热，2，6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚医药中间体精制的水精馏采用1台1t/h天然气锅炉提供热源，本项目天然气用量为36万m3。

### 10.1.2环境质量现状

（1）环境质量现状

由环境空气质量现状监测结果可知，项目所在区域除PM2.5指标外，其余指标均未超标，表明区域环境空气质量一般，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求。

由地下水监测结果可以看出，区域地下水潜水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准。

由环境噪声质量现状监测结果可知，区域噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准要求，厂址区域声环境现状良好。

（2）区域污染调查

区域内主要大气污染物为NOX，污染负荷比为88.65%，主要大气污染源为唐山三友热电有限责任公司，污染分担率占47.19%；区域内主要废水污染物为COD，污染负荷为68.66%，主要水污染源为南堡经济开发区污水处理厂，污染分担率占46.13%。

### 10.1.3拟采取的环保措施可行性

（1）废气

工艺废气：①本项目有机废气废气及HCl依托唐山金元生物技术有限公司有机废气处理装置并对其提升改造后处理，改造后的工艺为：“臭氧发生器+化学洗涤塔+活性炭吸附”；原料药合成过程破碎、筛分、烘干产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后引至有机废气处理装置继续处理有机废气，处理后各废气中HCl、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1中排放限值要求，治理措施可行。

②2,6-二叔丁基-4-亚硝基苯酚干燥产生的颗粒物经收集后经脉冲布袋除尘器处理后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，治理措施可行。

③天然气锅炉燃烧废气经1根15m高排气筒排放，污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，且锅炉烟筒不低于8m的要求；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。

无组织废气：无组织废气经预测可以达标排放。

综上所述，本项目采取的无组织防治措施可行。

（2）废水

本项目排放废水主要为纯水制备系统废水、生活污水等，满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，同时满足南堡开发区污水处理厂进水水质要求后，排入南堡经济开发区污水处理厂。

（3）噪声

项目噪声主要来自风机、泵类、空压机、粉碎机、振荡筛、包装机、烘箱、干燥机等设备，各噪声源噪声级在80~95dB（A）。噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、车间合理布局三方面考虑，主要采取低噪设备、减振、厂房隔声、消声等降噪措施，并经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声防治措施可行。

（4）固体废物

本项目产生的危险废物暂存于危废间，然后委托有资质单位处理；一般固废妥善处置。

综上所述，本项目所有固体废物均被妥善处置，不外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。因此本项目采取的固体废物处理措施可行。

（5）防渗

为防止污染地下水，工程根据周转物料性质采取了相应措施。合理选材，加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生；工程不同场所采取不同的防渗措施，采取上述措施后，全厂区防渗层的渗漏系数小于1.0×10-7cm/s，污染物渗入地下的量极小，因此，工程防腐、防渗措施可行。

### 10.1.4项目实施后环境质量变化趋势

（1）环境空气质量变化趋势

通过预测可知，各因子中无组织（面源）非甲烷总烃最大落地浓度占标率Pi最大，为8.4%，在采取本环评所提措施后，外排废气对周围的环境影响较轻，项目建设不会对周围敏感点大气环境产生明显不利影响。

1）大气环境防护距离

本项目大气环境防护距离计算结果为0，无超标点。

2）卫生防护距离确定

本项目卫生防护距离为100m，目前最近敏感点为厂址东南1750m的滨海花园小区，可满足卫生防护距离要求。建议在拟建项目周边100m范围内禁止建设居民住宅、学校、医院等环境敏感点。

（2）水环境质量变化趋势

1）地表水

本项目废水主要为纯水制备产生的浓水及生活污水，产生后经管网排入南堡开发区污水处理站。

2）地下水

工程产生的污染物主要是通过废水入渗来影响地下水环境。其对地下水的污染途径主要有：①通过生产车间及原料仓库地面渗入地下；②通过厂内下水管网及污水处理站渗入地下；③通过厂外排水管网渗入地下。

项目所排废水对地下水的影响程度与排污强度和该区域土壤、水文地质条件等因素有关。通过对区域水文地质条件分析表明，工程所在地域地表土壤防渗能力一般，因此防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。为了保护地下水，项目建设时考虑了相应的防腐防渗措施，针对不同工段的污染特点，采取具体的防腐防渗措施。防渗层的渗漏系数均小于1.0×10-7cm/s，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对地下水产生不利影响。

（3）声环境质量变化趋势

本项目噪声源对各评价点的贡献声级在38.34~43.25dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。和现状噪声值叠加后，厂界昼间噪声预测值在50.47-58.79dB(A)之间，厂界夜间噪声预测值在47.12-49.18dB(A)之间，厂界噪声预测值较现状值有所增加，厂界满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）3类区标准。因此，项目不会对周围居民产生不良影响。

（4）固体废物环境质量变化趋势

本项目各种固体废物均得到合理处置，不会对环境产生明显不利影响。

### 10.1.5环境风险评价

唐山金元生物制药有限公司制定了完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施。从风险分析的结果来看，本项目环境风险在化工行业风险值可接受水平范围内。

### 10.1.6环境管理与监测计划

唐山金元生物制药有限公司设置专门的环保机构，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作。为了有效监测厂内污染物的排放情况及项目运行可能对环境造成的影响，本项目制定了相应的污染源监测计划和环境质量监测计划。

### 10.1.7污染物排放总量控制分析

项目投产后污染物排放总量控制目标建议值为：COD：0.51t/a、氨氮：0.05t/a；SO2：0.048t/a、NOX：0.146t/a。

### 10.1.8公众参与

通过张贴公示及发放调查表，对不同年龄段、不同性别、不同文化层次、不同职业等群众进行调查，统计结果表明：从公众调查统计分析结果可以看出，被调查公众对该项目建设持支持态度的占58.1％，持无所谓态度的占41.9%，无反对意见；61.3％的被调查者认为本项目所选厂址合理，38.7%的人不关心，无反对意见。调查结果表明，被调查公众均对环境问题比较关心，项目运营期关注最多的环境问题是废水和废气，分别占被调查者的80.6％和16.1％；有1％的人认为工程建成后对其生活质量有很大提高，67.7%的人认为略有提高，31.3%的人认为基本无影响。调查结果表明：本项目建设和厂址选择得到绝大多数被调查公众的支持。

### 10.1.9工程可行性结论

该工程建设符合国家产业政策，厂址选择可行，清洁生产指标达到了国内先进水平，并采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，项目建设不会改变周围环境质量等级，从环保的角度考虑，该项目建设是可行的。

## 10.2建议

（1）严格执行“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

# Text boxes

+

+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

+

Ⅳ

Ⅴ

厂区

项目位置

项目位置