《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 高性能陶瓷材料研发生产及新型装饰技术骨瓷研发生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山卓之信新材料有限公司 |
| 法人代表 | 亢漫漫 | 联 系 人 | 冯新坦 |
| 通讯地址 | 南堡开发区4号路南侧，23号路东侧（唐山佳博刷业有限公司院内） |
| 联系电话 | 15832539001 | 传真 |  | 邮政编码 | 063200 |
| 建设地点 | 南堡开发区4号路南侧，23号路东侧（唐山佳博刷业有限公司院内） |
| 立项审批部门 | 河北唐山南堡经济开发区行政审批局 | 批准文号 | 南开审批投资审字（2019）52号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3074 日用陶瓷制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 9999.8 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中:环保投资(万元) | 24 | 环保投资占总投资比例 | 2.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 项目由来： 由于中国市场经济的快速发展，市场对陶瓷的需求量越来越大，并且陶瓷行业迅速发展，陶瓷制品品质逐渐提高，在此背景下，唐山卓之信新材料有限公司拟在南堡开发区建设高性能陶瓷材料研发生产及新型装饰技术骨瓷研发生产项目，项目建成后主要生产浮雕系列陶瓷、抗菌系列陶瓷和易洁系列陶瓷。浮雕系列陶瓷花样精美，抗菌系列陶瓷、易洁系列陶瓷，便于清洗，并能在日常使用过程中，抑制细菌滋生，产品均为新型陶瓷制品，适应市场需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十九、非金属矿物制品业—54、陶瓷制品”，应编制环境影响报告表。 受唐山卓之信新材料有限公司，唐山赛特尔环境技术有限公司承担了该项目（高性能陶瓷材料研发生产及新型装饰技术骨瓷研发生产项目）环境影响评价工作，接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 工程内容及规模： ⑴项目名称：高性能陶瓷材料研发生产及新型装饰技术骨瓷研发生产项目。 ⑵建设单位：唐山卓之信新材料有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：南堡开发区4号路南侧，23号路东侧（唐山佳博刷业有限公司院内）（118.245139°东，39.244803°北）。 ⑸产品及生产规模：本项目主要生产免加彩餐宴用白瓷以及新型功能技术高档餐宴用白瓷，分为浮雕系列产品、抗菌系列产品和易洁系列产品，具体为瓷杯、瓷碗、瓷缸等产品，建成后年产日用白瓷200万件。产品方案如下： 表1 产品方案 序号 产品 类别 生产规模 备注 1 浮雕系列产品 白瓷 100万件/年 免加彩 2 抗菌系列产品 白瓷 50万件/年 免加彩 3 易洁系列产品 白瓷 50万件/年 免加彩 4 合计 200万件/年 --- ⑹项目组成：本项目租赁现有厂区进行项目的建设，主要构建筑物一览表见下表。 表2 建构筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 层数 备注 1 办公楼 1192 2 其中一层为大厅和库房，二层为办公区域；H=9m 2 生产车间 1512 1 复合钢结构，H=9m 3 合计 2704 --- --- ⑺工作制度及定员：本项目年工作300天，每天2班，每班8小时，其中电炉窑为夜间运转，其他设备为9:00~17:00。劳动定员29人，其中管理、技术人员2人，工人27人。 ⑻工程投资：本工程总投资为1000万元，其中环保投资24万元，占总投资2.4%。 ⑼项目占地面积：本项目总占地面积为9999.8平方米。 ⑽主要原材料及能源消耗见下表。 表3 主要原材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 泥棒 t/a 400 外购成品 2 泥浆 t/a 100 外购成品 3 釉浆 t/a 30 外购成品，液态 4 抗菌、易洁添加剂 t/a 0.5 外购成品；粉状，25kg/袋 5 石膏模具 件/a 6000 外购成品 6 匣钵 件/a 1500 外购成品 7 润滑油 t/a 0.04 20kg/桶 8 液化石油气 t/a 0.9 食堂用气 9 电 万kwh/a 15 市政电网提供 10 水 t/a 789 市政供水管网 ⑾生产设备见下表。 表4 主要生产设备及设施表 序号 设备名称 数量 备注 1 球磨机 1台 0.8t 2 振动筛 1台 Φ800mm湿法 3 气动隔膜泵 1台 QBY型铝合金 4 节能电窑 2座 1.8m3 5 滚压成型机 9台 宝丰Φ254mm型、宝丰Φ300mm型、宝丰Φ500mm型 6 抛光机 1台 Φ=1800mm 7 空压机 2台 LG7BZ型 8 节能电素烧窑炉 3台 每台2.4m3 9 节能电釉烧窑炉 4台 每台2.4m3 10 注浆电辅助加热器 1台 功率20kw 11 数控喷釉机 2台 --- 12 刷验平台 2座 每座1.5m×1m 13 吹胎平台 1座 0.8m×1m 14 气枪 1台 15 脉冲布袋除尘器 1台 8000m3/h 16 喷釉除尘器 2套 每套为雾化喷淋+阻隔板+水箱，风机风量为3000m3/h，水箱容积为1m3 ⑿给排水及取暖： ①给、排水：本项目用水取自自来水管网，满足本项目用水需求，新水总用量为2.63m3/d（789m3/a）；循环水量为1.5m3/d（450m3/a）。 本项目用水主要为水验过程用水，喷釉除尘用水，球磨机、振动筛冲洗用水和职工生活用水。 ①水验时人工用海绵在水盆中蘸水对毛坯件进行水验，水验过程会有水滴落至水盆内，水盆内的废水倾倒至水桶中定期外卖。则新水用量为0.08m3/d（24m3/a），其中20%损失，80%作为固废外卖。 ②喷釉过程采用专用喷釉除尘器（雾化喷淋+阻隔板+水箱）处理废气，此过程用水循环使用，不外排，仅定期补充新水，循环水量1.5m3/d（450m3/a），定期补充新水量为0.2m3/d（60m3/a）。 ③球磨机、振动筛冲洗用水：项目球磨机及振动筛每30天需用清水进行冲洗，用水量为0.9m3/次，则年用水量为9m3/a，折合后每天用水量为0.03m3/d，其中20%损失，80%排入水桶中作为固废外卖。 厂区共有员工29人，厂区不设宿舍和洗浴等设施，设置食堂和简单休息室，厕所为水厕，生活用水量按80L/人·d计，生活用水量为2.32m3/d（696m3/a），生活污水产生量按80%计，为1.856m3/d（556.8m3/a），其中食堂废水经油水分离器处理后和其他废水共同排放至市政污水管网，最终排放至南堡经济开发区污水处理厂处理。 图1 项目水量平衡图 m3/d ②取暖：本项目办公室冬季取暖采用单体空调，车间采用窑尾余热进行取暖。 ⒀地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于南堡开发区4号路南侧，23号路东侧（唐山），地理位置见附图1。 平面布置：项目建成后北侧为办公楼和生产车间，南侧为空地；其中办公楼1层为大厅和库房，2层为办公生活区域；生产车间分为东西两个区域，其中西侧从北至南依次为滚压成型区、刷验区、炉窑区和注浆成型区，东侧从北至南依次为实验区、抛光区和喷釉区。大门位于西厂界。 周边关系：项目北侧为唐山云博机械设备有限公司，西侧为园区路，隔园区路为空地，东侧和南侧均为空地。项目平面布置见附图2，周边关系见附图3。 本项目所在区域周围无饮用水保护区、重点文物保护区。该区域不属于生态敏感区与脆弱区、社会关注区。项目环境保护目标为项目东侧1500m处的曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区，项目东南侧1685m处的曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区缓冲区，项目东南侧3055m处的曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区核心区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用现有厂区，闲置多年，内部已经搬空，无与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 南堡经济开发区是唐山湾“四点一带”重要组成部分。地处曹妃甸和天津滨海新区两大经济板块之间，背靠唐山市，面向曹妃甸大港，铁路、公路、海运等交通条件便捷。南堡经济开发区唐山市唯一的海洋化工产业基地。围绕“大盐场、大碱厂、大港口、大油田”，已经形成以海洋化工为特色，上游海盐生产，中游“两碱一化”，下游氯气利用的“三大板块”，构筑了海洋化工循环产业体系。南堡经济开发区是曹妃甸新区最具活力的投资板块之一。东部10.56平方公里的扩区工程，南部40平方公里的曹妃甸西港池和临港产业区，使南堡开发区具有了建设大项目、发展大产业的承载空间。 项目所在地的南堡地区地质为第四纪全新统及晚更新统构成，其地质构造属于华北坳陷区次一级单元黄骅坳陷。位于丰南县冲积平原和滨海洼地两种地貌类型之一的滨海洼地上，所在地海拔高程在1.5～3之间。地势低平，地形坡度不大于0.14%。地质钻探该区土层分层自上而下为：素填土、亚粘土层、轻亚粘土、亚粘土。 2、气候气象 项目所在区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。年平均气温为12.1℃，最热月平均气温26℃，最冷月平均气温-4.2℃；年平均空气相对湿度65%；年平均降雨量558.6mm，降水多集中在6-8月，占全年降水量的70%；年平均蒸汽量2295.2mm；最大积雪深度190mm；最大冻土深度0.7m；年累积日照时间2717.6小时。 区域2008年主导风向不明显；夏季主导风向为E-NE方向，风频和为40.94%；冬季主导风向为W-NW方向，风频和为40.5%。年总平均风速为4.6m/s。 全年各类温度带频率中，中性类最高，为65.16%，稳定类所占频率为16.98%，不稳定类为17.87%，从稳定度的频率分布看，区域大气湍流状况对污染物的扩散有利。 3、地表水 本项目所在区域地表水主要为黑沿子排干。 黑沿子排干河发源于滦南县武庄（在唐海县小戟村以上小戟门河，以下称黑沿子排干渠），在距入海口2km处与沙河汇合入海。全长42.2km，流域面积240km2。目前主要接纳沿途工厂的污水、是开发区唯一的排污渠道。小戟门河原为天然排沥河道，发源于滦南县武庄窠，于小戟门村西汇入草泊水库。1962年开挖黑沿子排干，1965年将小戟门河和黑沿子排干接通，于黑沿子村东河晒和汇合后入海。该河全长42.2km，流域面积240km2，承担滦南、丰南及唐海汛期排洪任务。黑沿子排干上现有三座闸，丰南县大新庄闸，年调蓄水量45万m3；沿庄调节闸，年调蓄水量150万m3；唐海县八农场的六孔闸，年调节水量150万m3。黑沿子排干草桥至沙河入口长14.7Km，至入海口处无防潮蓄水闸。黑沿子排干是开发区唯一的排污渠道，在非养虾季节接纳开发区的生产废水和生活污水，养虾季节只接纳生活污水，生产废水实行定期排放制度。 本项目生活污水经市政污水管网，最终排入南堡经济技术开发区污水处理厂进行统一处理。 4、地下水 本地区地质构造属第四纪全新世及晚新世构成，底层基本上呈水平分布，参照唐山碱厂工程地质勘探资料，80米深度内自上而下分为十层，表层黏土，中为亚黏土，深层为轻亚黏土。上部地耐力为90kPa，下卧层地耐力为220 kPa。根据国家地震局地质大队1976年11月编印的《京津唐地区地震烈度区划图》，该地区为七度和八度交界区，1976年唐山发生大地震，沿河道出现喷砂冒水和土壤液化现象。 水文地质属滨海冲洪积、海湖积低平原水文地质区。地下水层主要由冲洪积、海积和湖积等沉积作用形成的中砂、中细砂层构成。第四系含水层分为三个含水组。浅层地下水咸水广布，底板埋深10-110米，属潜水-微承压水，矿化度达2-48g/L，属卤水氯化钠型水，与第二含水组以黏沙上隔开；第二层水组埋深120-360米，单层厚度南侧，荣华道北侧5米，与第二含水组以砂黏上隔开；第三层水组底板深度在400米以下。深层地下水一般为地矿化度（0.4-0.6g/L）软水，水温19.5-25℃，目前水位-16-20米，据水利局1975-1988年统计，水位年降速1.1米。该区域主要开采利用中深层地下水，其水化学类型属碳酸盐钠型水。地下水流向与地形及河流流向基本一致，水利坡度由北向南逐渐变缓，流向为从东北流向西南。 5、土壤植被 本区境内的土壤分布深受地貌、地形和水文地质条件的影响，各类土壤随地形的起伏，呈有规律的分布。褐土分布在地势相对比较高的低山丘陵和冲洪积平原上；潮土分布在冲洪积平原和低平原洼地上；沼泽土处于低平原积水洼地上。 本区主要植被有人工落叶和人工阔叶林，如杨、柳、榆、槐等，经济林有苹果、红果、梨等，灌木有酸枣、荆条；农作物以小麦、玉米、棉花、水稻等为主。 6曹妃甸区湿地和鸟类自然保护区 6.1 曹妃甸区湿地和鸟类自然保护区介绍 唐海湿地和鸟类自然保护区是2005年9月经河北省人民政府批准建立的省级自然保护区，河北省人民政府办公厅以办字（2008）15号、冀政办函（2012）80号同意唐海湿地与鸟类自然保护区的范围和功能区的调整，现唐海县并入曹妃甸开发区，唐海湿地和鸟类自然保护区更名为曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区，曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区位于原唐海县境内，东经118 °15′ 42″-118 °23 ′24″、北纬39° 9′ 24″-39 °14′ 28″，总面积10064公顷，其中核心区面积3504公顷，占全区31.7%；缓冲区面积1503公顷，占全区13.6%，实验区面积6057公顷，占全区54.7%，是一个由草甸、水体、野生动植物、湿地植被等多种生态要素组成的湿地生态系统，保护区生态多样性十分丰富，以海淡水湿地生态系统和国家Ⅰ、Ⅱ级鸟类为主要保护对象，保护区北依沿海公路以南800m处，南与南堡盐场相连，东靠青林公路以西1500m处的斗渠，西以三排干为界，包括原唐海县七农场、十一农场和四农场的部分区域，南北长约13km，东西平均宽为8km。 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区是以保护和恢复滨海湿地生态系统为目标，以保护珍惜水禽为宗旨，集自然生态保护、生物多样性保护、生态科学研究和生态经济示范于一体的综合性湿地自然保护区。保护对象为湿地生态系统和以湿地为栖息地的珍禽水兽。保护区类型属于以鸟类及其栖息地保护为主的野生动物类型自然保护区。 该保护区位于潮上带，是多种候鸟迁徙的驿站，多种野生动物的觅食栖息地，形成了比较复杂的水陆动植物共生体系，保护区生物资源十分丰富，共有野生高等植物63科164属239种；鸟类17目52科307种；哺乳、爬行及两栖动物24种，鱼类124种。同时还有众多的浮游动植物、底栖动物及贝类、虾蟹等，曹妃甸保护区鸟类资源有重要保护价值的鸟类257种，其中国家Ⅰ级保护鸟类9种，国家Ⅱ级保护鸟类41种，有重要科学研究价值的鸟类207种，曹妃甸湿地是我国东部沿海候鸟南北迁徙，也是东亚-澳大利亚候鸟迁徙的重要“驿站”。 本项目位于曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区的西部，厂界最近距离保护区核心区3055m，距缓冲区1685m，实验区1500m，不在其各类保护区范围内。 6.2 曹妃甸区湿地和鸟类自然保护区保护要求 （1）国际法律相关规定 根据中华人民共和国自然保护区条例，第十八条规定：自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区，自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍惜、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入，核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动，缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学实验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。 第三十二条规定：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设备，在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施，建设其他项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施，在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。 本项目东侧距曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区核心区3055m，距缓冲区1685m，实验区1500m，不在曹妃甸鸟类和湿地省级自然保护区范围内。 （2）曹妃甸湿地和鸟类自然保护区的相关规定 根据《曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区管理办法》，该自然保护区划分为核心区、缓冲区和实验区，保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及野生动植物的集中分布地为核心区：核心区外围为缓冲区；缓冲区外围为实验区。 保护区的核心区未经批准禁止任何个人和单位进入，因科学研究确需进入时，应事先向曹妃甸区湿地管理处提出申请并报曹妃甸区人民政府批准。在保护区内从事涉及保护对象的科研活动，必须事先向曹妃甸区湿地管理处提出书面申请，提交活动计划，经湿地管理处批准后方可进行。活动结束后，将其活动成果的副本提交曹妃甸区湿地管理处，在保护区的实验区内从事任何项目建设和生产必须符合保护区的总体规划和有关法律法规要求，须经曹妃甸区湿地管理处批准后按程序上报有关部门审批和实施，在保护区外围保护地带建设的项目，不得损害保护区内的环境质量和生态功能。 本项目东侧距曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区核心区3055m，距缓冲区1685m，实验区1500m，不在曹妃甸鸟类和湿地省级自然保护区范围内，项目废水排入南堡经济开发区污水处理厂，外排废水和自然保护区不发生关系，经预测得出本项目外排废气不会改变自然保护区的大气环境质量，本项目建设符合国家法律对自然保护区的保护规定和曹妃甸区和鸟类省级自然保护区保护要求。 7.生态环境质量现状调查与评价 7.1 本项目评价区域范围内现状调查与评价 南堡经济开发区位于荣福道南侧，荣华道北侧，厂区现状为空地，项目用地类型为工业用地，项目评价范围内多为空地与现状道路。 （1）土地利用现状调查 项目区土地利用以工业用地为主，现已规划为城市建设用地。原有农林用地受城市建设需要大部分已弃耕，原有农作物已被荒草替代。 （2）植被类型现状调查 评价区域现状主要为城市生态系统（工业企业），土地开垦的历史久远，人类活动影响巨大，自然植被已经极少存在，多为一些廖科、藜科、莎草科草本植物存在，且覆盖度较低。受开发建设需要，开发区规划范围内的原有农业用地已被征用。除少部分近期未开发地段尚在耕作外，大部分已荒废，原农作物已被野生杂草替代。 （3）动物资源 项目区野生动物组成较单一，主要野生动物鸟类为麻雀、燕子、喜鹊、乌鸦、黄雀；爬行类有蛇、蝎虎等；两栖类有青蛙、蟾蜍等；其它有蜘蛛、蚯蚓、蜈蚣等。 7.2 生态敏感目标现状调查与评价 曹妃甸区内湿地和鸟类省级自然保护区，该保护区位于唐海县西南部，北依沿海公路以南800m处，南与南堡盐场相邻，东靠青林公路以西1500m处的斗渠，西以三排千为界。包括原唐海县七农场、十一农场和四农场的部分区域，南北长约13km，东西平均宽约8km。 （1）核心区 核心区的作用是保护区内的自然资源和自然环境，该区要尽量保持生态系统和生物物种不受人为干扰，在自然状态下演替繁衍，应具有完整性和安全性。 核心区位于整个保护区的西南部，这里的自然生态环境最好、水域面积较大、水质最好、受干扰破坏最小，是保护区中最具代表性区域，是众多鸟类尤其是珍稀鸟类最为集中的栖息地，核心区面积3504hm2，占保护区总面积的31.7%。该区域没有固定居民，有大面积的芦苇湿地，每年迁徙季节有大批候鸟在此觅食、栖息。 （2）缓冲区 缓冲区的作用是缓解外界压力，阻止人为活动对核心区的影响，对核心区生态系统及生存的物种保护具有必不可少的意义。该区域内可进行有组织的科学研究、实验观察，安排必要的检测项目和野外巡护与保护线路。 缓冲区位于核心区外围，将核心区与实验区相隔，可以防止和减少外界对核心区的干扰和影响，缓冲区面积1503hm2，占保护区面积的13.6%，生态类型有水域、沼泽等自然湿地和少量稻田等人工湿地。 （3）实验区 实验区位于缓冲区外围，它对核心区进一步起到缓冲作用，而且实验区的划分应在围绕保护主题的前提下，留出教学实习、多种经营和社区发展用地。实验区面积6057hm2，占保护区总面积的54.7%。 （4）湿地保护现状 经现状调查及遥感解译资料，自然保护区目前保护状况较差，除核心区七农场西部和十一农场南部的一小部分仍保留为天然湿地之外，其余部分均已开发为池塘或者农田，鸟类主要在此觅食、栖息。其他区域出现停留较少。 图2 保护区功能区划图 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境 1995年，河北省人民政府冀政函[1995]127号文《河北省人民政府关于同意建立南堡经济开发区的批复》，同意建立南堡经济开发区。 随着唐山“四点一带”开发建设战略的实施，南堡开发区被纳入曹妃甸开发区范围。原有的15平方公里已不能满足区域产业发展和开发区布局的需要，为适应加快发展的需要，扩区19.92平方公里，总规划面积34.92平方公里。 针对新的扩区方案，南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划(2013-2020）》。目前，该规划环评已批复。 南堡经济开发区规划面积约为34.92平方公里，分为东区和西区，西区北至沿海公路，东区东临三排干、北依唐曹高速、南至南堡盐场、西至二十二号路周边区域，总面积10.56平方公里，发展定位为机械加工业、电子工业（组装）、软件研发费、动漫产业等；西区北至沿海公路，南至南环路，东至二十一号路，西至西外环路向西延伸950米左右，总面积24.36平方公里，发展定位为化工、化纤、新型建材，规划期限为2014-2020年，近期2014-2016年，远期2017-2020年。 2、产业定位 南堡经济开发区以化工、化纤、新型建材、机械加工及其他一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。 3、区域环评情况 《南堡经济技术开发区总体规划》于1990年4月得到河北省人民政府批复（[1990]37号），开发区占地面积15平方公里。《南堡经济技术开发区区域环境影响报告书》由河北省环境科学研究院于1994年编制完成，1994年9月得到河北省环境保护局批复（冀环开函[1994]78号）。 随着唐山“四点一带”开发建设战略的实施，南堡开发区被纳入曹妃甸开发区范围，原有的15 km2已不能满足区域产业发展和开发区布局的需要，为适应新形势下的战略发展需要，该区牢牢把握省级开发区升级的战略机遇，扩区19.92 km2（其中包括省政府冀政函[2009]88号文已批复的11 km2），总规划面积34.92 km2。南堡经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《唐山南堡经济开发区总体规划（2014-2020）》。 《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》2014年9月得到河北省环境保护厅批复（冀环评函[2014]1128号）。 河北省环境保护厅出具了《关于转送唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函2014[1128]号）。 4、公用工程 4.1给水工程 开发区内生活用水及部分工业用水由南堡供水公司供水系统统一供给，水源为地下水，供水能力0.86万m3/d（315万m3/a）。三友集团采用集团自备供水系统，水源引自陡河水库地表水及草泊水库地下水，陡河水库供水能力4.1万m3/d（1500万m3/a），草泊水库38眼水井，供水能力5.5万m3/d（2000万m3/a）。 根据《南堡开发区曹南引水工程项目申请报告》，开发区于6号路北侧、8号路东侧建设净水厂一座，以陡河水库为水源，从曹妃甸区第十一农场双龙河西岸曹妃甸陡河供水工程主管线57+685位置至南堡开发区建设19km输水管线，引水量6.9万m3/d(2500万m3/a)。该水厂建成后，关闭自备水井，南堡开发区总供水能力11万m3/d（4000万m3/a）。 4.2供热工程 根据开发区供热规划，开发区供热由三友热电、东区新建锅炉房及现状企业锅炉负责。 4.3供电工程 电源规划：现状220kV南化变及规划220kV堡南变为城区110kV电网主电源点。 电网规划：（1）220kV电网：形成以220kV南化变、堡南变为顶点，220kV电网为骨架的输电格局。规划期末，共有220kV变电站2座。保留现状220kV南化变高压进线。 新建220kV高压进线采用架空方式，单塔走廊预留宽度40米。 （2）110kV电网：110kV变电站按负荷分区建设“手拉手”供电格局。规划期末，110kV变电站10座，其中保留用户变2座、保留现状南堡变、另新建7座。沿城市外围建设110kV高压环网，110kV高压走廊单塔控制宽度20-25米。 （3）10kV中压配网：规划城区10kV中压配网采用电力排管入地敷设，并保持与周围管道及建筑物的安全距离。 4.4南堡经济开发区污水处理厂及中水回用工程 南堡经济开发区污水处理厂位于城西工业区，现状处理能力8万m3/d，再生水规模2万m3/d.。规划升级改造现状污水处理厂，并扩建处理规模为6万m3/d的污水处理设施、处理规模为6万m3/d的再生水系统，污水总处理能力达到14万m3/d，总再生水处理能力达8万m3/d，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》的一级A标准。到规划期末，开发区内污水处理率应达到100%。出水一部分供给南堡开发区中水回用工程，另一部分排入黑沿子排干排入渤海。 南堡开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟→絮凝沉淀”，主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定，进水水质为COD500mg/L，出水质量能够达到设计标准。 南堡开发区污水处理厂于2005年11月20日通过河北省环境保护局组织的环保设施竣工验收，2014年底将处理规模扩建至14万m3/d。目前已投入使用。 5、本项目与规划符合性分析 根据《唐山南堡经济开发区总体规划》（2014-2020），开发区定位为河北省化工产业示范基地、曹妃甸开发区西部现代化工业新城、新兴临海港口产业核心区。 产业定位为以化工、化纤、新型建材、机械加工及其它一类工业为主导发展产业。全面择优发展，加速建设成为滨海新城；大力发展第三产业，利用区内资源优势，全面带动服务业的发展。本项目产品为日用陶瓷，和卫生陶瓷类似，属于新型建材，符合南堡经济开发区总体规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量现状数据采用河北省生态环境厅公开发布的《2018年唐山市环境状况公报》中空气质量数据，具体情况见下表。 表5 2018年区域环境质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 34 60 56.7 达标 NO2 56 40 140 不达标 PM10 110 70 157 不达标 PM2.5 60 35 171 不达标 CO 日平均质量浓度的第95百分位数 3300 4000 82.5 达标 O3 日最大8h平均浓度的第90百分位数 197 160 123 不达标 由上表可知，SO2的年平均质量浓度、CO的日平均质量浓度的第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度和O3的日最大8h平均浓度的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》(唐办发[2018]2号)、《唐山市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 （2）项目所在区域污染物环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 本次评价项目所在区域基本污染物环境空气质量现状数据选取与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的新立小学、曹妃甸冀东油田职工医院2018年连续1年的监测数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法进行统计，统计结果见下表。 表6 本项目所在区域空气质量现状评价表 点位名称 监测点坐标 污染物 年评价指标 评价标准/（µg/m3） 现状浓度/（µg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 N E 新立小学 39.29029 118.45593 SO2 年平均浓度 60 23.2 38.6 0 达标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 18.6 新立小学 39.29029 118.45593 24小时平均第98百分位数 150 48 0.32 0 达标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 45 新立小学 39.29029 118.45593 NO2 年平均浓度 40 40.9 106.3 100 超标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 42.5 新立小学 39.29029 118.45593 24小时平均第98百分位数 80 85 113.8 100 超标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 91 超标 新立小学 39.29029 118.45593 PM10 年平均浓度 70 108 154.3 100 超标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 81.8 超标 新立小学 39.29029 118.45593 24小时平均第95百分位数 150 189 122.7 100 超标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 154 超标 新立小学 39.29029 118.45593 PM2.5 年平均浓度 35 49.7 142 100 超标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 38.6 超标 新立小学 39.29029 118.45593 24小时平均第95百分位数 75 107 142.7 100 超标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 90 超标 新立小学 39.29029 118.45593 CO 24小时平均第95百分位数 4000 2200 55 0 达标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 2200 达标 新立小学 39.29029 118.45593 O3 日最大8小时平均第90百分位数 160 192 133.1 100 超标 曹妃甸冀东油田职工医院 118.4359 39.2768 213 超标 由上表可知，SO2 年平均质量浓度、保证率日平均质量浓度，CO 保证率日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中相应浓度限值；NO2 年平均质量浓度、保证率日平均质量浓度，PM10 年平均质量浓度、保证率日平均质量浓度，PM2.5年平均质量浓度、保证率日平均质量浓度，O3保证率日最大8小时平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中相应浓度限值。 项目评价范围内曹妃甸湿地和鸟类自然保护区为一类区，为了了解该区域环境空气质量情况，本项目引用《曹妃甸石化产业基地总体发展规划环境影响报告书检测报告》于2016年1月5日~11日进行的环境空气现状监测，结果如下： 表7 曹妃甸湿地和鸟类自然保护区环境空气质量现状一览表 监测日期 监测项目 2016.01.05 2016.01.06 2016.01.07 2016.01.08 2016.01.09 2016.01.10 2016.01.11 二氧化硫 (mg/m3) 1h平均值 0.014~0.046 0.01~0.036 0.011~0.027 0.008~0.031 0.022~0.041 0.015~0.043 0.013~0.047 24h平均值 0.026 0.020 0.018 0.016 0.030 0.025 0.028 二氧化氮 (mg/m3) 1h平均 0.019~0.036 0.012~0.046 0.013~0.041 0.016~0.035 0.02~0.047 0.018~0.051 0.016~0.049 24h平均值 0.025 0.029 0.023 0.024 0.034 0.030 0.031 一氧化碳(mg/m3) 1h平均 1.07~1.79 0.59~2.82 0.87~1.83 0.67~1.87 0.72~2.16 0.94~2.33 0.7~1.8 24h平均值 1.3 1.62 1.48 1.34 1.44 1.5 1.26 TSP (mg/m3) 24h平均值 0.205 0.218 0.183 0.197 0.270 0.233 0.251 PM10 (mg/m3) 24h平均值 0.109 0.125 0.116 0.097 0.138 0.120 0.134 PM2.5 (mg/m3) 24h平均值 0.049 0.058 0.066 0.049 0.073 0.070 0.053 由上表可知，SO2、NO2、一氧化碳的1h平均浓度和24h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准；PM10、PM2.5 24h平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准。 ②其他污染物环境质量现状评价 本次评价中其他污染物为TSP。2019年7月7日~13日对项目所在地TSP进行了监测。监测点信息见以及监测结果见下表。 表8 其他污染物TSP监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m N E 厂区下风向 39.245 118.2448 TSP 2019.7.7~2019.7.13 厂区范围内 35 表9 其他污染物TSP环境质量现状监测结果 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准/μg/m3 监测浓度范围/μg/m3 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 N E 厂区下风向 39.245 118.2448 TSP 24小时平均 300 107~156 52 0 达标 由上表可以看出，其他污染物TSP 24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 2. 地表水环境 ① 排污沟入黑沿子排干水质分析 大潮期：非离子氨和CODMn超标，超标率为100%；pH、硫化物和油类不超标。 小潮期：pH、非离子氨和CODMn、油类超标，超标率为100%，只有硫化物不超标。 其主要原因是部分企业排放的工业废水和开发区生活污水。 ② 黑沿子排干水质分析 大潮期：pH的范围为8.10～8.28；非离子氨浓度范围为0.60～0.12mg/L之间，超标率为100%，主要原因是焦化厂等排污造成的；CODMn浓度范围为7.58～11.61mg/L之间，超标率为100%；硫化物浓度范围为0.01～0.03 mg/L之间，不超标；油类范围为0.025～0.058mg/L之间，不超标。 小潮期：pH的范围为8.03～9.41，超标原因主要来自上游排放的污水和开发区排污沟排水所致；非离子氨浓度范围为0.90～5.23mg/L之间，超标率为100%，主要原因是上游排污水（焦化厂等）和开发区排污沟排水造成的；CODMn浓度范围为13.63～39.17mg/L之间，超标率为100%，超标原因主要是黑沿子桥附近码头渔船排污水所致；硫化物浓度范围为0.02～0.10 mg/L之间，不超标；油类浓度范围为0.088～0.177mg/L之间，超标率100%，超标原因主要是来自码头船只的排污，其中渔船排的含油污水、油的跑、冒、滴、漏是主要污染。 3. 声环境 项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 4.生态环境： 由于曹妃甸工业区处于唐山南部滨海地区，是土壤盐渍化最为突出的地区，土壤沙化、土碱水咸，植被覆盖率低。曹妃甸工业区内的土地由渤海底积淤泥吹填而成，造陆后地基软，土壤中含水量高、含盐量高，脱盐降碱依靠自然降雨。区内土质黏重，透气性差，水矿化度高达11.7～33.8g/L。 工业区内植被生长的立地条件较差，区内的绿化建设均需采用客土栽植，客土厚度约为1米，树木绿化的成本较高，不耐盐碱树种成活率低，区内生态建设具有一定难度。 现状工业区内现状总体呈现灰色景观，绿地主要为厂区和道路防护绿地以及临港商务区内的公共绿地。绿地以点、带状建设为主，复层植物景观不足，树种较为单一，生物多样性水平不高。已建成绿地养护管理水平不高，土壤呈现返盐碱化状态，需要充足的淡水灌溉。另外。由于工业区生态建设滞后，四季风沙严重, 给冬季植物越冬带来一定困难。 根据《2016年中国海洋环境质量公报》，海洋生态系统处于亚健康状态，海域浮游植物234种，主要类群为硅藻和甲藻；浮游动物89种，主要群类为桡足类和水母类；大型底栖动物349种，主要群类为环节动物、软体动物和节肢动物。渤海湾海洋沿岸超标排放和围填海工程是影响渤海湾生态系统健康的主要因素。渤海是我国唯一的内海，因其地貌形态和海洋水动力条件、海洋自净能力十分有限，生态环境脆弱。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于南堡开发区，根据“营运期环境影响分析”，拟建项目大气环境影响评价等级为二级，大气评价范围为以项目厂址为中心边长5km的区域。根据现场踏勘，项目环境空气保护目标见下表。 表10 环境空气保护目标 序号 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 张庄子村 -1065 160 居民 环境 空气 二类区 SW 1060 2 老王庄村 0 2240 N 2210 3 曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区 1530 0 一类区 W 1500 4 曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区缓冲区 1595 370 SW 1685 注：本评价以厂址中心点为坐标原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 其执行标准如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一、二级标准。 本项目周边200m范围内无声环境保护目标。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一、二级标准。 表11 环境空气质量标准 污染物 浓 度 限 值（μg/Nm3） 标准来源 １小时平均 8小时平均 24小时平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 PM10 150 SO2 500 150 NO2 200 80 PM2.5 75 CO 10000 4000 O3 200 160 TSP 300 PM10 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准 SO2 150 50 NO2 200 80 PM2.5 35 CO 10000 4000 O3 160 100 TSP 300 ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准： 项目厂界执行3类区标准：昼间65dB（A）、夜间：55dB（A）。 ⑶地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 表12 地下水环境质量标准及限值一览表 项目 污染物名称 标准值 单位 标准来源 地 下 水 pH 6.5-8.5 无量纲 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 ≤450 mg/L 耗氧量 ≤3.0 溶解性总固体 ≤1000 硝酸盐氮 ≤20 亚硝酸盐氮 ≤1.00 氨氮 ≤0.5 硫酸盐 ≤250 氯化物 ≤250 氟化物 ≤1 挥发性酚类 ≤0.05 氰化物 ≤0.002 铁 ≤0.3 锰 ≤0.1 砷 ≤0.01 汞 ≤0.001 六价铬 ≤0.05 铅 ≤0.01 镉 ≤0.005 钠 ≤200 铜 ≤1.0 总大肠菌群 ≤3.0 MPN/100mL 菌落总数 ≤100 CFU/mL 石油类 ≤0.3 mg/L 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表A.1生活饮用水水质参考指标及限值 ⑷《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)第二类用地标准： 表13 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物 筛选值 管制值 标准来源 重金属及无机物 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)第二类用地标准 1 砷 60 140 2 镉 65 172 3 铬（六价） 5.7 78 4 铜 18000 36000 5 铅 800 2500 6 汞 38 82 7 镍 900 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 2.8 36 9 氯仿 0.9 10 10 氯甲烷 37 120 11 1,1-二氯乙烷 9 100 12 1,2-二氯乙烷 21 13 1,1-二氯乙烯 66 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 54 163 16 二氯甲烷 616 2000 17 1,2-二氯丙烷 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 50 20 四氯乙烯 53 183 21 1,1,1-三氯乙烷 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 15 23 三氯乙烯 2.8 20 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 5 25 氯乙烯 0.43 4.3 26 苯 4 40 27 氯苯 270 1000 28 1,2-二氯苯 560 560 29 1,4二氯苯 20 200 30 乙苯 28 280 31 苯乙烯 1290 1290 32 甲苯 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 570 570 34 邻二甲苯 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 76 760 36 苯胺 260 663 37 2-氯酚 2256 4500 38 苯并[a]蒽 15 151 39 苯并[a]芘 1.5 15 40 苯并[b]荧蒽 15 151 41 苯并[k]荧蒽 151 1500 42 䓛 1293 12900 43 二苯并[a,h]蒽 1.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 151 45 萘 70 700 石油烃类 46 石油烃（C10-C40） 4500 9000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴无组织排放的颗粒物执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6及其修改单中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 有组织排放废气执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5及其修改单中颗粒物排放浓度限值30mg/m3，排气筒不低于15m要求。 ⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 ⑶废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100 mg/L，氨氮、总磷、总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）NH3-N：45 mg/L；总磷8mg/L；总氮70mg/L。 南堡经济开发区污水处理厂进水水质COD 350 mg/L；BOD5 160 mg/L；SS 150 mg/L；NH3-N 50 mg/L。 ⑷一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 ⑸危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 按照国家环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 根据本项目实际情况，本项目冬季车间采用窑尾余热取暖，办公室采用单体空调取暖。厂区素烧窑和釉烧窑均以电作为能源，NOX、SO2排放量均为0。 本项目生产过程无废水外排；生活污水排入市政污水管网，区域总量不增加，其中COD排放量为0.19t/a，氨氮排放量为0.014t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下： 其他污染物：颗粒物总量控制指标=8000m3/h×2400h/a×30mg/m3=0.58t/a。 本项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 其他污染物：颗粒物0.58t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要生产浮雕系列产品、抗菌系列产品以及易洁系列产品，包括瓷杯、瓷碗、瓷缸等，具体工艺流程如下： （1）泥棒切料 泥棒进厂后储存在生产车间内，拆包后，人工将泥棒切割成均匀的小块。 以上工序污染物主要为切割过程产生的废泥料。 （2）成型 ①滚压成型 切下的泥棒小块人工放置于滚压成型机的模具中压制成型，该过程通过不同的模具分别压出各类的瓷杯、瓷碗、瓷缸的毛坯； ②注浆成型 人工用注浆桶将泥浆倾倒至外购的石膏模具中，该过程主要通过模具生产杯把。 以上工序污染物主要为滚压成型过程产生的废泥料，定期更换的废模具；滚压成型机运行过程产生的噪声。 （3）晾干 成型的毛坯放置于素烧车间的晾干区晾干；晾干过程热源由素烧窑和釉烧窑自身散发的余热提供，不需单独设置热源。 （4）刷验 刷验分为两个步骤，首先将晾干后毛坯用砂纸人工打磨，去除毛刺；其次利用海绵蘸水进行水验，水验合格后进入下一工序。打磨下的泥料以及不合格的毛坯件外运陶瓷原料厂。 以上工序污染物主要为打磨过程产生的废气；水验过程产生的废水；打磨产生的废泥料，不合格的毛坯件，脉冲布袋除尘器的除尘灰；风机运行过程产生的噪声。 （5）粘把 将晾干的杯把人工从模具中取出，在杯把的顶端涂抹泥浆，利用泥浆的粘度将杯把与杯体粘结在一起。 （6）素烧 粘把后的半成品放入素烧窑中进行素烧，素烧窑以电作为能源。 电窑运行过程产生的噪声。 （7）检验 素烧后的半成品人工进行挑选检验，检验不合格品外运陶瓷原料厂。 以上工序污染物主要为检验过程的不合格品。 （8）抛光、吹胎 检验合格后的半成品放入抛光机进行抛光，使半成品边缘光滑，抛光机内有大量光滑鹅卵石，将半成品人工插入鹅卵石内，在抛光机旋转、震动的作用下，半成品与鹅卵石摩擦，从而变得光滑。抛光后的瓷器利用气枪进行吹胎，将表面的灰尘吹净。 以上工序污染物主要为吹胎过程产生的废气；脉冲布袋除尘器的除尘灰；抛光机、风机运行过程产生的噪声。 （9）釉料配置、喷釉 生产抗菌、易洁系列陶瓷时，需要在外购釉料中添加添加剂，具体工艺为：将外购釉料倾倒至球磨机内，人工将添加剂拆袋，倾倒至球磨机内，经球磨机研磨均匀后通过管道输送至振动筛，经振动筛筛分后筛下物经管道输送至釉浆桶内待用，筛上物为废物由釉料厂家回收。生产后的球磨机与振动筛需用清水进行冲洗。抛光完成后送至喷釉区域，人工手持喷釉机进行喷釉。 以上工序污染物主要为球磨机上料过程产生的废气、喷釉过程产生的废气；喷釉废气处理过程产生的废水；球磨机、振动筛冲洗过程的废水，球磨机上料废气处理过程产生的除尘灰、喷釉废气处理过程产生的废釉料、筛分过程产生的废物；喷釉机、球磨机、振动筛运行过程产生的噪声。 （10）晾干、擦底 喷釉后进入晾干区晾干，然后由人工用海绵擦底。 以上工序污染物主要为沾染釉料的废海绵。 （11）釉烧 晾干、擦底后的产品人工装入匣钵后送至釉烧窑进行釉烧，釉烧窑为电提供能源。 以上工序污染物主要为破碎的匣钵；电窑运行过程产生的噪声。 （12）包装、待售 成品人工进行打包、待售。 项目生产工艺流程及排污节点见下图： 图3 项目生产工艺及排污节点图

主要污染工序： ⑴废气：主要为打磨过程产生的废气，吹胎过程产生的废气，球磨机上料过程产生的废气，喷釉过程产生的废气，食堂油烟。 ⑵废水：本项目废水主要为喷釉废气处理过程产生的废水，职工生活废水。 ⑶噪声：主要为球磨机、振动筛、泵类、滚压成型机、抛光机、空压机、喷釉机、气枪、风机等设备运行产生的噪声。 ⑷固体废物：主要为切割、成型、打磨过程产生的废泥料，水验过程的废水，球磨机、振动筛冲洗过程的废水，喷釉废气处理过程产生的废釉料，脉冲布袋除尘器收集的除尘灰，不合格的产品，筛分过程产生的废物，沾染釉料的废海绵，更换的废模具，破碎的匣钵，废润滑油，废润滑油桶以及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨过程、吹胎过程、球磨机上料过程（DA001） | 颗粒物 | 有组织 | 47.40mg/m3；0.91t/a | 4.74mg/m3；0.091t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 喷釉过程 | 颗粒物 （无组织） | 0.8t/a | 0.078t/a |
|  | 食堂（DA002） | 油烟 | 4.05mg/m3；0.00244t/a | 1.62mg/m3；0.00098t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 556.8m3/a | 556.8m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L；0.19t/a | 350mg/L；0.19t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/L；0.089t/a | 160mg/L；0.089t/a |
|  |  | SS | 150mg/L；0.084t/a | 150mg/L；0.084t/a |
|  |  | 动植物油 | 12mg/L；0.0067t/a | 12mg/L；0.0067t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.014t/a | 25mg/L；0.014t/a |
|  |  | 总磷 | 2mg/L；0.0011t/a | 2mg/L；0.0011t/a |
|  |  | 总氮 | 30mg/L；0.017t/a | 30mg/L；0.017t/a |
| 固 体 废 物 | 切割、成型、打磨过程 | 废泥料 | 15t/a | 集中收集后外卖陶瓷原料厂 |
|  | 水验过程 | 废水 | 20t/a |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.82t/a |  |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 4000件/a |  |
|  | 生产过程 | 更换的废模具 | 6000件/a |  |
|  | 生产过程 | 破碎的匣钵 | 1500件/a | 集中收集后，外运垃圾填埋场 |
|  | 喷釉废气处理过程 | 废釉料 | 1t/a | 暂存于釉浆桶内，定期由釉料厂家回收 |
|  | 球磨机、振动筛冲洗过程 | 废水 | 8t/a |  |
|  | 筛分过程 | 废釉料 | 0.8t/a |  |
|  | 生产过程 | 沾染釉料的废海绵 | 0.2t/a | 集中收集后，外运垃圾填埋场 |
|  | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.35t/a | 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 0.01t/a | 暂存于危废暂存间，定期由有危废处置资质单位处理 |
|  |  | 废润滑油桶 | 0.002t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为球磨机、振动筛、泵类、滚压成型机、抛光机、空压机、喷釉机、气枪、风机等设备运行产生的噪声，源强为70~90dB（A）。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目项目建成后采取厂区地面和道路硬化措施，可以有效减少水土流失；进行合理绿化，可以补偿对原有植被的破坏，对生态环境有一定的改善作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在现有厂区内进行建设，安装生产设备。施工期对环境的影响主要是施工过程产生的噪声和车辆运输物料产生的扬尘，其影响是暂时的、局部的，采取一定的降噪、抑尘措施、妥善安排作业计划，做到文明施工，其影响程度将大大减轻，并随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 1.1污染物源强及治理措施 本项目废气主要为打磨过程产生的废气，吹胎过程产生的废气，球磨机上料过程产生的废气，喷釉过程产生的废气，食堂油烟。 ①打磨过程产生的废气，吹胎过程产生的废气，球磨机上料过程产生的废气 项目打磨、吹胎以及球磨机上料过程会有少量废气产生，主要污染物为颗粒物。在刷验平台上方、吹胎平台上方，以及球磨机上料口上方分别设置集气罩将以上废气经集气罩收集后通往布袋除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放，布袋除尘器处理效率为90%，捕集率为95%，风量为8000m3/h。以上工序年工作时间为2400h。 类比同类项目可知，以上工序颗粒物产生速率为0.4kg/h，则颗粒物产生量为0.96t/a，经布袋除尘器处理后，排放废气中颗粒物为4.74mg/m3，0.038kg/h，0.091t/a。满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5及其修改单中颗粒物排放浓度限值30mg/m3，排气筒不低于15m要求。 无组织排放颗粒物为0.05t/a，0.021kg/h。 ②喷釉过程产生的废气 项目2台喷釉机均位于车间东南角，每台喷釉机分别自带1台型号相同的专用喷釉除尘器，喷釉工序产生的废气，通往专用喷釉除尘器处理后，以无组织的形式排放到大气环境。项目单台喷釉机喷釉过程年工作2000h。 专用喷釉除尘器由雾化喷淋+阻隔板+水箱组成，喷釉平台上方设置三面围挡的集气装置，喷釉时雾化喷淋装置产生的水雾将喷釉过程产生的釉料废气包裹，经风机引致阻隔板，阻隔板阻隔后釉料下落至水箱内，多余的废气经阻隔板上方的集气管道输送至水箱内再次进行处理，经水箱处理后的废气以无组织的形式扩散到大气环境。 专用喷釉除尘器颗粒物捕集率为95%，处理效率为95%，配备的风机风量为3000m3/h。 类比同类项目可知，喷釉时每台喷釉机颗粒物产生速率为0.2kg/h，产生量为0.4t/a，经专用喷釉除尘器处理后，排放废气中颗粒物为0.019t/a，0.0095kg/h。则喷釉过程单台喷釉机无组织排放颗粒物的量为0.039t/a，0.0195kg/h，项目喷釉过程颗粒物无组织排放总量为0.078t/a，0.039kg/h。 ③食堂油烟 《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第5.2条“饮食业单位燃料宜为天然气、液化石油气、人工煤气或其他清洁燃料”，项目厨房炉灶燃用液化石油气，属清洁燃料，符合规范中总体要求相应规定。燃烧石油气后产生的烟气以分散式排放且污染物浓度较低，对周围环境影响不大，可直接排放。 本项目建成后，设置食堂一个，预计每天用餐人数29人左右，每天每人一餐。根据类比调查和有关资料显示：日常家庭中，一般每人每餐耗食用油量为10克，考虑项目食堂作业性质，本报告按每人每餐耗油量10克。食堂油烟主要成分为动植物油烟雾，本项目建设1个灶眼，属小型规模，食用油消耗量为0.29kg/d，0.087t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，平均为2.81%，则以每天炊事时间1h计算得到，油烟产生量约为0.0081kg/h，按单个灶头基准排风量2000m3/h计算，初始浓度约为4.05mg/m3。 本项目食堂采用净化效率60%以上的油烟净化器净化油烟，处理后的油烟通过风机进入专用排风管道，自排放口（排放口背向敏感点，DA002）排出，废气经过净化后的油烟为1.62mg/m3，0.00098t/a，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型规模标准：油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3，油烟净化设施净化效率不低于60%，对周围环境空气影响较小。 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的估算模式（AERSCREEN）对本项目无组织排放源污染源进行估算，无组织排放下风向TSP最大落地浓度为3.98×10-2mg/m3，各厂界处浓度均低于最大落地浓度，则各厂界处无组织排放废气满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6及其修改单中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 1.2大气环境影响评价工作等级和评价范围的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表14 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③评价因子及评价标准 评价因子及评价标准见下表。 表15 评价因子及评价标准 评价因子 平均时段 标准值（μg/Nm3） 标准来源 PM10 24h平均 150 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准及其修改单 TSP 24h平均 300 ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表16 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率（kg/h） 年排放小时数/h X Y 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流速 （m/s） DA001 点源 44 37 0 15 0.4 20 17.68 PM10 0.038 2400 表17 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源起点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y TSP 1 生产车间 1 17 42 36 0 9 2400 正常工况 0.06 注：本评价以厂址中心点为坐标原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 ⑤项目参数 估算模式所用参数见下表。 表18 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数（城市人口数） 5.4 最高环境温度 40.8°C 最低环境温度 -19°C 土地利用类型 水面 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km ＞3 海岸线方向/o / ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（μg/Nm3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 评价等级 DA001 PM10 500 8.92E-03 1.98 未出现 二级 生产车间 TSP 900 5.42E-02 6.02 二级 表20 有组织最大Pmax和D10%预测结果表（1） 下方向距离（m） DA001 PM10 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 2.63E-06 0 25 4.10E-04 0.09 50 1.08E-03 0.24 75 5.48E-03 1.22 100 8.10E-03 1.8 200 7.89E-03 1.75 300 5.78E-03 1.29 400 4.33E-03 0.96 500 3.61E-03 0.8 600 3.06E-03 0.68 700 2.62E-03 0.58 800 2.27E-03 0.5 900 1.99E-03 0.44 1000 1.77E-03 0.39 1500 1.08E-03 0.24 2000 7.48E-04 0.17 2500 5.58E-04 0.12 下风向最大浓度 8.92E-03 1.98 最大落地距离 133m D10% 未出现 表21 无组织最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离（m） 生产车间 TSP 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 2.84E-02 3.16 25 4.75E-02 5.28 50 5.34E-02 5.93 75 5.18E-02 5.76 100 4.67E-02 5.19 200 2.83E-02 3.14 300 1.87E-02 2.08 400 1.34E-02 1.49 500 1.03E-02 1.14 600 8.17E-03 0.91 700 6.86E-03 0.76 800 5.76E-03 0.64 900 4.93E-03 0.55 1000 4.28E-03 0.48 1500 2.49E-03 0.28 2000 1.69E-03 0.19 2500 1.25E-03 0.14 下风向最大浓度 5.42E-02 6.02 最大落地距离 42m D10% 未出现 综合以上分析，本项目Pmax最大值为无组织排放的颗粒物，Pmax值为6.02%，D10%未出现，Cmax为55.42×10-2mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，因此确定项目的评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 本项目东侧距曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区核心区约3055m，距缓冲区约1685m，距实验区约1500m，不在曹妃甸鸟类和湿地省级自然保护区范围内，距离该省级自然保护区的最近距离大于下风向最大浓度点出现的距离，颗粒物物质排放贡献值较小，则本项目的建设不会对曹妃甸鸟类和湿地省级自然保护区的环境空气质量产生明显影响。 综上，在采取环评中要求的治理措施后，项目各污染物排放均能满足国家相应标准要求，对周围环境影响很小，环境影响可以接受。按照导则要求无需进行进一步预测与评价，需进行污染物排放量核算。 1.3大气污染物排放量核算 本次评价根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法，核算本项目污染物排放量。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 DA001 颗粒物 4.74 0.038 0.091 2 DA002 油烟 1.62 0.00324 0.00098 一般排放口合计 颗粒物 0.091 油烟 0.00098 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.091 油烟 0.00098 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 车间无组织排放 颗粒物 -- 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单 1.0 0.128 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.128 表24 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.219 2 油烟 0.00098 1.4 大气环境评价结论 根据上述评价结果可知，项目建成后各项污染物最大占标率为6.02%，对周围大气环境污染影响较小。因此，项目产生的环境影响可以接受。 2、废水治理措施及影响分析 2.1 地表水环境影响分析 2.1.1 地表水评价等级及评价范围 本项目喷釉过程经喷釉除尘器自带水箱沉淀后循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一起排放至市政污水管网最终排放至南堡经济开发区污水处理厂处理，属于水污染影响型建设项目，外排废水量为1.856m3/d（556.8m3/a），为职工生活污水，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的水污染影响型建设项目评价等级判断可知，本项目评价等级为三级B。 根据导则要求，三级B评价范围应符合以下要求： ⑴应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ⑵涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 2.1.2 地表水环境影响评价 本项目评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，主要评价内容包括： ⑴水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； ⑵依托污水处理设施的环境可行性评价。 2.1.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 根据导则要求，污水控制措施及各类排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求。 本项目喷釉过程废水经喷釉除尘器自带水箱沉淀后，定期将釉料捞出外运釉浆厂，废水回用于喷釉工序，无废水外排； 项目不设宿舍和洗浴设施，设置简单休息室，设置食堂，厕所为水厕，因此职工生活污水主要为盥洗废水、冲厕废水以及食堂废水，废水产生量为1.856m3/d（556.8m3/a），其中食堂废水经油水分离器处理后和其它生活废水一起排放至市政污水管网，最终排放至南堡经济开发区污水处理厂处理。 生活污水主要污染物排放浓度为COD≤350mg/L、SS≤150mg/L、BOD5≤160mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷＜2mg/L、氨氮＜30mg/L动植物油≤12mg/L，则厂区总排水口的污染物产生浓度及产生量见下表。 表25 污染物浓度及产生量 序号 污染物 浓度（mg/L） 排放量（t） 排放标准 1 COD 350 0.19 500 mg/L 2 BOD5 160 0.089 300 mg/L 3 SS 150 0.084 400 mg/L 4 动植物油 12 0.0067 100mg/L 5 NH3-N 25 0.014 45 mg/L 6 总磷 2 0.0011 8 mg/L 7 总氮 30 0.017 70 mg/L 由上表可知，总排污口处污水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准（COD：500mg/L、SS：400mg/L、BOD5：300mg/L、动植物油：100mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求（氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L），且满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质，故该部分废水外排园区管网的措施是可行的。 2.1.2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价 南堡开发区污水处理厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺，具体为“格栅→调节池→氧化沟→絮凝沉淀”，主要技术和设备引自荷兰，工艺设备先进，运行稳定。是利用荷兰政府贷款和国债拉动资金建设项目，污水处理厂于1999年12月1日开工，2002年8月建成并投入运行，建设规模为日处理污水8万吨，2014年底处理规模扩建至14万t/d，2015年初已竣工验收，目前南堡开发区污水处理厂污水处理量约为8万t/d，完全有余量接收本项目产生的少量生活污水。污水处理厂目前出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分供给南堡开发区中水回用工程，另一部分排入黑沿子排干排入渤海。根据《唐山市2019年全域治水清水润城工程工作方案》要求，南堡经济开发区需在2019年12月31日完成环保提升改造工程，待环保提升改造完成后出水水质达到类Ⅳ类。本项目已在开发区污水管网收水范围之内，管网已铺设完毕，因此，项目生活污水排入南堡经济开发区污水处理厂可行。 本项目废水污染物排入外环境的排放浓度及排放量见下表。 表26 污染物排放浓度及排放量 序号 污染物 浓度（mg/L） 排放量（t） 排放标准 1 COD 50 0.02784 50mg/L 2 BOD5 10 0.005568 10 mg/L 3 SS 10 0.005568 10mg/L 4 动植物油 1 0.0005568 1mg/L 5 NH3-N 5 0.002784 5 mg/L 6 总磷 0.5 0.0002784 0.5mg/L 7 总氮 15 0.008352 15mg/L 因此，本项目废水经市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂的措施是可行的。 2.1.3 本项目废水污染物排放信息表 （1）本项目废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见下表。 表27 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序 号 废水类别 污染物 种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是 否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 排至市政污水管网 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 油水分离器 隔油 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 （2）本项目废水间接排放口基本情况表见下表。 表28 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a) 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 118.28542° 39.623457° 0.05568 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 每天8:00-17:00 南堡经济开发区污水处理厂 COD 50 氨氮 5（8） BOD5 10 SS 10 总磷 0.5 总氮 15 动植物油 1 （3）废水污染物排放标准执行表见下表。 表29 废水污染物排放标准执行表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准 500 BOD5 300 SS 400 动植物油 100 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 45 总磷 8 总氮 70 （4）废水污染物排放信息表见下表。 表30 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/ (mg/L) 日排放量/ (t/d) 年排放量/ (t/a) 1 DW001 COD 350 0.00063 0.19 BOD5 200 0.00037 0.11 SS 200 0.00037 0.11 动植物油 12 0.000022 0.0067 氨氮 25 0.000047 0.014 总磷 2 0.000037 0.0011 总氮 30 0.000057 0.017 全厂排放口合计 COD 0.19 BOD5 0.11 SS 0.11 动植物油 0.0067 氨氮 0.014 总磷 0.0011 总氮 0.017 本项目外排废水主要为职工生活污水，排入市政污水管网，最终由南堡经济开发区污水处理厂处理，项目外排污水排放形式为间接排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求，且满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质，且属于南堡经济开发区污水处理厂的收水范围，南堡经济开发区污水处理厂尚有余量能够接纳本项目排放的污水。因此，本项目地表水环境影响可以接受。 2.2地下水环境影响分析 2.2.1地下水评价等级及评价范围 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中根据建设项目对地下水环境的影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造—67、陶瓷制品”中“其他”类，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故不开展地下水环境影响评价工作。 项目采取防渗措施如下： 厂区地面除绿化用地外均进行水泥防渗硬化； 采取以上措施，不会对地下水产生影响。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目噪声源主要为球磨机、振动筛、泵类、滚压成型机、抛光机、空压机、喷釉机、气枪、风机等设备运行产生的噪声，源强为70~90dB（A）。项目设备安装基础减振垫，均置于车间内，车间为复合钢结构，采取上述措施后，可综合降噪30dB（A）。噪声源强及治理措施见下表： 表31 厂房噪声污染源及治理措施 单位：dB(A) 噪声污染源 台（套） 源强 治理措施 降噪效果 叠加后车间外噪声贡献值 噪声叠加值 球磨机 1 85 产噪声设备全部安装基础减震垫，并安置于生产车间内 综合降噪30dB（A） 55 69 振动筛 1 80 50 隔膜泵 1 90 60 滚压成型机 9 85 65 抛光机 1 80 50 空压机 2 85 58 喷釉机 2 75 48 气枪 1 70 40 风机 3 90 65 电窑 9 75 55 55 注：本项目电窑仅夜间运行。 各噪声源距离厂界的距离及各厂界噪声预测结果见下表。 表32 噪声源距各厂界距离及各厂界的噪声值预测值表 单位：dB(A) 噪声源 源强dB(A) 厂界 距离（米） 噪声贡献值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 生产车间 69 55 东厂界 3 59 45 南厂界 65 33 19 西厂界 45 36 22 北厂界 3 59 45 由上表可见，本项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间 65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要主要为切割、成型、打磨过程产生的废泥料，水验过程的废水，球磨机、振动筛冲洗过程的废水，喷釉废气处理过程产生的废釉料，脉冲布袋除尘器收集的除尘灰，不合格的产品，筛分过程产生的废物，沾染釉料的废海绵，更换的废模具，破碎的匣钵，废润滑油、废润滑油桶以及职工生活垃圾。 一般固废： ①切割、成型、打磨过程的废泥料为15t/a，集中收集后外卖陶瓷原料厂； ②水验过程的废水为20t/a，含有较多的陶瓷泥料，集中收集后外卖陶瓷原料厂； ③球磨机、振动筛冲洗过程的废水为8t/a，含有较多的釉料，集中收集后定期由釉料厂家回收；喷釉废气处理过程产生的废釉料为1t/a，含有较多的釉料，定期于水箱内打捞后由釉料厂家进厂回收；筛分过程产生的废物主要为不符合要求的釉料，年产生量为0.8t/a，暂存于釉浆桶内，定期由釉料厂家回收。 ④脉冲布袋除尘器的除尘灰为0.82t/a，集中收集后，外卖陶瓷原料厂； ⑤不合格产品为4000件/a，集中收集后，外卖陶瓷原料厂； ⑥沾染釉料的废海绵为0.2t/a，集中收集后，外运垃圾填埋场； ⑦更换的废模具为6000件/a，集中收集后，外卖陶瓷原料厂； ⑧破碎的匣钵为1500件/a，集中收集后，外运垃圾填埋场； ⑨职工生活垃圾主要为纸屑、包装袋、塑料、果皮等，产生量按0.5kg/人·d计，即年产生量为4.35t，生活垃圾袋装化，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 危险固废： 本项目危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行）中的规定，危险废物类别、代码、产生量及收集、处置方式见下表。 表33 危险废物类别、代码及产生量一览表 序号 危废名称 废物类别 代码 产生量 收集、处置方式 1 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-210-08 0.01t/a 废润滑油收集后放置于废润滑油桶内，并盖盖封存，暂存于危废间内，定期由有危险废物处理资质公司进行处置 2 废润滑油桶 HW49其他废物 900-042-49 0.002t/a 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求可知，危险废物暂时储存于危废间，定期委托有资质单位处理，不外排。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ①危险废物的储存 a、盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中所示的标签，将危险废物分别装于塑料桶中。 b、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 c、危废间内进行分区，将不同的危险废物分开储存，并设立台账，进行记录，盛装危险废物的容器要带盖。 d、危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 e、危废储存间基础必须防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 f、危废储存间要防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏，门口内侧设立围堰。 g、危废储存间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设立危险废物警示标志。 h、危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理(两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理)。 ②危险废物的处理 危险废物由有危废处置资质的处理单位统一处置。 结合本项目实际情况可知，本项目将产生的废润滑油储存于废润滑油桶中，桶上贴有危险废物标签，放置在办公楼内的危废暂存间（建筑面积5平方米）内。危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层采用2mm厚度HDPE膜，确保渗透系数小于10-10cm/s。项目危险废物在厂内存储期间严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。 项目产生的固体废物全部得到综合利用和处置，不排入环境。 5、环境影响风险分析 5.1 评价依据 5.1.1风险调查 本项目风险物质为润滑油和废润滑油，润滑油最大储存量为0.04t，废润滑油最大储存量为0.01t/a。 5.1.2风险潜势初判、评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危害性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定环境风险潜势。 表34 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 风险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中毒危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目所涉及的风险物质为润滑油和废润滑油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：表B.1中油类物质—临界量为2500t。 根据导则附录C中，计算Q值 式中：q1，q2，...，qn—每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； Q值计算结果如下 表35 Q值计算结果 序号 物料名称 临界量（t） 最大储存量（t） 是否为环境风险物质 q/Q 1 润滑油和废润滑油 2500 0.05 是 0.00002 合计 0.00002 经计算得出Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 因本项目Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，本项目环境风险潜势为Ⅰ，所以不再分析行业及生产工艺（M）、及环境敏感程度（E），仅进行简单分析。 5.2环境敏感目标概况 本项目无评价范围，无环境敏感点。 5.3环境风险识别 5.3.1物质危险性识别 本项目危险物质为润滑油和废润滑油，其中润滑油储存于车间内，废润滑油储存于危废暂存间，理化性质如下： 表36 润滑油理化性质及危险性识别 标识 中文名 机油 理化性质 物理状态 胶体或膏状物 颜色 淡黄褐色 PH值 不适合 分解温度 无资料 自燃温度 365℃（＞653°F） 蒸气压 0.2MMHG@20° 密度 0.9—1.2（比重） 形态 粘稠胶体或膏状物 气味 略带原有气味 沸点/沸点范围 ＞180℃（＞365°F） 闪火点 ＞180℃（＞365°F）测试方法：开杯 爆炸界限 下限 蒸汽密度 不适合 溶解度 不溶于水 稳定性及反应活性，毒性 稳定性：常温常压下稳定；特殊状况下可能之危害反应：不发生聚合反应；应避免之状况：避免热、火焰、火花及其他火源；避免吸入气体或燃烧物。余热火源容器可能破裂或爆炸；远离下水道与水源。危害气体会累积在密闭空间；应避免之物质：氧化铜（火灾及爆炸危害）；危害分解物：加热分解可能释放有害碱、硫氧化物。 毒性危害 无 5.3.2风险单元识别 本项目的风险物质润滑油和废润滑油，上述物质在运输、储存、使用过程中可能发生泄漏事故。其中润滑油储存于生产车间内，废润滑油储存于危废储存间内。可能影响环境的途径分别为： 泄露事故：主要为因碰撞、包装不合格、设备损坏等原因导致泄漏及泵类设备失灵导致风险物质溢出，并且未及时收集处理，导致风险物质在储存区、生产使用区及厂区地面溢流，或于雨天发生泄漏，随雨水散排流出厂界，对外界环境造成影响。 火灾事故次生环境风险事故：火灾事故对环境的危害主要为灭火过程中产生的消防废水散流造成的次生环境污染问题，同时消防水中携带了一定量的风险物质，经厂区雨水散排口排出厂界，对外界水环境造成影响。 5.4环境风险分析 泄漏事故：风险物质在生产使用区及储存区泄露时，生产使用区及储存区均设置防渗、防流失措施，不会溢流出生产使用区及储存区，不会对外界环境产生影响。风险物质在厂区运输过程泄漏，最大泄漏量为0.05t，泄漏量较小，基本能够将泄漏物围堵在厂区范围内，基本不会对外部水环境产生影响。一旦进入雨排口，并经雨排口进入水体环境，企业应立即上报相关主管部门，启动上一级应急预案。本项目泄漏量小，对环境影响不大。 火灾本身是安全事故。但会产生消防废水，最坏情景是没有控制住雨水排口或救火需要不能封堵雨水排口，并经雨排口进入水体环境，企业应立即上报相关主管部门，启动上一级应急预案。本项目泄漏量小，对环境影响不大。 5.5环境风险防范措施及应急要求 5.5.1环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行设计。本公司油品储存区、危废储存间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆、设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，危废储存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 5.5.2应急措施 风险物质发生泄露，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至实发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。当风险物质泄漏至雨水管网时，应急组对厂区雨水排口进行封堵，防止泄漏物泄漏厂区外。一旦泄漏致厂区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等进行处理。 5.6 建设项目环境风险简单分析内容表 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 高性能陶瓷材料研发生产及新型装饰技术骨瓷研发生产项目 建设地点 河北省 唐山市 开平区 / 地理坐标 经度 118.245139° 纬度 39.244803° 主要风险物质及分布 本项目的风险物质润滑油和废润滑油，上述物质在运输、储存、使用过程中可能发生泄漏事故。其中润滑油储存于生产车间内，废润滑油储存于危废储存间内。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 泄漏事故：风险物质在生产使用区及储存区泄露时，生产使用区及储存区均设置防渗、防流失措施，不会溢流出生产使用区及储存区，不会对外界环境产生影响。风险物质在厂区运输过程泄漏，最大泄漏量为0.05t，泄漏量较小，基本能够将泄漏物围堵在厂区范围内，基本不会对外部水环境产生影响。一旦进入雨排口，并经雨排口进入水体环境，企业应立即上报相关主管部门，启动上一级应急预案。本项目泄漏量小，对环境影响不大。 火灾本身是安全事故。但会产生消防废水，最坏情景是没有控制住雨水排口或救火需要不能封堵雨水排口，并经雨排口进入水体环境，企业应立即上报相关主管部门，启动上一级应急预案。本项目泄漏量小，对环境影响不大。 风险防范措施要求 （1）环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行设计。本公司油品储存区、危废储存间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆、设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，危废储存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 （2）应急措施 风险物质发生泄露，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至实发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。当风险物质泄漏至雨水管网时，应急组对厂区雨水排口进行封堵，防止泄漏物泄漏厂区外。一旦泄漏致厂区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等进行处理。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：因本项目Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，本项目环境风险潜势为Ⅰ，所以不再分析行业及生产工艺（M）、及环境敏感程度（E），仅进行简单分析。 6、土壤影响分析 6、土壤影响分析 依据《环境影响评价技术导则》（HJ964-2018）附录A可知，本项目为“制造业—金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他”项目，项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，项目所在地的土壤环境敏感程度为不敏感，则项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境管理及监测计划 7.1环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1、机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2、机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； ②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各车间执行环保法规情况； ③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ④组织对基层环保员的培训，提高工作素质； ⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 7.2监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 7.3环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 7.4监测计划 依照国家的有关环境保护法规，以及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目建成后应执行监测计划。建议本项目监测计划如下表。 表38 项目大气、声环境监测计划一览表 项 目 监测点位 监测指标 监测频率 执行标准 废气 点源 DA001 （打磨过程，抛光、吹胎过程，球磨机上料过程处理设施排气筒） 颗粒物 一年一次 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单 DA002 （食堂油烟专用排放管道出口） 油烟 一年一次 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 面源 厂界外10m处 颗粒物 一年一次 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单 声环境 厂界外1m处 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表39 水环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个 数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD 手工 / / / / 混合采样 （4个） 1次/年 / BOD5 SS NH3-N 动植物油 总磷 总氮 7.5企业环境信息公开 建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： ⑴企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 ⑵排污单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 ⑶排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式； ⑷自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 8、排污口规范化 本项目须进行排放口规范化建设工作： （1）废气 项目打磨、吹胎、球磨机上料过程设置一根排气筒，排气筒高度应高出地面15m以上，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。排气系统应密封良好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。 （2）噪声 固定噪声污染源对边界影响最大处须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物 为保证固体废物堆放场内暂存的固体废物不对环境产生污染，依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单以及相关国家及地方法律法规，采取固定场所贮存，设置环境保护图形标志和警示标志，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）的规定；设置单独的废物暂存地点。 （4）废水：厂区设置污水总排口1个，排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。 9、项目污染物排放情况 表40 项目污染物排放清单及管理要求 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 排放 方式 排污口规范化建设要求 大气污染物 DA001 颗粒物 0.91t/a 0.819t/a 0.091t/a 有组织废气通过15m高排气筒连续排放 排气筒设置编号牌，并注明排放的污染物；设置便于采样、监测的采样口；采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中烟尘测定与气态污染物采样方法》（GB／T16157—1996）的规定设置；按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求设置环境保护图形标志牌 DA002 油烟 0.00244t/a 0.00146 t/a 0.00098t/a 通过应高出屋顶的油烟排放口排放 喷釉过程无组织 颗粒物 0.8t/a 0.722 0.078t/a 经2套专用喷釉除尘器处理后，以无组织的形式于车间排放 --- 打磨过程、吹胎过程、球磨机上料过程无组织排放 颗粒物 0.05t/a --- 0.05t/a 于车间无组织排放 --- 水污染物 生活污水 COD 0.19t/a 0t/a 0.19t/a 食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一并经园区污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂处理 按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点 BOD5 0.089t/a 0t/a 0.11t/a SS 0.084t/a 0t/a 0.11t/a 动植物油 0.0067t/a 0t/a 0.0067t/a NH3-N 0.014t/a 0t/a 0.014t/a 总磷 0.0011t/a 0t/a 0.0011t/a 总氮 0.017t/a 0t/a 0.017t/a 固体 废物 切割、成型、打磨过程 废泥料 15t/a 15t/a 0t/a 合理处置，不外排 一般固体废物临时存放应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 水验过程 废水 20t/a 20t/a 脉冲布袋除尘器 除尘灰 0.82t/a 0.82t/a 生产过程 不合格产品 4000件/a 4000件/a 生产过程 更换的废模具 6000件/a 6000件/a 生产过程 破碎的废匣钵 1500件/a 1500件/a 喷釉废气处理过程 废釉料 1t/a 1t/a 球磨机、振动筛冲洗过程 废水 8t/a 8t/a 筛分过程 废釉料 0.8t/a 0.8t/a 生产过程 沾染釉料的废海绵 0.2t/a 0.2t/a 职工生活垃圾 生活垃圾 4.35t/a 4.35t/a 生产过程 废润滑油 0.01t/a 0.01t/a 废润滑油桶 0.002t/a 0.002t/a 10、产业政策符合性及选址合理性分析 10.1产业政策符合性 本项目不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类、淘汰类项目之列，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》之内。本项目已由河北唐山南堡经济开发区行政审批局出具了企业投资项目备案信息（备案编号：南开审批投资备字（2019）52号）。因此本项目的建设符合国家产业政策。 10.2项目选址合理性分析 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，符合当地环境功能区划。项目附近无饮用水保护区、重点文物、风景名胜，不在河北省生态保护红线范围内。因此，本项目选址合理。 11、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 建设项目位于南堡经济开发区，用地属于工业用地，项目周边规划为其他工业企业用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内。本项目东侧距曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区核心区约3055m，距缓冲区约1685m，距实验区约1500m，不在曹妃甸鸟类和湿地省级自然保护区范围内，距离该省级自然保护区的最近距离大于下风向最大浓度点出现的距离，颗粒物物质排放贡献值较小，则本项目的建设不会对曹妃甸鸟类和湿地省级自然保护区的环境空气质量产生明显影响。 则本项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》(唐办发[2018]2号)、《唐山市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，唐山市区域环境空气质量将会逐步得到改善。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中主要原料为泥浆和泥棒，为外购成品；生产、生活用水均由自来水管网供给；电由本地电网供给，可满足项目用电需求。因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 《唐山南堡经济开发区总体规划环境影响报告书》中负面清单规要求见下表。 表41 南堡经济开发区负面清单要求 序号 产业类型 推荐入区项目 禁止入区项目 1 化工 盐化工及其下游产品、有机硅及其下游产品为主的化工产业 不符合国家产业政策及相关准入条件 2 新型建材 新型墙体材料、卫生陶瓷、新型结构材料加工等 3 机械加工 设备加工、机械制造 含喷漆、酸洗、碱洗、电镀的机械加工项目 4 一类工业 电子工业（组装）、软件研发、动漫产业等 不符合国家产业政策及相关准入条件 5 化纤 差别化粘胶短纤维 本项目为日用陶瓷，与卫生陶瓷相似，属于新型建材行业，属于推荐入区项目，则本项目满足环境负面清单要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨过程、吹胎过程、球磨机上料过程（DA001） | 颗粒物 | 经1套脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 喷釉过程 | 颗粒物 | 项目2座喷釉平台，经各自的专用喷釉除尘器处理后，以无组织的形式扩散到大气环境 |  |
|  | 食堂（DA002） | 油烟 | 经净化效率为60%的油烟净化器净化后，经专用排风管道排出 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油、总磷、总氮 | 经至市政污水管网排放至南堡经济开发区污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 切割、成型、打磨过程 | 废泥料 | 集中收集后外卖陶瓷原料厂 | 不外排 |
|  | 水验过程 | 废水 |  |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 生产过程 | 不合格产品 |  |  |
|  | 生产过程 | 更换的废模具 |  |  |
|  | 生产过程 | 破碎的匣钵 |  |  |
|  | 喷釉废气处理过程 | 废釉料 | 暂存于釉浆桶内，定期由釉料厂家回收 |  |
|  | 球磨机、振动筛冲洗过程 | 废水 |  |  |
|  | 筛分过程 | 废釉料 |  |  |
|  | 生产过程 | 沾染釉料的废海绵 | 集中收集后，外运垃圾填埋场 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 |  |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 暂存于危废暂存间，定期由有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为球磨机、振动筛、泵类、滚压成型机、抛光机、空压机、喷釉机、气枪、风机等设备运行产生的噪声，源强为70~90dB（A）。项目设备安装基础减振垫、均置于车间内，车间为符合钢结构，采取上述措施后，可综合降噪30dB（A）。再经过距离衰减后，到达厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成后遵循“非绿即硬”的原则，在厂区内进行合理绿化和硬化措施，可有效减少水土流失，对周围环境具有一定的补偿作用。 |

表42 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 治理 对象 数量 处理能力 处理 效率 处理 效果 验收标准 投资 (万元) 废气 打磨过程、吹胎过程、球磨机上料过程（DA001） 经集气罩收集后通往布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 颗粒物 1套 8000m3/h 90% 有组织≤30mg/m3； 无组织 ≤1.0mg/m3 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单 8 喷釉过程 2台喷釉机分别配备1套专用喷釉除尘器（雾化喷淋+阻隔板+水箱）处理，处理后的废气以无组织的形式扩散到大气环境 颗粒物 2套 每台3000m3/h 95% ≤1.0mg/m3 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单 7 食堂（DA002） 经油烟净化器净化后，经专用排风管道排放 油烟 1套 2000m3/h 60% ≤2.0mg/m3 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 1.5 噪声 设备运行过程产生的噪声 设备安装基础减振垫，均置于车间内，车间为复合钢结构 噪声 可综合降噪30dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 1 废水 职工生活 食堂废水经油水分离器处理后，和其他生活污水一起排放至市政污水管网，最终排放至南堡经济开发区污水处理厂处理 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 达标排放 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）以及南堡经济开发区污水处理厂进水水质 0.5 固废 切割、成型、打磨过程 集中收集后外卖陶瓷原料厂 废泥料 不外排 --- 水验过程 废水 脉冲布袋除尘器 除尘灰 生产过程 不合格产品 生产过程 更换的废模具 生产过程 破碎的匣钵 喷釉废气处理过程 暂存于釉浆桶内，定期由釉料厂家回收 废釉料 球磨机、振动筛冲洗过程 废水 筛分过程 废釉料 生产过程 集中收集后，外运垃圾填埋场 沾染釉料的废海绵 职工生活 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 生活垃圾 生产过程 暂存于危废暂存间，定期由有危废处置资质单位处理 废润滑油 废润滑油桶 绿化及硬化 厂区合理硬化、绿化，做到非硬即绿。 4 防渗 危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层采用2mm厚度HDPE膜，确保渗透系数小于10-10cm/s 2 合计 环保投资为24万元，占总投资的2.4% 24

结论与建议

1、结论 1.1 产业政策的符合性及厂址选择合理性 唐山卓之信新材料有限公司投资1000万元建设的高性能陶瓷材料研发生产及新型装饰技术骨瓷研发生产项目，不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中限制类、淘汰类项目之列，不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》 (2015年版) 之列。河北唐山南堡经济开发区行政审批局已出示本项目的备案信息，备案编号：南开审批投资审字（2019）52号，因此，项目建设符合国家产业政策。 本项目位南堡经济开发区。根据唐山市人民政府出具的土地证（国用（2013）第8150号）可知，项目用地为工业用地，符合土地利用性质。 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，符合当地环境功能区划。项目附近无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特别需要保护的区域。项目距曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区1500m，距曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区缓冲区1685m，距曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区核心区3055m，采取环保措施后，项目的建设对其无影响。因此本项目选址合理。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 1.2.1 废气 本项目废气主要为打磨过程产生的废气，吹胎过程产生的废气，球磨机上料过程产生的废气，喷釉过程产生的废气，食堂油烟。 ①打磨过程产生的废气，吹胎过程产生的废气，球磨机上料过程产生的废气 项目打磨、吹胎以及球磨机上料过程会有少量废气产生，主要污染物为颗粒物。在刷验平台上方、吹胎平台上方，以及球磨机上料口上方分别设置集气罩将以上废气经集气罩收集后通往布袋除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。排放废气满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5及其修改单中颗粒物排放浓度限值30mg/m3，排气筒不低于15m要求。 ②喷釉过程产生的废气 项目2台喷釉机均位于车间东南角，每台喷釉机分别自带1台型号相同的专用喷釉除尘器，喷釉工序产生的废气，通往专用喷釉除尘器处理后，以无组织的形式排放到大气环境。 ③食堂油烟 《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第5.2条“饮食业单位燃料宜为天然气、液化石油气、人工煤气或其他清洁燃料”，项目厨房炉灶燃用液化石油气，属清洁燃料，符合规范中总体要求相应规定。燃烧石油气后产生的烟气以分散式排放且污染物浓度较低，对周围环境影响不大，可直接排放。 本项目食堂采用净化效率60%以上的油烟净化器净化油烟，处理后的油烟通过风机进入专用排风管道，自排放口（排放口背向敏感点，DA002）排出，排放废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型规模标准：油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3，油烟净化设施净化效率不低于60%，对周围环境空气影响较小。 措施可行。 1.2.2 废水 本项目喷釉过程废水经喷釉除尘器自带水箱沉淀后，定期将釉料捞出外运釉浆厂，废水回用于喷釉工序，无废水外排。 项目不设宿舍和洗浴设施，设置简单休息室，设置食堂，厕所为水厕，因此职工生活污水主要为盥洗废水、冲厕废水以及食堂废水，其中食堂废水经油水分离器处理后和其它生活废水一起排放至市政污水管网，最终排放至南堡经济开发区污水处理厂处理。职工生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准（COD：500mg/L、SS：400mg/L、BOD5：300mg/L、动植物油：100mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求（氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L），且满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质。 措施可行 1.2.3 噪声 本项目噪声源主要为球磨机、振动筛、泵类、滚压成型机、抛光机、空压机、喷釉机、气枪、风机等设备运行产生的噪声。源强为70~90dB（A）。 项目设备安装基础减振垫、均置于车间内，车间为复合钢结构，采取上述措施后，可综合降噪30dB（A）。再经过距离衰减后，到达车间外噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 措施可行。 1.2.4 固体废物 本项目固体废物主要主要为切割、成型、打磨过程产生的废泥料，水验过程的废水，球磨机、振动筛冲洗过程的废水，喷釉废气处理过程产生的废釉料，脉冲布袋除尘器收集的除尘灰，不合格的产品，筛分过程产生的废物，沾染釉料的废海绵，更换的废模具，破碎的匣钵，废润滑油、废润滑油桶以及职工生活垃圾。 一般固废： ①切割、成型、打磨过程的废泥料，集中收集后外卖陶瓷原料厂； ②水验过程的废水，集中收集后外卖陶瓷原料厂； ③球磨机、振动筛冲洗过程的废水，集中收集后定期由釉料厂家回收；喷釉废气处理过程产生的废釉料，定期于水箱内打捞后由釉料厂家进厂回收；筛分过程产生的废物主要为不符合要求的釉料，暂存于釉浆桶内，定期由釉料厂家回收。 ④脉冲布袋除尘器的除尘灰，集中收集后，外卖陶瓷原料厂； ⑤不合格产品，集中收集后，外卖陶瓷原料厂； ⑥沾染釉料的废海绵，集中收集后，外运垃圾填埋场； ⑦更换的废模具，集中收集后，外运陶瓷原料厂； ⑧破碎的匣钵，集中收集后，外运垃圾填埋场； ⑨职工生活垃圾主要为纸屑、包装袋、塑料、果皮等，袋装化，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 危险固废： 废润滑油和废润滑油桶为危险废物，暂存于危废暂存间，定期由有危废处置资质单位处理。 措施可行。 1.3总量控制分析结论 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下： 本项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 其他污染物：颗粒物0.58t/a。 综合结论： 综上所述，唐山卓之信新材料有限公司投资1000万元建设的高性能陶瓷材料研发生产及新型装饰技术骨瓷研发生产项目，选址合理 ，符合国家产业政策，采用环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，对环境质量无明显影响。只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环保角度而言，该项目建设可行。 2、建议 ⑴加强劳动保护措施，确保工人的身体健康。 ⑵各种废物要及时收集，放置在指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。