12路小直通箱说明书

220V出入接线法

| N | L3 | L2 | L1 |
| --- | --- | --- | --- |

| N | L3 | L2 | L1 |
| --- | --- | --- | --- |

3       零

条        线

火

线

串

连

为

1                                                          	A       B      C

条                                                                                                零      火      火      火

线      线      线      线

380V出入接线法

1  输入如果接三相电、N为零线，L1  L2  L3   为火线。

2  输入如果接单相电、N为零线， L1  L2   L3   串联接一条火线

3  1-12空气开关为输出，作用是控每一路对一路。

4  输出每路4KW，1、2、3、4为C相， 5、6、7、8为B相， 9、10、11、12为A相。

5  输出每路4KW， 1-12路总输出48KW.