380W光束图案灯

使

用

说

明

书

产品描述：

380W光束灯：是一款高光效、高集成、高效果、高转速的线性三合一光束图案灯，它结合国内外优质材料和高新设计技术；采用权威性的三相电机，恒流线路板和足功率600W380V电子镇流器，36V、24V、12V专供电压，具有超准的定位和够强的抗干扰能力；自家研发专用光学透镜，光束、图案、染色、集合于一体的高强度聚光效果；设有一个颜色盘：白光+8种颜色+线性CTO；三个图案盘，一个为静态图案盘：6个白光+9个图案；一个为动感效果盘：白光+光圈+3段圆弧动感效果图案；一个为金属旋转图案盘：白光+7个插拔式玻璃图案，可与效果盘叠加，LOGO能任意订做与更换；独立的：八棱镜、十六棱镜，结合图案功能，可单独实现：8+16+24条光束效果切换；兼备全时线性光束与图案缩小和放大，且任意角度清晰调节，最大开光角：2-80度；全时线性缩小和放大的动感水波纹效果；一体化折叠灯钩，内置电池不通电编地址，带RDM控台可编地址码，棱镜自动调节功能，方便快捷；解决舞台远程面光问题。

技术参数：

电源:AC220V

频率:50Hz-60Hz

总功率:600W

保险丝:7A

镇流器：380V电子镇流器

光源：优灯灯泡

灯泡功率：380W

色温：7800K

平均寿命：1500H（灯泡和反光杯整体封装，光效更高使用寿命更长）

电机数量：共15个静音电机，XY三相电机

调光：0-100%线性调节.

固定颜色盘：白光+8种颜色

静态图案盘：6个白光+9个图案

动感效果图案盘：白光+光圈+3段圆弧动感效果图案

金属旋转图案盘：白光+7个玻璃图案

棱镜：8棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加24，可双向独立旋转）

控制通道：19CH通道

尺寸：395*293*700mm（长*宽*高）

控制信号：国际标准 DMX512

外观：耐高温塑胶

灯体颜色：黑色

防护等级：IP20

净重：20.8kg

功能简介:

1.国际标准控制信号:DMX512

2.道通数量：19H通道

3.马达数量：共15个静音马达

4.液晶1600万彩色触摸TFT界面,操作方便,界面美观,界面可180度反转显示。

5.X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动260℃,带自动校正定位.

6.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！

7.调光:0-100%线性调节.

8.频闪:双片式频闪(0-14次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度.

9.颜色轮: 白光+8种颜色；解决舞台远程面光问题

10.固定图案:6个白光（任意调节光束大小）+9个图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果。

11.动感效果图案盘：白光+光圈+3段圆弧动感效果图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果。

12. 金属旋转图案盘：白光+7个玻璃图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果。

13.棱镜:旋转八面棱镜,可以双向旋转,旋转速度快慢可调,令图案投射效果更丰富

14.调焦:采用3组光学镜头组合,效果远胜通常的光束灯,能投射出高清的图案

15.开光角度: 3-50度线性调节，最大开光角60度

16.过热智能保护

17.智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)

DMX512信号的连接:

本灯具使用的是DMX512信号控制模式,各灯具控制信号属并联关系,在连接多台灯具信号时,最好使用双芯屏蔽电缆线.连接时,各灯具通过灯具上DMX信号插孔(卡侬座)INPUT( 输入)和OUTPUT(输出)进行相连接,连接灯具的信号线的3芯XLRXL插头端子一定要相互对应,在连接灯具信号时,建议使用 DMX 信号终端器.可以避免,由于电燥声而导致破坏控制信号,DMX信号终端器是一个XLR插头的2脚和3脚之间连接一个120欧姆1W的电阻,并将其连接在最后一台灯具的OUTPUT（输出)插孔上.

灯具起始地址码计算方法:

当前灯具的起始地址码等于(上一台灯具的起始地址码)+(灯具的通道数目)说明:

1:第一台灯具的起始地址码值A001.

2:控制器的基本通道数,应大于或等于灯具总的使用通道数目.

3:注意:当使用任何的控制器,每一台灯具都应必须有它自己的起始地址码,假如第一台灯具的起始地址码设定A001,灯具道通数为16CH;那么第二台灯具的起始地址码就设置为 A017;第三台灯具的起始地址码就设置为A033;如此类推,(此设置方式还需要据不同的控台来定)

灯具的安装说明:

本灯具可水平放置,斜挂和倒挂,斜挂和倒挂时一定要注意安装方法.

- 灯具固定安装:在对灯具定位前,要确保安装地点的稳固性,在反转吊挂安装时,必须确保灯具不要在支撑架上跌落下来,要用安全绳索穿过支撑架和灯具提手,进行辅助吊挂;以确保安全.防止灯具坠落和滑动,灯具在安装调试时,下方禁止行人通过,定期检查安全绳索是否出现磨损,挂钩螺丝是否出现松动,如果因为吊挂安装不稳固,导致灯具坠落而产生的一切后果,生产厂商不承担任何责任.

灯泡的安装:

- 安装更换灯泡时,先拆掉灯头塑料外壳.

- 建议使用质量好的灯泡.

- 不可带电安装,拆卸灯泡.

- 手不可触摸灯泡的球体部分.

- 更换灯泡后一定要紧固好螺丝.

- 灯泡工作时会达到极高的温度,以及汽体放电泡的不可以继续供电这物理特征,因此必须在每次断电后,完全冷却10分钟后才能对进行操作,否则会导致高压放电,短路烧坏电脑控制板上的元器件.

安全提示!

为确保你安全的正确使用灯具,请在使用前,仔细阅读以下安全提示,以免发生不必要的故障和伤害.

- 非专业人员,切勿擅自拆卸灯具和灯具内的配件.

- AC电源:查所在地电源是否符合产品额定电压要求。

- 本灯具按照电击保护的类型设计,灯具要与有充分接地供电系统连接使用,并且灯具的地线必须与供电系统的地线连接.请勿使用绝缘层已损坏的电源线,同时不要将电源线搭接在其它导线上.

- 灯具在进行安装定位时,灯具表面上任何一点与任何易烧易爆物保持最小距离为10米,离照射物距离2.5米,请不要将灯具直接安装在可烧物质表面上.

- 灯具使用的环境温度:(-10度+40度),灯具表面最高温度80度,灯具要远离液体物质和潮湿环境.

- 使用灯具之前一定要确保灯具接地良好,不可带电安装和拆卸灯具任何部件.

- 安装灯具时,固定螺丝一定要紧固,并配加安全索 ,并定时检查.

- 灯具连续工作时间建议不要超过10小时,连续启动灯具间隔时间应不得小于10分钟.否则会因为灯泡过热保护而不能正常触发.

- 使用过程中,如灯具出现异常应及时停止使用灯具.

- 灯泡达到额定使用寿命时应及时更换,否则会出现炸泡的危险事故.

- 灯具转动部位及粘贴配件必须定期检查,出现松动,晃动及时加固 ,以防意外发生.

- 灯具采用的是强风制冷,容易积灰尘,必须每月进行一次清洁,特别是散热风口,否则会因积灰尘堵塞,导致散热不良,使灯具出现异常.

疑难处理方法 :

以下列出灯具故障及处理方法,其它的维修工作由具有专业资格的维修人员来处理.

- 灯泡不亮

1.1.因非正常操作,灯泡未完全冷却,应让灯体冷却10分钟以上,使其内部灯泡完全恢复到正常状态后,再次启动电源即可.

1.2.检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡.

1.3.检查灯泡与点泡器线路是否漏电,脱落或接触不良.

1.4.更换新的点泡器.

- 光束显得暗淡

2.1.检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡.

2.2.检查光学部件或灯泡是否干净,灯泡等光学器件上堆积有灰尘，需定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养.

- 投射出来的影像模糊

3.1. 检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离.

- 电脑灯间歇性地工作

4.1. 检查风机是否正常运行以为是否变脏.

4.2. 检查内部温度控制开关是否处于闭合状态.

4.3. 检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡.

- 虽然发光,但电脑灯不再接受控制器的控制

5.1.检查起始地址码以及检查通讯线路的连接情况(1地2负3正)

5.2.加信号放大器

5.3.灯泡在没完全冷却时,有过非正常启动操作,点泡器产生的瞬间超高电压有泄漏,而导致电路板通道芯片CPU烧坏.

- 电脑灯不能启动

6.1. 检查电源输入插座上的保险是否熔断

6.2. 灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良

6.3. 检查输入电源,电脑板等接插器件

- 自检完毕后 ,有些功能不接受控制器控制

7.1. 检查此功能在工作时有无通电,或者此芯片是否受其它高压冲击而烧坏.

- 通电工作时 X、Y 轴在其它数据恢复到0位,出现不正常的响声

8.1.在非正常启常时,高点泡电压泄漏导致烧坏了X、Y 轴光电感应电路板(光藕)

8.2. 按正常程序重新启动电脑灯

8.3. 把控制器所有通道值推到0,远程复位电脑灯.

维护及保 :

关机操作 :每次关机断电前,提前先把灯泡关闭10分钟.让散热风机把灯具内使用时产生的热量,快速排出,这样能延长灯具内的配件,特别是灯泡的使用寿命！

为确保灯具可以稳定地运行,应该使其保持清洁,拆开灯具进行维修或开始保养工作这前先确认电源是否断开,保持灯具干净、清洁是十分重要的,请你要定期进行清洁,不但保持最大亮度输出,而且还可以延长灯具的使用寿命,建议使用优质的玻璃清洗剂和使用清洁的软布来清洗,灯具内部使用真空吸尘器至少半年清洁一次.

- 按键说明:

“左”、“右”键的功能是一样的：返回上一界面

“上”、“下”键：选择、编辑

“确定”键（即“OK”键）：执行功能、开始编辑、退出编辑

MENU  进入菜单选择功能

DOWN  到后一个选项

UP    到前一个选项

ENTER  确认所选功能

3.1.	主界面

下面以“修改 DMX 地址码”为例，讲述按键的使用：

- 如果当前不是主界面,按“左”键（一或多次）即可回到主界面

- 在主界面下，按“上”键或“下”键选中“设置”按钮

- 按“确定”键，进入“设置”界面

- 在“设置”界面下,按“上”键或“下”键选中“DMX 地址”

- 按“确定”键进入编辑状态

- 按“上”键或“下”键修改 DMXDM 地址码

- 按“确定”键退出编辑状态

3.2. 设置界面

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行模式 | DMX | 从机状态：接收来自控台或主机的 DMX信号 |
|  | 自动 | 主机状态：自动运行，并发送 DMXD 信号给从机 |
|  | 声控 | 接收外部声音或振动，运行内置程序效果 |  |
| DMX 地址 | 1-512 | 按“确定”键进入编辑状态.此时是选中百位,按“上”“下” 键改变地址码.再按一次“确定”键选中十位编辑.再按一次 “确定”键选中个位编辑.再按一次退出编辑状态. |
| 通道模式 | 16 | 第17 -20通道无效 |
|  | 20 | 第17 -20通道控制速度（参见通道表） |
| X反转 | 关 |  |
|  | 开 |  |
| Y反转 | 关 |  |
|  | 开 |  |
| XY编码器 | 关 | 不使用编码器（光耦）纠正位置 |
|  | 开 | 使用编码器（光耦）判断失步并自动纠正位置 |
| 无DMX信号 | 保持 | 按原状态继续运行 |
|  | 清零 | 电机回位，停止运行 |
| 屏幕保护 | 开 | 空闲30秒后关闭背光 |
|  | 关 | 背光永亮 |
| 开机亮泡 | 开 | 启动灯具时，灯泡自动点亮 |
|  | 关 | 启动灯具时，灯泡不亮 |
| 恢复默认设置 | 否 |  |
|  | 是 | 按“确定”键即恢复默认设置 |
| 高级设置 |  | 按“确定”键进入输入密码 |

3.3. 信息界面

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 风扇转速 | 0000RPM显示风扇速度 |
| 总计使用时间 | 累计使用时间（精确到分钟） |
| 本次使用时间 | 本次开机以来的使用时间（精确到分钟） |
| 总计亮泡时间 | 累计亮泡时间（精确到分钟） |
| 本次亮泡时间 | 本次开机以来的亮泡时间（精确到分钟） |
| DMX通道值 | 在DMX状态下，显示所有通道的通道值（数值），由此进入子界面，以数值和百分比显示通道值以供查看 |
| 系统错误记录 | 如果红色 ERR 指示灯发亮，则说明复位失败或运行失步 ，详细情况可由此进入子界面查看。查看完毕后可按“确定”键将错误记录清空 |

3.4.手动控制界面

此界面用于控制当前灯具，既不属于从机状态机状(不接收DMX信号)也不属于主机状(不发送DMX信号)

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 复位 | 按“确定”键后看到确认对话框，再次按“确定”键，进入复进位界面，全部电机复位 |
| 灯泡控制 | 开 |  |
|  | 关 |  |
| 颜色轮 | 0-255 | 按“确定”键进入编辑状态。此时是选中，按“上”“下”键改变通道值，再按一次“确定”键退出编辑状态。 |
| 。。。。。。 | 0-255 |  |
| 放大微调 | 0-255 |  |

3.5. 高级界面

进入高级介面，显示请输入密码：XXXXXX；具体操作过程：按上下键选择数字一次（出现一个*）。密码输入完全后，最后按“确定”键进行密码验证。

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 最大亮泡时间 | 0-9999 | 可设置亮泡的时间 |
| 加密模式 | 关 |  |
|  | 次数 | 可设置灯具的使用次数 |
|  | 时间 | 可设置灯具的使用时间 |
| 加密参数（次数/时间） | 0-9999 | 在加密模式开启后，此项起作用。可设置灯具的使用（次数/时间） |

3.6. 倒显界面

按“确定”键，界面可180度反转显示。

3.7. English界面

按“确定”键，界面切换到英文模式。

3.8. 中文界面

按“确定”键，界面切换到中文模式。

3.9. 工厂界面

进入工厂界面，显示请输入密码：XXXXXX；具体操作过程：按上下键选择数字一次（出现一个*）。密码输入完全后，最后按“确定（OK）”键进行密码验证。

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 复位校准（微调） | 0-255 | X校准 |
|  | 0-255 | Y校准 |
|  | 0-255 | 调光校准 |
|  | 0-255 | 颜色轮校准 |
|  | 0-255 | 图案盘校准 |
|  | 0-255 | 调焦校准 |
|  | 0-255 | 棱镜校准 |
|  | 0-255 | 雾镜校准 |
| 通道设置 | 可设置通道的调换 |
| 屏保模式 | 模式1 | 显示地址码 |
|  | 模式2 | 显示工厂LOGO |
|  | 模式3 | 无显示（预留） |
| 亮泡时间清零 | 否 |  |
|  | 是 |  |

4.0. 通道表

| 通道 | 通道模式 |
| --- | --- |
|  | 19 |  |
| 1 | X |  |
| 2 | X微调 |  |
| 3 | Y |  |
| 4 | Y微调 |  |
| 5 | XY速度 |  |
| 6 | 调光 |  |
| 7 | 切光/频闪 |  |
| 8 | 颜色盘 |  |
| 9 | 金属图案盘 |  |
| 10 | 金属效果图案盘 |  |
| 11 | 玻璃图案盘 |  |
| 12 | 玻璃图案旋转 |  |
| 13 | 棱镜1 |  |
| 14 | 棱镜1旋转 |  |
| 15 | 棱镜2 |  |
| 16 | 棱镜2旋转 |  |
| 17 | 放大 |  |
| 18 | 调焦 |  |
| 19 | 复位 | 100－105关泡 200－205开泡 240－255复位 |

售后服务

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.

人为原因导致机器故障不在保修范围.

- 本公司终生为客户提供技术咨询.

- 如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。

- 除灯具外,还可选配如下配件:

附件:电源线:1条、信号线:1条、说明书:1份

选购件

灯泡(按客户要求)

灯钩安全索(按客户选择)

软件特点:

1,液晶1600万色触摸TFT界面,操作方便,界面美观.

2,物理按键和触摸两种操作方式既完全独立又可结合使用

3,可独立用物理按键完成所有操作

4,可独立用触摸方式完成所有操作

5,可混用物理按键和触摸方式完成所有操作

6,智能度高

7,比如:复位中检测霍尔、光耦是否错误并进行提示。

8,复位校准（零位校准）

9,X 轴、Y 轴、颜色轮、图案盘

保修卡

相关信息：

用户姓名：                常用电话：

通讯地址：

产品型号：                产品编号：

购买渠道：                购买时间：

维修点  ：                发票号码：

维修记录：

维修日期：

故障原因：

处理详情：

维修单位：               维修电话：          维修人员：

※为在购买本公司产品时，请立即填写保修卡

※请妥善保管保修卡，维修时请携带保修卡及有效发票正本

※如需返回厂家维修，请附产品故障说明