YZ-DP12数 字 硅 箱

使

用

说

明

书

YZ－DP12数字硅箱使用说明

- 技术参数：

  - 输入电源：AC220V±10%

频率：50Hz～60Hz

连接：三相五线制

  - 整机功耗：空载时小于30w

  - 输出回路：12路

  - 每回路最大输出功率：6kW

  - 环境条件：

工作温度0℃～40℃

工作相对温度20%～90%

储存温度-40℃～55℃

  - 数字信号：DMX512/1990

  - 调光范围：0～100%

  - 备份场：10

  - 预热值：0～20%

- 安装连接：

  - 接线规格

电源线：

A相……10 m㎡多支铜导线

B相……10 m㎡多支铜导线

C相……10 m㎡多支铜导线

零线：    10 m㎡多支铜导线

接地线：  10 m㎡多支铜导线

输出连接线： 2.5 m㎡多支铜导线

DMX信号线：5芯音频线（＜120米）

  - 信号线的连接

A、接5芯音频线时，将插头上的凸起位置对准卡侬座上的缺口，插针和针孔一一对应推入。

B、5芯音频线的联接

将信号线的5芯卡侬（针）插头插入第一台硅箱的并机口，将5芯卡侬（孔）插头插入第二台硅箱的输入口，其余硅箱并接类同。

  - 电源线的连接。

相线、中性线和地线分别接到总电源A、B、C、N输入端和接地端。

  - 负载连接

A、采用3×10A输出座，每回路通过3×10A输出座分左、中、右三个2kW插口输出。

B、插口定义：上插孔为输出火线端，下插孔为零线端。

  - 硅箱的安装

A、在保证通风良好的情况下，硅箱可堆叠放置，堆叠数量应少于8台。

B、为了方便安装连接和流动，也可采用组合机柜的形式。

C、电源线和输出线要保留足够的线间距，便于散热。

D、所有连线接好后，整理好，作好标识便于日后维护、检修。

- 操作：

本硅箱的操作是先选择菜单，然后进入菜单进行操作。

开机LCD屏显示机子型号：YZ-DP12

进入菜单后有7个子菜单：

A、Set Level

B、SCENE-PLAYBACK

C、SCENE-SAVE

D、PreHEAR

E、CURVE

F、DMX ADDRESS

G、INITIALIZE、、、

1、菜单选择

A、操作共4个键分别为MENU/ESC、▲、▼、OK。

B、按MENU/ESC一次进入菜单，此时可按▲、▼键选择要设置的子菜单，选择好后按OK键进入子菜单设置。设置好后按MENU/ESC键退出。

2、各子菜单说明

A、Set Level

按键控制各回路输出值。

a、进入设置

进入菜单操作后，通过▲、▼选择Set Level后按下OK键，LCD屏第二行出现CH 1  =00%此时进入回路输出值设置。左边CH1为通道回路，右边00%为回路输出值。

b、选择回路

进入回路设置时，光标在1上闪，通过▲、▼键选择要设置的回路，选择好后按OK键。

c、回路输出值设置

光标跳到右边00%的个位上闪，此时通过▲、▼键选择回路输出值设置。

d、退出

回路输出值设置好后按MENU/ESC键退回到回路设置。如要设置其它回路，重复b、c项操作，设置好后按MENU/ESC退出

B、SCENE-PLAYBACK

硅箱保存的场景回放（10个场景）。

a、进入场运行

进入菜单操作后，通过▲、▼选择SCENE-PLAYBACK后按下OK键，LCD屏第二行出现scene-01此时进入场运行。

c、选择场号

光标在01的个位上闪，此时通过▲、▼键选择场号。

d、 运行当前场

选好场号后按OK键，运行当前场。

e、 退出场运行

按MENU/ESC退出

C、SCENE-SAVE

场景记录

a、进入场记录

进入菜单操作后，通过▲、▼选择SCENE-SAVE后按下OK键，LCD屏第二行出现scene-01此时进入场记录。

c、选择场号

光标在01的个位上闪，此时通过▲、▼键选择场号。

d、 记录当场

选好场号后按OK键，记录场。场号自动递增，10个记录完后自己退出场记录。

e、 退出场记录

记录场时，若按MENU/ESC键将直接退出

D、PreHEAR

预热值设置（0%～20%）

a、进入设置

进入菜单操作后，通过▲、▼选择PreHEAR后按下OK键，LCD屏第二行出现CH 1  =00%此时进入预热值设置。左边CH1为通道回路，右边为预热值。

b、选择回路

进入预热值设置时，光标在1上闪，通过▲、▼键选择要设置的回路，选择好后按OK键。

c、预热值设置

光标跳到右边00%的个位上闪，此时通过▲、▼键选择预热值设置。

d、 退出

预热值设置好后按MENU/ESC键退回到回路设置。如要设置其它回路，重复b、c项操作，设置好后按MENU/ESC退出

E、CURVE

调光曲线设置（Square、Linear、Non-Dim 3种）

a、进入设置

进入菜单操作后，通过▲、▼选择CURVE后按下OK键，LCD屏第二行出现CH 1  =Square此时进入调光曲线设置。左边CH1为通道回路，右边为曲线类型。

b、选择回路

进入调光曲线设置时，光标在1上闪，通过▲、▼键选择要设置的回路，选择好后按OK键。

c、曲线设置

光标跳到右边曲线单词的第一个字母闪，此时通过▲、▼键选择设置曲线。

d、退出

曲线选择好后按MENU/ESC键退回到回路设置。如要设置其它回路，重复b、c项操作，若全设置好按MENU/ESC退出

F、DMX ADDRESS

DMX起始回路设置

a、进入菜单操作后，通过▲、▼选择DMX ADDRESS后按下OK键，LCD屏第二行出现[001]并且光标在个位数上闪，此时进入DMX 起始地址设定，通过▲、▼选择1～512个地址，选择好后按MENU/ESC退出。

G、INITIALIZE、、、

系统初始化设置

a、进入菜单操作后，通过▲、▼选择INITIALIZE、、、后按下OK键，进入系统初始化，LCD显示：INITIALIZE、、、

Enter to init、、、、

初始化成功，硅箱里原设值全回到出厂设置。

- 注意事项

  - 应由专业人员进行接线、调试、检查！

  - 安装、接线、维护保养时不得带电操作！

  - 严禁超量程使用！

  - 严禁接入不适当负载，如感性负载！

  - 地线必需单独连到合格的接线柱上！

  - 用户不得擅自改装硅箱！

  - 使用中的故障处理！

A、使用中遇到冒烟、起火、漏电等现象应马上关机！

B、及时、详细地记录故障现象。

C、联系煜展公司维修点维修。

8、使用中如发生空气开关跳闸，应先检查负载是否过载或其他短路现象等，故障排除后方可重新打上开关！

9、本公司保留参数修改的权利！