8+8歌舞厅一体化调光台

使

用

说

明

书

8+8歌舞厅一体化调光台使用说明

8+8歌舞厅一体化调光台。具有开关板，调光器和走灯机各自优点而

结合一体。整机具有：结构合理，功能齐全，性能稳定，可靠性高，操作简单等特点。适合于演播室、歌舞厅、舞台、夜总会、酒巴等各种文艺会场和娱乐场所。

一：开关部分

该操作面板有8路直放开关，用保险丝作过流保护，用空气开关作过流保护和开关作用，后面板上有一一对应的2X10胶木插座输出。

二：程序走灯部分

本调光台有24种方式的走灯程序，通过L、R左右键组合，可分左四路，右四路和八路三种运行方式，单独键入L键（对应的指示灯亮）为左四路走灯。单独键入R键（对应的指示灯亮）为右四路走灯，同时键入或键出L键和R键，为八路走灯，走灯亮度通过DIMMER电位器调节。走灯速度由SPEED电位器调节。当自动程序按键AUTO键入时，为自动运行程序方式，程序走灯由1至24按顺序循坏运行，当自动程序按键AUTO键出时，控制方式为手动方式，每按一下步骤键STEP，程序方式按顺序切换到下一跑灯程序。走灯程序通过亮度电位器DIMMER切换到对应的调光回路上。

三：调光部分

本调光台具有一路总控和8路分控。总控电位器（GR）预置各分控回路的最大输出幅度，调节各分控输出可获得0至220V平滑线性的交流电压，对应分控电位器下面有点控，一路总点控，九路分点控。按点控键，对应的回路输出220V交流电压，每回路中有空气开关作过流保护。

四：音控制部分

音乐信号通过音频接口（INPUT）输入，信号幅度由电位器SOUND调节，由左旋到右音频信号幅度则有小到大变化。由音控选择键SOU1-4和SOU5-8分配到调光回路中。

五：后面板接线说明

- 输入：

三相四线制电源输入，分别由PHASE-A、PHASE-B、PHASE-C、PHASE-N输入，当由单相电源供电时，将PHASE-A、PHASE-B、PHASE-C三相端口并接入电源相线端。

- 输出

共有九排4*10A的胶木插座输出端口，对应九个回路的调光和开关输出，每排分DOUT和KOUT两部分，KOUT两个插口为对应回路的开关输出火线插口。DOUT两个插口为对应回路的调光输出火线插口。N端口为零线插口，所有的零线内部都连接在一起的；外面的负载由插口接入。

- 整机低电压供电由后面板的保险作过流保护（保险丝电流为0.75A）。

4、每个回路输出功率4KW。

六：品质保证和技术支持

本设备出厂前均经过各种检验和老化，确保用户购买的是优良产品。

用户自购买日起一年内设备如有损坏或发生故障，经本厂证实非因操作引起的，将免费修理及更换元器件。

超过保修期的产品，本厂将收取工本费用。