重庆华邦制药有限公司

突发环境事件应急预案

（报批版）

重庆华邦制药有限公司

二零二一年十一月

重庆华邦制药有限公司

突发环境事件应急预案

| 预 案 编 号： | HBZY-1 |
| --- | --- |
| 预案 版本 号： | 2021年001版 |
| 预案颁布日期： | 2021年11月22日 |
| 预案实施日期： | 2021年11月22日 |

重庆华邦制药有限公司

二零二一年十一月

重庆华邦制药有限公司

突发环境事件应急预案专家意见修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善预案工作原则及事件分级 | 已完善预案工作原则及事件分级 | 详见p1-3页 |
| 2 | 完善组织机构及职责 | 已完善组织机构及职责 | 详见p12-13页 |
| 3 | 完善预防、预警及信息发布 | 已完善预防、预警及信息发布 | 详见p15页 |
| 4 | 结合企业实际，完善应急处置措施 | 已结合企业实际，完善应急处置措施 | 详见p23-26页 |
| 5 | 完善应急监测及外部单位联系电话 | 已完善应急监测及外部单位联系电话 | 详见p30-31页 |
| 6 | 建议将后期处置改为事后恢复，并完善相关内容 | 已将后期处置改为事后恢复，并完善相关内容 | 详见p34页 |

目 录

1 总则	4

1.1目的	4

1.2工作原则	4

1.3编制依据	5

1.4适用范围	6

1.5预案体系	6

2 基本情况	7

2.1公司基本情况	7

2.2环境保护目标	7

3环境风险源与环境风险评价	9

3.1环境风险物质	9

3.2重大危险源识别	10

3.3环境风险单元	10

3.4危险目标的危险特性和对周边环境的影响	10

3.5环境风险等级	11

4 突发环境事件应急组织机构及职责	12

4.1日常应急管理机构及职责	12

4.2突发环境事件应急组织机构	12

4.3 应急组织机构职责与成员组成	13

4.4 外部应急机构相关部门电话	15

5 预防与预警	17

5.1预防	17

5.2预警	17

6 信息报告与通报	20

6.1报告内容	20

6.2信息报告	20

6.3信息通报	21

7 应急响应与应急措施	22

7.1响应分级	22

7.2 指挥、协调	23

7.3 工作要求	23

7.4突发环境事件现场应急措施	24

7.5人员疏散方案	26

7.6报警、通讯方式	27

7.7事故现场隔离区的划定	28

7.8事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法	28

7.9抢险、救援	29

7.10控制事故扩大的措施	29

8 应急监测	31

8.1应急监测方案	31

8.2监测人员的安全防护措施	32

8.3监测信息的报告和发布	32

9 应急终止	33

9.1应急终止条件	33

9.2应急终止程序	33

9.3应急终止后的行动	33

10 事后恢复	35

10.1事故现场的保护措施	35

10.2事故现场洗消队伍及任务	35

10.3现场清消与清理	36

10.4善后工作	36

10.5事件调查	37

10.6应急处置效果和应急经验总结	37

11 应急保障	38

11.1物资装备保障	38

11.2应急队伍保障	38

11.3交通运输保障	38

11.4医疗卫生保障	38

11.5通信保障	39

11.6技术保障	39

12 环境应急培训及演练	40

12.1应急培训	40

12.2应急演练	41

13 奖惩	43

13.1奖励	43

13.2惩罚	43

14 预案的评审、备案、发布和更新	44

14.1应急预案的制定与解释	44

14.2应急预案的评审	44

14.3应急预案备案	44

14.4应急预案的发布	44

14.5预案管理与更新	44

附件及附图	45

# 1 总则

## 1.1目的

突发性环境污染事件应急预案是预防和控制事故发生及防止事故扩大的最有效方法之一，是重庆华邦制药有限公司环境风险防控体系的重要组成部分。它可降低污染事故发生后对环境的影响程度，以对危险源的评价和事故预测结果为依据而预先制定的污染事故控制和消减方案，是事故应急活动和事故后果处理的行动指南。

为加强对重庆华邦制药有限公司突发性环境污染事故的综合处置能力，提高应急处置反应速度和协调水平，控制和减少环境污染事故的危害，将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地保障人民群众的生命财产安全，特制定本预案。

## 1.2工作原则

（1）救人第一、环境优先；发生突发环境事件时一定要坚持把救人放到第一位，坚持环境优先的原则，尽可能的保证人身安全和减轻环境危害。

（2）先期处置、防止危害扩大；加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响。

（3）快速响应、科学应对；发生突发环境事件时应第一时间启动本单位突发环境事件应急预案，必要时应与周边企事业单位政府机构应急预案进行联动，以保证科学应对处理。

（4）应急工作与岗位职责相结合；应急演练时应加强本单位员工岗位职责与应急工作职责的相结合方面的演练，以保证发生突发环境事件时能够快速响应。

## 1.3编制依据

### 1.3.1政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订版）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订版）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《重庆市突发事件应对条例》（2012年7月1日实施）；

（10）《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日第二次修正）；

（11）《重庆市环境保护局办公室关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办〔2017〕130号）；

（12）《关于做好2020年突发环境事件风险评估及应急预案编制修订备案的通知》（渝环两江发〔2020〕55号）。

### 1.3.2标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（2）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ/589-2010）；

（3）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（4）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ/941-2018）；

（5）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部[2016]74号）；

（6）《环境应急资源调查指南（试行）》环办应急[2019]17号。

### 1.3.3其他相关资料

（1）《国家突发环境事件应急预案》（2014年修订）；

（2）《重庆市环保局两江新区分局突发环境事件应急预案》（渝环两江发[2019]49号）；

（3）《环境应急响应实用手册》（国家环境保护总局环境监察局）；

（4）《重庆华邦制药有限公司突发环境事件风险评估》和《重庆华邦制药有限公司突发环境事件应急预案》；

（5）重庆华邦制药有限公司提供的其他资料。

## 1.4适用范围

本预案仅适用于重庆华邦制药有限公司内发生的突发环境事件的应对工作。

## 1.5预案体系

本预案属于综合应急预案，是以华邦制药为实施主体的应急预案。外部突发环境事件应急预案有《重庆市两江新区突发环境事件应急预案》。

当突发环境事件影响较大，公司本身不能应对时，公司将向上级政府主管部门请求救援，一旦上级部门应急预案启动，公司现有的应急处置队伍、应急防范措施、应急资金全部归入上级部门指挥和调动，配合上级指挥部门进行应急处置。应急预案衔接体系见图1.5-1。

图1.5-1  重庆华邦制药有限公司预案体系图

# 2 基本情况

## 2.1公司基本情况

（1）发展历程

企业基本信息汇总如下，见表2.1-1。

表2.1-1  公司基本信息汇总表

| 单位名称 | 重庆华邦制药有限公司 | 统一社会信用代码 | 915000005992299001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 吕立明 |
| 联系人 | 易守红 | 联系电话 | 13647611175 |
| 传真 | / | 电子邮箱 | 515791727@qq.com |
| 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 |
| 厂区面积 | 总占地面积：122254m2、总建筑面积：80912.25m2 |
| 从业人数 | 420人 |
| 中心经度 | 东经106.511 | 中心纬度 | 北纬29.626 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区人和星光大道69号 |
| 风险单元 | 危险废物库、研发检验试剂临时存放区、报废药品暂存库、危险品库、柴油储存间 |

## 2.2环境保护目标

重庆华邦制药有限公司位于重庆市渝北区人和星光大道69号，水环境风险受体有下游7.4km的长江，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、重要湿地等敏感区域，不属于特殊生态敏感区或重要生态敏感区。环境敏感点见下表2.1-2。

表2.1-2  华邦制药环境风险受体情况

| 环境要素 | 序号 | 风险受体名称 | 方位 | 影响人口（人） | 距离（m） | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 照母山植物公园 | 北 | / | 80 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二类区域 |
|  | 2 | 百林水库 | 南 | / | 450 |  |
|  | 3 | 重庆川剧博物馆 | 东北 | / | 2000 |  |
|  | 4 | 沙堡村 | 西南 | 3042 | 1300 |  |
|  | 5 | 海洲国际公寓 | 东南 | 约3000 | 1500 |  |
|  | 6 | 锦上华庭 | 东南 | 约3600 | 2500 |  |
|  | 7 | 东和院小区 | 东南 | 约2700 | 2900 |  |
|  | 8 | 协信星光天地 | 东北 | 约1000 | 2800 |  |
|  | 9 | 人和华夏城 | 东 | 约11000 | 2900 |  |
|  | 10 | 南极凤麟苑 | 东 | 约3400 | 1800 |  |
|  | 11 | 金科东方王榭 | 东北 | 约3300 | 2600 |  |
|  | 12 | 巴蜀中学（金科校区） | 东南 | 约1000 | 1100 |  |
|  | 13 | 红黄蓝幼儿园（中华坊园） | 东南 | 120 | 1100 |  |
|  | 14 | 人和中心小学 | 东南 | 1400 | 1800 |  |
|  | 15 | 星光学校 | 西南 | 2000 | 1700 |  |
|  | 16 | 中央美地 | 东南 | 约3100 | 3000 |  |
|  | 17 | 龙湖水晶郦城 | 南 | 约11400 | 2000 |  |
|  | 18 | 重庆市中医院 | 西南 | 约200 | 4000 |  |
|  | 19 | 两江新区第二人民医院 | 西 | 职工：323 | 2700 |  |
|  | 20 | 重庆药友制药有限责任公司 | 东 | 约500 | 250 |  |
|  | 21 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 西 | 约280 | 676 |  |
|  | 22 | 重庆康如来科技有限公司 | 东南 | 约300 | 93 |  |
|  | 23 | 重庆北部宽仁医院 | 南 | 约300 | 500 |  |
| 水环境 | 1 | 长江 | 东南 | / | 7400 | III类水体 |

# 3环境风险源与环境风险评价

## 3.1环境风险物质

重庆华邦制药有限公司是一家以皮肤、结核药物的研发、生产、销售为主的制药企业。华邦制药主要从事生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂(外用）、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药、含激素类）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂、口服混悬剂、洗剂（含激素类）。涉及的风险物质主要有甲醇、甲苯、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙醇、乙腈、正己烷、异丙醇、三氯甲烷、乙醚、磷酸、柴油、废有机溶液、制剂医药废物、报废药品及过期试剂，其具体情况见表3.1-1。

表3.1-1  华邦制药风险物质统计汇总表

| 序号 | 物质名称 | 物理状态 | 主要危险特性 | 最大储存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 液态 | 易燃 | 0.262 | 10 |
| 2 | 甲苯 | 液态 | 有毒 | 0.15 | 10 |
| 3 | 丙酮 | 液态 | 有毒 | 0.12 | 10 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 液态 | 易燃 | 0.359 | 10 |
| 5 | 二氯甲烷 | 液态 | 有毒 | 0.101 | 10 |
| 6 | 乙醇 | 液态 | 易燃 | 4.775 | 500 |
| 7 | 乙腈 | 液态 | 有毒 | 0.25 | 10 |
| 8 | 正己烷 | 液态 | 易燃 | 0.331 | 10 |
| 9 | 异丙醇 | 液态 | 易燃 | 0.015 | 10 |
| 10 | 三氯甲烷 | 液态 | 有毒 | 0.029 | 10 |
| 11 | 乙醚 | 液态 | 易燃 | 0.011 | 10 |
| 12 | 磷酸 | 液态 | 有毒 | 0.029 | 10 |
| 13 | 柴油 | 液态 | 易燃 | 1 | 2500 |
| 14 | 废有机溶液 | 液态 | 环境危害 | 13 | 50 |
| 15 | 制剂医药废物 | 固态 | 环境危害 | 1.2 | 50 |
| 16 | 报废药品 | 固态 | 环境危害 | 5.3 | 50 |
| 17 | 过期试剂 | 液态 | 环境危害 | 0.3 | 50 |

## 3.2重大危险源识别

根据《重庆华邦制药有限公司突发环境事件风险评估报告》中第3.4节中相关内容可知，华邦制药不构成危险化学品重大危险源，但存在的潜在环境风险依然不容小视。

## 3.3环境风险单元

根据企业储存危险物品的品种、数量、危险性质及可能引起事故的特点，确定危险废物库、研发检验试剂临时存放区、报废药品暂存库、危险品库、柴油储存间为华邦制药环境风险单元，属于应急处置危险目标。

## 3.4危险目标的危险特性和对周边环境的影响

（1）乙醇泄露事故影响分析

厂区涉及的环境风险物质有乙醇、甲醇、甲苯、丙酮、乙酸乙酯、丙二醇、二氯甲烷、乙腈、正己烷、异丙醇、三氯甲烷、乙醚、磷酸、柴油、废有机溶液、制剂医药废物、报废药品及过期试剂，根据对国内相关行业的资料收集及调查，本次评估认为最大可信事故为发生乙醇泄漏事故。

厂区乙醇的贮存和中转的设施主要为储存桶，储存桶使用年限较长以后有渗漏的可能，运输过程中若人为操作不当，泄漏的乙醇可能进入装卸区经地坪下渗，对局部水体、土壤造成污染。

①对地表水的影响：泄漏或渗漏的乙醇若进入附近溪沟，会造成溪沟水体的污染，从而污染下游的河流。

②对环境空气的影响：当乙醇泄漏时，乙醇蒸发，蒸汽可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。对环境空气质量、人身和财产安全造成的不利影响。

③对土壤环境的影响评价：当乙醇泄漏至土壤中时，会影响土壤中的有机物和细菌，使得土壤的品质会有所降低。

（2）次伴生事故影响分析

①事故排污水

若发生火灾事故，在应急救援中，会在事故现场喷射大量的消防水以及冷却水等进行灭火或降低有害物质对大气的污染。针对事故排污水若无应急收集措施，可能会有部分有毒有害物质直接或随冷却水、消防水等进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染。

②事故固体废物

厂区在泄漏、火灾等事故应急救援中可能产生大量的废灭火剂、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

## 3.5环境风险等级

重庆华邦制药有限公司主要生产、销售冻干粉针剂、乳膏剂、胶囊剂、口服液等，涉及的风险物质主要有乙醇、甲醇、甲苯、丙酮、乙酸乙酯、丙二醇、二氯甲烷、乙腈、正己烷、异丙醇、三氯甲烷、乙醚、磷酸、柴油，主要风险单元为危险废物库、研发检验试剂临时存放区、报废药品暂存库、危险品库、柴油储存间，涉及的主要环境风险事故为液体泄漏、火灾、爆炸等。

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发环境事件风险等级为一般环境风险，风险等级级别表征为“一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）”。

# 4 突发环境事件应急组织机构及职责

## 4.1日常应急管理机构及职责

重庆华邦制药有限公司设日常应急工作领导小组，由重庆华邦制药有限公司总经理任组长，副总经理任副组长，成员为公司管理层及各部门主要负责人组成。应急工作领导小组下设应急办公室，应急办公室由安全环保部经理黄显波牵头组成，由安全环保员易守红负责组织人员进行日常的巡查和巡检。应急办公室日常工作详见表4.1-1。

表4.1-1  应急办公室日常工作一览表

| 所在部门 | 负责人 | 联系方式 | 日常应急管理工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全环保部 | 黄显波 | 13983421255 | （1）负责向公司提出本预案各类资金支出计划，保障本预案各类资金支出； （2）负责组织应急预案学习、培训相关知识并组织演练； （3）负责环保设施的日常巡检，督促主体责任单位保养、维护； （4）负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作。 （5）负责购买、更新应急装备、物资，并定期检查、登记造册； （6）负责组织本预案的编修工作； |

## 4.2突发环境事件应急组织机构

事故状态下，华邦制药成立应急指挥部，指挥部为突发环境事件应急指挥机构。公司应急工作领导小组组长自动转换为应急指挥部总指挥长，副组长自动转换为应急指挥部副指挥长。当应急指挥部总指挥长丧失指挥职能时，由副指挥长自动接替。

应急指挥部下设应急处置组、综合协调组、警戒疏散组等三个小组，应急组织结构见图4.2-1。

图4.2-1  应急组织机构体系图

## 4.3 应急组织机构职责与成员组成

重庆华邦制药有限公司应急工作队伍及职责见表4.3-1。

表4.3-1  应急工作队伍及职责

| 应急机构 | 日常职位 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 总指挥 | 总经理 | 彭 渊 | 023-67609687 | 总指挥： （1）负责指挥、协调整个事故应急救援工作； （2）批准应急预案的启动与终止； （3）负责应急状态下请求外部救援力量； （4）负责突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作； （5）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理； （6）配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。 副总指挥： 协助总指挥负责应急救援具体工作，负责总指挥不在时的职责。 成员： 服从统一调动，在职责范围内全力配合工厂应急抢险工作，担负起相应的事故应急抢险责任。 |
|  | 副总指挥 | 副总经理 | 王 曦 | 16602330196 |  |
|  |  | 安全环保部经理 | 黄显波 | 13983421255 |  |
|  | 成员 | 生产总监 | 尤桂华 | 13983044429 |  |
|  |  | 质量总监 | 雷 刚 | 13594607891 |  |
|  |  | 人力行政部经理 | 熊维川 | 15736069808 |  |
|  |  | 供应部经理 | 刘汉光 | 13983734213 |  |
|  |  | 内部事务部经理 | 李雅梅 | 13883549666 |  |
|  |  | 物料部经理 | 李仁强 | 13508306943 |  |
| 应急处置组 | 组长 | 生产总监 | 尤桂华 | 13983044429 | （1）根据事件情形正确配戴个人防护用具，对事故进行现场营救；抢救遇险人员、抢修被事故破坏的设备及道路交通设施； （2）截断有害物质泄漏源或应用堵漏工具，迅速有效地堵住泄漏源；隔离其他危险源，安全转移各类污染物；扑灭已发生的火灾，及时撤走易燃物品，控制灾害的进一步发展等。 （3）对事故废水进行拦截、围堵、疏导，确保泄漏物料和事故水进入厂区废水处理设施；对大气污染物进行稀释吸收净化处理。 （4）有计划、有针对性地预测设备、管道泄露部位，进行计划性检修，并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习； （5）配合其他救援人员进行事故处理、救援； （6）协同有关部门保护好现场，收集与突发环境事件有关的证据，参与突发环境事件调查处理。 |
|  | 成员 | 运行维护科科长 | 陈洪庆 | 13452045198 |  |
|  |  | 设备管理科科长 | 徐荣崇 | 13220285386 |  |
|  |  | 一车间主任 | 唐鼎 | 18723011285 |  |
|  |  | 一车间工艺员 | 曾巧 | 19942326595 |  |
|  |  | 二车间主任 | 廖燕 | 13271861061 |  |
|  |  | 二车间工艺员 | 仇崟波 | 15922773664 |  |
|  |  | 三车间主任 | 苟平 | 15823287960 |  |
|  |  | 三车间工艺员 | 李明宇 | 15044100806 |  |
|  |  | 四车间主任 | 李玟波 | 15823287960 |  |
|  |  | 四车间工艺员 | 刘平 | 17623192620 |  |
|  |  | 运行维护科员工 | 胡国平 | 13896742037 |  |
|  |  | 运行维护科员工 | 陈纪国 | 13983844193 |  |
|  |  | 运行维护科员工 | 唐庆余 | 17723260205 |  |
|  |  | 安全环保部员工 | 曾祥荣 | 13368059548 |  |
|  |  | 安全环保部员工 | 陈薪有 | 18502331432 |  |
|  |  | 物料部员工 | 程健 | 19942326599 |  |
| 综合协调组 | 组长 | 安全环保部经理 | 黄显波 | 13983421255 | （1）负责通讯联络、信息发布等其它应急救援工作； （2）负责组织、运送救援物资，为应急救援行动提供物资保障；对抢险过程中安全注意事项及环保做要求，提供环境因子的相关监测，为应急响应提供准确数据，协助、配合专业环境监测工作； （3）负责现场医疗救护及受伤害人员分类抢救和护送转院工作； （4）负责对死难、受伤人员家属的安抚、慰问工作，做好群众的思想稳定工作，妥善处理各项善后事宜，消除各种不安全、不稳定因素； （5）负责查明事故发生的经过、原因、性质，人员伤亡情况及经济损失；认定事故责任； （6）提出事故处理建议，总结事故教训，提出防止类似事故灾难再次发生所需釆取措施的建议，写出事故调查报告。 |
|  | 成员 | 人力行政部经理 | 熊维川 | 15736069808 |  |
|  |  | 安环部员工 | 易守红 | 13647611175 |  |
|  |  | 供应部员工 | 胡旭 | 15902358696 |  |
|  |  | 人力行政部员工 | 张静 | 13677651690 |  |
|  |  | 设备管理科员工 | 颜东 | 13320377077 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 内部事务部经理 | 李雅梅 | 13883549666 | （1）设置警戒区域，维护现场秩序，疏通道路； （2）按技术专家确定的避灾路线组织危险区人员撤离； （3）劝说围观群众离开现场，进行人员疏散，保证人员安全撤离； （4）保证交通路线畅通，保障救灾物资安全、顺利到达事故现场； （5）事故发生后，禁止无关人员进入现场。 |
|  | 成员 | 生产调度科科长 | 朱传志 | 13983708428 |  |
|  |  | 设备管理科员工 | 杨爱斌 | 19942326536 |  |
|  |  | 内部事务部员工 | 易同礼 | 13908398649 |  |
|  |  | 内部事务部员工 | 景双 | 15802321060 |  |

## 4.4 外部应急机构相关部门电话

外部机构联系电话见表4.4-1所示：

表4.4-1 外部应急机构名单一览表

| 序号 | 外部单位、政府有关部门名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
|  | 火警/消防总队 | 119/67315555 |
|  | 急救电话 | 120 |
|  | 公安 | 110 |
|  | 渝北区气象局 | 023-67835185 |
|  | 渝北区交委 | 023-86017006 |
|  | 两江新区应急管理局 | 023-67308132 |
|  | 两江新区应急管理中心（两江新区值班室） | 023-67469566 |
|  | 两江新区市场质量和技术监督管理局 | 023-67577286 |
|  | 两江新区办公室 | 023-67573333 |
|  | 两江新区建设管理局（建管事务中心） | 023-67463659 |
|  | 两江新区宣传部 | 023-67463571/67463515 |
|  | 重庆市生态环境局两江新区分局 | 023-67573845 |
|  | 两江新区城市管理局 | 023-67463362 |
|  | 两江新区社会保障局 | 023-67308032 |
|  | 两江新区法制局 | 023-67684893 |
|  | 两江新区服务中心 | 023-67573924 |
|  | 两江新区第一人民医院 | 023-61522120 |
|  | 两江新区第二人民医院 | 023-67685082 |
|  | 重庆北部宽仁医院 | 023-63110120 |
|  | 重庆药友制药有限责任公司 | 023-67527818 |
|  | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 15909358951 |

# 5 预防与预警

## 5.1预防

（1）认真落实公司运行过程中安全责任制，严格执行相应的安全规章制度和安全操作规程；

（2）加大生产期间环保费用投入，制定切实可行的实施计划；

（3）定期识别环保教育培训需求，加强对员工的安全教育和培训，提高安全防护意识，掌握安全技术技能，增强对事故的应急能力；

（4）加强对厂区各个有可能发生事故的区域进行巡查和巡检；

（5）结合预案要求，企业应定期开展突发环境事件的应急演练，对预案及时进行总结和完善，提高应急预案的可操作性；

（6）加强对危险废物库、研发检验试剂临时暂存区、报废药品暂存库、危化品库的日常巡检，配备应急物资；

（7）加强对污水处理池设备设施的维护保养，配备机修人员、机修工具、易损部件等。

## 5.2预警

### 5.2.1预警情形

（1）通过本公司设有的监测、报警设施发出的监测、报警信号，出现事故征兆，有可能发生突发环境污染事故；比如危险品库房装有感应探头，一旦发生泄露，则同探头连通的控制室内会响，值班人员会立马发现，随即将展开一系列的应急处置行动；

（2）本公司发生的突发性环境污染事故，通过初期的应急处置判断，有进一步扩大的可能；

（3）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了预警信息；

（4）与本公司相关联的地区或单位发生突发性环境污染事件，可能对本公司环境或公共安全等产生影响。

### 5.2.2预警分级

按照重庆华邦制药有限公司可能发生的突发环境事件，对突发环境事件的预警进行相应分级，按严重——轻微分别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

Ⅲ级环境事件（车间级）预警由应急指挥部在接到事故发生车间、岗位相关人员报告后，向公司内部发布预警，并立即通知各应急处置队伍准备突发环境事件的应急支援。

Ⅱ级环境事件（厂区级）预警由公司应急指挥部在接到事故发生车间、岗位相关人员报告后，其判断在能力范围内无法处置时，立即派遣抢险救援小组携带应急处置物资、装备赶赴事故现场。

Ⅰ级环境事件（社会联动级）预警在应急处置小组抵达事故现场，发现事故依然无法控制，有进一步扩大的趋势时，向指挥长报告，由指挥长发布并向外部应急救援力量以及附近单位、居民区发布预警。

### 5.2.3预警发布与解除

（1）预警发布内容

包括环境事件预计发生的时间、地点、环境事件涉及物料名称、环境事件类型、环境事件可能会影响的范围以及人员伤亡情况。

（2）预警解除

有事实证明不可能继续发生突发环境事件或者危险已经解除时，应急指挥部应立即向所有发布过预警信号的单位宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

预警结束后，应急指挥部应根据实际情况，继续进行事态跟踪，直至事态隐患完全消除为止；有关部门、单位、抢险救援小组应继续查找可能产生环境污染隐患的原因，提出预防措施，明确落实责任，防止类似问题的重复出现。

### 5.2.4预警行动

进入预警状态后，公司根据可能发生或已经发生的突发环境事件的危害程度，应当迅速采取以下措施：

发布3级、2级预警后，按程序采取以下措施：

（1）公司应急领导小组立即启动公司应急预案；

（2）应急领导小组通知各小组成员进入预警状态；

（3）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

（4）所在部门针对突发环境事件可能造成的危害，采取封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动，采取必要措施控制危险状况。

发布1级预警后，按程序采取以下措施：

（1）应急领导小组立即公司应急预案；

（2）应急领导小组通知相关工作组进入预警状态；

（3）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

（4）向政府相关部门预告事态，请求支援；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动，采取必要措施控制危险状况。

# 6 信息报告与通报

## 6.1报告内容

重庆华邦制药有限公司得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定后上报；对于发生下列一时无法判明等级的突发环境事件，要按照突发环境事件的报告程序上报：

（1）涉及危险化学品泄漏造成污染的；

（2）涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的；

（3）涉及爆炸事故次生/衍生突发环境事件；

（4）涉及企业废水不达标排放造成污染的；

（5）危险（医疗）废物泄漏事故引发污染事件的；

（6）重庆华邦制药有限公司认为有必要报告的其他突发环境事件。

## 6.2信息报告

### 6.2.1报告责任单位

（1）重庆华邦制药有限公司

### 6.2.2报告责任人

（1）重庆华邦制药有限公司负责人。

### 6.2.3报告方式及内容

突发环境事件的报送分为初报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报

初报从发现突发环境事件后立即上报。初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、地点、初步原因、主要污染物质及数量、人员受害情况、事件潜在的危害程度、可能转化方式和趋向等初步情况。

（2）续报

续报在查清有关基本情况后随时上报；续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，突发环境事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。

（3）处理结果报告

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或间接的危害、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 6.2.4联络电话

当发生的突发环境事件可能波及重庆华邦制药有限公司外时，由应急指挥部或经总指挥授权的人员通过电话、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边友邻单位、人员通报事故发生的时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、已经采取的措施、其他应当通报的情况。

华邦制药公司应急组织机构成员及联系方式、外部应急机构联络电话详见附件6。

## 6.3信息通报

当突发环境事件发生后，重庆华邦制药有限公司应及时向可能受影响的区域通报事件信息。通报的范围、方式和内容，由应急指挥部根据事件具体情况和专家组意见决定。

# 7 应急响应与应急措施

## 7.1响应分级

按照事故危害程度，影响范围、公司控制事故的能力，将应急响应分为三级。分别为“车间级”（发现人员及车间现场人员自行处理），“厂区级”（厂区内部动员应急处置小组联合全厂人员自行处理）、“社会联动级”（需要调动社会力量、外界援助）。

7.1.1启动各级响应的条件

（1）三级响应（车间级）：发生初期火灾，化学品液体少量泄漏，影响范围不超出车间或装置，车间或装置有能力应急的险情。

（2）二级响应（厂区级）：发生较大火灾或泄漏，影响范围不超出厂界，公司有能力应急的险情。

（3）一级（社会联动级）：发生大的事故（如爆炸）或者在事故处置中事态未得到控制，需要社会救援的、扩大应急向上级报告，请求上级组织和指挥的应急。

7.1.2响应程序

图 7.1-1 应急响应流程图

## 7.2 指挥、协调

（1）提出事故现场应急行动原则要求；

（2）协调各职能小组、各专业应急力量实施应急支援行动；

（3）严格督促受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（4）划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（5）根据现场救援进展情况，确定被转移群众的疏散及返回时间；

（6）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况；

（7）如有必要，请示上级邀请有关专家和专业人员参与现场的应急指挥工作。

## 7.3 工作要求

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

（2）公司内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

（4）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

（7）以新闻发布形式向外界及时准确、客观公正地发布有关抢险救援进展情况和其它有关信息；

（8）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

## 7.4突发环境事件现场应急措施

### 7.4.1危险品库乙醇事故处置

（1）泄漏事故

疏散泄漏污染区人员至安全地带，禁止无关人员进入污染区；切断火源。应急处理人员戴防毒面具，穿消防防护服，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

①少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

②大量泄漏：如发生大量泄漏，可利用危险品库导流沟收容，然后收集、回收或运至废物处理场所处置。若泄漏至雨水管道或者少量未收集的泄露物经过冲洗后的水进入了雨水管道可迅速使用雨污切换阀，让被污染的冲洗水经过雨水管道流入应急事故池。

A.处理过程中的防护措施：

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)；

眼睛防护：一般不需特殊防护；

身体防护：穿防静电工作服；

手防护：戴一般作业防护手套；

其它：工作现场严禁吸烟。

B.急救措施：

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗；

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（2）火灾事故

①立即向危险品库负责人报告，并立即切断危险品库及周边区域所有电源；

②打开附近应急疏散引导箱，做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作；

③若初期火灾，立即用附近的泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器控制火势，切不可直接喷水灭火；

④拿出应急疏散引导箱内毛巾，穿好反光背心，拿出扩音器高呼，使用荧光棒指挥附近人员立即疏散。

⑤拿出应急疏散引导箱内的警戒线，对事故现场进行警戒，根据火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，穿好反光背心，使用荧光棒指挥无关人员和车辆靠近警戒区内；

⑥明火扑灭后，着火点10m范围内的物质立即转移到安全区域；

⑦若大面积或火势过大无法扑灭，立即向值班室（023-63118081）或指挥部报告，请求启动公司级应急响应。

### 7.4.2研发检验试剂临时存放区液体泄漏事故处置

（1）事故报警：在岗人员发现液体泄露应立即向班长报告，班长对事故做出判断，并向公司安环部报告。

（2）现场应急处置：安全员迅速组织事故区人员撤离，通知相邻班组停止作业。班长及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品，进行抢险救援。

①判明液体泄漏处，立即向研发检验试剂临时存放区负责人报告；

②立即停止作业，阻断乙醇泄漏。防止液体进入雨水管道或密闭性空间；

③事故抢险人员应做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作；

④关闭区域总电源，消除所有点火源；

⑤封堵研发检验试剂临时存放区附近下水道口，防止泄漏液体经雨水总排口排出厂区；

⑥使用安全警示带，对泄漏点进行隔离危险，防止遇火源着火爆炸；

⑦小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置；

### 7.4.3危险废物库有机废液泄漏事故处置

（1）泄漏污染人员迅速撤离至安全区域，并隔离污染区，严禁出入；

（2）应急处置人员着必要的防护用品迅速进入泄漏污染区，切断泄漏源，采取有效措施防止进入下水道；

（3）视泄漏种类对泄漏污染区用吸附棉、砂土、石灰覆盖或用大量水冲洗稀释或者化学中和后导入废水系统，经处理达标后排放。

（3）针对事件引发或可能引发的次生灾害，适时通知有关方面启动相关应急预案；

（4）协调事件发生地相邻地区配合、支援应急处置工作；

（5）必要时，请求外部应急力量。

## 7.5人员疏散方案

听到各区域需要疏散人员警报时，区域内的人员应在警戒疏散组的带领下迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点集合，从而避免人员伤亡。应急处置组队员应利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源等。

### 7.5.1事故现场人员的撤离

当天当班领导、部门经理应联合警戒疏散组组织本部门人员有秩序地疏散到上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，各领导、部门经理负责清点本部门人数，并向应急指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置，立即派人进入事故区寻找失踪人员，提供急救。

### 7.5.2抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责应急救援的人员在接到通知后，立即带上防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由应急处置组组长视情况带领足够人员（可视情况临时补充、抽调）分批进入事发点进行现场抢险或救护。在进入事故点前，应急处置组组长必须向应急指挥部报告每批参加抢险（或救护）人员数量和名单并登记。

应急处置组完成任务后，组长应向应急指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令。应急指挥部根据事故控制情况，即时做出撤离或继续抢险（或救护）的决定。组长若接到撤离命令后，带领抢险人员撤离事故点至安全地带，清点人员后，再向应急指挥部报告。

### 7.5.3周边区域单位人员疏散的方式、方法

当事故危急周边单位、居民时，由应急指挥部向政府以及周边单位、居民发送警报。事态严重紧急时，通过应急指挥部和警戒疏散组直接联系政府以及周边单位负责人，由应急指挥部总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。

## 7.6报警、通讯方式

（1）24小时有效的报警装置

华邦制药突发环境事故报警方式采用内部电话和外部电话（值班室023-63118081、13368059548）线路进行报警。

（2）24小时内有效的内部、外部通讯手段

华邦制药各应急处置小组队员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）进行联系，应急处置小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急办公室负责人报告。应急办公室负责人必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

（3）报警内容

由应急指挥部根据事态情况通过厂区通讯系统向厂区内部发布事故消息，消息内容包括事故发生内容、事故发生性质、事故发生时间及事故发生地点等，并做出相应的紧急疏散和撤离等警报。当需要向社会和周边发布警报时，由警戒疏散组人员向政府以及周边单位、居民发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人、居委会，由指挥长亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

## 7.7事故现场隔离区的划定

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，建立警戒区域，划定事故现场隔离区范围。

（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

（2）除各应急处置人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；

（3）注意事故区风向，尤其是下风向周围环境，对事故区外道路要实施临时戒严措施；

（4）警戒区域内严禁火种，若有可燃物质泄漏时，应迅速控制泄漏扩散区域方向的可能产生明火的地点，非事故发生点的房间关严门窗，扑灭火种。限制车辆通行；

（5）如有泄漏的危险物质或火情可能影响到相邻单位、居民，应尽快联络通知，说明情况，要求采取避险措施；

（6）如有泄漏的危险物质可能扩散、火灾有可能影响到更大区域，应尽快联络通知各政府职能单位，说明情况，请求协助处理。

## 7.8事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

（1）事故中心区外的道路疏导由警戒疏散组组织人员负责，在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识。并指定专人负责指明道路绕行方向。

（2）事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向，情况紧急时，可暂时禁止部分道路的通行。

## 7.9抢险、救援

### 7.9.1抢救原则

（1）发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延。

（2）救护人员如需进入事故发生区域（未得到有效控制前）必须两人以上分组进行。

（3）救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护。

（4）救护人员必须听从指挥，了解现场情况，防护器具佩戴齐全。

（5）迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

### 7.9.2人员防护

头部防护：视情况佩戴沾水口罩、安全帽、消防自救呼吸器。

身体防护：穿工作服、戴棉质手套，若遇火灾，需浸水。

参加救护、救援人员必须按规定戴好个人防护器具，并注意风向。

### 7.9.3人员监护

参加救护、救援的人员应以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护的原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向应急指挥部报告，并做出是否申请支援的决定。若申请支援时，由应急指挥部下达预备救援队进入事故现场参加救援的命令，同时将受伤人员带离危险地区。

当发生以下情况时，各应急处置人员可以先撤离事故现场再报告：

①事故已经失控；

②应急处置小组人员个体防护装备损坏，危害到自身安全时；

③发生突然性的剧烈的事故表征，危及到自身生命安全时。

## 7.10控制事故扩大的措施

若发现有害物质泄漏或发生火情，应立即报告应急指挥部。指挥部立即联络应急处置组堵截、收集泄漏物、灭火，无关人员应迅速撤离至安全区域，并进行隔离、设置警示标志，严格限制出入。应急处置人员注意个体保护，若遇有毒有害物质泄漏，严禁身体任何部位直接接触泄漏物，视情况配戴防护装备。发生泄漏事故时，尽可能切断泄漏源，防止进入雨水沟等限制性空间。

# 8 应急监测

一旦发生环境污染事件时，将对周围的环境空气质量、水环境质量和敏感点产生不同程度的影响，为保证应急处理措施得当、有效，必须对事件后果进行及时监测。具体监测分析的项目在突发事件发生时立即委托重庆市生态环境监测中心对下风向地区进行特征污染物及质量监测。公司人员配合外部支援人员做好监测工作，并将应急监测结果及时上报应急救援指挥部，对事件危害情况进行应急评估，为指挥中心做出撤离、疏散范围、控制范围决策做出判断。

## 8.1应急监测方案

接到突发环境事件报警后，应问清事件发生的时间、地点、原因，大概清楚污染物种类、性质、数量、污染范围、影响程度及事发地周边情况等，迅速通知重庆市生态环境监测中心委托其进行应急监测，监测人员赶到事件现场后，迅速调出相关资料信息进行分析并开展监测工作，尽快确定污染物种类、污染程度与范围、污染危害，出具现场监测数据。化验、综合分析人员同步上岗，作好准备。

监测内容分观察监测及采样监测，主要内容为：观察污染物物质种类、排放量、扩散方向，而后判定事故需要采样监测的因子。监测方案见表8.1-1。

表8.1-1  应急监测建议方案

| 序号 | 种类 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 泄漏点周围敏感点 （居民、单位、学校等） | 非甲烷总烃、甲醇、甲苯等 | 事件第一时间1次，之后每1小时1次 |
| 2 | 废水 | 市政雨污管网下游 | pH、COD、SS、氨氮、BOD、总氮、总磷等 | 事件第一时间1次，之后每1小时1次 |

注：具体监测内容依据泄漏物质而定。

事态较严重时，即发生Ⅰ级突发环境事件时，执行两江新区生态环境局应急预案，由重庆市生态环境监测中心等外部力量自行开展应急监测，随时掌握事态进展情况。

大气污染及水污染监测一般原则：

（1）布点原则

采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境，重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气、农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置消减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。

对大气的监测应以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

（2）现场监测仪器设备的确定原则

应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。

（3）监测方法和标准

按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）实施。

## 8.2监测人员的安全防护措施

应急监测时，至少二人同行。进入事件现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备。

## 8.3监测信息的报告和发布

发生突发环境事故时监测信息按照事故级别逐级报告至重庆市生态环境局两江新区分局。参与监测的最高监测部门负责完成监测总报告和动态报告编制、发送。

# 9 应急终止

## 9.1应急终止条件

当对发生的突发环境事件进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 9.2应急终止程序

当突发环境事件得到控制后，灾害性冲击已消除，不可能发生次生衍生突发环境事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程序。

（1）在完成突发环境事件应急处置后，由应急机构各组成员逐级汇报，将整个事件应急处置的总体情况报告给总指挥；

（2）经总指挥长综合判断向下发布应急终止命令；

（3）应急指挥部负责所属各专业的应急队伍下达应急终止命令；

（4）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作；

（5）造成较大危害的环境污染事件，必须经相关政府主管同意后，总指挥长才可下达应急终止命令，并将危险解除信号通知相邻公司单位。

## 9.3应急终止后的行动

（1）通知公司各部门、周边企业、社区、社会关注区及其他相关人员事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁、净化；

（3）完善突发环境事件终止的上报事项；

（4）需向事件调查处理小组移交的相关事项；

（5）事件原因、损失调查与责任认定；

（6）应急处置过程效果评价；

（7）事件应急处置工作总结报告；

（8）突发环境事件应急预案的修订；

（9）维护、保养应急物资、设备。

# 10 事后恢复

## 10.1事故现场的保护措施

突发环境事件发生后，现场应急处置的同时必须做好事件现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事件现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。在现场应急处置的同时，尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事件现场保护工作，上报应急指挥部事件有关材料，做好善后处理工作。

①在事发现场周围绕以隔离带或撒白灰等做警示标记，封锁出入口，重点是现场中心所在的出入口，重要通道布设专人看守，如是双向通道须全部封锁，禁止一切无关人员进入现场；

②通过事发现场的道路，必要时可临时中断交通，配专人指挥行人或车辆绕道而行；

③现场重要部位及现场进出口，应当设岗看守或者设置屏障遮挡；

④环境发生改变时（突发大暴雨、地震等），要对现场上易变的痕迹物证采取适当的保护措施。

⑤在现场周围划出一定的警戒范围，布置警戒，禁止人员进入现场，以防破坏现场外围的物证。

## 10.2事故现场洗消队伍及任务

应急指挥部委派各部负责人组织事故现场洗消。洗消队伍由对应部门属性情况的相关工艺人员组成。

（1）清消队伍的组成

清消队伍主要由企业应急小组、消防队、环境监测员组成，应急指挥部统一协调指挥，做好现场清消工作，消除危害后果。

必要时聘请专业清消队伍针对事故对人体、植物、土壤、水源、空气造成的危害，迅速采取清消措施，防止对人和对周边环境的继续危害。

（2）清消队伍主要任务

对事故现场受污染人员（包括现场应急人员及群众自救人员）进行清洗消毒，对受污染设备及其他器具进行清洗消毒；

对事故现场粉尘、废水等可能对人和环境造成危害的物质，应及时组织人员予以清除，消除危害后果，防止对人的继续危害和对周边环境造成进一步污染。

## 10.3现场清消与清理

### 10.3.1现场清消作业

1）事故得以控制，在完成取证或拍照等后，清消人员进入现场对事故现场进行清消，主要采取回收、冲洗、掩埋等方法进行。

2）对爆炸、火灾事故现场的净化主要采用消防水冲洗熄灭余火后，再用人工或机械对残渣进行清理，然后再用消防水进行冲洗或吹扫。

3）对清消中产生的废水要采用筑堤、挖沟等方式引流到安全地点，经处理监测合格后方可外排，监测不合格委托有资质单位处理；对残渣按固体废弃物有关规定进行处理处置。

### 10.3.2清消后二次污染的防治方案

污染事件现场清消、清理后，针对可能造成二次污染的污染源要制定解决方案，确保无二次污染，并确认污染源控制彻底，不会有死灰复燃现象。针对此制定防治方案，严防出现二次污染事件。

## 10.4善后工作

宣布应急结束后，应急指挥部要组织有关部门继续保持或采取必要措施，防止发生次生、衍生事故。同时，有关部门要在应急指挥部统一领导下，根据事故损失情况，制定救助、补偿、抚慰、安置等方案及恢复重建计划，做好各项善后工作。

（1）做好灾民安置和生活救助工作，切实维护受灾群众的基本生活保障。协助上级部门及时处理和焚化遇难者尸体，并做好死亡人员遗属的抚恤工作。

（2）制定群众生活必需品的应急调拨、分配方案，满足区内受灾群众的基本生活需求。

（3）做好突发事件现场和灾民聚集生活场所治安防范工作，保证社会秩序稳定。

## 10.5事件调查

发生突发环境事件后，除按照环境主管部门要求配合进行事件调查外，公司应急指挥部自身应组成突发环境事件调查组进行调查。调查处理应坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事件原因，查明事件性质和责任，总结事故教训，提出防范措施和事件责任处理意见，做到“事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过”的“四不放过”。

## 10.6应急处置效果和应急经验总结

（1）应急处置效果评估

善后工作结束后，查明引起事故原因，对应急处置措施的有效性进行评价，及时提出应急处置方案修改建议，以尽可能减少险情造成的损失和环境污染，提高突发环境应急事件应急处置和应急处置能力。

（2）应急经验总结和改进建议

事故处置完毕后，公司应对应急处置决策的正确性，应急处置资源调配使用合理性，应急处置行动协调性，通信畅通性，应急处置效果等进行总结。应急办公室负责编写应急总结，总结内容包括：应急事件的基本情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、人员情况、损失和事件发生的原因等；应急事件处置过程；处置过程中动用的应急资源；处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；对预案的修编建议。

# 11 应急保障

## 11.1物资装备保障

公司配备了一定数量的应急救援装备、物资、药品及个体防护用品，建立有主要应急救援物资台帐，确保发生事故时，各种救援物资都能及时调配到应急现场。所有应急物资、装备有专人管理，保证完好、有效、随时可用。各岗位配备的应急设备设施由各岗位负责进行检查、维护、维修和更新并报应急办公室备案，应急办公室负责监督检查并督促整改发现的问题。应急办公室应建立应急设备设施台帐，记录所有应急设备设施的名称、型号、数量、所在位置、有效期限、更换日期以及管理人员姓名、检查日期、联系电话等信息。应急办公室应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。

## 11.2应急队伍保障

（1）组建公司现场应急救援队伍，包括应急处置组、综合协调组、警戒疏散组。公司应不断加强对本公司应急救援队伍的业务培训和应急演练，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事件处置措施的预备应急力量，以提高应急处置队伍的素质，在发生突发环境事件时刻须迅速投入应急救援工作。

（2）当本公司的救援力量无法对事故进行有效控制时，应由指挥部向两江新区管委会、两江新区生态环境局等联系，请求协调救援力量。同时应说明事故性质、事态大小、危险化学品有关理化性质、所需增援的救护器材及人员接应方式等。

## 11.3交通运输保障

在应急响应时，充分利用公司现有的交通客车、值班车等交通工具，保证及时调运有关应急救援装备及物资。

## 11.4医疗卫生保障

突发环境事件发生后，可请求重庆北部宽仁医院提供医疗卫生保障。重庆北部宽仁医院距本公司不到1km，发生事故时，步行10分钟左右能抵达。

## 11.5通信保障

各应急处置小组负责人及组员的电话必须24小时开机，保持应急期间的电话、电信、网络等线路和设备的通畅。禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急办公室报告。应急办公室必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

## 11.6技术保障

充分利用本公司现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。

在应急响应状态时，请求两江新区环保分局、气象局、卫生局等部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的环保监测、风速风向、医疗救助等数据和技术支持。

# 12 环境应急培训及演练

## 12.1应急培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，重庆华邦制药有限公司应急机构成员应认真学习本预案内容，明确在应急现场所担负的责任和义务；重庆华邦制药有限公司对于企业员工，必须开展应急培训，熟悉生产使用的危险物质的特性，可能产生的各种紧急事故以及应急行动。

### 12.1.1应急培训的基本任务

培训基本任务是：在突发环境事件情况下的快速抢险堵源，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护与撤离、有效消除环境危害，开展现场急救和伤员转送等技能和应急反应综合素质，有效降低突发环境事件对周边环境的危害，减少突发环境事件造成的损失。

### 12.1.2应急培训的主要内容

（1）危化品常识（理化性质、燃烧爆炸危险性、包装与储运、毒性与健康危害性、急救、防护措施、泄漏处置）；

（2）主要应急设备、操作规程等；

（3）消防常识（怎样报警、如何使用灭火器材、如何逃生自救）；

（4）安全、环境风险知识（法律法规、安全防护用品使用、各种应急方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识）。

应急指挥人员培训内容：对安全、环保事故的判断处置能力和指挥能力，培训对象是指挥部全体成员。

应急处置人员培训：按照分工、培训相应的通用知识、工程抢险、报警、灭火、洗消及其它控制事故扩大的措施。

员工：培训事故发生后的响应能力，如听从指挥、报警、火灾应急、疏散撤离、逃生、参与救护、参与后勤服务等。

### 12.1.3培训的要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行一次；

定期性：定期进行技能培训；

真实性：尽量贴近实际应急活动。

### 12.1.4应急培训方式

培训方式可采取多种形式进行,如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙报等，使教育培训形象生动。

## 12.2应急演练

为提高环境风险防范意识，增强环境应急处置能力，定期开展环境应急预案的实际演练活动。演练活动将根据不同事项制定相应的紧急预案，结合实际作出计划，实施演练，其规定如下：

（1）每年至少一次应急演练活动；

（2）演练事项按照应急预案的编制，逐项反复的演练；

（3）明确参加演练的人员，做到人人参加，人人熟练；

（4）每一次安排人做好演练文字记录、图片音像资料，并存档；

（5）每一事项演练后，对演练过程进行评估、总结，以便再次演练时进行修正，为完善预案提供依据。

### 12.2.1演练的类型

演练分为桌面演练、实践演练、综合演练、单项演练四种。

### 12.2.2演练准备

（1）演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；

（2）演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

（3）演练前，必要时先通知周边企业、社区人员或与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响；

（4）做好演练前的参演人员动员等相关培训。

### 12.2.3演练内容

演练内容包括事故报告、预案启动、应急响应及处置措施、个体防护用品和消防器材的使用、人员的撤离及疏散、应急监测及终止等。

通过定期的演练，提高企业防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力，同时作好演练记录。

### 12.2.4应急演练的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应组织各参演部门和人员进行认真总结，针对演练筹备过程中及演练进行中所发现的各类问题，由不同部门从不同角度提出改进意见和建议，并形成书面总结报告。报告内容包括：

（1）应急演练的基本情况和特点；

（2）应急演练的主要收获和经验；

（3）应急演练中存在的问题及原因；

（4）对应急演练组织和保障等方面的建议及改进意见；

（5）对应急预案和有关执行程序的改进建议；

（6）对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

（7）对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议等。

# 13 奖惩

重庆华邦制药有限公司应急指挥部依据应急过程中情况的事迹对相应人员进行奖惩，对事故责任人对有关责任人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

## 13.1奖励

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 13.2惩罚

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告；书面警告；通报批评；罚款；辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由相关领导经讨论后决定给予相关人员不同力度的惩罚。

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在突发环境事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

# 14 预案的评审、备案、发布和更新

## 14.1应急预案的制定与解释

本预案由重庆华邦制药有限公司负责组织制定和解释。

## 14.2应急预案的评审

内部评审由重庆华邦制药有限公司各部门负责人进行评审；外部评审由重庆华邦制药有限公司组织专家评审。

## 14.3应急预案备案

应急预案经专家评审通过，公司法人批准后报重庆市生态环境局两江新区分局备案。

## 14.4应急预案的发布

《重庆华邦制药有限公司突发环境事件应急预案》发布后向重庆市生态环境局两江新区分局备案，本预案自公司法人批准发布之日起生效。

## 14.5预案管理与更新

本预案原则上每三年至少修订一次，但有下列情况之一应及时修订：

（1）日常应急管理中发现预案的缺陷；

（2）训练、演练或实际应急过程中发现预案的缺陷；

（3）组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

（4）应急设备和应急技术发生变化；

（5）有关法律法规和标准发生变化；

（6）环境保护主管部门或者公司认为应当适时修订的其他情形。

修订评审后报重庆市生态环境局两江新区分局备案。

# 附件及附图

附件

附件1 营业执照

附件2 环境风险物质理化性质及危险特性表

附件3 应急救援互助协议

附件4 危废处置合同

附件5 一般工业固废及生活垃圾清运协议

附件6 应急组织机构联系方法

附件7  格式文件

附图

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 雨污管网图

附图4 环境风险受体分布示意图

附图5 应急疏散图

附件7：格式文件

突发环境事件信息报告（格式）表

| 报告单位 |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 | 收到时间 | 时 分 |
| 报告人姓名 |  | 电 话 |  | 报告地点 |  |
| 信息联系人 姓名 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
|  |  | 传真电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 事件简要情况 |
| 事件发生时间 | 年 月 日 时 分 |
| 事件发生地点 | 省（自治区） 县（市） 乡镇 |
| 事件发生单位 | （企业） （二级单位） （基层） |
| 事件类型 |  |
| 事故经过 简要描述 |  |
| 目前人员 伤亡情况 |  |
| 目前环境 污染情况 |  |
| 目前造成 周边影响 |  |
| 现场负责人 姓 名 |  | 联系电话 |  |
| 企业应急 人员情况 | 应急职务 | 姓 名 | 联系电话 | 移动电话 |
|  | 总指挥 |  |  |  |
|  | 信息联络 |  |  |  |
|  | 现场指挥 |  |  |  |
| 事件初步 原因描述 |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |
| 现场气象、海况及主要自然天气情况 |  |
| 信息报送情况 | □本企业领导： □本企业有关部门： □上级部门： □政府部门： |
| 此报告信息 接收人 |  | 接受时间 | 时 分 |
| 备注 |  |

注：此报告单可以作为快报。

应急预案启动格式令

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： (包括信息来源、事件现状、宣布事项) |
| 受令单位： 受令人： 时间： |
| 备注 |

应急状态终止令(格式)

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： (宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。) |
| 受令单位： 受令人： 时间： |
| 备注： |

应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容：

申报单位：

相关方获知情况：