#### 目   录

1概述	1

1.1项目特点	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3主要评价内容	2

1.4项目主要环境问题	3

1.5主要结论	3

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2环境影响识别和评价因子筛选	9

2.3评价标准	11

2.4评价工作等级与评价范围	17

2.5污染控制及环境保护目标	22

3项目厂区现状	30

3.1工程概况	30

3.3现有项目主要环保措施	71

3.4现有项目环评审批及验收情况	73

3.5现有项目存在的环境问题	73

4 建设项目工程分析	76

4.1建设项目概况	76

4.2公用工程	79

4.3储运工程	84

4.5项目施工期及工程量	87

4.6工程分析	88

4.7污染源源强核算	95

5环境现状调查与评价	111

5.1自然环境现状调查与评价	111

5.2环境质量现状调查与评价	123

6环境影响预测及评价	142

6.1施工期环境影响预测与评价	142

6.2营运期环境影响预测与评价	145

7环境风险评价	190

7.1评价原则与工作程序	190

7.2风险调查	190

7.4风险识别	195

7.6环境风险管理	199

7.7环境风险评价结论	207

8环境保护措施及其经济技术论证	209

8.1施工期污染防治措施及其可行性分析	209

8.2营运期污染防治措施及其可行性分析	211

9环境影响经济损益分析	227

9.1环保投资估算	227

9.2环境效益分析	228

9.3经济效益分析	229

9.4社会效益分析	229

9.5小结	229

10环境管理与监测计划	231

10.1环境管理	231

10.2环境监测	233

10.3污染物排放息公开清单	234

10.4 环保信息	234

10.5 排污口规范化管理	238

10.6总量控制	239

10.7“三同时”验收一览表	239

11 项目建设合理性分析	243

11.1产业政策符合性分析	243

11.2选址合理性性分析	243

11.3 本项目与抚顺高新技术产业开发区总体规划相符性分析	244

11.4 本项目与高新技术产业开发区总体规划环评相符性分析	246

11.5 环境工程区划及环境保护目标分析	247

11.6 环境相容性分析	247

11.7“三线一单”符合性分析	248

11.7项目建设合理性结论	251

12评价结论	252

12.1建设项目的建设概况	252

12.2环境质量现状	252

12.3环境保护措施及环境影响预测	253

12.4建设项目的环境影响可行性结论	254

# 1概述

## 1.1项目特点

抚顺齐隆化工有限公司（简称“抚顺齐隆”）是山东齐隆化工股份有限公司的全资子公司，位于抚顺市东洲区高新技术产业开发区张甸园区内，公司占地308亩，拥有职工140余人，注册资本1亿元人民币。总部山东齐隆化工股份有限公司是国家级高新技术企业，技术力量雄厚，装备精良，工艺水平先进，是国内乙烯裂解重副产物深加工领域中，规模最大、产业链最长、技术水平最高的企业之一。依托总公司的技术优势和人才优势，抚顺齐隆化工有限公司2011年投资建设了“22万吨/年裂解焦油、10万吨/年裂解碳九深加工项目”，总投资3.4亿元人民币，其中固定资产投资2.5亿元人民币。该项目通过对"抚顺石化公司百万吨乙烯项目"副产品的裂解焦油和裂解碳九进行深加工利用，解决百万吨乙烯项目副产品的利用问题，每年可实现销售收入12.7亿元人民币。

2017年，抚顺齐隆乙烯副产物深加工产业链项目的重要一环——树脂装置技术改造项目解聚装置正式投产，该装置完全具备承接抚顺大乙烯不加氢碳九的能力，并产出高附加值的DCPD，DMCPD及树脂料等产品。

抚顺齐隆裂解焦油深加工装置的原料是来自抚顺石化公司烯烃厂的裂解焦油，此生产流程中，产出的炭黑原料油中仍含量树脂油、萘和甲基萘残留，炭黑原料油的结焦值（残碳）为20%左右，结焦值大于30%，可以制备中间相炭微球联产包覆沥青高，各产品均有较高的提取价值。

萘是主要用于生产苯酐、各种萘酚、萘胺等。混合甲基萘可用作医药和表面活性剂的原料，此外甲基萘经HF/BF3催化处理可制备中间相沥青，中间相沥青是制备碳纤维的优质原料。焦油树脂结焦值（残碳）为30%左右，可以作为中间相炭微球联产包覆沥青高，并且无甲苯不容物、喹啉不容物是可制备中间相炭微球，中间相沥青基泡沫炭和针状焦。焦油树脂中有中间相沥青，以石油系中间相沥青(M P )为原料经溶剂萃取一氧化一炭化一石墨化处理后可作为负极材料，性能与已商业化的中间相炭微球相比，其制备工艺简单、成本低、比容量高等优点，这种负极材料将具有很好的应用前景。

为此，抚顺齐隆化工有限公司拟投资1757.50万元建设抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目。本项目建设内容主要为：新建5万吨/年焦油树脂装置1套（包含占地面积363.6m2的造粒区域和144m2的闪蒸区域），占地面积75m2循环水池1座。移建危险废物暂存库1座。

本项目采用的工艺及技术先进，产品质量指标领先，产品制造成本和产品售价具有较强的竞争优势。项目资金全部由企业自有资金解决，项目建成达产后，实现年均销售收入24674万元，年均净利润2033.47万元。

## 1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，受抚顺齐隆化工有限公司委托，辽宁时代泽远科技有限公司于2019年4月承担了“抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目”建设项目的环境影响评价工作。公司接受委托后，通过对国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等研究，确定项目符合国家及地方现阶段产业政策及相关法律法规的规定。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），本项目应归入“十四、石油加工、炼焦业”中“33、原油加工、天然气加工、油母页岩等提炼原油、煤制油、生物制油及其他石油制品”，本项目属其它石油制品制造，因此需要编制环境影响报告书。

2019年4月，我单位工作人员在建设单位及相关部门协助下开展现场踏勘、基础资料收集及调研等工作，根据《环境影响评价技术导则》及相关环境保护技术规范，编制完成《抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目环境影响报告书》，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。

## 1.3主要评价内容

本项目主要评价内容包括：

（1）通过环境现状调查，掌握项目厂区周围的自然环境、社会环境及环境质量现状、现有项目工程分析、现有项目污染源达标排放分析、现有项目是否存在环境问题，为环境影响评价提供依据。

（2）通过工程分析，针对项目特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素。

（3）预测项目对区域环境可能造成影响的程度和范围，提出避免或减轻污染的对策和建议。

（4）评价项目的环境风险程度，并提出防止和减轻项目对环境产生不利影响的对策和建议。

（5）根据企业实际生产规模和建成后工艺情况，对项目排放污染物的来源、排放浓度、排放总量做出分析和判断。

## 1.4项目主要环境问题

本项目建成后主要的环境问题存在于营运期，主要的污染物为废水、废气、噪声和固废。

废气：新建焦油树脂装置废气主要为真空尾气、造粒机头油气、造粒机尾粉尘。主要因子为NMHC和颗粒物。

废水：本次项目不新增生活污水。废水主要为检修废水、地面冲洗水、初期雨水及事故废水，均为含油污水。

噪声：本次工程新增大功率机泵在营运期会产生噪声。

固废：本项目不新增生活垃圾排放。主要固废为除尘器收集的粉尘、静电捕油器回收的废油和清罐油泥。

## 1.5主要结论

抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目为扩建项目，根据环境影响分析和评价得出如下结论：

本项目符合相关产业政策要求；项目选址和建设符合“三线一单”要求，符合园区规划和城市总体规划；营运期能保证各种污染物稳定达标排放；项目实施后，在正常工况下排放的污染物对周围环境影响较小；在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可以接受。通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设，无反对意见。

建设单位应当重视环保工作，认真落实环评中提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管、责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，在此基础上，可以实现“达标排放”和“风险控制”的目标，从环保角度分析，本项目的建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》修改，中华人民共和国主席令第77号，2016年9月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第31号，2016年1月1日实施，2018年修正，2018年10月26日起实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令第87号，2008年6月1日实施，第2017年6月27日二次修正，2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第77号，1997年3月1日实施，2018年修正，2018年12月29日起实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国主席令第31号，2005年4月1日实施，2016年修正，2016年11月7日起施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，中华人民共和国主席令第54号，2012年2月29日修正；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，中华人民共和国主席令第39号，2011年3月1日实施；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日修正；

（10）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，自2017年10月1日起施行；

（11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国务院国发[2005]39号文，2005年12月3日；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令第1号修正；

（13）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》，国家环境保护总局环办[2003]25号文，2003年3月25日；

（14）《环境影响评价公众参与办法》，部令第4号，2018年7月16日发布，2019年1月1日实施；

（15）《关于贯彻落实<国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知>的通知》环发2006[62]号，2006年4月27日；

（16）《国家环境保护总局关于进一步规范环境影响评价工作的通知》，环办[2002]88号文，2002年8月12日；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号文，2012年7月3日；

（18）关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定，中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日；

（19）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告（公告 2013年 第36号），2013年6月8日实施；

（20）《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部令第 39 号，2016年8月1日施行；

（21）《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院第 591号令，2011 年12月1日，2013年修正；

（22）《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号），中华人民共和国环境保护部，2001年12月17 日；

（23）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日。

（24）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办【2014】30号，环境保护部办公厅，2014年3月25日；

（25）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17 号），中华人民共和国国务院，2015年4月2日；

（26）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》，环境保护部，环发[2015]4号文件，2015年1月8日；

（27）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，环境保护部，环办[2014]34号文件，2014年4月16日；

（28）《企业突发环境事件风险分级方法》，环境保护部，2018年3月1日实施；

（29）《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环办【2010】13号），中华人民共和国环境保护部，2010年2月9日；

- 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办【2008】26号）；

- 《土污染防治行动计划》（国发【2016】31 号），中华人民共和国国务院，2016年5月28日；

### 2.1.2地方相关法律法规

（1）《辽宁省环境保护条例》（2017年11月30日修改，2018年2月1日起实施）；

（2）《辽宁省产业发展指导目录(2008年本)》，辽经产业[2008]212号，2008年11月7日；

（3）《辽宁省环保厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，辽宁省环境保护厅，辽环发[2015]17号，2015年3月13日；

（4）《辽宁省固体废物污染环境防治办法》，辽宁省人民政府令第134号， 2002年3月1日实施；

（5）《辽宁省工业废渣、废水、废气综合利用管理办法》，辽宁省人民政府令第12号，1991年8月6日；

（6）《关于严格控制建设项目主要污染物排放总量强化污染减排工作有关问题的通知》辽宁省环境保护局，辽环发[2007]34号， 2007年5月31日；

（7）《辽宁省地下水资源保护条例》（2013年10月1日实施）；

（8）《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》，辽宁省环境保护厅办公室，2013年7月19日；

（9）《辽宁省人民政府关于蓝天工程的实施意见》（辽政发[2012]36号）；

（10）《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》(辽政发〔2014〕8号)，辽宁省人民政府，2014年3月13日；

（11）《印发抚顺市地表水环境功能区划和抚顺市环境空气质量功能区划的通知》，抚顺市人民政府，抚政发[2001]40号，2001年9月28日；

（12）《抚顺市人民政府办公厅关于调整抚顺市地表水环境功能区划的通知》，抚政办发[2016]32号，2016年6月28日。

### 2.1.3技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》，HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》，HJ/T2.2-2018；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》，HJ/T2.3-2018；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》，HJ/T2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则—土壤环境》，HJ964-2018；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018。

2.1.4项目相关文件

- 《抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目可行性研究报告》，辽宁省石油化工规划设计院有限公司，2019年2月。

- 《抚顺齐隆化工有限公司22万吨/年裂解焦油、 10万吨/年裂解碳九深加工项目环境影响报告书》，辽宁省环境科学研究院，2011年5月。

- 《抚顺齐隆化工有限公司乙烯副产物深加工工程共聚石油树脂装置环境影响报告书》，抚顺环科石油化工技术开发有限公司，2015年11月。

- 抚顺齐隆化工有限公司提供的其他资料。

## 2.2环境影响识别和评价因子筛选

2.2.1环境影响识别

从本项目正常生产对环境产生的影响、诱发的环境质量变化等角度，通过对本项目各工艺污染物排放情况的调查、了解，分析其对大气环境、声环境、水环境等环境因素可能产生的影响，建立了主要环境影响因素识别矩阵，详见表 2.2-1。

表2.2-1                  主要环境影响因素识别矩阵

| 环境 项目 | 污染物排放源 | 影响因子 | 工程影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 营运期 | 有组织 | 真空尾气 | 非甲烷总烃 | ● |
|  |  |  | 造粒机头油气 | 非甲烷总烃 | ● |
|  |  |  | 造粒机尾粉尘 | PM10 | ● |
|  |  | 无组织 | 造粒机粉尘 | TSP | ● |
|  |  |  | 造粒机油气 | 非甲烷总烃 | ● |
|  |  |  | 装置区、储罐区 | 非甲烷总烃 | ● |
| 水环境 | 营运期 | 生产废水 | COD、SS、NH3-N 、石油类 | ▲ |
|  |  | 地面冲洗和设备清洗废水 | COD、SS、NH3-N 、石油类 | ▲ |
| 声环境 | 营运期 | 生产车间 | 等效连续A声级 | ▲ |
| 固体 废物 | 营运期 | 除尘固废 | 危险废物 | ▲ |
|  |  | 静电捕油器回收的废油 | 危险废物 | ▲ |
|  |  | 清罐油泥 | 危险废物 | ▲ |

注：◇为正影响、○为中等正影响、△为轻度正影响；

◆为严重负影响、●为中等负影响、▲为轻度负影响

2.2.2评价因子筛选

对项目进行初步工程分析，确定评估因子见表2.2-2：

表2.2-2                       评价因子筛选

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2、TSP、 非甲烷总烃 | TSP、非甲烷总烃 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、石油类 | COD、SS、氨氮、石油类 |
| 地下水 | PH、硫化物、耗氧量、氨氮、氟化物、氰化物、挥发酚类、石油类、钾离子（K+）、钠离子（Na+）、钙离子（Ca2+）、镁离子（Mg2+）、碳酸根离子（CO32-）、碳酸氢根离子（HCO3-）、硫酸根离子（SO42-）和氯离子（Cl-） | 石油类 |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项基本因子，及石油烃（C10-40）1项特征因子。 | 石油烃 |
| 声环境 | 厂界：Leq | 厂界：Leq |
| 固体废物 | —— | 除尘固废、静电捕油器回收的废油、清罐油泥 |

## 2.3评价标准

### 2.3.1环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域为环境空气质量二类功能区，环境空气质量评价中常规污染物PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次值；具体详见表2.3-1。

表2.3-1                      环境空气质量标准              单位：mg/m3

| 序号 | 污染因子 | 年均值 | 24小时平均值 | 8小时平均值 | 1小时平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5 | 0.035 | 0.075 | — | — |
| 2 | PM10 | 0.07 | 0.15 | — | — |
| 3 | CO | — | 4 | — | 10 |
| 4 | O3 | — | — | 0.16 | 0.20 |
| 5 | SO2 | 0.06 | 0.15 | — | 0.50 |
| 6 | NO2 | 0.04 | 0.08 | — | 0.20 |
| 7 | TSP | 0.2 | 0.3 | — | — |
| 8 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准详解一次值，2.0 |

（2）地表水环境质量标准

本项目地表水体为东洲河，根据《抚顺市人民政府办公厅关于调整抚顺市地表水环境功能区划的通知》抚政办发[2016]32号中规定，地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，详见表2.3-2。

表2.3-2                   地表水环境质量标准        单位: mg/L (pH除外)

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | 石油类 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅳ类 | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≤0.5 | ≤1.5 |

（3）地下水质量标准

本地区尚未进行地下水功能区划，根据地下水使用功能，地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的标准限值，具体环境标准值见表2.3-3。

表2.3-3                      地下水质量执行标准             单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6.5-8.5 |
| 2 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 5 | 氟化物 | ≤1.0 |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |
| 6 | 挥发酚类 | ≤0.002 |
| 7 | 石油类 | ≤0.3 |

（4）声环境质量标准

项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见表2.3-4。

表2.3-4                     声环境质量标准               单位： dB(A)

| 序号 | 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3类 | 65 | 55 | GB3096-2008 |

（5）土壤环境

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618—2018代替GB 15618—1995)指标限值，具体见表2.3-5。

表2.3-5                 土壤环境质量标准一览表             单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 建设用地土壤污染风险管控标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 | 管制值 |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯甲烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 其它项目 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

### 2.3.2污染物排放标准

2.3.2.1废气排放标准

（1）施工期

本项目施工期主体设备安装工程产生的焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放厂界标准限值1.0mg/m3。施工扬尘执行《施工及堆料场场地扬尘排放标准》（DB21 2642-2016）农村地区标准限值。详见表2.3-6。

表2.3-6　                    大气污染物排放限值

| 污染源 | 污染 因子 | 周界外浓度最高点监控值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接 烟尘 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源排放限值 |
| 施工 扬尘 | 颗粒物 | 1.0 |  | 《施工及堆料场场地扬尘排放标准》（DB21 2642-2016）农村地区标准限值 |

（2）营运期

本项目营运期排放的有组织和无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），颗粒物参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中加热炉颗粒物标准要求。导热油炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值。具体见表2.3-7。

表2.3-7　                     废气排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 生产工艺或设备 | 排放限值(mg/m3) | 污染物排放监控位置 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃（有组织） | 造粒机头 油气 | 120 | 排气筒 | (GB31571-2015) |
| 2 | 颗粒物（有组织） | 造粒机尾 粉尘 | 20 | 排气筒 |  |
| 3 | 颗粒物（无组织） | 装置区 | 1.0 | 周界外浓度最高点 |  |
| 4 | 非甲烷总烃（无组织） | 装置区和储罐区 | 4.0 | 周界外浓度最高点 |  |
| 5 |  | 装置区 | 监控点处1h平均浓度值 | 10 | 在厂房外设置 监控点 | （GB37822-2019） |
| 6 |  |  | 监控点处任意一次浓度值 | 30 |  |  |
| 7 | 颗粒物 | 导热油炉 | 20 | 烟囱或烟道 | （GB13271-2014） |
| 8 | 二氧化硫 |  | 50 |  |  |
| 9 | 氮氧化物 |  | 150 |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1 | 烟囱排放口 |  |

2.3.2.2废水排放标准

（1）施工期

本项目施工期产生施工废水和施工人员生活污水。

施工废水主要是混凝土养护水和骨料冲洗水，仅含少量泥砂，沉淀后用于场地洒水抑尘。施工人员生活污水依托厂区现有设施，不随意排放。

（2）营运期

本项目营运期无工艺废水产生，主要废水为检修废水、地面冲洗水和初期雨水，收集后经厂区污水处理站处理达标后再排入园区污水管网，最终排入东泽污水处理厂处理。

根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表2间接排放标准备注说明，厂区总排口的污水应符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排放标准及园区污水处理厂的接管标准，污水处置协议见附件，详见表2.3-8。

表2.3-8                   东泽污水处理厂接管标准   单位：mg/L（pH除外）

| 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） |
| --- |
| pH | SS | COD | 氨氮 | 石油类 |
| 8.5-9.5 | ≤300 | ≤300 | ≤30 | ≤20 |
| 东泽污水处理厂接管标准 |
| pH | SS | COD | 氨氮 | 石油类 |
| 8.5-9.5 | ≤150 | ≤800 | ≤50 | ≤100 |

厂区废水经抚顺高新东泽污水处理有限公司深度处置后，最终排入东洲河。废水污染物经东泽污水处理厂深度处理后需满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表1规定的直接排放的水污染物最高允许排放浓度标准限值见表2.3-9。

表2.3-9             抚顺东泽污水处理厂废水污染物排放标准         mg/L

| 项目 | COD | 石油类 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 50 | 3.0 | 8（10） | 20 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2.3.2.3噪声排放标准

（1）施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，见表2.3-10。

表2.3-10              建筑施工场界环境噪声排放标准         单位：dB(A)

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12523-2011 | 70 | 55 |

（2）营运期

本项目位于工业园区，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表2.3-11；

表2.3-11               工业企业厂界环境噪声排放标准         单位:dB(A)

| 标准 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB12348-2008 | 3 | 65 | 55 |

2.3.2.4固体废物排放标准

（1）施工期

本项目施工期排放的主要固体废物为少量建筑垃圾、设备安装产生的一般固体废物和施工人员生活垃圾。

建筑垃圾执行建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）；生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。

（2）营运期

①一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。

## 2.4评价工作等级与评价范围

### 2.4.1评价工作等级

（1）大气环境影响评价工作等级

本项目有组织污染源为真空尾气、造粒机头油气、造粒机尾粉尘和导热油炉烟气，无组织污染源为焦油树脂装置区和罐区产生的有机废气及造粒机粉尘，主要的污染因子为非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对评价因子进行预测，确定其评价等级。

污染因子的Pi 值计算公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级按表2.4-1的分级判据进行划分。

表2.4-1                         评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

点源污染源参数详见表2.4-2，面源污染源参数详见表2.4-3，估算模型参数详见表2.4-4，估算结果详见表2.4-5。

表2.4-2                     点源污染源参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 (m) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速(m/s) |  |  |
| 导热油炉 | 124.056096 | 41.808357 | 134.0 | 26.0 | 0.9 | 350.0 | 8.74 | SO2 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.02 |
| 造粒机头 | 124.054076 | 41.807815 | 140 | 30 | 0.6 | 25 | 9.83 | NMHC | 0.027 |
| 造粒机尾 | 124.054113 | 41.807739 | 140 | 30 | 0.6 | 25 | 8.85 | PM10 | 0.18 |

表2.4-3                      污染源参数一览表

| 污染源名称 | 面源起点坐标 | 海拔高度(m) | 矩形面源 | 与正北向夹角/° | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) |  |  |  |
| 装置区 | 124.054069 | 41.807909 | 137.0 | 35.0 | 14.5 | 18 | -159 | NMHC | 0.1012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 0.2 |
| 储罐区 | 124.05406 | 41.809635 | 133.0 | 126.0 | 42.0 | 10 | -155 | NMHC | 0.0036 |

表2.4-4                       估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 | / |
| 最高环境温度 | 37 |
| 最低环境温度 | -37.5 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 否 |
| 地形分辨率 | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 否 |

表2.4-5                   本项目污染物估算结果统计表

| 排放方式 | 计算模块 | 名称 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 导热油炉 | SO2 | 500.0 | 0.337 | 0.067 | / | 三级 |
|  |  | NOx | 250.0 | 1.599 | 0.64 | / | 三级 |
|  |  | PM10 | 450.0 | 0.168 | 0.037 | / | 三级 |
|  | 造粒机头 | NMHC | 2000.0 | 1.231 | 0.062 | / | 三级 |
|  | 造粒机尾 | PM10 | 450.0 | 8.362 | 1.858 | / | 二级 |
| 无组织 | 装置区 | NMHC | 2000.0 | 50.901 | 2.545 | / | 二级 |
|  |  | TSP | 900.0 | 100.595 | 11.177 | 125 | 一级 |
|  | 储罐区 | NMHC | 2000.0 | 2.012 | 0.101 | / | 三级 |

由表2.4-5可以看出本项目大气评价等级为一级。

（2）地表水环境影响评价工作等级

本项目不产生生活污水。废水主要包括检修废水、地面冲洗水和初期雨水，收集后经厂区污水处理站处理，再经园区污水管网送至抚顺高新东泽污水处理厂处理达标后排入东洲河。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）地面水环境影响工作等级划分规定，本项目废水为间接排放，地表水评价等级为三级B。

（3）地下水环境影响评价工作等级

地下水环境影响评价工作等级的划定有两部分组成，首先判定建设项目所属项目类别及地下水环境敏感程度，然后对照评价工作等级分级表进行判定。

1）项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类。依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于石化、化工行业中的其它石油制品项目，属于I类建设项目。

2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

通过对周边区域的调研走访，本项目位于抚顺市高新技术产业开发区内核心地段，区内无开发利用地下水的水源地及保护区，用水均由市政管供水。

综合以上分析，结合建设项目场地的地下水敏感程度根据表2.4-6，判定本项目的地下水敏感程度为不敏感。

表2.4-6                   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境先关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区. |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |

3）地下水评价等级确定

依据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）等级分级表2.4-7，可以判断本次评价等级为二级。

表2.4-7                建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）土壤：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本项目为附录A制造业中“石油化工类别”为I类项目，选址敏感程度为不敏感，占地规模为中等，因此本项目土壤评价等级为污染型项目二级评价。

（5）声环境影响评价工作等级

本项目为建设前后噪声级增高量在3dB(A)以内，且受影响人群与企业生产装置距离较远，且人口数量在本项目前后没有变化，故噪声环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本项目厂界噪声可达标排放，本项目声环境重点分析厂界处噪声的达标情况。

（6）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势综合等级为II，则风险评价等级为三级。风险评价等级的划分方法见表2.4-8。

#### 表2.4-8                 风险评价工作级别划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |

### 2.4.2评价范围

根据《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)，结合本工程特点及所处区域的环境特征来确定本次评价范围。

- 环境空气：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2－2018）的有关要求，本项目D10%<2.5km，大气环境影响评价范围确定为以厂区为中心，以5km为边长的矩形区域。

（2）地表水：本项目废水为间接排放，地表水评价等级为三级B，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性进行评价，及对依托抚顺高新东泽污水处理厂可行性进行分析。

（3）地下水：根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）8.2调查评价范围的要求，确定本项目地下水的评价范围。

根据地下水导则对调查评价范围的基本要求，调查评价范围应包括与建设项目有关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流程特征，并能够满足地下水环境影响预测和评价的要求。

根据导则对地下水评价范围按照二级评价范围要求，本项目西侧以东洲河为边界，东侧和南侧大致以低山分水岭为边界，形成面积约11km2的评价区域。

（3）土壤：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）确定评价范围的基本原则，本项目为污染影响型项目二级评价，评价范围为占地范围的全部和占地范围外0.2km范围。

（4）噪声：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标声级增高量达3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。因此，本项目噪声为三级评价，评价范围为项目边界外200m。

（5）按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定，环境风险三级评价范围为以风险源为中心，半径3km的范围。

评价范围见图2.4-1。

## 2.5污染控制及环境保护目标

### 2.5.1污染控制目标

根据本项目污染物产生情况，结合环境功能区划的要求，确定本项目污染物控制的目标，即：项目实施后污染物浓度达标排放和污染物总量控制指标“双达标”；在采取有效的污染防治措施和事故安全防范及应急措施后，使本项目最大限度地减少污染物排放，环境风险降至最小，具体目标如下：

- 废水污染控制目标：对项目新增污废水进行有效的收集和治理，对项目依托的厂区原有污水管网和东泽污水处理厂现状工艺、处理能力等内容进行评述，分析其依托可行性，确保本项目污水经其处理后可以达标排放。

- 废气污染控制目标：本项目新增工艺废气污染因子为非甲烷总烃和颗粒物，以及导热油炉烟气。真空尾气送至厂区自建火炬系统处理，不直接外排；造粒机头油气经静电捕油器处理后达标排放，机尾粉尘经布袋除尘器处理后达标排放。本项目建成后满足环境空气质量功能区划和污染物排放总量控制的要求。

- 噪声污染控制目标：对本项目新增设备产生的噪声，从噪声源、污染途径及敏感目标等三种方式进行有效的控制，确保项目实施后声环境质量变化不大，对周边声环境敏感目标影响最小。

- 固体废物控制目标：本项目实施后除收集的造粒机粉尘外无新增固废产生，原有固废已采取有效的回收利用，无法回收利用的固废均交由有资质单位处理，新增固废造粒机粉尘收集后回用于生产，最终做到所有固废减量化、无害化处理。

- 污染物排放总量控制目标：在污染物达标排放的基础上，通过加强污染物治理措施，削减污染物排放总量，以满足总量控制指标的要求。

### 2.5.2环境保护目标

评价范围内没有生态保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标。根据工程性质及周围环境特征，确定项目附近的集中居民点和地表水体为环境保护对象，由于本项目200m范围内无居民等住宅，因此无噪声敏感目标。具体见表2.5-1和2.5-2，敏感保护目标图见图2.4-1。

表2.5-1                   大气环境保护目标一览表

| 序号 | 环境要素 | 保护对象 | 坐标/m | 功能 | 规模 （人） | 环境功能区 | 方位 | 与本项目距离 (m) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境空气 | 南两家子 | 1380 | 300 | 村庄 | 308 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | NE | 1530 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 |  | 新农村 | 1500 | 1200 | 村庄 | 346 |  | NE | 2035 |  |
| 3 |  | 五味村 | 2042 | 0 | 村庄 | 828 |  | E | 2042 |  |
| 4 |  | 碾盘村 | -1500 | -120 | 村庄 | 1200 |  | W | 1635 |  |
| 5 |  | 台沟村 | -2000 | -2000 | 村庄 | 450 |  | SW | 2640 |  |
| 6 |  | 萝卜坎村 | -1000 | -1250 | 村庄 | 1440 |  | SW | 2750 |  |
| 7 |  | 碾盘区医院 | -2200 | -510 | 医院 | 1200 |  | SW | 2333 |  |
| 8 |  | 萝卜坎小学 | -950 | -1950 | 学校 | 180 |  | SW | 2010 |  |
| 1 | 环境风险 | 南两家子 | 1380 | 300 | 村庄 | 308 | / | NE | 1530 | / |
| 2 |  | 新农村 | 1500 | 1200 | 村庄 | 346 |  | NE | 2035 |  |
| 3 |  | 五味村 | 2042 | 0 | 村庄 | 828 |  | E | 2042 |  |
| 4 |  | 碾盘村 | -1500 | -120 | 村庄 | 1200 |  | W | 1635 |  |
| 5 |  | 台沟村 | -2000 | -2000 | 村庄 | 450 |  | SW | 1440 |  |
| 6 |  | 萝卜坎村 | -1000 | -1250 | 村庄 | 1440 |  | SW | 2750 |  |
| 7 |  | 碾盘区医院 | -2200 | -510 | 医院 | 1200 |  | SW | 2333 |  |
| 8 |  | 萝卜坎小学 | -950 | -1950 | 学校 | 180 |  | SW | 2010 |  |
| 9 |  | 金家村 | 2650 | -510 | 村庄 | 620 |  | SE | 2765 |  |
| 10 |  | 兰山乡中心小学 | 2950 | -530 | 学校 | 420 |  | SEE | 3136 |  |
| 11 |  | 兰山九年一贯制学校 | 3100 | -545 | 学校 | 500 |  | SEE | 3358 |  |

表2.5-2                 水环境、声环境保护目标一览表

| 序号 | 保护要素 | 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 功能 | 规模 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 东洲河 | W | 1375 | / | 浑河支流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 |
| 2 | 地下水 | 南两家子 | NE | 1530 | 民用水井 | 308人 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 3 | 噪声 | 厂界外200m范围 | 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

图2.4-1  评价范围及保护目标图

2.6环境功能区划

（1）环境空气

根据抚顺市人民政府，抚政办发【2001】40号《印发抚顺市地表水环境功能区划和抚顺市环境空气质量功能区划的通知》，本项目评价区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见图2.6-1。

（2）地表水环境

根据《抚顺市人民政府办公厅关于调整抚顺市地表水环境功能区划的通知》，抚政办发[2016]32号，拟建项目附近的地表水体为东洲河，东洲河在评价流域段属于Ⅳ类水域，见图2.6-2。

（3）声环境

本项目所在区域为工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求。

图2.6-1  抚顺市环境空气质量功能区划图

图2.6-2  抚顺市地表水环境功能区划图

# 3项目厂区现状

## 3.1工程概况

### 3.1.1现有项目基本情况

抚顺齐隆化工有限公司（简称“抚顺齐隆公司”）是山东齐隆化工股份有限公司的全资子公司，位于抚顺市东洲区高新技术产业开发区张甸园区内，公司占地308亩，拥有职工140余人，注册资本1亿元人民币。

抚顺齐隆化工有限公司2011年投资建设了“22万吨/年裂解焦油、10万吨/年裂解碳九深加工项目”，总投资3.4亿元人民币，占地面积138667.4m2。项目设计总定员121人，其中行政管理人员20人，生产工人及辅助生产人员101人；装置年运行时数8000h，四班三运转制。该项目通过对"抚顺石化公司百万吨乙烯项目"副产品的裂解焦油和裂解碳九进行深加工利用，解决百万吨乙烯项目副产品的利用问题，每年可实现销售收入12.7亿元人民币。

2017年，抚顺齐隆化工有限公司乙烯副产物深加工工程共聚石油树脂装置正式投产。该项目总投资为10409.90万元，占地4344m2（不包括装置外道路），建筑面积98.6m2。该装置完全具备承接抚顺大乙烯不加氢碳九的能力，主要生产产品有：高纯DCPD、高纯DMCPD、C9树脂料、重C9，副产低纯DCPD。其中高纯DCPD 产量2.80万吨/年、高纯DMCPD产量0.87万吨/年、C9树脂料3.08万吨/年、重C9 1.20万吨/年，副产低纯DCPD 480吨/年。劳动定员合计20人，年运行时间8000小时。

### 3.1.2现有工程内容

现有项目主要工程内容见表3.1-1。

表3.1-1                        现有工程内容

| 工程类别 | 序号 | 工程名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1 | 一期 | 共聚石油树脂装置 | 2万t/a1#C5/C9共聚石油树脂生产线， 1.8万t/a2# C5/C9共聚石油树脂生产线， 冷聚法技术 | 已建 |
|  | 2 |  | 裂解碳九综合利用装置 | 10万t/a裂解碳九综合利用装置 | 已建 |
|  | 3 |  | 裂解焦油综合利用装置 | 22万t/a闪蒸连续精馏工艺技术 | 已建 |
|  | 4 | 二期 | 共聚石油树脂装置（原料切割单元） | 占地1192.50m2，8万吨/年 | 已建 |
| 储运 工程 | 1 | 一期 | 原料罐区 | 间戊二烯 | 1000m3×2个，球罐 | 已建 |
|  | 2 |  |  | 抽余碳五 | 1000m3×1个，球罐 | 已建 |
|  | 3 |  |  | 裂解碳九 | 1000m3×2个，内浮顶罐 | 已建 |
|  | 4 |  |  | 裂解焦油 | 1000m3×4个，拱顶+氮封罐 | 已建 |
|  | 5 |  | 产品罐区 | 非标二甲苯 | 500m3×2个，内浮顶罐 | 已建 |
|  | 6 |  |  | 混合三甲苯 | 500m3×4个，内浮顶罐 | 已建 |
|  | 7 |  |  | 混合四甲苯 | 500m3×2个，内浮顶罐 | 已建 |
|  | 8 |  |  | 碳黑基础料 | 1000m3×4个，拱顶+氮封罐 | 已建 |
|  | 9 |  |  | 工业萘/精萘 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐 | 已建 |
|  | 10 |  |  | 混合甲基萘 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐 | 已建 |
|  | 11 |  |  | 树脂料 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐 | 已建 |
|  | 12 |  |  | C9馏分 | 500m3×1个，拱顶+氮封罐 | 已建 |
|  | 13 |  |  | C5馏分 | 1000m3×1个，球罐；100m3×6个，卧罐 | 已建 |
|  | 14 |  |  | 半聚物 | 500m3×1个，拱顶+氮封罐 | 已建 |
|  | 15 |  |  | 轻组分 | 1000m3×1个，内浮顶罐 | 已建 |
|  | 16 |  |  | 重组份 | 1000m3×1个，内浮顶罐 | 已建 |
|  | 17 |  | 树脂仓库 | 占地2000m2，位于厂区西南角 | 已建 |
|  | 18 | 二期（占地614.11m2） | 粗双环戊二烯储罐 | 100m3×2，拱顶储罐 | 已建 |
|  | 19 |  | 低纯双环戊二烯储罐 | 100m3×2，拱顶储罐 | 已建 |
|  | 20 |  | 甲基环戊二烯二聚体储罐 | 100m3×2，拱顶储罐 | 已建 |
| 公用 工程 | 1 | 新鲜水 | 依托抚顺高新技术产业开发区供水系统，目前用量97.5t/h | 依托 |
|  | 2 | 循环水 | 循环水场1座，设计循环能力6000t/h。目前用量4752t/h。 | 已建 |
|  | 3 | 低温水 | 设计能力225t/h（-15℃），目前用量225t/h | 已建 |
|  | 4 | 冷冻水 | 冷冻站1座，500KW的冷冻机组，采用25%乙二醇冷冻液，设计110t/h（-25℃），目前用量81t/h | 已建 |
|  | 5 | 供电 | 1座10/0.4KV变配电所经增容改造，依托开发区供电系统。现有工程总耗电量4830.3万Kw.h/a | 已建 |
|  | 6 | 蒸汽 | 3.5MPa | 园区集中供热，20.2t/h | 依托 |
|  | 7 |  | 1.0MPa | 闪蒸或自产，7.5t/h | 已建 |
|  | 8 | 空气 | 压缩 空气 | 压缩机1台，正常供风能力为33 Nm3/min，目前用量19.7Nm3/min | 已建 |
|  | 9 |  | 仪表 空气 | 空气压缩机3台，正常净化能力33 Nm3/min，目前用量14.7Nm3/min |  |
|  | 10 | 氮气 | 普通氮气 | 本项目现有氮机2台，实际最大供氮能力为500Nm3，目前用量80Nm3/h | 已建 |
| 辅助 工程 | 1 | 综合楼、库房等 办公楼、中央控制室、变配电室、化验室等 | 已建 |
|  | 2 | 生产用热 | 4600kw导热油炉1座 | 已建 |
| 环保 工程 | 1 | 废气处理 | 有机废气依托地面火炬系统 | 依托 |
|  | 2 |  | 造粒机尾气经集气、布袋除尘器、净电除油器处理达标后经30m排气筒排放 | 已建 |
|  | 3 |  | 可燃气碱洗设施∅2×3 | 已建 |
|  | 4 |  | 导热油炉烟气分别经26m和20m排气筒达标排放 | 已建 |
|  | 1 | 废水处理 | 厂内污水处理站处理后送开发区污水厂统一处理，污水站处理能力15m3/h。 生活污水和生产污水目前总处理量为2.5m3/h | 已建 |
|  | 2 |  | 循环水系统排水排入开发区污水厂处理，目前排放量为25.2m3/h | 依托 |
|  | 1 | 噪声 | 采用低噪声设备，同时风机、泵等消、吸/隔音设施及减振措施 | 已建 |
|  | 1 | 固体废物（工业） | 产生量1361.2t/a，均为危险废物，于13m2危险废物暂存库暂存后委托有资质单位外运处理 | 已建 |
|  | 4 | 环境风险 |
|  | 4.1 | 含油污水（包括初期污染雨水）系统、事故水系统和清净雨水系统 | 其中：雨水排放系统包括雨水管网、200m3雨水缓冲池1座、提升泵及其切换阀门。事故水系统包括1座有效容积为5500m3的事故池。 | 已建 |
|  | 4.2 | 罐区及装置区围堰、防火堤和地面防渗 | 一期工程C5罐区围堤的高度1.0m，原料罐区和产品罐区围堤的高度1.2m，防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m，堤内应采用现浇混凝土地面，并应坡向外侧，防火堤内的隔堤不宜高于0.3m。 | 已建 |
|  |  |  | 二期工程装置区围堰高 0.15m.中间罐区防火堤高 1.6m。 地面防渗采用钢筋混凝土结构，混凝土等级为 C35，抗渗等级为 P8，防渗性能为 6.0m 厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s | 已建 |
|  | 5 | 其他 |
|  | 5.1 | 排污口规范化 | 碳九综合利用装置二段进料加热炉排放口、再生加热炉烟气排放口设置采样口，安装环境图形标志 | 已建 |
|  | 5.2 | 污水总排口 | 厂污水总排口安装环境图形标志，设置在线监测系统 | 已建 |

### 3.1.3现有项目主要原辅材料消耗及主要成分

现有项目主要原料消耗及供应情况见表3.1-2。

表 3.1-2                 现有装置原料消耗及供应一览表

| 工程 | 装置 名称 | 序号 | 类别 | 名称 | 消耗（t/a） | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 共聚石油树脂 | 1 | 原料 | 间戊二烯 | 16000 | 抚顺伊科思 | 管道 |
|  |  | 2 |  | 抽余碳五 | 12000 | 抚顺伊科思 | 管道 |
|  |  | 3 |  | 树脂料 | 26000 | 自产 | 管道 |
|  |  | 4 | 辅助原料 | BF3乙醚络合物 | 110 | 本地采购 | 汽车 |
|  |  | 5 |  | AlCl3 | 110 | 本地采购 | 汽车 |
|  |  | 6 |  | 氯化钙（脱水剂） | 2 | 本地采购 | 汽车 |
|  |  | 7 |  | 液氨 | 94.4 | 本地采购 | 汽车 |
|  | 裂解碳九综合利用装置 | 1 | 原料 | 裂解碳九 | 100000 | 百万吨乙烯 | 管道 |
|  | 裂解焦油综合利用装置 | 1 | 原料 | 裂解焦油 | 220000 | 百万吨乙烯 | 管道 |
| 二期装置 | 共聚石油树脂装置（原料切割单元） | 1 | 原料 | 裂解碳九 | 80000 | 百万吨乙烯 | 管道 |
|  |  | 2 | 辅助原料 | 天然气 | 320 | 本地采购 | 管道 |
|  |  | 3 |  | 脱硫吸附剂 | 19 | 本地采购 | 汽车 |
|  |  | 4 |  | 瓷球 | 1 | 本地采购 | 汽车 |

### 3.1.4现有项目产品方案及技术经济指标

现有项目产品产量见表3.1-3。

表 3.1-3               现有生产装置产品及产量一览表

| 工程 | 装置 名称 | 产品 分类 | 序号 | 产品名称 | 产品数量(t/a) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 共聚石油树脂 | 产品 | 1 | 1# C5/C9共聚石油树脂 | 20000 | 外售 |
|  |  |  | 2 | 2# C9 /C5共聚石油树脂 | 18000 |  |
|  |  | 产品小计 | 38000 | — |
|  |  | 副产品 | 1 | C5馏分 | 7800 | 外售 |
|  |  |  | 2 | C9馏分 | 8000 | 外售 |
|  |  |  | 3 | 半聚物 | 458.8 | 外售 |
|  |  | 副产品小计 | 16258.8 | — |
|  | 裂解碳九综合利用 | 产品 | 1 | 非标二甲苯 | 17000 | 外售 |
|  |  |  | 2 | 混合三甲苯 | 64820 |  |
|  |  |  | 3 | 混合四甲苯 | 20800 |  |
|  |  | 产品小计 | 102620 | — |
|  |  | 副产品 | 1 | 重组分 | 5500 | 外售 |
|  |  | 副产品小计 | 5500 |  |
|  | 裂解焦油综合利用 | 产品 | 1 | 工业萘/精萘 | 14000 | 外售 |
|  |  |  | 2 | 混合甲基萘 | 11000 |  |
|  |  |  | 3 | 碳黑基础料 | 164958.2 |  |
|  |  | 产品小计 | 189958.2 | — |
|  |  | 副产品 | 1 | 树脂料 | 26000 | 去共聚石油树脂装置 |
|  |  |  | 2 | 轻组分 | 4000 | 外售 |
|  |  | 副产品小计 | 30000 | — |
| 二期工程 | 共聚石油树脂装置（原料切割单元） | 主产品 | 1 | 双环戊二烯（DCPD） | 28000 | 外售 |
|  |  |  | 2 | 甲基环戊二烯二聚体(DMCPD) | 8700 | 外售 |
|  |  |  | 3 | C9树脂料 | 30800 | 外售 |
|  |  |  | 4 | 重C9 | 12000 | 外售 |
|  |  | 产品小计 | 79500 | — |
|  |  | 副产品 | 1 | 低纯双环戊二烯（DCPD） | 480 | 外售 |
|  |  | 副产品小计 | 480 | — |

各项产品的产品质量指标见表3.1-4~3.1-7。

表3.1-4              共聚石油树脂装置主要产品质量指标表

| 序号 | 项目 | 指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# C5/C9共聚石油树脂 | 2# C5/ C9共聚石油树脂 |  |
| 1 | 软化点 | 90~160℃ | 90~120℃ | HG-2231-91浅色石油树脂 |
| 2 | 色相 | ≤5# | ≤5# |  |
| 3 | 酸值 | ≤0.1% | ≤0.1% |  |
| 4 | 灰分 | ≤0.1% | ≤0.1% |  |

表3.1-5             裂解碳九综合利用装置主要产品质量指标表

| 产品名称 | 非标二甲苯（塔顶采出） | 混合三甲苯（侧线采出） | 混合四甲苯（塔底采出） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量要求 | 干点（KK）≤155℃ | 初馏点（HK）≥155℃ 干点（KK）≤210℃ | 初馏点（HK）≥200℃ |

表3.1-6            裂解焦油综合利用装置主要产品质量指标表

| 产品名称 | 工业萘 | 碳黑基础料 | 混合甲基萘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 要求 | 结晶点/℃， ≥77.5 不挥发物， ≤0.5% 灰份， ≤0.10% 外观， 微黄色液体 结晶法测试工业萘含量95%以上 | 80度恩氏黏度<6 210℃前组分<10% | 甲基萘含量>90% |

表3.1-7               双环戊二烯（DCPD）技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 高纯双环戊二烯 | 低纯双环戊二烯 |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外 观 | 无色透明液体或冰状结晶 | 黄色透明液体 |
| 双环戊二烯质量分数，%≥ | 98.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 |
| 水分，mg/kg | 50 |

甲基环戊二烯二聚体(DMCPD) 采用抚顺齐隆化工有限公司母公司山东齐隆化工有限公司标准Q0303SQL 016-2014，主要技术指标见表 3.1-8。

表 3.1-8          甲基环戊二烯二聚体(DMCPD) 技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 合格品 |
| 外 观 | 无色透明液体，无可见杂质 |
| 甲基环戊二烯质量分数，%≥ | 95.0 | 93.0 |
| 水分，mg/kg | 50 |
| 色度，Hazen | 30 | 50 |

C9树脂料产品主要技术指标见表 3.1-9要求。

表 3.1-9                  C9树脂料技术指标（企标）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 合格品 |
| 外 观 | 黄白色透明液体，无可见杂质 |
| 甲基苯乙烯、茚、甲茚质量分数，%≥ | 40.0 | 30.0 |
| 水分，mg/kg＜ | 100 |
| 密度，kg/m³ | 800-980 |
| 馏程，℃ | 140-200 |

重C9产品主要技术指标见表 3.1-10要求。

表 3.1-10                    重C9技术指标（企标）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 棕色液体 |
| 密度，（20℃）kg/m³> | 900 |
| 闪点，（闭口）℃≥ | 50 |
| 热值，cal/kg≥ | 8500 |
| 初馏点，℃≥ | 180 |

### 3.1.5现有项目生产设备

现有项目主要设备见表3.1-11~13。

表 3.1-11                 一期现有生产设备一览表

| 项目 | 名称 | 规模及内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 共聚石油树脂装置 | 2万t/a 1# C5/C9共聚石油树脂生产线，1.8万t/a 2# C9/C5共聚石油树脂生产线，冷聚法技术 |
|  | 裂解碳九综合利用装置 | 10万t/a裂解碳九综合利用装置，无脱焦、加氢和稳定单元 |
|  | 裂解焦油综合利用装置 | 22万t/a，闪蒸连续精馏工艺技术 |
| 储运工程 | 原料 罐区 | 间戊二烯 | 1000m3×2个，球罐 |
|  |  | 抽余碳五 | 1000m3×1个，球罐 |
|  |  | 裂解碳九 | 1000m3×2个，内浮顶罐 |
|  |  | 裂解焦油 | 1000m3×4个，固定顶罐 |
|  | 产品 罐区 | 非标二甲苯 | 500m3×2个，内浮顶罐 |
|  |  | 混合三甲苯 | 500m3×4个，内浮顶罐 |
|  |  | 混合四甲苯 | 500m3×2个，内浮顶罐 |
|  |  | 碳黑基础料 | 1000m3×4个，拱顶+氮封罐 |
|  |  | 工业萘/精萘 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐 |
|  |  | 混合甲基萘 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐 |
|  |  | 树脂料 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐。 |
|  |  | C9馏分 | 500m3×1个，拱顶+氮封罐 |
|  |  | C5馏分 | 1000m3×1个，球罐； 100m3×6个卧罐 |
|  |  | 半聚物 | 500m3×1个，拱顶+氮封罐 |
|  |  | 轻组分 | 1000m3×1个，拱顶+氮封罐 |
|  |  | 重组分 | 1000m3×1个，拱顶+氮封罐 |
| 公用工程 | 新鲜水 | 接自园区市政供水管网 |
|  | 循环水 | 循环水场1座，6000m3/h |
|  | 冷冻水 | 500KW的冷冻机组 |
|  | 供热、供暖 | 供热由高新技术产业开发区统一供热热源提供，采暖采用电采暖 |
|  | 供电 | 1座10/0.4KV变配电所 |
|  | 空气 | 压缩空气 | 压缩机1台，正常供风能力为33 Nm3/min |
|  |  | 仪表空气 | 空气压缩机3台，正常净化能力33 Nm3/min |
|  | 氮气 | 自建的制氮系统提供，产能为500Nm³/h |
|  | 燃料 | 压缩天然气（清洁能源） |
| 辅助工程 | 综合楼、库房等 | 综合楼、中央控制室、变配电室、化验室、树脂仓库等 |

表 3.1-12                二期现有生产设备一览表(一)

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 (台) | 操作介质 | 规格和内部结构 (设备型式) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 反应器类 |  |  |  |  |
| 1 | R-1801A/B/C/D | 解聚反应器 | 4 | C9 | Φ1400×11900 |
| 2 | R-1802A/B/C | DCPD二聚器 | 3 | DCPD | Φ1400×10000 |
| 3 | R-1803A/B/C | DMCPD二聚器 | 3 | DMCPD | Φ1400×10000 |
| 二 | 塔器 |  |  |  |  |
| 1 | T-1801 | 解聚精馏塔 | 1 | C5、C9、H2S | Φ1600×24400 |
| 2 | T-1802 | 单体分离塔 | 1 | C5、C9、H2S | Φ1200×31250 |
| 3 | T-1803 | DCPD成品塔 | 1 | C5、C10 | Φ1400×26430 |
| 4 | T-1804 | DMCPD成品塔 | 1 | C6、C12 | Φ1000×26430 |
| 5 | T-1805 | 树脂料塔 | 1 | C9、C9重组分 | Φ2200×35180 |
| 6 | T-1806 | 树脂料二塔 | 1 | C9、C9重组分 | Φ2000×27600 |
| 7 | T-1807 | 原料脱重塔 | 1 | C9、C9重组分 | Φ2400×23750 |
| 三 | 容器类 |  |  |  |  |
| 1 | V-1801 | C9气化分离罐 | 2 | C9重组分 | φ1400×4000立式 |
| 2 | V-1803 | CPD单体罐 | 1 | C5 | φ1300×4000 立式 |
| 3 | V-1804 | MCPD单体罐 | 1 | C6 | φ900×3000 立式 |
| 4 | V-1805 | 塔顶单体罐 | 1 | C5 | φ800×1200 立式 |
| 5 | V-1806 | 热水膨胀罐 | 1 | 水 | φ800×1800 卧式 |
| 6 | V-1807AB | 脱硫罐 | 2 | C10 | φ1200×7000 立式 |
| 7 | V-1808 | DCPD塔回流罐 | 1 | C10 | φ1200×3200 卧式 |
| 8 | V-1809 | CPD凝液罐 | 1 | C5 | φ800×2800 卧式 |
| 9 | V-1810 | DMCPD塔回流罐 | 1 | C12 | φ900×2800 卧式 |
| 10 | V-1811 | 轻组分凝液罐 | 1 | C6 | φ800×2800 卧式 |
| 11 | V-1812 | C9树脂料塔回流罐 | 1 | C9 | φ2000×4400卧式 |
| 12 | V-1814 | 真空缓冲罐 | 1 | C5、C6 | φ800×1200 卧式 |
| 13 | V-1815 | 真空后冷罐 | 1 | C5、C6 | φ900×1200 卧式 |
| 14 | V-1816 | 氮封罐 | 1 | C5 | φ800×1200 卧式 |
| 15 | V-1818AB | DMCPD中间罐 | 2 | C10 | φ1200×8000 立式 |
| 16 | V-1820 | 树脂料二塔回流罐 | 1 | C9 | φ2000×4400 卧式 |
| 17 | V-1822 | 侧线缓冲罐 | 1 | C8 C9 | φ2000×4400 卧式 |
| 18 | V-1823 | 脱重碳九罐 | 1 | C9 | φ1800×4000 卧式 |
| 19 | V-1824 | 污油罐 | 1 | 污油 | φ1500×4500 卧式 |

表 3.1-13                二期现有生产设备一览表(二)

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 操作介质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管程 | 壳程 |  |
| 四 | 换热器类 |  |  |  |  |  |
| 1 | E-1801A/B | C9汽化器 | 2 | C9 | 高压蒸汽 | BEM600-1.3/4.4-83-4.5/25-1 |
| 2 | E-1802 | C9换热器 | 2 | C9 | 导热油 | BEM1000×4500A=260 |
| 3 | E-1803 | C9过热器 | 2 | C9 | 导热油 | BEM1000-2.5-260-4.5/25-1 |
| 4 | E-1804 | 解聚塔再沸器 | 1 | C9 | 高压蒸汽 | BEM500-1.6/4.4-23-2.5/38-1 |
| 5 | E-1805 | 解聚塔冷凝器 | 1 | C5 | 循环水 | BEM1600×3000A=460 |
| 6 | E-1807 | 单体塔再沸器 | 1 | C9 | 高压蒸汽 | BEM800-1.6/4.5-59-2.5/38-1 |
| 7 | E-1808 | 单体塔顶冷凝器 | 1 | C5 | 循环水/低温水 | BEM1200×4500A=386 |
| 8 | E-1809 | CPD冷却器 | 1 | 低温水 | C5 | BEM400-1.6-17-3/25-4 |
| 9 | E-1810 | MCPD冷凝器 | 1 | C6 | 低温水 | BEM500-1.6-39-3/25-1 |
| 10 | E-1813 | DCPD聚合器 | 1 | C10 | 热水 | BEM1800-1.6-1100-6/25 |
| 11 | E-1814 | 循环热水冷却器 | 1 | 循环水 | 热水 | BEM400-1.6-32-4.5/25-2 |
| 12 | E-1819 | DMCPD聚合器 | 1 | C12 | 热水 | BEM1200-1.6-478-6/25-1 |
| 13 | E-1824 | DCPD塔再沸器 | 1 | C10 | 蒸汽凝液 | BEM800-1.6-107-3/25-1 |
| 14 | E-1825 | DCPD塔冷凝器 | 1 | 循环水 | C5、C10 | BIU700-1.6-80-4/25-4 |
| 15 | E-1826 | CPD后冷器 | 1 | 冷冻水 | C5 | BIU500-1.6-54-4.0/19-4 |
| 16 | E-1827 | DCPD产品冷却器 | 1 | 循环水 | C10 | BIU400-1.6-17-4.0/25-4 |
| 17 | E-1829 | DMCPD塔再沸器 | 1 | C10 | 蒸汽凝液 | BEM700-1.0/1.8-80-3/25-1 |
| 18 | E-1830 | DMCPD塔冷凝器 | 1 | 循环水 | C5、C10 | BIU400-1.6-35-4/25-4 |
| 19 | E-1832 | DMCPD产品冷却器 | 1 | 循环水 | C12 | BIU400-1.6-11-2.5/25-4 |
| 20 | E-1833 | C9树脂料塔再沸器 | 1 | C9 | 高压蒸汽 | BEM1200×2500A=138 |
| 21 | E-1834 | C9树脂料塔冷凝器 | 1 | 循环水 | C9 | BIU1000-1.6-178-4/25-4 |
| 22 | E-1835 | C9树脂料塔后冷器 | 1 | 冷冻水 | C5 | BIU500-1.6-23-2.5/25-4 |
| 23 | E-1836 | C9树脂料冷却器 | 1 | 循环水 | C9 | BEM400-1.6-26-4.5-25-4 |
| 24 | E-1837 | 重组分冷却器 | 1 | 循环水 | C9重组分 | BIU500-1.6-35-4/25-4 |
| 25 | E-1840 | 真空后冷器 | 1 | 低温水 | C4、C5、C6 | BIU400-1.6-13-2.5-25-4 |
| 26 | E-1806 | 侧线冷却器 | 1 | 循环水 | C8 | BEU1000-2.5-178-4/25-4I |
| 27 | E-1841 | 树脂料二塔再沸器 | 1 | C9 | 高压蒸汽 | BEM1400-2.5/4.0-149-2/38-1B |
| 28 | E-1842 | 树脂料二塔冷凝器 | 1 | 循环水 | C9 | BEM1000-2.5-241-4.5/25-4B |
| 29 | E-1843 | 茚冷却器 | 1 | 循环水 | C9 | BEU500-2.5-36-4.0/25-4I |
| 30 | E-1845 | 脱重塔再沸器 | 1 | C9 | 高压蒸汽 | BEM1600-2.5/4.0-308-3/38-1B |
| 31 | E-1846 | 脱重塔冷凝器 | 1 | 循环水 | C9 | BJ2M1100-2.5-281-4.5/25-6 |
| 32 | E-1847 | 脱重塔后冷器 | 1 | 冷冻水 | C5.C6 | BEU500-2.5-23-2.5/25-4I |
| 五 | 机泵 |  |  |  |  |
| 1 | P-1801AB | 解聚塔底循环泵 | 2 | C9 | Q=30m3/h,H=30m,P=11kW |
| 2 | P-1802AB | 解聚塔底采出泵 | 2 | C9重组分 | Q=1m3/h,H=40m,P=5.5kW |
| 3 | P-1803 | 气化器冲洗泵 | 1 | C9 | Q=90m3/h,H=15m,P=15kW |
| 4 | P-1805AB | 单体塔底循环泵 | 2 | C12 | Q=30m3/h,H=30m,P=11kW |
| 5 | P-1806AB | 粗CPD泵 | 2 | C5 | Q=4.4m3/h,H=70m,P=5.5kW |
| 6 | P-1807AB | 粗MCPD泵 | 2 | C6 | Q=1.25m3/h,H=50m,P=3kW |
| 7 | P-1808AB | 粗CPD进料泵 | 2 | C5 | Q=4.4m3/h,H=20m,P=3kW |
| 8 | P-1809AB | 热水循环泵 | 2 | 热水 | Q=110m3/h,H=10m,P=18.5kW |
| 9 | P-1810AB | 粗MCPD进料泵 | 2 | C6 | Q=1.25m3/h,H=20m,P=0.55kW |
| 10 | P-1811 | 低纯DCPD装车泵 | 1 | C10 | Q=25m3/h,H=20m,P=7.5kW |
| 11 | P-1812AB | DCPD塔底泵 | 2 | C10重组分 | Q=50m3/h,H=30m,P=18.5kW |
| 12 | P-1813AB | DCPD采出泵 | 2 | C10 | Q=4m3/h,H=30m,P=3kW |
| 13 | P-1814AB | DCPD塔回流泵 | 2 | C10 | Q=4m3/h,H=35m,P=3kW |
| 14 | P-1815AB | CPD输送泵 | 2 | C5 | Q=0.6m3/h,H=30m,P=0.55kW |
| 15 | P-1816AB | DMCPD塔底泵 | 2 | C12重组分 | Q=15m3/h,H=38m,P=7.5kW |
| 16 | P-1817AB | DMCPD采出泵 | 2 | C12 | Q=1.3m3/h,H=40m,P=3kW |
| 17 | P-1818AB | DMCPD塔回流泵 | 2 | C12 | Q=2m3/h,H=45m,P=3kW |
| 18 | P-1819AB | 轻组分输送泵 | 2 | C6 | Q=1m3/h,H=30m,P=0.55kW |
| 19 | P-1820AB | 重碳九采出泵 | 2 | C9 | Q=3m3/h,H=45m,P=3kW |
| 20 | P-1821AB | C9树脂料塔底循环泵 | 2 | C9重组分 | Q=185m3/h,H=15m,P=30kW |
| 21 | P-1822AB | C9树脂料塔回流泵 | 2 | C9 | Q=16m3/h,H=40m,P=11kW |
| 22 | P-1824AB | 循环水加压泵 | 1 | 循环水 | Q=170m3/h,H=20m,P=75kW |
| 23 | P-1825AB | 脱重循环泵 | 2 | C9重组分 | Q=300m3/h,H=12m,P=18.5kW |
| 24 | P-1826AB | 脱重底采泵 | 2 | C9重组分 | Q=3.7m3/h,H=40m,P=3kW |
| 25 | P-1827AB | 脱重碳九泵 | 2 | C9 | Q=11.3m3/h,H=25m,P=3kW |
| 26 | P-1828AB | 解聚塔侧线循环泵 | 2 | C8.C9 | Q=50m3/h,H=40m,P=11kW |
| 27 | P-1829 | DCPD二聚循环泵 | 1 | C10 | Q=100m3/h,H=12m,P=7.5kW |
| 28 | P-1831 | DMCPD二聚循环泵 | 1 | C12 | Q=50m3/h,H=40m,P=11kW |
| 29 | P-1833A/B | 树脂料二塔回流泵 | 2 | C9 | Q=12.2m3/h,H=40m,P=7.5kW |
| 30 | P-1835A/B | 树脂料二塔底泵 | 2 | C9重组分 | Q=2.8m3/h,H=40m,P=3kW |
| 31 | P-1836 | 污油泵 | 1 | 污油 | Q=6m3/h,H=40m,P=3kW |
| 32 | P-1837AB | 脱重塔水加压泵 | 2 | 循环水 | Q=100m3/h,H=20m,P=11kW |
| 33 | P-1839AB | 真空泵 | 2 | C4、C5、C6 | Q=900m3/h,H=8.5m,P=11kW |
| 六 | 风机 |  |  |  |  |
|  |  | 风机 | 1开1备 | 尾气 | Q=900Nm3/h |
| 七 | 冷冻机组 |  |  |  |  |
|  |  | 冷冻机组 | 1 | 冷冻盐水 | 86t/h |
| 八 | 导热油炉 |  |  |  |  |
|  |  | 导热油炉 | 1 |  | 4600kw |

### 3.1.6公用工程及辅助设施

#### 3.1.6.1 供排水

（1）新鲜水

抚顺齐隆新鲜水均来自抚顺高新技术产业开发区供水管线，依托抚顺齐隆化工有限公司现有系统。供水系统分为生产、生活和消防三套供水系统。主要用于循环水系统、低温水系统及冷冻站补水，设备及地面冲洗以及生活用水。目前用量97.5t/h。

（2）循环水

抚顺齐隆现设有循环水站一座，设计循环能力为6000m3/h，用于生产装置换热器冷却、采样器冷却、机泵冷却和冷冻站冷却，循环给水主干管管径DN450，目前使用量4752m3/h。

（3）低温水

抚顺齐隆现有低温水系统设计能力225m3/h（-15℃），目前用量225m3/h。

（4）冷冻水

抚顺齐隆现配套500KW的冷冻机组1套，制冷方式为25%乙二醇制冷，供水温度-7℃，回水温度-2℃。冷冻水主要用于各生产装置的冷却，冷冻水循环使用，不外排。设计110m3/h（-25℃），目前用量81m3/h。

（5）排水

本项目现有工程排放的污水主要为含油污水、设备地面冲洗水、循环系统排水、初期雨水及生活污水。含油污水主要为来自装置的机泵、设备排污、储罐脱水、机泵排污。各排放点的含油污水由管道收集，经水封井隔绝油气后，重力流排入原有含油污水管道。含油污水、初期污染雨水等，均可就近排入厂区内含油污水管网，送至厂区污水处理站预处理后，和循环水系统排放的清净下水一起排至开发区污水管网，送至开发区再生水厂处理（现为抚顺高新东泽污水处理厂）。后期清洁雨水排入开发区雨水管网。

抚顺齐隆现有污水处理站1座，设计处理能力15m3/h。现有工程生活污水和生产污水目前总处理量为2.5m3/h。

循环水系统排水目前排放量为25.2m3/h。

装置区初期污染雨水（前15min）水量约为1020m3/a(间断)。

目前全厂用水主要为生产用水和生活用水，生产用水为设备冷却系统用水，全厂生产循环用水4752m3/h，夹套降温水收集后打入循环水池。

目前全厂年用蒸汽量为221600m3，按损耗20%计算，年收集夹套冷凝水量为170880m3。冷却塔需要再补新鲜水量为404200m3/a。

图 3.1-1  全厂水平衡图

#### 3.1.6.2 供电

抚顺齐隆现有工程电源依托抚顺高新技术产业开发区，根据开发区电网现有及规划情况，开发区变电所可提供10KV工业用电。抚顺齐隆在厂区内设10kV和0.38/0.22kV变配电所1座（已于二期工程进行增容改造），以满足整个项目用电负荷需要。

现有工程耗电量为4830.3万KWh/a。

#### 3.1.6.3 供热

抚顺齐隆现有装置所需蒸汽由抚顺高新技术产业开发区根据需求随时供给。目前厂内现有各装置消耗3.5MPa蒸汽总负荷为20.2t/h，1.0MPa 蒸汽总负荷为 7.5t/h（含管网损失）。

由于高新区所提供的3.5Mpa蒸汽到抚顺齐隆化工有限公司界区温度达不到现有脱重塔系统中要求的315℃的加热温度，因此抚顺齐隆自建1台导热油炉来满足工艺的需要，导热油炉采用压缩天然气为燃料。

#### 3.1.6.4供风、供氮

（1）压缩空气

抚顺齐隆现有压缩空气系统配套压缩机4台。压缩空气压缩机1台，正常供风能力为33 Nm3/min，目前用量19.7Nm3/min。仪表空气空气压缩机3台，正常净化能力33 Nm3/min，目前用量14.7Nm3/min。

（2）氮气

抚顺齐隆现有氮机2台，实际最大供氮能力为500Nm3/h，目前普通氮气用量80Nm3/h。

表3.1-14                   项目能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | t/h | 97.5 | 依托抚顺高新技术产业开发区供水系统 |
| 2 | 循环水 | t/h | 4752 | 一套6000t/h循环水系统 |
| 3 | 冷冻水 | t/h | 225 | 设计能力225t/h（-15℃） |
| 4 | 冷冻盐水 | t/h | 81 | 冷冻盐水冷冻站1座，设计能力86t/h(-25℃) |
| 5 | 供电 | 万KWh/a | 4830.3 | 变配电所，依托开发区供电系统 |
| 6 | 蒸汽 | 3.5MPa | t/h | 20.2 | 由抚顺高新技术产业开发区供给，厂区导热油炉补充 |
| 7 |  | 1.0MPa | t/h | 7.5 | 闪蒸或自产 |
| 8 | 空气 | 压缩 空气 | Nm3/h | 19.7 | 压缩空气供给能力33Nm3/h、仪表空气供给能力33Nm3/h |
| 9 |  | 仪表 空气 | Nm3/h | 14.7 |  |
| 10 | 氮气 | 普通 氮气 | Nm3/h | 80 | 氮机2台，实际最大供氮能力为500Nm3 |

#### 3.1.6.5 储运

（1）管道输送

本项目现有工程原料均由管道输送至原料罐区，不涉及物料的卸车。生产装置和中间罐区及产品罐区之间物料的采用管道输送。

（2）装卸车设施

本项目产品均采用汽车运输方式。配套建设装车栈台，设12个汽车液体装车鹤位，其中C5馏分设置1个；碳黑基础料设置4个；非标二甲苯设置1个；混合三甲苯设置2个；混合四甲苯设置1个；工业萘/精萘设置2个；混合甲基萘设置1个。同时为空车及重车计量的需要，设2台100t的汽车衡。

- 储存设施

抚顺齐隆现有工程储存系统分为原料罐区和产品罐区，罐区参数见表3.1-15。

表 3.1-15                  现有工程储罐情况一览表

| 工程 | 装置 | 类型 | 名称 | 规格及内容 | 装填 系数 | 储存 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 共聚石油 树脂装置、 裂解碳九 综合利用 装置、裂解焦油综合利用装置 | 原料 罐区 | 间戊二烯 | 1000m3×2个，球罐 | 0.9 | 12 |
|  |  |  | 抽余碳五 | 1000m3×1个，球罐 | 0.9 | 10 |
|  |  |  | 裂解碳九 | 1000m3×2个，内浮顶罐 | 0.9 | 5 |
|  |  |  | 裂解焦油 | 1000m3×4个，固定顶罐 | 0.85 | 5 |
|  |  | 产品 罐区 | 非标二甲苯 | 500m3×2个，内浮顶罐 | 0.9 | 10 |
|  |  |  | 混合三甲苯 | 500m3×4个，内浮顶罐 | 0.9 | 10 |
|  |  |  | 混合四甲苯 | 500m3×2个，内浮顶罐 | 0.9 | 10 |
|  |  |  | 碳黑基础料 | 1000m3×4个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 10 |
|  |  |  | 工业萘/精萘 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 10 |
|  |  |  | 混合甲基萘 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 10 |
|  |  |  | 树脂料 | 500m3×2个，拱顶+氮封罐。 | 0.85 | 20 |
|  |  |  | C9馏分 | 500m3×1个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 10 |
|  |  |  | C5馏分 | 1000m3×1个，球罐； 100m3×6个卧罐 | 0.9 | 20 |
|  |  |  | 半聚物 | 500m3×1个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 10 |
|  |  |  | 轻组分 | 1000m3×1个，拱顶+氮封罐 | 0.9 | 20 |
|  |  |  | 重组分 | 1000m3×1个，拱顶+氮封罐 | 0.9 | 20 |
| 二期工程 | 石油树脂装置（切割单元） | 产品罐区 | 高纯DMCPD | 500m3×1个，内浮顶罐 | 0.9 | 15 |
|  |  |  | 树脂料 | 500m3×3个，内浮顶罐 | 0.9 | 12 |
|  |  |  | 高纯DCPD | 500m3×2个，内浮顶罐 | 0.9 | 9 |
|  |  |  | 重碳九 | 1000m3×1个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 22 |
|  |  | 中间罐区 | 粗双环戊二烯储罐 | 100m³×2个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 中间罐 |
|  |  |  | 低纯双环戊二烯储罐 | 100m³×2个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 55 |
|  |  |  | 甲基环戊二烯二聚体储罐 | 100m³×2个，拱顶+氮封罐 | 0.85 | 中间罐 |

### 3.1.7物料平衡

表3.1-16                  共聚石油树脂装置物料平衡表

| 入方 | 出方 |
| --- | --- |
| 原料 分类 | 名称 | 数量 （t/a） | 百分比 （%） | 出料 分类 | 名称 | 数量 （t/a） | 百分比 （%） | 流失百分 比（%） |
| 主要 原料 | 间戊二烯 | 16000 | 28.85 | 主产品 | 1# C5/C9 共聚石油树脂 | 20000 | 36.06 |  |
|  | 抽余碳五 | 12000 | 21.64 |  | 2# C5/ C9 共聚石油树脂 | 18000 | 32.46 |  |
|  | 树脂料 | 26000 | 46.88 | 副产品 | C5馏分 | 7800 | 14.06 |  |
| 原料小计 | 54000 | 97.37 |  | C9馏分 | 8000 | 14.42 |  |
| 辅助 原料 | BF3乙醚络合物 | 110 | 0.20 |  | 半聚物 | 458.8 | 0.83 |  |
|  | AlCl3 | 110 | 0.20 | 产品小计 | 54258.8 | 97.84 |  |
|  | 氯化钙 | 2 | 0.00 | 废气 流失 | 真空尾气 | 0.1 | 0.00 | 0.01 |
|  | 氢氧化钙 | 572 | 1.03 |  | 造粒机废气 | 0.5 | 0.00 | 0.04 |
|  | 甲醇 | 250 | 0.45 |  | 无组织排放 | 40.2 | 0.07 | 3.35 |
|  | 液氨 | 94.4 | 0.17 | 废水 流失 | 含油废水 | 4 | 0.01 | 0.33 |
|  | 氧化钙、活性白土 | 321 | 0.58 | 固废 流失 | 脱水废液 | 6.7 | 0.01 | 0.56 |
| 辅料小计 | 1459.4 | 2.63 |  | 滤渣 | 1149.1 | 2.07 | 95.71 |
|  |  |  | 三废流失小计 | 1200.6 | 2.16 | 100.00 |
| 合计 | 55459.4 | 100 | 合计 | 55459.4 | 100.00 |  |

表3.1-17                 裂解碳九综合利用装置物料平衡表

| 入方 | 出方 |
| --- | --- |
| 原料 分类 | 名称 | 数量 （t/a） | 百分比 （%） | 出料 分类 | 名称 | 数量 （t/a） | 百分比 （%） | 流失百 分比（%） |
| 主要 原料 | 裂解碳九 | 100000 | 90.90 | 主产品 | 非标二甲苯 | 17000 | 15.45 |  |
|  | 共聚石油树脂 装置碳九馏分 | 8000 | 7.27 |  | 混合三甲苯 | 64820 | 58.92 |  |
|  | 氢气 | 2000 | 1.82 |  | 混合四甲苯 | 20800 | 18.91 |  |
| 原料小计 | 110000 | 99.99 | 副产品 | 重组份 | 5500 | 5.00 |  |
| 辅助 原料 | 阻聚剂 | 9.2 | 0.01 | 产品小计 | 108120 | 98.28 |  |
|  | 缓蚀剂 | 1 | 0.00 | 废气 流失 | 抽真空尾气等 | 1811.3 | 1.65 | 95.77 |
|  | 预硫化剂 | 1.2 | 0.00 |  | 无组织排放 | 40 | 0.07 | 4.23 |
| 辅料小计 | 11.4 | 0.01 |  | 罐区无组织排放 | 40.1 |  |  |
|  |  |  | 三废流失小计 | 1891.4 | 1.72 | 100.00 |
| 合计 | 110011.4 | 100 | 合计 |  | 110011.4 | 100.00 |  |

表3.1-18                裂解焦油综合利用装置物料平衡表

| 入方 | 出方 |
| --- | --- |
| 原料 分类 | 名称 | 数量 （t/a） | 百分比（%） | 出料 分类 | 名称 | 数量 （t/a） | 百分比 （%） | 流失百分 比（%） |
| 主要原料 | 裂解焦油 | 220000 | 100 | 主产品 | 工业萘/精萘 | 14000 | 6.36 |  |
| 原料小计 | 220000 | 100 |  | 混合甲基萘 | 11000 | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  | 碳黑基础料 | 164958.2 | 74.98 |  |
|  |  |  |  | 副产品 | 树脂料 | 26000 | 11.82 |  |
|  |  |  |  |  | 轻组份 | 4000 | 1.82 |  |
|  |  |  |  | 产品小计 | 219958.2 | 99.98 |  |
|  |  |  |  | 废气流失 | 抽真空尾气 | 0.8 | 0.00 | 1.79 |
|  |  |  |  |  | 无组织排放 | 40 | 0.02 | 89.29 |
|  |  |  |  | 废水流失 | 含油废水 | 1 | 0.00 | 8.93 |
|  |  |  |  | 三废流失小计 | 41.8 | 0.02 | 100.00 |
| 合计 | 220000 | 100 | 合计 |  | 220000 | 100.00 |  |

表 3.1-19             石油树脂装置（切割单元）物料平衡表

| 入方 | 出方 |
| --- | --- |
| 原料 名称 | 数量（t/a） | 百分比（%） | 出料 分类 | 名称 | 数量 （t/a） | 百分比 （%） | 流失百分比（%） |
| 裂解C9 （脱C8） | 80000 | 100 | 主产品 | 粗DCPD | 480 | 0.6 |  |
|  |  |  |  | DCPD产品 | 28000 | 35 |  |
|  |  |  |  | DMCPD产品 | 8700 | 10.875 |  |
|  |  |  |  | C9树脂料 | 30800 | 38.5 |  |
|  |  |  | 副产品 | 重C9 | 12000 | 15 |  |
|  |  |  | 产品小计 | 79980 | 99.975 |  |
|  |  |  | 三废流失 | 废水流失 | 0.68 | 0.00085 | 3.4 |
|  |  |  |  | G1 G2尾气进火炬 | 16 | 0.02 | 80 |
|  |  |  |  | 无组织废气排放 | 3.32 | 0.00415 | 16.6 |
|  |  |  | 三废流失小计 | 20 | 0.025 | 100 |
| 合计 | 80000 | 100 | 合计 | 80000 | 100 |  |

图 3.1-5  石油树脂装置（切割单元）物料平衡图

现有工程所有装置的硫平衡见下表。

表 3.1-20                      现有工程硫平衡表

| 工程 | 装置 名称 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物料名称 | 物料量 | 硫含量 | 硫量 | 物料名称 | 物料量 | 硫含量 | 硫量 |
|  |  |  | t/a | ppm | t/a |  | t/a | ppm | t/a |
| 一期工程 | 共聚石油树脂装置 | 树脂料 | 26000 | 250 | 6.5 | 1#树脂 | 20000 | 130 | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  | 2#树脂 | 18000 | 122 | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  | 碳九馏分 | 8000 | 200 | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  | 半聚物 | 458.8 | 220 | 0.1 |
|  |  | 合计 |  |  | 6.5 | 合计 |  |  | 6.5 |
|  | 裂解碳九综合利用装置 | 裂解碳九 | 20000 | 300 | 6 | 非标二甲苯 | 4400 | 70 | 0.31 |
|  |  | 碳九馏分 | 8000 | 200 | 1.6 | 混合三甲苯 | 16800 | 141 | 2.37 |
|  |  | 燃料油 | 950 | 2000 | 1.9 | 混合四甲苯 | 5400 | 146 | 0.79 |
|  |  |  |  |  |  | 重组份 | 1320 | 378 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 脱硫尾气 |  |  | 0.62 |
|  |  |  |  |  |  | 废碱液 |  |  | 3.01 |
|  |  |  |  |  |  | 废气SO2 |  |  | 1.9 |
|  |  | 合计 |  |  | 9.5 | 合计 |  |  | 9.5 |
|  | 裂解焦油综合利用装置 | 裂解焦油 | 220000 | 300 | 66 | 树脂料 | 26000 | 250 | 6.5 |
|  |  |  |  |  |  | 工业萘 | 11000 | 270 | 3.78 |
|  |  |  |  |  |  | 混合甲基萘 | 14000 | 270 | 2.97 |
|  |  |  |  |  |  | 碳黑基础料 | 164958.2 | 320 | 52.75 |
|  |  | 合计 |  |  | 66 |  |  |  | 66 |
| 二期工程 | 石油树脂装置（切割单元） | 裂解碳九 | 80000 | 300 | 24 | 高纯DCPD | 28000 | 150 | 4.2 |
|  |  | 天然气 | 320 | 20 | 0.0064 | 高纯DMCPD | 8700 | 150 | 1.305 |
|  |  |  |  |  |  | C9树脂料 | 30800 | 280 | 8.624 |
|  |  |  |  |  |  | 重C9 | 12000 | 280 | 3.36 |
|  |  |  |  |  |  | 低纯DCPD | 480 | 250 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  | 脱硫尾气H2S | 16 | <1 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气 | 3.32 | 280 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  | 脱硫剂固硫 |  |  | 6.39088 |
|  |  |  |  |  |  | 导热油炉废气SO2 |  |  | 0.0064 |
|  |  | 合计 |  |  | 24.0064 | 合计 |  |  | 24.0064 |

目前全厂的物料走向图见图 3.1-6。

图3.1-6  全厂的物料走向图

### 3.1.8现有厂区平面布置

项目现有厂区按功能划分为四个部分，即办公生活区、生产装置区、公用工程和储运设施区。根据厂址条件，按照流程合理、运输通畅、管理方便等原则进行合理布置。办公生活区设施布置在东南角；办公生活区隔路向西为公用工程包括空压站及冷冻站、泵房、循环水站、临时备件库；办公楼北侧为控制室、变电所、分析化验楼和预留地；厂区西侧边界处均为储运设施，往西北依次为树脂中转仓库、危险废物暂存库、汽车装车场地、回转场地及装车站台；公用工程北侧为生产装置区，包括一期共聚石油树脂装置、裂解碳九综合利用装置、裂解焦油综合利用装置，二期石油树脂装置（切割单元）；生产装置北侧依次为产品罐区、原料罐区。项目现有厂区平面布置及环保设施分布图见图3.1-7。

3.2现有项目工程分析

## 3.2.1一期工程工艺流程及排污节点分析

#### 3.2.1.1共聚石油树脂装置

共聚石油树脂装置采用冷聚法石油树脂生产技术，具体工艺如下：

来自裂解焦油综合利用装置的树脂料通过管道输送进入原料罐区储存，然后经泵送入装置；来自抚顺伊科思新材料有限公司的间戊二烯和抽余C5通过管道输送进入装置缓冲罐。树脂料和间戊二烯、抽余碳五及本装置自产部分C5、C9经混合后进入脱水塔，脱水后原料进入聚合釜中聚合。反应后的聚合物经聚合釜调节阀自流进入中和釜中和后，进行三级真空闪蒸。一闪闪蒸后大部分轻闪蒸油自一级闪蒸顶部馏出，经换冷后顶部C5溶剂气体进入一闪溶剂缓冲槽，再经泵送出界区。一闪闪蒸底部物料自流至一闪中间槽中，进入二闪换热器，部分闪蒸油自二级闪蒸顶部馏出，经换冷后顶部C9溶剂气体进入二级溶剂缓冲槽，再经泵送出界区。二闪闪蒸底部物料自流至二闪中间槽中，经泵采出调节阀控制后进入三闪换热器加热至260℃，进行闪蒸浓缩，同时加水蒸汽汽提直接进入三级闪蒸分离器中，部分闪蒸出的半聚物自三级闪蒸分离器顶部馏出，经换冷后送出界区，三闪闪蒸底部熔融状树脂进入造粒机。

熔融的树脂由泵连续送至造粒机上，造粒机钢带上送风冷却，下喷循环水和冷冻水冷却，这样粒状树脂随钢带由机头运行到机尾时即固化成粒状固体，在钢带尾部有包装机自动称量，包装缝袋，成品树脂经包装后用铲车送往仓库存贮。

现有C5/C9共聚石油树脂装置工艺流程图见图3.2-1。

#### 3.2.1.2裂解碳九综合利用装置

裂解碳九综合利用装置变更后工艺流程和排污节点具体内容如下：

来自罐区的原料油进入精馏塔，原料油在塔中经过减压分馏被分离成4部分，生产出非标二甲苯、混合三甲苯、重组分和混合四甲苯。

精馏塔塔顶馏出的气体被冷却至130℃，凝液排至回流罐，其中一部分作为塔顶回流，其余送至非标二甲苯储罐。塔底经塔底泵送至重组分产品罐。塔中分离出混合三甲苯和混合四甲苯分别被送至混合三甲苯和混合四甲苯储罐。

现有裂解碳九综合利用装置工艺流程图见下图。

图 3.2-2  现有裂解碳九综合利用装置工艺流程及排污节点

#### 3.2.1.3裂解焦油综合利用装置

变更后裂解焦油综合利用装置采用闪蒸连续精馏工艺技术，具体内容如下：

裂解焦油原料来自罐区原料罐，由裂解焦油进料泵经原料预热器用加热升温后进入裂解焦油闪蒸罐中减压闪蒸，原料中大部分的水和少量轻组分闪蒸为气相从罐顶的气相管道进入轻组分冷凝器中，冷凝液自流进入轻组分罐，轻组分罐中设有挡板，重相中含有较多的水排放至污水管网，轻相经过挡板溢流到另一侧由轻组分输送泵送出至罐区。裂解焦油闪蒸罐中的液相为含有较少水份的闪底油由闪底油输送泵经脱焦塔进料预热器与炭黑基础油换热升温后送入脱焦塔中。

脱焦塔塔釜物料由脱焦塔底循环泵采出送入脱焦塔再沸器，气液混合物经再沸器的下部管口送回脱焦塔内。脱焦塔塔底产品为炭黑基础油，由脱焦塔塔底采出泵采出，经脱焦塔进料预热器冷却后送入罐区炭黑基础油产品罐。

脱焦塔塔顶气相为脱除重组分的混合气进入树脂料塔塔釜，树脂料塔底产品为富萘液，由树脂料塔塔底采出泵采出，一部分送入脱焦塔塔顶作为脱焦塔的回流，一部分送入粗萘油塔。

从树脂料塔塔顶蒸出的气相进入树脂料塔冷凝器冷却至80℃，大部分气相冷凝为液体，冷却后的气液混合物自流进入树脂料塔回流罐，气液分离后，不凝气进入树脂料塔后冷器中冷凝成液体后自流进入轻组分罐。树脂料塔回流罐中的液体由树脂料塔回流泵采出，一部分打回树脂料塔塔顶作为回流，另一部分经树脂料冷却器冷却后送入罐区树脂料产品罐。

树脂料塔上部设有侧线，当原料中的轻组分影响树脂料的初馏点时，树脂料改从树脂料塔塔上部的侧线采出由树脂料塔侧线采出泵升压后经侧线产品冷却器冷却后送入罐区树脂料产品罐。

来自树脂料塔塔底采出泵的富萘液进入粗萘塔中部，粗萘塔底产品为富甲基萘液，由粗萘塔塔底采出泵采出，经富萘液冷却器冷却后送入罐区混合甲基萘产品罐。

从粗萘塔塔顶蒸出的气相进入粗萘塔冷凝器冷却至100℃，冷却后的液体自流进入粗萘塔回流罐，由粗萘塔回流泵采出，一部分打回粗萘塔塔顶作为回流，另一送入罐区工业萘/精萘产品罐。

现有裂解焦油综合利用装置工艺流程图见图 3.2-3。

图 3.2-1  现有C5/C9共聚石油树脂装置工艺流程及排污节点

图 3.2-3 现有裂解焦油综合利用装置工艺流程及排污节点图

3.2.2二期工程工艺流程及排污节点分析

共聚石油树脂装置原料切割单元由原料脱重、解聚分离、单体分离、单体二聚、DCPD精制、DMCPD 精制、树脂料切割及其附属设施组成。

（1）原料脱重部分

乙烯裂解C9经装置焦油单元T-4201塔脱C8、轻C9后进装置本单元原料脱重塔T-1807 脱重。本塔正常为真空操作，塔顶操作压力为绝压10kPa，当原料重组分含量较低时本塔可微正压操作。塔顶设内回流冷凝器，冷却介质根据塔压塔温不同选用循环水冷却或蒸汽凝液副产蒸汽。塔顶脱重后的C9原料气体经脱重冷凝器E-1846冷凝进脱重碳九罐V-1823，不凝气由脱重后冷器 E-1847 冷凝后去轻组分凝液罐V-1811。V-1823的脱重碳九由泵P-1827AB 送解聚部分的 C9 气化器E-1801。脱重塔由泵 P-1825AB强制循环的脱重再沸器 E-1845提供热量，塔底重碳九由泵P-1826AB采出去焦油单元换热、冷却后去重C9罐，作为产品出售

（2）C9解聚精馏部分

脱重后的C9原料进C9气化器E-1801气化，然后在气化分离罐中进行气液分离，未气化部分由泵P-1802AB采出与重C9合并出装置，气化部分则进入C9换热器E-1802与高温导热油换热，在经过C9过热器E-1803通过高温导热油加热，过热C9进入解聚反应器R-1801ABCD反应，然后进入解聚精馏塔T-1801精馏。解聚精馏塔塔顶馏出的是CPD和MCPD的混合物，直接以气相形式进入单体分离塔；塔底为解聚后的 C9，由解聚塔底循环泵 P-1801AB 采出去树脂料塔 T-1805。气化器E-1801为一开一备，定期切换，未工作的一台则由气化器冲洗泵P-1803定时冲洗，冲洗液是T-1801塔釜C9，冲洗液返回塔釜。

（3）单体精馏部分

来自解聚精馏塔顶的混合单体进入单体分离塔T-1802，顶部采出含H2S、硫醚、CPD等轻组分，进入塔顶单体罐V-1805，由排放风机C-1801抽出经两个串联的脱硫罐V-1807AB脱硫后排火炬。单体分离塔上部侧线采出液体CPD单体，经E-1809冷却进CPD 单体罐V-1803，由泵P-1806加压送往二聚单元。单体分离塔下部侧线采出气体MCPD单体，经E-1810冷凝冷却进MCPD单体罐V-1804，由泵P-1807加压送往二聚单元。塔底由泵P-1805、再沸器E-1807 强制循环加热，当塔底重组分较多时采出的重组分返回解聚单元部分，而塔底重组分较少时由于重组分粘度较大，塔釜液要用混合甲基萘进行定期置换。单体罐为常压，经氮封罐V-1816排火炬。

（4）二聚反应部分

从CPD单体罐采出的CPD单体进入列管式二聚聚合器 E-1813，再进入到DCPD二聚器R-1802ABC中，由出口压力调节稳定反应压力，经一定的停留时间反应，反应热由循环热水带走，同时循环热水稳定反应温度。二聚反应液去中间罐V-1817，经泵P-1808去DCPD成品塔精馏，或做为低纯度DCPD产品由泵P-1811 去装车。同样从MCPD单体罐采出的MCPD单体进入列管式二聚聚合器E-1819，再进入到DMCPD二聚器R-1803ABC中，由出口压力调节稳定反应压力，经一定的停留时间反应，反应热由循环水带走，二聚反应后去中间罐V-1819/28，经泵P-1810去DMCPD成品塔精馏。

（5）DCPD精制部分

来自中间储罐V-1817的粗DCPD进入DCPD产品塔 T-1803，产品塔为真空操作，塔顶操作压力为绝压10KPa，塔底由强制循环式再沸器E-1824的1.0MPa蒸汽提供热量，通过精馏操作将CPD 单体等轻组分从塔顶蒸出，T-1803塔顶的气相经DCPD塔冷凝器E-1825冷凝，不凝气由CPD 后冷器 E-1826 深冷冷凝，冷凝后凝液进入 CPD 凝液罐 V-1809 中，经泵 P-1815 送回单体罐 V-1803。DCPD塔冷凝器E-1825冷凝下来的液体进入DCPD塔回流罐V-1808，经DCPD塔回流泵P-1814采出后一部分打回流，另一部分采出至中间储罐V-1826/27做为副产品低纯DCPD。高纯DCPD产品由DCPD塔精馏段上部侧线采出，经泵P-1813采出由E-1827冷却降温送入产品罐TA-9103AB。塔底为CPD多聚体和重组分的混合物，由塔底泵P-1812采出返回至脱重塔T-1807重新精馏和解聚。

（6）DMCPD精制部分

来自中间储罐V-1819/28的粗DMCPD进入DMCPD塔 T-1804，塔为真空操作，塔顶操作压力为绝压 5KPa，塔底由强制循环式再沸器E-1829的1.0MPa蒸汽提供热量，通过精馏操作将MCPD单体等轻组分从塔顶蒸出，T-1804塔顶的气相经DMCPD塔冷凝器E-1830冷凝，不凝气去树脂料切割单元的 E-1835 深冷冷凝。DMCPD 塔冷凝器 E-1830 冷凝下来的液体进入 DMCPD 塔回流罐 V-1810，经DMCPD塔回流泵P-1818采出后一部分打回流，另一部分采出至脱重塔T-1807重新精馏和解聚。高纯DMCPD产品由DMCPD塔精馏段上部侧线采取经泵P-1817采出由E-1832 冷却降温送入DMCPD缓冲罐，分析合格后去产品罐TA-9105A，不合格返回中间罐V-1819/28。塔底为MCPD多聚体和重组分的混合物，由塔底泵P-1816采出返回至脱重塔T-1807重新精馏和解聚。

（7）树脂料切割部分

来自解聚单元的C9进入树脂料塔T-1805，为真空操作，塔顶操作压力为绝压10kPa，塔底由强制循环式再沸器E-1833提供热量，通过精馏切割操作将C9树脂料从塔顶蒸出，T-1805塔顶的气相经树脂料塔冷凝器E-1834冷凝，不凝气由后冷器E-1835深冷冷凝，冷凝后凝液进入轻组分凝液罐V-1811，经泵P-1819送回脱重塔T-1807回收。冷凝器E-1834冷凝下来的液体进入树脂料塔回流罐 V-1812，经回流泵 P-1822 采出后一部分打回流，另一部分采出至罐区TA-9104ABC作为C9树脂料，作为冷共聚单元原料。塔底物料由塔底泵P-1820采出送至树脂料二塔T-1806。树脂料二塔T-1806为真空操作，塔顶操作压力为绝压10kPa，塔底由再沸器 E-1841 提供热量，通过精馏切割操作将C9树脂料从塔顶蒸出，T-1806 塔顶的气相经树脂料二塔冷凝器E-1842冷凝，凝液进入回流罐V-1820，经回流泵P-1833采出后一部分打回流，另一部分采出至罐区TA-9104ABC作为C9树脂料，作为产品出售。塔底由P-1835AB 采出重组分与原料脱重塔的重组分合并去产品罐TA-1805。

（8）真空系统部分

脱重塔 T-1807、成品塔 T-1803、T-1804 及树脂料塔 T-1805、T-1806 的真空由真空泵 P-1839AB维持，真空泵排放气由后冷器E-1840回收轻组分，真空缓冲罐V-1814、真空后冷罐V-1815的凝液由泵P-1919送至脱重塔T-1807回收。

（9）导热油炉部分

本项目二期工程增建一台导热油炉以满足工艺生产的需要。本项目裂解C9解聚精馏部分是将裂解C9解聚生成环戊二烯单体和甲基环戊二烯单体单体，该操作压力为0.4MPa,操作温度为315℃。公司使用的3.5MPA高压蒸汽处于外引蒸汽用户末端，勉强能维持饱和状态，到抚顺齐隆化工有限公司界区温度为300℃，低于本项目脱重塔系统中要求的315℃的加热温度，无法满足生产需要。原有导热油炉正常运行过程中导热油温度为280度，流量仅能满足现有装置使用。为满足生产的需要，根据工艺计算的结果，增建一套4600kW导热油炉系统。

工艺流程及产污节点见图3.2-4。

图 3.2-4  二期工程共聚石油树脂装置（原料切割单元）工艺流程及产污节点图

## 3.2.3现有项目污染源监测情况达标分析

项目现有污染源达标分析中厂界噪声、厂区污水总排口水质数据及二期工程有组织废气引用沈阳恒光环境检测技术有限公司于2017年12月25日、26日对抚顺齐隆二期工程进行的验收监测。厂界无组织废气、一期工程有组织废气引用沈阳恒光环境检测技术有限公司于2018年10月12日、13日对抚顺齐隆一期工程进行的例行监测数据。

抚顺高新技术产业开发区再生水厂出口水质监测数据引用2015年8月辽宁省环境监测实验中心对该项目环保验收监测报告。

现状污染源监测的具体监测点位、监测项目、监测频次见表3.2-1，监测点位图见图3.2-5~3.2-7。

表3.2-1                  现状污染源监测方案一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 在厂区污水总排口设置一个监测点位★1，雨水排放口设置一个监测点位★3 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总氮、磷酸盐 | 连续2天 每天4次 |
|  | 在抚顺高新技术产业开发区再生水厂出口设置一个监测点位★2 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、水量 | 连续2天 每天4次 |
| 废气 | 一期 | 导热油炉1#2#烟囱◎1 导热油炉3#烟囱◎2 | SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度、烟气参数 | 连续2天 每天3次 |
|  |  | 共聚石油树脂造粒机排气筒◎3 | 烟尘、非甲烷总烃 | 连续2天 每天3次 |
|  | 二期 | 导热油炉烟囱◎4 | SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度、烟气参数 | 连续2天 每天3次 |
| 无组织 排放 | 在周界外浓度最大处设置4个监测点位○1～○4 | 非甲烷总烃、颗粒物，同步监测风向、风速、气温、气压 | 连续2天 每天4次 |
| 噪声 | 厂界四周设置4个监测点位 △1～△4 | 等效连续A声级 | 连续2天 每天昼夜各2次 |

图3.2-5  废水监测点位示意图

图3.2-6  有组织废气监测点位示意图

图3.2-7  噪声、无组织排放监测点位示意图

（1）废气污染源监测结果及达标情况分析

①有组织废气监测结果

现有工程导热油炉烟气排放监测结果见表3.2-2。

表3.2-2                 现有导热油炉烟气监测结果一览表

| 装置名称 | 监测时段 | 监测次数 | 标况风量 （Nm3/h） | SO2 | NOX | 烟尘 | 烟气黑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 林格曼黑度，级 |
| 一期导热油炉1#2#排气筒（◎1） | 2018.10.12 | 1 | 18987 | 21 | 0.399 | 124 | 2.354 | 9 | 0.171 | <1 |
|  |  | 2 | 19056 | 24 | 0.457 | 122 | 2.325 | 10 | 0.191 | <1 |
|  |  | 3 | 19104 | 22 | 0.420 | 121 | 2.312 | 11 | 0.210 | <1 |
|  | 2018.10.13 | 1 | 19034 | 25 | 0.476 | 119 | 2.265 | 11 | 0.209 | <1 |
|  |  | 2 | 19078 | 23 | 0.439 | 123 | 2.347 | 9 | 0.172 | <1 |
|  |  | 3 | 19018 | 21 | 0.399 | 120 | 2.282 | 12 | 0.228 | <1 |
| 一期导热油炉3#排气筒（◎2） | 2018.10.12 | 1 | 18565 | 21 | 0.390 | 118 | 2.191 | 8 | 0.149 | <1 |
|  |  | 2 | 18621 | 20 | 0.372 | 121 | 2.253 | 9 | 0.168 | <1 |
|  |  | 3 | 18597 | 23 | 0.428 | 119 | 2.213 | 10 | 0.186 | <1 |
|  | 2018.10.13 | 1 | 18613 | 22 | 0.409 | 120 | 2.234 | 11 | 0.205 | <1 |
|  |  | 2 | 18649 | 20 | 0.373 | 122 | 2.275 | 7 | 0.131 | <1 |
|  |  | 3 | 18636 | 21 | 0.391 | 120 | 2.236 | 9 | 0.168 | <1 |
| 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）新改扩二级标准限值 | / | 850 | / | / | / | 200 | / | 1 |
| 达标 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | 达标 |
| 二期导热油炉烟囱◎4 | 2017.12.25 | 1 | 17131 | 24 | / | 127 | / | 11.8 | / | <1 |
|  |  | 2 | 17328 | 23 | / | 127 | / | 11.3 | / | <1 |
|  |  | 3 | 16952 | 20 | / | 124 | / | 10.9 | / | <1 |
|  | 2017.12.26 | 1 | 17352 | 26 | / | 131 | / | 11.2 | / | <1 |
|  |  | 2 | 17433 | 24 | / | 128 | / | 10.0 | / | <1 |
|  |  | 3 | 17208 | 21 | / | 122 | / | 11.3 | / | <1 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气标准限值 | / | 50 | / | 200 | / | 20 | / | ≤1 |
| 达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |

现有一期工程导热油炉烟气排放均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）新改扩二级标准限值要求，可达标排放。现有二期导热油炉烟气排放均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度要求燃气类别，可达标排放。

现有工程共聚石油树脂装置造粒机尾气排放监测数据见表3.2-3。

表3.2-3                   造粒机尾气监测结果一览表

| 装置名称 | 监测时段 | 监测次数 | 标况风量 （Nm3/h） | 烟尘 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 造粒机尾气排气筒（◎3） | 2018.10.12 | 1 | 3387 | 19 | 0.064 | 18.0 | 0.061 |
|  |  | 2 | 3348 | 21 | 0.070 | 17.8 | 0.060 |
|  |  | 3 | 3401 | 22 | 0.075 | 18.1 | 0.062 |
|  | 2018.10.13 | 1 | 3356 | 20 | 0.067 | 19.8 | 0.066 |
|  |  | 2 | 3379 | 23 | 0.078 | 18.8 | 0.064 |
|  |  | 3 | 3394 | 22 | 0.075 | 18.6 | 0.063 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准限值 | — | 120 | 23 | 120 | 53 |
| 达标情况 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据引用监测数据，现有一期工程共聚石油树脂装置造粒机尾气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准限值要求，可达标排放。

②无组织排放监测结果

现有工程厂界非甲烷总烃浓度及颗粒物无组织排放监测结果见表3.2-4。

表3.2-4                  无组织废气监测结果一览表          单位：mg/m3

| 监测项目 | 2018.10.12 | 2018.10.13 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○1 | ○2 | ○3 | ○4 | ○1 | ○2 | ○3 | ○4 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 0.70 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.71 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 4.0 | 达标 |
|  | 0.71 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.73 | 0.92 | 0.89 | 0.97 |  |  |
|  | 0.70 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 0.74 | 0.89 | 0.89 | 0.95 |  |  |
| 颗粒物 | 0.129 | 0.240 | 0.245 | 0.243 | 0.155 | 0.274 | 0.279 | 0.276 | 1.0 | 达标 |
|  | 0.128 | 0.237 | 0.239 | 0.241 | 0.162 | 0.281 | 0.283 | 0.284 |  |  |
|  | 0.135 | 0.249 | 0.252 | 0.251 | 0.159 | 0.278 | 0.280 | 0.282 |  |  |

根据监测数据显示，现有工程非甲烷总烃及颗粒物厂界无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控相应浓度限值的要求，可达标排放。

（2）废水污染源监测结果以及达标情况分析

①厂区总排口

根据2017年12月25-26日《抚顺齐隆化工有限公司乙烯副产物深加工工程共聚石油树脂装置项目环境影响报告书》项目验收监测报告，厂区总排口水质pH值范围为6.51~6.55，其它污染物日均浓度最大值分别为：化学需氧量47mg/L，五日生化需氧量16.78mg/L，氨氮0.203mg/L、悬浮物50.00mg/L，石油类2.02mg/L，总氮4.76mg/L，磷酸盐1.15mg/L，监测结果见表3.2-5。

表3.2-5               总排口水质监测结果一览表    单位：mg/L(pH值除外)

| 监测 时间 | 监测 次数 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 石油类 | 氨氮 | 总氮 | 磷酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.12.25 | 1 | 6.51 | 48 | 48 | 16.8 | 2.02 | 0.115 | 4.78 | 1.15 |
|  | 2 | 6.53 | 51 | 46 | 17.5 | 2.09 | 0.120 | 4.90 | 1.13 |
|  | 3 | 6.54 | 53 | 48 | 15.9 | 1.92 | 0.126 | 4.67 | 1.16 |
|  | 4 | 6.52 | 49 | 45 | 16.2 | 2.01 | 0.155 | 4.46 | 1.12 |
| 日均值 | 6.53 | 50 | 47 | 16.6 | 2.01 | 0.129 | 4.70 | 1.14 |
| 2017.12.26 | 1 | 6.52 | 45 | 45 | 16.4 | 2.03 | 0.184 | 4.92 | 1.17 |
|  | 2 | 6.54 | 48 | 40 | 16.9 | 1.94 | 0.190 | 4.67 | 1.11 |
|  | 3 | 6.55 | 49 | 48 | 17.0 | 2.06 | 0.213 | 4.85 | 1.16 |
|  | 4 | 6.53 | 52 | 43 | 16.8 | 2.04 | 0.225 | 4.59 | 1.14 |
| 日均值 | 6.54 | 49 | 44 | 16.78 | 2.02 | 0.203 | 4.76 | 1.15 |
| 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） | — | 300 | 300 | 250 | 20 | 30 | 50 | 5 |
| 污水处理厂入水标准 | — | 300 | 300 | 250 | 20 | 30 | 50 | 5 |
| 达标情况 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

厂区总排口废水排放浓度符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排放标准限值要求及抚顺高新技术产业开发区再生水厂入水指标要求。

②开发区再生水厂出口

抚顺高新技术产业开发区再生水厂（现为抚顺高新东泽污水处理厂）废水出口监测结果见表3.2-6。

表3.2-6   开发区再生水厂出口水质监测结果一览表    单位：mg/L(pH值除外)

| 监测 时间 | 监测 次数 | pH值 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 挥发酚 | 石油类 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月 16日 | 1 | 8.04 | 15.5 | 0.039 | ＜0.01 | 0.580 | ＜4 | 7.9 |
|  | 2 | 8.05 | 15.4 | 0.050 | ＜0.01 | 0.547 | ＜4 | 7.8 |
|  | 3 | 8.01 | 15.8 | 0.034 | ＜0.01 | 0.583 | ＜4 | 8.2 |
|  | 4 | 8.02 | 16.0 | 0.031 | ＜0.01 | 0.530 | ＜4 | 9.1 |
| 日均值 | — | 15.7 | 0.038 | ＜0.01 | 0.560 | ＜4 | 8.2 |
| 6月 17日 | 1 | 8.05 | 16.4 | 0.045 | ＜0.01 | 0.597 | ＜4 | 9.5 |
|  | 2 | 8.00 | 17.2 | 0.053 | ＜0.01 | 0.561 | ＜4 | 9.3 |
|  | 3 | 8.07 | 16.1 | 0.028 | 0.01 | 0.582 | 4 | 8.0 |
|  | 4 | 8.08 | 15.4 | 0.031 | ＜0.01 | 0.569 | ＜4 | 7.9 |
| 日均值 | — | 16.3 | 0.039 | 0.01 | 0.577 | ＜4 | 8.7 |
| 参照标准限值 | — | 50 | 8 | 0.3 | 3.0 | 20 | 10 |
| 达标情况 | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：参照标准为《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表1标准，其中氨氮执行水温＞12℃时的控制指标。

抚顺高新技术产业开发区再生水厂（现为抚顺高新东泽污水处理厂）处理后废水满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表1标准，排入东洲河，对其产生的影响可接受。

③雨水排放口监测结果

监测期间未下雨，未对雨水排放口进行现场采样监测。

（3）声环境质量监测结果及达标情况分析

根据现有项目例行监测报告可知，厂界昼间噪声在43.4~54.7dB（A）之间，夜间噪声在39.9~44.7dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界噪声监测结果见表3.2-7。

表3.2-7                      厂界噪声监测结果表             单位：dB(A)

| 日期 | 点位 | 测量值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2018.10.12 | 厂界东侧 | 47.8 | 47 | 41.9 | 41.6 |
|  | 厂界南侧 | 46.9 | 46.5 | 41.0 | 40.8 |
|  | 厂界西侧 | 43.4 | 43.6 | 40.1 | 40.3 |
|  | 厂界北侧 | 54.7 | 54.6 | 44.7 | 44.4 |
| 2018.10.13 | 厂界东侧 | 49 | 48.4 | 42.1 | 41.5 |
|  | 厂界南侧 | 47.1 | 47.3 | 40.7 | 41.1 |
|  | 厂界西侧 | 43.8 | 44.1 | 39.9 | 40.2 |
|  | 厂界北侧 | 53.3 | 54 | 44.3 | 44.1 |
| GB12348-2008 3类标准限值 | 昼间65dB（A），夜间55dB（A） |

（4）总量控制

现有一期工程废气总量指标为二氧化硫7.05t/a、烟粉尘2.12t/a，废水总量指标为化学需氧量18.3t/a、氨氮0.3t/a，见附件辽宁省环境保护局LHZL（2011）795号《辽宁省建设项目污染物总量确认书》。

现有二期工程废气总量指标为二氧化硫0.178t/a、氮氧化物8.32t/a的排放量分别为废水化学需氧量、氨氮的排放量分别为1.35t/a、0.04t/a，见附件辽宁省环境保护局《辽宁省建设项目污染物总量确认书》。

表3.2-8                       总量指标排放情况                单位：t/a

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 | SO2 | 烟粉尘 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期批复总量指标 | 18.3 | 0.3 | 7.05 | 2.12 | 2.39 |
| 二期批复总量指标 | 1.35 | 0.04 | 0.178 | 1.07 | 8.32 |
| 现有工程总排放量 | 19.65 | 0.34 | 7.228 | 3.19 | 10.71 |

## 3.2.4现有项目环境污染物排放情况

通过污染源现状监测以及污染源环境影响预测综合对现有项目污染物排放情况进行分析，污染物排放情况见表3.2-9。

表3.2-9                  现有项目污染物产排情况汇总表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 采取的处置 方式 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一期工程 | 共聚石油树脂装置造粒机废气 | 有组织 | 粉尘 | 1.9t/a | 布袋除尘器 | 0.17t/a |
|  |  |  |  | NMHC | 0.38t/a | 静电捕油器 | 0.068t/a |
|  |  |  | 无组织 | 粉尘 | 0.19t/a | / | 0.19t/a |
|  |  |  |  | NMHC | 0.038t/a | / | 0.038t/a |
|  |  | 导热油炉1#2#3#烟气 | 烟尘 | 1.95t/a | / | 1.95t/a |
|  |  |  | SO2 | 7.05t/a |  | 7.05t/a |
|  |  |  | NOX | 2.39t/a |  | 2.39t/a |
|  |  | 装置及罐区无组织废气 | NMHC | 160.3t/a | / | 160.3t/a |
|  | 二期工程 | 抽真空废气 | NMHC | / | 排入火炬系统 | / |
|  |  | 导热油炉烟气 | 烟尘 | 1.07t/a |  | 1.07t/a |
|  |  |  | SO2 | 0.178t/a |  | 0.178t/a |
|  |  |  | NOX | 8.32t/a |  | 8.32t/a |
|  |  | 无组织排放 | NMHC | 3.32t/a |  | 3.32t/a |
| 废水 | 生产废水 | 含油污水 | 2.1t/h | 进入厂区内污水处理站处理后进入开发区污水管网 | 2.1t/h |
|  |  | 清净污水 | 25.2t/h | 进入开发区污水管网 | 25.2t/h |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 0.4t/h | 化粪池收集后进入厂区污水处理站 | 0.4t/h |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效A声级 | 35～90dB(A) | 隔声、降噪及减震等 | 昼间≤65 夜间≤55 |
| 固体废物 | 危险废物 | 一期工程 | 滤渣、废催化剂、废碱液、废油 | 1338.6t/a | 委托有资质单位处理 | 0 |
|  |  | 二期工程 | 罐底油泥 | 0.1t/a | 委托有资质单位处理 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 19.97t/a | 环卫部门清运 | 0 |

## 3.3现有项目主要环保措施

## 3.3.1废气

现有项目一期工程共聚石油树脂装置造粒机头油气采用静电捕油器除油，废气净化后经30m高排气筒达标排放。机尾粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器回收粉尘做为原料回用，达标废气排放至大气环境。

现有项目一期工程裂解碳九综合利用装置2台加热炉（再生加热炉和二段进料加热炉）采用天然气做燃料，烟气经26m高烟囱高空达标排放。

现有项目二期工程脱硫罐出口排气和真空排放冷凝器排气排放至26m地面火炬燃烧处理；导热油炉采用天然气作为燃料，属于清洁能源，减少燃烧烟气中污染物的排放量，烟气通过26米高烟囱排放大气。

现有项目开停工及事故状态下产生的含烃气体排入26m地面火炬系统焚烧处理，减少环境污染。

## 现有项目设计的管道采用焊接，与设备连接处采用法兰连接，并采用耐腐蚀、耐磨的法兰和垫片，可提高设备及管道法兰连接处的严密性，可最大程度地控制无组织排放对大气环境的影响。本项目产品尽量采用密闭装车，减少烃类无组织排放；本项目建设的储罐为拱顶罐，非甲烷总烃厂界无组织排放可满足《石油加工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)中周界外浓度限值的要求，可达到保护环境，减少损耗的目的。

## 3.3.2废水

现有项目外排废水分为含油污水、生活污水和循环系统排水。其中，装置区储罐区含油污水进入厂区内污水管网，生活污水进入化粪池处理后的与含油污水一起排至厂区污水处理站，预处理达标后与循环系统排水一起通过总排口外排至抚顺高新技术产业开发区再生水厂处理，出水排至东洲河。未污染雨水管网连接开发区雨水管网。

## 3.3.3噪声

现有项目噪声源主要有异戊橡胶装置搅拌器、机泵、循环水塔、空压及冷冻站以及地面火炬系统。采取的具体措施如下：

（1）现有项目在设计中尽可能采取合理布局，防止噪声叠加和干扰。

（2）现有项目优先选用噪声较低的同类设备。

（3）现有项目机泵布置在泵房内，空压机、冷冻机布置在空压及冷冻站厂房内；对产生噪声较大的机泵、空压机、冷冻机机座设减振设施或加设隔声罩；泵房、空压及冷冻站厂房采用隔音材料。

（4）现有项目在厂区车间周围，道路两侧进行大面积绿化，以降低厂界噪声。

## 3.3.4固废

现有项目产生的固废主要为滤渣、废催化剂、废碱液、废油、罐底油泥，均属于危险废物，按要求暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位外运处理。

## 3.4现有项目环评审批及验收情况

现有项目环评审批及验收情况见下表：

表3.4-1             现有工程环保手续情况履行情况一览表

| 项目名称 | 时间 | 审批文件 | 文号 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《抚顺齐隆化工有限公司22万吨年裂解焦油、10万吨年裂解碳九深加工项目环境影响报告书》 | 2011.6.27 | 环评批复 | 辽环函 〔2011〕153号 | 辽宁省 环保厅 |
| 抚顺齐隆化工有限公司22万吨年裂解焦油、10万吨年裂解碳九深加工项目环境保护竣工验收 | 2015.5.15 | 验收意见 | 辽环函 〔2015〕131号 | 辽宁省 环保厅 |
| 《抚顺齐隆化工有限公司乙烯副产物深加工工程共聚石油树脂装置环境影响报告书》 | 2016.9.30 | 环评批复 | 抚环审〔2016〕61号 | 抚顺市环境保护局 |
| 抚顺齐隆化工有限公司乙烯副产物深加工工程共聚石油树脂装置环境保护竣工验收 | 2018.2.6 | 验收意见 | 正在审批中 | 抚顺市环境保护局 |

## 3.5现有项目存在的环境问题

- 现有项目现状监测

表3.5-1                    现有项目现状监测结果

| 污染源类别 | 污染物 | 现有项目现状监测结果最大值 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一期工程 | 共聚石油树脂装置造粒机废气 | NMHC | 19.8mg/m3，0.066kg/h | 120mg/m3，53kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  |  |  | 粉尘 | 23mg/m3，0.078kg/h | 120mg/m3，53kg/h |  |
|  |  | 导热油炉1#2#烟气 | 烟尘 | 12mg/m3 | 200mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）新改扩二级标准限值 |
|  |  |  | SO2 | 25mg/m3 | 850mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX | 124mg/m3 | / |  |
|  |  | 导热油炉3#烟气 | 烟尘 | 11mg/m3 | 200mg/m3 |  |
|  |  |  | SO2 | 23mg/m3 | 850mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX | 122mg/m3 | / |  |
|  | 二期工程 | 导热油炉烟气 | 烟尘 | 11.8mg/m3 | 20mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气标准限值 |
|  |  |  | SO2 | 26mg/m3 | 50mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX | 131mg/m3 | 200mg/m3 |  |
|  | 厂界废气（无组织） | 粉尘 | 0.284mg/m3 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值 |
|  |  | NMHC | 0.97mg/m3 | 4.0mg/m3 |  |
| 废水 | 厂区废水总排口 | COD | 47mg/L | 300mg/L | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值 |
|  |  | NH3-N | 0.203mg/L | 30mg/L |  |
|  |  | 石油类 | 2.02mg/L | 20mg/L |  |
|  |  | SS | 50mg/L | 300mg/L |  |
|  |  | BOD | 16.78mg/L | 250mg/L |  |
|  |  | 总氮 | 4.76mg/L | 50mg/L |  |
|  |  | 磷酸盐 | 1.75mg/L | 5.0mg/L |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 昼间54.7dB(A)、夜间44.7dB(A) | -- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），昼间65dB(A)、夜间55dB(A) |

根据以上表格可知现有工程现状污染物监测结果符合各项排放标准中废水、废气、噪声的标准限值要求。

- 环境问题及整改措施

A.危险废物暂存间

本次环评新建焦油树脂项目选址与厂区原有危险废物暂存间位置重合，故建设单位拟将危险废物暂存间移建至厂区内预留空地，具体位置见平面布置图。

B.一期工程造粒机尾除尘废气

一期工程造粒机尾除尘废气目前为除尘器排风口直接排放，不符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）规定的排气筒高度不得低于15m的规定。另根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度应高于最高建筑物5米。

根据厂区现状调查和类比项目其它排气筒设置原则，本次环评要求除尘器整改后排气筒高度不低于30m，预留永久性采样孔及采样平台。本次环评以30m计。

# 4 建设项目工程分析

## 4.1建设项目概况

### 4.1.1建设项目基本情况

- 项目名称：抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目

- 建设单位：抚顺齐隆化工有限公司

- 建设性质：扩建

- 投资总额：1757.5万元；

- 建设地点：抚顺齐隆化工有限公司厂区内；

- 工作制度：本项目不新增劳动定员，采取四班两运转工作制度。

- 年运行时间：8000小时

- 项目建设内容及规模：新建5万吨/年焦油树脂装置1套（包含占地面积363.6m2的造粒区域和144m2的闪蒸区域），占地面积75m2循环水池1座。

### 4.1.2建设规模及规模内容

本项目主要工程内容见表4.1-1。

表4.1-1                        项目组成一览表

| 项目组成 | 序号 | 项目 组成 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 焦油树脂生产装置 | 造粒区域 | 共2层，占地面积363.6m2，建筑面积727.2m2。高10m，封闭式结构。 | 造粒区域、焦油树脂闪蒸区域组合的建筑物1栋，框架结构，占地面积582.6m2。 | 新建 |
|  | 2 |  | 闪蒸区域 | 共3层，占地面积144m2，高18m，敞开式结构。 |  | 新建 |
| 配套工程 | 循环水池 | 占地面积75m2，砼结构。有效容积150m3。 | 新建 |
|  | 导热油系统 | 依托一期工程现有2#备用导热油炉。新增燃料量100m3/h。 | 依托 |
| 公用工程 | 1 | 新鲜水 | 依托抚顺高新技术产业开发区供水系统，消耗量9.85万m3/a。 | 依托 |
|  | 2 | 循环水 | 新建循环水系统1套，循环水用量400 m3/h。 | 新建 |
|  | 3 | 供电 | 依托开发区供电系统，引自厂区原有10/0.4kV全厂中心变电所，消耗量215万kWh/a。 | 依托 |
|  | 4 | 供暖 | 一次热源为装置提供的伴热水，压力为1.0MPa，供回水温度95/70℃。 | 新建 |
|  | 5 | 蒸汽 | 1.0MPa，消耗量5t/a。 | 依托 |
|  | 6 | 生产用热 | 高温导热油循环量40万t/a，低温导热油循环量20万t/a。 | 依托 |
|  | 7 | 排水 | 厂区内含油污水排放依托厂区内现有污水管道、污水处理站、最终排入东泽污水处理厂。 | 依托 |
| 储运工程 | 仓库 | 依托厂区西南侧现有2000m2树脂中转仓库，本项目年周转量16万t/a。 | 依托 |
|  | 储罐 | 新建重油罐1座，碳钢结构，设计尺寸1400mm*2800mm。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 真空尾气去厂区自建地面火炬。 | 依托 |
|  |  | 造粒机头油气经静电捕油器处理后达标排放。 | 新建 |
|  |  | 造粒机尾粉尘由除尘器处理后尾气达标排放。 | 新建 |
|  |  | 无组织废气 | 新建 |
|  | 废水 | 检修污水、地面冲洗水、初期雨水依托厂区内原有污水管网收集至污水处理站，处理后排入抚顺高新东泽污水处理厂处理。 | 依托 |
|  |  | 无新增员工，故无新增生活污水。 | / |
|  | 噪声治理 | 新增设备采用低噪声设备，同时采取消声隔声减振等措施 | 新建 |
|  | 固废 | 造粒机尾粉尘除尘固废和静电捕油器回收废油回收作为原料回用。 油泥于危险废物暂存间暂存，委托有资质单位外运处置。 不新增员工，无新增生活垃圾。 | 暂存间移建 |
|  | 地下水 | 地面防渗包含事故池、装置区和罐区 | 新建+依托 |
|  | 环境风险 | 储罐区依托厂区现有罐区1.2m围堤，新建装置区设置0.15m高围堰，围堰围堤内防渗 | 依托+新建 |
|  |  | 新建车间地面防渗采用钢筋混凝土结构，混凝土等级为C35，抗渗等级为P8，防渗性能为 6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s |  |
|  |  | 厂区现有5500m3事故池1个 | 依托 |
|  |  | 应急物资 | 依托 |
|  | 其它 | 排污口规范化 | 依托 |
|  |  | 污水总排口采用流量计、COD和NH3-N在线监测设备 | 依托 |
|  |  | 厂区绿化 | 依托 |

### 4.1.2产品方案

本项目主产品为焦油树脂，副产品为6#C9，详情见表4.1-2。

表4.1-2                          产品方案

| 项目 | 序号 | 产品名称 | 质量指标 | 单位 | 数量 | 用途 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 1 | 焦油树脂 | 软化点≥110℃ | 万t/a | 4.56 | 外售 | 树脂仓库 | 主产品 |
|  | 2 | 6#C9 | 密度≥0.98g/cm3 | 万t/a | 3.44 | 外售 | 罐区 | 副产品 |
| 合计 | 万t/a | 8 | / | / | / |

焦油树脂质量指标见表4.1-3。

表4.1-5                   焦油树脂质量指标一览表

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软化点 | ≥110℃ |
| 2 | 外观 | 深褐色片状固体或粘稠液体 |

焦油树脂产品特性：焦油树脂为深褐色片状固体或粘稠液体，具有良好的溶解性、互溶性、耐水性、绝缘性、对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

根据抚顺齐隆化工有限公司企业标准（Q/FSQL 007—2018），6#C9的质量标准见表4.1-5。

表4.1-5                     6#C9质量指标一览表

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 黑棕色粘稠液体 |
| 2 | 密度，（20℃） g/cm3 ≥ | 0.98 |
| 3 | 水分 | 无游离水 |

### 4.1.3主要原辅材料供应与消耗

（1）原材料

本项目主要原料为炭黑基础料，消耗量为80000t/a，原料依托厂区内裂解焦油综合利用装置提供。现有裂解焦油综合利用装置年产炭黑基础料164958.2t/a，可满足本项目的原料需求量。同时，可保证原材料质量，和原料供应的安全、及时性。

表4.1-6                    主要原料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量（t/a） | 来源 | 存储形式 | 存放位置 | 最大存储量（t） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑基础料 | 80度恩氏黏度<6 210℃前组分<10% | 80000 | 裂解焦油综合利用装置 | 储罐，拱顶+氮封 | 现有罐区 | 124 | 生产焦油树脂 |

## 4.2公用工程

### 4.2.1供排水

（1）新鲜水

抚顺齐隆供水系统分为生产、生活和消防三套供水系统，均来自抚顺高新技术产业开发区供水管线。

本次项目无新增员工，故无新增生活用水，新增新鲜水用量12.31m3/h，9.85万m3/a。主要用于设备检修冲洗、地面冲洗、冷冻站补水及循环系统补水。

（2）循环水

本项目循环水用量为400m3/h。

本次项目新建循环水系统，循环水系统设计能力400m3/h。循环水系统包括冷却塔一座、150m3循环水池一座、循环水泵2台（一开一备），流量：400m3/h，扬程：60m。循环水给水温度30℃，循环水回水温度40℃。

（3）排水

本次扩建后废水排放总量增加6.17t/h，主要为检修废水、地面冲洗水和循环系统排水。

检修废水和地面冲洗水经厂区现有污水管网收集至污水处理站，预处理后，与循环系统排水经厂区总排口全部排至抚顺高新技术产业开发区污水管网，送至抚顺高新东泽污水处理厂处理。

初期污染雨水（前15min）经初期雨水池收集后，泵至污水处理站，预处理后排至开发区污水管网，送至抚顺高新东泽污水处理厂处理。

清洁雨水排入开发区雨水管网。

事故废水依托厂区现有事故池，有效容积5500m3。根据可研设计，本项目事故废水量为623.88m3/次，现有事故池可以满足本项目事故水收集要求。

（4）依托东泽污水厂可行性分析

本项目废水处理依托抚顺高新东泽污水处理厂（原抚顺高新技术产业开发区再生水厂），具体情况如下：

①建设规模

土建及基础设施按2.5万t/d（包括1.0万t/d工业污水及1.5万t/d生活污水）设计建设，工艺、设备、管线、仪表、电气按1.0万t/d工业污水设计建设，目前实际处理量为0.9万t/d。

②污水处理工艺

经收集的园区污水首先进入格栅池，去除大块的悬浮物及固体废物，保证后续设备安装平稳运行；经格栅预处理的污水含有溶解性污油、少量非溶解性污油，经组合式隔油池隔油去除；处理后的污水进入均质调节池，进行水质水量调节；出水经泵提升进入部分回流压力溶气气浮池，在气浮池前设有专项污水静态混合器，加入PAC、PAM(絮凝剂、助凝剂)有效去除污油、SS、胶质等有机污染物；气浮池出水自流进入A2/O生化单元。在厌氧池及缺氧池设计专项软性填料，厌氧池污泥进行充分的磷释放，缺氧池发挥NH3-N的反硝化作用及对难降解的有机物进行水解——酸化反应，使烃类转化为醇类、醛及酸，变成可生化的有机物，同时靠亚硝酸盐菌、硝酸盐菌的呼吸作用，使其亚硝酸氮、硝酸氮还原反应，有效的去除总氮。

经厌氧-缺氧处理的污水自流进入推流曝气池，有针对性的对各种微生物的生存、繁殖条件进行选择，有利于菌胶团等有利于生化反应的微生物繁殖并抑制不利的微生物生长，保证工艺的平稳运行，有选择性的靠活性污泥的作用对有机物进行吸附、氧化——同化呼吸，去除有机物，并考虑NH3-N的去除，在好氧池工艺设计中，选择提高污泥泥龄的生化处理工艺，有利于生物相的多元化培植，减少过剩污泥排放，减轻污泥处理的负荷，选择有利于促进硝化菌的生成条件，将NH3-N转为亚硝酸盐、硝酸盐，有效的去除NH3-N。

推流曝气池出水自流至二沉池进行固液分离，一部分污泥回流厌氧池，另一部分过剩污泥进入污泥池。二沉池出水进入缓冲池，出水经泵提升至氧化絮凝气浮池进行难降解有机物的氧化处理，使难生物降解的污染物发生质的变化，提高其可生化性。氧化池出水自流进入改进的升降式BAF池（生物滤池），在生物滤池内再次进行生化、硝化及反硝化反应，保证出水达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）的直接排放标准。隔油池的污油至污油罐，隔油池底的油泥至油泥池，两级气浮池和二沉池排出的污泥进入污泥池。油泥及污泥一并进入“三泥”系统进行脱水干化处理。

开发区再生水厂的处理工艺见下图。

图4.2-1  抚顺高新东泽污水处理厂污水处理工艺流程

③ 设计进出水水质情况

抚顺高新东泽污水处理厂设计的进出水水质情况见下表。

表4.2-1           抚顺高新东泽污水处理厂设计进出水水质一览表

| 指标 | pH | CODcr | 石油类 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水（mg/L） | 6-9 | 300 | 20 | 30 |
| 设计出水（mg/L） | 6-9 | 50 | 3 | 8 |

抚顺高新东泽污水处理厂出水水质按《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627－2008）中“直接排入允许排放区受纳水体的污水”标准设计。

④污水依托处理可行性分析

根据抚顺齐隆化工有限公司二期工程验收监测数据可知，抚顺齐隆进入抚顺高新东泽污水处理厂的污水厂区总排口污染物浓度为化学需氧量47mg/L，氨氮0.203mg/L、悬浮物50.00mg/L，石油类2.02mg/L，能够满足抚顺高新东泽污水处理厂的进水水质标准要求。

本项目新增排入东泽污水厂的废水量为6.17t/h ，东泽污水处理厂剩余处理能力为0.1万t/d，占东泽污水厂剩余处理能力的14.8%。因此，从水质、水量上分析，本项目废水进入东泽污水厂处理是可行的，能够保证废水污染物排放浓度在控制的指标范围之内，确保实现污水处理后达标。

### 4.2.2供电

本项目供电源不发生变化，依托抚顺高新技术产业开发区，根据开发区电网现有及规划情况，开发区变电所可提供10KV工业用电。抚顺齐隆厂区现有10/0.4KV变配电所1座，变电所内设置2台变压器（其型号为10kV/0.4kV/1600kVA），以满足整个项目用电负荷需要。扩建后新增耗电量为215万kWh/a，整个厂区内年耗电量增至5045.3万kw/a。

### 4.2.3供热

### 本项目所用蒸汽源不发生变化，新增1.0MPa蒸汽消耗量为5t/a。

表4.2-2               扩建后厂区公用工程消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 现有工程用量 | 扩建后增减量 | 扩建后 全厂年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | t/h | 97.5 | +12.31 | 109.6 | 依托抚顺高新技术产业开发区供水系统 |
| 2 | 循环水 | t/h | 4752 | +12 | 4764 | 新建1套400m3/h循环水系统 |
| 3 | 供电 | 万kw/h | 4830.3 | +215 | 5045.3 | 变配电所，依托开发区供电系统 |
| 4 | 3.5MPa蒸汽 | t/h | 20.2 | 0 | 20.2 | 高新区供给，导热油炉补充 |
| 5 | 1.0MPa蒸汽 | t/h | 7.5 | +0.000625 | 7.500625 | 自产 |
| 6 | 空气 | 压缩 空气 | Nm3/h | 19.7 | 0 | 19.7 | 厂区现有配套空压系统，压缩空气供给能力33Nm3/h、仪表空气供给能力33Nm3/h |
| 7 |  | 仪表 空气 | Nm3/h | 14.7 | 0 | 14.7 |  |
| 8 | 氮气 | 普通 氮气 | Nm3/h | 80 | 0 | 80 | 厂区现有氮机2台，氮气最大供给能力500Nm3/h |

### 4.2.4火炬系统

抚顺齐隆自建地面火炬已于2015年3月30日由抚顺市环保局以抚环审【2015】20号文进行了批复。地面火炬位于抚顺齐隆化工有限公司二期发展用地内，其主要作用是处理非正常工况下为保证生产装置安全所泄放的物料。项目由一座最大处理量3000Kg/h的地面火炬一座，以及相配套的长明灯液化气站和管道系统组成。目前已经建成投用。

### 4.2.6生产设备

本项目新增主要设备见表4.2-4。

表4.2-5            本项目新增主要生产设备一览表(焦油树脂装置)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦油预热器 | 700-1.0-54-3/38 | 台 | 1 | 碳钢 |  |
| 2 | 一级蒸发冷凝器 | 1200-1.0-285-4.5/25-6 | 台 | 1 | 碳钢 |  |
| 3 | 真空后冷器 | ES219.100.12T-5 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 4 | 树脂冷却器（重叠） | 300-1.0-9-3/25-4 | 台 | 4 | 碳钢 |  |
| 5 | 冷油预热器 | ES219.100.12T-5 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 6 | 冷油冷却器 | ES168.60.12T-1 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 7 | 重油冷却器 | ES219.170.12T-10 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 8 | 造粒水冷冻器 | D800×25000 | 台 | 1 | 碳钢 |  |
| 9 | 一级蒸发器 | 1200*1200-800*7000 | 台 | 1 | 碳钢 | / |
| 10 | 重油罐 | 1400mm*2800mm | 台 | 1 | 碳钢 | / |
| 11 | 真空缓冲罐 | 1000mm*1600mm | 台 | 1 | 碳钢 | / |
| 12 | 真空后冷罐 | 1000mm*1600mm | 台 | 3 | 碳钢 | / |
| 13 | 油气吸附罐 | 1400mm*2800mm | 台 | 1 | 碳钢 | / |
| 14 | 冷油膨胀罐 | 500mm*1000mm | 台 | 1 | 碳钢 | / |
| 15 | 循环水上水槽 |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 一蒸树脂泵 | 齿轮泵6m³扬程80m | 台 | 3 | 碳钢 | 两开一备 |
| 17 | 重油泵 | 离心泵6m³扬程40m | 台 | 2 | 碳钢 | 一开一备 |
| 18 | 真空泵 | 真空泵4320m³ | 台 | 2 | 碳钢 | 一开一备 |
| 19 | 造粒冷却水泵 | 离心泵200m³扬程40m | 台 | 3 | 碳钢 | 两开一备 |
| 20 | 冷油循环泵 | 离心泵25m³扬程20m | 台 | 3 | 碳钢 | 两开一备 |
| 21 | 循环水上水泵 |  | 台 | 2 | 碳钢 | 一开一备 |
| 22 | 冷却塔 | 400m³ |  | 1 | 玻璃钢 |  |
| 23 | 造粒机 |  |  | 2 | 不锈钢 |  |
| 24 | 除尘器 |  |  | 2 | 碳钢 |  |
| 25 | 静电捕油器 |  |  | 1 | 碳钢 |  |
| 26 | 包装机 |  |  | 2 | 碳钢 |  |

## 4.3储运工程

（1）装卸车设施

本项目原料为自产，均由管道输送至原料罐区，不涉及物料的卸车。

本项目产品均采用汽车运输方式。依托现有工程配套的装车栈台，设12个汽车液体装车鹤位，其中C5馏分设置1个；碳黑基础料设置4个；非标二甲苯设置1个；混合三甲苯设置2个；混合四甲苯设置1个；工业萘/精萘设置2个；混合甲基萘设置1个。同时为空车及重车计量的需要，设2台100t的汽车衡。

（2）储存设施

本项目原辅材料及产品储存情况见表4.3-1。

表4.3-1                    本项目储存设施一览表

| 分类 | 物料 | 储存 形式 | 装填系数 | 个数 | 周转天数 | 规格 | 材质 | 存放位置 | 操作温度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 炭黑基础料 | 拱顶储罐，氮封 | 0.9 | 4 | 10 | 1000m3 | 碳钢 | 现有工程产品罐区 | 环境温度 | 依托现有 |
| 主产品 | 焦油树脂 | 袋装,仓库 | / | 1 | / | 2000m2 | / | 厂区西南侧树脂中转仓库 | / | 依托现有 |
| 副产品 | 6#C9 | 储罐 | 0.85 | 1 | / | 1000m3 | 碳钢 | 现有工程产品罐区 | 环境温度 | 依托现有 |

### 4.4平面布置

本项目位于抚顺高新技术产业园区抚顺齐隆化工有限公司厂区内。本次项目新建焦油树脂装置1套、循环水池1座及移建危险废物暂存库1座。新增焦油树脂装置东侧为厂界为共聚石油树脂装置（原料切割单元），南侧为厂区现有树脂中转仓库，西侧为厂界，北侧为厂区现有汽车装车场地；新建危险废物暂存库位于厂区北侧发展备用地。本项目平面布置见图4.4-1。焦油树脂装置车间平面布置图见图4.4-2。

图4.4-2  焦油树脂车间平面布置

## 4.5项目施工期及工程量

本项目新建焦油树脂装置、循环水池1座及移建危险废物暂存库1座。主要施工内容为设备安装，土建施工量较少。施工期为2019年10月-2020年5月，历时8个月，整个施工期施工人员平均30人/d，项目施工量较小，且为厂内施工，对外界影响较小。

## 4.6工程分析

### 4.6.1工程内容及产污节点分析

本项目主要工程内容包括：新建5万t/a焦油树脂装置1套，150m3循环水池1座。

4.6.1.1新建焦油树脂装置

（1）工艺流程简述

来自焦油装置脱焦塔塔底的炭黑基础料进本装置，经焦油预热器加热至210～230℃，然后进一级蒸发器，利用导热油加热（烟气G1），温度加热至240℃进行气液分离和降膜蒸发。

一级蒸发器压力设为-99kPaG，由真空泵维持。气相经冷凝器冷凝不凝液进入真空缓冲罐后进入真空泵，真空泵排气经真空后冷器冷凝冷却后，进真空后冷罐进行气液分离，不凝气（G2）进入地面火炬。液相均流至重油罐。

一级蒸发冷凝器冷凝后重油冷凝液6#C9进重油罐，由重油泵经重油冷却器调节温度送罐区贮存。

一级蒸发器液相由一蒸树脂泵送至树脂冷却器，树脂液先经树脂冷却器由冷媒冷却至约180℃，降温后的树脂液去造粒机造粒，然后由包装机包装，叉车送仓库。

冷媒为导热油，导热油由冷油冷却器的循环水冷却，由冷油循环泵闭路循环，装置开工时冷油由冷油预热器升温至工艺需要温度供生产使用。

造粒机产生的油烟由引风机排入至厂内静电除油系统，造粒机产生的粉尘由除尘器除尘后废气由一根排气筒排空（G3），除尘灰回用于生产（S1）。

（2）工艺流程图及产污节点分析

图4.6-1  焦油树脂装置区总工艺流程及产污节点图

#### 其中：

#### G1为导热油炉烟气，主要成分为SO2、NOX、烟尘。

G2为真空尾气，主要成分为C5-C10，以TVOC计。

G3为造粒机头油气、机尾粉尘。油气主要成分为C14以上，以非甲烷总烃计；粉尘主要因子为颗粒物。

S1为造粒机除尘器产生的除尘灰，全部回用于生产。

S2为静电捕油器净化油气产生的废油。

S3为重油罐定期清罐产生的油泥。

营运期设备检修和地面冲洗均产生含油废水；各类机泵运行产生噪声排放。

### 4.6.2物料平衡

#### 本项目原料为建设单位一期工程副产品，不需外购。本项目共生产焦油树脂和副产品6#C9分别为4.56万t/a和3.44万t/a。本项目物料平衡表见表4.6-1，扩建后全厂物料平衡见4.6-2。

#### 表4.6-1                      本项目物料平衡表

| 入方 | 出方 |
| --- | --- |
| 序号 | 原料 | 数量（t/a） | 序号 | 产出 | 数量（t/a） |
| 1 | 炭黑基础料 | 80000 | 1 | 焦油树脂 | 45584 |
|  |  |  | 2 | 6#C9 | 34375.951 |
|  |  |  | 3 | 真空尾气 | 16 |
|  |  |  | 4 | 造粒机头油气（有组织排放） | 0.216 |
|  |  |  | 5 | 被吸附油气 | 6.984 |
|  |  |  | 6 | 造粒机尾粉尘（有组织排放） | 1.44 |
|  |  |  | 7 | 除尘灰 | 12.96 |
|  |  |  | 8 | 粉尘无组织排放 | 1.6 |
|  |  |  | 9 | 有机废气无组织排放 | 0.839 |
|  |  |  | 10 | 清罐油泥 | 0.01 |
| 合计 | 80000 | 合计 | 80000 |

表4.6-2                                           扩建后全厂总物料平衡表                                  单位：t/a

| 装置名称 | 原料 分类 | 序 号 | 原料名称 | 本项目实施前原料量 | 本项目实施后原料量 | 变化情况 | 产品 分类 | 序号 | 产品名称 | 本项目实施前产品量 | 本项目实施后产品量 | 变化 情况 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有C5/C9共聚石油树脂（聚合、中和、造粒单元） | 主要 原料 | 1 | 间戊二烯 | 16000 | 16000 | 不变 | 产品 | 1 | 1# C5/C9共聚 石油树脂 | 20000 | 20000 | 不变 | 外售 |
|  |  | 2 | 抽余碳五 | 12000 | 12000 | 不变 |  | 2 | 2# C5/C9共聚 石油树脂 | 18000 | 18000 | 不变 |  |
|  |  | 3 | 树脂料 | 26000 | 26000 | 不变 | 产品小计 | 38000 | 38000 | 不变 |  |
|  | 主要原料小计 | 54000 | 54000 | 不变 | 副产品 | 1 | C5馏分 | 7800 | 7800 | 不变 | 外售 |
|  | 辅助原料 | 1 | BF3乙醚络合物 | 110 | 110 | 不变 |  | 2 | C9馏分 | 8000 | 8000 | 不变 | 去碳九综合利用装置 |
|  |  | 2 | AlCl3 | 110 | 110 | 不变 |  | 3 | 半聚物 | 458.8 | 458.8 | 不变 | 外售 |
|  |  | 3 | 氯化钙 | 2 | 2 | 不变 | 副产品小计 | 16258.8 | 16258.8 | 不变 |  |
|  |  | 4 | 甲醇 | 250 | 250 | 不变 | 损失 | 307.6 | 307.6 | 不变 |  |
|  |  | 5 | 液氨 | 94.4 | 94.4 | 不变 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助原料小计 | 566.4 | 566.4 | 不变 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 54566.4 | 54566.4 | 不变 | 合计 | 54566.4 | 54566.4 | 不变 |  |
| 现有裂解碳九综合利用装置 | 主要 原料 | 1 | 裂解碳九 | 20000 | 20000 | 不变 | 产品 | 1 | 非标二甲苯 | 4400 | 4400 | 不变 | 外售 |
|  |  | 2 | C9馏分 | 8000 | 8000 | 不变 |  | 2 | 混合三甲苯 | 16800 | 16800 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 混合四甲苯 | 5400 | 5400 | 不变 |  |
|  | 主要原料小计 | 28000 | 28000 | 不变 | 产品小计 | 26600 | 26600 | 不变 |  |
|  | 辅助原料 | 1 | 阻聚剂 | 不变 | 2.2 | 不变 | 副产品 | 1 | 重组份 | 1320 | 1320 | 不变 | 外售 |
|  |  | 2 | 缓蚀剂 | 不变 | 0.3 | 不变 | 副产品小计 | 1320 | 1320 | 不变 |  |
|  |  | 3 | 预硫化剂 | 不变 | 0.4 | 不变 | 损失 | 82.9 | 82.9 | 不变 |  |
|  | 辅助原料小计 | 2.9 | 2.9 | 不变 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 28002.9 | 28002.9 | 不变 | 合计 | 28002.9 | 28002.9 | 不变 |  |
| 现有裂解焦油综合利用装置 | 主要 原料 | 1 | 裂解焦油 | 220000 | 220000 | 不变 | 产品 | 1 | 工业萘/精萘 | 14000 | 14000 | 不变 | 外售 |
|  | 合计 | 220000 | 220000 | 不变 |  | 2 | 混合甲基萘 | 11000 | 11000 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 碳黑基础料 | 164958.2 | 164958.2 | 减少80000t，至本项目 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品小计 | 189958.2 | 189958.2 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 副产品 | 1 | 树脂料 | 26000 | 26000 | 不变 | 去共聚石油树脂装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 轻组份 | 4000 | 4000 | 不变 | 外售 |
|  |  |  |  |  |  |  | 副产品小计 | 30000 | 30000 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 损失 | 41.8 | 41.8 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 220000 | 220000 | 不变 |  |
| 现有共聚石油树脂装置原料切割单元 | 主要原料 | 1 | 裂解碳九 | 80000 | 80000 | 来自原有裂解碳九综合利用装置原料 | 产品 | 1 | 高纯DCPD | 28000 | 28000 | 不变 | 外售 |
|  | 合计 | 80000 | 80000 |  |  | 2 | 高纯DMCPD | 8700 | 8700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | C9树脂料 | 30800 | 30800 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 重C9 | 12000 | 12000 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 低纯DCPD | 480 | 480 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品小计 | 79980 | 79980 | 不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 损失 | 20 | 20 | 不变 |  |
|  | 合计 |  | 80000 |  | 合计 | 80000 | 80000 | 不变 |  |
| 新建焦油树脂装置（本项目） | 主要原料 | 1 | 碳黑基础料 |  | 80000 | 来自原有裂解焦油综合利用装置 | 产品 | 1 | 焦油树脂 |  | 45584 | 新增 | 外售 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6#C9 |  | 34375.951 | 新增 | 外售 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品小计 |  | 79959.951 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 损失 |  | 27.089 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 回用于生产 |  | 12.96 | 新增 |  |
|  | 合计 |  | 80000 | 新增 | 合计 |  | 80000 | 新增 |  |

### 4.6.2硫平衡

根据建设单位提供的数据资料，本项目原料和产品的含硫量如下，硫平衡见表4.6-3，本项目实施后所有装置硫平衡见表4.6-4：

表4.6-3                         本项目硫平衡

| 装置名称 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 物料量 t/a | 硫含量 ppm | 硫量 t/a | 物料名称 | 物料量 t/a | 硫含量 ppm | 硫量 t/a |
| 焦油树脂 装置 | 碳黑基础料 | 80000 | 320 | 25.6 | 焦油树脂 | 45584 | 337 | 15.36 |
|  |  |  |  |  | 6#C9 | 34375.961 | 297.5 | 10.23 |
|  |  |  |  |  | 油损部分 | 23.21 | 297.5 | 0.007 |
|  |  |  |  |  | 粉尘部分 | 16 | 337 | 0.005 |
|  | 合计 |  |  | 25.6 |  |  |  | 25.6 |
| 注：油损部分包括排放的油气及静电捕油器回收的废油。 |

表 4.6-4                本项目实施后所有装置的硫平衡表

| 装置 名称 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 物料量 | 硫含量 | 硫量 | 物料名称 | 物料量 | 硫含量 | 硫量 |
|  |  | t/a | ppm | t/a |  | t/a | ppm | t/a |
| 现有共聚石油树脂装置 | 树脂料 | 26000 | 250 | 6.5 | 1#树脂 | 20000 | 130 | 2.6 |
|  |  |  |  |  | 2#树脂 | 18000 | 122 | 2.2 |
|  |  |  |  |  | 碳九馏分 | 8000 | 200 | 1.6 |
|  |  |  |  |  | 半聚物 | 458.8 | 220 | 0.1 |
|  | 合计 |  |  | 6.5 | 合计 |  |  | 6.5 |
| 现有裂解碳九综合利用装置 | 裂解碳九 | 20000 | 300 | 6 | 非标二甲苯 | 4400 | 70 | 0.31 |
|  | 碳九馏分 | 8000 | 200 | 1.6 | 混合三甲苯 | 16800 | 141 | 2.37 |
|  | 燃料油 | 950 | 2000 | 1.9 | 混合四甲苯 | 5400 | 146 | 0.79 |
|  |  |  |  |  | 重组份 | 1320 | 378 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 脱硫尾气 |  |  | 0.62 |
|  |  |  |  |  | 废碱液 |  |  | 3.01 |
|  |  |  |  |  | 废气SO2 |  |  | 1.9 |
|  | 合计 |  |  | 9.5 | 合计 |  |  | 9.5 |
| 现有裂解焦油综合利用装置 | 裂解焦油 | 220000 | 300 | 66 | 树脂料 | 26000 | 250 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | 工业萘 | 11000 | 270 | 3.78 |
|  |  |  |  |  | 混合甲基萘 | 14000 | 270 | 2.97 |
|  |  |  |  |  | 碳黑基础料 | 164958.2 | 320 | 52.75 |
|  | 合计 |  |  | 66 |  |  |  | 66 |
| 现有共聚石油树脂装置原料切割单元 | 裂解碳九 | 80000 | 300 | 24 | 高纯DCPD | 28000 | 150 | 4.2 |
|  | 天然气 | 320 | 20 | 0.0064 | 高纯DMCPD | 8700 | 150 | 1.305 |
|  |  |  |  |  | C9树脂料 | 30800 | 280 | 8.624 |
|  |  |  |  |  | 重C9 | 12000 | 280 | 3.36 |
|  |  |  |  |  | 低纯DCPD | 480 | 250 | 0.12 |
|  |  |  |  |  | 脱硫尾气H2S | 16 | <1 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  | 无组织废气 | 3.32 | 280 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  | 脱硫剂固硫 |  |  | 6.39088 |
|  |  |  |  |  | 导热油炉废气SO2 |  |  | 0.0064 |
|  | 合计 |  |  | 24.0064 | 合计 |  |  | 24.0064 |
| 焦油树脂装置 | 碳黑基础料 | 80000 | 320 | 25.6 | 焦油树脂 | 45584 | 337 | 15.36 |
|  |  |  |  |  | 6#C9 | 34375.961 | 297.5 | 10.23 |
|  |  |  |  |  | 油损部分 | 23.21 | 297.5 | 0.007 |
|  |  |  |  |  | 粉尘部分 | 16 | 337 | 0.005 |
|  | 合计 |  |  | 25.6 | 合计 |  |  | 25.6 |
| 注：油损部分包括排放的油气及静电捕油器回收的废油。 |

## 4.7污染源源强核算

### 4.7.1施工期污染源分析

#### 4.7.1.1废气

施工期废气污染源主要是扬尘和施工机械尾气。

（1）扬尘

施工期扬尘源产生过程主要是厂房和框架建设等施工过程，主要污染物是TSP。

根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料，在一般气象，平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点的2.0~2.5倍，建筑工地扬尘的影响范围其下风向侧为200m。

（2）施工机械尾气

建设项目部分施工机械运转时需要消耗柴油、汽油，从而产生施工机械尾气，同时进出施工场地的施工车辆亦有尾气排放。

施工机械及车辆排放的尾气中主要的污染物质是CO、HC、NO2等。CO主要来自燃烧设备的排气管，因为如果燃料燃烧完全，排气管排出的是CO2，但施工中的载重车辆常常处在空转、减速、加速等工作状态中，因而燃料燃烧往往不完全。发动机运转状态不同，CO排放量不同，汽车行驶状态与CO排放浓度的关系情况详见表4.7-1。

表4.7-1                 行驶状态与CO排放浓度表            单位：mg/m3

| 行驶状态 | 空档 | 加速 | 常速 | 减速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO排放量 | 4.6 | 1.6 | 1.5 | 3.0 |

从上表中看到，空档时CO浓度为加速时的2.6倍，是常速时的2.8倍。施工中的汽车处于加速或减速、空档的状态较多，尤其是汽车在进入现场后，速度变换频繁，CO排放量比正常情况下更大。

#### 4.7.1.2废水

### 施工期废水主要为设备清洗水及施工人员生活污水。

### 清洗设备和搅拌设备产生的含泥浆废水，主要污染物为SS，一般产生在基础施工阶段，产生量较小，因此在施工现场设一座容积为5m3临时沉淀池，施工废水沉淀后用于施工现场洒水抑尘。

### 施工人员耗水量以30L/人d计，施工期高峰人数为30人，施工周期为240天，则生活污水产生量为216t。

#### 4.7.1.3噪声

表4.7-2              施工阶段各设备所需的最小衰减距离      单位：dB（A）

| 项目阶段 | 序号 | 施工机械 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1 | 挖掘机 | 85 |
|  | 2 | 搅拌机 | 80 |
|  | 3 | 吊车 | 75 |
|  | 4 | 电锯 | 100 |
|  | 5 | 水泵 | 75 |

#### 4.7.1.4固体废物

施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。

施工期生活垃圾按每人0.5kg/d计，施工人员高峰期为30人，故施工期生活垃圾产生量为3.6t。

施工期的建筑垃圾要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。

### 4.7.2营运期污染源分析

#### 4.7.2.1废气

本项目有组织废气排放源主要为新建焦油树脂装置产生的真空尾气、造粒机头油气和造粒机尾粉尘、导热油炉烟气。真空尾气主要污染因子为NMHC。造粒机废气主要的污染因子为NMHC和粉尘。导热油炉烟气主要污染因子为SO2、NOX和烟尘。无组织废气排放源主要为造粒工序未收集的机尾粉尘无组织排放，装置区由于密封不严产生的挥发性有机物无组织排放，储罐的大小呼吸排放，主要的污染因子为NMHC和粉尘。

- 有组织废气

- 真空尾气

根据可研设计资料，真空尾气为连续排放，排放量为50m3/h，主要成分为C5~C10，以NMHC计。真空尾气全部排入地面火炬系统。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）表13规定，火炬烟气中总烃排放系数为0.002kg/m3。根据可研设计资料，本项目真空尾气排放量为50m3/h，则火炬烟气中NMHC排放量为0.8t/a。燃烧法对有机废气的处理效率为95%~99%，本项目以95%计，则真空尾气产生量为16t/a。

（2）造粒机废气

造粒机头油气，为连续排放，主要成分为C14以上，以NMHC计。

根据查阅相关资料，石油化工行业液体物料中蒸汽压大于300Pa（20℃）的所有组分质量之和超过液体总质量的20%时轻组分液体，小于20%时为重组分液体。根据建设单位提供资料，本项目主要原料碳黑基础料为重组分液体，则蒸汽压大于300Pa（20℃）的所有组分质量之和以原料使用量的20%计，为16000t，挥发率以0.5‰计，则造粒机头油气挥发量为8t/a。每台造粒机配套5000m3/h风机1台，废气收集后输送到静电除油器净化后排放，2台造粒机总风量为10000m3/h。集气效率以90%计，净化效率以97%计（《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5关于有机废气去除率的要求）。经过核算，有组织非甲烷总烃产生量为7.2t/a，产生速率为0.9kg/h，产生浓度为90mg/m3；排放量为0.216t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为2.7mg/m3。

未收集部分油气为无组织排放，排放量为0.1kg/h，0.8t/a。

本次环评造粒机尾粉尘排放浓度废气排放标准计，为20mg/m3。每台造粒机粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器净化，集气效率以90%计，净化效率以90%计，配套风机风量为4500m3/h/台，总风量为9000m3/h。根据核算，则产尘量为16t/a。有组织粉尘产生浓度为200mg/m3，产生速率1.8kg/h，产生量为14.4t/a；粉尘排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.18kg/h，排放量为1.44t/a。

未收集部分粉尘为无组织排放，排放量为0.2kg/h，1.6t/a。除尘灰产生量为12.86t/a。

（3）导热油炉烟气

根据建设单位提供资料，本次扩建原料预热依托原有一期工程备用导热油炉，本项目天然气消耗量100Nm3/h，年消耗量为80万Nm3/a。600Nm3/h，年消耗量为480万Nm3/a。

烟气源强核算参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）中天然气锅炉（室燃炉）的产排污系数，工业废气产生量为139854.28Nm3/万m3-原料，二氧化硫0.02S kg/万m3-原料（天然气成分的全硫按照200mg/Nm3计），氮氧化物18.71kg/万m3-原料。烟尘排污系数按《环境保护实用数据手册》中以天然气燃烧时烟尘：2.4kg/万m3天然气。

导热油炉配套风机20000m3/h，则SO2排放浓度为2mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.32t/a；氮氧化物排放浓度为9.38mg/m3，排放速率为0.19kg/h，排放量为1.5t/a；烟尘排放浓度为1.19mg/m3，排放速率为0.02kg/h，排放量为0.19t/a。

2.无组织废气

①造粒工序无组织废气

根据前述核算，造粒工序未收集部分NMHC排放量为0.1kg/h，0.8t/a；未收集部分粉尘排放量为0.2kg/h，1.6t/a。

②装置区无组织废气

装置区无组织废气主要是在生产装置中的机泵、阀门、法兰等设备动、静密封处泄漏产生的挥发性气体，核算方法参照《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》（以下简称“指南”）。

根据指南规定，装置区动静密封点的无组织排放量计算采用平均排放系数法进行核算。VOC排放速率公式如下：

eVOC=FA×WFVOC×N

式中：

eVOC ——某类密封点的VOC排放速率，kg/h；

FA   ——某类密封点排放系数；

WFVOC——物料中含VOC的平均质量分数；

N——某类密封点个数。

本项目动静密封点主要为泵10个、阀门14个、法兰14个（本次评价阀门和法兰数量按各类储槽和中间罐数量推算）。按照指南中平均排放系数法中石油化工排放系数进行计算。系数如下表：

表4.7-3                     动静密封点排放系数

| 设备类型 | 介质 | 石油化工排放系数（kg/h/排放源） |
| --- | --- | --- |
| 阀门 | 重液体 | 0.00023 |
| 泵 | 重液体 | 0.00862 |
| 法兰 | 所有 | 0.00183 |

因本项目涉及的原料及产品均为重液体（碳黑基础料、焦油树脂料、6#C9），物料中含VOC的平均质量分数较低，本次取1%进行核算。

经计算，动静密封点无组织排放量为（0.00023×14+0.00862×10+0.00183×14）×0.01=0.0012kg/h，合计约9.6kg/a。

则装置区NMHC无组织排放源强为造粒区域未收集的NMHC及阀门管线无组织排放，合计为0.1012kg/h，为0.81t/a。

③储罐大小呼吸

由于本项目原料为一期工程自产，原料罐污染物已于一期工程核算，本项目仅对副产品6#C9储罐大小呼吸源强进行核算。

参照《污染源源强核算指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），储罐大小呼吸挥发性有机物的产生量如下：

D固定顶罐 = Es+Ew

式中：Es—静置储藏损失；

Ew—工作损耗；

本项目Es静置储藏损失量为0.011t/a，Ew工作损耗为0.018t/a，则储罐无组织废气排放量为，0.0036kg/h，0.029t/a。

本次项目废气污染物排放情况汇总见表4.7-4。

表4.7-4                                   本项目废气污染物排放情况一览表

| 序号 | 序号 | 废气种类 | 污染物产生量 | 治理措施 | 排气筒 | 排放 方式 | 污染物排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h | 产生量 t/a |  | H/m | D/m | T/℃ |  | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h | 排放量 t/a |  |
| 焦油树脂装置 | G1 | 真空尾气 | NMHC | / | / | 16 | / | / | / | / | 间断 | / | / | 0.8 | 进入地面火炬 |
|  | G2 | 造粒机头油气 | NMHC | 90 | 0.9 | 7.2 | 静电捕油器，效率97% | 30 | 0.6 | 35 | 连续 | 2.7 | 0.027 | 0.216 | 进入大气 |
|  |  | 造粒机尾粉尘 | 颗粒物 | 200 | 1.8 | 14.4 | 脉冲布袋除尘器，效率90% | 30 | 0.6 | 25 | 连续 | 20 | 0.18 | 1.44 |  |
|  | G3 | 导热油炉烟气 | SO2 | 2 | 0.04 | 0.32 | 依托原有26m烟囱高空排放 | 26 | 0.65 | 350 | 连续 | 2 | 0.04 | 0.32 | 进入大气 |
|  |  |  | NOX | 9.38 | 0.19 | 1.5 |  |  |  |  |  | 9.38 | 0.19 | 1.5 |  |
|  |  |  | PM10 | 1.19 | 0.02 | 0.19 |  |  |  |  |  | 1.19 | 0.02 | 0.19 |  |
| 无组织排放 | 装置区域无组织废气 | NMHC | / | 0.1 | 0.8 | / | / | / | / | 连续 | / | 0.1012 | 0.81 | 进入大气 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.2 | 1.6 | / | / | / | / | 连续 | / | 0.2 | 1.6 |  |
|  | 储罐区无组织废气 | NMHC | / | 0.005 | 0.039 | / | / | / | / | 连续 | / | 0.0036 | 0.029 |  |

#### 4.7.2.2废水

本项目产生的废水主要为检修废水、地面冲洗水、循环系统排水、初期雨水和事故废水。

循环系统排水为清净下水，经厂区总排口排入园区污水管网。检修废水、地面冲洗水、初期雨水和事故废水收集后经厂区污水处理站处理达标后，经厂区总排口排入园区污水管网，最终排入东泽污水处理厂处理。

①检修废水（W1）

根据可研设计数据，本次新建焦油树脂装置营运期产生装置检修废水0.1m3/h，年生产8000h，故排放量800m3/a。

②地面冲洗水（W2）

参考《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）中停车库地面冲洗水用量，选取3L/m2/次，车间占地面积为582.6m2，以每天冲洗一次计，产污系数以90%计，则地面冲洗水产生量为0.07m3/h，523.8m3/a。

③循环系统排水（W3）

根据可研设计数据，本次新建焦油树脂装置循环系统排水为6m3/h，年生产8000h，故排放量48000m3/a。

④初期雨水

初期雨水的产生量参考《水体污染防控紧急措施设计导则》中国石化建标[2006]43号公式进行估算，初期雨水收集时间t为15min。

V降雨=10qF

q---降雨强度，mm，按平均日降雨量；

F---雨水汇水面积，ha；

其中q=qa/n

qa---年平均降雨量，为804.2mm；

n---年平均降雨日数，为70d；

经计算q= qa/n =11.49mm；

F=1.2hm2；

则初期雨水量为137.88m3/次，间歇暴雨降雨频次按9次/a计，则本项目受污染初期雨水收集量为1241m3/a。

⑤事故废水

本项目可研根据《水体污染防控紧急措施设计导则》计算事故水产生量如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消---发生事故的储罐或装置的同时适用的消防设施给水量，m3/h；

t消---消防设施对应的设计消防历时，h；

V3---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

本项目对应的（V1+V2-V3）max为造粒区域（含闪蒸区域）的水量：

V1-0m3；

V2-造粒区域（含闪蒸区域）的消防水量486m3；

V3-0m3；

V4-0m3；

V5=137.88m3；

V总=0+486-0+0+137.88=623.88m3

厂区现有5500m3有效容积的事故池，可以满足本厂区事故水排水收集要求。本项目事故水经雨水管网和生产污水管网分别收集，经阀井切换排入事故水池，收集的事故水待事故后，排入厂区污水处理站处理达标后排入园区污水管网。

本次环评废水水质参考《抚顺齐隆化工有限公司22万吨/年裂解焦油、10万吨/年裂解碳九深加工项目环境影响报告书》（已批复），厂区总排口污染物排放量以排放标准计。因此，项目废水产生和排放情况具体见表4.7-5。

表4.7-5                             本项目废水排放情况一览表

| 污染源 | 废水 类别 | 排放量 m3/a | 污染物浓度(mg/L) | 排放 方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | 石油类 | 氨氮 | SS |  |  |
| 检修废水 | 含油污水 | 800 | 6~9 | ≤800 | ≤400 | ≤50 | ≤300 | 间歇 | 污水处理站 |
| 地面冲洗水 | 含油污水 | 523.8 | 6~9 | ≤400 | ≤300 | ≤50 | ≤300 | 间歇 |  |
| 混合水质 | / | 1323.8 | 6~9 | ≤641.7 | ≤360 | ≤50 | ≤300 | / |  |
| 污水站出口设计标准 | / | 1323.8 | 6~9 | ≤300 | ≤20 | ≤30 | ≤300 | 连续 | 抚顺高新东泽污水处理厂 |
| 循环水系统 | 清净排水 | 48000 | 6~9 | ≤60 | / | / | / | 间歇 |  |
| 厂区总排口排放标准 | / | / | 6~9 | ≤300 | ≤20 | ≤30 | ≤300 | / |  |
| 厂区总排口排放量t/a | / | 49323.8 | / | 14.8 | 0.99 | 1.48 | 14.8 | / |  |
| 污水处理厂进水水质标准 | / | / | 6-9 | ≤300 | ≤20 | ≤30 | / | / | / |
| 污水处理厂出水水质标准 | / | / | 6~9 | ≤50 | ≤3 | ≤8 | ≤20 | / | 东洲河 |
| 污水处理厂排放量t/a | / | 49323.8 | / | 2.47 | 0.15 | 0.39 | 0.99 | / |  |

本项目水平衡见图4.7-1。

图4.7-1  水平衡图（单位：m3/h）

#### 4.7.2.3噪声

本项目噪声源主要有生产装置大功率机泵、循环水塔，参考《污染源源强核算技术指南  石油炼制工业》（HJ982-2018），各类设备噪声级在80～90dB(A)，具体见表4.7-6。

表4.7-6                     主要噪声污染源一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 噪声源强，dB(A) | 运行 方式 | 降噪措施 | 降噪后源强，dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 台 | 2 | 90 | 间歇 | 低噪声设备、基础减震、建筑隔声 | 65 |
| 2 | 重油泵 | 台 | 2 | 90 | 间歇 | 低噪声设备、基础减震、建筑隔声 | 65 |
| 3 | 一蒸树脂泵 | 台 | 3 | 90 | 间歇 | 低噪声设备、 基础减震 | 75 |
| 4 | 造粒冷却水泵 | 台 | 3 | 90 | 间歇 | 低噪声设备、基础减震、建筑隔声 | 65 |
| 5 | 冷油循环泵 | 台 | 3 | 80 | 连续 | 低噪声设备、基础减震、建筑隔声 | 55 |
| 6 | 循环水上水泵 | 台 | 2 | 87 | 连续 | 低噪声设备、基础减震 | 72 |
| 7 | 冷却塔 | 座 | 1 | 85 | 连续 | 低噪声设备、基础减震 | 70 |
| 8 | 各类风机 | 台 | 4 | 85 | 连续 | 低噪声设备、消声隔声、基础减震 | 60 |

#### 4.7.2.4固体废物

本项目不新增劳动定员，故不产生生活垃圾。营运期固体废物包括除尘灰、清罐油泥，均为危险废物。

（1）除尘灰

造粒工序机尾粉尘治理产生除尘灰，主要成分为焦油树脂造粒粉尘。根据工程分析核算，除尘灰产生量为12.86t/a，全部回用于生产。

- 废油

静电捕油器净化油气产生废油。根据《国家危险废物名录2016》，油泥属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。废油全部回用，产生量为6.984t/a。

（3）清罐油泥

营运期中间罐及原料罐定期清理，产生油泥。根据《国家危险废物名录2016》，油泥属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。根据建设单位提供资料，产生量为0.01t/a，收集后暂存于厂区现有危险废物暂存间，委托有资质单位外运处理。

### 4.7.2.5污染物产排情况汇总

本项目污染物产生及排放情况汇总见表4.7-7。

表4.7-7                  本项目污染物产排情况汇总表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 拟采取的处置 方式 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 真空尾气 | NMHC | 16t/a | 排入火炬系统 | 0.8t/a |
|  |  | 造粒机头油气 | NMHC | 7.2t/a | 静电捕油器 | 0.216t/a |
|  |  | 造粒机尾粉尘 | 颗粒物 | 14.4t/a | 脉冲式布袋除尘器 | 1.44t/a |
|  |  | 导热油炉烟气 | SO2 | 0.32t/a | / | 0.32t/a |
|  |  |  | NOX | 1.5t/a | / | 1.5t/a |
|  |  |  | PM10 | 0.19t/a | / | 0.19t/a |
|  | 无组织 | 装置区 | NMHC | 0.81t/a | / | 0.81t/a |
|  |  |  | 粉尘 | 1.6t/a | / | 1.6t/a |
|  |  | 储罐区 | NMHC | 0.029t/a | / | 0.029t/a |
| 废水 | 生产废水 | 检修废水、地面冲洗水 | 0.17t/h | / | 0.17t/h |
|  |  | 循环系统排水 | 6t/h |  | 6t/h |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效A声级 | 80～90dB(A) | 低噪设备、隔声消声及基础减震等 | 昼间≤65 夜间≤55 |
| 固体废物 | 危险废物 | 除尘灰 | 12.86t/a | 全部回用于生产 | 0t/a |
|  |  | 静电捕油器回收的废油 | 6.984t/a |  | 0t/a |
|  |  | 清罐油泥 | 0.01t/a | 送有资质单位处理 | 0t/a |

### 4.7.2.6全厂污染物排放情况

本项目扩建前后污染物排放情况见4.7-8。

表4.7-8            项目建成后全厂污染物排放情况一览表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 原有工程 排放量 | 本项目 排放量 | 项目建成后全厂排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 工艺废气 | NMHC | 0.068t/a | 0.216t/a | 0.284t/a | +0.216t/a |
|  |  |  | 粉尘 | 1.9t/a | 1.44t/a | 3.34t/a | +1.44t/a |
|  |  | 导热油炉烟气 | SO2 | 7.228t/a | 0.32t/a | 7.548 | +0.32t/a |
|  |  |  | NOX | 10.71t/a | 1.5t/a | 12.21 | +1.5t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 3.02t/a | 0.19t/a | 3.21 | +0.19t/a |
|  | 无组织 | 装置区及罐区 | NMHC | 163.688t/a | 0.839t/a | 164.527t/a | +0.839t/a |
|  |  |  | 粉尘 | 0.19t/a | 1.6t/a | 1.79t/a | +1.6t/a |
| 废水 | 生产废水 | 检修废水、地面冲洗水 | 2.1t/h | 0.17t/h | 2.27t/h | +0.17t/h |
|  |  | 循环系统排水 | 25.2t/h | 6t/h | 31.2t/h | +6t/h |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 0.4 t/h | 0 | 0.4t/h | 0 t/h |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效A声级 | 昼间≤65 夜间≤55 | 昼间≤65 夜间≤55 | 昼间≤65 夜间≤55 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 19.97t/a | 0 | 19.97t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 滤渣、废催化剂、废碱液、废油、 罐底油泥 | 1338.7t/a | 0.01t/a | 1338.71t/a | +0.01t/a |

### 注：本项目除尘灰和静电捕油器回收废油全部回用于生产，不计入危险废物排放量。

### 4.7.2.7非正常工况污染物排放情况

项目非正常工况主要表现为各装置开车、停车和一般事故工况。

（1）开车

本项目生产装置在开车前，需用氮气对系统进行吹扫、置换，吹扫、置换气中含有微量的粉尘，直接排入环境空气。

（2）停车

各生产装置停车后，将系统内气态残余物料送至地面火炬系统；然后,用氮气对全系统进行吹扫，吹扫气送至地面火炬系统；待吹扫气中烃含量很小时，吹扫气由各高低点排放到环境空气。

需采用蒸汽进行蒸煮的设备，废气排放到环境空气，凝液须限流经本项目一级污水处理站处理后排至开发区污水管网。

需用水冲洗的塔及罐类等设备，冲洗水须限流排至开发区污水管网。

（3）一般事故

根据本项目特点及非正常排放发生的工段、机率及持续时间，本项目一般事故工况确定为造粒工序废气治理设施故障，非正常工况情形下治理设施净化效率降为0。非正常排放历时不超过30min。当环保设施发生故障时，建设单位拟采取停产措施，避免非正常排放造成的环境影响。

非正常工况下的废气源强情况见表4.7-9。

表4.7-9                  非正常工况废气排放情况一览表

| 序号 | 序号 | 废气种类 | 治理措施 | 排放 方式 | 污染物排放源强 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 焦油树脂装置 | G2 | 造粒机头油气 | 静电捕油器，效率0% | 连续 | 90 | 0.9 | 进入大气 |
|  |  | 造粒机尾粉尘 | 脉冲布袋除尘器，效率0% | 连续 | 14.4 | 1.8 |  |

装置发生一般性事故时会使工艺条件波动，甚至局部停车，导致生产废水中污染物含量比正常生产时高很多，此类废水须限流排入开发区污水管网。

### 4.7.3总量控制

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）和《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物、NMHC，扩建前后全厂总量控制指标情况详见表4.7-10。

表4.7-10                    扩建前后全厂总量控制指标表            单位：t/a

| 污染物 | 原有工程排放量 | 本项目排放量 | 扩建后全厂排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 19.65 | 2.47 | 22.12 | +2.47 |
| NH3-N | 0.34 | 0.39 | 0.73 | +0.39 |
| SO2 | 7.228 | 0.32 | 7.548 | +0.32 |
| NOX | 10.71 | 1.5 | 12.21 | +1.5 |
| 颗粒物 | 3.19 | 1.63 | 4.82 | +1.63 |
| NMHC | 0.068 | 0.216 | 0.284 | +0.216 |

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境现状调查与评价

### 5.1.1地理位置

抚顺市位于辽宁中部，地处东经123°39´42"-125°28´58"，北纬41°14´10"-42°28´32"之间。东与吉林省柳河、东丰、通化县接壤，南与辽宁省桓仁县搭界，西与沈阳市相连，北与铁岭市开原、西丰县毗邻。抚顺市辖抚顺、清原、新宾三县，新抚、顺城、望花、东洲四区和抚顺市高新区、抚顺经济开发区。

抚顺市高新技术产业开发区位于抚顺市东南端，东起石油二厂东山，南至丁家子，西与郎士村相连，北至青年路。该区域距沈阳市中心区约45km，距抚顺市中心区约10km，距沈阳桃仙国际机场约50km，开发区南侧有南输管线以及规划待建的辽宁中部城市群环城高速公路经过，辖区总面积4277ha。

本项目厂址位于辽宁省抚顺市高新技术产业开发区化工及精细化工园区内，东洲河以东园区，该园区座落于辽宁省抚顺市东洲区。拟建项目占地面积129843m2，北临佳化化学（抚顺）新材料有限公司，东侧为齐隆东街，南侧为齐隆路，西侧为齐隆西街。具体位置详见地理位置图5.1-1，区域位置图5.1-2所示。

图5.1-1    建设项目地理位置图

图5.1-2    本项目区域位置图

### 5.1.2地形地貌

抚顺地貌属于辽东丘陵的一部分，长白山向西南延伸的吉林哈达岭和龙岗山脉的低山、丘陵为全市的地形骨架，地势东高西低。境内三面环山，中部是浑河谷地。东部主峰海拔1356.7m，为省内最高峰。西部刘尔屯降至海拔57m，为全市最低点。抚顺地貌类型主要为山地、平原和水域，山地是地貌的主体，面积约占土地总面积的80%，平原约占土地面积的5%，水域面积约占土地面积的3%。

本项目场地地貌为低山丘陵，现已回填整平，场地总体上呈东高西低状，钻孔处地表标高135.26m～147.37m，相对高差12.11m。工程地质条件良好，无不良地质现象。设防地震烈度为7级。

### 5.1.3气候、气象特征

抚顺地区属中温带东亚大陆季风气候区，气候寒冷而湿润，年平均气温为5.5℃。春季气温回升快、降水少，多偏南风。夏季高温、湿润、降水量中。秋季降温快、秋霜早、降水少、晴天多，冷暖交替时间短。其中最热月为7月，平均气温为23℃，极端最高气温达40.3℃（市区）；冬季寒冷而漫长，雨雪较少，气候干燥，盛行偏北风，基本上冻霜期。器重你最冷月为1月，平均气温为-15.5℃，极端最低气温可达-40.5℃（新宾县）。全地区气温分布呈东低西高趋势，由西向东逐渐递减，最多相差1.8℃左右。无霜期一般为130~160d，结冻期130~140d，抚顺地区的年日照时数总量为2270~2520h。该地区全年主导风向为NE，平均风速2.4m/s，其中四月份最大，为3.2m/s，八月份平均风速最小，为1.8m/s。

抚顺东洲地区地处温带半湿润季风气候区，地区常年主导风向为东北风，春季多风少雨；夏季湿热、高温、降雨集中、雨热同季，秋季凉爽，冬季严寒、干燥，一年四季温差较大，多年平均气温5℃～8℃之间，最低气温零下37.5℃，最高气温37℃。最大冻土深度为140～160cm之间。多年平均风速为3.1m/s，最大风速为21m/s。多年平均降雨量800mm，年降雨量主要集中在7、8月份。降雨量年际变化较大，丰水年高达1000mm，枯水年低至524mm。

污染物在大气中的扩散和输送主要受气象条件的制约，其中直接影响大气污染物输送扩散的气象要素是空气的流动特征：风和湍流，而温度层结又在很大程度上制约着风场和湍流结构。气象要素中与大气污染物输送扩散关系最密切的是风向、风速、温度梯度和湍流强度，风向规定了污染物输送方向。风速表征大气污染物的输送速率，风速梯度与湍流脉动密切相关。温度梯度是大气稳定度的重要参数。因此，了解项目所在地区的风场、温度场等污染气象特征，对评价本项目排放的污染物对周围地区大气环境的影响至关重要。

1.气象特征

根据抚顺市观象台多年气象要素统计结果，说明本地区气候概况。抚顺市地处中纬度，属于温带大陆性季风气候。境内四季分明：春季干旱，夏季炎热多雨，秋季降温迅速，冬季寒冷干燥。累年平均气温7.4℃；其中一月份平均气温最低-14℃，七月份平均气温最高24.8℃；累年平均降水量826.9mm，降水多集中在七、八两月。累计年平均风速为2.6m/s，累计年平均相对湿度68.8%，累计年平均日照时数2230～2520h，对大气污染影响较大的逆温层多发生在冬季。

2.地面风场分析

（1）地面风向特征

评价区常年主导风向为NE，其频率为23.36%，其次为NNE，频率为10.06%，再次为WSW，频率为8.45%。各月主导风向均为NE，频率在16.25%～38.61%之间。

根据多年观测数据，评价区的风向变化特征可大致概括为：常年主导风向为东北风，夜间东北风占绝对优势；次主导风向为西南风，而东南风和西北风出现的频率相对较低。

抚顺地区全年及各月风频见表5.1-1。

全年及四季地面风向、频率统计结果如图5.1-3所示。

表5.1-1                                       抚顺地区年及各月风频一览表（％）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.37 | 5.38 | 33.74 | 11.76 | 6.72 | 2.08 | 1.88 | 0.81 | 1.95 | 1.21 | 2.15 | 6.52 | 7.66 | 4.77 | 4.3 | 3.29 | 1.41 |
| 2 | 3.94 | 5.88 | 29.24 | 6.7 | 3.13 | 2.75 | 2.01 | 1.93 | 2.98 | 4.46 | 7.29 | 8.71 | 8.04 | 4.24 | 3.2 | 5.13 | 0.37 |
| 3 | 6.85 | 7.66 | 18.08 | 5.78 | 3.9 | 1.41 | 1.68 | 2.02 | 2.28 | 4.97 | 5.51 | 12.23 | 11.83 | 5.78 | 4.97 | 3.36 | 1.69 |
| 4 | 4.72 | 4.65 | 16.25 | 5 | 3.19 | 1.53 | 2.22 | 1.88 | 4.24 | 8.89 | 8.06 | 12.85 | 10.63 | 6.18 | 4.72 | 3.82 | 1.17 |
| 5 | 3.49 | 6.85 | 20.23 | 4.57 | 3.56 | 2.55 | 2.35 | 3.16 | 4.44 | 6.25 | 9.27 | 11.02 | 8.67 | 4.84 | 4.7 | 3.23 | 0.82 |
| 6 | 3.54 | 7.36 | 17.5 | 6.53 | 5.76 | 3.82 | 3.68 | 4.38 | 4.72 | 5.21 | 7.15 | 13.19 | 6.81 | 4.24 | 2.36 | 2.15 | 1.6 |
| 7 | 3.56 | 7.93 | 19.96 | 7.19 | 5.51 | 3.7 | 3.29 | 4.5 | 5.85 | 6.32 | 9.21 | 9.07 | 3.9 | 2.89 | 1.95 | 1.95 | 3.22 |
| 8 | 4.91 | 11.22 | 27.55 | 9.21 | 5.58 | 3.43 | 2.35 | 2.22 | 3.7 | 2.96 | 3.23 | 3.76 | 3.09 | 2.69 | 3.23 | 3.36 | 7.51 |
| 9 | 5.21 | 10.97 | 38.61 | 5.76 | 4.79 | 3.61 | 1.94 | 1.6 | 2.57 | 3.61 | 2.71 | 3.61 | 3.19 | 1.67 | 1.94 | 3.33 | 4.88 |
| 10 | 7.26 | 11.49 | 23.59 | 5.24 | 5.44 | 1.88 | 2.08 | 2.15 | 3.83 | 5.31 | 8.53 | 5.17 | 4.64 | 2.76 | 4.77 | 5.17 | 0.69 |
| 11 | 7.22 | 20 | 20.9 | 3.96 | 1.74 | 1.04 | 0.63 | 0.49 | 1.32 | 2.01 | 4.79 | 9.03 | 10.14 | 6.04 | 5.07 | 5.07 | 0.55 |
| 12 | 6.99 | 20.97 | 26.95 | 3.56 | 1.88 | 0.74 | 1.01 | 2.08 | 2.89 | 2.76 | 4.91 | 6.38 | 6.65 | 2.89 | 3.76 | 4.57 | 1.01 |
| 年 | 5.18 | 10.06 | 24.36 | 6.28 | 4.28 | 2.37 | 2.09 | 2.27 | 3.4 | 4.49 | 6.06 | 8.45 | 7.09 | 4.08 | 3.76 | 3.69 | 2.09 |

图5.1-3  年及四季风玫瑰图

（2）地面风速特征

评价区年平均风速为2.6m/s，风速有明显的日变化特征，中午的风速较大，夜间的风速较小。地面风速特征统计如图5.1-4所示。

图5.1-4  各月平均风速

（3）大气稳定度变化特征

根据帕斯奎尔稳定度的分类方法，按强不稳定、不稳定、若不稳定、中性、较稳定和稳定划分为A、B、C、D、E、F六类。大气风向、风速、稳定度联合频率见表5.1-2。

表5.1-2               大气风向、风速、稳定度联合频率表

| 风向 | 风速段 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0-1.5 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.36 | 0.23 | 0.38 |
|  | 1.5-3 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.47 | 0.40 | 0.59 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.06 | 0.41 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| NNE | 0-1.5 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.81 | 0.73 | 1.19 |
|  | 1.5-3 | 0.00 | 0.39 | 0.63 | 1.06 | 1.17 | 1.75 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.75 | 0.49 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| NE | 0-1.5 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 2.03 | 1.51 | 2.54 |
|  | 1.5-3 | 0.02 | 1.07 | 1.62 | 2.32 | 3.50 | 5.03 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ENE | 0-1.5 | 0.02 | 0.95 | 0.00 | 0.97 | 0.63 | 0.58 |
|  | 1.5-3 | 0.01 | 0.66 | 0.47 | 0.76 | 0.40 | 0.43 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.02 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| E | 0-1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.68 | 0.39 | 0.34 |
|  | 1.5-3 | 0.02 | 0.45 | 0.32 | 0.68 | 0.17 | 0.06 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.25 | 0.01 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESE | 0-1.5 | 0.06 | 0.54 | 0.00 | 0.52 | 0.14 | 0.19 |
|  | 1.5-3 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 0.03 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE | 0-1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.43 | 0.24 | 0.17 |
|  | 1.5-3 | 0.02 | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.08 | 0.04 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SSE | 0-1.5 | 0.06 | 0.42 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 0.12 |
|  | 1.5-3 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.45 | 0.13 | 0.05 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | 0-1.5 | 0.08 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.27 | 0.11 |
|  | 1.5-3 | 0.01 | 0.23 | 0.17 | 0.56 | 0.25 | 0.14 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.35 | 0.10 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| SSW | 0-1.5 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.36 | 0.27 | 0.16 |
|  | 1.5-3 | 0.01 | 0.22 | 0.17 | 0.45 | 0.41 | 0.23 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | 0.77 | 0.14 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| SW | 0-1.5 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.32 | 0.31 | 0.22 |
|  | 1.5-3 | 0.01 | 0.27 | 0.38 | 0.59 | 0.45 | 0.33 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.09 | 0.61 | 1.06 | 0.19 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| WSW | 0-1.5 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.38 | 0.33 |
|  | 1.5-3 | 0.01 | 0.30 | 0.43 | 0.80 | 0.81 | 0.49 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.05 | 1.13 | 1.64 | 0.32 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| W | 0-1.5 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.32 | 0.35 | 0.47 |
|  | 1.5-3 | 0.07 | 0.25 | 0.32 | 0.71 | 0.83 | 0.65 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.02 | 0.76 | 1.32 | 0.25 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| WNW | 0-1.5 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.29 | 0.35 | 0.43 |
|  | 1.5-3 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.51 | 0.11 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0-1.5 | 0.51 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | 0.26 | 0.33 |
|  | 1.5-3 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.43 | 0.33 | 0.43 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.54 | 0.25 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| NNW | 0-1.5 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.31 |
|  | 1.5-3 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.35 | 0.29 | 0.45 |
|  | 3-5 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.68 | 0.24 | 0.00 |
|  | 5-7 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | >7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 静风 | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.88 | 0.35 | 0.50 |

评价区各类稳定度出现的频率统计见表5.1-3。

表5.1-3                     大气稳定度出现频率                 单位：%

| 项 目 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.81 | 8.76 | 5.65 | 50.14 | 7.71 | 24.93 |
| 夏季 | 5.09 | 9.71 | 4.04 | 57.52 | 4.80 | 18.84 |
| 秋季 | 2.49 | 8.49 | 5.65 | 41.41 | 8.70 | 33.26 |
| 冬季 | 0.43 | 9.29 | 6.21 | 33.33 | 10.87 | 39.87 |
| 全年 | 2.71 | 9.06 | 5.39 | 45.60 | 8.02 | 29.22 |

由表6.2-3可以看出全年D类稳定度出现频率最高，为45.60%，其次是F、B、E类，A类稳定度出现频率最低。夏季以中性天气（D类）为主，冬季以稳定天气（F类）为主。

# ①低空风场分析

根据现有气象观测资料，评价区冬季低空风场的主要特征为：风速随高度升高而增大，风向随高度升高发生顺时针偏转，50m以上的低空风场、风向多以WNW和SW为主。评价区冬季低空风速特征见表5.1-4。

表5.1-4                        低空风速特征                   单位：m/s

| 高度 时间 | 25m | 75m | 175m | 275m | 375m | 475m | 550m | 650m | 750m | 850m | 950m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 2.76 | 3.12 | 4.62 | 6.11 | 6.45 | 7.04 | 7.12 | 7.14 | 7.04 | 7.50 | 9.01 |
| 08:00 | 2.84 | 3.04 | 4.60 | 6.20 | 6.52 | 7.14 | 7.18 | 7.19 | 7.10 | 7.62 | 9.00 |
| 10:00 | 2.90 | 3.10 | 4.41 | 6.21 | 6.67 | 7.24 | 7.20 | 7.20 | 7.12 | 7.71 | 9.12 |
| 12:00 | 3.10 | 3.78 | 4.68 | 6.43 | 6.81 | 7.36 | 7.28 | 7.28 | 7.14 | 7.88 | 9.18 |
| 14:00 | 3.30 | 3.70 | 4.82 | 6.60 | 6.88 | 7.40 | 7.36 | 7.36 | 7.08 | 7.91 | 9.21 |
| 18:00 | 2.80 | 3.30 | 4.71 | 6.41 | 6.78 | 7.22 | 7.41 | 7.24 | 7.21 | 7.85 | 9.11 |
| 20:00 | 2.70 | 3.42 | 4.62 | 6.28 | 6.56 | 7.21 | 7.20 | 7.17 | 7.66 | 7.74 | 9.04 |
| 22:00 | 2.75 | 2.51 | 4.60 | 6.16 | 6.67 | 7.14 | 7.16 | 7.15 | 7.07 | 7.65 | 8.74 |

②温度场分析

A.低空大气温度场特征

经统计分析评价区夏季逆温较轻，频率和强度不大，平均强度为1.0℃/100m；冬季逆温较重，发生频率为89%，平均强度为1.4℃/100m。夏季逆温层底部经常是接地的，冬季逆温层底部也比较低。夏季逆温层底部的平均高度41.0m，冬季逆温层底部的平均高度为117.5m。夏季逆温层顶部的平均高度为110m，冬季逆温层顶部平均高度为334.9m，夏季逆温层平均高度为75.9m，冬季逆温层平均高度217.4m。冬季逆温生成时间多在16时至22时前后发展到最强，而后一直维持到次日10时左右开始减弱。而夏季逆温多在18时后开始生成，至次日6时左右减弱消失。详见表5.1-5。

表5.1-5                 各时段逆温出现频率及强度

| 时 间 项 目 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏 季 | 频率（%） |  | 86 | 56 | 33 | 0 | 13 | 35 | 88 | 100 | 100 | 61 |
|  | 平均强度（℃/100m） | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |  | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 1.0 |
|  | 最大强度（℃/100m） | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 |  | 0.7 | 1.7 | 3.7 | 2.3 | 0.6 |  |
| 冬 季 | 频率（%） | 100 | 100 | 100 | 94 | 56 | 67 | 87 | 100 | 100 |  | 89 |
|  | 平均强度（℃/100m） | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |  | 1.4 |
|  | 最大强度（℃/100m） | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 6.0 | 2.7 | 2.7 |  |  |

B.混合层高度

评价区夏季混合层高度比冬季高，一日内混合层最大值出现在午后14时至日落，早晚较低。夏季混合层高度为924.5m，冬季混合层平均高度为838m。冬季混合层高度特征见表5.1-6。

表5.1-6                     混合层高度变化特征

| 时间 | 06：00 | 08：00 | 10：00 | 14：00 | 17：00 | 19：00 | 21：00 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合层高度（m） | 120 | 168 | 260 | 850 | 500 | 120 | 90 | 301 |

### 5.1.4 水文

抚顺市水资源主要是降水形成的河流径流量，抚顺市河流主要由浑河、太子河、清河、柴河、富尔江和辉发河（柳河）等六大河流，年平均径流量32.32亿m3。市区上游有大伙房水库，库容量有21.87亿m3，是沈抚两市的主要水源。现有水域面积为135.41km2，主要是大伙房水库和浑河水系。

浑河起源于抚顺市清原县滚马岭，流经抚顺、沈阳、辽阳和营口4市7县，汇入辽河经营口入海。河道总长度415km，流域面积11481km2。抚顺市区段长38.5km，东起大伙房水库，西至东陵闸，有15条支流经过市区汇入浑河，流域面积6688km2，河道宽290～1000m，坡降0.85%，枯水期平均流量8.2m3/s，冬季最低只有2.6m3/s。

东洲河是东洲地区重要的自然河流，由南向北贯穿东洲地区，是浑河在抚顺境内的最大一条支流，在大伙房水库下游5.3km处汇入浑河。东洲河属辽河水系，全长58.5km，流域面积537.6km2。东洲河上游已建成关山水库。东洲河流域多年平均降雨量为800mm，年降雨量主要集中在7、8月份，降雨量年变化较大，丰水年高达1000mm，枯水年低至524mm。东洲河全长58.5km，枯水期平均径流量为1.2m3/s，丰水期的平均径流量为6.8m3/s。水资源量为1.42亿m3/a。枯水期平均流速1.5m/s。

### 5.1.5 地质构造

场地岩土层自上而下分为6层，分述如下：

①1杂填土层：黄褐色，稍湿，松散～稍密，主要由风化砂土、粘性土、建筑垃圾、碎石、煤矸石及混凝土块等构成，各物质组分的粒度大小、含量多少以及分布极不均匀，且尚未完成自重固结，物理力学性质差，局部存在旧混凝土基础障碍。回填年限小于3年，层厚0.4m～21.2m，层底标高119.69 m～145.88m，该层在场地内连续分布，不宜直接作为基础持力层。

②2杂填土层：灰色，饱和，松散，该层为经人工回填的尾矿粉、粘性土、少量碎石、煤矸石等构成，粘性土呈软塑～流塑状态, 层厚1.5m～15.6m，层底标高128.28 m～136.98m，物理力学性质差,不宜直接作为基础持力层。

②素填土：主要由煤矸石组成，回填年限大于10年，按其是否燃烧将其分为2个亚层：

③1素填土层：砖红色，稍湿，稍密，局部中密，层厚1.1m～5.2m，层底标高128.04 m～132.85m，由已经燃烧过的煤矸石组成，均匀性差，已完成自重固结，物理力学性质一般，回填年限大于10年，可作为基础持力层。

②2素填土层：黑褐色，稍湿，松散～稍密状态为主，层厚0.5m～26.8m，层底标高109.20 m～139.40m，该层在场地内连续分布不连续，均匀性较差，已完成自重固结，物理力学性质一般，回填年限大于10年，可作为基础持力层。

④1强风化混合岩：黄褐色，粒状变晶结构，块状构造，主要矿物成分为长石、石英角闪石、风化裂隙极发育，岩芯破碎，该层控制层厚0.5m～11.6m，顶层标高109.2 m～145.97m，为基底岩石，承载力高，可作基础持力层。

⑤2中风化混合岩：黄褐色，粒状变晶结构，块状构造，主要矿物成分为长石、石英角闪石、风化裂隙极发育，岩芯呈碎块状，该层控制层厚1.6m～4.0m，顶层标高110.92 m～112.56m，为基底岩石，承载力高，可作基础持力层。

### 5.1.6地下水赋存条件及水文地质特征

根据本项目厂址场区内的水文地质资料，场地内地下水以基岩裂隙水为主，局部有少量上层滞水。地下水主要接受大气降水补给，以蒸发排泄及向临区地下迳流为主要排泄方式。地下水水位埋深4.5～7.0m，稳定水位季节性变化显著，年变化幅度在1.5～3.0m。勘察期间，场地内在钻探深度内未见有稳定地下水，仅在场地西南角附近的部分钻孔见有少量上层滞水，含水层为素填土层，主要是由地表水入渗而形成。场地土对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。根据《岩土工程勘察规范》关于土质腐蚀性评价的相关要求，场地所处的环境类型为Ⅱ类。

### 5.1.7生态环境

抚顺地区属长白山系，是长白山西南的延伸部分，由龙岗哈达岭的余脉构成。境内山峰连绵，森林资源十分丰富。生长着200余种乔灌木。松林、柞林、桦林、人工落叶松林构成了抚顺林区的主体。此外，云杉、冶杉、水曲柳、花曲柳、椴、榆、黄菠萝、刺楸等珍贵乡土树种也有相当数量的分布。全市林业用地达81.4万ha，占全市土地总面积的72.2%；森林面积65.7万ha，其中人工造林面积达8520ha，森林覆盖率达67.6%。

本项目建设地点位于抚顺高新技术产业开发区内，厂区内无自然植被，均为人工绿化植被。

## 5.2环境质量现状调查与评价

### 5.2.1环境空气质量现状调查与评价

5.2.1.1常规因子及达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目所在区域环境空气质量现状优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。

根据《抚顺市环境质量公报2018》载明，2018 年抚顺市区空气质量达标 279 天，达标率76.4%。6 项主要污染物中，细颗粒物和可吸入颗粒物年均浓度分别为43微克/立方米和72微克/立方米，分别超年均二级标准0.23倍和0.04倍；二氧化硫、二氧化氮年均浓度分别为21微克/立方米和32微克/立方米，符合年均二级标准；一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.6毫克/立方米，符合日均二级标准；臭氧日最大8小时平均第90百分位数为164微克/立方米 ，超日均二级标准0.02倍；降尘年均浓度为9.3吨/平方公里.月，超省控标准0.16倍。

详情见表5.2-1。

表5.2-1                     环境空气质量年报数据汇总

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年均值 | 72 | 70 | 1.02 | 超标 |
| PM2.5 | 年均值 | 43 | 35 | 1.23 | 超标 |
| SO2 | 年均值 | 21 | 60 | 0.35 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 32 | 40 | 0.80 | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数质量浓度 | 1.6mg/m3 | 4mg/m3 | 0.40 | 达标 |
| O3 | 8h平均第90百分位数质量浓度 | 164 | 160 | 1.03 | 超标 |

从以上数据可以看出，评价区域内可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标，臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标。因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

5.2.1.2特征因子

根据建设项目特点，本次环评特征因子引用《抚顺伊科思新材料有限公司异戊橡胶装置节能改造及产品结构优化项目环境影响报告书》环评期间对碾盘村的监测数据，并委托辽宁万世环境检测有限公司进行项目所在位置的环境空气质量现状补充监测，共设1个监测点位，监测因子为TSP、NMHC，监测时间为2019年7月31日至8月7日。数据有效性满足大气环境影响评价技术导则相关要求。

#### （1）监测因子

环境空气质量现状监测因子为TSP、NMHC共2项因子，采样时观测并记录当时的天气状况风向、风速、气温、气压等条件。

#### （2）监测时间和频率

监测数据统计频率见表5.2-2。

表5.2-2                      监测数据频率统计

| 监测时段 | 监测因子 | 统计方式 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.31~8.7（引用数据：2017.12.25~12.31） | TSP | 24小时均值 | 连续监测7天，每天采样时间不少于24小时。 |
|  | NMHC | 小时均值 | 连续监测7天，每天4次，时段为02、08、14、20，每次采样时间不少于45min。 |

#### （3）监测点位

在评价区共设1个监测点位，见表5.2-3和图5.2-1所示。

表5.2-3                       环境空气监测点位

| 类型 | 位号 | 测点名称 | 相对拟建项目位置 | 功能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离，m |  |  |
| 环境空气监测 点位 | 1# | 项目所在地 | / | / | 建设项目 | TSP、NMHC |
|  | 2# | 碾盘村 | SW | 1600 | 居住区 |  |

#### （4）监测分析方法

表5.2-4                     监测项目及分析方法

| 项目 | 分析方法 | 来源 | 最低检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
| NMHC | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | 0.2 mg/m3 |

#### （5）评价标准及方法

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。采用单项污染指数法进行评价：

Pi＝Ci/ C0i

式中：Pi―i污染物的污染指数；

Ci－i污染物的实测浓度；

C0i－i污染物相应的环境空气质量标准。

#### （6）监测结果及评价

①气象条件

监测期间气象条件统计见表5.2-5。

表5.2-5                  补充监测期间气象条件一览表

| 观测点位 | 观测时间(14:00) | 风向 | 风速(m/s) | 气温 (℃) | 气压(KPa) | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目场址 | 7月31日 | 南 | 1.2 | 31 | 100.1 | 晴 |
|  | 8月1日 | 南 | 1.1 | 30 | 100.0 | 晴 |
|  | 8月2日 | 西南 | 1.2 | 30 | 99.6 | 晴 |
|  | 8月3日 | 南 | 1.4 | 26 | 99.7 | 晴 |
|  | 8月4日 | 西南 | 1.3 | 28 | 99.9 | 晴 |
|  | 8月5日 | 西南 | 1.1 | 28 | 100.5 | 晴 |
|  | 8月6日 | 西南 | 1.3 | 27 | 100.2 | 晴 |

②特征因子监测统计结果

特征因子监测统计结果见表5.2-6～表5.2-7。

表5.2-6                    TSP监测数据统计结果             单位：mg/m3

| 监测点位 | 日均值浓度范围 | 检出率（%） | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 0.044~0.135 | 100 | 0 | - |
| 碾盘村 | 0.05~0.094 | 100 | 0 | - |
| 标准 | 日均0.30（GB3095-2012二级） |

注：L表示未检出，下同

表5.2-7                  NMHC监测数据统计结果           单位：mg/m3

| 监测点位 | 小时均值浓度范围 | 检出率（%） | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 0.24~0.44 | 100 | 0 | - |
| 碾盘村 | 0.23~0.34 | 100 | 0 | - |
| 标准 | 折算小时均值：1.2 参考《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D |

③环境空气质量现状评价

由监测结果可以看出：

总悬浮颗粒物（TSP）：日均浓度范围0.044~0.135mg/m3，2个点位日均浓度均未超标。

非甲烷总烃（NMHC）：2个点位小时均值浓度范围0.23~0.44mg/m3，均未超标。

综上数据表明，项目所在区域TSP、NMHC现状质量良好，分别满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D折算标准限值。

5.2.2地表水环境质量现状

本项目地表水环境质量引用《抚顺市环境质量报告书2018》中东洲河水质数据，详情见表5.2-8。

表5.2-8                      东洲河水质数据                单位：mg/L

| 监测因子 | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值mg/L | 28.3 | 4.5 | 9.02 | 0.133 | 0.10 | 0.0056 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.01 |

根据引用数据可以看出，东洲河监测断面除氨氮以外各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，氨氮超标可能因沿河村庄生活污水排放有关。

图5.2-1   本项目监测点位图

### 5.2.3地下水环境质量现状

根据建设单位提供信息，本项目钻探深度范围内未揭露明显地下水。本次评价地下水环境质量现状调查与评价部分引用《抚顺伊科思新材料有限公司异戊橡胶装置节能改造及产品结构优化项目环境影响报告书》环评期间地下水监测数据。包括高新水务（1个）、华科（1个）、两家村（1个）、和张甸街千户村（1个）设置4个监测点位，监测时间2017年12月28日，引用数据符合相关导则的要求。

此外，本次环评补充监测南两家子村和抚顺石化腈纶厂区2个点位，监测时间为2019年8月1日。

#### 5.2.3.1地下水环境质量现状监测

（1）监测时间及监测点位

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)要求，二级评价应至少设置5个水质点。

本项目充分利用项目区域周边的现有民井或企业自用井，其中4个水质监测点引用《抚顺伊科思新材料有限公司异戊橡胶装置节能改造及产品结构优化项目环境影响报告书》环评期间地下水监测数据；2个水质监测点为本次补充监测。监测点位布设见表5.2-9及图5.2-1。

表5.2-9               地下水环境质量现状监测布点一览表

| 编号 | 地点 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南两家子村 | 124°04′29.99″E，41°49′16.52″N |
| 2 | 抚顺石化腈纶厂区 | 124°02′48.03″E，41°48′31.51″N |
| 3 | 高新水务 | 124°02′52.02″E，41°48′53.22″N |
| 4 | 华科 | 124°03′08.04″E，41°48′56.49″N |
| 5 | 两家村 | 124°03′35.91″E，41°48′49.35″N |
| 6 | 张甸街千户村 | 124°02′39.18″E，41°49′13.78″N |

（2）监测因子

监测因子为：K+、Ca2+、Na+、Mg2+、碳酸氢根、碳酸根、氯离子、硫酸根、pH、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、氰化物、氟化物、石油类，计16个水质因子。

（3）监测方法

表5.2-10          地下水环境质量现状监测项目及分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 方法依据 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | - |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 3 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01 |
| 4 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB 7484-1987 | 0.05 |
| 5 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 |
| 6 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 |
| 7 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 8 | 耗氧量 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-1989 | 0.5 |
| 9 | Na+ | 离子色谱法 | GB/T5750.6-2006(22.2) | 0.015 |
| 10 | K+ | 离子色谱法 | GB/T5750.6-2006(22.2) | 0.040 |
| 11 | Ca2+ | 离子色谱法 | GB/T5750.6-2006(22.2) | 0.425 |
| 12 | Mg2+ | 离子色谱法 | GB/T5750.6-2006(22.2) | 0.300 |
| 13 | CO32- | 酸碱度指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 14 | HCO3- | 酸碱度指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 15 | SO42- | 离子色谱法 | GB/T5750.6-2006(1.2) | 0.188 |
| 16 | Cl- | 硝酸银容量法 | GB/T5750.6-2006(2.1) | 1.0 |

（4）监测频率

引用数据地下水监测时间为2017年12月28日；监测1天，采样1次。

补充监测时间为2019年8月1日；监测1天，采样1次。

（5）监测结果

监测结果详见表5.2-11。

表5.2-11              地下水环境质量现状监测结果            单位：mg/L

| 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 南两家子村 | 抚顺石化腈纶厂区 | 高新水务 | 华科 | 两家村 | 张甸街千户村 |
| pH值（无量纲） | 7.02 | 7.00 | 7.65 | 7.21 | 7.31 | 7.34 |
| 氨氮 | 0.103 | 0.156 | 0.181 | 0.118 | 0.175 | 0.150 |
| 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 氟化物 | 0.19 | 0.19 | 0.98 | 0.52 | 0.43 | 0.59 |
| 氰化物 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 硫化物 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 |
| 挥发酚 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0017 |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.98 | 2.43 | 2.47 | 2.39 | 2.47 |
| 钾 | 2.80 | 2.98 | 13.2 | 2.96 | 2.73 | 1.39 |
| 钠 | 9.19 | 9.44 | 242 | 108 | 41.6 | 38.7 |
| 钙 | 29.8 | 31.0 | 316 | 132 | 87.9 | 135 |
| 镁 | 7.11 | 7.54 | 52.5 | 26.1 | 23.7 | 38.8 |
| SO42- | 35.7 | 32.2 | 928 | 216 | 120 | 330 |
| Cl- | 11.1 | 10.8 | 297 | 144 | 46 | 124 |
| CO32- | ＜5 | ＜5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 85.94 | 89.01 | 206.18 | 212.89 | 211.67 | 201.3 |

#### 5.2.3.2评价标准及方法

（1）评价标准

本次评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准进行现状评价。石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

（2）评价方法

各监测项目采用单因子指数法进行评价。对于随浓度增大而污染程度增大的监测因子，其单因子指数计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—i污染物的单因子指数；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/L；

Si—i污染物的评价标准，mg/L。

对于浓度限于一定范围的评价因子，如pH，其标准指数按下式计算：

(pHCi≤7.0)

(pHCi＞7.0)

式中：pH—pH的标准指数；

pHci—pH的现状监测结果；

pHsd—pH采用标准的下限值；

pHsu—pH采用标准的上限值。

当Pi≤1时，符合标准；当Pi>1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。

（3）评价结果

由监测结果可以看出，引用和补充监测各项因子浓度均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准，石油类浓度符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

根据水质八大离子监测结果，本次评价选择水文地质学中常用的舒卡列夫分类方法对本区域地下水化学类型进行划分。本方法只反映大于25%毫克当量百分数的离子。经分析，各监测点的地下水类型为：

表5.2-12                    各监测点地下水化学类型

| 监测点位 | 地下水类型 |
| --- | --- |
| 南两家子村 | HCO3• SO4- Ca |
| 抚顺石化腈纶厂区 | HCO3• SO4- Ca |
| 高新水务 | SO4•Cl - Ca•Na |
| 华科 | SO4•Cl•HCO3 - Ca•Na |
| 两家村 | HCO3• SO4- Ca |
| 张甸街千户村 | SO4•Cl - Ca•Mg |

由表5.2-12可知，高新水务、华科以及千户村等地区的地下水以SO4•Cl（•HCO3）型水为主，表现出咸水特征；南两家子、腈纶厂区、两家村附近地下水以HCO3• SO4- Ca为主，表现出淡水特征。

图5.2-2    地下水监测点位图

5.2.4声环境质量现状

本次环评声环境质量现状引用抚顺齐隆委托沈阳恒光环境检测技术有限公司于2018年10月12日~13日进行的例行监测数据。

#### 5.2.4.1监测时间和频率

监测时间：2018年10月12日~13日

监测频率：监测2天，每天昼夜各1次

#### 5.2.4.2监测点位

共设置4个监测点位，分别为厂界东、厂界南、厂界西和厂界北，具体位置如图5.2-1所示。

#### 5.2.4.3监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中监测要求进行，测点的声压级以A声级计。用环境噪声自动监测仪监测，仪器动态特性为“快”响应，采样时间间隔不大于1s。测量应在无风无雨天气条件下进行，当风速大于3级时传声器应加防风罩，当风速大于5级时应停止测量。

#### 5.2.4.4分析仪器

NN-3型数字式噪声自动测量分析仪。

#### 5.2.4.5监测结果及评价

声环境质量现状监测结果，见表5.2-13。

表5.2-13                    厂界噪声监测结果表             单位：dB(A)

| 日期 | 点位 | 测量值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2018.10.12 | 厂界东侧 | 47.8 | 47 | 41.9 | 41.6 |
|  | 厂界南侧 | 46.9 | 46.5 | 41.0 | 40.8 |
|  | 厂界西侧 | 43.4 | 43.6 | 40.1 | 40.3 |
|  | 厂界北侧 | 54.7 | 54.6 | 44.7 | 44.4 |
| 2018.10.13 | 厂界东侧 | 49 | 48.4 | 42.1 | 41.5 |
|  | 厂界南侧 | 47.1 | 47.3 | 40.7 | 41.1 |
|  | 厂界西侧 | 43.8 | 44.1 | 39.9 | 40.2 |
|  | 厂界北侧 | 53.3 | 54 | 44.3 | 44.1 |
| GB12348-2008 3类标准限值 | 昼间65dB（A），夜间55dB（A） |

从环境噪声现状监测结果可以看出，厂界四周环境噪声现状较好，各监测点位噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

### 5.2.5土壤环境质量现状

#### 5.2.5.1监测项目

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯甲烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项基本因子，及石油烃（C10-C40），共46项。

#### 5.2.5.2监测点位

本次土壤环境质量现状调查在项目厂界内及厂界外可能受影响区域兼顾均布性和代表性设置3个表层样点和3个柱状样点，共6个点位，详见监测点位图5.2-1。

#### 5.2.5.3监测时间和频率

监测时间为 2019年 7月26日，监测 1 天，采样 1次。

#### 5.2.5.4监测方法

表5.2-14                      土壤监测分析方法

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 仪器名称及型号 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酚类化合物 | 4-氨基安替比林分光光度法 GB/T17098-1997 | 0.002mg/m³ | 可见分光光度计 T6新悦 |  |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg | 原子吸收分光光度计ICE3500 | 1次/天 检测1天 |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg | 原子吸收分光光度计ICE3500 |  |
| 六价铬 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2mg/kg | 原子吸收分光光度计ICE3500 |  |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 1mg/kg | 原子吸收分光光度计ICE3500 |  |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 | 5mg/kg | 原子吸收分光光度计ICE3500 |  |
| 总汞 | 原子荧光法 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg | 原子荧光光度计AFS-8220 |  |
| 总砷 | 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg | 原子荧光光度计AFS-8220 | 1次/天 检测1天 |
| 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.03mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 氯仿 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 氯甲烷 | 顶空气相色谱-质谱法 HJ736-2015 | 3µg/kg | 气质联用仪 TRACE1300/ ISQ QD |  |
| 1，1-二氯乙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，2-二氯乙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.01mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，1-二氯乙烯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.01mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.008mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 反-1，2-二氯乙烯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 二氯甲烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，2-二氯丙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.008mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 | 1次/天 检测1天 |
| 四氯乙烯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 三氯乙烯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.009mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 氯乙烯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.01mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 氯苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.005mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，2-二氯苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 1，4-二氯苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.008mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 乙苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.006mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 苯乙烯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 | 1次/天 检测1天 |
| 甲苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.006mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.009mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 邻二甲苯 | 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.02mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 2-氯苯酚 （2-氯酚） | 气相色谱法 HJ 703-2014 | 0.04mg/kg | 气相色谱仪 TRACE1300 |  |
| 苯并[a]蒽 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 4µg/kg | 液相色谱仪 U3000 |  |
| 苯并[a]芘 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 5µg/kg | 液相色谱仪 U3000 |  |
| 苯并[b]荧蒽 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 5µg/kg | 液相色谱仪 U3000 |  |
| 苯并[k]荧蒽 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 5µg/kg | 液相色谱仪 U3000 |  |
| 䓛 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 3µg/kg | 液相色谱仪 U3000 |  |
| 二苯并[a， h]蒽 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 5µg/kg | 液相色谱仪 U3000 |  |
| 茚并[1，2，3-cd]芘 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 4µg/kg | 液相色谱仪 U3000 |  |
| 萘 | 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | 3µg/kg | 液相色谱仪 U3000 | 1次/天 检测1天 |
| 氰化物 | 分光光度法 HJ 745-2015 | 0.04mg/kg | 可见分光光度计 T6新悦 |  |
| 总石油烃 | 红外光度法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》 国家环保总局（2006）(4-5) | / | 红外分光测油仪 OIL460 |  |

#### 5.2.5.5监测结果

土壤质量现状监测统计结果见表5.2-15~16。

表5.2-15                              检测结果               单位：mg/kg

| 检测项目 | 采样深度 | 检测日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#柱状点 | 2#柱状点 | 3#柱状点 | 4#表层点 |
| 砷 (mg/kg) | 0-20cm | 7月26日 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
|  | 20-70cm |  | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | — |
| 六价铬 (mg/kg) | 0-20cm |  | 3.55 | 3.58 | 2.38 | 3.32 |
|  | 20-70cm |  | 4.58 | 3.10 | 3.04 | — |
|  | 70-120cm |  | 4.21 | 4.30 | 2.84 | — |
| 铜 (mg/kg) | 0-20cm |  | 30.8 | 29.7 | 29.3 | 28.4 |
|  | 20-70cm |  | 30.1 | 29.3 | 29.3 | — |
|  | 70-120cm |  | 29.5 | 29.0 | 29.2 | — |
| 汞 (mg/kg) | 0-20cm |  | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
|  | 20-70cm |  | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | — |
| 镍 (mg/kg) | 0-20cm |  | 23.6 | 19.4 | 19.8 | 36.0 |
|  | 20-70cm |  | 20.9 | 17.6 | 36.3 | — |
|  | 70-120cm |  | 20.9 | 20.1 | 37.7 | — |
| 铅 (mg/kg) | 0-20cm |  | 50.8 | 52.5 | 57.2 | 51.5 |
|  | 20-70cm |  | 46.8 | 50.9 | 57.2 | — |
|  | 70-120cm |  | 50.4 | 56.9 | 54.0 | — |
| 镉 (mg/kg) | 0-20cm |  | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
|  | 20-70cm |  | 0.38 | 0.36 | 0.37 | — |
|  | 70-120cm |  | 0.38 | 0.38 | 0.36 | — |
| 石油烃总量 (mg/kg) | 0-20cm |  | 79.510 | 87.944 | 82.541 | 75.105 |
|  | 20-70cm |  | 66.472 | 70.601 | 67.887 | — |
|  | 70-120cm |  | 55.487 | 64.022 | 64.670 | — |
| 四氯化碳(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
| 氯仿 (μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | — |
| 氯甲烷 (μg/kg) | 0-20cm |  | 1.6 | 1.6 | ＜1.0 | ＜1.0 |
|  | 20-70cm |  | 3.6 | ＜1.0 | ＜1.0 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | — |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 0-20cm | 7月26日 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | — |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | — |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 0-20cm |  | 2.1 | 2.3 | 1.5 | ＜1.5 |
|  | 20-70cm |  | 5.3 | ＜1.5 | ＜1.5 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.5 | 2.5 | ＜1.5 | — |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | — |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | 1.5 | ＜1.2 | 1.3 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | 2.3 | 1.7 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | 2.5 | ＜1.2 | — |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 0-20cm |  | 13.8 | 5.1 | 17.0 | 20.8 |
|  | 20-70cm |  | 25.8 | 13.5 | 10.2 | — |
|  | 70-120cm |  | 4.1 | 24.2 | 10.7 | — |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0-20cm |  | 14.1 | 6.2 | 11.7 | 4.3 |
|  | 20-70cm |  | 19.3 | 10.2 | 9.0 | — |
|  | 70-120cm |  | 4.8 | 18.2 | 1.3 | — |
| 氯乙烯 (μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | — |
| 苯 (μg/kg) | 0-20cm | 7月26日 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | — |
| 氯苯 (μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | — |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | — |
| 乙苯 (μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 苯乙烯 (μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | — |
| 甲苯 (μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | — |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
|  | 20-70cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | — |
| 苯并[a]蒽(μg/kg) | 0-20cm |  | 14.5 | 14.8 | ＜4 | ＜4 |
|  | 20-70cm |  | 11.7 | 7.82 | ＜4 | — |
|  | 70-120cm |  | 12.4 | ＜4 | ＜4 | — |
| 苯并[a]芘(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
|  | 20-70cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
| 苯并[b]荧蒽(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
|  | 20-70cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
| 苯并[k]荧蒽(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 72.4 |
|  | 20-70cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
| 䓛 (μg/kg) | 0-20cm | 7月26日 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 |
|  | 20-70cm |  | ＜3 | ＜3 | ＜3 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜3 | 23.8 | ＜3 | — |
| 二苯并[a,h]蒽(μg/kg) | 0-20cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
|  | 20-70cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | — |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(μg/kg) | 0-20cm |  | 11.1 | ＜4 | ＜4 | ＜4 |
|  | 20-70cm |  | ＜4 | ＜4 | ＜4 | — |
|  | 70-120cm |  | 10.7 | ＜4 | ＜4 | — |
| 萘 (μg/kg) | 0-20cm |  | 64.6 | ＜3 | ＜3 | ＜3 |
|  | 20-70cm |  | ＜3 | ＜3 | ＜3 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜3 | 12.1 | ＜3 | — |
| 2-氯酚 (mg/kg) | 0-20cm |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  | 20-70cm |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | — |
|  | 70-120cm |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | — |
| 硝基苯※(mg/kg) | 0-20cm |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20-70cm |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  | 70-120cm |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
| 苯胺※ (mg/kg) | 0-20cm |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20-70cm |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  | 70-120cm |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |

# 注：硝基苯※、苯胺※检测数据引自辽宁标普检测技术有限公司，报告编号《标普检字(2019)第615号》。

表5.2-16                          检测结果                  单位：μg/kg

| 检测点位 | 检测项目 | 检测日期 | 采样深度 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#表层点 | 石油烃总量 | 7月26日 | 0-20cm | 89.251 |
| 6#表层点 |  |  |  | 71.642 |

根据监测结果可以看出，本项目土壤各项指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600－2018）中第二类用地筛选值要求，项目所在区域的土壤环境质量较好。

# 6环境影响预测及评价

## 6.1施工期环境影响预测与评价

### 6.1.1施工期废气影响预测与评价

本项目为技改项目，主要的建设内容为少量厂房构建、设备安装，土建施工量相对较小，整个施工期间的挖方填方量基本平衡，无弃方产生，故无需外用土方。项目建设期间主要污染影响为废气、废水、噪声和固废。施工期为240天，高峰期施工人员约为30人。

施工废气主要为扬尘、施工机械尾气。

（1）扬尘

施工期扬尘源产生过程主要是厂房和框架建设等施工过程，主要污染物是TSP。

在施工过程中扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，施工扬尘主要来自于：

①场地平整土地、土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘。

②建筑材料（水泥、白灰、砂子）等运输、装卸、堆放、挖料过程造成的扬尘。

③各种施工车辆行驶往来造成的扬尘。

④施工垃圾堆放、清运过程造成的扬尘。

根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料，在一般气象，平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点的2.0~2.5倍，建筑工地扬尘的影响范围其下风向侧为200m。因此，施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。本工程主要在夏季施工，根据抚顺市的气象资料，该阶段内主导风向为西南风，施工产生的扬尘主要影响本项目厂区范围内。

本项目在施工期应遵照建设部的“六个百分百”有关规定，施工地四周设置标准围挡，施工场地每天定期洒水，防止扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。在施工期加强管理，在有风天气做好防护措施，可将施工扬尘对环境的影响降至最低。

（2）施工机械尾气影响分析

施工现场机械设备尾气及车辆尾气主要对施工场地有一定影响，对于进入场地的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、HC、NOx。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。

因此，在施工过程中施工方应保证施工机械及车辆运行状态的良好。在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物质浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，主体建筑物施工结束后，施工机械即停止运转，因此施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。

### 6.1.2施工期废水环境影响预测与评价

施工废水主要来自于施工过程中少量施工废水以及施工人员产生的生活污水，排放的污染物主要为COD和SS。

### 施工废水主要为清洗设备和搅拌设备产生的含泥浆废水，主要污染物为SS，一般产生在基础施工阶段，产生量较小，因此在施工现场设一座容积为5m3临时沉淀池，施工废水沉淀后用于施工现场洒水抑尘。施工期生活污水最大排放量为216t，依托项目现有办公楼内卫生间，经过化粪池处理后排入厂区内污水处理站，最后进入东泽污水处理厂。

### 另外，施工期场地平整、挖基础产生的裸露地表、回填土产生的大量疏松土，在雨季如果运输和堆放过程中管理不当会造成水土流失及地表雨水径流污染，同时大量泥沙流入雨水管网会造成管网阻塞。因此该采用苫布苫盖土堆，同时挖方应及时回填夯实，加强管理。

### 因此施工期废水不会对周围环境产生影响。

### 6.1.3施工期噪声环境影响预测与评价

施工期噪声源主要为施工机械运行及作业产生的噪声和车辆运输产生的噪声。在施工过程中，噪声源主要为挖掘机、搅拌机、水泵和吊车等机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内对其周围将产生一定影响。但这些影响是暂时的，在施工结束后其也自然消失，同时这些影响通过管理措施可得到有效控制。

根据项目施工期设备噪声源强，建设施工期主要影响范围详见表6.1-1。

表6.1-1             施工阶段各设备所需的最小衰减距离      单位：dB（A）

| 项目阶段 | 施工场界噪声标准 | 主要 噪声源 | 近场声级 | 所需的最小衰减距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 施工期 | 70 | 55 | 挖掘机 | 85 | 6 | 31 |
|  |  |  | 搅拌机 | 80 | 4 | 30 |
|  |  |  | 吊车 | 75 | 2 | 10 |
|  |  |  | 电锯 | 100 | 30 | 110 |
|  |  |  | 水泵 | 75 | 2 | 10 |

由表6.1-1可以看出，施工阶段昼间主要影响范围为30m内，夜间主要影响范围在110m内。对比达标要求和场地大小分析，施工期夜间场地噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工场地200m范围内无声环境敏感目标，故施工噪声对周围环境影响较小。

本项目位于声环境3类功能区，为了减少对周围企业工厂的影响，应采取以下措施：

建设单位应选用低噪声的施工机械，在施工现场高噪声设备四周设置围挡阻挡噪声的传播，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。车辆进出工地时减速慢行，禁止鸣笛。高噪声施工阶段尽量选择在白天居民上班时间进行。禁止夜间（22:00～6:00）施工。

采取以上措施后，施工期噪声对周围声环境影响较小。

### 6.1.4施工期固体废弃物环境影响预测与评价

本项目施工期固体废物为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。

施工期生活垃圾与厂区内员工生活垃圾一同交由市政部门处理，不会对周围环境产生影响。

施工期的建筑垃圾要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，并送往城市建筑垃圾处置场处理。

## 6.2营运期环境影响预测与评价

### 6.2.1大气环境影响预测与评价

（1）评价基准年和预测模型选取

①评价基准年筛选

根据本次大气预测工作中所需的气象资料数据和区域环境空气质量现状数据的获取情况，选取2018年作为评价基准年，预测时段连续取1个完整日历年。具体筛选结果见本评价表6.2-1。

表6.2-1                     评价基准年筛选结果

| 资料名称 | 数据获取情况 | 评价基准年筛选 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气质量现状资料 | 2018年 | 2018年 |
| 气象资料 | 2018年 |  |

②预测模型

根据估算模型AerScreen计算结果，本项目环境空气评价等级为一级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据HJ2.2-2018推荐的进一步预测模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有Calpuff、Aermod和ADMS。本项目拟采用Aermod模型进行预测。

根据抚顺市气象站2018年的气象统计结果，评价基准年（2018年）内出现风速≤0.5m/s的持续时间为15h，未超过72h。本项目周边3.0km范围内不存在大型水体，不涉及岸边熏烟，因此不需要采用Calpuff模型进行进一步预测。

Aermod是稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、线源、面源、体源等排放出的污染物在短期（1h平均、24h平均）和长期（年平均）的浓度场分布，并适用于农村或城市地区、简单或复杂地形的局地尺度（≤50km）范围内的环境空气质量预测。因此，本次评价采用导则推荐的Aermod模型进行大气环境影响预测计算，Aermod计算版本号18081。本次计算过程按保守进行，不考虑建筑物下洗、不考虑颗粒物干湿沉降和化学转化。

（2）预测因子和范围

①预测因子

根据导则要求，大气预测选取有环境空气质量标准的因子作为预测因子，结合本项目工程分析结果，确定本次大气环境影响评价的预测因子为SO2、NOX、PM10、TSP和非甲烷总烃。

②预测范围

计算拟建项目环境空气影响评价范围时，取东西向为X坐标轴，南北向为Y坐标轴，具体以厂界西北角为中心，边长为10km(东西向)×10km(南北向)的矩形范围。

图6.2-1项目预测范围基本信息图

（3）预测模型基准参数选取

①气象数据

本次预测所采用的气象数据主要为地面气象数据和高空气象数据两种：

- 地面常规气象数据

根据HJ2.2-2018要求，本项目采用抚顺市2018年全年每天24小时的地面气象数据，气象因子包括风向、风速、总云量、低云量和干球温度。抚顺气象站位于项目东北侧79km，站台编号为54351，站点经纬度为北纬41.92°、东经124.08°。

- 高空气象数据

本项目高空气象数据采用中尺度气象数值模式WRF模拟生成，网格分辨率为27km×27km，全国共划分为22477个网格，使用2018年NCEP再分析资料作为WRF模式边界场和初始场，地形数据和下垫面土地利用数据分别采用USGS数据和MODIS更新数据。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。站台编号为54351，站点经纬度为北纬41.92°、东经124.08°。

②地形数据

本次评价区域地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）的90m分辨率地形数据，数据来源http：//srtm.csi.cgiar.org，地形数据范围为Srtm61-04，覆盖范围为11km×11km。经AERMAP处理后得到接收网格上各点的实际地理高程、有效高度；所需各计算点的实际地理高程、有效高度及各污染源点的实际高程数据，AERMAP版本号18081。本项目预测范围内地形见图6.2-2。

图6.2-2  项目大气评价范围区域地形等值线示意图(单位：m)

③地表参数

- 区域湿度条件

根据中国干湿地区划分图，本项目所在区域属于潮湿区域，潮湿气候。

- 土地利用类型

拟建项目厂址地理坐标为：东经124°03'15.30"，北纬41°48'28.04"，项目周边3km范围的土地利用类型按2个区域划分，其中扇区（0°~270°）范围内土地类型为针叶林地，扇区（270°~360°）范围内土地类型为城市，模式计算选用的参数见下表。

表6.2-2                  项目周边3km范围内地面特征参数

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-270 | 冬季(12,1,2月) | 0.34 | 0.3 | 1.3 |
| 2 | 0-270 | 春季(3,4,5月) | 0.12 | 0.3 | 1.3 |
| 3 | 0-270 | 夏季(6,7,8月) | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 4 | 0-270 | 秋季(9,10,11月) | 0.12 | 0.3 | 1.3 |
| 5 | 270-360 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 0.5 | 1 |
| 6 | 270-360 | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 7 | 270-360 | 夏季(6,7,8月) | 0.16 | 1 | 1 |
| 8 | 270-360 | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 1 | 1 |

④预测网格和计算点

- 预测网格设置

本次预测范围以拟建项目为中心，边长为10km×10km的矩形范围。预测网格点间距采用等间距进行设置，网格间距为100m，具体设置方法见表6.2-3。

表6.2-3                     预测范围内网格点设置方法

| 预测网格方法 | 直角坐标网格 |
| --- | --- |
| 预测网格点网格距 | 距离源中心≤5000m | 100m |

- 计算点

选择环境空气敏感区中的环境空气保护目标为计算点，各计算点坐标及与本工程的相对位置见表6.2-4。

表6.2-4           预测范围内各环境保护目标与项目厂址的相对位置

| 序号 | 环境保护目标名称 | 与（0,0）相对位置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 南两家子 | 1380 | 300 |
| 2 | 新农村 | 1500 | 1200 |
| 3 | 五味村 | 2042 | 0 |
| 4 | 碾盘村 | -1500 | -120 |
| 5 | 台沟村 | -2000 | -2000 |
| 6 | 萝卜坎村 | -1000 | -1250 |
| 7 | 碾盘区医院 | -2200 | -510 |
| 8 | 萝卜坎小学 | -950 | -1950 |

⑤预测叠加浓度选取

根据2018年抚顺市环境空气质量的报告，2018年1-12月，抚顺市二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）3项空气污染物年均值均达到国家《环境空气质量标准》二级标准；细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值和臭氧（O3）8小时日均值未达到国家《环境空气质量标准》二级标准，故项目所在区域为不达标区。

根据HJ2.2-2018的相关要求：对于位于环境空气质量不达标区的项目，在进行环境空气保护目标和网格点的环境影响分析时，由于区域无达标规划，因此本次评价进行区域PM10环境质量的整体变化情况评价。其他基本因子需叠加2018年全年例行监测数据，特征因子叠加补充监测中短期大气环境质量背景浓度。本次评价收集了抚顺市例行监测站2018年全年例行监测数据，因此本次预测SO2、NOX、PM10基本污染物环境保护目标处和网格点计算新增源贡献浓度后与监测站点2018年监测值的叠加值。特征污染物TSP和非甲烷总烃叠加补充监测值。

⑥预测方案和源强

- 预测方案

根据达标区判定结果，本项目属于不达标区的评价项目，因此主要进行不达标区的评价，项目评价范围没有“以新带老”污染源和其他在建、拟建污染源，根据HJ2.2-2018要求，确定本次评价预测内容和评价要求见表6.2-5。

表6.2-5                         预测内容和评价要求

| 评价对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区项目 | 新增源 | 正常排放 | SO2、NOX、PM10、NMHC、TSP | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增源 | 正常排放 | SO2、NOX、PM10、NMHC、TSP | 短期浓度 长期浓度 | 短期浓度达标情况，评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增源 | 非正常排放 | PM10、NMHC | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增源+项目全厂现有污染源 | 正常排放 | SO2、NOX、PM10、NMHC、TSP | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

- 污染源排放清单

根据源强分析结果，本项目正常工况下项目新增源排放参数见表6.2-6~7，非正常排放情况下排放参数见表6.2-8。

表6.2-6                 项目正常排放点源参数一览表

| 序号 | 污染源名称 | 排气筒基底坐标 | 排气筒 | 排气筒 | 烟气 | 烟气 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （X，Y） [m,m] | 高度[m] | 内径[m] | 温度[℃] | 流速m/s | SO2 | NOX | PM10 | NMHC |
| 1 | G1 | 124.056096，41.808357 | 26 | 0.9 | 350 | 8.74 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | / |
| 2 | G3 | 124.054076，41.807815 | 30 | 0.6 | 25 | 9.83 | / | / | / | 0.027 |
| 3 | G4 | 124.054113，41.807739 | 30 | 0.6 | 25 | 8.85 | / | / | 0.18 | / |

表6.2-7                      项目面源参数一览表

| 编 号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向 夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC | TSP |
| 1 | 装置区 |  |  | 137 | 35.0 | 14.5 | -155.57 | 18 | 8000 | / | 0.1012 | 0.2 |
| 2 | 储罐区 |  |  | 133 | 126.0 | 42.0 | -159.03 | 10 | 8000 | / | 0.0036 | / |

表6.2-8                  项目非正常排放源参数一览表

| 序号 | 污染源名称 | 排气筒基底坐标 | 排气筒 | 排气筒 | 烟气 | 烟气 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （X，Y） [m,m] | 高度[m] | 内径[m] | 温度[℃] | 流速m/s | NMHC | PM10 |
| 1 | G3 | 124.054076，41.807815 | 30 | 0.6 | 25 | 9.83 | 0.9 | / |
| 2 | G4 | 124.054113，41.807739 | 30 | 0.6 | 25 | 8.85 | / | 1.8 |

#### 6.2.1.3 预测结果

（1）正常排放预测结果与分析

根据预测结6.2-9~6.2-13。各污染物的短期和长期浓度贡献值分布图分别见图6.2-3~6.2-13。

表6.2-9                 本项目SO2贡献质量浓度预测结果

| 关心点 | 小时浓度最大值 | 98%保证率日均浓度最大值 | 年均浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 6.03E-02 | 0.01 | 18110716 | 7.08E-03 | 0 | 180407 | 9.40E-04 | 0 |
| 新农村 | 4.90E-02 | 0.01 | 18062621 | 5.57E-03 | 0 | 180407 | 6.40E-04 | 0 |
| 五味村 | 4.95E-02 | 0.01 | 18050624 | 7.37E-03 | 0 | 180211 | 6.70E-04 | 0 |
| 碾盘村 | 4.75E-02 | 0.01 | 18010709 | 3.38E-03 | 0 | 180820 | 4.90E-04 | 0 |
| 台沟村 | 4.78E-02 | 0.01 | 18072702 | 9.87E-03 | 0.01 | 180919 | 1.86E-03 | 0 |
| 萝卜坎村 | 5.47E-02 | 0.01 | 18073005 | 1.42E-02 | 0.01 | 181017 | 3.62E-03 | 0.01 |
| 碾盘区医院 | 4.89E-02 | 0.01 | 18082024 | 5.40E-03 | 0 | 181215 | 5.60E-04 | 0 |
| 萝卜坎小学 | 6.54E-02 | 0.01 | 18081006 | 1.95E-02 | 0.01 | 181017 | 4.36E-03 | 0.01 |
| 区域最大值 | 8.59E-01 | 0.17 | 18061604 | 5.23E-02 | 0.03 | 180318 | 1.03E-02 | 0.02 |

表6.2-10            本项目预测网格和关心点的NOX最大贡献浓度

| 关心点 | 小时浓度最大值 | 98%保证率日均浓度最大值 | 年均浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 2.86E-01 | 0.11 | 18110716 | 3.36E-02 | 0.03 | 180407 | 4.45E-03 | 0.01 |
| 新农村 | 2.33E-01 | 0.09 | 18062621 | 2.65E-02 | 0.03 | 180407 | 3.03E-03 | 0.01 |
| 五味村 | 2.35E-01 | 0.09 | 18050624 | 3.50E-02 | 0.04 | 180211 | 3.18E-03 | 0.01 |
| 碾盘村 | 2.26E-01 | 0.09 | 18010709 | 1.61E-02 | 0.02 | 180820 | 2.34E-03 | 0 |
| 台沟村 | 2.27E-04 | 0.09 | 18072702 | 4.69E-05 | 0.05 | 180919 | 8.83E-06 | 0.02 |
| 萝卜坎村 | 2.60E-04 | 0.10 | 18073005 | 6.74E-05 | 0.07 | 181017 | 1.72E-05 | 0.03 |
| 碾盘区医院 | 2.32E-04 | 0.09 | 18082024 | 2.57E-05 | 0.03 | 181215 | 2.65E-06 | 0.01 |
| 萝卜坎小学 | 3.10E-04 | 0.12 | 18081006 | 9.26E-05 | 0.09 | 181017 | 2.07E-05 | 0.04 |
| 区域最大值 | 4.08E-03 | 1.63 | 18061604 | 2.48E-04 | 0.25 | 180318 | 4.87E-05 | 0.10 |

表6.2-11            本项目预测网格和关心点的PM10最大贡献浓度

| 关心点 | 95%保证率日均浓度最大值 | 年均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 6.67E-02 | 0.04 | 180722 | 5.77E-03 | 0.01 |
| 新农村 | 5.34E-02 | 0.04 | 180722 | 4.25E-03 | 0.01 |
| 五味村 | 6.13E-02 | 0.04 | 180804 | 4.99E-03 | 0.01 |
| 碾盘村 | 3.98E-02 | 0.03 | 180711 | 4.67E-03 | 0.01 |
| 台沟村 | 1.08E-01 | 0.07 | 180831 | 1.92E-02 | 0.03 |
| 萝卜坎村 | 1.53E-01 | 0.10 | 180729 | 3.49E-02 | 0.05 |
| 碾盘区医院 | 5.95E-02 | 0.04 | 180811 | 6.54E-03 | 0.01 |
| 萝卜坎小学 | 1.32E-01 | 0.09 | 180729 | 3.93E-02 | 0.06 |
| 区域最大值 | 4.54E-01 | 0.30 | 180318 | 1.09E-01 | 0.16 |

表6.2-12       本项目预测网格和关心点的NMHC最大贡献浓度

| 关心点 | 小时浓度最大值 |
| --- | --- |
|  | 贡献值ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 |
| 南两家子 | 2.75E+00 | 0.23 | 18011109 |
| 新农村 | 1.77E+00 | 0.15 | 18070703 |
| 五味村 | 1.34E+00 | 0.11 | 18082521 |
| 碾盘村 | 1.71E+00 | 0.14 | 18012807 |
| 台沟村 | 1.26E+00 | 0.11 | 18052605 |
| 萝卜坎村 | 2.23E+00 | 0.19 | 18061502 |
| 碾盘区医院 | 1.82E+00 | 0.15 | 18031901 |
| 萝卜坎小学 | 2.50E+00 | 0.21 | 18101118 |
| 区域最大值 | 8.02E+00 | 0.67 | 18033105 |

表6.2-13            本项目预测网格和关心点的TSP最大贡献浓度

| 关心点 | 95%保证率日均浓度最大值 | 年均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 2.29E-01 | 0.08 | 180707 | 1.49E-02 | 0.01 |
| 新农村 | 1.51E-01 | 0.05 | 180707 | 1.02E-02 | 0.01 |
| 五味村 | 2.14E-01 | 0.07 | 180210 | 1.58E-02 | 0.01 |
| 碾盘村 | 3.40E-01 | 0.11 | 180128 | 2.32E-02 | 0.01 |
| 台沟村 | 2.35E-01 | 0.08 | 180121 | 4.41E-02 | 0.02 |
| 萝卜坎村 | 5.66E-01 | 0.19 | 180125 | 1.17E-01 | 0.06 |
| 碾盘区医院 | 3.33E-01 | 0.11 | 180128 | 2.74E-02 | 0.01 |
| 萝卜坎小学 | 6.36E-01 | 0.21 | 180125 | 1.58E-01 | 0.08 |
| 区域最大值 | 1.38E+00 | 0.46 | 180407 | 2.34E-01 | 0.12 |

图6.2-3  SO2 1小时98%保证率最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-4  SO2日均浓度98%保证率最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-5  SO2年均浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-6  NOX 1小时浓度98%最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-7  NOX 日均浓度98%保证率最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-8   NOX年均浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-9  PM10日均浓度95%保证率最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-10   PM10年均浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-11 NMHC小时浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-12   TSP日均浓度95%最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-13   TSP年均浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

（2）非正常排放预测结果与分析

根据预测结果见表6.2-14。

表6.2-14        项目非正常工况预测网格和关心点的污染物最大浓度

| 关心点 | NMHC小时浓度最大值 | PM10日均浓度最大值 | PM10年均浓度最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 4.69E+00 | 0.39 | 6.04E-01 | 0.4 | 5.21E-02 | 0.07 |
| 新农村 | 3.53E+00 | 0.29 | 4.82E-01 | 0.32 | 3.83E-02 | 0.05 |
| 五味村 | 4.55E+00 | 0.38 | 5.48E-01 | 0.37 | 4.49E-02 | 0.06 |
| 碾盘村 | 3.78E+00 | 0.31 | 3.55E-01 | 0.24 | 4.23E-02 | 0.06 |
| 台沟村 | 3.49E+00 | 0.29 | 9.81E-01 | 0.65 | 1.74E-01 | 0.25 |
| 萝卜坎村 | 4.83E+00 | 0.40 | 1.39E+00 | 0.92 | 3.12E-01 | 0.45 |
| 碾盘区医院 | 5.01E+00 | 0.42 | 5.33E-01 | 0.36 | 5.94E-02 | 0.08 |
| 萝卜坎小学 | 4.77E+00 | 0.40 | 1.21E+00 | 0.81 | 3.53E-01 | 0.50 |
| 区域最大值 | 2.66E+01 | 2.22 | 4.09E+00 | 2.73 | 9.93E-01 | 1.42 |

根据表6.2-14预测结果看出，非正常工况排放的废气污染物对敏感点和网格日均最大贡献浓度明显增加，在废气处理设施失效情况下，项目排放的大气污染物对周围的大气环境影响较大。

图6.2-14  NMHC非正常排放小时浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-15   PM10非正常排放日均浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

图6.2-16   PM10非正常排放年均浓度最大贡献浓度分布图（单位：mg/m3）

（3）叠加背景浓度后预测结果

项目位于不达标区域，其中与项目关相的超标因子为PM10，项目对除PM10以外的SO2、NOX、NMHC、TSP叠加浓度计算方公式如下：

C叠加＝C新增＋C现状

式中：C叠加—预测点叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度，ug/m3；

C新增—本项目新增污染源对预测点的贡献浓度，ug/m3；

C现状—预测点环境质量现状浓度；

本次预测NMHC仅对小时浓度叠加，SO2、NOX、TSP均预测日均值叠加和年均值叠加。背景值叠加最大浓度值见表6.2-15~6.2-17。

表6.2-15             项目运营后在关心点的SO2叠加最大浓度

| 关心点 | SO2日均值叠加最大浓度 | 年均值叠加最大浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测值 ug/m3 | 占标率% | 预测值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 63.00153 | 42 | 21.30231 | 35.5 |
| 新农村 | 63.00112 | 42 | 21.30201 | 35.5 |
| 五味村 | 63.00025 | 42 | 21.30204 | 35.5 |
| 碾盘村 | 63.00006 | 42 | 21.30186 | 35.5 |
| 台沟村 | 63.00009 | 42 | 21.30323 | 35.51 |
| 萝卜坎村 | 63.00026 | 42 | 21.30499 | 35.51 |
| 碾盘区医院 | 63.00005 | 42 | 21.30193 | 35.5 |
| 萝卜坎小学 | 63.00011 | 42 | 21.30573 | 35.51 |
| 区域最大值 | 63.00792 | 42.01 | 21.31162 | 35.52 |

表6.2-16             项目运营后在关心点的NOX叠加最大浓度

| 关心点 | NOX日均值叠加最大浓度 | NOX年均值叠加最大浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测值 ug/m3 | 占标率% | 预测值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 65.00172 | 65 | 25.91952 | 51.84 |
| 新农村 | 65.00137 | 65 | 25.91810 | 51.84 |
| 五味村 | 65.01154 | 65.01 | 25.91825 | 51.84 |
| 碾盘村 | 65.00064 | 65 | 25.91741 | 51.83 |
| 台沟村 | 65.00442 | 65 | 25.92390 | 51.85 |
| 萝卜坎村 | 65.04715 | 65.05 | 25.93228 | 51.86 |
| 碾盘区医院 | 65.00051 | 65 | 25.91772 | 51.84 |
| 萝卜坎小学 | 65.03432 | 65.03 | 25.93579 | 51.87 |
| 区域最大值 | 65.05954 | 65.06 | 25.96375 | 51.93 |

表6.2-17     项目运营后在关心点的NMHC、TSP年均叠加最大浓度

| 关心点 | NMHC年均值叠加最大浓度 | TSP日均值叠加最大浓度 | TSP年均值叠加最大浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值 ug/m3 | 占标率% | 预测值 ug/m3 | 占标率% | 预测值 ug/m3 | 占标率% |
| 南两家子 | 392.75020 | 32.73 | 114.72940 | 38.24 | 94.65779 | 47.33 |
| 新农村 | 391.76670 | 32.65 | 114.65120 | 38.22 | 94.65309 | 47.33 |
| 五味村 | 391.33870 | 32.61 | 114.71450 | 38.24 | 94.65866 | 47.33 |
| 碾盘村 | 391.70890 | 32.64 | 114.83950 | 38.28 | 94.66602 | 47.33 |
| 台沟村 | 391.26100 | 32.61 | 114.73530 | 38.25 | 94.68692 | 47.34 |
| 萝卜坎村 | 392.22620 | 32.69 | 115.06640 | 38.36 | 94.75987 | 47.38 |
| 碾盘区医院 | 391.81710 | 32.65 | 114.83320 | 38.28 | 94.67024 | 47.34 |
| 萝卜坎小学 | 392.50430 | 32.71 | 115.13560 | 38.38 | 94.80067 | 47.4 |
| 区域最大值 | 398.02350 | 33.17 | 115.87850 | 38.63 | 94.87671 | 47.44 |

图6.2-17  SO2日均值叠加最大浓度等值线分布图(单位：ug/m3)

图6.2-18  SO2年均值叠加最大浓度等值线分布图(单位：ug/m3)

图6.2-19  NOX日均值叠加最大浓度等值线分布图(单位：ug/m3)

图6.2-20  NOX年均值叠加最大浓度值线分布图(单位：ug/m3)

图6.2-21  NMHC小时值叠加最大浓度等值线分布图(单位：ug/m3)

图6.2-22  TSP日时值叠加最大浓度等值线分布图(单位：ug/m3)

图6.2-23   TSP年时值叠加最大浓度等值线分布图(单位：ug/m3)

根据表6.2-15~6.2-17叠加预测结果看出，项目运营后NMHC在敏感点和网格最大点的小时均值叠加最大浓度值均不超过环境质量标准值；SO2、NOX、TSP在敏感点和网格最大点的日均和年均值叠加最大浓度均不超标，对周边环境影响较小。

（4） 项目区域环境质量变化评价

经资料调查，无法获取评价区达标年的区域污染源清单或预测浓度场，因此，对现状超标的PM10进行年平均质量浓度变化率k值进行计算。

计算公式如下：

式中：k—预测范围年平均质量浓度变化率，%，当k≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善；

(C本项目(a)—本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m3；

(C区域消减(a)—区域消减污染源对对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m3。

本项目所在区域通过实施《抚顺市打赢蓝天保卫战行动实施方案》等相关方案或措施后进行污染源消减以达到年度规划要求，项目实施区域消减后区域环境质量年均浓度变化分析见表6.2-18。

表6.2-18        项目实施区域消减后区域环境质量年均浓度变化分析

| 序号 | 污染物 | (C本项目(a)，ug/m3 | (C区域消减(a)，ug/m3 | 变化率k，% | 区域环境质量是否改善 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 0.0085 | 0.0968 | -91.21 | 得到改善 |

（5） 大气环境防护距离确定

根据AERMOD模式系统在2018基准年对项目大气污染源模拟结果，项目建成后污染源SO2、NOX、PM10、NMHC、TSP在厂界外小时浓度贡献值均不超过环境质量浓度限值，均无超标点，因此，本项目不需设置大气防护距离。

（6）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对非甲烷总烃、颗粒物的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；根据工业企业所在地区五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取。

表6.2-19                    卫生防护距离计算表

| 污染物 | 装置区 | 储罐区 |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC | TSP | NMHC |
| Qc（kg/h） | 0.1012 | 0.2 | 0.0036 |
| Cm（mg/m3） | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
| S（m2） | 507 | 5292 |
| A | 350 | 350 | 350 |
| B | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| C | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| D | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生防护距离计算值 | 6.171 | 18.495 | 0.029 |
| 卫生防护距离（提级后）（m） | 50 | 50 | 50 |
| 本项目卫生防护距离 | 100 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991）的规定，无组织排放多种有害气体的QC/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。根据预测计算结果，确定本项目装置区卫生防护距离为100m(以车间边界算起)，储罐区卫生防护距离为50m(以储罐区边界算起)，项目卫生防护距离内无敏感目标，且防护距离小于抚顺高新区化工及精细化工园区1000m防护距离，符合要求。详情见卫生防护距离包络线图。

本评价要求：本项目卫生防护距离范围内，不得新建住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

图6.2-24   卫生防护距离包络线图

(7) 大气环境影响预测结论

① 项目建成后污染源正常排放下SO2的最大小时、日均浓度贡献值占标率为0.17%、0.03%，NOX的最大小时、日均浓度贡献值占标率分别为1.63%、0.25%，PM10的最大日均贡献值占标率分别为0.3%。NMHC的最大小时浓度贡献值占标率为0.67%。TSP的最大日均浓度贡献值占标率为0.46%，满足导则提出的不达标区域建设项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。

②项目建成后污染源正常排放下SO2、NOX、PM10、TSP的年均浓度贡献最大值占标率分别为0.02%、0.10%、0.16%、0.12%，满足导则提出的不达标区域建设项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

③项目位于不达标区域，项目NMHC小时均值叠加最大浓度占标率分别为33.17%，SO2、NOX、TSP保证率日均叠加最大浓度占标率分别为42.01%、65.06%、38.63%，SO2、NOX、TSP年均叠加最大浓度占标率分别为35.52%、51.93%、47.44%。以上污染物均满足相应的环境质量标准。PM10背景值超标不进行背景叠加占标率计算，采用计算预测范围的年平均质量浓度变化率进行预测评价对环境的影响，其他因子叠加的最大浓度和贡献值相同或无年均环境空气质量标准不进行占标率计算。本项目所在区域通过实施《抚顺市打赢蓝天保卫战行动实施方案》等相关方案或措施进行污染源消，以达到以上规划要求，经计算预测范围的年平均质量浓度变化率kPM10=-91.21%，满足导则提出的不达标污染物在项目预测范围内年平均质量浓度变化率≤-20%要求。

④项目污染源小时浓度贡献值均不超过环境质量浓度限值，不需设置大气防护距离。

⑤项目装置区最终的卫生防护距离为100m，储罐区为50m，该范围内无敏感目标。

因此，本项目的大气环境影响可以接受。

### 6.2.2 地表水影响分析

本项目不新增生活污水。营运期废水主要为检修废水、地面冲洗水和循环系统排水。检修废水、地面冲洗水主要污染物为COD、石油类、氨氮等，其中检修废水、地面冲洗水经厂区内含油污水管网收集至厂区污水处理站预处理，达到排放标准后排入抚顺高新东泽污水处理厂。循环水系统排水较为清洁，与厂区污水处理站出口水混合后排入东泽污水处理厂。根据工程分析，厂区污水站总排口水质可达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627－2008）中表2排放标准和抚顺高新东泽污水处理厂进水标准要求。

初期雨水及事故废水等临时废水经厂区含油污水管网排入厂区污水处理站处理，预处理达标后排入抚顺高新东泽污水处理厂处理。

本项目新增排入东泽污水处理厂的废水量为6.17t/h，占东泽污水厂剩余污水处理能力的14.8%，满足要求。 东泽污水处理厂废水经深度处理后需满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表1规定的直接排放的水污染物最高允许排放浓度标准限值，因此本项目废水依托东泽污水处理厂可行且对地表水体影响较小。

### 6.2.3 地下水影响分析

#### 6.2.4.1 区域地质及水文地质条件

（1）地质

区内出露的地层比较简单，主要有太古界通什村岩组，中生界白垩系及新生界第四系几套地层，现由老至新分述如下：

1）太古界（A）

太古界地层在工作区内出露的主要是通什村岩组(Art)岩层分布在东南部面积较大，现分述如下：

通什村组（Art）

黑云角闪片麻岩（Artbihb）：该岩系是调查区的主要基地，面积较大，岩性为黑云角闪片麻岩夹中细粒斜长闪岩。

2）中生界（K）

区内中生界仅出露白垩系地层，在工作区的东南部出露有白垩系（K）小东沟组地层。岩性较为单一，为紫红色凝灰质、泥质粉砂岩，与下伏太古代变质上壳岩，变质深成侵入体角度不整合接触，厚度变化大。

3）新生界第四系（Q）

本区第四系上更新统和全新统较发育，主要分布在区内阶地、山间谷地，东洲河谷两侧，由老至新分述如下：

上更新统洪坡积层 Qh2pdl

该区广泛分布于区内的山前地带，沉积物主要以为坡积物为主，可见少量的洪积物，两者互相交错，迭加混合而成的粘性土，其结构、岩性、厚度变化较大。

全新统冲积层 Qh1apl

该层分布在工作区东洲河阶地上，具有明显的双层结构，下部为砂砾卵石，磨圆好，分选性差，成份复杂，一般厚度在 0.5m～2.40m 左右，上部主要为黄褐色亚砂土，局部可见夹砂层或淤泥质土的透镜体，厚度约在 2.50m～4.20m。

全新统冲洪积层 Qh2apl

主要分布在东洲河床，河漫滩，河心滩地区，主要岩性为砂砾石，卵石等混合物，成份复杂，磨园好，分选好，厚度一般约 l.0m～2.0m。

全新统人工回填层 Qhml

本区域第四系地层均被人工素填土所覆盖，主要为风化砂、风化岩石碎块、粘性土等，主要岩性为黑云角闪片麻岩局部有煤矸石堆积层，其厚度变化较大，层厚 0.6～17.7m。

（2）区域构造特征

区域由于受新华夏构造的影响，从区域上看它既有只在下白垩统火山一沉积岩中明显的呈北西向背、向斜皱构造，也有叠加在早期北西向韧性变形带基础上发育起来的多期脆性断裂构造，其主要的断裂构造有两组，一组是张甸子紫花北西向褶皱一断裂，另一组是北东向的全家沟压扭断裂，这两组构造直接的控制该区域的地形形态。

1）张甸子紫花北西向褶皱一断裂枸造

位于工作区的东北约 1300m，是区内规模最大的一组深断裂，呈北西一南东向贯穿全区，北起张甸子南至图幅以外，长达 20km，宽度6km以上，走向为北东310°～320°，倾南西，倾角65°～90°，它是由多条北西向压性断裂构造为主，同时有北东东向的张性断裂和北北东向及北西向两组扭性断裂构造组成，它切割了区内变质上壳岩和变质深层的侵入岩体，控制了白垩系的火山碎屑岩的沉积，该断裂主要占据了河系沟谷中。

2）全家沟压扭性断裂

金家沟断裂是区内另上组大断裂呈北东东向晚于紫花断裂并切断了紫花断裂。主要发育在太古界鞍山群变质岩系中，具有舒缓状与直立断层结构面成群出现，有脉岩充填及挤压透镜体，倾向西北、倾角 80°。该断裂在一定程度上反映在地貌上沟谷河系。

上述的控制了区域地貌形态及格局。

（3）区域地下水含水岩组的划分

根据含水层岩性及埋藏条件，调查区内地下水类型可划分为：松散岩类孔隙水、风化裂隙水、构造裂隙水。

1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水含水层：由更新统和全新统两部分组成，上更新统坡洪积含水层：由坡洪积物组成，岩性为黄褐色亚粘、亚砂土，含少量碎石，砾石粒径一般在 10～20mm，厚度变化较大，一般在1.00～4.00m，富水性差，一般单井涌水井量小于10m3/d，水质较好。地下水类型为重碳酸型水。

全新统冲洪积含水层：主要分布于东洲河谷一级阶地之上，有明显的双层结构，上部为黄褐色亚砂土，亚粘土，厚度 1.0～3.0m，下部为中砂含砾，砾石磨圆较好，厚度在0.5～4.00m，是本工作区第四纪主要含水层。含水层分布连续，富水性较好，水位埋深2.00m 左右，单井出水量 300～500m3/d。水质一般，水化学类型为：硫酸重碳酸型水，矿化度 1.0g/L 左右。

2）风化裂隙水

主要分布在工作区东部，南部及西南地段，含水层（段）主要为太古代的黑云角闪斜长片麻岩风化壳，由于风化强烈，风化裂隙比较发育并多为张性充填物不多，直接受大气降水补给，形成风化裂隙水，由于裂隙发育不均，富水性差，但一般自然流量均小于 0.1L/s，水质好，水化学类型为重碳酸型水。

3）构造裂隙水

区内构造裂隙水分布特点是北西向断裂构造富水性较差，但是它的次一级构造富水性较好有多处泉水出露，其最大流量为 1.8L/s，一般流量在 0.102～0.45L/s，是该区的良好充水带，出露岩性为角闪黑云片麻岩、斜长角闪岩，矿化度均小于 1.0g/L，水质好，水化类型多为重碳酸钙型水、重碳酸钙镁型水。而北东东向断裂构造在本次调查中未见出露。

（4）地下水的赋存条件与分布规律

本区位于低山丘陵区，处于山前坡麓地带，总体地势东高西低，自然坡度小于5°，高差最大可达7.0m。区内基底岩性由太古界黑云角闪片麻岩及中生界凝灰砂岩构成。新生代以来，本地区地壳受新构造运动作用影响，长期处于间歇上升阶段，使河谷地带形成阶梯状地形，并堆积了新生界松散堆积物。构成了当今山间河谷地势—丘陵河谷水文地质单元。在此区域，其顶部基岩多半裸露风化裂隙发育，河谷中下部平缓地带为河流泛滥沉积的主要产物。由此所形成的地形、地貌、地层岩性、对该地区的浅层地下水的水文地质条件起着首要的控制作用。为浅（表）层地下水赋存提供了场所。而在丘陵河谷水文地质单元区，在东洲河谷两侧堆积物不对称分布，且有典型堆积单层或双层结构特征，含水颗粒分选性、磨圆性好，较为连续，厚度随着坡度减小而增大，地下水赋存条件较好，富水性由上至下逐渐增大，水质一般较好。局部矿化度一般都大于1.0g/L，故水质较差。

区内中深层地下水，主要赋存于北西-南东向构造裂隙之中，区域性风化裂隙（黑云角闪片麻岩）较发育，且区域纵横交错的风化裂隙与构造裂隙相互连通，使地下水赋存在风化裂隙与构造裂隙之中，并在岩石深部进行循环，具有一定的承压性，在构造附近呈水平层状展布。地下水水质较好。

综上所述，区域内地下水赋存条件与分布规律，明显受地层岩性、构造、地貌以及气候等自然因素的控制。

（5）区域地下水补、迳、排关系

本地区松散岩类含水层厚度较小，层次及结构简单。地下水动力性质相同，并且形成补给径流、排泄条件的差异性较小。简而言之，上更新统坡洪积-潜水与全新统冲洪积-潜水有着相同的补给、径流和排泄条件。

本区上更新统坡洪积-潜水与全新统冲洪积-潜水埋藏较浅，界面一般控制在 1.5～2.0m，二者有密切水力联系。由于地层结构关系，含水砂、砾石层与粉粘质土类的相对隔水层互相迭置。造成局部地下水具有微承压性，而相对隔水层的不连续性含水层常以透镜体形式时而出现，因此使上更新统坡洪积-潜水与全新统冲洪积-潜水之间的补给、径流、排泄条件一致。

①本区潜水的补给，既有垂向补给，又有水平补给。其主要补给为大气降水垂向渗入。大气降水是本区潜水的主要补给来源，在山麓地带因地势变化较大、水力梯度相对较大，包气带岩性主要以粘土、粉土为主，结构松散，渗透性强，都为大气降水就地补给地下水创造了条件。全新统冲洪积-潜水一方面接受大气降水的渗入补给，另一方面接受来自山前上更新统坡洪积-潜水径流补给。

②上更新统坡洪积-潜水与全新统冲洪积-潜水径流

本地区上更新统坡洪积-潜水与全新统冲洪积-潜水的径流条件，主要受区内地形地貌、含水层岩性、水力梯度及水文气象等因素控制。以降水补给为主的地下水，就地补给，就地径流，补给区和径流区一致。

③上更新统坡洪积-潜水与全新统冲洪积-潜水的排泄条件

上更新统坡洪积-潜水与全新统冲洪积-潜水的排泄主要是垂直蒸发排泄，其次是水平径流排泄。

图6.2-25  区域水文地质图（1：200000）

图6.2-26 区域水文地质剖面图（1：200000）

#### 6.2.4.2项目区水文地质概况

（1）项目区地层岩性

抚顺伊科斯新材料有限公司与本项目同一个水文地质单元且在园区的位置临近本项目北侧。根据抚顺勘察工程公司编制的《抚顺伊科斯新材料有限公司15万吨/年裂解碳五分离联产4万吨/年异戊橡胶建设项目岩土工程勘察报告》，根据钻探揭露，地层自上而下依次为：

①1杂填土(Q4ml):杂色，主要由碎石、砖块、砂粒、粘性土等组成稍湿，松散一稍密，回填年限1年以上。该层层厚0.5~14.4m，层底标高113.01~131.58m，该层在场地内分布不连续；

①2素填土(Q4ml)：黑色，主要由未燃烧或已燃烧的煤矸石组成，稍湿，稍密，回填年限大于10年以上。该层层厚2.1~13.0m，层底标高115.69~129.71m，该层在场地西南侧分布。

②粉质粘土(Q4dl)：黄褐色~灰色，稍湿，可塑，略有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。层厚0.7~8.6m，层底标高110.69~124.67m，分布不连续。

③残积土(Q4):黄褐色,稍湿,稍密状态为主，由风化砂、粘性土及少量风化岩碎块组成。层厚0.5~1.3m，层底标高118.00~125.34m，该层在场地内分布不连续。

④凝灰岩(J):紫色，晶屑凝灰结构，块状构造，主要成份为火山灰、暗色矿物等，该层自上而下依次可分为④1全风化凝灰岩、④2强风化凝灰岩及④3中风化凝灰岩

④1全风化凝灰岩（J）该层仅分布在zk76、zk77号钻孔，层厚0.50.9m，层底标高123.77~124.11m

④2强风化凝灰岩（J）：该层控制层厚0.3~6.6m，层顶标高110.69~129.80m

④3中风化凝灰岩（J）：该层控制层厚1.2~1.4m，层顶标高106.46~112.60m

⑤混合岩（Ar）：黄褐色，粒状变晶结构，块状构造，主要矿物成份为长石、石英、角闪石，该层自上而下依次可分为⑤1全风化混合岩及⑤2强风化混合岩：

⑤1全风化混合岩（Ar）：该层仅在zk18号孔出现，层厚0.9m，层底标高127.28m；

⑤2强风化混合岩（Ar）：该层控制层厚0.3~5.8m，层底标高113.88~130.05m。

（2）项目区水文地质条件

项目区位于低山丘陵区，处于山前坡麓地带，总体地势东高西低，自然坡度小于5°，高差最大可达7.0m。厂区内基底岩性由太古界黑云角闪片麻岩构成，上覆地层为河流相的粉质粘土及经夯实的人工素填土。

基岩的风化裂隙及构造裂隙发育，与具备良好的地下水的径流通道，但裂隙随着深度的增加而减少，透水性减弱而形成相对的隔水底板。从而构成了地下水的赋存空间，形成基岩的风化裂隙水及构造裂隙水。由于区内上覆有相对的粉质粘土层（隔水层）使区内地下水具有微承压性。

项目区地下水类型为基岩裂隙水，主要为块状岩类混合岩，风化壳平均厚度约40m。区内地下水主要接受大气降水通过岩层的孔隙得到补给，地下水径流是通过裂隙径流，其流向在自然状态下在深部径流为主要的排泄方式。地下水位埋深一般在12.25m～15.82m。

本项目所在区1比2万水文地质图如下。

图6.2-27  评价区水文地质图（1：20000）

图6.2-28  项目评价区地下水位及流场示意图

#### 6.2.4.3 地下水环境影响预测

（1）预测范围

地下水环境影响预测范围与评价范围一致。

（2）预测情景设置

根据工程分析内容，本次扩建工程污水利用厂区原有污水收集管线和污水处理站，无新增地下污水构筑物单元；新增的储罐及中间罐均为地上罐，罐型为立式固定顶罐体，有支腿，因此不属于地下水重要污染源。根据调查，本项目原有环评未对地下水影响进行预测分析，因此本次评价选择厂区污水处理站调节池作为预测对象。

根据现状调查，企业按照《石油化工防渗设计规范》对污水调节池进行了防腐防渗，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目可不进行正常状况情景下的预测，只针对非正常状况进行预测。

非正常状况下主要考虑由于年久失修或者某些不可抗力因素可以造成调节池池体破裂，含油污水可能从破裂部位通过包气带进入到地下水的潜水面，造成地下水的污染。

（3）预测模型及方法

根据《建设项目环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）二级评价预测方法的要求，本报告采用解析法进行预测。

非正常状况预测采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一维稳定流二维水动力弥散问题——连续注入型平面连续点源解析公式进行计算。公式如下：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x，y，t) ——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M ——含水层厚度，m；

mt——t时间内连续注入的示踪剂质量，kg；

u ——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向弥散系数，m2/d；

K0(β)——第二类零阶修正贝塞尔函数；。

（4）水文地质参数选取

渗透系数K：根据评价区的水文地质资料，厂址区为基岩裂隙水，下游逐渐变为第四系孔隙潜水，含水层岩性由风化的凝灰岩转变为河流冲积项的砂砾石层。重点考虑厂址区的地下水迁移情况，渗透系数0.10~0.25m/d之间，本次取0.25m/d。

有效孔隙度n：场地含水层为主要为强风化、中风化的凝灰岩和混合岩，根据经验值，取n=0.013。

含水层厚度M：根据项目区的水文地质资料，风化壳厚度约40m，风化壳上部污水，基岩裂隙水集中在下部，含水层厚度本次取30m。

实际平均流速u：水力坡度I平均取为0.05，地下水的平均渗透速度v=KI=0.25m/d×0.05=0.0125m/d，污染物在含水层中的运移速度即平均实际流速u=v/n=0.0125m/d ÷0.013=0.96m/d。

纵向弥散系数DL：由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得模拟范围内真实的弥散度。因此，本评价参考前人的研究成果，评价区对应的弥散度应介于1～10m之间，按照偏保守的评价原则，本次模拟纵向弥散度参数值取10m。由此计算项目厂区附近含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=10m×0.96m/d=9.6m2/d。

横向弥散系数DT：根据经验一般αT/αL=0.1，因此αT=0.1×αL=1m，则DT=0.96m2/d。

（5）预测时段

根据H610-2016规定，地下水影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要时间节点。

结合本项目特征，本次评价确定预测时段为10d、100d、1000d、3650d、7300d。

（6）预测因子

本项目及原有工程产生的主要污水为含油污水，主要特征因子为石油类。因此，本次预测因子确定为石油类。

（7）预测源强

本项目污水调节池建设尺寸为14.2m*3m*5m，假设本工程废水调节池池底老化渗漏，废水经由包气带渗入地下。本工程废水收集池池底面积为42.6m2，常水位以5m计，侧壁浸润面积为172m2，渗漏面积按保守估计为5%。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）按满水试验标准，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/( m2•d)，非正常状况下，取满水试验允许渗漏量的100倍作为污水渗漏量。

液体泄漏量=0.002×（172+42.6）×0.05×100=2.146 m3/d。

根据情景分析和项目特征调查，本工程污水站进水设计指标为石油类浓度650mg/L，则石油类泄漏源强为1.39kg/d。假设渗漏发生30天后巡检发现异常，采取有效措施停止渗漏。不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体，则总渗漏量为64.38 m3。

（8）分析评价标准

本次模拟预测根据情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围，以及厂界污染物浓度变化进行模拟预测。

石油类的超标范围参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的标准要求，检出下限值参照常规仪器检测下限，污染物的标准值及检出限统计见表6.2-20。本次评价的超标范围指超过《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准值的范围，影响范围为超过检出限值的范围。

表6.2-20                评价因子及污染标准一览表

| 预测因子 | 标准限值（mg/L） | 检出限值（mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 石油类 | 0.3 | 0.01 |

（9）预测结果分析

非正常状况下，石油类预测结果见表6.2-21。

表6.2-21               非正常状况下石油类运移预测结果

| 预测因子 | 预测时间 | 超标距离m | 影响距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 100d | 0 | 150 |
|  | 1000d | 250 | 1000 |
|  | 3650d | 850 | 1468 |

厂界处石油类浓度预测结果，见表6.2-22。

表6.2-22              非正常状况厂界处石油类运移预测结果

| 预测因子 | 100d | 1000d | 3650d |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油类/mg/L | 0.01 | 0.45 | 1.6 |

由预测结果可知，非正常状况下，石油类污染物在1000d内会出现超标影响，在3650d时最远超标影响距离为850m。厂界浓度预测结果显示，石油类浓度1000d时会出现超标现象，超标0.5倍；3650d时超标4.3倍。随着非正常工况结束及地下水的稀释作用，超标现象会逐渐变小，最后趋于消失。

各时刻预测结果空间分布见图6.2-29。

综上分析，本项目非正常工况会造成局部地下水的石油类超标。因此，在污水站运行期间，建设单位应增加下游监测井的监测频次，若发现地下水水质异常，应立即采取措施，及时将事故废水抽离，阻断污染源；此外，运营期间应加强巡检，及早发现水池的事故泄漏现象。

10d预测结果

100d预测结果

1000d预测结果

3650d预测结果

7300d预测结果

图6.2-10  非正常状况下石油类浓度空间变化情况

模拟结果中，以石油类检出限0.01mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污水进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于泄露点处，污染羽中心浓度最大值为0.6mg/L，污染羽范围扩大，向下游运移趋势不明显，污染羽影响范围2500m2。

泄漏于30天时终止。泄漏发生100天时，污染物浓度最大值主要位于泄露点处，此时中心浓度为最大，浓度为0.7mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移趋势。污染羽影响范围52500m2。

泄漏发生1000天、3650天及7300天时，在地下水流稀释作用下，污染物浓度逐渐降低，污染羽中心逐渐移出厂界至下游区域，在3650d时污染羽下移至模拟区边界，污染羽中心浓度最大值分别为0.08mg/L、0.04mg/L及0.0045mg/L，均不超标。由于评价区域临近低矮山区，区域地下水流动较快，故污染羽向下游运移趋势明显。超标污染羽仅在厂界附近，因此对周边地下水环境影响较小。

表6.2-23                        污染物运移情况

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 超标情况 | 污染中心位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10天 | 0.6mg/L | 超标 | 泄漏点 |
| 100天 | 0.7mg/L | 超标 | 泄漏点 |
| 1000天 | 0.08mg/L | 达标 | 厂区外 |
| 3650天 | 0.04mg/L | 达标 | 厂区外 |
| 7300天 | 0.0045mg/L | 达标 | — |

### 6.2.4土壤环境影响预测分析

6.2.4.1影响识别

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“石油化工”中“石油加工”类别，为I类项目，属污染影响型项目。

（2）环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 B，

识别建设项目土壤影响类型及影响途径，具体详见表 6.2-24。

表 6.2-24               土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | / | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

本项目建设期施工过程简单，对土壤环境的影响较小。运营期排放废气均为常规因子，大气沉降对土壤影响较小，主要污染途径为污水站调节池含油污水泄漏垂直入渗造成土壤污染，主要污染因子为石油烃，以石油类计。

本项目土壤环境影响源及影响因子识别情况详见变6.2-25。

表 6.2-25               土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站调节池 | 厂区污水处理 | 垂直入渗 | COD、NH4、石油类 | 石油烃 | 事故状态 |

6.2.4.2评价等级和范围

根据导则规定，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，差别依据见表6.2-26。

表6.2-26                   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其它土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其它情况 |

本次扩建项目占地面积≤5hm2，为小型项目，项目位于现有厂区内，属三类工业用地，周围无土壤环境敏感目标，为不敏感。因此，按导则规定根据项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级本项目为污染型项目二级评价，评价范围为占地范围内全部及占地范围外200m之内。预测方法可参见附录E或类比分析。判定详见表6.2-27。

表6.2-27                  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

6.2.4.3预测与评价

本项目土壤环境影响预测评价范围与土壤调查范围一致。根据土壤环境影响识别，确定本项目预测评价时段为运营期。

1.预测情景

本项目预测情景设定为运营期事故状态下，污水站调节池破裂泄漏，造成含油污水垂直入渗对土壤环境造成污染。

2.预测因子和评价标准

根据本项目物料和三废特征，选取石油烃为预测因子，本项目以污水中石油类计，以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中二类用地筛选值为评价标准，即石油烃4500mg/kg。

3.预测模型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，污

染影响型建设项目二级评价，可采用附录E推荐模型或类比分析进行预测。因此本次环评拟采用下列导则附录E推荐方法进行预测：

a）单位质量表层土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

Ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤浓度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整。

n——持续年份，a。

4.土壤类型

根据国家土壤信息服务平台，本项目所在区域土壤类型属砾黄土。

- 归属与分布

砾黄土，属棕壤亚类棕砂土土属。集中分布在辽宁省新宾、 本溪、庄河等县境内的石质丘陵中、上部。面积20.7万亩，均为荒地。

（2）主要性状

该土种发育在砂岩、砂质页岩及砂砾岩等风化残坡积母质上，剖面为A—Bt—C型。A层厚度较薄，小于20cm，平均为19cm(n=3)，含有砂砾岩石碎 块，一般在10%以上。Bt层粘化值1.22，块状结构，结构面有铁锰胶膜。容重除A层较小外，向下明显增大，分别为1.29g/cm3，1.50g/cm3，1.68g/cm3。土壤多呈微酸性反应，pH6.0—6.7，阳离子交换量17me/100g土左右。土壤养分含量除磷较缺外，其余均处于中等水平，据剖面样分析结果统计：A层有机质含量1.95%，全氮0 .100%，全磷0.032%，全钾1.43%(n=3)，速效磷1ppm，速效65ppm。

（3）典型剖面

采自抚顺市新宾县平顶山镇大甸子村。石质丘陵中部缓坡处，海拔470m。母质为砂质页岩风化残坡积物。年均温4.8℃，处降水量790mm，≥10℃积温2800℃，无霜期121天。植被为乔木灌木林。 A层：0—19cm，灰色(湿，5Y4/1)，粘壤土，屑粒状结构，松散，植物根系多。Bt：19—75cm，灰色(湿，5Y5/1)，砂质粘壤土，小块状结构，稍紧，有二氧化硅粉末，植物根系少。 C层：75—100cm，黄棕色(湿，10YR5/8)，砂质壤土，单粒状结构，稍紧，有较多岩石碎块，有少量二氧化硅粉末。

（4）生产性能综述

该土种土体中含有较多石英质砂砾、漏水漏肥，土壤易干旱，各种养分含量不高，不利于植物生长，目前为次生落叶林和灌木林，植被覆盖度小于40%。在改良方面，首先应坚持搞好封山育林、育草，禁止乱砍、乱樵，防止现有植被遭到破坏；其次积极营造人工林，造林时先挖好鱼鳞坑， 坑径不小于1m，深度不小于80cm，垫淤土或客土植树，以提高成活率。

5.预测污染源

本项目选择污水站调节池作为污染源进行预测，根据实际情况及地下水预测章节设置的事故泄漏情景，泄漏后30天被发现，泄漏终止。泄漏污水石油烃浓度为650mg/L，泄漏源强为1.39kgd，则事故期石油烃泄漏总量为41.7kg。

6.预测结果

根据文献《土壤对石油烃吸附及其释放规律的研究》（张大庚，依艳丽，郑西来-沈阳农业大学学报-2005）载明，石油烃吸附量随土壤有机质含量和物理性粘粒含量的增加而增加。在去除土壤有机质的条件下，土壤对石油烃最高吸附量由1082.32mg·kg-1下降到165.63mg·kg-1。土壤中石油烃的释放是极其缓慢的,石油烃的释放率分别为0.86%、0.73%和1.30%。

本次环评取所有土壤类型中石油烃吸附量最大值，即单位质量表层土壤中石油烃的增量1082.31mg/kg。根据2019年7月26日对项目选址范围进行的土壤质量现状监测可知，场地现状表层土壤石油烃的浓度为87.944mg/kg。经叠加后可得预测值为1170.254mg/kg，小于评价标准4500mg/kg。因此，本项目营运期在污水站调节池破裂泄漏的事故状态下，对土壤的污染影响较小。

### 6.2.5噪声环境影响预测分析

（1） 噪声源强

本项目噪声源主要有生产装置大功率机泵、循环水塔，噪声级在80～90dB(A)，噪声源强见工程分析章节表4.7-6。在采取低噪设备、基础减震、消声隔声等措施后，最大源强为75dB(A)。噪声设备源强及拟采取的防治措施见表6.2-14。

（2）噪声预测模式

根据厂区的平面布置情况，把各种产噪设备视为点声源，利用点声源距离衰减公式，预测设备噪声衰减到厂界。

点声源衰减公式如下：

式中：

Lp－距声源r m处的声压级［dB(A)］；

L0－声源r0 m处的声压级［dB(A)］；

△L－厂房隔音、空气吸收等引起的衰减［dB(A)］。

基准预测点噪声级叠加公式

式中：

LP总－叠加后总声级［dB(A)］；

LPi－i声源在基准预测点的声级［dB(A)］；

n－噪声源分布个数。

（3）预测结果

表6.2-28                     厂界噪声预测结果            单位：dB（A）

| 厂界 | 东侧厂界 | 西侧厂界 | 南侧厂界 | 北侧厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 24.4 | 40 | 36.9 | 24.4 |
| 背景值 | 昼间 | 49 | 44.1 | 47.3 | 54.7 |
|  | 夜间 | 42.1 | 40.3 | 41.1 | 44.7 |
| 预测值 | 昼间 | 49 | 45.5 | 47.7 | 54.7 |
|  | 夜间 | 42.2 | 43.2 | 42.5 | 44.7 |
| 标准值 | 昼间65，夜间55 |
| 是否达标 | 达标 |

由表6.2-28可得出以下结论：在采取必要的防治措施后，厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 6.2.6 固体废物排放影响分析

本项目不新增劳动定员，故不产生生活垃圾。营运期固体废物包括除尘灰、静电捕油器回收的废油和清罐油泥，均为危险废物。

造粒工序机尾粉尘治理产生除尘灰12.86t/a，静电捕油器回收废油6.984t/a，全部回用于生产。营运期中间罐及原料罐定期清理，产生油泥0.01t/a，属于《国家危险废物名录2016》HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，收集后暂存于厂区现有危险废物暂存间，委托有资质单位外运处理。

厂区原有危险废物暂存库面积为80m2，位于本次新建焦油树脂车间选址范围，因此需移建危废间，移建位置见平面布置图。本次环评要求移建的危废间须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中有关规定，底板及四周墙裙防渗，防风防雨防晒，采用专用容器将危险废物分类妥善存放，贮存容器及材质要满足强度要求；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；且完好无损。

危险废物贮存设施都必须设置警示标志；危险废物贮存设施应配置通讯设备、照明设施等，贮存和外运应形成记录，包括危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库及出库日期及接受单位名称。在生产运营中严格按照可以避免给周围环境造成危害。

由此，本项目工业固体废物的处理和处置，符合“减量化、资源化和无害化”的原则，满足《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对环境的影响可以接受。

# 7环境风险评价

## 7.1评价原则与工作程序

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序见图 7.1-1。

图7.1-1 评价工作程序

## 7.2风险调查

### 7.2.1风险源调查

### 本项目涉及的主要原辅材料和产品为碳黑基础料、6#C9、导热油、天然气，主要分布于原料储罐、重油罐、生产装置的塔器和工艺储罐中。本项目导热油炉和天然气系统依托原有工程，本次环评不再重新评价。

本项目物料碳黑基础料、6#C9均为油类液体，主要风险性质均为可燃性。风险物质一旦泄漏会产生挥发性有机气体非甲烷总烃，若遇明火则会燃烧产生有害气体CO，造成大气环境污染。

表7.2-1                   CO的理化性质及危险特性

| 指标 | 内容 |
| --- | --- |
| 标识 | 中文名： 一氧化碳 | 危险货物编号： 21005 |
|  | 英文名：Carbon monoxide | UN编号：1016 |
|  | 分子式： CO | 分子量： 28.01 | CAS号： |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体 |
|  | 熔点（℃） | -199.1 | 相对密度(水=1) | 0.79 | 相对密度(空气=1) | 0.97 |
|  | 沸点（℃） | -191.4 | 饱和蒸气压（kPa） | 无资料 |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |
| 毒性健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |
|  | 毒性 | LC50：1807 ppm 4 小时 ( 大鼠吸入 ) |
|  | 健康危害 | 氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |
|  | 急救方法 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃。 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点(℃) | ＜-5 | 爆炸上限（v%） | 74.2 |
|  | 自燃温度(℃) | 610 | 爆炸下限（v%） | 12.5 |
|  | 建规火险分级 | / | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不能出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类。 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 储运注意事项 | 易燃有毒的压缩气体。 储存于明凉、 通风仓间内。 仓温不宜超过 30℃。远离火种、 热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排 ( 室内) 或强力通风 ( 室外 ) 。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |

7.2.2环境敏感目标调查

根据调查，本项目主要环境敏感目标见表7.2-2。

表7.2-2                    环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 规模/人 | 相对项目方位 | 与项目相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南两家子 | 含居住区、医疗卫生、学校等机构 | 308 | NE | 1530 |
| 2 | 新农村 |  | 346 | NE | 2035 |
| 3 | 五味村 |  | 828 | E | 2042 |
| 4 | 碾盘村 |  | 1200 | W | 1635 |
| 5 | 台沟村 |  | 450 | SW | 1440 |
| 6 | 萝卜坎村 |  | 1440 | SW | 2750 |
| 7 | 碾盘区医院 |  | 1200 | SW | 2333 |
| 8 | 萝卜坎小学 |  | 180 | SW | 2010 |
| 9 | 金家村 |  | 620 | SE | 2765 |
| 10 | 兰山乡中心小学 |  | 420 | SEE | 2336 |
| 11 | 兰山九年一贯制学校 |  | 500 | SEE | 3358 |
| 1 | 东洲河 | 地表水 | 中等 | W | 1375 |

7.3评价工作等级及评价范围

## 7.3.1风险潜势初判

### 7.3.1.1环境敏感程度（E）的确定

本项目周边5km范围居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公机构总人数小于5万人，大于1万人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

本项目装置区、罐区均采取地面防渗、设置围堰围堤等措施，厂区设置事故池，采取以上措施后，泄漏物料和事故废水均可有效收集，且与项目最近的地表水距离为1375m，泄漏物料和事故废水不会造成地表水、地下水污染。因此，不涉及地表水和地下水敏感等级，仅对地表水和地下水污染措施进行分析。

### 7.3.1.2危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

#### （1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：q1，q2 …… qn —每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2 … Qn —每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

Q 的确定见下表。碳黑基础料以全厂总储存量计。临界量参考导则附录B中油类物质。

表7.3-1                      建设项目Q值确定表

| 危险物料名称 | 临界量（t） | CAS号 | 最大存在量（t） | 危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳黑基础料 | 2500 | / | 3240 | 1.3 |
| 6#C9 | 2500 | / | 833 | 0.33 |
| 合计 | 1.63 |

经计算，本项目 1≤Q＜10 。

#### （2）M值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C，本项目行业为化工，危险物质贮存罐区1座，M值为5，属于M4。

表7.3-2                    本项目危险化学品一览表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 数量/套（罐区） | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 重氮化工艺 | 10/套 | / | / |
|  | 偶氮化工艺 | 10/套 | / | / |
|  | 加氢工艺 | 10/套 | / | / |
|  | 磺化工艺 | 10/套 | / | / |
|  | 危险物质贮存罐区 | 5/套 | 1 | 5 |
| 项目 M 值∑ | 5 |

#### （3） P的确定

表7.3-3              危险物质及工艺系统危害性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C中P的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为极度危害 P4。

### 7.3.1.3风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169－2018）表 2 划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ。环境风险潜势划分依据见表7.3-4。

表7.3-4                   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV + 为极高环境风险 |

## 7.3.2评价等级和评价范围

### 7.3.2.1评价等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气，风险潜势为Ⅱ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为三级，应定性分析说明大气环境影响后果。

表7.3-5                   风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 7.3.2.2评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围应为距离项目厂界≥3km的范围，具体评价范围见图2.4-1。

## 7.4风险识别

### 7.4.1物质危险性识别

在原料的运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏、火灾、爆炸等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒有害物料的泄漏，对周围环境产生较大的污染影响。

本项目涉及的危险物质为碳黑基础料和6#C9，均为可燃性油类物质，泄漏后产生挥发性有机气体非甲烷总烃，若遇明火燃烧产生有害气体CO，各危险物质的主要性质见下表。

表7.4-1                   本项目物质危险性质一览表

| 序号 | 物质名称 | 相态 | CAS号 | 危险性 类别 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PAC -1mg/m3 | PAC -2mg/m3 |
| 1 | 碳黑基础料 | 液 | / | 可燃物 | / | / |
| 2 | 6#C9 | 液 | / | 可燃物 | / | / |
| 3 | 非甲烷总烃 | 气 | / | 毒性 | / | / |
| 4 | CO | 气 | 630-08-0 | 毒性 | 380 | 95 |

### 7.4.2生产系统危险性识别

风险物质主要分布于原料储罐、重油罐、生产装置的塔器和工艺储罐中。因此，本项目的风险单元为原料储罐、重油罐、以及生产装置的塔器和工艺储罐。

（1）生产装置区

本项目生产装置运行时会在管道和工艺储罐中存在一定量的危险物质，由于操作不当或者设备老化可能造成管道阀门、法兰、接口等发生破损，引发原料泄漏事故。

（2）储罐区

本项目原料碳黑基础料和副产品6#C9均储存于储罐区，单罐最大存在量分别为810t和833t，由于操作不当或者设备老化可能造成管道阀门、法兰、接口等发生破损，引发泄漏事故。

#### 7.4.3风险识别结果

本项目风险识别结果见表7.4-2，危险单元分布见图7.4-1。

表7.4-2                         风险识别结果

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 环境风险类型 | 主要危险物质 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区、 储罐区 | 反应罐、 原料和产品储罐 | 泄漏、火灾 | 碳黑基础料、6#C9、CO | 挥发性气体及CO进入大气环境 | 评价区域内居民及现场工作人员 |
| 2 |  |  |  |  | 泄漏物料或事故废水形成径流进入污水管网或者雨水管网，排入外环境 | 东洲河 |
| 3 |  |  |  |  | 事故废水下渗进入含水层 | 评价区域地下水 |
| 4 |  |  |  |  | 事故废水下渗进入土壤层 | 评价区域土壤 |

图7.4-1 危险单元分布图

### 7.5环境风险分析

### 7.5.1大气环境风险影响分析

#### 7.5.1.1 泄漏物料挥发的影响分析

大气污染主要源于油类物料的泄漏而扩散到大气环境中的非甲烷总烃，由于油品为液相，储罐和输送系统的机泵阀连接处发生破损时污染物烃类主要为挥发产生。项目发生泄漏事故时，泄漏出的物料将积聚在围堰内。机泵阀连接处破损裂口通常较小，且本项目设备和储罐均位于地上，较易发现并及时收集处理，不会造成大量泄漏和大面积的扩散，因此，挥发气体产生量有限，对周围产生的影响较小。

#### 7.5.1.2 火灾伴生污染物的影响分析

火灾发生就在瞬间，一旦着火就会迅速蔓延成灾，火焰温度高，同时伴随着强烈的热辐射，极易造成火灾的蔓延扩大。火灾时有先爆后燃、先燃后爆、稳定燃烧形式，油品燃烧产生的CO危害远远大于挥发产生的非甲烷总烃。

据有关资料介绍，低碳烷烃类浓度在6.50-129.00mg/m3范围内对人体有轻微的麻醉作用和对中枢神经具有抑制作用，人吸入高浓度低碳烷烃后，可能引起麻醉、痉挛或死亡。事故发生时，非甲烷总烃和CO经扩散可能对周围人群产生影响，其影响为短期性，事故时采用及时疏散和防护面具等措施可防止其对人群产生的中毒、伤亡等影响。

#### 7.5.2 地表水环境风险影响分析

发生环境风险事故时，会造成油类物料泄漏或产生含油事故废水，如不能有效收集会造成漫流进入地表水造成污染。

本项目装置和储罐均为地上设置，为避免泄漏后物料溢流，设置罐区和装置区围堰围堤，装置区围堰高0.15m，罐区依托厂区现有1.2m围堤。装置区和储罐区做防渗处理，地面防渗采用钢筋混凝土结构，混凝土等级为 C35，抗渗等级为 P8，防渗性能为 6.0m 厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s。厂区设事故池，事故池容积为5500m3。根据工程分析章节，本项目事故废水产生量为623.88m3/次，远小于事故池有效容积，含油污水可有效收集。

因此，事故发生后，泄露的物料或事故废水可以有效控制在厂区内，不会排入外环境地表水。

### 7.5.3 地下水环境风险影响分析

发生环境风险事故时，会造成油类物料泄漏或产生含油事故废水，如事故区域地面未做好防渗，物料或废水渗入地下，会造成地下水污染。

本项目车间和罐区地面均硬化防渗，装置区和储罐区设置围堰，厂区内设置污水收集系统和5500m3事故池，并均采取防渗措施。根据工程分析章节，本项目事故废水产生量为623.88m3/次，远小于事故池有效容积，含油污水可有效收集，不会造成漫流和渗入地下。

项目投产后应做好车间和罐区地面的防渗工作，防止对地下水造成污染。同时本项目应加强生产管理，减少人为原因造成的污染，加强环保设施的管理，做好厂区防渗，防治工艺废水的跑冒滴漏，防止厂区废水及污染物对区域水环境的影响，使本项目对区域地下水的影响降低到最小程度。

### 7.5.4 土壤环境风险影响分析

本项目不设置地下装置和储罐，所有设备均为地上装置，正常情况下不会渗漏油类污染土壤。储罐破裂泄漏的油品、以及事故废水存在污染土壤的环境风险，本项目在装置区及罐区地面均进行了重点防渗设计，无裸露的土壤；且事故发生后，应急事件控制在30min内，通过对泄漏的物料及事故废水及时收集和处理，基本不会对土壤环境产生影响。

## 7.6环境风险管理

7.6.1风险防范措施

### 7.6.1.1建筑及场地布置方面采取的安全措施

（1）总图布置严格执行国家的有关防火、防爆和安全卫生标准、规范，满足生产工艺流程的需要，符合生产过程中对防火、防爆、安全卫生、运输、安装及检修的要求。

（2）火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料符合防火防爆要求。本项目工艺装置建筑耐火等级均为二级，根据生产类别的不同做相应处理，以达到二级耐火时限要求。

（3）装置内外竖向标高设计合理，使雨水排放顺畅。

（4）装置内设逃逸通道，以便发生事故时人员的安全撤离。

### 7.6.1.2危险化学品贮运安全防范措施

本装置所涉及到的各种危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存满足《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的要求。

（1）贮存安全防范措施

各储罐的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》的要求进行设计和施工，能够满足防火间距、消防通道、消防设施等相关规定要求；

罐区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统；

（2）本装置在原料和产品储运过程控制采用集中控制系统，并设有越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

（3）本装置罐区均设置了防火堤，防火堤设计符合国家及行业标准要求。

（4）储罐防火设施包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；易燃液体储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器；储罐的进油管理末端按至储罐下部，防止液体冲击生产静电；储罐保持良好接地、防雷；设倒罐线，在储存发生事故时易于转送油品。

### 7.6.1.3工艺、管道、设备采取的安全措施

（1）重要参数如与工艺有关的蒸汽管网控制、联锁信号等按照工艺要求可引入中控室DCS，集中监视和控制。

（2）所选仪表符合所在区域防爆要求。仪表一般选用全天候防护仪表，防护级别不低于IP54。测量含水或汽有可能在冬天结冰的仪表及其管道，采用低压蒸汽保温伴热，仪表安装于保温箱中。

（3）罐区四周均设防火堤。罐顶设有泡沫消防管线和夏季喷淋降温管线。

（4）装置内处在防爆区域内的建筑中需要围护的房间采用防爆墙。对防火规范有要求的房间采用防火门。对防爆区域内的楼地面采用不发火花地面。对有抗静电要求的控制室、机柜室等房间采用抗静电活动地板。

（6）采用DCS集中控制，对装置的生产过程实行集中检测、显示、连锁、控制和报警。并设有单独的紧急停车系统（ESD），ESD和DCS之间可实现通信。

（7）采用防火型高压配电装置；电气设备采用防爆系列；变压器与配电室间的母线通过加装绝缘板隔离，以防变压器室发生火灾时向配电室蔓延；设在非电气专用车间内的电气箱、柜台设置加锁保护，以防误触电。

（8）对厂内所有压力容器都装有泄压安全阀。

（9）生产车间照明的采用专用照明变压器供电。

（10）贮罐均设高、低液位报警；外运产品的计量采用定值流量计的计量方式，并设装料报警系统。

（11）压力容器均按《压力容器设计规范》的规定进行设计和检验，高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料。

（12）相邻储罐及防火堤的间距符合相关规范的要求。

（13）防爆场所，均按规定选用电气设备。泵电机、电气线路和其它电气设施布置及选型应符合相应的防爆等级要求。接地线应定期测试并完好有效。

（14）压力管道是在生产中广泛使用且易因故障而引起燃爆危险的特种设备。压力管道的设计、制造、安装和投用的各个环节的执行单位必须具有相应的资格证书。本工程的压力管道设计应遵循有关规定、标准和规范，同时，各种可能影响管道受力的设备、支吊架、伸缩器等的设计应合理，以确保压力管道投产后的安全可靠。

（15）阀门、法兰、垫片在选型、采购、安装时要保证其质量，避免因质量或其它原因发生泄漏，进而引发其它事故。

（16）公用工程管道（如氮气管道）与可燃气体、可燃液体的管道或设备连接时，在间歇使用的公用工程管道上应设两道切断阀，并在两阀间设检查阀。

（17）可燃气体报警器宜布置在可燃气体释放源的最小频率风向的上风侧。检测比空气重的可燃气体时，报警器宜布置在距地坪（或楼板地面）0.3～0.6米；检测比空气轻的可燃气体时，其安装高度宜高处释放源1～2米或上部易积聚可燃气体处。

（18）工艺装置内的塔、泵、冷换设备等区防火堤的排水出口，工艺装置、罐组或其他设施及建构筑物、管沟等的排水口等部位应设水封。生产污水管道的下水井井盖与盖座接缝处应密封。

（19）储存或输送腐蚀物料的设备、管道及其接触的仪表等，应根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施。输送腐蚀性物料的管道不宜埋地敷设。储存、输送酸、碱等强腐蚀性化学物料的储罐、泵、管道等应按其特性选材，其周围地面、排水管道及基础应作防腐处理。

（20）沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐组四周布置。

（21）管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度，不应小于5m。

（22）可燃液体的管道横穿铁路或道路时，应敷设在管涵或套管内。

（23）可燃液体的管道，不得穿越或跨越与其无关的化工生产单元或设施

（24）建筑物、构筑物的构件，应采用非燃烧材料，其耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。

（25）全厂性生产污水管道，不得穿越工艺装置、罐组和其他设施或居住区。

### 7.6.1.4自控、电气系统采取的安全措施

（1）采用技术先进、可靠的分散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、气体监控报警系统（GMS）、设备包控制系统(EPCS／PLC)、仪表设备管理系统（AMS）等，对装置人员和设备进行有效保护，对装置的大型机组和仪表设备进行科学管理。

（2）在爆炸危险区域内选用相应符合国家标准规定的防爆型电气、仪表、通信设备。爆炸危险区内的建构筑物、相关设备、管道等按规范设置防雷、防静电接地设施。

### 7.6.1.5装置区、罐区防渗

（1）本工程装置区在设计中采取混凝土硬化地面，阻断了日常操作及事故情况下泄漏至地面的烃类物质向土壤及地下水的分散过程。同时，为防止泄漏物料向装置及设施以外区域流动扩散，装置区设置不低于15cm高的防火堤和环绕装置的水泥硬化的集水沟，发生泄漏事故时泄漏物料可以控制在防火堤内及集水沟内，泄漏物料不会穿透混凝土地面，向土壤及地下水中扩散。

（2）罐区则依据防火规范的要求，设置有防火堤，储罐及设施发生泄漏事故时，泄漏物料可以控制在防火堤内。防火堤内地面也是混凝土硬化地面，可以阻止泄漏至地面的烃类物质向土壤及地下水的分散过程。

### 7.6.1.6事故废水污染环境事故三级防范措施

三级防控系统是区别与排水系统的独立系统，但又不能完全对立于排水系统之外。三级防控中的污水调输与企业（厂区）的排水系统有联通切换途径，以便于实现企业发生事故状态及时将事故污水调储到事故污水缓冲池中，达到控制事故污水不出厂区或不排入环境的目的。

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），预防与控制体系分为三级：针对石化企业污染物来源特点，在装置区、罐区周围建围堰、围堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成环境污染；在厂区内建设事故池缓冲设施作为二级预防与控制体系，防止单套生产装置（罐区）较大事故泄漏和污染消防水造成环境污染；在园区建设事故缓冲设施作为三级预防与控制体系，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成环境污染。

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），本项目设置一级、二级预防与控制系统，三级预防与控制体系依托高新区事故缓冲池。

#### （1）一级防控

在装置、罐区周围建围堰、围堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

本项目在装置区、装车站台等地点建设不低于150mm的围堰、罐区设置1.2m防火堤和导流设施，围堰及防火堤外设切断阀进行雨水排放。使泄漏物料（收集后残留）和污染雨水送至污水处理系统；防火堤采用混凝土材料，防渗漏。检修通道及交通口处的防火堤设为梯形缓坡，便于车辆的通行。

#### （2）二级防控

本项目装置区下水管网、污水井、污水处理站污水收集池（200m3），作为二级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

#### （3）三级防控

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），本项目三级防控设施为事故池。

抚顺齐隆化工有限公司在西侧三期发展备用地内建有有效容积5500m3的事故池。依据事故污水量核算，工程设计事故池容积可以满足要求。

#### （4）其它

实现事故泄漏和消防发生污水调输必须有相应的管道（网），并且独立于正常生产之外的排水管网系统。

厂区排水管网分为生产污水、生活污水和雨水系统。生产污水管线系统保证不向地下或其它管道系统泄漏，工艺装置围堰、罐组围堰、建构筑物、管沟的排水口应用水封井隔开。装置区、罐区未受污染雨水有切换阀门切换到雨排水系统，厂区雨排水应设置管道有组织排出厂区外，事故状态下由切换阀门切到事故缓冲设施。雨排水管道与生产污水管道、生活污水管道确保不发生串漏。

本项目必须严格执行《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），依据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）设置5500m3事故池，采取有效控制措施可以满足一次最大事故泄漏和消防废水收储，控制泄漏物质和消防废水流出厂界。

### 7.6.1.7事故污水调储方案

#### （1）生产装置区

生产装置区发生泄漏火灾事故时，一部分泄漏物料和废水会进入装置区隔油预处理设施（5500m3），一部分溢散到事故装置区周界的雨水沟。

在装置区发生事故，应首先切断联通事故装置隔油预处理设施进入污水场的污水管道和事故装置区雨水管道，防止事故污水进入污水场造成污水场冲击和事故污水通过雨水管网排入雨水监控池，尽可能将通过雨水管网的事故污水排入事故缓冲池。待事故处理结束后，再将事故污水限流排入污水场处理。

#### （2）储罐区

在储罐区发生泄漏火灾事故时，应首先切断罐区围堰内联通污水管道和雨水管道的阀门，防止事故污水进入污水管道系统和雨水系统。

储罐区发生泄漏火灾事故时，泄漏物料和废水或首先收储在围堰内（防火堤内，围堰内有效容积为罐组最大储罐容积），再通过事故污水管道将泄漏物料和废水排入事故池。待事故处理结束后，再将事故污水限流排入污水场处理。

#### （3）辅助生产装置及建构筑物

辅助生产装置和建构筑物设施发生火灾事故时，消防发生会汇集到事故区周边的雨水沟。但其发生火灾事故时，应首先切断事故区联通雨水管道的阀门，将消防废水切换到事故污水管道输送到事故池，待事故处理结束后，再将事故污水限流排入污水场处理。

#### （4）雨水

对于石油化工企业设计要求有独立的雨水管道系统，如何将厂区发生火灾事故时，污染雨水收集到事故池和雨水监控池，防止事故污水排出厂界至关重要。

为收集事故期间厂区污染雨水，在厂区雨水排入雨水监控池管道前段设置切换阀门，将事故初期厂区污染雨水通过事故污水管道排入事故池。

本项目事故污水调储方案见图 7.6-1。

图7.6-1  本项目事故污水调储方案流程

### 7.6.1.8工程拟采取的大气环境风险防范措施

（1）工程在总图布置、工艺技术、自动控制、安全控制等工程实施过程中严格执行国家及行业现行设计、施工及验收规范。

（2）在含有有毒气体的装置区及储运区设置有毒气体检测及自动报警系统。

（3）本工程各装置或联合装置关键设备设置独立的安全仪表系统，用于工艺装置的自保联锁控制和紧急事故处理。

（4）设置应急监测机构及配备必要的应急监测设备。

（5）各装置内设有紧急事故泄压排放系统，泄放气体密闭排入火炬系统。

（6）在厂区内或者厂界周围适当位置安装风向仪，用于观测准确风向。当发生毒害物或酸气泄漏事故，组织人员向事故发生源上风向疏散。

## 7.6.2 环境风险应急预案

环境风险应急预案是在贯彻预防为主的前提下，针对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织人员撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案，需要建设单位和社会救援相结合。

企业在该项目试生产前须按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位 版)》和《辽宁突发环境事件应急预案编制导则(试行)(企业事业单位版)》等的要求编制环境风险事故应急预案。本工程各部分内容所属车间制定有车间级的突发环境事件应急预案，装置一旦发生环境风险事故，应立即启动车间级应急预案，使事故的范围、损失降至最小，确保现场职员和周围人民群众的生命安全。当风险事故严重时，应同时启动公司级应急预案，并联合社会应急组织一起抢险。

根据导则要求，本项目制定的环境风险应急预案框架内容要求见表7.6-1。

表7.6-1	                环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 主要危险源：生产装置区、储罐区、相关环保设施等； 环境保护目标：南两家子、新农村、碾盘村等居民区。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 |
| 6 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 抢险、救援及 控制措施 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医护救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 |
| 11 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

抚顺齐隆化工有限公司对原有工程部分已经进行了应急预案备案，抚顺市东洲区环境保护局备案编号为2104031747。同时针对本次环评建设内容建设单位需按照本报告提出的应急预案内容要求，细化编制可操作性好的应急措施及预案，为生产和储存系统一旦出现突发事故，提供可操作的应急指导方案，以利于减缓风险损害。

# 7.7环境风险评价结论

项目运行过程中具有潜在的事故风险，要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保环境安全的根本措施。为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，要采取对应的应急措施，必要时要采取社会应急措施控制事故和减少对环境造成的危害。在认真落实评价所提出的风险防范措施以及风险应急预案后，工程的事故风险可控，风险水平是可以接受的。

# 8环境保护措施及其经济技术论证

## 8.1施工期污染防治措施及其可行性分析

项目建设方应督促施工单位严格遵守有关的法律、法规和规定，加强施工期环境管理，尽量把对周围环境的不良影响减少到最低、最轻程度。

### 8.1.1大气污染防治措施

根据工程分析，本项目施工期主要废气为扬尘。为尽可能减轻施工扬尘产生的污染，降低其对施工区局部环境的影响，根据大气污染物产生源，产污种类和排放状况，采取治理和管理相结合的污染控制措施与对策。可采取以下措施：

施工扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员危害较大。为控制及治理扬尘污染，施工开发单位应严格执行《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》中六个百分百规定：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。

具体采取控制及防治措施如下：

①施工工地周边100%围挡。建筑施工场地四周必须按要求设置不低于1.8米的标准围档，且高过物料堆的高度，防止施工过程中易产生扬尘物料、渣土的扬尘外逸。

② 物料堆放100%覆盖。施工现场残土、沙料等易产生扬尘物料必须采取覆盖防尘网（布）等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。

③出入车辆100%冲洗。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场，造成扬尘影响。

④施工现场地面100%硬化。施工场地裸露地面必须采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施。主要干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘。

⑤拆迁工地100%湿法作业。本项目场地较为平整不需要大量回填，清表除杂和挖填过程中仍需做好湿法抑尘工作，减少扬尘影响。

⑥ 渣土车辆100%密闭运输。回填砂土和建筑垃圾及其它物料运输时装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。

⑦使用预拌混凝土或商品砼。

⑧在施工工地禁止使用原煤、木柴散烧炉灶，禁止敞口熬沥青，施工现场暂设炉灶必须使用液化天燃气、电等清洁能源。

⑨尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内及路过村庄时运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h。

采取上述措施后，施工期扬尘可得到有效控制，措施合理可行。

### 8.1.2水污染防治措施

施工期废水主要有施工废水和生活污水2种。

（1）施工废水

施工废水主要是含有沙粒的废水，要求施工现场建立临时施工废水沉淀池（有效容积5m3）和排水沟，施工废水经排水沟汇总至施工废水沉淀池，沉淀后优先回用于场地施工工序中，剩余部分回用于场地降尘。

另外，施工过程中还应注意：

①施工中，施工机械要严格检查，防止油料泄露，同时严禁将残油污水、废油随意倾倒。

②做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染；在施工工地周界应设置排水明沟，将施工废水统一收集至施工废水沉淀池。

③在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染。

（2）生活污水

施工期生活污水不得随意排放，依托厂区现有卫生间，经过化粪池处理后排入厂区内污水管网，最后进入东泽污水处理厂。

通过以上措施，可有效地防治施工期废水外排。通过加强管理和调度，可以有效地防止本项目施工期对地表水的影响，防治措施合理可行。

### 8.1.3噪声污染防治措施

施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，因此重点考虑建设时对周围环境敏感点的影响，应注重采取相应的控制措施，严格遵照有关规定执行，防止噪声影响周围环境和人们的正常生活。

（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间(22:00~6:00)施工。

（2）避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，高噪声设备四周设置围挡，施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

以上所采取的措施可有效地控制施工期噪声对周围环境的影响，治理措施合理可行。

### 8.1.4固体废物污染防治措施

（1）施工产生的建筑垃圾、残土、废石等土方设置临时存放场地堆放。以上固废产生量较小，注意遇大风天气须遮盖毡布。建筑垃圾定期送往城市建筑垃圾处置场，废弃的钢筋和钢材可以回收再利用。

（2）残土、废石等土方可根据需要用于修路和回填。

（3）施工人员生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，设专人及时清运处理。

经过以上措施处理后，本项目施工期产生的固体废物对环境的影响较小。本环评提出的施工期固体废物防治措施合理可行。

## 8.2营运期污染防治措施及其可行性分析

### 8.2.1营运期大气污染防治措施

本项目运营期废气主要为真空尾气、造粒机头油气和机尾粉尘有组织无组织排放、导热油炉烟气、装置区和储罐区有机废气，主要的污染因子为NMHC和粉尘。

- 真空尾气

本次焦油树脂装置真空尾气主要污染因子为NMHC，全部送至厂区现有地面火炬处理，不外排。

本项目火炬系统依托厂区原有的地面火炬系统。现有阶段火炬气来源中最大产生源为裂解碳九综合利用装置非正常工况下排放量1015kg/h，自建火炬系统处理能力为3000kg/h，本项目正常生产时真空尾气排放量为2kg/h。

表 8.2-1                 抚顺齐隆火炬气排放气体物料数据

| 工况 | 工程 名称 | 装置名称 | 物料泄放速率 （kg/h） | 火炬气产生量 （kg/h） | 火炬气主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 非正常工况 | 一期工程 | 共聚石油树脂 | ～520 | ～260 | 间戊二烯、C5 |
|  |  | 裂解碳九综合利用 | ～2050 | ～1015 | 二甲苯、三甲苯、四甲苯 |
|  |  | 裂解焦油综合利用 | ～100 | ～50 | 轻组分 |
|  | 二期工程 | 共聚石油树脂装置（切割单元） | ～900 | ～450 | 轻组分 |
|  | 本项目 | 焦油树脂装置 | 2 | / | C5-C10 |

根据《石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范》（SH3009-

2001）中第2.0.2条第c款：不考虑同时发生两种事故的工况，对不同事故发生的排放条件不进行组合。因此，该火炬目前最大的事故负荷仍为1015kg/h，小于设计处理能力。本项目依托高新区火炬系统依托可行。

（2）造粒机废气

本项目造粒工序造粒机头产生油气，机尾产生粉尘。

①机头油气

造粒机头油气主要污染因子为NMHC，拟由集气罩收集后经静电捕油器净化后经一根30m排气筒达标排放。

工作原理：按电场理论，正离子吸附于带负电的电晕极，负离子吸附于带正电的沉淀极；所有被电离的正负离子均充满电晕极与沉淀极之间的整个空间。当含焦油雾滴等杂质的废气通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀极上，从而达到净化气体的目的，通常称为荷电现象。当吸附于沉淀极上的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下流趟，从静电捕油器底部排出，净气体则从静电捕油器上部离开并进入下道工序。

1废气进口 2气流分布板 3筒体 4下部吊架 5电晕极线 6沉淀极 7上部吊架 8引电绝缘子箱 9放散管 10绝缘子箱 11废气出口 12防爆阀 13焦油出口

图8.2-1   静电捕油器结构示意图

根据设计参数，集气罩集气效率为90%，静电捕油器净化效率为97%，根据工程分析，NMHC的排放浓度为1.44mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》 （GB30571-2015）表4中的非甲烷总烃排放标准，处理措施可行。

②机尾粉尘

造粒机尾粉尘主要污染因子为颗粒物，拟由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器净化后与机头油气共用一根30m排气筒达标排放。

脉冲袋式除尘器工作原理如下：

①过滤原理：在系统主风机作用下，含尘气体从除尘器的进风口进入，经过气流均化装置，转而向下进入灰斗。由于流速减缓，加上惯性及粉尘的自重作用，使气体中大颗粒粉尘受惯性作用被分离出来，直接落入灰斗。含尘气体通过灰斗后进入滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被留在滤袋外表面。净化后的气体经滤袋口进入净气室，再由出风口排出。

②清灰原理：随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，阻力不断上升，当阻力上升到设定值时，清灰装置开始进行清灰。清灰时，压缩空气以极短促的时间按顺序通过各脉冲阀，经喷吹管嘴向滤袋喷射，使滤袋迅速膨胀产生振动，并在逆向气流的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。设备结构示意图如下：

图8.2-2  脉冲袋式除尘器结构示意图

根据设计参数，集气罩集气效率为90%，脉冲布袋除尘器净化效率为90%，根据工程分析，颗粒物的排放浓度为20mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB30571-2015）表4中加热炉的颗粒物排放标准，处理措施可行。

（3）导热油炉烟气

本次扩建新增部分导热油炉烟气，依托一期工程备用导热油炉及其26m烟囱高空排放。导热油炉所用燃料为天然气，属清洁燃料。根据工程分析，烟气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值，故烟气对大气环境影响较小。

（4）装置区和储罐区无组织废气

本项目营运期物料装卸、生产过程中阀门管件连接处密封不严产生挥发性有机物无组织排放。本次环评要求建设单位在生产操作过程中严格遵守操作规程，做好日常检修和维护，保证各部分管件连接处和阀门正常运转，尽量减少无组织废气排放。

根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB30571-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的管理要求，本项目拟采取如下措施：

①罐区无组织废气排放减缓措施

本项目原料和副产品均采用固定顶罐常温常压密闭储存并采用氮封工艺，

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关规定，本项目正常生产运行中采取如下控制措施：

物料装载：储罐罐体保持完好，不应有孔洞、缝隙；储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其它正常活动外，保持密闭；液态VOCS物料采取密闭管道输送；挥发性有机液体采取底部装载方式，若采用顶部浸没式装载，出料管口距槽（罐）底部高度应小于200mm。

②设备与管线泄漏控制措施

项目载有物料的设备与管件连接组件的密封点若≥2000个，在营运期应定期开展泄漏检测与修复工作。组件包括：泵、压缩机、搅拌器、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其它连接件、取样连接系统等。按标准要求的频次进行检测并按表1认定泄漏，检测频次要求如下：

A.对设备和组件的和密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象；

B.泵、压缩机、搅拌器、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统等至少每6个月检测一次；

C.法兰及其它连接件、其它密封设备至少12个月检测1次；

D.对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之后5个工作日内，对泄压设备进行泄漏检测；

E.设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90天内进行泄漏检测。

此外，本项目拟对无组织排放的废气采取如下治理措施：

- 所有输送易挥发介质的泵均采用双端面机械密封，避免泄露。

- 所有的取样器均配有密闭排放系统。

- 所有放空或放净阀均配有管帽或丝堵，避免泄露。

- 安全阀排放出口接入火炬系统。

- 设备检修或维护前，设备内卸压或吹扫放出的烃类送入火炬系统。

- 为减少油品在储存过程中的损失，针对不同的油品采用不同的储存方式；对于易挥发的介质采用内浮顶罐，采用浮顶罐可减少烃类损失90%以上，对不易挥发的介质采用拱顶罐加氮封，可最大限度的减少物料的挥发排放。

- 尽量采用密闭装车系统，有效降低油品无组织排放量。

根据工程分析核算，本项目营运期装置区和储罐区NMHC无组织排放量合计为0.839t/a，根据估算模式预测厂界处贡献值较小，可达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB30571-2015）表7的要求。因此，无组织废气治理措施合理可行。

### 8.2.2营运期地表水污染防治措施

本项目产生的废水主要为含油污水、初期雨水和循环系统排水。含油污水主要包括检修废水、地面冲洗水。

①含油污水

本项目营运期产生检修废水0.1m3/h，车间地面冲洗水0.07m3/h，均为含油废水。

根据《石油化工给水排水水质标准》SH3099-2000的要求，装置及中间罐区的生产污水排入生产污水管网时，其主要污染物浓度宜符合下列指标：pH值6～9；石油类≤500ml；水温≤40℃，本项目产生的含油污水满足要求，且产生的含油污水排至厂内污水处理站处理，该污水处理站污水处理能力为15m3/h，目前处理污水量为3～5m3/h，处理能力余量为10～12m3/h。本项目产生的工艺废水均为间歇排放，可利用厂内污水处理站200m3集水池进行缓冲，厂内污水处理站实际新增污水处理量0.2 m3/h。最大污水产生量为30m3/h(间断)。因此，该污水处理场完全有能力处理本装置产生的污水。

②初期雨水

本项目初期雨水经雨污切换阀切换至含油污水管道，与工艺含油污水一并送至厂内污水处理站处理。

③循环系统排水

本项目新增循环系统排水产生量为6m3/h，48000m3/a，为清净下水，经管网收集后由厂区总排口排至抚顺高新东泽污水处理厂。

根据工程分析，上述废水预处理后满足抚顺高新东泽污水处理厂进水水质标准，排入抚顺高新东泽污水处理厂，不直接外排，处理措施合理可行。

### 8.2.3营运期地下水污染防治措施

### 8.2.3.1 地下水防治措施

#### （1）防治原则

按地下水环境影响评价导则提出的“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：

A、主动控制原则

主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水、油品储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

B、被动控制原则

被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理厂进行处理；

C、坚持“可视化”原则

坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层。

D、工程措施与污染监控相结合的原则

采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力；同时实施覆盖生产区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，科学合理布设地下水污染监控井，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。

#### 8.2.3.2地下水污染分区防渗措施

根据本项目各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，将厂区严格区分为污染区和非污染区。本项目内容主要为焦油树脂生产车间、循环水池、移建危险废物暂存间，其余部分包括储罐区、污水处理站、初期雨水池、事故水池、公用工程、办公区和绿化区均依托厂区现有，防渗分区和防渗措施均已完成，本次不再描述。

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》规定，本项目属重点企业，重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区、原材料及固体废物堆存区、储放区和转运区，有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染处理处置设施等。根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013）中4.0.3~4.0.6石油化工工程防渗典型污染防治分区部分，将项目区分为一般污染防治区、重点污染防治区，分别采取不同等级的防渗方案。

1.一般污染防治区

一般污染防治区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。本项目一般污染防渗区为焦油树脂生产车间和循环水池。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

一般污染防治区的典型防渗结构见图8.2-3。

图8.2-3 一般污染防治区典型防渗结构示意图

2.重点污染防治区

重点污染区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域，本次项目涉及的重点污染防治区为地下污水管道、危险废物暂存间底板及墙裙等。

重点污染防控区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

图8.2-4 重点污染防治区典型防渗结构示意图

本项目分区防渗情况见表8.2-2，分区防渗图见图8.2-5。

表8.2-2                  本项目分区防渗情况一览表

| 序号 | 防渗分区 | 污染防治区域及部位 | 防渗系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下污水收集管线 | 管沟整体防渗 | 重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能 |
| 2 | 危废暂存间 | 危废暂存间底板及墙裙 |  |
| 3 | 焦油树脂生产车间 | 生产车间地面 | 一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能 |
| 4 | 循环水池 | 循环水池整体 |  |

图 8.2-5   本项目分区防渗图

#### 8.2.3.3地下水监测措施

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》规定，本项目应当建立地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查治理情况应当如实记录并建立档案。营运期应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。在隐患排查、例行监测等活动中发现用地范围内地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照环境管理有关规定及时开展地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

为及时而准确的掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，为此建议：在拟建项目投产运行后，建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控网点，建立完善监测制度。同时，配备相应的监测人员及配置先进的监测仪器设备。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，参照地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），在该项目区及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水质污染监控、预警体系。

1.监测井布设原则

（1）反映地下水水质变化原则；

（2）重点污染防治区加密监测原则；

（3）装置区上、下游同步对比监测原则；

（4）抽水井与监测井兼顾原则。

2.监测计划

（1）监测点布设：根据地下水水质监测井布置的相关要求，结合本项目具体情况，拟布设3个跟踪监测点位。上游点位为背景值监测点，下游为地下水污染扩散监测点。地下水污染监控井监测层位，应以潜水水含水层为主。

（2）监测层位及井深：地表以下第一含水层，井深15m左右。

（3）监测频率：在正常工况下，每2个月监测一次，3个井同时监测。发生事故后应加密监测，直到污染消除。

#### （4）检测项目：根据项目场区及周边地下水水质特征及工程分析中污染源产生污水的特征，确定地下水监测项目为：pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、苯胺、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、甲醛、石油类等。

3.监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

4.风险事故应急措施

为了防止风险事故状态下对地下水产生污染，本次评价采用水力控制措施应对，一旦事故状态下产生地下水污染，厂区下游监测井启动抽水，形成降落漏斗，形成水力调控屏障，以降低或消除对厂区以外的下游地下水的影响。具体措施为：在厂区下游布设抽水井（正常状态下可以用作常规监测），在地下水污染事故状态下开启动抽水，抽出的水进入污水处理厂进行处理，达标后外排。

#### 8.2.3.4污染防治措施技术可行性与经济合理性分析

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》规定，重点企业建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道以及建设污水处理池、应急池等存在土壤和地下水污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

### 通过对地下水环境影响预测结果分析可知，本项目对地下水环境的影响主要来自事故及风险，本项目按相关规定，采取分区防渗原则，储罐区、危险废物暂存间、污水池、事故水池、地下污水管线等重点区域均采取重点防渗，装置区和储罐区设置围堰有效收集事故废液和废水，并提出了监测及水力控制等应急措施，上述措施均为成熟技术。防治措施实施后，在防止或降低地下水污染所带来的环境效益及社会效益要远远大于本部分工程投资。因此，本次环评提出的措施在经济上是合理的，在技术上是可行的。

### 8.2.4 土壤污染防治措施

8.2.4.1管理要求

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》规定，重点企业建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道以及建设污水处理池、应急池等存在土壤和地下水污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

本项目按管理办法规定在重点区域储罐区、危险废物暂存间、污水池、事故水池、地下污水管线等重点区域均采取重点防渗，装置区和储罐区设置围堰有效收集事故废液和废水，可有效防止污染物在事故状态下进入土壤环境。此外，要求建设单位在投产后严格按环境监测计划实施例行监测，并形成记录。监测中发现有超标现象应当进一步确定是否有污染隐患，并制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查及治理情况应当如实记录并建立档案。

8.2.4.2监测计划

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》规定本项目为重点企业，应当建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查治理情况应当如实记录并建立档案。营运期应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤，并按照规定公开相关信息。在隐患排查、监测等活动中发现用地范围内土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

综上，本项目拟制定土壤监测计划如下：

（1）监测点布设：根据土壤监测点布置的相关要求，结合本项目具体情况，拟在建设项目厂区内重点区域设置有代表性的3个表层监测样点。

（2）监测频率：在正常工况下，每年监测一次，3个点位同时监测。发生事故时应根据事故情形确定是否加密监测点位和频次，及是否进行柱状样监测。

（3）检测项目：根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和项目场区及周边土壤特征，确定土壤监测项目为：总砷、镉、铬（六价）、铜、铅、总汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项基本因子，及特征因子石油烃，共46项。

监测点位中至少一个点位监测基本因子+特征因子，其余点位可只测特征因子。

#### 8.2.4.3污染防治措施

因本项目土壤污染来源和风险与地下水相似，防治措施可同步防治土壤和地下水污染，因此土壤污染防治措施参考地下水污染防治措施，见8.2.3小节。

### 8.2.5营运期噪声污染防治措施

本项目主要噪声源来自于生产装置大功率机泵、循环水塔，噪声级在80～90dB(A)。

(1) 本项目高噪声设备主要位于厂房内，采用建筑物隔声和消声。同时项目尽量选择低噪声设备，对噪声设备设置独立基础。

(2) 加强绿化，在厂区的四周应采取绿化隔声措施，以减少噪声对周围环境的影响。

根据工程分析，本项目扩建完成后，对厂界噪声的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，噪声防治措施合理可行。

### 8.2.6营运期固体废物污染防治措施

本项目运营期不新增劳动定员，无新增生活垃圾。固体废物主要为危险废物，其中除尘器收集粉尘可回用于生产；清罐油泥为危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08），暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位外运处理。

危险废物暂存和管理应做到以下几点：

①贮存场所的建设必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）规定的贮存控制标准，独立封闭建筑，防风防雨防晒，底板和四周墙裙防渗，并设置符合要求的专用标志。

②贮存场所符合消防要求。

③废物的贮存容器必须有明显标志，注明种类和危险特性。容器材质具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

④制定固体废物管理制度，并由专人管理，定期检查。

⑤企业必须向当地环保主管部门申报工业固体废物，提供工业固体废物的产生量、流向、贮存、处置等相关资料。

⑥危险废物转移时，必须填写《危险废物转移联单》，并向环保主管部门报告。

本次项目拟将厂区原有危险废物暂存间移建至厂区内预留空地，占地面积不变，仍为80m2。本次环评产生的危险废物量较小，且种类与原有项目清罐油泥种类相同，可依托原有项目的收集和处理流程共同处理。采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物均可得到合理处置，防治措施合理可行。

# 9环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是评价建设项目建设期及运营期对环境可能产生的负面影响以及采用各种环保治理措施后带来的社会、经济和环境效益。环境损失费用主要有因污染物排放和污染事故造成对周围生态环境和人体健康影响的损失价值、资源能源的流失价值和维持各种环保治理设施而投入的运行、维修及管理费用等。环境经济收益主要包括实施各种环保措施后，对资源能源的回收与综合利用价值、减轻环境污染所带来的社会效益和环境效益。

环境经济损失和收益一般都是间接的很难用货币的形式计算，具有较大的不确定性。本次评价仅从上述内容中的某些方面作一定程度的描述，为环境保护行政主管部门、为企业决策者提供技术资料。

本项目在生产运营过程中不可避免的产生各种污染物，需对其本身各环节产生的污染物进行控制和治理，以充分发挥其作用。以下从环保投资估算与本项目对经济、社会和环境效益两方面进行论述。

## 9.1环保投资估算

本项目总投资1757.50万元，其中技改后新增环保投资160万元，占总投资的9.1%。环保设施投资估算情况见表9.1-1。

表9.1-1                  环保设施投资估算一览表              单位:万元

| 类型 | 名称 | 污染防治措施 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工扬尘治理 | 施工物料遮盖，及时清扫、洒水抑尘、设置标准围挡等 | 1.5 | 新建 |
|  | 施工废水治理 | 施工人员利用项目办公楼内原有卫生间 | / | 依托 |
|  |  | 临时施工废水沉淀池（有效容积5m3）和排水沟 | 1.5 | 新建 |
|  | 施工噪声治理 | 采用低噪声设备、设置围挡、禁止夜间施工 | 1.5 | 新建 |
|  | 固体废物收集处理 | 建筑垃圾送至环保指定地点处理，不得随意倾倒；施工人员的生活垃圾由环卫部门统一及时处理 | 0.5 | 新建 |
| 营运期 | 废气 治理 | 真空尾气 | 排入地面火炬 | / | 利旧 |
|  |  | 造粒机头油气 | 静电捕油器1台+30m排气筒 | 80 | 新建 |
|  |  | 造粒机尾粉尘 | 集气罩2个+脉冲布袋除尘器2台+30m排气筒 | 50 | 新建 |
|  |  | 导热油炉烟气 | 26m烟囱 | / | 利旧 |
|  | 废水 治理 | 生产废水 | 依托厂区现有污水管网收集，并排入污水处理站处理后排入东泽污水处理厂 | / | 利旧 |
|  | 噪声 治理 | 采用低噪声设备、基础减震、建筑物隔声、消声器等 | 5 | 新建 |
|  | 固废 处置 | 危险废物 | 危废暂存间1座80m2，要求地面防渗，设置标志，不同种类的危废分区存放，交由有资质单位处理。 | 10 | 移建 |
|  | 环境风险 | 环境风险 | 新增生产车间按要求防渗，装置区设置围堰 | 10 | 新建 |
| 合计 |  | 160 |  |

## 9.2环境效益分析

本项目采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施后，污染物全部达标排放。

（1）项目废气均采用妥善的处理方式进行处理，能够做到达标排放。

（2）拟建项目废水由厂区污水站处理后排入东泽污水处理厂。

（3）拟建项目产生的固化废物全部回收利用或外售，可达到综合利用不外排。

（4）项目噪声源主要为空压机、泵、风机等，均采取了有效的消音降噪措施。

本项目环保投资用于治理气、水、固体废物、声污染等。在这些环保设施正常运转的情况下，能确保本项目的污染物综合利用和达标排放，减少了企业排污，对当地的环境质量的影响较小，有一定的环境效益。

## 9.3经济效益分析

建设项目的主要经济指标见表9.3-1。

表9.3-1                      本项目主要经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设总投资 | 万元 | 1757.50 |
| 2 | 销售收入（达产年） | 万元 | 24674 |
| 3 | 总投资收益率 | % | 75.79 |
| 4 | 资本金净利润 | 万元 | 2033.47 |
| 5 | 财务内部收益率(所得税后) | % | 77.82 |
| 6 | 税后财务净现值（税后） |  | 9759.03 |
|  | 税后投资回收期 | 年 | 3.1 |

本项目正式投产后，年创税收1324万元，辐射和带动当地区域经济发展。项目投资财务内部收益率大于设定的基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期低于规定标准，项目方案在财务上可以接受。因此本项目对市场变化的适应能力和抗风险能力很强。项目实施后，能够为企业带来较好的经济收益，获取良好的投资回报。综上所述，本项目的建设是必要和可行的，经济上是合理的。

## 9.4社会效益分析

本项目建成后，能够为公司今后发展打下坚实基础；对发展地方经济，促进社会和谐具有一定的现实意义。因此本项目的建设具有良好的社会效益。

## 9.5小结

综上所述，本项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

# 10环境管理与监测计划

## 10.1环境管理

### 10.1.1 环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解块建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

### 10.1.2 环境管理机构

建设单位需配备专职环保人员1~2名，经培训合格后持证上岗，负责环保设施运营和厂界环境监督管理工作。同时加强对管理人员的环保培训，不断提高环保意识和环境管理水平。

### 10.1.3 环境管理内容

本项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案王要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（5）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（6）调查处理公司内污染事故和污染纠纷，组织“三废”处理利用技术的实验和研究，建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（7）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

### 10.1.4 环境管理制度

（1）“三同时”制度

根据2017年11月22日起施行《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组长对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接收社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主题工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

（2）排污许可制度

按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号)、《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》(环环评[2016]95号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2017)》有关要求，建设单位应在规定的时限内按时申领国家排污许可证，做到持证排污，不得无证排污或不按证排污。

（3）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况，污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，必须按《建设项目环境保护管理条例》等相关文件要求实施。

（4）污染治理设施的管理制度

本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处置设施。报当地环保局备案，并定期组织演练。

（5）环保奖惩条例

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

## 10.2环境监测

为切实控制本项目治理设施的有效运行和污染物达标排放，落实排放总量控制制度，企业需严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）制定监测计划，并委托有资质的监测单位开展监测工作，见表10.2-1。

## 10.3污染物排放息公开清单

本项目污染物排放清单见表10.3-1。

## 10.4 环保信息

企业每年应对各项环保设施运行情况，每年排污许可对污染源的监测数据定期向社会公众进行公示，主要公示内容如下：

（1）废气排放口监测数据

（2）区域内及厂界噪声监测结果

（3）废水排放口监测数据

（4）项目一般工业固废和危险废物处理处置情况，厂内日常记录台账。

表10.2-1                                             运营期环境监测计划

| 序号 | 监测内容 | 监测点布置 | 监测方式 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 厂址，下风向各1个点位 | 采样监测 | TSP、非甲烷总烃 | 1 次/半年 |
| 2 | 土壤 | 在厂内重点影响区设3个点（其中至少一个点位测基本因子+特征因子，其余2个点位可只测特征因子） | 采样监测 | 总砷、镉、铬（六价）、铜、铅、总汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项基本因子，及特征因子石油烃。 | 1次/年 |
| 3 | 地下水 | 场址、场址上游、场址下游各1点 | 采样监测 | pH（无量纲）、氯化物、耗氧量（CODMn法，以Q2计）、挥发酚、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、钠、 溶解性总固体、硫化物、总硬度（以CaCO3计）、铬(六价)、铜、铁、锰、镉、砷、铅、总大肠菌群、石油类等 | 1次/年 |
| 4 | 废气 | 主要排放口 一般排放口 | 导热油炉烟气 | 采样监测 | 废气排放量、颗粒物和二氧化硫排放速率和排放浓度 | 1次/季 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物排放速率和排放浓度 | 自动监测 |
| 5 |  |  | 造粒机头油气 |  | 废气排放量、非甲烷总烃排放速率和排放浓度 | 1次/月 |
| 6 |  |  | 造粒机尾粉尘 |  | 废气排放量、颗粒物排放速率和排放浓度 | 1次/季 |
| 7 |  | 厂界 | 采样监测 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1 次/季 |
| 8 |  | 泵、压缩机、阀门、开口阀及开口管线。气体蒸汽泄压设备、取样连接系统 | 厂房外 | 采样监测 | 非甲烷总烃 | 1 次/季 |
| 9 |  | 法兰及其它连接件、其它密封设备 | 厂房外 | 采样监测 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
| 10 | 噪声 | 厂界四周 | 采样监测 | 等效连续A 声级 | 1 次/季度 |
| 11 | 废水 | 废水总排口 | 采样监测 | 流量、COD、NH3-N | 1次/周（本项目为在线监测） |
|  |  |  |  | pH、SS、石油类 | 1次/月 |
| 12 |  | 雨水排放口 | 采样监测 | pH、COD、NH3-N、SS、石油类 | 排放期间按日监测，1次/日 |

表10.3-1                                          污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 排放浓度 | 排放速率（Kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 标准号 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 | Kg/h |
| 废气 | 导热油炉烟气 | 颗粒物 | 1.19mg/m3 | 0.02 | 0.19 | / | GB13271-2014 | 20 | / |
|  |  | SO2 | 2mg/m3 | 0.04 | 0.32 | / |  | 50 | / |
|  |  | NOX | 9.38mg/m3 | 0.19 | 1.5 | / |  | 150 | / |
|  | 真空尾气 | NMHC | / | / | / | 送至地面火炬 | / | / | / |
|  | 造粒机头油气 | NMHC | 2.7mg/m3 | 0.027 | 0.216 | 集气效率90%，静电捕油器净化效率97% | GB31571-2015 | 120 | / |
|  | 造粒机尾粉尘 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 0.18 | 1.44 | 集气效率90%，脉冲布袋除尘器净化效率90% |  | 20 | / |
|  | 无组织废气 | 装置区 | NMHC | / | 0.1012 | 0.81 | / | GB31571-2015 | 4.0 | / |
|  |  |  | 颗粒物 | / | 0.2 | 1.6 | / |  | 1.0 | / |
|  |  | 储罐区 | NMHC | / | 0.0036 | 0.029 | / |  | 4.0 | / |
| 废水 | 厂区总排口 | PH | 6~9 | / |  | 厂区污水处理站预处理达标后排入抚顺高新东泽污水处理厂 | DB21/1627-2008 | 6~9 |
|  |  | COD | 300mg/L | / | 14.8 |  |  | 300mg/L |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | / | 1.48 |  |  | 30mg/L |
|  |  | 石油类 | 20mg/L | / | 0.99 |  |  | 20mg/L |
|  |  | SS | 300mg/L | / | 14.8 |  |  | 300mg/L |
| 噪声 | 各类机泵设备 | LAeq | 80~90dB（A) | 低噪设备、基础减震、消声隔声 | GB12348-2008 | 昼间65dB（A)，夜间55dB（A) |
| 固体 废物 | 危险废物 | 除尘灰 | / | / | 12.86 | 全部回用于生产 | / | / |
|  |  | 静电捕油器回收的废油 | / | / | 6.984 | 全部回用于生产 | / | / |
|  |  | 清罐油泥 | / | / | 0.01 | 危废间暂存后交有资质单位外运处理 | （GB 18597-2001） | / |

10.5 排污口规范化管理

排污口规范化是实施污染物总量管理的基础工作，也是总量控制不可缺少的一项内容。排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进公司企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。

### 10.5.1排污口规范化管理依据

建设单位应该根据以下规定进行排污口规范化建设：

（1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）；

（2）《排污口规范化整治技术》（环发[1999]24号附件2）。

### 10.5.2 排污口规范化的范围和时间

一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理设施的同时建设规范化的排污口。因此，建设单位必须把各类排污口规范化工作全部纳入“三同时”进行实施，并列入项目环保验收内容。

表10.5-1                  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示固体废物贮存、处置场 |
|  |  |  | 危险废物 |  |

10.6总量控制

污染物总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据有关总量控制原则，分析确定项目废水、废气等污染物总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

（1）总量控制原则

根据国家总量控制原则及工程特点，确定该项目总量控制原则是：清洁生产原则，排放污染物稳定达标原则，把允许排污总量压缩至最低水平。

（2）总量控制因子

结合项目工程特点、污染物主要产生和排放情况，本次环评选择COD、氨氮、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物为污染物总量控制因子。

（3）总量控制建议指标

项目运行后总量控制建议指标见表10.6-1。

表10.6-1                     总量控制建议指标

| 污染源 | 污染物名称 | 总量控制建议指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂区总排口/排气筒 | 本项目园区污水处理厂排放 |
| 废水 | COD | 14.8 | 2.47 |
|  | 氨氮 | 1.48 | 0.39 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.216 | / |
|  | 颗粒物 | 1.63 | / |
|  | 二氧化硫 | 0.32 | / |
|  | 氮氧化物 | 1.5 | / |

## 10.7“三同时”验收一览表

本项目环保设施“三同时”验收一览表如表10.7-1所示。

表10.7-1                    “三同时”验收一览表

| 要素 | 污染源 | 验收项目 | 环保治理设施 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 导热油炉 | SO2、NOX、颗粒物 | 依托原有26m烟囱达标排放 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 造粒机头油气 | NMHC | 由造粒机顶部集气管道集气至静电捕油器处理，由1根30m高排气筒排放。 | 1套 | 《石油化学工业 污染物排放标准》 （GB30571-2015）标准 |
|  | 造粒机尾粉尘 | 颗粒物 | 两台造粒机废气分别由集气罩集气后送到脉冲布袋除尘器净化后由1根高30m的排气筒排放。 | 2套 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) |
|  | 真空尾气 | NMHC | 送至厂区内地面火炬系统处理 | 1套 | 依托原有工程环保措施，不外排 |
| 废水 | 检修废水、地面冲洗水、初期雨水、事故污水 | PH、COD、氨氮、SS和石油类 | 依托厂区原有污水处理站处理 | / | 厂区内总排污口出水水质符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准要求和东泽污水处理厂进水水质标准要求 |
| 地下水 | 项目场地 | 防渗能力 | 生产车间、危废暂存间、水池防渗 | / | 防渗层一般防渗区厚度不小于1.5m，重点防渗区厚度不小于6.0m，渗透系数小于l×10-7cm/s |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效连续A 声级 | 采用低噪声设备、基础减震、建筑物隔声、消声器 | / | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间限值65dB（A）、夜间限值55dB（A） |
| 固废 | 危险废物 | 清罐油泥 | 1座80m2危废暂存间（移建），位于厂区北侧预留空地，要求地面防渗，设置标志，不同种类的危废分区存放。交由有资质单位处理。 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 排污口规范化 | 污水处理站 | / | 厂污水总排口安装环境图形总标志，设置在线监测系统 | / | 利旧 |
| 环境风险 | / | / | 新建焦油树脂装置区设置围堰，车间地面防渗 | / | / |

10.8“三本账”分析

该项目实施后，全厂污染物“三本账”排放情况见表10.8-1。

表10.8-1         项目建成后全厂污染物排放“三本帐”一览表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 原有工程排放量 | 本项目 排放量 | “以新带老”削减量 | 项目建成后全厂排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 工艺废气 | NMHC | 0.068t/a | 0.216t/a | 0t/a | 0.284 | +0.216t/a |
|  |  |  | 粉尘 | 1.9t/a | 1.44t/a | 0t/a | 3.34t/a | +1.44t/a |
|  |  | 导热油炉烟气 | SO2 | 7.228t/a | 0.32t/a | 0t/a | 8.548 | +0.32t/a |
|  |  |  | NOX | 10.71t/a | 1.5t/a | 0t/a | 12.21 | +1.5t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 3.02t/a | 0.19t/a | 0t/a | 3.21 | +0.19t/a |
|  | 无组织 | 装置区及 | NMHC | 163.688t/a | 0.839t/a | 0t/a | 164.527t/a | +0.839t/a |
|  |  |  | 粉尘 | 0.19t/a | 1.6t/a | 0t/a | 1.79t/a | +1.6t/a |
| 废水 | 生产废水 | 检修废水、地面冲洗水 | 2.1t/h | 0.17t/h | 0t/a | 0t/a | +0.17t/h |
|  |  | 循环系统排水 | 25.2t/h | 6t/h | 0t/a | 0t/a | +6t/h |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 0.4 t/h | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0 t/h |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效A声级 | 昼间≤65 夜间≤55 | 昼间≤65 夜间≤55 | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 19.97t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | 危险废物 | 滤渣、废催化剂、废碱液、废油、 罐底油泥 | 1338.7t/a | 0.01t/a | 0t/a | 1338.71t/a | +0.01t/a |

注：除尘固废和静电捕油器回收废油全部回用，不计入三本帐危险废物统计范围。

# 目建设合理性分析

## 11.1产业政策符合性分析

根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），本项目属C2511原油加工及石油制品制造。根据2013年5月1日实施的中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，属于允许类，因此，本项目符合国家产业政策要求。

## 11.2选址合理性性分析

本项目为扩建项目，扩建工程内容均在抚顺齐隆化工有限公司的原厂区内进行，无新增占地。其厂区位于抚顺高新技术产业开发区齐隆路1号。

### 11.2.1 区位优势分析

抚顺高新技术产业开发区位于抚顺市东南端的东洲区。该区域距沈阳市中心区约65公里，距抚顺市中心区约10公里，距沈阳桃仙国际机场约50公里，距营口港约260公里，距大连港约400公里，地理位置优越，区位优势十分明显。

### 11.2.2交通优势分析

抚顺市作为全国大型城市，经过多年的建设和发展，已经形成了比较完善的城市结构与配套服务体系。城市交通发达。抚顺市现有沈吉线和抚苏线两条对外铁路运输通道。在高新技术产业开发区的西侧（新屯、北龙凤、元龙山）分别设有抚顺矿业集团有限责任公司电铁专用线。现有的铁路运输是通过电铁中转，经大官屯编组站进入全国的铁路运输网。目前，公路交通主要是依托南外环路，西连沈抚快速公路，东接规划的辽宁省中部七城市环线高速公路；其次是通过城乡路和沿浑河的城市快速干道——河堤路连接沈抚快速公路和沈吉高速公路，与全国的高速公路网相通。七城市环线高速公路的建设，使高新技术产业开发区的公路运输更加便捷。

### 11.2.3 场地条件分析

地质条件：拟建场地地质构造较简单，无断层和断裂带，地震烈度较小。

综上所述，本项目建设厂址区域优势和交通优势明显，建筑场地为稳定场地，适宜进行本工程的建设。

## 11.3 本项目与抚顺高新技术产业开发区总体规划相符性分析

本项目与高新技术产业开发区的符合性分析见表11.3-1，分析结果说明：本项目属石油化工类项目，符合高新区性质；本项目建设在高新技术产业开发区的碾盘工业区，符合功能分区；本项目用地属三类工业用地，符合高新技术产业开发区用地规划；本项目的给水、排水、供热、供电等公用工程依托高新技术产业开发区；污染控制目标与高新技术产业开发区一致。

表11.3-1                  本项目与高新区总体规划关系

| 项目 | 高新区 | 本项目 | 符合关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发区性质 | 以石油化工即精深加工产业延伸为主，突出发展高新技术产业和用高新技术改造传统产业，形成石油化工、精深加工、综合加工、配套产业和研发一体的高新技术产业开发区 | 石油化工项目， 为高新技术产业。 | 符合高新区性质 |
| 功能分区 | 分为石油化工区、精深加工区、精细化工区、综合加工区等10功能区 | 化工区 | 符合功能分区 |
| 用地规划 | 高新区规划总面积4277公顷，工业用地总面积2054.31公顷，其中三类工业用地1114.61公顷。 | 本项目厂区总用地面积138667.4m2，属三类工业用地。 | 用地性质符合规划 |
| 给水工程规划 | 工业用水设计供水规模为9万吨/日；生活水供水规模最高0.54万吨/日。 | 本项目依托 开发区供水。 | 依托开发区供水 |
| 排水工程规划 | 污水排放体制为雨、污分流制。产业开发区南部污水自成系统，各组团的生产污水，与生活污水通过管网，经开发区内所设污水处理厂处理后排入东洲河东侧原有污水主干管中，集中入城市排水管网。雨水就近排入东洲河。 | 本项目废水经厂内污水处理站处理后进入开发区东泽污水处理厂集中处理。雨水经雨水管网排入东洲河。 | 符合排水工程规划 |
| 环境工程规划 | 大气环境质量标准执行二级标准，污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》，水体达到Ⅳ类标准。 | 大气环境质量标准执行二级标准，污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》，水体达到Ⅳ类标准。 | 与开发区规划 目标一致 |

图11-1   高新技术产业区规划图

11.4 本项目与高新技术产业开发区总体规划环评相符性分析

根据辽宁省环境科学研究院编制的《抚顺高新技术产业开发区总体规划调整环境影响分析》和辽宁省环保厅《抚顺高新技术产业开发区总体规划调整补充环境影响分析的审查意见》（辽环函〔2011〕118号）中对入区企业限制条件和风险防范措施要求，分析本项目与相关要求符合性，结果见表11.4-1。

表11.4-1                本项目与规划环评符合性分析

| 编号 | 规划环评及审查意见要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入驻规划区域的必须采取清洁生产工艺，清洁生产水平不低于二级，选择科技含量高、能耗低、综合利用好、转换率高、无污染或污染少的的工业项目。 | 本项目采取了严格的废水废气处理措施，清洁生产高于行业平均水平。 |
| 2 | 为避免三类工业土壤污染，要求企业做好管道防渗及地面硬化处理。 | 按照规划环评要求，本项目在生产装置区、罐区等区域均进行地面硬化防渗处理。 |
| 3 | “环境影响分析”规定调整为三类工业用地的高新区防护距离为1000米。认真核实计算项目防护距离和大气环境防护距离，确保在这些防护距离内无环境敏感目标。 | 高新区三类工业用地的化工及精细化工园区防护距离为1000m，经计算本项目的卫生防护距离为装置区100m，储罐区50m，厂区卫生防护距离为200m，符合规划环评防护距离要求。 |
| 4 | 高新区应按照清污分离、雨污分离原则有步骤地科学规划建设排水系统，禁止在规划外设排污口，入驻项目工业水重复利用率达到95%以上。对用水量大、污染严重的项目限制进入。 | 按照园区要求，本项目废水经厂内污水处理站处理后进入开发区东泽污水处理厂集中处理。符合要求。 |
| 5 | 高新区采暖、企业供热供暖须高新区统一解决。除高新区规划拟建集中供热热源外，区内建设项目不得建设燃煤锅炉。 | 本项目采暖依托高新区，符合要求。 |
| 6 | 在高新区内规划设计建设事故污水缓冲池及配套重力自流系统，确保高新区内企业事故状态下污水排入事故管线。 | 本项目自建事故池5500m3，可满足本项目事故污水收集。 |
| 7 | 入区企业及高新区管委会须编制应急预案，做好企业与区域环境应急预案的衔接工作。园区及各企业应配备相应的环境应急装备和人员，确保高新区能妥善处理环境风险 | 本项目环评报告书中给出企业应急预案的主要内容和要点，企业应编制详细的应急预案报高新区管委会和环保主管部门备案，企业风险责任人由法人承担，设单独的安全环保员负责风险应急管理和与高新区相关负责部门联络。 |

从表 11.4-1可见，本项目符合《抚顺高新技术产业开发区总体规划环评》的要求。

11.5 环境工程区划及环境保护目标分析

### 11.5.1 与环境功能区划的关系

本项目位于抚顺高新技术产业开发区内，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；本项目生产废水排入高新技术产业园区东泽污水处理场进行处理；环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准要求。

由工程分析和污染物排放影响预测可知，本项目建成投产后，对污染物采取相应治理措施，污染物均达标排放，对周围环境影响较小。本项目的建设不会改变现有的环境质量和环境功能区划。

### 11.5.2 与环境敏感目标的关系

本项目厂址周围无茂密植被和需要保护的文物、旅游景点等敏感点。本项目新建装置区设置100m卫生防护距离，储罐区设置50m卫生防护距离，整个厂区卫生防护距离为200m，厂址边界200m范围内无居民区。

本项目选址满足周围的环境功能区划，与周围环境相容。

11.6 环境相容性分析

本工程建成投产后，排放的废气、污水和噪声满足国家规定的环保标准要求，污染物排放总量满足抚顺市环境保护局下达的总量控制指标的要求。

### 11.6.1 空气环境相容性分析

项目评价范围位于环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、O3、CO，其余各项指标均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；

本项目运营后所造成的地面浓度增加量较小，基本维持在本底水平，地面污染物浓度仍能够满足环境空气质量要求，不会改变当地环境空气功能区划。

### 11.6.2 地表水环境相容性分析

本项目工艺废水预处理后排至抚顺高新技术产业开发区东泽污水处理厂，经其处理达标后排入东洲河。

本工程最终受纳水体为东洲河，根据引用年报数据，东洲河两处监测断面各因子（除下游NH3-N）浓度基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求，仅东洲河下游监测断面NH3-N现状数据略有超标。

### 11.6.3 固体废物影响分析

本工程产生的固体废物均得到有效和安全地处置，不会造成二次污染。因此，本工程产生的固体废物对环境的影响较小。

### 11.6.4 噪声影响分析

根据监测结果，拟选厂址处环境噪声达标；本工程各主要噪声源在采取消音、基础减振等降噪措施，加强厂区四周绿化后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外声环境3类功能区所对应的标准值要求。

综上，本工程评价范围拉于大气环境质量不达标区；地表水体东洲河各因子（除下游NH3-N）浓度基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求，仅NH3-N现状数据略有超标；噪声排放符合标准要求。本工程建成后，不会对周围环境造成明显影响。所以从与环境相容性角度来看，本工程选址基本可行。

## 11.7“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；在生态保护红线范围内，也不得上工业项目和矿产开发项目；项目环评审批还要依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”；在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单。

1、生态保护红线

本项目位于抚顺高新技术产业开发区，不在抚顺市划定的生态保护红线范围内，项目的建设目前符合生态保护红线要求。本项目与东洲区生态保护红线关系示意见图11.7-1。

图11.7-1   抚顺市东洲区生态保护红线图

2、环境质量底线

根据环境质量报告书的统计结果及现状监测结果，本次评价采用《抚顺市环境质量公报2018》数据，抚顺市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为21 ug/m3、32 ug/m3、72 ug/m3、43 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为164 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5、O3。根据本项目环境质量监测数据及引用监测数据可知：

（1）环境空气

各监测点位颗粒物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值；各监测点位非甲烷总烃浓度均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC折算小时值的标准限值要求。

（2）地表水环境

东洲河水质引用《抚顺市环境质量公报2018》，除氨氮外各水质指标平均值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，氨氮超标可能因沿河村庄生活污水排放有关。

（3）地下水环境

监测点位各项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

（4）声环境

厂界周边声环境监测点监测结果昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准的限值要求。

（5）土壤

土壤环境质量各监测因子均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）中表1中的第二类用地筛选值。

本项目所有废气经预测后所产生的浓度贡献值都比较小，对环境空气影响不大；生产废水经厂区自建污水处理站处理后排入抚顺高新东泽污水处理厂，不直接排入地表水，对地表水环境影响不大。

本项目落实环保措施后各污染物均可以做到达标排放，对环境现状影响不大。符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线

本项目生产过程中水资源尽可能循环利用，用水用电和蒸汽均由开发区市政提供，采取各项节水节电节能措施，项目实施可以满足资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单

本项目属石油制品制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。参照《辽宁省人民政府关于试行辽宁省企业投资项目负面清单管理的指导意见》（辽政[2015]119号），本项目不在辽宁省企业投资项目准入负面清单内。

11.7项目建设合理性结论

本项目符合国家产业政策要求，符合国家和园区环保规划要求，从法律法规、污染物排放、选址、公众意见等相关因素论证，本项目建设可行。

# 12评价结论

## 12.1建设项目的建设概况

抚顺齐隆化工有限公司拟投资1757.50万元建设抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目。本项目建设内容主要为：新建5万吨/年焦油树脂装置1套（包含占地面积363.6m2的造粒区域和144m2的闪蒸区域），占地面积75m2循环水池1座。移建危险废物暂存库1座。本次项目不新增占地，预计投产时间为2020年6月。

## 12.2环境质量现状

（1）环境空气

本项目位于不达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3。根据补充监测可知，各监测点位颗粒物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值；各监测点位非甲烷总烃浓度均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC折算小时值的标准限值要求。

（2）地表水环境

东洲河水质引用《抚顺市环境质量公报2018》，除氨氮外各水质指标平均值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，氨氮超标可能因沿河村庄生活污水排放有关。

（3）地下水环境

监测点位各项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

（4）声环境

厂界周边声环境监测点监测结果昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准的限值要求。

（5）土壤

土壤环境质量各监测因子均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）中表1中的第二类用地筛选值。

## 12.3环境保护措施及环境影响预测

（1）废气

本项目运营期废气主要为真空尾气、导热油炉烟气、造粒机头油气、造粒机尾粉尘及非甲烷总烃和粉尘的无组织排放。

焦油树脂装置真空尾气主要污染因子为NMHC，全部送至厂区现有地面火炬处理，不外排。

导热油炉采用清洁燃料，根据工程分析烟气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。

造粒机头油气收集后经静电捕油器净化后由30m高排气筒排放。根据工程分析，废气排放符合《石油化学工业污染物排放标准》 （GB30571-2015）表4中的非甲烷总烃排放标准。

造粒机尾粉尘经脉冲布袋除尘器净化后由30m高排气筒 排放。根据工程分析，废气排放符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB30571-2015）表4中加热炉的颗粒物排放标准。

根据工程分析核算，营运期装置区、储罐区NMHC无组织排放以及装置区粉尘无组织排放可达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB30571-2015）表7的要求。

（2）废水

本项目不新增劳动定员，无生活污水排放。新增污水主要为检修废水、地面冲洗水、初期雨水和事故废水，均由厂区现有污水处理站预处理达标后与循环系统排水一起经厂区总排口排入抚顺高新东泽污水处理厂处理。因此，项目污水对环境影响较小。

（3）噪声

在采用低噪声设备、基础减振、建筑物隔声等综合治理措施后，项目运营后四周厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，因此不会对周围声环境产生明显影响。

（4）固体废物

本项目固体废物主要包括除尘灰、静电捕油器回收废油和清罐油泥。除尘灰和静电捕油器回收废油全部回用于生产，清罐油泥属危险废物，暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处置。

本项目所有固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。

（5）土壤和地下水

本项目对可能产生土壤和地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此项目不会对区域土壤和地下水环境产生明显影响。

## 12.4建设项目的环境影响可行性结论

抚顺齐隆化工有限公司5万吨/年焦油树脂项目正常运营情况下，在认真落实各项污染防治措施的基础上，污染物可做到达标排放，项目建成投产，不会降低当地环境质量，因此，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

本项目

本项目

间戊二烯        16000

抽余碳五        12000

树脂料          26000

BF3乙醚络合物  110

AlCl3           110

氯化钙         2

氢氧化钙       572

甲醇           250

1# C5/C9共聚石油树脂   20000

2# C5/C9共聚石油树脂   18000

碳五馏分                7800

碳九馏分                8000

半聚物                  458.8

进入废气     0.1

进入固废     6.7

收集回用  1.5

图3.1-2 共聚石油树脂装置物料平衡图

单位：t/a

液氨           94.4

氧化钙、活性白土    321

共

聚

石

油

树

脂

装

置

进入废水      4

抽真空尾气

0.54

造粒机废气

40.24

含油废水

无组织排放

脱水废液

滤渣

1149.14

裂解碳九     100000

碳九馏分     8000

氢气         2000

阻聚剂       9.2

缓蚀剂      1

预硫化剂    1.2

非标二甲苯   17000

混合三甲苯   64820

混合四甲苯   20800

重组份       5500

进入废气 1811.3

裂

解

碳

九

综合

利用

装

置

图3.1-3 裂解碳九综合利用装置物料平衡图

单位：t/a

抽真空尾气等

40

装置无组织排放

40.1

罐区无组织排放

裂解焦油     220000

工业萘/精萘       14000

混合甲基萘       11000

碳黑基础料       164958.2

树脂料           26000

轻组份           4000

裂

解

焦

油

综

合

利

用

装

置

图3.1-4 裂解焦油综合利用装置物料平衡图

单位：t/a

进入废气   0.8

进入废水    1

抽真空尾气

无组织排放

40

含油废水

图例

排气筒

事故池

化粪池

回收冷凝器

空气压缩机

危废暂存间

厂区废水总排口

比例尺  50m

炭黑基础料

焦油预热器

G1导热油炉烟气

冷凝器

一级蒸发器

真空缓冲罐

树脂冷却器

G3机头油气、G4机尾粉尘、S1除尘灰

S2废油

真空泵

造粒机

真空后冷器

包装入库

真空后冷罐

G2

真空尾气

S3油泥

重油罐

罐区

0.000125

0.0005

1.0MPa蒸汽来自热源厂

0.000625

冷凝水回热源厂

焦油树脂装置

0.12

冷冻站补水

0.12

120

0.01

0.11

0.1

检修废水

0.17

厂区污水处理站

0.17

0.01

6.17

排入东泽污水处理厂

0.08

12.31

0.07

地面冲洗水

新鲜水

6

12

6

循环水系统

400

项目所在地

项目所在地

500m

东洲河

项目位置

图  例

项目厂界

本项目

大气监测点位

噪声监测点位

土壤监测点位

N

50

100

图例

罐区

装置区

厂界

卫生防护距离

本项目

评价范围       等水位线          地下水流向

图例

本项目危险物质单元

新建焦油树脂车间

图例

重点防渗区

一般防渗区

新建循环水池

新建危废暂存间

建设项目

图例

禁止开发区

生态保护红线