金湖、宝筏寺停车场智慧停车设备采购

竞争性谈判文件

项目编号：zjjry2020-z010

采购人：枝江市金润源高新产业投资有限公司

采购代理机构：湖北谨兴工程咨询有限公司

二0二0年四月

目录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 采购需求

第四章  竞争性谈判响应文件格式

# 第一章 竞争性谈判公告

湖北谨兴工程咨询有限公司受枝江市金润源高新产业投资有限公司的委托，拟对金湖、宝筏寺停车场智慧停车设备采购进行竞争性谈判采购，具体公告如下：

一、项目概况：

1、项目编号：zjjry2020-z010

2、项目名称：金湖、宝筏寺停车场智慧停车设备采购

3、采购范围：包括全部货物定制及供应、运输、安装调试、零配件易损件的供应、更换、维修等内容。

4、采购内容：金湖、宝筏寺停车场智慧停车设备采购（详见采购需求内容）

5、项目预算：人民币62万元

6、交货期、质量要求：

（1）交货时间：签订合同后自接到甲方通知之日起 60 天内完成供货并安装调试完毕，具备使用条件。

（2）质量要求：质量达到国家现行行业验收规范合格等级。

二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1、具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照（须具备本项目相关经营范围），不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；

2、通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体。

供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

只有符合以上资格审查所有标准的才能通过供应商资格审查。

- 谈判保证金：

供应商必须缴纳谈判保证金：10000元

供应商的保证金必须在2020年4月22日09时00分之前到达如下账户（收款单位：枝江市金润源高新产业投资有限公司 开户行：枝江农商行营业部  银行账号：82010000001927917）,并作为其谈判响应的组成部分，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。各供应商不得以办事处和其他机构的名义缴纳谈判保证金，否则无效。未成交供应商的谈判保证金在成交公告公布后5个工作日内，通过进账渠道原路无息返还。

四、谈判文件的获取：

1、发放时间：从2020年4月14日至2020年4月22日09时00分。

2、下载方法：项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性谈判文件，供应商需登录枝江金润源建设投资控股集团有限公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）在公告附件中下载竞争性谈判文件和相关资料。

3、本项目谈判时间为2020年4月22日09时00分，地点在枝江金润源建设投资控股集团有限公司(枝江市友谊大道19号)3楼开标室。本项目采购实行资格后审，资格审查的标准、条件及方法详见竞争性谈判文件规定，资格后审不合格的供应商将作无效标处理，投标费用由供应商自己负责。

五、响应文件递交截止时间和送达地点：

1、竞争性谈判文件递交截止时间：2020年4月22日09时止。（注：08:00开始接受响应文件及相关资料）

2、竞争性谈判文件递交地点：供应商应在响应文件提交的截止时间前，将密封的响应文件及相关资料现场递至枝江金润源建设投资控股集团公司(枝江市友谊大道19号)3楼开标室。

3、逾期送达的或未送达指定地点的或未按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

4、响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

注：供应商的法定代表人或其委托代理人应携带其法定代表人身份证明原件或法定代表人授权委托书原件和第二代有效身份证原件准时参加谈判会，否则视为自动弃权。

六、发布信息的媒介：

本次采购信息在枝江金润源建设投资控股集团有限公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）

七、联系方式：

采 购 人：枝江市金润源高新产业投资有限公司

联 系 人: 黄强

电    话：13507240802

采购代理机构：湖北谨兴工程咨询有限公司

联 系 人：郭华刚

电    话：0717-4915589

日    期：2020年4月14日

# 第二章 谈判须知

一、总 则

1.采购方式及定义

本次采购采用竞争性谈判方式（以下简称“谈判”），本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方：枝江市金润源高新产业投资有限公司。

采购代理机构指负责组织本次竞争性谈判的湖北谨兴工程咨询有限公司。

监管部门是指：枝江金润源建设投资控股集团有限责任公司监察室。

2.合格的供应商

2.1满足竞争性谈判公告中供应商资格条件的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次竞争性谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费3000元（不在报价中单列），费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

5.谈判文件的约束力

供应商一旦获取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、谈判文件

6.谈判文件构成

谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）竞争性谈判须知

（3）采购要求

（4）谈判程序、最后报价

（5）响应文件格式

7.谈判文件的澄清及修改

7.1采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，需在2020年4月18日12时前通过736268527@qq.com匿名提交对谈判事宜的质疑，采购人在规定时间内对问题作出整理后，将在枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）上公布答疑回复。

网上提问开始时间：2020年4月15日；

网上提问结束时间：2020年4月18日12时00分；

网上回复时间：2020年4月20日17时00分前。

7.2供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商人自行承担。

7.3当谈判文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

三、响应文件的递交及编制

8.响应文件编制基本要求

8.1供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

8.3除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.4供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.5响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.6如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9.响应文件的组成

9.1 商务文件组成

1）谈判响应函；

2）报价一览表；

3）第二轮报价；

4）供应商资格证明文件：

法定代表人资格证明文件；

法定代表人授权书；

供应商的资格声明；

有效的营业执照复印件；

5）采购项目的特殊条件要求：

符合谈判文件“第一章 竞争性谈判公告”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商；（装订资格审查要求并加盖供应商公章）

6）供应商认为需要提供的有关资料。

9.2 技术文件组成

1、施工部署

2、施工进度计划

3、工程调试、施工工艺、技术要求

4、系统故障应急处理及保障方案

5、运维和售后服务方案

9.3 价格文件组成

10.响应文件的编制及装订

10.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并进行胶装装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

11.谈判保证金

11.1本项目保证金金额：10000元，（大写：壹万元整）。供应商应在响应文件递交截止时间之前，通过其企业账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目规定的谈判保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。

开户行：枝江农商行营业部

收款单位：枝江市金润源高新产业投资有限公司

账号：82010000001927917

11.2对于未能按要求提交谈判保证金的，将视为未响应谈判文件的要求，其响应文件无效。

11.3递交响应文件时，供应商应在响应文件中附有谈判保证金缴纳成功的回执单。

11.4未成交的供应商，其谈判保证金在成交公告公布后5个工作日内，按照谈判保证金的来款渠道原额原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照谈判保证金的来款渠道原额原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

11.5成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订合同后，自动转为履约保证金并在设备安装调式经验收合格后一次性退还。

11.6有下列情形之一的，谈判保证金将被没收：

（1）谈判结束后在谈判有效期内，谈判供应商撤回其谈判响应文件的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将成交项目转让给他人，或者在竞争性谈判响应文件中未说明，或未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（4）采购活动中出现违反法律、法规行为，经政府采购监管部门认定属实的。

12.竞争性谈判有效期

12.1竞争性谈判有效期为90个日历日。供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

12.2在特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前，征得供应商同意延长竞争性谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性谈判，其谈判保证金将不会被没收。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性谈判有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。在这种情况下，本须知第11（条）有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、谈判报价要求

13.1供应商须按本次采购约定的采购内容提供全面的货物和服务。

13.2供应商所提供的服务均以人民币报价。

13.3报价应包含本项目清单内的所有工作内容，但不限于清单中所列的工作内容。

13.4 谈判供应商要详细填写“报价表”和“分项报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

五、响应文件的份数、装订和递交

14.响应文件份数和签署

14.1谈判供应商应编制响应文件二份。其中：正本一份，副本一份，电子版光盘或U盘一套。若未按规定的方式编制和份数提交响应文件的，采购人、采购代理机构不予受理。

14.2谈判响应文件的正本须由单位法人或经法人正式授权的谈判代表签字并加盖公章，签字必须使用不褪色的墨水。授权代表的“授权委托书”原件必须附在谈判响应文件正本中。谈判响应文件正本中所有要求加盖公章的地方和所有复印件都必须加盖单位公章，否则谈判响应文件无效。谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

15.响应响应文件的密封和标记、递交

15.1供应商应将响应文件正本和副本密封，并加盖单位公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

15.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称及有“在（响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购代理机构给对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效响应文件处理。

16.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝响应文件提交截止时间之后收到的任何响应文件。

17.响应文件的修改与撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

六、谈判的步骤

17. 成立谈判小组及及谈判程序

17.1 谈判小组成员构成：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判成员总数的2/3，并在金润源集团公司采购部专家库中随机抽取。

17.2本次谈判采取两轮方式进行，谈判小组所有成员集中与每一位合格供应商分别进行谈判，最后由谈判小组共同推荐3家合格供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（一）资格审查：各供应商谈判前将相关资格审查证件交谈判小组审查，不具备资质和条件的供应商将首先被淘汰，不能进入到下一个程序。

（1）第一轮谈判：供应商安排本次竞谈项目专业技术人员参与谈判，谈判小组就公司情况、项目实施方案、工期、付款方式、价格、服务承诺、拟派该项目的管理人员配备力量、投入本项目的硬件设施等方面的问题对参与谈判的供应商进行提问或询问，参与谈判的供应商必须如实回答，供应商也可以就相关问题向谈判小组进行询问，但不得提出违反谈判原则的问题。

（2）确定参与下一轮的供应商，谈判小组与供应商分别谈判后，谈判小组根据谈判情况推荐3家进行最终报价的供应商，未被推荐的供应商则不能参与最终报价谈判。

（3）第二轮谈判：

第二轮谈判主要是报价，供应商可以维护第一轮的报价不变，也可以对第一轮的报价进行修改，给予最终报价（必须是书面的，且有供应商法人或其授权代表签名），第二轮报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，供应商报价将以最终报价为准。

若谈判过程中无重大调整，第二轮报价不得高于第一轮报价。

（二）符合性检查

| 符合性检查 | 供应商名称 | 谈判供应商名称是否与营业执照一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 谈判响应文件 | 按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  | 谈判方案 | 只有一个谈判方案 |
|  | 谈判报价 | 只有一个有效报价 |
|  | 谈判有效期 | 符合谈判文件规定 |
|  | 采购预算 | 谈判报价未超过采购预算 |
|  | 采购清单 | 符合谈判文件要求且与采购人提供的清单内容一致 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

17.3 竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

17.4 竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

18. 谈判

18.1谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(盖章)后密封送交谈判小组。逾期不递交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

18.2每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

18.3谈判供应商作最后报价，并将最后报价表签字(盖章)后密封送交谈判小组。谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

七、确定成交供应商办法和原则

19. 确定成交供应商

所有参加谈判的供应商都应当按照谈判小组的要求，在规定的时间内，就报价、服务方案等进行两轮谈判，供应商提供的服务能满足采购文件规定的实质性要求的条件下价格低者中标；同等价格时服务承诺优者中标；报价相同，承诺相当时，公司资质高、业绩优者中标。谈判结束后，由谈判小组根据报价等向采购人推荐中选供应商候选人名单。

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以要求参与谈判的供应商澄清其响应文件。有关澄清的内容与答复，应以口头或书面形式进行。

谈判会上，若供应商认为谈判小组组成人员中有应回避人员，可当场提出，经核实理由后，应予回避。

八、授予合同

20.1谈判小组完成评标后，应向采购人提出书面评标报告，阐明谈判小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性谈判文件中规定的评标方法，根据谈判结果的排序推荐排序前三名的供应商为候选成交供应商。经采购人确认后确定排名第一的供应商为成交供应商；若出现第一名放弃中标权或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定得分排名第二的供应商为成交供应商，依次类推。采购人对未成交供应商不作任何解释。根据谈判小组提出的书面评标报告中确定的成交供应商，由湖北谨兴工程咨询有限公司签发成交通知书。

20.2成交供应商应在采购人规定的时间内分别与产权所属单位和个人签订承包合同。成交供应商不与产权所属单位和个人订立合同的，响应保证金不予退还并取消其成交资格，列入不良记录。给产权所属单位和个人造成的损失超过响应保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交响应保证金的，应当对产权所属单位和个人的损失承担赔偿责任。

20.3该合同为固定总价合同。

九、适用法律

21采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定

# 第三章 采购需求

一、项目概况

- 项目名称：金湖、宝筏寺停车场智慧停车设备采购

- 项目编号：zjjry2020-z010

- 项目地点：金湖、宝筏寺停车场

- 采购内容：金湖、宝筏寺停车场智慧停车设备采购等（详见采购清单）；

- 采购限价：62万元

- 交货时间：签订合同后自接到甲方通知之日起 60 天内完成供货并安装调试完毕，具备使用条件。

- 质量要求:质量达到国家现行行业验收规范合格等级。

二、商务要求

1、付款方式：在双方约定的工期内安装调试并接入甲方停车场呼叫中心现有管理系统（北京蓝卡云坐席、云平台管理系统），经验收合格后支付至合同总价的95%，余下款项作为质保金，在质保期满后一次性付清（以上未付款项均不计息）。

2、供货时间及地点

（1）交货时间：签订合同后自接到甲方通知之日起 60 天内完成供货并安装调试完毕，具备使用条件。

（2）安装地点：金湖、宝筏寺停车场

3、验收要求:成交供应商在产品安装调试完毕后，需要接入甲方原有停车场呼叫中心现有管理系统（北京蓝卡云坐席、云平台管理系统），实现同一个软件管理。由采购人先行自检再由集团采购部牵头组织联合验收,检查是否符合谈判文件清单相关要求。

4、质保期:验收报告签字之日起计算,质保期1年;产品在质保期内若有质量问题供应商应在1小时以内免费包换;如果供应商在规定的期限内没有对有缺陷的货物进行维修或更换，采购方有权部分或全部解除合同，并采取必要的补救措施，相关费用由供应商承担，同时向供应商提出赔偿要求。质保期后免费保修,维修只收配件费。

5、其他要求：注意：①供应商所投产品必须达到采购清单中所附参数及以上要求并作出承诺。

②本项目招标过程中不要求供应商提供产品的厂家授权委托书及检测报告等。

③成交供应商在确认中标并签订合同后需提供所投产品的检测报告和厂家的售后服务承诺函原件，如不能提供或无法按清单参数要求提供货物，甲方有权解除合同并索赔。

三、采购清单及参数要求

| 宝筏寺停车场信息化设备项目 |
| --- |
| （一）车牌识别系统 |
| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 智能停车道闸一体机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 安全岛（含刷漆） | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 岗亭 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 1P空调 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 地感线圈 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 减速带 | 16 | 米 | 尺寸：高5cm，材质：铸钢 |  |  |
| 7 | 可视对讲 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 六类网线 | 100 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | 50 | 米 |  |  |  |
| 10 | 电源箱 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 空开 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 线管及辅材 | 40 | 米 |  |  |  |
| 13 | 反光包角器 | 20 | 块 |  |  |  |
| 14 | 限速标识 | 4 | 块 | 尺寸：直径50cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 15 | 道路悬挂入口牌 | 2 | 块 | 尺寸：长100cm宽30cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 16 | 一车一杆标识牌 | 2 | 块 | 尺寸：长45cm宽15cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 17 | 禁行标识牌 | 2 | 块 | 尺寸：直径50cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 18 | 公告牌 | 4 | 块 | 尺寸：长160cm宽100cm 材质：0.8mm不锈钢 |  |  |
| 19 | 落地式室外设备箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 8口交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 拦路石直径50CM | 6 | 个 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |
| （二）监控系统 |
| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 200万室外枪机（星光） | 12 | 台 |  |  |  |
| 2 | 半球摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 32硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 硬盘4T | 2 | 块 |  |  |  |
| 5 | 5口交换机 | 8 | 台 |  |  |  |
| 6 | 监控汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 5类数据传输线缆 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电源线缆RVVP3*1.5 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电缆套管 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 10 | 防雷PDU | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 理线环 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 链接附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 监控电源箱 | 10 | 个 |  |  |  |
| 14 | 四位三孔插座 | 5 | 个 |  |  |  |
| 15 | 空气开关 | 5 | 个 |  |  |  |
| 16 | 开槽及恢复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 草坪恢复 | 1 | 批 |  |  |  |
| 18 | 配件 | 1 | 批 |  |  |  |
| 19 | 监控立杆3米（含底座基础浇筑） | 2 | 根 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |
| 南岸停车场信息化设备项目 |
|  | （一）车牌识别系统 |
| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 智能停车道闸一体机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 车牌识别辅机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 安全岛（含刷漆） | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 安全岛（含刷漆） | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 地感线圈 | 8 | 项 |  |  |  |
| 6 | 减速带 | 32 | 米 | 尺寸：高5cm，材质：铸钢 |  |  |
| 7 | 可视对讲 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 六类网线 | 200 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | 120 | 米 |  |  |  |
| 10 | 电源箱 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 空开 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 线管及辅材 | 80 | 米 |  |  |  |
| 13 | 反光包角器 | 20 | 块 |  |  |  |
| 14 | 限速标识 | 4 | 块 | 尺寸：直径50cm 材质：0.8mm铝合金材质 |  |  |
| 15 | 道路悬挂入口牌 | 2 | 块 | 尺寸：长100cm宽30cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 16 | 小型车无人值守出入口标识 | 2 | 块 | 尺寸：长160cm宽70cm 材质：0.5mm铝合金 |  |  |
| 17 | 客车及大型车辆引导牌 | 1 | 块 | 尺寸：长160cm宽70cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 18 | 客车及大型车辆出入口标识 | 1 | 块 | 尺寸：长160cm宽70cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 19 | 悬挂出口牌 | 2 | 块 | 尺寸：长100cm宽30cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 20 | 一车一杆标识牌 | 4 | 块 | 尺寸：长45cm宽15cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 21 | 公告牌 | 4 | 块 | 尺寸：长240cm宽120cm 材质：0.8mm不锈钢 |  |  |
| 22 | 禁行标识牌 | 4 | 块 | 尺寸：直径50cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 23 | AI服务器（高配） | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 落地式室外设备箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 8口交换机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 拦路石直径50CM | 12 | 个 |  |  |  |
| 27 | 熏黑仿古岗亭 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |
| （二）监控系统 |
| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 200万室外枪机（星光） | 57 | 台 |  |  |  |
| 2 | 全景摄像机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 半球摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 64路硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 硬盘4T | 8 | 块 |  |  |  |
| 6 | 5口交换机 | 16 | 台 |  |  |  |
| 7 | 监控汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 光纤 | 810 | 米 |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | 16 | 对 |  |  |  |
| 10 | 熔纤盘 | 16 | 个 |  |  |  |
| 11 | 光纤汇聚机架 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 5类数据传输线缆 | 2880 | 米 |  |  |  |
| 13 | 电源线缆RVVP3*1.5 | 1950 | 米 |  |  |  |
| 14 | 电缆套管 | 1950 | 米 |  |  |  |
| 15 | 防雷PDU | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 理线环 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 链接附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 监控电源箱 | 16 | 个 |  |  |  |
| 19 | 四位三孔插座 | 16 | 个 |  |  |  |
| 20 | 空气开关 | 3 | 个 |  |  |  |
| 21 | 开槽及恢复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 草坪恢复 | 1 | 批 |  |  |  |
| 23 | 配件 | 1 | 批 |  |  |  |
| 24 | 监控立杆3米（含底座基础浇筑） | 19 | 跟 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |
| 西南停车场信息化设备项目 |
|  | （一）车牌识别系统 |
| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 智能停车道闸一体机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 车牌识别辅机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 安全岛（含刷漆） | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 地感线圈 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 可视对讲 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 减速带 | 16 | 米 | 尺寸：高5cm，材质：铸钢 |  |  |
| 7 | 六类网线 | 100 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 31 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电源箱 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 空开 | 4 | 个 |  |  |  |
| 11 | 线管及辅材 | 40 | 米 |  |  |  |
| 12 | 反光包角器 | 20 | 块 |  |  |  |
| 13 | 限速标识 | 4 | 块 | 尺寸：直径50cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 14 | 道路悬挂入口牌 | 2 | 块 | 尺寸：长100cm宽30cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 15 | 一车一杆标识牌 | 2 | 块 | 尺寸：长45cm宽15cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 16 | 禁行标识牌 | 2 | 块 | 尺寸：直径50cm 材质：0.8mm铝合金 |  |  |
| 17 | 公告牌 | 4 | 块 | 尺寸：长240cm宽120cm 材质：0.8mm不锈钢 |  |  |
| 18 | 落地式室外设备箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 8口交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 拦路石直径50CM | 6 | 个 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |
| （二）监控系统 |
| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 200万室外枪机（星光） | 22 | 台 |  |  |  |
| 2 | 32硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 硬盘4T | 4 | 块 |  |  |  |
| 4 | 5口交换机 | 8 | 台 |  |  |  |
| 5 | 监控汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 5类数据传输线缆 | 1950 | 米 |  |  |  |
| 7 | 电源线缆RVVP3*1.5 | 1950 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电缆套管 | 1950 | 米 |  |  |  |
| 9 | 防雷PDU | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 理线环 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 链接附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 监控电源箱 | 10 | 个 |  |  |  |
| 13 | 四位三孔插座 | 5 | 个 |  |  |  |
| 14 | 空气开关 | 5 | 个 |  |  |  |
| 15 | 开槽及恢复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 草坪恢复 | 1 | 批 |  |  |  |
| 17 | 配件 | 1 | 批 |  |  |  |
| 18 | 监控立杆3米（含底座基础浇筑） | 8 | 跟 |  |  |  |
| 19 | 仿古围栏 | 8 | 米 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |

# 监控参数

## 200万室外枪机（星光）

1. 采用1/1.8英寸200W像素(1920*1080P)CMOS传感器,在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。

2. 内置一颗GPU芯片

3. 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片,最低照度彩色：0.02lx，黑白：0.002lx。

4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile.

5. 支持红外监控距离50米，红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。

6. 支持IP地址搜索功能,在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。

7. 支持IP67防尘防水等级，摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

8 支持DC12V供电方式，方便工程安装

## 全景摄像机

1、 具有3个 200W像素CMOS传感器, 水平视场角不小于180°, 支持将3个镜头摄取的图像拼接成一字形，支持3种多画面预览模式

2、 最低照度彩色：0.002 lx，黑白：0.0002 lx

3、 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

4、 图像传输延时≤120ms, 红外补光距离不小于100米

5、 支持红外灯夜视控制功能，红外灯开启时，可设置手动、Smart IR和关闭三种模式。

6、 支持IP地址获取和IP地址搜索功能, 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。

7、 具备区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能

8、 具有断网续传、移动侦测、遮挡报警、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测等功能

## 半球摄像机

1. 采用1/1.8英寸200W像素CMOS传感器，在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。

2. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。

## 32硬盘录像机

1. 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器,支持WEB、本地GUI界面操作

2. 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机

3. 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF协议(V2.0兼容版)

4. 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps

5. 支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入,支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放

6. 最大可接入4块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘

7. 支持即时回放：即时回放时间从5min到2h 可调；支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑

8. 支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；

9. 日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息，便于设备查询，支持程序异常或者设备死机时收集设备信息

10. 支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式，支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余.

## 64路硬盘录像机

1. 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；

2. 最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps,可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议(V2.0兼容版)、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机；

3. 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；

4. 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑，支持一键配置RAID，可导入/导出配置信息

5. 支持在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示,可在64分屏显示模式下同时预览2路画中画视频

6. 支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦

7. 可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）

| 序号 | 类别 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速车牌识别道闸一体机 | ★采用一体化设计，机箱内部集成高速道闸主机、高清识别摄像机、LCD液晶显示屏、多重车检、闪光灯等，铝合金外壳制作，外观采用氟碳漆工艺使用多年不褪色。 高速道闸： ★1.直杆落杆速度最快支持0.6秒； 2.可适应闸杆类型：直杆/折杆/栅栏杆可选，闸杆长度：1--6m 可选； ★3.控制主板集成3路车检器，无需使用第三方车辆检测器，提升整体稳定性； 4.支持软件调节抬杆落杆速度，高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全； ★5.遥控距离 :空旷小于100米，≥30米，支持防抬杆警报； ★6.挡车器支持微波车检、地感车检、红外车检、遇阻反弹、防砸车等功能； 高清摄像机： ★7.集成安装机箱内部，美观大方，支持运动目标检测，支持视频触发及地感信号触发抓拍功能； 8.抓拍的出入场图片应具有自动水印防篡改功能； ★9.支持视频同步闪光灯及车牌焦点曝光。 ★10.车牌识别率大于99%； ★11.识别速度小于等于120ms（平均识别时间）； 12.具备车牌识别、车型识别、车颜色识别功能； 13.能够连续抓拍车辆照片，具备黑名单和白名单控制道闸开启功能，支持防重入重出功能； ★14.车牌识别种类：蓝牌、黄牌、白牌、新能源车、军车、警车、WJ车、使领馆车牌、省港两地车牌等，支持按不同车牌类型自动匹配不同收费方案； ★15.支持脱机，脱机存储白名单、黑名单、灰名单、图片不小于1000条。 ★16.灯光控制LED闪光灯和爆闪功能为一体大幅提高夜间识别率，闪光强度软件可调节； 液晶显示： ★17.显示屏为不低于18寸LCD液晶显示屏，像素不低于1366*768； 18.液晶显示屏支持根据环境光线自动调节屏幕亮度，方便车主扫码； ★19.当车辆驶至闸机前，启动车牌识别系统，LCD液晶屏显示提示信息及语音，无车时间段播放自定义内容，有牌车进场自动放行，无牌车液晶显示屏实时切换为无牌车进场码； ★20.当临时车出场时，LCD液晶屏显示收费二维码，付款人扫描设备上的二维码后，系统自动抬杆放行； ★21.支持无人值守收费，支持显示动态收费二维码，实现一车一码，车主缴费免输入车牌； ★22.显示屏支持播放视频内容，显示图片信息。可播放视频广告，图片广告，车辆照片，识别结果，收费金额，二维码，限行提示，物业通知等定制化信息； 23.出入口设备声提示声压值大于等于55db（A），支持自定义语音播报信息； |
| 2 | 资金数据安全性 | ★1.停车系统所有数据本地化存储，未经使用方书面允许，不得以任何形式上传任何数据至外部服务器； ★2.为确保资金安全，停车费实时直达使用方微信、支付宝、银行等指定账户，无结算周期； ★3.停车系统厂家不得收取任何手续费； ★4.通道出口采用动态二维码收费，一车一码不重复； ★5.通道出口二维码采用多码合一，微信、支付宝、各大银行等支付渠道共用同一个二维码； ★6.当电源非正常掉电，系统设备的授权信息、设备配置信息及事件记录信息不得丢失； |
| 3 | AI人工智能服务器 | ★1.支持同时管理6个以上独立通道；支持同时管理4个以上独立停车场； ★2.内置AI识别算法，配置AI识别模块，通过深度学习，在停车场出入口复杂环境下实时识别、目标检测，可以实现对人、车（三轮车、摩托车、汽车）物的分类和区分； ★3.服务器支持双机热备， 切换过程对应用程序无影响，无需重新启动或登录； ★4.为保证服务器长期运行稳定，服务器必须采用Linux系统； ★5.服务器、道闸设备支持远程升级，远程维护； ★6.支持免岗亭终端软件，出口通道无需电脑打开收费终端软件也可实现无人值守缴费； ★7.支持基于BS浏览器版本收费系统软件，收费客户端支持跨平台使用； 8.支持断电电力恢复后，硬件自启动，软件自运行，自动恢复收费，通道脱机识别信息自动上传； 9.支持2个自适应10/100/1000M以太网网卡，服务器内外网物理隔离； |
| 4 | 停车场无人值守软件 | 无人值守 1.支持岗亭缴费、手机微信支付、支付宝支付、APP应用支付、手持PAD收取停车费、自助缴费机、中央收费站、商家抵用券、储值扣费等多种缴费方式； 2.收费二维码采用多码合一，微信、支付宝、银行等，支持目前市面所有免密无感支付； ★3.出口无入场记录算费失败，支持自动呼叫对讲值班人员处理、支持直接放行、支持等待设定时长放行； 4.支持值班室远程集中管控，支持远程抬杆、落杆、车队模式等； 5.支持电子发票； ★6.支持脱机运行，断网识别摄像机脱机存储，网络恢复自动续传； ★7.系统响应时间要求：从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤1.8S； ★8.系统需支持对出场车辆的车牌号码进行自动算费，在 LCD 屏上显示收费二维码，车主通过手机扫描设备上的二维码付款，无需输入车牌，付款成功后自动抬杆放行，车辆驶过后，闸杆自动降下，实现停车场无人值守； ★9.支持白底车牌自动放行，支持自定义通配符车辆自动放行，支持根据不同车类型自动匹配不同收费方案； 10.系统需支持进出场车辆车牌号码的全字匹配、模糊匹配，匹配识别车牌号的位数可根据现场实际情况设定； 11.支持各种电子优惠券，按金额、时长等优惠； 报表系统 12.系统能生成停车场多种功能的数据报表，记录所有进出车辆信息，统计进出口流量数据、车场总体收费和优惠情况、设备状况及故障等； 13.停车场系统可以根据要求，进行各种统计、自动生成相关报表；能够统计停车场每天和每月的使用率、分时段使用率等，并且可以实现报表的EXCEL格式导入、导出功能，方便管理人员的工作； 14.系统应能实现对出/入场车辆事件、操作管理事件、出/入口设备工作状态等信息管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能； 管理功能 ★15.系统应能对操作人员的授权和登录核准进行管理，通过设定操作权限，使不同级别的操作人员对系统有不同的操作权利； 16.提升停车场的信息化功能，有效统计停车场车流、使用率等信息，便于车场管理单位了解停车场的使用状况； 17.系统应对车辆身份信息的录入、授权、变更、注销、延期、挂失等进行管理； 18.系统除了对临时车辆的管理外，还可以对固定车和月租车辆管理，如车辆没被授权或者有效期已过，入口设备可以禁止车辆入场或者允许入场按照临时车入场计费管理 19.收费系统软件应具备各种标准接口，支持第三方应用系统功能对接； 20.当电源不正常、掉电时，系统设备的授权信息、设备配置信息及事件记录信息不得丢失； 异常响应机制 ★21.提供系统日志功能，系统可记录收费人员的每一步操作，同时，当系统出现故障时，可记录故障数据以便事后分析处理； 22.管理人员可远程监控车辆进出场、停车费收取情况，并对停车场设备故障警报进行处理； ★21.当未经正常操作而使出入口挡车器开启时、当通讯发生故障时、算费失败、丢包、支付超时等各种突发情况支持主动推送 22..系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检和故障指示功能 |
| 5 | 扫码对讲机 | ★1.采用300万像素及以上超高清摄像头，大视角镜头，近距离、远距离都可清晰拍摄； ★2.采用10寸以上LCD液晶显示屏，动态二维码显示，无车经过支持播放广告； 3.支持远程抬杆、落杆，支持接入通道监控； 4.支持一键报警求助； ★5.支持超时未出场，自动呼叫值班室，值班人员主动干预解决现存问题； 6.配置远距离摄像头，支持扫描手机付款码，手机扫描二维码最远可达22cm以上； ★7.高清摄像头可实时扫描条码、二维码，支持支付宝、微信付款码被扫； 8.H264视频对讲、大功率语音对讲系统，超低延时，支持同时呼叫多个主机； 9.内置IE服务器，可远程管理、远程升级； ★10.支持云视频对讲，支持本地视频对讲，可在各地进行维护设备； |

注意：①供应商所投产品必须达到采购清单中所附参数及以上要求并作出承诺。

②本项目招标过程中不要求供应商提供产品的厂家授权委托书及检测报告等。

③成交供应商在确认中标并签订合同后需提供所投产品的检测报告和厂家的售后服务承诺函原件，如不能提供或无法按清单参数要求提供货物，甲方有权解除合同并索赔。

# 第五章  竞争性谈判响应文件格式

金湖、宝筏寺停车场智慧停车设备采购

竞争性谈判响应文件

项目名称：

供应商名称：

日期：

一、商务文件组成

1）谈判响应函；

2）报价一览表；

3）第二轮报价（最终）

4）供应商资格证明文件：

法定代表人资格证明文件；

法定代表人授权书；

供应商的资格声明；

有效的营业执照复印件；

5）采购项目的特殊条件要求：

符合谈判文件“第一章 竞争性谈判公告”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商；（装订资格审查要求并加盖供应商公章）

6）供应商认为需要提供的有关资料。

二、技术文件组成

1、施工部署

2、施工进度计划

3、工程调试、施工工艺、技术要求

4、系统故障应急处理及保障方案

5、运维和售后服务方案

三、价格文件组成

谈判响应函

(采购人名称)：

依据贵方（项目名称）项目的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述响应文件三份，其中：纸质版正本、副本各二份，电子光盘一份（光盘或U盘拷贝）。

1、报价一览表；

2、商务文件；

3、技术文件；

4、价格文件；

5．按谈判文件的规定递交     元(人民币大写)的谈判保证金。

在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

（4）接受谈判文件中关于谈判保证金的约定。

（5）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（6）与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____。

（7）其他：___________________________。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人（签字或签章）：

日期：      年   月    日

# 报价一览表

采购项目名称:

| 谈判总价（元） |  |
| --- | --- |
| 工期（天） |  |
| 项目负责人 |  |
| 谈判保证金（元） |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人（签章或签字）：

日期：      年   月    日

# 第二轮报价单

枝江市金润源高新产业投资有限公司：

我企业的法定授权委托人       同志，依法授权参与了（项目名称）的谈判活动，现按照谈判文件程序规定，作出第二次（现场最终）报价，该项目经我们认真测算，决定最终报价（总包干）为大写： 小写：            元。

若我企业能获得该项目的承包权，将严格认真履行响应文件中的各项承诺，确保项目进度和质量，并积极与采购人做好相关配合。

本报价单一经发出具有响应文件同等法律效力。

供应商全称：            （公章）

法定代表人：            （签章或签字）

授权委托人：               签字

联系电话：

2020年  月  日

[说明：此报价单，由响应人将相关印章盖好后（报价不填），装订在正副本中。]

# 法定代表人资格证明文件

枝江市金润源高新产业投资有限公司：

兹有       同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

公司名称（盖章）：

法定代表人（签章或签字） ：

日期：年月日

# 法定代表人授权书

枝江市金润源高新产业投资有限公司：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的的（项 目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签章或签字）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务：    性别：

身份证号码：

粘贴授权人和被授权人身份证（扫描件）

# 谈判供应商的资格声明

1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：   邮编：

电话：   传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

以上资料如有需提供，如无则不填。

2、供应商认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照枝江市金润源高新产业投资有限公司要求出示有关证明文件。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章或签字）：

电      话：

传      真：

日      期：年月日

# 资格审查要求提供的资料

按资格要求提供相关资料

# 技术文件组成

1、施工部署

2、施工进度计划

3、工程调试、施工工艺、技术要求

4、系统故障应急处理及保障方案

5、运维和售后服务方案

# 价格文件