技 术 决 定 通 知     格式编号：QR11.005

[2019]技    字 第    号

| 发送：技术中心 铸钢制造公司 品质保障部 采购部 外贸部 报送：周向东副总经理 张茂广副总经理 标题： 关于卡特枢轴头产品采用瓦楞纸板包装箱的通知 2019年4月，我公司的枢轴头产品试用4箱瓦楞纸板包装箱进行了发运试验，经验证，纸箱到达英国Peterlee工厂后，包装箱完好无损，其承压效果具备承受长途海运的能力，现根据发运试验结果，做出如下技术决定： 1、请采购部按本通知附页《枢轴头瓦楞纸板包装箱采购技术要求》内容，组织进行枢轴头瓦楞纸板包装箱的采购。 2、原木制包装箱，在当前木制包装箱采购合同执行完成后，不再进行木制包装箱的采购。亦可与包装箱供应商协商，提前解除木制包装箱采购合同。 3、请铸钢制造公司在瓦楞纸板包装箱和木制包装箱混合使用期间，每批次发运按1:1混合使用，直至木制包装箱用完。请外贸部负责在装入集装箱时，将瓦楞纸板包装箱置于底层，以充分验证瓦楞纸板包装箱的质量稳定性。 4、铸钢公司在使用瓦楞纸板包装箱包装时，防锈袋口必须彻底扎紧，防止与外界空气流通，造成铸件锈蚀。 本通知自下发之日起执行！ 技术中心 2019-4-29 |
| --- |
| 经 办 |  | 19-04-29 | 审核 |  | 19-04-29 | 批准 |  | 19-04-29 |

共4页          第1页

技 术 决 定 通 知     格式编号：QR11.005

[2019]技    字 第    号

| 附页： 枢轴头瓦楞纸板包装箱采购技术要求 装运产品基本信息： 重量：153枢轴头217Kg，156枢轴头174Kg，一箱4件； 尺寸（长宽高mm）：153枢轴头740*420*595，156枢轴头780*395*555 2、包装箱结构及尺寸要求（单位mm）： 2.1 包装箱结构 包装箱由托盘、两个盖子、围板、压板组合组成，长宽高为1050*1050*790（153枢轴头）/760（156枢轴头），如下图： A、每一个包装箱需配备4枚瓦楞伞钉用于固定盖子和托盘。 B、围板内框尺寸1050*1050，盖子尺寸相应增大，保证盖子能盖进围板。 |
| --- |
| 经 办 |  | 19-04-29 | 审核 |  | 19-04-29 | 批准 |  | 19-04-29 |

共4页          第2页

| 附页： 2.2 压板组合尺寸要求 压板组合由4块瓦楞纸板组成，各2块（980*120*30），具体尺寸见下图。 2.3 托盘尺寸要求 托盘采用LVL胶合板制作，按下图尺寸制作，托盘制作牢固无损坏。 |
| --- |
| 经 办 |  | 19-04-29 | 审核 |  | 19-04-29 | 批准 |  | 19-04-29 |

共4页          第3页

| 附页： 2.4 瓦楞纸板规格参数如下表： 3、瓦楞纸板技术要求 3.1 含水率 瓦楞纸板含水率≤12%，湿度≤70%。 3.2 表面质量 瓦楞纸板表面平整，切边整齐，无毛边、折痕、缺材、污秽现象。 3.3 未注尺寸公差 托盘、盖子、围板未注尺寸公差±5mm，压板组合未注尺寸公差±3mm。 3.4 瓦楞纸板包装箱质量应符合GB/T 16717-2013《包装容器 重型瓦楞纸箱》的相关要求。在围板四周印上三防标识，如下图： 3.5 各供应商首批包装箱交付后，随机抽取1件，按GB/T16717-2013《包装容器 重型瓦楞纸箱》第6.1和第6.2条要求，进行外观、裁切、钉合、压痕线质量的检查。 |
| --- |
| 经 办 |  | 19-04-29 | 审核 |  | 19-04-29 | 批准 |  | 19-04-29 |

共4页          第4页