变形缝处剪力墙模板的探讨

陆汉时    施歆

（通州建总集团有限公司         邮编：226300）

[摘  要]：通过对剪力墙结构变形缝处模板的分析，解决不同宽度变形缝两侧剪力墙模板的施工方法，使变形处剪力墙施工经济合理、又满足设计及规范要求。

[关键词]：变形缝 剪力墙 模板

1、前 言

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》，对于高层剪力墙结构，结构设置伸缩缝的最大间距为45m。而由于场地和建筑的布局，部分剪力墙结构因超长、或结构地基差异而需设置变形缝（伸缩缝及沉降缝）。《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.3.10条第1款，防震缝最小宽度应符合下列要求：框架结构房屋，高度不超过15m的部分可取70mm；超过15m的部分，6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m、2m，宜加宽20mm；框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用，剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的50%采用，但二者均不宜小于70mm。第4.3.11条：抗震设计时，伸缩缝、沉降缝的宽度均应符合本规程第4.3.10条防震缝最小宽度的要求。

现根据实际施工过程中遇到的一些变形缝施工做法，来探讨和分析施工做法，以达到解决相似工程变形缝处模板施工的问题。

2、变形缝施工实例的方案选择与施工：

变形缝施工实例：山西中北大学学生公寓，框架-剪力墙结构，地下1层、地上7层，建筑高度23m，变形缝宽度100mm；山西大同铁路某高层住宅楼，剪力墙结构，地下1层、地上22层，建筑高度62m，变形缝宽度350mm；呼和浩特市某住宅小区，剪力墙结构，一幢地下1层、地上11层（地下室无变形缝），建筑高度34m，变形缝宽度180mm。

2.1第一例变形缝施工

该工程为四合院式联体建筑，变形缝共有四道，其中两道为剪力墙与框架间的变形缝，两道为剪力墙间的变形缝。

框架与剪力墙间的变形缝采取，先施工剪力墙部分，后施工框架部分，这样仅留下墙与梁、柱间的模板问题，柱与已施工完的墙体间采用聚苯板作模板，上部梁侧与剪力墙间模板采用竹胶合板、木枋50*100和木楔进行支设(见附图一)。柱与墙间也可采用竹胶合板、木枋与木楔等支设。

变形缝处剪力墙间模板支设，采取先施工完一侧剪力墙，待拆模后再进行另一侧剪力墙的施工。由于两墙间距离仅为100，因此采取在钢筋绑扎完后，在缝间用100厚高密度聚苯乙烯板（容重应不小于27kg/m3）作为墙体一侧模板，另一侧采取撑拉结合的方法支设模板。该类型变形缝两侧剪力墙应先施工一侧结构混凝土，待先施工一侧模板拆除后再施工另一侧。不可采取两侧模板支设完，缝内填塞聚苯后同时浇筑结构混凝土。因为，在混凝土浇筑过程中先灌混凝土的一侧会将聚苯板挤向另一侧，造成另一侧钢筋无保护层。

2.2第二例变形缝

2.2.1模板设计方案

由于变形缝较宽为350，相对来说，模板及模板背楞及支撑支设空间足够，但也无法进行模板拆除。如果采用聚苯板作模板，会造成极大的浪费。变形缝处剪力墙总长为14.5m，墙体中部设计开设了一个结构洞口，由于剪力墙较长，如果为一块整体模板，则模板的自重过大无法进行模板的安装及拆除吊运。如果采取两块模板拼接，则模板间的接缝控制是关键。施工前，对该部分模板初定两个施工方案：

方案一：采用竹胶合板作模板、木枋(50×100)作为竖向背楞，槽钢为主龙骨(水平设置)，竹胶合板与木楞背间采用35mm的平头螺钉，竹胶合板上的螺钉孔通过电钻钻孔成型，并在钉帽处稍作扩孔，以确保螺钉帽稍低于模板面，在螺钉拧完后，用石膏腻子将钉帽的凹槽抹平。竹胶合板与每根木枋背楞间螺钉的间距为@700且至少为四个。木枋背楞的间距为@300，侧向布置(即小面与模板背面接触)，木枋背楞与槽钢主龙骨间采取间隔用“Г”形卡钉固定，按@600的间距布置。槽钢的布置间距，距模板底部100设一道，其上间隔400设第二道，向上600设第三道，再向上700设第四道，最上900设第五道，共设五道。

方案二：采用大钢模板，面板采用6mm厚钢板，小楞采用8#槽钢，背楞采用12#槽钢。对于大钢模板，如模板刚度满足要求，则强度肯定满足要求，因此对于模板的强度计算可忽略。小楞设置间距按400mm横向设置。主楞采用12#槽钢，竖向布置间距按1.5m设置，选用28mm直径的对拉螺栓(A=615.7mm2)，对拉螺栓的一端设置插销片孔，用于固定插销片，插销片为5mm厚、90高、40~60宽的梯形截面。在主楞上下设置三道对拉螺栓，第一道于墙底约0.3m处，第二道在距墙底1.2m处，第三道距墙顶0.3m处。

方案三：采用高密度聚苯乙烯泡沫塑料作为变形缝的模板，另一侧采用传统模板，采取内支撑的方法固定，模板与聚苯板间采用预制混凝土垫块控制墙体厚度，采用密度为30kg/m3的聚苯板。

2.2.2模板侧压力计算：

⑴振捣混凝土时产生的侧压力：按下两式计算，取较小值。

F=0.22γct0β1β2V1/2

F=γcH

其中：γc――混凝土的重力密度（KN/m3）；

t0――新浇混凝土的初凝时间（h）；（按3.5h计算）

V――混凝土的浇筑速度（m/h）；（按3m/h计算）

H――混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的高度（m）；

β1――外加剂修正系数，不掺外加剂时取1.0，掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2；

β2――混凝土坍落度影响修正系数，当坍落度小于30mm时取0.85，50~90时取1.0，110~150时取1.15；

F=0.22×24×3.5×1.2×1.15×31/2＝44.2（KN/m2）

F=24×3.0=72（KN/m2）

模板最下部混凝土的侧压力为44.2KN/m2。

⑵如果按剪力墙最大长度为8.0m计算：

底部主背楞支承0.5m高，采用［12槽钢，复核其抗弯强度、弯曲挠度。12#槽钢的有关参数如下：Wx＝57.7cm3，I=346.3cm4，E＝2.06×105N/mm2，f＝215N/mm2。

P=44.2×0.5×8.0＝176.8（KN）

按槽钢两端支座计算，则每侧支座受力剪切为88.4KN，支座处剪切应力为：

τ=V/A=88.4×103/1536＝57.55N/mm2<fv＝125N/mm2。

这样支座处对拉螺栓的最小净截面：A=V/f=88.4×103/215=411.2mm2。

拟选用直径为28mm的对拉螺栓(A=615.7mm2)，对拉螺栓的净截面满足强度要求。

槽钢承受的最大弯矩为：Mmax＝ql2/125＝44.2×0.5×82/125＝11.32KN.M

最大截面应力：fmax＝Mmax/Wx＝11.32×106/(57.7×103)

=196.2(N/mm2)<f＝215N/mm2，因此最下一道槽钢主楞间距不应大于0.5m。

①按剪力墙两端固定拉结螺栓（跨距8.0m），则按简支梁计算：最大挠度ωmax＝5ql4/(384EI)

＝5×(44.2×0.5)×80004/(384×2.06×105×346.3×104)

＝1652(mm)

②按主楞固定螺栓间距为2.0m，按三跨连续梁计算：其最大挠度ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.5)×20004/(100×2.06×105×346.3×104)

＝3.36(mm)

次楞的最大挠度ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.3)×4004/[100×900×(50×1003/12)]

＝0.6(mm)

胶合板的最大挠度(按10mm宽板带计算)ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.01)×2504/[100×8.0×103×(10×123/12)]

＝1.0(mm)(实际胶合板为双向支承，其挠度远小于该值)

以[12槽钢为主背楞(跨距2.0m)，50×100方木楞(间距300),12厚竹胶合板的总挠度为4.96mm满足刚度要求。

采取剪力墙拉结固定主楞时，由于支承主楞的受弯挠度过大，无法保证剪力墙的平整度，而要满足主楞挠度符合规范要求，必须使主楞间距减小或主楞拉结螺栓间距减小。而减小主楞间距无法满足挠度的要求，最合理的是减小拉结螺栓的间距（即主楞计算跨度）。根据上述情况，通过设计变更，在剪力墙中部开设结构洞口，通过结构洞口两侧设置主楞拉结螺栓，从而减小了主楞的计算跨度。为了满足模板总挠度不大于5mm，这样如果高度按0.5m计算，主楞的计算跨度就必须小于2.0m。对于这样小的跨距，剪力墙的墙肢长度过小无法满足设计要求，而墙肢较长时无法进行对拉螺栓的拆装，这样该方案不可取。

在设计不允许在较长剪力墙中部设置较多的结构洞口的情况下，这样就得改变模板支撑设计模式，就必须保证模板背楞的最下部的主背楞拉结螺栓的间距小于2.0m，而由于变形缝间距过小无法进行螺栓的安装及拆除，那么对拉螺栓如何安装固定和拆除就是一个关键问题。

⑶主背楞的间距按1.5m竖向设置（采用大钢模板）

这样主背楞的承受力为P＝F*L*h＝44.2×1.5×1.2＝79.56（KN）,则墙体底部，中间部位对拉螺栓的受力为79.56KN。

①模板的总变形量计算：

则主楞12#槽钢墙底部的最大挠度：ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×1.5)×12004/(100×2.06×105×346.3×104)

＝1.3(mm)

次楞8#槽钢墙底部的最大挠度：ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.4)×15004/(100×2.06×105×101.3×104)

＝2.9(mm)

6mm厚钢板在墙底部的最大挠度（按单向板10mm宽板带计算）：

ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.01)×4004/[100×2.06×105×(10×63)/12]

＝0.5(mm)(实际钢板为双向支承，其挠度远小于该值)。

这样，总变形量f=1.3+2.9+0.5=4.7(mm)＜5mm满足要求。

②支座处对拉螺栓的最小净截面：A=V/f=79.56×103/215=370.0mm2。

对拉螺栓的小头截面积为615.7mm2，扣除固定插销孔的截面(A1=6×28=168mm2)，这样对拉螺栓的净截面为447.7mm2满足要求。

③插销片的抗剪切应力为：τ=V/A=79.56×103/(40×28)＝71.0N/mm2

τ＝71.0N/mm2<fv＝125N/mm2，强度满足要求。

2.2.3模板施工方案的选用

在双侧剪力墙墙肢均较长的情况下，无法采用墙两端固定模板主背楞，因此只能采取工具式对拉螺栓的方法固定模板主背楞，对拉螺栓采用直径为28mm在穿墙螺栓，外设φ32PVC套管，螺栓小头端部开设插销片孔，用于插固定螺栓的插销片。拟采取拉环式插销片，对拉螺栓插孔位置设置插孔引导槽，插销片采取固定支架，通过引导定位架和拉杆进行固定和拆除。详见附图二。

2.2.3.1模板材料的选用比较

⑴方案一：以[12槽钢为主背楞(跨距2.0m)，50×100方木楞(间距300),12厚竹胶合板，如果层高按3.0 m计算，主背楞采取横向设置，最下一道距墙底100mm，第二道距墙底500mm，第三道距墙底1100mm，第四道距墙底1800mm，第五道距墙底2700mm。

⑵方案二：采用大钢模板，面板采用6mm厚钢板，小楞采用8#槽钢，背楞采用12#槽钢。小楞设置间距按400mm横向设置。主楞采用12#槽钢，竖向布置间距按1.5m设置，选用28mm直径的对拉螺栓(A=615.7mm2)，对拉螺栓的一端设置插销片孔，用于固定插销片，插销片为5mm厚、90高、40~60宽的梯形截面。在主楞上下设置三道对拉螺栓，第一道于墙底约0.3m处，第二道在距墙底1.2m处，第三道距墙顶0.3m处。

⑶方案三：变形缝模板采用高密度(30kg/m3)聚苯乙烯泡沫板，按350宽变形缝全高设置,另一侧模板按方案一设置，采取内侧撑拉结合。

2.2.3.2三种方案经济技术分析：

⑴方案一：竹胶合板模板按6次周转计算，木枋楞及[12槽钢背楞按全程使用，墙长按14.5m、高3.0m，按22层双面模板计算成本（见下表）。

| 材料名称 | 单面数量 | 总量 | 单价 | 合价 | 加工费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [12槽钢 | 72.5m | 145 | 36.18 | 5246.1 | 20 | 3.0元/kg |
| 50×100木枋 | 147m | 294 | 9.5 | 2793 | 320 | 1850元/m3 |
| 12厚竹胶板 | 43.5㎡ | 348 | 38 | 13224 |  |  |
| 穿墙螺栓 | 45套 | 45 | 48 | 2160 |  |  |
| φ32PVC管 | 13.5m | 297 | 3.67 | 1089.99 |  |  |
| 自攻螺钉、 卡 钉 | 200个 125个 | 2000 1250 | 0.027 0.52 | 704 |  | 4*35螺钉 |
| 其它材料 |  |  |  | 50 |  |  |
| 人工费 |  | 44 | 30 | 1320 |  | 制作 |
| 机械费 | 43.5㎡ | 348 | 0.792 | 275.62 |  |  |
| 合计成本 | 27202.71 |  |
| 木枋的残值 | 294*0.05*0.1 | 600 | 882 |  | 600元/m3 |
| 穿墙螺栓残值 | 45 | 10 | 450 |  |  |
| [12残值 | 145*12.06 | 1.0 | 1748.7 |  |  |
| 残值小计 |  | 3080.7 |  |
| 总成本合计 |  | 24122.01 |  |

⑵方案二：大钢模板按全高使用计算，按22层计算成本。

| 材料名称 | 单板用量 | 总量 | 单价 | 合价 | 加工费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [12 | 45m | 90 | 36.18 | 3256.2 | 1740 | 3.0元/kg |
| [8 | 116m | 232 | 24.12 | 5595.84 |  | 3.0元/kg |
| -6钢板 | 43.5㎡ | 87 | 21.0 | 1827 |  | 3.5元/kg |
| 穿墙螺栓 | 36套 | 36 | 48 | 1728 |  |  |
| φ32PVC管 | 10.8m | 237.6 | 3.67 | 871.99 |  |  |
| J422焊条 |  | 114.8 | 3.50 | 401.8 |  |  |
| 其它材料 |  |  |  | 50 |  |  |
| 人工费 |  |  |  | 660 |  |  |
| 机械费 |  |  |  | 700 |  |  |
| 施工成本小计 | 16830.83 |  |
| [12残值 | 90*12.06 | 1.0 | 1085.4 |  |  |
| [8残值 | 232*8.07 | 1.0 | 1872.24 |  |  |
| -6钢板残值 | 87*6 | 1.0 | 522 |  |  |
| 螺栓残值 | 36 | 10 | 360 |  |  |
| 残值小计 |  | 3839.64 |  |
| 总成本合计 |  | 12991.19 |  |

⑶方案三：按22层全高，变形缝内填满聚苯板计算成本。

| 材料名称 | 单层用量 | 总量 | 单价 | 合价 | 加工费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [12 | 72.5m | 72.5 | 36.18 | 2623.05 | 870 | 3.0元/kg |
| 50×100木枋 | 147m | 147 | 9.5 | 1396.5 |  | 1850元/m3 |
| 12厚竹胶板 | 43.5㎡ | 174 | 38 | 6612 |  |  |
| 自攻螺钉 卡 钉 | 200个 125个 | 1000 625 | 0.027 0.52 | 352 |  | 4*35螺钉 |
| 聚苯板 | 15.225m3 | 334.95 | 420.0 | 140697 |  | 30kg/m3 |
| 其它费用 |  |  |  | 50 |  |  |
| 人工费 |  | 20 | 30 | 600 |  |  |
| 机械费 |  | 174 | 0.792 | 137.81 |  |  |
| 施工成本小计 | 153338.36 |  |
| [12残值 | 72.5*12.06 | 1.0 | 874.35 |  |  |
| 木枋的残值 | 147*0.005 | 600 | 441 |  |  |
| 残值小计 | 1315.35 |  |  |
| 总成本合计 | 152023.01 |  |

根据以上三个方案的经济分析及比较，方案一的总成本为24122.01元，方案二的总成本为12991.19元，方案三的总成本为152023.01元。采用第三种方案的成本过高，只能适于施工缝层数小于三层、变形缝宽小于100mm的情况，第一种方案适用于层高小于12层（竹胶合板模板按6次周转使用）的情况，对于变形缝高度超过12层的宜采用大钢模板比较经济合理。

2.3第三例变形缝

2.3.1模板的设置

根据第二例变形缝的经济分析比较，对于建筑物高度小于12层（或者说周转次数不小于6次的情况下）宜采用竹胶板模板，这样比较经济合理。但是由于变形缝宽度仅为180mm，次楞及主背楞应平卧放置，这样才能保证穿墙螺栓固定插销片的穿插及拉出，因此就必须加密次楞及[12槽钢主背楞的间距。

⑴方案一：用[12槽钢作为主背楞、50*100木枋作次楞、12厚竹胶合板为模板面。主背楞竖向设置，按@1.0m平卧布置，次楞按水平@300平卧布置，穿墙螺栓设置于主楞上竖向间距为：最下一道距墙底为0.2m、第二道距墙底0.8m、第三道距墙底1.6m、第四道距墙顶0.3m（按3.0m墙高算）。

⑵方案二：用[12槽钢作为主背楞、[8槽钢作次楞、12厚竹胶合板为模板面。主背楞竖向设置，按@1.2m侧卧布置，次楞按水平@340侧卧布置，穿墙螺栓设置于主楞上竖向间距（按3.0m墙高计算）为：最下一道距墙底为0.2m、第二道距墙底1.2m、第三道距墙顶0.4m（距墙底为2.6m）。

2.3.2模板刚度的计算复核

⑴按三跨连续梁计算：

①主楞按螺栓间距0.8m平卧计算：最大挠度ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×1.0)×8004/(100×2.06×105×37.4×104)

＝1.59(mm)

②主楞按螺栓间距1.2m侧卧计算：最大挠度ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×1.2)×12004/(100×2.06×105×346.3×104)

＝1.04(mm)

⑵次楞的最大挠度：

①按木枋楞计算：ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.3)×10004/[100×900×(100×503/12)]

＝95(mm)（远远超出范围，不可用）

②按[8槽钢侧卧计算：ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.3)×12004/(100×2.06×105×101.3×104)

＝0.89(mm)

⑶胶合板的最大挠度(按10mm宽板带计算)ωmax＝0.677ql4/(100EI)

＝0.677×(44.2×0.01)×3004/[100×6.0×103×(10×123/12)]

＝2.8(mm)(实际胶合板为双向支承，其挠度远小于该值)

根据以上计算，采用[12槽钢、[8槽钢次楞侧卧的最大挠度为4.73mm，符合要求。

2.3.3模板的加工制作

主、次楞均采用槽钢侧卧布置，主楞按墙全高设置，次楞按主楞间隔与主楞间采用焊接连接，竹胶板与次楞间采用平头自攻螺丝（4*35）固定。

施工时按照主楞竖向设置，按@1.2m侧卧布置，次楞按水平@340侧卧布置，先将主次采用电焊连接好，再进行次楞与竹胶合板间的连接。由于槽钢无法采用螺丝钉固定，因此在[8槽钢内侧按螺丝固定的距离设置连接木块，采用50*50*100的木块作为槽钢与竹胶合板间的连接块，自攻螺丝的固定间距不宜大于700mm，具体间距应根据布置尺寸弹线确定。采用4mm电钻根据弹线，先在竹胶合板上及槽钢上钻出螺丝孔，钻孔深度宜刚穿过槽钢为度。在胶合板面螺丝平头处略作扩孔，然后用螺丝刀将自攻螺丝拧紧，应将螺丝头至少拧至与胶合板面平。在螺丝全部拧紧后，对螺丝头处用石膏腻子将其与模板面修抹平整，对模板接缝也可采用石膏腻子刮抹平整，然后用细木砂纸打磨光滑。

对拉螺栓（直径28mm）的布置如下：距墙底0.2m设置一道，第二道距墙底为1.2m，第三道距墙底2.6m（即距板顶下0.4m）。在模板制作好后，根据穿墙螺栓的布置距离，在模板上开设穿墙螺栓孔（槽钢主楞上可预先进行开孔，并在开孔侧增加焊接一块100长的[12槽钢加强块），穿墙螺栓的孔的直径宜为34mm（采用φ32的PVC套管）。

由于剪力墙较长，为了能在塔吊的额定起吊的范围内、又方便施工，根据模板的自重（墙长按12m计算，每块模板的重量约为:1.8t），（每块模板自重G=11×3.0×12.06＋10×12×8.04＋12×3.0×0.012×103=1794.8

kg）。应在模板的上端设置吊环，以便于模板的安装和拆除。吊环采用φ16钢筋，其抗拉强度为215N/mm2，吊环所受拉力为:σ=N/A=14150/(3.14×82)=70(N/mm2)＜215N/mm2。为了模板吊运的平衡，在模板顶端设置双吊环，吊环与主背楞[12槽钢焊接，吊环位于模板的1/3宽度位置。

2.3.4模板的安装、拆除

在剪力墙钢筋绑扎前，应对墙侧混凝土顶面进行检查，发现侧面有凹凸不平的应采取修理处理（剔凿或修补），减少合模后产生漏浆的几率。在施工剪力墙钢筋绑扎完毕后，先吊装变形缝侧的模板（模板底部侧面宜粘贴海绵条），吊装时应采用拉钩（通过穿墙螺栓孔），将模板紧靠控制边线位置后缓慢放下，在模板降至墙底侧的模板托架上（预留短钢筋头）后，将模板顶部与对侧剪力墙作临时撑拉。钢筋验收合格后，先在钢筋网架上绑扎墙厚控制垫块，再吊装内侧模板并定位，然后将两模板扶直，通过模板上的穿墙螺栓孔，穿PVC套管和穿墙螺栓，PVC套管的长度应大于墙体厚度约60mm左右。为了确保穿墙螺栓的位置的正确一致，在进行楼面混凝土浇筑时，在变形缝侧设置的短钢筋头托架的标高必须控制好（根据内外侧模板的高度和留孔位置确定）。穿墙螺栓穿过后，应根据墙厚及模板厚度，调整好穿墙螺栓的插销孔方向和外伸长度，以保证外模板侧的拉销式钢板插销片能顺利插入插销孔内。固定螺栓的插销片插好后，进行模板内侧穿墙螺栓的紧固。在所有螺栓紧固好后，调整内侧模板的垂直度，合格后方可进行模板报验。（模板支设、插销片安装见附图二）

模板在安装使用前必须涂刷脱模剂，并且在模板拆除吊出后及时对模板面进行清理。吊运出的模板宜放置于固定支架上，以防止模板变形或倾倒，支架必须搭设牢固。

3、低层结构变形缝的施工方法

3.1高层与裙房间的变形缝

3.1.1变形缝宽≤100mm时模板的施工方法：

先行施工一侧剪力墙，待拆模后进行另一侧剪力墙的钢筋施工，然后在变形内填塞与缝同厚的聚苯板（容重不应小于27kg/m3），再进行后施工侧的内侧模板，内侧模板采取拉撑结合（以撑为主）的方法进行支设。在混凝土浇筑施工时，应防止泵送混凝土直接冲击聚苯板，应采用导槽作为混凝土浇筑的下料口。

3.1.2地下室沉降变形缝（且缝较宽时）的模板施工方法：

先行施工一侧剪力墙（宜先行施工高层一侧，这样高层一侧聚苯乙烯保温板可与剪力墙整体浇筑），另一侧等先行施工一侧模板拆除后，采取砌砖墙作为隔离模板，高层一侧剪力墙外侧设置一道30~50厚聚苯乙烯泡沫板（应选用高密度聚苯板），一方面作为保温层用，另一方面起到隔离作用。施工做法见附图三

3.1.3变形缝（伸缩缝、沉降缝）较宽时的模板施工方法：

如果设计不允许变形缝内用砖模时，可采取如下方法施工：在变形缝两端用模板封闭，变形缝中间填塞砂子或粘土，后浇部分采取分离式模板，模板之间采用预制混凝土控制块控制墙体厚度，预制混凝土块的间距按@1000布置，后浇部分模板采取内撑法进行支撑。（施工方法见附图四）

施工步骤为，在对侧剪力墙模板拆除后，且后浇侧剪力墙钢筋验收合格后，安装靠变形缝一侧墙体外模板，外模板采取预先拼接成整体后吊放到位，墙体底部应设置墙体定位筋，以控制模板位置，然后在剪力墙钢筋上绑扎墙体厚度控制块，在绑扎控制块时应对缝侧模板采取临时撑垫，并对缝两端进行封闭模板支设。然后进行内模板的支设，内模板的支撑采取斜拉撑，在校正好模板支撑体系的垂直度后，对变形缝内进行灌填砂子，在砂填至一半高度时应对内侧模板的垂直度进行校核和加固，在砂子填满后再次校核内侧模板的垂直度，在内侧模板垂直度等符合要求后可进行混凝土浇筑，在后浇部分剪力墙达到一定强度后，可先拆除变形缝两端的封头模板，然后用定制耙子对缝内砂子清理，如缝内填充土用耙子清理较难时，可用高压水枪或灌水配合耙子进行清理。在砂或土清理干净后，可撬动缝内模板，然后将模板吊出变形缝。

也可采取泥坯块填充法进行施工:

泥坯可根据变形缝间宽度减去泥坯面隔离层厚度,隔离层可采用抹石灰砂浆或20厚聚苯乙烯泡沫塑料,也可用厚质聚乙烯塑料薄膜反粘。泥坯块制作可采用传统手工制砖工艺，定制模板框，经简单加工制作而成。在两侧剪力墙混凝土浇筑完后，可采取水冲法对变形缝内泥坯冲洗干净。

3.2 多层（2～4层）剪力墙间的变形缝施工

在剪力墙间变形缝宽度小于100mm的情况下，按填聚苯乙烯泡沫塑料板作为后施工一侧外模板，泡沫塑料的安装应在剪力墙暗柱钢筋（需焊接的）施工完、剪力墙钢筋未绑扎前进行，这样可保证聚苯板拼缝的严密。为了防止聚苯板向内倾倒，拼装聚苯板时，在板的背面适量粘贴双面胶带纸固定聚苯板。剪力墙钢筋绑扎完后，必须在聚苯板与钢筋网间设置保护层垫块，垫块宜采用水泥砂浆预制块，垫块必须与钢筋绑扎牢固，钢筋与模板侧的垫块可采用水泥砂浆垫块或塑料卡作保护层控制块，墙底模板一侧应根据墙厚控制线焊接模板定位控制筋。

后施工一侧的内墙模板可采用竹胶合板、木枋背楞、钢管作为主背楞及支撑，木枋楞与钢管间可采用铁钉与铁丝固定（采用4×35的铁钉、16#铁丝），铁钉横向钉于木枋楞侧面露出钉头，然后用铁丝将铁钉与钢管绑扎连接。在剪力墙钢筋验收合格后，将木枋楞与脚手钢管连接好的模板吊装墙内侧控制线位置，将模板下部紧贴墙体定位筋，先固定模板底部定位撑，然后调整模板的垂直度，并固定模板上部的斜撑，最后固定模板中间部分的斜撑。斜撑与模板背楞钢管间采用扣件连接，斜撑钢管支撑在预设于楼板内的定位粗短插筋上（用扣件垫铁固定）。

根据施工计算及分析，变形缝（包括沉降缝、伸缩缝）处剪力墙模板的施工，应根据具体的变形缝宽度及结构层次、结构墙体布置及经济比较等因素来确定，尽量做到经济合理、施工方便。

参考文献：《高层建筑混凝土结构技术规程》[S]北京：中国建筑工业出版社