超高、超重、大跨度

钢筋混凝土劲性梁施工技术

丁海峰    施歆

（通州建总集团有限公司             邮编：226300）

［摘要］根据超高、超重、大跨度钢筋混凝土劲性梁的特殊性，从设计计算、构造措施、钢吊框保障、混凝土浇筑等角度对施工方案进行了阐述。

［关键词］混凝土劲性梁  设计计算  构造措施  钢吊框  混凝土浇筑

目前，在一些公共建筑的共享空间、多功能厅、超高门厅等顶部楼盖多采用大开间大跨度结构，为了有效的减小大厅顶部主梁高度，设计中劲性钢筋混凝土梁得到了广泛应用，而作为高位置、大跨度、重荷载的钢筋混凝土劲性梁的施工质量和安全性成了摆在施工单位面前的一道难题。

超高、超重、大跨度的钢筋混凝土劲性梁施工中一般需要解决以下一些技术难题：（1）模板支撑专项方案的设计计算（2）模板支撑搭设中的一些保证搭设质量的构造措施（3）混凝土配合比的设计及原材料的选择（4）钢骨梁下钢筋密集部位混凝土的浇筑。针对这些施工阶段容易出现质量安全事件的技术问题，我们通过一系列的优化设计和技术措施，排除了施工中一些不利因素，确保了工程施工的质量。

1工程概况

某酒店工程1～3层大厅中空，顶部采用钢筋混凝土劲性梁，其中主梁梁底高度为14.5m，截面为1000mm×2200mm，最大跨度28m，梁钢骨为工字型钢，其模板支撑属于高位、大跨、重载支模施工，施工前需要编制有针对性的专项施工方案。

2模板支撑设计计算

本工程结构构件各项数据均比较大，模板支撑难度也比较大，通过对各种架体的综合考虑，最终确定为满堂钢管脚手架支撑体系。在设计计算过程中，针对现场实际情况不断调整设计思路，并辅助PKPM设计软件对每一个环节的承载进行了较为精准的验算，最终确定了行之有效的设计方案。设计中模板采用18mm厚胶合板，梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.50米，立杆的步距 h=1.50米，梁底增加3道承重立杆，梁底托梁及架体采用的48×3.5钢管，托梁与立杆连接采用可调支托和普通铸铁扣件。具体验算步骤如下：

2.1模板面板计算

面板为受弯结构，需要验算其抗弯强度和刚度，模板面板根据梁底木方位置按照多跨连续梁计算，模板支架上的荷载考虑混凝土、钢筋及模板等恒载及施工活载，设计荷载按恒载×1.2+活载×1.4取值，通过对面板的抗压强度、抗剪强度、最大挠度计算值与设计值的比较达到设计要求。

2.2梁底支撑方木的计算

根据方木长度，按照三跨连续梁计算，验算其抗弯强度和刚度,计算中其最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，通过对支撑方木的抗压强度、抗剪强度、最大挠度计算值与设计值的比较达到设计要求。

2.3钢管托梁的计算

钢管托梁按照方木集中荷载与托梁自重均布荷载下多跨连续梁计算，通过对钢管托梁的抗压强度、最大挠度计算值与设计值的比较达到设计要求。

2.4扣件抗滑移的计算

托梁与立杆连接时，根据托梁支座反力验算扣件的抗滑承载力，其中单个扣件抗滑承载力设计值取8.0kN，双扣件抗滑承载力设计值取12.0kN，经验算，不能满足要求的中间立杆均采用支托与托梁钢管连接，能满足要求的边侧计算范围内的两根立管与托梁钢管采用扣件连接。

2.5立杆的稳定性计算

根据托梁的最大支座反力以及脚手架的自重分配，参照《扣件式规范》对立杆在轴力作用下的的稳定性进行验算，通过对钢管托梁的稳定计算值与设计值的比较达到设计要求。

2.6混凝土侧压力计算

依据《混凝土结构工程施工验收规范》，对新浇混凝土对模板侧压力的进行验算，通过混凝土侧压力计算值（采用内部振捣器时）与设计值的比较，确定除梁侧斜撑外另对称增加二道螺栓拉杆间距500，拉杆L形焊接于钢梁腹板上，螺栓拉杆规格φ14@500端头花篮双螺母与竖向夹模双钢管对拉。

3模板支撑的构造要求和附加钢吊框

3.1构造要求

超高、超重、大跨度混凝土结构模板支撑施工至关重要，除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外，还必须针对一些不利因素采取一些构造措施来保证。

(1)回填土必须经全面压实后作为排架的基础，考虑到大梁下荷载较大，在大梁下部地面上铺垫20mm厚、1800mm宽的钢板，主梁底板起拱高度应考虑地基沉降，现场按2/1000—3/1000取值。

(2)梁底立杆高度不够则必须采用对接连接，立杆上的对接扣件必须交替布置，2根相邻立杆的接头不得设置在同步内，同步内间隔一根立杆的2个相隔接头在高度方向错开的距离必须大于500㎜，各接头中心到主接点的距离不大于步距的1/3。为增加支架在浇筑过程中的刚度和稳定性，梁底三根立杆可考虑搭设成双立柱形式，这样能够有效的防止立杆失稳，进而有效的提高立杆承载力。

(3)纵、横向扫地杆离地20㎝设置，立柱与纵向水平杆的相交处每间隔4根立杆设置横向水平杆，梁下跨度方向四排排架每5～7根立杆设剪刀撑，角度45°～60°，杆件连接采用搭接连接，搭接长度不少于1m，每节点旋转扣件固定。

(4)梁底中间另加密设置剪刀撑，梁底沿梁长方向水平杆接长采用搭接，搭接长度≥1m，连接扣件≥3个，均匀布置，扣件距杆端≥10cm。梁底水平横杆必须设置在梁底主节点处，该横向水平杆在梁底架体加密范围内不得有接头，以使荷载有效扩散。

(5)在搭设支架的过程中还必须加强中间检查，在浇筑混凝土前，技术人员特别是方案设计者必须会同项目部和工程监理部对模板支架进行彻底检查。

(6)严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放，浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

3.2附加钢吊框

针对该梁尺寸很大、高度比较高、立杆对接接头数量较多的特殊性，为防止施工过程中支撑立杆局部失稳，在梁钢骨上部每隔1.5m附着焊接钢吊框（见上图）。在劲性钢梁上焊接φ100钢管，钢管上焊接吊框上横梁，钢吊框上下横梁采用20号槽钢，钢吊框竖向拉杆采用φ20圆钢，圆钢与横粱双螺母对拉连接，吊住梁底模木楞，这样通过钢梁自身承载来达到为钢管脚手架卸载和钢管脚手架的早拆的目的。待梁拆模后将钢管割掉，再用同标号细石混凝土填实。

4混凝土浇筑

针对大梁底部及梁节点部位钢筋密集又不易振捣的情况，为防止混凝土浇筑不密实，施工中对混凝土的配合比和浇筑工序等各个环节进行了分析研究，形成了一套完整的施工方案。

4.1配合比设计

由于钢梁下部钢筋与钢筋、钢筋与钢骨之间间隙较小，对混凝土浇筑的密实带来很大难度，为此对配合比进行了优化设计，并在搅拌站进行了混凝土试配，保证混凝土浇筑过程中具有较好的流动性和良好的可泵性、保塑性。同时由于该大梁属于大体积混凝土范畴，为防止施工裂缝的出现，在配合比设计中要考虑降低水泥水化热，减少单方水泥用量，降低温度应力，并采用低水灰比，提高混凝土的极限抗拉强度，延长混凝土凝结时间。

本工程水泥选用水化热较低的42.5矿渣水泥，这样可以减少混凝土温度裂缝。

严格控制碎石级配，必须是0.5～2.5cm连续级配，含泥量不超过0.5%，泥块含量不超过0.2%，针片状颗粒含量不超过5%；并满足泵送要求。

细集料选用石英含量较高的圆形颗粒状优质天然河砂，细度模数为2.6～3.3，且含泥量不大于2%，泥块含量不大于0.5%，其他质量指标符合现行行业标准的有关规定。

采用优质Ⅰ级粉煤灰以改善混凝土的和易性，替代水泥用量降低水化热，减少收缩，提高抗裂性。使用前按国家标准GB1596-91规定，进行细度、烧失量和含水率检验，合格后方可使用。

在混凝土中掺入了12%UEA膨胀剂配制成补偿收缩混凝土，防止混凝土收缩产生的裂缝。

所用NF高效减水剂符合设计及相应标准的技术要求，起到增强混凝土的粘聚性与和易性，减小用水量的作用，其掺量根据施工要求，通过试验室试配确定。

坍落度要求：为便于施工并保证混凝土施工质量，要求运输到现场的混凝坍落度为180～200mm，并根据浇筑时间对混凝土坍落度作出适当调整。

4.2混凝土浇筑

混凝土浇筑采用整体浇筑，浇筑前精心设计了混凝土浇筑方案，采用了由中部向两边扩展的浇筑方式，确保模板支架施工过程中均衡受载。

混凝土浇筑采用斜向分层浇筑，振捣时间以混凝土面无气泡泛出为准，设专人监控。混凝土的浇筑，采用立式手工浇捣法，振捣采用插入式加长振捣棒。

劲性梁混凝土宜先从钢梁一侧下料，用振动器在钢梁一侧振捣，将混凝土从钢梁底挤向另一侧，直到混凝土高度超过钢梁下翼缘板，然后改为双侧对称下料，对称振捣，当混凝土浇筑到上翼缘板时，再将混凝土从跨中下料，混凝土由跨中向两端延伸振捣，将混凝土内气泡赶向两端排出为止。

鉴于该大梁为大体积混凝土，因此在混凝土浇筑过程中应对混凝土进行测温，并相应采用一些温差控制措施。

4.3混凝土补浆试验

拆模后混凝土外观质量较好，为防止因为梁底部钢筋密集不易振捣而产生的空鼓现象，在拆模后对梁底进行了检查，对可能出现空鼓的部位进行钻孔观察，并对所钻孔内进行高压注浆试验，经注浆试验无法注进，则证明施工质量达到预期目的。

5结束语

通过实践证明，该方案切实可行，安全实用，保证了施工任务的顺利完成，工程质量达到验收标准，取得了良好的经济效益和社会效益，为同类工程的施工积累了丰富的经验。