浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目

招标文件

招标编号：LYJK-ZB-2021-015

招标人：浏阳汇远实业有限公司

招标代理机构：长沙元皓工程项目管理有限公司

二○二一年七月

目  录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章投标人须知	10

投标人须知	23

1.总则	23

2.招标文件	25

3.投标文件	26

4.投标	27

5.开标	28

6.评标	28

7.合同授予	29

8.重新招标和不再招标	29

9.纪律和监督	29

10.需要补充的其他内容	30

第三章  评标办法（综合评估法）	35

1.评审标准	43

2.评审程序	43

3.评标结果	44

第四章 合同条款及格式	54

第二卷	73

技术规格要求	75

第三卷	97

第六章 投标文件格式	98

第一节  商务文件格式	99

第二节 技术文件格式	117

第三节  投标报价文件格式	127

# 第一卷

# 第一章 招标公告

1、项目概况

1.1 工程建设项目概况

工程建设项目名称 浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目，项目审批、核准或备案机关名称 浏阳经济技术开发区管理委员会 批文名称及编号 浏经计【2020】77号、企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号2020087），项目业主为 浏阳汇远实业有限公司 ，主要建设内容 浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目 ，项目总投资为  约19亿元 ，资金来源 企业自筹 。

1.2招标项目概况

1.2.1  招标项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目；

1.2.2  招标人： 浏阳汇远实业有限公司；

1.2.3  招标货物基本情况：本项目建筑面积约27.5万平方米，项目总投资约19亿元。建设标准厂房、公租房、孵化器及相应配套等业态。本项目电梯采购及安装共84台，其中：标段一客梯（兼无障碍、消防）4台，客梯（无障碍）2台，客梯（普通）28台，客梯（担架、消防、无障碍电梯）6台，客梯（担架、无障碍电梯）6台，标段一客梯共46台；标段二货梯共38台。

# 标段一：客梯

| 栋号 | 类型 | 停站数 | 额定载重量 （kg) | 额定速度 (m/s) | 台数(台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#栋 | 客梯（兼无障碍、消防） | 13（2台）/12（2台） | 1000 | 1.75 | 4 |
|  | 客梯（普通） | 13（2台）/12（2台） | 1000 | 1.75 | 4 |
| 15#栋 | 客梯（无障碍） | 4 | 1000 | 1.50 | 1 |
|  | 客梯（普通） | 4 | 1000 | 1.50 | 1 |
| 18、19#栋 | 客梯（普通） | 4 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 20#栋 | 客梯（普通） | 4 | 1000 | 1.50 | 1 |
| 24、25#栋 | 客梯（普通） | 5 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 26#栋 | 客梯（普通） | 4 | 1000 | 1.50 | 1 |
| 27#栋 | 客梯（普通） | 4 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 28#栋 | 客梯（普通） | 4 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 29、30栋 | 客梯（普通） | 5 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 31#栋 | 客梯（普通） | 4 | 1000 | 1.50 | 1 |
| 42# | 客梯 | 4 | 1000 | 1.50 | 1 |
| 43# | 客梯 | 4 | 1000 | 1.50 | 1 |
| 48# | 客梯 | 5 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 49# | 客梯 | 5 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 50# | 客梯 | 5 | 1000 | 1.50 | 2 |
| 51# | 客梯 | 5 | 750 | 1.50 | 1 |
| 52# | 客梯 | 5 | 750 | 1.5 | 1 |
| 54# | 客梯（无障碍电梯） | 2 | 1350 | 1.5 | 1 |
| 55# | 客梯（担架/无障碍电梯） | 15（-2～13） | 1000 | 1.75 | 2 |
|  | 客梯（担架/消防/无障碍电梯） | 15（-2～13） | 1000 | 1.75 | 2 |
| 56# | 客梯（担架/无障碍电梯） | 15（-2～13） | 1000 | 1.75 | 2 |
|  | 客梯（担架/消防/无障碍电梯） | 15（-2～13） | 1000 | 1.75 | 2 |
| 57# | 客梯（担架/无障碍电梯） | 14（1～14） | 1000 | 1.75 | 2 |
|  | 客梯（担架/消防/无障碍电梯） | 14（1～14） | 1000 | 1.75 | 2 |
| 标段一客梯合计 | 46台 |

# 标段二：货梯

| 栋号 | 类型 | 停站数 | 额定载重量 （kg) | 额定速度 (m/s) | 台数(台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#栋 | 货梯 | 2 | 1000 | 1.00 | 1 |
| 16、17#栋 | 货梯 | 5 | 2000 | 1.00 | 2 |
| 18、19#栋 | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 4 |
| 20#栋 | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 1 |
| 21、22、23#栋 | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 6 |
| 24、25#栋 | 货梯 | 5 | 2000 | 1.00 | 4 |
| 26#栋 | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 2 |
| 27#栋 | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 2 |
| 28#栋 | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 2 |
| 29、30栋 | 货梯 | 5 | 2000 | 1.00 | 4 |
| 31#栋 | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 2 |
| 42# | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 2 |
| 43# | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 2 |
| 44# | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 1 |
| 45# | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 1 |
| 46# | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 1 |
| 47# | 货梯 | 4 | 2000 | 1.00 | 1 |
| 标段二货梯合计 | 38台 |

1.2.4 招标货物金额：☑最高投标限价，标段一：10716300元；标段二：9295500元 ；

1.2.5 ☑交货期： 交货与安装工期：具体供货时间根据项目主体施工的实际情况以建设单位通知的时间为准，采购人将提前50天书面告知供应商供货至现场日期。供应商应承担定标至实际供货期间电梯设备及电梯安装的市场价格波动风险；供货期为60日历天，安装调试工期为60日历天；项目主体提供通电相关条件后，30日历天内供应商须完成验收并取得湖南省质量技术监督局电梯检验合格证及其他政府行政主管部门颁发的相应许可证。

1.2.6 招标货物☑交货地点： 招标人指定地点。

1.2.7 标包划分：☑标段： 2个标段 。

标段一：浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目（客梯）；

标段二：浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目（货梯）；

1.2.8  质量要求：符合国家规定的电梯有关制造验收合格标准，安装质量按国家标准一次性验收合格。

1.2.9 质保期：设备安装调试验收合格之日起24个月（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。

1.2.10 招标范围：投标人应承担以下工程所辖范围内的工作，包括但不限于：负责提供电梯的采购及安装施工，包括但不限于：设计费（针对本项目特点进行的设计工作所需的一切费用）、生产费、运输费（运输、场内转运、保险、吊装、包装、卸车、搬运等费用）、整机安装费用（包括电梯部件吊装就位，各种安装用材料、机房机座及工字钢的预埋、底坑水泥墩、井道钢结构隔梁及支架、工具，电梯井道脚手架搭设、拆除等）、调试费、检验检测费、校验费、材料费、安全措施费、保管费、仓储费、税金、赶工费、井道脚手架搭拆、施工用电及试运行、零部件、井道支架加长加强加固处理、总包配套费、备品备件、培训费、质保维保期服务费和更换备品配件材料设备费用、当地有关部门电梯检测费、井道现场净尺寸与招标时净尺寸偏差风险费用、材料设备涨跌和各种政策调整风险费用、五方通话系统费用（材料设备、布线、安装、调试）、电梯控制柜至电源配电箱的电缆连接费用（材料、安装、调试）、交易服务费、安装作业人员的差旅食宿等所有费用。具体内容详见第五章技术规格要求。

标段一：客梯（兼无障碍、消防）4台，客梯（无障碍）2台，客梯（普通）28台，客梯（担架、消防、无障碍电梯）6台，客梯（担架、无障碍电梯）6台；

标段二：货梯38台。

2.资格要求

2.1 本次招标要求投标人是响应招标、参加竞争的☑法人、□非法人组织或者□自然人；

2.2 投标人须是中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册，具有独立法人资格，营业执照处于有效期内。

2.3 本项目只接受电梯制造商或其授权代理商。

2.4 如投标人为电梯制造商须满足：

客梯制造商资质：

2.4.1 所投乘客电梯制造商须具有由行政主管部门颁发的原许可证《特种设备制造许可证》（含曳引式乘客电梯C级及以上资质和消防电梯B级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造，许可子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），证书须处于有效期内。

2.4.2 所投乘客电梯制造商须具有行政主管部门颁发的原许可证《特种设备安装改造维修许可证》（含乘客电梯安装、维修B级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），证书须处于有效期内。

货梯制造商资质：

2.4.3 所投载货电梯制造商须具有由行政主管部门颁发的原许可证《特种设备制造许可证》（含曳引式载货电梯C级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造，许可子项目含曳引驱动载货电梯，证书须处于有效期内。

2.4.4 所投载货电梯制造商须具有行政主管部门颁发的原许可证《特种设备安装改造维修许可证》（含载货电梯安装、维修C级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理），许可子项目含曳引驱动载货电梯，证书须处于有效期内。

2.5 如投标人为电梯代理商须满足：

客梯代理商资质：

2.5.1 电梯代理商须满足以上2.4.1款要求；

2.5.2 电梯代理商须获得电梯制造商参加本项目投标的授权，具备制造商针对本项目授权委托函；

2.5.3 电梯代理商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯安装与修理B级及以上资质；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯安装（含修理）:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)]资质，证书须处于有效期内；

2.5.4 提供电梯制造商出具本项目的电梯安装及维修承诺书（承诺书格式自拟）。

货梯代理商资质：

2.5.5 电梯代理商须满足以上2.4.3款要求；

2.5.6 电梯代理商须获得电梯制造商参加本项目投标的授权，具备制造商针对本项目授权委托函；

2.5.7 电梯代理商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动载货电梯安装与修理C级及以上资质；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动载货电梯资质，证书须处于有效期内；

2.5.8 提供电梯制造商出具本项目的电梯安装及维修承诺书（承诺书格式自拟）。

2.6  本次招标 □接受联合体投标，联合体相关要求见投标人须知前附表。

☑不接受联合体投标

2.7 类似业绩：投标人至少承担过 1 个入围业绩，具体要求:

标段一入围业绩：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含客梯）合同业绩，且单个合同金额不少于500万元的，提供合同影印件并加盖投标人公章，时间以合同中甲方签订的日期为准（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩）

标段二入围业绩：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含货梯）合同业绩，且单个合同金额不少于400万元的，提供合同影印件并加盖投标人公章，时间以合同中甲方签订的日期为准（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩）

2.8  其他要求：

☑2.8.1一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标,否则均作无效投标处理。若制造商已参加投标的，不得再委托代理商参加投标，否则均作无效投标处理。

2.8.2 投标人的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均作无效投标处理。

## 3.资格审查

采用资格后审方式

## 4.评标办法

本次招标评标办法采用□经评审的最低投标价法；☑综合评估法；

## 5.招标文件的获取

请潜在投标人于 2021  年 07 月  28 日起在本招标公告附件处预览PDF版本招标文件。如需投标请在   长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）  下载数据电文形式的招标文件。招标人加载至电子招标投标交易平台的招标文件与其提供的书面招标文件具有同等效力。

## 6.投标文件的递交

6.1 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在   长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）   进行注册登记和CA认证。

6.2 电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2021年 8 月 18 日 9 时 00分。请投标人登录   长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）   下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 40  分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《湖南省招标投标监管网》http://www.bidding.hunan.gov.cn

《长沙公共资源交易电子服务平台》http://fwpt.csggzy.cn/

《国家级浏阳经济技术开发区》http://letz.changsha.gov.cn/

《湖南金阳投资集团有限公司》http://www.hnjytz.com.cn/上发布。

## 8.行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为 浏阳经开区（高新区）招标投标中心，电话：   0731-83280520  。

## 9.其它

9.1本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在   长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）  下载数据电文形式的招标文件。请各投标人及时下载安装正确版本软件。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件。投标人需要按照招标文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章）、法人CA数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理流程详见长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区相关信息。CA数字证书（含电子印章）办理地址：长沙公共资源交易中心一楼CA办理咨询处，咨询电话：0731-89938899（长沙市岳麓区岳华路279号）。

## 10.中标原则

10.1 评标委员会每标段推荐不超过3个有排序的中标候选人，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。

10.2 本项目兼投不兼中。若标段一、标段二的第一中标候选人为同一单位，则中标标段一；标段二则由该标段的第二中标候选人递补中标。

10.3 对于存在替补中标情形的标段，其中标价即为替补中标人的自身投标报价。

10.4 若需替补中标的标段，出现无中标候选人替补中标的情形，则对该标段重新招标。

## 11、联系人及联系方式

（1）招标人：浏阳汇远实业有限公司

地址：浏阳经开区湘台路18号

联系人：彭先生

联系电话：0731-83833037

（2）招标代理机构：长沙元皓工程项目管理有限公司

地址：浏阳市道吾路平鼎景都二栋一单元1303

联系人：黎女士

联系电话：0731-83715796  13507442170

2021年7月28日

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：浏阳汇远实业有限公司 地址：浏阳经开区湘台路18号 联系人：彭先生 联系电话：0731-83833037 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：长沙元皓工程项目管理有限公司 地址：浏阳市道吾路平鼎景都二栋一单元1303 联系人：黎女士 联系电话：0731-83715796 13507442170 |
| 1.1.4 | 工程建设项目名称 | 浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 招标项目名称 | 浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | ☑交货期 □工期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | ☑交货地点 □建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家规定的电梯有关制造验收合格标准，安装质量按国家标准一次性验收合格。 |
| 1.3.5 | 质保期 | 设备安装调试验收合格之日起24个月（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。 |
| 1.4.1 | 资格条件 | 2.1本次招标要求投标人是响应招标、参加竞争的(法人、□非法人组织或者□自然人； 2.2 投标人须是中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册，具有独立法人资格，营业执照处于有效期内。 2.3 本项目只接受电梯制造商或其授权代理商。 2.4 如投标人为电梯制造商须满足： 客梯制造商资质： 2.4.1 所投乘客电梯制造商须具有由行政主管部门颁发的原许可证《特种设备制造许可证》（含曳引式乘客电梯C级及以上资质和消防电梯B级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造，许可子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），证书须处于有效期内。 2.4.2 所投乘客电梯制造商须具有行政主管部门颁发的原许可证《特种设备安装改造维修许可证》（含乘客电梯安装、维修B级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），证书须处于有效期内。 货梯制造商资质： 2.4.3 所投载货电梯制造商须具有由行政主管部门颁发的原许可证《特种设备制造许可证》（含曳引式载货电梯C级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造，许可子项目含曳引驱动载货电梯，证书须处于有效期内。 2.4.4 所投载货电梯制造商须具有行政主管部门颁发的原许可证《特种设备安装改造维修许可证》（含载货电梯安装、维修C级及以上资质）；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理），许可子项目含曳引驱动载货电梯，证书须处于有效期内。 2.5 如投标人为电梯代理商须满足： 客梯代理商资质： 2.5.1 电梯代理商须满足以上2.4.1款要求； 2.5.2 电梯代理商须获得电梯制造商参加本项目投标的授权，具备制造商针对本项目授权委托函； 2.5.3 电梯代理商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯安装与修理B级及以上资质；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯安装（含修理）:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)]资质，证书须处于有效期内； 2.5.4 提供电梯制造商出具本项目的电梯安装及维修承诺书（承诺书格式自拟）。 货梯代理商资质： 2.5.5 电梯代理商须满足以上2.4.3款要求； 2.5.6 电梯代理商须获得电梯制造商参加本项目投标的授权，具备制造商针对本项目授权委托函； 2.5.7 电梯代理商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动载货电梯安装与修理C级及以上资质；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动载货电梯资质，证书须处于有效期内； 2.5.8 提供电梯制造商出具本项目的电梯安装及维修承诺书（承诺书格式自拟）。 3.类似业绩：□不要求，☑要求，类似业绩的相关要求见本须知前附表第10.1款； 4.其他要求 ☑4.1一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，否则均作无效投标处理。若制造商已参加投标的，不得再委托代理商参加投标，否则均作无效投标处理。 4.2 投标人的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均作无效投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / ； |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）为本招标项目提供过设计或技术规格参数等咨询服务； （5）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （6）为本招标项目的代建人； （7）为本招标项目的招标代理机构； （8）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系； （10）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的； （11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （12）法律法规规定或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间 年 月 日， 踏勘地点： |
| 1.10.1 | 分 包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和 条件 | 详见招标文件第五章技术规格书 |
| 1.11.3 | 偏差 | □不允许 ☑允许（偏差的范围：第五章技术规格书，每标段最高负偏差项数：≤5项，否则按废标处理） |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的修改及补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间和方式 | 截止时间：2021-08 -01 17:00 ☑网络方式,提交至《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年8 月 18 日 9 时 00分 |
| 2.2.3 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 在 《湖南省招标投标监管网》http://www.bidding.hunan.gov.cn、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、 《国家级浏阳经济技术开发区》http://letz.changsha.gov.cn/ 发布。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：标段一：10716300元； 标段二：9295500元 ； |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | ☑自投标截止之日起90天 □自投标截止之日起 / 天 |
| 3.4.1 | 投标保证 | □不要求提交投标担保 ☑要求提交投标担保 1.形式： （1）□承诺 （2）□现金 （3）☑保函：包括：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 □非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2.保函的担保金额（人民币）： 一标段：贰拾万元整/标段（￥200000.00元/标段）； 二标段：壹拾捌万元整/标段（￥180000.00元/标段）。 3.提交方式： （1）采用现金的，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户 户 名： 长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行： 建行长沙潇湘支行账 账 号： 本项目（标段）《投标保证金子账号信息单》获取的子账号 （2）采用承诺或保函的，符合招标文件第六章投标文件格式第一节“商务文件格式”规定。 4.联合体投标的，由牵头人递交。 5.采用担保公司担保形式的，投标人应在投标文件中提供担保公司与湖南省行政区域内的银行签订的合作协议复印件、取得银行一定额度授信的证明材料复印件和担保公司营业执照复印件。 6.其他： 6.1 现金（银行转账、银行电汇、银行汇票）（1）投标人采用银行转账、银行电汇、银行汇票方式提交投标保证金的，应以投标人自身名义通过其基本账户一次性足额提交到专用账户（投标保证金托管专户）, 具体户名、开户银行、账号等信息见投标人须知前附表3.4.1.3（1）条：(2) 请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）查阅本项目招标公告获取投标保证金账号，查阅项目（标段）《投标保证金子账号信息单》（可下载和打印），该信息单中注明的投标保证金子账号为投标人提交相应项目（标段）投标保证金的唯一账号；(3) 投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；(4) 投标人应按照长沙公共资源交易电子服务平台“投标保证金子账号获取操作说明”获取本项目（标段）对应的账号信息，在提交投标保证金时，应按照《投标保证金子账号信息单》中所获取的信息正确填写，不得填写项目及标段名称，投标人递交投标保证金后可登陆长沙公共资源交易电子服务平台点击“投标保证金”按钮查询保证金到账及退还情况；(5) 项目开标时，投标保证金到账情况以长沙公共资源交易管理信息平台提供的《投标保证金到账信息公示表》为准。6.2保函（银行业金融机构开具） (1)投标人应在投标截止时间前登录“公共资源交易金融服务支撑平台”，在线选择电子保函出具金融机构，完成所投项目电子保函的申请，由选定的金融机构审核后开具电子保函。 (2)要求“一标段一保函”，投标人开具电子保函须对应到具体项目的具体标段，开具成功时间须在所投项目保证金缴纳截止时间之前。(3)电子保函的购买情况在投标截止时间之前为加密状态，开标时交易系统自动解密开具成功的电子保函进行现场公示并接受监督。(4)投标人和担保人对电子保函的真实性和合法性负责。 (5)保函填写的受益人和投标人的全称，应与招标人和投标人名称一致。保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。6.3保证保险(1) 由保险公司开具投标保证保险的采用电子保险保单形式，投标人应登录“公共资源交易金融服务支撑平台”办理相关投保手续。具体操作详情请见《长沙市工程建设投标保证保险操作手册》。6.4投标承诺采用投标承诺方式，具体承诺内容详见本项目招标文件第八章投标文件格式第一部分投标函部分格式第五项。6.5 根据《长沙市公共资源交易管理委员会办公室关于实行投标保证金保函电子化的通知》要求，投标保证金保函实行电子化，不再接受纸质保函的递交。6.6因投标人原因，未按要求缴纳投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应当由法定代表人（单位负责人）（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密 要求 | 电子交易系统自动加密 |
| 4.2.2 | 递交投标文件 地点 | 电子投标文件递交至 长沙工程建设电子交易系统 |
| 4.2.3 | 是否退还投标 文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间， 开标地点：长沙公共资源交易中心 ，同时在 长沙公共资源交易中心二楼相应开标室（长沙市岳麓区岳华路279号）。 设立开标会场。所有投标人应准时在线参加开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会成员 7 人或以上单数，其中：招标人代表 0 人，专家 7 人。 评标专家确定方式： 在湖南省综合评标专家库随机抽取 |
| 7.1 | 推荐中标候选人和确定中标人 方式 | □经评审的最低投标价法 排序法，即：由评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。 |
|  |  | ☑综合评估法 ☑排序法，即：由评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。 □评定分离法，即：由评标委员会推荐3个不排序的中标候选人，招标人按下列第 方式确定中标人。 （1）报价法：□最低投标价法；□次低投标价法； （2）票决法： （由招标人进行补充） （3）因素法：（由招标人进行补充） |
| 7.3.1 | 履约担保 | □经评审的最低投标价法，应当提供履约担保。 保函形式：包括银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 □非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2.担保金额（说明：招标人根据供货要求及最高投标限价的确定方式，自行勾选） □ （不超过中标金额的10%） □中标金额低于最高投标限价10%以内的，不超过中标合同金额的10%；中标金额低于最高投标限价10%以上的，为最高投标限价减去中标合同金额后的差额。 |
|  |  | ☑综合评估法： □不要求提供履约担保； ☑要求提供履约担保1.保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 □非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2. 担保金额： 中标金额的10% （不超过中标金额的10%） |
| 7.3.2 | □预付款或者 支付担保 | 招标人在收到履约担保的同时，向中标人支付货物预付款，或者向中标人提供货物费用支付担保。 |
| 10.需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 类似业绩 | 1.资格要求： □不要求类似业绩 ☑要求类似业绩 ☑投标人类似业绩1项 □投标货物类似业绩1项 2.商务评审要求的类似业绩 投标人类似业绩 □不要求 ☑要求： 1项 （2）投标货物类似业绩 √不要求 □要求： / 项 3.类似业绩应当符合以下规定 （1）资格要求的类似业绩 ①投标人类似业绩：标段一入围业绩：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含客梯）合同业绩，且单个合同金额不少于500万元的，提供合同影印件并加盖投标人公章，时间以合同中甲方签订的日期为准（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩） 标段二入围业绩：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含货梯）合同业绩，且单个合同金额不少于400万元的，提供合同影印件并加盖投标人公章，时间以合同中甲方签订的日期为准（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩）； ②投标货物类似业绩： / ； （2）商务评审要求的类似业绩 ①投标人类似业绩：标段一评审业绩：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含客梯）合同业绩，且单个合同金额不少于700万元的，提供合同影印件并加盖投标人公章，时间以合同中甲方签订的日期为准（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩） 标段二评审业绩：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含货梯）合同业绩，且单个合同金额不少于600万元的，提供合同影印件并加盖投标人公章，时间以合同中甲方签订的日期为准（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩） ②投标货物类似业绩： / ； （说明：由招标人根据招标货物的特点和实际需要提出要求，类似业绩可以采用货物规格、参数、金额、数量、质地、结构等特征或指标中的1-2项。采用金额、数量或规模等指标的，投标资格要求的类似业绩原则上不超过招标货物相关指标的50%，商务评审要求的类似业绩原则上为招标货物相关指标的70%。 4.类似业绩的考核要求 （1）考核依据 □中标通知书； ☑合同协议书； □验收资料； (其他 / ，以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料； （2）考核期限：自 合同中甲方 签字之日起至提交投标文件之日止☑1080天□1800天。 5.其他要求： 提供合同影印件并加盖投标人公章，否则不计分 。 |
| 10.2 | 进入报价评审 的投标人数量 | 经评审的最低投标价法：通过初步评审、商务及技术评审的投标人全部进入报价评审。 |
|  |  | 综合评估法： ☑1.通过初步评审的投标人全部进入报价评审。 □2. 由招标人自行确定 。 □3.通过初步评审的投标人在 个以上（含本数，建议取值区间：5-10，由招标人确定）的，按商务及技术评审两项得分之和由高至低的顺序确定 个投标人进入报价评审；如果通过商务、技术评审的投标人在 个以下（不含本数）的，则通过商务、技术评审的所有投标人进入报价评审。投标人的商务、技术评审两项得分之和相同时，依次按照技术得分由高至低排序、评委票决顺序确定排序。 |
| 10.3 | 是否要求投标人代表到现场出席开标会 | 不要求 |
| 10.4 | 优先购买 | 两型产品、绿色建材标识产品（以下简称：两型绿色产品） ☑不加分； □加分，投标人使用两型绿色产品时，评审给予 分（取值区间1-3分）的总分值加分。 投标货物应当在《两型产品政府采购目录》或者《湖南省绿色建材标识名单》，优先购买货物，既是 “两型产品”，也是“绿色建材标识产品”的，由投标人在投标文件-优先采购产品清单“两型产品或绿色建材标识产品”栏填报相关信息和数据。评审时，只对一项给予加分。 《两型产品政府采购目录》、《绿色建材标识名单》指 。 投标投货物符合上述规定的，应提供相关证明资料复印件，否则不予加分： 1.两型产品：提供《两型产品政府采购目录》文件首页及其投标货物所在页截图； 2.绿色建材标识产品：提供《绿色建材标识名单》文件首页及其货物所在页截图。 （说明：招标人勾选两型绿色产品加分的，应在第五章供货要求列明本招标项目所需货物引入两型绿色产品清单） |
| 10.5 | 电子招标投标 规定 | 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人按投标人须知附件2-1“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。 本招标项目采用计算机辅助评标。 |
| 10.6 | 中标候选人公示媒介及期限 | 招标人收到评标报告之日起3个工作日内，将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。 |
| 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“供货要求”等章节中出现的措辞“买方/甲方”和“卖方/乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.8 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.9 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.10 | 其他补充内容 |
| 10.10.1 | 以暂估价形式包括在总承包范围内的货物，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标 |
| 10.10.2 | 本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。 |
| 10.10.3 | （1）招标代理服务费按照招标代理机构与招标人的约定收取； （2）招标人和中标人在中标通知书发出之前，向长沙公共资源交易中心交纳交易服务费，收费标准按湖南省发展和改革委员会湘发改价费〔2019〕366号文件规定。 |
| 10.10.4 | 本招标人及招标代理机构承诺本招标公告及招标文件没有排斥潜在投标人等违法违规问题。 |
| 10.10.5 | 招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，以国家或省有关规定为准； |
| 10.10.6 | （1）招标人将按照主体工程结构、建筑、电气施工图实施，投标人须全面熟悉图纸，若中标，在收到中标通知书10日历天内，必须与招标人联系，同时提供配合电梯安装的土建施工图，此施工图必须经招标人及监理单位确定其可行性； （2）中标通知书发出以前，中标候选人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （3）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； |

# 投标人须知

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对货物进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  工程建设项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.1.5  招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

详见招标公告或投标邀请书 。

#### 1.3 招标范围、交货期/工期要求、建设地点/交货地点、质量要求和质保期

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期/工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  建设地点/交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5  质保期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

□采用资格预审方式，投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

☑采用资格后审方式，投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本招标项目的资质条件：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本须知第1.4.1项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计或技术规格参数等咨询服务；

（5）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）法律法规规定或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9现场踏勘

1.9.1  按投标人须知前附表的规定执行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考。投标人对自身的判断和决策负责。

#### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的，偏差应当符合投标人须知前附表规定。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。

2.2.2  招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件由商务文件、投标报价、技术文件三部分内容以及投标人须知前附表规定的其他资料组成，具体内容详见第六章投标文件格式。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证。

#### 3.4 投标保证

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应当按照投标人须知前附表的规定递交投标担保，并作为投标文件的组成部分。

3.4.2  未中标的投标人的投标担保于中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

3.4.3  中标人的投标担保在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。

3.4.4  在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人的投标担保，自收到投标人撤回通知之日起5个工作日内退还。

3.4.5不接受招标人延长投标有效期的投标人的投标担保，自收到投标人不予接受延长投标有效期的通知之日起5个工作日内退还。

3.4.6 有下列情形之一的，将对投标人以现金形式提交的投标担保不予退还；采用投标承诺的，将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录；采用保函的，将要求保函开立人支付经济补偿金。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。

#### 3.5资格审查资料

采用资格预审方式的， 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

采用资格后审方式的，按照本须知第1.4.1项的规定提交资格审查资料，具体要求详见第六章“投标文件—商务文件格式”。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”编写。可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关交货时间/工期要求、投标有效期、供货要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由委托代理人签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封

4.1.1投标人应当按照投标人须知前附表的规定加密投标文件。

4.1.2未按本须知第4.1.1 项要求加密的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人通过下载电子招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3  逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交投标文件，但应通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的通知应按照本章第3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分的，修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时在线参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、监督人等有关人员姓名；

（4）由招标人在开标现场随机抽取投标报价基准价计算下浮点数并记录在案（如有）；

（5）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人确认开标结果；

（7）招标人在开标记录上确认；

（8）开标结束。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表。

6.1.2  有下列情形之一的，应当回避：

（1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人；

（2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；

（3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；

（4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；

（5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（6）评标委员会成员被主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 履约担保

☑7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

□7.3.1 采用经评审的最低投标价法中标的， 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

7.3.2  中标人不能按本须知第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1  自中标通知书发出之日起30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.2评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.3与评标活动有关的工作人员纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.4 异议和投诉

9.4.1投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：

(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议；

(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；

(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期间向招标人提出；

投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起10日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件2-1：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制及报送要求

- 制作本项目投标文件所使用软件：为长沙市新版工程建设电子招标投标系统投标文件制作软件（长沙工程版），下载栏目为：长沙公共资源交易电子服务平台-交易服务-下载中心，下载链接为：http://fwpt.csggzy.cn/jyfwgjxz/19726.jhtml，请各投标人及时下载安装正确版本软件。

- 通过以上途径下载的招标文件为CSGCZF格式，参与投标的投标人需使用长沙市新版工程建设电子招标投标系统投标文件制作软件（长沙工程版）制作CSGCTF格式投标文件。

- 投标人需要按照招标文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章）、法定代表人CA数字证书（含电子印章）、授权委托代理人CA数字证书（含电子印章）等。具体办理流程详见长沙公共资源交易电子服务平台数字证书办理专区相关信息。数字证书（含电子印章）办理地址：长沙公共资源交易中心一楼CA办理咨询处，咨询电话：0731-89938899（长沙市岳麓区岳华路279号）。

- 招标人或行政监管部门需要留存投标文件、评标报告等纸质文件资料进行归档时，应当由招标代理机构从长沙公共资源交易电子服务平台下载提供。当提供的纸质文件资料与长沙公共资源交易电子服务平台记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

- 投标人在编制电子投标文件时应当将单个节点文档大小控制在200M以内，整个投标文件大小控制在600M以内，请投标人注意控制文件大小 。

- 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入开标大厅的，视为撤销其投标文件。

- 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

- 如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

- 开标注意事项：投标人自带电脑，自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

#### 附件2-2：否决投标的情形

#### 否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人不按“投标人须知”第3.4.1 项要求提交投标担保的；

1.3投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.4资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.5在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.6已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.7评标委员会认定投标人的技术文件不合格的（适用于经评审的最低投标价法）；

1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.9 投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件3-1评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.10投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格；

1.11投标文件未对投标人须知前附表规定的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应的；

1.12 投标文件无单位盖章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

1.13 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报价有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

1.14 投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的；

1.15 投标文件载明的供货时间及安装调试期不满足招标文件规定的；

1.16 投标文件载明的质量标准、质保期低于招标文件规定的；

1.17 商务条款及合同条款出现负偏离；

1.18 偏差数超过前附表1.11.3条规定的；

1.19 其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的。

附件2-3：定标工作方案

□定标工作方案

（适用综合评估法采用评定分离方式确定中标人的项目）

说明：本附件的具体内容由招标人根据招标项目的具体情况及第三章评标办法规定的“评定分离”工作规则自行编写。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审 |
|  | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）上的名称一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。投标人加盖的单位章与其营业执照（事业单位法人证书）的单位名称应当一致。 |
|  | 备选投标方案 | 投标人未提供备选投标方案；投标人未提供两个或两个以上供货方案；但招标文件允许提交备选投标方案的除外 |
|  | 投标报价 | 投标人未提供两个或两个以上投标报价，但招标文件允许提交备选投标方案的除外 |
|  | 联合体投标人（本项目不适用） | 提交共同投标协议，且明确了牵头人。 |
|  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 1.1.2 | 资格评审 |
|  | 营业执照（事业单位法人证书） | 具备有效的营业执照（事业单位法人证书） |
|  | ☑资质 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | ☑类似业绩 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
|  | 1.已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生了重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。 2.未进行资格预审的，由评标委员会根据评审标准，对投标人资格进行评审。 3.资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。 |

承前页

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 响应性评审 |
|  | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围 |
|  | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价，投标报价按招标文件要求进行报价 |
|  | 交货期/工期 | 投标文件载明的招标项目交货期/工期未超过招标文件要求的期限 |
|  | 交货地点/建设地点 | 投标文件载明的招标项目交货地点/建设地点符合招标文件的要求 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不短于投标人须知前附表的规定 |
|  | 投标保证 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定，保函受益人和投标人的全称与招标人和投标人名称一致；保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前；保函有效期不小于投标有效期 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  | 其他响应招标文件提出的实质性要求和条件 |
| 标段一评审标准 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 1.2.2 | 权值构成 （总权值1） | 技术部分权值： 0.40 |
|  |  | 商务部分权值： 0.30 |
|  |  | 投标报价权值： 0.30 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.2.1（1） | 商务评审 | 制造商实力 （20分） | 所投电梯品牌在2019年以来入选中国房地产开发企业500强首选供应商·电梯类的，每入选一次计4分，最多计4分； 评审依据：提供由中国房地产业协会颁发的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯制造商拥有电梯相关发明专利数量：专利数量≥10项的计3分，5项≤专利数量＜10项的计1.5分，专利数量＜5项的不计分。 评审依据：提供中华人民共和国国家知识产权局发明专利证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁布的实验室认可证书的计3分。 评审依据：提供所投电梯制造商证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商获得ISO9001质量认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全认证；满分3分，缺少一项扣1分。 评审依据：提供有效期内的认证证书及中国国家认证认可监督管理委员会网站认证的第三方机构截图证明复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商直属售后服务机构或分公司2018年以来被市级（地级市）及以上特种设备管理协会或特种设备安全管理协会评为三星级及以上维保单位的，每荣获1次计2分，最多计4分。 评审依据：提供证书影印件或网上公示截图并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商（含分公司）直属的售后服务、维修保养机构且具备不少于6名维保人员并书面承诺接到招标人的故障电话2小时内能赶到项目所在地并在本项目进行驻点服务的计3分；所投电梯产品制造商（含分公司）直属的售后服务、维修保养机构且具备不少于6名维保人员并书面承诺接到招标人的故障电话3小时内能赶到项目所在地并在本项目进行驻点服务的计1.5分。 评审依据：提供该机构工商注册信息及其他相关信息的复印件和承诺书原件扫描件和维保人员电梯安装维修作业人员证（T1、T2证）或新证（T证）复印件且提供在制造商（含分公司）劳动合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  | 投标人实力 （10分） | 1、投标人具有金融机构或资信评价机构评定的AAA资信等级的计3分，AA资信等级的计1.5分，其他不计分。 评审依据：提供有效期的证书影印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 2、投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含客梯）合同业绩，且单个合同金额不少于700万元的，计3分。 评审依据：提供合同影印件并加盖投标人公章，否则不计分，时间以合同中甲方签订时间为准，（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩）。 |
|  |  |  | 3、在满足招标要求基础上质保期每延长 6 个月加 0.5分，最多加1分。 评审依据：投标人自行承诺（格式自拟），承诺函须盖章投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 4、投标人具有近三年（以提交投标文件截止时间前36个月为有效）地级市及以上政府职能部门或省、市级守合同重信用企业协会或第三方资信机构颁发的守合同重信用企业证书的计3分。 评审依据：提供证书影印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 1.2.1（2） | 技术评审 | 技术性能指标 （10分） | 投标人所投产品型号、性能及技术参数完全满足或优于招标文件中货物需求一览表；乘客电梯配置要求（包括性能要求、配置参数及装饰要求、功能要求、其他要求）；电梯其他通用配置要求且性能及技术参数详细的，计10分。 性能及技术参数不详，缺漏项的，有负偏差的，每处扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 曳引机 （4分） | 1、客梯曳引机采用原厂原品牌的永磁同步无齿轮曳引机计4分，采用其他品牌的永磁同步无齿轮曳引机计2分，其他不计分； 评审依据：提供部件清单、所投产品型号的型式试验报告复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 控制柜 (5分) | 1、客梯控制柜采用原厂原品牌且满足VVVF全集选，32位及以上微机控制的计2分，采用其他品牌的计0.5分。 2、客梯控制柜主板、变频器采用原厂原品牌原产国进口的计3分，其他计1分。 评审依据：提供部件清单、所投产品型号的型式试验报告复印件并加盖投标人公章，进口部件提供海关报关单复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 门机 （4分） | 客梯采用原厂原品牌的永磁同步驱动变频门机计4分，采用其他品牌的计2分。 评审依据：提供部件清单并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 安全部件 （4分） | 客梯安全钳采用原厂原品牌的计2分，采用其他品牌的计1分。 客梯限速器采用原厂原品牌的计2分，采用其他品牌的计1分。 评审依据：提供部件清单、所投产品型号的型式试验报告复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 光幕 （3分） | 客梯采用欧美日进口件的计3分，采用其他品牌计1分。 评审依据：提供部件清单复印件并加盖投标人公章，进口件还需提供海关报关单的复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 能效认证 （3分） | 1、所投有机房客梯产品型号获得ISO（ISO25745）或TUV（VDI4707） A级能效认证证书计1.5分。 2、所投无机房客梯产品型号获得ISO（ISO25745）或TUV（VDI4707） A级能效认证证书计1.5分。 评审依据：提供能效认证证书复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 项目实施方案（4分） | ①施工方案详细、具体；②施工进度计划安排科学且满足招标文件要求；③技术质量保证措施具体；④施工期间安全措施完善；⑤文明施工现场措施完善；⑥项目负责人具有机电专业注册建造师，项目人员配备及安排合理；⑦检查和试验方案可行；⑧安装、调试与试运行服务完善。以上完善、合理的计4分。有缺漏项或欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 售后服务方案 （3分） | 根据投标人针对本项目的售后服务方案、招标文件响应程度进行综合评价，售后服务方案需体现售后服务机构名称、地址；售后服务的负责人姓名、联系方式（固定电话、手机）；维修服务响应时间；解决问题的措施、方法及所需要的时间；质量保证期外的服务收费标准；培训方案；其他的服务内容。方案内容全面、科学合理完全满足招标文件要求的计3分，有一条不满足的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 说明：1.包括货物规格标准、技术性能、安装调试以及质保期服务承诺等方面的评审。招标人编制评审因素和评审标准时，应当合理考虑招标项目使用、维修、拆除、更新等环节支出的综合成本，以及能源消耗水平和环境影响。招标项目的技术标准有强制性国家技术规范和标准的，应当将其列入评审标准。2.技术评审采用“明标”评审方式，评委自主评审计分；3.主观评审因素设立了评分区间的评分项目，除投标文件的编制及合理化建议 评审计分之外，评标专家对投标人同一单项评分项目的最低评审计分不得小于最高评审计分的70%。否则，应说明评审计分理由。 |
| 1.2.1（3） | 投标报价评审 | ☑详见本章附件3-2 |
|  |  | 说明：由招标人根据招标项目特点和需要编写评审标准和计分方式，也可以按照附件3-2的规定计算。 |
| 1.2.1（4） | 两型绿色产品 | 1.购买货物属于两型绿色单一产品，直接给予加分； 2.购买货物属于集成产品的，按两型绿色产品金额在投标报价总金额中所占比例加权折算的原则给予加分。即： 投标人使用两型绿色产品金额/投标人投标报价总金额×第二章投标人须知前附表规定的分值 |
| 条款号 | 编列内容 |
| 2 | 评标详细程序 | 详见本章附件3-1 |
| 2.1.1 | 报价评审警戒线 | (不设报价评审警戒线 □报价评审警戒为低于进入详细评审的有效投标报价算术平均值的 / （建议取值区间：75%-95%）。 评标委员会对投标报价成本评审的方法是： □经评审论证，评标委员会直接作出投标报价影响产品质量或者合同履行的评审结论，并作出详细说明。 □评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者合同履行的，应当要求投标人在合理的时间内通过电子招标投标交易平台作出澄清或说明。投标人不能说明报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以影响合同履约的异常低价竞标，并作出详细说明。 |
| 2.1.2 | 否决投标情形 | 详见第二章附件2-2 |

| 标段二评审标准 |
| --- |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 1.2.2 | 权值构成 （总权值1） | 技术部分权值： 0.25 |
|  |  | 商务部分权值： 0.30 |
|  |  | 投标报价权值：0.45 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.2.1（1） | 商务评审 | 制造商实力 （20分） | 所投电梯品牌在2019年以来入选中国房地产开发企业500强首选供应商·电梯类，每入选一次计4分，最多计4分； 评审依据：提供由中国房地产业协会颁发的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯制造商拥有电梯相关发明专利数量：专利数量≥10项的计3分，5项≤专利数量＜10项的计1.5分，专利数量＜5项的不计分。 评审依据：提供中华人民共和国国家知识产权局发明专利证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁布的实验室认可证书的计3分。 评审依据：提供所投电梯制造商证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商获得ISO9001质量认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全认证；满分3分，缺少一项扣1分。 评审依据：提供有效期内的认证证书及中国国家认证认可监督管理委员会网站认证的第三方机构截图证明复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商直属售后服务机构或分公司2018年以来被市级（地级市）及以上特种设备管理协会或特种设备安全管理协会评为三星级及以上维保单位的，每荣获1次计2分，最多计4分。 评审依据：提供证书影印件或网上公示截图并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投电梯产品制造商（含分公司）直属的售后服务、维修保养机构且具备不少于6名维保人员并书面承诺接到招标人的故障电话2小时内能赶到项目所在地并在本项目进行驻点服务的计3分；所投电梯产品制造商（含分公司）直属的售后服务、维修保养机构且具备不少于6名维保人员并书面承诺接到招标人的故障电话3小时内能赶到项目所在地并在本项目进行驻点服务的计1.5分。 评审依据：提供该机构工商注册信息及其他相关信息的复印件和承诺书原件扫描件和维保人员电梯安装维修作业人员证（T1、T2证）或新证（T证）复印件且提供在制造商（含分公司）劳动合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  | 投标人实力 （10分） | 1、投标人具有金融机构或资信评价机构评定的AAA资信等级的计3分，AA资信等级的计1.5分，其他不计分。 评审依据：提供有效期的证书影印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天为有效）具有一个电梯（含货梯）合同业绩，且单个合同金额不少于600万元的，计3分。 评审依据：提供合同影印件并加盖投标人公章，否则不计分，时间以合同中甲方签订时间为准，（不接受联合体、港澳台地区或境外业绩）。 |
|  |  |  | 在满足招标要求基础上质保期每延长 6 个月加 0.5分，最多加1分。 评审依据：投标人自行承诺（格式自拟），承诺函须盖章投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 3、投标人具有近三年（以提交投标文件截止时间前36个月为有效）地级市及以上政府职能部门或省、市级守合同重信用企业协会或第三方资信机构颁发的守合同重信用企业证书的计3分。 评审依据：提供证书影印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 1.2.1（2） | 技术评审 | 技术性能指标 （10分） | 投标人所投产品型号、性能及技术参数完全满足或优于招标文件中货物需求一览表；载货电梯配置要求（包括配置参数及装饰要求、功能要求、其他要求）；电梯其他通用配置要求且性能及技术参数详细的，计10分。 性能及技术参数不详，缺漏项的，有负偏差的，每处扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 曳引机 （3分） | 货梯曳引机采用原厂原品牌的永磁同步无齿轮曳引机计3分，其他的计1分； 评审依据：提供部件清单、所投产品型号的型式试验报告复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 控制柜 (3分) | 货梯控制柜采用原厂原品牌且满足VVVF全集选，32位及以上微机控制的计3分，采用其他品牌的计1分。 提供部件清单、国家电梯质量监督检验中心出具的特种设备型式试验报告复印件并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 门机 （2分） | 门机采用原厂原品牌的永磁同步驱动变频门机计2分，采用其他品牌的计1分。 评审依据：提供部件清单并加盖投标人公章，否则此项不计分。 |
|  |  | 项目实施方案（4分） | ①施工方案详细、具体；②施工进度计划安排科学且满足招标文件要求；③技术质量保证措施具体；④施工期间安全措施完善；⑤文明施工现场措施完善；⑥项目负责人具有机电专业注册建造师，项目人员配备及安排合理；⑦检查和试验方案可行；⑧安装、调试与试运行服务完善。以上完善、合理的计4分。有缺漏项或欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 售后服务方案 （3分） | 根据投标人针对本项目的售后服务方案、招标文件响应程度进行综合评价，售后服务方案需体现售后服务机构名称、地址；售后服务的负责人姓名、联系方式（固定电话、手机）；维修服务响应时间；解决问题的措施、方法及所需要的时间；质量保证期外的服务收费标准；培训方案；其他的服务内容。方案内容全面、科学合理完全满足招标文件要求的计3分，有一条不满足的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 说明：1.包括货物规格标准、技术性能、安装调试以及质保期服务承诺等方面的评审。招标人编制评审因素和评审标准时，应当合理考虑招标项目使用、维修、拆除、更新等环节支出的综合成本，以及能源消耗水平和环境影响。招标项目的技术标准有强制性国家技术规范和标准的，应当将其列入评审标准。 2.技术评审采用“明标”评审方式，评委自主评审计分； 3.主观评审因素设立了评分区间的评分项目，除投标文件的编制及合理化建议评审计分之外，评标专家对投标人同一单项评分项目的最低评审计分不得小于最高评审计分的70%。否则，应说明评审计分理由。 |
| 1.2.1（3） | 投标报价评审 | ☑详见本章附件3-2 |
|  |  | 说明：由招标人根据招标项目特点和需要编写评审标准和计分方式，也可以按照附件3-2的规定计算。 |
| 1.2.1（4） | 两型绿色产品 | 1.购买货物属于两型绿色单一产品，直接给予加分； 2.购买货物属于集成产品的，按两型绿色产品金额在投标报价总金额中所占比例加权折算的原则给予加分。即： 投标人使用两型绿色产品金额/投标人投标报价总金额×第二章投标人须知前附表规定的分值 |
| 条款号 | 编列内容 |
| 2 | 评标详细程序 | 详见本章附件3-1 |
| 2.1.1 | 报价评审警戒线 | (不设报价评审警戒线 □报价评审警戒为低于进入详细评审的有效投标报价算术平均值的 / （建议取值区间：75%-95%）。 评标委员会对投标报价成本评审的方法是： □经评审论证，评标委员会直接作出投标报价影响产品质量或者合同履行的评审结论，并作出详细说明。 □评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者合同履行的，应当要求投标人在合理的时间内通过电子招标投标交易平台作出澄清或说明。投标人不能说明报价合理性的，由评标委员会认定该投标 人以影响合同履约的异常低价竞标，并作出详细说明。 |
| 2.1.2 | 否决投标情形 | 详见第二章附件2-2 |

评标办法（综合评估法）

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分，并按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

### 1.评审标准

#### 1.1 初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

已进行资格预审的，见本招标项目资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 1.2  详细评审标准

1.2.1 评审标准

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（1）-（3）项的权值构成：见评标办法前附表。

1.2.2两型绿色产品：见评标办法前附表；

### 2.评审程序

#### 2.1 初步评审

评标委员会按评标办法第1.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

#### 2.2 详细评审

评标委员会按评标办法1.2项规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出投标人评标总得分。

#### 2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.评标结果

3.1 评标委员会按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，依次按照其投标报价由低至高排序、技术得分由高至低、评委票决顺序确定。

3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交评标报告。

附件3-1：评标详细程序

评标详细程序

本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。

1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

2.评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、供货要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价（如果有）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，对于需要投标人进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。

2.4.2 投标人应当按照评标委员会的要求，提供澄清说明资料，在规定的时间递交。

3.初步评审

评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.2 资格评审

☑3.2.1未进行资格预审的，由评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

□已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。

3.2.2 资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。

3.3 响应性评审

3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。

3.4 算术错误修正

评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（2）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（3）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作澄清。投标人对修正结果应确认。投标人对修正结果有不同意见或未作确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据评标办法正文部分规定进行。

3.6是否予以否决投标

3.6.1评标委员会在评标过程中，依据第二章附件2-2中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。

3.6.2 第二章附件2-2集中列示的否决投标情形如果与第二章投标人须知和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以第二章附件2-2集中列示的否决投标情形的规定为准。

4.详细评审

初步评审合格的投标人进入详细评审。评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出评标总得分。

4.1 详细评审的程序

4.1.1 评标委员会按照规定进行详细评审

（1）技术部分评审计分，技术部分得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

（2）商务部分评审计分

（3）投标报价评审计分

①确定进入报价评审的投标人数量：详见第二章 投标人须知前附表第10.2项规定。

②成本评审

未设报价评审警戒线的项目，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者合同履行的，应当要求其在合理的时间内通过电子招标投标交易平台作出澄清或说明。投标人不能说明报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以影响合同履约的异常低价竞标，其投标予以否决，并由评标委员会作出详细说明。

设报价评审警戒线的项目，经过初步评审合格的投标人的投标报价低于报价评审警戒线的，由评标委员会对其投标报价是否影响产品质量或者合同履行的情况进行评审比较，对影响合同履约的异常低价竞标的投标人予以否决。评标委员会按评标办法前附表规定对投标报价成本进行评审。

③对投标总报价进行评审计分。

按照评标办法前附表的规定计算“基准价”。

按照评标办法前附表的规定计算通过了初步评审，并且未被认定为低于成本竞争的投标人投标报价的“偏差率”。

对照投标报价的偏差率，分别对投标报价进行计分。

（4）两型绿色产品评审计分；

4.2 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法正文第2.3项执行。

4.3汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。

4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.中标人的确定

5.1 推荐中标候选人

5.1.1 评定分离法，即：评标委员会推荐3个不排序的中标候选人，由招标人确定中标人。

5.1.2 排序法，即：评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。

5.1.3评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（1） 评标委员会按照评标总得分由高至低的顺序排列，并根据第二章投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序靠前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

5.2 确定中标人

5.2.1 采用评定分离法确定中标人的，由招标人对3个不排序的中标候选人进行公示。公示期间，对评标结果有异议或投诉的，将按照相关规定进行处理。异议或投诉处理完毕之后方可组织开展定标工作。

5.2.1采用排序法确定中标人的，招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。

5.3 编制评标报告

评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

6．特殊情况的处置程序

6.1 投标报价评审的规定

6.1.1  从通过初步评审、商务及技术评审的投标人中选择一定数量投标人进入投标报价评审的，在商务及技术评审未结束前，电子招标投标交易平台应加密投标报价文件及开标一览表中的投标报价。

6.2 关于评标活动暂停

6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.3 关于评标中途更换评委

6.3.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：

（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。

6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.补充条款

……

附件3-2：基准价、投标报价偏差率的计算以及评审标准和计分方式

|  | 评审标准 | 计分方式 | 偏差率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90-2×（100L-10） |  |
|  |  | 100-1×100L |  |
|  | 投标报价=基准价 | 100 |  |
|  |  | 100-0.5×100L |  |

1.标报价得分，基本分100分。

2.基准价Y的计算方式：

☑方式一：Y=A×(1-α)

□方式二：Y=A×(1-α)×70%+B×(1-β)×30%；

(1)A值计算规则

①当n＞5时，A——进入详细评审的有效投标报价中，取X值的 85%-110% (均含本数，建议取值区间：85%-110%，由招标人确定)范围内的报价，去掉最高和最低报价之后的算术平均值；

②当n≤5时，A为进入详细评审的有效投标报价中，取X值的 85%-110% (均含本数，建议取值区间：85%-110%)，由招标人确定范围内的报价的算术平均值；

③当按上述第①或②项规定确定进入A值计算的有效投标报价个数≤3时，则A为进入详细评审的所有有效投标报价的算术平均值。

X—进入详细评审的有效投标报价的算术平均值

X=（X1+X2+……Xn-1+Xn）／n

n—进入详细评审的有效投标报价个数

X1、X2、Xn-1、Xn——进入详细评审的有效投标报价

(2)B—最高投标限价

3. 本项目α值为 1%、1.5%、2%、2.5%、3% ，开标时随机抽取确定；

β值为    /    ；

α、β值的确定原则为：

①由招标人在招标文件中直接确定；

②由招标人在招标文件中确定范围，开标时随机抽取确定；

4.基准价计算采用方式二的，投标报价和最高投标限价的权重招标人可根据项目情况进行调整。

附件3-3评定分离”工作规则

“评定分离”工作规则

“评定分离”是指通过综合评审后，评标委员会向招标人推荐3个不排序的中标候选人，由招标人在3个中标候选人中确定中标人的方法。招标人采用评定分离法确定中标人时应当符合本规则的要求。

1.评定分离的具体方法

1.1票决法：通过直接票决或者逐轮票决等方式确定中标人的方法。

1.2报价法：通过比对投标报价确定中标人的方法。具体方法为：最低投标价法、次低价法。

1.3因素法：通过比对某些评审因素得分情况确定中标人的方法。评审因素得分之和相同时，按照评标总得分的由高至低排序确定中标人。

2.具体要求

2.1招标人应当在编制招标文件的同时，研究制定相应的定标工作方案，不临时动议，不临时改变既定规则。

2.2采用评定分离法确定中标人的，应当在第二章投标人须知前附表中明确。

2.3 评标委员会确定的中标候选人不得少于3个。经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于3个时，招标人应重新招标。

2.4 评标委员会向招标人推荐3个不排序的中标候选人,应当按照相关规定进行公示。公示期间，对评标结果有异议或投诉的，将按照相关规定进行处理。异议或投诉处理完毕之后方可组织开展定标工作。

2.5招标人应当在中标候选人公示期满5个工作日内召开定标会议。

定标会议召开前，招标人发现中标候选人的投标业绩等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力等情形的，应如实记录并作为定标参考。

2.6采用票决定标法的，应当组建定标委员会，定标委员会由5人或以上单数组成。定标委员会成员应当遵循择优与价格竞争的原则，独立行使投票权。

2.7  招标人应当保留所有必要的定标工作相关资料，以便追溯查询。

# 第四章 合同条款及格式

合同编号（年度+类别+序号）：HYGC-2021-    号

浏阳汇远实业有限公司

合同文本

项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目（标段××）

甲    方：浏阳汇远实业有限公司

乙    方：

签订日期：2021年   月   日

浏阳汇远实业有限公司

电梯设备采购与安装工程合同

招标人（甲方）:

中标人（乙方）:

买方委托卖方承担 浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目（标段××），根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目（标段××）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

1、工程名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目（标段××）

2、工程地点：浏阳经开区（高新区）金阳智中心

二、供货范围

供货范围包括浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目（标段××）。本项目所需电梯及随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输（包括装卸）、保管、验收、（包括政府有关单位的验收）、验收后的移交、工器具及备品备件的提供、结算、培训、技术服务（含设计联络）、电梯报装、报验及取得《安全检验合格证》和《电梯使用登记证》并负责理相关备案手续（含检测费等）、质保期保障及其他相关服务内容，提供井道深化设计图纸。

三、承包方式

本合同为固定综合单价合同。合同总价系甲方根据本合同就所有产品、安装调试、验收备案及相关服务应向乙方支付的所有费用，包括为完成本项目所需一切费用，凡投标文件中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在合同单价和总价中，甲方无须另行承担其他费用或支持。综合单价和总价包含但不限于：设计费（针对本项目特点进行的设计工作所需的一切费用）、生产费、运输费（运输、场内转运、保险、吊装、包装、卸车、搬运等费用）、整机安装费用（包括电梯部件吊装就位，各种安装用材料、机房机座及工字钢的预埋、底坑水泥墩、井道钢结构隔梁及支架、工具，电梯井道脚手架搭设、拆除等）、调试费、检验检测费、校验费、材料费、安全措施费、保管费、仓储费、税金、赶工费、井道脚手架搭拆、施工用电及试运行、零部件、井道支架加长加强加固处理、总包配套费、备品备件、培训费、质保维保期服务费和更换备品配件材料设备费用、当地有关部门电梯检测费、井道现场净尺寸与招标时净尺寸偏差风险费用、材料设备涨跌和各种政策调整风险费用、五方通话系统费用（材料设备、布线、安装、调试）、电梯控制柜至电源配电箱的电缆连接费用（材料、安装、调试）、交易服务费、安装作业人员的差旅食宿等所有费用。

四、合同标的名称、品牌、型号、数量和价格

| 序号 | 部位 | 梯号 | 品牌及型号规格 | 提升高度 | 服务楼层 | 数量（台） | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

1、合同总价为人民币           ，小写：             元，包括：

1.1 电梯设备采购费为人民币:         元整 （小写：          元），其中不含税价         元，增值税税率13%，税款        元。

1.2 电梯设备安装费为人民币:         元整 （小写：          元），其中不含税价         元，增值税税率3%，税款          元。

2、供货范围内的一切费用包含在本合同价格中。

3、工程配套费包含在合同价格内，由乙方直接支付给总承包单位。

4、进口件还包括进口关税及报关所需的一切费用，同时必须提供海关报关单等相关资料。

5、本合同产品单价均为固定单价，在本合同执行期间和执行范围内，除增值税税率按政策变化经甲方审核同意调整外，其余一律不得调整。

6、只有以下情况可调整合同价款，其他情况均不予调整：

6.1设备数量发生变化，如合同采购清单中有的设备型号、相关参数的，按合同采购清单中的单价进行调整，如合同采购清单中没有的项目，双方另行商议并签订补充协议；

6.2设备规格、型号发生变化，工程实施过程中，因设计变更设备规格、型号，甲方有权调整相应部分价款。

- 本合同一经签订，出现包括但不限于原材料涨价、进口关税的调整、汇率的变化、运输费用变化等任何条件的变化，乙方均不行以任何理由进行任何费用的追加。

- 签订合同前乙方已了解并踏勘了现场位置、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、已完工程之状况的现场平面及实际工程进度情况、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响合同价款的其他情况。任何因乙方自身原因不了解或不能预见上述因素及其影响而导致的工期或费用索赔将不获支持。

- 因本项目为在建工程，考虑到土建结构的安全需要，乙方应根据井道实际情况严格遵照国家及行业相关规范与标准，出具《电梯土建确认图》作为施工用图供甲方确认；本工程任何与国家标准及行业规范相冲突的参数，均以甲方认定的符合国标及行业规范的《电梯土建确认图》为准。

10、合同标的之技术要求详见招标文件技术规格要求, 附表中电梯井道净尺寸仅做参考，实际安装时井道净尺寸会因柱、框架梁等变化而导致实际井道净尺寸和附表中电梯井道净尺寸不一致，乙方需按实际井道净尺寸采购和安装电梯，该部分风险费用已包含在合同综合单价和合价中，甲方无须另行承担增加的费用。

- 组成合同的文件及解释顺序

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、招标文件及答疑文件

3、中标通知书

4、投标书及其附件

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，新近签订的解释顺序优先。

六、技术标准、技术资料和工程质量

1、电梯的设计、生产、安装、验收、维修符合下列现行国家标准：

1.1、电梯制造与安装安全规范；

1.2、电梯安装验收规范；

1.3、建筑工程施工质量验收统一标准；

1.4、电梯监督检验规程；

1.5、特种设备、安装、改造、维修质量保证许可基本要求；

1.6、特种设备、安装、改造、维修许可鉴定评审细则；

1.7、电梯工程施工质量验收规范；

1.8、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式和尺寸；

1.9、电梯技术条件；

1.10、电梯实验方法；

1.11、电梯曳引机；

1.12、电梯维修规范；

1.13、电梯钢丝绳国家标准；

1.14、其他规范。

2、技术资料：乙方应当在    年   月   日前将所有土建等技术资料盖章确认后交给甲方，并提交电子文本。甲方将适时把施工图的相关部分提交乙方校对。

3、电梯及部件、组件、附属设备、材料必须是全新、未使用过，电梯及部件、组件、附属设备、材料等在设计、生产、安装、工艺方面无任何缺陷，在使用寿命期限内运转良好。乙方生产、安装的电梯完全适应现场的环境，不会产生任何故障。

4、服务工作完全满足甲方要求，乙方熟练掌握电梯及组件、部件的使用、维修、操作，电梯及组件、部件运转良好，服务及时。

5、软件系统符合国家标准，没有国家标准的符合国际标准，没有国际标准的，软件系统须运行稳定，运行正常。

七、履约担保

1、履约担保形式：银行保函

2、履约保证金额度：中标金额的10%

3、完成时间：中标单位应在中标公示期满后7个工作日内。

4、履约担保有效期：从签订合同之日起至电梯设备安装调试完成，经政府相关部门验收合格并颁发证书，移交甲方之日止。

（1）保证金形式：必须从其基本账户以转账方式缴入指定的履约保证金专户（开户名称：                   ；开户银行：                  ；银行账号：                  ；）。

（2）银行保函形式：无条件银行保函；有效期为最终验收通知单签发日期。

（3）履约保证金退还：根据电梯设备进场批次按顺序无利息退还，当前批次所有设备进场经三方（甲方、乙方、监理方）共同检查核对后即退还相应额度的保证金数量。

（4）未按招标文件要求提供履约担保视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还，并上报行业行政主管部门公式不良行为记录。

八、付款方式及付款条件

1、付款方式

按项目主体施工进度分批次安排供货，并分批次安排付款：

①合同签订后20日历天内支付当前批次合同金额的10%作为电梯设备排产款；

②当前批次所有电梯设备进场后，经三方（甲方、乙方、监理方）共同检查核对清单设备无误30日历天内支付至当前批次合同金额的50%；

②安装调试完成，完成验收并取得湖南省质量技术监督局电梯检验合格证及其他政府行政主管部门颁发的相应许可证，且相关资料上交齐全后30日历天内甲方向乙方支付至当前批次合同金额的97%；

当前批次合同金额的3%为质保金，自验收合格之日起满两年（如有承诺延长，则质保期相应延长）产品无质量问题且无其他争议，经甲方确认后当前批次余款30日历天内无息退还。

2、工程配套费按2800元/台计算，已包含在合同单价和总价内，由乙方直接支付给土建总包单位。

3、在井道施工过程，乙方应经常到工地现场了解施工情况，提供施工指导，确保井道符合设备安装要求。

4、乙方收取合同款时，须提供本工程所在地主管税务机关承认的等额发票给甲方，发票需符合当地税务部门的要求，并按设备专票和安装专票分别开具。

九、交货及安装

1、交货方式：

甲乙双方协商采用下列交货方式：

1、乙方到甲方指定工地， （项目名称）	工地 	（地址）	交货。电梯设备安装调试完成、经政府相关部门验收合格并颁发证书并移交甲方之日前，货物毁损、灭失的风险均由乙方全部承担。

2、联系人： 甲方：	电话：	邮箱：

乙方：	电话：         邮箱：

- 交货与安装工期：

具体供货时间根据项目主体施工的实际情况以建设单位通知的时间为准，甲方将提前50天书面告知乙方供货至现场日期。乙方应承担定标至实际供货期间电梯设备及电梯安装的市场价格波动风险；供货期为60日历天，安装调试工期为60日历天；项目主体提供通电相关条件后，30日历天内乙方须完成验收并取得湖南省质量技术监督局电梯检验合格证及其他政府行政主管部门颁发的相应许可证。

十、包装、供货、履行地点、验收

1、乙方应当按期交货，并将货物送至甲方指定地点。

2、乙方应根据甲方在上述交货地点指定场地卸货，否则甲方有权拒收货物。

3、乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因书面通知甲方。甲方将于3日内对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

4、除甲方同意延期且不收取误期赔偿费外，若乙方不能按合同规定时间按时完成供货，每迟交7天，按迟交货物金额的1%进行赔偿，不满7天按7天计算，但是，误期赔偿费的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果乙方在合同条款规定的时间内仍不能交货，甲方有权因乙方违约撤销合同，而乙方仍需接受误期赔偿费。

5、全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

6、包装箱内除装箱单、所装设备及必要的包装填充物外，不允许有任何动植物或其它杂物，否则由乙方负责解决并承担所有责任。

7、交货验收

7.1、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给甲方的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和质量的最终检验。乙方的检验结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.2、货物到达交货地点时，双方应立即派出代表前往工作现场，会同工程监理到现场进行验收，清点货物箱数及包装箱外观，若包装箱丢失或损坏，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照甲方要求收回或补齐，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的买卖双方及工程监理需在乙方提供的货物清单上共同签字，此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据，但乙方仍需承担产品质量及完整性等方面的责任。

8、施工验收

8.1、电梯安装和调试完毕后，按照本合同规定的合同图纸、技术规格说明及电梯设备国家及行业标准进行验收。甲方、乙方、工程监理须在验收时同时到场。验收合格后各方签署最后验收证明书，签署此份文件不得超过当地技术监督局验收合格后两周，否则视为甲方违约。

8.2、政府部门需要进行安装验收检查的，以政府部门出具的验收合格证明为付款依据。

8.3、电梯安装验收合格后，乙方向甲方移交电梯设备时，应向甲方提供五套完整的竣工资料：电梯电气原理图、安装接线图、电气元件代号图、安装调试说明书、易损件规格型号表等与完成本项目相关的一切资料一正四副。由乙方收集齐相关资料移交城建档案馆。

若因乙方原因导致不能通过验收，乙方应在双方约定的时间免费整改、返工直至通过验收。

十、货物质量及保管

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除本合同中另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后的7天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

2、在安装并验收前对货物的保管责任，由乙方负责，甲方不承担对货物的保管工作。

3、产品投入使用之前，甲方应仔细阅读并严格按乙方随机提供的《电梯使用及管理手册》使用产品，认真学习国务院颁发的《中华人民共和国特种设备安全法》并遵照执行。

4、乙方保证本合同产品符合约定的国家强制性质量标准和规范，符合双方确认的产品规格表及设计图，在产品交付时随设备附产品出厂合格证书。

5、双方确定，如发生质量争议，双方不能达成一致的，由双方共同协商确定省一级特种设备检验检测机构进行鉴定。协商不成的，提交国家级特种设备检验检测机构进行鉴定，并以该机构的鉴定结论作为质量争议的最终结论。乙方根据鉴定结论承担相应的责任。

6、质量保修期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换、乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件。因甲方过错造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务，只收取零件成本费。

7、为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新。

十一、土建及安装要求

1、甲方将按照主体工程结构、建筑、电气施工图实施，乙方须全面熟悉图纸，在收到中标通知书10日历天内，必须与甲方联系，同时提供配合电梯安装的土建施工图，此施工图必须经甲方及监理单位确定其可行性。甲方据此实施，如乙方未提供或提供图纸不符合后期电梯安装要求，以后附加的土建改造、改建等工作均由乙方负责。

2、本合同电梯由乙方负责安装，安装所需费用已包含本合同综合单价和合价中，双方不再另行支付安装费用，且不再签订安装合同。

3、甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果，乙方概不负责。

4、合同标的由于放置时间过长（超过六个月）或保管不当（如未防潮、防腐、防高温等）而影响正常安装，或者出现质量问题，由乙方负责。

十二、质保及保修

1、质保期自设备安装调试完毕，并经技术监督部门验收合格之日起计算，时间按照乙方承诺的时间   24   个月执行。

在合同规定的质保期内，乙方免费提供技术支持和售后服务，并免费提供因产品质量问题引起的维修和更换零部件等费用，并提供每月不少于2次的例行维修保养。如果发现产品的质量或规格与合同不符，或产品有缺陷，包括但不限于潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方有权向乙方提出索赔。在本合同规定的质量保证期内，乙方应对由于产品质量的缺陷而造成的任何缺陷或故障负全责。除合同另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3日内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（更换的部分必须全新并且符合本合同规定的规格质量和性能），并赔偿甲方因此而发生的经济损失。在质量保证期内，如因甲方使用和保管不当造成的问题，乙方应配合解决，需要更换的零部件均按合同投标备品备件、易损件清单（详附件）所列报价，若需要更换的零部件未列入合同投标备品备件、易损清单，乙方另行报送优惠价格，由甲方负担相应费用。如乙方所报备品备件价格明显高于同行业单价时，甲方有权自行采购。

2、本合同规定的产品由乙方安装，甲方及当地电梯质检主管部门检验合格，甲方接收后由乙方所投电梯产品制造商免费维保    个月。在此期间，如果发生较大质量故障并且不能在三天内修复，则从该故障修复之日起重新核定保修期。

3、未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修，由此引起的一切问题由甲方负责。

4、自政府主管部门验收合格之日起，免费维修保养期内每半月巡检一次。如非乙方原因不能于交付货物后六个月内完成安装，则质保期从交付货物起十八个月后失效。质保期由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。

5、乙方应保证保修的时间性，在收到甲方或其委托人（物业管理公司）的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：

（1）出现故障，除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后1.5小时内赶到现场并于2小时内完成应急处理。

（2）其它情况下，乙方须在甲方通知后4小时内赶到现场，并于赶到现场之日起1日内完成通知所涉及之保修、维修项目。否则，视为认可甲方处理。

（3）乙方未按1）、2）条规定时间到场的情况下，甲方有权委派他方处理，并有权凭维修费用的合法票据要求乙方支付。

6、质保期内因甲方或委托人使用、管理不当引起的部件损坏或故障，乙方也应按照上述时间提供服务，费用由甲方负责。

7、乙方保修工作人员应遵守甲方或物业管理公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

8、为了减轻双方工作负担，乙方应按照厂家标准在安装现场免费为甲方培训设备维护工数名，以便于设备的日常保养及一般性故障的维修及应急处理。

9、验收合格后（三个月内），乙方直接于现场派驻1名以上维修人员，设立维修保养工作站，提供24小时不间断服务。

10、在质保期内，乙方所投电梯产品制造商为甲方提供设备保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责。在质保期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的质保期为重新安装正常运行后的      个月。

11、在质保期内，设备送修时，乙方必须同时提供同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

12、在质保期内，乙方必须每天24小时在线服务，提供服务的任何费用均由乙方承担，乙方承诺在保修期内产品出现故障后1.5小时内到现场维修，解决故障确保电梯正常使用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。

13、在质保期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

（1）非乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障；

（2）非乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障；

（3）因人为使用不当造成的损坏。

14、在质保期间，由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。

15、在质保期结束前，乙方派出专业工程师和甲方代表对设备进行全面检查，处理所有故障，并将故障原因、修理内容、恢复正常的时间等相关内容报告给甲方。

十三、违约责任:

1、除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一日，每日违约金为1000元。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。但是，乙方不得以此为由而停工或者要求顺延交货时间，否则，甲方有权随时单方面解除本合同，同时乙方应按照本合同总金额20%向甲方支付违约金。本合同自甲方合同解除通知书发出之日起解除。

2、乙方逾期供货、逾期完成安装调试、逾期完成验收备案或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以每日1000元计算。逾期超过30天，严重影响甲方工程进度的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的所有损失。

违约方支付违约金后，对方有权要求继续履行合同。

3、乙方不能交货或者甲方因非乙方原因中途退货，应向对方支付不能交货或退货的货价总额的10%作为违约金。

4、乙方所交产品型号、规格、质量和数量不符合协议规定的，在不影响最终工期的情况下，由乙方免费修理、更换，甲方保留追究违约责任权利。

5、未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。

6、如乙方在安装施工时破坏甲方或住户财产，应负责相应赔偿。

十四、双方共同配合完成电梯安装必备条件：

1、底坑：

甲方按图纸要求提供底坑；

乙方提供并安装钢制底坑爬梯。

2、井道：

甲方应保证在有要求处井道的建造达到适当的防火等级，井壁应适当加强强度，井道壁必须平整，无凸出部分，无外露钢筋及杂物；

乙方在井道内提供永久性照明，其要求为：36V低压安全照明，每7m设不小于60W的灯泡一支，乙方提供物料并负责安装；

甲方为门框、呼梯盒、显示器等按图纸做好预留洞；

甲方给每个井道门口留出完整的地坎放置区（牛腿）；

甲方给门框提供精确的基准点/格子线；

乙方提供底坑内轿箱和对重之间的安全隔栅；

乙方自行安装并拆除适用于电梯安装的脚手架。

十五、双方义务和权利

1、甲方义务和权利

1.1、提供符合电梯土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线、墙面装饰基准线。

1.2、协调处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

1.3、提供电梯安装、调试及试运行期间的临时水、电接点，但从水、电源点到施工安装点电源由乙方自行解决。

1.4、提供足够面积的电梯零件存储间和工作室，由乙方保管并由乙方承担电梯材料散失风险。

1.5、甲方有权委派技术人员对乙方安装全过程进行监督。

1.6、在电梯的合理使用期内，由于电梯安装不善或维护、维修不及时而导致的事故和责任及由此产生的损害及赔偿，甲方有权要求乙方全部承担。

1.7、甲方有权利根据项目需求对电梯采购数量进行调整。

2、乙方义务和权利：

2.1、按照甲方要求进供货、安装、调试及验收备案，并承担一应费用。

2.2、负责电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车，自备安装工程所需工具、机械和劳保用品，其费用均由乙方承担。

2.3、安装期间，乙方负责所需电梯部件、材料的搬运堆放、井道照明、设备及部件保管、成品和半成品保护等，同时应维护好经总包方移交的井道安全防护条件。对不符合要求的安装工程必须整改到位，涉及到整改使用的材料、人工及工期等一切费用与责任，均由乙方承担。

2.4、负责安装质量的自检验收，配合当地电梯质检主管部门完成验收工作，检验标准按国家现行要求执行。作为专业厂家，乙方有义务在安装过程中，尤其是通知验收部门进行验收之前，应以书面形式提醒甲方做好相关配合工作，乙方未尽提醒义务造成验收不通过的，由乙方承担责任。

2.5、负责为甲方免费培训 2 名电梯日常维护人员。根据甲方的需要提供注重实践的技术培训，使甲方人员达到能够独立进行管理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

2.6、负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用，并承担因此给甲方造成的直接损失。无法一次性通过监督管理部门验收的，必须在 7个工作日内整改完毕， 甲方不承担任何费用，同时不因此顺延乙方工期，造成工期延误的，按乙方逾期处理。

2.7、乙方承担设备安装、调试、整改、维护、保修过程中（包括但不限于设备的拆箱、清点、装卸、堆放、搬运、安装、调试、检修、整改、维护、保修等）的一切安全责任。在此过程中所发生的一切财产、人身损害事件，均由乙方负责。

2.8、乙方负责安排甲方至少五人次到工厂参观。

2.9、乙方须提供专业技术人员以培训甲方技术管理人员或甲方提交的物业管理公司之雇员，并预先提交培训计划书，供甲方审批。培训时间须按甲方认可之时间或按当时情况共同协商确定。培训课程须包括在本合同工程内的所有设备之操作程序、调校程序、日常之保养及损坏之修补技术。

2.10、乙方提交书面施工方案组织设计给甲方、监理审核，经认可后方可进行施工；施工期间遵守甲方、总承包方、监理单位有关制度，文明施工。乙方有义务到现场计量和确认，房屋建设施工单位建设的电梯井预留尺寸、大小、井深、管线预埋等现场实际情况，并经甲方同意后，向房屋建设施工单位签发与电梯生产、安装有关的载有电梯井尺寸的文件。否则造成甲方损失的甲方有权向乙方追偿。

2.11、乙方自行负责机房机座（水泥墩）、顶层曳引机房的孔洞开孔、工字钢的预埋、底坑缓冲器水泥墩、井道钢结构隔梁及支架等的所需材料和安装。

2.12、负责不设站楼层检修孔（门）的安全联锁开关、线路及安装。

2.13、安装人员要有相应的上岗证，并设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师，负责技术指导、质量监督、安装现场测量、安装质量检查认可等。

2.14、乙方负责施工承包区域的防火、防盗和产品保护等安保工作，遵守甲方对工地现场安保联防的制度。工程进行中垃圾及时清运，乙方施工人员办公和材料堆放应在甲方认定之区域。

2.15、自行负责施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险，加强现场安全文明施工管理，安装过程发生的任何安全事故，均由乙方承担，甲方不负责任。

2.16、在施工过程中要保护好土建施工方的土建成品，如有损坏，照价赔偿。

2.17、服从甲方施工管理人员的管理和监理单位对电梯安装质量、安全文明施工的检督管理。

2.18、必须保障甲方在使用产品时不受第三方关于侵犯专利权、商标权集齐所有知识产权的指控。任何第三方提出侵权指控，由乙方承担一切法律责任和损失。

2.19、有权要求甲方提供安装维护保养所需的工作环境及相关资料，有权拒绝甲方所提出的影响电梯安全运行的要求。

3、除非合同另有约定外，双方必须完全履行本合同，否则应承担相应违约责

任。

十六、不可抗力

1、不可抗力事件系指供需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。不可抗力包括战争、洪水、台风、地震、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。自然灾害的不可抗力由项目所在地政府有关部门公布/裁定为准。

2、因不可抗力事件致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

3、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

十七、其它约定

1、施工过程中，有质量问题或发生安全事故，在未按甲方、监理和总承包方意见整改处理完成之前，甲方暂停支付一切工程款项，因此影响工程进度的责任全部由乙方负责。

2、乙方在合同履行过程中进入施工现场的人员、车辆等应服从甲方、监理方及总承包方的调度和管理，乙方如因不遵守现场规章制度等导致出现安全或质量事故，一切责任及损失由乙方承担。

3、验收合格后，若乙方未按甲方要求进行质量维保服务，在未按甲方和有关单位意见整改处理之前，甲方可不支付质保金或者委托第三方进行维保，相应款项可在质保金内扣除。

4、乙方应向项目总承包单位支付工程配套费，工程配套费包含提供设备堆场、现场水电接驳点、利用总包单位的垂直运输设备（如有）费用、二次装修配合的费用、电梯安装过程中所用水电费、与总包及其他分包单位间的配合协调费用以及由甲方与总包协调，向乙方提供脚手架的材料的费用，乙方自行搭建和拆卸、自备电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

5、甲方有权在发出《排产通知》前取消部分批次电梯交货和/或安装，已供货批次货物的按本合同约定的综合单价按实结算。

6、乙方保证本合同地址、联系方式等联络信息真实、有效，由于乙方未及时通知甲方联络信息变更而产生的一切风险及损失均由乙方自行承担。

7、乙方按投标文件提供备品备件，提交时间为电梯验收并投入使用时。

8、本合同附技术规格要求。

十八、解决纠纷的方式

在履行过程中产生的争议和纠纷，应友好协商解决，协商不成则可提交工程所在地人民法院诉讼解决。

十九、生效、终止及份数

1、本合同自双方签名盖章时起成立，并依法生效；双方各自履行义务完毕，本合同终止。

2、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，各份均具同等效力。

发包人：（公章）	                     承包人：（公章）

法定代表人或委托代理人：	              法定代表人或委托代理人：

统一社会信用代码：	                  统一社会信用代码：

地址：	                                地址：

收款单位：	                             收款单位：

开户银行：	                             开户银行：

帐号：	                                 帐号：

年	月	日	                                   年	月	日

# 第二卷

第五章 技术规格要求（图纸另附）

# 技术规格要求

一、采购项目及概况

1、采购项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心1#-3#、15#-31#、42#-57#栋电梯采购及安装项目。

2、采购单位：浏阳汇远实业有限公司。

3、建设地点：本项目位于浏阳经济技术开发区（高新区）。

4、项目概况：本项目建筑面积约27.5万平方米，项目总投资约19亿元。建设标准厂房、公租房、孵化器及相应配套等业态。本项目电梯采购及安装共84台，其中：标段一：客梯（兼无障碍、消防）4台，客梯（无障碍）2台，客梯（普通）28台，客梯（担架、消防、无障碍电梯）6台，客梯（担架、无障碍电梯）6台；标段二：货梯38台。

5、资金来源：企业自筹资金。

6、交货地点：招标人指定地点。

7、预算金额：标段一：10716300元；标段二：9295500元 ；

8、招标控制价：标段一：10716300元；标段二：9295500元；

9、交货与安装工期：具体供货时间根据项目主体施工的实际情况以建设单位通知的时间为准，采购人将提前50天书面告知供应商供货至现场日期。供应商应承担定标至实际供货期间电梯设备及电梯安装的市场价格波动风险；供货期为60日历天，安装调试工期为60日历天；项目主体提供通电相关条件后，30日历天内供应商须完成验收并取得湖南省质量技术监督局电梯检验合格证及其他政府行政主管部门颁发的相应许可证。

10、质量要求：符合国家规定的电梯有关制造验收合格标准，安装质量按国家标准一次性验收合格。

11、质保期：设备安装调试验收合格之日起24个月（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。

12、本技术规格书及所附图纸是电梯设计制作的主要依据，不应作为完整的详细要求，投标人应在满足招标文件要求但不限于满足要求的同时进行电梯方案的进一步深化和优化设计,并不得借深化、优化设计之名增加电梯的费用。同时，以交钥匙工程的模式提供一套完整、可操作、可维护、安全、可靠适用的电梯系统，其中包括招标文件中未明确描述的，但为保证设备能正常有效运行所必需的部件、附件、软件、工具等所有内容，应在投标文件中提供相关功能的详细描述。

13、招标文件中确定了电梯在建筑中的建筑范围，电梯必须符合所指定的建筑限制条件。招标人将按照主体工程结构、建筑、电气施工图实施，投标人须全面熟悉图纸，若中标，在收到中标通知书10日历天内，必须与招标人联系，同时提供配合电梯安装的土建施工图，此施工图必须经招标人及监理人确定其可行性。

二、招标范围

1、招标范围：投标人应承担以下工程所辖范围内的工作，包括但不限于：负责提供共计84台电梯的采购及安装施工，包括但不限于：设计费（针对本项目特点进行的设计工作所需的一切费用）、生产费、运输费（运输、场内转运、保险、吊装、包装、卸车、搬运等费用）、整机安装费用（包括电梯部件吊装就位，各种安装用材料、机房机座及工字钢的预埋、底坑水泥墩、井道钢结构隔梁及支架、工具，电梯井道脚手架搭设、拆除等）、调试费、检验检测费、校验费、材料费、安全措施费、保管费、仓储费、税金、赶工费、井道脚手架搭拆、施工用电及试运行、零部件、井道支架加长加强加固处理、总包配套费、备品备件、培训费、质保维保期服务费和更换备品配件材料设备费用、当地有关部门电梯检测费、井道现场净尺寸与招标时净尺寸偏差风险费用、材料设备涨跌和各种政策调整风险费用、五方通话系统费用（材料设备、布线、安装、调试）、电梯控制柜至电源配电箱的电缆连接费用（材料、安装、调试）、交易服务费、安装作业人员的差旅食宿等所有费用。

2、本技术规格要求内所描述的招标范围和介绍仅是概括性的，不能视作为完整无缺的。投标人参阅招标文件中的其它部分，包括合同条件、技术图纸等文件，以便全面了解工程的实际范围。

- 货物需求一览表

标段一：客梯

| 序号 | 栋号 | 类型 | 台数 | 载重 （kg） | 速度 （M/S） | 井道净尺寸 （宽*深m） | 预留门 洞尺寸 （m） | 开门 尺寸 （m） | 基坑 净深 (m) | 顶层 高度 （m） | 机房 高度 （m） | 机房 形式 | 停站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 客梯（兼无障碍、消防） | 2 | 1000 | 1.75 | 无柱：2.2*2.1 | 1.1*2.2 | 0.9*2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 12 |
| 2 | 1# | 客梯（兼无障碍、消防） | 2 | 1000 | 1.75 | 无柱：2.2*2.1 | 1.1*2.2 | 0.9*2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 13 |
| 3 | 1# | 客梯（普通） | 2 | 1000 | 1.75 | 无柱：2.2*2.1 | 1.1*2.2 | 0.9*2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 12 |
| 4 | 1# | 客梯（普通） | 2 | 1000 | 1.75 | 无柱：2.2*2.1 | 1.1*2.2 | 0.9*2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 13 |
| 5 | 15# | 客梯（无障碍） | 1 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9*2.1 | 1.8 | 4.5 | 3.0 | 有 | 4 |
| 6 | 15# | 客梯（普通） | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9*2.1 | 1.8 | 4.5 | 3.0 | 有 | 4 |
| 7 | 18# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.3*2.2 | 1.0*2.1 | 1.8 | 4.2 | 3.6 | 有 | 4 |
| 8 | 19# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.3*2.2 | 1.0*2.1 | 1.8 | 4.2 | 3.6 | 有 | 4 |
| 9 | 20# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.7*2.3 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 5.4 | 3.0 | 有 | 4 |
| 10 | 24# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.6*2.65 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 11 | 25# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.6*2.65 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 12 | 26# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.6*2.65 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 4 |
| 13 | 27# | 客梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.6*2.6 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 5.7 | 3.0 | 有 | 4 |
| 14 | 28# | 客梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.6*2.6 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 5.7 | 3.0 | 有 | 4 |
| 15 | 29# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.7*2.75 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 5 |
| 16 | 30# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.7*2.75 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 5 |
| 17 | 31# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 有柱：2.7*2.75 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 4 |
| 18 | 42# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.6 | 有 | 4 |
| 19 | 43# | 客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.8 | 4.8 | 3.6 | 有 | 4 |
| 20 | 48# | 客梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.8 | 4.5 | 3 | 有 | 5 |
| 21 | 49# | 客梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.8 | 4.5 | 3 | 有 | 5 |
| 22 | 50# | 客梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 无柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.8 | 4.5 | 3 | 有 | 5 |
| 23 | 51# | 客梯 | 1 | 750 | 1.5 | 无柱：1.9*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.8 | 4.2 | / | 无 | 5 |
| 24 | 52# | 客梯 | 1 | 750 | 1.5 | 无柱：1.9*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.8 | 4.2 | / | 无 | 5 |
| 25 | 54# | 客梯（无障碍电梯） | 1 | 1350 | 1.5 | 有柱：2.55*2.35 | 1.3×2.2 | 1.1×2.1 | 1.8 | 4.5 | / | 无 | 2 |
| 26 | 55# | 客梯（担架/无障碍电梯） | 2 | 1000 | 1.75 | 无柱：2.3*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.6 | 4.45 | 3 | 有 | 15（-2～13） |
| 27 | 55# | 客梯（担架/消防/无障碍电梯） | 2 | 1000 | 1.75 | 无柱：2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.6 | 4.45 | 3 | 有 | 15（-2～13） |
| 28 | 56# | 客梯（担架/无障碍电梯） | 2 | 1000 | 1.75 | 2.3*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.6 | 4.45 | 3 | 有 | 15（-2～13） |
| 29 | 56# | 客梯（担架/消防/无障碍电梯） | 2 | 1000 | 1.75 | 2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.6 | 4.45 | 3 | 有 | 15（-2～13） |
| 30 | 57# | 客梯（担架/无障碍电梯） | 2 | 1000 | 1.75 | 2.3*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.6 | 4.45 | 3 | 有 | 14（1～14） |
| 31 | 57# | 客梯（担架/消防/无障碍电梯） | 2 | 1000 | 1.75 | 2.2*2.2 | 1.1*2.2 | 0.9×2.1 | 1.6 | 4.45 | 3 | 有 | 14（1～14） |
|  | 合计 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标段二：货梯

| 序号 | 栋号 | 类型 | 台数 | 载重 （kg） | 速度 （M/S） | 井道净尺寸 （宽*深m） | 预留门 洞尺寸 （m） | 开门 尺寸 （m） | 基坑 净深 (m) | 顶层 高度 （m） | 机房 高度 （m） | 机房 形式 | 停站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 货梯 | 1 | 1000 | 1.00 | 无柱：2.4*2.2 | 1.3*2.2 | 1.1*2.1 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 2 |
| 2 | 16# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 无柱：2.7*3.175 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 3 | 17# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 无柱：2.7*3.175 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 4 | 18# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 有柱：3.225*3.2 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.6 | 有 | 4 |
| 5 | 19# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 有柱：3.225*3.2 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.6 | 有 | 4 |
| 6 | 20# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.8*3.3 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3.0 | 有 | 4 |
| 7 | 21# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 有柱：2.8*3.2 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3.0 | 有 | 4 |
| 8 | 22# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 有柱：2.8*3.2 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3.0 | 有 | 4 |
| 9 | 23# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 有柱：2.8*3.2 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3.0 | 有 | 4 |
| 10 | 24# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.675*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 11 | 24# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 无柱：2.75*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 12 | 25# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.675*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 13 | 25# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 无柱：2.75*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 5 |
| 14 | 26# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.675*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 4 |
| 15 | 26# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 无柱：2.75*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 有 | 4 |
| 16 | 27# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 无柱：3.1*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.7 | 3.0 | 有 | 4 |
| 17 | 28# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 无柱：3.1*3.15 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.7 | 3.0 | 有 | 4 |
| 18 | 29# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.8*3.45 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 5 |
| 19 | 29# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.85*3.45 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 5 |
| 20 | 30# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.8*3.45 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 5 |
| 21 | 30# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.85*3.45 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 5 |
| 22 | 31# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.8*3.45 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 4 |
| 23 | 31# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：2.85*3.45 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.0 | 有 | 4 |
| 24 | 42# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 有柱：3.4*3.35 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.6 | 有 | 4 |
| 25 | 43# | 货梯 | 2 | 2000 | 1 | 有柱：3.4*3.35 | 2.0*2.6 | 1.8*2.4 | 1.8 | 4.8 | 3.6 | 有 | 4 |
| 26 | 44# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：3.4*3.35 | 2.0*2.5 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3 | 有 | 4 |
| 27 | 45# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：3.4*3.35 | 2.0*2.5 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3 | 有 | 4 |
| 28 | 46# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：3.4*3.35 | 2.0*2.5 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3 | 有 | 4 |
| 29 | 47# | 货梯 | 1 | 2000 | 1 | 有柱：3.4*3.35 | 2.0*2.5 | 1.8*2.4 | 1.8 | 5.4 | 3 | 有 | 4 |
|  | 合计 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本次招标的乘客电梯和载货货梯，投标人必须提供保证上述技术参数、设备使用要求的全新整机设备。

2、以上表格数据请投标单位在投标时自行与施工图纸进行核对，并充分考虑现场情况（例如井道超长导致层门牛腿、轿厢和井道前壁之间的防护等）引起的工程量及费用，此部分工程量及费用需包含在投标报价的综合单价之内。

3、以上表格参数仅供参考，具体参数以施工图为准，请投标人熟悉图纸，充分考虑现场井道情况（例如井道超长导致层门牛腿、轿厢和井道前壁之间的防护）引起的工程量及费用，此部分工程量及费用已包含在合同价格内。

4、砌体砌筑方案

（1）砌筑门洞预留尺寸详货物需求一览表；

（2）首层结构正负零以上1m位置做圈梁一道，机房楼面结构标高下1m位置做圈梁一道，其他位置圈梁间距为2m。

四、特种设备安全检测要求

投标人提供的电梯设备的生产、使用、检验检测、维修服务和管理等一切活动必须符合《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）的规定，投标人需在投标文件中提供相关的资料及投标承诺。

五、国家标准与规范

本次招标的全部电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应符合中华人民共和国下述相关的国家标准。如果在电梯合同执行期有新版的标准，则按照新的标准执行，投标人不得借此增加任何费用。

1、电梯制造与安装安全规范（GB 7588-2003）；

2、电梯工程施工质量验收规范（GB 50310-2016）；

3、电梯维修规范（GB/T 18775-2002）；

4、电梯安装验收规范（GBT10060-2011）；

5、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）；

6、电梯技术条件（GB/T10058-2009）；

7、电梯实验方法（GB/T10059-2009）；

8、交流电梯电动机通用技术条件（GB/T 12974-2012）；

9、电梯钢丝绳国家标准（GB8903-2018）

10、电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T 7024-2008）；

11、电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2016）；

12、《特种设备安全监察条例》以及其他关于电梯的相关国家标准与规范；

13、中华人民共和国特种设备安全法（2014）；

14、湖南省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范；

15、电力供应部门的供电规章条例；

16、其他有关的中国国家规定；

17、由招标人认可的其他国家的其他权威标准。

六、砌体砌筑方案

1、砌筑门洞预留尺寸详货物需求一览表；

2、首层结构正负零以上1m位置做圈梁一道，机房楼面结构标高下1m位置做圈梁一道，其他位置圈梁间距为2m。

七、电梯配置要求

（一）标段一：客梯电梯配置要求

1、乘客电梯性能要求

（1）噪声：不能超过国家标准规定，运行中轿厢内噪声≤55dB(A) ；开关门噪声≤65 dB(A)；机房噪声≤75 dB(A)。不能超过国家标准规定。

（2）电梯起制动及额定运行时应舒适、无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高。

（3）电梯厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

（4）电梯运行时垂直方向和水平方向的振动最大峰峰值≤0.20m/s2。

（5）在开关门噪声≤65 dB时，在开、关门时间：提前开门方式时，开门时间应≤4秒、关门时间≤4秒。

（6）平层精度：±4MM范围内（额载）。

（7）门扇间隙：≤5mm。

（8）载荷类型：轿厢内的集中净荷载应不小于本单台电梯额定荷载的90-95%。

（9）随行电缆：防缠绕型电梯专用的电缆。

注：电梯性能应满足应满足以上要求，投标人可根据自身实力提供更优性能产品。

2、乘客电梯配置参数及装饰要求（包含但不限于下表要求）

| 控制系统 | VVVF全集选控制，须满足模块化32位及以上微机控制系统。 |
| --- | --- |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机。 |
| 门机 | 永磁同步驱动变频门机（含联动装置）。 |
| 门保护装置 | 红外线光幕门保护，光幕加关门限制力功能，光幕光束≥154束，离地水平距离不大于2CM。 |
| 开门方式 | 滑动中分式。 |
| 操纵箱 | 采用方形微触式按钮；面板采用发纹不锈钢。 |
| 厅门 | 1#栋、15#、55#-57#栋均采用304发纹不锈钢，其余栋均采用发纹不锈钢材质，厅门总厚度≥1.2mm，满足国标要求。 |
| 门套 | 1#栋、15#、55#-57#栋均采用304发纹不锈钢，其余栋均采用发纹不锈钢材质，满足国标要求，小门套。 |
| 厅外呼梯盒 | 发纹不锈钢面板，采用液晶显示，显示楼层位置和运行方向箭头。 |
| 轿厢显示 | 液晶显示楼层位置和运行方向箭头。 |
| 通风系统 | 采用风扇通风，低噪音或无噪音。 |
| 照明系统 | 照明采用节能、无噪音长寿命LED灯具，保障足够的照明度；停电时，应急灯自动开启。 |
| 轿厢轿壁、轿门 | 1#栋、15#、55#-57#栋均采用304发纹不锈钢，其余栋轿厢轿壁、轿门均采用发纹不锈钢材质。轿门总厚度≥1.2mm，轿壁总厚度≥1.2mm，轿顶采用发纹不锈钢和LED灯，轿厢装饰后净空高度≥2.3米。 |
| 电梯地坎 | 硬质铝合金地坎 |
| 轿厢地板 | 15#栋采用大理石地板，其余栋采用PVC地板（中标后由甲方选方案）。 |
| 无障碍功能 | 无障碍功能电梯需满足无障碍功能电梯国家规范及要求（无障碍功能电梯轿厢配置嵌入式残疾人操作面板，轿厢壁带扁形不锈钢扶手一条，轿厢后壁带后壁镜，配置语音报站功能）。无障碍功能电梯：轿厢侧面设高0.90～1.10m带盲文选层按钮；轿厢正面和侧面设高0.80～0.85m的扶手。 |

3、乘客电梯功能要求

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 五方通话对讲 |
| 2 | 自动节电功能（轿内照明、风扇自动关闭） |
| 3 | 超载保护、报警功能 |
| 4 | 满员自通过 |
| 5 | 反向内指令自动消除功能 |
| 6 | 起动补偿功能 |
| 7 | 开门时间自动调整功能 |
| 8 | 故障自诊断、存储功能 |
| 9 | 轿顶、轿内检修操作功能 |
| 10 | 上、下端站防冲保护功能 |
| 11 | 换向重开门功能 |
| 12 | 即时关门功能 |
| 13 | 光幕保护功能 |
| 14 | 门过载保护功能 |
| 15 | 轿内紧急照明 |
| 16 | 泊梯功能 |
| 17 | 远程监控接口 |
| 18 | 轿内报警功能 |
| 19 | 马达过热保护 |
| 20 | 运行层站、方向显示功能 |
| 21 | 机房内检修操作功能 |
| 22 | 轿内误指令人工取消 |
| 23 | 停电自动平层 |
| 24 | 消防返回、消防员专用功能 |
| 25 | 防捣乱功能 |
| 26 | 电梯受阻失速保护 |
| 27 | 制动器冗余保护 |
| 28 | 逆行保护功能 |
| 29 | 电气安全回路保护 |
| 30 | 层站召唤自动登记 |
| 31 | 无呼自动返回基站 |
| 32 | 层高自测定功能 |
| 33 | 运行次数统计功能 |
| 34 | 强制关门 |
| 35 | 过电流、过电压保护 |
| 36 | 过低速、超速保护 |
| 37 | 终端强制减速 |
| 38 | 电源故障保护 |
| 39 | 精确自动再平层功能 |
| 40 | 群控后备运行 |
| 41 | 逆变装置高温检测 |
| 42 | 语音报站功能 |
| 43 | 独立运行 |

注：上述电梯功能描述为通用描述。鉴于各品牌电梯功能名称描述存在差异，请各投标人就功能名称描述差异进行备注和解释说明，但参数需要满足招标文件功能要求。

4、乘客电梯其他要求（包含但不限于下列要求）

4.1、要求提供5种及以上轿厢地板及天花的方案图片提供招标人参考选择，其价格不做任何调整。

4.2、含有无障碍功能电梯

含有无障碍功能电梯，无障碍设计必须符合GBT24477-2009适用于残疾人员的电梯附加要求及《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求，规定但不限如下内容：

（1）带盲文残疾人选层按钮：轿厢侧面设高0.90～1.10m带盲文选层按钮；

（2）扶手：轿厢正面和侧面设高0.80～0.85m的扶手；

（3）镜子：轿厢后壁的中间为镜面不锈钢；

（4）显示与音响：轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响（电梯内外能听到）。

4.3、供货商需提供智能化、消防迫降等自控开放免费协议，并给予接口无偿配合弱电集成安装，电梯随行电缆配置五方通话及视频线；

4.4、投标人需提供电梯土建施工图，并负责配合土建方机房孔洞的开孔等工作；

4.5、脚手架、安装工具等均由投标人负责；

4.6、讯号装置

（1）轿厢内操作盘和显示运行方向显示及当前层站采用液晶显示。金属或者其他工程材料召唤面板，方形微触式按钮。

（2）轿厢内铭牌采用不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等警示标记。

（二）标段二：货梯电梯配置要求

1、载货电梯配置参数及装饰要求（包含但不限于下列要求）

| 控制系统 | VVVF全集选控制，须满足模块化32位及以上微机控制系统。 |
| --- | --- |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机。 |
| 门机 | 永磁同步驱动变频门机。 |
| 门保护装置 | 红外线光幕门保护，光幕加关门限制力功能，光幕光束≥154束，离地水平距离不大于2cm。 |
| 开门方式 | 滑动中分式。 |
| 操纵箱 | 采用不锈钢面板，采用方形微触式按钮。 |
| 厅门 | 均采用涂装钢板材质。（厚度≥1.5mm） |
| 门套 | 均采用涂装钢板材质，小门套。（厚度≥1.5mm） |
| 厅外呼梯盒 | 发纹不锈钢面板，数字点阵显示楼层位置和运行方向箭头，采用方形微触式按钮。 |
| 轿厢显示 | 数字点阵显示楼层位置和运行方向箭头。 |
| 通风系统 | 采用风扇通风，低噪音或无噪音。 |
| 照明系统 | 照明采用节能、无噪音长寿命LED灯具，保障足够的照明度；停电时，应急灯自动开启。 |
| 轿厢轿壁、轿门 | 轿厢、轿门均采用涂装钢板材质。（厚度≥1.5mm） |
| 电梯地坎 | 铸铁 |
| 轿厢地板 | ≥3.0mm厚不锈钢花纹板 |

2、载货电梯功能要求

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 全集选控制 |
| 2 | 五方通话 |
| 3 | 轿内照明及风扇自动关闭 |
| 4 | 超载保护、报警功能 |
| 5 | 司机操作功能 |
| 6 | 满载直驶运行功能 |
| 7 | 反向内指令自动消除功能 |
| 8 | 开门时间自动调整功能 |
| 9 | 自动返回基站功能 |
| 10 | 独立运行功能 |
| 11 | 锁梯功能 |
| 12 | 消防返回 |
| 13 | 门光幕保护 |
| 14 | 停电应急照明 |
| 15 | 运行方向、位置显示 |
| 16 | 本层呼梯重开门功能 |
| 17 | 到站自动开门功能 |
| 18 | 检修运行功能 |
| 19 | 上下位置极限保护 |
| 20 | 终端强制保护 |
| 21 | 警铃报警功能 |
| 22 | 马达过热保护 |
| 23 | 提供远程监控接口 |
| 24 | 电源故障保护 |
| 25 | 超速保护 |
| 26 | 过低速保护 |
| 27 | 故障安全停靠 |
| 28 | 逆行保护 |
| 29 | 报站钟提示 |

注：上述电梯功能描述为通用描述。鉴于各品牌电梯功能名称描述存在差异，请各投标人就功能名称描述差异进行备注和解释说明，但参数需要满足招标文件功能要求。

3、载货电梯其他要求（包含但不限于下列要求）

1、由投标人需提供电梯土建施工图，并负责配合土建方机房孔洞的开孔等工作；

2、脚手架、安装工具等均由投标人负责；

3、讯号装置：轿厢内铭牌不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等警示标记。

八、电梯其他通用配置要求（包含但不限于下列要求）

1、轿厢要求：

因各厂家生产情况不同，需要二次确认的设备包括但不限于轿厢地板、操作箱面板、按钮、楼层显示器、天花、照明灯具、呼梯盒、扶手等，本承包商需提供本厂家能生产的样本供建设方选择，不管选择的是标配式样还是收费式样、何种材质，其费用已包含在电梯费用中，不另行增加费用。

2、弱电系统：

（1）供货商需提供智能化、消防迫降等自控开放免费协议；

（2）所有电梯预留电梯监控系统预留端口，电梯控制柜弱电端子前的工作内容由本承包商负责，弱电承包商负责将各系统连接至各弱电机房；

（3）对讲电话系统为五方通话系统（包括电梯机房、轿厢内、轿厢顶、底坑、消防控制室；采用无线通讯或总线制布线）。需配置UPS不间断电源系统，容量需满足五方对讲系统正常工作60min以上，中标人负责本系统所有设备（含UPS电源）的供应、安装及调试。

3、照明系统

（1）应急灯应为内藏式电池灯具，灯具所带的备用蓄电池，须能够维持灯具所规定光亮程度的亮光时间不少于2小时；

（2）提供电梯轿厢内按钮照明、轿厢内照明。

4、备件和安装材料

（1）免费维修保养期内，由中标人所投电梯产品制造商为甲方提供设备保修服务；

（2）免费维修保养期内：非中标人原因损坏的备品备件需要中标人按中标单价供应给招标人；

（3）免费维修保养期满后：各种原因损坏的备品备件需要中标人按中标单价供应给招标人；

（4）免费维修保养期满后，招标人有权选择自行维修保养或委托中标人继续维修保养，不管采取何种形式，中标人必须保证能及时地为招标人提供所需的零配件，并在售后服务承诺书中进行承诺。

5、招标人提供的电源说明

提供交流电源：三相五线AC380V±7%和单相AC220V±7%,其频率为50Hz±5%。

九、技术文件

电梯安装验收合格后需提供包含但不限于以下技术文件：

1、装箱单；

2、产品合格证(含锁紧装置、厅门、安全钳、限速器、缓冲器等主要安全部件的试验合格证书)；

3、机房井道布置图；

4、安装使用维护说明书；

5、电梯功能表；

6、控制系统、动力系统和安全电路系统竣工图及其符号说明；

7、相关职能部门的检验检测报告；

8、进口件的技术资料和国际质量认证证书，除提供外文资料外，必须同时提供中文翻译件；

9、其他完成本项目及其后期使用保养所需的一切资料。

十、检查和试验

1、进口零部件的质量必须符合我国电梯安装验收规范（GBT10060-2011）和相关的国家标准。

2、检验：

A.根据电梯规格参数对照竣工资料逐一验收检查。

B.对外观及无特殊要求的部件及安装，进行直观检查。

C.对于门锁装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，按其提供的合格证逐一进行比较。

3、检测和验收：

A.运行速度和运行加速度、减速度试验。

B.运行平稳性（振动加速度）测试三个方向振动幅值。

C.噪声测试（机房、运行中轿内、开关门过程）。

D.平层准确测试。

E.曳引机的静载、满载、超载试验。

F.控制系统、信息系统性能测试。

G.电气设备的检查和电流、功率的测试。

H.各种安全保护设施的检测试 :

a. 限速器动作性能；

b. 缓冲器动作性能；

c. 厅门、轿门、梯级链、扶手带等机电联锁性能；

d. 安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能；

e. 终端限位开关性能；

f. 不同电路的绝缘性能；

g. 锁紧装置；

h. 电气安全装置；

i. 因故中途停电，轿箱慢速移动的措施；

j. 制动系统；

k. 报警装置；

l. 通信装置；

m. 其它。

十一、安装、调试与试运行

1、中标人应派技术人员到现场安装、调试直到设备正常运行。

2、中标人应提供全部调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表。

3、中标人应在现场对设备进行调试和试运行，其内容如下：

a、进行设备的所有功能性运行；b、安全装置检测。

4、相关技术人员持证上岗，建立安全责任制，确保施工过程不出现任何安全事故，否则，一切责任由中标人承担。

5、具备施工条件后再开始安装，整个安装工作期间，必须接受现场监理和招标人的统一管理、监督检查和指导。

6、招标人只提供临时水源、电源接入点，其他由中标人负责。

7、安装调试开始前必须通知招标人、监理人同时参加，并进行记录。

8、在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标人的认可。

9、中标人未按操作规程施工，由此产生的一切损失由其自行承担。

十二、验收

1、预验收

中标人完成合同范围的安装与调试等工作，并经过自查符合投标要求后，由招标人、中标人、监理人进行预验收。当检验结果与要求不符时，应排除故障或消除缺陷，并重复进行相关项目的检验。检验结果仍不符合要求时，应按“合同条款”的有关规定处理。预验收仅作为报检依据，不承担最后验收的责任。

2、最终验收

预验收后，由中标人负责向有关职能部门办理相应的验收手续，并获得许可证后，正式移交给招标人，视作最终验收通过。验收费用由中标人负责。

3、当满足以下条件时，招标人向中标人签发验收合格报告：

3.1、中标人已提供了合同中约定的全部设备及完整的技术资料并安装调试完毕；

3.2、中标人提供的设备应当符合本项目技术规格及性能要求；

3.3、中标人完成最终验收；

3.4、中标人提供五套完整的竣工资料(电梯电气原理图、安装接线图、电气元件代号图、安装调试说明书、易损件规格型号表等与完成本项目有关的一切资料一正四副）给招标人。

十三、技术培训

中标人必须对招标人的技术人员进行关于操作、维修以及故障应急措施等方面的技术培训，培训相关费用由中标人承担。

十四、施工管理

1、项目开始安装前，中标人必须结合本项目的施工特点提交一份详细的施工方案，该方案必须保证与主体工程施工进度相协调。

2、提交的施工方案必须经监理人及招标人共同书面确认才可以进行安装施工。

十五、维修服务

1、本项目包括设备制造、安装调试服务及检验等与之配套的所有项目，即交钥匙工程。中标人应在投标文件中提供完整的维保计划，包括维保建议、备品备件清单、零件更换计划、零件供应地点、保修期后的维修方案等。

2、质保期和免费维修保养期内工程师每月上门两次，进行现场保养和巡查，具体的操作程序和内容须在投标时说明。

3、质保期内因配件发生故障24小时内（从报修时间开始计算）不能修复，中标人必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经招标人同意，且不补差价；常年备有电梯配件，能及时处理、替换损坏的部件。

4、中标人所提供的设备、材料需经验收，如发现有任何质量问题，中标人必须立即以同样型号的设备、材料在规定的时间内予以更换。

5、免费维修保养期结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

中标人自行承诺其他有价值的服务。

十六、电梯的质量保证

电梯质保期：设备安装调试验收合格之日起24个月（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。

十七、图纸确认

招标人将按照主体工程结构、建筑、电气施工图实施，投标人须全面熟悉图纸，中标人收到中标通知书10日历天内，必须与招标人联系，同时提供配合电梯安装的土建施工图，此施工图必须经招标人及监理人确定其可行性。

十八、其他要求

1、各种基本及安全功能齐全。按各电梯的标准配置，投标人应在标书中提供具体列表，如某品牌产品标准配置、安全功能与本品牌其它档次产品或与其他品牌产品有明显不同，请予以特别说明。如未能提供具体列表，也不予以说明的，视同基本功能不齐全。

2、供货范围：以上所列的技术参数为货物的最基本要求，仅供投标人报价的参考，并无指定。投标人可根据设备的实际情况，选用档次相同、技术参数优于或等于的产品进行报价，并列明详细的参数、品牌、型号及产地等。投标人所投设备须为全新未使用设备。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或易懂符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商；所需配件应为原装配件。

3、投标人必须提供本项目电梯安装工程的施工、组织及管理计划。

4、本项目为交钥匙工程，即投标总价包括所投设备制造、运输、安装、调试、保险、税金、易损件、备品备件及专用工具、培训、技术服务、运杂费、验收等电梯运行前发生的一切费用。

5、投标人必须保证投标文件中各种技术参数的真实可靠。

6、技术性能及结构要求：投标人所提供的设备必须严格按现行设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材、制造。

7、投标人所提供的设备必须具有质量的高可靠性，能稳定连续地工作，且具有尽可能长的使用寿命。

8、投标人提供的设备必须具有国内同行业中近年内先进制造水平，采用新工艺、新材料新技术。

十九、其他相关说明

1、因现场实际情况，在电梯安装过程中，塔吊等垂直运输设备可能已拆除，中标人需自行负责将承保范围内的材料、设备等运输至安装地点，此项增加费用已含电梯费中，不另行增加费用；

2、投标人需提供电梯土建施工图，并负责配合土建方机房孔洞的开孔等工作，如因投标人提供的图纸有错误或偏差所引起的额外费用均由投标人自行承担，包括但不限于二次开孔，以及旧孔洞的填补等费用；

3、安装工具等均由投标人负责；

4、脚手架搭拆、分隔钢梁（含底坑隔离网）、承托导轨的钢梁或撑架等均由投标人负责；

5、电梯费用中需包含工程配套费用，工程配套费包含提供设备堆场、现场水电接驳点、利用总包单位的垂直运输设备（如有）费用、二次装修配合的费用、电梯安装过程中所用水电费、与总包及其他分包单位间的配合协调费用以及由甲方与总包协调，向乙方提供脚手架的材料的费用，乙方自行搭建和拆卸、自备电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

二十、施工图纸

- 主体工程结构、建筑、电气施工图纸附后。

本招标文件提供的图纸、技术参数供参考，投标人需根据实测的土建尺寸、现场情况配置设备，然后根据结构实际情况按照电梯设计参数要求进行制造。

## 第三卷

## 第六章 投标文件格式

第一节  商务文件格式

（项目名称、标段）      货物

投 标 文 件

（商务文件）

投   标   人：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

目   录

- 投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证

六、商务条款偏差表

七、资格审查等资料

（一）基本情况表

（二）业绩情况表

（三）制造商授权书

（四）投标人认为需要提供的其他文件

八、其他

一、投 标 函

致：                         （招标人名称）

1.我方已仔细研究了         （项目名称、标段）      货物招标文件的全部内容，愿意以投标报价文件中注明的投标总报价提供所需货物，并按合同约定履行义务。

2.我方已按“投标人须知”的第三条中第3.1款规定提交全部投标文件。

3.按本项目招标文件规定递交投标保证。

4.投标有效期为      天。

5.☑交货期为               天，□工期为  /  天，质保期为        天。

6.我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充通知（如有）。我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

7.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方完全响应招标文件的全部要求。

8.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件，如有违反，我方的投标保证按招标文件投标须知3.4.6规定执行。

9.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

10．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11．我单位对参与的投标作出如下承诺：

（1）严格遵守《招标投标法》及其实施条例等法律法规规定，没有围标、串标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员；

（2）提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效；

（3）不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益；

（4）主动接受行业监督部门、业主及社会各界的监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。

12． 	（其他补充说明）。

.......

投标人名称:(盖单位章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

地址：      邮编：        电话：         传真:

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：           性别：               年龄：            职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证

| 法定代表人（单位负责人）二代身份证复印件（正面） | 法定代表人（单位负责人）二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

年   月   日

三、授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称、标段）招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证

| 法定代表人（单位负责人）二代身份证复印件（正面） | 法定代表人（单位负责人）二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年  月  日

说明：投标文件由委托代理人签署的，应当提供《授权委托书》。

## □四、联合体协议书（本项目不适用）

### （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称、标段）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.      （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

联合体成员名称：                          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

联合体成员名称：                          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年   月   日

说明：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

## 五、投标保证

采用现金的，请附投标人基本账户开户许可证复印件（或基本帐户开户银行打印的账户信息，包含户名、账号、基本存款账户编号等信息）以及投标保证金银行进账单复印件

采用保函的，附投标保函复印件，如采用担保公司担保形式的，投标人还应提供担保公司与湖南省行政区域内的银行签订的合作协议复印件、取得银行一定额度授信的证明材料复印件和担保公司营业执照复印件（格式附后）

采用保证保险，请附投标保证保险复印件（格式附后）

采用承诺的，附投标承诺复印件（格式附后）

投标保函

（受益人名称）：

鉴于                （投标人名称，以下称“投标人”）于_____年___月___日参加你方作为招标人组织的                （项目名称、标段）的招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行                     项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额¥              。

2．保函有效期自______年____月_____日至______年____月_____日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济补偿金。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保;

(4) 投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                                         。

5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函（项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：                 （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

说明：保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件的实质性内容，以及相关法律法规的规定。

投标保证保险

（招标人名称）：

鉴于     投标人名称                （以下简称“投标人”）于      年    月     日参加你方组织的         （项目名称、标段）      货物的招标投标，并向我方投保投标保证保险（保险单号：              ）。我方愿就投标人履行招标文件规定的投标义务，向贵方提供如下保证保险：

一、保证保险金额

我方保证保险的保险金额（最高限额）为¥              。

二、保证保险的责任范围

我方在投标人发生以下情形之一时，承担保险责任：

1.投标截止后投标人违反招标文件的规定修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

2.投标人中标后未按招标文件或中标通知书的要求签署合同；

3.《招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定后，按照保险合同的约定承担保证保险责任。

四、保单凭证的生效

本保单凭证自我方加盖保单专用章并交付贵方之日起生效。

本保险在投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期到期后30日（含）内送达我方。

具体保险期限以保险合同载明为准。

五、本保险保单凭证/保函载明事宜以保险合同约定为准。

六、本保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保险人名称：

地    址：	                                             邮政编码：

电    话：	                                 日    期：	        年     月    日

## 六、商务条款偏差表

项目名称、标段：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本偏差表列出的偏差外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应。 |

说明：

1、投标人应按招标文件的相关要求如实、详细填写相关信息，投标人未如实、详细填写此表而导致评标委员会对其作出不利评审的后果由投标人自行承担。

2、如无偏差，投标人可在上表“偏差说明”栏中填写“无”。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

七、资格审查等资料

## （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 网 址 |  | 传 真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 资质： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

## （二）投标人证件复印件

## 分标段提供资格证明材料

## 1、投标人为制造商投标时须提供的资格证明文件：

## （1）制造商企业法人营业执照副本（复印件）；

## （2）制造商《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》（复印件）；

## （3）业绩（提供合同复印件）

## （4）招标文件要求的其他证明文件。

## 2、投标人为代理商投标时须提供的资格证明文件：

## （1）制造商授权书（原件扫描件）；

## （2）代理商企业法人营业执照副本（复印件）；

## （3）代理商《特种设备安装改造维修许可证》（复印件）及提供制造商出具的本项目电梯安装及维修承诺书（原件扫描件）；

## （4）业绩（提供合同复印件）

## （5）制造商企业法人营业执照副本（复印件）；

## （6）制造商《特种设备制造许可证》（复印件）

## （7）招标文件要求的其他证明文件。

## （三）类似业绩情况表

项目名称、标段：

| 序号 | 项目名称 | 合同价格 | 买方名称、联系人及 电话 | 项目主要概况及投标人履约情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：1.发布中标候选人公示时，将一并公示中标候选人的主要业绩，接受社会监督。

2.请附业绩证明资料复印件，具体要求见第二章投标人须知前附表。

☑（四）制造商授权书

制造商授权书

致：                     （招标人）

我单位           （制造商名称）是按         （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在         （制造商地址）。兹授权按         （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在          （投标人的单位地址）的           （投标人名称）以我单位制造的            （设备名称）进行          （项目名称、标段）      货物投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                。

投标人名称：            （盖单位章）  制造商名称：              （盖单位章）

签字人职务：                             签字人职务：

签字人姓名：                             签字人姓名：

签字人签名：                             签字人签名：

（五）投标人认为需要提供的其他文件

由投标人根据评标办法要求及自身实际情况提供，格式由投标人自行编制。

八、其他

相关认证及其他证书

1、所投产品如有其他证书的，应附其证书复印件。

# 第二节 技术文件格式

（项目名称、标段）      货物

投 标 文 件

（技术文件）

投   标   人：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

年   月   日

目   录

一、技术条款偏差表

二、优先购买产品的证明材料

三、货物说明一览表

四、投标技术规格书

五、投标货物符合招标文件规定的证明文件

六、项目实施方案

七、售后服务方案

一、技术条款偏差表

项目名称、标段：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本偏差表列出的偏差外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应。 |

说明：

1．投标人应按招标文件的相关要求如实、详细填写相关信息，投标人未如实、详细填写此表而导致评标委员会对其作出不利评审的后果由投标人自行承担。

2．如无偏差，投标人可在上表“偏差说明”栏中填写“无”。

3. 投标人应按照招标文件的技术条款逐条响应

### 二、优先购买产品的证明材料（本项目不适用）

(不属于优先购买产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于优先购买的，应按第二章投标人须知前附表规定提供证明材料和本章本节附页1“优先购买产品清单”。

附页1：优先购买产品清单

| 以下为投标人提供的优先购买产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / | / |  | / | / |
| 绿色建材标识产品 |
| 小计 | / | / | / | / |  | / | / |

说明：1.本表用于计算两型产品或绿色建材标识产品加分。

2.栏目5“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.栏目8“政策功能编码”是指货物的两型产品编号、绿色建材标识产品编号（货物同时属于两型产品、绿色建材标识产品的，只须填写一种）。

4.投标人在投标截止时间前修改“投标报价汇总表”中的投标报价的，应相应修改本表相应内容。

5. 未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有加分不予以考虑。

三、货物说明一览表

项目名称、标段：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数指标 | 规格、型号 | 原产地/制造商 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

四、投标技术规格书

投标人应根据 “第五章技术规格书”的要求，并从产品的技术参数；产品配置及技术的先进性、产品质量的可靠性、节能性；设备运行的稳定性、远程监控技术等方面进行详细阐述所提供产品的技术性能指标及其投标所采用的方案。

格式由投标人自行编制。

投标人名称：（公章） _______________

投标人法定代表人或其委托人（签名）：______________________

日期：_________年______月_____日

五、投标货物符合招标文件规定的证明文件

（采用复印件的须加盖投标人公章）

要求提供的技术资料（如：样本、检测机构合法出具的文件等）能对系统设备的主要技术参数有效支持。

六、项目实施方案

投标人应根据 “第五章技术规格书”的要求进行编制，格式自拟。

七、售后服务方案

投标人应根据 “第五章技术规格书和评标办法”的要求进行编制，格式自拟。

第三节  投标报价文件格式

（项目名称、标段）      货物

投 标 文 件

（报价文件）

投   标   人：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或盖章）

年   月   日

目   录

一、报价一览表

二、分项价格表

三、一年维修保养费分项报价表

一、报价一览表

项目名称、标段：                                    货币单位: 人民币元

| 序号 | 设备名称规格 | 制造商 | 数量 | 投标价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费（元/台） | 安装费（元/台） | 总价 （元/台） |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |

备注：

1.投标报价中每台设备费金额不得低于每台投标总报价金额的70%。

2.投标报价以人民币为结算单位，投标报价包含设计费（针对本项目特点进行的设计工作所需的一切费用）、生产费、运输费（运输、场内转运、保险、吊装、包装、卸车、搬运等费用）、整机安装费用（包括电梯部件吊装就位，各种安装用材料、机房机座及工字钢的预埋、底坑水泥墩、井道钢结构隔梁及支架、工具，电梯井道脚手架搭设、拆除等）、调试费、检验检测费、校验费、材料费、安全措施费、保管费、仓储费、税金、赶工费、井道脚手架搭拆、施工用电及试运行、零部件、井道支架加长加强加固处理、总包配套费（工程配套费按2800元/台计算）、备品备件、培训费、质保维保期服务费和更换备品配件材料设备费用、当地有关部门电梯检测费、井道现场净尺寸与招标时净尺寸偏差风险费用、材料设备涨跌和各种政策调整风险费用、五方通话系统费用（材料设备、布线、安装、调试）、电梯控制柜至电源配电箱的电缆连接费用（材料、安装、调试）、交易服务费、安装作业人员的差旅食宿等所有费用。

3.报价必须报设备或货物的单价和总价。如单价与总价有冲突，以单价为准；有折扣声明的必须在此表中以单价体现。

4.交货地点：招标人指定地点，含装卸费、场内转运费等。

5.上述报价已含相关法律政策对投标人征收的一切税费；

投标人:                       (盖章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字或盖章)

日期：        年     月     日

二、分项价格表

#### 设备主要部件/备品备件及易损易耗件价格表（格式）

项目名称、标段：                                    货币单位: 人民币元

| 投标货物编号 | 备品备件设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位及数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人在上表中所列价格，为所提供电梯在合理使用期内向买方承诺提供的备品备件价格，不因市场价格的因素改变。

# 2、在本项目的质保期内的备品备件须免费提供。

投标人:                       (盖章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字或盖章)

日期：      年     月     日

#### 三、一年维修保养费分项报价表（格式）

项目名称、标段：                                    货币单位: 人民币元

| 序号 | 编号 | 类型 | 速度 | 提升高度(m) | 安装位置 | 停站 层数 | 尺寸 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |

备注：

1、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费；

2、设备数量应符合招标文件“技术要求”中的要求；

3、投标人应按每台电梯单独报价；

4、“单价”为每台电梯一年维修保养费总额；

5、表格格式可扩展，但表格内容不得减少。

投标人:                       (盖章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字或盖章)

日期：      年     月     日

说明：质保期外的售后服务及零配件报价仅供招标人参考，不进入投标报价中。