长沙政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：金源公司智能水表2019.12-2021.12两年度采购

政府采购编号：/

采   购   人：浏阳金源市政工程有限公司

采购代理机构：湖南业精项目管理有限公司

2019年12月

# 关键信息

一、资格性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。 ②缴纳社会保险证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。 |
| 3 | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。 |
| 4 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 |
| 5 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 |
| 6 | 信用记录查询情况 |
| 7 | 保证金缴纳情况 |
| 8 | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
| 9 | 特定资格条件： |
| 说明： 1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。 3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5.近三个月是指：2019年9月至2019年11月 6.上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 具体年度为：2018 7.特定资格条件是指：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| （1） | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| （2） | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |
| （1） | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| （2） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| （3） | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| （4） | 投标有效期不足的； |
| （5） | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
| （6） | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| （7） | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 38% |
| 3 | 商务 | 32% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 注：1.因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术指标参数性能 | 1、所投产品配置符合招标文件要求的，计10分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分，扣完为止；有负偏离，每项扣1分，扣完为止。缺漏项、负偏离达到或超过10项的作废标处理。招标文件中标★的参数为实质性参数，必须完全满足，凡未满足标★号的做废标处理。 2、D20、D25产品基表实际量程比160≤R(=Q3/Q1)，计5分；125≤R＜160，计3分,其余不计分。 （以质量技术监督部门出具在有效期内的《计量器具型式批准证书》载明的内容为准。投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分） | 15 |
| 2 | 产品质量 | 1、投标人所投产品配套的系统软件具有计算机软件著作权登记证书的，计1分。 2、投标人所投产品具有国家水表质量监督检验中心出具的产品质量检测报告（报告中的型号和所投产品的型号要一致）的，计2分，所投产品具有省级水表质量监督检验中心出具的产品质量检测报告（报告中的型号和所投产品的型号要一致）的，计1分。 3、投标人所投产品具有IP68国际化标准认证证书的，计2分。 4、投标人所投产品具有UL国际化标准认证证书的，计2分。 5、投标人具有中国质量检验协会颁发的全国质量检验稳定合格产品证书的，计2分。 （投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分。） | 9 |
| 3 | 产品评价 | 评标委员会对投标人企业知名度、产品专业度、品牌专注度、技术先进性、质量稳定性及市场认可度进行评审，优秀的计6分，良好的计4分，中等的计2分，一般的计1分。 | 6 |
| 4 | 售后服务 | 1、质保期：质保期承诺长于招标文件中的规定每多半年加1分，最多计2分；投标书没有服务承诺及质保期承诺或承诺短于招标文件中的规定视为无效投标。 2、投标人售后服务能力符合《商品售后服务评价体系》要求，获得全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的《服务认证证书》，五星级的计3分；四星级的计2分，三星级的计1分，其余级别此项不计分。（提供有效期内的证件原件扫描件加盖投标人公章） 3、投标人在长沙地区以内设有售后服务机构和仓库的计1分，否则不计分。（提供营业执照或房屋租赁证明原件的扫描件并加盖公章，否则不计分） | 6 |
| 5 | 供货方案 | 投标人有详细可行的供货保障、产品运输、贮存和安装施工等方案，合理的计1-2分，不合理计0分。 | 2 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质信誉 | 1、投标人投标时为中国计量协会水表工作委员会成员的得1分。 2、投标人2017年1月1日至投标截止日前设有省级以上企业水表专业研究院或企业技术中心、或省级及以上高新技术企业研究开发中心或智能抄表工程技术研究中心计1分，最多计1分 3、投标人所投产品具有住建部门颁发的建设行业科技成果评估证书的，计1分。 4、投标人为省级以上高新技术企业的，计1分 5、投标人取得ISO14001环境管理体系认证证书的，计1分 6、投标人取得ISO9001质量管理体系认证证书的，计1分 7、投标人取得职业健康安全管理体系认证证书的，计1分 （投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章，否则此项不计分。） | 7 |
| 2 | 投标人综合实力 | 1、投标人具有与所投产品（有线远传阀控水表或NB-IOT远传（阀控）智能表）相关的外观设计专利证书计1分，具有与所投产品（有线远传阀控水表或NB-IOT远传（阀控）智能表）相关的实用新型发明专利证书，计1分。（提供证书原件扫描件件并加盖投标人公章，否则不计分） 2、投标人2017年1月1日至投标截止日前获得省级或省级以上工商部门颁发的守合同重信用（守信用重合同）或质量信用先进企业证书计1分。（投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分。） 3、投标人2017年1月1日至投标截止日前获得银行或第三方机构出具的AAA级等级证书，计3分；AA级，计2分；A级，计1分，没有提供的不计分。（投标文件中提供有效期内的证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分。） 4、投标人参与起草和编写GB/T20866、GB/T778、JG/T162、CJT484等智能水表相关国家标准的，起草和参与一个计1分，最多计2分。（提供参与的成果复印件、参编单位证明文件原件扫描件加盖投标人公章，否则不计分。） | 8 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人提供2017年1月1日至投标截止时间为止（以合同甲方签订时间为准）类似业绩，提供1个类似业绩计2分，最高计12分。（类似业绩指签订单个合同350万元以上的有线远传（阀控）水表或NB-IOT远传（阀控）水表采购项目。） 投标文件中提供中标通知书和相关联的合同原件的扫描件（签订单价合同的提供中标项目供货发票记账联及相关佐证资料原件扫描件）并加盖公章，否则此项不计分。 | 12 |
| 4 | 用户评价 | 提供3个县级以上水司2017年1月1日至投标截止日前的“质量服务满意”评价，计基础分1分；每多一个用户的“质量服务满意”评价，加1分；最多计3分。无用户评价业绩此项不得分。（各类评价得分可累加，加满3分为止；须提供用户评价原件的扫描件并加盖用户单位公章）。 | 3 |
| 5 | 投标文件制作 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★2.5防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。（此项应为整表，包含基表和电子部分。提供省级及以上检定部门出具的检测报告原件的扫描件加盖公章） |
| 2 | ★2.14 表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，整体水表制造材料应抗内、外部腐蚀（提供省级及以上检测机构出具的涉水安全监测报告或涉水卫生许可批件原件的扫描件）。 |
| 3 | ★1.2.1阀控系统支持每个月自检至少2次，防止阀门因水锈等原因卡死，自巡时间应在凌晨3-4点（也可由招标人自行设置），巡查结果应反馈到系统提示功能，以便及时维护。 |
| 4 | ★1.2.3 水表在执行系统下达启闭阀门的指令时，控制阀响应的时间不大于30分钟（比如欠费交费后不需要任何人工操作，自动在半小时内开阀）。单表阀门开关时间≤0.5s。 |
| 5 | ★1.1内置电池：电池可独立更换且为通用锂电池，日报数据2次，保证使用6年以上。 |
| 6 | ★7、可通过接口与招标人自有平台系统无缝对接。如果招标人暂时不具备平台系统，在招标人建立平台系统时须无条件免费提供接口，并确保成功对接。 |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	3

第二章 投标须知	6

投标须知前附表	6

正文	12

一、总则	12

二、招标文件	13

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开标，资格审查和评标	17

六、中标信息公布	18

七、合同签订	19

八、其他规定	19

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	20

评标方法及标准前附表	20

评标因素及标准	22

正文	27

第四章 技术规格、参数与要求	30

一、采购项目名称：金源公司智能水表2019.12-2021.12两年度采购	30

二、技术参数及要求：	30

1、基本要求：总要求是电子部分和基表采用分体结构，更换电子部分不影响基表运行，拆分快捷方便。	30

（一）技术标准	30

GB/T 778-2018饮用冷水水表和热水水表（ISO 4064,IDT）	30

（二）水表基表要求	30

2.15  外观及标识	31

1、电子设备要求	34

2.1 周期上报：	34

2.1.2周期数据：包含当前累计流量、电池电压、信号强度、覆盖等级等参数。	34

第五章 政府采购合同	38

第二节 政府采购合同通用条款	41

第三节 政府采购合同专用条款	46

第六章 投标文件的组成	47

一、封面	48

二、投标函	50

三、开标一览表	51

四、分项价格表	52

五、商务响应/偏离表	53

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表	54

七、投标人认为需提供的其他资料	59

八、货物/服务说明一览表	60

九、技术响应/偏离表	61

十、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件	62

十一、投标人认为需要提供的其他资料	63

十二、电子开标一览表	64

十三、资格证明文件封面	65

十四、法定代表人身份证明	67

十五、法定代表人授权委托书	68

十六、投标人具备投标资格的证明文件	69

十七、投标保证金	76

十八、其他材料	77

# 第一章 投标邀请

浏阳金源市政工程有限公司对金源公司智能水表2019.12-2021.12两年度采购进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：金源公司智能水表2019.12-2021.12两年度采购标段一

政府采购编号：\

采购标段预算：5660998元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：5660998元

- 采购人的采购需求：

详见第四章“技术规格、参数与要求”。

是否为定点项目：是

定点家数和定点方式：2家，按综合评分由高到低排名，确定前两名为中标单位，分别与其签订采购合同，服务期内，根据采购人的实际需要，按两名中标单位的供货量按第一名占总量比60%，第二名占总量比40%原则进行供货。如果两名中标单位的产品质量、供货能力、售后服务质量等存在明显差别的，采购人有权按实际情况调整各中标单位供货的数量，中标人不得有异议。特别提醒，鉴于水表安装是分项目实施的，招标人在采购的过程中必须确保同一个项目用同一种品牌水表，由此造成的份额少量差异，中标人应当接受。

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目 □

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品 □

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业） □

2、采购进口产品：本项目拒绝进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、投标人特定资格条件：

投标人具有省级或省级以上质量技术监督部门颁发的《制造计量器具许可证》。

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

\。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“长沙公共资源交易电子服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2020-01-20 09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2020-01-20 09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为投标人在 “长沙公共资源交易电子服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2019-12-26 17:00至2020-01-03 17:00止（5个工作日）。

七、疑问及质疑：

投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：浏阳金源市政工程有限公司

地  址：浏阳经济技术开发区康万路373号

联系人：张柳

电  话：13873199371

采购代理机构：湖南业精项目管理有限公司

地  址：浏阳市鼎丰家居建材城20栋2楼

联系人：张德意

邮  编：410300

电  话：0731-83625324

传  真：0731-83625324

E-MAIL：\

九、投标保证金：

递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：50000元。

投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号（具体获取方式和要求见投标须知前附表）

未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

十、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：20000元，由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（一）、起草、编制采购文件;（二）、组织专家对采购文件进行论证;（三）、组织采购答疑会;（四）、制作、发布采购信息公告;（五）、组织开展供应商资格预审;（六）、依法组建评审委员会;（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督;（八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告;（九）、制作、发布中标（成交）信息公告;（十）、发送供应商中标（成交）通知书;（十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理;（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案;（十三）、法律法规规定的其他事项。

十一.招标人补充其他内容

1. 本招标项目采用电子化招标采购，请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、需要按照招标文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章），具体办理流程详见长沙政府采购网或长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区相关信息。

4、CA数字证书（含电子印章）办理地址： 长沙市政务服务中心二楼E12电子认证窗口，咨询电话：

4006682666、0731-88665058、0731-88665087；长沙公共资源交易中心一楼电子招投标软件办理咨询处，咨询电话：0731-89938899转湖南CA（长沙市岳麓区岳华路279号）。

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 金源公司智能水表2019.12-2021.12两年度采购 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：浏阳金源市政工程有限公司 地址：浏阳经济技术开发区康万路373号 联系人：张柳 联系电话：13873199371 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南业精项目管理有限公司 地址：浏阳市鼎丰家居建材城20栋2楼 联系人：张德意 联系电话：0731-83625324 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：投标人应提供资格审查资料：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： \ 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：地点：联系人：，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 2020-01-07 17:00前。 |
| 二、招标文件 |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2019-12-26 17:00至2020-01-03 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn） |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2020-01-20 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按文件要求报价 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：5660998（元） 如果设定最高限价，最高限价：5660998（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间： 地点：。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | □不要求提供☑要求提供， 数额为：50000元（人民币）。缴纳方式： 1、金融机构转帐的，从投标人银行帐户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下帐户： 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 投标保证金账号获取： 1.1投标人登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin），在点击“我要投标”标示下载招标文件后，在“我的项目-流程管理-保证金管理”中获取项目（标段）子账号，子账号为投标人缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。 1.2投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 1.3投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人以转账方式缴纳投标保证金的，可通过长沙公共资源交易电子服务平台“保证金管理”和“保证金退款查询”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 1.4对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。 |
| 第21.1款 | 电子投标文件 制作要求 | 电子投标文件必须使用长沙公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容： 分包金额和资质要求等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 定标特别说明： 1、评标委员会按照综合得分由高至低的排序方式，推荐四个中标候选人。 2、按综合评分由高到低排名，确定前两名为中标单位，分别与其签订采购合同，服务期内，根据采购人的实际需要，按两名中标单位的供货量按第一名占总量比60%，第二名占总量比40%原则进行供货。如果两名中标单位的产品质量、供货能力、售后服务质量等存在明显差别的，采购人有权按实际情况调整各中标单位供货的数量，中标人不得有异议。特别提醒，鉴于水表安装是分项目实施的，招标人在采购的过程中必须确保同一个项目用同一种品牌水表，由此造成的份额少量差异，中标人应当接受。 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |
| 第34.1款 | 履约担保 | □不要求提供☑要求提供，履约担保的金额为： 中标价的10%。 |
| 八、其他规定 |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：20000元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

十四、投标保证金

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

### 四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为.CSZF或.CSCF格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。

21．投标文件的编制

21.1 电子投标文件的编制

21.1.1投标人应当使用长沙公共资源交易政府采购电子化平台认可的“政府采购电子投标文件制作工具”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21.1.2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21.1.4电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

21.1.7长沙公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“长沙公共资源交易电子服务平台”（http://fwpt.csggzy.cn）中登录“长沙政府采购电子交易系统”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。

22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在长沙公共资源交易电子服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27. 资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》《长沙市两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1招标代理委托内容：

（一）、起草、编制采购文件;（二）、组织专家对采购文件进行论证;（三）、组织采购答疑会;（四）、制作、发布采购信息公告;（五）、组织开展供应商资格预审;（六）、依法组建评审委员会;（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督;（八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告;（九）、制作、发布中标（成交）信息公告;（十）、发送供应商中标（成交）通知书;（十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理;（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案;（十三）、法律法规规定的其他事项。

38.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

39. 需要补充的其他内容

39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 智能远传(阀控)水表。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报 价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产 品报价÷总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报 价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6％，不重复享受政策； ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为\％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术\%、价格\%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术\%、价格\% ③两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术\%、价格\%、商务\%。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。 上述三类产品中取其中一类进行加分。 |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
|  | 投标人缴纳税收和社会保险费的证明材料 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。 ②缴纳社会保险证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。 |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明） | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。 |
|  | 财务报告 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件。 |
|  | 其他说明 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 信用记录查询情况 | 信用记录查询情况 |
|  | 保证金缴纳情况 | 保证金缴纳情况 |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
|  | 特定资格条件 | 特定资格条件：投标人具有省级或省级以上质量技术监督部门颁发的《制造计量器具许可证》。 |
| 条款号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
|  | 投标文件响应性 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |  |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 投标标的范围小于采购标的范围的 | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
|  | 不符合★条款 | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 | 法律、法规规定的其他情形 |
| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| 2.2.1 报价评审 | 投标报价 | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 注：1.因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2 技术评审 | 设备技术指标参数性能 | 15 | 1、所投产品配置符合招标文件要求的，计10分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分，扣完为止；有负偏离，每项扣1分，扣完为止。缺漏项、负偏离达到或超过10项的作废标处理。招标文件中标★的参数为实质性参数，必须完全满足，凡未满足标★号的做废标处理。 2、D20、D25产品基表实际量程比160≤R(=Q3/Q1)，计5分；125≤R＜160，计3分,其余不计分。 （以质量技术监督部门出具在有效期内的《计量器具型式批准证书》载明的内容为准。投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分） |
|  | 产品质量 | 9 | 1、投标人所投产品配套的系统软件具有计算机软件著作权登记证书的，计1分。 2、投标人所投产品具有国家水表质量监督检验中心出具的产品质量检测报告（报告中的型号和所投产品的型号要一致）的，计2分，所投产品具有省级水表质量监督检验中心出具的产品质量检测报告（报告中的型号和所投产品的型号要一致）的，计1分。 3、投标人所投产品具有IP68国际化标准认证证书的，计2分。 4、投标人所投产品具有UL国际化标准认证证书的，计2分。 5、投标人具有中国质量检验协会颁发的全国质量检验稳定合格产品证书的，计2分。 （投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分。） |
|  | 产品评价 | 6 | 评标委员会对投标人企业知名度、产品专业度、品牌专注度、技术先进性、质量稳定性及市场认可度进行评审，优秀的计6分，良好的计4分，中等的计2分，一般的计1分。 |
|  | 售后服务 | 6 | 1、质保期：质保期承诺长于招标文件中的规定每多半年加1分，最多计2分；投标书没有服务承诺及质保期承诺或承诺短于招标文件中的规定视为无效投标。 2、投标人售后服务能力符合《商品售后服务评价体系》要求，获得全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的《服务认证证书》，五星级的计3分；四星级的计2分，三星级的计1分，其余级别此项不计分。（提供有效期内的证件原件扫描件加盖投标人公章） 3、投标人在长沙地区以内设有售后服务机构和仓库的计1分，否则不计分。（提供营业执照或房屋租赁证明原件的扫描件并加盖公章，否则不计分） |
|  | 供货方案 | 2 | 投标人有详细可行的供货保障、产品运输、贮存和安装施工等方案，合理的计1-2分，不合理计0分。 |
| 2.2.3 商务评审 | 企业资质信誉 | 7 | 1、投标人投标时为中国计量协会水表工作委员会成员的得1分。 2、投标人2017年1月1日至投标截止日前设有省级以上企业水表专业研究院或企业技术中心、或省级及以上高新技术企业研究开发中心或智能抄表工程技术研究中心计1分，最多计1分 3、投标人所投产品具有住建部门颁发的建设行业科技成果评估证书的，计1分。 4、投标人为省级以上高新技术企业的，计1分 5、投标人取得ISO14001环境管理体系认证证书的，计1分 6、投标人取得ISO9001质量管理体系认证证书的，计1分 7、投标人取得职业健康安全管理体系认证证书的，计1分 （投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章，否则此项不计分。） |
|  | 投标人综合实力 | 8 | 1、投标人具有与所投产品（有线远传阀控水表或NB-IOT远传（阀控）智能表）相关的外观设计专利证书计1分，具有与所投产品（有线远传阀控水表或NB-IOT远传（阀控）智能表）相关的实用新型发明专利证书，计1分。（提供证书原件扫描件件并加盖投标人公章，否则不计分） 2、投标人2017年1月1日至投标截止日前获得省级或省级以上工商部门颁发的守合同重信用（守信用重合同）或质量信用先进企业证书计1分。（投标文件中提供证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分。） 3、投标人2017年1月1日至投标截止日前获得银行或第三方机构出具的AAA级等级证书，计3分；AA级，计2分；A级，计1分，没有提供的不计分。（投标文件中提供有效期内的证书原件的扫描件加盖公章否则此项不计分。） 4、投标人参与起草和编写GB/T20866、GB/T778、JG/T162、CJT484等智能水表相关国家标准的，起草和参与一个计1分，最多计2分。（提供参与的成果复印件、参编单位证明文件原件扫描件加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  | 类似业绩 | 12 | 投标人提供2017年1月1日至投标截止时间为止（以合同甲方签订时间为准）类似业绩，提供1个类似业绩计2分，最高计12分。（类似业绩指签订单个合同350万元以上的有线远传（阀控）水表或NB-IOT远传（阀控）水表采购项目。） 投标文件中提供中标通知书和相关联的合同原件的扫描件（签订单价合同的提供中标项目供货发票记账联及相关佐证资料原件扫描件）并加盖公章，否则此项不计分。 |
|  | 用户评价 | 3 | 提供3个县级以上水司2017年1月1日至投标截止日前的“质量服务满意”评价，计基础分1分；每多一个用户的“质量服务满意”评价，加1分；最多计3分。无用户评价业绩此项不得分。（各类评价得分可累加，加满3分为止；须提供用户评价原件的扫描件并加盖用户单位公章）。 |
|  | 投标文件制作 | 2 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

# 第四章 技术规格、参数与要求

# 一、采购项目名称：金源公司智能水表2019.12-2021.12两年度采购

# 二、技术参数及要求：

# 1、基本要求：总要求是电子部分和基表采用分体结构，更换电子部分不影响基表运行，拆分快捷方便。

# （一）技术标准

所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

# GB/T 778-2018饮用冷水水表和热水水表（ISO 4064,IDT）

GB 4208外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:2001,IDT）

CJ 266饮用水冷水水表安全规则

JJG 162冷水水表

CJ/T 224 电子远传水表

CJ/T 188 户用计量仪表数据传输技术条件

CMA/WM778小口径饮用水冷水表表壳技术规范

CMA WM005 有线远传水表自动抄表系统工程施工及验收规范

铸造铜及铜合金GB/T 1176-2013

# （二）水表基表要求

2.1水表种类及流量参数：

2.1.1水表种类：有线智能远传阀控基表为旋翼式干式水表，NB-IOT远传阀控基表为旋翼式湿式水表。

2.1.2流量参数

表1 基表流量参数

| 口径 （mm） | 常用流量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN20 | 4 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN25 | 6.3 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN40 | 16 | ≥80 | 1.6 | 1.25 |
| DN50 | 25 | ≥50 | 1.6 | 1.25 |

2.2准确度等级：2级及以上

2.3最大允许误差：

在水温为0.1℃到30℃范围时的最大允许误差；

a) 高区流量(Q2≤Q≤Q4)为±2%，（高于30C°时为±3%）；

b) 低区流量(Q1≤Q＜Q2)为±5%；（不限定水温范围）。

2.4压力等级：工作压力1MPa ，1.6MPA水压下保持15分钟无机械损坏、外部泄露和指示装置进水情况，水压增至2.0MPA水压下保持1分钟，期间水表无走字，无泄露或损坏。（提供省级以上检定部门出具的检测报告原件的扫描件加盖公章）

★2.5防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。（此项应为整表，包含基表和电子部分。提供省级及以上检定部门出具的检测报告原件的扫描件加盖公章）

2.6水表长度：

| 口径（mm） | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 195 | 225 | 245 | 280 |

表2 水表长度

2.7连接尺寸。

螺纹连接：应符合国家GB/T 778.4-2018中4.1.2要求。

2.7计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

2.8 机械字轮位数：指示到m³的位数为4位，即满行度9999m³，水表预留铅封口。

2.9 控制阀：采用电控低扭矩球阀。减速比不小于2400：1，扭力不小于3.2N.M；单表阀门开关时间≤30s，阀门寿命≥10000次；阀体采用铸造铅黄铜材质或不锈钢，阀球必须是铜材质或不锈钢；阀体的阀轴应采用必要的结构防护措施，确保阀轴密封，不渗水，不影响电机正常工作。

2.10招标方有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

2.11标志：在水表表盘上按招标人的要求印制相关字样。

2.12表壳为国标铜，且符合CMA/WM778《小口径，饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求，铜含量不低于57，或用高分子材料（提供省级及以上疾控中心或同等资质和专业检测单位的检测报告），罩子采用铸造铅黄铜且符合GB/T1176标准，或采用不锈钢且符合CJ/T359-2016标准，水表表封采用钢化玻璃或更优质材料，符合JB/T8480标准要求或相应国家标准要求。

2.13机芯叶轮轴采用钨钢或ABS耐磨材质，轴套选用耐磨刚玉及以上等级材料,顶针采用玛瑙材质。

★2.14 表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，整体水表制造材料应抗内、外部腐蚀（提供省级及以上检测机构出具的涉水安全监测报告或涉水卫生许可批件原件的扫描件）。

# 2.15  外观及标识

2.15.1 外观

水表应有良好的表面处理，不应有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落等现象。表盘上显示的数字、文字及图案应清晰、正确。不应有在使用过程中影响读数的缺陷。

2.15.2 标识

水表必须清楚、永久性地在外壳、指示机构度盘上集中或分散标志下列内容，能拆的水表盖不应用于此种用途。

a) 计量单位为m3；

b) Q3值,Q3/Q1的比值；

c) 型批许可标志和编号；

d) 制造商名或商标；

e) 制造年月和编号；

f) 流向箭头、公称口径（DN）；

g) 水表安装标志(H）。

2.16计数器工作环境：干式或湿式。

（三）智能远传（阀控）水表电子装置技术要求

1、基本要求：

1.1电子部分和基表采用分体结构，更换电子部分不影响基表运行，拆分快捷方便。

1.2控制阀功能

★1.2.1阀控系统支持每个月自检至少2次，防止阀门因水锈等原因卡死，自巡时间应在凌晨3-4点（也可由招标人自行设置），巡查结果应反馈到系统提示功能，以便及时维护。

1.2.2 在水表工作压力下和流量在Q1~Q4的计量范围内，控制阀启闭应正常。

★1.2.3 水表在执行系统下达启闭阀门的指令时，控制阀响应的时间不大于30分钟（比如欠费交费后不需要任何人工操作，自动在半小时内开阀）。单表阀门开关时间≤0.5s。

1.2.4 水表执行系统下达的关闭阀门指令后，水表后应无渗漏。

1.3数据采集精度：精确到L位。

1.4数据存储：表具内存储24个月，后台存储10年，断电和机械故障不影响数据存储。

1.5日上报成功率：＞99.9% ，抄读差错率：0，年故障率≤0.2%。

1.6 温度范围：适应工作环境温度范围，-8℃～55℃。

1.7 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%。

1.8安装环境等级：B类或高于B类的固定式水表。

1.9电磁环境等级：E1级。

（四）有线远传阀控水表的技术要求

1、机电转换方式：水表采用光电直读式，机电转换单元直接从基表的机械指示装置中读取累计流量的信号；

2、装置输出信号为数字信号，传感器为红外光电直读。水表采用全整位直读，高位不依靠逻辑进位。

3、传感器

1)每个字轮传感器≥5组对管；

2)装置具有传感器在线查错功能，对不可信数据能够准确报警；

3)装置进行机电数据转换时，抗环境可见光扰动强度≥800Lux；

4装置无内置电池，不抄表时，表具不加电。

5通信接口

装置采用M-bus总线接口。抄单只表时间<0.5秒。

6电源

传感器采用M-bus总线供电方式。总线电压：24V～36V，传感器最低工作电压12V，最高工作电压42V。具有动态电平识别的接收逻辑，无极性连接。

装置静态工作电流≤2mA，最大工作电流≤15mA；

水表电源在Unom（90％）≤U≤Unom（110％）波动时，阀控水表不应损坏，应能正常工作。

7. 采集器、集中器功能要求及技术要求

7.1采集器、集中器功能要求

1）采集器必须能采集多个阀控水表的水量及状态信息，并进行储存，同时通过信道将数据传送到集中器的数据传输设备。详见下表：

| 编号 | 功 能 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集及储存功能 | 对所属表具的水量数据和状态信息群抄和单抄功能阀控功能；总线通断的控制功能；按设定的抄收间隔及抄表周期自动采集各用户计量终端的累计水量功能。具备定时抄表功能、有实时抄表和点抄功能，信号不稳定时可进行自动补抄。 存储器不小于8MB，可以存储24个月历史数据，数据在断电状态下存储保证10年以上。 |
| 2 | 通信功能 | 采集器与集中器之间的上行信道为RS-485或M-bus；采集器与电子远传水表之间的信道为M-bus总线。 |
| 3 | 带载能力 | 采集器支持带电子远传水表数量不低于128只。 |
| 4 | 自诊断和异常信息记录功能 | 可自动进行自检，发现设备(包括通信、水表、水量)异常；有记录和报警功能。 |
| 5 | M-bus总线电源管理功能 | 自动管理总线供电，具有总线过流、过压实时保护功能 |

2）集中器收集各采集器的数据，同时和主站或手持单元进行数据交换的设备。详见下表：

| 编号 | 功 能 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通讯功能 | 通过公共通讯平台（GPRS、4G）与主站进行通信；通过RS-485或M-bus与采集器进行通讯。集中器支持带采集器连接数不小于32只 |
| 2 | 设置功能 | 可设置初始参数、抄读间隔；并有防止非授权人员操作的功能。 |
| 3 | 自诊断和异常信息记录功能 | 可自动进行自检，发现设备(包括通信)异常应；有记录和报警功能。 |
| 4 | 诊断维护接口 | 现场手持设备通过无线或有线接口对集中器进行维护、诊断、数据交换。 |

7.2采集器、集中器技术要求

1）水表与采集器之间采用的M-bus总线，支持最远通信距离不小于1000m；

2）采集器与集中器之间的有线信道，支持最远通信距离不小于500m。

3）M-BUS接口技术要求

波特率：2400

数据位：6位

停止位：1位

奇偶校验：偶校验

支持多从连接：主设备支持从设备连接数不低于128只。

连接电缆：双绞屏蔽电缆，线径不小于1.0平方毫米

8安装布线要求

8.1网络布线中：M-BUS线为不小于0.75平方毫米的双绞屏蔽护套线，电缆阻抗小于50欧姆；RS485线为特性阻抗120欧姆，导体为1线对2芯（1x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；管材为阻燃或难燃PVC线管、防锈金属管；

8.2网络具有防雷功能，MBUS短路保护、过流保护、过压保护，并有指示灯提示，故障解除自动恢复。总线最大负载电流：不小于350mA；每通道带载数量：不少于128块标准表

8.3线路敷设形式

1）楼梯间和管道井式：套管沿墙面坚向敷设，线管每0.3~0.5米由线卡固定。

2）户外集中式：套管沿土墙面或直埋地水平敷设（埋地需开挖），沿墙面线管每0.3~0.5米由线卡固定，转角不采用冷弯，采用弯头连接。

3）楼栋之间：布线采用弱电地沟、开挖埋地、高空架设等方式套管敷设。

8.4接地

通讯电缆外屏蔽在采集器或手持式抄表器接口侧单端接地，屏蔽接地、信号接地以及采集器系统接地要求接地电阻<1欧姆。接地线采用多股铜芯绞线，采用压接法连接。接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色，两端应有标牌表明接地类型。金属仪表外壳、仪表箱外壳集中接地，接地电阻<4欧姆。手持式抄表器接口箱应配置接地桩或快速接地接头，抄表器通过快速接头或夹具与接地桩牢固连接。

（五）NB-IOT无线远传（阀控）技术要求

# 1、电子设备要求

★1.1内置电池：电池可独立更换且为通用锂电池，日报数据2次，保证使用6年以上。

1.2远传水表传感方式：采用无磁电感传感器，正反向双向计量，最小计量精度L。

1.3通讯方式：采用通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输，通过通信运营商开放平台接入认证测试（提供通信运营商测试报告），中标人在交货时需同时提供中国电信股份有限公司浏阳分公司物联卡，以便于缴纳通信费。

1.4模块标识的印刷：在电子模块上应印制相关标识和二维码。

2、电子设备功能要求

# 2.1 周期上报：

2.1.1 每日周期上报：上报当前流量及前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等。

# 2.1.2周期数据：包含当前累计流量、电池电压、信号强度、覆盖等级等参数。

2.1.3水表状态：机电转换装置与基表分离、磁干扰、阀门开关状态等信息随周期上报数据一同上报。

2.1.4 上报时机：通过随机离散，把上报的时间点离散。离散范围：两次周期发送之间。

2.1.5上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数默认2次。

2.1.6 周期数据：上报的周期数据要求在一个完整的消息报文中发送。

2.2参数设置（通过红外手持设备）功能：

2.2.1每日周期上报次数：可设置每日上报次数。

2.2.2APN设置：可设置APN。

2.2.3 IP、端口设置：可设置远程服务器的IP、端口号、以及使用协议的类型。

2.2.4 时间设置：可设置设备时间。

2.2.5水表底数设置：可设置水表初始底数。

2.3参数查询（通过现场手持设备、平台云）功能

2.3.1 能查询水表内电子编号；

2.3.2 能查询水表底数；

2.3.3 能查询远程服务器的IP、端口号、使用的协议；

2.3.4 能查询每日周期上报的次数；

2.3.5 能查询水表的IMEI、ISMI；

2.3.6 能查询水表内的日历时钟；

2.3.7 能查询阀门的开关状态。

2.3.8能查询水表内软件的版本信息。

2.4阀门控制

2.4.1可通过现场手持设备（平台云）控制阀门开启或关闭。

2.4.2 可通过远端服务器平台发送指令控制阀门开启或关闭。

2.5 时间校对：数据周期上报时，通过运营商基站或平台进行校对。

2.5 升级功能：可通过现场手持设备现场升级设备程序。

3、现场通讯设备要求

3.1 通信要求：采用红外通信工具与表具通信，通信波特率缺省为9600 bps；红外通信工具可通过蓝牙与手机操作端通讯；

3.2 功能要求：支持手机APP接入。

4.抗干扰：输入端加载频率为850MHZ，功率为-16DBM的连续波干扰信号，通讯模组仍能正常工作。

5、数据安全保证：为保证数据安全可追溯，移动终端、数据文件、系统文件可分别存放于不同服务器。

6、支持移动端接入，缴费、查询、控阀功能。

★7、可通过接口与招标人自有平台系统无缝对接。如果招标人暂时不具备平台系统，在招标人建立平台系统时须无条件免费提供接口，并确保成功对接。

三、测试验收

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、中标人在履行合同期间，招标人有权对中标人所供货物或使用中的货物向质量监督检验机构送检，中标人应承担相应费用，并对检测结果予以承认和承担责任。

3、当送检结果为不合格，招标人将不予接收。对重新提供的货物如送检结果是合格的，招标人将扣除中标人所送本批货物结算费用20%，质保期延期半年。并对已安装使用的货物进行跟踪观察，如在使用期内未发生质量问题将按照合同约定予以结算。

4、如两次送检结果均是不合格，招标人则认定中标人所送本批货物为不合格产品,招标人将有权终止双方签订的年度合同，所有货物不予结算，已安装货物由中标人自行拆除，并依法追究中标人给招标人造成的一切经济损失(包括直接损失和间接损失)。

四、质量保证

1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并在交货验收时提供给采购人，经采购人验收合格，方能投入使用。采购人也可委托第三方检测机构，现场抽检。

2、质保期内所有产品的保养、维护及维修等要求免费上门服务。质保期内中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件并负责赔偿所有经济损失，质保期外或质保期内非质量因素造成的水表或远传装置故障，所发生的配件及相关费用由招标人负责，中标人应向招标人提供零配件更换价格明细。

3、如中标人所供产品在寿命期内因其质量问题而频繁出现故障，影响招标人的正常运行及安全生产，招标人将严格按照有关规定追究投标人的法律责任，情节严重者，招标人将向政府采购监督管理部门申请将其列入政府采购黑名单。

五、售后服务要求

1、在质量保证期内，供方应定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证产品正常运行。在此期间由供方无偿提供产品运行所需备品备件，负责所有故障的排除及产品的更换和修理，均不另收取费用。如属重大质量问题且与投标文件承诺的指标不符，用户有权提出索赔。

2、质保期内，供方确保在发生故障时4小时内赶赴现场维护。一般问题应在2小时内解决，任何故障都应在24小时内解决。如果中标人没有按照合同规定时间提供服务，从合同价中扣除误期补偿费，费率为合同价的0.5%/每次/天，限额是合同价的5%。

3、质保期内需方发现货物缺陷并通知供方，供方应在24小时内抵达货物安装地点修复缺陷并承担所有费用，包括缺陷诊断、拆卸、修理或更换、再装配、安装、调试等。若供方因自身技术及能力有限，不能在规定期限内修复产品。需方有权以供方名义修复缺陷，所有费用由供方按实际发生来支付。修理或更换的部件质保期重新计算。

4、供方应提供产品的详细维修保养服务内容，包括：售后服务体系、维修保养方式、维修保养协议范本、维修保养及零配件报价，对需方采取何种优惠等内容，以保障质保期满后产品的正常运行。

5、合同生效后7日内，中标人应将与所供货物相符的中文技术资料提供给采购人，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等。

六、项目特别说明

1、投标人在投标前如需踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

2、在投标有效期内，如发现投标人（中标人）存在挂靠、转包现象，经原批准单位批准一律取消其中标资格。

3、中标后，中标人应当派驻技术人员到现场配合指导施工单位安装。

4、服务期内，不论何种原因，中标税前单价不予调整。

5、质保期超出招标文件要求的但未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

6、特别提示：（1）评标办法中所规定的必须提供的证件，中标人应在领取中标通知书前提供原件供招标人查验，查验属实时才能由代理公司发放中标通知书，如出现与影印件与原件不符的现象，招标人将报本招标项目原核准单位批准，另行确定中标人。

（2）采购需求中NB-IOT无线远传（阀控）表的物联卡需是中国电信股份有限公司浏阳分公司提供的SIM卡，投标人需提前向浏阳电信咨询该物联卡的卡费和资费，以便确认成本。

七、供货样品提供要求

1、本项目要求中标人在签订合同前提交供货样品，须按本招标文件“第四章 技术规格、参数与要求”及采购产品清单中的内容，提供采购清单中每项货物的供货样品。供货样品由采购人封存，作为收货验收时的对照。

2、供货样品的技术参数不满足招标文件“第四章 技术规格、参数与要求”的技术要求或样品质量明显低劣而导致采购人不能接受的，采购人有权拒绝签收，中标人应当无条件更换，以使得采购人满意为止，中标人始终不能提供符合要求的样品，采购人经项目原批准部门同意，可以取消中标人的资格，按顺序确定第二、第三名为中标人，如果中标候选人均不能满足要求，采购人报项目原批准部门批准后，重新另行采购。投标文件中应对提供供货样品进行回应。

八：智能水表采购清单

单位：元人民币

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NB-IOT远传阀控水表 | DN20 | 个 | 6000 | 436.71 | 2620260 |  |
| 2 | NB-IOT远传阀控水表 | DN25 | 个 | 420 | 525.42 | 220676.4 |  |
| 3 | NB-IOT远传水表 | DN40 | 个 | 35 | 1959.35 | 68577.25 |  |
|  | NB-IOT远传水表 | DN50 | 个 | 20 | 2232.29 | 44645.8 |  |
| 6 | 卧式智能有线远传阀控水表 | DN20 | 个 | 5000 | 329.48 | 1647400 |  |
| 7 | 卧式智能有线远传阀控水表 | DN25 | 个 | 500 | 418.19 | 209095 |  |
| 9 | 卧式智能有线远传阀控水表 | DN40 | 个 | 100 | 1856.76 | 185676 |  |
| 10 | 卧式智能有线远传阀控水表 | DN50 | 个 | 100 | 2135.28 | 213528 |  |
| 12 | 立式智能有线远传阀控水表 | DN20 | 个 | 1000 | 329.48 | 329480 |  |
| 13 | 立式智能有线远传阀控水表 | DN25 | 个 | 100 | 418.19 | 41819 |  |
| 15 | 立式智能有线远传阀控水表 | DN40 | 个 | 20 | 1856.76 | 37135.2 |  |
| 16 | 立式智能有线远传阀控水表 | DN50 | 个 | 20 | 2135.28 | 42705.6 |  |
|  | 控制价小计 |  |  |  | 14633.19 | 5660998 |  |

说明：1、投标单位报价时其对应采购项目的投标报价单价、各类水表单价总和超过采购人设置的采购项目单价及单价总和上限值时投标无效，做废标处理。

2、以上单价为货物的综合单价，包含货物原价、货物的省级以上质量技术监督局初次强检费、包装、运输、装卸、传输设备分摊、管理软件平台使用和与采购人管理系统对接费、至少6年物联卡及通信费、保修维护、相关检测、工程安装相关材料费、工程监理（如有）、设计、调试费、工程安装布线施工（如有）的人工费及税费（13%）等所有费用。

3、本报价只确定各项材料、产品的综合单价，在服务期内税前单价的任何组成部分均不予调整，税金按国家税率相应调整。服务期内招标人根据实际需要，按实际供货量与中标人结算，在满足产品质量、服务效率、供货能力等要求的前提下，合同履行正常，第一中标人约占两年总供货份额60%，第二中标人约占两年总供货份额40%。中标人必须清楚中标资格的取得并不意味着产品的售出，招标人无法准确预计各单项产品的用量，也无法保证各单项产品最终采购的数量。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。

# 第五章 政府采购合同

浏阳金源市政工程有限公司

合 同 文 本

项目名称：  金源公司智能水表2019.12-2021.12两年度采购

甲    方：  浏阳金源市政工程有限公司

乙    方：

签订日期：

智 能 水 表 采 购 合 同

采购方：                                   （以下简称甲方）

法定代表人：

联系地址：

供货方：                                    （以下简称乙方）

法定代表人：

联系地址：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确甲、乙双方在购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、货物名称型号、材料单价：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

二、以上内容为本次采购货物名称型号及单价（包含货物原价、货物的质量技术监督局初次强检费、包装、运输、装卸、传输设备分摊、管理软件平台使用和与采购人管理系统对接费、至少6年物联卡及通信费、工程安装材料费、工程监理、设计、调试费、工程安装布线施工的人工费及税费（13%）等所有费用），具体数量以甲方的书面订单为准。供货期内材料价均以以上单价为准。供货期内，如因主要原材料价格变动及国家政策重大调整等原因导致产品的单价涨跌时，货物税前单价不予以调整，国家税率政策变化时，税费按调整后的税率计算。合同总金额以甲方确认的金额为准。

三、交货地点：甲方指定地点（由乙方负责包装、运输和卸货等）。

四、供货期：根据甲方要求分批次供货，乙方保证在收到甲方书面通知后不超过7日历天到货。

五、结算及付款方式：合同签订后，乙方按甲方要求将货物按时按量送达甲方指定地点，每批货物经检验合格通过办理入库手续后，以甲方指定签收人和乙方指定送货人共同签字的签收单确认的数量和合同含税单价（签收单据必须有乙方单位的公章）为依据按实进行结算，结算后一个月内甲方凭乙方开具的增值税专用发票支付给乙方到货金额的50%，安装施工完成验收合格，调试成功水表数据自动导入甲方收费系统后（或货到工地6个月后）30日内，支付该批水表金额的45%，其余5%为质保金，质保期（6年）满后无质量问题，予以无息付清。

六、验收标准：

1、乙方提供的材料有国家标准的按国家标准、没国家标准有行业标准的，按行业标准；没有国家和行业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准执行。因工程需要，对质量有特殊要求的，按以下标准验收：

附件《采购需求》和国家、行业标准验收。

- 乙方所提供的产品完全符合投标文件所响应招标文件的技术参数要求。

- 乙方所提供的系统管理软件应与甲方现有的水表管理软件的数据具有整合性，在甲方水表管理软件开发商的配合下，双方系统的数据能互自动导入对方的数据库。

4、乙方应保证所供材料是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的出厂证明书、有关部门的检测测试报告等相关材料。

5、乙方负责所供产品的供货、运输、仓储、发货、送货、保险、运费、装卸、各种税费、劳保、专利技术及质保等，若在验收或产品安装过程中发现质量问题，乙方负责包退、包换。

6、甲、乙双方在对到货产品的数量、外观、质量、性能、出厂合格证、产品质量检测报告以及上述验收标准要求等进行验收且合格后方可办理入库手续。

7、甲方有权委托有资格单位或机构对乙方所提供的产品在现场随机抽样进行检测，乙方应予以积极配合。若随机抽样检测合格，其检测费用由甲方负责；若检测不合格，检测费用由乙方负责，并清退到场货物，经甲方通知，甲方有权终止供货合同，给甲方造成返工等其他损失的，由乙方负责赔偿。

8、甲方不定期的对生产厂家的生产工艺、产品生产质量（如原材料质量等）进行跟踪检查，发现问题，乙方必须按照甲方意见进行整改到位，若不听意见，出现质量问题的，甲方有权终止合同，并要求乙方负责在7个工作日内回收相关产品，负责赔偿相应损失。

9、如甲方因工程计划变更、退还施工后的多余材料等合理理由需减少供货量或退货的，属正当理由退货，乙方不得要求甲方赔偿。

七、保修及售后服务

1、免费质量保证期 六 年，从安装调试验收合格之日起计算。在质保期内该产品如出现水表及远传系统运行、电池供电不正常等问题（人为除外），乙方负责无条件免费更换。超过质保期需要维修的产品按照维修成本收费（费用需提供明细经甲方认可）。

2、乙方应对所提供软件免费升级维护，若遇国家政策性调整或甲方工作需要，乙方应及时修改软件，以满足甲方要求。

3、乙方不定期对系统进行检查和上门稽查，并免费为甲方人员提供管理和操作培训服务，同时协助甲方建立数据中心。出现故障，服务人员24小时内必须赶到现场进行故障处理。

4、为维护甲方的正常经济秩序，乙方应保守系统软件的秘密和产品有关的商业秘密。若出现泄密事件，造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿或向法院提起诉讼。

5、乙方按照甲方的要求对有线远传水表实施项目进行现场勘察、方案设计、工程施工监理、系统调试等工作，按时完成系统施工布线或配套设施建设；对NB-IOT表项目实施进行安装前和安装过程中的技术指导，安装完成后的系统对接、系统调试等工作。水表的安装、水表表号与楼幢单元门牌号对应关系由甲方负责。系统建设完成后，按照甲方要求，乙方服务中心为甲方新建系统进行开户、水表注册、运行调试服务。

八、违约责任：

1、乙方不能按时交货的，应向甲方赔偿不能交货部分货款5%的违约金，延期交货时间超过15天以上时，甲方有权终止合同。

2、乙方所交材料的品种、型号、规格、质量等不符合合同的约定且不能调换的，按违约处理，甲方有权拒绝签收或签收后要求乙方在7个工作日内回收产品，并由乙方承担由此给甲方带来的损失。

3、对乙方供货产品进行现场随机抽样检测不合格者，检测费用由乙方负责，并清退到场货物，终止供货合同，给甲方造成返工等其他损失的，由乙方负责赔偿。

4、若乙方依约履行合同义务后，甲方未按合同要求验收并未按时签发验收单的，由甲方支付未按合同要求验收并及时签发验收单的货款5%的违约金。

九、其他

1、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

2、不可抗力：任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在48小时内及时通知对方，并防止损失扩大，方可免除相应责任。

3、本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向浏阳市人民法院园区法庭提起诉讼。

4、合同终止：从签订合同之日起至  年  月  日（两年），本采购合同终止。

- 合同签订后，若甲方所需材料的规格型号不在招标清单范围之内，乙方也需提供供货服务。材料单价经甲方市场调查，双方协商后另议。

- 乙方需按招标文件要求向甲方缴纳            履约保证金（或银行保函），在合同终止后履约保证金不计息退还（解除）。

7、本合同一式   份，甲方持陆份，乙方持   份。

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 户名： 开户行： 帐户： 税号： 日 期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 户名： 开户行： 帐户： 税号： 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 浏阳金源市政工程有限公司，浏阳市永安镇礼耕村和丰片 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：根据甲方要求分批次供货，乙方保证在收到甲方书面通知后不超过7天到货（日历天） 交货地点：采购人指定地点 交货方式：货到甲方指定位置 |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 6年（NB-IOT水表电池质保期6年） |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见第四章“技术规格、参数与要求” |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 付款人：浏阳金源市政工程有限公司 付款方式：合同签订后，乙方按甲方要求将货物按时按量送达甲方指定地点，每批货物经检验合格通过办理入库手续后，以甲方指定签收人和乙方指定送货人共同签字的签收单数量和合同含税单价（签收单据必须有乙方单位的公章）为依据按进行结算，结算后一个月内甲方凭乙方开具的增值税专用发票支付给乙方到货金额的50%。余款水表施工完成验收合格，水表数据自动导入甲方收费系统后（或货到工地六个月后）30天内，支付该批水表金额的45%，其余5%为质保金，质保期（6年）满后无质量问题，予以无息付清。 |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | ，或第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | □ 诉讼 ■ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 由甲乙双方共同协商解决 |

# 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标人认为需提供的其他资料

八、货物/服务说明一览表

九、技术响应/偏离表

十、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

十一、投标人认为需要提供的其他资料

十二、电子开标一览表

十三、资格证明文件封面

十四、法定代表人身份证明

十五、法定代表人授权委托书

十六、投标人具备投标资格的证明文件

十七、投标保证金

十八、其他材料

## 一、封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

日  期 ：

## 二、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

十四、投标保证金

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

## 三、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |
| 备注： |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

## 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

2、分项报价表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌场地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

## 五、商务响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

## 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页6-1

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日 期：

附页6-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页6-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页6-4

提供中小企业货物清单表

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 （填写小型、微型） | 商标名称 |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页6-5

节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页6-6

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

## 七、投标人认为需提供的其他资料

## 八、货物/服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

日期：         年     月      日

## 九、技术响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

## 十、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

## 十一、投标人认为需要提供的其他资料

## 十二、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

## 十三、资格证明文件封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

日  期 ：

## 十四、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

## 十五、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

## 十六、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页9-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页9-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页9-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页9-4 联合体协议书（格式）

附页9-5 其他说明

附页 9-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页9-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：       年  月  日

附页9-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、上年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)原件扫描件或提供银行资信证明原件扫描件。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。

4、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

5、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

附页9-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页9-4

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页9-5

其他说明

附页9-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

## 十七、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

如采用金融机构、担保机构保函，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年  月  日参加          （项目名称）政府采购招标（政府采购编号：       ）的投标，     （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：            （盖单位章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年   月   日

## 十八、其他材料