浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻

勘察服务（第二次）

招 标 文 件

招标编号：HNZJC2020-FW(XX)-065

招 标 人：浏阳汇远实业有限公司

招标代理：湖南中技项目管理有限公司

二○二○年八月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	7

第三章  合同条款	22

第四章  技术服务的目的和依据	63

第五章  工程量清单及图纸	67

第五章  投标文件格式	28

第七章  评标办法	87

## 第一章  招标公告

本招标项目已由浏阳经济技术开发区管理委员会以备案编号2018049号批复建设，招标人为浏阳汇远实业有限公司，建设资金来自企业自筹，该项目已具备招标条件，现对该项目超前钻探勘察进行公开招标。

# 一、项目概况

1.1项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻勘察服务（第二次）

1.2工程概况：浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻勘察服务（第二次），本项目招标范围为对浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期人工挖孔桩桩端持力层不良地质条件进行超前钻勘察，人工挖孔桩根数910根，每根桩按5米计算，超前钻检测长度约4550米。

此次涉及到的检测内容包括（但不限于）：桩基超前钻探勘察。

1.4投资估算：本次招标金额约46万元。

1.5资金来源：本项目资金为自筹资金。

1.6质量要求：勘察技术先进，数据处理、分析及信息反馈及时，成果资料真实、可靠、准确，符合现行国家及行业相关标准规范要求，同时勘察成果资料符合建设行政主管部门的要求。

1.7勘察服务工期：20日历天。采用分批次施工的，每批次工期20日历天（并满足现场施工需求）。

1.8招标方式：公开招标。

1.9招标组织形式：委托招标。

1.10标段划分：一个标段。

# 二、招标范围

本工程涉及到的勘察内容为超前钻探勘察，具体工程量详见招标人提供的有关工程量清单。

# 三、投标人资格要求

3.1投标人须在中华人民共和国境内注册登记，具备独立法人资格的事业或企业单位，且营业执照（或事业单位法人证书）处于有效期内；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘中介服务登记证（处于有效期内）。

3.2企业具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业乙级及以上资质（处于有效期内）。

3.3投标人近三年（以提交投标文件截止时间前36个月为有效）至少承担过一个及以上单项合同金额不少于22.97万元的工程勘察入围业绩。入围业绩提供中标通知书或合同复印件，有效时间以下列方式确认：提供合同的以合同中建设单位签署的日期为准，提供中标通知书的以中标通知书上招标人签署的日期为准。

3.4拟任项目负责人应具有注册岩土工程师证书；并具有岩土或地勘工程等相关专业中级及以上职称；项目负责人必须是本企业在人员（根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》的规定，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参与投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料，恢复时间另行通知。参与投标的企业在投标文件中安排的关键岗位人员应为本单位在职员工。若中标后，发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标人将依法处理）。

3.5本项目拟任勘察人员（含项目负责人）至少配备3人，3人均需要具备相关专业中级及以上职称（注册在本单位）。

3.6无其他明文禁止参与投标的记录。

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

# 四、投标保证金

4.1采用承诺的形式，格式详见第五章投标文件格式六；

4.2未按要求承诺的，评标委员会应否决其投标。

# 五、招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，可于2020年 8 月 5日起在浏阳经济技术开发区网站（http://letz.changsha.gov.cn/）及《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）下载招标文件等资料。

5.2请投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

# 六、投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间及开标时间）：2020年 8 月17日9：30时整（北京时间）

6.2投标文件递交及开标地点：湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号）。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.4.召开开标时，各投标人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第五章投标文件格式“三、授权委托书”）原件、本人身份证原件）、投标文件和资格后审资料准时参加，授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。

开标验证由招标人在开标现场进行查验。投标人未按以上要求提交验证资料的，其投标将被拒绝，并当场退回其投标文件。

# 七、招标文件澄清及答疑

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于2020年 8 月 11 日（含）17:00时（北京时间）前以书面形式在发送至邮箱1878356685@qq.com。

7.2 答疑文件及招标文件的修改或澄清将于投标截止前5天在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）上发布，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

八、资格审查方法及评标办法

8.1本项目采用资格后审。

8.2本项目评标办法采用“综合评估法”。

# 九、发布公告的媒介

本次招标公告在以下网站同时发布：

国家级浏阳经济技术开发区网站（http://letz.changsha.gov.cn/）及《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）

十、联系方式

招标人：浏阳汇远实业有限公司

地址：浏阳经济技术开发区康平路109号

联系人：罗先生

电话：0731-83833037

招标代理机构：湖南中技项目管理有限公司

地址：长沙市湘府路117号金典商务中心12楼

联系人：卢俊书、张爱军

电话：13677319987

十一、本项目行政监管

浏阳经开区（高新区）管委会招标投标中心

电话：0731-83280520

## 第二章  投标须知

### 一、投标人须知前附表

注：如招标文件前附表的内容与后面内容不一致的，以前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 浏阳汇远实业有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻勘察服务（第二次） |
| 3 | 建设地点及规模 | 详见招标公告 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 资金来源已落实 |
| 6 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 7 | 勘察服务周期 | 20日历天。采用分批次施工的，每批次工期20日历天。（并满足现场施工需求） |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见本项目招标公告。 |
| 9 | 进度安排计划、依据、工作质量要求 | 进度安排计划： 随施工进度按招标人要求进行勘察。 依据：根据设计施工图纸、国家有关法律、法规及工程建设勘察规范、标准，对招标范围内的内容进行现场勘察并出具勘察报告。 工作质量要求：勘察技术先进，数据处理、分析及信息反馈及时，成果资料真实、可靠、准确，符合现行国家及行业相关标准规范要求，同时勘察成果资料符合建设行政主管部门的要求。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不统一组织踏勘，投标人自行组织。 |
| 11 | 招标答疑会 | ① 招标人不组织答疑会。投标人若对招标文件有任何疑问，应于2020年 8 月 11 日（含）17:00时（北京时间）前以书面形式在发送至邮箱1878356685@qq.com。 ② 在投标截止时间前的5天，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 ③答疑文件及招标文件的修改或澄清于投标截止时间5天前将在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）上发布，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。 ④为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定酌情延长投标截止时间。 |
| 12 | 投标人提出质疑的 截止时间 | 2020年 8月11 日17:00时（北京时间，下同） |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间5天前。 |
| 14 | 偏离 | 不允许重大偏离 |
| 15 | 投标人要求澄清招标 文件的截止时间 | 2020年 8月 11 日17:00时（北京时间，下同） |
| 16 | 投标截止时间 | 2020年 8月17日9:30时 |
| 17 | 构成投标文件的 其他资料 | 无 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起90日历天内 |
| 19 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金，采用投标承诺方式，具体承诺内容详见本项目招标文件第五章投标文件格式六。 |
| 20 | 完成的类似项目的 年份要求 | 以递交投标文件截止时间前36个月内为有效。 |
| 21 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 见招标文件相关要求。 |
| 23 | 投标文件份数 | 一式肆份，正本一份，副本叁份。资格后审资料（复印件1份）。电子投标文件（U 盘）一份。 |
| 24 | 装订要求 | 投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 25 | 密封要求 | 投标文件正本副本一同密封； 电子投标文件（U 盘）单独密封； 资格后审资料（复印件）不作密封要求。 |
| 26 | 标识要求 | 招标人名称：浏阳汇远实业有限公司 招标项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻勘察服务（第二次）投标文件在2020年 8 月 17 日9：30时（投标截止时间）前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 27 | 投标报价及招标控制价 | 本项目最高投标限价与招标文件一同发布，最高投标限价为：459550.00元（大写：肆拾伍万玖仟伍佰伍拾元整）。 招标人对最高投标限价若有调整，将于投标截止时间3日前在浏阳经开区官网上发布澄清文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 各投标人的投标报价均不得超过最高投标限价与清单综合单价最高限价，否则将由评标委员会评定后按不合格投标人处理。 |
| 28 | 递交投标文件截止时间、地点及方式 | 递交截止时间：2020年 8 月 17 日9：30 递交地点：湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号） 递交方式：当面递交，不接受邮寄。 |
| 29 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年 8 月 17 日 9：30 开标地点：湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号） |
| 31 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数。 评标专家确定方式：在浏阳市评标专家库中随机抽取 |
| 32 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否。 |
| 33 | 履约担保 | 履约保证的形式：现金或银行业金融机构开具的保函 履约保证的金额：中标金额10%。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费1.5万元，由招标人向代理公司支付。 |
| 35 | 其他 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或所有提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已入围或被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （3）在项目招标投标期间，请各投标人关注浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\），以便获得相关信息，否则，招标人及招标代理机构不负任何责任； （4）参与本工程施工单位不得再参加本项目投标。 |
| 36 | 评标办法 | 采用综合评估法。 |
| 37 | 资格审查到场人员要求 | 各投标人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第五章投标文件格式“三、授权委托书”）原件、本人身份证原件）、投标文件和资格后审资料准时参加，授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。 |
| 38 | 资格审查须提供的资料 | 投标人在递交投标文件的同时，应递交资格后审资料加盖公章的影印件1份，并胶装成册。 （1）企业法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； （2）省外勘察企业入湘中介服务登记证或省外入湘企业基本情况已登记的查询官网截图； （3）企业资质证书； （4）项目负责人执业资格证及职称证； （5）企业开户许可证； （6）法定代表人和总经理不作为本项目岗位人员的承诺 （7）企业入围业绩证明资料； 投标人未按（1）-（7）项上述要求提供资料或资料提供不齐全或审查不合格的，由评标委员会视为资格审查不合格。 （8）投标人认为需提供的其他资格证明文件资料：现场勘察人员配备、企业类似业绩、项目负责人类似业绩、不良行为记录等。投标人未按（8）项上述要求提供原件或原件提供不齐全，对应评审项目不加分。 |
| 39 | 其他 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或所有提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已入围或被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （3）在项目招标投标期间，请各投标人关注浏阳经开区官网，以便获得相关信息，否则，招标人及招标代理机构不负任何责任； （4）参与本工程施工单位勘察的单位不得再参加本项目投标。 （5）投标人对招标文件有异议的，应于投标文件递交截止时间五日前向招标人提出，否则视同认可； |
| 注：以上时间均为北京时间。 |

### 投标须知

1．定义

1.1招标人：本项目是指依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.2招标代理机构：本项目是指依法设立、从事招标代理机构业务并提供相关服务的社会中介组织。

1.3投标人：本项目是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.4中标人：本项目指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。

2．项目概况

2.1项目名称：见投标人须知前附表。

2.2建设地点：见投标人须知前附表。

2.3招标范围：见投标人须知前附表。

3．勘察工期

3.1勘察工期：见投标人须知前附表。

4．资金来源和落实情况

4.1资金来源：见投标人须知前附表。

4.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

5．投标人资格要求

5.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

5.2本招标项目不接受联合体投标。

5.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管的。

6．投标费用

6.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

6.2 投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

6.3投标费用包含在投标人的投标报价中。

7．招标文件组成

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同条款

第四章 技术服务的目的和依据

第五章 工程量清单及图纸

第五章 投标文件格式

第七章 评标办法

8．阅读招标文件

8.1投标人应认真审阅和充分理解招标文件，如果投标人的投标文件不能满足招标文件的要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标人自负。凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件内容保密。

9．招标文件的澄清与答疑

9.1在投标截止时间5天前，招标人可以修改招标文件，修改的招标文件于截止时间5天前在浏阳经开区官网上发布。当招标文件、招标补充文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，招标人相应延长投标截止时间。

9.2招标文件的澄清将在投标截止时间5天前在浏阳经开区官网上发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，并且澄清内容影响投标文件编制的，招标人相应延长投标截止时间。

10．招标文件的修改

10.1招标文件发出后，在投标截止日期5天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

10.2修改的招标文件于截止时间5天前在浏阳经开区官网上发布。如果出现重大修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

10.3招标文件、招标补充文件均以网上发布的内容为准。当招标文件、招标补充文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

10.4为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，招标人和投标人相应的权利与义务亦应随之延长。具体时间将在修改补充通知中明确。

11．投标有效期

11.1投标有效期：见投标人须知前附表

12．投标保证金

本项目不设投标保证金，采用投标承诺方式，具体承诺内容详见本项目招标文件第五章投标文件格式六。

13．现场勘察

13.1招标人将按投标人须知前附表规定，投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

13.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

13.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

#### 三、投标文件的编制

14.投标文件的编制

14.1投标文件主要包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）投标承诺书

（5）开标一览表

（6）投标保证金

（7）勘察服务技术方案

（8）投标单位基本情况

（9）投标清单报价表

（10）其它资料

（11）资格后审资料

14.2投标人应按招标文件规定的内容与格式编制投标文件。投标文件及与招标人来往信函均使用中文。必须文字清晰，语义明确。投标文件中的计量单位均采用法定计量单位。

14.3投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

14.4投标文件份数见投标人须知前附表；正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

15．投标文件的密封与标记

15.1投标文件的密封：投标人应将投标文件密封后提交。

15.2投标文件的标记：

15.2.1投标文件应加贴封条，在封套的封口处由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，投标文件、资格审查资料应分开包装。

15.2.2投标文件封套上应注明的内容：见投标人须知前附表

15.3未按本章第15.1条的要求密封的投标文件，招标人不予受理。未按本章15.2条标记的投标文件，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝并退还给投标人。

16．投标文件递交

16.1投标文件必须在投标人须知前附表第25项规定的时间之前，派专人递交到投标人须知前附表第25项规定的地点。

16.2招标人有权在已规定的投标截止时间前酌情延长投标文件递交的截止时间和开标时间。在此情况下，招标人与投标人的权力和义务相应延长至新的投标截止时间。

17．迟到的投标文件

17.1对于在规定的投标截止时间以后递交的任何投标文件或其修改文件，招标人将拒绝接受并原封退回投标人。

18．投标文件的修改或撤回

18.1投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤回通知，须以书面形式在规定的投标截止时间前送达招标人。

18.2如果投标人修改其投标文件，则投标人应以书面形式向招标人发出修改通知。修改通知的编制、包封、标志和递交与本须知规定的投标文件的编制、包封、标记和递交相同，并应在包封上标明“修改”字样。

18.3如果投标人意欲撤回其投标文件，则投标人应以书面形式向招标人发出撤标通知，只要此书面撤标通知在投标截止时间以前收到并满足下列条件：

（1）撤标通知应采用上端印有投标人名称、地址、电话或标志的信笺；

（2）撤标通知列出了对包装所要求的所有信息；

（3）撤标通知非常清楚地标明“撤回”字样；

（4）撤标通知由投标文件的签署人签字，签字人的签字方式以及职务应与投标文件一致。

18.4 在投标截止时间后，不能更改投标文件。

18.5 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间，投标人不得撤回投标书。

19．投标报价

19.1.1本工程的投标报价采用本投标须知前附表第17项所规定的方式。投标人应对本招标文件、澄清、修改及补充等列入招标范围的全部内容进行报价。

19.1.2投标人所报的投标报价应该为完成本项目全部工作的全部费用（含税金）。

19.1.3计价方式：除合同另有规定调整外，投标人所报的单价在合同实施期间不因价格及勘察点数量变动而调整。

19.1.4报价方式：投标人报价应按招标人提供的工程量清单，填报单价及总价。未按表格式样填报单价及总价的投标文件将被评议为不合格投标。

投标人应填写工程量清单中所述的所有勘察项目的单价和总价，投标人没有填入单价或合价的项目，结算时一律不予计取，并认为此项目费用已包含在工程量清单的其它单价或合价之中。因投标人提供的材料计划不周而导致的一切损失由投标人承担。

19.1.8投标人在投标截止时间前修改投标报价的，此修改须符合本章的有关要求。

20.合同结算价格

21.资格后审资料

按第三章“合同条款约定执行”

21.1见投标人须知前附表

#### 四、开    标

22．开标

22.1 投标单位不足三家，不予开标，由招标人另行组织招标。另行组织招标仍不满三家，经相关部门审核批准后可不再招标。

22.2开标时间和地点

22.2.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，各投标人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第五章投标文件格式“三、授权委托书”）原件、本人身份证原件）、投标文件和资格后审资料准时参加，授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。

开标验证由招标人在开标现场进行查验。投标人未按以上要求提交验证资料的，其投标将被拒绝，并当场退回其投标文件。

22.3开标程序

22.3.1宣布开标纪律；

22.3.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

22.3.3宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

22.3.4由招标人核验并宣布投标承诺提交情况；

22.3.5由招标人对投标人参加开标会议的人员进行资格验证；

22.3.6由投标人代表或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

22.3.7招标代理机构当众宣读投标人的单位名称、投标报价、以及招标代理机构认为适当的其他内容，并记录在案；

22.3.8投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

22.3.9开标结束。

22.4投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

22.4.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.4.2未按招标文件要求密封的。

22.5投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

22.5.1未按招标文件要求加盖单位公章或无法定代表人签字（或盖章）或无法定代表人授权的代理人签字的；

22.5.2未按招标文件要求提交投标承诺的。

22.5.3投标人名称或项目负责人等其它条件与资格后审提供的资料不一致的；

22.5.4投标人、项目负责人等其他资质不符合招标文件要求的；

22.5.5服务工期不满足招标文件工期要求的；

22.5.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

22.5.7投标报价超过最高投标限价范围的；

22.5.8法律法规中规定的其他废标情况。

23．错误的修正

23.1 招标人将对确定为实质上符合要求的投标文件进行审核，以确定其是否有计算或累计上的算术错误，如果投标文件有算术错误，则招标人将以下列原则对该错误加以修正：

（1）如果投标报价中小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

（2）在以单价计价时，当数量和单价的乘积总额出现算术错误时，以标出的单价为准。

23.2 招标人按上述修改错误的方法，调整投标文件的金额，在投标人的同意下，调整后的金额，对投标人起约束作用；如果投标人不接受修正后的金额，则其投标将被拒绝。

24．评标过程的保密

23.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息，招标人都不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

23.2 投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都将导致其投标文件被拒绝。

25．评标

25.1.1评标委员会由政府评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

25.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（５）法律法规规定的其它情形。

25.2 招标人将依法成立评标委员会进行评标工作，对投标文件，应本着公正、公平、科学合理的原则，按招标文件第七章所述评标办法对所有投标文件进行评审。

25.3 在评标过程中，评标委员会可能随时要求投标人澄清问题，各投标人应予以配合。

25.4招标人不保证报价最低的投标人中标。

26．推荐中标候选人与定标

26.1由评标委员会推荐中标候选人，评标委员会推荐一至三个中标候选人（如在评标过程中导致有效投标人不足三家，则评标委员按得分由高到低依次推荐所有有效投标人）并予排序。评标委员会提交书面评标报告。

26.2 招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在浏阳经开区官网上对推荐的中标候选人进行公示，公示期为三日。招标人应当在公示期满后确定中标人。评标和定标应当在开标后三十日内完成，不能按期完成的，招标人应当通知所有投标人延长期限。投标人拒绝延长的，有权收回投标保证金，并退出候选人资格。

26.3 中标原则：

中标候选人经公示期满且投标人在整个招标投标过程中无违法、违纪行为，招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27、合同授予标准

本招标工程的建设工程勘察合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。

28、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标通知书

中标人确定后，招标代理机构将向行政监督部门提交招标情况的书面报告，备案后发出中标通知书。

“中标通知书”是合同文件的组成部分，中标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。

30、履约担保

履约担保的金额及形式：中标金额的10%，现金或银行业金融机构开具的保函。

31、合同协议书的签订

31.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

31.2 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3根据本章第35.2项或第36.2项规定，招标人取消了上一个中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人。

31.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目建设工程勘察，不得将中标项目勘察转让（转包）给他人。

32、重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：

32.1投标截止时间止，投标人少于3个的。

32.2经评标委员会评审后否决所有投标的。

33、对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

34、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

36、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

37、投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

38、其他补充条款

详见投标人须知前附表。

# 第三章  合同条款

合同编号（类别+年度+序号）： HYFW-2020-       号

浏阳汇远实业有限公司

合 同 文 本

项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻勘察服务（第二次）

甲    方：浏阳汇远实业有限公司

乙    方：

签订日期：

工程勘察合同

委托单位：浏阳汇远实业有限公司                 （以下简称：甲方）

地址：浏阳经开区康万路            法定代表人：戴述军

联系地址及电话：浏阳市经济技术开发区康平路109号 ，83778901

纳税人税号：91430181745927660J

银行账户：建行浏阳经开区支行   43001550261052500168

乙方（勘察机构）

地址：

法定代表人：

根据《建设工程质量检测管理办法》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》和《建筑地基基础设计规范》等有关文件，甲方委托乙方对  浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻勘察服务（第二次）  进行勘察，经甲乙方协商一致，订立如下条款：

1、工程名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心

2、工程地点：浏阳经济技术开发区东片区

3、工程建设规模及总投资：该项目浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期超前钻勘察服务（第二次）项目，本项目招标范围为对浏阳经开区（高新区）金阳智中心一期人工挖孔桩桩端持力层不良地质条件进行超前钻勘察，人工挖孔桩根数910根，每根桩按5米计算，超前钻检测长度约4550米。

4、勘察内容及依据：

4.1勘察内容：此次涉及到的检测内容包括（但不限于）：桩基不良地质探测（超前钻）等，具体检测范围详见内容清单和施工图。

4.2勘察依据：

4.1《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

4.2《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

4.3建筑地基基础设计规范GB50007-2011

4.4岩土工程勘察规范GB50021－2019

4.5建筑基桩检测技术规范JGJ106-2014

4.6相关设计图纸及其它与本项目试验检测相关的现行国家标准和行业规范；

4.7服务期间，当有新颁布实施的规范、规程时，以新颁布的为准。

5、质量要求：严格执行国家相关工程建设标准、规范，合理选择勘察方法，正确判定勘察结果、及时出具勘察报告，做到安全适用、技术先进、数据准确、评价正确，为设计、施工及验收提供可靠依据。

6、勘察服务期：工程施工开始至地基基础工程施工完毕验收合格为止，最终以实际完成建筑基桩等勘察时间为准。

7、勘察费用及支付方式

7.1、勘察费用

7.1.1勘察方法、内容、数量及费用

经双方协商，甲方委托乙方进行地基勘察的方法、内容、数量及费用如下：

勘察内容为：不良地质探测（超前钻）；

此次涉及到的检测内容包括（但不限于）：桩基超前钻探勘察。

勘察数量：以质监站、监理、甲方确定的数量及勘察报告为准；

勘察费用=综合单价×实际完成的勘察工程量；

| 序号 | 勘察方法 | 勘察内容 | 勘察数量 | 综合单价(元) | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超前钻 | 不良地质探测 | 4550（m） |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

以上为预估工程量，结算时按以下方式进行计算：当桩基超前钻3D小于等于5米时，按5米计算，超出部分不予计量；当3D大于5m时，按3D计算，超出部分不予计量。当浅基础需进行不良地质探测时，按实际长度计量。

7.1.2本合同为固定综合单价合同，综合单价包含了乙方勘察试验所需的人工、材料、机械、设备、勘察车租用台班、支架工作棚、电源照明、安全防护、各项措施费用、管理费、利润、规费、税金和各种风险因素等所有费用，结算时不再另行计取其他费用。

7.2、支付方式

7.2.1、本工程采用分批次施工和结算，按勘察进度支付勘察费用，当前批次勘察工程完成并提交完整的勘察报告后一个月内支付当前批次勘察费用的60%，当前批次基础工程竣工验收合格后一个月内支付至当前批次勘察费用的90%，当批次工程整体竣工验收合格并办理竣工结算后一个月内支付至当前批次勘察费用的100%。付款前，乙方需向甲方提供与支付金额等额的增值税专用发票。

8、工程勘察时间、提交勘察报告时间

8.1、勘察进场时间：达到勘察条件后进场勘察（具体时间以甲方通知为准）。本工程采用分批次实施。预计20日历天。采用分批次施工的，每批次工期20日历天（并满足现场施工需求）。

8.2、勘察方法:按建设单位、勘察单位、设计单位和质量监督机构批准的勘察方案执行，与合同所列勘察内容和方法不同时以批复方案为准。

8.3、提交勘察报告时间：现场勘察完成后7个工作日内提交完整的勘察报告。

9、甲方责任

9.1、提供现场照明及勘察设备用电电源，并保证道路、电源能正常使用。

9.2、向乙方提供工程地质勘察报告、大样图、竣工图、施工原始记录各一份，以及标高。

9.3、工程勘察时，安排技术人员或通知监理进行跟踪旁站。

9.4、保证道路畅通并到达试验位置。

9.5督促施工单位及时填写见证取样委托书并按规范标准要求进行送检。

10、乙方责任

10.1乙方应当向甲方提供与本工程勘察业务有关的勘察能力证明材料

10.2乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及与本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

10.3乙方应当严格执行现行有效的规范规程、勘察标准，保证勘察的公正性、准确性、科学性和有效性。

10.4乙方提交建筑桩基勘察方案报审表以及相关资料，配合甲方在质量监督机构办理勘察合同和勘察方案备案。

10.5乙方应当在双方约定的日期进场开展勘察活动。

10.6 乙方现场勘察时应当遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。

10.7对于已纳入本市建设工程勘察信息管理系统内的勘察项目，乙方应当使用该系统实施勘察和管理，并及时出具勘察报告。

10.8若勘察结果不合格，乙方应当及时通知甲方，并有权向建设行政管理部门报告。

10.9乙方对勘察工作中涉及到的商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

10.10乙方不得转包勘察业务。

10.11按照相关规范要求，保证质量，作好测试工作，勘察开始时告知甲方派员跟踪旁站。

10.12乙方自行组织负责勘察试验所需的仪器设备、交通车辆，配备试验勘察人员。试验勘察人员应秉公办事，不谋私利，认真按技术标准进行勘察。

10.13乙方自行负责勘察试验现场的安全防护工作，因安全防护措施不力，造成人身、财产损失的，乙方承担由此产生的一切法律责任；

10.14乙方履行本合同约定的技术服务内容，每次形成的质量勘察报告应提交给监理单位和甲方各一份，甲方将签字确认后的质量勘察报告提交给施工单位。甲方对乙方提交的质量勘察报告签字确认并不视为对乙方的工作成果验收合格，乙方在任何情形下不得以甲方前述接收行为主张免责。

11、甲乙双方现场联系人

甲方：姓名：           ，职务： 项目负责人 ，联系电话：               。

乙方：姓名：           ，职务：  项目负责人  ，联系电话：              。

12、违约责任

12.1一方无正当理由单方面解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。

12.2一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。

12.3甲方未按照本合同约定向乙方支付勘察费用，每逾期一日应当承担应付金额千分之二的违约金。

12.4乙方未按照本合同约定向甲方提交勘察报告，每逾期一日应当承担勘察费用千分之二的违约金。

12.5乙方违反法律、法规和工程建设强制性标准或勘察报告信息错误、未按照约定勘察依据进行勘察或者勘察结论判断错误的，乙方应当在甲方指定的时间范围内更正或免费重新勘察，如乙方仍违反法律、法规和工程建设强制性标准，给甲方造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。

12.6如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延；致使本合同部分或全部无法履行的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

12.7其他违约责任:  执行《湖南金阳投资集团有限公司工程监督办法》

13、对勘察结论异议的处理

质检机构对勘察结论有异议的，可由双方共同认可的勘察机构复查。复检结论与原勘察结论相同的，由甲方支付复检费用；反之，由乙方支付复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设行政主管部门申请专家认证解决。

14、本合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，如未协商一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，双方可依法向浏阳市人民法院经开区法庭起诉。

15、本合同 一 式 柒 份，甲方执 伍 份，乙方执贰份双方签字盖章后生效。

甲    方：（盖章）                         乙    方：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

日期：     年   月   日       日期：    年  月   日

# 第四章  工程量清单及图纸

另册，在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）上下载（各投标人自行在网上下载相关文件，如有遗漏招标人概不负责）。

# 第五章  投标文件格式

正本或副本

工程

投 标 文 件

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日期：      年   月   日

目    录

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 投标承诺书

- 开标一览表

- 投标保证金

7、服务技术方案

8、投标单位基本情况

9、投标清单报价表

10、其它资料

11、资格后审资料

## 一、投标函格式

致：  招标人

1、我方            （投标人全称）收到并研究了贵单位的  （项目名称）    招标文件及相关补遗、答疑文件，对招标范围内的全部工作愿意以人民币（大写）             元（RMB￥         元）进行投标报价，并按照招标文件规定的内容承担该工程的技术服务任务，完全响应招标文件有关投标单位应承担的责任和履行义务的条款。

2、如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同规定完成全部技术服务任务。

3、如果我方中标，我方保证按招标文件要求和招标人签订技术服务合同，承诺技术服务工作按施工工程进度要求，技术服务质量达到国家或行业规范标准要求，并对技术服务成果承担全部法律责任。

4、在正式合同订立之前，本投标书同贵方的中标通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

5、我方同意所提交的投标文件在 90 天的投标有效期内有效，在此期间内，如果中标，我方将受此约束。

6、现递交我方投标文件正本一份和副本二份，并按招标文件要求，提交投标承诺。

7、我方同意负担直至委托合同签署时，为此项投标所支付的一切费用。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

联 系 人：             电    话：             传    真：

日    期：    年  月  日

## 二、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件或影印件（此附件为法定代表人身份证明的必要组成部分，无此附件的法定代表人身份证明无效）

注： 1、法定代表人参加开标会议的，“法定代表人身份证明”由法定代表人另外单独携带参加；

2、联合体投标的，由联合体牵头单位出具法定代表人身份证明，格式同上。

## 三、授权委托书

本人        （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

投  标  人：         （全称）       （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件或影印件（此附件为授权委托书的必要组成部分，无此附件的授权委托书无效）

注：1、授权委托代理人参加开标会议的，须另外单独携带本授权委托书参加。

2、联合体投标的，由联合体牵头单位出具授权委托书，格式同上。

## 四、投标承诺书

（招标人）                           ：

为了充分体现公平竞争、诚信投标行为，我单位对参与                     项目的投标作出如下承诺：

1 、严格遵守国家【招标投标法】及相关法律、法规，没有围标、串标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员；

2 、提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效；

3、不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益；

4、严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目违法分包或转包；

5、保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理；

6、主动接受行业监督部门、业主及社会各界的监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。

承诺单位（盖章）                     法定代表人（亲笔签名）

联系电话（手机号码）：

年   月   日

注：此承诺书由投标单位法定代表人亲笔签名。

## 五、开标一览表（格式）

投标人名称：

| 序号 | 单位名称 | （建设单位名称） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | （项目名称） |
| 2 | 投标总报价 | 人民币（大写） 元 RMB（小写） 元 |
| 3 | 投标保证金 |  |
| 4 | 服务期 |  |
| 5 | 质量要求 |  |
| 6 | 项目负责人姓名 |  | 职称及上岗证 |  |
|  | 备 注 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：   年    月    日

注：投标函中的投标报价应与开标一览表中的报价一致，否则，按有两个报价处理。

## 六、投标保证金

不设投标保证金，采用承诺方式的，附投标承诺（格式如下）

投标承诺（格式）

（招标人名称） ：

经慎重研究，我公司                （投标人名称，以下称“投标人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的                         （工程名称）的招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

投标人：                         （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

## 七、勘察服务技术方案

包括但不限于以下内容：

（1）工程概况；

（2）勘察目的；

（3）勘察整体实施方案；

（4）勘察技术管理措施、质量、安全环保控制措施；

（5）勘察流程；

（6）对所勘察项目的认识(针对勘察重点)；

（7）合理化建议；

（8）其他。

## 八、投标单位基本情况

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 技 工 |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

### （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

### （三）拟任的勘察人员配备表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 技术资格 | 工作 年限 | 类似勘察工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表后应附相应人员的身份证、职称证书（如有）、注册资格证书（如有）、养老保险证明或在编证明文件等的复印件。

2、岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。

### （四）拟配备本项目的主要勘察、测量、试验仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 厂家 | 最近标定时间 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评标时以本表格填写情况为准。

### （五）近3年完成的类似项目情况表（开标前36个月）

| 项 目 | 规 模 | 开工时间 | 完工时间 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、该类似业绩需提供中标通知书复印件或合同复印件，有效时间以下列方式确认：提供合同的以合同中建设单位签署的日期为准，提供中标通知书的以中标通知书上招标人签署的日期为准。

2、本表后须附证明材料复印件或影印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

### （六）拟任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  | 拟在本项目工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个负责人。

2、本表后应附项目负责人的身份证、注册资格证书、职称证书、养老保险证明或在编证明文件，以及相关业绩证明材料等的复印件。入围业绩和类似业绩以中标通知书或勘察合同影印件为准，无法证明提供的类似工程资料为该项目负责人的，应补充提供建设单位证明。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

### （七）其他证明文件

企业信用等级文件、不良行为记录等。

## 九、投标清单报价表

| 序号 |  | 勘察方法 | 勘察内容 | 勘察数量 | 综合单价(元) | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 超前钻 | 不良地质探测 | 4550（m） |  |  |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：须按招标人提供的工程量清单，填报单价及总价。未按表格式样填报单价及总价的投标文件将被评议为不合格投标。

## 其它资料

投标人认为需提供的其他证明文件复印件；

## 十一、资格后审资料（投标文件此节应附以下资料复印件或影印件，并另外提供影印件单独递交）

投标人在递交投标文件的同时，应递交资格后审资料加盖公章的影印件1份，并胶装成册。

（1）企业法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）；

（2）省外勘察企业入湘中介服务登记证或省外入湘企业基本情况已登记的查询官网截图；

（3）企业资质证书；

（4）项目负责人执业资格证及职称证；

（5）企业开户许可证；

（6）法定代表人和总经理不作为本项目岗位人员的承诺

（7）企业入围业绩证明资料；

投标人未按（1）-（7）项上述要求提供复印件或提供不齐全或审查不合格的，由评标委员会视为资格审查不合格。

# 第七章  评标办法

## 一、评标办法总则

第一条  为规范本工程施工招标评标活动，保证评标的公平、公正，维护招投标当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委等七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》，制定本项目评标办法。

第二条  本办法所称评标活动是指评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准对投标文件及有关情况进行系统地评审和比较，择优推荐中标候选人的活动。

评标活动应遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则。

第三条  评标活动在严格保密的情况下进行，评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。所有评委及监管人员均应保守秘密，不得透露任何评标细节，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

第四条  本评标办法为综合评估法。

第五条  评标委员会的组建：评标专家确定方式：评标专家3人及以上单数。

第六条  开标应在招标文件规定的投标截止的同一时间和地点进行，接受依法实施的监督。

第七条  评标程序分为评标准备、资格后审、初步评审、详细评审、推荐中标候选人。评标由评标委员会独立完成，在初步评审、详细评审阶段非评标人员均不得进入评标室。

具体见下表一、二、三、四、五。

表一 资格后审表

| 序 号 | 投标申请人名称 | 企业 | 湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》 | 项目负责人 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 企业资质证书 | 企业入围业绩 |  | 职称证书 | 执业资格证书 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）投标人须按招标文件要求提供资格后审资料以供评标委员会查验。

（2）资格后审时，投标人有下述情况之一的，评标委员会将视为资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审。

①未按招标文件规定提供资格后审资料的；②所提供资格后审资料不符合招标文件投标资格条件的；③评标委员会认为不合格的其他原因的。

表二   初步审查表

| 序号 | 评审项目 | 内容 | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字（章）和盖章 | 未按招标文件要求加盖单位公章或无法定代表人签字（或盖章）或无法定代表人授权的代理人签字的 |  |
| 2 | 投标文件的一致性 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的 |  |
| 3 | 资格后审资料的一致性 | 投标人名称或项目负责人等其它条件与资格后审提供的资料不一致的 |  |
| 4 | 投标保证金 | 未按招标文件要求提交投标承诺的 |  |
| 5 | 招标文件对资质要求 | 投标人、项目负责人等其他资质不符合招标文件要求的 |  |
| 6 | 投标报价的有效性 | 超过最高投标限价范围的 |  |
| 7 | 服务工期 | 不满足招标文件工期要求的 |  |
| 8 | 其他 | 法律法规中规定的其他废标情况 |  |
| 结果 | 通过/不通过 |  |

注：本表中如有一项不合格，则视为不合格投标人。

## 二、评标办法实施细则

第一条 评标原则

评标是评标委员会（或评标小组）对投标人的投标文件及有关情况进行评议与比较，择优推荐中标人的活动。

评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

第二条 评标办法

采用百分制评标办法，分①勘察服务技术方案；②企业实力与信誉；③投标报价三个单项评分。单项缺项，该单项计零分，各单项评分乘以相应的权数之和为计算总分。

第三条 计分规则

（一）评分计算（包括计算过程）均保留二位小数（百分率亦取二位小数），第三位小数四舍五入。

（二）评分子项中有浮动范围的，应在该范围内计分。

（三）有下列情况之一者单项评分为无效分。

1、评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

2、一个计分内容有2个或2个以上计分的；

（四）评委必须在评标计分表上签名。

第四条、权数取值

第五条、详细评审见表三、表四、表五。

招标评标办法权数取值表

| 序号 | 项目 | 权数取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 勘察服务技术方案（K1） | 0.30 |
| 2 | 企业实力与信誉（K2） | 0.30 |
| 3 | 投标报价（K3） | 0.40 |

表三   勘察服务技术方案（K1）              基本分100分

| 序号 | 项目 | 评审标准及分值 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察方案 （满分40分） | 方案科学、合理，针对性强 | 31-40 |  |  |  |
|  |  | 方案可行，针对性不强 | 21-30 |  |  |  |
|  |  | 方案不合理，无针对性 | 0-20 |  |  |  |
| 2 | 勘察质量保证措施 （满分10分） | 体系完整，措施有力 | 6-10 |  |  |  |
|  |  | 不完整或措施不得力或缺少 | 0-5 |  |  |  |
| 3 | 强制性标准 （满分10分） | 完全符合标准、规范要求 | 8-10 |  |  |  |
|  |  | 未违反强制性条文、基本符合标准、规范要求 | 1-7 |  |  |  |
|  |  | 违反强制性条文 | 0 |  |  |  |
| 4 | 安全保证措施 （满分10分） | 措施有力、制度健全 | 6-10 |  |  |  |
|  |  | 措施不得力、制度欠完整 | 0-5 |  |  |  |
| 5 | 施工组织 （满分10分） | 科学、合理，包括拟投入工程中人员结构合理、机械设备得当 | 6-10 |  |  |  |
|  |  | 其它情况 | 0-5 |  |  |  |
| 6 | 进度保证措施 （满分10分） | 进度安排合理、措施有力 | 6-10 |  |  |  |
|  |  | 进度安排基本合理、措施欠妥 | 0-5 |  |  |  |
| 7 | 勘察服务工作大纲 （满分5分） | 具有可操作性 | 3-5 |  |  |  |
|  |  | 不具有可操作性 | 0-2 |  |  |  |
| 8 | 合理化建议 （满分5分） | 建议技术上合理、可行，对保证工程建设质量安全有益； | 3-5 |  |  |  |
|  |  | 内容不完整，建议一般。不满足设计要求和工程需要 | 0-2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

表四   企业实力及信誉（K2）

基本分100分

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 评委计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO9001质量体系认证（5分） | 取得ISO9001质量体系认证 | 5 |  |  |  |
|  |  | 未取得ISO9001质量体系认证 | 0 |  |  |  |
| 2 | 企业类似项目经历（20分） | 投标截止时间前36个月内，投标人具有工程勘察业绩且单项合同金额不小于32万元的每个计10分，最多得20分。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 拟任项目负责人类似项目经历（10） | 投标截止时间前36个月内，项目负责人具有工程勘察业绩且单项合同金额不小于32万元的每个计5分，最多得10分。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 拟投入专业技术力量（15分） | 项目负责人、审核人、审定人均为高级工程师（其中注册土木工程师（岩土）不少于2人），技术人员配置合理，得15分； 项目负责人、审核人、审定人为高级工程师，测试、试验项目负责人具中级职称，技术人员队伍较合理，得10-14分； 审定人为高级工程师，技术人员队伍欠合理，得5-9分； 其它情况，得1-4分。 | 15 |  |  |  |
| 5 | 拟投入机械设备仪器（满分10分） | 数量及配置合理，得10分； 数量及配置一般，得4-9分； 数量及配置欠缺，得0-3分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 不良行为记录情况（40分） | 拟任项目负责人 | 没有不良行为记录，得10分 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录计10分 |  |  |  |
|  |  | 企业 | 没有不良行为记录，得30分 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录计10分 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

注：

1.类似业绩是指承担过合同签订时间在投标截止时间前36个月内具有工程勘察业绩且单项合同金额不小于32万元的项目。该类似业绩需提供中标通知书或合同复印件，有效时间以下列方式确认：提供合同的以合同中建设单位签署的日期为准，提供中标通知书的以中标通知书上招标人签署的日期为准。若以上资料中不能体现项目负责人的，还须提供业主证明文件等相关资料予以证明。投标人类似业绩应为其自身的，不能是其母公司。不接受联合体、分包、港澳台地区或境外业绩。

2.需提供上述类似业绩、获奖证明文件复印件，并加盖投标人公章，否则不计分。

4.湖南省住建厅2016年元月1日之前发布的建筑市场违法违规不良行为记录不再作为评标扣分的依据；

5.湖南省住建厅2016年元月1日之后发布的建筑市场违法违规不良行为记录扣分有效期，责任单位为180天，责任人为720天，计算时间自公布发文之日起至投标截止之日止。

6.本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，只要在下述规定时间内，均作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照本通知第二条执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。当投标人提供的证明文件与经查实的事实有出入时，以经查实的事实为依据，如证明文件相对经查实的事实对投标人有利时，应当按照弄虚作假处理并认定其为不合格投标人。

评标委员会全体成员签字/日期：

表五  投标报价评审计分表(K3)            基本分100分

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价＞基准价 | 从0开始每升1%减2分，即100-2*100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |
| 2 | 最终投标价=基准价 | 100分 |  |
| 3 | 最终投标价＜基准价 | 从0开始每减1%减1分，即100-1*100X |  |
| 投标人 | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | X值 | 投标报价得分 |
| 对投标报价的调整记录： |

备注：

1．投标报价得分，基本分100分。

2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合最高投标限价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。

4．基准价公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=                N

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

5．最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

评标委员会全体成员签字/日期：