采 购 需 求

一、项目概况：

1、项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心项目1-3#栋及15-31#栋规划竣工验收测量、地籍测绘、房产测绘服务

2、项目预算：54.66万元，本项目费用是指完成招标文件全部工作内容包括提交合格成果文件以及现场工程测量服务所发生的全部费用。本项目招标上限总价不超过54.66万元。规划竣工验收测量上限单价：厂房、住宅楼测量：1.44元/平方米；房屋管线测量：2983.08元/公里。地籍测绘上限单价：0.168元/平方米；房产测量上限单价：住宅0.688元/平方米，厂房0.92元/平方米。

二、项目概况及范围

（1）工程概况

浏阳经开区（高新区）金阳智中心建设项目是集生产厂房、办公、科研孵化及公共配套设施为一体的生态、智慧型产业园。建设内容包括标准化厂房、研发中心、科研孵化、展示办公、公共租赁、总部办公、服务之家、运动馆、架空车库等。总用地面积约497.37亩，总建筑面积约45万平方米。其中浏阳经开区（高新区）金阳智中心项目1-3#栋及15-31#栋建筑面积约20万平方米，管线约15公里。地籍测绘面积约240000平方米 ，公寓、住宅测绘面积约45000平方米，厂房测绘面积约 155000平方米。

（2）招标范围

浏阳经开区（高新区）金阳智中心项目（1-3#栋及15-31#栋）建设范围内平面与高程的控制测量，采用2000国家大地坐标系与1985国家高程系统，其平面与高程系统必须与已有浏阳经开区控制点网联测。

建筑项目范围内，建筑物、构筑物、道路、绿化、停车位及其他附属设施的竣工验收按1：500地形图测量。

建设范围的各种地下管线（含与主、次干道接入口等）的竣工验收测量。

建筑物与地下管线竣工图（各种表格、立面图、实景图片等）。

建设用地范围地籍测绘。

建设用地范围房产实测绘。

三、相关要求

1、人员要求

1.1本项目至少配备不少于7名专业测绘人员（含项目负责人），测绘人员（项目负责人除外）应具有工程测量或地籍测绘或地理信息测绘或测绘工程或规划测绘专业初级（含）以上技术职称，且为投标单位正式职工。

1.2拟任项目负责人具有工程测量或地籍测绘或地理信息测绘或测绘工程或规划测绘专业中级（含）以上技术职称，且为投标单位正式职工。

需提供人员劳动合同，相关职称证书复印件并加盖投标人公章。

2、服务期限要求：合同签订并收到甲方进场通知后 15日历天内完成本项目规划竣工验收测量，并提交满足行政管理部门要求的规划竣工验收测量报告。完成工程竣工备案并接到招标人进场通知后30日历天完成地籍测绘、房产测绘并提交满足行政管理部门要求的成果报告。

3、执行的测绘技术标准要求：

《城市测量规范》 GJJ8-2011；

《全球定位系统（GPS）测量规范》 GB/T18314-2001；

《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》 GB/T20257.1-2007；

《工程测量规范》 GB 50026-2007；

《国家三、四等水准测量规范》 GB/T 12898-2009；

《卫星定位城市测量技术规范》 CJJ/T 73-2010；

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 CH/T 2009-2010；

《国家基本比例尺地形图图式》 GB/T 20257.1-2007；

《管线测绘技术规程》 CH /T6002-2015；

《浏阳市城乡规划管理技术规定》（浏政发[2018]9号）；

《地籍测绘规范》 CH5002-1994；

《地籍调查规程》 TD/1001-2012；

《土地勘测定界规程》 TD/1008-2007；

《房产测量规范》 GB／T 17986.1-2000；

《湖南省房产面积测算及共有建筑面积分摊规则》（湘建房[2017]42号）；

《关于房屋建筑面积和房屋权属登记有关问题的通知》（建住房（2002）74号）；

竣工验收测量有关具体规定与要求；

地下管线竣工验收测量规范。

四、成果要求

提交满足行政管理部门要求的规划竣工验收测量报告（包括但不仅限于规划面积核实报告、管线竣工测量报告、绿化面积测绘报告、停车位布置报告等）三份（附图纸），并提供相应电子版文件。

提交满足行政管理部门要求的不动产测绘报告：不动产测绘报告（宗地）三份，不动产测绘报告（房产）三份，并提供相应电子版本。

五、其他要求及说明

1、付款方式：（1）乙方递交合格的规划竣工验收测量报告凭开具增值税专用发票后一个月内支付至规划竣工验收测量结算金额的80%；项目完成竣工验收备案，乙方开具增值税专用发票后一个月内付清剩余规划竣工验收测量部分结算金额。（发票税率6%。不足时支付工程款中扣除）

（2）乙方递交合格的不动产测绘报告并开具增值税专用发票后一个月内支付至地籍、房产测量结算金额的80%；项目取得不动产权登记证书，乙方开具增值税专用发票后一个月内付清剩余地籍、房产测量部分合同结算金额。（发票税率6%。不足时支付工程款中扣除）

2、投标过程中发生的一切费用均由供应商自行承担。

3、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人工、设备、管理、财务等所有费用，如一旦中标，因中标人原因在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、供应商在投标前，须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。