采购需求

一、项目名称：2022、2023两年度污水转运服务采购

二、采购服务内容：

招标人采购污水转运服务，具体为在浏阳经开区（高新区）范围内暂未接入市政污水管网系统的企业和建设项目在日常生活和生产中产生的污水需要转运时，由供应商利用吸污车按招标人指令吸污并运输转移至指定的泵站或污水处理厂内。

| 序号 | 项目名称 | 转运数量 （吨） | 控制单价（元/吨） | 控制总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022、2023两年度污水转运服务采购 | 88400 | 20 | 1768000 | 招标人指定的浏阳经开区（高新区）范围内有污水转运需求的企业和建设项目，不论污水转运距离远近，污水转运费用单价均在此控制单价范围内 |

注：1、以上价格包含吸污及转运服务的人工、设备、油费、车辆使用及维护维修保养费、过磅称量费、GPS安装使用维护费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）等全部相关费用。

2、本转运数量为预估数量，合同履行过程中按实际转运数量乘以成交单价结算，最终结算总价不超过本控制总价。

三、服务标准（要求）：

1、运输车辆及司机要求：

（1）投标人的吸污及运输能力应满足污水转运需求，吸污车辆的各项手续齐全。

（2）投标人聘用的吸污车司机需身体健康，持B2及以上级别驾驶证。

（3）投标人中标后所有用于本项目的吸污车需安装投用GPS行车记录相关装置，并确保每车次污水转运实时情况有记录可查。

（投标人需提供所有人为投标人或投标人法人代表的吸污车辆的行驶证、司机的驾驶证复印件，加盖投标人公章。）

2、运输过程、环保等各方面要求：

（1）成交人必须保证在指定地点吸取污水并及时转运至指定地点，确保污水无外溢或流向外环境。

（2）成交人在运输过程中必须保证每车次转运的污水量足量，不含大块杂物或悬浮物。

（3）成交人在污水转运过程中务必做好安全保障工作，确保污水转运工作安全开展。

（4）成交人工作人员必须全力配合招标人工作人员对其计量及随机抽检工作的开展。

（5）成交人未按要求转运污水，招标人有权单方面解除合同并扣除已实施转运费用的10%。

3、运输时效要求：

接到甲方通知，成交人须按要求1小时内对指定地点的污水进行吸污转运。确保企业或项目相关工作正常开展，污水不得外溢。

4、运输计量要求

（1）成交人须对每车次的污水转运装、卸时刻分别进行拍照，并过磅记录。

（2）成交人须对每车次的污水进行取样送检。

（3）成交人须提供每车次的污水转运GPS行车记录作为计量附件

5、运输方案

本项目要求投标人根据自有实力和现有设备情况提供详细的人员配置方案，具体要求如下：

（1）管理人员不少于1人。

（2）污水运输司机不少于2人。

四、其他要求

1、本污水转运项目需提供7*24小时服务，企业或项目的污水有可能在正常工作时间之外，比如凌晨或深夜，需要紧急转运，成交人必须在0.5小时之内无条件到达现场且不得要求增加任何其他费用。

2、成交人应该保证足够的运输能力以应对紧急污水转运需求，确保能及时调配所需车辆及人力。

3、成交人在合同签订后一个月必须完成园区相关主管部门备案，并将完整的备案审批资料移交一份至采购人，否则采购人有权无条件终止合同。

4、运输费用及结算支付方式：

本项目按投标单价按实结算，每季度结算一次。成交人按季度提供结算申请，招标人根据计量表进行核对，确认无误后成交人根据确认的数量开具增值税专用发票交给招标人，招标人1个月内支付相应费用。