启东市中医院采购询价公告

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就急诊内科大楼病床等家具项目进行询价采购(详细内容见下表)。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格与技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（双摇床） | 1、规格：2080*980*520mm（长*宽*高） 2、床头及床尾：采用ABS优质工程塑料制作，整体吹塑一次成型，表面光滑；两边各配有防撞保护装置，有很好的防撞功能，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，方便操作，中间配有防火板，床尾外侧配有病历卡插座。 3、病床主体材质：优质碳钢喷塑或烤漆，床架方管采用碳钢40*80*2.0mm，床架副管方管采用30*60*1.5mm。 4、床面板采用优质A3钢ST14型冷轧钢板经磨具一次模压成型，十条幅组合，卷边工艺，卷边厚度不小于25mm，床面板厚度1.2mm，反面下有加固方管，整床承重大于300kg。 5、手动两摇：背部抬起角度0-75度以上，腿部抬起角度0-45度以上，摇动轻盈，丝杆具有双向保护装置，当背部或腿部上升（下降）至极限位置时，继续摇手柄，背部或腿部不做动作，并且有封闭处理，无垃圾进入，材质为硬质合金滚压而成，配铜质螺母。 6、护栏：四档折叠式铝合金护栏，大铝型材的壁厚为2mm，小铝型材的壁厚为1.8mm，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，使用更方便、安全。 7、餐桌：采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，带有水杯槽和手抓孔，易清洗，耐磨损。 8、脚轮：采用直径不小于5英寸医用双面中控脚轮，四轮刹车，内置全密封自润滑滚动工业轴承，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮制动踏板采用铝合金和PBT结合材质。 9、 床框两侧配有两个输液插孔，配有伸缩式304不锈钢输液杆，床底配有杂物架。 10、碳钢表面处理:静电喷涂,喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，喷塑色彩与病房整体协调。 | 80 | 张 |
| 2 | 床头柜 | 1、规格：480*480*760mm（长*宽*高） 2、整体采用进口纯正ABS工程塑料，柜面为整体304不锈钢面板，整体一次注塑成型。 3、三层结构，由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽。 4、柜体左右两侧配有隐藏折叠式毛巾架，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度。 5、柜门拉手特点符合人体工学原理，柜门内侧有磁铁门吸，颜色与床配套。 | 80 | 只 |
| 3 | 陪客椅 | 1、规格（展开状态）：1910*620*330 mm（长*宽*高）。 2、椅体采用φ38×1.5mm冷轧钢管，扶手采用φ38×1.8mm冷轧钢管。后面两只椅脚配φ75mm高级静音万向轮，座框下辅助床架配有4只φ50mm静音脚轮，折叠和展开时需轻松自如。喷漆：主体经严格前处理后施以高质量静电喷涂。 3、垫、靠背、后靠背，采用木工板和高密度海绵组成，海绵密度为30mm,海绵密度每立方厘米≥50克,软包厚度≥4cm;后靠背带枕头，枕头根据人体工程学设计，高低适中、软硬适度，回弹性好；上覆高级环保超迁软皮革面料，纹理清晰自然，无异味。 4、陪护椅为三折折叠式座椅，折叠状态下作椅子用，展开可作单人床用。 5、床垫选用医学专用床垫，床垫面料为防水帆布。厚度为60mm，内芯为40mm无尘海绵+20mm优质椰丝，为配合床体设计为三折或分腿式，两侧面开有通气孔，外层可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。 | 80 | 张 |
| 4 | 输液椅 | 1、规格：800*680*1100mm（长*宽*高）,展开尺寸680*1300mm（宽*长）。 2、椅面坐垫和椅背全为电镀包PVC人革及海绵一体压缩成型，两边仿红木扶手各1只。 3、椅子两底边柜架距为Φ38 *1.2mm碳钢管制作成型，辅材25*25*1.2mm，篮框ø16*1.2mm，定型海绵，外罩超千皮革，所有连接件均为磨具件组合成形。 4、配有优质不锈钢制输液杆，接地处全为PVC人革脚套保护。 5、扶手一侧需配有碳钢网篮。 6、椅子采用液压杆操作系统，患者使用时通过液压杆调节椅背舒适度，调节档位3个。 7、椅子整体需经过除油酸洗磷化等防锈处理，采用高温超声静电粉末喷涂处理，特殊工件（包含容易产生静电屏蔽的位置）应该采用高性能的静电喷塑机完成喷涂。 | 45 | 张 |

说明：

- 本项目的总价最高限价为拾玖万柒仟捌佰伍拾元整，报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围。

- 报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价包含相关附件、货物运输、装卸、运输保险、税金13%（增值税专用发票）、售后质保服务等所有与本项目相关的费用。本项目所有费用一次性包死，不再另行追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如税金、运输、送货、安装、摆放就位等各种费用）。

2.报价文件构成

（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（2）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（3）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（4）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

对本次报价货物的规格、产品技术标准如实填写，必须满足招标货物的规格要求和产品技术要求，否则视为无效报价，如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章。

3.报价文件递交

报价文件请于2019年5月8日上午 09时00分至09时30分密封送至启东市中医院总务科并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。并在2019年5月8日上午09 时 30 分开标，开标地点：启东市中医院门诊九楼小会议室。报名费为人民币100元，在开标当日收取，无论何种原因报名费不退。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

4．报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币3500元的报价保证金。报价保证金在递交报价文件的同时，以现金形式递交。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）未成交的报价供应商的报价保证金，将在开标结束后当场退还（不计息）。

（3）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

5.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

6.有关技术及需求问题，请与采购单位联系

采购单位：启东市中医院

联系人：高科长     联系电话：0513-80798998

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联系人：黄  俊     联系电话：15896238783

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合本询价公告要求、符合国家质量检测标准的合格产品。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物免费质保期为三年（含配件及人工），自验收合格之日起计算。货物在送至现场后，采购单位将随机取样自检或送检，若检测不合格，则该批货物全部退货，供应商重新组织发货，并承担由此产生的损失（检测费、误工费等所有费用）。若出现两次检测不合格，采购单位将终止合同，供应商承担由此产生的所有损失。

3.交货期：接到采购单位通知后15日内完成送货安装。

4.交货、安装地点：启东市中医院内。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还（履约期间不计息）。若供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足采购单位要求的，采购单位有权视情况扣除履约保证金。情节严重的，采购单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

6.约定事项：

在成交供应商供货完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

7.本项目代理服务费由成交供应商在领取中标（成交）通知书前向代理单位一次性支付，服务费金额=成交价*1.5%*60%。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交供应商必须在中标（成交）后三日内与采购人签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格并记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定做相应处理。

六、成交原则：

1.符合采购需求且总价最低者成交。

2.若总报价最低者有相同时，进行二次报价方式确定中标人。

七、付款方式：货到现场安装完毕并验收合格后付至成交价90%，余款在质保期满后无质量问题一次性付清（不计利息）。

启东市中医院

二0一九年四月二十九日

附件一：

报  价  承  诺  书

启东市中医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市中医院急诊内科大楼病床等家具采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市中医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市中医院急诊内科大楼病床等家具采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供三年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。。

2.在免费质保期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3.在免费质保期内，我方在接到采购单位电话通知后，将在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4.按采购单位通知及要求，按时送货至指定地点。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：报价表

（一）投标报价汇总表

| 项目名称 | 启东市中医院急诊内科大楼病床等家具采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： |
| 备注 |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：1.本报价汇总表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

2.投标总价必须与报价明细表总计数一致，否则视为两个报价，作无效投标处理。

（二）报价明细表

启东市中医院急诊内科大楼病床等家具采购项目

| 序号 | 货物名称 | 货物图片（如有） | 规格 | 配置、技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |
| 项目总金额合计 |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

备注：1、本表为投标报价明细表格式，请报价单位根据询价文件第一部分“采购需求一览表”自行拓展并填写，其中货物序号、货物名称、尺寸、数量须与询价文件第一部分“采购需求一览表”内容一致（所附图片供报价参考），但配置与技术参数不得低于询价文件第一部分“采购需求一览表”。

2、本报价表须机打手填无效，并在所有报价明细表页上加盖公章予以确认。