启东市中医院信息系统设备零星项目

询 价 公 告

启东市中医院

二○一九年四月十五日

询价文件目录

第一部分、询价邀请函；

第二部分、采购项目说明及需求；

第三部分、供应商须知；

第四部分、附件。

第一部分 询价邀请函

启东市中医院就信息系统设备零星采购项目，根据启东市政府采购管理的有关规定，采取公开询价方式进行采购，欢迎具备相应资质以及较强服务能力同时具备法律、法规规定其他条件的企业前来参与投标。

一、项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目(QDSZYYXXK2019041501)

二、项目概况：根据《中华人民共和国网络安全法》要求，考虑到目前日趋严峻的网络安全威胁与形势，拟通过公开询价的方式采购一台综合日志审计设备，确保日常业务操作的日志保存符合等级护保的要求。

三、招 标 人：启东市中医院

联 系 人：范科长

联系电话：0513-83214690

联系地址：启东市汇龙镇紫薇中路458号

四、采购项目说明及需求：具体内容详见询价文件第二部分。

五、项目预算总额：14万元，投标报价超过采购预算的为无效投标。

六、实施地点：启东市中医院。

七、资格要求：

1、具备《政府采购法》第22条所规定的条件；

2、具有独立法人资格的经济实体，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，营业执照中具有相应经营范围且具备法律、法规规定的其他条件；

3、本项目不接受联合体投标。

八、获取询价文件方法：供应商可自行在启东市中医院网站下载询价文件(下载网址:  http://www.qdszyy.com/ )。

九、投标时间及截止时间（如有变动，另行通知）：

投标时间：2019年4月19日下午3:00-3:30 （北京时间）

截止时间：2019年4月19日下午3:30      （北京时间）

十、投标、开标地点：启东市中医院监察室。

第二部分、采购项目说明及需求

一、项目实施目的

启东市中医院信息系统已根据国家等保要求备案，对照测评要求，所有业务操作的日志需保存60天以上。本项目的实施结束后确保日志存储完全满足相关要求。

二、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、关于建议品牌：

项目中的建议品牌，是经过医院市场调研并筛选的结果，符合政府询价至少三个品牌的要求。

3、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

4、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

三、项目具体需求

1、推荐品牌：启明星辰、深信服、思福迪。

2、产品规格：≥1U机架设备；专用千兆硬件平台和安全操作系统；标配≥6个千兆电口日志采集口，1个管理口，2个USB口。

3、存储容量：≥2T硬盘。

4、审计资源数：≥80个。

5、日志采集 ：支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能。

6、部署要求

1）支持单级部署和级联部署，支持分布式部署；

2）支持HA双机热备部署，以避免单点故障隐患。

7、资产管理：

1） 系统具备资产管理功能；

2） 系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取、直接进入事件列表、关联告警列表；

3）能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资产。

8、工作台：

系统必须内置基本的仪表板。用户可以在工作台中自定义仪表板，按需设计仪表板显示的内容和布局，可以为不同角色的用户建立不同维度的仪表板。

9、日志管理：

1）对不支持的事件类型提供可扩展功能；支持长安全事件格式；对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义；

2）日志可加密压缩传输支持加密压缩方式转发，定时转发；

3）支持对日志的过滤和合并；合并支持设定合并的时间范围；

4）支持日志源管理功能，对断点日志源可以产生告警；

5）提供基于任务模式的日志导出功能；

10、日志分析：

1） 系统需内置不同分析场景，包括各种实时分析场景、历史统计场景、实时统计等。并支持自定义场景；

2）可以手工对选中日志进行告警；

3）可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具；

4）统计分析模式下支持柱状图、饼图等形式的统计信息可视化展示；根据统计结果可直接钻取符合条件的日志。

11、关联分析：

1）提供实时和历史2种关联分析功能；

2）提供基于图形化方式的规则编辑器；规则可导入导出；

3）所有事件字段都可参与关联，规则可实时启用和停用，告警响应支持告警重定义、邮件、短信、执行命令脚本、设备联动、发送Syslog；

12、综合显示：

能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图；最近事件预览图；最近一段时间不同日志分类的日志数量，不同等级的日志的数量，事件EPS曲线；

报表管理 内置报表模板，可预览、导出；系统内置报表编辑器，可以自定义报表。

13、知识库

内置Windows、Linux、Solaris、AIX操作系统的事件ID知识库；内置Oracle、SQL Server、MySQL、Informix、DB2数据库的事件编码知识库；能够查看系统内置的事件库中事件类型名称及其描述信息。

14、产品资质：

具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；

具备《涉密信息系统产品检测证书》；

具备《计算机软件著作权登记证书》；

具备《信息技术产品安全测评证书》EAL3+级；

具备《IT产品信息安全认证》；

15、厂商资质：

具备ISO27001认证

具备CMMI3认证

16、质保和售后服务：

签订合同时需提供原厂质保和服务承诺函原件（盖原厂公章），具体包含以下内容：

（1）原厂3年硬件免费备品备件上门更换服务；

（2）原厂3年免费软件升级；

（3）原厂3年软件不限次数现场7X24响应、4小时到现场等服务；

（4）原厂负责首次安装调试、现场培训及售后服务。

# 第三部分　供应商须知

一、投标文件须包括下列内容：

1、法定代表人身份证复印件、投标人身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查。）

2、法人代表针对投标人参与本项目投标的授权书原件（投标人是法人代表的除外）。

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章）和税务登记证副本复印件（加盖供应商公章）。

3、项目授权函、质保和服务承诺函、报价表等根据附件1-3提供的格式填写，必须加盖供应商公章。

4、供应商认为需要提交的其他材料。

二、投标文件其它要求：

1、响应文件提供1份。

2、报价文件必须写清投标产品的品牌型号及主要参数。

3、响应文件的密封袋封口处加盖供应商印章。

4、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

5、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标；或经医院院长会议批准，采取其他采购方式实施采购。

三、评标原则

符合采购需求且总报价最低者为中标商。如出现2家以上最低报价相同的，则由相同最低报价的投标人进入第二轮报价，直至出现唯一的最低价。

四、付款方式

本项目完成供货及安装并验收合格后，支付合同总额90%，余款作为质量与售后服务保证金。如果供应商因对供货产品拒绝保修、推诿或服务不及时等质保问题，甲方有权拒付此保证，并取消以后在启东市中医院的投标资格。如无质保问题，则合同到期后付清余款。

五、其他

1、签定合同日期：自中标（成交）之日起7个工作日内按时签约。

2、交货期（服务时间）： 自合同签定之日起10工作日内。

3、交货（服务）地点：启东市中医院信息科。

4、验收要求：中标商能够按标书及验收要求提供验收材料，移交与所采购产品相关的所有技术文档和介质。在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。验收过程中发生的相关费用由中标供应商承担。

5、项目实施：本项目针对启东市中医院综合日志审计项目，涉及到医院最核心的系统HIS及相关的操作系统、数据库、设施设备。投标人需要自行进行项目的现场踏勘熟悉中医院中心机房HIS数据库、虚拟化平台的情况，并提供相应的技术解决方案、维保服务方案，方案设计合理、科学。如果因投标人个人原因而导致业务宕机、数据丢失，院方将追究其法律责任，并扣除质量与售后服务保证金。

所有提供的设备均为原厂全新设备，原包装进场。本次项目为交钥匙工程，不接受增补。投标供应商在投标时须充分考虑本次项目的建设需求，投标供应商的全部货物和服务的报价应包括劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：所供设备提供原厂三年质保服务。采购人向成交人发出故障通知后，成交人应当在2小时以内到达现场，一般故障须在3小时内解决，重大故障须在8小时内解决。

7、中标后，签订合同前，中标人必须提供所投产品的样机进行功能性测试。成交供应商如因配置或功能不满足招标要求或能不能提供测试机等自身原因不能订立采购合同的，则该中标人中标无效，采购单位将取消其成交资格，第二中标候选人中标。同时报相关主管部门将对成交供应商作处理，暂停其在启东市中医院的采购资格。

8、以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。

9、培训服务：原厂技术专家为相关技术人员提供首年技术人员的集中培训，在保证系统安全的同时，保障客户第一时间掌握最新的技术，其培训项目包括：技术专家现场指导客户进行产品的安装、调试，确保系统的正常运行；为客户在产品相关知识、使用技巧、版本升级、系统维护管理等各方面进行详尽的讲解；加强和客户之间的沟通，帮助客户更深层次的了解和掌握最新技术，加强客户对系统的维护和管理；技术专家可现场解答客户提出的各类技术问题。

第四部分 附件

附件1：报价表

报 价 表

项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目(QDSZYYXXK2019041501)

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 限价（元） | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合日志审计 |  | 1 | 140000 |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |

供应商盖章：                            时间:____________

法人代表或授权代表（签字或盖章）：_______________________

联系电话：______________________________