启东市中医院污染源在线监测设备

运行维保项目采购询价公告(二次)

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市中医院2020年度污染源在线监控设备运维项目进行询价采购。

详见下表。

| 采购编号 | 序号 | 运维仪器名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E20191225 | 1 | 在线COD仪器 | CE-1001 | 市控 |
|  | 2 | 流量计 | AMF | 市控 |
|  | 3 | 数据采集仪 | W5100HB-III | 市控 |
|  | 4 | COD季度对比费 |  | 一年4次 |
|  | 以上费用为全包合同，包含可能的税费，人工费，药剂费，易损易耗品及仪器的所有配件费用。 |

- 本招标项目采购需求

1.企业端在线监测设备的运维

（1）现场环境的维护：包括监测站房、在线监测设备、采样系统、供电系统等辅助设施环境的维护，保持设备和环境的整洁。

（2）试剂的提供、配置及更换：包括数采仪、流量计、COD在线监测设备日常运行所需的相应试剂的配置及提供，企业现场测试用试剂的定期检查、补充及更换。

（3）易损件的提供：包括数采仪、流量计、COD在线监测设备使用说明书所规定的需定期更换的材料，以及供水系统正常工作所需定期更换的材料。

（4）零配件的提供：包括数采仪、流量计、COD在线监测设备配件。

（5）备机的提供：企业安装的COD在线监测设备及数据采集仪在72小时内不能修复的，应更换相应的备机，保证在线自动监控系统的正常运行，确保在线监控数据的连续、完整。

（6）在线监测设备的维护和保养：包括标准曲线校准、仪器检查、保养及维护，现场仪器故障的处理及零配件提供及更换，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，实施对比监测，保证数据的准确、可靠。

（7）供水（采样）系统的维护和保养：包括对供水管路、泵体等设备进行故障处理、维护及保养，供水系统的故障恢复。

（8）跟踪设备的运行状况：跟踪数采仪、流量计、COD的运行状况，有问题及时处理迅速准确地排除故障，尽力减少故障造成的损失。

（9）保证设备运行正常，监控数据准确及时，实时上传至监控中心。

（10）校准和比对监测要求

a.运行维护企业每月进行一次在线监测设备的现场校验，可自动校准或手工校准。

b.运行维护企业每月对COD在线监测设备至少进行一次实际水样比对实验和质控样试验。质控样要求和标准浓度误差在±10%以内，实际水样比对监测结果须报环保局备案。

2.运维企业能力要求

（1）运维企业在签订合同前，须向采购人提供在本市内有固定的办公场所和专业运行维护人员的证明，能够提供全方位的本地化服务，具有完善的售后服务体系。

（2）运维企业备有运行所需的COD在线监测仪及数据采集仪备机，以保证系统正常运行和完整的监测数据捕获率，具有专门独立的备品备件库。

（3）为了保证在线监测仪产生的废液不产生二次污染，在签订合同前提供运维企业应与有固废处置资质的企业签订废液处置合同，进行废液的处理。

3.运维人员资质及能力要求

（1）运维企业服务于本项目的运维服务人员需经培训合格后持证上岗，在签订合同前必须提供2名经过培训上岗的运维服务人员，具备自动监控（水）运行工证书及运维企业为运维服务人员缴纳的2019年5月至10月的社保缴费证明。

（2）运维企业的维护人员应熟悉本次运维范围内各种在线监控设备，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作、使用、调试、维修和更换等技能。

4.实验室资质及能力要求

（1）投标方应具有通过计量认证的实验室，备有运行所需的计量仪器仪表、必要的外围设备，能够配置COD在线仪运维的相关试剂。否则需与具有计量认证资质第三方机构签订委托合同。在签订合同前提供实验室相应的资质认证证书。

（2）在签订合同前须提供至少2名实验室分析人员，且分析人员具有化学分析或化学检验工资格证书。

二、本项目财政预算最高限价为人民币3.3万元，供应商所报投标报价超过或等于最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的报价供应商，营业执照中必须具有环保设备维修或维护经营范围；

3.供应商具有自动监控系统（水）运行服务能力证书；

4.供应商需本单位参与该项目运维人员2名，具有自动监控（水）运行工证书。

5. 供应商近三年内承担过类似自动监控系统运维服务实例。

四、报价注意事项

1．供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

2．本次询价投标报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。请各投标人在报价时充分考虑各种因素。报价包括完成询价文件所确定的采购需求中的全部服务的费用及相应的税金，包括（但不限于）下列：现场调查费、数据采集费、现场环境的维护、试剂的提供、配置及更换、易损件的提供、零配件的提供、备机的提供、在线监测设备的维护和保养、供水（采样）系统的维护和保养、跟踪设备费、交通差旅费、检测费、人员费、保险费、风险费以及应由乙方支付的税金等一切费用。服务费总价在合同实施期间不作调整。

3．无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

4．投标人应详细阅读询价文件的全部内容，投标人对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位:启东市中医院;采购单位联系人: 高海荣

联系电话:0513-80798998

五、报价文件的构成

1.有效的企业法人营业执照复印件（复印件加盖报价单位公章，必需提供原件核实）；

2．法定代表人身份证明书（按照附件1格式填写）；

3．法人授权委托书（（按照附件2格式填写，法人参与投标活动的除外）；

4．自动监控系统（水）运行服务能力证书（复印件加盖报价单位公章，必需提供原件核实）；

5．项目运维人员2名具有自动监控（水）运行工证书复印件（复印件加盖报价单位公章，必需提供原件核实）；

6．供应商近三年内承担过类似自动监控系统运维服务实例，提供合同复印件（复印件加盖报价单位公章，必需提供原件核实）；

7．投标承诺书:报价文件中须有相应的投标承诺书(附件3)；

8.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

9．报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件5），报价表须为打印，手写无效,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

注：（1）特别提醒：上述第1、4、5、6项必须提供原件核实，且与报价文件中复印件一致，否则视为无效投标文件，作废标处理。

（2）报价文件正、副本一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、采购人名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

六、报价文件递交

报价文件请于 2019年12 月 27 日下午14:00至14:30分 密封送至总务科进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。地址：启东市中医院门诊八楼总务科

并于2019年 12 月 27 日下午 14  时 30 分开标，开标地点：启东市中医院门诊九楼小会议室。

七、报价保证金

1.报价供应商必须交纳人民币 1000元的报价保证金。报价保证金以现金形式提交，在递交报价文件时同时递交。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

2.未成交的报价供应商的报价保证金将在开标结束后当场退还（不计息）。

3.被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

4.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件 3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

八、商务要求:

1.质量要求:供应商服务必须符合采购需求。确保服务时限、保质保量，如发生不配合的情况，扣除服务费用。

2.服务要求:

设备故障报修：接到用户故障通知，需在24小时内赶赴现场进行维修，对于容易诊断的故障24小时内处理，所有故障72小时内处理完成，72小时内无法排除的故障，安装备用仪器。

超标数据确认： 24小时内有工程师到场确认故障情况。

3. 服务期限：2020年1月1日至2020年12月31日。如成交供应商项目实施情况良好，采购人在预算落实，项目实施内容相同且合同金额不变的基础上可与成交供应商续签后两个年度合同（合同一年一签）。

4.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10％，在供应商维保项目实施完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还（履约期间不计息）。若供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足采购单位要求的，采购单位有权视情况扣除履约保证金。情节严重的，采购单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

九、成交原则

符合采购需求且总报价最低者成交。

本次询价收到的有效报价文件或经评审后有效报价文件少于三个的（不含三个），如采购单位变更采购方式，将采取其他采购方式实施采购。

若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，记不良记录一次，同时，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可依法重新招标。

十、合同的签订及注意事项

1.成交结果将在采购单位网站予以公布。

2.签订合同：成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起五日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

十一、付款方式

合同签字后服务期满半年后支付合同款的50%，余款于合同履行结束后一个月内付清（不计息），并同时无息退还履约保证金。

十二、其他要求

1.供应方应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应方承担一切责任。

2.供应方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归采购方所有。

3.投标人必须参加开标会，随时接受医采购小组询问，并予解答。

4.医院采购小组不公布落标原因，不退还投标文件。

5.在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

启东市中医院

二○一九年十二月二十三日

附件1：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

附件2: 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                   (单位名称)         (姓名)

为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　　　　　                  (招标人名称)的            工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

附件3:投标承诺书范本

投标承诺书

启东市中医院:

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加             标的有关活动，并宣布同意如下:

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，提交的投标文件真实可信。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象，并且理解贵方不一定要选择最低价的投标。

5.我方不参与任何串标围标等违法活动。

6.若我方未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处罚。

7．我方的投标文件自开标后30天内有效。

8．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址:　　　　　　　　　　　　　邮编:

电话:　　　　　　　　　　　　　传真:

投标方代表姓名:　　　　　　　　职务:

投标单位名称:（加盖单位公章）

日期:        年     月      日

附件4：参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：         年    月    日

附件5:报价表范本

报价表

| 项目名称 | 服务周期 | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启东市中医院2020年度在线监测设备运维项目 |  |  |  |

报价单位:　　　　           　   　（盖章）

联 系 人:

联系电话:

时    间:

注:本表报价须为打印，手写无效。