启东市中医院信息系统设备采购文件

启东市中医院

二○一九年十一月二十九日

# 采购文件目录

第一部分、采购邀请函；

第二部分、采购项目要求；

第三部分、供应商须知；

第四部分、附件--响应文件格式。

# 第一部分   采购邀请函

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就信息系统设备零星采购项目进行竞争性磋商，邀请具有法律法规规定应具备条件的供应商前来参与投标（不接受联合体投标）。

一、项目编号：QDZYYXXK2019112901

二、项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目。

三、采 购 人：启东市中医院

联 系 人：范科长

联系电话：0513-83214690。

联系地址：江苏省启东市紫薇中路458号。

四、采购项目说明及需求：具体内容详见采购文件第二部分。

五、实施地点：启东市中医院。

六、资格要求：

1、具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2. 营业执照中具有本项目相应货物生产或经营的范围。

七：招标文件的发布

招标文件发布：医院官网：www.qdszyy.com。

八：投标及开标日期

投标时间：2019年12月5日下午15:00-15:30

投标截止时间：2019年12月5日下午15:30

投标地点：启东市中医院纪检监察室

开标地点：启东市中医院

联系电话：051383214690

联系人：范科长

# 第二部分  采购项目明细及要求

启东市中医院2019年11月份信息系统零星采购项目：

1、项目名称：VPN

项目数量：1台

项目限价（单价）：30000.00元

品牌型号：华为、华三、深信服

参数要求(允许正偏离)：

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；主控模块内存≥2G；1U盒式设备。 |
| 性能要求 | 所投产品防火墙吞吐量≥4G，每秒新建连接数≥3万，并发连接数≥100万。IPSec VPN隧道数≥750；IPSEC VPN加密性能≥400M。 |
| 硬件要求 | 单台配置千兆以太网电接口≥8个，千兆Combo口≥2个，BYPASS口≥2个，硬盘槽位≥1个，硬盘≥500G。 |
| VPN要求 | 配置40个SSL VPN接入授权 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 实现静态路由、策略路由、等价路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS、RIPv2等路由协议。 |
| 安全策略 | 支持一体化安全策略：可基于地址、端口、服务、应用、用户、时间、VRF等属性，配置入侵防御、数据过滤、文件过滤、防病毒、URL过滤、日志记录、会话老化时间等高级访问控制功能，提供配置截图且加盖设备制造厂商公章。 |
| 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
|  | 支持DDoS 攻击防护，可防范多种类型DDoS 攻击，如SYN flood、UDP flood、ICMP flood、HTTP flood、DNS flood、ARP flood 和ARP 欺骗等。 |
|  | 支持DDoS流量阈值学习。启用学习功能后，系统将自动分析当前流量并计算出各种攻击类型的防范阈值，管理员可参考学习结果设置阈值。学习功能支持学习时长、学习模式、周期学习及自动应用等功能。 |
| 入侵检测 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 |
|  | 基于特征检测，支持超过7800 漏洞特征的攻击检测和防御。 |
|  | 基于协议检测，支持协议自识别。 |
|  | 基于协议异常检测，支持自定义IPS 签名。 |
| 防病毒 | 实现基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表。 |
|  | 可检测病毒数量超过37000条。 |
| 内容过滤 | 支持Word、Excel、PPT、PDF、EXE、RAR等超过32种文件类型及内容的过滤。 |
| Web安全 | 提供专业的安全URL 分类，包括钓鱼网站库分类和恶意URL 库分类。 |
|  | 实现对超过50种URL类别的预定义，实现URL规则黑白名单，并可以对访问URL的流量进行丢弃、重置、重定向、日志记录，列入黑名单等操作。 |
|  | 实现基于Web 的防攻击支持，如跨站脚本攻击、SQL 注入攻击。 |
| 邮件安全 | 实现检测邮件正文、附件（含压缩形式）内容及大小、收发件人信息、邮件后缀等内容，支持关键字过滤。 |
|  | 支持对邮件附件进行病毒检查和安全性提醒。 |
| 带宽管理 | 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、带宽动态均分、带宽优先级等QoS动作，支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套。 |
|  | 支持带宽策略独占和带宽策略共享功能。 |
| 用户行为画像 | 能提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容，提供配置截图且加盖设备制造厂商公章。 |
| 负载均衡 | 支持链路负载均衡功能，支持智能DNS，支持加权轮转、随机、加权最小连接、源IP地址hash、源IP地址和端口hash、目的地址hash、带宽算法、最大带宽算法、ACL、动态就近性、基于优先级的调度算法、主备实服务器组12种调度算法 |
| DNS透明代理 | 实现内网用户访问外网资源时候的对DNS解析的过程的优化，所有DNS请求不受到客户端填写DNS服务器地址的影响，由设备重新解析 |
| NAT功能 | 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 |
| 安全可视化 | 支持实时数据数据展示，即时显示设备当前流量的用户、应用、IP等信息，帮助用户把握设备状态，及时调整设备策略。 |
|  | 可视化多维度报表呈现，支持用户、应用、内容、时间、流量、威胁、URL 等多维度呈现报表。 |
|  | 支持自定义报表和订阅功能。 |
|  | 支持按不同业务展示存储空间的使用情况，如审计业务、流量业务、威胁业务、URL过滤业务、文件过滤业务等。 |
| 智能管理 | 要求支持策略命中率检测和策略冗余分析，简化运维。 |
|  | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
|  | 支持通过Web方式管理设备启动文件，简化管理员操作。 |
|  | 支持U盘零配置上线功能，并提供经过实验室验证过的U盘型号 |
| IPv6 | 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 |
| AFT | 支持AFT技术，可用于IPv4和IPv6网络边缘设备，使得用户不必改变目前网络中主机的配置即可实现IPv6网络与IPv4网络的通信。 |
| 产品资质 | 所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，能提供有效证书的复印件 |
|  | 所投产品须具备中国信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书（EAL3+级），能提供有效证书的复印件 |
|  | 所投产品须具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，能提供有效证书的复印件 |
| 保修服务及授权 | 三年原厂商服务,原厂工程师上门安装服务，交货时必须提供设备厂商出具的正式授权书和原厂质保函，否则视为验收不合格。中标方提供本项目与医院网络系统的集成服务。 |

2、项目名称：汇聚交换机

项目数量：2台

项目限价（单价）：6500.00元

品牌型号：华为、华三、思科

参数要求(允许正偏离)：

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥336Gbps |
| 转发性能 | ≥132Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表≥16K 路由表容量≥512（支持OSPF） ACL：1K |
| 接口类型 | 48个GE端口，4个万兆SFP口 |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的测试报告 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台，要求提供权威机构颁发的测试报告 |
|  | 最大堆叠带宽≥40G |
|  | 可要求堆叠带宽≥40G，并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，要求提供权威机构颁发的测试报告 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能 |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
| 防雷功能 | 要求防雷功能不低于10KV，提供设备制造厂商官网截图及链接且加盖设备制造厂商公章。 |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
| 保修服务及授权 | 三年原厂商服务,原厂工程师上门安装服务，交货时必须提供设备厂商出具的正式授权书和原厂质保函，否则视为验收不合格。中标方提供本项目与医院网络系统的集成服务。 |

说明：

1.项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交报价文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于建议品牌档次的，则不列入本项目的推荐品牌。报价文件中报价品牌为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。

2.报价供应商必须于与启东市中医院进行前期沟通，投标人在挂网后两个工作日内到启东市中医院可进行现场勘察，了解应用部署，数据迁移工作，如成交供应商由于未勘察了解系统现状及设计不满足改造要求而导致的一切后果请自负。

3.采购货物的硬件参数及授权要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。采购货物的功能性如为某一推荐品牌特有的，不作为限制其它推荐品牌的依据。

4.不接受改配机，一经查实，取消中标资格，列入政府采购黑名单，同时对中标单位及负责人追究相关法律责任。

5.签订合同时，成交供应商须向采购单位按提供原厂三年免费质保及三年专业技术支持承诺函原件（必须原厂盖章，承诺函中注明数量与本次采购数量一致，技术参数符合本项目采购要求，否则采购单位将视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还并报相关部门予以处罚。

# 第三部分　供应商须知

一、投标文件须包括下列内容：

1、法定代表人身份证复印件、投标人身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查。）

2、法人代表针对投标人参与本项目投标的授权书原件（投标人是法人代表的除外）。

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章）和税务登记证副本复印件（加盖供应商公章）。

3、质保承诺函、报价表等根据提供的格式填写，必须加盖供应商公章。

4、供应商认为需要提交的其他材料。

二、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、装卸、上楼、安装、调试、检测、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

三、投标文件其它要求：

1、响应文件提供1份。

2、报价文件必须写清投标产品的品牌型号及主要参数。

3、响应文件的密封袋封口处加盖供应商印章。

4、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

5、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标；或经医院院长会议批准，采取其他采购方式实施采购。

四、评标原则

投标人按报价表样本分别对每一项设备作出报价，总价最低者为中标候选人。如某项出现2家以上最低报价相同的，则由相同最低报价的投标人进入第二轮报价，直至出现唯一的最低价。

四、付款方式

本项目完成供货并验收合格后，支付合同总额的90%，余款在质保到期一个月后付清。如果供应商因货款全部收回而对供货产品拒绝保修或推诿等情况的，将取消以后的投标资格。

第四部分：附件

报价表：

报 价 表

项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目(QDZYYXXK2018053001)

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN | 华为 华三 深信服 | 1 | 30000.00 |  |  |
| 2 | 交换机 | 华为 华三 思科 | 2 | 6500.00 |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |

供应商盖章：                            时间:____________

法人代表或授权代表（签字或盖章）：_______________________

质保承诺书:

质 保 承 诺 书

启东市中医院：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号QDSZYYXXK2019112901启东市中医院信息系统设备零星采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目中所有设备三年原厂质保，三年上门服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日