启东市中医院放射科排队叫号及弱电项目

询价采购公告

启东市中医院根据《中华人民共和国政府采购法》、启东市政府采购管理的有关规定，就启东市中医院放射科排队叫号及弱电项目进行询价采购。

一、采购项目内容及具体要求：

（一）采购范围：启东市中医院放射科排队叫号及弱电项目。

（二）采购货物名称、数量和要求

1．货物名称及数量：本项目的总价最高限价为人民币130000元，总报价超过最高限价的均为无效报价，资金来源为财政性资金。

2．相关规格、制作及配置要求：详见报价清单。

| 序号 | 设备及安装配件 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49寸网络液晶一体机 （含支架） | CPU不低于：四核 Cortex-17 1.7GHZ；64位 GPU不低于：Mali-760 四核GPU 内存不低于：DDR3 2GB 网卡不低于：100M 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G ★系统：Android或Linux系统 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：49吋 分辨率不低于：1920*1080 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC，WMA,OGG 存储介质：U盘/SD卡 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 视频接口：HDMI in*1 音频接口：LINE out*1 数据接口：USB 3.0*2 材质：铝合金前壳、五金后盖 外观：超窄边 安装：壁挂，横挂竖挂均可 ★资质：中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书（投标人需提供投标产品生产厂家盖章的证书复印件。）★外观：防尘防爆处理 ★资质：CCC认证和节能环保证书 | 2 | 台 |
| 2 | 22寸网络液晶一体机 （含支架） | CPU不低于：四核ARM Cortex A53，1.3GHZ，64位 GPU不低于：ARM MaLi400MP2 GPU 双核GPU 内存不低于：DDR3L 1GB 网卡不低于：100M 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G ★系统：Android或Linux系统 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸不低于：21.5吋 可视角度：全视角 分辨率不低于：1366*768 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持 图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC 存储介质：U盘 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 音频输出： Audio*1 数据接口：USB 2.0*1、IR*1、OTG*1 材质：铝合金前壳、五金后盖 ★资质：CCC认证和节能证书安装：壁挂，横挂竖挂均可 ★内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书 ★外观：防尘防爆处理 | 9 | 台 |
| 3 | 软件 | 1、名称：放射科分诊系统软件 2、功能： 系统支持过号患者与初检患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。 系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，预约平台要求操作简便，易学易用； 护士可为患者进行单次、多次预约，修改预约和取消预约等操作； 可预约至精确的时间段内，时间跨度可灵活设置，最小时间跨度不大于0.25小时； 在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。 部分无医生工作站检查室应支持物理呼叫设备。 ★为响应国家卫计委号召，方便患者预约挂号与就诊，能将每天患者挂号数量、剩余号源、患者候诊与就诊时间状况等信息进行及时发布与显示 ★系统具有统计功能，能够对时段内各个科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、初诊患者数量、过号患者数量及复诊量等一系列数据进行分类统计 ★需提供独立的医技检查导诊系统的软件著作权证书复印件。 ★需提供独立的数据接口系统的软件著作权证书复印件。 ★需提供独立的门诊统计辅助决策系统软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |
| 4 | 软件 | 1、名称：医生叫号软件 2、功能： 医生以对应的ID帐号登录系统，开启虚拟叫号器。虚拟叫号器根据医生习惯，随意放置在电脑桌面任何地方； 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 虚拟叫号器设计简单，无需额外采购硬件，可直接按照于原有医生站电脑上，按钮包括叫号、重呼、过号、完成、停诊5项。医生无需培训，均可操作使用，采用鼠标点击方式； 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；例如： 同时出诊心内科、呼吸内科，可自动轮流呼叫；同时出诊专科号、普通号，可先呼叫专科号，若专科号无患者时，自动呼叫普通号； 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 软件虚拟呼叫器可停靠在显示屏桌面边缘，不影响医生对HIS系统页面操作，当医生叫号时可随时跳出； 同时叫号器也可嵌入到HIS医生工作站界面内，与HIS系统同步运行。 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 可显示当前呼叫患者检查项目； 支持一键报警功能，可在分诊台、警卫室等指定区域响应。 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； ★投标人需提供独立的投标产品生产厂家盖章的医生工作站管理系统软件的软件著作权证书复印件，原件备查。 | 1 | 套 |
|  | 软件 | 1、名称：语音模块接口软件 2、功能： 提供特征多样化的音色选择，满足不同个性化应用的需求，可设定语音（男、女声）、语速、音调； 提多个领域的优化资源包，提高特定领域文本的合成效果； 针对多种领域提供更加优化的预处理方案，有效保障各个领域下语音合成效果准确、自然； 先进的语料设计方案并扩充语料资源，为合成系统提供更加优化的候选单元； 先进的语义分析预处理算法，使合成引擎能够更准确的针对上下文语义进行合成； 先进的数字符号读法自动判断算法，并提供文本分析外部规则的定义和使用； 支持中英文、数字混读； 支持多线程并发合成，满足大规模的语音合成需求； 支持背景混音、同步/异步合成模式等功能； 支持SSML（语音合成标记语言，Speech Synthesis Markup language）； | 1 | 套 |
| 6 | 软件 | 1、名称：医生排班系统软件 2、功能： 系统须支持不同终端显示不同页面内容的功能。满足医院不同科室显示不同的排班内容的需求。 系统可自由的更改页面内容，更改完成之后的页面通过后台发布功能可以随时更新到目标终端，同时不会影响其他的终端的正常使用。 系统后台的所有配置修改的效果可以直观的看到。操作过程简单快捷，页面结构清晰，使操作者无论在什么地方都能很明确的知道下一步该如何操作。 系统可通过后台的发布功能可以指定某个终端某个模块进行发布更新，实现了每个终端的相互独立，互不影响。 ★投标人需提供投标产品生产厂家盖章的医生排班管理系统软件的软件著作权证书复印件。 | 1 | 点 |
| 7 | 功放 | 额定功率：40w输出形式：定阻4-16Ω，定压110V频率响应：40 Hz-18KHz±0.5Db总谐波失真：≤0.2%(额定输出功率时)供电方式：AC220 50-60HZ | 1 | 个 |
| 8 | 吸顶喇叭 | 功率：6W频率响应：150HZ-18KHZ外观直径尺寸：200MM外观颜色：白色 | 3 | 个 |
| 9 | 交换机 | 交换容量≥300Gbps,包转发率≥100Mpps，≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，三层交换机。 | 3 | 台 |
| 10 | 机柜、机架 | 弱电柜，尺寸符合实际需求 | 1 | 台 |
| 11 | 软硬件调试 | 设备安装，设备运输、软件调试、维护、增值税专用发票 | 1 | 套 |
| 12 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽网络线缆 2、敷设方式：管内穿线 | 70 | 点 |
| 备注：标注“★”为重要满足项。 (1)本次投标产品必须确保与我院管理系统平稳对接，与原门诊排队叫号系统、HIS、PACS实现互联互通 、无缝对接，且因此产生的第三方接口费用由投标人承担。 |

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、对于参与投标的供应商，具有有效的营业执照，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见采购文件附件）。

4、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。投标报价应包括但不限于人工费、材料费、工作人员差旅费等、安全防护费、售后服务费、税金等一切费用在内。所报价格（单价）一次性包死，不作调整。投标人报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2、投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位、代理单位联系。

采购单位:启东市中医院

联系人：范科长         联系电话：0513-83214690

3.报价文件构成：

（1）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件一格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

- 有效的企业法人营业执照；

(3) 投标承诺书:报价文件中须有相应的投标承诺书(附件二) ；

（4）报价表:报价表须按提供的报价样表格式填写（附件三），报价表须为打印，手写无效。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件四格式填写）；

（6）报价货物采购要求响应表（按照附件五格式填写）。

（7）详细的项目施工方案。

备注：

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖企业公章，否则视为无效投标文件。

四、报价文件递交

报价文件请于 2021年5月14日14时30分密封送至启东市中医院九楼会议室进行登记（只接收直接送达），登记的同时请递交报价保证金，逾时则不予受理。

五、报价保证金

1.报价供应商必须交纳人民1000元的报价保证金。报价保证金必须以现金形式提交（其他形式概不接收），在递交报价文件的同时交至启东市中医院九楼会议室工作人员处（请将保证金密封存在信封内，并标明报价单位名称）。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

2.供应商提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所递交的报价保证金将不予退还。

3.报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

4.报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

5.报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

6.未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

六.履约保证金：本工程履约保证金为中标价的10%，在签订合同前交至招标人账户。如发现成交供应商与询价文件条款不符情形的或成交供应商对本项目转包、分包的，采购人有权中止合同，并且对履约保证金作不予退还处理，所有损失均由成交供应商负责。

七、商务要求:

1.质量要求: 必须符合我国有关的国家质量标准。

2.交货期（服务时间）：自合同签定后业主通知起30天内安装调试完成。

3.交货（服务）地点：中医院住院部，具体以采购单位现场要求为准。

4.质量及售后服务要求：

①质保期限：免费维保期：3年（含配件）。免费维保期后的每年维保费不超过本项目中标价的6%。

②报价人提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有货物应配套使用。

③产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

④供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

八、开标和定标：

1.评标小组将对有效的投标文件进行资格审查，审查未通过的投标人作无效投标处理。

2.定标条件：

符合采购需求且单价总和报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

九、合同的签订及注意事项

1.成交结果将在相关网站（http://www.qdszyy.com/）予以公布。

2、签订合同

询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

十、付款方式

货物安装完成并经验收合格后付至合同金价的90％，余款待质保期结束后一次性付清，不计利息。

启东市中医院

2021年5月7日

附件1:

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市中医院：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：            ，法定代表人：       特授权       代表我单位全权办理针对启东市中医院放射科排队叫号及弱电项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

时间：       年    月    日

附件2:

投标承诺书

启东市中医院:

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市中医院放射科排队叫号及弱电项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后30天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　    　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件3:

报 价 表

| 序号 | 设备及安装配件 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49寸网络液晶一体机 （含支架） | CPU不低于：四核 Cortex-17 1.7GHZ；64位 GPU不低于：Mali-760 四核GPU 内存不低于：DDR3 2GB 网卡不低于：100M 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G ★系统：Android或Linux系统 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：49吋 分辨率不低于：1920*1080 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC，WMA,OGG 存储介质：U盘/SD卡 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 视频接口：HDMI in*1 音频接口：LINE out*1 数据接口：USB 3.0*2 材质：铝合金前壳、五金后盖 外观：超窄边 安装：壁挂，横挂竖挂均可 ★资质：中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书（投标人需提供投标产品生产厂家盖章的证书复印件。）★外观：防尘防爆处理 ★资质：CCC认证和节能环保证书 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 22寸网络液晶一体机 （含支架） | CPU不低于：四核ARM Cortex A53，1.3GHZ，64位 GPU不低于：ARM MaLi400MP2 GPU 双核GPU 内存不低于：DDR3L 1GB 网卡不低于：100M 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G ★系统：Android或Linux系统 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸不低于：21.5吋 可视角度：全视角 分辨率不低于：1366*768 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持 图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC 存储介质：U盘 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 音频输出： Audio*1 数据接口：USB 2.0*1、IR*1、OTG*1 材质：铝合金前壳、五金后盖 ★资质：CCC认证和节能证书安装：壁挂，横挂竖挂均可 ★内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书 ★外观：防尘防爆处理 | 9 | 台 |  |  |
| 3 | 软件 | 1、名称：放射科分诊系统软件 2、功能： 系统支持过号患者与初检患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。 系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，预约平台要求操作简便，易学易用； 护士可为患者进行单次、多次预约，修改预约和取消预约等操作； 可预约至精确的时间段内，时间跨度可灵活设置，最小时间跨度不大于0.25小时； 在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。 部分无医生工作站检查室应支持物理呼叫设备。 ★为响应国家卫计委号召，方便患者预约挂号与就诊，能将每天患者挂号数量、剩余号源、患者候诊与就诊时间状况等信息进行及时发布与显示 ★系统具有统计功能，能够对时段内各个科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、初诊患者数量、过号患者数量及复诊量等一系列数据进行分类统计 ★需提供独立的医技检查导诊系统的软件著作权证书复印件。 ★需提供独立的数据接口系统的软件著作权证书复印件。 ★需提供独立的门诊统计辅助决策系统软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 软件 | 1、名称：医生叫号软件 2、功能： 医生以对应的ID帐号登录系统，开启虚拟叫号器。虚拟叫号器根据医生习惯，随意放置在电脑桌面任何地方； 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 虚拟叫号器设计简单，无需额外采购硬件，可直接按照于原有医生站电脑上，按钮包括叫号、重呼、过号、完成、停诊5项。医生无需培训，均可操作使用，采用鼠标点击方式； 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；例如： 同时出诊心内科、呼吸内科，可自动轮流呼叫；同时出诊专科号、普通号，可先呼叫专科号，若专科号无患者时，自动呼叫普通号； 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 软件虚拟呼叫器可停靠在显示屏桌面边缘，不影响医生对HIS系统页面操作，当医生叫号时可随时跳出； 同时叫号器也可嵌入到HIS医生工作站界面内，与HIS系统同步运行。 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 可显示当前呼叫患者检查项目； 支持一键报警功能，可在分诊台、警卫室等指定区域响应。 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； ★投标人需提供独立的投标产品生产厂家盖章的医生工作站管理系统软件的软件著作权证书复印件，原件备查。 | 1 | 套 |  |  |
|  | 软件 | 1、名称：语音模块接口软件 2、功能： 提供特征多样化的音色选择，满足不同个性化应用的需求，可设定语音（男、女声）、语速、音调； 提多个领域的优化资源包，提高特定领域文本的合成效果； 针对多种领域提供更加优化的预处理方案，有效保障各个领域下语音合成效果准确、自然； 先进的语料设计方案并扩充语料资源，为合成系统提供更加优化的候选单元； 先进的语义分析预处理算法，使合成引擎能够更准确的针对上下文语义进行合成； 先进的数字符号读法自动判断算法，并提供文本分析外部规则的定义和使用； 支持中英文、数字混读； 支持多线程并发合成，满足大规模的语音合成需求； 支持背景混音、同步/异步合成模式等功能； 支持SSML（语音合成标记语言，Speech Synthesis Markup language）； | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 软件 | 1、名称：医生排班系统软件 2、功能： 系统须支持不同终端显示不同页面内容的功能。满足医院不同科室显示不同的排班内容的需求。 系统可自由的更改页面内容，更改完成之后的页面通过后台发布功能可以随时更新到目标终端，同时不会影响其他的终端的正常使用。 系统后台的所有配置修改的效果可以直观的看到。操作过程简单快捷，页面结构清晰，使操作者无论在什么地方都能很明确的知道下一步该如何操作。 系统可通过后台的发布功能可以指定某个终端某个模块进行发布更新，实现了每个终端的相互独立，互不影响。 ★投标人需提供投标产品生产厂家盖章的医生排班管理系统软件的软件著作权证书复印件。 | 1 | 点 |  |  |
| 7 | 功放 | 额定功率：40w输出形式：定阻4-16Ω，定压110V频率响应：40 Hz-18KHz±0.5Db总谐波失真：≤0.2%(额定输出功率时)供电方式：AC220 50-60HZ | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 吸顶喇叭 | 功率：6W频率响应：150HZ-18KHZ外观直径尺寸：200MM外观颜色：白色 | 3 | 个 |  |  |
| 9 | 交换机 | 交换容量≥300Gbps,包转发率≥100Mpps，≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，三层交换机。 | 3 | 台 |  |  |
| 10 | 机柜、机架 | 弱电柜，尺寸符合实际需求 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 软硬件调试 | 设备安装，设备运输、软件调试、维护、增值税专用发票 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽网络线缆 2、敷设方式：管内穿线 | 70 | 点 |  |  |
| 总价： 元（大写 ） |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年     月     日

附件4:

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：    年    月    日

附件五：

报价货物采购要求响应表

| 序号 | 名称 | 报价货物详细技术规格和要求 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：  年  月  日