南通市第一人民医院

严重创伤患者质控数据自动采集系统项目

竞争性磋商文件

# 采购单位：南通市第一人民医院

日 期：2022年3月21日

南通市第一人民医院拟对以下项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加，现公告如下：

一、项目基本情况

项目名称：南通市第一人民医院严重创伤患者质控数据自动采集系统项目

采购预算：9.8万元；投标报价超过采购预算的为无效响应文件。

本项目不接受联合体。

二、受邀供应商的资格要求

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

三、接受文件截止时间：2022年3月28日上午10时。

四、开标时间：因疫情影响开标时间另行通知。

五、接受文件地点：南通市第一人民医院10号楼D座447室；

开标地点：南通市第一人民医院10号楼D座451室；

六、联系方式：磋商人如对本采购文件需要咨询时，请与采购人南通市第一人民医院联系。

联系人：赵先生     联系电话：0513-85061384

七、项目建设需求：

依据 2018 年国家卫生和计划生育委员会办公厅发布的《关于进一步提升创伤救治能力的通知》国卫办医函〔2018〕 477号文件，国家对创伤中心收治的创伤患者尤其是严重创伤患者的诊治流程提出了详细的16 项医疗质量控制指标，临床实际应用中对该类质控指标还有扩展。我院作为省级创伤中心，目前创伤中心的质控指标采集基本还依赖于后期翻查病历进行手工填写，导致数据采集效率低、耗时长、且数据不完整。尤其严重创伤患者，在抢救早期及后续过程中临床数据繁杂，后期回顾中发现很多质控数据缺失严重，且难以追寻。

因此，运用先进的物联网技术，实现急诊中心对患者在院内急救过程中的实时轨迹跟踪、监控和追溯显得尤为重要。通过软硬件对严重创伤患者的早期救治过程的多个诊疗措施的时间节点进行自动采集和分析，包括了对患者的院内精确定位系统、诊疗操作起始点设置，并可以通过与 HIS、 LIS、 PACS以及现有的急诊和重症软件系统的对接获取与严重创伤患者相关的质控数据，自动形成即时精准的质控报表，有利于创伤中心的信息化建设和 PDCA 反馈改良，使危急重症患者得到及时、规范、高效、周到的医疗服务。有效规范所有人员的医疗行为、避免因为不同值班人员的技术水平、学术观念等差异所导致的诊疗错误，优化的整体医疗工作效率和质量。充分有效地利用信息化技术提升绿色通道的急救效率和医疗安全。

（一）、项目建设内容

此次南通市第一人民医院严重创伤患者质控数据自动采集系统项目建设整体说明如下：

1、对南通市第一人民医院急诊中心约5000平方米面积进行室内定位全区域覆盖；

2、室内定位平均精度：蓝牙架构达到平均 1 ~3 米的定位精度，并能准确定位患者所在位置；

3、在需要定位覆盖的区域要安装部署蓝牙定位信标和物联网基站硬件,按最终实现定位精度1~3 米来要求；

4、严重创伤患者质控数据自动采集系统时间采集具体要求：

- 、严重创伤患者到达医院后至开始进行抢救的时间。

- 、从就诊到完成全身快速CT胸片和骨盆片的检查时间。

- 、患者需紧急输血时，从提出输血申请到护士执行输血的时间。

- 、存在有上呼吸道损伤、狭窄、阻塞、气管食管瘘等影响正常通气时建立人工气道时间。

- 、张力性气胸或中等量气血胸时，完成胸腔闭式引流时间。

- 、抢救室滞留时间中位数:急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室的时间(以小时为单位)由长到短排列后取其中位数。

- 、严重创伤患者从入院到出院之间的手术次数。

- 、严重创伤患者重症监护病房住院天数。

- 、严重创伤患者呼吸机使用时长(以小时为单位)和呼吸机相关肺炎发生率。

- 、严重创伤患者(ISS>16者)抢救成功率。

- 、创伤患者入院诊断与出院时确定性诊断的符合率。

- 、年收治创伤患者人数。

- 、接受外院转诊患者比例。

- 、需要转诊治疗的创伤患者转诊比例。

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊绿通患者定位和时间采集系统 | 1套 | 具体参数见技术要求 |
| 2 | 物联网基站 | 7台 | 具体参数见技术要求 |
| 3 | 绿通定位工卡 | 5个 | 具体参数见技术要求 |
| 4 | iBeacon蓝牙定位信标 | 150个 | 具体参数见技术要求 |

投标人所投的产品应符合国家及行业其他相关标准，投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。

（二）、项目实施要求

1、中标人负责所供设备（若有）、软件的安装、调试及上线，招标单位予以配合。

2、设备（若有）、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由投标人自行解决。

3、中标人在实施前提供详细的实施方案，并提交招标人认可。中标人应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

4、实施工期：合同签订之日起1个月内到货、安装、调试完毕

5、实施地点：医院所需地点

（三）、文档要求

开发过程各阶段技术文档要齐全，文档与实际要严格一致。系统实施过程中，配合实施进度，须向医院按时提供如下文档：

- 功能说明

- 操作使用说明书

- 项目实施计划

- 功能模块上线清单

- 系统测试报告

- 培训手册

以上文档作为验收标准之一。

（四）、商务要求

1、交付地点：南通市第一人民医院

2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货

3、交付条件：按招标文件要求

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：是

1）验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人对投标人提供的产品在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。 |

2）支付方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90% | 合同签订且项目验收合格后凭双方共同签字验收文件支付合同价款的90% |
| 2 | 10% | 一年质保期满后双方无异议付尾款10% |

（五）、售后服务

1、本次项目中涉及的系统软件和硬件产品须至少提供原厂壹年质保服务。

2、投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口等内容。

3、在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、投标人有良好的售后能力，并提供一年免费服务及软件升级，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后8小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于壹次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

（六）、培训要求

1、培训：培训对象包括系统管理员和使用人员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；

2、根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

3、所有的培训费用必须计入投标总价。

（七）、技术参数要求

| 一、3D地图 |
| --- |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | ★急诊绿通患者定位和时间采集系统中的地图要求采用深色3D高精地图，并且地图放大、旋转、缩小时不失真; |
| 二、POI(兴趣点) |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 提供专业的POI校准APP进行急诊科室信息校对和修改，并且用户自己可以通过APP工具对POI信息进行增删或修改 |
| 三、蓝牙信标 |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | ★支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议 |
| 2 | 内置2400mAh的高容量锂亚电池 |
| 3 | 电池续航时间≥8年 |
| 4 | 产品重量≤40g(含电池) |
| 5 | 产品厚度≤21mm，直径≤50mm |
| 四、定位技术 |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 在急救中心室内定位区域内绿通患者定位工卡在原地2秒内完成准确的初始定位 |
| 2 | 在蓝牙BLE 架构下,要求平均达到 1～3米的定位精度，能准确区分患者是在走廊还是在诊间内 |
| 五、物联网基站 |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 10/100/1000M以太网接口≥1个，支持POE供电 |
| 2 | 无线网络工作频段:2.4GHz和5GHz，支持802.11b/g/n/ac无线协议 |
| 3 | ★USB接口≥4个，提供产品USB接口的高清照片 |
| 4 | ★工作频率：490MHz |
| 5 | 发射功率≥20dBm |
| 6 | 支持4G/5G卡进行数据回传 |
| 7 | 传输距离：空旷环境≥1000m（可视距离） |
| 8 | 物联网基站支持Master/Slave工作模式，提供系统功能截图，并加盖公司公章 |
| 9 | 支持无缝漫游功能，蓝牙电子标签可自动切换基站 |
| 10 | 支持边缘计算架构，每台物联网基站对覆盖范围内的标签位置进行本地实时计算，确保定位的实时性和稳定性 |
| 11 | 外置天线≥5dBi |
| 12 | 支持5V/2.5A DC(Micro USB)供电 |
| 13 | 支持远程固件升级 |
| 14 | 支持壁挂式安装 |
| 六、绿通患者定位工卡 |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准 iBeacon 协议 |
| 2 | ★工作频率：2.4Ghz 和490MHz |
| 3 | 蓝牙接收灵敏度≤-97dBm |
| 4 | 发射功率≥19dBm |
| 5 | 传输距离≥1000m（可视距离） |
| 6 | 定位间隔时间:可调 |
| 7 | 支持自动切换基站,无缝漫游 |
| 8 | 三色状态灯（红色/绿色/蓝色） 红灯常亮-低电量/红灯闪烁-传输异常/绿灯闪烁-传输正常/蓝灯常亮-充电中 |
| 9 | 支持一键报警 |
| 10 | 支持自动休眠唤醒 |
|  | 支持震动唤醒 |
| 11 | 防护等级：IP67 |
| 12 | 内置锂电池≥510mAh，支持Micro-USB充电 |
| 13 | 续航时间≥5天（3秒钟上报一次） |
| 14 | ★绿通患者定位工卡支持“一键记录”的功能，工卡上至少支持6个硬件按钮可以方便的自定义所对应的具体治疗事件。 提供绿通患者定位工卡实物高清照片证明，并加盖公司公章。 |
| 七、业务系统功能 |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | ★综合数据分析，支持创伤总人数统计分析（包含非严重创伤患者占比、严重创伤患者占比、转入率、转出率）、创伤患者统计分析（包含住院人数和平均住院天数）、严重创伤患者统计分析（包含住院人数和ICU平均住院时间）、每日创伤患者人数统计（包含创伤患者、严重创伤患者和病亡人数）、急诊耗时排行统计、质控时间轴（包含院前转运、急诊准备、全身快速CT、急诊输血准备、人工气道建立、胸腔闭式引流、术前准备以及急诊科停留的平均数据）。提供系统功能截图。 |
| 2 | ★患者时间轴，支持按查询时间、病患分类和转至急诊方式查询每个急救患者在各个诊疗环节的时间（如病人达到急诊科时间、病人佩戴工卡时间、救治团队成员达到急诊科时间、完成全身快速CT时间、完成胸部X片时间、完成FAST时间、提出抽血申请时间、完成超声时间、执行输血时间、人工气道建立时间等等），以及患者接诊轨迹详情。提供系统功能截图。 |
| 3 | ★质控报表，支持按查询时间、病患分类和转至急诊方式查询每个诊疗环节的平均耗时以及是否达标，平均总耗时统计、转到急诊方式比例、男女比例以及年龄比例等等，并支持数据报表导出。提供系统功能截图。 |
| 4 | ★急救患者实时定位，支持在医院3D高精地图上可视化展示急诊患者的实时位置，当前病患人数统计、今日转至急诊方式统计（包括自行到医院、其它县市急救中心、单位或家属转、南通120急救中心）、今日就诊量统计、今日就诊人员列表，以及每个急救患者的心率、血压、血氧、脉搏、体温、轨迹详情和急诊创伤收治单等。提供系统功能截图。 |

八、磋商方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的磋商方法。

磋商时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购人不以任何理由组织重新评审。采购人、采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的磋商标准进行磋商的，重新开展采购活动。

九、磋商标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外，其中商务技术分90分，价格分10分。

（一）商务技术分：90分

供应商得分为磋商小组成员的算术平均分。

| 项目 | 评分因素 | 评价内容及分项分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （25分） | 资质证明 （6分） | 1）投标人须具备3A资信等级证书，具备得1分，不提供不得分。 2）投标人自2019年以来获得守合同重信用证书的，具备得1分，不提供不得分。 3）投标人自有项目经理同时具备CCNP、网络安全管理师、网络工程师证书的得1分，有一项不满足的不得分（限一人）。 4）投标人项目部成员具备CISP、信息系统项目管理师、高级工程师证书的，全部满足得2分，有一项不满足不得分。 5）投标人自2017年获得过用户满意度证书的，具备得1分，不提供不得分。 |
|  | 制造商认证评价 （5分） | 提供投标人或生产厂商所拥有与室内定位相关的软件著作权，室内3D地图、急诊绿通患者定位和时间采集系统、定位引擎、多楼层路径规划以及室内外定位云平台，提供一个得1分，最高得5分。 （提供相关证明文件复印件并加盖公司公章） |
|  | 业绩证明 （10分） | 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商或生产厂商承接过医院急诊绿通系统同类项目业绩的， 每个业绩得2分，最高得10分。 注：（提供合同复印件并加盖公司公章） |
|  | 技术实力 （4分） | 提供生产厂商申请的室内定位或院内导航相关的国家级发明型专利证书复印件（发明专利的正式授权证书)。 备注：需提供证书复印件，不提供或不相关不得分。 提供一个得2分，最高得4分，不提供得0分。 |
| 技术部分（65分） | 技术响应 （15分） | 根据“技术参数要求”的响应情况进行评议，每一项一般参数不满足扣1分，每一项★参数不满足扣2分，扣完为止。 技术参数中要求提供截图的，需提供截图，如无法提供则视为不满足。 |
|  | 技术方案 （10分） | 投标人对本项目需求把握明确，能够针对项目建设内容为医院提供一套切实可行的技术方案。 优（对比最优）：10分；良（对比次之）：7分；中（对比一般）：4分；差（对比最差）：1分 |
|  | 技术领先性 （10分） | 1）提供投标人或生产厂商与国内主流IT基础网络厂商(如新华三公司)具备物联网接入单元与物联网定位平台互联互通认证报告。 提供认证报告复印件得3分，不提供得0分； 2）提供投标人或生产厂商的物联网定位平台与国内主流IT基础网络厂商(如新华三公司)数字化创新实验室物联网接入单元产品完成兼容性验证，并获得新华三技术认证证书。 提供认证证书复印件得2分，不提供得0分； |
|  |  | 根据投标人或生产厂商针对医院急诊大厅高精定位能提供Beacon PAD智慧天线阵列覆盖解决方案进行评分。 ①方案内容完整详细、全面、可操作性强，能满足本项目服务要求的，得1分； ②方案内容较完整详细、较全面，可操作性较强，基本能满足本项目服务要求的，得1分； ③方案内容不够完整详细，不够全面，可操作性一般的，得1分； ④所投Beacon PAD蓝牙智慧天线阵列产品具有合法有效第三方检测机构出具的检测报告得2分。 没有提供方案或方案被评定为不可行的不得分。 |
|  | 系统功能演示 （20分） | 投标现场需对项目部分内容进行现场演示，演示需要投标方自带设备（含网络通讯所需辅助设备）自行搭建系统演示环境进行DEMO。投标现场采用PPT演示、非医院案例演示的均不得分，演示时间控制在15分钟以内： 1、综合数据分析，支持创伤总人数统计分析（包含非严重创伤患者占比、严重创伤患者占比、转入率、转出率）、创伤患者统计分析（包含住院人数和平均住院天数）、严重创伤患者统计分析（包含住院人数和ICU平均住院时间）、每日创伤患者人数统计（包含创伤患者、严重创伤患者和病亡人数）、急诊耗时排行统计、质控时间轴（包含院前转运、急诊准备、全身快速CT、急诊输血准备、人工气道建立、胸腔闭式引流、术前准备以及急诊科停留的平均数据）。（5分） 2、患者时间轴，支持按查询时间、病患分类和转至急诊方式查询每个急救患者在各个诊疗环节的时间（如病人达到急诊科时间、病人佩戴工卡时间、救治团队成员达到急诊科时间、完成全身快速CT时间、完成胸部X片时间、完成FAST时间、提出抽血申请时间、完成超声时间、执行输血时间、人工气道建立时间等等），以及患者接诊轨迹详情。（5分） 3、质控报表，支持按查询时间、病患分类和转至急诊方式查询每个诊疗环节的平均耗时以及是否达标，平均总耗时统计、转到急诊方式比例、男女比例以及年龄比例等等，并支持数据报表导出。（5分） 4、急救患者实时定位，支持在医院3D高精地图上可视化展示急诊患者的实时位置，当前病患人数统计、今日转至急诊方式统计（包括自行到医院、其它县市急救中心、单位或家属转、南通120急救中心）、今日就诊量统计、今日就诊人员列表，以及每个急救患者的心率、血压、血氧、脉搏、体温、轨迹详情和急诊创伤收治单等。（5分） |
|  | 实施方案 （5分） | 投标人针对本项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等打分。 优（对比最优）：5分；良（对比次之）：3分；中（对比一般）：2分；差（对比最差）：1分 |
|  | 项目投入 （3分） | 项目的投入和项目组人员素质情况（提供履历表和相关资料、学历证书、资质证书等）。 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验。 优（对比最优）：3分；良（对比次之）：2分；中（对比一般）：1分；差（对比最差）：0分 |
|  | 售后服务 （2分） | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等打分。 优（对比最优）：2分；中（对比一般）：1分；差（对比最差）：0分 |

注意：供应商在开标现场递交最后报价，最后报价不得超过响应文件中的报价。

(二）价格分：10分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

磋商小组认为供应商的报价明显高于或低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

十、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、服务等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

十一、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

（一）资格审查证明材料（一正二副，单独密封并牢固装订）：

1、关于资格的声明函；

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

3、企业营业执照（提供复印件并加盖公章）；

4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明；

5、无重大违法记录声明；

6、磋商供应商的《网络安全等级保护测评机构推荐证书》（提供复印件并加盖公章）；

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）商务技术响应文件（不能出现报价；一正二副，单独密封并牢固装订）：

1、竞争性磋商响应函（格式见附件，供应商盖章，法人或授权委托人签字或盖章）；

1、供应商资质及实力相关证明材料（提供复印件并加盖公章）；

2、人员资质相关证明材料（提供复印件并加盖公章）；

3、业绩相关证明材料（提供复印件并加盖公章）；

4、方案及服务

5、评审办法中涉及的事项，为方便磋商评审，请供应商按磋商评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

（三）价格响应文件，一式三份（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1、报价总表；

2、报价明细表。

注：磋商总报价应包括：完成本项目的全部费用(含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。本项目委托服务任务完成所需的全部服务，即包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、税费、保险、技术支持与培训、代理服务费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本磋商文件规定的各项应有费用。