2020年度手术层流过滤器采购项目招标公告

一、项目名称：2020年度手术层流过滤器采购项目

二、招标预算及报价要求：本项目预算总价18万元

投标报价超过采购预算的为无效投标，投标方应按照需求进行报价，报价为每种规格型号产品的单价及总价，报价应为包含产品运至医院指定位置的运输费、装卸费、安装、税金等所有费用，院方不承担除报价外的其他相关任何费用。

三、项目需求说明：

1、品牌要求：过滤器品牌为纳净、美埃、宝源或投标人所投产品不低于上述三个品牌。

2、过滤器需求规格、数量及具体技术要求见附件1

3、参考技术标准

所投空气过滤器产品各项指标必须达到现行国家标准，国家标准有变动的，参照最新国家标准执行。其主要参考国家指导标准如下：

（1）GB/T 6165-2008《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》

（2）GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》

（3）GB/T 14295-2008《空气过滤器》、GB/T 14295-93《空气过滤器》

（4）JG/22-1999《一般通风用空气过滤器性能试验方法》等其他现行初、中、高效空气过滤器国家标准

3、其它要求：

（1） 产品必须为生产厂家原包装，进场时应有装箱单、产品合格证书、相关附件、备件等应齐全。对非原生产厂家原包装进场的产品或相关备件、资料不全或提供产品与院方技术要求不符的，院方有权拒绝签收，并保留有取消合作的权限。

（2）合同签订后，供货方需在 30个工作日内将所订购物资运送至院方指定地点。签订合同前供货方需提供空气过滤器样品（高、亚高、中、初各1个）供院方确认满足投标文件的参数，如不满足投标文件的参数，取消中标资格。后期出现供货产品必须与确认的样品一致，如果不一致院方有权取消合作，且由中标方承担相关赔偿责任，院方自行购买合格的产品使用，差价由中标方负责。

（3）产品到货后安装后必须提供当前批次的初、中、高空气过滤器的检验检测报告并交院方相关部门备案。

（4）质保：使用周期（执行WS	/T368-2012、GB50333-2013标准）内因厂家生产工艺或运输造成的过滤器质量问题，供货方负责免费更换。

（5）供货方需将货物运输采购方指定地点，并负责拆装本院现运行的高效过滤器，安装完毕检测空气质量并出具自检报告。

（6）付款方式：供货完毕并在第三方检测合格后，付款至90%合同款，一年后双方无疑议结清余款。(中标方如不是原生产厂家则必须提供原厂供货证明作为结算凭证)

四、投标人资格要求：

1、具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务，鼓励符合条件的生产企业直接参与报名。

2、具有有效的中华人民共和国企业法人营业执照，执照中必须具有本项目的经营范围。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有良好的商业信誉。

五、投标文件制作要求：

1、资格审查技术标、价格标必须分两个档案袋装订密封，否则不予接收投标。

2、正本份数：1份   副本份数：2份。

资格审查技术标内容包括：

（1）经营企业营业执照复印件

（2）法人身份证复印件

（3）法人授权委托书及代理人身份证复印件（投标人不是法人需提供此项）

（4）本次所投产品技术参数（标准、效率、滤材、框架等参数）

（5）本次所投品牌产品的国家空调设备质量监督检验中心提供的初、中、高效检测报告复印件，所有原件备查。

（6）投标人须提供近三年（2017.01.01-2019.12.31）本次所投品牌产品项目14万元及以上的采购合同，合同数必须大于或等于三份，所有合同原件备查。

按上述顺序装册封装并加盖公章(在封装外注明项目名称、联系人及联系电话)，投标人需填写资性审查自查表（附件2）。资格性审查表的内容逐条响应，投标人根据自查结论在对应的□打“√”。如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。所有项目必须完全响应，否则废标处理。

价格标内容包含：清单产品单价及总价。

六、招标公告期限：

自招标公告发布之日起5个工作日

、投标人报名、投标文件递交：

1、报名：自本公告发布之日起即可报名；节假日除外。

2、纸质投标文件接收截止时间：2020年03月19 日 下午14:30，其后所收到的投标文件恕不接受。

3、开标时间：2020年03 月 19日下午14:30，如有变动另行通知。

4、投标文件接收地点：南通市第一人民医院采购中心(10号楼4楼442 室) ，本项目只接受现场递交投标文件。

七、本次招标联系事项：

采购中心联系方式：0513-85061381  联系人：朱老师；

总务科联系方式：0513-85061029  联系人：杨老师

地址：南通市孩儿巷北路6号        邮编：226001

## 附件2

### 资性审查自查表格

| 项目 | 招标文件要求 | 自查 结论 | 投标证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1、经营企业营业执照复印件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 2、法人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件（投标人不是法人需提供此项） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 3、本次所投产品技术参数（标准、效率、滤材、框架等参数） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 4、本次所投品牌产品的国家空调设备质量监督检验中心提供的初、中、高效检测报告复印件，原件备查 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 5、近三年（2017.01.01-2019.12.31）本次所投品牌产品项目14万元及以上的采购合同，合同数必须大于或等于三份，所有合同原件备查 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日