一院7号楼3层胃镜机房防护工程平面图

北                                            单位:㎜

附件:施工现场图

4232

2275            375     1500×2150H         2357

F向

980×2100H

2030      A向

西                                                                                                                  东

B向

E向                                                                                  5715

1560

600

D向

1000× 2100H

900×2100

340    925        1740×2060H，离地 880

510                                                 C向                               110

310                                                              273

南

补充说明：⑴机房四周墙体为24实心砖墙，西墙两面、北墙、东墙、南墙铲除旧粉刷层至红砖面，然后机房四面墙粉10厚清水砂浆封面，铅当量1.0㎜Pb.

②天棚地面楼板80＋水门汀50，铅当量1.0㎜Pb，门窗洞上方加钢筋水泥过墙板100厚。

③机房南墙窗户拆除补砌二四实心砖满砖满浆，机房东墙门洞补砌二四实心砖满砖满浆。

2019年11月18日

# Text boxes

上悬挂电动平移钢结构防护门一樘，铅当量2.0㎜Pb,门灯连锁，红外感应防夹功能，地缝弹起防护装置,门体1750×2250=3.94㎡，门洞清水砂浆粉刷净1500×2120。

铅玻璃1500×900×15铅当量≥3.0㎜Pb,不锈钢防护窗套等同，窗洞清水砂浆粉刷净1560×950，离地880。由2号楼6层迁移至7号楼3层并维护镜面光洁度。

手动平开钢结构防护铅门一樘，含门线条型钢一套，铅当量2.0㎜Pb.门洞红砖面1000×2100不锈钢防护门套等同。

补二四实心砖满砖满浆墙1740×2060=3.58㎡＋（900×2100=1.89㎡）=5.47㎡

门机电源配电箱63 P漏电短路保护器、传控系统电源、门机联锁