南通市第一人民医院教学及业务用房综合楼窗帘供货安装工程

招

标

文

件

招标单位：南通市第一人民医院

2018年9月17日

一、招标内容：

投标报价为综合报价，包含制作、材料、所需配件、辅料、人工、运输、安装、税金、制作损耗、售后服务等全部费用。

二、招标须知：

1、中标后，窗帘颜色由我院自行选定，价格不变。

2、工期：10天内完成供货、安装。

3、投标样品颜色：暂按我院提供的样品。

4、合同采用固定单价方式。清单提供的数量为暂定工程量，后期如有数量增减，综合单价按照投标报价不变，数量按实结算。

5、本工程质保期2年。

三、产品质量性能要求：

所有面料必须达到国家一等品标准，面料外观疵点，如经纬条、纬斜、跳纱、孔眼、纱结，经纬缩，边撑刺、搭色、色花、色差等均必须达到一等品检验积分标准。投标方需提供窗帘隔帘产品面料按纺织品相应标准检测的原料组成、纱线纤度、经纬密度、面料克重、破裂强度、抗拉强度、缩水率、耐洗染色牢度GB20286（且不少于50次）、PH值、甲醛含量、等指标的检测报告。

窗帘（做法：参照样品）

A） 成分：100% 永久阻燃涤纶

B) 克重≥240g/m2

C) 性能要求：
1.材质：100%阻燃涤纶（永久性阻燃）

2. 甲醛含量（mg/kg）≤300。

3.抗菌、大肠杆菌(8099)抑菌率（%），GB/20944.3-2008、金黄色葡萄球菌(ATCC6538)抑菌率（%）GB/20944.3-2008、白色念球（ATCC10231）抑菌率（%）GB/20944.3-2008

以上提供GB/T17253-2008<合成纤维丝织物>一等品

4. 防霉：“黑曲霉素 ATCC16404”  “绿色木霉  CGMCC3.2941”   “绳状青霉   CGMCC3.3875”  “球毛壳霉  CGMCC3.3601”  防霉等级：0级  根据GB/T24346-2009培养皿法检测。。

5. 耐光色牢度：4级。

6. 安全：本产品为永久阻燃窗帘布，产品符合GB20286-2006阻燃1级标准。

7.耐用：断裂强力：直向1869N， 横向1259N

8.颜色：由医院自行选定

4）窗帘轨道：（参照样品）材料要求：铝合金材质、壁厚1.0mm以上，达到一等品。

四、投标报价表：

本项目最高限价为18万元,超过限价作为废标处理。

| 品名 | 原料组成 | 面料克重 | 数量 | 综合单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗帘（全遮光，耐水洗阻燃） |  |  | 2200㎡ | 元/㎡ |  | 褶皱比1：1.8，幅宽2.8m |
| 窗帘轨道、滑轮等所有配件 |  |  | 950m | 元/m |  | 静音轨道 |
|  |  |  |  | 合计总价 |  |  |

综合单价包含：制作、材料、所需配件、辅料、人工、运输、安装、税金、制作损耗、售后服务等全部费用。

五、投标文件内容：

5.1投标书

（1）投标函

（2）投标产品报价表

（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（4）投标单位情况

（5）因考虑售后问题，投标人如非南通企业，则需要在南通设立常驻机构（需证明）。

5.2投标资格、资质证明文件

（1）窗帘面料生产厂家注册资金不低于500万元人民币。需提供厂家营业执照复印件

（2）面料生产厂家授权书（如为销售商）、资质证明复印件

（3）产品通过国家级产品检测报告复印件

（4）产品质量管理体系认证证书复印件

（5）近三年同类产品的生产销售业绩，提供合同复印件

以上（1）——（5）需加盖布料生厂厂家公章。

5.3作为投标文件的一部分，投标人需提供下列文件，这些文件可以是资料、图表或说明（技术标）

（1）产品检测与检验标准

（5）技术服务和售后服务的内容和措施、承诺

（6）供货能力保证和措施

（7）投标方认为需要提供的其他文件

5.4投标文件格式：

（1）技术标：将5.1-5.3（除5.1（2）外）装订成册、密封包装、盖公章并由法定代表人或授权委托人亲笔签署。

商务标 ：将5.1（2）密封包装、盖公章并由法定代表人或授权委托人亲笔签署。

技术标与商务标分开密封包装。

（2） 投标文件份数：各一式四份（一正三副）。

（3）投标书为在开标仪式上唱标的内容，投标人须按招标文件的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

六、质量标准和验收：

6. 1本工程验收标准按封样样品及招标文件要求。竣工验收时如发生质量问题，中标单位应及时维修直至更换合格，医院有拒付该部分产品工程款的权利。质保期内接到医院报修电话应于4小时内到达现场进行维修或更换。

6.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。

6.3乙方自行解决成品存放及成品保护工作。

6. 4乙方安装过程中如涉及临时用水用电，费用由乙方自行承担。

6. 5乙方自行负责安装期间临时设施的修筑、维护、拆除和现场清理工作。如乙方在货物安装过程中对建筑物及其他设施造成破坏或损害的，须无条件修复并承担所有费用。

6. 6安装过程中如涉及工程配合费，其费用由乙方自行承担。

七、工程款支付方式及期限：

1．中标单位接到中标通知，三日内签订合同。

2．合同签订生效后，中标单位即向招标单位支付合同价款的10%履约保证金，完成合同项目并验收合格正式投入使用之日起7天内退还。招标方收到中标单位10%的履约保证金后即向中标方支付合同总价5%的预付款。

3．全部工程安装完毕、消防测试等验收合格后付至合同总价的65%。

4．大楼竣工验收通过后付至合同总价的95%并返还履约保证金。

5．余款作为质量保证金，待产品2年质保期满后7天内付清。

八、评标方法：

评标过程按资格审查→技术打分→商务打分，只有资格审查通过的单位方可进入技术和商务打分环节。

1、评标细则

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 90 | （1） 首先确定评标基准价：所有有效报价中最低报价为本次开标的评标基准价(被判定为废标的除外)。 （2）投标报价等于基准价商务报价为90分，投标报价每高于基准价1%的扣0.5分。分值计算结果将保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2 | 布帘 | 5 | 样品材质工艺评价, 一等得5分，二等得3分，三等1分； |
| 3 | 轨道等其他配件 | 2 | 样品材质工艺评价 ，一等得2分，二等得1分，三等0.5分； |
| 4 | 业绩 | 3 | 投标人2015年以来具有20万以上（含）的业绩每个得1分，需提供合同复印件，原件备查），本项最多得分为3分。 |

2、其他事项：

评分值时保留小数2位，除有明确规定的打分以为，其它均以0.5分为计分单元。

经评标委员会评审得分最高的投标人为中标候选人。如得分相同时由评标委员会抽签决定中标人候选人。

3、如果发现有投标人提供虚假资料的，一经查实立即作废标和没收投标保证金处理，如果给招标方造成损失的招标方保留进一步追究其法律责任的权力。

4、投标报价超过医院预算价的作废标处理。

九、违约责任：

1．中标人提供的材料质量达不到封存样品或招标文件的，招标人有权退还，如仍有质量问题，承担违约责任，直至扣除全部质量履约保证金。

2．中标人未按约定工期完工的，每延期一天，扣800元，直至扣完全部工期履约保证金为止。

3．中标人未通过消防验收的，招标人有权扣除全部安全履约保证金。

十、应标样品说明：

投标人现场须提供实物小样，统一贴上投标人名称，样品无须密封，随投标文件（密封）一起提供，具体要求如下：

窗帘一副 规格：100*100cm  包含轨道等材料配件。

十一、开标地点、时间：

时间：2018年9月 22 日上午9:00

地点：

联系人：

联系电话：