北流市路宝水泥有限公司

—一线余热发电水处理药剂招标文件

- 技术要求：根据北流市路宝水泥有限公司余热发电用水的水质情况，自行编写技术方案。将药品使用方案、保供能力、售后服务等内容放置在技术方案中。

- 药剂分项报价，数量按一年用量，年度招标。

一、投标报价及质量要求：

表一                     一线合同供货明细清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 包干数量（一年） | 单价（含13%税，元） | 包干总价 | 品牌 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 含：1、余热发电循环水系统；2、余热发电反渗透系统；3、二级反渗透用；4、膜清洗剂；5、锅炉清罐剂； |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、 合同包干总价：卖方所供产品在满足买方需求时，双方经友好协商对于买方余热发电水处理药品实行一年包干制，一年包干总价款为 元整，若卖方所供产品价款低于一年包干总价款则按照实际供货总金额开具发票与买方结算，若卖方所供产品超出一年包干总价款，卖方按照一年包干总价款开具发票与买方结算，对于超出部分的金额买方将不予结算（不正常生产除外，即年停机次数超过24次为不正常生产）。 2、付款方式：卖方提供结算价款的全额合法有效增值税专用发票（税率为13%），买方一个月内支付90%月度的包干进度额，月度的包干进度额的10%作为产品质保金，付款方式为转帐支付。如若所供冷却塔产品和反渗透系统未达到余热发电系统要求的，买方将予以扣除此次产品全额货款的10%，由买卖双方签字确认。在合同履行过程中若发生超过国家指标的腐蚀现象视为事故则扣除产品质保金，发生结垢负责免费清洗，在合同期满一个月后无异议支付产品质保金。 |

表二                    二线合同供货明细清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（含13%税，元） | 总价 | 品牌 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 含：1、余热发电循环水系统；2、余热发电反渗透系统；3、二级反渗透用；4、膜清洗剂；5、锅炉清罐剂； |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此为我司二线试机使用，卖方所供产品需满足买方需求，并进行相关技术指导，货到验收合格凭13%增值税专用发票1个月内支付。 |

要求：

1、根据本系统水质情况，系统参数、材质进行水处理试验，免费提供经济合理水处理方案，并免费提供水质分析资料，及免费培训分析，免费培训人员加药操作方法等。

2、  北流市路宝必须严格按《操作手册》对系统进行控制，如未能认真控制系统，系统超标，则视为达到水处理效果。

3、  经产品处理后的工业水效果应符合国家标准（GB50050-95），买方按实际到货进行现场验收。其中冷却塔用药品真空度无明显变化、冷凝塔无明显结垢现象、冷凝水符合各种指标（卖方应当保证所供产品水处理效果必须符合国标GB50050-95要求，并提供产品合格证），买方应当严格按照《操作手册》操作。并由卖方提供相应的技术服务以解决生产中发生的问题，处理后的工业用水排放标准应符合国家环保部门的要求。GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》如下：

| 腐蚀速率： | 碳钢 ≤0.125 | mm/a |
| --- | --- | --- |
|  | 铜及不锈钢≤0.005 | mm/a |
| 污垢热阻： | ≤3.44*10-4 | m2*K/W |
| 异氧菌总数： | ≤5×105 | 个/ml |
| 铁细菌数： | ≤ 100 | 个/ml |
| 硫酸盐还原菌： | ≤ 50 | 个/ml |
| 粘泥量： | ≤ 4 | ml/m3 |
| 真空度减小： | ≤1％ |  |
| 杀藻率： | ≥70％ |  |
| 填料里的垢减少 | ≤20％ |  |

4、  根据安全生产、保护环境、节约用水的要求，同时参照《工业水处理设计规范》中的水处理技术要求结合机组本身情况，控制要求如下表：

| 项目 | 指标控制范围 | 分析频率 |
| --- | --- | --- |
| PH | 8.0-10 | 一次/天 |
| 电导率 | ＜1000 | 一次/天 |
| 浑浊度（mg/l） | ＜10 | 一次/天 |
| 浓缩倍率 | 2.5-3.5 | 一次/天 |
| 机组真空度-KPa | 92-94 | 仪表参数检测 |

5、  产品方面承诺

（1）产品质量承诺

保证提供100%的合格产品，如出现不合格品，除及时调换合格品外，还可扣除该批货款的10%作为处罚。

（2）产品环保承诺

保证提供的产品不会造成排污水超标排放，保证选用低毒、毒性积累少、降解性好的药剂。

（3）使用效果承诺

使用我公司产品，在正常操作管理的前提下保证能达到GB50050-95《工业水处理设计规范》中规定的水处理效果。

6、  服务方面承诺

（1）免费提供可行的操作规程、分析方法等相关技术资料及技术咨询；并且提供PH计及电导仪。仪器的所有权归提供者。

（2）调试初期，我公司将派专业人员24小时现场免费服务至正常运行；

（3）免费培训相关操作、分析人员；

（4）定期回访，提供循环水质监测报告，进行挂片腐蚀率的测试等工作，了解运行情况，长期跟踪服务，根据现场运行状况及水质变化情况及时调整，改进药剂配方，满足生产要求。

（5）如现场发现问题或出现异常情况，在接到贵公司电话、传真通知后的72小时内到达现场进行处理。

二：投标方式

1、  投标的截止时间： 2021年 6 月 18日11：30前，逾期作废。

2、  标书报价：一次性报价；

3、  标书提交方式：请将招标文件的扫描版和编辑版（word\excele表)以附件形式上传至招标网：标题和附件文件名统一命名：报价单位关键字（约6个字）+水药剂，以便我司准确区分。

4、 招标方：北流市路宝水泥有限公司，地址：广西玉林市北流市民乐镇红岭路001号，

联系人：蒙雄标 18107856662 （技术咨询）、顾坤源15078912325 （商务咨询）

5、 投标方联系人：公司：           地址：            联系人：     电话：