北流市路宝水泥有限公司

熟料新型干法水泥生产线二期工程

原料立磨

招 标 文 件

招标人：北流市路宝水泥有限公司

2020 年 04月 11 日

目录

第一章 招标公告	1

1.1招标条件	1

1.2项目概况与招标范围	1

1.3投标人资格要求	1

1.4招标文件的获取	2

1.5投标文件的递交	2

1.6特别要求	2

1.7标书咨询联系方式	2

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

2.1总则	4

2.2招标文件	5

2.3投标文件的编制	6

2.4投标文件的递交	9

2.5开标与评标	10

2.6签订合同	12

第三章 招标项目采购要求	14

3.1项目名称	14

3.2项目地点	14

3.3招标内容	14

3.4场地海拔高度	14

3.5场地气象条件	14

3.6地震烈度	14

3.7供电电压及配套电气设备的基本要求（订货时核实）	14

3.8特别说明	15

3.9技术要求	15

第四章 投标文件格式	18

一、商务部分	18

4.1投标书封面格式	19

4.2投 标 函（格式）	20

4.3投标报价表（格式）	22

4.4投标人资格证明文件	23

4.5法人授权委托书（格式）	24

4.6制造厂商出具的授权函	25

4.7投标货物合格的证明文件	26

4.8售后服务承诺书（格式）	27

4.9投标人的优惠政策及付款方式（如有，格式自拟）	28

二、技术部分	29

4.10技术规格响应文件	30

4.11其他	31

第五章 评价方法	32

5.1评标方法	32

5.2评审标准	32

5.3评审程序	32

# 第一章 招标公告

## 1.1招标条件

北流市路宝水泥有限公司熟料新型干法回转窑水泥生产线（一期）项目已投产，现建设二期工程，拟对主机设备进行招标。

## 1.2项目概况与招标范围

（一）工程名称

北流市路宝水泥有限公司熟料新型干法水泥生产线二期工程。

（二）工程地点

广西玉林北流市民乐镇红岭路001号北流市路宝水泥有限公司。

（三）招标范围

项目主机设备的招标：原料立磨

## 1.3投标人资格要求

根据邀标人邀请的合格投标人对象，投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务；

投标单位在投标时应提供相关投标资质证明文件：

（1）企业营业执照副本原件或加盖发证机关印章的营业执照复印件；

（2）法人授权委托书原件及身份证明原件；

（3）企业生产许可证复印件；

（4）投标单位税务登记材料；

（5）投标人须提供近三年的年终经营报表（资产负债表、损益表、净现金流表）；

（6）单位简介及相应业绩；

（7）产品质量证明书及服务承诺书（主要指售后服务、优惠条件等）；

（8）投标人认为必要提供的声明及文件资料。

## 1.4招标文件的获取

公司决定采用电子版方式，不收取费用。

## 1.5投标文件的递交

1.5.1 投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年 04 月 20日12：00前，逾期作废。

1.5.2 标书报价：一次性报价；

1.5.3标书提交方式：请将招标文件的扫描版和编辑版发至我司指定的专人专管邮箱：lubaoyouxiang666@163.com，邮件标题和附件文件名统一按要求命名：报价单位关键字（约4个字）+货物名称，以方便公司专管人准时准确的把标书转发给评审小组。

## 1.6特别要求

（1）投标人必须按招标文件标的物的技术要求进行投标，凡是不按招标文件提出的技术要求或低于配置、降低技术标准投标的，均将取消其投标文件的评审资格，并按废标处理。

（2）在评审过程中,发现有恶性竞争行为的供应商, 并经评审委员会核实将取消其评审资格；在评审过程中,发现有围标、串标行为的,将中止评审,若在定标后发现的,经核实也将取消参与围标、串标行为供应商的中标资格,并对该包件在重新确定供应商后另择时间进行招标。

## 1.7标书咨询联系方式

招 标 人：北流市路宝水泥有限公司

地    址：广西玉林市北流市民乐镇红岭路001号北流市路宝水泥有限公司联系人：陈俊杏（商务咨询）、梁礼锦18977504618（技术咨询）

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款的项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

1、投标人须知资料

| 序号 | 具体信息及数据 |
| --- | --- |
|  | 证明投标人合格和资格的文件： （1）企业营业执照副本原件或加盖发证机关印章的营业执照复印件； （2）法人授权委托书原件及身份证明原件； （3）企业生产许可证复印件； （4）投标单位税务登记材料； （5）投标人须提供近三年的年终经营报表（资产负债表、损益表、净现金流表）； （6）单位简介及相应业绩； （7）产品质量证明书及服务承诺书（主要指售后服务、优惠条件等）； （8）投标人认为必要提供的声明及文件资料。 |
|  | 投标货币为：人民币。 |
|  | 投标文件必须保持投标截止日后60日内有效。 |
|  | 投标保证金：无。 |
|  | 投标报价：投标人须就《招标项目采购要求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。 |
|  | 评标。 |
|  | 评标结果。 |
|  | 履约保证金为：为合同价的10%（中标后提供）; 履约保证金为以下任何一种形式：由中标人银行出具的银行保函或不可撤销的信用证、银行本票、保兑支票、现金。 |

## 2总则

### 2.1合格设备和服务

投标人所提供的单机设备所涉及的设备、技术培训和技术服务等应来自于《投标资料表》规定的合格的原产地。

合格的原产地系指单机设备或其部件的生产地为中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

### 2.2投标费用及安全

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

在投标过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的组成

招标文件对单机设备、招标过程、合同条件和技术要求作出了详细规定，具体包含以下内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标项目采购要求

第四章 投标文件格式

第五章 评价方法

### 2.3.2 招标文件的澄清

要求对招标文件进行澄清的投标人应在投标截止日期五日前以书面或传真方式通知招标人。招标人对招标文件需要作出澄清的，需在投标截止时间三日前，向投标人发出澄清通知。

### 2.3.3 招标文件的修改

招标人可因任何原因，在投标截止期前对招标文件进行修改。

## 2.4投标文件的编制

### 2.4.1投标文件编写注意事项

2.3.1.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

2.4.1.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交付使用时间、售后服务及其它要求作出响应。

### 2.4.2投标的语言及计量单位

2.3.2.1投标人的投标文件以及投标人与采购单位所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

2.3.2.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 2.4.3投标文件构成

2.3.3.1投标文件由商务部分、技术部分和其他部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1）投标函；

（2）投标报价表（按我方提供的附表）；

（3）投标人资格证明文件；

（4）法人授权委托书；

（5）制造厂商出具的授权函；

（6）投标货物合格的证明文件；

（7）售后服务承诺书；

（8）投标人的优惠政策及付款方式（如有）。

二、技术部分

（1）技术规格响应表；

（2）其他。

2.3.3.2要求投标文件有目录、页码并按顺序装订、整洁美观、齐全。

### 2.4.4投标函格式

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，详细标明所提供的货物名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及价格。

### 2.4.5投标报价

2.4.5.1投标人应在投标报价表上详细标明单价和总价金额。投标文件的价格大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.4.5.2投标人须就《招标项目采购要求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。

2.4.5.3投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

2.4.5.4投标人对采购货物、服务只允许有一个报价，采购单位不接受任何有选择的报价。

2.4.5.5投标人所报的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

### 2.4.6投标货币

投标以人民币报价。

### 2.4.7证明投标人合格和资格的文件

证明投标人合格和资格的文件，均必须提交并加盖投标人单位公章，否则其投标无效：

（1）企业营业执照副本原件或加盖发证机关印章的营业执照复印件；

（2）法人授权委托书原件及身份证明原件；

（3）企业生产许可证复印件；

（4）投标单位税务登记材料；

（5）投标人须提供近三年的年终经营报表（资产负债表、损益表、净现金流表）；

（6）单位简介及相应业绩；

（7）产品质量证明书及服务承诺书（主要指售后服务、优惠条件等）；

（8）投标人认为必要提供的声明及文件资料。

### 2.4.8证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

按照本须知第2.3.3条规定，投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴ 生产厂家的有关资格、产品质量检验证（由生产厂家提供均为复印件）；

⑵ 产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶ 货物保证供货有效证明；

⑷ 进口货物合法进口手续(如投标产品为进口产品时提供)；

⑸ 其他文件、材料。

## 2.5开标与评标

### 2.5.1 开标

本采购单位将在约定的时间和地点进行开标（无需投标方参加）。

### 2.5.2评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

### 2.5.3评标过程的保密性

2.5.3.1在宣布授予中标供应商合同之前，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2.5.3.2投标人在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面施加任何影响，其投标将被拒绝。

### 2.5.4投标文件初审

投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

### 2.5.5投标文件的澄清

2.5.5.1评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致、或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

2.5.5.2投标人对要求澄清、说明或者补正的内容应在评标委员会规定的时间内予以澄清，该澄清或说明随后应补有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

2.5.5.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

2.5.5.4投标人对投标文件的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

### 2.5.6投标文件的比较与评价

比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 2.5.7无效投标

投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1）未按招标文件规定要求发送标书的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件附有招标采购单位不能接受的条件；

（7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 2.5.8评标结果

2.5.8.1采购单位在五个工作日内按照采购结果报告的推荐确定排名第一、二的中标候选供应商为中标供应商。

2.5.8.2采购单位向中标供应商发候选中标通知。

2.5.8.3采购单位无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 2.6签订合同

### 2.6.1合同授予标准

合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的中标候选供应商。

### 2.6.2签订合同

2.6.2.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订合同。

2.6.2.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

2.6.2.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以与排名第二的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

### 2.6.3履约及履约保证金

2.6.3.1履约保证金以履约保函形式支付，为合同价的10%。

2.6.3.2履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购单位因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.6.3.3中标人应在收到中标通知书7日内，向招标人提交履约保证金。履约保证金为合同总价的10%。如果中标人没有在收到中标结果通知书7日内与招标人签定合同、技术协议和提交履约保证金，招标人有权取消该中标决定。履约保证金自合同签订之日起，至质量保证期满之日止有效。

2.6.3.4从签订合同至服务有效期满后，中标人按合同履约的，中标人以书面形式递交履约保证金退付申请（格式附后），经采购人确认后，履约保证金由采购人如数退还（不计利息）。

# 第三章 招标项目采购要求

一、项目基本情况

- 项目简介

北流市路宝水泥有限公司熟料新型干法水泥生产线位于广西壮族自治区玉林市北流市。

- 场地海拔高度

厂址所处海拔高度约为109米。

- 场地气象条件

北流市属于典型的亚热带季风气候，气候温和，年平均温度22℃；雨量充沛，年平均降雨量为1650毫米；光热充足，年平均日照时数1795小时，无霜期长，年平均无霜天数为346天。极端最低温-2℃，极端最高温38.4℃。全年降水天数在160天以上。各月平均风速适宜，在每秒1.3~1.8米之间。

- 地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），北流市地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组。

- 供电电压及配套电气设备的基本要求

电机型号由主机设备厂家选定。建议采用高能效电机YE3，以节能降耗。一般情况下，额定功率大于等于250kW的非变频调速电机采用AC10kV中压电机，额定功率小于250kW的交流电机采用AC380V低压电机。采用变频方式进行调速时，电机采用变频电机。额定功率小于350kW的变频电机额定电压采用AC380V；额定功率大于等于300kW、小于等于1000kW的变频电机额定电压采用AC690V；额定功率大于1000kW变频电机额定电压采用AC10kV。

中压电机防护等级大于IP54，为绕组测温配备PT100热电阻，为轴承测温配备PT100热电阻。低压电机防护等级大于IP54。

- 工厂受电电压           AC110kV

- 中压配电电压：         AC10.5kV

- 中压电动机额定电压：   10kV

- 低压配电电压：         AC 400V

- 低压电动机额定电压：   AC 380/220 V

- 照明供电电压：         AC 380V/220V三相五线制

- 中压控制电压：         DC 220V

- 低压控制电压：         AC220V

- 直流电动机电压:        DC 220V DC 440V DC 660V

- 直流操作信号电压:      DC 220V

- 检修安全照明电压：     AC36V/AC12V

- 电机绝缘等级要求：     F

二、招标通用要求

总的技术要求

- 卖方提供的所有设备应是崭新的、设计合理、制造精良、使用寿命长、安全可靠、能长期安全运转，没有异常的变形、震动、腐蚀及操作困难等现象。

- 卖方提供的所有设备应是先进的、具有成熟操作经验的产品。除特殊说明外，卖方所提供的设备应具有两年以上的运行经验，那些实际上是试制品的设备，买方不予接受。对于易磨损件、易腐蚀件或其他易损坏和消耗部件或经常调整、检查、维修的部件，应便于移动、修理和更换，所有这些部件应用合适的材料制造，使得其维修量最小。

- 卖方应提供完整的、最新制造的设备，至少包括但不限于以下内容：

— 用于系统的每台设备之间的所有联接件和一完整系统的零部件；配置进出口配对法兰，及整体法兰密封垫（发泡橡胶或橡胶垫，不接受石棉绳密封），以及两个法兰连接的所有螺栓，在两对法兰外再配一盲板，以防止在运输过程中有异物进入）

— 设备安装所需的所有地脚螺栓、螺母、垫片、楔块、垫板等；

— 设备本体的装配螺栓、螺母、垫片、密封垫及与买方设备连接的部件如配对法兰等；

— 设备的平台、栏杆和梯子等结构件；

— 设备的所有必要的安全装置；设备外露运动部件必须按照GB或ISO安全标准配置必要的防护网（罩）。

— 设备的传动装置应包括底板、电动机底座、电动机、电动机启动装置、减速机、联轴器、链轮、齿轮、链条、V型皮带、V型皮带轮及罩子等；

— 设备的压缩空气、油、水和电气等各种仪表；

— 系统中的仪表（测速器、压力表、温度计、传感器、变送器、测震仪等）；

— 安装在所供设备上的压缩空气、油、水管道上的阀门、管道元件及附件；

— 混凝土结构中的特殊预埋件和固定件；

— 安装和维修用特殊焊条、专用工具和易耗品；

— 必要的消音器和隔音罩；

— 大中型减速机的润滑油、液压装置用油（一次装油量）、化学试剂，记录纸和墨水等。（需要现场加油、脂的，必须提供油品和用量清单，买方负责统一采购）

- 所有重型部件应考虑在安装和维修期间便于起吊和装运，诸如与设备配套的吊耳或球形螺栓、螺母等。

- 所有使用的材料应符合技术要求，应为新的、未使用的、高质量的，且不得有裂逢、沙眼、斑点等有害缺陷。铸件和锻件应满足其材料的技术要求和机械加工精度。

- 所有设备的噪音值不得超过GB或ISO标准中的规定。

- 上述的技术要求，同样也构成了买方对卖方总的供货要求的另一同等概念。

- 所有设备须配置双法兰及螺栓副。

特别说明：

- 所有主机设备需经我公司确认后方可制作。

- 设备供货商提供图纸必须按比例设计并提供Dwg文件，否则我公司不予确认。

- 如有技术疑问，请及时与工艺专业负责人联系（陈工：025-86835626）。

- 电气要求详见相关专业要求（所有设备需满足技术数据及自控要求）。

- 主机设备订货要求

详见并填写：招标文件-附表.xlsx

# 第四章 投标文件格式

## 投标报价表（格式）

详见并填写：招标文件-附表.xlsx

# 第五章 评价方法

## 5.1评标方法

根据招标人与投标人的技术条件及商务谈判结果确定。

## 5.2评审标准

### 5.2.1初步评审标准

5.2.1.1形式评审标准由标书组成确定，同时包括：

（1）投标人名称；

（2）投标函的签字盖章；

（3）投标文件的格式；

（4）投标报价的唯一性；

（5）其他需进行评审的因素。

5.2.1.2资格评审。

5.2.1.3响应性评审标准：投标人对招标文件中规定的内容的响应程度。招标人决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，投标人不得通过修正而使其投标成为实质上响应的投标。

### 5.2.2评分标准

根据技术标及商务商谈确定。

## 5.3评审程序

### 5.3.1初步评审

5.3.1.1评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件原件，以便核验。

5.3.1.2评标委员会依据本章第5.2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，对不符合评审标准的，作废标处理。

5.3.1.3投标人有下列情况之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”总则第2.5.7条规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补证的。

5.3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 5.3.2详细评审

5.3.2.1 在商务标的评审中，评审委员会应从以下方面评审：

（1）主要从投标报价的合理性、完整性等方面进行评审；

（2）评标委员会发现投标人报价明显低于其他投标报价，可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

5.3.2.2 在技术标的评审中，评审委员会应从以下方面评审：

（1）对各投标文件进行比较评价；

（2）基本技术参数及性能指标评价；

（3）主要技术参数、性能及配置评价；

（4）设备选型先进、合理、可靠；

（5）技术资料的交付。

### 5.3.3投标文件的澄清和补证

5.3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补证。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补证。

5.3.3.2澄清说明或补证不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补证属于投标文件的组成部分。

5.3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补证有疑问的，可以要求投标人作进一步的澄清、说明或者补证，直至满足评标委员会的要求。

### 5.3.4评标结果

评标委员会根据评审情况，推荐2名中标候选人。