金澳物流（湖北）有限公司

金澳集团长江白螺石化码头工程

竣工环境保护验收调查报告

（公示本）

建设单位：金澳物流（湖北）有限公司

编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司

二〇一八年十月

目  录

前  言	1

1综述	3

1.1编制依据	3

1.2验收调查目的及原则	5

1.3调查范围、方法和调查因子	6

1.4验收执行标准	8

1.5污染物排放总量控制要求	10

1.6环境敏感目标	10

1.7调查重点	11

2 工程调查	13

2.1工程概述	13

2.2工程建设过程	15

2.3工程建设变化情况	15

2.4工程是否属于重大变动判定	17

2.5工程概况	17

2.6工程总投资及环保总投资	19

2.7运行工况	19

2.8主要污染源及污染物分析	20

3 环境影响报告书及其审批文件回顾	26

3.1环境影响评价过程	26

3.2环境影响报告书的主要内容	26

3.3环境影响报告书批复意见	30

4 环境保护措施落实情况调查	33

4.1环境影响报告书提出环保措施落实情况	33

4.2环评批复意见中环保措施落实情况	38

4.3环保措施落实情况小结	40

5 施工期环境影响回顾调查	41

5.1施工期概述	41

5.5 施工期环境影响回顾调查	41

6水环境影响调查与分析	42

6.1水环境影响调查	42

6.2水环境质量调查	47

6.3调查小结	47

7 大气环境影响调查与分析	49

7.1大气环境影响调查	49

7.2环境空气质量调查与分析	51

7.3调查小结	53

8 声环境影响调查与分析	54

8.1主要噪声源调查	54

8.2噪声防治措施落实情况	54

8.3声环境现状监测	54

8.4调查小结	55

9 生态影响调查与分析	56

9.1生态环境现状	56

9.2生态影响分析	56

9.3调查小结	58

10 固体废物环境影响调查与分析	59

10.1固体废物污染源调查	59

10.2固体废物的收集情况	59

10.3调查小结	60

11 社会环境影响调查	61

11.1工程建设符合国家的产业政策	61

11.2工程建设符合（环境）功能区划的要求	61

11.3社会影响和环境效益分析	61

11.4文物保护情况调查	62

11.5调查结论	62

12 清洁生产与总量控制	63

12.1清洁生产调查	63

12.2总量控制	64

12.3调查小结	64

13 环境风险事故防范措施及应急方案调查与分析	65

13.1风险事故识别	65

13.2环境风险回顾调查	65

13.3风险应急防范措施调查	65

13.4环境风险应急预案	67

13.4.2应急设施、设备、材料和管理	69

13.4.3环境敏感区保护措施	70

13.4.4油品泄漏及溢油应急处理措施	70

13.5应急监测计划	71

13.6区域应急资源情况调查	71

13.7风险评价结论	72

14 环境管理及监测计划落实情况调查	73

14.1环境管理工作调查	73

14.1.1环境管理机构	73

14.1.2码头营运期的环境管理	74

14.1.3事故管理	75

14.1.4环境管理计划	75

14.2施工期环境监测方案	76

14.3试运营期环境监测方案	76

14.4调查结果分析	77

15 公众意见调查	78

15.1调查目的	78

15.2调查范围和方式	78

15.3调查结果统计	78

16  调查结论	82

16.1工程概况	82

16.2环境保护措施落实情况调查	82

16.3施工期环境保护措施	82

16.4环境影响调查	83

16.5环境风险事故防范措施及应急方案调查	84

16.6社会环境影响调查	84

16.7环境管理	85

16.8公众参与调查	85

16.9存在问题及建议	85

16.10总结论	85

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目与最近敏感点位置关系图

附图3：金澳集团长江白螺石化码头工程布置图

码头装卸工艺流程图

燃料油管线清洗工艺流程

库区渣油工艺流程图

库区汽油工艺流程图

库区柴油工艺流程图

附图4：项目码头与螺山镇取水口位置关系图

附图5：四大家鱼种质资源保护区功能区划图

附图6：长江监利江段产卵场分布（2003～2006年）

附图7：新螺白暨豚保护区卫星地图

附图8：项目噪声及无组织废气监测点位图

附件：

附件1：验收委托书

附件2：监利县环境保护局《关于金澳物流（湖北）有限公司2个3000DWT（兼顾5000DWT）石油码头泊位环境影响评价涉及环境功能区划、执行标准意见的函》，监环申函[2012]1号，2012年1月6日；

附件3：湖北省环保厅《关于金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书的批复》，鄂环审〔2013〕376号，2013年7月1日；

附件4：水利部长江水利委员会《关于湖北省金澳集团长江白螺石化码头工程涉河建设方案的批复》，长许可[2010]86号2010年5月13日；

附件5：岳阳海事局《关于长江白螺石化码头工程通航水域岸线安全使用海事许可决定书》，海事可字[2011]000002，2011年1月25日；

附件6：长江航道局《关于金澳集团长江白螺码头工程建设涉及航道有关问题审查意见的函》，航道函字[2010]72号，2010年9月3日；

附件7：湖北省水利厅《关于金澳集团长江白螺码头工程开工建设涉及河道堤防管理有关事宜和批复》，鄂水利堤复[2010]282号，2010年10月8日；

附件8：《监利县环境保护局关于金澳物流（湖北）有限公司在建过程中有关环境问题的情况说明》；

附件9：金澳物流公司与洪湖市螺山镇自来水公司防污染应急联动机制

附件10：安全生产应急预案备案登记表

附件11：监测报告（武汉环景检测服务有限公司，编号WHHJ180910426）

附件12：监测报告（武汉环景检测服务有限公司，编号WHHJ180910427）

附件13：船舶污染物接收证明

附件14：危险废物无害化委托处置合同（湖北爱国石化有限公司）

附件15：危险废物无害化委托处置合同（荆门市宏勋再生资源有限公司）

附件16：公众参与调查表

附件17：关于成立安全环保生产委员会的通知

附件18：竣工环保验收小组意见

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 前  言

2009年5月，金澳科技新区加工项目投产，使公司原料加工量由30～50万吨/年上升至200万吨/年，原料需求量大幅攀升。金澳科技生产原料10%由国家从江汉油田调配，10%由新疆阿拉山口通过铁路运输至荆门南站，再通过汽车运输至公司内部，80%的原料则需从海外进口，经由江苏沿江港口转运至武汉沌口、阳逻等码头，再通过汽车运输至公司内部。因码头须租用，作业时间难以保证，船舶作业机动性较差，同时陆路运距较长，原料运输效率低，年中转量只有50万吨左右，无法满足金澳科技当前生产需求。同时，金澳科技原料运输铁路运输成本约为750元/吨，水运运输成本为230元/吨，原料自武汉至潜江公路运输距离较大，中转仓储成本为40元/吨，运输成本均较高昂。

为解决公司原料供应和降低运输成本，公司决定在长江监利白螺段建设2个3000DWT（兼顾5000 DWT）石化码头泊位及相应的护岸工程、穿堤箱涵和管道等，码头泊位年设计吞吐量为130万t，水利部长江委核定本项目使用岸线260m及相应水域。

金澳物流（湖北）有限公司于2011年3月6日委托湖北省环境科学研究院进行金澳集团长江白螺石化码头的环境影响评价工作，并于2013年7月1日取得了湖北省环境保护厅《省环保厅关于金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书的批复》（鄂环审[2013]376号）。工程主要建设内容为：建设3000DWT兼顾5000DWT液体油驳泊位2个，并配套建设装卸设备、业务用房、环保、消防等公用辅助设施。设计吞吐量为130万吨。

根据《环评批复》“该项目依托的后方陆域储油库项目未取得合法有效的环评批复前，项目不得开工建设”。该码头工程于2009年6月开工建设，2011年10月建成。2018年5月31日取得《关于金澳物流（湖北）有限公司金澳集团长江白螺石化物流仓储工程环境影响报告表的批复》（监环审函〔2018〕16号），于2018年6月进行调试，2018年7月进入试运行。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年）、建设项目环境保护管理条例（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件的有关规定，“金澳集团长江白螺石化码头工程”应组织实施环境保护验收工作，为此，金澳物流（湖北）有限公司于2018年8月委托武汉智汇元环保科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收调查报告编制工作。我司接收委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、资料收集等一系列前期工作，在此基础上，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  港口》（HJ436-2008）的要求，结合项目性质、污染特征和区域环境质量现状监测，分析预测项目产生的环境影响，编制了该项目的竣工环境保护验收调查报告，现交由金澳物流（湖北）有限公司组织自主验收。

根据调查，2017年工程年吞吐量为110万吨，达到设计生产能力的84.6%，且工程运行稳定，满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）4.5.1：对于公路、铁路、轨道交通等线性工程以及港口项目，验收调查应在工况稳定，生产负荷达到近期预测生产能力（或交通量）75%以上的情况下进行，因此工程满足验收调查运行工况要求。

特别说明：本次验收范围仅包括码头及其公用辅助设施。

# 1综述

## 1.1编制依据

#### 1.1.1法律、法规、规范性文件及相关规划

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日实施；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日实施；生态环境保护部1号令《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，2018年4月28日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院国发[2005]39号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- 《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》（国家环保总局环发[2000]38号文）；

- 《湖北省建设项目环境保护“三同时”管理规定》（鄂环[1996]41号文）；

- 《湖北省建设项目环境保护设施竣工验收监测实施细则》（湖北省环境保护局环[1998]4号文）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范  港口》（HJ436-2008）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范（生态影响类）》（HJ/T394-2007）；

- 《长江干线航道总体规划纲要》；

- 《荆州港总体规划》。

#### 1.1.2工程资料及相关审批文件

（1）项目建设相关批复文件

①《土地证》，中华人民共和国国土资源部，2011年；

②《监利县建设局关于监利港白螺港区调整总体规划邹码头作业区监利石油专用码头的批复》，监利县建设局，2009年9月24日；

③《关于金澳集团长江白螺石化码头工程建设方案涉及河道提防管理有关事宜的请示》，湖北省水利厅，2010年4月19日；

④《关于湖北省金澳集团长江白螺石化码头工程涉河建设方案的批复》水利部长江水利委员会，2010年5月13日；

⑤《监利县水利局关于金澳集团长江白螺石化码头工程水土保持与生态建设的意见》，监利县水利局，2011年6月9日；

⑥《关于长江白螺石化码头工程通航水域岸线安全使用海事许可决定书》，海事可字[2011]000002，岳阳海事局，2011年1月25日；

⑦《关于金澳集团长江白螺石化码头工程开工建设涉及河道提防管理有关事宜的批复》，湖北省水利厅，2010年9月30日；

⑧《荆州市交通运输局关于荆州港朱家湾综合码头和金澳石化码头等项目使用岸线审定的请示》，荆州市交通运输局，2012年2月24日；

⑨《关于同意金澳集团石化码头运营的意见》，洪湖市螺山镇人民政府，2012年10月；

⑩湖北省环境保护厅《省环保厅关于金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书的批复》（鄂环审[2013]376号），2013年12月25日；

（2）工程技术资料

①《金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书》，湖北省环境科学研究院，2012年8月；

②《金澳集团长江白螺石化码头工程初步设计》；

③金澳集团长江白螺石化码头工程监理竣工资料。

#### 1.1.3其他

（1）趸船废水外协处置协议书；

（2）危险废物处置意向协议；

（3）其他资料文件。

## 1.2验收调查目的及原则

#### 1.2.1调查目的

对该项目环境保护验收调查旨在：

（1）调查工程在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告书、工程设计所提出的环境保护措施的情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况；

（2）调查该工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监测与调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。针对工程试运行期的现存环境问题及潜在环境影响，提出切实可行的补救措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见；

（3）通过公众意见调查，了解公众对该工程建设期及试运行期环境保护工作的意见、对当地经济发展的作用、对工程所在区域居民工作和生活的运行情况，针对公众的合理要求提出解决建议；

（4）根据工程环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

#### 1.2.2调查原则

本次环境保护调查将坚持以下原则：

（1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及规定；

（2）坚持客观、公正、科学和实用的原则；

（3）坚持充分利用已有资料，并与现场勘察、现场调研、现状监测相结合的原则；

（4）坚持进行工程前期、施工期、运行期全过程调查的原则；

（5）坚持突出重点、兼顾一般的原则。

## 1.3调查范围、方法和调查因子

#### 1.3.1调查范围

本次竣工环境保护验收的调查范围如下：

（1）地表水

按《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-93）的要求，确定地表水环境影响评价范围为：项目码头所在地长江断面上游500m至项目雨水排放口下游2000m。

（2）大气

依据导则HJ2.2-2008的规定及估算结果，建议评价范围半径为2.5km，因此拟建项目环境空气评价范围为：以码头为中心，以主导风向为轴线，直径为5km的圆形区域。

（3）噪声

评价范围取该工程所在厂址厂界及厂界外200m范围内区域。

（4）环境风险

以泊位为中心，半径3km范围内区域。

（5）公众意见调查范围

主要为码头及陆域工程周边受影响的单位及人员。

#### 1.3.2调查方法

（1）原则上按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范  港口》（HJ436-2008）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范（生态影响类）》（HJ/T394-2007）中的要求执行，并参照《建设项目环境影响评价技术导则》规定的方法；

（2）工程施工期的环境影响，采用查阅资料和现场公众调查相结合的方法；

（3）工程试运行期环境影响，调查以现场勘查和环境监测为主；

（4）环境保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。

（5）根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，公众对施工期及试运营环境保护工作的意见和要求，采用“公众意见调查”的方法。

本项目环境保护调查工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  竣工环境保护验收调查工作程序图

#### 1.3.3调查因子

（1）大气环境

调查工程采取的环境空气污染防治措施；

调查码头周边敏感点的大气环境质量，调查因子SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃、甲醇等。

（2）水环境

调查工程采取的水污染防治措施及防治效果，生产废水和生活污水调查因子为 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、石油类等。

调查港区长江江段水环境质量，调查因子为 pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷和石油类等。

（3）生态环境

水生生物调查因子为浮游生物和水生生物的种类和数量；

陆域生态调查内容为施工临时用地、防护工程等水土保持的内容以及植被的恢复情况。

（4）声环境

调查工程采取的噪声防治措施；

港区厂界的等效连续A声级；

（5）固体废物

固体废物调查因子包括港区的生活垃圾和到港船舶垃圾。

（6）环境风险

调查工程采取的环境风险防范措施。

## 1.4验收执行标准

验收执行标准原则上采用《金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书》中所执行的标准，在《报告出》批复之后颁布的新标准或补充标准，则采用新标准进行校核。

#### 1.4.1环境质量标准

（1）水环境

工程所在长江白螺段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见表1.4-1。

表1.4-1  地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 3 | COD | ≤20 |
| 4 | BOD5 | ≤4 |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 |
| 8 | 总磷 | ≤0.2 |

（2）环境空气

工程所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表1.4-2。

表1.4-2  环境空气质量评价标准

| 项目 | 指标 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60（μg/m3） |
|  | 日平均 | 150（μg/m3） |
|  | 1小时平均 | 500（μg/m3） |
| NO2 | 年平均 | 40（μg/m3） |
|  | 日平均 | 80（μg/m3） |
|  | 1小时平均 | 200（μg/m3） |
| CO | 日平均 | 4.00（mg/m3） |
|  | 小时平均 | 10.00（mg/m3） |
| TSP | 年平均 | 200（μg/m3） |
|  | 日平均 | 300（μg/m3） |
| PM10 | 年平均 | 70（μg/m3） |
|  | 日平均 | 150（μg/m3） |

（3）声环境

工程码头区域外声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），码头区域环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。

#### 1.4.2污染物排放标准

（1）水环境

本项目船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水经后方罐区的生产污水处理设施处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入电排河。

码头生活污水经后方罐区的生活污水处理设施处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入电排河。

船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理，不在码头水域排放。

标准值见表1.4-3。

表1.4-3  船舶水污染物排放控制标准（GB3552-2018）

| 序号 | 项 目 | 最高允许排放浓度mg/L |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | SS | 70 |
| 3 | BOD5 | 20 |
| 4 | COD | 100 |
| 5 | 石油类 | 5 |
| 6 | 动植物油 | 10 |

（2）环境空气

施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3），运营期非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3）。

（3）声环境

噪声排放执行如下标准：码头厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。

（4）固体废物

标准见表1.4-4。

表1.4-4 船舶水污染物排放控制标准（GB3552-2018）

| 序号 | 项 目 | 排放浓度及排放规定 mg/L |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品废弃物及其它垃圾 | 禁止投入水域 |

## 1.5污染物排放总量控制要求

本项目运营期总量控制要求为：COD 0.384t/a。

## 1.6环境敏感目标

工程评价范围内环境保护目标分布情况见表1.6-1。

表1.6-1   环境保护目标分布对照表

| 工程项目 | 数量 |
| --- | --- |
|  | 环境影响报告 | 实际工程 |
| 环境空气、声环境保护目标 | 金港新区范围内居民点已经全部拆迁，周围无环境空气、声环境敏感点 | 无变化 |
|  | 工农村：EN，最小直线距离700m，规模500人 |  |
|  | 邹码村：SW，最小直线距离900m，规模300人 |  |
|  | 白螺镇：WS，最小直线距离1800m，规模1200人 |  |
|  | 贺沈村：WS，最小直线距离2500m，规模350人 |  |
|  | 李家墩：WWN，最小直线距离2900m，规模300人 |  |
|  | 张连家墩：WN，最小直线距离3000m，规模200人 |  |
|  | 王李村：W，最小直线距离3300m，规模250人 |  |
|  | 许家高墩：WS，最小直线距离3700m，规模300人 |  |
| 地表水环境保护目标 | 螺山镇取水口：长江北岸，码头下游约7.5km |  |
|  | 长江白螺段：紧邻 |  |
| 生态环境保护目标 | 长江监利段“四大家 鱼”水产种质资源保护区，码头距离区下游边界约2公里 |  |
|  | 新螺段白鱀豚国家级自然保护区，码头距离区上游边界约2公里，码头距离螺山核心区上游边界约4公里 |  |
|  | 大堤防护林，码头引桥下 |  |

## 1.7调查重点

本次调查的重点是码头建成后造成的生态环境影响、大气环境影响、水环境影响和噪声环境影响、环境影响报告书、环保部门及设计报告提到的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。

生态环境影响将主要调查工程建设完成后针对产生的水土流失、景观破坏等生态环境问题所采取的生态恢复措施和水土流失治理措施进行有效性评估。根据现场考察，确定主要生态环境调查对象主要为施工占地的复土、绿化情况；水土流失防治分区治理的工程措施和植物措施；施工区有无国家重点保护植物以及移栽保护的记录；生态环境保护措施落实情况；如果环保措施未落实，提出生态环境保护保护措施的补救措施和建议。

水环境影响将主要调查施工期生活污水及施工废水处理情况及环保措施落实情况。调查码头附近长江环境质量情况，以及雨水收集达标排放情况、生活污水处理调查；如果环保措施未落实，提出水环境保护措施的补救措施和建议。

大气环境影响主要调查无组织排放达标情况和周围敏感点环境空气的达标情况。如果环保措施未落实，提出大气环境保护措施的补救措施和建议。

声环境影响主要调查项目施工场界达标情况，有无扰民现象发生，项目试运行期间厂界噪声达标以及声环境敏感点质量情况。确定是否满足环保要求，是否需要采取补救措施。

根据区域环境特征、环境功能区分布、环境特定要求及分析结果，本次验收调查工作的调查重点确定为：

（1）实际工程建设内容变更情况以及变更造成的环境影响变化情况；

（2）环境敏感目标变更情况；

（3）环境影响报告书及其批复文件提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性分析；

（4）工程施工期和试运营期实际存在的环境问题，公众对该工程的意见；

（5）运营期环境保护设施运行及治理效果的调查分析和环境保护措施落实情况；

（6）环境管理及风险应急预案落实情况。

# 2 工程调查

## 2.1工程概述

#### 2.1.1地理位置

本工程位于长江中游左岸监利河段邹码头作业区，地处监利县白螺镇邹码头村与工农村交界处。本工程地理位置见附图1。

#### 2.1.2基本情况

项目名称：金澳集团长江白螺石化码头

投资总额：3810万元

建设单位：金澳科技（湖北）化工有限公司

项目地点：长江中游左岸监利河段邹码头作业区

项目性质：G5523内河货物运输，新建项目

#### 2.1.3总平面布置

（1）码头布置

码头水域布置2个3000DWT兼顾5000DWT泊位，泊位采用顺岸方式布置，码头前沿线与水流流向一致，码头前沿设计水深为3.7m。

水工建筑物采用浮码头结构型式，浮码头由趸船、趸船的锚系、引桥及护岸部分组成。趸船与陆域之间通过引桥相衔接，前沿船舶靠泊采用2艘75×14m趸船，2 艘趸船间由2座14×3.0m 钢连桥衔接。引桥由 1 座 48×4.5m活动钢引桥及1条固定引桥组成，固定引桥总长 410.67m，宽 4.24m，桥面高程33.80m。引桥过堤处设置穿堤箱涵。

（2）码头管道布置

①趸船泵房

考虑到油驳无动力卸油，因此码头船底舱设卸油原油泵，原油泵的选择按原油油轮吨位，卸油时间小于16小时确定。根据核算采用248m3/h油泵，同时可满足原油灌装特大型槽车时20分钟内完成灌装的需要。考虑到码头可同时有二条油轮作业，因此原油泵设3台，2开1备。

②码头及罐区管道码头及罐区管道

罐区与码头间设重油管1根φ325×9.5，柴油管1根φ219×8.5，汽油管道1根φ219×8.5（化工品共用）蒸汽线1根φ159×5，消防水线1根φ159×5，消防泡沫线1根φ114×4.5，生活水线 污水线 1根φ114×4.5 DN200，总计8条管道。引桥过堤后，管道架空铺设，架空高度3m，与罐区交换点为罐区围墙外1m 处。

（3）水域布置

①码头前沿线位置

本工程码头前沿设计河底高程为11.50m，设计码头前沿线布置在11～12m 等深线之间，与水流方向基本一致。

②码头前沿停泊水域

码头前沿停泊水域宽度取2.5倍设计船型宽度，为39m。

③回旋水域

根据本工程设计船型，回旋水域长度为260m，宽度为130m。码头前方水域较宽阔，可以满足回旋水域的要求。

#### 2.1.4排水系统

工程设置“雨污分流”系统。

本项目船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水经后方罐区生产污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》表4一级标准排入电排河。

码头生活污水经后方罐区生活污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准排入电排河。

船舶生活污水、舱底油污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理，不在码头水域排放。

#### 2.1.5消防系统

本工程消防采用固定式水冷却和3%水成膜泡沫混合液灭火方式。

（1）在每艘趸船上设置2座PT10高架消防炮塔，每座炮塔设有1台PLKD32型固定式泡沫—水两用消防炮，炮塔自带水幕；消防炮主要参数为：工作压力：0.8MPa流量：32L/s最大射程：水炮为≥50m、泡沫炮为≥45m（均考虑风速等其他因素）

（2）在趸船前沿设有水幕，水幕宽度为工艺设备宽度两边各延伸5m。水幕长度共36m。共布置18个水幕喷头，间距2m。

（3）在引桥上的消防水管上设有消火栓及消火栓箱（包括：水枪、水带、泡沫枪 等）。消火栓间的间距≤30m。共布置12套。

（4）在趸船消防冷却水管道上设有国际通岸法兰，以便在油船需要时向油船提供消防用水。

（5）消防控制室设在趸船用房顶层，在消防控制室内设消防炮控制装置和阀门控 制装置。消防炮控制装置带有遥控器，可遥控码头消防炮的俯仰和水平旋转。

（6）趸船上设手动消防报警按钮，发生火灾时由人工按动按钮报警，报警信号传 至码头消防控制室和后方消防泵房。

（7）趸船上设气体浓度报警探头，在油品泄露时，自动报警。

（8）趸船上设火灾广播报警系统，在趸船发生火灾时，可组织人员灭火和组织工 作人员撤离。

（9）在趸船上设置泡沫间一座，泡沫间内设置 PHY32/30型压力式泡沫比例混合装置1套。

## 2.2工程建设过程

工程建设过程见下表：

表2.2-1  工程建设过程

| 序号 | 过程 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金澳集团长江白螺石化码头工程可行性研究报告 | 2009年12月 |
| 2 | 《关于湖北省金澳集团长江白螺石化码头工程涉河建设方案的批复》（长许可[2010]86号） | 2010年5月13日 |
| 3 | 《关于金澳集团长江白螺石化码头工程开工建设涉及河道提防管理有关事宜的批复》（鄂水利堤复[2010]282号） | 2010年9月30日 |
| 4 | 《关于长江白螺石化码头工程通航水域岸线安全使用海事许可决定书》（海事可字[2011]000002） | 2011年1月25日 |
| 5 | 金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书 | 2012年10月 |
| 6 | 湖北省环境保护厅《省环保厅关于金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书的批复》（鄂环审[2013]376号） | 2013年7月 |
| 7 | 开工建设 | 2009年6月 |
| 8 | 建成并投产 | 2011年10月 |

## 2.3工程建设变化情况

工程实际建成后，与原环评内容相同，具体情况见表2.3-1。

表2.3-1  环评报告与实际工程的变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 环评报告建设内容 | 实际建设内容 | 对比 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 码头 工程 | 码头泊位年设计吞吐量为130万t。 | 码头泊位年实际吞吐量为110 万t。 | 达到设计产能的84.6% |
|  |  |  | 码头水域布置2个3000DWT兼顾5000DWT油驳泊位，泊位采用顺岸方式布置，码头前沿线与水流流向一致，码头前沿设计水深为3.7m。 | 码头水域布置2个3000DWT 兼顾5000DWT 油驳泊位，泊位采用顺岸方式布置，码头前沿线与水流流向一致，码头前沿设计水深为3.7m。 | 未变 |
|  |  |  | 水工建筑物采用浮码头结构型式。主要由趸船、活动钢引桥和固定引桥组成，趸船平面尺度为75×14m，活动钢引桥平面尺度为48×4.5m，固定引桥总长410.67m，宽4.24m，桥面高程34.80m。栈桥过堤处设置穿堤箱涵 | 水工建筑物采用浮码头结构型式。主要由趸船、活动钢引桥和固定引桥组成，趸 船平面尺度为75×14m，活动钢引桥平面尺度为48×4.5m，固定引桥总长410.67m，宽4.24m，桥面高程 34.80m。栈桥过堤处设置穿堤箱涵 | 未变 |
|  |  |  | 1个3000GT商品汽车滚装泊 | 1个3000GT商品汽车滚装泊 | 未变 |
|  |  | 水工 建筑 | 采用浮码头型式，由2艘钢质趸船、1座活动钢引桥和固定引桥组成。 | 采用浮码头型式，由2艘钢质趸船、1座活动钢引桥和固定引桥组成。 | 未变 |
|  |  |  | 2艘靠泊用钢质趸船主尺度75×14m，采用锚链固定，2艘趸船间由2座14×3.0m钢连桥相衔接。48×4.5m活动钢引桥采用平行弦桁架结构，桥面上设活动踏步。 | 2艘靠泊用钢质趸船主尺度75×14m，采用锚链固定，2艘趸船间由2座14×3.0m钢连桥相衔接。48×4.5m活动钢引桥采用平行弦桁架结构，桥面上设活动踏步。 | 未变 |
|  |  |  | 固定引桥由现浇墩台、现浇排架和20m跨预应力空心板组成。现浇墩台基础采用Ф800钻孔灌注桩，现浇排架基础采用Ф1000钻孔灌注桩。 | 固定引桥由现浇墩台、现浇排架和20m跨预应力空心板组成。现浇墩台基础采用 Ф800钻孔灌注桩，现浇排架基础采用Ф1000钻孔灌注桩。 | 未变 |
| 2 | 辅助工程 | 生产及生产辅助建筑物有油泵房、发油站、消防泵、消防水池、综合楼、门卫等 | 生产及生产辅助建筑物有油泵房、发油站、消防泵、消防水池、 综合楼、门卫等 | 未变 |
| 3 | 公用工程 | 供电、配电、消防和通讯系统 | 供电、配电、消防和通讯系统 | 未变 |
|  |  | 供水、排水系统 | 供水、排水系统 | 未变 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理措施 | 船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理 | 船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理 | 未变 |
|  |  |  | 码头生活污水依托后方罐区的生活污水处理设施处理； 船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水收集后依托后方罐区的生产污水处理设施处理；船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理，不在码头水域排放 | 码头生活污水依托后方罐区的生活污水处理设施处理； 船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水收集后依托后方罐区的生产污水处理设施处理；船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理，不在码头水域排放 | 未变 |
|  |  | 固体废物处理 | 到港船舶固体废物及港区工作人员生活垃圾送城市生活垃圾填埋场统一处理 | 到港船舶固体废物及港区工作人员生活垃圾送城市生活垃圾填埋场统一处理 | 未变 |
|  |  | 风险防范系统 | 制定事故溢油应急计划和事故应急措施，按计划执行 | 已制定事故溢油应急计划和事故应急措施，并按计划执行 | 未变 |
| 5 | 依托工程 | 大堤后方陆域设置配套罐区，设置10000m3原油罐2座，3000m3汽、柴油罐各1座，原油及成品油泵房1座，35/10kV 降压站1座，800m3消防水池1座，消防泵房1座，发油装卸车平台1座，地磅1台，综合楼1座，以及其它相应配套设施（包括生活污水处理设施及生产污水处理设施）。 | 大堤后方陆域设置配套罐区，设置10000m3原油罐2座，3000m3 汽、柴油罐各1座，原油及成品油泵房1座，35/10kV降压站1 座，800m3消防水池1座，消 防泵房1座，发油装卸车平台1座，地磅1台，综合楼1座，以及其它相应配套设施（包括生活污水处理设施及生产污水处理设施）。 | 未变 |

## 2.4工程是否属于重大变动判定

调查分析可知，与环评阶段泊位及对应的后方陆域工程相比，本项目在实际建设阶段与环评阶段发生了部分变化，工程实际建设码头货种、泊位位置、吨位、占用岸线长度、码头平台尺寸和水工结构等没有发生变化；工程实际年吞吐能力为110万吨、其中进口原油和燃料油（重油）100万吨/年、进口溶剂油、煤油、甲醇、甲基叔丁基醚（MTBE）与混合芳烃等成品油10万吨/年，达到设计年吞吐能力（设计年吞吐能力为件进口原油和燃料油（重油）100万吨、出口汽油和柴油20万吨、进口溶剂油、煤油、甲醇、甲基叔丁基醚（MTBE）与混合芳烃等成品油10万吨，设计年吞吐能力约为130万吨）的84.6%。

根据环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中的相关要求，项目在建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等5个因素中未发生重大变动，且没有导致环境影响显著变化，本项目变动部分不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

## 2.5工程概况

#### 2.5.1项目工程内容

工程经济技术指标详见表2.5-1，主要建设内容见表2.5-2。

表2.5-1  工程经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计年吞吐量 | 万t | 130 |
| 2 | 岸线使用长度 | m | 260 |
| 3 | 进口 | t | 原油和燃料油（重油）合计100万吨/年；溶剂油（石脑油）、煤油、甲醇、MTBE 与混合芳烃等成品油合计10万吨/年 |
| 4 | 出口 | t | 汽油、柴油 20 万吨/年 |
| 5 | 设计年通过能力 | 万吨 | 240 |
| 6 | 3000DWT泊位数 | 个 | 2，兼顾5000DWT |
| 7 | 总装机容量 | kW | 1616 |

表2.5-2  工程主要建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 码头工程 | 码头泊位年实际吞吐量为110万t。码头水域布置2个3000DWT兼顾5000DWT油驳泊位，泊位采用顺岸方式布置，码头前沿线与水流流向一致，码头前沿设计水深为3.7m。水工建筑物采用浮码头结构型式。主要由趸船、活动钢引桥和固定引桥组成，趸船平面尺度为75×14m，活动钢引桥平面尺度为48×4.5m，固定引桥总长410.67m，宽4.24m，桥面高程34.80m。栈桥过堤处设置穿堤箱涵。 |
|  |  |  | 1个3000GT商品汽车滚装泊位 |
|  |  | 水工建筑 | 采用浮码头型式，由2艘钢质趸船、1座活动钢引桥和固定引桥组成。2艘靠泊用钢质趸船主尺度75×14m，采用锚链固定，2艘趸船间由2座14×3.0m钢连桥相衔接。48×4.5m活动钢引桥采用平行弦桁架结构，桥面上设活动踏步。固定引桥由现浇墩台、现浇排架和20m跨预应力空心板组成。现浇墩台基础采用Ф800钻孔灌注桩，现浇排架基础采用Ф1000钻孔灌注桩。 |
| 2 | 辅助工程 | 生产及生产辅助建筑物有油泵房、发油站、消防泵、消防水池、 综合楼、门卫等 |
| 3 | 公用工程 | 供电、配电、消防和通讯系统 |
|  |  | 供水、排水系统 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理措施 | 船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理 |
|  |  |  | 码头生活污水依托后方罐区的生活污水处理设施处理； 船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水收集后依托后方罐区的生产污水处理设施处理；船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理，不在码头水域排放 |
|  |  | 固体废物处理 | 到港船舶固体废物及港区工作人员生活垃圾送城市生活垃圾填埋场统一处理 |
|  |  | 风险防范系统 | 制定事故溢油应急计划和事故应急措施，按计划执行 |
| 5 | 依托工程 | 大堤后方陆域设置配套罐区，设置10000m3原油罐2座，3000m3汽、柴油罐各1座，原油及成品油泵房1座，35/10kV降压站1座， 800m3消防水池1座，消防泵房1座，发油装卸车平台1座，地磅1台，综合楼1座，以及其它相应配套设施。 |

#### 2.5.2劳动定员及劳动制度

工作人员依托后方罐区，不新增工作人员，后方罐区现有30人，其中生产人员25人，非生产人员5人。码头年工作时间定为330天。

#### 2.5.3生产工艺

（1）原油和重油卸油

油船（加热）→软管→趸船上卸油泵→阀组→引桥管线→陆域管线→油罐。

（2）柴油、汽油装油

油罐→装船泵→阀组→陆域管线→引桥管线→油船。

（3）其他油品及化学品装卸

船→软管→阀组→引桥管线→陆域管线→储罐

#### 2.5.4装卸设备

吞吐量预测见表2.5-4。

表2.5-4  装卸设备一览表

| 序号 | 名称规格 | 规 格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双螺杆泵 | 流量：248 m3/h，压力：0.6MPa | 4台 |  |
| 2 | 双螺杆泵 | 流量：60 m3/h，压力：1.0MPa | 2台 |  |
| 3 | 离心泵 | 流量：50 m3/h，压力：0.5MPa | 2台 |  |
| 4 | 软管吊机 | 起重量：3t，幅度：2.5～12m | 2台 | 1#、2#趸船 |

## 2.6工程总投资及环保总投资

工程投资总额：3792万元，其中环保投资335万，占总投资的8.83%。

## 2.7运行工况

根据调查，金澳物流（湖北）有限公司吞吐量为110万吨，达到设计生产能力的84.6%，且工程运行稳定，满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）4.5.1：对于公路、铁路、轨道交通等线性工程以及港口项目，验收调查应在工况稳定，生产负荷达到近期预测生产能力（或交通量）75%以上的情况下进行，因此工程满足验收调查运行工况要求。

## 2.8主要污染源及污染物分析

#### 2.8.1施工期污染源分析

本项目建设期间，主要包括水工工程建设，陆域形成及软基处理，以及设备购置安装等工序。

（1）施工方案

①水域：施工准备→水上钢管桩施工→系缆平台及码头面层安装→码头起重设备安装→水、电、通讯配套措施→试运行→验收；

②陆域：施工准备→道路工程→浆砌块石挡墙→桩基及引桥工程→护坡及护岸→环境、绿化工程→验收。

③钻孔灌注桩施工：括场地平整、成孔、清孔、钢筋笼的制作、吊装就位、砼灌注等，岸边钻孔在水下时，可先在桩位处填土，露出水面，再在填土面上施工。

④钢管桩施工：顺序为打桩船进场→打桩船抛锚就位→长桩方驳进场抛锚就位→吊桩、插桩、沉桩→不间断调换方驳供桩及打桩→施工结束，撤出方驳，打桩船起锚转移。

⑤挡墙施工：采用浆砌块石结构。先开挖挡墙周围土体至设计高程，再施工挡土墙的灌注桩承台基础，然后设置挡墙排水系统，砌筑挡墙墙体。

⑥护岸施工：包括抛石、干砌石护坡施工和草皮护坡施工。

（2）产污环节

建设项目在施工期间的主要环境影响因素包括陆域施工中的排水、施工机械和设备的噪声，淤泥渣土、施工扬尘及粉尘、施工人员带来的污水及垃圾等生活污染源。

（3）施工期工程污染分析

①废气

a．施工粉尘

施工期场地平整、材料运输堆存等各种施工活动将给施工现场造成TSP污染影响。根据类似工程施工现场监测资料，在正常风况下，施工活动将使施工现场TSP近地面浓度达到1.5～30mg/m3，距施工现场约200m 外的TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

b．施工废气

施工机具设备及车辆运行期间将会产生废气：SO2、CO和NOx，将在一段时间内污染空气。类比同类工程监测数据，车辆尾气排放的SO2、NO2在道路两旁最大浓度值分别为0.013mg/m3、0.001mg/m3，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

②废水

码头施工：码头打桩、码头面施工将造成码头前沿局部水域悬浮物浓度增加，对局部水环境、生态环境有一定的污染影响，但影响是暂时的、有限的，随着施工期的结束，这种影响也随之结束。

码头桩基采用钻孔灌注桩基础施工时，施工过程中的泥浆一般循环使用，根据类别调查，采用泥浆分离机回收泥浆，含泥浆污水的SS浓度油处理前的1690mg/L降低到处理后的6mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

码头打桩、码头面施工将造成码头前沿局部水域悬浮物浓度增加，对局部水环境、生态环境有一定的污染影响。

施工船舶污水：施工船舶污水包括船舶舱底油污水和船舶生活污水。根据有关规定，船舶舱底油污水需经自带的油水分离器处理，石油类的浓度不大于15mg/l，施工期船舶舱底油污水发生量为48t；船舶生活污水发生量约18t，污水中主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N，根据同类项目有关资料类比分析，其浓度分别达到300mg/L、200mg/L和35mg/L。

陆域施工废水：陆域施工废水主要包括：机械和车辆清洗及维修的废水、混凝土拌合产生少量的碱性废水，如任意直接排放会污染水体。根据实际调查，交通工具和施工机械冲洗废水产生量约10m3/d，其主要污染物为石油类、SS，浓度分别为25mg/L和300mg/L，经隔油池和沉淀池处理后，水中污染物可将为SS：60mg/L，石油类：4mg/L，处理后的废水回用于施工。

陆域施工人员生活污水：施工高峰期施工人员将达到100人，施工人员生活污水的发生量约为12m3/d，实际施工时间约26个月，污水中主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N，根据同类项目有关资料类比分析，其浓度分别达到400mg/L、200mg/L、20mg/L。

③声环境

施工期主要包括码头建设、机械设施安装、管沟开挖及回填等，主要的噪声源有载重汽车、砼搅拌机、起重机等，声源的范围在76dB（A）～120dB（A）。

④固体废物

施工期固体废物主要包括弃渣和施工人员产生的生活垃圾。

工程产生弃渣用于周边场地回填。

包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工高峰期施工人员将达到100人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，施工期生活垃圾发生量为50kg/d，整个施工期生活垃圾发生量为39t。

#### 2.8.2运营期污染源分析

（1）产污环节分析

试营运期主要产污环节见图2.8-1。

图2.8-1   试营运期主要产污环节示意图

（2）废水污染源

①初期含油雨水

据调查，初期含油雨水为码头趸船装卸区初期雨水，年产生量约为 75.0m3。

②船舶甲板清洁废水

油码头装、卸油后，码头船舶甲板和设备须做清洗卫生，用水清洁甲板上油渍和设备表面所产生的废水。经趸船污水收集后，泵送至后方库区进行处理。废水产生量约 3465m3/a；废水中主要污染物为石油类。

③扫舱废水

每次装卸完毕，用水将金属软管中的残液扫入趸船污油舱后，方可拆卸金属软管。按每天每泊位停靠一艘船计，每次扫舱时间为1分钟，则含油废水量为1650m3/a，主要污染物为石油类。

④码头船舶舱底油污水

本项目用船为3000～5000DWT，日均船舶舱底油污水产生量为3m3/d，主要污染物为石油类，且浓度较高。

⑤船舶生活污水

根据船员及船员数，船舶生活污水发生量约为3m3/d，生活污水中主要污染物浓CODcr 400mg/L，BOD5 200mg/L，氨氮20mg/L。

工程水平衡表见表2.8-1，工程水平衡图见图2.8-1。

表2.8-1  工程水平衡一览表  单位：m3/a

| 项目 | 用水量 | 损耗量 | 排水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶甲板清洁废水 | 4950 | 1485 | 3465 | 依托后方罐区生产污水处理设施，排入电排河 |
| 扫舱废水 | 1650 | 0 | 1650 |  |
| 初期含油雨水 | 0 | 0 | 75 |  |
| 舱底油污水 | 0 | 0 | 990 | 由海事部门接收 |
| 船舶生活污水 | 0 | 0 | 990 | 由海事部门接收 |
| 合计 | 6600 | 1485 | 7170 | / |

图2.8-2  工程水平衡图  单位：m3/a

（3）废气污染源

①港区道路机动车尾气

船舶废气排放量采用英国劳氏船级社推荐的方法，即每1KW·h耗油量平均为231g，3000吨级货船靠泊后按两台250KW·h 辅机同时作业考虑同时工作考虑，根据废气中SO2和NOx等污染因子排放系数，估算得到船舶废气排放量SO2为5.0kg/d，CO为41.58kg/d，NOx为68.39kg/d，CnHm为6.84kg/d；全年产生量SO2 为1.65t/a，CO为13.72t/a，NOx为22.57t/a，CnHm为2.26t/a。

表2.8-2   营运期运输船舶废气污染物源强表

| 项目 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 船舶废气 | SO2 | 1.65 |
|  | CO | 13.72 |
|  | NOX | 22.57 |
|  | CnHm | 2.26 |

②装卸油气排放

码头在营运期间废气主要是船装料时排放的非甲烷类总烃和甲醇。船装料损失 与储油罐大呼吸损失发生的原因基本相同，根据国家环境保护影响评价工程师资格 登记办公室编制的《社会区域》类教材关于加油站废气排放系数，车（船）装料时 烃类有机物排放率为0.60kg/m3通过量（淹没式装料损失为0.04kg/m3通过量），因此本项目车（船）装料损失非甲烷总烃排放量为10000kg/a（油类装船出港20万吨/年，密度0.8t/m3计，装船时为淹没式）和甲醇排放量为1000kg/a（按照2万吨/年计，密度0.8t/m3计，装车时为淹没式）。

表2.8-3   营运期装卸废气污染物源强表

| 污染源 | 污染物 | 排放量 t/a | 最大排放速率 kg/a | 源高 m | 面积 m2 | 排放 规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸无组织排放废气 | 非甲烷 类总烃 | 10.0 | 10000 | 10 | 100 | 间断 | 大气 |
|  | 甲醇 | 1.0 | 1000 | 10 | 50 | 间断 | 大气 |

工程运营期废气排放量见表2.8-4。

表2.8-4  工程运营期废气排放量一览表

| 序号 | 项目 | 污染物 | 排放量（t/a) | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶废气 | SO2 | 1.65 | 面源 |
|  |  | CO | 13.72 |  |
|  |  | NOX | 22.57 |  |
|  |  | CnHm | 2.26 |  |
| 2 | 装卸无 组织排放废气 | 非甲烷总烃 | 10.0 | 面源 |
|  |  | 甲醇 | 1.0 |  |

（4）噪声污染源

营运期噪声主要包括各类油泵、风机等设备动力噪声，此外还有油轮的鸣笛声。各种噪声源强噪声及强度如下表2.8-5所示。

表2.8-5  主要设备噪声源统计表  单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 治理后噪声强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输油泵 | 台 | 2 | 80-85 |
| 2 | 污油泵 | 台 | 1 | 80-85 |
| 3 | 提升泵 | 台 | 1 | 80-85 |
| 4 | 污水泵 | 台 | 1 | 80-85 |
| 5 | 油轮鸣笛 |  |  | 100-110 |

（5）固体废物

①到港船舶固体废物

船舶垃圾是船员日常生活产生的废弃物，主要为食物残渣、空罐头及废纸等。根据码头全年到港船舶艘次，各类油轮的平均在港停留时间（包括净卸船时间和辅助作业时间）约3天，据调查，试营运其全年将接收各类油轮生活垃圾量为20吨。

②港区工作人员生活垃圾

由于码头工作人员是依托罐区现有人员，生活设施基本依托后方，在码头区域基本不产生生活垃圾。后方生活垃圾产生量以1.0kg/人•d 计，则项目年生活垃圾产生量约9.9t/a，由后方罐区进行收集处理。

③危险废物

废油、含油污泥均为危险废物（危险废物编号HW08，900-249-08），废油属于危险废物（危险废物编号HW49，900-041-49），交由具有处理资质的单位处置。

# 3 环境影响报告书及其审批文件回顾

## 3.1环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法规要求，金澳物流（湖北）有限公司于2011年3月委托湖北省环境科学研究院承担“金澳集团长江白螺石化码头工程”的环境影响评价工作。湖北省环境科学研究院在对工程区域环境现状调查的基础上，进行了环境现状评价和影响预测，于2012年10月编制完成了《金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书》，湖北省环境保护厅于2013年7月1日下达了环评批复（鄂环审[2013]376号）。

## 3.2环境影响报告书的主要内容

#### 3.2.1环境质量现状评价结论

（1）地表水：长江白螺段水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应水体水质标准要求。

（2）环境空气：评价区环境空气各项监测指标均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（3）声环境：监测结果表明，各监测点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

（4）生态环境：

本工程位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区。

#### 3.2.2主要环境因子评价结论

1、水环境

（1）施工期

施工船舶舱底油污水和生活污水均不在码头区排放。船舶舱底油污水经船舶自带的油水分离器处理达标后，由海事局认可的单位进行接收处理。施工队伍依托现有罐区的食堂、卫生间等生活设施，做到生活污水不乱排放。

（2）营运期

营运期废水主要包括船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水、码头船舶舱底油污水、船舶生活污水、码头工作人员生活污水。

其中船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水通过污水管道进入后方罐区含油污水处理设施达到《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中表2后排入电排河。

码头船舶舱底油污水、船舶生活污水由海事部门认定的有资质的接收船接收处理，不外排。

码头工作人员来自后方，生活设施依托后方，后方生活污水收集后进入后方生活污水处理系统，满足《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中表4后排入电排河。

2、大气环境

（1）施工期

施工运输车辆行驶道路采取洒水，减少灰尘量，并及时清扫路面，减小道路二次扬尘量。同时，加强施工现场管理，散装建筑材料集中堆放，设置盖棚控制施工期散装建 筑材料产生的粉尘污染。

（2）营运期

码头在营运期间废气主要是船舶废气和装卸油气排放的非甲烷类总烃和甲醇。油品装卸工艺应采用减少和防治废气污染的密闭化装卸方式，如采用二次密封等措施。定期检查管道和阀门的工作状况，设备经常维护保养，使之保持良好的运行状态。

船舶废气对环境空气将产生一定的污染影响，但这种影响仅局限在排放点50m范围内，均发生在港区范围内，不会对本工程的环境空气保护目标产生污染影响。而且国内已有监测资料表明，在距离船舶航道中心线40m处NOx浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。故本工程船舶废气不会对的环境空气保护目标产生污染影响。

3、声环境

单个声源中，载重车、直流电焊机、起重机、打桩机和打桩船昼间分别在2m-316m外可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中施工阶段昼间场界噪声不得超过70dB（A）的要求，夜间禁止打桩；除打桩外，其他各种施工机械作业产生的噪声分别在11m—100m外可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中施工阶段夜间场界噪声不得超过55dB（A）的要求。

由于本工程200m范围内均没有声环境保护目标，因此施工机械噪声不会对周边居民点的声环境造成影响。

由于该项目厂界周边200m范围内均没有声环境保护目标，最近居民点工农村距码头边界700m因此，项目营运期噪声的影响有限。

4、固体废物

（1）施工期

该工程施工中固废主要为土石方挖掘、钻孔渣、施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

根据工程土石方平衡，该工程主要为弃方，弃土、弃石、弃渣量为1.87万m3，将全部用于通用汽车产业园内场平回填消纳。

在施工期间，施工人员日常生活垃圾主要是食堂瓜果皮、菜渣、剩饭、金属、塑料、废纸等。如这些生活垃圾都随意堆置，不仅影响施工区环境卫生，还将为传播疾病的鼠类、蚊、蝇提供孳生条件，进而导致疾病流行，影响施工人员身体健康。因此应做好施工现场垃圾处置及固体废物的管理，生活垃圾经环卫部门及时清运，尽量避免对人群健康及周边环境带来的不良影响。

（2）营运期

到港船舶固体废物包括船舶保养固体废物和船员产生的生活垃圾，交海事部门接收。

港区工作人员生活垃圾集中由当地环卫部门清运。

项目初期雨水经油水分离器处理后含油部分及车辆冲洗水经油水分离器处理后含油部分均为危险废物（危险废物编号HW08，900-249-08），经危险废物暂存间贮存后交由具有处理资质的单位处置。

5、生态环境影响

（1）施工期

工程对工程区域江段及其下游生存的浮游生物、底栖动物的影响范围有限，其影响是暂时的、局部的、可恢复的，不会导致工程区水域及其下游生存的浮游生物和底栖动物的栖息环境、种类和数量产生显著变化。

工程施工对鱼类的影响主要是扰动了鱼类的生活环境，造成鱼类分布的空间变化，这种变化是暂时的、可逆的，随着工程施工的结束，影响因素消失，工程区鱼类数量仍能恢复到原状态。

本工程对其他珍稀保护鱼类的影响主要是施工期噪声和水质变化对其造成的影响，影响程度和范围有限，且施工属于短期行为，因此工程施工对其影响不大。

（2）营运期

项目所在江段江水流速高、水量大，自净能力很强，江面宽阔，营运期不向码头水域排放任何形式的污水，对长江珍稀保护水生动物的影响甚微。白鳍豚、中华鲟和江豚等水生生物对船舶行驶有一定的躲避能力，工程运营后，对水生生物的分布区域和活动空间影响不大。在正常运营情况下，本工程不会对环境保护 目标的生态功能产生显著影响。工程的事故风险主要为溢油事故。溢油事故将会对江段水生生态环境造成严重污染影响。码头一旦发生风险事故，将立即启动溢油应急计划，采取事故应急措施，控制溢油事故污染，降低溢油事故对环境的影响。本项目对风险防范采取切实可行的措施，在码头设计中增加防止油品跑冒滴漏的的设计和设施，加强风险防范意识教育，加强操作技能培训，加强施工过程和油品操作过 程的监管，加强对运输油品车船监管，同时制定切实可行的应急预案（见第7章），提 高灾害防范和应急处理能力，根据以往和现行的情况来看，在采取风险防范措施和应急 预案的情况下，风险能够得到有效控制和防范，能有效避免重大水污染。评价认为，项目产生的风险对该江段自然保护区环境影响有限。

采取的措施包括加强对渔业和航运业监管，加快鱼类资源监测站和鱼类增殖放流站建设，长期开展水生动物和环境监测后，同时，还必须开展项目营运之后的环境影响评估。在采取必要的安全防范措，同时执行必需的生态补偿措施。

在采取合理有效的保护措施后，工程营运对评价区水域水生生态环境和珍稀保护水生生物的影响可以得到极大减缓。

6、事故风险

根据本项目的运营性质、结合本工程的实际情况，经分析筛选，码头生产事故污染的环节主要为：船舶碰撞造成邮箱破裂引起的燃料油泄露事故对长江水的影响，码头管道运输过程中物质泄漏，未能及时有效处理而进入江水中，造成水域污染，危害到下游取水口饮用水源安全，从而造成长江的水域污染。停靠船舶携带易燃液体发生重大火灾、爆炸事故，导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射。

在采取有效的事故风险防范应急措施后，溢油事故对城市供水影响甚微，事故主要是对评价江段的生态环境产生不良影响。

## 3.3环境影响报告书批复意见

湖北省环境保护厅于2013年7月1日下达了《省环保厅关于金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书的批复》（鄂环审[2013]376号），对本工程建设予以同意。主要的批复意见如下：

一、该项目选址位于长江中游荆州市监利河段白螺镇邹码头作业区，距下游监利县白螺镇取水口约7.5公里。主要建设内容包括新建3000DWT兼顾5000DWT液体油驳泊位2个，并配套建设装卸设备、业务用房、环保、消防等公用辅助设施。码头占用岸线总长260米，工程设计年吞吐量为130万吨，其中，进口原油和燃料油（重油）100万吨/年；出口汽油、柴油20万吨/年；进口溶剂油、煤油、甲醛、甲基叔丁基醚（MTBE）与混合芳烃等成品油10万吨/年。

该项目的建设符合国家产业政策和《荆州港总体规划》的要求，总体上与监利县城市总体规划和土地利用规划相协调，工程位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区内已取得湖北省水产局的许可。在落实报告书提出的各项防治生态破坏和环境污染措施前提下，污染物可达标排放，对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。因此，我厅同意接照报告书中所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理。岸边护坡涉水施工应选择枯水季节进行，避开鱼类等水生生物洄游高峰期，并采取驱鱼措施。灌注桩钻孔作业应选择对水环境影响小的船舶和机械，施工废水及固废应按相关环保要求收集上岸处理，禁止直接排入长江。循环泥浆池应采取围护措施，设置遮盖装置。施工工地设置沉淀池，废水经沉淀后回用于洒水降尘；采取定期洒水、运输易起尘物料车辆加盖篷布等措施，控制施工扬尘污染。施工期固体废物应定点集中堆放，建设建筑弃渣暂堆场并落实防风、防雨措施。施工结束后及时对码头附近水域滩地进行生态恢复。

（二）按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设完善给排水管网、码头作业面雨水收集及事故水收集系统。码头初期雨水、码头冲洗水、扫舱废水等应进行集中收集，再经提升泵输送至后方储油库含油污水处理设施处理。严格按照当地海事部门管理要求，规范处理各类到港船舶废水和固体废物的接收、清运和处置措施。该项目不得在码头和附近水域设置任何污水排放口。

（三）加强到港船舶扫舱作业的管理，减少非甲烷总烃的无组织排放，确保项目非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。

（四）优先选用低噪声装卸机械，合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取有效隔声降噪措施。

（五）按照“无害化”、“减量化”、“资源化”的原则，对到港船舶垃圾、码头区域生活垃圾和生产固体废物采取分类收集、处置和综合利用的措施。废油、油泥等危险废物须委托有资质单位妥善处理处置，并在实施转移前向环保行政管理部门报批转移手续，危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（BG18597-2001）的有关要求。

（六）强化环境风险防范和应急措施，加强应急物资点建设与维护。工程应强化装卸设备及管道的安全设计，加强运输过程管理，做好管道及管道阀门的管理与定期维护，避免和减少跑、冒、滴、漏情况的发生。码头作业区须设置围油栏，并配备必要的应急设备和器材。建立完善的监控、监测和报警系统，防止泄露、船舶漏油等事故发生。你公司应制定详细的突发环境事件应急预案，并与当地政府、海事部门及下游水厂应急预案相衔接、联动。在项目投入试生产前，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）的要求，将企业应急预案报各级环境保护行政主管部门备案备查。

三、本批复内容不涉及后方陆域储油库的建设，在该项目依托的后方陆域储油库项目未取得合法有效的环评批复前，项目不得开工建设。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）在下阶段设计中应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实防止生态破坏和环境污染的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，应委托有资质单位开展项目施工期环境监测和环境监理工作并定期向省环境监察总队、荆州市环境保护局报告，施工期环境监测和环境监理报告作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

（二）建设地点、工程规模、运输品种以及污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

（三）项目竣工后，运营单位必须向荆州市环境保护局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行。在项目试运行期间必须按规定程序向我厅申请环境保验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、我厅委托荆州市环境保护局负责该项目施工期和试运行期间的环境保护监督检查工作，省环境监察总队负责不定期现场监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送荆州市、监利县环境保护局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

湖北省环境保护厅

2013年7月1日

# 4 环境保护措施落实情况调查

## 4.1环境影响报告书提出环保措施落实情况

#### 4.1.1设计阶段环保措施落实情况

金澳物流（湖北）有限公司金澳集团长江白螺石化码头工程自2009年开工建设，针对工程建设带来的环境污染和生态破坏等环境影响，工程设计报告及专题设计报告中从工程设计、工程布置、工程防护及附属工程等方面落实环评文件及批复文件中提出的环境保护措施和设施，在后续的工程初步设计中得到了很好的实施。其措施主要体现在大气环境、水环境、声环境和生态环境等方面。

#### 4.1.2施工期环保措施落实情况

在本次调查过程当中，我公司通过查阅施工期环境管理档案、公众参与及现场调查，了解施工期环保措施及设施的落实情况。根据《金澳集团长江白螺石化码头工程监理工作总结报告》，监理部制定了《现场安全环保监理工作制度》，明确了现场监理人员的安全环保监理工作责任、内容和程序，从制度上把现场的安全环保监理纳入了现场监理部主要的工作内容。施工期间，建设单位金澳物流（湖北）有限公司加强施工期的管理工作，编制施工期环境管理办法，积极落实环境措施。

根据2012年11月监利县环境保护局《关于金澳物流（湖北）有限公司在建过程中有关环境问题的情况说明》，“未发现关于该项目在建过程中造成的重大环境污染问题。”（见附件6）。

具体落实情况详见下表。

表4.1-1  环境影响报告书中的施工期环保措施落实情况一览表

| 环境要素 | 环境影响报告书中提出的环境保护措施 | 环境保护措施的实际执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | （1）在施工场地定期洒水，防止扬尘污染环境。对来不及清运的渣土要经常洒水，装车过程也要对渣土进行洒水，盖苫布遮盖以防撒落地面。 （2）施工现场周转按规定修筑防护墙、防护网，实行封闭式施工。 （3）施工现场禁止焚烧废弃物。 （4）加强物料转运与使用的管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖防护罩，限制车速，出场车辆要冲洗，不得带渣出场。 （5）施工前先修筑场界围墙或简易围屏，减少扬尘的逸散。 （6）建设过程中使用的大量建筑材料，在装卸、堆放过程中将会产生大量的粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料的堆场应定点定位，置于较为空旷的位置，减少物料起尘对人群生活环境的影响。同时要采取相应的防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场应采用水喷淋法防尘。 （7）在施工现场每天应多次洒水，保持工地有一定的湿度。 （8）施工车辆运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减小落差，减少扬尘；进出施工现场车辆将导致地面扬尘，对陆域施工现场及运输道路应定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。施工现场还应铺设临时的施工便道，铺设碎石或细沙，并尽量进行夯实硬化处理，以减少运输车辆轮胎带泥上路和造成二次扬尘。 （9）加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。 | 已落实。 （1）在施工现场定期洒水，防止扬尘污染环境，装车时进行洒水，采取盖苫布遮盖以防撒落地面。 （2）施工现场修筑防护墙、防护网，实行封闭式施工。 （3）施工现场禁止燃烧废弃物。 （4）加强物料的转运与使用管理，运输车辆加盖防护罩，限制车速，出场车辆要冲洗，不得带渣出场。 （5）施工前现场修筑简易围屏。 （6）建筑材料放置在物料堆放场地，并采取防尘抑尘措施。 （7）施工现场每天洒水。 （8）施工车辆运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速；卸车时应减小落差；进出施工现场定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿。 （9）加强对施工机械、车辆的维修保养。 |
| 水环境 | （1）水下施工中SS 发生量则取决于施工机械、施工方法、土石质量和粒度分布情况及长江水文条件等。拟建码头前沿水域需疏浚挖泥，疏浚水下施工作业应安排在枯水期内完成，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮泥砂的发生量。 （2）钻孔灌注桩施工时在泥浆池四周设置土堤等类型围堰，围堰高度约0.3m，在溢流口设置土工布，泥浆池设置雨天遮盖装置，该措施的落实可防止钻孔施工时因降雨而产生的悬浮泥沙对长江水体的污染影响。 （3）尽量避免在施工现场对施工机械进行冲洗，避免含油冲洗废水带来的影响。施工机械若需进行现场冲洗，应通过设置污水收集池等措施收集冲洗废水，并经隔油沉淀后回用于施工。 （4）施工队伍依托现有罐区的食堂、卫生间等生活设施，做到生活污水不乱排放。 （5）施工船舶不得在港区水域排放含油舱底水。若确需排放的可向海事局提出申请，由其认可的接受单位接收处理。 （6）雨季和汛期应及时清空施工区域的杂物和废弃物，清理地面油污，保持施工区域地面清洁，确保汛期和雨季污染物不会排入长江。 （7）陆域施工产生的砂石料冲洗废水，应排入施工场地设置的沉砂池，经沉淀处理后回用做施工用水。 | 已落实。 （1）疏浚水下施工作业安排在枯水期内完成，减少水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮泥砂的发生量。 （2）钻孔灌注桩采用围堰施工工艺，在溢流口设置土工布，泥浆池设置雨天遮盖装置。 （3）施工现场设置污水收集池，施工废水经隔油沉淀后回用于施工。 （4）施工队伍依托现有罐区的食堂、卫生间等生活设施，生活污水未乱排放。 （5）施工船舶废水交由海事部门指定的单位接收，不在港区水域排放含油舱底水。 （6）雨季和汛期及时清空施工区域的杂物和废弃物，清理地面油污。 （7）施工场地设置沉砂池，砂石料冲洗废水经沉淀处理后回用做施工用水。 |
| 声环境 | （1）施工机械要采用低噪声设备，加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好状态，避免超过正常噪声运转。对高噪声设备，应在其附近加设可移动的简单围障，以降低其噪音辐射。 （2）合理安排高噪声施工作业的时间，每天22 点至次日晨6 点禁止打桩、风镐作业，尽可能减少对周围环境的影响。 （3）认真执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段噪声的要求，在夜间超标施工必须向主管环保局提出申请，获准后方可在指定日期内进行。 （4）加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而增加车辆噪声。 （5）施工期固定声源应远离声环境敏感点布置，必要时设置隔声罩。 | 已落实。 （1）采用低噪声设备，加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好状态，避免超过正常噪声运转。 （2）合理安排高噪声施工作业的时间，每天22点至次日晨6点禁止打桩、风镐作业。 （3）加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而增加车辆噪声。 |
| 固体废物 | （1）施工船舶固体废弃物由海事部门污染物接收船进行接收，禁止在码头水域倾倒。 （2）施工人员生活垃圾应堆放在指定位置，及时清运。建筑垃圾和钻孔渣应尽量回收利用，不能利用的收运至城市垃圾处理场处理。 | 已落实。 （1）施工船舶固体废弃物由海事部门污染物接收船进行接收。 （2）施工人员生活垃圾堆放在指定位置，及时清运。建筑垃圾和钻孔渣应尽量回收利用，不能利用的收运至城市垃圾处理场处理。 |
| 生态环境 | （1）施工期间及结束后做好绿化及地表植被的恢复工作。 （2）加强生态环境保护的宣传和管理力度。工程建设管理部门应充分认识到保护白鳍豚、中华鲟、达氏鲟、白鲟、江豚等珍稀水生保护动物的重要性，加大对《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》等法律法规的学习和宣传力度，加强对承包商、施工人员的宣传教育工作，严禁施工人员利用水上作业之便捕捞珍稀水生保护动物。 （3）建设单位与施工单位所签定的承包合同中应有环境保护方面的条款，并附有环保要求的具体内容。 （4）建立高效有力的监管体系，加强对珍稀水生生物的保护。 合理进行施工组织，建议组织建设单位、施工单位、水生生物方面的技术人员和经验丰富的当地渔民，在工程施工水域现场监测珍稀保护动物的活动，一旦发现珍稀保护动物靠近施工区域，视具体情况采取暂停施工，或善意驱鱼方式，将其驱离施工水域，避免意外伤害事故的发生。 （5）优化施工管理和施工工艺 为避免施工船舶对江段珍稀水生生物造成伤害，施工单位应优化施工工艺方案，控制施工作业、施工船舶污染物排放。抓紧施工进度，尽量缩短水上作业时间。加强施工区域通航管理工作，严防船舶溢油事故。 （6）施工期的各种固体废物均进行收集处理，不得随意抛弃至长江中。 （7）船舶含油污水若不经处理任意排放，将会对该水域生物产生较大的影响。如使水域水体的透光率下降，降低浮游植物的光合作用，影响水域的初级生产力，引起生态平衡的失调等，而且由于船舶流动性较强，污染范围会较大，因此必须按照本工程在环保措施章节中提出的要求，对船舶油污水进行收集处理，避免对生态环境产生的影响。 | 已落实。 （1）施工期结束后进行植被恢复。 （2）施工期间对承包商、施工人员的宣传教育工作，严禁施工人员利用水上作业之便捕捞珍稀水生保护动物。 （3）建设单位与施工单位所签定的承包合同中含有环境保护方面的条款，并附有环保要求的具体内容。 （4）合理进行施工组织。 （5）施工过程控制施工作业、施工船舶污染物排放。抓紧施工进度，尽量缩短水上作业时间。 （6）施工期的各种固体废物均进行收集处理，不得随意抛弃至长江中。 （7）船舶含油污水交由海事部门指定的单位接收，未直接排入水体。 |
| 事故风险 | （1）严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区，严禁无关船舶进入施工作业水域。 （2）进出港船舶和施工船舶必须根据施工水域船舶动态，合理安排进出港船舶的航行时间和施工船舶作业面，提前采取避让的措施。 （3）施工期所有船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号，港方应加强过往船舶的安全调度管理。 | 已落实。 （1）禁止无关船舶进入施工作业水域。 （2）合理安排进出港船舶的航行时间和施工船舶作业面，提前采取避让的措施。 （3）施工期所有船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号。 |

#### 4.1.3运营期环保措施落实情况

建设单位对环评报告中提出的运营期环保措施落实情况见表4.1-2。

表4.1-2  环境影响报告书中的运营期环保措施落实情况一览表

| 环境要素 | 环境影响报告书中提出的环境保护措施 | 环境保护措施的实际执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | （1）油品装卸工艺应采用减少和防治废气污染的密闭化装卸方式，如采用二次密封等措施。 （2）定期检查管道和阀门的工作状况，设备经常维护保养，使之保持良好的运行状态。 | 已落实。 （1）油品装卸工艺应采用密闭化装卸方式。 （2）已定期检查管道和阀门的工作状况，设备经常维护保养。 |
| 水环境 | （1）工程设计上采用技术先进、安全可靠的装卸设备和阀门，并在码头管架处设置必要的监视设施，监视码头装卸作业现状，一旦发生泄漏及时采取有效对策，对泄漏于趸船面收集坎范围内的液体用水将其冲至下方污水收集箱，再通过污水泵经污水管道输送到后方库区污水处理站处理。 （2）液体化工泊位每座趸船面装卸区均设收集坎（收集坎高度200mm，共178*2m）， 装卸区冲洗水和初期雨水自流进入码头污水收集箱（容积 6m3/个，每座趸船各1个，共 2个），设置防腐防爆污水泵，通过码头上设置的污水管线将污水送至后方罐区污水处理 站。 （3）在码头管线接头处及接卸点处设积液槽（盒），及时收集跑、冒、滴、漏产生的残液并作回收处理。 （4）对于比重比水轻、且不溶于水的物料可采取设置围油栏方式防止物料扩散. （5）停靠船舶机舱含油污水必须经船上自配的油水分离器处理达标后，在当地港口管 理部门规定的水域排放或申请接收，不得在码头水域排放。 （6）对于事故状态下码头区域可能出现的消防废水，目前各国都没有很好的方法，只 能通过趸船设置收集坎来实现，本项目每座趸船四周设置了 200mm 的收集坎来对可能 出现的消防废水进行收集。 | 已落实。 （1）工程设计上已采用技术先进、安全可靠的装卸设备和阀门，对泄漏于趸船面收集坎范围内的液体用水将其冲至下方污水收集箱，再通过污水泵经污水管道输送到后方库区污水处理站处理。 （2）液体化工泊位每座趸船面装卸区均已设收集坎（收集坎高度200mm，共178*2m）， 装卸区冲洗水和初期雨水自流进入码头污水收集箱（容积 6m3/个，每座趸船各1个，共2个），已设置防腐防爆污水泵，通过码头上设置的污水管线将污水送至后方罐区污水处理站。 （3）在码头管线接头处及接卸点处已设积液槽（盒），及时收集跑、冒、滴、漏产生的残液并作回收处理。 （4）已设置围油栏方式防止比重比水轻、且不溶于水的物料扩散. （5）停靠船舶机舱含油污水交由海事部门认定的船舶污染物接收船有偿接受处理，未在码头水域排放。 （6）本项目每座趸船四周设置了200mm 的收集坎来对可出现的消防废水进行收集 |
| 声环境 | 控制高噪声作业机械夜间作业时间，所选工艺设备噪声限值均应满足现行《工业企 业噪声控制设计规范》的有关规定，并采取相应的减振隔震措施，减少港区对外界的噪声污染。 | 已落实。 （1）采用低噪声设备，无高噪声设备。 （2）设备采取消声隔声设施。 （3）日常工作中对装卸机械和流动机械等做好维护工作，保持设备低噪音水平。 |
| 固体废物 | 到港船舶垃圾、到港船舶维 修垃圾和港区生活垃圾均由码头接收并送城市生活垃圾填埋场统一处理。 | 已落实。 （1）码头工作人员的生活垃圾，及时进行清扫，集中收集后送当地环卫部门处理。 （2）到港船舶固废由船上自带的垃圾收集设施统一收集，集中收集后送当地环卫部门处理。 （3）危险废物经危险废物暂存间临时贮存后交由具有处理资质的单位处置。 |
| 水生态保护 | （1）加强日常巡查，防止污水、有害溶剂、燃料、大型固体废弃物等通过排水系 统、趸船表面等进入长江。 （2）加强施工和营运监管，安排船只和人力进行定期江面巡查工作，观察保护区 内，尤其是工程上下游 5 千米范围内豚类和其他大型鱼类的情况。一旦发现死亡豚类或大型鱼类，必须立即捞起，并记录发现现场的环境和动 物体表特征，同时通知渔政部门和保护区管理处。 （3）完善渔政巡查和督察制度，加强对施工区域的渔政巡查 （4）加强与海事、航道、航管等部门联系和合作，强化航行船舶限速管理 | 已落实。 （1）已加强日常巡查，防止污水、有害溶剂、燃料、大型固体废弃物等通过排水系 统、趸船表面等进入长江。 （2）已加强施工和营运监管，已安排船只和人力进行定期江面巡查工作，观察保护区内，尤其是工程上下游5千米范围内豚类和其他大型鱼类的情况。 （3）已完善渔政巡查和督察制度，加强对施工区域的渔政巡查 （4）已加强与海事、航道、航管等部门联系和合作，强化航行船舶限速管理 |
| 事故风险 | （1）码头设计防范严把设备设施的设计、选型、安装及检验质量关,消除质量缺陷这类先天性事故隐患。 （2）设施设备的种类符合油类码头的需要。 （3）配备足够设施设备。 （4）设施设备的维护保养。 （5）制定严格的码头作业制度和操作规程，杜绝事故发生 （6）进出港船舶和施工船舶必须根据施工水域船舶动态，合理安排进出港船舶的航行时间和施工船舶作业面，提前采取避让的措施 （7）施工期和营运期间所有船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号，港方应加强 过往船舶的安全调度管理。 （8）合理安排营运期船舶靠、离港时间及行驶航道，避免发生船舶碰撞事故。 （9）通过中央控制室监视船舶进出港过程，提早发现可能出现的事故隐患。 （10）部门应加强对油轮船况的安全检查,加强对码头前沿水域水上交通安全的管理, 确保油轮靠离泊的安全, 避免碰撞事故发生 | 已落实。 （1）已把好设计、选型、安装及检验质量关。 （2）设施设备的种类符合油类码头的需要。 （3）已配备足够设施设备。 （4）设施设备的维护保养。 （5）制定严格的码头作业制度和操作规程，杜绝事故发生。 （6）进出港船舶和施工船舶已根据施工水域船舶动态，合理安排进出港船舶的航行时间和施工船舶作业面，提前采取避让的措施。 （7）施工期和营运期间所有船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号，港方应加强 过往船舶的安全调度管理 （8）已合理安排营运期船舶靠、离港时间及行驶航道，避免发生船舶碰撞事故。 制定突发环境事件风险应急预案。 （9）已通过中央控制室监视船舶进出出港过程。 |

## 4.2环评批复意见中环保措施落实情况

建设单位对湖北省环境保护厅关于本工程环评批复意见的落实情况见表4.2-1。

表4.2-1  湖北省环境保护厅环评批复意见落实情况一览表

| 环评批复中提出的环境保护措施 | 环境保护措施的实际执行情况 |
| --- | --- |
| （一）加强施工期的环境管理。岸边护坡涉水施工应选择枯水季节进行，避开鱼类等水生生物洄游高峰期，并采取驱鱼措施。灌注桩钻孔作业应选择对水环境影响小的船舶和机械，施工废水及固废应按相关环保要求收集上岸处理，禁止直接排入长江。循环泥浆池应采取围护措施，设置遮盖装置。施工工地设置沉淀池，废水经沉淀后回用于洒水降尘；采取定期洒水、运输易起尘物料车辆加盖篷布等措施，控制施工扬尘污染。施工期固体废物应定点集中堆放，建设建筑弃渣暂堆场并落实防风、防雨措施。施工结束后及时对码头附近水域滩地进行生态恢复。 | 已落实。 岸边护坡涉水施工已选择枯水季节进行，已避开鱼类等水生生物洄游高峰期，采取驱鱼措施。灌注桩钻孔作业已选择对水环境影响小的船舶和机械，施工废水及固废已按相关环保要求收集上岸处理，未直接排入长江。循环泥浆池已采取围护措施，已设置遮盖装置。施工工地已设置沉淀池，废水已经沉淀后回用于洒水降尘；已采取定期洒水、运输易起尘物料车辆加盖篷布等措施，控制施工扬尘污染。施工期固体废物已定点集中堆放，建设建筑弃渣暂堆场并落实防风、防雨措施。施工结束后及时对码头附近水域滩地进行生态恢复。 |
| （二）按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设完善给排水管网、码头作业面雨水收集及事故水收集系统。码头初期雨水、码头冲洗水、扫舱废水等应进行集中收集，再经提升泵输送至后方储油库含油污水处理设施处理。严格按照当地海事部门管理要求，规范处理各类到港船舶废水和固体废物的接收、清运和处置措施。该项目不得在码头和附近水域设置任何污水排放口。 | 已落实。 建设单位已设置“清污分流、雨污分流”污水收集系统。码头初期雨水、码头冲洗水、扫舱废水等 进行集中收集，再经提升泵输送至后方储油库含油污水处理设施处理。已严格按照当地海事部门管理要求，规范处理各类到港船舶废水和固体废物的接收、清运和处置措施。本项目未在码头和附近水域设置任何污水排放口。 |
| （三）加强到港船舶扫舱作业的管理，减少非甲烷总烃的无组织排放，确保项目非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 | 已落实。 已加强到港船舶扫舱作业的管理，由监测结果可知项目非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 |
| （四）优先选用低噪声装卸机械，合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取有效隔声降噪措施。 | 已落实。 已选用低噪声装卸机械，合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取了有效隔声降噪措施。 |
| （五）按照“无害化”、“减量化”、“资源化”的原则，对到港船舶垃圾、码头区域生活垃圾和生产固体废物采取分类收集、处置和综合利用的措施。废油、油泥等危险废物须委托有资质单位妥善处理处置，并在实施转移前向环保行政管理部门报批转移手续，危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求。 | 已落实。 已对到港船舶垃圾、码头区域生活垃圾和生产固体废物采取分类收集、处置和综合利用的措施。 废油、油泥等危险废物已委托湖北爱国石化有限公司和荆门市宏勋再生资源有限公司妥善处理处置，危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求。 |
| （六）落实风险事故防范措施和应急预案，并定期演练。建立完善的监控、监测和报警系统，防止船舶溢油等事故发生，码头作业区须设置围油栏，并配备必要的应急设备和器材。公司的事故应急预案必须与当地政府、海事部门及下游水厂应急预案相衔接、联动。 | 已落实。 已强化环境风险防范和应急措施，加强应急物资点建设与维护。已强化装卸设备及管道的安全设计，已加强运输过程管理，做好管道及管道阀门的管理与定期维护，避免和减少跑、冒、滴、漏情况的发生。码头作业区已设置围油栏，并已配备必要的应急设备和器材。已建立完善的监控、监测和报警系统。制定详细的突发环境事件应急预案，并与当地政府、海事部门及下游水厂应急预案相衔接、联动。在项目投入试生产前，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）的要求，已将企业应急预案报各级环境保护行政主管部门备案备查。 |

## 4.3环保措施落实情况小结

#### 4.3.1调整的环保措施

工程在设计阶段和环境影响报告书的编制都提出了较为全面、详细的环境保护措施，且各项措施在工程建设中和运行期间已得到落实。

#### 4.3.2未落实的环保措施

通过调查发现，金澳集团长江白螺石化码头工程在编制环评报告书之前，已经投入运行。无项目施工期环境监理和环境监测计划。

# 5 施工期环境影响回顾调查

## 5.1施工期概述

本工程于2009年6月开工建设，2018年7月投入试运行。本工程承包单位及管理的相关单位有：

主体工程施工单位：荆州市九鑫建设发展有限公司

工程监理单位：武汉四达工程建设咨询监理有限公司

监督单位：荆州市交通质监站

## 5.5 施工期环境影响回顾调查

本工程于2009年6月开工建设，2011年10月建成，2018年6月调试，2018年7月投入试运行。

在本次调查过程当中，我公司通过查阅施工期环境管理档案、公众参与及现场调查，了解施工期环境影响情况。根据《金澳集团长江白螺石化码头工程监理工作总结报告》，监理部制定了《现场安全环保监理工作制度》，明确了现场监理人员的安全环保监理工作责任、内容和程序，从制度上把现场的安全环保监理纳入了现场监理部主要的工作内容。施工期间，建设单位金澳物流（湖北）有限公司加强施工期的管理工作，编制施工期环境管理办法，积极落实了环境措施。

根据2012年11月监利县环境保护局《关于金澳物流（湖北）有限公司在建过程中有关环境问题的情况说明》，“未发现关于该项目在建过程中造成的重大环境污染问题。”（见附件）。

根据现场调查及走访当地居民，项目在施工期采取了各项污染防治措施，已将对环境的影响降到最低。同时，项目的建设得到了周边居民的理解与支持，在施工期间未受到附近居民投诉。

# 6水环境影响调查与分析

## 6.1水环境影响调查

#### 6.1.1水污染源情况

本工程试运行期间水污染源主要为括船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水、码头船舶舱底油污水、船舶生活污水、码头工作人员生活污水等。

经现场调查，码头工程生产废水排放量约为17.5m3/d。船舶甲板清洁废水、扫舱废水、初期含油雨水通过污水管道进入后方罐区生产污水处理设施达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入电排河。码头工作人员来自后方，生活设施依托后方，后方生活污水收集后进入后方生活污水处理系统，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入电排河。

码头船舶舱底油污水、船舶生活污水由荆州市海事局认定金澳物流（湖北）有限公司的接收船接收处理（详见附件13），不外排。

#### 6.1.2污水处理设施情况

根据现场调查，港区采取“雨污分流”制，雨水经港区雨水管网收集沉淀后经雨水提升泵排入长江。

（1）生活污水处理设施调查

后方罐区的生活污水处理装置采用“调节+接触氧化+沉淀”，处理能力为25m3/d。由于码头不新增工作人员，人员依托库区工作人员，该设备能满足库区及码头生活污水处理的需要，处理后出水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。

（2）生产废水处理设施调查

后方罐区的生产废水处理装置采用“隔油+气浮+絮凝”，处理能力为30m3/d。

图6.1-1 污水处理工艺流程图

| 生产废水处理设施 | 生活污水处理装置 |
| --- | --- |

图6.1.2 污水处理装置

#### 6.1.3污水处理达标情况监测

监测期间本项目正常运营，武汉环景检测服务有限公司于2018年8月28日和8月29日对项目污水处理站进出口及生活污水一体化处理装置进出口进行监测。

（1）污水处理站进出口水质监测

项目废水监测内容见表6.1-1，项目废水监测结果见表6.1-2。

表6.1-1  项目废水监测内容

| 监测类型 | 监测点位 | 点位编号 | 检测指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进口 | ★1 | 流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类 | 3次/天，监测2天 |
|  | 污水处理站出口 | ★2 |  |  |
|  | 总排污口 | ★5 | 流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类 |  |

表6.1-2  生产废水监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 2018年8月28日 2018年8月28日 | ★1污水处理站进口 | 流量（t/h） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | pH | 7.99 | 8.29 | 8.24 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 34.9 | 34.1 | 36.0 | 35.0 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 7 | 10 | 7 |
|  |  | 石油类（mg/L） | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
|  | ★2污水处理站出口 | 流量（t/h） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  |  | pH | 8.67 | 8.63 | 8.66 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 15.2 | 15.0 | 15.8 | 15.3 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 9 | ND（4） | ND（4） | / |
|  |  | 石油类（mg/L） | ND（0.04） | ND（0.04） | ND（0.04） | / |
|  | ★5总排污口 | 流量（t/h） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | pH | 7.57 | 7.56 | 7.55 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 17.1 | 16.8 | 17.5 | 17.1 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | ND（4） | 6 | ND（4） | / |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 3.308 | 3.319 | 3.308 | 3.312 |
|  |  | 石油类（mg/L） | ND（0.04） | ND（0.04） | ND（0.04） | / |

表6.1-3   生产废水监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 2018年8月29日 | ★1污水处理站进口 | 流量（t/h） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | pH | 8.31 | 8.31 | 8.31 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 42.2 | 40.9 | 40.6 | 41.2 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | ND（4） | 4 | 6 | / |
|  |  | 石油类（mg/L） | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
|  | ★2污水处理站出口 | 流量（t/h） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  |  | pH | 8.67 | 8.76 | 8.25 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 15.5 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | ND（4） | ND（4） | ND（4） | / |
|  |  | 石油类（mg/L） | ND（0.04） | ND（0.04） | ND（0.04） | / |
|  | ★5总排污口 | 流量（t/h） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
|  |  | pH | 7.49 | 7.51 | 7.36 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.3 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.5 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 8 | ND（4） | ND（4） | / |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 3.292 | 3.248 | 3.314 | 3.285 |
|  |  | 石油类（mg/L） | ND（0.04） | ND（0.04） | ND（0.04） | / |

根据表6.1-2和表6.1-3可以看出，总排污口、生产污水处理设施出水口均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。

由表6.1-2和表6.1-3可知，生产废水污水处理站进口COD和石油类水质浓度值较低，经现场调查并分析原因如下：

①验收监测期间，处于无雨季节，无初期雨水产生；

②经调查，油码头装卸油均采用双密封液压管道输送至后方仓储工程区，金属软管接口、阀门等连接处均已设置了事故泄漏收集设施，从源头杜绝了油品滴漏至趸船甲板设备，从而船舶甲板清洁过程产生废水中石油类含量很低，COD浓度值亦较低。

③经调查，船舶每次装卸完毕后，用水将金属软管中残液扫入趸船污油舱。装卸油品管道均采用空气液压泵送，残余含油物质很少，清洗过程产生废水中含油浓度亦较低。扫舱废水收集至趸船污水收集箱，再经趸船油水分离器回收油品后，再定期用离心泵经污水管线输送至后方罐区污水处理系统处理。经油水分离器分离油水后，油水分离效率可达90%以上，大大降低扫舱废水中石油类浓度值。

（2）生活污水进出口水质监测

项目废水监测内容见表6.1-4，项目废水监测结果见表6.1-5～6.1-6。

表6.1-4  项目生活污水监测内容

| 监测 类型 | 监测点位 | 点位 编号 | 检测指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水一体化处理装置进水口 | ★3 | 流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 | 3次/天，监测2天 |
|  | 生活污水一体化处理装置出水口 | ★4 |  |  |

表6.1-5  项目生活污水监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 2018年8月28日 | ★3生活污水一体化处理装置进水口 | 流量（t/h） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | pH | 9.46 | 9.55 | 9.48 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 17.9 | 17.4 | 17.7 | 17.7 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 4 | 8 | 6 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.113 | 0.124 | 0.115 | 0.117 |
|  | ★4生活污水一体化处理装置出水口 | 流量（t/h） | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | pH | 8.48 | 8.52 | 8.53 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 15.8 | 16.3 | 16.6 | 16.2 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | ND（4） | ND（4） | ND（4） | / |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.098 | 0.095 | 0.096 | 0.096 |

表6.1-6  项目生活污水监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 2018年8月29日 | ★3生活污水一体化处理装置进水口 | 流量（t/h） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | pH | 9.40 | 9.54 | 9.48 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 18.5 | 19.0 | 17.8 | 17.4 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | ND（4） | ND（4） | 4 | / |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.115 | 0.110 | 0.118 | 0.114 |
|  | ★4生活污水一体化处理装置出水口 | 流量（t/h） | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | pH | 8.51 | 8.50 | 8.38 | / |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 16.6 | 16.3 | 16.8 | 16.6 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | ND（4） | ND（4） | 4 | / |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.092 | 0.094 | 0.089 | 0.092 |

监测数据显示，监测期间项目生活污水处理设施出口处排放的废水能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准限值。

由表6.1-5和表6.1-6可知，COD、BOD5处理效率偏低，经调查分析原因是厂区员工30人多为附近工农村村民，不在厂区食宿，废水来源主要于入厕、盥洗产生的废水水质浓度较低所致。

综上所述，项目生活污水处理方案可行，建设单位加强污水处理装置的维护和管理，确保污水处理设施的正常运行，稳定达标排放。

## 6.2水环境质量调查

为了解项目所在区域水环境质量现状，长江监利河段水质现状引用荆州市地表水环境质量月报（2018年1月～9月）数据。

表6.2-8  荆州市长江监利河段水质状况

| 时间 | 断面 所在地 | 监测 断面 | 断面属性 | 是否采测分离 | 规划 类别 | 水质 | 水质评价 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |  |
| 2018.1 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 2018.2 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 2018.3 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 2018.4 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 2018.5 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 2018.6 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 2018.7 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 2018.8 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — |
| 2018.9 | 监利 | 五岭子 | 湘-鄂省界 | 否 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — |

由2018年1月～9月常规监测结果可知，长江干流监利段水质稳定达标，表明长江监利段水质现状良好。

## 6.3调查小结

（1）本项目严格落实了环境影响评价报告和批复提出的各项环境水环境保护措施。

（2）根据验收监测结果，工程污水处理设施运行良好，所有监测指标均满足相关的标准。本项目在建设和试运行期间未发生水污染事件。

（3）通过对比2018年1月～9月长江干流监利段常规水质监测结果可知，长江干流监利段水质稳定达标，表明长江监利段水质现状良好。

（4）根据公众参与调查情况，周围环境敏感点的居民未感受到本项目施工期和运行期水环境污染影响，对本项目废水防治措施满意。

# 7 大气环境影响调查与分析

## 7.1大气环境影响调查

#### 7.1.1大气污染源调查

码头在试营运期间废气主要是船舶废气和装卸油气排放的非甲烷类总烃和甲醇。

#### 7.1.2环境空气防治措施落实情况调查

油品装卸工艺采用减少和防治废气污染的密闭化装卸方式，如采用二次密封等措施。定期检查管道和阀门的工作状况，设备经常维护保养，使之保持良好的运行状态。

#### 7.1.3大气污染源监测

验收调查期间，委托武汉环景检测服务有限公司对本项目码头区域无组织排放的甲醇、非甲烷总烃进行了实测，监测情况及结果如下：

1、监测点位：具体位置见图7.2-1。

2、监测因子：甲醇、非甲烷总烃

3、监测时间及频次：甲醇、非甲烷总烃监测一次值，连续监测7天。

图7.2-2  监测点位示意图

4、监测结果

监测期间本项目正常运营，项目所在区域环境空气监测结果见表7.2-2。

表7.2-2  无组织废气检测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 检测项目 | 小时浓度值（mg/m3） | 监测期间气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09:00 | 11:00 | 14:00 |  |
| 2018年8月28日 | 码头西北95m处 | 甲醇 | ND(2) | ND(2) | ND(2) | 晴，26℃～34℃，东风3.0m/s，气压100.2Kpa |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.50 | 0.47 | 0.44 |  |
|  | 码头西南95m处 | 甲醇 | ND(2) | ND(2) | ND(2) |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |  |
| 2018年8月29日 | 码头西北95m处 | 甲醇 | ND(2) | ND(2) | ND(2) | 晴，26℃～36℃，东风2.5m/s，气压99.9Kpa |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |  |
|  | 码头西南95m处 | 甲醇 | ND(2) | ND(2) | ND(2) |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |  |

验收监测数据表明：项目无组织监测点位所监测的甲醇和非甲烷总烃小时均值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。

## 7.2环境空气质量调查与分析

为了了解环保措施落实情况，调查本工程运行对工业场地及厂界周围环境空气质量的影响，需要调查场区无组织排放及大气环境质量现状。

验收调查期间，验收报告编制单位委托武汉环景检测服务有限公司对本项目码头区域的PM10、二氧化硫、二氧化氮、甲醇、非甲烷总烃进行了实测，监测情况及结果如下：

1、监测点位：具体位置见图7.2-2。

图7.2-2  监测点位示意图

2、监测因子

PM10、二氧化硫、二氧化氮、甲醇、非甲烷总烃

3、监测时间及频次

PM10监测日均值，二氧化硫、二氧化氮监测小时值和日均值，甲醇、非甲烷总烃监测一次值，连续监测7天。

4、监测结果

监测期间本项目正常运营，项目所在区域环境空气监测结果见表7.2-2。

表7.2-2  项目所在区域环境空气监测结果一览表

| 监测 时间 | 检测项目 | 小时浓度值（mg/m3） | 日均值 （mg/m3） | 监测期间气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |  |  |
| 2018年8月28日 | PM10 | / | 0.078 | 晴，26℃～34℃，东风3.0m/s，气压100.2Kpa |
|  | 二氧化硫 | 0.013 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.011 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.036 | 0.032 | 0.039 | 0.034 | 0.030 |  |
|  | 甲醇 | / | / |  | / | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / |  |
| 2018年8月29日 | PM10 | / | 0.073 | 晴，26℃～36℃，东风2.5m/s，气压99.9Kpa |
|  | 二氧化硫 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.010 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.034 | 0.037 | 0.031 | 0.036 | 0.028 |  |
|  | 甲醇 | / | / |  | / | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / |  |
| 2018年8月30日 | PM10 | / | 0.075 | 晴，26℃～35℃，东北风2.5m/s，气压100.0Kpa |
|  | 二氧化硫 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.012 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.033 |  |
|  | 甲醇 | / | / |  | / | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / |  |
| 2018年8月31日 | PM10 | / | 0.068 | 晴，25℃～33℃，东北风3.0m/s，气压100.1Kpa |
|  | 二氧化硫 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.011 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.035 | 0.032 | 0.037 | 0.038 | 0.030 |  |
|  | 甲醇 | / | / |  | / | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / |  |
| 2018年9月1日 | PM10 | / | 0.072 | 晴，25℃～31℃，东风2.5m/s，气压100.2Kpa |
|  | 二氧化硫 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.012 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.037 | 0.039 | 0.033 | 0.035 | 0.031 |  |
|  | 甲醇 | / | / |  | / | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / |  |
| 2018年9月2日 | PM10 | / | 0.076 | 晴，26℃～33℃，东风3.0m/s，气压100.0Kpa |
|  | 二氧化硫 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.013 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.036 | 0.041 | 0.038 | 0.037 | 0.034 |  |
|  | 甲醇 | / | / |  | / | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / |  |
| 2018年9月3日 | PM10 | / | 0.079 | 晴，24℃～34℃，东北风2.5m/s，气压100.1Kpa |
|  | 二氧化硫 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.013 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.034 |  |
|  | 甲醇 | / | / |  | / | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / |  |

由监测数据表明：项目所在区域甲醇和非甲烷总烃未检出，SO2、NO2小时均值及日均值、PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准因此本工程运营期未对周围环境空气产生不良影响。

## 7.3调查小结

（1）本项目严格落实了环境影响评价报告和批复提出的各项环境空气保护措施。

（2）根据验收监测结果，项目所在区域甲醇和非甲烷总烃未检出，SO2、NO2小时均值及日均值、PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准因此本工程运营期未对周围环境空气产生不良影响。

（3）根据验收监测结果，无组织排放的甲醇和非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。

（4）根据公众参与调查情况，周围环境敏感点的居民未明显感受到本项目施工期和运营期大气污染影响，对当地环境空气现状和本项目废气防治措施满意。

本工程建成投入运营后对周边环境空气质量未造成明显不利影响。

# 8 声环境影响调查与分析

## 8.1主要噪声源调查

根据工程分析，营运期噪声主要包括各类油泵、风机等设备动力噪声，此外还有油轮的鸣笛声。

## 8.2噪声防治措施落实情况

工程在运营期对港区不同噪声源均采取了相应的噪声控制措施，具体为：

（1）合理港区布置，将强噪声机械安排在港区深部作业；

（2）运营中选择性能好，自身产生噪声低的机械设备和流动车辆；

（3）加强了机械设备的维护保养，保证其运行良好，以减轻噪声源强；

（4）港区内加强车辆管理，尽可能减少车辆鸣笛；

（5）加强了港区绿化，在道路两侧，调度楼和辅建区空地植树种草进行绿化。

## 8.3声环境现状监测

验收调查期间，委托武汉环景检测服务有限公司于2018年8月28日～8月29日对厂界噪声进行了监测，根据其检测报告（HUHJ180910426），监测情况及结果如下：

（1）监测点位

在项目码头区域四周及陆域区域设2个监测点位。

表8.3-1  噪声验收监测一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 1#正对码头处江堤 | LAeq | 昼间、夜间各1次，连续2天 |
|  | 2#码头陆域处 | LAeq |  |

（2）监测指标

等效连续A声级LAeq

（3）监测时间及频次

2017年8月28日～8月29日连续监测2天，2次/天，昼间（6:00～22:00）、夜间（22:00～次日6:00）各一次。

（4）监测结果

监测结果见表8.3.2。

表8.3.2  项目厂界噪声监测数据一览表

| 监测时间 | 编号 | 监测点位 | 监测点位 GPS坐标 | 监测结果 [单位：dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间（6：00-22:00） | 夜间（22：00-6:00） |
| 2018年8月28日 | ▲1 | 正对码头处江堤 | N：29°37′7″ E：113°16′54″ | 50.0 | 44.5 |
|  | ▲2 | 码头陆域处 | N：29°37′7″ E：113°17′1″ | 50.6 | 43.4 |
| 2018年8月29日 | ▲1 | 正对码头处江堤 | N：29°37′7″ E：113°16′54″ | 53.3 | 42.5 |
|  | ▲2 | 码头陆域处 | N：29°37′7″ E：113°17′1″ | 52.7 | 44.0 |

现状监测表明：码头厂界四周监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。

## 8.4调查小结

（1）本项目运营期间，各项机械、车辆和设备的保养维修良好、运行正常，码头作业调度管理及时有效，停泊后汽车滚装行使有序，船舶没有鸣笛，有效的降低了设备噪声对环境的影响。

（2）现状监测表明：码头厂界四周监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。

（3）根据公众参与调查情况，周围环境敏感点的居民未感受到本项目施工期和运营期噪声污染影响，对当地声环境现状和本项目噪声防治措施满意。

# 9 生态影响调查与分析

## 9.1生态环境现状

浮游生物：评价区域江段有藻类100余属，其中以硅藻最多，约占藻类总数量的50%以上。优势种属包括硅藻门的直链藻属、小环藻属、星杆藻属、针杆藻属及脆杆藻属。浮游动物以原生动物为主，原生动物和轮虫各20余属，其次是桡足类动物和枝角类各10余属。

鱼类和珍稀濒危水生动物：工程江段位于长江的中游，鱼类资源十分丰富，已查明的鱼类共106种，隶属于11目22科。其中以鲤科鱼类为主，共63种，占总数的60%，鮨科6种，约占6%，其他科的种数均较少。重要的经济鱼类以鲤、草鱼、鲢、青鱼、鳙、鱤鱼为主，其中鲤鱼在数量和重量上都占首位。主要经济鱼类的捕捞个体一般较小，大部分未达到性成熟年龄，渔获物小型化、低龄化现象较为严重，这表明鱼类资源已呈衰退趋势。

长江是四大家鱼主要的栖息、繁殖地，这四种鱼的繁殖习性相似，常在同一个产卵场进行繁殖。家鱼产卵场具有一定的地貌水文特点，通常是在河道宽窄相间处或弯曲处，水流通过时流速发生变化，流态也较紊乱。每年5～8月，当水温升高到18℃以上时，如逢长江发生洪水，家鱼便集中在产卵场进行繁殖。产卵规模与涨水过程的流量增加量和洪水持续时间有关。

陆生动植物：项目所在位置属于城市生态系统范畴，无原生植被分布，次生性质的自然植被也仅见于零星分布的草本群系，防洪堤两侧尚有一定数量的意杨防护林分布，但本工程范围内已无乔木分布，防洪堤两侧覆地草本为人工种植的狗牙根草丛，总体来说区域动植物资源相对贫乏。

## 9.2生态影响分析

#### 9.2.1陆域生态恢复情况调查

本工程的建设施工会造成部分陆域生态环境损失，主要包括少量自然生长的草本植物。评价区域内没有珍稀和需要保护的动植物。项目占地范围没有基本农田和天然林地，不涉及造成陆域农业生态的损失问题。建设单位按照有关规定办理了相关用地手续。随着工程建设的完工，港区绿化工程的实施，以及土地硬化，港区陆域生态环境的破坏逐步得到了恢复。工程建设对陆域生态环境影响有限。

#### 9.2.2水生生态影响调查与分析

（1）水生生态环境的影响

①生活污水

本项目营运期对水生生态环境的影响主要为营运期会产生生活污水，如果处置不当直接排入长江，将会造成所在长江水域水质污染，进而影响水生生态环境。

②码头对鱼类的影响

工程建成后，由于码头平台采用浮码头结构，鱼类仍可在码头平台下面游动，由于过水断面的相对减少和到港船舶数量的增加，虽压缩了鱼类的生存空间，但影响极为有限。根据《金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书》，评价范围内没有四大家鱼产卵场分布，距长江监利段“四大家鱼”国家级水产种质资源保护区实验区下游边界约2公里，距该江段下游的湖北长鱀江新螺段白 豚国家级自然保护区螺山缓冲区上游边界约2公里，距螺山核心区上游边界约4公里。本工程试营运期对长江荆州段水生生态环境及水生生物产生的影响较小。

③对珍稀水生保护动物的影响

长江是江海洄游性鱼类的通道，中华鲟、白鳍豚、江豚是国家保护的珍稀水生生物。据有关资料报道，长江有国家一级保护动物白鳍豚、白鲟、中华鲟，二级保护动物江豚、胭脂鱼。但近年来随着长江水体总体质量的下降，加之葛州坝的建设及人为破坏，在长江荆州段已很难见到这些珍稀鱼类。

码头所在江段现状为航道，码头建成投入营运，其所在江段船舶通航密度增加约350艘次/年，占长江监利段现有通航密度（4349艘次/年）的 8%。根据水生生态现状调查资料，该江段白鳍豚、中华鲟和江豚等珍稀保护水生生物数量很少，尤其是2006年后，全长江考察没有发现白鱀豚，即使存在极少量没有被发现的，由于其对船舶行驶有一定的躲避能力，因此码头营运期对水生生物的分布区域和活动空间影响不大。本工程运营不会对环境保护目标的生态功能产生显著影响。

（2）水生生态环境的影响

①施工期加强对施工人员生态环境保护的宣传和管理力度，提高公众保护意识。

②施工单位采用较先进的施工工艺，抓紧施工进度，尽量缩短水上作业时间，严格控制施工范围，最大限度的控制水下施工作业对水体的搅动范围，尽可能减少对水生生物的影响。

③施工作业和施工船舶污染物没有排放到长江；施工期的各种固体废物均进行收集处理，没有随意抛弃至长江中。

④本工程营运期港区生产废水、生活污水经后方（白螺石化物流仓储工程）污水处理设施达标处理后排入电排河，不会对长江水质产生影响。

⑤加强对渔业和航运业监管，加快鱼类资源监测站和鱼类增殖放流站建设，长期开展水生动物和环境监测。

## 9.3调查小结

（1）本项目严格落实了环境影响评价报告和批复提出的各项有效的水土保持措施和生态保护措施。

（2）根据公众参与调查情况，周围环境敏感点的居民未感受到本项目施工期和运营期生态影响，对当地生态环境现状和本项目生态环境防治措施满意。

（3）工程施工期和试运营期采取了切实有效的保护措施，通过本次水环境现状监测结果可知，工程建设和试运营期对工程涉及江段影响较小。

# 10 固体废物环境影响调查与分析

## 10.1固体废物污染源调查

根据调查，固体废物包括到港船舶固体废物、港区工作人员生活垃圾和废油、油泥。

根据环评批复要求，禁止船舶向长江直接排放废水和垃圾，船舶废水及垃圾应由海事局认可的接受单位接收处理，因此到港船舶不得在本码头水域内排放生活垃圾。

## 10.2固体废物的收集情况

试营运期发生的所有固体废物均分类收集，在港区和辅助生产区分别设置了垃圾桶，生活垃圾和生产垃圾等一般固体废物分类收集后，委托环卫处理。

图10.2-1  垃圾箱、垃圾桶

经调查，该工程试运营期暂无清罐油泥、罐底定期抽泥产生，属于危险废物，港区已设置了专门的危险废物临时存放场所（建筑面积24.21m2），废油、油泥委托有相关资质的湖北爱国石化有限公司有偿接收和处理；管廊及船体维护产生的废油漆桶委托有相关资质的荆门市宏勋再生资源有限公司有偿接收和处理。

图10.2-2  危险废物贮存设施

## 10.3调查小结

（1）工程类固体废物处理制度健全，设施完善，没有造成垃圾积存或影响景观的现象。

（2）一般固体废物分类收集后由监利县白螺镇环卫所清运；废油、油泥等危险废物由荆门市宏勋再生资源有限公司有偿接受和处理，得到了较好的处置。

（3）根据公众参与调查情况，周围环境敏感点的居民未感受到本项目施工期和运营期固体废物污染影响，对本项目固体废物污染防治措施满意。

# 11 社会环境影响调查

## 11.1工程建设符合国家的产业政策

根据《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，本工程属于第一类鼓励类项目中“二十五、水运”分类中的“深水泊位(沿海万吨级、内河千吨级)建设”。项目的建设符合国家产业政策。

根据原《荆州港总体规划》，白螺码头未纳入荆州港总体规划，为了充分利用该区域长江航道及岸线资源，荆州市港航管理局于2011年12月22日主持召开了荆州港金澳集团长江白螺石化码头岸线使用合理性预审咨询会议，荆州港航管理局同意金澳集团预核使用岸线长度500m（实际使用岸线260m），建设内容为拟建3000DWT（兼顾5000DWT）浮式泊位2个，码头年吞吐量为130万吨，具体见附件（荆州港金澳集团长江白螺石化码头工程岸线使用合理性预审意见审核咨询会会议纪要）。

后来荆州市港航管理局经《荆州港总体规划》批复的主管部门交通部和湖北省人民 政府同意，启动了对《荆州港总体规划的调整》，并将金澳白螺石化码头使用岸线纳入调整之列。项目的建设，符合调整后的荆州港总体规划。

## 11.2工程建设符合（环境）功能区划的要求

工程建成后，评价区域内环境空气质量达到二级标准；工程所在江段水环境质量仍能满足地表水环境功能区划要求；场界外声环境质量仍能维持现状。

## 11.3社会影响和环境效益分析

（1）对物流业的影响。通过本项目的实施，整合了全市港口岸线资源，提高港口的集约化程度和服务水平。同时根据港口岸线的水陆域条件，统一规划、合理布局，将使各港区加强专业化分工，并有利于其逐步提高专业化水平，适应吞吐能力增长的趋势，为发展物流提供了更好的基础设施条件。

（2）对城市发展的影响。本项目的建设为城市功能的调整及资源整合创造了必 要的条件和基础，而临港工业的发展将积极促进周边城镇的重新整合。将逐步对城市产业的积聚及产业结构、产业布局带来合理的调整，并成为解决就业以及带动相关行 业发展的重要力量。尤其是随着港口物流的发展，港口还将进一步促进工业、科技、 物流等相关行业的发展，成为荆州市经济发展的新一轮增长极。

## 11.4文物保护情况调查

根据现场调查，本项目建设范围内未发现国家及地方保护文物。

## 11.5调查结论

（1）本工程的项目用地严格按照国家的相关规定执行。

（2）本工程的建设有利于改善项目所在地区的投资环境，增加了就业机会，促进了社会经济的稳定，有助于推动地方经济的发展，提高人民的生活水平。

# 12 清洁生产与总量控制

## 12.1清洁生产调查

#### 12.1.1工艺装备及装卸分析

趸船与油船采用不锈钢金属软管连接。钢引桥两端的管道均采用不锈钢金属软管连接；各泊位分支管在阀室平台处设紧急切断阀，装卸船都进行计量。

装卸机械均选用国内先进的，排放污染物较少的环保型产品，同事在使用过程中加强保养、维修，装卸油品结束后进行扫舱，可大幅度减少油品以气态形式逸出进入大气环境。各泊位均设置活动围油栏，最大限度的减少溢油事故的发生。

本工程采用的均为国内目前同类项目采用的较成熟的控制技术，有利于清洁生产。

#### 12.1.2环保措施评述

本工程环保措施的采用体现了实用可操作和集约化的特点，具体表现为：

（1）严禁到港船舶在港区江段排放舱底油污水和生活污水，确需岸上接收的，由船舶向荆州海事部门提出申请，海事部门委托其认可单位污水接收船有偿接收处理船舶污水。陆域生活污水收集至生活污水处理站处理后回用于港区绿化用水。污染物统一处理，集中控制，减少污染源，有利于环保管理。

（2）在港区可绿化场地进行植树种草绿化。

（3）设备采购时选择符合国家噪声标准的设备，最大限度的降低工程营运作业时机械噪声带来的污染影响。同时加强机械、车辆等设备的维护保养，保证其运行良好，以减轻噪声源强。

（4）本工程各类固体废物处理制度健全，设置了垃圾桶，生活垃圾经收集后由监利县白螺镇环卫管理所清运。港区设置了专门的危险废物临时存放场所，并委托有相关资质的荆门市宏勋再生资源有限公司有偿接收和处理。本工程各类固体废物均得到了较好的处置。

#### 12.1.3清洁生产水平分析

根据调查，本项目工艺为目前较普遍使用的工艺，具有工艺成熟可靠、操作灵活性好、效率高、投资省等优点，能耗指标基本与荆州其它港区能耗情况相当，生产过程中控制了废水、废气排放，其物耗、能耗及产污水平相对较低，其清洁生产水平属于国内先进水平。

## 12.2总量控制

本工程环境影响报告书中提出的总量控制指标为：CODcr 0.348t/a。

根据项目实际建设情况和现场调查，项目不新增员工，无生活污水排放。项目码头冲洗水、扫舱废水、初期雨水等进入储油库含油污水处理设施处理。

经现场调查，码头工程废水排放量约为17.5m3/d。根据监测报告单（WHHJ180910427），污水处理站出口CODcr平均浓度值16.7mg/L，CODcr排放量指标为：0.102t/a。

总量控制指标满足原环评报告书中提出的要求。

## 12.3调查小结

从现场实际调查情况看，本工程在建设和运营过程中执行了一定的清洁生产措施，取得了一定的成效，采用了先进的生产工艺，使用清洁能源，尽可能的降低了能耗，并达到节约用水的目的，对工程产生的污染物进行了相应的处理和综合利用，减少了污染物的对外排放，本工程的清洁生产基本达到国内先进水平。

# 13 环境风险事故防范措施及应急方案调查与分析

经调查，建设单位已编制完成了《金澳集团长江白螺石化码头工程突发环境污染事故应急预案》。

## 13.1风险事故识别

按《物质危险性标准》、《重大危险源辨别》（GBl8218-2000）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5084-85）的相关规定，本项目建成后涉及的危险性物质为船舶航行过程中的柴油。本工程为汽车滚装码头，到港船舶不在码头进行加油作业，发生重大溢油事故可能性极小。根据本项目的运营性质，经分析筛选，码头生产事故污染的环节主要为：船舶在进港靠泊以及装卸船作业期间，由于船舶间碰撞等多种因素可能会发生溢油事故，从而造成环境危害。

风险事故主要带来石油类、SS对水体水质及水生生物的影响。

## 13.2环境风险回顾调查

根据调查，本项目施工期和运营期间未发生溢油事故。

## 13.3风险应急防范措施调查

（1）已制定严格的码头作业制度和操作规程，加强对码头操作人员的管理和培训。

（2）各类船舶在发生紧急事件时，应立即采取必要的措施，同时向水上事故应急救援中心及有关单位报告。

（3）合理安排营运期船舶靠、离港时间及行驶航道，避免发生船舶碰撞事故。

（4）本工程运营期应严格控制运输货物种类，严禁运输《危险货物品名表》（GB12268-2005）涉及危险货物。

（5）在趸船板房内上配置吸油毡和围油栏，发生溢油事故时及时抛投吸油毡进行吸油处理；

（6）码头设置足够的照明，预防夜间操作维护时意外事故发生；

（7）已制定突发环境事件风险应急预案；

（8）固定引桥金属软管接口、阀门等连接处设置事故泄漏收集设施。

二次密封                    码头管线接头处及接卸点处设积液槽

码头污水收集箱                         污水出口阀门

（容积6m3/个，每座趸船各1个）

监控系统                            紧急手动切断阀

固定引桥金属软管接口、阀门等连接处事故泄漏收集设施

## 13.4环境风险应急预案

#### 13.4.1事故溢油应急组织指挥机构

应急组织指挥机构由荆州市海事局海事监管中心领导、金澳物流（湖北）有限公司生产安全环保部领导应急小组领导成员以及相关的技术咨询专家组成，成立了安全环保生产委员会（见附件17）。金澳物流（湖北）有限公司生产安全部应急小组组长在有关领导未到达事故现场时担任应急指挥，待有关领导抵达现场时移交指挥。

在码头出现和可能出现事故溢油时，码头区调度室及值班人员应视溢油程度需要快速向应急小组报告。应急小组在接到事故现场人员报告后，迅速组织技术评估人员立即评估溢油规模，并请求岳阳海事局海事监管中心提供外部力量支援，由荆州海事局海事监管中心视溢油事故的程度和影响范围就近调拨应急设施、物资和工作人员等进行处理。

图13.4-1  组织指挥机构框图

应急方案反应内容包括：由组长或其指定的人员向上级主管部门以及与事故相关的货主、保险公司、海事、环保等部门报告。报告内容应包括：

① 事故发生的时间、地点、船名、位置；

② 事故发生江段气象、水文情况；

③ 事故发生后已经采取的措施及控制情况；

④ 事故发展势态、可能发生的严重后果；

⑤ 需要的援助（应急设施和物资、人员、环境监测、医疗援助

等）；

⑥ 事故报警单位、联系人及联系电话等。

应急小组监测和监视溢油情况的同时，在事故发生第一时间应立即通知码头上下游各水厂，组织有关单位人员对取水口水域水质进行密集监测，一旦发现污染超标现象，立即停止取水。

## 13.4.2应急设施、设备、材料和管理

考虑到溢油事故的突发性，本码头应自备必要的应急设施和应急行动计划工作人员，以便在突发事故的第一时间采取行动，将事故影响的范围和程度降低到最小。

根据《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017）“第5节应急设施、设备和物资配备要求”，企业现已配备的溢油应急设备配备情况如下：

表13.4-2  企业现有配备的溢油事故应急设备表

| 项目 | 金澳油1# | 金澳油2# |
| --- | --- | --- |
| 第一号舱 | 锚链 | 锚链 |
| 第二号舱 | 离心泵3台（江水泵2台 舱底泵1台） | 离心泵3台（江水泵2台 舱底泵1台） |
| 第三号舱 | 救生圈、阀门（DN50、DN80、DN100、DN150、各5台） | 污油泵2台、污水泵1台、木屑25袋（8Kg/袋）、应急桶2个、应急盆4个、接油瓢3个、棕垫15床、蛇皮袋20个、洗衣粉20包、橡胶手套10双 |
| 第四号舱 | 吸油毡8包（20Kg/包）、木屑10袋（8Kg/袋）、应急桶2个、应急盆4个、接油瓢3个、棕垫15床、蛇皮袋20个、洗衣粉10包、橡胶手套10双 | / |
| 第五号舱 | 污油泵2台、污水泵1台 | 吸油毡45包（20Kg/包） |
| 第六号舱 | 钢丝绳Φ20mm，200米 | 舱底泵1台 |
| 第七号舱 | 锚链 | 锚链 |

图13.4-1  应急物资现场相片

## 13.4.3环境敏感区保护措施

在油品泄漏或溢油事故中，受威胁的地区和资源往往不可能都能得到保护，因而确定优先保护次序是防止泄漏或溢油对资源损害和事故发生后反应决策的一个重要环节。

一旦发生溢油风险事故，船方与港方应及时沟通，及时报告主管部门并实施事故应急计划，通知敏感区保护目标，同时业主、船方共同协作，及时动用本项目现有的设备、器材，对所有的敏感资源提供保护。如现有力量不足，且区域援助还未到达时，应根据油品泄漏及溢油事故影响分析，航道发生油品泄漏或溢油事故时首先保护沌口水厂、白沙洲取水口周围水域安全。

具体溢油控制和清污作业程序：①油品泄漏或溢油事故发生后，首先以果断的措施切断泄漏源；②以最快速度利用围油栏进行围控，根据具体情况立即布放一道或数道围油栏；③对于非溶性的化学品及油类尽可能依靠机械的方法将围控的浮油回收，回收时可用浮油回收船、溢油回收机、撇油器、油拖网、吸收材料以及人工捞取等；④对于油类，使用消油剂和现场焚烧将残余溢油强制消除，使用消油剂应参考《海洋石油勘探开发化学消油剂使用规定》要求实施。

## 13.4.4油品泄漏及溢油应急处理措施

（1）发生水域油品泄漏或溢油事故，紧急通知区域协防的水上救护中心，出动具有消防与浮油回收功能的事故应急船队，带足满足事故需要的围油栏、吸油材料等。

（2）根据油品泄漏或溢油漂移方位，组织围油栏阻拦上部水层和石油膜一起水平迁移或扩散，同时组织吸收材料进行水域回收溢油或化学品, 警报可能污染的岸区。

（3）对于溢油回收后对残存在海面、厚度为0.01～0.1mm 的油膜用消油剂予以消除。冬季对在江面上凝固的溢油，可以用油回收网回收。

（4）若油膜已经靠岸，则应封闭重污染区, 严防油污扩散；同时采用化学和物理方法进行岸线处理。

（5）应急反应设备包括溢油回收船、围油栏、吸油材料、消防、医疗救护、污染物处理和处置、通信联络等。用于清污处理的应急反应设备直接担负着污染物的回收清除工作，是执行事故应急反应成败的重要内容。应急船应有浮油回收装置；吸油材料是指天然或人工合成的吸油材料，散布在水面吸收浮油及非溶性化学品，集中后回收，取出烧掉或将油压出而达到消除油污的目的，吸油材料多种多样，有聚丙稀尼龙纤维网吸油、聚氨酯泡沫等，这些吸油材料可重复利用，成本较低；消油剂有两种，一是烃类溶剂用于消除粘性油、风蚀的原油；一是浓缩的分散剂，用于消除各类油品，效果更好，我国广泛使用后者。

## 13.5应急监测计划

风险事故平息后，均应进行应急监测，应急监测计划建议见表13.5-1。

表13.5-1   应急监测计划表

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | COD、石油类 | 重大事故1次/1小时 |
|  |  |  | 一般事故1次/4小时 |
|  | 排放口、沿岸上下500m、1000m及水厂取水口四处设置监测断面 | COD、石油类 | 重大事故1次/1小时 |
|  |  |  | 一般事故1次/d |
| 环境 空气 | 厂界及环境敏感点 | SO2、TSP、CO | 事故过程及事故平息后连续7天监测 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |

## 13.6区域应急资源情况调查

（1）区域应急资源

根据荆州市海事局统计资料，荆州市辖区现有环境应急资源主要为荆州市海事局和各港口企业及清污公司配备的应急处置船、应急辅助船、围油栏、收油机等应急设备，其中辖区现有应急处置船及辅助船均为船舶污染清除单位所有。

（2）荆州市港区清污单位

根据《船舶污染清除协议管理制度实施细则》（交通运输部海事局，海船舶〔2011〕211号），自2012年1月1日起，进出港船舶必须与相应等级的船舶污染清除单位签订船舶污染清除协议，船舶一旦发生污染事故，双方应当按照船舶污染清除协议及时开展污染控制和清除行动。

荆州市现有多家取得资质的船舶污染清除单位，包括公安县荆江叁废机油回收部和沙市区荆长净1号等。

上述船舶污染清除单位作为辖区专业清污单位，已按照有关法规和标准配备应急设备和专业应急人员，制订了应急预案、管理制度和清污操作方案，并通过了海事管理机构组织的评审，是荆州市重要的船舶污染应急力量。

## 13.7风险评价结论

本项目装卸不涉及危险化学品，最大可信事故是船舶自带油品泄露，项目已配备满足要求的风险应急设备，总体来说硬件配置已能应对可能发生的风险事故，但仍需加强安全管理，尽量避免风险事故的发生，本报告建议从如下几个方面加强：

（1）积极做好安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。

（2）通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止较大事故发生。

（3）一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。

（4）加强应急资源的储备。

# 14 环境管理及监测计划落实情况调查

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测的宗旨是为企业实施有效的全过程污染控制管理，是环境管理的一个重要组成部分，同时也是工业污染防治的依据和环境监督管理工作的哨兵，加强环境监测是为了了解和掌握工程排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发利用资源的有效途径，因此，抓好环境监测与环境管理工作具有非常重要的意义。

## 14.1环境管理工作调查

环境管理组织机构主要职责是：

（1）负责贯彻落实国家、地方和有关部门关于环境保护的法律法规、政策、标准， 结合公司的实际情况制订和完善环境管理规章制度；

（2）在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、 政策和法规，负责企业本企业环保工作的管理、监察和测试等

（3）组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作。

（4）对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位 进行培训考核

本项目环境管理的内容是监督工程在施工期和运营期执行和遵守有关环保法律法规，实施和执行环境保护规划和计划，协助地方环境保护管理部门做好监督、监测工作，了解工程明显的或潜在的环境影响，建议生产主管部门及时调整工程运行方式，最终达到保护环境的目的。

## 14.1.1环境管理机构

（1）机构和人员设置

为有效地保护环境，减少不利影响，本项目应加强环境管理工作，组织、落实、协调和监督工程建设和运行的环境管理，在项目施工期间，应设立由业主及地方环保部门及有关水生生态咨询专家组成的环境管理领导小组，协调解决项目施工建设中出现的有关环境保护方面的问题；项目运营期间建设单位应建立环境保护分级管理制度。公司委派专人负责组织、落实、监督环境保护工作。从公司领导到基层班组，形成比较完善的环保管理网络，建立健全环境保护管理制度。

（2）机构职责

公司环境保护管理机构的职责是组织、落实、监督本公司的环境保护工作，也对本工程的环保工作负责。设置环境管理机构的目的就是对建设项目加强管理，取得综合环境效益。为了更好的达到这一目标，环境管理机构应做到：

①贯彻执行国家和地方的有关环境保护、生态环境的法律、法规、标准和政策；

②组织制定和修改本企业的环境保护管理规章制度和安全操作规程并监督执行；

③制定环境监测工作计划，对监测技术及监测质量管理，组织进行环境监测，掌握运行效果动态分析；

④检查监督环保设施的运行状况，提供及时维修的条件，保证环保设施正常运行；对环保措施和设备技改方案进行研究和审定：

⑤监督管理码头的清洁生产，特别是在恶劣的天气下，要杜绝可能发生溢油污染事故的潜在因素，在发生事故时配合环保和安全部门进行抢险工作；

⑥制定企业达标排放规划并付诸实施；

⑦建立环境保护工作档案及管理方案；

⑧制定实施环保教育宣传方案，增强工作人员的环境意识；组织环境保护专业人员的专业技术培训，开展环境保护宣传教育工作；

⑨监督“三同时”执行情况，处理污染事故。

## 14.1.2码头营运期的环境管理

营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

（1）加强对进出门码头港区船舶的管理，严禁船舶随意向港区水域排放油污水、生活污水和生活垃圾。应加强水面巡查，发现违章，应及时纠正，严肃处理。

（2）加强对码头含油污水的管理。

（3）入港装卸的船舶，应要求靠泊到位，装卸作业要求文明作业，避免物料撒落，造成水质污染。

（4）加强对进出港船舶的交通管理，避免船舶碰撞事故，造成泄漏污染；

（5）加强码头日常的环境保护监督、考核工作，组织对环境法律、法规文件的获取、识别、确认、更新和贯彻执行，加强对环保意识教育和技能培训；

（6）每年确定码头的环境保护目标、指标和管理方案，环境管理部门进行监督；

（7）组织日常的环境监测和环境管理，接受地方环保部门的监督和检查。

## 14.1.3事故管理

（1）应建立一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度，有当班人员的自查，环保负责人的日查，各工段的月查和不定期的抽查，安全环保监督部的季度检查和年度评估总结。

（2）对于可能发生突发性事故，如到港船舶事故性油料大量泄漏、火灾等情况，应建立应急预案。应急预案应组织演练，并证明有效。配备足够的人力、物力资源，应保证24小时都有人值班，保证报警系统和通讯联络迅速、畅通，各种器材和交通工具可以随时到位。

（3）港区应配备围油栏、吸油毡、消油剂等器材，以便随时应对漏油事故。在水域漏油事故发生时，应及时赶赴现场，迅速施放围油栏，防止漏油的扩散。立即启动应急预案，按预案进行补救。同时迅速报警，请求支援，协力施救，减少污染和损失。

（4）各生产和生活场所都应配备相应的消防器材，设置报警系统，一旦发生火灾可及时应对。情况紧急时，可立即启动应急预案，按预案进行补救。

（5）污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，提出处理意见和整改措施，并形成书面报告上报，报告应归档。

## 14.1.4环境管理计划

本工程的环境管理工作应贯穿施工期和运营期全过程，有关内容见表14.1-1。

表14.1-1  环境管理计划

| 阶段 | 环境因素 | 管理目标 | 实施 | 监督管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 空气污染 | ·施工期定期清扫和洒水，以降低道路扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质决定。 ·料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车用采用遮盖措施，减少物料洒落。 ·施工混凝土搅拌设备需良好密封。 ·场地绿化和其它形式恢复生态环境。 | 项目承包商 | 金澳物流（湖北）有限公司 |
|  | 水污染 | ·施工船舶污水不得在工程所在水域排放。 ·施工现场的水泥、沙、石料应统一管理合理堆放，下雨时应加以遮盖，避免径流雨污水的污染影响。 ·施工期固体废物(施工船舶垃圾、陆域施工人员生活垃圾)应集中收集，统一运至垃圾场，不得抛弃至江中。 ·施工现场布设干厕。 |  |  |
|  | 噪声 | ·禁止高噪声机械夜间作业。 ·加强机械和车辆维修保养，保持其低噪声水平。 |  |  |
|  | 水生生态 | ·严禁施工人员利用水上作业之便捕捞珍稀水生动物。 ·建设单位与施工单位所签定的承包合同中应有环境保护方面的条款，并附有环保要求的具体内容。 ·合理进行施工组织，工程水下施工尽量选择12月～2月的枯水季节进行，避开珍稀保护水生动物的洄游高峰期。 |  |  |
| 运 营 期 | 空气污染 | 经常保持路面和码头堆场清洁，防止扬尘 | 金澳（湖北）有限公司 | 金澳物流（湖北）有限公司 |
|  | 水污染 | 施工船舶污水不得在工程所在水域排放。 施工现场的水泥、沙、石料应统一管理合理堆放，下雨时加以遮盖，避免雨水径流影响。 施工期固体废物应集中收集，统一处理，不得抛弃江中。 |  |  |
|  | 噪声 | ·加强机械和车辆维修保养，保持其低噪声水平。 |  |  |
|  | 事故应急 | ·制订事故溢液应急预案，按计划规定执行。 |  |  |
|  | 环境监测 | ·按环境监测技术规范及国家环保局颁布监测标准、方法执行。 | 有资质的监测单位 |  |

## 14.2施工期环境监测方案

原环评报告书中无施工期监测方案。

## 14.3试运营期环境监测方案

#### 14.3.1监测机构

营运期的环境监测可委托具有监测资质的单位承担。

#### 14.3.2环境监测计划

工程运营期环境监测计划见表14.3-1。

表14.3-1  运营期环境监测计划

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量 | 地表水 | 石油类 | 码头上游 500m、下游 100m、1000m 设置 3个断 | 1期/年（枯水期），2 次/天，间隔3-5天 |
|  | 大气 | 非甲烷总烃、甲醇 | 码头周围设1个 | 次/年 |

凡遇事故和维修等非正常情况时，应另外增加监测次数，其中事故监测要根据发生事故的类型、事故的大小及周围的环境情况等，视具体情况进行大气监测与水污染监测，同时对事故发生的原因、泄漏量、污染的程度以及采取的处理措施、处理效果等进行统计、建档，并及时上报主管部门及环保主管部门。

## 14.4调查结果分析

通过上述调查可知，本工程从可行性研究、设计、施工期到试运行期间，较好的执行了“三同时”制度。

为更好地做好该工程运行期的环境保护工作，本次调查提出如下要求：

（1）应加强管理，保证在运营期和正式运行期环境管理制度的落实。

（2）为了完善环境管理制度，建议港区建立“环境意识”教育制度，不断提高全体职工的环境保护意识。

# 15 公众意见调查

## 15.1调查目的

根据国家环保总局环办[2002]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实施公示的通知》要求，对本工程所在地进行公众调查。在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，了解和听取民众的意见和建议，以便更好的执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

## 15.2调查范围和方式

本次验收公众参与采用填写《环境保护公众意见调查表》的方式与公众进行交流。发放调查问卷30份，收回30份（回收率为100%，有效问卷为100%）。

## 15.3调查结果统计

#### 15.3.1被调查人员情况

公众参与接受调查的人员结构见表15.3-1。

表15.3-1  公众参与受调查对象组成

| 姓名 | 性别 | 职业 | 年龄 | 文化 | 电话号码 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨作鹏 | 男 | 经商 | 29 | 高中 | 17771611554 | 监利县白螺镇工农村二组 |
| 宁兰 | 女 | 务农 | 29 | 初中 | 15347267728 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹华光 | 男 | 个体 | 45 | 高中 | 15090790708 | 监利县白螺镇工农村八组 |
| 赵训华 | 男 | 工人 | 29 | 大专 | 15272546430 | 监利县白螺镇工农村 |
| 赵祖群 | 男 | 务农 | 55 | 初中 | 13797257191 | 监利县白螺镇工农村 |
| 周国傧 | 男 | 学生 | 19 | 大学 | 15272402851 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹欢 | 男 | 务农 | 46 | 大学 | 13924831983 | 监利县白螺镇工农村 |
| 林爱红 | 女 | 务农 | 45 | 小学 | 15272323785 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹楚模 | 男 | 务农 | 67 | 初中 | 13997590938 | 监利县白螺镇工农村1-37号 |
| 邹发光 | 男 | 务农 | 43 | 初中 | 13997286363 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹建娥 | 女 | 务农 | 40 | 高中 | 13554558363 | 监利县白螺镇工农村 |
| 章寒生 | 男 | 务农 | 49 | 初中 | 15926615349 | 监利县白螺镇工农村 |
| 章德念 | 男 | 务农 | 60 | 初中 | 15272503033 | 监利县白螺镇工农村 |
| 武声重 | 男 | 务农 | 62 | 初中 | 13997568773 | 监利县白螺镇工农村 |
| 章立红 | 男 | 个体 | 36 | 初中 | 13266492655 | 监利县白螺镇工农村 |
| 武家典 | 男 | 务农 | 67 | 初中 | 13872402175 | 监利县白螺镇工农村 |
| 武岳坤 | 男 | 个体 | 27 | 初中 | 13554167793 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹庆华 | 男 | 务农 | 40 | 初中 | 17720387906 | 监利县白螺镇工农村 |
| 汤兰林 | 男 | 务农 | 48 | 小学 | 18120340071 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹光富 | 男 | 经商 | 41 | 初中 | 13997649233 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹祖生 | 男 | 务农 | 74 | 初中 | 15272513346 | 监利县白螺镇工农村一组 |
| 邹华庆 | 男 | 务农 | 46 | 初中 | 18086195824 | 监利县白螺镇工农村一组 |
| 邹少华 | 男 | 经商 | 41 | 高中 | 18070619276 | 监利县白螺镇工农村 |
| 陈琳 | 女 | 经商 | 36 | 初中 | 18070916956 | 监利县白螺镇工农村 |
| 李贵喜 | 女 | 经商 | 41 | 高中 | 13612728318 | 监利县白螺镇工农村 |
| 刘容 | 女 | 务农 | 38 | 初中 | 17720387907 | 监利县白螺镇工农村 |
| 邹血清 | 男 | 务农 | 56 | 小学 | 13250461881 | 监利县白螺镇工农村6组 |
| 赵武 | 男 | 务农 | 33 | 高中 | 15327774687 | 监利县白螺镇工农村2组 |
| 邹小娣 | 女 | 务农 | 30 | 初中 | 15392766762 | 监利县白螺镇工农村2组 |
| 蔡三蓉 | 女 | 务农 | 55 | 小学 | 13242199129 | 监利县白螺镇工农村6组 |
| 赵祖武 | 男 | 务农 | 62 | 小学 | 18827113026 | 监利县白螺镇工农村2组 |

#### 15.3.2反馈意见统计分析

结果统计见表15.3-2。

表15.3-2  公众参与调查结果统计表

| 调查内容 | 观点 | 人数（人） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟对该项目的建设及运行有无了解 | 全面了解 | 3 | 9.7 |
|  | 部分了解 | 24 | 77.4 |
|  | 不了解 | 4 | 12.9 |
| 本工程运行后，您认为对当地经济发展水平和人民生活质量有何影响 | 提高 | 15 | 48.4 |
|  | 有一定提高 | 11 | 35.6 |
|  | 关系不大 | 3 | 9.7 |
|  | 不清楚 | 2 | 6.5 |
| 您认为该项目对周围环境带来最突出的影响 | 大气 | 16 | 51.6 |
|  | 水 | 1 | 3.2 |
|  | 噪声 | 0 | 0 |
|  | 其它 | 14 | 45.2 |
| 工程施工期间，对您的生活和工作有何影响 | 严重影响 | 0 | 0 |
|  | 影响不大 | 22 | 71.0 |
|  | 基本无影响 | 8 | 25.8 |
|  | 不清楚 | 1 | 3.2 |
| 工程试生产期间对您的生活和工作有何影响 | 严重影响 | 0 | 0 |
|  | 影响不大 | 0 | 0 |
|  | 基本无影响 | 31 | 100 |
|  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 对该公司的环境保护工作是否满意 | 满意 | 28 | 90.3 |
|  | 较满意 | 3 | 9.7 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |

公众意见调查结果表明：

（1）拟对该项目的建设及运行有无了解

在参与调查的31人中，有77.4%（24人）的公众对该工程持部分了解，12.9%（4人）的公众不了解，仅3.3%（3人）的公众持全面了解态度。

（2）本工程运行后，对当地经济发展水平和人民生活质量的影响

在参与调查的31人中，有15人表示提高，占总调查人数的16.2%；有11人表示有一定提高，占比35.6%；有3人表示关系不大，有2人表示不清楚。

（3）该项目对周围环境带来最突出的影响

16人认为最突出的影响是大气，占比51.6%；14人认为是其它，占比45.2%，仅有1人认为是水体污染。

（4）工程施工期间，对公众生活和工作有何影响

22人认为影响不大，占比71.0%；8人认为基本无影响，占比25.8%，仅有1人认为不清楚是否有影响。

（5）工程试运行期间，对公众生活和工作有何影响

被调查的31人均认为基本无影响。

（6）公众对该公司的环境环境保护工作是否满意

在参与调查的31人中，28人对工程总体环境保护工作持满意态度，占比90.3%，持较满意态度为3人，占比9.7%；无人认为不满意。

团体问卷共计1份，即监利县白螺镇工农村民委员会。通过调查，工农村对建设单位在施工期和试运行期的环境保护工作持较满意态度。

多数调查对象认为该公司对公众的生活和工作没有影响，其原因是由于金澳物流（湖北）有限公司严格执行“三同时”制度，对其各污染物采取有效的治理措施，取得良好的公众印象。

公众建议公司在今后生产中加强生产管理，加强生产安全，严格落实各项环保措施，减轻废气、废水、固废、噪声等污染。

# 16  调查结论

通过对金澳物流（湖北）有限公司金澳集团长江白螺石化码头工程环境状况调查，对有关技术文件、报告的分析，对工程环保执行情况、施工期环境保护措施的重点调查与监测，以及对场区大气、水和噪声污染的监测结果的分析与评价，从环境保护角度对金澳物流（湖北）有限公司金澳集团长江白螺石化码头工程提出如下调查结论和建议。

## 16.1工程概况

金澳物流（湖北）有限公司于 2011年3月6日委托湖北省环境科学研究院进行金澳集团长江白螺石化码头的环境影响评价工作，并于2013年7月1日取得了湖北省环境保护厅《省环保厅关于金澳集团长江白螺石化码头工程环境影响报告书的批复》（鄂环审[2013]376号）。

## 16.2环境保护措施落实情况调查

该工程在设计阶段和环境影响报告书中提出了较为全面、详细的环境保护措施。环境影响报告书、批复和工程设计中提出的环保要求在工程实际建设中和初期试运行阶段已得到落实。

## 16.3施工期环境保护措施

施工期金澳物流（湖北）有限公司对该工程实施全过程管理，执行环境影响报告书中有关环境保护措施；合理安排施工计划和作业时间；对施工扬尘、噪声、废水、固体废物及土石方开挖造成的水土流失等进行有效控制。对基建产生的废石尽可能的进行了利用，使得因工程施工造成的水土流失的影响程度减至最小。施工期对当地居民不利的环境影响较小。

## 16.4环境影响调查

#### 16.4.1生态影响调查

本工程所利用区植被覆盖率相对较低，在建设过程中采取生态保护措施后，周边遍种绿树绿草，基本没有对生态环境造成明显破坏性的影响，场区地面全部硬化，四周建有砌浆水沟，边坡种有绿草，路边种有绿树，防止了水土流失。

码头水下建筑物仅在近岸处建设，码头投入运营后，无生产废水排放，工程的实施对该地区水流动力环境影响不大，对水体水动力环境和主流动力分布影响较小，无隔断野生水域鱼虾类生物的回游通道问题，但随着到港船舶数量的大幅增加，压缩了鱼类的生存空间，强大的噪声污染干扰了它们的正常生活，将会对生活在码头区域的少量鱼类资源产生一定影响，但在正常运营情况下，本工程不会对生态环境保护目标的生态功能产生显著影响。

#### 16.4.2水环境影响调查

总排污口、生活污水一体化处理装置出水口、生产污水处理设施出水口均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。

#### 16.4.3大气环境影响调查

（1）根据对周边居民走访调查，施工期间，建设单位基本按要求落实了相关环境空气保护措施，施工期间无环境空气污染的环保投诉事件记录，说明本工程施工期间施工扬尘未对场区环境敏感点环境空气的产生大的不良影响。

（2）甲醇、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。

（3）验收监测期间，项目所在区域SO2、NO2、CO小时均值及日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

综上，本工程采取的各项措施有效，工程运行对周围环境空气不会产生明显的影响。

#### 16.4.4声环境影响调查

施工期间，各项措施落实较好，在施工期间并无噪声扰民的投诉事件，对当地居民的正常生活和劳作基本无影响。码头厂界四周监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。

本工程的建设和运行对当地居民的正常劳作和生活基本无影响。

#### 16.4.5固体废物环境影响

陆域生活垃圾收集后定期交由环卫部门送城市生活垃圾填埋场统一处理。 到港船舶固体废物由海事部门指定的船舶接收统一处理。工程危险固废为产生废油、含油污泥、废油漆桶，交由具有处理资质的单位进行集中处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行，定期清理收集后存放于危险废物暂存点，并设置专人管理和登记。

## 16.5环境风险事故防范措施及应急方案调查

本项目最大可信事故是船舶自带油品泄露，项目已配备满足要求的风险应急设备，总体来说硬件配置已能应对可能发生的风险事故，但仍需加强安全管理，尽量避免风险事故的发生，本报告建议从如下几个方面加强：

①积极做好安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。

②通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止较大事故发生。

③一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。

④调整风险应急设备位置至码头前沿。

## 16.6社会环境影响调查

本工程的建设符合国家的产业政策，工程选址符合荆州港总体规划，工程建成后，评价区域内环境空气质量仍能达到二级标准；工程所在江段水环境质量仍能满足地表水环境功能区划要求；场界外声环境质量仍能维持现状。

工程建成后对防洪堤、航道及锚地的影响较小，同时，工程的建设能有效带动周边汽车产业的发展，增加就业机会，有利于人民生活水平的提高和社会稳定。

## 16.7环境管理

通过上述调查可知，本工程从可行性研究、设计、施工期到试运行期间，较好的执行了“三同时”制度。

为更好地做好该工程运行期的环境保护工作，本次调查提出如下要求：

（1）环境影响报告书制定了监测计划，但实际建设单位未落实，建议建设单位按照报告书制定的监测计划加强监测。

（2）为了完善环境管理制度，建议企业建立“环境意识”教育制度，不断提高全体职工的环境保护意识。

## 16.8公众参与调查

多数调查对象认为该公司对公众的生活和工作没有影响，其原因是由于金澳物流（湖北）有限公司严格执行三同时制度，对其各污染物采取有效的治理措施，取得良好的公众印象。

公众建议公司在今后生产中加强生产管理，加强生产安全，严格落实各项环保措施，减轻废气、废水、固废、噪声等污染。

## 16.9存在问题及建议

（1）港船舶显眼的地方设置禁止污染物排入长江的标志。

（2）加强绿化维护，防止厂区植被因管理不善而遭破坏或枯萎。

（3）明确“安委办”作为企业的环境管理部门，加强环保设备的运行管理，进一步完善风险应急预案和企业环保措施制度并加大宣传力度，提升企业风险响应速度和环保安全观念。

（4）加强油水分离器的维护及使用。

（5）建设符合相关规范的危险废物暂存间，设置标识牌，转移台账档案。

## 16.10总结论

金澳物流（湖北）有限公司金澳集团长江白螺石化码头工程采用了较为先进的生产工艺，各废气、废水排放源均采取了相应的防治措施。验收监测期间，生产负荷约100%，各污染物排放浓度及主要污染物排放量均处于相应的国家排放标准及控制指标之内，厂界噪声均满足标准要求，固体废弃物均得到安全处置，环保机构管理制度健全，生态补偿及防护措施基本达到要求。建议予以竣工环保验收。