山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿扩能、扩界项目环境影响评价第二次信息公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）的有关规定，建设单位山东黄金矿业（莱州）有限公司就关于三山岛金矿扩能、扩界项目环境影响评价工作特向公众公告下列信息。

（一）建设项目名称及概要

项目名称：山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿扩能、扩界项目。

工程概要：三山岛金矿位于莱州市北部，距城区约25km处，行政区划隶属莱州市三山岛镇管辖。地理坐标为：东经119°54′30″～119°56′15″，北纬37°22′45″～37°24′00″。周边水陆交通极为方便。

三山岛金矿现状拥有两个采矿权。其中“山东省莱州市三山岛金矿”采矿权范围由9个拐点圈定，面积1.0771km2，开采深度由+6m～-600m。 “山东省莱州市新立金矿”采矿权由12个拐点圈定，面积0.7025km2，开采深度由-80m～-700m，开采矿种为金矿。现有工程选厂为新立选矿厂。现有工程采选规模8000t/d，最终产品为金精矿，送至山东黄金矿业股份有限公司精炼厂。现有工程（《山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采选8000t/d扩建工程环境影响报告书》）已于2010年取得环境保护部的批复（环审【2010】248号），2018年2月，现有工程竣工环境保护验收调查报告通过专家评审。

三山岛金矿现有工程由三山岛矿区采选工业场地、新立矿区采选工业场地、尾矿库等组成。三山岛矿区分为生产区和办公家属区。生产区（包括采矿和选矿厂）位于三山岛西山处，办公家属区在三山岛镇东部；新立矿区分为主副井工业场地和措施井工业场地。在用尾矿库为新立尾矿库和仓上尾矿库。

现有采矿工程为井下采矿，采矿方法尾砂充填采矿法。三山岛矿区采用竖井+辅助斜坡道开拓，竖井包括中央竖井、进风井和南、北风井，中央竖井负责矿石提升任务，辅助斜坡道负责人员、材料和设备的上下任务，进风井兼措施井，作应急出口，南、北风井负责回风；新立矿区采用竖井+辅助斜坡道开拓，竖井包括主井、混合井、副井、东风井、西风井，目前混合井和主井担负矿废石提升任务，副井和辅助斜坡道负责人员、材料和设备的上下任务，东、西风井负责回风。新立选厂采用碎矿（三段一闭路破碎）—磨矿（原矿磨矿和粗精矿再磨的两段磨矿流程）—浮选—精矿脱水（浓缩、过滤两段机械脱水）工艺产出金精矿。

根据国土资源部划定矿区范围批复（国土资矿划字[2017]057号），“山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿”矿区范围如下：矿区范围由30个拐点坐标圈定，开采深度+6m～-1900m，井巷工程67 m～-1900 m，面积4.851km2。本次设计利用资源储量矿石量48991604t，金金属量142233kg，平均品位2.90g/t。

设计矿山生产规模为264万t/a。矿山服务年限为27年，其中基建期为4年。矿山采用连续工作制，年工作日为330天，每天3班，每班8小时，与现有工程一致。

三山岛金矿扩能、扩界工程内容为三山岛矿区和新立矿区的深部延伸和扩界，采矿方法与现有工程一致为地下开采，采选生产能力不变，为8000t/d，开采深度三山岛矿区从-600m延深至-1400m，新立矿区从-700m延深至-1320m，三山岛矿区新建新南、北回风井及井口工业场地，新建盲混合井、盲斜井等井下工程，新立矿区地表工程利用现有，新建盲主副井、盲斜井等井下工程。选矿依托现有新立选厂，尾矿库依托新立尾矿库、仓上尾矿库，充填系统、供电、供水、供暖均利用现有工程。

选厂总用水量28000 m3/d，其中：回用水24750 m3/d，补充矿井水3250 m3/d，选矿水重复利用率88.4％。选矿生产环节无废水外排。本项目工艺补充水全部来自井下涌水和处理后的生活污水，矿山不外取水源。

（二）建设项目对环境可能造成的影响

1.环境空气影响

扩界工程新增废气污染源为三山岛新南、北回风井废气。其余废气污染源与现有工程一致。经预测，三山岛新建南、北回风井PM10的最大占标率在10%以下，不会对周边环境空气造成明显不利影响。

2.地表水环境影响

扩界后，项目生产规模及工艺不变，用水量不变，由于涌水量发生变化，导致排水量较现有工程变小，减小675 m3/d，经现有三山岛水处理站处理达标后排入渤海湾，其余均未变化，因此，对海水的影响较现有工程减小。根据验收调查报告结论，现有项目排水未对周边地表水及海洋环境造成明显不利影响。

3.地下水环境影响

本项目为地下采矿扩界加深工程，生产工艺及规模均未发生变化，依托现有选厂及尾矿库，未新增地下水污染源。与现有工程相比，发生的变化为采矿扩界加深导致的涌水量的变化。

根据整合矿区储量核实报告，预测三山岛矿区地下水疏干半径以开采范围外扩630m，新立矿区地下水疏干半径以开采范围外扩340m。降落漏斗未扩展至王河地下水库，且由于第四系强富水层的底部有第四系隔水层的存在，且隔水层分布连续，隔水性较好，使含水层与下伏的上盘含水层和下盘含水带不发生直接水力联系。矿山设计-165m以上暂不开采，以减少或避免对上部岩体的扰动，因此不会破坏第四系隔水层，采矿活动不会对浅层地下水造成明显不利影响。本项目周边居民均引用自来水，因此采矿活动不会对周边居民用水造成明显不利影响。

4.噪声影响

扩界后新增噪声污染源为三山岛新南、北回风井，其余噪声源与现有工程一致。回风井通风机位于井下，不会对周边声环境造成明显不利影响。

5.固体废物影响

扩界后，项目生产规模及工艺未发生变化，固体废物种类及数量均未发生变化。发生的变化为现有工程开采废石高峰期在各矿区提升至地表后，暂存于地表临时废石场，全部外售做建筑材料使用，扩界后，三山岛矿区西山选矿废石加工项目建成后（项目已取得环评批复，莱环审〔2017〕117号），废石送至该加工厂处理成石子后外售。

6.生态环境影响

施工期主要为井巷基建工程的建设。新增占地所占比例很小，且位于现有征地范围内，不会对土地利用结构产生影响。随着施工结束，水土流失情况也会减少，对区域景观的影响也较小。

运营期生态环境的主要影响在地表变形对周边生态环境的影响。三山岛金矿采用充填采矿法，地表变形小，根据验收报告结论，三山岛金矿开采多年，尚未出现地表塌陷状况。

7.环境风险评价

扩界后新增风险源为新立矿区和三山岛矿区的-600m中段爆破物品发放站，炸药储存点距地表600m以上，即使爆炸不会对地表水、大气造成不利影响。三山岛金矿运行多年，根据验收报告结论，建设单位采取了完善的风险防范措施，编制了《三山岛金矿采选8000t/d扩建工程突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门进行了备案（备案编号：370683-2017-071-L）。配置了必要的应急物资，并定期开展培训演练。

（三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

1.大气污染防治措施

扩界工程新增废气污染源为三山岛新南、北回风井废气。要求井下废气通过湿式作业、洒水抑尘减少粉尘产生量，井下粉尘、炮烟等废气通过局部通风、系统通风，由回风井排至地表。其它废气污染源及防治措施与现有工程一致。

2.废水污染防治措施

扩界后，项目废水种类与现有工程一致，仍为矿井涌水、选矿废水、尾矿废水及办公生活污水。项目规模、工艺、人员均未发生变化，因此，选矿废水、尾矿废水及办公生活污水水量及处理去向均未发生变化，选矿废水及尾矿回水回用于选厂，生活污水处理后用于绿化、洒水及选厂生产。井下涌水优先用于生产，剩余处理达标后排至渤海湾。与现有工程相比，发生的变化为矿井涌水量及外排水量的变化。

三山岛矿区扩界后地下开采涌水量最大值为开采至-1000m标高时，三山岛矿区井下涌水量为9461m3/d，新立矿区井下涌水量为6344m3/d，总涌水量15805m3/d，夏季时7000m3/d用于矿山生产，外排水量8805m3/d，冬季时井下涌水6656.4m3/d用于矿山生产，外排水量9148.6m3/d，比现有工程外排水量减小675 m3/d。外排水利用现有三山岛水处理站处理达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676-2007）及其修改单二级标准后，由三山岛金矿现有排放口外排至渤海湾。

3.噪声控制措施

扩界后，新增噪声源为三山岛新南、北风井风机，风机位于井下。其它噪声源控制措施与现有工程一致。

4.固体废物处理处置措施

扩界后，项目生产规模及工艺未发生变化，固体废物种类及数量均未发生变化。发生的变化为现有工程开采废石提升至地表后，暂存于地表临时废石场，全部外售做建筑材料使用，扩界后，三山岛矿区西山选矿废石加工项目建成后（项目已取得环评批复，莱环审〔2017〕117号），废石送至该加工厂处理成石子后外售。其余固体废物（废石、尾矿、生活垃圾、生活污水处理污泥）处理处置措施与现有工程一致。

5.生态恢复措施

运营期建设单位设专门部门对地表变形进行长期动态观测及时进行评价，及时采取措施。

项目服务期满后，及时开展土地复垦工作，改善矿区生态环境。

6.地下水防控措施

①地下水突水防治措施

为防止矿山开采过程中的突水情况，保护地下水资源，应采取以下应急处理措施：建议补充水文地质和工程地质勘探，进一步查明采矿区水文地质和工程地质条件，查明断裂构造的延伸深度及导水性；进一步查明矿区周边河流、浅层风化裂隙水与深层构造裂隙水之间的水力联系，为采取合理的防排水措施提供依据；采掘时应关注矿井涌水情况，并采取必要的防范措施以保证矿山安全生产。地质及水文地质勘探过程中施工的钻孔，有用的钻孔应妥善封盖保护，报废的钻孔应封闭。井口及工业场地设置截水沟；加强防排水管理；雨季加强防排水设施的维护，做好雨季防汛准备工作。矿山开采过程中，要采取逢掘必探，超前探水、排水的措施，遇构造破碎带，采取注浆堵水。在矿山开采过程中，重要井巷要避开构造破碎带，且在构造破碎带等附近要留设足够的保护矿柱。遇不良封孔的钻孔时，应采取相应措施及时封堵，隔断地下水的导流途径。加大矿井排水力度，保证矿井水及时排出矿井，防止淹井。对井下车场、排水泵房、变电所均安装防水闸门，增设可靠的防排水设备，形成有效的排水系统。制定突水应急救援预案并进行定期演练。

②地下水动态监测

在采矿区周围布设监测井（主要利用现有井），监测地下水水位，以跟踪采矿活动对周围村庄及裂隙水位的影响；同时也对尾矿库、选厂等下游的地下水水质进行定期监测，以跟踪尾矿库、选厂等对地下水的影响。

（四）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点及环评建议

三山岛金矿位于莱州市北部，距城区约25km处，行政区划隶属莱州市三山岛镇管辖。项目工程建设符合国家和山东省相关产业政策，工艺技术先进合理，厂址位置符合当地发展规划和环保要求。工程建成后，具有良好的社会、经济和环境效益。在落实本次评价提出的环保措施以后，能够保证项目污染物达标排放，而且对区域环境的影响在可接受范围内，项目资源消耗和污染排放符合国家清洁生产要求，而且将对地区经济和社会发展起到积极的作用。从环保角度分析项目建设是合理的。

综上所述，本项目从环保角度分析是可行的。

（五）公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

在本公示之日起10个工作日内，公众可以通过电子邮件、电话告知或到山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿办公室查阅的方式获取环评报告简本(具体联系方式见下)，同时也可以通过第二次信息公示的网站（网站链接）下载环评报告简本。

建设单位：山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿

联 系 人：吴昌晓

通信地址：山东省烟台市莱州市三山岛街道三山岛村

联系电话：0535-2785057

邮    编：261442

电子邮箱：wcx7203@126.com

评价单位：北京矿冶科技集团有限公司（国环评证 甲 字第1014号）

联 系 人：祝怡斌、陈斌

通讯地址：北京南四环西路188号总部基地十八区23号楼

联系电话：010-63299507/63299094

电子邮箱：yibinzhumas@163.com

chenbin1986cool@163.com

邮    编：100160

传    真：010-68324912

（六）征求公众意见的范围

本次公众参与的范围主要为山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿所在地或与本项目有直接或间接关系的企事业单位和个人。

（七）征求公众意见的具体形式

通过在本扩界工程所在地网上公示的方式对项目基本情况、可能产生的环境影响、拟采取的环保措施及环评报告初步结论向公众进行介绍。

（八）公众提出意见的起止时间

对本扩界项目有意见或提出建议，可在本公示之日起10个工作日内以电话、书面、电子邮件等方式向山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿或北京矿冶科技集团有限公司环境影响评价中心反映。

（九）公众对建设项目所在地环境和社会现状的看法

公众对建设项目的预期是什么，包括公众对建设项目可能带来的社会经济影响的看法。

公众对环境影响评价结论的接受程度。

公众对减缓不良环境影响的措施、补偿措施的意见。

除上述内容外，根据建设项目的具体情况，必要时应就特定的问题进行补充调查。同时，应允许公众就其感兴趣的个别问题发表看法。

公众可出具书面意见致信建设单位及评价单位。