山东黄金矿业（莱州）有限公司

曹家埠金矿区（扩能）项目

职业病危害控制效果评价报告附件

报告书编号:DAJC-402030-2017

山东鼎安检测技术有限公司

二〇一八年三月

目 录

目 录	1

1 总论	1

1.1 项目背景	1

1.2 评价任务由来	2

1.3 评价依据	3

1.4 评价目的	5

1.5 评价范围	6

1.6 评价内容	6

1.7 评价方法	7

1.8 评价程序	8

1.9 质量控制	10

2 建设项目概况及试运行情况	11

2.1 建设单位基本情况	11

2.2 建设项目基本情况	11

2.3 项目组成及主要工程内容	15

2.4 项目原辅材料及产品	16

2.5 生产工艺	16

2.6 生产制度及劳动定员	17

2.7 公用工程	18

2.8 职业卫生“三同时”执行情况	21

2.9 项目建设及试运行情况	21

2.10 职业病防护设施设计落实情况	22

2.11 建设项目施工过程职业卫生管理情况	28

3 总体布局和设备布局调查与评价	29

3.1 总体布局调查	29

3.2 总体布局评价	29

3.3 生产工艺与设备布局调查	31

3.4 生产工艺与设备布局评价	38

4 职业病危害因素调查、检测与评价	40

4.1 评价单元划分	40

4.2 生产工艺过程中主要职业病危害因素	40

4.3 劳动过程及生产环境中的职业病危害因素	43

4.4 职业病危害因素汇总	44

4.5 职业病危害因素关键控制点	45

4.6 职业病危害因素检测	45

4.7 职业病危害因素日常监测与评价	56

5 职业病防护设施调查与评价	58

5.1 职业病防护设施调查	58

5.2 防护设施维护情况	61

5.3 职业病防护设施检测	61

5.4 职业病防护设施评价	62

5.5 职业病防护设施有效性评价	64

6 职业病危害事故应急救援调查与评价	67

6.1 应急救援预案	67

6.2 应急救援设施	67

6.3 应急救援演练	68

6.4 应急救援设施符合性评价	68

6.5 应急救援设施合理性评价	69

7 个体防护用品调查与评价	70

7.1 防护用品使用管理制度	70

7.2 防护用品配置情况	70

7.3 防护用品评价	71

8 建筑卫生学及辅助用室调查与评价	73

8.1 建筑卫生学调查	73

8.2 建筑卫生学评价	74

8.3 辅助用室调查	75

8.4 辅助用室评价	76

9 职业病危害防治管理调查与评价	78

9.1 职业病危害管理情况调查	78

9.2 职业卫生管理情况评价	83

10 职业健康监护调查与评价	86

10.1 职业健康监护调查	86

10.2 职业健康监护评价	86

11 职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析和评价	88

11.1 职业病危害因素对人体健康的影响	88

11.2 生产单元职业病危害因素对人体健康的影响的分析评价	88

11.3 公辅单元职业病危害因素对人体健康的影响的分析评价	89

12 评价不符合项	91

13 职业病危害防护补充措施及建议	92

13.1 针对不符合项的整改措施	92

13.2 预防性措施	92

14 结论	93

14.1 职业病类别判定	93

14.2 综合结论	93

附件1 职业病危害因素危害特性与防治说明	95

附件2 职业病危害控制效果评价委托书	103

附件3 项目登记备案回执	104

附件4 专家组评审意见	106

附件5 专家个人评审意见	109

附件6 专家评审意见修改说明	112

1 总论

## 1.1 项目背景

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿位于莱州市三山岛街道三山岛村，隶属于山东黄金矿业股份有限公司，拥有固定资产10亿元，具有每日8000t的生产能力，年产黄金160000两，年利税7亿元。矿山下设有新立、西山、和曹家埠三个矿区。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿曹家埠矿区是缓倾斜、薄脉型、金品位高的矿床,矿山采矿许可证范围内保有资源储量矿石量254288t，金属量1863kg，平均品位7.33×10-6，生产规模3.3万吨/年。为更好的将资源优势转化为经济优势，获得更好的经济、社会效益，公司向省国土资源厅提交了曹家埠金矿区扩能的申请,山东省国土资源厅于2015年2月下发了鲁国土资函[2015]42号文《关于地下采矿项目审批情况的通知》，批准山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区拟建生产规模4.2万吨/年。

该建设项目于2015年4月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目开发利用方案》；于2016年8月由山东鼎安检测技术有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目职业病危害预评价报告》；于2017年1月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程职业病防护设施设计专篇》。

山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程于2017年2月依法进行扩能，2017年10月竣工，工程施工过程中严格按安全设施设计及职业病防护设施设计的规定完成了全部工程量，并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理，各系统运转正常。

## 1.2 评价任务由来

《中华人民共和国职业病防治法》及《建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法》等法律法规规定，产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目，在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。建设项目职业病危害控制效果评价报告应当符合职业病防治有关法律、法规、规章和国家职业卫生标准、行业标准的要求。建设单位在职业病危害控制效果评价报告编制完成后，应当组织有关工程技术人员和职业卫生管理人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审，形成是否满足职业病防治有关法律、法规、规章和国家职业卫生标准、行业标准要求的评审意见；建设单位主要负责人应当主持或者指定分管负责人主持评审工作。建设单位应当按照评审意见对职业病危害控制效果评价报告进行修改完善，并对最终的职业病危害控制效果评价报告的真实性、客观性和合规性负责。

为预防、控制和消除职业病危害、保护劳动者健康，为劳动者创造符合国家职业接触限值和卫生要求的工作环境，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿按照国家有关职业卫生的法律规定，委托山东鼎安检测技术有限公司对山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目进行职业病危害控制效果评价。

山东鼎安检测技术有限公司是取得山东省安全生产监督管理局建设项目职业病危害评价乙级资质认证的职业卫生技术服务机构（证书编号：（鲁）安职技字（2017）第B-0055号）。接受委托后，组织有关评价人员对委托单位提供的技术资料进行了初步分析，筛选出重点评价因子，编制完成了项目控制效果评价方案，在此基础上又进行了现场职业卫生调查、现场检测及资料收集等工作，并对该建设项目运行过程中职业病危害防护设施进行了职业病危害评价，最终编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目职业病危害控制效果评价报告职业病危害控制效果评价报告》。

## 1.3 评价依据

### 1.3.1法律、法规、规章

《中华人民共和国职业病防治法》

中华人民共和国主席令[2017]第81号

《中华人民共和国劳动法》    中华人民共和国主席令[1994]第28号

《中华人民共和国劳动合同法》              主席令[2012]第73号

《国务院关于职工工作时间的规定》       国务院令[1994]第146号

《工作场所职业卫生监督管理规定》      安监总局令[2012]第47号

《职业病危害项目申报办法》            安监总局令[2012]第48号

《用人单位职业健康监护监督管理办法》  安监总局令[2012]第49号

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》

安监总局令[2017]第90号

《职业病分类和目录》                    国卫疾控发[2013]48号

《职业病危害因素分类目录》              国卫疾控发[2015]92号

《山东省高温天气劳动保护办法》 山东省人民政府令[2011]第239号

《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》  安监总安健[2012]89号

《国家安全监察总局关于贯彻落实<职业病危害项目申报办法>进一步加强职业病危害项目申报工作的通知》     安监总安健[2012]175号

《职业卫生档案管理规范》               安监总安健[2013]171号

《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》

安监总厅安健[2014]111号

《用人单位劳动防护用品管理规范》     安监总厅安健[2015]124号

《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》

安监总厅安健〔2015〕16号

《关于印发<职业病危害告知书（范本）的通知>》

鲁安监发[2015]37号

### 1.3.2 技术规范、标准

《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》 ZW-JB-2014-003

《工业企业设计卫生标准》                           GBZ 1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》

GBZ2.1-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》 GBZ2.2-2007

《工作场所职业病危害警示标识》                    GBZ158-2003

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》          GBZ159-2004

《工作场所空气采样仪器的技术规范》            GB/T 17061-1997

《工作场所空气有毒物质测定  无机含碳化合物》 GBZ/T160.28-2004

《工作场所空气有毒物质测定  无机含氮化合物》 GBZ/T160.29-2004

《工作场所物理因素测量 第8部分: 噪声》      GBZ/T 189.8-2007

《工作场所空气中粉尘测定　第1部分:总粉尘浓度》GBZ/T192.1-2007

《工作场所空气中粉尘测定　第2部分:呼吸性粉尘浓度》

GBZ/T192.2-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》

GBZ/T 192.4-2007

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《生产设备安全卫生设计总则》                      GB5083-1999

《建筑照明设计标准》                             GB50034-2013

《建筑采光设计标准》                             GB50033-2013

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》           GB50019-2015

《个体防护装备选用规范》                       GB/T11651-2008

《呼吸防护用品的选择、使用与维护》              GB/T18664-2002

《职业健康监护技术规范》                          GBZ188-2014

《用人单位职业病防治指南》                      GBZ/T225-2010

《职业卫生名词术语》                            GBZ/T224-2010

《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》    GBZ/T194-2010

《山东省劳动防护用品配备标准》                 DB37/1922-2011

《金属非金属矿山安全规程》                       GB16423-2006

《黄金开采企业职业危害防护规范》                AQ/T4252-2015

### 1.3.3 基础技术资料

（1）项目登记备案证明

（2）《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目开发利用方案》（以下简称《方案》，山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，2015年4月）

（3）《山东省莱州市曹家埠矿区金矿资源核实报告》（鲁国土资函［2014］214号）。

（4）《关于地下采矿项目审批情况的通知》（鲁国土资字［2015］42号）。

（5）《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）职业病危害预评价报告》（山东鼎安检测技术有限公司，2016年8月）

（6）《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程职业病防护设施设计专篇》（山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，2017年1月）

（7）职业卫生调查资料，现场检测和实验室分析结果、企业提供的职业卫生管理制度及职业卫生、职业健康检查资料等。

## 1.4 评价目的

1）督促山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿贯彻落实国家有关职业卫生法律、法规、规章和标准，从源头控制或消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。

2）识别该建设项目运行过程中存在的职业病危害因素，分析其危害程度及对劳动者健康的影响，评价职业病危害防护措施及其效果，对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出职业病控制措施的建议。

3）针对该建设项目的职业病危害特征，提出关键控制点和防护的特殊要求。

4）为该建设项目的职业病防护设施竣工验收提供科学依据。

5）为山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿职业病防治的日常管理提供依据。

## 1.5 评价范围

根据该建设项目的实际情况，本次评价范围主要包括山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目采矿、掘进及其公用辅助设施，针对试运行期间职业病危害防护设施及效果和职业卫生管理措施等进行评价。

表1-1  建设项目评价范围

| 工程类别 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生产系统 | 采矿系统 |  |
|  | 掘进系统 |  |
|  | 充填系统 | 依托建设单位原有工程； |
| 辅助系统 | 运输系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 提升系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 通风系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 排水系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供风系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供水系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供电系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 检修、维修作业 | 依托建设单位原有工程； |
| 公用系统 | 办公楼、食堂、浴室、宿舍 | 依托建设单位原有工程； |

该建设项目涉及的安全、环保问题，以政府相关部门批复的专项报告为准，本报告不承担相应责任。

对评价报告编制完成并提交建设单位后，工程变化引起的评价范围的变化，评价单位不再承担责任。该建设项目在本次评价完成后，因设备和工艺、布局等重大更改后，出现新的职业病危害问题，建设单位应另行委托评价。

## 1.6 评价内容

主要包括总体布局及设备布局的合理性，职业病危害因素分布及对劳动者健康的影响，职业病危害防护设施及效果，个人使用的职业病防护用品，建筑卫生学及辅助用室，职业卫生管理措施及落实情况，职业健康监护等。

## 1.7 评价方法

根据建设项目职业病危害的特点，通过职业卫生现场调查、职业卫生检测等方法收集数据和资料，并结合职业病防护设施及个人职业病防护水平，对试运行期间作业人员的职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行评价，并通过检查表法评价职业卫生管理措施等。

### 1.7.1 职业卫生调查

是指运用现场观察、文件资料收集与分析、人员沟通等方法，了解调查对象相关卫生信息的过程。职业卫生调查内容主要包括：工程概况、运行情况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料及产品、建筑卫生学、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素以及时空分布、预评价报告与防护设施设计及审查意见的落实情况等。

### 1.7.2 职业卫生检测

1）职业病危害因素检测

根据检测规范和方法，对物理因素、化学因素、不良气象条件等进行检测。

2）建筑卫生学检测

根据检测规范和方法，对采光照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测。

3）职业病防护设施检测

根据检测方法，对职业病防护设施的控制风速进行检测。

### 1.7.3 检查表分析法

依据国家有关职业卫生的法律、法规和技术规范、标准，以及操作规程等，通过对项目的详细分析和研究，列出检查单元、部位、项目、内容、要求等，编制成表，逐项检查符合情况，确定项目存在的问题、缺陷和潜在危害。

### 1.7.4 职业健康检查法

按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）等有关规定，对从事职业病危害作业的劳动者进行健康检查，根据健康检查结果评价职业病危害作业的危害程度。

## 1.8 评价程序

### 1.8.1 准备阶段

主要工作为接受建设单位委托、收集和研读有关资料、进行初步调查分析、编制控制效果评价方案并进行技术审核、确定质量控制原则及要点等。

### 1.8.2 实施阶段

依据评价方案开展职业卫生调查、工作日写实、职业卫生检测、职业卫生管理措施核实等工作，并对职业健康检查结果进行分析。

### 1.8.3 报告编制及评审阶段

主要工作为分析、整理所得的资料、数据，并对其进行评价，得出结论，提出对策和建议，完成评价报告的编制。对评价报告进行评审、修改。职业病危害控制效果评价工作程序图见图1-1。

图1-1 职业病危害控制效果评价工作程序图

## 1.9 质量控制

依据山东鼎安检测技术有限公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、质量职责等文件要求，对本工程职业病危害控制效果评价工作实施全过程质量控制。质量控制流程见图1-2。

图1-2 职业病危害控制效果评价质量控制图

2 建设项目概况及试运行情况

## 2.1 建设单位基本情况

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿位于莱州市三山岛街道三山岛村，隶属于山东黄金矿业股份有限公司，拥有固定资产10亿元，具有每日8000t的生产能力，年产黄金160000两，年利税7亿元。矿山下设有新立、西山、和曹家埠三个矿区。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿曹家埠矿区是缓倾斜、薄脉型、金品位高的矿床,矿山采矿许可证范围内保有资源储量矿石量254288t，金属量1863kg，平均品位7.33×10-6，生产规模3.3万吨/年。为更好的将资源优势转化为经济优势，获得更好的经济、社会效益，公司向省国土资源厅提交了曹家埠金矿区扩能的申请,山东省国土资源厅于2015年2月下发了鲁国土资函[2015]42号文《关于地下采矿项目审批情况的通知》，批准山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区拟建生产规模4.2万吨/年。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿对隶属的3个矿区的职业卫生集中统一管理,公司成立了职业卫生工作领导小组和管理机构，设有组长1名，副组长8名，成员23名。安全生产部是职业安全健康管理机构，负责职业安全健康工作的监督管理、检查考核和责任追究。设有3名专职职业卫生管理人员。各车间安全员为兼职职业卫生管理人员。公司已健全了管理制度及岗位责任制，设置了职业病防护设施，建立了职工健康监护档案，按规定对职工进行健康查体。

## 2.2 建设项目基本情况

### 2.2.1建设项目及建设单位

项目名称:曹家埠金矿区（扩能）项目。

项目性质：扩建项目。

建设单位：山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿。

建设地址：山东省莱州市平里店镇。

建设规模：4.2万吨/年。

项目总投资：项目总投资2086.9万元，职业卫生专项投资为159万元。

### 2.2.2建设地点

该建设项目位于山东省莱州市区东北约13km，平里店镇南偏西约2.1km，行政区划属莱州市平里店镇。极值地理坐标为东经120°00′14.22″～120°00′42.63″，北纬37°16′01.65″～37°16′27.60″。矿区南距S306省道约6.2km，西距G206国道0.30km，东南距荣（成）乌（海）高速莱州东入（出）口6.70km，东北距莱州港16km。交通十分方便。

图2-1项目区域位置图

### 2.1.3项目所在地自然环境状况

1）地形地貌

该建设项目所在地属冲积平原，地形平坦，最高海拔为+41.7m，最低海拔为+20.2m，相对高差为21.5m。

2）工程地质条件

该建设项目所在地地表均被第四纪覆盖，厚度1～5m，其下部主要为新太古代胶东岩群苗家岩组，岩性主要为黑云变粒岩、斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩等。矿体赋存发育在该组地层的构造破碎带中，地层总体走向近东西，北倾，倾角10°～30°。

3）当地气象条件

建设项目所在区内属于暖温带季风气候，根据莱州气象局记载，年平均气温12.5℃,最高气温38.9℃,最低气温-18℃，多年平均降水量612.1mm，最大降水量1204.8mm（1964年），最小降水量313.8mm（1977年）。降水多集中在7～9月份，占全年降水的60％以上；年平均蒸发量1665.1mm；平均相对湿度64％；最大积雪深度40cm。无霜期200天左右，从11月份到来年3月份为封冻期，冻土厚不超过0.5m。秋冬季节多北风，风力一般为3级；春夏季节多南风，风力一般2～3级。

1、温度

夏季温度：日平均最高                              26.1℃

最高温度记录：                                    38.9℃

冬季温度：日平均最低                              －10℃

最低温度记录                                    －17.8℃

冬季室外通风设计温度                              -1.1℃

夏季室外通风设计温度                              26.9℃

2、降水量

年平均：                                       595.77mm

3、蒸发量

年最大蒸发量：                                   2379mm

年最小蒸发量：                                 1779.2mm

4、风

年平均风速                                       2.4m/s

年主导风向                                       南西南

夏季主导风向                                     南西南

冬季主导风向                                     北西北

年最小风频风向                                   西西南

夏季最小风频风向                                     西

图2-2本项目所在地区风向玫瑰图

### 2.1.4项目区周边企业概况

该建设项目所在地交通方便，附近与黄金采选配套的机械设备等物资供应充足，所需材料或生产产品由汽车运输。

该建设项目所在地经济条件良好，工矿业较发达，以采金业为主，农机、纺织、食品、水泥、建筑等行业发展迅速，居民生活富裕，人口也逐年增多，劳动力充足。区内通讯发达，电力配备良好，矿区主供电电源引自平里店变电站（35kv）。

该建设项目所在地周围无学校、医院、商业区和居民区以及历史文化保护地；矿区开采地表岩石移动带范围内无风景区、名盛古迹及需要保护的重要建构筑物。仅矿区东北侧有部分北曹家埠村民房位于地表岩移带范围内，采取预留保安矿柱方式予以保护。矿区东部及北侧的民房与西部主井工业场地及南风井工业场地之间最近距离均为300m左右。

该建设项目对周边企业及环境的影响以项目环保批复为准。

图2-3项目区周边环境示意图

## 2.3 项目组成及主要工程内容

项目按工程性质可分为主生产装置、公用工程、辅助工程，该建设项目组成及主要工程内容见表2-1。

表2-1  项目主要工程内容表

| 工程类别 | 工程组成 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 生产系统 | 井下开采 | 采用伪倾斜进路充填采矿法、倾斜分条充填采矿法、全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法开采矿体 |
|  | 井下掘进 | - |
|  | 充填系统 | 充填站每日按白班工作，每班工作8h，日最大充填量为200m3,实际充填站充填料浓度达到40%～50%左右，充填能力为56m3/h,能够满足本次设计充填要求 |
| 辅助系统 | 运输系统 | 采用原有轨运输方案，运输巷为脉内沿脉巷 |
|  | 提升系统 | 提升能力为418t/d，满足提升要求 |
|  | 通风系统 | 采用中央两翼对角式通风系统，机械抽出式通风方式 |
| 辅助系统 | 排水系统 | 井下采用集中排水，在-130m中段设水仓及泵房，水仓有效容积720m3，水泵3台，能够满足排水要求 |
|  | 供风系统 | 采用集中供风方式，已建成空压机房，空压机3台，能够满足供风要求 |
|  | 供水系统 | 矿山正常生产期间坑内用水总量为40m3/d，在地表工业场地东南角已建有250m3高位水池 |
|  | 供电系统 | 电源引自距离矿区2.5km处的平里店35/10kV总变电站，采用10kV架空引入 |
| 公用系统 | 办公楼、食堂、 浴室、宿舍 | 依托建设单位原有工程 |

## 2.4 项目原辅材料及产品

该建设项目产品为金矿石。

该建设项目所用原辅料、产品的包装、形态、规格、年消耗量、来源及运输方式见下表。

表2-2  原辅料、产品一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 存储 状态 | 用量/产量 | 储存 方式 | 来源/去向 | 储存 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅料 | 炸药 | 固态 | 857t/a | 室内 | 外购 | 炸药库 |
| 2 |  | 非电导爆管 | 固态 | 16474发/a | 室内 | 外购 | 炸药库 |
| 3 |  | 钻头 | 固态 | 87个/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 4 |  | 钻杆 | 固态 | 105根/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 5 |  | 锚杆 | 固态 | 261根/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 6 |  | 坑木 | 固态 | 22m3/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 7 |  | 水泥 | 固态 | 50t/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 8 |  | 胶结材料 | 固态 | 4200t/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 9 |  | 充填管 | 固态 | 2520m/a | 室内 | 外购 | 库房 |

## 2.5 生产工艺

开采方式：地下开采；

采矿方法：边角残矿回采――伪倾斜进路充填采矿法和倾斜分条充填采矿法；残留矿柱回采――全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法。

伪倾斜进路充填采矿法主要适用于矿体倾角＞10°的块段的回采，按出矿量比计算占15%；倾斜分条充填采矿法主要适用于矿体倾角≤10°的块段的回采，按出矿量比计算占20%；全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法主要适用于残留矿柱回采，按出矿量比计算占65%。

工艺流程：主要包括采准、切割、回采（凿岩、爆破、通风、采场矿石运搬、采场顶板管理）、充填、矿柱回收；

图2-4采矿工艺流程图

## 2.6 生产制度及劳动定员

该建设项目生产具有连续性，年工作330天，每天3班，每班8小时，该建设项目劳动定员在册总数为102人，实际工作人数为75人，全部为原有人员，其中生产工人67人，管理人员8人。该建设项目岗位定员详见表1-3。该建设项目生产劳动定员见表2-3。

表2-3  生产劳动定员表

| 序号 | 工作单位及工种 | 实际工作人数 | 在册 | 在册 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 合计 | 人员系数 | 人员总数 |  |
| 一 | 主要作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采矿作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工段长 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |
| 1.2 | 凿岩爆破工 | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 |  |
| 1.3 | 出矿工 |  | 4 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 1.4 | 充填工 | 2 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |
| 1.5 | 预备人员 |  |  |  |  | 1.4 | 7 |  |
| 1.6 | 小计 | 5 | 7 | 5 | 17 |  | 24 |  |
| 2 | 掘进作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 凿岩爆破工 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.2 | 装岩机工 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.3 | 推车辅助 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 2.4 | 预备人员 |  |  |  |  | 1.4 | 4 |  |
| 2.5 | 小计 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 14 |  |
| 3 | 其它作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 斜井提升司机 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 3.2 | 信号工 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 9 |  |
| 3.3 | 电机车司机 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 3.4 | 井下水泵工 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 3.5 | 空压机工 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |
| 3.6 | 机修工 | 4 | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |
| 3.7 | 充填工 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 3.8 | 电工 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.9 | 预备人员 |  |  |  |  | 1.4 | 16 |  |
| 3.10 | 其它作业小计 | 14 | 15 | 11 | 40 |  | 56 |  |
| 3.11 | 工人小计 | 19 | 32 | 16 | 67 |  | 94 |  |
| 二 | 管理及服务人员 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
|  | 采矿车间合计 | 19 | 40 | 16 | 75 |  | 102 |  |

## 2.7 公用工程

### 2.7.1给水系统

该建设项目为集中供水系统。采矿工业场地南侧现有2500m3高位水池一座，水源为井下涌水，满足井下生产及消防提供用水需要。

主供水管路为1条Φ108×5mm钢管，沿斜井敷设，各生产中段马头门处安装有减压阀，以调节供水压力。

### 2.7.2排水系统

该建设项目采用集中排水系统，一段排水方式，在-130m中段斜井车场附近已建有水仓及泵房。井下各中段涌水经泄水斜井汇至-130m中段水仓后，由该中段泵房直接排到地表水池。

-130m中段泵房内设有2台D85-67×4型水泵，1台D85-67×5型水泵。排水管为2条Φ133×5mm型无缝钢管，沿斜管道+斜井敷设。

经计算，现有排水设施满足扩能后生产排水要求。

### 2.7.3供电系统

该建设项目供电电源引自距离矿区2.5km处的平里店35/10kV总变电站，采用10kV架空引入，线径为LGJ-70，单回路供电。根据核算该电源能够满足矿山用电需求。

矿山现有0.4kV，400kW柴油发电机一台，原一级负荷工作容量为355kW，考虑到采区后期的深部开拓以及改造后低压井下供电改为高压下井，新增加了一台10kV，600kW柴油发电机替换原有发电机。

该建设项目主供电电源采用10kV。地表新建10kV开关站一座，井下-130m泵房附近新建10kV变配电室。

### 2.7.4压风系统

该建设项目采用集中供风系统。利用现有SAC75-7.5型螺杆空压机和GA132-8.5型螺杆空压机同时工作为井下用风设备供气。将现有L-22型活塞空压机更换为SAC75-7.5型螺杆空压机作为备用。

供风管利用原有Φ127×6mm无缝钢管一条，沿斜井敷设，将压缩空气送至井下用风地点。

### 2.7.5充填系统

该建设项目矿区现有充填站布置于南风井附近，由尾砂堆场、水泥仓、搅拌站等设施组成。

充填管路为Φ90×10mm钢编复合管，沿充填井（南风井+充填管路井）敷设下井。

运矿汽车返程时将分级干尾砂运到矿区充填搅拌站的尾砂堆场内储存。充填时，装载机将尾砂铲装至振动筛受料斗，筛下尾砂由皮带给入搅拌槽，按配比要求填加水及水泥，搅拌成充填料浆，再经充填管路输送到井下。

充填系统制备能力为50m3/h，完全满足扩能后生产要求。

### 2.7.6提升系统

该建设项目斜井位于26线矿体下盘，净断面2.4m×2.5m。井口标高+35.5m，井底标高-130m，斜井倾角30°，斜长331m，下设-60m（后期增设）、-70m、-85m、-100m、-115m、-130m六个中段。串车提升方式，采用JTP1.6×1.2提升绞车，每次提3辆0.55m3矿车，人员提升采用XRB12-6/6抱轨式斜井人车。该斜井担负井下矿石、人员、设备提升任务，并兼进风井。

南风井位于18线，井口标高+39.4m，井底标高-10m，井深49.4m。自-10m以下经两段盲竖井及回风巷与-100m中段贯通。回风竖井井筒净断面2.0m×2.2m，内设标准梯子间。回风巷净断面2.0m×2.2m。-60m、-70m、-85m中段及-115m、-130m中段由回风斜井与-100m中段贯通，回风斜井沿脉布置，净断面2.0m×2.2m，设人行踏步及扶手。

另自-10m至-70m中段设有充填管缆斜井，方位260°，倾角33°，净断面2.0m×2.2m，设有人行踏步及扶手方便检修，其它中段由沿脉斜井与该充填管缆井联接，净断面2.0m×2.2m。

北风井为专用回风井，井口位于34～38线之间，自地表+36.3m至-100m中段为竖井，井筒净断面2.0m×2.2m。其它中段由沿脉斜井与北风井联接，净断面2.0m×2.2m。

### 2.7.7运输系统

该建设项目中段高度10m～15m，井下设-60m、-70m、-85m、-100m、-115m、-130m六个中段。

其中-70m～-130m中段为矿山现有工程，-60m中段为矿山后期回采-70m中段矿体前补充布置的充填进风巷。

中段采用有轨运输方案，运输巷为脉内沿脉巷。采用电机车牵引矿车组运输。

### 2.7.8通风系统

该建设项目沿用现有中央两翼对角式通风系统，机械抽出式通风方式。新鲜风流由斜井进入井下，经各中段运输巷、人行回风上山进入作业面，污风由南北两翼风井排出地表。

根据采掘工作面数及需风量计算井下需风量34.45m3/s，南风井回风量为18.85m3/s，北风井回风量15.6m3/s。经计算，南风井通风困难时期负压640Pa，北风井通风困难时期负压584Pa。矿区现安装在-100m中段南北回风井联络巷内的2台K45-6-№13型风机能够满足矿山通风需求。

## 2.8 职业卫生“三同时”执行情况

该建设项目在设计阶段，委托山东鼎安检测技术有限公司编制了职业病危害预评价、委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制了职业病防护设施设计专篇等相关报告。

该扩建项目在施工阶段，建设单位按照设计要求设置了相应的职业病防护设施，井下防尘主要采用喷雾降尘、湿式作业、通风防尘的方式；井下防毒主要采用通风方式，矿井采用机械抽出式通风方式，侧翼对角式通风系统。井下设备选用低噪声设备，主要噪声设备安装了减震基础。试生产期间职业病防护设施同时投入使用，符合建设项目“三同时”的管理规定。

## 2.9 项目建设及试运行情况

该建设项目于2015年4月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目开发利用方案》；于2016年8月由山东鼎安检测技术有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目职业病危害预评价报告》；于2017年1月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程职业病防护设施设计专篇》。

山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程于2017年2月依法进行扩能，2017年10月竣工，工程施工过程中严格按安全设施设计及职业病防护设施设计的规定完成了全部工程量，并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理，各系统运转正常。

该建设项目在试生产期间，各系统运转正常；矿区供电、排水、防尘及其它辅助工艺未出现影响安全生产的情况。安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和安全管理机构等建设基本到位；该建设项目采矿单元、掘进单元、辅助单元和安全设施运转基本正常，劳动者基本能够按照要求及时合理佩戴防尘口罩及防噪耳塞等个体防护用品。

该建设项目试运行期间未发生急性职业中毒和职业危害事故。评价期间该建设项目职业病防护设施和配套辅助设施正常运行。

## 2.10 职业病防护设施设计落实情况

企业已委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司对该建设项目编制了职业病防护设施设计专篇，对于防护设施设计专篇提出的对策措施及建议的落实情况见表2-4。

表2-4职业病防护设施设计专篇落实情况一览表

| 评价单元 | 作业场所 | 职业病防护设施设计 | 现场调查落实情况 | 落实情况结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿单元 和 掘进单元 | 凿岩出矿等地点除尘设计 | 防尘防护设施设计： | 防尘、毒防护设施落实情况： | / |
|  |  | 1.爆破时采用喷雾降尘。采用WA型环隙式压气引射器，在回采进路与分段巷道交汇处巷道顶板中间以及掘进头10～15m处安装远程放炮自动喷雾装置，选用声电控自动单水喷雾系统，放炮后喷雾时间5min以上。 | 回采及掘进工作面安装了压气引射器进行喷雾降尘。 | 已落实 |
|  |  | 2.回采与掘进爆破时炮孔均采用水炮泥封孔，以达到爆破时降尘效果。 | 回采及掘进工作面采用了水炮泥封孔。 | 已落实 |
|  |  | 3.定期对巷道清理积尘，采用冲洗巷帮、洒水等方式对巷道内的积尘清理。 根据国内外类似项目降尘防护设施的使用经验，上述措施可有效降低各产尘点的粉尘产生量，满足降尘要求。 | 回采及掘进工作面铺设防尘管路，用于凿岩用水、冲洗巷帮、预湿矿体等工作。 | 已落实 |
|  |  | 4.凿岩钻孔时手持式浅孔凿岩机最低供水量不低于5L/min，凿岩台车需水量根据其设备要求提供。 | 矿井采用湿式凿岩，供水量为5L/min | 已落实 |
|  |  | 5.矿井通风方式采用机械抽出式，中央两翼对角式通风系统。新鲜风流由斜井进入井下，经各中段作业面后，污风由南北两翼风井排出地表，风机安装于-100m中段南北风井联络巷内。 经计算，生产期井下需风量为34.45m3/s，南风井风机风量为22.62m3/s，风机负压为840Pa，北风井风机风量为18.72m3/s，风机负压为783Pa。 | 该建设项目现安装在-100m中段南北风井联络巷内的2台K45-6-№13型风机满足扩能后矿山通风需求。局部通风地点主要有硐室、采场、掘进、喷锚支护工作面等，采用Jk58-1No4局扇辅助通风。 | 已落实 |
| 地面辅助单元 | 装卸及机电维修等作业地点除尘设计 | 6.露天运输时需及时对公路与装卸载点进行洒水作业，以减少运输及卸载扬尘的出现。 | 地表铺设水管用于洒水降尘 | 已落实 |
|  |  | 7.地表转运需对卸载点设置洒水降尘装置，洒水管路每隔20m设置1个三通阀，连接软质胶管，胶管长度覆盖整个卸载点，对其进行湿式清扫。 | 地表转运对装、卸载点设置了喷雾降尘装置。 | 已落实 |
|  |  | 8.定期清扫设备表面、地面的浮尘，对运输路线定时洒水，以减少空气中粉尘来源。 | 工业广场内配备了一辆2.6m3洒水车。 | 已落实 |
| 地面辅助单元 | 装卸及机电维修等作业地点除尘设计 | 10.地表井口房周围地面采取硬化措施，并设置洒水装置，避免扬尘随新风进入井下； | 地面井口使用水泥、砂石进行了硬化。 | 已落实 |
|  |  | 11.在空压机房、配电室、机修车间等处利用侧窗、天窗形成空气对流进行通风换气。 | 空压机房、配电室安装了侧窗进行通风换气，机修车间露天布置。 | 已落实 |
| 采矿单元 和 掘进单元 | 凿岩出矿等地点防振降噪设计 | 防噪声、防振动防护设施设计： | 防噪声防护设施落实情况： |  |
|  |  | 1.振动放矿机、破碎机要定期检查润滑装置，给破碎机加润滑油以减少机器的磨损。 | 机械设备定期润滑装置，添加润滑油。 | 已落实 |
|  |  | 2.井下Jk58-1№4等局部通风机可选配消音器，为低噪声设备，局部通风机能保证其在合理工况点内运行。 | 井下选用了低噪声局部通风机。 | 已落实 |
| 采矿单元 和 掘进单元 | 凿岩出矿等地点防振降噪设计 | 3.井下使用气腿式凿岩机打眼，工作应佩戴防振手套进行作业。在冬季要注意手部的保暖，每次凿岩作业结束后可适当活动手臂及手指，促进血液循环，预防振动病的发生。 | 井下使用气腿式凿岩机打眼，凿岩爆破工作业时佩戴防振手套进行作业。 | 已落实 |
|  |  | 4.井下工作人员能接触噪声和振动需佩带个体防护用品，如防噪耳塞，防振手套等，防护用品配备见个体防护用品配备表。 | 矿井为职工配备了防噪耳塞，防振手套等个体防护用品。 | 已落实 |
|  |  | 5.对于经治理仍不能达标的噪声或振动岗位采取轮换作业方式，缩短每班作业人员实际接触噪声时间也可达到有效地保护作用。 | 部分劳动者采用巡检作业制度。 | 已落实 |
| 地面辅助单元 | 总平面布置及绿化降噪措施 | 6.总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开。 | 总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布置，辅助生产区与办公区周围进行绿化，降低噪声传播。 | 已落实 |
|  |  | 7.在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植绿植。 | 在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，在场地内地空地及办公区布置了花坛、种植草坪美化环境， | 已落实 |
|  | 工业设备噪声控制措施 | 8.设计选用的K45-6-№13型轴流式节能通风机配备有消声器，并对电机设置橡胶减振基础。 | 矿井通风机选用了K45-6-№13对旋轴流式节能通风机，该设备配套有消声措施，对电机设置了减振基础。 | 已落实 |
| 地面辅助单元 | 工业设备噪声控制措施 | 9.空压机在进、排气口出安装消声器，空压机房设置隔声门、窗。 | 空压机安装在独立箱体内，自带消声措施，空压机房门、窗能都起到隔声作用。 | 已落实 |
|  |  | 10.生活污水站等的各类泵噪声 采用室内布置，水泵进出口连接管采用柔性接头连接方式，水泵电机基础设置钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础等可有效降低噪声。 | 水泵采用室内布置，水泵进出口连接管采用了柔性接头连接方式，水泵电机基础设置钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础。 | 已落实 |
|  |  | 11.机修车间的工作人员配戴防噪耳塞，对能接触振动的工作人员配戴防振手套。 | 机修车间的工作人员配戴防噪耳塞，凿岩爆破工配戴防振手套。 | 已落实 |
|  |  | 12.风机硐室、空压机房的工作人员必须配带防噪耳塞，对于有接触手传振动的配戴防振手套，防护用品配备见个体防护用品配备表。 | 风机硐室、空压机房职工巡检作业时配戴防噪耳塞，凿岩爆破工配戴防振手套。 | 已落实 |
| 采矿单元 和 掘进单元 | 凿岩出矿等地点防毒设计 | 防毒防护设施设计 | 防振动防护设施落实情况 |  |
|  |  | 1.主要通风机、辅扇、局部通风机等通风设备、设施和通风构筑物要按标准安装好、构筑好、维护好，确保其有效性。 | 矿井配备了K45-6-№13型风机2台，配套一台30kW电动机，另备用一电机。矿井总进风量为22.45m3/s。 | 已落实 |
|  |  | 2.每个掘进工作面配1台局部通风机。 | 每个掘进工作面配1台局部通风机。 | 已落实 |
|  |  | 3.主扇安装在风机硐室内，并能保证连续运转。配套一台电动机，并备用一电机，备用电机必须能随时开动。至少每月检查1次主扇。 | 主扇安装在风机硐室内，配套一台电动机，并备用一电机，每月检查1次主扇。 | 已落实 |
|  |  | 4.井下巷道采用砼、喷砼支护，工作面回采结束后要及时封闭采空区。 | 井下巷道采用了砼、喷砼支护，工作面回采结束后进行封闭采空区。 | 已落实 |
|  |  | 5.爆破后，先需经过足量通风换气，再由安全员佩戴气体报警仪以及氧气含量检测仪首先下井，在检测到井下有毒有害气体浓度不超标且氧含量充足的情况下，其他工人方可下井。采空区及时封闭；临时通风的巷道要设置栅栏及警示标识，需要进入时必须首先进行通风以及有害气体检查，确认无害时方可进入。 井下清淤采用排污泵与油隔离泵，作业时需佩戴防毒面具并随身携带气体报警仪。 | 爆破后，先通风换气，再由安全员佩戴气体报警仪以及氧气含量检测仪下井。 气体报警仪和检测仪定期签订校准，以确保其能够正常使用。 工作面采空区进行了封闭；临时通风的巷道设置了栅栏及警示标识。 | 已落实 |
| 采矿单元 和 掘进单元 | 凿岩出矿等地点防毒设计 | 6.依据《金属非金属矿山安全规程》，设计安装了监测监控系统，来保障井下安全。 矿井安全监控系统由监测主机、矿用多合一分站、传感接口分站、各种传感器及传输线缆等组成。 | 经调查矿井安装了监测监控系统。 | 已落实 |
| 地面辅助单元 | 机电维修等作业地点防毒设计 | 7.为保障职工的身体健康，建立清洁的工作环境，对产生余热、余湿及有害气体的工作间，当自然通风不能满足要求时，采用机械通风。如维修间、仓库、食堂等。 | 综合维修间及仓库采用自然通风，机修车间焊接设在室外。 | 已落实 |
| 地面辅助单元 | 变电所等作业地点防工频电场设计 | 防工频电场防护设施设计 | 防工频电场防护设施落实情况 |  |
|  |  | 1.矿山变电所和配电室对产生工频电场的设备采取高低压配电设备集中控制，井下机电硐室有良好的接地线进行金属屏蔽，减少工频电场的辐射。变电所设置值班室，工作人员定时巡检，减少工作人员接触工频电场辐射的时间。 | 矿山变电所和配电室对产生工频电场的设备采取高低压配电设备集中控制， 井下机电硐室有良好的接地线进行金属屏蔽。 变电所设置了值班室，工作人员定时巡检。 | 已落实 |
| / | / | 防暑防护设施设计： | 防暑防护设施落实情况： |  |
|  |  | 1.本矿井下未发现有地温地压异常现象，地温梯度小于3℃/100m，属地温地压正常区。井下实行通风降温即可满足要求，不需采取特殊降温措施。 | 本矿井下未发现有地温地压异常现象，地温梯度小于3℃/100m，属地温地压正常区。井下实行通风降温即可满足要求，不需采取特殊降温措施。 在独头工作面采用局扇加强通风进行降温。 | 已落实 |
| / | / | 防低温防护设施设计： | 防低温防护设施落实情况： |  |
|  |  | 1.依据《有色金属矿山井巷工程设计规范》的有关规定，为防止井筒冬季结冰，利用井口空压机散热量即可有效解决冰冻问题，采用余热回收系统取代传统燃煤锅炉供暖形式。根据压缩机的结构和原理，通过改造及增加换热设备，将其热量回收，进行利用。 | 矿井利用空压机余热制热，通过管路敷设至井口房内 | 已落实 |
| 地面辅助单元 | 机电维修等作业地点防紫外辐射设计 | 防紫外辐射防护设施设计： | 防紫外辐射防护设施落实情况： |  |
|  |  | 1.为电焊工配置电焊防护罩或防护眼镜。 | 电焊工配置了电焊防护罩或防护眼镜。 | 已落实 |
|  |  | 2.机修车间劳动者在电焊作业过程中，要穿戴好工作服、防护面罩、手套、防护鞋。 | 机修车间劳动者在电焊作业过程中，穿戴工作服、防护面罩、手套、防护鞋。 | 已落实 |
|  |  | 3.在一个工作场所有多个电焊作业时，应设遮挡板，避免相互影响。 | 在一个工作场所有多个电焊作业时，设遮挡板。 | 已落实 |

综上所述，该建设项目基本按照职业病防护设施设计的内容进行了施工，符合建设项目“三同时”的要求。

## 2.11 建设项目施工过程职业卫生管理情况

施工单位：温州矿山井巷工程有限公司,资质证书号：D133033687；该建设单位资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级；

该扩建项目施工单位在施工过程中及施工结束后未提供职业卫生管理总结报告，因此本次评价不对施工过程中的职业卫生管理情况进行评价。

3 总体布局和设备布局调查与评价

## 3.1 总体布局调查

### 3.1.1平面布置调查

该建设项目充分利用现有地表工业辅助设施，现有厂区地面无生产系统，可分为辅助生产区、非生产区。

辅助生产区分为斜井采矿工业场地、南风井充填站工业场。

斜井采矿工业场地包括：井口房、提升机房、变电所、空压机房、柴油发电机房、材料仓库、地表调车场、矿石临时堆场、石子厂等；南风井充填工业场地位于斜井工业广场东南，距离较远。

办公室、食堂、会议室等位于非生产区，没有位于全年最小频率风（WSW）的下风向，由于地面没有设置生产区，而且与辅助生产区之间设有绿化带，矿石临时堆场与非生产区之间建有隔离墙。

### 3.1.2 竖向布置调查

1）地表设施竖向布置

在建筑物竖向布置方面：井口房、提升机房、变电所、空压机房、柴油发电机房、材料仓库、办公室等生产及办公等设施均为单层布置；空压机、卷扬机等噪声振动较大设备采取有效的隔音、减振措施。

2）井下工程竖向布置

斜井位于26线矿体下盘，井底标高-130m，方位116°，倾角30°，斜长331m，斜井净断面2.4m×2.5m。下设-60m（后期增设）、-70m、-85m、-100m、-115m、-130m六个中段，中段高度10m～15m。

## 3.2 总体布局评价

### 3.2.1总平面布局评价

依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）等标准要求，编制检查表，对该建设项目平面布置进行检查。检查及评价情况见表3-1。

表3-1 总体布局检查内容及结果

| 依据 | 检查内容 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBZ 1-2010 5.2.1.1 | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件合理布局。 | 该建设项目功能分区明确，地面无生产区，主要分为辅助生产区、非生产区。 | 符合 |
| GBZ 1-2010 5.2.1.3 | 工业企业厂区总平面功能分区的分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内。 | 该建设项目厂区功能分区明确，行政办公集中在三山岛金矿，其他生活用室位于该建设项目非生产区。 | 符合 |
| GBZ 1-2010 5.2.1.4 | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧。 | 该建设项目非生产区没有位于全年最小频率风（WSW）的下风向，由于地面没有设置生产区，而且与辅助生产区之间设有绿化带，矿石临时堆场与非生产区之间建有隔离墙。 | 符合 |
| GBZ1-2010 5.2.1.5 | 工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施。应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。 | 该建设项目将原辅料储存在仓库中，矿石上井后运送到按危害特性分开储存在矿石临时堆场；产生噪声设备单独隔离布置。 | 符合 |
| GBZ 1-2010 5.2.2.2 | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。 | 该建设项目空压机房、提升机房等独立布置，并采取减振措施。 | 符合 |
| GB50187 5.2.4 | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔 、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。 | 该建设项目为井下开采，地面主要为辅助生产装置，其中充填站粉料仓封闭存储，地面矿石堆场露天布置。 | 符合 |

该建设项目地面功能分区明确，地面主要布置辅助生产区和非生产区，非生产区主要生活用室依托原有设施，非生产区没有位于全年最小频率风（WSW）的下风向，由于地面没有布置生产区，而且与辅助生产区之间设有绿化带，矿石临时堆场与非生产区之间建有隔离墙。厂区内道路便捷顺畅、分区合理，厂区总体布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的标准要求。

### 3.2.2竖向布置与评价

依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）标准要求，编制检查表，对该建设项目竖向布置进行检查。检查及评价情况见附表3-2。

表3-2 项目竖向布置检查表

| 序号 | 依据标准 | 检查项目与内容 | 检查结果 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GBZ1-2010 5.2.2.2 | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时,宜将其安装在底层,并采取有效的隔声和减振措施。 | 空压机单独设置，泵房、电机、发电机房均设置在底层并有减振底座。 | 符合 |
| 2 | GB5083-1999 6.6 | 能产生噪声和振动的各类生产设备都必须在产品标准中明确规定噪声振动指标限值并在设计中采取有效防治措施对固有强噪声强振动设备宜设置隔离或遥控装置。 | 对高噪声的空压机、压缩机等单独放置。 | 符合 |

通过表3-2项目竖向布置检查表分析可知，该建设项目竖向布置符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

## 3.3 生产工艺与设备布局调查

### 3.3.1生产工艺流程

开采方式：地下开采；

采矿方法：边角残矿回采――伪倾斜进路充填采矿法和倾斜分条充填采矿法；残留矿柱回采――全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法。

伪倾斜进路充填采矿法主要适用于矿体倾角＞10°的块段的回采，按出矿量比计算占15%；倾斜分条充填采矿法主要适用于矿体倾角≤10°的块段的回采，按出矿量比计算占20%；全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法主要适用于残留矿柱回采，按出矿量比计算占65%。

工艺流程：主要包括采准、切割、回采（凿岩、爆破、通风、采场矿石运搬、采场顶板管理）、充填、矿柱回收；

### 3.3.2伪倾斜进路充填采矿法工艺流程

1）矿块构成要素

矿块沿走向布置，长45m，矿房高为中段高度15m，沿倾向斜长为60～70m，宽为矿体厚。顶柱斜长3m，底柱斜长5m，间柱8m。

2）采准切割

采切工程主要为矿块两端的人行上山。

利用上、下中段原有沿脉探矿巷作为运输巷及回风巷。在矿块两端间柱中间位置，由下部中段沿脉运输巷内逆倾斜沿脉上掘人行回风上山并与上部中段贯通，在人行回风上山内间隔5m布置采场联络道。人行回风上山规格为2.2m×2.0m,联络道规格为2.2m×2.0m。

3）矿房回采

矿房采用伪倾斜进路回采。由矿房一端的上山联络道开始，向另一端掘进分条进路，与另一端的联络道贯通后，在将进路左右两侧各回采1.4m宽。出矿、充填后再开始下一条进路巷的掘进。

回采进路与矿体走向夹角15°，规格为2.2m×2.0m。进路两侧仅回采顶板矿体，底板废石尽量以予以保留。

凿岩爆破

进路掘进及回采凿岩均采用YT-27型气腿式凿岩机。进路巷以矿体顶板为界，采用人工装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。炮孔深2.2m，每排炮进尺约1.8m。

回采同样采用浅孔崩矿，松动爆破。人工不耦合装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。

通风

进路掘进期间采用局扇强制通风，采场布置JK58-1No4.0局扇一台。进路巷回采期间为贯穿风流通风，新鲜风流由下部中段运输巷及人行回风上山进入回采作业面，污风由另一端人行回风上山进入上中段回风巷。

矿石运搬

进路掘进的矿石及回采矿石均采用铲运机运搬，由作业面经人行回风上山下向运搬到下部中段的运输巷，并直接装入矿车转运至斜井中段车场。

回采下来的废石在作业面人工手选并就地堆码作为充填料。

顶板管理

进路掘进及回采爆破后通风完毕，即可进入矿房进行顶板的安全检查处理。此项工作由有经验的安全工负责，仔细观察顶板，将浮石撬下，以保证作业场地的安全。

矿房顶板围岩稳定性差时，应采用螺旋支柱和管缝锚杆进行支护，确保顶板的安全，回采结束后立即进行充填。锚杆支护网度为（1.0～1.2）m×（1.0～1.2）m。在进路两侧要进行充足的安全支护，螺旋支柱和锚杆支护网度可以适当小点。

充填

进路回采完毕，将两端人行联络道处砌筑好充填挡墙后，进行充填作业，充填管路由上部中段巷道经人行回风上山进入采场。

第一分条及最后一分条进路回采巷的充填料采用灰砂比为1：4；其它分条为1：8，养护期为14天。

4）矿柱回采

左右相邻采场均回采充填完毕即可回采间柱，间柱回采自上而下进行，同样为浅孔崩矿，松动爆破。回采矿石铲运机下向运输到下部中段运输巷。

间柱回采完毕封闭上下中段出口，砌筑好充填挡墙后，用尾砂充填空区，底柱及顶柱附近的充填料采用灰砂比为1:4；其它部分为1:20。

中段回采由两翼风井向斜井后退式回采方式，因此顶底柱回采在上、下中段运输巷不再服务时采用后退式分段回采，并分段充填。

5）地压管理：矿体上下盘围岩稳固，回采期间加强顶板管理，采用监测仪器实时监测地压活动，矿房及矿柱分步回采，即时充填。充填期间严格控制充填灰砂比及充填接顶质量，充填体强度满足安全要求。

### 3.3.3倾斜分条充填采矿法工艺流程

该采矿方同样为进路回采，与伪倾斜进路充填采矿法的区别在于进路沿矿体倾向布置。该采矿方法主要适用于矿体倾角≤10°的块段的回采。

1）矿块构成要素

矿块沿走向布置，长50m，矿房高为中段高度15m，沿倾向斜长为45～60m，宽为矿体厚。顶柱斜长3m，底柱斜长5m，无间柱。

矿块内沿走向间隔5m，划分为10个倾斜分条，分单双号，两步回采充填。

2）采切回采

利用上、下中段原有沿脉探矿巷作为运输巷及回风巷。

采切工程主要为分条的切割上山，该切割上山工程既是分条的人行回风通道，同时也作为回采巷使用。

在矿块内间隔5m由下部中段运输巷逆倾斜上掘沿脉切割上山，并与上部中段贯通，贯通后自上而下左右两侧各回采1.4m宽。出矿、充填。

切割上山规格为2.2m×2.0m。两侧仅回采顶板矿体，底板废石尽量以予以保留。

矿块内包含10个分条，划分为单双号，先按顺序回采单号分条，采用高强度尾砂胶结充填。第二步再逐条回采双号分条，采用低强度全尾砂充填空区。

凿岩爆破

切割上山掘进及回采凿岩均采用YT-27型气腿式凿岩机。切割上山以矿体顶板为界，采用人工装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。炮孔深2.2m，每排炮进尺约1.8m。

回采同样采用浅孔崩矿，松动爆破。人工不耦合装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。

通风

切割上山掘进期间采用局扇强制通风，采场布置JK58-1No4.0局扇一台。切割上山两侧回采期间为贯穿风流通风，新鲜风流由下部中段运输巷及切割上山进入回采作业面，污风进入上中段回风巷。

矿石运搬

掘进的矿石及回采矿石均采用铲运机运搬，由作业面经人行回风上山下向运到下部中段的运输巷，并直接装入矿车转运至斜井中段车场。回采下来的废石在作业面人工手选并就地堆码作为充填料。

顶板管理

切割上山掘进及回采爆破后通风完毕，即可进入矿房进行顶板的安全检查处理。此项工作由有经验的安全工负责，仔细观察顶板，将浮石撬下，以保证作业场地的安全。

矿房顶板围岩稳定性差时，应采用螺旋支柱和管缝锚杆进行支护，确保顶板的安全，回采结束后立即进行充填。锚杆支护网度为（1.0～1.2）m×（1.0～1.2）m。

充填

切割上山两侧回采完毕，将上、下两端砌筑好充填挡墙后，进行充填作业，充填管路由上部中段巷道经切割上山进入采场。

单号分条回采空区及双号分条顶、底柱附近的充填采用灰砂比为1:4；其它分部分为1:20，养护期为14天。

3）矿柱回采

中段回采由两翼风井向斜井后退式回采方式，因此顶底柱回采在上、下中段运输巷不再服务时采用后退式分段回采，并分段充填。

4）地压管理：矿体上下盘围岩稳固，回采期间加强顶板管理，采用监测仪器实时监测地压活动，矿房及矿柱分步回采，及时充填。充填期间严格控制充填灰砂比及充填接顶质量，充填体强度满足安全要求。

### 3.3.4全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法工艺流程

该采矿法主要用于原房柱法及全面法回采空区残留矿柱回采及采空区处理。

1）矿块构成要素

矿块划分与原房柱法及全面法矿块划分一致。矿块沿走向布置，长26m，划分为矿房（20m）、矿柱（6m）。高为中段高度15m，沿倾向斜长为45～60m，宽为矿体厚。顶柱斜长3m，底柱斜长5m。

矿房内点柱直径3.0m，点柱中心距，走向8m，倾向10m。间柱目前已切采成3.0m×4.0m的方形矿柱。

2）回采与充填

利用原有矿块的采切工程。分步回采点柱、间柱及顶、底柱。

充填矿房空区，将矿房两翼间柱的上下方形矿柱之间砌筑充填挡墙。将矿房空区全部用胶结尾砂接顶充填，顶、底柱附近6 m区域充填料灰砂比1：4，其它部分为1：8。充填作业要保证接顶质量，养护期14天。

回采间柱及点柱，沿上山自上而下依次在采场两侧间柱向采场内开凿回采小巷，规格为2.2m×2.0m，充填体中成巷必须揭露顶板原岩。通过回采巷道回采矿柱，并把该回采小巷凿下的废石、尾砂运到已回采完矿柱的巷道内。

充填间柱空区，当一条上山两侧采场矿柱回采完后，在上山上下端构筑滤水挡墙，在上山底部铺设滤水管，对上山及其他空区分步进行充填，充填作业要保证接顶质量。充填料浆从上阶段运输巷道经充填管路输送至采场。靠近顶底柱6m区域充填料灰沙比1:4，中间段充填料灰沙比为1:20。

后退式分段回采顶底柱，充填空区。

凿岩爆破

回采小巷掘进及回采凿岩均采用YT-27型气腿式凿岩机。回采小巷顶板即为矿体顶板，采用人工装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。炮孔深2.2m，每排炮进尺约1.8m。

矿柱回采采用不耦合装药，眼深根据矿柱大小确定。爆破要尽量减少对充填体的破坏，不能将充填体作为爆破自由面，防止充填体塌落，造成顶板暴露面积过大，给安全生产带来隐患。

通风

矿柱回采期间采用局扇强制通风，采场布置JK58-1No4.0局扇一台。新鲜风流由下部中段运输巷及切割上山进入，经局扇强制送入回采作业面，污风进入上中段回风巷。

矿石运搬

掘进及回采的矿石均采用铲运机运搬，由作业面经人行回风上山下向运到下部中段运输巷，并直接装入矿车转运至斜井中段车场。

掘进过程中的尾砂由铲运机倒运到已回采完的矿柱空区内，回采下来的废石在作业面人工手选并就地堆码作为充填料。

顶板管理

回采小巷掘进及回采爆破后通风完毕，即可进入矿房进行顶板的安全检查处理。此项工作由有经验的安全工负责，仔细观察顶板，将浮石撬下，以保证作业场地的安全。

矿房顶板围岩稳定性差时，应采用螺旋支柱和管缝锚杆进行支护，确保顶板的安全，回采结束后立即进行充填。锚杆支护网度为（1.0～1.2）m×（1.0～1.2）m。

3）地压管理：矿体及顶底板围岩稳固，回采期间加强顶板管理，采用监测仪器实时监测地压活动，矿柱回采完毕即时充填上山空区。充填期间严格控制充填灰砂比及充填接顶质量，充填体强度满足安全要求。

### 3.3.5设备布局调查

1)主要生产设备

主要生产设施与设备见表3-3。

表3-3 主要生产装置设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | YT-27 | 8 |
| 2 | 铲运机 | CYE-0.4 | 4 |
| 3 | 局扇 | JK58-1№4.0 | 4 |
| 4 | 局扇 | JK58-2№4.0 | 2 |
| 5 | 矿车 | 0.5m3 | 30 |
| 6 | 提升机 | JTP1.6×1.2 | 1 |
| 7 | 人车 | XRC6-6/3D | 1 |
| 8 | 水泵 | D85-67×4、D85-67×5 | 3 |
| 9 | 空压机 | SAC75-7.5型 | 2 |
|  |  | GA132-8.5型 |  |
| 10 | 变压器 | S9-400/10/0.4kV | 2 |
|  |  | S9-315/10/0.4kV |  |
| 11 | 电话交换机 | / | 50 |
| 12 | 风机 | K45-6-№13风机 | 2 |

2)设备布局

该建设项目主要为井下开采，主要有凿岩装置、通风压风装置、出矿（扒渣）装置、提升装置、运输等生产装置，辅助生产设置及生活装置依托原有装置。

空压机房、卷扬机房是产生噪声的主要装置，高噪声装置单层布置，集中布置，远离非生产区。

## 3.4 生产工艺与设备布局评价

依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）标准要求，编制检查表，对该建设项目生产工艺及设备布局进行检查。检查及评价情况见表3-6。

表3-6 生产工艺及设备布局检查表

| 序号 | 依据标准 | 检查项目与内容 | 检查结果 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 6．6 | 能产生噪声和振动的各类生产设备，都必须在产品标准中明确规定噪声、振动指标限值，并在设计中采取有效防治措施。对固有强噪声、强振动设备，宜设置隔离或遥控装置。生产设备噪声、振动的限值指标应符合GBJ87和GB10434的规定。 | 该建设项目选用低噪声设备，设置了减震基础。 | 符合 |
| 2 | GBZ1-2010 6.3.1.4 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | 各产生噪声的机泵、空压机等采取隔离、减振措施。 | 符合 |

综上所述，该建设项目生产工艺先进，机械化、自动化程度高；噪声设备集中布置在单层建筑物内，并采取隔离减振措施，该建设项目生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ l－2010)的要求。

4 职业病危害因素调查、检测与评价

## 4.1 评价单元划分

该建设项目职业病危害因素按来源主要分为生产工艺过程中产生或存在的职业病危害因素、生产环境中的职业病危害因素和劳动过程中的职业病危害因素。按其生产工艺可分为生产单元、辅助单元和公用单元。各单元涉及内容见下表。

表4-1  评价单元划分表

| 评价单元 | 涉及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生产单元 | 采矿系统 |  |
|  | 掘进系统 |  |
|  | 充填系统 | 依托建设单位原有工程； |
| 辅助单元 | 运输系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 提升系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 排水系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供风系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供水系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供电系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 检修、维修作业 | 依托建设单位原有工程； |
| 公用单元 | 办公楼、食堂、浴室、宿舍 | 依托建设单位原有工程； |

## 4.2 生产工艺过程中主要职业病危害因素

### 4.2.1采矿单元职业病危害因素辨识

进路掘进及回采凿岩均采用YT-27型气腿式凿岩机。进路巷以矿体顶板为界，采用人工装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。炮孔深2.2m，每排炮进尺约1.8m。回采同样采用浅孔崩矿，松动爆破。人工不耦合装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。

进路掘进期间采用局扇强制通风，采场布置JK58-1No4.0局扇一台。进路巷回采期间为贯穿风流通风，新鲜风流由下部中段运输巷及人行回风上山进入回采作业面，污风由另一端人行回风上山进入上中段回风巷。

进路掘进的矿石及回采矿石均采用铲运机运搬，由作业面经人行回风上山下向运搬到下部中段的运输巷，并直接装入矿车转运至斜井中段车场。回采下来的废石在作业面人工手选并就地堆码作为充填料。

进路掘进及回采爆破后通风完毕，即可进入矿房进行顶板的安全检查处理。由有经验的安全工负责观察顶板，将浮石撬下，以保证作业场地的安全。矿房顶板围岩稳定性差时，应采用螺旋支柱和管缝锚杆进行支护，确保顶板的安全，回采结束后立即进行充填。

凿岩过程中会产生粉尘、噪声、手传振动，爆破过程会产生噪声、化学毒物（一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；由于矿石中含硫量较高，爆破时会产生二氧化硫），爆破时可产生噪声，此类噪声为瞬发性，另外正常工作时，工人远离爆破区，因此对爆破的噪声不予识别；通风过程会产生噪声，顶板撬毛过程会产生粉尘，出矿过程中会产生粉尘、噪声。

井工矿井采矿过程中井下岩石会产生氡及其短寿命子体，并不断释放到空气中，职工在井下作业时会接触到氡及其短寿命子体。

综上所述，采矿过程中会产生粉尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、噪声、手传振动、氡及其短寿命子体；

### 4.2.2掘进单元职业病危害因素辨识

进路掘进及回采凿岩均采用YT-27型气腿式凿岩机。进路巷以矿体顶板为界，采用人工装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。炮孔深2.2m，每排炮进尺约1.8m。回采同样采用浅孔崩矿，松动爆破。人工不耦合装药，分段微差爆破，非电导爆管起爆。

进路掘进期间采用局扇强制通风，采场布置JK58-1No4.0局扇一台。进路巷回采期间为贯穿风流通风，新鲜风流由下部中段运输巷及人行回风上山进入回采作业面，污风由另一端人行回风上山进入上中段回风巷。

进路掘进的矿石及回采矿石均采用铲运机运搬，由作业面经人行回风上山下向运搬到下部中段的运输巷，并直接装入矿车转运至斜井中段车场。回采下来的废石在作业面人工手选并就地堆码作为充填料。

进路掘进及回采爆破后通风完毕，即可进入矿房进行顶板的安全检查处理。由有经验的安全工负责观察顶板，将浮石撬下，以保证作业场地的安全。矿房顶板围岩稳定性差时，应采用螺旋支柱和管缝锚杆进行支护，确保顶板的安全，回采结束后立即进行充填。

凿岩过程中会产生粉尘、噪声、手传振动，爆破过程会产生噪声、化学毒物（一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；由于矿石中含硫量较高，爆破时会产生二氧化硫），爆破时可产生噪声，此类噪声为瞬发性，另外正常工作时，工人远离爆破区，因此对爆破的噪声不予识别；通风过程会产生噪声，顶板撬毛过程会产生粉尘，出矿过程中会产生粉尘、噪声。井工矿井采矿过程中井下岩石会产生氡及其短寿命子体，并不断释放到空气中，职工在井下作业时会接触到氡及其短寿命子体。

综上所述，掘进过程中会产生粉尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、噪声、手传振动、氡及其短寿命子体；

### 4.2.3辅助单元职业病危害因素辨识

辅助单元包括提升系统、运输系统、排水系统、通风系统、供水系统、充填系统、供电系统、检修维修作业等，产生或存在的职业病危害因素分析如下：

1）提升系统

提升绞车在进行矿石、人员、设备的提升过程中会产生噪声职业病危害。

2）运输系统

井下矿石运输至主斜井中段车场过程中会产生粉尘、噪声，由主井提升至地表后人工翻卸至矿石堆场的过程中会产生粉尘噪声。

3）排水系统

水泵排水过程中会产生噪声职业病危害。

4）通风系统

该建设项目矿区现安装在-100m中段南北回风井联络巷内的2台K45-6-№13型风机，该风机在运行时会产生噪声；该建设项目局部通风地点主要有采场、掘进、喷锚支护工作面、皮带装矿硐室等，采用局扇作为辅助通风，局扇在运行时会产生噪声。

5）给水系统

供水泵会产生噪声。

6）充填系统

井下充填材料主要成分为水泥、尾砂，充填料配备时可产生粉尘、噪声。

7）供电系统

变电室可产生工频电场和电磁噪声危害。

8）检修、维修

设备检维修过程检修工同样接触生产过程中存在的职业病危害因素。

检修焊接作业时，焊接工可以接触电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧及紫外辐射等；胶带修补、刷防腐漆时可以接触粘接剂和油漆中含有的苯系物。

## 4.3 劳动过程及生产环境中的职业病危害因素

### 4.3.1劳动过程中存在的职业病危害因素

1）工作场所采光效果差，夜间照明不足，容易导致眼部疲劳；

2）如果生产组织、工作制度不合理，导致职业紧张，易发生操作失误导致事故发生；

3）控制室视屏操作人员工作时多采用长时间的坐姿，如长时间视屏作业造成的眼部不适、视力下降、心理紧张等。

### 4.3.2生产环境中的职业病危害因素

生产环境中的有害因素主要是夏季炎热季节高温、冬季寒冷季节井下作业及地面运输等其他作业存在低温、各操作岗位的采光、照明不足、井下工作环境中产生的氡及其短寿命子体，及井下独头工作场所通风不足存在的高温。

## 4.4 职业病危害因素汇总

表4-2 主要职业病危害因素分布一览表

| 单元 | 岗位 | 主要危害因素 | 存在的生产环节/设备 | 每班人数 | 日接触时间 | 工作方式 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 凿岩爆破工 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、手传振动、夏季高温、冬季低温 | 凿岩机凿岩、爆破 | 2-4 | 4h | 现场操作 | 每班接触 |
|  | 出矿工 和 装岩机工 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、夏季高温、冬季低温 | 出矿、装矿 | 2-4 | 4h | 现场操作 |  |
|  | 充填工 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、夏季高温、冬季低温 | 充填 | 2 | 2h | 巡检 |  |
|  | 推车辅助 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、夏季高温、冬季低温 | 推车 | 2 | 4h | 现场操作 |  |
| 辅助单元 | 斜井提升司机 | 噪声、夏季高温、冬季低温 | 提升作业 | 2 | 5h | 现场操作 | 每班接触 |
|  | 信号工 | 粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温 | 发送信号 | 3 | 4h | 现场操作 |  |
|  | 电机车司机 | 粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温 | 矿车运输 | 2 | 4h | 现场操作 |  |
|  | 井下水泵工 | 噪声、夏季高温、冬季低温 | 水泵 | 1 | 2 h | 巡检 | 不定时 |
|  | 空压 机工 | 噪声、夏季高温、冬季低温 | 空压机 | 1 | 1h | 巡检 |  |
|  | 机修工 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、臭氧、二氧化氮、电焊弧光、夏季高温、冬季低温 | 电焊维修 | 3 | 2h | 现场操作 | 不定时 |
|  | 充填工 | 粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温 | 充填操作 | 2 | 2 h | 现场操作 | 每班接触 |
|  | 电工 | 电磁性噪声、工频电场、夏季高温、冬季低温 | 变配电站 | 1 | 0.5h | 巡检 | 不定时 |

综上，该建设项目生产过程中存在的职业病危害因素如下：

粉尘：矽尘、电焊烟尘；

化学因素：二氧化硫、一氧化碳、臭氧、锰及其化合物、二氧化氮、一氧化氮等；

物理因素：噪声、夏季高温、电焊弧光（紫外辐射）、工频电场、手传振动、冬季低温。

放射性因素：氡及其短寿命子体。

## 4.5 职业病危害因素关键控制点

该建设项目职业病危害关键控制点如下：

井下作业是该建设项目的主要作业方式，如果凿岩时不采用湿式打眼，爆破后不进行及时的通风，凿岩爆破工、出矿工、装岩机工、电机车司机、地面充填岗位极有可能导致矽肺等职业病；井下爆破后如不及时通风，作业人员进入工作场所后，可能导致急性中毒。

总之，井下作业凿岩爆破、出矿、装岩、矿石运输、地面充填岗位为该建设项目职业病危害的关键控制点。

## 4.6 职业病危害因素检测

### 4.6.1测试条件

在正常运行状态下，于2017年12月15日～17日对该建设项目进行了采样/现场检测。检测期间气象条件见表4-3。

表4-3 检测期间气象条件

| 采样时间 | 大气压(kPa) | 温度(℃) | 湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.12.15 | 103.1 | 8.1-16.3 | 45.1-50.2 | 0.3-0.5 |
| 2017.12.16 | 102.8 | 10.5-18.2 | 46.3-58.5 | 0.4-0.5 |
| 2017.12.17 | 103.0 | 9.6-15.5 | 48.5-51.2 | 0.4-0.6 |

### 4.6.2采样方法及采样设备

本次检测过程中，各种职业病危害因素采样(测量)方法见表4-4。

表4-4  职业病危害因素采样(测量)方法一览表

| 危害因素 | 职业接触限值 | 采样（测量）方法 | 采样（测量）设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矽尘 | 总粉尘： PC-TWA：1； 呼吸性粉尘：PC-TWA：0.7； 最大超限倍数：2.0； | 1.个体采样：选择接触粉尘的岗位操作人员作为个体工班采样对象，以2.0L/min的流量，采集工班总粉尘浓度样品; | AKFC-92A矿用粉尘采样器 |
|  |  | 2.短时间采样：选择其工作地点空气中浓度最高的工作地点进行定点短时间采样，采样以20L/min的流量采集15min空气样品，采集总粉尘浓度样品; |  |
| 一氧化碳 | 非高原： PC-TWA：20； PC-STEL:30; | 用双联橡皮球将现场空气样品打入采气袋中，放掉后，再打入现场空气，如此重复5-6次；然后，将空气样品打满采气袋，密封进气口，带回实验室测定。 | GXH-3011A便携式红外线分析仪 |
| 一氧化氮 | PC-TWA：15； 最大超限倍数：2.0； | 在采样点，用两只各装有5.0ml吸收液的多孔玻板吸收管平行放置，一直进气口接氧化管，另一只不接，各以0.5L/min流量采集空气样品，直到吸收液呈现淡红色为止。 | QC-4防爆型大气采样器 |
| 二氧化氮 | PC-TWA：5； PC-STEL:10; |  | QC-4防爆型大气采样器 |
| 二氧化硫 | PC-TWA：5； PC-STEL:10; | 短时间采样：在采样点，用1只装有10.0ml吸收液的多孔玻板吸收管，以0.5L/min流量采集空气样品； | QC-4防爆型大气采样器 |
| 噪声 | 85dB(A) | 1、工作场所声场分布均匀（测量范围内A声级差别﹤3dB(A)），选择3个测点，取平均值。 2、工作场所声场分布不均匀时，应将其划分若干声级区，同一声级区内声级差﹤3dB(A)。每个区域内，选择2个测点，取平均值。 3、劳动者工作是流动的，在流动范围内，对工作地点分别进行测量，计算等效声级。 | HS5628B个体噪声剂量计 |
|  |  | 接触噪声危害的劳动者均作为采样对象；选取不同工作岗位的、接触噪声危害最高和接触时间最长的劳动者，其余对象随机抽样选择进行个体噪声强度的检测。 |  |

### 4.6.3采样点设置

根据生产过程中化学因素的种类、性质、变化情况以及作业人员的作业范围和地点，采用定点采样与个体采样相结合的方法进行采样，对检测结果进行统计分析与评价。

1）粉尘：选择接触粉尘的主要岗位操作人员作为个体长时间采样对象，同时选择其工作地点空气中浓度可能最高的工作地点进行定点短时间采样。

2）一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢：正常生产情况下，选择工人停留时间最长、空气中有害物质浓度可能最高的工作地点进行定点短时间采样，连续采样3个工作日。

3）噪声：（1）工作场所内各处A声级相差不大的(小于3分贝)，在工作场所内选择3个测点，取平均值；（2）工作场所内各处声级波动较大的(大于3分贝)，则按声级大小，将工作场所分成若干区域，每个区域内的声级波动小于3分贝，每个区域取3个测点，取平均值；（3）所选区域包括所有作业人员在生产过程中经常工作、活动的地点和范围；（4）使用防爆个体噪声计对作业场所定点噪声进行测量。

4）微小气候：选择工人主要作业场所利用空盒气压表，温、湿度计，热球式风速仪直接测量。

5）工频电场：将工频电磁场测定仪带至检测地点，直接读取数据。

6）照度：将照度计带至现场各工作岗位进行直接测量。

表4-5  检测采样点一览表

| 危害因素 | 采样地点 | 检测工种 |
| --- | --- | --- |
| 粉尘 | -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 |
|  |  | 扒装工 |
|  | -130探矿平巷 | 装岩机工 |
|  |  | 推车辅助 |
| 一氧化碳 | -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 |
|  |  | 扒装工 |
|  | -130探矿平巷 | 装岩机工 |
|  |  | 推车辅助 |
| 二氧化硫 | -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 |
|  |  | 扒装工 |
|  | -130探矿平巷 | 装岩机工 |
|  |  | 推车辅助 |
| 一氧化氮 | -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 |
|  |  | 扒装工 |
|  | -130探矿平巷 | 装岩机工 |
|  |  | 推车辅助 |
| 二氧化氮 | -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 |
|  |  | 扒装工 |
|  | -130探矿平巷 | 装岩机工 |
|  |  | 推车辅助 |
| 噪声 | -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 |
|  |  | 扒装工 |
|  | -130探矿平巷 | 装岩机工 |
|  |  | 推车辅助 |
| 噪声 | 辅助车间 | 斜井提升司机 |
|  |  | 信号工 |
|  |  | 电机车司机 |
|  |  | 井下水泵工 |
|  |  | 空压机工 |
|  |  | 充填工 |
| 手传振动 | -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 |

### 4.6.4未检测项目说明

1）该建设项目维修作业会产生电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、紫外辐射；本次检测期间各设备正常运行，未进行维修作业，因此未进行检测。

### 4.6.5 职业病危害因素评价

职业病危害因素检测结果见表4-6~4-12，各危害因素分析如下。

1）粉尘

该建设项目凿岩作业、耙装作业过程中会产生粉尘，本次对3个作业点进行了粉尘短时间接触浓度检测及6个工种粉尘的8h时间加权平均浓度检测，检测结果显示所测作业地点及各工种均符合国家职业接触限值的要求。

2）化学毒物

本次检测项目主要为一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮，本次共对3个作业地点短时间接触浓度进行了检测，检测结果符合国家职业接触限值的要求。

3）噪声

本次检测共对13个岗位进行了LEX，8h噪声强度测量，除凿岩爆破工超过国家职业接触限值要求外，其他工种均符合国家职业接触限值要求，合格率为85%。

4）手传振动

本次检测共对1个岗位进行了手传振动强度测量，测量结果显示凿岩爆破工接触手传振动强度符合国家职业接触限值要求。

表4-6  工作场所空气中粉尘浓度检测结果

| 车间 名称 | 粉尘 性质 | 检测 项目 | 时间加权平均浓度（mg/m3） | 短时间接触浓度（mg/m3） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测工种 | 样品编号 | 检测结果CTWA | PC-TWA | 采样 地点 | 样品编号 | 检测结果 CSTEL | 超限倍 数值 | 超限 倍数 |  |
| -130m中段4002采场 | 矽尘 | 总粉尘 | 凿岩爆破工1 | 402030-02-001 | 0.97 | 1 | 采场 | 402030-04-001 | 1.83 | 1.83 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 凿岩爆破工2 | 402030-02-002 | 0.93 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 凿岩爆破工1 | 402030-03-001 | 0.63 | 0.7 | 采场 | 402030-05-001 | 1.27 | 1.81 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 凿岩爆破工2 | 402030-03-002 | 0.60 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 总粉尘 | 扒装工1 | 402030-02-003 | 0.90 | 1 | 采场 | 402030-04-002 | 1.70 | 1.70 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 扒装工2 | 402030-02-004 | 0.97 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 扒装工1 | 402030-03-003 | 0.57 | 0.7 | 采场 | 402030-05-002 | 1.13 | 1.61 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 扒装工2 | 402030-03-004 | 0.60 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| -130探矿平巷 | 矽尘 | 总粉尘 | 装岩机工 | 402030-02-005 | 0.88 | 1 | 掘进 | 402030-04-003 | 1.63 | 1.63 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 推车辅助 | 402030-02-006 | 0.67 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 装岩机工 | 402030-03-005 | 0.53 | 0.7 | 掘进 | 402030-05-003 | 0.97 | 1.39 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 推车辅助 | 402030-03-006 | 0.40 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| -130m中段4002采场 | 矽尘 | 总粉尘 | 凿岩爆破工1 | 402030-02-007 | 0.93 | 1 | 采场 | 402030-04-004 | 1.80 | 1.80 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 凿岩爆破工2 | 402030-02-008 | 0.88 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 凿岩爆破工1 | 402030-03-007 | 0.60 | 0.7 | 采场 | 402030-05-004 | 1.23 | 1.76 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 凿岩爆破工2 | 402030-03-008 | 0.53 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 总粉尘 | 扒装工1 | 402030-02-009 | 0.88 | 1 | 采场 | 402030-04-005 | 1.70 | 1.70 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 扒装工2 | 402030-02-010 | 0.80 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 扒装工1 | 402030-03-009 | 0.67 | 0.7 | 采场 | 402030-05-005 | 1.33 | 1.90 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 扒装工2 | 402030-03-010 | 0.63 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| -130探矿平巷 | 矽尘 | 总粉尘 | 装岩机工 | 402030-02-011 | 0.83 | 1 | 掘进 | 402030-04-006 | 1.57 | 1.57 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 推车辅助 | 402030-02-012 | 0.60 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 装岩机工 | 402030-03-011 | 0.57 | 0.7 | 掘进 | 402030-05-006 | 1.00 | 1.43 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 推车辅助 | 402030-03-012 | 0.43 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| -130m中段4002采场 | 矽尘 | 总粉尘 | 凿岩爆破工1 | 402030-02-013 | 0.88 | 1 | 采场 | 402030-04-007 | 1.77 | 1.77 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 凿岩爆破工2 | 402030-02-014 | 0.83 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 凿岩爆破工1 | 402030-03-013 | 0.60 | 0.7 | 采场 | 402030-05-007 | 1.23 | 1.76 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 凿岩爆破工2 | 402030-03-014 | 0.57 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 总粉尘 | 扒装工1 | 402030-02-015 | 0.90 | 1 | 采场 | 402030-04-008 | 1.67 | 1.67 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 扒装工2 | 402030-02-016 | 0.83 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 扒装工1 | 402030-03-015 | 0.57 | 0.7 | 采场 | 402030-05-008 | 1.30 | 1.86 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 扒装工2 | 402030-03-016 | 0.60 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| -130探矿平巷 | 矽尘 | 总粉尘 | 装岩机工 | 402030-02-017 | 0.77 | 1 | 掘进 | 402030-04-009 | 1.50 | 1.50 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 推车辅助 | 402030-02-018 | 0.53 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矽尘 | 呼吸性粉尘 | 装岩机工 | 402030-03-017 | 0.40 | 0.7 | 掘进 | 402030-05-009 | 0.93 | 1.33 | 2 | 不超标 |
|  |  |  | 推车辅助 | 402030-03-018 | 0.38 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

表4-7  工作场所空气中一氧化碳浓度检测结果

| 车间名称 | 时间加权平均浓度（mg/m3） | 接触时间（h） | 短时间接触浓度（mg/m3） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测工种 | 样品编号 | 计算结果 | PC-TWA |  | 采样地点 | 样品编号 | 检测结果 CSTEL | PC-STEL |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 1.7 | 20 | 4 | 采场 | 402030-06-001 | 1.6 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-002 | 1.8 | 30 |  |
|  | 扒装工 | / | 3.6 | 20 | 4 | 采场 | 402030-06-003 | 2.5 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-004 | 2.8 | 30 |  |
| -130探矿平巷 | 装压机司机 | / | 2.1 | 20 | 4 | 掘进 | 402030-06-005 | 2.0 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-006 | 2.2 | 30 |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 1.8 | 20 | 4 | 采场 | 402030-06-007 | 1.5 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-008 | 1.1 | 30 |  |
|  | 扒装工 | / | 4.3 | 20 | 4 | 采场 | 402030-06-009 | 2.6 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-010 | 1.9 | 30 |  |
| -130探矿平巷 | 装压机司机 | / | 2.1 | 20 | 4 | 掘进 | 402030-06-011 | 1.8 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-012 | 2.3 | 30 |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 3.2 | 20 | 4 | 采场 | 402030-06-013 | 1.2 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-014 | 1.4 | 30 |  |
|  | 扒装工 | / | 4.0 | 20 | 4 | 采场 | 402030-06-015 | 2.3 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-016 | 2.7 | 30 |  |
| -130探矿平巷 | 装压机司机 | / | 1.8 | 20 | 4 | 掘进 | 402030-06-017 | 1.6 | 30 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-06-018 | 1.9 | 30 |  |

表4-8  工作场所空气中二氧化硫浓度检测结果

| 车间名称 | 时间加权平均浓度（mg/m3） | 接触时间（h） | 短时间接触浓度（mg/m3） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测工种 | 样品编号 | 计算结果 | PC-TWA |  | 采样地点 | 样品编号 | 检测结果CSTEL | PC-STEL |  |
| -130m中段 4002采场 | 凿岩爆破工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 采场 | 402030-07-001 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-002 | <0.60 |  |  |
|  | 扒装工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 采场 | 402030-07-003 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-004 | <0.60 |  |  |
| 车间名称 | 时间加权平均浓度（mg/m3） | 接触时间（h） | 短时间接触浓度（mg/m3） | 判定 |
|  | 检测工种 | 样品编号 | 计算结果 | PC-TWA |  | 检测工种 | 样品编号 | 计算结果 | PC-TWA |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 掘进 | 402030-07-005 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-006 | <0.60 |  |  |
| -130m中段 4002采场 | 凿岩爆破工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 采场 | 402030-07-007 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-006 | <0.60 |  |  |
|  | 扒装工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 采场 | 402030-07-009 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-010 | <0.60 |  |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 掘进 | 402030-07-011 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-012 | <0.60 |  |  |
| -130m中段 4002采场 | 凿岩爆破工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 采场 | 402030-07-013 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-014 | <0.60 |  |  |
|  | 扒装工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 采场 | 402030-07-015 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-016 | <0.60 |  |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机工 | / | <0.60 | 5 | 4 | 掘进 | 402030-07-017 | <0.60 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-07-018 | <0.60 |  |  |

表4-9  工作场所空气中一氧化氮浓度检测结果

| 车间名称 | 时间加权平均浓度（mg/m3） | 接触时间（h） | 短时间接触浓度（mg/m3） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测工种 | 样品 编号 | 计算 结果 | PC-TWA |  | 采样地点 | 样品编号 | 检测结果CSTEL | PC-STEL | 超限倍数值 | 超限 倍数 |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 0.213 | 15 | 4 | 采场 | 402030-09-001 | 0.202 | - | 0.013 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-002 | 0.223 | - | 0.015 | 2.0 |  |
|  | 扒装工 | / | 0.438 | 15 | 4 | 采场 | 402030-09-003 | 0.434 | - | 0.029 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-004 | 0.442 | - | 0.029 | 2.0 |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机司机 | / | 0.305 | 15 | 4 | 掘进 | 402030-09-005 | 0.313 | - | 0.021 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-006 | 0.296 | - | 0.020 | 2.0 |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 0.208 | 15 | 4 | 采场 | 402030-09-007 | 0.219 | - | 0.015 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-008 | 0.197 | - | 0.013 | 2.0 |  |
|  | 扒装工 | / | 0.465 | 15 | 4 | 采场 | 402030-09-009 | 0.441 | - | 0.029 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-010 | 0.488 | - | 0.033 | 2.0 |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机司机 | / | 0.304 | 15 | 4 | 掘进 | 402030-09-011 | 0.334 | - | 0.022 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-012 | 0.274 | - | 0.018 | 2.0 |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 0.295 | 15 | 4 | 采场 | 402030-09-013 | 0.265 | - | 0.018 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-014 | 0.324 | - | 0.022 | 2.0 |  |
|  | 扒装工 | / | 0.451 | 15 | 2 | 采场 | 402030-09-015 | 0.444 | - | 0.030 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 402030-09-016 | 0.457 | - | 0.030 | 2.0 |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机司机 | / | 0.287 | 15 | 4 | 掘进 | 402030-09-017 | 0.257 | - | 0.017 | 2.0 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-09-018 | 0.316 | - | 0.021 | 2.0 |  |

表4-10  工作场所空气中二氧化氮浓度检测结果

| 车间名称 | 时间加权平均浓度（mg/m3） | 接触时间（h） | 短时间接触浓度（mg/m3） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测工种 | 样品编号 | 计算结果 | PC-TWA |  | 采样地点 | 样品编号 | 检测结果CSTEL | PC-STEL |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 0.280 | 15 | 4 | 采场 | 402030-10-001 | 0.258 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-002 | 0.301 | 10 |  |
|  | 扒装工 | / | 0.484 | 15 | 4 | 采场 | 402030-10-003 | 0.477 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-004 | 0.490 | 10 |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机司机 | / | 0.351 | 15 | 4 | 掘进 | 402030-10-005 | 0.379 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-006 | 0.323 | 10 |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 0.287 | 15 | 4 | 采场 | 402030-10-007 | 0.280 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-008 | 0.293 | 10 |  |
|  | 扒装工 | / | 0.532 | 15 | 4 | 采场 | 402030-10-009 | 0.555 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-010 | 0.508 | 10 |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机司机 | / | 0.375 | 15 | 4 | 掘进 | 402030-10-011 | 0.405 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-012 | 0.345 | 10 |  |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | / | 0.294 | 15 | 4 | 采场 | 402030-10-013 | 0.289 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-014 | 0.298 | 10 |  |
|  | 扒装工 | / | 0.498 | 15 | 4 | 采场 | 402030-10-015 | 0.481 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-016 | 0.515 | 10 |  |
| -130探矿平巷 | 装岩机司机 | / | 0.340 | 15 | 4 | 掘进 | 402030-10-017 | 0.310 | 10 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 402030-10-018 | 0.370 | 10 |  |

表4-11  工种接触噪声强度测量结果

| 车间名称 | 工种 | 样品编号 | 检测结果LEX，8h[dB(A)] | 计算结果LEX，W[dB(A)] | 接触限值[dB(A)] | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工1 | 402030-12-001 | 98.4 | 99.2 | 85 | 超标 |
|  | 凿岩爆破工2 | 402030-12-002 | 96.9 | 97.7 | 85 | 超标 |
|  | 扒装工1 | 402030-12-003 | 82.3 | 83.1 | 85 | 不超标 |
|  | 扒装工2 | 402030-12-004 | 81.7 | 82.5 | 85 | 不超标 |
| -130探矿平巷 | 装岩机司机 | 402030-12-005 | 82.1 | 82.9 | 85 | 不超标 |
|  | 推车辅助 | 402030-12-006 | 80.0 | 80.8 | 85 | 不超标 |
| 辅助车间 | 斜井提升司机1 | 402030-12-007 | 80.1 | 80.9 | 85 | 不超标 |
|  | 斜井提升司机2 | 402030-12-008 | 79.9 | 80.7 | 85 | 不超标 |
|  | 信号工 | 402030-12-009 | 80.3 | 81.1 | 85 | 不超标 |
| 辅助车间 | 电机车司机 | 402030-12-010 | 81.1 | 81.9 | 85 | 不超标 |
|  | 井下水泵工 | 402030-12-011 | 82.6 | 83.4 | 85 | 不超标 |
|  | 空压机工 | 402030-12-012 | 81.3 | 82.1 | 85 | 不超标 |
|  | 充填工 | 402030-12-013 | 83.0 | 83.8 | 85 | 不超标 |

表4-12  工作场所手传振动测量结果

| 工作场所 | 工种 | 样品编号 | 接振时间（h） | 测量值[ahw（m/s2）] | 4h ahw（m/s2） | OLEs（m/s2） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -130m中段4002采场 | 凿岩爆破工 | 402030-11-001 | 4 | 4.47 | 4.47 | 5 | 不超标 |
| 注：4h ahw（m/s2）值为在日接触时间不足或超过4h时，将其换算为相当于接触振动4h的频率计权振动加速度值。 |

## 4.7 职业病危害因素日常监测与评价

### 4.7.1职业病危害因素日常监测调查

该建设项目安全生产部专职职业卫生管理员负责全矿工作场所职业病危害因素日常监测的指导和监督工作，并负责和指导生产车间兼职职业卫生管理员对各种职业病危害因素监测装置进行检查，确保监测装置处于正常工作状态。

对产生粉尘的作业场所由安全生产部按以下要求进行检测：

（1）井下凿岩工作面的空气中含尘浓度每月测定二次；

（2）井下其他作业地点的空气中含尘浓度每月测定一次；

（3）地表产生粉尘的作业地点空气中含尘浓度每月测定一次；

（4）个体呼吸性粉尘每半年测定一次；

矿井空气中有害气体由安全生产部负责并按以下规定进行检测：

（1）配备一氧化碳检测仪的采掘施工单位，按要求每班进行检测。

作业地点的气象条件（温度、湿度和风速等），由安全生产部每月至少测定一次。

噪声由安全生产部每年至少测定一次。

安全生产部根据生产和工作的需要，配备足够数量的粉尘、噪声、气体测定仪器，并按照行业标准定期进行校准。根据现场调查，该建设项目配备得日常监测仪器见表4-14。

表4-14  日常监测仪器一览表

| 序号 | 仪器仪表名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分贝仪 | SP516 | 1 |  |
| 2 | 电子天平 | AB135-S | 1 |  |
| 3 | 粉尘采样器 | AKFC-92A | 2 |  |
| 4 | 个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 10 |  |
| 5 | 玻璃干燥器 | / | 1 |  |
| 6 | 烘干箱 | / | 1 |  |
| 7 | 便携式气体探测器 | YF-100 | 100 |  |
| 8 | 便携式气体探测器 | - | 60 |  |

### 4.7.2职业病危害因素日常监测评价

该建设项目根据存在的职业病危害因素，安全生产部配备专人负责井下粉尘浓度监测，基本满足该建设项目的日常监测要求。

5 职业病防护设施调查与评价

## 5.1 职业病防护设施调查

### 5.1.1防尘设施及措施

矿山粉尘大部分产自采掘工作面，经调查井下防尘采取以下四种方法：喷雾降尘、湿式作业、通风防尘、个体防护。

1）喷雾降尘

（1）采场与掘进爆破时采用了水炮泥封孔。

（2）回采进路与分段巷道交汇处巷道顶板中间以及掘进头15m处安装了WA型环隙式压气引射器，放炮时自动启动喷雾装置。

2）湿式作业

（1）凿岩钻孔时采用了湿式作业，手持式浅孔凿岩机供水量为5L/min。

（2）每班作业前后采用冲洗巷帮、洒水等方式对巷道内的积尘进行清理。

（3）露天运输时需及时对公路与装卸载点进行洒水作业，以减少运输及卸载扬尘的出现。

（4）地表转运需对卸载点设置洒水降尘装置，洒水管路每隔20m设置1个三通阀，连接软质胶管，胶管长度覆盖整个卸载点，对其进行湿式清扫。

（5）地表井口周围地面进行了硬化，避免扬尘随新风进入井下。

3）通风防尘

该建设项目通风方式采用机械抽出式，中央两翼对角式通风系统。新鲜风流由斜井进入井下，经各中段作业面后，污风由南北两翼风井排出地表，风机安装于-100m中段南北风井联络巷内。矿区现安装在-100m中段南北风井联络巷内的2台K45-6-№13型风机满足扩能后矿山通风需求。局部通风地点主要有硐室、采场、掘进、喷锚支护工作面等，采用Jk58-1No4局扇辅助通风。

### 5.1.2防毒设施及措施

1）该建设项目通风方式采用机械抽出式，中央两翼对角式通风系统。新鲜风流由斜井进入井下，经各中段作业面后，污风由南北两翼风井排出地表，风机安装于-100m中段南北风井联络巷内。矿区现安装在-100m中段南北风井联络巷内的2台K45-6-№13型风机满足矿山通风需求。局部通风地点主要有硐室、采场、掘进、喷锚支护工作面等，采用Jk58-1No4局扇辅助通风。

2）爆破后，采用通风将工作面粉尘及炮烟排出后方可进入工作面出矿（废）石,通风时间为30min。进入采掘作业点前开启局部通风设施进行通风，安全员携带一氧化碳检测仪进行检测，检测合格后悬挂“一氧化碳检测合格、可以入内”的警示语；工作面采空区及时进行了封闭；临时通风的巷道要设置了栅栏及警示标识。

3）经调查矿井安装了监测监控系统。在井口、提升绞车房、提升人员进出场所（井口、井底、中段马头门、调车场等）装设了视频，实现了井下视频监控系统。

在风井风机硐室入风口设置风速和风压传感器，风速传感器在进风运输巷-100南北风机各一台、-70北巷一台。从而实现对全矿井总风量的动态监测。

在各中段及独头掘进巷道设有一氧化碳传感器。目-100南北风机、-70北巷各安装有一氧化碳传感器，定点对井下一氧化碳浓度进行监测。

### 5.1.3防噪声设施及措施

1）井下Jk58-1№4等局部通风机安装了消音器，为低噪声设备，局部通风机能保证其在合理工况点内运行。

2）矿井选用的K45-6-№13型轴流式节能通风机配备有消声器，并对电机设置了橡胶减振基础。

3）空压机在进、排气口处安装了消声器，空压机房设置了隔声门、窗。

4）该建设项目各类水泵均采用室内布置，水泵进出口连接管采用柔性接头连接方式，水泵电机基础设置了钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础。

5）总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开。在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植绿植。

6）风机硐室、空压机房的工作人员提供了防噪耳塞。

### 5.1.4防高温、防寒设施及措施

1）本矿井下未发现有地温地压异常现象，地温梯度小于3℃/100m，属地温地压正常区。井下实行通风降温即可满足要求，不需采取特殊降温措施。

2）依据《有色金属矿山井巷工程设计规范》的有关规定，为防止井筒冬季结冰，利用井口空压机散热量即可有效解决冰冻问题，采用余热回收系统取代传统燃煤锅炉供暖形式。根据压缩机的结构和原理，通过改造及增加换热设备，将其热量回收，进行利用。

3）夏季公司应为接触高温的岗位职工配备清凉油、藿香正气水及饮用清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃。

4）井下正常运行作业时，通风降温即可满足要求。独头掘进作业点设置了局部通风机，局部通风机风筒口距工作面距离为10m，人员进入前先开动局部通风机，空气质量满足后作业要求后才能进入工作面。人员作业时，局部通风机保持连续运转。

### 5.1.5防工频电场措施

1）矿井变电所和配电室对产生工频电场的设备采取了高低压配电设备集中控制，井下机电硐室使用接地线及金属屏蔽措施，减少工频电场的辐射。

2）变电所设置了值班室，工作人员定时巡检，减少了工作人员接触工频电场辐射的时间。

### 5.1.6防紫外辐射措施

1）矿井为电焊工配置了电焊防护罩或防护眼镜、手套、防护鞋等个体防护用品。

2）在一个工作场所有多个电焊作业时，设置了遮挡板，避免相互影响。

## 5.2 防护设施维护情况

该建设项目所有防护设施运行情况正常。该建设项目职业危害防护设施的日常例行保养由机修人员负责，能够定期检修和维护职业病危害防护设施。从现场调查来看，该建设项目职业病危害的防护设施比较简单，日常工作的维修、管理基本上能落实到位。

检测调研期间，该建设项目职业病危害防护设施均处于生产正常状态，其防尘设施均正常运转。检维修人员定期对设备进行维护保养。设备出现故障时，有专人负责维修。

该项目扩建前是正常生产矿井，企业于2017年委托山东鼎安检测技术有限公司对工作场所进行了职业病危害现状评价工作。根据其职业病危害因素检测结果及职业病危害防护设施调查评价，企业职业病危害防护设施能够起到一定防护效果，该项目利旧工程的职业病防护设施能够起到防护作业。建议企业加强职业病危害防护设施的维护保养，作业过程中严格按照操作规程进行作业，保障作业场所内职业病危害因素检查结果符合国家职业接触限值。

## 5.3 职业病防护设施检测

矿山粉尘大部分产自采掘工作面，经调查井下防尘采取喷雾降尘、湿式作业、通风防尘、个体防护。

曹家埠矿区井下通风系统检测参考泰安昌盛安全检测有限公司编制的《山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿曹家埠矿区金属非金属矿山矿井通风阻力测定报告》，报告编号CS/154-FZ（01）-2017;检测结果：矿井总进风量1925.4m3/min。矿井总回风量：北翼：1093.8m3/min；南翼：938.4m3/min。矿井测定阻力值：北翼546.73Pa；南翼：507.94Pa；矿井计算阻力值：北翼：555.41Pa；南翼：497.81Pa。

曹家埠矿区井下通风系统鉴定参考泰安昌盛安全检测有限公司编制的《山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿曹家埠矿区金属非金属矿山矿井通风系统鉴定报告》，报告编号CS/154-TJ（01）-2017-3;检验结果：风量（风速）合格率：ηq=100%；风质合格率：ηz=100%；作业环境空气质量合格率：ηk=100%；有效风量率：ηu=75.4%；风机效率：1#ηf=70.8%，2#ηf=70.7%；风量供需比：β=1.49；综合指标：C=90.0%。依据AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》、AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》和GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》，所检测指标符合标准要求。

## 5.4 职业病防护设施评价

### 5.4.1防尘、防毒设施评价

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）编制检查表，对该建设项目防毒措施检查及评价情况见表5-2。

表5-2防毒、防尘设施检查表

| 检查依据 | 卫生要求 | 检查结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.1.1.1条 | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素 | 该建设项目优化爆破参数，采用湿式作业进行打眼凿岩,机械化程度较高，尽量降低了工人接触尘毒的机会。 | 符合 |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.1.1.2条 | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施。 | 该建设项目生产工艺及设备较为先进，设备和管道采取了有效的密闭措施。 | 基本 符合 |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.1.1.3条 | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | 该建设项目对逸散粉尘严重的地面转载点铺设了降尘管路，可以洒水降尘。在采场/掘进作业场所安装了局部通风机，采用了湿式凿岩，出矿（渣）时洒水预湿。巷道内安装了喷雾装置（压气引射器）。 | 基本 符合 |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.1.4条 | 工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。 | 产生粉尘、化学毒物的生产过程所涉及的设施布置于在同一建筑内。 | 符合 |

该扩建项目主要为井下作业，设置了主通风机及局部通风机，工人严格按照操作规程作业，爆破后，先进行足量通风换气，安全员配备了气体报警仪和氧气含量检测仪，作业场所空气质量检测合格后，才允许进入作业地点。

从毒物检测结果分析，在正常生产状态下，该扩建项目各工种及其巡检岗位的各种毒物检测浓度合格率为100%，均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》（GBZ2.2-2007）的要求；表明现有的防毒设施防护效果良好，使化学毒物得到了有效的控制，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

### 5.4.2防噪声设施评价

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）防噪声规定，该建设项目防噪声措施检查及评价情况见表5-4。

表5-3 防噪声设施检查表

| 检查依据 | 卫生要求 | 检查结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.3.1.1条 | 对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用项目控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | 选取低噪声设备，并为员工配备个人防护耳塞 | 基本 符合 |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.3.1.3条 | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | 选择了低噪声设备，设备配备了降噪减振设备。 | 符合 |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.3.1.4条 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | 高噪声设备布置相对集中，并采取减振等措施，凿岩机集中在采场。 | 符合 |
| 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.3.1.5条 | 为减少噪声的传播，宜设置隔声室。隔声室的天棚、墙体、门窗均应符合隔声、吸声的要求。 | 产生噪声的提升机房、空压机房设置了操作室，操作室门窗有一定的隔声作用。 | 符合 |

该扩建项目选用了低噪声泵，空压机房、排水泵房等高噪声设备在安装时设置了减振台座和减振垫，采取隔离措施，工人采用巡检作业制度，减少了接触噪声的时间,符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规的要求。

检测结果显示：该扩建项目除凿岩爆破工外其他各工种接触噪声强度符合《工作场所物理因素测量 第8部分:噪声》GBZ/T189.8-2007的要求，表明现有的防噪声设施能够起到一定的防护效果，针对凿岩爆破工接触噪声强度超标现象，建议企业加强监督管理，督促职工佩戴防噪耳塞。

## 5.5 职业病防护设施有效性评价

本次评价结合项目化学有害因素检测结果，对该建设项目采取的防毒设施的有效性进行评价。

表5-5 职业病防毒设施有效性评价

| 评价单元 | 有害因素 | 设置的防护设施 | 接触岗位 | 接触 水平 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下生产单元 | 粉尘 | 1）回采及掘进工作面安装了压气引射器进行喷雾降尘。 2）回采及掘进工作面采用了水炮泥封孔。 3）回采及掘进工作面铺设防尘管路，用于凿岩用水、冲洗巷帮、预湿矿体等工作。 4）矿井采用湿式凿岩，供水量为5L/min 5）该建设项目现安装在-100m中段南北风井联络巷内的2台K45-6-№13型风机满足扩能后矿山通风需求。局部通风地点主要有硐室、采场、掘进、喷锚支护工作面等，采用Jk58-1No4局扇辅助通风。 6）地表铺设水管用于洒水降尘 7）地表转运对装、卸载点设置了喷雾降尘装置。 8）工业广场内配备了一辆2.6m3洒水车。 9）地面井口使用水泥、砂石进行了硬化。 | 凿岩爆破工、扒装工、 | 低于接触限值 | 有效 |
| 井下生产单元 | 一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫。 | 1）矿井配备了K45-6-№13型风机2台，配套一台30kW电动机，另备用一电机。矿井总进风量为22.45m3/s。 2）每个掘进工作面配1台局部通风机。 3）主扇安装在风机硐室内，配套一台电动机，并备用一电机，每月检查1次主扇。 4）井下巷道采用了砼、喷砼支护，工作面回采结束后进行封闭采空区。 5）爆破后，先通风换气，再由安全员佩戴气体报警仪以及氧气含量检测仪下井。气体报警仪和检测仪定期检测与维护保养，以确保其能够正常使用。工作面采空区进行了封闭；临时通风的巷道设置了栅栏及警示标识。 6）经调查矿井安装了监测监控系统。 7）综合维修间及仓库采用自然通风，机修车间焊接设在室外。 | 凿岩爆破工、扒装工、 | 低于接触限值 | 有效 |
| 公辅设施 | 噪声 | 1）机械设备定期润滑装置，添加润滑油。 2）井下选用了低噪声局部通风机。 3）井下使用气腿式凿岩机打眼，凿岩爆破工作业时佩戴防振手套进行作业。 4）矿井为职工配备了防噪耳塞，防振手套等个体防护用品。 5）部分劳动者采用巡检作业制度。 6）总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布置，辅助生产区与办公区周围进行绿化，降低噪声传播。 7）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，在场地内地空地及办公区布置了花坛、种植草坪美化环境， 8）矿井通风机选用了K45-6-№13对旋轴流式节能通风机，该设备配套有消声措施，对电机设置了减振基础。 9）空压机安装在独立箱体内，自带消声措施，空压机房门、窗能都起到隔声作用。 10）水泵采用室内布置，水泵进出口连接管采用了柔性接头连接方式，水泵电机基础设置钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础。 11）机修车间的工作人员配戴防噪耳塞，凿岩爆破工配戴防振手套。 12）风机硐室、空压机房职工巡检作业时配戴防噪耳塞，凿岩爆破工配戴防振手套。 | 凿岩爆破工 | 高于接触限值 | 具有一定防护效果但存在超标现象。 |
|  |  |  | 扒装工 | 低于接触限值 | 有效 |
|  |  |  | 斜井提 升司机 |  |  |
|  |  |  | 信号工 | 低于接触限值 | 有效 |
|  |  |  | 电机车司机 | 低于接触限值 | 有效 |
|  |  |  | 井下水泵工 |  |  |
|  |  |  | 空压机司机 |  |  |
|  |  |  | 充填工 |  |  |

综上所述，该建设项目的防毒措施、防噪声措施、防高温设施及措施合理有效，通风设施运行稳定可靠，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

6 职业病危害事故应急救援调查与评价

## 6.1 应急救援预案

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿制定了《职业病危害应急救援与管理制度》及《三山岛金矿职业病危害事故应急救援预案》等综合及专项预案。应急预案从危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩等基本要求和程序进行了全面的阐述。企业事故应急救援预案包含了《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的基本要素，涵盖应急措施，符合应急预案的编制要求。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿成立了急性职业中毒应急处理领导小组，明确了以矿长为总指挥，副矿长和安全总监为副总指挥，各车间主要负责人等为成员的救援组织机构及职责分工。三山岛金矿与山东省非煤矿山鲁东应急救援中心，另外矿山设有应急救护中队，主要职责是维护现场人员撤离秩序；指导人员疏散，协助医疗救护组救助伤员；在总指挥部的直接领导下，随时做好应急工作；并配备必要的事故救援设备。由矿职工医院组成医疗救护组主要负责组织指挥现场撤离过程中受伤人员的紧急救治和转送医院救治；负责向上级医疗机构联系求援。同时井下职工配备了自救器，安全员、班长配有便携式有毒有害气体检测仪，并进行了培训演练，同时在有毒有害作业岗位设置了警示标识。

该建设项目试生产期间，企业在公告栏醒目位置公示了现场处置预案，公示的内容包括事故特征、应急组织及职责、应急程序、现场应急措施、应急报警电话等内容，基本能够满足事故状态下应急需要。

## 6.2 应急救援设施

该建设项目生产期间能发生急性中毒等职业危害，夏季存在高温危害，冬季存在低温冻伤危害，可能发生中暑事故根据该建设项目的可能发生的职业危害事故，根据调查，应急救援设施设置如下：

表6-1  应急救援设施一览表

| 设施名称 | 技术规格 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火器、 | 8KG | 53 | 曹家埠矿区 |
| 隔绝式压缩氧气自救器 | ZYX45 | 10 |  |
| 面包车 | 柳州五菱 | 1 |  |
| 装载机 | 50型 | 1 |  |
| 潜水泵、 | 5.5潜水泵 | 2 |  |
| 井下风机电机 | 30千瓦 | 2台 |  |
| 电缆 | 3*4+1 | 200米 |  |
| 手持式一氧化碳监测仪 | PT-XD100-Co | 7台 |  |
| 防洪锨 | / | 10把 |  |
| 消防锨 | / | 8把 |  |
| 灭火器、 | 8KG | 53 |  |
| 隔绝式压缩氧气自救器 | ZYX45 | 10 |  |

## 6.3 应急救援演练

2017年4月10日山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿于新立矿区进行了炮烟中毒事故应急救援演练，演练顺利完成并对演练过程中存在的问题进行了汇总。

## 6.4 应急救援设施符合性评价

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的规定，该扩建项目应急措施检查及评价情况见表6-3。

表6-3 应急救援设施检查表

| 检查依据 | 卫生要求 | 检查结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBZ1-2010 6.1.6 | 应结合生产工艺和毒物特性，在有可能发生急性职业中毒的工作场所，根据自动报警装置技术发展水平设计自动报警或检测装置。 | 安全员配备了气体报警仪以及氧气含量检测仪。 | 符合 |
| GBZ1-2010 6.1.7 | 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。泄险区应低位设置且有防透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入工业废水处理系统。 | 该扩建项目配备了应急救援设施。 | 符合 |
| GBZ1-2010 8.2.3 | 应根据车间(岗位)毒害情况配备防毒器具,设置防毒器具存放柜。防毒器具在专用存放柜内铅封存放，设置明显标识，并定期维护与检查，确保应急时使用。 | 值班室、防爆室应急设施设置了维护检查记录。急救箱内的药品定期检查与更新记录。 | 符合 |
| GBZ1-2010 8.3.1 | 应急救援设施应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行。 | 应急救援设施设置清晰标识，设置了避灾路线，无维护检查记录。 | 符合 |
| HG20571-2014 5.1.4 | 对于毒性危害严重的生产过程和设备，应设计事故处理装置及应急防护设施。 | 该扩建项目采场设置了安全出口。 | 符合 |

该扩建项目依托公司原有的应急管理体系，针对该扩建项目的危害特性及可能发生的急性事故，制定相应的预防、监控、应急措施，配备应急设施设备，基本能满足应急救援的要求。

## 6.5 应急救援设施合理性评价

该扩建项目针对可能发生的急性伤害采取了相应的应急设施及措施，事故发生时能在一定程度上降低对人员造成的伤害，基本满足该扩建项目应急要求。

7 个体防护用品调查与评价

## 7.1 防护用品使用管理制度

据调查，该建设项目执行公司制定的个体防护用品管理制度，制度中规定了本公司所使用的特种防护用品及一般防护用品，明确了各部门的职责，指定安全生产部负责防护用品的采购计划、验收、发放、回收、报废及监督管理，物资处负责采购，财务处负责采购资金，其它各车间负责防护用品的发放登记，督促教育本单位职工正确佩戴防护用品。规定了劳动防护用品的发放标准及发放周期，并对各种防护用品的使用佩戴进行了详细说明，满足防护用品的管理要求。

## 7.2 防护用品配置情况

根据现场调查，该建设项目劳动防护用品的发放纳入公司的统一管理，项目车间负责劳动防护用品的发放登记，公司根据员工的工作性质及所接触的危害因素，配置相应的劳动防护用品，具体配置情况见下表。

表7-1配备的防护用品及发放周期

| 类型 | 发放岗位 | 防护用品名称及型号 | 发放数量 | 发放周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规用品 | 采矿 | 防振手套 | 每人1副 | 每月 |
|  |  | 防尘口罩 | 每人1副 | 1季度更换1次 |
|  |  | 防尘滤芯 | 每人5包 | 3个月 |
|  |  | 防噪声耳塞 | 每人1副 | 随机使用 |
|  |  | 防毒口罩 | 每人1副 | 1季度更换1次 |
|  |  | 防毒滤芯 | 每人2包 | 3个月 |
|  |  | 棉服 | 每人1件 | 冬季 |
|  | 辅助 | 防护手套 | 每人1副 | 每月 |
|  |  | 防尘口罩 | 每人1副 | 1季度更换1次 |
|  |  | 防尘滤芯 | 每人10包 | 3个月 |
|  |  | 防噪声耳塞 | 每人1副 | 随机使用 |
|  |  | 棉服 | 每人1件 | 冬季 |

配备的个体防护用品型号及参数如下表。

表7-2 劳保用品防护性能参数

| 防护用品 | 型号 | 防护性能 |
| --- | --- | --- |
| 防尘口罩 | 生宝AN3001/3002 | KN95防护级别 |
| 防噪声耳塞 | 3M1100/1110子弹型慢回弹耳塞 | SNR为31dB |

采矿、掘进作业面各班组安全员及班组长随身携带便携式CO检测仪（型号CTH1000B，报警点为24ppm）或多参数气体测定器（型号CD4B型，测量范围CH4:0-4.00%，CO：0-1000×10-6，O2:0-30.0%,H2S:0-100%）。井下作业人员均配备了自救器并随时携带，安全员负责监督检查自救器携带情况。

从现场调查来看，公司安环部负责指导、检查、监督、考核防护用品的使用情况，多数操作工按要求佩戴个人防护用品，但仍有部分工人未按要求佩戴个人防护用品。

## 7.3 防护用品评价

本评价按照《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2017]第81号）、《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令[2012]第47号）、《个体防护装备选用规范》（GB/T11651－2008）等法律法规标准规范制定检查表对个人使用的职业病防护用品情况进行检查分析与评价。

表7－3职业病防护用品检查评价表

| 序号 | 检查 项目 | 检查依据 | 检查项目与内容 | 检查结果 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护用品配备基本要求 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第十六条 | 用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用。 | 该建设项目现已为作业人员配备了相应的个人职业病防护用品。并督导了员工予以佩戴。 | 符合 |
| 2 | 防护用品选用型号 | 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GBT18664-2002） | 选择呼吸防护用品时，应参照说明书的技术条件，符合其使适用条件 | 该建设项目为作业人员选用的防毒口罩、防尘口罩等防护用品符合要求 | 符合 |
| 3 | 管理制度 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第五条 | 用人单位应当健全管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。 | 公司制定了《职业病防护用品管理制度》，明确职业病防护用品采购、验收、保管、发放、使用、报废的程序及相关负责部门。 | 符合 |
| 4 | 特种劳保 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第七条 | 用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 该建设项目职业病防护用品及特种劳动防护用品皆采购了具有安全标志的防护用品。 | 符合 |
| 5 | 使用周期 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第十六条 | 用人单位应当对职业病防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。 | 该建设项目为作业人员配发的防护用品皆在有效期内，防护效果较好，且进行定时配发，针对易损耗的防尘滤芯可及时发放，保证了防护用品的防护效果。 | 基本符合 |
|  |  | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第二十二条 | 用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保劳动者正确使用。 |  |  |
| 6 | 经费保障与发放 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第六条 | 用人单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代。该项经费计入生产成本，据实列支。 | 公司财务处已将经费纳入了预算，保证防护用品采购经费保障。 该建设项目并未以以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。 | 符合 |

公司制定了《劳动防护用品管理制度》，对职工个人使用的职业病防护用品的配置、领用、管理作了规定，建立了防护用品发放台帐及使用记录，配置的个体防护用品合理有效，防护用品的管理、配备基本符合标准要求。

存在问题：1）部分工人作业时未按要求佩戴防尘口罩及防噪耳塞。

8 建筑卫生学及辅助用室调查与评价

## 8.1 建筑卫生学调查

### 8.1.1建（构）筑物

该建设项目建（构）筑物为砖混结构，总所用材料包括钢筋、水泥、木材等，该建设项目构（建）筑物特征见下表。

表8-1建（构）筑物特征一览表

| 建筑物名称 | 层数 | 朝向 | 结构类型 | 围护结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调度室 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |
| 培训室 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |
| 办公室 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |
| 宿舍 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |
| 餐厅食堂 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |
| 机修仓库 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |
| 浴室更衣室 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |
| 空压机房 | 单层 | 南北 | 砖混 | 全密闭 |
| 柴油发电机房 | 单层 | 南北 | 砖混 | 全密闭 |
| 10KV变电所 | 单层 | 南北 | 砖混 | 全密闭 |
| 卷扬机房 | 单层 | 东西 | 砖混 | 全密闭 |

### 8.1.2建筑物间距

该建设项目主要为井下开采，主要生产建筑位于井下，也是作业人员较集中场所。地面建筑物属于辅助生产系统，地面建筑物是单层建筑，且相邻建筑物间存在一定距离，调度室与培训室、培训室与办公室、办公室与宿舍、宿舍与餐厅食堂之间距离为9m，能够满足建筑物的采光与通风要求。

### 8.1.3采暖通风

1）采暖

根据现场调查，该建设项目办公室和值班室冬季采用空调进行采暖。

2）通风

该建设项目生产单元主要位于井下，地面设置了压风机房，采场及掘进头设置了局部通风机。办公与生活用室均设置了门窗进行自然通风并安装了电风扇或空调。

该建设项目夏季车间各岗位，采用风叶落地扇促进车间通风换气，以达到防暑降温的目标，采用自然通风与机械通风相结合的方式，有足够的进风面积与建筑间距，在一定程度上能起到强制通风的效果。

### 8.1.4采光照明

该建设项目工业广场主要建筑物均为侧窗进行采光，基本满足采光要求。矿井井口房等生产厂房照明采用了普通节能灯，生产办公室和宿舍等采用了节能灯照明。该建设项目各部分照度检测结果见附表8-4所示

表8-3 工作场所照度检测结果

| 建筑物 | 测量地点 | 参考平面 | 测定结果（Lx） | 标准值（Lx） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卷扬机房 | 操作位 | 操作平台高度 | 450.9 | 300 | 合格 |
| 办公室 | 办公桌 | 办公桌高度 | 500.2 | 300 | 合格 |

## 8.2 建筑卫生学评价

### 8.2.1建构筑物结构评价

依据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等相关法律法规要求，编制检查表，对该建设项目建构筑物进行检查。检查及评价情况见表8-4。

表8-4 该建设项目建筑结构检查表情况

| 检查依据 | 卫生要求 | 检查结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBZ1-2010 5.3.1 | 厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光，相邻两建筑物的间距一般不宜小于二者中较高建筑物的高度。 | 该建设项目地面主要建筑物为利旧。 | 符合 |
| GBZ1-2010 5.3.1.4 | 产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。 | 高噪声设备采取了降噪和减振措施 | 符合 |
| GBZ1-2010 5.3.1.5 | 车间办公室宜靠近厂房布置，但不宜与处理危险、有毒物质的场所相邻。应满足采光、照明、通风、隔声等要求。 | 该建设项目主要生产车间位于井下。 | 符合 |

该建设项目建构筑物符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关要求。

### 8.2.2采光、照明评价

按照《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关要求编制采光和照明检查表，评价情况如下：

表8-5 采光和照明检查表情况

| 检查依据 | 卫生要求 | 检查结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBZ1-2010 5.3.1 | 相邻两建筑物的间距一般不宜小于二者中较高建筑物的高度。 | 该建设项目地面建筑距离为9m，具有良好自然采光。 | 符合 |
| GB50034-2013 3.1.2 | 照明种类的确定应符合下列规定 1.室内工作及相关辅助，均应设置正常照明 2.当下列场所正常照明电源失效时，应设置应急照明： 1）需确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明； 2）需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所，应设置安全照明； 3）需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。 | 该建设项目辅助用室均设置了正常照明、安全通道，并设有备用电源。 | 符合 |
| SH/T3027-2003 | 照度要求见表8-2。 | 该建设项目照度可以满足要求。 | 符合 |
| GBZ1-2010 5.3.1 | 相邻两建筑物的间距一般不宜小于二者中较高建筑物的高度。 | 该建设项目各生产装置采用露天布置有良好自然采光。 | 符合 |

该建设项目建筑物采用自然采光和人工照明相结合的方式，办公区、工作岗位白天以自然采光为主，夜间采用人工照明，选用的灯具接近自然光色，不产生阴影，工作场所照度基本满足标准要求，该建设项目采光照明基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求。

### 8.2.3采暖、通风与空气调节评价

该建设项目主要为井下开采，井下通风条件局限，不利于粉尘及化学毒物的扩散，建议优化井下通风系统。地面辅助生产主要为维修作业，机修场所为露天布置，采用自然通风方式，毒物扩散条件较好，变配电室、压风机房、发电机房等采用机械强制通风方式，满足通风降温、毒物扩散的要求，井口办公楼依托公司的冷热源设置集中空调，满足建筑卫生学要求。

## 8.3 辅助用室调查

该建设项目不涉及高毒、剧毒物质，主要职业病危害因素为粉尘、化学毒物、噪声、手传振动，由于该建设项目存在井下作业，所以该建设项目车间卫生特征属于2级。辅助用室调查如下：

1）车间卫生用室

（1）浴室：由于矿山地表已建有生产生活设施，生产生活设施均利用原有。该建设项目在斜井旁设有1间浴室，采用淋浴方式，该扩建项目最大班次人数为23人，根据《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010的要求：卫生特征分级为2级，每个淋浴器设计使用人数（上限值）为6人，矿方浴室共设有5个淋浴喷头，目前设施可以满足工人洗浴要求。

（2）更衣室：该建设项目便服、工作服同室分柜存放。该建设项目共建设1间男更衣室，男更衣室共28个独立存衣柜，可以满足工人更/存衣要求。

（3）盥洗设施：该建设项目共设置1间盥洗室，1个水龙头并备有肥皂（香皂）符合规范要求。

2）生活用室

（1）休息室：该建设项目在地面控制室作为休息室。控制室安装了空调用于夏季降温和冬季采暖。控制室设置了门窗通风，采光良好。井下各硐室兼做休息室。

（2）餐厅：在采矿工业场地设置有食堂，食堂厨房安装油烟净化装置，主、副食操作间安装轴流风机进行机械通风。食堂主要供管理人员就餐使用，职工餐厅能够满足最大班就餐人数的需求。

（3）厕所：该建设项目共设置了2间厕所；厕所内采用了防蝇香、喷洒除臭剂、设置了排气扇，起到除臭、防蝇的效果。

（4）妇女卫生室：按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求，人数最多班组女工大于100人时，应设妇女卫生室。劳动定员女工小于100人，因此不需要设置妇女卫生室。

## 8.4 辅助用室评价

该建设项目不涉及高毒、剧毒物质，主要职业病危害因素为粉尘、化学毒物、噪声、手传振动，由于该建设项目存在井下作业，所以该建设项目车间卫生特征属于2级。该公司已设置食堂、浴室等辅助用室，该建设项目辅助用室依托公司原有的辅助用室。辅助用室检查及评价情况见表8-6。

表8-6 辅助用室检查及评价情况

| 检查依据 | 检查项目与内容 | 检查结果 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBZ1-2010 7.1.1 | 应根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室，并应符合相应的卫生标准要求。 | 该建设项目依托原有浴室、餐厅等辅助用室，控制室兼休息室功能 | 符合 |
| GBZ1-2010 7.1.2 | 辅助用室应避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。 | 浴室设置在井口附近，餐厅设置在非生产区，地面硬化易于清扫。 | 符合 |
| GBZ1-2010 7.2.4.1 | 车间内应设盥洗室或盥洗设备，盥洗水龙头的数量：车间卫生特征3.4级的每个水龙头使用人数为31-40人。 | 综合楼设置盥洗室或盥洗设备，满足每班人员需要。 | 符合 |
| GBZ1-2010 7.3.1 | 生活用室的配置应与产生有害物质或有特殊要求的车间隔开，应尽量布置在劳动者相对集中、自然采光和通风良好的地方。 | 浴室设置在井口附近，餐厅设置在非生产区，满足采光、通风、隔声等要求。 | 符合 |
| GBZ1-2010 7.2.1 | 应根据车间的卫生特征设置浴室、更/存衣室、盥洗室。 | 该建设项目车间卫生等级为2级，依托建设单位原有浴室、更/存衣室、盥洗室。 | 符合 |
| GBZ1-2010 7.3.4 | 厕所不宜距离工作地点过远，并应有除臭防蝇措施。车间内的厕所一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。寒冷地区应设在室内。除有特殊需要，厕所的蹲位数应按使用人数设计。 | 该建设项目建设有2处厕所，距离作业场所较近，方便使用，并采取了除臭、防蝇措施。 | 符合 |

综上所述，该建设项目车间卫生等级为2级，依托原有的辅助用室组织生产，主要包括食堂、浴室、更衣室等，辅助生产区布置了控制室兼作休息室，配置空调饮水设施，符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求。

9 职业病危害防治管理调查与评价

## 9.1 职业病危害管理情况调查

该建设项目投产后依托山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿现有的管理机构及管理制度，公司现职业卫生管理情况如下：

### 9.1.1 职业卫生管理组织机构与人员设置

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿成立了职业病危害防治领导小组，设有组长1名，副组长8名，成员23名。公司指定安全生产部为职业卫生管理机构，并配置了3名专职职业卫生管理人员，各车间安全员为兼职职业卫生管理人员。

### 9.1.2 职业病防治规划、实施方案及执行情况

公司编制了职业病防治计划及实施方案，主要内容包括职业病防护设施的配置与维修、个人防护用品配置与更换、工作场所职业病危害因素检测、职工健康监护、职业卫生的宣传培训、作业岗位的警示标识等，对各项计划明确了负责部门及落实时间。上年度公司基本按照职业病防治计划进行了落实。

### 9.1.3 职业卫生防治责任制度及执行情况

公司制定的《职业病危害防治责任制度》中明确职业卫生管理机构的组成及职责，确定了职业病危害的防治方针，对公司主要负责人、分管职业卫生的负责人、技术部门、职业卫生管理部门、专职职业卫生管理人员、车间负责人以及员工在职业病危害防治方面的职责进行了明确。其中公司主要负责人主要负责督促、检查本公司的职业病危害防治工作，分管职业卫生的负责人在公司主要负责人的领导下，依照国家相关法律法规的规定，领导和具体组织实施各项职业病危害防治工作，包括了制定职业病危害防治计划和实施方案、组织职业卫生培训、定期组织职业病危害防治工作巡查等工作，技术部门主要负责制作和提供生产过程中的职业病危害因素种类、来源、产生部位等技术资料；职业卫生管理部门主要负责开展职业卫生相关工作，包括组织职业卫生培训、职业健康检查并建立职业卫生档案、开展职业病危害因素日常检测等工作；专职职业卫生管理人员主要负责落实职业卫生相关工作；车间负责人主要负责贯彻落实职业卫生相关工作，并在发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。

### 9.1.3职业病危害警示与告知制度

公司制定的《职业病危害警示与告知制度》中规定的职业病告知方式如下：

1）岗前告知：公司在与员工签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知职工，并在劳动合同中写明；公司员工因工作岗位或工作内容变更时，公司安环处应向员工如实告知现从事的工作岗位、工作内容所产生的职业病危害因素，并签订补充合同。

经调查，该建设项目与职工签订了劳动合同，签订了职业病危害告知书，将工作岗位产生的职业病危害因素、可能导致的职业病及防护措施如实进行了告知。

2）现场告知：在车间醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、应急救援措施以及职业病危害因素检测和评价结果；设置警示标识、中文警示说明等；

经调查，在工作场所设置了警示标识中文警示说明，在车间公告栏内公布了职业卫生管理制度和应急救援预案内容，同时对职工进行了职业卫生相关知识的培训。

### 9.1.4职业病危害项目申报制度

公司制定的《职业病危害项目申报制度》中明确申报工作主要由安全生产部负责，制度中对申报的方式、申报的内容进行了规定。其内容符合《职业病危害项目申报办法》的相关要求。

经现场调查，三山岛金矿按照《职业病危害项目申报办法》（[2012]国家安监总局令第48号）的要求制定了职业病危害申报制度，并已按照要求向当地安监部门进行了申报。申报登记号为（莱州市）安职申（2017）第000822号。该建设项目应按照《职业病危害项目申报办法》，在验收后30日之内，应向当地安全生产监督管理部门变更申报。

### 9.1.5职业病防治宣传教育培训制度

公司制订的《职业病防治宣传教育培训制度》中规定，安全生产部负责对员工进行上岗前职业卫生培训和在岗期间的职业卫生培训工作。制度中培训内容包括：职业健康法律、法规与标准；职业健康基本知识；职业健康管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。

根据现场调查，该建设项目对员工进行了职业病防治知识的培训，建立了培训档案。2017年5月5日-2017年5月25日，企业对全矿所有在岗从业人员（含矿级领导，由综合部负责；驻矿各外委施工单位，由其项目部负责）进行了2017年度全员安全培训（其中包含职业卫生项目内容），2017年5月26日-2017年6月5日组织进行了考试；

### 9.1.6职业病防护设施维护检修制度

公司制定的《职业病防护设施维护检修制度》中规定各车间、部门所使用的职业卫生防护设施，由使用部门专人负责设施的日常维护和保养，并做好相应的台账；职业卫生管理部门会同设备管理部门制定和实施职业病防护设施检维修计划和方案，并经常检查防护设施日常检查、维护及检修情况；职业卫生管理部门每月对职业病防护设施的运行情况进行一次检查，使用部门每周对防护设施进行检查，当班工人每天对防护设施进行检查；检维修过程中严格按照有关操作规程进行，同时做好现场监护和有关人员的协调指挥工作。

经现场调查，公司建立了职业病防护设施台账，将防护设施的日常运行情况进行了记录存档，并建立了防护设施检维修记录，将防护设施检维修情况进行记录，对于除尘器等防护设施，公司每年定期进行检维修作业，并对出现的问题及时反馈进行维护。

公司制定的《职业病防护设施维护管理制度》内容较为全面，并且建立了职业病防护设施台账，并将防护设施的日常运行情况进行了记录存档。

### 9.1.7职业病危害因素监测及评价制度

公司制订的《职业病危害因素监测及评价制度》中规定，职业卫生管理机构负责公司职业病危害因素检测及评价管理制度的实施与监督，并组织各生产车间对职业病危害因素及危害点进行辨识，设置专人负责建立职业病危害因素检测档案，职业卫生管理机构负责联系职业卫生技术服务机构对作业场所进行检测及评价，制度中规定对存在职业病危害的作业场所至少每年进行一次检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测结果向劳动者公布，制度中对职业病危害因素进行了辨识。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿制定了《职业病危害因素监测及评价管理制度》，对接触不同职业病危害因素的岗位分别制定了监测计划、监测周期及频次。2014年委托山东世通检测评价技术服务有限公司对其工作场所进行了职业病危害现状评价，2015年委托山东瑞康安全评价有限公司对其工作场所进行了职业病危害因素检测，公布了检测结果，并对超标作业场所进行了治理整改。2016年委托山东鼎安检测技术有限公司对其工作场所进行了职业病危害因素检测，检测结果显示作业场所粉尘浓度及化学毒物浓度符合国家职业限制的要求，职工接触噪声的强度存在超标的现场。三山岛金矿已对职业病危害因素检测结果进行了公布，并对存在超标的作业场所进行了治理整改。2017年委托山东鼎安检测技术有限公司对其工作场所进行了职业病危害因素现状评价，检测结果显示作业场所粉尘浓度及化学毒物浓度符合国家职业限制的要求，职工接触噪声的强度存在超标的现场。三山岛金矿已对职业病危害因素检测结果进行了公布，并对存在超标的作业场所进行了治理整改。

### 9.1.8建设项目职业卫生“三同时”管理制度

公司制订的《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》中对建设项目三同时的工作程序进行了描述，针对公司现有建设项目类型，确定了职业病危害严重的建设项目在职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇、职业病危害控制效果评价中应开展的工作及相关要求，其内容符合《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的相关要求。

该建设项目在可研阶段委托山东鼎安检测技术有限公司编制了职业病危害预评价，在设计阶段委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制了职业病危害防护设施设计专篇，施工阶段与主体工程同时施工相应的职业病防护设施，试生产阶段委托山东鼎安检测技术有限公司进行职业病危害的控制效果评价，建设单位的“三同时”管理制度及执行情况符合法律法规的要求。

### 9.1.9职业卫生档案管理

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿建有职业卫生档案，主要包括有关职业病防治的法律、法规，各项规章制度、操作规程，工作场所职业卫生防护设施资料，职业病危害因素检测结果，职业病危害申报资料，建设项目职业病危害评价档案，职工健康教育，职业健康监护档案（包括劳动者的职业史、职业健康检查结果和职业病诊疗等），以及个人使用的职业病防护用品档案等。档案内容符合《职业卫生档案管理规范》的相关要求。

### 9.1.10 职业病危害防治经费

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿制定了职业安全健康生产防治经费使用计划，其中包含职业病防治经费，2017年职业病防治经费内容见表9-1。

表9-1 职业病防治经费情况

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 防治经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业卫生管理机构工作经费 | 机构日常维持 | 2 |
| 2 | 接尘、噪音设备购买检测 | 仪器设备购买、维护 | 10 |
| 3 | 生产工艺改进 | 改进生产工艺 | 51 |
| 4 | 防护设施建设与维护 | 防护设施建设及维护保养 | 29 |
| 5 | 个人劳动防护用品 | 个人劳动防护用品购买 | 420 |
| 6 | 工作场所卫生检测评价 | 职业病危害因素检查、评价 | 2 |
| 7 | 职业卫生宣传培训 | 职业卫生宣传培训 | 3 |
| 8 | 职业健康检查 | 职业健康查体 | 32 |
| 9 | 接尘及职业病人检查、诊疗 | 职业病人诊疗 | 72 |
| 10 | 警示标识 | 警示标示制作 | 20 |
| 11 | 工伤保险 | 工伤保险购买 | 480 |
| 12 | 通风系统改造 | 优化通风系统 | 1500 |
|  | 合计 | / | 2621 |

企业制定的职业安全健康生产防治经费能够做到专款专用，能够满足企业职业卫生日常工作需求，符合《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规的要求。

## 9.2 职业卫生管理情况评价

依据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等相关法律法规要求，编制检查表，对该建设项目建构筑物进行检查。检查及评价情况见表9-2。

表9-2建设项目职业卫生管理评价检查表

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业卫生管理组织机构和人员 | 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。 | 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国家安监局2012年版） | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），该建设项目可归类于“基础化学原料制造”行业，属于建设项目职业病危害“严重”的建设项目。 | 符合 |
|  |  | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第二十条第一项 | 该建设项目依托公司安全生产部，负责职业卫生管理工作，并设置有2名专职职业卫生管理人员。 |  |
| 职业病防治规划、实施方案 | 用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：制定职业病防治计划和实施方案 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第二十条第二项 | 企业制定有《职业病防治工作计划和实施方案》。 | 符合 |
|  | 用人单位制定的年度职业病防治计划应包括目的、目标、措施、考核指标、保障条件等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容 | 《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）第4.1.7条 | 编制了方案，但内容较简单，缺少考核、验收方法等。 | 基本符合 |
| 职业卫生管理制度与操作规程 | 第十一条 存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程，包括职业病危害防治责任制度等十一项职业病危害管理制度、岗位职业卫生操作规程及法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第十一条 | 安全生产部建立了职业危害防治责任制度，并制定了粉尘、化学毒物、噪声作业等岗位职业卫生操作规程、职业卫生应急救援预案等。 | 符合 |
| 职业病危害因素定期检测制度 | 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第二十六条 | 公司设置2名专职职业卫生管理人员负责日常工作的开展。 | 符合 |
| 职业病危害的告知情况 | 存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第二十条 | 该建设项目现2017年已委托山东鼎安检测技术有限公司对其工作场所进行了职业病危害因素现状评价工作，并进行了检测及评价结果进行告知。 | 符合 |
|  | 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第三十四条第一款 | 该建设项目在与劳动者定立劳动合同时并已对工作过程中可能产生的职业病危害及后果对劳动者进行书面告知。 | 符合 |
|  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第十五条 | 该建设项目已设置了职业卫生公告栏。 | 符合 |
| 职业健康监护 | 对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ188）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第三十条 | 该建设项目职工依托原有职工，2017年已进行了职业健康检查（在岗期间）。 | 符合 |
| 警示标识及中文警示说明 | 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第十五条 | 该建设项目已在工作场所设置部分职业病危害警示标识， | 符合 |
| 职业卫生培训 | 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。 | 《中华人人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第三十四条 | 企业职业卫生主要负责人及管理人员已接受安监部门的培训并取得资格证书。 | 符合 |
| 职业病危害申报 | 用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 | 《职业病危害项目申报办法》（安监总局令第48号） 第2条 | 企业于2017年莱州市安全生产监督管理局进行了申报，该建设项目投产后应及时变更申报。 | 符合 |
| 职业卫生档案管理 | 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第二十条第四项 | 该建设项目已建立了该建设项目职业卫生档案。 | 符合 |
| 职业病危害防治经费 | 用人单位按照职业病防治要求，用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第四十一条 | 2017年三山岛金矿投入2621万元用于职业病防治工作的开展，对于职业病防治具有积极作用。 | 符合 |
| 工伤保险 | 用人单位必须依法参加工伤社会保险。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第七条 | 建设单位现已为该建设项目员工缴纳工伤保险。 | 符合 |
| 孕妇 保护 | 用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）第三十八条 | 该建设项目人员均为成年人，未安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有害的作业 | 符合 |

综上检查表，该建设项目职业卫生管理总体满足《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)等法律法规及标准的要求。

10 职业健康监护调查与评价

## 10.1 职业健康监护调查

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿制订了《三山岛金矿职业健康监护管理办法》，职业健康监护主要包括职业健康检查、职业健康监护档案管理等内容。

2017年01.01-2017.10.01委托山东省职业卫生与职业病防治研究院对曹家埠矿区67名接触矽尘人员进行了在岗期间查体，查体项目为后前卫DR胸片（受检人员查体类别、检查项目及查体人数由受检单位确定并委托。）。

检测结果及处理意见如下：

1.本次职业健康体检所检项目未见异常者67人。

2017年全矿全年岗前查体57人、转岗查体23人、离岗查体76人。噪声查体314人，委托莱州市疾控中心查体科检查。特殊工种和特殊岗位查体，委托莱州市中医院检查，查体结果存放在安全生产部。

建立职工健康监护档案，档案内容包括：劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史；相应作业场所职业病危害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况（企业对于职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的劳动者具了调岗通知、对需要复查和医学观察的劳动者安排其复查和医学观察）；职业病诊疗等劳动者健康资料；职业健康监护登记表，登记表中要详细登记检查时间。

## 10.2 职业健康监护评价

依据《用人单位职业健康监护监督管理办法》等相关法律法规要求，编制检查表，对该建设项目建构筑物进行检查。检查及评价情况见表10-1。

附表10-1建设项目健康监护评价检查表

| 检查项目 | 检查依据 | 检查项目与内容 | 检查结果 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业健康监护制度 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第四条 | 用人单位应当建立、健全劳动者职业健康监护制度，依法落实职业健康监护工作。 | 公司建立了《职业健康监护及其档案管理制度》，制度内容全面详实，可操作性较强。 | 符合 |
| 职业健康检查 | 职业病防治法第三十六条 | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。 | 2017年公司委托山东省职业卫生与职业病防治研究院、莱州市疾控中心查体科、烟台市职业病防治院进行了职业健康查体。 | 符合 |
|  |  | 职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。 |  |  |
|  |  | 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 |  |  |
| 职业健康监护档案 | 职业病防治法第三十七条 | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 该建设项目仅将员工职业健康检查报告进行了归档保存。 | 符合 |
| 职业健康监护经费 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第七条 | 用人单位应当依照本办法以及《职业健康监护技术规范》（GBZ188）、《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等国家职业卫生标准的要求，制定、落实本单位职业健康检查年度计划，并保证所需要的专项经费。 | 职业健康检查计划已列入年度职业病防治计划中，同时将职业健康检查的费用纳入了职业病防治经费 | 符合 |

综上，该建设项目在职业健康监护方面符合职业病防治法等法律法规的要求。

11 职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析和评价

## 11.1 职业病危害因素对人体健康的影响

该建设项目生产过程中主要职业病危害因素可能导致的职业病及健康影响见表11-1。

表11-1 主要职业病危害因素导致的职业病及健康影响

| 序号 | 危害因素 | 侵入途径 | 导致的职业病及相关职业损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 （矽尘、水泥尘、其他粉尘、电焊烟尘） | 吸入 | 矽肺、水泥尘肺、其他尘肺、电焊工尘肺 |
| 2 | 一氧化碳 | 吸入 | 一氧化碳急性中毒、急性中毒性脑病、迟发性脑病 |
| 3 | 氮氧化物 | 吸入 | 化学性眼部灼伤、刺激性化学物所致慢性阻塞性肺疾病、牙酸蚀病 |
| 4 | 二氧化硫 | 吸入 | 化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤、牙酸蚀病、刺激性化学物所致慢性阻塞性肺疾病、中毒性呼吸系统疾病；电击样猝死 |
| 5 | 锰及其无机化合物 | 吸入 | 职业性慢性锰中毒 |
| 6 | 噪声 | 听觉器官 | 噪声聋、爆震聋 |
| 7 | 夏季高温 | - | 中暑 |
| 8 | 紫外辐射 | 眼部及皮肤吸收 | 职业性急性电光性眼炎、职业性电光性皮炎 |
| 9 | 手传振动 | 身体接触 | 手臂振动病 |
| 10 | 冬季低温 | -- | 冻伤 |

## 11.2 生产单元职业病危害因素对人体健康的影响的分析评价

1）粉尘危害程度分析评价

该建设项目主要接触的粉尘为矽尘，该建设项目设置了较好的职业病防护设施，能够起到降低粉尘浓度的作用，该建设项目制定了《劳动防护用品采购、配备和使用管理制度》，为职工配备了防尘口罩，并提供滤芯，督促职工合理佩戴防尘口罩，并及时更换滤芯。因此该建设项目在正常生产过程中，防护设施正常运转下，工人合理及时的佩戴的防尘口罩情况下，职工罹患其他尘肺病的机率较小。

2）化学毒物危害程度分析评价

该建设项目生产单元接触的主要化学毒物包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫等，该项目每次爆破时间较短且职工在爆破以后30min进入作业地点，有利于化学毒物的扩散。该建设项目在巷道里安装了气体报警仪，安全员携带便携式有毒气体报警器等防护设施，因此该项目在正常生产过程中，职工发生化学毒物中毒的机率较小。

3）物理因素危害程度分析评价

该建设项目生产单元产生的物理危害因素为噪声、手传振动。该项目主要在凿岩过程中产生噪声危害，该项目虽设置了减震降噪支架，能够起到降低噪声强度的作用，但由于凿岩过程中噪声强度较高，部分作业岗位存在超标现象。该项目制定了《劳动防护用品采购、配备和使用管理制度》，为职工配备了防噪耳塞，督促职工合理佩戴防噪耳塞。职工存在罹患噪声聋的可能性。

该项目主要在凿岩作业时接触手传振动，该项目虽设置了减震降噪支架，能够起到降低手传振动强度的作用，但由于凿岩过程中手传振动强度较高，职工佩戴防震手套，在正常生产过程中，职工存在罹患手臂振动病的可能性。

## 11.3 公辅单元职业病危害因素对人体健康的影响的分析评价

1）粉尘危害程度分析评价

该建设项目在维修过程中主要接触的粉尘为电焊烟尘，维修作业主要在露天下进行，自然通风良好，能够起到降低粉尘浓度的作用，该建设项目制定了《劳动防护用品采购、配备和使用管理制度》，为职工配备了防尘口罩，并提供滤芯，督促职工合理佩戴防尘口罩，并及时更换滤芯。因此该建设项目在正常生产过程中，工人合理及时的佩戴的防尘口罩情况下，职工罹患电焊工尘肺的机率较小。

2）物理因素危害程度分析评价

公辅工程产生的物理危害因素为工频电场、高温、紫外辐射。

该建设项目主要在电工巡检作业时接触工频电场，接触时间短，在正常生产过程中，工频电场引起职业病的机率较小。

该建设项目为职工安排了夏季作业时间，避开气温高的时段，并为职工准备了清凉饮料（如绿豆汤）及防暑药品。因此该项目在正常生产过程中，职工发生职业性中暑的机率较小。

该项目主要在维修过程中接触紫外辐射，该项目设施设备为新配套设备，设备运转良好，维修频次较少，每次维修时间较短，且职工维修作业时佩戴防护面罩，因此该项目在正常生产过程中，职工发生职业性急性电光性眼炎、职业性电光性皮炎的机率较小。

12 评价不符合项

表12-1  不符合项汇总表

| 序号 | 评价项目 | 不符合内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 职业病危害 因素检测 | 凿岩岗位噪声存在超标作业点 |
| 2 | 个体防护用品 | 部分工人作业时未按要求佩戴防尘口罩及防噪耳塞。 |
| 3 | 职业卫生管理 | 职业病防治计划及实施方案内容较简单，针对性差，缺少考核内容、验收方法等内容。 |
|  |  | 井下设置的中文警示说明不全面，缺少一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的中文警示说明。 |

13 职业病危害防护补充措施及建议

## 13.1 针对不符合项的整改措施

本次评价按照有关法律法规、标准规范的要求对评价过程中发现的问题和隐患提出了整改对策措施与建议，企业应在验收之前整改到位，整改措施见下表：

表13-1评价不符合项及整改措施

| 序号 | 问题及隐患 | 建议整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩岗位噪声存在超标作业点 | 加强对凿岩设备的维护保养，定期对凿岩设备的防振降噪进行检查，督促凿岩岗位工人佩戴防噪耳塞。 |
| 2 | 部分工人作业时未按要求佩戴防尘口罩及防噪耳塞。 | 现场操作时督促工人正确佩戴防尘口罩及防噪耳塞，加强监督管理。 |
| 3 | 职业病防治计划及实施方案内容较简单，针对性差，缺少考核内容、验收方法等内容。 | 按照《用人单位职业病防治指南》完善防治计划，补充考核标准、验收方法等内容。 |
| 4 | 井下设置的中文警示说明不全面，缺少一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的中文警示说明。 | 补充完善井下中文警示说明及警示标识。 |

## 13.2 预防性措施

1）职业病危害申报

根据《职业病危害项目申报办法》（安监总局令第48号）第八条规定及企业制定的《职业病危害项目申报制度》建议企业自该项目竣工验收之日起30日内向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门申报进行申报。并将职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件存入本单位职业卫生档案。

2）职业病危害因素定期检测

按照《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令[2012]第47号的规定，对存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理局报告和劳动者公布。

14 结论

## 14.1 职业病类别判定

按《照国民经济行业分类》(GB-T4754-2011)，该建设项目属于“有色金属矿采选业”中“金矿采选”，根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕第73号），属于“职业病危害严重的建设项目”。

## 14.2 综合结论

1）该建设项目已完成职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计专篇，职业病危害防护设施与主体工程同时投入生产和使用。

2）该建设项目总平面布局和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

3）通过对该建设项目存在的职业病危害因素的调查，结合对项目生产工艺的分析，该建设项目存在的职业病危害因素有生产单元产生或存在的职业病危害因素为：

主要有粉尘（矽尘）、化学毒物（一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫）和物理因素（噪声、工频电场、手传振动）等。

4）通过对该建设项目存在的职业病危害因素检测数据分析，各工种及其工作地点所测化学毒物的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求，所测量工种接触噪声强度除凿岩爆破工外，其他各工种均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2－2007）的要求。所测量各岗位及工种接触的手传振动强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素》（GBZ 2.2－2007）的要求。

5）根据该项目已设置的职业病危害防护设施以及现场检测结果，确定职业危害预防粉尘的控制制点为凿岩爆破、出矿、装岩、矿石运输、地面充填岗位；噪声的关键控制点为凿岩处、耙装处、局部通风处，并且将露天作业岗位的夏季高温、冬季低温作为职业危害预防关键控制点。

6）该建设项目已采取的防尘、防毒、防噪声、防暑降温设施及措施合理有效，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求。

7）该建设项目依托公司的应急体系，针对可能发生的急性职业危害，编制了现场专项预案，配置了应急设施，基本满足事故应急要求。

8）该建设项目制定了防护用品管理规定和领用管理台账，配备了防毒面具、防护服、防护手套等个人职业病防护用品，符合《职业病防治法》、《个人防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）等相关法律、法规、规定的要求。

9）该建设项目建筑物采暖、通风、空气调节等符合标准要求，辅助用室的设置符合《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010）的要求。

10）企业有健全、可行的职业卫生管理机构和制度；对接害职工进行了职业查体和职业卫生培训；符合《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第81号）等有关规定。

11）企业制定了《职业健康监护制度》，内容较健全，制度中的要求得到落实。企业对接触职业病危害因素的人员进行职业健康检查，职业健康监护符合要求。

综上，本评价认为山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目采取了较为有效的职业病危害防护设施和措施，该建设项目目前能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。企业在将来正常生产过程中，在采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该建设项目具备职业防护设施竣工验收条件。

附件1 职业病危害因素危害特性与防治说明

（一）粉尘

| 健康危害 | 生产性粉尘是污染作业环境的职业有害因素之一。经呼吸道吸入，可引起呼吸系统的炎症或粉尘沉着症；长期吸入粉尘还可引起以肺组织纤维化为主的尘肺病。患尘肺病早期可无临床症状，部分患者有胸闷、咳嗽、咳痰，随上述症状加重并有气紧气喘、呼吸困难、晚期可并发肺气肿及肺心病。粉尘的危害与沉积量有关，在肺内的沉积量取决于空气粉尘浓度和接触霎时间，即接触水平的变化，尘肺病变程度随之发生改变。该项目生产系统中涉及的粉尘主要有粉尘（矽尘、电焊烟尘）。 |
| --- | --- |
| 生产性粉尘的预防 | 防治尘肺病的根本方向在于预防,主要措施有配置除尘设施，对尘源进行封闭，加强个人防护，接尘岗位职工定期到防保机构检查。尘肺病的治疗目前尚无根治的药物，主要采取对症治疗和支持治疗，阻止或抑制尘肺病的进展，增强病人的心肺功能及机体免疫力，防治尘肺并发症。 |
| 职业接触限值 | 工作场所空气中粉尘职业接触限值 粉尘种类 PC-TWA（mg/m3） 超限倍数 总尘 呼尘 矽尘 8 4 2 电焊烟尘 4 - 2 |

（二）化学毒物

1、一氧化氮

| 中文名称 | 一氧化氮 | 英文名称 | nitrogen monoxide |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 无色气体。 |
| 熔点（℃） | -163.6 | 沸点（℃） | -151.8 | 闪点（℃） |  | 引燃温度（℃） |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） | MAC |  | PC-TWA | 15 | PC-STEL |  |
| 毒物侵入途径 | 吸入 |
| 危险货物编号 | 23009 | UN编号 | 1660 | CAS No. | 10102-43-9 |
| 毒理学 | LD50：无资料 LC50：1068mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 健康危害 | 本品不稳定，在空气中很快转变为二氧化氮产生刺激作用。氮氧化物主要损害呼吸道。吸入初期仅有轻微的眼及呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。一氧化氮浓度高可致高铁血红蛋白血症。慢性影响：主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。 |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 操作处置 注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 预防 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿透气型防毒服。手防护：戴防化学品手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。 |

2、二氧化氮

| 中文名称 | 二氧化氮 | 英文名称 | nitrogen dioxide |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 黄褐色液体或气体，有刺激性气味。 |
| 熔点（℃） | -9.3 | 沸点（℃） | 22.4 | 闪点（℃） |  | 引燃温度（℃） |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） | MAC |  | PC-TWA | 5 | PC-STEL | 10 |
| 毒物侵入途径 | 吸入 |
| 危险货物编号 | 23012 | UN编号 | 1067 | CAS No. | 10102-44-0 |
| 毒理学 | LC50：126mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 健康危害 | 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衷弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。 |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 操作处置 注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 预防 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿胶布防毒衣。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |

3、一氧化碳

| 中文名称 | 一氧化碳 | 英文名称 | carbon monoxide |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 无色、无臭、无味的气体 |
| 熔点（℃） | -207 | 沸点（℃） | -191.5 | 闪点（℃） | <-50 | 引燃温度（℃） | 608.89 |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） | MAC |  | PC-TWAAA | 20 | PC-STEL | 30 |
| 毒物侵入途径 | 吸入 |
| 危险货物编号 | 21005 | UN编号 | 1016 | CAS No. | 630-08-0 |
| 毒理学 | 急性毒性：LC50：小鼠2300～5700mg/m3，豚鼠1000～3300mg/m3，兔4600～17200mg/m3，猫4600～45800mg/m3，狗34400～45800mg/m3。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入0.047～0.053mg/L，4～8h/d，30d，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。 |
| 健康危害 | 轻度中毒 。 患者可出现头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥。血中碳氧血红蛋白含量达10%-20%。 中度中毒。除上述症状加重外，口唇、指甲、皮肤粘膜出现樱桃红色，多汗，血压先升高后降低，心率加速，心律失常，烦躁，一时性感觉和运动分离（即尚有思维，但不能行动）。症状继续加重，可出现嗜睡、昏迷。血中碳氧血红蛋白约在30%-40%。经及时抢救，可较快清醒，一般无并发症和后遗症。 重度中毒。患者迅速进入昏迷状态。初期四肢肌张力增加，或有阵发性强直性痉挛；晚期肌张力显著降低，患者面色苍白或青紫，血压下降，瞳孔散大，最后因呼吸麻痹而死亡。经抢救存活者可有严重合并症及后遗症。 |
| 急救措施 | 1.将门窗打开，勿碰触室内家电，以防爆炸。 2.将患者移到通风地，并松开衣服，保持仰卧姿势。 3.将患者头部后仰，使气道畅通。 4.患者如有呼吸，要以毛毯保温，迅速就医。 5.患者如无呼吸，要一面施行人工呼吸，一面呼叫救护车。 |
| 操作处置 注意事项 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。 |
| 预防 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 |

4、二氧化硫

| 英文名称 | sulfurdioxide | 主要成分 | 二氧化硫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称2 | 亚硫酸酐 | 含量 | ≥99.9% |
| CAS No. | 7446-09-5 | 熔点（℃） | -75.5 | 沸点（℃） | -10 |
| 分子式 | SiO2 | 相对密度 | 1.43（水=1） | 2.26（空气=1） |
| 危险性类别 | 第2.3类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号（GA57-93）中，该物质的液化或压缩品被划为第一类A级无机剧毒品 |
| 分子量 | 64.06 | 饱和蒸汽压 | 338.42（21.1℃）（kPa） |
| 外观与性状 | 无色气体，特臭。 | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |
| 主要用途 | 用于制造硫酸和保险粉等。 |
| 危险性 | 健康危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痊孪而致窒息。急性中毒:轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |
|  | 燃爆危险 | 本品不燃，有毒，具强刺激性。 |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设施。 |
|  | 呼吸系统 | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 | 身体 防护 | 穿聚乙烯防毒服。 | 手防护 | 戴橡胶手套。 |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 就医。 |
| 消防措施 | 危险特性 | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附 /吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作处置 | 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防 止钢瓶及附件破损。备配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存 | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切记混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 职业接触限值（㎎/m³） | 毒理学资料 | 运 输 信 息 | 危规号：23013 | UN编号：1079 |
| MAC | - | LD50：无资料 LC50：6600mg/m³，1小时（大鼠吸入） |  | 包装类别：052 | 包装标识： |
| PC-TWA | 5 |  |  | 包装 方法 | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| PC-STEL | 10 |  |  |  |  |
| 侵入 途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |

（三）物理因素

1、噪声

| 健康危害 | （1）听觉系统：长期接触强噪声后主要引起听力下降。听力损伤的发展过程首先是生理性反应，后出现病理改变直至耳聋。生理性听力下降的特点为脱离噪声环境一段时间后即可恢复，而病理性的听力下降则不能完全恢复。 （2）神经系统：长期接触强噪声后出现神经衰弱综合症，主要有头痛、头晕、耳鸣、心悸及睡眠障碍等。长期接触强噪声的作业人员可表现为易疲劳、易激怒（噪声性神经衰弱）。 （3）心血管系统：在噪声作用下，植物神经调节功能发生变化，表现出心率加快或减慢，血压不稳（趋向增高）。 （4）消化系统：出现胃肠功能紊乱，食欲减退，消瘦，胃液分泌减少，胃肠蠕动减慢。 |
| --- | --- |
| 生产性噪声的防护 | 生产性噪声危害的发生和程度主要决定于噪声强度、接触噪声时间、噪声的频率及频谱特性、接触者的敏感性等因素。主要措施如下： （1）改造声源、降低噪声。通过技术革新，把发声物体改造为不发声或发小声的物体是根本措施。 （2）对噪声传播途径采取措施降低噪声强度如把高噪声机器与低噪声机器分开布置；采用消声器或用消声、吸声、隔声材料阻隔声源。 （3）加强个人防护如配戴耳塞、耳罩、防声帽。 （4）进行就业前职业查体，控制职业禁忌证患者从事噪声作业，定期进行健康监护查体，及早发现对噪声敏感者或早期听力损伤者，并采取相应措施。 |
| 噪声职业接触限值 | 每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB（A），非稳态噪声等效声级的限值为85dB（A）；每周工作日不是5d，需计算40h等效声级，限值为85 dB（A），见下表。 工作场所噪声职业接触限值 接触时间 接触限值[dB(A)] 备注 5d/w，=8h/d 85 非稳态噪声计算8h等效声级 5d/w，≠8h/d 85 计算8h等效声级 ≠5d/w 85 计算40h等效声级 |

2、工频电场

| 健康危害 | 工频电磁场主要影响人类的内分泌系统，使人的荷尔蒙分泌水平降低，从而进一步诱发内分泌相关的癌症，如乳腺癌。而且，对怀孕的妇女，荷尔蒙分泌水平降低不仅可能引发流产，而且可能使胎儿产生先天性缺陷。工频电磁场增强儿童白血病、成人脑瘤和神经系统疾病发生和发展。 |
| --- | --- |
| 工频电场的防护 | 对高压供配电装置做好屏蔽。减少在其附近停留时间。 |
| 工频电场职业接触限值 | 工作场所工频电场职业接触限值 频率（Hz） 电场强度（kV／m） 50 5 |

3、高温

| 健康危害 | 气温与人的生理和心理变化息息相关。在炎热的环境中，血液循环系统能把血液尽快送到皮肤表面，加快向外扩散。这就导致到达大脑皮层的氧气减少、肌肉得到的血液比平常少，容易降低人的机敏度和判断力；高温引起体温调节产生障碍；水盐代谢失调；循环系统负荷增加；消化系统疾病增加；神经系统兴奋性降低；肾脏负担加重；严重时，甚至还会发生热痉挛和中暑等急性病症。当作业场所气温超过34℃，即可能有中暑病例发生。按其发病机理可分为热射病、日射病、热痉挛和热衰竭。 |
| --- | --- |
| 高温防护 | 对高温设备进行保温处理；减少工人现场工作时间、加强个体防护；休息室设空调；夏天给工人提供防暑药品及饮料。 |
| 高温职业接触限值 | 常见职业体力劳动强度分级表 体力劳动强度分级 职业描述 I(轻劳动) 坐姿：手工作业或腿的轻度活动 (正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开关等)；立姿：操作仪器，控制、查看设备，上臂用力为主的装配工作 II(中等劳动) 手和臂持续动作(如锯木头等)；臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设备等运输操作)；臂和躯干的工作(如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等) III(重劳动) 臂和躯干负荷工作(如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等)。 IV(极重劳动) 大强度的挖掘、搬运，快到极限节律的极强活动 工作场所不同体力劳动强度WBGT限值(℃) 接触时间率 体力劳动强度 I II III IV 100% 30 28 26 25 75％ 31 29 28 26 50％ 32 30 29 28 25％ 33 32 31 30 注：体力劳动强度分级可参考上表。 |

4.手传振动

| 健康危害 | 全身振动会导致内脏器官的损伤或位移，周围神经和血管功能的改变，可造成各种类型的、组织的、生物化学的改变，导致组织营养不良，如足部疼痛、下肢疲劳、足背脉搏动减弱、皮肤温度降低。女工可发生子宫下垂、自然流产及异常分娩率增加。一般人可发生性机能下降、气体代谢增加。振动加速度还可使人出现前庭功能障碍，导致内耳调节平衡功能失调，出现脸色苍白、恶心、呕吐、出冷汗、头疼头晕、呼吸浅表、心率和血压降低等症状。全身振动还可造成腰椎损伤等运动系统影响。 局部接触强烈振动主要是以手接触振动工具的方式为主的，由于工作状态的不同，振动可传给一侧或双侧手臂，有时可传到肩部。长期持续使用振动工具能引起末梢循环、末神经和骨关节肌肉运动系统的障碍，严重时可患局部振动病。 |
| --- | --- |
| 振动防护 | 1.改革工艺设备和方法，以达到减振的目的，从生产工艺上控制或消除振动源是振动控制的最根本措施； 2.采取自动化、半自动化控制装置，减少接振； 3.改进振动设备与工具，降低振动强度，或减少手持振动工具的重量，以减轻肌肉负荷和静力紧张等； 4.改革风动工具，改变排风口方向，工具固定； 5.改革工作制度，专人专机，及时保养和维修； 6.在地板及设备地基采取隔振措施（橡胶减振动层、软木减振动垫层、玻璃纤维毡减振垫层、复合式隔振装置）； 7.合理发放个人防护用品，如防振保暖手套等； 8.控制车间及作业地点温度，保持在１６摄氏度以上； 9.建立合理劳动制度，坚持工间休息及定期轮换工作制度，以利各器官系统功能的恢复； 10.加强技术训练，减少作业中的静力作业成分； 11保健措施：坚持就业前体检，凡患有就业禁忌症者，不能从事该做作业；定期对工作人员进行体检，尽早发现受振动损伤的作业人员，采取适当预防措施及时治疗振动病患者。 |
| 振动职业接触限值 | 工作场所手传振动职业接触限值 接触时间 等能量频率计权振动加速度（m/s2） 4h 5 |

附件2 职业病危害控制效果评价委托书

# 附件3 项目登记备案回执

# 附件4 专家组评审意见

# 附件5 专家个人评审意见

# 附件6 专家评审意见修改说明