目 录

概  述	1

第1章  总 则	3

1.1评价目的与指导思想	3

1.2编制依据	3

1.3后评价原则	8

1.4评价标准	9

1.5环境保护目标	17

1.6所在区域规划要点及现状	20

1.7选址可行性分析	24

1.8 后评价工作过程	30

第2章  建设项目过程回顾	32

2.1公司地理位置	32

2.2公司项目概况	32

2.3全厂主要建设内容情况	34

2.4全厂产品方案	40

2.5公用工程	42

2.6辅助	61

2.7储运工程	63

2.8总平面布置图	68

2.9公众参与情况	71

第3章  建设项目工程评价	77

3.1工程基本简介	77

3.2总量指标执行情况	101

第4章  区域环境变化评价	103

4.1自然环境概况	103

4.2环境保护目标变化分析	114

4.3 区域环境质量现状	117

4.4 现状评价结论	134

第5章  环境保护措施有效性评估	135

5.1污染防治措施落实情况	135

5.2污染防治措施有效性	151

5.3 清洁生产	176

第6章  环境影响预测验证	180

6.1大气环境影响预测验证	180

6.2地表水环境影响预测验证	185

6.3地下水环境影响预测验证	186

6.4声环境影响预测验证	191

第7章  环境风险评价	193

7.1 环境风险评价的目的和重点	193

7.2环境风险源与环境风险评价	193

7.3 已采取的环境风险防控与应急措施情况	203

7.4公司应急能力分析	212

7.5风险应急预案	216

7.6环境风险评价结论	216

第8章  环境保护补救方案和改进措施	217

8.1环境保护补救方案和改进措施	217

8.2环境监测	224

第9章  结论	226

9.1建设项目工程概况	226

9.2区域环境变化评价	226

9.3环境保护措施有效性评估	229

9.4环境影响预测验证	230

9.5环境风险评价	231

9.6总结论	231

## 概  述

一、建设项目的特点

安徽圣诺贝化学科技有限公司（原名为“安徽中壹化学品科技有限公司”，后更名为“安徽圣诺贝化学科技有限公司”，关于安徽中壹化学品科技有限公司名称变更情况的环保说明见附件2）成立于2010年，注册资金8000万人民币，位于马鞍山慈湖经济技术开发区，占地面积约为 85 亩，是专业从事医药中间体、日化等精细化工品研发、生产和销售的企业。

安徽圣诺贝化学科技有限公司（以下简称“圣诺贝公司”）按照原料药GMP标准体系建设，并已通过美国FDA现场审计，欧洲化妆品GMP认证。多年来，圣诺贝公司坚持以市场为导向的经营方针，目前已在相关领域具备领先的工艺技术、研发水平和产品品质，拥有众多优质客户资源。产品主要销欧美地区，主要产品均占据了同类产品的较大市场份额。

为了加强圣诺贝公司全厂建设项目环境保护管理，对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施，按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（部令 第37号）及马鞍山市生态环境局对企业环保管理方面的要求开展环境影响后评价工作。据此，圣诺贝公司委托中冶华天工程技术有限公司开展其全厂建设项目环境影响后评价工作。我公司接受委托后随即组成项目小组全面开展工作。项目小组依据国家和马鞍山市相应环境保护法律法规、部门规章、技术标准规范等要求，在多次现场调查及详细分析项目技术资料的基础上，通过对全厂建设项目的污染源监测及区域环境质量现状监测，全面深入地验证评价了项目建成后实际产生的环境影响，并针对后评价过程中发现的现有环境问题提出补救方案或者改进措施，最终编制完成了《安徽圣诺贝化学科技有限公司环境影响后评价报告书》，报送马鞍山市环境保护主管部门备案。

二、环境影响评价的工作过程

接受建设单位委托后，环评单位首先研究了相关的法律、法规及规划，确定评价文件类型。其次开展初步的现场调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查及环境现状监测，在资料收集完成后，进行各专题分析，提出环保措施并进行技术经济论证，最终形成环评文件。

三、本评价主要关注的环境问题

本评价根据公司目前生产工艺及污染源调查分析，弄清公司的“三废”排放量和排放规律以及现有装置污染物排放总量，重点查清可能影响周围环境的主要污染因素及企业目前存在的主要环境问题，并提出切实可行的整改措施。

四、环境影响后评价报告书主要结论

安徽圣诺贝化学科技有限公司现有主要产品为化妆品防晒剂，属于专项化学用品制造[C2662]，符合国家产业政策。项目厂址符合马鞍山市城市总体规划和慈湖高新技术产业开发区产业发展规划。现有生产工艺及生产设备符合清洁生产要求。根据污染源监测和环境现状监测可知，全厂废气、噪声、废水污染物均能实现达标排放，满足总量控制要求，固体废物可全部得到妥善处理、处置。违法、整改情况文档（见附件21）。公司目前制定了较完善的环境风险风险防范措施，编制了应急预案，公司现有装置环境风险在可接受范围内。

# 第1章  总 则

## 1.1评价目的与指导思想

### 1.1.1评价目的

依据圣诺贝公司目前的环评报告书、环评报告表、环评批复以及验收意见，核实公司实际建设与环评文件内容变化情况，对现有工程进行回顾性分析，对现有各项污染治理措施和风险防范应急措施的有效性进行分析并提出整改措施，通过对环境质量现状调查及环境影响后评价分析，从环境保护的角度给出该项目运营期间是否能够满足环保要求的结论。为环保部门的决策和公司污染物治理工程设计提供科学依据。

### 1.1.2指导思想

针对公司现有装置污染物排放特点，依据国家和安徽省的环境保护法规、标准，分析公司现有装置的排放污染物能否达到排放标准，现有装置是否符合国家清洁生产要求，主要污染物排放量是否满足总量控制要求，分析现有装置采用的污染防治措施的有效性和可靠性，并提出合理、可靠、可行的整改措施。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家法律、法规、文件

1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日发布）；

6.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

7.《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》（2012年7月1日施行）；

8.《中华人民共和国安全生产法（修订）》（2014年12月1起施行）；

9.《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日）；

10.《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

11.《中华人民共和国水土保持法（修订版）》（国家主席令第39号，2011年3月1日施行）；

12.《中华人民共和国土地管理法（2004修订）》（2004年8月28日）；

13.《中华人民共和国城乡规划法》（国家主席令第74号，2008年1月1日施行）；

14.《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）；

15.《国家危险废物名录》（环境保护部和国家发改委令第1号，2016年8月1日起施行）；

16.《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局[1999]5号令）；

17.《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

18.《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令，2017年10月1日施行）；

19.《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月）；

20.《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号，2010年5月）；

21. 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日）；

22.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日）；

23.《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；

24.《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意见》（国办发〔2007〕52号）；

25.《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

26.《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号，2011年4月18日）；

27.《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号，2012年7月)；

28.《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月）；

29.《环境影响评价公众参与办法》（2018年4月16日） ；

30.《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发改委第29号令)；

31.《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

32.《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办〔2013〕103号，2013年11月14日）；

33《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号，2013年11月15日）；

34.《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）；

35.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

36. 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014年3月25日）；

37.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015 年4月2日）；

38. 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016年5月28日）；

39.《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号，2014年12月30日）；

40.《关于加强化工园区环境保护工作的意见》，环发[2012]54号）；

41.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》，安监总管三〔2009〕116号；

42.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》，安监总管三〔2013〕3号；

43.《关于发布<重点环境管理危险化学品目录>的通知》，环办〔2014〕33号；

44.《长三角地区 2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；

45.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》国务院国发〔2018〕22号文；

46.《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（中共安徽省委皖发【2018】21号）；

47.《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（2016年1月1日）。

### 1.2.2地方法规、文件

1.《安徽省环境保护条例》（2017年修订）；

2.《安徽省水环境功能区划》（安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月）；

3. 《关于印发<安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）>的通知》（安徽省经济委员会皖经产业[2007]240号，2007年10月11日）；

4.《关于印发〈安徽省污染源排放口规范化整治管理办法〉的通知》（安徽省环境保护局环法函[2005]114号，2005年3月17日）；

5. 《安徽省人民政府办公厅关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》（安徽省人民政府办公厅皖政办[2010] 27号，2011年4月12日）；

6. 《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》（安徽省环保厅，皖环发[2013]91号，2013年10月18日）；

7.《关于印发<十三五环境影响评价实施方案>的通知》，环环评〔2016〕95号；

8.《关于印发<排污许可证暂行规定>的通知》，环水体〔2016〕186号；

9.《安徽省环保厅关于发布<安徽省建设项目环境影响评价文件审批目录(2015 年本)>的通知》（安徽省环保厅，皖环发[2015]36号，2015年7月29日）；

10. 《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)的通知》（安徽省环保厅，皖环发[2013] 1533号，2013年12月23日）；

11. 《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（安徽省人民政府，皖政办[2015]131号）；

12.《安徽省环境保护厅关于印发安徽省加强化工园区环境保护工作的实施方 案的通知》，安徽省环境保护厅，2013 年 2 月 4 日；

13. 《安徽省人民政府关于切实加强污染减排工作的通知》,皖政〔2008〕84 号，2008 年 12 月 5 日；

14. 《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（皖发〔2018〕21号）》（2018年6月27日）；

15.《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》（皖环发〔2017〕166号）；

16. 《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市大气污染防治行动计划实施细则的通知》，马政〔2014〕19 号，2014 年 3 月 24 日；

17. 《关于印发马鞍山市建设项目环境影响评价文件审批暂行管理办法的通 知》，马鞍山市环保局，马环办〔2008〕32 号，2008 年 11 月 13 日；

18. 《关于切实加强危险废物管理工作的通知》，马鞍山市环保局，马环函〔2009〕11号，2009年2月23日；

19.《马鞍山市水污染防治工作方案》，马鞍山市人民政府，2015年12月31日；

20. 《马鞍山市土壤污染防治工作方案》，马鞍山市人民政府马政〔2017〕25号，2017年3月30日；

21.《马鞍山市城市地表水、大气、噪声环境功能适用区域划分办法》，马鞍山市人民政府马政〔2011〕49号，2011年6月23日；

22.《关于印发全面打造水清岸绿产业优美丽长江（马鞍山）经济带实施方案的通知》，中共马鞍山市委，马鞍山市人民政府，马发[2018]17号，2018年7月13日；

23.《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则的通知》，马鞍山市人民政府，马政[2018]64号，2018年12月11日。

### 1.2.3环境影响评价技术导则和规定

1.《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2.《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2018）；

3.《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4.《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

5.《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）；

6.《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）；

7.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

8.《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

9.《声环境功能区环境划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

10. 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

11.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

### 1.2.4项目有关文件、资料

1. 环境影响后评价委托书；

2. 现有工程环境影响报告书、环境影响报告表、环评批复及验收批复；

3. 圣诺贝公司提供的其他生产技术资料。

## 1.3后评价原则

### 1.3.1环境影响后评价的目的

环境影响后评价制度已正式试行，对于分析项目建成投产后的实际环境影响，检验其采取的生态恢复和污染治理措施的有效性，以及对项目生产期的环境管理具有十分重要的作用。本次后评价主要有以下目的：

（1）通过对项目运行过程中，主要环境影响要素所产生的影响进行调查、监测和评价，真实反映建设项目在运营期过程中实际的环境影响。

（2）弄清圣诺贝公司污染物排放的一般规律和共性问题，验证建设项目采取的污染防治措施的有效性和合理性，对运行期间发现的问题提出补救方案或者改进措施，为政府部门在圣诺贝公司生产期间的环境管理提供依据。

1.3.2后评价重点

结合环境影响后评价因子的筛选、区域环境特点，确定本项目环境影响后评价的重点为：

（1）通过环境现状监测，对比项目建设前后环境质量变化情况，验证项目环境影响报告书环境影响预测的结论。

（2）通过污染源监测，得出现有环保工程各工段的处理效果，对比原环评设计的处理效果，验证现有环保工程的有效性，对存在的环境问题提出整改建议。

（3）对圣诺贝公司全厂建设项目环境管理和工艺控制过程提出改进建议。

1.3.3后评价范围

根据已建项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围，具体见表1.3-1。

表1.3-1 评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以项目排放源为中心点，半径为2.5km的圆形区域 |
| 地表水环境 | 慈湖河：慈湖污水处理厂排污口上游500m 至慈湖河入江口； 长江：慈湖河入长江口处上游500m至下游1500m范围 |
| 声环境 | 厂界1m范围 |
| 地下水环境 | 东、南、西侧边界以河流为界，北侧与长江流向垂直，距离厂区边界 1000m，从而确定评价区面积为 13.2km2 |
| 生态环境 | 厂区范围内 |
| 风险评价 | 大气风险评价范围是以项目所在地为中心，半径为3km的圆形区域； 地表水风险评价范围同地表水评价范围一致 |

## 1.4评价标准

1.4.1 环境质量标准

1、大气环境

评价区为环境空气二类功能区，环境空气中的 PM10、NO2、SO2 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准，甲醇、甲苯、硫酸、TVOC 执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中的标准限值。具体标准值详见表 1.4-1。具体标准值见表 1.4-1。

表1.4-1 环境空气质量标准

| 物质名称 | 浓度限值，mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 小时 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  |
| PM10 | － | 0.15 | 0.07 |  |
| TSP | － | 0.3 | 0.2 |  |
| 甲醇 | 3.0 | 1.0 | － | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D |
| 硫酸 | 0.3 | 0.1 | － |  |
| 甲苯 | 0.2 | — | － |  |
| TVOC | 6.0(8小时平均) | － | － |  |

图1.4-1    区域大气环境功能区划图

2、地表水环境

长江马鞍山段（雨山河口~慈湖河口）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中慈湖水厂饮用水源一级保护区执行Ⅱ类标准，雨山河执行Ⅴ类标准。地表水环境功能区划图见图1.4-2，具体标准值见表1.4-2。

表1.4-2    地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 因子 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 |  |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） |
| DO | mg/L | ≥6 | ≥5 | ≥2 |  |
| COD | mg/L | ≤15 | ≤20 | ≤40 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤3 | ≤4 | ≤10 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 总磷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.4 |  |
| 苯 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |  |
| 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |  |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 |  |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 |  |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.1 |  |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 |  |
| 粪大肠菌群 | mg/L | ≤2000 | ≤10000 | ≤40000 |  |
| SS | mg/L | 25 | 30 | 150 | 《地表水资源质量标准》 （SL63-94） |

图1.4-2    区域地表水环境功能区划图

3、地下水环境

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表见表1.4-3。

表1.4-3    地下水环境质量标准

| 序号 | 指标 | 标准值 | 序号 | 指标 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色（铂钴色度单位） | ≤15 | 21 | 总大肠菌群／（MPNb/100mL 或CFUc/100ml） | ≤3.0 |
| 2 | 嗅和味 | 无 | 22 | 菌落总数／（CFU/mL) | ≤100 |
| 3 | 浑浊度／NTUa | ≤3 | 23 | 亚硝酸盐／（mg/L) | ≤1.00 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 24 | 硝酸盐／（mg/L) | ≤20.0 |
| 5 | pH | 6.5≤pH≤8.5 | 25 | 氰化物／（mg/L) | ≤0.05 |
| 6 | 总硬度／（mg/L) | ≤450 | 26 | 氟化物／（mg/L) | ≤1.0 |
| 7 | 溶解性总固体／（mg/L) | ≤1000 | 27 | 碘化物／（mg/L) | ≤0.08 |
| 8 | 硫酸盐／（mg/L) | ≤250 | 28 | 汞／（mg/ L) | ≤0.001 |
| 9 | 氯化物／（mg/L) | ≤250 | 29 | 砷／（mg/L) | ≤0.01 |
| 10 | 铁／（mg/L) | ≤0.3 | 30 | 硒／（mg/L) | ≤0.01 |
| 11 | 锰／（mg/L) | ≤0.10 | 31 | 镉／（mg/L) | ≤0.005 |
| 12 | 铜／（mg/L) | ≤1.00 | 32 | 铬（六价）／（mg/L) | ≤0.05 |
| 13 | 锌／（mg/L) | ≤1.00 | 33 | 铅／（mg/L) | ≤0.01 |
| 14 | 铝／（mg/L) | ≤0.20 | 34 | 三氯甲烷/（μg/L) | ≤60 |
| 15 | 挥发性酚类／（mg/L) | ≤0.002 | 35 | 四氯化碳/（μg/L) | ≤2.0 |
| 16 | 阴离子表面活性剂／（mg/L) | ≤0.3 | 36 | 苯/（μg/L) | ≤10.0 |
| 17 | 耗氧量／（mg/L) | ≤3.0 | 37 | 甲苯/（μg/L) | ≤700 |
| 18 | 氨氮（／（mg/L) | ≤0.50 | 38 | 总α放射性／（Bq/L） | ≤0.5 |
| 19 | 硫化物／（mg/L) | ≤0.02 | 39 | 总β放射性／（Bq/L） | ≤1.0 |
| 20 | 钠／（mg/L) | ≤200 | / |

4、声环境

根据 《马鞍山城市地表水、 大气、 噪声环境功能适用区域划分办法》 （马政[2011]49号），本项目位于慈湖高新技术产业开发区内，声环境功能区划为3类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。具体标准见表1.4-4。

表1.4-4  环境噪声标准

| 标准类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 3类标准 | 65 | 55 |
| 标准来源 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

5、土壤环境

圣诺贝公司所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准，具体标准值见表1.4-5。

表1.4-5    土壤环境质量评价标准   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 项目 | CAS编号 | 筛选值 | 序号 | 污染物 项目 | CAS编号 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 | 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 挥发性有机物 | 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 半挥发性有机物 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 42 | 崫 | 218-01-9 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 193-39-5 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

1.4.2污染物排放标准

- 废气

圣诺贝公司一车间TS-S、TS-M、HS生产线按市场行情生产，目前TS-M、HS暂停生产，TS-M、HS、MBC共线生产，其中产生的气体和TS-S含卤素的废气合并经一套“冷阱+逆流洗涤+光触媒”废气处理设施处理后通过一根28m高DA003排气筒排放，TS-S部分不含卤素的尾气接管RTO焚烧炉处理后经一根28m高DA001排气筒排放；HMS、OS共线生产，生产过程中产生的废气经“二级冷凝”处理后接管 RTO 焚烧炉处理后通过28m高DA001排气筒排放；

经DA003排气筒排放的VOCs参考执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 表 2中其它行业 VOCs标准；甲醇、甲苯参考执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 中表 4 及表 6 中相关标准限值；颗粒物、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；丙酮、DMF等排放速率参照执行根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定办法”计算值，若后续制定出国家或本地区VOCs排放标准时，视情形执行更严格标准。

四、六车间有组织废气经二级冷凝处理后接管 RTO 焚烧炉处理后通过28m高DA001排气筒排放；五车间含酸雾的有组织废气经过水封吸收预处理后和其他有组织废气一并接管 RTO 焚烧炉处理后通过28m高DA001排气筒排放，四、五车间无组织废气收集后经“二级冷凝+二级逆流洗涤+光触媒”处理后通过一根18m高DA002排气筒排放；污水处理站废气经“逆流洗涤+光触媒”处理后经一根18m高DA004排气筒排放；导热油炉废气经15m高DA005排气筒直接排放；食堂油烟废气经食堂油烟净化器净化处理后经楼顶烟囱直接排放。

表 1.4-6	大气污染物排放标准

| 污染物 种类 | 排气筒 高度 | 排放速率kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控 点 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| 甲醇 | / | / | 50 | 周界外浓度最高点 | / | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表 6 |
| 甲苯 | / | / | 15 |  | / |  |
| 颗粒物 | 18 | 4.94 | 120 |  | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 28 | 19.58 |  |  |  |  |
| SO2 | 18 | 3.62 | 550 |  | 1.0 |  |
|  | 28 | 12.86 |  |  |  |  |
| NOx | 18 | 1.088 | 240 |  | 1.0 |  |
|  | 28 | 3.78 |  |  |  |  |
| 硫酸雾 | 18 | 2.16 | 45 |  | 1.2 |  |
|  | 28 | 7.56 |  |  |  |  |
| VOCs | 18 | 3.08 | 80 |  | 2.0 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 |
|  | 28 | 11 |  |  |  |  |
| 丙酮 | 28 | 522 | 8.2 |  | 3.2 | 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）相关公式计算值 |
| DMF | 28 | 0.612 | 18 |  | 0.12 |  |

注：丙酮、DMF参照美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中环境目标值（AMEG）进行计算，即：D=45LD50/1000计算，式中：D—最高允许排放浓度。

对于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中未列物质的允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)进行估算，计算公式：Q=CmRKe

式中：Q—排气筒允许排放速率，kg/h；

Cm—质量标准一次浓度限值；

R—排放系数，根据（GB/T 13201-91）中表4查得排气筒高度为25m时R取12，30m时R取32；

Ke—地区性经济系数，为0.5-1.5，新建项目取0.85。

无组织排放监控浓度限值执行居住区空中有害物质的最高允许浓度的4倍。

导热油炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准，具体见表1.4-7。

表1.4-7  锅炉排放标准

| 污染物项目 | 限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 150 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

污水处理站产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

表1.4-8   恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 厂界标准值mg/m3 | 排放标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 排放量kg/h |
| NH3 | 1.5 | 18 | 7.18 |
| H2S | 0.06 | 18 | 0.48 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | 18 | 3200（无量纲） |

现有食堂设有3个基准灶头。油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483-2001）中相应中型规模要求，具体见表1.4-9。

表1.4-9  食堂油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，<5.00 | ≥500，<10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m3） | ≥1.1，<3.3 | ≥3.3，<6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 净化设备最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

2、废水

生产废水与生活污水经厂内污水处理站预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和慈湖污水处理厂接管要求标准后接管进入慈湖污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 标准后排入慈湖河。具体标准限值见表 1.4-10。

表 1.4-10	废水排放要求及污水厂排放标准一览表

| 项目 | 污水处理厂接管要求 | 污水处理厂尾水排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| COD | ≤500 | 500 | ≤50 |
| SS | ≤400 | 400 | ≤10 |
| 氨氮 | / | ≤25 | ≤5（8）[1] |
| 总氮 | / | ≤25 | ≤15 |
| 总磷（以 P 计） | / | ≤5 | ≤0.5 |
| 动植物油 | ≤100 | / | ≤1 |
| 甲苯 | ≤0.5 | / | ≤0.1 |
| 标准来源 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级 标准 | 慈湖污水处理厂接管要求标准 | 《城镇污水处理厂污染物排 放标准》（GB18918-2002） 及其修改单一级 A 标准 |

3、噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其值见表1.4-11。

表1.4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 标准值 | 类别 |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 65 | 55 | 3类 |

4、固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告2013年第36号文件修改单中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告2013年第36号文件中修改单中相关要求。

## 1.5环境保护目标

本项目位于慈湖高新技术产业开发区内， 属于规划的工业用地， 经过现场勘察，确定本项目环境敏感目标及风险评价范围内环境敏感目标见表1.5-1，图1.5-1。

表1.5-1  环境保护敏感目标

| 环境 要素 | 环境保护对象 | 方位 | 与最近厂界距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 立白宿舍 | SW | 1600 | 约 200 人 | （GB3095-2012）二类区 |
|  | 慈湖乡 | S | 2300 | 约 1000 人 |  |
|  | 杨家村 | SE | 1200 | 约 100 人 |  |
|  | 荷塘月色 | ES | 1600 | 约2000人 |  |
|  | 三兴村* | NE | 600 | 约 350 人 |  |
|  | 严陡门* | NE | 300 | 约 300 人 |  |
|  | 孙刘* | NE | 1800 | 约 200 人 |  |
|  | 潘祁* | NE | 2200 | 约 150 人 |  |
|  | 星辉社区* | NE | 2400 | 约 500 人 |  |
| 地表水环境 | 慈湖河 | 西北 | 440 | 小河 | （GB3838-2002）Ⅴ类 |
|  | 长江 | 西北 | 1400 | 大河 | （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界外1m | (GB3096-2008)3类 |

图1.5-1  环境敏感点分布图

## 1.6所在区域规划要点及现状

### 1.6.1《马鞍山城市总体规划》（2002-2020年）（2017年修改）

1.6.1.1空间布局

马鞍山城市呈组团式发展，形成“一主城、两片区”的空间布局结构。

一主城——主城区：以现状建成区为基础，南进东扩，形成城市主城区，主城区是以行政办公、商业金融、科技文教、产业信息、交通、居住等为主的市级综合性功能区。两片区：即银黄片区（为采石河南、当涂县界北、沿江高速公路以西的区域）和东部片区（为沿江高速公路以东、东部环路以西的区域）。银黄片区为高新产业基地（马鞍山经济技术开发区南区）及为其配套服务的生活区。东部片区以大学园区、慈湖高新区、秀山新区等为基础建设，形成教育科研、居住、工业等为主导的区级综合功能区。

1.6.1.2规划工业用地

规划工业用地3126.05公顷，工业用地主要沿长江水道及宁芜铁路一侧或两侧布置，共规划5个工业区。北部工业区规划以现代化学工业为主；东北部工业区以机械制造、信息产业为主；西部工业区规划以现代钢铁工业为主；中部工业区规划以发展加工制造业为主；南部工业区规划以高新技术产业、建材工业、农副产品加工业和特色食品工业为主。

1.6.2《马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划》（2013-2030年）

1.6.2.1规划期限和规划范围

（1）规划期限

马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划的期限为：近期为2013～2018年；远期为2019～2030年。

（2）规划范围

规划范围北至省界，西达长江，东至濮塘休闲度假区界，南到恒兴路、林里路、五亩山路一线，规划用地总面积约36.8平方公里。

1.6.2.2产业布局

按照“长远规划、分步实施”的建设思路，构建“三产业、四功能区”的产业布局结构。

三产业：发展新材料产业、高端装备制造业、现代服务业三大主导产业。

四功能区：打造高端装备制造产业功能区、精细化工产业功能区、钢铁生产交易产业园功能区和科技新城功能区为主的四大特色产业功能区。高新区精细化工产业功能区核心地域位于东至天门大道、化工路，南至联合路、电业路，西至长江岸线，北至皖苏省界；高端装备制造产业功能区南至陶甸路，西至宁芜高速，北至东部环路北段；钢铁生产交易产业园功能区起步区范围为天门大道以西、电业路以南区域；科技新城功能区位于东至泰山大道，南至牡丹江路，西至燕山路、笔架山。

1.6.2.3规划工业用地

慈湖高新区工业用地的分类布置结合现状用地条件及产业发展定位，工业用地主要布局于规划区西片区，东片区布置少量工业作为科技研发基地功能的延伸，与研发基地紧密结合、互动扩散，规划工业用地总面积为1230.41公顷。慈湖高新区用地布局规划图见图1.6-1，根据用地布局规划，本公司所在地为规划工业用地。

1.6.2.4主要基础设施现状

（1）给水工程

规划区由城市市政管网供水，马鞍山市第四水厂供水能力为20万m3/d。

（2）排水工程

排水体制：慈湖高新区排水体制采用雨、污分流制。

雨水排水工程: 规划雨水排放采取分区排水，就近排入水体的方法。按照高水高排，低水低排及分散、直接的原则，使雨水管道以最短距离、最小管径把雨水排入河渠水体。

污水排水工程规划：高新区污水量合计为9.22万m3/d（不含马钢），其中排入慈湖污水处理厂污水量为3.82万m3/d。宁芜铁路以西，长江路以北部分污水排入慈湖污水处理厂；宁芜铁路与宁马高速公路间用地污水排入王家山污水处理厂；宁马高速以东部分污水排入东部污水处理厂。工业区所有工业废水必须按规定实施厂内治理，达标后方可排放。

（3）供电工程：规划区的电力来源由马鞍山市区域电网供电。

（4）燃气工程：以西气东输和川气东输的天然气为主要气源。

1.6.2.5本公司与规划环评审查意见的符合情况

马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划环境影响报告书2019年8月12日通过了中华人民共和国生态环境部的审查。根据《关于马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划环境影响报告书的审查意见》，审查意见要求根据《报告书》和审查意见进一步优化《规划》方案，强化各项环境保护对策与措施的落实，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响。对《规划》优化调整和实施过程中的意见：应坚持高质量发展、协调发展理念，进一步优化用地布局，合理、集约、高效利用土地资源；严格空间管控，强化生态系统整体性保护。进一步优化高新区内的空间布局，加强区内湿地、河道、绿地、长江干流岸线等生态空间保护，加快推进解决区内居佳与工业布局混杂的问题，落实《报告书》提出的化工集中区、马钢新区周边集中居民点搬迁要求。生活空间周边禁止布局高污染、高噪声生产企业；严守环境质量底线。根据大气、水、土壤污染防治攻坚战及相关要求，明确高新区环境质量改善的阶段目标，制定高新区污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施，减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区城环境质量持续改善的目标；推动产业绿色转型、高质量发展。严格控制化工集中区规模和范围，限期淘汰、整改不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。严禁长江干流岸线1公里范围内新建、扩建工业项目，不符合环境保护、公共环境安全和技术领先要求的重化工、重污染企业应全部依法搬迁。长江干流岸线5公里范围内，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目;化工集中区内严禁环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建、扩建化工项目;现有重化工企业一律实施提标改造，达不到最新环保和环境风险防范要求的，依法依规搬迁或转型；严格入区项目的生态环境准入。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均署达到同行业国际先进水平；组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，按照污染地块土壤环境管理的有关规定，做好污染企业退出地块的管控、调查与修复。建立健全区域、流域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；完善区域环境监测体系。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理；完善高新区环境基础设施建设。加快污水处理管网建设和污水处理厂提标改造，确保污水处理厂稳定达标排放;采取再生水回用等有效措施，提高水资源利用效率。固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。批复中还要求近期拟入区建设项目，应结合《规划》环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。

安徽圣诺贝化学科技有限公司现有建设项目符合《关于马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划环境影响报告书的审查意见》中的相关要求。

## 1.7选址可行性分析

### 1.7.1与国家及地方产业政策的相符性

安徽圣诺贝化学科技有限公司主要产品为化妆品防晒剂，属于专项化学用品制造[C2662]。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司建成的项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。对照《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。项目选址位于马鞍山慈湖高新技术产业开发区现有厂区，为工业用地，不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止和限制类用地项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。

因此，本公司选址及生产工艺路线等均符合国家和地方的相关产业政策。

### 1.7.2与园区产业定位相符性

在马鞍山市城市总体规划中，共规划 4 了个工业区：北部工业区以现代化学工业为主；西部工业区以现代钢铁工业为主；中部工业区以发展加工制造业为主；南部工业区以高新技术产业、建材工业、农副产品加工和特色食品工业为主。本项目位于规划的马鞍山市北部工业区——马鞍山慈湖高新技术产业开发区内。

根据马鞍山慈湖高新技术产业开发区的四至范围，高新技术产业片位于慈湖高新区西部片区，结合现状的产业分布，形成新型化工材料、装备制造两大产业用地。规划面积约为1230.0公顷。绿色化工材料产业组团：依托现状立白日化、丰源生化、金星钛白等化工企业和马钢新厂区，引导发展新型化工材料产业，规划面积约为670.0公顷。装备制造产业组团：依托现状中航股份、迈特诺特种电缆、方圆动力等企业，引导发展装备制造产业，规划面积约为560.0公顷。

安徽圣诺贝化学科技有限公司位于马鞍山慈湖高新技术产业开发区北部的绿色化工材料产业组团。同时，安徽圣诺贝化学科技有限公司项目主要产品为化妆品防晒剂，属于专项化学用品制造[C2662]，符合马鞍山慈湖高新技术产业开发区的产业定位。

综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。

### 1.7.3 与《长三角地区 2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的符合性分析

项目与《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的符合性分析见表1.7-1。

表1.7-1  项目与《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的符合性分析一览表

| 长三角地区 2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 统一应急预警标准，实施区域应急联动。 | 圣诺贝公司应急预案体系根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司实际情况制定突发环境污染事件应急预案。突发环境事件应急预案包括综合环境事件应急预案、专项环境事件应急预案以及突发环境事件现场应急处置等。 | 符合 |
| 重点污染源自动监控体系建设 | 本次后评价在圣诺贝公司已有的污染源、环境质量监测计划基础上，根据圣诺贝公司各项目环评文件以及验收文件等要求，综合考虑监测环境要素的完整性，监测因子的针对性等，优化后圣诺贝公司污染源，制定在线以及例行监测计划。 | 符合 |
| 锅炉节能和超低排放改造 | 1、生产经营者锅炉燃料均为天然气，属清洁能源，运行中为减少污染物排放拆除蒸汽锅炉，蒸汽直接外购，仅保留一台天然气导热油炉； 2、RTO焚烧炉环评设计最大处理能力为20000 m3/h，实际建设过程中，为适应实际生产状况，采用变频设备，处理范围为10000-30000 m3/h； | 符合 |

综上，本公司项目建设符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中相关要求。

### 1.7.4 与《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则的通知》的符合性分析

项目与《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则的通知》的符合性分析见表1.7-2。

表1.7-2 项目与《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则的通知》的符合性分析一览表

| 马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则的通知 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求 | 行业类别为专项化学用品制造，位于慈湖高新区化工集中区，符合《安徽马鞍山慈湖经济开发区环境影响报告书》及其批复要求 | 符合 |
| 推动重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。强化工业企业无组织排放管控 | 厂区现有污染物甲醇、甲苯参考执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 中表 4 及表 6 中相关标准限值；颗粒物、硫酸雾和 RTO 装置产生的尾气 SO2、NOx、烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相应标准；VOCs参考执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 表 2中其它行业 VOCs标准；四、五车间无组织废气收集后经二级冷凝+二级逆流洗涤+光触媒处理后通过一根18m高DA002排气筒排放。导热油炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准。 | 符合 |

综上，本公司项目建设符合《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则的通知》中相关要求。

### 1.7.5 与《关于全面打造水清岸绿产业优美长江（马鞍山）经济带的实施意见》的符合性分析

项目与《关于全面打造水清岸绿产业优美长江（马鞍山）经济带的实施意见》的符合性分析见表1.7-3。

表1.7-3 项目与《关于全面打造水清岸绿产业优美长江（马鞍山）经济带的实施意见》的符合性分析一览表

| 关于全面打造水清岸绿产业优美长江（马鞍山）经济带的实施意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 严控5公里范围内新建项目。长江干流马鞍山段5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。化工项目要进入安徽省精细化工基地（和县）、慈湖高新区化工集中区…… | 本公司厂界距离最近长江岸线坡脚处围墙约为1400m，行业类别为专项化学用品制造[C2662]，不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，且项目位于慈湖高新区化工集中区圣诺贝公司现有厂区内 | 符合 |
|  | 本公司产品防晒系列产品，对照《环境保护综合名录》（2017年版）一、“高污染、高环境风险”产品名录（2017）”，本公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品。 | 符合 |
|  | 根据5.3清洁生产分析章节，从产品特征、生产工艺装备要求、资源能源利用、污染物产生和清洁生产管理等方面，本项目清洁生产水平更具先进性 | 符合 |

综上，本公司建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美长江（马鞍山）经济带的实施意见》相关要求。

### 1.7.6“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

表1.7-5 项目与“三线一单”的符合性分析一览表

| 三线一单 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态红线符合性 | 根据《安徽省生态保护红线》，圣诺贝公司位于马鞍山市慈湖高新技术产业开发区内，不在马鞍山的水源地保护区及水产种植资源保护区范围内，即位于《马鞍山市生态保护红线》确定的生态红线范围之外，马鞍山市生态保护红线划定范围图见图1.7-2。 | 符合 |
| 环境质量底线符合性 | 评价区为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 长江马鞍山段（雨山河口~慈湖河口）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中慈湖水厂饮用水源一级保护区执行Ⅱ类标准，雨山河执行Ⅴ类标准。 3、项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 4、项目位于慈湖高新技术产业开发区内，声环境功能区划为3类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据企业在线、例行监测及相关监测报告中的监测数据得知，圣诺贝公司大气、地表水、地下水、声均能满足各标准要求。 | 符合 |
| 资源利用上线符合性 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本公司建设用地不涉及基本农田，水资源、土地资源消耗符合要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单符合性 | 经查《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，目前企业建设项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。经查《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007 年本）》，目前企业建设项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。根据马鞍山慈湖高新技术产业开发区的准入要求“严格限制非开发区产业定位方向的项目入区建设，国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目不得入区建设，该区的产业定位是以电力、化工、建材、金属加工为主的综合性经济开发区和配套综合服务基地”，目前企业建设项目为精细化工生产，在现有厂区内技改扩建，产品、工艺、设备均符合国家及地方产业政策，因此目前企业建设项目应为环境准入允许类别。 | 符合 |

综上，本公司建设符合“三线一单”相关要求。

图1.7-1  圣诺贝公司距离长江岸线的直线距离示意图

图1.7-2  马鞍山生态保护红线图

## 1.8 后评价工作过程

（1）2019年9月10日，圣诺贝公司委托中冶华天工程技术有限公司开展安徽圣诺贝化学科技有限公司环境影响后评价工作。

（2）2019年9月10日，合同双方确定合同内容，合同签订以及确定此次后评价进度。

（3）自2019年9月17日起，中冶华天公司成立工作组多次至圣诺贝公司踏勘现场，研读企业提供的相关资料，并根据环评及其批复，进一步梳理了项目现场情况。

（3）2019年10月15日，中冶华天公司编制完成了项目监测方案，并委托第三方监测单位对项目污染源及区域环境质量进行监测。

（4）2020年2月25日，中冶华天公司完成了《安徽圣诺贝化学科技有限公司环境影响后评价报告书》初稿。

（5）2020年3月20日，中冶华天公司、圣诺贝公司完成了《安徽圣诺贝化学科技有限公司环境影响后评价报告书》初稿审核。

（6）2020年6月2日，于圣诺贝公司召开《安徽圣诺贝化学科技有限公司环境影响后评价报告书》评审会，并通过评审。

（7）2020年7月3日，《安徽圣诺贝化学科技有限公司环境影响后评价报告书》初稿报送环保主管部门。

安徽圣诺贝化学科技有限公司境影响后评价技术工作程序见图1.8-1。

图1.8-1  环境影响后评价的工作程序图

# 第2章  建设项目过程回顾

## 2.1公司地理位置

安徽圣诺贝化学科技有限公司（以下简称“圣诺贝公司”）前身为“安徽中壹化学品科技有限公司”，地处马鞍山市北郊，位于马鞍山市慈湖高新技术产业开发区内。

地理位置见图2.1-1。

图2.1-1   圣诺贝公司地理位置图

## 2.2公司项目概况

安徽圣诺贝化学科技有限公司（原名为“安徽中壹化学品科技有限公司”，后更名为“安徽圣诺贝化学科技有限公司”，关于安徽中壹化学品科技有限公司名称变更情况的环保说明见附件2）位于马鞍山慈湖经济技术开发区，占地面积约为 85 亩，是专业从事医药中间体、日化等精细化工品研发、生产和销售的企业。

圣诺贝公司现有项目环评批复及验收情况见表2.2-1。

表2.2-1   圣诺贝公司建设项目环评批复及验收情况

| 编号 | 项目名称 | 环评情况 | 监测情况 | 验收情况 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编制单位 | 环评批复时间 | 批准文号 | 监测时间 | 验收监测报告文号 | 验收批复时间 | 验收意见文号 |  |  |
| 1 | 年产8800吨精细化学品项目 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 2010年10月21日 | 马鞍山市环境保护局 马环审[2010]131号 | 2012年 | 马鞍山市环境监测中心 马环测[验]字 第121079号 | 2012年11月 | 马鞍山市环境保护局 马环验[2012]50号 | 已建成 | 简称“8800吨项目” |
| 2 | 年产 2000t/a 水杨酸异辛酯化学品项目 | 南京博环环保有限公司 | 2014年12月8日 | 马鞍山市环境保护局 马环审[2014]59号 | 2015年9月 | 马鞍山市环境监测中心 马环监[验]字第150639号 | 2015年11月 | 马鞍山市环境保护局 马环验 [2015]61号 | 已建成 | 简称“2000吨项目” |
| 3 | 年产 4500t/a 防晒系列产品项目 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 2016年4月11日 | 马鞍山市环境保护局 马环审[2016]29号 | 2017年4月 | 马鞍山市文天工程技术研究有限公司文天环测1703011号 | 2017年6月 | 马鞍山市环境保护局 马环验[2017]28号 | 已建成 | 简称“4500吨项目” |
| 4 | 新 增 4000t/a 防 晒 系 列 产 品 项 目 | 南京赛特环境工程有限公司 | 2018年1月23日 | 马鞍山市环境保护局 马环审[2018]8号 | 2018年12月 | 安徽省公众检验研究院有限公司 Q2018120021 | 2019年5月 | 自主验收 | 已建成 | 简称“4000吨项目” |
| 5 | 研发中心建设项目 | 河南聚力联创环保科技有限公司 | 2019年1月29日 | 马鞍山市环境保护局 马环审[2019]5号 | 尚未建设 | 未验收 | 不在本次后评价范围 |

## 2.3全厂主要建设内容情况

全厂主体工程主要建设内容及变化情况见表2.3-1。

表2.3-1  全厂工程建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 原环评设计内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年产8800吨精细化学品项目 | 2000t/a水杨酸异辛酯化学品项目 | 新建4500t/a防晒系列产品项目 | 新增 4000t/a 防晒系列产品扩建项目 | 合计 | 规模 | 备注 |
| 主体工程 | 防晒系列产品生产线 | 对叔丁基苯甲酰基-对甲氧基苯乙酮（UV-A） | 2000t/a | / | / | / | 2000t/a | 2000t/a | 五车间内 （AVB生产线） |
|  |  | 对甲氧基肉桂香异辛酯（OMC） | 3000t/a | / | / | / | 3000t/a | 3000t/a | 六车间内 （OMC生产线） |
|  |  | 依托立林（Alcloxa） | 1200t/a | / | / | / | 1200t/a | 0 | 中间体，用于合成奥克立林；四车间内（ETO暂停生产，全部外购） |
|  |  | 奥克立林（N-539） | 1500t/a | / | / | / | 1500t/a | 0 | 四车间内（奥克立林、HMS、OS生产线，奥克立林作为中间体，用于厂内下游产品原料） |
|  |  | 水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS） | 2000t/a | / | / | 2000t/a | 4000t/a | 4000t/a |  |
|  |  | 水杨酸异辛酯（OS） | / | 2000t/a | / | 2000t/a | 4000t/a | 4000t/a |  |
|  |  | 2-乙基己基-2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸酯（奥克立林OCTⅡ） | / | / | 3000t/a | / | 3000t/a | 3000t/a | 二车间内（OCTⅡ暂停生产，TS-M：研磨工序生产线） |
|  |  | 对甲基苯甲烯基樟脑（MBC） | 300t/a | / | / | / | 300t/a | 0 | 一车间内 （暂停生产） |
|  |  | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（TS-S） | / | / | 500t/a | / | 500t/a | 500t/a | 一车间内（TS-M、HS、MBC共线，HMS、OS共线） |
|  |  | 2，2'-亚甲基双[6-（苯并三唑-2-基）-4-叔辛基苯酚]（TS-M） | / | / | 500t/a | / | 500t/a | 0 | 一车间内 （暂停生产） |
|  |  | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸（HS） | / | / | 200t/a | / | 200t/a | 0 | 一车间内 （暂停生产） |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 办公 | 占地面积 640m2 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |  |  |  |
|  | 综合楼 | 休息 | 占地面积 960m2 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |  |  |  |
|  | 变电房 | 送电 | 占地面积 325m2 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |  |  |  |
|  | 机修间 | 维修 | 占地面积 264m2 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |  |  |  |
|  | 品管楼 | 管理 | 占地面积 580m2 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 |  |  |  |
| 储运工程 | 罐区 | 原料存放 | 新建罐区 1、用于产品周转及停产检修时的物料备用罐； 2、溶剂的周转储罐 | 依托现有 | 在现有罐区西侧新增原料罐区 | 依托现有 |  | 2个罐区+二车间一楼仓库 | 二车间一楼仓库储罐面积 |
|  | 仓库 | 原料、产品存放 | 新建各类仓库 | 依托现有 | 新增丙类库 | 依托现有 | 占地面积 | 占地面积 | 包含甲类库、乙类库、丙类库 |
|  | 运输 | - | 汽车运输，运输车量由社会运输力量解决 | 厂内依靠叉车、厂外依靠社会力量 | / |
| 公用工程 | 给水 | 配套生活、生产、消防给水管网 | 本项目在生产、生活中亦需要用到自来水，自来水由开发区管网供应 | 新增自来水依托现有的给水管道，来自马鞍山慈湖高新技术产业开发区自来水管网。 | 新增用水量依托现有的给水管道，来自马鞍山慈湖高新技术产业开发区自来水管网。 | 依托厂内现有的生活、生产、消防管网，由园区自来水管网提供， |  | 现有的生活、生产、消防管网，由园区自来水管网提供用量 | / |
|  | 排水 | 本项目实行雨污分流制。厂区雨水经雨水管网收集，排入区域雨水管网。废水经架空管线汇至厂内污水站预处理达接管标准后纳入慈湖污水处理厂 | 采用雨污分流。雨水采用地面明沟收集，通过厂区雨水管道排入附近管网；本项目产生的生产废水、生活污水等，通过厂区的污水处理站处理达标后经管网排入慈湖污水处理厂。 | 排水实行“雨污分流、清污分流”制，雨水、清下水直接排入雨水管网；生产废水、废气洗涤排水经预处理后与生活及食堂污水、设备冲洗废水一起经厂内污水处理站处理后接管排入慈湖污水处理厂集中处理，达标尾水排入慈湖河，最终排入长江。 | 项目排水实行“雨污分流、清污分流”制，雨水、清下水直接排入雨水管网；生产废水、废气洗涤排水经预处理后与生活及食堂污水、设备冲洗废水一起经厂内污水处理站处理后接管排入慈湖污水处理厂集中处理，达标尾水排入慈湖河，最终排入长江。 | 依托现有的雨污分流管网，厂区雨水经雨水管网收集，采用明沟输送，经沿厂区主管，重力流排入区域雨水管网。废水经架空管线汇至厂内污水站预处理达接管标准后纳入慈湖污水处理厂。厂内污水站已建成运行，物化装置处理规模为 500m3/d，生化装置处理规模为 1000m3/d。本项目废水量约为 27639.84m3/a （92.13m3/d） | 原环评合计排放量 | 部分生产废水预处理+厂内污水处理站处理达接管要求后接管排入慈湖污水处理厂集中处理，合计排放量为 | 污水处理站处理工艺为“污水收集池+芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀+水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）” |
|  | 供电 | 厂区设配电房一座 | 554万 kWh/a | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 | / |  | 园区供电系统、厂区设配电房一座 |
|  | 蒸汽 | 满足工业需求 | 中橡公司提供，用量 | 中橡公司提供，新增蒸汽使用量估计为 | 蒸汽使用量为其中由中橡公司提供 | 依托现有蒸汽管网，本项目新增用汽量为，由万能达公司提供。 | / |  | 拆除蒸汽锅炉，由万能达公司提供 |
|  | 天然气 | 园区管网供应 | 由马鞍山港华燃气负责供给，供应量约万m3/a，供应可靠。 | 新增天然气年用量为天然气用于食堂，来自园区天然气管网 | 新增天然气年用量为万m3，天然气用于导热油炉，来自园区天然气管网 | 新增用天然气量主要为 RTO 焚烧炉助燃，根据设计资料，年用量约为m3/a | / | 由马鞍山港华燃气负责供给，来自园区天然气管网，分别供导热油炉、食堂以及RTO焚烧炉使用。全厂年用量约m³/a，其中为 RTO 焚烧炉助燃用量约为m3/a | 来自园区天然气管网 |
|  | 冷却系统 | 生产所需 | 新建1套循环冷却系统，以供应冷却水，循环能力设计为 | 依托现有 | 一车间新增 | 设置 4 套循环冷却系统，每套循环能力为，每个车间一套，以供应冷却水，循环能力设计为 |  | 厂内建设 8 套循环冷却系统，其中一车间2套，二、四、五、六车间各1套，公用2套，以供应冷却水 | 已使用循环冷却水量为其中一车间凉水塔已使用、冷水机组已使用，二车间凉水塔已使用，四车间凉水塔已使用，五车间凉水塔已使用，六车间已使用，冰机房凉水塔已使用，冰机房冷水机组已使用 |
|  | 导热油炉 | 生产所需 | 一台燃气导热油炉，燃烧介质为天然气，消耗量约m3/a，由港华公司供应 | 依托现有 | 依托现有 | 依托现有 | 一套 | 由于蒸汽加热温度有限，不能满足所有产品的生产要求，因此本项目设置一台燃气导热油炉，燃烧介质为天然气，消耗量约m3/a，由港华公司供应 | / |
|  | 锅炉房 | 生产所需 | / | 一台天然气锅炉 | 依托现有 | 依托现有 | 一台 | 蒸汽锅炉已拆除 | 厂内蒸汽全部由万能达公司提供 |
|  | 冷冻 | 生产所需 | 常生产需要用到-10℃的冷冻盐水，冷冻水由冷冻站供应，拟选用螺杆式制冷压缩设备。 | 依托现有 | 一台螺杆式冷冻系统，制冷量冷媒氯化钙、制冷剂氟利昂R22 |  |  | 目已建两台螺杆式冷冻系统，制冷量分别为（冷媒氯化钙）和冷媒乙二醇水溶液） | / |
|  | 事故池 | 应急设施 | 厂区设置一座容积为400m3的事故池。 | 厂区设置一座容积为700m3的事故池。 | 依托现有 | 依托现有 | m3 | 厂区设置一座容积为700m3的事故池以及容积为64m³、36m³应急储罐两个。 | / |
|  | 绿化 | 绿化率 25% | / | 绿化面积13083.2 m2，绿化率 25% | 依托现有 | 依托现有 | 绿化面积13083.2 m2，绿化率 25% | 绿化面积13083.2 m2，绿化率 25% | / |

## 2.4全厂产品方案

全厂现有生产车间五个生产车间（一、二、四、五、六车间），经过多次技改后全厂现有TS-S、HMS等10种产品以及多种副产品，全厂产品方案见下表：

表2.4-1   全厂产品方案

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 环评设计能力 | 实际建设规模（t/a） | 年运行 时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（TS-S） | 500 | 500 | 7200 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS） | 2000 | 2000 | 3600 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸异辛酯（OS） | 2000 | 2000 | 3340 | 与原环评一致 |
|  | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸（HS） | 200 | 0 | 0 | 共线，暂停生产 |
|  | 对甲基苯甲烯基樟脑（MBC） | 300 | 0 | 0 |  |
|  | 2，2'-亚甲基双[6-（苯并三唑-2-基）-4-叔辛基苯酚]（TS-M） | 500 | 0 | 0 |  |
| 二车间 |  |  |  |  |  |
|  | 2-乙基己基-2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸酯（OCT） | 3000 | 3000 | 0 | 暂停生产 |
| 四车间 | 奥克立林（N-539） | 1500 | 1500 | 7200 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS） | 2000 | 2000 | 3600 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸异辛酯（OS） | 2000 | 2000 | 3340 | 与原环评一致 |
| 五车间 | 对叔丁基苯甲酰基-对甲氧基苯乙酮（UV-A） | 2000 | 2000 | 7200 | 与原环评一致 |
| 六车间 | 对甲氧基肉桂香异辛酯（OMC） | 3000 | 3000 | 7200 | 与原环评一致 |
| 全厂合计 | / | 15000 | 10500 | 7200 | 部分暂停生产 |

表2.4-2   2019年全厂副产品产生情况

| 项目名称 | 副产品名称 | 规格 | 数量 t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMS、OS、OMC、 UV-A | 甲醇 | 99% |  | 其他产品回用、外售 |
| OCT | 乙醇 | 90% |  | 外售 |
| HS、OMC | 醋酸钠 | 57% |  | 外售 |
| UV-A | 硫酸钠 | 80% |  | 外售 |

产品规格及质量指标分别见表2.4-3。

表2.4-3  全厂产品质量指标一览表

## 2.5公用工程

2.5.1给排水

2.5.1.1给水

略

2.5.1.2排水

圣诺贝公司厂区排水实行雨污分流制。厂区雨水经雨水管网收集，排入区域雨水管网。

圣诺贝公司废水主要有生产工艺废水、设备清洗废水、废气喷淋洗涤废水、生活污水、循环冷却排水以及蒸汽冷凝水。公司现有污水处理站一座，废水采用分质处理。

- 去除效率

主要构筑物对污染物的去除率如下表：

表2.5-1 污水处理站污染物去除效率一览表   (单位：mg/L，pH除外)

| 项目 | pH | CODcr |
| --- | --- | --- |
| 集水池原水 | 进出水 | 3~4 | 50000 |
| 芬顿混合器+铁碳微电解 | 进水 | 3~4 | 50000 |
|  | 出水 | 3~4 | 40000 |
|  | 去除率 | / | 20% |
| 混凝沉淀 | 进水 | 6~9 | 40000 |
|  | 出水 | 6~9 | 32000 |
|  | 去除率 | / | 20% |
| 水解酸化池（与生活污水、初期雨水、清净下水等混合） | 进水 | 6~9 | 32000 |
|  | 出水 | 6~9 | 11000 |
|  | 去除率 | / | 65.60% |
| UASB反应器 | 进水 | 6~9 | 11000 |
|  | 出水 | 6~9 | 1179 |
|  | 去除率 | / | 89.30% |
| A/O+二沉池 | 进水 | 6~9 | 1179 |
|  | 出水 | 6~9 | 343 |
|  | 去除率 | / | 71% |
| 组合气浮（二沉池出水超400mg/L时启用） | 进水 | 6~9 | 400 |
|  | 出水 | 6~9 | 320 |
|  | 去除率 | / | 20% |
| 出水水质 | 6~9 | 343 |
| 出水标准 | 6~9 | ≤500 |

（2）处理规模

污水站处理预处理能力为200m³/d，生化系统处理能力为600m³/d。污水处理工艺为“污水收集池+芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀+水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）”其中，低浓度混合废水、设备及地面冲洗废水经车间废水收集罐（池）泵入收集池1#，高浓度混合废水单独存储集水池2#，废水经提升泵至中间水池或收集池3#混合均匀，采用“芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀”物化装置预处理，处理后再与其他废水（包括初期雨水、生活污水等）一起进入“水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）”生化装置处理。

（3）工艺流程

废水处理工艺流程图见图2.5-2。

处理工艺流程简介：

生产废水进入集水井收集后，通过水泵使废水在管道混合器中与双氧水、硫酸亚铁等进行芬顿反应，并提升至铁碳微电解塔，将难生化有机物氧化为易生化有机物，出水自流到混凝沉淀一体化设备，通过加氢氧化钠、PAC 和 PAM 去除大部分无机离子和部分有机物，出水进入均质池，均质池内设有潜水搅拌器、使污水充分混合，起到均匀水质的作用。

初期雨水、生活污水、清净下水汇集至均质池均质水质后，出水经泵提升至水解酸化池，再提升至厌氧塔（UASB）将硫酸盐还原成硫化氢，同时改善污水的毒性，使废水中大部分 COD 得以去除，以利于后续处理。厌氧塔出水自流进入A/O生化池，A/O生化池根据功能分为A池（缺氧池）和 O 池（曝气池），厌氧塔出水和O池回流混合液一起进入A池进行反硝化反应，将大部分硝酸盐还原成氮气；A池出水进入O池，O 池内设有鼓风曝气，将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐，并去除大部分有机污染物，O池中的混合液部分回流至A池，混合液回流比为 100%（可调整），O池出水自流进入沉淀池，再流入清水池，最终排入马鞍山市慈湖污水处理厂进行处理；气浮池作为保险措施，当出水COD超过400mg/L时，经过气浮池曝气去除水中残留的悬浮物，降低COD浓度，经固液分离后上清液流入清水池，排入马鞍山市慈湖污水处理厂进行处理。

铁碳罐和混凝沉淀一体化设备产生的污泥经泵或重力自流流至污泥浓缩池浓缩罐，通过泵进入板框压滤机脱水，生化污泥经泵提升入叠螺式压滤机，压滤脱水后，经桨叶干燥机烘干，水后的污泥经叉车送至危废仓库委托资质单位处置。本公司废水处理后，在排污口处应设置尾水的在线监测装置，对pH值、COD、氨氮等进行在线监测，确保废水的稳定达标排放。

集水池1#                                    集水池2#

集水池3#                                  中间混合池

铁碳反应罐（铁碳+芬顿氧化）                    混凝沉淀一体化

均质调节池                             水解酸化池

厌氧罐										A池

O池                                      二沉池

清水池									板框压滤

污泥脱水机									 盐烘干器

加药装置								污水总排口

在线监测房

- 主要设备

厂区污水处理站主要设备见表2.5-3。

表2.5-3   厂区污水处理站主要设备一览表

全厂水平衡图见图2.5-3。

图2.5-3  全厂水平衡（m3/d）

全厂雨污管网分布见图2.5-4。

图2.5-4   全厂雨污管网分布图

2.5.2供电系统

圣诺贝公司供用电由慈湖经济开发区电网提供

2.5.3动力系统

- 供热系统：圣诺贝公司所用蒸汽由安徽马鞍山万能达发电有限责任公司集中提供，全厂蒸汽用量为t/a。

全厂蒸汽平衡图如2.5-5。

图2.5-5  全厂蒸汽平衡图（t/a）

蒸汽耗用情况见表2.5-5。

表2.5-5  圣诺贝公司近5年蒸汽耗用情况一览表

- 循环水系统：厂内建设循环冷却系统，以供应冷却水，循环水处理流程见图2.5-6。

图2.5-6   循环水处理流程图

- 冷冻系统：公司项目正常生产需要用到冷冻盐水，冷冻水由冷冻站供应，厂内建设冷冻系统，

- 制氮：由空气分离装置提供。

氮气储罐

- 空压站：厂内已建空压机组，

空压机组

5、供气：圣诺贝公司所用天然气供给，来自园区天然气管网，分别供导热油炉以及RTO焚烧炉使用。

7、油炉房：厂内设置一台燃气导热油炉，燃烧介质为天然气，由园区天然气管网供应。

导热油炉房

- 柴油发电机：厂区设柴油发电机，主要用于全厂停电事故状态下的应急电源的供应。

柴油发电机

10、减压蒸发器

将五车间、六车间生产过程中产生的高浓度废水送入浓缩釜中进行浓缩物料即为副产品醋酸钠、硫酸钠，轻组分经冷凝后作为废水送入厂内污水处理站。

减压蒸发

盐烘干

11、事故池：厂区西南侧设置700m³事故池一座，用于事故状态下事故废液以及消防废水的收集。

事故池

## 2.6辅助

2.6.1办公楼

全厂建成1栋办公楼用于员工办公，

办公楼

2.6.2综合楼

全厂建成1栋综合楼主要用于员工生活，配套食堂、更衣室、宿舍等。

2.6.3变电房

全厂建设变电房一座

2.6.4机修间

厂区最西侧建设机修间一座，用于厂区设备维修作业。

机修间

2.6.5品管楼

全厂建设品管楼一座，主要用于全厂物料实验、品质保证等。

品管楼

全厂辅助工程建设情况一览表见表2.5-8。

表2.5-8 辅助工程建设内容一览表

## 2.7储运工程

2.7.1仓库

全厂共建设甲类库、乙类库、丙类库。

- 甲类库

公司共有甲类仓库，位于厂区西侧仓储区北侧位置，占地面积约为；

仓库

104主要用于贮存机油等油品物资；

仓库

105库按照危废仓库标准建设，在紧急情况下腾空，作为危废仓库备用库，使用和暂停使用时向上级环保部门报备。

106用作危废暂存库，建设地面环氧树脂防渗、导流、分区等措施，危废库有机废气通过集气罩收集后送至RTO焚烧炉处理后有组织排放。

危废库

仓库位于厂区南侧，污水处理站西侧，主要用于贮存

仓库乙类库

圣诺贝公司共有乙类仓库

仓库主要用于贮存生产所有原料。

仓库

仓库主要用于贮存桶装成品。

仓库

仓库主要用于贮存包装材料。

仓库

仓库东侧贮存厂区所需的备用消防应急器材，西侧用不贮存桶装成品；

仓库

- 丙类库

- 公司共有丙类仓库，位于厂区西侧仓储区北侧位置，占地面积约为

仓库位于丙类库区东侧，主要用作成品库。

仓库

仓库用作五金仓库。

仓库

- 一般固废堆场

一般固废堆场位于厂区机修车间北侧，占地面积约为16 m2，用于堆放各项目产生的一般固体废物。

一般固废堆场

2.7.2罐区

全厂罐区参数见表2.7-1。

表2.7-1  全厂罐区参数一览表

| 序号 | 化学品名称 | 规格指标 | 罐体形式 | 容积 | 填充系数 | 罐体温度参数 | 罐体压力参数 | 储罐个数（个） | 围堰 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1号罐区 | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 2 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 3 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 4 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 5 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 55℃ | 常压 | 1 |  |
| 6 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 40℃ | 常压 | 1 |  |
| 7 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 50℃ | 常压 | 1 |  |
| 8 |  | 2号罐区 | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 9 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 10 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 11 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 12 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 13 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 14 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 15 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 16 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 17 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 18 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 55℃ | 常压 | 1 |  |
| 19 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 45℃ | 常压 | 1 |  |
| 20 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 21 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 22 |  | 3号罐区 | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 23 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 24 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 25 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 26 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 27 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 28 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |
| 29 |  |  | 固定顶罐 |  | 80% | 常温 | 常压 | 1 |  |

储罐区

## 2.8总平面布置图

全厂厂区总平面布置东西两大区域：厂区西侧主要为各类仓库、罐区、事故池、机修间及品管楼等，厂区东侧主要为办公生活区、各生产车间以及其他公用系统。

厂区总占地面积约 85 亩，厂区西侧为机修间和品管楼；中部由北往南依次为门卫、仓储区、贮罐区、事故水池；东侧由北往南依次为办公楼、综合楼、生产车间、污水处理站、消防水池、公用工程间、锅炉房。生产车间区分为两列，东侧由北向南为一车间和五车间，西侧由北向南为二车间、四车间和六车间。

全厂所需的公用系统集中布置在生产区的负荷中心，可便于向各用户供应；其他辅助设施均布置在生产线附近或者联合车间的辅房内。

- 为改善厂貌，达到改善环境、净化环境的目的，以点、线、面结合的方式对厂区进行绿化设计；在主、次道路两侧以常青乔木、灌木结合的方式进行绿化；厂前区则以绿篱、常青乔木为主，并配以花坛、雕塑等；车间周围、车间引道两侧种植绿篱；综合设计确定厂区绿化率为25%；

- 厂区道路采用混凝土路面，沿主要道路车辆能到达各车间，完全满足交通运输和消防要求。

厂区分区明确，交通便捷，空间利用合理有序，满足工艺生产要求。

表2.8-1  主要建、构筑物工程一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 建筑层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 |  |  |  |
| 2 | 综合楼 |  |  |  |
| 3 | 甲类库 |  |  |  |
| 4 | 甲类库一 |  |  |  |
| 5 | 甲类库二 |  |  |  |
| 6 | 乙类库 |  |  |  |
| 7 | 丙类库 |  |  |  |
| 8 | 罐区一 |  |  |  |
| 9 | 罐区二 |  |  |  |
| 10 | 一车间 |  |  |  |
| 11 | 二车间 |  |  |  |
| 12 | 四车间 |  |  |  |
| 13 | 五车间 |  |  |  |
| 14 | 六车间 |  |  |  |
| 15 | 环保设施 |  |  |  |
| 16 | 锅炉房 |  |  |  |
| 17 | 冷冻机、 空压机房 |  |  |  |
| 18 | 变电房 |  |  |  |
| 19 | 机修间 |  |  |  |
| 20 | 品管楼 |  |  |  |

全厂厂区总平面布置见图2.8-1。

图2.8-1 全厂总平面布置图

## 2.9公众参与情况

### 2.9.1企业各项目环评期间公众参与情况

企业各项目环评期间公众参与情况见下表：

表2.9-1  企业公众参与情况统计表

| 项目 | 公示 | 公参结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 一次公示 | 二次公示 | 发放调查表 | 回收率 | 赞成 | 无所谓 | 反对 |
| 年产8800吨精细化学品项目 | 《马鞍山日报》 | 《马鞍山日报》、慈湖开发区网站 | 60 | 83.33% | 72% | 28% | 0 |
| 年产 2000t/a 水杨酸异辛酯化学品项目 | 马鞍山市环境保护局网站、马鞍山日报 | 马鞍山市环境保护局网站、马鞍山日报 | 100 | 100% | 69% | 31% | 0 |
| 年产 4500t/a 防晒系列产品项目 | 马鞍山市环境保护局网站、马鞍山日报 | 马鞍山市环境保护局网站、马鞍山日报 | 125 | 100% | 76% | 24% | 0 |
| 新 增 4000t/a 防 晒 系 列 产 品 项 目 | 慈湖开发区网站 | 慈湖开发区网站 | 100 | 100% | 100% | 0 | 0 |

### 2.9.2后评价期间公众参与情况

2019 年12月在企业周边发放公众参与调查表 110份，使公众了解企业项目概况和企业营运期间可能对环境造成的影响，并征求公众意见。告知公众企业项目概况及后评价报告书初稿中的有关内容，使公众能够了解项目概况、建设目的、可能造成的不良影响、采取的污染防治对策及主要评价结论，以便广泛征询公众意见。

反馈信息进行评估、汇总。调查的主要内容包括公众对建设项目的了解情况、公众对建设项目的态度、公众所担心的环境问题以及就该项目建设提出的环保建议和要求，本次公示发布后，没有收到公众电话、传真、信件及电子邮件等反馈情况。公众参与调查表内容和样式见表2.9-2：

表2.9-2  公众参与调查表（意见征询）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 联系方式 |  | 工作单位（家庭住址） |  |
| 简介： 企业运营期间主要产生的环境问题有废气、废水、固废和设备噪声等。其中废气通过废气处理设施处理后均能达标排放，企业生产废水及生活污水经厂内污水处理站处理水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和慈湖污水处理厂接管要求标准后接管进入慈湖污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 标准后排入慈湖河。固废主要为生产过程中产生的精馏残渣、废液、废包装材料、废活性炭、污水站污泥以及生活垃圾等。其中精馏残渣、废液、污水站新增污泥、废活性炭和废包装材料已委托资质单位处置；生活垃圾由环卫统一清运；生化污泥需鉴定，根据鉴定结果安排处理方式，鉴定结果前先按照危险废物的要求进行管理。厂内已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置规范的危险废物暂存场所。生化污泥尚未鉴定，目前按照危险固废要求进行收集暂存和处理。为避免物料、生产废水的非正常排放对地下水造成影响，企业污水处理站、车间等均采取了分区防渗措施，污水管线采用架空布设。通过基础减震隔声等措施保证设备噪声对外环境影响较小，圣诺贝公司厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3 类标准要求。 针对本企业生产过程中的各环境影响因素，将采取相应的措施加以治理，最终使各项环境影响因素对环境的影响降至最低，符合法律、法规和标准要求。 |
| 1.您对本企业生产运营情况的了解程度： A.比较了解 B.一般了解 C.不太了解 （ ） |
| 2.您认为本企业生产对您生活影响较大的环境问题是什么？ A.空气 B.水体 C.噪声 D.固体废物 （ ） |
| 3.您认为近年来经济开发区因为企业大量增加是否带来了以下环境污染状况： A.地表植被迅速减少 B.空气质量变差 C.农作物产量减少 D其它 （ ） |
| 4.您对该公司建设最关注的问题是： A.环境保护 B.就业机会 C.促进经济发展 D.其它 （ ） |
| 5.您认为该公司在环境保护方面最应当注意的问题是： A.废气污染 B.废水污染 C.生态环境破坏 D.其它 （ ） |
| 6.您对本企业后评价所持态度： A.积极支持 B.无所谓 C.反对 （ ） | 原因是什么？ |
| 7.您对本次环境影响后评价工作有何意见与建议？ |

填表说明：

- 本表是为了了解居民的环保意识，请你们从长期居住在本地区对环境质量的直观感觉出发，对本项目建设的利弊做出判断，为决策提供依据。

- 征询表中提供答案的问题，请选择您认为最合适或您意见相近的答案。

- 征询表中未提供答案的题，请您填上您对本项目的意见。

- 本表发放范围为本项目厂址周围居民、单位职工或团体、组织或政府人员

### 2.9.3公参汇总情况

本次公众参与调查调查对象主要是评价范围内与企业不同距离的敏感点处居民；共发放个人调查表 110 份，收回 101份，回收率91.8%。参与公参调查的个人信息情况如下表所示：

表2.9-1  公众参与意见表

| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 住址或工作单位 | 性别 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基成龙 | 13921192639 | 安徽金星钛白集团有限公司 | 男 | 支持 |
| 2 | 施娟 | / | 杨家村 | 女 | 支持 |
| 3 | 胡成云 | 18155539896 | 马鞍山市东方明珠 | 男 | 支持 |
| 4 | 查贵斌 | 17355550886 | 金星钛白宿舍 | 男 | 支持 |
| 5 | 刘斌 | 13860663702 | 金桥 | 男 | 支持 |
| 6 | 陈渤 | 18845555780 | 慈湖太来村28号 | 男 | 支持 |
| 7 | 吴尧华 | 13955591593 | 剑桥公馆9幢701 | 男 | 支持 |
| 8 | 许超 | 15205555751 | 安徽金星钛白集团有限公司 | 男 | 支持 |
| 9 | 陈君 | 13855518377 | 梅花园23栋410 | 男 | 支持 |
| 10 | 赵邵卫 | 13155517600 | 金星钛白 | 女 | 支持 |
| 11 | 王先琴 |  | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 12 | 黄世忠 | 13470968161 | 金星钛白 | 男 | 无所谓 |
| 13 | 胡传华 | 13355554311 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 14 | 程道昌 | 15905559108 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 15 | 向辉 | 15955538260 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 16 | 时克明 | 13093504112 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 17 | 蒋兴宇 | 15249873929 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 18 | 方青 | 13955584217 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 19 | 余东 | 13961757555 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 20 | 丁磊 | 15186132655 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 21 | 姜文川 | 15805553612 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 22 | 陶红 | 18055580702 | 金星钛白 | 女 | 支持 |
| 23 | 刘长乐 | 17681252282 | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 24 | 吴文伟 | 18656515127 | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 25 | 刘松 | 15805557135 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 26 | 孙复花 | 13866401931 | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 27 | 周超 | 18053590338 | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 28 | 沈东升 | 19955527955 | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 29 | 杨媛媛 |  | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 30 | 谢程鹏 | 18855506832 | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 31 | 徐冬 | 18726005686 | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 32 | 吴义兰 | 18755572263 | 杨家村 | 女 | 支持 |
| 33 | 吴峥 | 17355567432 | 杨家村 | 男 | 支持 |
| 34 | 王强 | 18255508317 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 35 | 司伟 | 8330028 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 36 | 陈早早 |  | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 37 | 李小丽 | 3509970 | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 38 | 高阳 | 18055590298 | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 39 | 曹兵雨 |  | 慈湖杨家村 | 男 | 支持 |
| 40 | 王书琴 | 18055590225 | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 41 | 宋新秀 | 13955533687 | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 42 | 章壤 | 15375558658 | 立白宿舍 | 女 | 支持 |
| 43 | 杨荣 | 13399551024 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 44 | 朱士中 | 0555-8330043 | 安徽金星钛白集团有限公司 | 男 | 支持 |
| 45 | 董兰花 | 18895563171 | 立白公司 | 女 | 无所谓 |
| 46 | 唐伟 | 18855531992 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 47 | 孙术张 | 19955522486 | 金瑞新城四村2栋106 | 女 | 支持 |
| 48 | 陶蓓蓓 | 15156112561 | 同意家园8栋303 | 女 | 支持 |
| 49 | 何李燕 | 17375098520 | 立白公司 | 女 | 支持 |
| 50 | 叶鹏 | 18255592126 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 51 | 占康美 | 15655528115 | 立白公司 | 女 | 支持 |
| 52 | 汪唐 | 13685555163 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 53 | 王莽 | 15905559678 | 金星钛白 | 女 | 无所谓 |
| 54 | 邓晓真 | 18255518683 | 金星钛白 | 女 | 无所谓 |
| 55 | 周珑 | 13965395307 | 马鞍山市慈湖经济开发区新化路1号 | 男 | 无所谓 |
| 56 | 王英 | 13855502230 | 金星钛白 | 女 | 支持 |
| 57 | 孙离 | 18755509097 | 新化路1号 | 女 | 支持 |
| 58 | 王将 | 13955571791 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 59 | 司宋根 | 8330027 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 60 | 朱飞 | 13721232884 | 金星钛白 | 男 | 支持 |
| 61 | 杨毕芳 | 13905551253 | 金星钛白 | 女 | 支持 |
| 62 | 董波 | 13965386164 | 雨山区映翠五村 | 男 | 支持 |
| 63 | 裴明 | 15665558291 | 立白宿舍 | 女 | 支持 |
| 64 | 张瑜 | 18355424562 | 立白宿舍 | 女 | 支持 |
| 65 | 马少林 | 18555559880 | 立白宿舍 | 男 | 无所谓 |
| 66 | 钟玲 | 13866672027 | 马鞍山立白 | 女 | 无所谓 |
| 67 | 张秋雨 | 18955504376 | 立白 | 女 | 支持 |
| 68 | 季雨帆 | 18055553131 | 立白 | 女 | 支持 |
| 69 | 何岑 | 18855531418 | 马鞍山立白 | 女 | 支持 |
| 70 | 俞书平 | 15715551869 | 立白 | 女 | 支持 |
| 71 | 肖凯 | 18555559886 | 立白 | 男 | 无所谓 |
| 72 | 李晓娟 | 13965373856 | 立白宿舍 | 女 | 支持 |
| 73 | 唐荣志 | 18255507991 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 74 | 段丞 | 18005553080 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 75 | 蒋超 | 13855559394 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 76 | 李丹 | 18156523097 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 77 | 刘文思 | 3500899 | 立白公司 | 女 | 支持 |
| 78 | 易丽 | 13855532119 | 立白公司 | 女 | 支持 |
| 79 | 张玉文景 | 15555513275 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 80 | 李漫漫 | 3503781 | 立白公司 | 女 | 支持 |
| 81 | 齐玲玲 | 18155570233 | 立白公司 | 女 | 支持 |
| 82 | 吴岗 | 15555517064 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 83 | 保五二 | 18055559088 | 立白公司 | 男 | 支持 |
| 84 | 秦程成 | 18326595236 | 安徽马鞍山博望区丹阳镇团结村下村 | 女 | 支持 |
| 85 | 孙伟 | 17755527163 | 马鞍山天泽水岸15栋 | 男 | 支持 |
| 86 | 李高兰 | 18055590220 | 江苏省南京市江宁区禄口街区 | 男 | 无所谓 |
| 87 | 李宏 | 18355539033 | 安徽省马鞍山市矿山新村 | 女 | 无所谓 |
| 88 | 张仲嘉 | 18155568268 | 马鞍山恒大御景湾 | 男 | 支持 |
| 89 | 王宁华 | 18055590308 | 花山东宛小区 | 男 | 支持 |
| 90 | 肖包璟 | 18355520781 | 凡尔赛公馆12#303 | 男 | 支持 |
| 91 | 曹云南 | 18055590205 | — | 男 | 支持 |
| 92 | 周胜 | 13637101695 | 湖东北路24号3栋203号 | 男 | 支持 |
| 93 | 胡丹丹 | 13865606638 | 慈湖杨家村 | 女 | 支持 |
| 94 | 薛悦 | 18395550396 | 安徽马鞍山市绿洲茗苑 | 女 | 支持 |
| 95 | 李运升 | 13805555284 | 马鞍山市花山区康佳大景城15栋405 | 男 | 支持 |
| 96 | 叶英华 | 18298233895 | 马鞍山市花山区花山美居 | 男 | 支持 |
| 97 | 夏立 | 18655580085 | 马鞍山当涂县 | 男 | 无所谓 |
| 98 | 周芳 | 18055590255 | 马鞍山绿洲花园 | 女 | 支持 |
| 99 | 杜悦 | 15951741328 | 马鞍山江东小区 | 女 | 支持 |
| 100 | 濮婷婷 | 13696732235 | 马鞍山东方城 | 女 | 支持 |
| 101 | 冯玉华 | 15850916921 | 马鞍山银河湾 | 男 | 支持 |

本次调查对象主要来源于周边敏感点居民及附近企业职工。调查对象男性占59.4%，女性占40.6%，调查人员年龄段以青壮年为主。

对本企业生产运营情况的了解程度：50.5%的被调查者比较了解，46.5%的被调查者一般了解，3%的调查者不太了解。

认为本企业生产对生活影响较大的环境问题：66.3%的被调查者认为是空气，22.8%的被调查者认为是水体，8.9%的被调查者认为是噪声，7.9%的被调查者认为是固体废物。

认为近年来经济开发区因为企业大量增加带来的环境污染状况：22.8%的被调查者认为是地表植被迅速减少，58.4%的被调查者认为是空气质量变差，6.9%的被调查者认为是农作物产量减少。

对圣诺贝公司建设最关注的问题：41.6%的被调查者选择环境保护，16.8%的被调查者选择就业机会，23.8%的被调查者选择促进经济发展。

认为圣诺贝公司在环境保护方面最应当注意的问题：40.6%的被调查者选择废气污染，28.7%的被调查者选择废水污染，21.8%的被调查者选择生态环境破坏。

对本企业后评价所持态度：89.1%的被调查公众选择了支持，10.9%的被调查公众选择了无所谓，没有被调查公众选择反对。

根据统计，公众对该企业环保方面和环保审批部门的建议和要求归纳如下：环保措施得到落实，加强环保意识。经与建设单位沟通，建设单位对个人公众提出的建议表示接受并积极落实。

### 2.9.4公参总结与建议

### 2.9.4.1小结

本次公众参与调查调查对象主要是评价范围内与企业不同距离的敏感点处居民；共发放个人调查表110 份，收回 101份，回收率91.8%。89.1%的被调查公众选择了支持，10.9%的被调查公众选择了无所谓，没有被调查公众选择反对。根据统计，公众对该企业环保方面和环保审批部门的建议和要求归纳如下：环保措施得到落实，加强环保意识。经与建设单位沟通，建设单位对个人公众提出的建议表示接受并积极落实。

### 2.9.4.2建议

（1）建议建设单位借鉴其他国内外同类企业的运营管理经验，做好企业、政府和公众之间的信息互通，完善项目运营期的科学管理。

（2）建设单位需严格执行规范操作，从各个环节保障装置的正常良好运营，对周围居民负责。

# 第3章  建设项目工程评价

## 3.1工程基本简介

3.1.1工程生产工艺情况

根据现有项目产品方案确定圣诺贝公司主体工程主要工艺有：

（1）双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（TS-S）生产工艺；

（2）水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS）生产工艺；

（3）水杨酸异辛酯（OS）生产工艺；

（4）2-苯基苯并咪唑-5-磺酸（TS-S）生产工艺；

- 2，2'-亚甲基双[6-（苯并三唑-2-基）-4-叔辛基苯酚]（TS-M）生产工艺；

- 2-乙基己基-2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸酯（OCT）生产工艺；

- 奥克立林（N-539）生产工艺；

- 对叔丁基苯甲酰基-对甲氧基苯乙酮（UV-A）生产工艺；

- 对甲氧基肉桂香异辛酯（OMC）生产工艺；

- 对甲基苯甲烯基樟脑（MBC）生产工艺。

略

3.1.2现有工程主要工艺设备

现有工程的主要工艺设备台账见附件24。

3.1.3全厂原辅材料、能源消耗

公司近5年的原辅材料及能源消耗情况见表3.1-2、表3.1-3。

表3.1-2  公司近5年的原辅材料消耗情况表

表3.1-3  公司近5年的产品、能源消耗情况表

3.1.4厂区绿化

全厂充分利用道路路肩两侧及厂房周围零星空地种植树木花草，全厂绿化总面积约为13083.2m2，绿化率25%，由圣诺贝公司定期维护。

3.1.5工作制度及劳动定员

圣诺贝公司现有全厂职工380人，工作制度：年生产 300天，实行三班两运转制，每班8小时，年运行 7200 小时。

## 3.2总量指标执行情况

3.2.1大气污染物总量核算

废气污染物许可排放量见表3.2-1。

表3.2-1  各项目废气污染物许可排放量表

| 工程分期 | 废气污染物排放量（t/a） |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOX | 颗粒物 | VOCs |
| 8800吨项目 | 0.02 | / | / | / |
| 2000吨项目 | 0 | 0 | 0.057 | 4.858 |
| 4500吨项目 | 0.1 | 0.315 | 0.177 | 13.04 |
| 4000吨项目 | 0.009 | 0.057 | 0.115 | 4.790 |
| 实际排放总量 | 未检出 | 2.079 | 0.8456 | 0.2376 |
| 已批总量 | 0.208 | 2.113 | 0.862 | 26.923 |

由表3.2-1可见，企业后评价期间废气污染物二氧化硫的排放未检出，氮氧化物的排放总量为2.079t/a,，颗粒物的排放总量为0.8456t/a，VOCs排放总量为0.2376t/a，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、VOCs排放均满足企业现有的总量指标。

3.2.2废水污染物总量核算

废水污染物许可排放量见表3.2-3。

表3.2-3   全厂废水污染物污染物许可排放量表

| 工程分期 | 废水污染物排放量（t/a） |
| --- | --- |
|  | COD | NH3-N |
| 8800吨项目 | 25.2 | / |
| 2000吨项目 | 18.759 | 0.028 |
| 4500吨项目 | 11.12 | 0.039 |
| 4000吨项目 | 12.403 | 0.132 |
| 实际排放总量 | 7.344 | 0.162 |
| 已批总量 | 47.529 | 1.497 |

由上表可见，企业目前废水中COD、氨氮总量排放满足现有的总量指标要求，无需申请新的总量指标。

# 第4章  区域环境变化评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

安徽圣诺贝化学科技有限公司位于马鞍山慈湖高新技术产业开发区的绿色化工材料产业组团。马鞍山市位于长江下游南岸、安徽省东部，地处北纬31º46'42″-31°17'26″与东经118°21'38″-118°52'44″之间。马鞍山市东临石臼湖与江苏溧水县和高淳县交界；南与芜湖市郊、芜湖县、宣城市、无为县接壤；西与巢湖毗邻；北与安徽全椒县和江苏省南京市江宁区、浦口区相连，具有跨江近海，紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置。全市总面积4049平方公里，南北最大纵距约80公里，东西最大横距约130公里。

### 4.1.2地形、地貌

马鞍山的地势东高西低。东部丘陵区地表起伏，约四分之三地区海拔在 50m 以上，为市内河流的发源地；西部较为平坦，以平原为主，其间分部一些山丘。

马鞍山的地形在大区域内为长江中下游平原的一部分，在安徽省内属沿江平原地形区。全市在地形上可划分为三部分：东部丘陵区，分部着海拔 160～200m 左右的丘陵，面积约为全市国土面积的一半；西部沿江地带分部着一列东北-西南走向的低丘陵，在低丘陵与长江之间是狭长的阶地与河漫滩，长江中有众多大小不等的沙洲；中部是较为平坦宽阔的冲积平原，平均海拔 10m 左右，平原上河渠纵横，湖塘密布。市区中心的雨山湖周围九山耸峙，形成“九山环一湖，翠螺出大江”的秀丽自然景观。

慈湖高新技术产业开发区地貌为长江一、二级阶地，地势平坦，其西北角有一孤丘——慈姥山（海拔 59.37m）。

公司所在区域原始地形起伏不大，地面孔口标高变化在 6.60-8.20m 之间，地貌单元属长江中下游冲积平原漫滩相。

### 4.1.3地质

马鞍山市规划范围内地质构造为三叠纪冲积层和第四纪土壤，一般为石英砂层， 砂质粘土，部分淤泥。沿江为带型山脉，其主要有沉积岩构成；雨山以东各山主要由火成岩构成，在冲击阶地地区，地面下 2～3m 处大部分为冲击的沙质粘土及尘矿土塘，多为可塑状态和中等密度，计算抗压强度在 100～150KPa/cm2，其下层为湖泊淤质土壤，含水量较高，大多数处于软塑状态，计算抗压强度在 80～150KPa/cm2。

第四纪坡积残积和产冲击土壤，一般含水量较低，质地坚硬，各种地基土的基本计算抗压强度如下：

冲击粘土、亚粘土：150～400KPa/cm2；

冲击坡积粘土：250～400KPa/ cm2；

残积亚粘土：200KPa/ cm2；

风化石英砂：300～600KPa/ cm2。

马鞍山慈湖高新技术产业开发区境内主要是第四系全新统冲积地层和第四系上更新统冲积层，地基土主要由可塑和软塑亚粘土、流塑状淤泥质亚粘土及高压软土组成，并夹有薄层轻亚粘土和松散状态粉细砂；第四系更新统冲积层埋藏与上述地层下部，主要由可塑、硬塑亚粘土组成。该层地基土为建构筑物的主要持力层，承载力约为 300kPa。

### 4.1.4气象特征

厂区所在地位于北亚热带，属季风型亚热带气候，季风明显，四季分明，气候温和，冬夏长、春秋短，雨量集中，冬夏温差大，气流随季节变化而发生明显变化。

马鞍山市主要气象条件如下：

年平均气温	 15.7℃；

极端最高气温	 41.1℃（1995.8.23）；

极端最低气温	 -12.7℃（1971.1.31）；

年平均降雨量 	1004.2mm；

最大降雨量         1522.2m（1962 年）；

最小降雨量	460.4mm（1978 年 ）；

最大日降雨量	254.6mm（1969 年）；

年平均降雨天数：102 天；

最大绝对湿度	41mm；

最小绝对湿度	0.50mm；

年无霜期	240 天；

最高气压	1042.8hpa（1965.12.17）；

最低气压	991.6hpa（1971.2.17）；

全年盛行风向及频率	东 风 ，12.91%；

年平均风速	3.3m/s；

年静风频率	25.6%；

最大冻土深度 0.09m；

地震基本烈度为 6 度，重要工程按地震基本烈度 7 度设防。

### 4.1.5水文概况

（1）地表水

马鞍山境内河渠纵横，湖塘密布，河流主要有慈湖河、采石河、雨山河、六汾河、锁溪河等，均属长江水系。

马鞍山市最大的过境水体为长江。长江马鞍山段上起东西梁山，下至慈湖和尚港、石跋河口，主航道长约 36km。河道走向由西南至东北，是一个两端束窄，中间放宽的顺直分叉型河道，最宽处 8.3km，最窄处 880m。长江经过江心洲、小黄洲分叉段，在小黄洲尾部汇合过慈姥山后，分叉进入新生洲、新济洲段。

长江马鞍山段历年最高水位 10.72m，相应流量 92600m3/s，多年平均流量29000m3/s，实测最小月平均流量 6300m3/s，江水夏季最高温度 32.2℃，历年平均水温 17.7℃，属感潮江段，每日两涨两落，涨潮时顶托江水，但不呈倒流。涨潮时慈湖河水受到顶托涌水影响。

厂区附近地表水体为慈湖河。慈湖河发源于市郊东部丘陵区的烤山，由东向西流经向山、霍里镇和慈湖乡，在慈姆山北麓注入长江，总流域面积为 126.64 km2。自霍里山北麓东环路以西起为主河道，两岸均有堤防束水，全长约为 26.13km，是马鞍山市区境内最长的通江河流，担负着工农业用水、城市泄洪、城市景观等重要功能。

（2）地下水

厂区所在区域地下水主要为孔隙潜水，赋存于 2 及 3 层土中，水量一般，透水性不均。地下水主要受大气降水及地表水补给影响。随季节性变化，地下水位埋深1.0-3.0m，地下水年变化幅度约 0.50m，雨季上升约 0.2m,旱季下降约 0.3m。粉细砂层为主要含水层，为承压水，区域上承压水位与潜水水位基本一致，赋存区域大， 含水量丰富。

项目区域水系图见图 4.1-1。

图4.1-1    马鞍山市水系分布图

### 4.1.6区域地质及水文地质概况

4.1.6.1区域地层

1、区域地层

区域内地层属华南地层大区—扬子地层区—下扬子地层分区，出露的主要地层有：奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、第四系（图 4.1-3、表 4.1-1），工作区内岩浆岩不发育，脉岩亦很少见。

表 4.1-1	区域地层划分

|  | 系 | 统 | 地层名称 | 代号 | 厚度 （米） | 主要岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 | 芜湖组 | Q4 | 63 | 黄褐、灰色粉细砂层，亚粘土及炭层， 底部有砾石层。 |
|  |  | 上更新 统 | 下蜀组 | Q3x | 2-32 | 棕黄色粘土、亚粘土，含铁锰结核。 |
|  | 上第三 系 | 上新统 | 方山组 | N2f | 249 | 灰黑色致密及气状橄榄玄武岩夹凝灰 质砂砾岩及玄武质集块岩。 |
| 中生界 | 白垩系 | 上统 | 浦口组 | K2p | 460 | 紫红色砂岩、含砾砂岩、页岩互层及杂 色砾岩夹薄层石膏。 |
|  | 侏罗系 | 中下统 | 象山群 | J1-2xn | 1496 | 上段：紫红、灰白色中粒长石石英砂岩、含砾中粗粒长石石英砂岩，下部夹黑云母安岩。 下段：灰白色中粗粒-细粒石英砂岩、粉砂岩，底部为石英砾岩夹粉砂岩、煤 线。 |
|  | 三迭系 | 中统 | 上青龙组 | T2s | 828 | 青灰色灰岩夹紫红色瘤状灰岩，上部有 白云质灰岩，膏溶灰岩硬石膏层。 |
|  |  | 下统 | 下青龙组 | T1s | 247 | 灰、深灰色薄层灰岩夹页岩，上为黄绿 色钙质页岩及薄层灰岩。 |
| 上古生界 | 二迭系 | 上统 | 大隆组 | P2d | 3-10 | 硅质页岩、粉砂质页岩为主，下部为灰 岩。 |
|  |  |  | 龙潭组 | P2L | 41-110 | 灰、灰黄色粉砂岩、粘土岩，含可采煤。 |
|  |  | 下统 | 孤峰组 | P1g | 30-57 | 深灰色页岩、硅质页岩，下部为灰色灰 岩。 |
|  |  |  | 栖霞组 | P1q | 145 -202 | 深灰色沥青质灰岩、含燧石团块灰岩夹燧石层，底部为薄层灰岩、页岩、粉砂 岩。 |
|  | 石炭系 | 上统 | 船山组 | C3c | 16-27 | 灰、浅灰色致密灰岩及球状灰岩。 |
|  |  | 中统 | 黄龙组 | C2h | 61-63 | 浅灰、肉红色致密灰岩及粗晶灰岩。 |
|  |  | 下统 | 老虎洞组 | C1l | 3-10 | 灰白、浅肉红色含燧石团块白云岩。 |
|  |  |  | 和州组 | C1h | 2-13 | 灰色灰岩、灰黄色页岩及青灰色疙瘩泥质灰岩。 |
|  |  |  | 高骊山组 | C1g | 11-12 | 棕黄、灰色泥岩夹炭质页岩。 |
|  |  |  | 金陵组 | C1j | 6-5 | 灰黑色灰岩，底部有铁质页岩及粉砂 岩。 |
|  | 泥盆系 | 上统 | 五通组 | D3w | 199 | 灰白色细涛岩夹杂色粘土岩及铁矿层， 局部含煤。下部为砾岩及石英砂砾岩。 |
| 下古生界 | 志留系 | 中统 | 坟头组 | S2f | 582 | 黄绿色粉细砂岩及页岩、含砾泥质粉砂 岩。 |
|  | 奥陶系 | 上统 | 五峰组 | O3w | 16 | 灰黑色硅质页岩、页岩及燧石层。 |
|  |  |  | 汤头组 | O3t | 9 | 灰绿色钙质泥岩及棕红色瘤状泥状灰 岩。 |
|  |  | 中统 | 宝塔组 | O2b | 20 | 棕红色瘤状泥质灰岩及粉红色龟裂纹 泥质灰岩。 |
|  |  |  | 庙坡组 | O2m | 4 | 深灰、灰黑色页岩及灰黑色泥质灰岩。 |
|  |  | 下统 | 牯牛潭组 | O1g | 11 | 浅灰、深灰色中厚层灰岩、粗晶灰岩。 |
|  |  |  | 大湾组 | O1d | 18 | 灰色灰岩及灰绿、青灰色页岩。 |
|  |  |  | 红花园组 | O1h | 31 | 灰色鲡状灰岩及灰岩。 |
|  |  |  | 仑山组 | O1l | 11 | 灰色条带结晶灰岩，底部为灰黄色页 岩。 |
|  | 寒武系 | 上统 | 观音台组 | ∈3g | 275 | 灰色白云岩、灰质白云岩、燧石条带白云岩及鲡状白云岩夹浅紫红色白云质 泥岩 |
| 上元古界 | 震旦系 | 上统 | 灯影组 | Z3dn | 130 -855 | 白云岩、碎屑白云岩、含灰质白云岩、含砂质白云岩夹硅质岩、白云质灰岩、粉砂质灰岩、炭质硅质臭灰岩、灰岩及 燧石层。 |
|  |  |  | 陡山陀组 | Z3d | 871 -1133 | 结晶灰岩、砂质灰岩夹变质含粉砂泥岩、细砂质泥岩、铁质长石石英砂岩、变质细砂岩、粉砂岩、千枚岩夹岩屑砂 岩、白云质泥灰岩。 |
|  |  | 中统 | 苏家湾组 | Z2s | 752 -765 | 含砾千枚岩、含砾粉砂质千枚岩、砂质 千枚岩夹石英砂岩及变安山岩。 |

图 4.1-2  区域地质图

4.1.6.2厂区地层岩性特征

项目场地地层自上而下大致可分为以下几层：

第①层-杂填土：主要由黄灰色、灰黑色填土夹碎石、砼块，砖块等建筑垃圾回填，湿、松散状。该层厚度 0.80-3.30 米，层底标高 4.70-6.96 米，场地内均有分布。

第②层-粉细砂：灰黄色、墨绿色，呈饱和、稍密状态，局部薄层呈中密状态， 含少量云母碎片，局部夹粉土，该层厚度 1.00-4.30 米，层底标高 1.20-4.18 米，场地内均有分布。

第③层-淤泥质粉质粘土：灰色、黄灰色，呈湿，流塑状态，局部为软塑状态， 局部夹粉土粉砂，切面稍光滑，摇震反应无，干强度较低，韧性较低，该层厚度3.70-7.10 米，层底标高-5.09~-1.00 米，场地内局部分布。

第④层-粉质粘土：灰褐色，呈湿、硬塑状态，切面稍光滑，摇震反应无，干强度高，韧性高，该层厚度 0.30~4.80 米，层底标高-2.51~3.19 米，场地内局部分布。

第⑤层—粉质粘土：灰褐色，呈湿、可塑状态，切面稍光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。

第⑥层—粉质粘土：灰褐色，呈湿、硬塑状态，切面稍光滑，摇振反应无，干强度高，韧性高。

图 4.1-3     厂区地层剖面图

4.1.6.3地质构造及区域稳定性

印支二幕—南象运动奠定了本区的构造轮廓，使西部褶皱隆起，形成北东向挤压增长带，纵、横断裂均很发育，而在东部形成坳陷。本区断裂构造仅分布于西部， 主要由印支二幕南象运动形成，位于含山褶皱带内，为褶皱同时或稍晚所产生的一系列纵、横、斜交断裂，其中以北东向纵断裂占主导地位。评价区处于长江冲积平原，地质构造不发育。

本区的新构造运动，可归纳为如下特点：具有鲜明节奏性与振荡性，以断块运动为主，升降运动也有所反映；运动的强度和幅度存在着明显的差异性；对早期的构造具有明显的继承性。新构造运动可分为西北部含山中等隆起区和东部沿江微弱沉降区。

评价区处于华南地震区长江中下游地震亚区的扬州-铜陵地震带。根据 2001 年8 月 1 日 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 《 中 国 地 震 动 参 数 区 划 图（GB18306-2001）》，本区地震动反应谱特征周期分区为 1 区（0.35s），地震动峰值加速度分区为 0.05g（相当于原地震基本烈度Ⅵ度区）。地震活动不频繁，也不强烈，属于低烈度区。

4.1.6.4地下水类型及含水层划分

（一）地下水类型与含水层的划分

根据地下水的赋存条件、水力性质及地层岩性组合特征，评价区地下水类型可划分为松散层类孔隙水和基岩裂隙水两大类，按含水层的渗透性和垂向分布可进一步划分为两个含水层和一个隔水层，具体描述如下：

1、第一含水层组（第四系全新统孔隙潜水与承压水含水层组）

该含水层组分为上下两段，上部孔隙潜水广泛分布于长江沿岸及山前沟谷平原区，主要赋存于全新统淤泥质粉质粘土、细、粉细砂中，含水层中砂层多呈薄层或透镜体状，至岗坡地逐渐灭失，单井涌水量 10-100 m3/d，地下水类型为 HCO3·Cl—Na·Ca 型水，溶解性总固体一般 0.5-1.0g/L；下部孔隙承压水仅分布于长江沿岸， 主要赋存在长江冲积形成的砂砾石层中，水量较丰富，单井涌水量可达 1000-5000 m3/d，地下水类型为 HCO3—Ca·Mg 型水，溶解性总固体小于 1.0g/L；该含水层组水位埋深一般 1.0-3.0m，该层总厚度 10-20m，根据马鞍山幅普查报告中该层位的抽水试验数据计算得到该层的平均渗透系数为 6.00×10-2cm/s。

2、第二含水层组（第四系上更新统孔隙潜水含水层组）

该含水层主要分布于岗坡地，是项目场区周边的主要目的含水层，主要赋于上更新统粉质粘土夹砂砾石中，水量贫乏，单井涌水量一般小于 10m3/d，水位埋深一般大于 3.0m，地下水类型为 HCO3·Cl—Na·Ca 型水，溶解性总固体一般 0.5-1.0g/L， 该层总厚度一般 2-30m，根据本次完成的简易抽水试验可得该层的渗透系数为 3.56×10-5cm/s。

- 第一隔水层组该层主要由第四系上更新统底部的粉质粘土组成，该层钙质结核含量高，厚度一般在 2.3-6.5m。该层可看作天然隔水层，根据室内测试结果，该层平均渗透系数为 5.2×10-6cm/s。

图 4.1-4     区域综合水文地质柱状剖面图

图 4.1-5    圣诺贝公司所在区域水文地质图

4.1.6.5地下水补给、径流、排泄条件

①补给：本区地下水主要靠大气降水补给，其次为地表水补给。据长观孔动态变化曲线，多雨季节地下水位上升，少雨季节则下降，地下水位与降雨量呈正相关。浅部第四系水水位高峰期位于 5-8 月，与多雨月份相吻合，年变幅约 0.31-0.77m， 变幅大。大雨后 1 天（全新统潜水）-3 天（上更新统承压水）水位上升，关系密切。深部基岩水水位高峰一般在 5-9 月，水位高峰滞后一个月，年变幅 0.10-0.60m，变幅减小。

其次，临近长江的钻孔水位，丰水期+7m。而枯水期只有+2m，变幅 5m。广阔的河漫滩地区，湖塘密布，水深 1-3.5m，多已切割至潜水面以下，故丰、枯水期可与地下水呈互补关系。

②径流：降水入渗并分别沿水平和垂直方向向浅部和深部渗流，在地质地貌、水文气象、天文等自然因素的制约下，测区地下径流呈现如下特征：

水平渗流流向总趋势和地形地貌的高低及地表水流向基本一致。在自然状态下， 分别从东北丘陵区（地下水位＋8~＋40m）和西南-西阶地区（地下水位标高+6～+8m）流向中部青弋江河谷区（地下水位标高+3~+4m），水力坡度约 0.08%，并和来自东南的区外地下水汇合后流向西北注入长江，总流向自东南（区外侧地下水位标高+4～+5m）至西北（地下水位标高+3～+4m），水力坡度约 0.01%，渗流流速缓慢。

4.1.6.6地表水与地下水间的水力联系

区内潜水含水层与长江有一定水力联系，枯水期潜水流向长江，丰水期江水则补给潜水。此外，则为大气降水的入渗补给，一般径流条件缓慢，以蒸发排泄为主， 越流下渗次之。

据资料表明，长江马鞍山段的河流下切深度为 25-35 米，而承压水含水层顶板埋深仅 4-18 米，因此，二者存在水力联系是无疑的，且长江水补给孔隙承压水。孔隙潜水、承压水上下含水层之间隔水层系砂质粘土，隔水性能较差，存在相变接触关系，故上下含水层之间存在垂向上的水力联系，越流补给亦是存在的。

## 4.2环境保护目标变化分析

### 4.2.1环境保护目标变化情况

根据圣诺贝公司所在地区域规划的环境功能以及项目建成后可能造成的环境影响范围，确定本次后评价环境保护目标。

通过现场踏勘调查，并与《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增 4000t/a 防晒系列产品扩建项目环境影响报告书》（2018年1月）及其环保相关报告对比分析，调查环境保护目标在环评阶段、验收阶段及本次后评价阶段是否发生变化，环境保护目标变化情况见表4.2-1。

### 4.2.2环境敏感点变化情况

验收阶段未明确环境敏感点，本次评价与环评阶段《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增 4000t/a 防晒系列产品扩建项目环境影响报告书》（2018年1月）敏感点对比分析，主要环境敏感点变化情况见表4.2-2。

表4.2-1    环境保护目标变化分析表

| 序 号 | 环境 要素 | 环评阶段 | 验收阶段 | 后评价阶段 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | 区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | 区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 甲苯、甲醇、硫酸雾和TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D | 评价标准 变化 |
| 2 | 地表水 环境 | 长江马鞍山段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中慈湖水厂饮用水源一级保护区执行Ⅱ类标准，雨山河执行Ⅴ类标准 | 长江马鞍山段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中慈湖水厂饮用水源一级保护区执行Ⅱ类标准，雨山河执行Ⅴ类标准 | 长江马鞍山段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中慈湖水厂饮用水源一级保护区执行Ⅱ类标准，雨山河执行Ⅴ类标准 | 无变化 |
| 3 | 声环境 | 厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 无变化 |
| 4 | 地下水 环境 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | 评价标准 变化 |
| 5 | 土壤环境 | 执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准 | 执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准 | 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准 | 评价标准 变化 |

表4.2-2    主要环境敏感点变化分析表

| 序号 | 环评阶段 | 后评价阶段 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 |  |
| 1 | 立白宿舍 | SW | 1600 | 约 200 人 | 立白宿舍 | SW | 1600 | 约 200 人 | 无明显变化 |
| 2 | 江口村 | SW | 1500 | 约 150 人 | / | / | / | / | 已搬迁 |
| 3 | 曙光二村 | S | 1800 | 约 210 人 | / | / | / | / | 已搬迁 |
| 4 | 慈湖乡 | S | 2300 | 约 1000 人 | 慈湖乡 | S | 2300 | 约 1000 人 | 无明显变化 |
| 5 | 太来村 | SE | 2500 | 约 250 人 | / | / | / | / | 无明显变化 |
| 6 | 杨家村 | SE | 1200 | 约 100 人 | 杨家村 | SE | 1200 | 约 100 人 | 无明显变化 |
| 7 | / | / | / | / | 荷塘月色 | ES | 1600 | 约2000人 | 新增 |
| 8 | 安东村 | NE | 1500 | 约 50 人 | / | / | / | / | 已搬迁 |
| 9 | 三兴村* | NE | 600 | 约 350 人 | 三兴村* | NE | 600 | 约 350 人 | 无明显变化 |
| 10 | 严陡门* | NE | 300 | 约 300 人 | 严陡门* | NE | 300 | 约 300 人 | 无明显变化 |
| 11 | 孙刘* | NE | 1800 | 约 200 人 | 孙刘* | NE | 1800 | 约 200 人 | 无明显变化 |
| 12 | 潘祁* | NE | 2200 | 约 150 人 | 潘祁* | NE | 2200 | 约 150 人 | 无明显变化 |
| 13 | 星辉社区* | NE | 2400 | 约 500 人 | 星辉社区* | NE | 2400 | 约 500 人 | 无明显变化 |

注*：敏感目标中，三兴村、严陡门、孙刘、潘祁、星辉社区属于江苏省南京市江宁区管辖范围。

## 4.3 区域环境质量现状

安徽圣诺贝化学科技有限公司委托合肥海正环境监测有限责任公司对项目周边大气、地表水、地下水、声、土壤环境的现状进行监测，监测结果详见监测报告：HZ17G13231H。监测时间为2017 年7月11 日至2017年7月17日。

安徽圣诺贝化学科技有限公司委托安徽京诚检测技术有限公司对项目周边大气、地表水、地下水、声、土壤环境的现状进行监测，监测结果详见监测报告（附件19-1）。监测报告编号为AHH19K36605。监测时间为2019年11月19日至 2019年11月22日。

同时引用马鞍山科思化学有限公司年产14200t/a防晒系列产品项目对周边大气环境的现状监测内容，监测报告编号为：AHP19K36606。监测时间为2019年11月13日至2019年11月19 日。

### 4.3.1大气环境质量现状

4.3.1.1大气环境质量现状监测

（1）监测点位和监测项目

监测因子：SO2、NO2、PM10、甲醇、甲苯、硫酸雾、VOCs。监测期间同时观测风向、风速、温度、云量等气象数据。

监测频次： SO2、NOx 监测日均值和小时均值，连续监测7天，PM10 监测日均值，日均值至少20h的采样时间，小时均值每小时至少45min，采样时间每天 4 次。甲醇、甲苯监测小时值，每天4次，北京时间 02、08、14、20 时采样，每小时至少45min采样时间。

监测点位置：根据评价范围和常年主导风向，大气环境现状监测共布设7个测点。本次评价监测点布设见表 4.3-1和图4.3-1。

表 4.3-1    大气质量现状监测点位一览表

| 点位 | 名称 | 方位 | 距项目边界距离(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 杨家村 | ESE | 1200 | SO2、NO2、 PM10、甲醇、甲苯 |
| G2 | 严陡门 | N | 300 |  |
| G3 | 下风向 1000m | W | 1000 |  |
| G2 | 严陡门 | N | 300 | 硫酸雾、VOCs |
| G4 | 立白宿舍 | SW | 1600 |  |
| G5 | 江口村 | SW | 1500 |  |
| G6 | 侧风向600m | SE | 600 | 甲醇、甲苯、TVOC |
| G7 | 曙光一村 | S | 2800 |  |

（2）监测分析方法

采样和分析方法按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）和《空气和废气监测分析方法（第四版）》有关要求和规定执行。分析方法具体见表 4.3-2。

表 4.3-2	大气监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 | 分光光度计L2 | 小时值：7 μg/m3 日均值：4 μg/m3 |
| 2 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 |  | 小时值：5 μg/m3 日均值：3 μg/m3 |
| 3 | PM10 | 重量法 HJ618-2011 | 电子天平 AL204 | 10 μg/m3 |
| 4 | 甲醇 | 气相色谱法 空气和废气监测分析方法 （第四版）第六篇 第一章（六） | 气相色谱仪 | 0.10 mg/m3 |
| 5 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/ 二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010 | 气相色谱仪 | 1.5×10-3 mg/m3 |
| 6 | 硫酸雾 | 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 | 0.005mg/m3 |
| 7 | VOCs | 气相色谱法 HJ 644-2013 | 气相色谱仪 | 0.0010mg/m3 |

（3）现状监测结果统计分析

监测统计结果见表 4.3-3。

表 4.3-3	大气环境监测结果一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 小时平均浓度（ug/m3） | 日平均浓度（ug/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 标准值 | 超标率（%） | 范围 | 标准值 | 超标率（%） |
| G1 杨家村 | SO2 | 18~29 | 500 | 0 | 20~25 | 150 | 0 |
|  | NO2 | 19~35 | 200 | 0 | 22~30 | 80 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | 71~98 | 150 | 0 |
|  | 甲醇 | ND | 3000 | 0 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | 600 | 0 | / | / | / |
| G2 严陡门 | SO2 | 18~31 | 500 | 0 | 21~26 | 150 | 0 |
|  | NO2 | 19~33 | 200 | 0 | 21~29 | 80 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | 73~100 | 150 | 0 |
|  | 甲醇 | ND | 3000 | 0 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | 600 | 0 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | ND | 300 | 0 | / | / | / |
|  | VOCs | 12.1~79.8 | 2000 | 0 | / | / | / |
| G3 下风向1000 m | SO2 | 18~31 | 500 | 0 | 21~26 | 150 | 0 |
|  | NO2 | 19~36 | 200 | 0 | 22~31 | 80 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | 75~102 | 150 | 0 |
|  | 甲醇 | ND | 3000 | 0 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | 600 | 0 | / | / | / |
| G4 立白宿舍 | 硫酸雾 | ND | 300 | 0 | / | / | / |
|  | VOCs | 10.1~77 | 2000 | 0 | / | / | / |
| G5 江口村 | 硫酸雾 | ND | 300 | 0 | / | / | / |
|  | VOCs | 10.6~76.2 | 2000 | 0 | / | / | / |
| G6 侧风向600m | 甲醇 | ND | 3000 | 0 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | 600 | 0 | / | / | / |
|  | TVOC | 390~510 | 6000 | 0 | / | / | / |
| G7 曙光一村 | 甲醇 | ND | 3000 | 0 | / | / | / |
|  | 甲苯 | ND | 600 | 0 | / | / | / |
|  | TVOC | 460~570 | 6000 | 0 | / | / | / |

备注：ND 表示样品浓度未检出。

监测期间同步气象观测资料见表 4.3-4 所示。

表 4.3-4-a	气象参数观测结果表（HZ17G13231H）

| 观测时间 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.07.11 | 02:00-03:00 | 26.4 | 100.7 | 0.8 | 北风 | 阴 |
|  | 08:00-09:00 | 28.7 | 100.5 | 1.0 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 31.9 | 100.2 | 0.9 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 28.3 | 100.5 | 0.7 |  |  |
| 2017.07.12 | 02:00-03:00 | 27.6 | 100.6 | 2.4 | 西南风 | 阴 |
|  | 08:00-09:00 | 30.2 | 100.3 | 2.9 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 34.7 | 99.9 | 2.6 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 28.1 | 100.5 | 2.2 |  |  |
| 2017.07.13 | 02:00-03:00 | 27.5 | 100.6 | 2.7 | 西南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 30.6 | 100.3 | 3.0 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 34.8 | 99.9 | 2.5 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 28.3 | 100.5 | 2.3 |  |  |
| 2017.07.14 | 02:00-03:00 | 27.6 | 100.6 | 2.6 | 西南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 30.3 | 100.3 | 2.9 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 33.7 | 100.0 | 2.4 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 28.2 | 100.5 | 2.1 |  |  |
| 2017.07.15 | 02:00-03:00 | 28.0 | 100.5 | 2.8 | 西南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 30.6 | 100.3 | 3.0 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 34.9 | 99.9 | 2.4 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 29.1 | 100.4 | 2.7 |  |  |
| 2017.07.16 | 02:00-03:00 | 28.9 | 100.5 | 0.9 | 西南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 33.4 | 100.0 | 1.1 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 37.8 | 99.7 | 0.7 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 29.4 | 100.4 | 0.8 |  |  |
| 2017.07.17 | 02:00-03:00 | 27.6 | 100.6 | 1.0 | 南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 31.5 | 100.2 | 0.9 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 35.8 | 99.8 | 1.1 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 29.0 | 100.4 | 0.8 |  |  |
| 2017.08.06 | 02:00-03:00 | 30 | 100.8 | 1.0 | 西南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 32 | 100.2 | 2.2 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 37 | 100.3 | 1.4 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 35 | 100.5 | 1.6 |  |  |
| 2017.08.07 | 02:00-03:00 | 28 | 101.2 | 2.0 | 南风 | 晴 |
|  | 08:00-09:00 | 30 | 100.5 | 1.4 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 36 | 100.6 | 1.6 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 32 | 101.3 | 2.1 |  |  |
| 2017.08.08 | 02:00-03:00 | 26 | 101.5 | 3.3 | 南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 30 | 100.6 | 1.2 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 33 | 100.2 | 2.8 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 28 | 101.2 | 3.0 |  |  |
| 2017.08.09 | 02:00-03:00 | 26 | 101.5 | 1.7 | 南风 | 晴 |
|  | 08:00-09:00 | 25 | 100.6 | 2.1 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 29 | 100.2 | 1.3 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 27 | 101.0 | 1.5 |  |  |
| 2017.08.10 | 02:00-03:00 | 28 | 100.8 | 1.0 | 南风 | 晴 |
|  | 08:00-09:00 | 30 | 100.2 | 1.5 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 35 | 100.3 | 1.0 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 31 | 100.9 | 1.8 |  |  |
| 2017.08.11 | 02:00-03:00 | 27 | 101.5 | 2.0 | 南风 | 多云 |
|  | 08:00-09:00 | 30 | 100.2 | 1.5 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 34 | 100.5 | 1.2 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 31 | 101.3 | 1.3 |  |  |
| 2017.08.12 | 02:00-03:00 | 26 | 100.7 | 1.6 | 北风 | 晴 |
|  | 08:00-09:00 | 27 | 100.6 | 1.2 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 30 | 100.2 | 1.5 |  |  |
|  | 20:00-21:00 | 28 | 100.5 | 2.0 |  |  |

表 4.3-4-b	气象参数观测结果表（AHP19K36606）

| 日期 | 时间 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/11/13 | 2:00 | 7.6 | 101.9 | 1.7 | NW | - | - |
|  | 8:00 | 11.5 | 101.8 | 1.5 | NW | 3 | 1 |
|  | 14:00 | 18.9 | 101.7 | 1.8 | NW | 3 | 0 |
|  | 20:00 | 15.2 | 101.7 | 1.5 | NW | - | - |
| 2019/11/14 | 2:00 | 8.4 | 101.9 | 0.7 | SE | - | - |
|  | 8:00 | 10.8 | 101.8 | 0.9 | SE | 2 | 2 |
|  | 14:00 | 16.6 | 101.7 | 1 | SE | 2 | 0 |
|  | 20:00 | 12.5 | 101.8 | 0.7 | SE | - | - |
| 2019/11/15 | 2:00 | 11.3 | 101.8 | 0.8 | SE | - | - |
|  | 8:00 | 15.1 | 101.8 | 1.2 | SE | 4 | 2 |
|  | 14:00 | 21.3 | 101.7 | 1.1 | SE | 3 | 1 |
|  | 20:00 | 17.8 | 101.7 | 1.3 | SE | - | - |
| 2019/11/16 | 2:00 | 14.8 | 101.9 | 0.7 | SE | - | - |
|  | 8:00 | 19.4 | 101.8 | 1.1 | SE | 3 | 3 |
|  | 14:00 | 24.1 | 101.7 | 0.8 | SE | 3 | 2 |
|  | 20:00 | 20.3 | 101.8 | 0.9 | SE | - | - |
| 2019/11/17 | 2:00 | 6.5 | 102.1 | 1.4 | NW | - | - |
|  | 8:00 | 13.1 | 102 | 1.6 | NW | 6 | 5 |
|  | 14:00 | 20.8 | 101.9 | 1.8 | NW | 5 | 5 |
|  | 20:00 | 15.6 | 102 | 1.7 | NW | - | - |
| 2019/11/18 | 2:00 | 3.2 | 102.1 | 1.6 | NW | - | - |
|  | 8:00 | 6.5 | 102.1 | 1.5 | NW | 5 | 4 |
|  | 14:00 | 11.3 | 102 | 1.8 | NW | 5 | 5 |
|  | 20:00 | 8.9 | 102 | 1.6 | NW | - | - |
| 2019/11/19 | 2:00 | 8.3 | 102.1 | 0.8 | NE | - | - |
|  | 8:00 | 12.5 | 102 | 1 | NE | 4 | 2 |
|  | 14:00 | 15.7 | 102 | 0.9 | NE | 3 | 1 |
|  | 20:00 | 13.8 | 102 | 1.1 | NE | - | - |

4.3.1.2 大气环境质量现状评价

大气环境质量现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

Pi=Ci /Coi

式中： Pi——污染物 i 的单因子指数；

Ci ——污染物 i 的实测最大浓度，（mg/m3）；

Coi——污染物 i 的环境空气质量标准（mg/m3）。大气环境现状评价结果见表 4.3-5。

表 4.3-5	大气现状监测因子单项指数

| 序号 | 评价因子 | 评价指数Pi |
| --- | --- | --- |
|  |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| 1 | SO2 | 小时 | 0.058 | 0.062 | 0.062 | — | — | — | — |
| 2 |  | 日均 | 0.167 | 0.173 | 0.173 | — | — | — | — |
| 3 | NO2 | 小时 | 0.175 | 0.165 | 0.180 | — | — | — | — |
| 4 |  | 日均 | 0.75 | 0.363 | 0.388 | — | — | — | — |
| 5 | PM10 | 0.653 | 0.667 | 0.680 | — | — | — | — |
| 6 | 甲醇 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 甲苯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 硫酸雾 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | VOCs | — | 0.040 | — | 0.039 | 0.038 | 0.085 | 0.095 |

由上表可看出，项目监测期间各监测点污染因子的 Pi 值均小于 1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲醇、甲苯、硫酸、TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中的标准限值。

### 4.3.3地下水环境质量现状

本次地下水环境现状评价监测时间为2019年11月19日。

4.3.3.1监测点布设

本次评价进行了地下水采样监测及分析工作。根据评价区内工程建设布置、地下水埋藏特征、区域地下水流向，采用控制性布点和功能性布点相结合的原则，在本公司建设项目所在区域布设了

4.3.3.2监测时间和频率

本次监测委托安徽京诚检测技术有限公司开展地下水环境监测分析，监测单位于2019年11月19日对上述地下水监测点进行了地下水取样及分析。由于污染物在地下水中运动是一个缓慢的过程，在短期内水质一般不会随时间发生较大的变化，因此本次评价仅进行了一期地下水水质监测。

4.3.3.3监测因子与分析方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和项目潜在污染特征，地下水环境现状监测项目包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数。

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）要求进行地下水样采集， 表 4.3-6 给出了本次监测指标的监测分析方法。

表 4.3-6	地下水水质监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 原子荧光法 HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计 PF6-2 | 0.00004 mg/L |
| 2 | 砷 |  |  | 0.0003mg/L |
| 3 | 铅 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）第三篇 第四章（七） 国家环保总局（2002） | 石墨炉原子吸收分光光度计 /TAS-990AFG | 0.001 mg/L |
| 4 | 镉 |  |  | 0.0001 mg/L |
| 5 | 铁 | 水质铁的测定火焰原子吸收分光光度 法 GB 11911－1989 | 原子吸收分光光度 计-TAS-990 AFG | 0.03 mg/L |
| 6 | 锰 | 水质锰的测定火焰原子吸收分光光度 法 GB 11911－1989 | 原子吸收分光度计 -TAS-990 AFG | 0.01 mg/L |
| 7 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467－ 1987 | 分光光度计-L2 | 0.004 mg/L |
| 8 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 HJ 503－2009 | 分光光度计-L2 | 0.01 mg/L |
| 9 | 钙 | 原子吸收分光光度法 GB/T11905－ 1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.02 mg/L |
| 10 | 镁 |  |  | 0.002 mg/L |
| 11 | 钾 | 原子吸收分光光度法 GB/T11904－ 1989 |  | 0.05 mg/L |
| 12 | 钠 |  |  | 0.01 mg/L |
| 13 | 总硬度 | EDTA 滴定法 GB7477－1987 | 滴定管 | 5 mg/L |
| 14 | 碳酸盐 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）3.1.12.1 |  | —— |
| 15 | 重碳酸盐 |  |  | —— |
| 16 | 高锰酸盐 指数 | 酸性高锰酸钾法 GB11892－1989 | 滴定管 | 0.5 mg/L |
| 17 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标称量法 GB/T5750.4-2006 （8.1） | 电子天平 AL204 | —— |
| 18 | 氟化物 | 离子选择电极法 GB 7484－1987 | 离子计 PXSJ-216 | 0.05 mg/L |
| 19 | 硫酸盐 | 水质无机阴离子的测定离子色谱法 HJ/T 84－2016 | 离子色谱仪 CIC-100 | 0.018mg/L |
| 20 | 氯化物 |  |  | 0.007mg/L |
| 21 | 硝酸盐 |  |  | 0.016mg/L |
| 22 | 亚硝酸盐 氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB7493-1987 | 分光光度计-L2 | 0.003 mg/L |
| 23 | 氰化物 | 水质氰化物的测定异烟酸-吡唑啉酮 分光光度法 J484-2009 |  | 0.004 mg/L |
| 24 | pH | 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | pH 计 | 0.10（无量纲） |
| 25 | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 HJ 535－2009 | 分光光度计-L2 | 0.025 mg/L |

4.3.3.4监测结果及现状评价

本次监测结果评价采用的标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），对于不属于 GB/T 14848 水质指标的评价因子，参照 GB 3838 和 DZ/T 0290 进行评价。采用上述标准对监测点水样监测值进行评价，结果如表 4.3-7 所示。

表 4.3-7 地下水环境质量现状评价结果 单位：mg/L

| 序号 | 指标 | 单位 | 监测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.47-7.51 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 钾 | mg/L | 0.67-0.94 | / |
| 3 | 钠 | mg/L | 161-198 | ≤200 |
| 4 | 钙 | mg/L | 116-120 | / |
| 5 | 镁 | mg/L | 73-74 | / |
| 6 | 碱度（碳酸盐，以1/2CaCO3计） | mg/L | 1.0L | / |
| 7 | 碱度（重碳酸盐，以1/2CaCO3计） | mg/L | 455-562 | / |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 195-241 | ≤250 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 148-212 | ≤250 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | 0.59-1.16 | ≤0.50 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L | ≤20.0 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.009-0.08 | ≤1.00 |
| 13 | 氰化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.05 |
| 14 | 挥发酚 | mg/L | 0.001L | ≤0.002 |
| 15 | 砷 | mg/L | 1×10-4L | ≤0.01 |
| 16 | 汞 | mg/L | 0.0001L | ≤0.001 |
| 17 | 铬(六价) | mg/L | 0.004L | ≤0.05 |
| 18 | 总硬度 | mg/L | 620-630 | ≤450 |
| 19 | 铅 | mg/L | 0.0025L | ≤0.01 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 0.22-0.245 | ≤1.0 |
| 21 | 镉 | mg/L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.05L | ≤0.3 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.03L | ≤0.10 |
| 24 | 耗氧量 | mg/L | 1.24-1.53 | ≤3.0 |
| 25 | 溶解性总固体 | mg/L | 1.50×103 | ≤1000 |
| 26 | 甲苯 | mg/L | 0.005L | ≤700 |
| 27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | <2 | ≤3.0 |
| 28 | 菌落总数 | CFU/mL | 29-34 | ≤100 |

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的标准，除总硬度和溶解性总固体超标外，其它因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

地下水总硬度和溶解性总固体超标主要是由区域地质原因造成。

### 4.3.2地表水环境质量现状

本次地表水环境现状评价监测时间为 2017年7月11日至2017年7月13日。

4.3.2.1地表水环境质量现状监测

（1）监测断面与监测项目

监测项目：pH、COD、SS、氨氮、总磷。

水质监测的同时对河流进行水文资料调查（包括河流水深、河宽、流速、流量、流向等）。

监测频次：连续采样 3 天，每天 2 次。

监测断面：根据项目评价等级、废水排放去向和当地水文状况，共布设 4 个监测断面。布设断面见表 4.3-8和图 4.3-2。

表 4.3-8	地表水环境质量现状监测断面一览表

| 序号 | 水体名称 | 断面位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 慈湖河 | 污水处理厂排口上游 500 米 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、水温及其它有关水文要素 |
| W2 | 长江 | 慈湖河入江口（长江）上游 500 米 |  |
| W3 |  | 慈湖河入江口（长江）下游 500 米 |  |
| W4 |  | 慈湖河入江口（长江）下游 1500 米 |  |

（2）监测分析方法

采样和分析方法按照《水和废水监测分析方法（第四版）》进行。监测分析方法具体见表 4.3-9。

表 4.3-9	地表水监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | pH 计 | 0.10（无量纲） |
| 2 | COD | 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 分光光度计-L2 | 3.0 mg/L |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 HJ 535－2009 |  | 0.025 mg/L |
| 4 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB11893－1989 |  | 0.010 mg/L |
| 5 | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901－1989 | 电子天平 AL204 | 4mg/L |

（3）现状监测结果统计分析

项目地表水监测统计结果见表 4.3-10。

表 4.3-10	地表水水质监测结果（mg/L，pH 无量纲）

| 监测断面 | 采样日期 | pH | COD | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 污水处理厂排口上游500 米 | 2017.7.11 | 7.31 | 38.1 | 26 | 0.225 | 0.121 |
|  |  | 7.27 | 36.1 | 29 | 0.189 | 0.158 |
|  | 2017.7.12 | 7.24 | 32.1 | 27 | 0.197 | 0.134 |
|  |  | 7.32 | 34.1 | 24 | 0.204 | 0.117 |
|  | 2017.7.13 | 7.23 | 36.1 | 22 | 0.176 | 0.126 |
|  |  | 7.28 | 32.1 | 25 | 0.193 | 0.14 |
| 标准 | Ⅴ类 | 6-9 | ≤40 | ≤150 | ≤2.0 | ≤0.4 |
| W2 慈湖河入江口（长江） 上游 500 米 | 2017.7.11 | 7.24 | 16.1 | 18 | 0.175 | 0.081 |
|  |  | 7.29 | 14.1 | 20 | 0.144 | 0.074 |
|  | 2017.7.12 | 7.21 | 12.1 | 22 | 0.185 | 0.083 |
|  |  | 7.31 | 14.1 | 19 | 0.163 | 0.079 |
|  | 2017.7.13 | 7.25 | 16.1 | 21 | 0.157 | 0.076 |
|  |  | 7.2 | 14.1 | 22 | 0.178 | 0.072 |
| W3 慈湖河入江口（长江）下游 500 米 | 2017.7.11 | 7.2 | 18.1 | 23 | 0.289 | 0.088 |
|  |  | 7.17 | 16.1 | 26 | 0.236 | 0.092 |
|  | 2017.7.12 | 7.23 | 14.1 | 27 | 0.261 | 0.095 |
|  |  | 7.25 | 18.1 | 24 | 0.253 | 0.086 |
|  | 2017.7.13 | 7.27 | 18.1 | 26 | 0.248 | 0.088 |
|  |  | 7.22 | 16.1 | 27 | 0.263 | 0.085 |
| W4 慈湖河入江口（长江） 下游 1500 米 | 2017.7.11 | 7.18 | 14.1 | 22 | 0.19 | 0.077 |
|  |  | 7.21 | 12.1 | 21 | 0.213 | 0.081 |
|  | 2017.7.12 | 7.16 | 16.1 | 24 | 0.228 | 0.086 |
|  |  | 7.23 | 16.1 | 22 | 0.206 | 0.083 |
|  | 2017.7.13 | 7.26 | 14.1 | 23 | 0.231 | 0.084 |
|  |  | 7.2 | 12.1 | 25 | 0.189 | 0.081 |
| 标准 | Ⅲ类 | 6-9 | ≤20 | ≤30 | ≤1.0 | ≤0.2 |

表 4.3-11 地表水水质监测结果（mg/L，pH 无量纲）

| 监测断面 | 内容 | pH | COD | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 平均值 | 7.28 | 34.8 | 26 | 0.197 | 0.133 |
| W2 |  | 7.25 | 14.4 | 20 | 0.167 | 0.078 |
| W3 |  | 7.22 | 16.8 | 26 | 0.258 | 0.089 |
| W4 |  | 7.21 | 14.1 | 23 | 0.210 | 0.082 |

4.3.2.2 地表水环境质量现状评价

地表水环境质量现状评价采用导则中推荐的标准指数法，计算公式如下：

Pij  =  Cij  /  Sij

式中：Pij—水质参数i在j断面的标准指数；

Cij—水质参数i在j断面的监测浓度，mg/L；

Sij—水质参数i的地表水水质标准值，mg/L。

pH的标准指数计算公式为：

pHj>7时      	SpHj =  （pHj-7）/（pHsu-7）

pHj<7时      	SpHj =  （7-pHj）/（7-pHsd）

式中：SpHj—水质参数pH在j断面的标准指数；

pHj—水质参数pH在j断面的监测值；

pHsu——地表水环境质量标准中规定的pH值上限；

pHsd——地表水水质标准中规定的 pH 值下限。

地表水环境现状评价结果见表 4.3-12。

表 4.3-12	监测断面水质指标单项指数（Pi）表

| 监测断面 | pH | COD | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.138 | 0.869 | 0.170 | 0.099 | 0.332 |
| 标准（Ⅱ类） | 6-9 | ≤40 | ≤150 | ≤2.0 | ≤0.4 |
| W2 | 0.125 | 0.722 | 0.156 | 0.167 | 0.388 |
| W3 | 0.112 | 0.838 | 0.196 | 0.258 | 0.445 |
| W4 | 0.103 | 0.705 | 0.176 | 0.210 | 0.410 |
| 标准（Ⅲ类） | 6-9 | ≤20 | ≤30 | ≤1.0 | ≤0.2 |

由上表可看出，监测期间慈湖河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，长江断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好。

### 4.3.4包气带环境现状调查与评价

污染物从地表进入浅层地下水，必然要经过包气带，包气带的防污性能好坏直接影响着地下水污染程度和状况。渗水试验获得的表土垂向渗透系数是评价厂区包气带防污性能所需要的重要参数，本项目引用处于同一水文地质单元的距本项目1.8km 的“易能（马鞍山）大气治理科技有限公司年再生与回收 5000m3/a 废旧脱硝催化剂技术改造项目”的渗水试验数据结果。

1、试验方法

渗水试验是野外测定包气带非饱和松散岩层渗透系数的常用简易方法，最常用的是试坑法、单环法和双环法。为排除侧向渗透的影响，提高实验结果的精度，本次试验选用双环法。

双环渗水试验法具体试验步骤为：先除去表土，在坑底嵌入两个高 25cm，直径分别为 0.40m 和 0.20m 的铁环，且铁环须压入土层 5cm 以上。试验时同时往内、外铁环内注水，并保持内外环的水柱都保持在同一高度，控制在 10cm 以内，水面高度包括环底铺砾厚度在内。注水水源以秒表计时，人工量杯定量加注的方式。试验装置如图 4.3-3 所示。

图 4.3-3     双环渗水试验装置示意图

试验开始时，按第 1、3、5、7、10、20、30min 进行观测，以后每隔 30min 观测记录一次注水量读数。试验记录的过程中，描绘渗水量-时间（v-t）曲线，待曲线保持在较小的区间稳定摆动时，再延续 2h，结束试验。最后按稳定时的水量计算表土的垂向渗透系数。

2、试验结果

针对场区的工程特点，本次渗水试验点主要布设在引用项目场区内。场区包气 带的主要岩性为粉质粘土，渗水试验结果表明，包气带渗透系数 4.60×10-6cm/s。包气带厚度大于 1m，根据导则中包气带防污性能分级，表明包气带防污性能属“中”。

### 4.3.5声环境质量现状

本次声环境现状评价监测时间为2019年11月19日至20日。

1、监测布点与监测项目

监测项目：连续等效 A 声级 dB（A）。

监测频次：连续监测 2 天，每天昼夜各一次。

监测点位置：在项目厂界外东、西、南、北、西北1m 处各布设 1 个噪声监测点。具体监测点位见表 4.3-13 和图 4.3-4。

表 4.3-13	声环境质量现状监测点位一览表

| 测点编号 | 距建设地点位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 方位 | 距离（m） |  |
| N1 | 东 | 1 | 等效连续 A 声级 Leq (A) |
| N2 | 南 | 1 |  |
| N3 | 西 | 1 |  |
| N4 | 北 | 1 |  |
| N5 | 西北 | 1 |  |

2、监测分析方法

采样和分析方法具体见下表。

表 4.3-14	噪声监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等效连续 A 声级 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |

3、现状监测结果统计分析

监测结果见表 4.3-15。

表 4.3-15	项目厂界噪声现状监测结果统计表

| 监测点位 | 测量时段 | 等效 A 声级（dB(A)） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 月 19 日 | 11 月 20日 |  |  |
| N1 | 厂界东 1m 处 | 昼间 | 58.2 | 57.9 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3 类区标准： 昼间≤65 dB(A)，夜 间≤55 dB(A) | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51.5 | 51.7 |  |  |
| N2 | 厂界南 1m 处 | 昼间 | 59.4 | 59.3 |  |  |
|  |  | 夜间 | 50.6 | 50.8 |  |  |
| N3 | 厂界西 1m 处 | 昼间 | 58.5 | 58.6 |  |  |
|  |  | 夜间 | 51.8 | 51.9 |  |  |
| N4 | 厂界北 1m 处 | 昼间 | 56.3 | 56.5 |  |  |
|  |  | 夜间 | 46.7 | 47.1 |  |  |
| N5 | 厂界西北 1m 处 | 昼间 | 55.0 | 57.7 |  |  |
|  |  | 夜间 | 44.6 | 46.8 |  |  |

由上表可看出，本公司厂界昼间、夜间声环境均达到（GB3096-2008）中 3 类区标准要求，区域声环境质量现状较好。

### 4.3.6土壤环境质量现状

1、监测布点与监测项目

本次土壤环境现状评价监测时间为 2019年11 月20日。

监测项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项因子。监测频次：监测一天，每天监测一次。监测地点：项目厂区内。具体位置详见图 4.3-4。所用的采样及分析方法按照国家规范执行。

2、现状监测结果与评价

监测结果见下表。

表 4.3-16	土壤监测结果及现状评价	单位：mg/kg

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | mg/kg | 22.3 | 氯乙烯 | μg/kg | 1.0L |
| 铅 | mg/kg | 21.3 | 苯 | μg/kg | 1.9L |
| 镉 | mg/kg | 0.06 | 氯苯 | μg/kg | 1.2L |
| 六价铬 | mg/kg | 0.004L | 1,2-二氯苯 | μg/kg | 1.5L |
| 镍 | mg/kg | 25.5 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 1.5L |
| 砷 | mg/kg | 9.21 | 乙苯 | μg/kg | 1.2L |
| 汞 | mg/kg | 0.02 | 苯乙烯 | μg/kg | 1.1L |
| 四氯化碳 | μg/kg | 1.3L | 甲苯 | μg/kg | 1.3L |
| 氯仿 | μg/kg | 1.1L | 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | 1.2L |
| 氯甲烷 | μg/kg | 1.0L | 邻二甲苯 | μg/kg | 1.2L |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 1.3L | 苯并[a]蒽 | μg/kg | 0.3L |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 1.0L | 苯并[a]芘 | μg/kg | 1.6 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.3L | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.4L |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.4L | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.5L |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 1.5L | 䓛 | mg/kg | 0.3L |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 1.1L | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 0.5L |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 茚并[1,2，3-cd]芘 | mg/kg | 0.5L |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 萘 | mg/kg | 0.3L |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 1.4L | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3L | 苯胺 | mg/kg | 0.012L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2L |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2L |  |  |  |

由监测结果分析可知，项目所在区域各监测点土壤环境质量满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准要求。项目所在区域土壤环境质量良好。

图4.3-1  大气、地下水监测点位图

图4.3-2  区域水系图及地表水监测断面示意图

图4.3-4  项目噪声、土壤监测点位图

## 4.4 现状评价结论

（1）环境空气

大气环境各监测因子中各监测点污染因子的 Pi 值均小于 1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其他相应标准。

（2）地表水

由上表可看出，监测期间洪慈湖河的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，长江断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好。

（3）地下水

通过资料收集、现场水位测量与水质监测，调查及评价了评价区内地下水水质现状。结果表明：除总硬度和溶解性总固体外，其它因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中三类标准。

（4）声环境

现状监测结果表明，厂界5个测点昼夜间噪声值均满足3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）土壤环境

现状监测结果表明，该厂区的土壤监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准要求。土壤质量现状较好。

# 第5章  环境保护措施有效性评估

## 5.1污染防治措施落实情况

按照环境要素，对照现行国家及地方相关法律、法规、标准的要求等。根据现场勘查，项目已落实以下污染防治措施：

5.1.1废气污染防治措施落实情况

表5.1-1  全厂废气污染防治措施落实情况统计

| 生产车间 | 产品名称 | 污染物 | 原环评治理措施 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年产8800吨精细化学品项目 | 2000t/a水杨酸异辛酯化学品项目 | 新建4500t/a防晒系列产品项目 | 新增 4000t/a 防晒系列产品扩建项目 | 治理设施 |  |
| 一车间 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（TS-S） | DMF、丁醇、丙酮 | / | / | 冷凝+逆流洗涤处理+一级光触媒+15m高8#排气筒 | 冷阱+二级逆流洗涤+光触媒+25米高8#排气筒 | 冷阱+逆流洗涤+光触媒+28米高排气筒（DA003） | 排气筒加高 |
|  | 水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS） | 甲醇、水杨酸甲酯、三甲基环已醇、HMS | / | / |  | 二级冷凝+RTO燃烧+20m高DA001排气筒 | 二级冷凝+RTO燃烧+28m高排气筒（DA001） | 排气筒加高 |
|  | 水杨酸异辛酯（OS） | 甲醇、水杨酸甲酯、异辛醇、OS | / | / |  |  |  |  |
|  | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸（HS） | 醋酸 | / | / |  | 冷阱+二级逆流洗涤+光触媒+25米高8#排气筒 | 冷阱+二级逆流洗涤+光触媒+28米高排气筒（DA003） | 共线 |
|  | 对甲基苯甲烯基樟脑（MBC） | 叔丁基醇、对甲基苯甲醛、樟脑、乙醇 | 一级水冷+二级盐水冷凝+活性炭吸附+两段逆流洗涤处理+4#排气筒排放 | 两段逆流洗涤处理+一级活性炭吸附+15m高1#排气筒 |  | 冷阱+二级逆流洗涤+光触媒+25米高8#排气筒 |  |  |
| 二车间 | 2，2'-亚甲基双[6-（苯并三唑-2-基）-4-叔辛基苯酚]（TS-M） | 甲苯、异丙醇、二甲苯、乙醇 | / | / |  | 冷阱+二级逆流洗涤+光触媒+25米高8#排气筒 |  |  |
|  | 2-乙基己基-2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸酯（OCT） | 乙醇、异辛醇 | / | / |  | 冷阱+二级逆流洗涤+光触媒+25米高8#排气筒 | 冷阱+二级逆流洗涤+光触媒+28米高排气筒（DA003） | 暂停生产 |
| 四车间 | 奥克立林（N-539） | 叔丁基醇、对甲基苯甲醛、樟脑、乙醇、甲醇、甲苯、醋酸 | 一级水冷+二级盐水冷凝+活性炭吸附+两段逆流洗涤处理+3#排气筒 | 两段逆流洗涤处理+一级活性炭吸附+15m高1#排气筒 | 逆流洗涤+一级光触媒处理+25m高1#排气筒 | 二级冷凝+RTO燃烧+20m高DA001排气筒 | 二级冷凝+RTO燃烧+28m高排气筒（DA001） | 排气筒加高 |
|  | 水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS） | 甲醇、水杨酸甲酯、三甲基环已醇、HMS | 一级水冷+二级盐水冷凝+活性炭吸附+两段逆流洗涤处理+4#排气筒 |  |  |  |  |  |
|  | 水杨酸异辛酯（OS） | 甲醇、水杨酸甲酯、异辛醇、OS | / |  |  |  |  |  |
| 五车间 | 对叔丁基苯甲酰基-对甲氧基苯乙酮（UV-A） | 甲醇、甲苯、对叔丁基苯甲酸甲酯、硫酸雾、醋酸、UV-A等 | 一级水冷+二级盐水冷凝+活性炭吸附+两段逆流洗涤+2#排气筒排放 | 两段逆流洗涤处理+一级活性炭吸附+15m高2#排气筒 | 逆流洗涤+一级光触媒处理+15m高2#排气筒 | 二级冷凝+碱喷淋+RTO燃烧+20m高DA001排气筒 | 二级冷凝+碱喷淋+RTO燃烧+28m高排气筒（DA001） | 排气筒加高 |
| 六车间 | 对甲氧基肉桂香异辛酯（OMC） | 甲醇、对甲氧基苯甲醛、醋酸异辛酯 |  | 两段逆流洗涤处理+一级活性炭吸附15m高3#排气筒 | 逆流洗涤+一级光触媒处理+15m高3#排气筒 | 二级冷凝+RTO燃烧+20m高DA001排气筒 | 二级冷凝+RTO燃烧+28m高排气筒（DA001） | 排气筒加高 |
| 各车间 | 无组织废气 | / | 加强通风+设备、管道密闭 | 二级生物净化+光触媒+15m高DA002排气筒 | 二级生物净化+光触媒+18m高DA002排气筒 | 二级冷凝+二级逆流洗涤+光触媒+18m高DA002排气筒 | 二级冷凝+二级逆流洗涤+光触媒+18m高排气筒（DA002） | 与环评一致 |
| 导热油锅炉 | 天然气 | 颗粒物、SO2、NOx | 15m高1#排气筒直排 | 15m高4#排气筒直排 | 15m高4#排气筒直排 | 15m高4#排气筒直排 | 15m高排气筒直排（DA005） | 与环评一致 |
| 污水处理站 | 废气 | 氨、硫化氢 | / | 15m高6#排气筒直排 | 15m高6#排气筒直排 | 二级逆流洗涤+光触媒+15m高6#排气筒直排 | 碱液喷淋吸收塔+高效光触媒净化+18m高排气筒（DA004） | 有利改造 |
| 食堂 | 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器+楼顶烟囱 | 油烟净化器+楼顶烟囱 | 油烟净化器+7#楼顶烟囱 | 油烟净化器+7#楼顶烟囱 | 油烟净化器+楼顶烟囱 | 与环评一致 |

表5.1-2    厂内排气筒设置情况一览表

| 车间 | 排气筒设置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 四车间 | DA001排气筒： 28m | 原有的 1#、2#、3# 停用并已拆除 |
| 五车间 |  |  |
| 六车间 |  |  |
| 4000吨项目新增（一车间新增工艺废气）及原一车间部分不含卤素的尾气（改接） |  |  |
| （四、五）无组织废气 | DA002排气筒： 18m | 排气筒加高 |
| 一车间原有废气 | DA003排气筒： 28m | 排气筒加高 |
| 污水站 | DA004排气筒： 18m | 排气筒加高 |
| 导热油炉 | DA005排气筒： 15m | 不变 |

5.1.2废水污染防治措施落实情况

（1）厂区废水排放方案

圣诺贝公司厂区排水实行雨污分流制。初期雨水通过初期雨水收集池收集后纳入厂内污水处理站内处理后外排。厂区雨水经雨水管网收集，排入区域雨水管网。

圣诺贝公司废水主要有生产工艺废水、设备清洗废水、废气喷淋洗涤废水、生活污水、循环冷却排水以及蒸汽冷凝水等。

公司现有污水处理站一座，废水采用分质处理，污水站处理预处理能力为200m³/d，生化系统处理能力为600m³/d。污水处理工艺为“污水收集池+芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀+水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）”其中，低浓度混合废水、设备及地面冲洗废水经车间废水收集罐（池）泵入收集池1#，高浓度混合废水单独存储集水池2#，废水经提升泵至中间水池或收集池3#混合均匀，采用“芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀”物化装置预处理，处理后再与其他废水（包括初期雨水、生活污水等）一起进入“水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）”生化装置处理。

（2）设计处理工艺

生产废水进入集水井收集后，通过水泵使废水在管道混合器中与双氧水、硫酸亚铁等进行芬顿反应，并提升至铁碳微电解塔，将难生化有机物氧化为易生化有机物，出水自流到混凝沉淀一体化设备，通过加氢氧化钠、PAC 和 PAM 去除大部分无机离子和部分有机物，出水进入均质池，均质池内设有潜水搅拌器、使污水充分混合，起到均匀水质的作用。

初期雨水、生活污水、清净下水汇集至均质池均质水质后，出水经泵提升至水解酸化池，再提升至厌氧塔（UASB）将硫酸盐还原成硫化氢，同时改善污水的毒性，使废水中大部分 COD 得以去除，以利于后续处理。厌氧塔出水自流进入A/O生化池，A/O生化池根据功能分为A池（缺氧池）和 O 池（曝气池），厌氧塔出水和O池回流混合液一起进入A池进行反硝化反应，将大部分硝酸盐还原成氮气；A池出水进入O池，O 池内设有鼓风曝气，将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐，并去除大部分有机污染物，O池中的混合液部分回流至A池，混合液回流比为 100%（可调整），O池出水自流进入沉淀池，再流入清水池，最终排入马鞍山市慈湖污水处理厂进行处理；气浮池作为保险措施，当出水COD超过400mg/L时，经过气浮池曝气去除水中残留的悬浮物，降低COD浓度，经固液分离后上清液流入清水池，排入马鞍山市慈湖污水处理厂进行处理。

铁碳罐和混凝沉淀一体化设备产生的污泥经泵或重力自流流至污泥浓缩池浓缩罐，通过泵进入板框压滤机脱水，生化污泥经泵提升入叠螺式压滤机，压滤脱水后，经桨叶干燥机烘干，脱水后的污泥经叉车送至危废仓库委托资质单位处置。

本公司废水处理后，在排污口处应设置尾水的在线监测装置，对pH值、COD、氨氮等进行在线监测，确保废水的稳定达标排放。为确保污水处理装置正常稳定运行，新建一座厌氧罐，用于应急备用。

厂内废水处理站设备构成见表2.5-3。

5.1.3固体废物污染防治措施落实情况

5.1.3.1固废产生及处置情况

圣诺贝公司产生的固废主要为生产过程中产生的蒸馏残渣、废液、污水站污泥、废包装材料、废气冷凝废液、废活性炭、蒸发废盐等。厂内按照“厂区废弃物及物品分类收集、贮存、清除处理作业”办法，要求全体员工将废弃物予以妥善分类，以利后续清理工作，并使废弃物达到减量化、资源化、安定化及安全化的标准。

单位收集危险固废后，放置在厂内的固废（废液）暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

固废处置方案：

（1）蒸馏残渣、废液、蒸发废盐、生化污泥、废包装材料、废气冷凝废液等属于危险固废，已委托资质单位处置（委托协议见附件17）；

（2）产生的一般固体废物为生活垃圾，生活垃圾将交由集中区环卫部门统一收集后进行卫生填埋，卫生填埋为处理一般生活垃圾的常用方法、成熟可靠、可以满足环保要求。

5.1.3.2固废暂存场地的设置

厂区危险废物暂存场所已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单要求设置，要求做到以下几点：

（1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

（2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

（3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

一般工业固废的暂存场所已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下：

（1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

（2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

（3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

（4）应设计渗滤液集排水设施。

（5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。

（6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

5.1.3.3危险废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施分析

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

本公司生产过程产生的危险废物委托有资质单位处置，企业不得擅自处理。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往处置单位处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

① 厂内应设立危险废物暂存场所，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定的临时贮存控制要求，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作。

② 贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③ 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④ 贮存区符合消防要求。

⑤ 危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

设施内要有安全照明设施和观察窗口。

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系统≤10-10cm/s。故企业后期将新建危险废物暂存场所。

5.1.3.4一般工业固体废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施分析

①一般固体废物不得与生活垃圾混放，一旦一般工业固体废物、生活垃圾混放，一般工业固体废物中有毒有害物质有可能发生渗漏从而对土壤、地下水产生污染，因此，公司一般固废应当按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)的相关要求将各类固体废物进行分类收集，分别在独立的区域贮存，危险废物不得混入一般工业固体废物中贮存。为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

②固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此金星公司在收集前应充分认识固废的类别、主要成分,根据固废的性质选用合适的容器进行包装，所有的包装容器应当经过周密检查,并在明显位置处附上一般废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，一旦发生散落、遗漏，公司工作人员应做好应急工作。

③在固废暂未外送或处置前，包装后暂存于厂区固废暂存处。暂存处按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单的要求进行建设，暂存处具有防渗、防淋等特点。为防止雨水径流进入贮存、处置场内以及一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。为加强监督管理,贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

通过采取以上措施，圣诺贝公司各项固体废物均能得到有效处置，处置方案可行， 经过以上处置措施后可达到零排放，不会产生二次污染。

表5.1-3   公司近四年的危废处置情况统计       单位：t/a

| 序号 | 危废名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 处置量 | 产生量 | 处置量 | 产生量 | 处置量 | 产生量 | 处置量 |
| 1 | 废硫酸钠盐 | 247.02 | 233.56 | 637.755 | 528 | 0 | 138.06 | 0 | 0 |
| 2 | 废有机溶剂（404） | 38.39855 | 31.556 | 58.821 | 56.7 | 73.047 | 81.645 | 0 | 0 |
| 3 | 废盐 | 293.299 | 260.964 | 835.889 | 675.327 | 1568.6085 | 1709.7835 | 1864.197 | 1886.414 |
| 4 | 废劳保 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 5 | 过滤残渣 | 114.35 | 124.388 | 159.727 | 144.51 | 237.794 | 245.585 | 218.313 | 204.155 |
| 6 | 抽检废物料等 | 0.631 | 0.6 | 0.54 | 1.22 | 2.762 | 3.0909 | 8.964 | 8.627 |
| 7 | 脱溶残渣 | 88.515 | 88.515 | 37.711 | 11.72 | 3.9181 | 25.4491 | 0 | 0 |
| 8 | 母液残渣 | 199.5484 | 224.33 | 302.462 | 282.605 | 89.538 | 118.266 | 60.08 | 60.08 |
| 9 | 废包装袋 | 17.0539 | 27.168 | 24.2205 | 20.305 | 25.529 | 29.8545 | 27.3259 | 27.494 |
| 10 | 污水处理污泥 | 207.08 | 218.8 | 179.36 | 162.99 | 230.8185 | 247.1885 | 107.65 | 92.734 |
| 11 | 蒸馏残渣 | 31.04 | 27.705 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 精馏残渣 | 320.181 | 300.452 | 347.513 | 320.152 | 379.744 | 429.221 | 378.456 | 371.534 |
| 13 | 废油漆桶 | 2.02 | 1.94 | 2.11 | 2.114 | 1.558 | 1.588 | 1.356 | 1.359 |
| 14 | 废碱 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 废试剂瓶 | 4.429 | 4.262 | 3.57 | 3.369 | 4.266 | 4.801 | 2.118 | 1.995 |
| 16 | 废酸 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0.95 | 0.6 | 1.225 | 1.575 | 6.16 | 6.16 |
| 18 | 废机油 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 1.057 | 1.8895 | 1.202 | 1.372 |
| 19 | 废有机溶剂（403） | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.906 | 14.351 | 29.264 | 28.394 |
| 20 | 废岩棉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.08 | 0 | 0 |
| 21 | 滤芯滤袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 4.111 | 7.565 | 7.402 |
| 22 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 23 | 总量 | 1566.27785 | 1544.24 | 2591.631 | 2216.26 | 2638.1271 | 3056.569 | 2737.6509 | 2722.72 |

5.1.4噪声污染防治措施

圣诺贝公司选用低噪声设备，采取隔声、减振措施，高噪声设备均安置在室内，通过设备减振、厂房隔声、消声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量。

（1）从声源上降噪

根据各项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备， 从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

①设备均置于室内，通过对设备安装隔声罩、消声器，及厂房隔声，可使设备的降噪量在 250B（A）以上。

②车间采用透明采光瓦进行采光，减少四周墙壁门窗数量并采用隔声门窗。隔声门门体空腔内填充离心玻璃棉，门四周安装双重特殊弹性密封垫和压紧装置；隔声窗采用双层隔声玻璃，玻璃四周也安装双重特殊弹性密封垫和压紧装置。墙体采用 240mm 厚的砖墙。采取以上隔声措施的降噪效果约 20dB（A）。

（3）采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

（4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强 20dB（A）以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

5.1.5土壤和地下水污染防治措施

企业污水处理站、车间等均采取了一定的防渗措施，污水管线采用架空布设。为避免物料、生产废水的非正常排放对地下水造成影响，建设项目需对现有车间等地面防渗设施加强监管，发现破损应及时修复。对本项目生产车间地面采取硬化和防渗措施。

1、源头控制措施

现有项目严格按照国家相关规范要求，对污水收集、储存和处理构筑物、管道设备、储罐区等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；储罐和管线采用架管输送，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染，储罐区按照相关规范，加强管理，做好防泄漏、防渗漏、防腐蚀、防火灾、防爆炸等措施，四周设置围堰防护。

2、分区防渗措施

厂内车间、仓库、罐区以及其他辅助工程均已建设完成，并且进行相应的防腐防渗处理，根据管理要求进行分区防渗处理。

（1）重点防渗区

厂区重点防渗区主要为生产车间、罐区、污水站、应急事故池、危废库、甲类仓库等。

一车间、二车间、四车间、五车间、六车间采用水泥+环氧树脂防渗处理；

罐区一、二采用水泥硬化+环氧树脂防渗处理；

污水站池体内壁采用水泥硬化+环氧树脂防渗处理；

应急事故池采用水泥硬化+沥青防渗处理；

危废库地面采用水泥硬化+环氧树脂防渗处理；

原料仓库（甲类）采用水泥硬化处理。

（2）一般防渗区

品管楼、乙类库、丙类库、锅炉房、变电房、维修间等位置均采用水泥硬化一般防渗处理。

（3）无需特殊防渗区

办公楼、综合楼等办公区，无需特殊防渗处理。地下水分区防渗图见图 5.1-3。

一车间            	二车间				    四车间

五车间  			     六车间				      罐区

为确保本项目不对地下水造成污染，除上述防渗措施外，拟采取以下污染防治措施：

- 各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失， 危险废物暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水；

- 严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水；

- 厂区主要生产、生活区域，地面实施硬化处理，防止污水下渗；

- 污水管道实行明管架空，确保不会造成污水泄漏和下渗；

- 工业固体废物、生活垃圾等分类收集，及时清运。临时堆积点或转运站设置专用建（构）筑物；

- 在项目建设过程中注重厂区内绿化面积和可渗透地面的比率，增加雨水的渗入量。

5.1.6 其他防治措施落实情况

1、环境管理机构设置

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废” 排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对全厂建设项目的具体情况，为加强严格管理，企业设置了相应的环境管理机构，并设置 1-2 名专职环境管理人员， 同时应加强对管理人员的环保培训，并尽相应的职责。

环境管理机构可由公司办公室或厂办负责，下设环境专管员对全厂建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。

2、环境管理机构的职责

（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。

（2）组织制订建设项目的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。

（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。

（4）参加项目的环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。每季度对建设项目的各环保设施运行情况全面检查一次。

3、环保制度

（1）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

各项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。

（3）环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划

a、设立环保专项资金专户。

b、每项新开工工程，在项目承包合同中依据国家有关规定和工程特点约定环保设施和设备资金占总造价的百分比。

c、环保专项资金的使用必须专款专用，不得挪用。

d、对违反环保管理要求的人员给予经济处罚，罚款数额由公司环保负责人核定， 罚款的收入，应如数上缴公司环保专项资金专户，统一调配使用。

e、公司对于环保工作成绩优异的项目部、班组、个人给予适当奖励，奖励资金不使用公司环保专项资金。

（4）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

4、环境风险管理

公司已建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度、危化品装卸管理制度、危险废物规范化管理制度等，已落实定期巡检和维护责任制度。环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构已明确。

公司应急预案体系中，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

公司定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。定期开展安全生产动员大会，定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

5、排污口规范化建设

公司的各排污口设置符合国家的排污口规范化的要求。

（1）废水排放口

厂区实施雨污分流，已经设置污水排放口 1 个和雨水排放口 1 个，废水经厂区污水站处理后排入开发区污水管网，汇入慈湖污水处理厂集中处理；雨水排入尖担沟 ，设置明显的排放口标志牌。

排放口具备方便采样和流量测定条件， 排放口根据污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》 的有关要求设置。

污水站排口已安装在线监测装置，并与环保部门联网。

（2）废气排放口

目前全厂已建5根排气筒，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

废气排放口符合《污染源监测技术规范》的要求，便于采样、监测的要求， 各废气管道均设置永久采样孔，其采样口由环境监察支队和环境监测站共同确认。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（四）固体废物贮存

厂区设置室内临时贮存库，对各种固体废物分别收集、 贮存和运输，临时贮存库有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并设置标志牌。

## 5.2污染防治措施有效性

后评价阶段根据污染源实测数据综合分析污染防治措施的有效性。

5.2.1大气污染防治措施有效性

后评价监测期间，一车间2-苯基苯并咪唑-5-磺酸（HS）、对甲基苯甲烯基樟脑（MBC）、二车间2，2'-亚甲基双[6-（苯并三唑-2-基）-4-叔辛基苯酚]（TS-M）、2-乙基己基-2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸酯（OCT）处于停产状态。后评价阶段的大气监测主要内容为表5.2-1中外排大气污染物和厂区大气污染物无组织排放。

5.2.1.1监测点位

（1）有组织排放

有组织排放大气污染物监测点位见表5.2-1。

（2）无组织排放

无组织排放监测点位为厂界东、南、西、北侧各1处。

厂区边界监测点（4个）。

表5.2-1   有组织排放大气污染物监测点位一览表

| 污染物类型 | 产品名称及规模 | 工序 | 污染物检测因子 | 排气筒数量（个） | 监测频次及监测内容 | 监测点位 | 排气筒照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | TS-S:500t TS-M：500t HS：200t MBC：300t HMC：2000t OS:2000t | 一车间： TS-M、HS 生产线停产；TS-M、HS、MBC共线、HMC、OS共线 | VOCs、丙酮、DMF | 1 | 连续监测2天，每天3次。 记录监测时的生产工况。 监测排气筒高度、废气量（折标），流速、流量、出口温度等参数。 监测污染物排放浓度，排放速率等。 | 单个排气筒的进口、出口DA003 （25000m³/h） |  | 实施监测 |
|  | OCTⅡ：3000t | 二车间： OCTⅡ停产； TS-M：研磨工序生产线 | / | / | / | / | / | / |
|  | OCT（N-539）:1500t HMS：2000t OS：2000t | 四车间：ETO外购；OCT、 HMS、OS生产线 | 颗粒物、VOCS、甲苯、甲醇、硫酸雾 | 1 | 连续监测2天，每天3次。 记录监测时的生产工况。 监测排气筒高度、废气量（折标），流速、流量、出口温度等参数。 监测污染物排放浓度，排放速率等。 | 单个排气筒的进口、出口 DA002 （55000m³/h） |  | 实施监测 |
|  | AVB（UV-A）:2000t | 五车间：AVB生产线 | / | / | / | / | / | 未设置排气筒 |
|  | OMC：3000t | 六车间：OMC生产线 | / | / | / | / | / |  |
|  | / | RTO焚烧炉 | VOCs、甲苯、甲醇、硫酸雾、颗粒物、SO2、NOX | 1 | 连续监测2天，每天3次。 记录监测时的生产工况。 监测排气筒高度、废气量（折标），流速、流量、出口温度等参数。 监测污染物排放浓度，排放速率等。 | 单个排气筒的进口、出口 DA001 （30000m³/h） |  | 实施监测 |
|  | / | 导热油锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 1 | 连续监测2天，每天3次。 记录监测时的生产工况。 监测排气筒高度、废气量（折标），流速、流量、出口温度等参数。 监测污染物排放浓度，排放速率等。 | 单个排气筒的进口、出口 DA005 |  | 实施监测 |
|  | / | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 1 | 连续监测2天，每天3次。 记录监测时的生产工况。 监测排气筒高度、废气量（折标），流速、流量、出口温度等参数。 监测污染物排放浓度，排放速率等。 | 单个排气筒的进口、出口 DA004 |  | 实施监测 |

5.2.1.2监测因子

有组织排放：VOCs、丙酮、DMF、颗粒物、甲苯、甲醇、硫酸雾、SO2、NOX、氨、硫化氢。

无组织排放：颗粒物、硫酸雾、甲苯、甲醇、VOCS、丙酮、DMF、氨、硫化氢。

5.2.1.3监测频次

有组织排放：本次实测连续监测2天，每天监测3次；

无组织排放：本次实测连续监测2天，每天监测4次；

5.2.1.4监测结果与评价

大气污染物监测结果见表5.2-2~表5.2-6。

表5.2-2   一车间排气筒（DA003）废气监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测日期 | 频次 | 标杆流量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间排气筒DA003 进口 | 丙酮 | 2019-11-21 | 1 | 6.20×103 | 0.98 | 0.006 |
|  |  |  | 2 | 6.34×103 | 1.02 | 0.006 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 0.91 | 0.006 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 6.20×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 6.34×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | DMF |  | 1 | 6.20×103 | 41.3 | 0.256 |
|  |  |  | 2 | 6.34×103 | 39.4 | 0.25 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 40.6 | 0.246 |
|  | VOCs |  | 1 | 6.20×103 | 1.39 | 0.009 |
|  |  |  | 2 | 6.34×103 | 1.49 | 0.009 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 1.41 | 0.009 |
| 一车间排气筒DA003 出口 | 丙酮 |  | 1 | 5.70×103 | 0.24 | 0.001 |
|  |  |  | 2 | 5.95×103 | 0.29 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 5.96×103 | 0.18 | 0.001 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 5.70×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 5.95×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 5.96×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | DMF |  | 1 | 5.70×103 | 1.29 | 0.007 |
|  |  |  | 2 | 5.95×103 | 1.22 | 0.007 |
|  |  |  | 3 | 5.96×103 | 1.25 | 0.007 |
|  | VOCs |  | 1 | 5.70×103 | 0.45 | 0.003 |
|  |  |  | 2 | 5.95×103 | 0.51 | 0.003 |
|  |  |  | 3 | 5.96×103 | 0.36 | 0.002 |
| 一车间排气筒DA003 进口 | 丙酮 | 2019-11-22 | 1 | 6.34×103 | 0.93 | 0.006 |
|  |  |  | 2 | 6.20×103 | 0.99 | 0.006 |
|  |  |  | 3 | 6.34×103 | 0.86 | 0.005 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 6.34×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 6.20×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 6.34×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | DMF |  | 1 | 6.34×103 | 38.7 | 0.245 |
|  |  |  | 2 | 6.20×103 | 41.7 | 0.259 |
|  |  |  | 3 | 6.34×103 | 38.3 | 0.243 |
|  | VOCs |  | 1 | 6.34×103 | 1.55 | 0.01 |
|  |  |  | 2 | 6.20×103 | 1.34 | 0.008 |
|  |  |  | 3 | 6.34×103 | 1.46 | 0.009 |
| 一车间排气筒DA003出口 | 丙酮 |  | 1 | 5.45×103 | 0.22 | 0.001 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 0.25 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 5.98×103 | 0.20 | 0.001 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 5.45×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 5.98×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | DMF |  | 1 | 5.45×103 | 1.34 | 0.007 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 1.02 | 0.006 |
|  |  |  | 3 | 5.98×103 | 1.17 | 0.007 |
|  | VOCs |  | 1 | 5.45×103 | 0.53 | 0.003 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 0.4 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 5.98×103 | 0.44 | 0.003 |

表5.2-2   四车间排气筒（DA002）废气监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测日期 | 频次 | 标杆流量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四车间排气筒DA002 进口1 | 甲苯 | 2019-11-21 | 1 | 1.42×104 | 0.13 | 0.002 |
|  |  |  | 2 | 1.45×104 | 0.14 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 1.51×104 | 0.16 | 0.002 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 1.42×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 1.45×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 1.51×104 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 1.42×104 | 0.98 | 0.014 |
|  |  |  | 2 | 1.45×104 | 0.91 | 0.013 |
|  |  |  | 3 | 1.51×104 | 0.95 | 0.014 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 1.42×104 | 8.5 | 0.121 |
|  |  |  | 2 | 1.45×104 | 6.6 | 0.096 |
|  |  |  | 3 | 1.51×104 | 8.1 | 0.123 |
|  | VOCs |  | 1 | 1.42×104 | 0.83 | 0.012 |
|  |  |  | 2 | 1.45×104 | 0.89 | 0.013 |
|  |  |  | 3 | 1.51×104 | 0.77 | 0.012 |
| 四车间排气筒DA002 进口2 | 甲苯 |  | 1 | 5.93×103 | 1.73 | 0.010 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 1.68 | 0.010 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 1.70 | 0.010 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 5.93×103 | 0.2 | 0.001 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 0.2 | 0.001 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 0.2 | 0.001 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 5.93×103 | 1.12 | 0.007 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 1.25 | 0.008 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 1.29 | 0.008 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 5.93×103 | 8.0 | 0.047 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 6.7 | 0.042 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 6.9 | 0.042 |
|  | VOCs |  | 1 | 5.93×103 | 2.41 | 0.014 |
|  |  |  | 2 | 6.21×103 | 2.53 | 0.016 |
|  |  |  | 3 | 6.06×103 | 2.34 | 0.014 |
| 四车间排气筒DA002 出口 | 甲苯 |  | 1 | 2.16×104 | 0.08 | 0.002 |
|  |  |  | 2 | 2.29×104 | 0.07 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 2.25×104 | 0.07 | 0.002 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 2.16×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 2.29×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 2.25×104 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 2.16×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 2.29×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 2.25×104 | 未检出 | 未检出 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 2.16×104 | 3.5 | 0.075 |
|  |  |  | 2 | 2.29×104 | 3.1 | 0.071 |
|  |  |  | 3 | 2.25×104 | 2.5 | 0.056 |
|  | VOCs |  | 1 | 2.16×104 | 0.94 | 0.02 |
|  |  |  | 2 | 2.29×104 | 1.04 | 0.023 |
|  |  |  | 3 | 2.25×104 | 0.88 | 0.02 |
| 四车间排气筒DA002 进口1 | 甲苯 | 2019-11-22 | 1 | 1.40×104 | 0.15 | 0.002 |
|  |  |  | 2 | 1.43×104 | 0.13 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 1.47×104 | 0.16 | 0.002 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 1.40×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 1.43×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 1.47×104 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 1.40×104 | 0.91 | 0.013 |
|  |  |  | 2 | 1.43×104 | 0.99 | 0.014 |
|  |  |  | 3 | 1.47×104 | 0.93 | 0.014 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 1.40×104 | 7.4 | 0.104 |
|  |  |  | 2 | 1.43×104 | 6.8 | 0.098 |
|  |  |  | 3 | 1.47×104 | 5.1 | 0.075 |
|  | VOCs |  | 1 | 1.40×104 | 0.96 | 0.013 |
|  |  |  | 2 | 1.43×104 | 1.05 | 0.015 |
|  |  |  | 3 | 1.47×104 | 0.86 | 0.013 |
| 四车间排气筒DA002 进口2 | 甲苯 |  | 1 | 6.05×103 | 1.72 | 0.010 |
|  |  |  | 2 | 6.32×103 | 1.83 | 0.012 |
|  |  |  | 3 | 6.19×103 | 1.64 | 0.010 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 6.05×103 | 0.2 | 0.001 |
|  |  |  | 2 | 6.32×103 | 0.3 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 6.19×103 | 0.2 | 0.001 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 6.05×103 | 1.18 | 0.007 |
|  |  |  | 2 | 6.32×103 | 1.24 | 0.008 |
|  |  |  | 3 | 6.19×103 | 1.28 | 0.008 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 6.05×103 | 6.4 | 0.039 |
|  |  |  | 2 | 6.32×103 | 8.5 | 0.054 |
|  |  |  | 3 | 6.19×103 | 6.9 | 0.043 |
|  | VOCs |  | 1 | 6.05×103 | 2.34 | 0.014 |
|  |  |  | 2 | 6.32×103 | 2.55 | 0.016 |
|  |  |  | 3 | 6.19×103 | 2.39 | 0.015 |
| 四车间排气筒DA002 出口 | 甲苯 |  | 1 | 2.18×104 | 0.09 | 0.002 |
|  |  |  | 2 | 2.31×104 | 0.07 | 0.002 |
|  |  |  | 3 | 2.26×104 | 0.07 | 0.002 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 2.18×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 2.31×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 2.26×104 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 2.18×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 2.31×104 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 2.26×104 | 未检出 | 未检出 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 2.18×104 | 4.2 | 0.091 |
|  |  |  | 2 | 2.31×104 | 3.4 | 0.079 |
|  |  |  | 3 | 2.26×104 | 3.2 | 0.072 |
|  | VOCs |  | 1 | 2.18×104 | 0.81 | 0.018 |
|  |  |  | 2 | 2.31×104 | 0.96 | 0.022 |
|  |  |  | 3 | 2.26×104 | 0.75 | 0.017 |

表5.2-3   RTO焚烧炉排气筒（DA001）废气监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测日期 | 频次 | 标杆流量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTO焚 烧炉排气筒DA001 进口 | 甲苯 | 2019-11-19 | 1 | 9.14×103 | 94.9 | 0.868 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 95.1 | 0.870 |
|  |  |  | 3 | 8.54×103 | 94.8 | 0.809 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 9.14×103 | 1.1 | 0.010 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 1.3 | 0.012 |
|  |  |  | 3 | 8.54×103 | 1.3 | 0.011 |
|  | VOCs |  | 1 | 9.14×103 | 146 | 1.334 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 127 | 1.162 |
|  |  |  | 3 | 8.54×103 | 138 | 1.179 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 9.14×103 | 0.86 | 0.008 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 0.81 | 0.007 |
|  |  |  | 3 | 8.54×103 | 0.95 | 0.008 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 9.14×103 | 7.3 | 0.067 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 7.0 | 0.064 |
|  |  |  | 3 | 8.54×103 | 7.4 | 0.063 |
|  | 二氧化硫 |  | 1 | 9.14×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 8.54×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氮氧化物 |  | 1 | 9.14×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 8.54×103 | 未检出 | 未检出 |
| RTO焚 烧炉排气筒DA001 出口 | 甲苯 |  | 1 | 7.57×103 | 0.04 | 3.0×10-4 |
|  |  |  | 2 | 7.94×103 | 0.04 | 3.0×10-4 |
|  |  |  | 3 | 7.16×103 | 0.06 | 4.0×10-4 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 7.57×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 7.94×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 7.16×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 7.57×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 7.94×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 7.16×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | VOCs |  | 1 | 7.57×103 | 0.53 | 0.004 |
|  |  |  | 2 | 7.94×103 | 0.66 | 0.005 |
|  |  |  | 3 | 7.16×103 | 0.47 | 0.003 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 7.57×103 | 3.8 | 0.029 |
|  |  |  | 2 | 7.94×103 | 2.4 | 0.019 |
|  |  |  | 3 | 7.16×103 | 2.0 | 0.014 |
|  | 二氧化硫 |  | 1 | 7.57×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 7.94×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 7.16×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氮氧化物 |  | 1 | 7.57×103 | 20 | 0.151 |
|  |  |  | 2 | 7.94×103 | 17 | 0.033 |
|  |  |  | 3 | 7.16×103 | 22 | 0.158 |
| RTO 焚 烧炉排气筒DA001 进口 | 甲苯 | 2019-11-20 | 1 | 9.70×103 | 97.4 | 0.945 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 94.6 | 0.865 |
|  |  |  | 3 | 9.70×103 | 96.2 | 0.933 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 9.70×103 | 1.2 | 0.012 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 1.3 | 0.012 |
|  |  |  | 3 | 9.70×103 | 1.2 | 0.012 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 9.70×103 | 0.81 | 0.008 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 0.88 | 0.008 |
|  |  |  | 3 | 9.70×103 | 0.93 | 0.009 |
|  | VOCs |  | 1 | 9.70×103 | 162 | 1.571 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 173 | 1.583 |
|  |  |  | 3 | 9.70×103 | 151 | 1.465 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 9.70×103 | 8.8 | 0.085 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 7.6 | 0.070 |
|  |  |  | 3 | 9.70×103 | 8.2 | 0.080 |
|  | 二氧化硫 |  | 1 | 9.70×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 9.70×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氮氧化物 |  | 1 | 9.70×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 9.15×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 9.70×103 | 未检出 | 未检出 |
| RTO 焚 烧炉排气筒DA001 出口 | 甲苯 |  | 1 | 8.30×103 | 0.06 | 5.0×10-4 |
|  |  |  | 2 | 7.95×103 | 0.05 | 4.0×10-4 |
|  |  |  | 3 | 8.64×103 | 0.05 | 4.0×10-4 |
|  | 甲醇 |  | 1 | 8.30×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 7.95×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 8.64×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 |  | 1 | 8.30×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 7.95×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 8.64×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | VOCs |  | 1 | 8.30×103 | 0.79 | 0.007 |
|  |  |  | 2 | 7.95×103 | 0.92 | 0.007 |
|  |  |  | 3 | 8.64×103 | 0.85 | 0.007 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 8.30×103 | 4.8 | 0.040 |
|  |  |  | 2 | 7.95×103 | 4.2 | 0.033 |
|  |  |  | 3 | 8.64×103 | 3.6 | 0.031 |
|  | 二氧化硫 |  | 1 | 8.30×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 7.95×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 8.64×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氮氧化物 |  | 1 | 8.30×103 | 15 | 0.125 |
|  |  |  | 2 | 7.95×103 | 18 | 0.143 |
|  |  |  | 3 | 8.64×103 | 14 | 0.121 |

表5.2-3   污水处理站排气筒（DA004）废气污染物排放监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测日期 | 频次 | 标杆流量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站排气筒DA004 进口 | 氨 | 2019-11-21 | 1 | 4.67×103 | 3.33 | 0.016 |
|  |  |  | 2 | 4.47×103 | 3.21 | 0.014 |
|  |  |  | 3 | 4.54×103 | 2.96 | 0.013 |
|  | 硫化氢 |  | 1 | 4.67×103 | 0.004 | 2.0×10-5 |
|  |  |  | 2 | 4.47×103 | 0.006 | 3.0×10-5 |
|  |  |  | 3 | 4.54×103 | 0.007 | 3.0×10-5 |
| 污水处理站排气筒DA004 出口 | 氨 |  | 1 | 4.11×103 | 1.45 | 0.006 |
|  |  |  | 2 | 4.18×103 | 1.21 | 0.005 |
|  |  |  | 3 | 4.05×103 | 1.26 | 0.005 |
|  | 硫化氢 |  | 1 | 4.11×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 4.18×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 4.05×103 | 未检出 | 未检出 |
| 污水处理站排气筒DA004 进口 | 氨 | 2019-11-22 | 1 | 4.74×103 | 3.20 | 0.0152 |
|  |  |  | 2 | 4.87×103 | 3.02 | 0.0147 |
|  |  |  | 3 | 4.59×103 | 3.12 | 0.0143 |
|  | 硫化氢 |  | 1 | 4.74×103 | 0.003 | 1.0×10-5 |
|  |  |  | 2 | 4.87×103 | 0.008 | 4.0×10-5 |
|  |  |  | 3 | 4.59×103 | 0.006 | 3.0×10-5 |
| 污水处理站排气筒DA004 出口 | 氨 |  | 1 | 4.23×103 | 1.32 | 0.006 |
|  |  |  | 2 | 4.32×103 | 1.28 | 0.006 |
|  |  |  | 3 | 4.17×103 | 1.21 | 0.005 |
|  | 硫化氢 |  | 1 | 4.23×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 4.32×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 4.17×103 | 未检出 | 未检出 |

注：1.结果执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值，执行标准及排气筒高度由客户提供；

2.“/”表示检测项目的检测结果低于方法检出限，故排放速率无需计算；

3.“ND”表示检测结果低于方法检出限，氮氧化物的检出限为3mg/m3。

表5.2-3   导热油炉排气筒（DA005）废气污染物排放监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测日期 | 频次 | 标杆流量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油锅炉排气筒DA005 出口 | 二氧化硫 | 2019-11-19 | 1 | 3.62×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 3.93×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 3.45×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氮氧化物 |  | 1 | 3.62×103 | 66 | 0.239 |
|  |  |  | 2 | 3.93×103 | 73 | 0.287 |
|  |  |  | 3 | 3.45×103 | 65 | 0.224 |
|  | 烟尘 |  | 1 | 3.62×103 | 5.2 | 0.019 |
|  |  |  | 2 | 3.93×103 | 5.1 | 0.020 |
|  |  |  | 3 | 3.45×103 | 4.9 | 0.017 |
|  | 二氧化硫 | 2019-11-20 | 1 | 4.04×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2 | 3.90×103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3 | 4.19×103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氮氧化物 |  | 1 | 4.04×103 | 70 | 0.283 |
|  |  |  | 2 | 3.90×103 | 68 | 0.265 |
|  |  |  | 3 | 4.19×103 | 71 | 0.297 |
|  | 烟尘 |  | 1 | 4.04×103 | 3.1 | 0.013 |
|  |  |  | 2 | 3.90×103 | 3.5 | 0.014 |
|  |  |  | 3 | 4.19×103 | 3.8 | 0.016 |

无组织废气甲苯、甲醇、硫酸雾、颗粒物、丙酮、硫化氢采用本次实测数据。

表5.2-8  无组织废气本次实测数据统计表    单位：mg/m3

| 检测日期 | 检测项目 | 采样时间 | 检测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界 1#上风向 | 厂界 2#下风向 | 厂界 3#下风向 | 厂界 4#下风向 |
| 2019-11-19 | 甲苯 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | VOCs | 09:13 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.31 |
|  |  | 11:25 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.33 |
|  |  | 14:21 | 0.2 | 0.3 | 0.43 | 0.32 |
|  |  | 16:32 | 0.24 | 0.25 | 0.41 | 0.3 |
|  | DMF | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 颗粒物 | 09:13 | 0.137 | 0.188 | 0.307 | 0.246 |
|  |  | 11:25 | 0.103 | 0.172 | 0.295 | 0.222 |
|  |  | 14:21 | 0.120 | 0.211 | 0.280 | 0.247 |
|  |  | 16:32 | 0.142 | 0.240 | 0.314 | 0.210 |
|  | 丙酮 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫化氢 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨 | 09:13 | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.18 |
|  |  | 11:25 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.21 |
|  |  | 14:21 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.14 |
|  |  | 16:32 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.16 |
| 2019-11-20 | 甲苯 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲醇 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫酸雾 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | VOCs | 09:13 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.27 |
|  |  | 11:25 | 0.2 | 0.24 | 0.42 | 0.28 |
|  |  | 14:21 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.30 |
|  |  | 16:32 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.31 |
|  | DMF | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 颗粒物 | 09:13 | 0.137 | 0.188 | 0.307 | 0.246 |
|  |  | 11:25 | 0.103 | 0.172 | 0.295 | 0.222 |
|  |  | 14:21 | 0.120 | 0.211 | 0.280 | 0.247 |
|  |  | 16:32 | 0.142 | 0.240 | 0.314 | 0.210 |
|  | 丙酮 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫化氢 | 09:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 11:25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 14:21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 16:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氨 | 09:35 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.19 |
|  |  | 11:29 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.15 |
|  |  | 14:15 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.13 |
|  |  | 16:26 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.17 |

注：1.结果执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，执行标准由客户提供；

- “ND”表示检测结果低于方法检出限，硫化氢的检出限为0.005mg/m3，氨气的检出限为0.01mg/m3。

由以上表中的监测结果可知，后评价监测期间大气各监测点的各类污染物均未出现超标排放，可以满足各自执行标准的要求。各类污染治理设施起到了设计预期的作用，对污染物进行了有效治理。

厂界无组织排放监控点废气中颗粒物、硫酸雾、甲苯、甲醇浓度均不超过《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放标准限值。厂界VOCs无组织排放监测值可满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相应排放标准限值要求；厂界丙酮、DMF的无组织排放监测值可满足根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）相关公式计算值。厂界氨和硫化氢的无组织排放监测值均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新改扩建项目二级限值要求。因此，公司生产过程中产生的恶臭污染物对厂界影响较小。

5.2.2污水处理有效性

圣诺贝公司现有污水处理站一座，废水采用分质处理，污水站处理预处理能力为200m³/d，生化系统处理能力为600m³/d。污水处理工艺为“污水收集池+芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀+水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）”其中，低浓度混合废水、设备及地面冲洗废水经车间废水收集罐（池）泵入收集池1#，高浓度混合废水单独存储集水池2#，废水经提升泵至中间水池或收集池3#混合均匀，采用“芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀”物化装置预处理，处理后再与其他废水（包括初期雨水、生活污水等）一起进入“水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）”生化装置处理。

（1）监测点位

污水处理站进出口。

（2）监测因子

pH、悬浮物、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、硫化物、甲苯。

（3）监测频次

污水处理站总排口连续监测2天，每天4次。

（4）监测结果与评价

污水处理站总排口检测结果见表5.2-10。

表5.2-10    污水处理站总排口检测结果表    单位：mg/L

| 检测日期 | 检测点位 | 采样时间 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 无量纲 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 硫化物 | 甲苯 |
| 2019-11-19 | 污水处理站进口 | 15:31 | 5.01 | 2.29×104 | 32 | 31.5 | 5.63 | 41.8 | 0.29 | 5.62 | 0.69 |
|  |  | 16:01 | 5.09 | 2.37×104 | 31 | 30.8 | 5.58 | 40.8 | 0.26 | 6.03 | 0.73 |
|  |  | 17:35 | 5.11 | 2.18×104 | 29 | 32.6 | 5.64 | 43.2 | 0.28 | 5.89 | 0.61 |
|  |  | 19:13 | 5.05 | 2.24×104 | 29 | 30.1 | 5.61 | 39.9 | 0.31 | 5.77 | 0.67 |
|  | 污水处理站出口 | 15:42 | 8.26 | 35 | 16 | 0.781 | 1.14 | 1.04 | 0.17 | 0.392 | 0.05L |
|  |  | 16:13 | 8.19 | 34 | 14 | 0.692 | 1.16 | 0.92 | 0.12 | 0.572 | 0.05L |
|  |  | 17:45 | 8.23 | 36 | 15 | 0.731 | 1.12 | 0.97 | 0.14 | 0.463 | 0.05L |
|  |  | 19:20 | 8.31 | 38 | 14 | 0.836 | 1.15 | 1.11 | 0.16 | 0.442 | 0.05L |
| 2019-11-20 | 污水处理站进口 | 10:23 | 5.08 | 2.07×104 | 30 | 34.0 | 5.59 | 45.1 | 0.31 | 5.39 | 0.66 |
|  |  | 12:15 | 5.23 | 2.01×104 | 31 | 32.1 | 5.62 | 42.6 | 0.26 | 6.01 | 0.62 |
|  |  | 14:36 | 5.19 | 2.32×104 | 33 | 31.8 | 5.65 | 42.2 | 0.24 | 5.89 | 0.73 |
|  |  | 16:13 | 5.15 | 2.21×104 | 28 | 31.2 | 5.57 | 41.4 | 0.29 | 5.62 | 0.68 |
|  | 污水处理站出口 | 10:36 | 8.23 | 32 | 15 | 0.686 | 1.09 | 0.91 | 0.13 | 0.437 | 0.05L |
|  |  | 12:26 | 8.03 | 33 | 17 | 0.681 | 1.12 | 0.93 | 0.17 | 0.501 | 0.05L |
|  |  | 14:44 | 8.11 | 37 | 14 | 0.747 | 1.14 | 0.99 | 0.15 | 0.398 | 0.05L |
|  |  | 16:21 | 8.35 | 35 | 15 | 0.764 | 1.11 | 1.01 | 0.12 | 0.461 | 0.05L |

注：1.（1）结果执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）标准限值，其余结果执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）标准限值，执行标准由客户提供；

2.采样方式为瞬时随机采样，只代表当时采集样品的水质情况。

生产废水与生活污水经厂内污水处理站预处理各污染因子均可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和慈湖污水处理厂接管要求。圣诺贝废水经处理达标后接管进入慈湖污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 标准后排入慈湖河。

5.2.3地下水及土壤污染措施有效性

企业污水处理站、车间等均采取了分区防渗的污染防治措施，污水管线采用架空布设。

5.2.3.1监测点位

（1）地下水

地下水污染物监测点为厂内地下水井。

（2）土壤

土壤监测点位如下图：

5.2.1.2监测因子

地下水：K +、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl- 、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、Hg、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、甲苯、总大肠菌群、细菌总数。

土壤：砷、铜、铅、汞、镍、镉、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、1,2-苯并蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

5.2.1.3监测频次

地下水：监测1次。

土壤：监测1次。

5.2.1.4监测结果与评价

地下水污染物监测结果见表5.2-11。

表5.2-11   厂内地下水井污染物检测结果表    单位：mg/L

| 采样时间：2019年11月19日 |
| --- |
| 检测点位 | 检测项目 | 结果 | 检出限 | 标准限值 | 单位 |
|  |  | 厂内地下水 1号（15：15） | 厂内地下水 2号（15：22） |  |  |  |
| 场内地下水井 | pH | 7.47 | 7.51 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 |
|  | 氨氮 | 1.16 | 0.59 | 0.025 | 0.5 | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 20.0 | mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.080 | 0.009 | 0.003 | 1.00 | mg/L |
|  | 挥发酚 | 0.001L | 0.001L | 0.0003 | 0.002 | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.004 | 0.05 | mg/L |
|  | 砷 | 1×10-4L | 1×10-4L | 3×10-4 | 0.01 | mg/L |
|  | 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 4×10-5 | 0.001 | mg/L |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004 | 0.05 | mg/L |
|  | 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 | 0.01 | mg/L |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.001 | 0.005 | mg/L |
|  | 铁 | 0.05L | 0.05L | 0.03 | 0.3 | mg/L |
|  | 锰 | 0.03L | 0.03L | 0.01 | 0.10 | mg/L |
|  | 总硬度 | 630 | 620 | 5 | 450 | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.245 | 0.220 | 0.05 | 1.0 | mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 1.50×103 | 1.50×103 | / | 1000 | mg/L |
|  | 钾离子 | 0.67 | 0.94 | 0.05 | —— | mg/L |
|  | 钠离子 | 198 | 161 | 0.01 | 200 | mg/L |
|  | 钙离子 | 116 | 120 | 0.02 | —— | mg/L |
|  | 镁离子 | 73 | 74 | 0.002 | —— | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 241 | 195 | 0.018 | —— | mg/L |
|  | 氯化物 | 212 | 148 | 0.007 | 250 | mg/L |
|  | 碱度（碳酸盐， 以1/2CaCO3 计） | 1.0L | 1.0L | 0.5 | —— | mg/L |
|  | 碱度（重碳酸 盐，以1/2CaCO3 计） mg/L | 562 | 455 | 0.5 | —— | mg/L |
|  | 甲苯 | 0.005L | 0.005L | 0.007 | 250 | mg/L |
|  | 总大肠菌群MPN | <2 | <2 | 0.018 | —— | mg/L |
|  | 菌落总数CFU | 34 | 29 | / | —— | mg/L |

土壤污染物监测结果见表5.2-12。

表5.2-12   1#土壤监测点污染物检测结果表

| 采样点位 | 检测项目 | 结果 （mg/kg） | 检出限 （除标注外，mg/kg） | 标准限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#点 | 重金属和无机物 | 砷 | 9.21 | 0.01 | 60 |
|  |  | 铜 | 22.3 | 1 | 18000 |
|  |  | 铅 | 21.3 | 0.2 | 800 |
|  |  | 汞 | 0.02 | 0.002 | 38 |
|  |  | 镍 | 25.5 | 5 | 900 |
|  |  | 镉* | 0.06 | 0.01 | 65 |
|  |  | 六价铬* | 0.004L | 0.5 | 5.7 |
|  | 挥发性有机物 | 四氯化碳* | ND | 1.3（μg/kg） | 2.8 |
|  |  | 氯仿* | ND | 1.1（μg/kg） | 0.9 |
|  |  | 氯甲烷* | ND | 1（μg/kg） | 37 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷* | ND | 1.2（μg/kg） | 9 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷* | ND | 1.3（μg/kg） | 5 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯* | ND | 1（μg/kg） | 66 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯* | ND | 1.3（μg/kg） | 596 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯* | ND | 1.4（μg/kg） | 54 |
|  |  | 二氯甲烷* | ND | 1.5（μg/kg） | 616 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷* | ND | 1.1（μg/kg） | 5 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷* | ND | 1.1（μg/kg） | 10 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷* | ND | 1.2（μg/kg） | 6.8 |
|  |  | 四氯乙烯* | ND | 1.4（μg/kg） | 53 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷* | ND | 1.3（μg/kg） | 840 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷* | ND | 1.2（μg/kg） | 2.8 |
|  |  | 三氯乙烯* | ND | 1.2（μg/kg） | 2.8 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷* | ND | 1.2（μg/kg） | 0.5 |
|  |  | 氯乙烯* | ND | 1（μg/kg） | 0.43 |
|  |  | 苯* | ND | 1.9（μg/kg） | 4 |
|  |  | 氯苯* | ND | 1.2（μg/kg） | 270 |
|  |  | 1,2-二氯苯* | ND | 1.5（μg/kg） | 560 |
|  |  | 1,4-二氯苯* | ND | 1.5（μg/kg） | 20 |
|  |  | 乙苯* | ND | 1.2（μg/kg） | 28 |
|  |  | 苯乙烯* | ND | 1.1（μg/kg） | 1290 |
|  |  | 甲苯* | ND | 1.3（μg/kg） | 1200 |
|  |  | 间二甲苯* | ND | 1.2（μg/kg） | 570 |
|  |  | 对二甲苯* | ND |  |  |
|  |  | 邻二甲苯* | ND | 1.2（μg/kg） | 640 |
|  | 半挥发性有机物 | 硝基苯* | ND | 0.09 | 76 |
|  |  | 苯胺* | ND | 0.1 | 260 |
|  |  | 2-氯酚* | ND | 0.06 | 2256 |
|  |  | 1,2-苯并蒽* | ND | 0.1 | 15 |
|  |  | 苯并[a]芘* | 1.6ug/kg | 0.1 | 1.5 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽* | ND | 0.1 | 15 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽* | ND | 0.1 | 151 |
|  |  | 䓛* | ND | 0.1 | 1293 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽* | ND | 0.1 | 1.5 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘* | ND | 0.1 | 15 |
|  |  | 萘* | ND | 0.09 | 70 |

由监测结果可知，区域地下水各项因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水环境质量总体状况良好。土壤现状监测结果中可以看出，厂区内监测点的土壤能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准。

5.2.4噪声污染措施有效性

本次实测选取圣诺贝公司厂界四周5个点位进行噪声监测。

（1）监测项目

等效连续A声级。

（2）监测频率

监测2天，昼间、夜间各1次。

（3）监测时段

昼间为6:00~22:00，夜间为22:00~6:00。

（4）监测布点

具体布点位置为厂界东、南、西、北侧各1处。

（5）监测结果与评价

噪声监测结果见表5.2-13。

表5.2-13   噪声监测结果表

| 检测日期 | 检测点位 | 检测时间 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声Leq[dB(A)] |
| 2019-11-19 | N1 厂界东 | 09:20 | 58.2 |
|  |  | 22:21 | 51.5 |
|  | N2 厂界南 | 09:36 | 59.4 |
|  |  | 22:37 | 50.6 |
|  | N3 厂界西 | 09:51 | 58.5 |
|  |  | 22:49 | 51.8 |
|  | N4 厂界北 | 10:07 | 56.3 |
|  |  | 23:05 | 46.7 |
|  | N5 厂界西北 | 10:22 | 55.0 |
|  |  | 23:20 | 44.6 |
| 2019-11-20 | N1 厂界东 | 09:42 | 57.9 |
|  |  | 22:18 | 51.7 |
|  | N2 厂界南 | 09:58 | 59.3 |
|  |  | 22:33 | 50.8 |
|  | N3 厂界西 | 10:13 | 58.6 |
|  |  | 22:49 | 51.9 |
|  | N4 厂界北 | 10:29 | 56.5 |
|  |  | 23:06 | 47.1 |
|  | N5 厂界西北 | 10:45 | 57.7 |
|  |  | 23:22 | 46.8 |

根据监测结果可知，企业设备噪声对外环境影响较小，圣诺贝厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3 类标准要求。

5.2.5固体废物污染措施有效性

（1）固废处置措施规定

根据现场勘查及收集的资料，圣诺贝公司一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修订）要求执行；危废物收集、贮存、运输相关要求按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定执行。

## 5.3 清洁生产

5.3.1清洁生产落实情况

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、国家环境保护部《关于进一步加强重点企业清洁生产工作的通知》环发〔2008〕60号文和《关于公布安徽省2014年清洁生产审核重点企业名单的通知》（安徽省环境保护厅 皖环函[2013]410号）文及其它要求，结合单位实际生产经营情况，安徽圣诺贝化学科技有限公司开展了清洁生产审核工作。同时，委托安徽华晨科技咨询有限公司协助开展了本轮清洁生产审核工作，审核周期为2014年4月-2014年10月，并于2014年11月提交了《安徽圣诺贝化学科技有限公司清洁生产审核报告》。

2014年11月27日，马鞍山市环保局组织专家召开了《安徽圣诺贝化学科技有限公司清洁生产审核报告》评估会，并形成了《安徽圣诺贝化学科技有限公司清洁生产审核报告专家评估意见》，具体落实情况见下表：

表5.3-1    清洁生产审核评估意见落实情况一览表

| 序号 | 评估意见情况 | 落实内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细化公司生产情况介绍，进一步说明各种产品生产能力、实际产量等。 | 清洁生产审核报告已完善该部分内容 | 已按要求落实 |
| 2 | 核实清洁生产审核前后环境质量现状监测及污染源监测数据。 | 清洁生产审核报告已完善该部分内容 | 已按要求落实 |
| 3 | 细化工程及产污环节介绍，补充废气处理工艺流程，核实产排污种类及污染物排放量，核实固体废物量；核实审核前后水量平衡、物料平衡，进一步细化能耗、物耗等指标。 | 清洁生产审核报告已完善该部分内容 | 已按要求落实 |
| 4 | 细化对标分析，核实审核重点和清洁生产目标设置。 | 清洁生产审核报告已完善该部分内容 | 已按要求落实 |
| 5 | 进一步论证清洁生产中高费方案，细化清洁生产方案实施效果分析。 | 清洁生产审核报告已完善该部分内容 | 已按要求落实 |
| 6 | 完善清洁生产培训记录，补充必要的附件材料。 | 清洁生产审核报告已完善该部分内容 | 已按要求落实 |

2015年1月16日，马鞍山市环保局下发了《关于安徽圣诺贝化学科技有限公司清洁生产审核报告通过评估的函》，具体落实情况详见表5.3-2。

表5.3-2    清洁生产审核备案文件落实情况一览表

| 序号 | 备案文件情况 | 落实内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据专家评估意见，同意你公司委托安徽华晨科技咨询有限公司编制的清洁生产审核报告通过技术评估。 | 已完成 | 已落实 |
| 2 | 请你公司尽快实施清洁生产报告中提出的中高费方案。待所有清洁生产方案实施完成后，结合监测数据，形成效益分析报告，及时报我局组织验收。 | 截止目前，所有清洁生产方案已全部实施，已完成监测，验收报告正在编制过程中。 | 已验收 |
| 3 | 你公司属化学原料和化学制品制造业，需每五年进行一轮清洁生产审核工作，请及时组织开展下一轮清洁生产审核工作。 | 待验收后，适时启动第二轮审核 | 已验收，适时启动第二轮审核 |

5.3.2清洁生产水平分析

根据《清洁生产标准  日用化学工业（化妆品）》，审核后清洁生产水平状况见表5.3-3。

表5.3-3    清洁生产水平对照表（审核后）

| 清洁生产指标等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 本公司实际 | 清洁生产水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清洁类 | 综合类a | 清洁类 | 综合类a | 清洁类 | 综合类a |  |  |
| 一、生产工艺与装备要求 |
| 1.备料、加工工段与装备 | 按《化妆品生产企业卫生规范》中第二章、第三章、第四章、第五章规定进行。 | 基本符合 | 二级 |
| 2.灌装、包装 | 采用全自动灌装、包装 | 采用半自动灌装、包装 | 采用手工灌装、包装 | 采用半自动包装 | 二级 |
| 二、资源能源利用指标 |
| 1、单位产品综合能耗（折合标准煤计算）（kg/t）≤ | 160 | 200 | 250 | 226.4 | 三级 |
| 2、单位产品取用水量/（m3/t）≤ | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.88 | 三级 |
| 三、产品指标 |
| 产品合格率/% | 99 | 97 | 95 | 97 | 二级 |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |
| 1、单位产品废水产生量/(m3/t) | 1.2 | 5.8 | 1.6 | 7.2 | 2.0 | 9.0 | 8.68 | 综合类三级 |
| 2、单位产品石油类产生量/（g/t） | - | 80 | - | 100 | - | 120 | 0 | 综合类一级 |
| 五、环境管理要求 |
| 1、环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 | 污染物排放达到国家排放标准 | 二级 |
| 2、组织机构 | 设专门环境管理机构和专职管理人员 | 有专门管理机构和人员 | 一级 |
| 3、环境审核 | 按照《清洁生产审核指南暂行办法》的要求进行审核，通过GB/T24001环境管理体系认证 | 按照《清洁生产审核指南暂行办法》的要求进行审核，按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 按照《清洁生产审核指南暂行办法》的要求进行审核；环境管理制度健全。原始记录及统计数据齐全、真实、有效 | 进行了清洁生产审核；环境管理制度健全。原始记录及统计数据齐全、真实、有效 | 二级 |
| 4、固体废物处理处置 | 固体废物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏；减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物 | 有专门固废场所，合理利用和无害化处置固体废物 | 二级 |
| 5生产过程环境管理 | 原料用量及质量 | 规定严格的检验、计量措施 | 规定严格的检验、计量措施 | 二级 |
|  | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 | 主要岗位进行过严格培训 | 主要岗位进行过培训 | 二级 |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度，并严格执行 | 对主要设备有具体的管理制度，并严格执行 | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行 | 二级 |
|  | 生产工艺用水、电气等管理 | 所有环节安装计量仪表进行计量，并规定严格定量考核制度 | 对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核制度 | 主要环节安装计量仪表 | 三级 |
|  | 事故、非正常生产状况应急 | 有具体的应急预案 | 有具体的应急预案 | 二级 |
| 6、相关放环境管理 | 原辅料供应方 | 协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求 | 协议中有原辅料包装、运输、装卸等过程的安全要求及环保要求 | 二级 |
|  | 协作方、服务方 | 双方明确各自环境管理程序 | 双方明确各自环境管理程序 | 二级 |
| 注：1、a为多品种组合生产企业。包括了清洁类化妆品、护肤类化妆品、美容美发化妆品；企业清洁类化妆品品种的要增加阴离子表面活性剂指标的监控；企业有护肤类化妆品品种要增加石油类指标的监控。 2、因设备较新，2013、2014年无废机油等石油类污染物产生。 |

# 第6章  环境影响预测验证

## 6.1大气环境影响预测验证

本次后评价主要对《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中大气环境影响预测结论进行验证。

6.1.1原环评报告结论

正常工况下，预测有组织排放的污染物甲醇、甲苯、硫酸雾、颗粒物、VOCs、SO2、NOx浓度分布情况见表6.1-1a~6.1-1d。无组织排放的污染物甲醇、VOCs浓度分布情况见表6.1-2。

表6.1-1a  正常工况下有组织大气污染物小时浓度随距离分布情况

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001排气筒 |
| --- | --- |
|  | 甲醇 | 甲苯 | 硫酸雾 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 50 | 1.14E-05 | 0.00 | 1.37E-05 | 0.00 | 1.12E-07 | 0.00 |
| 100 | 1.00E-03 | 0.03 | 1.21E-03 | 0.20 | 9.85E-06 | 0.00 |
| 200 | 2.31E-03 | 0.08 | 2.77E-03 | 0.46 | 2.27E-05 | 0.01 |
| 300 | 2.26E-03 | 0.08 | 2.71E-03 | 0.45 | 2.22E-05 | 0.01 |
| 400 | 2.34E-03 | 0.08 | 2.81E-03 | 0.47 | 2.30E-05 | 0.01 |
| 500 | 2.31E-03 | 0.08 | 2.77E-03 | 0.46 | 2.26E-05 | 0.01 |
| 600 | 2.18E-03 | 0.07 | 2.62E-03 | 0.44 | 2.14E-05 | 0.01 |
| 700 | 2.14E-03 | 0.07 | 2.57E-03 | 0.43 | 2.10E-05 | 0.01 |
| 800 | 2.58E-03 | 0.09 | 3.10E-03 | 0.52 | 2.53E-05 | 0.01 |
| 900 | 2.87E-03 | 0.10 | 3.45E-03 | 0.58 | 2.82E-05 | 0.01 |
| 1000 | 3.05E-03 | 0.10 | 3.66E-03 | 0.61 | 2.99E-05 | 0.01 |
| 1100 | 3.08E-03 | 0.10 | 3.69E-03 | 0.62 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 1200 | 3.06E-03 | 0.10 | 3.67E-03 | 0.61 | 3.00E-05 | 0.01 |
| 1300 | 3.01E-03 | 0.10 | 3.61E-03 | 0.60 | 2.95E-05 | 0.01 |
| 1400 | 2.94E-03 | 0.10 | 3.53E-03 | 0.59 | 2.88E-05 | 0.01 |
| 1500 | 2.85E-03 | 0.10 | 3.43E-03 | 0.57 | 2.80E-05 | 0.01 |
| 1600 | 2.76E-03 | 0.09 | 3.32E-03 | 0.55 | 2.71E-05 | 0.01 |
| 1700 | 2.67E-03 | 0.09 | 3.20E-03 | 0.53 | 2.62E-05 | 0.01 |
| 1800 | 2.57E-03 | 0.09 | 3.09E-03 | 0.51 | 2.52E-05 | 0.01 |
| 1900 | 2.48E-03 | 0.08 | 2.97E-03 | 0.50 | 2.43E-05 | 0.01 |
| 2000 | 2.49E-03 | 0.08 | 2.98E-03 | 0.50 | 2.44E-05 | 0.01 |
| 2100 | 2.47E-03 | 0.08 | 2.96E-03 | 0.49 | 2.42E-05 | 0.01 |
| 2200 | 2.45E-03 | 0.08 | 2.94E-03 | 0.49 | 2.40E-05 | 0.01 |
| 2300 | 2.42E-03 | 0.08 | 2.90E-03 | 0.48 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 2400 | 2.39E-03 | 0.08 | 2.87E-03 | 0.48 | 2.34E-05 | 0.01 |
| 2500 | 2.35E-03 | 0.08 | 2.82E-03 | 0.47 | 2.31E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度（m） | 3.08E-03 | 0.10 | 3.69E-03 | 0.62 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） | 1105 | 1105 | 1105 |

表6.1-1b  正常工况下有组织大气污染物小时浓度随距离分布情况

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001排气筒 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | VOCs | SO2 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 50 | 7.26E-07 | 0.00 | 4.28E-05 | 0.00 | 2.79E-07 | 0.00 |
| 100 | 6.40E-05 | 0.01 | 3.77E-03 | 0.19 | 2.46E-05 | 0.00 |
| 200 | 1.47E-04 | 0.02 | 8.67E-03 | 0.43 | 5.66E-05 | 0.01 |
| 300 | 1.44E-04 | 0.02 | 8.48E-03 | 0.42 | 5.54E-05 | 0.01 |
| 400 | 1.49E-04 | 0.02 | 8.79E-03 | 0.44 | 5.74E-05 | 0.01 |
| 500 | 1.47E-04 | 0.02 | 8.67E-03 | 0.43 | 5.66E-05 | 0.01 |
| 600 | 1.39E-04 | 0.02 | 8.18E-03 | 0.41 | 5.34E-05 | 0.01 |
| 700 | 1.37E-04 | 0.02 | 8.05E-03 | 0.40 | 5.25E-05 | 0.01 |
| 800 | 1.64E-04 | 0.02 | 9.68E-03 | 0.48 | 6.32E-05 | 0.01 |
| 900 | 1.83E-04 | 0.02 | 1.08E-02 | 0.54 | 7.04E-05 | 0.01 |
| 1000 | 1.94E-04 | 0.02 | 1.14E-02 | 0.57 | 7.47E-05 | 0.01 |
| 1100 | 1.96E-04 | 0.02 | 1.15E-02 | 0.58 | 7.54E-05 | 0.02 |
| 1200 | 1.95E-04 | 0.02 | 1.15E-02 | 0.57 | 7.49E-05 | 0.01 |
| 1300 | 1.92E-04 | 0.02 | 1.13E-02 | 0.56 | 7.37E-05 | 0.01 |
| 1400 | 1.87E-04 | 0.02 | 1.10E-02 | 0.55 | 7.20E-05 | 0.01 |
| 1500 | 1.82E-04 | 0.02 | 1.07E-02 | 0.54 | 6.99E-05 | 0.01 |
| 1600 | 1.76E-04 | 0.02 | 1.04E-02 | 0.52 | 6.77E-05 | 0.01 |
| 1700 | 1.70E-04 | 0.02 | 1.00E-02 | 0.50 | 6.54E-05 | 0.01 |
| 1800 | 1.64E-04 | 0.02 | 9.66E-03 | 0.48 | 6.30E-05 | 0.01 |
| 1900 | 1.58E-04 | 0.02 | 9.30E-03 | 0.46 | 6.07E-05 | 0.01 |
| 2000 | 1.58E-04 | 0.02 | 9.33E-03 | 0.47 | 6.09E-05 | 0.01 |
| 2100 | 1.57E-04 | 0.02 | 9.27E-03 | 0.46 | 6.05E-05 | 0.01 |
| 2200 | 1.56E-04 | 0.02 | 9.18E-03 | 0.46 | 5.99E-05 | 0.01 |
| 2300 | 1.54E-04 | 0.02 | 9.08E-03 | 0.45 | 5.93E-05 | 0.01 |
| 2400 | 1.52E-04 | 0.02 | 8.96E-03 | 0.45 | 5.85E-05 | 0.01 |
| 2500 | 1.50E-04 | 0.02 | 8.83E-03 | 0.44 | 5.76E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度（m） | 1.96E-04 | 0.02 | 1.15E-02 | 0.58 | 7.54E-05 | 0.02 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） | 1105 | 1105 | 1105 |

表6.1-1c  正常工况下有组织大气污染物小时浓度随距离分布情况

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001排气筒 | DA002排气筒 |
| --- | --- | --- |
|  | NOx | 甲醇 | 甲苯 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 50 | 1.79E-06 | 0.00 | 2.19E-07 | 0.00 | 4.39E-07 | 0.00 |
| 100 | 1.58E-04 | 0.08 | 1.54E-05 | 0.00 | 3.08E-05 | 0.01 |
| 200 | 3.62E-04 | 0.18 | 3.26E-05 | 0.00 | 6.52E-05 | 0.01 |
| 300 | 3.54E-04 | 0.18 | 3.23E-05 | 0.00 | 6.46E-05 | 0.01 |
| 400 | 3.67E-04 | 0.18 | 3.33E-05 | 0.00 | 6.66E-05 | 0.01 |
| 500 | 3.62E-04 | 0.18 | 3.19E-05 | 0.00 | 6.38E-05 | 0.01 |
| 600 | 3.42E-04 | 0.17 | 3.03E-05 | 0.00 | 6.06E-05 | 0.01 |
| 700 | 3.36E-04 | 0.17 | 3.43E-05 | 0.00 | 6.86E-05 | 0.01 |
| 800 | 4.04E-04 | 0.20 | 4.07E-05 | 0.00 | 8.13E-05 | 0.01 |
| 900 | 4.51E-04 | 0.23 | 4.49E-05 | 0.00 | 8.98E-05 | 0.01 |
| 1000 | 4.78E-04 | 0.24 | 4.74E-05 | 0.00 | 9.47E-05 | 0.02 |
| 1100 | 4.82E-04 | 0.24 | 4.76E-05 | 0.00 | 9.52E-05 | 0.02 |
| 1200 | 4.80E-04 | 0.24 | 4.72E-05 | 0.00 | 9.44E-05 | 0.02 |
| 1300 | 4.72E-04 | 0.24 | 4.64E-05 | 0.00 | 9.27E-05 | 0.02 |
| 1400 | 4.61E-04 | 0.23 | 4.52E-05 | 0.00 | 9.04E-05 | 0.02 |
| 1500 | 4.48E-04 | 0.22 | 4.39E-05 | 0.00 | 8.78E-05 | 0.01 |
| 1600 | 4.33E-04 | 0.22 | 4.24E-05 | 0.00 | 8.49E-05 | 0.01 |
| 1700 | 4.18E-04 | 0.21 | 4.09E-05 | 0.00 | 8.19E-05 | 0.01 |
| 1800 | 4.03E-04 | 0.20 | 3.94E-05 | 0.00 | 7.89E-05 | 0.01 |
| 1900 | 3.88E-04 | 0.19 | 3.96E-05 | 0.00 | 7.93E-05 | 0.01 |
| 2000 | 3.90E-04 | 0.19 | 3.97E-05 | 0.00 | 7.94E-05 | 0.01 |
| 2100 | 3.87E-04 | 0.19 | 3.93E-05 | 0.00 | 7.87E-05 | 0.01 |
| 2200 | 3.84E-04 | 0.19 | 3.89E-05 | 0.00 | 7.78E-05 | 0.01 |
| 2300 | 3.79E-04 | 0.19 | 3.84E-05 | 0.00 | 7.69E-05 | 0.01 |
| 2400 | 3.74E-04 | 0.19 | 3.79E-05 | 0.00 | 7.58E-05 | 0.01 |
| 2500 | 3.69E-04 | 0.18 | 3.73E-05 | 0.00 | 7.46E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度（m） | 4.82E-04 | 0.24 | 4.76E-05 | 0.00 | 9.53E-05 | 0.02 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） | 1105 | 1084 | 1084 |

表6.1-1d  正常工况下有组织大气污染物小时浓度随距离分布情况

| 距源中心下风向距离D（m） | DA002排气筒 |
| --- | --- |
|  | 硫酸雾 | VOCs |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 50 | 4.39E-07 | 0.00 | 9.51E-07 | 0.00 |
| 100 | 3.08E-05 | 0.01 | 6.67E-05 | 0.00 |
| 200 | 6.52E-05 | 0.02 | 1.41E-04 | 0.01 |
| 300 | 6.46E-05 | 0.02 | 1.40E-04 | 0.01 |
| 400 | 6.66E-05 | 0.02 | 1.44E-04 | 0.01 |
| 500 | 6.38E-05 | 0.02 | 1.38E-04 | 0.01 |
| 600 | 6.06E-05 | 0.02 | 1.31E-04 | 0.01 |
| 700 | 6.86E-05 | 0.02 | 1.49E-04 | 0.01 |
| 800 | 8.13E-05 | 0.03 | 1.76E-04 | 0.01 |
| 900 | 8.98E-05 | 0.03 | 1.95E-04 | 0.01 |
| 1000 | 9.47E-05 | 0.03 | 2.05E-04 | 0.01 |
| 1100 | 9.52E-05 | 0.03 | 2.06E-04 | 0.01 |
| 1200 | 9.44E-05 | 0.03 | 2.05E-04 | 0.01 |
| 1300 | 9.27E-05 | 0.03 | 2.01E-04 | 0.01 |
| 1400 | 9.04E-05 | 0.03 | 1.96E-04 | 0.01 |
| 1500 | 8.78E-05 | 0.03 | 1.90E-04 | 0.01 |
| 1600 | 8.49E-05 | 0.03 | 1.84E-04 | 0.01 |
| 1700 | 8.19E-05 | 0.03 | 1.77E-04 | 0.01 |
| 1800 | 7.89E-05 | 0.03 | 1.71E-04 | 0.01 |
| 1900 | 7.93E-05 | 0.03 | 1.72E-04 | 0.01 |
| 2000 | 7.94E-05 | 0.03 | 1.72E-04 | 0.01 |
| 2100 | 7.87E-05 | 0.03 | 1.71E-04 | 0.01 |
| 2200 | 7.78E-05 | 0.03 | 1.69E-04 | 0.01 |
| 2300 | 7.69E-05 | 0.03 | 1.67E-04 | 0.01 |
| 2400 | 7.58E-05 | 0.03 | 1.64E-04 | 0.01 |
| 2500 | 7.46E-05 | 0.02 | 1.62E-04 | 0.01 |
| 下风向最大浓度m | 9.53E-05 | 0.03 | 2.06E-04 | 0.01 |
| D10%（m） | 1084 | 1084 |

表6.1-2  无组织大气污染物小时浓度随距离分布情况

| 距源中心下风向距离D（m） | 罐区 |
| --- | --- |
|  | 甲醇 | VOCs |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率 % | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率 % |
| 50 | 4.33E-03 | 0.14 | 1.42E-01 | 7.09 |
| 100 | 4.14E-03 | 0.14 | 1.36E-01 | 6.78 |
| 200 | 3.38E-03 | 0.11 | 1.11E-01 | 5.54 |
| 300 | 2.15E-03 | 0.07 | 7.03E-02 | 3.52 |
| 400 | 1.45E-03 | 0.05 | 4.74E-02 | 2.37 |
| 500 | 1.04E-03 | 0.03 | 3.41E-02 | 1.71 |
| 600 | 7.86E-04 | 0.03 | 2.58E-02 | 1.29 |
| 700 | 6.17E-04 | 0.02 | 2.02E-02 | 1.01 |
| 800 | 5.04E-04 | 0.02 | 1.65E-02 | 0.83 |
| 900 | 4.21E-04 | 0.01 | 1.38E-02 | 0.69 |
| 1000 | 3.58E-04 | 0.01 | 1.17E-02 | 0.59 |
| 1100 | 3.11E-04 | 0.01 | 1.02E-02 | 0.51 |
| 1200 | 2.73E-04 | 0.01 | 8.93E-03 | 0.45 |
| 1300 | 2.42E-04 | 0.01 | 7.91E-03 | 0.40 |
| 1400 | 2.16E-04 | 0.01 | 7.08E-03 | 0.35 |
| 1500 | 1.95E-04 | 0.01 | 6.38E-03 | 0.32 |
| 1600 | 1.77E-04 | 0.01 | 5.78E-03 | 0.29 |
| 1700 | 1.61E-04 | 0.01 | 5.28E-03 | 0.26 |
| 1800 | 1.48E-04 | 0.00 | 4.84E-03 | 0.24 |
| 1900 | 1.36E-04 | 0.00 | 4.46E-03 | 0.22 |
| 2000 | 1.26E-04 | 0.00 | 4.13E-03 | 0.21 |
| 2100 | 1.17E-04 | 0.00 | 3.85E-03 | 0.19 |
| 2200 | 1.10E-04 | 0.00 | 3.60E-03 | 0.18 |
| 2300 | 1.03E-04 | 0.00 | 3.38E-03 | 0.17 |
| 2400 | 9.70E-05 | 0.00 | 3.18E-03 | 0.16 |
| 2500 | 9.14E-05 | 0.00 | 3.00E-03 | 0.15 |
| 下风向最大浓度m | 4.33E-03 | 0.14 | 1.42E-01 | 7.09 |
| D10%（m） | 50 | 50 |

由上表可知，正常工况下，各排气筒和罐区排放的各污染物最大落地浓度较小，占标率均小于10%，对周边的环境影响较小。

距离项目最近的敏感保护目标为项目东北侧300m的严陡门，项目东北侧600m的三兴村，选取严陡门、三兴村作为预测点，根据估算模式预测主要大气污染物的浓度分布情况见表6.1-3。

表6.1-3  环境敏感目标处的大气环境影响分析

| 预测点位 | 贡献值 | 预测值mg/m3 | 标准值mg/m3 | 达标情况分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA001 排气筒 | DA002 排气筒 | 罐区 |  |  |  |
| 严陡门 | 甲醇 | 0.00226 | 0.00003 | 0.00215 | 0.00444 | 3.0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 0.00271 | 0.00006 | / | 0.00277 | 0.6 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 0.00002 | 0.00006 | / | 0.00008 | 0.3 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 0.00014 | / | / | 0.00014 | 0.9 | 达标 |
|  | SO2 | 0.00006 | / | / | 0.00006 | 0.5 | 达标 |
|  | NOx | 0.00035 | / | / | 0.00035 | 0.2 | 达标 |
|  | VOCs | 0.00848 | 0.00014 | 0.07031 | 0.07893 | 2.0 | 达标 |
| 三兴村 | 甲醇 | 0.00218 | 0.00003 | 0.00079 | 0.003 | 3.0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 0.00262 | 0.00006 | / | 0.00268 | 0.6 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 0.00002 | 0.00006 | / | 0.00008 | 0.3 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 0.00014 | / | / | 0.00014 | 0.9 | 达标 |
|  | SO2 | 0.00005 | / | / | 0.00005 | 0.5 | 达标 |
|  | NOx | 0.00034 | / | / | 0.00034 | 0.2 | 达标 |
|  | VOCs | 0.00818 | 0.00013 | 0.02575 | 0.03406 | 2.0 | 达标 |

原环评报告预测结果表明，在正常排放情况下，本项目有组织与无组织排放的大气污染物对项目所在地周围环境敏感目标的贡献值相对较小，各污染物浓度均满足相应的环境标准要求。

6.1.2 大气环境影响预测验证结论

现状监测数据与预测数据对比分析见表6.1-3。

表6.1-3  环境敏感目标处的大气环境影响分析

| 监测点位距离 | 因子 | 环评数据mg/m3 | 监测数据mg/m3 | 达标情况分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600m | 甲醇 | 0.003 | 未检出 | 达标 |
|  | 甲苯 | 0.00268 | 未检出 | 达标 |
|  | VOCs | 0.03406 | （TVOC）0.39-0.51 | 达标 |

通过大气环境质量现状监测结果与原环评报告大气环境质量预测结果对比分析，区域甲醇、甲苯1小时平均浓度现状监测值均未检出，较原环评报告预测值小。TVOC8小时平均监测数据范围为0.39-0.51 mg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录 D中6.0 mg/m3的限值要求。

原环评中项目无需设置大气防护距离、项目以罐区边界设置100m的卫生防护距离，项目100m范围不涉及村庄、学校等敏感点，且要求后期不得建设敏感点。根据现场调查，防护距离内无环境敏感点，满足原环评要求。

## 6.2地表水环境影响预测验证

本次后评价主要对《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中地表水环境影响预测结论进行验证。

6.2.1原环评报告结论

正常工况下，预测全厂生产废水与生活污水经厂内污水处理站预处理后共146258.24t/a。包括生产废水、废气喷淋洗涤废水、设备清洗废水、循环冷却水排水和生活污水，经“粗格栅+芬顿氧化+铁碳微电解+混凝沉淀+水解酸化+UASB厌氧塔+A/O+沉淀池+清水池+（气浮）”工艺处理后，排水水质约为：COD448.7mg/L、SS156.7mg/L、氨氮4.8mg/L、TN4.8mg/L、TP0.2mg/L、动植物油4.9mg/L、甲苯0.4mg/L、盐分341.0mg/L，能满足园区接管的要求，即COD≤500 mg/L、SS≤400 mg/L、氨氮≤25 mg/L、总氮≤25 mg/L、总磷≤5.0 mg/L、动植物油≤100 mg/L、甲苯≤0.5 mg/L。

6.2.2 地表水环境影响预测验证结论

根据安徽京诚检测技术有限公司2019年11月19日到20日的检测结果，污水处理站出口检测结果如下：

表6.1-3  地表水环境影响分析

| 因子 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 接管标准 | 达标情况分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 8.03 | 8.35 |  | - |
| 化学需氧量 | mg/L | 32 | 38 | ≤500 | 达标 |
| 悬浮物 | mg/L | 14 | 17 | ≤400 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.681 | 0.836 | ≤25 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 1.09 | 1.16 | ≤5.0 | 达标 |
| 总氮 | mg/L | 0.91 | 1.11 | ≤25 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.12 | 0.17 |  | - |
| 硫化物 | mg/L | 0.392 | 0.572 |  | - |
| 甲苯 | mg/L | 0.05L | 0.05L | ≤0.5 | 达标 |

由上表可知，在正常排放情况下，污水处理站出口各因子监测结果满足园区接管标准，《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中地表水环境影响预测结论与现状情况一致。

## 6.3地下水环境影响预测验证

本次后评价主要对《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中地下水环境影响预测结论进行验证。

6.3.1原环评报告结论

（1）正常工况

项目厂区排水采用雨污分流制，洁净雨水通过雨水管道收集后汇入市政雨水管网。污水经厂区污水处理站处理达标后排放，污水处理站构筑物均采取了防渗处理，因此项目运营期正常工况下不会通过废水排放导致地下水污染。

项目按照规范和要求对污水收集管线、事故池、固废存储区域等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对废物的管理，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

（2）非正常工况

1）选取CODMn为预测因子。CODMn浓度约为1020.5mg/L。污染源输入模型，模拟预测发生渗漏事故后100天、1000天、10年和20年污染羽的变化情况。以《地下水环境质量标准》中III类标准限值作为CODMn污染控制标准，即3.0mg/L，如表6.3-1所示，污染羽范围如图6.3-1所示。

表6.3-1  污水渗漏事故CODMn对地下水水质的影响情况

| 时间 | 污染羽范围（m2） | 最大迁移距离(m) | 中心点浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 230 | 20 | 300 |
| 1000天 | 1104 | 48 | 90 |
| 10年 | 2900 | 97 | 18 |
| 20年 | 2875 | 116 | 7 |

图①  污染物运移100d模拟结果

图②  污染物运移1000d模拟结果

图③  污染物运移3650d模拟结果

图④  污染物运移7300d模拟结果

图6.3-1  CODMn泄露事故污染羽范围变化图

2）选取甲苯为预测因子。甲苯浓度约为515.3mg/L。污染源输入模型，模拟预测发生渗漏事故后100天、1000天、10年和20年污染羽的变化情况。以《地下水环境质量标准》中Ⅲ类标准限值作为甲苯污染控制标准，即3.0mg/L，如表6.3-2所示，污染羽范围如图6.3-2所示。

表6.3-2 污水渗漏事故甲苯对地下水水质的影响情况

| 时间 | 污染羽范围（m2） | 最大迁移距离(m) | 中心点浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 285 | 19 | 180 |
| 1000天 | 1260 | 51 | 60 |
| 10年 | 2650 | 91 | 12 |
| 20年 | 6321 | 148 | 4 |

图①  污染物运移100d模拟结果

图②  污染物运移1000d模拟结果

图③  污染物运移3650d模拟结果

图④  污染物运移7300d模拟结果

图6.3-2 甲苯泄露事故污染羽范围变化图

事故工况下，污染物CODMn和甲苯泄露之后污染晕随地下水运移较缓慢，因此对下游水质影响影响较小。

6.3.2 地下水环境影响预测验证结论

根据安徽京诚检测技术有限公司2019年11月19日地下水检测结果，厂内地下水情况如下：

表6.3-3 厂内地下水监测情况

| 序号 | 指标 | 单位 | 监测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.47-7.51 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 钾 | mg/L | 0.67-0.94 |  |
| 3 | 钠 | mg/L | 161-198 | ≤200 |
| 4 | 钙 | mg/L | 116-120 |  |
| 5 | 镁 | mg/L | 73-74 |  |
| 6 | 碱度（碳酸盐，以1/2CaCO3计） | mg/L | 1.0L |  |
| 7 | 碱度（重碳酸盐，以1/2CaCO3计） | mg/L | 455-562 |  |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 195-241 | ≤250 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 148-212 | ≤250 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | 0.59-1.16 | ≤0.50 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L | ≤20.0 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.009-0.08 | ≤1.00 |
| 13 | 氰化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.05 |
| 14 | 挥发酚 | mg/L | 0.001L | ≤0.002 |
| 15 | 砷 | mg/L | 1×10-4L | ≤0.01 |
| 16 | 汞 | mg/L | 0.0001L | ≤0.001 |
| 17 | 铬(六价) | mg/L | 0.004L | ≤0.05 |
| 18 | 总硬度 | mg/L | 620-630 | ≤450 |
| 19 | 铅 | mg/L | 0.0025L | ≤0.01 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 0.22-0.245 | ≤1.0 |
| 21 | 镉 | mg/L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.05L | ≤0.3 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.03L | ≤0.10 |
| 24 | 耗氧量 | mg/L | 1.24-1.53 | ≤3.0 |
| 25 | 溶解性总固体 | mg/L | 1.50×103 | ≤1000 |
| 26 | 甲苯 | mg/L | 0.005L | ≤700 |
| 27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | <2 | ≤3.0 |
| 28 | 菌落总数 | CFU/mL | 29-34 | ≤100 |

根据地下水监测结果，除总硬度和溶解性总固体外，其它因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中三类标准。

## 6.4声环境影响预测验证

本次后评价主要对《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中声环境影响预测结论进行验证。

6.4.1原环评报告结论

根据工程设备噪声源分布情况，考虑噪声距离衰减和减振、隔声措施，利用噪声预测模式，预测出工程主要设备噪声源在采取相应的降噪措施后对厂界环境噪声的贡献值，预测结果见表6.4-1。

表6.4-1 本项目新增噪声影响预测结果

| 序号 | 噪声源 | 数量 台/套 | 降噪后源强dB(A) | 产生 位置 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵组 | 3 | 65 | 车间一 | 38.9 | 26.9 | 17.0 | 28.1 |
| 2 | 风机 | 1 | 70 |  | 40.5 | 31.4 | 22.4 | 33.7 |
| 3 | 泵类 | 8 | 65 |  | 38.9 | 26.9 | 17.0 | 28.1 |
| 贡献值 | 50.1 | 38.6 | 28.6 | 40.0 |
| 标准 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |

由上表可以看出，经距离衰减后各噪声源对各测点的总影响值比较小，项目厂区东、南、西、北厂界中昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

叠加背景值后项目厂界噪声预测结果见表6.4-2。

表6.4-2  厂界噪声预测结果       单位：dB(A)

| 位置 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目影响值 | 50.1 | 38.6 | 28.6 | 40.0 | — |
| 背景值 | 昼 | 60.9 | 56.4 | 54.3 | 53.8 | 65 |
|  | 夜 | 51.3 | 46.0 | 44.4 | 41.1 | 55 |
| 叠加值 | 昼 | 61.2 | 56.5 | 54.4 | 54.0 | 65 |
|  | 夜 | 53.8 | 47.1 | 45.0 | 44.2 | 55 |

本项目完成后，全厂高噪声设备产生的噪声经隔声、减振及及距离衰减后，可使厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)。

6.4.2 声环境影响预测验证结论

根据安徽京诚检测技术有限公司2019年11月19日至20日噪声检测结果，厂界噪声情况如下：

表6.4-3  厂界噪声检测结果       单位：dB(A)

|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 西北厂界 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 57.9-58.2 | 59.3-59.4 | 58.5-58.6 | 56.3-56.5 | 55-57.7 | 65 |
| 夜间 | 51.5-51.7 | 50.6-50.8 | 51.8-51.9 | 467.7-47.1 | 44.6-46.8 | 55 |

以上厂界昼间、夜间噪声检测均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，与《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中声环境影响预测结论一致，区域声环境仍可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求。

# 第7章  环境风险评价

环境风险评价的目的就是通过分析建设项目运营期内可能发生的事故类型及其影响程度和范围，以确定开发建设及生产项目什么样的风险是社会可以承受的，从而为工程设计提供参考依据。本项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得工厂在生产正常运转的基础上，确保生产区内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

## 7.1 环境风险评价的目的和重点

7.1.1环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括认为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

7.1.2环境风险评价的重点

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点，其关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

## 7.2环境风险源与环境风险评价

7.2.1风险识别

7.2.2.1风险识别范围

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

⑴ 物质风险识别范围：主要生产过程中使用的原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等；

⑵ 生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运工程、公用工程系统、工程环保设施、辅助生产设施等；

7.2.2.2风险识别类型

根据圣诺贝公司原辅材料及产品方案、生产工艺等特点确定圣诺贝公司主要存在如下突发环境风险

1、主要生产设备如高位槽及管线受腐蚀或外力后损坏，引起例如甲醇、水杨酸甲酯、异辛醇等物质大量泄漏。

2、设备和管道系统如存在脱焊、虚焊等焊接缺陷，或设备制造厂家制造设备时因制造技术、工艺不过关，设备存在质量隐患，在正常生产时有可能引发物料泄漏，有可能导致泄漏、火灾、爆炸、中毒事故的发生。

3、生产过程由于液位、反应温度或压力异常升高。从而引起反应物料、气体、或产物大量外溢。

4、设备的安全附件如安全阀、防爆膜、压力表、温度计、防护罩、液位计、报警器、密封盖等不能正常运行，设备安全使用构成隐患，将造成泄漏、火灾、爆炸等安全事故。

5、蒸馏初期在正常馏出之前随升温溶剂压力的增加，在釜内空间形成爆炸性气体混合物，若泄漏容易引发爆炸，遇到明火，可发生火灾。

6、废水和废气处理设施损坏：生产事故导致废水量增大、废水处理设施发生故障、投加药剂不足等导致废水预处理设施运转不正常、污染物去除率下降；废气处理设施发生故障、废气污染物去除率下降、废水和废气不能达标排放。

7.2.2.3物质风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。根据导则和“方法”规定，毒物危害程度分级如表7.2-1所示，按导则进行危险性判别的标准见表7.2-2。

表7.2-1  毒物危害程度分级（参见“方法”）

| 物质类别 | 等级 | LD50 （大鼠经口） mg/kg | LD50 （大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

表7.2-2 主要原辅材料理化性质及危险特性

| 名称 | 分子式 | CAS号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-氯异辛烷 | C8H17Cl 148.5 | 123-04-6 | 无色液体，熔点-70 °C，沸点170°C，闪点60 °C，相对密度（20/4℃）0.840，蒸汽压：1.69mmHg at 25°C，溶于卤代烃，水溶解性0.0503 g/L (20 ºC)，能与醇、醚混溶。 | - | - | - |
| 碳酸钠 | Na2CO3 106 | 497-19-8 | 常温下为白色无气味的粉末或颗粒，熔点851℃，沸点1600℃，密度2.532g/cm³，有吸水性，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。 | 不燃 | LD50：4090 mg/kg（大鼠经口） LC50：2300mg/m³，2小时（大鼠吸入） | 该品具有弱刺激性和弱腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触该品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松弛。接触该品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。 |
| N，N-二甲基甲酰胺 | C3H7NO 73.06 | 68-12-2 | 无色或淡黄色液体，具有淡的胺味，具有吸湿性，沸点 153℃，熔点-61℃，闪点57℃，自燃点445℃，爆炸极限 2.2～15.2％，蒸气压4.9mmHg/20℃，蒸气相对密度2.5，与水互溶，可以溶于醇，醚，丙酮，苯及氯仿等。相对密度0.945，辛醇/水分配系数 log Kow = -1.01，空气中饱和浓度为12 g/m3/20℃，嗅阈值 300 mg/m3。 | 易燃 | LC50小鼠吸入9400mg/m3/2H，LD50小鼠经口2900 mg/kg，大鼠经口2800 mg/kg | 可以引起呼吸道及消化道刺激，导至恶心，呕吐及腹泻。对眼睛及皮肤具有中等程度的刺激。可以引起肝及肾损害。 |
| 2-丁醇 | C4H10O 74.12 | 78-92-2 | 无色液体，具有强烈的葡萄酒的带甜的气味，沸点99.5℃，熔点-114℃，爆炸极限1.7～9.8%，闪点24℃(闭杯)，31℃(开杯)，相对密度0.8063/20℃/4℃，辛醇/水分配系数 log Kow= 0.61，水中溶解度125000mg/L/20℃或 181000mg/L/25℃，与醇及醚互溶，易溶于丙酮，蒸气密度2.6 (空气= 1)，嗅阈值43ppm或131.15 mg/m3，蒸气压18.3 mmHg/25℃。 | 易燃 | LD506480mg/kg (大鼠经口) | 对中枢神经系统产生的症状有头痛，眼花，共济失调，精神兴奋直至昏迷，消化道刺激可引起恶心，呕吐，腹泻，对皮肤，眼睛，喉咙等刺激可以引起咳嗽及呼吸困难，可因呼吸困难而死亡，还可引起胃出血，肾脏及肝脏损害等。 |
| 丙酮 | C3H6O 58.08 | 67-64-1 | 无色液体, 熔点-94.6℃，沸点56.48 ℃，闪点 －4℃，自燃点 465℃，爆炸极限 2.5～12.8%，蒸气相对密度: 2.0, 蒸气压: 231 mmHg/25℃, 400 mmHg/39.5℃,溶于苯，与水，醇，二甲基甲酰胺，醚，氯仿及多数油互溶。相对密度 0.79 (水=1)，蒸汽密度2.00(空气＝1)，嗅阈值 水中20 mg/L (或20 ppm, W/V); 空气中 13 uL/L (或13 ppm, V/V)，辛醇/水分配系数Log Kow= -0.24 ， | 易燃 | 小鼠LC50 = 44000 mg/m3/4h；大鼠 LD50 = 5800 mg/kg;吸入，大鼠: LC50 = 50100 mg/m3/8H；经口，小鼠: LD50 = 3000 mg/kg；经口, 兔子: LD50 = 5340 mg/kg | 可以引起呼吸道，眼睛刺激，吸入蒸气可经引起睡意，头昏，长期及反复接触可以引起皮肤干燥并引起刺激，对中枢神经有抑制作用 |
| 2，2'-亚甲基双[6-（苯并三唑-2-基）-4-叔辛基苯酚]（MBBT） | C41H50N6O2 658.87 | 103597-45-1 | 白色固体，熔点197-199°C(lit.) | - | - | - |
| 烷基糖苷 | - | - | 一种性能较全面的新型非离子表面活性剂，兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性，通常工业品多制成为50%和70%的水溶液，形状通常为无色至淡黄色粘稠液体或乳白色膏体（冬天）。纯APG为褐色或琥珀色片状固体，易吸潮。APG一般溶于水，较易溶于常用有机溶剂，在酸、碱性溶液中呈现出优良的相容性、稳定性和表面活性，尤其在无机成分较高的活性溶剂中 | - | - | - |
| 甲苯 | C7H8 92.14 | 108-88-3 | 无色液体，沸点 110.6℃，熔点-94.9℃，闪点 4℃闭杯，自燃点 480℃，爆炸极限 1.27～7%。，蒸气压 28.4 mmHg/25℃，相对密度 0.8636/20℃/4℃，辛醇/水分配系数log Kow= 2.73，与醇，氯仿，醚，丙酮，冰醋酸等有机溶剂互溶，水中溶解度 526 mg/L/25℃，蒸气密度 3.1，嗅阈值 2.14ppm。 | 易燃 | LD50大鼠经口2600～7500 mg/kg， LC50小鼠吸入400ppm/24 hr， | 毒性小于苯，但刺激作用较强。接触甲苯会引起红血球计数减少，血红素，平均血球体积，平均血球血色素增高，还有报导可以引起白血球减少症，嗜中性白血球减少症，对皮肤具有脱脂作用，使皮肤干燥，皲烈及二次感染。高浓度的吸入可以导致心律不齐及心肌受损而导致突然死亡。长期吸入而引起脑中毒，对眼睛也有刺激。可以引起代谢性酸中毒。对肝，肾及神经系统均有影响。除高剂量吸入可以导致共济失调，意识不清及死亡外，低剂量吸入可以导致头昏，欣快，思维混乱等现象。 |
| 黄原胶 | - | - | 又称黄胶、汉生胶，是一种由黄单胞杆菌发酵产生的细胞外酸性杂多糖。是由D-葡萄糖、D-甘露糖和D-葡萄糖醛酸按2:2:1组成的多糖类高分子化合物，相对分子质量在100万以上。黄原胶为浅黄色至白色可流动粉末，易溶于冷、热水中，溶液中性，耐冻结和解冻，不溶于乙醇。遇水分散、乳化变成稳定的亲水性粘稠胶体 | - | - | - |
| 丙二醇 | C3H8O2 76.09 | 57-55-6 | 无色粘稠液体，无嗅无味。沸点188.2℃，熔点 -59℃，爆炸极限2.6～12.5%，闪点 99℃(闭杯)，自燃点371℃，蒸气压 0.13 mmHg/25℃，相对密度1.036/25℃/4℃，辛醇/水分配系数log Kow = -0.92，与水互溶，与丙酮，氯仿等也互溶，溶于醚。 |  | LD50 大鼠经口30000 mg/kg | 可以引起接触性过敏症，但对人体的危害很少有报导。曾用于早期人类胚胎的低温贮藏，并无产生对胚胎的不利影响。可以刺激眼睛和皮肤，静脉注射可以引起血压过低，溶血，心博徐博及心电图改变，食入过多会引起中枢神经系统产生抑制作用，在动物实验中曾发现对肝及肾有损害。可以产生乳酸酯中毒症，昏迷，血清高渗透压症。食入会引起恶心，呕吐，腹泻，血红素尿肾病 |
| 依托立林（2-氰基-3,3-二苯基-2-丙烯酸乙基酯） | C18H15NO2 277.32 | 5232-99-5 | 熔点97-99°C，沸点174°C0.2 mm Hg(lit.)，密度1.05 g/cm3 |  |  |  |
| 异辛醇 | C8H18O 130 | 104-76-7 | 无色澄清，有特殊气味的可燃性液体。熔点(℃)：-76，沸点(℃)：185-189，相对密度（水=1）：0.835，闪点(℃)：77。溶解性：可与多数有机溶剂互溶。主要用途：主要用作聚氯乙烯增塑剂的原料。 | 可燃，具强刺激性 | LD50：2049mg/kg(大鼠经口)；1970ml/kg(兔经皮)，LC50：无资料 | 摄入、吸入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛有强烈刺激作用，可致眼睛损害；可引起皮肤的过敏反应。 |
| 碳酸钾 | K2CO3 | 584-08-7 | 白色结晶粉末，密度2.428g/cm3，熔点891℃，沸点时分解，相对分子量138.21。溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。主要用途：用于玻璃、印染、肥皂、搪瓷、制备钾盐、合成氨脱羰，也用于彩色电视机工业,主要用于食品中作膨松剂。 | 不燃 | 急性毒性：无资料 | 吸入本品对呼吸道有刺激作用，出现咳嗽和呼吸困难等。对眼有轻到中度刺激作用，引起眼疼痛和流泪。皮肤接触有轻到中度刺激性，出现痒、烧灼感和炎症。大量摄入对消化道有腐蚀性，导致胃痉挛、呕吐、腹泻、循环衰竭，甚至引起死亡。 |
| 氢氧化钠 | NaOH 40.01 | 1310-73-2 | 白色不透明固体，易潮解，熔点(℃)：318.4，沸点(℃)：1390，相对密度(水=1)：2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 | 不燃 | 无资料 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 醋酸 | C2H4O2 60.05 | 64-19-7 | 具有刺激性酸味的无色透明液体，沸点118℃，熔点16.6℃，具有腐蚀性，蒸气压15.7 mmHg/25℃，相对密度1.0492/20℃/4℃，辛醇/水分配系数Log Kow = -0.17，溶于醇，甘油，醚，四氯化碳，不溶于二硫化碳，与水，丙酮及苯互溶。蒸气密度 2.1，嗅阈值0.21～1.0 ppm或2.5mg/m3。爆炸极限 4～16％，闪点 39℃，自燃点 426℃。 | 易燃 | LD50：3530mg/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮)，LC50：13791mg/m3，1小时(小鼠吸入) | 毒性较低，纯高浓度的醋酸(冰醋酸)对皮肤，眼睛，粘膜等具有严重的腐蚀性 |
| HS | C13H10N2O3S 274.3 | - | 白色粉末状固体，表面张力大，熔点>150℃，不溶于水及常见有机溶剂，溶于浓硫酸 | - | 无资料 | - |
| 甲醇 | CH4O 32 | 67-56-1 | 无色澄清液体，有刺激性气味。熔点（℃）：-97.8℃，沸点：64.8℃，闪点11℃，相对密度（水=1）0.79；相对密度(空气=1)1.11，溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。主要用途：用作制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 | 7(易燃液体) | 中毒 LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC50：82776mg/kg，4小时(大鼠吸入) | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 |
| 水杨酸甲酯 | C8H8O3 | — | 又名冬青油，无色至淡黄色液体，有药草的特殊气味，味甜而辣，熔点-8.6℃，沸点218-224℃，蒸汽压1mmHg(54°C)，闪点108℃，易溶于乙醇、乙醚、冰醋酸，微溶于水。外用局部发赤剂。 | 易燃液体 | 中毒 LD50：887mg／kg(大鼠经口) | 未见文献报道 |
| 异辛醇 | C8H18O | 104-76-7 | 无色澄清，有特殊气味的可燃性液体。熔点(℃)：-76，沸点(℃)：185-189，相对密度（水=1）：0.835，闪点(℃)：77。溶解性：可与多数有机溶剂互溶。主要用途：主要用作聚氯乙烯增塑剂的原料。 | 可燃，具强刺激性 | LD50：2049mg/kg(大鼠经口)；1970ml/kg(兔经皮)，LC50：无资料 | 摄入、吸入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛有强烈刺激作用，可致眼睛损害；可引起皮肤 的过敏反应。 |
| 碳酸钾 | K2CO3 | 584-08-7 | 白色结晶粉末，密度2.428g/cm3，熔点891℃，沸点时分解，相对分子量138.21。溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。主要用途：用于玻璃、印染、肥皂、搪瓷、制备钾盐、合成氨脱羰，也用于彩色电视机工业,主要用于食品中作膨松剂。 | 不燃 | 急性毒性：无资料 | 吸入本品对呼吸道有刺激作用，出现咳嗽和呼吸困难等。对眼有轻到中度刺激作用，引起眼疼痛和流泪。皮肤接触有轻到中度刺激性，出现痒、烧灼感和炎症。大量摄入对消化道有腐蚀性，导致胃痉挛、呕吐、腹泻、循环衰竭，甚至引起死亡。 |
| 甲醇钠 | CH3-Na 54.02 |  | 无色无定形细粉末，溶于乙醇、甲醇，遇水分解成甲醇和氢氧化钠，在126.6℃以上的空气中分解。商品形态也有溶液化合物的形式。禁配物：水、酸类、氯代烃。 | 可燃 | - | 对空气与湿气敏感，易燃，遇水、潮湿空气、酸类、氧化剂、高热及明火能引起燃烧。遇明火、高热易燃。与氧化剂接触猛烈反应。受热分解释出高毒烟雾。遇潮时对部分金属如铝、锌等有腐蚀性。 |
| 对叔丁基苯甲酸 甲酯 | - | - | 无色液体至微黄色液体，沸点122～124℃/ 9mm Hg，折光 1.5100 （20℃），闪点为110℃。 | - | - | 热分解或燃烧产生火灾、刺激性的剧毒气体， |
| 对甲氧基苯乙酮 | - | - | 白色片状结晶。熔点38-39℃，沸点258℃，152-154℃（3.47kPa），136℃（1.33kPa），相对密度1.0318（41.1℃），折光率1.5548（25℃）。溶于醇和醚，不溶于水。 | - | - | 有刺激性，未有特殊的燃烧爆炸特性。 |
| 醋酸异辛酯 | - | - | 不溶于水，混溶于乙醇，丙酮等有机溶剂，密度0.868 ,熔点-92°C ,沸点198°C,折射率1.4184 | 易燃 | 急性毒性： LD50 3000 mg/kg（大鼠经口 | 经明火引燃及灼烧，无爆炸现象产生，与还原剂作用无剧烈反应发生。经明火引燃不燃，明火灼烧，可燃。反应不剧烈，闪点87℃，不属易燃危险品。 |
| 对甲基苯甲醛 | - | - | 密度 1.015 ，熔点 -6°C ，沸点 204-205°C ，折射率 1.542-1.548 ，闪点 80°C，水溶性 0.25 g/L (25°C) | 可燃 | LD50 小鼠经口 3200 mg/kg，大鼠 1600mg/kg | 本品可燃，有毒，具刺激性，遇明火、高热可燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 樟脑 | - | - | 无色至白色半透明块状或粉末，有樟木气味，熔点180℃，沸点204℃，相对密度(水=1)0.99 ；相对密度(空气=1)5.24，易燃固体，蒸汽压0.05kPa/24℃，闪点65.6℃，微溶于水，溶于多数有机溶剂 | 可燃、爆炸 | 急性毒性：LD501213mg/kg(小鼠经口)；70mg/kg(大鼠经皮) | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时产生大量烟雾。常温下有蒸气挥发，高温下能迅速挥发。 |
| 硫酸 | H2SO4 98 | 7664-93-9 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。分子量：98，熔点：10.5℃ 沸点：330℃，相对密度(水=1)1.83；相对密度(空气=1)3.4，饱和蒸气压(kPa)：0.13(145.8℃)溶解性：与水混溶。 | 助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 氢氧化钾 | KOH 56 | 1310-58-3 | 白色晶体，易潮解。分子量：56，熔点：360.4℃ 沸点：1320℃，相对密度(水=1)2.04；饱和蒸气压(kPa)：0.13(719℃)溶解性：溶于水、乙醇，微溶于醚。 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | LD50：273 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 | 本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血，休克。 |
| 天然气 | CH4 | 74-82-8 | 无色无臭气体，分子量：16.04，蒸汽压：53.32kPa/-168.8℃ 闪点：-188℃，熔点：-182.5℃ 沸点：-161.5℃相对密度(水=1)0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.55，溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 | 易燃 | 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |

7.2.2风险识别的结果

根据环境风险事故影响和应急援救、控制特点，将厂区环境风险事故分为事故排放、泄漏、火灾和爆炸三类：

①事故排放：环保设施运行状态异常，“三废”未经处理排出装置界区或未达标排入外环境；

②事故泄漏：设备、管线破损，有毒有害液体泄漏进入污水管线造成水环境污染，有毒有害气体造成环境空气污染；

③火灾、爆炸：可燃、易燃物料泄漏，遇火源发生火灾、爆炸，燃烧废气可能造成环境空气污染，消防水携带物料可能进入外排水管线造成水环境污染。火灾爆炸破坏地下防渗层，致使泄漏的物料深入地下，造成地下水和土壤污染。

正常工况下生产工艺废气通过处理后通过排气筒达标排放，生产工艺产生的废水不外漏，通过管道收集进入公司污水处理厂集中处理达标排放。但是由于事故可能伴生或次生引发相应的环境污染事故。

公司使用、生产的一些物料具有危险性，生产中有高温、高热，若管理及操作不当，可能发生事故，并造成环境污染。在对每个可能发生的事故进行逐一分析后，风险评价从中筛选出系统中发生概率较大，储存数量较多、后果较严重，风险值最大的风险源，作为评价对象。

已确定的评价对象为贮存物料、生产区所用物料、输送物料的管道等。根据综合对比分析，甲苯、硫酸的储存量与使用量较多，泄漏的危害程度较大，为了充分反映重大风险源的风险特性，最大可信突发环境事件主要考虑甲苯、硫酸储罐泄漏；硫磺库等原辅材料可能发生的火灾；工况管道泄漏水、气；废气治理措施失去效能、废水处理设施非正常工作和生产工序操作不当造成的其他环境风险等情况。

1、事故中的伴生危险性分析

公司主要储罐存贮物料有甲苯、硫酸、甲醇等，一旦发生物料泄漏进入空气中，一方面会造成空气污染，同时可能会引起火灾爆炸，危害设备和人员安全，泄漏物料可能会进入附近水体，受污染水体还可能会下渗到地下，对附近地下水造成污染。

对于液体泄漏物料一般可由围堰或防火堤收集，在装置区易进入污水系统，造成后续污水处理装置的冲击。应采取措施回收物料后，再将事故废水送入事故池处理，将伴生危害降至最低。

2、事故中次生危险性分析

①火灾爆炸事故中的次生危险性分析

发生火灾、爆炸进入大气的燃烧产物包括CO、SO2等，这些物质具有一定的毒性，会形成次生环境污染事故。火灾爆炸过程中消防产生的废水可能对厂区污水处理厂产生冲击，消防污水如没有得到有效控制，还可能会进入清净下水或雨水系统，进而造成慈湖河污染，水体还可能会渗到地下，对附近地下水甚至长江水源地造成污染。同时火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。火灾、爆炸时产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成危害。

②泄漏事故中的次生危险性分析

在泄漏事故中向空气中散发的挥发性酸雾进入环境后，或在空气中迁移，含有一定的毒性，影响周边居民的身体健康；或进入水体、或进入土壤。泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，在短时间内会对植物生长造成影响，严重的会污染地下水。总体而言，在事故状态下存在次生污染的危险性，但影响范围是局部性、小范围、短期性并且是可以恢复的。

公司其它化学品、危险废渣存储量小，且都有围堰和清污分流设施，如发生泄漏，即可处置回收，不会对环境造成污染。在年均风速2.1m/s、不稳定度F及1.5m/s情形下，物料在管道泄漏事故完全切断前，近距离200米的影响区达到最高浓度影响值。随着事故处理的结束，浓度将呈逐渐下降的趋势。但在此过程中，事故源附近人群会受到强烈刺激，身体健康受到一定影响。最远的影响范围可至厂址下风向2400m范围。

风险事故虽然发生的概率较低，但突发性强、危害大、后果严重，本章主要围绕在项目生产过程中由于自然或人为因素所可能造成的爆炸、火灾或中毒事故对周边环境以及人群造成影响的程度和范围进行分析，对其产生的环境问题进行综合评述，并提出相应的应急预防措施。

## 7.3 已采取的环境风险防控与应急措施情况

7.3.1环境风险防控措施

圣诺贝公司设有安全环保管理机构，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的风险防范措施及相应的应急处理手段和设施，配备管理人员，通过技能培训，承担公司环保安全工作。

1、选址、总图布置和建筑安全防范措施

安徽圣诺贝化学科技有限公司位于马鞍山慈湖高新技术产业开发区用地范围内，周围均为工业用地，不属于环境敏感区。

厂内按照生产区和生活区分开的原则进行平面布置，所有建、构筑物之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。道路满足消防车的通行，厂区设置了应急救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放液体原料的房间，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

危险化学品库存储已按照各种物质的理化性质分别存放，并设置了明显的标志。根据生产装置特点，在生产车间按物料性质和人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。在装置区设置救护箱，工作人员配备了必要的防护用品。

2、使用、运输中的防范措施

圣诺贝公司按照储存危险化学品的相关条件设立规范专用库区，实施危险化学品的储存和使用危险化学原料计划采购，分期分批入库，贮存的危险原料按性质分别存放，并设置明显的标志。

危险化学品的运输委托有资质的单位进行，运输车辆定期检查，保证运营状况良好。采购危险化学品时，到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器由专业检测机构检验合格；从事危险化学品运输、押运人员，经有关培训并取证后从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，配置合格的防护器材。

3、污染治理系统事故预防措施

加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常能够及时找出原因及时维修。

圣诺贝公司已设置了一座容积为700m3的地下事故池和事故废水收集系统，用于收集事故废水，并在雨水排放口、污水接管口等位置设置了截止阀门，一旦发生事故，可立即切断雨水排口、污水接管口阀门，将雨水管网、污水管网内存尾水引入事故池，待事故处理后，针对事故废水的性质，确定其处置途径，能回收和利用的回收利用，剩余部分逐步进入污水暂存池，达标后排入慈湖污水处理厂。

雨水排放口

4、工艺和设备、装置方面安全防范措施

圣诺贝公司已制定详细的、精确的安全操作规程和生产工艺规程，反应中按工艺要求严格计量、计速、计时。

厂内已设专人对各项污染防治设施进行监控管理，杜绝事故性排放。

已建立防火、防爆、防中毒等事故处理系统，配备必要的设施和人员；应急救援设施及救援通道按有关规定设计。

在危险原料库区设置风险应急处置物资、设备等，库区周边已建设围堰，并设立危险标志，注明所储危险原料名称、毒害，以及泄漏时应采取的措施。

5、电气、电讯安全防范措施

电气设计均按环境要求选择相等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中强调执行《电气装置安装工程施工和验收规范》（GB50254-2014）等的要求。

在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）设计；不同区域的照明设施根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

执行《漏电保护器按照和运行》（GB13955-92）的规定，采取漏电保护装置。

6、化学危险品风险防范对策

（1）运输过程中的事故防范措施

①合理规划运输路线及时间，避免在车辆高峰期运输，选择路线并尽量避开闹市区和居民区。

②危险物品的装运做到定车、定人。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。车辆必须是各类专用货车。

③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴GB190-85《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有易燃、有毒等多种危险特性时，则根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。

④在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

⑤运输有毒和腐蚀性物品车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，如处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。

（5）使用过程中的安全防范措施

生产过程中必须加强安全管理，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力。

消防及火灾报警系统及消防废水处置

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

消防水与生产、生活用水合供，设消防水池和消防泵，给水主干管呈环形布置，室内室外均设消防栓。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。设置报警装置，火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

7、环保设施的预防日常管理措施

主要考虑废气处理装置发生事故不能正常运转，产生的废气未经处理直接排入大气环境中，可能造成废气超标排放。

为预防此类事故发生，除确保施工安装质量先进可靠外，还需加强管理，做好设备的日常维护、保养工作，定期检查环保设施的运行情况，同时对RTO、5.5W尾气、2.5W尾气及污水站、油炉房尾气等制定各项操作规程，严格按照操作规程生产。

8、风险管理制度

制定安全责任制、各项安全管理制度、操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，加强现场管理，狠抓劳动纪律，同时经常对职工进行思想教育、工艺操作、设备操作训练，使职工能熟练掌握所在岗位和所在环境中的各个要素，了解一些常见的扑火、中毒的自救能力，互相救助的一些常识。

建立巡回检查制度，发现问题及时上报并且责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。

加强对职工的劳动保护用品的使用和发放，为职工配备所需用的防护用品和急救用品。

圣诺贝公司对可能发生的事故，制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与马鞍山安全防火部门和紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动。

事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案。

发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

事故发生后应立即通知当地安全、环保、消防、医院等部门，协同事故救援与监控。

7.3.2应急措施

1、火灾应急处置措施

1)发现火灾，如灾情不严重（如初起火灾，开具动火证的动火引起的小范围失火等），发现者应利用现场的灭火设施消除灾情并应用电话（或其它方式）通知其他人员，如发现者判断火灾灾情无法在短时间内控制（如爆炸、仓库内的大规模火灾等），应立即通知其他人员，如果5-10秒联系不到其他人员，发现者应立即拨打火警电话。

2)其他人员在接到发现人的报告后，首先向领导汇报，并打火警电话报警。报警时应讲清：

发生事故的单位和着火部位；着火物料的种类、火势、危害程度及伤员情况；报警人的姓名；现场有无人员受伤。

3)应急指挥组的人员在接到报警后，立即组织应急救援人员奔赴火灾现场，在总指挥的统一指挥下，成立灭火指挥部，有序地进行扑救，并视火势情况决定是否向外界求援。

4)所有非应急指挥组的人员在听到报警后，应立即迅速撤离现场，到达指定集合地（公司大门口）集合。

5)如果发生紧急情况时，保安与物业有责任指导顾客安全撤离，并将其带到指定疏散集合地。

6)现场总指挥将当前情况通知前来营救的消防队，并指挥抢险小组人员协助消防队的营救工作。

7)外界支持消防队到达现场后，现场总指挥应向其介绍火情及自救情况，并在消防队的统一指挥下进行扑救。

8)灭火总指挥部到达后，服从其统一指挥，有序扑救。

9)注意事项

所有参战人员均应按各自分工和任务，穿戴好个人防护装具，携带好器材和工具，方能投入战斗。

当火场上有毒气扩散时，除了加强作战人员的防护外，并通知有关部门，组织好毒气扩散范围内的居民、群众疏散及抢救工作。

火灾扑灭后，要特别注意清理火场，防止某些物品没有清除干净而导致复燃、复爆。扑救火灾后，要对灭火器材、战斗装具进行清洗、消毒，参加灭火的人员应到医院进行专项体检。

搞好灭火剂和其它物品的供给及调集。

规定明确的进攻与撤退信号。

应急指挥组协助消防队或医院进行事故控制、抢险及伤员的抢救（含送医院）工作。

应急指挥组随时向现场总指挥报告现场救灾状况。

经检查确认事发区域不再有爆炸危险时方可同意人员进入现场。

2、事故排水收集应急措施

建设单位已设置了一座容积为700m3的地下事故池和事故废水收集系统，用于收集事故废水，并在雨水排放口、污水接管口等位置设置了截止阀门，一旦发生事故，可立即切断雨水排口、污水接管口阀门，将雨水管网、污水管网内存尾水引入事故池，待事故处理后，针对事故废水的性质，确定其处置途径，能回收和利用的回收利用，剩余部分逐步进入污水暂存池，达标后排入慈湖污水处理厂。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐，本项目涉及的最大单个储罐60m3。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。

发生事故时的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（现有项目设计的消防设施水量为138.7m3/h）

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为3h）

V3——当地的最大降雨量，根据前文初期雨水计算，最大产生量87.9m3/次。

V4——装置或罐区围堤内净空容量。

V5——事故废水管道容量。

罐区、事故废水管道容量有限，忽略其收容功能，则V总=564m3，厂区事故池大小设立依据主要为应能容下3h事故时间内所排的消防用水，本项目已建700m3的事故池，可满足要求。

初期雨水池

由于储罐储存、泄漏等原因，使得企业的初期雨水具有较大危险性，本项目生产车间处于室内，且车间内设有截留装置，正常情况下生产物料不会污染雨水，依据《给水排水工程快速设计手册-2-排水工程》确定本项目初期雨水收集时间为15min，设计雨水流量Q（L/s）计算公式如下：

式中：

—设计径流系数，取0.9；

—按设计降雨重现期与历时所算出的降雨强度（L/s.hm2，hm2为1万m2）；

—设计汇水面积（hm2），主要考虑罐区及装卸区，本项目汇水面积约为0.5hm2；

马鞍山市暴雨强度公式为：

其中：P-设计重现期（年），1～3年，本项目取1年，t-降雨历时，取15min；计算得q=216.95L/s·hm2。

计算得工程Q=97.63L/s，则初期雨水最大产生量约为87.9m3/次，则现有项目已设100m3雨水池可以满足容量。

项目设置地下式事故池，发生事故时，泄露物料及废水沿管道可自流入事故池内，然后经泵打入污水站进一步处理；暴雨天气时，初期雨水可自流入地下式雨水池，根据在线监测数据，自动控制阀门，将后期雨水从雨水排口排出，初期雨水经泵打入污水站。

## 7.4公司应急能力分析

7.4.1人力资源应急能力分析

1、公司应急人力资源配备情况

（1）公司的安全管理部

公司安全管理部下设专职安全管理人员7名，按照公司《安全生产考核细则》，每天对各部门的安全设施、安全生产情况进行巡回检查、督查，对发现的安全隐患及时下达隐患整改书，要求其限期整改，并按《HSE考核表》相关条款进行处理。

（2）应急救援队

公司不设专职消防队，岗位员工身体素质优良者兼职应急救援队员40名，其中队长1人、副队长1人、队员38名，昼间生产线员工担当安全责任，夜间始终保持有3名值班干部全厂巡视，执行领导带班值班制度，实行队长负责制，建立了人员紧急召集制度，按“战训计划”进行培训和演练，具有一定的战斗力，作为公司应急救援兼职队伍，执行灭火、应急抢险、应急堵漏任务。

（3）环境督查员

公司环境管理部下设环境监察人员，有3名监督员。工作职责是：每天对各部门、各车间等生产单元的污水排放、废气排放和固废入库进行监督检查，并按照公司《污染治理考核细则》，对无组织排放、跑冒滴漏及环境各方面存在的问题进行巡回监督、检查、考核、考评，对污染物排放超过公司内控指标和COD总量排放指标按公司规定对责任人进行处罚。实行日考核、月结算，考核结果，和各车间、各部门员工的工资挂钩。杜绝污染物非正常排放。

2、部门管理人员配备情况

生产部各车间副主任及以上管理干部，每天对生产各部门进行安全生产情况、环境保护情况进行检查，发现安全问题，及时要求整改，并对安全管理部、环境管理部下达的隐患整改、不符合纠正情况进行跟踪验证和消案管理。

3、各生产单元安全管理人员配备情况

各车间均配备兼职安全员，分布在各个班组，分别对安全生产进行巡回检查。

公司设有专职和兼职安全员、环保员，分布在各部门、各岗位，行使安全生产和环境保护的职责。

7.4.2应急设备、设施及其分布

1、供电设施

公司电力体系由设备部维护检修，当出现供电故障时应及时检查处理，以最短时间恢复供电。如夜间遇到紧急情况，开启车间的应急照明灯，消防救护时，可用消防用照明灯。

2、供水设施

公司采用市政供水。消防水泵、供水泵及备机必须处于完好状态，出现故障时立即组织及时抢修，并建立科学的运行制度，确保备用电机、水泵随时投运。

3、事故应急池

在厂区所辖区域的污水处理站，设置容积为700立方米的事故应急池，由环境管理部负责日常运作、维护和应急处置，可有效防止泄漏的污染物和事故消洗水进入外界水体，杜绝污水对地表水的污染。

4、风向标

在公司质检大楼及生产车间屋顶等醒目位置设置风向标。紧急情况下，被疏散、撤离人员应根据风向标，向侧上或上风向撤离；应急抢险人员应从上风向处进入事故现场。

5、阻火器

进入生产区的机动车辆，必须配有阻火装置才允许进入，由门卫负责管理，门卫配有15只阻火器，防止火源带入生产区。

6、应急冲淋设施和洗眼器

各易燃易爆生产区域，现场均配有应急冲淋设施和洗眼器，设备由所在部门进行维护和保养。

7、人体静电消除仪

公司易燃易爆生产区域和储罐区设置人体静电消除仪，将人体本身所积累的静电电荷安全的泄放掉，避免因静电而引发的火灾和爆炸事故。

8、接地电阻测试仪

公司生产原辅材料涉及危险化学品，在物料装卸过程中，连接接地电阻测试仪，导走在物料传输过程中可能产生的静电，确保装卸过程安全。

9、消防沙池

公司有7间甲类仓库，各仓库分别设有消防沙箱，共7个，当发生火苗等危险情况，用沙进行灭火。消防沙箱，由所在部门进行检查维护，安全管理部督查。

10、烟雾报警器

公司在厂区重点风险防范区域均安装了固定式烟雾报警器，对区域内产生的烟雾能及时探测，及时预警，以便及时处理，设备由所在车间进行维护和保养，安全管理部进行检查。

11、可燃气体报警仪

公司在各车间、甲类库、罐区重点部位，均安装了固定式可燃气体报警仪，对区域内产生的可燃气体泄漏能及时探测，及时预警，以便及时处理，设备由所在车间进行维护和保养，安全管理部进行检查。

12、便携式可燃气体检测仪

公司安全管理部安全监查人员配备了便携式可燃气体检测仪，方便随时检测各区域内的作业环境的可燃气体浓度，并对动火作业的地点进行监测，由安全管理部进维护和保养。

13、保护装置

（1）继电器

在各压力重点工序均安装了压力继电器、压差继电器，由设备部进行维护和保养。

（2）安全阀

高压釜、冷冻机氟利昂冷凝器和锅炉等压力容器，均安装安全阀，设备部进行校准，使用部门进行维护和保养。

7.4.3消防设备、设施及其分布

1、消防通道

外来的消防车可从北大门或物流门直接进入厂区，厂区内主干道四通八达，每个易燃易爆生产装置与贮存罐区都有环行消防通道，并有消防通道警示标识。

2、消防栓

根据各危险目标的危险特性和地理特征，厂区建有消防水管网，管网上设置了22座室外消防栓，分布在各个区域。

3、消防器材

根据灭火的需要，各生产装置都配备了相应的灭火器材。

4、应急交通车辆

厂区有小车2台可供调度，必要时调集社会车辆，能够确保应急交通运输。

7.4.4个体防护设备、器材及其分布

1、防毒面具

厂区凡有可能接触毒物的人员均配发防毒面具。防毒面具由所在车间负责管理，安全管理部进行监督管理。

2、空气呼吸器

公司现有空气呼吸器3台，安全管理部负责日常维护保养。安全管理部根据各部门空气呼吸器的使用情况，及时维护，必要时联系到慈湖高新区消防支队进行充装，保障应急需要。

3、防护服

公司现有防护服36套，各车间每个楼层配有2套，应急救援队4套，由使用单位维护保养。

4、应急医疗资源

公司在各车间分别设置了应急医疗急救箱，配备了一定的急救用品，由车间负责日常维护，安全管理部定期检查。

离公司最近的医院为马鞍山市中心医院，有突发情况出现时，及时联系该医院或直接拨打120；马鞍山市中心医院具有一定专业素质的医护人员和常规医疗设备，具有较丰富的处置经验。如果公司发生较大伤亡或大规模中毒事件将无法应对，应与马鞍山人民医院、十七冶医院和南京各大医院等就近的医疗专业机构联系。

综上所述，公司具有处置初期火灾事故的消防能力，若预期初期火灾得不到有效控制，则必须请求外界援助。

7.4.5可利用的应急资源

表7.4-1可利用的应急资源

| 资源 | 概 述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 厂区配有消防专用泵。消防专用泵配套发电机组。 | 长江水源充足 |
| 通讯 | 公司现有程控电话、移动电话互为配用，与外界联系，各车间均配有3台对讲机，确保通讯系统的畅通 | 必要时增设移动通讯应急车，保障应急现场指挥、联系及与外界的联系 |
| 道路 | 公司通往外界的主要为马鞍山市太子大道，四通八达。 | 应急时要实施交通管制，保证支援力量的快速进入及疏散转移的快速通行。 |
| 交通 | 自备小车2辆，社会调集车辆 | 保证应急物资、人员及疏散转移的快速进行 |
| 消防 | 调集社会消防力量及资源（慈湖高新区消防大队、马鞍山市消防支队）支持 | 在公司力量不足、提出求助时，应迅速提供支持 |
| 医疗 | 马鞍山市中心医院在最初阶段对现场和重伤员进行救护处置，必要时寻求马鞍山人民医院、十七冶医院、南京各大医院等支持。 | 在公司力量不足、提出求助时，应迅速提供支持 |

## 7.5风险应急预案

圣诺贝公司根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）的管理要求，制定了《安徽圣诺贝化学科技有限公司突发环境事件应急预案》，并按规范于2020年4月23日在马鞍山市环境监察支队进行了备案，备案号为340500-2020-024-M。

## 7.6环境风险评价结论

安徽圣诺贝化学科技有限公司环境风险等级为较大环境风险。企业应该严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门达到之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。

# 第8章  环境保护补救方案和改进措施

## 8.1环境保护补救方案和改进措施

根据现场勘查，并与环评相比较，项目实际生产过程中的环境影响、污染防治、环境风险防范措施的有效性落实并发挥作用，圣诺贝公司在生产运行过程中未发生重大环境污染事故。

8.1.1改进措施

- 废气

圣诺贝公司原一、二、四、五、六车间废气均采用冷凝+逆流洗涤处理+一级光触媒的处理方式，为符合国家管控VOCs排放的相关文件要求，2018年公司新建 RTO 焚烧炉处理设施，原四、五、六车间工艺废气及一车间新增工艺废气和原一车间部分不含卤素的尾气、危废仓库及罐区挥发性有机废气均接管 RTO 焚烧炉处理，并经 28m高DA001排气筒排放。原四车间1#、五车间 2#、六车间 3# 排气筒停用；原一车间废气处理装置为冷阱+二级逆流洗涤+光触媒后通过一根28m高排气筒排放（DA003）；各车间无组织废气由二级生物净化+光触媒改为二级冷凝+二级逆流洗涤+光触媒装置处理后通过一根18m高排气筒排放（DA002）；污水处理站废气治理措施由二级逆流洗涤+光触媒改为碱液喷淋吸收塔+高效光触媒净化处理后通过一根18m高排气筒（DA004）。

- RTO燃烧

车间废气经管道由主风机送入 RTO 内，蓄热室预热到 800℃左右，进入燃烧室充分燃烧，产生的烟气进入另一组蓄热室，与蓄热陶瓷填料进行换热后进入排烟管路。本焚烧装置共设三个蓄热室，三个蓄热室呈条形布置，定期自动轮流切换，产生的烟气排放达到《大气污染物综合排放标准 》（GB16297—1996） 和《恶臭污染 排 放 标 准 》（GB14554--1993 ）文 件 中 有 关 要 求 ， 该 焚 烧 系统 可 保 证30000Nm3/h 的废气能够安全、稳定地焚烧。

RTO具体包含具体内容：

蓄热式焚烧炉联合装置设计、制造及安装、系统调试，直至达标验收； 整套项目内容从废气开始进入废气风管开始至烟囱的设备及工艺管道，包括：

可燃气体报警系统；废气应急排放系统；阻火器、集气箱、风机及烟道； 废气焚烧炉系统；电气系统；自动化控制系统操作平台。

图8.1-1    RTO工艺流程图

工艺描述如下：

蓄热式焚烧炉的工作原理：把有机废气预热至 800℃左右，在燃烧室加热升温至 800℃以上，使废气中的VOC氧化分解成为无害的CO2和H2O；氧化时的高温气体的热量被蓄热体“贮存”起来，用于预热新进入的有机废气，从而节省升温所需要的燃料消耗，降低运行成本。

本工艺为三室蓄热陶瓷热力焚烧装置。一个焚烧炉膛，三个能量回用体（陶瓷蓄热体），通过阀门的切换，回收高温烟气温度，达到节能净化效果。待处理有机废气进入蓄热室A 的陶瓷介质层（该陶瓷介质“贮存”了上一循环的热量），陶瓷释放热量，温度降低，而有机废气吸收热量，温度升高，废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室，此时废气温度的高低取决于陶瓷体体积、废气流速和陶瓷体的几何结构。在氧化室中，有机废气再由燃烧器补燃，加热升温至设定的氧化温度。使其中的有机物被分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热，燃烧器的燃料用量大为减少。氧化室有两个作用：一是保证废气能达到设定的氧化温度，二是保证有足够的停留时间使废气中的VOC 充分氧化，本工程设计停留时间大于 1 秒。废气流经蓄热室A 升温后进入氧化室焚烧，成为净化的高温气体后离开氧化室，进入蓄热室B（在前面的循环中已被冷却），释放热量，降温后排出， 而蓄热室B吸收大量热量后升温（用于下一个循环加热废气）。处理后气体离开蓄热室B，经烟囱排入大气。一般情况下排气温度比进气温度高约 50℃左右。循环完成后，进气与出气阀门进行一次切换，进入下一个循环，废气由蓄热室B 进入，蓄热室C 排出，能量被C 炉内的陶瓷蓄热体截留，用于下一次循环。如此交替循环，产生的能量全部被蓄热体贮存起来，用于预热需要处理的废气，以达到节能效果。

蓄热式焚烧系统流程

（1）开车阶段

废气进口阀门和反吹阀门都关闭，依次打开烟气排放阀门，燃烧器自动点火，将三个蓄热室分别逐个加热到运行状态。

（2）正常运行阶段

废气首先进入蓄热室A 预热到 800℃左右，预热后的废气进入燃烧室燃烧， 在助燃燃料的作用下，废气中所含有机物充分分解燃烧，使燃烧温度维持在800℃左右，产生的烟气进入蓄热室C 放热。

放热后的烟气由排烟管路经烟囱排放到大气中去。

通过反吹部分烟气到蓄热室B 进行吹扫，排除蓄热室B 中残留废气。

切换时间到达后，通过自动控制装置，打开蓄热室B 的排烟气阀门，同时关闭蓄热室A 的废气进口阀门，打开蓄热室A 的废气吹扫阀门，一定时间后关闭蓄热室A 的废气吹扫阀门。

一个运行周期内，各阀门状态如下表：

| 蓄热室 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气进口阀门 | 开 |  |  |  |  | 开 |  | 开 |  |
| 烟气出口阀门 |  |  | 开 |  | 开 |  | 开 |  |  |
| 废气吹扫阀门 |  | 开 |  | 开 |  |  |  |  | 开 |

A：蓄热室  A    B：蓄热室  B    C：蓄热室  C

（2）二级冷凝

车间冷凝介质采用冷媒氯化钙和冷媒 40%乙二醇水溶液，冷凝温度控制为-5℃，无组织涉及污染物主要为：甲醇 64.8℃、甲苯 110.6℃、对甲氧基苯乙酮258℃、对叔丁基苯甲酸 280℃，除了甲醇沸点相对较低，其余有机物沸点均在 100℃ 以上，项目采用-5℃二级冷凝对其进行深度冷凝回收，可大大减轻后续处理装置的负荷。五车间冷凝介质采用冷媒氯化钙和冷媒 40%乙二醇水溶液，冷凝温度控制为-5℃，五车间涉及的污染物主要为：甲醇 64.8℃、甲苯 110.6℃、对叔丁基苯甲酸甲酯 124℃、对甲氧基苯乙酮 258℃、对叔丁基苯甲酸 280℃，除了甲醇沸点相对较低， 其余有机物沸点均在 100℃以上，目前本公司采用-5℃冷阱对其进行深度冷凝回收，可大大减轻后续处理装置的负荷。

（3）碱喷淋

通过对目前化工企业的调查，对于可溶性气体多采用水喷淋装置进行治理，五车间废气中含有硫酸雾、醋酸等酸性气体，在高温条件下对设备腐蚀性较大，且均为水溶性较好的污染物。实际生产过程中采用一级碱喷淋预处理，同时进一步去除颗粒物。据调查，用碱喷淋装置处理溶酸性气体的措施在化工、石化等行业应用较为广泛，技术日趋成熟，效果也较以前有所提高。

（4）冷阱

生产装置如溶剂蒸馏回收尾气、洗涤废气分别进入各组冷阱，冷阱由一系列 4~5m2冷凝器串接，温度控制在-5℃以下，一车间排放的主要污染物：VOCs、丙酮、DMF、甲醇，除了甲醇沸点相对较低，其余有机物沸点均在 100℃以上，项目采用-5℃冷阱对其进行深度冷凝回收，可大大减轻后续处理装置的负荷。

（5）逆流洗涤塔

废气中的水溶性污染物如：甲醇、硫酸雾 、颗粒物等在逆流洗涤塔中能够有效处理，降低后续处理装置的负荷。经排空口管道密闭收集的有机废气，首先进入逆流洗涤塔，吸收去除能溶于水的有机物。吸收采用填料塔喷淋的方式净化，喷淋液为水、循环使用，当吸收液浓度低于 2%时进行补充，当吸收液中的浓度大时要定期更换，产生的废气洗涤废水接入厂内污水站。

图8.1-2   吸收塔结构图

逆流洗涤塔主要有以下几部分组成：废气洗涤塔、玻璃钢离心风机、玻璃钢风管、电气控制柜等组成。其中废气洗涤塔塔体结构如下图，主要包括塔体、填料、喷淋系统、循环泵等。

本公司生产工序产生的有机废气在离心风机的作用下进入吸收塔进行预处理。逆流洗涤塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备，其工作原理为，在主体部分中装有填料， 废气通过引风机作用在管箱中上升，采用的吸收液从喷淋装置分配到填料上形成薄膜层，产生较大的气液接触面。废气中污染物在填料表面被传质、吸收，随着填料层逐级下降，最后进入气液分离箱，未吸收气体进入下一级，液体由管道排入净化液贮槽，吸收液可循环使用,湿式填料吸收塔具有耐腐蚀性能优异、传质性能良好、不易结垢和安装维护简便等特点。建设单位定期检查塔内液体量，发现减少后应及时补充。

（6）光触媒净化

“光触媒”的主要成分是锐钛型二氧化钛（TiO2），作为一种新的光催化半导体材料，近半个世纪以来的成功运用，日本已将其列为本世纪重点发展的新技术，被誉为当今世界上最先进的空气净化新技术，近来在中国也得到较广泛应用。在室温下，当波长在 253.7nm 以下的光量子照射到二氧化钛颗粒上时，在价带的电子被光量子所激发，跃迁到导带形成自由电子，而在价带形成一个带正电的空穴，这样就形成电子－空穴对。利用所产生的空穴的氧化及自由电子的还原能力， 二氧化钛和表面接触的 H2O、O2 发生反应，产生氧化力极强的自由基，这些自由基可分解几乎所有有机物质，将其所含的氢（H）和碳（C）变成水和二氧化碳。

光催化原理见图 8.1-3。

图 8.1-3	光催化原理图

在光量子照射下，当空气旋流进入滤网，即进入光催化反应腔时，高能“电子－ 空穴”对迅即与毒有害的有机废气直接进行化学反应，氧化、分解为无污染的水和二氧化碳等。

本公司项目运行中使用的“复合光触媒”是根据废气的特点独创的具有国际先进水平的降解技术，其核心是首先用光离子体产生高能量电子，直接分解如乙醇、环己烷、醋酸、丙酸、异辛醇、甲苯等，其迅速降解生成 CO2，H2O，再利用光触媒的作用， 降解尚未被降解的各类有害气体，从而达到对废气气体较为满意的综合降解效果。

# 第9章  自行监测及台账管理

## 9.1自行监测

9.1.1监测依据

本次后评价在圣诺贝公司已有的污染源、环境质量监测计划基础上，根据圣诺贝公司各项目环评文件以及验收文件等要求，综合《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件的要求编制。待专用化学产品制造工业排污单位自行监测技术指南发布后，从其规定。

9.1.2监测内容

圣诺贝公司废气、废水、地下水及土壤自行监测内容见表9.1-1~9.1-4

表9.1-1 废气监测指标一览表

| 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | RTO排放口 | 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,相对湿度,氧含量 | 甲苯 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 甲醇 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
| DA002 | 55000排放口 | 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力 | 甲醇 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
| DA003 | 25000排放口 | 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力 | 非甲烷总烃 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
| DA004 | 污水站废气排放口 | 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力 | 臭气浓度 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
| DA005 | 锅炉废气排放口 | 相对湿度, 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 氧含量,烟气量 | 氮氧化物 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |
| 厂界 | / | 风速, 风向 | 臭气浓度、氨（氨气）、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、甲苯、甲醇、硫酸雾、颗粒物、非甲烷总烃 | 手工 | 连续采样 | 1次/半年 |

表9.1-2  废水监测指标一览表

| 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 污水总排口 | 水温、流量 | pH值 | 自动 | 是 | ph探头 | 在线监测房间 | 是 | 瞬时采样1个样 | 1次/6小时 |
|  |  |  | 悬浮物 | 手工 | / | / | / | / | 一个点位一个样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD检测仪 | 在线监测房 | 是 | 瞬时采样1个样 | 1次/6小时 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 手工 | / | / | / | / | 一个点位一个样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 是 | 氨氮检测仪 | 在线监测房间 | 是 | 瞬时采样1个样 | 1次/6小时 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 手工 | / | / | / | / | 混合采样至少3个混合样 | 1次/半年 |
|  |  |  | 动植物油 | 手工 | / | / | / | / | 一个点位一个样 | 1次/年 |
|  |  |  | 甲苯 | 手工 | / | / | / | / | 一个点位一个样 | 1次/半年 |

表9.1-3  地下水监测指标一览表

| 监测井 | DXS001 | pH值、溶解性总固体、总硬度、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、亚硝酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物（以F-计）、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、甲苯 | 手工 | 一个点位一个样 | 1次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测井 | DXS001 | pH值、溶解性总固体、总硬度、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、亚硝酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物（以F-计）、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、甲苯 | 手工 | 一个点位一个样 | 1次/年 |
| 监测井 | DXS001 | pH值、溶解性总固体、总硬度、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、亚硝酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物（以F-计）、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、甲苯 | 手工 | 一个点位一个样 | 1次/年 |

表9.1-4  土壤监测指标一览表

| 污染物类型 | 工序 | 污染物检测因子 | 取样点位 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 厂内下风向罐区附近 | 土壤45项 | 1处 | 根据土壤层深度，分层取样 | 1次/年 |

表9.1-5 各污染物检测方法一览表

| 序号 | 污染物 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB T14675- |
| 2 | 氨（氨气） | 空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 |
| 3 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 |
| 4 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |
| 5 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |
| 6 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法HJ584-2010 代替GB/T14670-93 |
| 7 | 甲醇 | 溶剂萃取- 毛细管柱气象色谱法 |
| 8 | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法（暂行 ）HJ544－2009 |
| 9 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432- 1995 |
| 10 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T38-1999 |
| 11 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB T14675- |
| 12 | 氨（氨气） | 空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 |
| 13 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 |
| 14 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |
| 15 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |
| 16 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法HJ584-2010 代替GB/T14670-93 |
| 17 | 甲醇 | 溶剂萃取- 毛细管柱气象色谱法 |
| 18 | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法（暂行 ）HJ 544－2009 |
| 19 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432- 1995 |
| 20 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T38-1999 |
| 21 | pH值 | 水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986 |
| 22 | 溶解性总固体 | 称量法 |
| 23 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
| 24 | 总汞 | 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法HJ597-2011代替GB7468-87 |
| 25 | 总铬 | 水质总铬的测定高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7466-1987 |
| 26 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 |
| 27 | 总砷 | 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB7485-87 |
| 28 | 总铅 | 水质铅的测定双硫腙分光光度法GB7470-87 |
| 29 | 总镍 | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB11912-89 |
| 30 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 |
| 31 | 硝酸盐（以N计） | 重氮偶合分光光度法 |
| 32 | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法HJ484-2009 |
| 33 | 氟化物（以F-计） | 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法HJ488—2009代替GB7483—87 |
| 34 | 氯化物（以Cl-计） | 离子色谱法 |
| 35 | 硫酸盐（以SO42-计） | 水质硫酸盐的测定火焰原子吸收分光光度法GB13196-91 |
| 36 | 甲苯 | 溶剂萃取-毛细管柱气象色谱法 |
| 37 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 |
| 38 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 39 | 总氮（以N计） | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T199-2005 |
| 40 | 氨氮（NH3-N） | 水质 氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法HJ666-2013 |
| 41 | 总磷（以P计） | 水质 总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法HJ671-2013 |
| 42 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2012代替GB/T16488-1996 |

9.1.3监测质量保证与质量控制要求：

根据本单位自行监测的工作需求，按照HJ 819中相关规定，本单位委托有资质的检（监）测机构进行手工监测，并对检（监）测机构的资质进行确认，确保其具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理制度，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《污水监测技术规范》（HJ91.9-2019 ）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）等。

9.1.4监测数据记录、整理、存档要求：

监测期间手工监测的记录按照 HJ 819 执行。同步记录监测期间的运行工况。监测数据记录内容、记录频次、记录形式等符合《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》等文件的要求。

## 9.2环境台账管理

表9.1-5 环境台账管理信息一览表

| 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 原辅料名称、时间、采购量、回收量（回收方式）消耗量、主要成分含量（挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、重金属、其他）；燃料包括名称、用量、低位热值、品质、与污染物产生有关的成分等 | 原辅料用量按照批次记录， 每批次记录1次，其他每周记录1次。 | 电子台账+纸质台账 | 电子台账和纸质台账保存期限不低于3年 |
| 监测记录信息 | 有组织废气和废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、时间、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样点位、采样方法、进出口污染物监测结果等；无组织废气监测主要包括生产设施/无组织排放编号、监测日期、监测时间、控制的无组织污染物监测信息 | 监测数据的记录频次按照监测频次要求进行记录采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上每月记录1次；特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序， 该期间原则上仅对起始和结束当天进行1次记录，地方主管部门有特殊要求的从其规定。 | 电子台账+纸质台账 | 电子台账和纸质台账保存期限不低于3年 |
| 其他环境管理信息 | 根据环境管理要求增加记录的内容 | 采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上每月记录1次；特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序， 该期间原则上仅对起始和结束当天进行1次记录，地方主管部门有特殊要求的从其规定。 | 电子台账+纸质台账 | 电子台账和纸质台账保存期限不低于3年 |
| 生产设施运行管理信息 | 生产线名称、生产设施（设备）名称、编码、设计设施参数、运行设施参数、各生产线累计生产时间、主要产品名称与产量 | 连续性生产的排污单位产品产量按照批次记录，每批记录一次； 周期性生产设施按照一个周期进行记录，周期小于1天的按照1天记录；按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期。 | 电子台账+纸质台账 | 电子台账和纸质台账保存期限不低于3年 |
| 污染防治设施运行管理信息 | 有组织废气治理设施（包括吸附装置、冷凝器、废气处理锅炉、催化燃烧装置、吸收塔等）记录设施规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放信息、废气处置设施相关耗材名称、设计消耗量、实际消耗量等；无组织废气控制措施包括记录时间、无组织排放源、采取的控制措施、措施描述等；废水治理设施记录设施名称、主要规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放情况、耗电量、药剂情况等；非正常情况每工况期记录一次， 内容记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、污染物排放量、排放浓度、排放去向、事件原因、是否报告、应对措施等。 | 污染防治设施运行状况：连续排放污染物的按照排污单位生产每天记录1次，非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个阶段每天记录1次；污染物产排污情况：连续排放污染物的，按天记录，非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排污阶段每天记录；药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录， 每投放批次记录1次。连续加药方式的，每天记录1次。 | 电子台账+纸质台账 | 电子台账和纸质台账保存期限不低于3年 |

# 第10章  结论

## 10.1建设项目工程概况

安徽圣诺贝化学科技有限公司成立于2010年，注册资金8000万人民币，位于马鞍山慈湖经济技术开发区，占地面积约为 85亩，是专业从事医药中间体、日化等精细化工品研发、生产和销售的企业。

全厂现有生产车间五个生产车间（一、二、四、五、六车间），经过多次技改后全厂现有TS-S、HMS等10中产品以及多种副产品。

表10.1-1   全厂产品方案

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 环评设计能力 | 实际生产（t/a） | 年运行 时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（TS-S） | 500 | 500 | 7200 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS） | 2000 | 2000 | 3600 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸异辛酯（OS） | 2000 | 2000 | 3340 | 与原环评一致 |
|  | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸（HS） | 200 | 0 | 0 | 共线，暂停生产 |
|  | 对甲基苯甲烯基樟脑（MBC） | 300 | 0 | 0 |  |
|  | 2，2'-亚甲基双[6-（苯并三唑-2-基）-4-叔辛基苯酚]（TS-M） | 500 | 0 | 0 |  |
| 二车间 |  |  |  |  |  |
|  | 2-乙基己基-2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸酯（OCT） | 3000 | 0 | 0 | 暂停生产 |
| 四车间 | 奥克立林（N-539） | 1500 | 1500 | 7200 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸-3,3,5三甲基环己醇酯（HMS） | 2000 | 2000 | 3600 | 与原环评一致 |
|  | 水杨酸异辛酯（OS） | 2000 | 2000 | 3340 | 与原环评一致 |
| 五车间 | 对叔丁基苯甲酰基-对甲氧基苯乙酮（UV-A） | 2000 | 2000 | 7200 | 与原环评一致 |
| 六车间 | 对甲氧基肉桂香异辛酯（OMC） | 3000 | 3000 | 7200 | 与原环评一致 |
| 全厂合计 | / | 15000 | 10500 | 7200 | 部分暂停生产 |

## 10.2区域环境变化评价

10.2.1环境保护目标变化分析

环境保护目标变化情况：在后评价阶段，区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲苯、甲醇、硫酸雾和TVOC执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D，地下水环境保护目标由“执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准”变成“执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准”；土壤环境保护目标由“执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准”变成“执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准”。大气环境、地表水环境、声环境保护目标从环评阶段、验收阶段到后评价阶段，均无变化。

环境敏感点变化情况：工程验收阶段未明确环境敏感点。通过后评价阶段现场调查，环评阶段环境敏感点中“江口村”、“曙光二村”、“安东村”已搬迁，后评价阶段新增敏感点“荷塘月色”。因环评阶段未明确具体社区，因而其他主要环境敏感点距离及规模统计与本次后评价阶段信息有所出入。

10.2.2环境质量现状评价

（1）大气环境质量现状

通过大气环境现状监测结果的分析可知，项目监测期间各监测点污染因子的 Pi 值均小于 1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲醇、硫酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表 1 中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，甲苯参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中标准，VOCs 满足大气污染物综合排放标准详解标准。

（2）地表水环境质量现状

监测期间慈湖河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，长江断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好。

（3）地下水环境质量现状

对照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）的标准，除总硬度和溶解性总固体外，其它因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中三类标准。

（4）土壤环境质量现状

评价区域土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准，项目所在区域各监测点土壤环境质量满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准要求。项目所在区域土壤环境质量良好。

10.2.3环境质量变化趋势分析

（1）大气环境

湖东路四小、慈湖二小、马钢动力厂2015~2017年PM10年平均值除湖东路四小2016年达标外，其余均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5年平均值均超过GB3095-2012中的二级标准要求；PM10、PM2.5总体趋势是2016年相对2015年平均值降低，至2017年浓度相对升高，但未达到2015年水平，说明区域大气环境PM10、PM2.5年平均值总体呈下降趋势。

湖东路四小、慈湖二小、马钢动力厂2015~2017年SO2年平均值均满足GB3095-2012中的二级标准要求；SO2年平均值总体趋势是由2015~2017年呈现逐年下降趋势。

慈湖二小、马钢动力厂2015~2017年NO2年平均值呈逐年上升趋势，至2017年NO2年平均值已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；湖东路四小2015~2017年NO2年平均值呈先下降后上升趋势，至2017年已超过2015年水平，说明区域大气环境NO2年平均值总体呈上升趋势，主要原因可能是汽车尾气排放量逐年增加造成的。

（2）地表水环境

2016年、2017年慈湖水厂、江宁三兴村例行监测断面粪大肠菌群浓度均未达到GB3838-2002中Ⅱ类标准（2000个/L）要求；2016年雨山河下游、慈湖河下游粪大肠菌群浓度未达到GB3838-2002中Ⅴ类标准（40000个/L）要求；各断面其余监测因子均可满足GB3838-2002中相应标准要求。

地表水环境变化趋势分析如下：

慈湖水厂例行监测断面中氨氮浓度呈逐年下降趋势；DO、COD、锌浓度呈逐年上升趋势；BOD5、氟化物、铜、粪大肠菌群浓度处于上下波动状态；其余因子近三年浓度基本持平。

江宁三兴村例行监测断面中氨氮浓度呈逐年下降趋势；COD、锌浓度呈逐年上升趋势；DO、BOD5、氟化物、铜、粪大肠菌群浓度处于上下波动状态；其余因子近三年浓度基本持平。

雨山河下游例行监测断面中挥发酚浓度呈逐年下降趋势；氨氮、总磷、锌浓度呈逐年上升趋势；DO、BOD5、COD、氟化物、铜、氰化物、粪大肠菌群浓度处于上下波动状态；其余因子近三年浓度基本持平。

慈湖河下游例行监测断面中挥发酚浓度呈逐年下降趋势；DO、氨氮、锌浓度呈逐年上升趋势；BOD5、COD、氟化物、总磷、铜、氰化物、粪大肠菌群浓度处于上下波动状态；其余因子近三年浓度基本持平。

（3）声环境

①2015年

2015年全市昼间交通噪声平均等效声级为68.0dB(A)，和2014年66.5dB(A) 相比有所上升，达到好的标准。道路噪声等效声级范围在59.4～76.6dB(A)之间。

2015年我市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.0dB(A)，与2014年55.5dB(A)相比有所下降，达到二级标准，处于较好水平。声级范围分布在46.0dB(A)～67.2dB(A)之间。

②2016年

道路交通噪声2016年等效声级范围在58.0～76.5dB(A)之间，全市昼间交通噪声平均等效声级为67.5dB(A)，达到一级标准，与2015年相比下降了0.5dB(A)。

区域环境噪声2016年声级范围分布在46.1dB(A)～67.3dB(A)之间，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.9dB(A)，达到三级标准，与2015年55.0dB(A)相比上升了0.9 dB(A)。

③2017年

2017年全市道路交通噪声昼间平均等效声级为67.3dB(A)，与2016年相比下降了0.2dB(A)。城市昼间道路交通噪声等效声级范围在59.7～75.1dB(A)之间。马鞍山市昼间道路交通声环境强度为一级“好”。

2017年全市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.6dB(A)，与2016年相比下降了0.3dB(A)。区域环境噪声等效声级范围在48.1～62.8dB(A)之间。马鞍山市昼间区域声环境总体水平为三级“一般”。

## 10.3环境保护措施有效性评估

10. 3.1大气污染防治措施有效性

后评价监测期间大气各监测点的各类污染物均未出现超标排放，可以满足各自执行标准要求，且部分污染物占标率较低。各类污染治理设施起到了设计预期的作用，对污染物进行了有效治理。

厂界无组织排放监控点废气中颗粒物、硫酸雾、甲苯、甲醇浓度均不超过《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放标准限值。厂界VOCs无组织排放监测值可满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相应排放标准限值要求；厂界丙酮、DMF的无组织排放监测值可满足根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）相关公式计算值。厂界氨和硫化氢的无组织排放监测值均可满足相应排放标准限值要求。厂界各监控点处的臭气浓度均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新改扩建项目二级限值，厂界处也可以满足标准要求。因此，公司生产过程中产生的恶臭污染物对厂界影响较小。

10.3.2废水污染防治措施有效性

由监测结果可知，生产废水与生活污水经厂内污水处理站预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和慈湖污水处理厂接管要求标准后接管进入慈湖污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 标准后排入慈湖河。圣诺贝污水处理站处理工艺可靠、有效。

10.3.3固体废物污染防治措施有效性

圣诺贝公司一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修订）要求执行；危废物收集、贮存、运输相关要求按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定执行。

10.3.4噪声污染防治措施有效性

圣诺贝公司设备噪声对外环境影响较小圣诺贝厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3 类标准要求，工程生产噪声污染防治措施有效。

## 10.4环境影响预测验证

10.4.1大气环境影响预测验证

通过大气环境质量现状监测结果与原环评报告大气环境质量预测结果对比分析，区域甲醇、甲苯1小时平均浓度现状监测值均未检出，较原环评报告预测值小。TVOC8小时平均监测数据范围为0.39-0.51 mg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录 D中6.0 mg/m3的限值要求。

原环评中项目无需设置大气防护距离、项目以罐区边界设置100m的卫生防护距离，项目100m范围不涉及村庄、学校等敏感点，且要求后期不得建设敏感点。根据现场调查，防护距离内无环境敏感点，满足原环评要求。

10.4.2地表水环境影响预测验证

在正常排放情况下，污水处理站出口各因子监测结果满足园区接管标准，《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中地表水环境影响预测结论与现状情况一致。

10.4.3地下水环境影响预测验证

根据地下水监测结果，除总硬度和溶解性总固体外，其它因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中三类标准。

10.4.4声环境影响预测验证

本厂厂界昼间、夜间噪声检测均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，与《安徽圣诺贝化学科技有限公司新增4000t/a 防晒系列产品扩建项目》中声环境影响预测结论一致，区域声环境仍可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求。

## 10.5环境风险评价

安徽圣诺贝化学科技有限公司。企业应该严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门达到之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。

## 10.6自行监测及台账管理

本次后评价在圣诺贝公司已有的污染源、环境质量监测计划基础上，根据圣诺贝公司各项目环评文件以及验收文件等要求，综合《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件的要求，规范自行监测内容、加强环境管理台账的管理。

## 10.7总结论

综上所述，圣诺贝通过对厂区采取“三废”污染防治措施后，降低了污染物排放对区域环境的影响。结合环境质量现状调查结果，原环境影响评价预测结论与目前环境质量现状一致，工程生产未对区域环境造成明显影响；通过污染源监测调查分析，工程现有污染防治措施有效；从污染物排放总量控制、固废综合利用等方面提出了相应补救方案，优化了环境监测计划，在完善本报告提出的补救方案和改进措施后，保证各项环保措施正常投运的情况下，圣诺贝公司对区域环境的影响在可接受范围内。

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

图1.6-1      慈湖高新区用地布局规划图

项目所在地

1400m

企业位置

图2.5-2   废水处理工艺流程图

冷却塔

冷水池

冷水泵

旁滤池

来自各工艺装置

送至各工艺装置

圣诺贝公司

土壤监测点

噪声监测点

常压

备注：1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；2）凡表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质